O Z N Á M E N Í

podle § 6 zákona č. 100/2001 Sb.,

o posuzování vlivů na životní prostředí

v rozsahu přílohy č. 3

pro účely zjišťovacího řízení

# provoz povrchových úprav

# NEON - LAK spol. s r.o.

# Mladá Boleslav

O Z N Á M E N Í

záměru kategorie II / bod 4.2

podle § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

pro účely zjišťovacího řízení

prOVOZ povrchových úprav

NEON - LAK spol. s r.o., Mladá Boleslav

Proces posuzování vlivů na životní prostředí se v České republice řídí zákonem 
č. 100/2001 Sb. Záměr patří do kategorie II přílohy č. 1 – bod 4.2 Povrchová úprava kovů a plastických materiálů včetně lakoven od 10 000 do 500 000 m2/rok celkové plochy úprav. Příslušným úřadem je Krajský úřad Středočeského kraje.

Zpracovatelka oznámení :	RNDr. Irena Dvořáková

Slezská 549, 537 05 Chrudim

tel. : 605 762 872, e-mail : eaudit@seznam.cz

Doklady o autorizaci podle § 19 zákona č. 100/2001 Sb. :

- osvědčení odborné způsobilosti k posuzování vlivů na životní prostředí vydáno MŽP ČR dne 16.9.1998 pod č.j. 7401/905/OPVŽP/98

- osvědčení odborné způsobilosti k posuzování vlivů na veřejné zdraví vydáno MZ ČR 
dne 26.1.2005 pod č.j. HEM-300-2.12.04/36202 (č. 3/2005)

…………………………

razítko a podpis

Spolupracovníci :		Ing. Vladimír Závodský, Praha

- rozptylová studie

Ing. Tomáš Rozsíval, AKUSTIKA PRAHA s.r.o.

- hluková studie

Datum zpracování :		březen 2006

#### OBSAH

Část A. Údaje o oznamovateli	6

Část B. Údaje o záměru	7

B.I. Základní údaje	7

B.II. Údaje o vstupech	13

B.II.1. Půda	13

B.II.2. Voda	13

B.II.3. Energetické zdroje

B.II.4. Surovinové zdroje	14

B.II.5. Nároky na dopravu a ostatní inženýrskou infrastrukturu	16

B.III. Údaje o výstupech	16

B.III.1. Půda	17

B.III.2. Voda	17

B.III.3. Ovzduší	18

B.III.4. Odpady	20

B.III.5. Zdroje hluku, vibrací a záření	21

B.III.6. Možná rizika havárií	22

ČÁST C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	24

C.I. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik	24

C.II. Stručná charakteristika složek ŽP v území, které budou pravděpodobně významně

ovlivněny	24

ČÁST D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA veřejné zdraví A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	31

D.I. Charakteristika možných vlivů	31

D.II. Rozsah vlivů	36

D.III. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice	37

D.IV. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení a kompenzaci nepříznivých vlivů	37

D.V. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí	38

ČÁST E.   POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU	38

ČÁST F.   DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE	38

ČÁST G.  SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU	39

ČÁST H.  PŘÍLOHY	40

VYSVĚTLENÍ ZKRATEK

CO		Oxid uhelnatý

ČHMÚ		Český hydrometeorologický ústav

ČHP		Číslo hydrologického pořadí

č.p.		Číslo popisné

fy		Firma

CHOPAV	Chráněná oblast přirozené akumulace vod

k.ú.		Katastrální území

kat. č.		Katalogové číslo (odpadů)

LBC 		Lokální biocentrum

LNA		Lehké nákladní automobily

MPO		Ministerstvo průmyslu a obchodu

MZem 		Ministerstvo zemědělství

MŽP 		Ministerstvo životního prostředí

NH 		Nátěrové hmoty

NOx		Oxidy dusíku

NO2		Oxid dusičitý

NRBK 		Nadregionální biokoridor

PM10		Suspendované částice, frakce do velikosti 10 µm

poz.		Pozice

RBC 		Regionální biocentrum

SO2		Oxid siřičitý

tl.		Tlakový

TNA		Těžké nákladní automobily

TOC		Celkový organický uhlík

TZL		Tuhé znečišťující látky

ÚSES		Územní systém ekologické stability

VKP		Významný krajinný prvek

VOC		Těkavé organické látky

vzt.		Vzduchotechnika

ZPF		Zemědělský půdní fond

ŽP		Životní prostředí

Nejsou uvedeny všeobecně známé a běžně používané zkratky – např. fyzikální jednotky.

SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Pro vypracování oznámení byly použity zejména následující právní předpisy :

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Zákon č. 289/1995 Sb., lesní zákon

Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů

Zákon č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií (již není platný)

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví

Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

## Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů

Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů

Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií

Nařízení vlády č. 502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

Nařízení vlády č. 9/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska emisí hluku

Nařízení vlády č. 353/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší

Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech

Nařízení vlády č. 132/2005 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit

Vyhláška  MŽP č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů

Vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady

Vyhláška MZem č. 470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků

Vyhláška MŽP č. 355/2002 Sb., kterou se stanoví emisní limity a další podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících těkavé organické látky z procesů aplikujících organická rozpouštědla a ze skladování a distribuce benzinu

Vyhláška MŽP č. 356/2002 Sb., kterou se stanoví seznam znečišťujících látek, obecné emisní limity, způsob předávání zpráv a informací, zjišťování množství vypouštěných znečišťujících látek, tmavosti kouře, přípustné míry obtěžování zápachem a intenzity pachů, podmínky autorizace osob, požadavky na vedení provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší a podmínky jejich uplatňování

Vyhláška MPO č. 232/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, týkající se klasifikace, balení a označování nebezpečných chemických látek a chemických přípravků

Vyhláška MŽP č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků

Všechny předpisy byly použity v platném znění k datu zpracování oznámení.

# Část A.	Údaje o oznamovateli

OZNAMOVATEL

NEON - LAK spol. s r.o.

Adresa sídla – Bezděčín 74, Mladá Boleslav, PSČ 293 01

Adresa provozu – Ptácká 297, PSČ 293 01

IČO 250 53 426

Odpovědný zástupce : 	Drahomíra Šindelková, jednatelka společnosti

tel. : 326 328 245, 326 734 093

fax : 326 328 245

mobil : 602 233 382

e-mail : sindelkova@neonlak.cz

Šipka označuje umístění firmy NEON – LAK spol. s r.o., Mladá Boleslav.

# Část B.	Údaje o záměru

## B.I.	Základní údaje

#### Název záměru

Provoz povrchových úprav NEON – LAK spol. s r.o., Mladá Boleslav

#### kapacita záměru

Záměrem je vybudování pracoviště pro nanášení nátěrových hmot s kapacitou lakované plochy 330 000 m2/rok, při max. dvousměnném provozu.

#### Umístění záměru

Kraj Středočeský, obec Mladá Boleslav, k.ú. Mladá Boleslav

#### Charakter záměru a možnost kumulace vlivů s jinými záměry

Záměr spočívá v umístění technologického zařízení na povrchovou úpravu plastových a kovových dílů do stávající haly v areálu společnosti. Budou používány výhradně kapalné nátěrové hmoty – vodouředitelné.

Cílem nového provozu je zajistit kompletní povrchovou úpravu dílů následujícím postupem :

- navěšení dílů do rámů na dopravníku

- ionizace

- ruční ožeh

- nanášení nátěrových hmot

- vytěkání

- sušení v horkovzdušné peci

- ochlazování

- svěšování dílů a odsun

Upravované díly budou z plastu a kovu, různých velikostí. Max. rozměry (d x š x v) : 1100 x 400 x 1200 mm. Dílce budou zavěšeny v rámech na podvěsném dopravníku. Nanášení nátěrových hmot je uvažováno jednostranné.

Kapacitní údaje :

rychlost dopravníku 		2,2 m/min

počet směn  			2 směny /den

hodinový roční fond 		3 600 hod./rok

Výrobcem a dodavatelem technologického zařízení lakovny je firma GALATEK a.s. Ledeč nad Sázavou.

Prostor pro umístění zařízení vyžaduje provedení některých stavebních úprav haly. Podrobný rozsah těchto úprav je upřesněn v projektu - nutné stavební úpravy obsahují nároky technologie na podlahu a stěny objektu a nároky na potřebné průrazy stěn a střechy.

Předpokládá se, že bude nutné :

- v prostoru umístění technologického zařízení vytvořit podlahu s maximální rovností a bezprašným povrchem

- v prostoru umístění kabiny pro nanášení NH zabetonovat plastovou přečerpávací šachtici

- v blízkosti umístění vzt. jednotky MTPAL 300 usadit podlahovou vpusť s napojením na kanalizační řád areálu

- provést příslušné průrazy ve stěnách a střeše objektu pro vyvedení vzduchotechnického potrubí a odvodů spalin, po instalaci potrubí tyto otvory opět utěsnit

- provést připojení médií k napojovacím místům

- zajistit větrání, osvětlení a temperování haly

- zajistit požární zabezpečení objektu

Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, přehled variant s odůvodněním výběru

Umístění :

Důvodem pro zřízení nového pracoviště nanášení nátěrových hmot je zvýšená poptávka zákazníků po službách společnosti NEON – LAK spol. s r.o. Technologické zařízení bude umístěno do stávající, dosud nevyužívané haly v areálu oznamovatele.

Provozovna firmy NEON – LAK spol. s r.o. se nachází v západní části Mladé Boleslavi v Ptácké ulici, na levém břehu řeky Jizery v těsném sousedství silně frekventované komunikace. Západním směrem od provozovny se nalézá pouze přízemní objekt, který využívají různé zájmové organizace (vodáci, skauti), dále je terén bez zástavby. Severním a jižním směrem je převážně průmyslová zástavba jedno až dvoupodlažních budov. Nejbližší obytná zástavba jsou domy č.p. 140/102 a č.p. 94/104 v ulici Ptácké naproti areálu firmy.

Podle platné územně plánovací dokumentace města Mladá Boleslav se areál nachází v ploše s funkčním využitím – smíšená, městská zóna, kde převládají zařízení služeb (výrobních i nevýrobních), drobná nerušící výroba a parkoviště pro potřebu zóny.

Varianty :

Záměr není navrhován ve variantách, pro variantní řešení není důvod. Na příslušných místech je provedeno porovnání se stávajícím stavem.

Stručný popis technického a technologického řešení

NEON - LAK spol. s r.o. je česká firma zabývající se průmyslovým lakováním plastových a kovových dílů převážně (ale nejen) pro automobilový průmysl, která působí v Mladé Boleslavi. Společnost vznikla v květnu roku 1996, zakladateli a spolumajiteli byli a jsou paní Drahomíra Šindelková a pan Petr Šindelka, v současnosti má do 20 zaměstnanců.

Společnost má nyní k dispozici vyzrálé lakovací zařízení s moderní technologií plně splňující požadavky zákazníků – i ze zahraničí. Záměr znamená zřízení nového pracoviště pro nanášení vodou ředitelných nátěrových hmot.

## TECHNOLOGICKÝ POSTUP

## Nanášení nátěrových hmot :

| Operace | Čas (min.( | Teplota pracovního prostoru (oC( |
| --- | --- | --- |
| navěšování |  | Teplota místnosti |
| ionizace dílů |  | Teplota místnosti |
| ožeh |  | Teplota místnosti |
| stříkání |  | 22 - 24 (relativní vlhkost 65 %) |
| vytěkání | 10 | ~ 24 |
| sušení | 30 | 80 |
| chladnutí ve volném prostoru | 10 | Teplota místnosti |
| svěšování |  | Teplota místnosti |

## ROZSAH zařízení A Technický popis

Základem řešení je linka sestavená podle potřeby technologického postupu. Pracoviště pro nanášení nátěrových hmot tvoří kabina s mokrým filtračním systémem určená pro umístění stříkacího robota, vytěkací prostor, prostor pro ionizaci a ožeh, sušárna NH a dopravní systém. Linka je kompletována příslušnou vzduchotechnikou.

Výroba i dodávka bude prováděna v souladu s certifikací systému jakosti podle ISO 9001 a systému environmentálního řízení podle ISO 14001.

## Prostor pro ionizaci a ožeh dílců poz. 1

Zařízení pro ionizaci a ožeh dílců bude umístěno v uzavřeném prostoru. Prostor pro ionizaci bude od prostoru pro ožeh oddělen příčkou s otvorem pro průchod dopravníku s upravovanými dílci. Prostor bude vybaven osvětlením a doplněn příslušným odsáváním.

| Velikost otvorů pro průchod dílců | šířka | 600 | mm |
| --- | --- | --- | --- |
|  | výška | 1 400 | mm |
| Rozměry pracovního prostoru | šířka | 1500 | mm |
|  | výška | 2 400 - 3000 | mm |
|  | délka | 5 900 | mm |
| Předpokládaná spotřeba tl. vzduchu pro aplikaci |  | 36 | m3/hod. |
| Instalovaný výkon | elektrický | asi 1 | kW |

## Zařízení pro ionizaci poz. 1a

Zařízení pro ionizaci fy SIMCO typ TYPHOON obsahuje vzduchový nůž s antistatickou tyčí, zdroj vysokého napětí, vzduchové dmychadlo s filtrem, rozvod ofukového vzduchu a rám pro uložení nože. Zařízení proudem ionizovaného vzduchu neutralizuje statickou elektřinu na čištěných dílcích a tím zabraňuje přitahování prachu a nečistot na upravované plochy.

| Provozní napětí |  | 7 000 | V |
| --- | --- | --- | --- |
| Instalovaný výkon | elektrický | asi 4 | kW |

## Stříkací kabina s vodní clonou poz. 2

Kabina je rozměrově řešena pro umístění stříkacího robota s aplikační technikou pro nanášení NH na díly. Pro průchod upravovaných dílců budou v bočních stěnách vytvořeny vstupní a výstupní otvory. Do pracovního prostoru kabiny bude čelní stěnou vháněn upravený vzduch (filtrace, ohřev), který bude v plné míře odsáván přes vodní clonu a vyfukován mimo halu. Za pracovním prostorem bude umístěn mokrý filtrační systém se splachou( a prostorem pro promývání odsátého vzduchu znečistěného přestřiky nátěrových hmot. Cirkulace vody ve filtračním systému bude zajištěna vestavěným čerpadlem.

( Stříkací kabina pro Neon-LAK má vodní odlučovací (filtrační ) systém. Součástí tohoto odlučovacího systému je zadní stěna smáčená vodním filmem, který splachuje přestřiky do sběrné vany.

V blízkosti stříkací kabiny bude do podlahy osazena plastová šachtice s čerpadlem sloužící k čerpání využité vodní náplně kabiny do mobilního kontejneru. Kabina bude vybavena automatickým hasícím zařízením fy PEKA.

| Velikost otvorů pro průchod dílců | šířka | 600 | mm |
| --- | --- | --- | --- |
|  | výška | 1 400 | mm |
| Rozměry pracovního prostoru | šířka | 3 500 | mm |
|  | výška | 3 000 | mm |
|  | hloubka | 4 500 | mm |
| Osvětlení |  | 750 | lux |
| Předpokládaná spotřeba tl. vzduchu pro aplikaci |  | ~ 400 | m3/hod. |
| Instalovaný výkon | elektrický | asi 5 | kW |

## Odlučovač přestřiku poz. 2a

Pro kontinuální odlučování přestřiků z kabiny poz. 2 je určen odlučovač přestřiků EWAFLOT 1,5. Voda s obsahem nátěrových hmot bude odsávána ze stříkací kabiny pomocí odsávacího trychtýře a samonasávacího čerpadla do flotační jednotky. Ve flokulačním reaktoru proběhne chemická reakce, při které dojde k vysrážení NH  obsažených ve vodě. Vzniklý plovoucí koagulát bude z hladiny stírán pneumatickým shrabovákem do odvodňovacího zařízení, které je složeno z pojízdného vozíku a plastových beden s vloženými filtračními pytli. Filtrát bude odčerpáván pomocí membránového čerpadla zpět do odtokové komory flotačního zařízení, sedimentované částečky NH budou odčerpávány membránovým čerpadlem do odvodňovacího zařízení.

| Rozměry | šířka | 900 | mm |
| --- | --- | --- | --- |
|  | výška | 1 350 | mm |
|  | délka | 1 800 | mm |
| Elektrický příkon |  | 1,5 | kW |
| Spotřeba tlakového vzduchu |  | 22 | m3/hod. |

## Aplikační zařízení a robot pro nanášení NH poz. 2b

V kabině pro nanášení NH bude instalován robot fy ABB typu IRB 580 s řídícím systémem. Před kabinou bude instalován soubor aplikační techniky (automatická lakovací technologie a barvové hospodářství) LOTTMANN. Zařízení bude kompaktní, bude umístěno ve dvou blocích.

Soubor obsahuje :

2K – míchací  a dávkovací zařízení typ Multiflow  	1 x

barvové hospodářství  					4 x

automatickou stříkací pistoli na robotu  		1 x

propojení, záchytné vany, rošty, rampu

## Prostor pro vytěkání poz. 3

Prostor pro vytěkání je uzavřený prostor, vytvořený z panelů. Bude vybaven pro průchod dílců na dopravníku a bude napojen na přívodní a odsávací vzduchotechniku.

| Rozměry | šířka | ~ 2 800 | mm |
| --- | --- | --- | --- |
|  | výška | ~ 3 000 | mm |
|  | délka | ~ 12 000 | mm |
| Elektrický příkon (osvětlení) |  | ~ 1 | kW |

## Sušárna nátěrových hmot typ PPP poz. 4

Pro sušení dílců po stříkání bude sloužit průjezdní sušárna sestavená z izolovaných panelů a nosné konstrukce. Sušárna bude vyhřívána cirkulujícím horkým vzduchem, cirkulace bude zabezpečena vestavěným ventilátorem. Horký vzduch se ohřeje pomocí výměníku pro nepřímý ohřev vzduchu s plynovým hořákem Weishaupt. Do vlastního pracovního prostoru sušárny budou vstupovat a vystupovat upravované dílce spodem prostřednictvím tunelů. Tímto způsobem jsou minimalizovány tepelné ztráty. Sušárna bude konstrukčně upravena pro zavěšení dráhy podvěsného dopravníku.

Teplota sušícího vzduchu bude udržována na nastavené teplotě automaticky. Část cirkulujícího vzduchu bude odvětrávána tak, aby koncentrace vody a případných rozpouštědel  ve vnitřní atmosféře zůstala na technologicky vhodné úrovni.

| Rozměry pracovního prostoru | šířka | 5 300 | mm |
| --- | --- | --- | --- |
|  | výška | 2 200 | mm |
|  | délka | 15 400 | mm |
| Pracovní teplota v sušárně |  | 80 | (C |
| Instalovaný tepelný výkon |  | ~ 120 | kW |
| Instalovaný elektrický výkon (ventilátory) |  | ~ 14 | kW |

## Dopravní systém  poz. 5

Podvěsný dopravník bude sestaven z kolejí dvoudráhového dopravníku Power Free. Jeho funkce a vybavení bude odpovídat jednodráhovému kontinuálnímu dopravníku, který bude v budoucnu možné přestavět na dvoudráhový Power Free.

| Délka dopravníku |  | ~ 160 | m |
| --- | --- | --- | --- |
| Drážka |  | dvojitá |  |
| Pracovní rychlost dopravníku |  | 2,2 | m/min. |
| Regulovatelná rychlost dopravníku |  | 0,5 - 3 | m/min. |
| Příkon |  | ~ 1 | kW |
| Zatížení dopravníku |  | max. 80 | kg/m |

## Přívodní vzduchotechnická jednotka poz. 6

Přívodní vzt. jednotka typu MTPAL 300 bude zabezpečovat přívod a úpravu čerstvého vzduchu do stříkací kabiny. Jednotka bude vybavena potřebným ventilátorem, filtrací, horkovzdušným výměníkem s plynovým hořákem Weishaupt pro nepřímý ohřev přiváděného vzduchu, chladícím dílem a dílem zvlhčovacím. Součástí chlazení budou dvě kondenzační jednotky umístěné ve venkovním prostoru na střeše objektu. Na vstupu do jednotky bude regulační klapka. Teplota přiváděného vzduchu bude udržována na nastavené teplotě automaticky.

| Přiváděné množství vzduchu |  | 2,4 | m3/s |
| --- | --- | --- | --- |
| Teplota přiváděného vzduchu |  | 22 - 24 | (C |
| Vlhkost přiváděného vzduchu při 24 (C |  | 65 ( |  |
| Tepelný výkon |  | 260 | kW |
| Chladící výkon |  | ~ 44 | kW |
| Elektrický příkon celkem |  | ~ 32 | kW |

## Odsávací ventilátor poz. 7

Odsátí vzduchu ze stříkací kabiny zabezpečí instalovaný ventilátor RSH 630 – ten bude vložený do odsávacího potrubí a bude umístěn na pomocné konstrukci poz. 7a nad vzt. jednotkou.

| Odsávané množství vzduchu |  | 2,5 | m3/s |
| --- | --- | --- | --- |
| Max. tlaková ztráta |  | ~ 1 600 | Pa |
| Elektrický příkon celkem |  | ~ 8 | kW |

## Přívodní vzduchotechnická jednotka poz. 8

Přívodní vzt. jednotka typu MTP 25 bude zabezpečovat přívod a úpravu čerstvého vzduchu do prostoru pro vytěkání. Jednotka bude vybavena potřebným ventilátorem, filtrací a horkovzdušným výměníkem s hořákem Weishaupt. Na vstupu do jednotky bude regulační klapka. Teplota přiváděného vzduchu bude udržována na nastavené teplotě automaticky.

| Přiváděné množství vzduchu |  | 0,3 | m3/s |
| --- | --- | --- | --- |
| Teplota přiváděného vzduchu při venkovní teplotě –10 ( + 24 (C |  | 22 - 24 | (C |
| Tepelný výkon |  | ~ 17 | kW |
| Elektrický příkon celkem |  | ~ 1 | kW |

## Odsávací ventilátor poz. 9

Odsátí vzduchu z prostoru pro vytěkání zabezpečí instalovaný ventilátor RNH 250.

| Odsávané množství vzduchu |  | 0,3 | m3/s |
| --- | --- | --- | --- |
| Max. tlaková ztráta |  | ~ 350 | Pa |
| Elektrický příkon celkem |  | ~ 0,55 | kW |

Počet pracovních sil :

V současné době má společnost NEON – LAK spol. s r.o. 15 až 20 pracovníků. Při navrženém koncepčním řešení nového provozu povrchových úprav a očekávaném rozsahu zakázek je předpokládán počet 8 pracovníků pro obsluhu zařízení (celkově pro max. 2 směny).

Vedení společnosti plánuje, že částečně využije pro novou lakovnu fondu pracovní doby osob ze stávajícího pracoviště, takže jen část pracovníků bude nově přijímat.

předpokládané Termíny realizace záměru

Provádění stavebních a montážních prací :	II. – III. čtvrtletí 2006

Výčet dotčených územně samosprávných celků

Středočeský kraj

Město Mladá Boleslav

zařazení záměru podle zákona

Kategorie II, bod 4.2

- povrchová úprava kovů a plastických materiálů včetně lakoven od 10 000 do 500 000 m2/rok celkové plochy úprav

## B.II.	Údaje o vstupech

### B.II.1. 	Půda

Záměr si nevyžádá zábor půdy – zařízení bude umístěno do stávajícího objektu v areálu společnosti (rozměry  19 m x  24 m, světlá výška 3,4 - 6,7 m) - parcelní čísla pozemků jsou následující : 1013/1, 1013/2, 1013/6, 1013/7, 1792 a 1013/9 (hala se zamýšlenou lakovnou). Umístění předmětné haly v areálu je zřejmé z kopie katastrální mapy v příloze č. 2 oznámení.

Výstavba a provoz nového zařízení se ovšem neobejde bez stávajícího zázemí, které je realizováno na dalších plochách areálu a v hlavní budově (kanceláře, komunikace atd.).

Geologický průzkum pro potřeby investice není vyžadován, měření radonového rizika není potřebné vzhledem k charakteru objektu (nejedná se o obytné nebo kancelářské využití).

### B.II.2. Voda

Výstavba

Voda pro sociální účely bude odebírána ze stávajícího rozvodu a její množství bude záviset na aktuálním počtu pracovníků. Normovaná spotřeba vody na jednoho pracovníka (podle Směrnic č. 9/1973 MLVH ČSR a MZ ČSR – hlavního hygienika ČSR) :

pití		5 l/osoba/směna

mytí	50 l/osoba/směna (čistý provoz)

120 l/osoba/směna (prašný a špinavý provoz)

Předpokládaná doba výstavby je 2 - 3 měsíce. V jednom dni se uvažuje s 5 až 10 pracovníky stavební nebo montážní firmy. Pro účely bilance se počítá s nejnepříznivějším stavem, tedy maximálním počtem dělníků po celou dobu výstavby a se spotřebou 125 l/osoba/den – i když např. sprchování externích pracovníků je nereálné.

Předpokládaná spotřeba vody během výstavby :

počet pracovníků				do 10

celková denní spotřeba 			max. 1,25 m3

celková spotřeba po dobu výstavby	cca 75 m3

Pracovníci výstavby budou moci využívat stávající sociální zázemí v areálu.

Během výstavby nebude potřeba kropení okolí staveniště pro omezení prašnosti – množství vybourané stavební suti bude minimální a bude průběžně odváženo, zemní práce nebudou prováděny.

Provoz

Zdrojem pitné vody v areálu je městský vodovod. Při vyčíslení spotřeby vody pracovníky obsluhujícími zařízení je možné uvažovat se spotřebou 125 l/osoba/den, což při uvažovaném maximálním nárůstu 8 pracovníků znamená nárůst celkové roční spotřeby o cca 250 m3.

Pro novou lakovnu je uvažováno s potřebou provozní vody (bude nutná k doplňování zvlhčovacího bloku přívodní vzduchotechnické jednotky a vodní náplně stříkací kabiny). Zdrojem vody bude městský vodovod, hrubý odhad spotřeby provozní vody je následující :

spotřeba za směnu 		~ 1 500 l/směna

denní spotřeba (2 směny) 		~ 3 000 l/den

Spotřeba vody v areálu se nyní pohybuje na úrovni cca 430 m3 – toto množství zahrnuje jak odběr vody pro sociální účely, tak i spotřebu vody pro současnou technologii.

### B.II.3. Energetické zdroje

Výstavba

Při stavebních pracích bude potřebná elektrická energie (osvětlení, provoz mechanismů), bude využito stávajícího napojení prostorů. Odběr není vyčíslen, není předpokládán ve významném množství.

Provoz

Elektrická energie při provozování bude nutná pro zajištění osvětlení a provoz jednotlivých zařízení. Vybudování nové trafostanice v souvislosti se záměrem nebude nutné. Pro provoz technologie bude potřebná i tepelná energie (zemní plyn) a tlakový vzduch.

Spotřeba elektřiny se v současnosti pohybuje kolem 110 MW/rok, zvýší se odhadem o 50 %. Podobně je vypočítán nárůst odběru plynu oproti současnosti (stávající je max. 95 m3/hod., nový bude max. 148 m3/hod.).

## Energetické údaje – souhrn PRO ZÁMĚR

| Elektrická energie – instalovaný výkon : |  |  |
| --- | --- | --- |
| Napěťová soustava 3+PE+N, 400 V, 50 Hz | 89 | kW |
| Tepelná energie – instalovaný výkon (bez zařízení pro ožeh) : |  |  |
| Zemní plyn (provozní tlak 5 kPa) | ~ 400 | kW |
| Stlačený vzduch (0,6 – 0,7 MPa) : |  |  |
| Celková spotřeba při normálním tlaku a teplotě | ~ 460 | m3/hod. |

Pozn. : V energetických údajích není započítána energie pro osvětlení, vytápění a hygienické větrání.

### B.II.4. Surovinové zdroje

Výstavba

Pro výstavbu se počítá s použitím běžných stavebních materiálů a výrobků, elektroinstalačních materiálů, nátěrových hmot apod. Spotřeba bude standardní a bude odpovídat charakteru záměru, kterým je vestavba do objektu. Budou provedeny pouze stavební úpravy prostoru tak, aby zde mohlo být umístěno nové technologické zařízení.

Provoz

### Nátěrový systém :

V nové lakovně budou používány výhradně vodouředitelné nátěrové hmoty – tedy bavy s minimálním obsahem těkavých látek (do 5 %). Tyto přípravky se již v zařízení firmy NEON – LAK spol. s r.o. používají, dodavatelé budou i nadále firmy BASF, DuPont, Wörwag, Mankiewicz, Spies Hecker a další výrobci.

Vodouředitelné lakovací systémy jsou výhodné – zejména z následujících důvodů :

snadno se míchají a aplikují

- mají vynikající kryvost znamenající značnou úsporu materiálu (dříve se tyto barvy na bázi vody používaly pouze pro první vrstvy nátěrů, nyní však slouží i jako krycí laky)

výsledek je velmi účinný

změna stříkané barvy je v podstatě okamžitá

technologie vodouředitelných barev splňuje přísné normy na obsah těkavých látek

Předpokládaná spotřeba nátěrových hmot v nové lakovně – 41,4 t/rok.

SKLADOVÁNÍ

Pro skladování chemických přípravků potřebných v provozovně je v současnosti využíván sklad barev – 3 místnosti v hlavní budově, který má dostatečnou kapacitu i pro uložení dalších barev pro novou technologii, přičemž ve výrobní hale bude zřízen příruční sklad.

Zabezpečení skladu je standardní a odpovídá bezpečnostním i protipožárním požadavkům. Sklad je vyčleněn pouze pro skladování barev, podlaha je pokryta dlažbou, plastové soudky s barvami jsou umístěny v záchytných nerezových vanách. Sklad bude ještě dovybaven regály s roštem a záchytnými vanami s trychtýřovým svodem případných úkapů do nádoby na spodním roštu. Místnosti mají zajištěno odsávání, k dispozici jsou příslušné hasicí přístroje a lékárnička. Napojení na kanalizaci není provedeno.

Systém skladování a sortiment umístěných přípravků se záměrem nezmění. Snahou je skladovat pouze nezbytné operativní množství nátěrových hmot.

### B.II.5. Nároky na dopravu a ostatní inženýrskou infrastrukturu

Areál společnosti využívá dopravního napojení na silnici I/38 Mladá Boleslav - Česká Lípa – tato komunikace je značně zatížena (jedná se o výpadovku z města).

Veškerá doprava při výstavbě i provozu bude realizována po silnici.

Výstavba

S ohledem na charakter a rozsah stavebních prací jsou odhadovány dopravní náklady za dobu výstavby (odvoz vybouraného stavebního materiálu a dovoz nového materiálu a vybavení) v následujícím celkovém počtu za dobu výstavby :

- odvoz materiálu : 10 LNA

- dovoz materiálu : 5 TNA, 15 LNA

Pro odhad dopravy stavebních dělníků na pracoviště je počítáno s nejméně příznivou variantou – tedy, že se každý bude na pracoviště dopravovat sám svým vozem, což si vyžádá maximálně 10 osobních vozidel denně.

Provoz

V době provozování bude potřebné dopravovat do areálu pouze suroviny (nátěrové hmoty) a do/z areálu dílce pro úpravu. Ze stejných důvodů je zajišťována doprava i nyní – výhradně lehkými nákladními auty, s četností cca 1 x denně. Frekvence se navýší orientačně na 2 příjezdy a 2 odjezdy LNA za den. Odvoz odpadů mimo komunálních je podle potřeby a je minimální (max. 1 x za měsíc).

Doprava zaměstnanců bude i nadále převážně buď osobními automobily nebo hromadnou dopravou (autobusem), změna bude odpovídat počtu nových pracovníků.

Inženýrská infrastruktura :

V areálu je potřebná infrastruktura vybudována, v souvislosti se záměrem nebude nutné budovat nové přípojky médií. Jediná přeložka se bude týkat elektrické kabeláže.

Součástí nového technologického zařízení bude kompletní technologická elektroinstalace včetně hlavního rozvaděče, signalizační a ovládací elektroinstalace, kabelového propojení dodávaných zařízení. Součástí dodávky je řídicí systém SIMATIC, včetně počítačové vizualizace. Bude také zajištěno příslušné potrubní propojení vzduchotechnických jednotek s kabinami a potrubní rozvody tlakového vzduchu.

Ostatní vyvolané investice :

Jiné investice nejsou předpokládány.

## B.III. Údaje o výstupech

### B.III.1. Půda

Předmětnou investicí a prováděnými činnostmi nebude zasažen ZPF, pozemky určené k plnění funkcí lesa, ani ostatní plochy – přímé ovlivnění je vyloučené, nepřímé ohrožení bude maximálně omezeno bezpečnostními opatřeními.

### B.III.2. Voda

Výstavba

Odpadní vody z technologie výstavby se nepředpokládají, skrápění ploch nebude potřebné. Množství splaškových vod odpovídá nárokům na spotřebu vody pro max. 10 pracovníků v období stavebních a montážních prací – celkem 1,25 m3 denně, po dobu max. 3 měsíců, s využitím stávajícího zázemí provozovny.

Provoz

Vody z technologie :

Součástí zařízení bude vzduchotechnická jednotka MTPAL 300, která bude zdrojem odpadní vody – z výparníku chladící komory a zvlhčovače vzduchu této jednotky. Odpadní vody budou svedeny do podlahové vpusti umístěné poblíž jednotky.

Další odpadní vody budou vznikat při provozu stříkací kabiny. Jedná se o vypouštění této kabiny a přepad vany. Tyto vody budou svedeny do šachtice, z které budou přečerpávány pomocí ponorného kalového čerpadla do sběrné nádrže a odstraňovány jako odpad.

Vodní náplň stříkací kabiny s vodní clonou je nutné občas vyměnit, četnost těchto výměn nelze předem (vzhledem k zakázkovému charakteru provozu), stejně jako množství separovaných kalů stanovit.

Při současném lakování také vznikají chemicky znečištěné odpadní vody, jsou svedeny do jímky na vybírání (s lapolem).

Splaškové vody :

Systém odvádění splaškových vod se nezmění - budou vypouštěny do městské kanalizace. Změna v množství bude odpovídat počtu nových pracovníků.

Srážkové vody :

Bilance stávajícího odtoku množství srážkových vod z areálu zůstane beze změny, nezvýší se ani plocha střech ani zpevněných ploch. Srážkové vody odtékají do kanalizace.

### B.III.3. Ovzduší

Výstavba

S bodovým zdrojem znečišťování ovzduší se v době výstavby zařízení neuvažuje.

### Liniový zdroj znečišťování ovzduší - během období realizace stavby vzniknou určité nároky na odvoz stavební suti a přivezení stavebního materiálu a technického vybavení, budou dopravováni pracovníci. Tyto nároky však budou natolik malé, že provádět výpočet hmotnostních toků škodlivin z dopravy jistě není nutné. Nárůst bude ve vztahu k frekvenci dopravy na přilehlé komunikaci Ptácká zanedbatelný (a dočasný).

Za plošný zdroj znečišťování se obvykle považuje vlastní prostor výstavby, v případě posuzované vestavby do stávající haly by toto označení bylo velmi přísné - zemní práce nebudou prováděny, bourací práce budou jen minimální. Bilanci takto vzniklého prostorově velmi omezeného zdroje prašnosti nelze objektivně kvantifikovat.

Provoz

Bodovými zdroji znečišťování budou jednotlivá zařízení provozu povrchových úprav.

V současné době jsou v areálu firmy NEON – LAK spol. s r.o. provozovány celkem tři lakovací boxy, dva typu AIRTECH a jeden typu USI, vše italské výroby. Každý lakovací box je vybaven vzduchotechnickou jednotkou s plynovým hořákem pro nepřímý ohřev vzduchu přiváděného do kabiny, odsávacím ventilátorem, který při stříkání přes tkaninové a uhlíkové filtry odvádí kontaminovanou vzdušinu mimo kabinu, a systémem regulačních klapek. V kabinách se provádí lakování různých plastových dílů vodou ředitelnými i klasickými barvami. Lakování se provádí v cyklech, jeden průměrný cyklus trvá 120 až 160 minut. V kabinách se pracuje v jedno až dvousměnném provozu (podle potřeby).

Instalací linky pro nanášení nátěrových hmot vzniknou nové zdroje emisí :

- Výduch ze stříkací kabiny

- Výduch z prostoru pro vytěkání

- Výduch z odvětrání sušárny

- Komín plynového hořáku VZT jednotky MTPAL 300

- Komín plynového hořáku VZT jednotky MTP 25

- Komín plynového hořáku sušárny PPP

Následující tabulky jsou převzaty z rozptylové studie Ing. Závodského, který pro výpočty použil emisní faktory uvedené ve vládním nařízení č. 352/2002 Sb.

Podkladem pro prezentované údaje k stávajícímu stavu jsou protokoly z měření emisí z lakovacích boxů z let 2003 až 2005, odhad celkové hodinové spotřeby zemního plynu ve všech kabinách (36 m3/hod.) a předpoklad rovnoměrného využití kabin.

Emise znečišťujících látek z nových zdrojů byly vypočteny na základě následujících předpokladů :

- FPD linky bude 3 600 hodin za rok

- předpokládaná kapacita linky bude 331 200 m2 nalakované plochy za rok

- předpokládaná spotřeba vodouředitelných nátěrových hmot bude 41 400 kg za rok

- obsah VOC v nátěrových hmotách je nejvýše 5 %

- 80 % VOC se uvolní při stříkání, 10 % při vytěkání a 10 % při sušení

- na výstupu z výduchu stříkací kabiny bude dodržen emisní limit TZL ve výši 3 mg/m3, z výduchů sušárny a vytěkacího prostoru k emisím TZL nedochází

- průměrná spotřeba zemního plynu celou linkou bude 22,7 m3/hod.

Přehled zdrojů emisí, stávající stav

| Název zdroje | h | FPD | Sp | Vs | ts | d | Emise [kg/h] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [m] | [h/r] | [m3/h] | [m3/h] | [°C] | [m] | CO | NOx | SO2 | PM10 | TOC |
| Hořák kabiny 1 | 6 | 3600 | 12.0 | 0.041 | 100 | 0.15 | 0.003840 | 0.019200 | 0.000115 | 0.000240 | 0.000768 |
| Hořák kabiny 2 | 8 | 3600 | 12.0 | 0.041 | 101 | 0.15 | 0.003840 | 0.019200 | 0.000115 | 0.000240 | 0.000768 |
| Hořák kabiny 3 | 8 | 3600 | 12.0 | 0.041 | 102 | 0.15 | 0.003840 | 0.019200 | 0.000115 | 0.000240 | 0.000768 |
| Výduch kabiny 1 | 6 | 3600 | --- | 2.138 | 33 | 1.06 | --- | --- | --- | 0.008133 | 0.070500 |
| Výduch kabiny 2 | 6 | 3600 | --- | 2.805 | 37 | 0.98 | --- | --- | --- | 0.013500 | 0.096433 |
| Výduch kabiny 3 | 6 | 3600 | --- | 2.573 | 37 | 0.98 | --- | --- | --- | 0.012100 | 0.062500 |

Přehled zdrojů emisí, výhled (příspěvek ke stávajícímu stavu)

| Název zdroje | h | FPD | Sp | Vs | ts | d | Emise [kg/h] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [m] | [h/r] | [m3/h] | [m3/h] | [°C] | [m] | CO | NOx | SO2 | PM10 | TOC |
| stříkací kabina | 6 | 3600 | --- | 2.500 | 20 | 0.71 | --- | --- | --- | 0.027000 | 0.405000 |
| vytěkací prostor | 6.5 | 3600 | --- | 0.300 | 20 | 0.28 | --- | --- | --- | --- | 0.050760 |
| sušárna | 6.5 | 3600 | --- | 0.300 | 65 | 0.28 | --- | --- | --- | --- | 0.050760 |
| komín VZT MTPAL 300 | 6 | 3600 | 14.8 | 0.050 | 100 | 0.15 | 0.004722 | 0.023608 | 0.000142 | 0.000295 | 0.000944 |
| komín VZT MTP 25 | 9 | 3600 | 1.1 | 0.004 | 100 | 0.15 | 0.000363 | 0.001816 | 0.000011 | 0.000023 | 0.000073 |
| komín sušárny | 9 | 3600 | 6.8 | 0.023 | 100 | 0.15 | 0.002179 | 0.010896 | 0.000065 | 0.000136 | 0.000436 |

Vysvětlivky :

h		výška koruny komína (výduchu) nad terénem

FPD		fond provozní doby zdroje

Sp		spotřeba zemního plynu

Vs		objem spalin nebo odpadního plynu

ts		výstupní teplota spalin nebo odpadního plynu

d		ekvivalentní průměr ústí komína (výduchu)

Poznámka : Souřadnice zdrojů jsou uvedeny v kap. 7 rozptylové studie.

Plánovaná zařízení na snižování emisí

Stříkací kabina bude vybavena třívrstvým suchým filtračním systémem pro záchyt tuhých emisí typ FSTE. Tento systém z produkce firmy GALATEK a.s. zaručuje odlučivost tuhých znečišťujících látek (TZL) do 3 mg/m3 odsávaného vzduchu s tím, že účinnost FSTE platí pro celé pracovní rozmezí od nově nasazeného až po zanešený stav. Četnost výměny druhého a třetího filtračního stupně závisí na celkovém zatížení kabiny.

Instalace zařízení na snižování emisí VOC se nepředpokládá (vzhledem k typu zvolených nátěrových hmot).

Liniové a plošné zdroje - podle projektované kapacity si provoz zařízení vyžádá zvýšení dopravy surovin a dílců – na celkový odhadovaný průměrný počet 10 LNA týdně. Odpovídajícím způsobem (podle počtu nových pracovníků) se zvýší četnost osobní dopravy, s výraznou změnou frekvence odvozu odpadů se nepočítá.

### B.III.4. Odpady

Výstavba

Předpokládané odpady při realizaci stavby podle vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb. :

| Název druhu odpadu | Kategorie | Katalogové číslo |
| --- | --- | --- |
| Papírové a lepenkové obaly | O | 15 01 01 |
| Plastové obaly | O | 15 01 02 |
| Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné | N | 15 01 10 |
| Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod 17 01 06 | O | 17 01 07 |
| Plasty | O | 17 02 03 |
| Železo a ocel | O | 17 04 05 |
| Kabely neuvedené pod 17 04 10 | O | 17 04 11 |
| Směsný komunální odpad | O | 20 03 01 |

Při stavebních úpravách haly budou vznikat běžné odpady související s touto činností. Největší objem bude tvořit vybouraný materiál – stavební suť, ale nebude se jednat o významné množství, protože prostor pro umístění zařízení je v podstatě vyhovující a je tedy nutné provést v hale jen drobnější stavební úpravy. Zemní práce se neplánují vůbec.

Za využití / odstranění odpadů během výstavby v souladu s požadavky zákona 
č. 185/2001 Sb. budou smluvně odpovídat dodavatelské firmy.

Odpady z provozu

Provozováním zařízení budou vznikat především odpadní obaly, dále odpady z údržby, odpadní barvy a kaly. Druhy odpadů zůstanou shodné jako v současnosti, kdy je v areálu lakovna provozována. Množství odpadů bude standardní, bude odpovídat charakteru činnosti.

Produkované odpady při provozu :

| Název druhu odpadu (bližší charakteristika) | Kategorie | Katalogové číslo | Roční produkované množství v současnosti | Způsob nakládání |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky (odpadní nátěrové hmoty) | N | 08 01 11 | 3,170 t | odstranění |
| Kaly z lapačů nečistot (odpadní kaly) | N | 13 05 03 | 3,5 t | odstranění |
| Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné (odpadní obaly) | N | 15 01 10 | 3,1 t | odstranění |
| Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami (znečištěné textilie, filtry) | N | 15 02 02 | 3,1 t | odstranění |

V současnosti jsou pro odstranění odpadů využívány služby oprávněné osoby : Rethmann - Jeřala Recycling, s.r.o., Česká Lípa - IČO 604 91 736. Se změnou se nepočítá. Množství odpadů se změní v závislosti na objemu zakázek – ale nijak razantně, max. nárůst je možné očekávat do 30 % stávajícího stavu.

Kromě uvedených druhů budou i nadále vznikat odpady související s administrativní činností kat. č. 20 03 01 Směsný komunální odpad (kategorie O) a dále zářivky, u kterých je zajišťován zpětný odběr. Množství odpovídá počtu pracovníků a rozloze kancelářských a výrobních prostorů.

Povinnosti původců odpadů podle § 16 zákona č. 185/2001 Sb. (dále v tomto odstavci „zákona“) :

- odpady zařazovat podle druhů a kategorií podle § 5 a 6 zákona

- zajistit přednostní využití odpadů v souladu s § 11 zákona

- odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit v souladu se zákonem a prováděcími právními předpisy, převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 12 zákona

- shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií

- zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem

- vést evidenci odpadů v rozsahu stanoveném zákonem

- umožnit kontrolním orgánům přístup do objektů, prostorů a zařízení a na vyžádání předložit dokumentaci a poskytnout pravdivé a úplné informace související s nakládáním s odpady

- zpracovat plán odpadového hospodářství v souladu se zákonem a prováděcími právními předpisy a zajišťovat jeho plnění – při produkci odpadů podle § 44 zákona

- vykonávat kontrolu vlivů nakládání s odpady na zdraví lidí a životní prostředí v souladu se zvláštními právními předpisy a plánem odpadového hospodářství

- ustanovit odpadového hospodáře za podmínek stanovených v § 15 zákona

- platit poplatky způsobem a v rozsahu stanoveném zákonem

- s nebezpečnými odpady nakládat pouze na základě souhlasu příslušného orgánu státní správy, pokud na tuto činnost již nemá souhlas k provozování zařízení podle § 14

Systém nakládání s odpady v areálu společnosti se realizací investice nezmění. Důraz bude i nadále kladen na minimalizaci produkovaných odpadů, jejich třídění a bezpečné shromažďování. Společnost NEON – LAK spol. s r.o. nemá povinnost zpracovat Plán odpadového hospodářství původce.

Po dožití posuzovaného zařízení bude třeba odstranit nespotřebované nátěrové hmoty a vzniknou odpady stavebního charakteru. Odpady budou využity nebo odstraněny v souladu s aktuálními právními předpisy v oblasti odpadového hospodářství.

### B.III.5. Zdroje hluku, vibrací a záření

Výstavba

Během výstavby bude vznikat hluk z provozu stavebního nářadí a mechanismů s tím, že hlučnější činnosti (bourací práce) nebudou rozhodně rozsáhlé a budou trvat krátkodobě. Vyčíslení předpokládané hlučnosti je problematické.

V době výstavby je možné očekávat využívání vibrujících mechanismů, avšak opět časově velmi omezené a nyní těžko specifikovatelné. Vznik vibrací (s dosahy max. v areálu či v těsném okolí příjezdové komunikace) může být také vyvolán průjezdem nákladních automobilů zásobujících stavbu – jejich množství (do 5 TNA za celou dobu výstavby) je však zcela zanedbatelné.

Zdroj elektromagnetického záření bude používán jen v průběhu montážních prací, kdy bude zřejmě potřebné krátkodobé svařovat (za použití osobních ochranných prostředků). Nebudou použity stavební materiály, u nichž by se daly očekávat účinky radioaktivního záření.

Provoz

Zdrojem hluku v souvislosti s provozem bude zejména vzduchotechnické zařízení, které je součástí celé technologie – odtahy jsou vyústěny do obvodové zdi. Zařízení se považuje za výrobně technologické zařízení s fyzickou prací bez nároků na duševní soustředění, sledování a kontrolu sluchem a dorozumívání řečí - hlučnost v prostoru pracoviště bude tedy výrobcem zařízení garantována na úrovni do 85 dB(A), aby byly dodrženy požadavky vládního nařízení č. 502/2000 Sb. Lineárním zdrojem hlučnosti bude doprava. Očekávané dopravní nároky jsou uvedeny v kapitole B.II.5., výsledná četnost příjezdů / odjezdů bude minimální.

Vlastní provádění povrchových úprav nebude zdrojem vibrací, pro dopravu nebudou využívány TNA s rizikem vzniku dopravních otřesů.

Zařízení budou pouze běžným zdrojem elektromagnetického záření (jako všechny elektrické spotřebiče). Nedílnou součástí linky bude standardní zařízení pro ionizaci od firmy SIMCO, které proudem ionizovaného vzduchu neutralizuje statickou elektřinu na čištěných dílcích.

### B.III.6.	Možná rizika havárií

Společnost NEON - LAK spol. s r.o. není zařazena do skupiny A ani B podle § 3 zákona č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií, ve znění zákona č. 82/2004 Sb.

Nezměněná situace zůstane, i když použijeme aktuální limitní množství a požadavky na zařazení podle nového zákona o prevenci závažných havárií – zákona č. 59/2006 Sb., který nabývá účinnosti prvním dnem třetího kalendářního měsíce po vyhlášení ve Sbírce zákonů, což bylo 8.3.2006.

Nátěrové hmoty, které jsou v současnosti používány, jsou klasifikované podle zákona č. 356/2003 Sb. jako hořlavé, zdraví škodlivé, dráždivé, příp. nebezpečné pro životní prostředí a svými vlastnostmi spadají pod zákon o prevenci závažných havárií. Limitní množství pro zařazení do skupiny A / B podniků je 5 000 t / 50 000 t (hořlavé kapaliny), resp. 500 t / 2 000 t (látky s přiřazenou kombinovanou větou R 51/53). Podle nového zákona se uvedené limitní množství látek nebezpečných pro životní prostředí mění na 200 t / 500 t.

Kapacita skladu barev je odhadována na max. 4 000 kg nátěrových hmot. Z tohoto množství je minimálně polovina barev bez nebezpečných vlastností, tudíž maximální umístěné množství nebezpečných látek podle zákona o prevenci závažných havárií je 2 tuny. Toto množství nebezpečných látek nepřesáhne 2 % limitního množství pro zařazení – a to i v případě, že bychom uvažovali zpřísněné hledisko nižšího limitu pro látky klasifikované jako nebezpečné pro životní prostředí podle nového zákona č. 59/2006 Sb.

Nové zařízení povrchových úprav nebude znamenat změnu bezpečnosti užívání objektu / zařízení. Protokol o nezařazení podle § 4 odst. 2 zákona č. 59/2006 Sb. na základě splnění požadavků § 3 odst. 1 zákona bude v zákonné lhůtě vypracován a uložen pro účely předložení kontrolním orgánům.

Bezpečnostní opatření pro pracovní prostředí :

Navrhovaná technologie nevykazuje mimořádná pracovní rizika. Jednotlivá zařízení budou provozována v souladu s provozními předpisy a jejich technický stav bude kontrolován pravidelnými revizemi a údržbou. Pracovníci budou prokazatelně zaškolováni pro práci a vybaveni předepsanými ochrannými pomůckami (brýle / ochranný štít, ochranné rukavice, pracovní oděv zhotovený z přírodních materiálů bez umělých vláken, antistatická obuv). Na pracoviště povrchových úprav nebude dovolen vstup nepovolaných osob. Protipožární opatření budou provedena v souladu s požadavky stanovenými v provozně - požární zprávě projektu zařízení.

- Veškerá navrhovaná zařízení splňují požadavky příslušných platných bezpečnostních, hygienických a ekologických předpisů.

- Zařízení bude spolehlivé a bezpečné, jeho výroba a dodávka bude prováděna v souladu s certifikací systému jakosti podle ISO 9001.

- Budou používány pouze nátěrové hmoty, pro které je zařízení určeno – vodouředitelné barvy.

- Na jednotlivých pracovištích bude zakázáno skladovat nátěrové hmoty, ředidla a jiné hořlaviny. V těchto prostorech nesmí být umístěn žádný zdroj nebezpečného prostředí.

- Bude přísně zakázáno vylévat zbytky nátěrových hmot do odsávacího filtračního systému stříkací kabiny.

- Pracoviště povrchových úprav bude vybaveno vhodnými hasicími přístroji podle pokynů požárního technika, přístroje budou pravidelně kontrolované a udržované ve funkčním stavu.

- Na pracovišti bude umístěn :

- Návod k obsluze zařízení včetně provozně bezpečnostních podmínek

- Návod pro poskytnutí první pomoci s potřebnou lékárničkou

- Požární řád a poplachová směrnice

Z charakteru provozu je zřejmé, že následky na zdraví osob, životním prostředí a na majetku mohou mít iniciační události vedoucí v dalším rozvoji k rozsáhlejšímu požáru v areálu (v souvislosti s rozpouštědlovými nátěrovými hmotami používanými na stávajícím zařízení).

Požár v areálu

Příčiny : K události může dojít zejména při nedodržení všeobecných bezpečnostních předpisů, porušením pracovní kázně, nedbalostí při údržbářských činnostech (svařování), porušením podmínek pro skladování nátěrových hmot, vlivem exploze zemního plynu nebo dopravního prostředku, závadou elektroinstalace, bleskem. Veškeré prostory, ve kterých budou probíhat pracovní činnosti, zejména nakládání s  nátěrovými materiály (požárně nebezpečné látky), budou vybavené dostatečným počtem vhodných hasicích přístrojů.

Následná opatření : Postupovat podle požárního řádu a požární poplachové směrnice. V případě vzniku požáru, který nelze zvládnout vlastními silami, se musí k jeho likvidaci přivolat jednotky hasičského záchranného sboru.

Výsledek události : V případě úniku zplodin hoření existuje možnost poškození zdraví osob a životního prostředí – v závislosti na rozsahu události. Hasební voda by odtékala do městské kanalizace, proto je nutné okamžitě informovat jejího správce. Větší ekonomická škoda.

Pro bezpečnost zařízení je důležité :

- zabránit vzniku a rozvoji požáru v objektech provozovny

- v případě vzniku požáru zajistit jeho co nejrychlejší detekci a uhašení

- mít provozuschopnou hasicí techniku předepsanou pro jednotlivá pracoviště

- dodržovat všeobecné bezpečnostní zásady, preventivní opatření a pořádek na pracovištích

Konkrétní požadavky na protipožární ochranu nového zařízení budou součástí provozně - požární zprávy, která bude předložena v rámci stavebního řízení investice.

# ČÁST C.	ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

# V dotčeném území

## C.I.	Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik

Záměr je připravován v areálu společnosti NEON - LAK spol. s r.o., v západní části města Mladá Boleslav.

Ráz území je dán geomorfologickými a hydrologickými poměry – okolní terén je typické říční údolí široké cca 800 m táhnoucí se od severu k jihu, areál se nachází v těsné blízkosti meandrujícího toku Jizery. Mezi řekou a východním směrem se zvedající zástavbou města prochází komunikace I/38 spojující Mladou Boleslav a Českou Lípu.

Zájmové území svým charakterem odpovídá příměstskému prostředí, kde dominantním prvkem určujícím kvalitu životního prostředí jsou podnikatelské aktivity.

Území je přírodovědně cenné - zejména z důvodu bezprostřední blízkosti řeky Jizery a její údolní nivy, která je významným vodním tokem, významným krajinným prvkem ze zákona č. 114/1992 Sb. a nadregionálním biokoridorem.

Záměr je v souladu s územním plánem města Mladá Boleslav, ve kterém se řešený areál nachází v ploše s funkčním využitím pro zařízení služeb (výrobních i nevýrobních), drobnou nerušící výrobu, příp. parkoviště.

Území není z environmentálního hlediska zatěžované nad míru únosného zatížení.

## C.II.	Stručná charakteristika složek ŽP v území, které budou pravděpodobně významně ovlivněny

Významné ovlivnění složek životního prostředí provozem nového zařízení v areálu NEON - LAK spol. s r.o. lze oprávněně vyloučit – přesto je stručná charakteristika životního prostředí v zájmovém území uvedena.

Geomorfologie a geologie :

Z hlediska geomorfologického členění náleží lokalita do podcelku Středojizerská tabule a okrsku Skalská tabule.

Levý břeh Jizery je tvořen členitou pahorkatinou ze středno-turonských vápnitých a slínitých pískovců. Reliéf je erozně denudační se strukturně denudačními méně  rozsáhlými  plošinami pleistocenního stáří, místy kryté sprašovými pokryvy. Z erozivně modelovaného, relativně ploššího křídového reliéfu vystupují morfologicky výrazné vyvýšeniny tvořené terciérními bazaltickými horninami (Baba, Bradlec). Pravý břeh Jizery tvoří rozsáhlá tabule, tvořená svrchnokřídovými pískovci, která má charakter pahorkatiny členěné do relativně plošších celků ostrými zářezy drobných vodních toků. Snaha o vyrovnání erozivní báze podmínila vznik ostře zaříznutých úzkých údolí generelního směru SZ - JV, tedy kolmé k centrálnímu údolí Jizery (Strenický potok, Bělá). Plošina je hojně krytá sprašovými pokryvy, které vyplňují deprese v křídovém reliéfu a místy dosahují mocností i kolem 5 m.

V zastavěných územích byl přirozený kvartérní pokryv do značné míry narušen a nahrazen antropogenními sedimenty nejrůznějšího charakteru. Jedná se o navážky a násypy pro denivelaci terénu, závozy jam a nejrůznější deponie.

Půda :

Převládajícím půdním typem v širší oblasti jsou na spraších převládající hnědozemě  s menšími enklávami degradovaných černozemí (na západ od Jizery), zatímco na východě nacházíme mozaiku těžkých půd jak tmavých humózních (pararendziny, slínovatky, černice), tak hnědých v různé míře nasycených.

Hnědé půdy jsou naším nejrozšířenějším typem. Původní vegetací byly listnaté lesy (dubohabrové až horské bučiny). Jako matečný substrát se uplatňují téměř všechny horniny skalního podkladu. Jsou vázány většinou na členitý reliéf.

Území je není významně náchylné k erozi.

Povrchové a podzemní vody :

Územím města Mladá Boleslav protéká vodní tok Jizera, ČHP 1-05-01-001. Celková délka vodního toku je 163,9 km a plocha povodí je 2 193,4 km2. Jizera je vodohospodářsky významným tokem. V úseku, který prochází městem Mladá Boleslav, se jedná o mimopstruhovou vodu. Průměrný dlouhodobý průtok je 22,93 m3/s.

Areál provozovny NEON – LAK spol. s r.o. leží v těsné blízkosti řeky Jizery, je tudíž v zátopovém území.

Jakost povrchové vody ve vybraných ukazatelích uvádí následující tabulka. Jedná se o údaje získané na internetových stránkách ČHMÚ za období roku 2004. Údaje jsou vztaženy k profilu Jizery v obci Vinec, asi 3 km jihozápadně od Mladé Boleslavi. Z těchto údajů vyplývá, že voda v Jizeře spadá do třetí kategorie vod znečištěných, což odpovídá hustotě zástavby, jíž vodní tok protéká.

Jakost povrchových vod

| Ukazatel | Jednotka | Průměr | Minimum | Maximum | Imisní limity | Třída jakosti |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| teplota vody | °C | 9.3 | -0.1 | 17.8 | 25 |  |
| reakce vody |  | 7.5 | 6.7 | 8.1 | 6 - 8 |  |
| elektrolytická konduktivita | mS/m | 40.4 | 25.1 | 67.6 |  | II. |
| biochemická spotřeba kyslíku BSK5 | mg/l | 5.4 | 2.0 | 11.0 | 6 | IV. |
| chemická spotřeba kyslíku dichromanem | mg/l | 21.0 | 10.0 | 45.0 | 35 | III. |
| amoniakální dusík | mg/l | 0.70 | 0.03 | 1.90 | 0.5 | III. |
| dusičnanový dusík | mg/l | 4.3 | 2.8 | 6.5 | 7 | III. |
| celkový fosfor | mg/l | 0.261 | 0.100 | 0.850 | 0.15 | III. |

Z hydrogeologického hlediska lze v území odlišit dva typy kolektorů - mělké kvartérní a hlubší křídové.

Z kvartérních kolektorů jsou nejvýznamnější sedimenty údolní nivy řeky Jizery a jejích přítoků. Jedná se o holocenní fluviální a deluviofluviální písčité hlíny, hlinité písky a písčité štěrky, dále se uplatňují písčité štěrky fosilních pleistocenních teras Jizery. V obou případech se jedná o kolektory s výlučně průlinovým typem propustnosti. Směr proudění je ovlivňován blízkostí erozivní báze - řeky Jizery, která rovněž ovlivňuje režimní kolísání hladiny podzemní vody v kolektoru. Hladinu podzemní vody kvartérní zvodně lze v zájmovém území očekávat v poměrně malých hloubkách, t.j. 1,5 - 2 m pod terénem.

Křídový kolektor reprezentuje komplex sedimentů svrchní křídy. V zájmovém území se jedná o nadložní průlinovo - puklinově propustné sedimenty jizerského souvrství, oddělené regionálním izolátorem bělohorského souvrství od podložních sedimentů perucko - korycanského souvrství. Využitelná vydatnost nadložního kolektoru se pohybuje v jednotkách až desítkách l/s, bazálního kolektoru v jednotkách l/s. Jedná se o vody kalcium bikarbonátového typu s mineralizací kolem 600 - 800 mg/l a celkovou vyšší tvrdostí.

### Klimatické podmínky a kvalita ovzduší :

Mladoboleslavsko patří do klimatické oblasti T2 - charakterizované teplým, suchým a dlouhým létem, krátkým přechodným obdobím, teplým až mírně teplým jarem a podzimem, krátkou, mírně teplou suchou až mírně suchou zimou s krátkým trváním sněhové pokrývky. Průměrný roční úhrn srážek je 550 mm, z toho ve vegetačním období 334 mm. Nejvyšší denní úhrn srážek je 93 mm. Průměrná teplota je 8,2 oC, ve vegetačním období 14,5 oC.

Lokální mikroklima je výrazně ovlivněno zářezem a údolím řeky Jizery (častější možnost vzniku lokálních teplotních inverzí a s tím souvisejících mlh nebo námraz na okraji údolí).

Odborný odhad větrné růžice - lokalita Mladá Boleslav, ve výšce 10 m nad zemí v % :

| Celková růžice |
| --- |
| Třídní | Směr větru | Suma |
| rychlost | S | SV | V | JV | J | JZ | Z | SZ | CALM |  |
| 1,7 | 4,90 | 6,46 | 6,96 | 8,97 | 3,39 | 7,51 | 7,09 | 7,88 | 17,02 | 70,18 |
| 5,0 | 2,10 | 1,52 | 2,04 | 3,94 | 1,61 | 3,45 | 5,80 | 8,25 |  | 28,71 |
| 11,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,01 | 0,04 | 0,09 | 0,87 |  | 1,11 |
| Suma | 7,00 | 7,98 | 9,00 | 13,01 | 5,01 | 11,00 | 12,98 | 17,00 | 17,02 | 100,00 |

Z údajů v tabulce vyplývá, že území je poměrně dobře provětráváno ze všech směrů s mírnou převahou severozápadních a jihovýchodních větrů nižších a středních rychlostí. Avšak více než třetinu roku jsou očekávány špatné rozptylové podmínky, doprovázené inverzními stavy. S tím souvisí i četnost výskytu bezvětří a větru do rychlosti 2,5 m.s-1.

Kvalita ovzduší je nejblíže sledována na stanici ČHMÚ v Mladé Boleslavi. Stanice je umístěna ve sportovním areálu v ulici Jana Palacha a je charakterizována jako stanice pozaďová, městská.

V uplynulých letech je na stanici zaznamenáváno zvyšování koncentrací NO2 -  ročních průměrných i krátkodobých, limity překračovány nejsou. Horší je situace v případě prašného aerosolu – na základě měření imisních hodnot PM10 je město Mladá Boleslav zahrnuto mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší. Výsledky měření imisí základních látek v uplynulých 2 letech jsou uvedeny v následující tabulce. Imisní koncentrace oxidu uhelnatého ani dalších relevantních látek (např. organických polutantů) nejsou na stanici v Mladé Boleslavi měřeny. Zdrojem informací je ročenka ČHMÚ.

| Stanice | Látka | IMISNÍ SITUACE 2003 koncentrace [µg.m-3] |
| --- | --- | --- |
|  |  | čtvrtletní | roční průměr | denní maximum (datum) | hodinové maximum (datum) |
|  |  | I.Q | II.Q | III.Q | IV.Q |  |  |  |
| 1435 Mladá Boleslav | SO2 | 18,7 | 4,4 | 4,8 | --- | 9,0 | 57,4 (9.1.2003) | 107,2 (3.3.2003) |
|  | NO2 | 37,9 | 19,3 | 21,1 | --- | 27,6 | 97,0 (28.2.2003) | 144,4 (28.2.2003) |
|  | PM10 | 59,0 | 41,1 | 34,2 | --- | 44,7 | 240,0 (28.2.2003) | 335,9 (28.2.2003) |

| Stanice | Látka | IMISNÍ SITUACE 2004 koncentrace [µg.m-3] |
| --- | --- | --- |
|  |  | čtvrtletní | roční průměr | denní maximum (datum) | hodinové maximum (datum) |
|  |  | I.Q | II.Q | III.Q | IV.Q |  |  |  |
| 1435 Mladá Boleslav | SO2 | 12,7 | 5,3 | 4,0 | 6,6 | 7,1 | 48,1 (25.1.2004) | 66,8 (24.1.2004) |
|  | NO2 | 26,3 | 16,4 | 15,8 | 20,7 | 19,5 | 102,8 (23.1.2004) | 150,8 (23.1.2004) |
|  | PM10 | 42,0 | 28,3 | 31,2 | 45,1 | 36,4 | 208,7 (24.1.2004) | 268,8 (24.1.2004) |

### Oblasti surovinových zdrojů a jiných přírodních bohatství :

Z hlediska využitelných zásob nerostných surovin je zájmové území bez většího významu. V širším okolí se vyskytují ložiska stavebního kamene u obce Bradlec (bazaltické horniny) a ložisko cihlářských surovin (hlíny) mezi obcemi Kolomuky a Řepov. Vše zcela mimo předmětnou lokalitu.

### Fauna a flóra, zvláště chráněné části přírody :

Provozovna společnosti NEON – LAK spol. s r.o. se nachází v okrajové části města, kde lze očekávat výskyt většinově běžných druhů vázaných na urbanizované prostředí, ruderály, křoviny. Prostředí není vhodnou plochou pro možný trvalý výskyt významnějších populací zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin ve smyslu vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb. – jejich přítomnost je vázána zejména na vyhlášená chráněná území, resp. na části ÚSES a VKP, konkrétně na vodní tok a doprovodné břehové prostředí podél Jizery.

Přírodní prostředí širšího zájmového území vykazuje známky poměrně značného strukturního a funkčního zjednodušení, zapříčiněného zejména patrnou urbanizací nivy Jizery, historickým vývojem města Mladá Boleslav a výraznými intenzifikačními zásahy do nelesní krajiny v průběhu 60. - 80. let (vysoké zornění, odvodnění původních luk, značná míra upravenosti malých vodotečí apod.).

Pro okolí Mladé Boleslavi je příznačná poměrně nízká lesnatost, porosty jsou prakticky výhradně soustředěny na svahy zahloubeného údolí Jizery, kde jsou vytvořeny lokálně i pestré suťové lesy na prudších svazích. Břehové porosty ze zachovaly prakticky jen podél Jizery a Klenice, a to i ve městě, některé z plošně významnějších porostů jsou pak začleněny i mezi skladebné prvky ÚSES. Mimo město se liniová společenstva zachovala spíše fragmentárně jako doprovod komunikací nižšího řádu, meze či remízy byly prakticky úplně odstraněny v rámci hospodářsko-technických úprav pozemků.

Záměr se nedostane do střetu s žádným zvláště chráněným územím přírody ve smyslu kategorií podle § 14 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění, taktéž nebude ohroženo žádné zvláště chráněné území ve smyslu ochrany památek, případně chráněné území podle horního zákona. V oblasti není zřízen přírodní park.

Nejbližší zvláště chráněné území přírody :

- národní přírodní památka „Radouč“ – rozloha 1,47 ha, strmý levý bok údolí Jizery se západní expozicí mezi Mladou Boleslaví a Debří, jediná lokalita devaterky rozprostřené v Čechách, výskyt teplomilných vápnomilných společenstev opukových skalek, drnových stepí s význačnými druhy, na plošině výskyt sysla obecného a zajímavých bezobratlých živočichů, jedna z nejbohatších xerotermních lokalit v širším okolí, zachovalá ukázka bezlesních jizerských strání známých z minulého století

V oblasti je vyhlášena CHOPAV Severočeská křída (zřízená k ochraně oblasti přirozené akumulace vod regionu), jejíž hranice vedou po levém břehu Jizery.

Významné krajinné prvky :

Významným krajinným prvkem ze zákona je přímo v lokalitě tok Jizery s navazujícími pobřežními porosty.

Nejbližšími (avšak mimo dosah areálu) VKP navrženými k registraci podle § 6 odst. 1) zákona ČNR č. 114/1992 Sb. jsou lokality „Újezd“ v k.ú. Podlázky – bývalý statek a maloplošné sady s polokulturními dřevinnými lady (rozloha 2,1 ha), a „Dalovický důl“ v k.ú. Jalovice a Podlázky – sevřené lesní údolí s protékajícím Dalovickým potokem, lesy na svazích mají převahu přirozených lesních společenstev (rozloha 33 ha).

Evropsky významné lokality a ptačí oblasti :

Zájmové území záměru není v kontaktu s některou z evropsky významných lokalit ve smyslu § 45 písm. a – c) zákona č. 218/2004 Sb., která by byla zahrnuta do národního seznamu těchto lokalit ve smyslu příloh nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Nejbližší evropsky významná lokalita je „Bezděčín“ (kód CZ0213776), navržená pro ochranu sysla obecného  – nachází se na jz. okraji Mladé Boleslavi, v místech zvaných Na hejtmánce. Ve smyslu chráněného území se jedná o přírodní památku na ploše 81,18 ha, ekotopem je sečený trvalý travní porost na sportovním letišti na terase nad řekou Jizerou.

Zájmové území  záměru není v kontaktu ani v kolizi s žádnou z ptačích oblastí na území ČR podle § 45 písm. e) tohoto zákona ve smyslu některého z vydaných nařízení vlády ČR k vymezení konkrétních ptačích oblastí na území České republiky.

### Územní systém ekologické stability krajiny :

Biogeograficky patří území do hercynské podprovincie - bioregionu č. 1.6 Mladoboleslavského a řeka Jizera tvoří hranici s bioregionem č. 1.4 Benáteckým. Fytogeograficky leží zájmové území v oblasti českého termofytika v severní části fytogeografického okresu Dolní Pojizeří, přičemž z východu navazuje fytogeografický podokres Mladoboleslavský chlum fytogeografického okresu Rožďalovické pahorkatiny.

Územní systém ekologické  stability byl  do návrhu územního plánu zapracován na základě Generelu místního ÚSES (zpracovatel : ateliér U 24 spol. s.r.o. Praha, listopad 1996.). Vodní tok Jizera se svojí nivou je osou nadregionálního biokoridoru (NRBK). Na této ose je umístěno ve sledovaném území 6 lokálních biocenter (LBC) a dvě biocentra regionální (RBC) :

LBC - Meandr Jizera u Josefova Dolu

LBC - U Hrdlořez

LBC - Pod Debří

LBC - Ostrov u Rožátova

LBC - U nové ČOV

LBC - Neuberk

LBC - Pod Vinicí

RBC - Radouč

RBC - Duškaň

NRBK Jizera :

Charakteristika lokality :

Úsek údolní nivy procházející městem Mladá Boleslav. Místy je biokoridor zúžen pouze na vlastní tok a přilehlé břehové porosty. Tok má mírně meandrující koryto, částečně upravené s liniovými břehovými lužními porosty. Část nivy je pokryta vlhkými až svěžími květnatými loukami, které jsou více či méně kosené (jižně od Neuberka), převážně degradované. Jediná zachovalá luční plocha v intravilánu města s vysokou stabilizační funkcí a estetickým a rekreačním významem je Krásná louka. Součástí biokoridoru je prudký severní svah na pískovcové stěně u Neuberka s polokulturním lesem a výstavky dubů a buků. Převážná část nivy je zastavěna a není zahrnuta do biokoridoru.

Popis současného stavu bioty :

Podél Jizery poměrně zachovalý břehový porost – olše lepkavá, jasan ztepilý, vrba bílá, vrba křehká, topol černý, v podrostu bez černý, netýkavka žláznatá, netýkavka malokvětá, bršlice kozí noha, kopřiva dvoudomá. Ladem ponechané louky - ovsík vyvýšený, kakost luční, šťovík tupolistý, metlice trsnatá, vratič obecný… Na Krásné louce poměrně zachovalá mezofilní až hydrofilní luční společenstva. Z dominantních ovsík vyvýšený, kostřava červená, psineček výběžkatý, psárka luční, kostřava luční, metlice trsnatá, kosatec žlutý, krvavec toten, blatouch bahenní, kohoutek luční, řeřišnice luční. Na svahu u Neuberku polokulturní les s příměsí introdukovaných dřevin, velmi prudký severní svah s výstavky dubů a buků, dále trnovník akát, habr obecný, javor klen, javor mléč, lípa srdčitá, bříza bělokorá, borovice lesní, kulturní formy dřevin.

### Krajinný ráz :

Charakteristické znaky krajinného rázu jsou odvozeny z přírodních podmínek a způsobů využití krajiny.

V širším zájmovém území jde převážně o výrazně zemědělsky využívanou krajinu, výrazně převažují celky orné půdy (cca 85 – 90 % zornění ZPF), lesnatost je velmi nízká, vodní plochy se objevují jen v malém rozsahu. Území je typickou intenzivně využívanou kulturní krajinou. Rekreační potenciál lze pokládat za slabý a jiné využití s výjimkou osídlení, průmyslové výroby, intenzivní zemědělské výroby je pro nejbližší okolí Mladé Boleslavi možné dokládat jen výjimečně.

Areál NEON – LAK spol. s r.o. leží v místě, kde je řada dalších drobných provozoven využívajících pro své podnikání blízkost centra města a vhodného komunikačního spojení.

Soustředěná obytná zástavba je nejvýznamnější právě v Mladé Boleslavi.

### Architektonické a jiné kulturní památky :

Město Mladá Boleslav je okresním městem, které má v současné době 13 městských částí, kde žije kolem 44 000 obyvatel. Katastrální výměra města je 2 487 ha.

Mladá Boleslav byla založena v druhé polovině 10. století.

Dominantou města je Hrad - původně dřevěné hradiště z 10.století, ve druhé čtvrtině 14. století za pánů z Michalovic přebudováno na kamenný gotický hrad, v polovině 16. století za Krajířů z Krajku přestavěn na renesanční zámek. Po třicetileté válce zpustlý, v letech 1752 - 83 přestavěn na kasárny. Od roku 1972 je sídlem Okresního muzea, od roku 1997 také Státního okresního archivu.

Další významné stavební a historické památky :

Radnice

Renesanční stavba z let 1554 - 1559 (patrně postavená M. Borgorellim), průčelí opatřeno sgrafitovou výzdobou se scénami ze Starého i Nového zákona a s postavami evangelistů a světců. Dostavba dalších křídel a rekonstrukce v 2. polovině 19. století a v letech 1939 - 1941.

Městský palác Templ (Císařovský dům)

Městský pozdně gotický palác, vybudovaný v letech 1488 - 1493 hejtmanem Janem Císařem z Hliníku. Třípodlažní budova je skvostem vladislavsko-jagelonské gotiky. Nyní využit pro výstavní a galerijní účely.

Sbor Jednoty bratrské

Trojlodní stavba s prvky románského, gotického i renesančního slohu vybudovaná v letech 1544 - 1554 M. Borgorellim pro Jednotu bratrskou. Byla shromaždištěm reformační církve, jež tehdy šířila vzdělanost. Po rekonstrukci v 70. letech používán jako výstavní a koncertní síň. Stavba je významnou památkou Mladé Boleslavi a svým provedením se řadí k nejstarším renesančním pseudobasilikám mimo Itálii.

Kostel sv. Jana Nepomuckého

Postaven na místě původního kostela a kláštera, zničeného za husitských válek, a pozdějšího luteránského kostela v barokním slohu v roce 1727. Uvnitř cenný obraz sv. Jana Nepomuckého od V. V. Reinera z roku 1740.

# ČÁST D.	ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA veřejné zdraví A

# NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

## D.I. 	Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti

Vlivy na veřejné zdraví :

- Zdravotní rizika

Výstavba

Příprava prostoru, poté montáž nového zařízení a související doprava se samozřejmě neobejde bez určitého ovlivnění prostředí – hlukem, emisemi. Tyto vlivy se však zcela jistě nijak významně nedotknou obyvatel - realizace záměru bude probíhat ve stávající hale v poměrně uzavřeném areálu, kolem kterého navíc vede frekventovaná komunikace. Rozsah stavebních prací bude malý (budou to jen minimální stavební úpravy stěn a podlahy a průrazy střechy) a lze předpokládat, že vlivy způsobované výstavbou nebudou v místě obytné zástavby rozeznatelné od pozadí. Zřejmě bude v některých etapách výstavby zaznamenána vyšší četnost dopravy trvající však řádově několik dní, max. 2 – 3 týdny, kdy bude potřebné zejména odvézt stavební odpad a později přivézt části technologie.

Vlivy v době intenzivní stavební činnosti budou velikostně malé a nevýznamné, při běžných pracích pak zanedbatelné.

Provoz

Ovlivnění obyvatel při provozování linky bude za předpokladu dodržení základních opatření zanedbatelné, příp. nulové a bez významu. Standardní pokyny pro zajištění bezpečného provozu zařízení, včetně požadavků na pravidelné kontroly a údržbu, budou uvedeny v provozní dokumentaci.

Vypočítané příspěvky záměru k imisní situaci ve znečištění ovzduší jsou zcela minimální, technologie nebude zdrojem kontaminovaných odpadních vod, odpady budou shromažďovány a využívány / odstraňovány v souladu s příslušnou legislativou. Hlučnost zařízení (vzduchotechniky) bude omezena na úroveň zajišťující splnění hygienických limitů v pracovním i venkovním prostředí, ověření bude provedeno ve zkušebním provozu. Frekvence vyvolané dopravy bude velmi malá.

Rozšíření pracoviště pro povrchovou úpravu v areálu se neprojeví negativním vlivem na veřejné zdraví.

- Sociální a ekonomické důsledky

Pozitivním jevem bude zaměstnanost pracovníků v době výstavby (i když jen na přechodnou dobu). Provozování zařízení bude mít přímé sociální a ekonomické důsledky pro nově přijaté pracovníky.

- Začlenění stavby, faktory pohody

Předmětná stavba nebude znamenat negativní změnu krajinného rázu v širších pohledových vztazích, ani v lokalitě z těchto důvodů :

- Nevznikne nová charakteristika území – zařízení bude umístěno v provozovaném areálu, dokonce se bude jednat o vestavbu do stávající haly.

- Nebude narušen stávající poměr krajinných složek - tento poměr je již dnes poměrně nevyvážený, protože převládají negativní charakteristiky (zástavba, technická infrastruktura, komunikace), ale posuzovaný záměr tuto nerovnováhu dále neprohloubí.

- Nedojde k narušení vizuálních vjemů - záměr nebude vytvářet novou určující pohledovou dominantu, umístěním zařízení v hale nebude záměr vůbec zrakově znatelný.

Ovlivnění faktorů pohody není důvod předpokládat.

Vlivy na životní prostředí :

Vlivy na povrchové a podzemní vody :

Výstavba

Při výstavbě budou vodu potřebovat pracovníci pro sociální účely, tento odběr bude minimální a časově omezený (max. 10 osob denně, po dobu 3 měsíců). Odpadní vody budou pouze splaškové s odvodem do městské kanalizace.

Provoz

Pro nové zařízení je uvažováno s potřebou provozní vody v rozsahu 
přibližně 3,0 m3/den, odběr pitné vody pro sociální zabezpečení pracovníků bude v množství max. 250 m3/rok. Zdrojem vody v obou případech bude městský vodovod.

Ovlivnění kvality podzemní či povrchové vody se nepředpokládá - důvodem je provádění veškerých činností na vodohospodářsky zabezpečených plochách, resp. v uzavřených, nepropustných zařízeních (nádržích). Sklad nátěrových hmot je dostatečně zabezpečen před únikem skladovaných materiálů do životního prostředí.

Areál je napojen na kanalizaci města, kam budou odtékat splaškové, dešťové vody a vody ze vzduchotechnické jednotky. Kapalné odpady budou odstraňovány externí oprávněnou firmou.

Vliv záměru na vody je možné označit jako zanedbatelný a nevýznamný.

Vlivy na stav ovzduší :

Výstavba

Emitování látek při stavební činnosti bude spojeno pouze s bouracími pracemi a související dopravou. Rozsah stavebních prací bude malý, přičemž „nejprašnější“ činnosti budou probíhat jen několik dnů, nejvýše 2 – 3 týdny z předpokládané max. tříměsíční doby výstavby. Doprava materiálu do areálu a z areálu je odhadována celkově na max. 5 TNA a 25 LNA.

Stavební práce nebudou z hlediska ovzduší nadměrnou zátěží.

Provoz

Zdroje znečišťování (zařízení povrchových úprav) budou emitovat škodliviny spojené s provozem příslušného typu lakoven – oxid siřičitý, oxidy dusíku, oxid uhelnatý, tuhé znečišťující látky a organické látky.

Stříkací kabina bude vybavena třívrstvým suchým filtračním systémem pro záchyt tuhých emisí typ FSTE s garancí plnění emisního limitu pro tuhé znečišťující látky 3 mg/m3 v odsávaném vzduchu.

Dopravní nároky provozu se sice změní, ale zůstanou na velice nízké úrovni – jen několik LNA týdně. Osobní doprava se změní v závislosti na počtu nových pracovníků.

Není třeba předpokládat výskyt zapáchajících složek v koncentracích obtěžujících obyvatelstvo.

Podkladem pro objektivní posouzení vlivu záměru na ovzduší je rozptylová studie - Ing. Vladimír Závodský, Praha, leden 2006.

Cílem studie bylo zhodnocení dopadu provozování plánované stavby na imisní situaci v lokalitě - rozptylová studie proto hodnotí stávající stav, kdy jsou v provozu tři lakovací boxy a stav po instalaci nové linky pro nanášení nátěrových hmot.

Výpočet rozptylové studie byl proveden pro následující látky :

- oxid siřičitý

- oxidy dusíku, resp. oxid dusičitý

- oxid uhelnatý

- tuhé znečišťující látky, resp. suspendované částice

- organické látky vyjádřené jako celkový organický uhlík

Pro výpočet studie byl použit program SYMOS’97, verze 2003 - systém pro modelování znečištění ze stacionárních zdrojů. Výpočet byl proveden v síti 121 referenčních bodů o rozměrech 500 m x 500 m s krokem 50 m. Síť byla volena tak, aby hodnocený zdroj byl přibližně ve středu sítě a zároveň byla pokryta oblast okolní obytné zástavby.

Veškeré vypočtené imisní koncentrace jednotlivých znečišťujících látek je třeba chápat jako příspěvky ke stávajícímu imisnímu pozadí.

Po instalaci nové linky pro nanášení nátěrových hmot budou v okolí provozovny NEON – LAK spol. s r.o. očekávány :

- osmihodinové imisní koncentrace CO v rozmezí 0,75 µg.m-3 až 6,30 µg.m-3, oproti stávajícímu stavu se jedná o zvýšení o 0,27 µg.m-3 až 2,64 µg.m-3, t.j. zvýšení o 29,6 % až 74,9 %, v průměru zvýšení o 53,7 %

- hodinové imisní koncentrace SO2 v rozmezí 1,41 µg.m-3 až 8,35 µg.m-3, oproti stávajícímu stavu se jedná o zvýšení o 0,16 µg.m-3 až 3,26 µg.m-3, t.j. zvýšení o 6,9 % až 80,4 %, v průměru zvýšení o 50,5 %

- maximální denní imisní koncentrace SO2 v rozmezí 1,08 µg.m-3 až 6,83 µg.m-3, oproti stávajícímu stavu se jedná o zvýšení o 0,14 µg.m-3 až 2,57 µg.m-3, t.j. zvýšení o 8,5 % až 85,0 %, v průměru zvýšení o 50,5 %

- hodinové imisní koncentrace NO2 v rozmezí 0,82 µg.m-3 až 4,35 µg.m-3, oproti stávajícímu stavu se jedná o zvýšení o 0,08 µg.m-3 až 1,67 µg.m-3, t.j. zvýšení o 7,0 % až 80,8 %, v průměru zvýšení o 50,6 %

- průměrné roční imisní koncentrace NO2 v rozmezí 0,006 µg.m-3 až 0,060 µg.m-3, oproti stávajícímu stavu se jedná o zvýšení o 0,002 µg.m-3 až 0,022 µg.m-3, t.j. zvýšení o 44,0 % až 83,7 %, v průměru zvýšení o 63,6 %

- maximální denní imisní koncentrace PM10 v rozmezí 1,01 µg.m-3 až 6,61 µg.m-3, oproti stávajícímu stavu se jedná o zvýšení o 0,14 µg.m-3 až 2,53 µg.m-3, t.j. zvýšení o 9,0 % až 84,2 %, v průměru zvýšení o 50,3 %

- průměrné roční imisní koncentrace PM10 v rozmezí 0,009 µg.m-3 až 0,116 µg.m-3, oproti stávajícímu stavu se jedná o zvýšení o 0,003 µg.m-3 až 0,041 µg.m-3, t.j. zvýšení o 43,4 % až 84,8 %, v průměru zvýšení o 63,5 %

- hodinové imisní koncentrace TOC v rozmezí 1,41 µg.m-3 až 8,35 µg.m-3, oproti stávajícímu stavu se jedná o zvýšení o 0,16 µg.m-3 až 3,26 µg.m-3, t.j. zvýšení o 6,9 % až 80,4 %, v průměru zvýšení o 50,5 %

- průměrné roční imisní koncentrace TOC v rozmezí 0,009 µg.m-3 až 0,115 µg.m-3, oproti stávajícímu stavu se jedná o zvýšení o 0,003 µg.m-3 až 0,041 µg.m-3, t.j. zvýšení o 43,4 % až 84,6 %, v průměru zvýšení o 63,5 %

- maxima se stejně jako v současném stavu většinou nacházejí cca 50 m severně až východně od provozovny v oblasti obytné zástavby

Vzhledem k tomu, že maximální imisní koncentrace způsobené současným provozem zařízení pro nanášení nátěrových hmot dosahují maximálně 13,2 % příslušných imisních limitů, lze předpokládat, že imisní limity všech hodnocených znečišťujících látek nebudou překročeny.

Vliv na ovzduší bude po zprovoznění nového zařízení malý a středně významný.

### Vlivy na hlukovou situaci, vibrace, záření :

Výstavba

Pro hlučnost při výstavbě platí obdobné předpoklady a závěry jako u emisí do ovzduší – totiž, že nejhlučnější období bude spojeno s bouráním po dobu max. 3 týdnů a také s dopravou.

Nadměrné zatížení okolí hlučností není předpokládáno.

Dále je nutné počítat se vznikem vibrací při některých stavebních pracích (bourání). Jejich výskyt bude krátkodobý a omezí se pouze na denní pracovní dobu, přenos do nejbližších objektů se s ohledem na jejich vzdálenost od případných zdrojů vibrací nepředpokládá. Případný vliv vibrací z dopravy se neuvažuje. Ani vliv záření není třeba zvažovat.

Provoz

Předmětem záměru je vestavba zařízení do haly, která je zděná, tloušťka zdiva je 450 mm, střecha je z trapézového plechu s tepelnou izolací. Jedinými významnými zdroji hluku jsou jednotky vzduchotechnického zařízení, jejichž provoz je pro funkci linky nezbytný. Tato zařízení vesměs ústí přes obvodový plášť do venkovního prostoru mimo objekt. Pro instalaci linky včetně potřebné vzduchotechniky je zapotřebí vytvořit pro nasávací a výfuková potrubí ve střeše haly celkem osm prostupů, v obvodové stěně nižší části bude otvor pro komín spalin.

Podle dodaných podkladů vycházejících z měření dříve instalovaných linek bude největším zdrojem hluku výfuk vzduchu z kabiny (v projektové dokumentaci pozice 302) a přívod vzduchu do kabiny (poz. 304). Ostatní zařízení (za zmínku stojí 305, 306 - větrání vytěkacího prostoru a 308 – větrání sušárny) pracují s podstatně nižším množstvím vzduchu (nejvýše jednotky m3/s) a jsou tedy tišší. Souhrnně jsou dodané údaje o hluku jednotlivých zdrojů souvisejících s provozem nanášecí linky uvedeny v následující tabulce. Hluk v okolí dalších výústek vzduchotechniky (309 – 314) je ještě nižší.

Hluk zařízení souvisejících s provozem nanášecí linky :

| Pozice, činnost | 302 | 304 | 305 | 306 | 308 | odsávání ožeh |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LAeq v 1 m | 79 | 69 | 50 | 50 | 50 | 50 |

Nejbližší chráněné objekty (domy na protější straně Ptácké ulice - č.p. 140/102, č.p. 94/104) jsou od haly a tedy od zdrojů hluku souvisejících s provozem linky vzdálené více než 35 m.

Pro pracovní prostředí platí, že nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina hluku pro osmihodinovou pracovní dobu v hluku se stanoví součtem základní hladiny hluku LAeq = 85 dB(A) a korekcí na druh vykonávané činnosti. Práce obsluhy zařízení nebude mít nároky na duševní soustředění a dorozumívání řečí, není tedy potřebné vyžadovat korekci na druh činnosti a garantovaná hlučnost výrobce zařízení pro tento prostor 85 dB(A) je tedy v souladu s legislativou.

Očekávané dopravní nároky jsou z hlediska možného ovlivnění hlukové situace u obytné zástavby zanedbatelné.

Podkladem pro posouzení vlivu záměru na hlukovou situaci v okolí provozovny je hluková studie - Ing. Tomáš Rozsíval AKUSTIKA PRAHA s.r.o., leden 2006.

Cílem hlukové studie bylo posouzení hluku způsobeného provozem projektované linky v chráněném venkovním prostoru okolních staveb.

Vzhledem k tomu, že jednotlivá zařízení ústí do různých míst na střeše, případně na boku haly, byl celý objekt posuzován jako celek tak, že hluk všech zdrojů souvisejících s provozem v hale byl přepočítán na vzdálenosti 10 m a poté sečten. Výsledkem této úpravy je celková hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 10 m od okraje objektu, která činí LAeq = 59,5 dB(A). Jestliže je nejbližší chráněný venkovní prostor ve vzdálenosti 35 m, způsobí zde provoz nového zařízení hladinu akustického tlaku LAeq = 48,7 dB(A).

Zařízení bude v provozu výhradně v denní době, přičemž provoz nejhlučnějších částí (t.j. přívod a odtah vzduchu ve stříkací kabině) bude v provozu nejvýše 50 % z pracovní směny. Hladina akustického tlaku za 8 nejhlučnějších hodin bude tedy pod hodnotou LAeq = 45 dB(A).

S provozem linky může souviset automobilový provoz v rozsahu dvou příjezdů a dvou odjezdů dodávkového vozidla v průběhu dne. Provoz tohoto rozsahu celkovou hladinu akustického tlaku v chráněném prostoru nijak neovlivní.

Podle dodaných podkladů a provedených výpočtů nebude provoz nové nanášecí linky nátěrových hmot a vzduchotechniky zdrojem překročení nejvyšší přípustné hladiny akustického tlaku v okolních chráněných prostorech v denní době. V noční době nebude zařízení provozováno.

Příspěvek provozu nové linky k hlukové situaci v okolí provozovny bude malý a nevýznamný.

### Vlivy na faunu a flóru, ekosystémy :

Záměr bude realizován uvnitř provozovaného areálu a výhradně uvnitř objektu. Ani při výstavbě, ani při vlastním provozu se nepředpokládá ohrožení či přímá likvidace obratlovců, u nižších živočichů je to problematičtější, přesto je jistě možné vliv na faunu označit za nulový.

V areálu není vzhledem ke způsobu využívání prostoru předpoklad výskytu žádného zvláště chráněného rostlinného druhu. Při realizaci nebudou budovány další zpevněné plochy, nebudou káceny dřeviny, není důvod očekávat vliv na lesní porosty (v širším okolí) např. prostřednictvím emisí. Vliv na flóru bude nulový.

Na chráněné části přírody v blízkém okolí – tok řeky Jizery, případně prvky lokálního ÚSES nebo další chráněné lokality, nebude mít realizace záměru vliv, a to ani nepřímý vyvolaný např. průjezdem automobilů přes tyto oblasti. Vzhledem k současné zatíženosti silnic je příspěvek dopravy, kterou si záměr vyvolá, k celkovému znečištění z liniových zdrojů zanedbatelný a nevýznamný.

### Vlivy na budovy, architektonické a archeologické památky a jiné lidské výtvory :

Záměr je takového charakteru a velikosti, že nelze předpokládat ohrožení (např. statiky) bytových nebo podnikatelských objektů či dalších budov v okolí areálu NEON - LAK spol. s r.o. K případnému ovlivnění současné haly v areálu (do které je vestavba připravována) by mohlo dojít při stavebních pracích nebo např. nadměrným zatížením podlahy umístěním technologického zařízení. Tyto záležitosti vždy řeší projekt stavby.

V místě realizace se žádné architektonické ani archeologické památky nenacházejí. V teoretické rovině se pohybuje vliv vibrací na budovy při silnici, po které budou projíždět TNA při výstavbě. Vzhledem k současnému zatížení příslušné komunikace I/38 je tento příspěvek pod hranicí měřitelnosti. Protože se nepředpokládají zemní práce, je během výstavby vyloučena možnost archeologického nálezu.

## D.II.	Rozsah vlivů

Záměr bude proveden v území, které je využíváno pro výrobní činnost, resp. nové zařízení povrchových úprav bude umístěno v hale areálu NEON - LAK spol. s r.o. V okolí provozovny jsou sice i obytné objekty, avšak charakter a velikost záměru jsou zárukou, že vlivy v okolí se budou zcela jistě pohybovat pod hranicí rozlišitelnosti od současné situace. Vzhledem k dalším aktivitám v území (zejména dopravě) nelze předpokládat, že výstavba či provozování pracoviště povrchových úprav bude zaznamenatelné mimo areál.

V období výstavby budou vlivy velikostně zanedbatelné a nevýznamné, vázané na krátké časové období max. 3 měsíců s tím, že intenzivní stavební práce budou trvat jen 2 – 3 týdny, četnost dopravy bude zanedbatelná. Obtěžování v okolí areálu, příp. v blízkosti přilehlé komunikace může způsobit hluk, prašnost a emise z dopravy.

V době provozování budou vlivy velikostí malé a nevýznamné, budou souviset s emisemi do ovzduší.

Závěr :

Na základě posouzení je možné realizaci záměru podpořit.

## D.III.	Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice

Nepříznivé přeshraniční vlivy nejsou vzhledem ke geografickému umístění areálu zvažovány.

## D.IV.	Opatření k prevenci, vyloučení, snížení a kompenzaci nepříznivých vlivů

Opatření pro etapu výstavby – opatření budou uplatněna u dodavatele stavby :

- bude zajištěno přísné dodržování požadavků bezpečnosti práce

- stavební mechanizace a dopravní prostředky budou udržovány v řádném technickém stavu

- odpady budou shromažďovány podle jednotlivých druhů na vyčleněném místě a budou průběžně odváženy, využití nebo odstranění odpadů bude zajištěno oprávněnou osobou

Opatření pro etapu stavebního řízení :

- bude předložen odborný posudek podle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, příp. další požadované údaje podle § 32 vyhlášky MŽP č. 356/2002 Sb.

Opatření pro etapu kolaudačního řízení :

- bude předložena dokumentace podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění - havarijní plán provozovny zpracovaný podle vyhlášky MŽP č. 450/2005 Sb. a povodňový plán objektu

- budou předloženy doklady o využití nebo odstranění odpadů vyprodukovaných v době výstavby

- budou předloženy výsledky měření hluku z provozu zdrojů hluku v areálu, které bude provedeno v chráněném venkovním prostoru staveb v denní době

- budou předloženy doklady o splnění podmínek ochrany zdraví zaměstnanců při práci stanovených vládním nařízením č. 178/2001 Sb.

Opatření pro etapu provozu :

- zařízení bude provozováno podle technologických předpisů, návodů k obsluze a předpisů výrobce

- při provozu technologie budou dodržovány povinnosti stanovené zákonem č. 86/2002 Sb., o ovzduší, v platném znění a specifikované vyhláškou MŽP č. 355/2002 Sb. a dalšími prováděcími předpisy

- zařízení bude udržováno v dobrém technickém stavu, bude prováděna pravidelná údržba a kontrola v souladu s § 39 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění (systém provádění údržby a kontrol bude popsán v provozním řádu zařízení)

- znečištění odpadních vod bude odpovídat hodnotám uvedeným v kanalizačním řádu

- budou k dispozici bezpečnostní listy používaných chemických látek a přípravků podle zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích, v platném znění, pracovníci budou seznámeni s pokyny pro nakládání

- při nakládání s odpady budou dodržovány požadavky zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění a prováděcích předpisů

## D.V.	Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí

Při vypracování oznámení byly k dispozici všechny podkladové materiály, které jsou potřebné pro posouzení plánovaného záměru na životní prostředí.

# ČÁST E.  POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU

Varianty záměru nebyly zvažovány – geografické ani technologické. Umístění je jednoznačně určeno vlastnictvím nemovitosti, která je v současnosti nevyužívaná. Technologickou variantou by mohla být kapacita zařízení, příp. volba nátěrového systému -  navržené řešení je však již výsledkem technického a marketingového zvažování a nanášení vodou ředitelných barev je moderní technologie povrchové úpravy kovů a plastů splňující požadavky na nejlepší dostupnou techniku z hlediska ochrany životního prostředí.

Alternativou k navrženému záměru je proto zachování stávajícího stavu, tedy nerealizování investice. Pro toto řešení není jistě důvod.

# ČÁST F.  DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

Součástí oznámení jsou grafické přílohy – kopie katastrální mapy, letecký pohled na předmětnou část města a fotografie areálu (příloha č. 2 oznámení). Důležitými podkladovými dokumenty jsou rozptylová studie zpracovaná autorizovanou osobou podle § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 86/2002 Sb. (příloha č. 3 oznámení) a hluková studie (příloha č. 4 oznámení).

Informace o vztahu k zákonu o integrované prevenci :

Společnost NEON - LAK spol. s r.o. není provozovatelem zařízení podle přílohy č. 1 zákona č. 76/2002 Sb., neprovozuje činnosti v rozsahu podléhajícím procesu integrovaného posuzování.

# ČÁST G.  SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU

V souladu se zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v aktuálním znění je podáváno oznámení záměru v kategorii II, bod 4.2 – pro účely zjišťovacího řízení.

Záměrem je zřízení provozu povrchových úprav v areálu firmy NEON - LAK spol. s r.o. - v Mladé Boleslavi. Jedná se o vestavbu zařízení pro povrchové úpravy do stávající haly. Pracoviště bude sloužit pro nanášení kapalných nátěrových hmot na plastové a kovové díly. Provoz bude dvousměnný.

Plánovaná kapacita zařízení je úprava 330 000 m2 plochy za rok. Pro lakování budou používány výhradně vodouředitelné (tedy z ekologického hlediska vhodné) nátěrové materiály, v množství cca 40 t/rok.

Důvodem pro výstavbu pracoviště nanášení nátěrových hmot je potřeba zabezpečit zvýšenou poptávku zákazníků.

Záměr si vyžádá některé stavební úpravy haly a následně montáž technologického zařízení. Výstavba bude trvat max. 3 měsíce.

V souvislosti se záměrem budou provedena následující opatření k zabránění vlivu provozu na veřejné zdraví a životní prostředí :

- Nebude potřebné zabírat další pozemky, bude využita stávající hala.

- Technologické odpadní vody nebudou produkovány.

- K nárůstu množství splaškových vod dojde minimálně, odvod je zabezpečen do městské kanalizace.

- Množství dešťových vod (odváděných do kanalizace) zůstane beze změny.

- Stříkací kabina bude vybavena třívrstvým suchým filtračním systémem pro záchyt tuhých emisí.

- Doprava bude potřebná pro dovoz surovin (nátěrových hmot) a dovoz / odvoz výrobků, bude realizována lehkými nákladními auty a i přes změnu oproti současnosti zůstane nízká – četnost cca 2 lehké nákladní automobily denně.

- Technický stav zařízení bude podléhat pravidelné kontrole a údržbě – to je důležité nejen z hlediska spolehlivosti a kvality výroby, ale také např. z hlediska nezvyšování hlučnosti zařízení.

- Veškeré manipulace s nátěrovými hmotami budou probíhat na vodohospodářsky zabezpečených plochách.

- Emise hluku ze zařízení budou garantovány dodavatelem zařízení na úrovni zaručující splnění požadavků legislativních předpisů, ve zkušebním provozu bude povedeno měření hluku u obytné zástavby.

- Systém nakládání s odpady zůstane beze změny, produkované množství odpadů (zejména odpadní nátěrové hmoty, kaly, obaly) bude evidováno, odpady budou shromažďovány vytříděné podle jednotlivých druhů - na zabezpečených vyhrazených místech, využití nebo odstranění bude zajištěno oprávněnou firmou.

V okolí areálu NEON - LAK spol. s r.o. jsou objekty pro podnikání i bydlení – firma je umístěna na okraji města – v jeho západní části. charakter a velikost záměru jsou zárukou, že vlivy v okolí se budou zcela jistě pohybovat pod hranicí rozlišitelnosti od současné situace. Vzhledem k dalším aktivitám v území (zejména dopravě) nelze předpokládat, že výstavba či provozování pracoviště povrchových úprav bude zaznamenatelné mimo areál.

V období výstavby budou vlivy velikostně zanedbatelné a nevýznamné, vázané na krátké časové období max. 3 měsíců s tím, že intenzivní stavební práce budou trvat jen 2 – 3 týdny, četnost dopravy bude zanedbatelná. Obtěžování v okolí areálu, příp. v blízkosti přilehlé komunikace může způsobit hluk, prašnost a emise z dopravy.

V době provozování budou vlivy velikostí malé a nevýznamné, budou souviset s emisemi do ovzduší.

Výstavbou a provozováním lakovny ve společnosti NEON - LAK spol. s r.o. nelze očekávat negativní ovlivnění zdraví a životního prostředí v okolí záměru.

# ČÁST H.  PŘÍLOHY

| Příloha č. 1 | Vyjádření stavebního úřadu z hlediska územně plánovací dokumentace |
| --- | --- |
| Příloha č. 2 | Grafické přílohy : Katastrální mapa, 1 : 1 000 (kopie), s vyznačením areálu a příslušné haly Letecký snímek, pohled na západní část města Fotografie areálu |
| Příloha č. 3 | Rozptylová studie - Ing. Vladimír Závodský, Praha, 01/2006 |
| Příloha č. 4 | Hluková studie - Ing. Tomáš Rozsíval, AKUSTIKA PRAHA s.r.o., 01/2006 |

PODKLADY :

- Projekt „Provoz povrchových úprav – linka pro nanášení nátěrových hmot NEON – LAK spol. s r.o., Mladá Boleslav“, zakázka č. 05-061-Z, GALATEK a.s. Ledeč nad Sázavou, 01/2006.

- Quitt E. (1971) : Klimatické oblasti Československa. Studia geographica fasc. 16. Geografický ústav ČSAV Brno.

- Culek M. et al. (1996) : Biogeografické členění České republiky. ENIGMA Praha.

- Czudek T. (1972) : Geomorfologické členění ČSR. Studia geographica fasc. 23. Geografický ústav ČSAV Brno.

- Demek J. et al. (1987) : Hory a nížiny. Zeměpisný lexikon ČSR. Academia Praha.

- Mikyška R. et al. (1968) : Geobotanická mapa ČSSR. 1. České země. Vegetace ČSSR A2. Praha.

- Neuhäuslová Z. et al. (1998) : Mapa potenciální přirozené vegetace České republiky (1:500 000). Academia Praha.

- Vesecký A. [ed.] et al. (1961) : Podnebí Československé socialistické republiky. Tabulky. Praha.

- Oznámení o hodnocení vlivů záměru „Parking zaměstnanců AKUMA a.s.“ na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., v aktuálním znění, Ing. Květoslava Konečná, 09/2003 – č. záměru v informačním systému EIA - STC129.

- Oznámení o hodnocení vlivů záměru „Výstavba Technologického centra ŠKODA AUTO a.s.“ na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., v aktuálním znění, RNDr. Petr Anděl, CSc., 07/2005 – č. záměru v informačním systému EIA - STC311.

www.stránky :		mb-net.cz

neonlak.cz

povrchovauprava.cz

justice.cz

mvcr.cz

chmi.cz

heis.vuv.cz

ptaci.natura2000.cz

stanoviste.natura2000.cz

beta.mapy.cz

PŘÍLOHA č. 1 - Vyjádření stavebního úřadu

PŘÍLOHA č. 2 - Grafické přílohy

Kopie katastrální mapy

Letecký snímek areálu

Fotografie provozovny a okolí

Fotografie haly

Příloha č. 3 - Rozptylová studie

- pouze v písemné podobě a na CD

Příloha č. 4 - Hluková studie

- pouze v písemné podobě a na CD