# AREÁL MRAZÍREN EUROFROST CB a.s.,

# lokalita Úžice

## Oznámení

Podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č.93/2004 Sb.,

v rozsahu dle přílohy č.3

| Oznamovatel | EUROFROST CB a.s. |
| --- | --- |
| Kraj | Středočeský |
| Obec | Úžice |
| Datum oznámení | Duben 2006 |

OBSAH

ÚVOD

A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI

- Obchodní firma

- IČ

- Sídlo (bydliště)

- Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele

B. ÚDAJE O ZÁMĚRU

I. Základní údaje

- Název záměru

- Kapacita (rozsah) záměru

- Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)

- Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry

- Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, resp. odmítnutí

- Stručný popis technického a technologického řešení

- Předpokládaný termín zahájení záměru a jeho dokončení

- Výčet dotčených územně samosprávných celků

II. Údaje o vstupech

(například zábor půdy, odběr a spotřeba vody, surovinové a energetické zdroje)

III. Údaje o výstupech

(například množství a druh emisí do ovzduší, množství odpadních vod a jejich znečištění, kategorizace a množství odpadů, rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií)

C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

- Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území

- Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území, které budou pravděpodobně významně ovlivněny

D. ÚDAJE O VLIVECH  ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A NA ŽIVOTNÍ  PROSTŘEDÍ

1. Charakteristika možných vlivů  a odhad jejich velikosti a významnosti (z hlediska pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti)

- Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci

- Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice

- Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popř. kompenzaci nepříznivých vlivů

5.   Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při specifikaci vlivů

E. POROVNÁNÍ VARIANT  ŘEŠENÍ ZÁMĚRU (pokud byly předloženy)

Údaje podle kapitol B, C, D, F  a G se uvádějí v přiměřeném rozsahu pro každou

oznamovatelem předběžnou variantu řešení záměru

F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

- Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení

- Další podstatné informace oznamovatele

G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU

H. PŘÍLOHY

Vyjádření příslušeného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací

dokumentace

Datum zpracování oznámení:

Jméno, příjmení, bydliště a telefon zpracovatele a osob, které se podílely na zpracování oznámení:

Podpis zpracovatelé oznámení:

ČÁST A

A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI

- Oznamovatel

EUROFROST CB a.s.

370 01 Rudolfov – Hlinsko 47

- IČO

26045036

- Sídlo (bydliště)

EUROFROST CB a.s.

370 01 Rudolfov – Hlinsko 47

- Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele

Petr Urban

Jivno 70

373 71 Rudolfov

Telefon: 606 629 826

E-mail: urban@eurofrost.cz

ČÁST B

B. ÚDAJE O ZÁMĚRU

B.I. Základní údaje

### B.I.1. Název záměru

Areál mrazíren EUROFROST  CB a.s., lokalita Úžice

Výrobní areál mrazíren bude situován na katastrálním území Úžice u Kralup nad Vltavou, v blízkosti dálničního sjezdu z dálnice D8. Záměrem provozovatele je umístění chladírenské a mrazírenské technologie ve dvou stavebních objektech. Na areál mrazíren budou navazovat další provozní celky, neveřejná čerpací stanice pohonných hmot pro nákladní vozidla, myčka nákladních aut a administrativní zázemí objektů.

B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru

B.I.2.1. Kapacita jednotlivých technologických celků

Celkový počet technologických hal mrazíren (včetně technologie chlazení) :

V areálu mrazíren budou 2 technologické haly                                                                                                                  Celková roční skladovací kapacita mražených (a chlazených) produktů v obou halách:

Roční kapacita byla stanovena podle objemové kapacity zboží v návaznosti na skladování produktů prostřednictvím europalet: Kapacita - 70.000 m3 , což představuje 8.000 europalet

Celková kapacita chladícího média – amoniaku pro obě haly: 5.000 kg

Celková roční kapacita výdeje pohonných hmot: 4.000 m3 motorové nafty

Celková roční kapacita spotřeby zemního plynu: 40.000 m3

B.I.3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)

Kraj:                         Středočeský

Název býv. okresu:  Mělník

Obec:                       Úžice

Katastrální území:   Úžice u Kralup nad Vltavou

Lokalita:                  jihovýchodní kvadrant dálnice D8, u dálničního sjezdu – EXIT 9

B.I.4.  Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry

Objekt mrazírny (včetně chladírenské technologie) bude využíván ke skladovacím účelům potravinářských produktů. Výrobky zde budou  chlazeny a zmražovány podle charakteru  dalšího využití. Větší část skladovacích prostor tvoří mrazírenský sklad s teplotou –20oC, rozdělený na několik dílčích prostorů. Jednotlivá oddělení jsou propojena středovou obslužnou uličkou, určenou pro pojezdy vysokozdvižného vozíku. Chladírenská část technologie bude temperována na teplotu +5oC a bude zavážena ze skladovací rampy. K objektu mrazírny bude přiléhat administrativní část, která je tvořená zděnou stavbou. Vlastní strojovna technologie a elektrorozvodna je navržena na západní straně mrazírenské haly. V této části bude umístěna čpavková technologie s vnější kondenzační jednotkou. Celkem se zde budou nacházet dvě mrazírenské haly, umístěné v jedné linii a architektonicky na sebe navazující.

Doplňující technologické objekty jsou tvořeny:

Myčka nákladních aut a čerpací stanice pohonných hmot, umístěná v jižní části areálu. Technologie myčky je vybavena vlastní čistírnou odpadních vod. ČSPHM je určena pro potřeby mrazírenského areálu, jedná se o neveřejnou ČSPHM, která bude zajišťovat výdej motorové nafty a filtrační směsi AD BLUE celkem ze dvou výdejních stojanů. Vedle myčky aut je navrženo stání pro 3 nákladní auta, využívané pro opravy nákladních vozidel.

Kumulativní vliv provozu mrazíren a sousedního Distribučního centra D8, lze posuzovat v návaznosti na navýšení dopravy a skladování amoniaku. Navýšení dopravy v porovnání s předpokládaným zatížením intenzity silničního provozu na dálničním sjezdu spojeném s provozem Distribučního centra je minimální, ovšem v dalším textu jej bude třeba vyhodnotit, a to ze dvou hledisek. Jednak zde bude uvažováno zvýšení imisí znečišťujících látek z nákladní i osobní dopravy a dále bude podrobně též vyhodnocena hluková zátěž. Do obou studií budou zahrnuty i vlivy doplňujících technologií, tedy čerpací stanice pohonných hmot a vytápění areálu. Skladování amoniaku - čpavkové hospodářství je provozováno v uzavřeném cirkulujícím systému, neemitujícím znečišťující látky.

Charakterem patří  záměr do oblasti  uvedené v příloze č. 1 k zákonu č.100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to v kategorii II, tj. záměry vyžadující zjišťovací řízení  ve sloupci B pod bodem:

10.6  Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o celkové výměře nad 3.000 m2 zastavěné plochy, parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání v součtu pro celou stavbu.

B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr,resp. odmítnutí

Umístění záměru technologie chlazení a zmražování potravinářských produktů v blízkosti dálničního sjezdu, představuje pro investora vedle ekonomických důvodů, rovněž výhodné řešení dopravní obslužnosti areálu. Poloha mrazíren v jihovýchodním kvadrantu  dálničního sjezdu umožňuje zásobování areálu po komunikaci, která vede mimo obec a eliminuje zatěžující vliv dopravy na přilehlou část obce, především z hlediska hlukové zátěže.  Podstatná je rovněž redukce emisí znečišťujících látek ze spalovacích motorů těžkých nákladních vozidel,  pokud komunikace neprotíná obydlené části obce. Vjezd do areálu je směrován z komunikace spojující město Odolena Voda a obec Úžice, na odvrácené straně od obce. Toto vhodné situování vjezdu, odcloněné alejí stromů vysázených podél komunikace z druhé strany, rovněž snižuje vliv dopravy na nejbližší obydlené objekty nebo pozemky.

Výstavba nového areálu bude představovat vznik přibližně 80-ti pracovních míst, přičemž je počítáno s počtem 60 zaměstnanců umístěných ve výrobě (resp. provozu technologie). Zbytek zaměstnanců ( celkem 20 lidí) bude pracovat v administrativě a bude zajišťovat chod mrazíren.

#### Obrázek č.1 – Letecký snímek lokality určené pro výstavbu mrazírenského  areálu společnosti  EUROFROST CB a.s.

#### Předložená varianta záměru – umístění záměru výstavby a provozu areálu mrazíren

Technologie příjmu, skladování, chlazení a mražení potravinářských produktů v mrazírenském areálu je uvažována v zájmovém území jako jediná. Pozemky určené pro výstavbu mají ideální dopravní napojení, místo výstavby je ve shodě s územním plánem, vymezené průmyslovou zónou s možnosti napojení ostatních inženýrských sítí. Jiná varianta není investorem předkládána.

Shrnutí posuzované varianty – pozitivní důsledky

- V areálu společnosti budou umístěny  2 stavební objekty chladírenské a mrazírenské technologie. Výhodné dopravní napojení z dálničního sjezdu umožňuje investorovi bezproblémový a rychlý transport potravinářských výrobků, určených k zchlazení a zamražování.

- Umístění areálu mimo obec minimalizuje zatížení obce z hlediska hlukové zátěže doprovázející provoz těžkých nákladních vozidel, rovněž emise vznikající provozem spalovacích motorů bude lokalizována mimo obydlené části obce.

- Doplňující technologie čerpací stanice pohonných hmot a spalovací zdroje zajišťující vytápění administrativních objektů budou minimálním způsobem přispívat k celkovému znečištění v daném území.

- Vybudování mrazírenského areálu bude spojeno s vytvořením 80 pracovních míst, včetně THP. Provoz tak může významně přispět ke stabilizaci pracovní síly v regionu.

Shrnutí posuzované varianty – negativní důsledky

- Výstavba a provoz mrazírenského komplexu bude  spojen s významnou materiálovou spotřebou, což bude znamenat navýšení emisí z dopravy a vyšší hlukové zatížení. Jedná se o znečištění ovzduší způsobené především nákladní dopravou, příspěvek osobní dopravy z hlediska významnosti vlivů - především na ovzduší bude nízký.

- Každá technologie představuje rovněž zatížení životního prostředí. Při provozu obou technologií bude docházet k produkci běžných odpadů, jejichž odstraňování bude probíhat prostřednictvím odborných firem. Dále budou z provozu produkovány splaškové  vody, což přinese vyšší zatížení obecní ČOV. Technologické vody z prostoru myčky budou předčištěny na vlastní ČOV a poté vypouštěny do recipientu – Odolského potoka.

- Navýšení spotřeby energie bude kryto zvýšením spotřeby zemního plynu. Roční množství emisí základních znečišťujících látek emitovaných při spalování zemního plynu je však velmi nízké. Emise těkavých organických látek do ovzduší, uvolňující se při manipulaci a skladování nafty,  je vzhledem k nízké těkavosti nafty velmi malá.

B.I.6. Stručný popis technického a technologického řešení

OBJEKT MRAZÍRNY A ROZMĚROVÉ USPOŘÁDÁNÍ JEDNOTLIVÝCH OBJEKTŮ

Hlavní část areálu tvoří  2 skladové mrazírenské haly, umístěné vedle sebe. Každá hala má vlastní strojovnu s chladícími agregáty,chladící médium je amoniak. Výstavba mrazírenského areálu bude probíhat ve dvou etapách. I. etapa zahrnuje výstavbu první mrazírenské haly  administrativní budovou, dále umístění neveřejné čerpací stanice pohonných hmot a myčky nákladních aut. Dostavba II. etapy zahrnuje stavbu druhé haly a využití prostoru vedle myčky aut pro opravárenské účely, zahrnující vybudování místa pro stání 3 nákladních aut.

Rozměry mrazírenského skladu (jedna hala): 49,150 x 77,340 m

Rozměry administrativní části: 11 x 22 m

Technologická část, strojovna: 6 x 30 m

POPIS TECHNOLOGIE CHLAZENÍ A MRAŽENÍ

Mrazírenská hala je přepážkami členěna na dílčí sklady podle druhu skladovaného zboží. Větší část skladu tvoří mrazírenský sklad s teplotou -20oC, rozdělený do tří propojených prostor, se středovou obslužnou uličkou. Prostor uličky je určen pro manipulaci s paletami, naloženými zbožím prostřednictvím vysokozdvižného vozíku. Světlá výška mrazírny je 10,00 m.

Příjmová rampa je určena pro zásobování skladu nákladními auty a je rozdělena na 11 samostatných oddělení, která jsou opatřena vraty. Zde probíhá příjem a expedice produktů, manipulace se zbožím vysokozdvižnými vozíky. Příjmová rampa bude zároveň fungovat do výškové úrovně 5 až 10 m jako chladírenský sklad s teplotou +5oC.

V severním rohu haly je navržen provoz přebalovny.  Zde jsou produkty baleny podle požadavků maloobchodní sítě.

Hlavní strojovna technologie je navržena jako přístavek k jednotlivým halám, celkem zde budou umístěny 2 strojovny. V  objektu se rovněž nachází elektrorozvodna. Přístavek má vnější rozměry 6 x 30 m se zděným obvodovým pláštěm. Místnost technologické strojovny je přístupná z jihu, elektrorozvodna ze severu. Prostory jsou odděleny dveřmi. Světlá výška strojovny bude min. 4,5m. Ve strojovně bude instalováno čpavkové hospodářství, s umístěním kondenzační jednotky na její střeše.  Navržené chladící zařízení lze charakterizovat jako zařízení s přímým způsobem chlazení, jedním okruhem s výparnou teplotou –35oC. Zařízení je bezobslužné, automatické, kontrolované vyškolenou obsluhou. Větrání strojovny bude zajištěno axiálním ventilátorem osazeným v obvodové zdi strojovny. Tento ventilátor bude také sloužit jako havarijní a bude uváděn do činnosti detektorem amoniaku.

Popis  technologické části :

Náplň  amoniaku v okruhu chladícího zařízení  pro chladící a mrazící část I. etapa výstavby ……………….3500 kg

Náplň  amoniaku v okruhu chladícího zařízení  pro chladící a mrazící část II. etapa výstavby ……………….1500 kg

Obrázek č.2 – pohled na kondenzační jednotku ve stávajícím areálu mrazíren investora, v lokalitě Nové Vráto ve městě České Budějovice

Celkové předpokládané množství amoniaku  bude 5000 kg .  Tato množství byla  předána  firmou dodávající technologii chlazení  jako předběžný  výpočet. V dalších fázích může dojít k mírné úpravě množství potřebného chladiva  po provedení zpřesňujících výpočtů. Amoniak je  v systému použit jako prostředek nepoškozující ozonovou vrstvu země v souladu s Montrealským protokolem.

Chladící výkon  bude celkem   770 kW  v první etapě výstavby a 770 kW pro druhou etapu výstavby :

I. etapa :

Chladící výkon pro mrazící část  (-30 oC) ……….. 380 kW

Chladící výkon pro chladírnu  (-10 oC) ………….. 320 kW

II. etapa :

Chladící výkon pro mrazící část  (-30 oC) ……….. 380 kW

Chladící výkon pro chladírnu  (-10 oC) ………….. 320 kW

Konstrukční řešení mrazírenské haly a strojovny

Mrazírna je navržena jako ocelová hala, která je zevnitř opláštěná stěnovými izolačními PUR panely tl. 200 mm. Podlaha mrazírny bude z litého betonu. Izolační panely rovněž tvoří strop mrazírny. Střecha bude z trapézového plechu. Tepelná izolace byla navržena podle ČSN 148102 Tepelné izolace chladíren a mrazíren. Při návrhu se vychází z doporučené hodnoty přestupu tepla, která má být menší než 10 W/m2.

Technologická strojovna bude zděná stavba z cihel POROTHERM 44 P+D. Strop bude keramický trámečkový.

ADMINISTRATIVNÍ ČÁST BUDOVY

Administrativní budova přiléhá k jedné z mrazírenských hal (hala blíže k obci). Jedná se o zděnou budovu, která má 1 podzemní a 3  nadzemní podlaží. Vstup je ze zpevněné plochy v úrovni mezi 1.PP a 1.NP. Objekt má výtah, přístupný ze vstupní haly a pak dále z každého podlaží.

V 1.PP jsou navrženy šatny pro skladníky a pracovníky přebalovny. Další místnosti v suterénu jsou sklady a místnost s instalovanými dvěma plynovými kotli, o tepelném výkonu 2 x 40 kW (typ Buderus).

V 1. NP jsou navrženy kanceláře, které slouží k zajištění administrativního provozu na příjmové rampě a v přebalovně. Dále jsou zde dvě denní místnosti a jídelna, kde bude vydáváno dovezené jídlo. V prostoru výdeje bude samotný výdejní pult, umývárna nádobí, sklad nádobí, sklad a umývárna várnic, toalety pro obsluhu výdeje. Úklidová komora s výlevkou bude v každém podlaží.

V 2.a 3. NP bude umístěn kancelářský provoz s toaletami, úklidovou komorou a kuchyňkou.

Konstrukční řešení administrativní budovy

Administrativní budova bude zděná stavba, strop bude keramický trámečkový.

ČERPACÍ STANICE POHONNÝCH HMOT

V jižní části areálu mrazíren, v blízkosti komunikace spojující město Odolena Voda s Úžicemi bude postavena neveřejná čerpací stanice pohonných hmot. Bude určena pouze pro vnitřní potřeby autodopravců, kteří zásobují mrazírny. V čerpací stanici bude realizován výdej motorové nafty a směsi AD BLUE ze dvou výdejních stojanů, umístěných na středovém ostrůvku. Po obou stranách ostrůvku jsou navrženy izolované manipulační plochy ohraničené žlaby AKODRAIN. Podzemní zásobní nádrž je projektovaná jako dvouplášťová o obsahu 100 m3, dělená na dvě části. Větší část nádrže zaujímá skladovací prostor pro motorovou naftu o obsahu 68 m3, ve  zbývající části o obsahu 32 m3 bude skladována směs AD BLUE. Dále zde bude umístěna úkapová nádrž o obsahu 5 m3. Manipulační plochy  budou přestřešeny ocelovým přístřeškem. Odvětrání nádrže bude realizováno vyústěním odvětrávacího potrubí ve výšce 5-ti metrů.

MYČKA NÁKLADNÍCH AUT

V jižní části pozemku je navržená průjezdná myčka nákladních aut s automatickým mycím portálem ISTOBAL. Kartáčový portál pojíždí uvnitř myčky a je napojen na uzavřený cyklus mycí technologie s vlastní čistírnou odpadních vod. Do sousední místnosti je navržena technologie myčky s ČOV ALFA ACTIV 5.0/P. Odpadní vody používané v myčce jsou předčištěny v trojici sedimentačních jímek, čerpají se do čistírny a následně se znovu používají na oplach vozidel. Myčka tvoří uzavřený vodní systém. Procentuální množství odpadních vod, odváděných do retenční nádrže, je 10% (tato voda se musí dopouštět). V objektu myčky je dále místnost obsluhy, toalety a umývárna, úklidová komora  a příruční sklad. K myčce dále bude přiléhat prostor pro drobné opravy nákladních vozidel, která budou tvořit tři stání.

Konstrukční řešení myčky nákladních aut

Stavba myčky bude z nosných ocelových rámů dozdívaných cihelným obvodovým pláštěm, (systém POROTHERM).

B.I.7. Předpokládaný termín zahájení záměru a jeho dokončení

Zahájení stavby:                          září  2006

Dokončení stavby, I. etapa:    květen  2007

Dokončení stavby, II. etapa:   květen  2008

B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků

Obec: Úžice

B.II. Údaje o vstupech

B.II.1. Půda

Nový areál mrazíren bude umístěn v blízkosti dálničního sjezdu (EXIT 9) z dálnice D8,  na území, které se rozprostírá v jižním směru od obce Úžice. Ohraničení mrazíren na jihovýchodní straně koresponduje s komunikací č.III/24211, která spojuje dopravně město Odolena Voda a obec Úžice.  Půda, na které se nachází pozemky pro výstavbu, je charakterizována podle katastru nemovitostí jako orná půda a je součástí zemědělského půdního fondu. BPEJ pro parcely č. 455/1 a č.455/2 je 10600.

Realizovaný záměr bude postaven na pozemku, jehož způsob využití je v souladu s územním plánem obce. Charakteristiku zastavěných ploch a přehled pozemků uvádíme dále:

Zastavěné plochy:

Plocha technologických objektů:  4.696 m2 na parcele č.455/2

Zpevněné asfaltové plochy:    7.350 m2 na parcele č. 455/1 a 455/2, což představuje 150 m2 na parcele č.455/1 a 7.200 m2 na parcele č.455/2.

B.II.2 Voda

Pro provoz mrazírenského komplexu bude využíván společností stávající vodovodní řád, který se nachází v severní části pozemku, je položen v blízkosti komunikace dálničního sjezdu a protíná komunikací mezi městem Odolena Voda a obcí Úžice. Zásobování areálu pitnou vodou tedy bude řešeno napojením na stávající vodovodní řád a to odbočkou z armaturní šachty s vodoměrnou soustavou pro požární vodu. Úprava tlakových poměrů bude dosažena osazením redukčního ventilu.  Rozvod vody pod zpevněnými plochami bude veden potrubím LPED 110 mm, dále zde budou instalovány 3 požární hydranty.

### A. Voda pro hygienické účely

Výpočet spotřeby vody je  proveden podle vyhlášky MZe č.428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích. Pro orientační bilanci dále uvažujeme dle citované vyhlášky s ročními potřebami pro zaměstnance 16 m3 /os/rok.

Roční spotřeba vody, při celkovém počtu zaměstnanců 80 osob: 80 x 16 = 1.280 m3/rok

B. Technologická voda

1. Oplachová voda

Spotřeba vody pro provoz  je nízká, je používána voda na oplach, a to podle projektu 2,0 m3/den. Tento výpočet je uveden pro 1 mrazírenskou halu, při počtu 2 hal bude spotřeba oplachové vody 4,0 m3/den. Za rok je počítáno s odběrem vody 1.000 m3.

2. Voda do myčky nákladních vozidel

Spotřeba vody na proces mytí nákladního auta: Q = 100 l/1NA

Počet NA za den: 20

Počet pracovních dnů: 365

Celková roční spotřeba vody M = 0,1 x 20 x 365 = 730 m3/rok

Požární voda

Požární vodovod dle projektu má výkon Q = 6,7 l/s.

C. Celková roční potřeba vody

Součtem roční spotřeby vody, odebírané pro hygienická zařízení areálu, doplněná technologickou vodou, vychází roční odběr vody: M = 3.010 m3/rok,

tj. Q24 = 8,25 m3/den

Obrázek č.3 – pohled na pozemek od křižovatky, vlevo komunikace Úžice – Odolena Voda, na přední straně kontrolní a uzavírací armatura na  vedení vodovodního řádu, vzadu město Odolena Voda

B.II.3 Surovinové a energetické zdroje

Energetické zdroje

Potřeba elektrické energie

Předpokládaný instalovaný příkon pro areál  je 1.000 kW. Pro výstavbu areálu je navržena nová trafostanice o výkonu 2 x 620 kVA. Připojena bude ze stávajícího vzdušného vedení 22 kV sloupovým svodem a kabelovým vedením. Vzdušné vedení prochází přes parcelu 455/1. Typ trafostanice bude upřesněn v dalším stupni projektové dokumentace.

Z trafostanice bude vedeno kabelové vedení nízkého napětí do rozvodny na západní straně mrazíren vedle strojovny technologie a z ní dále do administrativní budovy. Další kabelové vedení bude pokračovat do objektu myčky nákladních aut a čerpací stanice pohonných hmot.

Potřeba zemního plynu, zdroj tepla

Pro areál mrazíren je navrženo prodloužení plynovodu PE 50 napojením na stávající středotlaký rozvod v obci Úžice. Napojení bude realizováno v ulici obce s názvem Spojovací. Navrhovaný plynovod bude přiveden k hranici pozemku, kde bude osazen hlavní uzávěr plynu a plynoměr. Dále bude plynovod veden až k administrativní budově, kde bude u fasády instalován regulátor tlaku plynu. Z regulátoru pokračuje nízkotlaké vedení do administrativní budovy a druhá větev plynovodu vede areálem až k myčce nákladních vozidel. Vytápění objektů je zajištěno plynovými kotli, a to v administrativní budově dvěma kotli o celkovém tepelném výkonu 2 x 40 kW a v myčce dvěma kotli o tepelném výkonu 30 kW a 49 kW. Administrativní budova bude mít teplovodní rozvod s instalovanými otopnými tělesy typu RADIK. Teplota topné vody bude regulována v závislosti na venkovní teplotě vzduchu, teplotní spád vody bude 75/55oC.

Roční spotřeba zemního plynu na vytápění areálu: 40. 000 m3/rok

Surovinové zdroje

Zde uvádíme pouze spotřebu motorové nafty určené pro provoz neveřejné čerpací stanice pohonných hmot, a to v předpokládaném množství 4.000 m3/rok

Kapacita náplně amoniaku pro chlazení a zamražení výrobků je předpokládána: 5.000 kg, z toho náplň chladícího okruhu mrazírenské haly bude 3.500 kg, v druhém chladícím okruhu bude množství amoniaku 1.500 kg.

B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu (např. potřeba souvisejících staveb)

Provoz mrazírenského skladu s doplňujícími technologickými objekty, které zahrnují neveřejnou čerpací stanici pohonných hmot a myčku nákladních vozidel, si vyžádá zvýšené dopravní nároky. Nárůst intenzity dopravy bude zahrnovat vyšší průjezd nákladních a osobních vozidel na komunikaci, která tvoří přivaděč na dálnici (EXIT 9) a dále na komunikaci III. třídy  č. 24211, spojující přilehlou  obci Úžice a město Odolena Voda. Dopravní zásobování areálu bude převážně probíhat po komunikaci přivaděče, dále bude pokračovat na komunikaci III. třídy směrem k městu Odolena Voda od obce Úžice až k vjezdu do areálu. Výjezd z areálu je projektován na jižním okraji zastavěného pozemku, v blízkosti myčky nákladních aut. Vzhledem k tomu, že vliv dopravy lze považovat za prioritní (z důvodu přepravy zboží), budou vstupní vyhodnoceny podrobněji.Výpočet nárůstu dopravy je závislý na dovozu surovin pro mrazírnu, převážně nákladními vozidly. Kategorie nákladních vozidel podle skutečnosti bude označena TNA-kamiónová doprava včetně návěsových souprav a těžká nákladní auta,  LNA - lehká nákladní auta a OA–osobní auta a dodávkové vozy, zajišťující přepravu osob a lehkého zboží, zahrnující rovněž servisní služby apod.

Vstupní údaje pro výpočet intenzity dopravy a emisního znečištění, jsou převzaty z dokumentu: „Výsledky sčítání dopravy na dálniční a silniční síti v roce 2000“ pro Středočeský kraj. Měření intenzity dopravy je prováděno jednou za 5 let, údaje z roku 2005 nebyly v době zpracování dokumentace k dispozici. Dále bude do výpočtu intenzity dopravy uvažováno s provozem Distribučního centra D8 (Tesco) a intenzitou dopravy po ukončení jeho výstavby, která je plánována na rok 2011. Poklady pro zpracování těchto údajů byly převzaty z dokumentace Oznámení záměru „Distribuční centrum D 8 – Postřižín – Úžice,“ jejímž zpracovatelem je RNDr. Naděžda Pízová. Studie byla zpracována v červnu 2004 a jejím oznamovatelem je DEVEPRO, s.r.o. Property Development .

Výsledky sčítání dopravy ŘSD na dálnici D 8 v roce 2000

| Sčítací úsek | Číslo úseku | Počet vozidel |
| --- | --- | --- |
| Zdiby - Úžice | 8.200 | 19.064 vozidel |
| Úžice – Nová Ves | 8.210 | 13.857 vozidel |

Zatížení přilehlých komunikací a intenzita dopravy vyvolaná provozem Distribučního centra D8 – Úžice-Postřižín (Tesco):

| Komunikace úsek | Počet vozů za den (24 hod.) |
| --- | --- |
|  | OA | LNA | TNA |
| Dálnice D8 |  |  |  |
| Odolena Voda - MÚK Úžice | 486 | 167 | 343 |
| MÚK Úžice - most přes Černávku | 324 | 20 | 40 |
| Silnice II/608 |  |  |  |
| Postřižín - křižovatka s přivaděčem k D8 | 162 | 0 | 0 |
| Křiž. s přivaděčem k D8 - směr Veltrusy | 486 | 10 | 20 |
| Silnice Odolena Voda - Úžice |  |  |  |
| Odolena Voda - křiž. na JV okraji Úžic | 81 | 0 | 0 |
| Křiž.na JV okraji Úžic - Úžice | 81 | 0 | 0 |
| Přivaděč k D8 |  |  |  |
| Křiž. se II/608 - MÚK Úžice | 648 | 10 | 20 |
| Most přes D8 | 1053 | 103 | 212 |
| MÚK Úžice - křiž. JV od Úžic | 162 | 0 | 0 |
| Nájezdová a výjezdová rampa |  |  |  |
| D8 - přivaděč | 405 | 93 | 192 |
| Cesty uvnitř areálu DC |  |  |  |
| Vjezd do areálu | 1620 | 196 | 404 |
| Cesta do středu areálu | 0 | 196 | 404 |
| Objezd jižního skladu | 0 | 31 | 64 |
| Cesta mezi sklady | 0 | 147 | 303 |
| Objezd severního skladu | 0 | 18 | 37 |
| Příjezd k servisu | 0 | 40 | 20 |
| Příjezd na parkoviště | 1620 | 120 | 180 |

Zatížení přilehlých komunikací a intenzita dopravy vyvolaná provozem mrazíren a doplňujících technologických objektů, po konečné fázi dostavby:

| Komunikace úsek | Počet vozů za den (24 hod.) |
| --- | --- |
|  | OA | LNA | TNA |
| Dálnice D8 |  |  |  |
| Odolena Voda - MÚK Úžice | 80 | 2 | 40 |
| MÚK Úžice - most přes Černávku | 80 | 2 | 40 |
| Silnice Odolena Voda - Úžice |  |  |  |
| Vjezd do areálu - křiž. na JV okraji Úžic | 80 | 1 | 80 |
| Přivaděč k D8 |  |  |  |
| Most přes D8 | 80 | 3 | 80 |
| MÚK Úžice - křiž. JV od Úžic | 80 | 3 | 80 |

Údaje pro výpočet intenzity dopravy:

| Údaje o přepravovaném zboží, důvody pro transport | Číselné vyjádření |
| --- | --- |
| Roční skladovací kapacita mrazíren | 70.000 m3 |
| Roční skladovací kapacita mrazíren, vyjádřená v počtu europalet | 16.000 |
| Počet europalet, naložených na TNA | 32 |
| Obrátkovost zboží | 3 týdny |
| Počet těžkých nákladních aut pro zavážení areálu, navýšený o cisterny s motorovou naftou: | 40 aut za den |
| Zásobování areálu je dále doplněno o lehká nákladní auta, určená pro provoz technického a administrativního zázemí | 3 auta za den |
| Počet osobních aut, včetně dodávkových | 80 aut za den |

Celkový nárůst dopravy na přivaděči k dálničnímu sjezdu (EXIT 9) na jižní straně obce Úžice je předpokládán v rozsahu:

TNA: 80 vozidel/den (počítána cesta tam a zpět)

LNA: 3 vozidla/ den

OA:  160 vozidel/den (je počítáno, že část zaměstnanců používá místní autobusovou dopravou, zhruba 10-ti procentuální , což činí 20 vozidel, ostatní je započítáno v individuální dopravě, včetně dodávkových vozů)

Z uvedených výpočtů je patrné, že zvýšená potřeba zásobování a zvýšený počet pracovních sil vyvolá vyšší intenzitu dopravy. Údaje pro přesné zpracování dopravní situace byly vyhodnoceny na základě konzultací s investorem a projektantem a odráží budoucí stav dopravního zásobování areálu, založený na zkušenostech obdobného provozu investora v lokalitě Nové Vráto, v městě České Budějovice.

B.III. Údaje o výstupech

B.III.1. Emise do ovzduší

B.III.1.1. Emise základních znečišťujících látek

A.Spalovací zdroje, administrativní část budovy a myčka nákladních aut

Přehled spalovacích zdrojů, zajišťujících vytápění jednotlivých objektů:

| Budova | Typ a výkon kotlů |
| --- | --- |
| Administrativní budova | 2 x Buderus, o výkonu 2 x 40 kW |
| Myčka nákladních aut | Buderus o výkonu 30 kW Buderus o výkonu 49 kW |

Celkový tepelný výkon spalovacích zdrojů bude 159 kW, roční spotřeba zemního plynu podle projektu bude 40.000 m3.

Výpočet znečištění základními znečišťujícími látkami ze spalováních procesů uvádíme v následujícím přehledu. Spotřeba zemního plynu k vytápění: 40.000 m3/rok

Emisní faktory podle přílohy č. 5 k nařízení vlády č.352/2002 Sb.

| Druh paliva | TZL | SO2 | NOx | CO | CxHy/resp.TOC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZP | 20 | 9,6 | 1.600 | 320 | 64 |

Hodnoty emisních faktorů jsou v kg/106 m3 paliva.

Roční emise znečišťujících látek z plynových kotlů:

| Index zneč. látky | Znečišťující látka | Množství znečišťující látky (kg) |
| --- | --- | --- |
| 1010 | TZL | 1 |
| 1020 | SO2 | 1 |
| 1030 | NOx | 64 |
| 1040 | CO | 13 |
| 1050 | CxHy/resp. TOC | 9 |
| SUMA |  | 88 |

Dále uvádíme  výši produkce skleníkového plynu, oxidu uhličitého.

Množství oxidu uhličitého za rok

| Název zařízení | Spotřeba ZP (m3) | Množství CO2 (t) |
| --- | --- | --- |
| Plynové kotle, 159 kW | 40.000 | 76 |

KATEGORIZACE ZDROJE PODLE ZÁKONA O OVZDUŠÍ

Základními právními předpisy pro posouzení kategorie zdroje, znečišťujících látek a emisních limitů budou tyto právní předpisy:

Podle zákona č.86/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ovzduší), se spalovací zdroje zařazují podle tepelného příkonu nebo výkonu do jednotlivých kategorií ( §4 odst. 5). Kategorizace zdroje bude provedena podle §4 odst.5 písm. d) zákona o ovzduší, tj. zdroje znečišťování o jmenovitém tepelném výkonu nižším než 0,2 MW jsou malé spalovací zdroje. V tomto provoze se nachází 4 malé spalovací zdroje – plynové kotle Buderus o celkovém výkonu 159 kW.

Emisní limity a podmínky provozování malých spalovacích zdrojů jsou určeny nařízením vlády        č.352/2002 Sb.

Povinnosti provozovatele malého stacionárního zdroje jsou stanoveny v §12 zákona o ovzduší a dále v §10 k nařízení vlády č.352/2002 Sb. Podle tohoto ustanovení se provádí u malých spalovacích zdrojů jednorázové měření účinnosti spalování, měření množství vypouštěných látek a kontrola stavu spalinových cest dle přílohy č.7 k n.v.č.352/2002 Sb.

B. Neveřejná ČSPHM

Emisní faktory pro čerpací stanici PHM :

Příloha číslo 4, vyhl. č.356/2002 Sb.

pro naftu     :   Ef  =    20 g VOC/m3   (pro čerpadlo – výdejní stojan, včetně skladování v ČS)

Množství emisí Ez = Ef x M

Roční  množství PHM :        4.000 m3 nafty

Emise z čerpání            :  4.000 m3 x 20 g VOC.m-3  = 80 kg těkavých organických látek, vyjádřené v TOC hodnotou 68 kg/rok

Předpokládaná emisní charakteristika zdroje za provozu  (na max. výkon) :

Provozní hodiny                                 :  8.760 hodin

Roční množství emisí                         :  80 kg

Výška zdroje nad zemí                        : 5,0 m

Průměrný hod. hmotnostní tok emisí  : 0,009 kg VOC.h-1

Teplota vzdušiny                                 : 15-25 oC

KATEGORIZACE ZDROJE PODLE ZÁKONA O OVZDUŠÍ

Činnost: Čerpací stanice a zařízení na dopravu a skladování PHM s výjimkou nakládání s benzinem podle zvláštního předpisu jsou  podle přílohy 1 bodu 4.9 nařízení vlády č.353/2002 Sb. středními zdroji znečišťování ovzduší.

Emisní limity: platí obecný emisní limit pro pachové látky a pro těkavé organické látky

Závěrečné hodnocení emisí znečišťujících látek ze spalovacích procesů a ze skladování motorové nafty:

Z výše uvedených výpočtů je patrné, že příspěvek těchto zdrojů ke znečištění ovzduší je zanedbatelný, což odpovídá charakteru technologií, které jsou v areálu provozovány. Spalovací zdroje - kotle Buderus na zemní plyn – vzhledem k použitému typu paliva a ke konstrukčnímu řešení, produkují nízké množství emisí znečišťujících látek. Stejně lze vyhodnotit i emise při skladování nafty, které jsou velmi nízké např., v porovnání se skladováním benzínu, což vyplývá z hodnoty nízké tenze par motorové nafty.

Tabulkový přehled množství základních znečišťujících látek (bez zahrnutí dopravy)

| Index zneč. látky | Znečišťující látka | Množství znečišťující látky (kg) |
| --- | --- | --- |
| 1010 | TZL | 1 |
| 1020 | SO2 | 1 |
| 1030 | NOx | 64 |
| 1040 | CO | 13 |
| 1050 | CxHy/resp. TOC | 77 |
| SUMA |  | 156 |

B.III.1.3 Emise z dopravy

K hlavním zdrojům znečišťování je třeba přiřadit  emise z dopravy. Tyto emise budou dvojího druhu.Emise ve fázi výstavby z dopravy bude časově omezená a lze konstatovat, že bude zvýšená pouze v období, kdy budou probíhat stavební úpravy terénu a výstavba areálu mrazíren. Předpokládané emise budou závislé na vlastní realizaci stavby a nelze je přesně vyhodnotit bez podrobné znalosti pohybu vozidel na staveništi a přilehlých komunikacích. Hlavními znečišťujícími látkami budou emise vzniklé spalováním pohonných hmot a dále tuhých látek, v závislosti na druhu pohonných hmot, technickém stavu vozidel, na prašnosti a stavu komunikací.

Emise ve fázi provozu zařízení bude tvořit doprava zajišťující technologii – transport produktů, doplněné technickým zásobováním a osobní dopravou.

Max. denní nárůst emisí z dopravy na přilehlých komunikacích v souvislosti s realizací záměru bude vyjádřen v emisích základních znečišťujících látek za den, resp. za rok.  Výpočet je uveden pro průměrnou rychlost těžkých nákladních vozidel na dálnici 90 km/h, po komunikacích 40 km/h, pro lehká nákladní auta 130 km/h na dálnici a 40 km/h po komunikaci, pro osobní auta 130 km/h na dálnici a 40 km/h po komunikaci. Pro jednotlivé kategorie vozidel byly použity odpovídající emisní kategorie vozidel v rozsahu EURO 1 až EURO 4.

Přehled emisních faktorů pro jednotlivé kategorie aut:

| Látka | OA,40 km/h | OA, 130 km/h | LNA, 40 km/h | LNA,130km/h | TNA, 40 km/h | TNA, 90km/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | E.f. v g/km | E.f. v g/km | E.f. v g/km | E.f. v g/km | E.f. v g/km | E.f. v g/km |
| NOx | 0,8032 | 1,4299 | 2,1414 | 2,9277 | 15,63 | 14,7080 |
| CO | 0,8572 | 1,0951 | 2,0888 | 2,3385 | 4,563 | 5,8910 |
| PM10 | 0,0192 | 0,0348 | 0,1159 | 0,4131 | 0,4803 | 0,6824 |
| CxHy | 0,3871 | 0,1169 | 0,1940 | 0,0068 | 1,6736 | 0,7594 |

Emise znečišťujících látek, vztažená na 1 vozidlo každé kategorie

| Typ vozidla | Počet vozidel za den | Ujeté km | Emise TZL (g) | Emise CO (g) | Emise NOx (g) | EmiseVOC (g) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TNA | 1 | 6 | 4,09 | 32,03 | 88,25 | 6,84 |
| LNA | 1 | 6 | 1,74 | 13,41 | 15,60 | 0,61 |
| OA | 1 | 6 | 1,38 | 5,97 | 7,01 | 1,38 |
| Celkem |  |  | 7,21 | 51,43 | 110,86 | 8,83 |

Denní nárůst emisí z dopravy uvádíme v následující tabulce:

| Typ vozidla | Počet vozidel za den | Emise TZL (g) | Emise CO (g) | Emise NOx (g) | EmiseVOC (g) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TNA | 80 | 372,2 | 2.562,4 | 7.060 | 547,2 |
| LNA | 3 | 5,22 | 40,2 | 46,8 | 1,83 |
| OA | 160 | 220,8 | 955,2 | 1.121,6 | 220,8 |
| Celkem | 243 | 598,22 | 3.557,8 | 11.786,2 | 769,83 |

Roční nárůst dopravy, vyjádřený v množství emitovaných látek, po realizaci záměru uvádíme v následující tabulce:

| Typ vozidla | Emise TZL (kg) | Emise CO (kg) | Emise NOx (kg) | EmiseVOC (kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TNA, LNA, OA | 218 | 1.299 | 4.302 | 281 |

B.III.2. Odpadní vody

B.III.2.1. Produkce odpadních vod

1. Odpadní voda ze sociálního zařízení + oplachová voda, odvod na ČOV

Výpočet spotřeby vody je  proveden podle vyhlášky MZe č.428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích. Pro orientační bilanci dále uvažujeme dle citované vyhlášky s ročními potřebami pro zaměstnance 16 m3 /os/rok.

Roční produkce odpadní vody, při celkovém počtu zaměstnanců 80 osob: 80 x 16 = 1.280 m3/rok

Oplachová voda

Spotřeba vody je nízká, je používána voda na oplach, a to podle projektu 2,0 m3/den. Tento výpočet je uveden pro 1 mrazírenskou halu, při počtu 2 hal bude spotřeba oplachové vody 4,0 m3/den. Za rok je počítáno s produkcí odpadní oplachové vody 1.000 m3.

KAPACITA ČOV

Stávající čistírna odpadních vod v obci Úžice je dimenzována na max. počet 1.600 ekvivalentních obyvatel. Uvažujeme-li počet obyvatel, který je napojen na ČOV, z obce Úžice, jež má v současnosti 759 EO, znamená to, že kapacita je využita přibližně na polovinu. Po napojení areálu mrazíren tedy nedojde k překročení kapacity stávající ČOV. Dále je třeba uvažovat, že po dostavbě Distribučního centra D8, dojde rovněž k napojení tohoto logistického parku, což představuje 900 zaměstnanců. Zatížení splaškových vod znečišťujícími látkami, především organického původu je uvažováno pro zaměstnance nižší než pro trvalé obyvatele. Projektovaná zátěž znečištění splaškových vod je pro trvale bydlící občany 60g BSK na obyvatele za den, pro zaměstnance je počítáno s hodnotou 20 g BSK/obyv/den. Pokud bychom přepočítali hodnotu BSK na EO pro zaměstnance, pak je kapacita ČOV dostatečná.

Současná volná kapacita ČOV: 1.600 – 759 = 841 EO

Kapacita současné ČOV podle znečištění  BSK: M = 841 x 60 g BSK = 50.460 g BSK za den

Napojení odpadních vod z obou záměrů představuje hodnotu BSK: Mn = 980 x 20 g BSK =

19.600 g BSK za den

Z uvedených výpočtů je patrné, že zatížení současné ČOV bude vyšší, ale nebude překročena projektované kapacita ČOV.

Rezerva v zatížení ČOV, podle BSK: R = 50.460 –19.600 = 30.860 g BSK za den

Tato hodnota BSK, odpovídá  počet trvale bydlících obyvatel, kteří mohou být připojeni dále na ČOV, tj. 514 EO nebo ji lze vyjádřit jako počet zaměstnanců dalších záměrů, tj. 1.543 zaměstnanců.

2. Výpočet množství dešťových vod (dle projektanta)

2.1 Množství vody ze střech, zpevněných ploch a zelených pásů

Množství vody ze střech o ploše 10.630 m2, představuje hodnotu 114,80 l/s

Množství dešťových vod ze zpevněných ploch, stání aut, představuje hodnotu 77,3 + 9,06 l/s

Celkové množství dešťových vod bude : 201,16 l/s

2.2 Množství vod z myčky aut

Odpouštění vyčištěných vod z čistírny z myčky aut, představuje hodnotu 0,02 l/s

2.3 Návrh ochranné retenční nádrže

Výpočet návrhu objemu ochranné retenční nádrže byl proveden podle projektanta pro 15-min. déšť, periodicity p=1

V = 201,16 x 900 = 181 m3

Navržená ochranná nádrž o objemu ochranného prostoru o objemu V = 380 m3, bude vyprázdněna do 8 hodin po dešti, tj. odtok v množství 6,3 l/s.

2.4 Návrh lapolu na potrubí oplachových vod, odlučovače ropných látek dešťové kanalizace a dále čerpací jímky splaškových vod

Na dešťové kanalizaci před ochrannou retenční nádrží bude umístěn odlučovač ropných látek ALF GSJ 50. Tato gravitačně sorpční jednotka je tvořena sedimentační komorou s nátokovou vestavbou, koalescenční vložku (filtr jemných mechan. nečistot), sorpčním rukávem, sorpčním filtrem a odlehčovacím stupněm. Garance výstupu NEL je 0,2 – 0,8 mg/l.

Na odtokovém potrubí oplachových vod je navrženo zařízení na odloučení tukových částic –lapol (max. projektovaný průtok je 1,0 l/s).  Čerpací jímka splaškových a oplachových vod je vybavena ponorným čerpadlem na splaškovou odpadní vodu a je dimenzována na přítok 0,23 m3/h. Celkový obsah čerpací jímky je stanoven na 2,0 m3. Čerpací jímka je vybavena bezpečnostním přepadem, zaústěným do dešťové kanalizace, zakončené v retenční nádrži. Výtlačné potrubí je zakončeno v předávací šachtě kanalizační sítě obce Úžice.

3. Rozvod vody

Rozvod požární vody po areálu je řešen potrubím s rozmístěním 3 ks podzemních hydrantů H 80. V armaturní šachtě je umístěn sdružený vodoměr pro odběr požární vody. Odtokové potrubí z retenční nádrže je vyústěno do stávajícího příkopu s odvodem do recipientu, tvořeného Odolským potokem. Výusť do recipientu bude zakončena betonovým blokem s opevněným kamenným záhozem svahu, dna a protilehlého svahu na celkovou délku 8,0 m.

B.III.3. Odpady

Produkce odpadů

Tato kapitola je rozdělena na dvě části. Odpady produkované při vlastním provozu  a odpady vzniklé při výstavbě nového výrobního objektu a stavebních úpravách doprovázejících rozšíření výroby.

B.III.3.1. Produkce odpadů při vlastní stavbě

Přehled hlavních druhů  odpadů ve fázi výstavby

| Druh odpadu, číslo odpadu | Kategorie odpadu | Množství odpadu (t) | Vznik odpadu | Způsob nakládání |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Železo, ocel, 170405 | O | 2,0 | Výstavba haly | SOAF |
| Kabely, 170411 | O | 0,5 | Výstavba haly | SOAF |
| Sklo, 170202 | O | 0,2 | Výstavba haly | SOAF |
| Dřevo, 170201 | O | 1,0 | Výstavba haly | SOAF |
| Cihla, 170102 | O | 5,0 | Výstavba haly | SOAF |
| Beton, 170101 | O | 10,0 | Výstavba haly | SOAF |
| Kovové obaly, 150104 | O | 0,7 | Výstavba haly | SOAF |
| Dřevěné obaly, 150103 | O | 0,5 | Výstavba haly | SOAF |
| Plastové obaly (folie, PET), 150102 | O | 2,0 | Výstavba haly | SOAF |
| Papírové obaly, 150101 | O | 0,6 | Výstavba haly | SOAF |
| Zemina a kamení neuvedené pod číslem, 170503 | O | 6.400 (m3) | Výstavba haly | vyrovnání terénu a mezideponie |
| Asfaltové směsi neuvedené po číslem 170301, 170302 | O | 10,0 | Výstavba haly | SOAF |
| Směsné stavební a demoliční odpady, 170904 | O | 12,0 | Výstavba haly | SOAF |

Nakládání s dopady  bude prováděno stavební firmou, event. smluvní odbornou firmou  v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech. Bilance zemin nebude vyrovnaná. Část zeminy bude tvořit skrývka a ornice, počítáno v množství 2.400 m3 a  zbývající část představuje množství 4.000 m3 zeminy. V průběhu stavby bude pro obě části vyčleněn  prostor pro dočasné uložení. V případě zeminy, bude část nebo celá deponie použita na vyrovnání terénu při finálních úpravách mrazírenského areálu. V souladu se zákonem bude u  produkovaných odpadů hledána možnost  využití  před jejich  uložením na skládku.

B.III.3.2. Produkce odpadů při vlastním provozu

Přehled hlavních druhů odpadů s jejichž vznikem je uvažováno ve fázi provozu

| Druh odpadu, číslo odpadu | Kategorie odpadu | Množství odpadu (t) | Vznik odpadu | Způsob nakládání |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Směsný komunální odpad, 200301 | O | 80,0 | provoz | SOAF |
| Papírové obaly, 150101 | O | 9,0 | provoz | SOAF |
| Sklo, 200102 | O | 0,1 | provoz | SOAF |
| Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven, 200108 | O | 1,0 | provoz | SOAF |
| Textilní materiály, 200111 | O | 0,2 | provoz | SOAF |
| Plasty, 200139 | O | 540 (m3) | provoz | SOAF |
| Kovy, 200140 | O | 1,0 | provoz | SOAF |
| Zářivky, 200121 | N | 20 ks | provoz | SOAF |
| Odpadní barvy a laky, obsahující OR nebo jiné NL, 080111 | N | 0,1 | provoz | SOAF |
| Jiné motorové, převodové a mazací oleje, 130208 | N | 0,1 | provoz | SOAF |
| Obaly obsahující zbytky NL nebo obaly těmito látkami znečištěné, 150109 | N | 0,2 | provoz | SOAF |
| Absorpční činidla, filtr. materiály, čist. tkaniny, ochranné oděvy znečištěné NL, 150202 | N | 0,3 | provoz | SOAF |
| Kaly z jiných způsobů čištění prům. odp. vod obsahujících NL, 190813 | N | není známo | provoz ČOV | SOAF |
| Směs tuků a olejů z odlučovačů tuků neuvedená pod číslem 190809, 190810 | N | není známo | lapol | SOAF |

SOAF…….smluvní odvoz autorizovanou firmou

B.III.4.1. Hluk

Měření a hodnocení hluku a vibrací je upraveno v souladu s zákonem o péči o zdraví lidu .  Původní vyhláška  MZdr ČSR č. 13/77 Sb. , o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací byla nahrazena novou normou a to nařízením vlády č.502/2000 Sb., (novelizace byla provedena předpisem č.88/2004).  Základní normovanou ekvivalentní hladinou hluku  ve venkovním prostoru je v daném případě - podle nařízení vlády č. 502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací - 50 dB. V zájmovém území stavby nebyly měřeny hlukové poměry, vyhodnocení hlukové zátěže přilehlé obce Úžice bude předmětem hlukové studie, která bude zahrnovat navýšení hluku z dopravy a z technologie (strojovna s kondenzační jednotkou + ČSPHM).

Uvnitř objektu  bude v provozu  několik ventilátorů, čerpadel a další točivé stroje .  Jedná se o typické stroje  používané v jiných provozech tohoto typu  z hlediska porovnání hlukových zdrojů.  Pro simulaci výpočtů  a stanovení hlukové emise  jsou tyto zdroje exaktně popsanými zdroji hluku  a jsou běžně používané v průmyslovém  provozu.

Strojovna  I. etapy

Doprava

Strojovna  II. etapy

Kotelna  - zemní plyn

Čerpací stanice PHM

Suchý kondenzátor (suchý vzduchový chladič),  I. etapa

na střeše  strojovny

Suchý kondenzátor  (suchý vzduchový chladič), II. etapa

na střeše  strojovny

Popis  zdrojů hluku v technologii

| Zařízení | LAeq (dB) , 1 m | Umístěné | Výška nad zemí (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| Strojovna chlazení | 85 | uvnitř strojovny | 1 |
| Kotelna a zemní plyn | 65 | uvnitř budovy | 2 |
| Technologie čerpání PHM | 60 | u ČS PHM | 2 |
| Suchý kondenzátor (suchý vzduchový chladič), I. Etapa č.1 | 72 | venku na střeše | 6 |
| Suchý kondenzátor (suchý vzduchový chladič), I. Etapa č. 2 | 72 | venku na střeše | 6 |
| Suchý kondenzátor (suchý vzduchový chladič), II. Etapa č. 1 | 72 | venku na střeše | 6 |
| Suchý kondenzátor (suchý vzduchový chladič), II. Etapa č. 2 | 72 | venku na střeše | 6 |

Největším zdrojem hluku bude vzduchový kondenzátor , který je pro obě etapy  umístěn na střeše strojovny  ve výšce 6 m  a je pohledově zakrytý budovou . Pod výměníkem je umístěno vždy celkem celkem 10 ventilátorů  .  Pro každou etapu jsou uvažovány dva suché kondenzátory .

Dopravní situace byla vyhodnocena na základě údajů uvedených v kapitole B.III.1.3

V současné době je hluk z dopravy  dominantním zdrojem ovlivňujícím celkovou akustickou situaci na území obce. Hluk ze stacionárních technických a průmyslových zdrojů  bývá zpravidla lokálně omezený  a většinou se řeší  přijetím protihlukových opatření na konkrétních objektech a zařízeních.  Hluk se zvyšuje i na komunikacích , které dříve sloužily  pouze pro místní potřebu.

Priority  jsou zejména v těchto bodech :

- ochrana obyvatel před hlukem v nočních hodinách

- ochránění obytných souborů

Intenzity dopravy na komunikacích  okolo

Při výpočtech bylo uvažováno s těmito meziročními nárůsty siliční dopravy

Meziroční nárůst (odhad) ……………. 2 %

B.III.4.2.Vibrace

Způsob měření a hodnocení mechanického kmitání, chvění a opakujících se mechanických otřesů za účelem posouzení jejích účinků na člověka se zabývá směrnice MZdr ČSR č.j. HEM-344.3-2.7. 1979, směrnice č. 53/80 Sb. Hygienické předpisy, registrovaná v částce 32/80 Sb.    Hodnocení vibrací  působících na člověka se provádí porovnáním naměřených hodnot s nejvyššími přípustnými hodnotami působícími na člověka uvedenými v oddíle VI přílohy k výše uvedené směrnici. V posuzovaném provozu se neuvažuje podle dodaných podkladových materiálů s významným podílem vibrací přenášených na člověka v kmitočtovém pásmu. Při činnostech vykonávaných v posuzovaném záměru by nemělo docházet k proměnným či ustáleným vibracím odlišujícím se od běžných hodnot.

Vibrace nepovažujeme v tomto případě za významný faktor působící na člověka či okolní prostředí.  Při některých činnostech k vibracím dochází (např. ruční nářadí na opravy, motorová vozidla...) , ale jejich vliv na člověka či životní prostředí bude málo významný. Tento faktor budeme považovat pro případ tohoto záměru za nevýznamný vzhledem k dalším vlivům.

B.III.4.3 Radioaktivní záření

Určení kategorie radonového rizika vychází z posouzení distribuce hodnot objemové aktivity radonu  222 Rn v půdním vzduchu a propustnosti hornin a zemin pro plyny v hloubce předpokládaného zakládání staveb.  Vliv pronikání radonu zesiluje zejména v topném období kdy dochází k tzv. komínovému jevu. Pronikání radonu závisí i na provedení prostupů pro přívody energií, kanalizací, vodovodů, apod. Dále uvádíme tabulku hodnocení základových půd z hlediska vnikání radonu do budov (Barnet a kol. 1994) :

| Kategorie radonového rizika | nízká propustnost prostředí | střední propustnost prostředí | vysoká propustnost prostředí |
| --- | --- | --- | --- |
|  | objemová aktivita Rn(222) v kBq/m3 | objemová aktivita Rn(222) v kBq/m3 | objemová aktivita Rn(222) v kBq/m3 |
| nízké | pod 30 | pod 20 | pod 10 |
| střední | 30 - 100 | 20 - 70 | 10 - 30 |
| vysoké | nad 100 | nad 70 | nad 30 |

Posouzení radonového rizika nebylo prováděno.  Podle obecně platných přehledů o průzkumu radonového rizika je možno předpokládat radonové riziko nízké až střední.  Přesné stanovení radonového rizika  bude provedeno experimentálním ověřením v další fázi přípravy stavby.  Radonový průzkum bude doložen ke kolaudaci stavby.

B.III.4.4 Elektromagnetické záření

Podle zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o státní energetické inspekci ze dne 2.11.1994, který nabývá účinnost od 1.1.1995  jsou stanoveny podmínky dodávky elektřiny, plynů a tepla. V tomto zákoně jsou také stanovena ochranná pásma pro zařízení výroby a rozvodu elektřiny. Kromě ochranných pásem , jimiž se rozumí prostor určený k zajištění spolehlivého provozu, jsou stanovena i bezpečnostní pásma určená k zamezení či zmírnění účinků případných havárií, tj. k ochraně života, zdraví a majetku. Tyto pásma budou při výstavbě a provozu respektována. K možným vlivům je možno uvést,  že kolem vodiče se    vytváří    elektromagnetické   pole charakterizované  velikostí  své  elektrické  a magnetické složky. V  posledních dvou desetiletích  se dělají  pokusy o detekci  a  registraci  magnetických  signálů srdce, kosterních svalů a mozku s cílem  získání nových informací o činnosti těchto orgánů a  o možných vlivech  elektrických a magnetických  polí na jejich  činnost.  Důvodem  pro  méně  poznatků  z této oblasti je obtížnější  a  náročnější  experimentální  uspořádání  při měření velmi  slabých   magnetických  polí  biologických   objektů. Na základě výše uvedených údajů nepředpokládáme významný vliv těchto faktorů při dodržení ochranných a bezpečnostních pásem .

B.III.5. Doplňující údaje (např. významné terénní úpravy a zásahy do krajiny)

Zásahy do krajiny

Výstavba nového areálu  je situovaná na jižním okraji obce Úžice. Areál bude umístěn v zóně, která byla v územním plánu obce vymezena pro průmyslové účely, záměr není v rozporu s ÚP obce. Z krajinářského hlediska má území minimální esteticko-krajinářskou hodnotu, je odlesněné, velmi ovlivněné antropogenní činností. Dominantní stavbou z pohledového hlediska je Distribuční centrum D8 (Tesco). Tato stavba je zřetelně vystupující při pohledu ze všech směrů, neboť svým rozsahem je nepřehlédnutelná, zejména vnímáme-li pohled z dálnice. Mrazírenský areál sousedící s Distribučním centrem bude při srovnání s  rozsahem jmenované stavby,  příspěvkem s minimálním vlivem na krajinný ráz. Při výstavbě nebudou káceny vzrostlé stromy ani jiná významná zeleň. Po dostavbě areálu bude hraniční pruh osázen vhodnými druhy keřů – dřišťál, zimolez, tavolník, ptačí zob apod., které budou částečně pohledově zakrývat stavbu a přispívat k lepšímu začlenění záměru do krajiny.

Terénní úpravy

Z průzkumu území a dopravního napojení, je patrné, že komunikace III. třídy, mezi obcí Úžice a městem Odolena Voda, v úseku, od křižovatky na jihovýchodní straně obce Úžice k výjezdu z areálu mrazíren, je nevyhovující z hlediska nedostatečné šíře vozovky. Doprava produktů z dálničního sjezdu (a rovněž v opačném směru) bude probíhat právě na daném úseku komunikace  a zatížení kamiony v předpokládaném rozsahu 80 denně, by mohlo lokálně ztížit dopravní situaci. Řešení tohoto problému bylo projednáno s investorem a projektantem. Investor zde plánuje rozšíření komunikace na straně hranice areálu o 1,5 m, v délce úseku silnice od křižovatky po výjezd z areálu mrazíren.

Obrázek č. 3 – Pohled na komunikaci III. třídy mezi obcí Úžice a městem Odolena Voda, pohled od obce Úžice

B.III.6. Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií

1. Technologie skladování amoniaku

V případě technologie chlazení a mražení potravinářských produktů, je důležité zabezpečit  skladování amoniaku takovým způsobem, aby riziko havárie bylo redukováno na minimum. Vzhledem k tomu, že se jedná o technologii běžně provozovanou ve většině chladících systémů (např., podle údajů v Oznámení EIA pro Distribuční centrum D 8, je předpokládáno množství amoniaku v chladícím systému 6 tun), je metodika bezpečnosti těchto provozů velmi dobře propracovaná. Provozovatelé chladících zařízení s chladícím médiem – amoniakem, jsou povinni dodržovat provozní předpisy, v kterých je stanoven rozsah kontrolní činnosti chladícího zařízení (kontrola těsnosti zařízení, interval kontroly, zápis provozních parametrů, zjištěných závad apod.) odborně školenou obsluhou.  Provozovatel rovněž vypracovává Havarijní kartu pro výron amoniaku a to v souladu s §23 a §24 zákona č.239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů.

Zabezpečení  proti úniku amoniaku :

- ve strojovně bude  suchá bezodtoková jímka, do které by vytekl amoniak při případném úniku ( vzhledem k vyššímu výparnému teplu by delší dobu  zůstal v této jímce a omezilo by se jeho  masové odpaření) . U jímky bude neutralizační prostředek.

- na provoze budou instalovány havarijní ventilátory, které budou  řízeny  detektory amoniaku   (při překročení  zvolené koncentrace  dojde automaticky k jejich zapnutí a intenzivnímu větrání prostorů)

- únik amoniaku bude  kontinuálně sledován detektory se zpětnou vazbou  na havarijní ventilátory a dále na uzavírací ventily jednotlivých  sekcí

- celý chladící systém bude rozdělen na sekce, které se automaticky zavřou při  detekci amoniaku v ovzduší , potom dojde pouze k úniku amoniaku z jedné poškozené sekce

- celý systém  bude  proveden buď jako  souvislý  svařený díl bez  šroubových spojů, všechny armatury budou buď navařovací, nebo  těsněné jako přírubové spoje s těsněním  odolným amoniaku v drážce  plochy přírub

Pro pracoviště budou zpracovány všechny dokumenty  potřebné pro práci s tímto mediem (chemický zákon, zákon č.353/99 Sb. …).  Na pracovišti budou všechny  potřebné prostředky a nástroje pro ochrany pracovníků pro případ havárie (filtry, masky, plány činnosti…).

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem, systému technických opatření, které budou instalovány na zařízení chladícího okruhu, systému zabezpečení kontroly čpavkového hospodářství a rovněž praktických zkušeností investora, považujeme riziko úniku amoniaku za velmi nízké a z hlediska dopadu na životní prostředí a obyvatele přilehlé obce Úžice akceptovatelné.

Charakteristika amoniaku – fyzikální a chemické vlastnosti

Amoniak je bezbarvý plyn, ostrého zápachu, s velmi nízkým čichovým prahem (0,0266  mg/m3). Plynný čpavek je lehčí než vzduch, má vysokou tenzi par. Při určité objemové koncentraci  tvoří se vzduchem explosivní směs.

Shrnutí:

| CAS | 7664-41-7 |
| --- | --- |
| Klasifikace látky | T,N, R-10-23-34-50 |
| Bod tání | -78 oC |
| Bod varu | -33 oC |
| Tenze par, při 26 oC | 1.013 kPa |
| Rozpustnost ve vodě, při 20 oC | 54 g/100 ml |
| Tvorba explozivní směsi vzduchu a amoniaku | 15 – 28 % (objemových) |
| Čichový práh | 0,0266 mg/m3 |

Ostatní technologie

Možná rizika havárie pro čerpací stanici pohonných hmot a plynových kotlů

- Riziko požáru při nedbalostí obsluhy čerpací stanice nebo řidičů nákladních vozidel, kdy může dojít ke vznícení paliva, k požáru nebo výbuchu. Ve srovnání s ČSPHM např. pro benzín, je riziko požáru značně nižší

- Riziko výbuchu a přečerpání při plnění nádrže

- Riziko přečerpání podzemní nádrže při nefunkčnosti signalizačního zabezpečení výše hladiny paliva v nádrži, prasknutí nádrže a únik do volného prostoru

- Únik a výbuch zemního plynu

Tato rizika jsou podle našeho názoru nízká, ale nelze je opominout. Eliminace uvedených rizik je řešena preventivními opatřeními (dodržováním technologické kázně, kontroly bezpečnostních prvků systému, pravidelným školením obsluhy) a technickými opatřeními (signalizační systém, těsnost přečerpávacích tras, svedení úkapů do jímky apod.).

Další rizika:

Z hlediska protipožárních opatření je kladen důraz na prevenci - příjezd a přístup je řešen tak, aby umožnil příjezd hasební techniky dle příslušných ČSN.

Požárně nebezpečné prostory  v rámci objektů jsou určovány odstupovými vzdálenostmi. Odstupové vzdálenosti musí být stanoveny v projektové dokumentaci v rámci samostatného oddílu - dokumentace požárně bezpečnostního řešení. Výše stanovené požárně nebezpečné prostory  budou   podrobně stanoveny výpočtem. Umístění  musí respektovat sousední stávající objekty, jejich odstupové vzdálenosti a požární pásma.

Pro rychlý hasební zásah obsluhou, budou prostory provozu vybaveny nejnutnějším počtem přenosných hasících přístrojů stanovených dle dokumentace požárně bezpečnostního řešení stavby. Zásoba požární vody je umístěna ve třech požárních hydrantech typu H 80.

Prevence havárií

V prevenci se předpokládá dodržování předpisů bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, požárních předpisů, provozních a manipulačních řádů zařízení a strojů, dodržování postupů a pokynů výrobců  používaných materiálů. 	Prevence havárií v dopravě spočívá v organizačním zvládnutí vnitroareálové dopravy a dodržováním dopravního značení a pokynů pověřených osob. V areálu musí být  k dispozici prostředky pro likvidaci běžných úniků a úkapů pohonných hmot nebo jiných látek škodlivých vodám. Riziko úniků škodlivin z odstavené techniky je nutno předcházet pravidelnými prohlídkami technického stavu vozidel.

ČÁST C

###### C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

C.I.Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území

Výrobní areál společnosti EUROFROST CB a.s. bude umístěn na katastrálním území Úžice u Kralup nad Vltavou, v bývalém okresu Mělník, ve Středočeském kraji.  Městem regionálního významu a současně místně příslušnou obcí s rozšířenou působností jsou Kralupy nad Vltavou. Území okresu Mělník leží v severní části středních Čech a je rozloženo téměř souměrně kolem soutoku Labe a Vltavy. Svojí jižní hranicí sousedí s oběma pražskými okresy, na západě s Kladenskem, na východě s Mladoboleslavskem a jeho severozápadní a severní hranici tvoří litoměřický a českolipský okres v severních Čechách.

Povrch území je většinou rovinatý, má nížinný charakter, pouze v severní části převládají výše položené lesní oblasti chráněné krajinné oblasti Kokořínsko. Nejvýše položeným místem je Vrátenská hora u Mšena o nadmořské výšce 508 metrů, nejnižším místem Mělnicka je koryto řeky Labe v katastru obce Horní Počaply (153 m n.m.), což je současně nejnižší bod celého Středočeského kraje. Svojí rozlohou 712 km2 zaujímá okres Mělník  8. místo ve Středočeském kraji a 6,5 % z jeho rozlohy. Hustota osídlení 133 obyvatel na km2  řadí okres mezi nejlidnatější v kraji.

Pro příhodnou polohu v povodí velkých řek v nížinné oblasti a úrodnost půdy bylo území okresu až do poloviny minulého století především zemědělskou oblastí. Vybudováním mohutné základny chemického průmyslu po druhé světové válce se však původní zemědělský charakter okresu výrazně změnil. Rozhodujícími průmyslovými odvětvími vedle chemického se stalo i odvětví energetické a potravinářské. Největší podíl na průmyslové produkci okresu mají Kaučuk, a.s. Kralupy, Spolana , a.s. Neratovice a Elektrárna v Horních Počaplích. Mezi největší zaměstnavatele patří nyní ještě VITANA, a.s. Byšice a K-PROTOS, a.s. Kralupy.

Mělnicko patří k zemědělským produkčním oblastem středních Čech. Vedle tradičních zemědělských odvětví má význam zelinářství a ovocnářství. Je také jedinou oblastí středočeského regionu, kde se pěstuje ve větším měřítku vinná réva.

Z hlediska kvality životního prostředí patří okres Mělník k nejvíce postiženým oblastem ve středních Čechách a v řadě ukazatelů patří k nejhorším v republice. Hlavní příčinou je chemický průmysl a výroba energie. Přesto se situace v posledním desetiletí značně zlepšila.

Relativně dobré životní prostředí je v lesnaté chráněné krajinné oblasti Kokořínsko, která se rozkládá v severní části okresu a zasahuje i do sousedních okresů Mladá Boleslav, Litoměřice a Česká Lípa. Jádrem oblasti je mělnické území, které je dokladem počátečního stadia rozpadu kvádrových pískovců. Botanicky je oblast zajímavá výskytem vlhkomilných horských a podhorských rostlin na níže položených místech a suchomilných a teplomilných rostlin na horních slunných plošinách. V rozsáhlých lesních porostech se vyskytují některé vzácné druhy ptactva, srnčí, kančí a nasazené mufloní zvěře. Jde o krajinu dosud málo narušenou lidskou činností s roubenými, hrázděnými a kombinovanými lidovými stavbami i skalními obydlími. Tato romantická krajina je v současné době  významnou rekreační oblastí.

Mělnicko má celou řadu významných kulturních památek. Hrad Kokořín ze 14. století, který patří k místům v republice nejnavštěvovanějším, dále renesanční zámek v Nelahozevsi, zámek v Liblicích z roku 1699, zámek v Liběchově (je určen pro orientální sbírky Náprstkova muzea), zámek v Mělníku a barokní zámek ve Veltrusích.

Zájmové území se nachází na katastrálním území obce Úžice, položené ve východním směru od města Kralupy nad Vltavou, v nadmořské výšce přibližně 192 m n.m. (rozmezí 190 – 194 m n.m.). Pozemek určený pro výstavbu areálu mrazíren má rovinatý charakter a slouží k zemědělskému využití (orná půda – zemědělský půdní fond). Na západní straně bude objekt mrazíren oddělen od navazujícího distribučního centra Tesco úzkými pozemky patřící obcím Úžice a Postřižín. Dále se ve směru západním nachází dálnice D8, dopravní napojení na areál je vybudováno prostřednictvím dálničního sjezdu (exit č.9). Severní ohraničení technologického areálu tvoří komunikace dálničního sjezdu, který odděluje místo záměru od jižního okraje zastavěného území obce Úžice. Východně od záměru se nachází rovněž zemědělská půda, v níž vede koryto Odolského potoka. Další vodotečí je potok Jordán, protékající územím ve směru východním od záměru, přičemž oba potoky se vlévají do řeky Černávky, odvodňované do Labe. Z hlediska významnosti lze připomenout ještě Postřižínský potok, který se nachází východně od areálu a rovněž se vlévá do řeky Černávky. Území se nenachází v chráněné oblasti přirozené akumulace vod, tato oblast se nachází severně od záměru, v nejblíže položeném bodě vzdáleném přibližně 7,4 km.

V bezprostředním okolí záměru se nenachází žádný prvek soustavy NATURA 2000, zmíněné území nezasahuje do žádné ptačí oblasti, ani na něm neleží evropsky významná lokalita. Nejbližší 3 evropsky významné lokality se nachází v severovýchodním a severozápadním směru od záměru. Nejblíže položená přírodní památka Veltrusy se nachází severozápadně od areálu ve vzdálenosti 3,4 km. Ve směru severozápadním od záměru se nachází další EVL – přírodní památka Slaná louka u Újezdce a přírodní rezervace Úpor-Černínovsko, ve vzdálenosti 4,0 a 7,8 km.

V zájmovém území ani jeho bezprostředním okolí se nenacházejí chráněná území dle zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Nejblíže položená území, která mají statut  chráněných území jsou přírodní rezervace Dřínovská stráň a Kopeč. Přírodní rezervace Dřínovská stráň je tvořená komplexem strání obepínajících Dřínovský vrch. Vegetační pokryv má různorodý a bohatý charakter, rovněž zde můžeme nalézt stepní společenstva bylinného patra ( např. hvězdnice alpská, len tenkolistý apod.). Území přírodní rezervace zaujímá plochu 5,7 ha a nachází se ve vzdálenosti 1,7 km od záměru.

Přírodní rezervace Kopeč je dalším chráněným územím, položeným východně od záměru. Na žíle  sopečné horniny čedičového typu lze nalézt společenstva skalních stepí (jmenujme hlaváček jarní, kavyl vláskovitý apod.), dokreslená bohatším zastoupením bezobratlých živočichů. Komplex strání Dlouhého vrchu a Homolky má rozlohu 2 ha a nachází se ve vzdálenosti 3,4 km od záměru.

V zájmovém území se nenachází žádné lokální biocentrum a ani jej neprotíná žádný lokální biokoridor. Nejblíže položené lokální biocentrum je položeno severovýchodně od záměru s názvem V Jordáně a tvoří jej tok Postřižínského potoka s břehovým porostem. Lokální biokoridor, položený rovněž v severozápadním směru kopíruje tok Postřižínského potoka a jeho název je Postřižínský potok. Významný krajinný prvek ve směru severním od záměru se nazývá Násep trati Úžice-Netřeba a je tvořen suchým náspem s xerotermním trávníkem a keři.

Klimaticky leží předmětné území v regionu, charakterizovaném jako teplý a suchý, s průměrnou roční teplotou 8-9oC, s ročním úhrnem srážek menším než 500 mm a s počtem suchých vegetačních období 40-60 dnů. Podle geomorfologického členění patří místo záměru do provincie Česká Vysočina, subprovincie Česká tabule a oblasti Středolabská tabule. V širším zájmovém území se nachází  degradované černozemě, rostlinná produkce na půdách je mírná až výrazně nadprůměrná.

Na konci této kapitoly uvádíme základní charakteristiku nejblíže položených evropsky významných lokalit.

Veltrusy

| Kód lokality | CZ0213083 |
| --- | --- |
| Biogeografická oblast | Kontinentální |
| Rozloha lokality | 297,43 ha |
| Navrhovaná kategorie ZCHÚ | PP |
| Druhy | Páchník hnědý, Roháč obecný |
| Katastrální území | Dušníky nad Vltavou, Nové Ouholice, Veltrusy, Všestudy u Veltrus |

Úpor-Černínovsko

| Kód lokality | CZ0210186 |
| --- | --- |
| Biogeografická oblast | Kontinentální |
| Rozloha lokality | 873,84 ha |
| Navrhovaná kategorie ZCHÚ | PR |
| Druhy | Pouze k ochraně přírodních stanovišť |
| Katastrální území | Hořín, Kly, Libiš, Mělník, Obříství, Tišice, Tuhaň, Úpor |

Slaná louka u Újezdce

| Kód lokality | CZ0210173 |
| --- | --- |
| Biogeografická oblast | Kontinentální |
| Rozloha lokality | 1,25 ha |
| Navrhovaná kategorie ZCHÚ | PP |
| Druhy | Pouze k ochraně přírodních stanovišť |
| Katastrální území | Újezdec u Mělníka |

C.II. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území, které budou pravděpodobně významně ovlivněny

C.II.1. Klima, ovzduší

C.II.1.1. Klima

Klimaticky leží předmětné území v klimatické oblasti T1 (podle přílohy č.1 k vyhlášce č.327/1998 Sb.), charakterizované těmito skutečnostmi:

| Klimatické charakteristiky | Klimatická oblast MT3 |
| --- | --- |
| Kód regionu | 1 |
| Symbol regionu | T1 |
| Charakteristika regionu | Teplý, suchý |
| Suma teplot nad 10oC | 2.800 – 3.100 |
| Průměrná roční teplota (oC) | 9-10 |
| Průměrný roční úhrn srážek (mm) | <500 |
| Pravděpodobnost suchých vegetačních období | 40-60 |
| Vláhová jistota | 0-2 |

C.II.1.2. Ovzduší

Obec Úžice je součástí okresu Mělník, na jehož území je instalována monitorovací stanice s měřícím místem imisní koncentrace znečišťujících látek (ve městě Mělník). Průměrné hodnoty měrných emisí  základních znečišťujících látek na území Středočeského kraje uvádíme přehledně v následující tabulce:

Měrné emise ze stacionárních zdrojů v roce 2003:

| Znečišťující látka | Množství emisí (t/rok/km2) |
| --- | --- |
| Tuhé látky | 1,02 |
| SO2 | 2,43 |
| NOx | 3,68 |
| CO | 5,96 |
| SUMA | 13,09 |

Vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší

Oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší se podle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění vymezují jako území v rámci zóny nebo aglomerace, na kterém došlo k překročení hodnoty imisního limitu pro jednu nebo více znečišťujících látek. Jako nejmenší územní jednotky, pro které jsou oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší vymezeny, byly zvoleny území v působnosti stavebních úřadů. Podle údajů, zveřejněných ve Věstníku Ministerstva životního prostředí z prosince 2005 ( Ročník XV, částka 12), nepatří území v působnosti stavebního úřadu  Kralupy nad Vltavou do oblastí, v kterých byl překročen imisní limit stanovených znečišťujících látek. Nejblíže položeným stavebním úřadem, kde došlo k překročení imisního limitu pro tuhé částice, jmenovitě ročního průměru PM10, je městský úřad Mělník. Plocha územní jednotky, kde došlo k nadlimitnímu výskytu koncentrace PM10 (roční průměr PM10 > 40 µg.m-3) činí 1,6 % celkové plochy tohoto území. Podle mapového vyhodnocení  překročení imisního limitu je patrné, že tato plocha se nachází v městě Mělník, ve značné vzdálenosti od záměru.

Nejbližším hodnoceným územím v souvislosti s posuzovaným záměrem je městský úřad Odolena Voda, kde byl v roce 2005 zaznamenán nadlimitní výskyt imise benzo(a)pyrenu (roční průměr B(a)P > 1 ng.m-3) , v hodnotovém vyjádření činí množství plochy, kde došlo k překročení imisního limitu pro tuto znečišťující látku,  1,2 % celkové plochy. Město Odolena Voda je položeno v jihovýchodním směru od obce Úžice, přibližně ve vzdálenosti 2 km od uvažovaného areálu mrazíren.

C.II.2. Vody

C.II.2.1. Povrchové vody

Nejvýznamnějšími toky okresu Mělník jsou řeky Vltava a Labe. Území obce Úžic je odvodňované do vodního toku Černávka, posuzované území okolí záměru protíná Odolský potok, který směřuje rovněž do Černávky. Podle přílohy č.1 k vyhlášce č.470/2001 Sb. je  vodní tok Černávky zařazen do seznamu významných vodních toků.

| Název vodního toku | Číslo hydrologického pořadí | Délka vodního toku | Identifikátor vodního toku podle HEIS |
| --- | --- | --- | --- |
| Černávka | 1-05-04-057 | 14,6 km | 113260000100 |

Vodní tok Černávky je z hlediska významnosti rovněž zařazen do seznamu povrchových vod vhodných pro život a reprodukci původních druhů ryb a dalších vodních živočichů, a to podle přílohy č. 1 k nařízení vlády č.71/2003 Sb. Černávka patří mezi toky, vhodné pro výskyt kaprovitých ryb. Ukazatele jakosti těchto povrchových vod jsou dány v příloze č.2 k nařízení vlády č.71/2003 Sb.

Dalším menším vodním  tokem, který protéká v blízkosti záměru je potok Jordán, ve východním směru od areálu mrazíren. Ten se rovněž vlévá do vodního toku Černávky. Na jeho horním toku, v jihovýchodním směru od posuzovaného území se nachází rybník Jordán.

C.II.2.2. Podzemní vody

Nejbližší chránění oblast přirozené akumulace vod - CHOPAV se nachází severně od záměru, přibližně 7,4 km od záměru.  Průzkum podzemní vody nebo geologický průzkum nebyl na území budoucího staveniště prováděn. Podle dat hydrogeologického vrtu uveřejněných v Oznámení EIA „Distribuční centrum–D8–Úžice-Postřižín,“ lze předpokládat podobné rozvrstvení jednotlivých půdních podloží, vrstev a podzemní vody. Firma Zeman – Intel, Praha 4 provedla na místě (na pozemcích položených východně od areálu mrazíren, v těsném sousedství) v květnu 2004 vystrojený hydrogeologický vrt HV 1 o hloubce 8 m. Souvislá zvodeň podzemní vody je v hloubce 11 – 15 m pod stávajícím povrchem území. Podzemní voda nebyla vrty provedenými do hloubky 6 m zjištěna. Naražená podzemní voda byla zjištěná v hloubce 5,20 m, ustálená 4,50 m.

C.II.2.3. Půda

Půda tvoří svrchní část zemského povrchu-pedosféru. Na půdu je třeba vždy pohlížet jako na dynamický přírodní útvar, který se tvoří, vyvíjí a udržuje pod vlivem okolního prostředí. Půda vzniká působením půdotvorných činitelů, které dělíme do dvou hlavních skupin. Jsou to půdotvorné faktory a podmínky půdotvorného procesu. Za půdotvorné faktory považujeme půdotvorný substrát (matečnou horninu), podnebí, biologický faktor, podzemní vodu a vliv člověka. K podmínkám půdotvorného procesu patří utváření terénu (reliéf) a čas (stáří půd).

Charakteristika půd se vyjadřuje kódem  bonitovaných půdně ekologických jednotek podle vyhlášky č.327/1998 Sb., ve znění vyhlášky č. 546/2002 Sb. První číslice pětimístného kódu označuje klimatický region, druhá a třetí hlavní půdní jednotku (HPJ), čtvrtá číslice je kombinací skeletovitosti a expozice, pátá číslice definuje sklonitost a hloubku půdy. BPEJ pro parcely č. 455/1 a 455/2 je 10600.

Hlavní půdní jednotka:

HPJ 06

Černozemě pelické a černozemě černické pelické na velmi těžkých substrátech (jílech, slínech, karpatské flyši a tercierních sedimentech), těžké až velmi těžké s vylehčeným orničním horizontem, ojediněle štěrkovité, s tendencí povrchového převlhčení profilu.

Charakteristika sklonitosti a expozice

0

| Číselný kód | Kód sklonitosti | Kód expozice |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0-1 (úplná rovina) | 0 (se všesměrnou expozicí) |

Charakteristika skeletovitosti a hloubky půdy

0

| Číselný kód | Kód skeletovitosti | Kód hloubky půdy |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 ( bezskeletovitá, s příměsí) | 0 (hluboká) |

Výstavba areálu mrazíren je předpokládána na obou parcelách a tyto jsou podle katastru nemovitostí zařazeny druhem pozemku do orné půdy. Parcely jsou součástí zemědělského půdního fondu a před výstavbou záměru bude zapotřebí požádat o jejich vyjmutí.  Kontaminace půd není předpokládána.

C.II.2.4. Geomorfologie a geologie

Z hlediska regionálního geomorfologického členění spadá tento region do oblasti Středolabské tabule. Bližší členění uvádíme přehledně v tabulce:

| Provincie | Česká vysočina |
| --- | --- |
| Subprovincie | Česká tabule |
| Oblast | Středolabská tabule |

C.II.2.5. Horninové prostředí a přírodní zdroje

Horninové prostředí závisí na stavu přírodních procesů, které utvářely jednotlivé regiony po miliony let. Je také však ovlivňováno lidskou činností, ať už se jedná o těžební aktivity, stavební činnosti, průmyslovou nebo zemědělskou výrobu a s nimi spojenou kontaminaci půd cizorodými látkami.

Pokud se jedná o území, na kterém bude realizován záměr, lze konstatovat, že tato lokalita není výrazně dotčena z pohledu horninového prostředí. Na území byla provozována zemědělská činnost, rostlinná výroba. Lze tedy hovořit o mírné kontaminaci podloží, způsobené tímto druhem produkce – zvýšená nitrifikace horní vrstvy půdy, snížení úrodného profilu, možnost snazšího průniku cizorodých látek do dolních vrstev v důsledku zvýšené pórovitosti půdní vrstvy. V blízkosti záměru se žádná těžební činnost neprovozuje, nenachází se zde chráněná ložisková území, nejsou zde staré ekologické zátěže.

C.II.2.6. Fauna a flóra

C.II.2.6.1. Flóra

V území, určeném pro výstavbu nového výrobního areálu mrazíren, se nachází běžná flóra, odpovídající zemědělskému charakteru výroby. Možnost průzkumu okolní vegetace byla velmi omezena vzhledem k začátku vegetačního období a s tím souvisejícímu sníženému výskytu vzrostlých jedinců (začátek dubna 2006). Na lokalitě byly zjištěny ve vegetačním porostu tyto druhy rostlin: podběl lékařský, řebříček lékařský, různé druhy trav, pampeliška lékařská. Keřové a stromové patro bylo zastoupeno jedinci těchto druhů:  růže šípková, bez černý, trnka obecná a švestka (jedná se pravděpodobně o zbytky menšího sadu).

Průzkum byl proveden ve velmi krátkém časovém období a nebyl úplný, neboť odpovídající vegetační období je nevhodné pro provádění bližší specifikace jedinců jednotlivých vegetačních pater na zájmovém území.

C.II.2.6.2. Fauna

Fauna této části obce Úžic je rovněž druhově chudá, neboť krajina je přizpůsobená hospodářskému využití. Při průzkumu lokality byly spatřen zástupce druhů ptáků – havran polní.  Velmi hojný byl na lokalitě výskyt hlemýždě, jehož ulity byly roztroušeny na rozsáhlých částech pozemku.

Ostatní fauna Polabské krajiny je rovněž velmi ovlivněna lidskou činností, intenzifikací rostlinné a živočišné výroby, která sebou nese převážně negativní faktory s dopadem na výskyt volně žijících druhů, jejich druhové rozmanitosti. Navíc je stále  snižována plocha území, na kterém mohou nerušeně žít a reprodukovat se. Ze zástupců fauny hojně se vyskytujících na území okresu Mělník uvádíme alespoň některé jedince: chřástal malý, vodouš rudonohý, mandelník hajní, břehule říční, sýkořice vousatá, havran polní, moudivláček luční. Dále silně ochuzenou faunu hercynského původu  doplňují např. ježek západní, ropucha krátkonohá a ještěrka zelená. V maloplošných chráněných územích je fauna zajímavější, např. v lokalitě Úpor-Černínsko byl potvrzen výskyt těchto zástupců fauny: sedmihlásek, lejsek šedý, jestřáb lesní, krahujec obecný, havran polní, čáp bílý, zlatohlávek Potosa aeruginosa a tesaříci.

C.II.2.7 Ekosystémy

Koncept ÚSES byl vypracován v roce 1999 a jeho zpracovatelem je Ing. Milena Morávková, projektová a poradenská činnost v oblasti ekologie, Nevanova 1069/37, 163 00 Praha 6. Název dokumentu zní „Okresní generel ÚSES Mělník Jih – část II. Jih.

A. Biocentra

V blízkosti areálu se nachází toto biocentrum (uvádíme výčet nejbližších prvků systému)

Charakteristika biocentra, LBC 277, ve směru severovýchodním od záměru

| Katastrální území | Úžice, Odolena Voda |
| --- | --- |
| Název | V Jordáně |
| Typ a význam | LBC |
| Charakteristika ekotopu | Tok Postřižínkého potoka s břehovým porostem, postagrární lado, orná půda, černozemě na spraši uložené na píscích, černozemě typické a lužní na slinitých a jílových substrátech. |
| Stav, kultura | Agrocenóza-topol černý, olše lepkavá |
| Rozloha | 4,7 ha |

B. Biokoridory

V blízkosti areálu se nachází tento biokoridor (uvádíme výčet nejbližších prvků systému)

Charakteristika biokoridoru, LBK 162, v severovýchodním směru od záměru

| Katastrální území | Úžice, Odolena Voda |
| --- | --- |
| Název | Postřižínský potok |
| Typ a význam | LBK |
| Charakteristika ekotopu | Lokální biokoridor částečně existující, nedostatečně funkční, upravená vodoteč Postřižínského potoka s doprovodnou vegetací – mírně až silně zruderalizovaný lem |
| Stav, kultura | Topol černý, olše lepkavá, bez černý, růže šípková, hloh |
| Rozloha | Délka – 300 m (v řešeném území 150 m), šířka 15-20 m |

C. Významné krajinné prvky

V blízkosti areálu se nachází tento VKP (uvádíme výčet nejbližších prvků systému)

Charakteristika biokoridoru, VKK 156, v severním směru od záměru

| Katastrální území | Úžice, Netřeba, Kopeč |
| --- | --- |
| Název | Násep trati Úžice-Netřeba |
| Typ a význam | VKP |
| Charakteristika ekotopu | Suchý násep s xerotermním trávníkem a keři, podél trati terénní deprese se zbytky slanomilné vegetace a rákosu. |
| Stav, kultura | Suchý násep: flóra různorodá např. zvonek kopřivolistý, silenka nadmutá, srpek obecný, jehlice trnitá, šalvěj luční, hadinec obecný, rozchodník ostrý Terénní deprese: zástupci druhů např. rákos obecný, kostival lékařský, chřest lékařský, kyprej vrbice, máta vodní, máta dlouholistá, chrpa luční |
| Rozloha | Délka – 300 m (v řešeném území 150 m), šířka 15-20 m |

Na závěr této kapitoly uvádíme skutečnost, že stavbou mrazírenských hal ani provozem záměru nedojde k ovlivnění územního systému ekologické stability, a to z důvodu podstatné vzdálenosti od pozemků určených k výstavbě technologického celku.

C.II.2.8 Krajina

Záměr bude zasazen do krajiny silně ovlivněné antropogenní činností. Obec Úžice se nachází v bezprostřední blízkosti dálnice D 8, která je hlavním liniovým dopravním zdrojem. Doprava má stále narůstající tendenci a ve Středočeském kraji je velmi intenzivní. Okolí záměru je položené v krajině, která je využívána především pro zemědělskou činnost, zmíněný pozemek se nachází na nevyužívané orné půdě s náletovými dřevinami. Pozemek se nachází v nadmořské výšce v rozmezí od 190 do 194 m.n.m. Směrem severním za obcí Úžice je profil mírně zvlněný a dosahuje do nadmořské výšky 246,7 m n.m. – Dřínovský vrch. Nejvyšší vrch ve zmíněném území je Čenkov  ( 285,1 m n.m., v jihovýchodním směru od Odoleny Vody).

Vzhledem k nadmořské výšce okolí areálu (pod 800 m n.m.) není vyžadováno posouzení, zda předpokládané rozšíření areálu může negativně ovlivnit imisní zatížení tohoto území. Podle zákona o ovzduší  a prováděcího nařízení vlády č.350/2002 Sb. (ve znění nařízení vlády č.429/2005 Sb.), není okolí areálu zónou pro ochranu ekosystému  a vegetace. Pro úplné doplnění této kapitoly uvádíme imisní limity pro ochranu ekosystémů a vegetace, které jsou následující:

| Zneč. látka | Časový interval | Limitní hodnota |
| --- | --- | --- |
| SO2 | Zimní období | 20 µg/m3 |
| NOx | Kalendářní rok | 30 µg/m3 |
| O3 | AOT 40 | 18.000 µg/m3/h |

C.II.2.9. Obyvatelstvo

Obec Úžice se nachází na  katastrálním území Úžice u Kralup nad Vltavou a má v současnosti 759 obyvatel. Výhledově je počítáno s nárůstem obyvatel obce v souvislosti s možností rozvoje bydlení a výstavby a to na počet 2.500 obyvatel. Přesná čísla o stavu obyvatel k 1.1. 2005 podle údajů Českého statistického úřadu, uvádíme přehledně v následující tabulce:

| Kód okresu | Kód obce | Celkový počet obyvatel | Počet mužů | Počet žen | Celkový prům. věk (roky) | Prům. věk mužů (roky) | Prům. věk žen (roky) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CZ 0206 | 535257 | 759 | 389 | 370 | 39,5 | 38,1 | 41,1 |

C.II.2.10. Hmotný majetek, kulturní památky

Obec Úžice leží v nadmořské výšce průměrně 160 až 180 m nad mořem v jižním okraji Mělnické kotliny při jihozápadním úpatí vrchu Dřínov (241 m n. m.) v úvalu potoka Černávka, která odtéká směrem ke Chlumínu a dále k toku Labe, do něhož se vlévá u Obříství. Jižní obzor uzavírá členitý okraj vyvýšené Pražské plošiny. Do správního území obecního úřadu patří ještě obce Netřeba a Kopeč.

V roce 1856 byl v obci dostavěn cukrovar, který byl v provozu až do roku 1999, dnes v areálu sídlí několik firem, největší z nich je společnost HanSeatic, s.r.o., která se specializuje na distribuci podlahových krytin apod. Přínosem pro rozvoj obce je dálniční sjezd z dálnice D8. Silniční transport je doplněn železniční tratí, která zajišťuje dopravní obslužnost (osobní i nákladní doprava). Obec byla plynofikována, čímž došlo k výraznému zlepšení ovzduší v obci. Obec má postavenou čistírnu odpadních vod s kapacitou 1.600 EQ (u cukrovaru) a probíhá dobudování kanalizačního systému. V obci se nenachází žádné významné historické ani kulturní památky.

C.II.2.11. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho únosného zatížení

Ovzduší

Z uvedených údajů vyplývá, že v posuzovaném území jsou vlivy na kvalitu ovzduší rozděleny z hlediska významnosti podle stacionárních a mobilních zdrojů. Největší zdroj znečištění představuje dálnice D8, která se nachází v blízkosti záměru. Intenzita dopravy je vysoká a lze hovořit o dominantním vlivu na imisní situaci okolí záměru, především území obce Úžice. Minoritní příspěvek ke znečištění ovzduší je z lokálního vytápění obce, která byla plynofikována. Kumulativní vliv lze předpokládat u záměru, který se nachází v bezprostřední blízkosti posuzovaného záměru – Distribuční centrum D8, s intenzivní dopravou a technologií chlazení s obdobným  chladícím médiem (amoniak). Zvýšení intenzity dopravy Distribučního centra je předpokládáno více než desetinásobné ve srovnání s posuzovaným záměrem. Vliv chladírenské a mrazírenské technologie je pouze o sumární vliv kapacity záměru, nikoli dopad na kvalitu ovzduší, neboť to jsou uzavřené technologické systémy. Stacionárními zdroji pak budou především plynové kotle, které zajišťují vytápění areálu a myčky nákladních vozidel. Podle předpokládané spotřeby plynu bude úroveň znečišťujících látek, emitovaných z těchto zdrojů velmi nízká. Další vliv může mít neveřejná čerpací stanice pohonných hmot, která bude umístěna v areálu mrazíren. Vzhledem k tomu, že se jedná o ČSPHM, kde bude vydáváno dieselové palivo (doplněné aditivem) s velmi nízkou tenzí par (vůči benzínu), je předpokládaný vliv na kvalitu ovzduší rovněž nízký.

Povrchové vody

S významným zvýšením vlivu na povrchové vody, spojeného s umístění záměru, není uvažováno. Technologické odpadní vody budou produkovány z myčky nákladních vozidel,  která má připojenou ČOV (odvod přes retenční nádrž do Odolského potoka). Odvedení dešťových vod z areálu, ze střech objektů a z parkovacích zpevněných ploch (přes odlučovač ropných látek) bude realizováno do retenční nádrže a poté do recipientu – Odolského potoka.  Splaškové vody budou odvedeny do nového kanalizačního systému, který bude napojen na stávající kanalizační systém obce Úžice zakončený obecní ČOV.   Oplachové odpadní vody budou vedeny do kanalizaci pře lapol. Zásobování areálu vodou bude zajištěno napojením areálu mrazíren na stávající vodovodní řád.

Krajinný ráz

Z hlediska krajinného rázu nedojde k jeho významnému narušení. Pohledově bude výstavba mrazírenského komplexu navazovat na záměr výstavby Distribučního centra D8.

ČÁST D

D. ÚDAJE O VLIVECH  ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A NA ŽIVOTNÍ  PROSTŘEDÍ

D.I. Charakteristika možných vlivů  a odhad jejich velikosti a významnosti (z hlediska pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti)

D.I.1. Vlivy na veřejné zdraví

Pro posouzení vlivů na veřejné zdraví je určujícím faktorem množství a charakter látek, které se uvolňují do životního prostředí při vlastním technologickém procesu nebo při činnostech souvisejících s produkcí. Do této složky můžeme přiřadit problematiku odstraňování odpadu, znečištění povrchových a podzemních vod či intenzitu dopravy, zajišťující přepravu zboží a materiálové zásoby. Řada látek je přeměňována v produkty, které mohou zpětně ovlivňovat a působit na zdraví obyvatel, potažmo na zvýšení nemocnosti či mohou se akumulovat v potravinovém řetězci a  lidském organismu.

Při vyhodnocení vlivu záměru bylo přihlédnuto k technologickým podmínkám chladírenského a mrazírenského procesu a dále bylo vyhodnoceno navýšení dopravy, spojené  s přepravou zboží určené ke zchlazení a k zamražení.

Posuzovaná plocha se nachází u silnice třetí třídy č. 24211, spojující přilehlou  obec Úžice a město Odolena Voda. Severní část pozemku je ohraničena komunikací dálničního sjezdu (EXIT 9 z dálnice D 8). Doprava je tedy poměrně zatěžujícím faktorem, který může mít vliv na  zdraví obyvatel, a to jednak prostřednictvím exhalací, vznikajících při spalovaní pohonných hmot a dále možností vlivu hluku na obydlené části obce. Příspěvek dopravy spojený s novým záměrem byl vyhodnocen v rozsahu navýšení počtu průjezdů těžkých a lehkých nákladních vozidel, doplněné osobní dopravou. Zvýšení intenzity dopravy v obci Úžice není předpokládáno, neboť hlavní dopravní trasa vede mimo tuto obec. V současné době má prioritní dopad z hlediska znečištění ovzduší, trasa dálnice D8 s velmi vysokou intenzitou dopravou a s ní spojené emise znečišťujících látek. Další zatížení ovzduší a hlukovou zátěž představuje investiční záměr Distribučního centra D8. Vzhledem k těmto skutečnostem můžeme konstatovat, že objekt mrazíren bude nejméně zatěžujícím faktorem s nízkým příspěvkem znečištění k současné situaci v okolí záměru. Množství znečišťujících látek  a hlukové zatížení vyvolané dopravou bylo vyhodnoceno v max. variantě, tedy nejen vliv přepravy na dálničním přivaděči,  rovněž byly zohledněny emise uvolněné při přepravě po dálnici v přilehlých obydlených částech. Podrobné vyhodnocení imisního a hlukového zatížení bude provedeno v následujících kapitolách.

Dalšími zdroji znečištění jsou spalovací procesy a čerpací stanice pohonných hmot. Spalování zemního plynu lze řadit mezi nejméně zatěžující procesy, neboť množství uvolněných znečišťujících látek vztažené na jednotku energie je velmi nízké. Podobně lze očekávat zanedbatelný vliv posuzované technologie čerpání dieselového paliva, které má nízkou těkavost a při manipulaci s naftou dochází k minimálnímu úniku emisí organických látek. Uzavřený oběh chladícího média, při vysoké úrovni zabezpečení proti úniku, eliminuje uvolnění emisí amoniaku.

Na závěr této kapitoly lze konstatovat, že realizace záměru nebude přispívat významnou měrou ke zhoršení zdravotního stavu obyvatel, či ovlivnění faktoru pohody. Cílem ochrany životního prostředí a zdraví je nalezení takového vyrovnaného systému životního prostředí a lidské činnosti, jehož výsledkem by byl akceptovatelný rozvoj antropogenních aktivit, kvality životního prostředí a kvality života a zdraví.

Na základě provedeného vyhodnocení emisí hlavních škodlivin a hluku (viz samostatné studie v příloze)  lze vyvodit závěr že v souvislosti s provozem posuzovaného záměru   nepředstavuje tato aktivita významné riziko pro lidské zdraví. Z hlediska porovnání stávajícího a očekávaného stavu v zásadě nedojde k prokazatelnějším změnám z hlediska zdravotních rizik.

D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima

Emise znečišťujících látek

Z výpočtů uvedených v předchozích kapitolách je patrné, že výstavbou investičního záměru dojde k navýšení emisí. Roční předpokládané množství emisí znečišťujících látek z provozu plynových kotlů a čerpací stanice shrnujeme do následujícího přehledu:

Emise znečišťujících látek z plynových kotlů a ČSPHM

| Index zneč. látky | Znečišťující látka | Množství znečišťující látky (kg) |
| --- | --- | --- |
| 1010 | TZL | 1 |
| 1020 | SO2 | 1 |
| 1030 | NOx | 64 |
| 1040 | CO | 13 |
| 1050 | CxHy/resp. TOC | 77 |
| SUMA |  | 156 |

Dále můžeme počítat s navýšením znečišťujících látek z dopravy v obci Úžice, a to v ročním množství:

| Typ vozidla | Emise TZL (kg) | Emise CO (kg) | Emise NOx (kg) | EmiseVOC (kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TNA, LNA, OA | 218 | 1.299 | 4.302 | 281 |

Imisní situace v okolí záměru, rozptylová studie

Z uvedeného posouzení je zřejmé, že nejvyšší podíl emisí znečišťujících látek do ovzduší,  bude z dopravy. Emise z dopravy jsou limitovány pouze technickými opatřeními realizovanými výrobci vozidel (katalyzátory, filtry, hodnota spotřeby paliva), jiná opatření nejsou dopravcům ze zákona o ovzduší předepsána. Z toho důvodu je nutné posoudit vliv dopravy (se zahrnutím ostatních zdrojů – plynové kotle, ČSPHM, vytápění obce, provoz Distribučního centra D 8) na imisní situaci obce Úžice, která bude nejvíce ovlivněna možnými důsledky zvýšené intenzity dopravy. Tato skutečnost byla zahrnuta do rozptylové studie, jejíž závěry uvádíme v následujícím přehledu:

Komentář a vyhodnocení  vypočtených dat

Vyhodnocení  vypočtených hodnot imisních koncentrací pomocí modelu SYMOS 97, verze 2003  5.1.4.  je založeno na porovnání vypočtených dat s údaji , které byly stanoveny  formou limitních hodnot uvedených v nařízení vlády. Dále uvádíme tabulkový přehled těchto limitů.

Imisní limity pro ochranu zdraví (podle nařízení vlády č. 350/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 429/2005 Sb.)

| Znečišťující látka | Doba průměrování | Hodnota imisního limitu/ max. povolený počet jejího překročení za rok | Datum, do něhož musí být limit dosažen |
| --- | --- | --- | --- |
| Oxid siřičitý | 1 hodina | 350 µg.m-3/24 | - |
| Oxid siřičitý | 24 hodin | 125 µg.m-3/3 | - |
| Oxid dusičitý | 1 hodina | 200 µg.m-3/18 | 1.1.2010 |
| Oxid dusičitý | 1 rok | 40 µg.m-3 | 1.1.2010 |
| Oxid uhelnatý | Max. denní osmihodinový klouzavý průměr | 10 mg.m-3 | - |
| Suspendované částice PM10 | 24 hodin | 50 µg.m-3/35 | - |
| Suspendované částice PM10 | 1 rok | 40 µg.m-3/24 | - |

Hodnotící tabulka  výsledků výpočtů

| Látka | Časový interval | Limitní hodnota uvedená v n.v. µg.m-3 | Hodnota pozadí z údajů ročenky ČHMÚ, µg.m-3 | Vypočtený příspěvek k imisní konc. modelem SYMOS µg.m-3 (stávající stav) | Vypočtený příspěvek k imisní konc. modelem SYMOS µg.m-3 (nový stav ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO2 | kalendářní rok | 40 | 26-32 (24-30 pro NOx) | 2,4 (22 NOx) | 2,4 (22 NOx) |
|  | 1 hod | 200 | - | - | - |
| TZL (PM10) | kalendářní rok | 40 | - | 5,5 | 5,5 |
|  | 24 hod | 50 | 30-50 | 9 | 9 |
| CO | maximální denní 8hod. klouzavý průměr | 10 000 | - | 550 | 550 |
| TOC | kalendářní rok | - | - | 2,1 | 2,2 |

Pozn.: uvedené vypočtené imisní koncentrace  představují příspěvek zdrojů, které byly zahrnuty do rozptylové studie a to především  mobilní zdroje (dálnice D8) .  Vypočtené hodnoty jsou menší než hodnoty uváděné v ročence ČHMÚ, kde jsou navíc zahrnuty i další zdroje  z blízkého i vzdálenějšího okolí  vytvářející  celkové imisní pozadí.  Údaje v tabulce  jsou maximální hodnoty  a to převážně u dálnice D8.  V místě záměru jsou hodnoty  několikrát nižší – rozložení  koncentrací je patrné z grafického vyjádření.

Uhlovodíky, resp. TOC

Zařízení  emituje uhlovodíky ve velmi malém množství. Hlavním zdrojem emisí je automobilový provoz na dálnici D8. Na pozemku vlastní mrazírny a ani v jejím okolí  nedojde k významnému  navýšení hodnot oproti stávajícímu stavu. Emise uhlovodíků, vyjádřené jako  VOC nebo TOC  nejsou   takto sledovány a vyhodnocovány  (jsou sledovány jednotlivé organické látky  např. B(a) P, benzen…).

Oxid dusičitý, oxidy dusíku

U oxidů dusíku byly provedeny výpočty pro oxid dusičitý a oxidy dusíku . Imisní pozadí dle ročenky  ČHMÚ   je do 20-30 g.m-3 . Příspěvek  k imisní situaci  je  v místě záměru v desetinách   g.m-3 pro NOx.

Ze sledovaných plynných znečišťujících látek jsou oxidy dusíku  poměrně reaktivní a dochází zde k jejich přeměnám v atmosféře což dokumentuje vyšší rozdíl mezi vypočtenými a naměřenými hodnotami v případě oxidu dusičitého.  Stav před a po realizaci je prakticky obdobný a  realizace záměru neznamená v případě  této stavby vzrůst imisních koncentrací. Z hlediska příspěvku zdrojů k celkové imisní situaci , kdy je uvažováno se samotným zdrojem  je vidět, že realizací záměru nedochází  ke změně  příspěvku a z hlediska imisí oxidu dusičitého a oxidů dusíku znamená záměr prakticky zachování  stávajícího stavu.   Příspěvky záměru  v desetinách g.m-3  jsou v relaci s mezemi detekce stanovení analytických metod.

Nejvyšší imisní koncentrace u oxidů dusíku   jsou podle modelového výpočtu  v okolí dálnice D8, která je rovněž hlavním zdrojem emisí  a nejvíce ovlivňuje  imisní situaci v lokalitě  .

Vyhodnocení :  výpočtem nebylo zjištěno překročení imisního limitu  pro  stávající stav, ani pro  předpokládaný stav po realizaci . Z hlediska této znečišťující látky  je plněn  požadavek zákona  č. 86/02 Sb., ve znění pozdějších předpisů a prováděcího n.v. 350/02 Sb., ve znění n.v.               č. 429/2002 Sb.

Tabulkové zhodnocení rezervy pro plnění imisního limitu znečišťující látky

| Rezerva v plnění imisního limitu NOx | Procentuální vyjádření rezervy |
| --- | --- |
| Rezerva pro stávající stav | min. 25 % |
| Rezerva pro stav po realizaci | min. 25 % |

Tuhé látky, PM10

Vypočtené příspěvky záměru jsou na úrovni desetin  g.m-3, tj. velmi malé.  Vypočtené hodnoty leží pod imisním limitem  a vypočtené příspěvky před a po realizaci jsou pod mezí detekce stanovení používaných metod  měření TZL v ovzduší.

Vyhodnocení :  výpočtem nebylo zjištěno překročení imisního limitu  pro  stávající stav, ani po  předpokládaný stav po realizaci . Z hlediska této znečišťující látky  je plněn  požadavek zákona  č. 86/02 Sb., ve znění pozdějších předpisů a prováděcího n.v. 350/02 Sb., ve znění n.v.               č. 429/2002 Sb.

Tabulkové zhodnocení rezervy pro plnění imisního limitu znečišťující látky

| Rezerva v plnění imisního limitu PM10 | Procentuální vyjádření rezervy |
| --- | --- |
| Rezerva pro stávající stav | min. 20 % (denní, resp. roční koncentrace) |
| Rezerva pro stav po realizaci | min. 20 % (denní, resp. roční koncentrace) |

Oxid uhelnatý

Imisní pozadí  je měřeno na měřící stanici ČHMÚ  Mělník , Stehelčeves u Kladna  (nejbližší stanice) . Vzhledem ke vzdálenosti a ovlivnění  hodnot  na těchto stanicích především místním okolím  (město Mělník, průmysl Kladna) bylo využito údajů z grafické ročenky  ČHMÚ.  Vzhledem k vysokému imisnímu limitu  není předpoklad, že  imisní koncentrace by tento limit překročily.    U oxidu uhelnatého je příspěvek nového záměru nejvyšší ze všech sledovaných znečišťujících látek i relativně vzhledem ke stávajícímu stavu.

Vyhodnocení :  výpočtem nebylo zjištěno překročení imisního limitu  pro  stávající stav, ani po  předpokládaný stav po realizaci . Z hlediska této znečišťující látky  je plněn  požadavek zákona  č. 86/02 Sb., ve znění pozdějších předpisů a prováděcího n.v. 350/02 Sb., ve znění n.v.               č. 429/2002 Sb.

Tabulkové zhodnocení rezervy pro plnění imisního limitu znečišťující látky

| Rezerva v plnění imisního limitu CO | Procentuální vyjádření rezervy |
| --- | --- |
| Rezerva pro stávající stav | min. 94 % |
| Rezerva pro stav po realizaci | min. 94 % |

Celkový závěr :

Výpočty nebylo zjištěno  překročení imisní limitů .  Realizací  nového zdroje   nedojde k překročení limitních imisních koncentrací . Pro zadané parametry nového záměru   je dostatečná rezerva  v plnění imisních limitů  a  příspěvky  u jednotlivých sledovaných znečišťujících látek jsou  malé  a  existuje dostatečně velká rezerva mezi  vypočtenými a limitními hodnotami (u oxidů dusíku je rezerva nejmenší ). Rozptylová  studie byla  zpracována na základě  zadaných parametrů, vypočítaných z hodnot emisních faktorů pro spalovací zdroje (nařízení vlády č.353/2002 Sb.), ČSPHM (nařízení vlády č.353/2002 Sb.) a jednotlivé kategorie vozidel (podle MEFA).

D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci a eventuelně další fyzikální a biologické charakteristiky

Celkové hodnocení  hlukové situace

V hlukové studii bylo  v okolí areálu voleno celkem 6 výpočetních bodů, které reprezentují místa  ve kterých bylo prováděno měření hluku a místa, ke kterým se vztahuje   ochrana před hlukem  .  Přehled výpočetních bodů je uveden v příloze  studie .

| číslo bodu | popis | poznámka |
| --- | --- | --- |
| 1 | U autoservisu |  |
| 2 | U rodinného domku |  |
| 3 | U rodinného domku |  |
| 4 | U rodinného domku |  |
| 5 | U rodinného domku |  |
| 6 | V poli přes silnici naproti vjezdu do areálu |  |

Výpočty byly prováděny pro  tyto  situace :

-  výpočet stávajícího stavu  pro denní dobu   před realizací

-  výpočet stávajícího stavu  pro noční dobu   před realizací

-  výpočet  nového stavu  pro denní dobu   po realizaci

-  výpočet nového  stavu  pro noční dobu   po realizaci

Výsledky  výpočtů jsou uvedeny v tabulkách :

Výsledky výpočtu v jednotlivých bodech pro denní dobu

| číslo bodu | výška (m) | LAeq (dB) den před realizací | LAeq (dB) den po realizaci |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 52,5 | 53,5 |
| 2 | 3 | 45,5 | 46,5 |
| 3 | 3 | 42,4 | 43,3 |
| 4 | 3 | 53,7 | 54 |
| 5 | 3 | 45,8 | 46,4 |
| 6 | 3 | 47,7 | 48,3 |

Závěry pro denní dobu :

- ve výpočtových bodech  je plněn limit

- změny jsou v desetinách dB

- stav před a po realizaci zůstává prakticky stejný

Limity jsou plněny rovněž v bodech 1 a 4, u nejbližších obydlených objektů, neboť tyto objekty se nachází v ochranném pásmu silnice ( 50 m ), kde je využito korekce +10 dB (limit pro denní dobu s korekcí je 60 dB).

Výsledky výpočtu v jednotlivých bodech pro noční  dobu

| číslo bodu | výška (m) | LAeq (dB) noc před realizací | LAeq (dB) noc po realizaci |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 44 | 45,2 |
| 2 | 3 | 37 | 38,3 |
| 3 | 3 | 34 | 35,2 |
| 4 | 3 | 44,4 | 44,9 |
| 5 | 3 | 37,1 | 38,1 |
| 6 | 3 | 39 | 39,8 |

Závěry pro noční dobu  :

- ve výpočtových bodech je plněn limit

- změny jsou v desetinách dB

- stav před a po realizaci zůstává prakticky stejný

Limity jsou plněny rovněž v bodech 1 a 4, u nejbližších obydlených objektů, neboť tyto objekty se nachází v ochranném pásmu silnice ( 50 m ), kde je využito korekce +10 dB (limit pro noční dobu s korekcí je 50 dB).

D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody

Ovlivnění zásobování pitnou vodou

V souvislosti s provozem bude zvýšen odběr vody z vodovodního řádu o cca 8,25 m3/den.  Zásobování areálu pitnou vodou je zabezpečeno napojením na vodovodní řád. Celkový počet zaměstnanců bude 80, dále voda bude využívána pro úklid technologických hal a do myčky nákladních vozidel, kde bude po vyčištění zpětně využita (odpouštění 10% z použitého množství vod). S ohledem na uvedené skutečnosti lze konstatovat, že posuzovaná stavba neovlivní negativně zdroje zásobování pitnou vodou v dané oblasti.

Ovlivnění charakteru odvodnění území

Odtok dešťových vod z manipulační plochy a střechy výrobního objektu, bude sveden do  dešťové kanalizace a retenční nádrže. S ohledem na nízké navýšení odtoku je tento vliv možno hodnotit jako nevýznamný.

Ovlivnění znečištění  povrchových a podzemních vod

Provozem areálu bude docházet k vypouštění znečištěných vod, jejichž parametry můžeme rozdělit do dvou kategorií.

1. SPLAŠKOVÉ VODY (VČETNĚ OPLACHOVÝCH)

Splaškové vody (společně s oplachovými vodami z mrazírenských hal) z hygienických zařízení areálu, budou vypouštěny do kanalizačního systému, s napojením na stávající kanalizaci obce Úžice. Dále budou odvedeny na obecní čistírnu odpadních vod. Biologické znečištění splaškových vod je předpokládáno v rozsahu 20 g BSK/den na zaměstnance, což je hodnota třikrát nižší než projektovaná hodnota BSK na trvale bydlícího obyvatele obce. Posouzení zatížení odpadních vod tohoto charakteru bylo provedeno podrobně v kapitole B.III.2.1, kdy pro vstupní údaje byly použity maximální údaje o množství vypouštěných vod v areálu mrazíren a rovněž zde byl posouzen cílový stav Distribučního centra D8 a byla vypočítána rezerva zatížení obecní ČOV.

Tabulkové zhodnocení rezervy BSK pro odpadní vody na ČOV

| Rezerva BSK | Procentuální vyjádření rezervy |
| --- | --- |
| Rezerva pro stávající stav | 53 % |
| Rezerva pro stav po realizaci obou záměrů | 32 % |

Tabulkové zhodnocení rezervy EO pro odpadní vody na ČOV

| Rezerva EO | Početní vyjádření rezervy |
| --- | --- |
| Rezerva pro stávající stav | 814 EO |
| Rezerva pro stav po realizaci obou záměrů | 514 EO |

2. DEŠŤOVÉ VODY

Systém svedení dešťových vod je dvojího druhu. Dešťové vody ze střech a z manipulačních ploch (parkovacích) jsou vedeny do retenční nádrže. Ochranná retenční nádrž bude také sloužit k zadržení vod, které budou vypouštěny z myčky nákladních vozidel, kde bude předřazena recirkulační čistírna odpadních vod.

Zabezpečení úniku tukových látek a ropných látek je  řešeno dvojím způsobem, předřazeným lapolem na odtoku oplachových vod a předřazeným odlučovačem ropných látek dešťových vod z manipulačních ploch (s garancí koncentrace NEL v rozsahu 0,2 – 0,8 mg/l). U odpadních vod  z myčky aut je garantována koncentrace NEL 1,0 mg/l. Riziko většího přívalových vod po intenzivních srážkách je eliminováno výstavbou retenční nádrže. Toto opatření je v souladu s územním plánem obce, kde je pro řešení této problematiky doporučeno vsakování dešťových vod nebo použití retenční nádrže.

3.PODZEMNÍ VODY

Narušení hydrologických charakteristik na pozemku, určeném pro výstavbu mrazíren není předpokládáno. Ke změnám hladin podzemních vod by nemělo dojít, neboť stavební práce nebudou realizovány do hloubky hladiny podzemní vody (předpokládaná hloubka hladiny podzemní vody je 11 – 15 m pod terénem). V zájmovém území se nenachází zdroje pitné vody, k jejich ovlivnění nemůže dojít.

D.I.5. Vlivy na půdu

Vlivy na půdu lze považovat za nízké, nový objekt mrazíren bude vystavěn na pozemku, klasifikovaném jako orná půda. Před zahájením bude provedena skrývka ornice a tato bude dále využita podle pokynu orgánu ochrany ZPF. Skrývka ornice bude dočasně uložena ve vymezeném místě v areálu staveniště a upřesnění jejího dalšího využití doporučeného orgánem ochrany ZPF bude realizováno v další fázi stavebního řízení.  Stavbou nebudou dotčeny pozemky plnící jinou funkci (např. ochranné pásmo lesa apod.).

D.I.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje

Při realizaci záměru se nepředpokládá narušení horninového prostředí ani přírodních zdrojů.

D.I.7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy

D.I.7.1 Vlivy na faunu

Poškození a vyhubení živočišných druhů a jejich biotopů

Vzhledem k tomu, že fauna zde žijící je antropogenně ovlivněna a adaptovaná k činnosti člověka nepředpokládáme změny v druhovém složení  společenstev živočichů, spíše lze předpokládat vliv na početnost fauny související se zúžením prostoru pro jejich život a reprodukci. Tato skutečnost je samozřejmě spojena s realizací jakéhokoli záměru.  Poloha areálu, který bude vystavěn pouze na části pozemku určitého ekosystému, vytvořeného během časového období, kdy pozemky nebyly využívány k rostlinné nebo průmyslové výrobě, umožňuje přesun jednotlivých druhů jižně od záměru. Blízké plochy poskytují vhodný prostor pro existenci stejných druhů živočichů, i když plošně bude území zmenšeno. Vliv na početnost fauny lze považovat za akceptovatelný.

D.I.7.2 Vlivy na flóru a ekosystémy

Při výstavbě nedojde k destrukci hodnotných rostlinných společenstev přirozeného původu nebo společenstev tomuto původu blízkých. Okolní biotopy by neměly být vlastní stavbou poškozeny.

V průběhu  výstavby a  během  provozu je  možné předpokládat  především vliv  v důsledku zavlečení, invazních  druhů rostlin  ( rostlin  se zvýšenou  schopností reprodukce,  šíření  a  konkurence  ve  srovnání s původními druhy).  Výstavba  ovlivní  nepřímo  společenstva  živočichů stlačováním   půdy,  sešlapem   ruderální  vegetace, hydrologický režim by neměl být ovlivněn,  atd.  (skladování  materiálu, zemní práce,   automobilová  doprava   atd.).  Změní   se  celková struktura stávajícího ekosystému  a vztahy mezi jednotlivými organismy.  To  ovlivní  strukturu  rostlinných  a  následně živočišných společenstev, potravní vztahy mezi druhy, jejich prostorové rozšíření, atd.  V  průběhu výstavby  a během  provozu  lze předpokládat  nepřímý  vliv  především  v důsledku zavlečení a expanzivního  šíření  synantropních  rostlin.  Tyto  druhy budou postupně vytlačovat druhy původní.

Významu ruderální vegetace byla věnována malá pozornost a teprve v posledních desetiletích je poukazováno na hospodářské a hygienické funkce ruderální vegetace, která patří k trvalým složkám životního prostředí zemědělsko-průmyslové krajiny. V následujícím odstavci uvádíme některé důležité funkce ruderální vegetace :

1. pozitivní funkce

- půdoochranná a mikroklimatická funkce (ruderální společenstva stimulují půdotvorný  proces a uspíší rekultivaci, zpevňují povrch a omezují vodní a větrnou erozi. Zároveň   příznivě ovlivňují prašnost v okolí. Dále omezují extrémní výkyvy teplot a vlhkosti v  přízemních vrstvách vzduchu, čímž příznivě ovlivňují mikroklima sousedních ploch)

- filtrace přízemních vrstev vzduchu a snížení prašnosti

- indikátory znečištění půdy ( anatomické změny orgánů Poa annua při působení oxidu              siřičitého, vzestup obsahu dusíku v půdách se odráží v růstu zastoupení společenstev tř.   Galio-Urticetea v lučních porostech a na břehu vodních toků).

2. negativní funkce

- osidlování ruderálních společenstev škodlivým hmyzem (mouchy, komáři, mšice)

- masová produkce pylových zrn na kvetoucích rostlinách nepříznivě ovlivňuje  alergologickou situaci v oblasti

- ruderální stanoviště mohou být hostiteli houbových a virových onemocnění kulturních  rostlin

- prostředí pro pobyt drobných hlodavců

Možný vliv na ekosystémy:

- zátěž ekosystému znečištěním ovzduší (kontaminace srážek, prašný spad, následný tok znečišťujících látek systémem).

- zátěž ekosystému hlukem

Pravděpodobný vliv záměru na ekosystém

V okolí záměru nepředpokládáme výskyt negativních vlivů na okolní faunu, flóru nebo na přilehlé ekosystémy. Krajina je již v současném stavu ovlivněna antropogenní činností, zásadní vliv má intenzita dopravy, která má stále vzrůstající tendenci a dopad na imisní zatížení a hlukovou situaci v okolí záměru, především trasováním dálnice D8 a provozem Distribučního centra D8, je zřetelný. V blízkosti areálu je patrná  absence dalších území, která mají zásadní vliv na ekologickou stabilitu systému. Lokální biocentra a biokoridory jsou vedena mimo projektovanou plochu staveniště, v blízkosti záměru není vymezeno žádné území s určitým typem ochrany (zvláště chráněná území, evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti). Kompenzační opatření – vysázení keřového vegetačního patra kolem hranic areálu – bude přispívat více k estetickému a pohledovému odclonění technologických objektů. Významnější funkci, z hlediska vhodného prostředí pro drobné ptactvo nebo hmyz, plnit pravděpodobně nebude. Konkrétní návrh ozelenění bude nutno předložit v dalším stupni projektové dokumentace místně příslušnému orgánu ochrany přírody.

D.I.8. Vlivy na krajinu

Krajinný ráz (podle §12 zákona č.114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů), kterým je zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti, je chráněn před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu.

Situování nového areálu mrazíren na jižním okraji obce Úžice nebude významným rušivým prvkem a zásahem do krajiny. Průmyslová zóna, na níž je projektována výstavba, se nachází u hlavní komunikace dálničního přivaděče I. třídy a silnice III. třídy, které je dopravní trasou mezi obcí Úžice a městem Odolena Voda.  Dopravní obslužnost je velmi dobrá s napojením na dálnici D 8, vjezd do areálu je mimo obec Úžice. Dominantou v krajině je Distribuční centrum D8 (Tesco). Pohledově je objekt mrazíren, co se týče výškového profilu, na stejné úrovni. Nejvyšší budova areálu Distribučního centra je 15 m nad úrovní terénu, což koresponduje s výškou mrazírenských hal, která je v nejvyšším bodě 15,926 m. Z pohledového hlediska je nepatrný rozdíl ve výšce budov zanedbatelný a nevýznamný. Ostatní objekty, připomeňme myčku a ČSPHM, jsou v nejvyšším bodě ve výšce 8,314 m nad úrovní terénu. Ze zhodnocení výškových profilů jednotlivých objektů, je patrné, že příspěvek areálu mrazíren z pohledového hledisko, bude nevýznamný ve srovnání se stavbou Distribučního centra. Při pohledu z jižní části obce Úžice nebo přilehlých komunikací bude stavba odcloněna pásmem zeleně, z východní strany bude areál odcloněn vzrostlými stromy, které lemují komunikaci třetí třídy z druhé strany (viz obr. č.3)

D.I.8. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky

Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky se nepředpokládá. Vzhledem ke skutečnosti, že  oblast, která zahrnuje rovněž katastrální území Úžic, má charakter území s archeologickými nálezy, je třeba postupovat při stavebních úpravách a jejich plánování, v souladu s právními předpisy, tj. se zákonem č.20/1987 Sb., ve znění zákona č.242/1992 Sb., o státní památkové péči.

Pokud investor plánuje počátek provádění stavebních prací na lokalitě s archeologickými nálezy, je povinen tento záměr oznámit příslušnému archeologickému pracovišti a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. Investor je rovněž povinen pracovníkům archeologických pracovišť umožnit provádět v průběhu zemních prací archeologický dozor, záchranu a dokumentaci případných archeologických nálezů a objektů.

D.II. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci

Vlivy záměru můžeme charakterizovat v přímých či nepřímých souvislostech s výrobními činnostmi. Vlivy přímé zasahují bezprostřední okolí, ať už se jedná o území či obyvatelstvo a vnášení znečišťujících látek do všech složek životního prostředí, je zapotřebí vyhodnotit podle množství, charakteru a mobility polutantů. Při posouzení tohoto záměru jsme vycházeli z roční emise znečišťujících látek do ovzduší, do vodního systému a rovněž byla brána v úvahu  produkci odpadů.

Hlavní charakteristika nejvýznamnějších možných vlivů

- dopad hlukového zatížení

- emise a imise znečišťujících látek

- vliv na dopravu

- vlivy na čistotu  povrchových a podzemních vod

Složka ovzduší: přímý vliv lze předpokládat z technologie ČSPHM a spalovacích procesů. Vliv těchto procesů je nízký, můžeme konstatovat, že vzhledem k celkovému množství emisí zanedbatelný.

Složka voda: vliv na čistotu vod vypouštěných do Odolského potoka je rovněž nízký, vzhledem k instalované technologii čištění. V případě myčky nákladních aut je předřazena technologie čištění odpadních vod, oplachové vody jsou před vstupem do kanalizačního systému čištěny v lapolu a dešťové vody z manipulačních ploch v odlučovači ropných látek. Čistírna odpadních vod má i po připojení objektu mrazíren dostatečnou kapacitu.

Složka hlukového zatížení a  dopravy

Množství znečišťujících látek emitovaných zejména při přepravě zboží a materiálů, je ve srovnání s dominantním zdrojem znečištění, který představuje provoz na dálnici D8 a provoz areálu Tesca, nízký. Podrobné vyhodnocení dopravní situace a hlukového zatížení přilehlých částí obce prokázalo dodržování všech legislativních předpisů, především zákona o ochraně ovzduší a hygienických limitů stanovených nařízením vlády č.502/2000 Sb.

D.III. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice

Vznik nepříznivých vlivů přesahujících státní hranice nelze vzhledem k velikosti a umístění záměru předpokládat.

D.IV. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popř. kompenzaci nepříznivých vlivů

### Územně plánovací opatření

### Uvedený záměr je podle vyjádření stavebního úřadu v souladu s územním plánem obce Úžice.

Č.j. Vyjádření stavebního úřadu: VÚP - 663-213/06/To

Datum vyjádření: 13.dubna 2006

Opatření k ochraně vod

- zpracovat příslušné manipulační řády a havarijní plán, zajistit pravidelnou kontrolu funkce ČOV myčky nákladních aut, lapolu a odlučovače ropných látek, okamžitě likvidovat eventuelní úkapy z dopravní techniky

- v prostoru stavby zakázat mytí strojů a motorových vozidel a jejich součástí s výjimkou očisty kol v období výstavby před výjezdem na veřejné komunikace

- na stavbě zakázat skladování a manipulaci s látkami nebezpečnými vodám. Pokud je to z technologicko-provozních důvodů nezbytné, musí být tyto látky skladovány v souladu s platnými předpisy tak, aby nevznikla možnost ohrožení podzemní a povrchové vody

Opatření k ochraně ovzduší a obyvatel

- celý proces výstavby bude organizačně zajištěn tak, aby maximálně omezoval možnost narušení faktorů pohody v nejbližší obytné části města , a to zejména v nočních hodinách a ve dnech pracovního klidu

- v návaznosti na dopravní opatření je nutné  věnovat pozornost organizaci dopravy v areálu, vyloučit zbytečný běh motorů naprázdno

- pravidelně kontrolovat technický stav vozidel a provádět emisní kontroly dle platných předpisů

- při výjezdu nákladních vozidel   a jiných strojů ze staveniště nesmí docházet ke znečištění vozovky, případně je třeba ji ihned uklidit tak, aby nedocházelo ke vzniku nadměrné prašnosti

- zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti v průběhu výstavby je třeba minimalizovat

- v dalších stupních projektové dokumentace po výběru dodavatele technologických celků, které mohou být  zdrojem hluku, doložit orgánu ochrany veřejného zdraví  garantované parametry stacionárních zdrojů hluku

Opatření při nakládání s odpady

- nakládání s odpady musí být technicky a organizačně zajištěno tak, aby bylo možno jednotlivé druhy odpadů shromažďovat odděleně podle druhů

- nebezpečné odpady je nutno skladovat odděleně ve zvláštních nádobách, vyhovujících předpisům pro skladování a transport těchto odpadů, který musí provádět  odborná firma s oprávněním na tuto činnost

- obecně musí být respektovány všechny požadavky zákona č.185/2001 Sb. a navazujících prováděcích vyhlášek, zejména vyhl. č. 383/2001Sb. o podrobnostech nakládání s odpady

- v nejvyšší možné míře je nutno minimalizovat vznik odpadů, zejména technologickou kázní při   skladovacích postupech

- v průběhu stavby a po jejím ukončení vyloučit ukládání odpadů do půdy ani podložních zemin a hornin. Výjimku tvoří výkopová zemina, která může být použita na úpravu terénu do požadované úrovně

Opatření k ochraně zdraví

- zohlednit ustanovení obecně závazných předpisů a normativů na úseku BOZP

- zohlednit ustanovení protipožárních předpisů dle projektu

- zpracovat příslušné manipulační řády, zajistit proškolení pracovníků

- v dalším stupni řízení zpracovat havarijní kartu pro výron čpavku, v souladu se zákonem č.239/2002 Sb., o integrovaném záchranném systému

Ostatní opatření

- důsledně rekultivovat a udržovat všechny výstavbou zasažené a trvale nezastavěné plochy z důvodu   prevence šíření plevelů

- vysázet plánovanou zeleň po projednání projektu ozelenění s místně příslušným orgánem ochrany přírody a dodržovat zásadu zachování maxima nezpevněných ozeleněných ploch

- projednat a oznámit zahájení stavebních prací příslušnému archeologickému pracovišti

- projednat záměr rozšíření stávající komunikace, silnice III. třídy o 1,5 m na straně hranic areálu, na úseku odpovídající vzdálenosti mezi křižovatkou na jihovýchodní části obce Úžice (křižovatka tras dálničního přivaděče a silnice č. 24211) a výjezdu z areálu mrazíren, umístěném v blízkosti myčky nákladních aut na jižní hranici areálu, s místně příslušným orgánem státní správy (Dopravní inspektorát, Policie ČR)

- stavbu a rozšíření komunikace provádět s ohledem na umístění vodovodního řádu, vyloučit možnost jeho poškození tak, aby nedošlo k přerušení zásobování obce Úžice pitnou vodou

D.V. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při specifikaci vlivů

Celkově lze podle našeho názoru hodnotit získané podkladové materiály  jako dostatečné pro vypracování oznámení záměru podle zákona č.100/2001 Sb. Vstupní údaje pro posouzení vlivů na všechny složky životního prostředí, byly pečlivě vyhodnoceny na základě informací, dodaných investorem.  Projektované mrazírenské haly, včetně neveřejné čerpací stanice pohonných hmot a myčky nákladních aut, představují běžné technologie, používané na území České republiky nebo Evropské unie. Technické údaje o charakteru strojních zařízení jsou kompletní pro vyhodnocení množství znečišťujících látek a jejich transportu v životním prostředí. Závislost navýšení dopravy s materiálovými potřebami výroby je rovněž zřejmá a podklady pro její vyhodnocení dostatečné. Určitým nedostatkem oznámení je vyhodnocení výskytu rostlinného společenstva v okolí záměru a rovněž vyhodnocení druhové rozmanitosti a zastoupení jednotlivých zástupců flóry. Zde je třeba podotknout, že zpracování oznámení probíhalo v období vegetačního klidu (začátek dubna). Možnost správného vyhodnocení byla tedy velmi omezená. Stejný nedostatek lze konstatovat u vyhodnocení fauny, zde máme na mysli např. přítomnost některých druhů ptactva, hmyzu či savců. Lze však předpokládat, že druhová rozmanitost odpovídá využití území těmi druhy rostlinstva a živočichů, které  jsou přizpůsobeny antropogenní činnosti a mohou společně koexistovat  ve vzájemných vztazích.

# Vstupní údaje, získané zpracovatelem dokumentace z projektových podkladů, konzultacemi s investorem a projektantem a dále z odborné literatury, map a vlastním pozorováním, byly běžnou technikou zpracování za využití uvedených výpočetních metod /rozptyl a hluk/ či běžnou komparací porovnány s údaji a ukazateli z platných legislativních a správních předpisů a normativních standardů a posouzeny s využitím znalostí a zkušeností zpracovatele oznámení a kolektivu jeho spolupracovníků.

# E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU

( pokud byly předloženy)

Záměr výstavby mrazírenského areálu byl investorem předložen v jedné variantě, jiné řešení  není uvažováno. Situování výrobních objektů v blízkosti dálničního přivaděče, v průmyslové zóně obce Úžice, je výhodné z několika důvodů. Přeprava zboží a materiálů bude realizována na dálnici D 8. V porovnání se zatížením životního prostředí a obyvatel, které přináší kamiónová doprava při průjezdu obcemi, je toto řešení výhodné. Komunikace přivaděče do budoucího areálu  je vedena mimo obec Úžice, na jejím jižním okraji. Odclonění dopravy od obydlených částí obce bude eliminovat přímý vliv emisí znečišťujících látek uvolněných při spalování paliva a hlukové zatížení lokality.  Vzhledem k charakteru dalších činností, které zahrnují spalování zemního plynu a čerpací stanici, je vliv na obyvatele velmi malý, neboť při jejich provozování vzniká zanedbatelné množství emisí. Při provozu technologie mrazíren cirkuluje chladící médium v uzavřeném trubkovém systému a k jeho uvolňování nedochází. Umístění tohoto záměru, který je v souladu s Územním plánem obce, je z hlediska vlivů na životní prostředí akceptovatelné.

Řešení posuzované varianty, která byla navržena v oznámení jako jediná, se nám z uvedených důvodů jeví jako možné. V rámci procesu posuzovaného záměru posuzovatelé nezjistili závažný nesoulad legislativními předpisy.

# F. DOPLŇUJÍCÍ  ÚDAJE

## 1. Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení

- Situace stavby zakreslená do katastrální mapy, měřítko 1:2.880

- Průvodní a souhrnná technická zpráva, Mrazírna EUROFROST CB, obec Úžice, č. parc. 455/2,455/1, okres Mělník. Zpracovatel: Ing. Arch. Zdeněk Gottfried

- Technická zpráva k dokumentaci návrhu na vydání územního rozhodnutí, strojně -  technologická část. Zpracovatel:Ing. Tomáš Klein, GEA Grasso International B.V.

- Návrh koncepce požárně bezpečnostního řešení, Mrazírna EUROFROST CB. Zpracovatel: Ing. Zdeněk Richtr

- Interní materiály firmy, Ing. František Hezina – Naturchem

- Konzultace

- Místní šetření

## 2. Další podstatné informace zpracovatele

Na základě konzultace zpracovatelů oznámení s oznamovatelem a projektantem a posouzení komplexnosti předaných vstupních podkladů je možno konstatovat, že žádná z podstatných informací o záměru, která by mohla mít dopad na odhad velikosti a významnosti vlivů na životní prostředí, obyvatelstvo nebo strukturu a funkční využití území, nebyla zamlčena.

Dále byly pro zpracování oznámení využity informace poskytnuté starostou obce Úžice, panem Františkem Pirunčíkem a dále pracovníky stavebního úřadu a referátu životního prostředí v Kralupech nad Vltavou.

# G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ

# NETECHNICKÉHO CHARAKTERU

### OZNAMOVATEL

EUROFROST CB a.s.

370 01 Rudolfov – Hlinsko 47

INVESTOR

EUROFROST CB a.s.

370 01 Rudolfov – Hlinsko 47

PROJEKTANT

Ing. Arch. Zdeněk Gottfried                                                                                            Novohradská 1, 370 01 Č. Budějovice

Posuzovaný záměr představuje umístění dvou mrazírenských hal (ve dvou etapách), neveřejné čerpací stanice pohonných hmot a myčky nákladních aut, na jižním okraji obce Úžice, v katastrálním území Úžice u Kralup nad Vltavou. Areál je situován v rovinatém terénu, ohraničený ze dvou stran přilehlými komunikacemi.

Z hlediska vstupů je možno konstatovat, že energetické nároky výroby budou dostatečně zajištěny. Zásobování vodou bude probíhat z vodovodního řádu, který vede na severní straně pozemku investora.  Elektrická energie bude odebírána z projektované trafostanice, přívod bude realizován ze vzdušného vedení. Napojení na rozvod zemního plynu bude prostřednictvím plynovodní přípojky ze stávající plynového potrubí(obec je plynofikována). Úprava dopravního napojení bude provedena tak, aby byl zabezpečen bezpečný vjezd a výjezd těžkých nákladních vozidel.

Z hlediska výstupů je nutné kvantifikovat vliv na jednotlivé složky životního prostředí.

Emise znečišťujících látek do ovzduší bude uvolňována zejména při přepravě zboží, produktů a materiálových zásob. Doprava bude nejvíce zatěžujícím faktorem, množství emisí uvolněné při pohybu nákladních a osobních vozidel, však nebude měnit imisní zatížení obce Úžice v kvantifikovatelných hodnotách, řádově se jedná o nárůst imisní koncentrace v desetinách  µg.m-3. Ostatní znečišťující látky jsou emitovány při spalovacích procesech a při provozu čerpací stanice pohonných hmot. Roční množství jsou však na velmi nízké úrovni a vliv na imisní zatížení okolí areálu je nepatrný. Poloha  výrobního areálu, situovaného mimo obydlené obce je výhodná  z hlediska rozptylu znečišťujících látek. Navýšení imisní koncentrace znečišťujících látek je nízké, o překročení imisních limitu nelze vůbec uvažovat.  Výsledky modelace rozptylu jsou v přímé korelaci s nízkým emisním zatížením uvažovaného záměru.

Vnášení znečišťujících látek do vody považujeme za nevýznamné. Splaškové a oplachové vody budou kanalizačním systémem odváděny na ČOV, která má dostatečnou kapacitu. Odpadní vody z myčky budou předčištěny na předřazené ČOV, dešťové vody z manipulačních ploch budou vedeny do retenční nádrže. Navržená retenční nádrž je dostatečným opatřením pro plynulý a přiměřený odtok odpadních vod do recipientu, tvořeného tokem Odolského potoka.

Produkce odpadů, spojená s výrobou je řešena odstraňováním odpadu prostřednictvím specializovaných firem.

Z vypracované hlukové studie pro záměr vyplývá, že hodnoty hluku u nejbližších obydlených objektů budou plněny. Vzhledem k tomu, že výpočet hlukového zatížení má logaritmickou korelaci, je zřetelné, že nejvyšší podíl na akustické situaci v okolí záměru má doprava, ostatní podíl zdrojů na zatížení je nízký.

Celkově je možno záměr investora považovat za akceptovatelný z hlediska životního prostředí a jeho výstavbu je možno doporučit.

Datum zpracování oznámení:     	       19.4.2006

Zpracoval:                                         Ing. František Hezina

Litvínovice 121, 370 01 České Budějovice

Tel. 603 216 983

Osvědčení odborné způsobilosti MŽP ČR

Spolupracovali:			                                 Ing. Hana Postlová, Hynek  Švec

# H. PŘÍLOHA

### Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska souladu se schválenou územně plánovací dokumentací

- Situace stavby zakreslená do katastrální mapy, měřítko 1:2.880

- Rozptylová studie znečišťujících látek

- Hluková studie

# Text boxes

Pohled na kondenzační jednotku, umístěnou na střeše strojovny

Plánované rozšíření komunikace