Ing. Karel Vurm, CSc.    -     KAREKO

# DOKUMENTACE

podle § 8 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

### ZÁLOŽNÍ  BETONÁRNA  CHÝNĚ

BERGER  BETON s.r.o.

#### Srpen  2006

DOKUMENTACE

o hodnocení vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb.

Záměr :		Záložní betonárna Chýně

Oznamovatel :	GREBNER s.r.o.

Náměstí Barikád 1134/3

130 00  Praha 3

Zpracoval :		Ing. Karel Vurm CSc,   oprávněná osoba

osvědčení o odborné způsobilosti MŽP ČR						č.j. 17275/4713/OEP/92, ze dne 11.2.1993

Ortenovo náměstí 13

170 00  Praha 7

tel./fax  220808966, 602 772093

Spolupracovali:	Ing. Miloš Pulkrábek

Ing. Zdeněk Zapletal

Mgr.Michael Pondělíček

Ing.arch. Barbara Trojanová

Ing. arch. Jiří Trojan

Datum zpracování dokumentace EIA :	21.8.2006

O B S A H 										      										      	      strana

A.  ÚDAJE  O  OZNAMOVATELI  .....................................................................	5

B.  ÚDAJE  O  ZÁMĚRU …………………………………………………………………	5

# B.I. ZÁKLADNÍ  ÚDAJE

B I.1. Název záměru  .....................................……………………………....	5

B I.2.  Kapacita (rozsah) záměru  ………………….........................................	5

B.I.3.  Umístění záměru …………………………………………....................	7

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry.....……...........    	7

B.I.5.  Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu

zvažovaných variant a hlavních  důvodů pro  jejich výběr

resp. odmítnutí  ……………………………………………………….	10

B.I.6.  Stručný popis technického a technologického řešení záměru.... ..............	16

B.I.7.  Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení ……..	20

B.I.8.  Výčet dotčených územně samosprávných celků ………………………..	20

B.I.9.  Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst.4 a správních úřadů ........	20

B.II. ÚDAJE O VSTUPECH  ..............................……................................................	21

B.II.1.    Půda ................................................................................................	21

B.II.2.    Voda  ……………...........................................................................	23

B.II.3.    Energetické a surovinové zdroje........................................................	26

B.II.4.	 Nároky na dopravní síť a jinou infrastrukturu  ..............................….. 	28

B.III. ÚDAJE  O VÝSTUPECH  .............................................................................	31

B III.1. 	  Emise do ovzduší  ..........................................................................	31

B III.2. 	  Odpadní vody ..................................................................................	35

B.III.3.   Odpady  ..........................................................................................	37

B.III.4.	  Ostatní výstupy  ...............................................................................	40

B.III.5.   Doplňující informace………………………………………………..	43

C.  ÚDAJE  O  STAVU  ŽIVOTNÍHO  PROSTŘEDÍ  V  DOTČENÉM  ÚZEMÍ

C.I. VÝČET NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH CHARAKTERISTIK

DOTČENÉHO ÚZEMÍ   ……..……………………………………………………....  44

C.I.1. Dosavadní využívání území a priority jeho trvale udržitelného

využívání …….……………………………………………………………  44

C.I.2. Relativní zastoupení, kvalitu a schopnost regenerace přírodních zdrojů ….	 45

C.I.3. Schopnost přírodního prostředí snášet zátěž ……………………………..    45

C.II. STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA STAVU SLOŽEK ŽIVOTNÍHO  PROSTŘEDÍ

V DOTČENÉM ÚZEMÍ, KTERÉ BUDOU PRAVDĚPODOBNĚ VÝZNAMNĚ

OVLIVNĚNY   ………………………………………………………………….	49

C.II..1. Ovzduší  ............................................................................................	49

C.II.2. Voda ..................................................................................................	50

C.II.3.  Půda ..................................................................................................	53

C.II.4.  Horninové prostředí a přírodní zdroje…........…...............................	54

C.II.5.  Fauna a flóra ...................................................................................	55

C.II.6.  Krajina ..............................................................................................	56

C.II.7.   Hluková situace v zájmovém území ...............................................	59

C.III. CELKOVÉ ZHODNOCENÍ KVALITY ŽP V DOTČENÉM PROSTŘEDÍ

Z HLEDISKA JEHO ÚNOSNÉHO ZATÍŽENÍ …………………………..    59

D.   KOMPLEXNÍ  CHARAKTERISTIKA  A  HODNOCENÍ   VLIVŮ

ZÁMĚRU NA  VEŘEJNÉ  ZDRAVÍ  A  ŽIVOTNÍ  PROSTŘEDÍ ..............   61

D.I. CHARAKTERISTIKA PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ZÁMĚRU NA

OBYVATELSTVO A ŽIVOTNÍ  PROSTŘEDÍ  A HODNOCENÍ  JEJICH

VELIKOSTI  A VÝZNAMNOSTI  ……...................………………………..	61

D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů............................	61

D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima….................................................................	66

D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci, další fyzikální a biologické charakteristiky.........69

D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody……...........................................	73

D.I.5. Vlivy na půdu  ………………...........................................................	75

D.I.6. Vliv na horninové prostředí a přírodní zdroje ….....................................	78

D.I.7. Vlivy na flóru, faunu  a ekosystémy........................................................	79

D.I.8. Vlivy na krajinu  ……………..........................…................................	80

D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky  …..……..........................	81

D.II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na ŽP z hlediska jejich velikosti

a významnosti a možnosti přeshraničních vlivů  ………………………………….	81

D.III. Charakteristika environmentálních rizik při možných havariích

a nestandartních stavech  …………………………………………………..	81

D.IV. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě  kompenzaci nepříznivých vlivů

na životní prostředí	……………………………………………………….	83

D.V.  Charakteristika použitých metod prognozování a výchozích předpokladů při

hodnocení vlivů ………………………………………………………………	84

D.VI  Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly

při zpracování dokumentace ……………………………………………….		85

E.  POROVNÁNÍ  VARIANT  ŘEŠENÍ  ZÁMĚRU …………………………	86

F.  ZÁVĚR ........................................................................................................................  86

G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ  SHRNUTÍ  NETECHNICKÉHO

CHARAKTERU    ……………………………………………………………..	 87

Přehled zkratek a symbolů ...................................................................................	 89

H.  PŘÍLOHY  ……………………………………………………………………	 90

Příloha č.1 - Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru

z hlediska územně plánovací  dokumentace

- Vyjádření KÚ Střč. kraje  OŽPaZ z hlediska NATURA 2000

Příloha č.2 – Mapová a obrazová část

Příloha č.3 – Rozptylová studie

Příloha č.4 – Hluková studie

Příloha č.5 – Studie sadových úprav

Příloha č.6 – Studie vlivu na krajinný ráz

Č Á S T  A.    ÚDAJE  O  OZNAMOVATELI

A.1. Obchodní firma  :	GREBNER spol. s r.o.

A.2. IČO :		250 766 55

##### A.3. Sídlo :		Náměstí Barikád 1134/3,  130 00  Praha 3

A.4. Oprávněný zástupce oznamovatele :

Ing. Miroslav Lán, tel. 267 285 311

Č Á S T  B.    ÚDAJE  O  ZÁMĚRU

I. Základní údaje

B.I.1.    Název záměru :

Záložní betonárna Chýně

B.I.2.    Kapacita (rozsah) záměru :

Posuzovaným záměrem je výstavba záložní betonárny, která má sloužit jako rezerva pro stávající výrobnu betonových směsí v obci Chýně. Zajištění rezervy pro případ výpadku  stávající výrobny je podmínkou pro účast fy Berger Beton s.r.o. ve výběrových řízeních na stavební zakázky.

Jako záložní betonárna bude uvnitř stávajícího areálu fy Berger Beton s.r.o. instalována mobilní záložní betonárka, která bude ale využívána jen v případě výpadku stávající betonárny (technická porucha a oprava, výpadek el. proudu). Souběh stávající betonárky a záložní betonárky je vyloučený.

Záložní betonárna bude v případě výpadku stávající betonárny sloužit k výrobě betonových směsí vyrobených dle příslušných předpisů a norem.

V připomínkách k oznámení EIA bylo se strany občanských sdružení uvedeno, že se jedná o rozšíření areálu stávající betonárny a  skryté navýšení kapacity výroby betonu.

Není tomu tak, nedochází k žádnému rozšíření stávajícího oploceného areálu betonárky, jehož oplocení ohraničuje území areálu v souladu s platným územním rozhodnutím. Záložní betonárna bude instalována výlučně uvnitř oploceného areálu stávající betonárky.

Rovněž se nejedná o rozšíření respektive zvýšení kapacity výroby betonu. Jediným účelem výstavby záložní betonárny je zajištění rezervy pro případ výpadku  stávající výrobny  a tím i splnění podmínky pro účast fy Berger Beton s.r.o. ve výběrových řízeních na dodávky betonu.

Investor proto nepředpokládá souběh stávající betonárky a záložní betonárky.  Záložní betonárka má jako jediný zdroj el. energie dieselagregát, technicky je možné řešit, aby dieselagregát byl v chodu jen při výpadku stávající betonárky.

Do návrhu na opatření v dokumentaci EIA je dána podmínka:

V projektu pro územní rozhodnutí předložit technické řešení blokace chodu dieselagregátu záložní betonárky při provozu stávající betonárky.

Záložní betonárna bude využívána jen v případě výpadku stávající betonárny a proto lze její provozování předpokládat ve velmi omezeném časovém rozsahu. Dle informací zástupců fy BERGER BETON s.r.o. nedošlo od zahájení provozu stávající kompaktní betonárky v červnu 2005 k jejímu delšímu výpadku (tzn. k situaci, která by vyžadovala nasazení záložní betonárky).   Během  zkušebního provozu se projevilo pouze několik drobných hodinových výpadků.

Kapacitní údaje záložní betonárky

-  výkon			 			70 m3/hod.

- objem míchačky - čerstvý beton 			  2,25 m3

-  kapsový zásobník kameniva

- aktivní zásoba 					100 m3

- počet komor - frakcí kameniva 			    4

- cementové hospodářství

- počet zásobníků cementu 			3

- obsah zásobníků celkem 				300 t

Plocha mobilní záložní betonárky			3100  m2

z toho

zpevněná plocha				1 600 m2

štěrková komunikace				   440 m2

zeleň						1 060 m2

Instalace záložní betonárky vyžaduje zpevněné plochy a štěrkovou komunikaci o celkové rozloze 2 040 m2. Tyto plochy se budou nacházet výlučně v areálu stávající betonárky fy Beton Berger s.r.o.

Podle vyjádření stavebního úřadu Hostivice se areál betonárny nachází na území, které je vedeno v územním plánu s funkčním využitím – výroba, sklady a služby  a posuzovaná akce je v souladu se schváleným územním plánem obce Chýně.

Pracovní doba záložní betonárky  –  stejná jako u stávající betonárky,  8,5 hodiny/den.

Umístění areálu stávající betonárky Berger Beton s.r.o. v obci Chýně je znázorněné v příloze č.2 na obr. č.1  (širší vztahy).

Umístění mobilní záložní betonárky v areálu  stávající betonárky Berger Beton s.r.o. v obci Chýně je znázorněné na situaci v příloze č.2 na obr. č.3 .

Současný stav  části areálu, kde má být postavena záložní betonárka je na fotodokumentaci v příloze č.2 na obr.č.2.

Bližší popis posuzovaného záměru je v kap. B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a hlavních  důvodů pro  jejich výběr resp. odmítnutí a dále v kap. B.I.6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru.

# B.I.3.  Umístění záměru :

Kraj :		Středočeský

Obec :		Chýně

k.ú. :		Chýně

Posuzovaný záměr výstavby záložní betonárky je situován výlučně do areálu stávající  betonárny, kde je k dispozici volný prostor pro umístění  záložní betonárny a není třeba budovat záložní betonárku na zelené louce.

Areál stávající betonárny se nachází mimo zastavěnou část obce Chýně.

Umístění  areálu stávající betonárny v obci Chýně  je na obr.č. 1 v příloze č.2 v části H tohoto oznámení.

V příloze č.1 části H Přílohy tohoto oznámení EIA je zařazeno Vyjádření stavebního úřadu Hostivice z hlediska vztahu posuzované akce „ Záložní betonárna Chýně “ k územně plánovací  dokumentaci.

Podle vyjádření stavebního úřadu Hostivice se areál betonárny nachází na území, které je vedeno v územním plánu s funkčním využitím – výroba, sklady a služby  a posuzovaná akce je v souladu se schváleným územním plánem obce Chýně.

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace jeho vlivů s jinými záměry

Charakter záměru – jedná se o záměr výstavby záložní betonárky, která má sloužit výlučně jako rezerva v případě výpadku stávající betonárky.

Nároky na přírodní zdroje – záložní betonárka bude umístěna výlučně uvnitř areálu stávající betonárky v Chýni. Větší část  areálu je dosud vedena v KN jako součást ZPF.

Výstavba záložní betonárky bude mít nároky na zábor půdy (ZPF) jako neobnovitelného přírodního zdroje v rozsahu 0,31 ha.

Jiné nároky na přírodní zdroje záložní betonárka nemá, její kapacita a technické parametry budou stejné jako technické parametry stávající betonárky a posuzovaný záměr nepřinese v případě nasazení záložní betonárky nárůst spotřeby vody, surovin, el. energie.

Možnost kumulace vlivů posuzovaného záměru s jinými záměry

Připravovaným záměrem v obci Chýně je Logistické centrum Chýně.

Záložní betonárka má sloužit jako rezerva v případě výpadku stávající betonárky. Nedojde v žádném případě k souběžnému provozu obou betonárek, bude v provozu buď stávající betonárka nebo záložní betonárka. Záložní betonárna bude využívána jen v případě výpadku stávající betonárny a proto lze její provozování předpokládat ve velmi omezeném časovém rozsahu. Kapacita a technické parametry záložní betonárky budou stejné jako technické parametry stávající betonárky. Posuzovaný záměr  nepřinese v případě nasazení resp. provozu záložní betonárky nárůst spotřeby vody a následně produkce odpadních vod, nepřinese nárůst spotřeby surovin a zvýšení výroby betonu. a nepřinese tedy ani nárůst vyvolané dopravy oproti současnému stavu tzn. oproti stavu, který je za provozu stávající betonárky (podrobněji viz kapitolu B.II.4.2. této dokumentace EIA).

Nulový nárůst vyvolané autodopravy znamená, že u posuzovaného záměru nepřipadají z hlediska dopravy v úvahu kumulativní vlivy s dopravou vyvolanou připravovaným záměrem Logistické centrum Chýně.

Rovněž z hlediska vlivu hluku nepřipadá prakticky v úvahu kumulace vlivů provozu záložní betonárky a  logistického centra Chýně. Záložní betonárka bude ve vzdálenosti cca 700 – 1 000 m od objektů  logistického centra Chýně. Záložní betonárka je ve směru do obce Chýně odstíněna objektem stávající betonárky a řadou dalších stínících objektů.

Vliv provozu záložní betonárky je v hlukové studii počítán k chráněným místům v nedaleké zahrádkářské kolonii (ta je vzdálena od   logistického centra Chýně nejméně 800 m). Za provozu logistického centra Chýně budou stacionárními zdroji hluku kotelny jednotlivých objektů a vozidla zásobování na manipulačních plochách před objekty logistického centra. Jejich hlukové emise jsou nejvýše do 80 dB(A) a vzhledem ke vzdálenosti nedojde u ref. bodů - chat v zahrádkářské kolonii ke kumulaci s hlukovými emisemi ze zdrojů záložní betonárky v areálu .

Realizovaným záměrem je výstavba haly II ve fy  O.K. Trans Praha v Chýni. Z hlukové studie zpracované v rámci EIA pro záměr výstavby haly II vyplývá, že po realizaci haly II se výpočtové hodnoty imisní ekvivalentní hladiny hluku u ref. bodů z provozu stacionárních zdrojů hluku  pohybují nejvýše do 23 dB(A). Současné hlukové zatížení referenčních bodů použitých k hodnocení v uvedené hlukové studii je  určitě o hodně vyšší než  33 dB(A). Vypočtené imisní ekvivalentní hladiny hluku z přenosu ze stacionárních zdrojů v areálu O.K. Trans Praha jsou o více než 10 dB(A) nižší, takže se ve váženém součtu vůbec neprojeví.

V případě vlivu dopravy nemůže docházet u posuzovaného záměru tzn. výstavby záložní betonárky  ke kumulaci vlivů s dopravou vyvolanou fy  O.K. Trans Praha. Je to dáno tím, že provoz záložní betonárky nepřinese ve srovnání se současným stavem (tzn. provozem stávající betonárky) nárůst dopravy (viz kapitola B.II.4.).

Z hlediska vlivů posuzovaného záměru záložní betonárky a připravovaného záměru Logistické centrum Chýně na imisní situaci , může dojít ke kumulaci pouze u referenčních bodů chatové kolonie, nikoliv však u obytné zástavby v obci Chýně (např. RD na Hlavní). Je to dáno následujícími skutečnostmi, vyplývajícími z údajů a informací uvedených v rozptylových studiích obou záměrů:

1) Vzhledem k charakteru provozu záložní betonárky, která bude využívána jen v případě výpadku stávající betonárny a proto lze její provozování předpokládat ve velmi omezeném časovém rozsahu, lze kumulativní vliv obou záměrů uvažovat jen pro krátkodobou charakteristiku – tzn. hodinové imisní koncentrace a to u oxidu dusičitého (dieselagregát má jako palivo naftu a neemituje benzen).

2) Výpočty imisí v rozptylové studii pro Logistické centrum Chýně jsou provedeny pro stav, že na silnici III/0057 (Hlavní) není po zprovoznění Logistického centra Chýně vedena  doprava vyvolaná logistickým centrem. Veškerá vyvolaná doprava půjde mimo obec Chýně a to obchvatovou komunikací na opačné straně Chýně než je areál betonárky.

3) U referenčních bodů u obytné zástavby v obci Chýně (např. ref. body č.5,6 - RD Chýně – Hlavní dle rozptylové studie pro záměr záložní betonárka Chýně) nemůže ke kumulaci hodinových koncentrací docházet vzhledem k umístění  záložní betonárky, logistického centra Chýně a směrů větru. Pokud by např. vál severovýchodní vítr, tak u RB č.5 (z hlediska betonárky nejbližší obytná zástavba v obci Chýně) bude za nejnepříznivějších rozptylových podmínek   hodinová imisní koncentrace oxidu dusičitého 41,6 (g/m3, tato imise je však ze 100 % vyvolána provozem záložní betonárky. Z provozu logistického centra Chýně budou při SV větru škodliviny emitované ze stacionárních zdrojů (kotelny, plynové zářiče) i z vyvolané dopravy odváty do volného neobydleného prostoru  mimo obec.

Pokud tedy budou emise oxidu dusičitého z provozu dieselagregátu větry odváděny ve směru na obec Chýně, tak zase emise ze stacionárních zdrojů (kotelny, plynové zářiče) i z vyvolané dopravy Logistického centra Chýně budou odváty mimo obec Chýně.

4) Jak již bylo uvedeno, ke kumulaci vlivu záložní betonárky a  logistického centra Chýně na imisní situaci může dojít pouze u referenčních bodů chatové kolonie. Pokud by vál JZ vítr, tak emise z prostoru Logistického centra Chýně i prostoru záložní betonárky budou větrem odnášeny k chatové kolonii. Z rozptylových studií zpracovaných pro oba záměry vyplývá, že imisní příspěvek hodinových koncentrací NO2  od dieselagregátu záložní betonárky bude u chatové (zahrádkářské)  kolonie činit  30,8 (g/m3 a imisní příspěvek hodinových koncentrací NO2  z provozu Logistického centra Chýně se bude u zahrádkářské kolonie pohybovat nejvýše do 6 (g/m3. Pak lze očekávat , že kumulativní imisní příspěvek se bude pohybovat na úrovni cca do 37 (g/m3.  Imisní pozadí hodinových koncentrací NO2  je odhadnuto v zájmovém území nejvýše na 88 (g/m3 a i s kumulativním příspěvkem se bude pohybovat na úrovni okolo 125  (g/m3 . Imisní limit hodinových koncentrací NO2  činí 200 (g/m3 a do jeho naplnění chybí ještě 75 (g/m3.  Navíc kumulativní příspěvek ve výši okolo 125  (g/m3 se může vyskytnout jen za souběhu nejvíce nepřiznivých rozptylových podmínek a JZ větru. Je pravděpodobné, že záložní betonárka bude v provozu jen po velmi malou část roku (nejpravděpodobněji desítky hodin) a k souběhu  nejvíce nepřiznivých rozptylových podmínek a JZ větru vůbec nemusí dojít.

Je zřejmé, že při imisním pozadí hodinových koncentrací NO2  v zájmovém území na úrovni 88 (g/m3 je imisní rezerva do naplnění imisního limitu 200 (g/m3 dost velká, aby stačila absorbovat jak hodinový imisní příspěvek NO2  z provozu záložní betonárky (max. 43,1 (g/m3), tak příspěvek okolo 6 – 7 (g/m3 z provozu logistického centra Chýně i případně další příspěvky ze zatím neznámých záměrů.

B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění včetně přehledu

zvažovaných variant a hlavních důvodů pro jejich výběr resp.

odmítnutí

B.I.5.1. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění

Posuzovaným záměrem je výstavba záložní betonárny, která má sloužit jako rezerva pro stávající výrobnu betonových směsí v obci Chýně. Zajištění rezervy pro případ výpadku  stávající výrobny je podmínkou pro účast fy Berger Beton s.r.o. ve výběrových řízeních na stavební zakázky. Souběh stávající betonárky a záložní betonárky je vyloučený.

Záložní betonárka má jako jediný zdroj el. energie dieselagregát, technicky je možné řešit, aby dieselagregát bylo možno uvést do chodu jen při výpadku stávající betonárky.

Do návrhu na opatření v dokumentaci EIA je dána podmínka:

V projektu pro územní rozhodnutí předložit technické řešení blokace chodu dieselagregátu záložní betonárky při provozu stávající betonárky.

Lokalita pro výstavbu resp. instalaci záložní betonárny byla investorem vybrána z technických i ekonomických důvodů v obci Chýně, kde už je provozována stávající betonárna. V areálu stávající betonárny je k dispozici volný prostor pro umístění  záložní betonárny a bude využito napojení stávající betonárky na inženýrské sítě, silniční síť i stávající dopravní trasy. V případě budování záložní betonárky např. na „zelené louce“ by rozsah stavby záložní betonárky byl podstatně větší než v areálu stávající betonárky, neboˇby se muselo vybudovat zázemí betonárky,  inženýrské sítě, napojení na silniční síť apod.

Přitom záložní betonárna bude využívána jen v případě výpadku stávající betonárny (technická porucha, výpadek el. proudu) a obsluha stávající betonárky v případě jejího výpadku ji odstaví,  přejde několik desítek metrů, najede  záložní betonárku a bude ji obsluhovat. Navrhované řešení – využití volné části areálu stávající betonárky - je šetrnější vůči životnímu prostředí než vybudování záložní betonárny jinde  na ,,zelené louce".

Posuzovaný záměr – instalace záložní betonárky v areálu stávající betonárky je ve shodě s územním plánem obce Chýně.

B.I.5.2. Přehled zvažovaných variant

Umístění záložní betonárny v Chýni vedle stávající betonárky je nejvýhodnější řešení  z ekonomických, technických i personálních důvodů.  Využití volné části areálu stávající betonárky - je šetrnější vůči životnímu prostředí než vybudování záložní betonárny jinde  na „zelené louce" (viz předcházející kapitola ).

V rámci tohoto oznámení EIA je proto posuzována  jediná lokalizační varianta řešení záměru – t.j. posuzovaná aktivní varianta stavby „ Záložní betonárna Chýně“, která zahrnuje  výstavbu záložní betonárky v areálu stávající betonárky a její provoz v případě, když dojde k výpadku stávající betonárky.

Popis aktivní varianty, t.j. popis stavby „Záložní betonárna Chýně“ je uveden v kap. B.I.6., popis požadovaných vstupů (nároky na vodu, paliva, energie a dopravu)  i výstupů (emise do ovzduší, odpadní vody, odpady, hluk) je uveden v příslušných kapitolách v části B tohoto oznámení EIA.

Vlivy posuzované aktivní varianty na jednotlivé složky životního prostředí jsou uvedeny v další části oznámení EIA – část D I.

REFERENČNÍ  VARIANTA - NULOVÁ

Při posuzování dopadů záměrů na životní prostředí je jedním z důležitých bodů určení referenční varianty pro srovnávání. Jako referenční varianta je zde použita nulová varianta (varianta bez činnosti).

Obecně varianta bez činnosti v oznámeních a dokumentacích EIA neuvažuje s realizací navrhovaného záměru, obvykle předpokládá zachování současného stavu a vychází ze současné ekologické zátěže příslušného dotčeného území.  V souladu s § 5 odst.2 zák.č.100/2001 Sb. je v tomto oznámení EIA referenční nulová varianta (současný stav složek ŽP v zájmovém území)  vztažena v případě většiny hodnocených vlivů k časové úrovni roku 2006 ( doba zpracování oznámení záměru).

Nulová varianta představuje stav , kdy je v provozu současná betonárna- typ Stetter 2.

Nulová varianta (tedy současný stav území) je podrobněji popsána podle jednotlivých složek a faktorů v tomto oznámení EIA v části C „ Údaje o stavu ŽP v dotčeném území “ a v dalších příslušných kapitolách části D při identifikaci a hodnocení vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí.

Dále je uveden podrobný popis stávající betonárny, neboť záložní betonárna bude v provozu jen při výpadku stávající betonárny, záložní betonárna bude využívat při svém provozu některé části stávající betonárny (recyklační zařízení odpadních technologických vod, nádrž na zachycování dešťových vod, vodovod, boxy na plniva) a provoz záložní betonárny bude zajišťovat obsluha stávající betonárny.

Popis stávající betonárny:

Stávající betonárna v Chýni zahrnuje následující technologická zařízení a objekty:

* kompaktní betonárka STETTER M2

* betonové zásobníky plniv

* objekt kanceláří, sociální zázemí a materiálový sklad

* recyklační zařízení odpadních technologických vod a zbytkového materiálu

* nádrž na zachycování dešťových vod

* další součásti – zpevněné plochy, trafostanice, studna, vodovod, kanalizace.

Situace stávající i záložní betonárny je na obr.č.3 v příloze č.2 tohoto oznámení EIA.

Nejdůležitější technologické zařízení tvoří míchárna betonu, která je spolu se 3  ocelovými sily na cement umístěna v centrální části pozemku. Vlastní technologická linka betonárny je tvořena nosnou ocelovou konstrukcí s plošinami, na které jsou umístěna jednotlivá zařízení linky na výrobu betonových směsí. Řídící jednotka je umístěna odděleně v samostatném ISO kontejneru.

V zadní části objektu betonárny je umístěno 6 boxů na plniva. Jedná se o ocelovou konstrukci s výplní stěn z betonových prefabrikátů.

V jihozápadní části areálu (vlevo od vjezdu) je pak umístěn objekt administrativní a sociální části a sklad materiálu.

Vpravo od vjezdu jsou umístěny nádrž na zachycování dešťových vod a recyklační zařízení odpadních technologických vod a zbytkového materiálu.

Doprava do betonárny je vjezdem ze silnice III/00514 a dále po zpevněné  manipulačních ploše betonárny.

Kompaktní betonárka STETTER M2

Jedná se o typovou kompaktní betonárku STETTER M2 s boxovými zásobníky, výrobcem je firma Stetter Baumaschinen Fabrik GmbH, Memmingen, Německo.

Kompaktní betonárka sestává z několika částí :

- Samočinná vysokovýkonná míchačka TEKA

- Cementové hospodářství

- Kontejner ohřevu vody BAA 40

- Šnekový dopravník

- Hydrometr H100

- Škrabákové zařízení THS

- Kompresorovna

- Poloautomatický systém pro bezprašný provoz

Hlavní částí technologické linky je míchárna betonové směsi. Zařízení je umístěno na ocelové konstrukci s váhovou a strojní plošinou. Váhová plošina sestává z váhové nádrže na cement s váhami, vodní váhy s nádrží a pumpou. Na strojní plošině jsou umístěny dvě talířové míchačky s nuceným mícháním. Řídící jednotka včetně velína je umístěna odděleně v samostatném ISO kontejneru, kde se nachází kompletní řídící zařízení k ovládání celého provozu betonárky. Plošiny a řídící prostor jsou spojeny ocelovým schodištěm s podestami. Zařízení dále obsahuje vážící pás na plniva a pneumaticky ovládané dávkovací uzávěry. Zvážená plniva dopravuje podávací pas do mezinádrže, odkud jsou vysypávána do míchačky.

Míchací jádro s váhovým dávkováním cementu, vody a plastifikačních přísad (nad míchačkou je umístěna elektronická váha na záměsovou vodu,  konstrukčně upravená pro použití kalové vody z recyklačního zařízení a dvoukomorová elektronická váha na tekuté přísady) je doplněno boxovým zásobníkem, rozděleným na 4 komory, který slouží k uskladnění potřebné provozní zásoby frakcí kameniva a plniv, jeho nadávkování v potřebné hmotnosti a dopravení do míchacího jádra. Jednotlivé komory boxového zásobníku jsou opatřeny pneumatickým výpustným uzávěrem, kterým je kamenivo dávkováno do vyvážecího vozíku (skipového výtahu).

Cementové hospodářství - se skládá ze tří zásobníků (sil), každý o obsahu 120 tun, postavených na ocelové konstrukci. Jeden zásobník je dělený a umožňuje skladování dvou druhů cementu (2 x 60 tun). Celková maximální zásoba cementu je 360 tun.  Sila na cement jsou umístěna odděleně od míchárny a jsou vybavena otáčecími klapkovými uzávěry a šnekovými dopravníky. Sila jsou dále vybavena centrálním filtrovacím zařízením (odvzdušňovacími odlučovacími filtry vybavenými mechanickým oklepem) a pojistkami proti přetlakování. Odprašovací filtry STANELL zaručují emisní koncentraci TZL do 10 mg/Nm3.

Cement se dopravuje ze zásobníků šnekovými dopravníky do uzavřené elektronické váhy cementu,  která je umístěna nad míchačkou. Všechny dopravní cesty cementu včetně pneumatické dopravy jsou kryté.

Prostor míchačky a dopravy cementu a kameniva je opláštěn. Opláštění, které je součástí zařízení, přispívá k omezení pronikání hluku do okolí.

Betonové zásobníky sypkých hmot – tvoří prefabrikované panely zasazené do ocelových L profilů. Je zde automatické skrápění jednotlivých boxů pomocí trysek z důvodů snížení a vyloučení eventuelní prašnosti.

Recyklační a vymývací zařízení – je znázorněno v příloze č.2 na obr.č.7, je umístěno v podzemí a sestává ze zásobní nádrže, dvou usazovacích kontejnerů a vlastního recyklačního přečerpávacího zařízení (míchadla, čerpadla, armatury).

Zbytkový beton a výplachová voda z pojízdných domíchávačů, jakož i vymývací voda z betonárky je svedena do  usazovacích kontejnerů. Tam se usazují větší pevné částice, které se odvážejí buď na skládku nebo se znovu využívají ve výrobě.

Přepadová voda z usazovacích kontejnerů, jakož i povrchová voda z oblasti dvora a zpevněných ploch, kde se vozidla čistí, je odváděna přes odlučovač ropných látek do zásobní nádrže.  Nádrž na zachycení dešťových vod je podzemní válcová o průměru 6 m a výšce 4 m a  objemu 113 m3.

Z ní se tato voda potom v uzavřeném oběhu znovu používá jednak k čištění vozidel, jednak se přivádí do výrobního procesu jako záměsová voda betonu. Přepadová znečištěná voda se v žádném případě neodvádí do veřejné kanalizace.

Administrativní část, zázemí pracovníků:

Objekt kanceláří, šaten, WC, materiálový sklad, laboratoř, dílna a rozvodna je proveden z osmi typových kontejnerů fy KONE s.r.o., které jsou uloženy na mělké betonové základové desce. Tento objekt je přípojkou napojen na kanalizační sběrač obecní ČOV.

Obsluha betonárny a celý řídící systém je mimo vlastní prostor betonárny v uzavřeném klimatizovaném ISO kontejneru, který splňuje veškeré hygienické předpisy.

Vytápění – objektů kanceláří je kotlem na ZP o výkonu 25 kW.

Pro ohřev záměsové vody je použit ohřívák na LTO s instalovaným tepelným výkonem 47 kW a se zásobní nádrží na LTO o obsahu 4 m3. Celé zařízení je uloženo v ISO kontejneru se záchytnou vanou.

Manipulační plocha – je v kombinaci beton - živice, objízdná a příjezdová komunikace je živičná.

Stávající betonárna - vybrané technické a kapacitní údaje

Dále uvedené kapacitní a technické údaje byly převzaty z dokumentace EIA zpracované v roce 1999.

- počet provozních dnů				200

- technický výkon 	 				70 m3/hod.

- maximální denní produkce				595 m3/den

- maximální roční produkce				cca 120 000 m3

cementové hospodářství

- počet zásobníků cementu 				    3

- obsah zásobníků celkem 				360 t

- výška zásobníků (včetně podpěr			15,6 m

hodinová potřeba vody				10 m3/hod.

Množství surovin potřebných k výrobě 1 m3 (cca 2,3 t) betonové směsi:

1,0 t písku, 0,8 t štěrku, 0,3 - 0,4 t cementu, zbytek 0,1 t voda.

Celkový objem zásobníků na plniva je 2 400 m3, celková plocha 2010 m2. V boxech zásobníku na plniva  jsou skladovány odděleně tyto materiály:

písek frakce 0/2 mm, písek frakce 2/4 mm, štěrk frakce 4/8 mm, štěrk frakce 8/16 mm, štěrk frakce 11/22 mm.

Provoz betonárny je jednosměnný 8,5 hod.  Počet pracovníků obsluhy betonárny je 8 (včetně řidičů mixů) a dále jsou zde 3 THP. Počet provozních hodin ročně závisí na klimatických podmínkách. V zimních měsících bude provoz minimální. Počet pracovních dnů je možno uvažovat na 180 - 200/rok. Ze zkušeností z již provozovanými betonárnami uvažovaného typu je možno předpokládat využití cca na 35 - 45% maximální kapacity.

Pro obsluhu betonárny jsou používány nákladní automobily. V areálu betonárny jsou k dispozici domíchávače o objemu 9 m3 (ale plní se běžně na 8 m3), jedno čerpadlo STETTER s výkonem 32 t/hod a jeden sedlový nákladní vůz pro transport materiálu.

Počet výjezdů mixů při maximální možné výrobní kapacitě je 68 za směnu, počet výjezdů vozidel pro dovoz materiálu je 21 za směnu.

Skladování látek škodlivých vodám je v minimálním rozsahu. Pro ohřev záměsové vody je použit ohřívák na LTO, se zásobní nádrží 2 m3. Celé zařízení je uloženo v ISO kontejneru se záchytnou vanou. Ve skladu materiálu jsou skladována provozně nutná množství motorových a převodových olejů a maziv. Tyto látky jsou skladovány v originálních obalech v množstvích nepřekračujících 30 - 40 kg v materiálovém skladu. Další skladovanou látkou jsou plastifikátory do betonových směsí, které jsou skladovány v plastovém kontejneru o objemu cca  2 m2.

Popis provozu stávající betonárky

Plniva (písek, štěrk) přivážejí nákladní automobily a podle druhů (frakcí) jsou kolovým nakladačem naloženy do jednotlivých boxů zásobníku. Cement je dopravován silovým transportérem a vyfukován do jednotlivých sil na cement podle druhu. Na cementových silech je instalováno filtrační (odprašovací) zařízení, takže nedochází k úniku cementu při přečerpávání mimo prostor sila či transportéru. Jednotlivá pojiva se odeberou z boxů škrabákovým zařízením a přes pneumaticky ovládané dávkovací uzávěry se jednotlivé podíly aditivně váží na vážicím pásu. Navážené dávky se transportují pomocí podávacího pasu do mezinádrže. Ta se pak vyprazdňuje do míchaček s nuceným mícháním. Cement se dávkuje podle druhů do váhové nádrže na cement. Z mezinádrže se nadávkovaná plniva vypouští do míchaček a současně se přidává navážený cement a přes vodní váhu i voda.

Po smíchání komponent se hotová betonová směs vypouští přes výtokový trychtýř do pojízdného domíchávače a transportuje k zákazníkovi.

Celý proces je řízen automaticky pomocí provozních programů z velína. Receptury pro jednotlivé druhy betonu jsou předem naprogramovány. Požadované množství betonu lze nastavit pomocí automatického opakování vážícího a mísícího cyklu.

Vymývací a recyklační zařízení sestává ze zásobní nádrže a dvou usazovacích kontejnerů (viz příloha č.2 obr.č.7).. Zbytkový beton a oplachová voda z mytí domíchávačů, stejně jako vymývací voda z betonárky je svedena do usazovacích nádrží, kde se usadí pevné částice. Ty jsou pak odstraněny a odvezeny na skládku, nebo použity při výrobě. Přepadová voda z usazovacích kontejnerů, oplachové dešťové vody ze zpevněných ploch i voda s čištění automobilů je svedena do zásobní nádrže. Tato voda je pak využita v procesu jako záměsová k výrobě betonu, jednak pro čištění. Celý cyklus se periodicky opakuje.

Napojení na media:

Voda – stávající betonárka je napojena přípojkou na městský vodovodní řad. Při výrobě betonu ale  přednostně využívá vodu z vlastní studny (vrt), na studni je napojena přípojkou. Rovněž  se při výrobě betonu využívá dešťovou vodu z akumulační nádrže, do níž jsou dešťové vody sváděny.

Elektřina – na síť je betonárka připojena přes trafostanici.

Kanalizace – sociální zařízení jsou přípojkou napojena na kanalizační sběrač obecní ČOV.

Plyn – na plynovodní řad Středočeské plynárenské a.s. je betonárna napojena přípojkou.

V návaznosti na výše uvedené zabezpečení betonárky je hlučnost a prašnost výrobny betonových směsí pak závislá na provozovateli, který by měl zajistit údržbu bezprašných pojezdových ploch, zkrápění skládek písku případně drcených nepraných štěrků a čištění podvozků autodomíchávačů, transportéru kameniva a cementu.

Celý areál firmy Berger Beton s.r.o. v Chýni je oplocený, uzavřený.

B.I.6.  Stručný popis technického a technologického řešení záměru :

B.I.6.1. Základní technické údaje záložní betonárky

Posuzovaným záměrem je výstavba záložní betonárny, která má sloužit jako rezerva pro stávající výrobnu betonových směsí v obci Chýně. Základní kapacitní a technické údaje záložní betonárky budou následující :

- technický výkon 		 			70 m3/hod.

- denní produkce					400 m3/den

- objem míchačky - čerstvý beton 			  2,25 m3

kapsový zásobník kameniva

- aktivní zásoba 					105 m3

- počet komor - frakcí kameniva 			    4

cementové hospodářství

- počet zásobníků cementu 			3

- obsah zásobníků celkem 				300 t

- výška zásobníků (včetně podpěr			15,3 m

Pozn. V příloze č.2 na obr.č.4 je schema záložní betonárky, kde jsou 4 sila (á 80 tun). Schema slouží pro ilustraci, v Chýni bude záložní betonárka se 3 sily.

Plocha mobilní záložní betonárky			3100  m2

z toho

zpevněná plocha				1 600 m2

štěrková komunikace				   440 m2

zeleň						1 060 m2

Investor předpokládá denní produkci betonu na úrovni do 400  m3/den. Přitom od června 2005 do současnosti činil nejvyšší denní výkon betonárky 90 m3/den.

B.I.6.2. Popis záložní mobilní betonárky

V areálu v Chýni bude instalována záložní mobilní betonárka, která bude přivezena na místo pomocí 6 TNA s návěsy.

Schema mobilní záložní betonárky je v příloze č. 2 na obr.č.4, záložní betonárka sestává z následujících částí :

1  samočinná míchačka 				8   cementová sila

2  váha cementu a vody				9   šnekový dopravník cementu

3  základové rámy					10  velín

4  zdvihák zavážení					11  kompresor

5  vyvážecí vozík					12  výtokový trychtýř betonu

6  vážící pás						13  hradicí stěna

7  zásobník kameniva					14  schody

Betonárna bude osazena horizontální míchačkou o užitečném obsahu 2,25 m3 čerstvého betonu. Toto míchací jádro s váhovým dávkováním cementu, vody a plastifikačních přísad je doplněno řadovým kapsovým zásobníkem, který slouží k uskladnění potřebné provozní zásoby kameniva ve čtyřech frakcích, jeho nadávkování v potřebné hmotnosti a dopravení do míchacího jádra. Jednotlivé kapsy řadového kapsového zásobníku jsou opatřeny pneumatickým výpustným uzávěrem, kterým je kamenivo dávkováno do vyvážecího vozíku (skipového výtahu). Přesnost vážení kameniva zajišťuje elektronická váha .

Zařízení je umístěno na ocelové konstrukci s váhovou a strojní plošinou. Řídící jednotka včetně velína je umístěna odděleně v samostatném ISO kontejneru, kde se nachází kompletní řídící zařízení k ovládání celého provozu záložní betonárky. Plošiny a řídící prostor jsou spojeny ocelovým schodištěm s podestami. Zařízení dále obsahuje vážící pás na plniva a pneumaticky ovládané dávkovací uzávěry. Zvážená plniva dopravuje podávací pas do míchačky

Cementové hospodářství - se skládá ze tří zásobníků (sil), každý o obsahu 100 tun, postavených na ocelové konstrukci. Jeden zásobník je dělený a umožňuje skladování dvou druhů cementu. Celková maximální zásoba cementu je 300 tun.

Pozn.: V příloze č.2 na obr.č.4 je schema mobilní záložní betonárky, kde jsou 4 sila (á 80 tun). Schema slouží pro ilustraci, v Chýni bude mobilní záložní betonárka se 3 sily.

Sila na cement jsou umístěna odděleně od míchárny a jsou vybavena otáčecími klapkovými uzávěry a šnekovými dopravníky. Sila jsou dále vybavena centrálním filtrovacím zařízením (odvzdušňovacími odlučovacími filtry vybavenými mechanickým oklepem) a pojistkami proti přetlakování. Odprašovací filtry zaručují emisní koncentraci TZL do 20 mg/Nm3.

Cement se dopravuje ze zásobníků šnekovými dopravníky do uzavřené elektronické váhy cementu,  která je umístěna nad míchačkou. Všechny dopravní cesty cementu včetně pneumatické dopravy jsou kryté.

Prostor míchačky a dopravy cementu a kameniva je opláštěn. Opláštění, které je součástí zařízení, přispívá k omezení pronikání hluku do okolí.

Mobilní záložní betonárka bude v případě provozu využívat stávající zařízení v areálu betonárky

- betonové zásobníky sypkých hmot

-  recyklační a vymývací zařízení

Dávkování komponentů a míchání betonové směsi probíhá v automatickém režimu, který je řízen mikroprocesorovým řídícím systémem. Zadávání druhu a množství vyráběného betonu provádí proškolená obsluha z velínu, který je umístěn vedle betonárny. Celý proces a průběh výrobního cyklu sleduje obsluha na monitoru provozního počítače, kde se zobrazují funkce a technologické schéma provozu. Řídící systém vytiskne dodací list s příslušnými údaji.

Hotové betonové směsi budou odváženy nákladními auty – domíchávači (betonmixy).

V souvislosti s výstavbou mobilní záložní betonárny nedochází k nárůstu počtu pracovníků, neboť obsluha stávající betonárky v případě jejího výpadku ji odstaví, přejde několik desítek metrů , uvede do provozu záložní betonárku a bude ji obsluhovat. Rovněž nedochází k nárůstu počtu domíchávačů.

Celý areál firmy Berger Beton s.r.o. v Chýni je oplocený, uzavřený.

Vlastní výstavba mobilní záložní betonárky proběhne na zpevněné ploše.

Záložní betonárka a ocelová sila na cement budou spojena s terénem základovou konstrukcí.

Součástí záměru je i výstavba protihlukového valu, který odstíní nejen zdroje hluku pohybující se po ploše záložní betonárky, ale odstíní i stávající betonárku.

Umístění stávající betonárny v Chýni  fy Berger Beton s.r.o. je znázorněné v příloze č.2 na obr. č.1 .

Situace záložní mobilní betonárky v areálu  stávající betonárny v Chýni  je znázorněné v příloze č.2 na obr. č.3 .

B.I.6.3. Další informace, inženýrské sítě

Záložní betonárka bude napojena na stávající sítě vody i kanalizace, které se nacházejí v areálu stávající betonárny v Chýni  fy Berger Beton s.r.o.

Zdroj elektrické energie pro záložní betonárku

Jako zdroj elektrické energie pro záložní betonárku bude sloužit  dieselagregát s instalovaným výkonem 303 kVA při spotřebě motorové nafty okolo 43 l/hod. Dieselagregát bude v provozován v případě výpadku stávající betonárny (z technických důvodů včetně výpadku dodávky el. proudu z rozvodné sítě), kdy bude v provozu záložní betonárka. Dále bude provozován jen  při servisním provozu - kontrolních startech.

Četnost a délka servisního provozu (kontrolní starty) pro dieselagregát se předpokládá 1 x měsíčně po dobu cca 0,5 hodiny pod zátěží. Předpokládaná celková doba běhu dieselagregátu během kontrolních startů činí 6 h/rok. Dieselagregát je v rozptylové studii i v hlukové studii nazýván tendenčně náhradním zdrojem energie (je to proto, že záložní betonárka není napojena na rozvodnou síť el. proudu).

Dieselagregát  bude zásobován naftou z provozní ( dvouplášťové) nádrže umístěné v rámu stroje o obsahu 390 l  a s předpokládanou zásobou na nejméně 8 hodinový provoz. Dieselagregát bude v kontejneru, jehož dno tvoří  havarijní jímku. V případě potřeby bude havarijní jímka vyčerpána.

Výfukové plyny budou odváděny z naftového motoru ocelovým potrubím opatřeným tlumičem výfuku a vyústěným nad horní kryt kontejneru .

Zeleň, sadové úpravy

Navrhovaná stavba „Záložní betonárka Chýně“ bude realizována na části areálu, kde byl vegetační kryt odstraněn v rámci výstavby stávajícího areálu a nevzniká potřeba kácení dřevin (viz příloha č.2, obr.č.2 – fotodokumentace současného stavu).

Sadové úpravy

Na základě připomínek k oznámení EIA a závěrů zjišťovacího řízení byla zpracována nová studie sadových úprav, která je v příloze č.5 této dokumentace EIA.

Návrh sadových úprav vychází z předpokladu, že tento působí nejen biologicky, ale je také estetickým prvkem životního prostředí. Návrh sadových úprav řeší celý komplex betonárky, ponechává vybrané partie již realizovaného osázení a doplňuje výsadby dle nově navrženého osazovacího plánu.

K výsadbám jsou doporučeny místně obvyklé druhy rostliny, odpovídající místním klimatickým podmínkám.

Protihlukový val bude osázen kombinací listnatých a jehličnatých stromů. Jehličnany budou převážně na valu ze strany ke komunikaci a ze strany k betonárce budou převážně vysázeny listnáče.

Výsadba bude provedena v nepravidelných ,ale druhově ucelených skupinách. Listnaté stromy budou v kombinaci stromů keřovitého vzrůstu a jehličnatých stromů a stromů s korunou napěstovanou ve výšce cca 1 – 1,5m.

V okrajových partiích budou vysázeny keře v nepravidelných druhově ucelených skupinách tak, aby nevytvářely žádné pásy, ale přirozeně oválné a zavlněné skupiny. Přitom bude dbáno na druhové a velikostní požadavky jednotlivých skupin.

Listnaté stromy (lípy a trnovníky) budou dodány ve velikostech (10 – 12) napěstované na kmínku s korunou v 1,5 – 2 metru a ostatní listnáče mohou být v menších velikostech (8 – 10) a budou tvořit keřovitě rostoucí skupiny. Borovice budou  výpěstky cca  80-100cm.

B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho

dokončení:

Zahájení  : 		  	II.  čtvrtletí  2007

##### Ukončení stavby : 		III.  čtvrtletí  2007

B.I.8.  Výčet dotčených územně samosprávných celků:

Dotčené územní samosprávné celky jsou určeny na základě územního dosahu předpokládaných vlivů posuzovaného záměru na životní prostředí a obyvatelstvo

Posuzovaným záměrem je výstavba záložní betonárky, která má sloužit jako rezerva v případě výpadku stávající betonárky. Vzhledem k tomu, že záložní betonárka bude v provozu jen při výpadku stávající betonárky a má stejnou kapacitu jako stávající betonárka , nedojde k nárůstu intenzity dopravy vyvolané provozem záložní betonárky.

Vliv  výstavby a provozu záložní betonárky se projeví  pouze  v nejbližším okolí areálu stávající betonárky Berger Beton s.r.o.

K potenciálně dotčeným územím z hlediska vlivu na životní prostředí patří v podstatě jen nejbližší okolí areálu  stávající betonárky tzn. území obce Chýně.

Pro účely zpracování tohoto oznámení je proto dále označován jako dotčený územně samosprávný celek ve smyslu zákona č.100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí obec Chýně .

B.I.9.  Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst.4 a správních

úřadů, které budou tato rozhodnutí vydávat

1) Rozhodnutí o umístění stavby dle zák. 50/76 Sb. , bude je vydávat Městský úřad v Hostivici, stavební úřad

Jiná navazující rozhodnutí dle zvláštních správních předpisů se nepředpokládají.

Pozn.: Zpracovatel oznámení EIA pokládá za navazující ta rozhodnutí, která bezprostředně  navazují na proces EIA.

B.II. ÚDAJE O VSTUPECH

B.II.1. Půda

Stávající betonárka stojí na pozemku p.č. 527/1 v k.ú. Chýně o výměře 15 001 m2, který byl  ve výpisu z KN z 05/2004 veden jako součást  ZPF.

Tabulka č.1 - BPEJ na pozemku  p.č. 527/1

| Parcela č. | BPEJ | Výměra (m2) |
| --- | --- | --- |
| 527/1 | 23 001 | 14 617 |
|  | 26 300 | 384 |

Pro účely stavby Kompaktní betonárky BERGER BETON s.r.o. byl v roce 2004 dán souhlas   místně příslušným orgánem státní správy na úseku ochrany ZPF (MÚ Černošice OŽP) k trvalému odnětí půdy ze ZPF na pozemku p.č. 527/1 v k.ú. Chýně (celková výměra pozemku 15 001 m2 ) v původní kultuře trvalý travní porost v plošném rozsahu 4 818 m2 .

V příloze č.2 na obr.č. 3 je situace stávající i záložní betonárky a na obr.č.5 - výřez z mapy BPEJ 1: 5000. Z této situace, mapy BPEJ i z prohlídky areálu stávající betonárky je zřejmé, že v souvislosti  s výstavbou záložní betonárky se musí provést vynětí další části areálu BERGER BETON s.r.o. ze ZPF a to v části, kde je výlučně  BPEJ  2. 30. 01.     Rozsah vynětí bude nejméně 0,31 ha. .

Vynětím ze ZPF dojde ke změně využití této části areálu ze ZPF na ostatní plochu - stavební pozemek.

Údaje o uvažovaném odnětí půdy ZPF jsou specifikovány takto:

Katastrální území: 	Chýně

Dotčená parcela:	527/1 o celkové výměře 15001 m2 (1,5 ha) vedená

4 818 m2 – ostatní plocha

10 183 m2 – ZPF ( kultura trvalý travní porost)

Vynětí ze ZPF	  3 100 m2 – ZPF

Kód bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ):  2. 30. 01

Konfigurace záboru pro záložní betonárku je vyznačena v příloze č.2 na obrázku č. 5 - výřezu z mapy BPEJ 1: 5000.

Kvalita zemědělské půdy je charakterizována BPEJ (bonitovanou půdně ekologickou jednotkou) a stupněm přednosti v ochraně ZPF.

BPEJ 2.30.01 je charakterizována následovně:

Klimatický region (první číslo kódu  2 je označen symbolem MT 2 a jedná se o region teplý, mírně suchý se sumou teplot  nad 10° C - 2 600 - 2 800, průměrná roční teplota 8 - 9°C,  průměrný roční úhrn srážek 500 - 600 mm, pravděpodobnost suchých vegetačních období 20 - 30, s vláhovou jistotou 2 - 4.

Hlavní půdní jednotka (druhé a třetí číslo kódu) 30 - HPJ 30 je charakterizována jako hnědozemě (typické, černozemní), včetně slabě oglejených forem na spraši, středně těžké s těžší spodinou, s příznivým vodním režimem. Hlavní půdní jednotka 63 je lužní půda glejová na nivních uloženinách, těžká až velmi těžká, vláhové poměry nepříznivé

Na čtvrtém místě kódu BPEJ se jedná o konzistenci sklonitosti a expozice, kde kód 0 představuje kat. sklonitosti 0 - 1 a kat. expozice 0.

To znamená, že se jedná o půdu  se sklonitostí 0 - 1°, místy max. do 3°, což je úplná rovina až rovina ve většině plochy bez projevu plošné vodní eroze. Expozice 0 vyjadřuje  rovinu (0-1°) s expozicí všesměrnou.

Na pátém místě kódu BPEJ se jedná o kombinaci skeletovitosti a hloubky půdy, kde kód 0 označuje skeletovitost 0 a hloubku půdy rovněž 0.

Skeletovitost 0 označuje půdy bezskeletovité, kde  sk. 0 = 0/0-Š1 (Š1 = obsah štěrku ve spodině do 60 cm). Kód jedna pak označuje půdy slabě skeletovité s hloubkou 30 - 60 cm.

Hloubka půdy vyjadřuje hloubku části půdního profilu omezené buď pevnou horninou nebo silnou skeletovitostí a v případě kódu 0 se jedná o půdu hlubokou 60 cm.

Z hlediska stupně přednosti v ochraně a třídy ochrany se podle Metodického pokynu OOLP č.j.1067/96 v případě BPEJ 2.30.01 jedná o. třídu  ochrany IV, tedy pouze s omezenou ochranou.

V dalším stupni projektové dokumentace  stavby „Záložní betonárka Chýně“ bude třeba připravit podrobný záborový elaborát pro řešené území stavby. Při návrhu využití ornice, která již je skrytá,  se doporučuje preferovat její využití v areálu betonárky Chýně nebo rekultivace ve správním obvodu obce Chýně.

Chráněná území,   ochranná pásma

Chráněná území - objekty a území, chráněná podle zák. č. 114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny, se nachází v bezprostředním sousedství  areálu stávající betonárky i uvažované stavby. Jedná se o následující objekty:

Přírodní památka (PP) Hostivické rybníky. Jedná se o objekt chráněný ve smyslu §14 odst 2 písm. f) zákona č. 114/92 Sb. Vyhlášena v roce 1996. Hranice PP (resp jejího ochranného pásma) probíhá podél silnice Hostivice - Chýně,   která omezuje východní okraj území.

Stromořadí topolů, lemujících tuto silnici a polní cestu ohraničující pozemek na západě, jsou chráněny jako významné krajinné prvky (§3 písm. b) zákona o ochraně přírody) a jsou součástí systému ekologické stability.

Navrhovaná stavba „Záložní betonárka Chýně“ bude realizována na části areálu betonárky, kde již byla skrytá kulturní vrstva a kde se nevyskytují dřeviny.

Podél Litovického potoka probíhá významný biokoridor regionálního významu. Bližší  viz část C.II.B.2 této dokumentace.

Ochranná pásma – výstavbou záložní betonárky nebudou přímo dotčena žádná ochranná pásma.

Pásmo hygienické ochrany (PHO) vodních zdrojů nejsou stavbou dotčena.  Hranice PHO jímacích vrtů  Zličín II.stupně leží zhruba 2 km jihovýchodně, a nebude nijak dotčeno.

Stavba je realizována uvnitř ochranných pásem letiště Ruzyně, jedná se o vnější ochranná pásma letiště Ruzyně (pásmo s výškovým omezením staveb, pásmo proti nebezpečným a klamavým světlům atd.), rozsah je zřejmý z mapy širších vztahů v příloze č.2 na obr.6.

Ochranná pásma vyplývající z horního zákona a navazujících předpisů (chráněná ložisková území a dobývací prostory) nejsou stavbou dotčena..

Ochranná pásma vyplývající ze silničního zákona nejsou pro silnice III. třídy stanovena.

Samotná výstavba záložní betonárky nebude vyžadovat stanovení ochranného pásma.

B.II.2. Voda

B.II.2.1.  Záložní betonárka

Posuzovaným záměrem je výstavba záložní betonárny, která bude využívána jen v případě výpadku stávající betonárny. Záložní betonárnu budou obsluhovat stávající pracovníci, kteří po výpadku odstaví stávající betonárku a najedou záložní betonárku.

Počet pracovníků se v souvislosti s výstavbou záložní betonárny nemění a nedojde proto k žádným změnám z hlediska spotřeby pitné vody oproti současnému stavu.

Ve vztahu ke spotřebě technologické vody lze konstatovat, že záložní betonárna bude mít stejnou kapacitu výroby betonu jako stávající betonárka.

Proto se hodinová spotřeba technologické vody předpokládá u záložní betonárky stejná jako u stávající – průměrně 1,65 m3/hod. a max. 7 m3/hod.

Pokud jde o roční potřebu technologické vody, tak pro vlastní záložní betonárku tuto hodnotu nemá smysl uvádět. Záložní betonárka bude v provozu jen při výpadku stávající betonárky.

Roční potřeba technologické vody pro aktivní variantu tzn. pro betonárku v Chýni se stávající i záložní betonárkou (které však nikdy nepojedou v souběhu) se předpokládá nejvýše  na úrovni hodnoty uvedené v tabulce č.2 – tzn. 16 800 m3/rok (viz následující kapitola B.II.2.2.).

Nedojde ani k žádným změnám z hlediska zdrojů technologické vody (studně, dešťová voda, voda z recyklace).

Může dojít k nevýznamnému snížení spotřeby vody ze studně, neboť se bude  využívat dešťová voda z nových zpevněných ploch, kde bude umístěna záložní betonárka.

B.II.2.2.  Stávající betonárka

Provoz stávající betonárky má nároky na vodu pro hygienické a technologické účely.

Pro hygienické účely potřeby zaměstnanců (pitná voda, šatna, sprchy, hygienické zázemí).je používána pitná voda. Betonárna je napojena přípojkou na veřejný vodovod.

Pro technologické účely je třeba jednak voda záměsová k výrobě cementových směsí, jednak voda k vymývání technologie a mytí domíchávačů (betonmixů).

V dokumentaci  EIA z roku 1999 byly provedeny následující výpočty potřeby pitné vody  a technologické vody.

Potřeba pitné vody

Stávající betonárna byla uvedena do provozu v červenci 2005. V dokumentaci  EIA z roku 1999 je proveden následující výpočet potřeby pitné vody  pro hygienické účely pro administrativní a sociální části betonárky   dle směrnice č. 9/1973 MLVH.

Celkem je v betonárně zaměstnáno 11 pracovníků (8D + 3 THP), počet provozních dnů 200.

8 zaměstnanců D                                  100 l/os.den                 800 l/den

3 zaměstnanci THP			  60 l/os den              180 l/den

Celkem				                                 980 l/den

Průměrná denní potřeba: Qd =	      	980 l/den  (0,011 l/s)

Max. denní potřeba: Qm =           	Qd *1,5 = 1470 l/den (0,017 l/s)

Roční potřeba: Q r =                    	196 m3 /rok

Technologická voda

Potřeba vody pro technologické účely vychází z následujících předpokladů:

potřeba vody pro výrobu směsi 	100 l/m3 betonu

průměrná denní potřeba Qd: 140 m3* 100  = 14000 l

průměrná hodinová 14 000 za 8,5 hod =  1,65 m3 (0,46 l/s)

maximální denní: 595 m3*100 = 59500 l

maximální hodinová 59500 litrů za 8,5 hod. (1,9 l/s)

maximální roční 11 900 m3

potřeba vody pro mytí domíchávače 360 l/voz

maximálně 68 voz/d = 24 480 l, tj. při 8,5 hod =2880 l/hod (0,8 l/s)

maximální roční 4 896 m3.

Celková okamžitá potřeba vody pro technologické účely je v maximu 1,9 + 0,8 = 2,7 l/s.

Max. hodinová potřeba vody je do 10 m3/hod. a  nejvýše cca 17 000 m3/rok.

Celkové nároky na vodu pro provoz betonárky v Chýni byly dle dokumentace EIA z roku 1999 uvedeny následovně ( tabulka č. 2).

Tabulka č.2    Celková bilance potřeby vody stávající betonárky

| Použití vody – potřeba | max. denní (m3/den) | max. roční (m3/rok) |
| --- | --- | --- |
| Sociální účely | 1,47 | 196 |
| Technologická voda | 84,0 | 16 700 |
| CELKEM | 85.47 | 16 896 |

Zdroje vody

Pro vlastní výrobu betonu ve stávající betonárce je převážně používána technologická voda z vlastní studně (vrtu), který je umístěn v SZ části areálu betonárky.

Jako technologická voda je také používána srážková voda svedená přes odlučovač ropných  látek do akumulační nádrže. Pro pokrytí potřeby technologické vody je dále instalováno recyklační zařízení, které vrací do oběhu vodu z mytí mixů a vymývací vodu z betonárky.

V případě sucha bude akumulační nádrž doplňována vodou se studně (vrtu) nebo odběrem z veřejného vodovodu.

Recyklace vody

Schema recyklačního zařízení je na obr.č.7 v příloze č.2. Vymývací zařízení je umístěno v podzemí a sestává ze zásobní nádrže a dvou usazovacích kontejnerů. Zbytkový beton a výplachová voda z pojízdných domíchávačů, jakož i vymývací voda z betonárky je svedena do  usazovacích kontejnerů. Tam se usazují větší pevné částice, které se odvážejí buď na skládku nebo se znovu využívají ve výrobě.

Přepadová voda z usazovacích kontejnerů, jakož i povrchová voda z oblasti dvora a zpevněných ploch, kde se vozidla čistí, je odváděna přes odlučovač ropných látek do zásobní nádrže.  Z ní se tato voda potom v uzavřeném oběhu znovu používá jednak k čištění vozidel – vymývání domíchávačů, jednak se přivádí do výrobního procesu jako záměsová voda betonu. Přepadová znečištěná voda se v žádném případě neodvádí do veřejné kanalizace.

B.II.3. Surovinové a energetické zdroje

B.II.3.1.  Surovinové zdroje

Posuzovaným záměrem je výstavba záložní betonárny, která bude využívána jen v případě výpadku stávající betonárny. Záložní betonárna bude mít stejnou kapacitu výroby betonu jako stávající betonárka, tzn. pokud při výpadku stávající betonárky pojede záložní betonárka, tak bude krátkodobá spotřeba surovin záložní betonárky nejvýše stejná jako  u stávající betonárky. V důsledku výstavby záložní betonárny tedy nedojde k nárůstu spotřeby surovin oproti nulové variantě – provozu stávající betonárky.

Stávající betonárka uvedená do provozu v červnu 2005 byla posouzena procesem EIA v roce 1999.

Pro informaci jsou dále uvedeny údaje o nárocích na suroviny převzaté z dokumentace EIA zpracované v roce 1999, které charakterizují provoz stávající betonárky – nulovou variantu.

* Stávající betonárka

Pro provoz betonárky jsou primární (neobnovitelné) suroviny nezbytné. Jedná se o plniva tj. písek a štěrkopísek různých frakcí. Dále je nárokován cement, a mletý vápenec, jako přímý produkt úpravy vápenců. V dokumentaci EIA zpracované v roce 1999 (pro  stávající betonárku) se uvádějí tyto nároky na suroviny:

Tabulka č. 3  Předpokládaná spotřeba surovin stávající betonárky

| Surovina | Průměrná roční spotřeba materiálu t/rok | Maximální roční spotřeba materiálu t/rok |
| --- | --- | --- |
| Písek | 30 000 | 149 000 |
| Štěrk | 24 000 | 119 000 |
| Cement | 9 000 | 45 000 |

Jako zdroje surovin se využívají a budou využívat blízké štěrkovny a pískovny (Uhy, Vojkovice ap.) a cementárna Radotín.

B.II.3.2.  Energetické zdroje

V případě nároků na energie je situace záložní betonárky obdobná jako v případě nároků na suroviny, tzn. nároky na energie jsou obdobné jako u stávající betonárky.

Porovnání spotřeb paliv stávající a záložní betonárky je uvedeno v následující tabulce 4:

Tab. 4.  Porovnání nároků na paliva a energie  stávající a záložní betonárky

|  | Stávající betonárka | Záložní betonárka |
| --- | --- | --- |
| Kapacita m3 betonu/hod. | 70 | 70 |
| Kotel na vytápění Výkon , spotřeba paliva/h a za rok | 25 kW, 2,8 m3 ZP/hod. 6 500 m3 ZP/rok. | 25 kW, 2,4 l LTO/hod. |
| Ohřev teplé vody Výkon , spotřeba paliva/h a za rok | 47 kW, 4,5l LTO/hod. | 47 kW, 4,5 l LTO/hod. Spotřeba LTO/rok není neuvedena, nemá u záložní betonárky smysl. |
| Zdroj el. energie | Rozvodná síť STE Příkon betonárky 260 kW | NZE– dieselagregát 303 kVA spotřeba MN okolo 43 litrů/hod. a cca 370 l/den (8,5 hodinová směna). |

Z tabulky č. 4  vyplývá, že oproti stávající betonárce má záložní betonárka jako zdroj el. energie dieselagregát. Ten ovšem bude v provozu jen při provozu záložní betonárky tzn. při výpadku stávající betonárky (technická porucha  nebo při výpadku dodávky el. energie z rozvodné sítě ).

* Elektrická energie

Záložní betonárka bude mít  obdobný instalovaný  příkon jako stávající betonárka – tzn.  okolo 240 kW.

Nárůst spotřeby elektrické energie ze sítě STE se v souvislosti s provozem záložní betonárky nepředpokládá, neboť záložní betonárka bude mít jako zdroj el. energie jen dieselagregát.

Dieselagregát -  zdroj elektrické energie

Jako zdroj elektrické energie pro záložní betonárku bude výlučně sloužit  dieselagregát s instalovaným výkonem 303 kVA při spotřebě motorové nafty okolo 43 l/hod. Dieselagregát bude v provozován jen při provozu záložní betonárky, tzn. v případě výpadku stávající betonárny (z technických důvodů včetně výpadku dodávky el. proudu z rozvodné sítě). Dále bude provozován jen  při servisním provozu - kontrolních startech. Četnost a délka servisního provozu (kontrolní starty) pro dieselagregát se předpokládá 1 x měsíčně po dobu cca 0,5 hodiny pod zátěží. Předpokládaná celková doba běhu dieselagregátu během kontrolních startů činí 6 h/rok.

Dieselagregát  bude zásobován naftou z provozní ( dvouplášťové) nádrže umístěné v rámu stroje o obsahu 390 l  a s předpokládanou zásobou na nejméně 8,5 hodinový provoz. Dieselagregát bude v kontejneru, jehož dno tvoří  havarijní jímku. V případě potřeby bude havarijní jímka vyčerpána. Výfukové plyny budou odváděny z naftového motoru ocelovým potrubím opatřeným tlumičem výfuku a vyústěným nad horní kryt kontejneru .

Četnost a délka servisního provozu (kontrolní starty) pro dieselagregát se předpokládá 1 x měsíčně po dobu cca 0,5 hodiny pod zátěží. Předpokládaná celková doba běhu dieselagregátu během kontrolních startů činí 6 h/rok.

B.II.4. Nároky na dopravní síť a jinou infrastrukturu

B.II.4.1. Komunikační napojení

Posuzovaná akce “ Záložní betonárka Chýně “ nepřinese žádné změny z hlediska komunikačního napojení areálu betonárky na silniční síť.  Záložní betonárka bude umístěna v areálu stávající betonárky v obci Chýně a bude využívat stávající dopravní trasy  a stávající ostatní infrastrukturu.

Areál betonárky je situován v sousedství křižovatky místních komunikací III/00513 a III/00514, které spojují obec Chýně s obcemi Hostivice a Chrášťany.

Areál betonárky je vjezdem napojen na silnici III/00514 a to ještě před vjezdem do obce Chýně.  Průjezd vozidel betonárky obcí Chýně je zakázán.

Pro dopravní obslužnost areálu stávající betonárky jsou využívány místní komunikace III. třídy. Jedná se již o citovanou komunikaci III/00514 Hostivice - Chýně, která spolu se silnicí III/056 umožňuje napojení na silnici I/6 Karlovy Vary – Praha. Další místní komunikací, využívanou pro dopravní obsluhu stávající betonárky, je silnice III/00513 Chýně - Chrášťany, která odbočuje z popsané komunikace III/00514 Hostivice – Chýně na křižovatce u areálu.

Vnitroareálové komunikace sestávají u stávající betonárky i záložní betonárky z objízdných komunikací, která umožňují nájezd pod výtokový trychtýř betonárky (plnění betonmixů) i dopravu surovin a manipulační plochy.

B.II.4.2.  Nároky na dopravní sítě

* Období výstavby

Stavební práce budou realizovány na volné  části stávajícího oploceného areálu fy Berger Beton s.r.o. Demoliční a demontážní práce a odvoz demontážních a demoličních odpadů tedy nepřicházejí v úvahu. Základní terénní úpravy celého areálu byly provedeny již v rámci realizace stávající betonárny.  Zemina z výkopových prací souvisejících s výstavbou záložní betonárky nebude odvážena mimo areál betonárky, ale bude využita k zhotovení zemního valu jehož umístění je navrhováno na východní hranici areálu, tj. ve směru k území chatové osady.

Do kategorie stavebních materiálů dopravovaných na staveniště po veřejných komunikacích patří hlavně kamenivo - podsypový materiál. Betonovou směs pro zhotovení základů pro uložení konstrukce záložní betonárny si firma zajistí z vlastní produkce.

Vlastní instalace mobilní záložní betonárny bude mít minimální nároky na dopravu. Celá technologie mobilní záložní  betonárny bude přivezena 6 návěsovými soupravami.

Doprava stavebních materiálů a konstrukcí bude v období výstavby na staveniště vedena ze stávajícího vjezdu (výjezdu) z veřejné komunikace III/00514. Vzhledem k minimálnímu rozsahu hrubých stavebních prací (mobilní záložní betonárka je montované konstrukce) a její jednorázové přepravě budou veřejné komunikace obslužnými vozidly stavby přitěžovány pouze po dobu několika dnů a nikoliv po celou dobu trvání stavby. Tak jako v případě běžného provozu stávající betonárky  nebude doprava vedena přes obec Chýně.

Nároky na dopravu po veřejné komunikační síti budou v období výstavby tedy velmi malé. Pokud budeme brát jako měřítko jednorázovou přepravu konstrukce záložní betonárny, pak lze odhadovat přitížení veřejné komunikační sítě nejvýše do 10 obousměrných pojezdů TNA za den (INAd = 10), což představuje nejvýše cca 1 obousměrný pojezd TNA za hodinu.

* Období provozu záložní betonárky

Záložní betonárka bude sloužit jako rezerva v případě výpadku stávající betonárky a bude mít stejnou  výrobní kapacitu jako stávající betonárka – 70 m3/hod.. Souběžný provoz obou betonárek je vyloučen. Oproti současnému stavu, který představuje dopravní zátěž vyvolaná stávající betonárkou (nulová varianta), nedojde tedy při provozu záložní betonárky k žádnému nárůstu výrobní kapacity a nedojde tedy ani k nárůstu intenzity nákladní dopravy betonu a surovin pro jeho výrobu vyvolané provozem betonárky.

Doprava vyvolaná provozem stávající betonárky

Automobilová doprava vyvolaná provozem stávající betonárky je do areálu a z areálu realizována vjezdem ze silnice Hostivice - Chýně. Dopravní zátěž je tvořena především provozem těžkých nákladních vozidel (TNV). Intenzity osobní dopravy jsou zanedbatelné, u osobní automobilů jde pouze o dopravu zaměstnanců a návštěvníků, tj do 10 - 15 aut za směnu.

Jako maximální zátěž při teoreticky možném plném výkonu betonárky je 68 betonmixů a 21 nákladních aut se surovinami za směnu (tj. 8,5 hod). Při reálném vytížení betonárky zhruba na 40%, jsou dopravní zátěže adekvátně nižší, tj. 27 mixů a 8 aut ze surovinami za směnu. Tuto dopravní zátěž lze označit jako průměrnou. Počítáme - li počet příjezdů a odjezdů (obousměrné pojezdy), vycházejí následující dopravní zátěže:

Tabulka č. 5 – dopravní zátěže vyvolané stávající betonárkou

| Počet pohybů TNV | Maximální počet | průměrný počet |
| --- | --- | --- |
| Hodinová intenzita | 24 | 10 |
| 8 hodinová intenzita | 178 | 70 |

Zpracovatel oznámení EIA znovu upozorňuje, že v tabulce 4 jsou uvedené dopravní zátěže vyvolané stávající betonárkou tzn. dopravní zátěže nulové varianty.

Výše uvedené dopravní zátěže v tab. č.4 byly použity při hodnocení dopadů na ŽP v dokumentaci EIA z roku 1999, zpracované pro záměr kompaktní betonárky v Chýni.

Dle podkladů předaných investorem se v současnosti i výhledu předpokládá denní produkce betonu nejvýše do 400 m3/den, pro jeho dopravu je třeba nejvýše 50 betonmixů a 17 TNA se surovinami. Jde o nižší hodnotu intenzity vyvolané dopravy, než ta, která byla hodnocena v dokumentaci EIA z roku 1999 (viz předcházející tabulka č.5).

V připomínkách k oznámení EIA pro záměr „Záložní betonárna Chýně“ podanými občanskými sdruženími Za Chýni pro život, ARBOR a občankou Chýně – paní ing. Netrefovou je uvedeno

- stávající betonárka silně zasahuje do života obce svými vysokými nároky na dopravní obslužnost.

- v uplynulých letech došlo k výraznému nárůstu těžké nákladní dopravy v obci Chýně. Život občanů obce Chýně i okolních obcí je natolik ovlivněn  těžkou nákladní dopravou, že jeho další byť i minimální navýšení znamená další znehodnocení ŽP obyvatel.

Zpracovatel dokumentace EIA k tomu uvádí:

V důsledku provozu stávající betonárny nedošlo ke zvýšení nákladní dopravy skrze obec Chýně.  Veškeré nákladní automobily s materiálem pro betonárnu Chýně a většina transporterů betonu (betomixy) jezdí mimo obec Chýně po trase Rudná-Chrášťany-betonárna.

Transportery betonu (betomixy)  vjíždějí do obce Chýně jen v rámci dodávek betonu pro stavby bytových domů a rodinných domů přímo v obci Chýně. V loňském roce bylo zavezeno na tyto stavby několik tisíc m3 betonu. Při kapacitě transporteru betonu 8 m3  a skutečnosti, že betonárka je v provozu od pol. roku 2005 je samozřejmé, že v důsledku dopravy betonu z betonárky  fy Berger Beton s.r.o. na stavby v obci Chýně během 4 – 5 měsíců v druhé polovině roku 2005 opravdu docházelo k projíždění betonmixů fy Berger beton  obcí Chýně.   Je nutné si však uvědomit, že pokud by beton pro stavby bytových domů a rodinných domů přímo v obci Chýně nedodávala betonárka fy Berger beton v Chýni, tak by byl přivážen od jiného dodavatele a pravděpodobně po obdobné trase. Projíždění betonmixů obcí Chýně není v důsledku provozu betonárny fy Berger Beton,  ale je způsobeno potřebou betonu pro stavby bytových domů a rodinných domů přímo v obci Chýně.

K připomínce, že další byť i minimální navýšení dopravy znamená další znehodnocení ŽP obyvatel zpracovatel dokumentace uvádí :

Záložní betonárka bude sloužit výlučně jako rezerva v případě výpadku stávající betonárky a bude mít stejnou  výrobní kapacitu jako stávající betonárka. Souběžný provoz obou betonárek bude vyloučen. Záložní betonárka má jako jediný zdroj el. energie dieselagregát, v  dokumentaci EIA je dána podmínka „ V projektu pro územní rozhodnutí předložit technické řešení blokace chodu dieselagregátu při provozu stávající betonárky“. Tato blokace znemožní souběžný provoz záložní a stávající betonárky.

Oproti současnému stavu, který představuje dopravní zátěž vyvolaná stávající betonárkou,  nedojde tedy při provozu záložní betonárky k žádnému nárůstu výrobní kapacity a nedojde tedy ani k žádnému nárůstu nákladní dopravy surovin a betonu oproti současnému stavu.

B.III. ÚDAJE O VÝSTUPECH

B.III.1. Emise do ovzduší

B.III.1. 1.  Období výstavby

V období výstavby lze předpokládat v důsledku stavebních prací emise TZL, zejména při skrývce a úpravě části pozemku areálu stávající betonárny. Odkrytá plocha bude poměrně malá - 0,3 ha. Navíc působení tohoto zdroje bude pouze krátkodobé (po dobu nejvýše 2 – 3 měsíce), přitom množství emisí TZL z odkryté plochy se obvykle pohybuje v rozmezí 100 – 200 kg/ha/rok. Při předpokládaném působení tohoto plošného zdroje cca 2 – 3 měsíce (do konečných úprav povrchu – zpevnění, zástavba, zatravnění povrchu) lze množství emisí TZL v období výstavby orientačně odhadovat na  nejvýše několik desítek kg.

Vzhledem k úrovni emisí i krátké době působení, lze tento zdroj považovat za nevýznamný.

B.III.1. 2.  Období provozu

V případě betonárek je z hlediska vlivů na ŽP vliv na ovzduší jedním nejvýznamnějších.

Zpracovatel oznámení EIA v té souvislosti znovu upozorňuje, že posuzovaným záměrem je výstavba záložní betonárny, která má sloužit jako rezerva pro stávající výrobnu betonových směsí fy Berger Beton s.r.o. v obci Chýně.

Záložní betonárna bude využívána jen v případě výpadku stávající betonárny (technická porucha a oprava, výpadek el. proudu). Souběh stávající betonárky a záložní betonárky je vyloučený.

V následující tabulce č. 6 je uvedeno porovnání parametrů stávající a záložní betonárky důležitých z hlediska vlivu na ovzduší

Tab. č.6   Porovnání parametrů stávající a záložní betonárky

|  | Stávající betonárka | Záložní betonárka |
| --- | --- | --- |
| Kapacita m3 betonu/hod. | 70 | 70 |
| Kotel na vytápění Výkon , spotřeba paliva/h a za rok | 25 kW, 2,8 m3 ZP/hod. 6 500 m3 ZP/rok. | 25 kW, 2,4 l LTO/hod. Spotřeba LTO/rok – není neuvedena, nemá u záložní betonárky smysl. |
| Ohřev teplé vody Výkon , spotřeba paliva/h a za rok | 47 kW, 4,5l LTO/hod. | 47 kW, 4,5 l LTO/hod. Spotřeba LTO/rok – není neuvedena, nemá u záložní betonárky smysl. |
| Odprášení plnění | Filtry STANELL – emisní konc. TZL – 10 mg/ Nm3 | Filtry – emisní konc. TZL < 20 mg/ Nm3 |
| Odprášení plnění – množství čištěného vzduchu | 15 N m3 /min. | 15 N m3 /min. |
| Emisní vydatnost betonárky jako plošného zdroje | 0,54 g PM10/hod. | 0,54 g PM10/hod. |
| Intenzita vyvolané dopravy | Maximálně 24 TNA obousměrně/hod. a 178 TNA obousměrně za 8 hod. | Maximálně 24 TNA obousměrně/hod. a 178 TNA obousměrně za 8 hod. |
| Náhradní zdroj energie | Není | 303 kVA |

Dále je uveden popis zdrojů znečišťování ovzduší záložní betonárky.

a) bodové zdroje

Vytápění + technologický ohřev

V areálu bude instalován menší kotel na LTO (25 kW) pro vytápění  objektu a ohřívač záměsové vody na LTO o výkonu 47 kW. Dle výkonů se jedná o malé zdroje znečišťování ovzduší.

V rozptylové studii je výpočet imisních příspěvků proveden pro emise škodlivin pro tyto výkony a emisní koncentrace NOx  500 mg/m3 ve spalinách. Tato hodnota byla zvolena na základě údajů o různých kotlích jako horní odhad.  Skutečné emise uvedených zdrojů budou menší.

Hmotnostní toky emisí škodlivin z vytápění + technologického ohřevu jsou uvedeny v rozptylové studii v tabulce č.2 a činí   39,2 g NOx/hod a 8,3 g CO/hod.

Jedná se o velmi nízké hmotnostní toky odpovídající malým zdrojům znečišťování ovzduší.

* Dieselagregát

Bodovým zdrojem znečišťování ovzduší byť se zvláštním provozem bude výduch  dieselagregátu (DA) o výkonu  303 kVA. Ten bude v provozu jen v případě provozu záložní betonárky tzn. v případě výpadku stávající betonárny (technická porucha a oprava, výpadek el. proudu) nebo při servisním provozu (kontrolních zkouškách).

Četnost a délka servisního provozu (kontrolní starty) pro každý dieselagregát se předpokládá 1 x měsíčně po dobu 0,5 hodiny pod zátěží. Celková doba běhu   dieselagregátu se při kontrolních zkouškách předpokládá nejvýše cca 6 h/rok.

Emise škodlivin z dieselagregátu při kontrolních startech se předpokládají následující :

Oxidy dusíku - 21 kg/r, oxid siřičitý – 0,3 kg/r, oxid uhelnatý – 0,5 kg/r

Hodinové emise – NOx – 3,5 kg/h,  oxid siřičitý – 0,05 kg/h, oxid uhelnatý – 0,08 kg/h

Celkové roční emise z dieselagregátu budou záviset na době provozu záložní betonárky.

b) plošné zdroje

* Technologie

Dopravní cesty prachového materiálu včetně pneumatické dopravy jsou zakrytované. Zásobníky cementu jsou odvzdušněny přes kapsové filtry. Max. koncentrace TZL v odpadním plynu za filtry je 20 mg/m3.  Betonárna však kromě primárních zdrojů TZL má řadu zdrojů sekundárních. Jejich emisní vydatnost se stanovuje velmi obtížně a závisí na celé řadě faktorů, zvláště na meteorologických podmínkách (vlhkost), úpravě povrchů, údržbě komunikací apod.

Proto byly v rozptylové studii využity výsledky desetidenního měření v okolí betonárky Libuš, při kterém byly měřeny imisní koncentrace prachu PM10, celkového prachu a prašného spadu.

Naměřené hodnoty sloužily pro výpočet fiktivní emisní vydatnosti plošného zdroje, se kterou pak bylo nadále počítáno při výpočtu imisních příspěvků v okolí betonárny.

* Pojezd vozidel v areálu betonárky

Jako další plošný zdroj jsou v rozptylové studii také  hodnoceny emise škodlivin NOx a CO vznikající při pojezdu vozidel v areálu (viz následující tabulka):

Tab. 7.  Emise z pojezdu v areálu*)

| zdroj | emise | NOx | emise | CO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | g/s | kg/r **) | g/s | kg/r**) |
| areál | 0,016 | 109 | 0,025 | 175 |

*) pro složení dopravního proudu k r. 2006. Vzhledem k používání těžkých nákladních vozidel s naftovými motory, kde jsou emise benzenu minimální, není benzen hodnocen.

**) roční emise jsou platné pro stávající betonárku – u záložního zdroje nemá smysl roční emise stanovit

Je třeba si uvědomit, že emise z pojezdu v areálu jsou prakticky totožné pro stávající a záložní betonárku. Vzhledem k tomu, že bude vyloučený souběžný provoz stávající a záložní betonárky, tak nárůst emisí z pojezdu v areálu betonárny v důsledku posuzovaného záměru tzn. provozu záložní betonárny je prakticky nulový.

V rozptylové studii byly do výpočtů zahrnuty, neboť pojezd v areálu za současného stavu a pojezd v areálu za provozu záložní betonárky nejsou prostorově stejné plošné zdroje.

c) liniové zdroje

Za liniový zdroj znečišťování ovzduší lze označit dopravu vyvolanou provozem stávající nebo záložní betonárky po komunikacích vně areálu betonárky.

Záložní betonárka bude sloužit jako rezerva v případě výpadku stávající betonárky a bude mít stejnou  výrobní kapacitu jako stávající betonárka – 70 m3/hod.. Souběžný provoz obou betonárek je vyloučen (bude to řešeno pomocí blokace provozu dieselagregátu při provozu stávající betonárky).  Buď pojede stávající betonárka nebo při jejím výpadku pojede  záložní betonárka. Intenzita dopravy vyvolané záložní betonárkou je nižší nebo rovná intenzitě dopravy vyvolané stávající betonárkou, trasy vyvolané dopravy v blízkém okolí betonárky zůstávají stejné.

Oproti současnému stavu, který představuje dopravní zátěž vyvolaná stávající betonárkou (nulová varianta), nedojde tedy při provozu záložní betonárky k žádnému nárůstu výrobní kapacity a nedojde tedy ani k nárůstu intenzity nákladní dopravy betonu a surovin pro jeho výrobu vyvolané provozem betonárky.

Oproti nulové variantě (provoz stávající betonárky) nedochází v případě záložní betonárky u vyvolané dopravy po komunikacích vně areálu betonárky k žádným změnám.

Proto není v tomto oznámení EIA ani v rozptylové studii řešeno znečištění ovzduší vlivem dopravy vyvolané provozem záložní betonárky po komunikacích vně areálu betonárky.

Nulový nárůst vyvolané autodopravy znamená, že u posuzovaného záměru nepřipadají z hlediska dopravy v úvahu kumulativní vlivy s dopravou vyvolanou připravovaným záměrem Logistické centrum Chýně.

B.III.2.  Odpadní vody

B.III.2.1. Splaškové odpadní vody

* Stávající betonárka

Objekt kanceláří, šaten, WC, materiálový sklad, laboratoř, dílna a rozvodna je proveden z osmi typových kontejnerů fy KONE s.r.o., které jsou uloženy na mělké betonové základové desce. Tento objekt je připojen na kanalizační sběrač obecní ČOV.

Produkce splaškových vod  odpovídá spotřebě pitné vody pro 11 pracovníků a  je prognozována na úrovni 196 m3/rok. Splaškové odpadní vody jsou odváděny do veřejné splaškové kanalizace.

* Záložní betonárka

Záložní betonárka bude v provozu jen při výpadku stávající betonárky a k její obsluze budou využiti pracovníci obsluhující stávající betonárku.

V souvislosti s realizací posuzovaného záměru tzn. výstavby záložní betonárky nedochází k nárůstu počtu pracovníků a nedochází tedy k nárůstu množství splaškových vod.

Množství splaškových odpadních vod zůstane na současné úrovni, která činí  196 m3/rok.

B.III.2.2. Technologické odpadní vody

Za technologické odpadní vody se považují vody použité při vymývání domíchávačů a při vymývání technologického zařízení. Při vlastní výrobě betonu nevznikají odpadní vody, neboť veškerá voda použitá pro záměs betonové směsi se spotřebuje v procesu.

* Stávající betonárka

Množství technologických odpadních vod z vymývání domíchávačů a vymývání technologického zařízení je cca 25  m3/den a 4 900 m3/rok.

Součástí stávající betonárky je objekt recyklačního zařízení a betonové mycí plochy sloužící k mytí mixů. Jedná se o uzavřený okruh mezi betonárkou a  recyklačním zařízením. Veškeré technologické odpadní vody jsou zpětně využívány k výrobě betonových směsí.

Schema provozu recyklačního zařízení je na obr.č.7 v příloze č.2.

Recyklační zařízení je umístěno v podzemí a sestává ze zásobní nádrže a dvou usazovacích kontejnerů. Zbytkový beton a výplachová voda z pojízdných domíchávačů, jakož i vymývací voda z betonárky je svedena do  usazovacích kontejnerů. Tam se usazují větší pevné částice, které se odvážejí buď na skládku nebo se znovu využívají ve výrobě.

Přepadová voda z usazovacích kontejnerů, jakož i povrchová voda z oblasti dvora a zpevněných ploch, kde se vozidla čistí, je odváděna přes odlučovač ropných látek do zásobní nádrže.  Z ní se tato voda potom v uzavřeném oběhu znovu používá jednak k čištění vozidel, jednak se přivádí do výrobního procesu jako záměsová voda betonu.

Výstup technologických vod je nulový, veškeré vody se spotřebují ve výrobním procesu a do kanalizace či recipientu není odváděna žádná odpadní technologická voda.

* Záložní betonárka

Ve vztahu k produkci technologických odpadních vod lze konstatovat, že oproti současnému stavu nedojde prakticky k žádné změně. Záložní betonárna bude v provozu jen v případě výpadku stávající betonárky a bude mít stejnou kapacitu výroby betonu jako stávající betonárka, počet vymývaných domíchávačů bude stejný jako u stávající betonárky. Množství technologických odpadních vod z vymývání domíchávačů a vymývání technologického zařízení bude stejný - cca 25  m3/den.

Záložní betonárka bude v případě jejího nasazení využívat stávající recyklačního zařízení a veškeré technologické odpadní vody vzniklé v důsledku provozu záložní betonárky budou rovněž zpětně využívány k výrobě betonových směsí.

Záložní betonárka bude tedy mít nulový výstup technologických vod a do kanalizace nebude odváděna žádná odpadní technologická voda.

B.III.2.3. Dešťové vody

Celková plocha určená pro výstavbu záložní betonárky je cca  0,31 ha. Instalace záložní betonárky si vyžádá sice vybudování nových zpevněných ploch, ale bude to v podstatně menším rozsahu než u stávající betonárky Berger Beton s.r.o. Menší rozsah vybudování nových zpevněných ploch je dán tím, že v případě provozu záložní betonárky bude využíváno zázemí stávající betonárky -  administrativní objekty, zpevněné plochy pro parkování a mytí domíchávačů.

Zpevněná živičná plocha bude zaujímat 1600 m2. Zbývající část plochy určená pro instalaci záložní betonárky bude  umožňovat zasakování, jedná se o

- zatravněné plochy a  stínící val, zelené plochy – 1060 m2

- vnitroareálovou komunikaci se štěrkovým povrchem –  440 m2.

Celkové odtokové množství dešťových vod ze zpevněné plochy lze pak stanovit za použití vztahu:

Q = Pr * I * k kde Pr je redukovaná odvodněná plocha, I je intenzita směrodatného deště v l/s/ ha a k je bezrozměrný součinitel odtoku.  Intenzita směrodatného deště s dobou trvání 15 min a periodicitou 1 je pro posuzovanou oblast 184,55 l/s/ha, koeficient odtoku pro živičné a betonové plochy uvažujeme  0,8. Za těchto předpokladů vychází odtok z dané odvodněné plochy 24,4 l/s. Za 15 minut odteče z uvažované plochy 21,9 m3 vody.

Roční odvedené množství dešťových vod ze zpevněné plochy záložní betonárky lze přibližně odvodit z ročního srážkového úhrnu, který činí 527 mm, tj. 527 l/m2.

Roční množství dešťových vod odvedených ze zpevněné plochy záložní betonárky je za těchto podmínek  zhruba 840  m3.

Odvodnění zpevněných ploch záložní betonárky bude provedeno podélným a příčným sklonem do obvodových odvodňovacích rigolů.

Menší část dešťových vod  (zhruba čtvrtina) bude odváděna do dešťové kanalizace a do dešťové akumulační  nádrže (stávající zásobní nádrž). Ze zásobní  nádrže bude přečerpávána dešťová voda do nádrže recyklačního zařízení a bude používána v procesu výroby betonových směsí a k vymývání mixů.

Zbývající  část dešťových vod se tak jako u stávající betonárky zasákne do terénu pomocí zasakovacích jímek, které budou v rámci výstavby záložní betonárky zřízeny.   Lze dodat, že zasakovací jímky stávající betonárky jsou plně funkční.

Při provozu záložní betonárky sice nelze zcela vyloučit úkapy z používaných mechanismů a automobilů , ale záložní betonárka bude v provozu jen při výpadku stávající betonárky   nebo při výpadku dodávky el. energie z rozvodné sítě. Dle sdělení zástupce fy BERGER Beton s.r.o. delší výpadek stávající betonárky od jejího  uvedení do provozu v červnu 2005 ještě nenastal. Jednalo se jen o několik krátkodobých odstávek, které trvaly do 1 hodiny.

Provoz záložní betonárky lze tedy očekávat  s minimální četností. Frekvence pohybu nákladních automobilů po zpevněné ploše záložní betonárky i štěrkové vnitroareálové komunikaci bude rovněž velmi nízká a riziko znečištění zpevněných ploch záložní betonárky látkami škodlivými vodám (úkapy) je velmi nízké.

Pozn. - počet  domíchávačů stávající betonárky se v souvislosti s výstavbou záložní betonárky nemění a domíchávače využívají zpevněné plochy stávající betonárky pro parkování a mytí. Dešťové vody ze zpevněných ploch stávající betonárky, které mohou být kontaminovány ropnými látkami, jsou čištěny na odlučovači ropných látek.

B.III.3.  Odpady

B.III.3.1. Odpady vznikající ve fázi výstavby

Při výstavbě a instalaci záložní betonárky Chýně bude vznikat  velmi malé množství odpadů, je to dáno následujícími důvody.

Na ploše určené pro záložní betonárku byla již provedena skrývka, jedná se převážně o

ornici a podorničí, kde nakládání s materiálem tohoto charakteru podléhá předpisům na ochranu ZPF a nejsou proto deklarovány jako odpad. Ornice a podorničí budou využity při ozelenění areálu Berger Beton s.r.o.

Výkopový materiál bude použit při konstrukci ochranného valu.

Zařízení mobilní betonárky sestává z hotových komponent, které budou smontovány na vymezené ploše.

Provoz záložní betonárky bude využívat zázemí stávající betonárky -  administrativní objekty, zpevněné plochy pro parkování a mytí domíchávačů.

Během výstavby lze očekávat vznik odpadů uvedených v následující tabulce č.8 :

Tabulka č.8   -  Odpady vznikající ve fázi výstavby

| Název odpadu | Katalogové Číslo | Kategorie | Množství t | Nakládání s odpadem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Papírové a lepenkové obaly | 150101 | O | 0,2 – 0,3 | Využití - sběr |
| Beton | 170101 | O |  | Skládka |
| Dřevo | 170201 | O | 0,1 – 0,2 | Spálení, skládka |
| Asfaltové směsi neuvedené pod č.17 03 01 | 170302 | O | 0,3 – 0,5 | Skládka |
| Kabely | 170411 | O | 0,01 – 0,03 | Využití - sběr |
| Izolační materiály | 170604 | O | 0,05 | Skládka |
| Směsný komunální odpad | 200301 | O | 0,5 | Předání oprávněné osobě |

Kromě uvedených odpadů nelze vyloučit i vznik jiných druhů odpadů (např. zbytků obalů od nátěrových hmot, lepidel), ale jejich množství bude minimální ( v kilogramech).

V doporučeních předkládaného oznámení EIA jsou formulována následující opatření :

(  v prováděcím projektu budou upřesněny jednotlivé druhy odpadů v etapě výstavby,

stanovena kategorizace i  jejich množství a předpokládané způsoby jejich využití či

odstranění

(  investor předloží ke kolaudaci stavby specifikaci druhů a množství odpadů

vzniklých v průběhu výstavby a doloží způsob jejich využití či odstranění.

B.III.3.2. Odpady z provozu záložní betonárky

Z vlastního provozu záložní betonárky se předpokládá vznik velmi malého množství odpadů, v žádném případě zde nebudou vznikat nové druhy odpadů oproti stávající betonárce. Je to dáno tím, že záložní betonárna je provozně prakticky stejná jako stávající betonárka a bude v provozu jen v případě výpadku stávající betonárky.

Nedochází k nárůstu počtu pracovníků betonárky, proto nedojde  k nárůstu množství směsného komunálního odpadu.

Ve vztahu k produkci technologických odpadních vod lze konstatovat, že oproti současnému stavu dojde  k minimální změně. Záložní betonárna bude v provozu jen v případě výpadku stávající betonárky a bude mít stejnou kapacitu výroby betonu jako stávající betonárka, počet vymývaných domíchávačů bude stejný jako u stávající betonárky. Množství technologických odpadních vod z vymývání domíchávačů a vymývání technologického zařízení v současnosti činí cca 25  m3/den.

V případě nasazení záložní betonárky dojde k velmi malému nárůstu množství odpadu zachyceném v recyklačním zařízení (odpad z recyklace užitkové vody charakteru stavebního odpadu podskupiny 1701 kategorie O), neboť ten den se bude muset vymýt jak zařízení stávající betonárky tak zařízení záložní betonárky. Nárůst množství odpadu zachyceném v recyklačním zařízení (odpadu podskupiny 1701 kategorie O) lze odhadovat v návaznosti na málo častý provoz záložní betonárky nejvýše na 50 – 100 kg/rok.

Rovněž nedojde k nárůstu množství kalu z odlučovače ropných látek, neboť dešťové vody ze zpevněných ploch záložní betonárky nejsou odváděny přes odlučovač ropných látek (viz předcházející kapitola B.III.2.3. Dešťové vody).

V rámci areálu Berger Beton s.r.o. dojde  pouze k nárůstu množství následujících odpadů uvedených v tabulce č.9. S výjimkou  odpadu z recyklace užitkové vody, půjde o odpady, které u záložní betonárky budou vznikat zejména v provozu technologických zařízení a jejich  údržby.

Tabulka č.9   - Odpady z provozu záložní betonárny, u nichž dojde k nárůstu

| Název odpadu | Katalogové Číslo | Kategorie | Nárůst množství | Nakládání s odpadem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Odpadní oleje | 130208 | N | Desítky kg/r | Předání oprávněné osobě |
| Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné | 150110 | N | Kilogramy/rok | Předání oprávněné osobě |
| Odpad z recyklace užitkové vody – zejména drobné frakce betonu | Odpad podskupiny 1701 | O | 50 – 100 kg/rok | Využití v betonárce, případně skládka |
| Zářivka a jiný odpad obsahující Hg | 200121 | N | Kilogramy/rok | Předání oprávněné osobě |

Jedná se zejména o obaly znečištěné škodlivinami, upotřebené mazací oleje, dále půjde o použité zářivky a výbojky. Jejich množství budou zanedbatelná (kg/rok nebo u zářivek kusy/rok), v případě  upotřebených mazacích olejů půjde nejvýše o desítky kg/rok.

Výše uvedené druhy odpadů již ve stávajícím areálu Berger Beton s.r.o. vznikají,  jsou odděleně shromažďovány a jejich odstraňování je zajištěno smluvně oprávněnou osobou.

Provoz záložní betonárky nevyvolává z hlediska odstraňování odpadů sebemenší problémy. Budou vznikat prakticky stejné odpady jako v současnosti, pouze se u některých odpadů zvětší nevýznamně jejich množství.

Pro shromažďování odpadů vznikajících v důsledku provozu záložní betonárky bude využit stávající systém odpadového hospodářství, který je  v Berger Beton s.r.o. zaveden.

Odstraňování odpadů v souladu s platnými právními předpisy bude zajištěno tak jako v současnosti, a to na smluvním základě u oprávněných osob .

B.III.4.  Ostatní výstupy (hluk, vibrace, záření, zápach)

B.III.4.1.  Hluk

Pro zhodnocení vlivů dopadu posuzovaného záměru byla zpracována hluková studie, která je zařazena jako příloha č.4 v části H tohoto oznámení EIA. Do kap.B.III.4. Hluk a vibrace  tohoto oznámení EIA byly z hlukové studie zařazeny jen vybrané informace.

B.III.4.1.1. Období výstavby

Záložní betonárna bude vybudována v areálu stávající betonárny, tj. v areálu firmy Berger Beton s.r.o. v Chýni s tím, že bude situována cca 30 – 40 m východně od stávající betonárky. Výstavba (včetně ukončení) bude realizována v průběhu roku 2006 – zahájení výstavby ve III. čtvrtletí 2006 a ukončení výstavby ve IV. čtvrtletí téhož roku. Výstavba (včetně dopravy) bude probíhat výhradně v denní době, nejdéle v časovém úseku 7 – 21 hodin.

Stavební práce budou realizovány na volné části uzavřeného oploceného areálu.

Základní terénní úpravy celého areálu byly provedeny již v rámci realizace stávající betonárny.  Zemina z výkopových prací souvisejících s výstavbou záložní betonárky nebude odvážena mimo areál betonárky, ale bude využita k zhotovení zemního valu jehož umístění je navrhováno na východní hranici areálu, tj. ve směru k území chatové osady.

Do kategorie stavebních materiálů dopravovaných na staveniště po veřejných komunikacích patří hlavně kamenivo - podsypový materiál. Betonovou směs pro zhotovení základů pro uložení konstrukce záložní betonárny si firma zajistí z vlastní produkce. Vlastní instalace mobilní záložní betonárny bude mít minimální nároky na dopravu. Celkově bude technologie mobilní záložní betonárny přivezena 6 návěsovými soupravami.

Doprava stavebních materiálů a konstrukcí bude v období výstavby na staveniště vedena ze stávajícího vjezdu (výjezdu) z veřejné komunikace III/00514. Vzhledem k minimálnímu rozsahu hrubých stavebních prací,  budou veřejné komunikace obslužnými vozidly stavby přitěžovány pouze po velmi krátkou dobu (několika týdnů) a nikoliv po celou dobu trvání stavby. Tak jako v případě běžného provozu nebude vedena přes obec Chýně.

Nároky na dopravu po veřejné komunikační síti budou v období výstavby tedy velmi malé. Pokud budeme brát jako měřítko jednorázovou přepravu konstrukce záložní betonárny, pak lze odhadovat přitížení veřejné komunikační sítě nejvýše do 10 obousměrných pojezdů TNA za den (INAd = 10), což představuje nejvýše cca 1 obousměrný pojezd TNA za hodinu.

Zdroje hluku v období výstavby jsou uvedeny a popsány v hlukové studii v kapitole.6.

Pro stanovení očekávaného přenosu hluku do životního prostředí v období výstavby (práce budou probíhat pouze v denní době od 7 do 21 hodin) byly vytipovány používané stavební mechanismy, jejich přehled je v hlukové studii v kap.6.2.1.

Z provedeného rozboru předpokládané skladby, provozu mechanizmů a vyvolané dopravy v období výstavby vyplynulo, že nejvyšší zatížení venkovního prostoru hlukem přenášeným z prostoru staveniště:

- z provozu mechanizmů lze očekávat v etapě těžkých stavebních prací kdy se předpokládá hluková emise  až v úrovni LAeq,T ( 90,5 dB.

B.III.4.1.2. Zdroje hluku během provozu záložní betonárny

V období provozu záložní betonárky se na přenosu hluku do venkovního prostoru z areálu betonárny v rozhodující míře podílejí:

- technologické stacionární zdroje hluku, které jsou bezprostřední součástí kompaktní výrobní linky (jsou v ní pevně zabudovány) – míchacího jádra. Jedná se o stroje a zařízení, která v průběhu výrobního procesu zajišťují následně (i souběžně) provádění operací jako dávkování kameniva, cementu, plastifikačních přísad a vody do míchačky, promíchání směsi a nakonec její převedení do přepravních prostředků - betonmixů. Tyto operace probíhají v automatickém režimu, který je řízen mikroprocesorovým řídícím systémem z velínu.

- mechanizmy zajišťující přepravu kameniva z boxů do řadového kapsového zásobníku linky, pohybující se po ploše areálu (kolový nakladač pojíždějící mezi boxy uloženého kameniva a kapsovým zásobníkem)

- betonmixy při plnění betonové směsi (hluk motoru a mechaniky domíchávání)

- zařízení (kompresor), zajišťující pneumatickou vykládku sypaného cementu z autocisterny do zásobníků (sil)

- vyvolaná doprava (těžké nákladní automobily) na vnitroareálových komunikacích včetně vjezdů a výjezdů z areálu

- dieselagregát jako zdroj elektrické energie pro záložní betonárku

Hlukové parametry uvedených zdrojů hluku jsou popsány v hlukové studii v kapitole 5.2.

Záložní betonárka bude používána výlučně  jako rezerva místo stávající kompaktní betonárky (při výpadku  stávající betonárky). Proto je nutno intenzitu vyvolané dopravy a hluk touto dopravou vyvolaný (ať již na vnitroareálových komunikacích nebo na okolních komunikacích vně areálu) porovnávat s  nutno intenzitou vyvolané dopravy u stávající betonárky.

Vzhledem k shodné kapacitě výroby betonové směsi stávající a záložní betonárny a vyloučení jejich souběžného provozu zůstává vyvolaná doprava na vnitroareálových komunikacích zachována, tj. průměrný obousměrný pojezd 10 TNA/hod. a maximální obousměrný pojezd 24 TNA/hod. (Jedná se o stejné hodnoty, které byly použity při hodnocení v dokumentaci EIA v roce 1999 pro záměr betonárky Chýně tzn. pro dnes již stojící betonárku).

Pro demonstraci maximálního zatížení venkovního prostoru z dopravy v areálu byla k výpočtu v hlukové studii zadáno maximální dopravní zatížení, tj. obousměrný pojezd 24 TNA/hod. uvnitř areálu (v denní době).

Zadání k výpočtu pro stacionární zdroje hluku a vyvolanou dopravu na vnitroareálových komunikacích je v hlukové studii v kapitole 5.3.

Vyvolaná doprava vně areálu

Dalším hodnoceným zdrojem hluku u betonárek bývá doprava vně areálu betonárky vyvolaná dopravní obsluhou betonárky t.j. hluk betonmixů odvážejících beton  a TNA dovážejících cement, kamenivo do betonárky. Jedná se o hluk automobilů na používaných  komunikacích mimo areál betonárky.

Výstavbou záložní betonárny nedojde k žádné změně komunikačního napojení na veřejnou silniční síť. Záložní betonárna bude využívat stávající dopravní trasy a ostatní stávající infrastrukturu stejně jako stávající betonárka. Vzhledem k vyloučení souběhu provozu stávající a záložní betonárny a srovnatelným výrobním kapacitám zůstane nezměněna intenzita vyvolané obslužné dopravy vně areálu. Nedojde tedy ani k nárůstu intenzity dopravy betonu na okolních komunikacích oproti současnému stavu. Vliv dopravy na hlukovou situaci v okolí komunikací vyvolaný záložní betonárkou je stejný jako vliv dopravy vyvolaný stávající betonárkou, tzn. oproti současnému stavu nedojde ke změně resp. nárůstu hlukového zatížení okolí komunikací.

B.III.4.2. Vibrace, záření

Ve stávající  betonárně v Chýni není  provozován žádný zdroj vibrací  projevující se významnějším způsobem  v okolí  betonárny.

Některé zdroje hluku v záložní  betonárně jsou i zdroji vibrací (např. vzduchotechnická zařízení, vzduchovody), jako prostředky ke snížení vibrací a přenosů vibrací od vzduchotechnických zařízení jsou předpokládána následující antivibrační opatření:

- zařízení, která jsou zdrojem nežádoucích vibrací a otřesů, jsou uložena na kovových aj.   izolátorech chvění (silentblocích)

- vzduchovody jsou na závěsech od stavební konstrukce pružně oddělených

- jednotky a izolátory jsou od potrubní sítě odděleny pružnými dilatačními vložkami.

Proto ani v záložní betonárce nebude  provozován žádný zdroj vibrací  projevující se významnějším   v okolí  betonárny

V období výstavby budou zdrojem lokálních vibrací, které neovlivní území mimo staveniště, budou  některé stavební mechanismy  během výstavby (např. rýpadlo).

Ve stávajících  technologických zařízeních betonárky v Chýni ani u mobilní záložní betonárky nejsou a nebudou instalována zařízení, která by byla zdrojem elektromagnetického nebo radioaktivního záření.

B.III.4.4.	Pachové látky

Betonárka není zdrojem emisí pachových látek.

B.III.5. Doplňující údaje

Vzhledem k charakteru záměru nejsou žádné další doplňující údaje uváděny.

C.         ÚDAJE O STAVU   ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

V DOTČENÉM  ÚZEMÍ

C.I.  Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik

dotčeného území

C.I.1. Dosavadní využívání území a priority jeho trvale udržitelného

využívání.

Přírodní prostředí širšího zájmového území Chýně  a okolí  vykazuje známky poměrně značného strukturního a funkčního zjednodušení, zapříčiněného zejména výraznými intenzifikačními zásahy do nelesní krajiny v průběhu 60. - 80. let (zornění nad 80%, odvodnění původních luk, vysoká míra upravenosti malých vodotečí - Litovický potok.

Pro k.ú. obce Chýně   lze uvést velmi nízký  koeficient ekologické stability,  daný zejména  velkými výměrami intenzivně využívaných polí, které jsou jen lokálně prokládány místními mírnými terénními depresemi či elevacemi.

Lesnatost území kolem Chýně  je velmi nízká a celkově je pro k.ú. Chýně  možno doložit nepříliš hodnotný krajinný reliéf, s relativně nevýraznou vertikální členitostí.

Dominantními prvky krajinného rázu jsou především větší polní celky, dále pak liniové prvky doprovodných stromořadí podél silnic, liniové prvky inženýrských sítí, upravených vodotečí  a železniční trať.

Do stávající mozaiky krajinného rázu výrazně vstupují dominantní vodní plochy rybníků u Chýně ( Bašta a Strahovský) a dále u Hostivic  Břevský a Litovický s doprovodnými porosty.

Jde o území, jehož průvodní krajinný ráz s převládajícím charakterem strukturní mozaiky drobnějšího měřítka je však výrazně narušen zcelením pozemků do velkých honů orné půdy, spojený s redukcí liniových prvků mezí, úvozů a polních cest.

V těsné blízkosti areálu Berger Beton s.r.o. vedou dvě komunikace, a to hlavní silnice procházející obcí Chýně a silnice z Chýně do Litovic resp. Hostivic. Obě komunikace jsou lemovány nepravidelným stromovým doprovodem topolů a ovocných stromů. Rovněž drobná vodoteč ohraničující zájmovou plochu ze západu je doprovázena vrbo-topolovou alejí.

Samotná zájmová plocha i blízké okolí je protkáno sítí nadzemního elektrického vedení.

Z hlediska hodnocení krajinného rázu lze konstatovat, že jde o území, jehož původní krajinný ráz s převládajícím charakterem strukturní mozaiky drobnějšího měřítka je narušen zejména výstavbou antropogenních staveb (průmyslové a skladové areály, plocha letiště Praha - Ruzyně), liniových staveb (silnice, železnice, elektrické vedení), zcelením pozemků do větších honů orné půdy, spojený s redukcí liniových prvků mezí, úvozů a polních cest. Podrobnější hodnocení lze nalézt ve studii vlivu na krajinný ráz, která je v příloze č.6 této dokumentace EIA.

V části B.I. bod 8 je konstatováno, že vliv  instalace záložní betonárky v areálu Berger Beton s.r.o. se projeví  pouze  přímo v areálu a v jeho nejbližším okolí .

Lokalita záměru – tou je prostor stávajícího areálu Berger Beton s.r.o., který se nachází se nachází mimo zastavěnou část obce, v její východní části.

Areál Berger Beton s.r.o. je součástí území určeného pro živnostenské a výrobní aktivity.V současnosti jsou zde již vybudovány kombinát AGRAS, sklad Plzeňských pivovarů, OK TRANS PRAHA LOGISTIKA ap.

Priority trvale udržitelného využívání území  - vyplývají např. z meziodvětvových a odvětvových koncepcí, územně plánovacích dokumentací nebo strategií regionálního rozvoje. Zpracovatelům oznámení EIA není známo, že by se lokality areálu  Berger Beton s.r.o., kde má být instalována záložní betonárka, týkala nějaká meziodvětvová a odvětvová koncepce nebo strategie regionálního rozvoje. Priority využívání tohoto území určuje územní plán obce Chýně, v něm je území areálu  Berger Beton s.r.o. vedeno s funkčním využitím  území pro průmyslovou výrobu,  služby a sklady.

C.I.2. Relativní zastoupení, kvalita a schopnost regenerace přírodních zdrojů

Posuzovaný záměr představuje výstavbu záložní betonárny v dosud volné části areálu Berger Beton s.r.o.

Záměrem nejsou přímo prostorově ani nepřímo dotčena zvláště chráněná území nacházející se v  blízkosti areálu Berger Beton s.r.o. - přírodní památka Hostivické rybníky severovýchodně od areálu) a VKP stromořadí topolů a regionální biokoridor podél  Litovického potoka (RBK 26,27).

S výjimkou výše uvedených zvláště chráněných území je okolí areálu Berger Beton s.r.o. významně negativně ovlivněno antropogenními vlivy, jeho přírodní kvalita a ekologická stabilita je nízká. Stávající ekosystémy (převážně obhospodařované agrocenózy) v území jsou značně zranitelné negativními vlivy. Regenerace na kvalitní přírodní prvky v území se generelem rozvoje nepředpokládá.

C.I.3. Schopnost přírodního prostředí snášet zátěž

Vliv výstavby a provozu záložní betonárky se projeví jen v areálu Berger Beton s.r.o. a jeho nejbližším okolí. Přírodní prostředí je v nejbližším okolí řešené plochy i na vlastní ploše budoucí výstavby záložní betonárky, která je výlučně uvnitř  areálu Berger Beton s.r.o. , schopno  z hlediska jednotlivých  složek životního prostředí unést zátěž spojenou s výstavbou i  provozem záložní betonárky.

* Územní systém ekologické stability

Generel územního systému ekologické stability pro katastrální území sídel Hostivice, Litovice, Jeneč a Chýně, který vychází z ÚTP NR - R ÚSES ČR, zpracovala firma Lareco, Jičínská 39, Praha 3 s cílem regenerace a ochrany kulturní krajiny v katastrálním území obce Chýně, které je intenzivně zemědělsky využíváno a nese výrazné negativní stopy socialistické zemědělské velkovýroby.

Výřez z generelu ÚSES je na obr.č.8 v příloze č.2,  dále je  v příloze č,2 na obr.č.9 výřez z mapy ÚP obce Chýně s prvky ÚSES.

Dle generelu ÚSES na obr.č.8 jsou kostrou ÚSESu ekologicky stabilnější krajinné segmenty, působící jako biocentra nebo jako biokoridory, případně jako interakční prvky.

Biocentra jsou prakticky genetické zásobárny pro uchování regionálního geofondu živých organismů (rostlinných i živočišných), biokoridory zajišťují komunikaci mezi nimi, tedy umožňují volné šíření původních přirozených společenstev do okolí s cílem udržení ekologické rovnováhy a interakční prvky představují segmenty liniového charakteru, zprostředkující příznivé spolupůsobení ostatních krajinných prvků na místní úrovni.

V blízkém okolí areálu Berger Beton s.r.o. se nacházejí

- severozápadně od areálu Berger Beton s.r.o.  regionální biokoridor RBK 27 : Úsek rybník Bašta – RBC Břevská rákosina, jedná se o upravený Litovický potok s ojedinělými mokřadními porosty

- severovýchodně až východně regionální biocentrum  RBC 5 Břevská rákosina a Hostivické rybníky, jedná se o přírodní památku Hostivické rybníky, kde jsou habrová a  buková doubrava s topolovými monokulturami, rákosiny a mokřadní porosty, RBC 5 je významná ornitologická lokalita

- severozápadně od areálu Berger Beton s.r.o.  regionální biokoridor RBK 26 : Úsek Remíz u železnice okolo Litovického potoka, jedná se o nivní a mokřadní porosty podél Litovického potoka

Žádná z uvedených koster ekologické stability nebo žádný z interakčních prvků nejsou posuzovanou instalací záložní betonárky v areálu Berger Beton s.r.o. nijak dotčeny.

Jak regionální biokoridory RBK 26, 27 tak  RBC 5 nebo LBK 31 (viz dále) , které jsou poměrně blízko od areálu  Berger Beton s.r.o., nebudou negativně posuzovanou stavbou nijak ovlivňovány.

Se záměrem zvýšit podíl zeleně v řešeném území je navrženo v generelu ÚSES vysázet doprovodnou ochrannou zeleň podél navržených komunikací i polních cest, které již v území existují.

Zachování a respektování všech těchto prvků ÚSES je zejména v oblasti katastru obce Chýně  nezbytné, neboť se jedná o krajinu výrazně zdeformovanou nepřiměřenou přeměnou všech příznivých ploch (luk, mezí, remízků, cest) na ekologicky málo stabilní ornou půdu.

Na uvedené regionální segmenty ÚSES navazují prvky lokálního ÚSES. V hodnoceném území prochází v blízkosti areálu Berger Beton s.r.o. lokální biokoridor LBK 31 (alej TPC).

Krajinný ráz je určen pozicí a interakcí urbanizovaného území hlavního města Prahy a dříve převážně zemědělské krajiny okresu Praha - západ. Jedná se o sporadicky zalesněnou parovinu až pahorkatinu s poměrně řídkou sítí málo vodných toků, jejíž erozivní činností byla původní plošina rozčleněna na plochá mělká údolí. Poměrně husté osídlení je vázáno převážně na obce do 2000 obyvatel. Rovinné plochy plošiny byly převážně využity pro zemědělskou velkovýrobu, nezcelené uzůstaly prakticky pouze zemědělsky těžko využitelné plochy podél vodních toků a zamokřená území. V území je poměrně hustá dopravní infrastruktura. V posledních letech  se na  krajinném rázu začíná projevovat tlak podnikatelských aktivit (obchodní a skladové areály, živnostenské a obchodní zóny, nákupní parky, technopoly) zejména při páteřních dopravních tazích a jejich křížení. Do struktury sídel se začíná promítat trend bydlení na venkově a stěhování z hlavního města Prahy - satelitní městečka rodinných domků a bungalovů.

* Chráněná území,   ochranná pásma

Chráněná území - objekty a území, chráněná podle zák. č. 114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny, se nachází v bezprostředním sousedství  areálu stávající betonárky i uvažované stavby. Jedná se o následující objekty a území:

Přírodní památka (PP) Hostivické rybníky.

Jedná se o objekt chráněný ve smyslu §14 odst 2 písm. f) zákona č. 114/92 Sb. Vyhlášena v roce 1996. Hranice PP (resp jejího ochranného pásma) probíhá podél silnice Hostivice - Chýně,   která omezuje východní okraj území.

Stromořadí topolů, lemujících tuto silnici a polní cesta ohraničující pozemek na západě, jsou chráněny jako významné krajinné prvky (§3 písm. b) zákona o ochraně přírody) a jsou součástí systému ekologické stability.

Podél Litovického potoka probíhá významný biokoridor regionálního významu.

Ochranná pásma – výstavbou záložní betonárky nebudou přímo dotčena žádná ochranná pásma.

Pásmo hygienické ochrany (PHO) vodních zdrojů nejsou stavbou dotčena.  Hranice PHO jímacích vrtů  Zličín II.stupně leží zhruba 2 km jihovýchodně, a nebude nijak dotčeno.

Stavba je realizována uvnitř ochranných pásem letiště Ruzyně, jedná se o vnější ochranná pásma letiště Ruzyně (pásmo s výškovým omezením staveb, pásmo proti nebezpečným a klamavým světlům atd.), rozsah je zřejmý z mapy širších vztahů v příloze č.2 na obr.6.

Ochranná pásma vyplývající z horního zákona a navazujících předpisů (chráněná ložisková území a dobývací prostory) nejsou stavbou dotčena..

Lokalita areálu Berger Beton s.r.o. není součástí zvláště chráněných částí přírody včetně evropsky významných lokalit a ptačích oblastí (systém Natura 2000).

Dle stanoviska KÚ Středočeského kraje jako orgánu ochrany přírody z 31.3.2006 (viz příloha č.1) lze vyloučit významný vliv posuzovaného záměru na evropsky významné lokality a ptačí oblasti.

*Území historického, kulturního nebo archeologického významu

Na území areálu   Berger Beton s.r.o. a v jeho nejbližším okolí se nevyskytují žádné památkově chráněné objekty, ani architektonicky nebo historicky cenné stavby. Nevyskytují se ani v takových vzdálenostech, aby mohly být stavbou výrazně ovlivněny.

Z bližších významnějších objektů, které jsou ve vzdálenosti do 3 km od místa stavby uvádíme:

Hostivice - barokní, dvoupatrový zámek s kaplí z poloviny 17 stol., přestavěný kolem r. 1734.

Dále gotický kostel sv. Jakuba, zpustošený za třicetileté války, opraven a barokně přestavěn. Pozdně barokní fara z 18. stol., na hřbitově figurální a znakové náhrobky.

Posuzovaná stavba se nachází v lokalitě, kde je nutné podle vyjádření Středočeského Musea z roku 2004 zajistit v průběhu veškerých zemních prací archeologický výzkum na náklady investora. Významnější archeologické nálezy však nelze, vzhledem k využití území v minulosti, předpokládat.

Území hustě zalidněné

Lokalita záměru - areál Berger Beton s.r.o. se nachází na východním okraji obce Chýně mimo obytnou zástavbu. Obec Chýně představuje typické menší sídlo v okolí Prahy s převažující novou i starší zástavbou objektů pro individuální bydlení.

Jde samozřejmě o oblast hustě osídlenou, a je zde řada projevů lidské činnosti – silnice, podzemní rozvody inženýrských sítí, drenáže, na jihovýchodním okraji obce Chýně je území určené pro živnostenské a výrobní aktivity.V současnosti jsou zde již vybudovány kombinát AGRAS, sklad Plzeňských pivovarů, OK TRANS PRAHA LOGISTIKA ap.

Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení (včetně starých zátěží)

Zájmové území je zatíženo zejména emisemi škodlivin z přilehlé automobilové dopravy, dále  emisemi znečišťujících látek z oblasti Prahy jako plošného zdroje znečišťování ovzduší .

Rovněž je zatěžováno emisemi hluku, zejména z autodopravy a živnostenských a výrobních aktivit (kombinát AGRAS, sklad Plzeňských pivovarů, OK TRANS PRAHA LOGISTIKA, BERGER Beton s.r.o.).

Za území zatěžovaná nad míru únosného zatížení lze považovat ta území, u nichž jsou překračovány určité limitní hodnoty např. hlukového či imisního zatížení. Takováto území se v blízkém okolí areálu BERGER Beton s.r.o. nevyskytují.

Stará zátěž (z hlediska kontaminace půdy apod.) –  antropogenní kontaminace půdy, horninového prostředí a podzemních vod nebyla ani při výstavbě stávající betonárky ověřována. Vzhledem k předešlému využití území však nelze očekávat vyšší obsahy znečišťujících látek. Předpokládat lze pouze ovlivnění kvality podzemních vod splachy s komunikací (zimní údržba).

Proto není třeba uvažovat se starými ekologickými zátěžemi.

Jak ale vyplývá z provedených vyhodnocení vlivů posuzovaného záměru  (instalace a provoz záložní betonárky) na životní prostředí, nevnese záměr do území další významnou ekologickou zátěž, která by významnějším způsobem zhoršila stávající stav.

Instalace záložní betonárky, která bude v provozu výlučně jen při výpadku stávající betonárky, v dané lokalitě je pro toto území únosná.

C.II. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území, které budou pravděpodobně významně ovlivněny

C.II.1. Ovzduší a klima

* Klima

Podle schématu klimatických oblastí leží Chýně na rozhraní okrsku B 2  (mírně teplý, mírně suchý, převážně s mírnou zimou) a A2 (teplý, suchý, s mírnou zimou).

Klimatická charakteristika oblasti MT 11 je v tabulce č. 10, kde jsou uvedeny roční průměry ( údaje dle třicetiletého normálu ze stanice Ruzyně).

Tabulka č.10  - Klimatická charakteristika zájmové  oblasti

| Teplota vzduchu 0 C | 7,9 |
| --- | --- |
| Sluneční svit (hod.) | 1670 |
| Srážkový úhrn (mm) | 526 |

* Rozptylové podmínky, znečištění ovzduší

V posuzovaném území při nadmořské výšce cca 360 m.n.m. a  plochém terénu lze očekávat dobré  ventilační poměry s průměrnou rychlostí větru ve výšce 10 m nad terénem 3,1 m/s. Z údajů celkové větrné růžice vyplývá, že nejčetnější proudění v území jsou větry směru ZJZ, následované směry JZ  a Z . Naproti tomu nejméně četné jsou větry ze směru VSV. Orografie terénu umožňuje dobré  provětrání dané oblasti.

Z hlediska rozptylových podmínek se  jedná o místo s dobrými rozptylovými podmínkami. Lokalita  je umístěna na návětrné straně Prahy a má velmi malou plošnou emisní vydatnost zdrojů.  Lze zde proto  předpokládat mírné znečištění ovzduší,

Z naměřených hodnot průměrných ročních koncentrací na měřících stanicích AIMS v letech 1997 – 2004, jejich interpretaci na posuzované místo v závislosti na jeho umístění,  nadmořské výšce a blízké výrazné dopravě, lze v okolí betonárny očekávat tyto koncentrace znečišťujících látek:

Tab. 11. Průměrné roční koncentrace znečišťujících látek

| Škodlivina | Kr ( (g/m3 ( | Limit ( (g/m3 ( |
| --- | --- | --- |
| NOx | 22 | 80 *) |
| NO2 | 18 | 40 **) |
| SO2 | 7 | 50**) |
| prach PM 10 | 22 | 40 **) |
| Benzen | 1,1 | 5**) |

*) limit dle opatření FVŽP – nyní již neplatný

**) nové limity – bez meze tolerance. Nařízení vlády č. 350, kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsob sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší Imisní limity

Max. krátkodobé koncentrace NOx v lokalitě lze odhadnout na 95 (g/m3  , NO2  na 88  (g/m3   a  24hodinové koncentrace PM10 na 39 (g/m3.

Dle Sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP ČR č.30/2002 se v zájmovém  území posuzovaného záměru  nenachází oblast, ve které musí být dodržovány imisní limity pro ochranu a ekosystémů a vegetace, uvedené v příloze č.1 NV 429/2005 Sb.

C.II.2. Voda

C.II.2.1. Povrchové vody

* Vodní toky

Posuzované území leží v povodí horního toku Litovického potoka (číslo hydrologického pořadí 1-12-02-002). Litovický potok pramení 1 km západně od Chýní v převážně meliorovaných polnostech  v závěru údolí ve výšce 382 m n.m. a ústí zleva do Vltavy v Praze - Podbabě v 175 m n.m. Na horním toku protéká soustavou rybníků (Bašta, Břevský, Litovický, Kala) s vodohospodářským významem (retence, chov ryb, prvek ekologické stability, rekreace ap.).

Rybníky jsou souhrnně označovány jako Hostivické a jsou vyhlášenou přírodní památkou (viz kap. C.I.3.). Litovický potok dále protéká obcí Hostivice, retenčními nádržemi Strnad a Jiviny a dále částí Prahy - Ruzyně. V uvažovaném území přibírá potok pouze bezvýznamné pravostranné přítoky, v obci Hostivice do něj vtéká významnější levostranný přítok - Jenečský potok.

Celková plocha povodí je 62,9 km2, délka toku 22 km, průměrný průtok u ústí 0,14 m3 . s -1. Plocha uvažovaného povodí horního toku je 12,88 km2.  Jedná se o vodohospodářsky významný tok s pstruhovou vodou mimo nádrž Džbán, chráněný úsek ve státní přírodní rezervaci Šárka. Nachází se na něm Litovický rybník 1 km jihozápadně od Hostivic o rozloze 18 ha - průtočný, rybochovný. V zájmovém území má vodoteč kolísavý minimální průtok, území je významné retenční schopností Hostivických rybníků.

* Vodní plochy

Významné jsou Hostivické rybníky. Rybník Bašta 5,0 ha je založen bezprostředně na horním toku potoka a setkávají se v něm obě pramenné větve. Dále potok protéká vlhkou nivou, která bávala rovněž rybníkem. Hráz tohoto rybníka, zvaného Strahovský, tvoří nyní násep silnice Hostivice - Chýně. Strahovský rybník slouží mj. jako dočišťovací stupeň pro obecní ČOV Chýně. V tomto prostoru potok přijímá levostranný přítok, který ohraničuje užší zájmové území na západě. Pod silnicí prochází potok mokřadní nivou, zvanou Břevská rákosina, v níž leží zatopená jáma po těžbě rašeliny. Poté vtéká do Břevského rybníka, do kterého ústí pravostranný přítok, který pramení v meliorovaných polnostech na jihovýchodě a odvodňuje nyní zarostlý mokřad, který býval rybníkem zvaným Nekejcov. Z Břevského rybvníka může voda odtékat dvěma směry. Výpustní objekt umožňuje odtok severovýchodním směrem, přeliv ve východním okraji hráze pokračuje mělkým kanálem do rybníka Kala. Vypouštění Břevského rybníka je tak možné do rybníka Litovického, přívalové vody odtékají většinou do rybníka Kala. Rybník Kala je napájen pouze několika pramennými potůčky, pramenícími v lesních porostech na jeho jižním okraji. Většina rybníka není protékána. Odtok z vypouštěcího objektu a bezpečnostního přelivu směřuje k Litovickémi rybníku.Přijímá zleva obtokovou strouhu z Břevského rybníka a prochází objektem, který původně umožňoval dělit průtok do Litovockého rybníka nebo do nyní nefunkčního obtoku. Na pravé straně je malokapacitní výpusť, umožňující odpouštět vodu do mokřadu Chobot.

Území má díky soustavě rybníků poměrně vysokou retenční schopnost. Teoretické doby zdržení při průměrných průtocích jsou u rybníka Bašty 99 dnů, u Strahovského rybníka 15 dnů, Břevského rybníka 56 dnů, Kaly 56 dnů a Litovického potoka 137 dnů. Z tohoto pohledu je zřejmé, že území je odvodňováno velmi pomalu a dochází zde k akumulaci srážkových a povrchových vod.

* Kvalita povrchových vod

Kvalita vody v Litovickém potoce není soustavně sledována.

Kvalitu vody v Litovickém potoce negativně ovlivňují jednak povrchové splachy, neboť vodoteč protéká zemědělsky využívanou krajinou, jednak vypouštění odpadních vod z přilehlých obcí (Chýně, Břve, Hostivice) pro něž slouží jako recipient.

Z těchto důvodů je vodoteč řazena v základních chemických ukazatelích převážně do třídy znečištění III, v ukazatelích kyslíkového režimu do třídy II - III, v biologických a mikrobiologických ukazatelích do třídy III - IV.

Cizorodé polutanty (ropné látky, kovy ap.) nebyly sledovány.

I když v některých faktorech se situace v poslední době zlepšila, nelze předpokládat výrazné změny k lepšímu.

Posuzovaným záměrem je záložní betonárka s malým podílem zpevněných ploch, s odvodem dešťových vod do nádrže recyklačního zařízení a využíváním dešťové vody v procesu výroby betonových směsí a k vymývání mixů, s provozem jen v případě výpadku stávající betonárky a bez nárůstu množství splaškových vod oproti současnému stavu. Vliv posuzovaného záměru na vodní toky a kvalitu vody v nich je zanedbatelný a proto nejsou další informace o Hostivických rybnících a kvalitě povrchových vod uváděny.

C.II.2.2. Podzemní voda, hydrogeologické poměry

V území lze odlišit kvartérní, křídovou a paleozoickou zvodeň. Z hydrogeologického hlediska je v uzemí dominantní křídový kolektor, hlubší kolektor v horninách paleozoika je nevýznamný.

Kvartérní kolektor je z hydrogeologického hlediska významný, neboť akumuluje pouze souvislou zvodeň vázanou an fluviální sedimenty údolní nivy. Lze konstatovat úzkou spojitost s intenzitou atmosférických srážek, kterými je dotována, v okolí rybníků se uplatňuje i břehová infiltrace. Hladinu podzemní vody lze v souvislosti s popisovanou zvodní zastihnout výjiměčně již v poměrně malých hloubkách pod terénem (cca 3,5 - 4 m). Zvodeň je mírně napjatá a ustaluje se cca 0,5 až 1 m nad naraženou hladinou. Zvodeň má pouze nízkou vydatnost a omezený plošný rozsah, a je snadno odčerpatelná. Na předmětných pozemcích lze výskyt této zvodně očekávat.

Jedná se o kolektor s výrazně průlinovým typem propustnosti, jehož hydraulické parametry charakterizuje koeficient transmisivity T = 1,5.10-5 - 1,0 .10-4 m2.s-1. Variabilita transmisivity je poměrně vysoká.

V křídovém kolektoru je v zájmovém území podzemní voda výzána na převážně průlinově propustné pískovce perucko-korycanského souvrství

Koeficient transmisivity  T se pohybuje v řádu 4,1.10-6 - 6,2.10-4 m2.s-1., kolektor se vyznačuje poměrně nízkou variabilitou transmisivity. Pravděpodobná je komunikace s kvartérní zvodní, neboť kolektor pískovců není hydralicky chráněn. Křídový kolektor je z vodohospodářského hlediska významný, neboť je využíván k vodárenským účelům (jímací vrty v oblasti Zličína). Vydatnost jímacích vrtů se obvykle pohybuje v rozmezí 0,1 - 1 l/s, v maximech do 5 l/s. V důsledku sklonu křídových uloženin k S dochází na výchozech v údolí Litovického potoka k přirozenému odvodňování skrytými přítoky do vodních toků a rozptýlenými pramenními vývěry. Vodou z tohoto kolektoru jsou napájeny i rybníky Břve, Bašta, Kala a Litovický Rybník. V zájmovém území, kde je mocnost křídových uloženin poměrně malá, však nelze očekávat vydatnosti vyšší jak 0,3 l/s.

Souvislou hladinu podzemní vody popisované zvodně lze v zájmovém území očekávat  tj. cca 10 m pod povrchem terénu.

Paleozoická zvodeň je vázána na převážně puklinově propustné jílovité břidlice, které jsou samy o sobě pouze velmi omezeně propustné. Hydraulické vlastnosti charakterizuje velmi nízký koeficient transmisivity T v řádu 1.10-6 - 1.10-5 m2.s-1. Transmisivita se vyznačuje velmi vysokou variabilitou. Využitelná vydatnost zvodně je zanedbatelná, vydatnostu v řádu 0,5 l/s jsou výjimečné, a lze je dosáhnout pouze při zastižení zvodnělého puklinového systému, obvyklé vázaného na tektonicky oslabené zóny, nebo v zóně připovrchového rozpojení hornin. Zvodeň se nachází v hloubce kolem 30 m.

Chemismus podzemních vod je určován horninovým prostředím kolektoru a u mělkých zvodní jej silně ovlivňují  srážkové a povrchové vody a antropogenní znečištění.

U „křídové“ vody převažuje typ kalcium - magnesium bikarbonátový, popřípadě kalcium - bikarbonát - síranový, s celkovou minaralizací v rozmezí 0,5 - 0,8 mg/l.

V paleoziocké zvodni převládá chemismus kalcium - bikarbonátového a magnesium bikarbonátového typu, ojediněle i typ natrium bikarbonátový. Celková mineralizace nepřesahuje 0,5 mg/l.

Voda v kvartérní zvodni je obdobného chemismu jako v křídové, má však zvýšený obsah dusíkatých látek. Na staveništi byl odebrán vzorek vody z vrtu inženýrskogeologického průzkumu a byl na něm proveden zkrácený chemický rozbor pro stavební účely. Rozbor prokázal neutrální vodu calcium bikarbonát síranového typu s vyšší mineralizací (915 mg/l) a vodivostí (1250 S/cm). Voda vykazovala poměrně vysoký obsah chloridů. Z hlediska agresivity na betonové konstrukce se jedné o vodu neagresivní.

Antropogenní kontaminace podzemních vod nebyla ověřována. Vzhledem k využití území však nelze očekávat vyšší obsahy znečišťujících látek. Předpokládat lze ovlivnění kvality splachy s komunikací (zimní údržba).

C.II.3. Půda

Širší okolí zájmového území je zemědělsky využíváno převážně pro velkoplošné pěstování obilovin. Zemědělskou půdu v širším okolí lze charakterizovat jako kvalitní, poměrně vysoce bonitovanou. V bezprostředním okolí a v ploše areálu Berger Beton s.r.o. i  předpokládaného staveniště pro záložní betonárku se však jedná o půdy méně kvalitní.

Z půdních typů převažují v širším zájmovém území hnědozemě na substrátu převážně hlinitých spraší, méně na dvojsubstrátu hlinité spraše - opuky. V údolí Litovického potoka, lze zaznamenat výskyt hnědých půd na substrátu křídových pískovců, na dně údolí degradované a lužní černozemě na dvojsubstrátu hlinité spraše - jílovité břidlice. Bezprostředně v zájmovém území lze zastihnout černice glejové na nivních půdách, v okolí rybníků i nivní půdu.

Z hlediska produkčního potenciálu zemědělských půd (PPZP) jsou půdy hodnoceny převážně  jako mírně nadprůměrné, v širším okolí zájmovém území je PPZP hodnocen jako B - velmi vysoký, hledisko odolnosti vůči účinkům kyselých srážek a spadů vyjadřuje stupeň 3 střední odolnost. Z hlediska ohrožení vodní a větrnou erozí lze půdy označit jako potenciálně ohrožené.

Hledisko negativního ovlivnění půdy koeficientem je hodnoceno stupněm IVc - členité pahorkatiny s rozsáhlými plošinami -  slabší ovlivnění ZPF. Půdy jsou potenciálně ohroženy vodní erozí a denudací.

Kontaminace půdy a  bonita je v posuzované části území průměrná. Kontaminaci půdy výrazně ovlivňují i atmosférické dispozice škodlivin, které způsobují snižování půdního pH. Půda bezprostředně v zájmovém území je součástí zemědělského půdního fondu a je vedena v kategorii trvalý travní porost. Bonitace půdy v areálu Berger Beton s.r.o. je uvedená v kapitole B.II.1.

C.II.4. Horninové prostředí a přírodní zdroje

* Morfologické podmínky

Geomorfologicky náleží zájmové území Pražské plošině, resp její části, Kladenské tabuli. Území leží na jihovýchodním okraji Kladenské tabule, při styku s Říčanskou plošinou. Kladenská tabule má ráz mírně zvlněné pahorkatiny, členěné erozivně modelovanými, většinou plochými údolími vodních toků. Zájmové území leží při závěru dna erozního údolí Litovického potoka, a má charakter velmi mírně zvlněné plošiny, ohraničené mírným svahy. Údolí vztniklo fosilní činností Litovického potoka, který erodoval původně souvislá kvartérní pokryv sprašových a deluviálních hlín a částečně i křídový pokryv. Jeho sedimentační činností naopak vznikly fluviální sedimenty údolní nivy.

Souvislejší lesní porosty se prakticky nevyskytují, převažují pouze izolované ostrůvky většinou smíšených lesů, a antropogenní porosty - větrolamy, aleje,  zbytky sadů.

Významnější porosty přírodního charakteru s ekologickými a  rekreačními funkcemi  se vyskytují na východě zájmového území, v oblasti Hostivických rybníků. Blíže budou popsány v kapitole ÚSES a fauna a flóra.

Relief  zájmové lokality je málo členitý, mírně svažitý s nadmořskou výškou okolo 350 m.n.m., a velmi mírným sklonem podél toku Litovického potoka směrem k východu až severovýchodu.

Morfologicky výraznějším útvarem je rekultivační deponie zemin na severní strabě zájmového území, která tvoří vyvýšeninu s převýšením cca 4 m. Za geomorfologicky významný prvek je možno označit soustavu převážně průtočných rybníků na Litovickém potoce.

* Geologické poměry území

Z regionálně geologického hlediska řadíme území k paleozoiku barrandienu. Sedimenty paleozioka jsou zastoupeny zejména ordovickými uloženinami kosovského souvrství, které tvoří střídání pískovců, prachovců a břidlic. Dále jsou zastoupeny šedozelené jílovité a písčité břidlice vinického souvrství, a droby a břidlice letenského souvrství. Tyto uloženiny jsou erozivně obnaženy v údolí Litovického potoka.

Sedimenty paleozoika barandienu jsou v této jeho části překryty mladším sedimentárním pokryvem, zejména uloženinami svrchní křídy a kvartérními sedimenty.

Křídový pokryv tvoří na bázi sedimenty perucko korycanského souvrství cenomanu, zastoupené převážně vápnitými a glaukonitickými pískovci. Na ně nasedají sedimenty bělohorského souvrství spodního turonu, které tvoří převážně písčité slínovce (tzv.opuky) s polohami spongilitů a písčitých jílovců, na bázi se mohou vyskytnout slepence. Písčité slínovce jsou na povrchu zvětralé v písčitojílovité eluvium. Křídové sedimenty byly v této části pánve převážně činností vodních toků denudovány do vzájemně nesouvislých reliktů, ve dnech údolí tak byly obnaženy podložní horniny paleozoika. Na okraji denudované kry křídových sedimentů se nachází i zájmové území.  Mocnost křídových uloženin se zde pohybuje kolem 10 m, přičemž turonské sedimenty byly již denudovány, a nachází se zde poze relikt pískovců cenomanu na povrchu navětralý do hloubky cca 2 - 3 m.

Nejmladší sedimentární pokryv představují kvartérní sedimenty, které jsou převážně zastoupeny deluviálními a deluviofluviálními sedimenty údolní nivy. Mocnost tohoto pokryvu je proměnlivá, v maximech dosahuje až 5 m. Tyto sedimenty, jejichž mocnost je v zájmovém území poměrně značná (5-6 m), se uplatní v celé zájmové ploše stavby jako základové půdy.

Schematicky lze geologický profil lokality  popsat takto:

00,0 - 05.0 - deluviofluviální písčité hlíny, povodňové hlíny s polohami jílů

05,0 - 15,0 - křídové sedimenty, střednozrnné pískovce, na povrchu zvětralé

35,0 -           paleozoikum, břidlice a droby letenských vrstev ordoviku

C.II.5. Fauna a flóra

Posuzovaným záměrem je výstavba záložní betonárny, která bude realizována výlučně ve  stávajícím oploceném areálu Berger Beton s.r.o.

Část pozemku areálu určená pro výstavbu záložní betonárky je sice součástí zemědělského půdního fondu, ale původní rostlinná společenstva se v současnosti zde prakticky nevyskytují. Oznámení EIA bylo zpracováno v lednu až březnu 2006.  Přitom základní terénní úpravy celého pozemku areálu Berger Beton s.r.o. byly provedeny již v rámci realizace stávající betonárky v roce 2005.

Na ploše určené pro výstavbu záložní betonárky se  nevyskytují žádné dřeviny, z  plochy byl odstraněn vegetační kryt a tím došlo k odstranění všech rostlinných společenstev v dotčené ploše.

Vzhledem k oplocení areálu a vlivům stávající betonárky se na ploše určené pro výstavbu záložní betonárky nevyskytují ani přechodně zástupci fauny.

V žádném případě se na ploše určené pro výstavbu záložní betonárky nevyskytují   žádné zvláště chráněné druhy rostlin ve smyslu zákona 114 / 92 Sb. a Vyhlášky MŽP ČR č.395/1992 Sb.

V rámci výstavby stávající betonárky byly provedeny sadové úpravy , podél hranic areálu byla realizována výsadba stromů a keřů.

Druhovou skladbu rostlin v širším i užším zájmovém území ovlivnil jeho vývoj v minulých letech.. Ruderální druhy rostlin (ponejvíce pýr plazivý,  heřmánkovec přímořský, pcháč oset, lipnice roční, šťovík, lopuch plstnatý, kopřiva dvoudomá a.j.).  se v blízkém okolí spontánně rozšířily na sever zájmového území a v neudržovaných příkopech podél komunikací .

Severně a západně od posuzovaného pozemku se nachází ekologicky nestabilní uzemí z vysokým podílem náletových podřadných dřevin, zanedbané zemědělské půdy s vysokým podílem ruderálu. Na východní straně areál Berger Beton s.r.o. odděluje násep silnice Hostivice - Chýně od ekologicky stabilnějšího a z hlediska výskytu flory a fauny cenného území přírodní památky Hostivické rybníky.

Západní a severní okraj pozemku areálu Berger Beton s.r.o. lemují stromořadí, začleněné do systému ekologické stability. Stromy byly vysázeny podél polní cesty na západním  a severním okraji směrem k bývalému rybníku, podobný charakter má východní okraj. Dále stromořadí lemuje silnici III.třídy, která vede po hrázi bývalého rybníka. Stromořadí tvoří základ biokoridoru, který na směrem jih pokračuje podél drobného vodního toku, lemujícího okraj vyvýšeniny zastavěné skladovým areálem. Na východ pak stromořadí navazuje na rákosinové porosty v okolí Litovického potoka a plní funkci interaktivního prvku.

Vzrostlé dřeviny jsou zastoupeny převážně topolem olší (populus tremula), topolem černým (Pupulus nigra) , dále podřadnými druhy břízou bílou (Betula alba), trnovníkrem bílým (Robinia pseudo accacia). Keřové patro tvoří bez černý (Sambucus nigra), růže šípková (Rosa canina). Keřové patro je v popisovaném stromořadí zastoupeno minimálně, významně je zastoupeno na severním svahu násypu skladového areálu a v pokračování podél drobného vodního toku, který tvoří páteř biokoridoru směrem jižním. Směrem k toku Litovického potoka se vyskytují různé rduhy rákosu (Phragmites).

Na severovýchodní straně silnice Hostivice - Chýně se nachází rákosinový porost s topolovým stromořadím (topol osika, bez černý, rákos).  Tento porost oděluje od přírodně cenného území Břevská rašelina s topolovými monokulturami a rákosinami.

V pásu mezi areálem Berger Beton s.r.o. a územím přírodní památky se nachází pás, využívaný pro rekreační účely (chatová zástavba). V tomto pásu byly spontánně vysázeny nejrůznější druhy dřevin a rostlin, většinou pro území zcela netypických (jehličnany, hloh, túje, ovocné stromy ap.).

Pro širší okolí jsou charakteristické převážně agrocenózy s dominantním vlivem člověka, tedy ekosystémy mírných svahů a planin převážně využívaných intenzivní zemědělskou výrobou. Ojedinělé meze a remízky jsou většinou porostlé  víceméně zapojeným porostem s vysokým zastoupením ruderálních druhů (pýr plazivý,  heřmánkovec přímořský, pcháč oset, lipnice roční, šťovík, lopuch plstnatý, kopřiva dvodomá a.j.). Fauna a flóra v okolí zájmového území je rovněž ovlivněna činností člověka. Z dřevin se vyskytují zejména ovocné stromy, zejména podél komunikací.

Z hlediska výskytu fauny jsou významné rybníky a jejich okolí, tj. zejména území přírodní památky „Hostivické rybníky“. Uvedené území je významným refugiem ornitofauny i některých druhů obojživelníků i bezobratlých. V zhledem k tomu, že tato společenstva nebudou posuzovaným záměrem nijak ovlivněna, nebudou blíže popisována.

V příloze č.1 je vyjádření KÚ Středočeského kraje, v němž je uvedeno, že v případě posuzovaného záměru lze vyloučit jeho vliv na evropsky významné lokality a ptačí oblasti.

Areál Berger Beton s.r.o. je oplocený, na části areálu je technické zařízení stávající betonárky (zásobníky materiálů, vlastní betonárka, ) další zástavba - administrativní objekty apod. nebo zpevněná plocha. Podél plotu resp. hranic areálu je výsadba  sadových úprav. Nezastavěná část areálu je z hlediska zoofauny podřadná. Z pohledu fauny obratlovců je zřejmé, že druhová diverzita je velmi nízká. Fauna může být reprezentována hrabošem polním. Ptačí fauna je zastoupena ojedinělými výskyty běžných druhů. Méně běžné druhy se mohou vyskytnout při migraci - přeletech, zejména v souvislosti s blízkými rybníky.

Z entomofauny lze předpokládat výskyt běžných fytofágních, popř. oligofádních či polyfágních druhů. Tyto druhy jsou v různé míře vázány na plodiny pěstované v okolí, a tím i na zemědělsky využívanou půdu, neudržované remízy, okolí polní cesty ap..

Chráněné nebo ohrožené druhy fauny ani flóry se na oploceném území areálu   Berger Beton s.r.o. nevyskytují, a území areálu Berger Beton s.r.o neslouží ani jako migrační cesta či dočasné útočiště těchto druhů. Z hlediska migrace jsou významné popsané biokoridory podél Litovického potoka a jeho přítoků (viz  část ÚSES v kapitole C.I.3.) .

C.II.6. Krajina, krajinný ráz

V příloze č.6 dokumentace EIA je studie vlivu posuzovaného záměru na krajinný ráz. Je zde uvedeno, že jde o zemědělskou intenzivně využívanou krajinu (ještě nedávno využívanou také k těžbě nerostů a uložení materiálu) s minimem prvků přírodní krajiny a nebo významných krajinných prvků. V případě realizace záměru by se další bariéra nebo výrazný zásah do krajiny prakticky neprojevil.

Stávajícími znaky krajinného rázu antropogenně pozměněné krajiny jsou :

- Obce, zejména jejich dominanty (statky, návsi, podniky, kostely) a další větší stavby (haldy) – výrazně vymezují krajinné místo v okolí stavby a dávají krajině její zemědělský charakter, uplatňují se jako orientační body a také jako významné postmoderní „estetické“ prvky zemědělsko-výrobní obytné krajiny – znak zásadní

- Liniové stavby (vedení, žel.trať, silnice, mosty) – tvoří v krajině antropogenní síť infrastruktury, která přímo sémanticky souvisí s vjemem krajinného prostoru jako osídleného a s významným vlivem člověka na krajinu, který se projevuje ve dne i v noci vlivem dopravního provozu. Vliv je spíše negativní – znak spoluurčující

- Doprovodná zeleň v krajině a případné přírodní a polopřírodní prvky (meze, křoví, vrbiny podle toků, aleje, atp. – jde o zbytky přírodních znaků krajiny, vnímané spíše pozitivně, jako refugia zvěře nebo jako rozčlenění krajiny na člověkem méně poznamenané části a úseky – znak doplňující

- Plochy průmyslové, výrobní, skladové nebo rekultivované – mají převážně negativní vliv a snižují estetickou hodnotu krajiny (např. areál výroby u obce Chýně, Halda u Chýně, aj.), ale zároveň vytvářejí dominanty v krajině a evokují blízkost měst a většího osídlení. – znak spoluurčující, až význačný (komín a budova průmyslového areálu, atp.).

- Plochy agrocenóz (případně postindustriální lada), vnímané jako spíše negativní znak a zároveň sémanticky významný znak signalizující úrodnou půdu a intenzivní zemědělské využití ploch v okolí stavby – znak zásadní

- Lesy, remízy, větrolamy a jejich okraje – v krajině v okolí stavby se projevují jen okrajově a jako obzorové tvary nebo obzorová čára, protože v bližším okolí a v krajinném místě prakticky jsou také přítomny. I přesto, že lesy v okolí jsou většinou sekundární a pozměněné, tak jejich vliv na obzoru bude významně pozitivní jako ploch, kde je očekáváno přírodní prostředí, rozčlenění krajiny, atp.- znak doplňující

- Rybníky a vodní prvky v krajině – v krajině v okolí Chýně je řada vodních prvků, které dávají krajině rozměr a způsobují i pozitivní estetický vjem návštěvníků krajiny - znak doplňující

Všechny stávající uvedené znaky krajiny se projevují jako mírně negativní (vyjma zeleně a vodních prvků), až neutrální a jde převážně o znaky běžné, u dopravních a průmyslových staveb význačné).

Harmonie vztahů a měřítek v krajině je dále rozmělňována novými stavbami (zejména sídelními celky) a úpravami v obcích a okolí. Prostorové vztahy jsou značně napjaté v rámci celého krajinného prostoru, takže krajina budí dojem, že činnosti jsou v krajině rozptýleny, ale koncentrovány, zejména v těsném okolí obcí a dále se nacházejí zemědělské prvky krajiny.

V krajině nejsou další přírodní nebo kulturní monumenty, památky nebo rezervace, které by měly významný estetický nebo jiný vliv na krajinný ráz a jeho zachování. Naopak je zde dostatek starších i nových technických a průmyslových prvků.

Prostorové vztahy v daném krajinném místě jsou dány rozmístěním sídel – obcí v okolí připravované stavby a jeho doplněním o propojení liniovými stavbami (místními silnicemi), v kontrastu s plochami agrocenóz a zbytků (zejména linoových) přírodního prostředí v podobě mezí a okolí malých vodních toků, nádrží a s doprovodnými porosty. V intenzivně využívané krajině, kde zemědělské a výrobní účely převážily nad vytvářením mozaiky ploch a vyšší estetickou přírodovědnou hodnotou, nelze hovořit o působícím harmonickém měřítku.

C.II.7.  Hluková situace v zájmovém území

Areál betonárny je situován poměrně izolovaně od obytné zástavby obce Chýně situované v západním směru. Stávající akustická situace v zájmovém území v nejbližším okolí areálu betonárny Berger Beton s.r.o je ovlivňována betonárkou, dalšími zdroji hluku v okolí a  silniční dopravou na silnici III. třídy 00514 Hostivice – Chýně, která vede podél východní a jižní hranice areálu Berger Beton s.r.o.

Nejbližší obytná zástavba v obci Chýně je vzdálena (pohledově izolovaná) zhruba 400 m. K posuzování hlukového zatížení venkovního prostoru – chráněných venkovních prostor a chráněných venkovních prostor staveb - byla pro záměr záložní betonárky stanovena referenční místa, která jsou reprezentována nejbližší hranicí chatové osady a nejbližšího rekreačního objektu této osady – využívané k individuální rekreaci – situované od prostoru betonárny ve východním směru za silnicí Chýně – Hostivice.

Tab. č. 12 -  Referenční místa:

| Ref. místo | Charakteristika referenčního místa |
| --- | --- |
| 1 | Chatová osada – nejbližší západní hranice (oplocení) zahrádkářské osady, vzdálená cca 20 m od východní hranice území betonárny |
| 2 | Chatová osada – 2 m před západní obvodovou stěnou nejbližšího rekreačního objektu, vzdáleného cca 50 m od východní hranice území betonárny |

Z výpočtů v hlukové studii vyplývá, že limitní hodnota 50 dB(A) je dosažitelná u referenčního místa č.1 již v současnosti a u referenčního místa č.2  je překračována limitní hodnota 50 dB(A)  (viz hluková studie , kapitola 5.4.).

Výstavba záložní betonárky a  zemního valu o výšce minimálně 2 m odstíní stávající betonárku a způsobí, že při provozu stávající betonárky nebude limitní hodnota 50 dB(A) překračována ani u referenčního místa č.2.

C.III. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území

z hlediska jeho únosného zatížení.

.Posuzovaným záměrem je výstavba záložní betonárky, která má sloužit jako rezerva v případě výpadku stávající betonárky.

Vzhledem k tomu, že záložní betonárka bude v provozu jen při výpadku stávající betonárky a má stejnou kapacitu jako stávající betonárka , nedojde k nárůstu intenzity dopravy vyvolané provozem záložní betonárky.

Vliv  výstavby a provozu záložní betonárky se projeví  pouze  v  areálu stávající betonárky Berger Beton s.r.o. a nejbližším okolí betonárky.

Za dotčené území lze tedy pokládat areál betonárky a nejbližší okolí.

Vlastní lokalita výstavby – představuje volnou plochu v areálu betonárky,  na které již byla provedena skrývka.

Dotčené území - tzn. areál betonárky a jeho nejbližší okolí jsou součástí území určeného pro živnostenské a výrobní aktivity. V současnosti jsou zde již vybudovány kombinát AGRAS, sklad Plzeňských pivovarů, OK TRANS PRAHA LOGISTIKA, ČOV, dále jsou zde dvě silnice.

Imisní zatížení území - ve Věstníku MŽP ČR z prosince 2005 vyšlo Sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP ČR o  vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší na základě dat z roku 2004. Takovouto oblastí se rozumí ta území krajů, v jejichž působnosti se nacházejí obce, kde bylo zjištěno na základě pravidelného hodnocení kvality ovzduší překročení imisního limitu. V uvedeném Sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP ČR je v tab.č.1 uvedeno překročení limitní hodnoty pro ochranu zdraví lidí v rámci obcí ČR. V tabulce č.1 pro zónu Středočeský kraj, kde jsou vymezeny oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší není Chýně vyjmenována. Platné imisní limity v oblasti v okolí areálu Berger Beton tedy  překračovány tedy nejsou.

Hluk - nejbližší obytná zástavba v obci Chýně je vzdálena (pohledově izolovaná) zhruba 400 m. U rekreačních objektů chatové osady situovaných východně od prostoru betonárny těsně za silnicí Chýně – Hostivice a  využívaných k individuální rekreaci lze očekávat překračování hlukových limitů.

D.  KOMPLEXNÍ  CHARAKTERISTIKA  A  HODNOCENÍ

VLIVŮ  ZÁMĚRU NA  VEŘEJNÉ ZDRAVÍ  A  ŽIVOTNÍ

PROSTŘEDÍ

D.I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo

a životní prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti.

D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo včetně sociálně ekonomických vlivů

Areál betonárky fy Berger Beton s.r.o.  je situován poměrně izolovaně od obytné zástavby obce Chýně, a je od ní již v současné době oddělen stávajícími objekty komerčního a výrobního charkteru (areál AGRAS, Pivovarský dvůr). Nejbližší obytná zástavba je vzdálena zhruba 400 m od posuzovaného areálu betonárny.

Na východě je pozemek ohraničen komunikací, za kterou se nachází chatová osada, využívaná pro víkendovou rekreaci (cca 10 rekreačních chat na samostatných pozemcích, osázených okrasnými dřevinami).

Jak bude dále diskutováno, navrhovaný záměr nemůže významnějším způsobem ovlivnit obyvatelstvo, žijící v obytné zástavbě v obci Chýně, zaměstnance okolních skladů, kanceláří ani majitele chat využívaných pro víkendovou rekreaci, které se nacházejí  v blízkosti  areálu betonárky fy Berger Beton s.r.o.

D.I.1.1. Vlivy na obyvatelstvo v období výstavby

Znečišťování ovzduší - v období výstavby lze předpokládat v důsledku stavebních prací emise TZL, zejména při skrývce a úpravě části pozemku areálu stávající betonárny. Odkrytá plocha bude poměrně malá, cca 0,2 – 0,3 ha. Navíc působení tohoto zdroje bude pouze krátkodobé (po dobu nejvýše 2 – 3 měsíce), přitom množství emisí TZL z odkryté plochy se pohybuje obvykle v rozmezí 100 – 200 kg/ha/rok. Při předpokládaném působení tohoto plošného zdroje cca 2 – 3 měsíce (do konečných úprav – zpevnění, zástavba, zatravnění povrchu) lze množství emisí TZL v období výstavby orientačně odhadovat na  nejvýše několik desítek kg. Vzhledem k úrovni emisí i krátké době působení, lze tento zdroj považovat za nevýznamný. Přitom je možné při výstavbě omezit vznik prašnosti na velmi malou možnou míru. Jde především o taková technická opatření, jako je zkrápění staveniště, očistu automobilů, úklid vozovek apod.

Nárůst dopravy na nejbližší veřejné komunikační síti v období výstavby bude nejvýše o 1 TNA za hodinu a neprojeví se znatelným nárůstem imisního zatížení okolí resp. zahrádkářské kolonie.  Navíc nárůst dopravy bude velmi krátkodobý (pouze několik dní).

Doprava vyvolaná v období výstavby představuje tak zcela nevýznamný zdroj , který není nutné blíže hodnotit.

Vliv na ovzduší v období výstavby při uplatnění opatření proti prašnosti nebude významný a bude časově omezený.

Posouzení hluku v období výstavby -  je v hlukové studii  ( příloha č.4 ) EIA) a v   kapitole D.I.3  této dokumentace EIA.

Při vlastní výstavbě záložní betonárky bude hlukem zatíženo pouze nejbližší okolí staveniště, tj. zahrádkářská kolonie za silnicí III 00514.  Výpočty očekávaných imisních ekvivalentních hladin akustického tlaku A u referenčních míst z přenosu hluku z činností v prostoru staveniště bylo prokázáno, že nedojde k překročení limitní hodnoty hluku LAeq,s = 65 dB – denní doba.

Nárůst dopravy na nejbližší veřejné komunikační síti bude nejvýše o cca 1 TNA za hodinu a  neprojeví se znatelným nárůstem přenosu hluku ze silniční dopravy.

Z hlediska vlivu hluku na zdraví obyvatel v okolí v období výstavby se neočekává tedy žádný negativní vliv.

D.I.1.2. Vlivy na obyvatelstvo v období provozu

* Vlivy v důsledku znečišťování ovzduší :

Při provozu záložní betonárky dochází v důsledku provozu dieselagregátu oproti současnému stavu k nárůstu krátkodobých imisí NOx a následně NO2 a k nárůstu  24 hodinových imisí PM10.

V žádném případě nebude docházet k dlouhodobému provozu záložní betonárky s dieselagregátem  jako zdrojem elektrické energie. Naopak provoz záložní betonárky bude jen v případě výpadku stávající betonárky nebo při výpadku dodávky el. energie z rozvodné sítě. Dle sdělení zástupce fy Berger Beton s.r.o. delší výpadek stávající betonárky od jejího  uvedení do provozu v červnu 2005 ještě nenastal. Jednalo se o několik krátkodobých odstávek, které trvaly do 1 hodiny.

Proto jsou v  rozptylové studii vypočteny jen krátkodobé charakteristiky znečištění ovzduší a zdravotní rizika plynoucí z dlouhodobé expozice škodlivinám nejsou hodnocena.

a) Oxid dusičitý

NO2 díky své  malé rozpustnosti, proniká do plicní periferie, kde je více než 60% absorbováno. Studie popisující účinky NO2  jsou zaměřeny na sledování nejcitlivější části populace - malých dětí a osob s astmatickými obtížemi. Pro akutní expozici platí, že jen velmi vysoké koncentrace, překračující  1 ppm (1880  µg/m3) mohou ovlivnit zdravé osoby a koncentrace kolem 4000 µg/m3 mohou způsobovat zúžení průdušek. U nejcitlivějších astmatiků se projevují změny reaktivity již od 200 µg/m3. Důsledkem je zvýšená odpověď na různá provokační agens, jako je např. studený vzduch, alergeny nebo fyzická námaha. Pro děti znamená expozice NO2 zvýšené riziko respiračních onemocnění v důsledku snížené obranyschopnosti vůči infekci a snížení plicních funkcí.

Lze shrnout, že hlavním efektem NO2 je nárůst reaktivity dýchacích cest. Koncentrace 380 až 570 µg/m3 je považována za nejnižší účinnou pro 1 - 2 hodinovou expozici pro velmi citlivé osoby.

Krátkodobé imisní koncentrace NO2 -  nárůst hodinových imisních koncentrací NO2 v důsledku provozu záložní betonárky je u referenčních bodů očekáván v rozmezí 3,1 µg.m-3 až 56 µg.m-3 . Jedná se o hodnoty vypočtené pro nejnepříznivější rozptylové podmínky. Nejvyšší vypočtená  hodinová imisní hodnota – 56 µg.m-3 ( u ref. b.č.4 – kanceláře SEVT) představuje  28 %  krátkodobého  imisního limitu – 200 µg.m-3.

Pozadí krátkodobých koncentrací  NOx v lokalitě je v rozptylové studii prognózováno na úrovni 88 µg.m-3.

I v případě nejvyššího vypočteného krátkodobého imisního příspěvku 56 µg.m-3  lze v součtu s  imisním pozadím  očekávat výslednou hodinovou imisní koncentraci NO2 na úrovni  144 µg.m-3  tzn. pod krátkodobým imisním limitem NO2  200 µg.m-3 .

Možnost kumulace vlivů a dopady na imisní situaci

Je zřejmé, že při imisním pozadí hodinových koncentrací NO2  v zájmovém území na úrovni 88 (g/m3 je imisní rezerva do naplnění imisního limitu 200 (g/m3 dost velká, aby např. u referenčních bodů č.4 (kanceláře SEVT) a č.5 (z hlediska betonárky nejbližší obytná zástavba v obci Chýně) stačila absorbovat jak hodinový imisní příspěvek NO2  z provozu záložní betonárky (ref. bod č.4 max. 57,7 (g/m3 a ref.bod č.5. max. 43,1 (g/m3), tak např. i příspěvek z již realizovaného záměru skladový areál O.K. Trans Praha (max 3,3 (g/m3 ). Výsledná hodinová imisní koncentrace NO2 by se při zahrnutí pozadí pak u ref. bodu č.4 pohybovala nejvýše na úrovni 88 + 57,7  + 3,3 (g/m3  tzn. zhruba do 150 (g/m3 .

V případě ref. bodu č.3 – zahrádkářská kolonie je možný souběh vlivů jak záložní betonárky tak z připravovaného logistického centra Chýně (příspěvek okolo 6 – 7 (g/m3 ).

Výsledná hodinová imisní koncentrace NO2 by se při zahrnutí pozadí pak pohybovala na úrovni 88 + 30,8 + 7 (g/m3  tzn. zhruba do 130 (g/m3 .

I při zohlednění kumulativních vlivů lze předpokládat, že výsledné hodinové imisní koncentrace NO2 by se u ref. bodů pohybovaly s rezervou pod hodinovým imisním limitem NO2 - 200 (g/m3 .

Přitom provoz záložní betonárky lze očekávat  s minimální četností (jen při výpadku stávající betonárky nebo rozvodné sítě el. proudu) tzn. že k souběhu nepříznivých rozptylových podmínek, příslušného směru větru a provozu  záložní betonárky nemusí po řadu let vůbec dojít.

Dopady provozu záložní betonárky z hlediska vlivu na zdraví obyvatel v okolí jsou v návaznosti na výsledky rozptylové studie a výše uvedené skutečnosti zanedbatelné.

Suspendované částice – PM10

Prachové částice (polydisperzní aerosol) vznikají drcením a spalováním různých materiálů a látek. Největší hrozbu z celosvětového hlediska představují nejjemnější prachové podíly, které setrvávají v horních vrstvách troposféry mnoho dní, ve stratosféře řadu let. Tyto prašné mraky mohou v budoucnu způsobit pokles přízemní teploty zemské atmosféry. Pro posouzení účinku prachu na lidský organismus je potřebné znát velikost a tvar prachových částic, chemické složení, koncentraci a délku expozice.

Podle velikosti částic dělíme prachové částice do základních 3 skupin :

- průměr částic 	0,01 - 0,1 µm

- průměr částic 	0,1 - 1,0 µm

- průměr částic 	1,0 - 10,0 µm

Částice menší než 10 µm se dostávají do dolních cest dýchacích, což se může projevit na zvýšené nemocnosti, astmatickými potížemi i úmrtností. Citlivými skupinami jsou děti, starší osoby a osoby s onemocněním dýchacího a oběhového systému. Depozice v plicích je největší u částic o velikosti 1 – 2 µm. Částice s průměrem pod  0,001 µm nejsou v plicích v podstatě vůbec zachytávány (jsou vydechovány). Částice o velikosti nad 10 µm jsou naopak součástí expozice požitím.

Podle biologického účinku se prach dělí (pro potřeby hodnocení rizik v pracovním prostředí) na :

- prach s toxickým účinkem

- prach s převážně fibrogenním účinkem

- prach s možným fibrogenním účinkem

- prach s převážně nespecifickým účinkem

- prach s převážně dráždivým účinkem

- minerální vláknité prachy

Suspendované částice vyvolávají změnu funkce i kvality řasinkového epitelu v horních dýchacích cestách, mohou vyvolávat hypersekreci bronchiálního hlenu, snižují samočistící schopnost dýchacího systému. Takto jsou vytvořeny vhodné podmínky pro vznik zánětlivých změn na podkladě bakteriální či virové infekce.

Z hygienického hlediska jsou nejnebezpečnější částice menší než 0,2 µm, které mohou vnikat hluboko do dýchacích cest, až do plicních alveolů (respirabilní podíl). V případě, že obsahují i další škodliviny, jako např. těžké kovy, jejich škodlivost prudce vzrůstá.

Polétavý prach v okolním vzduchu pochází z různých zdrojů. Několik málo epidemiologických studií, které se touto důležitou otázkou speciálně zabývaly, naznačují, že je nutné se zaměřit zejména na zdroje spalování. Také toxikologické studie ukázaly, že primární polétavý prach, vznikající při procesu spalování, má vyšší toxický potenciál. Tyto částečky mají poměrně velký povrch a jsou často bohaté na nestabilní kovy a organické sloučeniny. Naproti tomu několik dalších komponentů obsažených ve směsi prachových částic (jako například amonné soli, chloridy, sulfáty, dusičnany a větrem unášený prach či křemičitanové jíly) se ukázaly být při laboratorních zkouškách méně toxické. Přesto není v současné době možné kvantitativně stanovit, jaký je vliv různých zdrojů spalování a různých komponentů prachových částeček na zdraví lidí při expozici polétavému prachu.

Částice bez specifikace chemického složení způsobují mj. změny funkce a kvality řasinkového epitelu v horních cestách dýchacích a vyvolávají zvýšenou produkci hlenu v dolních cestách dýchacích. Tyto změny usnadňují vznik infekce a časté záněty mohou vést až ke vzniku chronického onemocnění.

Systematický rozbor potvrdil, že pro zdraví veřejnosti mají nesrovnatelně větší význam dlouhodobé účinky zapříčiněné expozicí prachovým částečkám než krátkodobé účinky. Přesto byly účinky krátkodobého vystavení polétavému prachu zdokumentovány v bezpočtu studií (mnoho z nich bylo zpracováno v Evropě) a všechny uváděly velké množství údajů.

Krátkodobé imisní koncentrace PM10 -  nárůst 24hodinových imisních koncentrací PM10 v důsledku provozu záložní betonárky je u referenčních bodů očekáván na úrovni nejvýše  7,3 µg.m-3 (ref. bod 3 – zahrádkářská kolonie), jedná se o hodnotu vypočtenou pro nejnepříznivější rozptylové podmínky. Tato hodnota představuje  14,6 %    24hodinového  imisního limitu – 50 µg.m-3.

Imisní pozadí 24hodinových imisních koncentrací PM10 je v rozptylové studii odhadnuto na 39 µg.m-3.  I v případě nejvyššího vypočteného nárůstu krátkodobého imisního příspěvku 4,7 µg.m-3  lze v součtu s  imisním pozadím  očekávat výslednou 24hodinovou imisní koncentraci PM10 na úrovni  okolo 44 µg.m-3  tzn. pod 24hodinovým imisním limitem PM10  50 µg.m-3 .

Naopak u referenčních bodů č.5 a 6 (RD na Hlavní), které reprezentují nejbližší obytnou zástavbu v obci Chýně , dojde při provozu záložní betonárky k nepatrnému zlepšení z hlediska imisí PM10.

Provoz záložní betonárky bude jen v případě výpadku stávající betonárky nebo při výpadku dodávky el. energie z rozvodné sítě. Dle sdělení zástupce fy Berger Beton s.r.o. delší výpadek stávající betonárky od jejího  uvedení do provozu v červnu 2005 ještě nenastal. Jednalo se o několik krátkodobých odstávek, které trvaly do 1 hodiny.

Provoz záložní betonárky lze tedy očekávat  s minimální četností během roku, tzn. že nemusí k souběhu nepříznivých rozptylových podmínek, příslušného směru větru a provozu  záložní betonárky po řadu let vůbec dojít.

Dopady provozu záložní betonárky z hlediska nárůstu emisí PM10 a vlivu na zdraví obyvatel v okolí jsou v návaznosti na vypočtený krátkodobý nárůst PM10 a výše uvedené skutečnosti nevýznamné.

V návaznosti na výše uvedené skutečnosti lze konstatovat, že provoz záložní betonárky nepředstavuje z hlediska hodnocených imisí oxidu dusičitého a  suspendovaných částic  významnější změnu zdravotních rizik pro exponované obyvatelstvo dané lokality.

Vliv hluku v důsledku provozu záložní betonárky je hodnocen v hlukové studii v příloze č.4 tohoto oznámení EIA. Z výsledků výpočtů provedených pro denní dobu vyplývá, že po výstavbě záložní betonárky včetně stínícího zemního valu o výšce min. 2,5 metru nebude docházet v žádném z výpočtových referenčních bodů v okolí resp.  v zahrádkářské kolonii k překročení přípustných limitů pro  chráněný venkovní prostor v denní době ( v noční době betonárka nepracuje).

Z hlediska vlivu hluku z provozu záložní betonárky na zdraví obyvatel v okolí se neočekává tedy žádný negativní vliv.

* Sociální a ekonomické důsledky

Instalace záložní betonárky nebude mít žádné sociální důsledky, neboť nedojde k vytvoření nových pracovních míst.

Závěr ke kapitole D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo :

Instalace a provoz záložní betonárky nepředstavuje z hlediska imisí v ovzduší i z hlediska hlukového zatížení změnu zdravotního rizika pro obyvatele.

Záměr má nulové sociální a ekonomické důsledky.

D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima

Vliv na ovzduší je jedním z důležitých vlivů záměru, oznámení EIA by mělo posoudit dopad instalace a provozu záložní betonárky z hlediska emisí škodlivin do ovzduší a vliv záměru na kvalitu ovzduší v okolí areálu fy Berger Beton s.r.o. v Chýni.

Posuzovaný záměr je z hlediska emisí do ovzduší popsán v kap. B.III.1. Emise do ovzduší, kde jsou  uvedeny emisní parametry bodových a plošných zdrojů. Liniové zdroje nejsou do hodnocení vlivu na ovzduší zahrnuty, neboť u nich vzhledem k charakteru záměru – záložní betonárna – nedochází ke změně oproti současnému stavu.

Pro zhodnocení vlivu záměru na kvalitu ovzduší byla zpracována autorizovanou osobou ing. Milošem Pulkrábkem  rozptylová studie, která je v příloze č.3 tohoto oznámení EIA. Emisní parametry bodových a plošných zdrojů definované v tomto oznámení EIA v kapitole B.III.1., sloužily v rozptylové studii jako vstupní údaje do výpočtů.

Vliv provozu záložní betonárky je v rozptylové studii hodnocen pomocí modelových charakteristik znečištění ovzduší – maximálních krátkodobých imisních koncentrací. V případě NO2 je hodnocení provedeno pro hodinové imisní příspěvky a v případě škodliviny PM 10 je hodnocení provedeno pro 24 hodinové imisní příspěvky.

V následujících tabulce jsou uvedeny krátkodobé (hodinové a 24 hodinové) imisní  příspěvky   NO2 a PM 10  pro stávající betonárku (nulová varianta), pro chod náhradní betonárky a rozdíly mezi nulovou variantou a stavem chodu náhradní betonárky. Chod náhradní betonárky se počítá po dobu 8,5 h/den a po celou dobu běží dieselagregát – jediný zdroj elektrické energie pro záložní betonárku.

Tab. 13 -  Max. krátkodobé (hodinové a 24 hodinové) imisní  příspěvky provozu  betonárny  NO2 a PM 10    ((g/m3(  rok 2006 pro stávající a záložní betonárku a jejich rozdíl

| Bod č. | Název bodu | stávající betonárka | záložní betonárka | rozdíl *) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | NO2 Kmax1h | PM 10 Kmax24h | NO2 Kmax1h | PM 10 Kmax24h | ΔNO2 Kmax1h | ΔPM 10 Kmax24h |
| 1 | prům. sklady | 4,3 | 18,6 | 27,4 | 15,5 | 23,1 | -3,1 |
| 2 | prům. sklady | 3,3 | 15,3 | 15,6 | 12,0 | 12,3 | -3,3 |
| 3 | zahrádkářská kolonie | 3,0 | 13,3 | 30,8 | 18,0 | 27,8 | 4,7 |
| 4 | kanceláře SEVT | 1,7 | 7,9 | 57,7 | 7,2 | 56,0 | -0,7 |
| 5 | RD Chýně Hlavní | 1,5 | 6,5 | 43,1 | 5,9 | 41,6 | -0,6 |
| 6 | RD Chýně Hlavní | 1,3 | 5,4 | 44,4 | 5,0 | 3,1 | -0,4 |
| LIMIT | 200 | 50 | 200 | 50 | 200 | 50 |

#### *) hodnoty záporné znamenají zlepšení oproti chodu stávající betonárky (nulový stav), hodnoty kladné znamenají zhoršení

Shrnutí výsledků rozptylové studie:

- Veškeré výpočty byly prováděny takovými metodikami, že vypočtené hodnoty jsou horním odhadem hodnot skutečných.

- Provoz betonárny Chýně  je v území, ve kterém nejsou  překračovány  imisní limity krátkodobých i průměrných ročních koncentrací  znečišťujících látek v hodnocení dle platných  imisních  limitů s velkou rezervou.

- Změna přechodu na náhradní betonárku nepovede ku zvýšení emisí v důsledku změny dopravy, pojezdu v areálu a technologie areálu. K významnému zvýšení emisí NOx dojde pouze provozem náhradního zdroje.

- Provozem náhradní betonárky tak v podstatě dojde pouze k posunu zdroje o cca 40 - 60 m směrem východním. V důsledku toho téměř ve všech referenčních bodech při chodu náhradní betonárky dojde ku snížení imisního příspěvku PM10. Výjimku tvoří body východně od betonárky (zahrádkářská kolonie) kde dojde ku zvýšení imisních příspěvků PM10

- Chod náhradní betonárky se současným užíváním dieselagregátu jako zdroje elektrické energie povede ku zvýšení krátkodobých imisních příspěvků NOx. Toto zvýšení však  nepovede k překračování imisních limitů NOx v referenčních bodech

- K překračování imisních limitů nedochází při provozu záložní betonárky ani v součtu s pozadím

Kumulace vlivu záložní betonárky a jiných připravovaných záměrů na imisní situaci

Připravovaným záměrem v obci Chýně je Logistické centrum Chýně.

Z hlediska vlivů posuzovaného záměru záložní betonárky a připravovaného záměru Logistické centrum Chýně na imisní situaci , může dojít ke kumulaci pouze u referenčních bodů chatové kolonie, nikoliv však u obytné zástavby v obci Chýně (např. RD na Hlavní). Je to dáno následujícími skutečnostmi, vyplývajícími z údajů a informací uvedených v rozptylových studiích obou záměrů:

1) Vzhledem k charakteru provozu záložní betonárky, která bude využívána jen v případě výpadku stávající betonárny a proto lze její provozování předpokládat ve velmi omezeném časovém rozsahu (orientačně lze odhadovat desítky hodin v roce), lze kumulativní vliv obou záměrů uvažovat jen pro krátkodobou charakteristiku – hodinové imisní koncentrace a to u oxidu dusičitého (dieselagregát má jako palivo naftu a neemituje benzen).

2) Výpočty imisí v rozptylové studii pro Logistické centrum Chýně jsou provedeny pro stav, že na silnici III/0057 (Hlavní) není po zprovoznění Logistického centra Chýně vedena  doprava vyvolaná logistickým centrem. Veškerá vyvolaná doprava půjde mimo obec Chýně a to obchvatovou komunikací.

3) U referenčních bodů u obytné zástavby v obci Chýně (např. ref. body č.5,6 - RD Chýně – Hlavní dle rozptylové studie pro záměr záložní betonárka Chýně) nemůže ke kumulaci hodinových koncentrací docházet vzhledem k umístění  záložní betonárky, logistického centra a směrů větru. Pokud by např. vál severovýchodní vítr, tak u RB č.4 (kanceláře SEVT)  a ref. bodu č.5 (RD Chýně Hlavní - z hlediska betonárky nejbližší obytná zástavba v obci Chýně) bude za nejnepříznivějších rozptylových podmínek   hodinová imisní koncentrace oxidu dusičitého 57,7 (g/m3, a 43,1 (g/m3,  tato imise je však ze 100 % vyvolána provozem záložní betonárky. Z provozu logistického centra Chýně budou při SV větru škodliviny emitované ze stacionárních zdrojů (kotelny, plynové zářiče) i z vyvolané dopravy odváty do volného prostoru  mimo obec.

Pokud tedy budou emise oxidu dusičitého z provozu dieselagregátu větry odváděny ve směru na obec Chýně, tak zase emise ze stacionárních zdrojů (kotelny, plynové zářiče) i z vyvolané dopravy Logistického centra Chýně budou odváty mimo obec Chýně.

4) Jak již bylo uvedeno, ke kumulaci vlivu záložní betonárky a  logistického centra Chýně na imisní situaci může dojít pouze u referenčních bodů chatové kolonie. Pokud by vál JZ vítr, tak emise z prostoru Logistického centra Chýně i prostoru záložní betonárky budou větrem odnášeny k chatové kolonii. Z rozptylových studií zpracovaných pro oba záměry vyplývá, že imisní příspěvek hodinových koncentrací NO2  od dieselagregátu záložní betonárky bude u chatové (zahrádkářské)  kolonie činit  30,8 (g/m3 a imisní příspěvek hodinových koncentrací NO2  z provozu Logistického centra Chýně se bude u zahrádkářské kolonie pohybovat nejvýše do 6 (g/m3. Pak lze očekávat , že kumulativní imisní příspěvek se bude pohybovat na úrovni cca do 37 (g/m3.  Imisní pozadí hodinových koncentrací NO2  je odhadnuto v zájmovém území nejvýše na 88 (g/m3 a i s kumulativním příspěvkem se bude pohybovat na úrovni okolo 125  (g/m3 . Imisní limit hodinových koncentrací NO2  činí 200 (g/m3 a do jeho naplnění chybí ještě 75 (g/m3.  Navíc kumulativní příspěvek ve výši okolo 125  (g/m3 se může vyskytnout jen za souběhu nejvíce nepříznivých rozptylových podmínek a JZ větru. Je pravděpodobné, že záložní betonárka bude v provozu jen po velmi malou část roku (desítky hodin) a k souběhu  nejvíce nepříznivých rozptylových podmínek a JZ větru vůbec nemusí dojít.

Je zřejmé, že při imisním pozadí hodinových koncentrací NO2  v zájmovém území na úrovni 88 (g/m3 je imisní rezerva do naplnění imisního limitu 200 (g/m3 dost velká, aby např. u referenčních bodů č.4 (kanceláře SEVT) a č.5 (z hlediska betonárky nejbližší obytná zástavba v obci Chýně) stačila absorbovat jak hodinový imisní příspěvek NO2  z provozu záložní betonárky (ref. bod č.4 max. 57,7 (g/m3 a ref.bod č.5. max. 43,1 (g/m3), tak i příspěvek z již realizovaného záměru skladový areál O.K. Trans Praha (max 3,3 (g/m3 – dle rozptylové studie zpracované v rámci oznámení EIA pro záměr výstavby haly II).

V případě ukazatele PM10 je imisní pozadí 24hodinových imisních koncentrací PM10 v rozptylové studii odhadnuto na 39 µg.m-3.  I v případě nejvyššího vypočteného nárůstu krátkodobého imisního příspěvku 4,7 µg.m-3  lze v součtu s  imisním pozadím  a max. vypočteného 24hodinového  příspěvku v rozptylové studii pro záměr výstavby haly II v O.K. Trans Praha – 0,6 µg.m-3   očekávat výslednou 24hodinovou imisní koncentraci PM10 na úrovni  nejvýše okolo 45 µg.m-3  tzn. pod 24hodinovým imisním limitem PM10  50 µg.m-3 . Přitom ve většině referenčních bodech dojde (díky posunu zdroje) ku snížení zátěže prachem PM10.

Závěr k části vlivy na ovzduší

Ani v případě zahrnutí pozadí a kumulace s vlivem logistického centra Chýně a O.K. Trans Praha se neočekává překračování hodinového imisního limitu pro NO2 a 24 hodinového limitu pro PM10.

D.I.3.  Vlivy na hlukovou situaci, vibrace, záření

Pro zhodnocení vlivů provozu záložní betonárky  byla zpracována hluková studie, která je zařazena v příloze č.4 oznámení EIA. Dále jsou stručně shrnuty výsledky hlukové studie.

Pro podrobné informace, metodiku, postupy výpočtů zpracovatel dokumentace EIA odkazuje na hlukovou studii.

D.I.3.1.  Vlivy v období výstavby

Hodnocení období výstavby bylo provedeno jak z hlediska vlivu vyvolané dopravy na veřejných komunikacích, tak i působení hlučných mechanizmů a dopravy v prostoru staveniště.

Z provedeného rozboru potřeb přepravy materiálů ze a na staveniště vyplynulo, že vyvolanou dopravu přitěžující veřejnou komunikační síť lze odhadovat nejvýše v intenzitě 1 TNA za hodinu. Na základě pouhého srovnání intenzit ostatní dopravy (tj. nepřitížené obslužnými vozidly stavby) a dopravy přitěžující bylo konstatováno, že nárůst dopravy na nejbližší veřejné komunikační síti o cca 1 TNA za hodinu se neprojeví znatelným nárůstem přenosu hluku ze silniční dopravy.

Výpočty očekávaných imisních ekvivalentních hladin akustického tlaku A u referenčních míst z přenosu hluku z činností v prostoru staveniště byly provedeny pro podmínky:

- soustředění nejhlučnějších mechanizmů provozovaných v etapách výkopových, resp. těžkých stavebních prací v severní a jižní části staveniště, při maximálním souběhu jejich činností s nejvyšší hlukovou emisí LAeq,T ( 90,0 dB

- nejvyššího zatížení vnitroareálových a staveništních komunikací pojezdem 10 těžkých nákladních automobilů za den (INAd = 10)

- bez stínění chatové osady (referenčních míst) zemním valem

Bylo konstatováno, že na žádném referenčním místě není očekáváno překročení hygienického limitu pro hluk ze staveniště v ekvivalentní hladině akustického tlaku A v hodnotě LAeq,s  = 65 dB – denní doba .

D.I.3.2.  Vliv hluku v období provozu záložní betonárky

Posuzovaný záměr představuje výstavbu a provoz záložní betonárny, která má sloužit jako rezerva (bude využívána jen v případě výpadku stávající betonárny).  Bude vybudována v areálu stávající betonárny s tím, že bude situována cca 30 m východně od stávající. Souběh stávající betonárny a záložní betonárny je vyloučený. Mobilní záložní betonárna bude kapacitně shodná s stávající betonárnou.

Výstavbou záložní betonárny nedojde k žádné změně komunikačního napojení na veřejnou silniční síť. Záložní betonárna bude využívat stávající dopravní trasy a ostatní stávající infrastrukturu stejně jako stávající betonárka. Vzhledem k vyloučení souběhu provozu stávající a záložní betonárny a srovnatelným výrobním kapacitám zůstane nezměněna intenzita vyvolané obslužné dopravy vně areálu. Nedojde tedy ani k nárůstu intenzity dopravy betonu na okolních komunikacích oproti současnému stavu. Vliv dopravy na hlukovou situaci v okolí komunikací vyvolaný záložní betonárkou bude stejný jako vliv dopravy vyvolaný stávající betonárkou. Oproti současnému stavu se nepředpokládá tedy žádná změna.

Areál betonárny je situován poměrně izolovaně od obytné zástavby obce Chýně situované v západním směru. Nejbližší obytná zástavba je vzdálena (pohledově izolovaná) zhruba 400 m. K posuzování hlukového zatížení venkovního prostoru – chráněných venkovních prostor a chráněných venkovních prostor staveb - byla stanovena referenční 2 místa, která jsou reprezentována nejbližší hranicí chatové osady a nejbližšího rekreačního objektu této osady (viz tabulka č.12 v kapitole C.II.7.).  Lze oprávněně konstatovat, že pokud budou splněny limitní hodnoty hluku z přenosu hluku z posuzované stavby u těchto míst, pak budou splněny i u souvislé obytné zástavby situované přibližně v centru obce Chýně, navíc odstíněné řadou stavebních objektů situovaných mezi betonárnou a centrem obce.

Byly provedeny výpočty očekávaného zatěžování venkovního prostoru přenosem hluku z prostoru areálu za podmínek běžného provozu záložní betonárny při proměnných výškách protihlukové překážky (zemního valu uvažovaného projektantem s umístěním na východní hranici areálu) v rozsahu 0 – 4 m.

Na základě srovnání výpočtových imisních ekvivalentních hladin akustického tlaku A u referenčních míst s hygienickým limitem, který je (pro hluk z provozoven služeb a z dalších zdrojů hluku u chráněných venkovních prostor ostatních staveb a u chráněných ostatních venkovních prostor) nařízením vlády č. 148/2006 Sb. stanoven pro denní dobu v ekvivalentní hladině akustického tlaku A LAeq,8h = 50 dB bylo konstatováno, že (s uplatněním nejistoty výpočtové metody) není u stanovených referenčních míst) očekáváno jeho překročení při výšce zemního valu již v hodnotě 2,5 m.

Současně bylo provedeno výpočtové stanovení přenosu hluku z provozu stávající betonárny (za podmínek objektové soustavy záložní betonárny) a bylo konstatováno, že imisní hodnota nižší než 50 dB je dosažitelná u referenčního místa č.1 již při nulové výšce stínícího zemního valu a u referenčního místa č.2 při výšce zemního valu minimálně 2 m. Nižší zatížení referenčního místa č.1 je ovlivněno odstíněním objekty záložní betonárny.

Stínící účinek proměnné výšky zemního valu se významněji uplatňuje při omezování přenosu hluku ze záložní betonárny než z betonárny stávající. (Stínící účinek clony se zvyšuje zkracováním její vzdálenosti od zdroje, respektive příjemce a naopak.)

K omezení nadměrného zatěžování nejbližšího venkovního prostoru, tj. nejbližších chráněných venkovních prostor a venkovních prostor staveb nejblíže situované chatové osady s dostatečnou rezervou (i pro případy ve studii obtížně postižitelných hlukových událostí v prostoru betonárny) bylo doporučeno uvažovat s realizací stínícího objektu o vyšší účinné výšce a to nejlépe 2,5 - 3 m.

Je třeba uvést, že v rámci sadových úprav bude stínící val osázen jednou řadou listnatých stromů (javor babyka, bříza , lípa) a  dále druhou řadou jehličnanů (borovice černá) a na hřebeni val bude osázen listnatými keři. Zejména stromy se budou podílet na dalším útlumu hluku emitovaného ze stávající i záložní betonárky k prostoru zahrádkářské kolonie.

* Kumulace vlivu záložní betonárky a jiných připravovaných záměrů na hlukovou situaci

Stacionární zdroje - kumulace vlivů provozu záložní betonárky s připravovaným záměrem  výstavby logistického centra Chýně - nepřipadá z hlediska vlivu hluku emitovaného ze stacionárních zdrojů prakticky v úvahu. Záložní betonárka bude ve vzdálenosti cca 700 – 1 000 m od objektů  logistického centra Chýně. Záložní betonárka je ve směru do obce Chýně odstíněna objektem stávající betonárky a řadou dalších stínících objektů. Vliv provozu záložní betonárky je v hlukové studii počítán k chráněným místům v nedaleké zahrádkářské kolonii (ta je vzdálena od  logistického centra Chýně nejméně 800 m). Za provozu logistického centra Chýně budou stacionárními zdroji hluku kotelny jednotlivých objektů a vozidla zásobování na manipulačních plochách před objekty logistického centra. Jejich hlukové emise jsou nejvýše do 80 dB(A) a vzhledem k útlumu vzdáleností nedojde u ref. bodů - chat v zahrádkářské kolonii ke kumulaci s hlukovými emisemi ze zdrojů záložní betonárky v areálu .

Realizovaným záměrem je výstavba haly II ve fy  O.K. Trans Praha v Chýni. Z hlukové studie zpracované v rámci EIA pro záměr výstavby haly II vyplývá, že po realizaci haly II se výpočtové hodnoty imisní ekvivalentní hladiny hluku u ref. bodů z provozu stacionárních zdrojů hluku  pohybují nejvýše do 23 dB(A). Současné hlukové zatížení referenčních bodů použitých k hodnocení v uvedené hlukové studii je  určitě o hodně vyšší než  33 dB(A). Vypočtené imisní ekvivalentní hladiny hluku z přenosu ze stacionárních zdrojů v areálu O.K. Trans Praha jsou o více než 10 dB(A) nižší, takže se ve váženém součtu vůbec neprojeví.

Doprava

Provoz záložní betonárky nepřinese ve srovnání se současným stavem (tzn. provozem stávající betonárky) nárůst dopravy (blíže viz kapitola B.II.4.).

Nulový nárůst vyvolané autodopravy znamená, že u posuzovaného záměru nepřipadají z hlediska dopravy v úvahu kumulativní vlivy s dopravou vyvolanou připravovaným záměrem Logistické centrum Chýně nebo již realizovaným záměrem výstavby haly II fy  O.K. Trans Praha.

D.I.3.3.  Vliv vibrací, záření

V kapitole B.III.4.2. je konstatováno, že ve stávající  betonárně v Chýni není  provozován žádný zdroj vibrací  projevující se významnějším způsobem   v okolí  betonárny a totéž  platí i pro mobilní záložní betonárku, proto ani v jejím případě nebude  provozován žádný zdroj vibrací  projevující se významnějším   v okolí  betonárny.

Ve stávajících  technologických zařízeních betonárky v Chýni ani u mobilní záložní betonárky  nejsou a nebudou instalována zařízení, která by byla zdrojem elektromagnetického nebo radioaktivního záření.

V období výstavby budou zdrojem lokálních vibrací, které neovlivní území mimo staveniště, budou  některé stavební mechanismy  během výstavby (např. rýpadlo).

D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody

* Vliv na charakter odvodnění oblasti

V souvislosti s výstavbou záložní betonárky nedojde k takovým změnám reliefu a zvýšení odtoku z území, které by mohly negativně ovlivnit charakter  odvodnění oblasti, neboť zvýšení odtoku z území je nežádoucí.

Úprava terénu byla již provedena při výstavbě stávající betonárky a  zemní práce budou realizovány pouze v minimálním rozsahu přesunu zemin, přitom  většina zeminy ze skrývky a výkopů se použije na finální úpravy terénu včetně vytvoření stínícího valu.

Nárůst rozlohy zpevněných, nepropustných ploch je možno označit za velmi nízký. Celková plocha určená pro výstavbu záložní betonárky je cca  0,31 ha s tím, že zpevněná plocha s nepropustným povrchem bude v rozsahu 1600 m2 a roční množství dešťových vod odvedených z této plochy bude max. 840  m3. Tato voda však bude z menší části odváděna do akumulační nádrže a používána v procesu výroby betonových směsí a k vymývání mixů a nahradí tak vodu čerpanou pro tyto účely ze studně. Větší část dešťových bude zasakována.

Tím bude negativní vliv snížení infiltrace vod v území kompenzováno .

Vzhledem k tomu, že se jedná o poměrně malou odvodněnou plochu (  zhruba 1600 m2), že větší část dešťových vod bude opětně zasakována a zbývající část dešťových vod bude používána při výrobě betonu místo vody ze studně v areálu, tak vliv  výstavby záložní  betonárky z hlediska odvodnění oblasti  je zanedbatelný.

* Změny hydrogeologických charakteristik a hladiny podzemních vod

Úprava terénu areálu byla již provedena při výstavbě stávající betonárky a  zemní práce v souvislosti s výstavbou záložní betonárky budou realizovány pouze v minimálním rozsahu přesunu zemin, přitom  většina zeminy ze skrývky a výkopů se použije na finální úpravy terénu včetně vytvoření stínícího valu.

S odkazem na minimální změny vlivem terénních úprav nedojde ke změně hydrogeologických charakteristik, zejména takových, které by negativně ovlivnily ovlivnily směr a rychlost proudění podzemní vody.

Rovněž se v případě posuzovaného záměru výstavby záložní betonárky nepředpokládá změna úrovně hladiny podzemních vod.

* Vlivy na kvalitu vod

Povrchové vody

Realizace záložní betonárny nepřinese nárůst pracovníků ani nárůst množství splaškových vod vypouštěných do kanalizace a na ČOV.

Veškeré technologické odpadní vody se spotřebují ve výrobním procesu a do kanalizace nebude odváděna žádná odpadní technologická voda.

V případě záložní betonárky budou instalována zařízení, v nichž se budou skladovat látky , které by mohly ohrozit jakost a zdravotní nezávadnost vod.

Největší skladovaný objem závadných látek bude mít nádrž LTO situovaná v kontejneru ohřevu, v níž budou uloženy 4 m3 LTO. Celé zařízení ohřevu vody je umístěno v ISO kontejneru se záchytnou ocelovou vanou, schopnou zachytit celý objem nádrže. Nádrž s LTO bude sloužit jako zdroj LTO i pro kotel na vytápění 25 kW.

Dieselagregát  - bude zásobován naftou z provozní ( dvouplášťové) nádrže umístěné v rámu stroje o obsahu 390 l  a s předpokládanou zásobou na nejméně 8 hodinový provoz. Dieselagregát bude v kontejneru, jehož dno tvoří  havarijní jímku. V případě potřeby bude havarijní jímka vyčerpána.

Jednotlivá technologická zařízení záložní betonárky obsahují náplně motorových a převodových olejů a maziv v souhrnném množství cca  500 l olejů a 8 kg maziv. Tyto látky jsou součástí typových celků (motory, převodovky) , a jejich množství je sledováno signální soustavou. Množství náhradních náplní olejů a maziv pro záložní betonárku bude zahrnovat jen provozně nutné rezervy , nepřesáhne 200 litrů a bude skladováno v materiálovém skladu spolu s náhradních náplní olejů a maziv pro stávající betonárku. Materiá1ový sklad je zabezpečen záchytnou vanou.

Riziko případného ohrožení povrchových a podzemních vod vzniká dále pouze při havárii dopravních prostředků a případném úniku ropných látek. Provoz záložní betonárky lze očekávat  jen s minimální četností. Frekvence pohybu nákladních automobilů po zpevněné ploše záložní betonárky i štěrkové vnitroareálové komunikaci bude rovněž velmi nízká a riziko znečištění zpevněných ploch záložní betonárky látkami škodlivými vodám je velmi pak rovněž nízké.

Únik ropných látek z dopravního prostředku na zpevněné ploše záložní betonárky bude okamžitě identifikován a odstraněn obsluhou betonárny.

Základní prostředky pro sanaci případných úniků jsou k dispozici přímo v areálu – sorpční materiál vapex, nářadí pro rozprostření a odstranění těchto materiálů, stejně jako nádoby pro jejich dočasné uskladnění před odvozem k finální likvidaci.

Riziko úniku ropných látek na krátkém úseku štěrkové vnitroareálové komunikace, kde betonmixy pouze projíždějí je velmi nízké.

Pravděpodobnost znečištění povrchových vod je velmi nízká.

Vliv posuzovaného záměru na kvalitu povrchových vod je nevýznamný až zanedbatelný.

Podzemní vody

Riziko ohrožení podzemních vod spočívá v případě areálu betonárky BERGER Beton s.r.o. v hydrogeologické pozici v území, hydraulických parametrech kolektoru a pozici zvodně.

Potenciálně zranitelná je zvodeň kvartérní, jejíž souvislá hladina se nachází v relativně malé hloubce a není hydraulicky chráněná. Podobně jako v případě povrchových vod je riziko průniku kontaminantu do podzemních vod z území záložní betonárky velmi nízké.

Jakýkoli únik ropných látek z technologických zařízení záložní betonárky při jejím provozu bude obsluhou ihned zjištěn, neboť obsah náplní je elektronicky sledován a všechna zařízení budou pravidelně kontrolována dle plánu údržby a mazacího plánu.

Únik ropných látek z dopravního prostředku na zpevněné ploše záložní betonárky bude okamžitě identifikován a odstraněn obsluhou betonárny.

Riziko úniku ropných látek na krátkém úseku štěrkové vnitroareálové komunikace, kde betonmixy pouze projíždějí je vzhledem k malé četnosti  provozu záložní betonárky velmi nízké.

Křídová zvodeň, jejíž  hladina je v hloubce 10 – 15 m pod terénem je hydraulicky omezeně chráněna vrstvou málo propustných kvartérních hlín. Z tohoto hlediska lze hodnotit riziko znečištění podzemních vod této zvodně jako zanedbatelné. Transmisivita hornin kvartéru je velmi nízká, postup kontaminantu směrem do hloubky bude tedy velmi pomalý, a lze proto v případě málo pravděpodobné havarijní situace provést účinný sanační zásah. Eventuelní kontaminant by tak postihl především kvarterní zvodeň, která je v menší hloubce.

Pro záložní betonárku jsou důležitá také preventivní organizační opatření – zpracování  manipulačních řádů a havarijního plánu.

Areál stávající betonárky je vybaven základními prostředky pro likvidaci havárií, přitom maximální množství potenciálně uniklých ropných látek, nepřesáhne objem běžné nádrže nákladního automobilu tzn. stovky litrů. Takové množství lze účinně likvidovat již jednoduchými prostředky.

Vzhledem k poměrně malému riziku znečištění zpevněných ploch záložní betonárky látkami škodlivými vodám, poměrně malému množství případně uniklé ropné látky i možnosti rychlého havarijního zásahu je riziko průniku znečišťující látky do podzemních vod velmi nízké.

Vliv provozu záložní betonárky na povrchové a podzemní vody lze označit za nevýznamný.

D.I.5. Vlivy na půdu

*  vliv na rozsah a způsob užívání půdy

Areál betonárny fy Berger Beton s.r.o. se nachází  na pozemku p.č. 527/1 v k.ú. Chýně o výměře 15 001 m2, který je  ve výpisu z KN z 05/2004 veden jako součást  ZPF.

Posuzovaný záměr  (výstavba záložní betonárny) je situován výlučně do areálu betonárny fy  Berger Beton s.r.o. a vyžaduje zábor plochy zemědělské půdy (ZPF) v rozsahu nejméně 0,31 ha. Musí se tedy provést vynětí části území areálu ze ZPF a to v části, kde je výlučně  BPEJ  2. 30. 01.  Jedná se o málo kvalitní nízko bonitovanou hnědou půdu s nízkou předností v ochraně.

Posuzovaný záměr mění tak způsob využití půdy této části pozemku p.č. 527/1 a to ze ZPF na ostatní plochu - stavební pozemek.

V dalším stupni projektové dokumentace  stavby „Záložní betonárka Chýně“ bude třeba připravit podrobný záborový elaborát pro řešené území stavby. Při návrhu využití ornice a podorničí, které jsou kjiž skryté, se doporučuje preferovat jejich využití v areálu betonárky Chýně nebo rekultivace ve správním obvodu obce Chýně.

*  vliv na znečištění půdy a horninového prostředí

Stejně jako v případě podzemních vod je riziko průniku kontaminantu do půdy a horninového prostředí z území záložní betonárky velmi nízké.

Jakýkoli únik ropných látek z technologických zařízení záložní betonárky při jejím provozu bude obsluhou ihned zjištěn, neboť obsah náplní je elektronicky sledován a všechna zařízení budou pravidelně kontrolována dle plánu údržby a mazacího plánu.

Únik ropných látek z technologických zařízení nebo z dopravního prostředku na zpevněné ploše záložní betonárky bude okamžitě identifikován a odstraněn obsluhou betonárny.

Riziko úniku ropných látek na krátkém úseku štěrkové vnitroareálové komunikace, kde betonmixy pouze projíždějí je vzhledem k malé četnosti  provozu záložní betonárky velmi nízké.

Vzhledem k poměrně malému riziku znečištění zpevněných ploch záložní betonárky látkami škodlivými vodám, poměrně malému množství případně uniklé ropné látky i možnosti rychlého havarijního zásahu je riziko průniku znečišťující látky do do půdy a horninového prostředí velmi nízké.

Rovněž v období výstavby by mělo být riziko ohrožení půdy a horninového prostředí minimální. Vlivy z pohledu znečištění půdy a zemin lze očekávat pouze v rámci vlastních stavebních prací a s nimi souvisejícími možnými havarijními stavy, představovanými především únikem látek škodlivých vodám z nákladních aut a ze stavebních mechanismů. Při provádění stavby je však nutno dodržet řadu legislativních, technických i organizačních opatření k ochraně podzemních vod, půdy a  horninového prostředí před případnou kontaminací. Za tohoto předpokladu by mělo být riziko ohrožení  půdy a horninového prostředí minimální.

Vliv záměru na znečištění půdy a horninového prostředí lze předpokládat nevýznamný.

* vliv na místní topografii, stabilitu a erozi půdy

V rámci posuzované stavby téměř nebudou prováděny zemní práce a terénní úpravy, které by představovaly  zásah do místní topografie. Dojde jen k vytvoření stínícího protihlukového valu o výšce cca 2,5 m. Vzhledem k charakteru stavby a konkrétním geologickým podmínkám nehrozí možnost ovlivnění územní stability terénu.

Výstavba záložní betonárny není rizikovým faktorem z hlediska procesů vodní a větrné eroze. Fyzikální charakteristiky půdního pokryvu na zmíněné lokalitě rovněž neposkytují podklad pro tvrzení, že vlivem předmětné stavby bude zvýšen erozní smyv. Omezení půdní eroze, jak větrné tak vodní, bude dosaženo na nezastavěných a nezpevněných plochách zatravněním a osazením dřevin. Vliv z hlediska eroze lze označit za nevýznamný.

* Vliv na chráněné části přírody

Instalace záložní betonárny se uskuteční výlučně uvnitř stávajícího oploceného areálu betonárky fy Berger Beton s.r.o. a nezasahuje do žádného zvláště chráněného území ve smyslu § 12, 13, 14 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ani do ochranných pásem těchto území.  V území přímo dotčeném výstavbou záložní betonárny se nevyskytují ani žádné významné krajinné prvky nebo památné stromy a jiné fenomény s určitou ochranou.

Pojem VKP je definován §3 zákona č. 114/1992 Sb. jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny, která utváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability. Významnými krajinnými prvky přímo ze zákona jsou tedy i jsou lesy, vodní toky, rybníky a údolní nivy. Stavba se nekříží s žádnými VKP definovanými zákonem.

Stavba není ve střetu s žádným dalším registrovaným VKP dle §6 zákona č. 114/1992 Sb., ani s jinými prvky ochrany přírody a krajiny.

Umístění záložní betonárky v areálu stávající betonárky a provoz záložní betonárky nebude mít žádné dopady na okolní chráněné části přírody.

K ovlivnění území přírodní památky „Hostivické rybníky“ nedojde z následujících důvodů:

- vodní režim toku ani soustavy rybníků nebude záměrem nijak narušen

- území PP nebude nijak dotčeno např. výstavbou záložní betonárky nebo budování inženýrských sítí nebo jejich přeložek

- vzdálenost a poloha PP vylučuje ovlivnění fauny hlukovými expozicemi z provozu

- PP nebude nijak ovlivněna emisemi (zejména prašné depozice), neboť jejich množství je u záložní betonárky účinně minimalizováno a záložní betonárka bude provozována jen při výpadku stávající betonárky tzn. s nízkou četností

- budou  zachovány funkce prvků ekologické stability území

- výstavba záložní betonárky nepřinese nárůst vyvolané autodopravy a zvýšení provozu na komunikaci po hrázi Strahovského rybníka, který by  mohl mít odraz na hustotu populací ptáků, vázaných na západní okraj zvláště chráněného území Hostivické rybníky.

Rovněž nebude posuzovaným záměrem nijak ovlivněn VKP -  topolová stromořadí v blízkosti hranic areálu betonárky.

Vliv záložní betonárky na břehy Litovického potoka jako významný biokoridor regionálního významu.

V připomínkách k oznámení EIA od občanského sdružení ARBOR je uvedeno, že v rozšířené podobě bude výrobní areál výrazně atakovat hranice regionálního biokoridoru a že přitom již současné sousedství betonárny je v rozporu se smyslem tohoto biokoridoru.

Zpracovatel dokumentace konstatuje, že občanské sdružení ARBOR považuje ve svém vyjádření záměr instalace záložní betonárky za rozšíření stávající betonárky fy Berger Beton s.r.o., ale to není pravda. Nedochází k žádnému rozšíření stávajícího oploceného areálu betonárky, záložní betonárna bude instalována uvnitř stávajícího oploceného areálu stávající betonárky.

Založní betonárka nebude žádný biokoridor atakovat, protože je na vzdáleném pozemku a i biokoridor má své parametry vztažené k jeho účelu. Zde jde jednoznačně o biokoridor regionální mokřadního typu a biocentrum je až dále po toku. I při maximálním rozměru by mohl mít optimalizovaný biokoridor tohoto typu maximální šířku cca 15 - 20 m na každou stranu od okraje toku Litovického potoka. U biokoridoru jde ovšem hlavně a především o ochranu potoka a souběžných mokřadních ekosystemů a nikoliv širokého okolí.  Pokud je tedy stávající betonárka i se záložní betonárkou jako posuzovaným záměrem daleko (více jak 100 m) od hranice biokoridoru, je tam mezitím ještě plot a ČOV, pak je požadavek sdružení irelevantní. To v podstatě dokládá i to , že  pověřený úřad – MÚ Černošice , který má i podrobně rozkreslené mapy a tedy dobře ví o umístění biokoridoru, se nijak v rámci připomínkování k oznámení EIA nevyjadřoval k tomuto pseudostřetu.

Jinak biokoridory jsou v krajině přírodním prvkem, pro který platí ovšem technická projekční pravidla a ta jsou stanovena metodikou. Nelze tedy jimi takto argumentovat nebo manipulovat, protože jde o minimalizovanou biologickou síť v krajině a nelze ji dál nafukovat.

V dotčeném území  ani v nejbližším okolí se nevyskytují pásma hygienické ochrany vodních zdrojů (nejblíže jsou PHO VZ Zličín ve vzdálenosti cca 2 km), ani pramenné oblasti, území nespadá do  vodohospodářsky významné oblasti.  Nevyskytuje se zde ani chráněné ložiskové území (CHLÚ).

Žádná chráněná území nemohou být výstavbou záložní betonárky tedy  ovlivněna..

Vliv záměru na půdu je nevýznamný , vliv na chráněné  části přírody je nulový.

D.I.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje

Vlivy na horninové prostředí související s výstavbou a provozem záložní betonárky lze v zásadě rozdělit na dva okruhy:

- vlivy působící v etapě výstavby (např.  výkopy atd.)

- vlivy působící za plného provozu (např. možnost kontaminace podloží při havarijním úniku látek škodlivých vodám z nákladních aut).

Realizace stavby není spojená s terénními úpravami na části pozemku určeného k výstavbě. Výkopy budou do malé hloubky a záměr nebude tak mít negativní vliv na geologické podmínky území.

Ovlivnění nerostných zdrojů lze vyloučit, stavba bude realizována uvnitř areálu Berger Beton s.r.o., areál se nenachází v dobývacím prostoru ani v chráněném ložiskovém území.

Vliv záměru z hlediska znečištění horninového prostředí při výstavbě a provozu záložní betonárky je popsán v předcházející kapitole D.I.5.

Vliv na horninové prostředí a přírodní zdroje lze označit za zanedbatelný až nulový.

D.I.7. Vlivy na faunu, flóru, ekosystémy

Výstavba záložní betonárny bude výlučně ve stávajícím oploceném areálu Berger Beton s.r.o. a to na ploše o rozloze cca 0,3 ha.

Jedná se o již provozovaný areál, kde v rámci výstavby stávající betonárky v roce 2004 a 2005  byly provedeny základní terénní úpravy celého pozemku areálu Berger Beton s.r.o.

* Vlivy na flóru

Záměr výstavby záložní betonárny nepřinese potřebu kácení dřevin, neboť na ploše určené pro výstavbu se  žádné dřeviny nevyskytují.

Z  plochy byl odstraněn vegetační kryt a tím došlo k odstranění všech rostlinných společenstev v dotčené ploše.

V žádném případě se na ploše určené pro výstavbu záložní betonárky nevyskytují   žádné zvláště chráněné druhy rostlin ve smyslu zákona 114 / 92 Sb. a Vyhlášky MŽP ČR č.395/1992 Sb.

Sadové úpravy - na základě připomínek k oznámení EIA a závěrů zjišťovacího řízení byla zpracována nová studie sadových úprav, která je v příloze č.5 této dokumentace EIA.

Návrh sadových úprav vychází z předpokladu, že tento působí nejen biologicky, ale je také estetickým prvkem životního prostředí. Návrh sadových úprav řeší celý komplex betonárky, ponechává vybrané partie již realizovaného osázení a doplňuje výsadby dle nově navrženého osazovacího plánu.

K výsadbám jsou doporučeny místně obvyklé druhy rostliny, odpovídající místním klimatickým podmínkám.

Protihlukový val bude osázen kombinací listnatých a jehličnatých stromů. Jehličnany budou převážně na valu ze strany ke komunikaci a ze strany k betonárce budou převážně vysázeny listnáče.

Výsadba bude provedena v nepravidelných ,ale druhově ucelených skupinách. Listnaté stromy budou v kombinaci stromů keřovitého vzrůstu a jehličnatých stromů a stromů s korunou napěstovanou ve výšce cca 1,5 – 2 m.

V okrajových partiích budou vysázeny keře v nepravidelných druhově ucelených skupinách tak, aby nevytvářely žádné pásy, ale přirozeně oválné a zavlněné skupiny. Přitom bude dbáno na druhové a velikostní požadavky jednotlivých skupin.

Listnaté stromy (lípy a trnovníky) budou dodány ve velikostech (10 – 12) napěstované na kmínku s korunou v 1,5 – 2 metru a ostatní listnáče mohou být v menších velikostech (8 – 10) a budou tvořit keřovitě rostoucí skupiny. Borovice budou  výpěstky cca  80-100 cm.

Zelené plochy včetně dřevin  jsou  navrženy v rozsahu cca 1 100 m2  tzn. zeleň bude na   35 % plochy  určené pro výstavbu záložní betonárky.

* Vliv na faunu

Vzhledem k oplocení areálu a vlivům stávající betonárky se na ploše určené pro výstavbu záložní betonárky nevyskytují ani přechodně zástupci fauny.

Výstavba záložní betonárny a její provoz se nedotkne žádných významných krajinných prvků nebo jinak chráněných částí přírody ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Podrobněji je nulový vliv záložní betonárky na chráněné části přírody dokladován v předcházející kapitole D.I.5.

Provoz záložní betonárny tak nebude mít ani případné nepřímé vlivy na faunu, flóru a ekosystémy.

Vliv výstavby a provozu záložní betonárky na stávající flóru a faunu i ekosystémy bude zanedbatelný až nulový.

D.I.8. Vlivy na krajinu

V příloze č.6 dokumentace EIA je studie vlivu na krajinný ráz pro záměr : Záložní betonárna Chýně, ze studie uvádíme její závěr:

Záměr výstavby záložní betonárky u obce Chýně v areálu stávající funkční betonárky firmy Berger Beton s.r.o. byl zkoumán z hlediska narušení charakteru krajinného rázu, měřítek krajiny i jiných úhlů pohledu.

Na základě pohledů na lokalitu, srovnání snímků dálkového průzkumu země a mapových podkladů bylo stanoveno, že krajina je zemědělská, postindustriální s výraznými prvky výroby a rozšiřujícími se zónami příměstského bydlení, kde je řada významnějších krajinných prvků a dominant, které dokonce stavbu betonárky pohledově odstiňují a potlačují ji, stejně jako některé prvky v krajině v okolí – aleje, remízy, okrajová zeleň obce, atp.

Z vyhodnocení v tabulkách metodou hodnocení krajinného rázu dle metodiky Vorel, Matějka, bylo konstatováno, že stavba při maximálně přísném posouzení ovlivní pouze 11 charakteristik krajiny z 50ti a tedy nebude mít tedy významný dopad na charakter krajinného rázu.

Lze konstatovat, že stavba nové záložní betonárky Chýně v prostoru stávající betonárky firmy Berger – Beton s.r.o. na východním okraji obce Chýně na zemědělských pozemcích neovlivní významně krajinný ráz v oblasti a nebude mít zásadní význam pro změnu krajinného rázu v okolí obce. Navržená stavba naopak bude potlačena stávajícím využitím krajiny a vnímat ji pravděpodobně bude vedle ostatních industriálních prvků krajiny s podstatně většími měřítky, jen ten, kdo o ní bude předem vědět. Nelze tedy ani hovořit o zásadních nebo rozhodujících negativních vlivech na krajinu jako takovou, včetně jejích přírodních složek.

D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky

Navrhovaná stavba nebude mít vliv na nemovité kulturní památky, budovy, architektonická či jiná díla resp. kulturní lidské výtvory, neboť bude realizována na území, kde se tyto nevyskytují.

Z popisné části dokumentace pojednávající o lokalitě záměru z hlediska historického, kulturního nebo archeologického významu (viz kap. C.I.3.) vyplývá, že posuzovaná stavba se nachází v lokalitě, kde je nutné podle vyjádření Středočeského Musea z roku 2004 zajistit v průběhu veškerých zemních prací archeologický výzkum na náklady investora. Významnější archeologické nálezy však nelze, vzhledem k využití území v minulosti, předpokládat.

D.II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na ŽP z hlediska jejich

velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních vlivů.

Hodnoceným záměrem je instalace a provoz  záložní betonárky. V této dokumentaci EIA je předkládaný záměr posouzen ze všech podstatných hledisek, z hodnocení jednotlivých vlivů v kapitole D.I. vyplývá, že posuzovaný záměr má

- nulový nebo zanedbatelný vliv na ovzduší, povrchové i podzemní vody, horninové prostředí a přírodní zdroje, faunu a flóru a hmotný majetek a kulturní památky.

- nevýznamný vliv na hlukovou situaci v okolí  a krajinný ráz oblasti.

Vlivy vyvolané provozem záložní betonárky budou působit jen v nejbližším okolí betonárky.

U posuzované instalace a provozu záložní betonárky v areálu Berger Beton s.r.o. v Chýni je vzhledem k výše uvedeným hodnocením jednotlivých vlivů a lokalitě stavby možnost přeshraničních vlivů vyloučena.

D.III.  Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích

a nestandartních stavech.

Při hodnocení rizika se vychází ze dvou základních cílů a to z všeobecné ochrany životního prostředí a ochrany před nežádoucími vlivy na zdraví a bezpečnost obyvatelstva v jejím okolí.

Obecně to znamená prověřit :

- možnost vzniku havárií

- jejich dopady na užší ( v místě stavby) i širší okolí

- v projektu navržená preventivní opatření.

Na základě řady údajů v dokumentaci EIA a dalších informací od investora lze konstatovat, že vzhledem k charakteru provozu záložní betonárky je riziko havárií s vážnějšími důsledky na životní prostředí velmi nízké.

V souvislosti s provozem záložní betonárky lze uvažovat následující možné havarijní situace:

1. Požár technologické linky nebo její části

2. Únik látky škodlivé vodám při mimořádné události

3. Havárie v dopravě

Požár

Rizika vzniku požáru jsou velmi nízká. Potenciálně rizikové z tohoto pohledu jsou kontejner ohřevu, kde je nádrž na 4 000 litrů LTO  a NZE s nádrží na naftu 390 l.

Kotle na kapalná paliva i NZE s dieselagregátem jsou sledovaná zařízení a jejich požární bezpečnost   musí být samozřejmě zajištěna v souladu s příslušnými předpisy.

V dokumentaci pro stavební povolení budou zařízení spalující paliva  podrobně posouzeny požární zprávou doloženou stavebními výkresy a výpočty.

Pokud jde o ohrožení okolního obyvatelstva v případě požáru, to je vzhledem k charakteru záložní a ke vzdálenosti obytné zástavby minimální. Jedná se převážně o kovové konstrukce s vestavěnými kontejnery a podíl hořlavých materiálů je velmi malý. Proto lze předpokládat, že vznik škodlivých zplodin hoření, které provázejí např hoření plastů, bude minimální.  Dopady požáru  by se mohly týkat přímo jen zaměstnanců.

Únik látky škodlivé vodám při mimořádné události, havarie v dopravě

Relativně největší pravděpodobnost úniku látek škodlivým vodám je z odstavených vozidel, technologie a při vlastním provozu nákladních automobilů. Riziko případného ohrožení povrchových a podzemních vod vzniká zejména při havárii dopravních prostředků a případném úniku ropných látek. Provoz záložní betonárky lze ale očekávat  jen s minimální četností. Frekvence pohybu nákladních automobilů po zpevněné ploše záložní betonárky i štěrkové vnitroareálové komunikaci bude rovněž velmi nízká. Riziko znečištění zpevněných ploch záložní betonárky látkami škodlivými vodám je velmi pak rovněž nízké. Přitom únik ropných látek z dopravního prostředku na zpevněné ploše záložní betonárky bude okamžitě identifikován a odstraněn obsluhou betonárny.

Riziko úniku ropných látek na krátkém úseku štěrkové vnitroareálové komunikace, kde betonmixy pouze projíždějí , je rovněž velmi nízké.

Technologie – největší skladovaný objem bude nádrž kontejneru ohřevu, v níž bude uloženo 4 000 litrů LTO. Celé zařízení ohřevu vody je umístěno v ISO kontejneru se záchytnou ocelovou vanou, schopnou zachytit celý objem nádrže.

Dieselagregát - ten bude zásobován naftou z provozní ( dvouplášťové) nádrže umístěné v rámu stroje o obsahu 390 l. Dieselagregát bude v kontejneru, jehož dno tvoří  havarijní jímku. V případě potřeby bude havarijní jímka vyčerpána.

Jednotlivá technologická zařízení záložní betonárky obsahují náplně motorových a převodových olejů a maziv v souhrnném množství cca  500 l olejů a 8 kg maziv. Tyto látky jsou součástí typových celků (motory, převodovky) , a jejich množství je sledováno signální soustavou. Množství náhradních náplní olejů a maziv pro záložní betonárku bude zahrnovat jen provozně nutné rezervy , nepřesáhne 200 litrů a bude skladováno v materiálovém skladu spolu s náhradních náplní olejů a maziv pro stávající betonárku. Materiálový sklad je zabezpečen záchytnou vanou.

Základní prostředky pro sanaci případných úniků jsou k dispozici přímo v areálu – sorpční materiál vapex, nářadí pro rozprostření a odstranění těchto materiálů, stejně jako nádoby pro jejich dočasné uskladnění před odvozem k finální likvidaci. K úniku ropných látek by došlo nejspíše na zpevněné poše, ze které lze kontaminant odstranit např. odsátím fibroilovým pásem a vapexem.

V návaznosti na výše uvedené informace lze riziko průniku kontaminantů  (ropných látek) až k hladině podzemní vody označit za minimální.

D.IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení , snížení,

popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na ŽP

* Územně plánovací opatření

Územně-plánovací opatření k minimalizaci účinků posuzované stavby na prostředí nejsou navrhována, neboť instalace záložní betonárky v areálu Berger Beton s.r.o. je v souladu se schváleným územním plánem.

* Období přípravy stavby

- veškeré zpevněné plochy musí být zabezpečeny proti případnému úniku látek škodlivým vodám dle ustanovení § 39 odst.1 zákona č.254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon).

- v prováděcím projektu budou upřesněny jednotlivé druhy odpadů v etapě výstavby,

stanovena kategorizace i  jejich množství a předpokládané způsoby jejich likvidace

-  dominantně uplatnit šedé barevné pojetí záložní betonárky:, druhou firemní barvu tmavě modrou pojmout jako doplňkovou, vše s  vyloučením reflexních nátěrů.

- v projektu pro územní rozhodnutí předložit technické řešení blokace chodu dieselagregátu záložní betonárky při provozu stávající betonárky.

* Období výstavby

Zpracovat POV a v něm navrhnout taková technicko-organizační opatření pro vlastní přípravu území stavby a následnou výstavbu, která budou minimalizovat jak vlivy na životní prostředí i obyvatel v okolí (hluk, znečišťování prachem – zkrápění stavebních ploch, úkapy a úniky ropných látek) tzn. například

- omezit hlučnost používáním kvalitní mechanizace v dobrém technickém stavu a časovým rozvrhem jejího nasazení zohledněným v návrhu POV stavby. Týká se to nejvíce rozbrušovaček, okružních pil, kompresorů

- omezit prašnost řádnou očistou automobilů a mechanismů opouštějících staveniště

- nebezpečné odpady vznikající během výstavby budou shromažďovány odděleně a utříděně podle jednotlivých druhů v souladu s §5 vyhlášky MŽP č.383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady

- v případě úniku ropných nebo jiných závadných látek bude kontaminovaná zemina

neprodleně odstraněna a uložena na lokalitě určené k těmto účelům

- stínící val vytvořit nejméně 2,5 m vysoký.

* Kolaudace

Investor předloží ke kolaudaci stavby specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých v průběhu výstavby a doloží způsob jejich likvidace.

* Kompenzační opatření

. Kompenzační opatření nejsou navrhována.

.

D.V. Charakteristika použitých metod prognózování

a výchozích předpokladů při hodnocení vlivů

Předpokládané vlivy na životní prostředí byly prognózovány matematicky, průzkumem a porovnáním:

Matematicky

Pro hodnocení dopadů záměru resp. vlivu emisí ze stacionárních zdrojů  na imisní situaci okolí bylo provedeno modelování imisního zatížení pomocí programového systému SYMOS´97.

Pro hodnocení vlivu provozu záložní betonárky na hlukovou situaci okolí byly provedeny výpočty hladin hluku pomocí výpočtového programu HLUK+ verze 7.11.

Průzkumem

Na základě průzkumu byly prognózovány  vlivy záměru na faunu a flóru a na krajinný ráz.

Porovnáním

Výsledky výpočtů imisního i hlukového zatížení byly následně porovnávány se stanovenými či doporučenými  imisními limity   a limity hlukové zátěže.

Metodika prognózování se opírá o analytické zhodnocení stávajícího stavu, zkušenosti zpracovatele s hodnocením vlivu řady staveb a záměrů na životní prostředí, dříve zpracovaných studií a  projektů.

Předpoklady:

V hlukové studii byly pro stacionární zdroje hluku stanoveny výchozí předpoklady hlučnosti těchto zařízení na základě údajů z měření obdobné betonárky a pro mobilní zdroje hluku v areálu Berger Beton s.r.o. byly použity vstupní data o předpokládané intenzitě vyvolané dopravy.

V rozptylové studii byla při posouzení předpokládané imisní zátěže ze sekundárního  prachu  využita měření  provedená  autorizovanou laboratoří PEAL v okolí betonárny READYMIX BOHEMIA v Praze 4 Libuši. Měření bylo podkladem pro stanovení emisní vydatnosti zdroje, která sloužila za základ výpočtů imisního přitížení v okolí betonárny.

D.VI.  Charakteristika  nedostatků ve znalostech a neurčitosti,

které se vyskytly při zpracování dokumentace EIA

Míra neurčitosti a určení míry vlivu na jednotlivé složky životního prostředí je dána vypovídací schopností podkladů, které jsou při zpracování dokumentace EIA k dispozici.

Zpracovatel dokumentace EIA pro stavbu "  Záložní betonárna Chýně“ při hodnocení vlivů na životní prostředí vycházel zejména z

- podkladových materiálů  fy Berger Beton s.r.o. o záložní mobilní betonárce

- informací zástupců fy Berger Beton s.r.o. o provozu stávající betonárny

- z prohlídky stávajícího areálu betonárny  fy Berger Beton s.r.o. v Chýni  a zájmového okolí areálu.

- z výsledků rozptylové a hlukové studie

- z hodnocení studie o vlivu záměru na krajinný ráz.

Z hlediska zpracovatele dokumentace jsou podklady ke stavbě dostatečné k posouzení vlivů na životní prostředí včetně jejich významnosti.  Míru neurčitosti v odhadu potencionálních vlivů a jejich celkového účinku lze pak klasifikovat jako poměrně nízkou a lze tedy s dobrou vypovídací schopností prognózovat v dokumentaci EIA vliv provozu záložní betonárny na okolní obyvatele i životní prostředí.

# E. POROVNÁNÍ  VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU

V kapitole B.I.5.2. jsou uvedeny důvody, proč je umístění záložní betonárny v Chýni vedle stávající betonárky nejvýhodnější.

V rámci této dokumentace EIA je proto posuzována  jediná varianta řešení záměru – t.j. posuzovaná aktivní varianta stavby „ Záložní betonárna Chýně“, která zahrnuje  výstavbu záložní betonárky v areálu stávající betonárky a její provoz v případě, když dojde k výpadku stávající betonárky.

Porovnání variant řešení záměru proto není uvedeno.

F.  Z Á V Ě R

Investor – Berger Beton  s.r.o. ve spolupráci s projektantem – fy GREBNER s.r.o. připravuje stavbu „ Záložní betonárka Chýně “. Předložená dokumentace EIA v předchozích kapitolách

- reaguje na připomínky vznesené k oznámení EIA

- popisuje a vyhodnocuje vlivy na životní prostředí a obyvatele v dané lokalitě a nejbližším okolí navrhované stavby

Vyhodnocení vlivu na životní prostředí a zdraví obyvatel je úměrné současnému stavu znalostí o připravované stavbě.

Součástí dokumentace EIA jsou i návrhy na opatření k minimalizaci negativních vlivů stavby na životní prostředí.

Při posouzení všech v dokumentaci EIA uvedených aspektů, souvisejících s realizací navrhované stavby “ Záložní betonárna Chýně“ a za předpokladu splnění opatření navrhovaných k omezení a minimalizaci negativních důsledků na životní prostředí lze konstatovat, že navrhovaná stavba je z hlediska vlivů na obyvatele a okolní životní prostředí akceptovatelná.

G. VŠEOBECNĚ  SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ  NETECHNICKÉHO

CHARAKTERU

Posuzovaným záměrem je výstavba mobilní záložní betonárny, kterou hodlá investor fy Berger Beton s.r.o. instalovat ve stávajícím areálu betonárky v Chýni. Záložní betonárna má sloužit jako rezerva pro stávající výrobnu betonových směsí v obci Chýně. Zajištění rezervy pro případ výpadku  stávající výrobny je podmínkou pro účast fy Berger Beton s.r.o. ve výběrových řízeních na stavební zakázky. Záložní betonárna bude využívána jen v případě výpadku stávající betonárny (technická porucha a oprava, výpadek el. proudu),  provoz záložní betonárky lze očekávat proto jen s minimální četností, pravděpodobně nejvýše po několik dní v roce. Souběh stávající betonárky a záložní betonárky je vyloučený.

Umístění stávajícího areálu  fy Berger Beton s.r.o. je znázorněné v příloze č.2 na obr.č. 1 v části H tohoto oznámení.

Technologické řešení mobilní záložní betonárky klade důraz na minimalizaci a eliminaci výstupů do životního prostředí.

Sila na cement jsou vybavena filtračním zařízením eliminujícím prašnost a zařízení je konstruováno tak, aby hlukové emise byly sníženy.

Záložní betonárna nezatíží prostředí odpadními vodami, neboť technologické odpadní vody budou recyklovány.

Technologie záložní betonárny je prakticky bezodpadová, neboť odpadní beton z čištění domíchávačů (betonmixů) lze znovu  použít ve výrobním procesu.

Přestože stavba bude realizována v blízkosti segmentů začleněných do systému ekologické stability krajiny, nebudou tyto prvky ÚSES včetně blízkého regionálního biokoridoru nijak narušeny. Výstavbou ani provozem záložní betonárky nebude nijak ovlivněna soustava rybníků a území nedaleké přírodní památky Hostivické rybníky, ani nebudou ovlivněny či zhoršeny podmínky pro zde žijící živočišná a rostlinná společenstva.

Emise škodlivin při provozu záložní betonárky jsou nízké a vznikají zejména při provozu dieselagregátu – jediného zdroje elektrické energie záložní betonárky.

Záložní betonárka bude sloužit jako rezerva v případě výpadku stávající betonárky a bude mít stejnou  výrobní kapacitu jako stávající betonárka – 70 m3/hod.. Souběžný provoz obou betonárek je vyloučen, jediným zdrojem elektrické energie pro záložní betonárku je dieselagregát a ten bude mít blokaci proti spuštění v případě provozu záložní betonárky.  Oproti současnému stavu, který představuje dopravní zátěž vyvolaná stávající betonárkou (nulová varianta), nedojde tedy při provozu záložní betonárky k žádnému nárůstu výrobní kapacity a nedojde tedy ani k nárůstu nákladní dopravy surovin a betonu a nedojde tedy ani k nárůstu emisí škodlivin z autodopravy oproti současnému stavu.

Vliv hluku - z výsledků výpočtů provedených v hlukové studii pro denní dobu vyplývá, že po výstavbě záložní betonárky včetně stínícího zemního valu o výšce min. 2,5 m nebude docházet v žádném z výpočtových referenčních bodů v okolí resp.  v zahrádkářské kolonii k překročení přípustných limitů pro  chráněný venkovní prostor v denní době ( v noční době betonárka nepracuje).

Z hlediska vlivu hluku na zdraví obyvatel v okolí se neočekává tedy žádný negativní vliv provozu záložní betonárky.

Na základě posouzení všech přímých i nepřímých vlivů na životní prostředí lze konstatovat, že instalace záložní betonárky a její provoz nepřinese významnější negativní dopady na obyvatele a životní prostředí v okolí  areálu Berger Beton s.r.o. v Chýni.

Přehled symbolů a zkratek použitých v dokumentaci EIA

ČHMÚ	( Český hydrometeorologický ústav

ČIŽP	 	( Česká inspekce životního prostředí

ČOV		( Čistírna odpadních vod

ČSN		( Česká státní norma

EIA		( zkratka anglického výrazu Environmental Impact Assessment, který

znamená hodnocení vlivů na životní prostředí.

EL		( emisní limit (mg/m3 (

EPA		( americký úřad pro ochranu životního prostředí

FPD		( fond pracovní doby

IHk	  	( průměrná půlhodinová imisní koncentrace znečišťující látky  ((g/m3 (

IHd		( průměrná denní imisní koncentrace znečišťující látky  ( (g/m3 (

IHr		( krátkodobá imisní koncentrace znečišťující látky  ( (g/m3 (

Laeq,T		( ekvivalentní hladina akustického tlaku   (dB(A) (

OUER		( evropská pachová jednotka

PUPFL		( pozemky určené k plnění funkce lesa

LZ		( liniové zdroje

MŽP ČR	( Ministerstvo životního prostředí

N		( odpady kategorie nebezpečné

O		( odpady kategorie ostatní

OHS		( Okresní hygienická stanice

PD		( projektová dokumentace

RD		( rodinný dům

ÚPD		( územně-plánovací dokumentace

ÚSES		( územní systém ekologické stability

VOC		( těkavé organické látky

ZP		( zemní plyn

ZPF		( zemědělský půdní fond

H. PŘÍLOHY

##### V dokumentaci EIA v části H Přílohy  jsou nejprve v příloze č.1 zařazena  vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace a stanovisko orgánu ochrany přírody k hodnocení důsledků záměru na evropsky významné lokality a ptačí oblasti, a dále pak jsou zde zařazeny následující přílohy č.2 – 6.

Příloha č.2 – obrazová a mapová část

obr.č.1.- Umístění areálu stávající betonárky Berger Beton s.r.o. v obci Chýně

(širší vztahy)

obr.č.2.- Fotodokumentace současného stavu části areálu Berger Beton s.r.o určené

pro výstavbu záložní  betonárky

obr.č.3 - Situace stávající i záložní betonárny.

obr.č.4 – schema mobilní betonárky

obr.č.5 - výřez z mapy BPEJ 1: 5000.

obr.č.6 - mapa širších vztahů,  ochranná pásma letiště Ruzyně,

obr.č.7  - Schema provozu stávajícího recyklačního zařízení

obr.č.8  -  Výřez z generelu ÚSES

obr.č.9 –   Výřez z mapy ÚP obce Chýně s prvky ÚSES

Příloha č.3 – Rozptylová studie

Příloha č.4 – Hluková studie

Příloha č.5 – Studie sadových úprav

Příloha č.6 – Hodnocení vlivu na krajinný ráz

##### Datum zpracování oznámení :	21.8.2006

Zpracovatel oznámení :		Ing. Karel Vurm CSc,   oprávněná osoba

osvědčení o odborné způsobilosti MŽP ČR						            č.j. 17275/4713/OEP/92, ze dne 11.2.1993

Ortenovo náměstí 13,  170 00  Praha 7

tel./fax 220 808966, 602 77 20 93

Osoby podílející se na zpracování oznámení :

Ing. Zdeněk Zapletal 			Ing. Miloš Pulkrábek

Křenická 9, 100 00  Praha 10 		Na dolinách 1,  147 00  Praha 4

Tel./fax  274783064 			Tel.  241431535

Ing. arch. Barbora Trojanová		Mgr. Michael Pondělíček

Ing.arch. Jiří Trojan			Plzeňská 70,  266 01  Beroun

Polská 7,  120 00  Praha 2		Tel.: 602 268908

Tel.: 606107151

Podpis zpracovatele oznámení :     ………………………………