Ing. Josef Charouzek

posuzování vlivů na životní prostředí,stavební akustika, chemické látky, poradenství

393 01 PELHŘIMOV, Menhartova 1559

Tel,fax: 565 323 942      Mobil: 602 476 567        e-mail: jcharouzek@email,cz

# P O S U D E K

podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 163/ 2006 Sb.,

v rozsahu dle přílohy č. 5.

A- textová část

## Název akce:		Stáj pro prasata - Farma Křovice

V Pelhřimově září 2006

STÁJ PRO PRASATA -FARMA KŘOVICE

# P O S U D E K

podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a změně některých souvisejících zákonů,

ve znění zákona č. 93/2003 Sb. a zákona č. 163/2006 Sb.,

podle přílohy č. 5.

Posudek vypracoval:	Ing. Josef Charouzek,

## Menhartova 1559, 393 01 Pelhřimov

##### Prohlášení

Posudek jsem zpracoval jako držitel osvědčení o odborné způsobilosti čj.: 1323/218/OPVŽP/99 vydaného dne 24.3.1999 ministerstvem životního prostředí České republiky v dohodě s ministerstvem zdravotnictví České republiky podle § 6 odst. 3 a § 9 odst. 2 zákona ČNR č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Rozhodnutí o prodloužení autorizace ke zpracování dokumentace a posudku pod č.j.:49310/ENV/05 ze dne 11.1.2006.

Dále prohlašuji, že jako zpracovatel posudku jsem se nepodílel na vypracování žádné části dokumentace EIA hodnotící předkládaný záměr, ani nepůsobil v době jejího vypracování jako konzultant nebo poradce zpracovatele této dokumentace, případně oznamovatele posuzovaného záměru.

V Pelhřimově dne : 20.srpna 2006				Podpis:

OBSAH POSUDKU:

- ZÁKLADNÍ  ÚDAJE

  - Název záměru

  - Kapacita(rozsah) záměru

  - Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)

  - Obchodní firma oznamovatele

  - IČ oznamovatele

  - Sídlo (bydliště ) oznamovatele

- POSOUZENÍ DOKUMENTACE (OZNÁMENÍ)

  - Úplnost dokumentace (oznámení)

  - Správnost údajů uvedených v dokumentaci včetně použitých metod hodnocení

  - Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivů na životní prostředí.

  - Hodnocení významných vlivů záměru na životní prostředí přesahujících státní hranice

- POSOUZENÍ TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ ZÁMĚRU S OHLEDEM NA DOSAŽENÝ STUPEŇ POZNÁNÍ POKUD JDE O ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

- POSOUZENÍ NAVRŽENÝCH OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ, POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

- VYPOŘÁDÁNÍ VŠECH OBDRŽENÝCH VYJÁDŘENÍ K  DOKUMENTACI (OZNÁMENÍ)

- CELKOVÉ POSOUZENÍ AKCEPTOVATELNOSTI ZÁMĚRU Z HLEDISKA VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

- NÁVRH STANOVISKA

- PŘÍLOHOVÁ ČÁST

- ZÁKLADNÍ ÚDAJE:

I.1.  Název záměru:

Stáj pro prasata – Farma Křovice

I.2. Kapacita (rozsah) záměru:

Severovýchodně od zástavby obce Křovice, v místě původního silážního žlabu v bývalém zemědělském areálu má být vybudována nová farma chovu prasat s projektovanou kapacitou 2023 kusů, po přepočtu 237,4 DJ.

Stáj bude rozdělena podle kategorií do 4 částí - porodna prasnic (PP 40 kusů), odchov selat (OS 600 kusů), prasnice jalové a březí + kanci (180 + 4 kusů) a výkrm prasat (1200 kusů).

Navržena je klasicky zděná stáj půdorysných rozměrů 23,50 x 110,30 m .

I.3.  Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území):

### Kraj : 			Středočeský

Okres :			Kladno

Obec:				Hobšovice

Katastrální území:		Skůry

I.4.  Obchodní firma oznamovatele:

Ing. Jaroslav Haškovec

I.5.  IČ oznamovatele:    185 83 954		DIČ: CZ530409131

I.6. Sídlo (bydliště ) oznamovatele:

Ing. Jaroslav Haškovec,

Dušníky 102,

41301 Roudnice nad Labem

Oprávněný zástupce oznamovatele:

Ing. Jaroslav Haškovec, tel 777717067

- POSOUZENÍ DOKUMENTACE:

#### II.1.  Úplnost dokumentace

Předložená dokumentace o posouzení vlivů na životní prostředí pro záměr Stáj pro prasata – Farma Křovice byla zpracovatelem posudku podrobně prostudována a porovnána s Přílohou č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění zákona č. 93/2004 Sb. a  zákona č. 163/2006 Sb. Dokumentace je zpracována v rozsahu přílohy č. 4 v následujícím členění:

ČÁST A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI

ČÁST B. ÚDAJE O ZÁMĚRU

B.I. Základní údaje

1. Název záměru

2. Kapacita (rozsah) záměru

3. Umístění záměru

4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry

5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a

hlavních důvodů pro jejich výběr resp. odmítnutí

6. Popis technického a technologického řešení záměru

7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení

8. Výčet dotčených územně samosprávných celků

9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které budou tato

rozhodnutí vydávat

B.II. Údaje o vstupech

1. Půda

2. Voda

3. Ostatní surovinové a energetické zdroje

4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu

B.III. Údaje o výstupech

1. Ovzduší

2. Odpadní vody

3. Odpady

4. Ostatní

5. Doplňující údaje

ČÁST C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

C.I. Výčet nejzávažnějších environmetálních charakteristik dotčeného území

C.II. Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území

1. Ovzduší a klima

2. Voda

3. Půda

4. Horninové prostředí a přírodní zdroje

5. Fauna a flóra

6. Ekosystémy

7. Krajina

8. Obyvatelstvo

9. Hmotný majetek

10. Kulturní památky

11. Jiné charakteristiky životního prostředí

C.III. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho únosného zatížení

ČÁST D. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU NA OBYVATELSTVO A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

D.I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti

1. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických faktorů

2. Vlivy na ovzduší a klima

3. Vlivy na hlukovou situace a event. další fyzikální a biologické charakteristiky.

4. Vlivy na povrchové a podzemní vody

5. Vlivy na půdu

6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje

7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy

8. Vlivy na krajinu

9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky

D.II.Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních vlivů

D.III.Charakteristika environmetálních rizik při možných haváriích a nestandardních stavech

D.IV.Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí

D.V.Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích podkladů při hodnocení vlivů

D.VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitosti, které se vyskytly při zpracování dokumentace

ČÁST E.  POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU

ČÁST F.  ZÁVĚR

ČÁST G.  VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU

ČÁST H.  PŘÍLOHY

Uvedené členění dokumentace plně respektuje přílohu č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 93/2004 Sb. a ve znění zákona č. 163/2006 Sb.

Údaje o dosavadním průběhu řízení

- podání oznámení záměru – červen 2006; zpracovatel oznámení Ing. Petr Pantoflíček

- zveřejnění oznámení záměru , zahájení zjišťovacího řízení – 28.6.2006;

- závěry zjišťovacího řízení – 31.7.2006;

- zveřejnění dokumentace – oznámení bylo uznáno za dokumentaci

- zadání zpracování posudku – dopisem ze dne 8.8.2006

Předloženou dokumentaci hodnotím jako úplnou ve smyslu citovaného zákona a není třeba  do ní nic doplňovat.

II.2. Správnost údajů uvedených v dokumentaci včetně použitých metod hodnocení

Autor posudku provedl vlastní šetření v lokalitě , kde má být záměr realizován - obec Hobšovice, místní část Křovice, k.ú. Skůry. Při tomto šetření se seznámil s řešeným záměrem přímo v místě stavby, seznámil se s řešeným územím a s vazbami na širší zájmové území.

Prostudováním dokumentace a srovnáním s vlastním zjištěním je třeba potvrdit správnost údajů uvedených v dokumentaci.

Část A .

Údaje o oznamovateli:

Ing. Jaroslav Haškovec

Dušníky 102

413 01 Roudnice nad Vltavou

IČO:   185 83 954		DIČ: CZ530409131

Oprávněný zástupce oznamovatele:

Ing. Jaroslav Haškovec

Tel: 777717067

Všechny podstatné údaje jsou uvedeny správně a úplně.

Část B.

Údaje o záměru:

B.I. Základní údaje:

Kapitola je členěna :

  - Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1

  - Kapacita (rozsah ) záměru

  - Umístění záměru

  - Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry

  - Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant  a hlavních důvodů pro jejich výběr, resp. odmítnutí

  - Stručný popis technického a technologického řešení záměru

  - Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení

  - Výčet dotčených územně samosprávných celků

  - Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které budou tato rozhodnutí vydávat

Ve stávajícím zemědělském areálu na severovýchodním okraji obce Křovice na místě bývalého silážního plata má být realizována novostavba stáje pro prasata v přepočtu 237,4 DJ. Vedle této navrhované stáje je nyní provozováno zimoviště skotu jiného provozovatele.

Řešeným záměrem realizovaným na parcele č. 273/11 ostatní plocha,  nebude dotčen zemědělský půdní fond a nebude dotčena ani lesní půda.

Řešený objekt stáje chovu prasat je rozdělen do 4 částí:

- porodna prasnic (PP) - 40 kusů PŽH 200 kg – 16 DJ,

- odchovna selat (OS) – 600 kusů PŽH 18 kg – 21,6 DJ

- eroscentrum (PJB a kanci) – 180 PJB při PŽH 150 kg a 3 kanci PŽH 300 kg – 55,8 DJ

- výkrm prasat (VP) – 1200 kusů PŽH 60 kg – 144 DJ.

Stáj je řešena v bezstelivové technologii ustájení na roštech s podroštovými kanály z nichž je kejda prasat pomocí tzv. „špuntového systému“ odváděna do čerpací a  skladovací jímky. Větrání stáje je řešeno nucené pomocí ventilačních klapek a odsávacích ventilátorů.

Stávající jímky u silážního plata budou po opravě využity – jedna jako retenční nádrž, druhá jako čerpací jímka na kejdu. Součástí záměru je i nová skladovací jímka na kejdu prasat – nadzemní železobetonová kruhová nádrž systému WOLF s dobou skladování 5 měsíců.

Záměr je podle zák.č. 100/2001 Sb. v aktuálním znění zařazen  do kategorie I, bod 1.7 Chov hospodářských zvířat s kapacitou od  180 DJ, pro který je orgánem příslušným pro posouzení Krajský úřad Středočeského kraje.

Všechny údaje jsou dokumentaci uvedeny věcně, přehledně  a správně.

Popis záměru a stavebních objektů je proveden výstižně a má dobrou vypovídací schopnost.

B.II. Údaje o vstupech :

Kapitola je členěna:

- Půda

- Voda

- Ostatní surovinové a energetické zdroje

- Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu

- Půda:

Realizace záměru bude plně na nezemědělské půdě v místě bývalého silážního plata. Záměr si nevyžádá zásah do zemědělské půdy.

Záměr nezasahuje do lesní půdy ani ochranného pásma lesa, nezasahuje do žádného chráněného území ve smyslu zákona o ochraně přírody a krajiny , do žádného ochranného pásma vodních zdrojů.

Hodnocení vystihuje skutečný stav a plně se s ním ztotožňuji.

- Voda:

Je provedena bilance potřeby vody – 5 027,3 m3/rok.  Voda pro provoz a výstavbu bude odebírána ze sávající ho vodního zdroje  v hospodářském dvoře provozovatele nové stáje, který má dostatečnou vydatnost a zvýšení potřeby vody zajistí.

S posouzením souhlasím. Doporučuji ověřit kvalitu vody provedením laboratorních rozborů před uvedením stáje do užívání.

- Ostatní surovinové a energetické zdroje:

Kapitola je rozdělena  na části:

a. Potřeba krmiv

Zde je přehledně vyčíslena potřeba krmných směsí pro jednotlivé kategorie.

b. Potřeba steliva – bezstelivový provoz

c. Elektrická energie  - z trafostanice v obci

d. Zemní plyn  - není využíván

e. Další surovinové vstupy –nejsou uvažovány

Správně jsou zhodnoceny všechny surovinové a energetické vstupy.

- Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu:

Dopravní napojení areálu se nemění , zůstává  po účelové komunikaci ze silnice č. III/23934.

Zatížení dopravou pro provoz areálu je vyčísleno cca 13 jízdami osobních a  nákladních vozidel (nákladní automobily a traktory s vlekem) .

Je zde specifikována doprava podle druhu přepravované suroviny.

Správně jsou zhodnoceny všechny vstupy z dopravy související s provozem stáje.

B.III. Údaje o výstupech:

Kapitola je členěna:

- Ovzduší

- Odpadní vody

- Odpady

- Ostatní

- Doplňující údaje

- Ovzduší:

Jsou specifikovány hlavní zdroje znečišťování ovzduší  - emise amoniaku  ze stájí jako bodových zdrojů jsou vyčísleny správně s použitím emisního faktoru  pro jednotlivé kategorie prasat. Ve sloupci „Celková emise NH3“ chybí údaj o jednotce ve které je emise uváděna (t/rok). Z hodnocení je možné vyčíslit emisi amoniaku z bodových zdrojů (stáj + jímka) na 11,06 t/rok. Emise amoniaku z plošných zdrojů – aplikace kejdy na pozemky je vyčíslena hodnotou 6,88 t/rok.

V další části jsou pak uvedeny emise amoniaku po použití snižujících technologií uváděných v příloze č. 2 k NV č. 353/2002 Sb. Celková emise amoniaku s použitím snižujících opatření činí 4,45 t/rok, emise z bobových zdrojů (stáj + jímka) činí2,76 t/rok a z plošných zdrojů 1,69 t/rok.

Součástí přílohové části oznámení je rozptylová studie zpracovaná autorizovanou osobou (Ing. Radek Přílepek). Jak vyplývá z výsledků uvedených v tabulkách a mapách byly maximální modelové koncentrace amoniaku pro redukovaný stav vypočteny v těsné blízkosti stájí o hodnotě 291,67 μg.m-3 pro maximální krátkodobé koncentrace a o hodnotě 28,97 μg.m-3 pro roční průměrné koncentrace. Maximální modelové koncentrace amoniaku pro redukovaný stav emisí včetně pozadí byly vypočteny v areálu farmy o hodnotě 291,67 μg.m-3 pro maximální krátkodobé koncentrace a o hodnotě 40,59 μg.m-3 pro roční průměrné koncentrace.Vzhledem k tomu, že program SYMOS97 v současné době ještě neumožňuje pro amoniak výpočet 24 hodinových průměrů, byl pro srovnání s imisním limitem použit výpočet maximálních hodinových koncentrací, které jsou vždy vyšší než 24 hodinové průměry. Dále byl proveden výpočet ročních průměrných koncentrací, které jsou vždy nižší než 24 hodinové průměry. Hodnota 24 hodinového průměru tedy leží mezi těmito koncentracemi. Na základě vypočtených hodnot lze tedy předpokládat, že stanovený imisní limit 100 g/m3 jako 24 hodinová průměrná hodnota  nebude v případě redukovaného stavu včetně pozadí v blízkosti obytných objektů v obci Křovice překročen.

Imisní limit pro amoniak (100 g/m3 jako 24 hodinová průměrná hodnota) byl stanoven Nařízením vlády č. 350/2002 Sb., kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsob sledování a posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší. Od 1.11.2005 je účinná novela NV č. 350/2002 Sb. vydaná pod  č. 429/2005 Sb., která imisní limit pro amoniak neuvádí. V současné době tak není pro amoniak stanoven imisní limit. Výše uvedená hodnota imisního limitu není tedy závazná, je však možné ji posuzovat jako hodnotu, která dle dosavadních znalostí nevedla při dlouhodobé expozici k poškození zdraví.

Dále jsou zde zmíněny emise oxidu uhličitého, emise tepla a emise prachu (TZL).

V této kapitole postrádám zmínku o emisích pachových látek, které nařízení vlády č. 353/2002 Sb. v příloze č.1 bod 6.6. Zařízení pro chov hospodářských zvířat a s ním související zemědělské technologie  požaduje hodnotit. Vliv pachových látek je vyhodnocen návrhem ochranného pásma uvedeným v přílohové části oznámení.  Zápach je pak vyhodnocen ještě samostatně v části B.III.4.2 Zápach. Toto nepovažuji za nedostatek oznámení.

V závěru jsou vyčísleny emise z obslužné dopravy jako liniové zdroje znečišťování ovzduší. Tyto emise jsou pro území nepříliš významné.

Kapitola je zpracována podrobně, se znalostí problematiky a v odpovídajícím rozsahu. Ve vazbě na NV č. 353/2002 Sb. doporučuji v této kapitole uvádět i hodnocení pachových látek.

V další fázi  bude třeba zpracovat autorizovanou osobou odborný posudek jako podklad pro vydání souhlasu orgánu ochrany ovzduší (Krajský úřad, odb. ŽP) k umístění nového zdroje znečišťování ovzduší (velký zdroj podle NV č. 353/2002 Sb., příl. 2, kapitola 1.2. Zařízení pro  chov prasat).

- Odpadní vody:

V první části je provedeno vyhodnocení produkce odpadních vod , kam je zahrnuta produkce kejdy, odpadních vod z dezinfekce stájí a kontaminovaných dešťových vod z manipulačních ploch. Tyto odpadní vody jsou svedeny do nové skladovací nádrže na kejdu a jejich roční produkce činí 5 412,2 t/rok . Pro potřebu ti měsíčního uskladnění je třeba vybudovat skladovací nádrž užitného objemu min. 2 255,1 m3.

V další části je vyčíslena předpokládaná produkce splaškových odpadních vod z hygienických zařízení  - 43,8 m3/rok. Ty budou akumulovány v samostatné bezodtokové jímce  a vyváženy k likvidaci na smluvní ČOV.

V závěru je provedeno vyhodnocení dešťových nekontaminovaných vod, které budou svedeny do stávající  jímky upravené jako retenční a požární nádrž ( obsah nádrže 74 m3).

Kapitola je zpracována podrobně, se znalostí problematiky a v odpovídajícím rozsahu.

- Odpady:

Je uvedeno , že nakládání s odpady se řídí zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění pozdějších úprav. Tento zákon byl od vydání několikrát novelizován .

Produkce odpadů je rozdělena do období výstavby  a období provozu.

Odpady vznikající při výstavbě:

Tyto odpady jsou specifikovány  v tabulce správně s uvedením katalogového čísla odpadu, kategorie odpadu, odhadovaného množství a pravděpodobného způsobu nakládání s nimi.

  - Odpady vznikající při provozu .

Tyto odpady jsou specifikovány  v tabulce správně s uvedením katalogového čísla odpadu, kategorie odpadu, předpokládaného množství a pravděpodobného způsobu nakládání s nimi.

Správně je zde připomenuto, že kejdu nelze považovat za odpad a nutno s ní nakládat v souladu se zákonem č. 156/1998 Sb. o hnojivech.

Odpady, které by mohly vzniknout při havárii.

Zde je správně upozorněno, že nelze vznik těchto odpadů vyloučit a jsou zde uvedeny druhy odpadů, které by mohly vzniknout. Není opomenut ani požár objektu.

Kapitola je zpracována podrobně, se znalostí problematiky a v odpovídajícím rozsahu.

- Ostatní

V první části kapitoly je vyhodnocen hluk, vibrace a záření. Správně je upozorněno, že asi nejvýznamnějšími zdroji hluku budou odsávací ventilátory ve stájích. Souhlasím s hodnocením že žádný chráněný venkovní prostor ve smyslu nařízení vlády č. 148/2006 Sb. nebude nadlimitně zatěžován hlukem z areálu. Podle citovaného nařízení vlády č. 148/2006 Sb.,o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, nejsou stanoveny limity hluku v nechráněných venkovních prostorech a nechráněných venkovních prostorech staveb. Mezi taková území (nechráněné venkovní prostory) patří zemědělský areál a jeho okolí.

Ve stáji nebudou žádné zdroje záření (významné zdroje záření , neboť zdrojem elektromagnetického záření je každý elektrický spotřebič).

V další části je provedeno hodnocení zápachu. Správně je zde uvedeno, že ovlivnění území zápachem je vyhodnoceno návrhem ochranného pásma uvedeným v přílohové části oznámení. Podle tohoto návrhu nebude pachovými látkami významně zatěžována obytná zástavba (kromě bytového domu na p.č. 101, který leží na hranici zemědělského areálu  a pachovými látkami z provozu původního areálu byl jistě obtěžován).

Řada věcí v této kapitole uváděných byla změněna  vyhláškou č. 362/2006 Sb., o způsobu stanovení koncentrace pachových látek, přípustné míry obtěžování zápachem a způsobu jejího zjišťování , platnou od 1. srpna 2006 tedy po termínu zpracování oznámení záměru. Podle této vyhlášky (příloha k ní) se stanovení koncentrací pachových látek u objektů živočišné výroby	neprovádí.

Změnu prodělala i vyhláška č. 356/2002 Sb. vyhláškou č. 363/2006 Sb., platnou rovněž od 1.srpna 2006 .

###### Kapitola je zpracována dostatečně přehledně a zcela vypovídajícím způsobem.

- Doplňující údaje (významné terénní úpravy, zásahy do krajiny):

V souvislosti s navrženou stavbou nejsou řešeny žádné významné terénní úpravy, které by představovaly významný zásah do krajiny.

K obsahu kapitoly nemám připomínky.

Část C.

Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území:

C.I. Výčet nejzávažnějších environmetálních charakteristik dotčeného území:

Záměr bude realizován uvnitř stávajícího zemědělského areálu na nezemědělské půdě v místě původního silážního plata.

Kapitola je rozdělena do skupin:

C.I.1. Územní systém ekologické stability

C.I.2. Zvláště chráněná území

C.I.3. Vodohospodářská ochranná pásma

C.I.4. Území přírodních parků

C.I.5. Významné krajinné prvky

C.I.1.Územní systém ekologické stability

Pro zájmové území je zpracován ÚSES. Jsou zde uvedeny nejbližší skladebné prvky a je konstatováno, že žádný z těchto prvků nebude plánovanou stavbou dotčen.

C.I.2. Zvláště chráněná území

V zájmovém území stavby ani v jeho okolí žádná nejsou.

C.I.3. Vodohospodářská ochranná pásma

Lokalita se nenachází v ochranném pásmu podzemních vodních zdrojů

C.I.4. Území přírodních parků

V blízkosti nejsou žádné přírodní parky, které by záměrem mohly být dotčeny

C.I.5. Významné krajinné prvky

V sousedství záměru není žádný významný krajinný prvek, který by mohl být záměrem dotčen.

K obsahu kapitoly nemám připomínek.

C.II.Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území:

C.II.1. Ovzduší a klima:

Uveden je přehled o klimatických poměrech v řešeném území (základní klimatické charakteristiky), větrná růžice. Navazují údaje o stavu znečištění ovzduší .

K obsahu kapitoly nemám připomínek.

C.II.2. Voda:

Podzemní vody – hydrogeologický rajon  č. 514. Mělký pohyb podzemní vody v zájmovém území je vázán na průlinově propustné hrubozrnné písky až štěrkopísky údolní nivy Zlonického potoka. K hlubšímu oběhu vody dochází v puklinově – průlinovém kolektoru, vyvinutém v polohách zvětralých až navětralých pískovců a slepenců.

Povrchové vody – území je odvodňováno Zlonickým potokem. Celé území patří do povodí řeky Vltavy  č.h.p.1-12-02.

K obsahu kapitoly nemám dalších připomínek.V textu mohlo být uvedeno, že zájmové území nepatří mezi zranitelné oblasti podle nařízení vlády č.103/2003 Sb.

C.II.3. Půda:

Je popsána charakteristika půd v zájmovém území, struktura půdního fondu v obci Hobšovice.

K obsahu kapitoly nemám připomínek

C.II.4. Horninové prostředí a přírodní zdroje:

Kapitola je rozdělena do dvou podkapitol:

C.II.4.1 Geomorfologie

Jsou zde popsány geomorfologické poměry – konstatováno, že lokalita náleží do podsoustavy České tabule, celku Středočeská tabule, okrsku Dolnooharská tabule. Průměrná nadmořská výška oblasti je 229,2 m.

C.II.4.2.Geologická stavba

Geologická stavba je tvořena horninami kladenské pánve

Stručně a výstižně je provedeno zhodnocení se kterým souhlasím.

C.II.5.  Fauna a flóra:

Zájmové území náleží do Českého termofytiku do fytogeografického okresu 7 – Středočeská tabule. Poměrně podrobně provedené hodnocení. V zájmovém území stavby  a ploše na něj navazující nejsou žádné chráněné druhy živočichů a rostlin a nelze předpokládat jejich ovlivnění.

K obsahu kapitoly nemám připomínek

C.II.6. Ekosystémy:

Kapitola je rozdělena do dvou podkapitol:

C.II.6.1. Územní systém ekologické stability

Na posuzované území je zpracován lokální ÚSES. Konstatováno , že stavba se nedotýká žádných prvků ÚSES

C.II.6.2. Významné krajinné prvky

Nejbližší významné krajinné prvky v zájmovém území jsou vodoteče. Žádné zaregistrované významné krajinné prvky se v okolí střediska nenacházejí

S konstatováním souhlasím

C.II.7. Krajina:

Kapitola je rozdělena do tří podkapitol:

C.II.7.1. Charakteristika krajiny

Obec se nachází v intenzivně zemědělsky obhospodařované krajině, kde největší plochu zabírá orná půda. Za nejvýznamnější prvky v okolí z hlediska krajinného rázu označuje Bakovský a Vranský potok a okolní nivní porosty a přírodní památku Hobšovický rybník.

C.II.7.2. Chráněné oblasti, přírodní rezervace, národní parky

V zájmovém území stavby se nenachází žádná chráněná území ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, nenachází se zde žádné lokality evidované v systému NATURA 2000.

C.II.7.3. Ochranná pásma

Je konstatováno, že v zájmovém území nejsou evidována žádná ochranná pásma vodohospodářská ani ostatní. Zemědělský areál samotný vyžaduje zřízení ochranného pásma.

K obsahu kapitoly nemám připomínek

C.II.8. Obyvatelstvo:

Je provedena charakteristika obce Hobšovice a její místní části Křovice.

K uvedeným údajům nemám připomínek

C.II.9. Hmotný majetek

Provozem stáje nebude dotčen žádný soukromý majetek

S uvedeným názorem souhlasím

C.II.10. Kulturní památky:

Kulturní památky se v zájmovém území nenacházejí.

Souhlasím s uvedeným konstatováním.

C.II.11.Jiné charakteristiky životního prostředí:

Kapitola zmiňuje  radonové riziko- území leží ve středním stupni radonového rizika.

Oblast surovinových zdrojů – nenachází se v oblasti surovinových zdrojů.

Podle územního plánu obce se jedná o záměr řešený v souladu s tímto územním plánem

Kapitola je zpracována dostatečně podrobně, s dostatečnou vypovídací schopností a s jejím obsahem souhlasím.

C.III. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho únosného zatížení:

Je konstatováno, že pro posuzovaný záměr byl zpracován návrh ochranného pásma a rozptylová studie, které prokazují, že záměrem nebude významně ovlivněna obytná zástavba obce. Kvalita životního prostředí odpovídá funkčnímu využití území. Nejvýznamnějšími vlivy v území je zemědělská výroba.

S tímto tvrzením se ztotožňuji a kapitolu považuji za dobře zpracovanou.

Část D.

Komplexní charakteristika a hodnocení vlivů na obyvatelstvo a životní prostředí:

D.I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti.

D.I.1.  Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů:

Je konstatováno, že při dodržení parametrů záměru popsaným v tomto oznámení nepřináší záměr do území žádná významná rizika ani negativní vlivy na obyvatelstvo.

Kapitola je rozdělena do několika částí:

D.I.1.1. Počet obyvatel ovlivněných účinky stavby

Negativními vlivy z provozu stáje bude ovlivněno maximálně 10 osob.

D.I.1.2. Narušení faktoru pohody.

Je konstatováno , že v průběhu výstavby bude toto narušení nevýznamné.

Při provozu stavby je možné narušení faktoru pohody zápachem v důsledku klimatických vlivů a při některých činnostech souvisejících s provozem stáje jako je vyvážení kejdy a její aplikace na pozemky.

D.I.1.3. Zdravotní rizika.

Tato kapitola je zpracována velice obsáhle  a závěrem je , že nehrozí žádná zdravotní rizika z provozu stáje.V přílohové části je pak doloženo hodnocení zdravotních rizik zpracované autorizovanou osobou – závěr  - stáj nebude zdrojem zvýšeného zdravotního rizika.

D.I.1.4. Sociálně ekonomické důsledky

Záměr nebude mít negativní důsledky

Kapitola je zpracována přehledně a plně postihuje řešené vlivy. Po prostudování uvedených příloh lze konstatovat, že ovlivnění životního prostředí je v dokumentaci vyhodnoceno správně a dostatečně. Opatření – vyhlásit ochranné pásmo správním rozhodnutím - budou použita při zpracování návrhu závěrečného stanoviska.

D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima :

Tato kapitola se částečně prolíná s kapitolou předchozí a vychází ze závěrů rozptylové studie a návrhu ochranného pásma. Je konstatováno, že bez ohledu na stávající imisní pozadí nedojde  k významnému vlivu na životní prostředí.

K této kapitole nemám zásadní připomínky. Podle nařízení vlády č. 353/2002 Sb. je chov prasat s kapacitou 1200 prasat ve výkrmu velkým zdrojem znečišťování ovzduší. Proto bude nutný souhlas orgánu ochrany ovzduší (Krajský úřad, odb. ŽP) k umístění nového zdroje znečišťování ovzduší. Jako podklad pro vydání tohoto souhlasu je třeba doložit rozptylovou studii a odborný posudek zpracovaný autorizovanou osobou podle z.č. 86/2002 Sb. Toto bude zohledněno při zpracování návrhu stanoviska.

D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci a eventuální další fyzikální a biologické charakteristiky:

Je konstatováno, že v novém areálu bude působit řada zdrojů hluku (hlavně odsávací ventilátory), které nejsou svou intenzitou nijak významné pro okolí, budou omezeny na areál střediska a pohybují se mírně nad hlukem pozadí. V územích chráněné zástavby nebude překračovat hygienický limit.

Jsou zde hodnoceny i biologické vlivy – výskyt hlodavců a stájového hmyzu.

Kapitola je zpracována úplně a výstižně. Souhlasím s tím, že vliv záměru na hlukovou situaci v území nebude významný a nezhorší významně stávající situaci.Totéž platí o hodnocení vibrací, biologických a dalších vlivů.

D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody:

Kapitola je rozdělena do několika částí. Číslování těchto částí není plně v souladu s číslováním kapitoly.

D.I.4.1. Vliv na změny hydrologických charakteristik

Záměr nebude mít negativní vliv na stávající zdroj vody pro středisko živočišné výroby.

Stavba nebude mít negativní vliv na hladinu podzemní vody.

D.I.4.2. Vliv na charakter odvodnění oblasti

Záměr nezasahuje do stávajících systémů odvodnění.

D.I.4.3. Vliv na jakost vod

Je konstatováno že objekty stáje, kejdové jímky manipulačních ploch budou opatřeny hydroizolací a vlivy a na jakost vody se tedy nepředpokládají.

Připomenuta je nutnost pravidelné aktualizace plánu organického hnojení a dodržování zásad tímto plánem stanovených.

Hodnocení je provedeno s dostatečnou vypovídací schopností a plně postihuje situaci v území. Opatření k ochraně vod – aktualizovat plán organického hnojení a tento předložit příslušným orgánům ke schválení - bude zahrnuto do návrhu stanoviska.

D.I.5. Vlivy na půdu:

Kapitola je rozdělena do několika částí:

D.I.5.1. Vlivy na rozsah užívání půdy

Nedochází k záboru zemědělské půdy

D.I.5.2. Vlivy na kvalitu, znečištění, stabilitu a erozivitu půd

Zprostředkovaným vlivem může být aplikace kejdy do půdy. Při dodržení dávek a zásad stanovených v plánu hnojení lze tento vliv eliminovat.

K obsahu kapitoly nemám připomínek.

D.I.6.  Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje:

Kapitola je rozdělena do několika částí:

D.I.6.1. Vlivy na horninové prostředí a nerostné zdroje

Nepředpokládají se.

D.I.6.2. Vlivy v důsledku ukládání odpadů

Nepředpokládá se ukládání odpadů do půdy.

D.I.6.3 Změny hydrogeologických charakteristik

Nepředpokládá se .

K obsahu kapitoly nemám připomínky.

D.I.7. Vlivy na faunu , flóru a ekosystémy:

Kapitola je zpracována plně postihujícím způsobem, je rozdělena do několika částí:

D.I.7.1 Vlivy na faunu a flóru

Konstatování, že v samotném areálu a jeho těsném okolí nejsou žádné chráněné druhy živočichů a rostlin. Záměr nezasahuje mimo dnes již zastavěné území.

D.I.7.2 Vlivy na prvky ÚSES

V zájmovém území není žádný z prvků ÚSES.

D.I.7.3 Vlivy na významné krajinné prvky

Žádný významný krajinný prvek ze zákona nebude záměrem dotčen.

D.I.7.4 Vlivy na chráněné části přírody

V zájmovém území ani jeho těsném okolí se žádné takové části přírody nenacházejí. Jiná je situace v plochách, kde bude aplikována kejda – to je nutno promítnout do plánu organického hnojení.

D.I.7.5 Vlivy na prvky NATURA 2000

V blízkosti staveniště se nenachází žádná lokalita z programu NATURA 2000.

K obsahu kapitoly nemám připomínky.

D.I.8. Vlivy na krajinu :

D.I.8.1 Vlivy na estetické kvality území

Vliv je hodnocen jako málo významný – souhlasím.

D.I.8.2 Vlivy na rekreační využití krajiny

Nedochází k nežádoucím vlivů na rekreační využití krajiny

K obsahu kapitoly nemám připomínky. Z hlediska vlivu záměru na krajinu je významné dobře provedené ozelenění areálu. Toto opatření bude uplatněno při zpracování návrhu stanoviska.

D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky:

D.I.9.1 Vlivy na budovy, architektonické  a archeologické památky a jiné lidské výtvory

Záměr takový vliv nemá.

D.I.9.2 Vlivy na dopravu

Nároky na dopravu jsou nízké a pro dopravu bude využito stávajících komunikací které k tomu účelu vyhovují.

D.I.9.3 Rozvoj navazující infrastruktury

Záměr nevyžaduje další rozvoj.

Kapitola je zpracována objektivně a plně postihuje posuzovanou problematiku

D.II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních vlivů.

D.II.1 Charakteristika vlivů záměru z hlediska jejich velikosti a významnosti

- Vlivy emisí na obyvatele a vliv na ovzduší

Tyto vlivy jsou považovány za nejvýznamnější – jedná se zejména o vliv pachových látek a to zejména při aplikaci kejdy na pozemky

- Vlivy hluku na obyvatele

Nepředpokládá se významnější vliv.

- Vliv na zábor ZPF, na vody, na flóru a faunu, na prvky ÚSES, na funkční využití území Záměr bude realizován bez záboru ZPF.

Stáje, manipulační plocha a jímky budou opatřeny hydroizolací a nepředpokládá se

negativní vliv na vody.

Nedochází k negativním vlivům na faunu, flóru , prvky ÚSES, funkční využití území.

- Vliv přípravy staveniště a vlastní výstavby

Neočekává se významnější vliv.

- Vliv na stávající dopravu

Nepředpokládá se .

- Vliv na produkci odpadů

Stáj nebude významnějším zdrojem odpadů  (statková hnojiva jako kejda se za odpad nepovažují)

- Vliv na krajinný ráz

Nedojde k významnému vlivu

- Možnost přeshraničních vlivů

Není reálná

Hodnocení je provedeno stručně ale postihujícím způsobem. Je pravdou, že ovlivnění území lze předpokládat v území vymezeném ochranným pásmem a v území aplikace statkových hnojiv. Kapitola je zpracována objektivně a plně postihuje posuzovanou problematiku.

D.III. Charakteristika environmetálních  rizik při možných haváriích a nestandardních stavech.

Je konstatováno, že hlavními riziky je požár stáje, havárie dopravních prostředků a havárie jímek.Chovy hospodářských zvířat nejsou provozy, v nichž by aktuálně hrozilo nebezpečí havárie.

Za nejvýznamnější riziko považuji já i autor oznámení manipulaci se statkovými hnojivy  - jejich skladování, rozvoz na pozemky a aplikace. Toto riziko lze významně ovlivnit dodržováním plánu organického hnojení a provozní kázní obsluhy areálu.

Kapitola je zpracována dostatečně a objektivně.

D.IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí.

V dokumentaci jsou navržena  opatření k zabránění negativních vlivů na životní prostředí. Opatření jsou rozdělena  na :

D.IV.1. Podmínky, které je nutno respektovat během přípravy záměru

D.IV.2. Podmínky, které je nutno respektovat během realizace záměru

D.IV.3. Podmínky, které je nutno respektovat během provozu záměru

D.IV.4. Podmínky, které je nutno respektovat při ukončení záměru

Uvedená opatření (podmínky) považuji za správná a plně postihující posuzovaný záměr. Opatření budou použita v závěru při zpracování návrhu stanoviska.

D.V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů při hodnocení vlivů.

Text uvedený v dokumentaci plně postihuje uvedenou problematiku a není třeba ho doplňovat nebo měnit.

D.VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitosti, které se vyskytly při zpracování dokumentace.

Dostačující, plně souhlasím.

II.3. Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivů na životní prostředí.

Záměr byl předložen k posouzení v jedné variantě co se týče umístění záměru, zastavovacího plánu i technického řešení stavby. Podrobně je toto popsáno v kapitole B.1.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a hlavní důvody pro jejich výběr, resp. odmítnutí.

Po seznámení se s umístěním záměru v posuzované lokalitě se plně přikláním k provedenému výběru. Areál je dostatečně vzdálen od chráněné zástavby, je dobře dopravně dostupný. Považuji za správné, že investor preferuje stavbu v místě, kde již živočišná výroba byla a kde nebude žádný zásah do zemědělského půdního fondu, zásah do přírody a krajiny minimální.

II.4. Hodnocení významných vlivů záměru na životní prostředí přesahujících státní hranice

Dosah negativních vlivů z výstavby a následného provozu nové farmy chovu prasat Křovice je plošně omezen na nejbližší okolí záměru, okolí dopravních tras a na pozemky, kde bude prováděna aplikace statkových hnojiv. Tyto vlivy nepřesahují v žádném případě státní hranice a proto se jimi dokumentace oprávněně podrobně nezabývá.

- POSOUZENÍ TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ ZÁMĚRU S OHLEDEM NA DOSAŽENÝ STUPEŇ POZNÁNÍ POKUD JDE O ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ:

Bezstelivové ustájení prasat na roštech s nuceným větráním přisávacími klapkami a odtahovými ventilátory vyvedenými nad střechu stáje zajišťuje dobré podmínky ve stáji jak pro zvířata, tak pro jejich obsluhu. Stáj je provedena s nepropustnou podlahou s kejdovými kanály, izolovanou železobetonovou kruhovou jímkou na skladování kejdy se stavebně zabezpečenou výdejní plochou. Pro kontaminované vody z výdejní plochy je využito čerpací a skladovací jímky na kejdu, pro nekontaminované dešťové vody je použito stávající jímky jako retenční a požární nádrže.

Obsluha stáje je prováděna s použitím stájové techniky – rozvod krmení ze zásobníků umístěných vně stáje, vyklízení kejdy z podroštových prostor tzv. zátkovým způsobem s gravitačním odtokem do čerpací jímky a čerpáním do skladovací nadzemní nádrže s kapacitou minimálně 5 měsíců. Napájení je řešeno pomocí automatických napáječek.

To vše je důležité, aby bylo možné posuzovaný záměr hodnotit jako záměr navržený na úrovni současného poznání  splňující kriteria BAT technologií.

- POSOUZENÍ NAVRŽENÝCH OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ, POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ:

Autor dokumentace  v kapitole D.IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí uvádí následující opatření:

1.Podmínky , které je nutno respektovat během přípravy záměru

- Vypracovat rozvozový plán statkových hnojiv pro stáje provozovatele při respektování  následujících zájmů v celém zájmovém území rozvozu kejdy :

- zvláště chráněných území přírody a jejich ochranných pásem

- údolních niv toků a okrajů rybníků

- všech vyhlášených  PHO vodních zdrojů (aplikace podle metodických zásad v PHO)

- Aktualizovaný rozvozový  plán předložit nejdéle ke kolaudaci posuzované stavby s tím, že pro jeho vypracování budou respektovány zejména následující zásady:

- zajištění projednaného a smluvně ošetřeného pozemkového zázemí, respektující prostorová omezení až zákaz aplikace na pozemky podle zvláštních i obecných zájmů ochrany vod a ochrany přírody

- vypracování harmonogramu hnojení kejdou na základě výsledků poslední etapy agrochemického zkoušení půd (AZP) z důvodu prevence přehnojení pozemků

- zákaz aplikace především na pozemcích:

- s melioracemi mladšími 3 let

- 50 - 100 m od břehové hrany vodních toků a rybníků dle konfigurace terénu

- v  inundačních pásmech vodních toků

- na zamrzlých pozemcích a pozemcích krytých sněhem

- na pozemcích rozbahněných nebo silně provlhlých

- ve 2. PHO vodních zdrojů

- v ochranných pásmech zvláště chráněných územích přírody

- na svažitých pozemcích nad 8o

- na pozemcích ve vzdálenosti blíže než 200 m od obytné zástavby obcí

- na pozemcích s melioracemi mladšími 5ti let řešit pouze aplikaci do 50% průměrné dávky na hektar

- na svažitých pozemcích (do 8o) bezpodmínečně zajistit okamžité zapravení do půdy

- zajistit operativní zapravování do půdy uplatněním speciální aplikační techniky, nebo sdružením (spřažením) agrotechnických operací aplikace a zaorání (zaorávka druhým prostředkem, pojíždějícím souběžně s cisternou s aplikátorem)

- organizačně zajistit zákaz aplikace na pozemky poblíž obcí  a rekreačních oblastí (chatové osady, zahrádkové kolonie) v teplých letních dnech

- Aktualizovat evidenci odpadového hospodářství podle zásad, daných zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech o  výstupy z nové stáje, tuto předložit  včetně nových zásad odpadového hospodářství (oddělené shromažďování odpadů) nejdéle do kolaudace záměru orgánu státní správy odpadového hospodářství

- Připravit havarijní plán farmy a do kolaudace jej projednat s příslušnými orgány

- Připravit projekt ozelenění farmy s ohledem na prostorové podmínky areálu střediska              při respektování následujících zásad v projektu sadových úprav:

- volit  zahuštěnou kombinovanou výsadbu stromů a keřů domácích druhů dřevin (doporučena  borovice lesní, javor, dub, líska, bříza, hloh) podél  západní   hranice areálu s ohledem na polohu inženýrských sítí,  bezpečnostní parametry dopravy (rozhledy) a  stávající zpevněné plochy

- provést doplnění stávající výsadby na severním okraji areálu  v prostoru za novým  kejdovým hospodářstvím

- pro výsadbu použít zapěstované jedince v odpovídající druhové skladbě

2. Podmínky, které je nutno respektovat během realizace záměru

- Podlahy a podroštové prostory  připravit a realizovat jako vodotěsné, všechny prvky stájové kanalizace a kejdového hospodářství prověřit zkouškou vodotěsnosti před uvedením do provozu, předložit ke kolaudaci o tomto zápis podle ČSN 75 09 05

- Realizovat uskladňovací jímku na kejdu ze stáje  prasat vybavenou detekčním systémem úniku jímaných látek, s minimální 5-ti měsíční  kapacitou zdržení a monitorovacím zařízením stavu její naplněnosti

- Zajistit sledování kvality podzemní vody v okolí jímky (kontrolní šachta), rozsah a četnost monitoringu projednat s vodohospodářským orgánem

- Výdejní plocha kejdy bude odkanalizována zpět do systému čerpání kejdy a bude od okolního terénu oddělena a vyspádována tak, aby bylo zabráněno vnikání dešťových vod z okolního terénu na tuto  plochu

- Důsledně rekultivovat v rámci sadových úprav všechny plochy zasažené stavebními pracemi z důvodu prevence ruderalizace území a šíření alergenních  plevelů

- Realizovat výsadbu dřevin podle projektu sadových úprav

- Veškeré materiály a nátěry, se kterými mohou přijít do styku zvířata nebo obsluha stájí,            případně krmivo  nebo stelivo, budou  zdravotně  nezávadné,  nátěry  pak   ekologicky            příznivé

3. Podmínky, které je nutno respektovat během provozu záměru

- Pravidelně provádět zkoušku nepropustnosti u skladovacích prostor na kejdu v intervalech daných legislativou  (dle § 6 odst. c. vyhl. č.  191/02 Sb. )

- Aplikovat pouze homogenní, vyzrálou kejdu v intervalech, daných zákonem č. 156/1998 Sb., podle schváleného plánu hnojení

- Přečerpávání kejdy bude realizováno jako automatické s vizuální signalizací stavu naplněnosti přečerpávacích jímek

- Zajistit optimální aplikační techniku s alespoň částečným nebo úplným zapravením kejdy do půdy

- Zajistit důsledné oddělení toku dešťových  vod mimo prostory možné kontaminace   (stání techniky,  manipulační  prostory  s  kejdou, manipulační prostory  s uhynulými  zvířaty)

- Zajistit optimální provětrávání stáje z důvodu dostatečné obměny vzduchu v objektu

- Provozním řádem (dle § 11 odst. 2 zák. č. 86/2002 Sb.)  a zavedením plánu zásad správné zemědělské praxe (dle § 5 odst. 8 zákona č. 86/02 Sb.) zajistit plnění povinných snižující technologií pro velký zdroj znečišťování ovzduší z hlediska  omezování emisí amoniaku v souladu s požadavky NV č. 353/2002 Sb.

- Provozním řádem zajistit povinnost trvalé aplikace enzymatických přípravků do krmiva prasat, které prokazatelně snižují emise amoniaku a dalších  zápachových látek z chovu

- Udržování celého areálu v čistotě a pořádku, nezastavěné plochy pravidelně ošetřovat a tím zamezit šíření plevelů

- Zajistit údržbu a ošetřování vysázených dřevin.

- Zajistit průběžnou likvidaci uhynulých kusů na smluvním základě s příslušnou asanační firmou, při důsledné ochraně před kontaminací dešťovými vodami

- Zabraňovat kontaminaci dešťových vod látkami škodlivými vodám, včasným vyvážením jímek, čistotou celého provozu,  zabezpečením kadaverů a udržováním dopravních prostředků v dobrém technickém stavu

- Důsledně zajistit všechna protinákazová opatření, řešit dezinfekční a deratizační postupy podle příslušných předpisů

- Přísné dodržování veterinárních, hygienických a bezpečnostních předpisů a pokynů (návodů) pro obsluhu technologických linek

- Udržovat  komunikace v  čistém stavu,  zejména  při  manipulaci  s kejdou

- Zajistit pravidelné provádění deratizace a dezinsekce odbornou firmou

4.  Podmínky, které je nutno respektovat při ukončení záměru

- V případě  likvidace objektu  (po požáru aj.) postupovat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.o  odpadech  z  titulu původce odpadu  a  v souladu se stavebním zákonem.

- V případě likvidace chovu ze zooveterinárních důvodů důsledně dbát ochrany složek životního prostředí ve vztahu k použitým sanačním látkám a postupům

Uvedená opatření považuji za správná, některá z nich budou součástí provozních a havarijních plánů. Navrhuji je ještě doplnit o následující:

Doplnění opatření:

- K umístění zdroje znečišťování ovzduší bude vyžádán v rámci přípravy stavby souhlas orgánu ochrany ovzduší tj. Krajský úřad, odb. ŽP. Žádost o vydání souhlasu bude doložena rozptylovou studií a odborným posudkem zpracovaným autorizovanou osobou.

- V rámci územního řízení bude projednán i návrh ochranného pásma a ochranné pásmo bude vyhlášeno správním rozhodnutím.

- V místě osazení podzemních jímek (nádrží) provést hydrogeologický průzkum a jímku osadit dnem min. 0,5 m nad hladinou podzemní vody, nebo jímku stavebně řešit pro osazení do podzemní vody.

- Skladovací nádrž na kejdu řešit tak, aby byly při provozu vytvořeny podmínky pro omezení úniku amoniaku zakrytím hladiny v nádrži vhodným způsobem nebo možnost vytvoření přírodní krusty na hladině.

- S chemickými látkami a chemickými přípravky vykazujícími nebezpečné vlastnosti ve smyslu §2, zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích v aktuálním znění, budou pracovat jen osoby pro tuto práci kvalifikované – prokazatelně proškolené. Pracoviště bude vybaveno předepsanými osobními ochrannými pracovními prostředky a prostředky první pomoci. Pokud jsou na pracovišti používány v zákoně určené chemické látky a chemické prostředky (vysoce toxické, toxické, žíravé , vyjmenované karcinogenní, mutagenní a toxické pro reprodukci) budou pro pracoviště zpracována pravidla o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

- Ukáže-li se, že pobytová doba obsluhy na pracovišti vyžaduje posouzení z hlediska přírodního ozáření z radonu z podloží stavby, jak je stanoveno zákonem č. 18/1997 Sb., atomový zákon a prováděcí vyhláškou č. 184/1997 Sb., o požadavcích na zajištění radonové ochrany, § 63, bude proveden před zahájením stavby radonový průzkum.

- Na jímky na závadné látky – hnojůvku, močůvku případně silážní šťávy, na hnojiště případně dezinfekční přípravky, ropné látky apod. skladované zde v množství větším než je stanoveno vyhláškou č. 450/2005 Sb., bude zpracován havarijní plán ve smyslu této vyhlášky.

- VYPOŘÁDÁNÍ VŠECH OBDRŽENÝCH VYJÁDŘENÍ K DOKUMENTACI:

K oznámení v rozsahu dokumentace „ Stáj pro prasata – Farma Křovice“ byla podána následující vyjádření (plná znění uváděných vyjádření jsou v příloze posudku):

  - Vyjádření Středočeského kraje ze dne 24.července 2006, č.j. 100825/2006/KUSK

  - Vyjádření Městského úřadu Slaný, odbor ŽP ze dne 11. července 2006, č.j. ŽP 2169/2006

  - Vyjádření Obecního úřadu Hobšovice ze dne  19.7.2006

  - Vyjádření České inspekce životního prostředí, OI Praha, ze dne  1.8.2006, č.j.:41/ŘI/0621422.01/06/PVB

  - Vyjádření Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště Kladno ze dne 13. července 2006 č.j.: 5380-215/2006/Kl,Kl

1. Vyjádření Středočeského kraje ze dne 24. července 2006,

č.j. 100825/2006/KUSK (úplné znění je v příloze posudku)

- Středočeský kraj doporučuje k záměru „Stáj pro prasata – Farma Křovice“ v k.ú. Skůry zaměřit se při zpracování dokumentace zvláště ne omezení vlivu emisí amoniaku a pachových látek vznikajících provozem posuzované stáje na okolí areálu

Stanovisko posuzovatele: Provoz stáje je řešen s použitím enzymatických přípravků omezujících uvolňování amoniaku. V rámci zpracování plánu zavedení zásad správné zemědělské praxe budou řešena i další snižující opatření jako je zakrytí hladiny kejdy v nádrži apod. Problematika omezování emisí amoniaku a pachových látek bude zohledněna v návrhu stanoviska.

2.    Vyjádření Městského úřadu Slaný, odbor ŽP ze dne 11. července 2006,

č.j. ŽP 2169/2006 (úplné znění je v příloze posudku)

- Z hlediska vodního hospodářství – nejsou připomínky

- Z hlediska odpadového hospodářství a ochrany ovzduší – z hlediska zákona o odpadech č. 185/2001 Sb.: z oznámení vyplývá, že při provozu farmy budou vznikat i nebezpečné odpady, se kterými je možno nakládat  pouze na základě souhlasu věcně a místně příslušného orgánu státní správy - § 16, odst.3 zákona o odpadech……………

- z hlediska zákona o ovzduší je oznámení záměru patrné, že se bude jednat o velký zdroj znečišťování ovzduší (zařízení pro chov prasat na porážku s projektovanou kapacitou 1 200 ks, celková projektovaná kapacita 2023 ks zvířat – vyhl.353/2002, příl.2 bod 1.2). Podle § 48 odst. 1) písm. r) zákona č. 86/2002 Sb., je nutno ke stavebnímu řízení přiložit souhlas Krajského úřadu – Středočeský kraj, oddělení ochrany ovzduší.

Stanovisko posuzovatele: V návrhu stanoviska bude uvedená problematika řešena – uvedené připomínky vyplývají z obecně platných předpisů.

- Vyjádření Obecního úřadu Hobšovice ze dne 19. července 2006

OZ obce Hobšovice vyslovilo souhlas s tímto záměrem, který je v souladu s územním plánem obce, schváleném dne 23.6.2004.

4.   Vyjádření České inspekce životního prostředí, OI Praha ze dne 1.8.2006,

č.j.: 41/ŘI/0621422.01/06/PVB  (úplné znění je v příloze posudku).

- Oddělení ochrany ovzduší – …… nemáme k přiložené dokumentaci připomínek. Vzhledem k charakteru výroby nelze vyloučit, že provoz bude možným zdrojem emisí pachových látek.

- Oddělení ochrany vod – k předložené dokumentaci nemáme zásadních výhrad. Pouze považujeme za potřebné doplnit, zda zemědělský subjekt disponuje dostatečnou rozlohou pozemků k aplikaci kejdy při respektování určitých omezení v dokumentaci uvedených. Problematiku aplikace kejdy na pozemky je dále nutné rozšířit o omezení, vyplývající z nař. vl.103/2003 Sb. o zranitelných oblastech. A to v případě, že se o zranitelnou oblast jedná.

Stanovisko posuzovatele: Podle zjištění zpracovatele posudku provozovatel stájí p. Ing. Jaroslav Haškovec  vlastní nebo má pronajato 860 ha zemědělské půdy z toho cca 800 je půda orná. Z obsahu oznámení je zřejmé, že kromě nově řešené stáje pro 2023 ks prasat (237,4 DJ) provozuje v k.ú. Skůry stáje v hospodářském dvoře ještě další stáj pro prasat, kde je ustájeno (10 prasnic, 80 selat, 25 prasnic jalových a březích a 400 prasat ve výkrmu) 515 ks prasat (60,8 DJ), celkem oba chovy 298,2 DJ. Z toho zatížení zemědělské půdy živočišnou výrobou je 0,35 DJ/haZP. Toto zatížení je nízké a neměl by vzniknout problém s rozvozem kejdy na pozemky. Problematiku bude podrobně řešit plán organického hnojení. Katastr obce Skůry není podle nařízení vlády č. 103/2003Sb. zařazen mezi zranitelné oblasti.

- Oddělení odpadového hospodářství – upozorňujeme na povinnost nakládat s výkopovou zeminou v souladu s vyhláškou č. 294/2005 Sb.

Stanovisko posuzovatele: Jedná se o upozornění na poměrně novou vyhlášku, kterou nemusí investor znát. Plnění ustanovení obecně platných předpisů není třeba zahrnovat do stanoviska.

- Oddělení ochrany přírody – z hlediska zákona č. 114/1992 sb., o ochraně přírody  a krajiny nemáme k záměru  žádné připomínky.

5.   Vyjádření KRAJSKÉ HYGIENICKÉ STANICE Středočeského kraje, územní pracoviště Kladno ze dne 4.7. 2006, č.j.:5380-215/2006/Kl,Kl  (úplné znění je v příloze posudku)

Po zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví obsahuje dokumentace údaje o vlivech záměru na obyvatelstvo včetně vlivu na hlukovou situaci a vlivu na ovzduší a klima. Další zpracování dokumentace vlivů na životní prostředí nepožadujeme za nutné.

VI.  CELKOVÉ POSOUZENÍ AKCEPTOVATELNOSTI ZÁMĚRU Z HLEDISKA VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ:

Po prostudování oznámení EIA v rozsahu dokumentace  a seznámení s územím je možné konstatovat, že navržené řešení je z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., ve znění zákona č, 163/2006 Sb., řešením přijatelným a v důsledku jeho realizace nebude významněji narušeno životní prostředí v zájmovém území.

Nejvýznamnějším vlivem bude zátěž území pachovými látkami a emisemi amoniaku. Chov prasat s projektovanou kapacitou 2023 ks (1200 ks VP) je podle nařízení vlády č.353/2002 Sb., příloha č.2 zařazen jako velký zdroj znečišťování ovzduší.

Zpracovaná rozptylová studie (příloha dokumentace – zpracovatel FARMTEC Tábor, Ing. Radek Přílepek, květen 2006) prokazuje, že k překročení imisních limitů amoniaku v posuzovaném území nedojde.

Návrh ochranného pásma chovu zvířat Křovice (zpracovaný Ing. Petrem Pantoflíčkem, Přestavlky u Čerčan, květen 2006) je vymezeno území postižené pachovými látkami. V tomto území se nenachází žádná chráněná zástavba  (kromě bytovek vybudovaných na okraji zemědělského areálu pro obsluhu areálu).

Ovlivnění území hlukem nepovažuji za nutné zpracovávat, neboť záměr nebude významným zdrojem hluku a bude realizován mimo dosah chráněných venkovních prostor  a chráněných venkovních prostor staveb ve smyslu nařízení vlády č. 148/2006 Sb.

Dalším významným vlivem posuzovaného záměru je vliv na podzemní a povrchové vody. Staveniště se nenachází ve zranitelné oblasti dle NV č. 103/ 2003 Sb. Stavební zajištění  jednotlivých objektů bude provedeno tak, aby nedocházelo ke kontaminaci podzemních a povrchových vod. Z hlediska ohrožení podzemních vod je závažná i aplikace kejdy, hnoje, močůvky a hnojůvky na pozemky. Proto je nutné ke kolaudaci aktualizovat plán organického hnojení.

V konečné fázi provedením oplocení areálu, provedením barevné úpravy fasád (objektů)   a provedením výsadby zeleně podle plánu ozelenění, dojde i ke snížení estetických vlivů záměru v krajině, k zapojení areálu do krajiny a změkčení negativního vlivu areálu na krajinný ráz. Žádné z prvků ochrany přírody nebudou stavbou narušeny.  Stavbou nebudou dotčeny žádné kulturní památky.

- NÁVRH STANOVISKA:

S t a n o v i s k o

krajského úřadu Středočeského kraje se sídlem v Praze  podle § 10 zákona číslo 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících  zákonů , v aktuálním  znění  tj.  znění zákona č. 163/2006 Sb. k záměru

STÁJ PRO PRASATA -FARMA KŘOVICE

- Identifikační údaje

1. Název záměru:	Stáj  pro prasata – Farma Křovice

2. Kapacita záměru:	Novostavba stáje pro chov prasat  rozdělená do 4 částí pro celkem 2023 ks prasat tj. 237,4 DJ v bezstelivovém ustájení na roštech s nuceným větráním stájí.

3. Umístění záměru:       Kraj : Středočeský

Obec : Hobšovice , místní část Křovice

Katastrální území : Skůry

4. Obchodní firma oznamovatele:

Ing. Jaroslav Haškovec

Dušníky 102

413 01 Roudnice nad Labem

5. IČ oznamovatele:	185 83 954

6. Sídlo oznamovatele:	Dušníky 102

413 01 Roudnice nad Labem

II. Průběh posuzování

1. Oznámení :  		Zpracoval: Ing. Petr Pantoflíček

Přestavlky u Čerčan 14

257 23 Přestavlky u Čerčan

2. Dokumentace: 	Zpracoval: Ing. Petr Pantoflíček

Přestavlky u Čerčan 14

257 23 Přestavlky u Čerčan

Termín zpracování: červen  2006

3.Posudek:		Zpracoval:  Ing. Josef Charouzek

Menhartova 1559,

393 01 Pelhřimov,

Termín zpracování: září 2006

4. Veřejné projednání:

5.Celkové hodnocení procesu posuzování včetně  účasti veřejnosti:

6. Seznam subjektů, jejichž vyjádření jsou ve stanovisku zčásti nebo zcela zahrnuta

  - Středočeský kraj, Praha

  - Městský úřad Slaný, odbor životního prostředí

  - Obecní úřad Hobšovice

  - Česká inspekce životního prostředí, OI Praha

  - Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště Kladno

    - Hodnocení záměru

- Souhrnná charakteristika předkládaných vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich velikosti a významnosti:

Ve stávajícím zemědělském areálu na severovýchodním okraji obce Křovice na místě bývalého silážního plata má být realizována novostavba stáje pro prasata v přepočtu 237,4 DJ. Vedle této navrhované stáje je nyní provozováno zimoviště skotu jiného provozovatele.

Řešeným záměrem realizovaným na parcele č. 273/11 ostatní plocha,  nebude dotčen zemědělský půdní fond a nebude dotčena ani lesní půda.

Řešený objekt stáje chovu prasat je rozdělen do 4 částí:

- porodna prasnic (PP) - 40 kusů PŽH 200 kg – 16 DJ,

- odchovna selat (OS) – 600 kusů PŽH 18 kg – 21,6 DJ

- eroscentrum (PJB a kanci) – 180 PJB při PŽH 150 kg a 3 kanci PŽH 300 kg – 55,8 DJ

- výkrm prasat (VP) – 1200 kusů PŽH 60 kg – 144 DJ.

Stáj je řešena v bezstelivové technologii ustájení na roštech s podroštovými kanály z nichž je kejda prasat pomocí tzv. „špuntového systému“ odváděna do čerpací a  skladovací jímky. Větrání stáje je řešeno nucené pomocí ventilačních klapek a odsávacích ventilátorů.

Stávající jímky u silážního plata budou po opravě využity – jedna jako retenční nádrž, druhá jako čerpací jímka na kejdu. Součástí záměru je i nová skladovací jímka na kejdu prasat – nadzemní železobetonová kruhová nádrž systému WOLF s dobou skladování 5 měsíců.

1.PORODNA

Porodna se skládá ze dvou sekcí po 20 ks porodních kotců 1800x2400mm na stavebně upravených betonových vanách.

Budou vybudovány betonové vany pod porodními kotci včetně svodného kanalizačního potrubí a špuntů. Betonové vany (vždy dvě vany 1800x4800mm pod jednou řadou kotců budou vybaveny příčnými ocelovými „I“ nosníky a osazením pro  uložení nosníků roštů.

Porodní kotce jsou provedeny z pozinkovaných ocelových trubek , hrazení je taktéž z PZ trubek a plastových prken. Pro selata je v kotci osazena výhřevná termo deska.

Mezi kotci v uličkách budou osazeny betonové PZD desky. Kotce mají podlahovou konstrukci z plastových roštů. Napáječky pro prasnice jsou sprchové (M 530 s kolíkem), pro selata misková (M 140).

Přívod vzduchu  do sekce –  pomocí  5 ks  ventilačních klapek dvojitých  PP 900x600mm  s mřížkou umístěných rovnoměrně v podélné stěně sekce u manipulační chodby. Horní klapky 900x350mm  s horním přívodem vzduchu ovládány pomocí servopohonu  AG 24 , zdroje a příslušenství.  Spodní klapky  900x250mm se spodním přívodem vzduchu samočinné s možností aretace otevření z manipulační chodby.

Odvod vzduchu – pomocí 3 ks ventilátorů  Multifan  4E40Q  s mřížkou osazených do prostupů  PP 560x560x750mm s vnitřním rámečkem na ventilátor a samočinnou žaluzii. Ventilátory umístěny v protilehlé podélné obvodové stěně sekce vždy proti uličce. Z vnější strany samočinná žaluzie  JF 40.

Regulace – plynulá, pro 1 sekci pomocí 1 ks klima regulátoru REG 10 a 1 ks rozšiřovacího členu TRILINK 1t, součástí elektrorozvody a  rozvaděč  společný pro dvě sekce.

2. ODCHOVNA SELAT

Odchovna se skládá ze třech sekcí odchovny selat  8750x9500mm

Uživatel stáje bude vybudováno v každé sekci  šest betonových van 2900x4750mm včetně svodného kanalizačního potrubí. Každá bet. vana bude vybavena jednou středovou výpustí  s kanalizační zátkou  o prům. 200 mm. Podlahová konstrukce je z roštů Porcus. Pro selata je v každém trojkotci osazeny dvě thermo podlážky. Mezi kotci v uličkách budou osazeny betonové PZD desky.

Hrazení příčné do uličky  –  složeno z  3x plastového prkna DUR 200/30mm a  2x  1“ZN trubky, ZN sloupků , ZN spojovacího a upevňovacího materiálu, u plastů NRZ. Výška hrazení  800mm. Branky široké 700mm. Hrazení podélné mezi kotci – složeno z  8x  1“ZN trubek , ZN sloupků , ZN spojovacího a upevňovacího materiálu. Výška hrazení  800mm.

Přívod vzduchu –  pro jednu sekci pomocí  4 ks ventilačních klapek dvojitých  PP 1000x400mm s mřížkou umístěných rovnoměrně v podélné plastové stěně sekce u manipulační chodby, vždy dvě proti řadě odchovných kotců. Přívod vzduchu z vnějšího prostoru bude pro jednu sekci zajištěn  pomocí  4 ks ventilačních klapek dvojitých  PP 1000x400mm s mřížkou a závětrným členem. Klapky umístěny rovnoměrně v protější podélné obvodové stěně sekce.  Horní klapky  1000x200mm  s horním přívodem vzduchu ovládány pomocí servopohonu  AG 24, zdroje a příslušenství. Spodní klapky  1000x200mm se spodním přívodem vzduchu samočinné s možností aretace otevření.

Odvod vzduchu –  pro jednu sekci pomocí  2 ks ventilátorů Multifan  4E50Q  s mřížkou osazených ve ventilačních šachtách  PP 550x550x3000mm  s vnějším rámečkem na ventilátor , zpětnou klapkou a hlavicí „V“ . Šachty budou umístěny rovnoměrně v podélné ose sekce nad odchovnými kotci.

Regulace – plynulá, pro 1 sekci pomocí  1 ks klima regulátoru REG 10 a 1 ks rozšiřovacího členu TRILINK 1t, součástí elektrorozvody bez hlavního přívodu a rozvaděč ventilace společný pro tři sekce.

3. EROSCENTRUM - stáj pro jalové a březí prasnice

Tato sekce  je rozdělena na

-individuální kotce pro jalové prasnice (4 sekce po 12 kotcích 2350 x 680mm),

-společné kotce pro prasničky (3 ks	společný kotec 3000x3260mm pro 4 ks prasniček), hrazení – složeno z 8x 1“ZN trubek, ZN sloupků ,ZN spojovacího a upevňovacího materiálu. Výška hrazení  1000mm. Branky široké  1000mm

-kotce pro kance 3 ks	(kotec  3000x3260mm  pro  kance) hrazení – složeno z 1“ZN trubek , ZN sloupků , ZN spojovacího a upevňovacího materiálu. Výška hrazení  1300mm. Hrazení vázáno ve výšce  2200mm  1“ZN trubkou příčně přes branku  a podélně přes uličku.

-společné kotce pro březí prasnice s krmnými automaty Schauer Compident (2 ks společný kotec 15000x9600mm pro 60 ks březích prasnic s krmným automatem CID. Hrazení – složeno z  8x  1“ZN trubek, ZN sloupků ,ZN spojovacího a upevňovacího materiálu. Výška hrazení  1000mm. Branky široké  1000mm .

Podlahy jsou upraveny betonovými rošty.

Přívod vzduchu – pomocí 16 ks ventilačních klapek jednoduchých PP 1250x400mm s mřížkou umístěných rovnoměrně v podélné obvodové stěně stáje . Uživatel stáje zajistí začištěné stavební otvory pro montáž klapek. Klapky s horním přívodem vzduchu ovládány pomocí 1 ks servopohonu AG 24, zdroje a příslušenství.

Odvod vzduchu –  pomocí  7 ks ventilátorů  Multifan  4E50Q  s mřížkou osazených do ventilačních šachet  PP 550x550x4000mm  s vnějším výklopným rámečkem na ventilátor, zpětnou klapkou a hlavicí V. Šachty umístěny rovnoměrně cca 1500mm od podélné středové příčky stáje.

Regulace – plynulá pomocí 1 ks klima regulátoru REG 10 a 3 ks rozšiřovacího členu TRILINK 1t, součástí elektrorozvody bez hlavního přívodu a rozvaděč ventilace .

4.  VÝKRM

Výkrm je rozdělen na 24 kotců ( cca 5000x9000 mm pro 50 ks prasat).

Hrazení – složeno z 8x 1“ZN trubek, ZN sloupků , ZN spojovacího a upevňovacího materiálu. Výška hrazení 1000mm. Branky široké 1000mm. Podlaha je upravena betonovými rošty.

Přívod vzduchu –  pomocí 36 ks ventilačních klapek dvojitých PP 1000x850mm s mřížkou umístěných rovnoměrně v podélné obvodové stěně stáje . Uživatel stáje zajistí začištěné stavební otvory pro montáž klapek. Horní i spodní klapky s horním přívodem vzduchu ovládány pomocí  2 ks servopohonů  AG 24, zdroje a příslušenství.

Odvod vzduchu –  pomocí  16ks ventilátorů  Multifan  6E71Q  s mřížkou osazených do ventilačních šachet  PP 750x750x4000mm  s vnějším výklopným rámečkem na ventilátor, zpětnou klapkou a hlavicí V. Šachty umístěny rovnoměrně cca 1500mm od podélné středové příčky stáje u manipulační uličky.

Regulace – plynulá pomocí 1 ks klima regulátoru REG 10 a 8 ks rozšiřovacího členu TRILINK 1t, součástí elektrorozvody bez hlavního přívodu a rozvaděč ventilace .

KANALIZAČNÍ JÍMKA, RETENČNÍ NÁDRŽ.

Na severní straně za betonovým platem se nachází dvě stávající jímky. Jedna jímka bude sloužit jako retenční nádrž. Ta má rozměry 7900 x 7500 mm a hl. 1250 mm (hladina). Druhá jímka o rozměrech 7200 x 7100 mm bude využita jako kanalizační  - přečerpávací jímka na kejdu.

Stávající jímky budou celkově opraveny, opatřeny izolací proti vodě a provedeny zkoušky těsnosti. Po obvodu budou opatřeny novým ocelovým zábradlím v. 1100 mm. Retenční nádrž bude sloužit jako požární nádrž, v nádrži bude osazen plovákový spínač pro případné dopuštění vody z vodovodu v období, kdy bude hladina vody pod  požadovanou úrovní.

- Hodnocení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň poznání pokud jde o znečišťování životního prostředí:

Technologie chovu prasat v bezstelivové stáji na roštech s nuceným větráním pomocí přisávacích klapek v bočních stěnách a odsávacími ventilátory nad střechu stáje. Kejda z podroštových kanálů odtéká gravitačně do čerpací jímky a z ní je přečerpávána do skladovací nadzemní železobetonové nezakryté nádrže.

Skladovací kapacita nádrže na kejdu  a kontaminované dešťové vody vyhovuje pro 5 ti měsíční uskladnění.

Krmení suchou krmnou směsí s přídavkem enzymů, potrubím ze zásobníků směsí vně stáje.

Jak je z provedeného posouzení zřejmé jedná se o technologii chovu prasat splňující požadavky kladené na moderní stáje chovu prasat.

Uvedené řešení je na úrovni současného poznání  a zaručuje dobrou ochranu životního prostředí, minimalizuje možnost vzniku havarijních stavů.

- Návrh opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů záměru na životní prostředí včetně povinností a podmínek pro sledování a rozbor vlivů na životní prostředí:

  - Fáze přípravy stavby:

    - V dalším stupni projektové přípravy stanovit konkrétní místa pro tříděné ukládání odpadů a smluvně zajistit s oprávněnou osobou odvoz odpadu pro další využití nebo k následné likvidaci. Provozovatel požádá orgán státní správy  (Městský úřad Slaný, odbor životního prostředí) o udělení souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady případně o rozšíření nebo změnu stávajícího souhlasu. To se týká nejen odpadů vzniklých (případně nalezených)  při výstavbě ale i odpadů vznikajících při provozu stájí.

    - Citlivě stanovit místa přechodných deponií půdy, výkopových materiálů, resp. materiálů z demolic. Preferovat systém bez meziskládek. Deponie půdy, které nebudou bezprostředně využity do 6-ti týdnů od vlastní skrývky budou osety travinami, aby nedošlo k zaplevelení pozemků.

    - V dalším stupni projektové dokumentace specifikovat prostory pro skladování chemických látek a přípravků, látek škodlivých vodám včetně průběžně skladovaných množství. Ty budou ukládány pouze v určených a stavebně zabezpečených prostorách v souladu s příslušnými vodohospodářskými předpisy a požadavky zákona o chemických látkách a chemických přípravcích. Jedná se zejména o dezinfekční prostředky.

    - Zpracovat funkční havarijní plán pro období výstavby a další pro provoz zkolaudované stavby, který bude plně respektovat novou legislativu – vyhlášku č. 450/2005 Sb. S havarijním plánem budou prokazatelně seznámeni všichni zúčastnění pracovníci a bude uložen u odpovědných pracovníků stavby a provozu.

    - V dalším stupni projektové přípravy zpracovat projekt ozelenění areálu. Doporučujeme preferovat místní druhy dřevin. Zpracovaný projekt sadových úprav předložit orgánu ochrany přírody a krajiny ke schválení ještě před vydáním stavebního povolení. Případné požadavky pak zapracovat do projektu stavby.

    - Vyloučit používání reflexních materiálů v exteriérech, navrhnout střízlivé barevné pojetí areálu v kombinaci  zelených, hnědých a okrových tónů.

    - Provést hydrogeologický průzkum za účelem zjištění hladiny podzemní vody. Veškeré jímky osadit dnem min. 0,5 m nad hladinou podzemní vody nebo je stavebně řešit k umístění do podzemní vody

    - Ukáže-li se podle atomového zákona a prováděcí vyhlášky k němu, že je třeba v prostoru staveniště provést radonový průzkum, bude tento proveden a jeho výsledky budou zohledněny v projektu stavby (např. izolace proti pronikání radonu z podloží staveb).

    - Součástí projektu bude projekt organizace výstavby v němž bude řešeno i nakládání s odpady, plán havarijních opatření apod.

    - Zajistit zpracování odborného posudku na velký zdroj znečišťování ovzduší podle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a požádat orgán státní správy v ochraně ovzduší o vydání souhlasu k umístění nového zdroje znečišťování ovzduší.

11)V rámci územního řízení bude projednán i návrh ochranného pásma a ochranné pásmo          vyhlášeno správním rozhodnutím.

12) Skladovací nádrž na kejdu řešit tak, aby byly při provozu vytvořeny podmínky pro omezení úniku amoniaku zakrytím hladiny v nádrži vhodným způsobem nebo možnost vytvoření přírodní krusty na hladině.

  - Fáze realizace stavby:

    - Při provádění stavby bude dbáno, aby všechna opatření k ochraně životního prostředí byla bezezbytku realizována (např. hydroizolace, detekční a signalizační zařízení apod.). Právě opatřením k ochraně podzemních a povrchových vod je třeba ve zranitelné oblasti věnovat zvýšenou pozornost.

    - Zajistit, aby při provádění stavby byly veškeré odpady důsledně tříděny a ukládány na vyhrazených místech utříděně. Nakládání s odpady pak provádět v souladu s platnou legislativou a prostřednictvím oprávněných osob. Přednostně předávat odpady k recyklaci.

    - V rámci žádosti o kolaudaci stavby předložit specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých v procesu výstavby (evidence odpadů) a doložit způsob jejich likvidace.

    - Ke kolaudaci předložit doklady o kontrole nepropustnosti jímek (včetně stávajících jímek, které budou dále využívány).

    - Dodavatel stavby zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek, především v průběhu zemních prací a při provádění prací v době nepříznivých klimatických podmínek.

    - Zásoby sypkých hmot na staveništi v průběhu výstavby budou minimalizovány nebo budou prováděna opatření k omezení prášení (skrápění, zakrývání apod.).

    - V případě dlouho trvajícího sucha zajistit  skrápění plochy staveniště.

    - Všechny mechanizmy, které se budou pohybovat po staveništi musí být v dobrém technickém stavu a to zejména z hlediska možných úkapů ropných látek.

    - Zařízení staveniště musí zajistit potřebné hygienické zázemí pro pracovníky.

    - Důsledně v rámci sadových úprav rekultivovat všechny plochy zasažené stavebními pracemi z důvodu prevence ruderalizace území a šíření alergenních plevelů..

    - Hlučné nebo jinak obtěžující stavební činnosti neprovádět v nočních hodinách  (před 7,00 a po 21,00 hodině) a  ve dnech pracovního volna a pracovního klidu.

    - V prostoru staveniště vyloučit mytí strojů a motorových vozidel a zakázat manipulaci s látkami nebezpečnými vodám (např. výměny olejových náplní apod.)

    - Realizovat navržené sadové úpravy a výsadbu zeleně podle schváleného plánu.

    - Do zahájení provozu stájí zpracovat potřebné provozní řády a plány havarijních opatření, požární směrnice apod., zpracovat nový nebo aktualizovat stávající plán organického hnojení. V plánu organického hnojení budou zohledněny všechny prvky ochrany přírody v zájmovém území. Tyto směrnice předložit příslušným orgánům ke schválení, nejpozději při kolaudaci stavby.

    - Výdejní plocha pro čerpání kejdy do přepravních prostředků bude realizována jako nepropustná, od ostatního terénu stavebně oddělená a odvodněná do čerpací jímky.

    - Veškeré materiály a nátěry, se kterými mohou přijít do styku zvířata nebo obsluha stájí,            případně krmivo  nebo stelivo, budou  zdravotně  nezávadné,  nátěry  pak   ekologicky            příznivé

  - Fáze provozování stavby:

    - Skladování látek nebezpečných vodám, provozních chemických látek a přípravků apod. provádět tak, aby bylo vyloučeno jejich zneužití , případně únik do životního prostředí.

    - Zabezpečit pravidelný úklid  a údržbu komunikací využívaných pro dopravní obsluhu areálu . V době sucha pro snížení prašnosti provádět kropení komunikací.

    - Zajistit údržbu vysázených dřevin , jejich doplňování a náhradu za uhynulé.

    - Odpady ukládat utříděně na určených a řádně označených místech, k dalšímu nakládání je předávat jen osobě k tomu oprávněné.

    - V případě, že budou produkovány další nebezpečné odpady na které nemá provozovatel souhlas, požádat příslušný úřad o vydání nového souhlasu nebo rozšíření souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady.

    - Zpracovat plán zavedení zásad správné zemědělské praxe a provozní rád stájí a tyto předložit

odboru životního prostředí KÚ a ČIŽP k odsouhlasení.

  - Zpracovat (aktualizovat) havarijní plán pro období provozu stájí. S tímto plánem budou prokazatelně seznámeni všichni provozní pracovníci a bude uložen u odpovědných pracovníků provozu.

  - S chemickými látkami a chemickými přípravky vykazujícími nebezpečné vlastnosti ve smyslu §2, zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích v aktuálním znění, budou pracovat jen osoby pro tuto práci kvalifikované – prokazatelně proškolené. Pracoviště bude vybaveno předepsanými osobními ochrannými pracovními prostředky a prostředky první pomoci. Pokud jsou na pracovišti používány v zákoně určené chemické látky a chemické prostředky (vysoce toxické, toxické, žíravé , vyjmenované karcinogenní, mutagenní a toxické pro reprodukci) budou pro pracoviště zpracována pravidla o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

  - Zajistit průběžnou likvidaci uhynulých kusů na smluvním základě s příslušnou asanační firmou, při důsledné ochraně před kontaminací dešťovými vodami

  - Provozním řádem zajistit povinnost trvalé aplikace enzymatických přípravků do krmiva prasat, které prokazatelně snižují emise amoniaku a dalších  zápachových látek z chovu

  - Zabraňovat kontaminaci dešťových vod látkami škodlivými vodám, včasným vyvážením jímek, čistotou celého provozu,  zabezpečením kadaverů a udržováním dopravních prostředků v dobrém technickém stavu

  - Důsledně zajistit všechna protinákazová opatření, řešit dezinfekční a deratizační postupy podle příslušných předpisů

  - Fáze po ukončení provozu :

    - V případě likvidace objektu ( např. po požáru aj.) postupovat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech nebo podle zákona v tu dobu platného, z titulu původce odpadu a v souladu se stavebním zákonem, v souladu se zákonem o vodách .

    - V případě likvidace chovu ze zooveterinárních důvodů důsledně dbát ochrany složek životního prostředí ve vztahu k použitým sanačním látkám a postupům

- Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivů na životní prostředí:

Záměr byl zpracován v jedné posouzené variantě. Ostatní varianty byly vyloučeny v přípravné fázi.

- Vypořádání vyjádření k dokumentaci a k posudku:

Závažné oprávněné připomínky z došlých vyjádření byly vypořádány v textu posudku – část V. Vypořádání připomínek….nebo byly zahrnuty do podmínek stanoviska.

- Stanovisko příslušného úřadu z hlediska přijatelnosti vlivů záměru na životní prostředí s uvedením podmínek pro realizaci záměru, popřípadě zdůvodnění nepřijatelnosti záměru:

Datum vydání stanoviska:

Otisk razítka

Jméno, příjmení a podpis pověřeného zástupce úřadu

**************************

Návrh stanoviska příslušného orgánu byl zpracován jako součást posudku ve smyslu ustanovení § 10 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění zákona č. 163/2006 Sb.

V Pelhřimově dne 12. září 2006.

Posudek zpracoval:			Ing. Josef Charouzek

Menhartova 1559, 393 01 Pelhřimov

tel. 565 323 942, 602 476567

……………………………………..

podpis zpracovatele posudku

Autorizace pro zpracování posudku:

Osvědčení o odborné způsobilosti čj.: 1323/218/OPVŽP/99 vydané dne  24.3.1999 ministerstvem životního prostředí ČR.

Prodloužení autorizace ke zpracování dokumentace a posudku pod č.j.:49310/ENV/05 ze dne 11.1.2006.