| V Praze dne: | 25.6.2007 | dle rozdělovníku |
| --- | --- | --- |
| Číslo jednací: | 91517/2007/KUSK |  |
| Vyřizuje: | Žák / 257280-539, zak@kr-s.cz |  |

STANOVISKO k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí

podle § 10 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí)

I. Základní údaje

Identifikační údaje

1.  Název záměru: Porodna a odchovna prasniček Trhový Štěpánov

2. Charakter záměru: jedná se o novostavbu stájí porodny a odchovny prasniček na ploše cca 1.5 ha s ustájením chovných prasnic ve volných kotcových bezstelivových stájích na roštech včetně potřebných doprovodných objektů. Projekt má nahradit stávající nevyhovující stáje. V nových objektech bude zaručena ekologická bezpečnost stáje – nepropustné podlahy s  hydroizolací, dokonalé větrání stájí. Kejda ze stájí bude odklízena gravitačním odtokem do nové železobetonové kruhové nezakryté a nepropustné skladovací jímky kapacitně odpovídající (více než 5 měsíců) a s výdejní plochou opatřenou hydroizolací a detekčním systémem. Skladovací kapacity budou dodrženy tak, aby termíny aplikace kejdy byly v souladu s  plánem organického hnojení oznamovatele. Vybudováním nových stájí se zohlední nejen zootechnické aspekty, ale vytvoří se i dobré pracovní prostředí pro obsluhu stájí. V areálu – u jednotlivých stájí  - budou rovněž vybudovány nové skladovací kapacity pro krmné směsi (venkovní sila).

- Kapacita (rozsah) záměru: Novostavba  objektů zemědělské prvovýroby v nové lokalitě.

Obj. č. 01 Porodna a odchovna selat – 147  prasnic PŽH 225 kg -   66,15 DJ

a 1944 selat  PŽH 10 kg  -   38,88 DJ

Obj. č. 02  Jalové a březí prasnice – 264 kusů PŽH 150 kg          -   79,20 DJ

Eroscentrum – 100 kusů á 150 kg                               -   30,00 DJ

Obj. č. 03 + 04 Odchovna prasniček – 2040 kusů při PŽH 60 kg -   244,80 DJ

Celková projektovaná kapacita areálu – 511 prasnic, 2040 prasniček a 1944 selat  činí po přepočtu  459, 03 DJ.

| 4. Umístění: | kraj: | Středočeský |
| --- | --- | --- |
|  | obec i k.ú.: | Trhový Štěpánov |
| Záměr bude realizován na nezastavěném území obce, cca 1 km severovýchodně od obce v lokalitě „Mezní důl“. 5. Obchodní firma oznamovatele: ZD Trhový Štěpánov a.s. 6. IČ oznamovatele: 23714830 |  |  |

7.   Sídlo (bydliště) oznamovatele:     Sokolská 302, 257 63 Trhový Štěpánov

8.  Zařazení: dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, přílohy č. 1, se jedná o záměr zařazení pod bod I/1.7 Chov hospodářských zvířat s kapacitou nad 180 dobytčích jednotek (1 dobytčí jednotka = 500 kg živé hmotnosti).

II.  Průběh posuzování

1. Zpracovatel oznámení:          Ing.  Josef Charouzek

Menhartova 1559

393 01  Pelhřimov

# osvědčení odborné způsobilosti č.j.: 1323/218/OPVŽP/99

prosinec 2006

Datum předložení:                          dne 8.1.2007

2. Zpracovatel dokumentace:   Ing.   Josef Charouzek

Menhartova 1559

393 01  Pelhřimov

# osvědčení odborné způsobilosti č.j.: 1323/218/OPVŽP/99

únor 2007

Datum předložení:                    dne 28.2.2007

3. Zpracovatel posudku:           Ing.  Radek Přílepek

Sudoměřice u Tábora 131

391 36  Sudoměřice u Tábora

rozhodnutí o udělení autorizace č.j.: 31547/5291/OPVŽP/02

Datum předložení:                   dne 16.5.2006

4.  Veřejné projednání:                    Místo konání: v budově Městského úřadu Trhový Štěpánov,        Dubějoviské ulici 269.

Datum konání: dne 13.6.2007, od 16.00 do 16.15 hod.

Účastníci jednání jsou uvedeni na presenční listině uložené na Krajském úřadě Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství. Průběh jednání je zaznamenán a uložen tamtéž. Zápis z veřejného projednání byl zpracován Krajským úřadem Středočeského kraje, odborem životního prostředí a zemědělství a rozeslán účastníkům projednávání ve smyslu § 17 zák. č. 100/2001 Sb., v platném znění.

- Celkové zhodnocení procesu posuzování včetně účasti veřejnosti

Předmětem posouzení je novostavba stájí porodny a odchovny prasniček na nové ploše cca 1.5 ha mimo obec s ustájením chovných prasnic ve volných kotcových bezstelivových stájích na roštech včetně potřebných doprovodných objektů.

Posloupnost celého procesu projednávání záměru ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb.:

- Oznámení s obsahem a rozsahem dle přílohy č. 4 zákona, zpracováno Ing. Josefem Charouzkem v listopadu 2006.

- Zjišťovací řízení zahájeno dopisem Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství dne 8. 1. 2007.

- Zjišťovací řízení ukončeno závěrem zjišťovacího řízení vydaným Krajským úřadem Středočeského kraje, odborem životního prostředí a zemědělství dne 11. 2. 2007.

- V závěru zjišťovacího řízení Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství sděluje, že na základě zjišťovacího řízení došel příslušný úřad k závěru, že oznámení je třeba dopracovat (mj. proto, že jedná o záměr kategorie I) do podoby dokumentace ve smyslu vznesených připomínek a předložit ji v počtu 8 výtisků a v elektronické podobě.

- Dokumentace dle § 8 zákona byla zpracována Ing. Josefem Charouzkem v únoru 2007.

- Dokumentace zveřejněna dopisem Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství dne 1. 3. 2007.

- Zpracováním posudku pověřen dopisem Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství ze dne 22. 3. 2007 Ing. Radek Přílepek,                  držitel rozhodnutí o udělení autorizace ke zpracování dokumentace a posudku č.j.: 31547/5291/OPVŽP/02.

- Posudek předán Krajskému úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství dne 16.5.2007.

- Závěry zpracovatele posudku:

Zpracovatel posudku po vyhodnocení dokumentace, obdržených vyjádření a dalších podkladů doporučuje příslušnému orgánu vydat souhlasné stanovisko pro realizaci záměru ve variantě navržené oznamovatelem v dokumentaci za respektování podmínek uvedených v posudku.

- Veřejné projednání se uskutečnilo dne 13. června 2007 od 16.00 do 16.15 hod.

- Celkové hodnocení procesu posuzování včetně účasti veřejnosti:

Proces posuzování proběhl v souladu s příslušnými ustanoveními zákona a vyhlášky MŽP ČR č. 457/2001 Sb., o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí. Veřejné projednání bylo svoláno na základě připomínky, kterou vzneslo Občanské sdružení Děti Země - Plzeň ve fázi připomínkování dokumentace. Všechny ostatní subjekty se záměrem souhlasily. Veřejného projednání se OS Děti Země nezúčastnilo a do veřejného projednání se k posudku nevyjádřilo. Vzhledem k tomu, že všichni účastníci veřejného projednání byli s procesem EIA seznámeni a rovněž i s posudkem (včetně návrhu stanoviska), bylo na základě vzájemného souhlasu přítomných upuštěno od běžné formální části (seznámení přítomných, seznámení s programem veřejného projednání, posloupnost procesu, vystoupení oznamovatele, zpracovatele dokumentace, zpracovatele posudku) a přistoupeno přímo k diskuzi. Nikdo z přítomných neměl připomínky či dotazy a proto bylo veřejné projednání řádně ukončeno v cca 16.15 hod. Zápis z veřejného projednání byl zpracován v termínu.

Vlivy záměru „Porodna a odchovna prasniček Trhový Štěpánov“ na životní prostředí byly posouzeny ze všech podstatných hledisek.

6. Seznam subjektů, jejichž vyjádření jsou ve stanovisku zčásti nebo zcela zahrnuta:

- Vyjádření občanského sdružení Děti Země – Plzeň ze dne 16.3.2007.

- Vyjádření KHS Středočeského kraje, územní pracoviště Benešov ze dne 22. 3. 2007,  č.j.: 1284-216/07/BN/Zub

- Vyjádření Městského úřadu Vlašim, odboru životního prostředí ze dne 28. 3. 2007, č.j.: ZIP7305/07-02/2007 BaR

- Vyjádření Středočeského kraje ze dne 21.3.2007, č.j.: 43920/2007/KUSK.

III. Hodnocení záměru

- Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí z hlediska    jejich velikosti a významnosti

Posuzovaný záměr „Porodna a odchovna prasniček Trhový Štěpánov“ je lokalizován do nezastavěného území dostatečně vzdáleného od obytné zástavby obce. Kontakt záměru s bytovou zástavbou je v současné době vyloučen, v budoucnu se nepředpokládá bytová výstavba mezi areálem a obcí.

Při posuzování vlivů záměru na životní prostředí nebyly prokázány významné vlivy na složky životního prostředí ani na životní prostředí jako celek. Záměr nebude mít významný vliv na obyvatelstvo, ovzduší a klima, hlukovou situaci, povrchové a podzemní vody, půdu, horninové prostředí, faunu, flóru, ekosystémy, krajinu, hmotný majetek a kulturní památky. Znečišťování ovzduší spojené se záměrem odpovídá požadavkům vyplývajícím z příslušných právních předpisů a technickými a organizačními opatřeními bude minimalizováno.

V případě havarijních situací (při nedodržení provozního řádu nebo plánu organického hnojení) nelze vyloučit únik látek, které mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod.

Za předpokladu dodržení příslušných právních předpisů na úseku ochrany životního prostředí a při respektování opatření k ochraně životního prostředí zahrnutých do podmínek tohoto stanoviska je posuzovaný záměr z hlediska přijatelnosti vlivů na životní prostředí akceptovatelný.

Vzhledem k charakteru záměru, jeho lokalizaci a údajům o vlivech záměru na životní prostředí shromážděných v rámci procesu posuzování je zřejmé, že přeshraniční vlivy na životní prostředí jsou v případě posuzovaného záměru zcela vyloučeny.

Za předpokladu dodržení všech podmínek uvedených v posuzované dokumentaci včetně jejich rozšíření v rámci posudku, které jsou obsaženy v podmínkách návrhu stanoviska Krajského úřadu Středočeského kraje je možné zajistit nekonfliktní realizaci a provoz oznamovaného záměru z pohledu zákonných i věcných podmínek ochrany životního prostředí, jeho složek a zdraví obyvatelstva.

- Hodnocení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň poznání, pokud jde o  znečišťování životního prostředí

Technické řešení záměru je pro potřeby posouzení vlivů na životní prostředí v dokumentaci dostačujícím způsobem popsáno a respektuje požadavky na omezení respektive vyloučení řady negativních vlivů na životní prostředí z hlediska vlastního provozu nového areálu chovu pranic.

Dokumentace a následně i posudek nastiňuje řadu opatření, která by měla zaručit realizaci záměru bez výraznějšího ovlivnění jednotlivých složek životního prostředí.

Na základě předloženého technického řešení posuzovaného záměru lze konstatovat, že pro omezení nejvýznamnějších negativních vlivů souvisejících s předloženým záměrem jsou použity odpovídající technická řešení omezující výstupy do jednotlivých složek životního prostředí (zejména ovzduší), případně zabraňující průniku kontaminovaných průsakových vod do povrchových a podzemních vod.

- Návrh opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popř. kompenzaci nepříznivých vlivů záměru na životní prostředí včetně povinností a podmínek pro sledování a rozbor vlivů na životní prostředí

Příslušná opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů záměru na životní prostředí a obyvatelstvo vycházející z procesu posuzování vlivů na životní prostředí jsou specifikovány níže jako podmínky tohoto stanoviska, včetně povinností a podmínek pro sledování a rozbor vlivů na životní prostředí.

- Pořadí variant z hlediska vlivů na životní prostředí

Stanovení pořadí variant řešení záměru je v daném případě bezpředmětné, neboť záměr byl předložen jako invariantní. Navrženou variantu je možno hodnotit jako vyhovující.

5.  Vypořádání vyjádření k dokumentaci (oznámení) a k posudku

V rámci předkládaného záměru obdržel příslušný úřad celkem 4 vyjádření k dokumentaci. Jednalo se o vyjádření dotčených správních úřadů, dotčených územních samosprávných celků a občanského sdružení.

Veškerá vypořádání připomínek vzešlých z obdržených vyjádření jsou komentována v části V. posudku a všechny oprávněné zákonné požadavky, vyplývající z těchto vyjádření, byly buď zpracovatelem posudku odpovídajícím způsobem komentovány, nebo jsou ve formě podmínek navrženy do stanoviska příslušného úřadu.

K posudku se veřejnost ani občanská sdružení nevyjádřila.

6.   Stanovisko příslušného úřadu z hlediska přijatelnosti vlivů záměru na životní prostředí uvedením podmínek pro realizaci záměru, popřípadě zdůvodnění nepřijatelnosti záměru

Na základě oznámení a dokumentace o hodnocení vlivů záměru na životní prostředí, posudku, veřejného projednání a vyjádření k nim uplatněných

v y d á v á

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný úřad podle § 22 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění zákona č. 93/2004 Sb., v souladu s § 10 odst. 1 téhož zákona, z hlediska přijatelnosti vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví

s o u h l a s n é    s t a n o v i s k o

k posouzení vlivů provedení záměru „Porodna a odchovna prasniček Trhový Štěpánov“ na životní prostředí a veřejné zdraví ve variantě navržené oznamovatelem s tím, že níže uvedené podmínky tohoto stanoviska budou zahrnuty jako závazné podmínky rozhodnutí nebo opatření nutných k provedení záměru v příslušných správních nebo jiných řízeních, pokud nebudou do té doby splněny.

Podmínky souhlasného stanoviska:

Pro fázi přípravy:

- V prováděcích projektech upřesnit jednotlivé druhy odpadů v etapě výstavby, stanovit jejich množství a předpokládané způsoby využití resp. odstranění.

- Součástí stavby budou nepropustné izolované podlahy stájí. Skladovací jímka bude opatřena detekčním systémem a stavebně zabezpečenou výdejní plochou.

- Ke stavebnímu povolení předložit hydrogeologický posudek na jehož základě bude provedeno umístění jímky tak, aby odolala případnému vztlaku podzemní vody.

- V rámci přípravy stavby požádat obec Trhový Štěpánov o odsouhlasení navrženého způsobu zásobování pitnou vodou a likvidace splaškových vod.

- K rozhodnutí o umístění stavby předložit (dle § 17 odst. 1 zákona č. 86/2002 Sb.) odborný posudek z hlediska ochrany ovzduší, zpracovaný autorizovanou osobou dle § 15 cit. zákona.

- Návrh ochranného pásma předložit odboru výstavby MěÚ Vlašim k případnému vyhlášení správním rozhodnutím.

- V případě umístění stavby v ochranném pásmu lesa, požádat o souhlas s umístěním stavby 50 m od lesa SSL-OŽP MěÚ Vlašim podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, v platném znění.

- V rámci přípravy stavby požádat MěÚ Vlašim o stanovisko k zásahu do krajinného rázu.

- Jako součást stavebního projektu bude zpracován plán ozelenění celého zemědělského areálu. Tento plán bude předem projednán s orgány ochrany přírody.

- V rámci přípravy stavby požádat krajský úřad Středočeského kraje o trvalé odnětí pozemků ze ZPF.

Pro fázi realizace:

- Minimalizovat zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti.

- Zajistit čištění vozovek znečištěných v důsledku stavebních prací v areálu i blízkém okolí z důvodů snížení prašnosti vozovek.

- Ke kolaudaci stájí porodny prasnic doložit zpracovaný provozní řád velkého zdroje znečišťování ovzduší.

- Zpracovat plán zavedení zásad správné zemědělské praxe ve smyslu nařízení vlády č. 615/2006 Sb.

- Odpady nelikvidovat zahrabáváním nebo ukládáním do terénních nerovností.

- V prostoru staveniště a následně při provozu neprovádět likvidace odpadů spalováním.

- Vznikající odpady ukládat pouze ve vybraných a označených prostorách a využívat popř. odstraňovat v souladu s legislativou v oblasti ochrany vod a odpadového hospodářství.

- Zpracovat a ke kolaudaci stavby předložit aktualizovaný plám organického hnojení, který bude v souladu s nařízením vlády č. 103/2003 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech.

- Realizovat skladovací jímku na kejdu vybavenou detekčním systémem úniku skladované kejdy, s minimální 4 měsíční kapacitou zdržení a monitorovacím zařízením stavu hladiny.

- Ke kolaudaci předložit protokol o nepropustnosti jímky.

- Ke kolaudaci  předložit ke schválení vodoprávnímu úřadu havarijní plán opatření pro havarijní únik látek škodlivých vodám.

- Pro zmenšení negativních vlivů stájí porodny prasnic v krajině realizovat výsadbu vhodné zeleně podle plánu ozelenění.

Pro fázi provozu:

- Zajistit řádnou údržbu, sjízdnost a čištění (případně skrápění) příjezdové komunikace a komunikací v areálu farmy.

- Zajistit pravidelné vyvážení jímky splaškových vod na ČOV k likvidaci.

- Vznikající odpady ukládat pouze ve vybraných a označených prostorách a využívány popř. odstraňovány v souladu s legislativou v oblasti ochrany vod a odpadového hospodářství.

- Pro nakládání s nebezpečnými odpady vyžádat souhlas příslušného orgánu státní správy.

- Dodržovat provozní kázeň, odpovídající zoohygienu a včas odstraňovat uhynulá zvířata.

- Při hnojení kejdou používat referenční a ověřené technologie snižující emise amoniaku při polním hnojení a dbát na včasné zapravování kejdy do půdy.

- Zajistit řádný provoz jímky na kejdu – včetně kontroly hladiny v jímce a včasného vyvážení obsahu jímky (při dosažení 90 % užitečného objemu). Nátok do jímky upravit tak, aby nečeřil hladinu v jímce, obsah jímky nemíchat, aby byly vytvořeny podmínky pro vznik přírodní krusty na její hladině.

- Kejdu vyvážet na pole v době, kdy jsou volné plochy zemědělské půdy a vhodné klimatické podmínky.

- Zaměřit se na provoz výdejní plochy u jímky, udržovat ji v čistotě a provádět pravidelné čištění odtokového potrubí odvádějícího úkapy kejdy a kontaminované dešťové vody z této plochy do skladovací jímky.

- Aplikace kejdy na zemědělskou půdu provádět na základě nově zpracovaného (aktualizovaného) plánu organického hnojení. Pro aplikaci přednostně využívat aplikátorů pro přímé zapravení do půdy.

- Pečovat o nově vysázenou zeleň v rámci zřizování ochranného pásma a ozelenění areálu, vyhynulou zeleň doplňovat.

- Používat výhradně chemické látky a chemické přípravky schválené pro použití v ČR nebo EU.

- Na chemické látky (přípravky), které vykazují nebezpečné vlastnosti zajistit postup stanovený platnou legislativou (bezpečnostní listy i na pracovištích, školení pracovníků, zpracování pravidla bezpečné práce apod.).

- Dbát na to, aby při provozu stájí nebyly provozovány žádné zdroje hluku, které by zatěžovaly nadměrně okolí stájí a na technický stav zařízení, která by mohla hlukovou pohodu negativně ovlivňovat.

- Ve stáji průběžně provádět opatření vedoucí k potlačení výskytu stájového hmyzu a hlodavců.

Toto stanovisko není rozhodnutím podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů.

|  | RNDr. Jaroslav O b e r m a j e r |
| --- | --- |
|  | vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství |

Rozdělovník: 91517/2007/KUSK

Dotčené územní samosprávné celky:

1. Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

2. Město Trhový Štěpánov, Dubějovická 269, 257 63 Trhový Štěpánov

Dotčené správní úřady:

3. KHS Stč. kraje-územní pracoviště Benešov, Černoleská 2053, 256 55 Benešov

4. Městský úřad Vlašim, OŽP, Jana Masaryka čp. 302, 258 14 Vlašim

5. ČIŽP OI Praha, Dělnická 12, 170 00 Praha 7

6. Krajský úřad Středočeského kraje, OŽPa Z,   z d e

Oznamovatel:

7. ZD Trhový Štěpánov a.s., Sokolská 302, 257 63 Trhový Štěpánov

Zpracovatel oznámení a dokumentace:

8. Ing. Josef Charouzek, Menhartova 1559, 393 01 Pelhřimov

Zpracovatel posudku:

9. Ing. Radek Přílepek, Sudoměřice u Tábora 131, 391 36 Sudoměřice u Tábora

Na vědomí:

10. MŽP, odbor EIA a IPPC, Vršovická 65, 100 00 Praha 10

11. MŽP, OVSS I, Podskalská 19, 128 00 Praha 2

12. MěÚ Vlašim, stavební úřad, Jana Masaryka čp. 302, 258 14 Vlašim