speed press majetková  a.s.

Cyrila Boudy 1444,  272 01 Kladno

skladovací a výrobní haly v libušíně

OZNÁMENÍ

podle § 6 zákona č. 100/2001 Sb.

o posuzování vlivů na životní prostředí

(dle přílohy č. 3)

Výtisk č:

Kladno, únor 2007

# OBSAH :

OBSAH :	2

A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI	3

B. ÚDAJE O ZÁMĚRU	3

B.I. Základní údaje	3

I.3. Umístění záměru:	4

I.4. Charakter záměru a možnost kumulace jeho vlivů s jinými záměry	6

I. 5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění,	8

I.6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru	9

I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení	15

I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků	15

I.9. Zařazení záměru do příslušné kategorie a bodů přílohy č.1 zákona č.100/2001 Sb.	15

I.10. Výčet navazujících rozhodnutí	16

B. II. Údaje o vstupech	17

II.1. PŮDA	17

II.2. VODA	25

II.3. OSTATNÍ SUROVINOVÉ A ENERGETICKÉ ZDROJE	26

II. 4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu	32

B.III. Údaje o výstupech	37

III.1.  Ovzduší	37

III.2. Odpadní vody	40

III.3. ODPADY	43

III.4. HLUK, VIBRACE A ZÁŘENÍ	45

III.5. Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií	48

C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ	53

C. 1. Výčet  nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území	53

D. ÚDAJE  O  VLIVECH  ZÁMĚRU NA OBYVATELSTVO  A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	76

D.1. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti, složitosti a významnosti	76

1.1. Vlivy na obyvatelstvo	76

1.2.  Vlivy na ovzduší a klima	82

1.3. Vlivy na povrchovou a podzemní vodu	82

1.4. Vlivy na půdu  a horninové prostředí	86

1.5. Vlivy na flóru a faunu	89

1.6. Vlivy hluku a záření	91

D.2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci	101

D.3. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice	102

D.4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, případně kompenzaci nepříznivých vlivů	102

1.  Územně plánovací opatření	102

2. Technická a organizační opatření	102

D.5. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí	104

E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU	106

F. DOPLŇUJÍCÍ  ÚDAJE	106

1. Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení	106

2. Další podstatné informace zpracovatele	106

G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU	112

H. PŘÍLOHA	115

# A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI

1. Obchodní firma:  			SPEED-PRESS MAJETKOVÁ a.s.

2. IČO :				275 75 225

3. Sídlo :				Cyrila Boudy 1444, 272 01 Kladno

4. Oprávnění zástupci oznamovatele:

jméno, příjmení 		Ing. Miroslav Hrdina

sídlo 				Cyrila Boudy 1444, 272 01 Kladno

telefon:			 -

GSM:				+420 602 362 777

email:				hrdina@speed-press  .cz

web:				www.speed-press.cz

oznamovatel je zároveň investorem záměru.

# B. ÚDAJE O ZÁMĚRU

## B.I. Základní údaje

I.1. Název záměru:

Skladovací a výrobní haly v Libušíně

I.2. Kapacita (rozsah) záměru

Jedná se o novou výstavbu skladové a výrobní haly v návaznosti na již realizovaný stávající areál, který sestává s administrativní budovy a skladové haly. Stávající i nový areál je situován na severozápadním okraji města Libušín v okrese Kladno. Nová část areálu bude na západě bezprostředně navazovat na část stávající, která byla postavena v letech 1999 – 2000.

Areál firmy SPEED PRESS (resp. BOVI CINSULTING) se v současnosti skládá  z administrativně – správní budovy s bytovou jednotkou a ze skladovací haly. Vně nadzemních objektů navazují manipulační plocha a parkoviště pro osobní vozy. Ke skladové hale přiléhá manipulační plocha a rampa pro vykládku kamionu. V současnosti areál firmy zaujímá plochu zhruba 9937m2, z čehož zhruba třetina je zastavěna stavebními objety a zpevněnými plochami. Stávající areál je dopravně napojen příjezdovou komunikací o délce zhruba 140 m na místní komunikaci Libušína a jejím prostřednictvím na silnici III/23634 – ulici Přemyslova.

Stávající areál oznamovatele bude navrhovaným řešením rozšířen o zhruba dalších 10 000 m2 a zvýší se zejména jeho skladová kapacita a kromě již provozované skladově – distribuční činnosti zde bude provozována i výrobní činnost – potisk reklamních předmětů. Firma se zabývá distribucí reklamních předmětů a jejich potiskem dle přání zákazníka, a dále skladováním distribucí luxusních a značkových předmětů a značkového textilu Slazenger. Roční obrat zboží se pohybuje kolem 8 mil. kusů a firma nabízí zhruba 37 tisíc druhů a typů zboží. Z celkového množství je zhruba  2,6 mil kusů opatřeno potiskem a sále je ročně vyrobeno 350 tis. kusů samolepicích bločků a štítků. Výrobní technologie je za stávajícího stavu umístěna v provozovně ve Zlonicích, předpokládá se přenesení výroby do nově navrhované části areálu. Navrhované objekty výrobní a skladové haly budou komunikačně navazovat na již zavedený a fungující systém vnitroareálové dopravy, v průběhu výstavby jej nebudou výrazně omezovat a zachovají stávající funkčnost areálu. Způsob užívání i funkční využití stávající části areálu zůstane zachováno. V souvislosti s rozšířením skladových a kapacit a zavedením výroby  nebudou rozšiřovány administrativní prostory a bude využita stávající budova.

Rozšíření kapacity bude spočívat ve vybudování dvou nových hal na současně nezastavěném pozemku, který navazuje na stávající areál na západě, přičemž budou využity i dispoziční možnosti stávající části areálu. Nová výrobní hala bude umístěna západně od stávající administrativní budovy a nová výrobní hala bude umístěna severozápadně od stávající skladové haly. V rámci rozšíření se předpokládá nová čistírna odpadních vod, adekvátně budou rozšířeny i pojezdové a manipulační plochy, venkovní osvětlení a oplocení. Nová výstavba si nevyžádá odstranění žádných staveb ani kácení zeleně ve větším rozsahu. Cílem posuzovaného záměru je rozšíření kapacity  stávajícího skladového a distribučního centra oznamovatele , která se zabývá distribucí a potiskem reklamních předmětů. V neposlední řadě se jedná o koncentraci činností firmy v jednom areálu – přenesení výrobní činnosti ze Zlonic. Stěžejní činností je skladování, distribuce a potisk drobných reklamních předmětů, značkového zboží a textilu. Generelně se jedná o rozšíření skladové kapacity stávajícího zavedeného skladového a distribučního centra v Libušíně. Město Libušín nemá schválený uzemní plán, nová výstavba navazuje na stávající na okraji zastavěného území obce. V zájmu posílení pracovních míst však rozhodlo zastupitelstvo obce o podpoře tohoto záměru a prodeji pozemku 1958/11.

### I.3. Umístění záměru:

Kraj:			Středočeský

Okres:			Kladno	 (kód 3203)

Obec:			Libušín (kód 053)

Katastrální území:	Libušín (kód 683582)

Parc.č.:		1958/11, 1958/2

Obrázek 1 : Situace záměru v katastrálním území

* hranice katastrálních území jsou vyznačeny červenofialovou čarou, pozice záměru červeně

Obrázek 2 : Situace záměru – užší vztahy

Obrázek 3 : Ortofoto zájmového území

### I.4. Charakter záměru a možnost kumulace jeho vlivů s jinými záměry

Záměr lze charakterizovat jako rozšíření stávajícího skladového areálu pro skladování a distribuci převážně drobného průmyslového zboří – reklamních předmětů, značkových výrobků a textilu, který je umístěn na západním okraji města Libušín na mírném svahu údolí Knovízského potoka. Tato část katastrálního území byla v minulosti využívána k zemědělským účelům, v devadesátých letech zde započala výstavba rodinných domů a na přelomu roků 1999/2000 zde byl vystavěn stávající areál. Ve městě Libušín není situována žádná průmyslová výroba či skladové areály, obec byla v minulosti z hlediska zaměstnanosti orientována do těžebního průmyslu – blízký důl Kladno (dříve Nejedlý I, Schoeller).  Po konverzi těžebního a těžkého průmyslu počátkem devadesátých let v regionu vyvstala potřeba změny orientace zaměstnanosti do terciární sféry což zavdalo příčinu výstavby stávající části areálu

Zájmové území sousedí na jihu s vodním tokem – korytem resp. Údolní nivou Knovízského (též Svatojiřského) potoka.  Dále na jih je území využíváno pro rekreační účely – chatařská a zahrádkářská kolonie, v širším okolí se nachází i hřiště a koupaliště. Západní okolí lemují nezastavěné zatravněné pozemky, dříve využívané k zemědělské výrobě a niva Knovízského potoka. Severní okolí ohraničuje silnice III.třídy č. 23634, která napojuje město Libušín na regionální komunikační systém. Dále na severním svahu údolí je opět zahrádkářská a chatová kolonie. Na východě areál navazuje na zastavěné území Libušína – převážně obytnou zónu s rodinnými domy s rozvíjející se novou výstavbou.

Navrhované rozšíření bude z větší části realizováno v návaznosti na stávající část areálu  na  nevyužívaných pozemcích, které byly v minulosti využívány pro zemědělskou činnost a nyní představují silně ruderalizovaný úhor s malým podílem drobných náletových dřevin. Území je již z větší části vybavené infrastrukturou (příjezdová komunikace a napojení na inženýrské sítě). Nová část areálu proto představuje rozšíření v rámci zóny na současně nevyužívané pozemky. Současný areál slouží pro skladové účely již zhruba od roku 2000.

Rozšíření areálu západním směrem bude spočívat ve výstavbě nové skladové haly v jižní části a nové výrobní haly v severní části. Obě haly budou mezi sebou komunikačně propojeny a je projektováno i napojení komunikačním krčkem na stávající skladovou halu. Plocha areálu se tak rozšíří zhruba o 10000 m2.  Plocha pozemků nové části areálu areálu je zhruba 10 000m2 , z čehož zhruba polovina je využita pro obě haly, manipulační, parkovací a pojezdové plochy a obslužné komunikace. Na  obvodu areálu jsou zelené pásy, navazující a z části nahrazující stávající zeleň.

Cílem tohoto záměru je výstavba moderního skladového a výrobního areálu, jehož nosným programem je skladování a distribuce reklamních předmětů a značkového zboží a jeho úprava potiskem moderními technologiemi. Sortiment zahrnuje zboží nejrůznějšího charakteru – textilní, kožené, papírové, plastové a kovové drobné předměty a značkové zboží (propisovací tužky, zapalovače, kalkulačky,fotoaparáty,dalekohledy, příslušenství k mobilním telefonům, keramické hrnky, trička, bundy, čepice, tašky, peněženky, hodinky, diáře kalendáře atd.).

Generelně lze skladovou činnost označit za nerušivou s minimálními výstupy do prostředí. Hlučnost technologie je poměrně nízká a celý provoz (zejména tiskařské stroje) bude umístěn v akusticky izolovaném prostředí výrobní haly. Emise do ovzduší se omezují z pouze na odvětrání výrobní haly – emise tiskařských barev a ředidel a z provozu obslužné automobilové dopravy. Nová část areálu bude vytápěna tepelnými čerpadly, nebude proto produkovat emise z vytápění objektů.

Orientační bilance využití ploch dotčených pozemků je uvedena v následujících tabulkách. První z tabulek ukazuje bilanci ploch zastavěných stavbami (výrobní haly, obslužné objekty). Ve druhé tabulce je znázorněna orientační cílová bilance v členění zastavěné plochy, ostatní plochy (tj. komunikace, manipulační plochy, parkoviště, jiné zpevněné plochy) a plochy izolační a dekorační zeleně.

Tabulka 1 : Bilance stavbami zastavěných ploch v m2

| Areál | Plocha pozemků celkem | Administrativně správní objekt | Skladové a výrobní haly | Celkem zastavěno stavbami |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Stávající (m2) | 9936 | 286 | 432 | 718 |
| Nový (m2) | 10000 | - | 3616 | 3616 |

Tabulka 2: Orientační bilance využití ploch v m2 - cílový stav

| Areál | zastavěné stavbami | ostatní zpevněné | volná plocha – zeleň | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Stávající (m2) | 718 | 2 258 (938)* | 6 960 | 9936 |
| Nový (m2) | 3 616 | 1 548 | 4 836 | 10 000 |
| Výhled (m2) | 4 334 | 3 806 | 1 1796 | 19 936 |

- celková zpevněná plocha (plocha komunikací)

Posuzovaný areál je umístěn na západním okraji zastavěné části Libušína a není v přímém kontaktu s obytnou zástavbou, obytné objekty (převážně nová zástavba rodinných domů) se nacházejí ve východním  sousedství stávající části areálu a podél místní komunikace využívané pro dopravní obsluhu.  V širším jižním a severním okolí jsou objekty využívané k individuální rekreaci (chaty a zahradní domky) v chatových a zahrádkářských koloniích. Západní okolí je nezastavěno.

Jedná se o samostatný areál napojený na stávající dopravní infrastrukturu a inženýrské sítě. Ze všech základních aspektů vstupů (nároky na půdu, vodu a energie) i z hlediska výstupů (vlivů na ovzduší, akustických vlivů a odpadů) je provedené hodnocení v tomto oznámení pojato jako souhrnné, kumulativní působení celé investice. Zohledněna byla i kumulace vlivů se stávajícím areálem, zejména pokud se týká dopravní obslužnosti a s ní spojených vlivů. Město Libušín nemá schválený územní plán, záměr výstavby však podporuje z důvodu navýšení pracovních příležitostí ve městě, což vyjádřilo prodejem obecního pozemku pro výstavbu nové části areálu.

Vzhledem k tomu, že se jedná o záměr skladové a z menší části i výrobní (potisk reklamních předmětů) činnosti s minimálními výstupy do prostředí a s poměrně malými nároky na zdroje, a rovněž v okolí se nenachází žádné průmyslové či větší logistické objekty a areály, nelze předpokládat významnou kumulaci synergických účinků vlivů. Uvažována je proto zejména kumulace vlivů se stávající částí areálu.

Jako komparativně nejvýznamnější lze označit emise organických látek z tiskařských barev, a dále hlukovou zátěž vlivem stacionárních zdrojů hluku a obslužné dopravy. Za významné lze označit i vypouštění odpadních vod přes vlastní ČOV a předčisticí zařízení do Knovízského potoka a odvedení dešťových vod.  Z kvalitativního i kvantitativního hlediska se však v území jedná o komparativně málo významné zdroje s  nízkou produkcí, jak je popsáno v následujících kapitolách.

### I. 5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a hlavních důvodů pro jejich výběr či odmítnutí.

K rozšíření a dostavbě areálu v dané lokalitě vedly investora zejména tyto důvody:

- situace areálu na okraji obce v návaznosti na již vybudovaný skladový areál, avšak  pro provoz komunikačně dostupného, s možností dobrého napojení na zdroje energií a na stávající místní i regionální dopravní infrastrukturu

- pozice areálu v dosahu metropolitního regionu hlavního města Prahy a středočeského kraje, který se vyznačuje poměrně vysokým ekonomickým potenciálem a nabízí dobré možnosti odbytu skladovaného sortimentu, zejména s ohledem na předpoklad nárůstu poptávky po reklamních předmětech

- dostupnost kvalifikovaných pracovních sil v regionu s tradicí průmyslové výroby, postiženého konverzí

- lokalizace areálu mimo stávající obytnou zástavbu s předpokladem minimálního ovlivnění prostředí vlivem výstavby i provozu

- využití stávajících volných  nevyužívaných pozemků dříve sloužících k zemědělské  výrobě v rámci zóny v návaznosti na již fungující areál se zavedenou skladovou činností  a  možnost napojení na stávající většinou kapacitně postačující distribuční rozvody energií, vody ap.

- požadavek konsolidace stávajících kapacitních a dispozičních  možností pozemků v  zóně s maximálním možným stupněm využití jejich plochy při respektování  charakteru území s ohledem na požadavek obce zvyšovat počet pracovních příležitostí v místě

Posuzované území výstavby nového areálu se nachází na  severozápadním okraji zastavěné části města Libušína na mírném svahu údolí Knovízského (Svatojiřského) potoka a je vymezeno:

  - na jihu – údolní nivou a korytem Knovízského potoka

  - na severu – komunikací III. třídy

  - na západě – nevyužívanými zatravněnými pozemky

  - na východě – stávající částí skladového areálu

Pozice a urbanistické řešení areálu je zřejmá z mapové části,  příloh 1, 2 a 3.

S ohledem na jednoznačnost umístění posuzovaného nového areálu v bezprostřední návaznosti na stávající část,  byla od počátku záměru investorem a na základě jeho zadání i projektantem akce sledována jediná územní varianta v podobě, jak je prezentována a hodnocena tímto oznámením. Posuzování jiných variant umístění není proto nutné ani účelné.

S ohledem na charakter posuzované výstavby (rozšíření stávajícího skladového areálu, přenesení výroby ze Zlonic), dosažený stupeň  poznání v této oblasti u nás a vyspělých zemích Evropy, a  know-how v oblasti logistiky a skladování drobného zboží a sortimentu a technologie potisku reklamních předmětů, je navržena a řešena, a tudíž i posuzována jediná optimální technologická varianta i varianta logistického zabezpečení včetně systému dopravy, expedice a skladování zboží.

### I.6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru

Posuzovaný areál se nachází v  zóně situované na severozápadním okraji města Libušína (viz  mapovou část F oznámení). Pozemky navržené k využití se rozkládají na západě  okraji  této zóny v návaznosti na stávající skladový areál v současnosti jsou součástí  zemědělského půdního fond. Pozemek však není zemědělsky využíván a má charakter ruderalizovaného úhoru řídce porostlého náletovými dřevinami (bříza, jíva, hloh, a pod).

Území, určené pro navrhovanou novou výstavbu  a rozšíření skladových kapacit firmy SPEED PRESS a.s. je tedy stávajícím areálem této firmy na pozemku p.č.1958/2, rozšířeným o další pozemek p.č. 1958/11. Na pozemku 1958/2 se nachází v současné době soubor dvou objektů a zpevněných ploch, které slouží jako centrum se skladovými a distribučními prostorami (stávající skladová hala využívaná firmou BOVI) a administrativní a správní budovou. Tento poměrně nově vybudovaný areál zůstane zachován, navrhovaná výstavba se týká jeho rozšíření západním směrem. Území je mírně svažité, areál je komunikačně napojen samostatnou příjezdovou komunikací z místní komunikace, která je napojena na silnici III.třídy - ulici Přemyslova.  Stávající areál firmy je napojen na domovní ČOV BC12 ENVI-PUR, zásobován vodou z vodovodní přípojky DN 50 z vodovodního řadu DN 150, zemním plynem NTL přípojkou DN50 z uličního rozvodu, elektrickou energií z vlastní trafostanice, a na telekomunikační síť.

Stávající zavedený areál bude navrhovaným řešením rozšířen o výrobní a skladovou halu, zvýší se jeho skladová kapacita a dále sem bude přesunuta kapacita výrobní (potisk reklamních předmětů) z provozovny Zlonice.  Navrhované objekty budou komunikačně navazovat na již zavedený a fungující systém vnitroareálové dopravy, v průběhu výstavby jej nebudou výrazně omezovat a zachovají stávající funkčnost areálu. Způsob užívání stávající části areálu zůstane tedy zachován, stávající skladová hala bude využita jako expediční a pro účely nové části areálu budou sloužit i stávající administrativní prostory..

Navrhovaná výstavba areálu SPEED PRESS bude realizována na pozemcích parc. č. 1958/11 a 1958/2 v k.ú. Libušín, které jsou ve vlastnictví stavebníka. Pozemek 1958/11 je nutno vyjmout ze ZPF

Tabulka 2a: Přehled pozemků areálu

| Parcelní číslo: | Výměra (m2): | Druh pozemku: | Způsob využití: | Navržené využití v rámci záměru |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1958/2 | 9936 | ostatní plocha | manipulační plocha, volná plocha | Výstavba části nové výrobní haly a spojovacího krčku |
| 1958/11 | 10 000 | orná půda | ZPF | Výstavba nové skladové haly, části výrobní haly, manipulačních ploch a komunikací |

Situace všech popisovaných objektů je zřejmá z příloh 1 (širší regionální vztahy) a 2 (užší územní vztahy) a 3 (zastavovací situace) v mapové části F.

#### 6.1. Stavebně - technické řešení

Členění stavby. Navrhovaná výstavba nového areálu firmy SPEED PRESS bude členěna (viz příloha č.3 ) do několika stavebních objektů:

- SO1 – výrobní hala

- SO2 – skladovací hala

- SO3 – ČOV AS – VARIO comp 10

- SO4 – přípojky

- SO5 – zpevněné plochy a terénní úpravy

Provozní technologické soubory nejsou v této fázi přípravy stavby detailně upřesněny, předpokládá se přesun technologie z provozovny Zlonice. Orientační popis technologie je v následující subkapitole.

Stavebně-technické řešení těchto objektů je následující. Obě nové haly budou nepodsklepené jednopodlažní zastřešené sedlovou střechou. Budou atypické navržené a vyrobené  pro tuto konkrétní akci.  Nosnou konstrukci budou tvořit ocelové příhradové vazníky osazené na ocelových sloupech. Opláštění bude tepelně izolační (sendvičové panely typu Kingspan). Založení bude provedeno na betonových základových pásech.

SO1 výrobní hala bude mít půdorysné rozměry 14 x 100,55 m, světlá výška bude 3,50 m. V ní budou předměty ze skladovací haly opatřovány reklamními potisky. V této hale bude trvale pracovat 20 zaměstnanců. Obě haly budou spolu propojeny chodbou, která bude sloužit pro dopravu materiálu z haly skladovací do výrobní a pro průchod pracovníků k sociálnímu zařízení. Výrobní hala bude spojena chodbou se stávající halou, která bude sloužit jako expediční. Odtud bude zboží odváženo dodávkovými automobily.

V souvislosti s navýšením počtu pracovníků budou zřízena nová parkovací stání.

SO2  skladovací hala o půdorysných rozměrech 36,5 x 60,5 m bude mít světlou výšku 8,50 m. Tato hala bude sloužit ke skladování upomínkových a reklamních předmětů, které do ní budou naváženy kamiony po nově vybudované příjezdové komunikaci. Kamiony nacouvají ke vratům ve štítové stěně haly a zboží z nich bude vykládáno pomocí vysokozdvižných vozíků a na paletách ukládáno do regálů. V jednom rohu této haly bude řešeno sociální zařízení  pro 23 zaměstnanců. Budou zde šatny, denní místnost, WC, sprchy. Je uvažováno se zhruba polovičním zastoupením obou pohlaví. Sociální zařízení bude situováno ve dvou podlažích. Zbytek haly bude jednopodlažní na celou světlou výšku a bude sloužit ke skladování zboží. V hale budou trvale pracovat 3 zaměstnanci.

Obě haly jsou navrženy jako jednopodlažní nepodsklepené zastřešené sedlovými střechami o sklonu 15o. Nosný systém je navržen jako ocelová skeletová konstrukce. Haly budou opláštěny zateplenými sendvičovými stěnovými panely z ocelového plechu, např. Kingspan.  Střešní krytina obou hal bude z ocelových profilovaných plechů.

Dispoziční a provozní řešení.  V navrhované skladovací hale bude většina plochy určena ke skladování palet v zakládacích paletových regálech. Část haly bude vyčleněna pro sociální zařízení pracovníků z obou hal. Sociální zařízení je uvažováno ve dvou podlažích nad sebou. 	Výrobní hala je řešena jako jeden  prostor s jednotlivými pracovišti. Se skladovací halou bude spojena spojovacím krčkem, stejně jako se stávající halou, která bude využita jako expediční.

Konstrukční řešení. Nosný systém je navržen jako ocelová skeletová konstrukce.  Svislé nosné prvky tvoří ocelové pilíře. Na nich jsou uloženy průvlaky, na průvlacích příhradové střešní vazníky. Obvodový plášť bude z izolačních sendvičových panelů s tepelně technickými vlastnostmi odpovídajícími ČSN. Tento požadavek platí pro všechny obvodové konstrukce. Střechy budou sedlové, střešní krytina je navržena plechová s povrchovou úpravou oplastováním. Vnitřní stěny, příčky a podhledy budou provedeny ze sádrokartonu systému KNAUF s odpovídající požární odolností.

Podlahy budou z litých pryskyřic, v sociálních zařízeních keramické dlažby

Okna budou plastová otvíravá a sklápěcí zasklená izolačním dvojsklem. Vnitřní dveře budou dřevěné dýhované osazené do ocelové zárubně. Vrata budou ocelová zateplená dvoukřídlová otvíravá.

Stávající areál. Stávající areál byl vystavěn v letech 1999-2000. Sestává s administrativně – správní budovy s jednou bytovou jednotkou 3+1. V této budově jsou umístěny kanceláře, vstupní hala, sociální zázemí, v suterénu kotelna, archív a garáže. V podkroví je byt 3+1. Užitná plocha objektu je 627.5 m2. Budova je třípodlažní nepodsklepená, zděná o půdorysných rozměrech 22x13 m tj. 286 m2 zastavěné plochy. Dalším objektem areálu je skladová hala o půdorysných rozměrech 36x12 m, tj.432 m2 zastavěné plochy. Jedná se o jednoduchý objekt obdélníkového půdorysu, který je propojeny se správní budovou spojovacím krčkem. V objektu je sklad, vzorková prodejna, dílna, šatna umývárna. Užitná plocha je 465 m2. Konstrukčně se jedná o opláštěnou dřevěnou konstrukci. Výška haly je 3,5 m. Na severovýchodním průčelí je zásobovací rampa.

Areál je napojen na místní komunikaci obousměrnou příjezdovou komunikací o šířce 7,5 m a délce 170 m. V areálu komunikace ústí na manipulační plochu před SV průčelím skladové haly, v prostoru mezi halou a správní budovou jsou parkovací stání pro osobní automobily ze zámkové dlažby (16 parkovacích stání) a  živičná manipulační plocha.

Objekty jsou napojeny na  veřejný vodovod a odkanalizovány přes domovní ČOV.  Vytápění je pomocí lokálních plynových kotlů pro kanceláře, byt a skladovou halu. Objekty jsou odvodněny nově vybudovanou kanalizační přípojkou. Splaškové vody jsou odvedeny přes nově vybudovanou ČOV do recipientu. Dešťové jsou ze střech svedeny a napojeny do přípojky za čističkou, dešťové vody s manipulačních ploch s potenciálním rizikem znečištění jsou předčištěny odlučovačem ropných látek (ORL).

#### 6.2. Technologické řešení, výrobní postup

Výrobní činnost spočívá v potisku různých materiálů a reklamních předmětů několika technologiemi, a to zejména.

- Sítotisk

- Laserová technologie

- Transfer

- Flock

- Tampon tisk

- Horká ražba

- Elektrochemický lept

Sítotisk je technologie s největší tradicí potisku reklamního zboží, jehož aplikace je možná na nejrůznější materiály. K potisku se používají různé druhy barev od vodou ředitelných, ředitelných, přes barvy plastisolové, barvy dvousložkové, až po barvy vytvrzované UV zářením. Vodou ředitelné barvy nezatěžují životní a pracovní prostředí. Jsou obzvláště vhodné pro potisk papíru, lepenky ale také samolepících fólií. Barvy plastisolové se používají se převážně na potisk textilních materiálů. U předmětů vyrobených z nesavých materiálů se používají barvy dvousložkové. Jedná se o barvy, do kterých se přidává speciální druhá složka - vytvrzovač, barva se v tomto případě většinou nemusí tepelně vytvrzovat. Jediným nedostatkem dvousložkových barev je jejich delší doba schnutí - až 48 hodin. Jako jedno z mnoha použití lze uvést potisk nylonových tašek, deštníků, ledvinek, vlajek ale i keramických hrnků a skla. Barvy vytvrzované UV zářením jsou odolné proti otěru a povětrnostním vlivům, neobsahují žádná ředidla.  Textilní sítotisk aplikován jak na ručních sítotiskových strojích, tak na poloautomatických vícebarevných tiskových strojích.Dále se využívají plně automatické stroje na potisk zapalovačů a otvíráků a vícebarevné automatické stroje na rotační potisk tužek a  poloautomatické tiskové stroje na rotační potisk skla a keramiky s vybavením na přesné soutisky.

Laserová technologie. Firma používá nejmodernější zařízení Švýcarské firmy TRUMPF pro značení laserem VectorMark VMC 3. Jedná se o diodami napájený pevnolátkový laser s velmi vysokou účinností. Navíc je tento laser vybaven laserovou simulací popisovacího pole, pro velmi přesné a rychlé seřízení. Toto zařízení umožňuje naprosto dokonalý způsob značení se širokou škálou možností. Výstupem je  provedení klasického laserového popisu do kovových předmětů, kde se barva motivu skoro neodlišuje od zabarvení předmětu, nebo se aplikuje zejména u kovových předmětů tzv. zabarvený laser od světle šedé až po černou, bez použití tónovacích past.

Transfer. Tato technologie je založena na principu sítotisku, kdy se netiskne přímo na textil, ale na speciálně upravený papír. Takto předtištěný motiv se posléze za vysoké teploty a tlaku zažehlí na potiskovaný materiál.

Flock. Jedná se o tiskovou technologii, kdy výsledný povrch je podobný sametu nebo plyši. Běžný postup výroby je takový, že z předem připravené flokové fólie se pořídí ploterový řez, který se přenese za tepla podobně jako transfer.

Tampon tisk. Touto technologií lze označit většinu reklamních předmětů. Jedná se o technologii, kdy se přenáší barva z tiskového klišé pomocí gumového tamponu na potiskovaný předmět. Používají se barvy jednosložkové i dvousložkové. Při potisku kovových předmětů je nutné používat barvy dvousložkové, které ale musejí po tisku až 48 hodin schnout. Lze potiskovat většinu konkávních a konvexních ploch. Firma používá k tisku pětibarevné počítačem řízené tiskové stroje renomovaných výrobců, které zaručují nejvyšší kvalitu tisku.

Horká ražba. Princip této technologie spočívá v tom, že se ohřátá raznice na které je vytvořen motiv, otiskne za vysoké teploty a tlaku přes speciální fólii na reklamní předmět. Tlakem a teplem se z fólie oddělí vrstva, která má být přenesena a ta přilne na potiskovanou plochu. Tato technologie je zvlášť vhodná pro značení firemních diářů nebo lišt kalendářů. Dále je možné razit i bez jakékoliv barevné fólie a to pouze tak zvaným způsobem naslepo. Tento způsob ražby se nejvíce využívá u kožených reklamních předmětů.

Elektrochemický lept. Tato technologie má své uplatnění u kovových reklamních předmětů. Jedná se o elektrochemické narušení povrchu kovového předmětu. K tomuto účelu se používají speciální elektrolyty, které na povrchu zanechají tenkou vrstvu filmu. Takto provedený lept je velmi odolný oproti opotřebení a pro kovové reklamní předměty je podstatně vhodnější než tampónový potisk dvousložkovou barvou.

Předpokládané technologické vybavení výrobní haly udává následující tabulka:

Tabulka 2b: Přehled technologického vybavení výrobní části

| Provoz | Ozn. | typ stroje | Počet ks | výrobce |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tampon | 1T | jednob. Tampon | 4 | Tampo |
|  | 2T | čtyřb. Tampon | 3 | Morlock |
|  | 3T | horká ražba | 1 | Baier |
|  | 4T | elektrochem. lept | 1 | Schiling |
|  | 5T | Čtyřbarevný tampon | 1 | Morlock |
| Sítotisk | S3 | blesk. Sušič | 1 | Print ex |
|  | S4 | sušící tunel | 1 | Finich |
|  | S5 | sušící tunel | 1 | Itálie |
|  | S6 | karusel automat | 1 | Aerotherm |
|  | S7 | tunel | 1 |  |
|  | S8 | blesk. Sušič | 2 | Print ex |
| Rotační sítotisk | R1 | hrnkový stroj | 3 | GPE |
|  | R2 | potisk zapalovačů | 1 | GPE |
|  | R4 | tužkový stroj | 1 | GPE 24 |
|  | R5 | tužkový stroj | 1 | GPE |
| Transfer | tr1 | tisk. čtvrtautomat | 1 | ESC |
|  | tr2 | ruční tisk stůl | 2 | Finish |
|  | tr3 | sušící tunel | 1 | Belech infra 500 |
|  | tr4 | žehlička | 3 | Stahls XRS |
|  | tr6 | žehlička | 1 | Stahls XRS |
|  | tr7 | sušící tunel | 1 | Belech infra 500 |
| Speedit |  | ofsetový stroj | 1 | DIDI A 135 |
|  |  | padací nůžky | 1 | ADAST |
|  |  | balicí stůl (foliovací) | 1 |  |
|  |  | ofsetový stroj | 1 |  |
| Laser |  | laser | 1 | TRUMPF |
|  |  | laser | 1 | TRUMPF |
| Výšivka |  | vyšívací stroj 1barva | 1 |  |
|  |  | vyšívací stroj 4barva | 1 |  |
| Přípravna |  | vymývací vana | 1 | (70/30) příprava osvit |

Ve skladové části se praktikují hlavně  následující typy činností:

- skladování a distribuce reklamních předmětů a dalšího sortimentu Dovoz je realizována převážně nákladními automobily (TNV), expedice dodávkovými automobily typu Ford Transit, skladová manipulace vysokozdvižnými vozíky a regálovými zakladači.

- nejnutnější provozní opravy a údržba techniky a technologických zařízení v rámci provozu skladu a výroby v údržbářské dílně, skladování barev a ředidel pro výrobní část

- související administrativní činnost

V areálu SPEED-PRESS v Libušíně bude tedy praktikován skladový provoz a distribuce reklamních předmětů a dalších výrobků (zejména značkového průmyslového zboží a textilu) , kde u části z nich se předpokládá potisk dle objednávky zákazníka.

Sortiment zahrnuje zboží nejrůznějšího charakteru – textilní, kožené, papírové, plastové a kovové drobné předměty a značkové zboží (propisovací tužky, zapalovače, kalkulačky,fotoaparáty,dalekohledy, příslušenství k mobilním telefonům, keramické hrnky, trička, bundy, čepice, tašky, peněženky, hodinky, diáře kalendáře atd).

Výrobky jsou skladovány na europaletách, či kontejnerech manipulace probíhá vysokozdvižnými vozíky na elektrický či plynový pohon. Příjmový a expediční dvůr je v severovýchodní části objektu (stávající skladová hala). Vozidla z příjezdové komunikace najedou po vnitroareálové komunikaci na manipulační plochu, po které nacouvají k expediční hale. Po vykládce (nakládce) je možnost odstavení na odstavném parkovišti, po vyřízení administrativy kamióny odjíždějí stejnou cestou zpět. Vlastní skladování probíhá v ocelových regálech do výšky 2,5 m, výrobky jsou na europaletách či kontejnerech. Manipulace probíhá vysokozdvižnými vozíky na akumulátorový pohon.

Nová skladová hala bude napojena na jižní část příjezdové komunikace a manipulace bude probíhat na ploše před východním průčelím haly.

#### 6.3. Kapacitní údaje

Podle sdělení firmy SPEED PRESS se předpokládá roční obrat skladu zhruba:

Tabulka  3: Kapacitní údaje– roční obrat skladu

| Areál | Kusů | Objem zboží m3 |
| --- | --- | --- |
| Reklamní předměty a zboží | 8 000 000 | 500 |

#### 6.4. Organizace závodu

V tabulce jsou uvedeny počty zaměstnanců areálu SPEED-PRESS, a to výhledový stav po kompletním náběhu činnosti a obratu skladu.

Tabulka 4: Počet zaměstnanců

| Kategorie | stávající část | nová část | CELKEM |
| --- | --- | --- | --- |
| Výroba a sklady | 13 | 44 | 57 |
| THP | 4 | 1 | 5 |
| Celkem | 17 | 45 | 62 |

Z hlediska fondu pracovní doby se předpokládá jednosměnný (pouze nárazově dvojsměnný) provoz zhruba 250 pracovních dní v roce.

#### 6.5. Úroveň technického řešení

Navržené stavebně-technické řešení je v souladu s požadavky příslušných předpisů, zejm. úplného znění stavebního zákona a vyhlášek k jeho provedení ve vztahu k ochraně ŽP  a s obecnými technickými požadavky na výstavbu a vyhovuje požadavkům normativů v oblasti ochrany ŽP. V opláštění hal je kladem důraz na tepelné a hlukové izolace, a tím i úspory energií a maximální neprůzvučnost pláště. Navrženy jsou pouze materiály s možností recyklace nebo takové, jejichž případná likvidace nemá nároky na zvláštní způsoby nakládání (nebezpečné odpady - např. stavební materiály a izolace s obsahem azbestu).

V technologickém řešení byl kladem důraz na minimalizaci a eliminaci výstupů do prostředí. Provoz ani výstavba nemá mimořádné nároky na potřebu energií a vody, protože se jedná z většiny o montované konstrukce. Odpady z skladové činnosti je možno z větší části recyklovat (převážně papírové obaly a dřevěné palety) a produkci lze proto označit za téměř bezodpadovou. Produkce nebezpečných odpadů je minimální a omezuje se pouze na odpady z výroby – tiskařské technologie. Jedná se o odpad zbytků tiskařských barev a obaly od nich a odpady čištění strojů.  Rovněž technologický skladový proces probíhá prakticky bez emisí škodlivin do prostředí. Při skladové činnosti nedochází k produkci škodlivých plynů (odvětrání produkuje oteplený vzduch bez obsahu škodlivin.), z výrobního procesu jsou prostory odvětrávány centrálně přes filtrační jednotku. Technologie z vyšší hlukovou zátěží (některá strojní zařízení) jsou umístěny v akusticky izolovaném prostředí.  Produkce odpadních vod je omezena pouze na vody splaškové a technologické odpadní vody areál nebude produkovat. Oplachové vody z čištění tiskařských strojů budou samostatně likvidovány. Zařízení vzduchotechniky, chlazení jsou konstruovány a umístěny tak, aby hlukové emise byly minimální a vyhověly požadavkům předpisů na ochranu zdraví. Odpady jsou převážně recyklovatelné (odpadní obalové materiály)  a jsou odděleně shromažďovány podle druhů a odváženy k recyklaci, podíl nebezpečných odpadů je malý a jedná se o zbytky tiskařských barev a obaly od nich či tkaniny s čištění strojů. Výstupy do prostředí jsou tak eliminovány nebo minimalizovány. Skladování látek škodlivých vodám (tiskařské barvy a ředidla) je prováděno za podmínek, kdy je minimalizováno riziko havárie. Látky škodlivé vodám a škodlivé zdraví se nepoužívají nebo pouze v omezeném rozsahu v provozně nezbytných množstvích v uzavřených okruzích.

V koncepci technického ani technologického řešení nebyly shledány postupy, neodpovídající současnému stavu technického pokroku. Z uvedeného je zřejmé, že se jedná o procesy v nejvyšším standartu kvality, k při kterých  se  používají moderní technologie šetrné k životnímu prostředí.

### I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení

Předpokládané zahájení stavby		06/ 2007

Předpokládané ukončení stavby		06/2008

### I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků

Vlivy stavby a to jak z hlediska vstupů, tak výstupů se dotýkají  pouze územně samosprávného celku města Libušín.

### I.9. Zařazení záměru do příslušné kategorie a bodů přílohy č.1 zákona č.100/2001 Sb.

Záměr je možné  podle přílohy č.1 zákona č.100/2001 Sb.v platném znění zařadit do příslušné kategorie č.II ( záměry vyžadující zjišťovací řízení) a to do bodu 10.6. Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek  o celkové výměře nad 3000 m2 zastavěné plochy, parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích míst v součtu pro celou stavbu – sloupec B – záměry v kompetenci posuzování orgány kraje.

### I.10. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které budou tato rozhodnutí vydávat

Nejbližším navazujícím rozhodnutím ve smyslu stavebního zákona  bude vydání územního rozhodnutí (ÚR) , které náleží do kompetence magistrátu města Kladno.

V tomto rozhodnutí budou zohledněny závěry stanoviska úřadu příslušného k posuzování vlivů č.100/2001 Sb. v platném znění, jímž je Krajský úřad středočeského kraje – odbor životního prostředí a zemědělství.

V rámci územního řízení a ÚR budou specifikována a vydávána  další potřebná rozhodnutí, souhlasy a vyjádření orgánů státní správy a samosprávy měst a obcí a dále dotčených organizací – právnických a fyzických osob (např. správci sítí) vyplývající ze stavebního zákona a dalších složkových zákonů (např. vodní zákon – povolení vodního díla - stavby ČOV a odlučovače ORL, zákon o ochraně přírody a krajiny v souvislosti s eventuelním kácením dřevin, zákon o ochraně ovzduší – odborný posudek pro zdroje znečišťování ovzduší - zejm. technologické zdroje, zákon o ochraně ZPF – souhlas s vynětím půdy ze ZFP apod.). Areál se nachází v chráněném ložiskovém území, z tohoto důvodu bude nezbytné vyjádření příslušného odboru MŽP. Areál není v dobývacím prostoru, proto není třeba vyjádření státní báňské správy, leží však na poddolovaném území – je třeba zatřídění staveniště dle příslušné ČSN – vydává správce ložiska.

## B. II. Údaje o vstupech

### II.1. PŮDA

Zemědělský půdní fond. Realizace stavby  bude probíhat na pozemcích katastrálního  území Libušín, obec Libušín, okres Kladno. Výstavba se dotýká pozemků parc.č. 1958/2, a 1958/11. Pozemek 1958/2 byl vyňat ze ZPF v rámci výstavby stávajícího areálu a je veden v katastru nemovitostí jako ostatní plocha nebo zastavěná plocha a nádvoří. Pozemek parc.č. 1958/11  je veden v kategorii orná půda a je tedy součástí ZPF. Vzhledem k současné kategorizaci pozemků je navrženo trvalé odnětí větší části pozemku ze zemědělského půdního fondu. Jedná se o následující pozemky a výměry:

Tabulka 5: Vynětí půdy ze ZPF

| Parcelní číslo | Výměra (m2) | Kategorie: | Návrh výměry pro vynětí (m2): | BPEJ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1958/11 | 9826 151 23 | orná půda orná půda orná půda | 9826 151 0 | 4 19 51 4 30 51 4 56 00 |
| CELKEM | 10 000 | Orná půda | 9977 | 4 19 51 (98,5%) 4 30 51 (1,5%) |

Posuzovaný záměr tedy má nároky na vynětí půdy ZPF v rozsahu odnětí maximálně 0,9977 ha. Mocnost půdního profilu (ornice a podorničí se předpokládá v průměru kolem 25-30 cm). Skrývka bude provedena na zastavěných plochách. Uvedené hodnoty jsou maximální, skutečná bilance bude upřesněna v elaborátu pro vynětí.

Bonitovaná půdně ekologická jednotka (dále jen "BPEJ") je charakterizována klimatickým regionem, hlavní půdní jednotkou, sklonitostí a expozicí, skeletovitostí a hloubkou půdy, jež specifikují hlavní půdní a klimatické podmínky hodnoceného pozemku, přičemž :

| a) | klimatický region zahrnuje území s přibližně shodnými klimatickými podmínkami pro růst a vývoj zemědělských plodin, podle přílohy č. 1; je vyjádřen první číslicí pětimístného číselného kódu1) (dále jen "číselný kód"), |
| --- | --- |
| b) | hlavní půdní jednotka je účelovým seskupením půdních forem příbuzných vlastností, jež jsou určovány genetickým půdním typem, subtypem, půdotvorným substrátem, zrnitostí, hloubkou půdy, stupněm hydromorfismu, popřípadě výraznou sklonitostí nebo morfologií terénu a zúrodňovacím opatřením, podle přílohy č. 2; je vyjádřena druhou a třetí číslicí číselného kódu, |
| c) | sklonitost a expozice ke světovým stranám vystihuje utváření povrchu zemědělského pozemku, podle přílohy č. 3; je vyjádřena čtvrtou číslicí číselného kódu, která je výsledkem jejich kombinace, |
| d) | skeletovitost, jíž se rozumí podíl obsahu štěrku a kamene v ornici k obsahu štěrku a kamene v spodině do 60 cm, a hloubka půdy, podle přílohy č. 4; je vyjádřena pátou číslicí číselného kódu, která je výsledkem jejich kombinace. |

Na prvém místě vyjadřuje kód 4 příslušnost posuzovaného staveniště ke klimatickému regionu  MT 1 podle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 327/1998 Sb.

Charakteristika klimatického regionu

| Kód regionů | Symbol regionů | Charakte-ristika regionu | Suma teplot nad 10 oC | Průměrná roční teplota oC | Průměrný roční úhrn srážek v mm | Pravdě-podobnost suchých veget. období | Vláhová jistota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | MT 1 | mírně teplý, suchý | 2400 – 2600 | 7 - 8,5 | 450 - 550 | 30 - 40 | 0 - 4 |

Další dvojčíslí charakterizuje hlavní půdní jednotku (HPJ), což je účelové seskupení půdních forem, příbuzných ekonomickými vlastnostmi, které jsou charakterizovány genetickým půdním typem, subtypem, půdotvorným substrátem, zrnitostí, sklonitostí, hloubkou půdního profilu, skeletovitostí a stupněm hydromorfismu.

V daném případě posuzovaného staveniště se jedná o HPJ 98,5% výměry záboru o HPJ 19 rendziny a rendziny hnědé, podíl HPJ 30 a 56 je podružný. Uvedené HPJ lze charakterizovat následovně :

| 19 | Rendziny a rendziny hnědé na opukách, slínovcích a vápenitých svahových hlínách; středně těžké až těžké, se štěrkem, s dobrými vláhovými poměry, avšak někdy krátkodobě převlhčené |
| --- | --- |

| 30 | Hnědé půdy, hnědé půdy kyselé a jejich slabě oglejené formy na permokarbonských horninách a pískovcích; lehčí až středně těžké, většinou s dobrými vláhovými poměry |
| --- | --- |

| 56 | Nivní půdy na nivních uloženinách; středně těžké, s příznivými vláhovými poměry |
| --- | --- |

Další dvojčíslí charakterizuje následující vlastnosti půdy , sklonitost a expozici:

Sklonitost

| Kód | Kategorie | Charakteristika |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 - 1o | úplná rovina |
| 1 | 1 - 3o | Rovina |
| 2 | 3 - 7o | mírný svah |
| 3 | 7 - 12o | střední svah |
| 4 | 12 – 17o | výrazný svah |
| 5 | 17 – 25o | příkrý svah |
| 6 | 25o | Sráz |

Expozice - Vyjadřuje polohu území BPEJ vůči světovým stranám ve čtyřech kategoriích.

| Kód |  | Charakteristika |
| --- | --- | --- |
| 0 | rovina (0-1o) | expozice všesměrná |
| 1 | Jih (JZ-JV) |  |
| 2 | východ a západ (JZ-SZ a JV-SV) |  |
| 3 | Sever (SZ-SV) |  |

Samostatně se uvažuje expozice jižní v klimatických regionech 0, 1, 2, 3, 4 a 5 jako negativní; zbývající expozice se slučují bez rozlišení. V klimatických regionech 6, 7, 8 a 9 se samostatně uvažuje expozice severní jako negativní a expozice východ - západ a jih se uvažují jako sobě rovné. V soustavě BPEJ ČR je na čtvrtém místě číselného kódu kombinace sklonitosti a expozice kódovaná takto:

| Kód | Kategorie sklonitosti | Kategorie expozice |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 – 1 | 0 |
| 1 | 2 | 0 |
| 2 | 2 | 1 |
| 3 | 2 | 3 |
| 4 | 3 | 1 |
| 5 | 3 | 3 |
| 6 | 4 | 1 |
| 7 | 4 | 3 |
| 8 | 5 – 6 | 1 |
| 9 | 5 – 6 | 3 |

Charakteristika skeletovitosti a hloubky půdy

| Číselný kód | Skeletovitost | Charakteristika |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Bezskeletovité | s celkovým obsahem skeletu | do 10 % |
| 1 | slabě skeletovité | s celkovým obsahem skeletu | do 25 % |
| 2 | středně skeletovité | s celkovým obsahem skeletu | do 50 % |
| 3 | silně skeletovité | s celkovým obsahem skeletu | nad 50 % |

Obsah skeletu je vyjádřen celkovým obsahem štěrku (pevné částice hornin od 4 do 30 mm) a kamene (pevné částice hornin nad 30 mm).

Hloubka půdy Vyjadřuje hloubku části půdního profilu omezené buď pevnou horninou, nebo silnou skeletovitostí.

| Kód |  | Charakteristika |
| --- | --- | --- |
| 0 | 60 cm | půda hluboká |
| 1 | 30 - 60 cm | půda středně hluboká |
| 2 | 30 cm | půda mělká |

Na pátém místě číselného kódu je uveden kód kombinace skeletovitosti a hloubky půdy takto:

| Kód | Kategorie skeletovitosti | Kategorie hloubky půdy |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 – 1 | 0 – 1 |
| 2 | 1 | 0 |
| 3 | 2 | 0 |
| 4 | 2 | 0 – 1 |
| 5 | 1 | 2 |
| 6 | 2 | 2 |
| 7+) | 0 – 1 | 0 – 1 |
| 8+) | 2 – 3 | 0 – 2 |
| 9+) | 0 – 3 | 0 – 2 |

U BPEJ 41951 i 43051 tedy na čtvrtém místě  číslo 5 udává, že se jedná o pozemek sklonitosti 7 - 12°, což je střední svah a expozici kategorie 3 což je všesměrná expozice.

Skeletovitost je dána číslem 1,  což je půda

| 0 | bezskeletovité | s celkovým obsahem skeletu | do 10 % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | slabě skeletovité | s celkovým obsahem skeletu | do 25 % |

U hloubky půdy  0 - 1, což je půda středně hluboká  až hluboká  30 - 60 cm.

BPEJ jsou jednotně vedeny v číselném a mapovém vyjádření v celostátní databázi BPEJ (dále jen "celostátní databáze"), která obsahuje informace o kvalitě půdy. Vedení celostátní databáze je zajišťováno Ministerstvem zemědělství prostřednictvím odborné organizace, která na vyžádání též poskytuje souhrnné informace o BPEJ a jejich účelových seskupeních, např. pro plošnou a kvalitativní ochranu půdy a vody, pro územní plánování, posuzování ekologické stability krajiny, vytváření ekonomických nástrojů v zemědělství a rozvoje regionů. Průměrnou mocnost orniční vrstvy je nutné stanovit pedologickým průzkumem na místě.

Investor je povinen postupovat podle příslušných ustanovení zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu v platném znění a zaplatit příslušný odvod  za odnětí. Investor je povinen zajistit sejmutí, odvoz a příp. rozprostření skrytých kulturních vrstev na určeném místě v rámci nákladů stavby. S ohledem na daný rozsah skrývky je investor povinen zajistit využití ornice pro zúrodnění zemědělských pozemků a dokladovat odběr skrytých kulturních vrstev půdy především zemědělskými podniky, zajišťujícími prvovýrobu s předchozím projednáním s příslušným orgánem, což je s ohledem na rozsah v jednotlivém případě do1 ha  Magistrát města Kladna.

V případě depozice části objemu skrývky na vlastním staveništi je nutné postupovat v souladu s metodickým návodem MZVž ČR č. 25/1982 z 1.6.1982, který pojednává o zabezpečení a ošetřování dočasných deponií kulturních vrstev půdy jak krátkodobých do 3 let, tak dlouhodobých nad 3 roky.

Upřesnění z hlediska odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona ČNR č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákona ČNR č. 10/1993 Sb.  bylo dále  provedeno v metodickém pokynu odboru ochrany lesa a půdy MŽP ČR  ze dne 1.10.1996 čj. 00LP/1067/96.

V daném případě posuzovaného staveniště se jedná o  BPEJ, která prezentuje podle přílohy metodického pokynu MŽP ČR ze dne 12.6.1996 č.j. OOLP/1067/96 nazvané třídy ochrany zemědělské půdy  III. třídu ochrany (BPEJ 4 19 51), resp. V. třídu ochrany u BPEJ 4 30 51. Do III. třídy ochrany jsou situovány půdy s průměrnou produkční schopností a středním stupněm ochrany, které je možno územním plánováním využít pro výstavbu. Do V. třídy jsou řazeny půdy s podprůměrnou produkční schopností, včetně půd mělkých, svažitých, hydromorfních, kamenitých a ohrožených erozí..

V daném případě se tedy většinové jedná o průměrně kvalitní zemědělské půdy, jejichž vynětí pro účely výstavby je možné.

Lesní půdy a pozemky . Výstavbou  areálu nebudou přímo dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL) ve smyslu §3 zák.č. 289/1995 Sb. Areál se nenachází ani v  50 m (§ 14 odst. 2 zák. č. 289/1995 Sb.) ochranném pásmu lesa.

Chráněná území a ochranná pásma

Zvláště chráněná území

Chráněná území přírody. Ve smyslu zákona ČNR č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny jsou vymezeny některé základní pojmy a to především územní systém ekologické stability (ÚSES), významný krajinný prvek (VKP) a dále planě rostoucí rostlina, volně žijící živočich a v neposlední řadě i zvláště chráněná část přírody (národní parky, chráněné krajinné oblasti, přírodní rezervace, přírodní památky). Posuzovaný záměr nezasahuje do žádného ze zvláště chráněných území (ZCHÚ) přírody ve smyslu ustanovení § 14 zák. č. 114/1992 Sb. Nejbližší objekt tohoto typu je chráněná krajinná oblast (CHKO) Křivoklátsko, jejíž hranice se nachází zhruba 18 km jihozápadně od areálu. Hranice přírodního parku „Džbán“ probíhá podél hranice lesních porostů na západ, jih a sever areálu a je vzdálena v průměru 1 km. Součásti tohoto přírodního parku je celá řada chráněných objektů, které však stavbou nemohou být nijak ovlivněny, proto nebudou podrobněji popisovány. Zhruba 0,9 km na jih od zájmové lokality se nachází přírodní rezervace „Pašijová dráha“, což je geologicky a botanicky významná lokalita s výskytem řady chráněných druhů rostlin. Ani tato lokalita nebude záměrem nijak dotčena, není proto detailně popisována. V širším sousedství lokality se nacházejí ekologicky cenné plochy lesních porostů „Pašijová dráha“ „Sv.Jakub“, které jsou součástí polesí Mrákavy a přírodního parku Džbán. Jedná se o rozsáhlé lesní porosty, jejichž ekologické a rekreační funkce v území jsou nezastupitelné. Stávající areál i předpokládané rozšíření se však nenachází v bezprostředním sousedství těchto porostů (tj. v 50m ochranném pásmu lesa). Situace chráněných území je zřejmá z mapy širších vztahů v příloze č.1 v mapové části oznámení. Z pohledu tohoto zákona jsou hodnoceny základní skutečnosti rovněž v kapitole ÚSES, krajina, flora a fauna.

Obrázek 3a: Situace záměru vůči nejbližší PR Pašijová dráha

Obrázek 3b: Situace záměru vůči přírodnímu parku Džbán

Oblasti začleněné do soustavy evropsky významných lokalit systému NATURA 2000 (ptačí oblasti, evropsky významné lokality) se v dosahu vlivů záměru nenacházejí (viz vyjádření orgánu ochrany přírody v části H).

Chráněná území ložisek nerostných surovin. Chráněná území dále vymezuje zákon č. 44/1988 Sb. o ochraně nerostného bohatství (horní zákon). Jedná se o chráněná ložisková území (CHLÚ) a dobývací prostory (DP). Lokalita byla v minulosti součástí dobývacího prostoru Libušín, úpravou hranic dobývacích prostorů (rozhodnutí ObÚ V Kladně č.j. 5094/I-VI/92 ze dne 15.2.1993) byly však hranice DP změněny, takže území není již jeho součástí. Území je v blízkosti netěženého dobývacího prostoru ložiska černého uhlí (dobývací prostor Švermov a Libušín).

Těžba uhlí byla ukončena a poddolované území je již z větší části stabilizováno. Následky důlní činnosti jsou v širším okolí území patrné (poklesy terénu v lesních porostech, odvaly dolů Jan, Max, a Schoeller, nový odval V Němcích). Staré důlní odvaly dolů Jan, Max a Schoeller jsou spontánně zalesněny, na novém odvalu V Němcích probíhá sanace a rekultivace. Poddolovaná území souvisí z dřívější těžbou černého uhlí a jsou poměrně rozsáhlá (viz následující obrázek). Stávající areál i plánované rozšíření leží na poddolovaném území a tento fakt je nutno při stavbě zohlednit. Exploatace ložiska černého uhlí probíhala v zájmovém prostoru v letech 1894-1940 a dále v letech 1955-1977. V obci Libušín byl vznik poklesové kotliny spojen s poměrně intenzivními deformacemi, které si vyžádaly demolice řady objektů v centru obce. Podél východního okraje zájmového území probíhá poruchové pásmo, které může být zdrojem nestability území i po odeznění vlivů poddolování. Území je součástí CHLÚ ložiska černého uhlí Kladno a leží v CHLÚ Libušín. Současné hranice dobývacích prostorů  ložisek černého uhlí, chráněná ložisková území a hranice poddolovaného území jsou vyznačeny na.následujících obrázcích:

Obrázek 3c,d: Situace chráněných ložiskových území, dobývacích prostorů a ložisek

Vodohospodářská chráněná území. Zákon č. 254/2001 Sb. (vodní zákon) vymezuje v §18 pojem chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) a v §66 pojem záplavová území. Posuzované území není součástí CHOPAV ani není v záplavovém území.

Vyhláška Mze č.470/2001 Sb. stanovuje seznam významných vodních toků, mezi které je Knovízský potok, v jehož dílčím povodí (č.h.p.1-12-02-041) se záměr nachází, zařazen pod č. 310 v délce 25 km. Pozice hodnoceného areálu vůči těmto objektům je znázorněna na výřezu z vodohospodářské mapy v části C tohoto oznámení.

Chráněná území s významem pro obranu státu. Záměr se nedotýká vojenských újezdů ani jiných chráněných území s významem pro obranu státu.

Ochranná pásma (OP)

Zákon č. 458/2000 Sb.(energetický zákon) vymezuje ochranná pásma energetických zařízení pro výrobu elektřiny a rozvodná zařízení, zařízení na výrobu tepla a rozvody tepelné energie a plynárenská zařízení a rozvody.  Do území výstavby nezasahují ochranná pásma nadzemních vedení. Navrhovanou výstavbou nedochází ke vzniku nových ochranných pásem. Stavba se napojí na stávající rozvody.

Stavba nekoliduje s ochranným pásmem dráhy (zák.č.266/1994 Sb. o drahách), v okolí se nenachází těleso železnice ani železniční vlečky.

Ochranná pásma telekomunikačních vedení (zák.č.151/2000 o telekomunikacích) nejsou se stavbou v kolizi.

Stavba se nenachází v ochranném pásmu pozemních komunikací ze silničního zákona (zák.č.13/1997 Sb.). Žádná z okolních komunikací nebude stavebně dotčena, stavba využívá stávající dopravní infrastrukturu. Nově zřízeny budou pouze vnitroareálové komunikace s napojením na již vybudovanou příjezdovou komunikaci stávajícím vjezdem. Využity budou stávající komunikace na pozemku 1958/2.

Areál se nedotýká ochranných pásem kulturních památek (zák.č. 20/1987 o státní památkové péči).

Nejsou dotčena ochranná pásma lázní a přírodních léčivých zdrojů (zák.č. 164/2001 Sb.- - lázeňský zákon), stejně jako ochranná pásma vodních zdrojů dle vodního zákona.

Situace inženýrských sítí včetně nových přípojek je znázorněna na zastavovací situaci v příloze  F3.

Staveniště se nenachází v žádných ochranných pásmech technických zařízení (vojenská letiště, vojenská telekomunikační či jiná zařízení, vojenské újezdy či zařízení s významem pro obranu státu). Areál je ve vnějším ochranném pásmu mezinárodního letiště Praha–Ruzyně (výškové omezení staveb, ornitologické OP, pásmo proti nebezpečným a klamavým světlům apod.).

V souvislosti s výstavbou a provozem areálu SPEED-PRESS  nebude nutno kromě výše uvedených OP nových energetických zařízení a rozvodů vyplývajících s energetického zákona vyhlašovat žádná ochranná pásma vně areálu, která by mohla omezit či ztížit užívání sousedních pozemků.

### II.2. VODA

Bilance potřeby vody

Potřeba vody při výstavbě. Voda bude odebírána v prostoru zařízení staveniště ze stávajících zdrojů v areálu a její množství bude záviset na počtu pracovníků a rychlosti stavebních prací. Předpokládaná spotřeba vody na jednoho pracovníka je 60 1 za směnu.

Charakter výstavby (montované haly) nemá zvýšené nároky na potřebu vody. Dále se předpokládá, že betonové směsi do podlahových a základových konstrukcí budou vyráběny v betonárně mimo posuzovaný areál a na místo budou dopraveny domíchávači. Potřeba vody během výstavby se tak omezí pouze na hygienické účely pro potřeby stavebních dělníků. Počítáme - li z dobou výstavby cca 200 dní a počtem pracovníků cca 15, lze potřebu vody pro tyto účely stanovit kolem 180 m3.

Potřeba vody při  provozu. Za provozu se předpokládá potřeba vody pro hygienické účely (pitná a užitková voda pro zaměstnance, výroba TUV a ostatní potřeba). Provoz nemá nároky  na potřebu vody pro technologické (průmyslové) účely, s výjimkou potřeby vody pro oplachování technologických zařízení u sítotiskové technologie.

Bilance spotřeby vody pro hygienické účely vychází z konečného výhledového stavu, kdy uvažujeme včetně stávajícího areálu zhruba 30 zaměstnanců v dělnické kategorii v čistém provozu ve třech směnách a dále celkem 10  technicko - hospodářských pracovníků (THP) a administrativy. Pro orientační bilanci dále uvažujeme s potřebami pro zaměstnance v dělnické kategorii 120 l na osobu a den, v kategorii THP 60 l na osobu a den. Potřebu požární vody lze odhadnout zhruba na 3 l/s.Z uvedených předpokladů vychází předpokládaná bilance pitné a užitkové vody pro hygienické účely zhruba následovně:

Tabulka 6: Bilance potřeby vody pro hygienické účely

| areál SPEED PRESS | stávající | nová | celkem |
| --- | --- | --- | --- |
| průměrná denní Qd (m3) | 1,8 | 5,3 | 7,1 |
| maximální denní Qd max (m3) | 2,7 | 7,95 | 10,65 |
| maximální hodinová Qh (l/s) | 0,3 | 1,6 | 1,9 |
| průměrná roční Qr(m3) | 555 | 1325 | 1880 |

Potřebu vody pouze pro novou část areálu (v případě plného výhledového personálního obsazení)lze stanovit cca 5,3 m3/den a 1325 m3rok. V potřebě stávající části je zahrnuta i bytová jednotka 3+1.

Pro technologické účely se používá voda pro oplachy sítotiskové technologie v množství 5-30 l/den, což představuje max. cca 7,5 m3/rok.

Zásobování vodou.  Nová přípojka vody bude napojena na stávající vodovodní přípojku D 63 – DN 50, která vede do stávající budovy. Měření spotřeby vody je ve stávající vodoměrné šachtici, která je umístěna za vstupem na pozemek areálu. Napojení se provede vsazením odbočky DN 50/50. Těsně za napojením bude na přípojce osazeno šoupátko DN 50 se zemní zákopovou soupravou a poklopem. Nová přípojka vody bude ukončena v místě navržené skladovací haly. Vodovodní přípojka bude provedena z trub LPE 1,6 MPa, PN16, SDR11, PE100 – 63 x 5,8 – DN 50. Navržené trasy přípojky vody kříží a jsou v souběhu se stávajícími i nově navrženými inženýrskými sítěmi, při řešení byla zohledněna norma ČSN 73 6005. Délka nové části přípojky je 45 m.

Využití jiných zdrojů vody (podzemní, povrchová) se neuvažuje.

### II.3. OSTATNÍ SUROVINOVÉ A ENERGETICKÉ ZDROJE

Potřeba hlavních surovin a médií

Fáze výstavby. Vzhledem k tomu, že posuzovaná stavba je v ranných stadiích projektové přípravy (zpracovávána je dokumentace pro územní řízení) není zatím možné stanovit exaktně množství základních materiálů surovin. Předběžně však lze předpokládat následující suroviny:

Násypový materiál, skrývka. Vzhledem k poměrně příznivým inženýrskogeologickým poměrům (horniny svrchní křídy, zakleslá hladina podzemní vody) se předpokládá plošné zakládání na patkách a pasech. Konfigurace stávajícího terénu (mírný svah) bude vyžadovat úpravu pláně zářezy a násypy Předpokládá se sejmutí svrchní vrstvy zemin a úprava – a výkopy pro základové konstrukce (základy hal, příprava pláně pro manipulační plochy komunikace apod.) celkový objem zemin se předpokládá kolem 4-5000 m2. Předpokládá se, že materiál z úpravy pláně a z výkopů  bude z větší části možno využít při terénních úpravách a zbytek bude nutno uložit na deponii zemin, či využít při rekultivačních pracích mimo areál (např. při rekultivaci odvalu Scheoller). Skrývková bilance se tak předpokládá vyrovnaná nebo pouze mírně přebytková. Charakter výstavby a konfigurace terénu nemá nároky na dovoz zeminy do násypů ap.

Nároky  na kamenivo, štěrky a štěrkopísky pro konstrukci zpevněných ploch a vozovky, parkovací a manipulační plochy vzniknou pro komunikace a manipulační plochy – napojení na stávající plochy před expediční halou. Pojezdové a manipulační plochy se předpokládají v živičném či provedení s využitím stávající komunikace, parkovací stání pro osobní automobily a komunikace mezi parkovacími stáními a chodníky ze zámkové dlažby. Pro pojezdové plochy s nároky na stabilitu se předpokládá před položením živičné vrstvy hutněná pláň s podkladní vrstvou betonu. Výroba betonových směsí se předpokládá mimo posuzovaný areál. Odhadem lze stanovit cca 250 m3 betonu, zhruba 250 m3 kameniva a štěrkopísku  a 125 m3 živičných či asfaltobetonových směsí.

Nové výrobní haly jsou navrženy jako ocelové skelety se sendvičovým opláštěním, splňujícím nároky na tepelnou izolaci a neprůzvučnost. Jedná se o montovanou typovou konstrukci bez větších nároků na stavební materiály. Při výstavbě předpokládáme nároky na betonovou směs do základových konstrukcí a podlah. Odhadem lze počítat  cca 400-500 m3 betonové směsi. V menší míře ( sociální a provozní í přístavby a vestavby) lze počítat s nároky na běžný stavební materiál pro vyzdívky a finální úpravy (cihly, tvárnice, sádrokarton, maltové omítkové směsi atd.)

Suroviny se speciálními nároky na těžbu, úpravu či dovoz nejsou nárokovány.

Konstrukce zpevněných ploch.  Pláň bude upravena ve stejném sklonu jako kryt a bude  řádně zhutněna. Minimální modul přetvárnosti pláně a aktivní zóny: Edef = 45 Mpa (95 – 98% Proctor Standard).  Zhutněny budou též všechny vrstvy skladby. Konstrukce vozovky je navržena dle katalogu vozovek pozemních komunikací TP 78:

| Asfaltový beton AKMS I | 40 mm |
| --- | --- |
| Spojovací postřik | 0,25kg/ m2 |
| Asfaltový beton ABVH I | 80 mm |
| Spojovací postřik | 0,25kg/ m2 |
| Obalované kamenivo OK I | 80 mm |
| Stabilizace cementová SC I | 150 mm |
| Štěrkopísek ŠP | 250 mm |
| Geotextilie výztužná |  |
| Zhutněná pláň |  |
| Celkem | 600 mm |

Nová konstrukce chodníku je navržena dle katalogu vozovek pozemních komunikací TP 78, katalogový list KN C05, automobilová doprava vyloučena, návrhová úroveň porušení vozovky D3:

| Zámková dlažba betonová tl. 60 mm | 60 mm |
| --- | --- |
| Lože z písku | 30 mm |
| Štěrkodrť ŠD | 250 mm |
| Zhutněná pláň |  |
| Celkem | 340 mm |

Napojení na stávající vozovku bude provedeno následujícím způsobem: živičný kryt bude odfrézován v šířce 2x0,25 m a tloušťce  5 cm. Ložná spára bude před položením nové vrstvy ošetřena spojovacím postřikem a spára styčná bude ošetřena živičnou emulzí a zasypána křemičitým pískem. Tímto způsobem se zamezí vzniku poruch na styku stávající a nové vozovky.

Fáze provozu - potřeba  surovin a ostatních medií, skladování.

Skladový provoz nemá nároky na suroviny a média. Kromě obvyklých médií (elektrická energie,  pitná voda) nemá skladový provoz další nároky na suroviny či média.

Pro provoz a údržbu výrobních technologických zařízení jsou potřeba v malém množství strojní a hydraulické oleje a maziva. Pro pohon VZV vozíků se používají akumulátory. Pro vlastní výrobu – potisk reklamních předmětů – jsou potřeba tiskařské barvy, ředidla a další komponenty (např. vytvrzovače). Stlačený vzduch je vyráběn kompresorovou stanicí. Potřeba základních vstupních surovin a médií je shrnuta v následující tabulce:

Tabulka 7 : Bilance hlavních vstupních surovin a médií

| Surovina – médium | Celkem kg za rok |
| --- | --- |
| Strojní a hydraulické oleje a maziva | 50 |
| Akumulátorové kyseliny | 5 |
| Tiskařské barvy | 600 |
| Ředidla | 200 |
| Čisticí prostředky | 100 |

Strojní a hydraulické oleje, maziva a ostatní preparáty se používají v malém množství a dodávající ve standardních obalech výrobce. Stejně tak tiskařské barvy jsou dodávány v originálních obalech většinou v prstovitém stavu. Ředidla a čisticí prostředky se dodávají a skladují rovněž v originálních obalech výrobce (kovové či plastové nádoby). Současně skladovaná množství jednotlivých komponent pro tiskařskou výrobu se pohybují v  desítkách kg. Pro potřeby skladování bude využit provozní sklad ve výrobní hale.

Nakládání s nejvýznamnějšími chemickými látkami, které mohou mít potenciálně nebezpečné vlastnosti,  je uvedeno dále.

Skladování a manipulace se  škodlivými látkami

Ropné látky (oleje a maziva) budou skladovány v provozním skladu. Ten bude umístěn v samostatné místnosti ve výrobní hale. Sklad bude vybaven nepropustnou podlahou a zabezpečen proti úniku škodlivé látky. Strojní a hydraulické oleje a maziva i komponenty pro tiskařskou výrobu  se skladují původních obalech dodaných výrobcem. Současně skladované množství jsou zhruba první desítky kg.

Nároky na používání a skladování škodlivých látek jsou v hodnoceném případě poměrně malé malé. Ve skladovém procesu se škodlivé látky nepoužívají, uvažovat lze pouze malá množství hydraulických olejů ve zdvihacích zařízeních a akumulátorovou kyselinu VZV vozíků. Škodlivé látky na bázi ropných látek se proto vyskytují pouze v uzavřených technologických okruzích či jako provozní náplně strojů a zařízení (kompresory,  hydraulické plošiny apod.).

Za nejvýznamnější lze proto z hlediska chemických látek označit komponenty pro tiskařskou výrobu. Jedná se o tiskařské barvy na bázi esterů (acetáty) organických kyselin a aromatických uhlovodíků s příměsí ropných látek (solventní nafta, technický benzín apod.). Složení nejvíce používaných komponent a základní vlastnosti s pohledu zákona o chemických látkách uvádí následující tabulka.

Tabulka 8 : Vlastnosti nejčastěji používaných chemických látek a přípravků

| Název: Dvousložková barva pro sítotisk VINILFLAT 38 700E NERO |
| --- |
| Složky | Číslo CAS | Symbol | R věty | Koncentrace v % |
| n-metyl-2pyrolidin | 872-50-4 | Xi | R36/38 | 5-7 |
| 2-butoxyetylacetát | 112-07-2 | Xn | R 20/21 | 12,5-20 |
| Solventní nafta | 64742-94-5 | Xn | R65, R51/53 | 20-30 |
| etoxypropylacetát | 54839-24-6 | Xn | R10 | 12,5-20 |

| Název: Barva pro tampónový tisk TAMPASTAR (výrobce MARABUWERKE SRN) |
| --- |
| Složky | Číslo CAS | Symbol | R věty | Koncentrace v % |
| 4hydroxy4metylpentanon | 123-42-2 | Xi | R36 | 10-40 |
| 2butoxyetylacetát | 112-07-2 | Xn | R20/21 | 1-15 |
| cyklohexanon | 108-94-1 | Xn | R20 | 1-10 |
| n-etylester kyseliny glykolové | 7397-62-8 | Xi | R41 | 1-10 |
| Solventní nafta | 64742-94-5 | Xn | R65, R51/53 | 20-30 |

| Název: Plastisolový lak T-PLAST 500 VERDE BRILANTE |
| --- |
| Složky | Číslo CAS | Symbol | R věty | Koncentrace v % |
| benzylbutylftalát | 85-68-7 | Xi | R36/38 | 7-10 |

| Název: Tužidlo GLH |
| --- |
| Složky | Číslo CAS | Symbol | R věty | Koncentrace v % |
| 3,2aminoetylaminopropyltrimetoxysilan | 1760-24-3 | Xi | R41-43 | 70-75 |
| Solventní nafta | 64742-94-5 | Xn | R65, R51/53 | 25-30 |

| Název: Ředidlo universální TPV |
| --- |
| Složky | Číslo CAS | Symbol | R věty | Koncentrace v % |
| 1-metoxy2metyacetát | 108-65-6 | Xi | R10-36 | 95-100 |

Roční spotřeba tiskařských barev se pohybuje kolem 500-600 kg, což odpovídá dennímu množství kolem 2,5 kg. V případě ředidel se roční spotřeba pohybuje kolem 200 kg. Potřeba skladování škodlivých látek je tak minimální a bude se jednat o pohotovostní množství olejů či maziv pro zdvihací zařízení či kompresor a komponent pro tiskařskou výrobu skladovaných v provozním skladu v množství zhruba prvních desítek kg v originálních obalech.

Z hlediska nebezpečných chemických látek se jedná převážně o látky dráždivé Xi a škodlivé zdraví Xn, které jsou škodlivé při dermálním kontaktu či při požití a nadýchání. Jedná se o hořlaviny II. a III. třetí třídy nebezpečnosti. Z tohoto důvodu musí být zajištěno náležité větrání provozních prostor a zaměstnanci musí být vybavení ochrannými pomůckami. Rovněž budou učiněna opatření z hlediska požární bezpečnosti,

Z pohledu zákona č. 59/2006 Sb. o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a  chemickými přípravky  se v objektu budou skladovat pouze malá množství (v řádu max. desítek kg) a na objekty areálu SPEED PRESS se proto nebude vztahovat režim tohoto zákona.

Elektrická energie

Potřeba elektrické  energie. Elektrická energie se využívá kromě běžných účelů (vnější a vnitřní osvětlení, malospotřebiče, zásuvky, ohřev TUV) pro pohon strojů a technologických zařízení (tiskařská technologie,VZT zařízení). Energetickou bilanci nové části areálu ukazuje následující tabulka:

Tabulka 9 : Energetická bilance

| Výrobní hala | instalovaný příkon | soudobost | výpočtový příkon |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (kW) |  | (kW) |
| Osvětlení | 38,00 | 0,90 | 34,20 |
| Zásuvky 230V | 36,00 | 0,20 | 7,20 |
| Zásuvky PC | 2,50 | 0,95 | 2,38 |
| Slaboproudé rozvody | 2,00 | 0,90 | 1,80 |
| Vytápění | 18,30 | 1,00 | 18,30 |
| Technologie | 84,76 | 0,60 | 50,86 |
| Kompresor | 3,00 | 0,50 | 1,50 |
| VZT | 12,00 | 0,80 | 9,60 |
| Ostatní | 10,00 | 0,75 | 7,50 |
| Celkem | 206,56 |  | 133,33 |

| Venkovní osvětlení | instalovaný příkon | soudobost | výpočtový příkon |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (kW) |  | (kW) |
| Venkovní osvětlení | 2 | 1 | 2 |
| Celkem | 2 |  | 2 |

| Skladovací hala | instalovaný příkon | soudobost | výpočtový příkon |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (kW) |  | (kW) |
| Osvětlení | 23,00 | 0,40 | 9,20 |
| Zásuvky 230V | 14,40 | 0,20 | 2,88 |
| Zásuvky PC | 0,70 | 0,95 | 0,67 |
| Slaboproudé rozvody | 2,00 | 0,90 | 1,80 |
| Vytápění | 24,40 | 1,00 | 24,40 |
| AKU vozíky | 15,00 | 0,30 | 4,50 |
| Celkem | 79,50 |  | 43,45 |

Zajištění elektrické energie. Elektrická energie pro stávající a nové objekty areálu firmy bude zajištěna ze stávající kabelové trafostanice situované v areálu objektu. Primární napojení trafostanice bude provedeno ze stávajícího venkovního vedení VN 22kV. Souhrnný instalovaný příkon nové části areálu se předpokládá 288 kW,  maximální současný příkon 178 kW. Instalované příkony stávající části jsou celkem cca 50 kW. Předpokládaná roční spotřeba el.energie bude  250 MWh/rok.

Silnoproudé rozvody. V areálu budou instalovány tyto silnoproudé rozvody:

Osvětlení. Osvětlení prostor skladovací i výrobní haly je předpokládáno navrženo zářivkovými svítidly. Svítidla budou charakterizována základními parametry podle interiéru místností, požadované intenzity osvětlení a vnějších vlivů. Zářivkové světelné zdroje budou voleny s teple bílou barvou světla pro vhodné barevné podání. Pro výrobní halu je uvažováno s osvětlení s intenzitou 500 lx, pro skladovací halu 200 lx. Kancelářské prostory budou osvíceny zářivkovými svítidly s mřížkou a reflektorem pro zábranu zrcadlení na obrazovkách monitorů. Prostory chodeb, sociálních zařízení apod. budou osazeny kompaktními zářivkovými zdroji s elektronic. předřadníky.

Zásuvkové obvody. Zásuvky v kancelářských prostorech apod., budou instalovány v podparapetních žlabech se stínící přepážkou. Nepředpokládá se zálohování UPS a dieselagregát.

Rozvody a napojení technologických zařízení. Rozvody budou určeny pro připojení technických zařízení stavby, které využívají el. energii pro převod na mechanickou a tepelnou energii a pro světlo, tj. zařízení vzduchotechniky, chlazení, vytápění apod.

Kabelové trasy. V halách je předpokládáno s uložením kabelů do kabelových žlabu nebo roštů uložených na povrchu. Odbočky z hlavních kabelových tras budou provedeny plastovými elektroinstalačními lištami. Tam, kde není ani hlavní kabelová trasa, budou kabely instalovány v plastových instalačních trubkách k jednotlivým zásuvkám, svítidlům či vypínačům.V kancelářských prostorech, zázemí apod., kde jsou instalovány podhledy budou rozvody vedeny nad podhledy v kabelových drátěných roštech

Venkovní osvětlení  bude navrženo dle ČSN 36 0410, 36 0400, kde jsou pro funkční třídu komunikace Podél komunikací, chodníků a parkoviště v  areálu bude vybudováno venkovní osvětlení. Pro dané požadavky je navržena osvětlovací soustava se sodíkovými výbojkami se závěsnou výškou 8m a rozmístěním svítidel s rozpětím cca 20m. Výbojková svítidla 150W budou umístěna na osvětlovacích stožárech jako jednostranná soustava.

..

Slaboproudé rozvody. Jsou navržena následující slaboproudá zařízení.

- Strukturovaná síť pro telefony a data (SKR) Bude instalován systém strukturované kabeláže pro zařízení telefonní a výpočetní techniky.

- Zabezpečovací signalizace (EZS) Objekt bude zajištěn plášťovou (magnetické kontakty) a prostorovou (PIR detektory) ochranou. Ovládací klávesnice budou umístěny v zádveří vchodů do jednotlivých objektů. Instalace zařízení bude provedena v souladu s platnými normami a předpisy (ČSN 33 4590, EN 50134 – 1 včetně změn).

- Elektronická protipožární signalizace (EPS) Elektronická protipožární signalizace bude instalována v souladu s vydaným požárně bezpečnostním řešením  a v souladu s platnými zákony a normami. Signály požár, poplach případně porucha budou zobrazovány na displeji ústředny umístěné v prostoru s trvalou obsluhou. Vybrané signály ústředny budou přenášeny i do  systému MaR.

Potřeba tepla  a zemního plynu, vzduchotechnika, chlazení

Bilance výtápění

Nové objekty areálu  budou vytápěny nízkoteplotním teplovodním systémem – podlahovým vytápěním po celé ploše obou hal. Prostředí hal není zatíženo škodlivinami (výměna vzduchu aerací). Zdrojem tepla budou 2 kaskády tepelných čerpadel:

- Výrobní hala: 	3 x Stiebel Eltron WPL33, tep. výkon 20,1kW, el. příkon 6,1kW

- Skladová hala: 5 x Stiebel Eltron WPL33, tep. výkon 20,1kW, el. příkon 6,1kW;

Zařízení je ve vnitřním provedení, provoz od –20 do +30°C, ve strojovně výrobní haly bude ohřev teplé vody ve 2 zásobníkových bojlerech, výkon 25 osob/směnu. Bivalentním zdrojem je el. energie (100% tepelné ztráty). Ve výrobní hale bude řešena cirkulace vnitřního vzduchu přes tepelná čerpadla při teplotách pod –20°C. Tepelná bilance je následující :

skladová hala				97,8 kW

výrobní hala				65,6 kW

el. energie pro pohon TČ:		122,5 MWh/rok

Podlahové vytápění s polybutylenovými zabetonovanými trubkami 20x2 bude pracovat s teplotou vody do 45°C. Provedení systémem pro nahodile zatěžované podlahy – dilatační prořezy (pružné zatmelení) nad armovací sítí.

Stávající objekty  jsou vytápěny plynovými kotli. Stávající skladová hala a přízemí administrativní budovy jsou vytápěny plynovým kotlem VIADRUS G-27 EKO o instalovaném výkonu  49 kW.  Patro administrativní budovy je rozděleno na dvě části o zhruba stejné výměře. Jednu tvoří byt správce a druhá byly kanceláře ředitelství a sekretariát. Ty jsou vytápěny nezávisle na sobě a to dvěma kotli DAKON DUA 24kW TURBO. Otopná soustava stávajícího administrativně správního objektu a expedičního skladu  je teplovodní s hlavním horizontálním rozvodem z měděných trubek při podlaze. Otopné plochy jsou tvořeny panelovými radiátory Radik. Nízkoteplotní otopná soustava skladu je dvoutrubková s hlavním horizontálním rozvodem při podlaze Rozvod je z ocelových trubek bezešvých. otopné plochy budou tvořeny žebrovanými trubkovými registry. Topným médiem je voda 50/40°C ekviterm.

Zdroje tepla. Zdrojem tepla pro novou část areálu budou tepelná čerpadla (tj. využití energie horninového prostředí a podzemní vody), alternativně je pro ohřev TUV uvažováno i využití elektrické energie. Zdrojem tepla pro stávající část je spalování zemního plynu soustavou plynových kotlů s využitím teplovodní otopné soustavy.

Zemní plyn. Zásobování stávajícího areálu zemním plynem je v současné době zajištěno NTL plynovodní přípojkou PE DN 50. Tato přípojka je ukončena hlavním uzávěrem.

Tabulka 10 : Spotřeba plynu stávající

| Spotřebič | Počet (ks) | Výkon 1 ks (kW) | Výkon celkem (kW) | Qmax 1 ks (m3/h) | Qmax cekem (m3/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kotek VIADRUS G-27 EKO | 1 | 49 | 49 | 8,0 | 8,0 |
| DAKON DUA | 2 | 24 | 48 | 2,5 | 5,0 |
| Celkem |  |  | 97 |  | 13,0 |
| Celkem roční spotřeba plynu (m3/r) | 19 000 |

Větrání a chlazení.  Větrání objektů je přirozené, aerační. Skladová hala (objem 22180m3) je větrána infiltrací, výměna vzduchu max. n=0,3h-1, min. n=0,1.h-1 (podle rozdílu teplot vnitřního a venkovního vzduchu).

Výrobní hala (plocha 1400m2, výška 3,5m, objem 4900m3, výměna vzduchu n=2 (9800m3 ) bude vybavena technologií s potřebou odsávání vzduchu od strojního zařízení – odsávaný vzduch neobsahuje zdraví škodlivé látky. Odvod vzduchu bude řešen centrálním vzduchovodem v podlaze, vyústění odpadního vzduchu nad střechu. Rovnotlaké prostředí bude zajišťovat rekuperační jednotka s křížovým výměníkem – distribuce upraveného vzduchu pod stropem haly centrálním vzduchovodem s velkoplošnými vyústkami. Dohřev větracího vzduchu po rekuperaci elektricky. Centrální rekuperační jednotka bude na vstupu vybavena filtrem mechanických nečistot a filtrem s náplní aktivního uhlí.

:

### II. 4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu

Komunikační napojení. Komunikační napojení areálu na dopravní infrastrukturu je znázorněno  schématem na následujících obrázcích a oproti stávajícímu stavu se zásadně nezmění. Areál je komunikačně napojen na místní komunikaci Libušína stávajícím vjezdem v jihovýchodním rohu stávajícího areálu, který je používán jako expediční a hlavní vjezd. Vnitroareálové komunikace jsou funkčně členěny (odstavná stání a parkoviště, přístupová komunikace a manipulační plochy). Na tuto komunikaci je napojena příjezdová komunikace, která končí manipulační plochou a parkovišti v prostoru před stávající expediční halou.

Prostřednictvím místní komunikace je areál napojen na lokální komunikační systém Libušína – ulici Přemyslova, která je páteřní komunikací Libušina a je komunikací III. Třídy III/23634. Tato komunikace prochází Libušínem zhruba ve směru východ západ a napojuje se na ni většina místních komunikací Libušína i další silnice III. třídy. Vzhledem k lokalizaci odbytišť zejména v Praze, Kladně a středočeském kraji je zřejmé, že uvedené dopravní spojení bude pro převedení dopravních vztahů mezi skladem a zákazníky prioritní. Popsaný stávající páteřní komunikační systém v regionu včetně výhledových řešení ukazuje obrázek:

Obrázek 5: Silniční síť okolí Libušína

Stávající komunikační systém v okolí města Libušina je znázorněn na obrázku. Páteřní komunikační sytém v okolí Libušína je poměrně komplikovaný a tvoří jej zejména silnice III. tříd napojené na regionální komunikace II. tříd č. 236  a 118. Páteřní komunikační systém Libušína představuje silnice III/23634, na kterou se napojuje silnice III/23634a do směru Kladno – Švermov a III/23665 do Kladna – Rozdělova. Prostřednictvím další komunikace III/23631 je pak umožněno napojení na nadřazený komunikační systém, který představují silnice II/236 na severu do směru Slaný a II/118 na východě spojující Kladno a Slaný. Prostřednictví obou těchto komunikací je pak realizováno napojení na celostátní dopravní infrastrukturu – rychlostní komunikace I/6R6 v prostoru MÚK Stochov a I/7 R7 na MÚK Slaný a dále na silnici I/61 v Kladně

Doprava a její intenzita. Ve fázi výstavby dojde k určitému zvýšení nároků na stávající dopravní síť, které bude způsobeno dovozem stavebních materiálů a konstrukcí a v poslední fázi technologických zařízení skladu. Přesun hmot se bude provádět prostřednictvím výše popsaného dopravního napojení. V časově omezeném období výstavby (cca 12 měsíců) se počítá s provozem TNV při přípravě staveniště a budováním základových konstrukcí. Vzhledem k vyrovnané skrývkové bilanci se nepočítá s odvozem většího množství přebytkové zeminy. Frekvence dopravy při výstavbě bude nepravidelná, zpočátku (cca první dva týdny) lze očekávat vyšší frekvenci kolem 10-20 TNV denně, v rámci montážních prací a vlastní výstavby haly pak frekvenci kolem 3-5 TNV denně. V rámci finálních prací a montáže technologie pak zátěž TNV klesne na úroveň jednotek aut za den. S ohledem na rozsah výstavby posuzovaného areálu a předpokládanou vyrovnanou bilancí  zemin a  s ohledem na způsob zakládání se bude jednat o dovoz betonových směsí a konstrukčních materiálů do základových konstrukcí a podlah, nosných konstrukcí a opláštění hal a technologické celky či soubory se střední dopravní náročností.

Frekvence dopravy při provozu byly odvozena spolu s projektantem  a investorem z předpokládaných odbytových možností a obratu skladu. Dopravu za provozu lze rozdělit formálně na dovoz zboží do skladu, expedici  zboží zákazníkům a dopravu osob do zaměstnání a osobní dopravu související s provozem. Dovoz zboží bude realizován hlavně těžkými nákladními vozidly (TNV) – kamiony. Expedice bude zajišťována lehkými dodávkovými automobily typu Peugeot BOXER  Doprava osobními automobily (OA) zahrnuje dopravu zaměstnanců, cesty související s provozem závodu a příjezdy návštěvníků areálu.

Podle údajů firmy SPEED-PRESS  bude ve vazbě na pohyb zboží zatížení dotčených komunikací vyvolanou dopravou následující:

Tabulka 11a: Bilance vyvolané dopravy 24 hodin (počet pohybů celkem obousměrně)

| Kategorie | Stávající (voz/24hod) | Výhledová po rozšíření (voz/24 hod) | Přitížení (voz/24hod) |
| --- | --- | --- | --- |
| Doprava zboží TNV | 0 | 2 | 2 |
| Doprava a expedice LNV | 8 | 20 | 12 |
| Osobní doprava OA | 30 | 90 | 60 |
| CELKEM | 38 | 112 | 74 |

Dovoz a rozvoz zboží se předpokládá ve výhledovém stavu 2x měsíčně kamionem (22-24 t), dále předpokládáme pro dopravní obsluhu pojezd zhruba 10 LNV (dodávkové automobily) denně . V osobní dopravě se předpokládá v rámci dne příjezd a odjezd zhruba 45 osobních vozidel a automobilů typu pick-up.. Manipulace se zbožím bude prováděna převážně pomocí vysokozdvižných vozíků (VZV) na elektrický pohon, dále budou využity ruční vozíky a regálové zakladače. Dopravní obsluha areálu je zajištěna z jihovýchodní strany hlavním vchodem, který bude využíván jako zásobovací a expediční, i pro příjezd zaměstnanců a zákazníků. Hlavní vchod je napojen na příjezdovou komunikaci a manipulační plochu a dále umožňuje příjezd k parkovištím. Provoz uvnitř areálu je vcelku jednoduchý a je zřejmý z grafických příloh. Stávající část areálu (expediční hala) bude obsluhována severní větví příjezdové komunikace, která zabezpečí i dopravní obsluhu parkovišť pro osobní vozy. Nová skladová hala bude obsluhována jižní větví příjezdové komunikace. Vnitroareálový provoz nepředpokládá žádný speciální systém řízení, dopravní signalizace a dopravního značení. Jiný druh dopravy než silniční se pro dopravní obsluhu areálu neuvažuje.

V rámci rozšíření areálu budou zřízeny další vnitroareálové komunikace, a to zejména na jihu pro napojení a obsluhu nové skladové haly. Před novou halou se předpokládá výstavba manipulační plochy pro nákladní vozy nad 12 tun. Manipulační plocha je navržena vzhledem k prostorovému uspořádání nově budovaných hal a stávajících budov. Jsou použity takové poloměry otáčení, aby bylo zajištěn bezproblémový pohyb vozidel dané kategorie. Manipulační plocha bude sloužit pro otáčení a najíždění nákladních vozidel k zásobovacím a expedičním rampám.

Parkovací plochy pro osobní vozy jsou zřízeny před stávající expediční halou (kapacita 16 stání, obrátkovost zhruba 3x za den), nové parkoviště pro osobní vozy o zhruba stejné kapacitě (16 stání) bude nově zřízeno ve východní části podél příjezdové komunikace.

Stávající dopravní zátěž zahrnuje zejména obsluhu stávající části skladu a rodinných domů při místní komunikaci napojující se na ulici Přemyslova. V Libušíně prakticky nejsou žádné větší průmyslové či logistické areály s většími nároky na dopravní obslužnost. Existují zde pouze drobné provozovny a malá obchodní zařízení. Dopravní zátěž systému je tedy spojena převážně s lokální osobní dopravou (obsluha obcí) a obsluhou drobných obchodních a živnostenských zařízení.   Intenzity dopravy na komunikační sítí dle sčítání ŘSD v roce 2005 ukazuje následující obrázek:

Obrázek 6 : Intenzity dopravy dle ŘSD

Tabulka 11b: Intenzity dopravy dle sčítání ŘSD

| č. silnice | sčítací úsek | T | O | M | S | začátek úseku | konec úseku |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23635 | 1-5250 | 412 | 2233 | 18 | 2663 | za Rozdělovem, zaústění do23631 | Libušín, zaús.do 23634 |

Z oficiálního sčítání dopravy ŘSD jsou v širším okolí Libušína k dispozici pouze výsledky z úseku silnice III/23635. Zde byla v roce 2005 naměřena celková intenzita dopravy 2663 vozidel za 24 hodin, z čehož podíl těžké nákladní dopravy byl 412 vozidel/24 hodin (15%).

Sčítání  dopravy na komunikacích III. tříd a místních komunikacích se obvykle neprovádí, bylo proto provedeno orientační sčítání dopravy na komunikaci III/23634 ulice Přemyslova u vyústění místní komunikace využívané pro dopravní obsluhu areálu. Výsledky jsou v tabulce:

Tabulka 11c: Intenzity dopravy dle orientačního sčítání

| Ulice Přemyslova u křižovatky s místní komunikací |
| --- |
| čas | OA | LNV | TNV+BUS |
| 6.00 - 7.00 | 149 | 10 | 16 |
| 7.00 - 8.00 | 212 | 18 | 20 |
| 8.00- 9.00 | 195 | 12 | 14 |
| 9.00 – 10.00 | 178 | 10 | 12 |
| 10.00 – 11.00 | 152 | 8 | 10 |
| 13.00 - 14.00 | 209 | 14 | 12 |
| 14.00 - 15.00 | 230 | 12 | 18 |
| 15.00 – 16.00 | 222 | 13 | 14 |
| 16.00 – 17.00 | 215 | 11 | 10 |
| 17.00 – 18.00 | 160 | 8 | 8 |

Z tabulky je zřejmé, že ve špičkové hodině se ulici Přemyslova pohybuje kolem 260 vozidel, z toho 18-20 TNV+BUS. To odpovídá 24hodinové zátěži v úrovni 2300-2400 vozidel. Přičemž podíl TNV se pohybuje kolem 8%. Zatížení místní komunikace je velmi nízké a pohybuje se kolem 100 vozidel za 24 hodin (pouze obsluha rodinných domů a stávající části areálu). Výchozí intenzity dopravy na komunikačním systému v roce 2005 a výhled na rok 2007, kdy předpokládáme zprovoznění rozšířeného areálu SPEED-PRESS, jsou v následující tabulce:

Tabulka 11d: Intenzity dopravy za 24 hodin

| Komunikace | celk. (voz./den)( | z toho TNV (voz/den) | celk. (voz./den)( | z toho TNV (voz/den) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rok 2005 | Rok 2007 = 2005*1,05 |
| Přemyslova | 2360 | 189 | 2478 | 198 |
| Místní | 98 | 0 | 210 | 2 |
| z toho SPEED PRESS | 38 | 0 | 112 | 2 |

Nároky na inženýrské sítě a jinou infrastrukturu

V rámci rozšíření provozu se nepočítá s nároky na budování či posílení distribučních sítí mimo areál. Nové kapacity se napojí na stávající rozvody v areálu. Z tohoto důvodu se nepočítá s významnějšími přeložkami ani budováním nových inženýrských sítí vně areálu. Nezastavěné plochy pozemků budou v maximální míře ozeleněny a osázeny okrasnými dřevinami v rámci sadových úprav.

Pro zajištění výstavby navrhovaného rozšíření skladovacích kapacit firmy SPEED PRESS a.s. se nepočítá s žádnými demolicemi.

Sadové úpravy

Na předmětném území výstavby se nenachází žádné vzrostlé stromy.  Z tohoto důvodu nebude nutné žádat o povolení ke kácení vzrostlé zeleně. Předpokládá se pouze odstranění náletových keřů a mladých stromků, přičemž v maximální možné míře budou stromky přesazeny na volné plochy. Příjezd na staveniště je zajištěn stávajícím vjezdem do areálu. Veškeré potřebné energie pro stavbu jsou zajištěny ze stávajících zdrojů.

Předpokládá se úprava volných ploch rozprostřením ornice a vysazením trávníku s výsadbou keřů a stromů. Podél hranic areálu se navrhuje osadit převážně listnaté dřeviny (javor mléč, javor klen, habr obecný) s využitím stávající zeleně a při respektování charakteru stanoviště.

Přesné počty a osazení dřevin není v dané fázi přípravy projektu upřesněno, a bude řešeno projektem sadových úprav. V rámci sadových úprav se počítá s odstraněním části stávající náletové zeleně a zakomponování stávající zeleně do sadových úprav areálu v maximálně možném rozsahu.

## B.III. Údaje o výstupech

### III.1.  Ovzduší

Zdroji znečištění ovzduší bude vytápění stávající části areálu (expediční hala a administrativní budova), technologické zdroje výrobní haly  a  vyvolaná automobilová doprava. Z ní budou škodliviny vznikat na příjezdové komunikaci a pojezdem na parkovišti zaměstnanců a na manipulační ploše. Nová část areálu bude vytápěna tepelnými čerpadly a nebudou zde tedy instalovány žádné nové stacionární zdroje spalování uhlovodíkových paliv. Stávající skladová hala a přízemí administrativní budovy jsou vytápěny plynovým kotlem VIADRUS G-27 EKO o instalovaném výkonu  49 kW.  Patro administrativní budovy je rozděleno na dvě části o zhruba stejné výměře. Jednu tvoří byt správce a druhá byly kanceláře ředitelství a sekretariát. Ty jsou vytápěny nezávisle na sobě a to dvěma kotli DAKON DUA 24kW TURBO.

:Tabulka 12a: Parametry stacionárních zdrojů znečištění

| Zdroj | Počet (ks) | Výkon 1 ks (kW) | Výkon celkem (kW) | Qmax 1 ks (m3/h) | Qmax cekem (m3/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kotel VIADRUS G-27 EKO | 1 | 49 | 49 | 8,0 | 8,0 |
| DAKON DUA | 2 | 24 | 48 | 2,5 | 5,0 |
| Celkem |  |  | 97 |  | 13,0 |
| Celkem roční spotřeba plynu (m3/r) | 19 000 |

Jako nový technologický zdroj lze charakterizovat odvětrání výrobní haly. Uvedené zdroje lze charakterizovat takto:

a) bodové zdroje znečištění ovzduší

:Tabulka 12b: Emisní produkce stacionárních zdrojů

| Vytápění expediční haly a přízemi adm. budovy – kotel VIADRUS G27EKO |
| --- |
| Palivo | zemní plyn |
| spotřeba plynu max. | 8 m3/hod |
| celkový výkon | 48 kW |
| tepelná vydatnost spalin | 3 kW |
| množství spalin | 0,010 Nm3/s |
| obsah NOx ve spalinách | 200 mg/m3 |
| obsah CO ve spalinách | 100 mg/m3 |
| hmotnostní tok NOx | 0,0019 g/s |
| hmotnostní tok CO | 0,0010 g/s |
| výška komína nad vztažnou rovinou | 10 m |

| Vytápění patra administrativní budovy 2x kotel DAKON DUA |
| --- |
| Palivo | Zemní plyn |
| spotřeba plynu max. | 5 m3/hod |
| celkový výkon | 2x24=48 kW |
| množství spalin | 0,024 Nm3/s |
| obsah NOx ve spalinách | 200 mg/m3 |
| obsah CO ve spalinách | 100 mg/m3 |
| hmotnostní tok NOx | 0,0012 |
| hmotnostní tok CO | 0,0006 |
| výška komína nad vztažnou rovinou | 10 m |

Přehled  emisí z bodových zdrojů areálu  jsou uvedeny v následující  tabulce:

Tabulka 12c: Vytápění stávající části - souhrnná emisní produkce

| ZDROJ | výkon | Spotřeba paliva | emise | NOx | emise | CO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | kW | m3/h | m3/r | g/s | kg/r | g/s | kg/r |
| kotelny | 97 | 13 | 19 000 | 0,0031 | 22,3 | 0,0016 | 11,6 |
| přímotopy | - | - | - | - | - | - | - |
| celkem | 97 | 13 | 19000 | 0,0031 | 22,3 | 0,0016 | 11,6 |

Emise oxidu siřičitého závisí na aktuálním obsahu síry ve spalovaném zemním plynu. Jeho emise budou však v průměru cca 100 krát nižší než uvedené (nízké) emise NOx. Proto jsou u spalování zemního plynu nevýznamné. Obdobně jsou zanedbatelné emise pevných látek.

b) hlavní plošné zdroje znečištění ovzduší

Plošné zdroje znečištění ovzduší, jako skládky prašných surovin, trvalé stavební práce a pod., v rámci provozu  areálu skladu nebudou žádné. Pojezd vozidel na parkovišti  je sice počítán jako plošný zdroj, jako zdroj dopravní je však zařazen do zdrojů liniových.

c) hlavní liniové zdroje

Liniovým zdrojem znečištění ovzduší bude automobilová doprava, jejíž popis a intenzity jsou uvedeny v příslušné části tohoto oznámení. Na kvalitu ovzduší v posuzované oblasti má však vliv stávající doprava. Do hodnocení byl proto vzata stávající zatížení na relevantních  komunikacích, které pak přitíží provoz areálu SPEED PRESS. Pro výpočet byly využity tyto emisní faktory:

| ROK 2007 |
| --- |
| Typ vozidla | Emisní úroveň | Rychlost (km/h): | Emisní faktor (g/km) |
|  |  |  | NOx | PM10 | Benzen |
| OA | Konvenční | 50 | 5,0111 | 0,0016 | 0,1946 |
| LNA | EURO 1 | 50 | 3,2901 | 0,1157 | 0,0079 |
| TNA | EURO 1 | 50 | 18,7031 | 1,6036 | 0,0594 |

Tabulka 12d: Emisní  hodnoty  z vyvolané dopravy

| komunikace | Délka (km) | Měrná emise (g/km) | Měrná emise g/km/s | Emise g/s |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NOx |
| příjezdová | 0,170 | 523,381 | 7,2692 | 1,2358 |
| místní | 1,7 | 523,381 | 7,2692 | 12,358 |
| benzen |
| příjezdová | 0,170 | 17,3878 | 0,2457 | 0,04177 |
| místní | 1,7 | 17,3878 | 0,2457 | 0,4177 |

Technologické zdroje. Jako technologický zdroj lze považovat výstup VZT zařízení z odvětrání výrobní haly.  Výrobní hala  bude vybavena technologií s potřebou odsávání vzduchu od strojního zařízení – odsávaný vzduch neobsahuje zdraví škodlivé látky. Odvod vzduchu bude řešen centrálním vzduchovodem v podlaze, vyústění odpadního vzduchu nad střechu. Rovnotlaké prostředí bude zajišťovat rekuperační jednotka s křížovým výměníkem – distribuce upraveného vzduchu pod stropem haly centrálním vzduchovodem s velkoplošnými vyústkami. Dohřev větracího vzduchu po rekuperaci elektricky. Centrální rekuperační jednotka bude na vstupu vybavena filtrem mechanických nečistot a filtrem z náplní aktivního uhlí.

Ve stávajícím provozu ve Zlonicích byly při kontrolách hygienické služby naměřeny pouze velmi nízké koncentrace sledovaných látek v úrovni meze stanovitelnosti použitých analytických metod. Z tohoto důvodu předpokládáme, že obsah organických látek na výstupu VZT zařízení bude zanedbatelně nízký či nulový.

Měřením hygienické služby byly ve stávajícím  provozu Zlonice zjištěny tyto koncentrace organických látek (zejm. esterů a benzínů) v ovzduší haly:

|  | koncentrace v mg/m3 |
| --- | --- |
| látka | tampontisk | Sítotisk rotační | Transferový tisk |
| benzíny | <30 | <30 | <30 |
| 2-propanol | 39 | - | - |
| n-butylacetát | <40 | - | <40 |
| xyleny | <20 | <30 | <20 |
| 2metoxy1metylacetát | <30 | <30 | 69 |
| 2butoxyacetát | <20 | - | <20 |
| cyklohexanon | <4 | <4 | <4 |
| 1.2.4trimetylbenzen | <30 | <10 | 18 |

Z tabulky je zřejmé, že koncentrace škodlivin v ovzduší haly jsou velmi nízké, z tohoto důvodu proto odvětrání haly nehodnotíme jako zdroj znečištění ovzduší.

### III.2. Odpadní vody

Splaškové odpadní vody

Bilance splaškových vod  Bilance vychází z potřeby vody v části B.I., přičemž množství splaškových vod je počítáno jako 100 % nárokované souhrnné potřeby. Splaškové vody jsou odváděny do kanalizace a přes areálové ČOV do recipientu, jímž je Knovízský potok.

Předpokládáme, že znečištění splaškových vod se nevymyká normálu, protože se jedná většinově o odpadní vody ze sociálních zařízení. V objektu není zavedena výroba jídel ani jiná činnost, jejíž výsledkem by bylo zvýšení některých ukazatelů (např. tuky a extrahovatelné látky, povrchově aktivní látky a detergenty a.p) nad rámec znečištění obvyklého u splaškových vod (viz tabulka). Není proto instalováno žádné předčisticí zařízení před vstupem do kanalizace.

Tabulka 13 : Produkce a znečištění splaškových odpadních vod

| Produkce | Znečištění |
| --- | --- |
| Stávající | BSK5 | NL | RL | EL |
| m3/d | m3/r | mg/l | t/r | mg/l | t/r | mg/l | t/r | mg/l | t/r |
| 1,8 | 555 | 350 | 0,19 | 275 | 0,15 | 500 | 0,28 | 5 | 0,003 |
| Nový | BSK5 | NL | RL | EL |
| m3/d | m3/r | mg/l | t/r | mg/l | t/r | mg/l | t/r | mg/l | t/r |
| 5,3 | 1325 | 350 | 0,46 | 275 | 0,36 | 500 | 0,66 | 5 | 0,007 |

Vysvětlivky: NL - nerozpuštěné látky, BSK5 - biochemická spotřeba kyslíku, RL - rozpuštěné látky, EL - extrahovatelné látky

Technologické odpadní vody

Technologické odpadní ve stávajícím stavu areál neprodukuje, skladový proces a provoz technologických zařízení nemá nároky na potřebu vody.

Ve výhledovém stavu se počítá s odpadní vodou s čištění tiskařské technologie. Pro technologické účely se používá voda pro oplachy sítotiskové technologie v množství 5-30 l/den, což představuje max. cca 7,5 m3/rok. Dle stávajících analýz kvality z provozu Zlonice má tato voda následující parametry:

Tabulka 13a : Kvalitativní parametry oplachové vody

| pH | Vodivost mS/m | CHSKCr mg/l | BSK5 mg/l | NH4 mg/l | NO3 mg/l | PO4 mg/l |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8,1 | 170 | 1700 | 200 | 0,05 | 2 | 0,1 |

Tyto vody se likvidují společně se splaškovými vodami, neboť se předpokládá značné naředění cca 50x. Roční produkce BSK5 se tak pohybuje kolem 1,5 kg, CHSKCr kolem 12,8 kg. V oplachových vodách lze předpokládat dále proměnlivé obsahy extrahovatelných látek (detergenty a povrchově aktivní látky) případně nepolárních extrahovatelných látek (zbytky barev s obsahem ropných uhlovodíků).

Dešťové vody

Při výpočtu bilance dešťových vod je postupováno  v souladu s projektem a jeho bilancí zastavěných a zpevněných ploch a  ploch nezpevněných. Přehled ploch vychází z údajů v části A:

Průtok dešťových vod  Q v l/s je odvozen podle vzorce  Q  =  y*A*q , kde y  je součinitel odtoku,  A  je odvodněná plocha (ha), q je vydatnost návrhového deště / l/s/ha /

Součinitele odtoku y z různých ploch uvažujeme Zastavěné plochy /střechy / - 0,90  Zpevněné plochy (živice) - 0,80, po započítání podílu zámkové dlažby  0,75    Zeleň - 0,05. Bilanci odvedených vod při dané bouřkové události ukazuje tabulka:

Tabulka 13 c : Bilance odvedených dešťových vod

| Způsob zastavění | Celková plocha (m2) | y | Reduk. plocha (m2) | Q15 (l/s) | M15 (m3) | M355 (m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Střechy nová část | 3616 | 0,9 | 3254 | 52,1 | 46,9 | 1734,4 |
| Zpevněné plochy nová část | 1548 | 0,8 | 1238 | 19,8 | 17,8 | 659,9 |
| Celkem nová část | 5164 |  |  | 71, 9 | 64,7 | 2394,3 |
| Celkem střechy | 4 334 | 0,9 | 3901 | 62,4 | 56,2 | 2079 |
| Celkem zpevněné plochy | 3 806 | 0,8 | 3045 | 48,7 | 43,8 | 1623 |
| Celkem vč. stávající části | 8140 |  | 6946 | 111,1 | 100,0 | 3702 |

Pozn: Návrhový déšť byl uvažován v intenzitě 160 l/sec/ha  za předpokladu  doby trvání t=15 minut a periodicity   p = 1,0, roční srážkový úhrn = 533 mm

Stanovení průtoku je v této fázi pouze informativní - bylo stanoveno ve spolupráci s projektantem pro účely územního řízení a posouzení v rámci tohoto oznámení a bude  případně upřesněno v dokumentaci pro stavební povolení  na základě stanovení přesných ploch, hodnoty intenzity přívalového deště a povrchu upravených a odvodňovaných ploch.

Odvedení  splaškových a dešťových  vod

Stávající stav. Ve stávajícím areálu vznikají dešťové a splaškové odpadní vody, které jsou svedeny stávající kanalizační přípojkou na domovní čistírnu ENVI-PUR BC12. Dešťové vody jsou do kanalizace zaústěny za čistírnou.   Výpočtové množství dešťových vod při návrhovém dešti (180 l/s.ha) činí cca 120 l/s. Množství splaškových odpadních vod v současném stavu činí Qp=1,8 m3/d, Qr=555 m3/rok. Koncentrace z výstupu ČOV jsou pro ukazatel BSK5 = 21 mg/l, CHSKcr=167 mg/l, nerozpuštěné látky NL=40 mg/l.  při O24= 0,02 l/s.

Navrhovaný stav.  Odpadní vody z nové části areálu budou rozděleny na :

- Odpadní vody splaškové ze sociálního zařízení ve skladovací hale. Tyto odpadní vody budou před zaústěním do stávající kanalizace předčištěny v čistírně odpadních vod. Je navržena ČOV - AS VARIOcomp 20, která bude umístěna vně haly.

- Odpadní vody dešťové ze střech skladovací a výrobní haly budou do stávající kanalizace napojeny přímo.

- Odpadní vody z pojížděných zpevněných ploch budou do stávající kanalizace napojeny přímo.

- Odpadní vody z parkoviště vozidel budou před napojením do stávající kanalizace předčištěny v odlučovači nepolárních extrahovatelných látek (OLK). Je navržen OLK typu - AS TOP10 VFS/EO/PB, se sorpčním filtrem, výsledné hodnoty znečištění za OLK 0,2 mg/l.

Je navržena kanalizační přípojka, odvádějící odpadní splaškové vody z prostoru skladovací haly a dešťové vody ze skladovací haly, výrobní haly a ze zpevněných ploch, která bude napojena do stávající šachtice na kanalizaci DN 200. Odpadní dešťové vody z parkoviště osobních vozidel budou napojeny do stávající kanalizace DN 200. Napojení se provede osazením nové šachtice. Předpokládá se  potrubí ULTRA RIB - DN 150 o délce 52,00 m a  potrubí ULTRA RIB - DN 200 o délece 140,00 m.

Kanalizace je navržena z hrdlových žebrovaných trub ULTRA RIB, DN 150 - DN 200.  Uložení potrubí UR bude do 150 mm pískového lože, obsyp zhutněným pískem se provede do výšky 300 mm nad horní hranu potrubí.  Na kanalizaci jsou navrženy revizní kanalizační šachtice DN 1000 z prefa dílů BETA, vč. šachtových den. Šachtové dno bude osazeno ve zpevněných plochách do podkladního betonu, v zeleni na pískový podklad.

Před napojením do stávající kanalizace budou odpadní dešťové vody z  parkoviště osobních vozidel předčištěny v odlučovači lehkých kapalin  – typ AS TOP 6VFS/EO/PB.

Odlučovač lehkých kapalin -  kapacita 10 l.s-1, koncentrace NEL na výstupu je do 0,2 mg.l-1. Typ navrženého OLK respektuje napojení stávající kanalizace do toku.

Před napojením do navržené kanalizace budou odpadní splaškové vody ze sociálního zařízení předčištěny v ČOV. typ  AS VARIO comp 20. Umístění ČOV je navrženo u navržené skladové haly. Technologické schéma ČOV je a garantované výstupní parametry jsou na následujícím obrázku:

Obrázek 7 : Technologické schéma ČOV AS VARIO COMP

### III.3. ODPADY

Veškeré odpady, vznikající v souvislosti s hodnoceným skladovým areálem SPEED-PRESS jsou dále rozděleny podle periody jejich vzniku a zařazeny podle katalogu odpadů, tj. je jim přiřazen kód druhu odpadu a jeho kategorizace, která je nutnou podmínkou pro stanovení způsobu dalšího nakládání s nimi. Zařazení je provedeno v souladu s vyhláškou MŽP ČR č.381//2001 Sb.  kterou se stanoví Katalog odpadů a Seznam nebezpečných odpadů.

V dalších kapitolách jsou členěny na odpady vznikající v době výstavby, které budou vznikat nárazově, krátkodobě v relativně velkých množstvích, a na odpady z provozu, které vznikají dlouhodobě, pravidelně v menších množstvích.

Odpady, vznikající v souvislosti s výstavbou areálu

Odpady, vznikající při výstavbě skladového areálu  lze v současné době s ohledem na projekční připravenost stavby stanovit pouze technickým odhadem na základě návrhu zastavovacího plánu a předpokládaného rozsahu skrývky a charakteru výstavby. S ohledem na  charakter terénu a výstavby, zejména předpokládaný způsob zakládání objektů,  je možno  předpokládat poměrně velký  rozsah terénních úprav – úprava pláně – zářez pro oba nové objekty skladové a výrobní haly. Předpokládáme však, že značná část výkopových zemin (cca 80%) bude využita při terénních úpravách a  proto je předpokládána vyrovnaná, nebo pouze mírně přebytková bilance zemin. Přesná kubatura hrubých terénních úprav a výkopů bude zpracována až na úrovni řešení projektové dokumentace pro stavební povolení. Základní popisy terénních úprav jsou v části BII.

Skrývka ornice a podorničí (mocnost cca 0,3 m) není v souladu s platnými předpisy hodnocena jako odpad a bude dále využita v souladu s podmínkami pro odnětí půdy ZPF, předpoklad pro nadlepšení kvality půdy na nezastavěných částech pozemku..

Z úpravy pláně a výkopů pro základové konstrukce lze předpokládat souhrnně kolem 5 tis m3 skrývky. Přebytková zemina vznikne při úpravě pláně a zarovnání terénu. Předpokládáme, vzhledem k mírně svažitému charakteru terénu, patrné terénní úpravy, bude se jednat o zarovnání pláně v zářezu a násypu a výkopy pro základové konstrukce s předpokládanou vyrovnanou či mírně přebytkovou bilancí skrývky.  Tento odpad je charakterizován jako kategorie ostatního odpadu s číslem a názvem 17 05 04  - zemina a kameny bez obsahu nebezpečných látek. Vzhledem k tomu, že pozemek pro rozšíření byl součástí ZPF, nepředpokládáme kontaminaci výkopových zemin cizorodými polutanty (ropné látky, chlorované uhlovodíky, PCB a pod). Zemina ze skrývky bude z větší části využita při terénních úpravách v rámci areálu (cca 80%) a z menší části odvezena na skládku zemin či využita mimo areál.

Demoliční práce ve větším rozsahu nepředpokládáme, na staveništi nejsou v současném stavu žádné objekty, které by bylo nutné odstraňovat. Menší množství materiálu z demolic vozovky lze předpokládat při  napojení nových komunikací na stávající. Vznik nebezpečných odpadů v této fázi ve větším množství nepředpokládáme, lze očekávat pouze zbytky barev a rozpouštědel a obaly od nich.

V menším množství budou rovněž vznikat některé odpady, typické pro realizaci výstavby (stavební odpady – odpadní stavební hmoty, dřevo, barvy, izolační materiály, sklo a plasty, materiál charakteru demoličního odpadu apod.) , které jsou spolu se shora uvedeným odpadem uvedeny v následující přehledné tabulce:

Tabulka 14 : Bilance odpadů z výstavby

| Kód | Název odpadu | Kategorie | Nakládání |
| --- | --- | --- | --- |
| 08 01 11 | Barva osahující org. rozpouštědla | N | LOF |
| 08 01 12 | Jiné odpadní barvy a laky | O | LOF |
| 17 01 01 | Beton | O | SKL |
| 17 01 02 | Cihly | O | SKL |
| 17 01 03 | Tašky a keramické výrobky | O | SKL |
| 17 02 01 | Odpadní dřevo | O | SPAL |
| 17 02 02 | Odpadní sklo | O | RECYKL |
| 17 02 03 | Odpadní plast | O | RECYKL |
| 17 03 02 | Asfalt bez dehtu | O | RECYKL, SKL |
| 17 04 05 | Odpadní železo, ocel | O | RECYKL |
| 17 04 11 | Odpadní kabely neobs. nebezp. látky | O | RECYKL |
| 17 05 04 | Zemina a kameny bez škodlivin | O | SKL |
| 17 08 02 | Stavební materiály na bázi sádry neznečištěné | O | SKL |
| 17 09 04 | Směsný stavební demolič. opad bez škodlivin | O | SKL |
| 20 03 01 | Směsný komunální odpad | O | SKL |

Vysvětlivky: LOF = likvidace odbornou firmou, SKL - skládkování, SPAL = spalovna, RECYKL- recyklace,

Odpady vznikající při provozu

Provoz skladového areálu není spojen s významnou produkcí odpadů a lze konstatovat, že stěžejní produkce odpadů představuje recyklovatelné obaly.

Z údržby areálu lze předpokládat pouze odpadní akumulátory a akumulátorovou kyselinu s provozu VZV, odpadní hydraulické oleje a maziva z provozu hydraulických zařízení či technologie Dále vznikne odpad vyhořelých zářivek. Z provozu skladové  části předpokládáme odpadní obalové materiály - papír a lepenka, dřevěné palety, odpadní plastová fólie případně kovové vazací pásky a.p. Z provozu administrativně-sociální části vznikne de facto pouze odpad charakteru komunálního, který bude likvidován konvenčním svozem, a dále sběrový papír a použité tonery z kopírek apod.

Z provozu výrobní části (potisk reklamních předmětů), zejména z čištění a údržby tiskařských strojů, lze předpokládat odpad organických rozpouštědel a barev a obaly se zbytky nebezpečných látek (tiskařské barvy, ředidla a ostatní komponenty pro tisk). Dále lze předpokládat odpad z čištění strojů – tkaniny znečištěné barvami a pod. Celkově lze tyto odpady řadit do skupiny 08 – Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání nátěrových hmot, lepidel, těsnicích materiálů a tiskařských barev, podskupiny 0803 Odpady z výroby, zpracování distribuce a používání tiskařských barev.

Z uvedeného je zřejmé, že se bude jednat převážně o odpady kategorie ostatní (O), z nichž valnou část tvoří odpady recyklovatelné. Odpady nebezpečné (N) se omezí pouze na odpadní provozní kapaliny ze zdvihacích zařízení a z provozu akumulátorových VZV a na odpady z čištění a provozu tiskařských strojů. Tyto odpady budou odděleně shromažďovány a odvezeny oprávněnou firmou k likvidaci či regeneraci. Dále vznikne odpad z odlučovačů ropných látek.

Odpady z provozu se shromažďují ve shromaždišti v kontejnerech ve vyhrazeném místě hal v k tomu určených označených nádobách odděleně podle druhů a budou pravidelně odváženy k likvidaci či recyklaci do zařízení k tomu určených. Odvoz zajišťují k tomu oprávněné firmy.

Tabulka 15: Bilance odpadů z provozu

| Kód | Název | Kategorie | Způsob likvidace |
| --- | --- | --- | --- |
| 08 03 08 | Vodné kapalné odpady obsahující tiskařské barvy | O | LOF |
| 08 03 12 | Odpadní tiskařské barvy obsahující nebezpečné látky | N | LOF |
| 08 03 13 | Odpadní tiskařské barvy neuvedené pod č.080313 | O | LOF |
| 08 03 17 | Odpadní tiskařský toner obsahující nebezpečné látky | N | LOF |
| 13 02 06 | Syntetické motorové, převodové a mazací oleje | N | RECYKL |
| 15 01 01 | Papírové a lepenkové obaly | O | RECYKL |
| 15 01 02 | Plastový obal | O | LOF |
| 15 01 03 | Dřevěný obal | O | SPAL |
| 15 01 10 | Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek | N | LOF |
| 16 02 02 | Absorpční činidla, fitrační materiály, čisticí tkaniny a oděvy znečištěné nebezpečnými látkami | N | LOF |
| 20 01 01 | Papír a lepenka (sběr. pap.) | O | RECYKL |
| 20 01 21 | Zářivky | N | LOF |
| 20 03 01 | Směsný komunální odpad | O | SKL |
| 20 03 03 | Uliční smetky | O | SKL |

Odpady vznikající při  likvidaci provozu a stavby

V případě likvidace stavby a jejího provozu, která přichází v úvahu prakticky po ukončení fyzické životnosti stavby, v daném případě zhruba po 50 letech ( za  předpokladu řádné údržby a  řádných oprav včetně inovace technologie) by investor postupoval podle zásad platného stavebního zákona a zákona o odpadech.

O množstvích a druzích  odpadů, které by v takovém případě vznikly, lze pouze spekulovat, proto nejsou dále specifikovány. Charakter stavby i provozu však nepředpokládá vznik nebezpečných odpadů či odpadů, jejichž likvidace by byla problematická. Jedná se o montované haly a při výstavbě nejsou použity materiály s potenciálně nebezpečnými vlastnostmi. V areálech není prováděna výrobní ani jiná činnost, v jejímž důsledku by mohlo dojít ke kontaminaci stavebních konstrukcí apod.  a nejsou zde instalovány technologické celky ani zařízení, jejichž likvidace by si vyžádala náročnější postupy či nároky na speciální zneškodnění.

### III.4. HLUK, VIBRACE A ZÁŘENÍ

Hluk a jeho zdroje

Jako zdroje vnitřního i vnějšího hluku v areálu a z jeho provozu lze označit:

- výstupy vytápění u stávající části (komín kotelny 1x) a odvětrání výrobních prostor (sání a výdechy VZT 4x na nové výrobní hale)  cca 65-68 dB  na střeše objektu

- tiskařská technologie – přenos hluku z haly,

- přenos hluku z kompresorové stanice

- doprava a provoz automobilů na příjezdové komunikaci, obslužné komunikaci, parkovištích a manipulačních plochách

- nestandardní zdroje hluku - manipulace s výrobky a materiálem v expedičních vratech

Hlučnost výstupu VZT a vytápění je závislá zejména na typu a konstrukci zařízení, způsobu umístění a akustickém výkonu zařízení. Tyto parametry nejsou prozatím přesně specifikovány. Předpokládá se pružné osazení a další technická opatření ke snížení hlukových emisí přímo na zdrojích (mřížky). Akustický tlak ve vzdálenosti 1 m od tohoto zdroje nepřekročí 70 dB. Výstupy budou osazeny z podstatné části na střeše haly. Předpokládají se výstupy z vytápění a výstupy VZT (2x sání 2x výduch cca 65-70 dB)

Hlučnost technologických zařízení bude eliminována jejich umístěním v akusticky izolovaném prostředí uvnitř výrobní haly, kdy u navrženého opláštění trapézovým plechem s termoakustickou izolací lze předpokládat neprůzvučnost zhruba 30-35 dB.

Vzhledem k tomu, že zařízení s nejvyšším akustickým výkonem budou umístěna v akusticky izolovaných prostorech, nepředpokládáme významný přenos hluku přes obvodový plášť haly. Přenos hluku z haly lze předpokládat s ohledem na neprůzvučnost stěn pouze v úrovni cca 35 -37 dB, tj. v úrovni stávajícího akustického pozadí.

Uvažované významnější stacionární zdroje hluku jsou v následující tabulce:

Tabulka 16: Vnější stacionární zdroje hluku

| Číslo zdroje hluku | Typ stroje, název | Akustický výkon LW v dB(A) | Hladina akustického tlaku 1 m od zdroje dB(A) | Provoz v noci |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Komín kotelny | - | LpA10 = 65 dB(A) | ano |
| 2 | Nakládka u expediční haly |  | LpA10 = 65 dB(A) | ne |
| 3-6 | Sání a výdech VZT (odvětrání výrob. haly) | - | LpA10 = 68 dB(A) | ne |
| 7 | Přenos hluku z výrobní haly |  | LpA10 = 55 dB(A) | ne |
| 8 | Přenos hluku z kompresorovny |  | LpA10 = 60 dB(A) | ne |
| 9 | Nakládka u skladové haly |  | LpA10 = 65 dB(A) | ne |

Hluk z dopravy je i s ohledem na její četnost a akustické pozadí komparativně málo významný, neboť předpokládaná intenzita obslužné dopravy je poměrně velmi  nízká. Vstupní parametry jsou uvedeny v části doprava. Hlukové emise budou vznikat zejména při vnitroareálové dopravě (tj. popojíždění vozidel při nakládce, vykládce ap.) na příjezdové komunikaci, manipulačních plochách a parkovištích, dále lze uvažovat přírůstek imisní hlukové zátěže na přístupových komunikacích , který je však s ohledem na stávající intenzitu dopravy komparativně nevýznamný.

Nestandardní zdroje hluku (vlastní nakládka materiálu a výrobků) jsou nevýznamné. Expedice zboží probíhá expedičních vratech a  lze je hodnotit jako stacionární zdroje hluku (zhruba 60-65 dB).

Předpokládá se, že při instalaci strojů a zařízení budou respektovány požadavky nařízení vlády č.148/2006 Sb.o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Zdroje hluku v etapě výstavby:

Hluk šířící se ze staveniště je závislý na množství, umístění, druhu a stavu používaných stavebních strojů, počtu pracovníků v jedné pracovní směně, druhu prací, organizaci práce i snaze vedení stavby hluk co nejvíce omezit. Všechny tyto parametry nezůstávají konstantní, ale mohou se i zásadním způsobem měnit v závislosti na okamžitém stadiu výstavby. Pro realizaci stavebních prací budou jako stavební stroje používány běžné stavební stroje - jedná se o obvyklou stavební činnost prováděnou standardními technologiemi, které významně neovlivní životní prostředí v blízkém okolí a předpokládá se, že zvuková kulisa pracujících zemních, dopravních a stavebních strojů nepřekročí přijatelnou hlukovou hranici. Nepředpokládá se užívání všech uvedených mechanismů současně a umístění zdrojů hluku se bude neustále měnit dle okamžité potřeby. Negativní vliv hluku bude pouze dočasný - hluk ze staveniště však bude vznikat pouze během výstavby, která je časově omezena. Z uvedeného vyplývá, že přesnost predikce hluku šířícího se z budoucího staveniště do okolí nemůže být příliš vysoká. Základem výpočtu může být určitý odhad nasazení stavebních mechanismů vycházející z druhu a velikosti stavby a odhad hustoty dopravní obsluhy vycházející z předpokládaného harmonogramu stavby. Odhad se v tomto případě blíží maximálnímu možnému pracovnímu a dopravnímu ruchu na staveništi a v mnoha dnech či částech dne bude nepochybně nižší. V tabulce jsou uvedeny i hladiny akustických výkonů stavebních mechanismů, které vycházejí z archivních údajů.

Tabulka 17a,b :  Předpoklad parametrů použitých strojů - zemní práce

| Číslo zdroje hluku | Typ stroje, název | Akustický výkon LW v dB(A) | Hladina akustického tlaku 1 m od zdroje dB(A) | Doba používání stroje (hod/den) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | rypadlo Caterpillar 428C (1 kus) | - | LpA10 = 83 dB(A) | 6 |
| 2 | rypadlo UDS 110A (1kus) | - | LpA10 = 85 dB(A) | 6 |
| 3 | nakladač UNC 151 (1 kus) | - | LpA10 = 83 dB(A) | 3 |
| Doprava | nákladní automobily Tatra 815 (3 kusy) | Četnost jízd nákladních automobilů na staveniště a ze staveniště – 8/hod |

Předpoklad parametrů použitých strojů – stavební práce

| Číslo zdroje hluku | Typ stroje, název | Akustický výkon LW v dB(A) | Hladina akustického tlaku 1 m od zdroje dB(A) | Doba používání stroje (hod/den) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | autojeřáb GROVE TM 875 (1 kus) | - | LpA10 = 79 dB(A) | 7 |
| 2 | čerpadlo betonové směsi (1 kus) | - | LpA10 = 80 dB(A) | 2 |
| 3 | domíchávače betonové směsi (1 kus) | 92 dB(A) | - | 4 |
| 4 | stavební míchačky (2 kusy) | - | LpA7 = 81 dB(A) | 4 |
| Doprava | nákladní automobily Liaz s návěsem (3 kusy) | Četnost jízd nákladních automobilů na staveniště a ze staveniště – 6/hod |

Vibrace

Zdroje vibrací jsou zhruba totožné se zdroji hluku, jsou však z pohledu hodnocení vnějších vlivů zanedbatelné. Všechny technologické celky, které by mohly být zdroji vibrací budou osazeny na pružných závěsech a nebudou přenášet vibrace do okolí. Jedná se zejména o vzduchovody, které budou na závěsech od stavební konstrukce pružně oddělených a VZT jednotky, které budou od potrubní sítě odděleny pružnými dilatačními vložkami. Veškerá  zařízení, která by mohla být posuzována jako zdroj nežádoucích vibrací a otřesů budou opatřena pryžovými izolátory, napojení na výměníky bude provedeno pomocí kompenzátorů a potrubí na závěsech bude od stavebních  konstrukcí pružně odděleno.

Krátkodobě lze předpokládat vznik významnějších vibrací při stavebních pracích, ty budou opět působit pouze krátkodobě a ovlivní pouze prostor v bezprostředním okolí.

Silniční provoz bude realizován po stávajících komunikacích, v jejichž blízkosti se nenachází objekty ohrožené dopravními vibracemi. nepříznivý vliv na zdraví návštěvníků či obyvatel v zájmovém území je vyloučen. S významným působením vibrací z technologických zdrojů nebo dopravy není uvažováno. Provoz areálu SPEED-PRESS nebude zdrojem nadměrných vibrací.

Záření radioaktivní a elektromagnetické

V areálu  SPEED-PRESS nebudou instalovány žádné zdroje radioaktivního záření, ani používány látky s obsahem otevřených radioaktivních zářičů (markerů), ani suroviny s obsahem radioaktivních nuklidů. Při výstavbě nebudou používány materiály, u kterých by se účinky radioaktivního záření daly očekávat. Nebudou rovněž instalovány ani používány zdroji jiného ionizujícího záření.

Z hlediska radonového rizika lze očekávat nízké až střední radonové riziko, jak je zřejmé z následujícího obrázku. V půdorysech hal bude vyšetřeno radonovým průzkumem v rámci dokumentace pro stavební povolení.

Obrázek 8:  Výřez z mapy radonového rizika

Vysv: Žlutě – nízké riziko, oranžově střední riziko

Instalace ani používání výkonných zdrojů neionizujícího EM záření (vysílače) a laserů (včetně výkonných zdrojů světla) se nepředpokládá. Instalace světelných reklam a poutačů s vyšším výkonem se rovněž neuvažuje. Trafostanice jako nevýznamný zdroj elektromagnetického záření je umístěna ve stavebně izolovaném prostoru tak, že nemůže v žádném případě negativně ovlivnit ani pracovníky areálu, ani obyvatelstvo.

V provozu nebudou používány žádné mobilní zdroje (přístroje, analyzátory) radioaktivního záření ani výkonné zdroje EM záření (vysílače, UV lampy, lasery, výkonné zdroje světla). V tiskařské technologii budou využity stroje a zařízení s potiskem laserovou technologií. Tyto stroje a zařízení jsou určeny a certifikovány pro používání v interiéru a nepředstavují žádné riziko ovlivnění prostředí či zdraví člověka.

### III.5. Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií

Rizika vzniku havárií. S  ohledem na charakter výstavby a charakter činností v areálu SPEED PRESS nejsou rizika havárií s vážnějšími důsledky na životní  prostředí a zdraví obyvatel příliš  pravděpodobná. V rámci skladových procesů se nebudou používat látky škodlivé vodám ani škodlivé zdraví ve větším rozsahu. Za nejvýznamnější je možno označit tiskařské barvy, ředidla a další komponenty potřebné pro tisk, což jsou látky na bázi esterů organických kyselin, aromatických uhlovodíků a ropných látek a jsou klasifikované jako látky dráždivé či škodlivé zdraví. Jejich současně skladované množství je však malé (desítky kg) a roční spotřeba se pohybuje kolem 700 kg. Skladovaný sortiment je z většiny průmyslové zboží – drobné reklamní předměty, elektronika a textil. Ve skladovacím ani výrobním procesu nejsou používány chemické látky s vyšším stupněm nebezpečnosti (toxické, vysoce toxické, oxidující apod.).

Látky škodlivé zdraví a škodlivé vodám jsou používány ve výrobní části,  ale pouze v uzavřených technologických okruzích – tiskařských strojích. Jejich účinky se omezují na uzavřený prostor výrobní haly a na úzký okruh zaměstnanců kteří jsou obeznámeni s jejich vlastnostmi a účinky a jsou náležitě vybaveni a poučeni pro zacházení s nimi.

Riziko je sníženo samo o sobe jednak způsoben uložení a nakládání s těmito látkami, jednak technickými opatřeními a havarijními organizačními opatřeními, a poměrně malým množstvím těchto látek s relativně nízkou mírou nebezpečnosti. Množství škodlivých látek ¨se pohybuje kolem 500 – 600 kg barev ročně, cca 200 kg ředidel a 100 kg dalších komponent (vytvrzovače, laky). Jako škodlivé látky se v těchto přípravcích uplatňují zejména aromatické uhlovodíky a estery organických kyselin a dále ropné látky.  Skladování těchto látek bude prováděno pouze v provozním skladu v malých nezbytně nutných množstvích nejvýše do prvních desítek kg. Na sklad se proto nebude vztahovat zákon č. 59/2006 Sb. o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami.

Rizikové a havarijní situace mohou vzniknout jednat při úniku ze skladování (poškození obalu a postupný únik látky) jednak při manipulaci (havárie v dopravě, poškození obalů při nakládce a vykládce, doplňování náplní či jiné manipulaci s nimi).

Potenciálně největší riziko havarijních  úniků představuje manipulace se škodlivými látkami v prostoru manipulační plochy. Vzhledem k navrženým opatřením, malým množstvím a nízké četnosti manipulace je riziko úniků těchto látek z prostoru skladování poměrně malé až zanedbatelné. Poměrně větší pravděpodobnost úniků je z odstavených vozidel, a při vlastním provozu automobilů, zejména rizika spojená s havárií v dopravě. Rizika poškození nebo ohrožení životního prostředí lze specifikovat zhruba v rozsahu a počtu pravděpodobnosti takto:

- únik škodlivých látek při manipulaci (nedbalost při výměně či doplňování provozních kapalin)

- riziko úniku látek škodlivých vodám a látek škodlivých zdraví při havárii v dopravě nebo z odstaveného vozidla

- únik látek škodlivých zdraví a škodlivých vodám při mimořádné události (požár ap.)

- únik škodlivých látek z nedbalosti či při závadě technického zařízení

Popsaná rizika úniků lze minimalizovat běžnými technickými a organizačními opatřeními a dodržováním obecně závazných předpisů, normativů a manipulačních řádů a pokynů výrobců látek pro sladování a manipulaci. Speciální preventivní nebo bezpečnostní opatření (varovné systémy ap.) nejsou nutná, s výjimkou protipožárních opatření (automatická signalizace požáru).

Rizika jsou soustředěna zejména na tyto cílové objekty:

- zaměstnanci závodu

- okolní objekty v areálu a osoby v nich zaměstnané nebo se zdržující

- kanalizace a vodovod v areálu, potažmo  ČOV a recipient – Knovízský potok

- horninové prostředí a podzemní voda

Vzhledem k pozici areálu vůči obytné zástavbě je riziko ohrožení obyvatelstva nízké a to i v případě mimořádné události. Rizika ohrožení zdraví jsou soustředěna zejména na zaměstnance areálu a osoby zdržujících se v objektech bezprostředně sousedících. Za běžných okolností lze riziko ohrožení zdraví osob (včetně zaměstnanců) označit za velmi nízké, neboť se jedná o osoby seznámené s vlastnostmi používaných látek a proškolené v zacházení s nimi, včetně předpisů BOZP a opatřeních v případě havarijní situace. V areálu lze teoreticky uvažovat tyto typy havarijních situací

| typ havárie | Ohrožený objekt | Poznámka |
| --- | --- | --- |
| havarijní únik škodlivých látek do kanalizačního systému, | kanalizační systém, ČOV, recipient – Knovízský potok | nutná technická eliminační opatření, organizační opatření |
| havarijní únik škodlivých látek při dopravě, přepravě, manipulaci nebo z nedbalosti | kanalizační systém, horninové prostředí, podzemní voda | nutná technická a organizační opatření, technická opatření |
| postupný únik látek při skladování nebo netěsností systému | Zaměstnanci | nutná technická a organizační opatření |
| Havárie v rozvodech plynu, elektřiny, vzduchotechniky ap., s nebezpečím požáru | areál závodu, okolní objekty a obytná zástavba, zaměstnanci | nutná organizační a preventivní opatření |
| technologická nekázeň, porušení předpisů BOZP, | zaměstnanci | nutná technická a organizační opatření |

Havarijní únik do kanalizačního systému je teoreticky možný  při havárii či úniku na manipulační ploše. Ta je vyspádována do odvodňovacích v pustí, které jsou zaústěny přes odlučovač ropných látek do kanalizace.  Předpokládáme, že do vpustí by tyto látky pronikly pouze v mimořádném souběhu nepříznivých okolností. Při vzniku havárie či úniku na manipulační ploše by byl únik pravděpodobně ihned zpozorován a neprodleně likvidován navázáním na vhodný sorbent. V případě úniku většího množství (např. z nádrže automobilu) lze zabránit průniku do vpustí jejich překrytím a zachycením na ploše např. záchytnými pásy a zachycením uniklé látky v komoře odlučovače.

Z tohoto důvodu je riziko průniku uniklých látek mimo plochu zanedbatelné. Při havarijním úniku budou zachyceny na ploše, nebo v odvodňovacích vpustích. Průnik škodlivé látky do horninového prostředí a podzemní vody lze tak označit jako málo pravděpodobný.

Postupný únik látky v prostoru skladu, resp. výrobní haly lze eliminovat již vhodnými skladovacími postupy, nehledě k tomu, že skladové i výrobní prostory budou pod stálým dohledem a množství skladovaných látek je malé. V případě, že únik by nebyl zpozorován a likvidován, je podlaha provozního skladu v nepropustném provedení. Únik mimo prostor výrobní haly vylučujeme. Množství závadných látek jsou malá a četnost manipulace nízká. Uniklá látka by byla zachycena v technologickém kanále či na nepropustné podlaze haly.

Největší potenciální riziko úniku škodlivin je při požáru, kdy nelze vyloučit vývin škodlivých zplodin hoření. S ohledem na pozici areálu a omezené možnosti šíření požáru lze následky omezit pouze v rámci zóny. Protipožárním opatřením je proto nutno věnovat zvýšenou pozornost (rozdělení na požární úseky, oddělené skladování jednotlivých druhů hořlavin, signalizace, požadovaná odolnost stěn proti požáru).

Riziko průniku kontaminantů až k hladině podzemní vody je možno označit jako minimální. Při havarijním úniku bude možno provést účinný sanační zásah i relativně jednoduchými prostředky . K úniku by zřejmě došlo na zpevněné ploše, ze které lze kontaminant odstranit odsátím fibroilovým pásem a vapexem, eventuelně dočistit plochu detergentem.. Ropné látky používané v areálu představují zejména strojní a hydraulické oleje a maziva, tedy látky s vyšší viskozitou, který podmiňuje poměrně velmi pomalou rychlost šíření a dále pohonné látky a maziva náplních vozidel (nafta motorová). Dále se zde budou používat ředidla barev – těkavé látky. Tiskařské barvy jsou dodávány většinou v pastovité konzistenci. V případě uniku bude tedy možné látku likvidovat i s delší časovou prodlevou. Při úniku mimo zpevněnou plochu by se látka v horninovém prostředí šířila velmi pomalu a průnik k hladině podzemní vody v hloubce cca 8-10 m pod terénem je nepravděpodobný. V daném hydrogeologickém prostředí je kolektor hydraulicky chráněn vrstvou omezeně propustného jílovitého eluvia a svahových hlín.

Při málo pravděpodobném úniku ropných nebo jiných látek škodlivých vodám mimo zpevněné plochy, které je možné prakticky pouze při větší havárii v dopravě, je možno provést účinný sanační zásah, a to i při relativně větším časovém odstupu po úniku. Hladina podzemní vody je v poměrně značné hloubce pod povrchem  a je hydraulicky chráněna vrstvou omezeně propustného jílovitého eluvia.

Prakticky nejvýznamnější riziko představuje průnik škodlivých látek do kanalizace a ČOV a v případě výpadku čisticího efektu průnik do recipientu. Rizikovost je v tomto případě opět snížena poměrně malým množství látek, které může teoreticky uniknout z výrobního procesu do kanalizace (jedná se nejvýše o první desítky litrů) jejich poměrně nízkou potenciální nebezpečností.

Výraznější rizika ovlivnění prostředí jsou spojena pouze s požárem většího rozsahu. Zde lze předpokládat zejména genezi škodlivých zplodin, zejména z plastů  Riziko lze účinně minimalizovat respektováním požárních předpisů, zpracováním příslušných požárních směrnic a důkladným proškolením personálu. Skladové i výrobní prostory lze rovněž vybavit automatickými hlásiči požáru či sprinklerovým zařízením.

Dopady na okolí. Možná rizika havárií jsou v počtu pravděpodobnosti obvyklá v objektech obdobného charakteru, nevyžadují proto speciální preventivní opatření, kromě obvyklých (zpracování provozních a manipulačních řádů, havarijního plánu, požární prevence). Následky eventuelních havárií by měly pouze lokální charakter, omezený na areál závodu, nejvýše na okolní objekty. Riziko ohrožení obyvatelstva je poměrně nízké, a nelze je uvažovat ani v případě mimořádné události. Rizika jsou vztažena zejména na zaměstnance skladu  a blízkých objektů, tj. řádově 40-50 osob.

Markantní dopady na obyvatelstvo nejbližší obytné zástavby,. nebo ohrožení některé ze složek životního prostředí rozsáhlejšího charakteru lze v případě popsaných typů havárií vyloučit. Jejich předpokládané následky jsou likvidovatelné běžnými prostředky, lokálně dostupnými, respektováním požadavků platných předpisů a normativů při výstavbě a provozu. Nejbližší obytná zástavba je na okraji Libušína ve vzdálenosti cca 100 m.

Riziko rozsáhlejšího poškození složek životního prostředí či ohrožení zdraví obyvatelstva nastává prakticky pouze v případě mimořádné události, zejména požáru většího rozsahu. Za největší riziko lze v tomto případě označit možnost znečištění ovzduší škodlivými zplodinami hoření plastů, za potenciálně ohroženou lze označit okolní zástavbu na okraji Libušína, zahrádkářské kolonie.  Požární prevenci i technickým opatřením eliminujícím riziko  vzniku požáru musí být proto věnována náležitá pozornost. Riziko vzniku požáru je eliminováno i de facto nepřetržitým provozem, který  podmiňuje neustálou přítomnost osob v areálu.

V případě havarijních situací menšího rozsahu je míra rizika přijatelná, neboť existuje možnost účinného sanačního zásahu.

Prevence havárií. V prevenci se předpokládá dodržování předpisů bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, požárních předpisů, provozních a manipulačních řádů technologických zařízení a strojů, dodržování postupů a pokynů při skladování výrobků a materiálu.

Prevence havárií v dopravě spočívá v organizačním zvládnutí vnitroareálové dopravy a dodržováním dopravního značení a pokynů pověřených osob. V areálu musí být  k dispozici prostředky pro likvidaci běžných úniků a úkapů pohonných hmot nebo jiných látek škodlivých vodám. Žádoucí je zpracování havarijního plánu se kterým musí být seznámeni všichni zaměstnanci areálu. Zaměstnanci skladu musí být seznámeni s účinky skladovaných a používaných látek a se zásadami první pomoci při zasažení, s doporučenými skladovacími postupy a zásadami BOZP a bezpečnosti provozu. Při skladování škodlivých látek je nutno provozní sklad vybavit nepropustnou podlahou.

V prevenci úniků škodlivých látek do povrchových vod je důležitá pravidelná kontrola a údržba odlučovače ropných látek a ČOV dle doporučení výrobce s ohledem na požadavky vodoprávního úřadu. Žádoucí je pravidelná odběr vzorků na výstupu těchto zařízení a sledování důležitých ukazatelů pro kontrolu účinnosti čištění (ukazatelé kyslíkového režimu, obsah celkového dusíku a fosforu, obsah nepoárních extrahovatelných látek).

Důležitá  je požární prevence, tj. rozdělení závodů na požární úseky, oddělené skladování hořlavin, instalace hlásičů požáru či sprinklerových zařízení. apod. To bude podrobně  rozpracováno v požární části projektu. Vzhledem k omezenému  množství skladovaných a používaných hořlavých látek a nízkému stupni nebezpečnosti postačí obvyklá protipožární opatření. Samozřejmé je důkladné proškolení zaměstnanců a omezení používání otevřeného ohně v prostorách skladového areálu.

# C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

## C. 1. Výčet  nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území

a)dosavadní využívání území  a priority jeho trvale udržitelného využívání

Širší zájmové území v okolí posuzovaného areálu SPEED-PRESS (viz příloha č.F1) tvoří poměrně hluboké údolí Knovízského potoka, které je zařízlé  do rozsáhlé ploché elevace křídových hornin plošiny Džbánu na jihu a jihozápadě. Na severu odděluje tato plochá elevace poměrně hluboce zaříznutá  údolí Libušínského a Knovízského potoka. (příkré svahy údolí v plošině Džbánu). Obě tato údolí byla vytvořena erozními vlivy v křídových horninách na okraji Kladenské tabule a Džbánu, která má v této části charakter zalesněné paroviny, členěné údolími drobných vodních toků. Erozivní činnost Knovízského a Libušínského potoka ve svazích křídové plošiny dala vzniknout systému erozivních údolí a obnažila ve jejich dnech horniny uhlonosného karbonu. Tato geografická pozice určovala i prioritní využití krajiny, neboť do údolí vodních toků se prioritně soustřeďovalo osídlení krajiny a vodní toky tak představují urbanizační osy v území. V ose údolí je situováno i město Libušín. Na výchozech karbonských hornin ze nacházely výchozy černouhelných slojí, jejichž objev a následná těžba byly impulsem k bouřlivému průmyslovému rozvoji a zásadnímu ovlivnění tvářnosti krajiny. Zatímco na otevřeném a málo členitém území plošiny v širším severo- a jihovýchodním okolí Kladna dominuje zemědělské využití krajiny a poměrně velkou hustotou osídlení a hustou dopravní sítí, na jihu a severozápad směrem na svahy Džbánu se postupně reliéf mění a stává členitějším, zvyšuje se podíl zalesnění, klesá hustota osídlení i podíl zorněných ploch, na významu nabývá lesnické využití i zejména rekreační potenciál krajiny. Pro území Kladenské plošiny je typická poměrně malá síť vodních toků, velmi malý podíl zalesnění omezený pouze na izolované remízy a antropogenní porosty (ovocné sady, větrolamy), vysoký podíl zornění a hustá síť komunikací a nadzemních vedení, rekreační potenciál krajiny je velmi malý. Naproti tomu pro svahy údolí v přírodním parku Džbán na západ a severozápad od Kladna  je typické členitějším svažitým reliéfem s poměrně vysokou hustotou zalesnění a z části zachovalými původními dubohabrovými lesy, hustější sítí vodních toků, omezeným zemědělským využitím. Údolí Knovízského i Libušínského potoka bylo z většiny urbanizováno a zastavěno většinou menšími sídly (Libušín, Svinařov, Třebichovice). Toto geografické a morfologické vymezení, a intenzivní zemědělské i průmyslové využití krajiny mělo zásadní vliv na vývoj tohoto území v širším okolí Kladna a Libušína. Do území mezi Kladnem a Libušínem se koncentroval v rozvoj zástavby pro bydlení – zejména v zástavbě Libušína, v území existuje i významný rekreační potenciál daný zalesněnými plochami dubohabrových lesů na svazích plošiny Džbánu i  nezalesněnými jižními svahy údolí, kde vznikaly zahrádkářské a rekreační osady . Zjednodušeně jej lze charakterizovat jako urbanizované a člověkem (především zemědělskou a průmyslovou činností) ovlivněné území, kde se však v poměrně významné míře dochovaly přírodní či přírodě blízké prvky.

Zvláštní postavení ve vývoji území má těžební činnost, zejména bývalé doly Jan, Max, Mayrau a Schoeller, které byly provozovány v širším okolí Libušína. Těžba černého uhlí byla spojena se vznikem rozsáhlých hlušinových odvalů, které jsou v krajině dodnes patrné a tvoří výrazné morfologické útvary. Starší odvaly jsou z většiny spontánně zalesněné a v současnosti představují významné lokality z hlediska biologické rozmanitosti krajiny. Průzkumy, prováděné na odvalech v posledních letech zjistily často unikátní biotopy a poměrně velkou a regionálně významnou druhovou rozmanitost flóry i fauny.  Naopak novější odvaly, zejména odval V Němcích, představoval pro okolí ekologickou zátěž, spojenou zejména s prohoříváním uhelné hmoty a znečištěním ovzduší. V posledních letech byl tento odval sanován a rekultivován. Dalším aspektem důlní činnosti byly vlivy poddolování , zejména vznik rozsáhlé poklesové kotliny a vlivy tektonických poruch. Tyto vlivy byly příčinou deformací terénu v Libušíně, vyžádaly si demolice řady objektů v centru obce a zastavily na řadu let staveb í činnost i rozvoj Libušína.

Vlastní zástavba Libušína si zachovala vesnický resp. maloměstský charakter, neboť prostor pro rozšíření je zde velmi omezený, nová výstavba rodinných domů se soustředila především do svahy údolí na jihu a jihovýchodě. Město se rozvíjelo nárazově s rozmachem těžby uhlí a poté jeho vývoj stagnoval. V obci nejsou významné průmyslové provozy ani logistické či skladové areály a stávající areál firmy patří k největším v obci. Vlastní prostor výstavby je situován na okraji obce. Z těchto důvodů si okolí města zachovalo i poměrně významný potenciál pro rekreaci a relaxaci obyvatel.

Posuzovaná lokalita se nachází v území, kde se stýkají přírodní, poměrně málo narušené lesní plochy s vysokou ekologickou stabilitou, s urbanizovaným územím okraje města Libušína, ekologicky převážně málo stabilního až nestabilního. Uvedené lesní plochy přestavují významný prvek ekologické stability území, a plní i rekreační funkce.

Zástavba v zájmovém území má velmi různorodý charakter. V bezprostředním okolí se nacházejí plochy využívané pro rekreaci (chatové osady na svahu a v údolní nivě, sportoviště), na  které navazují na plochy obytné a smíšeně obytné. Zástavba Libušína má z části i městský charakter – v centru obce převažují bytové domy seskupené do pravoúhlého systému ulic, rodinné samostatně stojící domy vznikaly v poslední době na okrajích obce. V celku se jedná většinou o nízkopodlažní řadovou zástavbu bez plošně rozsáhlejších areálů s výškově či hmotově dominantními objekty.

Území zejména bylo výrazně postiženo důlní činností při exploataci zásob černého uhlí od konce devatenáctého do konce dvacátého století (doly Schoeller, Max, Jan), její vlivy jsou již z části zahlazené, jsou však v území patrné (staré odvaly, následky vzniku poklesové kotliny apod.).

Priority budoucího využívání území lze stručně shrnout následovně:

- Bezpodmínečná nutnost zachování přírodních cenných prvků na jihozápadě a západě území s prioritou zachování a rozvoje funkcí přírodního parku Džbán a v údolí Knovízského potoka s navazujícími lesními porosty

- Rozvoj rekreačního potenciálu území přírodního parku (turistika, cykloturistika, naučné stezky, sportoviště), uvážlivé využíváni pro individuální rekreaci (chatové osady)

- Diferenciace ploch dříve využívaných prioritně pro zemědělskou velkovýrobu a extenzivní zemědělské hospodaření, rozvoj ploch pro bydlení

- Rozvoj lehkého průmyslu a terciární sféry s vazbou na intenzivní zemědělské hospodaření a zpracování zemědělských surovin s cílem udržení struktury zaměstnanosti a sociální struktury obyvatelstva a omezení migrace a dojíždky za prací  do velkých sídel, rozvoj ploch pro bydlení a zlepšení dopravní obslužnosti

- Zahlazení následků konverze těžkého a těžebního průmyslu  citlivým rozvojem průmyslových a průmyslem zasažených ploch, rekultivace a citlivá revitalizace dotčených území (haldy a území postižená důlní činností, průmyslové areály postižené konverzí) s orientací na moderní technologicky vyspělé provozy z minimálními výstupy do prostředí, rozvoj nerušivé výroby a podniků obslužné sféry v místě z cílem rozvoje a zvýšené pracovních příležitostí v místě s omezením dojížďky za prací do Kladna a Prahy

b) relativní zastoupení, kvalita a schopnost regenerace přírodních zdrojů

Ve vlastním zájmovém území výstavby se takové prvky a zdroje nenacházejí, poněvadž stavba je prakticky celým svým rozsahem navrhována na pozemcích dříve zemědělsky využívaných v bezprostřední návaznosti na stávající skladový areál. Areál se nachází mimo souvislou obytnou zástavbu města Libušína, která se nachází na východě území ve vzdálenosti zhruba 100 m (nová zástavba rodinných domů, starší řadová zástavba podél ulice Přemyslova).

Z výše popsaného  charakteru území vyplývá, že lokalita záměru a její blízké okolí má sice nedostatek přírodních nebo přírodě blízkých lokalit, přesto se zde takové lokality vyskytují v poměrně významném měřítku. Nevyskytují se zde sice žádná chráněná území (z hlediska ochrany přírody, ochrany vod nebo ochrany nerostného bohatství) ani evidovaná ložiska přírodních zdrojů – nerostných surovin, popř. jiných (např. zdroje minerálních vod). Území je součástí chráněného ložiskového území ložiska černého uhlí, těžba však byla ukončena a perspektiva obnovení exploatace je mizivá.

Za významnější faktor je možno považovat poměrně vysoký podíl zalesnění na západě a jihozápadě území. Funkce těchto souvislých lesních porostů pro ekologickou stabilitu území je nezastupitelná, což je zvýrazněno i vyhlášením přírodního parku „Džbán“, jehož hranice probíhá podél okraje lesních porostů.  V užším zájmovém území jsou většinově zastoupeny většinou ladem ležící zemědělské plochy, dále plochy dotčené důlní činností (areál dolu Jan a Shoeller), plochy chatových osad a zastavěné území Libušína. Celé území bylo ovlivněno silnými antropogenními vlivy, jeho přírodní kvalita a ekologická stabilita je poměrně nízká.

Ohrožení nivních ekosystémů nebo stanovišť povrchových vod je možno považovat za velmi málo pravděpodobné. Následky případné havárie jsou poměrně snadno likvidovatelné jednoduchými technickými a organizačními opatřeními (viz v příslušné části oznámení). Odpadní vody z areálu budou odvedeny přes stávající kanalizační síť a areálovou  čistírnu odpadních vod do Knovízského potoka a nárůst produkce odpadních vod je poměrně malý. Zásoby podzemní vody lze označit za málo významné z kvalitativního hlediska a navíc byly ovlivněny průmyslovou činností (důlní provozy) a skládkováním odpadů (halda dolu Max). Z tohoto důvodu nejsou v oblasti významnější vodní zdroje.

Významnější akumulace povrchových vod se v území nenacházejí, nejbližší vodní plochy jsou bývalý kalový rybník pod haldou Max a vodní nádrž Záplavy (Turyňský Rybník) na řece Loděnici. Oblast na jihu a jihozápadě v hluboce zaříznutých údolích představuje pramennou oblast  Knovízského potoka. Nejvýznamnější vodotečí je z tohoto pohledu tok Knovízského potoka, který je recipientem odpadních vod z celé aglomerace, Libušína a dále obcí podél toku, což se v minulosti výrazně podepsalo na kvalitě vody. Do Knovízského potoka byly vypouštěny i důlní vody čerpané z dolů Schoeller a Mayrau. Vypouštění důlních vod do vodotečí výrazně zvyšovalo jejich průtok a v oblasti umožňovalo i provoz některých rekreačních zařízení (přírodní koupaliště ve Vinařících a Libušíně). Se zastavením těžby uhlí a likvidací důlních provozů se zastavil i provoz těchto zařízení.

V  posuzovaném území se nacházejí ložiska surovin, výstavbou tak nejsou dotčeny zájmy chráněné zákonem č. 44/1988 Sb. v platném znění. (horní zákon). V minulosti v širším zájmovém území probíhala těžba černého uhlí v dobývacím prostoru Libušín , která je v současné době ukončena a bez perspektivy obnovení. Zájmové území je však poddolováno a vlivy důlní činností se projevily v minulosti vznikem poměrně rozsáhlé poklesové kotliny. V prostoru na severu na svahu údolí byly v roce 1995 v chatové osadě zaznamenány svahové deformace a sesuvy.

Jako nejvýznamnější přírodní zdroje tak lze v širším zájmovém území jednoznačně označit lesní porosty na území přírodního parku Džbán jakožto významný prvek ekologické stability území s významným rekreačním potenciálem. Pozornost je nutné věnovat i ochraně pramenné oblasti a nivy Knovízského potoka. Posuzovaná lokalita se nachází v území, kde se stýkají přírodní, poměrně málo narušené lesní plochy s vysokou ekologickou stabilitou, s urbanizovaným územím, ekologicky převážně málo stabilním až nestabilním. Uvedené lesní plochy přestavují významný prvek ekologické stability území, a plní i rekreační funkce. Zemědělská činnost se v zájmovém území ve významnější míře prakticky nevyskytuje, vyjma maloplošného pěstování ovoce, obilovin a pícnin, zahrádek a sadů v okolí Libušína.

c) schopnost přírodního prostředí snášet zátěž se zvláštní pozorností na:

Územní systém ekologické stability

Biogeografické vymezení. Do zájmového území zasahuje jediný bioregion Řipský (1.2), který vytyčují relativně jednotné prostorové rámce složení přírodní bioty dané geografickou polohou uvnitř biogeografické podprovincie. Řipský bioregion se nachází na opukové tabuli s pauperizovanou teplomilnou biotou buko-dubového vegetačního stupně. V současnosti v bioregionu dominuje orná půda, lesy jsou poměrně málo zastoupeny.

Ekologická stabilita území. Podle používané definice je ekologická stabilita (ES) schopnost ekologického systému přetrvávat i za působení rušivého vlivu a reprodukovat své podstatné charakteristiky v podmínkách narušování zvenčí. O kvalitě prostředí a ekologické stabilitě krajiny vypovídá koeficient ekologické stability (KES), který je vyjádřen poměrem mezi přírodními a přírodě blízkými prvky a člověkem přeměněnými, resp. vytvořenými prvky, tedy mezi plochami relativně ekologicky stabilními a plochami ekologicky méně stabilními či nestabilními. Koeficienty ekologické stability dosahující hodnot do 0,94 charakterizují základní krajinný typ (A) – krajinu plně antropogenizovanou (člověkem zcela změněnou), tvořenou převážně ekolabilními plochami (zastavěné plochy a nádvoří; agrocenózy, atd.). Hodnoty KES v rozmezí 0,95 – 6,20 jsou typické pro základní krajinný typ (B) – krajinu harmonickou s relativně vyváženým zastoupením ekostabilních a ekolabilních (člověkem přeměněných) ploch. Základní krajinný typ (C) – krajinu relativně přírodní s výraznou převahou přírodních a přírodě blízkých ploch (lesní pozemky, trvalé travní porosty, vodní plochy, atd.) určují hodnoty KES nad 6,20.

Hodnota KES bývalého okresu Kladno, a samozřejmě i okolí zájmového území Libušína se pohybuje kolem 0,29. Jedná se o krajinný typ A, tzn. Že krajina je zde plně antropogenizovaná se sníženou krajinářskou hodnotou. Zájmy ochrany krajiny jsou omezené a zájmy ochrany přírody rozptýlené. Ekologicky stabilnější plochy tvoří pouze 22,28 % z celkové rozlohy okresu . Převládá velkoplošná struktura zemědělské krajiny. Významný je podíl zastavěných ploch a nádvoří a ostatních ploch činící 11,59 % z celkové výměry okresu.

Prvky lokálního, regionálního a nadregionálního ÚSES.  Územní systém ekologické stability je popsán a znázorněn v následující subkapitole – Charakteristika složek životního prostředí.

Významné krajinné prvky (VKP). Významný krajinný prvek jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny utváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability. Významnými krajinnými prvky jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. Dále jsou jimi jiné části krajiny, které zaregistruje (viz zákon 114/1992 Sb. v platném znění) orgán ochrany přírody jako významný krajinný prvek, zejména mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy. Mohou jimi být i cenné plochy porostů sídelních útvarů včetně historických zahrad a parků.

Za významný krajinný prvek je třeba v tomto smyslu považovat tok a nivu Knovízského potoka. Dalším VKP jsou rozsáhlé lesní porosty na jihu, západě a severu území. Z hlediska druhové diverzity fauny a flóry mají v území význam i spontánně zalesněné staré hlušinové odvaly, které byly ponechány dlouhodobě přirození sukcesi a kde byla v posledních letech průzkumem identifikována vzácní rostlinná společenstva. V zájmovém území se jedná o starý odval dolu Schoeller a odval dolu Jan.

Krajinný ráz.  Krajinný ráz a způsob jeho ochrany je definován zákonem 114/1992 Sb. S přihlédnutím k typologizaci krajiny lze krajinný ráz zájmového území i širšího okolí zcela jednoznačně přiřadit k typu A (krajina silně pozměněná civilizačními zásahy, plně antropogenizovaná, dominantní až výlučný výskyt sídelních až industriálních nebo agroindustriálních prvků, v rámci ČR zaujímá 30 % území).

Zájmové území náleží k jedinému krajinnému celku (oblast krajinného rázu), v rámci kterého lze s ohledem na základní krajinotvorné činitele (reliéf, voda, vegetace a využívání člověkem) a pohledové vazby vymezit dva krajinné prostory (místa krajinného rázu), na jejichž rozhraní zájmové území leží. K západu, a jihozápadu se táhne zvlněná krajina plošiny Džbánu s poměrně hustě pokrytá lesními porosty, které se táhnou až k údolí Loděnice. Na jihu a jihozápadě jsou rovněž zastoupeny lesní porosty, charakter reliéfu je však členitější – uplatňují se strmá erozivní údolí ve strmých svazích Džbánu, vytvořená na horním toku Knovízského potoka. Naopak na východě dominují silně urbanizovaná a zastavěná území města Libušína s nesourodou zástavbou, kdy se uplatňuje jak nízkopodlažní zástavba vesnického typu tak středněpodlažní řadová zástavba bytových domů z 20. -50. let minulého století.

Původní krajinný ráz z vysokým zastoupením lesních porostů byl z větší části zcela pozměněn v důsledku zemědělské činnosti a později průmyslové expanze a těžby uhlí. Původní porosty byly z valné části vykáceny, území zemědělsky využíváno a později zastavěno. Přesto se v západním a jižním  okolí zachovaly rozsáhlé lesní porosty, které jsou významným prvkem ekologické stability území. Přesto že se jedná o porosty s různou kvalitou, často na některých místech negativně ovlivněné činností člověka, je jejich funkce v systému ekologické stability nezastupitelná. Zbývající okolí tvoří plochy většinou ekologicky nestabilní, jejichž zapojení do systému ekologické stability většinou nepřichází v úvahu. Jedná se o bývalé zemědělské plochy, dnes již sporadicky využívané pro zemědělskou výrobu, a zvětší části spontánně ozeleněné a silně ruderalizované, zčásti dotčené novou výstavbou. V předmětné části údolí Knovízského potoka se uplatňují i plochy pro individuální rekreaci – chatové osady v nivě a na svahu údolí Knovízského potoka.

V hodnoceném území se tedy stýkají plochy relativně málo narušené, ekologicky stabilní, s plochami nestabilními, silně ovlivněnými činností člověka a s dominantními antropogenními vlivy, které v současnosti přetrvávají. Vzhledem k předpokládanému využití území bude vliv člověka dominantní.

Vodní fenomén je zastoupen slabě. V jižním okolí se v zářezech údolí nachází pramenné oblasti Knovízského a Libušínského potoka – drobné vodoteče v lesních porostech.

Zájmové území se nachází v typické kulturní středočeské krajině, dlouhodobě ovlivněné intenzivní antropogenní činností. Nepovažujeme-li za historické dominanty artefakty bývalé důlní činnosti, nelze v okolní krajině nalézt žádnou historickou či kulturní dominantu a s územím nejsou spojeny ani žádné tradice či jiné kulturní hodnoty nehmotné povahy. Zástavbu okolních sídel nelze rozhodně považovat za rázovitou či architektonicky výjimečnou. V krajině prakticky chybí drobná historicky hodnotná kulturní architektura. Krajina okolí zájmového území rozhodně nepůsobí nijak malebně či jedinečně, na druhou stranu ale také nijak negativně či depresivně. Jedná se v mnoha ohledech o území vykazující typické rysy krajiny severního a severozápadní předpolí Pražské aglomerace, kde funkční i vzhledová harmonie krajiny byly v minulosti dlouhodobě významně ovlivněny hustým osídlením, intenzivní zemědělskou činností a v tomto konkrétním případě i průmyslovými aktivitami, zejména těžbou uhlí. Tomu odpovídá i stav sídel. Přírodní i estetická hodnota krajinného rázu širší oblasti je z výše uvedených důvodů snížená, ne však vysloveně nízká. V oblasti Libušína deformace terénu v minulosti v důsledku poddolování dlouhodobě paralyzovaly stavební rozvoj obce. To se negativně podepsalo na rozvoji infrastruktura a poměrně významné vynucené demolice se podepsaly na tvářnosti centra obce, na druhou stranu však omezily jinde obvyklou výstavbu sídlišť panelového typu a původní ráz obce zůstal z velké části zachován

Zvláště chráněná území, území přírodních parků a významné krajinné prvky

V zájmovém území záměru se nenacházejí žádná zvláště chráněná území přírody ve smyslu dikce § 14 zák. č. 114/1992 Sb. (určení viz kapitola B. I.1.) Záměr je navržen do prostoru, ve kterém se přírodní území s parametry na zvláštní ochranu nedochovaly.

Zvláště chráněná území přírody.. V širším okolí lze vzpomenout přírodní park „Povodí Kačáku“, jehož hranice se nachází cca 1,5 km jihozápadně. Součásti tohoto přírodního parku je celá řada chráněných objektů (přírodní rezervace Záplavy, přírodní památka Kalspot aj.), které však stavbou nemohou být nijak ovlivněny, proto nebudou podrobněji popisovány. Zhruba 1,5 km na jih od zájmové lokality se nachází přírodní rezervace „Pašijová dráha“, což je geologicky a botanicky významná lokalita s výskytem řady chráněných druhů rostlin. Ani tato lokalita nebude záměrem nijak dotčena, není proto detailně popisována.

V sousedství lokality se nacházejí ekologicky cenné plochy lesních porostů, které jsou součástí polesí Mrákavy a přírodního parku Džbán, jehož území se rozkládá na jihu a západě území. Jedná se o rozsáhlé lesní porosty, jejichž ekologické a rekreační funkce v území jsou nezastupitelné. Stavba i příjezdová komunikace nebude probíhat v bezprostředním sousedství těchto porostů (tj. v 50m ochranném pásmu lesa).

.

Přírodní parky. Lokalita je při svém jižním a západním okraji  v blízkosti hranice  území přírodního parku „Džbán“.

Systém  Natura 2000. V zájmovém území se nenachází žádná lokalita (SPA či SCI) navržená k zařazení do soustavy evropsky významných stanovišť - NATURA 2000.  V širším okolí zájmového území leží tři navržené lokality SPA, jejich pozice je však zcela mimo dosah vlivů vzhledem ke vzdálenosti kolem 15 km. Jedná se o lokality mokřad Kalspot na katastru Kamenných Žehrovic, lokality Kyšice- Kobyla a zámecký park Smečno.

Památné stromy. Památné nebo chráněné stromy se na lokalitě ani v území dotčeném stavbou nevyskytují. Dalším památným stromem je dub letní v katastrálním území Vinařice v lokalitě Na Beraníku. Dub roste při lesní cestě z Rozdělova do Vinaříc- Tuháně ve vzdálenosti cca 3,5 km od zájmového území.

Území historického, kulturního nebo archeologického významu

V bezprostředním okolí posuzované výstavby se nenachází žádné významné architektonické  ani  historické památky či archeologická naleziště, které by mohly být výstavbou či provozem areálu a jeho vlivy negativně dotčeny . Areál se nachází již mimo historické jádro Libušína mimo osídlená území. Širší okolí a samotné údolí Knovízského potoka je však na archeologické nálezy poměrně bohaté a okolí Libušína (Sv. Jiří) lze označit z historického hlediska za významné.

Území archeologického a historického významu. Zájmové území patří do oblasti metropolitního regionu Prahy, která je osídlena již od období neolitu. Archeologické nálezy jsou soustředěny zejména do okolí údolí drobných vodních toků (Knovízský, Týnecký potok). Jedná se převážně o artefakty tzv. knovízské kultury (keramika). Bezprostředně v území je však pravděpodobnost archeologických nálezů malá.

V širším okolí leží významná archeologická lokalita Libušín, Sv. Jiří – slovanské hradiště z 9.-10.stol. Lokalita je spojována s pověstí o kněžně Libuši. Na území Libušína a zejména na libušínské ostrožně probíhaly archeologické výzkumy v několika etapách. V 6. - 7. století byla na libušínské ostrožně osada, která vzhledem ke své poloze a nálezu solárního symbolu (kotouč s vypíchaným solárním symbolem, zhotovený ze stejného hliněného materiálu jako keramika pražského typu), mohla mít i určitý kultovní význam, spojovaný v tradici s místním jménem v pověst o Libuši, zaznamenanou u kronikáře Kosmy. Na konci 9. století zde bylo vybudováno hradiště, které převzalo starý místní název a plnilo funkci strategicky důležitého opěrného bodu na pomezí bývalého českého a luckého kmenového území. Rozsah hradiště 12,3 ha zařazuje Libušín mezi největší ostrožná hradiště v Čechách (pro srovnání: Pražský hrad měl rozlohu 5 ha). Po skončení mezikmenových bojů ztratilo zřejmě libušínské hradiště svůj vojensko strategický význam. Další využití opevněné polohy Libušína lze promítnout do doby polské okupace Čech Boleslavem Chrabrým na samém počátku 11. století. Zánikem hradiště však život na libušínské ostrožně a zejména v údolí pod ní nekončí. Žijí zde rolníci, vinaři a řemeslníci různých profesí. Od roku 1052 je mnoho písemných zpráv o změnách vlastníků. V darovací listině krále Přemysla Otakara II. z roku 1277 byla dvojí ves Libušín převedena na klášter benediktinský sv. Jana Křtitele na Ostrově a Skalách. Zmínka o dvojí vsi znamenala zřejmě jednak vesnici v podhradí a jednak malou osadu ve vnitřním areálu hradiště kolem kostela sv. Jiří, který v této době patrně také vznikl, i když první zmínky o něm jsou až ze 14. století. Od 14. století byla ves v údolí nazývána Libušín a ves na návrší Hradiště. Podle historických pramenů stavěli benediktini v té době kostel sv. Gotharda ve Slaném a presbytář kostela sv. Jiří na libušínském hradišti. V roce 1514 koupili Libušín Martinicové ze Smečna a jejich panství trvalo až do 20. století.

Kulturní památky. 	Objekty památkově chráněné, architektonicky nebo historicky cenné se bezprostředně v zájmovém území nevyskytují. Nevyskytují se ani v takové vzdálenosti, aby mohly být stavbou ovlivněny. Z nejbližších objektů tohoto charakteru vybíráme:

Libušín, Sv. Jiří - slovanské hradiště z 9.-10.stol., na opukových zdech nalezeny rytiny. Kostel na hradišti, původně raně gotický, upraven barokně a v.r. 1883 bezzslohově. Objekt vzdálen cca 1,5 km jižně

V centru obce se nachází novogotický kostel sv. Prokopa z roku 1908, před kostelem je socha Sv. Prokopa z roku 1730.

Území hustě zalidněná. Po zániku středověkého hradiště se rozvoj území v podstatě zastavil. V polovině 19. století bylo v Libušíně pouze 17 selských usedlostí a 6 samot. Podle sčítání v roce 1869 zde žilo 501 obyvatel. Nový impuls k rozvoji dostal Libušín s počátkem těžby uhlí na Kladensku koncem 19. století. Do roku 1910 počet obyvatel prudce vzrostl na 4682. Dnem 28. 12. 1919 byl Libušín povýšen na město. Při reformě územní správy v roce 1961 se stal opět jen obcí. Ke dni 1. 1. 2001 klesl počet obyvatel na 2426. V současné době stoupá význam Libušína jakožto lokality pro příměstské bydlení. Zastavením těžby uhlí a dozníváním vlivů poddolování se stává Libušín vhodnou lokalitou pro rozvoj bydlení. Nové lokality pro výstavbu rodinných domků vznikají v okrajových částech obce, a to zejména na východě a jihu. Individuální bydlení se rozvíjí rovněž východně od posuzovaného areálu podél místní komunikace. Charakter zástavby i osídlení města vychází z geografických podmínek – osídlení je koncentrováno podél osy údolí Knovízského potoka s ventrálním náměstím a pravoúhlým uspořádáním ulic a navazujícími okrajovými částmi podél páteřních průjezdných komunikací.

Základní statistické údaje:

| ZUJ: 532576 ID obce: 8358 Statut: Město Počet částí:1 Katastrální výměra: 948 ha Počet obyvatel: 2640 Z toho v produkt. věku:1386 Průměrný věk: 39,7 | Pošta: Ano Škola: Ano Zdravotnické zařízení: Ano Policie: Ne Kanalizace (ČOV): Ano Vodovod: Ano Plynofikace:Ano |
| --- | --- |

Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení. V území se nevyskytují staré ekologické zátěže (kontaminovaná území apod.) ani nadměrně zatěžovaná území. Za nejbližší území tohoto typu lze označit haldy bývalých uhelných dolů Max (stará skládka TKO) a odval dolu Schoeller (hořící část odvalu „V Němcích“). Obě lokality jsou ve stadiu rekultivace a jejich negativní vliv na okolí je postupně minimalizován..

Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území, které budou pravděpodobně významně ovlivněny

Ovzduší a klima

Klimatické charakteristiky.	Podle schématu klimatických oblastí leží Libušín v okrsku B 2 -  mírně teplý, mírně suchý, převážně s mírnou zimou.Tento okrsek lze charakterizovat následovně:

suma teplot nad 10o C - 2 600 - 2 800, průměrná roční teplota 8 - 9o C, průměrný roční úhrn srážek 500 - 600 mm, pravděpodobnost suchých vegetačních období 20 - 30, vláhová jistota 2 - 4. Průměrná doba slunečního svitu činí cca 1600 hodin a postupně klesá o cca 10 hodin ročně. Roční srážkový průměr činí 533 mm se zvýrazněním srážek v měsících květen až srpen. Srážkově nevýrazné období je prosinec až únor s minimem srážek v lednu.

Zájmové území je klimaticky poměrně stabilní. Oblast je charakteristická teplým a suchým létem a mírnou zimou. Přesto, že vliv srážkového stínu Krušných hor a Českého středohoří, který dominuje na SZ oblasti, je již poměrně slabý, lze oblast označit za suchou až mírně suchou. Roční průměrný úhrn srážek se  v posledních letech pohybuje v rozmezí 500 - 550 mm, z toho ve vegetačním období 350 - 400, v zimním 150 - 200. Počet souvislých mrazových dnů v roce se pohybuje kolem 85, střední počet dní se souvislou sněhovou pokrývkou je 48. Průměrná roční teplota se pohybuje kolem 8,5 oC, v  lednu (-2) - (-3), v červenci 18 - 19 (nejteplejší měsíc).

Oblast je celkově poměrně dobře ventilovaná, lokálně se vyskytuje území se zhoršenými rozptylovými podmínkami – zaříznutá údolí drobných vodních toků. Převládající větry vanou z jihozápadu (odborný odhad větrné růžice je následující tabulce a obrázku) jejich průměrná rychlost je 4 - 5 m/s. Vertikální teplotní gradient je převážně normální až izotermní.  Převládá proudění ve vyšších vrstvách atmosféry, inverzní stavy se vyskytují řídce a mají krátkodobý charakter. Déletrvající inverzní stavy se vyskytují poměrně řídce, a soustřeďují se na zimní měsíce.  Na následujícím obrázku je prezentován odhad větrné růžice pro 5 tříd stability a 3 rychlosti větru zpracovaný ČHMÚ.

Obrázek 7 : Grafická a tabulková  prezentace větrné růžice

Tabulka hodnot větrné růžice

[m/s]	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	CALM	Součet

I.tř. v=1.7 	0,43	0,79	0,71	0,45	0,45	0,22	0,24	0,24	6,83	10,36

II.tř. v=1.7 	1,07	1,54	1,71	1,11	1,52	0,77	0,74	1,01	4,63	14,1

II.tř. v=5 	0,06	0,05	0,1	0,05	0,14	0,15	0,07	0,1	0	0,72

III.tř. v=1.7 	0,85	1,3	1,44	1,12	1,55	0,95	1,09	1,16	1,89	11,35

III.tř. v=5 	2,17	1,03	2,7	1,76	2,62	3,96	2,49	2,43	0	19,16

III.tř. v=11 	0,06	0	0,11	0,01	0,01	0,11	0,04	0,11	0	0,45

IV.tř. v=1.7 	0,33	0,54	0,73	0,47	0,73	0,47	0,45	0,37	1,72	5,81

IV.tř. v=5 	2,3	0,62	1,47	1,03	1,43	5,77	4,39	3,37	0	20,38

IV.tř. v=11 	0,94	0,07	1,01	0,26	0,18	2,26	1,4	2,44	0	8,56

V.tř. v=1.7 	0,31	0,63	0,58	0,38	0,77	0,49	0,43	0,3	0,97	4,86

V.tř. v=5 	0,48	0,42	0,44	0,36	0,59	0,84	0,65	0,47	0	4,25

Sum (Graf)	9	6,99	11	7	9,99	15,99	11,99	12	16,04	100/100

Z obrázku je zřejmý převládající směr větru ze západního kvadrantu (jihozápad a severozápad)

Kvalita ovzduší. Kvalitu ovzduší ovlivňují regionální i lokální zdroje. Regionální zdroje vytvářejí především pozadí škodlivin, patří sem vliv elektráren v severních Čechách, elektrárna Mělník a některé velké průmyslové komplexy (Neratovice, Lovosice, CEVA Beroun). Celá oblast  je řazena na základě dat z roku 2005 Věstníkem MŽP k oblastem vyžadujícím zvláštní ochranu ovzduší. Z lokálních zdrojů je to především vliv kogenerační jednotky ECKG a dalších zdrojů v průmyslové zóně Kladno POLDI.  Lokálně je rovněž nezanedbatelný vliv spalování tuhých paliv v zástavbě Libušína i vliv hořícího odvalu bývalého dolu Schoeller v lokalitě „V Němcích“ na katastru Libušína (v současné době sanována). Po ukončení provozu haldy a její rekultivaci nejsou již její vlivy tak významné. Jako další faktor, lokálně ovlivňující kvalitu ovzduší v oblasti Libušína, lze označit dopravu. Přesto, že obcí neprochází významné tranzitní tahy a obec je obsluhována silnicemi třetích tříd, je vliv dopravy poměrně významný, k čemuž přispívá i zhoršená průjezdnost obcí a komplikovaná dopravní obslužnost daná členitostí terénu. Přesto je kvalita ovzduší srovnatelná s okrajovými částmi města Kladna, např. Rozdělov.  Za průměrné pozaďové hodnoty koncentrací prašného aerosolu v lokalitě lze tudíž považovat průměrné roční koncentrace 35 µg/m3, krátkodobá maxima 50 µg/m3, u oxidu dusičitého 14-20 µg/m3, krátkodobá maxima 30 µg/m3 .

Geomorfologie, geologie a  půda

Z hlediska geomorfologického členění je území součástí provincie Česká vysočina, soustavy V Poberounská soustava,  podsoustavy (oblast) VA Brdská podsoustava, celku VA-2 Pražská plošina, podcelku VA-2B Kladenská tabule a okrsku VA-2B-b Slánská tabule.

Kladenská tabule (VA-2B) se rozkládá na ploše 556 km2 v SZ části Pražské plošiny. Jedná se o členitou pahorkatinu převážně v povodí Vltavy, situovanou převážně na svrchnokřídových sedimentech, proterozoických a staropaleozoických horninách Barrandienu, permokarbonských sedimentech, s lokalitami pliocenních a pleistocenních sedimentů. Erozně denudační reliéf s neogenními zarovnanými povrchy a exhumovanými předkřídovými zarovnanými povrchy je rozčleněn strukturními hřbety a suky s hluboce zařízlými údolími Vltavy a jejích přítoků a epigeneticky založenou údolní sítí. Význačné jsou  akumulační tvary pleistocenních říčních teras a sprašových pokryvů a závějí.

Slánská tabule (VA-2B-b) je SZ částí Kladenské tabule. Jedná se o členitou pahorkatinu v povodí Vltavy, jejíž podloží tvoří cenomanské a spodnoturonské slepence, pískovce, jílovce, spongility, a horniny karbonu – jílovce, prachovce a pískovce. Erozně denudační reliéf s neogenními plošinami je rozčleněn epigeneticky založenou sítí údolí, místy se svědeckými plošinami a strukturními hřbety a suky a sprašovými pokryvy a závějemi.

Území má generelně  poměrně plochý, parovinný reliéf, který je narušen pouze hluboce zaříznutými údolími na severu, které vznikly erozivní činností drobných vodních toků. V závěru takového údolí je situováno i zájmové území. Zájmové území je situováno na západním okraji kladenské tabule, při styku s výrazně členitější pahorkatinou Džbánu. Charakter reliéfu tak představuje přechod od výrazně plochého parovinného charakteru bez přirozených souvislých lesních porostů , typického dále na sever v oblasti Slánska, do členitého reliéfu s převažujícím zalesněním, typického pro oblast Džbánu a Křivoklátska. Situace geomorfologických celků je zřejmá z následujícího obrázku:

Obrázek 8 : Geomorfologické členění

Zájmová lokalita leží v závěru erozního údolí Knovízského potoka, které se zařezává do svahů plošiny Džbánu. Výrazně plochý, minimálně členitý reliéf křídové plošiny proto strmě přechází do zářezů údolí Knovízského a na severu Libušínského potoka. Území má velmi malý generelní sklon k J až JV. Reliéf území je z části  antropogenně modelován a byl ovlivněn zástavbou. Nadmořská výška se pohybuje kolem 330-340 m.n.m. Lokalita má plochý, mírně svažitý reliéf se sklonem k J k toku Knovízského potoka. Reliéf zájmového území je málo vertikálně i horizontálně členitý, jedná se o plochý mírný svah v dolní části údolí.

Z regionálně geologického hlediska lze oblast situovat jihovýchodní okraj svrchního karbonu kladensko - rakovnické pánve. Karbonské horniny jsou  v zájmovém území překryty mladšími uloženinami, zejména sedimenty svrchní křídy a kvartérními sedimenty. Původně souvislý křídový pokryv byl erozní činností  vodních toků denudován a rozčleněn do řady izolovaných reliktů. V denudačních oknech, zejména na dnech údolí, vystupují na povrch sedimenty svrchního karbonu.

Bezprostředně v okolí zájmového území je skalní podklad zastoupen sedimenty svrchní křídy, zejména písčitými slínovci (tzv. opukami) spodního turonu. V podloží turonských slínovců bývají vyvinuty pískovce svrchního cenomanu. Turonské slínovce jsou pevné, lavicovitě odlučné, při povrchu silně rozpukané a rozvětralé v jílovitopísčité eluvium se zbytky rozvětralé horniny. Mocnost křídových sedimentů se směrem ke dnu údolí zmenšuje a v udolní nivě a dolní části svahu jsou již prakticky zcela denudovány.

V podloží křídových sedimentů jsou jílovitopísčité sedimenty svrchního karbonu. Jedná se převážně o pískovce a jílovité pískovce tzv. kladenského souvrství, což je bazální uhlonosné souvrství svrchního karbonu. Petrograficky se jedná o komplex slepenců, pískovců, jílovců a prachovců s vyvinutými uhelnými slojemi a s výrazně cyklickou stavbou.  Mocnost sedimentů karbonu je v této části pánve značná a pohybuje se kolem 400-500 m.

Mladší sedimentární pokryv tvoří sedimenty kvartéru, zejména pleistocenní sprašové hlíny o mocnosti 2 - 4 m, výjimečně větší.. Významné jsou antropogenní sedimenty  - násypy, navážky  a haldy, jejichž mocnost v některých částech území může přesáhnout i 5 m. Významné jsou svahové a soliflukční hlíny, v údolní nivě pak fluviální sedimenty.

Bezprostředně v zájmovém území (tj. v areálu skladu a jeho okolí) je mocnost kvartérních sedimentů poměrně malá, a nepřesahuje 2,5 m. Následuje eluvium slínovců, tj. rozvětralý povrch skalního podloží, které představují písčité jíly se zbytky rozvětralých slínovců, mocné cca 2 m. Skalní podklad tvoří lavicovitě odlučné, navětralé písčité slínovce, místy se vyskytují polohy odolnějších spongilitů. Slínovce jsou poměrně silně rozpukané do systému zhruba na sebe kolmých puklin, které jsou významné z hlediska proudění podzemní vody. V jižních partiích níže po svahu tvoří podloží sedimenty karbonu (jílovce, prachovce a pískovce) překryté svahovými sedimenty s úlomky křídových slínovců. Lokalita leží na kontaktu karbonských sedimentů s nadložními sedimenty svrchní křídy, kontakt je překryt cca 2-3 m mocnou polohou svahových hlín, v údolí potoka i fluviálními sedimenty.

Tektonické poměry jsou poměrně dobře objasněny. V horninách karbonu je vyvinut systém tektonických poruch a příkopových propadlin zhruba SSZ - JJV směru, který byl ověřen při těžbě uhlí. Uvedený sytém byl aktivován při terciérních neotektonických pohybech, takže postihl i křídové sedimenty. V zájmovém území je interpretována poměrně rozsáhlá porucha poklesového charakteru o výšce skoku cca 30 m. Některé z takových tektonických systémů byly aktivovány důlní činnosti, což se projevovalo deformacemi terénu na povrchu (poklesové kotliny, lineární prolomy). Vzhledem k časové odlehlosti těžby uhlí však další deformace již nejsou pravděpodobné.

Z dalších geodynamických jevů se v lokalitě zahrádkářské kolonie „Na Závini“ na severu území projevily svahové deformace a sesuvy (zaznamenané v roce 1995).

Schematicky lze geologický profil lokality znázornit takto

00,0 - 01,5 m		jílovitá úlomkovitá hlína

01,5 - 03,5 m	eluvium písčitých slínovců, písčitý jíl se zbytky slínovců, v jižní části jílovitá hlína s úlomky prachovců a jílovců

03,5 - 10,00 m	rozvětralé písčité slínovce, v jižní části rozvětralé prachovce a jílovce

Geologické poměry v území jsou zřejmé z obrázku

Obrázek 9 : Geologické poměry

- fluviální sedimenty (hlína, písek,štěrk)  - spraše a sprašové hlíny, deluviální hlíny

- kamenitohlinité sedimenty (kvartér)	 - navážka, halda, odval (holocén)

- slínovec (opuka), - křída, turon	 - pískovec, vápnitý jílovec (cenoman)

- svrchní karbon

Půda. 	V areálu skladu není půda zemědělsky využívána, avšak pozemek určený pro výstavbu je veden v kategorii orná půda. V severním sousedství areálu se nachází chtavá osada, kde se praktikuje pěstování ovocných dřevin a zeleniny. Na jihu je údolní niva potoka s rekreačním využitím /chatové osady, sport) :bezprostředně v zájmovém území areálu se nachází plochy,   které byly v minulosti zemědělsky využívané (pěstování obilovin a pícnin), v současné době jsou ruderalizované  a zemědělská produkce byla omezena až zastavena. Z části byly tyto plochy již ze ZPF vyjmuty a byly využity k výstavbě stávající části a reálu a rodinných domů ve východním okolí. Představu o výskytu jednotlivých půdních typů a BPEJ dává obrázek:

Obrázek 10 : Výřez z mapy půdních typů

Vysvětlivky: M34 – hnědozemě na spraších, I89 illimerizovaná půda na opukách, Q89 pararendzina na opukách, N6 nivní půdy, H 64 hnědé půdy na pískovcích

Hodnotíme -li půdu v širším okolí lokality, dojdeme k závěru, že se jedná převážně o poměrně kvalitní půdy, které však byly negativně ovlivněny atmosférickými depozicemi a člověkem. Z půdních typů převládají hnědozemě na hlinitých spraších a hnědozemě na dvojsubstrátu hlinité spraše - opuky. V širším okolí zejména na jihu lze zaznamenat výskyt illimerizovaných půd a hnědozemě okyselené, jejichž půdními substráty jsou převážně opuky. Na substrátu karbonských hornin se vyskytují hnědé půdy. Humusový horizont má malou mocnost. Negativně se projevují i kyselé depozice z ovzduší, které způsobují snižování půdního pH již přirozeně kyselých půd. Tyto půdy se vyskytují zejména na plošinách, kde se neuplatnil vliv vodní eroze. Na svazích údolí  se uplatňují méně kvalitní půdy , převažují pararendzina hnědá na opukách a v údolních nivách pak nivní půdy, zastoupeny jsou i hnědé půdy.

Z hlediska produkčního potenciálu zemědělských půd lze tyto půdy hodnotit stupněm B - vysoký produkční potenciál (převážně u hnědozemí na spraších), v případě oararendziny a hnědých půd se jedná o nízký produkční potenciál F-L. Ve většině případů se jedná o půdy ovlivněné depozicemi škodlivin a atmosférickými depozicemi, které způsobují snižování půdního pH.

Bezprostředně v zájmovém území se vyskytují převážně pararendziny na opukách a hnědé půdy na karbonských sedimentech a nivní půdy, tedy půdní typy s nízkých produkčním potenciálem a názkou předností v ochraně. Jejich bonitace a hodnocení přednosti v ochraně je provedeno v části B.I.

Hydrogeologie a hydrologie

Hydrogeologické poměry v území jsou poměrně složité. V území lze odlišit několik zvodní. Generelně rozlišujeme zvodeň křídovou, vázanou jednak na puklinově propustné písčité slínovce turonu jednak na převážně průlinově propustné pískovce cenomanu. Vzhledem k tomu, že oba křídové kolektory nejsou hydraulicky odděleny, lze předpokládat komunikaci obou zvodní.V karbonských horninách rozlišujeme několik významných kolektorů, navzájem oddělených nepropustnými horninami (izolátory). Celý systém karbonu je z hydrogeologicého hlediska velmi složitý komplex, který není nutno v rámci tohoto oznámení detailně popisovat, neboť nemůže být stavbou nijak ovlivněn. Karbonský kolektor byl v minulosti silně ovlivněn důlní činností a čerpáním důlních vod. Dále lze v území identifikovat kvartérní kolektor, představovaná ponejvíce fluviálními sedimenty údolních niv drobných vodotečí či sporadicky zvodněné deluviální sedimenty na úpatí svahů. Zájmové území se nachází na hranici mezi hydrogeologickými rajóny č. 514 – Kladenská pánev a 625 – Proterozoikum a paleozoikum v povodí přítoků Vltavy. V zájmovém území se vyskytují tyto kolektory podzemních vod:

1) kvartérní – převážně průlinově propustný

2) křídový - převážně puklinově propustný či s kombinovanou propustností

3) karbonský – převážně průlinově-puklinově propustný

Hladinu podzemní vody lze v zájmovém území zastihnout v poměrně velkých hloubkách cca 8-10 m pod povrchem. Jedná se o vodu vázanou na puklinový systém turonských slínovců. Jedná se o kolektor s vysokou variabilitou transmisivity a koeficientem průtočnosti T řádu 2,4.10-5 - 8,3.10-4 m2.s-1. Vydatnost této zvodně je převážně velmi nízká, v řádu 0,1 l/s, vyšší vydatnosti lze očekávat pouze na tektonicky predisponovaných zónách. Zvodeň je dotována převážně atmosférickými srážkami přes sedimentární a zvětralinový plášť. Odvodňována je prameny (vývěry) na svazích erozivních údolí, kde je obnažena báze křídových hornin. V takovém případě dotují mladší kvartérní sedimenty a to jak deluviální svahové sedimenty na úpatí svahů, taj fluviální sedimenty údolních niv. V okolí vodotečí a ve dně údolí lze hladinu podzemní vody zastihnout již v poměrně malých hloubkách do 2 m pod povrchem. V pokryvných útvarech nelze vyloučit, zejména v době jarního tání a intenzívnějších srážek, výskyt lokálních zavěšených zvodní o zanedbatelné vydatnosti. Takové zvodně mají  výrazně sezónní charakter.

Chemismus podzemní vody je kalcium bikarbonát-síranového typu, vody jsou mírně zásadité, nízce až středně mineralizované kolem 500 – 600 mg/l.  Znečištění (kontaminace) podzemních vod nebyla v této lokalitě prokázána. Lze konstatovat a zvýšené obsahy běžného antropogenního anorganického znečištění, zejména dusičnanů.

Kvartérní deluviální sedimenty mají poměrně vysoký obsah jílovitých součástí, jejich propustnost je dosti slabá až slabá. Vyšší propustnost mají svahové sutě, vyvinuté na severovýchodním okraji zájmového území. Jejich plošné rozšíření i celková mocnost jsou však z hydrogeologického hlediska nevýznamné. Významnější jsou fluviální sedimenty údolních niv Knovízského potoka, kde se uplatňuje i břehová infiltrace.

Co se týče směru proudění podzemní vody, větší část zájmového území je na základě znalostí morfologie křídových a starších hornin odvodňována jižním až jihovýchodním směrem do povodí Knovízského potoka.

Obrázek 11 : Výřez z hydrogeologické mapy

Vysvětlivky:  	KPK křídový kolektor turonských slínovců,   Pc - karbonský kolektor

Hydrograficky zájmová oblast náleží povodí Dolní Vltavy, a je situována v horní části (pramenné oblasti) Knovízského (zvaného též Svatojiřský) potoka. Knovízský potok (hydrologické pořadí 1-12-02-041, plocha povodí 13,385 km2) vzniká soutokem několika větví, jejichž pramenná oblast je na jihu území v podloží křídových hornin svahů Džbánu. Významná je i relativní blízkost regionální hydrologické rozvodnice Vltava - Berounka, která leží cca 3 km jižně zájmového území. Tato pozice je pro hydrologické a hydrografické poměry v území určující. Základní hydrografický data jsou v následující tabulce:

Tabulka 18 : Hydrografická data toku Knovízského potoka při ústí 1-12-02-045

| vodoteč | povodí km 2 | Průměrné roční hodnoty |
| --- | --- | --- |
|  |  | srážky (mm) | rozdíl srážek a odtoku (mm) | Odtok (mm) | odtokový součinitel | specifický odtok (l/s.km2) | průtok (m3/s) |
| Konovízský potok | 92,23 | 506 | 440 | 66 | 0,13 | 2,09 | 0,19 |

| průtoky překročené průměrně po dobu m dní v roce |
| --- |
| m | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 355 | 364 |
| Qm m3/s | 0,42 |  | 0,23 |  |  | 0,14 |  |  | 0,09 |  | 0,05 | 0,03 | 0,02 |

| Velké vody dosažené nebo překročené průměrně jednou za n roků |
| --- |
| n | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 |
| Qn m3/s | 2 | 5 | 8 | 11 | 16 | 25 | 34 |

V zájmovém území horního toku potoka je průtok nižší a pohybuje se kolem Q355 = 0,021 m3/s.  Z hlediska ochrany vod je Knovízský potok významným tokem ve smyslu vyhl. 470/2001 Sb.  Staveniště neleží v záplavovém území potoka, kóty n-letých vod uvádí následující tabulka:

Tabulka 18a : Kóty n-letých vod – Knovízský potok

| n | 1 | 5 | 10 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| kóta m n.m. | 324,48 | 324,77 | 324,84 | 325,32 |

Vody ze širšího okolí jsou však do povodí Knovízského potoka odváděny při přívalových srážkách prostřednictvím dešťového odlehčovače sídliště Rozdělov - sever, který je vyústěn v povodí Knovízského potoka v oblasti údolí pod bývalým dolem Max. Prameniště jedné z větví Knovízského potoka je skryto pod haldou bývalého dolu Max. Přesto, že kvalita vody je již na horním toku (prameništi) negativně ovlivněna haldou dolu, přilehlou skládkou TKO a již zmíněným vyústěním dešťového odlehčovače Rozdělov - sever, je poměrně dobrá. Dále po toku byla čistota vod Knovízského potoka negativně ovlivněna nedostatečně čištěnými odpadními vodami z obce Vinařice a nápravného zařízení i z obce Libušín   K akumulaci povrchových vod v území nedochází, většina vod odtéká po povrchu nebo se zasakuje. Odvodňování probíhá převážně po bázi křídových hornin, která je obnažena v závěrech erozních údolí, kde se nacházejí jednotlivé prameny a vývěry. Situace je nejlépe zřejmá z obrázku.

Obrázek 11: Výřez vodohospodářské mapy  1: 50 000

K užívání povrchové vody Knovízského potoka jako zdroje pitné vody podle dostupných informací nedochází ani není toto užívání plánováno. Ve smyslu NV 71/2003 Sb. se u Knovízského potoka nejedná o úseky toků vymezených pro chov ryb.. Uvedená vodoteč nepatří mezi povrchové vody využívané ke koupání osob vymezené vyhláškou č. 159/2003 Sb. pro vyhovující jakost vody, které obvykle používá ke koupání větší počet osob.

Dříve využívané vodní zdroje v prameništích Knovízského potoka na jihu zájmového území jsou dlouhodobě mimo provoz a nejsou zde stanovena ochranná pásma.

Fauna a flóra

Bezprostředně v zájmovém území byl původní vegetační pokryv skryt v rámci výstavby stávajícího areálu a přirozená rostlinná společenstva se zde prakticky nevyskytují. Plocha pro výstavbu nové části byla v minulosti využívána pro zemědělské účely, nyní je plocha porostlá víceméně zapojeným porostem s vysokým zastoupením ruderálních druhů. Vlastní místo stavby rozšíření se nachází na pozemku, který není delší dobu využíván. Ze dřívější doby se nezachovalo na pozemku žádné cenné společenstvo. V současné době je pozemek zarostlý převážně plevelnými bylinami osídlujícími  člověkem dotčené plochy jako první. Mezi těmito rostlinami se již objevují i první dřeviny, které se na pozemek buď šíří samovolně z okolí, nebo byly nekoordinovaně vysázeny - bříza bělokorá (Betula pendula), borovice lesní (Pinus silvestris), jíva, hloh apod., celkem se však o výskyt jen několika málo jedinců.

Z důvodů klimatických podmínek nebyl proveden podrobnější botanický průzkum, pouze orientační pochůzka v polovině prosince 2006.

Na místě byly zjištěny a lze předpokládat (i v rámci archivních průzkumů a údajů) následující druhy rostlin:

Adonis aestivalis -  Hlaváčkovec letní, Geum urbanum - kuklík městský, Trifolium arvense -  jetel rolní, Melilotus officinalis - komonice lékařská,  Fumaria officinalis - zemědým lékařský, Chamaeplium officinale - hulevníkovec lékařský, Sinapis arvensis - hořčice rolní, Thlaspi arvense - penízek rolní, Capsella bursa pastoris - kokoška pastuší tobolka, Urtica dioica - kopřiva dvoudomá, Chenopodium album- merlík bílý, Atriplex sagittata lebeda lesklá,  Rumex crispus - šťovík kadeřavý, Cirsium arvense pcháč oset, Tussilago farfara - podběl lékařský, Solidago virgaurea zlatobýl obecný, Galinsoga parviflora - peťour maloúborný, Artemisia vulgaris - pelyněk černobýl, Matricaria maritima - heřmánkovec přímořský, Taraxacum officinale - pampeliška, Galium aparine - svízel přítula, Festuca rubra - kostřava červená,  Dactylis glomerata - srha laločnatá, Poa pratensis - lipnice luční, Elytrigia repens - pýr plazivý, Plantago major - jitrocel větší.

Bezprostředně v zájmovém území výstavby nebyly zaznamenány žádné zvláště chráněné druhy rostlin. Dle názoru zpracovatele dokumentace proto nebude nutno přijímat specifická opatření k ochraně takových druhů nebo společenstev s jejich výskyty. Nepředpokládají se v rámci zájmového území výstavby ani podmínky pro rozvoj populací některého z uvedených zvláště chráněných druhů podle příloh vyhl. č. 395/1992 Sb. ve vztahu k charakteristickému výskytu a reprodukci.

Podle názoru zpracovatele nebude nutno řešit žádná zvláštní opatření k ochraně rostlin a jejich společenstev. Přesto však doporučujeme zahájení stavební činnosti mimo vegetační období.

Fauna zájmového území. Orientační zhodnocení výskytu fauny (s využitím archivních průzkumů a pozorování) předpokládá poměrně ochuzené stanoviště. Orientačním kvalitativním průzkumem byly zjištěny či lze předpokládat většinou běžné druhy, vázané na otevřenou krajinu, případně na blízkost sídel. Pokud byly zaznamenány zvláště chráněné druhy, jsou v textu zvýrazněny podtržením a § (§§§ - kriticky ohrožený druh , §§ - silně ohrožený druh, § - ohrožený druh ve smyslu Přílohy č. III vyhl. MŽP ČR č. 395/1992 Sb.). Průzkum byl soustředěn na západní okolí areálu (ruderalizované agrocenózy), kde se předpokládá rozšíření zástavby a do okolí (přilehlá část údolní nivy, lemy komunikace a okolí chatové osady.. Přestože bylo území do nedávné doby zemědělsky obhospodařováno, umožnil současný vývoj ruderálních společenstev jeho osídlení území řadou druhů bezobratlých živočichů. Počet druhů obratlovců, opakovaně zjištěných v zájmovém území, je poměrně malý. Větší druhová rozmanitost se objevuje v porostech údolní nivy Knvízského potoka na jihu a dále pak v lesních porostech na svahu údolí. Rozsáhlá zahrádkářská kolonie na severu území pak vytváří předpoklad pro rozvoj druhů vázaných na blízkost osídlených či urbanizovaných ploch a ovocných sadů či zahrad. Naprostá většina zjištěných druhů patří mezi běžné druhy osídlující kulturní krajinu.V podstatě žádný ze zjištěných druhů  není vázán pouze na prostor zájmového území výstavby. Většinou je tento prostor jen součástí okrsků jejich výskytu nebo ho jednotliví živočichové využívají ke sběru potravy.  Podstatně pestřejší jsou druhová společenstva osidlující lesní porosty na svazích údolí a porosty v údolní nivě Knovízského potoka i výsadby dřevin uvnitř přilehlých sídlišť – zejména zástavby Libušína a chatových kolonií Na Závini.. Druhy obratlovců zjištěné a předpokládané v zájmovém území,  na přilehlém okraji porostů nivy a na navazujících částech sídlišť a chatové osady.

Ptáci ( Aves )

| Druh | Poznámka |
| --- | --- |
| Poštolka obecná ( Falco tinunculus ) | využívá území k lovu |
| Holub domácí (Columba livia f. domestica ) | využívá území ke sběru potravy |
| Holub hřivnáč ( Columba palumbus ) | využívá území ke sběru potravy |
| Hrdlička zahradní ( Streptopelia.decaoto ) | využívá území ke sběru potravy |
| Strakapoud velký ( Dendrocopus major ) | okraj lesa |
| Skřivan polní ( Alauda arvensis ) | řídký výskyt, může využívat z.ú. k hnízdění |
| Jiřička obecná ( Delichon urbica ) | hnízdí uvnitř zastavěného území Libušína, mimo z.ú. |
| Konipas bílý ( Motacilla alba ) | pozorován při sběru potravy na okraji Libušína |
| Rehek domácí ( Phoenicurus ochruros ) | hnízdí uvnitř sídlišť |
| Kos černý ( Turdus merula ) | hnízdí uvnitř zastavěného území |
| Drozd zpěvný ( Turdus philomelos ) | hnízdí v lese |
| Pěnice černohlavá ( Sylvia atricapilla ) | hnízdí v přilehlých lesních lemech |
| Pěnice pokřovní ( Sylvia curruca ) | hnízdí uvnitř zastavěného území |
| Budníček menší (Phylloscopus collybita) | hnízdí v pásu přiléhajícím k lesnímu porostu |
| Sýkora koňadra ( Parus major ) | hnízdí uvnitř zastavěného území mimo z.ú. |
| Sýkora modřinka ( Parus caeruleus ) | hnízdí uvnitř zastavěného území mimo z.ú. |
| Brhlík lesní ( Sitta europaea ) | hnízdí uvnitř sídlišť i lesa, mimo z.ú. |
| Vrabec domácí ( Passer domesticus ) | hnízdí uvnitř zastavěného území, využívá z.ú. ke sběru potravy |
| Vrabec polní ( Passer montanus ) | hnízdí uvnitř zastavěného území, využívá z.ú. ke sběru potravy |
| Pěnkava obecná ( Fringilla coelebs ) | hnízdí uvnitř sídlišť i lesa, mimo z.ú. |
| Stehlík obecný ( Carduelis carduelis ) | využívá území ke sběru potravy |
| Konopka obecná ( Carduelis cannabina ) | využívá území ke sběru potravy |
| Strnad obecný ( Emberiza citrinella ) | hnízdí v širším okolí z.ú., pozorován při sběru potravy |

Savci ( Mamalia )

| Zajíc polní ( Lepus europaeus ) | ojedinělý výskyt v z.ú. |
| --- | --- |
| Ježek ( Erinaceus spec. ) | pravidelný výskyt v okolí sídel a zahrádkářské kolonii |
| Hraboš polní ( Microtus arvensis ) | zájmové území |

Druhy hmyzu zjištěné  a předpokládané v zájmovém území :

Bělásek zelný  ( Pieris brassicae ), Bělásek řepový  ( Pieris rapae ), Bělásek řepkový ( Pieris napi ), Žluťásek  - Colias hyale / alfacariensis, Babočka paví oko  ( Inachis io ), Babočka kopřivová ( Aglais urticae ), Babočka bílé C ( Polygonia c-album ), Babočka síťkovaná ( Araschnia levana ), Perleťovec stříbropásek ( Argynnis paphia ), Okáč bojínkový ( Melanargia galathea ), Okáč rosičkový ( Erebia medusa ), Okáč luční ( Maniola jurtina ), Okáč prosíčkový  ( Aphantopus hyperanthus ), Okáč poháňkový ( Coenonympha pamphilus ), Okáč pýrový ( Pararge aegeria ), Modrásek obecný ( Lycaeides idas ), Soumračník -  Thymelicus sp. , Kobylka zelená  ( Tettigonia viridissima ), Saranče  -  Stenobothrus sp., Saranče -  Phsophus sp. , Vosa obecná ( Vespa vulgaris ), Včela medonosná ( Apis mellifera ), Čmelák  - Bombus sp.  – § ( pouze dělnice při sběru potravy ),  Střevlík - Carabus sp. ( nejedná se o žádný z ohrožených druhů ),  Páteříček sněhový  ( Cantharis fusca ), Kovařík kovový  ( Selatosomus aeneus ),  Slunéčko sedmitečné ( Coccinella septempunctata )

Nepředpokládají se v rámci zájmového území výstavby podmínky pro rozvoj populací některého z uvedených zvláště chráněných druhů podle Přílohy III vyhl. č. 395/1992 Sb. ve vztahu k charakteristickému výskytu a reprodukci. Podle názoru zpracovatelů oznámení nebude nutno řešit žádná zvláštní opatření k ochraně živočichů a jejich společenstev. Přesto však doporučujeme zahájení stavební činnosti mimo vegetační a hnízdní období.

Územní systém ekologické stability  a krajinný ráz

Regionální a nadregionální  ÚSES. Na západě území lze vymezit osu nadregionálního biokoridoru NRBK Pochvalovská stráň – Karlštejn KODA, který zahrnuje lesní porosty přírodního parku Džbán. Prvky regionálního USES v širším zájmovém území jsou vymezeny především na  jihu. Jedná se o regionální biokoridor RBK 1133, který spojuje regionální biocentrum RBC 1675 Pašijová dráha s RBC Vinařická hora. Na jihozápadě se pak jedná o RBK spojující RBC Záplavy (Turyňský rybník) a RBC Kožova hora. Situaci prvků nadregionálního a regionálního ÚSES vůči zájmovému území dokumentuje následující obrázek:

Lokální ÚSES. Prvky kostry územního systému ekologické stability (ÚSES) jsou znázorněny na obrázku. Je patrné, že kostra ekologické stability je vázána především na lesní porosty a zachovalá biocentra na území přírodního parku Džbán. Její dominantní prvky, které tvoří poměrně stabilní a relativně málo narušené plochy zbytku původních porostů (biocentra), jsou propojena převážně funkčními biokoridory. Z obrázku je patrný výše popsaný regionální biokoridor, který probíhá na jihu území a spojuje regionální biocentrum Záplavy s biocentrem Vinařická hora přes biocentrum 302 a lokální biocentra 304 a 305, která tvoří zbytky původních dubohabrových hájů s typickými rostlinnými společenstvy plošin Džbánu. Z RBC 302 Pašijová dráha vybíhá severozápadním směrem lokální biokoridor 694, který napojuje LBC 301 a stáčí se dále na severovýchod a napojuje jako lokální biokoridor 693 biocentrum LBC 300.

Obrázek 12a : Grafické znázornění skladebných prvků regionálního ÚSES

Obrázek 12b : Grafické znázornění skladebných prvků lokálního ÚSES

Tabulka 19 : Skladebné prvky ÚSES v širším okolí zájmového území

| č. | označení dle zdroje | Název/popis |
| --- | --- | --- |
| 1 | LBC 302 | Lesní porost, dubohabrové háje, kyselomilná doubrava, kulturní porosty, VKP |
| 2 | RBC 136 | Lesní kultura, významné liniové společenstvo, kyselomilné doubravy |
| 3 | LBC 304 | Les, kyselomilné doubravy, kulturní porosty |
| 4 | RBC 137 | Bučiny, kulturní lesní porosty, významné liniové společenstvo |
| 5 | LBC 305 | Bučiny, kulturní lesní porosty |
| 6 | LBC 301 | Přírodní památka Smečenská rokle, kyselomilná doubrava a dubohabrové háje |
| 7 | LBC 300 | Bučiny, kulturní lesní porosty |

Zvláště chráněná území. V širším okolí  posuzovaného záměru lze zmínit existenci přírodní rezervace „Pašijová dráha“, „Smečenská rokle“, a Třebechovická olšinka“. Všechny tyto lokality jsou však vůči posuzovanému záměru v takové vzdálenosti a pozici, že nemohou být záměrem jakkoliv ovlivněny. V dosahu vlivů záměru nejsou ani žádné památné či chráněné stromy, chráněná naleziště či jiné maloplošné objekty s významem pro ochranu přírody.

Krajinný ráz.  Krajinný ráz a způsob jeho ochrany je definován zákonem 114/1992 Sb. S přihlédnutím k typologizaci krajiny lze krajinný ráz zájmového území i širšího okolí zcela jednoznačně přiřadit k typu A (krajina silně pozměněná civilizačními zásahy, plně antropogenizovaná, dominantní až výlučný výskyt sídelních až industriálních nebo agroindustriálních prvků, v rámci ČR zaujímá 30 % území).

Zájmové území náleží k jedinému krajinnému celku (oblast krajinného rázu), v rámci kterého lze s ohledem na základní krajinotvorné činitele (reliéf, voda, vegetace a využívání člověkem) a pohledové vazby vymezit dva krajinné prostory (místa krajinného rázu), na jejichž rozhraní zájmové území leží. K západu, a jihozápadu se táhne zvlněná krajina plošiny Džbánu s poměrně hustě pokrytá lesními porosty, které se táhnou až k údolí Loděnice. Na severu a severozápadě jsou rovněž zastoupeny lesní porosty, charakter reliéfu je však členitější – uplatňují se strmá erozivní údolí ve strmých svazích Džbánu, vytvořená na horním toku Knovízského a Libušínského potoka. Zastavěná území jsou koncentrována do menších obcí podél drobných vodních toků (Libušín, Třebichovice, Svinařov).

Původní krajinný ráz z vysokým zastoupením lesních porostů byl z větší části pozměněn v důsledku zemědělské činnosti a později průmyslové expanze – zejména těžby černého uhlí. Původní porosty byly z valné části vykáceny, území zemědělsky využíváno a později zastavěno. Přesto se v zejména jižním a západním  okolí zachovaly rozsáhlé lesní porosty, které jsou významným prvkem ekologické stability území. Přesto že se jedná o porosty s různou kvalitou, často na některých místech negativně ovlivněné činností člověka, je jejich funkce v systému ekologické stability nezastupitelná. Zbývající okolí tvoří plochy většinou ekologicky nestabilní, jejichž zapojení do systému ekologické stability většinou nepřichází v úvahu. Jedná se o bývalé zemědělské plochy, dnes již sporadicky využívané pro zemědělskou výrobu, a zvětší části spontánně ozeleněné a silně ruderalizované, zčásti dotčené novou výstavbou

V hodnoceném území se tedy stýkají plochy relativně málo narušené, ekologicky stabilní (většinou lesní porosty přírodního parku Džbán), s plochami nestabilními, ovlivněnými činností člověka a s dominantními antropogenními vlivy (plochy\ dotčené důlní činností, zastavěná území) , které v současnosti přetrvávají. Vzhledem k předpokládanému využití území bude vliv člověka dominantní. Samostatnou kapitoou jsou pozůstatky důlní činnosti – hlušinové odvaly. Ty byly v řadě případů (stará halda dolu Schoeller, Max, Jan) ponechány přirozené sukcesi a relativně nerušeným vývojem se za časové období několika desítek let staly územím s významným zastoupením i neobvyklých rostlinných a živočišných druhů.

Vodní fenomén je zastoupen slabě. V severním okolí se v zářezech údolí nachází pramenné oblasti Knovízského a Libušínského potoka – drobné vodoteče v lesních porostech a údolních nivách ve dnech údolí. Významnější vodní plochy se v zájmovém území nevyskytují.

Zájmové území se nachází v typické kulturní středočeské krajině, dlouhodobě ovlivněné intenzivní antropogenní činností. Nepovažujeme-li za historické dominanty artefakty bývalé důlní činnosti, nelze v okolní krajině nalézt žádnou historickou či kulturní dominantu a s územím nejsou spojeny ani žádné tradice či jiné kulturní hodnoty nehmotné povahy. Zástavbu okolních sídel nelze rozhodně považovat za rázovitou či architektonicky výjimečnou. V krajině prakticky chybí drobná historicky hodnotná kulturní architektura. Krajina okolí zájmového území rozhodně nepůsobí nijak malebně či jedinečně, na druhou stranu ale také nijak negativně či depresivně. Jedná se v mnoha ohledech o území vykazující typické rysy krajiny severního a severozápadní předpolí Pražské aglomerace, kde funkční i vzhledová harmonie krajiny byly v minulosti dlouhodobě významně ovlivněny hustým osídlením, intenzivní zemědělskou činností a v tomto konkrétním případě i průmyslovými aktivitami. Tomu odpovídá i stav sídel. Přírodní i estetická hodnota krajinného rázu širší oblasti je z výše uvedených důvodů snížená, ne však vysloveně nízká. Krajina v údolí Knovízského potka má i rekreační potenciál, což se projevuje poměrně rozsáhlými chatovými zahrádkářskými kolniemi, územm procházejí cyklotrasy a turistické stezky.

Situování stavby ve vztahu k územně plánovací dokumentaci.

Zájmové území není řešeno územním plánem. Město Libušín nemá schválený územní plán, zpracována je pouze urbanistická studie.

# D. ÚDAJE  O  VLIVECH  ZÁMĚRU NA OBYVATELSTVO  A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

## D.1. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti, složitosti a významnosti ( z hlediska  pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti)

### 1.1. Vlivy na obyvatelstvo

Zdravotní rizika a  sociologické aspekty vlivů

Posuzovaný areál SPEED-PRESS je situován na západním okraji města Libušín v návaznosti na stávající skladový areál. Celý komplex je umístěn na svahu údolí Knovízského potoka a není bezprostředně v kontaktu s obytnou zástavbou. Severní okolí areálu vymezuje silnice III. třídy zaříznutá ve svahu údolí, na jihu zájmové území vymezuje niva Knovízského potoka, která je z části využívána pro rekreační účely (chaty) a sportovní vyžití (fotbalové hřiště, plocha pro táboření). Západní okolí není využíváno a představuje zatravněné plochy na svahu údolí porostlé nízkou vegetací. Na východě areál navazuje na stávajíc část a dále na východ na okraj zástavby Libušína. Tuto zástavbu reprezentují starší rodinné domy podél ulice Přemyslova a dále nová zástavba rodinných domů, která byla vystavěna v poslední době podél místní komunikace, na kterou navazuje příjezdová komunikace do areálu. V takto vymezeném prostoru se nachází zhruba 10 rodinných domů.

Objekty  s rekreačním či sportovním využitím se v širším okolí záměru nachází v nivě Knovízského potoka na jihu a dále v chatové kolonii „Na Závini“ situované na severu a severozápadě na svahu údolí. Rekreační význam lze přisoudit celému prostoru nivy a závěru údolí Knovízského (Svatojiřského) potoka, kde se nachází hřiště, koupaliště a prostor pro táboření a každoročně se zde pořádá setkání skupin historického šermu.

Vlivy posuzovaného záměru se proto přímo nedotknou obytných zón města Libušína  a soustředí se do nejbližšího okolí záměru. Skupiny obyvatelstva, exponované vlivům záměru, tak budou představovat pouze zaměstnanci posuzovaného areálu či osoby které se zde pravidelně zdržují. Určitou možnost ovlivnění lze připustit i v domech podél místní komunikace, která bude využívána pro dopravní obsluhu areálu. Vzhledem k velmi nízké frekvenci vyvolané dopravy (řádově jednotky vozidel za hodinu) lze míru těchto vlivů hodnotit jako zanedbatelnou. Obytné zóny jsou záměrem ovlivněny nepřímo, a to zejména objekty podél ulice Přemyslova a navazující místní komunikace, které slouží pro dopravní obsluhu areálu. Zde lze uvažovat hlavně expozice hlukem a emisemi z dopravy a ovlivnění dopravní obslužnosti obytných zón.

Z hlediska provozu areálu SPEED-PRESS lze tedy teoreticky hodnotit ovlivnění osob znečišťujícími látkami emitovanými do ovzduší z vytápění objektu (stávající administrativní část a expediční hala), emiosemi s odvětrání nové výrobní haly a z obslužné dopravy, emisemi hluku ze stacionárních zdrojů a dopravy, ovlivnění dopravní obslužnosti (intenzita dopravního proudu na ulici Přemyslova a místní komunikaci) a ovlivnění faktorů pohody. V této souvislosti je třeba konstatovat, že v souvislosti s areálem SPEED-PRESS se nepředpokládá instalace ani provoz významných zdrojů znečištění ovzduší. Emise do ovzduší se omezí pouze na zdroje spalování plynných paliv (3 plynové kotle ve stávající části areálu ) jejichž emisní produkce je velmi malá (jedná se o malý zdroj) a v daných rozptylových podmínkách se na imisních charakteristikách (krátkodobé a dlouhodobé koncentrace škodlivin v ovzduší) pozorovatelně neprojeví. Emise z technologie – odvětrání výrobní haly, kde se budou používat tiskařské barvy – bude eliminována rekuperačním a filtračním zařízením, takže lze předpokládat, že emise do ovzduší budou zanedbatelné. To dokládá i měření hygienické služby ve stávajícím provozu ve Zlonicích, kde byly uvnitř jaly naměřeny koncentrace těkavých organických látek v úrovni meze stanovitelnosti.   Rovněž zdroje vnějšího hluku se uvažují pouze s nízkým akustickým výkonem (např. výstupy vzduchotechniky na střechách či fasádě hal). Zdroje s vyšším akustickým výkonem budou umístěny uvnitř hal v akusticky izolovaných prostorech (kompresorová stanice), stejně tak tiskařská technologie bude umístěna uvnitř výrobní haly a přenost hluku pláštěm haly bude malý.. Vlivy spojené s dopravní obslužností jsou málo významné, protože vyvolaná dopravní zátěž je velmi nízká – v případě těžkých nákladních vozidel předpokládáme přitížení max. 2 pohyby TNV za 24 hodin, přitížení osobními vozidly včetně dodávek se bude pohybovat kolem 60 pohybů za 24 hodin. To jsou velmi nízké intenzity dopravy a podíl těžké nákladní dopravy je zcela zanedbatelný. Vlivy spojené s provozem areálu se proto v obytné zástavbě Libušína neprojeví vůbec, nebo zanedbatelným způsobem vzhledem k současnému stavu. Určité ovlivnění však předpokládáme v obytné zástavbě podél místní komunikace, kde lze předpokládat nárůst hlukové zátěže, nikoliv však markantní vůči stávajícímu stavu.

Do potenciálně ovlivněné skupiny osob, u nichž lze prioritně uvažovat dlouhodobou expozici emisí hluku, havarijních situací ap. je možno zařadit pouze zaměstnance areálu (tj. cca 60 osob). Druhou skupinou jsou zaměstnanci v areálu (výhledově zhruba 20-30 osob) kteří přijdou při pracovní činnosti do styku s expozicemi hluku ze strojních a technologických zařízení, malá část z nich potenciálně přijde při pracovní činnosti do styku s látkami škodlivými zdraví nebo u nichž je zvýšená pravděpodobnost že budou vystaveni vlivu těchto látek. Charakter skladové činnosti i skladovaný sortiment však vylučuje styk nebo expozici škodlivými látkami ve větším nebo dlouhodobém rozsahu. Látky dráždivé a zdraví škodlivé (tiskařské barvy, ředidla apod.) jsou používány vy výrobním procesu – potisku reklamních předmětů. Z vyhodnocení v příslušné kapitole vyplývá, že potenciálně rizikovými faktory a látkami jsou barvy na bázi esterů organických kyselin s aditivem ropných látek a ředidla s obsahem těkavých organických látek a dále hlukové expozice v pracovním prostředí (kompresory, VZT zařízení, manipulace se zbožím v expedičních vratech).

Obyvatelstvo potenciálně exponované vlivy areálu lze tak rozdělit zhruba do tří skupin se sestupnou mírou rizika:

- zaměstnanci areálu SPEED PRESS

- osoby dlouhodobě se zde zdržující v okolí areálu (např. v chatové osadě)

- obyvatelé v objektech podél komunikací využívaných pro dopravní obsluhu – zejm. ulice Přemyslova a místní komunikaci

U všech těchto skupin obyvatel lze  hodnotit jejich expozice imisemi ze spalování plynných paliv v areálu (zejm. oxidy dusíku, oxid uhelnatý a uhlovodíky) a z vyvolané dopravy (oxidy dusíku, oxid uhelnatý a těkavé organické sloučeniny – VOC, zejména benzen) a hlukovou zátěž. Počet potenciálně ovlivněných osob je relativně nízký (cca 100 osob). Z těchto vybraných skupin osob jsou nejrizikovější zaměstnanci závodu v dělnických profesích (zhruba 30 osob), kteří přichází denně do styku s prostředím s expozicemi hluku a malá část z nich může přijít do styku s expozicemi škodlivých látek. Používání škodlivých látek je však v závodě poměrně nízké a jedná se prakticky pouze o tiskařské barvy a ředidla v množství cca do 1000 kg/ročně. U omezené skupiny zaměstnanců tedy lze hodnotit i expozici dráždivou či zdraví škodlivou látkou.  Expozice v pracovním prostředí jsou při skladové činnosti a manipulaci velmi nízké a budou účinně eliminovány zejména protihlukové izolace kompresorových stanic a strojního zařízení VZT), exponované osoby budou vybaveny náležitými pracovními pomůckami, jsou poučeny o zásadách bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a procházejí lékařskými prohlídkami. V případě výrobních prostor s tiskařskou technologii bude instalováno účinné odsávání VZT zařízením s rekuperací a filtrační jednotkou.

Tato opatření snižují rizikovost této skupiny osob na přijatelnou míru. U ostatních rizikových skupin je míra ohrožení zdraví řádově nižší. U ostatních skupin obyvatelstva, zejména trvale žijící v obytné zástavbě Libušína, lze působení těchto faktorů vzhledem ke vzájemné pozici, době a míře působení rizikových faktorů  hodnotit jako nulové či nízké. Expozice škodlivin a hluku budou u těchto skupin obyvatel eliminovány již vzájemnou pozicí areálu a zdrojů hluku a obytné zástavby do takové míry, že jejich vliv na zdraví (nemocnost ap.) bude nevyhodnotitelný a tyto vlivy lze označit za zanedbatelné. To se týká i vlivů z vyvolané dopravy, kde se předpokládá nárůst objemu kolem 1-2 % stávajících dopravních intenzit, což lze charakterizovat jako nepozorovatelný nárůst srovnatelný z denní nerovnoměrností dopravy. Záměr nebude spojen s nárůstem podílu těžké nákladové dopravy.

Přesto, že obslužná doprava v období výstavby i provozu bude realizována po místní komunikaci a ulici  Přemyslova procházejících obytnými zónami Libušína, lze vzhledem k poměrně malým intenzitám vyvolané dopravy vyloučit i jinak obvyklé vyvolání pocitů ohrožení a krátkodobé imisní zátěže zejména při stavebních pracích.

Vyvolaná intenzita dopravy se však na stávajícím pozadí významně neprojeví, neboť se pohybuje v řádu prvních jednotek procent stávající zátěže, které se dle sčítání na ulici Přemyslova pohybuje kolem 2500 voz (24 hod.). Takové navýšení je prakticky v rámci nerovnoměrnosti dopravy.

Pronikání škodlivin z provozu areálu SPEED-PRESS do potravinového řetězce člověka lze do značné míry vyloučit. V areálu nejsou skladovány závadné látky a emise do ovzduší ani složení odpadních vod nepředpokládá emise např. těžkých  a toxických kovů, persistentních organických látek apod.). Jako relativně nejrizikovější lze v této souvislosti diskutovat vypouštění odpadních vod. Odpadní vody jsou vypouštěny do veřejné kanalizace a jejím prostřednictvím přes areálovou ČOV do recipientu – Knovízského potoka. Charakter odpadních vod vypouštěných z areálu se nijak nebude vymykat z rámce obvyklého u komunálních splaškových vod, protože průmyslové odpadní vody skladový areál produkovat nebude. Podíl Polachových vod z čištění technologie je velmi malý (jednotky až desítky litrů za den) a při naředění splaškovými vodami budou dodrženy emisní limity. Látkové zatížení lze prioritně hodnotit kyslíkovým režimem (BSK5, CHSK) a obsahem nerozpuštěných látek. Odpadní vody z areálu nebudou obsahovat škodliviny (kovy, ropné látky, chlorované uhlovodíky apod.) ani jiné rizikové látky, které by mohly ovlivnit jakost vod. Rovněž produkce odpadních vod je poměrně malá a průnik škodliviny v uvedeném expozičním scénáři lze uvažovat pouze v teoretické rovině při havarijním úniku ropných látek např. z nádrže automobilu, která by pronikla do kanalizace a přes ČOV do recipientu. Takový scénář je však více než nepravděpodobný a lze jej předpokládat pouze při mimořádném souběhu nepříznivých okolností (havárie by nebyla zpozorována, látka by pronikla jednorázově ve velkém množství a nebyla by naředěna v kanalizaci). Podobný expoziční scénář lze hodnotit i v případě podzemních vod. Srážková voda bude odvedena do vodoteče a v případě manipulačních ploch s rizikem znečištění ropnými látkami bude instalován odlučovač ropných látek.  Průnik škodlivých látek z provozu hodnoceného areálu do potravinového řetězce člověka tak vylučujeme. Velmi malá emisní produkce škodlivin do ovzduší vylučuje vlivy typu depozic do půdy spadem z ovzduší.

V provozu budou  používány látky škodlivé zdraví pouze v malém rozsahu. Manipulace s nimi bude omezena na překládání originálních uzavřených obalů a doplňování technologických kapalin. Přímo manipulovat bude s těmito látkami pouze omezený počet zaměstnanců, odpovědných za údržbu. Z tohoto důvodu vylučujeme možnosti ovlivnění zdraví osob, zejména zaměstnanců provozu. Používaná  ředidla a tiskařské barvy či čisticí prostředky  (hodnoceny jako dráždivá látka pro oči a látka vysušující pokožku, či zdraví škodlivé při požití či nadýchání)  budou aplikovány pouze v malých množstvích v řádu prvních kg za den.. Zaměstnanci budou vybaveni ochrannými pomůckami, eliminujícími expozici.

Způsob a kontrola používání  škodlivých látek vylučuje jejich průnik do potravinového řetězce člověka, neboť tyto látky nezatíží odpadní vody, a neprojeví se ani exhalacemi. V případě ropných látek se jedná o těžší destilační frakce s malým podílem těkavých aromátů  Všechny tyto látky mohou mít škodlivé účinky pouze v přímém kontaktu (požití, potřísnění, inhalace).

Z používanými látkami přijdou do styku pouze zaměstnanci areálu, kteří jsou potenciálně vystavení jejich škodlivému působení. Ovlivnění látkami škodlivými zdraví tak dochází pouze v případě souběhu mimořádných okolností či nedodržení stanovených postupů či porušení zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.. Předpokládá se, že zaměstnanci provozu budou náležitě poučení o účincích používaných látek, zásadách BOZP i zásadách havarijních opatření, proto je možno hodnotit medicínská rizika spojená se skladováním i používáním hodnocených látek jako nevýznamná.

Rovněž rizika vzniku havarijních stavů s potenciálním vlivem na zdraví osob jsou velmi malá  a jejich případné následky jsou bez dlouhodobých účinků s negativním vlivem na zdraví obyvatelstva (vznik silně toxických látek, kontaminace území ap.). Nejvýznamnější z tohoto ohledu je vznik požáru s možností vzniku škodlivých látek. Jsou proto nutná opatření typu požární prevence a technická eliminační opatření (automatické hlásiče vzniku požáru, oddělené skladování hořlavin, rozdělení na požární úseky apod.).

Narušení místních tradic a podobné vlivy neuvažujeme, neboť se jedná o plánovaný rozvoj v návaznosti na stávající areál na okraji obce. Zóna je situována mimo zastavěnou část města Libušína poměrně izolovaně od obytných zón.. Rovněž posuzovaná skladová činnost  je ekologicky nezávadná a bez rizika vzniku závažnějších havárií. Skladovaný sortiment jsou z většiny průmyslové výrobky veřejnosti dostatečně známé a nemohou vyvolávat spekulace o jejich účelu či použití. Rozšiřování skladových kapacit v zóně s zavedenou činností tohoto typu tak zřejmě nevyvolá negativní reakce obyvatelstva, pro které je zdrojem obživy. Z ekologického hlediska je v dané zóně na místě modernizace a snižování ekologické zátěže stávajících výrob, než snaha o jejich utlumení, která by nutně vedla k postupné devastaci území.

Ovlivnění zdraví obyvatelstva hodnoceným záměrem je účinně minimalizováno technickými a organizačními opatřeními. Provozem dojde k nevýznamnému zvýšení emisní zátěže, její vlivy však budou účinně a nedojde k markantnímu zhoršení stávající zátěže , ani v oblasti hluku či v oblasti znečištění ovzduší, ani v jiných oblastech, které by mohly ovlivnit medicínsko - ekologické faktory jako celková nemocnost, výskyt statisticky sledovaných onemocnění apod.

Vzhledem k situování objektů hodnoceného areálu, nízké frekvenci dopravy a rozložení provozu během dne lze vyloučit jakékoliv markantní vlivy na zdraví posuzovaných skupin obyvatelstva, a to i v dlouhodobé kumulaci účinků.

Provoz areálu není spojen s hodnotitelnými riziky na zdraví obyvatelstva. Emise do ovzduší jsou omezeny pouze na běžné škodliviny vznikající spalováním uhlovodíkových paliv. Škodlivé látky jsou v areálu používány pouze v omezeném, poměrně malém rozsahu většinou v uzavřených technologických okruzích bez vazby na emise do ovzduší nebo znečištění odpadních vod. Produkce odpadů je velmi nízká, je využita  recyklace odpadů (odpady tvoří převážně obalové materiály) a podíl odpadů klasifikovaných jako nebezpečné je zanedbatelný. Nevznikají tak neobvyklé nároky na provoz zařízení pro zneškodňování odpadů či odpadních vod, která by mohla sekundárně ovlivňovat zdraví obyvatelstva, zvyšovat zdravotní rizika či narušit faktory pohody.

S odbouráváním používání olovnatých benzínů se do pozadí dostávají účinky depozic olova, naopak vzrůstá význam depozic škodlivin typu aromatických a polykondenzovaných aromatických uhlovodíků, zejména benzenu, které vznikají nedokonalým spalováním pohonných hmot, a jejich degradací. Emisní produkce ze spalování uhlovodíkových paliv v souvislosti s hodnoceným areálem je relativně nízká a v daných rozptylových podmínkách se nijak neprojeví na kvalitě ovzduší v obytných zónách (viz část ovzduší).

Významným aspektem zdravotních rizik pro obyvatelstvo je problematika hlukového zatížení. Hodnocení hlukové zátěže je nezbytné realizovat proto, že hluk není o nic méně nebezpečný než znečišťování ovzduší, vody nebo půdy. Lze definovat specifické i nespecifické důsledky dopravního hluku na zdraví obyvatel. Mezi základní se uvádějí:

- akutní nebo chronické poškození sluchového orgánu s následným ireverzibilním poškozením sluchu,

- funkční poškození sluchového orgánu nebo vestibulárního aparátu s projevy současného posunu sluchového prahu,

- funkční poruchu vnímání s projevy zhoršeného rozlišování zvukových signálů,

- funkční poruchu útlumu, projevující se zvýšenou náchylností k poruchám spánkového cyklu,

- funkční poruchu regulačních a zejména negativních vegetativních fenoménů s projevy v oblasti zažívacího systému; hluková hladina 65 dB(A) je hranicí, od které je u zdravých osob ovlivňován vegetativní nervový systém,

- funkční poruchu motorických a psychomotorických funkcí, která má důsledky i v oblasti pracovního výkonu,

- funkční poruchu emocionální rovnováhy a projevy subjektivního obtěžování

Dříve než lze zaznamenat chorobné změny, projevuje se snížení produktivity práce při zvýšení hladiny hluku o 1  dB nad 75  dB o 1  %, nad 85  dB o 2  %.

Vibrace, vznikající při automobilovém provozu nebyly měřeny a výzkum negativních vlivů vibrací na osoby a stavební objekty nepokročil tak daleko, aby bylo možné jednoznačně stanovit závislosti mezi strukturou a rozsahem dopravy a ohrožením budov a osob.

Hlukové expozice stacionárních zdrojů jsou soustředěny pouze na zaměstnance areálu. Při dodržování technologické kázně a předpisů na úseku BOZP  a obecně platných zásad hygieny a  ochrany zdraví je vliv na zdraví zaměstnanců minimalizován, a není třeba přistupovat k neobvyklým opatřením. Zvýšení hlukové zátěže v chráněné zástavbě (viz část hluk) je nízké a lze je hodnotit jako smyslově nepostižitelné.

Ekonomicko - sociální aspekty

Záměr lze z tohoto hlediska lze hodnotit pozitivně, neboť znamená nárůst pracovních příležitostí, i když středočeský region patří k regionům s průměrnou mírou nezaměstnanosti v ČR a potřeba nárůstu pracovních příležitostí zde není tak naléhavá. V dané oblasti se však projevila  konverze černouhelných dolů a konverze POLDI, která se projevila nárůstem nezaměstnanosti a zvýšenou mírou potřeby dojížďky za prací. V městě Libušíně není větší podnik, většinou pouze drobné provozovny a potřeba řešení zaměstnanosti v místě je pro obec naléhavá.

Nárůst pracovních příležitostí a intenzivní rozvoj výroby s sebou přináší obvykle zlepšování ekonomické situace  jak podniku, tak zaměstnanců. To se následně  projevuje zvýšenou koupěschopností, zvyšováním poptávky po zboží a pozitivními vlivy v dalších sférách, zejména v obchodě a službách. V cílovém stavu znamená provoz areálu SPEED – PRESS zhruba 60 pracovních míst.

Ekonomický rozvoj s sebou nese i některé negativní důsledky. Negativní sociální důsledky (nadměrná migrace, příliv nebo odliv obyvatelstva, sociálně patologické jevy, migrace nepřizpůsobivých sociálních skupin obyvatelstva ap.) však nelze v souvislosti s provozem areálu SPEED-PRESS očekávat.

Skladová manipulace neklade vysoké požadavky na kvalifikaci dělníků, podíl jednoduché manuální činnosti však bude poměrně nízký. Z tohoto důvodu lze předpokládat, že potřeba pracovních sil bude saturována  z bezprostředního okolí  - města Libušína a přilehlých obcí.

Ovlivnění struktury  zaměstnanosti v  území (přesun pracovních sil, markantní úbytek pracovních sil v některých odvětvích, lokální nedostatek pracovních sil) proto rovněž nelze očekávat. Nelze vyloučit krátkodobý převis poptávky po kvalifikovaných dělnických profesích.

### 1.2.  Vlivy na ovzduší a klima

Posuzovaný záměr výstavby areálu SPEED- PRESS v Libušíně nevnáší do území nové významné zdroje znečištění ovzduší.  Nové stacionární zdroje spalování uhlovodíkových paliv nebudou záměrem instalovány, protože se předpokládá vytápění pomocí tepelných čerpadel. V provozu bude tedy pouze stávající malý zdroj – 3 plynové kotle o souhrnném instalovaném výkonu 97 kW vytápějící administrativní budovu a stávající skladovou halu. Emisní produkce tohoto zdroje je velmi malá a pozorovatelně neovlivňuje kvalitu ovzduší v zájmovém území.

Rovněž působení dalšího zdroje znečišťování ovzduší, jímž je pohyb vozidel na příjezdové komunikaci a místní komunikaci napojenou na ulici Přemyslova lze označit jako nevýznamné. Frekvence dopravy spojená s dopravní obslužností se bude pohybovat kolem 100 vozidel za 24 hodin, přičemž podstatnou část dopravy tvoří pohyb osobních vozidel a dodávkových automobil typu Ford Transit a podíl těžké nákladní dopravy je zanedbatelný. Uvedená frekvence dopravy je tedy v řádu jednotek procent stávající frekvence a dopravní síti a pohybuje se v rámci nerovnoměrnosti dopravy. Takový podíl obslužné dopravy nemůže ovlivnit pozorovatelným způsobem imisní koncentrace škodlivin v ovzduší či dokonce způsobit překročení imisních limitů.

Dalším možným zdroje znečištění ovzduší je odvětrání výrobní haly, kde se používají tiskařské barvy a ředidla s obsahem těkavých organických látek. Tiskařská technologie bude přesunuta ze stávajícího provozu ve Zlonicích, který je pravidelně sledován emisními měřeními hygienické služby v prostředí výrobní haly. Z těchto měření vyplývá, že obsahy organických látek v ovzduší haly jsou velmi nízké – v úrovni mezí detekce užitých analytických metod  . Z tohoto důvodu předpokládáme, že odvětrání haly nebude působit jako zdroj znečištění ovzduší a nebude tedy ovlivňovat imisní charakteristiky těkavých organických látek či způsobovat překročení imisních limitů. I přes nízké obsahy těchto látek v ovzduší výrobní haly se předpokládá na výstupu VZT zařízení instalace filtru s aktivním uhlím. Který bude případné koncentrace těkavých organických látek do značné míry eliminovat.

### 1.3. Vlivy na povrchovou a podzemní vodu

Ovlivnění zásobování vodou

Připravovaná výstavba a provoz rozšíření areálu SPEED-PRESS si vyžádá nárůst požadavků na dodávku vody z veřejné vodovodní sítě. Po uvedení závodu do provozu a postupném náběhu provozu, tj. v časovém horizontu roku 2007-8, předpokládáme postupný nárůst nároků na potřebu vody pro hygienické účely. Potřeba vody pro technologické účely se nepředpokládá ve větším rozsahu, jedná se pouze o potřebu vody pro oplach tiskařské technologie v množství max.30 litrů denně, což lze hodnotit jako zanedbatelné.

Pro rozšířený areál (včetně stávající části) to znamená průměrnou denní potřebu zhruba 7 m3. Je však třeba zdůraznit, že se jedná o výpočtové množství a skutečná spotřeba vody bude markantně nižší, a bude se dle našeho názoru pohybovat na úrovni kolem 50 - 70% vypočítané potřeby, protože provoz skladu lze označit za čistý a spotřeba vody zcela jistě nedosáhne proponovaných množství na osobu a den.  Přesto lze i maximální proponované nároky potřeby vody bez problémů pokrýt ze stávající vodovodní sítě. Pro zásobování areálu bude využita  kapacitně vyhovující přípojka a navazující vnitroareálové okruhy. Uvedený celkový nárůst potřeby vody  lze pokrýt ze stávající sítě bez nároků na její rekonstrukci nebo posílení a bez ovlivnění dodávek pitné a užitkové vody pro jiné spotřebitele. Nároky na zásobování z jiných zdrojů (odběr podzemní či povrchové vody) se neuvažuje.

Lze tedy důvodně předpokládat, že výstavba a provoz areálu  neovlivní negativně zásobování pitnou vodou v předmětné části zóny a nevyvolá nároky na rekonstrukci veřejné vodovodní sítě.

Ovlivnění charakteru odvodnění území

V souvislosti s výstavbou objektů v rámci výstavby rozšířené části areálu SPEED-PRESS se předpokládají změny reliéfu území v poměrně malém rozsahu. Stávající mírně svažitý terén bude z části zarovnán a budou vyhloubeny zářezy při úpravě pláně a výkopy pro základové konstrukce Skrývková bilance u nové výstavby se předpokládá vyrovnaná či pouze mírně přebytková, nepředpokládají se plošně rozsáhlejší  zásahy a denivelizace terénu. Charakter reliéfu terénu se generelně nezmění, v části pozemku dotčeném výstavbou výrobní a skladové haly bude pouze mírně snížena jeho niveleta v zářezu svahu a v plošné výměře haly  dojde k zarovnání terénu.. Z pohledu ovlivnění charakteru odvodnění území vlivem změn reliéfu terénu lze vlivy posuzovaného záměru hodnotit jako zanedbatelné.

Ke změnám charakteru odvodnění dojde i v důsledku změn kvality povrchu areálu. Zde se předpokládá nárůst zpevněných a odvodněných ploch oproti stávajícímu stavu. Stávající z větší části nezpevněné zatravněné plochy budou zastavěny objekty nových dvou hal a souvisejícími komunikacemi, parkovacími a manipulačními plochami. Dojde tedy ke změně koeficientu odtoku a většina dešťových vod z nových odvodněných ploch areálu bude odvedena do areálové kanalizace a do recipientu – Knovízského potoka.. Plocha nových odvodněných střech je zhruba 0,36 ha, manipulační plocha zhruba 0,15 ha. To odpovídá odtoku z území ve výši zhruba 70 l/s za použití intenzity 15 minutového směrodatného deště 160 l/s.ha uvedené v kapitole výstupy. Roční množství dešťových vod lze ze srážkových úhrnů stanovit zhruba na 2400 m3. Z tohoto množství se předpokládá většina odvést dešťovou kanalizací do Knovízského potoka. Oproti stávajícímu stavu tak dojde ke zvýšení odtoku z území a zvýšení množství vody v recipientu na jeho horním toku (pramenné oblasti).

Do popisovaného charakteru odvodnění území v dané části povodí  se však uvažovaná změna takřka vůbec neprojeví a nedojde tak k významné změně poměru srážky/odtok. Navýšení odtoku v málo vodném recipientu však lze považovat za poměrně významné a je nutno věnovat pozornost úpravě okolí výpustního objektu pro eliminaci erozních vlivů. Samotné navýšení průtoku v relaci ke Q355 v Knovízském potoce je však zanedbatelné (nárůst v průměru o cca 8m3/den). Toto množství lze považovat za horní mez odhadu, neboť spotřeba vody a tím i produkce splaškových vod nedosáhne z velkou pravděpodobností proponovaných hodnot.

Změny charakteru odvodnění území vlivem posuzovaného záměru se tedy projeví změnou koeficientu odtoku z ploch v areálu, kde dojde k rozšíření zpevněných odvodněných ploch. Uvedená změna se nijak pozorovatelně neprojeví v charakteru odvodnění území, dojde však k ovlivnění recipientu na jeho horním toku a pramenné oblasti. Systém odvedení srážkových vod je nutno řešit tak, aby byly eliminovány erozní vlivy při zaústění do potoka vhodným řešením výpustního objektu . Vzhledem k nízkým propustnostem horninového prostředí a nepříznivým hydraulickým podmínkám není vhodné řešit odvedení vod zasakováním.

Povodňové riziko

Posuzovaná stavba se nenachází v zátopovém území a ani množství odvedených vod z poměrně malé plochy nezvyšuje riziko vzniku povodňových stavu v recipientu, kdy navýšení průtoku lze charakterizovat jako zanedbatelné. Rizika plynoucí s popisované situace jsou tedy nevýznamná a není je  nutno eliminovat technickými (retenční nádrže, poldery) ani organizačními opatřeními (povodňový plán).

Vypouštění odpadních splaškových a technologických vod

Předpokládaný objem odvedených splaškových vod lze označit jako nízký. Po uvedení do provozu uvažujeme průměrnou denní produkci splaškových odpadních vod včetně stávající části zhruba 7 m3/den. Odpovídající produkci znečištění lze stanovit v ukazateli BSK5 na 0,7 t/rok, nerozpuštěné látky 0,6 t/rok a rozpuštěné látky  1,0 t/rok. Z kvalitativního hlediska nedojde k žádným markantním změnám, kvalita se nijak nebude vymykat běžným splaškovým vodám, protože se nepředpokládá odvádění jiných odpadních vod než z hygienických zařízení.. Ročně tak bude do veřejné kanalizace odvedeno zhruba 1880 m3 splaškových vod.

Uvedené množství bude odvedeno do areálové ČOV typu AS-TOP VARIOCOMP  a z ní do Knovízského potoka. Výstupní parametry ČOV (viz kapitola B.II výstupy) garantují dosažení kvality vody v souladu s nařízením vlády č.61/2003 Sb. Vzhledem k postačující kapacitě nepředpokládáme žádné negativní vlivy způsobené nárůstem objemu splaškových vod či látkového zatížení. Po smísení s povrchovými vodami dochází ke poměrně značnému ředění a je možno uvažovat i ředění dešťovými vodami, které budou do kanalizace zaústěny za čistírnou. Z důvodu dostatečného ředění a možnosti čištění na ČOV je možno akceptovat i vypouštění vod z oplachu technologie společně se splaškovými  vodami, protože jejich množství cca 30 l/den lze označit jako zanedbatelné. Vzhledem k proměnlivému obsahu škodlivých látek v těchto vodách však doporučujeme jejich oddělenou likvidaci odvozem.

Je tedy možno konstatovat , že způsob vypouštění odpadních a dešťových vod nebude mít za předpokladu realizace opatření pro eliminaci vlivů (viz příslušná kapitola)  negativní vliv na recipient.

Riziko znečištění  povrchových a podzemních vod

V areálu nebudou skladovány látky škodlivé vodám ve větším rozsahu. Skladování bude omezeno na provozně nezbytná množství tiskařských barev a komponent pro potisk předmětů či hydraulických a strojních olejů  v malých současně skladovaných množstvích v řádu prvních desítek kg. 	Škodlivé látky jsou skladovány v k tomu určené místnosti výrobní haly v originálních obalech  v množství maximálně prvních desítek kg. V rámci rozšíření provozu se nepředpokládá výrazný nárůst současně skladovaného objemu, neboť tyto provozní kapaliny lze v krátké době dodavatelsky zajistit. Skladování se tak omezí na zhruba stejná provozně nezbytná množství, nutných k rutinnímu doplňování provozních kapalin – barev, ředidel a vytvrzovačů. Technologické celky jsou umístěny v hale s nepropustnou podlahou. Množství provozních náplní v systémech je pod neustálou kontrolou a únik škodlivé látky mimo prostor výrobní haly lze prakticky vyloučit, stejně jako průnik do kanalizačního systému. Havarijní stavy jsou hodnoceny v příslušné části oznámení.

S hlediska možnosti znečištění vod není posuzované lokalita riziková. Sklad  však leží v povodí významného toku (Knovízský potok), v jehož povodí nejsou využívané vodárenské zdroje. Areál se nenachází v bezprostřední blízkosti vodního toku, avšak jsou do něj zaústěny odpadní vody z areálu (přečištěné splaškové a část dešťových vod). Knovízský potok je recipientem odpadní vody z areálu, které budou převedeny prostřednictvím stávající a nově budované kanalizace a 2 areálových typových ČOV (stávající a nově instalovaná). Dešťové vody odvedené z ploch s rizikem znečištění budou předčištěny koalescenčním odlučovačem ropných látek s  fibroilovým filtrem.  Hydrogeologické poměry, zejména omezená propustnost horninového prostředí a z ní plynoucí nepříznivé hydraulické poměry a nízká hladina podzemní vody v křídové a karbonské zvodni nevytváří předpoklady pro rychlý průnik eventuelních kontaminantů do podzemních vod.

V širším okolí areálu  se nenachází využívané zdroje vody, ani ochranná pásma.Nejbližší ochranné pásmo vodních zdrojů se nachází cca 5 km po toku v oblasti Třebechovic. Riziko znečištění snižuje i poměrně velmi malý objem látek škodlivých vodám, která budou v areálu skladovány či používány. Objem uložených látek v rámci posuzované stavby lze v území akceptovat, neboť se bude jednat o látky v popsaných provozních systémech a strojních zařízeních, která jsou pod stálou kontrolou, jejich množství je malé a potenciální nebezpečnost nízká.

Přesto jsou důležitá preventivní opatření netechnického charakteru, tj. zpracování havarijního plánu. V areálu musí být k dispozici prostředky pro likvidaci havarijního úniku a musí být vyjasněn způsob zneškodnění eventuelně uniklých kapalin a sorbentů. Zařízení pro nakládání s vodami (tj. odlučovače a ČOV) musí být náležitě udržovány a kontrolovány, včetně pravidelného sledování kvality vypouštěných vod.

Dešťové vody z parkovišť a zpevněných ploch v nové části areálu budou odvedeny do recipientu kanalizací s předčištěním na odlučovači. . Parkoviště budou využívána zejména pro osobní vozy zaměstnanců, manipulační plochy pro pojezd vozidel při nakládce a vykládce skladovaného sortimentu. V souvislosti s tím lze uvažovat únik ropných látek z úkapů z odstavených vozidel. V této souvislosti předpokládáme, že v souladu s platnými předpisy pro provoz vozidel na pozemních komunikacích se zde budou pohybovat pouze vozidla v náležitém technickém stavu. Možnost úniků ropných látek bude tak omezena na náhodné úkapy v souhrnných  množstvích maximálně v prvních jednotkách kg ropných látek převážně olejů.

Při havarijním úniku, např. při havárii v dopravě nebo při manipulaci na ploše předpokládáme, že eventuelní únik bude neprodleně likvidován běžnými prostředky.

Riziko znečištění podzemních vod hodnotíme jako zanedbatelné z těchto důvodů. Nepříznivé hydraulické poměry a velmi pomalé rychlost eventuelního průniku kontaminantu k hladině podzemní vody. Riziko ohrožení podzemních vod je rovněž minimalizováno, protože veškerá manipulace včetně pojezdu automobilů bude probíhat po zpevněných plochách. Riziko úniku škodlivé látky na volný terén je téměř vyloučen. Riziko ohrožení podzemních vod je minimalizováno i geologickými poměry. Zvodeň v křídových či karbonských horninách, jejíž hladina se nachází v hloubce cca 8 m pod terénem, je hydraulicky chráněna vrstvou omezeně propustného jílovitého eluvia a je překryta i povrchovou vrstvou jílovitých svahových hlín.. Hydraulické poměry kolektoru i nadložních hornin jsou nepříznivé (omezená propustnost) a pohyb kontaminantu v horizontálním a vertikálním směru by byl velmi pomalý, což zvyšuje možnost účinné sanace při eventuelním úniku mimo zpevněnou plochu. Z tohoto hlediska hodnotíme riziko spojené  s rizikem znečištění podzemních vod jako zanedbatelné jak v případě běžného provozu, tak v případě havarijní situace (tj. úniku látek škodlivých vodám mimo zpevněnou plochu). Transmisivita hornin je velmi nízká (v řádu T = 1.10-6 m2/s, postup kontaminantu směrem do hloubky bude tedy velmi pomalý (cca 0,09 m/den), a lze proto v případě havarijní situace provést účinný sanační zásah.

Ovlivnění hydrogeologických poměrů a vydatnosti vodních zdrojů

Ovlivnění hydrogeologických poměrů vlivem posuzovaného záměru lze diskutovat z několika hledisek.

Prvním z nich je možnost ovlivnění způsobem založení staveb. Podmínky pro zakládání jsou v hodnoceném území příznivé (nízká hladina podzemní vody, relativně konsolidované základové půdy se stejnoměrnou stlačitelností). Z těchto důvodů předpokládáme plošné zakládání do hloubek max. 2 m pod úroveň upravené pláně. V tomto kontextu nelze předpokládat ani omezené ovlivnění poměrů v kolektoru, tj. ovlivnění směru a rychlosti proudění s vlivem na celkovou hydrogeologickou situaci v území vlivem lokálních změn propustnosti. Detailně lze situaci hodnotit po vyjasnění způsobu založení. Lze řešit hydrogeologickým a inženýrskogeologickým posudkem v rámci projektu pro stavební povolení.

Druhým faktorem je zvýšení odtoku srážkových vod z území vlivem nárůstu zpevněných ploch, t.j omezení dotace zvodně. Tato změna je v porovnání s celkovou plochou infiltrace do kolektoru zanedbatelná a ireverzibilní změny v úrovni hladiny podzemní vody v tomto kolektoru vylučujeme. Stejně tak režimní kolísání hladiny je ovlivňováno především blízkostí erozivní báze a dlouhodobými srážkovými úhrny a lokální nevýznamné změny odtoku nemohou tyto parametry nijak pozorovatelně ovlivnit.

V areálu nebudou zřízeny zdroje podzemní vody (studny) a diskutovat vliv hydraulické deprese či exploatace zvodně je proto bezpředmětné. Budou však instalována tepelná čerpadla, při jejichž instalaci se předpokládá vyhloubit vrty pro osazení technologie. Vzhledem ke komplikovaným hydrogeologickým poměrům doporučujeme v rámci dalšího stupně projektové přípravy posoudit na základě konkrétní navržené hloubky a umístění vrtu možnost ovlivnění podzemních vod hydrogeologem.

### 1.4. Vlivy na půdu  a horninové prostředí

Vlivy na půdu. Realizace stavby  bude probíhat na pozemcích katastrálního  území Libušín, obec Libušín, okres Kladno. Výstavba se dotýká pozemků parc.č. 1958/2, a 1958/11. Pozemek 1958/2 byl vyňat ze ZPF v rámci výstavby stávajícího areálu a které je veden v katastru nemovitostí jako ostatní plocha nebo zastavěná plocha a nádvoří. Pozemek parc.č. 1958/11  je veden v kategorii orná půda a je tedy součástí ZPF. Vzhledem k současné kategorizaci pozemků – orná půda, je navrženo trvalé odnětí větší části pozemku ze zemědělského půdního fondu. Jedná se o následující pozemky a výměry:

| Parcelní číslo | Výměra (m2) | Kategorie: | Návrh výměry pro vynětí (m2): | BPEJ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1958/11 | 9826 151 23 | orná půda orná půda orná půda | 9826 151 0 | 4 19 51 4 30 51 4 56 00 |
| CELKEM | 10 000 | Orná půda | 9977 | 4 19 51 (98,5%) 4 30 51 (1,5%) |

Posuzovaný záměr tedy má nároky na vynětí půdy ZPF v rozsahu odnětí maximálně 0,9977 ha. Mocnost půdního profilu (ornice a podorničí se předpokládá v průměru kolem 25-30 cm). Skrývka bude provedena na zastavěných plochách. Uvedené hodnoty jsou maximální, skutečná bilance bude upřesněna v elaborátu pro vynětí.

Upřesnění z hlediska odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona ČNR č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákona ČNR č. 10/1993 Sb.  bylo dále  provedeno v metodickém pokynu odboru ochrany lesa a půdy MŽP ČR  ze dne 1.10.1996 čj. 00LP/1067/96.

V daném případě posuzovaného staveniště se jedná o  BPEJ, která prezentuje podle přílohy metodického pokynu MŽP ČR ze dne 12.6.1996 č.j. OOLP/1067/96 nazvané třídy ochrany zemědělské půdy  III. třídu ochrany (BPEJ 4 19 51), resp. V. třídu ochrany u BPEJ 4 30 51. Do III. třídy ochrany jsou situovány půdy s průměrnou produkční schopností a středním stupněm ochrany, které je možno územním plánováním využít pro výstavbu. Do V. třídy jsou řazeny půdy s podprůměrnou produkční schopností, včetně půd mělkých, svažitých, hydromorfních, kamenitých a ohrožených erozí..

V daném případě se tedy většinové jedná o průměrně kvalitní zemědělské půdy, jejichž vynětí pro účely výstavby je možné. Vliv na zemědělský půdní fond je možno klasifikovat jako malý a nevýznamný. Odnětím nebude negativně ovlivněna struktura ZPF a budou odňaty půdy s nízkou produkční schopností.

Vlivy na horninové prostředí a reliéf. Terénními úpravami a přesuny zemin nedojde k významnějším změnám  místní topografie. Bilance skrývky je vyrovnaná čí pouze mírně přebytková, nedojde však k zásadním změnám charakteru reliéfu území. Terén v rámci areálu bude pouze mírně snížen  a zarovnán při zachování současných generelních morfologických poměrů.

Materiál k eventuelním záhozům a terénním úpravám musí být použit pouze nezávadný, vyloučeno je použití stavebních rumů, znečištěných podsypových materiálů ap. Předpokládá se využití podstatného množství materiálu z úpravy pláně do terénních úprav a tudíž vyrovnaná bilance bez nutnosti deponování většího množství přebytkových zemin mimo areál.

Ovlivnění geologického prostředí a nerostných zdrojů lze vyloučit a to i přesto, že v širším okolí se nachází dříve těžené zásoby nerostných surovin zejména  černého uhlí (dobývací prostor  Libušín). Areál se nenachází v dobývacím prostoru, je však součástí chráněného ložiskového území. Nelze předpokládat zastižení ložiskových akumulací vyhrazených nerostů či ztížení možnosti jejich dobývání. Plocha ložiska černého uhlí pod areálem již byla v minulosti exploatována a staveniště je na poddolovaném území. V této souvislosti je nutné provést zatřídění staveniště dle ČSN Stavby na poddolovaném území a dle příslušné třídy eventuelně provést opatření pro eliminaci vlivů poddolování. Vzhledem k časové odlehlosti dobývání lze jeho vlivy v území považovat za uklidněné, i když v širším okolí území jsou vlivy poklesové kotliny patrné. V širším severním okolí byly zaznamenány i svahové deformace a sesuvy. 	Pro novou část areálu proto doporučujeme důkladný inženýrskogeologický průzkum.

Narušení vodonosných horizontů (kolektoru podzemní vody) vlivem stavebních prací lze vyloučit, neboť se nepředpokládají výkopové ani odkryvové práce většího hloubkového rozsahu.

Zastižení  mineralogických či paleontologických nálezů při zemních pracích, stejně jako  geologických stratotypů ap., které by mohly být předmětem ochrany je s ohledem na charakter staveniště více jak nepravděpodobné.

Vlivy z produkce odpadů.	Problematika nakládání s odpady je upravena zákonem č. 185/2001 Sb. a předpisy vydanými k jeho provedení. Tyto obecně závazné předpisy upravují povinnosti původců odpadů, evidenci odpadů a požadavky na jejich zatřídění (Katalog odpadů) a požadavky pro jejich ukládání na skládkách.

Areál bude produkovat poměrně malé množství odpadů v jednoduché druhové skladbě, neboť skladovací postupy jsou do značné míry bezodpadové. Bude se jednat prakticky pouze o odpadní obalové materiály (papír, lepenka, PE fólie, kovové vazací pásky apod). Z údržby zařízení a výměny provozních náplní pak vzniknou odpadní oleje a maziva, kondenzáty z kompresorů apod. Z provozu výrobní části vzniknou odpady tiskařské barvy a obaly od nich a dále odpad s čištění tiskařských strojů.

Množství a četnost vzniku odpadů nebude z tohoto důvodu klást zvýšené nároky na nakládání s nimi. S ohledem na druhovou skladbu odpadů, z nichž značná část jsou odpady recyklovatelné, nebo dále využitelné, je třeba věnovat pozornost organizačnímu a technickému systému nakládání s odpady. Ty musí být sbírány a shromažďovány odděleně dle druhů a u recyklovatelných čí dále využitelných odpadů musí být jejich další využití organizačně a technicky zajištěno separovaným sběrem např. v kontejnerech určených pro každý druh .

Nároky na kapacitu zařízení pro zneškodnění odpadů charakteru  nebezpečné - N, se předpokládají  v malém rozsahu, a jedná se převážně o odpady, jejichž sběr a likvidaci již zajišťují specializované firmy v regionu, nebo jejich likvidaci zajišťuje výrobce. Z provozu závodu lze řadit do této kategorie prakticky pouze vyhořelé zářivky, a použité provozní kapaliny (oleje, maziva), použité tonery, a obaly od tiskařských barev a odpadní tiskařské barvy. U dalších odpadů vznikajících v této kategorii (např. kondenzát z kompresoru) se jedná o malá množství, vznikající nárazově.

Z vlastního provozu skladové a expediční části lze předpokládat vznik odpadů převážně kategorie O. Bude se jednat o odpadní obaly papíru a lepenky, a poškozené či vyřazené dřevěné palety. U těchto materiálu je nutno zajistit separovaný sběr a likvidaci, předpokládá se využití služeb firmy, specializující se na recyklaci odpadů. Odpady tohoto charakteru budou vznikat poměrně pravidelně a ve stálých malých množstvích a stálé druhové skladbě, což dává předpoklad k bezproblémovému svozu.

Odpady charakteru TKO z provozu administrativní části budou likvidovány konvenčním svozem. Celková produkce odpadů je zanedbatelná a nevyvolá žádné neobvyklé nároky na svozové či likvidační kapacity.

Odpady kategorie N budou vznikat pouze v nevýznamných množstvích z provozu tiskařských strojů a zařízení. Vznik těchto odpadů lze předpokládat v malých množstvích v pravidelných intervalech daných intenzitou výroby. Rovněž v případě N odpadů hodnotíme nároky na kapacity jejich odvozu a zneškodnění jako nevýznamné, které nevyvolají žádné nové nebo neobvyklé kapacitní nároky. Jedná se o poměrně běžné odpady, obvyklé v obdobných provozech. V regionu působí celá řada firem, specializujících se na nakládání s nebezpečnými odpady a z tohoto důvodu není jejich likvidace problematická.

Charakter výstavby vylučuje vznik větších množství odpadů. Jedná se o montovanou konstrukci s opláštěním, stavebnicovitého charakteru, kde se nepředpokládá vznik většího množství odpadních stavebních hmot ap. Jedná se o novou stavbu bez nutnosti rozsáhlejších demolic či rekonstrukcí apod. Nejvýznamnější část produkce odpadů v době výstavby představuje přebytková skrývka. V případě úpravy pláně při přípravě staveniště vznikne přebytková zemina ze skrývky. Předpokládáme však, že větší část zemin (odhad kolem 70-80%) bude využita při terénních úpravách a pouze malou část bude nutno deponovat na skládce či využít mimo prostor staveniště.  Předpokládaná množství však lze bez problémů uložit na skládce stavebních odpadů a rekultivačních zemin či použít při terénních úpravách v okolí. Znečištění těchto zemin (stará ekologická zátěž a.p.) je nepravděpodobné, pozemky jsou součástí zemědělského půdního fondu.

Vzhledem k tomu, že v regionu v současné době existuje dostatečná kapacita zařízení pro nakládání s odpady všech kategorií, nebude likvidace odpadů z areálu problematická, ani nevzniknou nároky na budování nových zařízení pro likvidaci odpadů. Ve stádiu výstavby ani provozu nevzniknou druhy odpadů, jejichž vlastnosti by si vyžádaly neobvyklé nároky na způsob nakládání či zneškodnění. Produkci odpadů z provozu areálu lze hodnotit jako minimální, protože bude uplatněn ve velké míře separovaný sběr a shromažďováni a následná recyklace odpadů v příslušných zařízeních mimo sklad.  Vlivy provozu lze tedy označit z hlediska produkce odpadů za nevýznamné.

Při shromažďování a nakládání s odpady je nutná řada technických i organizačních opatření, která jsou rámcově navržena v příslušné kapitole.

### 1.5. Vlivy na flóru a faunu

Vlivy na floru. Realizací posuzovaného záměru dojde ke změně habitatu prostředí tím, že současný rostlý terén s agrocenózami a ruderalizovanými  bylinotravními společenstvy bude nahrazen trvalou zástavbou převážně na zpevněných plochách, dojde tedy k trvalému odstranění vegetačního pokryvu většiny vlastního zájmového území výstavby. Místní vliv na fytocenózy je nutno pokládat za trvalý a patrný.

Ve vztahu k dotčení druhové rozmanitosti  flory českého termofytika je však možno konstatovat,  že se záměr dotkne pouze stanoviště běžných druhů rostlin, které jsou zcela hojné na řadě analogických ploch v okolí, lokalita sama nepředstavuje prostor výskytu reprezentativních či unikátních fytocenóz. Nejsou dotčeny prostory známých výskytů zvláště chráněného genofondu rostlin. V rámci ukončení stavebních prací bude nutno zajistit rekultivaci výstavbou zasažených ploch z důvodu prevence šíření ruderálních a euryvalentních druhů rostlin, často s výraznými alergenními účinky na obyvatelstvo nejbližší zástavby v sídlech. Vlivy na druhové složení rostlin v okolí Libušína je tak možno pokládat prakticky za neutrální, neprovedená rekultivace může posílit pouze některé agresivní druhy.  I přes pouze orientační výstupy floristického průzkumu lze dovodit, že stanoviště plochy zájmové výstavby, zejména pro nové haly, nejsou příhodná pro výskyt zvláště chráněného genofondu rostlin (pro danou oblast zejména xerothermní druhy), dle názoru zpracovatele oznámení proto nebude nutno přijímat specifická opaření k ochraně takových druhů nebo společenstev s jejich výskyty.

V prostoru uvažované výstavby nové haly SPEED-PRESS a v území, v němž je předpoklad trvalé změny stanovištních podmínek vlivem výstavby, není předpoklad výskytu žádného zvláště chráněného rostlinného druhu chráněného v souladu se zák. 114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění, uvedený ve vyhlášce 395/92 Sb. v platném znění.

Záměr si nevyžádá kacení stromů ani významnějších skupin keřů, na staveništi se nachází pouze ojedinělé nízké převážně náletové dřeviny bez sadovnické či estetické hodnoty (bříza, hloh, jíva, jehličnany).

Z pohledu mapování pro soustavu Natura 2000 se v blízkosti záboru nenachází žádný ohrožený druh rostlin ani žádné ohrožené společenstvo.

Vlivy na faunu. Vztahy flóry a fauny jako základních složek ekosystémů a jednotlivých biotopů jsou velmi úzce vzájemně závislé a proto je ovlivňuje řada shodných přímých i nepřímých vlivů. Původní charakter flory a fauny v zájmovém území byl již zcela potlačen výstavbou a dřívějším využitím pro zemědělské účely.

Stavbou nové části areálu SPEED-PRESS nedojde k zásadnímu ovlivnění populací živočichů osidlujících v současnosti zájmové území. Populace žádného druhu nebude realizací záměru zničena ani významně oslabena.

K případným výsadbám dřevin v nové části areálu  je možné využít pouze geograficky původní druhy stromů a keřů příp. okrasné odrůdy ovocných dřevin. Na původní druhy (druhy široce rozšířené v podobných nadmořských výškách v  přírodě ČR nebo druhy vázané na určitý geografický celek v ČR ) je vázáno až 20 x více druhů hmyzu než na druhy v území nepůvodní.

Stavbou nové části areálu SPEED-PRESS  nedojde k zásadnímu ovlivnění fauny. Záměr se nedostává do střetu s žádným zvláště chráněným živočišným druhem chráněným národní i evropskou legislativou. Žádný takovýto druh nebyl v zájmovém území zjištěn. V území zároveň nejsou takové biotopy, které by potencionálně v  budoucnu  mohly být v  takovýmito druhy využity. Lze konstatovat, že místa známého výskytu zvláště chráněného genofondu živočichů, která by znamenala místa výskytu reprezentativních nebo unikátních populací těchto druhů, nebudou dotčena, tudíž nelze předpokládat ohrožení populací těchto živočichů. Je možno předpokládat pouze vlivy na populace epigeického hmyzu a drobných hlodavců v zájmovém území, poněvadž dojde k patrné redukci jejich areálů výskytu, rovněž dojde ke zmenšení prostoru pro skupiny a populace fytofágního hmyzu, vázaného na stanoviště postagrárních lad s relativně vysokou primární produkcí.  Tyto vlivy lze hodnotit jako mírně nepříznivé až nepříznivé, málo významné. Na staveništi lze doložit relativně ochuzený ekotop.  V rámci archivních průzkumů byly zjištěny jen běžné druhy, vázané na otevřenou krajinu, agrocenózy, případně na blízkost sídel. Pestřejší společenstva lze předpokládat na okraji lesních porostů a nivu Knovízského potoka, tato stanoviště však nebudou stavbou dotčena.

Nepředpokládají se v rámci zájmového území výstavby podmínky pro rozvoj populací některého z uvedených zvláště chráněných druhů podle příloh vyhl. č. 395/1992 Sb. ve vztahu k charakteristickému výskytu a reprodukci.

Podle názoru zpracovatele průzkumu nebude nutno řešit žádná zvláštní opatření k ochraně živočichů a jejich společenstev. Přesto však doporučujeme zahájení stavební činnosti mimo vegetační a hnízdní období.

Vlivy na krajinný ráz. Oznamovaný záměr je realizován v pohledově nepříliš exponované poloze na okraji obce na svahu údolí Knovízského potoka v návaznosti na stávající zástavbu. V kontextu základních aspektů ovlivnění krajinného rázu ve vazbě na obsah dikce § 12 zák. č. 114/1992 Sb., v platném znění  je možno konstatovat, že:

- Poloha zvláště chráněných území nekoliduje s polohou posuzovaného záměru, maloplošná chráněná území jsou dostatečně vzdálena.  V kontextu pohledových aspektů se pohledová poloha nejbližších zvláště chráněných území v určujících pohledových osách od posuzovaného objektu (i přes něj) neprojevuje, nemůže být tedy ovlivněna oslabením jejich estetického působení jako součásti vizuálně vnímatelného krajinného prostoru.

- Poloha významných krajinných prvků „ze zákona“ se taktéž v přímém kontaktu se záměrem nenachází. Blízká vodoteč – Knovízský potok, je dotčen vypouštěním přečištěných odpadních a dešťových vod z areálu.

- Kulturní dominanty krajiny nejsou záměrem pohledově ovlivněny, v určujícím vizuálně vnímatelném krajinném prostoru od západu se totiž prakticky neprojevují.

- Harmonické měřítko v krajině – rozměry a celková plocha nových hal závodu  v jeho konečné podobě jsou objekty většího měřítka, které jsou v hmotovém protikladu se stávajícím stavem v území (město Libušín – jen objekty malého měřítka. V rámci krajinného rázu místa  znamená posuzovaný záměr vytvoření dominanty s horizontálním působením odlišné měřítkem či vztahy v krajině směrem k okolním objektům.

V daném kontextu záměr znamená změnu v parametrech negativních krajinných složek tím, že negativní krajinnou složku orné půdy nahrazuje v plném rozsahu zastavěným územím, i když z hlediska vnitřní struktury areálu nejde o kompletní zpevnění plochy celého záboru, ale o podíl zhruba 45% výměry nové čřásti areálu. Ten je vnitřně členěn na přímo zastavěné plochy (objekty, parkoviště, komunikace) a další, nezpevněné plochy, s možností výsadeb dřevin, které nepříznivost dopadu snižují. Velikost a významnost vlivu za předpokladu zajištění funkčnosti vysázených porostů bude postupně klesat (nárůst vlivu pozitivní složky mimolesních porostů dřevin na bývalých plochách orné půdy), ale míra posílení působnosti negativních krajinných složek bude výraznější, než změna části území z negativní na pozitivní složky. Je však nutno připomenout, že změna poměru krajinných složek se projeví především zvýšením odtoku z území právě ve vztahu k rozsahu zpevnění stávajícího rostlého terénu,

Nové objekty areálu závod jsou výrazně většího měřítka oproti objektům okolních zastavěných území. Především výše popsané  aspekty je nutno pokládat z hlediska vlivů na krajinný ráz za  patrné až významné v kontextu ovlivnění krajinného rázu místa. V těchto souvislostech stoupá jednak význam sadových úprav areálu zejména od východu a jihu. Dále je vhodné volit lehké pletivové oplocení v nerušivých barvách a vyloučit použití reflexních materiálů v exteriérech.

Vlivy na estetické kvality území je možno pokládat většinově za nepříznivé, za méně významné až významné. V daném kontextu stoupá význam začlenění areálu do území, zejména uplatnění prostoru pro sadové úpravy, dále pak volba exteriéru z hlediska materiálového pojetí, případně potřeba pohledového rozbití velkých monotónních ploch barevně, či prostorově. V kontextu uvedeného rozboru je možno prezentované vlivy více či méně zmírnit, nikoliv zcela potlačit.

### 1.6. Vlivy hluku a záření

Vyhodnocení akustické situace  bylo provedeno pro jednu  výpočtovou oblast, která zahrnuje posuzovaný areál SPEED- PRESS a blízkou zástavbu v zóně na okraji Libušína. Výpočtové body 1-7 jsou zvoleny u stávajících nejbližších obytných a rekreačních objektů v okolí posuzovaného areálu a komunikací využívaných pro dopravní obsluhu. Situování výpočtových bodů ve výpočtových oblastech je dále  zřejmé z výpisu programu HLUK+ a obrázků. Celkem bylo řešeno 7 výpočtových bodů ve dvou variantách, a to pro denní  i noční dobu, a to pro výšku izofon 3 m. Vzhledem k tomu, že v noční době nebude areál v provozu a nepředpokládá se z této době ani provoz stacionárních zdrojů hluku (VZT zařízení, chlazení apod.), nebyl výpočet pro noční dobu prováděn.

- Varianta 0 - stávající stav den a noc (LIB_0D)

- Varianta 1 - výhledový stav den a noc(LIB_1D)

- Varianta 1H – hypotetická varianta uvažující pouze působení zdrojů záměru

Celkem tedy byly provedeny tři výpočty akustické zátěže území. Výpočtové body byly situovány na hraně nejbližší potenciálně ovlivněné zástavby, a to 2 m před fasádou chráněných  objektů.

Varianta 0.  Tato varianta hodnotí stávající akustickou situaci v území. Vzhledem ke skutečnosti, že rozhodujícím zdrojem hlukové zátěže v území je doprava, hodnotí tato varianta liniové zdroje hluku jako rozhodující zdroje hluku pro celkovou akustickou zátěž v území. Jedná se o provoz automobilů na stávajících komunikacích, parkovištích a manipulačních plochách. Uvažovány jsou i stávající stacionární zdroje v areálu SPEED-PRESS.

Varianta 1  Tato varianta řeší akustickou situaci v území po realizaci rozšíření provozu areálu SPEED-PRESS. Jako liniové a plošné zdroje hluku uvažujeme provoz automobilů po komunikacích využívaných pro dopravní obsluhu, pojezd osobních vozidel na parkovišti, pojezd vozidel zásobování na příjezdové komunikaci a manipulační ploše mezi halami. Jako bodové zdroje hluku uvažujeme výstupy technologických zařízení (vzduchotechnika, vytápění,) umístěné na střeše objektů a hluk při vykládce a nakládce zboží na zásobovací rampě, a dále přenos hluku obvodovým pláštěm výrobní haly a kompresorovny .

Varianta 1H  Tato varianta řeší hypotetickou akustickou situaci v území po realizaci rozšíření provozu areálu SPEED-PRESS, ve výpočtu jsou však uvažovány pouze zdroje posuzovaného záměru. Jedná se de facto o variantu 1 z odfiltrováním dopravy na síti, které nesouvisí s dopravní obsluhou areálu SPEEd-PRESS.

Nejvyšší přípustné hodnoty hluku.  Hygienické požadavky na úroveň akustické situace ve venkovním prostředí - limity nejvýše přípustných hodnot hluku jsou stanoveny na základě zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů. Požadavky kladené zákonem na ochranu zdraví před hlukem a vibracemi jsou obsaženy v oddíle 6, §30 - 34. Prováděcím právním předpisem k tomuto zákonu je Nařízení vlády č. 148/2006 Sb.  o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací,. které vstoupilo v účinnost dnem 1.června 2006 a nahradilo dřívější úpravu NV 502/2001 Sb. Citované Nařízení vlády (NV) o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací stanoví nejvyšší přípustné hodnoty hluku a vibrací pro pracoviště, pro chráněný venkovní prostor, chráněné vnitřní prostory staveb a chráněné venkovní prostory staveb. Zároveň stanovuje způsob měření a hodnocení těchto hodnot.  Podle základního ustanovení tohoto nařízení musí být expozice zaměstnanců a obyvatelstva hluku a vibracím omezena tak, aby byly splněny nejvyšší přípustné hodnoty hluku. Toto nařízení vlády se nevztahuje na hluk z  užívání bytu, hluk a vibrace prováděné nácvikem hasebních, záchranných a likvidačních prací, jakož i bezpečnostních a vojenských akcí a  akustické výstražné signály související s bezpečnostními opatřeními a záchrannou lidského života, zdraví a majetku. Emisní hodnoty hluku stanoví zvláštní právní předpisy. (Například nařízení vlády č. 9/2002 Sb. v platném znění, kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska emisí hluku)

Nejvyšší přípustné hodnoty hluku a hlukové zátěže na pracovištích jsou stanoveny pro hluk ustálený a proměnný, impulsní hluk, vysokofrekvenční hluk, ultrazvuk, infrazvuk a nízkofrekvenční hluk.  Nejvyšší přípustné hodnoty hluku v chráněných vnitřních prostorech staveb (§10) a ve chráněném venkovním prostoru (§11) jsou uvedeny ve zkráceném znění v následujících odstavcích.

§10 – Hygienické limity hluku v chráněném vnitřním prostoru staveb

(1)	Hodnoty hluku  se vyjadřují ekvivalentní hladinou akustického tlaku A Laeq,T a hladinou maximálního akustického tlaku A LAmax . Ekvivalentní hladina akustického tlaku A Laeq,T se v denní době se stanoví pro osm souvislých a na sebe navazujících  nejhlučnějších hodin ( Laeq,8h), v noční době pro nejhlučnější 1 hodinu (Laeq,1h.) Pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích, s výjimkou účelových komunikací, a drahách a  pro hluk z leteckého provozu se ekvivalentní hladina akustického tlaku A Laeq,T stanoví pro celou denní (Laeq,16h)  a celou noční dobu (Laeq,8h).

(2)	Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A se stanoví pro hluk pronikající vzduchem zvenčí a pro hluk ze stavební činnosti uvnitř objektu součtem základní hladiny akustického tlaku LAeq,T se rovná 40 dB a korekcí přihlížejících ke druhu chráněného prostoru a denní a noční době podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení. Jde – li ohluk s tónovými složkami nebo má-li výrazně informační charakter, přičte se další korekce -5dB. Za hluk s tónovými složkami se považuje hudba nebo zpěv, za hluk s výrazně informačním charakterem se považuje řeč.Hlukem s tónovými složkami se rozumí hluk, v jehož kmitočtovém spektru je hladina akustického tlaku v třetinooktávovém pásmu, případně ve dvou bezprostředně sousedících třetinooktávových pásmech, o více jak 5 dB vyšší než hladiny akustického tlaku v obou sousedních třetinooktávových pásmech a v pásmu kmitočtu 10z až 160 Hz je ekvivalentní hladina akustického tlaku v tomto třetinooktávovém pásmu A Laeq,T vyšší než hladina prahu slyšení stanovená pro toto kmitočtové pásmo podle tabulky v příloze č.1 k tomuto nařízení.

(3)	Hygienický limit v hladině maximálního akustického tlaku A  se stanoví pro hluk šířící se ze zdrojů uvnitř objektu součtem základní hladiny maximálního akustického tlaku A LAmax se rovná 40 dB a korekcí přihlížejících ke druhu chráněného vnitřního prostoru a denní a noční době podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení. Obsahuje-li hluk tónové složky nebo má výrazně informační charakter, přičte se další korekce - 5 dB. Za hluk ze zdrojů uvnitř objektu se pokládá i hluk ze zdrojů umístěných mimo tento objekt, který do tohoto objektu proniká jiným způsobem než vzduchem, zejména konstrukcemi nebo podložím.

(4) Hygienický limit v hladině akustického tlaku A pro hluk ze stavební činností uvnitř objektu A Laeq,s se stanoví tak, že se k hygienickému limitu v ekvivalentní hladině akustického tlaku A Laeq,T stanovenému podle odstavce 2 přičte v pracovních dnech pro dobu mezi 7.a 21. hodinou korekce +15 dB. Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A Laeq,s pro hluk ze stavební činnosti pro dobu kratší jak 14 hodin vypočte způsobem uvedeným v příloze 2 k tomuto nařízení. Věty první a druhá se nevztahují na zdravotnická zařízení a zařízení sociální péče, pokud jsou stavební práce prováděny za provozu těchto zařízení.

(5)	Ve školních učebnách, v denních místnostech jeslí a mateřských škol a dále u staveb pro kulturní, školské a veřejné účely musejí být dodrženy hodnoty optimální doby dozvuku podle příslušné české technické normy.

(6)	Hygienický limit v hladině akustického tlaku A pro zvuk elektronicky zesilované hudby se v prostoru pro posluchače stanoví pro dobu T se rovná 4 hodiny hodnotou Laeq,T se rovná 100 dB.

§11 – Hygienické limity hluku v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru

(1)	Hodnoty hluku, s výjimkou vysokoenergetického impulsního hluku tvořeného impulsy ve venkovním prostoru vznikajícími ři střelbě z těžkých zbraní, při explozích výbušnin s hmotností nad 25 g ekvivalentní hmotnosti trinitrotoluenu a při sonickém třesku,  se vyjadřují ekvivalentní hladinou akustického tlaku LAeq,T . V denní době se stanoví pro 8 souvislých a na sebe navazujících  nejhlučnějších hodin (Laeq,8h), v noční době pro  nejhlučnější 1 hodinu (Laeq,1h ). Pro hluk z dopravy na pozemních  komunikacích, s výjimkou účelových komunikací, a drahách,  a pro hluk s leteckého provozu se ekvivalentní hladina akustického tlaku A Laeq,T  stanoví pro celou denní (A Laeq,16h) a celou noční dobu (A Laeq,8h).

(2)Vysoce impulsní hluk tvořený impulsy ve venkovním prostoru, vznikajícími při střelbě z lehkých zbraní, explozí výbušnin s hmotností pod 25 g ekvivalentní hmotnosti trinitrotoluenu a při vzájemném nárazu tuhých těles, se vyjadřuje ekvivalentní hladinou akustického tlaku  A Laeq,T  podle odstavce 1.

(3)Vysokoenergetický impulsní hluk se vyjadřuje ekvivalentní hladinou akustického tlaku C LCeq,T a současně i průměrnou hladinou expozice zvuku C LCE jednotlivých impulsů. V denní době se stanoví pro 8 souvislých a na sebe navazujících nejhlučnějších hodin (LCeq,8h), v noční době pro nejhlučnější hodinu (LCeq,1h).

(4) Hygienický limit v ekvivalentní hladině  akustického tlaku A, s výjimkou hluku z leteckého provozu a vysokoenergetického impulsního hluku,  se stanoví součtem základní hladiny hluku LAeq,T = 50 dB  a korekcí přihlížejících ke druhu chráněného prostoru a denní a noční době podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení. Pro vysoce impulsní hluk se přičte další korekce   -12 dB. Obsahuje-li hluk výrazné tónové složky nebo má-li výrazně informační charakter, jako například řeč, přičte se další korekce -5 dB.

(5) Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku C vysokoenergetického impulsního hluku se stanoví pro denní dobu LCeq,8h se rovná 83 dB, pro noční dobu LCeq,1h   se rovná 40 dB. Ekvivalentní hladina akustického tlaku C Lceq,T se vypočte způsobem upraveným v příloze č. 3 k tomuto nařízení.

(6)	Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A  z leteckého provozu se vztahuje na charakteristický letový den a stanoví se pro celou denní dobu  součtem základní hladiny hluku LAeq,16h se rovná  60 dB a pro celou noční dobu ekvivalentní hladinou akustického tlaku   A Laeq,8h se rovná 50 dB.

(7) Hygienický limit v hladině akustického tlaku A pro hluk ze stavební činností Laeq,s se stanoví tak, že se k hygienickému limitu v ekvivalentní hladině akustického tlaku A Laeq,T stanovenému podle odstavce 4 přičte korekce přihlížející h posuzované době podle přílohy 3 k tomuto nařízení. Hygienický limit v hladině akustického tlaku A LAeq,s se pro hluk ze stavební činností pro dobu mezi 7. a 21. hodinou pro dobu kratší než 14 hodin vypočte způsobem upraveným v příloze č.3 k tomuto nařízení.

Příloha č. 2 k NV 148/2006 Sb.

Korekce pro stanovení hygienických limitů  hluku v chráněném vnitřním prostorech staveb

Část A

| Druh chráněného vnitřního prostoru | Doba pobytu | Korekce v dB |
| --- | --- | --- |
| Nemocniční pokoje | Doba mezi 6.00 a 22.00 hodinou 22.00 a 6.00 hodinou | 0 -15 |
| Operační sály | po dobu používání | 0 |
| Llékařské vyšetřovny, ordinace | po dobu používání | -5 |
| Operační sály | po dobu používání | 0 |
| Obytné místnosti | Doba mezi 6.00 a 22.00 hodinou 22.00 a 6.00 hodinou | 0+) -10+) |
| Hotelové pokoje | Doba mezi 6.00 a 22.00 hodinou 22.00 a 6.00 hodinou | +10 0 |
| Přednáškové síně, učebny a pobytové místnosti škol, jeslí, mateřských škol a školských zařízení, |  | +5 |
| Koncertní síně, kulturní střediska |  | +10 |
| Čekárny, vestibuly veřejných úřadoven a kulturních zařízení, kavárny, restaurace |  | +15 |
| Prodejny, sportovní haly |  | +20 |

Pro ostatní pobytové místnosti, v tabulce jmenovitě neuvedené, platí hodnoty pro prostory funkčně obdobné.

Účel užívání stavby je dán kolaudačním rozhodnutím a uvedené hygienické limity se nevztahují na hluk způsobený používáním chráněné místnosti.

+) Pro hluk z dopravy v okolí dálnic, silnic I. a II. třídy a místních komunikací I. a II. třídy (dále jen „hlavní pozemní komunikace“), kde je hluk z těchto komunikací převažující a v ochranném pásmu drah se přičítá  další korekce +5 dB. Tato korekce se nepoužije ve vztahu k chráněnému vnitřnímu prostoru staveb navržených, dokončených a zkolaudovaných po dni nabytí účinnosti tohoto nařízení.

Část B

Způsob výpočtu hygienického limitu LAeq,s pro hluk ze stavební činnosti pro dobu kratší než 14 hodin

Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A pro hluk ze stavební činnosti L Aeq,s  se stanoví ze vztahu:

L Aeq,s = L Aeq,T  + 10 . lg [ (429+t1) / t1 ] , kde

t1 	 je doba trvání hluku ze stavební činnosti v hodinách v období 7.00 – 21.00 hod

L Aeq,T	 je hygienický limit stanovený podle §10 odst.2.

Příloha č 3  k NV 148/2006 Sb.

Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku  v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru

Část A

| Druh chráněného prostoru | Korekce /dB/ |
| --- | --- |
|  | 1) | 2) | 3) | 4) |
| Chráněný venkovní prostor staveb lůžkových zdravotnických zařízení včetně lázní | -5 | 0 | +5 | +15 |
| Chráněný venkovní prostor lůžkových zdravotnických zařízení včetně lázní | 0 | 0 | +5 | +15 |
| Chráněný venkovní prostor ostatních staveb a chráněný ostatní venkovní prostor | 0 | +5 | +10 | +20 |

Poznámka: Korekce uvedené v tabulce se nesčítají

Pro noční dobu se pro chráněný venkovní prostor staveb přičítá další korekce  –10 dB, s výjimkou hluku z dopravy na železničních dráhách, kde se použije korekce –5dB.

1) Použije se pro hluk z veřejné produkce hudby, hluk z provozoven služeb a dalších zdrojů hluku, s výjimkou letišť, pozemních komunikací, nejde –li o účelové komunikace a dále s výjimkou drah, nejde –li o železniční stanice zajišťující vlakotvorné práce, zejména rozřaďování a sestavu nákladních vlaků, prohlídku vlaků a opravy vozů

2) Použije se pro hluk z  dopravy na pozemních  komunikacích, s výjimkou účelových komunikací, a drahách

3) Použije se pro hluk z dopravy na hlavních pozemních komunikacích v území , kde  hluk z dopravy na těchto komunikacích je převažující nad hlukem z dopravy na ostatních pozemních komunikacích. Použije se pro hluk z dopravy na drahách a  v ochranném pásmu drah.

4) Použije se v případě staré hlukové zátěže z dopravy na pozemních komunikacích a drahách, kdy starou hlukovou zátěží se rozumí stav hlučnosti působený dopravou na pozemních komunikacích a drahách, který v chráněných venkovních prostorech staveb a chráněném venkovním prostoru vznikl do 31. prosince 2000. Tato korekce zůstává zachována i po položení nového povrchu vozovky, výměně kolejového svršku, popřípadě rozšíření vozovek při zachování směrového nebo výškového vedení pozemní komunikace nebo dráhy, při které nesmí dojít ke zhoršení stávající hlučnosti v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru a pro krátkodobé objízdné trasy.

Část B

Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru pro hluk ze stavební činnosti

| Posuzovaná doba (hod) | Korekce (dB) |
| --- | --- |
| Od 6.00 do 7.00 | +10 |
| Od 7:00 do 21:00 | +15 |
| Od 21:00 do 22:00 | +10 |
| Od 22:00 do 6:00 | +5 |

Část C

Způsob výpočtu hygienického limitu LAeq,s pro hluk ze stavební činnosti pro dobu kratší než 14 hodin

Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A pro hluk ze stavební činnosti L Aeq,s  se vypočte ze vztahu:

L Aeq,s = L Aeq,T  + 10 . lg [ (429+t1) / t1 ]  kde

t1 	 je doba trvání hluku ze stavební činnosti v hodinách v době mezi 7.a 21. hodinou

L Aeq,T	 je hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A stanovený podle §11 odst.3.

Z dikce tohoto vládního nařízení, vyplývá že v posuzovaném území u nejbližší zástavby lze požadovat splnění hygienických limitů pro denní dobu 55 dB(A) a pro noční dobu 45 dB(A) za použití korekce dle citované přílohy 3 ad 2).

Porovnání stávajícího a výhledového stavu je zřejmé z následujících obrázků a tabulce výsledků z výpisu programu HLUKPLUS:

Obrázek 13a,b: Izofony LAeq pro stávající a výhledový stav- denní doba, výška 3 m

Obrázek 13e,f: Hluková pásma pro stávající a výhledový stav- denní doba, výška 3 m

Obrázek 13g,h: Hluková pásma a pole izofon – pouze příspěvky záměru, denní doba, výška 3 m

Tabulka bodů výpočtu: Ekvivalentní hladina hluku Laeq v dB(A)

HLUK+  verze 6.27                 Uživatel: 5138/RNDr. Stanislav Fojtík

Soubor: C:\HLUKPLUS\LIB_0D.ZAD               Vytištěno: 31.1.2007 19:23

|======================================================================|

|  T A B U L K A     B O D U      V Y P O C T U        ( D E N )       |

|    |       |                |        LAeq (dB)              |        |

|  C.| výška |   Souřadnice   |doprava|průmysl|celkem |predch.| mereni |

|======================================================================|

|  1 |   3.0 |  129.3;   22.2 |  42.6 |  16.8 |  42.6 |       |        |

|  2 |   3.0 |   71.1;   65.5 |  49.5 |  21.5 |  49.5 |       |        |

|  3 |   3.0 |  110.2;   78.6 |  50.4 |   7.8 |  50.4 |       |        |

|  4 |   3.0 |  150.5;   26.4 |  40.5 |   6.4 |  40.5 |       |        |

|  5 |   3.0 |  100.0;  -73.6 |  33.0 |   7.6 |  33.0 |       |        |

|  6 |   3.0 |   52.7;  -90.9 |  33.1 |   8.8 |  33.2 |       |        |

|  7 |   3.0 | -119.7;   51.4 |  49.3 |  15.3 |  49.3 |       |        |

|======================================================================|

HLUK+  verze 6.27                 Uživatel: 5138/RNDr. Stanislav Fojtík

Soubor: C:\HLUKPLUS\LIB_1D.ZAD               Vytištěno: 31.1.2007 20:06

|======================================================================|

|  T A B U L K A     B O D U      V Y P O C T U        ( D E N )       |

|    |       |                |        LAeq (dB)              |        |

|  C.| výška |   Souřadnice   |doprava|průmysl|celkem |predch.| mereni |

|======================================================================|

|  1 |   3.0 |  129.3;   22.2 |  45.7 |  19.5 |  45.7 |( 42.6)|        |

|  2 |   3.0 |   71.1;   65.5 |  49.5 |  25.4 |  49.5 |( 49.5)|        |

|  3 |   3.0 |  110.2;   78.6 |  50.4 |  15.4 |  50.4 |( 50.4)|        |

|  4 |   3.0 |  150.5;   26.4 |  43.8 |  10.4 |  43.8 |( 40.5)|        |

|  5 |   3.0 |  100.0;  -73.6 |  32.8 |  22.1 |  33.2 |( 33.0)|        |

|  6 |   3.0 |   52.7;  -90.9 |  31.9 |  23.5 |  32.5 |( 33.2)|        |

|  7 |   3.0 | -119.7;   51.4 |  49.6 |  30.1 |  49.6 |( 49.3)|        |

|======================================================================|

HLUK+  verze 6.27                 Uživatel: 5138/RNDr. Stanislav Fojtík

Soubor: C:\HLUKPLUS\LIB_1DH.ZAD              Vytištěno: 31.1.2007 20:15

|======================================================================|

|  T A B U L K A     B O D U      V Y P O C T U        ( D E N )       |

|    |       |                |        LAeq (dB)              |        |

|  C.| výška |   Souřadnice   |doprava|průmysl|celkem |predch.| mereni |

|======================================================================|

|  1 |   3.0 |  129.3;   22.2 |  42.9 |  19.5 |  42.9 |( 45.7)|        |

|  2 |   3.0 |   71.1;   65.5 |  33.7 |  25.4 |  34.3 |( 49.5)|        |

|  3 |   3.0 |  110.2;   78.6 |  32.8 |  15.4 |  32.9 |( 50.4)|        |

|  4 |   3.0 |  150.5;   26.4 |  41.1 |  10.4 |  41.1 |( 43.8)|        |

|  5 |   3.0 |  100.0;  -73.6 |  25.4 |  22.1 |  27.1 |( 33.2)|        |

|  6 |   3.0 |   52.7;  -90.9 |  25.2 |  23.5 |  27.4 |( 32.5)|        |

|  7 |   3.0 | -119.7;   51.4 |  30.9 |  30.1 |  33.5 |( 49.6)|        |

|======================================================================|

Na základě zadaných vstupních podkladů lze pro zvolené výpočtové body sumarizovat následující výsledky výpočtů:

Tabulka 20a: Hodnoty hlukové zátěže  LAeq – výška izofon 3 m

| bod č. | Umístění | VAR 0 stávající stav LAeq v dB(A) | VAR 1 výhledový stav LAeq v dB(A) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | den | noc | den | noc |
| 1 | Rodinný dům na parcele 1855/1 | 42,6 | - | 45,7 | - |
| 2 | Rodinný dům na parcele 1958/7 | 49,5 | - | 49,5 | - |
| 3 | Rodinný dům st.1869 | 50,4 | - | 50,4 | - |
| 4 | Rodinný dům na parcele 1855/4 | 40,5 | - | 43,8 | - |
| 5 | Rekreační objekt st.1967 na parc.1963/4 | 33,0 | - | 33,2 | - |
| 6 | Rekr. objekt st.1963/19 na parc.1963/20 | 33,2 | - | 33,5 | - |
| 7 | Rekreační objekt st.1927 na parc.1900/28 | 49,3 | - | 49,6 | - |
| Základní LAeq | 50,0 | 40,0 | 50,0 | 40,0 |
| Navržená nejvýše přípustná LAeq | 55,0 | 45,0 | 55,0 | 45,0 |

Hodnotíme – li pouze vliv záměru (tj. obslužná doprava na komunikační síti, pohyb na manipulačních plochách a parkovištích a stacionární zdroje), jsou příspěvky k ekvivalentní hladině hluku následující:

Tabulka 20b: Hodnoty hlukové zátěže  LAeq – výška izofon 3 m – příspěvky záměru

| RB č. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LAeq (dBA) | 42,9 | 34,3 | 32,9 | 41,1 | 27,1 | 27,3 | 33,5 |

Z provedených modelových výpočtů vyplývají následující závěry. Vlivem rozšíření provozu areálu SPEED-PRESS se akustická situace v zájmovém území významněji nezmění a přírůstky ekvivalentní hladiny hluku vlivem provozu záměru se budou na nejbližších objektech pohybovat do 3 dB. Relativně nejvýznamnější přírůstek hlukové zátěže lze očekávat podél místní komunikace navazující na ulici Přemyslova, nebudou však překročeny nejvyšší přípustné hladiny LAeq. U chráněné zástavby podél ulice Přemyslova (resp. silnice III. Třídy) se akustická situace prakticky neznění, neboť příspěvek vyvolané dopravy je zde zanedbatelná a stacionární zdroje se vzhledem ke vzdálenosti neprojeví. Totéž lze konstatovat pro akustickou situaci u rekreačních objektů jak v kolonii „Na Závini“ na severu tak pro rekreační objekty na jihu v nivě Knovízského potoka. Příspěvky stacionárních zdrojů jsou ve všech výpočtových bodech malé. Z hlediska hlukové zátěže proto považujeme navržený záměr za  akceptovatelný, neboť nedojde k překročení nejvýše přípustných hodnot akustické zátěže u chráněných objektů..

Vlivy záření

V areálu SPEED-PRESS nebudou instalovány zdroje ionizujícího záření, ani silné zdroje neionizujícího elektromagnetického záření (vysílače a jiné zdroji silných elektromagnetických polí, lasery, silné zdroje světla). Výstavba ani provoz areálu nebude generovat vlivy tohoto typu.

Nové zdroje světla se omezí pouze na běžné výbojkové venkovní stožárové osvětlení, které bude řízeno soumrakovými čidly. To je srovnatelné z běžným uličním osvětlením a nelze předpokládat negativní ovlivnění či obtěžování nejbližší obytné zástavby.

Laserová technologie v tiskařských strojích se vně výrobní haly neprojeví – jedná se o slabé zdroje srovnatelné z běžnými laserovými tiskárnami.

## D.2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci

V souladu s již uvedenými hodnoceními vstupů a zejména výstupů a souhrnu, provedeném v předchozí části je možné konstatovat, že vlivy jsou nepříliš významné bez podstatných nevratných vlivů na kvalitu životního prostředí  a obyvatelstvo města LIbušína.  Vlivy posuzovaného záměru se projeví pouze v nevýznamné míře pouze v okolí objektu skladového areálu a v okolí komunikací používaných pro dopravní obsluhu. V obytné zástavbě města Libušína se vlivy výstavby rozšíření provozu areálu SPEED-PRESS  pozorovatelně neprojeví.

Ovlivnění ovzduší emisemi je v případě posuzovaného záměru soustředěnou pouze na zdroje spalování  pohonných látek v případě mobilních zdrojů - automobilové dopravy. V daných rozptylových podmínkách s přihlédnutím k poměrně velmi malé emisní produkci zdrojů se vlivy projeví pouze v bezprostředním okolí komunikací používaných pro dopravní obsluhu či v bezprostředním okolí areálu. Rovněž emise těkavých organických látek z používání tiskařských barev jsou velmi malé, což je doloženo měřením hygienické služby ver stávajícím provozu ve Zlonicích. Jako eliminační opatření bude na výstupu odvětrání haly instalován filtr s aktivním uhlím. Imisní situace v obytných zónách nebude pozorovatelně ovlivněna. Vlivy na ovzduší lze označit za trvale působící, malé a nevýznamné, bez nutnosti technických eliminačních či kompenzačních opatření.

Podobně lze charakterizovat hlukové emise. Technologické celky s vyšší akustickou zátěží budou umístěny uvnitř haly v akusticky izolovaných místnostech a vně objektu se jejich vliv neprojeví. Stacionární zdroje vně objektu jsou omezeny pouze na vstupy či výdechy zařízení pro vytápění objektu s poměrně malou akustickou zátěží, která se na hraně obytné zástavby Libušína  nemůže nijak markantně projevit a příspěvky stacionárních zdrojů jsou malé.. Přitížení dopravy zejména v kategorii TNV je malé (cca 100 průjezdů vozidel se zanedbatelným podílem těžké nákladní dopravy), v relaci s frekvencí stávající dopravy na dopravní síti v Libušině se jedná o přitížení srovnatelné s nerovnoměrností dopravy. V hlukové zátěži se však toto přitížení významně neprojeví. Vliv lze charakterizovat z hlediska doby působení za trvalý, z hlediska míry ovlivnění za malý a z hlediska komparativní významnosti za málo významný bez nutnosti technických eliminačních opatření (protihlukové stěny, výměny oken apod.)

Produkce odpadních vod je rovněž velmi malá a jejich látková zátěž se nevymyká běžným splaškovým vodám, technologické odpadní vody areál neprodukuje (s výjimkou malého množství oplachových vod s čištění tiskařských strojů). Pozornost je nutno věnovat odvedení dešťových vod (zřízení výpustního objektu a náležité údržbě a sledování účinnosti  odlučovače ropných látek a areálové ČOV). Z hlediska doby působení jde o vliv nárazově působící, kvantitativně střední a významný. Nejsou nutná technická opatření pro eliminaci účinků vlivu, nezbytná je však pravidelná kontrola všech zařízení pro nakládání s vodami  a periodické sledování kvality vody z hlediska obsahu ropných látek a dalších relevantních ukazatelů znečištění (kyslíkový režim, obsahy celkového fosforu a dusíku apod.).

Výstavba nové části areálu si vyžádá odnětí půdy ZPF ve výměře cca 0,977 ha. Jedná se o průměrně kvalitní až málo kvalitní  zemědělské půdy, které nejsou dlouhodobě využívány k zemědělským účelům, mají nízkou přednost v ochraně a lze je použít pro výstavbu. Vlivy na ZPF lze označit jako trvalé, malé a nevýznamné.

Z hlediska ochrany přírody a krajiny se záměr nedotkne skladebných prvků ÚSES ani významných krajinných prvků. Záměr si vyžádá odstranění části převážně náletových dřevin (bříza, borovice lesní, jíva) na pozemcích určených pro výstavbu nové haly . Záměr neovlivňuje stanoviště vzácných či ohrožených druhů fauny a flory ani přírodně cenná bylinotravní společenstva a je situován na silně ruderalizovaných agrocenózách  či na plochách uvnitř stávajícího areálu. Záměr se nenachází v blízkosti (50 m ochranném pásmu) lesních porostů, ani je nebude nijak ovlivňovat.

Souhrnně lze konstatovat, že vlivy posuzovaného záměru se projeví markantně pouze v jeho bezprostředním okolí a z části na komunikacích využívaných pro dopravní obsluhu.

## D.3. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice

Vlivy tohoto charakteru oznamovaný záměr negeneruje. V posuzovaném případě nepřichází v úvahu.

## D.4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, případně kompenzaci nepříznivých vlivů

### 1.  Územně plánovací opatření

Město Libušín nemá schválená územní plán. Územně plánovací opatření nenavrhujeme, předpokládáme, že území bude řešeno v rámci zpracování územního plánu. Vlivy posuzovaného areálu jsou  pouze omezené  a není třeba stanovovat žádná ochranná pásma (hluková apod.).

### 2. Technická a organizační opatření

Opatření technického a organizačního rázu je zapotřebí provést celou řadu. Na tomto místě jsou stanovena pouze rámcově, detailně musí být rozpracována v projektu. Jsou uvedena navržená opatření ve stadiu přípravy projektu, výstavby i provozu.

opatření k ochraně vod

- místnosti, kde se bude skladovat či manipulovat s látkami škodlivými vodám (zejm. příruční či provozní sklad) musí být vybaveny nepropustnou podlahou, záchytnou drenáží a jímkou o objemu minimálně odpovídajícímu objemu znečišťující látky a základními prostředky k likvidaci havarijního úniku.

- zpevněné plochy, na nichž bude docházet k manipulaci s látkami škodlivými vodám a pojezdu TNV, musí být odvodněny a  spádovány tak, aby nedocházelo ke splachům škodlivých látek  do okolního horninového prostředí, měly by být vybaveny svodovou nebo obvodovou drenáží, která v případě havarijního úniku umožní účinný sanační zásah. Plochy s rizikem znečištění musí být odvodněny do kanalizace a potažmo recipientu přes odlučovač ropných látek – nejlépe koalescenční odlučovač s fibroilovým filtrem

- za provozu zajistit pravidelnou kontrolu funkce odlučovače a ČOV a  pravidelné sledování jejich stavu a kvality vody se zřetelem na obsah relevantních ukazatelů (kyslíkový režim, obsah NEL, obsahy celkového fosforu a dusíku), kontrolovat odstavenou (parkující) techniku a okamžitě likvidovat eventuelní úkapy.

- Při zaústění kanalizace do Knovízského potoka navrhnout a realizovat výustní objekt se zřetelem na eliminaci erozních vlivů

- V případě instalace vrtů pro technologii tepelných čerpadel posoudit možnost ovlivnění kolektoru podzemní vody

opatření k ochraně ovzduší

- v návaznosti na dopravní opatření věnovat pozornost organizaci dopravy v areálu, vyloučit zbytečný běh motorů naprázdno

- zásobování a expedici zboží  pokud možno organizačně nasměrovat mimo ranní a odpolední špičku

- v období výstavby odstraňovat případné znečištění komunikací a zamezit tak sekundární prašnosti, dočasné deponie skrývky omezit na dobu nezbytně nutnou, odtravněné plochy dotčené terénními úpravami, které nebudou zpevněny či zastavěny, neprodleně rekultivovat

opatření při nakládání s odpady

- nakládání s odpady bude technicky a organizačně zajištěno tak, aby bylo možno jednotlivé druhy odpadů shromažďovat odděleně podle druhů

- odbyt recyklovatelných či využitelných odpadů bude smluvně zajištěn, stejně jako odvoz a  nezávadné zneškodňování odpadů charakteru N.

- odpady charakteru N, zejména použité provozní náplně a odpad s tiskařských barev včetně použitých obolů  musí být shromažďovány v k tomu určené místnosti odděleně od ostatních odpadů, v místnosti s nepropustnou podlahou, či neprodleně odváženy specializovanou firmou

- v nejvyšší možné míře je nutno minimalizovat vznik odpadů, zejména technologickou kázní při skladovacích a výrobních postupech

- před vydáním stavebního povolení vyjasnit způsob a místo uložení či využití eventuelní přebytkové zeminy

protihluková opatření

- nástřešní jednotky VZT osadit a řešit tak, aby do nejvyšší možné míry byla eliminována expozice hluku – pružná osazení apod.

- technologická zařízení s hlučností nad 75 dB (kompresory, tiskařské technologie) umístit v akusticky izolovaném prostoru tak aby byly dodrženy přípustné hladiny hluku uvnitř haly a přenos hluku obvodovým pláštěm byl minimální

opatření k ochraně zdraví

- zohlednit ustanovení obecně závazných předpisů a normativů na úseku BOZP

- zohlednit ustanovení protipožárních předpisů

- zpracovat příslušné manipulační a provozní řády, zajistit proškolení pracovníků,

- zpracovat plán opatření pro případ havárie nebo úniku látek škodlivých vodám

opatření k minimalizaci estetických dopadů

- v areálu (zejména v nové části podél komunikací a okrajů areálu) provést výsadbu zeleného pásu (dekorační zeleně) a další sadové úpravy po konzultaci s dendrologem, se zaměřením na původní druhy dřevin

- na fasádách vyloučit či minimalizovat použití reflexních materiálů a nátěrů

dopravní opatření

- zásobování areálu organizovat mimo dopravní (zejm. ranní) špičky

- organizačně vyřešit dopravu (příjezd, vykládku, nakládku a parkování) a provést dopravní značení v areálu tak, aby jednotlivé dopravní plochy byly rozlišeny dle funkcí a nedocházelo k stáním vozidel mimo k tomu určená místa

- vyloučit stání vozidel mimo areál

ostatní opatření

- provést  základní opatření ve  smyslu zákonů  č. 20/1987 Sb.ve znění zák.č. 242/1992 Sb. k zabezpečení záchrany případných archeologických nálezů

- důsledně rekultivovat všechny výstavbou zasažené a trvale nezastavěné plochy z důvodu prevence šíření alergenních plevelů.

## D.5. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při specifikaci vlivů

Záměr rozšíření areálu SPEED-PRESS  je z hlediska projektové přípravy velmi náročný a je proto jasné, že v poměrně ranném stadiu projektové přípravy nemohly být všechny údaje podrobně a přesně specifikovány. Projektová příprava byla v podstatě v počátcích a současně s oznámením byla zpracovávána dokumentace pro územní řízení. V vstupní údaje tak vycházely zejména z údajů výrobce technologických celků  a předpokládaného cílového stavu kapacity skladu a byly upřesňovány konzultacemi a odbornými odhady ve spolupráci s investorem a projektantem. Zohledněny byly i zkušenosti se stávajícím provozem ve Zlonicích a srovnatelnými skladovými areály.

Profesní části, zejména vzduchotechnika, vytápění, voda a kanalizace, elektroinstalace nebyly v době zpracovávání oznámení plně k dispozici a potřebné výpočty byly předávány a konzultovány v předstihu s investorem a projektantem. Z nepříliš velké podrobnosti podkladů a údajů  mohly vzniknout i některé nepřesnosti, které bude nutné upřesnit v projektu, ale které by v žádném případě neměly vést ke zkreslení hodnocení  dopadů na životní prostředí. V případě nejasností byly vždy použity nejméně příznivé meze odhadu či maximální vstupní množství. Z hledska technologického vybavení výrobní haly byly použitý údaje ze stávajícího provozu ve Zlonicích.

Tendence zpracovatele byla z uvedených důvodů spíše nadsadit parametry, které se promítají do vlivů na životní prostředí, aby nedošlo k jejich podcenění. To se týká zejména nároků na vstupní materiály, média a energie, které jsou vždy na horní mezi odhadů a výpočtů.

S ohledem na charakter výstavby a zejména provozu se domníváme, že toto oznámení  vyjadřuje základní vlivy díky významné pomoci investora ale i projektanta poměrně přesně.

Informace o stávajícím stavu prostředí byly v důležitých faktorech získány poměrně úplné a byly využita celá řada podkladů i zkušenosti zpracovatelů s posuzováním podobných aktivit.

Vstupní údaje, získané zpracovatelem dokumentace z projektových podkladů a dále z odborné literatury, map a vlastním pozorováním, byly běžnou technikou zpracování za využití uvedených výpočetních metod a schválených metodik ( rozptylová  imisní  studie a hluková studie) či běžnou komparací porovnány s údaji a ukazateli z platných legislativních a správních předpisů a normativních standardů a posouzeny s využitím znalostí a zkušeností zpracovatele oznámení.

# E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU

Záměr není variantně řešen. S ohledem na jednoznačnost umístění nové výstavby v přímé návaznosti na stávající areál byla projektantem akce sledována jediná  územní varianta v podobě, jak je prezentována a hodnocena tímto oznámením.

S ohledem na dosažený stupeň kvality skladovacího a logistického procesu, a tiskařských technologií, ověřeného ve stávajícím provozu Zlonice s návaznosti na již vybudované stávající skladové kapacity, inženýrské sítě a komunikační napojení je sledována i jediná optimální technologická varianta.

# F. DOPLŇUJÍCÍ  ÚDAJE

## 1. Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení

- Situace širších regionálních vztahů 1:50 000

- Situace užších územních vztahů s vyznačením polohy záměru

- Situace záměru a zastavovací plán

Fotodokumentace

## 2. Další podstatné informace zpracovatele

Na základě konzultace zpracovatelů oznámení s oznamovatelem je možno konstatovat, že žádná z podstatných informací o záměru, která by mohla mít dopad na odhad velikosti a významnosti vlivů na životní prostředí, obyvatelstvo nebo strukturu a funkční využití území, nebyla zamlčena.

Jde o standardní výstavbu skladového objektu pro skladování a distribuci převážně průmyslového zboží v přímé návaznosti na stávající již provozovaný skladový areál. Tiskařská technologie pro potisk reklamních předmětů je již ve stávajícím stavu provozována ve Zlonicích bezkonfliktně s ochranou složek životního prostředí.

Příloha F1:

Situace širších regionálních vztahů

Foto 1: Pohled na lokalitu ze severozápadu

Foto 2: Pohled na stávající areál z jihovýchodu

# G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU

Jedná se o novou výstavbu skladové a výrobní haly v návaznosti na již realizovaný stávající areál, který sestává s administrativní budovy a stávající skladové haly. Stávající i nový areál je situován na severozápadním okraji města Libušín v okrese Kladno. Nová část areálu bude navazovat na část stávající, která byla postavena v letech 1999 – 2000.

Areál firmy SPEED PRESS (resp. BOVI CONSULTING) se v současnosti skládá  z administrativně – správní budovy s bytovou jednotkou a ze skladovací haly. Vně nadzemních objektů navazují manipulační plocha a parkoviště pro osobní vozy. Ke skladové hale přiléhá manipulační plocha a rampa pro vykládku kamionu. V současnosti areál firmy zaujímá plochu zhruba 9937m2, z čehož zhruba třetina je zastavěna stavebními objety a zpevněnými plochami. Stávající areál je dopravně napojen příjezdovou komunikací o délce zhruba 140 m na místní komunikaci Libušína a jejím prostřednictvím na silnici III/23634 – ulici Přemyslova.

Stávající areál oznamovatele bude navrhovaným řešením rozšířen o zhruba dalších 10 000 m2 a zvýší se zejména jeho skladová kapacita a kromě již provozované skladově – distribuční činnosti zde bude provozována i výrobní činnost – potisk reklamních předmětů. Firma se zabývá distribucí reklamních předmětů a jejich potiskem dle přání zákazníka, a dále skladováním distribucí luxusních a značkových předmětů a značkového textilu Slazenger. Roční obrat zboží se pohybuje kolem 8 mil. kusů a firma nabízí zhruba 37 tisíc druhů a typů zboží. Z celkového množství je zhruba  2,6 mil kusů opatřeno potiskem a sále je ročně vyrobeno 350 tis. kusů samolepicích bločků a štítků. Výrobní technologie je za stávajícího stavu umístěna v provozovně ve Zlonicích, předpokládá se přenesení výroby do nově navrhované části areálu. Navrhované objekty výrobní a skladové haly budou komunikačně navazovat na již zavedený a fungující systém vnitroareálové dopravy, v průběhu výstavby jej nebudou výrazně omezovat a zachovají stávající funkčnost areálu. Způsob užívání i funkční využití stávající části areálu zůstane zachováno. V souvislosti s rozšířením skladových a kapacit a zavedením výroby  nebudou rozšiřovány administrativní prostory a bude využita stávající budova.

Rozšíření kapacity bude spočívat ve vybudování dvou nových hal na současně nezastavěném pozemku, který navazuje na stávající areál na západě, přičemž budou využity i dispoziční možnosti stávající části areálu. Nová výrobní hala bude umístěna západně od stávající administrativní budovy a nová výrobní hala bude umístěna severozápadně od stávající skladové haly. V rámci rozšíření se předpokládá nová čistírna odpadních vod, adekvátně budou rozšířeny i pojezdové a manipulační plochy, venkovní osvětlení a oplocení. Nová výstavba si nevyžádá odstranění žádných staveb ani kácení zeleně ve větším rozsahu. Cílem posuzovaného záměru je rozšíření kapacity  stávajícího skladového a distribučního centra oznamovatele , která se zabývá distribucí a potiskem reklamních předmětů. V neposlední řadě se jedná o koncentraci činností firmy v jednom areálu – přenesení výrobní činnosti ze Zlonic. Stěžejní činností je skladování, distribuce a potisk drobných reklamních předmětů, značkového zboží a textilu. Generelně se jedná o rozšíření skladové kapacity stávajícího zavedeného skladového a distribučního centra v Libušíně. Město Libušín nemá schválený uzemní plán, nová výstavba navazuje na stávající na okraji zastavěného území obce. V zájmu posílení pracovních míst však rozhodlo zastupitelstvo obce o podpoře tohoto záměru a prodeji pozemku 1985/11.

Z hlediska umístění se jedná o záměr nekonfliktní. Záměr je umístěn  na okraji obce Libušín v přímé návaznosti na již provozovaný skladový areál. Stavba je situována na pozemcích, které jsou z části součástí zemědělského půdního fondu, z části ve stávajícím provozovaném areálu, kde byly pozemky ZPF již odňaty. Předpokládá se odnětí zemědělské půdy ZPF v poměrně malém rozsahu necelý 1 ha. Jedná se o průměrně až  podprůměrně kvalitní zemědělské půdy v III. A V. třídě ochrany, které však již dlouhodobě leží ladem a jsou porostlé převážně zapojeným porostem s vysokým podílem ruderálních druhů a agresivních plevelů a nízkými náletovými dřevinami. Z těchto důvodů je možno zmenšení plochy zemědělských půd akceptovat a hodnotit jako nevýznamné.

Nová část areálu využívá z části plochu areálu stávajícího, z části je umístěn na silně ruderalizovaných ladem ležících  zemědělských pozemcích na okraji skladové zóny v nezastavěném pásu podél nivy Knovízského potoka a svahu údolí. Hodnotnější porosty dřevin se na této ploše nevyskytují, objevují se zde pouze nálety jehličnanů , jívy  a břízy bělokoré a náletové porosty keřů (hloh). Po odstranění těchto porostů se zde se předpokládá v rámci sadových úprav výsadba sadovnicky kvalitnějších listnatých dřevin, druhově korespondující s kvalitou blízkých lesních porostů. Stavba nekoliduje se skladebnými prvky územního systému ekologické stability území (biocentra, biokoridory) ani významnými krajinnými prvky. Rovněž nedochází k redukci populací volně žijících živočichů ani k omezení stanovišť cenných bylinotravních společenstev.

Areál se nachází již mimo dobývací prostory, ale leží v chráněném ložiskovém území (černé uhlí) území bylo v minulosti součástí dobývacího prostoru Libušín a bylo dotčeno vlivy důlní činnosti (poddolovaná území). V severním sousedství byly rovněž na svahu údolí v chatové kolonii „Na Závini“ zaznamenány svahové deformace a sesuvy. Tuto skutečnost je potřeba při projekční přípravě staveb respektovat, tj. zatřídit staveniště dle příslušné ČSN Stavby na poddolovaném území a výsledky zatřídění respektovat při návrhu základů a konstrukcí stavebních objektů.

Posuzovaná stavba se vyznačuje dobrým zabezpečením všech základních zdrojů (pitná voda, elektrická energie a zemní plyn) ze stávajících rozvodů v  zóně  a jejich poměrně racionálním využitím pro posuzované účely. Významné nároky na dodávky vody či energií nevznikají a distribuční sítě nebudou pozorovatelně ovlivněny a předpokládané navýšení spotřeby se neprojeví.

Z hlediska výstupů (emise do ovzduší  ze stacionárních i mobilních zdrojů, splaškové a dešťové vody, odpady, hluk a vibrace)  vyplývá z hodnocení, provedeného v této dokumentaci, komparativní nevýznamnost těchto výstupů a lze tedy konstatovat, že nedojde k výraznějšímu  negativnímu ovlivnění složek životního prostředí  a k pozorovatelnému zhoršení stávajícího stavu.

Ovlivnění ovzduší emisemi je v případě posuzovaného záměru soustředěnou pouze na zdroje spalování  pohonných látek v případě mobilních zdrojů - automobilové dopravy. V daných rozptylových podmínkách s přihlédnutím k poměrně velmi malé emisní produkci zdrojů se vlivy projeví pouze v bezprostředním okolí komunikací používaných pro dopravní obsluhu či v bezprostředním okolí areálu. Rovněž emise těkavých organických látek z používání tiskařských barev jsou velmi malé, což je doloženo měřením hygienické služby ve stávajícím provozu ve Zlonicích. Jako eliminační opatření bude na výstupu odvětrání haly instalován filtr s aktivním uhlím. Imisní situace v obytných zónách nebude pozorovatelně ovlivněna. Vlivy na ovzduší lze označit za trvale působící, malé a nevýznamné, bez nutnosti technických eliminačních či kompenzačních opatření.

Podobně lze charakterizovat hlukové emise. Technologické celky s vyšší akustickou zátěží budou umístěny uvnitř haly v akusticky izolovaných místnostech a vně objektu se jejich vliv neprojeví. Stacionární zdroje vně objektu jsou omezeny pouze na vstupy či výdechy zařízení pro vytápění objektu s poměrně malou akustickou zátěží, která se na hraně obytné zástavby Libušína  nemůže nijak markantně projevit a příspěvky stacionárních zdrojů jsou malé.. Přitížení dopravy zejména v kategorii TNV je malé (cca 100 průjezdů vozidel se zanedbatelným podílem těžké nákladní dopravy), v relaci s frekvencí stávající dopravy na dopravní síti v Libušině se jedná o přitížení srovnatelné s nerovnoměrností dopravy. V hlukové zátěži se však toto přitížení významně neprojeví. Vliv lze charakterizovat z hlediska doby působení za trvalý, z hlediska míry ovlivnění za malý a z hlediska komparativní významnosti za málo významný bez nutnosti technických eliminačních opatření (protihlukové stěny, výměny oken apod.)

Produkce odpadních vod je rovněž malá a jejich látková zátěž se nevymyká běžným splaškovým vodám, technologické odpadní vody areál neprodukuje (s výjimkou malého množství oplachových vod s čištění tiskařských strojů). Pozornost je nutno věnovat odvedení dešťových vod (zřízení výpustního objektu a náležité údržbě a sledování účinnosti odlučovače ropných látek a areálové ČOV). Z hlediska doby působení jde o vliv nárazově působící, kvantitativně střední a významný. Nejsou nutná technická opatření pro eliminaci účinků vlivu, nezbytná je však pravidelná kontrola všech zařízení pro nakládání s vodami  a periodické sledování kvality vody z hlediska obsahu ropných látek a dalších relevantních ukazatelů znečištění (kyslíkový režim, obsahy celkového fosforu a dusíku apod.).

V areálu budou skladovány a používány i látky škodlivé zdraví a hořlaviny, tedy látky rizikové. Jedná se však o látky v uzavřených okruzích technologických zařízení (tiskařské barvy, ředidla a další komponenty pro potisk reklamních předmětů) nebo látky používané ve velmi malém množství. Skladové hospodářství bude náležitě technicky zabezpečeno proti únikům těchto látek a proti vzniku mimořádných událostí (požár). Manipulace těmito látkami bude organizačně zajištěna, budou zpracovány příslušné skladové a manipulační řády a zaměstnanci náležitě poučení. Tím budou učiněna postačující opatření k eliminaci rizik vzniku havarijních situací.

Zpracovatel oznámení soudí, že za předpokladu uplatnění podmínek, uvedených v bodě D.4 předloženého Oznámení v rámci územního řízení a při zpracování dokumentace stavby i při její realizaci a provozu, je možno zajistit nekonfliktní realizaci oznamovaného záměru z pohledu zákonných i věcných podmínek ochrany životního prostředí, jeho složek, zdraví obyvatelstva a trvale udržitelného rozvoje.

Datum zpracování oznámení:		31.1.2007

.

Zpracoval: 	RNDr. Stanislav Fojtík

Vítězslava Nezvala  755, 272 04 Kladno 4

Tel. 0312/ 637493  0603/ 731784

Osvědčení odborné způsobilosti MŽP ČR . č.j.: 17 145/4673/OEP/92.

Spolupracovali:			Ochrana ovzduší: Ing. Miloš Pulkrábek

Na dolinách 1 147 00 Praha 4 –Podolí

Tel. 02/41431535   0603  434866

# H. PŘÍLOHA

H.1.  Vyjádření příslušného stavebního úřadu (resp. pořizovatele ÚPD)  k záměru z hlediska souladu se schválenou územně plánovací dokumentací:

H.2. Stanovisko orgánu ochrany přírody z hlediska vlivu na evropsky významné lokality a ptačí oblasti:

# Text boxes

Příloha F3: Zastavovací situace

Kladenská tabule

.

Příloha F2: Užší územní vztahy s vyznačením polohy záměru

Umístění záměru

Džbán

Křivoklátská vrchovina

stávající část

nová část