| V Praze dne: | 11.12.2006 | Dle rozdělovníku |
| --- | --- | --- |
| Číslo jednací: Spis. značka | 151024/2006/KÚSK 151024/2006/KÚSK |  |
| Vyřizuje: | Ing. Daniela Zemanová/345 |  |
| ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dál je zákon) |

Identifikační údaje :

Název záměru: Novostavba distribučního skladu a stavební úpravy stávajících objektů Procter & Gamble – Rakona s.r.o., Rakovník

Zařazení záměru: záměr spadá podle přílohy  č. 1 zákona do kategorie II bod 10.4  Skladování vybraných nebezpečných látek (vysoce toxických, toxických, zdraví škodlivých, žíravých, dráždivých, senzibilizujících, karcinogenních, mutagenních, toxických pro reprodukci, nebezpečných pro životní prostředí) a pesticidů v množství nad 1 t; kapalných hnojiv, farmaceutických  výrobků, barev a laků v množství nad 100 t.

Kapacita (rozsah) záměru: v souvislosti s výstavbou bude u objektu č. 15  (trafostanice) – nástavba, o zastavěné ploše 46,5 m2, vybudován nový sklad kapalných parfémů a stáčení. Maximální skladované množství parfémů bude činit 18 m3. Parfémy jsou klasifikovány jako chemické látky dráždivé a nebezpečné pro životní prostředí.

Charakter záměru: záměrem je následující nová výstavba a úprava stávajících objektů v areálu P&G

- výstavba nového distribučního skladu hotových výrobků firmy P&G (v místě bývalé plochy pro sklad uhlí) , zastavěná plocha 6625 m2 , kapacita pro 16 500 paletových míst = 14025 tun výrobků. Distribuční sklad bude spojen s obj. č. 11 (hlavní výrobní budova) za pomocí spojovacího krčku, kterým budou výrobky odváženy do skladu. Současně bude odstraněna část skladů při obj. č. 31. Chemikálie z  těchto skladů budou uloženy ve stávajících objektech č. 12, č. 26 a č. 27A, které budou upraveny k danému účelu,

- stavební úpravy stávajících objektů:

- objekt č. 60 (výroba Lenoru) - přístavba jižní části objektu  včetně instalace plnící a balící linky Lenoru, zastavěná plocha  cca 1152 m2,

- objekt č. 10 (plnírna tekutých detergentů) – přístavba severní části objektu včetně  instalace plnící linky Jaru, zastavěná plocha 676 m2,

- objekt č. 15 (trafostanice) – nástavba zastavěná plocha 46,5 m2, ve které bude vybudován nový sklad kapalných parfémů a stáčení (max. skladované množství parfémů bude činit 18 m3),

- v II. fázi stavebních úprav stávajících objektů:

- obj. č. 60 (Lenor) východní přístavba bude sloužit jako sklad prázdných lahví pro výrobu Lenoru, zastavěná plocha 665 m2,

- obj. č. 10 (plnírna tekutých detergentů) – západní přístavba  zastavěná plocha 355 m2,  bude sloužit jako sklad obalů pro plnění Jaru. Současně bude propojena tato přístavba  se severní přístavbou  obj. č. 10 a východní přístavbou obj. č. 60.

V souvislosti se záměrem dojde k nárůstu intenzity dopravy závodu o 2 x 12 kamionů a 28 osobních automobilů za den.

Záměr je v souladu s platným územním plánem města Rakovník.

Umístění:   kraj: Středočeský

obec: město Rakovník

kat. území: Rakovník

Zahájení a ukončení:  03/2007 – 12/2006, II. fáze zahájení 2009  a ukončení výhled 2010

Oznamovatel: P&G – Rakona s.r.o., Rakovník, Ottova 402, 269 32 Rakovník

IČ: 14801396

Souhrnné vypořádání připomínek :

Ke zveřejněnému  oznámení se během zjišťovacího řízení vyjádřili: Městský úřad Rakovník – OŽP, ČIŽP OI Praha, ČIŽP OI Plzeň, Krajský úřad Středočeského kraje –OŽPaZ, Město Rakovník a  Středočeský kraj.

Ze strany veřejnosti nebylo ke zveřejněnému oznámení obdrženo žádné vyjádření.

MěÚ Rakovník, OŽP – komplexní vyjádření :

- ochrana ZPF a ochrana ovzduší - bez připomínek,

- ochrana přírody – upozorňuje, že kácení dřevin podléhá § 8 zákona o ochraně přírody a krajiny,

- vodní hospodářství – bez zásadních připomínek, upozorňuje, že pro skladování a manipulaci s hořlavými kapalinami je nutné dodržet normu ČSN 650201 – Hořlavé kapaliny.

ČIŽP OI Praha – nemá k předloženému oznámení žádné podstatné připomínky.

ČIŽP OI Plzeň, odd. ochrany vod – veškeré sklady a výrobní haly, kde bude nakládáno s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky, bude nutno zabezpečit takovým způsobem, aby nemohlo dojít k úniku těchto látek do kanalizace. Prostory budou vybaveny sanačními prostředky v dostatečném množství. Ke skladům je nutno  vypracovat provozní řády, které se po schválení stanou nedílnou součástí provozní dokumentace. Upozorňuje, že množství odebíraných podzemních a povrchových vod nesmí překročit příslušná platná povolení. Vzhledem k možnému ovlivnění zóny havarijního plánování (navýšení množství nebezpečných chemických látek), je dotčeným správním úřadem v územním a stavebním řízení Krajský úřad Středočeského kraje.

KÚ SK, OŽP – po vnitřním projednání na zdejším odboru:

- ochrana přírody – bez námitek z hlediska zákona o ochraně přírody a krajiny. Dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění,  lze vyloučit vliv záměru na lokality Natury 2000,

- prevence závažných havárií – bez námitek.

Město Rakovník – je toho názoru, že hodnocení vlivů na životní prostředí není nutné. Při dodržení zákonných a věcných podmínek ochrany životního prostředí, jeho složek a zdraví obyvtelstva souhlasí s provedením uvažovaného záměru.

Středočeský kraj – souhlasí se záměrem, ke zjišťovacímu řízení nemá připomínky a nepožaduje další posouzení záměru.

Předložené oznámení bylo zpracováno v  10/2006 Ing. Václavem Konopáskem, CSc., Špačkova 1005/17, 165 00 Praha 6, (držitel autorizace dle § 19 zákona),  v rozsahu  stanoveném podle příl. č. 3 zákona. Oznámení vyhodnocuje a popisuje vlivy navrhovaného záměru na životní prostředí a zdraví obyvatel v dané lokalitě a nejbližším dotčeném okolí.

Důvodem realizace záměru je požadavek intenzifikace a racionalizace stávající kvalitní a na trhu zavedené výroby, s cílem možnosti zvýšení odbytu. Nový  distribuční sklad bude sloužit pro skladování, manipulaci a expedici hotových výrobků (prostředky na praní, aviváž, na mytí nádobí, universální čistící prostředky a pod.). Žádný z těchto výrobků není zařazen do skupiny nebezpečných chemických látek a přípravků.  Skladovací hala bude vybavena regálovým skladovacím systémem.

Objekt č. 60 - výroba Lenoru, byl již v 12/2005 projednán ve zjišťovacím řízení. Navrhovanou přístavbou  a instalací plnící linky, která bude zapojena na stávající výrobní systém nedojde ke změně užívání objektu.

Objekt č. 15 - stáčení a denní sklad parfémů provozně navazuje na výrobu v objektu č. 60. Vytváří se v něm operativní denní zásoba parfémů pro výrobu Lenoru. Ke všem skladovaným látkám jsou v Rakoně k dispozici bezpečnostní listy. Stávající „Bezpečnostní zpráva závodu č. 18“ bude v souvislosti s tímto záměrem aktualizována.

Záměrem dojde k nárůstu intenzity dopravy závodu o 2 x 12 kamionů  a 28 osobních automobilů za den. S ohledem na negativní ovlivnění stávající dopravní situace  v Ottově ulici provozem závodu P&G –Rakona s.r.o., dojde k radikálnímu zlepšení této situace realizací nového zadní vjezdu do areálu. Dopravní tok závodu bude rozdělený mezi stávající vjezd z ulice Ottova a budovaný nový zadní vjezd – výjezd.

Vzhledem k provozu posuzovaného záměru – distribuční sklad, stavební úpravy objektů č. 10, 15 a 60  v rámci areálu P&G –Rakona s.r.o. vzniká poměrně malý nárůst emisí na stávající kotelně na zemní plyn a také i z dopravy,  nebyla proto zpracována  rozptylová studie. Na základě výpočtů emisních faktorů, byly provedený bilance vznikajících emisí ze kterých vyplynulo, že nárůst emisí hlavních škodlivin (NOx, PM10 a benzen) jsou minimální a přírůstky se pohybují kolem 1%. V rámci posouzení byla zpracována orientační akustická studie vycházející z modelového vyhodnocení vztahu akustické zátěže celkové dopravy  závodu k dopravě celkem v ulici Ottova a byl vyjádřen podíl akustické zátěže vlivem provozu posuzovaného záměru. Z výpočtů vyplývá, že akustická zátěž provozem P&G –Rakona s.r.o.  v ulici Ottova, je všech případech nižší než zátěž z ostatní dopravy. Modelově vypočtené navýšení akustické zátěže způsobované celkovým provozem závodu  v ulici Ottova se vůbec neprojeví. Díky otevření nového výjezdu z areálu závodu dojde ke snížení provozu TNA v ulici Ottova a tím i snížení akustické zátěže.

Záměr je v souladu s platným územním plánem města Rakovník. Provoz areálu P&G –Rakona s.r.o. je technicky a organizačně zabezpečený, je zpracovaný a schválený havarijní plán a bezpečnostní zpráva závodu je pravidelně aktualizovaná, projednávaná a schvalována zdejším  krajským úřadem.

Závěr :

Záměr „Novostavba distribučního skladu a stavební úpravy stávajících objektů Procter & Gamble – Rakona s.r.o., Rakovník“ v k.ú. Rakovník naplňuje dikci  bodu 10.4 kategorie II,  příl. č. 1 citovaného zákona. Podle § 7 citovaného zákona bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr bude mít významný vliv na životní prostředí a zda bude posuzován podle citovaného zákona.

Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 k citovanému zákonu, dospěl příslušný úřad Krajský úřad Středočeského kraje k závěru, že  záměr

„Novostavba distribučního skladu a stavební úpravy stávajících objektů Procter & Gamble – Rakona s.r.o., Rakovník“

v k.ú. Rakovník

nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle citovaného zákona.

Podmínkou je, aby v  dalších fázích povolovacích řízení tohoto záměru byly zohledněny opatření a podmínky doporučené v části D. 4. „Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů“ na str. 91 předloženého oznámení a dále  podmínky a doporučení  uvedené v obdržených vyjádřeních a souhrnném vypořádání připomínek tohoto závěru zjišťovacího řízení.

Odůvodnění :

Příslušný úřad  neobdržel ve lhůtě dané zákonem žádné relevantní odůvodněné nesouhlasné vyjádření k oznámení. S ohledem na povahu a rozsah záměru, jeho umístění a charakteristiku předpokládaných vlivů záměru na veřejné zdraví a životní prostředí dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr nemá významný vliv na životní prostředí.

Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dalších dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů. Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím vydaným ve správním řízení a nelze se proti němu odvolat.

|  | RNDr. Jaroslav Obermajer |
| --- | --- |
|  | vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství |

Rozdělovník k č.j. 151024/2006/KÚSK:

Dotčené územní samosprávné celky:

1/Středočeský kraj, zde

2/Město Rakovník, Husovo náměstí 27, 269 18 Rakovník

Oznamovatel :

3/ Procter & Gamble – Rakona, s.r.o., Ottova 402, 269 32 Rakovník