Oznámení záměru dle přílohy č. 3 k zákonu č. 100/2001 Sb.

Ohřívací pec

v Sochorové válcovně TŽ a.s.

Oznamovatel:	Sochorová válcovna TŽ a.s.

Průmyslová 1000

739 70 Třínec – Staré Město

Zpracovatel:		Ing. Jan Král a kol.

K+K průzkum s.r.o.

Novákových 6

180 00 Praha 8

Praha, prosinec 2006

© K+K průzkum

OBSAH:

ÚVOD	6

ČÁST A. Údaje  o  oznamovateli	8

A.1. Obchodní firma	8

A.2. IČO:	8

A.3. Sídlo	8

A.4. Jméno, příjmení a telefon oprávněného zástupce oznamovatele	8

ČÁST B. Údaje o záměru	9

B.I. Základní údaje	9

B.I.1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1	9

B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru:	9

B.I.3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území):	10

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry:	10

B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a hlavních důvodů (i z hlediska ŽP) pro jejich výběr, resp. odmítnutí	11

B.I.5.1. Zdůvodnění potřeby záměru a umístění	11

B.I.5.2. Přehled zvažovaných variant	11

B.I.6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru	12

Popis provozu Sochorové válcovny TŽ a.s.	12

Ukončení provozu	16

B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení	16

B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků	16

B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které budou tato rozhodnutí vydávat	16

B.II. Údaje o vstupech	17

B.II.1. Půda	17

B.II.2. Voda	17

B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje	18

Zemní plyn	18

Elektrická energie	18

Jiné energetické zdroje	19

Surovinové zdroje	19

B.II.4 Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu	19

Dopravní zatížení	19

Komunikační napojení	20

Inženýrské sítě	21

B.III. Údaje o výstupech	22

B.III.1. Ovzduší	22

B.III.2. Odpadní vody	28

B.III.3. Odpady	31

B.III.4. Ostatní výstupy: Hluk, vibrace	34

B.III.5 Doplňující údaje	37

C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ	38

C.I. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území	38

C.I.1. Ekosystémy	38

C.I.2. Územní systém ekologické stability krajiny (ÚSES)	38

Územní systém ekologické stability	38

C.I.3. Významné krajinné prvky (VKP)	39

C.I.4. Zvláště chráněná území (ZCHÚ) a chráněná ložisková území (CHLÚ)	39

C.I.5. Území přírodních parků (PřP)	40

C.I.6. Evropsky významné lokality (EVL) a ptačí oblasti (PO)	40

C.I.7. Území historického, kulturního nebo archeologického významu	41

C.I.8. Území hustě zalidněná	41

C.I.9. Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení	41

C.I.10. Staré ekologické zátěže	43

C.I.11. Extrémní poměry v dotčeném území	43

C.II. Stručná charakteristika stavu složek ŽP v dotčeném území, kteé budou pravděpodobně významně ovlivněny	44

Klima, geomorfologie	44

Krajinný ráz	45

Horninové prostředí a přírodní zdroje	45

Fauna a flóra	46

Voda	47

Půda	47

Obyvatelstvo	47

Hmotný majetek	47

D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA OBYVATELSTVO A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	48

D.I. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti, složitosti a významnosti (z hlediska pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti)	48

D.I.1.	Vlivy na veřejné zdraví	49

D.I.2.	Vliv na ovzduší a klima	52

D.I.3.	Vliv na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické charakteristiky	53

D.I.4.	Vliv na povrchové a podzemní vody	54

D.I.5.	Vliv na půdu	54

D.I.6.	Vliv na horninové prostředí a nerostné zdroje	55

D.I.7.	Vliv na faunu, flóru a ekosystémy	55

D.I.8.	Vlivy na krajinu	55

D.I.9.	Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky	55

D.II. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci	56

D.III. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice	56

D.IV. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů	56

D.V. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při specifikaci vlivů	58

E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU	59

F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE	61

F.1. Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení	61

F.2. Další podstatné informace oznamovatele	61

G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU	62

H. PŘÍLOHY	68

H. přílohy:

# Vyjádření

# Vyjádření č. 1) Vyjádření o souladu s územním plánem

Vyjádření č. 2) Vyjádření k možnosti vlivu záměru na EVL a ptačí oblasti

# Mapová a obrazová dokumentace

# Mapa č. 1) Přehledná situace, M = 1: 20 000

Mapa č. 2) Situace umístění nové ohřívací pece

# Výkresy a schémata

Výkres č. 1) Celková mapa Sochorové válcovny TŽ a.s.

Výkres č. 2) Situování Kalírny 3 v areálu Poldi

Výkres č. 3.) Schéma zásobování vodou a kanalizace SCHV

Výkres č. 4) Schéma rozmístění výduchů Sochorové válcovny TŽ a.s.

Výkres  č. 5) Fotodokumentace

Schéma č. 1) Schéma materiálového toku Sochorové válcovny TŽ a.s.

Schéma č. 2) Schéma zdrojů emisí Sochorové válcovny TŽ a.s.

Schéma č. 3) Vodní hospodářství SCHV

Schéma č. 4) Vodní hospodářství SJV

# Dokument č. 1) Výpis z KN

# Studie a měření

# Studie č. 1) Rozptylová studie znečištění ovzduší

Studie č. 2) Výsledky měření hluku ve venkovním prostoru (14. 7. 2005)

# ÚVOD

Firma Sochorová válcovna Třinec a.s. provozuje v bývalé hale Poldi II (Kladno – Dříň) válcování za tepla a následné tepelné zpracování (zušlechťování, žíhání) oceli. Objekt Sochorové válcovny byl zkolaudován dne 10. 7. 1984, zároveň zde byla instalována většina provozů.

Prvním krokem při zpracování oceli v Sochorové válcovně je ohřátí oceli na teplotu, za které je možné ocel válcovat. To v současné době zajišťuje kroková pec, případně hlubinné pece.

Záměrem firmy Sochorová válcovna TŽ a.s. je instalace moderní ohřívací pece. Nová pec nahradí stavající krokovou ohřívací pec a 2 hlubinné pece, které slouží pro primární ohřev vstupního materiálu. Kapacitní parametry nové pece jsou shodné jako u stávající krokové pece, celková produkce Sochorové válcovny se nezmění. Účelem stavby tedy není zvýšení výroby, protože nedochází k navýšení celkové produkce Sochorové válcovny.

Hlavním důvodem instalace nové ohřívací pece je úspora nákladů na palivo – zemní plyn. Nová ohřívací pec bude mít vyšší účinnost, menší tepelné ztráty, tvar pece bude optimalizován pro materiál (typ ocele a velikost slitků) používaný v SCHV a bude vybavena moderní řídící technikou. Nová pec bude osazena moderními nízkoemisními hořáky a bude mít účinnější rekuperátor tepla s tlumiči hluku na sání i výtlaku vzduchu.

Z hlediska životního prostředí je pozitivním vlivem snížení celkové produkce emisí. A to díky použití nízkoemisních hořáků a snížením spotřeby zemního plynu na ohřátí stejného množství kontislitků.

Nová ohřívací pec bude mít navíc vyšší bezpečnost, protože bude vybavená prvky pro prevenci exploze: čidlo na nespálené palivo a systémem pro proplachování plynového potrubí dusíkem při odstavení pece (takže při opravě a údržbě není v potrubí zemní plyn, ale dusík).

Záměr bude realizován ve stávající hale, nevyvolá další výstavbu.

V minulosti byl provoz SCHV TŽ posuzován podle zákona 100/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, a to v rámci Oznámená Rozšíření zušlechťovací linky č. 2 v roce 2004 (kód záměru STC248) a v rámci Oznámení Rozšíření rovnací linky v roce 2005 (kód záměru STC340).

Dne 9. srpna 2006 bylo pro Sochorovou válcovnu TŽ a.s. vydána II. změna  integrovaného povolení podle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci (IPPC), číslo jednací: 1573-3565/06/OŽP/17-Fl.

Příslušným úřadem je Krajský úřad Středočeského kraje.

Oznámení záměru

Ohřívací pec v Sochorové válcovně TŽ a.s

zpracované v rozsahu podle přílohy č. 3 k zákonu č. 100/2001 Sb.

# ČÁST A. Údaje  o  oznamovateli

## A.1. Obchodní firma

Sochorová válcovna TŽ, a.s.

## A.2. IČO:

25872940

## A.3. Sídlo

Adresa sídla: Průmyslová 1000, 739 70 Třinec – Staré Město

Adresa místa podnikání: Kladno-Dříň, 272 01 Kladno

## A.4. Jméno, příjmení a telefon oprávněného zástupce oznamovatele

Martin Kučera, 	tel. : 312 643 209       mobil: 602 259 168

Mail: kucera.martin@trz.cz

Adresa: Sochorová válcovna TŽ a.s., Kladno Dříň, 272 01  Kladno

Ing. Luděk Slapnička, tel: 312 643 100 	mobil: 602 582 120

Mail: ludek.slapnicka@trz.cz

Adresa: Sochorová válcovna TŽ a.s., Kladno Dříň, 272 01  Kladno

# ČÁST B. Údaje o záměru

## B.I. Základní údaje

## B.I.1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1

Ohřívací pec v Sochorové válcovně TŽ a.s., Kladno – Dřín.

Kategorie II (záměry vyžadující zjišťovací řízení)

4.3. Průmyslové provozy na zpracování železných kovů, včetně válcování za tepla, kování kladivy a pokovování; provozy na tavení, včetně slévání či legování, neželezných kovů kromě vzácných kovů, včetně recyklovaných produktů – kovového šrotu, jeho rafinace a lití.

## B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru:

Nová ohřívací pec bude instalována v bývalé hale Poldi II (Kladno – Dříň), kde nahradí stavající krokovou ohřívací pec a 2 hlubinné pece, které slouží pro primární ohřev vstupního materiálu Sochorové válcovny. Nová ohřívací pec bude postavena vedle stávající krokové ohřívací pece, bude využívat komín který dnes slouží pro krokovou pec. Stávající 2 hlubinné pece budou odstaveny, případně vybourány, v závislosti na prostorových požadavcích nové ohřívací pece. Zachovány zůstanou 4 stávající hlubinné pece.

Kapacitní parametry nové pece jsou shodné jako u stávající krokové pece, celková produkce Sochorové válcovny se nezmění.

| Produkce (množství zpracované oceli) | Současný stav (rok 2006) | Stav po realizaci záměru (rok 2007) |
| --- | --- | --- |
| celková produkce | 300 000 t/rok | 300 000 t/rok |

Prvním krokem zpracování oceli v Sochorové válcovně je ohřátí slitků oceli, které jsou potom válcovány do formy sochorů (tj. tyčí) nebo bloků. Hodinová produkce nové ohřívací pece bude stejná, jako u stávající krokové pece. Celková produkce výroby, a tím i vyvolaná doprava, se nezmění.

| Doprava vyvola | Současný stav (rok 2006) | Stav po realizaci záměru (rok 2007) |
| --- | --- | --- |
| Přísun materiálu | 550 vagónů/měsíc | 550 vagónů/měsíc |
| Odvoz materiálu | 160 vagónů/měsíc 675 kamionů/měsíc | 160 vagónů/měsíc 675 kamionů/měsíc |

## B.I.3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území):

Kraj: 			Středočeský

Katastrální území: 	Buštěhrad

Dotčené obce:	Buštěhrad, Kladno

## B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry:

Posuzovaný záměr je uvažován ve stávající hale Sochorové válcovny TŽ a.s. (bývalá Poldi II), která se nalézá v Kladně-Dříni. Hala jako taková leží ve dvou katastrálních územích, Kladno a Buštěhrad. Nová ohřívací pec bude umístěna na parcelách č. 1897/139, 1897/122, 1897/146 a 1897/74 v k. ú. Buštěhrad.

Hala Sochorové válcovny se nachází mezi východním okrajem města Kladna a obcí Buštěhrad, při silnici I/61. Silniční doprava do areálu je vedena po dálnici D7 na silnici I/61 a dále po silnici III/00715 do areálu Sochorové válcovny TŽ.

Před vjezdem do areálu Sochorové válcovny TŽ je výrobní hala firmy Peroutka, která vyrábí papírové produkty (papírové roury a další výrobky) a areál firmy Linde. Zde je možná kumulace vlivů z dopravy (hluk a emise) do areálů sousedících firem.

Realizací záměru však nedojde k navýšení vyvolané dopravy. Naopak dojde ke snížení emisí ze spalování zemního plynu, který je používán jako palivo pro novou ohřívací pec (a je používán pro stávající krokovou pec).

Další možná kumulace vlivů je s dalšími zdroji emisí ve městě Kladno a jeho okolí. Tento vliv a vliv vyvolané dopravy byl posouzen v rozptylové studii (viz přiložená Studie č. 1), kterou RNDr. Maňák zpracoval pro širší okolí města Kladna. Do sítě referenčních bodů rozptylové studie je proto zahrnuto Kladno, Vinařice, Stehelčeves, Buštěhrad, Lidice a Hřebeč.

Uvažovanými zdroji emisí jsou jednak zdroje v Sochorové válcovně TŽ, jednak vyvolaná nákladní automobilová doprava. V rozptylové studii je vyhodnoceno celkové množství emisí produkované Sochorovou válcovnou TŽ a.s. a změna množství emisí po instalaci nové ohřívací pece.

Údaje o produkovaných emisích jsou doplněny o imisní pozadí, převzaté z výsledků měření z několika stanic na Kladně.

## B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a hlavních důvodů (i z hlediska ŽP) pro jejich výběr, resp. odmítnutí

### B.I.5.1. Zdůvodnění potřeby záměru a umístění

Hlavním důvodem výměny stávající ohřívací pece je snížení nákladů na palivo – zemní plyn.

Nová ohřívací pec bude mít vyšší účinnost, menší tepelné ztráty, tvar pece bude optimalizován pro materiál používaný v SCHV a bude vybavena moderní řídící technikou. Pec bude osazena moderními nízkoemisními hořáky a bude mít účinnější rekuperátor tepla.

Z hlediska životního prostředí je pozitivním vlivem použití nízkoemisních hořáků a snížení spotřeby zemního plynu na ohřátí stejného množství kontislitků.

Rekuperátor tepla bude mít vyšší účinnost a bude osazen tlumiči hluku na sání i výtlaku vzduchu, aby nebyla zvýšena hluková zátěž v pracovním prostředí a v okolí SCHV.

Nová ohřívací pec bude mít navíc vyšší bezpečnost, protože bude vybavená prvky pro prevenci exploze: čidlo na nespálené palivo a systémem pro proplachování plynového potrubí dusíkem při odstavení pece (takže při opravě nebo údržbě není v potrubí zemní plyn, ale dusík).

Záměr bude umístěn do stávající haly Sochorové válcovny TŽ a.s. (bývalá Poldi II), která se nalézá v Kladně-Dříni. Zájmové území leží mezi městem Kladno a obcí Buštěhrad, při silnici I. třídy I/61. Instalace Ohřívací pece si nevyžádá rozšíření stavby, dojde ke změně technologie uvnitř haly.

V územní plánu obce Buštěhrad, který byl schválen 30. března 2005, je hala Sochorové válcovny vedena jako zastavěné území s použitím pro průmysl, výrobní služby a sklady. Záměr je v souladu s územním plánem.

### B.I.5.2. Přehled zvažovaných variant

V souladu s §7 odst. 5) zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na ŽP by bylo možno pro navrhovaný záměr uvažovat následující  varianty řešení, jejichž stručný popis uvádím dále:

- Navržená varianta stavby – aktivní varianta

- Nulová varianta – bez realizace navrženého záměru (stávající stav)

- Aktivní nulová varianta – jiné využití území

Varianta A – aktivní varianta

Aktivní variantou je nahrazení stávající krokové ohřívací pece a 2 hlubinných pecí novou, moderní ohřívací pecí. Obě pece mají shodné kapacitní parametry, a proto se nezmění celková produkce Sochorové válcovny.

Instalace nové ohřívací pece proto nezpůsobí zvýšené požadavky na dopravu, celková produkce Sochorové válcovny jako celku zůstane stejná.

Záměr bude realizován ve stávající hale, nevyvolá další výstavbu.

Aktivní varianta vychází z podnikatelského záměru investora. Z tohoto důvodu je v předkládaném oznámení záměru posuzována jediná varianta řešení - aktivní varianta, tj. instalace nové ohřívací pece. Popis aktivní varianty je uveden v příslušných kapitolách části B, vliv aktivní varianty je popsán v části D tohoto Oznámení.

REFERENČNÍ VARIANTY

Varianta B – nulová varianta (stávající stav) –  ponechání stávající krokové ohřívací pece a 2 hlubinných pecí v provozu. V nulové variantě budou shodné vlivy na dopravu a celkovou produkci Sochorové válcovny.

Varianta C – jiné využití území

Jiné využití území je málo pravděpodobné. V hale je provozována technologie na zpracování oceli s životností do roku 2025.

Vzhledem k výše uvedenému pouze hypotetickému významu jmenovaných variant byla ze srovnávacích variant použita k hodnocení pouze varianta nulová.

## B.I.6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru

Zájmové území se nachází mezi obcí Buštěhrad a městem Kladno, při silnici I/61. Leží v katastrálním území Buštěhrad a Kladno.

### Popis provozu Sochorové válcovny TŽ a.s.

Sochorová válcovna je samostatně výrobně-technologický uzavřený celek umístěný v 5-ti halách (bývalá Poldi II). Vstupní materiály sochorové válcovny tvoří především kontislitky ( 410 a 525 mm, bramy 300x350 mm a v malém podílu ingoty o hmotnosti cca 6t. V Sochorové válcovně jsou slitky nebo ingoty za tepla formátovány válcováním.

V současné době se ohřev vsázky provádí v krokové ohřívací peci AMCO/Škoda a v dvoukomorových hlubinných pecích OFU/Vítkovice. Záměrem je nahrazení těchto pecí novou, moderní ohřívací pecí, která bude mít stejnou hodinovou produkci (ale bude úspornější z hlediska spotřeby zemního plynu).

Vlastní válcování probíhá podle průchodových plánů se 17-ti až 25-ti průchody ve válcovacích stolicích. Výběhový úsek válcovací tratě je vybaven odběrovými rošty a chladníky s krokovacím mechanismem.

Sochorová válcovna vyrábí podle norem ČSN, DIN, GOST, EN (evropských norem) a dalších mezinárodních norem a má významné postavení mezi obdobnými výrobci v Evropě. Jakostní sortiment tvoří oceli třídy 11 – 16 a vybrané jakosti tř. 17 a 19. Produkce vývalků oceli dosahuje v současné době cca 300 kt ročně.

Hlavní produkce sochorové válcovny se orientuje na tento základní rozměrový sortiment:

- kruhové sochory ( 70 – 300 mm

- kvadrátové sochory 70 – 165 mm

- bloky 170 – 200 mm na sochorovém pořadí

- bloky s možností 210 – 300 mm na blokovně

Válcovaná ocel je nabízena v široké škále jak sortimentní, tak i rozměrové skladby. Část produkce se vyrábí dle britských standardů (BS) v rozměrech 2,75 – 11,5“.

Výrobní proces po odválcování vývalků, před vlastní expedicí, pokračuje úpravárenskými operacemi. Mezi základní úpravárenské operace patří: rovnání, dělení, svazkování, vázání, vážení včetně zařízení pro další úpravárenské operace – kontrola povrchové a vnitřní jakosti, úprava konců, oprava vad, povrchová úprava a konzervace. Pro zajištění potřebné finalizace hotových vývalků disponuje sochorová válcovna úpravárenskými zařízeními na dosažení požadované povrchové úpravy (rovinnost, kvalitní povrch - loupaný, broušený, otryskaný, konzervace).

#### Technické řešení záměru

Nová ohřívací pec bude instalována v bývalé hale Poldi II (Kladno – Dříň), nahradí tak stavající krokovou ohřívací pec a 2 hlubinné pece, které slouží pro primární ohřev vstupního materiálu Sochorové válcovny. Nová ořívací pec bude postavena vedle stávající krokové ohřívací pece a bude využívat komín, který dnes slouží pro krokovou pec. 2 hlubinné pece budou odstaveny, případně vybourány, v závislosti na prostorových požadavcích nové ohřívací pece. V průběhu instalace nové ohřívací pece bude stávající kroková pec v provozu. Po dokončení instalace nové ohřívací pece bude stávající kroková pec vybourána.

Kapacitní parametry nové pece jsou shodné jako u stávající krokové pece. Celková produkce Sochorové válcovny se nezmění.

Dodavatele technologie a tedy přesné technické řešení nové ohřívací pece v tuto chvíli investor nevybral. Investor obdržel nabídky ohřívacích pecí od firem Danieli, SMS Meer, Techint, Stein-Heurtey Bilbao, a LOI. Tři navržená řešení používají stejnou technologii posunu – slitky jsou v peci posouvány lineárně vpřed pomocí trámců (kroková pec). Dvě nabídky jsou na karuselovou pec, kde jsou slitky umístěny na nístěji a spolu s ní rotují kolem středové osy.

S ohledem na dosud neukončené výběrové řízení není možné v Oznámení uvést dodavatele.

Pro všechny ohřívací pece platí, že mají vyšší účinnost a menší tepelné ztráty než stávající pec. Vývoj v tomto oboru se projevil především na změně vnitřního tvaru pece, který je optimalizován, aby teplota byla homogenní v celé peci. Proces ohřevu slitků v peci je řízen moderní řídící technikou, s více stupni měření a kontroly teploty.

Některé pece jsou vybaveny tzv. „fuzzy logikou“ a jsou schopné samoúčicích procesů. Řídící technika tak je schopná vyhodnotit průběh ohřevu konkrétních slitků (v závislosti na velikosti slitku a typu oceli) a na základě analýzy dokáže při ohřevu stejného slitku nastavit optimální parametry zapínání jednotlivých hořáků, a tím i teploty v jednotlivých zónách pece.

Nová pec bude osazena moderními nízkoemisními hořáky. Většina navržených řešení používá hořáky způsobem ON/OFF, což znamená že hořák je buď zapnutý nebo vypnutý.

Požadovaný tepelný výkon je řízen pomocí doby, po kterou hořák hoří (je ON nebo OFF – je ZAPNUTÝ nebo VYPNUTÝ), místo toho, aby se měnil průtok vzduchu a paliva přicházející do hořáku. Hořáky jsou postupně impulsně zapalovány a každý hořák je řízen samostatně. Tím je hořák provozován vždy na maximální výkon, s maximální účinností. U starších hořáků, kde se mění průtok vzduchu a paliva, dochází k nedokonalému spalování, a tím i nižší účinnosti a vzniku většího množství emisí.

Jako příklad uvádíme graf z propagačních materiálů firmy Stein Heurtey, kde je znázorněno množství NOx v závislosti na teplotě u různých typů hořáků. Je zde patrné že moderní hořáky produkují menší emise NOx při stejné teplotě v peci.

NOx emise - porovnání mezi různými hořáky

Graf výše zobrazuje naměřené hodnoty NOx emisí nových hořáků se širokým plamenem

Low NOx roof burners – stropní hořáky s nízkým NOx; 
Standard wide flame burners – standardní hořáky se širokým plamenem

Wide flame modulating burners – Modulační (ON / OFF) hořáky se širokým plamenem

Nová pec bude mít účinnější rekuperátor tepla, což zajistí nižší tepelné ztráty. Rekuperátor bude osazen tlumiči hluku na sání i výtlaku vzduchu.

Z hlediska bezpečnosti je významné, že technické řešení počítá i s vybavením pece prvky pro prevenci exploze:

- čidlo na nespálené palivo

- systém pro proplachování plynového potrubí dusíkem při odstavení pece (takže při opravě nebo údržbě není v potrubí zemní plyn, ale dusík).

Z hlediska umístění nedochází u nové pece ke změně oproti současnosti. Nová ohřívací pec bude umístěna ve stávající hale, vedle současné krokové ohřívací pece. Odvod spalin bude do stávajícího komína krokové pece.

#### Pracovní síly

V současné době pracují u pecí (ohřívací a hlubinných) 2 zaměstnanci ve směně (4 směny/den). Celkem je zde 8 zaměstnanců. Celková bilance pracovních míst a potřeby pracovníků bude stejná jako u stávající pece.

#### Napojení na inženýrské sítě

Napojení na inženýrské sítě (plyn, voda, elektrická energie a odtah spalin do komína) bude stejné jako u stávající pece a nebude se tedy měnit.

### Ukončení provozu

Ukončení provozu předpokládám po skončení životnosti areálu Sochorové válcovny TŽ a.s. nebo jednotlivých technologií. Jejich životnost je odhadnuta do roku 2025. O ukončení provozu nejsou žádné technické informace, předpokládám demontáž zařízení, demolici haly, zpevněných ploch a komunikací. Poté budou materiály z demolice přepracovány a recyklovány. Jedná se především o železo (technologie a konstrukce haly) a beton z podlah. Následně bude pravděpodobně území využito pro výstavbu obdobného areálu. Rekultivaci území v průmyslové zóně nepředpokládám. Spíše lze očekávat výstavbu areálu obdobného druhu.

## B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení

Termín zahájení výstavby se předpokládá ve 4 čtvrtletí roku 2007.

Demontáž stávající krokové ohřívací pece proběhne v období říjen – prosinec 2008.

Od června 2008 bude probíhat zkušební provoz, v průběhu srpna – září 2008 je předpokládán přechod na plný provoz.

## B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků

Záměrem bude dotčen Středočeský kraj. Hala Sochorové válcovny leží ve dvou katastrálních územích – Buštěhrad a Kladno. Ohřívací pec leží v katastrálním území Buštěhrad.

## B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které budou tato rozhodnutí vydávat

Posuzování záměru zajišťuje krajský úřad Středočeského kraje, v tomto případě odbor životního prostředí a zemědělství, Zborovská 11, Praha 5.

Dále bude navazovat Územní řízení a po jeho ukončení bude vydáno Územní rozhodnutí. Po nabytí právní moci Územního rozhodnutí bude následovat Stavební řízení zakončené Stavebním povolením. Po instalaci nové ohřívací pece a demontáži původní krokové ohřívací pece bude zažádáno o zahájení Kolaudačního řízení, které bude zakončeno kolaudací. Pro vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení a kolaudačního rozhodnutí je příslušný odbor výstavby Statutárního města Kladna, nám. Starosty Pavla 44, Kladno.

Zároveň bude podána žádost o změnu IPPC podle zákona 76/2002 na krajský úřad Středočeského kraje, na odbor životního prostředí a zemědělství, Zborovská 11, Praha 5.

# B.II. Údaje o vstupech

## B.II.1. Půda

Zábor půdy

Záměr bude realizován uvnitř stávající budovy. Nedojde k zastavění nové plochy, nedojde k záboru půdy vedené v ZPF nebo PUPFL.

## B.II.2. Voda

Ohřívací pec bude napojena na okruh technologické vody v SCHV. Připojení na další zdroj vody (pitná voda apod.) nebude pro záměr potřeba.

a) Odběr technologické vody v současnosti

Voda z uzavřeného chladícího okruhu je používána pro chlazení stávající krokové ohřívací pece. Průtok vody je cca 500 m3/hod.

b) Odběr technologické vody v době výstavby

Nepředpokládá se odběr vody v období výstavby.

c) Odběr technologické vody po realizaci záměru

Nová ohřívací pec bude napojena na uzavřený okruh chladící vody. Tato cirkulační chladicí voda je zabezpečena stávajícím samostatným potrubím z vodního hospodářství SCHV.

Technologická voda je v ohřívací peci používaná jako:

- Chladící voda nepřímého chlazení (uzavřený okruh)

- Chladící voda přímého chlazení (otevřený okruh)

- Těsnící voda přímého chlazení (otevřený okruh)

Uzavřený vodní chladící okruh bude používán pro chlazení hydrauliky, rám sázecích a vytahovacích vrat, sázecí stroje a vytahovací stroje.

Otevřený chladící okruh (tedy s odparem z volné hladiny) slouží pro vodní těsnící žlaby.

Průtok vody chladícím okruhem je okolo 900 m3/hod. Dojde tedy k navýšení průtoku chladící vody uzavřeným okruhem v úseku ohřívacích pecí.

Technologická zařízení a stavební objekty nemají nároky na kanalizační připojení. Technologická voda obíhá v uzavřeném okruhu, do kterého je pouze doplňována ztráta vznikající odparem.

## B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje

### Zemní plyn

a) V současnosti

Spotřeba zemního plynu ve stávající krokové ohřívací peci a v hlubinných pecích za rok 2005 je uvedena v následující tabulce:

| Zařízení | Spotřeba ZP (m3) |
| --- | --- |
| Kroková ohřívací pec | 12 489 927 |
| Hlubinné pece (6 pecí) | 7 018 558 |

b) V době výstavby

Pro výstavbu nové pece nebude zemní plyn odebírán.

c) Po realizaci záměru

Nová ohřívací pec zcela nahradí stávající krokovou ohřívací pec a 2 hlubinné pece.

| Zařízení | Spotřeba ZP (m3) |
| --- | --- |
| Nová ohřívací pec | 11 580 000 |
| Hlubinné pece (4 pece) | 4 562 063 |

Měrná spotřeba zemního plynu u nové pece je nižší, účinnost ohřevu bude vyšší. U hlubinných pecí bude nižší spotřeba o cca 35 %, protože z šesti pecí zůstanou zachovány pouze 4.

### Elektrická energie

Spotřeba elektrické energie:

a) V současné době

Elektrická energie je používána pro elektromotory a olejové čerpadlo, které pohánějí sázecí a vytahovací stroje, vrata pece, ventilátory a zajišťují pohon trámců, které posouvají ocelové slitky v peci.

b) V době výstavby

Pro výstavbu bude odběr elektrické energie zajišťován z rozvodu Sochorové válcovny.

c) Po realizaci záměru

Elektrická energie bude používána pro elektromotory a olejové čerpadlo tak jako u stávající pece. Elektrický příkon nové pece bude cca 1000 kW, tedy obdobný jako u stávající krokové ohřívací  pece.

### Jiné energetické zdroje

Pro dočasné zálohování napájení PC ve velínu a PLC ve velínu slouží UPS.

### Surovinové zdroje

#### Dusík

a) V současné době

Pro stávající krokovou pec není dusík používán

b) V období výstavby

V období výstavby není dusík používán

c) Po realizaci záměru

V nové peci bude používán dusík. Dusík je určen pro  proplachování plynového potrubí před odstavením pece. Jedná se o dusík N, čistota N20 podle ČSN 65 4335.

#### Hydraulický olej

a) V současné době

Hydraulický olej je používán v hydraulickém systému, který se skládá z hlavního čerpadla, které bude dodávat médium všem zařízením s příslušným provozním tlakem, a oběhových čerpadel, tepelného výměníku, řídících ventilů, nádrže a dalšího příslušenství.

b) V období výstavby

Pro výstavbu nové pece nebude hydraulický olej používán.

c) Po realizaci záměru

U nové ohřívací pece bude hydraulický olej používán shodně jako v současné krokové peci.

## B.II.4 Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu

### Dopravní zatížení

Dopravní zatížení přilehlých komunikací uvádí následující tabulka. Jako zdroj informací byly použity:

- silniční databanka ŘSD, sčítání dopravy v roce 2000 vynásobené koeficienty nárůstu dopravy pro rok 2007

- sčítání dopravy na komunikaci III/00715 ze dne 14. 7. 2005, vynásobené koeficienty nárůstu dopravy pro rok 2007

Dopravní zatížení přilehlých komunikací (rok 2007)

| Komunikace - umístění sčítacího bodu | Typ | Počet vozidel za 24 hod. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Všechna | nákladní |
| Silnice I/7 - křiž s I/61 směr Kladno | dálniční | 36026 | 6410 |
| Silnice I/7 - křiž s I/61 směr Slaný | dálniční | 16012 | 3221 |
| Silnice I/61 od křiž I/7 směr Buštěhrad | extravilán | 14451 | 1623 |
| Silnice I/61 - křiž s III/00715 | extravilán | 14121 | 2123 |
| Silnice I/61 - křiž s II/101 (Libušská) | extravilán | 9466 | 905 |
| Silnice III/00715 - okraj obyt. zástavby Buštěhradu | extravilán | 1906 | 628 |
| Vjezd do areálu SCHV (východní brána) |  | 135 | 103 |

Instalace nové ohřívací pece nezpůsobí změnu komunikačního napojení areálu ani nezvýší intenzitu dopravy. Celková produkce Sochorové válcovny, a tedy vyvolaná doprava do areálu, zůstane stejná.

Doprava materiálu do areálu SCHV

| Doprava | Současný stav (rok 2003) | Stav po rozšíření ZUL2 (rok 2006) |
| --- | --- | --- |
| Přísun materiálu | 550 vagónů/měsíc | 550 vagónů/měsíc |
| Odvoz materiálu | 160 vagónů/měsíc 675 kamionů/měsíc | 160 vagónů/měsíc 675 kamionů/měsíc |

Po železnici je dovážena veškerá surovina – kruhové a čtvercové kontislitky a ingoty - z Třineckých železáren. Distribuce výrobků (zpracovaného železa ze SCHV) probíhá ze 70 % silniční dopravou a z 30 % po železnici.

### Komunikační napojení

Silniční doprava

Převážná většina silniční dopravy je vedena přes komunikaci I/7 na komunikaci I/61 směrem na Kladno a dále po komunikaci III/00715 přes bránu do areálu Sochorové válcovny TŽ a.s. Pouze menší část (zákazníci a zaměstnanci z blízkého okolí Kladna) jezdí po komunikaci I/61 směrem od Kladna a dále opět na III/00715 do areálu.

Železniční doprava

Do areálu Sochorové válcovny TŽ a.s. je zřízena železniční vlečka, která je vedena z Průmyslové zóny Kladno – Východ.

Komunikační napojení v době výstavby

V období výstavby a během instalace technologií bude doprava vedena stejně jako v současnosti po komunikaci I/7 na komunikaci I/61 směrem na Kladno a dále po komunikaci III/00715 přes východní bránu do areálu Sochorové válcovny TŽ a.s.

### Inženýrské sítě

Technologická voda

Ke stávající krokové ohřívací peci je vedena přípojka DN 200 z okruhu chladicí vody která se využije i pro novou ohřívací pec.

Elektrická energie

Elektrické zařízení nové ohřívací pece bude napájeno ze stávající rozvodny. Skříň je stávající a plně  vyzbrojená, bude nutné provést jen revizi stavu.

Kanalizace

Technologická zařízení pece a stavební objekty nemají nároky na kanalizační připojení.

Zemní plyn

Zemní plyn bude připojen na stávající rozvod, namísto stávající krokové ohřívací pece.

Dusík

Dusík pro stávající ohřívací pec nebyl potřeba.

Pro proplachování plynového potrubí budou u nové ohřívací pece instalovány tlakové lahve s dusíkem.

# B.III. Údaje o výstupech

## B.III.1. Ovzduší

Pro záměr Ohřívací pece zpracoval RNDr. Jan Maňák v prosinci 2006 rozptylovou studii. Rozptylová studie je v plném rozsahu přiložena jako Studie č. 1. V této kapitole uvádíme pouze výňatky a závěr studie.

V současné době není ještě ukončeno výběrové řízení na dodavatele ohřívací pece. Přesné technické řešení nové ohřívací pece v tuto chvíli není známé. Z oslovených dodavatelů obdržel investor nabídky ohřívacích pecí od firem Danieli, SMS Meer, Techint, Stein-Hurtey Bilbao, a LOI. Pro výpočet rozptylové studie byla vybrána pec s nejhoršími parametry emisí (aby reálné hodnoty byly shodné nebo lepší, než hodnoty vypočtené v rozptylové studii). Vybraná a provozovaná pec proto bude pravděpodobně mít lepší parametry a tedy nižší emisemi.

#### Zdroje emisí

Studie obsahuje výpočet koncentrací emisí NO2, NOx, prachu-PM10 a CO produkovaných v Kladně a jeho východním okolí ze všech zdrojů emisí Sochorové válcovny po uvedených změnách, včetně nákladní automobilové dopravy vyvolané provozem válcovny. Výpočet byl proveden pro stav v r. 2007 ve 2 variantách:

- 1. varianta: Znečištění ovzduší ze všech stávajících zdrojů emisí sochorové válcovny (tj. současná kroková pec a 6 hlubinných pecí) + doprava do SCHV

- 2. varianta: Znečištění ovzduší ze všech zdrojů emisí SCHV v roce 2007 (tj. nová ohřívací pec a 4 hlubinné pece,  zrušení stávající krokové pece) + doprava do SCHV.

Nová ohřívací pec bude umístěna ve východní části hlavní budovy SCHV, vedle stávající krokové ohřívací pece. Pro novou pec bude použit stávající komín krokové ohřívací pece.

Dvě hlubinné pece budou zrušeny. Po dokončení instalace nové ohřívací pece bude vybourána stávající kroková pec.

Vypočtené znečištění ovzduší se týká Sochorové válcovny TŽ. Studie byla doplněna informací o imisním pozadí převzatém z výsledků měření několika měřicích stanic na Kladně.

#### Referenční body

Charakteristiky znečištění ovzduší všemi sledovanými látkami byly v Rozptylové studii počítané ve dvou sítích referenčních bodů. Velká síť má rozměry 9 x 6,5 km a pokrývá Kladno a jeho východní okolí až po Dřetovice na severu a území severně od Hostouně na jihu. Síť obsahuje 266 referenčních bodů a její délkový krok je 500 m.

Podrobná síť s délkovým krokem 250 m pokrývá okolí Sochorové válcovny na Dříni a okolí areálu Poldi v Dubí a zahrnuje území od severu starých Kročehlav a Švermova po Vrapice a západní okraj Buštěhradu. Má rozměry 4,5 x 3 km a obsahuje 247 referenčních bodů.

Kromě bodů těchto sítí byl výpočet proveden navíc v 6 doplňujících referenčních bodech, které leží přímo na sledovaných komunikacích, aby výpočet zachytil maximální znečištění ovzduší z automobilové dopravy.

#### Metodika

Výpočet krátkodobých i průměrných ročních koncentrací znečišťujících látek a doby překročení zvolených hraničních koncentrací byl proveden podle novelizované metodiky „SYMOS 97“, která byla vydána MŽP ČR v r. 2003.

#### Výsledky Rozptylové studie z hlediska výskytu maximálních koncentrací

Komíny většiny zdrojů v SCHV mají výšku 25 - 65 m, komín krokové ohřívací pece 80 m. Komíny emitují horké spaliny, které se vlivem tepelného vznosu dostanou do větší výšky. V malých a středních vzdálenostech od zdrojů dochází proto k výskytu maximálních koncentrací v případě NO2 a NOx za podmínek dobrého nebo rychlého rozptylu, kdy se mohou emise rychleji dostat vlivem turbulentních vírů k povrchu země. Ve větších vzdálenostech a na vyvýšených místech naopak dochází k maximálním koncentracím za inverzí v případech, kdy toto místo zasáhne málo rozptýlená kouřová vlečka.

V případě CO, kdy se jako krátkodobé koncentrace počítají 8-hodinové hodnoty (na rozdíl od 1-hodinových v případě NO2 a NOx), je nutné v důsledku průměrování přes delší dobu používat větší rozptylové parametry, což způsobuje nejvyšší vypočtené koncentrace na většině sledovaného území (s výjimkou nejbližšího okolí zdrojů) za podmínek špatného rozptylu při inverzích. Obecně platí, že čím delší délka průměrování, tím více se maxima přesouvají do situací se špatným rozptylem v ovzduší.

V případě prachu-PM10 se z hlediska rozptylu kombinuje vliv stávajících hlavních zdrojů (tryskač, nová odhrotovací linka) s vlivem nové ohřívací pece. Emise z tryskače a odhrotovací linky jsou vypouštěné komínem o výšce 22 m, vzdušina však nebude mít vysokou teplotu a proto vystoupá do menší výšky než horké spaliny z pecí. Vlečka znečištěného vzduchu proto snadněji zasáhne místa v okolí SCHV, takže se nejvyšší koncentrace PM10 budou vyskytovat spíše za inverzních rozptylových podmínek. Ve větších vzdálenostech naopak převládne vliv nové ohřívací pece s vysokým komínem a vysokou teplotou spalin, což vede rovněž k výskytu maxim koncentrací za inverzí.

Pro všechny počítané znečišťující látky je však zřejmé, že k maximálním krátkodobým hodnotám koncentrací dochází při nízkých rychlostech větru.

Maxima krátkodobých koncentrací však nejsou nejlepší charakteristikou znečištění ovzduší daného místa, protože nedávají žádnou informaci o četnosti výskytu těchto hodnot. Ta závisí zejména na četnosti výskytu situací s vysokými krátkodobými koncentracemi a na větrné růžici. Ve skutečnosti se nejvyšší koncentrace vyskytují jen po krátký čas několika hodin nebo desítek hodin během roku. Navíc jsou maxima více ovlivněná náhodnými jevy, a proto je přesnost jejich výpočtu nižší.

Lepší charakteristikou je průměrná roční koncentrace, která obsahuje i vliv větrné růžice a tedy i vliv četnosti výskytu krátkodobých koncentrací. Kromě toho je méně ovlivněna náhodnými skutečnostmi, takže přesnost jejího výpočtu je vyšší. Proto může být spíše považována za míru znečištění ovzduší v daném bodě.

#### Bilance emisí

Ze vstupních údajů vyplývá, že po zprovoznění nové ohřívací pece (a odstavení stávající krokové pece + 2 hlubinných pecí) budou ročních emise znečišťujících látek následující:

|  | Emise (t/r) |
| --- | --- |
|  | Prach - PM10 | NOx | CO |
| 1 - Nová ohřívací pec | 3,35 | 23,95 | 6,71 |
| 2 - Stávající komíny SCHV | 2,66 | 30,72 | 27,43 |
| 3 - Nákl. automob. doprava do SCHV | 0,07 | 1,03 | 0,65 |
| Celkem | 6,08 | 55,70 | 34,79 |

Oproti roku 2005 dojde ke snížení emisí NOx  a to zhruba o 40 %. Jedná se o důsledek použití nízkoemisních hořáků v nové peci.

Podle výpočtu budou roční emise CO přibližně stejné, emise prachu-PM10 se nepatrně zvýší.

Ve skutečnosti lze očekávat lepší hodnoty a výraznější snížení emisí, protože pro výpočet ve studii byla uvažována pec s nejhoršími parametry, ze všech nabídek. Vybraná a provozovaná pec bude pravděpodobně s lepšími parametry a tedy nižšími emisemi.

#### Znečištění ovzduší PM10

Nejvyšší denní koncentrace prachu - PM10 způsobené emisemi ze SCHV dosáhnou ve větších vzdálenostech od zdrojů jen 0,5 - 1,5 µg/m3, pouze na vyvýšenině jižně od Kladna kolem 2 µg/m3.  V Kročehlavech, Buštěhradě, Hřebeči a Lidicích se budou pohybovat kolem 2 - 3 µg/m3, v blízkém okolí SCHV vystoupí na 5 - 8 µg/m3 a přímo v areálu SCHV až na 11 µg/m3. Všechny tyto hodnoty jsou podstatně nižší než imisní limit 50 µg/m3.

Průměrné roční koncentrace PM10 se ve větších vzdálenostech od SCHV budou pohybovat pouze v tisícinách µg/m3, přes 0,01 µg/m3 vystoupí ve střední a východní části sledovaného území. V okolí SCHV od Dříně po Buštěhrad dosáhnou přes 0,03 µg/m3,  v areálu SCHV přes 0,05 µg/m3 a v jeho středu a SV části až 0,10 - 0,17 µg/m3. Tyto hodnoty jsou velmi nízké ve srovnání s imisním limitem 40 µg/m3.

Na vypočtených ročních průměrech se nová ohřívací pec bude podílet v okolí SCHV pouze několika procenty, ale na okrajích sledovaného území až z 25 - 40 %. Nákladní doprava do SCHV ovlivní roční průměry jen z několika procent, pouze v Lidicích a Buštěhradě zhruba z 10 %.

Ve srovnání s výsledky předcházející studie (z roku 2005) roční průměry koncentrací prachu - PM10 nepatrně poklesnou v okolí areálu SCHV a zanedbatelným způsobem vzrostou ve větších vzdálenostech. To souvisí s faktem, že část emisí prachu bude vypouštěna vysokým komínem nové ohřívací pece. Celkově se dá říci, že přes zvýšení emisí prachu - PM10 zůstanou koncentrace prachu-PM10 způsobené SCHV v okolním ovzduší jen malé.

#### Znečištění ovzduší NO2

Maxima krátkodobých koncentrací NO2 vystoupí na většině sledovaného území pouze na několik málo µg/m3. Nejvyšších hodnot kolem 7 µg/m3 dosáhnou jižně od střední části areálu SCHV. Vzhledem k imisnímu limitu 200 µg/m3 jde o nízké hodnoty koncentrací.

Nejvyšší průměrné roční koncentrace 0,07 - 0,09 µg/m3 se budou vyskytovat ve střední a východní části areálu SCHV, na většině ostatního území dosáhnou jen několika málo setin µg/m3 a nepřekročí 0,05 µg/m3. Vzhledem k imisnímu limitu 40 µg/m3 jde o nízké znečištění ovzduší.

Rozhodujícím zdrojem budou emise z komínů povozů SCHV, na ročních průměrech koncentrací NO2 se doprava do SCHV bude podílet jen několika procenty. Podíl nové ohřívací pece na vypočtených ročních průměrech bude v blízkém okolí SCHV činit méně než 10 %, ale ve větších vzdálenostech na okrajích sledovaného území může dosáhnout až 25 - 30 %.

Ve srovnání s výsledky předcházející studie slabě poklesnou v celém sledovaném území průměrné roční koncentrace NO2 způsobené zdroji v SCHV, a to proto, že klesnou i celkové emise NOx ze SCHV. Nová ohřívací pec totiž bude mít nižší celkové emise NOx než pece, které nahradí, a které budou zrušené.

#### Znečištění ovzduší NOx

K nejvyšším krátkodobým koncentracím NOx 30 - 35 µg/m3 vlivem emisí ze všech sledovaných zdrojů, bude docházet ve střední části areálu SCHV. Hodnoty přes 20 µg/m3 se mohou vyskytnout v pásu od západního okraje Buštěhradu po východní okraj sídliště Kročehlavy a na vyvýšeninách jižně od Kladna a zhruba 10 - 15 µg/m3 dosáhnou v JZ části Kladna a v Buštěhradě. Na ostatních místech vystoupí většinou jen na 5 - 10 µg/m3. Tyto vypočtené koncentrace však není s čím srovnat, protože imisní limit pro krátkodobé koncentrace NOx byl zrušen.

Roční průměry způsobené všemi zdroji SCHV dosáhnou v areálu SCHV hodnot 0,4 - 0,8 µg/m3, v území od Dříně po Buštěhrad a Lidice mohou ještě překročit 0,2 µg/m3 a jinde vystoupí jen na 0,05 - 0,15 µg/m3. Ve srovnání s imisním limitem 30 µg/m3 půjde stále pouze o nízké znečištění ovzduší.

Stejně jako v případě NO2 budou rozhodujícími zdroji komíny provozů SCHV. Nákladní doprava se na ročních průměrech koncentrací ze sledovaných zdrojů bude podílet většinou jen několika procenty, pouze v Lidicích a Buštěhradě může její podíl stoupnout až přes 20 %. Podíl emisí z nové ohřívací pece bude podobně jako u NO2 činit v blízkosti SCHV jen několik procent, ve větších vzdálenostech až 30 %. Příčinou je nízké ovlivnění blízkého okolí SCHV v důsledku vypouštění spalin vysokým komínem.

Podobně jako v případě NO2 dopadá i srovnání výsledků s hodnotami vypočtenými v předcházející studii. Nově vypočtené roční průměry koncentrací NOx jsou nižší v důsledku nižších ročních emisí.

#### Znečištění ovzduší CO

Ve srovnání s imisním limitem 10000 µg/m3 pro 8-hodinové koncentrace CO budou všechny vypočtené koncentrace CO způsobené emisemi ze zdrojů SCHV velmi nízké. Nejvyšších hodnot 20 - 45 µg/m3 dosáhnou v areálu SCHV a jižně od něj, na většině ostatního území vystoupí jen na 5 - 15 µg/m3.

Průměrné roční koncentrace CO dosáhnou nejvyšších hodnot 1 - 1,8 µg/m3 uprostřed areálu SCHV, nad 0,2 µg/m3 vystoupí v území mezi Újezdem, Hřebečí a Buštěhradem a  jinde se většinou budou pohybovat v setinách µg/m3. I tyto hodnoty lze považovat za nízké.

Podíl nákladní dopravy do SCHV na průměrných ročních koncentracích CO způsobených provozem SCHV zůstane nízký, kromě Lidic a Buštěhradu nepřekročí několik procent. Podíl nové ohřívací pece bude podstatně nižší než u ostatních znečišťujících látek v důsledku relativně nízkých emisí CO z komína nové pece. V okolí SCHV dosáhne 1 - 5 %, na okrajích sledovaného území kolem 10 %.

#### Pozaďové znečištění ovzduší

Údaje o pozaďovém znečištění vzduší byly převzaté z ročenky ČHMÚ za rok 2005.

Ve střední a východní části Kladna a jeho nejbližším východním okolí se měří úroveň znečištění ovzduší NO2 na 5 stanicích, znečištění ovzduší NOx na 2 a stanicích a koncentrace prachu - PM10 na 6 stanicích. Koncentrace CO se neměří ani na jednom místě v Kladně a okolí. Výsledky měření za r. 2005 jsou uvedené v tabulkách v Rozptylové studii v příloze.

Z naměřených hodnot vyplývá, že ovzduší v Kladně není nadměrně znečištěné NO2. Všechny roční průměry i maximální krátkodobé koncentrace jsou pod příslušnými imisními limity. V Kladně je překročený imisní limit pro průměrnou roční koncentraci NOx, tento limit však platí pouze pro CHKO, horské oblasti, vybrané lesy apod., nikoli pro Kladno a jeho východní okolí.

Ovzduší v Kladně je však nadměrně znečištěné prachem - PM10. Maximální denní průměry koncentrací PM10 vysoko překračují imisní limit 50 µg/m3 a rovněž doba překročení imisního limitu je na 4 ze 6 stanic delší než přípustných 35 dní za rok. Ve Švermově je dokonce značně překročený i imisní limit pro průměrnou roční koncentraci PM10 a nadlimitní roční průměry se pravděpodobně budou vyskytovat i v Buštěhradě, Vrapicích a Sehelčevsi.

Součástí imisního pozadí v r.2007 budou rovněž imise NO2, NOx a CO způsobené provozem nové plynové elektrárny ECKG, která má být vybudována v západní části areálu SCHV v místě bývalé rozvodny. Z rozptylové studie pro tento zdroj emisí vyplývá, že znečištění ovzduší sledovanými látkami jím způsobené bude velmi nízké (nízké emise ze zemního plynu, krátká doba provozu v roce - jen v energetických špičkách, vysoká teplota spalin). Dá se proto předpokládat, že tento zdroj imisní situaci v okolí Sochorové válcovny nijak významně neovlivní.

#### Shrnutí výsledků rozptylové studie

Zprovoznění nové ohřívací pece v Sochorové válcovně v areálu Kladno - Dříň náhradou za zrušení stávající krokové pece a dvou hlubinných pecí povede ke snížení celkových emisí NOx ze SCHV a slabému zvýšení emisí prachu - PM10. Emise CO zůstanou zhruba na stejné úrovni nebo nepatrně klesnou. Roční průměry koncentrací NO2 i NOx způsobené emisemi ze SCHV v celém sledovaném území slabě poklesnou, roční průměry koncentrací prachu - PM10 a nejvyšší 8-hodinové hodnoty koncentrací CO zůstanou zhruba na stejné úrovni.

V důsledku emisí ze Sochorové válcovny nebude docházet v jejím okolí k nadměrným koncentracím NO2, NOx, prachu - PM10 ani CO, a to ani za nepříznivých rozptylových podmínek. Všechny vypočtené krátkodobé i průměrné roční koncentrace těchto látek způsobené emisemi z provozů SCHV a z nákladní automobilové dopravy do válcovny jsou mnohem menší než příslušné imisní limity. Do výpočtu koncentrací prachu však nemohly být zařazené případné fugitivní emise ze SCHV, protože neexistují žádné údaje o jejich velikosti.

Na základě naměřených koncentrací sledovaných znečišťujících látek v Kladně a jeho nejbližším okolí se dá odvodit, že ovzduší v Kladně není nadměrně znečištěné NO2. Nad imisní limit vystupují v Kladně průměrné roční koncentrace NOx, limit pro ně platí však jen pro ekosystémy (CHKO, lesy apod.). Úroveň znečištění ovzduší CO není v Kladně ani jeho okolí zjišťována.

Ovzduší v Kladně a okolí je nadměrně znečištěné prachem - PM10. Denní hodnoty koncentrací vystupují příliš často nad imisní limit a na většině míst je překročený imisní limit i pro průměrnou roční koncentraci. Příspěvek nové ohřívací pece k celkové prašnosti v ovzduší na Kladně však bude nepatrný oproti současnému stavu.

Ve skutečnosti lze očekávat lepší hodnoty a výraznější snížení emisí než je uvedené v rozptylové studii. Pro výpočet byla ve studii uvažována pec s nejhoršími parametry, ze všech nabídek. Pec, která bude investorem vybraná, bude pravděpodobně mít lepší technické parametry, a emise tedy budou nižší než uvedené v rozptylové studii.

## B.III.2. Odpadní vody

Ohřívací pec nebude připojena na pitnou vodu. Instalace nové ohřívací pece nevyvolá nároky na kanalizační připojení, nebudou zde vznikat odpadní vody. Záměr nebude produkovat odpadní vody.

a) Odběr technologické vody v současnosti

Voda z uzavřeného chladícího okruhu je používána pro chlazení stávající krokové ohřívací pece. Odpadní vody zde nevznikají.

b) Odběr technologické vody v době výstavby

Po dobu výstavby budou dělníci používat sociální zařízení v Sochorové válcovně.

c) Odběr technologické vody po realizaci záměru

V SCHV se používá voda z uzavřeného okruhu chladící vody pro chlazení. Tato cirkulační chladicí voda je zabezpečena stávajícím samostatným potrubím z vodního hospodářství SCHV. Technologická voda obíhá v uzavřeném okruhu, do kterého je pouze doplňována ztráta vznikající odparem.

Technologická voda je v ohřívací peci používaná jako:

- Chladící voda nepřímého chlazení (uzavřený okruh)

- Chladící voda přímého chlazení (otevřený okruh)

- Těsnící voda přímého chlazení (otevřený okruh)

Pec bude napojena na rozvod technologické vody, která bude sloužit pro nepřímé chlazení hydrauliky, vrat, sázecího a vytahovacího stroje. Otevřený okruh bude sloužit především pro vodní těsnící žlaby. Chladicí voda je zabezpečena z vodního hospodářství válcovny. Jde o uzavřený okruh průmyslové vody, kde oteplená voda z výměníků se vrací zpět na vodní hospodářství.

Vodní hospodářství Sochorové válcovny TŽ, a.s. sestává z těchto dvou částí:

- vodní hospodářství SCHV

- vodní hospodářství SJV

Sochorová válcovna disponuje samostatnými uzavřenými vodními okruhy, které zajišťují oběh, čistění a chlazení provozní vody. Patří sem dva okruhy čisté vody pro nepřímé chlazení technologického zařízení a dále jeden okruh okujové a chladící vody (přímé chlazení) pro vlastní válcovací trať. Do tohoto okruhu jsou splavovány okuje vznikající při ohřevu a válcování oceli a též i mazací olej. Z tohoto důvodu je tento okruh vybaven důkladným několikastupňovým čištěním (hydrocyklón, usazovací nádrže, olejové jímky), kde dochází k postupné separaci okují a oleje. Vyčištěná provozní voda je vracena zpět do válcovny. Odseparované okuje jsou odváženy externí firmě, kde po úpravě slouží jako vsázka při výrobě oceli. Zbylý odseparovaný podíl je odvážen externí firmě zabývající se likvidací nebezpečných odpadů. Úbytky vody v uzavřených okruzích jsou doplňovány z externího zdroje od ECKG Kladno.

Vodní hospodářství SCHV

Vodní hospodářství sochorové válcovny je funkčně členěno na dva samostatné uzavřené vodní okruhy:

Okruh čisté chladící vody pro krokovou pec

Okruh okujové vody a chladící vody pro válcovací trať

Okruh čisté chladící vody slouží k nepřímému chlazení technologického zařízení krokové pece v uzavřených tlakových systémech. Chladící voda přitéká z chladících věží do vodních nádrží C, z kterých je čerpadly z čerpací stanice sekundér dopravována do rozvodné sítě, z níž jsou napojeny jednotlivé spotřebiče. Ze spotřebičů je pak voda vedena do čerpací stanice krokové pece a dále pak rozvodnou sítí zpět do chladících věží.

Okruh okujové vody a chladící vody slouží k přímému chlazení technologického zařízení válcovny (převážně válců stolic) a splavování okují vznikajících při ohřevu a válcování oceli. Voda je pod zařízením samospádem sváděna do hydrocyklónu, kde dochází k primárnímu čištění. V primární jímce se usazuje převážná část splavených okují. Předčištěná voda se zbytkem okují a ropných produktů je odváděna do usazovacích nádrží A1 a A2, kde dochází k jejímu dalšímu čištění. Voda z těchto nádrží je čerpadly z čerpací stanice primár dopravována do dvou větví. Prvá kratší větev je tvořena rozvodnou sítí přivádějící okujovou vodu do válcovny za účelem splavování okují u blokové a sochorové tratě. Druhá větev je tvořena rozvodnou sítí a horizontálními usazovacími nádržemi A, kde dochází k závěrečnému dočištění vody od zbytku okují, k separaci ropných produktů a jejich soustředění v olejových jímkách. Takto dočištěná voda je přiváděna samospádem do vodních nádrží B, z kterých je čerpadly z čerpací stanice sekundér dopravována do rozvodné sítě chladící vody. Síť přivádí chladící vodu do celé válcovny za účelem chlazení technologického zařízení (převážně válců stolic).

Kontaminované okuje jsou vybírány z usazovacích nádrží a po odtřídění frakcí nad 10 mm odvezeny externí firmou zabývající se využitím a likvidací nebezpečných odpadů. Olejové kaly z okují se dávají externí firmě k likvidaci a využití.

Úbytky vody v obou samostatných okruzích jsou doplňovány z externího zdroje dle momentálních potřeb (externí dodavatel fa ECKG Kladno).

Vodní hospodářství SJV

Z vodního hospodářství středojemné válcovny je provozován pouze jeden uzavřený okruh, který slouží k nepřímému chlazení technologického zařízení zušlechťovacích linek č.1 a č.2 v uzavřených tlakových systémech. Chladící voda přitéká z chladících věží do severního žlabu, odkud je čerpadly z čerpací stanice středojemné válcovny dopravována do rozvodné sítě, z níž jsou napojeny jednotlivé spotřebiče. Ze spotřebičů je chladící voda vedena zpět do chladících věží.

Okruh chladící vody pro středojemnou válcovací trať není provozován, ale je pouze udržován v provozuschopném stavu pro případ, že by v budoucnu došlo k zprovoznění této válcovací tratě.

Úbytek vody v provozovaném okruhu je doplňován z externího zdroje dle momentálních potřeb (externí dodavatel fa ECKG Kladno).

Vypouštěné průmyslové odpadní vody jsou odváděny do odpadního kanálu spravovaného společností Energetické centrum s.r.o. Kladno, kterým se dostává do retenční nádrže, odkud se přečerpává do přivaděče koncové čistírny odpadních vod Dubí. Interní limitní hodnoty povoleného znečištění u vypouštěných odpadních vod z provozu SCHV jsou stanoveny Kanalizačním řádem. Stanovení kvality vypouštěné odpadní vody do kanalizační sítě ECKG je prováděno 6x ročně měřením, které provádí ČOV Dubí jako externí zakázku. Kanalizační řád pro vypouštění odpadních vod do kanalizace a koncové čistírny odpadních vod ve správě ECKG, ve kterém jsou uvedeny objemy a směrné hodnoty znečistění vypouštěných odpadních vod. Pro provoz sochorové válcovny je stanoven průměrný objem vypouštěných odpadních vod cca 5 l/sec.

## B.III.3. Odpady

a) Odpady vznikající v současné ohřívací peci

Kroková ohřívací pec produkuje odpady, především okuje, které vznikají na povrchu ohřívaných slitků. Dále to jsou oleje, mazací tuky a čistící tkanina. Množství vznikajících odpadů uvádí následující tabulka:

Látka 	množství	kategorie		katalogové číslo

Okuje		3000 t/r	O 	10 02 10

Nechlorované minerální motorové, převodové

a mazací oleje		10 m3/r	N	13 02 05*

Upotřebené vosky a tuky		0,2 m3/r	N	12 01 12*

Upotřebená čistící tkanina zneč. nebezpečnými l.	0,1 t/r	N	15 02 02*

Izolační materiály		1,0 t/r	O	17 06 06

#### b) Odpady vznikající ve fázi výstavby

Během výstavby lze předpokládat vznik odpadů uvedených v dalším textu a kategorizovaných dle vyhlášky MŽP 381/2001 Sb. Jedná se o odpady běžně vznikající při obdobné činnosti, které je možné bez problémů příslušným způsobem zneškodnit.

S odpady je nutné nakládat v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. O odpadech. Odpady budou předány k využití, případně odstranění specializovaným firmám, které musí být v souladu s §12 odst. 3 oprávněny k jejich převzetí.

Výkopky se částečně využijí ke zpětným zásypům, ostatní zemina a beton (v množství cca 300 m3 ) se odvezou na skládku stavebního odpadu, nebo podle určení MěÚ ve stavebním řízení.

Kromě betonu a výkopových zemin budou vznikne na stavbě železný šrot a izolační vyzdívky ze stavající ohřívací pece a dvou hlubinných pecí.

Kontaminace bouraných konstrukcí a výkopků nebezpečnými látkami se nepředpokládá. Podle podkladů daných investorem se celý řešený prostor staveniště dlouhodobě využíval ke skladování polotovarů a hotových výrobků v SCHV, tj. ocelových materiálů. V průběhu výkopových prací budou průběžně odebírány vzorky a prováděny rozbory jejich chemického složení a v případě zjištění výskytu nebezpečných látek se přijmou odpovídající opatření k ochraně ŽP.

Předpokládané zatřídění a množství odpadů ze stavební činnosti

odpad				kód druhu odpadu	     kategorie		množství (odhad)

betonové sutiny	17 01 01		O      			200 m3

zemina, příp. s kameny	17 05 01		O            		400 m3

papírové a lepenkové obal	15 01 01		O       			   5 m3

plastové obaly	15 01 02		O       			   6 m3

vyzdívky obsahující nebezp. látky	16 11 03*		N			  10 m3

jiné vyzdívky než uvedené jako 161103	16 11 04		O			  20 m3

železo a ocel	17 04 05		O			  50 m3

směsný komunální odpad	20 03 01    		O			  10 m3

V tabulce jsou uvedeny odpady vznikající při stavební činnosti.  Původcem odpadů, které budou při výstavbě vznikat, bude dodavatel stavby. Během výstavby bude vedena evidence o množství a způsobu nakládání s odpadem, v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech vyhláškou MŽP č. 294/2005 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady a odpady budou zařazeny do druhu podle skutečných vlastností a způsobu vzniku.

#### c) Odpady vznikající v nové ohřívací peci

V době provozu je, na základě dosavadních zkušeností se vznikem odpadů z provozované krokové ohřívací pece, předpokládán vznik následujících odpadů:

Látka 	množství	kategorie		katalogové číslo

Okuje		2700 t/r	O 	10 02 10

Nechlorované minerální motorové, převodové

a mazací oleje		8 m3/r	N	13 02 05*

Upotřebené vosky a tuky		0,1 m3/r	N	12 01 12*

Upotřebená čistící tkanina zneč. nebezpečnými l.	0,05 t/r	N	15 02 02*

Izolační materiály		0,8 t/r	O	17 06 06

Způsob nakládání s odpadem v SCHV

Pro nakládání s odpady má firma Sochorová válcovna TŽ a.s. uzavřené smlouvy s oprávněnými příjemci odpadů. Seznam externích organizací zpracovávajících odpady na podkladě uzavřeného smluvního vztahu se Sochorovou válcovnou TŽ, a.s. uvádí následující tabulka.

| Zpracovávané odpady | Zpracovává firma |
| --- | --- |
| 100202 – Nezpracovaná struska | MIROSLAV KARAS DESTRO, KLADNO, IČO 14471591 |
| 120117 – Odpadní materiál z otryskávání | REAL ECO TECHNIK, spol.s r.o., Kladno IČO 26179113 |
| 100210 – Okuje z válcování | Třinecké železárny, a.s., Třinec IČO 18050646 |
| 100211 – Odpady z čištění chladicí vody obsahující ropné látky | MITTAL STEEL Ostrava, a.s., Ostrava IČO 45193258 |
| 080111 – Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky 120112 – Upotřebené vosky a tuky 130208 – Jiné motorové, převodové a mazací oleje 130802 – Jiné emulze 150110 – Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné 150202 – Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami 160601 – Olověné akumulátory 160602 – Nikl-kadmiové baterie a akumulátory 200121 – Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť 200123 – Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky 200135 – Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedené pod čísly 200121 a 200123 | AHV ekologický servis s.r.o., Praha IČO 26741172 |
| 150106 – Směsné obaly | REGIOS a.s., Úholičky IČO 46356487 |
| 120101 – Piliny a třísky železných kovů | DEMONTA T, s.r.o., Ostrava IČO 41034228 |
| 170405 – Železo a ocel | KOVOŠROT Kladno a.s. IČO 60193620 |
| 120112 – Upotřebené vosky a tuky 130208 – Jiné motorové, převodové a mazací oleje 130502 – Kaly z odlučovačů oleje 130802 – Jiné emulze 150110 – Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné 200121 – Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť | AHV ekologický servis., Kamenné Praha 4, Kunratice IČO 267 41 172 |
| Odpadní vody - dešťové, splaškové a přepady (odluhy) čisté vody chladící z uzavřených okruhů vodního hospodářství SCHV i SJV | Energo Centrum Kladno Generation s.r.o., Kladno IČO 62956761 |

## B.III.4. Ostatní výstupy: Hluk, vibrace

a) Zdroje hluku v současnosti

V prosinci 2006 proběhla konzultace oznamovatele s RNDr. Miroslavou Hruškovou, vedoucí oddělení komunální a obecné hygieny Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště v Kladně. Na základě této konzultace byly pro posouzení akustických poměrů pro toto Oznámení použity výsledky měření akustického tlaku z roku 2005.

Kontinuální měření akustického tlaku ve venkovním prostoru u areálu SCHV jsou prováděna na základě požadavku Hygienické stanice na Kladně od roku 2002. První měření proběhlo ve dnech 15. až 16. května 2002 za účelem zjištění hlukové situace před uvedením Zušlechťovací linky č. 2 do provozu. Druhé měření bylo provedeno ve dnech 13. a 14. 11. 2002, během zkušebního provozu Zušlechťovací linky č. 2. Třetí měření bylo provedeno v červenci 2005 po rozšíření Zušlechťovací linky č. 2. Čtvrté měření proběhlo před zprovozněním Rozšíření rovnací linky dne 14.9.2006. Po zprovoznění Rozšíření rovnací linky bylo 7.11.2006 provedeno poslední měření akustického tlaku.

b) Zdroje hluku během výstavby

Během výstavby budou hlukové poměry na hranici pozemku nejbližší obytné zástavby pod limitem 60 dB pro denní dobu v časovém úseku trvání stavby 7 – 21 hodin. Výstavba samotná bude probíhat uvnitř haly, hlukové poměry v rodinné zástavbě obce Buštěhrad budou ovlivněny pouze dopravou na stavbu.

c) Zdroje hluku po realizaci záměru

Vlastní ohřívací pec nebude významným zdrojem hluku. Rekuperátor tepla bude osazen tlumiči hluku na sání i výtlaku vzduchu. Výsledný hluk z nové ohřívací pece bude nižší nebo stejný jako u současné pece.

#### Vlastní měření – rok 2005

Dne 14. 7. 2005 bylo zaměstnanci firmy Enviform s.r.o. provedeno měření hladin akustického tlaku ve venkovním prostoru v čase 4:00 – 5:00 pro noční dobu a v čase 6:00 – 14:00 pro denní dobu. Výsledek, který je uveden v Protokolu o zkoušce č. 52/2005/H, jehož kopie je přiložena jako Studie č. 2, byl porovnán s výsledky měření hladin akustického tlaku před (5/2002) a při zkušebním provozu (11/2002) Zušlechťovací linky č. 2, provedené firmou Třinecký Vkus s r.o. v roce 2002.

Měření hladin akustického tlaku bylo provedeno ve dvou bodech:

- bod) Měření hladin akustického tlaku bylo provedeno jako měření ve venkovním prostoru v oblasti rodinných domků popisných čísel 611 a 242 (ulice Na Skalkách), které se nacházejí v katastrálním uzemí Kladno – Buštěhrad a jsou nejbližšími stavbami pro bydlení od areálu válcovny.

- bod) Měření hladin akustického tlaku bylo provedeno jako měření ve venkovním prostoru v areálu válcovny TŽ, a.s. Kladno. Měřící místo č. 2 se nacházelo za komunikací pro kamionovou dopravu vedoucí kolem skladu kontislitků. (v roce 2002 byla jako referenční místo zvolena hranice areálu směrem k obytné zástavbě Buštěhrad)

Pojezdy vozidel u referenčního místa č. 1 (Obytná zástavba Buštěhrad):

| Měsíc/Rok | Doba | Osobní | Nákladní |
| --- | --- | --- | --- |
| 05/2002 | 24 hod | 1643 | 279 |
| 11/2002 | 24 hod | 1475 | 352 |
| 07/2005 | Den | 1036 | 370 |
|  | Noc | 128 | 38 |
| Celkem 07/2005 | - | 1164 | 408 |

Pojezdy vozidel u referenčního místa č. 2 (Areál SCHV, resp. hranice areálu):

| Měsíc/Rok | Doba | Osobní | Nákladní | Tech. vozidlo Valmet | Multikára | Vysokozdvižný vozík |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 05/2002 | 24 hod | 8 | 74 | - | - | - |
| 11/2002 | 24 hod | 32 | 103 | - | - | - |
| 07/2005 | Den | 0 | 17 | 71 | 11 | 1 |
|  | Noc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Nad oběma body proletělo v době měření 49 (05/2002), 9 (11/2002), resp. 96 (07/2005) letadel.

Z výsledků měření vyplývá, že u obytné zástavby dochází k překračování hladiny akustického tlaku, především vlivem automobilové a letecké dopravy. Naměřené hodnoty LaeqT uvádí následující tabulka:

| Měřící bod | LaeqT – denní doba 600 až 2200 | LaeqT – noční doba 2200 až 600 |
| --- | --- | --- |
| 5/2002 |  |  |
| č. 1 – RD Buštěhrad | 53,5 dB | 45,9 dB |
| č. 2 – areál SCHV | 58,5 dB | 55,1 dB |
| 11/2002 |  |  |
| č. 1 – RD Buštěhrad | 52,0 dB | 43,1 dB |
| č. 2 – areál SCHV | 56,6 dB | 55,2 dB |
|  | LaeqT,8h – denní doba 600 až 1400 | LaeqT,1h – noční doba 400 až 500 |
| 7/2005 |  |  |
| č. 1 – RD Buštěhrad | 48,3 dB | 44,8 dB |
| č. 2 – areál SCHV | 59,1 dB | 50,9 dB |

pozn.: 	LAeq,T1h – hodinová časově vážená ekvivalentní hladina akus. tlaku vypočtená z dílčích měření s odečtem v 15 minutových časových intervalech

LAeq,T8h – osmihodinová časově vážená ekvivalentní hladina akus. tlaku vypočtená z dílčích měření s odečtem v 15 minutových časových intervalech

Z uvedených výsledků vyplývá, že v obytné části Buštěhrad došlo mezi rokem 2002 a 2005 k výraznému snížení hlukové zátěže v denní době. V noční době, kdy doprava do SCHV neprobíhá, je v nejbližší obytné zástavbě v obci Buštěhrad i nadále překračován limit hladiny akustického tlaku 40 dB. Nejvýznamnějším zdrojem hluku pro tuto zástavbu je stejně jako v roce 2002 silniční a letecká doprava. Naopak nárůst hodnot hladiny akustického tlaku v areálu SCHV v posledním roce je pravděpodobně ovlivněn jiným místem měření.

Technologická zařízení provozu SCHV, která jsou zdroji hluku, jsou umístěna v halách. Na základě uvedených měření lze obecně říci, že technologie umístěné uvnitř hal neovlivňují obytnou zástavbu Buštěhradu. Ta je hlavně ovlivněna již zmiňovanou automobilovou a leteckou dopravou.

Vlastní měření – rok 2006

V roce 2006 proběhla dvě měření: 14.9.2006 a 7.11.2006 před a po zprovoznění Rovnací linky. Výsledky měření jsou v současné době zpracovávány a na KHS budou předloženy v průběhu ledna 2007.

## B.III.5 Doplňující údaje

Rizika havárií

Společnost Sochorová válcovna TŽ, a.s. převzala po osamostatnění některé předpisy dřívější mateřské společnosti Třinecké železárny, a.s., která splnila požadovanou povinnost ve smyslu zákona č. 353/1999 Sb., a provedla hodnocení rizik závažné havárie a zařazení objektů a zařízení s vybranými nebezpečnými látkami. TŽ, a.s. byly na základě hodnocení rozhodnutím OkÚ Frýdek – Místek zařazeny do skupiny B.

Následně byla vypracována předepsaná bezpečnostní dokumentace, která obsahuje:

- Hodnocení rizik závažné havárie – analýza rizik;

- Bezpečnostní program;

- Bezpečnostní zpráva;

- Vnitřní havarijní plán;

- Podklady pro stanovení zóny havarijního plánování a pro vypracování vnějšího havarijního plánu.

Bezpečnostní dokumentace TŽ byla dle zákona č. 353/1999 Sb. předložena ke dni 28. 1. 2002 na Okresní úřad Frýdek – Místek, referát životního prostředí. Dokumentace byla v průběhu roku 2002 posuzována orgány státní správy a na základě jejich vyjádření a připomínek je doplňována. Zatím nedošlo Krajským úřadem k jeho schválení.

Kontrolní činnost orgánů státní správy ve smyslu zákona č. 353/1999 Sb. byla ve společnosti TŽ, a.s. (včetně dnešní SCHV TŽ, a.s.) provedena ve dnech 22. 4. až 24. 4. 2003. Jednalo se o 2. kontrolu po termínu zpracování bezpečnostní dokumentace. Řešení zjištěných nedostatků je zapracováno do revidované dokumentace.

Záření radioaktivní, elektromagnetické

V rámci instalace nové ohřívací pece nebude v areálu umístěn žádný stacionární umělý zdroj radioaktivního ani elektromagnetického záření. Nebyly identifikovány žádné zdroje neionizujícího záření ovlivňující prostředí mimo hranice areálu SCHV TŽ, a.s.

Zápach

Areál nebude zdrojem zápachu.

# C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

# C.I. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území

Zájmové území se nenachází ve zvláště chráněném území ve smyslu § 12, 13 a 14 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Neleží tedy na území národního parku, chráněné krajinné oblasti, přírodního parku, národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní památky ani přechodně chráněné plochy. V zájmovém území se nenacházejí území systému Natura 2000.

Zájmové území nepodléhá ustanovení §18 o omezení činnosti v chráněném ložiskovém území dle zákona č.44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství.

Jedná se o průmyslovou halu, zkolaudovanou v roce 1984. Technologie, a tedy i stávající kroková ohřívací pec, hlubinné pece a instalace nové ohřívací pece jsou a budou provedeny ve stávající hale.

Koeficient ekologické stability zájmového území je nízký, jedná se o zastavěné území, které je využíváno k průmyslové výrobě.

### C.I.1. Ekosystémy

Ekosystém je funkční soustava živých a neživých složek životního prostředí, jež jsou navzájem spojeny výměnou látek, tokem energie a předávání informací, a které se vzájemně ovlivňují a vyvíjejí v určitém prostoru a čase.

Zájmové území je tvořeno průmyslovou halou, jedná se tedy o zcela antropogenně změněné území.

Realizací záměru nebudou dotčeny, nebo ovlivněny ekosystémy vyžadující zvláštní ochranu.

### C.I.2. Územní systém ekologické stability krajiny (ÚSES)

### Územní systém ekologické stability

Územní systém ekologické stability (ÚSES) je chápán jako vzájemně propojená soustava přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Je tvořen biocentry, biokoridory a interakčními prvky.

V zájmovém území se nenacházejí žádné prvky ÚSES.

Zájmové území je kategorizováno jako zastavěná plocha, zpevněné plochy a doplňková zeleň. Stav krajiny je silně ovlivněn lidskou činností, areál Sochorové válcovny TŽ a.s. má charakter průmyslové zóny.

Podle ÚSES, zpracovaného Ateliérem U-24 v roce 1994 se v blízkosti zájmového území nachází následující prvky ÚSES:

- cca 300 m jižně od hranice areálu prochází navržený lokální biokoridor č. 715. Jedná se o stávající ochrannou vegetaci při silnici Kladno - Buštěhrad

- cca 180 m jižně od hranice areálu teče Buštěhradský potok

- severně od areálu se nacházejí lesní porosty, které jsou VKP ze zákona.

Prvky všech úrovní ÚSES procházejí zcela mimo kontakt s územím navrhovaným k realizaci záměru a realizací záměru nebudou prvky ÚSES dotčeny ani ovlivněny.

### C.I.3. Významné krajinné prvky (VKP)

Významný krajinný prvek jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny utváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability. Významnými krajinnými prvky jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. Dále jsou jimi jiné části krajiny, které zaregistruje (viz zákon č. 114/1992 Sb. v platném znění) orgán ochrany přírody jako významný krajinný prvek, zejména mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy. Mohou jimi být i cenné plochy porostů sídelních útvarů včetně historických zahrad a parků.

Za významný krajinný prvek je třeba v tomto smyslu považovat tok a nivu Dřetovického potoka, protékajícího při severním úpatí „Buštěhradské haldy“ a rybník na tomto potoce. Dalším VKP je malý lesík při severním resp. severovýchodním okraji tělesa haldy. Dále je možno za VKP považovat tok Buštěhradského potoka.

V řešeném území se nenachází žádný taxativně vyjmenovaný VKP dle z. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších novel, ani žádný registrovaný, resp. navržený k registraci.

V řešeném území se nenachází VKP. Realizací záměru nebudou VKP dotčeny ani ovlivněny.

### C.I.4. Zvláště chráněná území (ZCHÚ) a chráněná ložisková území (CHLÚ)

Lokalita navrhované výstavby se nenachází na zvláště chráněném území ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. To znamená, že neleží na území národního parku, chráněné krajinné oblasti, přírodního parku, národní přírodní rezervace, národní přírodní památky ani přechodně chráněné plochy.

Podle současných informací zájmové území nepodléhá ustanovení § 18 o omezení činnosti v chráněném ložiskovém území dle zákona č.44/1988 Sb. O ochraně a využití nerostného bohatství.

V zájmovém území či v jeho blízkosti se ve smyslu zákona 114/1992 Sb. nenachází žádné zvláště chráněné maloplošné či velkoplošné území ani přírodní park. Nejbližším zvláště chráněným územím je přírodní památka Žraločí zuby (č. 1759) ležící cca 1 km ZSZ od zájmového území. Přírodní památka se rozkládá na katastrálním území Vrapice na parcele č. 704/5 a má výměru 160 m2. Jejím posláním je ochrana paleontologických nálezů zbytků organismů z geologické éry druhohor – křídy. Chráněné území představuje bývalý jámový lůmek, v jehož stěnách jsou obnaženy křídové uloženiny obsahující zkameněliny mořských živočichů. Přírodní památka byla vyhlášena Nařízením OKÚ Kladno dne 13. 6. 1995 a není ji dovoleno jakýmkoliv způsobem ničit, poškozovat nebo měnit jako celek i v jednotlivostech.

Vzdálenost PP od SCHV je cca 1 km severně od okraje areálu.

V řešeném území se nenachází ZCHÚ ani CHLÚ. Realizací záměru nebudou ZCHÚ a CHLÚ dotčeny ani ovlivněny.

### C.I.5. Území přírodních parků (PřP)

V řešené oblasti se nenachází žádný přírodní park.

Lokalita není v kontaktu s územím přírodních parků. Hranice přírodního parku „Džbán“ se nachází v dostatečné vzdálenosti zhruba 6 km západně, stejně jako hranice přírodního parku „Okolí Okoře“ zhruba 4,5 km východně.

V řešeném území ani jeho okolí se nenachází PřP. Realizací záměru nebudou přírodní parky dotčeny ani ovlivněny.

### C.I.6. Evropsky významné lokality (EVL) a ptačí oblasti (PO)

V zájmovém území se nenachází žádná lokalita (SPA či SCI) navržená k zařazení do soustavy evropsky významných stanovišť – Natura 2000. V širším okolí zájmového území leží tři navržené lokality SPA, jejich pozice je však zcela mimo dosah vlivů vzhledem ke vzdálenosti kolem 15 km. Jedná se o lokality mokřad Kalspot na katastru Kamenných Žehrovic, lokality Kyšice – Kobyla a zámecký park Smečno.

V řešeném území ani jeho okolí se nenachází EVL ani PO. Realizace záměru tedy nemohou být EVL ani PO ovlivněny ani dotčeny.

### C.I.7. Území historického, kulturního nebo archeologického významu

V průmyslovém areálu, v němž je umístěn záměr, ani v jeho okolí nejsou evidovány žádné nemovité kulturní památky. V zájmovém území není archeologické naleziště. Vzhledem k tomu, že záměr je umístěn uvnitř již existující haly a celé okolí bylo již v minulosti dotčeno průmyslovou výstavbou a při realizaci záměru se nepředpokládají žádné významné zemní práce, je nepravděpodobné, že by se záměr či jeho realizace dostala do kontaktu s archeologickými artefakty.

Zájmové území má charakter rozsáhlého průmyslového areálu, který se nachází v katastrálním území Kladno a Buštěhrad. Objekt haly SCHV, kam je situována výstavba ohřívací pece, má délku cca 1,5 km a je součástí areálu bývalé Poldi II – Dříň.

Areál se nachází východně od městské části Dříň a západně od obce Buštěhrad. Od m. č. Dříň je areál SCHV částečně oddělen plochou vzrostlé zeleně. Mezi areálem SCHV a obcí Buštěhrad je údolí se silnicí III/00715. Zástavbu městské části Dříň i obce Buštěhrad tvoří převážně rodinné domky.

Památné stromy v okolí - nejbližším památným stromem je dub letní v katastrálním území Vrapice. Dub roste těsně u zdi Vrapického hřbitova na pozemku č. parcelní 704/1 (lesní oddělení 12 C 1), přibližně 150 m od okraje současné skládky na západním okraji Buštěhradské haldy. Obvod stromu dosáhl 375 cm, výška 20 m a stáří 260 let.

V řešeném území ani jeho okolí se nenachází území historického, kulturního ani archeologického významu. Tudíž nemohou být realizací záměru ovlivněny ani dotčeny.

### C.I.8. Území hustě zalidněná

Zájmová lokalita se nachází v průmyslové zóně mezi okrajem města Kladna a obcí Buštěhrad. Nejedná se o území hustě zalidněné.

Nejedná se o území hustě zalidněné, realizace záměru nepřispěje ke změněí počtu obyvatel v řešeném území.

### C.I.9. Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení

Imisní charakteristiky území jsou popsány v rozptylové studii – v příloze jako Studie č. 1 tohoto oznámení. Zákonem 86/2002 Sb. jsou definovány oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší, které jsou vymezené jako část území (zóna) nebo sídelní seskupení (aglomerace), kde je překročena hodnota jednoho nebo více imisních limitů (případně hodnota zvýšená o příslušné meze tolerance). V nařízení vlády č. 350/2002 Sb. v § 5 je uvedeno, že seznam oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší, jejichž hranicemi jsou hranice obcí nebo sídelních seskupení, zveřejňuje jedenkrát ročně Ministerstvo životního prostředí ve Věstníku Ministerstva životního prostředí. Obec Kladno je v tomto seznamu uvedena mezi obcemi s překročeným imisním limitem pro ochranu zdraví lidí.

Z naměřených hodnot z monitorovacích stanic vyplývá, že ovzduší v Kladně není nadměrně znečištěné NO2. Všechny roční průměry i maximální krátkodobé koncentrace jsou pod příslušnými imisními limity. V Kladně je překročený imisní limit pro průměrnou roční koncentraci NOx, tento limit však platí pouze pro CHKO, horské oblasti, vybrané lesy apod., nikoli pro Kladno a jeho východní okolí.

Ovzduší v Kladně je však nadměrně znečištěné prachem - PM10. Maximální denní průměry koncentrací PM10 vysoko překračují imisní limit 50 µg/m3 a rovněž doba překročení imisního limitu je na 4 ze 6 stanic delší než přípustných 35 dní za rok. Ve Švermově je dokonce značně překročený i imisní limit pro průměrnou roční koncentraci PM10 a nadlimitní roční průměry se pravděpodobně budou vyskytovat i v Buštěhradě, Vrapicích a Sehelčevsi.

Součástí imisního pozadí v r.2007 budou rovněž imise NO2, NOx a CO způsobené provozem nové plynové elektrárny ECKG, která má být vybudována v západní části areálu SCHV v místě bývalé rozvodny. Z rozptylové studie pro tento zdroj emisí vyplývá, že znečištění ovzduší sledovanými látkami jím způsobené bude velmi nízké (nízké emise ze zemního plynu, krátká doba provozu v roce - jen v energetických špičkách, vysoká teplota spalin). Dá se proto předpokládat, že tento zdroj imisní situaci v okolí Sochorové válcovny nijak významně neovlivní.

Nařízením vlády jsou také stanoveny imisní limity pro ochranu ekosystémů (příloha č. 1 k tomuto nařízení). Tyto musí být dodržovány v oblastech uvedených v příloze č. 10 k tomuto nařízení:

- území národních parků a CHKO,

- území o nadmořské výšce 800 m n.m. a vyšší

- ostatní vybrané přírodní lesní oblasti každoročně publikované ve věstníku MŽP

Emisní limity pro ekosystémy se zájmového území netýkají

Podle vyhodnocení Rozptylové studie nedojde realizací záměru v jejím okolí k nadměrným koncentracím NO2, NOx, prachu - PM10 ani CO, a to ani za nepříznivých rozptylových podmínek. Všechny vypočtené krátkodobé i průměrné roční koncentrace těchto látek způsobené emisemi z provozů SCHV a z nákladní automobilové dopravy do válcovny jsou mnohem menší než příslušné imisní limity.

Podle měření hluku ve venkovním prostoru je hlavním zdrojem hluku v blízkém v okolí areálu SCHV silniční doprava na komunikaci I/61 a přelétající letadla z letiště Ruzyně.

Zájmové území leží v území, které je zatěžováno nad únosnou míru hlukem ze silniční a letecké dopravy a imisemi. Záměr však nepřispěje ke zhoršení stavu životního prostředí v dané lokalitě.

### C.I.10. Staré ekologické zátěže

Pro Sochorovou válcovnu TŽ a.s. byl zpracován Ekologický audit, který realizovala v prosinci 1998 firma Polyeko a.s., Ostrava. Ekologickým auditem bylo zjištěno znečištění zeminy ropnými látkami v několika místech (u vodního hospodářství a hydrocyklonu). V roce 2004 proběhlo výběrové řízení na zajištění sanace uvedené kontaminace.

¨

Staré ekologické zátěže nebyly v místě instalace nové ohřívací pece zjištěny. A nová ohřívací pec nebude zdrojem nových ekologických zátěží.

### C.I.11. Extrémní poměry v dotčeném území

Extrémní poměry v zájmové lokalitě nebyly zjištěny. Záměr nepřispěje ke zhoršení stavu životního prostředí v dané lokalitě.

# C.II. Stručná charakteristika stavu složek ŽP v dotčeném území, kteé budou pravděpodobně významně ovlivněny

### Klima, geomorfologie

Z hlediska geomorfologického členění je území součástí provincie Česká vysočina, soustavy V Poberounská soustava, podsoustavy (oblast) VA Brdská podsoustava, celku VA-2 Pražská plošina, podcelku VA-2B Kladenská tabule a okrsku VA-2B-a Hostivická tabule.

Hostivická tabule (VA-2B-a) je JZ částí Kladenské tabule. Jedná se o členitou pahorkatinu v povodí Vltavy, jejíž podloží tvoří cenomanské a spodnoturonské slepence, pískovce, jílovce, spongility, staropaleozoické břidlice, droby, pískovce, křemence Barrandienu, proterozoické břidlice droby s buližníky a spility. Erozně denudační reliéf s neogenními plošinami je rozčleněn epigeneticky založenou sítí údolí, místy se svědeckými plošinami a strukturními hřbety a suky a sprašovými pokryvy a závějemi.

Z Orografického hlediska náleží území Pražské plošině, resp. její části tzv. Kladenské tabuli. Jednotka má generelně poměrně plochý, parovinný reliéf, který je narušen erozivní činností drobných vodních toků. Zájmová lokalita leží na plošině, do které se na jihu zařezává údolí Buštěhradského potoka, a na severu údolí Dřetovického potoka. Výrazně plochý, minimálně členitý reliéf křídové plošiny na severu i jihu přechází do svahů zářezu obou údolí. Území má velmi malý generelní sklon v J až JV. Reliéf území je výrazně antropogenně modelován a byl ovlivněn (zarovnán) při výstavbě komplexu POLDI II.

Nadmořská výška se pohybuje kolem 355 – 360 m.n.m. Lokalita má plochý, rovinatý reliéf s mírným sklonem. Reliéf zájmové lokality je minimálně vertikálně i horizontálně členitý, terénní nerovnosti reprezentují pouze navážky a násypy.

Z hlediska klimatologie (Quitt, 1973) patří zájmové území do teplé oblasti T2. Oblast je charakterizována dlouhým létem, teplým a suchým, velmi krátkým přechodným obdobím s teplým až mírně teplým jarem i podzimem a krátkou mírně teplou, suchou až velmi suchou zimou s velmi krátkým trváním sněhové pokrývky.

Vybrané klimatické charakteristiky oblasti T2:

počet letních dnů	50 – 60

počet dnů s průměrnou teplotou 10°C a více	160 – 170

průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více	90 – 100

srážkový úhrn ve vegetačním období (mm)	350 – 400

srážkový úhrn v zimním období (mm)	200 – 300

počet dnů se sněhovou pokrývkou	40 - 50

Širší okolí patří k oblastem s nízkými úhrny atmosférických srážek. Průměrné roční srážkové úhrny v meteorologické stanici Praha Ruzyně (364 m n.m.) dosahují 525,9 mm.

Přehled měsíčních srážkových normálů (mm)

| Měsíc | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I-XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Normál | 23,5 | 22,6 | 28,1 | 38,2 | 77,2 | 72,7 | 66,2 | 69,6 | 40 | 30,5 | 31,9 | 25,3 | 52,5 |

Ze stejného zdroje pocházejí i údaje o ročním průběhu průměrných teplot vzduchu uvedené níže v tabulce.

Přehled průměrných teplot vzduchu (°C)

| Měsíc | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I-XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teplota | -2,4 | -0,9 | 3,0 | 7,7 | 12,7 | 15,9 | 17,5 | 17,0 | 13,3 | 8,3 | 2,9 | -0,6 | 7,9 |

### Krajinný ráz

Přírodní charakteristika

Zájmové území leží v krajině, která byla původně zemědělského charakteru. Na Kladně probíhala důlní činnost, takže v širším okolí je možné najít důsledky těžby uhlí. Východní okraj Kladna tvoří průmyslové areály bývalých železáren a oceláren Poldi, dále je zde elektrárna a teplárna, Kablo a další menší provozovny.

Zájmové území je hala bývalé Poldi II s délkou cca 1,5 km.

Z hlediska krajinného rázu se jedná o krajinu velmi výrazně pozměněnou lidskou činností – těžbou uhlí a výstavbou areálů těžkého průmyslu.

Realizace záměru Ohřívací pece je situována do haly SCHV, proto nepředpokládám ovlivnění krajinného rázu.

### Horninové prostředí a přírodní zdroje

Geologické poměry:

Z regionálně – geologického hlediska patří skalní podloží zájmového území do České křídové tabule, jejího jihozápadního okraje, vltavsko-berounské pánve.

V zájmovém území je zastoupen skalní podklad horninami patřícími ke staršímu proterozoiku (kralupsko-zbraslavské skupině), mladšímu paleozoiku (kladenskému souvrství) a na nich spočívajícím křídovým bělohorským souvrstvím. Z hornin skalního podkladu se v zájmovém území vyskytují převážně křídové sedimenty – opuky, pouze nejzápadnější části území tvoří křídové jíly a jílovce. Skalní podloží algonkických břidlic bylo zastiženo nejblíže pod povrchem ve dně Buštěhradského údolí, směrem k severovýchodu povrch břidlic. Nejmladší jsou různorodé navážky, kterými byl upravován terén při výstavbě závodu Poldi II (až 15 m). V jižní části území protéká Buštěhradský potok, jeho koryto je vyplněno fluviálními jílovitopísčitými hlínami. Dalšími kvartérními zeminami jsou svahové hlíny s úlomky hornin skalního podkladu, sprašemi a sprašovými hlínami. Mocnost pokryvných útvarů je od 2 do 4 m, mocnost navážek může být i větší.

Hydrogeologické poměry:

Hladina podzemní vody je vázána na puklinovou propustnost hornin skalního podkladu a průlinová propustnost zemin kvartérního pokryvu je velmi nízká. Ustálená hladina podzemní vody byla zastižena na rozhraní báze rozpukaných opuk a podložních slínů v hloubce 10 a hlouběji. Hladina podzemní vody má spád k SV.

Hydrologie – zájmové území leží v rozvodí Buštěhradského potoka a Dřetovického potoka. Hydrologické číslo povodí Dřetovického potoka je 1-12-02-031 a má plochu 30,137 ha. Hydrologické číslo povodí Buštěhradského potoka je 1-12-02-029 a má plochu 14,328 ha. Oba potoky spadají do povodí Vltavy, Vltava od Berounky po Rokytku.

### Fauna a flóra

Z biogeografického členění řešené území spadá do Řipského bioregionu 1.2, který se rozkládá převážně na větší části Dolnoohrabské tabule a západní části Pražské plošiny. bioregion tvoří opuková tabuli s pauperizovanou teplomilnou biotou 2. buko-dubového vegetačního stupně, ve vyšších polohách s přechody do 3. dubovo-bukového vegetačního stupně. V současnosti v bioregionu dominuje orná půda, hodnotné jsou fragmenty travních lad a skalního řídkolesí. Lesy jsou menší, převážně kulturní bory, ale se zbytky dubohabřin a doubrav.

Souvislé rozsáhlejší lesní porosty se v území nevyskytují, zeleň je omezená na izolované remízy a převážně nízké porosty v údolních nivách vodotečí a dále na antropogenní porosty (větrolamy a ovocné sady) a porosty na úbočí struskové haldy.

Podle geobotanické mapy by se v řešeném území a jeho okolí měly přirozeně vyskytovat květnaté dubohabrové a dubolipové háje místy s příměsí jedle, které představují na vlhkých až slabě zamokřených někdy sušších půdách klimaxovou vegetaci. Zpravidla jsou těžištěm výskytu tohoto vegetačního typu oblasti do nadmořské výšky ca 450 – 500 m, tedy převážně mírně teplý až teplý okrsek B1 – B3. Převládajícím typem dřeviny ve stromovém patře v lesním porostu by pak měly být: habr obecný (Carpinus betulus), dub zimní (Quercus petraea), dub letní (Quercus robur), lípa malolistá (Tilia cordata), lípa velkolistá (Tilia platyphyllos), vyšších polohách nebo inverzních údolích pak buk lesní (Fagus sylvatica).

### Voda

Nejbližší vodoteč je Buštěhradský potok, cca 200 m jižně od okraje areálu. Tato vodoteč není provozem SCHV ovlivňována, splaškové a dešťové vody ze SCHV jsou vedeny do ČOV Dubí.

### Půda

Řešené území je v KN vedeno jako zastavěná plocha. Půda nebude realizací záměru dotčena. V řešeném území se nenachází pozemky ZPF ani PUPFL.

### Obyvatelstvo

V areálu Sochorové válcovny TŽ a.s. nejsou obytné stavby. Nejbližší obytná zástavba je v obci Buštěhrad, cca 400 m východně od okraje areálu. V roce 2001 měla obec Buštěhrad 2252 obyvatel.

### Hmotný majetek

Při realizaci záměru dojde k odstranění stávající ohřívací krokové pece a 2 hlubinných pecí, a bude instalována nová ohřívací pec. Realizací záměru nedojde k ohrožení hmotného majetku.

# D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA OBYVATELSTVO A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

# D.I. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti, složitosti a významnosti (z hlediska pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti)

Předpokládané vlivy záměru „Ohřívací pec v Sochorové válcovně TŽ a.s.“ a rámcový odhad jejich významnosti je uveden v následující tabulce.

Charakteristika vlivů záměru

| Kapitola | Předmět hodnocení | Kategorie významnosti |
| --- | --- | --- |
|  |  | I. | II. | III. |
| D.I.1. | Vlivy na veřejné zdraví |  | x |  |
| D.I.2. | Vlivy na ovzduší a klima | x |  |  |
| D.I.3. | Vliv na hlukovou situaci | x |  |  |
| D.I.4. | Vliv na povrchové a podzemní vody |  |  | x |
| D.I.5. | Vliv na půdu |  |  | x |
| D.I.6. | Vliv na horninové prostředí a nerostné zdroje |  |  | x |
| D.I.7. | Vliv na flóru a faunu |  |  | x |
| D.I.7. | Vliv na ekosystémy |  |  | x |
| D.I.8. | Vliv na krajinu |  |  | x |
| D.I.9. | Vliv na hmotný majetek a kulturní památky |  |  | x |

Vysvětlivky: 	I. - 	složka mimořádného významu, je proto třeba jí věnovat pozornost

II. - 	složka běžného významu, aplikace standardních postupů

III.- 	složka v daném případě méně důležitá, stačí rámcové hodnocení

Složky životního prostředí jsou zařazeny do 3 kategorií podle charakteru záměru, lokality, do níž má být záměr umístěn, a podle stavu životního prostředí v okolí realizace záměru.

## D.I.1.	Vlivy na veřejné zdraví

#### Vliv na obyvatelstvo

a.) Současný stav

Z hlediska faktorů pohody je nejvýraznějším vlivem SCHV hluk z areálu a z vyvolané dopravy a produkované emise. Obojí je pravidelně monitorováno a výsledky předkládány DOSS.

b.) Etapa výstavby

Vzhledem k tomu, že realizace uvažovaného záměru bude probíhat uvnitř haly, lze očekávat, že etapa výstavby nebude představovat významné narušení faktorů pohody. Pro minimalizaci negativních vlivů jsou navržena následující doporučení:

- dodavatel stavebních prací zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek především v průběhu dopravy sypkých materiálů

- celý proces výstavby bude organizačně zajištěn tak, aby maximálně omezoval možnost narušení faktorů pohody, a to zejména v nočních hodinách a ve dnech pracovního klidu

Z hlediska etapy výstavby ve vztahu k nejbližším trvale obydleným objektům a při respektování výše uvedených doporučení lze hodnocený vliv považovat z hlediska velikosti za nulový a z hlediska významnosti za nevýznamný.

c.) Stav po realizaci záměru

Z hlediska možných vlivů na obyvatelstvo se u hodnoceného záměru jedná o působení hluku ze stacionárních zdrojů závodu i související obslužné dopravy a působení imisí látek v ovzduší. Po realizaci záměru budou tyto vlivy shodné jako v současné době, u emisí NOx a NO2 se situace po realizaci záměru zlepší – emise budou nižší.

Hluk

a) Současný stav

Ovlivnění okolí hlukem z provozu areálu SCHV byla měřena v souvislosti s instalací Zušlechťovací linky č. 2. (v květnu a listopadu 2002). Další měření hluku probíhalo v červenci  2005 v souvislosti s rozšířením rovnací linky. Měření jsou prováděna ve dvou měřících bodech (v areálu SCHV a v nejbližší obytné zástavbě) .

Během měření byla zároveň zaznamenávány všechna vozidla, která kolem referenčních bodů projížděla a stejně tak letadla, která přes ně prolétala.

Z výsledků měření vyplývá, že v obytné části Buštěhrad došlo k výraznému snížení hlukové zátěže v denní době v období 2002 až 2005. Nejvýznamnějším zdrojem hluku pro tuto zástavbu v roce 2002 i 2005 byla silniční a letecká doprava. Naopak nárůst hodnot hladiny akustického tlaku v areálu SCHV v posledním roce je ovlivněn jiným místem měření, kdy dochází k ovlivnění měření pojezdy stroje Valmet a kamionovou dopravou.

Technologická zařízení provozu SCHV, která jsou zdroji hluku, jsou umístěna v halách. Na základě uvedených měření lze obecně říci, že technologie umístěné uvnitř hal neovlivňují obytnou zástavbu Buštěhradu.

U bytové zástavby Buštěhradu byly v červenci 2005 naměřeny hodnoty LAeq.T,8h = 48,3 dB a LAeq.T,1h = 44,8 dB. Tyto hodnoty jsou blízké a v případě nočního měření vyšší než nejvyšší přípustné hodnoty venkovního hluku. Zdrojem hluku je silniční doprava na komunikaci I/61 a také letecká doprava.

V územním plánu obce Buštěhrad, který byl schválen 30. března 2005, je navržena výstavba protihlukových stěn, které by oddělily obytnou zástavbu od frekventované silnice I/61. Tím by došlo ke snížení hlukové zátěže (pravděpodobně pod limitní hodnoty 50 dB pro den a 40 dB pro noc), které jsou dnes překročeny.

b.) Období výstavby

V průběhu výstavby dojde k dočasnému navýšení dopravy do SCHV, v tomto období mohou být obyvatelé Buštěhradu dotčeni hlukem z dopravy. Vyvolaná doprava do areálu zvýší hluk z komunikace I/61 a III/00715. Zvýšená doprava na stavbu bude probíhat pouze v denní době a bude se jednat o vliv omezený na dobu čtyř až pěti měsíců.

c.) Stav po realizaci záměru

Po instalaci nové ohřívací pece předpokládáme že vliv na obyvatelstvo bude obdobný nebo lepší než v současnosti. Nová pec bude vybavena tlumiči hluku na sání i výtlaku vzduchu. Doprava do SCHV zůstává beze změny.

Emise

a) Současný stav

V současné době je v SCHV provozována kroková ohřívací pec a 6 hlubinných ohřívacích pecí. Emise z těchto pecí tvoří součást imisního pozadí Kladna a jeho okolí.  Doprava je realizována částečně po železnici a částečně nákladními automobily.

b.) Období výstavby

V období výstavby dojde k navýšení dopravy do areálu SCHV. Jedná se o období čtyř až pěti měsíců a vliv na imisní situaci v okolí SCHV nebude významný.

c.) Stav po realizaci záměru

Zprovoznění nové ohřívací pece v Sochorové válcovně v areálu Kladno - Dříň náhradou za zrušení stávající krokové pece a dvou hlubinných pecí povede ke snížení celkových emisí NOx ze SCHV a slabému zvýšení emisí prachu - PM10. Emise CO zůstanou zhruba na stejné úrovni nebo nepatrně klesnou. Roční průměry koncentrací NO2 i NOx způsobené emisemi ze SCHV v celém sledovaném území slabě poklesnou, roční průměry koncentrací prachu - PM10 a nejvyšší 8-hodinové hodnoty koncentrací CO zůstanou zhruba na stejné úrovni.

V důsledku emisí ze Sochorové válcovny nebude docházet v jejím okolí k nadměrným koncentracím NO2, NOx, prachu - PM10 ani CO, a to ani za nepříznivých rozptylových podmínek. Všechny vypočtené krátkodobé i průměrné roční koncentrace těchto látek způsobené emisemi z provozů SCHV a z nákladní automobilové dopravy do válcovny jsou mnohem menší než příslušné imisní limity.

Na základě naměřených koncentrací sledovaných znečišťujících látek v Kladně a jeho nejbližším okolí se dá odvodit, že ovzduší v Kladně není nadměrně znečištěné NO2. Nad imisní limit vystupují v Kladně průměrné roční koncentrace NOx, limit pro ně platí však jen pro ekosystémy (CHKO, lesy apod.). Úroveň znečištění ovzduší CO není v Kladně ani jeho okolí zjišťována.

Ovzduší v Kladně a okolí je nadměrně znečištěné prachem - PM10. Denní hodnoty koncentrací vystupují příliš často nad imisní limit a na většině míst je překročený imisní limit i pro průměrnou roční koncentraci. Příspěvek nové ohřívací pece k celkové prašnosti v ovzduší na Kladně však bude nepatrný oproti současnému stavu. Nejvyšší denní koncentrace prachu - PM10 způsobené emisemi ze SCHV dosáhnou ve větších vzdálenostech od zdrojů jen 0,5 - 1,5 µg/m3. V Kročehlavech, Buštěhradě, Hřebeči a Lidicích se budou pohybovat kolem 2 - 3 µg/m3, v blízkém okolí SCHV vystoupí na 5 - 8 µg/m3 a přímo v areálu SCHV až na 11 µg/m3.

Ve skutečnosti lze očekávat lepší hodnoty a výraznější snížení emisí než je uvedené v rozptylové studii. Pro výpočet byla ve studii uvažována pec s nejhoršími parametry, ze všech nabídek. Pec, která bude investorem vybraná, bude pravděpodobně mít lepší technické parametry, a tedy emise budou nižší než uvedené v rozptylové studii.

#### Zdravotní rizika, sociální důsledky, ekonomické důsledky

a) Současný stav

Pro areál Sochorové válcovny TŽ a.s. byla vypracována předepsaná bezpečnostní dokumentace, která obsahuje: Hodnocení rizik závažné havárie, Bezpečnostní program, Bezpečnostní zprávu, Vnitřní havarijní plán a Podklady pro stanovení zóny havarijního plánování a pro vypracování vnějšího havarijního plánu. Pracovníci musí dodržovat provozní bezpečnostní předpisy.

b.) Období výstavby

V průběhu výstavby není očekáváno že by mohla vzniknout zdravotní rizika, sociální nebo ekonomické důsledky. Jedná se o instalaci ohřívací pece.

c.) Stav po realizaci záměru

Z dosavadního provozu Sochorové válcovny TŽ není známa skutečnost, že by došlo k nějakým zdravotním rizikům. Ani po instalaci ohřívací pece nepředpokládáme vznik rizik. Naopak bezpečnost nové pece bude vyšší než současné krokové ohřívací pece.

#### Počet obyvatel ovlivněných účinky záměru

Negativní účinek záměru na obyvatele není předpokládán. Hluková zátěž obyvatel Buštěhradu souvisí s provozem na silnici I/61 a leteckou dopravou. Po realizaci záměru dojde ke snížení emisí NOx a NO2. Emise CO budou obdobné jako v současnosti, emise prachu-PM10 se nepatrně zvýší. Vzhledem k uvedeným skutečnostem nepředpokládám zvýšení počtu obyvatel ovlivněných záměrem. Počet obyvatel bude po realizaci záměru stejný jako v současnosti.

## D.I.2.	Vliv na ovzduší a klima

#### Množství a koncentrace emisí

Zvýšené emise škodlivin vzniknou při vlastní výstavbě především v důsledku vyšší prašnosti a činnosti dopravy. Jedná se o zvýšení přechodné, omezené dobou výstavby, která bude maximálně zkrácena.

Samotný provoz ohřívací pece v Sochorové válcovně v areálu Kladno - Dříň způsobí ve svém okolí pouze zanedbatelné znečištění ovzduší PM10 a snížení emisí NO2, NOx.

Všechny vypočtené krátkodobé i průměrné roční koncentrace všech těchto látek způsobené emisemi z provozů Sochorové válcovny a z nákladní automobilové dopravy do válcovny budou mnohem menší než příslušné imisní limity.

Na základě naměřených koncentrací sledovaných znečišťujících látek v Kladně a jeho nejbližším okolí se dá odvodit, že ovzduší v Kladně je nadměrně znečišťováno PM10, ale není nadměrně znečištěné NO2. Nad imisní limit vystupují v Kladně průměrné roční koncentrace NOx, limit pro ně platí však jen pro ekosystémy (CHKO, lesy apod.). Úroveň znečištění ovzduší CO není v Kladně ani jeho okolí zjišťována, zdroje v SCHV při nejméně příznivých podmínkách produkují CO v koncentraci, která tvoří 0,5 % imisního limitu.

Obec Kladno je uvedena (v seznamu oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší dle zákona 86/2002) mezi obcemi s překročeným imisním limitem tuhých znečišťujících částic (PM10).

Po realizaci záměru dojde ke snížení emisí NOx a NO2. Emise CO budou obdobné jako v současnosti, emise prachu-PM10 se nepatrně zvýší.

#### Význačný zápach

Záměr nebude zdrojem význačného zápachu.

#### Jiné vlivy

Klima stavbou ovlivněno nebude.

Jiné vlivy stavby na ovzduší a klima nejsou známy.

## D.I.3.	Vliv na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické charakteristiky

#### Hluk, vibrace

a.) Současný stav

U bytové zástavby Buštěhradu byly v červenci 2005 naměřeny hodnoty LAeq.T,8h = 48,3 dB a LAeq.T,1h = 44,8 dB. Tyto hodnoty jsou blízké a v případě nočního měření vyšší než nejvyšší přípustné hodnoty venkovního hluku. Zdrojem hluku je silniční doprava na komunikaci I/61 a také letecká doprava. Hodnocení je uvedeno v kapitole B.III.4

b.) Období výstavby

V průběhu výstavby dojde k dočasnému navýšení dopravy do SCHV, v tomto období mohou být obyvatelé Buštěhradu dotčeni hlukem z dopravy. Vyvolaná doprava do areálu zvýší hluk z komunikace I/61 a III/00715. Zvýšená doprava na stavbu bude probíhat pouze v denní době a bude se jednat o vliv omezený na dobu čtyř až pěti měsíců.

c.) Stav po realizaci záměru

Technologická zařízení provozu SCHV, která jsou zdroji hluku, jsou umístěna v halách. Na základě měření lze obecně říci, že technologie umístěné uvnitř hal neovlivňují obytnou zástavbu Buštěhradu. Nejvýznamnějším zdrojem hluku pro tuto zástavbu je stejně jako v roce 2002 až 2005 silniční a letecká doprava. Po realizaci záměru se tento stav nezmění, doprava do SCHV zůstává stejná.

Po instalaci nové ohřívací pece předpokládáme že vliv na obyvatelstvo bude obdobný nebo lepší než v současnosti. Nová pec bude vybavena tlumiči hluku na sání i výtlaku vzduchu. Doprava do SCHV zůstává beze změny.

V územním plánu obce Buštěhrad, který byl schválen 30. března 2005, je navržena výstavba protihlukových stěn, které by oddělily obytnou zástavbu od frekventované silnice I/61. Tím by došlo ke snížení hlukové zátěže (pravděpodobně pod limitní hodnoty 50 dB pro den a 40 dB pro noc) které jsou dnes překročeny.

#### Další biologické a fyzikální charakteristiky

V rámci realizace Nové ohřívací pece v areálu nebude umístěn žádný zdroj radioaktivního a elektromagnetického záření. Nebyly identifikovány žádné zdroje neionizujícího záření ovlivňující prostředí mimo hranice areálu SCHV TŽ, a.s..

Jiné ekologické vlivy stavby, kromě již popsaných, nejsou známy.

## D.I.4.	Vliv na povrchové a podzemní vody

Realizací záměru Ohřívací pece v Sochorové válcovně TŽ a.s nedojde k ovlivnění charakteru odvodnění ani jakosti vody. Pec nebude napojena na kanalizaci.

V dotčeném prostoru stavby se nenachází citlivé ani zranitelné oblasti podle zákona č. 254/2001 o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) a nepředpokládá se, že by provozem mohlo dojít k ovlivnění takovýchto oblastí.

Vodní hospodářství celého areálu je řešeno tak, že odpadní a dešťové vody z areálu SCHV odvádí oddílná kanalizace těchto vod. Páteřní kanalizace ECKG prochází podél celého areálu ve směru k retenční nádrži Dříň. Odtud jsou odpadní vody přečerpávány do přivaděče koncové čistírny odpadních vod Dubí.

## D.I.5.	Vliv na půdu

#### Vliv na rozsah a způsob užívání půdy

Realizací záměru nedojde k záboru půdy – jedná se o instalaci technologie do stávající haly.

#### Povrchové úpravy

Povrchové úpravy nebudou prováděny.

#### Znečištění půdy

Ekologickým auditem z roku 1998 nebylo zjištěno znečištění půdy v místě Ohřívací pece. V případě zastižení kontaminované zeminy bude postupováno v souladu se zákonem 185/2001 Sb. „o odpadech“.

#### Změna místní topografie, vliv na stabilitu a erozi půdy

Realizací stavby nedojde k terénním úpravám.

## D.I.6.	Vliv na horninové prostředí a nerostné zdroje

Realizací záměru nedojde k ovlivnění nerostného prostředí lokality, nerostných zdrojů nebo podzemních vod - jedná se o instalaci technologie do stávající haly bez další výstavby.

#### Vlivy v důsledku ukládání odpadů

Vzhledem k dosavadnímu provozu odpadového hospodářství SCHV a předpokládané produkci odpadů z Ohřívací pece není předpoklad, že po rozšíření vzniknou problémy s ukládáním odpadů.

## D.I.7.	Vliv na faunu, flóru a ekosystémy

Poškození ani vyhubení rostlinných a živočišných druhů, poškození ekosystémů ani vliv na chráněné části přírody není předpokládán. Jedná se o instalaci technologie do stávající haly. Nová výstavba nebude probíhat. Nedojde ke zvýšení dopravy do areálu SCHV.

## D.I.8.	Vlivy na krajinu

Záměrem dojde k instalaci technologie do stávající haly. Nová výstavba nebude realizována. Krajinný ráz nebude ovlivněn.

## D.I.9.	Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky

Záměrem nebudou nepříznivě ovlivněny archeologické, kulturní nebo architektonické památky nebo hmotný majetek.

# D.II. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci

Vliv na dopravu

Doprava nebude záměrem ovlivněna, dopravní trasy a intenzita zůstanou stejné jako v současnosti.

Vliv navazujících souvisejících staveb a činností

Technologie Ohřívací pece nahradí stávající krokovou ohřívací pec a 2 hlubinné pec. Nová pec bude začleněna do stávající výrobní linky SCHV.

Vliv na rekreační využití krajiny

Územní není rekreačně využíváno.

Biologické vlivy

Instalace technologie do stávající haly nebude mít vedlejší biologické vlivy na prostředí.

# D.III. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice

Vzhledem k charakteru záměru se přeshraniční vliv z hlediska dopadu na stav životního prostředí nepředpokládá.

# D.IV. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů

Územně plánovací opatření

Podle návrhu Územního plánu obce Buštěhrad se jedná o zastavěné území s použitím pro průmysl, výrobní služby a sklady. Území je v současné době zastavěné průmyslovou halou, do které bude instalována technologie Ohřívací pece. Ta nahradí stávající krokovou ohřívací pec.

Technická opatření

Opatření technického rázu bude muset být provedena celá řada, v předkládaném Oznámení jsou stanoveny pouze rámcově v jednotlivých kapitolách, detailně budou rozpracována a řešena v dalších fázích projektové dokumentace.

#### Preventivní opatření

Odpovědnými pracovníky je třeba zajistit kontrolu pracovišť a ploch, provádět pravidelná školení pracovníků.

Následná opatření

Následná opatření při případné havárii budou specifikovány v příslušných havarijních, manipulačních a provozních řádech. S těmito řády budou seznámeni zaměstnanci.

# D.V. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při specifikaci vlivů

Zpracovatel vycházel z údajů od oznamovatele a výrobců ohřívacích pecí, místní prohlídky, dosud zpracovaných studií a měření pro areál Sochorové válcovny TŽ a.s. Zdrojem informací pro vypracování oznámení byly dále konzultace především s pracovníky oznamovatele, firmy Sochorová válcovna TŽ a.s., zástupci samosprávných a státních orgánů a prohlídka místa připravovaného záměru. Neurčitosti, které se při zpracování Oznámení vyskytly jsou:

- Neurčitostí je imisní pozadí CO v rozptylové studii, úroveň znečištění ovzduší CO není v Kladně ani jeho okolí zjišťována.

- Neurčitostí je množství emisí z nové Ohřívací pece. Pro výpočet byly použity nejméně příznivé paramety pecí, která byla v rámci výběrového řízení investorovi nabídnuta. Pec, která bude v SCHV nainstalována bude mít pravděpodobně lepší parametry

- Neurčitostí je hlukové zatížení obytné zástavby Buštěhradu, protože je závislé na intenzitě dopravy na komunikaci I/61 a na letecké dopravě na letiště Ruzyně.

- Neurčitostí je termín výstavby protihlukových valů mezi obcí Buštěhrad a komunikací I/61, které sníží hlukovou zátěž obytné zástavby. Proto nebylo v hodnocení vlivu na hlukovou situaci v okolí SCHV uvažováno s protihlukovým valem.

Při hodnocení vlivu záměru byly použity podklady vyjmenované v seznamu použité literatury a právních norem.

- Pro záměr instalace Ohřívací pece v Sochorové válcovně TŽ a.s. byla zpracována Rozptylová studie RNDr. Janem Maňákem. Tato studie je přiložena jako Studie č. 1.

- V roce 2005 bylo provedeno měření hluku ve venkovním prostoru firmou Enviform s r.o.. V roce 2002 byla provedena dvě měření měření hluku ve venkovním prostoru firmou Třinecký Vkus s r.o. Současně s měřeními hluku byla provedena evidence dopravních prostředků v blízkosti měřících míst. Výsledky měření z roku 2005 jsou uvedeny v příloze jako Studie 2.

Při hodnocení bylo použito standardních metod a dostupných vstupních informací. Použitá metodika je zmíněna v rámci příslušných odborných kapitol a u obsáhlejších zpráv v přílohách.

Jednotlivé vlivy na životní prostředí byly hodnoceny v porovnání s normovanými limity, které jsou obsaženy v právních předpisech pro složky životního prostředí. V oborech, u nichž normované limity nejsou stanoveny, je předpokládaný dopad verbálně zhodnocen.

# E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU

Aktivní varianta – instalace nové Ohřívací pece

Aktivní variantou je instalace Ohřívací pece do stávající haly SCHV. Nová pec nahradí stávající krokovou ohřívací pec a 2 hlubinné pece. Popis aktivní varianty je uveden v příslušných kapitolách části B, vliv aktivní varianty je popsán v části D tohoto Oznámení. V kapitole D je porovnán vliv Aktivní varianty (instalace Ohřívací pece a zrušení stávající krokové pece a 2 hlubinných pecí) s nulovou variantou (stávající stav = provoz krokové pece a 6 hlubinných pecí)

Celková produkce sochorové válcovny zůstane stejná. Doprava do do SCHV se po realizaci záměru nezmění.

Hluk v okolí SCHV je způsoben především silniční a leteckou dopravou. Realizace záměru proto neovlivní hluk z provozu a dopravy do SCHV. Emise hluku ze SCHV před realizací a po realizaci záměru budou stejné nebo menší (nová pec bude osazena tlumiči hluku na rekuperátoru tepla).

Z hlediska emisí povede zprovoznění nové ohřívací pece náhradou za zrušení stávající krokové pece a dvou hlubinných pecí povede ke snížení celkových emisí NOx ze SCHV a slabému zvýšení emisí prachu - PM10. Emise CO zůstanou zhruba na stejné úrovni nebo nepatrně klesnou. Roční průměry koncentrací NO2 i NOx způsobené emisemi ze SCHV v celém sledovaném území slabě poklesnou, roční průměry koncentrací prachu - PM10 a nejvyšší 8-hodinové hodnoty koncentrací CO zůstanou zhruba na stejné úrovni.

Ve skutečnosti lze očekávat lepší hodnoty a výraznější snížení emisí než je uvedené v rozptylové studii. Pro výpočet byla ve studii uvažována pec s nejhoršími parametry, ze všech nabídek. Pec, která bude investorem vybraná, bude pravděpodobně mít lepší technické parametry, a tedy emise budou nižší než uvedené v rozptylové studii.

Z hlediska ostatních vlivů – vlivy obou variant (stávající a realizace záměru) jsou obdobné nebo zcela shodné.

REFERENČNÍ VARIANTY

Varianta B – nulová varianta (současný stav) –  ponechání stávající krokové ohřívací pece a 2 hlubinných pecí. V nulové variantě budou vlivy na dopravu a celkovou produkci SCHV shodné jako u Aktivní varianty.

Hluk – hluková zátěž v okolí SCHV není způsobena provozem v hale. Vliv aktivní varianty a nulové varianty (současného stavu) je obdobný.

Emise – podle výsledků rozptylové studie jsou současné emise prachu nižší a naopak emise NOx a NO2 vyšší než v případě aktivní varianty. Předpokládám, že u současné krokové pece budou emise vyšší ve všech parametrech – důvodem je že ve výpočtu byla pro novou ohřívací pec zvolena pec s nejhoršími parametry (z hlediska produkce emisí).

Varianta C – jiné využití území

Jiné využití území je málo pravděpodobné. V hale je provozována technologie na zpracování železa s životností do roku 2025.

Na základě všech aspektů, uvedených a hodnocených v Oznámení, které souvisejí s instalací Ohřívací pece  v Sochorové válcovně TŽ, při předpokladu splnění opatření navrhovaných k omezení a minimalizaci negativních důsledků na životní prostředí lze konstatovat, že navrhovaný záměr je akceptovatelný, a je proto možné realizaci Ohřívací pece v Sochorové válcovně TŽ a.s. doporučit.

# F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

## F.1. Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení

V příloze Oznámení je uvedena mapová dokumentace, výkresy, schémata a studie.

## F.2. Další podstatné informace oznamovatele

V předloženém Oznámení záměru dle zákona 100/2001 Sb. je zhodnocen vliv instalace Ohřívací pece v Sochorové válcovně TŽ a.s. na životní prostředí.

Účelem stavby není zvýšení výroby – nedochází k navýšení celkové produkce sochorové válcovny.

Předložené Oznámení popisuje a vyhodnocuje vlivy na životní prostředí a obyvatelstvo, vyvolané instalací nové Ohřívací pece. Vyhodnocení vlivů je úměrné současnému stavu znalostí o tomto záměru.

# G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU

Předmětem oznámení záměru dle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je

„Ohřívací pec v Sochorové válcovně TŽ a.s. „v Kladně – Dřini. Záměr je zařazen do Kategorie II (záměry vyžadující zjišťovací řízení) : 4.3. Průmyslové provozy na zpracování železných kovů, včetně válcování za tepla, kování kladivy a pokovování; provozy na tavení, včetně slévání či legování, neželezných kovů kromě vzácných kovů, včetně recyklovaných produktů – kovového šrotu, jeho rafinace a lití.

Příslušným úřadem je Krajský úřad Středočeského kraje.

Posuzovaný záměr Ohřívací pece je uvažován ve stávající hale Sochorové válcovny TŽ a.s. (bývalá Poldi II), která se nalézá v Kladně-Dříni. Hala jako taková leží ve dvou katastrálních územích, Kladno a Buštěhrad.

Hala Sochorové válcovny TŽ se nachází v mezi východním okrajem města Kladna a obcí Buštěhrad, při silnici I. třídy I/61. Silniční doprava do areálu vedena po dálnici D7 na silnici I/61 a dále po silnici III/00715 do areálu Sochorové válcovny TŽ.

Záměrem firmy Sochorová válcovna TŽ a.s. je instalace moderní ohřívací pece. Nová pec nahradí stavající krokovou ohřívací pec a 2 hlubinné pece, které slouží pro primární ohřev vstupního materiálu. Kapacitní parametry nové pece jsou shodné jako u stávající krokové pece, celková produkce Sochorové válcovny se nezmění. Účelem stavby tedy není zvýšení výroby, protože nedochází k navýšení celkové produkce Sochorové válcovny.

Hlavním důvodem instalace nové ohřívací pece je úspora nákladů na palivo – zemní plyn. Nová ohřívací pec bude mít vyšší účinnost, menší tepelné ztráty, tvar pece bude optimalizován pro materiál (typ ocele a velikost slitků) používaný v SCHV a bude vybavena moderní řídící technikou. Nová pec bude osazena moderními nízkoemisními hořáky, bude mít účinnější rekuperátor tepla s tlumiči hluku na sání i výtlaku vzduchu.

Z hlediska životního prostředí je pozitivním vlivem snížení celkové produkce emisí, jednak kvůli použití nízkoemisních hořáků, jednak snížením spotřeby zemního plynu na ohřátí stejného množství kontislitků.

Nová ohřívací pec bude mít navíc vyšší bezpečnost, protože bude vybavená prvky pro prevenci exploze: čidlo na nespálené palivo a systémem pro proplachování plynového potrubí dusíkem při odstavení pece (takže při opravě a údržbě není v potrubí zemní plyn, ale dusík).

Záměr bude realizován ve stávající hale, nevyvolá další výstavbu.

Realizací záměru nedojde k navýšení vyvolané dopravy. Dojde k nepatrnému navýšení množství emisí prachu a snížení emisí NOx a NO2.

Možná kumulace vlivů je v tomto případě s dalšími zdroji emisí ve městě Kladno a jeho okolí. Tento vliv byl posouzen v rozptylové studii (viz přiložená Studie č.1), kterou RNDr. Maňák zpracoval pro širší okolí města Kladna. Do sítě referenčních bodů rozptylové studie je proto zahrnuto Kladno, Vinařice, Stehelčeves, Buštěhrad, Lidice a Hřebeč.

Uvažovanými zdroji emisí jsou jednak zdroje v Sochorové válcovně TŽ, jednak vyvolaná nákladní automobilová doprava. V rozptylové studii je vyhodnoceno celkové množství emisí produkované Sochorovou válcovnou TŽ a.s. a zvýšení množství emisí po inatalaci Ohřívací linky. Údaje o produkovaných emisích jsou doplněny o imisní pozadí, převzaté z výsledků měření z několika stanic na Kladně.

Instalace Ohřívací pece náhradou za stávající krokovou ohřívací pec a 2 hlubinné pece v Sochorové válcovně TŽ a.s. se po zhodnocení vlivů záměru jeví jako vhodné a proto ho lze doporučit pro realizaci.

K jednotlivým vlivům:

Vlivy na veřejné zdraví

V současné době není známo, že by provoz SCHV výrazněji ovlivňoval veřejné zdraví.

V době výstavby bude vliv malý, pouze z dopravy materiálu na instalaci pece.

V době provozu se z  hlediska možných vlivů na obyvatelstvo u hodnoceného záměru jedná o působení hluku ze stacionárních zdrojů závodu i související obslužné dopravy a působení imisí látek v ovzduší. Tento vliv bude v podstatě stejný jako v současnosti.

Hluk

Během 4 kontinuálních měření hluku v letech 2002 a 2005 byla zároveň zaznamenávány všechna vozidla, která kolem referenčních bodů projížděla a stejně tak letadla, která přes ně prolétala. Z uvedených výsledků vyplývá, že v obytné části Buštěhrad došlo od roku 2002 k výraznému snížení hlukové zátěže v denní době.

Technologická zařízení provozu SCHV, která jsou zdroji hluku, jsou umístěna v halách a neovlivňují obytnou zástavbu Buštěhradu. U bytové zástavby Buštěhradu byly v červenci 2005 naměřeny hodnoty LAeq.T,8h = 48,3 dB a LAeq.T,1h = 44,8 dB. Tyto hodnoty jsou blízké a v případě nočního měření vyšší než nejvyšší přípustné hodnoty venkovního hluku. Zdrojem hluku je silniční doprava na komunikaci I/61 a také letecká doprava.

V období výstavby dojde k navýšení dopravy po dobu přivážení materiálu na výstavbu nové ohřívací pece. Tento vliv bude malý a bude časově omezený.

Po realizaci záměru lze očekávat, že vliv SCHV na hlukové poměry bude shodný jako v současnosti.

##### Emise

V současné době je v SCHV provozována kroková ohřívací pec a 6 hlubinných ohřívacích pecí. Emise z těchto pecí tvoří součást imisního pozadí Kladna a jeho okolí.  Doprava je realizována částečně po železnici a částečně nákladními automobily.

V období výstavby dojde k navýšení dopravy do areálu SCHV. Jedná se o období čtyř až pěti měsíců a vliv na imisní situaci v okolí SCHV nebude významný.

Instalace ohřívací pece (a zrušení krokové pece + 2 hlubinných pecí) v Sochorové válcovně v areálu Kladno – Dříň způsobí ve svém okolí pouze nepatrné zvýšení znečištění ovzduší prachem – PM10 a zároveň snížení emisí NOx a NO2. V důsledku emisí ze Sochorové válcovny nebude docházet v jejím okolí k nadměrným koncentracím NO2, NOx, prachu - PM10 ani CO, a to ani za nepříznivých rozptylových podmínek.

Vliv na vody

Realizací záměru Ohřívací pece nedojde k ovlivnění charakteru odvodnění ani jakosti vody. Pec nebude napojena na kanalizaci.

Vliv na půdu

Nebude, jedná se o instalaci technologie do stávající haly, bez další výstavby.

Vliv na faunu, flóru a ekosystémy

Poškození ani vyhubení rostlinných a živočišných druhů, poškození ekosystémů ani vliv na chráněné části přírody není předpokládán.

Vliv na krajinu

Záměrem dojde k instalaci technologie do stávající haly. Nová výstavba mimo halu nebude realizována. Krajinný ráz nebude ovlivněn.

Na základě všech aspektů, uvedených a hodnocených v Oznámení, které souvisejí s realizací navrhovaného záměru instalace Ohřívací pece v Sochorové válcovně TŽ a.s., při předpokladu splnění opatření navrhovaných k omezení a minimalizaci negativních důsledků na životní prostředí lze konstatovat, že navrhovaný záměr je akceptovatelný a lze ho doporučit k realizaci.

Datum zpracování oznámení:	19.12. 2006

Jméno, bydliště a telefon zpracovatele oznámení a osob, které se na zpracování podílely:

Ing. Jan Král, Pod Pekařkou 1088/31, Praha 4, tel: 2 6631 6273

RNDr. Jan Maňák, Nechvílova 1836, Praha 4, tel: 271 912 309

Ing. Olga Dlesková, Mimoňská 276, Stráž pod Ralskem, tel: 2 6631 6273

Podpis zpracovatele oznámení:

Použitá literatura:

Technická dokumentace firem LOI, Stein-Heurley Bilbao, Danielli, SMS-Meer a Techint

Žádost o integrované povolení dle zákona 76/2002 o integrované prevenci. Sochorová válcovna TŽ a.s., Kladno – červen 2004.

Žádost o II. změnu integrovaného povolení dle zákona 76/2002 o integrované prevenci. Sochorová válcovna TŽ a.s., Kladno - 2005

Molin, R: Ekologický audit subjektu Třinecké železárny a.s., závod Kladno. Poyleko a.s., Ostrava prosinec 1998

Mejsnarová, J.: Buštěhrad, Územní plán obce – návrh 2. verze. Prosinec 2002

Webové stránky Ředitelství silnic a dálnic (http://www.rsd.cz/)

Bubník: Výpočet znečištění chladnými zdroji,ČHMÚ

Příslušné ČSN

Právní normy:

Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší

Nařízení vlády č.502/2000 Sb. ze dne 27. listopadu 2000, o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

"Metodické opatření pro hodnocení hluku ze stavebního provozu" - výnos hlavního hygienika ČSR zn. HEM-321.6-24.7.1980.

Zákon č.20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění zákona č.242/1992 Sb.

Zákon č.17/1992 Sb., o životním prostředí

Zákon č.254/2001 Sb.,  zákon o vodách

Zákon č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění

Nařízení vlády ČR č.171/1992 Sb., kterým se stanoví ukazatelé přípustného znečištění vod

Zákon č.100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí

Zákon č.334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu

Vyhláška Ministerstva životního prostředí České republiky č.395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona ČVR č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu

Zákon č. 185/2001  Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů

Zákon č.50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška Ministerstva ŽP č.381/2001 Sb., kterou se stanoví katalog odpadů…

Vyhláška Ministerstva ŽP č.383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady

Nařízení vlády ČR č.85/1981 Sb., o chráněných oblastech přirozené akumulace vod

Zákon č.157/1998 Sb., o chemických látkách ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č.350/2002 Sb., kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsob sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší.

Nařízení vlády č.352/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování

Nařízení vlády č.353/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší

Vyhláška MŽP č.356/2002 Sb., kterou se stanoví seznam znečišťujících látek, obecné emisní limity…

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK:

BPEJ	bonitované půdně ekologické jednotky

ČIŽP	Česká inspekce životního prostředí

ČHMÚ	Český hydrometeorologický ústav

ČOV	čistírna odpadních vod

DoKP	dotčený krajinný prostor

DOSS	dotčený orgán státní správy

HTÚ	hrubé terénní úpravy

IHr	průměrná roční koncentrace znečišťující látky [µg/m3]

IHd	průměrná denní koncentrace znečišťující látky [µg/m3]

IHk	průměrná půlhodinová koncentrace znečišťující látky[µg/m3]

CHKO	Chráněná krajinná oblast

CHLÚ	Chráněné ložiskové území

KHS	krajská hygienická stanice

KR	krajinný ráz

KÚ	krajský úřad

LA	hladina hluku A [dB(A)]

LAmax	maximální hodnota hladina hluku A [dB(A)]

LAeq	ekvivalentní hladina hluku A [dB(A)]

LAeqp	nejvyšší přípustná hladina hluku A [dB(A)]

Lapol	lapač olejů, ropných látek

MŽP	Ministerstvo životního prostředí ČR

NS	navržená stavba

NOX	oxidy dusíku

Oznámení 	oznámení dle §6  zákona č.100/2001 Sb.

PC		osobní počítač

PM10		tuhé znečišťující látky s částicemi o velikosti menší než 10 µm

RŽP	referát životního prostředí

SJV	Středojemná válcovna

SCHV	Sochorová válcovna TŽ a.s.

SO2	oxid siřičitý

SPM	prašný aerosol

ÚPD	územně plánovací dokumentace

UDI	Ústav dopravního inženýrství hlavního města Prahy

UPW	Utility Park West

ÚSES	územní systém ekologické stability

VKP	významný krajinný prvek

ZPF	zemědělský půdní fond

ZUL	zušlechťovací linka

ŽP	životní prostředí

# H. PŘÍLOHY

# Vyjádření

# Vyjádření č. 1) Vyjádření o souladu s územním plánem

Vyjádření č. 2) Vyjádření k možnosti vlivu záměru na EVL a ptačí oblasti

# Mapová a obrazová dokumentace

# Mapa č. 1) Přehledná situace, M = 1: 20 000

Mapa č. 2) Situace umístění nové ohřívací pece

# Výkresy a schémata

Výkres č. 1) Celková mapa Sochorové válcovny TŽ a.s.

Výkres č. 2) Situování Kalírny 3 v areálu Poldi

Výkres č. 3.) Schéma zásobování vodou a kanalizace SCHV

Výkres č. 4) Schéma rozmístění výduchů Sochorové válcovny TŽ a.s.

Výkres  č. 5) Fotodokumentace

Schéma č. 1) Schéma materiálového toku Sochorové válcovny TŽ a.s.

Schéma č. 2) Schéma zdrojů emisí Sochorové válcovny TŽ a.s.

Schéma č. 3) Vodní hospodářství SCHV

Schéma č. 4) Vodní hospodářství SJV

# Dokument č. 1) Výpis z KN

# Studie a měření

# Studie č. 1) Rozptylová studie znečištění ovzduší

Studie č. 2) Výsledky měření hluku ve venkovním prostoru (14. 7. 2005)

# Vyjádření č. 1

# Soulad s územně plánovací dokumentací

# Vyjádření č. 2

# Vyjádření k EVL a ptačím oblastem

podle §45i zákona 114/1992 sb.

# Mapa č. 1

Přehledná situace

M = 1: 20 000

# Mapa č. 1

Přehledná situace 	M = 1: 20 000

# Mapa č. 2

# Situace umístění nové ohřívací pece

# Text boxes

1