Oznámení záměru dle přílohy č. 3 k zákonu č. 100/2001 Sb.

Dvouplášťová neveřejná čerpací stanice na naftu

Oznamovatel:	Ing. Marcela Kožmínová, SHR

Lidická 26

252 61, Dobrovíz

Zpracovatel:		Ing. Jan Král a kol.

K+K průzkum s.r.o.

Novákových 6

180 00 Praha 8

Praha, červen 2007

© K+K průzkum

A. Údaje o oznamovateli	5

A.I. Obchodní firma	5

A.II. IČO	5

A.III. Sídlo	5

A.IV. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele	5

B. ÚDAJE O ZÁMĚRU	6

B.I. Základní údaje	6

B.I.1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1	6

B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru	6

B.I.3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)	7

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry	7

B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, resp. odmítnutí	9

B.I.6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru	10

B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení	13

B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků	13

B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které budou tato rozhodnutí vydávat	13

B.II. Údaje o vstupech	14

B.II.1. Půda	14

B.II.2. Voda	14

B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje	14

B.II.4 Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu	15

B.II.5 Ochranná pásma	16

B.III. Údaje o výstupech	16

B.III.1. Ovzduší	16

B.III.2. Odpadní vody	18

B.III.3. Odpady	18

B.III.4. Ostatní: Hluk, vibrace	20

B.III.5 Doplňující údaje	20

C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ	23

C.I. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území	23

C.I.1. Ekosystém	23

C.I.2. Územní systém ekologické stability krajiny (ÚSES)	23

C.I.3. Významné krajinné prvky (VKP)	23

C.I.4. Zvláště chráněná území (ZCHÚ) a chráněná ložisková území (CHLÚ)	25

C.I.5. Území přírodních parků (PP)	25

C.I.6. Evropsky významné lokality (EVL) a ptačí oblasti (PO)	25

C.I.7. Území historického, kulturního nebo archeologického významu	25

C.I.8. Území hustě zalidněná	26

C.I.9. Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení	26

C.I.10. Staré ekologické zátěže	27

C.I.11. Extrémní poměry v dotčeném území	27

C.II. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území, které budou pravděpodobně významně ovlivněny	28

C.II.1. Klima a Ovzduší	28

C.II.2. Horninové prostředí a přírodní zdroje	29

C.II.3. Půda	30

C.II.4. Geomorfologie	30

C.II.5. Krajina	31

C.II.6. Fauna a flóra	32

C.II.7. Obyvatelstvo	33

C.II.8. Hmotný majetek	33

D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	34

D.I. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti (z hlediska pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti)	34

D.I.1. Vlivy na klima a ovzduší	34

D.I.2 Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické charakteristiky	35

D.I.3. Vlivy na vodu	35

D.I.4. Vlivy na půdu	36

D.I.5. Vlivy na horninové prostředí a surovinové zdroje	37

D.I.6. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy	37

D.I.7. Vlivy na chráněné přírodní objekty a území	37

D.I.8. Vlivy na krajinu a krajinný ráz	37

D.I.9. Vlivy na kulturní a historické památky	37

D.I.10. Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví	38

D.II. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci	38

D.III. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice	38

D.IV. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů	38

D.V. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při specifikaci vlivů	42

E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU (pokud byly předloženy)	44

F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE	45

G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU	46

H. Přílohy

Vyjádření

Vyjádření č. 1) Soulad s územně plánovací dokumentací

Vyjádření č. 2) Vyjádření k EVL a Ptačím oblastem podle §45i zákona 114/1992 Sb.

Vyjádření č. 3) Vyjádření k ÚR – Odbor životního prostředí a zemědělství, Krajský úřad Středočeského kraje

Vyjádření č. 4) Vyjádření k ÚR – Odbor životního prostředí, Městský úřad Černošice

Vyjádření č. 5) Stanovisko k ÚR – Hygienická stanice Středočeského kraje

Vyjádření č. 6) Určení nebezpečných prostorů pro potřebu požárně bezpečnostního řešení stavby

Vyjádření č. 7) Povodí Vltavy

Mapová a obrazová dokumentace

Mapa č. 1) Přehledná situace, M = 1: 3700

Mapa č. 2) Podrobná situace – umístění čerpací stanice., M = 1: 500

Výkres č. 1) Fotodokumentace

Dokumenty

Dokument č. 1) Výpis z KN

Specializované studie

Studie č. 1) Odborný posudek na umístění stacionárního ostatního středního zdroje znečišťování ovzduší

# A. Údaje o oznamovateli

## A.I. Obchodní firma

Ing. Marcela Kožmínová, samostatně hospodařící rolník

## A.II. IČO

18583512

## A.III. Sídlo

Lidická 26, 252 61, Dobrovíz

## A.IV. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele

Ing. Jiří Janoušek, Podnikatelská 550, 190 11, Praha 9

tel.: 281 930 025, 602 836 418

# B. ÚDAJE O ZÁMĚRU

## B.I. Základní údaje

### B.I.1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1

„Dvouplášťová neveřejná čerpací stanice na naftu“

Záměr je zařazen do Kategorie II

10.4 Skladování vybraných nebezpečných látek (vysoce toxických, toxických, zdraví škodlivých, žíravých, dráždivých, senzibilizujících, karcinogenních, mutagenních, toxických pro reprodukci, nebezpečných pro životní prostředí) a pesticidů v množství nad 1 t; kapalných hnojiv, farmaceutických výrobků, barev a laků v množství nad 100 t, toxických látek a pesticidů v množství nad 1t; kapalných hnojiv, farmaceutických výrobků, barev a laků v množství nad 100 t.

### B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru

Záměrem je výstavba nadzemní čerpací stanice (jednoho stojanu) na naftu pro neveřejný výdej, zabudování úkapové jímky do terénu a napojení kabelu elektro. Terén v místě plánované výstavby v současné době funguje jako štěrkové parkoviště zemědělských strojů. Čerpací stanice bude sloužit pro zemědělské stroje a automobily investora. Záměr je situován na soukromém statku Žákův Mlýn (u silnice mezi Dobrovízí a Běloky), stavební parcela č. 59.

Kapacitní údaje:

Počet výdejních stojanů		:	1

Druh skladových PHM		:	nafta

Kapacita skladové nádrže		:	12 m3

Počet výdejních míst			: 	1

Propustnost stanice			:	1vůz/den

Předpokládaná výtoč			:	60 m3/rok

Plocha čerpací stanice :

Manipulační plocha                           :           6,00 m2

Nádrž EG INTEGRA                         :           8,30 m2

Bezodtoková jímka                            :          4,15 m2

Zastřešení                                         :          24,86 m2

V souvislosti se stavbou nedojde k omezení provozu na stávajících komunikacích.  Doplňování nafty bude prováděno pomocí autocisterny  maximálně jednou za dva měsíce.

Obsluhu čerpací stanice zajistí investor.

### B.I.3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)

kraj: 			Středočeský

obec: 		           Dobrovíz

katastrální území: 	Dobrovíz

### B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry

Charakter záměru

Záměrem je výstavba nadzemní čerpací stanice (jednoho stojanu) na naftu pro neveřejný výdej, zabudování úkapové jímky do terénu a napojení kabelu elektro. Terén v místě plánované výstavby v současné době funguje jako štěrkové parkoviště zemědělských strojů. Zájmové území se nachází v areálu zemědělského statku Žákův Mlýn, katastrální území Dobrovíz (východně od ulice Lidická mezi Dobrovízí a Běloky). Čerpací stanice bude sloužit pro zemědělské stroje a automobily investora, který jí také bude provozovat.

Možnost kumulace s jinými záměry

Pozemek (stavební parcela č.59 v k.ú. Dobrovíz.) určený investorem k výstavbě čerpací stanice je veden v KN jako zastavěná plocha a nádvoří. Plocha v současné době slouží jako štěrkové parkoviště pro zemědělské stroje.

Záměrem je výstavba čerpací stanice s jedním stojanem, který bude používán cca jednou denně a doplňován pomocí autocisterny, maximálně jednou za dva měsíce.

Nebudou budovány nové ing. sítě, dojde pouze k připojení elektřiny v zemědělském areálu a svedení dešťových vod  přes odlučovače ropných látek do stávající dešťové kanalizace. Kanalizace v areálu Žákův Mlýn je oddílná. Současná splašková kanalizace je svedena do domácí ČOV a následně do Zákolanského potoka, do kterého je zaústěna i dešťová kanalizace.

Při situování hlavních objektů čerpací stanice byl brán  ohled na snadnou orientaci v areálu při vjezdu a výjezdu zemědělských strojů. Vzhledem k charakteru stavby je kladen důraz na funkčnost a jednoduchost. Tomuto účelu je též podřízeno architektonické a výtvarné řešení.

Dotčené pozemky nejsou součástí ZPF ani PUPFL.

V současné době se na místě budoucí čerpací stanice nachází plocha zpevněná štěrkem, území není zastavěno a nenachází se na něm vzrostlá zeleň.

Čerpací stanice je situována v zemědělském areálu. Ve vzdálenosti cca 100m jižním směrem se nachází rodinný dům. Další obytná zástavba v okolí není.

V rámci záměru bude vybudována nepropustná manipulační plocha s přestřešením celého  stáčecího a výdejního prostoru. Plocha bude vyspádována do svodných drénů zaústěných do dvouplášťové nepropustné jímky s kontrolním systémem pro případný únik. Odstraňování eventuelních kontaminovaných vod z této jímky bude smluvně zajištěno oprávněnou organizací.

V blízkosti řešeného území se nachází rybník, tedy VKP ze zákona. Kóta normální hadiny rybníka je cca o 1m výše než pozemek určený pro stavbu čerpací stanice.

Kumulativním vlivem, který by se v souvislosti s realizací posuzovaného záměru mohl vyskytnout je ohrožení znečištění spodních a povrchových vod a nárůst znečištění ovzduší. Tyto vlivy  a jejich způsob minimalizace je popsán v dalších kapitolách tohoto Oznámení.

V současné době není zpracovateli Oznámení známo, že by mělo v řešeném území dojít k realizaci dalších záměrů.

Aby byla minimalizována, případně úplně vyloučena, možnost kumulace negativního vlivu stavby na okolí s případnými výstavbami, je nutné stavbu věcně, časově i technicky koordinovat se stavebními akcemi v dotčené oblasti.

Navrhovaný záměr je v souladu s územním plánem Obce Dobrovíz.

### B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, resp. odmítnutí

#### B.I.5.a. Zdůvodnění potřeby záměru a umístění

Záměrem je výstavba nadzemní čerpací stanice (jednoho stojanu) na naftu pro neveřejné využití, zabudování úkapové jímky do terénu a napojení kabelu elektro. Výstavba je navržena v místě soukromého pozemku v zemědělském areálu (statek Žákův Mlýn), bude sloužit pro zemědělské stroje a automobily investora.

Požadavek na umístění stojanu byl vyvolán potřebou zásobovat vlastní zemědělské stroje naftou, tak aby nemusely dojíždět do jiné čerpací stanice, nebo se nemusela přivážet nafta v kanystrech. Vzhledem k tomu, že investor obhospodařuje přilehlé pozemky, je pro něj dojíždění pro naftu se zemědělskými stroji zbytečná časová ztráta.

Řešené území se nachází u obce  Dobrovíz, k.ú. Dobrovíz, na pozemku s parc. č.: 59.

#### B.I.5.b. Přehled zvažovaných variant

V souladu s § 7 odst. 5 zákona č. 100/2001 Sb. O posuzování vlivů na ŽP by bylo možno pro navrhovaný záměr uvažovat následující varianty řešení, jejichž stručný popis uvádíme dále:

A. Navržená varianta stavby – aktivní varianta

B. Nulová varianta – bez realizace navrženého záměru (stávající stav)

Varianta A – aktivní varianta

Pozemek pro výstavbu čerpací stanice leží v zemědělském areálu Žákův Mlýn, k.ú. Dobrovíz. Rozkládá se na pozemku parc.č. 59, u silnice mezi Dobrovízí a Běloky. V současné době je pozemek využíván jako parkovací plocha pro zemědělské stroje. Nedojde k vybudování nových inženýrských sítí, pouze napojení kabelu elektro. Využívány budou stávající vnitroareálové komunikace.

Území bude využito pro výstavbu „Dvouplášťová neveřejná čerpací stanice na naftu“. Tato výstavba odpovídá platnému územnímu plánu. Aktivní varianta, tj. varianta navržená investorem, vychází z podnikatelského záměru investora. V důsledku toho je v předpokládaném Oznámení záměru posuzována jediná varianta řešení – aktivní varianta, tj. navržená stavba.

Popis aktivní varianty je uveden v příslušných kapitolách části B, vliv aktivní varianty je popsán v části D tohoto Oznámení.

Varianta B – nulová varianta (bez činnosti)

Na pozemku nebude realizována žádná stavba. Území v současné době slouží jako parkovací plocha pro zemědělské stroje investora. Využití území by zůstalo stejné jako v současnosti. Nedošlo by k zástavbě území a s ním spojené ovlivnění okolí.

Zemědělské stroje by dojížděly na veřejné čerpací stanice, nebo by nafta byla dovážena v kanystrech.

### B.I.6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru

Zájmové území se nachází v areálu zemědělského statku Žákův Mlýn, je situováno v katastrálním území Dobrovíz, východně od ulice Lidická (mezi Dobrovízí a Běloky).

Navrhovaná stavba má za cíl vytvořit čerpací stanici se stáčecím a výdejním blokem pro potřeby zásobování zemědělských strojů investora motorovou naftou. Doplňování nafty se bude provádět stáčením čerpadlem z autocisterny max. jednou za 2 měsíce.

Technické řešení

Nadzemní jednotka se skládá z ocelové stojaté dvouplášťové nádrže, základové konstrukce, přístupových šachet, plnících a výdejních armatur výdejních zařízení.

Dvouplášťová nádrž (12 m3) je  netlaková konstrukce, vnější plášť plní funkci havarijní jímky. Nepropustnost plášťů je kontrolována pomocí podtlaku v meziplášťovém prostoru s indikací manometrem během kontroly a s indikací průhledítkem ve spodní části nádrže během provozu. Plnění nádrže se provádí pomocí plnícího čerpadla autocisterny s těsným spojením mezi hadicí autocisterny a plnícím hrdlem nádrže.

Vnější plochy nádrže jsou upraveny polyuretanovým nátěrovým systémem.

Povrch pojížděných a manipulačních ploch bude tvořen betonovým prefabrikátem vyrobeným z plastbetonu.

Sestava je dále vybavena sací armaturou a uzavíráním se zpětným ventilem, měřící armaturou s měrnou tyčí a odvzdušněním s koncovou plamenopojistkou. Volná příruba umožňuje snadné odkalení nádrže.

Nádrž je možné plnit max. na 95 % jmenovitého objemu. Tato hranice je jištěna automatickým systémem ukončení plnění.

Manipulační a pojížděná plocha bude tvořena betonovými prefabrikovanými díly, které jsou vyrobeny z plastbetonu, čímž je zajištěna  nepropustnost betonové konstrukce proti tlakové vodě, zemní vlhkosti, kapilární vzlínavosti a nepropustnosti konstrukce pro ropné produkty. Prefabrikáty jsou  vyspádovány do bezodtokové jímky a od okolní plochy odděleny vyvýšením cca 5 cm.

Úkapová bezodtoková jímka

Úkapy  jsou svedeny do bezodtokové jímky o objemu 5,5 m3, která je umístěna pod úrovní terénu. S manipulační plochou je propojena potrubím. Havarijní jímka je vyrobena z plastbetonu se zajištěnou nepropustností betonové konstrukce proti tlakové vodě, zemní vlhkosti, kapilární vzlínavosti a nepropustností konstrukce pro ropné produkty. Jímka je položena do výkopu na pískové lože. Odvzdušnění jímky je zajištěno odvětrávacím potrubím s deflagrační pojistkou.

Celková rozloha čerpací stanice

Manipulační plocha                           :              6 m2

Nádrž EG INTEGRA                         :           8,3 m2

Bezodtoková jímka                            :          4,15 m2

Architektonické řešení

Uvažovanou výstavbou neveřejné čerpací stanice je jeden stojan, který je určen pro výdej motorové nafty. Umístění je navrženo uvnitř areálu, tak aby se zemědělské stroje  pohybovaly po stávajících areálových komunikacích. Vzhledem k charakteru stavby je kladen důraz na funkčnost a jednoduchost.

Výstavba

Zařízení staveniště bude na pozemku investora parc. č. 59 k.ú. Dobrovíz. V místě výstavby se nenachází žádný objekt. Pozemky jsou v KN vedené jako zastavěná plocha a nádvoří bez třídy ochrany ZPF. V místě stavby se nachází štěrkový pohoz, který bude před započetím zemních prací odstraněn spolu s svrchní vrstvou zeminy. Výkopový materiál bude částečně použit pro zpětné zásypy a přebytečný využit v zemědělském areálu.

Bude vybudována nepropustná manipulační plocha s přestřešením celého výdejního prostoru s jímáním úkapů a kontaminovaných vod při manipulaci s ropnými produkty do nepropustné záchytné jímky.

Úložiště produktů – pohonných hmot tvoří dvouplášťová nadzemní nádrž se signalizací stavu meziplášťového prostoru a se signalizací proti přeplnění.

Trubní technologické rozvody jsou navrženy z dvouplášťového ocelového potrubí s hlídáním meziprostoru.

Vjezd stavební techniky bude realizován po komunikaci Lidická stávajícím vjezdem do areálu. Při provádění veškerých stavebních prací se předpokládá použití běžných technologií a materiálů.

Likvidace eventuelních kontaminovaných vod z této jímky bude smluvně zajištěna oprávněnou organizací.

Celková rozloha čerpací stanice

Manipulační plocha                           :              6 m2

Nádrž EG INTEGRA                         :           8,3 m2

Bezodtoková jímka                            :          4,15 m2

Doplňující a navazující úpravy okolí

Žádné úpravy v souvislosti s realizací záměru nejsou navrženy.

Doprava

Vnitroareálové komunikace jsou napojeny na stávající vjezd v severozápadní části areálu, který ústí do ulice Lidická. Žádné další komunikace nebudou vystavěny, nedojde k navýšení počtu jízd osobních ani zemědělských automobilů.  Jednou za 2 měsíce přijede autocisterna, aby doplnila naftu do čerpací stanice, což je jediné vyvolané navýšení dopravy. Traktory a zemědělské stroje budou i nadále parkovat v areálu. Předpokládáme snížení počtu pojezdů zemědělských automobilů k nejbližší ČSPH.

Napojení na inženýrské sítě

Energie

Bude vybudována nová přípojka elektrické energie pro ČSPH. Zapojení el. výdejního čerpadla je provedeno kabelem CYKY 3x1,5. Přívodní elektrorozvaděč je umístěn ve vzdálenosti překračující 5m od nadzemní nádrže, v dosahu obsluhy. Rozvaděč musí obsahovat hlavní (nouzový vypínač, jistič pro čerpadlo  A, proudový chránič a přepěťovou ochranu C. Zěmění bude provedeno dle ČSN. Pokud není v blízkosti stávající zemnící síť, řeší se dle samostatného projektu. Maximální odpor vůči zemi 150 Ohmů.

Situace napojení je patrná v příloze Mapa č.3.

Odpadní vody

Přípojky dešťové kanalizace  – dešťové vody budou svedeny do stávající kanalizace (DN 150mm) přes odlučovače ropných látek.

### B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení

Předpoklad zahájení stavby:						srpen 2007

Předpoklad dokončení stavby: 					září  2007

Předpokládaná doba výstavby:					1 měsíc

Výstavba bude provedena v 2. pololetí roku 2007, přesné zahájení stavby je dáno vyřízením veškeré potřebné dokumentace.

### B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků

územně samosprávní celek: 	            Středočeský kraj

obec: 			                        Dobrovíz

katastrální území: 		            Dobrovíz

### B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které budou tato rozhodnutí vydávat

Posuzování záměru zajišťuje krajský úřad, v tomto případě odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21, Praha 5.

O tom jakým způsobem proběhnou správní řízení ve věcech umístění, povolení a trvalého užívání stavby rozhodne věcně a místně příslušný stavební úřad. Tomto případě městský úřad Hostivice, Husovo nám. 13, 25301  Hostivice

## B.II. Údaje o vstupech

### B.II.1. Půda

Celý záměr se nachází na parcele č.59. k.ú. Dobrovíz. Podle výpisu z katastru nemovitostí je dotčená plocha vedena jako zastavěná plocha a nádvoří o ploše 1579 m2.

Čerpací stanice bude umístěna na štěrkové ploše uvnitř zemědělského areálu a bude zabírat užitnou plochu 18,45 m2.

Při realizaci záměru budou provedeny zemní práce. Přesný rozsah není znám, největší množství výkopku lze očekávat při stavbě bezodtokové jímky, kdy bude třeba odstranit min 7m3 zeminy. U ostatních zemních prací se předpokládá pouze zarovnání terénu, u čerpacího stojanu výkop pro ŽB desku (tl. 30cm )

Realizací záměru nedojde k záboru zemědělské půdy. Záměrem nebudou dotčeny pozemky ZPF ani PUPFL. Stavba se nenachází v ochranném pásmu lesa.

### B.II.2. Voda

Fáze výstavby

Nároky na odběr a spotřebu vody bývají vázány z technologického hlediska na přípravu betonu potřebného při stavbě. V tomto případě se jedná o prefabrikované prvky, které budou na stavbu dovezeny. Odběr vody se tedy nezvýší.

Organizace zařízení staveniště z ohledu sociálního zajištění není známa. Z tohoto hlediska je nejpravděpodobnějším řešením použití sociálních zařízení v okolních objektech, patřících k zemědělskému areálu, nebo použití mobilních WC (Toi-Toi a podobně)

Předpokládá se dovoz nápojů pro osobní spotřebu zaměstnanců.

Fáze provozu

Záměr svým charakterem nebude mít žádné nároky  na dodávku vody.

### B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje

Zemní plyn

V době výstavby ani v době provozu nebude zemní plyn odebírán

Elektrická energie

a) Spotřeba elektrické energie v době výstavby

Spotřeba elektrické energie během výstavby a způsob jejího využití není znám. Předpokládá se, že při výstavbě i provozu bude odběr el.energie minimální. Elektrická energie bude použita hlavně pro účely osvětlení staveniště a zařízení staveniště. Tato energie bude odebírána ze stávajících rozvodů elektrické energie.

b)Spotřeba elektrické energie v době provozu

Lze předpokládat, že v průběhu provozu dojde k určitému nárůstu spotřeby energie a to především jako pohon technologických linek stáčení PH s velmi malým příkonem.

V této fázi PD není známo přesné množství odebrané el. energie. Jelikož čerpací stanice bude zásobovat pouze zemědělské stroje, bude odběr elektrické energie minimální.

Jiné surovinové zdroje

a) Spotřeba surovin v etapě výstavby

Charakter stavby nepředpokládá během výstavby nároky na surovinové zdroje, bude se jednat spíše o stavební materiály.

b) Spotřeba surovin v etapě provozu

Základní surovinou v době provozu budou pohonné látky dovezené a přečerpané do skladovací nádrže o objemu 12 m3. Poté bude docházet k jejich čerpání do automobilů a zemědělských strojů. Oba tyto procesy budou vodohospodářsky i emisně ošetřeny. Celkový výdej nafty se předpokládá 60 m3/rok, což znamená příjezd cca jedné autocistereny za dva měcíce.

### B.II.4 Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu

Přístup do zemědělského areálu  je zajištěn stávající místní komunikací Lidická, v areálu je doprava vedena po vnitroareálových komunikacích.

Výstavba – doprava během stavby bude probíhat po stávajících vnitroareálových komunikacích a dále bude vedena na Lidickou ulici. Při stavbě bude používáno běžných staveništních prostředků.

Provoz – vnitroareálové komunikace areálu jsou napojeny stávajícím vjezdem na ulici Lidickou. Čerpací stanice je navržena v jižní části areálu (situace je patrná z přílohy: Mapa č.1). Povrch pojízdných a manipulačních ploch bude z betonových prefabrikovaných prvků.

Intenzita dopravy

Po dobu výstavby je počítáno s nárůstem počtu nákladních automobilů (1 – 2 jízdy /den po dobu 1 týdne).

Záměr po realizaci nevyvolá  nárůst dopravy, kromě příjezdu jedné autocisterny jednou za 2 měsíce. Umístěním čerpací stanice v zemědělském areálu navíc dojde ke snížení počtu zemědělských strojů jezdících mimo areál Žákův Mlýn pro pohonné hmoty do okolních čerpacích stanic.

Ulice Lidická je komunikace o dvou pruzích a šířce 5,5 m.

### B.II.5 Ochranná pásma

Nejsou známa žádná ochranná pásma, která by byla realizací záměru narušena.

## B.III. Údaje o výstupech

### B.III.1. Ovzduší

Charakteristika lokality

Z hlediska klimatologie patří zájmové území do teplé oblasti T2. Oblast je charakterizována dlouhým teplým a suchým létem, velmi krátkým přechodným obdobím s teplým až mírně teplým jarem i podzimem a krátkou mírně teplou, suchou až velmi suchou zimou s velmi krátkým trváním sněhové pokrývky.

Inženýrem Vlastimilem Bílkem byl zpracován odborný posudek, který je součástí příloh tohoto Oznámení jako Studie č. 1). Vybrané části tohoto posudku jsou uvedeny v následujícím textu:

Přehled emisí znečišťujících látek ze stacionárních a mobilních zdrojů z území Středočeského kraje v letech 2001 až 2004 podle bilancí ČHMU je uveden v následující tabulce. V této tabulce jsou dále uvedeny emisní stropy pro znečišťující látky stanovené pro Středočeský kraj pro rok 2010 v nařízení vlády č. 351/2002 Sb. ve znění nařízení vlády č. 417/2003 Sb.

| znečišťující látka | TZL | SO2 | Nox | CO | VOC | NH3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| celkové emise 2001 [kt/r] | 8.0451 | 30.2565 | 43.7761 | 82.1053 | 19.9831 | neuvedeno |
| celkové emise 2002 [kt/r] | 8.7423 | 28.1448 | 39.4229 | 62.4605 | 30.4500 | neuvedeno |
| celkové emise 2003 [kt/r] | 11.2490 | 26.8060 | 40.5141 | 65.5938 | 28.8278 | neuvedeno |
| celkové emise 2004 [kt/r] | 11.5171 | 26.1542 | 40.0918 | 65.0295 | 27.8019 | 8.5173 |
| emisní strop [kt/r] | nestan. | 29.0 | 38.7 | nest. | 29.6 | 11.5 |

Z výše uvedených emisní z území Středočeského kraje a emisních stropů je zřejmé, že emisní stropy pro rok 2010 by v letech 2001 až 2004 nebyly plněny ( v roce 2001 u SO2, ve všech čtyřech letech u NOx a v roce 2002 u VOC). Skokové zvýšení emisí VOC v roce 2002 oproti roku 2001 TZL v roce 2003 oproti roku 2002 je způsobeno na ČHMÚ změnou metodiky výpočtu hmotnostní bilance a šíře započtených zdrojů. Vzhledem k míře překročení těchto stropů však lze očekávat do roku 2010 jejich splnění (pokud je neovlivní zásadně negativně emise z nárůstu dopravy).

Ke změně množství emisí z provozovny vlastně výstavbou čerpací stanice nedojde, neboť většina pohonných hmot do zemědělské techniky je vydávána v areálu již nyní, pouze ne z ČSPH, ale z kanystrů. Případně zemědělské stroje jezdí  tankovat naftu do veřejné čerpací stanice.

K navýšení dopravy nedojde, jedna cisterna za dva měsíce, má zanedbatelný vliv na dopravní situaci v lokalitě.

Vzhledem k těmto okolnostem nebylo odborným posudkem doporučeno zpracování rozptylové studie.

Fáze výstavby

Po dobu výstavby budou znečišťujícími látkami především spaliny z motorů stavebních strojů a nákladních automobilů a dále prachové částice z prováděných stavebních prací.

Bodové zdroje znečišťování ovzduší na stavbě nebudou.

Plošným zdrojem znečišťování ovzduší budou dočasně emise polétavého prachu při provádění stavebních prací. Tyto projevy zvýšené prašnosti jsou však přirozeným jevem každé stavební činnosti.

Působení tohoto zdroje bude přechodné po dobu realizace stavby. Prašnost lze minimalizovat čištěním komunikace a kropením staveniště.

Liniovým zdrojem jsou uvažovány komunikace. Příznivou okolností je skutečnost, že stavba leží mimo obytné území. Při stavbě záměru dojde k nárůstu provozu nákladních automobilů (1–2 nákladních automobilů/den po dobu jednoho týdne). Tento nárůst bude časově proměnný a prakticky zanedbatelný, způsobí určité zvýšení emisí znečišťujících látek z výfukových plynů.

Předpokládaná doba výstavby je 1 měsíc.

Fáze provozu

V emisích z ČHPH se budou vyskytovat především uhlovodíky, a to zejména alkany. Alkenů a aromatických uhlovodíku bude jen malé množství, benzenu jen stopy (nafta benzen téměř neobsahuje). Množství emisí VOC z ČSPH bude max. 4kg/rok.

Neveřejná čerpací stanice by měla být  schopna za běžného provozu plnit specifické emisní limity a další technické podmínky provozu platné pro nové zdroje i navržené obecné emisní limity (tyto limity jsou podrobně specifikované v příloze - Studie č.1 Odborný posudek).

Závěr

Odborný posudek zpracovaný Ing. Vlastimilem Bílkem prokázal, že provoz navrhované neveřejné čerpací stanice v zemědělském areálu v k.ú. Dobrovíz nezpůsobí překračování imisních limitů znečišťujících látek ve svém okolí.

### B.III.2. Odpadní vody

#### B.III.2.b. Dešťové vody

Fáze výstavby

Hlavní vliv na odtok srážek v průběhu výstavby bude mít postup a způsob realizace ČSPH. Srážky budou vsakovány do povrchu stávajícího dvora.

Fáze provozu

Pro odvod dešťových vod ze střechy nového objektu bude vybudována nová přípojka, vody budou odvedeny přes odlučovač ropných látek do stávající dešťové kanalizace, která ústí do Zákolanského potoka.

#### B.III.2.b. Splaškové vody

Fáze výstavby

Pracovníci stavby budou používat sociální zařízení v budovách zemědělského areálu nebo mobilní WC.

Fáze provozu

Vzhledem k charakteru stavby nebudou během provozu vznikat splaškové vody.

### B.III.3. Odpady

Při výstavbě budou vznikat odpady typické pro stavební činnost tohoto druhu a rozsahu. Produkce odpadu při stavbě bude záležet na zvoleném technologickém postupu výstavby a na použitých stavebních materiálech. Zdrojem odpadů bude především stavební materiál. Původcem odpadů bude dodavatel stavby, který zajistí jeho využití nebo odstranění podle platné legislativy.

| Kód odpadu | Druh odpadu | Kategorie | Nakládání s odpady |
| --- | --- | --- | --- |
| 08 01 11 | Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky | N | odstranění |
| 08 01 12 | Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod č. 08 01 12 | O | odstranění |
| 15 01 01 | Papírové a lepenkové obaly | O | recyklace/odstranění |
| 15 01 02 | Plastové obaly | O | recyklace/odstranění |
| 15 01 03 | Dřevěné obaly | O | recyklace/odstranění |
| 15 01 10 | Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné | N | odstranění |
| 17 01 01 | Beton | O | recyklace/odstranění |
| 17 01 02 | Cihly | O | recyklace/odstranění |
| 17 01 03 | Tašky a keramické výrobky | O | recyklace/odstranění |
| 17 01 06 | Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující nebezpečné látky | N/O | recyklace/odstranění |
| 17 01 07 | Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 |  | recyklace/odstranění |
| 17 02 01 | Dřevo | O | recyklace/odstranění |
| 17 02 02 | Sklo | O | recyklace |
| 17 02 03 | Plast | O | recyklace |
| 17 04 05 | Železo a ocel | O | recyklace/odstranění |
| 17 04 11 | Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10 | O | odstranění |
| 17 05 04 | Zemina a kamení | O | využití |
| 17 06 04 | Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 | O | recyklace/odstranění |
| 17 08 02 | Stavební materiály na bázi sádry | O | recyklace/odstranění |
| 17 09 03 | Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a demoličních odpadů) obsahující nebezpečné látky | N | odstranění |
| 20 01 01 | Papír a lepenka | O | recyklace |
| 20 01 02 | Sklo | O | recyklace |
| 20 01 21 | zářivky a jiný odpad obsahující rtuť | N | odstranění |
| 20 01 39 | Plasty | O | recyklace |
| 20 03 01 | Směsný komunální odpad | O | odstranění |

Při provozu stavby ČSPH budou vznikat odpady především  na stáčecích a výdejních plochách a to charakteru ropných látek. Z tohoto důvodu budou plochy vyspádovány do svodných drénů, které budou zaústěny do dvouplášťové nepropustné jímky s kontrolním systémem pro případný únik. Nehrozí tedy nebezpečí znečišťování spodních ani povrchových vod.

S ohledem na charakter provozu budou hlavní odpady:

| Kód | Druh odpadu | Kategorie | Nakládání |
| --- | --- | --- | --- |
| 050103 | Kaly ze dna nádrží na ropné látky(vznik při odkalování nádrže na naftu) | N | AN3/AN5 |
| 130501 | Pevný podíl z nádrže na úkapy | N | AN3/AN5 |
| 130502 | Kaly z nádrže na úkapy | N | AN3/AN6 |
| 130701 | Motorová nafta (nádrž na úkapy) | N | AN3/AN7 |
| 150202 | Čistící tkaniny znečištěné ropnými látkami | N | AN3/AN8 |
| 200121 | Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť | N | AN3/AN9 |

Nakládání s jednotlivými druhy odpadů a jejich evidence bude realizováno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. a prováděcími vyhláškami MŽP č. 376 a 381/2001 Sb. Odpad bude předáván k odstranění firmě MěPS Kladno, která je oprávněna pro nakládání s nebezpečným odpadem.

### B.III.4. Ostatní: Hluk, vibrace

Řešené území se nachází mimo obytnou zónu v areálu zemědělského statku Žákův Mlýn, která není z hlediska hlukové situace nijak výrazně zatížena. Realizací záměru nedojde k navýšení dopravy a záměr sám o sobě není zdrojem hluku. Akustická studie z tohoto důvodu nebyla prováděna.

Fáze stavby

Konkrétní hlukové zatížení při výstavbě neveřejné čerpací stanice není známo. Předpokládá se však, že etapa výstavby bude zdrojem minimálního nárůstu hluku, který může ovlivnit akustické poměry pouze v nejbližším okolí místa stavby a nemůže se projevit v širším  území.

Vzhledem k umístění stavby se nepředpokládá ovlivnění hlukové situace území.

Fáze provozu

Čerpací stanice leží uvnitř areálu zemědělského statku Žákův Mlýn, který je umístěn mimo obytné území.

Ze zkušeností z obdobnými záměry předpokládáme, že umístěním jednoho stojanu neveřejné čerpací stanice nedojde k navýšení akustické zátěže území. Ke zvýšené frekvenci vozidel po areálu i mimo něj nebude docházet, neboť čerpací stanice bude obsluhovat stroje, které se v areálu používají i nyní. Pohyb zásobovací autocisterny (1x za 2 měsíce) lze považovat z hlediska vlivu na akustickou situaci v okolí za zanedbatelný.

### B.III.5 Doplňující údaje

Rizika havárií

Fáze výstavby

S ohledem na charakter výstavby není riziko havárie pravděpodobné. Možností havárie by mohl být únik paliva nebo oleje ze stavebních strojů, resp. parkujících osobních automobilů. V případě úniku ropných látek bude únik likvidován vhodným sorbentem, zemina bude odtěžena a dále s ní bude nakládáno v souladu s platnou legislativou.

Fáze provozu

U čerpacích stanic se předpokládá vyšší riziko možného znečištění povrchových a podzemních vod a kontaminace půdy. Proto je navržen celý systém tak, aby kontaminované dešťové vody a úkapy nafty nezpůsobily havarijní situaci.

Stavba dvouplášťové neveřejné čerpací stanice splňuje všechny požadavky vodohospodářských, požárních a hygienických norem a předpisů.

Stáčecí a výdejní plocha bude zastřešena a vyspádována do svodných drénů, které budou zaústěny do dvouplášťové  nepropustné jímky s kontrolním systémem pro případný únik.

Jímka je umístěna pod úrovní terénu. S manipulační plochou je propojena potrubím. Jímka je vyrobena z plastbetonu se zajištěnou nepropustností betonové konstrukce proti tlakové vodě, zemní vlhkosti, kapilární vzlínavosti a nepropustností konstrukce pro ropné produkty. Jiným směrem než do svodných drénů úkapy nepřetečou, neboť činná manipulační plocha je zapuštěna 2-3 cm pod okolní plochu. Proti naplavené vodě je jímka chráněna vyvýšením cca 5cm nad úroveň okolního terénu.

Dvouplášťová nádrž (o oběmu12 m3) je  netlaková konstrukce, vnější plášť plní funkci havarijní jímky. Nepropustnost plášťů je kontrolována pomocí podtlaku v meziplášťovém prostoru s indikací manometrem během kontroly a s indikací průhledítkem ve spodní části nádrže během provozu. Plnění nádrže se provádí pomocí plnícího čerpadla autocisterny s těsným spojením mezi hadicí autocisterny a plnícím hrdlem nádrže.

Stáčecí, sací a odvzdušňovací potrubí budou ocelová jednoplášťová, odvzdušňovací potrubí budou opatřena rohovými plamenojistkami. Na konci odvětrávacího potrubí pro naftu bude příslušná plamenojistka a potrubí bude vyvedeno nad skladovací nádrž (3m nad terén). Potrubí pro vedení produktu i odvzdušňovací potrubí budou vyspádována směrem k nádrži.

Určení nebezpečného prostoru v návaznosti na ČSN EN 60079 – 10 pro potřebu požárně bezpečnostního řešení stavby přikládáme v příloze Vyjádření č.6.

Záměr je situován mimo obytnou zástavbu, riziko ohrožení obyvatelstva je proto velmi nízké.

Při dodržení standardních opatření a navržených opatření, při manipulaci výrobcem/dodavatelem, bude riziko havárií minimální.

Dojde-li k úniku paliva, či olejů bude havárie řešena standardními postupy podle platné legislativy.

Záření

Instalovaná neveřejná čerpací stanice není zdrojem ionizujícího resp. neionizujícího záření ve smyslu zákona č. 18/1997 Sb. ve znění pozdějších novel resp. Nařízení vlády č. 480/2001 Sb.. Nepředpokládá se ani vznik jiného druhu záření.

Radonové riziko je podle údajů uvedených v odvozené mapě radonového rizika charakterizováno následovně:

Podle této mapy se lokalita staveniště nachází v oblasti označené jako riziko

střední - 2 sp - střední riziko na spraších a sprašových hlínách. Z hlediska rizika výskytu radonu patří tedy  posuzovaná lokalita obce Dobrovíz i uvažované staveniště do oblasti se středním rizikem, které zasahuje severní části území okresu Praha - západ od Dolan až po Rudnou s výjimkou lokalit obcí Hostivice, Tuchoměřice a Čičovice, kde je riziko výskytu radonu nízké.

# C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

## C.I. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území

### C.I.1. Ekosystém

Ekosystém je funkční soustava živých a neživých složek životního prostředí, jež jsou navzájem spojeny výměnou látek, tokem energie a předávání informací, a které se vzájemně ovlivňují a vyvíjejí v určitém prostoru a čase.

Neveřejná čerpací stanice bude umístěna uvnitř zemědělského areálu, kde je v současné době štěrková plocha. Na daném místě se nenachází žádné přírodní ekosystémy.

V řešeném území se nenachází žádné významné přírodní ekosystémy vyžadující ochranu.

### C.I.2. Územní systém ekologické stability krajiny (ÚSES)

Územní systém ekologické stability (ÚSES) je chápán jako vzájemně propojená soustava přírodně blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Je tvořen biocentry , biokoridory a interakčními prvky.

V řešeném území se nenachází žádný prvek ÚSES. Nejbližším skladebním prvkem ÚSES (cca 60 m západně) jsou propojující se RBK – Dolanský háj – Okor (1140) a Hostouň (1141). Dále se cca 1900m jihozápadně rozprostírá RBC Hostouň (1844).

Prvky všech úrovní ÚSES procházejí zcela mimo kontakt s územím navrhovaným k realizaci záměru.

.

### C.I.3. Významné krajinné prvky (VKP)

Významný krajinný prvek (VKP) je ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny utvářející její typický vzhled nebo přispívající k udržení její stability. (§ 3, odst. 1, písm. b zákona o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. v platném znění). VKP jsou vymezeny ve dvou rovinách.

Za VKP taxativně vyjmenovaných v zákoně se prohlašují veškeré lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera a údolní nivy.

Registrovaným VKP se může stát jiná část krajiny, zejména mokřad, stepní trávník, remíz, mez, trvalá travní plocha, naleziště nerostů a zkamenělin, umělý i přirozený skalní útvar, výchoz či odkryv nebo i cenná plocha porostů v sídelním útvaru, kterou může být i historická zahrada nebo park (historické zahrady a parky mohou být zároveň nemovitou památkou podle zákona o státní památkové péči č. 20/1987 Sb. v platném znění)

VKP jsou chráněny před poškozováním a ničením. Využívají se pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce. K zásahům do VKP je třeba závazné stanovisko orgánu ochrany přírody. Podrobnosti ochrany VKP stanoví MŽP obecně závazným právním předpisem.

V řešeném území se nenachází žádný taxativně vyjmenovaný ani registrovaný VKP. Nejbližší VKP („ze zákona“):

Lesní porosty

Do vlastního zájmového území posuzovaného záměru lesní porosty nezasahují, zájmové území výstavby se rovněž nedotýká ochranného pásma žádného lesního porostu, které činí 50 m od okraje lesa. Nejbližší lesní porost (smíšený les, 32 ha) se nachází 3000 m západně od zájmového území v k.ú. Hostouň u Prahy. Cca 5700 m východně se nachází v k.ú Tuchoměřice větší lesní plocha charakterizována jako smíšený les (78 ha).

Vodní plochy, mokřady, vodní toky

Zájmové území je obklopeno ze západu (cca 90m) Zákolanským potokem, na jihu (cca 90m) se nachází rybník, jehož název se nepodařilo zjistit, podél východní strany protéká Sůlovický potok (cca 20 m), který protéká již zmíněným rybníkem a po zhruba 140 m se do něj vlévá potok Zákolanský.

Rybník je zhruba obdélníkového tvaru (cca 34 x 50 m)

Kóta normální hladiny rybníka je cca o 1-2 m výše než pozemek určený pro stavbu čerpací stanice. Širší okolí zájmového území se svažuje  severozápadním směrem (od rybníka k řešenému záměru).

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem lze předpokládat, že rybník nebude realizací záměru ovlivněn.

Vyjádření Krajské hygienické stanice a Povodí Vltavy přikládáme v přílohách Vyjádření č.5, č.7.

V místě záměru nebyl zjištěn žádný taxativně vyjmenovaný VKP dle z. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších novel, ani žádný registrovaný, resp. navržený k registraci. Realizací záměru nedojde  k ovlivnění VKP.

### C.I.4. Zvláště chráněná území (ZCHÚ) a chráněná ložisková území (CHLÚ)

Lokalita navrhované výstavby se nenachází ve zvláště chráněném území ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších novel. To znamená, že neleží na území národního parku, chráněné krajinné oblasti, národní přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní rezervace, přírodní památky ani přechodně chráněné plochy. Na území stavby se nenachází ložiska nerostných surovin a stavba neleží v chráněném ložiskovém území.

Nejbližší PP Hostivické rybníky, zahrnující přírodní společenstva rybníků a jejich bezprostřední okolí, se nachází 69 km jihovýchodně.

V řešeném území se nenachází žádné ZCHÚ ani CHLÚ.

### C.I.5. Území přírodních parků (PP)

Území vyhlášených přírodních parků, jimiž se rozumí dle § 12, odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů, území s významnými soustředěnými estetickými a přírodními hodnotami, které není zvláště jinak chráněno dle citovaného zákona, se v okolí zemědělského areálu nevyskytují a ani areál v něm neleží.

Nejbližší přírodní park „Okolí Okoře“ leží cca 2000 m severovýchodně od řešeného území.

V řešeném území se nenachází žádný přírodní park.

### C.I.6. Evropsky významné lokality (EVL) a ptačí oblasti (PO)

V zájmové lokalitě ani v jejím okolí se nenachází žádné Evropsky významné lokality ani ptačí oblasti (systém Natura 2000). Dle Vyjádření Odboru ŽP, Krajského úřadu Středočeského kraje, které je v přílohách jako Vyjádření č. 3. nebudou lokality systému Natura 2000 dotčeny

Nejbližší EVL (Kyšice – Kobyla) se nachází cca 9700 m jihozápadním směrem v k.ú. Kyšice.

V řešeném území se nenachází EVL nebo PO.

### C.I.7. Území historického, kulturního nebo archeologického významu

Z Územního plánu Středočeského kraje ani z výpisu katastru nemovitostí nebylo zjištěno, že by se v zájmové lokalitě nacházelo památkově chráněné území, nebo území jinak historicky, kulturně či archeologicky významné.

Blízká Obec Dobrovíz, která leží cca 900 m jižně od řešeného území, byla prohlášena nařízením vlády ČR ze dne 24.5. 1995 památkovou rezervací (viz. Sbírka zákonů č.127/1995,částka 34). Historické jádro obce požívá nejvyššího stupně plošné památkové ochrany.

Z dále doložené mapy OP PR je patrné, že hodnota památkové rezervace nebude posuzovaným záměrem snížena

Realizací záměru nebudou Území historického, kulturního nebo archeologického významu dotčeny.

### C.I.8. Území hustě zalidněná

Záměr stavby je situován severně od obce Dobrovíz, východně od komunikace vedoucí do obce Běloky v k.ú. Dobrovíz v zemědělském areálu Žákův mlýn.

| katastrální výměra: | 5,97 km² |
| --- | --- |
| obyvatel: | 477 (28. 8. 2006) |
| hustota obyvatel | 79 ob/km2 |

Realizací záměru nevznikne v k.ú. navýšení počtu obyvatel. Obsluhu čerpací stanice zajistí investor.

Nejedná se o území hustě zalidněné.

### C.I.9. Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení

Území není zatěžováno nad únosnou míru.

### C.I.10. Staré ekologické zátěže

Staré ekologické zátěže nebyly dle dostupných informací zjištěny a nejsou v zájmovém území předpokládány.

Nejbližší zjištěná stará ekologická zátěž „ Obecní skládka, Višňovka“ se nachází cca 980 m severním směrem, charakterizována je v následující tabulce:

| Riziko kvalitativní | 2 - vysoké |
| --- | --- |
| Riziko kvantitativní | 4 - bodové |

V řešeném území se nenachází žádné staré ekologické zátěže.

### C.I.11. Extrémní poměry v dotčeném území

Extrémní poměry v zájmové lokalitě nebyly zjištěny.

## C.II. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území, které budou pravděpodobně významně ovlivněny

Stavba nebude mít vliv na prvky ÚSES, ZCHÚ, PP, VKP ani systém Natura 2000. Žádné limity území nejsou v rozporu s navrženou stavbou.

Záměr svým charakterem provozu nepřekračuje stávající povolené hladiny hluku ani imisní limity v řešené lokalitě. Stavba ostatní budovy neomezuje ve využití a funkci. Provozem nebudou vznikat odpady, které by výrazně zvýšili množství a druhy odpadů v dané lokalitě. Nová stavba neveřejné čerpací stanice splňuje všechny požadavky vodohospodářských, požárních a hygienických norem a předpisů. Bude vybudována nepropustná manipulační plocha s přestřešením celého stáčecího a výdejního prostoru, který bude vyspádován do svodných drénů zaústěných do dvouplášťové nepropustné jímky s kontrolním systémem pro případný únik. Odstraňování eventuelních kontaminovaných vod z této jímky bude smluvně zajištěno oprávněnou organizací. Nehrozí tedy nebezpečí znečišťování podzemních ani povrchových vod.

Čerpací stanice je situována v zemědělském areálu v jehož blízkosti se nenachází žádná bytová zástavba, proto nedojde k ovlivnění obyvatel.

Čerpací stanice bude obsluhovat cca jeden traktor denně a bude doplňována pomocí autocisterny max. 1 x 2 měsíce. Vzhledem k těmto okolnostem lze konstatovat, že k navýšení dopravy nedojde.

Záměr neovlivní negativně životní prostředí v daném území ani nepřispěje k jeho zhoršení.

### C.II.1. Klima a Ovzduší

Klimatické a rozptylové podmínky v území závisí především na členitosti území a tvaru terénu, dále na větrných podmínkách a konečně na podmínkách stability ovzduší. Sklon a charakter aktivního povrchu velmi ovlivňují průběh místní cirkulace v přízemní vrstvě ovzduší do výšky 20 m nad zemí.

Řešené území patří do teplé klimatické oblasti T2, která se vyznačuje dlouhým, teplým a suchým létem, velmi krátkým přechodným obdobím a teplým až mírně teplým jarem a podzimem, krátkou, mírně teplou a suchou až velmi suchou zimou.

Základní charakteristiky klimatické oblasti T2 (dle Quitta 1971)

| Charakteristika | Hodnota |
| --- | --- |
| Průměrných teplot v lednu (ºC) | -2 – (-3) |
| Průměrných teplot v dubnu (ºC) | 8 – 9 |
| Průměrných teplot červenci (ºC) | 18 – 19 |
| Průměrných teplot říjnu (ºC) | 7 – 9 |
| Počet letních dní | 50 – 60 |
| Počet mrazových dní | 100 – 110 |
| Počet ledových dní | 30 – 40 |
| Počet dní s teplotou alespoň 10°C | 160 – 170 |
| Srážkový úhrn ve vegetačním období (mm) | 350 – 400 |
| Srážkový úhrn v zimním období (mm) | 200 – 300 |
| Počet dnů se srážkami alespoň 1 mm | 90 – 100 |
| Počet dnů se sněhovou pokrývkou | 40 – 50 |
| Počty dnů jasných | 40 – 50 |
| Počty dnů zatažených | 120 – 140 |

Terén posuzovaného území je v  podstatě rovinný, v posuzované části a nejbližším okolí  je mírně svažitý SZ směrem.

V posuzovaném území při nadmořské výšce cca 314 m n.m., lze očekávat velmi dobré ventilační poměry a z hlediska rozptylových podmínek se  jedná o místo s dobrými rozptylovými podmínkami.

Podrobnější charakteristika rozptylových podmínek je uvedena přiložené  Odborná studie.

### C.II.2. Horninové prostředí a přírodní zdroje

Z geomorfologického hlediska patří k.ú. Dobrovíz ke Kladenské tabuli, která je součástí Pražské plošiny.

Skalní podklad je budován horninami svrchní křídy (turon). Konkrétně se jedná o subhorizontálně uložené intenzivně zvětralé písčité slínovce (opuky) s vložkami spongolitů bělohorského souvrství. Povrch zvětralého skalního podkladu se v rámci posuzovaného území a jeho nejbližšího okolí vyskytuje v hloubce 0,5 až 5,0 m. Mocnost písčitých slínovců se pohybuje v rozmezí 10,0 – 20,0 m. V podloží těchto hornin jsou podle archivních údajů zachovány starší křídové sedimenty (svrchní cenoman). Jedná se převážně o pískovce, mocné 5,0 – 10,0 m.

Kvartérní pokryvné útvary jsou zastoupeny humózní písčitou hlínou místy přemístěnou s úlomky cihel a kameny, sprašovou hlínou s drobnými úlomky písčitého slínovce (opuky), fluvio – deluviálními hlinitopísčitými a jílovitohlinitými sedimenty a deluviálním písčitým jílem opět s úlomky písčitého slínovce.

Hydrogeologické poměry

Hydrogeologické poměry jsou podmíněny řadou faktorů, z nichž rozhodující jsou morfologie terénu, geologická stavba území resp. propustnost jednotlivých geologických prostředí, potenciální zdroje podzemní vody a rovněž antropogenní vlivy.

Potenciálním prostředím výskytu podzemní vody jsou v zájmovém území horniny skalního podkladu tj. křídové sedimenty, především cenomanské pískovce, kde se uplatňuje průlinová i puklinová propustnost. Hladina podzemní vody se zde předpokládá cca 15 m pod povrchem terénu. Při vydatnějších atmosférických srážkách se může vytvářet i dočasný lokální oběh podzemní vody v prostředí turonských písčitých slínovců. V tomto případě se může hladina podzemní vody nacházet i v hlobce 5 m pod povrchem terénu.

### C.II.3. Půda

Rozloha záměru je 18,45 m2. Plocha plánovaná k výstavbě objektu je v katastru nemovitostí zařazena jako zastavěná plocha a nádvoří. Záměrem nebudou dotčeny pozemky ZPF ani PUPFL.

Plocha na které bude čerpací stanice umístěna je v současné době zpevněná štěrkem.

Z půdních typů převažují v katastrálním území Dobrovíz hnědozemě a hnědé půdy na substrátu převážně hlinitých spraší, méně na dvojsubstrátu hlinité spraše - opuky.

Zvětráváním hornin algonkia vznikají převážně půdy hnědé a jejich subtypy. Plošiny okolí Vltavy - Velkých Přílep, Horoměřic a Hostivice , Dobrovíze a Jenče jsou tvořeny převážně sprašemi, ty dávají následně vzniknout hnědým půdám a příbuzným typům.

Plošiny jsou představovány černozeměmi na spraši, většinou středně těžkými s příznivým vláhovým režimem nebo hnědozeměmi, včetně jejich slabě oglejených forem, středně těžkými s těžší spodinou a příznivým vodním režimem nebo s lehčí spodinou.

### C.II.4. Geomorfologie

Řešené území je rovinné s nadmořskou výškou cca 314 m n.m. Z hlediska širšího okolí mírně svažité SZ směrem.

Začlenění zájmového území dle geomorfologické mapy:

| Systém | Hercynský systém |
| --- | --- |
| Provincie | Česká vysočina |
| Subprovincie | Poberounská soustava |
| Oblast | Brdská oblast |
| Celek | Pražská plošina |
| Podcelek | Kladenská tabule |
| Okrsek | Hostivická tabule |

### C.II.5. Krajina

Řešené území se nachází v areálu zemědělského statku Žákův Mlýn v k.ú. Dobrovíz, kde je velmi nízký  koeficient ekologické stability, daný zejména velkými výměrami intenzivně využívaných polí, které jsou jen lokálně prokládány místními mírnými terénními depresemi či elevacemi.

Lesnatost širšího okolí zájmového území (k.ú. Dobrovíz) je velmi nízká a celkově lze tuto krajinu označit jako nepříliš hodnotný krajinný reliéf, s relativně nevýraznou vertikální členitostí, místy porušenou výchozy podloží.

Dominantními prvky krajinného rázu jsou především větší polní celky, dále pak liniové prvky doprovodných stromořadí podél silnic, liniové prvky inženýrských sítí, upravených vodotečí a železniční trať.

Jde o území, jehož průvodní krajinný ráz s převládajícím charakterem strukturní mozaiky drobnějšího měřítka je výrazně narušen scelením pozemků do velkých honů orné půdy, spojený s redukcí liniových prvků mezí, úvozů a polních cest.

Z hlediska širších územních souvislostí je příznačná relativně malá vertikální členitost krajiny. Tento krajinný fenomén je dán geologicko – geomorfologickými aspekty řešeného území a krajiny. Z toho pohledu je velmi obtížně vymezení krajinných dominant.

V bezprostředním okolí plochy dominují antropogenní prvky – plocha letiště, bývalá železnice, komunikace, sloupy nadzemního elektrického vedení, lidská sídla, polní celky, rozčleněné liniovými prvky doprovodných stromořadí podél silnic, liniovými prvky inženýrských sítí.

Z hlediska podrobnějšího hodnocení krajinného rázu lze konstatovat, že jde o území, jehož původní krajinný ráz s převládajícím charakterem strukturní mozaiky drobnějšího měřítka je narušen zejména výstavbou antropogenních staveb (blízké průmyslové a skladové areály, plocha letiště Praha - Ruzyně), liniových staveb (silnice, železnice, elektrické vedení), scelením pozemků do větších honů orné půdy, spojený s redukcí liniových prvků mezí, úvozů a polních cest.

Zájmové území a blízké okolí leží na přechodu dvou základních krajinných typů s následující charakteristikou ( Formana & Goudrona, 1974), a to typu:

- Intenzívně obdělávaná krajina (kultivovaná) s převahou zemědělsky obdělávaných geometrických ploch, které tvoří matici, v níž jsou rozmístěny enklávy vesnic a zbytků přirozených nebo přírodě blízkých ekosystémů. Krajina většinou jemně nebo středně zrnitá, hustá síť liniových koridorů.

a typu:

- 4. Příměstská krajina – hustě osídlená s heterogenní mozaikou zastavěných ploch (bydlení, služby, průmysl), obdělávaných ploch, zbytků přirozených ekosystémů a hustou sítí koridorů. (Například vzdálenost nejbližších RD Hostouně a Dobrovíze je jen 250 m). Krajina jemně zrnitá s maximální hodnotou mozaikovitosti a fragmentace, vysoké množství introdukovaných druhů, dynamický expanzivní typ krajiny.

Podle funkčního typu krajiny se jedná o přechod z typu zemědělská krajina do typu urbanizovaná a technická krajina, k níž zájmové území směřuje.

Bezesporu významným fenoménem je blízký komplex budov a drah letiště Praha-Ruzyně. Rozjezdové plochy jsou v nejbližším místě vzdáleny od zájmové plochy asi 2,5 km jihovýchodně.

Vybrané statistické údaje za základní územní jednotku (ZUJ) 539171  -  Dobrovíz

Druhy pozemků (údaje roku 2004)

| Celková výměra pozemku (ha) | 597,66 |
| --- | --- |
| Orná půda (ha) | 507,15 |
| Chmelnice (ha) | 0,00 |
| Vinice (ha) | 0,00 |
| Zahrady (ha) | 13,01 |
| Ovocné sady (ha) | 6,8 |
| Trvalé trávní porosty (ha) | 4,50 |
| Zemědělská půda (ha) | 531,45 |
| Lesní půda (ha) | 3,31 |
| Vodní plochy (ha) | 1,69 |
| Zastavěné plochy (ha) | 10,52 |
| Ostatní plochy (ha) | 50,64 |

Řešené území není součástí oblasti s kulturně historickým významem ani oblasti se zvýšenou hodnotou krajinného nebo urbanistického rázu.

### C.II.6. Fauna a flóra

Čerpací stanice bude umístěna na ploše v současné době zpevněné štěrkem, v areálu zemědělského statku Žákův Mlýn.

Nevyskytuje se zde žádny druh fauny a flóry taxativně vyjmenovaných ve vyhlášce č. 395/1992 Sb. zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších novel.

### C.II.7. Obyvatelstvo

Řešeném území se v současné době nachází v zemědělské areálu Žákův Mlýn, který je situován mimo obec. Realizací záměru nedojde k vytvoření nových pracovních míst.

Vybrané charakteristiky k.ú. Dobrovíz:

| katastrální výměra: | 5,97 km² |
| --- | --- |
| počet obyvatel: | 477 (28. 8. 2006) |
| hustota obyvatel | 79 ob/km2 |

Obyvatelstvo (údaje roku 2004)

| Počet bydlících obyvatel k 31.12. | 474 |
| --- | --- |
| Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem | 67 |
| Přirozený přírůstek | -2 |
| Přistěhovalí | 13 |
| Vystěhovalí | 5 |

### C.II.8. Hmotný majetek

Záměrem nebude ohrožen hmotný majetek.

# D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

## D.I. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti (z hlediska pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti)

Předpokládané vlivy záměru „Dvouplášťová neveřejná čerpací stanice na naftu“ na životní prostředí a rámcový odhad jejich významnosti je uveden v následující tabulce.

Charakteristika vlivů záměru

| Kapitola | Předmět hodnocení | Kategorie významnosti |
| --- | --- | --- |
|  |  | I. | II. | III. |
| D.I.1. | Vlivy na veřejné zdraví |  |  | x |
| D.I.2. | Vlivy na ovzduší a klima |  |  | x |
| D.I.3. | Vliv na hlukovou situaci |  |  | x |
| D.I.4. | Vliv na povrchové a podzemní vody |  | x |  |
| D.I.5. | Vliv na půdu |  | x |  |
| D.I.6. | Vliv na horninové prostředí a nerostné zdroje |  |  | x |
| D.I.7. | Vliv na flóru a faunu |  |  | x |
| D.I.7. | Vliv na ekosystémy |  |  | x |
| D.I.8. | Vliv na krajinu |  |  | x |
| D.I.9. | Vliv na hmotný majetek a kulturní památky |  |  | x |

Vysvětlivky: 	I. složka mimořádného významu, je proto třeba jí věnovat pozornost

II. složka běžného významu, aplikace standardních postupů

III. složka v daném případě méně důležitá, stačí rámcové hodnocení

Složky životního prostředí jsou zařazeny do 3 kategorií podle charakteru záměru, lokality, do níž má být záměr umístěn, a podle stavu životního prostředí v okolí realizace záměru.

### D.I.1. Vlivy na klima a ovzduší

Jedná se o umístění neveřejné čerpací stanice motorové nafty u obce Dobrovíz, v k.ú. Dobrovíz.

Fáze výstavby

Při výstavbě dojde k dočasnému zhoršení ovzduší a ke zvýšení prašnosti, které bude způsobeno činností stavebních mechanizmů.

Fáze provozu

Vyhodnocení změny rozptylových podmínek řešeného území vyvolaných daným záměrem je součástí tohoto Oznámení v příloze  jako Studie č.1.

Odborný posudek zpracovaný Ing. Vlastimilem Bílkem prokázal, že provoz navrhované čerpací stanice v zemědělském areálů Žákův Mlýn nezpůsobí překračování imisních limitů znečišťujících látek ve svém okolí.

K navýšení dopravy nedojde, vyvolaná doprava bude jedna zásobovací autocisterna za 2 měsíce, což bude mít nepodstatný vliv na dopravní situaci v lokalitě. ČSPH bude produkovat zanedbatelné množství emisí (max. 4 kg naftových par za rok). Provoz posuzovaného zdroje nebude  způsobovat překračování  imisního limitu pro těkavé látky (včetně benzenu) a ani významně nezhorší imisní situaci v oblasti.

Vzhledem k charakteru záměru a jeho rozsahu lze říci, že realizací záměru nedojde k ovlivnění rozptylových podmínek dané lokality. Stejně tak nedojde k ovlivnění klimatu.

### D.I.2 Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické charakteristiky

Fáze výstavby

Etapa výstavby bude zdrojem minimálního nárůstu  hluku, který ovlivní akustické poměry pouze v nejbližším okolí místa stavby a neprojeví se  v širším  území ani u obytné zástavby obce.

Fáze provozu

K navýšení akustické zátěže způsobované celkovým provozem neveřejné čerpací stanice v  areálu zemědělského statku Žákův Mlýn v k.ú. Dobrovíz nedojde, neboť nevzniká žádný nový bodový ani liniový zdroj hluku. Jediným vlivem je  pohyb zásobovací autocisterny, která má frekvenci max.1 x za 2měsíce a její vliv je zanedbatelný.

Stanice není situována v bytové zástavbě, ale v zemědělském areálu. ČSPH není zdrojem hluku.

Realizace záměru nebude mít znatelný vliv na hlukovou situaci v řešeném území.

### D.I.3. Vlivy na vodu

Fáze výstavby

Při realizaci stavby bude nutné dbát na zamezení znečištění povrchových a podzemních vod především ropnými látkami ze stavebních mechanismů a dopravních prostředků.

Fáze provozu

Vzhledem k technickému zabezpečení ochrany vod, které je realizováno a popsáno v předchozích kapitolách je riziko znečištění  povrchových a podzemních vod minimalizováno. Pro odvod dešťových vod  z nového objektu bude vybudována nová přípojka, vody budou odvedeny přes odlučovač ropných látek do stávající dešťové kanalizace (DN 150), která ústí do Zákolanského potoka. Úkapy  jsou svedeny do bezodtokové havarijní jímky o objemu 5,5 m3.

Terén v řešené lokalitě se svažuje severozápadním směrem (od rybníka k řešenému území). Blízký rybník (10 m od zájmové lokality) má kótu normální hladiny cca o 1-2 m výše než pozemek určený pro stavbu čerpací stanice.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem lze předpokládat, že rybník nebude realizací záměru ovlivněn.

Hladina podzemní vody se předpokládá v hloubce 5 až15m pod povrchem terénu, vzhledem k bezpečnostním opatřením ČSPH je možnost kontaminace podzemní vody velmi málo pravděpodobná.

Vyjádření Krajské hygienické stanice a Povodí Vltavy přikládáme v příloze jako Vyjádření č. 5, 8.

Při dodržení standardních opatření při výstavbě a provozu ČSHP nedojde k ovlivnění povrchových ani podzemních vod.

### D.I.4. Vlivy na půdu

Fáze výstavby

K potenciálnímu znečištění půdy by mohlo dojít v etapě výstavby. Kontaminaci půdy drobnými úkapy. Nelze vzhledem k biodegradabilitě ropných látek přirozenými procesy pokládat za nevýznamnou. Dojde-li k havárii, bude ji nutno řešit odtěžením kontaminované půdy a její likvidací akreditovanou firmou.

Fáze provozu

Čerpací stanice na naftu bude umístěna na v současné době štěrkem zpevněné ploše, na parcele č. 59, v KN vedené jako zastavěná plocha a nádvoří. Realizací stavby dojde k terénním úpravám, ke změně sklonu území nedojde.

Povrch pojížděných a manipulačních ploch bude tvořen betonovými prefabrikovanými díly, které jsou vyrobeny z plastbetonu, čímž je zajištěna  nepropustnost betonové konstrukce pro ropné produkty. Prefabrikáty jsou  vyspádovány do bezodtokové jímky a od okolní plochy odděleny vyvýšením cca 5 cm.

Z výše uvedených důvodů lze konstatovat, že k negativnímu vlivu na půdu v zájmovém území ani v širším okolí stavby nedojde.

Záměrem nebudou dotčeny pozemky ZPF ani PUPFL. Při dodržení standardních opatření a navržených technických opatřeních v kapitole D.IV.  k  negativnímu vlivu na půdu nedojde.

### D.I.5. Vlivy na horninové prostředí a surovinové zdroje

Dle současných znalostí nemůže stavba ovlivnit horninové prostředí lokality. Nejsou známy nerostné zdroje, které by mohly být zamýšlenou stavbou ohroženy nebo ovlivněny. V místě záměru se nenachází žádné chráněné ložiskové území ani žádný dobývací prostor.

Vliv záměru na horninové prostředí a nerostné zdroje bude  nulový.

### D.I.6. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy

Řešené území se nachází v areálu zemědělského statku Žákův Mlýn, čerpací stanice  bude umístěna na ploše, která v současné době složí jako štěrkové parkoviště zemědělských strojů. V zájmovém území se nenacházejí žádné přírodní ekosystémy ani fauna a flóra, požívající legislativní ochranu.

Záměr neznamená ohrožení reprezentativních nebo unikátních populací zvláště chráněných nebo regionálně významných druhů rostlin ani živočichů; v zájmovém území plochy s výskyty takových druhů dle dosažených poznatků nejsou.

Nejsou předpokládány vlivy na ekosystémy ani na faunu a flóru, neboť se v zájmovém území kvalitní původní ekosystémy nenacházejí.

### D.I.7. Vlivy na chráněné přírodní objekty a území

V lokalitě dotčené stavbou se nenachází žádné chráněné přírodní objekty ani chráněná území. Z chráněných částí přírody je areálu nejblíže přírodní park „Okolí Okoře“ (cca 2 km SV od řešeného území), který vzhledem k dostatečné vzdálenosti od zájmového území nebude provozem ani výstavbou ovlivněn.

Z hlediska ochrany přírody nebude mít navrhovaná stavba negativní vliv na chráněné přírodní objekty ani území.

### D.I.8. Vlivy na krajinu a krajinný ráz

Dle § 12 zák. č. 114/ 1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny je krajinný ráz chráněn před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Krajinný ráz se odvíjí v prvé řadě od trvalých ekologických podmínek a ekosystémových režimů krajiny. Realizace záměru neovlivní KR, neboť se jedná o umístění čerpací stanice uvnitř zemědělského areálu. Záměr není situován do urbanizovaného území.

Estetická, kulturní ani přírodní hodnota krajiny nebude realizací záměru narušena.

### D.I.9. Vlivy na kulturní a historické památky

V místě záměru nebyly zjištěny kulturní ani historické památky.  Blízká obec Dobrovíz, (cca 900 m jižně od řešeného území), která byla prohlášena nařízením vlády ČR ze dne 24.5.1995 za památkovou rezervaci, nebude realizací záměru dotčena.

Realizace záměru nebude mít významný vliv na historické ani kulturní památky.

### D.I.10. Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví

Vliv na obyvatelstvo a veřejné zdraví se realizací záměru nezmění. Obytná zástavba obce se nachází cca 900 m jižním směrem od řešeného území. Rodinný dům je ve vzdálenosti 100 m od plánované čerpací stanice.

Z akustického hlediska nedojde  k negativnímu ovlivnění obyvatelstva. ČSPH není zdrojem hluku. Jediným vlivem je pohyb zásobovací autocisterny, která má frekvenci max. 1x za 2 měsíce a její vliv je zanedbatelný.

Vznikne nový stacionární ostatní střední zdroj znečišťování ovzduší, který v zájmovém území dle odborného posudku (přiloženého k oznámení v příloze Studie č.1) nezhorší imisní situaci území. Z hlediska znečištění ovzduší nedojde  k negativnímu ovlivnění obyvatelstva.

Vliv na obyvatelstvo a veřejné zdraví nebude negativní, budou-li dodržena veškerá navržená opatření, která jsou uvedena v tomto Oznámení a zejména v kap. č D.IV.

## D.II. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci

Charakteristika vlivů navrhovaného záměru je popsána v předchozích kapitolách Oznámení, včetně popisu jejich významnosti.

Jedná se především o vlivy dočasného charakteru spojené s výstavbou objektu. Zasaženým územím bude nejbližší okolí neveřejné čerpací stanice.

## D.III. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice

S odvoláním na popis vlivů na životní prostředí v předcházejících kapitolách je možno tvrdit, že žádné významné nepříznivé vlivy nebudou v měřitelných hodnotách zasahovat mimo státní hranice České republiky.

## D.IV. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů

Technická opatření

Opatření technického rázu bude muset být provedena celá řada, v předkládaném Oznámení jsou stanoveny pouze rámcově, detailně budou rozpracována a řešena v dalších fázích projektové dokumentace.

Technická opatření – ochrana vod:

- Stavební mechanizace použitá na stavbě bude v bezvadném technickém stavu, aby nedocházelo k možným úkapům ropných látek.

- Zpracovat  příslušné manipulační řády  a havarijní plán, zajistit pravidelnou kontrolu funkce kontrolních systémů  a  okamžitě likvidovat eventuelní úkapy.

- V prostoru stavby zakázat mytí strojů, motorových vozidel a jejich součástí.

- Dešťová voda z pojížděných a manipulačních ploch bude odváděna do kanalizace přes odlučovač ropných látek.

Technická opatření – půda:

- Všechny mechanismy, které se budou pohybovat v prostoru staveniště, musí být v dokonalém technickém stavu; nezbytné bude je kontrolovat zejména z hlediska možných úkapů ropných látek; v případě úniku ropných nebo jiných závadných látek bude postupováno podle platné legislativy.

Technická opatření – ovzduší:

- Negativní vlivy při výstavbě minimalizovat vhodnou organizací práce, volbou technologie a maximálním zkrácením doby výstavby.

- Při stavebních a zemních pracích je třeba vhodnými technickými opatřeními (zejména skrápěním) minimalizovat sekundární prašnost.

- Při nasazení a obměně stavebních a dopravních strojů upřednostnit prostředky splňující emisní úroveň EURO 4 nebo alespoň EURO 3.

- Nepřipustit provoz vozidel, která produkují nadměrné množství emisí.

- Celý proces výstavby organizačně zajistit tak, aby maximálně omezoval možnost narušení faktorů pohody v nejbližší obytné zástavbě.

- Při výjezdu nákladních vozidel a jiných strojů ze staveniště nesmí docházet ke znečištění vozovky, případně je třeba ji ihned uklidit tak, aby nedocházelo ke vzniku nadměrné prašnosti

Technická opatření – hluk:

- Během výstavby používat techniku, která bude v dobrém stavu.

- Při provádění stavby je nutné dbát na ochranu proti hluku dle z. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících předpisů. Hluk ze stavební činnosti nesmí překročit hodnoty stanovené přílohou nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

- Důsledně vypínat nepoužívané stavební technologie.

- Na staveništi používat nové a tím méně hlučné mechanismy, dále používat pokud to připustí technologie stavby menší mechanismy.

- Provádění zemních a stavebních prací při výstavbě objektu je třeba omezit pouze na denní dobu, tj. od. 7 do 21 hod.

Technická opatření – odpady:

- Smluvně zajistit využití, eventuelně zneškodnění odpadů vznikajících v etapě výstavby pouze se subjekty, oprávněnými k této činnosti.

- V navazujících projektech upřesnit jednotlivé druhy odpadů a stanovit jejich množství a předpokládaný způsob zneškodnění.

- Provést maximální recyklaci stavebního odpadu v recyklačním zařízení, po vytřídění případných nebezpečných složek.

Ostatní opatření:

- Projekt organizace výstavby bude navržen a projednán dodavatelem stavby v koordinaci s investorem a souhlasem příslušného stavebního úřadu.

- Celý proces výstavby zajišťovat organizačně tak, aby maximálně omezoval možnost narušení faktorů pohody.

- Dbát zvýšené opatrnosti na činnost při které by mohlo dojít ke kontaminaci podzemní vody.

- Zhotovitel stavby povinen používat pouze takový materiál a výrobky, které mají vlastnosti takové, aby po dobu předpokládané existence stavby byla při běžné údržbě zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání.

Kompenzační opatření

Žádná kompenzační opatření nebyla navržena.

Preventivní opatření

- Veškeré stavební práce je nutno provádět v souladu s platnými normami, předpisy a zákonnými ustanoveními.

- Na stavbě je třeba zajistit bezpečnost práce a technických zařízení zejména dodržováním všech požadavků stanovených ve vyhlášce ČÚBP č. 48/1984Sb. A ČÚBP a ČBÚ č. 324/90 v platném znění a ve stavebním zákonu.

- Při manipulaci strojů, zařízení a zvláště pak vozidel stavby zajistí dodavatel dohled vyškolené osoby. Vedení stavby zajistí proškolení všech pracovníků o bezpečnosti práce a bezpečnostních opatřeních .

- Staveniště bude zabezpečeno proti vstupu nepovolaných osob.

- Na stavbě bude po dobu provádění určena odpovědná osoba za požární bezpečnost.

- K objektu bude umožněn příjezd požárních vozidel a instalace automatického systému signalizace požární ochrany, součástí projektové dokumentace bude i technická zpráva požární ochrany.

Následná opatření

- Bezpečnost práce a péče o technická zařízení na stavbě musí vycházet z obecně platných právních, bezpečnostních a technických předpisů zejména pro provádění stavby, ale i pro její provoz a údržbu; všechny zúčastněné strany jsou povinny tyto předpisy dodržovat a seznámit s nimi dotyčné pracovníky.

- Následná opatření při případné havárii budou specifikovány v příslušných havarijních, manipulačních, provozních řádech aj. S těmito řády budou seznámeni všichni zaměstnanci

## D.V. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při specifikaci vlivů

Nebyla vypracována hluková ani rozptylová studie, pro hodnocení emisních a hlukových poměrů byly použity veřejně dostupná data a odborný posudek na umístění stacionárního ostatního středního zdroje znečišťování ovzduší.

Vyhodnocení vlivů záměru na hlukovou situaci bylo provedeno na základě zkušeností zpracovatele s obdobnými záměry.

Při hodnocení bylo použito standardních metod a dostupných vstupních informací. Použitá metodika je zmíněna v rámci příslušných odborných kapitol.

Jednotlivé vlivy na životní prostředí byly hodnoceny v porovnání s normovanými limity, které jsou obsaženy v právních předpisech pro složky životního prostředí. V oborech, u nichž normované limity nejsou stanoveny, je předpokládaný dopad verbálně zhodnocen.

Nejistotou je množství nafty, které bude dováženo do ČSPH. To závisí na spotřebě zemědělských strojů, které bylo odhadnuto na základě spotřeby v předchozích letech.

Zdrojem informací pro vypracování Oznámení byla dokumentace ke stavebnímu řízení, dále konzultace s investorem Ing. Marcelou Komínovou,

podklady od Ing.Václava Konopáska CSc. a prohlídka řešeného území.

Při hodnocení vlivu záměru byly použity podklady vyjmenované v seznamu použité literatury a právní normy.

Právní normy (výčet nejdůležitějších):

Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší

Nařízení vlády č. 502/2000 Sb. ze dne 27. listopadu 2000, o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění zákona č. 242/1992 Sb.

Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí

Zákon č. 254/2001 Sb., zákon o vodách

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších novel

Zákon č.100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí, ve znění pozdějších novel

Vyhláška Ministerstva životního prostředí České republiky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona ČVR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů

Nařízení vlády ČR č. 85/1981 Sb., o chráněných oblastech přirozené akumulace vod

Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška Ministerstva ŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví katalog odpadů

Vyhláška Ministerstva ŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady

Nařízení vlády č. 350/2002 Sb., kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsob sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší.

Vyhláška MŽP č. 356/2002 Sb., kterou se stanoví seznam znečišťujících látek, obecné emisní limity.

aj.

Použitá literatura:

Demek J. a kol. (1965): Geomorfologie českých zemí. Nakladatelství ČSAV, Praha

Löw J., Míchal I., 2003: Krajinný ráz, Lesnická práce, Kostelec nad Černými lesy.

Lipský Z., 1999: Sledování změn v kulturní krajině. Lesnická práce, Kostelec nad Černými lesy.

Lipský Z., 1998: Krajinná ekologie pro studenty geografických oborů. Skripta U.K., Praha.

Míchal I., 1994: Ekologická stabilita. Veronika, Brno.

Quitt, E. (1971): Klimatické oblasti Československa. Studia Geographica, 16. Geograf. úst. ČSAV. Brno

Forman R., Goudron M., 1993: Krajinná ekologie, Praha, Academia

Ostatní zdroje:

Dokumentace ke stavebnímu řízení, Ing. Marcela Kožmínová, 2007:

Webové stránky MŽP (www.env.cz)

Webové stránky Středočeského krajského úřadu

Příslušné ČSN

Územní plán Středočeského kraje

# E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU (pokud byly předloženy)

Varianta A – aktivní varianta

Pozemek pro výstavbu čerpací stanice leží v zemědělském areálu Žákův Mlýn, k.ú. Dobrovíz.. Rozkládá se na pozemku parc.č. 59, u silnice mezi Dobrovízí a Běloky. V současné době je pozemek využíván jako parkovací plocha pro zemědělské stroje. Nedojde v vybudování nových inženýrských sítí, pouze napojení kabelu elektro. Využívány budou stávající vnitroareálové komunikace.

Území bude využito pro výstavbu „Dvouplášťové neveřejné čerpací stanice na naftu“. Tato výstavba odpovídá platnému územnímu plánu. Aktivní varianta, tj. varianta navržená investorem, vychází z podnikatelského záměru investora. V důsledku toho je v předpokládaném Oznámení záměru posuzována jediná varianta řešení – aktivní varianta, tj. navržená stavba.

Popis aktivní varianty je uveden v příslušných kapitolách části B, vliv aktivní varianty je popsán v části D tohoto Oznámení.

Varianta B – nulová varianta (bez činnosti) – ponechání pozemku bez realizace stavby.

Na pozemku nebude realizována žádná stavba. Území v současné době slouží jako parkovací plocha pro zemědělské stroje investora. Využití území by zůstalo stejné jako v současnosti. Nedošlo by k výstavbě čerpací stanice.

Zemědělské stroje by stejně jako v současnosti dojížděly na nejbližší veřejnou čerpací stanici, nebo by nafta byla dovážena v kanystrech.

Při volbě této varianty by doprava zemědělských strojů byla vyšší, oproti příjezdu jedné autocisterny za dva měsíce. Stějně tak riziko znečištění zeminy by bylo vyšší při přelévání nafty z kanystrů, než při tankování z areálové ČSPH.

Na základě všech aspektů uvedených a hodnocených v Oznámení, které souvisejí s realizací navrhovaného záměru výstavby „Dvouplášťové neveřejné čerpací stanice na naftu“, při předpokladu splnění opatření navrhovaných k omezení a minimalizaci negativních důsledků na životní prostředí, lze konstatovat, že navrhovaná stavba je akceptovatelná, a je proto možné realizaci záměru „Dvouplášťové neveřejné čerpací stanice na naftu“ doporučit.

# F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

Doplňující údaje jsou obsaženy v kapitole H. přílohy

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK:

BPEJ	bonitované půdně ekologické jednotky

PD	plánovací dokumentace

CHKO	Chráněná krajinná oblast

CHLÚ	Chráněné ložiskové území

CO	oxid uhličitý

ČSPH   čerpací stanice pohonných hmot

IGP	inženýrskogeologický průzkum

KN	katastr nemovitostí

KÚ	krajský úřad

k.ú.	katastrální území

LAeq 	ekvivalentní hladina hluku A [dB(A)]

MŽP	Ministerstvo životního prostředí ČR

NO2	oxid dusičitý

NOX	oxidy dusíku

Oznámení 	oznámení dle §6 zákona č. 100/2001 Sb.

PM10	prašný aerosol do 10 µg

PUPFL	pozemky určené k funkci lesa

SO2	oxid siřičitý

ÚP	územní plán

ÚPD	územně plánovací dokumentace

ÚSES	územní systém ekologické stability

VKP	významný krajinný prvek

ZPF	zemědělský půdní fond

ŽP	životní prostředí

# G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU

Předmětem oznámení záměru dle zákona č.100/2001 Sb. je výstavba nadzemní čerpací stanice na naftu pro neveřejný výdej, zabudování úkapové jímky do terénu a napojení kabelu elektro.

Záměr je zařazen do II. kategorie (záměry vyžadující zjišťovací řízení) bodu:

10.4 Skladování vybraných nebezpečných látek (vysoce toxických, toxických, zdraví škodlivých, žíravých, dráždivých, senzibilizujících, karcinogenních, mutagenních, toxických pro reprodukci, nebezpečných pro životní prostředí) a pesticidů v množství nad 1 t; kapalných hnojiv, farmaceutických výrobků, barev a laků v množství nad 100 t., toxických látek a pesticidů v množství nad 1t; kapalných hnojiv, farmaceutických výrobků,  barev a laků v množství nad 100 t.

Území určené pro výstavbu čerpací stanice leží na štěrkem zpevněné ploše (parkoviště zemědělských strojů) uvnitř soukromého statku Žákův Mlýn, katastrální území Dobrovíz. Rozkládá se na pozemku parc.č. 59 u silnice mezi Dobrovízí a Běloky. Území je mírně sklonité SZ směrem.

Dotčené pozemky nejsou součástí ZPF a PUPFL.

Navrhovaná stavba má za cíl vytvořit čerpací stanici se stáčecím a výdejním stojanem pro potřeby zásobování zemědělských strojů a automobilů investora motorovou naftou. Jedná se o čerpací stanici s jedním stojanem, který bude používán cca jednou denně, proto se předpokládají minimálními výstupy do prostředí. Umístění je navrženo tak, aby nedošlo k rozšíření areálu a byl zachován stávající vjezd i výjezd zemědělských strojů. Vzhledem k charakteru stavby je kladen důraz na funkčnost a jednoduchost.

Požadavek na umístění ČSPH byl vyvolán potřebou zásobovat vlastní stroje naftou, tak aby zemědělské stroje nemuseli dojíždět do jiné čerpací stanice po místních zpevněných komunikacích, nebo přivážet naftu v kanystrech.

Hlavní části navržené stavby čerpací stanice jsou nadzemní jednotka čerpací stanice, manipulační plocha, úkapová bezodtoková jímka.

Nadzemní jednotka se skládá z ocelové stojaté dvouplášťové nádrže, základové konstrukce, přístupových šachet, plnících a výdejních armatur výdejních zařízení.

Manipulační plochu bude tvořena betonovými prefabrikovanými díly, které jsou vyrobeny z plastbetonu. Prefabrikáty jsou  vyspádovány do bezodtokové jímky a od okolní plochy odděleny vyvýšením cca 5 cm.

Úkapová bezodtoková jímka

Do této jímky, která je umístěna pod úrovní terénu, jsou svedeny úkapy. Havarijní jímka je vyrobena z plastbetonu se zajištěnou nepropustností betonové konstrukce proti tlakové vodě, zemní vlhkosti, kapilární vzlínavosti a nepropustnosti betonové konstrukce.

Kapacitní údaje:

Počet výdejních stojanů		:	1

Druh skladových PHM		:	nafta

Kapacita skladové nádrže		:	12 m3

Počet výdejních míst			: 	1

Propustnost stanice			:	1vůz/den

Předpokládaná výtoč			:	60 m3 /rok

Plocha čerpací stanice :

Manipulační plocha                           :              6 m2

Nádrž EG INTEGRA                         :           8,3 m2

Bezodtoková jímka                            :          4,15 m2

Navrhovaný záměr je v souladu se schváleným územním plánem Obce Dobrovíz.

K jednotlivým vlivům

Vliv na klima a ovzduší

Odborný posudek zpracovaný Ing. Vlastimilem Bílkem prokázal, že provoz navrhované čerpací stanice v zemědělském areálů Žákův Mlýn nezpůsobí překračování imisních limitů znečišťujících látek ve svém okolí. Toto stanovisko je dáno tím, že provoz posuzovaného zdroje nebude způsobovat překračování imisního limitu pro těkavé látky (včetně benzenu) a k  navýšení dopravy nedojde, neboť vyvolaná doprava (jedna autocisterna za dva měsíce) má nepodstatný vliv.

Vzhledem k charakteru záměru a jeho rozsahu lze říci, že nedojde realizací záměru k ovlivnění rozptylových podmínek dané lokality. Stejně tak nedojde k ovlivnění klimatu.

Vliv na hlukovou situaci

Čerpací stanice leží uvnitř zemědělského statku, nehrozí tedy zesílení hlukové zátěže při jejím provozu na obytnou zástavbu obce. K navýšení akustické zátěže způsobované celkovým provozem neveřejné čerpací stanice na naftu v  areálu zemědělského statku Žákův Mlýn v k.ú. Dobrovíz nedojde, neboť nevzniká žádný nový bodový ani liniový zdroj hluku. Jediným vlivem je pohyb zásobovací autocisterny, která má frekvenci maximálně jednou za dva měsíce a její vliv je zanedbatelný.

Realizace záměru nebude mít znatelný vliv na hlukovou situaci v řešeném území.

Vliv na vodu

Při realizaci stavby bude nutné dbát na zamezení znečištění povrchových a podzemních vod především ropnými látkami ze stavebních mechanismů a dopravních prostředků.

Ve fázi provozu bude dešťová voda odváděna do kanalizace přes odlučovač ropných látek. Úkapy jsou svedeny do bezodtokové havarijní jímky. Terén v řešené lokalitě se svažuje severozápadním směrem (od rybníka k řešenému území). Blízký rybník (10m od zájmové lokality) má kótu normální hladiny cca o 1-2 m výše než pozemek určený pro stavbu čerpací stanice. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem lze předpokládat, že rybník nebude realizací záměru ovlivněn.

Hladina podzemní vody se předpokládá v hloubce 5 až 15m pod povrchem terénu, vzhledem k bezpečnostním opatřením ČSPH je možnost kontaminace podzemní vody velmi málo pravděpodobná.

Při dodržení standardních opatření při výstavbě a provozu ČSHP nedojde k ovlivnění povrchových ani podzemních vod.

Vliv na půdu

Povrch pojížděných a manipulačních ploch bude tvořen betonovými prefabrikovanými díly, které jsou vyrobeny z plastbetonu, čímž je zajištěna  nepropustnost betonové konstrukce pro ropné produkty. Úkapy budou odvedeny do havarijní jímky. Lze předpokládat, že k negativnímu vlivu na půdu v místě realizace záměru ani v širším okolí nedojde. Dojde-li k havárii, bude ji nutno řešit odtěžením kontaminované půdy a její likvidací akreditovanou firmou.

Záměrem nebudou dotčeny pozemky ZPF ani PUPFL.

Vliv na horninové prostředí a nerostné zdroje

Dle současných znalostí nemůže stavba ovlivnit horninové prostředí lokality. Nejsou známy nerostné zdroje, které by mohly být zamýšlenou stavbou ohroženy nebo ovlivněny.

Vliv záměru na horninové prostředí a nerostné zdroje je nulový.

Vliv na faunu, flóru a ekosystémy

Záměr neznamená ohrožení reprezentativních nebo unikátních populací zvláště chráněných nebo regionálně významných druhů rostlin; v zájmovém území ani v jeho nejbližším okolí se plochy s výskyty takových druhů dle dosažených poznatků nenacházejí.

Nejsou předpokládány vlivy na ekosystémy ani na faunu a flóru, neboť se v zájmovém území žádné původní ekosystémy nenacházejí.

Vlivy na chráněné přírodní objekty a území

V lokalitě dotčené stavbou se nenachází žádné chráněné přírodní objekty ani chráněná území. Z chráněných částí přírody je areálu nejblíže VKP (rybník), který je vzdálený cca 10m od řešeného území. Kóta normální hladiny je cca o 1-2 m výše než je poloha řešeného území. Širší okolí zájmového území se svažuje severozápadním směrem (od rybníka k řešenému záměru). Z výše uvedených důvodů předpokládáme, že rybník nebude realizací záměru ovlivněn.

Přírodní park „Okolí Okoře“ (cca 2 km severovýchodně od zájmového území), nebude provozem ani výstavbou nijak ovlivněn

Z hlediska ochrany přírody nebude mít navrhovaná stavba negativní vliv na své okolí ani na chráněné přírodní objekty.

Vliv na krajinu

Realizace záměru neovlivní KR, neboť se jedná o umístění čerpací stanice na naftu na  štěrkem zpevněné ploše uvnitř zemědělského areálu. Záměr není situován do urbanizovaného území.

Estetická, kulturní ani přírodní hodnota krajiny nebude realizací záměru narušena.

Vlivy na kulturní a historické památky

V místě záměru nebyly zjištěny kulturní ani historické památky. Blízká obec Dobrovíz, (cca 900 m jižně od řešeného území), která byla prohlášena nařízením vlády ČR ze dne 24.5.1995 za památkovou rezervaci, nebude realizací záměru dotčena.

Realizace záměru nebude mít významný vliv na historické ani kulturní památky.

Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví

Vliv na obyvatelstvo a veřejné zdraví se realizací záměru nezmění. Obytná zástavba obce se nachází cca 900 m jižním směrem od řešeného území. Rodinný dům je ve vzdálenosti 100 m od plánované čerpací stanice.

Negativní vliv na obyvatelstvo a veřejné zdraví nepředpokládáme, budou-li dodržena veškerá navržená opatření, která jsou uvedena v tomto Oznámení a zejména v kap. č D.IV.

V předloženém Oznámení záměru dle zákona 100/2001 Sb. je zhodnocen vliv výstavby „Dvouplášťová neveřejná čerpací stanice na naftu“ v areálu soukromého statku Žákův Mlýn.

Areál je situováno v katastrálním území Dobrovíz, východně od ulice Lidická mezi Dobrovízí a Běloky.

Předložené Oznámení popisuje a vyhodnocuje vlivy na životní prostředí a obyvatelstvo v jeho okolí, vyvolané výstavbou a provozem záměru.v jeho okolí.

Vyhodnocení vlivů je úměrné současnému stavu znalostí o tomto záměru. Na základě všech aspektů uvedených a hodnocených v Oznámení, které souvisejí s realizací navrhovaného záměru „Dvouplášťová neveřejná čerpací stanice na naftu“ v k.ú. Dobrovíz, při předpokladu splnění opatření navrhovaných k omezení a minimalizaci negativních důsledků na životní prostředí, lze konstatovat, že navrhovaná stavba je akceptována, a je proto možné realizaci záměru doporučit.

Datum zpracování oznámení:	21. 6. 2007

Jméno, bydliště a telefon zpracovatele oznámení a osob, které se na zpracování podílely:

- Ing. Jan Král, Pod Pekařkou 1088/31, Praha 4, tel.: 2 6631 6273

držitel autorizace č. j. 7150/1276/OIP/03

- Ing. Olga Dlesková, Mimoňská 276, Stráž pod Ralskem, tel.: 776 764 316

- Klára Košťálová, Brigádníků 11, Praha 10, tel.: 2 74819215

Podpis zpracovatele Oznámení:

# Text boxes

1