| V Praze dne: | 15.1.2008 | Dle rozdělovníku |
| --- | --- | --- |
| Číslo jednací: | 166287/2007/KUSK/OŽP-Kor |  |
| Vyřizuje: | Ing. Pavla Korábová l. 830 |  |
| ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ |

podle § 7 zákona  č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Identifikační údaje :

Název: Komerční areál PRAGUE - WEST BUSINESS CENTER Chrášťany – 2. etapa

výstavby.

Zařazení záměru:  záměr spadá podle přílohy  č. 1 zákona do kategorie II bod 10.6 – Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o celkové výměře nad 3000 m2 zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání v součtu pro celou stavbu.

Kapacita (rozsah) záměru: V rámci 2. etapy výstavby areálu PWBC Chrášťany bude vybudována jedna univerzální hala C, určená pro skladování a nerušící výrobu. Veškerá dopravní a technická infrastruktura bude napojena na stavební objekty zrealizované v rámci 1. etapy. Rozloha pozemku je 34 670 m2, výstavba zahrnuje areálové účelové komunikace, jednopodlažní skladovou halu C o zastavěné ploše 15 385 m2 se dvěma třípodlažnímu administrativními vestavky, manipulační plochy a parkoviště osobních automobilů, sadové úpravy a napojení na veškeré inženýrské sítě, včetně likvidace splaškových a dešťových vod.

Charakter záměru: Jedná se o rozšíření stávajícího komerčního a skladového areálu za účelem zvýšení kapacity skladových a výrobních prostor v lokalitě v blízkosti hlavního města Prahy.

Umístění:   kraj: Středočeský

obec: Chrášťany

kat. území: Chrášťany u Prahy

Zahájení a ukončení: 03/2008 – 12/2008.

Oznamovatel: AMESBURY – Prague – West 6 s.r.o., Na Radosti 399, 155 21 Praha 5

IČ: 274 30 090

Souhrnné vypořádání připomínek :

Ke zveřejněnému oznámení se během zjišťovacího řízení vyjádřili:  Krajský úřad Středočeského kraje - odbor životního prostředí a zemědělství,  Středočeský kraj,  Obec Chrášťany, Město Rudná, Městský úřad Černošice – OŽP, KHS Stč. kraje, ČIŽP OI Praha a Povodí Vltavy.

Veřejnost neuplatnila ke zveřejněnému oznámení žádné vyjádření.

KÚ SK, OŽP

- ochrana přírody – bez připomínek

- ochrana ZPF – realizací dojde k záboru ZPF, o odnětí je nutno požádat příslušný orgán ochrany zemědělského půdního fondu, v tomto případě MěÚ Hostivice

- odpadové hospodářství – upozorňuje, že katalogové číslo odpadu 17 01 03 uvedené v tabulce na str. 72 není dle  Katalogu odpadů  (Vyhláška MŽP č.381/2001 Sb., v platném znění); připomíná, že způsob vedení  evidence o množství a způsobu nakládání s odpadem, označení shromažďovacích míst a prostředků  musí být  v souladu  s Vyhláškou MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění, která byla novelizována vyhláškou  č. 41/ 2005 Sb., např. viz text  str. 72 a 73;  doporučuje doplnit způsob nakládání s odpadem  katalogového čísla 17 06 03 a do seznamu odpadů na str. 72  zahrnout i odpad katalogového čísla 17 06 04; proti vlastnímu záměru nemá z hlediska nakládání s odpady námitky a nepožaduje další hodnocení ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů  na životní prostředí, v platném znění; výše uvedené připomínky požaduje zohlednit v dalším stupni projektové dokumentace

Středočeský kraj – se záměrem souhlasí, ke zjišťovacímu řízení nemá připomínky a nepožaduje další posuzování dle zákona č. 100/2001 Sb.

Obec Chrášťany – nepovažuje za nutné další posuzování záměru ve smyslu zákona; požaduje v dalších stupních PD zaměřit se na problémy se zásobováním pitnou vodou a likvidací dešťových vod

Město Rudná –  požaduje další posuzování záměru ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., požaduje posouzení především z hlediska dopravního zatížení dotčeného území, dále z hlediska zásahu do krajinného rázu a z hlediska znehodnocení pozemků jiných vlastníků, které s areálem sousedí; stavba se nachází v těsné blízkosti obytné zástavby obce Chrášťany i Rudné, Rada města Rudná považuje umístění za nevhodné; upozorňuje, že stavba je dalším pokračováním stávajícího areálu, který negativně ovlivnil dopravní situaci v Rudné; předpoklady, že doprava bude vedena výhradně mimo území Rudné se nepotvrdily, nelze předpokládat, že v případě druhé etapy bude situace jiná

MěÚ Černošice – OŽP

- vodoprávní úřad – bez připomínek

- ochrana přírody – nepožaduje další posuzování ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb.

- odpadové hospodářství – bez připomínek

- ochrana ovzduší – není dotčeným správním orgánem

- ochrana ZPF – bez připomínek

KHS Středočeského kraje –  nepožaduje další posuzování ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb.

ČIŽP OI Praha

- ochrana ovzduší  –  bez připomínek

- odpadové hospodářství -  bez připomínek

- ochrana přírody – uplatňuje výhrady ve smyslu kvality sadových úprav stávajícího i budoucího areálu; požaduje intenzivnější výsadbu zeleně v areálu, případně v jeho obvodu; současná výsadba dřevin má spíše soliterní pojetí, proto požaduje aby byla doplněna dalšími stromy (lípa, javor, habr, dub apod.) a zapojení keřových skupin ve větších plochách; současná výsadba neodpovídá návrhům a konstatováním v předloženém oznámení; požaduje, aby byla příslušnými orgány ochrany přírody uplatněna podmínka vytvořit funkční a ekologicky stabilní systém zeleně, který je s ohledem na místní podmínky realizovatelný

Povodí Vltavy –  záměr je z hlediska zájmů daných Směrným vodohospodářským plánem v platném znění možný; nepožaduje další posuzování ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., v následné PD požaduje řešit následující: bude upřesněn sortiment skladovaného zboží, pokud se bude jednat o závadné látky, musí být hala zabezpečena z hlediska ochrany vod; zasakovat lze pouze nekontaminované dešťové vody na základě kladného hydrogeologického posudku; dešťové vody ze zpevněných ploch s možností kontaminace budou vedeny přes odlučovač lehkých kapalin s dostatečnou kapacitou; zprovoznění nové haly bude možné až po zprovoznění obecní splaškové kanalizace, na kterou bude areál napojen; odvádění vod z areálu do silničního příkopu je nutné projednat s jeho správcem; podmínky napojení areálu na stávající inženýrské sítě budou projednány s jejich správci

Závěr :

Záměr „Komerční areál PRAGUE - WEST BUSINESS CENTER Chrášťany – 2. etapa výstavby“ v k.ú. Chrášťany u Prahy,  naplňuje dikci bodu 10.6 kategorie II, příl. č. 1 citovaného zákona. Proto bylo dle § 7 citovaného zákona provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr bude mít významný vliv na životní prostředí a zda bude  posuzován podle citovaného zákona.

Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 k cit. zákonu dospěl příslušný úřad k závěru, že  záměr

„Komerční areál PRAGUE - WEST BUSINESS CENTER Chrášťany – 2. etapa výstavby“

bude dále posuzován podle citovaného zákona.

Odůvodnění :

Příslušný úřad rozeslal předložené oznámení všem dotčeným správním úřadům a dotčeným územním samosprávným celkům  a v průběhu zjišťovacího řízení obdržel nesouhlasné vyjádření Města Rudná a dále připomínky ČIŽP OI Praha – oddělení ochrany přírody, ve kterých je požadováno posouzení zejména z hlediska dopravního zatížení dotčeného území, dále z hlediska zásahu do krajinného rázu a ve smyslu kvality sadových úprav stávajícího i budoucího areálu.

S ohledem na povahu a rozsah záměru, jeho umístění a charakteristiku předpokládaných vlivů záměru na veřejné zdraví a životní prostředí požaduje příslušný úřad projednat záměr ve smyslu cit. zákona.

Dále požaduje, aby část dokumentace týkající se posuzování vlivů na veřejné zdraví byla zpracována osobou, která je držitelem osvědčení odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví (dle ust. § 19).

Oznamovatel předloží k projednání dokumentaci vlivů na životní prostředí ve smyslu § 8 cit. zákona, zpracovanou dle přílohy č. 4 cit. zákona, kde je nutno především podrobně vyhodnotit problémové okruhy, které byly předmětem připomínek k oznámení uvedených výše a v příloze tohoto závěru zjišťovacího řízení.

S ohledem na počet dotčených správních úřadů a dotčených územních samosprávných celků požadujeme, aby dokumentace byla předložena v počtu 11 výtisků a v elektronické podobě.

Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů. Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím vydaným ve správním řízení a nelze se proti němu odvolat.

|  | RNDr. Jaroslav Obermajer |
| --- | --- |
|  | vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství |