# OZNÁMENÍ  ZÁMĚRU

podle § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,

platné znění  v rozsahu podle přílohy č. 3 zákona

Sklad zeleniny v areálu ZVO Starý Vestec

#### prosinec 2007

OZNÁMENÍ  ZÁMĚRU

dle přílohy č. 3  zákona č. 100/2001 Sb.

Záměr:                                Sklad zeleniny v areálu ZVO Starý Vestec

Oznamovatel:	Ing. Miloš Špitálský, CSc.-  ZVO Přerov nad Labem 54  Nymburk , 289 16

Zpracoval:				Ing. Petr Adamec – K cihelně 313/41, 190 15, Praha 9,

Tel. 286 850 152

Mob. 724 362 386

Datum zpracování oznámení :	 prosinec 2007

# OBSAH

OZNÁMENÍ  ZÁMĚRU	1

OBSAH	3

ČÁST  A. ÚDAJE  O  OZNAMOVATELI	5

ČÁST B. ÚDAJE  O  ZÁMĚRU	5

B.I. Základní údaje	5

B.I.1.    Název záměru  a jeho zařazení podle přílohy č.1	5

B.I.2.    Kapacita (rozsah) záměru	5

B.I.3.  Umístění záměru	6

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace jeho vlivů s jinými záměry	6

B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění včetně přehledu zvažovaných variant a hlavních důvodů pro jejich výběr resp. odmítnutí	6

B.I.6.  Stručný popis technického a technologického řešení záměru :	7

B.I.6.1. Stručný popis stávající situace:	7

B.I.6.2. Stručný popis navrhované akce:	8

B.I.7. Předpokládané termíny výstavby:	9

B.I.8.  Výčet dotčených územně samosprávných celků:	9

B.I.9.  Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst.4 a správních úřadů, které budou tato rozhodnutí vydávat:	9

B.II. ÚDAJE O VSTUPECH	10

B.II.1. Půda	10

B.II.2. Voda	10

B.II.3. Energetické a surovinové zdroje	11

B.II.4. Nároky na dopravní síť a jinou infrastrukturu	12

B.III. ÚDAJE O VÝSTUPECH	13

B.III.1. Emise do ovzduší	13

B.III.3.  Odpady	13

B.III.4.  Hluk a vibrace	15

B.III.5. Riziko havárie	16

C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM  ÚZEMÍ	17

C.I. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území	17

C.I.1. Dosavadní využívání území a priority jeho trvale udržitelného využívání	17

C.I.2. Relativní zastoupení, kvalita a schopnost regenerace přírodních zdrojů	17

C.I.3. Schopnost přírodního prostředí snášet zátěž	17

C.II. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území, které budou pravděpodobně významně ovlivněny	19

C.II.1.  Ovzduší	19

C.II.2. Voda	19

C.II.3.  Půda	19

C.II.4. Geologické a hydrogeologické poměry území	20

C.II.5. Fauna a flóra	20

D. ÚDAJE O VLIVECH  ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ  A  ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	20

D.I. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti.	20

D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo	20

D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima	22

D.I.3. Vliv na hlukovou situaci, vibrace, záření	22

D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody	23

D.I.5.  Vlivy na půdu	23

D.I.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje	24

D.I.7. Vlivy na faunu a flóru, ekosystémy	24

D.I.8. Vlivy na krajinu, krajinný ráz	24

D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky	25

D.II.  Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci	25

D.III. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice	25

D.IV.  Opatření k prevenci, vyloučení , snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů	25

D.V.  Charakteristika  nedostatků ve znalostech a neurčitosti, které se vyskytly při specifikaci vlivů	26

E. POROVNÁNÍ  VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU	27

F.  DOPLŇUJÍCÍ  ÚDAJE	27

G.  VŠEOBECNĚ  SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU	28

H. PŘÍLOHY	30

Přílohy, uvedené na konci svazku:

Příloha č.1 - Zákres do leteckého snímku

Příloha č.2 – Katastrální situace stávající a návrhová

Příloha č.3 –  Koordinační situace

Příloha č.4  – Schéma haly

Příloha č.5 – Fotodokumentace

# ČÁST  A. ÚDAJE  O  OZNAMOVATELI

1. obchodní firma: 	ZVO s.r.o.

2. sídlo :	Přerov nad Labem 54, 289 16

3. IČO :	27194698

4. oprávněný zástupce oznamovatele: Ing. Miloš Špitálský, CSc., mob. 602 971 959

# ČÁST B. ÚDAJE  O  ZÁMĚRU

# B.I. Základní údaje

## B.I.1.    Název záměru  a jeho zařazení podle přílohy č.1

Název záměru: SKLAD ZELENINY V AREÁLU ZVO STARÝ VESTEC

Záměr svými parametry naplňuje dikci bodu 10.6, kategorie II, přílohy č.1 zákona- skladové komplexy o celkové výměře nad 3000 m2 zastavěné plochy.

Příslušným orgánem k provedení zjišťovacího řízení je Krajský úřad středočeského kraje.

Zařazení záměru: příloha č.1, kategorie II. bod  10.6

## B.I.2.    Kapacita (rozsah) záměru

Posuzovaným záměrem je umístění skladu zeleniny v areálu ZVO Starý Vestec na kat. území Bříství č.pozemků- 552/1,2,3,5,6 o celkové výměře 10 063 m2. Nový objekt skladu je navržen na zpevněné a zastavěné ploše v prostoru mezi stávajícími objekty v uzavřeném areálu. Stávající hala skladu obalů bude odstraněna. Návrh zásadně nemění stávající hmotové a provozní poměry.

Nová zastavěná plocha vzniká nad stávajícími zpevněnými a zastavěnými plochami

Nový „sklad“včetně souvisejících technologii..……… výměra 3808 m2

Stávající hala SO 3  - tržní úprava zeleniny  …………. výměra 467 m2

Celkem					      4275 m2

Nové zpevněné plochy – komunikace			      3817 m2

Nový objekt je  členěn do dílčích částí.

Stávající hala SO 3 – tržní úprava zeleniny			   ……….  467 m2

Sklad zeleniny – krátkodobé skladování zeleniny : 14-15°C ………..2078 m2

Sklad zeleniny – krátkodobé skladování zeleniny : 3-5°C …………..  293 m2

Sklad zeleniny – krátkodobé skladování zeleniny : 3-5°C …………..  449 m2

Sklad surovin  						   ……….  366 m2

Sklad obalů      						   ……….  216 m2

Technické zázemí  						   ……….    77 m2

Vytápění (2 x kotel na biomasu)				   ……….    50 m2

Administrativa  						   …2 x …  290 m2

Provoz bude výhledově dvojsměnný.

## B.I.3.  Umístění záměru

Umístění areálu je zakresleno do mapy v příl. č. 1.

Kraj : 		středočeský

Obec :		Bříství, Starý Vestec

Kat.území :	Bříství

Areál se rozkládá na rozhraní dvou katastrálních území – Starý Vestec a Bříství. Nový objekt je na pozemcích katastrálního území Bříství. Dotčené pozemky nejsou zahrnuty do řešení územně plánovací dokumentace obce Bříství. Z předběžných jednání se zástupci obce vyplývá,že ze strany obce nejsou námitky k návrhu skladu.

Dotčené pozemky jsou vedeny jako v katastru jako „ostatní plochy“ a využívány jako manipulační plochy.

Předmětný pozemek je svými parametry vhodný pro realizaci plánované akce a stavba je v souladu se stávající zástavbou a využitém areálu.

## B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace jeho vlivů s jinými záměry

Posuzovaným záměrem je umístění Skladu zeleniny v areálu ZVO Starý Vestec. Pozemek leží v blízkosti dálnice D11 mezi obcemi  Starý Vestec a Bříství v blízkosti Přerova n. Labem.

V bezprostředním okolí stavby v areálu ZVO se nachází další stavby pro zemědělskou činnost, jinak jsou v okolí polea  plochy pro pěstování zeleniny.

Možnost kumulace vlivů navrhovaného záměru s jinými záměry

V oznámení jsou stručně charakterizovány vlivy záměru na obyvatelstvo i životní prostředí.  Vlivy tohoto areálu na okolní životní prostředí jsou dosti malé.  Záměr výstavby se nalézá v území s intenzívní zemědělskou činností, ovlivněnou okolními silně frekventovanými komunikacemi- dálnice D11 Praha- Hradec Králové a sjezdu z dálnice směrem na Přerov. Možnost kumulace s vlivy těchto komunikací  z hlediska dopravního bude minimální.

## B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění včetně přehledu zvažovaných variant a hlavních důvodů pro jejich výběr resp. odmítnutí

B.I.5.1. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění

Předkládaný záměr je podnikatelskou aktivitou investora směřující k rozšíření skladu pro zeleninu z důvodu navýšení kapacity krátkodobého skladování zeleniny, což je součástí strategického rozvoje firmy.

Z hlediska umístění je umístění vhodné, protože lokalita leží mimo obytnou zástavbu obce, má dobrou dopravní obslužnost a navazuje na další haly pro zemědělskou činnost firmy ZVO.

Provoz skladu zeleniny vzhledem k výhodné poloze (v dostatečné vzdálenosti od obytné výstavby ve stávajícím zemědělském areálu) nijak významně nezatíží obytné funkce okolních sídel.

B.I.5.2. Přehled zvažovaných variant

V souladu s § 7 odst. 5) zákona č.100/2001 Sb. o posuzování vlivů na ŽP by bylo možno pro navrhovaný záměr uvažovat následující  varianty řešení, jejichž stručný popis uvádíme dále:

Navržená varianta stavby – aktivní varianta

Nulová varianta – bez realizace navrženého záměru

AKTIVNÍ VARIANTA (navrhovaná)

Účelem posuzované akce je využití stávajícího pozemku pro výstavbu skladu zeleniny.

Z hlediska účelu oznámení EIA, charakteru navrhovaného záměru a jeho vlivů na životní prostředí, připadají z různých variant řešení v úvahu prakticky jen varianty kapacitní.

Řešený pozemek leží v lokalitě vhodné pro záměr (v blízkosti pěstebních ploch pro zeleninu, součást zázemí pro tuto činnost,  záměr je ve shodě s územním plánem).

Z uvedených důvodů nebyly uvažovány žádné jiné lokalizační  varianty.

Co se týká případných kapacitních variant (počet parkovacích míst), ani tyto nejsou v předkládaném oznámení EIA uvažovány. Posuzovaná varianta vychází z  požadavků provozovatele na kapacitu, danou předpokládaným programem v návaznosti na rostoucí poptávku odběratelů.

Z výše uvedených důvodů je v předkládaném oznámení EIA posuzována jediná varianta řešení záměru - aktivní varianta.

Popis aktivní varianty, t.j. popis stavby  včetně požadovaných vstupů (nároky na půdu, vodu, paliva, energie a dopravu)  i výstupů (emise do ovzduší, odpadní vody, odpady, hluk) je uveden v příslušných kapitolách v části B tohoto oznámení EIA.

Vlivy aktivní varianty na jednotlivé složky životního prostředí jsou uvedeny v další části dokumentace EIA – část D I.

REFERENČNÍ  VARIANTA - NULOVÁ

Při posuzování dopadů záměrů na životní prostředí je jedním z důležitých bodů určení referenční varianty pro srovnávání. Jako referenční varianta je zde použita nulová varianta (varianta bez činnosti – bez realizace navrženého záměru).

Nulová varianta je z pohledu provozovatele neperspektivní, neboť provozovatel by nemohl realizovat svůj záměr rozšíření kapacity skladu zeleniny a především zvýšení kvality služeb, požadovaných odběrateli.

## B.I.6.  Stručný popis technického a technologického řešení záměru :

## B.I.6.1. Stručný popis stávající situace:

Nový objekt skladu je navržen v prostoru mezi stávajícími objekty v uzavřeném areálu. Stávající hala skladu obalů bude odstraněna.

## B.I.6.2. Stručný popis navrhované akce:

Objekt nového SKLADU ZELENINY je řešen ve stávajícím uzavřeném areálu ZVO – Starý Vestec .  Pro investora jde o zásadní projekt navýšení kapacity krátkodobého skladování zeleniny, který je součástí strategického rozvoje firmy. Investor (zemědělská organizace sdružující regionální pěstitele zeleniny) tím vychází vstříc klíčovým požadavkům odběratelů na zajištění plynulosti a trvalosti dodávek čerstvé zeleniny do obchodní sítě.

Stávající objekty budou kompozičně a provozně propojeny na nový sklad. Stávající objekt skladu obalů bude odstraněn.

Z urbanisticko architektonického hlediska jde o hmotově klidný a vyvážený návrh, který respektuje stávající poměry okolí. Je v plném rozsahu  využito půdorysných parametrů stávajícího řešení areálu, který je hlavním vymezujícím prvkem. Jde o halový objekt s výškou hřebene cca 8 m od vztažné roviny podlah, která je v některých částech 1,2 m nad terén (u expedičních ramp).

Hlavní důraz architektonického řešení je kladen na začlenění a návaznosti na stávající objekty v areálu.  Barevné i materiálové řešení bude v souladu se stávajícími.

Obě nová patra administrativy budou  mít převážně otevřenou  disposici , pro otevřené kanceláře a příslušné provozní prostory celého nového skladu. Vertikální komunikaci zajišťuje přímé schodiště . Konečné dispoziční členění bude řešeno v dalším stupni PD.  .

Nosnou konstrukci stavby bude tvořit montovaný ocelový skelet se stropními ocelovými vazníky. Tento skelet bude opláštěn (stěny , střecha) sendvičovými EPS panely. Konstrukční modul je 6 x 12 m s výškou sloupů do 7m.

Všechny navrhované konstrukce budou v souladu s příslušnými obecnými požadavky na výstavbu.

Jednotlivé prostory skladu zeleniny jsou od sebe odděleny delícími stěnami z EPS sendvičových panelů. Součástí celku je stávající hala SO 3 – pro tržní úpravu zeleniny , nový sklad obalu, sklad surovin a technické zázemí. V přímé návaznosti je řešena nová administrativa skladu zeleniny a prostor technologie vytápění.

Návrh nemění stávající způsob využití ploch stávajícího areálu.

Při stavbě ani stavbou samotnou nebude dotčená stávající zeleň v okolí areálu. V plné míře bude využito stávajících manipulačních a zastavěných ploch. Nové  zpevněné plochy budou navrženy jen v minimální míře pro pojezd nákladních automobilů .

Stavba bude využívat stávajících napojení na IS. Nebudou prováděny žádné zemní práce, které by ohrozily stávající sítě v okolí areálu. Přílohou dokumentace budou zákresy všech vedení v přilehlém okolí , získané od jejich správců.

Vjezd a příjezd k areálu je stávající přes zpevněné komunikace. Stávající řešení dopravy po areálu a poměry dopravy v klidu  jsou beze změn.

Provoz bude výhledově dvojsměnný, Bude zde zaměstnáno 10 pracovníků.

Zásobování vodou, odpadní vody

Stavba bude napojena na nový vodovodní přívod ze stávající studny. Potřeby napojení skladovacích prostor jsou pouze provozního rázu -  úklid a pro hygienické potřeby zaměstnanců.

Dešťové a splaškové vody budou napojeny na stávající septik a areálovou dešťovou kanalizaci. Odvodnění střechy bude řešeno převážně vnitřními dešťovými svody.

Konečné terénní  a sadové úpravy

Sadové úpravy nejsou prováděny. Terénní úpravy budou minimální.

## B.I.7. Předpokládané termíny výstavby:

Předpokládaný termín zahájení a ukončení realizace záměru:

  - zahájení  - květen 2008

  - ukončení -  leden 2009

## B.I.8.  Výčet dotčených územně samosprávných celků:

Vliv  záměru umístění skladu zeleniny se projeví  pouze  v jeho bezprostředním  okolí.  tj. v okolí areálu ZVO Starý Vestec, kde je především zemědělská zástavba a pole.

Pro účely zpracování tohoto oznámení je proto dále označován jako dotčený územně samosprávný celek ve smyslu zákona č.100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí  - obec Starý Vestec a obec Bříství (záměr je realizován na rozhraní katastrů). Vyšším dotčeným územně samosprávným celkem je Krajský úřad středočeského kraje.

Obec Starý Vestec  a Bříství

Katastrální území Bříství

Parcelní číslo řešeného pozemku 552/1, 2, 3, 5, 6

## B.I.9.  Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst.4 a správních úřadů, které budou tato rozhodnutí vydávat:

Hlavním navazujícím rozhodnutím bude územní rozhodnutí stavebního úřadu a stavební povolení,  dále kolaudační rozhodnutí.

# B.II. ÚDAJE O VSTUPECH

## B.II.1. Půda

V příloze č.1 tohoto oznámení EIA je situace  s vyznačením  řešené plochy. Plocha, na které má být sklad zeleniny umístěn,  má rovinný charakter.

* Zábor půdy

Řešené pozemky nejsou součástí zemědělského půdního fondu, nebude třeba žádat o vynětí ze ZPF.

Lesní půdní fond také není dotčen ( zákon č. 289/95 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů - lesní zákon ). Stavba není navržena do 50 m od okraje lesa, proto není nutný souhlas příslušného orgánu státní správy lesů.

* Chráněná území, ochranná pásma

Území navrhované stavby nezasahuje do žádného  zvláště chráněného území ve smyslu § 14, odst.  2 zák. ČNR  č. 114 / 92 Sb., o  ochraně přírody a krajiny v platném znění. Stejně tak zde nejsou registrovány žádné významné krajinné prvky.

Významné krajinné prvky jsou ekologicky nebo esteticky hodnotné části krajiny vymezené zákonem č. 114/92 Sb., kde jsou taxativně vymezeny jako VKP lesy, vodní toky, rybníky, údolní nivy a rašeliniště ( § 3 odst. b). Na základě § 6 zákona lze registrovat další lokality jako významný krajinný prvek.

V  okolí se nenacházejí významné krajinné prvky zákonem vyjmenované.

Řešené území se rovněž nedotkne žádných prvků ÚSES. Nejbližší prvek ÚSES je nadregionální biokoridor Labe v dostatečné vzdálenosti od záměru.

Objekt se nenachází v žádném ochranném pásmu památkové rezervace.

## B.II.2. Voda

Realizace navrženého  záměru a jeho provoz si vyžádá potřebu vody:

- Ve fázi instalace výstavby bude potřeba vody pro sociální účely pracovníků a

pro technologii (např. do maltových a betonových směsí)

- Ve fázi provozu bude potřeba vody pro sociální účely pracovníků

###### * Období výstavby

Množství odebírané vody bude záviset na počtu pracovníků při výstavbě, rychlosti stavebních prací a rozsahu zařízení staveniště.

Předpokládaná potřeba vody pro sociální účely během výstavby

- stavební pracovníci – mytí 120 l/os.den

Předpokládá se při výstavbě nasazení max. cca 10 pracovníků.

Potřeba vody pro technologii stavby v průběhu výstavby (do maltových a betonových směsí)   bude upřesněna v projektu pro stavební povolení, dle odhadu nepřevýší  3  m3/den.

Tabulka č. 1-  Předpokládaná spotřeba vody během výstavby

| Počet pracovníků | 20 |
| --- | --- |
| Spotřeba vody pro pracovníky (m3/den) | 2,1 |
| Spotřeba vody pro technologii (m3/den) | 3,0 |
| Celková spotřeba vody během výstavby (m3/den) | 5,1 |

###### * Období provozu

Bilance spotřeby vody: vychází z administrativní i skaldové části

Bilance potřeby vody  -    zaměstnanců  10 – 12 á60 l/os/den ……   Q =    720l/den

Qmax  denní = Qdenní x Kd = 0,36 x 1,35 x 0,7 = 0,68 m3/den

Qmax  hod = Qmax  denní x Kh/24= 0,68 x 2,1/24 = 0,059 l/s

Q roční = 0,68 x 365 = 248,2 m3/rok

## B.II.3. Energetické a surovinové zdroje

B.II.3.1. Energetické zdroje

Návrh počítá s řešením otopného systému na novou technologii vytápění s trojicí kotlů na spalování biomasy s jmenovitým výkonem každého do 50 kW (kotelna – malý zdroj) a s řešením chlazení integrovanou chladící jednotkou. Chlazení bude řešeno integrovanou kondenzační chladící jednotkou  s minimalizací chladícího média (R404A) v jednotlivých okruzích. Hala bude chlazená, vytápění (kromě malé administrativní části) bude využíváno pouze v období déletrvajících mrazů.  Vytápění biomasou bylo zvoleno z toho důvodu, že oznamovatel  jako producent osiv předpokládá využití stávajících odpadů biomasy (plevy, podrozměrné osivo tj. zbytky zrní).   Tyto systémy budou řešeny v rámci dalšího stupně PD. Dle konzultací se specialisty nebudou mít negativní vliv na životní prostředí.

Nároky všech druhů energii budou pokryty ze stávajících (navýšených) zdrojů. Pro celý areál bude zbudována nová trafostanice 630 kW .

Elektrické připojení:  3 x 230 V/ 400 V 50 Hz

Celková spotřeba elektrické energie bude činit cca 200 000 kWhod. ročně.

B.II.3.2. Suroviny

* Období výstavby

Pro výstavbu skladu zeleniny a zpevněné plochy budou použity běžné stavební materiály, obvyklé pro tento druh staveb, bez nároků na speciální výrobu, těžbu nebo dovoz,  zejména

-    ocelové konstrukce

-    kamenivo, štěrk

- beton

- živice

- další stavební materiály (obrubníky, oplocení, kanalizační tvarovky  atd.)

Spotřebu těchto materiálů nelze v současné etapě přípravy stavby konkretizovat a vyčíslit, neboť není zatím zpracováno detailní konstrukční a materiálové řešení  ani nejsou známi dodavatelé stavby.

* Období provozu

Vlastní provoz skladu zeleniny  neklade dodatečné nároky na potřebu surovin.

## B.II.4. Nároky na dopravní síť a jinou infrastrukturu

B.II.4.1. Komunikační napojení, parkoviště

Vjezd i výjezd je řešen stávajícím napojením  z odbočky č. 272 z dálnice D11 Praha- Hradec Králové. Vjezd a příjezd k areálu je stávající přes zpevněné komunikace. Stávající řešení dopravy po areálu a poměry dopravy v klidu  jsou beze změn. Nově budou řešeny zpevněné plochy komunikací u objektu v rámci stávajícího areálu. Přechody mezi různými výškami budou řešeny rampami se sklony do 12% . V plné míře bude využito stávajících manipulačních ploch. Nové  zpevněné plochy budou navrženy pro pojezd nákladních automobilů.

B.II.4.2.  Nároky na dopravní sítě

* Období výstavby

Jedná se o stavbu malého rozsahu, projektant odhaduje na základě zkušeností z obdobných staveb a vzhledem k předpokládané době trvání výstavby, že nároky na silniční dopravu stavebních materiálů a technologie v období realizace stavby nepřekročí několik TNA nebo několik LNA denně. Tato intenzita vyvolané dopravy bude jen nárazová a krátkodobá.

* Období provozu

Je třeba konstatovat, že nárůst dopravy na silnici v souvislosti s provozem nového skladu zeleniny nebude velký oproti stávajícímu stavu. Dopravu lze odhadovat na cca 15 kamionů denně (nyní cca 10 ks) a vnitřní dopravu na 18 traktorů s valníky pro svoz zeleniny z okolních pěstebních ploch  do areálu (nyní cca 15 ks – tj. předpokládané navýšení oproti stávajícímu stavu cca 20%). Hodinová  intenzita dopravy je do 4 pohybů kamionů a 5 pohybů traktorů. Vzhledem k situaci, kdy areál leží v těsné blízkosti dálnice D11 (exit č.18) a navazující doprava jen minimálně ovlivňuje okolní zástavbu,  jde o zanedbatelnou navazující dopravu.

# B.III. ÚDAJE O VÝSTUPECH

## B.III.1. Emise do ovzduší

B.III.1.1. Období výstavby

Jedná se o stavbu malého rozsahu, projektant odhaduje na základě zkušeností z obdobných staveb a vzhledem k předpokládané době trvání výstavby, že nároky na silniční dopravu stavebních materiálů v období realizace stavby nepřekročí celkem několik TNA nebo několik LNA Tato intenzita vyvolané dopravy bude jen nárazová, krátkodobá a nemá smysl ji brát jako liniový zdroj a vypočítávat pro něj emise.

Znečištění ovzduší během výstavby se v podstatě nepředpokládá.

B.III.1.2. Období provozu

A. Zdroje znečišťování ovzduší

V rámci  provozu skladu zeleniny bude hrát roli liniový zdroj znečišťování ovzduší- doprava spojená s provozem skladu zeleniny (do 15 ks kamionů a 18 ks traktorů za den, navýšení oproti stávajícímu stavu cca 10-30%).

Dalším zdrojem bude kotelna na biomasu (3 x 50 kW – malý zdroj), využívaná především v zimním období (hala skladu zeleniny bude chlazená, topení bude využíváno především v období déletrvajících mrazů k zajištění teploty v hale nad 10o C).

Oba zdroje lze pokládat za zanedbatelné.

B.III.2.  Odpadní vody (Splaškové  a dešťové vody )

Splaškové vody budou napojeny na stávající septik.

Pro odpadní dešťové vody bude využita stávající areálová kanalizace, vody budou zasakovány na sousedním poli.

Odvodnění střechy bude řešeno převážně vnitřními dešťovými svody.

Bilance odpadních vod

Q roční = 0,68 x 365 = 248,2 m3/rok

Bilance dešťových vod

Qd = i x A x C  = 0,03 x 3817 x 0,5 = 57,3 l/s

Lze konstatovat, že navržený záměr nebude ovlivňovat stávající bilanci dešťových odpadních vod (jsou zastavovány plochy stávající haly a zpevněné plochy v areálu, nárůst zpevněných ploch je jen cca 100 m2) a nebude mít významný vliv na   retenci přilehlého území.

## B.III.3.  Odpady

Během výstavby a provozu lze předpokládat vznik následujících odpadů, kategorizovaných podle vyhlášky MŽP ČR č. 381/2001 Sb., kterou se vydává Katalog odpadů a stanoví další seznamy odpadů, a způsob nakládání s nimi. Druhová skladba odpadů a produkovaná množství jednotlivých odpadů, zejména v etapě výstavby, nemohou být v této fázi přípravy stavby při dané úrovni znalostí přesně určena. Lze však konstatovat, že ani při výstavbě, ani při provozu nebudou vznikat takové druhy a taková množství odpadů, která by nebylo možno bez problémů zneškodnit.

B.III.3.1. Odpady vznikající ve fázi výstavby

Při výstavbě budou vznikat odpady typické pro stavební činnost tohoto druhu a rozsahu. V průběhu počáteční fáze výstavby bude třeba nejdříve provést stavební práce.

Zdrojem odpadů budou úprava haly, odpady stavebních materiálů (úlomky), komunální odpad ze zařízení staveniště apod. Během celé fáze výstavby lze očekávat vznik odpadů uvedených v tabulce č. 2.

Vzhledem ke skutečnosti, že v průběhu výstavby budou vznikat nebezpečné odpady- zářivky a bude s nimi tudíž nakládáno, zažádá původce (dodavatel stavby) jako příslušný úřad v souladu s §16, odst.3 zákona č.185/2001 Sb. o odpadech v platném znění o udělení souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady.

Vznikající nebezpečné odpady budou shromažďovány odděleně a utříděné podle jednotlivých druhů v souladu s §5 vyhlášky MŽP č.383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady.

Tabulka č. 2 -  Přehled odpadů vznikajících v etapě výstavby

| pořadové číslo | název odpadu | kategorie | kód odpadu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | odpadní dřevo | O | 170201 |
| 2. | sběrový papír | O | 200101 |
| 3. | stavební suť | O | 170102 |
| 4. | úlomky betonu | O | 170101 |
| 5. | odpadní sklo | O | 170202 |
| 6. | železný šrot | O | 170405 |
| 7. | kovové předměty | O | 200140 |
| 8. | odpadní kabely | O | 170411 |
| 9. | směsný komunál.odpad | O | 200301 |
| 10. | asfalt bez dehtu | O | 170302 |
| 11. | směsný stavební a demoliční odpad | O | 170107 |
| 12. | obaly z papíru a lepenky | O | 150101 |
| 13. | obaly z plastů | O | 150102 |
| 14. | obaly ze dřeva | O | 150103 |
| 15. | obaly z kovů | O | 150104 |
| 16. | kompozitní obaly | O | 150105 |
| 17. | směs obal. materiálů | O | 150106 |
| 18. | výbojky, zářivky | N | 200121 |
| 19. | plastový odpad PE | O | 070213 |

Pro shromažďování jednotlivých druhů odpadů vytvoří dodavatel stavby v prostoru staveniště potřebné podmínky. Za dodržování předpisů pro nakládání s odpady, včetně vyhovujícího způsobu likvidace, které vzniknou v průběhu výstavby odpovídá generální dodavatel stavby. Tato povinnost bude zapracována do smlouvy o provedení prací. Množství všech výše uvedených odpadů vznikajících v etapě výstavby nelze objektivně určit, vzhledem k tomu, že jde o již stojící prakticky dokončenou halu, jejich množství budou velmi malá.

V doporučeních předkládaného oznámení jsou formulována následující opatření:

(  investor předloží ke kolaudaci stavby specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých v průběhu výstavby a doloží způsob jejich využití či odstranění.

B.III.3.2.  Odpady vznikající v důsledku provozu

Následující tab. č. 3 uvádí  seznam odpadů z navrženého skladu zeleniny v areálu ZVO Starý Vestec. Odpady jsou zařazené podle vyhl. MŽP č. 381/2001 Sb. ve znění vyhl. MŽP č. 503/2004 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů. Původcem odpadu bude provozovatel, který zajišťuje i jejich odstranění prostřednictvím oprávněné firmy.

Tabulka č. 3 Přehled odpadů během provozu

| pořadové číslo | Název odpadu | Kategorie odpadu | Kód odpadu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Papír | O | 20 01 01 |
| 2. | Plasty | O | 15 01 02 |
| 3. | Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť | N | 20 01 21 |
| 4. | Směsný komunální odpad | O | 20 03 01 |
| 5. | Kaly z praní a čištění zeleniny od hlíny | O | 02 01 01 |
| 6. | Odpad rostlinných pletiv | O | 02 01 03 |

Z materiálů je zřejmé, že výstavba a provoz navrženého skladu nevyvolá  neobvyklé nebo neřešitelné nároky z hlediska odstraňování odpadů. Odstraňování odpadů v souladu s platnými právními předpisy bude zajištěno na smluvním základě u oprávněných firem zabývajících se jejich likvidací. Volba konkrétních firem je záležitostí provozovatele.

## B.III.4.  Hluk a vibrace

* Hluk

Hluková studie vlivu provozu nebyla zpracována, neboť je stavba navržena v blízkosti frekventované dálnice D11 Praha- Hradec Králové v dostatečné vzdálenosti od nejbližší obytné zástavby (okraj obytné zástavby Starý Vestec je vzdálen cca 420 m, okraj Bříství cca 550 m, okolní objekty – např. čp.149 slouží jako technické zázemí okolních pěstebních ploch a nemají obytný chrakter) vliv hluku na okolí bude zanedbatelný.

Dá se předpokládat, že v chráněném venkovním prostoru ostatních staveb a v chráněných ostatních venkovních prostorech ( tj. 2 m před obytnými objekty ), nebude vlivem provozu překročen hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A.

Ten se podle Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací rovná LAeqT = 60 dB ( A ) ve dne a 50 dB ( A ) v noci před obytnými objekty za provozu na silnici č. 322 ( korekce + 10 dB pro hluk v okolí hlavních pozemních komunikací ) a LAeqT = 50 dB ( A ) ve dne a 40 dB ( A ) v noci pouze z provozu areálu (s vyloučením provozu na silnici).

Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A pro hluk ze stavební činnosti LAeqs se stanoví podle §11 odst.4 NV č. 148/2006 Sb. Znamená to, že k hygienickému limitu v ekvivalentní hladině akustického tlaku přičte korekce přihlížející k posuzované době podle přílohy č. 3 NV. Pro dobu mezi 7. až 21. hod., která je kratší než 14 hod. se vypočítá podle vztahu uvedeného v příloze č. 3 části C v NV 148/2006 Sb. a činí 65 dB (A).  Limit nebude vzhledem ke vzdálenosti k nejbližší obytné zástavbě překročen.

* Vibrace

Z popisu technologie vyplývá, že se zde během provozu nepředpokládá existence zdrojů velkých vibrací.

* Záření radioaktivní, elektromagnetické

Nepředpokládá se existence zdrojů radioaktivního záření v areálu skladu zeleniny. ani při výstavbě ani při jeho provozu.

## B.III.5. Riziko havárie

Při hodnocení rizika pak vychází ze dvou základních cílů a to z všeobecné ochrany životního prostředí a ochrany před nežádoucími vlivy na zdraví a bezpečnost obyvatelstva v jejím okolí.

Obecně to znamená prověřit :

- možnost vzniku havárií

- jejich dopady na užší ( v místě stavby) i širší okolí

- v projektu navržená preventivní opatření

- možná následná opatření

a to již v rané fázi přípravy stavby, kdy ještě není zpracováno technické řešení stavby do všech detailů.

Na základě řady údajů v oznámení EIA a dalších informací lze konstatovat, že vzhledem k charakteru výstavby je riziko havárií s vážnějšími důsledky na životní prostředí omezeno na velmi nízkou úroveň.

Rizika vyplývající z činností v rámci etapy výstavby jsou běžného charakteru ( možné úrazy související se stavebními a montážními pracemi, únik pohonných hmot ze stavebních strojů, dopravních prostředků).

V případě provozu představuje největší nebezpečí možnost vzniku požáru.

V souladu s příslušnými předpisy  musí být samozřejmě zajištěna požární bezpečnost provozu.

Z výše uvedených skutečností vyplývá, že riziko ohrožení okolního obyvatelstva a životního prostředí je minimální a lze je uvažovat, jen pro případ mimořádné situace (požár). Dopady požáru by se mohly týkat především zaměstnanců.

Z hlediska obytné zástavby lze plošné dopady na obyvatelstvo v širším okolí areálu v případě požáru prakticky vyloučit.

# C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM  ÚZEMÍ

# C.I. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území

## C.I.1. Dosavadní využívání území a priority jeho trvale udržitelného využívání

Pozemek, na kterém je navrhována stavba  není zemědělskou půdou. Jde o manipulační plochu se  stávajícími halami  (jedna z hal bude zbourána, na druhou bude navržená stavba haly navazovat).

Priority trvale udržitelného využívání území  - vyplývají např. z meziodvětvových a odvětvových koncepcí, územně plánovacích dokumentací nebo strategií regionálního rozvoje. Zpracovatelům oznámení EIA není známo, že by se území, kam je navrhována výstavba týkala nějaká meziodvětvová a odvětvová koncepce nebo strategie regionálního rozvoje. Dle vyjádření příslušného stavebního úřadu je posuzovaná akce v souladu s územním plánem a nejsou proti ní námitky.

## C.I.2. Relativní zastoupení, kvalita a schopnost regenerace přírodních zdrojů

Navržený záměr nezpůsobí újmu na přírodních zdrojích. Zemědělský půdní fond nebude dotčen. Lesní půdní fond není též dotčen. Stavba není navržena do 50 m od okraje lesa, proto není nutný souhlas příslušného orgánu státní správy lesů.

Lokalita stavby nemá z hlediska biologického či ochranářského významnější hodnotu.

## C.I.3. Schopnost přírodního prostředí snášet zátěž

Přírodní prostředí je v širším okolí řešené plochy i na vlastní ploše budoucí výstavby schopno  z hlediska jednotlivých složek životního prostředí unést zátěž spojenou s  provozem navrženého skladu zeleniny ve stávajícím areálu skladů zeleniny

Na území určené pro sklad zeleniny nezasahuje žádný prvek ÚSES a stavba sama nebude mít  žádný vliv na okolní prvky ÚSES.

###### Chráněná území

Lokalita stavby ani její nejbližší okolí není situováno ve zvláště chráněném území ve smyslu zákona 114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny (CHKO, NPR, PR, NPP, PP), ani v území chráněném z hlediska vodohospodářského ani se zde v současnosti nenacházejí ložiska nerostných surovin, které by omezovaly realizaci daného záměru. Území navrhované stavby rovněž nezasahuje do žádného  zvláště chráněného území ve smyslu § 14, odst.  2 zák. ČNR  č. 114 / 92 Sb., o  ochraně přírody a krajiny v platném znění. Nejsou zde registrovány žádné významné krajinné prvky.

Významné krajinné prvky

Obecně lze však konstatovat, že v širším zájmovém území a jeho okolí se vyskytuje řada různých významných krajinných prvků, neboť podle § 3 odst. b) uvedeného zákona jsou významnými krajinnými prvky lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. Přímo v lokalitě stavby ani v těsné blízkosti  se však žádné tyto VKP nevyskytují. Záměr nebude mít ani zprostředkované vliv na VKP (např. systémem odkanalizování).

###### Ochranná pásma

Provozem skladu zeleniny nebude dotčeno žádné ochranné pásmo přírodní složky životního prostředí.

V  území dotčeném instalací se nevyskytují pásma hygienické ochrany vodních zdrojů ani pramenné oblasti, území nespadá do vodohospodářsky významné oblasti. Nevyskytují se zde ochranná pásma přírodních minerálních vod (dle zák. č. 86/1992 Sb.) ani ochranná pásma zvláště chráněných území dle zák. č. 114/1992 Sb..

### Území historického, kulturního nebo archeologického významu

Hala není součástí městské památkové rezervace, není ani součástí památkově chráněného území nebo jiných chráněných území zřízených pro ochranu území historického nebo archeologického významu.

Na lokalitě nejsou žádné kulturní ani architektonické památky. Nejbližší památkou je zřícenina barokní kaple východním směrem, navržený záměr tuto památku nijak neovlivňuje.

### Území hustě zalidněné

Lokalita stavby je situována v dostatečné vzdálenosti od obytné zástavby, cca 400 m severně od záměru se nachází kraj obec Starý Vestec, cca 550 m jižně za dálnicí D11 obec Bříství.

Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení (včetně starých zátěží)

Za území zatěžovaná nad míru únosného zatížení lze považovat ta území, u nichž jsou překračovány určité limitní hodnoty např. hlukového či imisního zatížení.

Lokalita leží v blízkosti komunikace D11 Praha- Hradec Králové.  Lokalita je zatěžována úměrně s využitím území, tzn. je zde dopad na imisní a hlukovou situaci z dopravy na dálnici, zatížení však nepřesahuje stanovené limity (imise znečišťujících látek atd.).

Stará zátěž (z hlediska kontaminace půdy apod.) – přímo  na lokalitě stavby není evidována žádná stará ekologická zátěž a nebylo ani přímo na tuto lokalitu vydáno rozhodnutí příslušného orgánu státní správy o opatřeních na likvidaci zátěže.

# C.II. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území, které budou pravděpodobně významně ovlivněny

Žádné složky životního prostředí v dotčeném území nebudou výstavbou areálu skladu zeleniny ovlivněny v rozhodujícím měřítku (ovzduší, voda, půda, fauna a flora, krajinný ráz, surovinové zdroje,chráněné oblasti).

## C.II.1.  Ovzduší

Klimatická situace, větrnost území, rozptylové podmínky

Klimatické podmínky jsou vedle množství emisí a reliefu krajiny rozhodujícím činitelem pro rozptyl škodlivin v atmosféře.

Ovzduší a klima

Podle mapy klimatických oblastí (E. Quitt, 1971) náleží zájmové území do klimatického okrsku T – 2, tj. teplému který se vyznačuje teplým klimatem s mírnou zimou a kratším svitem slunce. Průměrná roční teplota se pohybuje okolo 9 °C. V letním půlroce se vyskytuje nejméně 50 letních dnů s nejvyšší teplotou 25 °C. Zima je mírná, průměrná teplota v nejchladnějším měsíci lednu neklesá pod 3 °C.

Koncentrace škodlivin v ovzduší je sledována na meteorologických stanicích v Kolíně a Nymburce. Pro okres Nymburk jsou udávány průměrné imisní koncentrace uvedené v tabulce č. 4.

Tabulka č. 4: Průměrné koncentrace škodlivin v ovzduší udávané pro okres Nymburk

(měření ze stanic Nymburk a Kolín):

| škodlivina | NOx | NO2 | CO | SO2 | PM10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| μg/m3 | 13,0 | 8,9 | 406 | 3,9 | 12,8 |

Lze konstatovat, že imisní limity dané Nařízením vlády č. 350/2002 Sb. nejsou překračovány v žádném ukazateli.

Rozptylová studie pro předkládaný záměr výstavby skladu zeleniny nebyla provedena z důvodů umístění v blízkosti významnějších zdrojů znečišťování ovzduší- frekventované dálnice D11 a dostatečné vzdálenosti od obytné zástavby. Lze předpokládat, že k překračování imisních limitů nebude docházet ani po uvedení záměru skladu zeleniny do provozu.

## C.II.2. Voda

Hydrogeologický průzkum není k dispozici a hladina podzemní vody stavbu neovlivní. Vliv na podzemní hladinu vody je prakticky zanedbatelný.

## C.II.3.  Půda

Pro záměr umístění skladu zeleniny na parcelu č. 552/1, 2, 3, 5, 6 (katastrální území Bříství) nebude zapotřebí vynětí ze zemědělského půdního fondu (ZPF), protože pozemky nejsou součástí  ZPF, pozemky jsou vedeny jako manipulační plochy- jde o zpevněné plochy.

## C.II.4. Geologické a hydrogeologické poměry území

Nebudou ovlivněny, jde o stávající areál. Dosavadní využití dotčeného území není měněno. Všechna opatření proti znečištění životního prostředí jsou popsána výše. V okolí nejsou žádné přírodní zdroje.

Kvalita současného životního prostředí dané lokality odpovídá jejímu stávajícímu využití zóny pro zemědělskou činnost, tzn. že není přírodovědně, krajinářsky ani architektonicky cenné.

## C.II.5. Fauna a flóra

Lokalita pro výstavbu skladu zeleniny je součástí areálu ZVO Starý Vestec a je tvořena zpevněnou manipulační plochou se 2 stávajícími objekty bez zeleně. V okolí areálu jsou polní plochy.

Z živočichů byl zjištěny v tuto roční dobu pouze straka- Pica pica, sýkora- Parus major a zajíc- Lepus europaeus.

Silným antropickým tlakem zatěžovaná zpevněná a zastavěná plocha stávajícího areálu skladu zeleniny není nijak stabilním a hodnotným ekosystémem.

Nebyl nalezen žádný druh chráněný dle vyhlášky  MŽP ČR č. 395/1992 Sb.

Ve vlastní  lokalitě stavby se trvale nevyskytují žádné zvláště chráněné druhy ve smyslu zákona 114/92 Sb. Ani v širším okolí stavby se nevyskytují  žádné zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů.

Záměr nevyvolá žádné kácení zeleně a jen minimální  zábor zelených ploch v areálu (cca 100 m2 pro dopravní napojení).

# D. ÚDAJE O VLIVECH  ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ  A  ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

# D.I. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti.

## D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo

Posuzovaný záměr by teoreticky mohl (byť minimálně) ovlivnit obyvatelstvo, žijící v obytné zástavbě v okolí. Ke vlivu na obyvatele by mohlo dojít v důsledku znečišťování ovzduší emisemi, v důsledku vlivu hluku a případně v důsledku sociálních a ekonomických vlivů. Obytná zástavba je vzdálena od plánovaného areálu skladu zeleniny, takže záměr nebude mít na ni nepříznivé vlivy.

D.I.1.1. Vlivy v období výstavby

Vzhledem k malému rozsahu stavebních činností dojde vlivem samotné stavební aktivity jen k minimálnímu ovlivnění znečištění ovzduší a zvýšení hluku v okolí,  okolních obyvatel se prakticky nemůže zhoršení emisních či hlukových poměrů dotýkat z důvodu dostatečné vzdálenosti obytných domů od řešené plochy.

Navíc je možné při výstavbě omezit vznik prašnosti na velmi malou možnou míru. Jde především o taková technická opatření, jako je zkrápění, bezprostřední úklid vozovek.

Doprava v období výstavby, která bude jen nárazová a krátkodobá a její intenzita bude nejvýše několik TNA nebo LNA za den po dobu instalace, představuje nevýznamný zdroj, který není z hlediska znečišťování ovzduší nutné blíže hodnotit. Doprava nebude mít prakticky poznatelný vliv na imisní a hlukovou situaci podél komunikací.

Vliv na ovzduší v období výstavby při uplatnění opatření proti prašnosti nebude významný a bude časově omezený.

Rovněž z hlediska vlivu hluku se nepředpokládá žádný vliv na zdraví obyvatel.

###### D.I.1.2. Vlivy v období provozu

* Vlivy v důsledku znečišťování ovzduší :

Rozptylová studie pro předkládaný záměr výstavby skladu zeleniny nebyla provedena z důvodů umístění v blízkosti významnějších zdrojů znečišťování ovzduší- frekventované dálnice D11 a dostatečné vzdálenosti od obytné zástavby. Lze předpokládat, že k překračování imisních limitů nebude docházet ani po uvedení záměru skladu zeleniny do provozu.

V návaznosti na výše uvedené skutečnosti se z hlediska znečišťování ovzduší  nepředpokládá jakýkoliv kvantifikovatelný  negativní vliv na zdraví obyvatel v okolí navržené akce.

* Vliv hluku

Vliv hluku na hlukovou situaci okolí je zhodnocen v kapitole B.III.4.. Dá se předpokládat, že v chráněném venkovním prostoru ostatních staveb a v chráněných ostatních venkovních prostorech (tj. 2 m před obytnými objekty), nebude vlivem provozu překročen hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A.

Ten se podle Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací rovná LAeqT = 60 dB ( A ) ve dne a 50 dB ( A ) v noci před obytnými objekty za provozu na silnici č. 322 ( korekce + 10 dB pro hluk v okolí hlavních pozemních komunikací ) a LAeqT = 50 dB ( A ) ve dne a 40 dB ( A ) v noci pouze z provozu areálu ( s vyloučením provozu na silnici).

Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A pro hluk ze stavební činnosti LAeqs se stanoví podle §11 odst.4 NV č. 148/2006 Sb. Znamená to, že k hygienickému limitu v ekvivalentní hladině akustického tlaku přičte korekce přihlížející k posuzované době podle přílohy č. 3 NV. Pro dobu mezi 7. až 21. hod., která je kratší než 14 hod. se vypočítá podle vztahu uvedeného v příloze č. 3 části C v NV 148/2006 Sb. a činí 65 dB (A).

Z hlediska vlivu hluku na zdraví obyvatel v okolí se neočekává tedy žádný negativní vliv provozu navrženého záměru.

* Sociální, ekonomické dopady

Navržená výstavba bude mít i pozitivní sociální dopady, neboť v souvislosti s její realizaci a uvedením do provozu se předpokládá vytvoření celkem až 10  nových trvalých pracovních míst. Současně dojde po dobu výstavby k vytvoření přechodných pracovních příležitostí.

Z hlediska sociálně ekonomických důsledků záměru na obyvatelstvo lze hovořit o kladném vlivu záměru.

## D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima

* Vlivy v období výstavby

Z kapitoly B.III.1. Emise do ovzduší vyplývá, že se jedná o stavbu relativně malého rozsahu, vyvolaná doprava bude několik TNA nebo několik LNA za den. Tato intenzita vyvolané dopravy bude jen nárazová, krátkodobá a nemá smysl ji brát jako liniový zdroj,  vypočítávat pro ni emise a hodnotit její vliv na imisní situaci okolí (blízkost dálnice D11).

Vliv na ovzduší v období výstavby při uplatnění opatření proti prašnosti nebude významný a bude časově omezený.

* Vliv v období provozu

Příspěvek ku znečištění ovzduší z provozu záměru (poměrně nízká související doprava, vytápění kotelnou – malý zdroj) nepovede k překračování imisních limitů znečišťujících látek. Imisní příspěvky budou zanedbatelné a  malé. Je třeba konstatovat, že nárůst dopravy na silnici v souvislosti s provozem nového skladu zeleniny nebude velký oproti stávajícímu stavu. Dopravu lze odhadovat na cca 15 kamionů denně (nyní cca 10 ks) a vnitřní dopravu na 18 traktorů s valníky pro svoz zeleniny z okolních pěstebních ploch  do areálu (nyní cca 15 ks – tj. předpokládané navýšení oproti stávajícímu stavu cca 20%). Hodinová  intenzita dopravy je do 4 pohybů kamionů a 5 pohybů traktorů. Vzhledem k situaci, kdy areál leží v těsné blízkosti dálnice D11 (exit č.18) a navazující doprava jen minimálně ovlivňuje okolní zástavbu,  jde o zanedbatelnou navazující dopravu, do cca 1%  příspěvku sousedící dálnice).

## D.I.3. Vliv na hlukovou situaci, vibrace, záření

* Hluk

Stacionárními zdroji hluku jsou technologické vybavení objektu (chlazení, vzduchotechnika. Hlučnost jednotlivých zdrojů hluku bude do 85 dB, vliv těchto zdrojů hluku bude pod hygienickým limitem již ve vzdálenosti zhruba 50 m od navržené haly  a u nejbližší obytné zástavby, která je velmi vzdálena (minimálně 400 m), bude vliv zanedbatelný (pod 30 dB).

Z hlediska vlivů liniových zdrojů, jak již bylo zmíněno,  půjde jen o dosti zanedbatelný nárůst dopravy, která bude vedena mimo obytnou zónu (exit 18 dálnice D11 je umístěn cca 300 m od budoucí haly). Vlivy na obytnou zástavbu bude i z tohotro zdroje hluboce podlimitní a zanedbatelné.

* Vibrace

Během provozu se zde nepředpokládá existence zdrojů vibrací.

* Záření

Provozovna nebude zdrojem záření.

## D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody

* Vliv na charakter odvodnění oblasti

Realizace  záměru výstavby skladu zeleniny nemění charakter odvodnění řešeného území.

Z hlediska vlivů na charakter odvodnění oblasti lze tedy vliv posuzovaného záměru označit za zanedbatelný.

* Změny hydrologických charakteristik a hladiny podzemních vod

Nelze předpokládat, že by realizací skladu zeleniny došlo ze změně hladiny nebo charakteristik proudění podzemní  vody.

V blízkosti zájmového území se nenacházejí žádné využívané zdroje podzemních nebo povrchových vod. Okolní zástavba je zásobována z veřejného vodovodu.

Výstavbou navrženého záměru nejsou předpokládány žádné změny  hydrologických charakteristik zájmového území.

* Vliv na kvalitu povrchových a podzemních vod

Vlastní výstavba a provoz neovlivní kvalitu podzemních nebo povrchových vod, mimo případy havárií tzn. úniku ropných látek.

Vliv záměru na kvalitu povrchových a podzemních vod lze hodnotit jako nevýznamný.

## D.I.5.  Vlivy na půdu

*  vliv na rozsah a způsob užívání půdy

Záměr výstavby skladu zeleniny na zpevněné ploše nebude mít vliv na rozsah a způsob užívání půdy.

*  vliv na znečištění půdy a horninového prostředí

Vlastní výstavba a provoz nebude mít vliv z hlediska znečištění půdy mimo případy havárií tzn. úniku ropných látek .

K potencionálnímu znečistění půdy během výstavby by mohlo dojít v důsledku technické závady k úniku paliva nebo mazacích olejů ze stavebních strojů nebo nákladních automobilů na terén. Pokud by k takovému úniku paliva došlo, byla by tato situace řešena jako havárie a znečištění by bylo neprodleně odstraněno.

Za běžného provozu může ke znečištění půdy dojít únikem paliva nebo olejů ze zaparkovaných osobních vozidel.

Vliv záměru na znečištění půdy a horninového prostředí však lze předpokládat nevýznamný.

* vliv na místní topografii, stabilitu a erozi půdy

V rámci posuzované stavby nebudou prováděny zemní práce a terénní úpravy, které by představovaly  zásah do místní topografie. Změna místní topografie se neočekává.

Vzhledem ke konkrétním geologickým podmínkám a charakteru stavby nehrozí možnost ovlivnění územní stability terénu.

Navržená stavba není rizikovým faktorem z hlediska procesů vodní a větrné eroze. Vliv z hlediska eroze lze označit za bezpředmětný.

## D.I.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje

Stavba nemůže ovlivnit horninové prostředí lokality. Nejsou známy nerostné zdroje, které by mohly být zamýšlenou stavbou ohroženy nebo ovlivněny.

## D.I.7. Vlivy na faunu a flóru, ekosystémy

Vliv se nepředpokládá.

Chráněné a zvláště chráněné druhy živočichů  a rostlin uvedené v přílohách vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v aktuálním znění nejsou v zájmovém území a jeho bezprostředním okolí  registrovány.

Výskyt větších živočichů se zde dá předpokládat nulový – plocha neumožňuje, aby na ni byli trvale vázáni.

Z výše uvedeného je zřejmé, že výstavba nebude mít zásadní vliv na stávající přírodní prostředí ani na stupeň ekologické stability.

### * Vlivy na ekosystémy

Nepředpokládá se, že realizací posuzované akce a jejím provozem dojde k jakémukoliv ovlivnění ekosystémů mimo hranice řešeného území.

* Vliv na chráněné části přírody

Realizace navrženého záměru nezasahuje do žádného zvláště chráněného území ve smyslu § 12, 13, 14 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ani do ochranných pásem těchto území.  V dotčeném území se nevyskytují ani žádné významné krajinné prvky nebo památné stromy a jiné fenomény s určitou ochranou. Posuzovaná stavba tedy v žádném případě nenaruší nebo neohrozí žádné chráněné části přírody.

V dotčeném území  ani v nejbližším okolí se nevyskytují pásma hygienické ochrany vodních zdrojů ani pramenné oblasti, území nespadá do  vodohospodářsky významné oblasti.  Nevyskytuje se zde ani chráněné ložiskové území (CHLÚ).

Žádná chráněná území nemohou být navrženou výstavbou ovlivněna.

* NATURA 2000

Vlivy navrženého záměru na systém evropsky významných lokalit a ptačích oblastí (NATURA 2000) jsou podle posouzení příslušného orgánu státní zprávy  vyloučeny (viz příloha č.1).

## D.I.8. Vlivy na krajinu, krajinný ráz

Realizací záměru nedojde ke změně krajinného rázu (jde o relativně drobnou změnu nahrazení stávající skaldové haly  o něco větší halou ve stávajícím  areálu)  - vliv na krajinu bude nevýznamný.

## D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky

Navrhovaná stavba nebude mít vliv na nemovité kulturní památky, budovy, architektonická či jiná díla resp. kulturní lidské výtvory, neboť bude realizována na území resp. ploše, kde se tyto nevyskytují.

Z popisné části oznámení EIA pojednávající o lokalitě záměru z hlediska historického, kulturního nebo archeologického významu (viz kap. C.I.3.) vyplývá, že stavba se nenachází na území s plošnou památkovou ochranou a nedotýká se objektů památkově chráněných.

Vlivy záměru na hmotný majetek a kulturní památky jsou zanedbatelné.

# D.II.  Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci

Jak vyplývá z výše provedené charakteristiky možných vlivů a odhadu jejich velikosti a významnosti omezí se jejich případný vliv za běžného provozu pouze na bezprostřední okolí. V případě vzniku havárie, např. požáru, bude rozsah vlivu závislý na rychlosti zásahu.

Stavba nespadá pod režim zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů ( zákon o integrované prevenci).

Vzhledem k absenci obytné zástavby v užším okolí stavby lze vliv označit za nízký.

# D.III. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice

U posuzovaného záměru vzhledem k jeho charakteru a lokalizaci  je možnost přeshraničních vlivů vyloučena.

# D.IV.  Opatření k prevenci, vyloučení , snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů

Opatření k prevenci,vyloučení nebo snížení nepříznivých vlivů záměru na životní prostředí jsou podrobně uvedena v jednotlivých kapitolách tohoto oznámení. Do této kapitoly byla zařazena následující opatření.

* Územně plánovací opatření

Územně-plánovací opatření k minimalizaci účinků stavby na prostředí nejsou navrhována, posuzovaný záměr je v souladu se záměry územního plánování okolních obcí.

- Technická a další opatření

- pro přípravu stavby a fázi výstavby

- Prašnost a znečišťování komunikací minimalizovat kropením a čištěním vozidel před výjezdy na  komunikace.

- Prováděním a užíváním stavby nesmí docházet ke zhoršení odtokových poměrů.

- Stavební práce provádět v denní době od 7,00 do 21,00 hod. Minimalizovat hlučnost stavebních strojů.

- Důsledně dbát na dodržování povinností vyplývajících ze zákona č. 185/01 Sb., o odpadech a jeho prováděcích předpisů.

- Ke kolaudaci stavby investor předloží specifikaci druhů a množství odpadů  vzniklých v průběhu výstavby a doloží způsob a jejich odstranění nebo využití.

- pro fázi vlastního provozu

- V případě havárie zabránit úniku, příp. zajistit okamžitou likvidaci ropných látek.

- Vypracovat provozní řád a plán opatření pro případ havárie.

- Vypracovat provozní evidenci zdroje ve smyslu § 11), odst. 1), písmeno e) a § 13 zákona   86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší).

- Vypracovat Provozní řád.

# D.V.  Charakteristika  nedostatků ve znalostech a neurčitosti, které se vyskytly při specifikaci vlivů

Míra neurčitosti je dána vypovídací schopností podkladů, které jsou v dané fázi přípravy stavby k dispozici. Určení míry vlivu na jednotlivé složky životního prostředí vychází ze znalostí odpovídajících příslušné fázi přípravy stavby. Zvýšení stupně objektivity je možné dosáhnout uplatněním poznatků z výstavby a provozu obdobných projektů.

Zpracovatel oznámení EIA pro navržený záměr výstavby skladu zeleniny při hodnocení vlivu na životní prostředí vycházel zejména z těchto podkladů:

- průzkum lokality a jejího zájmového okolí a vlastní fotodokumentace

- materiál investora

Hluková ani rozptylová  studie vlivu provozu nebyla zpracována, neboť je stavba navržena ve značné vzdálenosti od nejbližší obytné zástavby v blízkosti frekventované dálnice D11 komunikace a navíc v areálu pro ZVO pro zemědělskou činnost, které jsou dominantním zdrojem hluku a emisí.

Z hlediska zpracovatele oznámení EIA jsou podklady ke stavbě dostatečné k posouzení vlivů na životní prostředí včetně jejich významnosti. Míru neurčitosti v odhadu potencionálních vlivů a jejich celkového účinku lze pak klasifikovat jako poměrně nízkou a lze tedy s poměrně akceptovatelnou vypovídací schopností prognózovat již ve fázi oznámení záměru (stavby) vliv výstavby i  provozu  na okolní obyvatele i životní prostředí.

# E. POROVNÁNÍ  VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU

V  kapitole B.I. 5.2. je uvedeno, že posuzovaný záměr nebyl zpracován ve variantách a jsou uvedeny důvody, proč je posuzovaný záměr navržen bez lokalizačních a kapacitních variantních řešení.

Z výše uvedených důvodů je v předkládaném oznámení EIA posuzována jediná varianta řešení záměru - aktivní varianta, tj.  navržená varianta výstavby skladu zeleniny.

Porovnání variant řešení záměru proto odpadá.

# F.  DOPLŇUJÍCÍ  ÚDAJE

Všechny mapové, obrazové podklady a ostatní přílohy jsou přiloženy v závěru tohoto oznámení v části H Přílohy Oznámení EIA , kde jsou nejprve zařazena  vyjádření příslušného Obecního úřadu k záměru a stanovisko orgánu ochrany přírody k hodnocení důsledků záměru na evropsky významné lokality a ptačí oblasti, a dále pak jsou zde zařazeny  výše uvedené přílohy.

# G.  VŠEOBECNĚ  SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU

Posuzovaným záměrem je umístění skladu zeleniny v areálu ZVO Starý Vestec na kat. území Bříství č.pozemků- 552/1,2,3,5,6 o celkové výměře 10 063 m2. Nový objekt skladu je navržen v prostoru mezi stávajícími objekty v uzavřeném areálu. Stávající hala skladu obalů bude odstraněna. Návrh zásadně nemění stávající hmotové a provozní poměry.

Nová zastavěná plocha vzniká nad stávajícími zpevněnými a zastavěnými plochami

Nový „sklad“včetně souvisejících technologii..……… výměra 3808 m2

Stávající hala SO 3  - tržní úprava zeleniny  …………. výměra 467 m2

Celkem					      4275 m2

Nové zpevněné plochy – komunikace			      3817 m2

Záměr svými parametry naplňuje dikci bodu 10.6, kategorie II, přílohy č.1 zákona- skladové komplexy o celkové výměře nad 3000m2 zastavěné plochy.

Příslušným orgánem k provedení zjišťovacího řízení je Krajský úřad středočeského kraje.

Objekt nového SKLADU ZELENINY je řešen ve stávajícím uzavřeném areálu ZVO – Starý Vestec.  Pro investora (pěstitel zeleniny) jde o zásadní projekt navýšení kapacity krátkodobého skladování zeleniny, který je součástí strategického rozvoje firmy – jde o splnění zvyšujících se požadavků zákazníků na plynulost dodávek do obchodních řetězců.

Stávající objekty budou kompozičně a provozně propojeny na nový sklad. Stávající objekt skladu obalů bude odstraněn.

Z urbanisticko architektonického hlediska jde o hmotově klidný a vyvážený návrh, který respektuje stávající poměry okolí. Je v plném rozsahu  využito půdorysných parametrů stávajícího řešení areálu, který je hlavním vymezujícím prvkem. Jde o halový objekt s výškou hřebene cca 8 m od vztažné roviny podlah, která je v některých částech 1,2 m nad terén (u expedičních ramp).

Hlavní důraz architektonického řešení je kladen na začlenění a návaznosti na stávající objekty v areálu.  Barevné i materiálové řešení bude v souladu se stávajícími.

Všechny navrhované konstrukce budou v souladu s příslušnými obecnými požadavky na výstavbu.

Jednotlivé prostory skladu zeleniny jsou od sebe odděleny dělícími stěnami z EPS sendvičových panelů. Součástí celku je stávající hala SO 3 – pro tržní úpravu zeleniny , nový sklad obalu, sklad surovin a technické zázemí. V přímé návaznosti je řešena nová administrativa skladu zeleniny a prostor technologie vytápění (malá kotelna na biomasu (malý zdroj 150 kW).

Návrh nemění stávající způsob využití ploch stávajícího reálu.

Při stavbě ani stavbou samotnou nebude dotčená stávající zeleň v okolí areálu. V plné míře bude využito stávajících manipulačních ploch. Nové  zpevněné plochy budou navrženy pouze pro pojezd nákladních automobilů (cca 100 m2 plochy).

Stavba bude využívat stávajících napojení na IS. Nebudou prováděny žádné zemní práce, které by ohrozily stávající sítě v okolí areálu.

Vjezd a příjezd k areálu je stávající přes zpevněné komunikace. Stávající řešení dopravy po areálu a poměry dopravy v klidu  jsou beze změn.

Návrh počítá s řešením otopného systému na novou technologii vytápění s dvojicí kotlů na spalování biomasy s jmenovitým výkonem každého do 50 kW a s řešením chlazení integrovanou chladící jednotkou. Chlazení bude řešeno integrovanou kondenzační chladící jednotkou  s minimalizací chladícího média bez nebezpečných vlastností (R404A) v jednotlivých okruzích. Tyto systémy budou řešeny v rámci dalšího stupně PD. Dle konzultací se specialisty nebudou mít negativní vliv na životní prostředí.

Nároky všech druhů energii budou pokryty ze stávajících (navýšených) zdrojů. Pro celý areál bude zbudována nová trafostanice 630 kW .

Předmětný pozemek je svými parametry vhodný pro realizaci plánované akce a stavba je v souladu s územním plánem.

Vzhledem k umístění se nepředpokládá zvýšené hlukové zatížení  v chráněném venkovním prostoru ostatních staveb a v chráněných ostatních venkovních prostorech ( tj. 2 m před obytnými objekty ).

Záměrem provozu skladu zeleniny dojde jen k zanedbatelnému nárůstu imisních koncentrací vzhledem k tomu, že stavba je navržena ve značné vzdálenosti od nejbližší obytné zástavby v bezprostředním sousedství frekventované komunikace a navíc v zóně pro zemědělskou činnost, které jsou dominantním zdrojem emisí.

Zhodnocením řešeného území z hlediska environmentálního a z hlediska ohrožení přírodních hodnot území  nebyla nalezena skutečnost, která by bránila umístění navrhované stavby v prostoru stávajícího areálu a  lze ho doporučit k realizaci.

# H. PŘÍLOHY

Vyjádření příslušného stavebního úřadu  k záměru

Vyjádření Krajského úřadu Střední Čechy z hlediska NATURA 2000

Další přílohy jsou uvedeny na konci svazku:

Příloha č.1 - Zákres do leteckého snímku

Příloha č.2 – Katastrální situace stávající a navrhová

Příloha č.3 –  Koordinační situace

Příloha č.4  – Schéma haly

Příloha č.5 – Fotodokumentace

Údaje o zpracovateli:

Ing. Petr Adamec – K cihelně 313/41, 190 15, Praha 9,

Tel. 286 850 177

Mob. 724 362 386

Podpis zpracovatele:

Datum zpracování oznámení:		28.12.2007