stavba provozního areálu luženská

v rakovníku

OZNÁMENÍ

podle § 6 zákona č. 100/2001 Sb.

o posuzování vlivů na životní prostředí

(dle přílohy č. 3)

Výtisk č:

Kladno, červen 2007

# OBSAH :

OBSAH :	2

A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI	3

B. ÚDAJE O ZÁMĚRU	3

B.I. Základní údaje	3

I.3. Umístění záměru:	4

I.4. Charakter záměru a možnost kumulace jeho vlivů s jinými záměry	6

I. 5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění.	8

I.6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru	9

I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení	12

I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků	13

I.9. Zařazení záměru do příslušné kategorie a bodů přílohy č.1 zákona č.100/2001 Sb.	13

I.10. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které budou tato rozhodnutí vydávat	13

B. II. Údaje o vstupech	14

II.1. PŮDA	14

II.2. VODA	21

II.3. OSTATNÍ SUROVINOVÉ A ENERGETICKÉ ZDROJE	22

II. 4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu	24

B.III. Údaje o výstupech	28

III.1.  Ovzduší	28

III.2. Odpadní vody	29

III.3. ODPADY	30

III.4. HLUK, VIBRACE A ZÁŘENÍ	32

III.5. Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií	34

C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ	37

C. 1. Výčet  nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území	37

D. ÚDAJE  O  VLIVECH  ZÁMĚRU NA OBYVATELSTVO  A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	54

D.1. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti, složitosti a významnosti 	54

1.1. Vlivy na obyvatelstvo	54

1.2.  Vlivy na ovzduší a klima	58

1.3. Vlivy na povrchovou a podzemní vodu	58

1.4. Vlivy na půdu  a horninové prostředí	61

1.5. Vlivy na flóru a faunu	63

1.6. Vlivy hluku a záření	65

D.2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci	71

D.3. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice	72

D.4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, případně kompenzaci nepříznivých vlivů	72

1.  Územně plánovací opatření	72

2. Technická a organizační opatření	73

D.5. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při specifikaci vlivů	74

E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU	75

F. DOPLŇUJÍCÍ  ÚDAJE	75

1. Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení	75

2. Další podstatné informace zpracovatele	75

G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU	80

H. PŘÍLOHA	83

# A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI

1. Obchodní firma:  		SPRINK s.r.o., projektová kancelář

2. IČO :			463 50 217

3. Sídlo :			Vladislavova 2131,  269 01 Rakovník , okr. Rakovník

4. Oprávnění zástupci oznamovatele:

jméno, příjmení 	Ing. Ivan Macourek

sídlo 			Vladislavova 2131,  269 01 Rakovník

telefon:		+420 313 513 169

GSM:			+420 602 421 185

email:			sprink@telecom.cz

v zastoupení investora:

Josef Kroupar, Školská 265 Kladno a Pavel Kotrla, Dlouhá 1555, Kladno.

# B. ÚDAJE O ZÁMĚRU

## B.I. Základní údaje

I.1. Název záměru:

Stavba provozního areálu Luženská v Rakovníku

I.2. Kapacita (rozsah) záměru

Jedná se o výstavbu nového provozního areálu pro skladování a prodej hutního a instalačního materiálu, který bude umístěn na okraji komerční zóny Luženská, situované na severovýchodním okraji města Rakovník v okrese Rakovník. Lokalita určená pro výstavbu areálu je umístěna na současně nevyužívaných zatravněných pozemcích v katastrálním území Rakovník, které jsou situovány podél ulice Luženská.

Nový skladový a prodejní areál sestává ze skladové haly pro skladování hutního materiálu a dvou identických objektů, které budou využívány jako prodejní prostory pro hutní a instalační materiál a pro ubytování zaměstnanců firmy. Součástí stavby jsou dále zpevněné plochy (parkoviště a manipulační plochy) a příjezdová komunikace,  objekt pro vsakování dešťových vod a jednotlivé přípojky médií. Areál bude realizován v období roku 2007.

Provozní areál  bude umístěn na okraji stávající komerční zóny severovýchodně od ulice Luženská, kde jsou již v současné době umístěny objekty komerčním využitím. Nový provozní areál bude využívat stávající dopravní a inženýrskou infrastrukturu.  Plocha pozemků nového areálu je zhruba 4500 m2  (0,45 ha) a na této ploše bude umístěna skladová hala (SO 01),  a oba prodejní a ubytovací objekty (SO02A a SO02B), dále manipulační, parkovací a pojezdové plochy a příjezdová komunikace. Podél obvodu areálu jsou situovány zelené pásy s izolačními a dekoračními funkcemi.

Cílem tohoto záměru je výstavba komerčního areálu, jehož hlavními funkcí je skladování a prodej hutních výrobků a instalačního materiálu. Výrobní činnost nebude v areálu provozována, lze předpokládat pouze používání jednoduchých ručních zařízení při řezání či úpravě hutního materiálu pro účely prodeje (např. řezání ocelových profilů na požadovaný rozměr apod.). V areálu rovněž nebudou skladovány nebezpečné chemické látky (žíravé, oxidující, vysoce a extrémně hořlavé apod.) ani látky škodlivé zdraví a škodlivé vodám (např. pohonné hmoty, rozpouštědla apod.).

Generelně se jedná o skladový a prodejní areál s doplňkovým využitím pro ubytování osob pro zázemí firmy investora, jehož záměrem a cílem je poskytovat služby v prodeji instalačního a hutního materiálu zejména pro stavebnictví a poskytovat servis firmám v Rakovníku a okolí. Kapacita (obrat) skladu  se předpokládá zhruba 3000 t výrobků (zboží) ročně.

Záměr je umístěn  v souladu s územním plánem města Rakovník v zóně určené pro lehkou průmyslovou výrobu, skladové a komerční objekty.

### I.3. Umístění záměru:

Kraj:			Středočeský

Okres:			Rakovník (kód 3212)

Obec:			Rakovník (541656)

Katastrální území:	Rakovník (kód 739081)

Parc.č.:		3062/3, 3065

Obrázek 1 : Situace záměru v katastrálním území

- hranice katastrálních území jsou vyznačeny červenofialovou čarou, pozice záměru červeně

Obrázek 2 : Pozice záměru v užších vztazích

Obrázek 3 : Situace záměru - ortofoto

### I.4. Charakter záměru a možnost kumulace jeho vlivů s jinými záměry

Jedná se o výstavbu nového areálu určeného převážně pro komerční využití – skladování a prodej hutního a instalačního materiálu s doplňkovým využitím pro ubytovací služby. Areál je situován v komerční zóně Luženská, situované na severovýchodě města podél stejnojmenné ulice. Zájmové území leží v rozvojové zóně a má silnou technologickou návaznost na město Rakovník. Technologická návaznost představuje zejména napojení na inženýrské sítě a dopravní infrastrukturu. V předmětné zóně na severovýchodě Rakovníka jsou v současné době situovány objekty s komerčním využitím (prodejní sklady, autoservis), v blízkosti se nachází i obytná zóna s bytovými a rodinnými domy.. Převážná část zóny je v současnosti nezastavěná a lze zde předpokládat výstavbu dalších objektů s komerčním či skladovým využitím a objekty služeb.

Navrhovaný nový areál bude umístěn na mírném svahu údolí Lišanského potoka v blízkosti křižovatky ulic Pražská  (II/237) a Luženská, která umožňuje přístup do popisované zóny. Pro stavbu areálu budou využity současně nezastavěné pozemky, které byly v minulosti využívány k zemědělské výrobě a jsou doposud součástí zemědělského půdního fondu. Tyto pozemky jsou již z části vybavené infrastrukturou (komunikace a napojení na inženýrské sítě).

Areál strojírenského závodu má tvar protáhlého lichoběžníka, jehož delší strana je orientována zhruba ve směru západ – východ.. Komunikačně bude napojen samostatnou příjezdovou komunikací na ulici Luženská Ve východní třetině areálu bude situována skladová hala, na kterou déle na západ navazuje manipulační plocha, parkoviště pro osobní vozy a dva totožné dvoupodlažní objekty prodejen s ubytovnou. Západní třetina pozemků je nezastavěna a představuje územní rezervu, po severním okraji areálu je vedena příjezdová komunikace. V centrální  části pozemku jsou parkovací (2 parkoviště pro osobní vozy) a manipulační plochy.  Plocha pozemků areálu je zhruba 4500 m2 , z čehož zhruba dvě třetiny budou využity pro budovy, manipulační, parkovací a pojezdové plochy a příjezdovou  komunikaci. V jihovýchodním rohu areálu bude umístěn zasakovací objekt a zbývající nezastavěná plocha (částečně v ochranném písmu plynovodu) bude nezastavěna a ozeleněna.. Na obvodu areálu jsou dále navrženy zelené pásy a plochy s dekoračními a izolačními funkcemi.

Cílem tohoto záměru je výstavba komerčního areálu, jehož nosným programem je skladování, prodej a distribuce hutního a instalačního materiálu a poskytnutí zázemí pro servisní činnost firmy – ubytování pracovníků. Areál má skladově distribuční charakter, prodejní sortiment se bude zavážet nákladními automobily (předpoklad zhruba jednou týdně) a distribuovat se bude buď vozidly zákazníků či vlastními firemními vozidly. Pro expedici budou využívány především dodávkové automobily typu Ford Transit a automobily typu pick- up. Výrobní činnost nebude v areálu provozována s výjimkou drobných úprav např. hutního materiálu řezáním apod.

Generelně lze skladovou a prodejní činnost označit za nerušivou s minimálními výstupy do prostředí. Nebudou  zde umístěny technologické celky či zařízení produkující škodliviny do ovzduší ani významné zdroje hluku, činnost v areálu nebude produkovat technologické odpadní vody ani nebezpečné odpady.

Orientační bilance využití ploch dotčených pozemků p.č. 3062/3, 3065 v k.ú. Rakovník je uvedena v následujících tabulkách. První z tabulek ukazuje bilanci ploch zastavěných stavbami (skladová hala, 2 prodejní a ubytovací objekty). Ve druhé tabulce je znázorněna cílová bilance v členění zastavěné plochy, ostatní plochy (tj. komunikace, manipulační plochy, parkoviště, jiné zpevněné plochy) a plochy izolační a dekorační zeleně.

Tabulka 1 : Bilance stavbami zastavěných ploch v m2

| Areál | Plocha pozemků celkem | Skladová hala | Prodejní a ubytovací objekty | Celkem zastavěno stavbami |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Výměra (m2) | 4545 | 382,5 | 561,6 | 944,1 |

Tabulka 2: Orientační bilance využití ploch v m2 - cílový stav

| Areál | zastavěné stavbami | ostatní zpevněné | volná plocha, vsakovací objekt + zeleň | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Výměra | 944 | 1460 | 2141 | 4545 |

Posuzovaný areál je umístěn na současně nezastavěných pozemcích budované komerční zóny a není v přímém kontaktu s obytnou zástavbou. Jeho západní hranici lemuje komunikace – ulice Luženská, v severním sousedství je komerční zástavba a východní okolí je nezastavěno s předpokladem využití pro výstavbu obdobného charakteru. Na jihu se nachází zářez komunikace napojující ulici Luženská na ulici Pražskou. Nejbližší obytnou zástavbu tvoří převážně rodinné a nízkopodlažní domy na západě za ulicí Luženská.  Situaci územních vztahů  ilustruje předchozí obrázek č. 2 a 3.

Jedná se o samostatný areál napojený na stávající dopravní infrastrukturu a inženýrské sítě v komerční zóně Luženská na severovýchodním okraji Rakovníka. Ze všech základních aspektů vstupů (nároky na půdu, vodu a energie) i z hlediska výstupů (vlivů na ovzduší, akustických vlivů a odpadů) je provedené hodnocení v tomto oznámení pojato jako souhrnné, kumulativní působení celé investice. Zohledněna byla i kumulace vlivů se stávajícím provozem zóně, zejména pokud se týká dopravní obslužnosti a s ní spojených vlivů. Stavba je v souladu se schváleným územním plánem sídelního útvaru Rakovník.

Vzhledem k tomu, že se jedná o nevýrobní záměr skladové a prodejní činnosti  s minimálními výstupy do prostředí a s poměrně malými nároky na zdroje, a rovněž stávající objekty v zóně mají komerční či skladový charakter, nelze předpokládat významnou kumulaci synergických účinků vlivů. V blízkosti se nenachází žádná významná ekologická zátěž území, na východě v údolí Lišanského potoka se nachází významné průmyslové provozy, zejména závod Lasselsberger - RAKO 1 – tzv. „šamotka“. Lze konstatovat, že z hlediska kvality i kvantity vlivů má posuzovaný záměr oproti stávajícím provozům nižší dimenze a hodnotit kumulaci vlivů s velkými provozy v Rakovníku (keramické závody Lasselsberger, chemická výroba Proctor and Gamble) je proto neúčelné. Uvažována je proto kumulace vlivů s nejbližšími objekty v zóně, zejména pokud se týká dopravní obslužnosti a sní spojených vlivů.

Jako komparativně nejvýznamnější lze označit emise oxidů dusíku a hlukovou zátěž  z dopravy, a odvedení srážkových vod. Z kvalitativního i kvantitativního hlediska se však ve srovnání se stávajícími zdroji v území jedná o komparativně málo významné zdroje s nízkou produkcí, jak je popsáno v následujících kapitolách.

### I. 5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a hlavních důvodů pro jejich výběr či odmítnutí.

K výstavbě areálu v dané lokalitě vedly investora zejména tyto důvody:

- situace pozemků v plánované komerční zóně, avšak  pro provoz komunikačně dostupných, s možností dobrého napojení na zdroje energií a na stávající místní i regionální dopravní infrastrukturu

- pozice areálu v regionu se zavedenou stavební výrobou  v dosahu metropolitního regionu hlavního města Prahy a středočeského kraje, který se vyznačuje poměrně vysokým ekonomickým potenciálem a nabízí dobré možnosti odbytu prodejního sortimentu, zejména s ohledem na předpoklad nárůstu poptávky zejména ve stavebnictví

- dostupnost kvalifikovaných pracovních sil v regionu s tradicí průmyslové výroby

- lokalizace areálu v souladu s  územně plánovací dokumentací v zóně určené k rozvoji nerušící výroby a komerční aktivity mimo stávající obytnou zástavbu s předpokladem minimálního ovlivnění prostředí vlivem výstavby i provozu

- využití stávajících volných nevyužívaných pozemků dříve sloužících k zemědělské výrobě v návaznosti na již fungující zónu a  možnost napojení na stávající většinou kapacitně postačující distribuční rozvody energií, vody ap.

- požadavek konsolidace stávajících kapacitních a dispozičních  možností pozemků v  zóně s maximálním možným stupněm využití jejich plochy při respektování regulativů a charakteru území

Posuzované  území se nachází ve jižní části výrobně komerční zóny na severovýchodním okraji  katastrálního území Rakovník a je vymezeno:

  - na jihu – zářezem komunikace napojující ulici Luženskou na komunikaci I/237 ulici Pražskou

  - na severu – komerční zástavbou zóny – prodejně skladové areály, autoservis

  - na východě – doposud zemědělsky využívanými pozemky

  - na západě – ulicí Luženská a dále obytnou zástavbou

Pozice areálu je zřejmá z mapové části,  příloh 1 a 2.

S ohledem na jednoznačnost umístění posuzovaného provozního areálu v dosud nevyužité části komerční zóny v návaznosti na stávající infrastrukturu zóny,  byla od počátku záměru investorem a na základě jeho zadání i projektantem akce sledována jediná územní varianta v podobě, jak je prezentována a hodnocena tímto oznámením. Posuzování jiných variant umístění není proto nutné ani účelné.

S ohledem na charakter posuzované výstavby (prodejně – skladový areál s nevýrobními funkcemi ), dosažený stupeň  poznání v této oblasti a  know-how v oblasti logistiky a skladové činnosti, je navržena a řešena, a tudíž i posuzována jediná optimální technologická varianta i varianta logistického zabezpečení včetně systému dopravy, expedice a skladování  výrobků hutního a instalačního sortimentu.

### I.6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru

Posuzovaný provozní areál se nachází v komerčně - výrobní zóně Luženská situované na severovýchodním okraji města Rakovníka v blízkosti křížení ulice Luženské  ulicí Pražskou (komunikace II/237), která představuje jednu s páteřních komunikací města Rakovníka.  (viz  mapovou část F oznámení). Pozemky navržené k využití se rozkládají na jižním až jihovýchodním  okraji  této zóny, a byly v minulosti využívány k zemědělské výrobě.  Dotčené pozemky  p.č. 3062/3, 3065 jsou současně vedeny v katastru nemovitostí v katastrálním území Rakovník jako orná půda (zemědělský půdní fond). V současnosti se zde nenachází žádné stavby – jedná se o ladem ležící půdu porostlou ruderální vegetací. Areál bude dopravně obsluhován samostatnou příjezdovou komunikací napojenou na silnici ulici Luženskou  a jejím prostřednictvím na dopravní infrastrukturu města Rakovníka a regionální dopravní infrastrukturu. Páteřní dopravní systém Rakovníka představují komunikace II/229 umožňující průjezd zhruba ve směru sever-jih a komunikace II/227 a II/237 umožňující průjezd ve směru východ-západ. Tyto komunikace mají vazbu na silnici I/6 Praha – Karlovy Vary na severu a I/5 Praha – Plzeň na jihu.  Popsané dopravní spojení bude využívat i posuzovaný záměr.

Stěžejní objekty skladové haly a  dva prodejní a ubytovací objekty budou situovány zhruba v centru a východní části areálu protáhle-lichoběžníkového tvaru o celkové výměře cca 0,45 ha (viz mapová část příloha č.3 a 4) s podílnou osou orientovanou zhruba ve směru východ-západ. Všechny tři navrhované objekty  mají obdélníkový půdorys, přičemž samotná skladová hala (SO01) má rozměr zhruba 30,6x12,5 m. Stavebně technické řešení obou prodejně – ubytovacích objektů (SO02A a SO02B)  je totožné a   tvoří je budovy s půdorysem obdélníka o rozměrech cca 23,4 x 12 m. Obslužné plochy pak zahrnují manipulační plochu před vstupní částí  skladové haly, na kterou navazuje  parkoviště pro osobní vozy (14 stání) mezi oběma prodejnami  a parkoviště pro osobní vozy v jihozápadním sektoru areálu (18 stání). Manipulační a parkovací plochy jsou v severozápadním rohu areálu napojeny na krátkou (zhruba 45 m) příjezdovou komunikaci s vyústěním na ulici Luženská.

Vnitroareálovou komunikaci představuje pohyb po příjezdové komunikaci a pojezd po parkovištích a manipulační ploše.  Do areálu je tedy navržen pouze jeden vjezd z severozápadní strany. Dopravní řešení zohledňuje potřeby materiálových toků a logistiky skladu a expedice. Zásobování prodejním sortimentem , který tvoří převážně hutní materiál a instalační materiál, je navržen vjezdem a výjezdem v severozápadním  rohu areálu. Ten bude sloužit, vzhledem k poměrně velmi malé intenzitě obslužné dopravy i jako expediční vjezd a výjezd pro odvoz zboží zákazníky. Manipulace s materiálem a výrobky bude probíhat ve skladové hale. Součástí objektu je oplocení, terénní a sadové úpravy, spočívající ve výsadbě okrajových zelených pásů s dekoračními a izolačními funkcemi s maximálním  využitím dřevin. Nosným výrobním programem je skladování a distribuce hutních výrobků a materiál pro instalace v oblasti stavebnictví. Roční kapacita skladu se bude pohybovat kolem 3000 tun výrobků ročně.

Situace všech popisovaných objektů je zřejmá z příloh 1 (širší vztahy) a 2 (užší územní vztahy a zastavovací situace) v mapové části F.

#### 6.1. Stavebně - technické řešení

Pro optimalizaci procesů s jednoznačným materiálovým tokem, skladování materiálů, výrobků a komponent je koncipováno využití jednotlivých ploch  areálu.        Je navrhována úprava systému dopravní obsluhy a expedice včetně zajištění parkovacích míst pro vedení, zaměstnance a zákazníky areálu. Je určena plocha pro výstavbu tří nových objektů  s jasně vymezenými skladovými, prodejními a expedičními prostory s cílem optimalizovat logistickou část – tj. skladové procesy s urychlením expedice prodejního sortimentu i materiálového toku. Ubytovací kapacity budou soustředěny do druhého nadzemního podlaží obou objektů.

Navržená stavba sestává ze dvou prodejních a ubytovacích objektů, skladové haly a dalších přidružených objektů, jako jsou zpevněné plochy a komunikace, objekt pro vsakování dešťových vod a jednotlivé přípojky médií. Stavba je formálně členěna na tyto stavební objekty

SO1		sklad hutního materiálu

SO2 A,B 	prodejny s ubytovnou

SO3		zpevněné plochy a komunikace

SO4		vsakovací objekt

SO5		přípojka splaškové kanalizace

SO6		přípojka vody

SO7		přípojka elektro

Stěžejními stavbami areálu jsou SO1 skladová hala a SO2 prodejny s ubytovnou. V případě skladové haly se jedná o lehkou ocelovou konstrukci opláštěnou trapézovým plechem se soklem vyzděným do výšky 1 m, výška haly je 7 m. Oba prodejně – ubytovací objekty jsou totožné a tvoří je konstrukce vyzdívaná z keramických bloků a stropní konstrukce ze železobetonových panelů. Zastřešení je dřevěnými sbíjenými vazníky s povlakovou krytinou na bednění. Výška obou objektů je 8 m.

Zpevněné plochy a komunikace SO3 - příjezdová komunikace i komunikace a plochy  v areálu budou asfaltové.

Vzhledem k nemožnosti odvodu srážkových vod do recipientu bude zajištěno vsakování na pozemku pomocí vsakovacího objektu SO4 vybaveného podzemními voštinovými rošty nebo obdobnou technologií. Přípojka kanalizace SO5- splaškové vody budou odvedeny kanalizační přípojkou délky cca 60 m do stávající městské kanalizace. Napojení na městský vodovodní řad bude provedeno přípojkou SO6 z PE v délce 60 m  a bude dimenzován na dodávku požární vody.  Přípojka elektro SO 7 bude provedena podle podmínek připojení rozvodných závodů.

Stavebně technické řešení skladové haly je jednoduché, jedná se o nosnou ocelovou konstrukci opláštěnou sendvičovými hliníkovými profilovanými panely s izolační vrstvou z PUR pěny. Nosná konstrukce je montovaná z ocelových vazníků osazených na železobetonových sloupech. Založení hal se předpokládá na patkách a pasech dle doporučení inženýrskogeologického průzkumu.

Stavebně technické řešení prodejně – ubytovacích objektu je stejné, jedná se o zděné konstrukce s železobetonovými stropy a zastřešením pultovou střechou.

Osvětlení skladových prostor je zabezpečeno pásovými okny na  fasádě a prosklenými vraty a dále umělým osvětlením zářivkovými a výbojkovými tělesy. Vně hal je navrženo venkovní stožárové výbojkové osvětlení..

Architektonické řešení objektů areálu odpovídá komerčnímu  charakteru stavby. Skladová hala je jednopodlažní, celková výška podélných fasád je 7 m. Fasáda haly podporuje horizontální charakter. Ve v podélné fasádě haly je umístěn pás oken. Oba prodejní a ubytovací objekty jsou dvoupodlažní. V prvním podlaží (přízemí) je umístěna prodejní část a ve druhém podlaží  a sociální a ubytovací zázemí.

V návrhu barevného řešení jsou po dohodě s investorem použity kombinace střízlivého barevného řešení. V barevném řešení jsou použity vhodné nereflexní barevné odstíny a jsou zdůrazněny horizontální linie, což přispívá k potlačení optického vjemu hmoty skladové haly.

Vytápění obou prodejních a ubytovacích objektů je řešeno elektricky – etážové teplovodní vytápění lokálním elektrickým kotlem. Skladová hala je nevytápěná. Odvětrání je řešeno přirozeně. Vjezdy, zpevněné a manipulační plochy budou živičné, příjezdová komunikace ze silničních panelů. Ostatní plochy areálu budou ozeleněny.

Odvodnění splaškových vod je řešeno do stávající městské kanalizace , dešťové vody budou zasakovány pomocí samostatného zasakovacího objektu.

#### 6.2. Technologické řešení, výrobní postup

Stěžejní činnosti v areálu bude skladování a distribuce kovových výrobků – převážně spojovacího a instalačního materiálu  a hutního materiálu. Předpokládá se závoz sortimentu do skladové haly lehkými nákladními automobily do 3,5 t a odvoz automobily zákazníků či firemními automobily. V této fázi se nepředpokládá obsluha pomocí kamiónů.

Celkový obrat skladu se předpokládá zhruba 3000 t výrobků ročně. Skladová manipulace bude probíhat vysokozdvižnými vozíky na elektrický pohon a ručními vozíky. Způsob skladování bude záviset na sortimentu, předpokládá se běžný regálový způsob a dále skladování v kontejnerech či na paletách.

Ve skladovaném  ani prodejním sortimentu nebudou obsaženy nebezpečné chemické látky ano látky škodlivé vodám a škodlivé zdraví. Skladovaný sortiment sestává prakticky výhradně z kovových a plastových výrobků.

#### 6.3. Kapacitní údaje

Nároky na materiálové vstupy a vstupní komponenty jsou minimální protože se bude jednat o skladování hotových výrobků či hutního materiálu, které se v areálu nebudou nijak zásadně upravovat. Předpokládat lze pouze jednoduché manuální úpravy typu řezání ocelových profilů apod. Skladovaný sortiment bude zavezen do skladu a distribuován zákazníkům.

Pro skladovou činnost nejsou zapotřebí žádní dodávky médií (stlačený vzduch, technické plyny, pohonné hmoty a maziva, chlazení apod.). Pro provoz vysokozdvižných vozíků lze předpokládat pouze minimální množství akumulátorové kyseliny pro doplňování elektrolytu. Roční obrat výrobků bude činit 3000 - 3300 t, expedice bude probíhat převážně lehkými nákladními automobily (typ AVIA) či dodávkami (typ FORD TRANSIT).

Tabulka  3: Kapacitní údaje– materiálové vstupy

| Areál | Denní obrat t/den | Roční obrat t/rok |
| --- | --- | --- |
| Kovové výrobky a hutní materiál | 12-15 | 3300 |

#### 6.4. Organizace závodu

V tabulce jsou uvedeny počty zaměstnanců závodu, a to výhledový stav po kompletním náběhu procesu.

Tabulka 4: Počet zaměstnanců

| Kategorie | Závod celkem |
| --- | --- |
| Sklad hutního materiálu | 2 |
| Prodejny | 6 |
| Ubytovna | 30 |
| CELKEM | 38 |

Z hlediska fondu pracovní doby se předpokládá jednosměnný provoz zhruba 250-260 pracovních dní v roce.

#### 6.5. Úroveň technického řešení

Navržené stavebně-technické řešení je v souladu s požadavky příslušných předpisů, zejm. úplného znění stavebního zákona a vyhlášek k jeho provedení ve vztahu k ochraně ŽP  a s obecnými technickými požadavky na výstavbu a vyhovuje požadavkům normativů v oblasti ochrany ŽP. V opláštění haly je kladem důraz na tepelné a hlukové izolace, a tím i úspory energií a maximální neprůzvučnost pláště. Navrženy jsou pouze materiály s možností recyklace nebo takové, jejichž případná likvidace nemá nároky na zvláštní způsoby nakládání (nebezpečné odpady - např. stavební materiály a izolace s obsahem azbestu).

V technologickém řešení byl kladem důraz na minimalizaci a eliminaci výstupů do prostředí. Provoz ani výstavba nemá mimořádné nároky na potřebu energií a vody, protože se jedná z většiny o skladovou a prodejní činnost. Odpady z procesu je možno z větší části recyklovat (obalové materiály) a produkci lze proto označit za téměř bezodpadovou. Produkce nebezpečných odpadů je minimální a omezuje se pouze na odpadní elektrolyt a akumulátory v případě použití VZV vozíků a vyhořelé zářivky z údržby budov.. Rovněž technologický proces skladování a prodeje probíhá prakticky bez emisí škodlivin do prostředí. Při skladovém procesu nedochází k produkci škodlivých a skleníkových plynů . Technologie z vyšší hlukovou zátěží nebudou instalovány.  Produkce odpadních vod je omezena pouze na vody splaškové a technologické (průmyslové) odpadní vody areál nebude produkovat. Emise do ovzduší jsou prakticky pouze z vyvolané obslužné dopravy, stacionární zdroje znečišťování nebudou instalovány. Ve provozu nebudou používány látky poškozující ozónovou vrstvu. Odpady z procesu jsou převážně recyklovatelné (papír, lepenka, kovy)  a jsou odděleně shromažďovány podle druhů a odváženy k recyklaci. Výstupy do prostředí jsou tak eliminovány nebo minimalizovány. Skladování látek škodlivých vodám (hydraulické oleje a maziva) nebude prováděno. Látky škodlivé vodám a škodlivé zdraví se v procesu nepoužívají a nebudou přítomny ani v prodejním a skladovém sortimentu.

V koncepci technického ani technologického řešení nebyly shledány postupy, neodpovídající současnému stavu technického pokroku.

### I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení

Předpokládané zahájení stavby		09/2007

Předpokládané ukončení stavby		09/2008

### I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků

Vlivy stavby a to jak z hlediska vstupů, tak výstupů se dotýkají  pouze územně samosprávného celku města  Rakovník.

### I.9. Zařazení záměru do příslušné kategorie a bodů přílohy č.1 zákona č.100/2001 Sb.

Záměr byl  podle přílohy č.1 zákona č.100/2001 Sb. zařazen vyjádřením MŽP č.j.13902/ENV/06 z 27.2.2007 do kategorie č.II ( záměry vyžadující zjišťovací řízen) a to do bodu 10.15. Záměry podle této přílohy, které nedosahují příslušných limitních hodnot, jsou li tyto limitní hodnoty v příloze uvedeny … a to jako podlimitní záměr k bodu 10.6. Skladové a obchodní komplexy včetně nákupních středisek o celkové výměře nad 3000 m2 zastavěné plochy, parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání v součtu pro celou stavbu  – sloupec B – záměry v kompetenci posuzování orgány kraje. Příslušným úřadem k provedení zjišťovacího řízení je Krajský úřad Středočeského kraje – odbor životního prostředí a zemědělství.

### I.10. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které budou tato rozhodnutí vydávat

Nejbližším navazujícím rozhodnutím ve smyslu stavebního zákona  bude vydání územního rozhodnutí (ÚR) , které náleží do kompetence Městského úřadu Rakovník.

V tomto rozhodnutí budou zohledněny závěry stanoviska úřadu příslušného k posuzování vlivů č.100/2001 Sb. v platném znění, jímž je Krajský úřad středočeského kraje – odbor životního prostředí a zemědělství.

V rámci územního řízení a ÚR budou specifikována a vydávána  další potřebná rozhodnutí a vyjádření orgánů státní správy a samosprávy měst a obcí a dále dotčených organizací – právnických a fyzických osob (např. správci sítí) vyplývající ze stavebního zákona a dalších složkových zákonů (např. vodní zákon – povolení vodního díla – zasakovacího objektu,  souhlas s vynětím půdy ZPF apod.).

## B. II. Údaje o vstupech

### II.1. PŮDA

Zábor půdy. Realizace posuzované stavby bude probíhat na pozemcích katastrálního  území Rakovník, obec Rakovník, okres Rakovník. Výstavba se v případě provozního areálu dotýká pozemků parc.č. 3062/3 a 3065 o celkové výměře 4545 m2 (0,4545 ha),  které jsou vedeny v katastru nemovitostí v kategorii orná půda a jsou tedy součástí ZPF. Rozsah vynětí ze ZPF bude upřesněn v žádosti o vynětí, v tomto stadiu předpokládáme vynětí ve výměře půdorysu staveb a zpevněných ploch  , tj. 2401 m2, tj. 0,2401 ha . Podle příslušné mapy BPEJ a Výpisu z katastru nemovitostí se jedná  u  dotčených parcel o BPEJ 4 30 04 a   4 11 00, údaje jsou shrnuty v tabulce. Mocnost půdního profilu (ornice a podorničí se předpokládá v průměru kolem 25 - 40 cm)

Tabulka 5: Výměry pozemků a kategorizace BPEJ

| Parcelní číslo | BPEJ 4 30 04 (m2) | BPEJ 4 11 00 (m2) | Rozloha celkem m2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3062/3 | 1871 | - | 1871 |
| 3065 | 2065 | 609 | 2674 |
| Celkem výměra | 3936 (86%) | 609 (14 %) | 4545 (100 %) |
| Parcelní číslo | BPEJ 4 30 04 (m2) | BPEJ 4 11 00 (m2) | Vynětí celkem m2 |
| 3062/3 | 510 | - | 510 |
| 3065 | 1436 | 455 | 1891 |
| Celkem vynětí | 1946 (81%) | 455 (19%) | 2401 (100%) |

Bonitovaná půdně ekologická jednotka (dále jen "BPEJ") je charakterizována klimatickým regionem, hlavní půdní jednotkou, sklonitostí a expozicí, skeletovitostí a hloubkou půdy, jež specifikují hlavní půdní a klimatické podmínky hodnoceného pozemku, přičemž :

| a) | klimatický region zahrnuje území s přibližně shodnými klimatickými podmínkami pro růst a vývoj zemědělských plodin, podle přílohy č. 1; je vyjádřen první číslicí pětimístného číselného kódu1) (dále jen "číselný kód"), |
| --- | --- |
| b) | hlavní půdní jednotka je účelovým seskupením půdních forem příbuzných vlastností, jež jsou určovány genetickým půdním typem, subtypem, půdotvorným substrátem, zrnitostí, hloubkou půdy, stupněm hydromorfismu, popřípadě výraznou sklonitostí nebo morfologií terénu a zúrodňovacím opatřením, podle přílohy č. 2; je vyjádřena druhou a třetí číslicí číselného kódu, |
| c) | sklonitost a expozice ke světovým stranám vystihuje utváření povrchu zemědělského pozemku, podle přílohy č. 3; je vyjádřena čtvrtou číslicí číselného kódu, která je výsledkem jejich kombinace, |
| d) | skeletovitost, jíž se rozumí podíl obsahu štěrku a kamene v ornici k obsahu štěrku a kamene v spodině do 60 cm, a hloubka půdy, podle přílohy č. 4; je vyjádřena pátou číslicí číselného kódu, která je výsledkem jejich kombinace. |

Na prvém místě vyjadřuje kód 4 příslušnost posuzovaného staveniště ke klimatickému regionu  MT 1 podle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 327/1998 Sb.

Charakteristika klimatického regionu

| Kód regionů | Symbol regionů | Charakte- ristika regionu | Suma teplot nad 10 oC | Průměná roční teplota oC | Průměrný roční úhrn srážek v mm | Pravdě- podobnost suchých veget. období | Vláhová jistota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | MT 1 | mírně teplý, suchý | 2400 – 2600 | 7 - 8,5 | 450 - 550 | 30 - 40 | 0 - 4 |

Další dvojčíslí charakterizuje hlavní půdní jednotku (HPJ), což je účelové seskupení půdních forem, příbuzných ekonomickými vlastnostmi, které jsou charakterizovány genetickým půdním typem, subtypem, půdotvorným substrátem, zrnitostí, sklonitostí, hloubkou půdního profilu, skeletovitostí a stupněm hydromorfismu.

V daném případě posuzovaného staveniště se jedná o HPJ 30 – hnědé půdy a HPJ 11 – hnědozemě typické - charakterizovanou následovně:

| 30 | Hnědé půdy, hnědé půdy kyselé a jejich slabě oglejené formy na permokarbonských horninách a pískovcích; lehčí až středně těžké, většinou s dobrými vláhovými poměry |
| --- | --- |

| 11 | Hnědozemě typické, černozemní, včetně slabě oglejených forem na sprašových hlínách, středně těžké s těžší spodinou, vodní režim příznivý až vlhčí |
| --- | --- |

Další dvojčíslí charakterizuje následující vlastnosti půdy:

Sklonitost

| Kód | Kategorie | Charakteristika |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 - 1o | úplná rovina |
| 1 | 1 - 3o | Rovina |
| 2 | 3 - 7o | mírný svah |
| 3 | 7 - 12o | střední svah |
| 4 | 12 – 17o | výrazný svah |
| 5 | 17 – 25o | příkrý svah |
| 6 | 25o | Sráz |

Expozice - Vyjadřuje polohu území BPEJ vůči světovým stranám ve čtyřech kategoriích.

| Kód |  | Charakteristika |
| --- | --- | --- |
| 0 | rovina (0-1o) | expozice všesměrná |
| 1 | Jih (JZ-JV) |  |
| 2 | východ a západ (JZ-SZ a JV-SV) |  |
| 3 | Sever (SZ-SV) |  |

Samostatně se uvažuje expozice jižní v klimatických regionech 0, 1, 2, 3, 4 a 5 jako negativní; zbývající expozice se slučují bez rozlišení. V klimatických regionech 6, 7, 8 a 9 se samostatně uvažuje expozice severní jako negativní a expozice východ - západ a jih se uvažují jako sobě rovné.

V soustavě BPEJ ČR je na čtvrtém místě číselného kódu kombinace sklonitosti a expozice kódovaná takto:

| Kód | Kategorie sklonitosti | Kategorie expozice |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 – 1 | 0 |
| 1 | 2 | 0 |
| 2 | 2 | 1 |
| 3 | 2 | 3 |
| 4 | 3 | 1 |
| 5 | 3 | 3 |
| 6 | 4 | 1 |
| 7 | 4 | 3 |
| 8 | 5 – 6 | 1 |
| 9 | 5 – 6 | 3 |

Charakteristika skeletovitosti a hloubky půdy

| Číselný kód | Skeletovitost | Charakteristika |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Bezskeletovité | s celkovým obsahem skeletu | do 10 % |
| 1 | slabě skeletovité | s celkovým obsahem skeletu | do 25 % |
| 2 | středně skeletovité | s celkovým obsahem skeletu | do 50 % |
| 3 | silně skeletovité | s celkovým obsahem skeletu | nad 50 % |

Obsah skeletu je vyjádřen celkovým obsahem štěrku (pevné částice hornin od 4 do 30 mm) a kamene (pevné částice hornin nad 30 mm).

Hloubka půdy Vyjadřuje hloubku části půdního profilu omezené buď pevnou horninou, nebo silnou skeletovitostí.

| Kód |  | Charakteristika |
| --- | --- | --- |
| 0 | 60 cm | půda hluboká |
| 1 | 30 - 60 cm | půda středně hluboká |
| 2 | 30 cm | půda mělká |

Na pátém místě číselného kódu je uveden kód kombinace skeletovitosti a hloubky půdy takto:

| Kód | Kategorie skeletovitosti | Kategorie hloubky půdy |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 – 1 | 0 – 1 |
| 2 | 1 | 0 |
| 3 | 2 | 0 |
| 4 | 2 | 0 – 1 |
| 5 | 1 | 2 |
| 6 | 2 | 2 |
| 7+) | 0 – 1 | 0 – 1 |
| 8+) | 2 – 3 | 0 – 2 |
| 9+) | 0 – 3 | 0 – 2 |

U BPEJ 43004 i 4 11 00  tedy na čtvrtém místě   číslo 0 udává, že se jedná o pozemek sklonitosti 0 - 3°, což je úplná rovina či rovina bez projevu plošné vodní eroze a expozici rovněž 0 - což je všesměrná expozice.

Skeletovitost je v obou případech dána číslem 1,  což je půda

| 1 | slabě skeletovité | s celkovým obsahem skeletu | do 25 % |
| --- | --- | --- | --- |

U hloubky půdy  0 - 1, což je půda středně hluboká  až hluboká  30 - 60 cm.

BPEJ jsou jednotně vedeny v číselném a mapovém vyjádření v celostátní databázi BPEJ (dále jen "celostátní databáze"), která obsahuje informace o kvalitě půdy. Vedení celostátní databáze je zajišťováno Ministerstvem zemědělství prostřednictvím odborné organizace, která na vyžádání též poskytuje souhrnné informace o BPEJ a jejich účelových seskupeních, např. pro plošnou a kvalitativní ochranu půdy a vody, pro územní plánování, posuzování ekologické stability krajiny, vytváření ekonomických nástrojů v zemědělství a rozvoje regionů. Průměrnou mocnost orniční vrstvy je nutné stanovit pedologickým průzkumem na místě.

Investor je povinen postupovat podle příslušných ustanovení zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu v platném znění a zaplatit příslušný odvod  za odnětí. Investor je povinen zajistit sejmutí, odvoz a příp. rozprostření skrytých kulturních vrstev na určeném místě v rámci nákladů stavby. S ohledem na daný rozsah skrývky je investor povinen zajistit využití ornice pro zúrodnění zemědělských pozemků a dokladovat odběr skrytých kulturních vrstev půdy především zemědělskými podniky, zajišťujícími prvovýrobu s předchozím projednáním s příslušným orgánem, což je s ohledem na rozsah v jednotlivém případě do 1 ha Městský úřad Rakovník.

V případě depozice části objemu skrývky na vlastním staveništi je nutné postupovat v souladu s metodickým návodem MZ ČR č. 25/1982 z 1.6.1982, který pojednává o zabezpečení a ošetřování dočasných deponií kulturních vrstev půdy jak krátkodobých do 3 let, tak dlouhodobých nad 3 roky. V daném případě se předpokládá hloubka ornice a  podorničí 0,3 m , což představuje při výměře vynětí 2401 m2 kubaturu skrývky 720 m3. Skrývka bude využita při rekultivačních pracích při zahlazování následků hornické činnosti v podniku ČLUZ.

Upřesnění z hlediska odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona ČNR č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákona ČNR č. 10/1993 Sb.  bylo dále  provedeno v metodickém pokynu odboru ochrany lesa a půdy MŽP ČR  ze dne 1.10.1996 čj. 00LP/1067/96.

V daném případě posuzovaného staveniště se jedná o  BPEJ, která prezentuje podle přílohy metodického pokynu MŽP ČR ze dne 12.6.1996 č.j. OOLP/1067/96 nazvané třídy ochrany zemědělské půdy  V. třídu ochrany (BPEJ 4 30 04), resp. I.třídu ochrany (BPEJ 4 11 00). Do I. třídy ochrany jsou zařazeny bonitně nejcennější půdy převážně v půdách rovinných či mírně sklonitých, které je možno vyjmout ze ZPF pouze vyjímečně. Do V. třídy ochrany jsou sdruženy půdy s převážně velmi nízkou  produkční schopností v rámci příslušných klimatických regionů, včetně půd mělkých, svažitých, hydromorfích, kamenitých a erozí nejvíce ohrožených. Většinou kde o půdy pro zemědělské účely postradatelné, u kterých lze předpokládat efektivnější nezemědělské využití. Ve vztahu k ochraně ZPF jde v daném případě tedy většinově (81% odnímané plochy) o půdy s velmi nízkou produkční schopností, které jsou využitelné pro výstavbu a tudíž jejich odnětí ZPF není problematické. Zbývající část záboru tvoří naproti tomu půdy kvalitní., pro jejichž odnětí je nezbytné, aby odnímaná plocha byla schváleným územním plánem určena k zastavění.

Lesní půdy a pozemky . Výstavbou  areálu nebudou dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa ve smyslu §3 zák.č. 289/1995 Sb. Ani nebude dotčeno 50 m (§ 14 odst. 2 zák. č. 289/1995 Sb.) ochranné pásmo lesa. Takové pozemky se nenacházejí ani ve vzdálenosti, kde by mohly být záměrem jakkoliv ovlivněny (např. ostíněním, zvýšením rizika vzniku požáru apod.).

Chráněná území a ochranná pásma

Zvláště chráněná území

Chráněná území přírody. Ve smyslu zákona ČNR č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny jsou vymezeny některé základní pojmy a to především územní systém ekologické stability (ÚSES), významný krajinný prvek (VKP) a dále planě rostoucí rostlina, volně žijící živočich a v neposlední řadě i zvláště chráněná část přírody (národní parky, chráněné krajinné oblasti, přírodní rezervace, přírodní památky). Posuzovaný záměr nezasahuje do žádného ze zvláště chráněných území (ZCHÚ) přírody ve smyslu ustanovení § 14 zák. č. 114/1992 Sb. Nejbližší objekt tohoto typu je chráněná krajinná oblast (CHKO) Křivoklátsko, jejíž hranice se nachází zhruba 0,3 km východně od areálu závodu. Vzájemná pozice je zřejmá z následujícího obrázku:

Obrázek 4 : Pozice záměru vůči ZCHU přírody

Přírodní parky se v dosahu vlivů záměru nenacházejí. V bezprostředním okolí nejsou ani maloplošná chráněná území (přírodní rezervace, přírodní památky apod.), které jsou soustředěny na území CHKO Křivoklátsko. Situace chráněných území je zřejmá z mapy širších vztahů v příloze č.1 v mapové části oznámení. Z pohledu tohoto zákona jsou hodnoceny základní skutečnosti rovněž v kapitole ÚSES, krajina, flora a fauna.

Oblasti začleněné do systému NATURA 2000 (tj. ptačí oblasti a evropsky významné lokality) se v dosahu vlivů záměru nenacházejí. Nejbližší objekt tohoto typu je evropsky významné lokalita CZ 0213063 Rakovník – za koupalištěm. Jde o vlhké louky na pravém břehu Lišanského potoka  sv. podél železniční tratě Rakovník – Lužná, cca 0,6 km V až JV od zájmového území

Chráněná území ložisek nerostných surovin. Chráněná území dále vymezuje zákon č. 44/1988 Sb. o ochraně nerostného bohatství (horní zákon). Jedná se o chráněná ložisková území (CHLÚ) a dobývací prostory (DP). Žádná taková chráněná území nebudou posuzovaným záměrem dotčena. V širším jižním okolí se  nachází CHLÚ Lubná a DP ložiska černého uhlí a žáruvzdorných jílů Senomaty, a CHLÚ Lubná I a DP ložiska žáruvzdorných jílovců Rakovník Rako Jiří II Rynholec. V širším severním okolí se nachází CHLÚ a DP netěženého ložiska štěrkopísků Lužná. Nejbližší CHLÚ a DP a poddolovaná území jsou vymezena na následujících obrázcích:

Obrázek 5a: Situace dobývacích prostorů, CHLÚ a prognózních zásob

Z předchozích obrázku je patrné, že posuzovaný záměr neleží v CHLÚ ložiska žáruvzdorných jílů Lubná (e.č.11340200) a Lubná I (e.č.07382100). Jedná se o výhradní ložisko žáruvzdorných jílů na ostřivo (e.č.3113501) Rakovník – Rako-Jiří. Těžba černého uhlí na tomto ložisku byla ukončena a ložisko bylo zrušeno. Rovněž DP a CHLÚ ložiska štěrkopísků Lužná je dostatečně vzdáleno. V zájmovém území byly v minulosti ověřovány zásoby keramický a stavebních surovin, prognózní zásoby však nebyly schváleny.  V širším okolí probíhala v minulosti těžba černého uhlí a žáruvzdorných surovin, těžba je již časově odlehlá a vlivy důlní činnosti jsou odeznělé. Zájmové území leží mimo stávající stanovené dobývací prostory, a neleží ani na poddolovaném území, jak dokumentuje následující obrázek.

Obrázek 5b: Situace poddolovaných území

Vodohospodářská chráněná území. Zákon č. 254/2001 Sb. (vodní zákon) vymezuje v §18 pojem chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) a v §66 pojem záplavová území. Posuzované území není součástí CHOPAV ani není v záplavovém území.

Vyhláška Mze č.470/2001 Sb.v platném znění  stanovuje seznam významných vodních toků. Z pohledu této vyhlášky není Lišanský potok (1-11-03-034) v jehož dílčím povodí se záměr nachází významným tokem. Rakovnický potok, do kterého Lišanský potok ústí, je v dílčím povodí 1-11-03-001 v délce 48,4 km  zařazen jako významný tok pod poř. č.294  Pozice hodnoceného areálu vůči těmto objektům je znázorněna na výřezu z vodohospodářské mapy v části C tohoto oznámení.

Chráněná území s významem pro obranu státu. Záměr se nedotýká vojenských újezdů ani jiných chráněných území s významem pro obranu státu.

Ochranná pásma (OP)

Zákon č. 458/2000 Sb.(energetický zákon) vymezuje ochranná pásma energetických zařízení pro výrobu elektřiny a rozvodná zařízení, zařízení na výrobu tepla a rozvody tepelné energie a plynárenská zařízení a rozvody. Stavba provozního areálu nekoliduje s ochrannými pásmy nadzemních elektrických vedení připojuje se na stávající podzemní vedení podél ulice Luženská. Záměr se napojí samostatnými přípojkami na stávající podzemní rozvody vody elektřiny a kanalizace. Podél ulice Luženská probíhá napříč pozemky areálu vedení plynovody a jeho ochranné pásmo, které zastavovací plán respektuje.

Stavba nekoliduje s ochranným pásmem dráhy (zák.č.266/1994 Sb. o drahách). Ochranná pásma telekomunikačních vedení (zák.č.151/2000 o telekomunikacích) nejsou se stavbou v kolizi.

Stavba se nachází v ochranném pásmu pozemních komunikací ze silničního zákona (zák.č.13/1997 Sb.) – silnice II. třídy. Žádná z okolních komunikací nebude stavebně dotčena, stavba využívá stávající dopravní infrastrukturu. Nově zřízeny budou pouze vnitroareálové komunikace a krátká příjezdová komunikace  s napojením na stávající místní komunikaci ulici Luženská.

Areál se nedotýká ochranných pásem kulturních památek (zák.č. 20/1987 o státní památkové péči).

Nejsou dotčena ochranná pásma lázní a přírodních léčivých zdrojů (zák.č. 164/2001 Sb- - lázeňský zákon), stejně jako ochranná pásma vodních zdrojů dle vodního zákona. Vodní zdroje v  oblasti Lišanského potoka severně od zájmového území nejsou záměrem ovlivněny a jejich OP leží zhruba 2,5 km severozápadně proti proudu a je mimo dosah vlivů záměru (viz část.C).

Záměrem budou tedy dotčeny pouze stávající rozvody, které jsou vedeny většinou podél ulice Luženská, na které se stavba napojuje samostatnými přípojkami. Jejich ochranná pásma  stavba respektuje. Situace přípojek je zřejmá ze zastavovacího plánu v přílohové části F.

Zájmové území se nenachází v žádných ochranných pásmech technických zařízení (vojenská letiště, vojenská telekomunikační či jiná zařízení, vojenské újezdy či zařízení s významem pro obranu státu). V souvislosti s výstavbou a provozem areálu slévárny  nebude nutno vyhlašovat žádná ochranná pásma vně areálu, která by mohla omezit či ztížit užívání sousedních pozemků.

### II.2. VODA

Bilance potřeby vody

Potřeba vody při výstavbě. Voda bude odebírána v prostoru zařízení staveniště ze stávajících zdrojů a její množství bude záviset na počtu pracovníků a rychlosti stavebních prací. Předpokládaná spotřeba vody na jednoho pracovníka je 601 za směnu.

Charakter výstavby (montovaná hala a vyzdívané konstrukce) nemá zvýšené nároky na potřebu vody. Dále se předpokládá, že betonové směsi do podlahových a základových konstrukcí budou vyráběny v betonárně mimo posuzovaný areál a na místo budou dopraveny domíchávači. Potřeba vody během výstavby se tak omezí pouze na hygienické účely pro potřeby stavebních dělníků. Počítáme - li z dobou výstavby cca 200 dní a počtem pracovníků cca 30, lze potřebu vody pro tyto účely stanovit kolem 360 m3.

Potřeba vody při  provozu. Za provozu se předpokládá potřeba vody pro hygienické účely (pitná a užitková voda pro zaměstnance, výroba TUV a ostatní potřeba). Provoz nemá nároky na potřebu vody pro technologické (průmyslové) účely.

Bilance spotřeby vody pro hygienické účely vychází z konečného výhledového stavu, kdy uvažujeme 2 zaměstnance v dělnické kategorii v špinavém provozu v jedné směně a dále celkem 6 zaměstnanců v čistém provozu a administrativy. Dále je nutno počítat s potřebou vody pro ubytování osob – celkem 30 osob s potřebou 160 l/den. Pro orientační bilanci dále uvažujeme s potřebami pro zaměstnance v dělnické kategorii 120 l na osobu a den, v kategorii THP 60 l na osobu a den. Potřebu požární vody lze odhadnout zhruba na 2,5 – 3,0 l/s.Z uvedených předpokladů vychází předpokládaná bilance pitné a užitkové vody pro hygienické účely zhruba následovně:

Tabulka 6: Bilance potřeby vody pro hygienické účely

| Provozní areál | celkem |
| --- | --- |
| průměrná denní Qd (m3) | 5,3 |
| maximální denní Qd max (m3) | 7,95 |
| maximální hodinová Qh (l/s) | 1,77 |
| průměrná roční Qr(m3) | 1908 |

Technologická voda není nárokována.

Zásobování vodou

Stávající zdroje zásobování vodou se předpokládají k využití bez větších změn. Vodovodní přípojka bude napojena na stávající tlakový řad DN 100 v ulici U Křížku. Vodovodní přípojka bude provedena z tlakových HDPE trubek, které budou uloženy do pískového lože o tloušťce 150 mm a obsypány pískem do výšky min. 300 mm nad vrchol trouby. Vodoměrná sestava bude osazena za napojením v nezpevněné ploše v typové plastové šachtě.  Využití jiných zdrojů vody (podzemní, povrchová) se neuvažuje.

### II.3. OSTATNÍ SUROVINOVÉ A ENERGETICKÉ ZDROJE

Potřeba hlavních surovin a médií

Fáze výstavby. Vzhledem k tomu, že posuzovaná stavba je v ranných stadiích projektové přípravy (zpracovávána je dokumentace pro územní řízení) není zatím možné stanovit exaktně množství základních materiálů surovin. Předběžně však lze předpokládat následující suroviny:

Násypový materiál, skrývka. Vzhledem k poměrně příznivým inženýrskogeologickým poměrům (konsolidované základové půdy, horniny permokarbonu  , zakleslá hladina podzemní vody) se předpokládá plošné zakládání na patkách a pasech.. Konfigurace stávajícího terénu ( mírný svah) nevyžaduje zásadní úpravu pláně (zářezy, násypy). Předpokládá se sejmutí svrchní vrstvy zemin a úprava – a výkopy pro základové konstrukce (základy budov, příprava pláně pro manipulační plochy komunikace apod.) celkový objem zemin se předpokládá kolem 1500 - 2000 m3. Předpokládá se, že materiál z úpravy pláně a z výkopů  bude z větší části možno využít při terénních úpravách a zbytek bude nutno uložit na deponii zemin (předpoklad odvoz na skládku či pro rekultivace), či využít při rekultivačních pracích mimo areál. Skrývková bilance se tak předpokládá vyrovnaná nebo pouze mírně přebytková. Charakter výstavby a konfigurace terénu nemá nároky na dovoz zeminy do násypů ap.

Kamenivo, štěrky a štěrkopísky pro konstrukci zpevněných ploch a vozovky, parkovací a manipulační plochy vzniknou podél příjezdové a vnitroareálové komunikace, zřízením manipulačních plochy u haly a vybudováním parkovacích stání v centrální  části areálu. Pojezdové a manipulační plochy se předpokládají v živičném provedení. Množství stavebních materiálů lze odvodit z příslušných ploch - celkem cca 1460 m2 zpevněných ploch. Pro pojezdové plochy s nároky na stabilitu se předpokládá před položením živičné vrstvy hutněná pláň s podkladní vrstvou betonu. Výroba betonových směsí se předpokládá mimo posuzovaný areál. Odhadem lze stanovit cca 150 m3 betonu, zhruba 300 m3 kameniva a štěrkopísku  a 50 m3 živičných či asfaltobetonových směsí.

Nová skladová hala je navržena jako ocelový skelet se sendvičovým opláštěním, splňujícím nároky na tepelnou izolaci a neprůzvučnost. Jedná se o montovanou typovou konstrukci bez větších nároků na stavební materiály. Oba prodejně – ubytovací objekty jsou zděné. Při výstavbě předpokládáme nároky na betonovou směs do základových konstrukcí a podlah. Odhadem lze počítat  cca 200 m3 betonové směsi. V případě obou prodejních a ubytovacích objektů lze počítat s nároky na běžný stavební materiál pro vyzdívky a finální úpravy (cihly, tvárnice, maltové směsi atd.)

Suroviny se speciálními nároky na těžbu, úpravu či dovoz nejsou nárokovány.

Fáze provozu - potřeba  surovin a ostatních medií, skladování.

V hale se budou skladovat hotové výrobky – převážně  hutní a instalační materiál, který bude distribuován k zákazníkům a prodávat v prodejně běžným způsobem.  Provoz proto nemá nároky na potřebu surovin ani médií, kromě běžných nároků na vodu a energii, jak je uvedeno dále. V areálu se rovněž nebudou skladovat nebezpečné chemické látky ani látky které mohu ohrozit jakost či zdravotní nezávadnost vod (pohonné hmoty a maziva apod.). Nebude zde provozována žádná další činnost s nároky na potřebu surovin energií apod.

Skladování a manipulace se  škodlivými látkami

Ropné látky (oleje a maziva) zde nebudou skladovány., stejně jako odmašťovadla , barvy a ředidla. Pro provoz VZV vozíků (pokud budou používány) lze předpokládat pouze malé množství akumulátorové kyseliny pro doplnění provozních ztrát a zřízení nabíjecího místa pro vozíky. Nároky na používání a skladování škodlivých látek jsou v hodnoceném případě zanedbatelné. Ve skladovém procesu se škodlivé látky nepoužívají a je bez nároku na nebezpečné chemické látky a přípravky či jiné látky škodlivé zdraví. Potřeba skladování škodlivých látek je tak zcela minimální a bude se jednat o pohotovostní množství akumulátorové kyseliny pro provoz VZV vozíků či malá množství maziv v množství zhruba prvních jednotek kg v originálních obalech.

Současně skladovaná množství nebezpečných chemických látek jsou v hodnoceném areálu zanedbatelná. Objekt proto nebude podléhat režimu zákona o prevenci závažných havárií č. 59/2006 Sb.

Elektrická energie

Potřeba elektrické  energie. Elektrická energie se využívá pouze pro běžné účely (malospotřebiče, osvětlení) a pro vytápění (elektrokotel) a ohřev TUV. Podrobný soupis instalovaných příkonů je pro účely oznámení samoúčelný. Uvádíme pouze souhrnné instalované příkony nejvýznamnějších zařízení.

Tabulka 8 : Souhrnné instalované příkony v kW

|  | SO 01 | SO 02A | SO 02B |
| --- | --- | --- | --- |
| osvětlení | 2,5 | 4,5 | 4,5 |
| venkovní osvětlení | 0,5 | - | - |
| sporáky | - | 17,0 | 17,0 |
| přímotopný kotel | - | 35,0 | 35,0 |
| Ventilátory a VZT | 1,0 | 0,1 | 0,1 |
| topení | - | 0,1 | 0,1 |
| Drobné spotřebiče | 5,0 | 6,0 | 6,0 |
| Instalovaný příkon Pi | 9,0 | 62,7 | 62,7 |
| Soudobý příkon Ps | 8,6 | 50,2 | 50,2 |

Roční odběr elektrické energie odhadujeme s ohledem na nově instalované příkonové kapacity na 0,5 MWh. Objekt bude připojen kabelem CYKY 4Bx25 mm2 z připojovacího místa , určeného poskytovatele sítě ( ČEZ Distribuce a.s. Děčín ).             V připojovacím místě budou osazeny pojistky dle vyjádření poskytovatele sítě. Rozvaděč měření bude osazen na místě přístupném pro pracovníky dodavatele elektrické energie.

Potřeba tepla  a zemního plynu, vzduchotechnika, chlazení

Vytápění. Objekt skladové haly nebude vytápěn, objekty obou prodejních a ubytovacích objektů bydou vytápěny teplovodním ústředním vytápěním. Každý objek bude mít dva topné okruhy pro každé podlaží. Každý okruh bude mít svůj zdroj tepla, kterým bude přímotopný elektrický kotel. Pro vlastní vytápění je navržen teplovodní systém s dvoutrubkovým rozvodem vody. Rozvody budou uloženy v podlahách a jako tpná tělesa budou sloužit desková tělesa a topné žebříky.

Tabulka 9 : Tepelná bilance

| Tepelná bilance v kW | Tepelná ztráta (kW) |
| --- | --- |
| Objekt SO2A | 35 |
| Objekt SO2 B | 35 |
| Celkem | 70 |

Předběžní spotřeba tepla pro vytápění činí 353 GJ, předběžná denní potřeba výkonu pro vytápění je 1200 kWh, předběžná roční potřeba elektřiny pro vytápění je 81 mWh..

.

Větrání - je zajištěno přirozeně okny, hygienická zařízení a kuchyňky budou odvětrány nuceně odtahovými ventilátory. Skladová hala bude větrána otevíravými okny a vraty.

Plyn. Potřeba zemního plynu není nárokována.

### II. 4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu

Komunikační napojení. Komunikační napojení areálu na stávající infrastrukturu je znázorněno  schématem na následujícím obrázku. Areál bude dopravně obsluhován samostatnou příjezdovou komunikací napojenou na ulici Luženská a jejím prostřednictvím na dopravní infrastrukturu města Rakovníka a regionální dopravní infrastrukturu, zejména silnici II/237 ulice Pražská. Páteřní dopravní systém Rakovníka představují komunikace II/229 umožňující průjezd zhruba ve směru sever-jih a komunikace II/227 a 237 umožňující průjezd ve směru východ-západ. Tyto komunikace mají vazbu na silnici I/6 Praha – Karlovy Vary na severu a I/5 Praha – Plzeň na jihu.  Popsané dopravní spojení bude využívat i posuzovaný záměr.

Záměr je situován v blízkosti křižovatky, které napojuje ulici Luženská  na silnici II/237 Pražská. Toto spojení umožňuje napojení zóny Luženská na severovýchodě Rakovníka. Dopravní obsluha města je však komplikovaná, neboť zde nejsou objízdné trasy a veškerá doprava využívá průjezd centrem po sinicích II/229 a 227 a 237. Centrum města je tak poměrně hodně zatíženo dopravou a rovněž napojení na páteřní dopravní tahy (tj. I/5 směr Plzeň  a  I/6 směr Praha) je komplikované. Popsaný stávající páteřní komunikační systém v regionu ukazuje obrázek:

Obrázek 6 a,b : Silniční síť regionu Rakovník a její dopravní zatížení

Vysvětlivka: číselné údaje udávají počet vozidel za 24 hodin, dolní číslo označuje sčítací úsek dle ŘSD

Doprava a její intenzita

Ve fázi výstavby dojde k určitému zvýšení nároků na stávající dopravní síť, které bude způsobeno dovozem stavebních materiálů a konstrukcí a v poslední fázi technologických zařízení provozu. Přesun hmot se bude provádět prostřednictvím výše popsaného dopravního napojení. V časově omezeném období výstavby (cca 12 měsíců) se počítá s provozem TNV při přípravě staveniště a budováním základových konstrukcí. Frekvence dopravy bude nepravidelná, zpočátku (cca první dva týdny při úpravě pláně a hloubení základových konstrukcí)  lze očekávat vyšší frekvenci kolem 20 TNV denně, v rámci montážních prací a vlastní výstavby objektů pak frekvenci kolem 10 TNV denně. V rámci finálních prací pak zátěž TNV klesne na úroveň jednotek aut za den a bude srovnatelná se zátěží při provozu.  S ohledem na rozsah výstavby posuzovaného areálu a předpokládanou mírně přebytkovou bilancí  zemin s ohledem na způsob zakládání se bude jednat o dovoz betonových směsí a konstrukčních materiálů do základových konstrukcí a podlah, nosných konstrukcí a opláštění hal a technologické celky či soubory se střední dopravní náročností.

Vzhledem k lokalizaci odbytišť skladovaných výrobků závodu v regionu Rakovníka a středočeského kraje  je zřejmé, že uvedené dopravní spojení prostřednictvím silnice II/229 a 227 a 237 bude pro převedení dopravních vztahů prioritní.  Frekvence dopravy při provozu byly odvozena spolu s projektantem  a investorem z předpokládaných odbytových a výrobních možností. Dopravu za provozu lze rozdělit formálně na dovoz zboží TNV, a distribuci zboží zákazníkům (nebo odvoz zboží zákazníky) převážně lehkými nákladními vozidly (LNV) a dodávkami, dále lze počítat  dopravu osob do zaměstnání a osobní dopravu související s provozem převážně osobními automobily (OA). Podle údajů projektanta a investora bude ve vazbě na pohyb materiálu a hotových výrobků bude zatížení dotčených komunikací vyvolanou dopravou následující:

Tabulka 11 a: Bilance vyvolané dopravy 24 hodin (cekem obousměrně)

| Kategorie | Celkem Vozidel za den | Celkem Počet pohybů |
| --- | --- | --- |
| Dovoz výrobků TNV | 1 | 2 |
| Doprava a expedice LNV | 30 | 60 |
| Osobní doprava OA | 30 | 60 |

Dovoz zboží  se předpokládá zhruba 2x denně těžkým nákladním vozidlem (22-24 t) při distribuci zboží a další dopravě se předpokládá denně příjezd a odjezd zhruba 30 lehkých nákladních vozidel (typ Avia) a dodávek (typ Ford Transit)   V osobní dopravě se předpokládá v rámci dne příjezd a odjezd zhruba 30 osobních vozidel a dodávek. Manipulace s výrobky bude prováděna pomocí vysokozdvižných vozíků (VZV) na elektrický či plynový (propan-butan) pohon a ručními vozíky.

Dopravní obsluha areálu je zajištěna z západní strany hlavním vjezdem na ulici Luženská , který bude využíván jako zásobovací a expediční, i pro příjezd zaměstnanců a zákazníků. Hlavní vjezd je napojen na manipulační plochu a dále umožňuje příjezd k parkovištím. Provoz uvnitř areálu je vcelku jednoduchý a je zřejmý z grafických příloh. Vnitroareálový provoz nepředpokládá žádný speciální systém řízení, dopravní signalizace a dopravního značení.  Jiný druh dopravy než silniční se pro dopravní obsluhu závodu neuvažuje.

Z předchozích obrázků je zřejmé, že v roce 2005 se intenzity dopravy na ulici Pražšjá II/237 pohybovaly kolem 8300 vozidel za 24 hodin. Výsledky sčítání na ulici Luženská nejsou k dispozici a lze je odhadnou z orientačního sčítání na 2000 vozidel denně, s podílem těžkých vozidel 8%. Výsledky sčítání na profilu 1-1380 a předpokládaný nárůst pro rok 2007 rekapitulujeme v tabulce:

Tabulka 11b: Intenzity dopravy za 24 hodin

| Komunikace | Sčítací úsek | celk. (voz./den)( | z toho TNV (voz/den) | celk. (voz./den)( | z toho TNV (voz/den) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Rok 2005 | Rok 2007 = 2005*1,06 |
| II/237 Pražská | 1-1380 | 8382 | 1632 | 8885 | 1730 |
| Luženská | odhad | - | - | 2200 | 176 |

Nároky na inženýrské sítě

V rámci výstavby provozního areálu se nepočítá s nároky na budování či posílení distribučních sítí mimo areál. Nový areál bude napojen na stávající rozvody podél komunikace Luženská a U Křížku, které jsou dostatečně kapacitní. Z tohoto důvodu se nepočítá s přeložkami ani budováním nových inženýrských sítí vně areálu ve větším rozsahu.

Sadové úpravy

Předpokládá se úprava volných ploch rozprostřením ornice a vysazením trávníku s výsadbou keřů a stromů. Podél hranic areálu se navrhuje osadit převážně listnaté dřeviny (javor mléč, javor klen, habr obecný) při respektování charakteru stanoviště Přesné počty a osazení dřevin není v dané fázi přípravy projektu upřesněno, a bude řešeno projektem sadových úprav.

V současné době je plocha porostlá z části ruderalizovanou vegetací (ladem ležící půda) a nejsou zde žádné vzrostlé stromy  nebo keře, které by bylo nutné v rámci stavby odstraňovat.

## B.III. Údaje o výstupech

### III.1.  Ovzduší

Záměr výstavby provozního areálu nevnáší do území nové stacionární zdroje znečišťování ovzduší – vytápění je zajištěno elektrickým ohřevem a žádné technologické zdroje nebudou v areálu instalovány. Zdroji znečištění ovzduší bude proto pouze  vyvolaná automobilová doprava. Z ní budou škodliviny vznikat na příjezdové komunikaci a pojezdem na parkovišti manipulační ploše..

Uvedené zdroje lze charakterizovat takto:

a) bodové zdroje znečištění ovzduší

Nebudou  instalovány žádné zdroje spalování paliv ani technologické zdroje.

b) hlavní plošné zdroje znečištění ovzduší

Plošné zdroje znečištění ovzduší, jako skládky prašných surovin, trvalé stavební práce a pod., v rámci provozu  areálu nebudou žádné. Pojezd vozidel na parkovišti  je sice počítán jako plošný zdroj, jako zdroj dopravní je však zařazen do zdrojů liniových.

c) hlavní liniové zdroje

Liniovým zdrojem znečištění ovzduší bude automobilová doprava, jejíž popis a intenzity jsou uvedeny v příslušné části tohoto oznámení. Na kvalitu ovzduší v posuzované oblasti má však výrazný vliv stávající doprava. Do hodnocení byl proto vzata stávající zatížení na relevantních  komunikacích Luženská a Pražská , které pak přitíží provoz areálu.

Tab. 12d. Emisní a imisní hodnoty NOx ze stávající a vyvolané dopravy

| Komunikace | délka (m ( | sklon ((( | m.vyd. (mg/s/km ( | vydatnost (mg/s( | vydatnost (kg/r( |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| příjezdová | 150 | 1 | 2,6 | 0,39 | 3,4 |
| Luženská | 500 | 1 | 167,0 | 83,5 | 1371,5 |

Tabulka 12e: Emise z pojezdu parkování v areálu

| Zdroj | emise | NOx | emise | CO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | g/s | kg/r | g/s | kg/r |
| areál | 0,00053 | 4,6 | 0,00170 | 14,7 |

### III.2. Odpadní vody

Splaškové odpadní vody

Bilance splaškových vod  Bilance vychází z potřeby vody v části B.I., přičemž množství splaškových vod je počítáno jako 100 % nárokované souhrnné potřeby. Splaškové vody jsou odváděny do veřejné kanalizace podél ulice Luženská a přes městskou ČOV  do recipientu, jímž je Rakovnický potok.

Předpokládáme, že znečištění splaškových vod se nevymyká normálu, protože se jedná pouze o odpadní vody ze sociálních zařízení. V objektu není ve větším rozsahu zavedena výroba jídel ani jiná činnost, jejíž výsledkem by bylo zvýšení některých ukazatelů (např. tuky a extrahovatelné látky, povrchově aktivní látky a detergenty a.p) nad rámec znečištění obvyklého u splaškových vod (viz tabulka). Není proto instalováno žádné předčisticí zařízení před vstupem do kanalizace.

Tabulka 13a : Produkce a znečištění splaškových odpadních vod

| Produkce | Znečištění |
| --- | --- |
| Celkem areál | BSK5 | NL | RL | EL |
| m3/d | m3/r | mg/l | t/r | mg/l | t/r | mg/l | t/r | mg/l | t/r |
| 5,3 | 1908 | 350 | 0,67 | 275 | 0,52 | 500 | 0,95 | 5 | 0,009 |

Vysvětlivky: NL - nerozpuštěné látky, BSK5 - biochemická spotřeba kyslíku, RL - rozpuštěné látky, EL - extrahovatelné látky

Technologické odpadní vody

Technologické odpadní vody areál neprodukuje, skladový proces nemá nároky na potřebu vody. Provozní areál tedy neprodukuje technologické (průmyslové) odpadní vody.

Dešťové vody

Při výpočtu bilance dešťových vod je postupováno  v souladu s projektem a jeho bilancí zastavěných a zpevněných ploch a  ploch nezpevněných. Přehled ploch vychází z údajů v části A. Průtok dešťových vod  Q v l/s je odvozen podle vzorce  Q  =  y*A*q , kde y  je součinitel odtoku,  A  je odvodněná plocha (ha), q je vydatnost návrhového deště / l/s/ha /. Součinitele odtoku y z různých ploch uvažujeme Zastavěné plochy /střechy / - 0,90  Zpevněné plochy (živice) - 0,80, zámková dlažba 0,4, zeleň - 0,05

Bilanci odvedených vod při dané bouřkové události ukazuje tabulka:

Tabulka 13b : Bilance odvedených dešťových vod

| Způsob zastavění | Celková plocha (m2) | y | Reduk. plocha (m2) | Q15 (l/s) | M15 (m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Střechy | 944 | 0,9 | 850 | 13,6 | 12,2 |
| Zpevněné plochy živice | 1460 | 0,80 | 1168 | 18,7 | 16,8 |
| Celkem |  |  |  |  | 29,0 |

Pozn: Návrhový déšť byl uvažován v intenzitě 130 l/sec/ha  za předpokladu  doby trvání t=15 minut a periodicity   p = 1,0

Uvažujeme – li roční srážkový úhrn 482 mm, dostaneme roční množství dešťových vod odvedených z plochy areálu:

| Způsob zastavění | Celková plocha (m2) | y | Reduk. plocha (m2) | Roční úhrn srážek (m) | M365 (m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Střechy | 944 | 0,9 | 850 | 0,482 | 409 |
| Zpevněné plochy | 1460 | 0,80 | 1168 | 0,482 | 563 |
| Celkem |  |  |  |  | 972 |

Stanovení průtoku je v této fázi pouze informativní - bylo stanoveno ve spolupráci s projektantem pro účely územního řízení a posouzení v rámci tohoto oznámení a bude  případně upřesněno v dokumentaci pro stavební povolení  na základě stanovení přesných ploch, hodnoty intenzity přívalového deště a povrchu upravených a odvodňovaných ploch.

Odvedení  splaškových a dešťových  vod

Splaškové odpadní vody z areálu budou svedeny do jednotné kanalizace DN 300 podél ulice Luženská, která odvádí odpadní vody na městskou ČOV. Na tuto kanalizaci bude areál napojen přípojkou, která je na hranicí pozemku zaústěna do revizní šachty. Vzhledem ke spádovým poměrům bude nutno splaškové vody přečerpávat, což bude realizováno typizovanou čerpací šachtou. Kanalizační přípojka bude provedena z tlakových HDPR trub. Trouby budou uloženy do pískového lože o tloušťce 150mm a obsypány pískem do výšky min. 300mm nad vrchol trouby.

Vzhledem k tomu, že veřejná stoková síť v blízkosti navrženého areálu nemá dostatečnou kapacitu pro napojení dešťových vod  z navrženého areálu, bude jejich likvidace řešena v rámci stavby. Dešťové vody budou vsakovány na dostatečně velkém pozemku pomocí drénu z voštinových desek .(dodavatel  firma ASIO s.r.o.). Navržené řešení bude podmíněno hydrogeologickým posudkem, který určí dle hydrogeologických podmínek účinnou plochu drénu..

### III.3. ODPADY

Veškeré odpady, vznikající v souvislosti s hodnocenou stavbou jsou dále rozděleny podle periody jejich vzniku a zařazeny podle katalogu odpadů, tj. je jim přiřazen kód druhu odpadu a jeho kategorizace, která je nutnou podmínkou pro stanovení způsobu dalšího nakládání s nimi. Zařazení je provedeno v souladu s vyhláškou MŽP ČR č.381//2001 Sb.  kterou se stanoví Katalog odpadů a Seznam nebezpečných odpadů.

V dalších kapitolách jsou členěny na odpady vznikající v době výstavby, které budou vznikat nárazově, krátkodobě v relativně velkých množstvích, a na odpady z provozu, které vznikají dlouhodobě, pravidelně v menších množstvích.

Odpady, vznikající v souvislosti s výstavbou areálu

Odpady, vznikající při výstavbě provozního areálu Luženská lze v současné době s ohledem na projekční připravenost stavby stanovit pouze technickým odhadem na základě návrhu zastavovacího plánu a předpokládaného rozsahu skrývky a charakteru výstavby. S ohledem na  charakter terénu a výstavby, zejména předpokládaný plošný způsob zakládání objektů  je možno  předpokládat poměrně malý  rozsah terénních úprav a proto je předpokládána mírně přebytková bilance zemin. Přesná kubatura hrubých terénních úprav a výkopů bude zpracována až na úrovni řešení projektové dokumentace pro stavební povolení.

Zde budou vznikat převážně odpady skupiny 17 – Stavební a demoliční odpady včetně vytěžené zeminy. Z úpravy pláně a výkopů pro základové konstrukce lze předpokládat kolem 2000 m3 skrývky. Tento odpad je charakterizován jako kategorie ostatního odpadu s číslem a názvem 17 05 04  - zemina a kameny bez obsahu nebezpečných látek. Pozemek byl v minulosti využíván k zemědělské činnosti, nepředpokládáme proto kontaminaci výkopových zemin cizorodými polutanty (ropné látky, chlorované uhlovodíky, PCB a pod). Tento předpoklad však doporučujeme ověřit v další projektové přípravě stavby (např. v rámci inženýrskogeologického průzkumu provést odběr vzorků zemin a analýzy na obsah nejobvyklejších polutantů) Zemina ze skrývky bude z větší části  využita při terénních úpravách v rámci areálu  a z menší části odvezena na skládku zemin či využita mimo areál. Dále budou vznikat odpady z běžných stavebních hmot a odpady typické při realizaci výstavby, dále lze předpokládat odpad charakteru komunálního. Pokud se týká nebezpečných odpadů, lze v rámci výstavby předpokládat pouze velmi malá množství, převážně typu odpadních barev a obalů od nich. Demoliční práce nepředpokládáme, pozemek je nezastavěný a není třeba odstraňovat žádné stavby ani komunikace.

V menším množství budou rovněž vznikat některé odpady, typické pro realizaci výstavby (stavební odpady – odpadní stavební hmoty, dřevo, barvy, izolační materiály, sklo a plasty, materiál charakteru demoličního odpadu apod.) , které jsou spolu se shora uvedeným odpadem uvedeny v následující přehledné tabulce:

Tabulka 14 : Bilance odpadů z výstavby

| Kód | Název odpadu | Kategorie | Nakládání |
| --- | --- | --- | --- |
| 08 01 11 | Barva osahující org. rozpouštědla | N | Odvoz odbornou firmou |
| 08 01 12 | Jiné odpadní barvy a laky | O | Odvoz odbornou firmou |
| 17 01 01 | Beton | O | Odvoz na skládku |
| 17 01 02 | Cihly | O | Odvoz na skládku |
| 17 01 03 | Tašky a keramické výrobky | O | Odvoz na skládku |
| 17 02 01 | Odpadní dřevo | O | Odvoz na skládku |
| 17 02 02 | Odpadní sklo | O | Odvoz k recyklaci |
| 17 02 03 | Odpadní plast | O | Odvoz k recyklaci |
| 17 03 02 | Asfalt bez dehtu | O | Odvoz k recyklaci |
| 17 04 05 | Odpadní železo, ocel | O | Odvoz k recyklaci |
| 17 04 11 | Odpadní kabely neobs. nebezp. látky | O | Odvoz odbornou firmou |
| 17 05 04 | Zemina a kameny bez škodlivin | O | Odvoz na skládku |
| 17 08 02 | Stavební materiály na bázi sádry neznečištěné | O | Odvoz na skládku |
| 17 09 04 | Směsný stavební demolič. opad bez škodlivin | O | Odvoz na skládku |
| 20 03 01 | Směsný komunální odpad | O | Odvoz na skládku |

Odpady vznikající při provozu

Provoz záměru není spojen s významnou produkcí odpadů a lze konstatovat, že skladový i prodejní  proces je do značné míry bezodpadový.  Ze skladování hutních výrobků  lze předpokládat odpadní kovy (např. odřezky profilů, trubek, plechů apod.) - odpad z finálního mechanického zpracování kovů  Z provozu skladové a expediční části předpokládáme dále odpadní obalové materiály - papír a lepenka, dřevěné palety, odpadní plastová fólie případně kovové vazací pásky a.p. Z provozu prodejní a ubytovací části vznikne de facto pouze odpad charakteru komunálního a dále sběrový papír apod., který bude likvidován konvenčním svozem.

Z uvedeného je zřejmé, že se bude jednat převážně o odpady kategorie ostatní (O), z nichž valnou část tvoří odpady recyklovatelné. Odpady nebezpečné (N) budou vznikat spíše vynímečně z provozu VZV vozíků (pokud budou používány akumulátorové VZV) . Tyto odpady budou odděleně shromažďovány a odvezeny oprávněnou firmou k zneškodnění či regeneraci. Odpady z provozu se budou shromažďovat v shromaždišti v kontejnerech ve vyhrazeném místě skladové haly v k tomu určených nádobách odděleně podle druhů a budou pravidelně odváženy k zneškodnění či recyklaci mimo prostor areálu do zařízení k tomu určených.

Tabulka 15: Bilance odpadů z provozu

| Kód | Název | Kategorie | Způsob likvidace |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 01 01 | Piliny a třísky železných kovů | O | Odvoz k recyklaci |
| 13 05 02 | Kal z odlučovačů olejů | N | Odvoz odbornou firmou |
| 15 01 01 | Papírové a lepenkové obaly | O | Odvoz k recyklaci |
| 15 01 03 | Dřevěný obal | O | Odvoz na skládku či nebo využití |
| 20 01 01 | Papír a lepenka (sběr. pap.) | O | Odvoz k recyklaci |
| 20 01 21 | Zářivky | N | Odvoz odbornou firmou |
| 20 02 01 | Biologicky rozložitelný odpad | O | Odvoz na skládku |
| 20 03 01 | Směsný komunální odpad | O | Odvoz na skládku |
| 20 03 03 | Uliční smetky | O | Odvoz na skládku |

Odpady vznikající při  likvidaci provozu a stavby

V případě likvidace stavby a jejího provozu, která přichází v úvahu prakticky po ukončení fyzické životnosti stavby by investor postupoval podle zásad platného stavebního zákona a zákona o odpadech.

O množstvích a druzích  odpadů, které by v takovém případě vznikly, lze pouze spekulovat, proto nejsou dále specifikovány. Charakter stavby i provozu však nepředpokládá vznik nebezpečných odpadů či odpadů, jejichž likvidace by byla problematická. Po demontáži investičních celků se jedná de facto pouze o běžnou montovanou halu a zděné stavby. Při likvidaci staveb tak lze předpokládat pouze běžné stavebně demoliční odpady, hala je opláštěná ocelová konstrukce kterou lze demontovat.

### III.4. HLUK, VIBRACE A ZÁŘENÍ

Hluk a jeho zdroje

V areálu skladu nebudou instalovány žádné bodové zdroje hluku (kompresory, VZT jednotky a klimatizace, chlazení apod.). Zdrojem hluku bude tedy pouze manipulace se skladovaným zbožím a materiálem (pojezd VZV vozíků , manipulace) a pojezd automobilů na příjezdové komunikaci a manipulační ploše a parkovištích .

Hluk z dopravy je i s ohledem na její četnost a akustické pozadí komparativně málo významný, neboť předpokládaná intenzita obslužné dopravy je velmi nízká. Vstupní parametry jsou uvedeny v části doprava. Uvažujeme v cílovém stavu s obousměrným pohybem (příjezd a odjezd) zhruba jednoho těžkého vozidla, 30 lehkých nákladních vozidel a dodávek  a 30 vozidel osobních za provozní dobu hodin, tzn. celkem 122 obousměrných pohybů vozidel. To představuje zhruba necelé jedno procento dopravní zátěže na komunikaci II/237 a tudíž zcela v rámci nerovnoměrnosti dopravy. Hlukové emise budou vznikat zejména při vnitroareálové dopravě (tj. popojíždění vozidel při nakládce, vykládce ap.) na komunikaci, manipulačních plochách a parkovištích, dále lze uvažovat přírůstek imisní hlukové zátěže na přístupových komunikacích , který je však s ohledem na stávající intenzitu dopravy komparativně nevýznamný.

Nestandardní zdroje hluku (vlastní nakládka materiálu a výrobků) jsou nevýznamné. Expedice zboží probíhá expedičních vratech a  lze je hodnotit jako stacionární zdroje hluku (zhruba 60-65 dB).

Zdroje hluku budou působit v případě jednosměnného provozu pouze v denní době.

Zdroje hluku v etapě výstavby:

Hluk šířící se ze staveniště je závislý na množství, umístění, druhu a stavu používaných stavebních strojů, počtu pracovníků v jedné pracovní směně, druhu prací, organizaci práce i snaze vedení stavby hluk co nejvíce omezit. Všechny tyto parametry nezůstávají konstantní, ale mohou se i zásadním způsobem měnit v závislosti na okamžitém stadiu výstavby.

Pro realizaci stavebních prací budou jako stavební stroje používány běžné stavební stroje - jedná se o obvyklou stavební činnost prováděnou standardními technologiemi, které významně neovlivní životní prostředí v blízkém okolí a předpokládá se, že zvuková kulisa pracujících zemních, dopravních a stavebních strojů nepřekročí přijatelnou hlukovou hranici. Nepředpokládá se užívání všech uvedených mechanismů současně a umístění zdrojů hluku se bude neustále měnit dle okamžité potřeby. Negativní vliv hluku bude pouze dočasný - hluk ze staveniště však bude vznikat pouze během výstavby, která je časově omezena.

Z uvedeného vyplývá, že přesnost predikce hluku šířícího se z budoucího staveniště do okolí nemůže být příliš vysoká. Základem výpočtu může být určitý odhad nasazení stavebních mechanismů vycházející z druhu a velikosti stavby a odhad hustoty dopravní obsluhy vycházející z předpokládaného harmonogramu stavby. Odhad se v tomto případě blíží maximálnímu možnému pracovnímu a dopravnímu ruchu na staveništi a v mnoha dnech či částech dne bude nepochybně nižší. V tabulce jsou uvedeny i hladiny akustických výkonů stavebních mechanismů, které vycházejí z archivních údajů.

Tabulka 15a,b :  Předpoklad parametrů použitých strojů - zemní práce

| Číslo zdroje hluku | Typ stroje, název | Akustický výkon LW v dB(A) | Hladina akustického tlaku 1 m od zdroje dB(A) | Doba používání stroje (hod/den) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | rypadlo Caterpillar 428C (1 kus) | - | LpA10 = 83 dB(A) | 6 |
| 2 | rypadlo UDS 110A (1kus) | - | LpA10 = 85 dB(A) | 6 |
| 3 | nakladač UNC 151 (1 kus) | - | LpA10 = 83 dB(A) | 3 |
| Doprava | nákladní automobily Tatra 815 (3 kusy) | Četnost jízd nákladních automobilů na staveniště a ze staveniště – 5/hod |

Předpoklad parametrů použitých strojů – stavební práce

| Číslo zdroje hluku | Typ stroje, název | Akustický výkon LW v dB(A) | Hladina akustického tlaku 1 m od zdroje dB(A) | Doba používání stroje (hod/den) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | autojeřáb GROVE TM 875 (1 kus) | - | LpA10 = 79 dB(A) | 2 |
| 2 | čerpadlo betonové směsi (1 kus) | - | LpA10 = 80 dB(A) | 2 |
| 3 | domíchávače betonové směsi (1 kus) | 92 dB(A) | - | 2 |
| 4 | stavební míchačky (1 kus) | - | LpA7 = 81 dB(A) | 5 |
| Doprava | nákladní automobily Liaz s návěsem (3 kusy) | Četnost jízd nákladních automobilů na staveniště a ze staveniště – 2/hod |

Vibrace

Zdroje vibrací jsou zhruba totožné se zdroji hluku, jsou však z pohledu hodnocení vnějších vlivů zanedbatelné. Všechny technologické celky, které by mohly být zdroji vibrací budou osazeny na pružných závěsech a nebudou přenášet vibrace do okolí Veškerá  zařízení, která by mohla být posuzována jako zdroj nežádoucích vibrací a otřesů budou opatřena pryžovými izolátory, napojení na výměníky bude provedeno pomocí kompenzátorů a potrubí na závěsech bude od stavebních  konstrukcí pružně odděleno.

Krátkodobě lze předpokládat vznik významnějších vibrací při stavebních pracích, ty budou opět působit pouze krátkodobě a ovlivní pouze prostor v bezprostředním okolí.

Silniční provoz bude realizován po stávajících komunikacích, v jejichž blízkosti se nenachází objekty ohrožené dopravními vibracemi. nepříznivý vliv na zdraví návštěvníků či obyvatel v zájmovém území je vyloučen. S významným působením vibrací z technologických zdrojů nebo dopravy není uvažováno. Provoz skladu nebude zdrojem nadměrných vibrací.

Záření radioaktivní a elektromagnetické

V provozním areálu Luženská  nebudou instalovány žádné zdroje radioaktivního záření, ani používány látky s obsahem otevřených radioaktivních zářičů (markerů), ani suroviny s obsahem radioaktivních nuklidů. Při výstavbě nebudou používány materiály, u kterých by se účinky radioaktivního záření daly očekávat. Nebudou rovněž instalovány ani používány zdroji jiného ionizujícího záření.

Z hlediska radonového rizika lze očekávat nízké, vynímečně střední radonové riziko. V půdorysech hal bude vyšetřeno radonovým průzkumem v rámci dokumentace pro stavební povolení.

Instalace ani používání výkonných zdrojů neionizujícího EM záření (vysílače) a laserů (včetně výkonných zdrojů světla) se nepředpokládá. Instalace světelných reklam a poutačů s vyšším výkonem se rovněž neuvažuje. Trafostanice jako nevýznamný zdroj elektromagnetického záření je umístěna ve stavebně izolovaném prostoru tak, že nemůže v žádném případě negativně ovlivnit ani pracovníky areálu, ani obyvatelstvo.

V provozu nebudou používány žádné mobilní zdroje (přístroje, analyzátory) radioaktivního záření ani výkonné zdroje EM záření (vysílače, UV lampy, lasery, výkonné zdroje světla).

### III.5. Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií

Rizika vzniku havárií

S  ohledem na charakter výstavby a charakter činností v areálu skladu nejsou rizika havárií s vážnějšími důsledky na životní  prostředí a zdraví obyvatel příliš  pravděpodobná. V rámci skladu se nebudou používat látky škodlivé vodám ani škodlivé zdraví ve větším rozsahu. Ve areálu se budou skladovat hotové výrobky a hutní materiály, přičemž nevznikají žádné škodlivé látky ve formě emisí do ovzduší, odpadních vod či nebezpečných odpadů v tuhé či kapalné formě. Ve skladovém procesu nejsou používány chemické látky (toxické, vysoce toxické, oxidující apod.) ani ropné látky (pohonné hmoty a maziva) ani se zde takové látky nebudou skladovat.

.Na sklad se proto nebude vztahovat zákon č. 59/2006Sb. o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami. Rizikové a havarijní situace mohou vzniknout při manipulaci (havárie v dopravě s únikem pohonné hmoty či maziva). Potenciálně největší riziko havarijních úniků představuje pojezd a stání vozidel  v prostoru manipulační plochy a parkovišť. Vzhledem k malým množstvím a nízké četnosti pojezdů je riziko úniků těchto látek z prostoru skladu poměrně malé až zanedbatelné. Poměrně větší pravděpodobnost úniků je z odstavených vozidel, a při vlastním provozu automobilů, zejména rizika spojená s havárií v dopravě. Rizika poškození nebo ohrožení životního prostředí lze specifikovat zhruba v rozsahu a počtu pravděpodobnosti takto:

- riziko úniku látek škodlivých vodám a látek škodlivých zdraví při havárii v dopravě nebo z odstaveného vozidla

- únik látek škodlivých zdraví a škodlivých vodám při mimořádné události (požár ap.)

Popsaná rizika úniků lze minimalizovat běžnými technickými a organizačními opatřeními a dodržováním obecně závazných předpisů, normativů a manipulačních řádů. Speciální preventivní nebo bezpečnostní opatření (varovné systémy ap.) nejsou nutná, s výjimkou protipožárních opatření (automatická signalizace požáru). Rizika jsou soustředěna zejména na tyto cílové objekty:

- zaměstnanci skladu

- podzemní voda

Vzhledem k pozici areálu vůči obytné zástavbě je riziko ohrožení obyvatelstva velmi nízké a to i v případě mimořádné události. Rizika ohrožení zdraví jsou soustředěna zejména na zaměstnance areálu a osoby zdržujících se v objektech bezprostředně sousedících. Za běžných okolností lze riziko ohrožení zdraví osob (včetně zaměstnanců) označit za velmi nízké, neboť k přímému kontaktu s rizikovými látkami nedojde. V areálu lze teoreticky uvažovat tyto typy havarijních situací

| typ havárie | Ohrožený objekt | Poznámka |
| --- | --- | --- |
| havarijní únik škodlivých látek z odstaveného vozidla či při dopravní nehodě | horninové prostředí, podzemní voda – zasakovací objekt | nutná technická a organizační opatření, technická opatření |
| Havárie v rozvodech, elektřiny, ap., s nebezpečím požáru | areál skladu, okolní objekty, zaměstnanci | nutná organizační a preventivní opatření |
| technologická nekázeň, porušení předpisů BOZP, | Zaměstnanci | nutná technická a organizační opatření |

Havarijní únik je teoreticky možný  při havárii či úniku na manipulační ploše. Ta je vyspádována do drenáží, které jsou zaústěny do zasakovacího objektu.  Předpokládáme, že do vpustí by tyto látky pronikly pouze v mimořádném souběhu nepříznivých okolností. Při vzniku havárie či úniku na manipulační ploše by byl únik ihned zpozorován a neprodleně likvidován navázáním na vhodný sorbent. V případě úniku většího množství (např. z nádrže automobilu) lze zabránit průniku do drenáže jejich překrytím a zaslepením a zachycením na ploše např. záchytnými pásy, či odtěžením kontaminované části plochy. 	Z tohoto důvodu je riziko průniku uniklých látek mimo plochu malé. Při havarijním úniku budou zachyceny na ploše.

Největší potenciální riziko úniku škodlivin je při požáru, kdy nelze vyloučit vývin škodlivých zplodin hoření. S ohledem na pozici areálu a omezené možnosti šíření požáru lze následky omezit pouze v rámci výrobní zóny. Za potenciálně ohrožené lze označit objekty bezprostředně sousedící. Protipožárním opatřením je nutno věnovat zvýšenou pozornost (rozdělení na požární úseky).

Riziko průniku kontaminantů až k hladině podzemní vody je možno označit jako minimální. Při havarijním úniku bude možno provést účinný sanační zásah i relativně jednoduchými prostředky . K úniku by zřejmě došlo na manipulační ploše, ze které lze kontaminant odstranit odsátím fibroilovým pásem a vapexem, eventuelně odtěžením štěrkové vrstvy. Při úniku mimo zpevněnou plochu by se látka v horninovém prostředí šířila velmi pomalu a průnik k hladině podzemní vody v hloubce cca 8-10 m pod terénem je nepravděpodobný. Při málo pravděpodobném úniku ropných nebo jiných látek škodlivých vodám mimo zpevněné plochy, které je možné prakticky pouze při větší havárii v dopravě, je možno provést účinný sanační zásah, a to i při relativně větším časovém odstupu po úniku. Hladina podzemní vody je v poměrně značné hloubce pod povrchem  a je hydraulicky chráněna vrstvou omezeně propustného jílovitého eluvia.

Výraznější rizika ovlivnění prostředí jsou spojena pouze s požárem většího rozsahu. Zde lze předpokládat zejména genezi škodlivých zplodin, zejména z plastů  Riziko lze účinně minimalizovat respektováním požárních předpisů, zpracováním příslušných požárních směrnic a důkladným proškolením personálu.

Dopady na okolí

Možná rizika havárií jsou v počtu pravděpodobnosti obvyklá v objektech obdobného charakteru, nevyžadují proto speciální preventivní opatření, kromě obvyklých (zpracování provozních a manipulačních řádů, havarijního plánu, požární prevence).

Následky eventuelních havárií by měly pouze lokální charakter, omezený na areál závodu, nejvýše na okolní objekty. Riziko ohrožení obyvatelstva je poměrně nízké, a nelze je uvažovat ani v případě mimořádné události. Rizika jsou vztažena zejména na zaměstnance závodu  a blízkých objektů, tj. řádově 50 osob.

Markantní dopady na obyvatelstvo nejbližší obytné zástavby,. nebo ohrožení některé ze složek životního prostředí rozsáhlejšího charakteru lze v případě popsaných typů havárií vyloučit. Jejich předpokládané následky jsou likvidovatelné běžnými prostředky, lokálně dostupnými, respektováním požadavků platných předpisů a normativů při výstavbě a provozu. Nejbližší obytná zástavba je západně od ulice Luženská ve vzdálenosti cca 60 m. V bezprostředním okolí areálu se nachází pouze komunikace a doposud nezastavěné plochy a komerční areály..

Riziko rozsáhlejšího poškození složek životního prostředí či ohrožení zdraví obyvatelstva nastává prakticky pouze v případě mimořádné události, zejména požáru většího rozsahu. Za největší riziko lze v tomto případě označit možnost znečištění ovzduší škodlivými zplodinami hoření plastů, za potenciálně ohroženou lze označit okolní výrobně-komerční zónu  Požární prevenci i technickým opatřením eliminujícím riziko  vzniku požáru musí být proto věnována náležitá pozornost. V případě havarijních situací menšího rozsahu je míra rizika přijatelná, neboť existuje možnost účinného sanačního zásahu.

Prevence havárií

V prevenci se předpokládá dodržování předpisů bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, požárních předpisů, provozních a manipulačních řádů zařízení a strojů, dodržování postupů a pokynů při skladování výrobků a materiálu.  Prevence havárií v dopravě spočívá v organizačním zvládnutí vnitroareálové dopravy a dodržováním dopravního značení a pokynů pověřených osob. V areálu musí být  k dispozici prostředky pro likvidaci běžných úniků a úkapů pohonných hmot nebo jiných látek škodlivých vodám. Žádoucí je zpracování havarijního plánu se kterým musí být seznámeni všichni zaměstnanci areálu. Zaměstnanci skladu musí být seznámeni se zásadami první pomoci, s doporučenými skladovacími postupy a zásadami BOZP a bezpečnosti provozu.

Důležitá  je požární prevence, tj. rozdělení závodů na požární úseky, oddělené skladování hořlavin, instalace hlásičů požáru apod. To bude podrobně  rozpracováno v požární části projektu. Vzhledem k omezenému  množství skladovaných a používaných hořlavých látek a nízkému stupni nebezpečnosti postačí obvyklá protipožární opatření. Samozřejmé je důkladné proškolení zaměstnanců a omezení používání otevřeného ohně v prostorách závodu.

# C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

## C. 1. Výčet  nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území

a)dosavadní využívání území  a priority jeho trvale udržitelného využívání

Širší zájmové území v okolí Rakovníka (viz příloha č.1) tvoří plochá sníženina údolí středního toku Rakovnického potoka  a jeho přítoků (Černý a Lišanský potok), omezená na východě a severovýchodě poměrně členitými  lesnatými svahy Lánské pahorkatiny, s až vrchovinným charakterem krajiny s vysokou mírou zachování původního krajinného rázu (CHKO Křivoklátsko, biosférická rezervace UNESCO)  Na západě a jihu je pak geografické vymezení méně zřetelné a přechod do Žihelské pahorkatiny probíhá pozvolně a krajina zde má spíše pahorkatinný ráz s menším procentem zalesnění vyšším stupněm upravenosti.. Toto geografické a morfologické vymezení a výskyt nerostných surovin mělo zásadní vliv na vývoj tohoto území v Rakovnické kotlině, která je tak vklíněna mezi přírodní území s minimálním narušením na východě a převážně zemědělským typem krajiny s poměrně velkou mírou upravenosti na západě.

Přírodní prostředí takto vymezeného širšího zájmového území vykazuje známky poměrně značného strukturního a funkčního zjednodušení, zapříčiněného zejména výraznými intenzifikačními zásahy do nelesní krajiny (zornění nad 80%, odvodnění původních luk a mokřin údolní nivy Rakovnického potoka, velmi vysoká míra upravenosti malých vodotečí  (Lišanský, Rakovnický a Černý potok).   Pro k.ú. Rakovník  lze doložit velmi nízký  koeficient ekologické stability, daný zejména  velkými výměrami intenzivně využívaných polí, které jsou jen lokálně prokládány místními terénními depresemi a elevacemi s nevýznamným podílem zeleně. Takto definovaný koeficient ekologické stability odpovídá velmi intenzivně využívanému území. Vlastní zastavěné území města vyplňuje centrální část kotliny, přičemž historicky cenné jádro je v nejnižší části při toku Rakovnického potoka. Na historické jádro navazuje převážně obytná zástavba na jihovýchodě, severu a severovýchodě, smíšená obytná zástavba s občanskou vybaveností na západě a rozsáhlá průmyslová zóna v jihozápadním kvadrantu města. Průmyslová zástavba vznikla i v údolí Lišanského potoka, kterou reprezentuje zejména rozlehlý areálů RAKO 1 – tzv. šamotka. Významné urbanizační osy tvoří páteřní komunikace -  silnice II/229 ve směru S-J a silnice II/237 a tok Rakovnického potoka ve směru V-Z. Významné jsou i trasy železnice (Rakovník – Lužná).

Vlastní území Rakovníka a jeho bezprostředního okolí je relativně chudé na významnější mimolesní porosty dřevin, především liniových a některých soliterních prvků, místy s výraznější vazbou na cestní síť či vlastní zástavbu (zejména zahrady, případně bloková a uliční zeleň, náměstí, parky),  nejbližším porostem jsou zmíněné plochy v oblasti Šibeníku, a Olšanských lesů a břehový doprovod Rakovnického a především Lišanského a Černého potoka (vrby, topoly, olše, jeřáb, jasan). Podíl městské zeleně v zastavěném území je však relativně vysoký, lze však konstatovat vysokou míru upravenosti. 	Přírodovědecky významnější lokality jsou soustředěny buď do CHKO Křivoklátsko, nebo do území tzv. Olšanských  lesů severně a severozápadně od města. Významná je i údolní niva a tok Rakovnického a Lišanského potoka, které jsou v daném území páteřními prvky sytému ekologické stability a mají význam i z hlediska přírodních zdrojů (pitná voda) a rekreační zázemí.

Zájmové území je velmi silně dotčeno činností člověka. Sporadicky zalesněné ploché údolí středního toku Rakovnického potoka při soutoku s Lišanským a Černým potokem  přestavovalo urbanizační osu, kolem které se soustředila zástavba sídel i páteřní komunikační trasy. Jedná se zejména o silnici II/229, která spojuje Rakovník s významným tahem I/6 Prahu a Karlovy Vary a podél které jsou soustředěny významnější sídla v území – na sever Lišany a Krupá na jih umožňuje spojení do směru na Plzeň.  Na tuto komunikaci S-J směru navazují komunikace II/228 do směru Jesenice a komunikace II/237 a II/227 do směru Kladno a Křivoklát. Všechny tyto komunikační tahy se hvězdicovitě sbíhají v centru Rakovníka a představují urbanizační osy území. Územím rovněž prochází hustá železniční síť, která má podobně jako silniční komunikace hvězdicovitý charakter a  na kterou jsou napojeny četné vlečky, které sloužily k obsluze blízkých dolů, keramického průmyslu a k obsluze zmíněné rozsáhlé průmyslové zóny. Železniční tratě a jejich náspy a zářezy představují rovněž výrazný prvek v krajině. Členitost území v širším okolí Rakovníka však způsobila, že městu se vyhnuly páteřní komunikační tahy s mezinárodním významem (zejména spojení Praha – Karlovy Vary a Most – Plzeň).  Významná je i hustota nadzemních liniových vedení.

Zcela zásadní význam pro tvářnost krajiny i města měla těžba nerostných surovin a jejich zpracování pro keramický průmysl. Jedná se zejména o těžbu uhlí a žáruvzdorných jílovců a keramických a cihlářských surovin. Těžbou vznikly rozsáhlé vytěžené prostory, dále odklizy a haldy po těžbě uhlí a projevily se zde významným způsobem vlivy poddolování. Těžba žáruvzdorných, keramických a cihlářských surovin dala vzniknout i významnému zpracovatelskému průmyslu, který poměrně výrazně ovlivnil tvářnost krajiny.  Důsledkem byl vznik rozsáhlých průmyslových komplexů v oblasti Lubné, mezi Lužnou a Rakovníkem a zejména průmyslové zóny na jihozápadě a na jihu Rakovníka. Vedle zpracování nerostných surovin se zde rozvinul i průmysl chemický (výroba pracích prášků) a strojírenská výroba. Rozvoj průmyslové výroby lze datovat již na počátek 19. století. Předchozí rozvoj Rakovníka byl prakticky od středověku spojen se zemědělstvím – pěstování a zpracování chmele.  Těžba a zpracování nerostných surovin a rozvoj průmyslu  měla za následek i intenzivní urbanizaci území, která se nejvíce projevila v územní expanzi mimo historickou část města Rakovníka.

Vlastní výhledové staveniště pro výstavbu areálu Luženská  představují prakticky plochy komerční zóny  na severovýchodě Rakovníka, které jsou v současnosti z části zastavěny či ponechány jako ladem ležící půda. Areál je na západě  a jihu vymezen komunikacemi, na východě a severu je doposud ladem ležící půda, která však s ohledem na záměry územního plánování bude v budoucnosti rovněž zastavěna objekty lehké nerušící výroby a služeb  či komerčními objekty. Zóna na východě a severovýchodě navazuje na průmyslové areály v údolí Lišanského potoka. Souborně jde o antropicky významně pozměněná stanoviště, bez významnějších porostů dřevin či solitérními stromy.

Z hlediska dalšího rozvoje krajiny v širším zájmovém území bude konverze a pokles významu zemědělství a těžebního průmyslu, včetně navazujících výrob,  vyvolávat nutnost diverzifikace zaměstnanosti. S tohoto pohledu bude významná změna orientace zaměstnanosti do lehké výroby. Z pohledu trvale udržitelného rozvoje by nové aktivity měly vhodně navazovat na stávající zástavbu v  zóně a využívat areály a pozemky již dotčené průmyslem či těžbou, či neproduktivní zemědělské pozemky.

Především je třeba z hlediska dalšího zabezpečení udržitelného rozvoje bezpodmínečně dodržet  regulativy, stanovené v rámci územního plánování a další opatření, navržená v rámci tohoto oznámení (v dalším stupni projektové dokumentace vypracovat projekt sadových úprav areálu a projednat jej s orgánem ochrany přírody) a další dále uvedené zásady.

Priority budoucího využívání území lze stručně shrnout následovně:

- Bezpodmínečná nutnost zachování přírodních cenných prvků v údolí Lišanského  potoka s navazujícími lesními porosty

- Diferenciace ploch využívaných prioritně pro zemědělskou velkovýrobu a extenzivní zemědělské hospodaření, rozvoj ploch pro bydlení

- Rozvoj lehkého průmyslu a služeb s cílem udržení struktury zaměstnanosti a sociální struktury obyvatelstva a omezení migrace do velkých sídel

- Zahlazení následků konverze těžkého a těžebního průmyslu  citlivým rozvojem průmyslových ploch, rekultivace a citlivá revitalizace dotčených území (plochy zasažené těžbou uhlí a žáruvzdorných jílovců, průmyslové či zemědělské areály postižené konverzí) s orientací na moderní technologicky vyspělé provozy z minimálními výstupy do prostředí

b) relativní zastoupení, kvalita a schopnost regenerace přírodních zdrojů

Ve vlastním zájmovém území výstavby se takové prvky a zdroje nenacházejí, poněvadž stavba je celým svým rozsahem navrhována na pozemcích, které jsou  součástí zemědělského půdního fondu (ladem ležící zemědělská půda převážně s nízkou předností v ochraně). Kvalita zemědělské půdy je většinově v této části území nízká a lze ji využít k zástavbě.

Ohrožení nivních ekosystémů nebo stanovišť povrchových vod je možno považovat za velmi málo pravděpodobné. Areál neprodukuje technologické odpadní vody, produkce splaškových vod je poměrně malá. Následky případná havárie při technologické nekázni či havárii v dopravě jsou poměrně snadno likvidovatelné jednoduchými technickými a organizačními opatřeními (viz v příslušné části oznámení). Obdobné platí pro podzemní vody, kdy lze hodnotit rizika vůči ochrannému pásmu na severu širšího zájmového území (v nivě horního toku Lišanského potoka) jejichž vodohospodářský význam je nesporný, jako zanedbatelná. Riziko ovlivnění podzemních vod minimalizováno i hydrogeologickými poměry (kolektor hydraulicky chráněný vrstvou jílovitého eluvia, zakleslá hladina podzemní vody, směr proudění mimo vodohospodářsky využívané území). Zásoby podzemní vody bezprostředně v zájmovém území lze označit za málo významné z kvalitativního hlediska (zásoby jsou řazené do II. Kategorie z důvodů zvýšených obsahů dusíkatých látek, železa a manganu) i kvantitativního hlediska (nízká vydatnost zdrojů). V širším posuzovaném území se nacházejí ložiska surovin (zejm. žáruvzdorné jílovce, stavební hmoty), výstavbou však nejsou jsou dotčeny zájmy chráněné zákonem č. 439/1992 Sb, v platném znění. (horní zákon). Posuzovaný areál leží mimo dobývací prostory i chráněná ložisková území i mimo poddolovaném území. V zájmovém území byl prováděn průzkum na výskyt ložisek keramických surovin a stavebních hmot, jeho výsledky však byly negativní.

V posuzovaném území tedy nejsou zastoupeny žádné kvalitní či regenerace schopné přírodní zdroje či plochy významné z hlediska udržení biodiverzity území a jeho trvale udržitelného rozvoje.

c) schopnost přírodního prostředí snášet zátěž se zvláštní pozorností na:

Územní systém ekologické stability

Generel lokálního (místního) systému ekologické stability města Rakovníka a její širší okolí byl zpracován v roce 1994 firmou U24 Atelier pro územní plánování a urbanismus Praha. Věcné řešení generelu vymezuje plochy pro:

a) Biocentra, to jest krajinné segmenty, které svou velikostí a stavem ekologických podmínek umožňují dlouhodobou (trvalou) existenci druhů, nebo společenstev původních druhů planě rostoucích rostlin a volně žijících živočichů a jejich genových zdrojů.

b) Biokoridory, to jest krajinné segmenty, které propojují mezi sebou biocentra způsobem umožňujícím migraci organizmů, i když nemusí poskytnout trvalé existenční podmínky.

V návrhu územního plánu jsou plochy pro systém ekologické stability, to je pro biocentra a pro biokoridory, zakresleny ve všech hlavních výkresech územního plánu v měřítku 1 : 5 000. Podrobné tabulky s popisem jednotlivých biocenter jsou součástí územního plánu včetně kopií podrobných map s vymezením biocenter. Z následujícího obrázku je patrné, že v bezprostřední blízkosti posuzované stavby se nenachází žádný funkční ani navrhovaný prvek ÚSES. Nejbližším prvkem je lokání biokoridor vázaný na tok Lišanského potoka

Generel lokálního (místního) systému ekologické stability města Rakovníka a její širší okolí byl zpracován firmou U24 Atelier pro územní plánování a urbanismus.Území řešené v rámci generelu ÚSES zaujímá plochu 1850 ha.

| Rakovník | Ekologicky stabilní prvky | Ekologicky labilní prvky | ostatní plochy |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Σ stabilní | zahrada | louka | Pastvina | lesní půda | rybník | Σ labilní | orná | chmelnice | ovocný sad | zastavěná plocha |  |
| Hektary | 386,4 | 80,08 | 61,1 | 28,7 | 182 | 34 | 966,9 | 793 | 21,6 | 10,83 | 141,58 | 496,8 |

Koeficient ekologické stability je 0,396 což znamená, že se jedná o území intenzivně až velmi intenzivně využívané. Z následujících mapových podkladů je patrné, že v bezprostřední ani širší blízkosti posuzované lokality se nenachází žádný funkční ani navrhovaný prvek ÚSES. Vlastní lokalita výstavby areálu  i se svým okolím je klasifikována jako plocha velmi málo stabilní až nestabilní.

Katastrálním územím Rakovníka prochází regionální biokoridor Rakovnický potok, jenž spojuje nadregionální biokoridor Berounky s lesními komplexy v západočeském regionu. Potencionální regionální biokoridor vedoucí přes město Rakovník je nefunkční a případná teoretická opatření která by mohla zajistit jeho funkčnost jsou naprosto nereálná. Regionální biokoridor je proto odkloněn na Olešanské lesy, pokračuje nivou Lišanského potoka a u Tyršovy plovárny se opět vrací na vodní tok Rakovnického potoka. Situaci regionálního ÚSES ukazuje obrázek 7.

Navrhovaná stavba není v územní kolizi ani se nedotýká žádného z vymezených prvků generelu lokálního ani regionálního ÚSES.

Obrázek 7a,b : Schema regionálního ÚSES

Zvláště chráněná území, území přírodních parků a významné krajinné prvky

V zájmovém území záměru se nenacházejí žádná zvláště chráněná území přírody ve smyslu dikce § 14 zák. č. 114/1992 Sb. (určení viz kapitola B. I.1.) Záměr je navržen do prostoru, ve kterém se přírodní území s parametry na zvláštní ochranu nedochovaly.

Nejbližším velkoplošným zvláště chráněným územím přírody je tak CHKO Křivoklátsko, jejíž hranice probíhá při soutoku Lišanského a Rakovnického potoka cca 0,5  km východně od zájmového území. Území typu přírodního parku ve smyslu ust. § 12 odst. 3 zák. č. 114/1992 Sb. se v širším okolí zájmového území nenachází.

Památné stromy.  V blízkém ani širším okolí nenajdeme žádný vyhlášený památný strom.

Významné krajinné prvky (VKP). Nejbližší významné krajinné leží opět zcela mimo vliv stavby.

Systém NATURA 2000. Prvky systému NATURA – ptačí oblasti a evropsky významné lokality, se v dosahu vlivů záměru nenacházejí. Nejbližším objektem tohoto typu je ptačí oblast Křivoklátsko evropsky významná lokalita CZ0213063 - Rakovník - za koupalištěm. Jedná se o vlhké louky na pravém břehu Lišanského potoka (levostranný přítok Rakovnického potoka), sv. podél železniční tratě Rakovník – Lužná. Pás vlhkých luk v mělkém údolí potoka je na JZ ohraničený železniční tratí, na SV Lišanským potokem a lesem. Přes louky vede náhon Lišanského potoka k Tyršovu koupališti v Rakovníku. V nivě potoka se vyskytují společenstva vlhkých luk, kvůli absenci obhospodařování však už degradovaná, místy zarůstající rákosem a náletem. Potok je lemován břehovými porosty. Ve fragmentech se vyskytují méně degradované vlhké louky s krvavcem totenem.   Zbytky vlhkých luk hostí bohatou populaci vzácných modrásků – modráska bahenního a tečkovaného. Pozice vůči posuzovanému záměru je zřejmá z obrázku.

Obrázek 7c : Pozice záměru vůči EVL CZ0213063

Území historického, kulturního nebo archeologického významu

V bezprostředním okolí posuzované výstavby provozního areálu Luženská  v Rakovníku  se nenachází žádné významné architektonické  ani  historické památky či archeologická naleziště, které by mohly být výstavbou či provozem areálu a jeho vlivy negativně dotčeny. Areál se nachází již mimo historické jádro (městskou památkovou zónu) Rakovníka na okraji komerční zóny. Území jádra Rakovníka lze hodnotit jako historicky významné až unikátní. Původní název Rokytno je doložen již v roce 1119, na město byl Rakovník  povýšen v roce 1286 králem Václavem II. Po třicetileté válce jeho význam upadal a vzrostl až počátkem 19. století s těžbou a zpracováním keramických a žáruvzdorných surovin a rozvojem průmyslové výroby (Ottova továrna, Šamotka).

V katastrálním území Rakovník se nachází celá řada významných nemovitých kulturních památek, které jsou předmětem památkové ochrany, zejména

a) urbanistický cenný soubor městské památkové zóny, který byl vyhlášen ministerstvem kultury vyhláškou č. 476/1992 Sb. Jedná se zejména o prostor historického Husova náměstí s řadou unikátních objektů – chrám sv. Bartoloměje, Vysoká brána, radnice, Pražská brána, Mariánský sloup apod.

b) Jednotlivé nemovité kulturní památky jsou evidovány v seznamu, který je uložen na orgánech památkové péče. Zde lze jmenovat židovský hřbitov, kaple sv. Rocha, kostel Nejsvětější Trojice, synagoga apod.

Vzhledem k tomu, že posuzovaná výstavba není v kontaktu s městskou památkovou zónou ani s jinými cennými objekty, je bližší popis jednotlivých památkově  chráněných objektů pro účely tohoto oznámení samoúčelný.

Vzhledem k pozici areálu odlehle od historického jádra města  nepředpokládáme zastižení archeologických nálezů při zemních pracích. S ohledem na staré historické  osídlení lze však doporučit ve smyslu ustanovení zák. č. 20/1987 Sb. ve znění zákona  č.242/1992 Sb. uvědomit příslušný  ústav památkové péče o posuzované aktivitě.

Území hustě zalidněná

Z hlediska hodnocení územní koncentrace výroby, bydlení a služeb se posuzovaná oblast nachází na okraji  poměrně hustě zalidněném území města Rakovníka. Zájmové území areálu je však situováno poměrně izolovaně od obytné zástavby na okraji výrobně-komerční zóny. Obytná zástavba se zde vyskytuje na západě území západně ulice Luženská , jedná se o cca 30 let starou zástavbu nízkopodlažních bytových a rodinných domů. Záměr tak není bezprostředně v kontaktu s obytnou zástavbou Rakovníka a jeho pozice vůči ní nepředpokládá významné ovlivnění. Přilehlou část areálu tvoří prakticky výhradně dopravní stavby a ladem ležící zemědělská půda.

Město Rakovník a jeho okolí se nachází ve středně hustě osídleném území – podle údajů z internetu je obec charakterizována následovně:

ZUJ: 541656 				Pošta: Ano
     ID obce: 13908           			Škola: Ano
     Statut města: Ano      			Zdravotnické zařízení: Ano
     Počet částí: 2      				Policie: Ano
     Katastrální výměra: 1850 ha      		Kanalizace (ČOV): Ano
     Počet obyvatel: 17223     			Vodovod: Ano
     Z toho v produkt. věku: 10779      	Plynofikace: Ano
     Průměrný věk: 36,3

Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území, které budou pravděpodobně významně ovlivněny

Ovzduší a klima

Podle schématu klimatických oblastí leží Rakovník v okrsku B 2 -  mírně teplý, mírně suchý, převážně s mírnou zimou. Tento okrsek lze charakterizovat následovně: suma teplot nad 10o C - 2 600 - 2 800, průměrná roční teplota 8 - 9o C, průměrný roční úhrn srážek 500 - 600 mm, pravděpodobnost suchých vegetačních období 20 - 30, vláhová jistota 2 - 4. Průměrná doba slunečního svitu v Rakovníku činí cca 1500 - 1600 hodin . Roční srážkový průměr činí 482 mm se zvýrazněním srážek v měsících červenec až srpen. Srážkově nevýrazné období je prosinec až únor s minimem srážek v lednu.

Zájmové území je klimaticky poměrně stabilní.  Oblast je charakteristická teplým a suchým létem a mírnou zimou. Přesto, že vliv srážkového stínu Krušných hor a Českého středohoří, který dominuje na SZ oblasti, je již poměrně slabý, lze oblast označit za suchou až mírně suchou. Roční průměrný úhrn srážek se  v posledních letech pohybuje v rozmezí 480 - 520 mm, z toho ve vegetačním období 300 - 350, v zimním kolem 150 - 200. Počet souvislých mrazových dnů v roce se pohybuje kolem 70 - 80, střední počet dní se souvislou sněhovou pokrývkou je krátký 35 - 40. Průměrná roční teplota se pohybuje kolem 8,4 oC, v  lednu (-2,2), v červenci a srpnu 18  (nejteplejší měsíc). Základní klimatické ukazatele oblasti jsou v následující tabulce:

| Ukazatel | průměr měsíční | Průměr |
| --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Roční |
| teplota vzduchu oC | -2,2 | -0,8 | 3,1 | 7,8 | 13,3 | 16,9 | 18,8 | 18,0 | 14,0 | 8,4 | 3,6 | -0,2 | 8,8 |
| úhrn srážek (mm) | 22 | 23 | 21 | 35 | 62 | 68 | 74 | 59 | 33 | 38 | 24 | 23 | 482 |

V posuzovaném území Rakovníka lze při nadmořské výšce cca 350 m.n.m. a mírně zvlněném svažitém terénu očekávat dobré ventilační poměry s průměrnou rychlostí větru ve výšce 10 m nad terénem 3,3 m/s. Z údajů celkové větrné růžice vyplývá, že nejčetnější proudění v území jsou větry směru ZJZ, následované směry JZ  a Z . Naproti tomu nejméně četné jsou větry ze směru VSV. Orografie terénu umožňuje střední  provětrání dané oblasti.

Z hlediska rozptylových podmínek se  jedná o místo s poměrně dobrými rozptylovými podmínkami. Lze zde předpokládat střední  znečištění ovzduší, výrazně ovlivněné aktuálním chodem okolních průmyslových závodů a vlivy dopravy. V okolí posuzovaného areálu lze očekávat ovzduší s průměrnými koncentracemi SO2 10-15  (g/m3, NOx 35-40  (g/m3a oxidu uhelnatého  30  (g/m3. To jsou všechno hodnoty pod přípustnými limity průměrných ročních koncentrací IHr. V Rakovníku a okolí není v současnosti v provozu měřicí stanice automatizovaného imisního monitoringu (AIM) ČHMÚ. V minulosti byly provozovány pozaďové stanice ČHMÚ  964 Kramářka, VÚRV  869 Bulovna a 819 Kněževes.

Kvalitu ovzduší ovlivňují regionální i lokální zdroje. Regionální zdroje vytvářejí především pozadí škodlivin, patří sem zejména vliv elektráren v severních Čechách. Z lokálních zdrojů jsou to zejména zdroje v průmyslové zóně (Proctor and Gamble, RAKO apod). Jako významný  faktor, lokálně ovlivňující kvalitu ovzduší, lze označit dopravu.

Přesto lze konstatovat, že kvalita ovzduší v zájmovém území je poměrně dobrá, k čemuž přispívají  velmi dobré rozptylové podmínky dané geografickou pozicí na hraně údolí otevřené převládajícím větrům, absence větších lokálních zdrojů znečištění a relativně nízká místní frekvence dopravy.

Geomorfologie, geologie a  půda

Geomorfologicky (dle členění Balatky et al 1972). patří zájmové území do Poberounské soustavy V - Brdské podsoustavy VA, a je součástí geomorfologického celku – Křivoklátské vrchoviny VA3 (resp. podcelku Lánská pahorkatina VA3B).  Oblast města Rakovníka tvoří plochou sníženinu, predisponovanou tektonickým vývojem permokarbonské pánve a erozivní činností vodních toků – Rakovnického potoka a jeho přítoků. Rakovnická kotlina je charakterizována jako tektonická a strukturní sníženina s jednotvárným, mírně zvlněným, denudačním povrchem sklánějícím se od SZ k JV. Snížený reliéf zarovnaného povrchu (pediment,) pliocenního a staropleistocenního stáří se vyznačuje mělkými, široce rozevřenými údolími stromovité vodní sítě. Střední výška území je 377,6 m n.m, jeho střední sklon činí 3° 26´. Rakovnická kotlina je vklíněna mezi převážně pahorkatinný reliéf méně zalesněné Plaské pahorkatiny na západě a jihozápadě a členitější reliéf Křivoklátské vrchoviny s velkým stupněm zalesnění.na východě a severovýchodě.

Zájmové území leží v severovýchodní horní části okraje této lokální sníženiny ve výšce cca 350 n.m. na mírném svahu v horní části velmi plochého údolí při soutoku Lišanského a Rakovnického potoka. Původní charakter údolní nivy Lišanského i Rakovnického potoka s mokřady byl zcela změněn v průběhu výstavby města a průmyslové zóny. Vlastní reliéf staveniště je rovinný, mírně svažitý se sklonem k východu až severovýchodu. Výrazné geomorfologické tvary se v blízkém okolí nevyskytují.

Geologická stavba širšího okolí  zájmového území je poměrně  jednoduchá.          Z regionálně geologického hlediska řadíme území  na jihozápadní okraj karbonu kladensko - rakovnické pánve. Sedimenty pánve jsou v této části zastoupeny uloženinami bazálního souvrství karbonu, tj. pískovci, jílovci a aleuropelity kladenského souvrství.    V zájmovém území jsou tyto sedimenty zastoupeny tzv. „kačickým vývojem“, který je charakteristický hnědočerveným zbarvením sedimentů (na obrázku pod č.22). Karbonské sedimenty jsou na povrchu silně rozvětralé v písčitojílovité eluvium mocné 3-7 m.

Mladší pokryvné útvary jsou v širším zájmovém území zastoupeny zejména neogenními písčitými štěrky s polohami jílovitých písků, fluviálními (náplavovými) sedimenty vodních toků (fosilní terasa Rakovnického potoka) a antropogenními sedimenty (navážky, haldy). Mocnost neogenních sedimentů je 2 -5 m.

Podloží lokality lze označit za ulehlý komplex karbonských sedimentů, jehož svrchní část do hloubky cca 2,5 m tvoří jílovitý písek s úlomky hornin. Tato část plynule přechází do silně zahliněných štěrkopísků a hrubozrnných písků s valouny křemene do 5 cm a s polohami jílovitých písků. Popsaná geologická stavba území je plošně poměrně stálá, patrný je nárůst zastoupení hrubších frakcí směrem s hloubkou. V ploše lze zaznamenat proměnlivý obsah jemných frakcí, zejména prachovité frakce.

Dle mapy maximálních očekávaných intenzit spadá území do stupně 5,4 stupnice MSK, dle mapy maximálních pozorovaných intenzit do stupně <5 téže stupnice. Jedná se o území s nízkým zemětřesným ohrožením, a vlivy seismicity není třeba v území zohledňovat.

V širším okolí zájmového území probíhala těžba černého uhlí a žáruvzdorných jílovců. Dle dostupných pramenů není území postiženo následky důlní činnosti (poklesy terénu ap.) a leží mimo poddolované území.

Geologické poměry v území jsou zřejmé z obrázku, kde šedou barvou jsou vyznačeny karbonské sedimenty:

Obrázek 8 : Geologické poměry

Problematika zemědělské půdy je v souvislosti s posuzovaným záměrem významná, protože dojde k vynětí zemědělské půdy i když v poměrně malém rozsahu. Uvádíme stručnou charakteristiku pedologických poměrů v oblasti. V souladu s rozložením matečních substrátů jsou převládajícím půdním typem posuzovaného obvodu hnědé půdy a hnědozemě. V rámci hnědých půd jsou dosti rozšířené hnědé půdy oglejené, jež se však více vyskytují na  svahovinách, než na zvětralinách hornin.

Na kvarterních pokryvech se mozaikovitě vyskytují hlavně illimerizované půdy a illimerizované půdy oglejené, v menších ostrůvcích hnědozemě se silnějším zastoupením hnědozemí oglejených. V ostrůvcích, ve vlhkých podmínkách tohoto obvodu se lokálně setkáváme s oglejenými půdami. Na lehkých terasových materiálech vznikly drnové půdy, na nivních půdách jsou nejvíce rozšířeny drnoglejové půdy a nivní půdy glejové, méně nivní a lužní půdy.

Hnědé půdy jsou naším nejrozšířenějším typem. Původní vegetací byly listnaté lesy (dubohabrové až horské bučiny). Jako matečný substrát se uplatňují téměř všechny horniny skalního podkladu. Jsou vázány většinou na členitý reliéf.  Hlavním půdotvorným pochodem při vzniku hnědých půd je intenzivní vnitropůdní zvětrávání. Jde o vývojově mladé půdy, které by v méně členitých terénních podmínkách po delší době přešly v jiný půdní typ - hnědozem, illimerizovanou půdu.  Stratigrafie hnědých půd vypadá takto: Pod obvykle mělkým humusovým horizontem leží hnědě až rezavohnědě zbarvená poloha, ve které probíhá intenzivní vnitropůdní zvětrávání. Teprve hlouběji  vystupuje méně zvětralá hornina, která je ve srovnání s předešlým horizontem odlišně zbarvená, většinou světlejší. V tomto horizontu zároveň obvykle přibývá skeletu. Hnědé půdy jsou střední až nižší kvality. Jejich hlavní nevýhodou je malá mocnost půdního profilu, častá skeletovitost a výskyt v členitém reliéfu.

Dalším zastoupeným půdním typem jsou hnědozemě. Hnědozemě vznikaly pod původními dubohabrovými lesy. Půdotvorným substrátem je nejčastěji spraš, dále sprašová hlína nebo i smíšená svahovina (polygenetická hlína). Hnědozemě jsou nejvíce rozšířeny mezi 200 až 450 m n.m. na plošinách nebo mírněji zvlněných pahorkatinách, někdy i vrchovinách. 	Hlavním půdotvorným procesem je illimerizace, při které je svrchní část profilu ochuzována o jílnaté součástky, které jsou zasakující vodou přemísťovány do hlubších půdních horizontů. Pod humusovým horizontem leží slabě zesvětlený eluviální (ochuzený) horizont, který je u většiny hnědozemí orbou zcela zlikvidován (přiorán). V hloubce 30 - 50 cm je mocný, hnědě až rezavohnědě zbarvený horizont iluviální, obohacený o jílovou substanci. Teprve pod ním leží matečný substrát. Hnědozemě jsou velmi hodnotnými zemědělskými půdami, které se agronomickou hodnotou blíží černozemím. Proti černozemím mají výhodu, že jsou méně náchylné k vysychání.

K erozi náchylné jsou zvláště homogenní materiály permokarbonských sedimentů a kvarterních eolických sedimentů, ostrůvkovitě zastoupených v areálu výskytu permokarbonu i proterozoika (na přechodu  k pahorkatině Lánské a Kralovické). V těchto podmínkách na exponovanějších místech často i s mírnou svažitostí, dochází k rychlému splachu humusových horizontů, při čemž se humosní materiál hromadí na úpatí svahů, zatím co v horních částech svahů, nebo na hřbetech terénních vln je obnažován vlastní mateční substrát.

Hydrogeologie a hydrologie

Poměrně jednoduché geologické poměry podmiňují i celkově jednoduché poměry hydrogeologické. V oblasti lze generelně rozlišit dvě zvodně:

a) mělkou zvodeň vázanou na neogenní sedimenty a na fluviální sedimenty údolních niv vodních toků. Jedná se o kolektor s vysokou variabilitou transmisivity, kterou lze charakterizovat hodnotami od 8,9.10-6 do 1,6 .10-4  m2/s, lze tedy očekávat rozptyl v rámci až tří řádů. Tento faktor je způsoben variabilitou zrnitostních frakcí v sedimentárním komplexu, kde je zastoupena frakce štěrková až po jílovitou. V rámci tohoto kolektoru se uplatňuje výhradně průlinový typ propustnosti. Vydatnost se pohybuje opět v širokém rozptylu hodnot od 0,005 do 0,5 l/s. Je však nutno počítat s kolísáním vydatnosti, neboť tato zvodeň je dotována vodami s mělkým oběhem, s výraznými sezónními výkyvy .Hladina podzemní vody se může nacházet i v hloubkách velmi blízko pod povrchem, zejména v údolních nivách. Průběh souvislé hladiny je zhruba konformní s terénem, generelní směr proudění podzemní vody je k SV. Chemismus vody je ovlivňován atmosférickými depozicemi, jedná se o poměrně nízce mineralizované vody kalcium - bikarbonát - síranového typu. Z hlediska zásobování se jedná o vody II. kategorie, které vyžadují před použitím poměrně náročnou úpravu. Průmyslovou činností v minulosti došlo v části území (okolí závodu ATESO) ke kontaminaci podzemních vod cizorodými polutanty, zejména chlorovanými uhlovodíky..

- karbonská zvodeň je vázána na komplex pískovců, arkózových pískovců a slepenců, tj. kolektor s kombinovaným typem propustnosti. Koeficient transmisivity se pohybuje v řádu 1,5.10-4 až 2,1.10-3 m2/s, tedy v hodnotách středních. Variabilita transmisivity je poměrně nízká. Lze očekávat poměrně vysoké vydatnosti v řádu 0,5 až 5 l/s. Vydatnosti v řádu jednotek l/s se vyskytují v hlubších vrtech při poměrně velkém snížení hladiny. Vzhledem k hloubce kolektoru je bezpředmětné diskutovat ovlivnění staveniště. Z hydrochemického hlediska se jedná o vody vysoce mineralizované, běžný je v této části pánve vyšší obsah radonu a uhličitanová agresivita..

Bezprostředně v zájmovém území lze očekávat hladinu podzemní vody v poměrně značné hloubce pod terénem – zhruba 10 m. Pokryvné útvary nejsou v zájmovém území významněji vyvinuty a podloží budují sedimenty karbonu a jejich eluvium, které nejsou v této části významněji zvodnělé. Hydrogeologické poměry ukazuje obrázek

Obrázek 9: Hydrogeologické poměry

Vysvětlivky: PCk – karbonský kolektor, Qh – kvartérní kolektor

Z hydrografického hlediska se zájmové území nachází v povodí Lišanského  potoka (číslo hydrologického pořadí 1-11-06), resp. v dílčím povodí při jeho soutoku s Rakovnickým potokem (1-11-06-034). Oblast ze nachází při dolním toku vodoteče, jejíž pramenná oblast leží cca 12 km severozápadně v oblasti Milostína. Prakticky celý horní a střední tok vodoteče je významný i z hlediska zásobování vodou (ochranná pásma vodních zdrojů v oblasti Lišan a Mutějovic). Potok pramení soutokem několika větví v oblasti Milostína a Kounova a ústí zprava do Rakovnického potoka u Tyršova koupaliště v Rakovníku.

V zájmovém území se žádné vodní plochy nenachází, a nedochází zde ani k akumulaci povrchových vod. Celá oblasti údolní nivy Lišanského potoka však v minulosti tvořila poměrně silně zamokřené území s břehovou infiltrací povrchových vod. Zástavbou území však byly mokřady a sedimenty nivy vysušeny a potok silně regulován.  Lišanský potok nebude recipientem odpadních vod z posuzovaného areálu, ty budou odvedeny přes ČOV Rakovník do Rakovnického potoka. V povodí Lišanského potoka budou zasakovány dešťové vody prostřednictvím zasakovacího objektu. Průměrná kvalita vody v Rakovnickém potoce se pohybuje průměrně v ukazateli BSK5 kolem 4 mg/l, CHSK-Cr 20 mg/l, amoniakální dusík 1 mg/l, dusičnanový dusík 5 mg/l a celkový fosfor 0,48 mg/l. Z hlediska čistoty vody je nejvíce problematický obsah celkového fosforu, který přesahuje imisní limit daný nařízením vlády. Popisovaná hydrologická situace je ilustrována výřezem z příslušné mapy:

Obrázek 10: Výřez z vodohospodářské mapy

Fauna a flóra, základní charakteristiky přírodních poměrů zájmového území a okolí

Bezprostřední okolí zájmové plochy budoucí stavby představuje typický obraz periferního ruderalizovaného, zanedbaného území (postagrální lada) s narušenou ekologickou stabilitou s velkou degradační tendencí. Vzhledem k dřívějšímu dlouhodobému ovlivnění lokality zemědělskou činností a k procesu ruderalizace se jedná o lokalitu zcela bezvýznamnou ať už z hlediska botanického či zoologického, zarostlou spontánní druhotnou vegetací.

Širší okolí posuzované lokality je možno charakterizovat jako velmi zjednodušenou agrocenózu, a to jak ve své strukturní ( velké bloky polí s minimem mezí, cest apod.) tak i funkční charakteristice (relativně intenzivně obhospodařované plochy s velkými nároky na přísun dodatkové energie), zapříčiněné zejména výraznými intenzifikačními zásahy do zemědělské krajiny v průběhu 60. - 80. let - vysoká míra zornění, odvodnění původních luk, vysoká míra upravenosti vodotečí. Pro okolí stavby lze doložit velmi nízký koeficient ekologické stability daný zejména velkými výměrami dříve intenzivně využívaných polí a urbanizací.

Lesnatost území je velmi nízká. Nejbližší lesy najdeme v údolí Lišanského a Rakovnického potoka a na území CHKO Křovoklátsko,  jde většinou o smíšené lesy s dubem, lípou, javory, habrem, místy příměs modřínu, borovice, buk, akát, jasan. Ve vlhčích polohách se dochovaly fragmenty olšin (podél toků), místy s jasanem, vrbou a topoly (údolí Lišanského potoka). V území lze zaznamenat poměrně vysoká podíl parkové a okrasné zelně v zahradách a podél ulic. Vlastní výhledové staveniště představuje zemědělskou půdu, tedy agrocenózy polí a mezí, antropicky zcela pozměněná stanoviště.

Lesní porosty. Do vlastního zájmového území posuzovaného záměru lesní porosty nezasahují, vyskytují se zde pouze stromy podél ulice Luženská (okrasné jehličnany, bříza, jeřáb, jíva)  a dekorační zeleň v obytné zástavbě.

Prvky dřevin rostoucí mimo les. V zájmovém území výstavby se takové prvky nenacházejí. Nejbližší stromy jsou sporadicky vysázeny podél východní strany ulice Luženská a nebudou stavbou dotčeny.

Vodní plochy, mokřady, vodní toky. Ve vlastním zájmovém území výstavby se takové prvky nenacházejí. Nejbližším vodním tokem je Lišanský potok.

Flora zájmového území navrhované výstavby

Vzhledem k dřívějšímu dlouhodobému ovlivnění lokality zemědělskou činností a posléze procesu ruderalizace se jedná o lokalitu zcela bezvýznamnou ať už z hlediska botanického či zoologického,  zarostlou spontánní druhotnou vegetací. Je proto zřejmé, že květena a vegetace území je pouze druhotná, nejčastěji spontánně vyvinutá, bez porostů dřevin. Vzhledem k tomu, že povrch širšího okolí zájmového území je značně heterogenní a i narušování lidskou činností je prováděno mnoha způsoby a různě intenzívně, je i vegetace území značně nestejnorodá a mozaikovitá. Z fytocenologického hlediska lze vylišit tři hlavní typy porostů: mezofilní trávníky, ruderální společenstva dvouletek a sešlapávaná společenstva. Jedná se ovšem zpravidla o nedostatečně vyvinuté porosty bez možnosti další klasifikace. Maloplošně jsou zastoupeny i další typy porostů (porosty obnažených půd, nitrofilní porosty bylin aj.). Území je prosté porostů dřevin, objevují se zde pouze vysazované stromy podél komunikací a cest a v zahradách obytných domů a dále parková zeleň.

Území je pokryté výlučně nepůvodní synantropní vegetací a květenou. Nevyskytují se zde žádné zvláště chráněné ani ohrožené druhy rostlin. Nejsou zde zastoupena žádná vzácná ani ohrožená rostlinná společenstva. Plánované stavba z botanického hlediska nebude představovat pro zkoumané území žádné významné negativní ovlivnění.

Širší okolí zájmového území výstavby je téměř výhradně zemědělskou půdou, s běžně se vyskytujícími společenstvy polních plevelů, konkrétní výskyt je daný především pěstovanou plodinou, použitou agrotechnikou, mírou chemizace a ostatními parametry danými vegetační sezónou.

Dle orientačního floristického průzkum lze odvodit, že stanoviště plochy budoucí výstavby nejsou příhodná pro výskyt zvláště chráněného genofondu rostlin (pro danou oblast zejména xerothermní druhy), dle názoru zpracovatele dokumentace proto nebude nutno přijímat specifická opaření k ochraně takových druhů nebo společenstev s jejich výskyty. Najdeme zde tyto druhy rostlin:

srha říznačka (Dactylis glomerata), bojínek luční (Phleum pratense), sveřep (Bromus sp.), jílek vytrvalý (Lolium perenne, běžné plevele, např. pýr plazivý (Agropyron repens), zemědým lékařský (Fumaria officinalis), violka rolní (Viola arvensis), merlíky (Chenopodium sp.),, kokoška pastuší tobolka (Capsella bursa.-pastoris), pomněnka rolní (Myosotis arvensis), pcháč rolní (Cirsium arcevse), smetanka lékařská (Taraxacum vulgare agg.) aj.

Bohatší jsou lemy pole, které jsou místy ruderalizovány. Byly zjištěny například:, hluchavka bílá (Lamium album), h. nachová (L. purpureum), jitrocel větší (Plantago major), jetel plazivý (Trifolium repens), pcháč oset (Cirsium vulgare),  smetanka lékařská (Taraxacum vulgare agg.),  heřmánkovec přímořský (Matricaria maritima), svízel přítula (Galium aparine), kopřiva (Urtica dioica), čekanka obecná (Cicchorium intybus), pelyněk černobýl (Artemisia vulgaris), řebříček obecný (Achillea millefolium), svízel syřišťový (Galium verum), jitrocel kopinatý (Plantago lanceolata) aj.

Zájmové území navrhované výstavby není lokalitou výskytu zvláště chráněných nebo regionálně významných druhů rostlin.

Fauna zájmového území

Vlastní plocha budoucí výstavby hostí druhy druhy časté na synantropních stanovištích (skládky, zahrady, ruderální porosty) a typické pro zastavěnou oblast.          U fauny lze s ohledem na charakter a relativně intenzivní využívání zemědělského a industrializovaného okolí očekávat nízkou druhovou diverzitu. Z obratlovců se vyskytují běžné druhy hlodavců, zejména komunálních a polních, z lovné zvěře, ojediněle zajíc polní, bažant. Orientačním kvalitativním průzkumem byly zjištěny jen běžné druhy, vázané na otevřenou krajinu, agrocenózy, případně na blízkost sídel. Ptačí fauna bezprostředního okolí je s ohledem na nízký počet remízků, parků a zahrad a řadě permanentních rušivých zdrojů zastoupena v relativně menším počtu, neboť zde nenachází dostatek příležitostí k hnízdění. Z entomologického pohledu lze v okolí nalézt běžné fytofágní, polyfágní a oligofágní druhy, vázané zejména na polní kultury a menší ruderalizované plochy. Podle názoru zpracovatele dokumentace nebude nutno řešit žádná zvláštní opatření k ochraně živočichů a jejich společenstev.

Pro účely tohoto oznámení byl proveden pouze  orientační biologický průzkum, v rámci kterého byly dokladovány zejména následující druhy nebo zástupci skupin:

- savci: hraboš polní (Microtus arvalis)

- ptáci: skřivan polní (Alauda arvenis), strnad obecný (Emberiza citrinella), stehlík obecný (Carduelis carduelis), straka obecná (Pica pica), konipas bílý (Motacilla alba), v návaznosti na keřové porosty v okolí ulice Luženská dále pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla), červenka obecná (Erithacus rubecula), zvonek zelený (Carduelis chloris), kos černý (Turdus merula), zvonohlík zahradní (Serinus serinus). Výskyt koroptve polní a křepelky polní jako zvláště chráněných druhů v zájmovém území výstavby nebyl potvrzen.

- Z plazů či obojživelníků nebyl dokladován žádný druh.

- Z hmyzu byli zjištěni například:

- brouci: střevlíčci rodu Agonum, Calathus, kvapníci Harpalus affinis, páteříček sněhový (Cantharis rustica),  páteříčci rodu Malachius, slunečko sedmitečné (Coccinella septempunctata),   na květech zlatohlávek zlatý (Cetonia aurata), krytohlavové rodu Cryptocephalus),  rušníci (Anthrenus sp.)

- z motýlů bělásek zelný (Pierius brassicae), b,. řepkový (P. napi), b. řeřichový (Anthocaris cardamines), babočka kopřivová (Aglais urticae),  babočka paví oko (Nymphalis io), b. síťkovaná (Araschnia levana),  modrásci rodu Plebejus,

- blanokřídlí : včela medonosná (Apis melifera), počátek výskytu pilatek (Tenthredo sp.)

- dvoukřídlí : bzučivky rodu Lucillia, počátek výskytu kuklic (Tachyna sp.), pestřenek (Eristalis sp., Eusyrphus sp.)

- rovnokřídlí výskyt sarančat

Jiné charakteristiky a radonové riziko:

Radonové riziko je podle údajů uvedených v odvozené mapě radonového rizika,  charakterizovat v posuzované lokalitě jako převážně riziko střední  - z větší části budováno horninami označenými Cs - karbonské sedimenty ( pískovce, jílovce, slepence a arkózy)  se  střední aktivitou radonu. Na sedimentech karbonu lze očekávat spíše vyšší hodnoty emanací a střední radonové riziko, v údolních nivách a plošinách  budovaných deluviálními a fluviálními sedimenty pak nízké radonové riziko. Anomálie emanací jsou vázány na výchozy tektonických poruch, kde nelze vyloučit i vysoké radonové riziko. Obdobné anomálie představují některé odvaly po těžbě uhlí a jílovců a deponie škváry a popílků ze spalování uhlí, kde lze očekávat rovněž vysoké radonové riziko. Toto hodnocení je možné pokládat za orientační a bude doplněno při podrobném geologickém průzkumu, kde bude v ploše staveb s předpokladem pobytu osob vyhodnoceno radonové riziko dle platných metodik.

Index radonového rizika je znázorněn na následujícím obrázku, kde oranžovou barvou je vyznačeno území se středním radonovým rizikem, žlutě s nízkým radonovým rizikem.

Obrázek 11: Výřez z mapy radonového rizika

Zatížení zájmového území hlukem lze považovat za relativně nízké s ohledem na fakt, že se jedná o komerční zónu. V zájmovém území se nenachází významné stacionární zdroje hluku. Charakter ostatních činností v zóně je převážně nerušivý bez významnější expozice hluku. Zdroje hluku se omezují pouze na výstupy odvětrání a vytápění či jiné běžné technologické celky s poměrně malým akustickým výkonem. Rovněž intenzita dopravy na místních komunikacích je poměrně malá a je spojená prakticky pouze z dopravní obslužností průmyslové zóny, což podmiňuje poměrně nízkou úroveň dopravního hluku. Frekventovaná komunikace Pražská, kterou lze označit jako středně dopravně zatíženou s intenzitou dopravy kolem 8000 voz. Za  24 hodin, je vedena podél zájmového území v zářezu a její vliv se markantně neprojevuje. Lokálně je nejvýznamnější doprava na ulici Luženská.

Méně příznivá situace je na páteřních komunikacích procházejících městem, které jsou poměrně významně zatíženy dopravou. Městem prochází pouze regionální dopravní síť a podíl tranzitní dopravy je tak minimální. Většina dopravy má tak zdroj a cíl ve městě Rakovník, který je centrem zaměstnanosti v jinak zemědělském regionu a je i správním a kulturním centrem.  Geografické i urbanistické podmínky města neumožňují odvést tranzitní dopravu z města, i když částečné zlepšení přineslo vybudování části jižního obchvatu, který umožňuje přístup do průmyslové zóny bez průjezdu obytnými zónami, zejména s jižní strany. Ani dostavba celé větve jižního obchvatu však neřeší přístup ze severu a severovýchodu od silnice I/6, kdy bude nadále využívána stávající komunikační síť procházející poblíž centra města.

Staré ekologické zátěže (kontaminovaná území, staré skládky apod.) nebyly byly v zájmovém území výstavby ani v jeho širším okolí indikovány.

Situování stavby ve vztahu k územně plánovací dokumentaci.

Sídelní útvar Rakovník má schválený územní plán, zpracovaný v roce 1997 Sdružením ÚP - MAPO Územní plánování - manažerství a poradenství, Praha 10 - Novorosijská 9. Hlavním urbanistou byla Ing. arch. Zuzana Krčmářová. Územní plán byl schválen 18.6.1997.

Posuzované území je zařazeno podle schváleného územního plánu do plochy pro občanskou veřejně prospěšnou vybavenost, které jsou určeny dle regulativů stanovených obecně závaznou vyhláškou pro trvalé bydlení, pro stavby a zařízení občanské vybavenosti, které zajišťují obsluhu města a nenarušují bydlení. Lze zde umístit stavby pro podnikatele, které neobtěžují okolí exhalacemi, hlukem a zápachem a jejich nároky na dopravní obsluhu nevyvolají nadměrné dopravní zatížení.

Je možné tedy konstatovat, že posuzovaný záměr je v souladu se záměry územního plánu sídelního útvaru Rakovník  a odpovídá plně všem regulativům které jsou v tomto územním plánu založeny. To je doloženo vyjádřením odboru výstavby a investic MěÚ Rakovník v příloze v části H.

# D. ÚDAJE  O  VLIVECH  ZÁMĚRU NA OBYVATELSTVO  A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

## D.1. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti, složitosti a významnosti ( z hlediska  pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti)

### 1.1. Vlivy na obyvatelstvo

Zdravotní rizika a  sociologické aspekty vlivů

Posuzovaný areál bude situován ve výhledové zástavbě zóny pro nerušivou výrobu podél ulice Luženská na severovýchodě  katastrálního území Rakovník. V současnosti se zde nachází i další objekty komerčního, resp. prodejně – skladového charakteru. Průmyslové areály jsou situovány v návaznosti na východní část zóny v údolí Lišanského potoka (RAKO I). Trvale obývané objekty se nachází v zóně západně od ulice Luženská, kde se jedná převážně o menší bytové domy a rodinné domy.  Objekty s rekreačním využitím se v okolí připravovaného záměru nenachází, rekreační význam lze přisoudit lesním porostům, které se nachází v údolí Lišenského potoka. Z pohledu schváleného územního plánu je území navrženo k využití jako komerční zóna určená pro nerušivé prodejně – skladové aktivity a nerušivou výrobu. a nepředpokládá se zde obytná ani smíšeně obytná zástavba.

Vlivy posuzovaného záměru se proto významně nedotknou obytných zón města Rakovník a soustředí se do nejbližšího okolí záměru, které představují prodejně - skladové objekty. Z pohledu obytných zón lze hodnotit vliv na nejbližší zástavbu podél ulice Luženská, kde lze předpokládat trvalý pobyt zhruba 200 osob. Skupiny obyvatelstva, exponované vlivům záměru, tak budou dále představovat zaměstnanci posuzovaného areálu a okolních objektů či osoby které se zde pravidelně zdržují.

Z hlediska provozu hodnoceného areálu lze teoreticky hodnotit ovlivnění osob znečišťujícími látkami emitovanými do ovzduší, emisemi hluku, ovlivnění dopravní obslužnosti a ovlivnění faktorů pohody. V této souvislosti je třeba konstatovat, že v souvislosti s posuzovaným areálem se nepředpokládá instalace ani provoz významných zdrojů znečištění ovzduší. Emise do ovzduší se omezí pouze na zdroje v souvislosti s dopravní obslužností areálu jejichž emisní produkce je velmi malá a v daných poměrně dobrých rozptylových podmínkách se na imisních charakteristikách (krátkodobé a dlouhodobé koncentrace škodlivin v ovzduší) pozorovatelně neprojeví.    Stacionární zdroje znečištění ovzduší zde nebudou instalovány a nebudou zde působit ani žádné technologické zdroje. Rovněž významnější zdroje vnějšího hluku (např. VZT zařízení, klimajednotky, chlazení apod.) ani technologická zařízení z vyšším akustickým výkonem zde nebudou instalovány.  Vlivy spojené s dopravní obslužností jsou rovněž nevýznamné, protože vyvolaná dopravní zátěž je velmi nízká – v případě těžkých nákladních vozidel předpokládáme přitížení pouze 2 pohyby TNV za 24 hodin, přitížení osobními vozidly včetně dodávek se bude pohybovat kolem 120 pohybů za 24 hodin. To jsou velmi nízké hodnoty, které se pohybují v rámci nerovnoměrnosti stávající dopravy. Vlivy spojené s provozem areálu se proto v  obytné zástavbě Rakovníka neprojeví vůbec, nebo zanedbatelným způsobem vzhledem k současnému stavu.

Do potenciálně ovlivněné skupiny osob, u nichž lze prioritně uvažovat dlouhodobou expozici emisí hluku, havarijní situací ap. je možno zařadit zaměstnance okolních areálů a podniků, kteří se v okolí areálu pravidelně zdržují. V důsledku přitížení dopravy je možno hodnoti i obyvatele nejbližší obytné zástavby v ulici Luženská v blízkosti výjezdu z areálu. Další skupinou jsou zaměstnanci v areálu. Lze však konstatovat, že žádná z těchto potenciálně ovlivněných skupin osob nepřijde do styku s významnými expozicemi hluku, a v areálu se nebudou používat ani skladovat nebezpečné chemické látky či chemické přípravky. Charakter činnosti v areálu  tak vylučuje styk nebo expozici škodlivými látkami  ve větším nebo dlouhodobém rozsahu. Z vyhodnocení v příslušné kapitole vyplývá, že potenciálně rizikovými faktory a látkami jsou pouze ropné látky jakožto součást provozních náplní automobilů, které se budou v areálu pohybovat.

Obyvatelstvo potenciálně exponované vlivy areálu lze tak rozdělit zhruba do tří skupin se sestupnou mírou rizika:

- zaměstnanci areálu

- zaměstnanci okolních areálů v zóně a osoby dlouhodobě se zde zdržující

- obyvatelé v objektech podél komunikací využívaných pro dopravní obsluhu

- obyvatelé nejbližší obytné zástavby v ulici Luženská

.

U všech těchto skupin obyvatel lze  hodnotit jejich expozice imisemi z vyvolané dopravy (oxidy dusíku, oxid uhelnatý a těkavé organické sloučeniny – VOC, zejména benzen) a hlukovou zátěž. Počet potenciálně ovlivněných osob je relativně nízký. Z těchto vybraných skupin osob jsou nejrizikovější zaměstnanci závodu v dělnických profesích (zhruba 20 osob)..	 U ostatních rizikových skupin je míra ohrožení zdraví řádově nižší. U ostatních skupin obyvatelstva, zejména trvale žijící v obytné zástavbě města Rakovník v ulici Luženská, lze působení těchto faktorů vzhledem ke vzájemné pozici, době a míře působení rizikových faktorů  hodnotit jako nulové či zanedbatelné. Expozice škodlivin a hluku budou u těchto skupin obyvatel eliminovány již vzájemnou pozicí areálu a zdrojů hluku a obytné zástavby do takové míry, že jejich vliv na zdraví (nemocnost ap.) bude nevyhodnotitelný a tyto vlivy lze označit za zanedbatelné. To se týká i vlivů z vyvolané dopravy, kde se předpokládá nárůst objemu do 1 % stávajících dopravních intenzit, což lze charakterizovat jako nepozorovatelný nárůst srovnatelný z denní nerovnoměrností dopravy. U nákladních vozidel je tento nárůst ještě menší (předpokládá se zvýšení o 2 průjezdy TNV denně).

Přestože obslužná doprava v období výstavby i provozu bude realizována po komunikacích procházejících obytnými zónami Rakovníka, lze vzhledem k velmi nízkým intenzitám vyvolané dopravy vyloučit i jinak obvyklé vyvolání pocitů ohrožení a krátkodobé imisní zátěže zejména při stavebních pracích. Vyvolaná intenzita dopravy se však na stávajícím pozadí nijak neprojeví, neboť se pohybuje v řádu prvních jednotek procent. Takové navýšení je zcela v rámci nerovnoměrnosti dopravy a je z pohledu hlukové a emisní zátěže nehodnotitelné. K tomu přispívá i velmi malý podíl nákladní dopravy na celkové intenzitě vyvolané dopravy.

Pronikání škodlivin z provozu do potravinového řetězce člověka lze do značné míry vyloučit provedenými i plánovanými eliminačními opatřeními. Jako relativně nejrizikovější lze v této souvislosti diskutovat vypouštění odpadních vod. Odpadní vody jsou vypouštěny do veřejné kanalizace a jejím prostřednictvím přes městskou ČOV do recipientu – Rakovnického potoka který není vodárenským tokem a není využíván pro rybářství. Nelze tedy teoreticky uvažovat průnik do potravinového řetězce ryb a potažmo člověka. Charakter odpadních vod vypouštěných z areálu se nijak nebude vymykat z rámce obvyklého u komunálních splaškových vod, protože průmyslové odpadní vody provozní areál produkovat nebude. Látkové zatížení lze prioritně hodnotit kyslíkovým režimem (BSK5) a obsahem nerozpuštěných látek. Odpadní vody z areálu nebudou obsahovat škodliviny (kovy, ropné látky, chlorované uhlovodíky apod.) ani jiné rizikové látky, které by mohly ovlivnit jakost vod. Rovněž produkce odpadních vod je poměrně malá a průnik škodliviny v uvedeném expozičním scénáři lze uvažovat pouze v teoretické rovině při havarijním úniku ropných látek např. z nádrže automobilu, která by pronikla do kanalizace a přes ČOV do recipientu. Takový scénář je však více než nepravděpodobný a lze jej předpokládat pouze při mimořádném souběhu nepříznivých okolností (havárie by nebyla zpozorována, nefungovalo by předčištění a čisticí efekt ČOV, látka by pronikla jednorázově ve velkém množství a nebyla by naředěna v kanalizaci). Podobný expoziční scénář lze hodnotit i v případě podzemních vod. Průnik škodlivých látek z provozu hodnoceného areálu do potravinového řetězce člověka tak vylučujeme. Velmi malá emisní produkce škodlivin do ovzduší vylučuje vlivy typu depozic do půdy spadem z ovzduší.

V provozu nebudou  používány látky škodlivé zdraví , resp. nebezpeční chemické látky a přípravky. Z tohoto důvodu vylučujeme možnosti ovlivnění zdraví osob, zejména zaměstnanců provozu.

Rovněž rizika vzniku havarijních stavů s potenciálním vlivem na zdraví osob jsou velmi malá  a jejich případné následky jsou bez dlouhodobých účinků s negativním vlivem na zdraví obyvatelstva (vznik silně toxických látek, kontaminace území ap.). Nejvýznamnější z tohoto ohledu je vznik požáru s možností vzniku škodlivých látek. Jsou proto nutná opatření typu požární prevence a technická eliminační opatření (automatické hlásiče vzniku požáru, oddělené skladování hořlavin, rozdělení na požární úseky apod.)

Narušení místních tradic a podobné vlivy neuvažujeme, neboť se jedná o plánovaný rozvoj plánované komerční zóně. Zóna je situována mimo zastavěnou část města Rakovník relativně izolovaně od obytných zón s výjimkou zástavby podél ulice Luženská. Rovněž posuzovaná skladová a prodejní činnost je ekologicky nezávadná a neprodukuje žádné škodlivé látky zatěžující ovzduší , vodu či jiné složky životního prostředí. Skladovaný a prodejní sortiment jsou výrobky veřejnosti dostatečně známé a nemohou vyvolávat spekulace o jejich účelu či použití.

Ovlivnění zdraví obyvatelstva hodnoceným záměrem je účinně minimalizováno technickými a organizačními opatřeními. Provozem dojde k nevýznamnému zvýšení emisní a hlukové zátěže v důsledku přitížení vyvolanou dopravou a nedojde k markantnímu zhoršení stávající zátěže , ani v oblasti hluku či v oblasti znečištění ovzduší, ani v jiných oblastech, které by mohly ovlivnit medicínsko - ekologické faktory jako celková nemocnost, výskyt statisticky sledovaných onemocnění apod. Vzhledem k situování objektů hodnoceného areálu, velmi nízké frekvenci dopravy a rozložení provozu během dne  lze vyloučit jakékoliv markantní vlivy na zdraví posuzovaných skupin obyvatelstva, a to i v dlouhodobé kumulaci účinků.

Provoz areálu není spojen s hodnotitelnými riziky na zdraví obyvatelstva. Emise do ovzduší jsou omezeny pouze na běžné škodliviny vznikající spalováním uhlovodíkových paliv. Škodlivé látky nejsou v areálu používány ani skladovány. Produkce odpadů je velmi nízká, je využita recyklace (kovy, obalové materiály) odpadů a podíl odpadů klasifikovaných jako nebezpečné je zanedbatelný. Nevznikají tak neobvyklé nároky na provoz zařízení pro zneškodňování odpadů či odpadních vod, která by mohla sekundárně ovlivňovat zdraví obyvatelstva, zvyšovat zdravotní rizika či narušit faktory pohody.

S odbouráváním používání olovnatých benzínů se do pozadí dostávají účinky depozic olova, naopak vzrůstá význam depozic škodlivin typu aromatických a polykondenzovaných aromatických uhlovodíků, zejména benzenu, které vznikají nedokonalým spalováním pohonných hmot, a jejich degradací. Emisní produkce ze spalování uhlovodíkových paliv v souvislosti s hodnoceným areálem je relativně nízká, omezená pouze na automobilovou dopravu  a v daných rozptylových podmínkách se nijak neprojeví na kvalitě ovzduší v obytných zónách (viz část ovzduší).

Významným aspektem zdravotních rizik pro obyvatelstvo je problematika hlukového zatížení. Hodnocení hlukové zátěže je nezbytné realizovat proto, že hluk není o nic méně nebezpečný než znečišťování ovzduší, vody nebo půdy. Lze definovat specifické i nespecifické důsledky dopravního hluku na zdraví obyvatel. Mezi základní se uvádějí:

- akutní nebo chronické poškození sluchového orgánu s následným ireverzibilním poškozením sluchu,

- funkční poškození sluchového orgánu nebo vestibulárního aparátu s projevy současného posunu sluchového prahu,

- funkční poruchu vnímání s projevy zhoršeného rozlišování zvukových signálů,

- funkční poruchu útlumu, projevující se zvýšenou náchylností k poruchám spánkového cyklu,

- funkční poruchu regulačních a zejména negativních vegetativních fenoménů s projevy v oblasti zažívacího systému; hluková hladina 65 dB(A) je hranicí, od které je u zdravých osob ovlivňován vegetativní nervový systém,

- funkční poruchu motorických a psychomotorických funkcí, která má důsledky i v oblasti pracovního výkonu,

- funkční poruchu emocionální rovnováhy a projevy subjektivního obtěžování

Dříve než lze zaznamenat chorobné změny, projevuje se snížení produktivity práce při zvýšení hladiny hluku o 1  dB nad 75  dB o 1  %, nad 85  dB o 2  %.

Vibrace, vznikající při automobilovém provozu nebyly měřeny a výzkum negativních vlivů vibrací na osoby a stavební objekty nepokročil tak daleko, aby bylo možné jednoznačně stanovit závislosti mezi strukturou a rozsahem dopravy a ohrožením budov a osob.

Hlukové expozice jsou soustředěny pouze na zaměstnance areálu. Při dodržování technologické kázně a předpisů na úseku BOZP  a obecně platných zásad hygieny a  ochrany zdraví je vliv na zdraví zaměstnanců minimalizován, a není třeba přistupovat k neobvyklým opatřením. Zvýšení hlukové zátěže v chráněné zástavbě (viz část hluk) je prakticky nulové a zcela zanedbatelné a lze je hodnotit jako smyslově nepostižitelné.

Ekonomicko - sociální aspekty

Záměr lze z tohoto hlediska lze hodnotit pozitivně, neboť znamená nárůst pracovních příležitostí, i když středočeský region patří k regionům s průměrnou mírou nezaměstnanosti v ČR a potřeba nárůstu pracovních příležitostí zde není tak naléhavá. V dané oblasti se však projevila  konverze těžebního průmyslu a zemědělství – pěstování chmele , která se projevila nárůstem nezaměstnanosti a zvýšenou mírou potřeby dojížďky za prací. Posuzovaná investice znamená nárůst pracovních příležitostí převážně v terciární sféře.

Nárůst pracovních příležitostí a intenzivní rozvoj výroby s sebou přináší obvykle zlepšování ekonomické situace  jak podniku, tak zaměstnanců. To se následně  projevuje zvýšenou koupěschopností, zvyšováním poptávky po zboží a pozitivními vlivy v dalších sférách, zejména v obchodě a službách.Uvedením do provozu vznikne celkem zhruba 20-25  pracovních míst pro kvalifikované dělnické profese a THP.

Ekonomický rozvoj s sebou nese i některé negativní důsledky. Negativní sociální důsledky (nadměrná migrace, příliv nebo odliv obyvatelstva, sociálně patologické jevy, migrace nepřizpůsobivých sociálních skupin obyvatelstva ap.) však nelze v souvislosti s provozem areálu očekávat.

Činnost v areálu nebude klást vysoké požadavky na kvalifikaci dělníků, podíl jednoduché manuální činnosti však bude poměrně nízký. Z tohoto důvodu lze předpokládat, že potřeba pracovních sil bude saturována  z bezprostředního okolí  města Rakovníka  a přilehlých obcí.

Ovlivnění struktury  zaměstnanosti v  území (přesun pracovních sil, markantní úbytek pracovních sil v některých odvětvích, lokální nedostatek pracovních sil) proto rovněž nelze očekávat. Nelze vyloučit krátkodobý převis poptávky po kvalifikovaných dělnických profesích.

### 1.2.  Vlivy na ovzduší a klima

Vlivy na kvalitu ovzduší spojené s posuzovaným záměrem lze hodnotit jako nulové až zanedbatelné. V areálu nebudou instalovány žádné stacionární zdroje spalování paliv ani technologické zdroje. Emisní produkce bude tedy spojena pouze s obslužnou dopravou, která je však velmi nízká cca 100 pohybů lehkých nákladních vozidel, osobních vozidel a dodávek za provozní dobu. Nárůst intenzity dopravy tak nedosahuje ani 1 % stávající zátěže na blízké komunikaci Luženská, která je hlavním liniovým zdrojem.

Emisní produkci spojenou s areálem tak lze hodnotit jako zanedbatelnou (a to i v případě signifikantních emisí oxidů dusíku, která je relativně nejvyšší) , které se nijak neprojeví na imisní situaci v území – tj. koncentracích znečišťujících látek v ovzduší. Přírůstek imisní zátěže lze vzhledem ke stávajícímu stavu považovat za nehodnotitelný.

### 1.3. Vlivy na povrchovou a podzemní vodu

Ovlivnění zásobování vodou

Připravovaná výstavba a provoz areálu Luženská si vyžádá nárůst požadavků na dodávku vody z veřejné vodovodní sítě. Předpokládáme postupný nárůst nároků na potřebu vody pro hygienické účely. Potřeba vody pro technologické účely nevzniká..

Pro areál to znamená průměrnou denní potřebu zhruba 5 m3. Je však třeba zdůraznit, že se jedná o výpočtové množství a skutečná spotřeba vody bude nižší, a bude se dle našeho názoru pohybovat na úrovni kolem  70% vypočítané potřeby.  Přesto lze i maximální proponované nároky potřeby vody bez problémů pokrýt ze stávající vodovodní sítě. Pro zásobování areálu bude využita  kapacitně vyhovující přípojka a navazující vnitroareálové okruhy. Uvedený celkový nárůst potřeby vody  lze pokrýt ze stávající sítě bez nároků na její rekonstrukci nebo posílení a bez ovlivnění dodávek pitné a užitkové vody pro jiné spotřebitele.

Lze tedy předpokládat, že výstavba a provoz areálu neovlivní negativně zásobování pitnou vodou v předmětné části zóny a nevyvolá nároky na rekonstrukci veřejné vodovodní sítě.

Ovlivnění charakteru odvodnění území

V souvislosti s výstavbou objektů v rámci výstavby provozního areálu se předpokládají změny reliéfu území v minimálním rozsahu. Stávající rovinatý a mírně svažitý terén bude z části zarovnán a budou vyhloubeny výkopy pro základové konstrukce. Skrývková bilance u nové výstavby se předpokládá vyrovnaná či pouze mírně přebytková, nepředpokládají se plošně rozsáhlejší  zásahy a denivelizace terénu (výkopy,násypy). Charakter reliéfu terénu se generelně nezmění, v části pozemku dotčeném výstavbou bude pouze mírně snížena jeho niveleta a v plošné výměře areálu cca  dojde k zarovnání terénu.. Z pohledu ovlivnění charakteru odvodnění území vlivem změn reliéfu terénu lze vlivy posuzovaného záměru hodnotit jako zanedbatelné.

Ke změnám charakteru odvodnění dojde i v důsledku změn kvality povrchu areálu. Zde se předpokládá nárůst zpevněných a odvodněných ploch oproti stávajícímu stavu. Stávající z větší části nezpevněné zatravněné plochy budou zastavěny objekty skladové haly, prodejně – ubytovacími objekty, komunikacemi, parkovacími a manipulačními plochami. Dojde tedy ke změně koeficientu odtoku avšak dešťová voda svedená ze zpevněných ploch bude zasakována do podloží prostřednictvím vsakovacího objektu ve východní části pozemku. Plocha odvodněných střech je zhruba 0,13 ha, plocha komunikací zhruba 0,15 ha. To odpovídá odtoku z území ve výši zhruba 30 l/s za použití intenzity 15 minutového směrodatného deště uvedené v kapitole výstupy.

Oproti stávajícímu stavu tak nedojde k nárůstu odtoku z území. V ročním objemu to s ohledem na úhrn srážek představuje množství cca 1000 m3. Zasakováním bude eliminován nárůst balastních vod v kanalizační síti. Do popisovaného charakteru odvodnění území v dané části povodí  se uvažovaná změna takřka vůbec neprojeví a nedojde tak k významné změně poměru srážky/odtok. Vlivy na hydrogeologické poměry jsou komentovány dále.

Změny charakteru odvodnění území vlivem posuzovaného záměru se tedy projeví změnou koeficientu odtoku z ploch v areálu, kde dojde k rozšíření zpevněných odvodněných ploch, což ale při uvažovaných podmínkách zasakování na pozemku nezvýší množství odvedených dešťových vod. Uvedená změna se nijak pozorovatelně neprojeví v charakteru odvodnění území. Systém zasakování srážkových vod je nutno řešit dostatečně kapacitním zasakovacím objektem s velkou účinnou plochou drénu. Vzhledem k nízkým propustnostem horninového prostředí a relativně nepříznivým hydraulickým podmínkám však je nutno tuto možnost detailně vyšetřit hydrogeologickým průzkumem v dalším stupni projektové dokumentace.

Povodňové riziko

Posuzovaná stavba se nenachází v zátopovém území a ani množství odvedených odpadních vod nezvyšuje riziko vzniku povodňových stavu v recipientu, kdy navýšení průtoku lze charakterizovat jako zanedbatelné.Rizika plynoucí s popisované situace jsou tedy nevýznamná a není je  nutno eliminovat technickými (retenční nádrže, poldery) ani organizačními opatřeními (povodňový plán).

Vypouštění odpadních splaškových a technologických vod

Předpokládaný objem odvedených splaškových vod lze označit jako nízký. Po uvedení do provozu uvažujeme průměrnou denní produkci splaškových odpadních vod zhruba 4-5 m3/den. Odpovídající produkci znečištění lze stanovit v ukazateli BSK5 na 0,6 t/rok, nerozpuštěné látky 0,5 t/rok a rozpuštěné látky  0,6 t/rok. Z kvalitativního hlediska nedojde k žádným markantním změnám, kvalita se nijak nebude vymykat běžným splaškovým vodám, protože se nepředpokládá odvádění jiných odpadních vod než z hygienických zařízení. Ročně tak bude do kanalizace a městskou ČOV odvedeno zhruba 1900 m3 splaškových vod.

Uvedené množství bude odvedeno do kanalizace a na městskou ČOV Rakovník a z ní do Rakovnického potoka. Vzhledem k postačující kapacitě nepředpokládáme žádné negativní vlivy způsobené nárůstem objemu splaškových vod či látkového zatížení. Nárůst zátěže ČOV představuje pro cílový stav zhruba 20 EO, což je v rezervě kapacity.

Riziko znečištění  povrchových a podzemních vod

V areálu nebudou skladovány ani používány látky škodlivé vodám a rizikové látky jsou tak omezeny pouze na pohonné hoty a maziva v provozních nplních automobilů, které se budou v areálu pohybovat.

S hlediska možnosti znečištění vod není posuzované lokalita riziková. Areál sice  leží v povodí významného toku (Lišanský a Rakovnický potok), v jehož povodí jsou vodárenské zdroje, ale vzájemná pozice vylučuje ovlivnění.  Areál se nenachází v bezprostřední blízkosti vodního toku Lišanského potoka, ani do něj nejsou zaústěny odpadní ani jiné vody z areálu. Lišanský potok není recipientem odpadní vody z areálu, které budou převedeny prostřednictvím městské kanalizace a ČOV do jižně ležícího povodí Rakovnického potoka. Hydrogeologické poměry, zejména omezená propustnost horninového prostředí a z ní plynoucí nepříznivé hydraulické poměry a nízká hladina podzemní vody v karbonské zvodni nevytváří předpoklady pro rychlý průnik eventuelních kontaminantů do podzemních vod.

V širším severním okolí areálu  se nachází využívané zdroje vody, resp. jejich ochranné pásmo, je však poměrně značně vzdáleno a jeho ovlivnění vylučujeme. Riziko znečištění eliminuje i fakt, že v areálu nebudou látky škodlivé vodám skladovány ani používány. Přesto jsou důležitá preventivní opatření netechnického charakteru, tj. zpracování havarijního plánu pro případ havarijního úniku např. z nádrže automobilu. V areálu musí být k dispozici prostředky pro likvidaci havarijního úniku a musí být vyjasněn způsob zneškodnění eventuelně uniklých kapalin a použitých sorbentů.

Dešťové vody z parkovišť, komunikací a zpevněných ploch v areálu budou odvedeny areálovou kanalizaci a zasakovány v východní části pozemku. Parkoviště budou využívána zejména pro osobní vozy zaměstnanců, manipulační plochy pro pojezd vozidel při nakládce a vykládce prodejního sortimentu. V souvislosti s tím lze uvažovat únik ropných látek z úkapů z odstavených vozidel. V této souvislosti předpokládáme, že v souladu s platnými předpisy pro provoz vozidel na pozemních komunikacích se zde budou pohybovat pouze vozidla v náležitém technickém stavu. Možnost úniků ropných látek bude tak omezena na náhodné úkapy v souhrnných  množstvích maximálně v prvních jednotkách kg ropných látek převážně olejů. Množství, resp. koncentrace ropných látek, které pronikne za těchto předpokladů do kanalizace, se bude pohybovat  prvních desetinách mg/l.. Za normálních okolností však předpokládáme koncentraci ropných látek v průměru do 0,5 mg/l. To je přijatelné látkové zatížení které vzhledem ke geologickým podmínkám nemůže v případě zasakování ovlivnit kvalitu podzemních vod.

Při havarijním úniku, např. při havárii v dopravě předpokládáme, že eventuelní únik bude neprodleně likvidován běžnými prostředky. Odstavná stání vozidel s nákladem látek škodlivým vodám je vyloučeno.

Riziko znečištění podzemních vod hodnotíme jako zanedbatelné z těchto důvodů. Nepříznivé hydraulické poměry a velmi pomalé rychlost eventuelního průniku kontaminantu k poměrně hluboce zakleslé hladině podzemní vody. Riziko ohrožení podzemních vod je rovněž minimalizováno, protože veškerá manipulace včetně pojezdu automobilů bude probíhat po zpevněných plochách. Riziko úniku škodlivé látky na volný terén je téměř vyloučen. Riziko ohrožení podzemních vod je minimalizováno i geologickými poměry. Zvodeň v karbonských horninách, jejíž hladina se nachází v hloubce cca 10-15 m pod terénem, je hydraulicky chráněna vrstvou omezeně propustného jílovitého eluvia. Hydraulické poměry kolektoru i nadložních hornin jsou nepříznivé (omezená propustnost) a pohyb kontaminantu v horizontálním a vertikálním směru by byl velmi pomalý, což zvyšuje možnost účinné sanace při eventuelním úniku mimo zpevněnou plochu. Z tohoto hlediska hodnotíme riziko spojené  s rizikem znečištění podzemních vod jako zanedbatelné jak v případě běžného provozu, tak v případě havarijní situace (tj. úniku látek škodlivých vodám mimo zpevněnou plochu). Transmisivita hornin je velmi nízká (v řádu T = 1.10-6 m2/s, postup kontaminantu směrem do hloubky bude tedy velmi pomalý (cca 0,09 m/den), a lze proto v případě havarijní situace provést účinný sanační zásah.

Ovlivnění hydrogeologických poměrů a vydatnosti vodních zdrojů

Ovlivnění hydrogeologických poměrů vlivem posuzovaného záměru lze diskutovat z několika hledisek.

Prvním z nich je možnost ovlivnění způsobem založení staveb. Podmínky pro zakládání jsou v hodnoceném území příznivé (nízká hladina podzemní vody, relativně konsolidované základové půdy se stejnoměrnou stlačitelností). Z těchto důvodů předpokládáme plošné zakládání do hloubek max. 1,5 m pod úroveň upravené pláně. V tomto kontextu nelze předpokládat ani omezené ovlivnění poměrů v kolektoru, tj. ovlivnění směru a rychlosti proudění s vlivem na celkovou hydrogeologickou situaci v území vlivem lokálních změn propustnosti. Detailně lze situaci hodnotit po vyjasnění způsobu založení. Lze řešit hydrogeologickým a inženýrskogeologickým posudkem v rámci projektu pro stavební povolení.

Druhým faktorem je zvýšení odtoku srážkových vod z území vlivem nárůstu zpevněných ploch, t.j omezení dotace zvodně. V případě navrženého zasakování nebude dotace kolektoru omezena. Stejně tak režimní kolísání hladiny je ovlivňováno především blízkostí erozivní báze a dlouhodobými srážkovými úhrny a lokální nevýznamné změny odtoku nemohou tyto parametry nijak pozorovatelně ovlivnit. V okolí zasakovacího objektu nelze vyloučit lokální vzdutí hladiny podzemní vody, v dosahu vlivů však nejsou žádné objekty, které by mohly být negativně ovlivněny.

V areálu nebudou zřízeny zdroje podzemní vody (studny) a diskutovat vliv hydraulické deprese či exploatace zvodně je proto bezpředmětné.

### 1.4. Vlivy na půdu  a horninové prostředí

Stavbou vznikají  nároky na odnětí  zemědělské půdy ze ZPF a zemědělský půdní fond bude stavbou dotčen. Kvalita zemědělské půdy je však průměrná až podprůměrná  (z 80% nejnižší V. třída přednosti v ochraně) a plocha záboru je poměrně malá – 0,24 ha. Navíc půda v lokalitě není již využívána k zemědělské činnosti a má charakter postagrální lady.

Terénními úpravami a přesuny zemin nedojde k významnějším změnám  místní topografie. Bilance skrývky je vyrovnaná čí pouze mírně přebytková, nedojde však k zásadním změnám charakteru reliéfu území. Terén v rámci areálu bude pouze mírně snížen  a zarovnán při zachování současných generelních morfologických poměrů.

Pozemek nebyl v minulosti upravován navážkami a nebyla na něm prováděna žádná činnost, která by mohla způsobit jeho kontaminaci.

Materiál k eventuelním záhozům a terénním úpravám musí být použit pouze nezávadný, vyloučeno je použití stavebních rumů, znečištěných podsypových materiálů ap. Předpokládá se využití podstatného množství materiálu z úpravy pláně do terénních úprav a tudíž vyrovnaná bilance bez nutnosti deponování většího množství přebytkových zemin mimo areál.

Ovlivnění geologického prostředí a nerostných zdrojů lze vyloučit a to i přesto, že v širším okolí se nachází dříve těžené zásoby nerostných surovin zejména  černého uhlí a žáruvzdorných jílovců. Areál se nenachází v dobývacím prostoru, ani neleží v chráněném ložiskovém území. Z charakteru stavby nelze předpokládat zastižení ložiskových akumulací vyhrazených nerostů či ztížení možnosti jejich dobývání. Narušení vodonosných horizontů vlivem stavebních prací lze vyloučit, neboť se nepředpokládají výkopové ani odkryvové práce většího hloubkového rozsahu.

Zastižení  mineralogických či paleontologických nálezů při zemních pracích, stejně jako  geologických stratotypů ap., které by mohly být předmětem ochrany je s ohledem na charakter staveniště více jak nepravděpodobné.

Vlivy z produkce odpadů

Problematika nakládání s odpady je upravena zákonem č. 185/2001 Sb. a předpisy vydanými k jeho provedení. Tyto obecně závazné předpisy upravují povinnosti původců odpadů, evidenci odpadů a požadavky na jejich zatřídění (Katalog odpadů) a požadavky pro jejich ukládání na skládkách. Areál bude produkovat poměrně malé množství odpadů v jednoduché druhové skladbě, neboť zde nejsou instalována žádné technologie ani výrobní postupy s významnější produkcí odpadů. Jedná se zde o provoz skladu hutního a instalačního materiálu.  Bude se jednat prakticky pouze o odpadní obalové materiály (papír, lepenka, odpadní dřevěné palety, plastové fólie apod.) případně odpadní kovy z  úpravy skladovaného zboží..

Množství a četnost vzniku odpadů nebude z tohoto důvodu klást zvýšené nároky na nakládání s nimi. S ohledem na druhovou skladbu odpadů, z nichž značná část jsou odpady recyklovatelné, nebo dále využitelné, je třeba věnovat pozornost organizačnímu a technickému systému nakládání s odpady. Ty musí být sbírány a shromažďovány odděleně dle druhů a u recyklovatelných čí dále využitelných odpadů musí být jejich další využití organizačně a technicky zajištěno separovaným sběrem např. v kontejnerech určených pro každý druh .

Nároky na kapacitu zařízení pro zneškodnění odpadů charakteru  nebezpečné - N, se předpokládají  v malém rozsahu, a jedná se převážně o odpady, jejichž sběr a likvidaci již zajišťují specializované firmy v regionu, nebo jejich likvidaci zajišťuje výrobce. Z provozu závodu lze řadit do této kategorie prakticky vyhořelé zářivky, případně odpadní akumulátory a elektrolyt z provozu VZV vozíků či kaly z provozu odlučovače ropných látek..

Z vlastního provozu skladové (expediční) části lze předpokládat vznik odpadů převážně kategorie O. Bude se jednat o odpadní obaly papíru a lepenky, a poškozené či vyřazené dřevěné palety a plastové fólie. U těchto materiálu je nutno zajistit separovaný sběr a likvidaci, předpokládá se využití služeb firmy, specializující se na recyklaci odpadů. Odpady tohoto charakteru budou vznikat poměrně pravidelně a ve stálých malých množstvích a stálé druhové skladbě, což dává předpoklad k bezproblémovému svozu.

Odpady charakteru TKO z provozu administrativní a ubytovací  části budou likvidovány konvenčním svozem. Celková produkce odpadů je zanedbatelná a nevyvolá žádné neobvyklé nároky na svozové či zneškodňovací kapacity.

Charakter výstavby vylučuje vznik větších množství odpadů. V případě skladové haly se jedná o montovanou konstrukci s opláštěním, stavebnicovitého charakteru, kde se nepředpokládá vznik většího množství odpadních stavebních hmot ap. V případě ubytovacích a prodejních objektů se bude jednat o zděné konstrukce.  Jedná se o novou stavbu bez nutnosti rozsáhlejších demolic či rekonstrukcí apod. Nejvýznamnější část produkce odpadů v době výstavby představuje přebytková skrývka. V případě úpravy pláně při přípravě staveniště vznikne přebytková zemina ze skrývky. Předpokládáme však, že větší část zemin (odhad kolem 70-80%) bude využita při terénních úpravách a pouze malou část bude nutno deponovat na skládce či využít mimo prostor staveniště.  Předpokládaná množství však lze bez problémů uložit na skládce stavebních odpadů a rekultivačních zemin či použít při terénních úpravách v okolí. Znečištění těchto zemin (stará ekologická zátěž a.p.) je nepravděpodobné, vzhledem k předchozímu využití jako zemědělská půda.

Vzhledem k tomu, že v regionu v současné době existuje dostatečná kapacita zařízení pro nakládání s odpady všech kategorií, nebude likvidace odpadů z areálu problematická, ani nevzniknou nároky na budování nových zařízení pro likvidaci odpadů. Ve stádiu výstavby ani provozu nevzniknou druhy odpadů, jejichž vlastnosti by si vyžádaly neobvyklé nároky na způsob nakládání či zneškodnění. Produkci odpadů z provozu areálu lze hodnotit jako minimální, protože bude uplatněn ve velké míře separovaný sběr a shromažďováni a následná recyklace odpadů v příslušných zařízeních mimo areál.  Produkci lze tedy označit za téměř za bezodpadovou.

Při shromažďování a nakládání s odpady je nutná řada technických i organizačních opatření, která jsou rámcově navržena v příslušné kapitole.

### 1.5. Vlivy na flóru a faunu

Vlivy na floru

Realizací posuzovaného záměru dojde ke změně habitatu prostředí tím, že současný rostlý terén s agrocenózami a ruderalizovanými  bylinotravními společenstvy bude nahrazen trvalou zástavbou převážně na zpevněných plochách, dojde tedy k trvalému odstranění vegetačního pokryvu většiny vlastního zájmového území výstavby. Místní vliv na fytocenózy je nutno pokládat za trvalý a patrný.

Ve vztahu k dotčení druhové rozmanitosti  flory českého termofytika je však možno konstatovat,  že se záměr dotkne pouze stanoviště běžných druhů rostlin, které jsou zcela hojné na řadě analogických ploch v okolí, lokalita sama nepředstavuje prostor výskytu reprezentativních či unikátních fytocenóz. Nejsou dotčeny prostory známých výskytů zvláště chráněného genofondu rostlin. V rámci ukončení stavebních prací bude nutno zajistit rekultivaci výstavbou zasažených ploch z důvodu prevence šíření ruderálních a euryvalentních druhů rostlin, často s výraznými alergenními účinky na obyvatelstvo nejbližší zástavby v sídlech. Vlivy na druhové složení rostlin v okolí Rakovníka je tak možno pokládat prakticky za neutrální, neprovedená rekultivace může posílit pouze některé agresivní druhy.  I přes kvalitativní výstupy orientačního floristického průzkumu lze dovodit, že stanoviště plochy zájmové výstavby objektů pro provozní areál Luženská nejsou příhodná pro výskyt zvláště chráněného genofondu rostlin (pro danou oblast zejména xerothermní druhy), dle názoru zpracovatele oznámení proto nebude nutno přijímat specifická opaření k ochraně takových druhů nebo společenstev s jejich výskyty.

V prostoru uvažované výstavby provozního areálu a v území, v němž je předpoklad trvalé změny stanovištních podmínek vlivem výstavby, nebyl zjištěn žádný zvláště chráněný rostlinný druh chráněný v souladu se zák. 114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění, uvedený ve vyhlášce 395/92 Sb. v platném znění. Z pohledu mapování pro soustavu Natura 2000 se v blízkosti záboru nenachází žádný ohrožený druh rostlin ani žádné ohrožené společenstvo.

Vlivy na faunu

Vztahy flóry a fauny jako základních složek ekosystémů a jednotlivých biotopů jsou velmi úzce vzájemně závislé a proto je ovlivňuje řada shodných přímých i nepřímých vlivů. Původní charakter flory a fauny v zájmovém území byl již zcela potlačen dlouhodobým využíváním pro zemědělskou činnost.

Stavbou nového provozního areálu Luženská nedojde k zásadnímu ovlivnění populací živočichů osidlujících v současnosti zájmové území. Populace žádného druhu nebude realizací záměru zničena ani významně oslabena.

Pro ozelenění areálu je vhodné maximálně využít novou výsadbu dřevin, protože solitérní dřeviny – stromy ani keře jsou v území zastoupeny pouze sporadicky.a nová výsadba posílí jak estetické kvality území, tak diverzifikaci ploch. K případným výsadbám dřevin v areálu je možné využít pouze geograficky původní druhy stromů a keřů příp. okrasné odrůdy ovocných dřevin. Na původní druhy (druhy široce rozšířené v podobných nadmořských výškách v  přírodě ČR nebo druhy vázané na určitý geografický celek v ČR ) je vázáno až 20 x více druhů hmyzu než na druhy v území nepůvodní.

Stavbou areálu nedojde k zásadnímu ovlivnění fauny. Záměr se nedostává do střetu s žádným zvláště chráněným živočišným druhem chráněným národní i evropskou legislativou. Žádný takovýto druh nebyl v zájmovém území zjištěn. V území zároveň nejsou takové biotopy, které by potencionálně v  budoucnu  mohly být v  takovýmito druhy využity. Lze konstatovat, že místa známého výskytu zvláště chráněného genofondu živočichů, která by znamenala místa výskytu reprezentativních nebo unikátních populací těchto druhů, nebudou dotčena, tudíž nelze předpokládat ohrožení populací těchto živočichů. Je možno předpokládat pouze vlivy na populace epigeického hmyzu a drobných hlodavců v zájmovém území, poněvadž dojde k patrné redukci jejich areálů výskytu, rovněž dojde ke zmenšení prostoru pro skupiny a populace fytofágního hmyzu, vázaného na stanoviště lad s relativně vysokou primární produkcí.  Tyto vlivy lze hodnotit jako mírně nepříznivé až nepříznivé, málo významné. Na staveništi lze doložit relativně ochuzený ekotop.  V rámci archivních průzkumů byly zjištěny jen běžné druhy, vázané na otevřenou krajinu, agrocenózy, případně na blízkost sídel.

Nepředpokládají se v rámci zájmového území výstavby podmínky pro rozvoj populací některého z uvedených zvláště chráněných druhů podle příloh vyhl. č. 395/1992 Sb. ve vztahu k charakteristickému výskytu a reprodukci. Podle názoru zpracovatele nebude nutno řešit žádná zvláštní opatření k ochraně živočichů a jejich společenstev.

### 1.6. Vlivy hluku a záření

Vyhodnocení akustické situace  bylo provedeno pro jednu  výpočtovou oblast, která zahrnuje posuzovaný areál a nejbližší zástavbu Rakovníka (zejména zóny s bytovými a rodinnými domy na západě území) Výpočtové body 1-5 jsou zvoleny u nejbližších chráněných objektů – rodinných a bytových domů. Situování výpočtových bodů ve výpočtových oblastech je dále  zřejmé z výpisu programu HLUK+ a následujících obrázků. Celkem bylo řešeno 5 výpočtových bodů ve dvou variantách, a to pro denní  i noční dobu

Varianta 0 - stávající stav den (LUZ_0D)

Varianta 1 - výhledový stav den (LUZ_1D)

V následujících obrázcích  je prezentováno srovnání stávajícího a výhledového stavu pro denní. Výpočet pro noční dobu nebyl proveden, v nočních hodinách (tj. od 22 do 6 hod.) nebude areál v provozu a nebudou zde působut ani významné stacionární zdroje. Výpočtové body byly situovány na hraně nejbližší potenciálně ovlivněné zástavby 2 m před fasádou chráněných objektů.

Varianta 0: Tato varianta hodnotí stávající akustickou situaci v území. Vzhledem ke skutečnosti, že rozhodujícím zdrojem hlukové zátěže v území je doprava zejména na ulici Luženská, hodnotí tato varianta liniové zdroje hluku jako rozhodující zdroje hluku pro celkovou akustickou zátěž v území.

Varianta 1: Tato varianta řeší akustickou situaci v území po realizaci výstavby a provozu provozního areálu. Jako liniové a plošné zdroje hluku uvažujeme provoz automobilů po komunikacích využívaných pro dopravní obsluhu, pojezd osobních vozidel na parkovištích, pojezd vozidel zásobování a expedice na vnitroareálových komunikacích  a manipulační ploše. V areálu nebudou významné stacionární zdroje hluku (VZT zařízení, chlazení apod.), uvažujeme pouze nestandartní zdorj hluku – vykládku a nakládku materiálu před skladovou halou.  Popis zdrojů hluku je uveden v části výstupy.

Nejvyšší přípustné hodnoty hluku.  Hygienické požadavky na úroveň akustické situace ve venkovním prostředí - limity nejvýše přípustných hodnot hluku jsou stanoveny na základě zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů. Požadavky kladené zákonem na ochranu zdraví před hlukem a vibracemi jsou obsaženy v oddíle 6, §30 - 34. Prováděcím právním předpisem k tomuto zákonu je Nařízení vlády č. 148/2006 Sb.  o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací,. které vstoupilo v účinnost dnem 1.června 2006 a nahradilo dřívější úpravu NV 502/2001 Sb. Citované Nařízení vlády (NV) o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací stanoví nejvyšší přípustné hodnoty hluku a vibrací pro pracoviště, pro chráněný venkovní prostor, chráněné vnitřní prostory staveb a chráněné venkovní prostory staveb. Zároveň stanovuje způsob měření a hodnocení těchto hodnot.  Podle základního ustanovení tohoto nařízení musí být expozice zaměstnanců a obyvatelstva hluku a vibracím omezena tak, aby byly splněny nejvyšší přípustné hodnoty hluku. Toto nařízení vlády se nevztahuje na hluk z  užívání bytu, hluk a vibrace prováděné nácvikem hasebních, záchranných a likvidačních prací, jakož i bezpečnostních a vojenských akcí a  akustické výstražné signály související s bezpečnostními opatřeními a záchrannou lidského života, zdraví a majetku. Emisní hodnoty hluku stanoví zvláštní právní předpisy. (Například nařízení vlády č. 9/2002 Sb. v platném znění, kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska emisí hluku)

Nejvyšší přípustné hodnoty hluku a hlukové zátěže na pracovištích jsou stanoveny pro hluk ustálený a proměnný, impulsní hluk, vysokofrekvenční hluk, ultrazvuk, infrazvuk a nízkofrekvenční hluk.  Nejvyšší přípustné hodnoty hluku v chráněných vnitřních prostorech staveb (§10) a ve chráněném venkovním prostoru (§11) jsou uvedeny ve zkráceném znění v následujících odstavcích.

§10 – Hygienické limity hluku v chráněném vnitřním prostoru staveb

(1)	Hodnoty hluku  se vyjadřují ekvivalentní hladinou akustického tlaku A Laeq,T a hladinou maximálního akustického tlaku A LAmax . Ekvivalentní hladina akustického tlaku A Laeq,T se v denní době se stanoví pro osm souvislých a na sebe navazujících  nejhlučnějších hodin ( Laeq,8h), v noční době pro nejhlučnější 1 hodinu (Laeq,1h.) Pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích, s výjimkou účelových komunikací, a drahách a  pro hluk z leteckého provozu se ekvivalentní hladina akustického tlaku A Laeq,T stanoví pro celou denní (Laeq,16h)  a celou noční dobu (Laeq,8h).

(2)	Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A se stanoví pro hluk pronikající vzduchem zvenčí a pro hluk ze stavební činnosti uvnitř objektu součtem základní hladiny akustického tlaku LAeq,T se rovná 40 dB a korekcí přihlížejících ke druhu chráněného prostoru a denní a noční době podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení. Jde – li ohluk s tónovými složkami nebo má-li výrazně informační charakter, přičte se další korekce -5dB. Za hluk s tónovými složkami se považuje hudba nebo zpěv, za hluk s výrazně informačním charakterem se považuje řeč.Hlukem s tónovými složkami se rozumí hluk, v jehož kmitočtovém spektru je hladina akustického tlaku v třetinooktávovém pásmu, případně ve dvou bezprostředně sousedících třetinooktávových pásmech, o více jak 5 dB vyšší než hladiny akustického tlaku v obou sousedních třetinooktávových pásmech a v pásmu kmitočtu 10z až 160 Hz je ekvivalentní hladina akustického tlaku v tomto třetinooktávovém pásmu A Laeq,T vyšší než hladina prahu slyšení stanovená pro toto kmitočtové pásmo podle tabulky v příloze č.1 k tomuto nařízení.

(3)	Hygienický limit v hladině maximálního akustického tlaku A  se stanoví pro hluk šířící se ze zdrojů uvnitř objektu součtem základní hladiny maximálního akustického tlaku A LAmax se rovná 40 dB a korekcí přihlížejících ke druhu chráněného vnitřního prostoru a denní a noční době podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení. Obsahuje-li hluk tónové složky nebo má výrazně informační charakter, přičte se další korekce - 5 dB. Za hluk ze zdrojů uvnitř objektu se pokládá i hluk ze zdrojů umístěných mimo tento objekt, který do tohoto objektu proniká jiným způsobem než vzduchem, zejména konstrukcemi nebo podložím.

(4) Hygienický limit v hladině akustického tlaku A pro hluk ze stavební činností uvnitř objektu A Laeq,s se stanoví tak, že se k hygienickému limitu v ekvivalentní hladině akustického tlaku A Laeq,T stanovenému podle odstavce 2 přičte v pracovních dnech pro dobu mezi 7.a 21. hodinou korekce +15 dB. Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A Laeq,s pro hluk ze stavební činnosti pro dobu kratší jak 14 hodin vypočte způsobem uvedeným v příloze 2 k tomuto nařízení. Věty první a druhá se nevztahují na zdravotnická zařízení a zařízení sociální péče, pokud jsou stavební práce prováděny za provozu těchto zařízení.

(5)	Ve školních učebnách, v denních místnostech jeslí a mateřských škol a dále u staveb pro kulturní, školské a veřejné účely musejí být dodrženy hodnoty optimální doby dozvuku podle příslušné české technické normy.

(6)	Hygienický limit v hladině akustického tlaku A pro zvuk elektronicky zesilované hudby se v prostoru pro posluchače stanoví pro dobu T se rovná 4 hodiny hodnotou Laeq,T se rovná 100 dB.

§11 – Hygienické limity hluku v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru

(1)	Hodnoty hluku, s výjimkou vysokoenergetického impulsního hluku tvořeného impulsy ve venkovním prostoru vznikajícími ři střelbě z těžkých zbraní, při explozích výbušnin s hmotností nad 25 g ekvivalentní hmotnosti trinitrotoluenu a při sonickém třesku,  se vyjadřují ekvivalentní hladinou akustického tlaku LAeq,T . V denní době se stanoví pro 8 souvislých a na sebe navazujících  nejhlučnějších hodin (Laeq,8h), v noční době pro  nejhlučnější 1 hodinu (Laeq,1h ). Pro hluk z dopravy na pozemních  komunikacích, s výjimkou účelových komunikací, a drahách,  a pro hluk s leteckého provozu se ekvivalentní hladina akustického tlaku A Laeq,T  stanoví pro celou denní (A Laeq,16h) a celou noční dobu (A Laeq,8h).

(2)Vysoce impulsní hluk tvořený impulsy ve venkovním prostoru, vznikajícími při střelbě z lehkých zbraní, explozí výbušnin s hmotností pod 25 g ekvivalentní hmotnosti trinitrotoluenu a při vzájemném nárazu tuhých těles, se vyjadřuje ekvivalentní hladinou akustického tlaku  A Laeq,T  podle odstavce 1.

(3)Vysokoenergetický impulsní hluk se vyjadřuje ekvivalentní hladinou akustického tlaku C LCeq,T a současně i průměrnou hladinou expozice zvuku C LCE jednotlivých impulsů. V denní době se stanoví pro 8 souvislých a na sebe navazujících nejhlučnějších hodin (LCeq,8h), v noční době pro nejhlučnější hodinu (LCeq,1h).

(4) Hygienický limit v ekvivalentní hladině  akustického tlaku A, s výjimkou hluku z leteckého provozu a vysokoenergetického impulsního hluku,  se stanoví součtem základní hladiny hluku LAeq,T = 50 dB  a korekcí přihlížejících ke druhu chráněného prostoru a denní a noční době podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení. Pro vysoce impulsní hluk se přičte další korekce   -12 dB. Obsahuje-li hluk výrazné tónové složky nebo má-li výrazně informační charakter, jako například řeč, přičte se další korekce -5 dB.

(5) Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku C vysokoenergetického impulsního hluku se stanoví pro denní dobu LCeq,8h se rovná 83 dB, pro noční dobu LCeq,1h   se rovná 40 dB. Ekvivalentní hladina akustického tlaku C Lceq,T se vypočte způsobem upraveným v příloze č. 3 k tomuto nařízení.

(6)	Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A  z leteckého provozu se vztahuje na charakteristický letový den a stanoví se pro celou denní dobu  součtem základní hladiny hluku LAeq,16h se rovná  60 dB a pro celou noční dobu ekvivalentní hladinou akustického tlaku   A Laeq,8h se rovná 50 dB.

(7) Hygienický limit v hladině akustického tlaku A pro hluk ze stavební činností Laeq,s se stanoví tak, že se k hygienickému limitu v ekvivalentní hladině akustického tlaku A Laeq,T stanovenému podle odstavce 4 přičte korekce přihlížející h posuzované době podle přílohy 3 k tomuto nařízení. Hygienický limit v hladině akustického tlaku A LAeq,s se pro hluk ze stavební činností pro dobu mezi 7. a 21. hodinou pro dobu kratší než 14 hodin vypočte způsobem upraveným v příloze č.3 k tomuto nařízení.

Příloha č. 2 k NV 148/2006 Sb.

Korekce pro stanovení hygienických limitů  hluku v chráněném vnitřním prostorech staveb

Část A

| Druh chráněného vnitřního prostoru | Doba pobytu | Korekce v dB |
| --- | --- | --- |
| Nemocniční pokoje | Doba mezi 6.00 a 22.00 hodinou 22.00 a 6.00 hodinou | 0 -15 |
| Operační sály | po dobu používání | 0 |
| Llékařské vyšetřovny, ordinace | po dobu používání | -5 |
| Operační sály | po dobu používání | 0 |
| Obytné místnosti | Doba mezi 6.00 a 22.00 hodinou 22.00 a 6.00 hodinou | 0+) -10+) |
| Hotelové pokoje | Doba mezi 6.00 a 22.00 hodinou 22.00 a 6.00 hodinou | +10 0 |
| Přednáškové síně, učebny a pobytové místnosti škol, jeslí, mateřských škol a školských zařízení, |  | +5 |
| Koncertní síně, kulturní střediska |  | +10 |
| Čekárny, vestibuly veřejných úřadoven a kulturních zařízení, kavárny, restaurace |  | +15 |
| Prodejny, sportovní haly |  | +20 |

Pro ostatní pobytové místnosti, v tabulce jmenovitě neuvedené, platí hodnoty pro prostory funkčně obdobné.Účel užívání stavby je dán kolaudačním rozhodnutím a uvedené hygienické limity se nevztahují na hluk způsobený používáním chráněné místnosti.

+) Pro hluk z dopravy v okolí dálnic, silnic I. a II. třídy a místních komunikací I. a II. třídy (dále jen „hlavní pozemní komunikace“), kde je hluk z těchto komunikací převažující a v ochranném pásmu drah se přičítá  další korekce +5 dB. Tato korekce se nepoužije ve vztahu k chráněnému vnitřnímu prostoru staveb navržených, dokončených a zkolaudovaných po dni nabytí účinnosti tohoto nařízení.

Část B

Způsob výpočtu hygienického limitu LAeq,s pro hluk ze stavební činnosti pro dobu kratší než 14 hodin

Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A pro hluk ze stavební činnosti L Aeq,s  se stanoví ze vztahu:

L Aeq,s = L Aeq,T  + 10 . lg [ (429+t1) / t1 ] , kde

t1 	 je doba trvání hluku ze stavební činnosti v hodinách v období 7.00 – 21.00 hod

L Aeq,T	 je hygienický limit stanovený podle §10 odst.2.

Příloha č 3  k NV 148/2006 Sb.

Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku  v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru

Část A

| Druh chráněného prostoru | Korekce /dB/ |
| --- | --- |
|  | 1) | 2) | 3) | 4) |
| Chráněný venkovní prostor staveb lůžkových zdravotnických zařízení včetně lázní | -5 | 0 | +5 | +15 |
| Chráněný venkovní prostor lůžkových zdravotnických zařízení včetně lázní | 0 | 0 | +5 | +15 |
| Chráněný venkovní prostor ostatních staveb a chráněný ostatní venkovní prostor | 0 | +5 | +10 | +20 |

Poznámka: Korekce uvedené v tabulce se nesčítají

Pro noční dobu se pro chráněný venkovní prostor staveb přičítá další korekce  –10 dB, s výjimkou hluku z dopravy na železničních dráhách, kde se použije korekce –5dB.

1) Použije se pro hluk z veřejné produkce hudby, hluk z provozoven služeb a dalších zdrojů hluku, s výjimkou letišť, pozemních komunikací, nejde –li o účelové komunikace a dále s výjimkou drah, nejde –li o železniční stanice zajišťující vlakotvorné práce, zejména rozřaďování a sestavu nákladních vlaků, prohlídku vlaků a opravy vozů

2) Použije se pro hluk z  dopravy na pozemních  komunikacích, s výjimkou účelových komunikací, a drahách

3) Použije se pro hluk z dopravy na hlavních pozemních komunikacích v území , kde  hluk z dopravy na těchto komunikacích je převažující nad hlukem z dopravy na ostatních pozemních komunikacích. Použije se pro hluk z dopravy na drahách a  v ochranném pásmu drah.

4) Použije se v případě staré hlukové zátěže z dopravy na pozemních komunikacích a drahách, kdy starou hlukovou zátěží se rozumí stav hlučnosti působený dopravou na pozemních komunikacích a drahách, který v chráněných venkovních prostorech staveb a chráněném venkovním prostoru vznikl do 31. prosince 2000. Tato korekce zůstává zachována i po položení nového povrchu vozovky, výměně kolejového svršku, popřípadě rozšíření vozovek při zachování směrového nebo výškového vedení pozemní komunikace nebo dráhy, při které nesmí dojít ke zhoršení stávající hlučnosti v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru a pro krátkodobé objízdné trasy.

Část B

Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru pro hluk ze stavební činnosti

| Posuzovaná doba (hod) | Korekce (dB) |
| --- | --- |
| Od 6.00 do 7.00 | +10 |
| Od 7:00 do 21:00 | +15 |
| Od 21:00 do 22:00 | +10 |
| Od 22:00 do 6:00 | +5 |

Část C

Způsob výpočtu hygienického limitu LAeq,s pro hluk ze stavební činnosti pro dobu kratší než 14 hodin

Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A pro hluk ze stavební činnosti L Aeq,s  se vypočte ze vztahu:

L Aeq,s = L Aeq,T  + 10 . lg [ (429+t1) / t1 ]  kde

t1 	 je doba trvání hluku ze stavební činnosti v hodinách v době mezi 7.a 21. hodinou

L Aeq,T	 je hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A stanovený podle §11 odst.3.

Z dikce tohoto vládního nařízení, vyplývá že v posuzovaném území u nejbližší zástavby lze požadovat splnění hygienických limitů pro denní dobu 55 dB(A) a pro noční dobu 45 dB(A) za použití korekce dle citované přílohy 3 ad 2).

Tabulka bodů výpočtu: Ekvivalentní hladina hluku Laeq v dB(A)

HLUK+  verze 6.27                 Uzivatel: 5138/RNDr. Stanislav Fojtik

Soubor: C:\HLUKPLUS\LUZ_0D.ZAD                Vytisteno: 6.5.2007 11:44

|======================================================================|

|  T A B U L K A     B O D U      V Y P O C T U        ( D E N )       |

|    |       |                |        LAeq (dB)              |        |

|  C.| vyska |   Souradnice   |doprava|prumysl|celkem |predch.| mereni |

|======================================================================|

|  1 |   3.0 | -120.6;   46.7 |  52.5 |   0.0 |  52.5 |       |        |

|  2 |   3.0 | -105.3;   32.4 |  54.0 |   0.0 |  54.0 |       |        |

|  3 |   3.0 |  -84.1;   -2.3 |  55.1 |   0.0 |  55.1 |       |        |

|  4 |   3.0 |  -70.0;  -13.1 |  57.2 |   0.0 |  57.2 |       |        |

|  5 |   3.0 |  -55.6;  -51.5 |  54.0 |   0.0 |  54.0 |       |        |

|======================================================================|

HLUK+  verze 6.27                 Uzivatel: 5138/RNDr. Stanislav Fojtik

Soubor: C:\HLUKPLUS\LUZ_0N.ZAD                Vytisteno: 6.5.2007 11:47

|======================================================================|

|  T A B U L K A     B O D U      V Y P O C T U        ( N O C )       |

|    |       |                |        LAeq (dB)              |        |

|  C.| vyska |   Souradnice   |doprava|prumysl|celkem |predch.| mereni |

|======================================================================|

|  1 |   3.0 | -120.6;   46.7 |  39.6 |   0.0 |  39.6 |( 52.5)|        |

|  2 |   3.0 | -105.3;   32.4 |  41.1 |   0.0 |  41.1 |( 54.0)|        |

|  3 |   3.0 |  -84.1;   -2.3 |  42.0 |   0.0 |  42.0 |( 55.1)|        |

|  4 |   3.0 |  -70.0;  -13.1 |  44.0 |   0.0 |  44.0 |( 57.2)|        |

|  5 |   3.0 |  -55.6;  -51.5 |  40.7 |   0.0 |  40.7 |( 54.0)|        |

|======================================================================|

HLUK+  verze 6.27                 Uzivatel: 5138/RNDr. Stanislav Fojtik

Soubor: C:\HLUKPLUS\LUZ_1D.ZAD                Vytisteno: 6.5.2007 12:07

|======================================================================|

|  T A B U L K A     B O D U      V Y P O C T U        ( D E N )       |

|    |       |                |        LAeq (dB)              |        |

|  C.| vyska |   Souradnice   |doprava|prumysl|celkem |predch.| mereni |

|======================================================================|

|  1 |   3.0 | -120.6;   46.7 |  52.6 |   6.8 |  52.6 |( 52.5)|        |

|  2 |   3.0 | -105.3;   32.4 |  54.2 |   0.7 |  54.2 |( 54.0)|        |

|  3 |   3.0 |  -84.1;   -2.3 |  55.3 |  -4.6 |  55.3 |( 55.1)|        |

|  4 |   3.0 |  -70.0;  -13.1 |  57.3 |  -4.0 |  57.3 |( 57.2)|        |

|  5 |   3.0 |  -55.6;  -51.5 |  54.1 |   9.3 |  54.1 |( 54.0)|        |

|======================================================================|

Obrázek 13a,b: Hluková pásma pro stávající a výhledový stav - denní doba, výška 3m

Na základě zadaných vstupních podkladů lze pro zvolené výpočtové body sumarizovat následující výsledky výpočtů:

Tabulka 16: Hodnoty hlukové zátěže  LAeq

| bod č. | Umístění | VAR 0 stávající stav LAeq v dB(A) | VAR 1 výhledový stav LAeq v dB(A) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | den | noc | den | noc |
| 1 | Rodinný dům čp.2239 | 52,5 | 39,6 | 52,6 | - |
| 2 | Rodinný dům čp.2240 | 54,0 | 41,1 | 54,2 | - |
| 3 | Rodinný dům čp.2241 | 55,1 | 42,0 | 55,3 | - |
| 4 | Rodinný dům čp.2242 | 57,2 | 44,0 | 57,3 | - |
| 5 | Rodinný dům čp.2243 | 54,0 | 40,7 | 54,1 | - |

Z provedených modelových výpočtů vyplývají následující závěry. Vlivem provozu provozního areálu Luženská se akustická situace v zájmovém území prakticky nezmění a přírůstky ekvivalentní hladiny hluku vlivem provozu záměru budou na nejbližších chráněných objektech zanedbatelné. To je způsobeno velmi nízkým nárůstem vyvolané dopravy a absencí nových stacionárních zdrojů. V noční době nebude areál v provozu a akustickou situaci v území neovlivní.  Z hlediska hlukové zátěže považujeme navržený záměr za výše uvedených opatření za akceptovatelný.

Vlivy záření

V provozním areálu Luženská nebudou instalovány zdroje ionizujícího záření, ani silné zdroje neionizujícího elektromagnetického záření (vysílače a jiné zdroji silných elektromagnetických polí, lasery, silné zdroje světla). Výstavba ani provoz areálu nebude generovat vlivy tohoto typu.

## D.2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci

V souladu s již uvedenými hodnoceními vstupů a zejména výstupů a souhrnu, provedeném v předchozí části je možné konstatovat, že vlivy jsou nepříliš významné bez podstatných nevratných vlivů na kvalitu životního prostředí  a obyvatelstvo města Rakovníka.  Vlivy posuzovaného záměru se projeví pouze v nevýznamné míře pouze v okolí objektu provozního areálu Luženská. V obytné zástavbě města Rakovníka se vlivy výstavby i provozu záměru pozorovatelně neprojeví.

Ovlivnění ovzduší emisemi je v případě posuzovaného záměru soustředěnou pouze na zdroje spalování uhlovodíkových paliv – pohonných látek v případě mobilních zdrojů - automobilové dopravy. V daných rozptylových podmínkách s přihlédnutím k poměrně velmi malé emisní produkci zdrojů se vlivy projeví pouze v bezprostředním okolí komunikací používaných pro dopravní obsluhu či v bezprostředním okolí areálu. Imisní situace v obytných zónách nebude pozorovatelně ovlivněna. Vlivy na ovzduší lze označit za trvale působící, malé a nevýznamné, bez nutnosti technických eliminačních či kompenzačních opatření.

Podobně lze charakterizovat hlukové emise. Technologické celky ani stacionární zdroje hluku  s vyšší akustickou zátěží nebudou v areálu instalovány. Přitížení dopravy je velmi malé (v rámci nerovnoměrnosti dopravy) a dopravní obsluha areálu se pozorovatelně nedotkne komunikací v obytných zónách. Vliv lze charakterizovat z hlediska doby působení za trvalý, z hlediska míry ovlivnění za malý a z hlediska komparativní významnosti za středně významný bez nutnosti technických eliminačních opatření (protihlukové stěny apod.)

Produkce odpadních vod je rovněž velmi malá a jejich látková zátěž se nevymyká běžným splaškovým vodám, technologické odpadní vody areál neprodukuje. Pozornost je nutno věnovat odvedení dešťových vod (dimenze, konstrukce a technické řešení zasakovacího objektu, případně instalace lapolu před zasakovacím objektem). Z hlediska doby působení jde o vliv nárazově působící, kvantitativně střední a významný. Nejsou nutná technická opatření (retenční- přečerpávací nádrž,) pro eliminaci účinků vlivu.

Výstavba areálu si vyžádá odnětí půdy ZPF ale zábor lze označit jako malý (0,24 ha) a kvalita odnímané půdy je průměrná až podprůměrná). Odnímaná půda není de facto k zemědělským účelům využívána ani v současnosti – jedná se o ladem ležící zatravněné pozemky.

Z hlediska ochrany přírody a krajiny se záměr nedotkne skladebných prvků ÚSES ani významných krajinných prvků. Záměr si nevyžádá odstranění žádných dřevin na pozemcích, naopak lze očekávat že kvalita území bude v tomto směru  zvýšena  novou výsadbou v rámci sadových úprav v areálu. Záměr neovlivňuje stanoviště vzácných či ohrožených druhů fauny a flory ani přírodně cenná bylinotravní společenstva.

Souhrnně lze konstatovat, že vlivy posuzovaného záměru se projeví markantně pouze v jeho bezprostředním okolí v rámci výrobně-komerční zóny.

## D.3. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice

Vlivy tohoto charakteru oznamovaný záměr negeneruje. V posuzovaném případě nepřichází v úvahu.

## D.4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, případně kompenzaci nepříznivých vlivů

### 1.  Územně plánovací opatření

Územně plánovací opatření nenavrhujeme, neboť území je řešeno schváleným územním plánem sídelního útvaru Rakovník včetně regulativů. Vlivy posuzovaného areálu jsou nevýznamné a omezené  a není třeba stanovovat žádná ochranná pásma (hluková apod.).

### 2. Technická a organizační opatření

Opatření technického a organizačního rázu je zapotřebí provést celou řadu. Na tomto místě jsou stanovena pouze rámcově, detailně musí být rozpracována v projektu. Jsou uvedena navržená opatření ve stadiu přípravy projektu, výstavby i provozu.

opatření k ochraně vod

- zpevněné plochy, na nichž bude docházet pojezdu automobilů, musí být odvodněny a  spádovány tak, aby nedocházelo ke splachům škodlivých látek  do okolního horninového prostředí, měly by být vybaveny svodovou nebo obvodovou drenáží, která v případě havarijního úniku umožní účinný sanační zásah.

- zpracovat příslušné manipulační řády, zajistit pravidelnou kontrolu funkce  přečerpávací šachty  splaškových vod vsakovacího objektu,  pravidelné sledování stavu a kvality vody se zřetelem na obsah ropných látek, kontrolovat odstavenou (parkující) techniku a okamžitě likvidovat eventuelní úkapy.

- pravidelně sledovat kvalitu odpadních vod se zřetelem na obsah ropných látek, případně jiných ukazatelů dle požadavků správce kanalizace

opatření k ochraně ovzduší

- v návaznosti na dopravní opatření věnovat pozornost organizaci dopravy v areálu, vyloučit zbytečný běh motorů naprázdno

- zásobování pokud možno organizačně nasměrovat mimo ranní a odpolední špičku

- v období výstavby odstraňovat případné znečištění komunikací a zamezit tak sekundární prašnosti, dočasné deponie skrývky omezit na dobu nezbytně nutnou, odtravněné plochy dotčené terénními úpravami, které nebudou zpevněny či zastavěny, neprodleně rekultivovat

opatření při nakládání s odpady

- nakládání s odpady bude technicky a organizačně zajištěno tak, aby bylo možno jednotlivé druhy odpadů shromažďovat odděleně podle druhů

- odbyt recyklovatelných či využitelných odpadů bude smluvně zajištěn, stejně jako odvoz a  nezávadné zneškodňování odpadů charakteru N.

- odpady charakteru N musí být shromažďovány v k tomu určené místnosti odděleně od ostatních odpadů, v místnosti s nepropustnou podlahou, či neprodleně odváženy specializovanou firmou

- v nejvyšší možné míře je nutno minimalizovat vznik odpadů, zejména technologickou kázní při skladovacích postupech

- před vydáním stavebního povolení vyjasnit způsob  a místo uložení či využití přebytkové zeminy

opatření k ochraně zdraví

- zohlednit ustanovení obecně závazných předpisů a normativů na úseku BOZP

- zohlednit ustanovení protipožárních předpisů dle projektu

- zpracovat příslušné manipulační a provozní řády, zajistit proškolení pracovníků,

- zpracovat plán opatření pro případ havárie nebo úniku látek škodlivých vodám

opatření k minimalizaci estetických dopadů

- v areálu provést výsadbu zeleného pásu (dekorační zeleně) a další sadové úpravy po konzultaci s dendrologem

- na fasádách vyloučit či minimalizovat použití reflexních materiálů a nátěrů

dopravní opatření

- zásobování areálu TNV organizovat mimo dopravní špičky

- organizačně vyřešit dopravu (příjezd, vykládku, nakládku a parkování) a provést dopravní značení v areálu tak, aby jednotlivé dopravní plochy byly rozlišeny dle funkcí a nedocházelo k stáním mimo k tomu určená místa

- vyloučit stání vozidel mimo areál

ostatní opatření

- provést  základní opatření ve  smyslu zákonů  č. 20/1987 Sb.ve znění zák.č. 242/1992 Sb. k zabezpečení záchrany případných archeologických nálezů

- důsledně rekultivovat všechny výstavbou zasažené a trvale nezastavěné plochy z důvodu prevence šíření alergenních plevelů

- skrývku ornice a podorničí využít v souladu s podmínka,i pro odnětí půdy ZPF.

## D.5. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při specifikaci vlivů

Záměr výstavby areálu  je z hlediska projektové přípravy náročný a je proto jasné, že v poměrně ranném stadiu projektové přípravy nemohly být všechny údaje podrobně a přesně specifikovány. Projektová příprava byla v podstatě v počátcích a současně s oznámením byla zpracovávána dokumentace pro územní řízení. V vstupní údaje tak vycházely zejména z  a předpokládaného cílového stavu kapacity skladu a předpokládaného sortimentu a byly upřesňovány konzultacemi a odbornými odhady ve spolupráci s investorem a projektantem. Profesní části, zejména vytápění, voda a kanalizace, elektroinstalace nebyly v době zpracovávání oznámení plně k dispozici a potřebné výpočty byly předávány a konzultovány v předstihu s investorem a projektantem. Z nepříliš velké podrobnosti podkladů a údajů  mohly vzniknout i některé nepřesnosti, které bude nutné upřesnit v projektu, ale které by v žádném případě neměly vést ke zkreslení hodnocení  dopadů na životní prostředí. V případě nejasností byly vždy použity nejméně příznivé meze odhadu či maximální vstupní množství.

Tendence zpracovatele byla z uvedených důvodů spíše nadsadit parametry, které se promítají do vlivů na životní prostředí, aby nedošlo k jejich podcenění. To se týká zejména nároků na vstupní materiály, média a energie, které jsou vždy na horní mezi odhadů a výpočtů. S ohledem na charakter výstavby a zejména provozu se domníváme, že toto oznámení  vyjadřuje základní vlivy díky významné pomoci investora ale i projektanta poměrně přesně. Informace o stávajícím stavu prostředí byly v důležitých faktorech získány poměrně úplné a byly využita celá řada podkladů i zkušenosti zpracovatelů s posuzováním podobných aktivit.  .

Vstupní údaje, získané zpracovatelem dokumentace z projektových podkladů a dále z odborné literatury, map a vlastním pozorováním, byly běžnou technikou zpracování za využití uvedených výpočetních metod a schválených metodik  či běžnou komparací porovnány s údaji a ukazateli z platných legislativních a správních předpisů a normativních standardů a posouzeny s využitím znalostí a zkušeností zpracovatele oznámení.

# E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU

Záměr není variantně řešen. S ohledem na jednoznačnost umístění nové výstavby v rámci výrobně komerční zóny na jihu Rakovníka  a souladu s  ÚPN města Rakovník byla projektantem akce sledována jediná  územní varianta v podobě, jak je prezentována a hodnocena tímto oznámením.

S ohledem na dosažený stupeň kvality  logistického procesu s návaznosti na již vybudované inženýrské sítě a komunikační napojení je sledována i jediná optimální technologická varianta skladování a expedice .

# F. DOPLŇUJÍCÍ  ÚDAJE

## 1. Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení

- Situace širších vztahů 1:50 000

- Přehledná situace 1:10000 s vyznačením zájmového území

- Zastavovací situace

Fotodokumentace

## 2. Další podstatné informace zpracovatele

Na základě konzultace zpracovatelů oznámení s oznamovatelem je možno konstatovat, že žádná z podstatných informací o záměru, která by mohla mít dopad na odhad velikosti a významnosti vlivů na životní prostředí, obyvatelstvo nebo strukturu a funkční využití území, nebyla zamlčena.

Jde o standardní výstavbu prodejně – skladového areálu s ubytovacími kapacitami v zóně určené pro tyto aktivity schváleným územním plánem města Rakovník.

Příloha F.1: Situace širších vztahů 1:50000 s vyznačením zájmového území

Příloha F.2: Situace užších vztahů 1:10000 s vyznačením zájmového území

Příloha F.3: Zastavovací situace

Foto 1: panoramatický pohled na staveniště ze západu (objekt autoservisu, skladový areál, v pozadí RAKO 1)

Foto 2: panoramatický pohled na staveniště z východu (vlevo autoservis , vpravo obytná zástavba v ulici Luženská)

# G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU

Jedná se o výstavbu nového provozního areálu pro skladování a prodej hutního a instalačního materiálu, který bude umístěn na okraji komerční zóny Luženská, situované na severovýchodním okraji města Rakovník. Lokalita určená pro výstavbu areálu je umístěna na současně nevyužívaných zatravněných pozemcích, které jsou situovány podél ulice Luženská.

Nový skladový a prodejní areál sestává ze skladové haly pro skladování hutního materiálu a dvou identických objektů, které budou využívány jako prodejní prostory pro hutní a instalační materiál a pro ubytování zaměstnanců firmy. Součástí stavby jsou dále zpevněné plochy (parkoviště a manipulační plochy) a příjezdová komunikace,  objekt pro vsakování dešťových vod a jednotlivé přípojky médií. Areál bude realizován v období druhé poloviny roku 2007.

Provozní areál  bude umístěn na okraji stávající komerční zóny severovýchodně od ulice Luženská, kde jsou již v současné době umístěny objekty komerčním využitím. Nový provozní areál bude využívat stávající dopravní a inženýrskou infrastrukturu.  Plocha pozemků nového areálu je zhruba 4500 m2  (0,45 ha) a na této ploše bude umístěna skladová hala (SO 01),  a oba prodejní a ubytovací objekty (SO02A a SO02B), dále manipulační, parkovací a pojezdové plochy a příjezdová komunikace. Podél obvodu areálu jsou situovány zelené pásy s izolačními a dekoračními funkcemi.

Cílem tohoto záměru je výstavba komerčního areálu, jehož hlavními funkcí je skladování a prodej hutních výrobků a instalačního materiálu. Výrobní činnost nebude v areálu provozována, lze předpokládat pouze používání jednoduchých ručních zařízení při řezání či úpravě hutního materiálu pro účely prodeje (např. řezání ocelových profilů na požadovaný rozměr apod.). V areálu rovněž nebudou skladovány nebezpečné chemické látky (žíravé, oxidující, vysoce a extrémně hořlavé apod.) ani látky škodlivé zdraví a škodlivé vodám (např. pohonné hmoty, rozpouštědla apod.).

Generelně se jedná o skladový a prodejní areál s doplňkovým využitím pro ubytování osob pro zázemí firmy investora, jehož záměrem a cílem je poskytovat služby v prodeji instalačního a hutního materiálu zejména pro stavebnictví a poskytovat servis firmám v Rakovníku a okolí. Kapacita (obrat) skladu  se předpokládá zhruba 3000 t výrobků (zboží) ročně.

Záměr je umístěn  v souladu s územním plánem města Rakovník v zóně určené pro lehkou průmyslovou výrobu, skladové a komerční objekty.

Z hlediska umístění se jedná o záměr nekonfliktní. Stavba je v souladu s  územním plánem města Rakovník a je umístěna v komerční zóně na okraji města.. Stavba je situována na okraji zóny na pozemcích, které jsou součástí zemědělského půdního fondu. Bude proto potřeba provést odnětí půdy ZPF, jedná se však o nízce bonitované půdy s podprůměrnou až průměrnou produkční schopností a nízkou předností v ochraně. Výstavba areálu si tedy vyžádá odnětí půdy ZPF, ale zábor lze označit jako malý (0,24 ha) a kvalita odnímané půdy je průměrná až podprůměrná. Odnímaná půda není de facto k zemědělským účelům využívána ani v současnosti – jedná se o ladem ležící zatravněné pozemky.

Areál je umístěn na nevyužitých zemědělských pozemcích, které tvoří zatravněná z části ruderalizovaná plocha bez zastoupení vzrostlých dřevin či keřového patra. Skladba bylinného patra odráží dřívější využití jako orná půda a je doprovázeno ruderalizovanými lemy podél okrajů. V rámci výstavby areálu se předpokládá výsadba sadovnicky kvalitnějších listnatých dřevin, na okrajích a volných plochách. Stavba nekoliduje se skladebnými prvky územního systému ekologické stability území (biocentra, biokoridory) ani významnými krajinnými prvky. Rovněž nedochází k redukci populací volně žijících živočichů ani k omezení stanovišť cenných bylinotravních společenstev.

Areál se nachází mimo dobývací prostory, není součástí chráněného ložiskového území a je umístěn mimo poddolovaná území s odeznělými účinky vlivů těžební činnosti.

Posuzovaná přestavba se vyznačuje dobrým zabezpečením všech základních zdrojů (pitná voda, elektrická energie a zemní plyn) ze stávajících rozvodů v zóně  a jejich poměrně racionálním využitím pro posuzované účely. Významné nároky na dodávky vody či energií nevznikají a distribuční sítě nebudou pozorovatelně ovlivněny a předpokládané navýšení spotřeby se neprojeví.

Z hlediska výstupů (emise do ovzduší  ze stacionárních i mobilních zdrojů, splaškové a dešťové vody, odpady, hluk a vibrace)  vyplývá z hodnocení, provedeného v této dokumentaci, komparativní nevýznamnost těchto výstupů a lze tedy konstatovat, že nedojde k výraznějšímu  negativnímu ovlivnění složek životního prostředí  a k pozorovatelnému zhoršení stávajícího stavu.

Ovlivnění ovzduší emisemi je v případě posuzovaného záměru soustředěnou pouze na zdroje spalování uhlovodíkových paliv – pohonných látek v případě mobilních zdrojů - automobilové dopravy. V daných rozptylových podmínkách s přihlédnutím k poměrně velmi malé emisní produkci zdrojů se vlivy projeví pouze v bezprostředním okolí komunikací používaných pro dopravní obsluhu či v bezprostředním okolí areálu. Imisní situace v obytných zónách nebude pozorovatelně ovlivněna. Vlivy na ovzduší lze označit za trvale působící, malé a nevýznamné, bez nutnosti technických eliminačních či kompenzačních opatření.

Podobně lze charakterizovat hlukové emise. Technologické celky ani stacionární zdroje hluku  s vyšší akustickou zátěží nebudou v areálu instalovány. Přitížení dopravy je velmi malé (v rámci nerovnoměrnosti dopravy) a dopravní obsluha areálu se pozorovatelně nedotkne komunikací v obytných zónách. Vliv lze charakterizovat z hlediska doby působení za trvalý, z hlediska míry ovlivnění za malý a z hlediska komparativní významnosti za středně významný bez nutnosti technických eliminačních opatření (protihlukové stěny apod.)

Produkce odpadních vod je rovněž velmi malá a jejich látková zátěž se nevymyká běžným splaškovým vodám, technologické odpadní vody areál neprodukuje. Pozornost je nutno věnovat odvedení dešťových vod (dimenze, konstrukce a technické řešení zasakovacího objektu, případně instalace lapolu před zasakovacím objektem). Z hlediska doby působení jde o vliv nárazově působící, kvantitativně střední a významný. Nejsou nutná technická opatření (retenční- přečerpávací nádrž,) pro eliminaci účinků vlivu.

Souhrnně lze konstatovat, že vlivy posuzovaného záměru se projeví markantně pouze v jeho bezprostředním okolí v rámci výrobně-komerční zóny.

Zpracovatel oznámení soudí, že za předpokladu uplatnění podmínek, uvedených v bodě D.4 předloženého Oznámení v rámci územního řízení a při zpracování dokumentace stavby i při její realizaci a provozu, je možno zajistit nekonfliktní realizaci oznamovaného záměru z pohledu zákonných i věcných podmínek ochrany životního prostředí, jeho složek a zdraví obyvatelstva.

Datum zpracování oznámení:     	18.6.2007

.

Zpracoval: 	RNDr. Stanislav Fojtík

Vítězslava Nezvala  755, 272 04 Kladno 4

Tel. 0312/ 637493  0603/ 731784

Osvědčení odborné způsobilosti MŽP ČR . č.j.: 17 145/4673/OEP/92.

# H. PŘÍLOHA

H.1: Vyjádření příslušného stavebního úřadu (resp. pořizovatele ÚPD)  k záměru z hlediska souladu se schválenou územně plánovací dokumentací:

H.2: Vyjádření příslušného orgánu ochrany přírody  k záměru z hlediska vlivů na evropsky významné lokality a ptačí oblasti

# Text boxes

Navržené umístění areálu

Obytná zóna – RD a bytové domy

Komeční a skladové objekty

Autoservis

EVL - CZ 0213063

Výrobní a skladový areál