lahůdkářská a cukrářská výroba

velké přítočno

OZNÁMENÍ

podle  § 6 zákona č. 100/2001 Sb.

o posuzování vlivů na životní prostředí

(dle přílohy č. 3)

12

Výtisk č:

Kladno, srpen 2008

# OBSAH:

OBSAH:	2

A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI	3

B. ÚDAJE O ZÁMĚRU	3

B.I. Základní údaje	3

I.3. Umístění záměru:	5

I.4. Charakter záměru a možnost kumulace jeho vlivů s jinými záměry	5

I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění	7

I.6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru	8

I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení	15

I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků	15

I.9. Zařazení záměru do příslušné kategorie a bodů přílohy č.1 zákona č.100/2001 Sb.	16

I.10. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů	16

B. II. Údaje o vstupech	17

II.1. PŮDA	17

II.2. VODA	22

II.3. OSTATNÍ SUROVINOVÉ A ENERGETICKÉ ZDROJE	23

II. 4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu	28

B.III. Údaje o výstupech	33

III.1.  Ovzduší	33

III.2. Odpadní vody	34

III.3. ODPADY	37

III.4. HLUK, VIBRACE A ZÁŘENÍ	39

III.5. Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií	41

C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ	45

C. 1. Výčet  nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území	45

D. ÚDAJE  O  VLIVECH  ZÁMĚRU NA OBYVATELSTVO  A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	66

D.1. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti, složitosti a významnosti	66

1.1. Vlivy na obyvatelstvo	66

1.2.  Vlivy na ovzduší a klima	69

1.3. Vlivy na povrchovou a podzemní vodu	71

1.4. Vlivy na půdu  a horninové prostředí	74

1.5. Vlivy na flóru a faunu	77

1.6. Vlivy hluku a záření	79

D.2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci	87

D.3. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice	88

D.4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, případně kompenzaci nepříznivých vlivů	89

1.  Územně plánovací opatření	89

2. Technická a organizační opatření	89

D.5. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí	91

E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU	91

F. DOPLŇUJÍCÍ  ÚDAJE	92

1. Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení	92

2. Další podstatné informace zpracovatele	92

G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU	99

H. PŘÍLOHA	102

# A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI

1. Obchodní firma:  			LAHŮDKY CAJTHAML s.r.o.

2. IČO :				272 24 601

3. Sídlo :				Jeremiášova 870, 155 00 Praha 5

4. Oprávnění zástupci oznamovatele:

jméno, příjmení 		Tomáš Cajthaml

sídlo 				Jeremiášova 870, 155 00 Praha 5

telefon				311677 519, 311 677 539
fax: 				311 677 538
E-mail:			lahudkycajthaml@lahudkycajthaml.cz

oznamovatel je investorem záměru.

# B. ÚDAJE O ZÁMĚRU

## B.I. Základní údaje

I.1. Název záměru:

Lahůdkářská a cukrářská výroba Velké Přítočno

I.2. Kapacita (rozsah) záměru

Jedná se o novou stavbu potravinářského výrobního areálu, který bude sestávat z výrobní haly a obslužných objektů (garáže, vrátnice, trafostanice, komunikace a parkovací plochy, přípojky apod.). Komplex respektuje urbanistickou koncepci danou schváleným územním plánem obce Velké Přítočno a bude situován na hranici katastrálních území Velké Přítočno a Kročehlavy v blízkosti křižovatky ulic Unhošťská a Milady Horákové  na doposud zemědělsky využívaných pozemcích  o výměře 25 920 m2. Posuzovaný areál bude koncepčně a urbanisticky  navazovat na průmyslovou zónu Kročehlavy - jih. V rámci nové výstavby budou zřízeny i komunikace a parkovací plochy včetně napojení na stávající dopravní infrastrukturu – silnici I/61 ulici Unhošťská samostatnou příjezdovou komunikací.

Stěžejním objektem je dvoupodlažní montovaná výrobní hala přibližně obdélníkového půdorysu o rozměrech cca 84 x 70 m a výšce max. 12 m, která je konstrukčně řešena jako nosný  železobetonový skelet s opláštěním převážně PUR sendvičovými panely. Hala bude využívána pro výrobu, skladování a expedici potravinářského zboží – převážně lahůdkářského, pekařského a cukrářského sortimentu s denní kapacitou 25 t výrobků. Hala není určena ke skladování nebezpečných chemických látek a přípravků, pohonných hmot a maziv či jiných zdraví škodlivých látek.

Součástí areálu je parkoviště pro osobní vozy o celkové kapacitě 78 stání umístěné v jeho západní části, dále obslužné komunikace, manipulační plochy a chodníky o souhrnné ploše 9 850 m2 . Celý výrobní areál bude dopravně napojen na ulici Unhošťská. V rámci finálních terénních úprav se předpokládají poměrně rozsáhlé sadové a parkové úpravy, spočívající v ohumusování nezpevněných ploch, zatravnění  a výsadbě dekoračních dřevin a rostlin na celkové ploše 10 050 m2. Tato plocha zahrnuje územní rezervu pro eventuelní rozšíření areálu.

Podrobná situace záměru v širších i užších vztazích je v přílohové části F. Orientačně je pozice záměru naznačena na následujícím obrázku, přičemž katastrální území Velké Přítočno je vyznačeno fialovou čarou a pozice záměru červeně:

Obrázek 1: Situace záměru v katastrálním území

Cílem záměru je výstavba moderního areálu s cílem poskytovat služby v oblasti výroby a expedice lahůdkářského a cukrářského sortimentu a jeho distribuce do obchodní sítě v návaznosti na budovanou i plánovanou obchodní a dopravní infrastrukturu v regionu. Denní kapacita výroby je 25 000 kg potravinářských výrobků. Záměr má doplnit, zkvalitnit a rozšířit stávající možnosti pro výrobní a logistické procesy v oblasti potravinářského zboží ve velkoobchodní a maloobchodní síti. Administrativní část má poskytnout zázemí pro řízení výroby a obchod. Generelně se tedy jedná o objekt s jednoznačně vymezenými funkcemi pro výrobní, skladovou a expediční činnost. Výstavba odráží a navazuje na poměrně intenzivní rozvoj především  obchodních a průmyslových aktivit v lokalitě průmyslové zóny Kročehlavy - jih a města Kladna a poptávku po potravinářském zboží v této části regionu s dobrou dopravní dostupností do hlavního města Prahy a středočeského kraje. Jedná se tedy o výhradně nerušivou potravinářskou výrobní a expediční činnost a nebudou zde provozovány průmyslové provozy či technologie s výraznými výstupy do jednotlivých složek životního prostředí. Zátěž jednotlivých složek životního prostředí je v tomto případě spojena zejména s dopravní obsluhou komplexu (tj. pohyb automobilů při zavážce surovin a distribuci zboží) vytápěním budovy (spalování zemního plynu v lokálních kotelnách) a odvedením srážkových vod ze zpevněných ploch a odpadních vod z areálu.

Záměr je v souladu se schváleným územním plánem obce Velké Přítočno. V dané části katastrálního území se předpokládá umístění objektů pro výrobu a služby (viz subkapitola územní plán v části C a vyjádření v příloze H1).

### I.3. Umístění záměru:

Kraj:			Středočeský

Okres:			Kladno	 (kód 3203)

Obec:			Velké Přítočno

Katastrální území:	Velké Přítočno (kód 779377)

Parcelní číslo:		121/26

### I.4. Charakter záměru a možnost kumulace jeho vlivů s jinými záměry

Jedná se novou výstavbu výrobního areálu na ploše cca 25 900 m2 sestávajícího  z dvoupodlažní výrobní haly a navazujících objektů vrátnice a garáží, který bude umístěn v průmyslové zóně, situované na jižním okraji města Kladna v katastrálním území Velké Přítočno podél ulice Unhošťská. Severozápad této zóny tvoří v současné době nádraží ČD s navazujícími skladovými objekty, na severovýchodě zóny jsou obchodní centra a skladové areály, jižní a východní část zóny tvoří převážně průmyslové a skladové provozy. Zájmový prostor výstavby hodnoceného areálu je v současnosti nezastavěn a tvoří jej zemědělsky využívané pozemky porostlé ruderální vegetací. Západ lokality lemuje ulice Unhošťská I/61, která představuje jednu z páteřních komunikací města Kladna a má zásadní význam pro dopravní obsluhu celé průmyslové zóny Kročehlavy – jih i obce Velké a Malé Přítočno.  Východní část území je nezastavěná a je využívána pro zemědělství, převážně  velkoplošné pěstování  obilovin a pícnin. Jih území tvoří převážně průmyslové a skladové areály a zemědělsky obhospodařované pozemky, navazující dále na jih na zastavěné území obce Velké Přítočno. Sever a severozápad lokality vymezuje ulice Milady Horákové, za kterou severním a severovýchodním směrem navazují obchodní komplexy (zejm. TESCO) a dále skladové a průmyslové areály. V širším západním okolí zóny za železniční tratí jsou lesní porosty navazující na biocentrum Kožova hora s významnými rekreačními a relaxačními funkcemi, zejména pro obyvatele blízkého sídliště Kladno – Kročehlavy i obce Přítočno. Na ulici M. Horákové navazuje významná místní komunikace ulice I/61 Unhošťská, která umožňuje napojení na stávající obchodní a průmyslovou zónu v prostoru mezi Kročehlavy, Velkým Přítočnem a nádražím Kladno. V této zóně jsou umístěny jak výrobní podniky (SHOWA, LEGO, CELESTICA, BARCO atd.),  tak obchodní komplexy (Tesco, Kaufland, Penny, Lidl). Na západě se ulice M. Horákové napojuje na komunikaci II/118 do směru Beroun (ulice Železničářů).

V předmětné části katastrů obce Velké Přítočno a statutárního města Kladna je tak soustředěna převážně průmyslová a obchodní  zástavba a větší průmyslové areály. Územím procházejí páteřní komunikační tahy II/118 a I/61 a tato situace se nezmění ani ve výhledu. V poslední době je do tohoto území směrována i výstavba obchodní infrastruktury – zejména obchodní zařízení TESCO, Lidl. Obytná zástavba sídliště Kročehlavy i severní hrana zástavby obce Velké Přítočno je od posuzovaného areálu již poměrně značně vzdálená a lokalita sousedí výhradně s průmyslovými objekty, komunikací a zemědělsky obhospodařovanými  pozemky.

Vlivy posuzovaného záměru v kontextu se stávající i výhledovou situací tak budou spojeny zejména s dopravní obslužností (navýšení frekvence dopravy, dopravní napojení, ovlivnění akustické a imisní situace v území a odvedení dešťových a odpadních vod).

V dané části posuzovaného území se nachází převážně menší skladové, administrativní a průmyslové areály (na severovýchodě) a v nedávné době vybudované větší průmyslové areály mezi ulicí M. Horákové a ulicí Kožovská, která lemuje okraj zastavěného území obce Velké Přítočno. Dominantní z hlediska působení na jednotlivé složky životního prostředí jsou zmíněné průmyslové areály a dále v širším okolí objekt hypermarketu TESCO s velkým parkovištěm. Pro hodnocení vlivů na životní prostředí je prioritní dopravní infrastruktura a dopravní vztahy, zejména v souvislosti s obsluhou celé průmyslové a obchodní zóny Kročehlavy - jih a napojení silnice I/61 na silnici I/6 R6 Praha Karlovy Vary v prostoru Unhošť-Fialka. V budoucnosti (v horizontu 2009-2010) se v souladu s územním plánem předpokládá rekonstrukce dopravní infrastruktury v Kladně – viz kapitola doprava, která významně změní dopravní vztahy. Do hodnoceného prostoru se promítne zejména přeložka silnice I/61 východním směrem, která odvede tranzitní dopravu z ulice Unhošťská a z obcí Velké a Malé Přítočno.

Z uvedeného je zřejmé, že charakter činnosti v hodnoceném areálu je nerušivá potravinářská výroba s poměrně malými s nároky jak na materiálové a jiné vstupy, tak na charakter a míru výstupů do jednotlivých složek životního prostředí. Jedná se o objekty s primární funkcí pro potravinářskou výrobu s kapacitou 25 000 kg výrobků za den.

Orientační bilance využití ploch dotčených pozemků je uvedena v následujících tabulkách. První z tabulek ukazuje bilanci ploch zastavěných stavbami . Ve druhé tabulce je znázorněna orientační cílová bilance v členění zastavěné plochy, ostatní plochy (tj. komunikace, manipulační plochy, parkoviště, jiné zpevněné plochy) a plochy izolační a dekorační zeleně.

Tabulka 1 : Bilance stavbami zastavěných ploch v m2

| Areál | Plocha pozemku celkem | Celkem oddělená plocha areálu v oplocení | Celkem stavební objekty | Celkem zpevněné plochy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lahůdky Cajthaml | 49 624 | 25 920 | 6 020 | 9850 |

Tabulka 2: Orientační bilance využití ploch v m2 (%) - cílový stav

| Areál | zastavěné stavbami | ostatní zpevněné (dlažba, živice) | volná plocha – zeleň územní rezerva | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lahůdky Cajthaml | 6 020 (23,2%) | 9850 (38,0 %) | 10 050 (38,8 %) | 25 920 (100%) |

Jedná se o dvoupodlažní výrobní halu se samostatným objektem vrátnice obdélníkového půdorysu, které jsou umístěny v centrální části vymezeného území. Ve západní části území je navrženo parkoviště pro osobní vozy. Komplex je obsluhován systémem vnitroareálových komunikací a manipulačních ploch před výrobní halou. Areál je napojen na stávající dopravní infrastrukturu (silnici I/61 ulici Unhošťská)  a inženýrské sítě v jižní části města Kladna. Ze všech základních aspektů vstupů (nároky na půdu, vodu a energie) i z hlediska výstupů (vlivů na ovzduší, akustických vlivů a odpadů) je provedené hodnocení v tomto oznámení pojato jako souhrnné, kumulativní působení celého areálu jako celku. Zohledněna byla i kumulace vlivů se stávající dopravní infrastrukturou, zejména pokud se týká dopravní obslužnosti a s ní spojených vlivů.

Vzhledem k tomu, že se jedná o záměr nerušivé potravinářské výroby  s minimálními výstupy do prostředí a s poměrně malými nároky na zdroje energie, vody aj., a rovněž stávající objekty v zóně mají průmyslový, administrativní, skladový či obchodní  charakter, nelze předpokládat významnou kumulaci synergických účinků vlivů.

Jako komparativně nejvýznamnější lze označit emise oxidů dusíku z obslužné dopravy a vytápění, a dále odvedení srážkových vod (poměrně velká odvodněná plocha) a odpadních vod z výroby. Záměr si vyžádá zábor zemědělské půdy, nedotýká se však lesních porostů ani  zelených ploch významných z hlediska biodiverzity  či kácení vzrostlých dřevin.

### I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a hlavních důvodů pro jejich výběr či odmítnutí.

K výstavbě výrobního potravinářského  areálu  v dané lokalitě vedly investora  zejména tyto důvody:

- poptávka po výrobních službách a potravinářských výrobcích  v lokalitě s dobrou dopravní dostupností hromadnou i individuální dopravou s předpokladem rozvoje moderní infrastruktury, ploch pro bydlení a  obchodních areálů s nabídkou stravovacích a restauračních služeb

- situace záměru v rozvojové  zóně na okraji města, avšak  pro provoz komunikačně dostupného, s možností poměrně dobrého napojení na stávající a připravovanou  místní i regionální dopravní infrastrukturu

- pozice areálu v regionu s předpokladem rozvoje bydlení, obchodní a dopravní infrastruktury v metropolitním regionu hlavního města Prahy a středočeského kraje, který se vyznačuje poměrně vysokým ekonomickým potenciálem s nabídkou pracovních příležitostí a s možností odbytu výrobního sortimentu

- lokalizace areálu v souladu s  územně plánovací dokumentací v  zóně určené k rozvoji průmyslové výroby s předpokladem minimálního ovlivnění prostředí vlivem výstavby i provozu

- využití stávajících volných nevyužívaných pozemků v návaznosti na již fungující celky a možnost napojení na stávající většinou kapacitně postačující distribuční rozvody energií, vody ap.

- požadavek konsolidace a rozšíření stávajících kapacitních a dispozičních  možností pozemků v  zóně s maximálním možným stupněm využití jejich plochy při respektování regulativů územního plánu a charakteru území

Posuzované  území skladového a administrativního areálu  se nachází na jižním okraji statutárního města Kladna v katastrálním území Velké Přítočno a je vymezeno:

- na jihu – průmyslovými a skladovými areály a zemědělsky obhospodařovanými plochami navazujícími na zastavěné území obce Velké Přítočno

- na severu – průmyslovými a skladovými areály , zemědělskými plochami navazujícími na městkou část Kladno - Kročehlavy

- na východě a severovýchodě – zemědělsky využívanými plochami s návazností na lesní porosty Bažantnice na SV

- na západě – silnicí I/61 Unhošťská a průmyslovými areály zóny Kročehlavy - jih

Pozice zóny i hodnoceného areálu v širším i užším kontextu je zřejmá z mapové části F,  příloh 1, 2 a 3.

S ohledem na jednoznačnost umístění posuzovaného potravinářského výrobního areálu v dosud nevyužité části průmyslové zóny na jižním okraji Kladna v k.ú. Velké Přítočno v  návaznosti na stávající i výhledovou zástavbu a komunikační síť, byla od počátku záměru investorem a na základě jeho zadání i projektantem akce sledována územní varianta v podobě, jak je prezentována a hodnocena tímto oznámením. Posuzování jiných variant umístění není proto nutné ani účelné.

S ohledem na charakter posuzované výstavby (potravinářská výroba a distribuce výrobků do obchodní sítě a administrativa), dosažený stupeň  poznání v této oblasti u nás (již realizované stavby obdobného charakteru v regionu a stávající provoz investora v obci Chýně), je navržena a řešena, a tudíž i posuzována i jediná optimální zastavovací a technologická varianta i varianta zásobování energiemi a dopravní obslužnosti.

### I.6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru

#### 6.1. Stavebně - technické řešení

Jedná se o novostavbu potravinářského výrobního areálu, který bude sestávat z výrobní haly a obslužných objektů (garáže, vrátnice, trafostanice, komunikace a parkovací plochy, přípojky apod.). Komplex respektuje urbanistickou koncepci danou schváleným územním plánem obce Velké Přítočno a je umístěn na severu na hranici katastrálního území   v návaznosti na průmyslovou zónu Kročehlavy – jih.  Výrobní areál  bude situován na hranici katastrálních území Velké Přítočno a Kročehlavy v blízkosti křižovatky ulic Unhošťská a Milady Horákové  na doposud zemědělsky využívaných pozemcích  o výměře zhruba            25 920 m2. Uvažovaná výměra bude oddělena ze stávajícího pozemku p.č. 121/26 o celkové výměře 49624 m2. Posuzovaný areál bude koncepčně a urbanisticky navazovat na průmyslovou zónu Kročehlavy - jih. V rámci nové výstavby budou zřízeny i komunikace a parkovací plochy včetně napojení na stávající dopravní infrastrukturu – silnici I/61 ulic Unhošťská.

Jedná se o dvoupodlažní montovanou výrobní halu přibližně obdélníkového půdorysu o rozměrech cca 84 x 70 m a výšce max. 12 m, která je konstrukčně řešena jako nosný  železobetonový či ocelový skelet s opláštěním převážně PUR sendvičovými panely. Hala bude využívána pro výrobu, skladování a distribuci potravinářského zboží – převážně lahůdkářského a cukrářského sortimentu.

Součástí areálu je parkoviště pro osobní vozy o celkové kapacitě 78 stání umístěné převážně v západní části areálu, dále obslužné komunikace a chodníky  o souhrnné ploše    9850 m2 . Dále bude vybudována příjezdová komunikace a vnitroareálové komunikace a manipulační plochy pro dopravní obsluhu komplexu. Celý výrobní areál bude dopravně napojen na ulici Unhošťská.

V rámci finálních terénních úprav se předpokládají poměrně rozsáhlé sadové a parkové úpravy, spočívající v ohumusování nezpevněných ploch, zatravnění  a výsadbě dekoračních dřevin a rostlin na celkové ploše 10 050 m2.

Na uvažovaném pozemku je umístěno řada ochranný pásem inženýrských sítí především vody, plynu,  kabelů Telofónica O2, kabelů VN, pásmo ochrany budoucí komunikace obchvatu a kruhového objezdu, ochranné pásmo stávající komunikace 1/61. Z hlediska architektonického se jedná o průmyslovou budovu, která je částečně řešená jako hala a částečně jako skelet. Hmotově bude objekt bude mít výšku od terénu od 7 do 12 m, hmota objetu graduje nad administrativní částí, kde je také umístěno logo firmy  (viz pohledové řešení v příloze F4).

Vnitřní dispozice je rozdělena na čtyři zóny - výroba teplé kuchyně, studená výroba lahůdek, aspiků, chlebíčků a baget, výroba cukrářská a pekárenská výroba a společné expedice hotových zabalených výrobků. V přízemí objektu jsou sanitační zóny se sociálním zařízením, vnitřní provozní kanceláře. V patře objetu jsou šatny s hygienickou smyčkou, denní místnosti a jídelnami, provozní kanceláře, kanceláře vedení firmy, sociální zařízení, kuchyňky, archívy, elektrorozvodna, strojovny vzduchotechniky, IT místnost, jednotky chlazení.

Stavba je členěna na následující stavební objekty a provozní soubory:

STAVEBNÍ OBJEKTY :

SO 01 - LAHŮDKÁŘSKÁ  a cukrářská výroba

so 02 - GARÁŽE

so 03 - vrátnice

SO 04 - TRAFOSTANICE

SO 05 - KOMUNIKACE, PARKOVIŠTĚ

SO 06 - ROZVODY INŽ. SÍTÍ- KANALIZACE, VODA, PLYN, ELEKTRO, OSVĚTLENÍ

SO 07 - OPLOCENÍ

SO 08 - HTÚ, SADOVÉ ÚPRAVY

SO 09 - PŘÍPOJKA VN

SO 10 -  PŘÍPOJKA KANALIZACE

PROVOZNÍ SOUBORY :

PS 01 - 04 – VÝROBA LAHŮDEK , TEPLÁ KUCHYŇ, CUKRÁŘSKÁ VÝROBA, PEKÁRNA

PS 05 - Systém hmotnostní evidence

PS 06 - Centrální čistící systém

PS 07 - Rozvod tlakového vzduchu

PS 08 -  vzduchotechnika

PS 09 - Chlazení

PS 10 - MaR-Vzduchotechnika, CHLAZENÍ A TOPENÍ

PS 11 - LAPÁKY TUKU, ODLUČOVAČE ROPNÝCH LÁTEK

PS 12 - KOTELNA, PŘÍPTAVA TUV

Založení. Stavební objekty  budou založeny plošně  na betonové základové patky. Obvodové polyuretanové stěny budou založeny na základové trámy. Tyto trámy budou většinou železobetonové, uložené na horní hranu patek. V několika případech (vyrovnávací můstky, snížená úroveň podlahy) budou obvodové pasy z prostého betonu uložené v nezámrzné hloubce. Po provedení hutněných zásypů budou položeny nové podkladní betony vyztužené sítí.

Svislé nosné konstrukce. Nosná konstrukce bude železobetonový skelet  a hala. Obvodové stěny a většina vnitřních příček v přízemí bude zděná a z minerálního a polyuretanového (PUR) panelu. Polyuretanové panely mají plášť z pozinkovaného lakovaného plechu tl. 0,6mm. Jádro panelu tvoří polyuretanová pěna. Panely budou mít v interiéru bílou barvu, fasáda bude mít barvu středně šedou. Příčky v kancelářích a šatnách budou z pórobetonových tvárnic (YTONG) nebo sádrokartonu.

Vodorovné konstrukce a podhledy. Střešní konstrukce bude tvořena betonovými vazníky a betonovými vaznicemi. Konstrukci střešního pláště bude tvořit betonový  střešní panel jehož součástí je PVC folie na horní straně panelu. Skrz střechu bude vyvedena řada technologických prostupů (odvětrání VZT, odvětrání kanalizace). Střecha bude odvodněna pomocí podokapních vnějších žlabů. Vložená patra pod šatnami a kancelářemi na úrovni 1.patra budou železobetonová,  montovaná s předpjatých panelů. Rovněž schodiště budou železobetonová. Podhledy v provozních prostorech budou z PUR panelů. PUR podhledy mimo stropní konstrukci 1.patra budou pochozí a budou umožňovat přístup obsluhy k rozvodům, jednotkám VZT. V kancelářích bude dekorační kazetový podhled, v patře s vloženou tepelnou izolací. V šatnách  budou sádrokartonové podhledy s vloženou tepelnou izolací (případně rovněž dekorační podhled).

Podlahy. V provozních místnostech budou bezesparé podlahy betonové se vsypem. Podlahy budou odolné jak proti mechanickému namáhání tak proti vlhku a detergentům. V místnostech, kde bude teplota +2 - +4 oC bude do podlahy u fasády vložen pruh tepelná izolace. V sociálních zařízeních a šatnách bude keramická dlažba. V kancelářích bude položen zátěžový koberec, na chodbách administrativní části jakostní keramická dlažba. V kotelně a dalších strojovnách bude podlaha s protiprašným nátěrem.

Výplně otvorů. Vnitřní provozní dveře budou otočné i posuvné budou pozinkované lakované.

V místnostech s teplotou +2 - +4oC budou osazeny chladírenské dveře. Na fasádě budou osazena elektricky ovládaná roletová vrata s jednou řadou okének. Dveře v kancelářích, sociálním zařízení, šatnách budou otočné jednokřídlové plné plastové. V kancelářích v 1.patře budou prosklené i plné dveře dle výběru investora. Okna budou plastová, s izolačním dvojsklem. Nad chodbami, šatnami a denní místností budou do střechy osazeny polykarbonátové světlíky.

Úpravy povrchu interiéru. Všechny povrchy stěn v přízemí ve výrobní části budou tvořit PUR panely bez další povrchové úpravy. V případě styku podlahy  s PUR panelem bude použita plastová lišta, nebo ochranný betonový sokl. V části nevýrobní na hlavních trasách nástupu zaměstnanců i v sociálním zařízení bude keramický obklad stěn do výše 2m.Stěny z PUR panelů budou chráněny betonovými sokly se sítí tl.100mm, výška 300mm (tl.150mm a výška 500mm v místech pohybu vysokozdvižných vozíků). Sokl bude opatřen nátěrem, styk soklu s PUR panelem bude zakryt plastovou lištou. Zárubně provozních dveří budou chráněny pozink. sloupky, posuvné dveře budou opatřeny pozinkovaným hrazením. Vrata na fasádě budou mít mimo vyrovnávací můstky chráněnou nakládací hranu pozinkovaným úhelníkem.

Fasáda.  Fasádní panely budou mít barvu středně stříbrnou, rámy oken a roletová vrata budou modré. Odstíny modré budou odpovídat firemním barvám  Betonové sokly budou opatřeny tmavě šedým nátěrem.

Komunikace . Dopravní obsluha bude probíhat po příjezdové a  vnitrareálové komunikaci a navazujících manipulačních plochách před halou. V areálu je navrženo 78 parkovacích stání pro osobní automobily. Příjezdová komunikace je vyústěna na ulici Unhošťská. Komunikace a zpevněné plochy  budou sloužit jako příjezd k příjmovým i expedičním rampám, na parkoviště OA  a k dalším manipulačním místům uvnitř areálu. Větev "A"  je navržena jako dvoupruhová, obousměrná  komunikace v šířce 6m s rozšířením před manipulačními místy. Obdobně je navržena i větev "B. Šířkové uspořádání komunikací a parametry směrových oblouků jsou v souladu s ČSN 73 6101, ČSN 73 6102 a ČSN 73 6110. Parametry směrových oblouků umožní občasný průjezd i pro návěsy - na obratišti při větvi "A" bud umožněn výjezd z areálu. Konstrukce komunikací a zpevněných ploch jsou  navrženy v následující konstrukci (dle Katalogu vozovek pozemních komunikací TP 170, konstrukce vyhoví dopravnímu zatížení  TDZ V), s  ohledem na předpokládané zatížení a k nadmořské výšce cca 410 m.n.m.) :

větev "A" a plochy u této komunikace :

- asfaltový beton ABS I			ČSN 73 6121		40 mm

- spojovací postřik				ČSN 73 6129

- obalované kamenivo OKS I		ČSN 73 6121		80 mm

- štěrk část.vypln.cement.maltou ŠCM  	ČSN 71 6124		200 mm

- štěrkodrť ŠD 				ČSN 73 6126      	        min.200 mm

- Celkem							        min.520 mm

větev "B" a plochy u této komunikace :

- betonová zámková dlažba šedá I.jak.    	ČSN 73 6131-1          	 80 mm

- lože z kameniva fr. 4/8		 ČSN 73 6126		 40 mm

- obalované kamenivo OKS I 		ČSN 73 6121 	  	 80 mm

- štěrk část,vypln.cement.maltou ŠCM  	ČSN 71 6124		200 mm

- štěrkodrť ŠD 				ČSN 73 6126              min.200 mm

- celkem						       min.520 mm

Konstrukce plochy parkovacích stání:

- betonová zámková dlažba distanční*   	 ČSN 73 6131-1           	80 mm

- lože z kameniva fr. 4/8			 ČSN 73 6126		40 mm

- štěrkodrť ŠD 			  	 ČSN 71 6126		200 mm

- štěrkopísek ŠP 				 ČSN 73 6126      	min.200 mm

- celkem    				                                          min.520 mm

Všechny inženýrské sítě se nacházejí v blízkosti staveniště – budou využívat sítě vedené podél ulice M. Horákové a Unhošťská resp. ze stávajícího  areálu Celnice.  Vybavení areálu infrastrukturou spočívá ve výstavbě všech jejich částí. Je to kanalizace splašková, která bude provedena jako gravitační systém napojením na stávající městskou stokovou síť a ČOV Kladno - Vrapice. Kanalizace dešťová je navržena běžným způsobem v rámci celého areálu, kde bude likvidována dešťová voda ze střech stavebních objektů, z komunikací a zpevněných ploch svedením do vsakovací jímky. Vzhledem k nežádoucímu zatěžování splaškové kanalizace balastními vodami bylo navrženo řešení umožňující likvidaci dešťových vod přímo na pozemku. Za tímto účelem je navržena vsakovací jímka. Podrobněji je toto řešení popsáno v příslušné části oznámení.

Vytápění a ohřev TUV bude zajištěno jako teplovodní s ohřevem plynovými kotli. Elektrická energie bude zajištěna ze stávajících kabelových rozvodů. Distribuce silnoproudu v rámci areálu bude zajištěna běžným způsobem kabelovými rozvody. Do kabelových rozvodů je dále zahrnuto veřejné osvětlení a slaboproudé sdělovací rozvody.

Vnější plochy tvoří příjezdové komunikace  s navazujícími manipulačními a   parkovacími plochami. Komunikace jsou navrženy v asfaltovém povrchu a parkoviště dlážděné betonovou dlažbou. Zelené plochy budou osety travou a osázeny keři a stromy podle osazovacího plánu, který bude součástí projektu pro stavební povolení a realizačního stupně projektu.

Dopravní napojení areálu je navrženo  na přiléhající komunikaci - ulici Unhošťská - samostatným  vjezdem.  Doprava nákladních vozidel je řešena vnitroareálovou komunikaci s napojením na manipulační plochy před halou. Osobní doprava je řešena obdobně s napojením na odstavná stání – parkoviště v západní části areálu.  Doprava v klidu je řešena parkovacími stáními podél obslužné komunikace (78 stání).

#### 6.2. Technologické řešení, výrobní postup

Příjem výrobní suroviny je možné rozdělit na příjem nečisté výrobní suroviny               (zejména kořenová zelenina ), příjem čisté výrobní suroviny ( masné výrobky, chlazená vařená balená vajíčka, sýry, přídavné suroviny a koření ) a na příjem sterilované a balené chlazené zeleniny, ovoce, surovin pro výrobu aspiků, pečiva a obalů. Příjem nečisté výrobní suroviny ( zejména kořenová zelenina a brambory ) je řešen samostatným příjmem a nečistou přípravou zeleniny do chladírny zeleniny. V přímé vazbě na nečistou přípravu zeleniny a příjem nečisté zeleniny je lednička organických odpadů,  které v těchto prostorech vznikají. Odvoz organických odpadů je uvažován časově odděleně od příjmu nečisté zeleniny prostorem příjmu . Prázdné nádoby od odpadu jsou myty mimo hlavní výrobní objekt.

Příjem nečisté zeleniny je vybaven zařízením hmotnostní evidence ( nástěnná kontrolní váha na přepravky ) s centrálním sběrem informací do PC. Prostor nečisté přípravy zeleniny je vybaven dvoudřezem a škrabkou na brambory a kořenovou zeleninu se samostatnou podlahovou vpustí. Očištěná a vypraná zelenina je ukládána do vnitřních manipulačních nádob a v těchto přesouvána do čisté přípravy zeleniny. Příjem sterilované a chlazené balené zeleniny je uvažován  stejným příjmem.

Samostatný příjem je do  suchého skladu  a chladírny ovoce  a mléčných výrobků,  v přímé vazbě je prostor vybalování vybavený dvoudřezem pro scezování sterilované zeleniny a hrubé opláchnutí prázdných skleněných obalů. Prázdné obaly ( sklo, plech a plasty ) jsou z prostoru vybalování odstraňovány do kontejnerů umístěných u objektu výroby, kontejnery jsou rozlišeny podle druhů skladovaných odpadů.

Připravená zelenina je pak dle technologické potřeby přesouvána do dalších výrobních prostor, zejména do studené kuchyně k výrobě salátů a aspiků, do výroby chlebíčků a k jejich zdobení. Přeprava připravené zeleniny je uvažována v nerezových nebo plastových vnitřních manipulačních nádobách.

Chlazená výrobní surovina je z chladírny uzenin a chladírny sýrů a vajec manipulována do čisté přípravy . Výrobní surovina je dle technologické potřeby upravena na nerezových stolech s plastovou řeznou plochou, nářezových strojích a řezačce a před předáním do navazujících výrobních prostor zvážena, zabalena a opatřena štítkem s uvedením nezbytných údajů potřebných k identifikaci a evidenci. Je uvažováno se třemi samostatnými pracovními úseky – pro přípravu uzeniny, přípravu sýrů a vajíček a pro navažování a balení připravené výrobní suroviny dle technologické potřeby navazujících výrobních prostor.

Připravená výrobní surovina je dále zpracovávána ( vmíchána do salátů, zpracována na pomazánky a pěny ) zejména ve studené kuchyni. Místnost je vybavena nerezovými pracovními stoly, kutrem, míchačkou, plničkou .

Odpady ( např. slupky od salámů, obaly od sýrů apod. ) jsou v místě vzniku ukládány do plastových pytlů a nádob a v těchto po skončení pracovní směny odsouvány přes umývárnu, skladem obalů a příjmem mimo hlavní výrobní objekt.

S přípravou ( vaření ) aspiků je uvažováno v samostatné části  místnosti. Uvařená hmota je k plnění a kompletaci přesunuta do studené kuchyně. Výroba aspiků je prováděna časově odděleně od výroby ostatních výrobků. Hotové aspiky jsou zchlazovány na skladovací teplotu v mezioperační chladírně a po označení přesouvány do chladírny expedice.

Výrobní surovina určená pro výrobu chlebíčků a baget je přesouvána v nerezových, nebo plastových, vnitřních manipulačních nádobách do výroby chlebíčků. Pomocným provozem výroby chlebíčků je sklad pečiva , který je  vybaven také kráječem vek, a sklad obalů společný i pro studenou kuchyni.

Výrobní surovina pro výrobu cukrářských výrobků je skladována samostatně, dále zpracována v pekařské a cukrářské výrobě, následně pak v tepelném opracování, po zchlazení výrovy jsou výrobky ozdobeny a pak uloženy do mezioperační chladírny.  Do chladírny cukrářské výroby a do expedice, jsou odsouvány hotové výrobky.

Prázdné obaly jsou odsouvány prostorem příjmu mimo hlavní výrobní objekt. Tato činnost bude vykonávána časově odděleně od ostatních činností.

Pomocným provozem celé výroby je umývárna  a sklad přepravek  společný pro teplou i studenou výrobu.

Trvalá pracoviště, nebo prostory, kde se pracuje s výrobní surovinou, jsou vybaveny umyvadly a dvoudřezy. Mytí a sanaci výrobních prostor a technologického zařízení zajišťuje systém centrálního čistícího systému se satelitními jednotkami  sloužícími k dávkování čistícího prostředku s režimy pěnování, oplachu a dezinfekce. Skladba a rozsah zařízení odpovídá technologickým požadavkům. Rovněž jsou zajištěny požadavky   hygienické, zejména s ohledem na technologické  procesy a použité materiály.  U zařízení pro tepelné opracování výrobků je zajištěna registrace teplot a časů tepelného opracování dle požadavků hygieny práce.

Příjem surovin sestává s těchto kroků: Kontrola kvality surovin, trvanlivosti, neporušenosti obalů, teploty a množství dodaných surovin.  Po příjmu naskladnění do boxů pro surovinu určených. Uchovávání surovin v boxech při dodržení předepsaných teplot. Kontrola teploty v boxech 3x denně a průběžně při naskladňování a vyskladňování. Příjem se skládá z  kontroly kvality, kontroly trvanlivosti, senzorického hodnocení, kontroly teploty, vážení a počítání, naskladňování.

Čistá přípravna zeleniny. Z boxu určeného pro zeleninu si přípravářka nafasuje potřebné suroviny pro výrobu. Čerstvou zeleninu zbaví obalu omyje pitnou vodou a namočí do roztoku přípravku antibac na min. 5 minut. Po vyjmutí opláchne pitnou vodou a zeleninu zbaví nezpracovatelných částí.  Takto upravenou zeleninu dále zpracovává dle potřeby krájením, strouháním, řezáním. Zpracovanou zeleninu uloží do vnitropodnikových manipulačních nádob a předá na výrobní dílnu k dalšímu zpracování. Sterilovanou zeleninu vyjme z obalu a zcedí v dřezu k tomu určeném. Po odkapání naloží na manipulační vozík a předá na výrobní dílnu k dalšímu zpracování.Vařené brambory vyjme z obalu vysype do vnitropodnikových manipulačních nádob, naloží na manipulační vozík a předá na výrobní dílnu k dalšímu zpracování. Příprava se skládá z : příjmu surovin, navažování, omytí, desinfikování, krájení, strouhání, otvírání konzerv, scezování nálevu, vyklápění pevného podílu, označování surovin.

Čistá přípravna surovin. Z boxu určeného pro uzeniny si přípravářka nafasuje uzeniny potřebné pro výrobu. Zbaví je obalu a krájí na nářezovém stroji. Nakrájenou uzeninu uloží do vnitropodnikových manipulačních nádob a předá na výrobní dílnu k dalšímu zpracování.Vařená vejce v nálevu vyjme z obalu a scedí v dřezu k tomu určeném a uloží do vnitropodnikových manipulačních nádob a předá na výrobní dílnu k dalšímu zpracování.

Majonézu zbaví přepravního obalu a uloží do vnitropodnikových manipulačních nádob a předá na výrobní dílnu k dalšímu zpracování.  Veky nakrájí a uloží do vnitropodnikových manipulačních nádob a předá na výrobní dílnu k dalšímu zpracování. Příprava se skládá z: příjmu surovin, navažování, loupání salámů, krájení, řezání, scezování nálevu, vyklápění pevného podílu, označování surovin.

Čistá přípravna masa. Z boxu určeného pro maso si přípravářka nafasuje maso potřebné pro výrobu. Maso červené a drůbeží se zpracovává časově odděleně a v prodlevě se v přípravně provede sanitace. Každé maso se omývá ve dřezu k tomu určeném. Na zpracování každého druhu masa je zvláštní stůl. Zpracované maso se vloží do vnitropodnikových manipulačních nádob a předá na teplou kuchyň k dalšímu zpracování. Příprava se skládá z : příjmu surovin, navažování, oprání masa, míchání těstíčka, krájení, naklepávání, mletí, namáčení, obalování, označování surovin.

Postup výroby chlebíčků.  Pracovnice si převezme od přípravářek připravené suroviny potřebné pro výrobu. Chlazené suroviny uloží do chladícího stolu a po částech si je postupně odebírá. Veky přikryje fólií ponechá v manipulačních obalech a postupně odebírá. Hotové chlebíčky přikryje folií a naskladňuje průběžně do expedičního boxu. Výroba se skládá z : příjmu surovin, krájení, namazání, kompletace chlebíčků, označení výrobků.

Postup výroby baget.  Pracovnice si převezme od přípravářek připravené suroviny potřebné pro výrobu. Chlazené suroviny uloží do chladícího stolu a po částech si je postupně odebírá. Pečivo přikryje fólií ponechá v manipulačních obalech a postupně odebírá.Hotové bagety zabalí do folie označí datem spotřeby a etiketou a naskladňuje průběžně do expedičního boxu. Výroba se skládá z : příjmu surovin, krájení, namazání, kompletace baget, balení, označení výrobků.

Postup výroby aspiků. Pracovnice si převezme od přípravářek připravené chlazené suroviny pro výrobu, část si ponechá na pracovišti a zbytek uloží do chladícího boxu odkud si pak podle potřeby odebírá. Na teplé kuchyni převaří vodu k výrobě aspiku a přidá želatinu a další suroviny. Hotový aspik stočí do vnitropodnikových manipulačních nádob a odnese na své pracoviště. Teplým aspikem zalévá výrobky v chladícím boxu aspiků. Po zatuhnutí výrobek vykrájí nebo vyklopí z formy zabalí do folie a předá do expedice. Výroba se skládá z : příjmu surovin, vaření, částečného zchlazení, kompletace výrobku zdobením, zalití aspikem, chlazení, vyklápění z forem, balení, označování výrobku.

Postup výroby salátů.  Pracovnice si převezme od přípravářek připravené suroviny potřebné pro výrobu. Naváží je dle receptury, nasype do míchačky a zamíchá. Po promíchání hotový salát vloží do vnitropodnikových manipulačních nádob a předá k rozvážení, zabalení a expedici. Výroba se skládá z : příjmu surovin, navažování, krájení, promíchání surovin, balení a označování výrobků.

Postup výroby - tepelně opracované výrobky. Suroviny z přípravny masa se tepelně upraví dle druhu výrobku smažením, pečením, vařením. Hotový výrobek se šokově zchladí v šokeru. Uskladní v chladícím boxu, předá na expedici. Výroba se skládá z : příjmu surovin, navažování, smažení , pečení, vaření, chlazení v šokeru, označování výrobků.

Expedice. Expedient přebírá hotové výrobky z jednotlivých úseků, kontroluje kvalitu a kvantitu výrobků, kompletuje objednávky odběratelů, uchovává výrobky v chladu a předává řidičům k rozvozu.Expedice se skládá z : příjmu výrobků, kontroly kvality a kvantity, kompletace, označení objednávek,  skladování v chladu, předání řidičům.

#### 6.3. Kapacitní údaje

Základní skladové kapacity uvádí následující tabulka, údaje o dopravní obslužnosti jsou v příslušné subkapitole části B II..

Tabulka  3a: Kapacitní údaje výroby

| Cukrárna a pekárna (kg/den) | 6 500 |
| --- | --- |
| Studené lahůdky (kg/den) | 16 000 |
| Teplá výroba (kg/den) | 2 500 |
| CELKEM (kg/den) | 25 000 |

Tabulka  3b: Základní souhrnné kapacitní údaje

| Celková zastavěná plocha (m2) | 6 020 |
| --- | --- |
| Celkový obestavěný prostor (m3) | 35 000 |
| Plocha komunikací a zpevněných ploch (m2) | 9 850 |
| Zelené plochy (m2) | 10 050 |
| Počet zaměstnanců | 221 |
| Počet parkovacích stání (volná stání) | 78 |

#### 6.4. Organizace provozu

V posuzovaném areálu se předpokládá dvousměnný provoz v denní i noční době. Fond pracovní doby je zhruba 350 pracovních dní ročně (předpokládá se i provoz v neděli). V první směně se počítá s 150 pracovníky, v druhé směně s 50 pracovníky. Provoz se předpokládá od 24 hod do 17.00 hod. Předpokládaný počet zaměstnanců v cílovém stavu ukazuje následující tabulka:

Tabulka  4 : Počet zaměstnanců

| výroba | 240 |
| --- | --- |
| řidiči | 30 |
| administrativa | 30 |
| Celkem | 300 |

#### 6.5. Úroveň technického řešení

Navržené stavebně-technické řešení je v souladu s požadavky příslušných předpisů, zejm. úplného znění stavebního zákona a vyhlášek k jeho provedení ve vztahu k ochraně ŽP  a s obecnými technickými požadavky na výstavbu a vyhovuje požadavkům normativů v oblasti ochrany ŽP. V opláštění budov  je kladem důraz na tepelné a hlukové izolace, a tím i úspory energií a maximální neprůzvučnost pláště. Navrženy jsou pouze materiály s možností recyklace nebo takové, jejichž případná likvidace nemá nároky na zvláštní způsoby nakládání (nebezpečné odpady - např. stavební materiály a izolace s obsahem azbestu). V technologických zařízeních (zejména chladicích) nebudou používána média poškozující ozónovou vrstvu.

V technologickém řešení byl kladem důraz na minimalizaci a eliminaci výstupů do prostředí. Provoz ani výstavba nemá mimořádné nároky na potřebu energií a vody, protože se jedná z většiny o montované konstrukce. Produkce odpadů z provozu areálu  je poměrně malá a omezuje se převážně na komunální odpad a jeho tříděné složky z provozu administrativní části a odpadní obalové materiály (papír, lepenka, plastové fólie) z provozu expediční části a potravinářských odpadů (nezpracované a odpadní suroviny) z výroby. Produkce nebezpečných odpadů je prakticky zanedbatelná.

V areálu nejsou instalována žádná technologická zařízení s vyšší hlukovou zátěží. Produkce odpadních vod je omezena pouze na vody splaškové a technologické odpadní vody nebude areál produkovat. Dešťové vody se předpokládají zasakovat systémem vsakovacích jímek do podloží v místě vzniku. Emise do ovzduší jsou de facto pouze z obslužné dopravy a z vytápění plynovými kotli. Zařízení vzduchotechniky v  jsou konstruovány a umístěny tak, aby hlukové emise byly minimální a vyhověly požadavkům předpisů na ochranu zdraví, větší VZT zařízení nebudou instalována a bude se jednat pouze o běžné odvětrávání místností, které nelze odvětrat přirozeně. Výstupy do prostředí jsou tak eliminovány nebo minimalizovány. Skladování látek škodlivých vodám či jiných závadných látek s výjimkou běžných sanitačních prostředků (hydraulické oleje a maziva, pohonné hmoty, rozpouštědla apod.) nebude v areálu praktikováno. Látky škodlivé vodám a škodlivé zdraví nejsou -  s výjimkou sanitačních prostředků - používány ani skladovány, stejně jako nebezpečné chemické látky a přípravky..

V koncepci technického ani technologického řešení nebyly shledány postupy, neodpovídající současnému stavu technického pokroku.

### I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení

Předpokládané zahájení stavby		10/2008

Předpokládané ukončení stavby		10/2009

Uvedené termíny výstavby jsou orientační.

### I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků

Vlivy stavby a to jak z hlediska vstupů, tak výstupů se dotýkají  územně samosprávného celku obce Velké Přítočno v jejímž katastru se záměr nachází a statutárního města Kladno, v jehož území je realizováno napojení na inženýrské sítě a jehož infrastrukturu bude záměr využívat.

### I.9. Zařazení záměru do příslušné kategorie a bodů přílohy č.1 zákona č.100/2001 Sb.

Záměr je možné  podle přílohy č.1 zákona č.100/2001 Sb. v platném znění zařadit do příslušné kategorie č.II ( záměry vyžadující zjišťovací řízení) a to do bodu 10.6. Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek  o celkové výměře nad 3000 m2 zastavěné plochy, parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích míst v součtu pro celou stavbu, resp. 8.10. Výroba cukrovinek a sirupů s kapacitou od 10 000 t/rok – sloupec B – záměry v kompetenci posuzování orgány kraje.

Záměr podléhá zjišťovacímu řízení ve smyslu vyjádření KÚ Středočeského kraje č.j. 71725/2008/KUSK/OŽP/Ven,  resp.  č.j. 113276/2008/KÚSK/OŽP/Pr.

### I.10. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které budou tato rozhodnutí vydávat

Nejbližším navazujícím rozhodnutím ve smyslu stavebního zákona  bude vydání územního rozhodnutí (ÚR), které náleží do kompetence Magistrátu města Kladno.

V tomto rozhodnutí budou zohledněny závěry stanoviska úřadu příslušného k posuzování vlivů č.100/2001 Sb. v platném znění, jímž je Krajský úřad středočeského kraje – odbor životního prostředí a zemědělství.

V rámci územního řízení a ÚR budou specifikována a vydávána  další potřebná rozhodnutí, souhlasy a vyjádření orgánů státní správy a samosprávy měst a obcí a dále dotčených organizací – právnických a fyzických osob (např. správci sítí) vyplývající ze stavebního zákona a dalších složkových zákonů (např. vodní zákon – povolení vodního díla -  zasakovací jímky, zákon o ochraně zemědělského půdního fondu  v souvislosti s odnětím půdy ZPF, závazné stanovisko orgánu ochrany ovzduší k umístění středního zdroje znečišťování). Dále se předpokládá vyjádření orgánu ochrany veřejného zdraví v souvislosti se zdroji hluku a splnění hygienických limitů.

## B. II. Údaje o vstupech

### II.1. PŮDA

Zábor půdy. Realizace stavby potravinářského areálu bude probíhat na pozemcích katastrálního  území Velké Přítočno, obec Velké Přítočno, okres Kladno.

Výstavba se v případě areálu  Lahůdkářská a cukrářská výroba dotýká zejména pozemku parc.č. 121/26, který je veden v katastru nemovitostí v kategorii orná půda a je tedy součástí ZPF. Rozsah vynětí ze ZPF bude upřesněn v žádosti o vynětí, v tomto stadiu předpokládáme vynětí celé plochy areálu  v rozsahu zhruba 25920 m2, tj. 2,592 ha . Podle příslušné mapy BPEJ a Výpisu z katastru nemovitostí se jedná  u  dotčené parcely o BPEJ 4 25 01 (99%) a 4 19 01 (1%). Reálně lze předpokládat odnětí v rozsahu zastavěných a zpevněných ploch, tj. 1,587 ha.

Mocnost půdního profilu (ornice a podorničí se předpokládá v průměru kolem 20  cm), což představuje kubaturu skrývky v případě vynětí celé plochy cca  5184 m3.

Bonitovaná půdně ekologická jednotka (dále jen "BPEJ") je charakterizována klimatickým regionem, hlavní půdní jednotkou, sklonitostí a expozicí, skeletovitostí a hloubkou půdy, jež specifikují hlavní půdní a klimatické podmínky hodnoceného pozemku, přičemž :

| a) | klimatický region zahrnuje území s přibližně shodnými klimatickými podmínkami pro růst a vývoj zemědělských plodin, podle přílohy č. 1; je vyjádřen první číslicí pětimístného číselného kódu1) (dále jen "číselný kód"), |
| --- | --- |
| b) | hlavní půdní jednotka je účelovým seskupením půdních forem příbuzných vlastností, jež jsou určovány genetickým půdním typem, subtypem, půdotvorným substrátem, zrnitostí, hloubkou půdy, stupněm hydromorfismu, popřípadě výraznou sklonitostí nebo morfologií terénu a zúrodňovacím opatřením, podle přílohy č. 2; je vyjádřena druhou a třetí číslicí číselného kódu, |
| c) | sklonitost a expozice ke světovým stranám vystihuje utváření povrchu zemědělského pozemku, podle přílohy č. 3; je vyjádřena čtvrtou číslicí číselného kódu, která je výsledkem jejich kombinace, |
| d) | skeletovitost, jíž se rozumí podíl obsahu štěrku a kamene v ornici k obsahu štěrku a kamene v spodině do 60 cm, a hloubka půdy, podle přílohy č. 4; je vyjádřena pátou číslicí číselného kódu, která je výsledkem jejich kombinace. |

Na prvém místě vyjadřuje kód 4 příslušnost posuzovaného staveniště ke klimatickému regionu  MT 1 podle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 327/1998 Sb.

Charakteristika klimatického regionu

| Kód regionů | Symbol regionů | Charakte- ristika regionu | Suma teplot nad 10 oC | Průměná roční teplota oC | Průměrný roční úhrn srážek v mm | Pravdě- podobnost suchých veget. období | Vláhová jistota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | MT 1 | mírně teplý, suchý | 2400 – 2600 | 7 - 8,5 | 450 - 550 | 30 - 40 | 0 - 4 |

Další dvojčíslí charakterizuje hlavní půdní jednotku (HPJ), což je účelové seskupení půdních forem, příbuzných ekonomickými vlastnostmi, které jsou charakterizovány genetickým půdním typem, subtypem, půdotvorným substrátem, zrnitostí, sklonitostí, hloubkou půdního profilu, skeletovitostí a stupněm hydromorfismu.

V daném případě posuzovaného staveniště se jedná o HPJ 25 – hnědé půdy -charakterizovanou následovně:

| 25 | Hnědé půdy, hnědé půdy kyselé a jejich slabě oglejené formy na opukách a tvrdých slínovcích; zpravidla středně těžké, štěrkovité s dobrými vláhovými poměry |
| --- | --- |

Další dvojčíslí charakterizuje následující vlastnosti půdy:

Sklonitost

| Kód | Kategorie | Charakteristika |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 - 1o | úplná rovina |
| 1 | 1 - 3o | Rovina |
| 2 | 3 - 7o | mírný svah |
| 3 | 7 - 12o | střední svah |
| 4 | 12 – 17o | výrazný svah |
| 5 | 17 – 25o | příkrý svah |
| 6 | 25o | Sráz |

Expozice - Vyjadřuje polohu území BPEJ vůči světovým stranám ve čtyřech kategoriích.

| Kód |  | Charakteristika |
| --- | --- | --- |
| 0 | rovina (0-1o) | expozice všesměrná |
| 1 | Jih (JZ-JV) |  |
| 2 | východ a západ (JZ-SZ a JV-SV) |  |
| 3 | Sever (SZ-SV) |  |

Samostatně se uvažuje expozice jižní v klimatických regionech 0, 1, 2, 3, 4 a 5 jako negativní; zbývající expozice se slučují bez rozlišení. V klimatických regionech 6, 7, 8 a 9 se samostatně uvažuje expozice severní jako negativní a expozice východ - západ a jih se uvažují jako sobě rovné.

V soustavě BPEJ ČR je na čtvrtém místě číselného kódu kombinace sklonitosti a expozice kódovaná takto:

| Kód | Kategorie sklonitosti | Kategorie expozice |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 – 1 | 0 |
| 1 | 2 | 0 |
| 2 | 2 | 1 |
| 3 | 2 | 3 |
| 4 | 3 | 1 |
| 5 | 3 | 3 |
| 6 | 4 | 1 |
| 7 | 4 | 3 |
| 8 | 5 – 6 | 1 |
| 9 | 5 – 6 | 3 |

Charakteristika skeletovitosti a hloubky půdy

| Číselný kód | Skeletovitost | Charakteristika |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Bezskeletovité | s celkovým obsahem skeletu | do 10 % |
| 1 | slabě skeletovité | s celkovým obsahem skeletu | do 25 % |
| 2 | středně skeletovité | s celkovým obsahem skeletu | do 50 % |
| 3 | silně skeletovité | s celkovým obsahem skeletu | nad 50 % |

Obsah skeletu je vyjádřen celkovým obsahem štěrku (pevné částice hornin od 4 do 30 mm) a kamene (pevné částice hornin nad 30 mm).

Hloubka půdy vyjadřuje hloubku části půdního profilu omezené buď pevnou horninou, nebo silnou skeletovitostí.

| Kód |  | Charakteristika |
| --- | --- | --- |
| 0 | 60 cm | půda hluboká |
| 1 | 30 - 60 cm | půda středně hluboká |
| 2 | 30 cm | půda mělká |

Na pátém místě číselného kódu je uveden kód kombinace skeletovitosti a hloubky půdy takto:

| Kód | Kategorie skeletovitosti | Kategorie hloubky půdy |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 – 1 | 0 – 1 |
| 2 | 1 | 0 |
| 3 | 2 | 0 |
| 4 | 2 | 0 – 1 |
| 5 | 1 | 2 |
| 6 | 2 | 2 |
| 7+) | 0 – 1 | 0 – 1 |
| 8+) | 2 – 3 | 0 – 2 |
| 9+) | 0 – 3 | 0 – 2 |

U BPEJ 42501 tedy na čtvrtém místě   číslo 0 udává, že se jedná o pozemek sklonitosti 0 - 3°, což je úplná rovina či rovina bez projevu plošné vodní eroze a expozici rovněž 0 - což je všesměrná expozice.

Skeletovitost je dána číslem 0 resp. 1,  což je půda

| 0 | bezskeletovité | s celkovým obsahem skeletu | do 10 % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | slabě skeletovité | s celkovým obsahem skeletu | do 25 % |

U hloubky půdy  0 - 1, což je půda středně hluboká  až hluboká  30 - 60 cm.

BPEJ jsou jednotně vedeny v číselném a mapovém vyjádření v celostátní databázi BPEJ (dále jen "celostátní databáze"), která obsahuje informace o kvalitě půdy. Vedení celostátní databáze je zajišťováno Ministerstvem zemědělství prostřednictvím odborné organizace, která na vyžádání též poskytuje souhrnné informace o BPEJ a jejich účelových seskupeních, např. pro plošnou a kvalitativní ochranu půdy a vody, pro územní plánování, posuzování ekologické stability krajiny, vytváření ekonomických nástrojů v zemědělství a rozvoje regionů. Průměrnou mocnost orniční vrstvy je nutné stanovit pedologickým průzkumem na místě.

Investor je povinen postupovat podle příslušných ustanovení zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu v platném znění a zaplatit příslušný odvod  za odnětí. Investor je povinen zajistit sejmutí, odvoz a příp. rozprostření skrytých kulturních vrstev na určeném místě v rámci nákladů stavby. S ohledem na daný rozsah skrývky je investor povinen zajistit využití ornice pro zúrodnění zemědělských pozemků a dokladovat odběr skrytých kulturních vrstev půdy především zemědělskými podniky, zajišťujícími prvovýrobu s předchozím projednáním s příslušným orgánem, což je s ohledem na rozsah v jednotlivém případě nad 1 ha, ale do 10 ha, krajský úřad Středočeského kraje.

V případě depozice části objemu skrývky na vlastním staveništi je nutné postupovat v souladu s metodickým návodem MZVž ČR č. 25/1982 z 1.6.1982, který pojednává o zabezpečení a ošetřování dočasných deponií kulturních vrstev půdy jak krátkodobých do 3 let, tak dlouhodobých nad 3 roky.

Upřesnění z hlediska odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona ČNR č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákona ČNR č. 10/1993 Sb.  bylo dále  provedeno v metodickém pokynu odboru ochrany lesa a půdy MŽP ČR  ze dne 1.10.1996 čj. 00LP/1067/96.

V daném případě posuzovaného staveniště se jedná o  BPEJ, která prezentuje podle přílohy metodického pokynu MŽP ČR ze dne 12.6.1996 č.j. OOLP/1067/96 nazvané třídy ochrany zemědělské půdy  II. třídu ochrany (BPEJ 4 25 01). Do II. třídy ochrany jsou situovány zemědělské půdy, které mají v jednotlivých klimatických regionech nadprůměrnou produkční schopnost. Ve vztahu k ochraně ZPF jde o půdy vysoce chráněné, jen podmíněně odnímatelné a s ohledem na územní plánování také jen podmíněně zastavitelné.

V daném případě se tedy jedná o poměrně kvalitní zemědělské půdy, jejichž vynětí je možné pouze v případě, jsou – li schváleným územním plánem určeny k zastavění . V daném případě je podmínka souladu s územním plánem splněna.

Lesní půdy a pozemky. Výstavbou areálu nebudou přímo dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL) ve smyslu §3 zák.č. 289/1995 Sb. v platném znění. Ani nebude dotčeno 50 m (§ 14 odst. 2 zák. č. 289/1995 Sb.) ochranné pásmo lesa. Lze konstatovat, že pozemky určené k plnění funkce lesa nebudou stavbou přímo dotčeny ani negativně ovlivněny.

Chráněná území a ochranná pásma

Zvláště chráněná území

Chráněná území přírody. Ve smyslu zákona ČNR č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny jsou vymezeny některé základní pojmy a to především územní systém ekologické stability (ÚSES), významný krajinný prvek (VKP) a dále planě rostoucí rostlina, volně žijící živočich a v neposlední řadě i zvláště chráněná část přírody (národní parky, chráněné krajinné oblasti, přírodní rezervace, přírodní památky).

Posuzovaný záměr nezasahuje do žádného ze zvláště chráněných území přírody ve smyslu ustanovení § 14 zák. č. 114/1992 Sb. Nejbližší objekt tohoto typu je chráněná krajinná oblast (CHKO) Křivoklátsko, jejíž hranice se nachází zhruba 10 km jihozápadně od areálu obchodního centra v oblasti Poteplí. Hranice přírodního parku „Povodí Kačáku“ se nachází rovněž v dostatečné vzdálenosti zhruba 6 km jihozápadně na okraji zástavby Unhoště, v podobných vzdálenostech jsou i území přírodního parku „Džbán“ na západním okraji Kladna a „Okolí Okoře“ na severovýchodě. V širším okolí se nenachází ani žádná maloplošná chráněná území (přírodní památky, chráněná naleziště apod.). Chráněná území a objekty jsou vůči posuzovaným aktivitám v takové pozici, že jejich ovlivnění nepřichází v úvahu. Situace nejbližších  zvláště chráněných území je zřejmá z mapy širších vztahů v příloze č.1 v mapové části oznámení. Z pohledu tohoto zákona jsou hodnoceny základní skutečnosti rovněž v kapitole ÚSES, krajina, flora a fauna.

Chráněná území ložisek nerostných surovin. Chráněná území dále vymezuje zákon č. 44/1988 Sb. o ochraně nerostného bohatství (horní zákon). Jedná se o chráněná ložisková území (CHLÚ) a dobývací prostory (DP). Žádná taková chráněná území nebudou posuzovaným záměrem dotčena.

Vodohospodářská chráněná území. Zákon č. 254/2001 Sb. (vodní zákon) vymezuje v §18 pojem chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) a v §66 pojem záplavová území. Posuzované území není součástí CHOPAV ani není v záplavovém území.

Vyhláška Mze č.470/2001 Sb. stanovuje seznam významných vodních toků, mezi které není Lidický potok, v jehož dílčím povodí se záměr nachází, zařazen. Významným tokem  je potok Zákolanský, do kterého se Lidický potok vlévá. Významným tokem není ani Dřetovický potok, který je recipientem odpadních vod z posuzovaného areálu prostřednictvím ČOV Kladno-Vrapice. Pozice hodnoceného záměru vůči těmto objektům je znázorněna na výřezu z vodohospodářské mapy v příslušné části C tohoto oznámení.

Chráněná území s vojenským významem. Záměr se nedotýká vojenských újezdů ani jiných chráněných území s významem pro obranu státu.

Ochranná pásma (OP)

Zákon č. 458/2000 Sb. vymezuje ochranná pásma pro zařízení na výrobu elektřiny a rozvodná zařízení. Stavba areálu nekoliduje s ochrannými pásmy nadzemních elektrických vedení VN a VVN připojuje se na stávající podzemní vedení, přivedené do areálu z ulice Unhošťská. Stavba areálu nekoliduje s trasami VTL plynovodů, trasa STL plynovodu vede západně a severozápadně areálu a jeho OP stavba respektuje. Ochranné pásma teplárenských zařízení nejsou dotčena. Záměr si nevyžádá přeložky páteřních inženýrských sítí. Stavba se připojuje na stávající sítě, které jsou do areálu přivedeny z ulice M. Horákové a Unhošťská samostatnými přípojkami při respektování jejich ochranných pásem či za podmínek daných správci sítí.

Stavba se nenachází v ochranném pásmu dráhy (zák.č.266/1994 Sb.), není proto nutné stanovisko příslušného drážního správního úřadu. Výstavba se dotýká ochranných pásem telekomunikačních zařízení (zák.151/2000 Sb.) – trasy metalických a optických kabelů ve správě Telefonica O2.

Stavba se nachází v ochranném pásmu komunikace ze silničního zákona (zák.č.13/1997 Sb.). V uvažovaném případě se jedná o ochranné pásmo silnice I.třídy č. 61 (ulice Unhošťská) Nově zřízena bude příjezdová komunikace z ulice Unhošťská s navazujícími obslužnými komunikacemi, parkovacími  a manipulačními plochami. Podmínky napojení na I/61 jsou projednány se správcem komunikace (ŘSD) a Policií ČR.

Ochranná pásma vodních zdrojů (OPVZ) dle §30 vodního zákona č. 254/2001 Sb.. Stavba se nenachází v ochranném pásmu (dříve pásmo hygienické ochrany PHO) vodního zdroje. Ochranné pásmo se nenachází ani ve vzdálenosti, kde by mohlo být záměrem ovlivněno. Pozice hodnoceného areálu vůči vodohospodářsky významným objektům je znázorněna na výřezu z vodohospodářské mapy v příslušné části tohoto oznámení.

Staveniště se nenachází v žádných ochranných pásmech technických zařízení (vojenská telekomunikační či jiná zařízení, vojenské újezdy či zařízení s významem pro obranu státu).  Vnější ochranná pásma mezinárodního letiště Praha – Ruzyně, ve kterých se areál nachází,  nebudou stavbou dotčena.

Územím prochází trasa radioreléového paprsku s ochranným pásmem.

V souvislosti s výstavbou a provozem areálu nebude nutno (kromě zákonných ochranných pásem podzemních sítí)  vyhlašovat žádná ochranná pásma vně areálu, která by mohla omezit či ztížit užívání sousedních pozemků.

### II.2. VODA

Bilance potřeby vody

Potřeba vody při výstavbě. Voda bude odebírána v prostoru zařízení staveniště ze stávajících zdrojů a její množství bude záviset na počtu pracovníků a rychlosti stavebních prací. Charakter výstavby (převážně montované konstrukce s opláštěním) nemá zvýšené nároky na potřebu vody, potřebu vody předpokládáme pro maltové a omítkové směsi. Dále se předpokládá, že betonové směsi do podlahových a základových konstrukcí budou vyráběny v betonárně mimo posuzovaný areál a na místo budou dopraveny domíchávači. Potřeba vody během výstavby je nárokována i pro hygienické účely pro potřeby stavebních dělníků.

Potřeba vody při  provozu. Za provozu se předpokládá pro hodnocený výrobní potravinářský areál  potřeba vody pro hygienické a technologické účely. Potřeba vody na údržbu zeleně či komunikací se předpokládá pokrýt ze zdrojů poskytovatele služeb čištění komunikací a údržby zeleně. Bilance spotřeby vody pro hygienické účely vychází z konečného výhledového stavu, kdy uvažujeme v celém areálu 300 zaměstnanců s průměrnou potřebou 120 l/os/den. Z toho je 30 řidičů, pro bilanci potřeby uvažujeme 270 osob. Z uvedených předpokladů vychází předpokládaná výhledová bilance pitné a užitkové vody pro hygienické účely zhruba následovně:

Tabulka 5: Bilance potřeby vody pro hygienické a technologické účely

| hygienické účely |
| --- |
| Průměrná denní Qd (m3) | 32,4 |
| maximální denní Qd max (m3) | 48,6 |
| maximální hodinová Qh (l/s) | 0,85 |
| Průměrná roční Qr (m3) | 11 340 |
| technologické účely |
| Průměrná denní Qd (m3) - lahůdkářská výroba | 37,0 |
| Průměrná denní Qd (m3) - cukrářská výroba | 6,5 |
| Průměrná denní Qd (m3) - celkem | 43,5 |
| Průměrná roční Qr (m3) | 15 225 |
| celková potřeba |
| Průměrná denní Qd (m3) – celkem areál | 75,9 |
| Průměrná roční Qr (m3) – celkem areál | 26 565 |

Potřeba vody pro technologické účely se předpokládá jako vstupní surovina, potřeba pro čištění vstupních surovin a pro čištění, mytí  a sanitaci výrobních zařízení a nástrojů. Pro lahůdkářskou výrobu je bilancováno 2,0 m3/tunu výrobků, pro cukrářskou výrobu 1,0 m3/tunu výrobků.

Zásobování vodou

Zdrojem pitné a užitkové vody bude veřejný vodovod. V lokalitě je založena okruhová vodovodní síť různých dimenzí, napojená na vodojem Kožova hora 457,7 m n.m. Pitná voda bude do areálu přivedena novou přípojkou DN 110 z veřejného vodovodního řadu DN 160 podél ulice Unhošťská. U místa napojení bude šoupě se zemní soupravou. Vnější požární hydranty jsou stávající na veřejném řadu. Přípojka bude ukončena vodoměrnou šachtou na pozemku závodu.V šachtě bude vodoměrná sestava s vodoměrem s pulsním vysílačem pro snímání průtoků do centrálního počítače v závodě. Vodoměrná šachta bude mít světlé rozměry 2 100 x 1 500 mm a bude provedena z vodostavebního betonu. Bude mít jeden vstup s poklopem  K12 900 x 600 mm s úpravou pro uzavření zámkem.

Uvnitř závodu bude vnější vodovod DN 100 veden kolem parkovišť k objektu. Navržený vodovod bude proveden ze svařovaných tlakových trubek z polyetylénu PE 100 SDR 11 profilu 100 x 10,0 mm, armatury a tvarovky jsou navrženy od firmy HAWLE – systém 2000 s jištěním hrdel proti posunu.

### II.3. OSTATNÍ SUROVINOVÉ A ENERGETICKÉ ZDROJE

Potřeba hlavních surovin a médií

Fáze výstavby. Vzhledem k tomu, že posuzovaná stavba je v ranných stadiích projektové přípravy (zpracovávána je dokumentace pro územní řízení) není zatím možné stanovit exaktně množství základních stavebních surovin. Předběžně však lze předpokládat následující suroviny a stavební materiál:

Násypový materiál, skrývka. Vzhledem k inženýrskogeologickým poměrům se předpokládá plošné zakládání. Konfigurace stávajícího terénu (mírný svah až rovina) nevyžaduje zásadní úpravu pláně (zářezy, násypy). Předpokládá se sejmutí kulturní vrstvy půdy a úprava – zarovnání - pláně a výkopy pro základové konstrukce. Předpokládá se, že materiál z úpravy pláně a z výkopů pro základové konstrukce  bude z větší části (85%) možno využít při terénních úpravách a zbytek bude nutno uložit na deponii zemin, či využít při rekultivačních pracích mimo areál za podmínek daných zákonem o odpadech a předpisů k jeho provedení. Skrývková bilance se díky příznivým terénním poměrům předpokládá pouze mírně přebytková. Předpokládá se, že mimo staveniště bude nutno uložit cca 1000 m3 přebytkových zemin (viz část odpady). Charakter výstavby a konfigurace terénu nemá významné nároky na dovoz zeminy do násypů ap.

Nároky na kamenivo, štěrky a štěrkopísky a živičné směsi  pro konstrukci zpevněných ploch a vozovky, parkovací a manipulační plochy vzniknou podél příjezdových a obslužných komunikací. Pojezdové a manipulační plochy se předpokládají v živičném provedení, parkovací stání pro osobní automobily a chodníky ze zámkové dlažby. Množství stavebních materiálů lze odvodit z příslušných ploch. Pro pojezdové plochy s nároky na stabilitu se předpokládá před položením živičné vrstvy hutněná pláň s podkladní vrstvou betonu. Výroba betonových směsí se předpokládá mimo posuzovaný areál.

Svislé stavební konstrukce se předpokládají většinou ze sendvičových PUR panelů (u skladových hal), z části i vyzdívané konstrukce (Ytong). Při výstavbě předpokládáme nároky na betonovou směs do základových konstrukcí a podlah. Déle lze počítat s nároky na běžný stavební materiál pro vyzdívky a finální úpravy (cihly, tvárnice, sádrokarton, maltové a omítkové směsi atd.)

Suroviny se speciálními nároky na těžbu, úpravu či dovoz nejsou nárokovány.

Fáze provozu - potřeba  surovin a ostatních medií, skladování.

Pro provoz potravinářského výrobního areálu  jsou nárokována pouze běžná média – pitná voda z veřejného vodovodního řadu, zemní plyn pro vytápění a ohřev TUV a elektrická energie z kabelových rozvodů. Jako vstupní suroviny se předpokládá běžné potravinářské zboží – maso, uzeniny, zelenina, ovoce, mouka, koření atp. Provoz nemá nároky na dodávky jiných médií (stlačený vzduch, technické plyny apod.) ani na chemické látky a přípravky, s výjimkou běžných sanitačních a čisticích prostředků.

Skladování a manipulace s chemickými  látkami

Provoz potravinářského areálu  nemá nároky na skladování ani používání nebezpečných chemických látek a přípravků (např. pohonné hmoty a maziva, hořlaviny,  oxidanty, toxické látky apod.). Na areál se proto nevztahuje zákon č. 59/2006 o prevenci závažných havárií způsobených vybranými chemickými látkami.

V provozu se budou používat běžné čisticí a sanitační prostředky – povrchově aktivní látky (saponáty, detergenty) a dezinfekční prostředky. Předpokládá se používání sanitačních prostředků dodávaných firmou Merak. Sanitace se provádí denně ručním i strojním způsobem. Pro denní sanitaci se používá prostředek Merax AC (pěnivý prostředek s desinfekcí  na bázi hydroxidu draselného KOH a chlornanu sodného NaClO2) v koncentraci kolem 2%. Jednou měsíčně se pro odstranění anorganických usazenin a prevence vzniku mikroorganismů používá  prostředek Merax 52 na bázi kyseliny citrónové v koncentraci kolem 2%. Oba tyto prostředky se aplikují převážně strojně ve formě pěny. Jedná se tedy o pěnotvorný kombinovaný čistící a dezinfekční prostředek na bázi aktivního chlóru určený pro alkalické pěnové čištění a dezinfekci povrchů a ploch v potravinářství. Způsob aplikace je následovný: První opláchnutí vodou pro odstranění velkých nečistot, pokrytí povrchů, které mají být vyčištěny pěnou z         2 - 5 % roztoku přípravku Merax AC pomocí nízkotlakého pěnotvorného zařízení nebo vysokotlakového přístroje s odpovídajícím zařízením pro tvorby pěny.

Pro ruční čištění citlivých částí zařízení (nářezové stroje, ruční nářadí) se používá slabě alkalický prostředek (nitrilotriacetat 15,0-30,0 %, trietanolamin 1,0-5,0 %, anionický tenzid 1,0-5,0 %, neionogenní tenzid pod 1,0 %, kvarterní amonné sloučeniny pod 1,0 %, křemičitan sodný pod 1,0 %, hydroxid sodný pod 1,0 %.)  Meral Steril Mild o koncentraci 1%. Pro rychlou desinfekci po vyčištění, při změně sortimentu a před začátkem výroby se používá alkoholová desinfekce (etanol 20,0-30,0 %, propanol-1 30,0-40,0 %.) Merades Alco ve formě koncentrátu, přípravek se neředí ani neoplachuje.

Celková roční spotřeba sanitačních prostředků se pohybuje kolem 2700 kg.  Prostředky jsou dodávány odbornou firmou v kanystrech (25 – 50 kg) či kontejnerech, skladovány jsou v originálních obalech v k tomu určené místnosti (provozním skladu) ve výrobní hale.

Elektrická energie

Potřeba elektrické  energie. Elektrická energie se v hodnoceném areálu využívá  pouze pro běžné účely (osvětlení vnější a vnitřní, zásuvky, malospotřebiče) a pro napájení výrobních zařízení (pece, kráječe, hnětače, a jiná zařízení pro potravinářskou výrobu. Rozvody venkovního osvětlení jsou provedeny kabely CYKY. Osvětlení  komunikačních ploch uvnitř areálu a příjezdová komunikace je navrženo  výbojkovými svítidly typ INDY (světel. zdroj – sodík 150W), která jsou na 10 metrových ocelových pozinkovaných stožárech veřejného osvětlení.   Podrobný soupis instalovaných příkonů je pro účely oznámení samoúčelný. Uvádíme pouze souhrnný instalovaný příkon.

Tabulka 6 : Souhrnné instalované příkony

| Příkonové kapacity | instalovaný příkon Pi (kVA) | soudobý příkon Ps (kW) |
| --- | --- | --- |
| Celkem | 750 | 500 |

Roční spotřebu elektrické energie pro areál lze odhadnout na cca 1300 MWh/rok. Bude vybudována nová elektrická přípojka 22 kV na stávající rozvod podél ulice Unhošťská v prostoru celnice. Přípojka bude v provedení zemním kabelem 22 kV. Přípojka bude ukončena v nově postavené kompaktní transformační stanici VN/NN 22/4kV Betonbau.

Potřeba tepla  a zemního plynu, vzduchotechnika, chlazení

Zásobování teplem. Vytápění jednotlivých objektů areálu bude zajištěno zemním plynem. Výrobní, administrativní i expediční prostory v hale budou vytápěné teplovodním systémem plynovými kotli. Spotřeba tepla se předpokládá pro ústřední topení, VZT zařízení ohřev TUV a ohřev technologie.  Vytápění bude zajišťovat kotelna s 3ks kotlů BUDERUS – 2x typ BUDERUS GE 515 s hořákem WG30 s instalovaným výkonem 2x295 kW a jeden kus typu BUDERUS GE 315 s hořákem WG20 s instalovaným výkonem 105 kW. Odvedení spalin bude komínem vyvedeným 2,5 m nad hřeben střechy. Předpokládané instalované výkony a spotřeby plynu jsou v následující tabulce:

Tabulka 7: Předpokládané celkové instalované výkony a spotřeby zdrojů tepla:

| ZDROJE Plynové kotle | instalovaný výkon | Spotřeba paliva celkem |
| --- | --- | --- |
|  | kW | m3/h | m3/r |
| kotelny | 2x295+105 | 85 | 227 000 |
| celkem | 695 | 85 | 227 000 |

Zásobování plynem bude realizováno samostatnou přípojkou DN 90 napojenou na stávající STL plynovod DN250 na západě areálu.

Vzduchotechnická zařízení, klimatizace, chlazení

Vzduchotechnická (VZT) zařízení budou v administrativních i výrobních prostorách haly instalována pro odvětrání prostor bez možnosti přirozené výměny.Bude se jednat o následující zařízení:

VZT 1 Cukrářská výroba: Vzduchotechnické jednotky jsou určeny pro výměnu vzduchu v prostorách cukrářské a lahůdkářské výroby  dle požadavků příslušných předpisů a norem. Zařízení sestává z přívodní jednotky a odsávacího ventilátoru. Přívodní jednotka KLM  02  pro výše zmíněné prostory je  osazena v prostoru  mezistropu a  nasává  čerstvý vzduch z bočního pláště  a přes sestavu filtrační  komora, chladící díl, vodní ohřívací díl  a ventilátorovou  komoru jej vhání do výrobního a je osazena na ocelový samonosný rám a zavěšena pod stropem. Vzduch je veden rozvodem z AL.P. (pěněný  polyuretan oboustranně krytý hliníkovou folií). Rozvody jsou  vedeny technickým podlažím nad podhledem a jsou osazeny regulovatelnými  vyústkami STROJTEX. Pro sanaci prostoru je navržen odsávací ventilátor VAN 411 o vzduchovém výkonu 2200 m³/hod. Nad pracovní plochou je osazen odsávací zákryt 4000x1000x1000, doplněný o odsávací ventilátory ROOFJETT 3135.RJVM.3135.4A10 o celkovém vzduchovém výkonu 4000 m³/h. Ovládání je místně dle potřeb obsluhy.

VZT 2 Cukrářská výroba. Zařízení sestává z přívodní jednotky obdobně jako v předchozím případě. Pro sanaci prostor je navržena dvojice  odsávacích  ventilátorů VAN 411 o vzduchovém výkonu 2200 m³/hod. Ovládání je místně dle potřeb obsluhy. Nad pracovní plochou je osazen odsávací zákryt 1750x1050x560, doplněný o odsávací ventilátor ROOFJETT 2531.RJVM.2531.4A10 o celkovém vzduchovém výkonu 1740 m³/h. Ovládání je místně dle potřeb obsluhy.

VZT 3 Pekařská výroba.  Zařízení je řešeno obdobně jako  předchozí.

VZT 4 Větrání tepelného opracování. Celkový systém větrání je podtlakový. Přívodní  jednotka typu KLM 04  je osazena v prostoru suchého skladu pod stropem. Nasává  čerstvý vzduch z boku fasády a vhání jej do prostoru tepelného opracování. Sestavení jednotky : filtrační díl, rekuperační díl, ohřívací díl – elektrický, chladící díl, ventilátorový díl. Filtrační díl, odvodní díl, rekuperační díl a ventilátorový díl.  Potrubní rozvody jsou v provedení nerez - jsou vedeny nad podhledem. V jednotlivých prostorech jsou zaústěny regulační vyústky STROJTEX. Výfuk škodlivin je nad střechu objektu.

VZT 5 Větrání expedice. Podtlakový systém větrání. Odvod zajišťuje axiální ventilátor VAN PLUS 411 o výkonu  2200m3/h. Spouštění je místní dle potřeb obsluhy.  Přívod vzduchu se děje přirozenou cestou pomocí otevřených dveří do okolí.

VZT 6 Větrání skladu. Podtlakové zařízení, odvod zajišťuje axiální ventilátor VAN PLUS 390  o výkonu  1300m3/h. Spouštění je místní dle potřeb obsluhy.  Přívod vzduchu se děje přirozenou cestou pomocí otevřených dveří do okolí.

VZT 7 Větrání čisté přípravy: Celkový systém větrání je podtlakový. Odvod nám zajišťuje střešní  ventilátor ROOFJETT 2531A40  o výkonu  1680m3/h napojený na odsávací zákryt. Spouštění je místní dle potřeb obsluhy.  Přívod vzduchu se děje přirozenou cestou z okolních prostor.

VZT 8 Větrání umyvárny.  Celkový systém větrání je podtlakový, odvod zajišťuje   ventilátor DECOR 200 o výkonu  180m3/h. Přívod vzduchu se děje přirozenou cestou z okolních prostor. Ovládání zařízení je místně dle potřeb obsluhy.

VZT 9 Větrání skladu.  Celkový systém větrání je podtlakový, odvod zajišťuje   ventilátor DECOR 200 o výkonu  180m3/h. Přívod vzduchu se děje přirozenou cestou z okolních prostor. Ovládání zařízení je místně dle potřeb obsluhy.

VZT 10 Větrání umyvárny přepravek. Podtlakové zařízení, odvod zajišťují axiální ventilátory VAN PLUS 411  o celkovém vzduchovém výkonu  4400m3/h. Spouštění je místní dle potřeb obsluhy.  Přívod vzduchu se děje přirozenou cestou pomocí otevřených dveří do okolí.

VZT 11 Větrání suchého skladu. Podtlakové zařízení, odvod nám zajišťují axiální ventilátory VAN PLUS 422  o celkovém vzduchovém výkonu  6200m3/h. Spouštění je místní dle potřeb obsluhy.  Přívod vzduchu se děje přirozenou cestou pomocí otevřených dveří do okolí.

VZT 12 Větrání sociálního zázemí.  Je navržen podtlakový systém větrání pomocí axiálních ventilátorů DECOR 200 o výkonu 180 m3/hod.. Ovládání se děje místně dle potřeb obsluhy. Nad varnou plochou je osazena odsávací digestoř ELEGANCE 60. Ovládání je místně dle potřeb obsluhy. V prostoru úklidové komory je osazen axiální ventilátor DECOR o výkonu  180 m3/hod.. Ovládání se děje místně dle potřeb obsluhy.

Chlazení. Na základě zkušeností s provozem podobných zařízení se předpokládá   chladicí okruh s centrální sdruženou kompresorovou jednotkou z výrobního programu JDK Nymburk, pracující s kompresory Copeland scroll v kombinaci s kondenzátorem a  chladiči vzduchu Friga-Bohn. Jednotka umístěná  podkroví budovy je vybavena vlastním řídícím rozvaděčem s jednotlivými doplňkovými místy propojenými teplotními snímači v chlazených prostorech pro řízení provozu a odtávání chladičů. Jednotka může být vybavena výměníkem rekuperace tepla (využívá odpadní teplo z výtlaku kompresorů k ohřevu vody).  Se sdruženou   jednotkou související vzduchový kondenzátor bude umístěn na stěně vedle jednotky. Chladicím médiem bude preferovaný  freon R 404A, jehož použití  není  nikterak časově omezeno. Uvedená sdružená jednotka bude sloužit k  vychlazování třinácti chladíren, třech přichlazovaných prostor (výroben) a čtyřech vzduchotechnických jednotek. Tři chladírny s minimální prostorovou teplotou +4°C, budou mít chladiče vzduchu doplněny o  elektrické odtávací tyče pro odstranění námrazy. Celkový instalovaný chladicí výkon okruhu je 91 kW, současný výkon je 72 kW. Pro tento chladicí výkon byla navržena sdružená jednotka  SME-S4-ZB 75,     se vzduchovým kondenzátorem ECA 06P 7L03 A4, s oběma příslušnými elektro silovými a řídícími rozvaděči včetně doplňkových míst DM umístěných v rozvaděči jednotky.  Kondenzátor bude svislého provedení (s vodorovnými osami ventilátorů).

Chladicí okruh pracuje taktu: Nasáté páry chladiva jsou  vytlačovány čtyřmi kompresory ve sdružené  jednotce (opatřené přístřeškem proti dešti, případně oplocením proti nežádoucí manipulaci), umístěné vně budovy   do kondenzátoru. Vzduchový kondenzátor bude umístěn částečně na konzolách na stěně budovy. V kondenzátoru zkondenzovaná kapalina je vedena do sběrače chladiva jednotky, který umožňuje vyrovnávat rozdíly ve spotřebě chladu během provozu. Ze sběrače chladiva je kapalina  R 404A rozváděna stále za kondenzačního tlaku centrálním rozvodem k jednotlivým chladičům vzduchu. Zde je na konci jednotlivých odboček při škrcení na požadovaný vypařovací tlak odpovídající odpařovací teplotě chladiva  nastřikována přes termostatické expansní ventily  do  jednotlivých chladičů vzduchu    v chladírnách, výrobnách a klimajednotkách. Z těchto chladičů je opět centrálním sacím potrubím nasávána kompresory sdružené jednotky.

### II. 4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu

Komunikační napojení. Komunikační napojení potravinářského výrobního areálu   bude zajištěno novou příjezdovou komunikací na ulici Unhošťská (I/61) poblíž křižovatky s ulicí M. Horákové (výhledově se uvažuje s řešením této křižovatky kruhovým objezdem). To umožní dopravní napojení na městský komunikační systém Kladna i regionální dopravní infrastrukturu. Ulice Unhošťská je v této její části  dvoupruhová směrově nerozdělená komunikace, která tvoří západní hranici areálu. Dopravní napojení bude provedeno pomocí příjezdové komunikace samostatným vjezdem. Dopravní obsluha areálu je zajištěna systémem objízdné komunikace, která umožňují příjezd k expedičním a zásobovacím místům (rampám a expedičním vratům) na manipulační plochy a parkovací stání pro osobní automobily.

Současný dopravní systém umožňuje napojení na městskou regionální dopravní infrastrukturu. Ulice Milady Horákové spojuje na okraji města páteřní komunikace v této části Kladna – ulici Unhošťskou (silnice I/61) a Železničářů (silnice II/118). Obě tyto komunikace umožňují jak příjezd do centra města, tak napojení na regionální dopravní infrastrukturu. Městu Kladno se vyhýbají celostátní tranzitní tahy – rychlostní komunikace  I/6 Praha – Karlovy Vary i I/7 Praha – Chomutov, které leží na jih resp. sever od města. Základní komunikační systém Kladna tak představují silnice II/118 (Slaný – Beroun) a I/101 (Kladno Kralupy) s vazbou na silnici I/61, která umožňuje napojení na obě  zmíněné rychlostní komunikace. Tyto komunikační systémy procházejí městskou částí Kročehlavy a silnice I/61 prochází obcemi Velké a Malé Přítočno a napojuje se na I/6 na MÚK Unhošť – Fialka. Popsaný stávající páteřní komunikační systém v regionu Praha – Kladno včetně výhledových řešení ukazuje obrázek:

Obrázek 2: Situace komunikační sítě v metropolitním regionu Praha - Kladno

Obrázek 3: Situace páteřní komunikační sítě v  Kladně

Pozn: Čísla udávají počet vozidel za 24 hodin a číslo sčítacího úseku. Barevně jsou rozlišeny kategorie intenzit dopravy.

Výhledový dopravní systém v Kladně  předpokládá zklidnění dopravy v centru města i v městské části Kročehlavy vybudováním nových komunikací, které umožní převod dopravních vztahů v okolí Kladna bez průjezdu centrem města a obytnými zónami. Výhledová situace je naznačena na následujícím obrázku a na obrázku 11 v kapitole územní plán:

Obrázek 4: Výhledová situace páteřní komunikační sítě v  Kladně

Naznačené řešení předpokládá obchvat centra města ze směru Rozdělov přes areál Poldi s napojením na silnici I/61 u Buštěhradu (vyznačeno modře) a dále propojení silnice I/6 R6 s městem (na MÚK Fialka s návazností na průtah komunikace na Rudnou) bez průjezdu obcemi Velké a Malé Přítočno (červeně). Propojení z křižovatky Fialka na silnici I/61 předpokládá odvedení části dopravy z ulice Unhošťská a snížení  průjezdu obcí Přítočno.

Doprava a její intenzita

Ve fázi výstavby dojde k určitému zvýšení nároků na stávající dopravní síť, které bude způsobeno dovozem stavebních materiálů a konstrukcí a v poslední fázi technologických zařízení. Přesun hmot se bude provádět prostřednictvím výše popsaného dopravního napojení. V časově omezeném období výstavby  se počítá s provozem TNV při přípravě staveniště a budováním základových konstrukcí. Vzhledem k mírně přebytkové skrývkové bilanci se nepočítá s odvozem přebytkové zeminy ve větším rozsahu. Frekvence dopravy bude nepravidelná, zpočátku (cca první měsíce) lze očekávat vyšší frekvenci kolem 20-30 TNV denně, v rámci montážních prací a vlastní výstavby haly pak frekvenci kolem 10-20 TNV denně. V rámci finálních prací a montáže pak zátěž TNV klesne na úroveň jednotek aut za den.

S ohledem na rozsah výstavby posuzovaného areálu a předpokládanou mírně přebytkovou bilancí  zemin s ohledem na způsob zakládání se bude jednat o dovoz betonových směsí a konstrukčních materiálů do základových konstrukcí a podlah, svislých nosných konstrukcí, opláštění hal a dovoz technologických celků či provozních souborů se střední dopravní náročností.

Frekvence dopravy při provozu byly odvozena spolu s projektantem  a investorem z předpokládaných možností využití výrobní kapacity a zkušeností se stávajícím provozem v obci Chýně. Vzhledem k výhodné poloze a dostupnosti MHD i linkových autobusů v ulici Unhošťská s minimální docházkovou vzdáleností lze předpokládat, že část zaměstnanců bude využívat možnost veřejné  dopravy. V rámci individuální dopravy zaměstnanců i zákazníků lze předpokládat zhruba 120 pohybů osobních vozidel (OA). Doprava těžkými a lehkými nákladními automobily v souvislosti s provozem areálu bude realizována jednak pro zásobování areálu zbožím (většinou lehké nákladní automobily do 12 t a dodávky do 3,5 t) a jednak pro expedici zboží (většinou lehkými nákladními automobily do 12 t a dodávkami do 3,5 t) . Předpokládá se provoz vlastních automobilů  a automobilů dodavatelů.

V předpokládané ve vazbě na pohyb zaměstnanců a zboží bude zatížení dotčených komunikací vyvolanou dopravou následující:

Tabulka 8: Bilance vyvolané dopravy obousměrně za 24 hodin

|  | Počet vozidel | Počet pohybů |
| --- | --- | --- |
| Lehká nákladní a dodávky do 3,5 - vlastní | 40 | 80 |
| Lehká nákladní a dodávky do 3,5 t - dodavatelé | 30 | 60 |
| Nákladní do 12 t | 30 | 60 |
| Osobní OA | 60 | 120 |
| Celkem vyvolaná doprava | 160 | 320 |

Dopravu na síti představuje následující tabulka:

Tabulka 9: Stávající intenzity dopravy za 24 hodin (rok 2005)

| Komunikace | Název | celk. (voz./den( | Z toho TNV (voz./den( |
| --- | --- | --- | --- |
| místní | ulice M. Horákové sčítací úsek 1-5520 | 9284 | 1138 |
| I/61 | Ulice Unhošťská I/61, sčítací úsek 1-2297 | 3380 | 939 |

Tabulka 10: Předpokládané intenzity dopravy za 24 hodin (rok 2009)

| Komunikace | Název | celk. (voz./den( | Z toho TNV (voz./den( |
| --- | --- | --- | --- |
| I/61 | Ulice Unhošťská I/61, sčítací úsek 1-2297 | 3650 | 1014 |
| Přitížení areál | Ulice Unhošťská I/61, sčítací úsek 1-2297 | 320 | 60 |
| Celkem |  | 3970 | 1074 |

Intenzity dopravy v ulici Milady Horákové a Unhošťská vycházejí z údajů oficiálního sčítání ŘSD v roce 2005, přičemž intenzita pro rok 2009 byla odvozena růstovým koeficientem 1,08. Rozdělení areálové dopravy na výjezdu na ulici Unhošťská předpokládáme zhruba rovnoměrně 50% do směru Kladno  a 50% do směru Velké Přítočno.

Nároky na inženýrské sítě

V rámci výstavby skladového areálu se nepočítá s nároky na budování či posílení páteřních distribučních sítí ani s významnějšími přeložkami. Nové objekty se napojí na převážně již realizované sítě novými přípojkami.

Sadové úpravy

Předpokládá se úprava volných ploch na cca 10 050 m2 rozprostřením ornice a vysazením trávníku. Uvnitř areálu podél vnitroareálových komunikací a parkovišť a na okrajích areálu se navrhuje osadit převážně listnaté dřeviny (javor mléč, javor klen, habr obecný) a stálezelené keře. Na určených plochách bude provedeno ohumusování ve vrstvě cca 30 cm ornicí případně s přídavkem zahradní zeminy. Po provedení plošné úpravy terénu a případného zásobního hnojení se provede odplevelení a výsadba dřevin (listnaté stromy, vzrůstné keře, půdopokryvné rostliny apod.). Trávník bude založen výsevem v kvalitě parkového trávníku. Použité dřeviny a rostliny budou vysazeny v kontejnerech, resp. se zemním balem. Druhové složení výsadeb bude vycházet převážně z domácích dřevin ve skladbě odpovídající přirozenému porostu v daných podmínkách.

Návrh druhového složení  výsadby se předpokládá následující:

Dub letní, jasan, topol bílý, černý, vrba bílá, babyka, javor mleč, lípa velkolistá, olše lepkavá, svída, hloh, střemcha, nízké vrby, bylinné patro z vlhkomilných trvalek.

V návrhu je použito domácích druhů,  stromové patro tvoří  Tilia cord. 10 ks, Acer cam.10 ks, Acer pl.10 ks, Quercus rob. 21ks  v celkovém množství 51 kusů,  a keřové patro  Acer tat. 10 ks, Viburnum op. 10 ks, Laburnum an. 5 ks, Cornus stol. 5 ks, Lonicera tat. 5 ks, Ribes al. 5 ks, Rosa can. 5 ks, Spireae V.H. 5 ks /.v celkovém množství  50 ks.

Výsadby a založení trávníků budou provedeny do černého úhoru, který se musí chemicky předem odplevelit. Před výsadbami je nutné z bezpečnostních důvodů vytyčit trasy  el. kabelů, vodovod, kanalizaci. Pro výsadby použít sazenice větší velikostní kategorie (min.50cm), stromy  obvod 12-14 cm. V následujících letech (2-3 roky) je nutné výsadby udržovat v bezplevelném stavu než dojde k zapojení rostlin.

Přesné počty, druhová skladba  a osazení dřevin bude následně řešeno projektem sadových úprav. Orientačně je výsadba naznačena v zastavovací situaci v příloze F 3.

V rámci výstavby či sadových úprav se nepředpokládá odstranění žádných dřevin, protože se v ploše zástavby nevyskytují.

## B.III. Údaje o výstupech

### III.1.  Ovzduší

V rámci tohoto oznámení byla zpracována studie řešící předpokládané znečištění ovzduší dané lokality provozem celého připravovaného a hodnoceného skladového a administrativního areálu. Studie řeší znečištění ovzduší vlivem vyvolané dopravy a stacionárních zdrojů.  Přihlíží přitom k celkovému znečištění (imisní situaci) dané lokality.

V hodnoceném areálu  nebude v provozu žádná výroba ani technologický zdroj produkující specifické škodliviny do ovzduší (např. lakovna, odmašťování, povrchová úprava kovů apod.). Vytápění budovy i ohřev TUV je zajištěno plynovými kotli. Zdroji znečištění ovzduší bude v případě posuzovaného areálu vyvolaná automobilová doprava. Z ní budou škodliviny vznikat na příjezdové a obslužných  komunikacích a pojezdem na parkovištích, resp. přitížením na komunikaci využívané pro dopravní obsluhu (ulice Unhošťská). Liniové a plošné zdroje jsou reprezentovány obslužnou dopravou, jejíž předpokládaná intenzita je v části BII doprava. Jedná se příjezdovou a obslužné  komunikace a parkoviště. Uvedené zdroje lze charakterizovat takto:

a) bodové zdroje znečištění ovzduší

Stacionární zdroje představují zdroje spalování zemního plynu pro vytápění výrobní haly a jejich administrativních vestaveb a pro teplovodní vytápění a přípravu TUV. Charakteristika zdrojů je v následujících tabulkách.

Tabulka 11a: Chrakteristika spalovacích zdrojů - kotelna

| Kotelny – plynové kotle |
| --- |
| Kotelna | K1 3x kotel BUDERUS |
| palivo | Zemní plyn |
| Maximální spotřeba plynu (m3/hod) | 85 |
| průměrná spotřeba plynu (m3/rok) | 227 000 |
| celkový výkon (kW) | 695 |
| výška komína nad vztažnou rovinou (m) | 14,5 |

Tabulka 11c: Chrakteristika spalovacích zdrojů – emisní produkce

| ZDROJE Kotelna K1 | výkon | Emise NOx | Emise CO |
| --- | --- | --- | --- |
|  | kW | g/s | kg/rok | g/s | kg/rok |
| celkem | 695 | 0,0172 | 165 | 0,0215 | 206 |

Kotle Buderus GE 515 a 315 jsou stacionární litinové článkové nízkoteplotní  plynové kotle bez minimální teploty kotlové vody určené pro užití přetlakových hořáků. Vodou chlazená spalovací komora s nízkým objemovým zatížení a třítahovým vedením spalin umožňuje dosahování velmi nízkých emisí.	Zvláštní zařízení ku snižování emisí navržená technologie nemá. Snižování emisí je však implicitně obsaženo v řešení  použitých kotlů. Navržené kotle jsou nízkoemisní s emisemi při užití hořáků WEISHAUPT WG 20 a WG 30  ZM-LN na velmi dobré (nízké) úrovni. Emise  NOx dle údajů výrobce hořáků jsou zaručeně menší než 80  mg/m3, což  jsou hodnoty do 40 % našich emisních limitů, skutečně naměřené emise však bývají výrazně nižší  - cca 45 – 65 mg/m3,  emise  CO dle údajů výrobce hořáků jsou menší než 100  mg/m3, naměřené hodnoty se však pohybují obvykle v rozsahu 5 – 20 mg/m3.

b) plošné zdroje

Plošné zdroje znečištění ovzduší, jako skládky prašných surovin, trvalé stavební práce a pod nebudou žádné. Plošným zdrojem budou pouze  parkoviště osobních vozidel umístěné v areálu. Parkoviště pro zaměstnance a návštěvníky mají celkovou kapacitu 78 stání,  se s nízkou obrátkovostí zhruba 1 x za den, tj. zhruba 80 vozidel, což představuje 160 pohybů. Pro výpočet sumy emisí z plošného zdroje byl pro volnoběh použit předpoklad : 1 minuta volnoběhu = ujetí 1 km. Emise jsou specifikovány u zdrojů liniových (emise z dopravy) jako pojezd v areálu.

c) hlavní liniové zdroje

Liniovým zdrojem znečištění ovzduší bude nákladní a osobní automobilová doprava, tj. doprava zaměstnanců, zásobování a expedice zboží. Předpokládané intenzity vyvolané dopravy jsou v části doprava v subkapitole vstupy. V následujících tabulkách jsou uvedeny předpokládané bilance emisí pro  výsledný součtový stav:

Tabulka 11d: Chrakteristika dopravních zdrojů – emisní produkce

| Oxidy dusíku |
| --- |
| Komunikace | délka | m. vydatnost | vydatnost | vydatnost |
|  | [m] | [mg/s/m] | [mg/s] | [kg/rok] |
| příjezdová | 500 | 38,6 | 19,3 | 169,1 |
| pojezd v areálu | --- | --- | 13,0 | 113,9 |
| Celkem vyvolaná doprava |  |  | 32,6 | 283,0 |
| Oxid uhelnatý |
| Komunikace | délka | m. vydatnost | vydatnost | vydatnost |
|  | [m] | [mg/s/m] | [mg/s] | [kg/rok] |
| příjezdová | 500 | 85,3 | 42,6 | 373,7 |
| pojezd v areálu | --- | --- | 28,7 | 251,7 |
| Celkem vyvolaná doprava |  |  | 71,3 | 625,4 |
| Benzen |
| Komunikace | délka | m. vydatnost | vydatnost | vydatnost |
|  | [m] | [mg/s/m] | [mg/s] | [kg/rok] |
| příjezdová | 500 | 2,0 | 1,0 | 8,9 |
| pojezd v areálu | --- | --- | 0,7 | 6,0 |
| Celkem vyvolaná doprava |  |  | 1,7 | 14,9 |

### III.2. Odpadní vody

Splaškové odpadní vody. Bilance splaškových vod vychází z potřeby vody v části B.II.. Splaškové vody z  areálu budou gravitačně svedeny přípojkou do veřejné kanalizace v ulici Milady Horákové v prostoru bývalé celnice a dále na městskou ČOV Vrapice. Předpokládáme, že znečištění splaškových vod se nevymyká normálu, protože se jedná pouze o komunální odpadní vody ze sociálních zařízení.

V areálu bude provozována potravinářská výroba s nároky na potřebu technologické vody, v důsledku čehož lze předpokládat zvýšení některých ukazatelů (např. tuky a extrahovatelné látky, povrchově aktivní látky a detergenty, ukazatelé kyslíkového režimu ap.) nad rámec znečištění obvyklého u splaškových vod (viz tabulka). Bude proto instalováno předčisticí zařízení před vstupem těchto vod do veřejné kanalizace.

Tabulka 12 : Produkce a znečištění splaškových odpadních vod (celkem výhled)

| objekt | Produkce m3 | Znečištění t/rok |
| --- | --- | --- |
|  | Qd | Qr | EO | BSK5 | CHSK | NL | RL | Ncelk | Pcelk |
| Celkem | 32,4 | 11340 | 270 | 5,67 | 11,34 | 5,20 | 11,81 | 0,1 | 0,14 |
| objekt | Produkce m3 | Znečištění kg/den |
|  | Qd | Qr | EO | BSK5 | CHSK | NL | RL | Ncelk | Pcelk |
| Celkem | 32,4 | 11340 | 270 | 16,2 | 32,4 | 14,85 | 33,75 | 0,27 | 0,41 |

Vysvětlivky: Qd – průměrná denní, Qr – průměrná roční, BSK5 - biochemická spotřeba kyslíku CHSK – chemická spotřeba kyslíku,  NL - nerozpuštěné látky, , RL - rozpuštěné látky, Ncelk – celkový dusík, Pcelk – celkový fosfor

Technologické odpadní vody. Technologické odpadní vody areál produkuje zejména z lahůdkářské a cukrářské výroby (oplachové vody z čištění podlah a zařízení  apod.). Díky zvýšenému obsahu zejména extrahovatelných látek a zvýšeným ukazatelům kyslíkového režimu je navrženo před vstupem do kanalizace předčištění lapákem tuku.

Lapák tuků u potravinářské výroby je navržen typu AS-FAKU 7EO ( výrobce  ASIO Brno ) s jímkou o objemu 10 m3. Účinnost lapáku závisí zejména na jeho pravidelném vybírání usazeného tuku a na technologické kázni v provozu, kterou však lze v tomto případě očekávat. Četnost vybírání bude stanovena ve zkušebním provozu. Uvažovaný lapák tuků je při správném provozování podle zkušeností s podobnými provozy dostatečným a ekonomicky přijatelným způsobem předčištění odpadních vod z menších potravinářských masných výrob    (poměrně malé množství vody, následné naředění vodami z dalších provozů). V případě zvýšených nároků na kvalitu odtékajících odpadních vod v budoucnosti, případně po vyhodnocení zkušebního provozu je možné doplnit navržené předčištění odpadních vod o flotaci s chemickou úpravou.

Znečištění odpadních vod z výroby se předpokládá v směrodatných ukazatelích následující: BSK 5 = 600 mg/l,  CHSK-Cr = 1200 mg/l, NL = 200 mg/l, NEL = 0,5 mg/l, EL = 30,0 mg/l. Znečištění odpadních vod z průmyslových provozů  musí odpovídat emisním standardům dle nař. vlády č. 61/2003 Sb. v platném znění (tabulka 2 v příloze B cit. nařízení) a hodnotám požadovaným kanalizačním řádem správce kanalizace.

Dešťové vody. Při výpočtu bilance dešťových vod je postupováno  v souladu s projektem a jeho bilancí zastavěných a zpevněných ploch a  ploch nezpevněných. Průtok dešťových vod  Q v l/s je odvozen podle vzorce  Q  =  y  .  A .  q ,  kde y  je součinitel odtoku  podle následující tabulky,  A  je odvodněná plocha (ha),  q  je vydatnost návrhového deště  (l/s/ha). Součinitele odtoku y z různých ploch jsou uvažovány : Zastavěné plochy (střechy - 0,90)  Zpevněné plochy (živice) - 0,70 - 0,8,   zeleň - 0,05.  Návrhový déšť byl uvažován v intenzitě 160 l/sec/ha  za předpokladu  doby trvání t=15 minut a periodicity   p = 1,0

Tabulka 13 : Celková hrubá bilance odvedených dešťových vod

| Cukrářská a lahůdkářská výroba | Celková plocha (ha) | y | Reduk. plocha (ha) | Q15 (l/s) | M15 (m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| střechy | 0,6020 | 0,9 | 0,5418 | 86,69 | 78,02 |
| komunikace živice + zámk.dlažba | 0,985 | 0,8 | 0,788 | 126,00 | 113,4 |
| zeleň | 1,05 | 0,1 | 0,105 | 16,8 | 15,1 |
| Celkem | 2,59 |  | 1,4348 | 229,49 | 206,52 |

Vysvětlivka: Q15 – odtok po dobu směrodatného deště, M15 – množství vody za dobu směrodatného deště

Stanovení průtoku je v této fázi pouze informativní - bylo stanoveno ve spolupráci s projektantem pro účely územního řízení a posouzení v rámci tohoto oznámení a bude  případně upřesněno v dokumentaci pro územní řízení  na základě stanovení přesných ploch, hodnoty intenzity přívalového deště a povrchu upravených a odvodňovaných ploch. Koncepce odvedení dešťových vod zohledňuje fakt, že odvodněné plochy nelze napojit přímo do veřejné kanalizace, a to jak z kapacitních důvodů a spádových poměrů, tak z důvodů nežádoucího navyšování podílu balastních vod přitékajících na ČOV Kladno.

Z tohoto důvodu je navrženo zasakování dešťových vod v místě vzniku do podloží lokality. Za tímto účelem bude v areálu zřízen zasakovací objekt. Do vsakovacích objektů budou zaústěny stoky dešťové kanalizace odvodňující komunikace pomocí uličních vpustí. Tyto stoky budou zaústěny do vsakovacího objektu přes odlučovač lehkých kapalin (OLK).

Dešťové vody z parkovišť osobních aut a ze zpevněné plochy u expedic budou předčišťovány v koalescenčním odlučovači ropných látek s kalovou jímkou typu DHCB 050 P (maximální průtok 50,0 l/s ). Odlučovače jsou navrženy jako pojistka pro případný mimořádný výskyt ropných látek. Tento typ je určen k čištění odpadních vod znečištěných volnými ropnými látkami nebo jejich nestabilními emulzemi. Pracuje na principu koalescence (shlukování ropných látek v pórovitém prostředí). Proces odlučování je dvoustupňový, tvořený kalovou (usazovací) nádrží a gravitačním odlučovačem ropných látek s instalovanou koalescenční vložkou.

Odvedení  splaškových a dešťových  vod. Z areálu bude vycházet přípojka jednotné kanalizace DN 300, která bude zaústěna do stávajícího  veřejné stoky DN 800 v areálu celnice  Napojení na tento sběrač bude ve stávající šachtě do připravené odbočky. Na přípojce bude jedna nová vstupní šachta Š1 ze železobetonových prefabrikátů. Přípojka kanalizace je navržena ze silnostěnných trubek  z polypropylenu  POLO - ECO PLUS  SN 12  profilu 300 mm. V areálu je navržena hlavní stoka A, do které jsou zaústěny vedlejší stoky. Hlavní stoka A je jednotná, resp. dešťová a je odvedena směrem východním.

Do dešťové  kanalizace jsou zahrnuty i přípojky od uličních vpustí v komunikacích a od dešťových odpadů z hlavního objektu. Na stoce  z parkovišť osobních vozů je navržen odlučovač ropných látek. Dešťové vody budou svedeny do vsakovacích objektů.

Vsakovací objekty se předpokládají dva s objemem cca 2 x 120 m3. Objekt bude sestávat z  akumulační jímky o objemu, který je schopen pojmout vypočítaný objem směrodatného deště. Objekty budou vybaveny voštinovými zasakovacími systémy typu Raintank či obdobnými.  Hloubka zasakovacích objektů bude volena dle hydrogeologického průzkumu a posudku tak, aby zasakování probíhalo v hydraulicky nejvíce příznivých podmínkách rozvětralých slínovců.

Odlučovače lehkých kapalin (OLK) budou umístěny před zaústěním stok do zasakovacích objektů. Bude se jednat o typové odlučovače vhodného průtoku, vybavené koalescenčními filtry.  Celkové množství dešťových vod odvedených ze zpevněných ploch areálu za dobu směrodatného (návrhového)  deště dosáhne zhruba 207 m3, což je nezbytná minimální kapacita retence. Uvažujeme – li roční úhrn srážek 533 mm, dojdeme k ročnímu množství zachycených srážkových vod v objemu zhruba 8,8 tisíc m3.

Splaškové vody budou gravitačně svedeny do veřejné kanalizace DN800 v ulici Unhošťská. Veřejná kanalizace odvádí odpadní vody na ČOV Kladno – Vrapice a jejich recipientem je Dřetovický potok.

### III.3. ODPADY

Veškeré odpady, vznikající v souvislosti s hodnoceným potravinářským výrobním areálem  jsou dále rozděleny podle periody jejich vzniku a zařazeny podle katalogu odpadů, t.j. je jim přiřazen kód druhu odpadu a jeho kategorizace, která je nutnou podmínkou pro stanovení způsobu dalšího nakládání s nimi. Zařazení je provedeno v souladu s vyhláškou MŽP ČR č.381//2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů a Seznam nebezpečných odpadů.

V dalších kapitolách jsou členěny na odpady vznikající v době výstavby, které budou vznikat nárazově, krátkodobě v relativně velkých množstvích, a na odpady z provozu, které vznikají dlouhodobě, pravidelně v menších množstvích.

Odpady, vznikající v souvislosti s výstavbou areálu. Odpady, vznikající při výstavbě hodnoceného výrobního areálu lze v současné době s ohledem na projekční připravenost stavby stanovit pouze technickým odhadem na základě návrhu zastavovacího plánu a předpokládaného rozsahu skrývky a charakteru výstavby.

S ohledem na  charakter terénu a výstavby, zejména předpokládaný způsob zakládání objektů  je možno  předpokládat poměrně malý  rozsah terénních úprav a proto je předpokládána vyrovnaná, resp. mírně přebytková bilance zemin. Přesná kubatura hrubých terénních úprav a výkopů bude zpracována až na úrovni řešení projektové dokumentace pro stavební povolení. Základní popisy terénních úprav jsou v části BII.

Z úpravy pláně a výkopů pro základové konstrukce lze předpokládat souhrnně kolem 2-3000 m3 skrývky. Přebytková zemina vznikne při úpravě pláně a zarovnání terénu Nepředpokládáme,  vzhledem k charakteru terénu výrazné terénní úpravy, bude se jednat prakticky pouze o zarovnání pláně a výkopy pro základové konstrukce s předpokládanou mírně přebytkovou bilancí skrývky.  Tento odpad je charakterizován jako kategorie ostatního odpadu s číslem a názvem 17 05 04  - zemina a kameny bez obsahu nebezpečných látek. Vzhledem k tomu, že pozemek nebyl využíván pro průmyslové ani jiné účely, při kterých by mohl být znečištěn, nepředpokládáme kontaminaci výkopových zemin cizorodými polutanty (ropné látky, chlorované uhlovodíky, PCB a pod). Zemina ze skrývky bude z větší části využita při terénních úpravách v rámci areálu a z větší části odvezena na skládku zemin či využita mimo areál za podmínek daných prováděcí vyhláškou č. 383/2001Sb. resp. 294/2005Sb. k zákonu o odpadech.

Demoliční práce ve větším rozsahu nepředpokládáme, pozemek je nezastavěný a není třeba odstraňovat žádné stavby ani komunikace. Menší množství materiálu z demolic vozovky lze předpokládat při  napojení nových komunikací na stávající. Vznik nebezpečných odpadů v této fázi ve větším množství nepředpokládáme, lze očekávat pouze zbytky barev a rozpouštědel a obaly od nich. V menším množství budou rovněž vznikat některé odpady, typické pro realizaci výstavby (stavební odpady – odpadní stavební hmoty, dřevo, barvy, izolační materiály, sklo a plasty, materiál charakteru demoličního odpadu apod.) , které jsou spolu se shora uvedeným odpadem uvedeny v následující přehledné tabulce:

Tabulka 14 : Bilance odpadů z výstavby

| Kód | Název odpadu | Kategorie | Nakládání |
| --- | --- | --- | --- |
| 08 01 11 | Barva osahující org. rozpouštědla | N | Zneškodnění odbornou firmou |
| 08 01 12 | Jiné odpadní barvy a laky | O | Zneškodnění odbornou firmou |
| 17 01 01 | Beton | O | Skládka nebo využití |
| 17 01 02 | Cihly | O | Skládka nebo využití |
| 17 01 03 | Tašky a keramické výrobky | O | Skládka |
| 17 02 01 | Odpadní dřevo | O | Skládka nebo využití |
| 17 02 02 | Odpadní sklo | O | recyklace |
| 17 02 03 | Odpadní plast | O | recyklace |
| 17 03 02 | Asfalt bez dehtu | O | recyklace |
| 17 04 05 | Odpadní železo, ocel | O | recyklace |
| 17 04 11 | Odpadní kabely neobs. nebezp. látky | O | Recyklace nebo skládka |
| 17 05 04 | Zemina a kameny bez škodlivin | O | Skládka nebo využití |
| 17 08 02 | Stavební materiály na bázi sádry neznečištěné | O | Skládka nebo využití |
| 17 09 04 | Směsný stavební demolič. opad bez škodlivin | O | skládka |
| 20 03 01 | Směsný komunální odpad | O | skládka |

Odpady vznikající při provozu. Provoz hodnoceného areálu není spojen s významnou produkcí odpadů a lze konstatovat, že stěžejní produkce odpadů představují odpadní  z části recyklovatelné obaly a odpady z potravinářské výroby (odpady ze zpracování vstupních surovin – podskupina 0203 – odpady z pekáren a výroby cukrovinek a podskupina 02 02 odpad z výroby a zpracování masa, ryb a potravin živočišného původu). Z údržby areálu lze předpokládat pouze odpadní akumulátory a akumulátorovou kyselinu s provozu VZV. Dále vznikne odpad vyhořelých zářivek a odpad charakteru komunálního. Z provozu skladové a expediční části předpokládáme odpadní obalové materiály - papír a lepenka, dřevěné palety, odpadní plastová fólie případně kovové či plastové vazací pásky a.p. Z provozu administrativně-sociální části vznikne de facto pouze odpad charakteru komunálního, který bude likvidován konvenčním svozem. Z uvedeného je zřejmé, že se bude jednat převážně o odpady kategorie ostatní (O), z nichž část tvoří odpady recyklovatelné. Odpady nebezpečné (N) se omezí pouze na vyhořelé zářivky a výbojky popřípadě odpadní akumulátory a provozní náplně z provozu akumulátorových VZV. Dále lze předpokládat odpady s údržby lapačů tuků a odlučovače lehkých kapalin. Tyto odpady budou odděleně shromažďovány a odvezeny oprávněnou firmou k zneškodnění či regeneraci. Odpady z provozu se shromažďují ve shromaždišti v kontejnerech ve vyhrazeném místě v hale v k tomu určených označených nádobách odděleně podle druhů a budou pravidelně odváženy k zneškodnění či recyklaci mimo prostor areálu  do zařízení k tomu určených. Odvoz zajišťují k tomu oprávněné firmy.

Tabulka 15: Bilance odpadů z provozu

| Kód | Název | Kategorie | Způsob nakládání |
| --- | --- | --- | --- |
| 02 01 03 | Odpad z rostlinných pletiv | O | zneškodnění odbornou firmou |
| 02 02 01 | Kaly z praní a čištění při zpracování masa | O | zneškodnění odbornou firmou |
| 02 02 02 | Odpad živočišných tkání | O | zneškodnění odbornou firmou |
| 02 06 01 | Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování | O | zneškodnění odbornou firmou |
| 02 06 02 | Odpady konzervačních činidel | O | zneškodnění odbornou firmou |
| 02 06 03 | Kaly z čištění odp. vod v místě jejich vzniku | O | zneškodnění odbornou firmou |
| 15 01 01 | Papírové a lepenkové obaly | O | recyklace |
| 15 01 02 | Plastový obal | O | recyklace |
| 15 01 03 | Dřevěný obal | O | skládka či využití |
| 16 01 20 | Sklo | O | recyklace |
| 20 01 01 | Papír a lepenka (sběr. pap.) | O | recyklace |
| 20 01 08 | Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven | O | zneškodnění odbornou firmou |
| 20 01 21 | Zářivky | N | zneškodnění odbornou firmou |
| 20 01 25 | Jedlý olej a tuk | O | zneškodnění odbornou firmou |
| 20 03 01 | Směsný komunální odpad | O | skládka |
| 20 03 03 | Uliční smetky | O | skládka |

Odpady vznikající při  likvidaci provozu a stavby

V případě likvidace stavby a jejího provozu, která přichází v úvahu prakticky po ukončení fyzické životnosti stavby, v daném případě zhruba po 50 letech ( za  předpokladu řádné údržby a  řádných oprav včetně inovace technologie) by investor postupoval podle zásad platného stavebního zákona a zákona o odpadech.

O množstvích a druzích  odpadů, které by v takovém případě vznikly, lze pouze spekulovat, proto nejsou dále specifikovány. Charakter stavby i provozu však nepředpokládá vznik nebezpečných odpadů či odpadů, jejichž likvidace by byla problematická. Jedná se o převážně montované konstrukce s opláštěním PUR panely, v menší míře jsou použity plynosilikátové zděné konstrukce typu Ytong.  Při výstavbě nejsou použity materiály s potenciálně nebezpečnými vlastnostmi. V areálu nejsou instalovány technologické celky ani zařízení, jejichž likvidace by si vyžádala náročnější postupy či nároky na speciální zneškodnění či jejichž působením by vznikla ekologická zátěž.

### III.4. HLUK, VIBRACE A ZÁŘENÍ

Hluk a jeho zdroje

Jako zdroje vnitřního i vnějšího hluku v potravinářském výrobním areálu a z jeho provozu lze označit:

- doprava a provoz automobilů na příjezdové komunikaci, obslužné komunikaci, parkovištích a manipulačních plochách

- manipulace se zbožím v expedičních vratech

- VZT a chladicí zařízení a klimajednotky, zejména výstupy a sání těchto zařízení, odvětrání kotelen a výrobních  prostor

Stacionární zdroje a technologie. Zdroji vnějšího hluku budou VZT (sání a výdechy na fasádě a střeše haly)  a chladicí zařízení (kompresor a kondenzátor). Hlučnost sdružené kompresorové jednotky SME-S4-ZB 75 uvádí výrobce jako 81 dB(A) v1m. Hlučnost  kondenzátoru se  uvádí max. 56 dB(A) v 10 m. Hlučnost výstupů VZT zařízení se pohybuje kolem 65 – 75 dB v 1m od zdroje. Předpokládané zdroje hluku jsou uvedeny v následující tabulce:

Tabulka 16: Průmyslové zdroje hluku

| Číslo zdroje hluku | Typ stroje, název | Akustický výkon LW v dB(A) | Hladina akustického tlaku 1 m od zdroje dB(A) | Umístění (výška zdroje) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 - 4 | Sání VZT zařízení 1 - 4 | - | LpA1 = 75 dB(A) | S fasáda, 3-4 m |
| 5-8 | Výdech VZT zařízení 1-4 | - | LpA1 = 70 dB(A) | střecha, 8 m |
| 9 | Kompresorová jednotka |  | LpA1 = 81 dB(A) | samostatně |
| 10 | Kondenzátor | - | LpA1 = 65 dB(A) | S fasáda 3 m |
| 11-12 | Nakládka a vykládka v expedičních vratech |  | LpA1 = 65 dB(A) | Samostatný, 2 m |

Doprava. Hluk z dopravy je i s ohledem na její četnost a akustické pozadí komparativně nejvýznamnější,  avšak vzhledem k nízkým intenzitám vyvolané dopravy akustickou situaci v lokalitě neovlivní. Vstupní parametry jsou uvedeny v části doprava. Hlukové emise budou vznikat zejména při dopravě zaměstnanců a návštěvníků osobními automobily a dále dopravní obsluze skladu (závoz a expedice zboží) nákladními automobily  na příjezdových komunikacích a parkovištích, dále lze uvažovat přírůstek imisní hlukové zátěže na přístupových komunikacích (zejm.ulice Unhošťská) , který je však s ohledem na stávající intenzitu dopravy komparativně nevýznamný (vyvolaná doprava bude činit zhruba 2 % celkové intenzity na ulici M. Horákové).

Nestandardní zdroje hluku (např. nakládka a vykládka zboží ) jsou uvažovány jako samostatné zdroje v expedičních vratech.

Předpokládá se, že při instalaci  zařízení ve výrobní hale budou respektovány požadavky nařízení vlády č.148/2006 Sb.o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací a NV č.9/2002 Sb. kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska emisí hluku. Z hlediska akustické situace lze konstatovat, že areál se nachází v průmyslové zóně a v dosahu jeho vlivů se nenachází žádná chráněná zástavba (obytné domy, nemocnice, apod.), pouze průmyslové, skladové a obchodní objekty.  Převažujícím zdrojem hluku je v území doprava na ulici M.Horákové a Unhošťská.

Zdroje hluku v etapě výstavby:

Hluk šířící se ze staveniště je závislý na množství, umístění, druhu a stavu používaných stavebních strojů, počtu pracovníků v jedné pracovní směně, druhu prací, organizaci práce i snaze vedení stavby hluk co nejvíce omezit. Všechny tyto parametry nezůstávají konstantní, ale mohou se i zásadním způsobem měnit v závislosti na okamžitém stadiu výstavby. Pro realizaci stavebních prací budou jako stavební stroje používány běžné stavební stroje - jedná se o obvyklou stavební činnost prováděnou standardními technologiemi, které významně neovlivní životní prostředí v blízkém okolí a předpokládá se, že zvuková kulisa pracujících zemních, dopravních a stavebních strojů nepřekročí přijatelnou hlukovou hranici. Nepředpokládá se užívání všech uvedených mechanismů současně a umístění zdrojů hluku se bude neustále měnit dle okamžité potřeby. Negativní vliv hluku bude pouze dočasný - hluk ze staveniště však bude vznikat pouze během výstavby, která je časově omezena. Z uvedeného vyplývá, že přesnost predikce hluku šířícího se z budoucího staveniště do okolí nemůže být příliš vysoká. Základem výpočtu může být určitý odhad nasazení stavebních mechanismů vycházející z druhu a velikosti stavby a odhad hustoty dopravní obsluhy vycházející z předpokládaného harmonogramu stavby. Odhad se v tomto případě blíží maximálnímu možnému pracovnímu a dopravnímu ruchu na staveništi a v mnoha dnech či částech dne bude nepochybně nižší. V tabulce jsou uvedeny i hladiny akustických výkonů stavebních mechanismů, které vycházejí z archivních údajů.

Tabulka 17a: Předpoklad parametrů použitých strojů - zemní práce

| Číslo zdroje hluku | Typ stroje, název | Akustický výkon LW v dB(A) | Hladina akustického tlaku 1 m od zdroje dB(A) | Doba používání stroje (hod/den) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | rypadlo Caterpillar 428C (1 kus) | - | LpA10 = 83 dB(A) | 6 |
| 2 | rypadlo UDS 110A (1kus) | - | LpA10 = 85 dB(A) | 6 |
| 3 | nakladač UNC 151 (1 kus) | - | LpA10 = 83 dB(A) | 3 |
| Doprava | nákladní automobily Tatra 815 (3 kusy) | Četnost jízd nákladních automobilů na staveniště a ze staveniště – 7/hod |

Tabulka 17b: Předpoklad parametrů použitých strojů – stavební práce

| Číslo zdroje hluku | Typ stroje, název | Akustický výkon LW v dB(A) | Hladina akustického tlaku 1 m od zdroje dB(A) | Doba používání stroje (hod/den) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | autojeřáb GROVE TM 875 (1 kus) | - | LpA10 = 79 dB(A) | 7 |
| 2 | čerpadlo betonové směsi (1 kus) | - | LpA10 = 80 dB(A) | 2 |
| 3 | domíchávače betonové směsi (1 kus) | 92 dB(A) | - | 4 |
| 4 | stavební míchačky (2 kusy) | - | LpA7 = 81 dB(A) | 4 |
| 5 | stavební výtah NOV 1000 (2 kusy) |  | LpA1 = 80 dB(A) | 6 |
| Doprava | nákladní automobily Liaz s návěsem (3 kusy) | Četnost jízd nákladních automobilů na staveniště a ze staveniště – 7/hod |

Vibrace

Zdroje vibrací jsou zhruba totožné se zdroji hluku, jsou však z pohledu hodnocení vnějších vlivů zanedbatelné. Všechny technologické celky, které by mohly být zdroji vibrací budou osazeny na pružných závěsech a nebudou přenášet vibrace do okolí. Jedná se zejména o vzduchovody, které budou na závěsech od stavební konstrukce pružně oddělených a VZT  zařízení a ventilátory, které budou od potrubní sítě odděleny pružnými dilatačními vložkami. Veškerá  zařízení, která by mohla být posuzována jako zdroj nežádoucích vibrací a otřesů budou opatřena pryžovými izolátory, napojení na výměníky bude provedeno pomocí kompenzátorů a potrubí na závěsech bude od stavebních  konstrukcí pružně odděleno.

Krátkodobě lze předpokládat vznik významnějších vibrací při stavebních pracích, ty budou opět působit pouze krátkodobě a ovlivní pouze prostor v bezprostředním okolí.

Silniční provoz bude realizován po stávajících komunikacích, v jejichž blízkosti se nenachází objekty ohrožené dopravními vibracemi. nepříznivý vliv na zdraví návštěvníků či obyvatel v zájmovém území je vyloučen. S významným působením vibrací z technologických zdrojů nebo dopravy není uvažováno. Stavba ani provoz bytových domů  nebude zdrojem nadměrných vibrací.

Záření radioaktivní a elektromagnetické

V hodnoceném potravinářském areálu nebudou instalovány žádné zdroje radioaktivního záření, ani používány látky s obsahem otevřených radioaktivních zářičů (markerů), ani suroviny s obsahem radioaktivních nuklidů. Při výstavbě nebudou používány materiály, u kterých by se účinky radioaktivního záření daly očekávat. Nebudou rovněž instalovány ani používány zdroje jiného ionizujícího záření.

Z hlediska radonového rizika lze očekávat nízké až střední radonové riziko. V půdorysech staveb určených pro dlouhodobý pobyt osob  bude vyšetřeno radonovým průzkumem v rámci dokumentace pro stavební povolení. Předpokládají se obvyklé izolace proti pronikání emanací z podloží.

Instalace ani používání výkonných zdrojů neionizujícího EM záření (vysílače) a laserů (včetně výkonných zdrojů světla) se nepředpokládá. Trafostanice jako nevýznamný zdroj elektromagnetického záření je umístěna ve stavebně izolovaném prostoru tak, že nemůže v žádném případě negativně ovlivnit obyvatelstvo.

V provozu nebudou používány žádné mobilní zdroje (přístroje, analyzátory) radioaktivního záření ani výkonné zdroje EM záření (vysílače, UV lampy, lasery, výkonné zdroje světla). Lze předpokládat instalaci venkovního veřejného osvětlení – standardní uliční tělesa s nízkým výkonem cca 150 W.

### III.5. Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií

Rizika vzniku havárií

S  ohledem na charakter výstavby a charakter činností v hodnoceném areálu jsou rizika vzniku havárií s vážnějšími důsledky na životní  prostředí a zdraví obyvatel prakticky nulová. V rámci provozu  se nebudou používat látky škodlivé vodám ani škodlivé zdraví. Nejsou zde praktikovány technologické postupy a činnosti, při kterých vznikají škodlivé látky ve formě emisí do ovzduší, odpadních vod či nebezpečných odpadů v tuhé či kapalné formě. Nejsou zde skladovány ani používány chemické látky s vyšším stupněm nebezpečnosti ( např. vysoce toxické, oxidující, extrémně hořlavé apod.). Potřeba skladování škodlivých látek nutných pro provoz je prakticky nulová.

Rizikové a havarijní situace menšího rozsahu s rizikem úniku škodlivých látek tak mohou vzniknout prakticky pouze při havárii v dopravě. Poměrně větší pravděpodobnost úniků je z odstavených vozidel a při vlastním provozu automobilů, zejména rizika spojená s havárií v dopravě např. při nesprávném pojezdu na parkovišti, manipulační ploše apod. Rizika poškození nebo ohrožení životního prostředí lze specifikovat zhruba v rozsahu a počtu pravděpodobnosti takto:

- riziko úniku látek škodlivých vodám a látek škodlivých zdraví při havárii v dopravě nebo z odstaveného vozidla – motorová nafta, oleje, automobilové benzíny, chladicí kapaliny

- výpadek účinku předčištění (odlučovače ropných látek), průnik látek do dešťové kanalizace – ropné látky s rizikem znečištění horninového prostředí a podzemní vody

- únik látek škodlivých zdraví a škodlivých vodám při mimořádné události (požár ap.) – např. zplodiny hoření plastů apod.,

Popsaná rizika úniků lze minimalizovat běžnými technickými a organizačními opatřeními a dodržováním obecně závazných předpisů, zejména na poli požární ochrany. Speciální preventivní nebo bezpečnostní opatření (varovné systémy ap.) nejsou nutná. Rizika jsou soustředěna zejména na tyto cílové objekty:

- zaměstnanci a jiné osoby pravidelně se zdržující v areálu

- okolní objekty v nich zaměstnané nebo se zdržující (převážně průmyslové areály)

- kanalizace a vodovod v areálu, veřejná kanalizace a vodovod, zasakovací objekt

- horninové prostředí a podzemní voda

Vzhledem k pozici areálu vůči obytné zástavbě je riziko ohrožení obyvatelstva velmi nízké a to i v případě mimořádné události. Rizika ohrožení zdraví v případě mimořádné události jsou soustředěna zejména na zaměstnance a osoby zdržujících se v objektech bezprostředně sousedících. Za běžných okolností lze riziko ohrožení zdraví osob označit za velmi nízké až zanedbatelné. V hodnoceném areálu  lze teoreticky uvažovat tyto typy havarijních situací:

| typ havárie | ohrožený objekt | poznámka |
| --- | --- | --- |
| havarijní únik škodlivých látek při havárii v dopravě, | kanalizační systém dešťové kanalizace a vsakovací objekty, horninové prostředí, podzemní voda | nutná technická a organizační opatření, technická opatření |
| havarijní únik škodlivých látek při výpadku předčištění, z nedbalosti či technologickou nekázní | Veřejná kanalizace a ČOV | nutná technická a organizační opatření, technická opatření |
| Havárie v rozvodech elektřiny, vzduchotechniky ap., zlý úmysl či nedbalost s nebezpečím vzniku požáru | Jednotlivé objety areálu, okolní skladové a průmyslové objekty, zaměstnanci | nutná organizační a preventivní protipožární opatření |

Havarijní únik do kanalizačního systému dešťové kanalizace je teoreticky možný  při havárii či úniku na komunikaci a parkovišti. Ta je vyspádována do odvodňovacích v pustí, které jsou zaústěny kanalizace, resp.  do odlučovače a vsakovacího objektu (jímky ze vsakovací studnou).  Předpokládáme, že do vpustí by tyto látky pronikly pouze v mimořádném souběhu nepříznivých okolností. Při vzniku havárie či úniku na ploše by byl únik ihned zpozorován a neprodleně likvidován navázáním na vhodný sorbent. V případě úniku většího množství (např. z nádrže automobilu) lze zabránit průniku do vpustí jejich překrytím a zachycením na ploše např. záchytnými pásy. V případě, že škodlivé látky proniknou do odvodňovacích vpustí, je možné vpustě zaslepit či zachytit látku v odlučovači  či jímce vsakovacího objektu. Akumulační objem kanalizace, odlučovače a jímky zasakovacího objektu je však značný  a potenciální únik škodlivé látky lze předpokládat v řádově nižším množství (max. první desítky litrů z nádrže osobního automobilu, či stovky litrů z nádrže nákladního automobilu).

Z hlediska provozní havárie je možno hodnotit únik nedostatečně čištěných odpadních vod z výroby např. při poruše nebo výpadku účinnosti předčisticích zařízení. Jednalo by se v tomto případě pouze o únik poměrně malého množství vod s organickým znečištěním a zvýšeným obsahem extrahovatelných látek či sanitačních roztoků, které by se ve veřejné kanalizaci poměrně značně naředily. Z důvodu poměrně málo rizikového látkového složení odpadních vod a možnosti naředění v kanalizaci před vstupem na ČOV Vrapíce lze možnost ovlivnění funkcí a čisticího efektu COV hodnoti jako málo pravděpodobnou.

Další možností havarijní situace je přetečení jímky zasakovacího objektu. Jako eliminační opatření navrhujeme vybavit nádrž signalizací maximálního provozního stavu hladiny (sondy napojené na zvukovou či světelnou signalizaci). V tomto případě se jedná spíše o únik čisté dešťové vody zadržené v jímce, bez obsahu škodlivin. Výskyt ropných látek v jímce je možno pravidelně kontrolovat a případně provést bezodkladná opatření.

Z tohoto důvodu je riziko průniku uniklých látek mimo zpevněnou plochu zanedbatelné. Při havarijním úniku budou zachyceny na ploše, nebo v odvodňovacích vpustích, eventuelně v odlučovači. Průnik škodlivé látky do horninového prostředí a podzemní vody lze prakticky vyloučit.

Největší potenciální riziko úniku škodlivin je při požáru, kdy nelze vyloučit vývin škodlivých zplodin hoření. Riziko požáru zvyšuje přítomnost  hořlavých látek. S ohledem na pozici areálu a omezené možnosti šíření požáru lze následky omezit pouze v rámci obytného komplexu či sousedící obchodní zóny. Za potenciálně ohrožené lze označit objekty bezprostředně sousedící. Protipožárním opatřením je nutno věnovat zvýšenou pozornost (rozdělení na požární úseky, požadovaná odolnost stěn proti požáru).

Riziko průniku kontaminantů (např. z dopravy či odstaveného vozidla) až k hladině podzemní vody je možno označit jako minimální. Při havarijním úniku bude možno provést účinný sanační zásah i relativně jednoduchými prostředky . K úniku by zřejmě došlo na zpevněné ploše, ze které lze kontaminant odstranit odsátím fibroilovým pásem a vapexem, eventuelně dočistit plochu detergentem. Zpevněné plochy jsou navíc odvodněny do předčisticích zařízení, ve kterých bude značná část kontaminantu zachycena v případě splachu do dešťové kanalizace. V případě úniku látek mísitelných s vodou lze zaslepením výstupu odlučovače rovněž zachytit značnou část látky. Při úniku mimo zpevněnou plochu by se látka ve velmi omezeně propustném horninovém prostředí (jílovité eluvium písčitých slínovců, které tvoří podloží lokality) šířila velmi pomalu a průnik k hladině podzemní vody v hloubce 8-10 m pod terénem je nepravděpodobný.

Při málo pravděpodobném úniku ropných nebo jiných látek škodlivých vodám mimo zpevněné plochy, které je možné prakticky pouze při větší havárii v dopravě, (neboť souběh havárie a výpadku předčištění je nepravděpodobný), je možno provést účinný sanační zásah, a to i při relativně větším časovém odstupu po úniku. Hladina podzemní vody je v poměrně značné hloubce pod povrchem (cca 8-10 m)  a je hydraulicky chráněna vrstvou omezeně propustného jílovitého eluvia slínovců. Výpadek účinnosti předčištění je spojen pouze s minimálními riziky znečištění, neboť za normálního provozu nepředpokládáme znečištění odváděných dešťových vod. Souběh výpadku předčištění a havarijního úniku do dešťové kanalizace je nepravděpodobný. Vzhledem k tomu, že dešťová kanalizace je zaústěna do odlučovačů a jímky vsakovacího objektu, existuje vysoká pravděpodobnost zachycení potenciálně uniklé látky a její odčerpání z jímky či odlučovače.

Výraznější rizika ovlivnění prostředí jsou spojena pouze s požárem většího rozsahu. Zde lze předpokládat zejména genezi škodlivých zplodin, zejména z plastů. Riziko lze účinně minimalizovat respektováním požárních předpisů, zpracováním příslušných požárních směrnic. Riziko vzniku požáru většího rozsahu lze tedy hodnotit díky organizačním i technickým eliminačním opatřením jako velmi nízké.

Dopady na okolí

Možná rizika havárií jsou v počtu pravděpodobnosti obvyklá v objektech obdobného charakteru, nevyžadují proto speciální preventivní opatření, kromě obvyklých (požární prevence, technická protipožární opatření). Následky eventuelních havárií by měly pouze lokální charakter, omezený na areál závodu, nejvýše na okolní objektyv průmyslové zóně. Riziko ohrožení obyvatelstva je vzhledem k pozici areálu vůči obytné zástavbě velmi nízké, a nelze je uvažovat ani v případě mimořádné události. Rizika jsou vztažena zejména na zaměstnance a blízké objekty. Markantní dopady na obyvatelstvo nebo ohrožení některé ze složek životního prostředí rozsáhlejšího charakteru lze v případě popsaných typů havárií vyloučit. Jejich předpokládané následky jsou likvidovatelné běžnými prostředky, lokálně dostupnými, respektováním požadavků platných předpisů a normativů při výstavbě a provozu. Riziko rozsáhlejšího poškození složek životního prostředí či ohrožení zdraví obyvatelstva nastává prakticky pouze v případě mimořádné události, zejména požáru většího rozsahu. Za největší riziko lze v tomto případě označit možnost znečištění ovzduší škodlivými zplodinami hoření plastů, za potenciálně ohroženou lze v takovém případě označit okolní objekty a  nejbližší zástavbu. Požární prevenci i technickým opatřením eliminujícím riziko  vzniku požáru musí být proto věnována náležitá pozornost. Riziko vzniku požáru je eliminováno i de facto provozem, který  podmiňuje neustálou přítomnost osob v areálu.

V případě havarijních situací menšího rozsahu je míra rizika přijatelná, neboť existuje možnost účinného sanačního zásahu.

Prevence havárií

V prevenci se předpokládá dodržování požárních předpisů, provozních a manipulačních řádů zařízení výtahy, VZT), vyloučení skladování hořlavin s větší mírou nebezpečnosti (tj. látky vysoce a extrémně hořlavé) apod.	Prevence havárií v dopravě spočívá v organizačním zvládnutí vnitroareálové dopravy a dodržováním dopravního značení. Zaměstnanci být seznámeni s požárním řádem a pro případy mimořádné události musí být vyvěšen evakuační plán a vyznačeny únikové cesty. Musí být dodržován volný průjezd pro požární vozidla a funkční požární hydranty.  Jako technická preventivní opatření je nutno uvést vyspádování zpevněných ploch do dešťových kanalizačních vpustí a jejich odvodnění přes předčisticí zařízení - odlučovač ropných látek. Tím je minimalizováni riziko úniku škodliviny mimo zpevněné živičné plochy i riziko průniku kontaminantu do podzemních vod vsakovacími objekty.

Velmi důležitá  je požární prevence, tj. rozdělení areálu a objektů  na požární úseky, vyloučení skladování hořlavin, eventuelně instalace hlásičů požáru (EPS) či sprinklerových hasicích zařízení. To bude podrobně  rozpracováno v požární části projektu. Vzhledem k absenci skladovaných a používaných hořlavých látek a nízkému stupni nebezpečnosti postačí obvyklá protipožární opatření.

# C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

## C. 1. Výčet  nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území

a) dosavadní využívání území  a priority jeho trvale udržitelného využívání

Širší zájmové území v okolí Kladna – Kročehlav a obcemi Hřebeč, Velké a Malé Přítočno (viz příloha č.1) tvoří poměrně rozsáhlá plošina na jihozápadním okraji Kladenské tabule, která je na severu rozčleněna a omezena údolím Dřetovického potoka a směrem východním je pouze mírně zvlněná velmi mělkými údolími Lidického potoka a dalších drobných vodních toků. Tato geografická pozice určovala i prioritní využití krajiny. Zatímco na otevřeném a málo členitém území plošiny na východ a jih od zájmového území dominuje zemědělské využití krajiny a poměrně velkou hustotou osídlení v menších sídlech a hustou dopravní sítí, na severu a západě v údolích Dřetovického potoka je koncentrováno osídlení města Kladna. Směrem dále na západ a jihozápad se  zvyšuje  podíl zalesnění, klesá hustota osídlení a podíl zorněných ploch, na významu nabývá lesnické využití a zejména rekreační potenciál krajiny (lesní porosty Bažantnice, Kožova hora a Lapák) a dále navazující porosty v prostoru přírodního parku Džbán a v povodí Loděnice (Kačáku).

Pro území Kladenské plošiny je typická poměrně řídká síť drobných vodních toků, velmi malý podíl zalesnění omezený pouze na izolované remízy a antropogenní porosty (větrolamy), vysoký podíl zornění a hustá síť komunikací a nadzemních vedení, rekreační potenciál krajiny je poměrně malý. Členité mělké údolí Dřetovického potoka je typický vysoký podíl zastavění historického centra Kladna a navazujících obcí, které se s rozvojem průmyslové výroby a těžby uhlí postupně spojily v rozsáhlou městskou a průmyslovou aglomeraci Kladna, jejíž jihovýchodní část tvoří Kročehlavy. V jižní části území mezi Kročehlavy a Unhoští má krajina víceméně zemědělský ráz a osídlení je soustředěno do menších obcí Hřebeč, Dolany, Velké a Malé Přítočno, Pletený Újezd a Velká Dobrá.

Toto geografické a morfologické vymezení a intenzivní zemědělské i průmyslové využití krajiny mělo zásadní vliv na vývoj tohoto území v širším okolí obce Přítočno a Kladna - Kročehlav. Zjednodušeně jej lze charakterizovat jako urbanizované a člověkem (především zemědělskou a průmyslovou činností) silně ovlivněné území, situované při kontaktu s relativně méně narušenými krajinnými celky Lánské pahorkatiny, Džbánu  a Křivoklátska a územím přírodního parku údolí Loděnice na jihu a západě.

Přírodní prostředí takto vymezeného širšího zájmového území vykazuje známky poměrně značného strukturního a funkčního zjednodušení, zapříčiněného zejména výraznými intenzifikačními zásahy do nelesní krajiny v průběhu 60. - 80. let (zornění nad 80%, odvodnění původních luk, vysoká míra upravenosti malých vodotečí). Pro k.ú. Velké Přítočno a Kročehlavy  lze doložit nízký  koeficient ekologické stability (KES kolem 0,10), daný zejména  velkými výměrami intenzivně využívaných polí, které jsou jen lokálně prokládány místními terénními depresemi a elevacemi s nevýznamným podílem zeleně

Území Kročehlav je rovněž poměrně intenzivně zastavěno, neboť do tohoto prostoru se prioritně soustředila bytová výstavba po roce 1945 v souvislosti s rozvojem převážně těžkého průmyslu v Kladně, a nachází se zde v jižní části nová průmyslová zóna Kročehlavy – jih (situována mezi ulicemi M. Horákové, Unhošťská a Kožovská při okraji zástavby V. Přítočna), kde v posledních letech vznikly poměrně rozsáhlé průmyslové areály na dříve zemědělsky využívaných plochách. Do daného území směrovala v posledních letech i výstavba obchodní infrastruktury. Takto definovaný koeficient ekologické stability odpovídá velmi intenzivně využívanému území. Zástavba obce Velké Přítočno má převážně charakter příměstské nízkopodlažní zástavby, soustředěné podél komunikací. V obci se nenachází větší průmyslové podniky, z významnějších výrobních provozů lze zmínit výrobu plastů a sanitárního zboží Vagnerplast.

Rozsáhlejší lesní porosty jsou na severovýchodě (Bažantnice) a na jihu a západě území (Kožova hora, Lapák) a navazují na významné biocentrum v oblasti Kožovy hory. Tyto porosty tvoří kostru prvků ekologické stability území (regionální biocentra a biokoridor) i rekreační potenciál pro obyvatele Kladna.

Katastrální území Kročehlavy a Velké Přítočno je zhruba z 25% zastavěno převážně obytnou a smíšenou zástavbou, přibližně 27,5 % zaujímá orná půda, 37,5% tvoří zmíněné lesní porosty na jihu k.ú. a zbytek zaujímají zahrady. Větší vodní plochy se v katastrálním území nevyskytují, podíl vodstva tvoří pouze 0,5 % plochy (drobné vodní toky a malé rybníky)

Lesnatost území Kročehlav a V. Přítočna je poměrně nízká, je prakticky soustředěna na ojedinělé remízy a větrolamy a antropogenní porosty (sady) v okolí sídel a parkové úpravy. Za nejvýznamnější lze z tohoto pohledu považovat již zmíněné smíšené porosty na jihu a západě území, navazující na biocentrum Kožova hora a dále na západ na území přírodních parků Povodí Kačáku a Džbán. Jde většinově o bory se smrkem, místy o smíšené lesy s dubem, lípou, javory, habrem, místy příměs modřínu, břízy, borovice černé, buk, akát, jasan.

Ve vlhčích polohách podél drobných vodních toků se dochovaly fragmenty olšin  místy s jasanem, vrbou,  jindy s výraznou obměnou na topoly. Podél polních cest a na ojediněle zachovaných mezích v zemědělských monokulturách jsou zastoupeny křovinaté porosty s růží šípkovou, hlohem, ovocnými stromy apod. Na východ a jihovýchod od Kročehlav a Přítočna směrem na Prahu a Unhošť se jedná prakticky o bezlesou krajinu, pouze s izolovanými porosty podél sporadicky zachovaných mezí a polních cest a ovocné stromy podél komunikací.

Fytogeograficky leží  zájmové území v blízkosti rozhraní dvou fytogeografických oblastí – termofytika, fytogeografického obvodu České termofytikum (Thermobohemicum) a  fytogeografické oblasti mezofytika (Mesophyticum) fytogeografického obvodu Českomoravského mezofytika (Mesophyticum Massivi Bohemici). Posuzované území spadá do území termofytika.

Přírodovědecky významnější lokality jsou soustředěny zejména do oblasti biocentra Kožova hora a navazujících lesních porostů, nebo do území přírodního parku údolí Kačáku a Džbán na západě a jihozápadě.  Kostra systému ekologické stability je v posuzovaném území velmi řídká a tvoří ji převážně drobné vodoteče a jejich břehový doprovod, případně porosty podél sporadicky zachovaných mezí a polních cest a enklávy lesních porostů.

Zájmové území je silně dotčeno činností člověka, především intenzivním zemědělským hospodařením a zástavbou. Sporadicky zalesněné plochy s převažujícími zemědělskými monokulturami daly předpoklad pro vznik poměrně husté komunikační sítě, která spojuje jednotlivá sídla – převážně menší vesnice s centrální návsí a zástavbou podél páteřních komunikací. Intenzivní průmyslový rozvoj v Kladně a sním související zástavba tak propojily původně samostatné obce do městské aglomerace. Významná je i hustota nadzemních liniových vedení a železničních tratí.

Vlastní výhledové staveniště představuje prakticky zemědělsky využívanou plochu a ruderalizovaný úhor, který je na západě lemovaný komunikací I/61 a průmyslovými areály, zbývající okolí tvoří zemědělsky využívané plochy. Další územní rozvoj města Kladna i území mezi Kročehlavy a obcí Velké Přítočno je územně limitován a možnost rozvoje existuje prakticky pouze využitím současně nezastavěných zemědělských ploch mezi Kladnem, Hřebčí  a Velkým Přítočnem. Z tohoto důvodu i koncepce územního plánu směruje do tohoto prostoru výhledovou zástavbu.

Pro krajinný ráz širšího zájmového území je příznačná poměrně malá členitost krajiny v otevřených enklávách polí, s mírnými elevacemi a depresemi, nevýrazně modelovaným údolími drobných vodních toků. Výrazným pohledovým prvkem širšího území jsou komunikace  s doprovodnými urbanizačními prvky sídel. Významný je i podíl liniových nadzemních vedení VN a VVN.

Z hlediska ovlivnění krajinného rázu jde o rozšíření zón s plošnou zástavbou v návaznosti na komunikace a stávající výstavbu, jde tedy rozšíření urbanizace krajiny způsobem, který je v nejbližším území již velice výrazně zastoupen. Je nutno však pokládat za důležité, že  neznamená realizaci výškově dominantních objektů nebo areálů, jde však o výstavbu výrobní haly horizontální dominance, poměrně malého měřítka, výstupem je zvýraznění hmot výrobní haly a parkovacích ploch. Od navrhované zástavby nelze předpokládat vznik změny z hlediska ovlivnění krajinného rázu. Jde pak téměř výhradně o důsledné začlenění nového areálu do území komplexními sadovými úpravami a o potřebu architektonického členění ploch, okolí haly a vhodného barevného řešení fasád. V tomto kontextu lze doporučit věnovat pozornost sadovým úpravám v okolí parkoviště a na okrajích areálu s významnými dekoračními a izolačními funkcemi

Z hlediska dalšího rozvoje krajiny v širším zájmovém území bude konverze zemědělské výroby a těžkého průmyslu v Kladně a sní spojená nutnost diverzifikace zaměstnanosti. S tohoto pohledu bude významná změna orientace zaměstnanosti do lehké výroby, které se promítla i výstavbou nové průmyslové zóny Kročehlavy – jih a nové obchodní zóny podél ulice Americká na jihu Kročehlav a v oblasti před nádražím, včetně rozsáhlého obchodního zařízení Tesco. Posuzovaná výstavba potravinářského areálu  je pokračováním tohoto trendu. Z pohledu trvale udržitelného rozvoje by nové aktivity měly vhodně navazovat na stávající zástavbu či využívat areály a pozemky již dotčené činností člověka v dobré návaznosti na stávající či připravovanou dopravní infrastrukturu.

Především je třeba z hlediska dalšího zabezpečení udržitelného rozvoje bezpodmínečně dodržet  regulativy, stanovené v rámci územního plánování a další opatření, navržená v rámci tohoto oznámení (těžiště zemních prací realizovat nejdříve ke konci vegetačního období, v dalším stupni projektové dokumentace vypracovat projekt sadových úprav areálu  a další dále uvedené zásady).

Priority budoucího využívání území lze stručně shrnout následovně:

- Bezpodmínečná nutnost zachování přírodních cenných prvků v oblasti lesních porostů Bažantnice a Kožova hora a jejich rekreačního potenciálu

- Diferenciace velkých zcelených ploch využívaných prioritně pro zemědělskou velkovýrobu a extenzivní zemědělské hospodaření

- Rozvoj lehkého průmyslu a obchodních aktivit v terciální sféře s vazbou na intenzivní zemědělské hospodaření a zpracování zemědělských surovin s cílem udržení struktury zaměstnanosti a sociální struktury obyvatelstva a omezení migrace a dojížďky za prací

- Rozvoj infrastruktury území s cílem posílit plochy pro bydlení a obchodní i dopravní infrastrukturu

- Rehabilitace území dotčených v minulosti průmyslovou výrobou či extenzivním zemědělským hospodařením

b) relativní zastoupení, kvalita a schopnost regenerace přírodních zdrojů

Ve vlastním zájmovém území výstavby se takové prvky a zdroje nenacházejí, poněvadž stavba je celým svým rozsahem navrhována na zemědělských plochách , které jsou na okrajích porostlé ruderální vegetací. Celé okolí posuzované stavby má silně urbanizovaný ráz a nová zástavba navazuje na stávající převážně průmyslovou zástavbu  na okraji města Kladna. Z hlediska ochranný přírody a krajiny cennější území představují lesní porosty v prostoru Kožovy hory na jihu a západě  území za železniční tratí , které však nejsou s posuzovanou výstavbou bezprostředně v kontaktu a nebudou nijak dotčeny.

Ohrožení nivních ekosystémů nebo stanovišť povrchových vod je možno považovat za velmi málo pravděpodobné. Areál neprodukuje technologické odpadní vody s vyšším látkovým zatížením, produkce splaškových vod je poměrně malá a dešťové vody ze zpevněných ploch jsou zasakovány v místě vzniku prostřednictvím systému vsakovacích objektů. Následky případné havárie např. při havárii v dopravě jsou poměrně snadno likvidovatelné jednoduchými technickými a organizačními opatřeními (viz v příslušné části oznámení). Obdobné platí pro podzemní vody. Zde je riziko ovlivnění kvality minimalizováno i hydrogeologickými poměry (kolektor hydraulicky chráněný vrstvou jílovitého eluvia slínovců, zakleslá hladina podzemní vody v hloubce kolem 8- 10 m). Zásoby podzemní vody lze označit za málo významné z kvalitativního hlediska (zásoby jsou řazené do II. kategorie z důvodů zvýšených obsahů dusíkatých látek, železa a manganu) i kvantitativního hlediska (nízká vydatnost zdrojů). Z tohoto důvodu nejsou v oblasti významnější vodní zdroje.

Totéž platí i o akumulacích povrchových vod. Území se nachází v blízkosti regionální rozvodnice a nepředstavuje akumulační oblast. Podíl vodních ploch je velmi nízký a existují zde pouze malé umělé vodní plochy v oblasti Bažantnice a Lidického potoka.  Nejvýznamnější vodotečí je z tohoto pohledu málo vodný tok Lidického potoka, který má v oblasti pramennou oblast. Přesto, že se nejedná o významný vodní tok, je třeba uvážlivě přistupovat k ochraně jeho povodí – omezování potenciálních zdrojů znečištění a vypouštění odpadních vod, a to i s ohledem na jeho rekreační potenciál a prvek ekologické stability.

Z hlediska stability území jsou významné lesní porosty v oblasti Bažantnice a Kožovy hory. Jedná se o příměstské lesy se snadnou dostupností pro obyvatelstvo s nepochybnými rekreačními a relaxačními funkcemi. Tyto lesní porosty jsou významné i jako krajinný prvek.

Zvláště chráněná území přírody a území začlenitelné do soustavy NATURA 2000 se v širším zájmovém území nevyskytují, stejně jako chráněná naleziště či biotopy ohrožených rostlinných či živočišných společenstev. Bližší popis přírodního prostředí v okolí zájmové lokality je podán v příslušné kapitole v následujícím textu.

V širším posuzovaném území se nenacházejí ložiska surovin, výstavbou tak nejsou dotčeny zájmy chráněné zákonem č. 44/1988 Sb. v platném znění. (horní zákon). Posuzovaný skladový areál leží mimo dobývací prostory a chráněná ložisková území.

c) schopnost přírodního prostředí snášet zátěž se zvláštní pozorností na:

Územní systém ekologické stability

Zájmové území se nalézá v krajině výrazně antropicky dotčené. Nachází se zde výrazné liniové prvky tvořící bariéry v krajině (místní komunikace, regionální silnice, nadzemní liniová vedení, železnice,) a projevily se zde výrazným způsobem vlivy zemědělské činnosti (zcelení pozemků, odstranění remízů a mezí, intenzivní pěstování obilovin na velkých plochách monokultur apod..) a velká hustota osídlení a sídel (menší obce v návaznosti na území města). Území je poměrně výrazně urbanizováno (hustá zástavba sídel, komunikací a liniových vedení), výrazné jsou i vlivy intenzivního zemědělského obhospodařování pozemků. Kostra ekologické stability je proto velmi řídká a koeficient ekologické stability nízký.

Zájmové území leží v oblasti, která byla v posledních čtyřiceti letech výrazně urbanizována.  Rozlehlé pozemky mezi Kladnem - Kročehlavy  a obcemi Velké Přítočno a Hřebeč, byly v období trvajícím přibližně do poloviny osmdesátých let  zastavěny  vícepatrovými panelovými domy se související základní infrastrukturou a některými veřejnými budovami. Velké koncentraci obyvatelstva na  malé ploše neodpovídaly plochy vyčleněné pro veřejnou zeleň, parkování, výrobu, služby a obchod. V posledních deseti letech vzniklo  proto na okrajích souvislé sídlištní zástavby   několik  center obchodu a služeb a jedna nová výrobní zóna.  Nová suburbánní území vznikají i v okolních obcích, zejména ve Hřebči a Přítočně, kde se podstatně zvýšila rozloha ploch zastavěných rodinnými domy. Významný byl vznik velké průmyslové zóny Kročehlavy jih s novými průmyslovými areály.

Původní krajinný ráz, který byl tvořen izolovanými porosty dřevin v zatravněné krajině, byl zcela pozměněn dlouhodobým využíváním krajiny pro zemědělskou velkovýrobu. Scelením pozemků a odstraněním přirozených erozivních bariér (remízků a mezí), krajina ztratila svůj původní ráz přechodu porostů křídové plošiny do zalesněných oblastí Křivoklátské vrchoviny. Scelením a zemědělským využitím došlo k zarovnání reliéfu, a krajinný ráz nabyl charakteru člověkem výrazně ovlivňované, převážně zemědělské oblasti s vysokou hustotu zalidnění, hustou komunikační sítí a intenzivní zástavbou. Tomu odpovídá i poměrně vysoká hustota osídlení, která je koncentrována do menších obcí do 2000 obyvatel, které vznikly převážně z dřívějších zemědělských usedlostí. Rozmach průmyslu a těžby černého uhlí byl příčinou prudkého rozvoje města Kladna  a zcelení původně samostatných obcí do souvislé zástavby města. Oblast je možno řadit na západní okraj metropolitního regionu Praha - Kladno, jehož vliv je nezanedbatelný.

Z uvedených důvodů lze území označit jako poměrně nestabilní a z ekologického hlediska nevyvážené. Prvky kostry ekologické stability, a celková ekologická stabilita území se opírá zejména o mělká sporadicky zalesněná údolí drobných vodních toků. Nejvýznamnější z nich je v zájmovém území tok Lidického a Dolanského potoka. Kostra ekologické stability širšího zájmového území je velmi řídká. Její dominantní prvky, které tvoří poměrně stabilní a relativně málo narušené plochy zbytku původních porostů (biocentra) , jsou poměrně izolovaná, a jejich návaznost na funkční biokoridory je velmi obtížná. Těžiště USES je na jih, západ a jihozápad od posuzovaného území v lokálních biocentrech Dolanský háj, Valdecký les a Kožova hora, kde lze vysledovat průběh regionálního biokoridoru, navazujícího na nadregionální biocentrum CHKO Křivoklátsko. Většině hodnoceného území lze přiřadit první (nejnižší) stupeň ekologické stability. Z tohoto důvodu jsou jako významné krajinné prvky, případně jako podpůrné (interakční) prvky ekologické stability označeny i drobné keřovité polní remízky a stromořadí podél cest a železniční trati.

Páteří lokálního systému ekologické stability území je tok Lidického potoka, který představuje lokální  biokoridor, a na něj navazující lokální biocentrum – les Bažantnice. Podrobnější popis ÚSES je v následujícím textu části C.

Vlastní lokalita výstavby je možno charakterizovat jako částečně ruderalizovanou zemědělsky využívanou plochu charakteru postagrární lady, tedy antropicky podmíněný biotop, hemiologotrofní, hydricky normální. Lokalita výstavby není v přímém kontaktu se skladebnými prvky ÚSES.

Zvláště chráněná území, území přírodních parků a významné krajinné prvky

V zájmovém území záměru se nenacházejí žádná zvláště chráněná území přírody ve smyslu dikce § 14 zák. č. 114/1992 Sb. Záměr je navržen do prostoru, ve kterém se přírodní území s parametry na zvláštní ochranu nedochovaly. Registrované významné krajinné prvky se na staveništi ani v jeho bezprostředním okolí nenachází.

Posuzovaný záměr nezasahuje do žádného ze zvláště chráněných území přírody ve smyslu ustanovení § 14 zák. č. 114/1992 Sb. Nejbližší objekt tohoto typu je chráněná krajinná oblast (CHKO) Křivoklátsko, jejíž hranice se nachází zhruba 8 km jihozápadně od areálu obchodního centra v oblasti Poteplí . Hranice přírodního parku „Povodí Kačáku“ se nachází rovněž v dostatečné vzdálenosti zhruba 6 km jihozápadně na okraji zástavby Unhoště, v podobných vzdálenostech jsou i území přírodního parku „Džbán“ na západním okraji Kladna a „Okolí Okoře“ na severovýchodě. V širším okolí se nenachází ani žádná maloplošná chráněná území (přírodní památky, chráněná naleziště apod.). Chráněná území a objekty jsou vůči posuzovaným aktivitám v takové pozici, že jejich ovlivnění nepřichází v úvahu. Situace nejbližších  zvláště chráněných území je zřejmá z mapy širších vztahů v příloze č.1 v mapové části oznámení.

Z pohledu tohoto zákona jsou hodnoceny základní skutečnosti rovněž v kapitole ÚSES, krajina, flora a fauna. Jednotlivé konkrétněji popsané podklady nejbližších skladebných prvků ÚSES dokládá výřez mapy lokálního ÚSES , doložený v následující části  tohoto oznámení.

Území historického, kulturního nebo archeologického významu

V bezprostředním okolí posuzované výstavby potravinářského areálu se nenachází žádné významné architektonické  ani  historické památky či archeologická naleziště, které by mohly být výstavbou či provozem areálu a jeho vlivy negativně dotčeny . Areál se nachází již mimo historické jádro osídlení na zemědělsky využívaných pozemcích v návaznosti na v průmyslovou zónu.

V širším okolí Kladna (např. Buštěhrad, Makotřasy, Valdek) byly v minulých letech učiněny archeologické nálezy z období paleolitu (kultura knovízská, řivnáčská), stejně jako při stavbě dálnice Praha – Slaný. Údolí drobných vodotečí a přítoků Dolní Vltavy jsou na archeologická naleziště poměrně bohatá.

Vzhledem k pozici areálu poměrně odlehle od historického osídlení nepředpokládáme zastižení archeologických nálezů při zemních pracích. S ohledem na nálezy v širším okolí a s přihlédnutím k rozsahu odkryvu lze však doporučit ve smyslu ustanovení zák. č. 20/1987 Sb. ve znění zákona  č.242/1992 Sb. uvědomit příslušný  ústav památkové péče o posuzované aktivitě.

Území hustě zalidněná

Zájmové území se nachází v krajině poměrně hustě osídlené a to na okraji statutárního města Kladna v katastru obce Velké Přítočno, která sama o sobě leží zhruba 500 m jižněji a posuzovaná zástavba navazuje na jižní okraj města Kladna s průmyslovou zástavbou.

V severní starší části převládá převážně řadová nízkopodlažní zástavba, podél ulice Pražská ve střední a jižní části je převažující vysokopodlažní zástavba bytových domů sídlištního typu. Jižní okraj Kročehlav směrem na obec Přítočno a území v okolí nádraží ČD tvoří průmyslová a obchodní zóna, kam směrovala v poslední době řada aktivit výstavby nových závodů lehkého průmyslu (SHOWA, Dr.Oetker, LEGO atd.), i obchodních aktivit (TESCO, Kaufland, Lidl).

Území Kročehlav zaujímá zhruba 775,1 ha a žije zde zhruba 40 255 obyvatel. Hustota osídlení je poměrně vysoká a dosahuje  5 194 obyvatel na km2. Katastrální území obce Velké Přítočno se z původních 416 ha postupem let zmenšilo na 241 ha. Počet obyvatel k 31. 12. 2005 činil 809 osob.

Hodnocené území nemá významné rekreační funkce, které lze přisoudit pouze zmíněným lesním porostům Bažantnice a lesním porostům v okolí Kožovy hory. Tyto porosty mají význam pro každodenní relaxaci a krátkodobou rekreaci obyvatel Kladna.

Území je poměrně významně zatíženo dopravou, neboť jím procházejí výpadové komunikace, zejména ulice  Unhošťská, která převádí dopravu ve směru Slaný – Beroun a má vazbu na rychlostní komunikaci I/6 Praha Karlovy Vary s průjezdem obcí Velké Přítočno.

Z hlediska technické a obchodní infrastruktury je území poměrně velmi dobře vybaveno a je prakticky celé odkanalizováno a plynofikováno, v oblasti sídliště je dobré napojení na CZT. Vodárenská síť je poměrně dobře založena a napojena na vodojem Kožova hora a umožňuje bezproblémové zásobování pitnou vodou.

Územím prochází cyklotrasa Kladenského cykloturistického okruhu č. 0018, trasa vede po silnici I/61 a severně od zájmového území odbočuje na upravenou trasu  cyklostezky směr Bažantnice. Záměrem nebude dotčena.

.

Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území, které budou pravděpodobně významně ovlivněny

Ovzduší a klima

Klimatické faktory: Podle schématu klimatických oblastí leží území okrsku B 2 -  mírně teplý, mírně suchý, převážně s mírnou zimou. Tento okrsek lze charakterizovat následovně:

suma teplot nad 10o C - 2 600 - 2 800, průměrná roční teplota 8 - 9o C, průměrný roční úhrn srážek 500 - 600 mm, průměrná doba slunečního svitu v Kladně činí cca 1600 hodin a postupně klesá o cca 10 hodin ročně. Roční srážkový průměr činí 533 mm se zvýrazněním srážek v měsících květen až srpen. Srážkově nevýrazné období je prosinec až únor s minimem srážek v lednu.

Zájmové území je klimaticky poměrně stabilní.  Oblast je charakteristická teplým a suchým létem a mírnou zimou. Přesto, že vliv srážkového stínu Krušných hor a Českého středohoří, který dominuje na SZ oblasti, je již poměrně slabý, lze oblast označit za suchou až mírně suchou. Roční průměrný úhrn srážek se  v posledních letech pohybuje v rozmezí 500 - 550 mm, z toho ve vegetačním období 350 - 400, v zimním 150 - 200. Patrný je dlouhodobý pokles ročních úhrnů srážek - srážkový deficit, který má regionální charakter. Počet souvislých mrazových dnů v roce se pohybuje kolem 85, střední počet dní se souvislou sněhovou pokrývkou je 48. Oba faktory mají klesající tendenci.  Průměrná roční teplota se pohybuje kolem 8,5 oC, v  lednu (-2) - (-3), v červenci 18 - 19 (nejteplejší měsíc).

Oblast je celkově poměrně dobře ventilovaná, lokálně se vyskytuje území se zhoršenými rozptylovými podmínkami (jedná se zejména o údolí Dřetovického a Týneckého potoka). Období se zhoršenými rozptylovými podmínkami lze očekávat na sklonu podzimu a počátkem zimy, což je způsobeno zvýšenou četností slabých větrů do 2 m/s. Průměrný počet dnů s mlhou je 79.

Převládající větry vanou z jihozápadu a jejich průměrná rychlost je 0,5-2,5 m/s. Vertikální teplotní gradient je převážně normální až izotermní.  Převládá proudění ve vyšších vrstvách atmosféry, inverzní stavy se vyskytují řídce a mají krátkodobý charakter. Výšku horní hranice přízemních inverzí lze stanovit na 175 - 225 m. Déletrvající inverzní stavy se vyskytují poměrně řídce, krátkodobé inverze jsou poměrně časté. Situaci dokumentuje celková větrná růžice:

Tabulka 18: Četnost směrů větru – celková větrná růžice

| Třída rychl.větru m/s | S | SV | V | JV | J | JZ | Z | SZ | CALM | CELK. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,0-05 | 0,91 | 0,90 | 0,29 | 0,08 | 0,42 | 0,85 | 0,96 | 1,06 | 0,04 | 5,51 |
| 0,5-2,5 | 13,61 | 13,20 | 0,44 | 0,08 | 9,71 | 21,02 | 5,86 | 11,12 | 0,00 | 75,04 |
| 2,5-7,5 | 1,24 | 1,13 | 0,00 | 0,00 | 7,21 | 9,07 | 0,08 | 0,65 | 0,00 | 19,38 |
| 7,5-10,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 |
| nad 10,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| součet | 15,76 | 15,23 | 0,73 | 0,16 | 17,42 | 30,94 | 6,90 | 12,83 | 0,04 | 100,00 |

Kvalita ovzduší v Kladně je pravidelně sledována imisním měřením mobilní monitorovací stanice OHES a  měřením na stacionárních stanicích automatizovaného imisního monitoringu. Průměrné roční koncentrace IHr lze tak odhadnout dle výsledků měření ve srovnatelných částech města  pro prachové částice PM10 na 30-35 g/m3, pro oxid siřičitý SO2 kolem 5-10  g/m3, pro oxidy dusíku na 30-35 g/m3. Průměrné měsíční koncentrace v rámci roku pro oblast centra města Kladna ukazuje následující tabulka:

Tabulka 19: Průměrné měsíční koncentrace škodlivin v ovzduší (rok 2006, podle ČHMÚ)

| škodlivina | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX | X. | XI. | XII. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOx | 77,5 | 50,0 | 32,1 | 27,8 | 21,5 | 23,1 | 19,1 | 7,9 | 29,9 | 47,7 | 31,0 | 36,4 |
| SO2 | 31,2 | 18,1 | 14,3 | 10,7 | 9,5 | 11,3 | 5,9 | - | 6,5 | 8,1 | 7,6 | 10,6 |
| PM 10 | 83,5 | 43,6 | 37,4 | 25,0 | 21,5 | 22,2 | 24,7 | 16,8 | 26,1 | 36,4 | 25,6 | 28,1 |

Pozadí škodlivin v oblasti vytvářejí velké zdroje – přenos škodlivin z velkých zdrojů mimo okres ( elektrárna Mělník, elektrárny v severních Čechách, cementárny a vápenky Beroun apod.), z místních velkých zdrojů je nejvýznamnější kogenerační jednotka energetického centra ECKG umístěná na okraji Kročehlav a Dříně v areálu POLDI. Z lokálních středních zdrojů se uplatňují kotelny podniků v průmyslové zóně. Vliv velkých průmyslových podniků v Kladně s konverzí výroby značně poklesl, což významně přispělo ke zlepšení kvality ovzduší. V posledních letech stoupá význam škodlivin produkovaných dopravou, zejména oxidů dusíku a organických látek (benzen).

Přesto lze konstatovat, že kvalita ovzduší v zájmovém území je ve srovnání se středem města Kladna poměrně dobrá, k čemuž přispívají  velmi dobré rozptylové podmínky ve srovnání s ostatními částmi Kladna. Celkově však lze označit kvalitu ovzduší v Kladně za zhoršenou, zejména v oblasti Švermov a centra města.

Geomorfologie, geologie a  půda

Geomorfologicky patří posuzované staveniště do Poberounské soustavy V - Brdské podsoustavy VA, a je součástí geomorfologického celku VA-2 Pražská plošina  resp. podcelku Kladenská Tabule VA-2B. Území leží při jihozápadním okraji tohoto celku. Tato pozice určuje morfologický ráz území.

Kladenskou tabuli tvoří poměrně plochý, parovinný reliéf, který je narušen pouze širokými údolími, které vznikly erozivní činností drobných vodních toků. Vertikální i horizontální členitost reliéfu je velmi malá, vyskytují se pouze velmi ploché, většinou protáhlé elevace s minimálním převýšením, které jsou tvořeny odolnějšími petrografickými typy hornin, a které oddělují jednotlivá dílčí povodí drobných vodních toků. Směrem k severu a severozápadu se reliéf svažuje do poměrně širokého a rozvětveného údolí Dřetovického potoka.

Plochý reliéf plošiny v zájmovém území byl rozčleněn erozivními vlivy Lidického potoka, který na svém horním toku tvoří pouze minimálně zahloubené rozvětvené koryto ve velmi mělkých širokých údolích. Území tak má charakter paroviny.

Zájmová lokalita leží na poměrně rozsáhlé plošině s velmi mírným úklonem k jihovýchodu směrem k Lidickému potoku. Nadmořská výška zájmového území se pohybuje kolem 390-400 m n.m. . Lokalita má výrazně plochý, rovinatý reliéf s minimální vertikální i horizontální členitosti.

Z regionálně geologického hlediska lze oblast řadit ke svrchnímu proterozoiku kralupsko - zbraslavské skupiny. Tato jednotka je v zájmovém území překryta mladšími sedimenty svrchní křídy a kvartéru, a na povrch vystupuje v erozivních zářezech drobných toků a v erozivně obnažených elevacích, které jsou tvořeny horninami odolnými vůči větrání, převážně buližníky. Původně souvislý křídový pokryv byl erozní činností vodních toků (Dřetovický, Týnecký a Lidický potok)  denudován a rozčleněn do řady izolovaných reliktů. Na jednom z nich leží i zájmové území V erozivně predisponovaném křídovém reliéfu se ukládaly eolické a deluviální sedimenty kvartéru.

Povrch území pokrývá zhruba 0,3 m mocná vrstva humózních jílovitých hlín, kterou lze označit jako kulturní vrstvu promísenou s navážkami. Následuje zhruba 1,5 m mocná poloha písčitých středně plastických jílů, která plynule přechází do eluvia slínovců. Eluvium slínovců tvoří písčité jíly s hojnými úlomky rozvětralé matečné horniny (slínovců). Eluvium přechází v hloubce cca 3,5 m do rozvětralých slínovců (13). Pevné podloží kompaktních, lehce zvětralých slínovců je zhruba v hloubkách kolem 4,5 – 4,8 m po terénem. Slínovce jsou vrstevnaté a střídají se kompaktní málo navětralé křemité polohy (tzv. spongility) s polohami s větším obsahem jílovité a prachovité složky s větším stupněm nevětrání. Masiv slínovců má výraznou horizontální lavicovitou odlučnost a je poměrně značně rozpukaný. Mocnost křídových hornin dosahuje v zájmovém území zhruba 15- 18 m. V podloží křídových slínovců se nacházejí grafitické a jílovité břidlice (36) a droby svrchního proterozoika. Lokálně se mohou v depresích křídového reliéfu vyskytnout polohy spraší a sprašových hlín (4). Geologické poměry v území jsou zřejmé z obrázku:

Obrázek 5: Geologické poměry

Vysvětlivky: 4 – spraše a sprašové hlíny, kvartér, 13 – písčité slínovce, svrchní křída, 36 – břidlice a droby, proterozoikum

Schematicky lze geologický profil lokality znázornit takto:

0,0 – 0,3 m p.t.	hlína jílovitá, humózní, tmavě hnědá

0,3 – 1,5		jíl písčitý, středně plastický, tuhý, rezavě hnědý

1,5 -  3,6		jíl písčitý s hojnými úlomky rozvětralé opuky, šedohnědý

3,6 -  4,2		slínovec písčitý (opuka) silně zvětralý, puklinatý, zjílovělý, šedý

4,2 – 15,0		slínovec písčitý (opuka), slabě navětralý, lavicovitě odlučný, šedý

15,0 - 		břidlice grafitická, rozpukaná

Hodnotíme -li zemědělskou půdu v širším okolí lokality, dojdeme k závěru, že se jedná převážně kvalitní až velmi kvalitní půdy velmi vysokého produkčního potenciálu, poměrně vysoce bonitované. Z půdních typů převládají hnědozemě na dvojsubstrátu  hlinitých spraších a opukách, případně hlinitých spraších a břidlicích, méně jsou zastoupeny hnědé půdy na opukách. V okolí se vyskytují  degradované černozemě na hlinitých spraších, podružně lze zaznamenat výskyt hnědých půd. V údolích a nivách vodních toků se vyskytují nivní půdy.

V širším východním okolí zájmové lokality je půda zemědělsky využívána, převážně pro pěstování obilovin a pícnin na velkých plochách. Pěstování zeleniny a ovoce (zahrady a sady) se ve větší míře v zájmovém území nepraktikuje. Zemědělsky využívané plochy bezprostředně sousedí z posuzovaným areálem.

Z hlediska produkčního potenciálu zemědělských půd (PPZP) lze tyto půdy hodnotit většinou stupněm B - velmi vysoký PPZP. Z hlediska ohrožení půd větrnou a vodní erozí se jedná o půdy potenciálně ohrožené, z hlediska odolnosti půd vůči účinkům kyselých srážek a spadů jsou půdy hodnoceny stupněm 3 - středně odolné.

Ve většině případů se jedná o půdy ovlivněné depozicemi škodlivin a atmosférickými depozicemi, které způsobují snižování půdního pH. S erozních vlivů se uplatňuje především větrná eroze, neboť území je velmi málo chráněné vůči účinkům převládajících větrů. Plochý charakter území s minimálním sklonem a malou členitostí terénu nedává předpoklad k uplatnění vlivů vodní eroze.	Půdní poměry ilustruje následující obrázek:

Obrázek 6: Půdní poměry

Vysvětlivky : M – hnědozemě, I – Illimerizované půdy H – hnědé půdy

Hydrogeologie a hydrologie

Hydrogeologické poměry v území jsou poměrně jednoduché. Lze rozlišit dva kolektory, a to v podložních břidlicích proterozoika a v pokryvných útvarech slínovců svrchní křídy.

Podzemní voda je vázána na převážně puklinově propustný kolektor proterozoických břidlic. Jedná se o kolektor s vysokou variabilitou transmisivity a koeficientem průtočnosti T řádu 2,4.10-5 - 8,3.10-4 m2.s-1. Vydatnost této zvodně je převážně velmi nízká, v řádu 0,1 l/s, vyšší vydatnosti v řádu do 1 l/s lze zastihnout pouze na většinou tektonicky predisponovaných rozpukaných zónách. Zvodeň je dotována převážně atmosférickými srážkami přes sedimentární a zvětralinový plášť.

Z hydrogeologického hlediska mají význam i horniny svrchní křídy, které tvoří převážně puklinově propustný kolektor, v němž je podzemní voda vázána většinou na systém ploch nespojitosti, zejména puklin a trhlin a tektonických poruch. V pokryvných útvarech (tj. v hloubkách do 3 m) se sporadicky vyskytují pouze lokální zavěšené zvodně, převážně  s občasným charakterem, které bývají krátkodobě aktivovány v období po jarním tání, nebo při déletrvajících srážkách.

Hydrogeologické poměry znázorňuje obrázek:

Obrázek 7: Hydrogeologické poměry

Vysvětlivky: KPK – křídový kolektor  Pt – kolektor v horninách proterozoika

Zásoby podzemní vody s mělkým oběhem jsou vázány na kolektor křídových slínovců. Jedná se o kolektor prakticky výhradně s puklinovým typem propustnosti, průlinová propustnost se uplatňuje pouze ve zvětralinovém plášti. Kolektor je charakterizován koeficientem transmisivity T v řádu 3,03.10-5 - 3,99.10-4 m2.s , variabilita transmisivity indexem sy = 0,56. Jedná se tedy o kolektor s poměrně nízkou propustností a poměrně vysokou variabilitou transmisivity. To znamená, že lze očekávat v ploše poměrně velké odchylky kolektorských vlastností hornin i  kolísavé vydatnosti. Komunikace podzemní vody se děje prakticky pouze puklinovým systémem a po plochách nespojitosti.

Za normálních podmínek lze očekávat hladinu podzemní vody v hloubkách zhruba 8- 10 m pod terénem. Vydatnost se pohybuje maximálně v prvních desetinách l/s, obvykle však pouze do 0,1 l/s. Větší vydatnosti  (do 0,3 l/s) lze zaznamenat pouze při zastižení poruchových , tektonicky oslabených zón, které představují komunikační cesty, kterými je zvodeň převážně dotována. Z hlediska chemismu se jedná  o mírně zásaditou vodu kalcium bikarbonát - síranového typu s celkovou vyšší tvrdostí, s mineralizací mezi 600 – 800 mg/l. Znečištění (kontaminace) podzemních vod nebyla v této lokalitě prokázána. V širším okolí však lze konstatovat a zvýšené obsahy běžného antropogenního anorganického znečištění, zejména dusičnanů a síranů.

Zájmová oblast leží hydrograficky v blízkosti regionální rozvodnice povodí Dolní Vltavy a Berounky, a je odvodňována převážně Lidickým potokem (číslo hydrologického pořadí 1-12-02-027, plocha povodí 14,273 km2). Lidický potok vzniká soutokem dvou větví, které mají pramennou oblast v oblasti Bažantnice v širším zájmovém území. Tato vodoteč je levostranným přítokem Zákolanského potoka, který spolu s Dřetovickým potokem tvoří regionální erosivní bázi. Dřetovický potok  je recipientem odpadních vod z převážné části města Kladna včetně Kročehlav prostřednictvím městské ČOV Vrapice. Z tohoto důvodu bude recipientem odpadních vod i s posuzovaného areálu, odvedených do veřejné kanalizace.

Situace popisovaných vodotečí a objektů vůči posuzovanému záměru je na výřezu z vodohospodářské mapy.

Obrázek 8: Výřez z vodohospodářské mapy

Na  horním toku má Lidický potok značně kolísavý průtok a občasný charakter. Průměrný průtok se pohybuje v řádu prvních jednotek l/s, a Q355 se blíží k nule. a je výrazně ovlivňován intenzitou srážek. Kvalita vody je ovlivňována průtokem v minulosti intenzívně hnojenými zemědělskými kulturami. Na Lidickém potoku je v oblasti Bažantnice založen rybník a koupaliště, které představuje významné zázemí pro obyvatele sídliště. Pozice území vzhledem k regionální rozvodnici probíhající zhruba 1 km jihozápadně způsobuje, že území je poměrně intenzívně odvodňováno, a nedochází v něm k akumulaci povrchových vod.

Fauna a flóra

Flora zájmového území. Posuzovaná lokalita náleží do oblasti termofytika (Thermophyticum), fytogeografického obvodu českého termofytika (Thermobohemicum). Plocha zájmového území stavby se nachází v návaznosti na urbanizované území průmyslové a obchodní zóny a tělesa komunikace. Plocha výstavby, je dlouhodobě zemědělsky využívaná půda, která je v současném stadiu zanedbaná a částečně ruderalizovaná a má tak charakter postargrární lady. Plocha je nezastavěná.  Vzhledem k tomu, že se jedná zemědělsky obhospodařovanou ornou půdu , nelze společenstva mimo okraje považovat za stabilní a trvalá, protože pravidelnou  orbou  dochází k jejich likvidaci. Část dokladovaných druhů bylin tedy patří mezi jednoleté plevele. Víceleté a vytrvalé druhy bylin se nacházejí převážně v lemech plochy podél komunikace. S ohledem na dobu orientačního biologického průzkumu byly dokladovány či lze předpokládat zejména následující druhy:

Ruderalizovaná zemědělská plocha a její lem podél komunikace  (plocha výstavby):

Pryskyřníkovité (Ranunculaceae) ostrožka stračka (Consolida regalis)

Makovité (Papaveraceae) mák polní (Papaver argemone) mák vlčí (Papaver rhoeas)

Kopřivovité (Urticaceae) kopřiva dvoudomá (Urtica dioica)

Hvozdíkovité (Caryophyllaceae) silenka nadmutá (Silene vulgaris)

Merlíkovité (Chenopodiaceae) merlík bílý (Chenopodium album)

Rdesnovité (Polygonaceae) šťovík tupolistý (Rumex obtusifolius)

Třezalkovité (Hypericaceae) třezalka tečkovná (Hypericum perforatum)

Violkovité  (Violaceae) violka trojbarevná (Viola tricolor)

Brukvovité (Brassicaceae) penízek rolní (Thlaspi arvense)

Růžovité (Rosaceae) kuklík městský (Geum urbanum)

Bobovité (Fabaceae) vikev čtyřsemená (Vicia tetrasperma),  vikev ptačí (Vicia cracca), hrachor hlíznatý (Lathyrus tuberosus), 	tolice dětelová (Medicago lupulina), tolice setá (Medicago sativa), jetel plazivý (Trifolium repens), jetel luční (Trifolium pratense), štírovník růžkatý (Lotus corniculatus)

Pupalkovité (Onagraceae) , vrbovka úzkolistá (Epilobium angustifolium)

Miříkovité (Apiaceae) bolševník obecný (Heracleum sphondylium)

Mořenovité (Rubiaceae) svízel bílý (Galium album

Brutnákovité (Boraginaceae) hadinec obecný (Echium vulgare) poměnka (Myosotis sp.)

Jitrocelovité (Plantaginaceae) jitrocel větší (Plantago major), jitrocel kopinatý (Plantago lanceolata)

Hluchavkovité (Lamiaceae) hluchavka objímavá (Lamium amplexicaule)

Hvězdnicovité (Asteraceae) zlatobýl kanadský (Solidago canadensis), řebříček obecný (Achillea millefolium), heřmánkovec nevonný (Tripleurospermum inodoratum), řimbaba chocholičnatá (Pyrethrum corymbosum), vratič obecný (Tanacetum vulgare), pelyněk černobýl (Artemisia vulgaris), podběl lékařský (Tussilago tarfara), starček roketolistý (Senecio erucifolius), starček přímětník (Senecio jacobaea), lopuch plstnatý (Arctium tomentosum), pcháč oset (Cirsium arvense), pcháč obecný (Cirsium vulgare), kozí brada luční (Tragopogon pratensis), pampeliška lékařská  (Taraxacum officenale), jestřábník oranžový (Hieracium aurantiacum)

Lipnicovité (Poaceae) jílek vytrvalý (Lolium perenne), srha laločnatá (Dactylis glomerata), pýr plazivý (Elytrigia repens), metlice trstnatá  (Deschampsia cespitosa), psineček obecný (Agrostis capillaris), třtina šedavá (Calamagrostis canescens),třtina křovištní (Calamagrostis epigejos)

S ohledem na charakter staveniště a orientační průzkum nelze předpokládat  žádné druhy zvláště chráněné dle vyhl. MŽP č. 395/1992 Sb. Čeledě a jednotlivé druhy jsou řazeny dle systému: Kubát K. (2002): Klíč ke květeně České republiky. Academia, Praha. Dle názoru zpracovatele oznámení proto nebude nutno přijímat specifická opatření k ochraně takových druhů nebo společenstev s jejich výskyty.

Fauna zájmového území. S pozice staveniště lze předpokládat poměrně velmi ochuzené stanoviště. Orientačním kvalitativním průzkumem byly zjištěny většinou běžné druhy, vázané na otevřenou krajinu, případně na blízkost sídel. Pokud byly zaznamenány zvláště chráněné druhy, jsou v textu zvýrazněny podtržením a § (§§§ - kriticky ohrožený druh , §§ - silně ohrožený druh, § - ohrožený druh ve smyslu Přílohy č. III vyhl. MŽP ČR č. 395/1992 Sb.).

Konkrétní výstupy terénního šetření lze shrnout následovně. Současný vývoj ruderálních společenstev umožnil osídlení území řadou  druhů bezobratlých živočichů. Počet druhů obratlovců, opakovaně zjištěných v zájmovém území a jeho okolí je velmi malý. Naprostá většina zjištěných druhů patří mezi běžné druhy osídlující kulturní krajinu. V podstatě žádný ze zjištěných druhů  není vázán pouze na prostor zájmového území. Většinou je tento prostor jen součástí okrsků jejich výskytu nebo ho jednotliví živočichové využívají ke sběru potravy.  Druhy obratlovců zjištěné v zájmovém území a v jeho okolí:

Ptáci ( Aves )

| Druh | Poznámka |
| --- | --- |
| Poštolka obecná ( Falco tinunculus ) | využívá území k lovu |
| Holub domácí (Columba livia f. domestica ) | využívá území ke sběru potravy |
| Holub hřivnáč ( Columba palumbus ) | využívá území ke sběru potravy |
| Hrdlička zahradní ( Streptopelia.decaoto ) | využívá území ke sběru potravy |
| Skřivan polní ( Alauda arvensis ) | řídký výskyt, |
| Konipas bílý ( Motacilla alba ) | pozorován při sběru potravy |
| Rehek domácí ( Phoenicurus ochruros ) | hnízdí uvnitř sídlišť |
| Kos černý ( Turdus merula ) | hnízdí uvnitř zastavěného území |
| Pěnice pokřovní ( Sylvia curruca ) | hnízdí uvnitř zastavěného území |
| Budníček menší (Phylloscopus collybita) | hnízdí v pásu přiléhajícím k lesnímu porostu |
| Sýkora koňadra ( Parus major ) | hnízdí uvnitř zastavěného území, mimo z.ú. |
| Sýkora modřinka ( Parus caeruleus ) | hnízdí uvnitř zastavěného území, mimo z.ú. |
| Vrabec domácí ( Passer domesticus ) | hnízdí uvnitř zastavěného území, využívá z.ú. ke sběru potravy |
| Vrabec polní ( Passer montanus ) | hnízdí uvnitř zastavěného území, využívá z.ú. ke sběru potravy |
| Pěnkava obecná ( Fringilla coelebs ) | hnízdí uvnitř sídlišť i lesa Bažantnice, mimo z.ú. |
| Zvonek zelený ( Chloris chloris ) | hnízdí uvnitř sídlišť i lesa, mimo z.ú. |
| Stehlík obecný ( Carduelis carduelis ) | využívá území ke sběru potravy |
| Konopka obecná ( Carduelis cannabina ) | využívá území ke sběru potravy |
| Strnad obecný ( Emberiza citrinella ) | hnízdí v širším okolí z.ú., pozorován při sběru potravy |

Savci ( Mamalia )

| Zajíc polní ( Lepus europaeus ) | ojedinělý výskyt v z.ú. |
| --- | --- |
| Ježek ( Erinaceus spec. ) | pravidelný výskyt na;sídlištích |
| Hraboš polní ( Microtus arvensis ) | zájmové území |

Druhy hmyzu zjištěné a předpokládané  v zájmovém území :

Bělásek zelný  ( Pieris brassicae ), Bělásek řepový  ( Pieris rapae ), Bělásek řepkový ( Pieris napi ), Žluťásek  - Colias hyale / alfacariensis, Babočka paví oko  ( Inachis io ), Babočka kopřivová ( Aglais urticae ), Babočka bílé C ( Polygonia c-album ), Babočka síťkovaná ( Araschnia levana ), Perleťovec stříbropásek ( Argynnis paphia ), Okáč bojínkový ( Melanargia galathea ), Okáč rosičkový ( Erebia medusa ), Okáč luční ( Maniola jurtina ), Okáč prosíčkový  ( Aphantopus hyperanthus ), Okáč poháňkový ( Coenonympha pamphilus ), Okáč pýrový ( Pararge aegeria ), Modrásek obecný ( Lycaeides idas ), Soumračník -  Thymelicus sp. , Kobylka zelená  ( Tettigonia viridissima ), Saranče  -  Stenobothrus sp., Saranče -  Phsophus sp. , Vosa obecná ( Vespa vulgaris ), Včela medonosná ( Apis mellifera ), Čmelák  - Bombus sp.  – § ( pouze dělnice při sběru potravy ),  Střevlík - Carabus sp. ( nejedná se o žádný z ohrožených druhů ),  Páteříček sněhový  ( Cantharis fusca ), Kovařík kovový  ( Selatosomus aeneus ),  Slunéčko sedmitečné ( Coccinella septempunctata )

V okolní zemědělské krajině mimo intravilán se vyskytuje poměrně málo stromů, kde by mohli ptáci hnízdit a odpočívat. Uspokojivé krytové podmínky a možnost míst pro hnízdění ptactva poskytují okolní zbytky lesních porostů, větrolamy a mezernatý dřevinný doprovod silnic, železnice a cest v okolí zájmového území.

Nepředpokládají se v rámci zájmového území výstavby podmínky pro rozvoj populací některého z uvedených zvláště chráněných druhů podle Přílohy III vyhl. č. 395/1992 Sb. ve vztahu k charakteristickému výskytu a reprodukci.

Podle názoru zpracovatele průzkumu nebude nutno řešit žádná zvláštní opatření k ochraně živočichů a jejich společenstev. Přesto však doporučujeme zahájení stavební činnosti mimo vegetační a hnízdní období.

Územní systém ekologické stability  a krajinný ráz

V blízkém okolí plánované výstavby se nachází jednotvárný rovinatý až mírně zvlněný krajinný reliéf s nadmořskou výškou okolo 400 m n. m. V bezprostředním okolí plochy dominují antropogenní prvky – lidská sídla, komunikace, sloupy nadzemního elektrického vedení a větší průmyslové a obchodní areály, rozčleněné liniovými prvky doprovodných stromořadí podél silnic, liniovými prvky inženýrských sítí, upravených vodotečí a zbytky lesních porostů.

Z hlediska podrobnějšího hodnocení krajinného rázu lze konstatovat, že jde o území, jehož průvodní krajinný ráz s převládajícím charakterem strukturní mozaiky drobnějšího měřítka je narušen zcelením pozemků do velkých honů orné půdy, spojený s redukcí liniových prvků mezí, úvozů a polních cest. Z hlediska kostry ekologické stability mají největší význam lesní porosty a jejich zbytky a mělká údolí drobných vodotečí s jejich břehovým doprovodem. Jako interakční prvky se uplatňují převážně sporadicky zachovalé meze a antropogenní  porosty – větrolamy a stromořadí podél cest.

Zájmové území lze přiřadit k základnímu krajinnému typu s následující charakteristikou (podle Formana a Godrona):

3. Intenzívně obdělávaná krajina (kultivovaná) s převahou zemědělsky obdělávaných geometrických ploch, které tvoří matici, v níž jsou rozmístěny enklávy vesnic a zbytků přirozených nebo přírodě blízkých ekosystémů. Krajina většinou jemně nebo středně zrnitá, hustá síť liniových koridorů.

Podle funkčního typu krajiny se jedná o typ zemědělská krajina v blízkosti většího sídla. Zájmové území je situováno na okraji novější zástavby města střední velikosti s převážně průmyslovými, obchodními  a smíšeně obytnými zónami s občanskou vybaveností. Východním a jižním směrem má krajina ráz výrazně zemědělský s poměrně hustou sítí menších sídel, komunikací a liniových vedení. Uplatňují se zde zejména velké plochy v otevřených enklávách polí, přerušované sporadicky zachovalými mezemi a polními cestami s větrolamy. Hustota vodních toků je velmi malá a podíl vodních ploch prakticky zanedbatelný. Jedná se většinově pouze o drobné vodní toky (Lidický potok) s malými vodními nádržemi. Významnější lesní porosty jsou zachována v okolí Kožovy hory na jihozápadě a příměstské lesy v trati Bažantnice. V důsledku umístění trafostanice na okraji Kročehlav je zde vysoká hustota nadzemních liniových vedení. Hustota komunikaci je velmi vysoká, jedná se převážně o komunikace III. třídy spojující menší obce Hřebeč, Přítočno a Dolany (III/0066, III/10138, III/00716), páteřní komunikační systémy tvoří zejména silnice I/61 s vazbou na regionální a celostátní tahy I/6 a I/7, a dále II/118 do směru Slaný a Beroun.

Pohledový horizont.  Z hlediska  pohledových vjemů je v území dominantní průmyslová a obchodní zástavba zóny Kročehlavy-jih. Protože se jedná o stavbu na dosud nezastavěné ploše, je důležitá i pohledová významnost navrhované investice. Jde o důsledné začlenění nového areálu do území komplexními sadovými úpravami, předpokládá se výsadba dekorační a izolační zeleně a stromů v okolí porkoviště a výrobní haly a podél hranic areálu, které pohledově rozdrobí a diferencuje velké plochy. Z hlediska stavebních objektů se jedná o objekt výrobní haly  horizontální dominance, kde bude věnována pozornost architektonickému řešení a pohledovému rozdrobení horizontálních linií (členění fasád, barevná řešení, drobná architektura).

Památné stromy. Památné stromy mají stanovené ochranné pásmo podle zákona č. 114/1992 Sb. tvaru kruhu o poloměru desetinásobku průměru kmene naměřeného ve 130 cm nad zemí (§ 46, odst. 3).V nejbližším okolí zájmové plochy nerostou žádné vyhlášené památné stromy.

Lesní porosty. Do vlastního zájmového území posuzovaného záměru lesní porosty Bažantnice ani Kožova hora ani jejich ochranné pásma nezasahují. Areál nebude v kontaktu s lesními porosty.

Vodní plochy, mokřady, vodní toky. Ve vlastním zájmovém území výstavby se takové prvky nenacházejí. Nejbližší vodní tok je Lidický potok, s jeho pramennou oblasti v oblasti Bažantnice a Zabitý s malou vodní plochou (jezírko v lese Bažantnice) a malými vodními nádržemi v okolí Hřebče. Zájmové území se vyznačuje velmi malou hustotou vodních toků (převážně málo vodné drobné vodoteče) a velmi nízkým podílem vodních ploch. To je dáno i pozicí území v blízkosti regionální rozvodnice Berounka – Dolní Vltava. Území tvoří převážně infiltrační oblast bez významných akumulací povrchové a podzemní vody.

Územní systém ekologické stability . Zájmové území leží v oblasti, která byla v posledních čtyřiceti letech výrazně urbanizována.  Rozlehlé pozemky mezi Kladnem - Kročehlavy  a obcemi Velké Přítočno a Hřebeč byly v období trvajícím přibližně do poloviny osmdesátých let  zastavěny  vícepatrovými panelovými domy se související základní infrastrukturou a některými veřejnými budovami. Velké koncentraci obyvatelstva na  malé ploše neodpovídaly plochy vyčleněné pro veřejnou zeleň, parkování, výrobu, služby a obchod. V posledních deseti letech vzniklo  proto na okrajích souvislé sídlištní zástavby   několik  center obchodu a služeb a jedna nová výrobní zóna.  Nová suburbánní území vznikají i v okolních obcích, zejména ve Hřebči a Přítočně, kde se podstatně zvýšila rozloha ploch zastavěných rodinnými domy

K zajištění základní kostry ekologické stability v silně zatíženém území byl vymezen místní územní systém ekologické stability. Východně od zájmového území se v části lesa Bažantnice nachází lokální biokoridor LBC 708 a  lokální biocentrum LBC 381. Les Bažantnice je významným oddechovým územím v blízkosti velkých Kladenských sídlišť. O intenzitě využívání lesa obyvateli okolního sídliště vypovídají široké vyšlapané cesty v lesních porostech. V lese jsou  zastoupeny jednak druhy dřevin typické pro tuto oblast jako jasan, javor a dále se zde nacházejí dřeviny kulturního lesa (smrk, borovice, modřín). Les je také významným útočištěm pro mnoha živočichů a rostlin. Lokální biocentrum  LBC 381 je vymezeno uvnitř tohoto lesa a zahrnuje zejména rybník o rozloze cca. 0,5 ha, podmáčenou jaseninu mezi hrází rybníka a areálem koupaliště a část porostů na jižních svazích lesa. Část lesa je vyhlášena jako les zvláštního určení.

Na LBC 381 navazuje lokální biokoridor 708 – Lidický potok. Pramenná část potoka se nalézá v lese  Bažantnice, kde je biokoridor vymezen podél dvou pramenných větví potoka nad LBC 381 a dále podél Lidického potoka pod tímto biocentrem. Biokoridor tvoří koryto potoka a doprovodné pobřežní porosty, tvořené uvnitř lesa  převážně jasany, duby, smrky, bezem a dalšími dřevinami. Potok  má  v lese Bažantnice přírodě blízký tok, s drobnými mokřady, na mnoha místech jsou zbudovány malé hrázky. Dále je biokoridor vymezen podél koryta potoka, který  poté co opustí lesní porosty prochází koupalištěm Bažantnice a dále se ubírá mezi poli lemován úzkými porosty starých vrb a olší. Na okraji obce Hřebeč se tento biokoridor napojuje na lokální biocentrum LBC 382 vymezené v okolí Hřebečské nádrže. Na svahu u této nádrže se  nachází mladý kulturní les s výsadbou borovice lesní, borovice černé, smrku pichlavého a stříbrného. Jedná se o výsadby provedené na počátku osmdesátých let minulého století místní organizací ČSOP, která byla při výsadbách limitována odborným dohledem místní lesní správy.  V přítokové části nádrže Hřebečská přehrada se nachází malý mokřad který je vodními ptáky využíván v zimním období k zimování, samotná nádrž slouží ke sportovnímu rybolovu a část je ponechaná jako ornitologická oblast. Na toto biocentrum navazuje již ve značné vzdálenosti od zájmového území LBK „ U Floriana “.

| Název | Číslo | Biogeografický význam | Charakteristika | Katastr |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lidický potok | 708 | LBK funkční | les (lesopark), niva Hřebečského a Lidického potoka, stromořadí, sady, louky, orná půda | Kladno Kročehlavy, Hřebeč |
| Bažantnice | 381 | LBC funkční | les (lesopark) v příměstské oblasti Kadna, polesí Velká Dobrá | Kladno Kročehlavy, Velké Přítočno |
| Hřebeč | 382 | LBC funkční, LBC vymezit, založit | les v okolí vodní nádrže, vodní nádrž, louky | Hřebeč |
| U Floriána | 709 | LBK funkční, LBK vymezit, založit | Terénní vyvýšeniny mezi údolími Lidického a Dřetovického potoka, větrolamy, doprovodná vegetace u komunikací | Hřebeč, Lidice, Buštěhrad, Dubí |

Žádný z popisovaných prvků ÚSES nebude posuzovanou stavbou nijak narušen ani nebude poškozena jeho struktura nebo funkce. Struktura ÚSES je znázorněna na následujícím obrázku:

Obrázek 9: Struktura lokálního ÚSES

V jižní části širšího zájmového území mezi obcemi Velké a Malé Přítočno prochází regionální biokoridor (RBK) spojující regionální biocentrum (RBC) Kožova hora s regionálním biocentrem Dolanský háj. Situaci znázorňuje obrázek:

Obrázek 10: Struktura regionálního ÚSES

Soustava NATURA a ptačí oblasti

Zájmové území výstavby není v kontaktu s žádnou evropsky významnou lokalitou systému NATURA 2000, vymezenou ve smyslu ust. §§ 45 a – 45 d zák. č. 218/2004 Sb.. Zájmové území dále  nezasahuje do žádné ptačí oblasti, řešené ve smyslu ust. § 45e cit.zák. a navazujících nařízení vlády ČR k jednotlivým ptačím oblastem (viz příloha H2).

Jiné charakteristiky a radonové riziko:

Radonové riziko je podle údajů uvedených v odvozené mapě radonového rizika charakterizovat následovně: Podle této mapy se lokalita nachází v oblasti nízkého až středního radonového rizika. Na horninách proterozoika lze očekávat spíše nízké hodnoty emanací a nízké radonové riziko, na plošinách budovaných turonskými slínovci (opukami) pak nízké až střední radonové riziko. Anomálie emanací jsou vázány na výchozy tektonických poruch, kde nelze lokálně vyloučit i vysoké radonové riziko.Toto hodnocení je možné pokládat za orientační a bude doplněno při podrobném geologickém průzkumu, kde bude v ploše staveb s předpokladem pobytu osob vyhodnoceno radonové riziko dle platných metodik.

Zatížení území hlukem lze považovat za středně významné. V zájmovém území se nenachází významné stacionární zdroje hluku. Akustickou situaci ovlivňuje tedy především hluk z dopravy na v ulici Unhoštská (intenzita dopravy se zde pohybuje kolem 400 vozidel za 24 hodin). Významnější zdroje dopravního hluku jsou tedy páteřní  komunikace, převádějící zejména dopravu mezi Prahou a Kladnem, okrajove působí vliv leteckého provozu z mezinárodního letiště Praha – Ruzyně a z letiště Velká Dobrá.

Staré ekologické zátěže (kontaminovaná území, staré skládky apod.) nebyly v zájmovém území identifikovány a vzhledem k využití území je ani nepředpokládáme.

Situování stavby ve vztahu k územně plánovací dokumentaci.

Zájmové území je řešeno územním plánem obce (ÚPO) Velké Přítočno (zpracovatel ing. Arch. Mejsnarová). Územní plán byl schválen obecním zastupitelstvem dne 12.12.2005. Zájmové území je územním plánem koncipováno  jako plochy pro  výrobu a služby. Plochy určené k výstavbě posuzovaného areálu jsou určeny pro drobnou výrobu, opravářské služby, nevýrobní služby, velkoplošná maloobchodní zařízení a navazující zpracovatelské provozovny řemeslného charakteru (na obrázku 11 označeno šedozelenou šrafou). Plochy pro výrobu a služby  jsou regulativy UPO charakterizovány takto:

# VÝROBA  A SLUŽBY

CHARAKTERISTIKA území

Hlavní funkcí území je drobná výroba, opravářské služby, nevýrobní služby, velkoplošná maloobchodní zařízení a navazující zpracovatelské provozovny řemeslného charakteru.

# PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ území, činností a stavby

I. 	– podnikatelská činnost s vlastními účelovými stavbami a prostory, nesmí negativně ovlivňovat sousední obytné budovy ani území za hranicí ochranného pásma, je-li vyhlášeno nebo limitní hranici ochranného ásma, je-li vymezena územním plánem

II. 	– trvalé bydlení správce nebi majtele staveb, dočasné ubytování zaměstnanců

- - odstavování vozidel zaměstnanců a návštěvníků na vlastním vyhrazeném pozemku mimo veřejné prostory dle platných norem

# NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ území, činnosti a stavby

I. 	 - bydlení

II. 	- individuální rekreace v rekreačních chatách, chalupách, doImcích;

# PRAVIDLA PRO USPOŘÁDÁNÍ území (funkční, objemové, plošné apod.)

  - – v území je nutné zřídit zatravněné nezpevněné plochy s keřovou i stromovou zelení na 20% ploch pozemku, které bude chránit okolní území před negativní,i účinky činností, prováděných v tomto území, esteticky oddělovat pohledvě exponovaná území

  - – součástí projektu bude dokumentace řešení odstavování vozidel zákazníků i zaměstnanců a řešení odtoku dešťových vod z území

  - Součástí podnikatelského záměru bude m.j. stanovení přepravních kapacit dopravy do závodu

  - – v případě výstavby objektů pro hromadné využití osob je nutné řešení přizpůsobit využití v krizových situacích a pro úkryt obyvatel

  - – na území zároveň platí všechny limity využití území, vyplývající z obecně závazných platných předpisů a limity stanovené v závazné části územního plánu

Záměr je tedy  plně v souladu se schváleným využitím území, což dokládá i vyjádření místně příslušného stavebního úřadu  v příloze č. H1. Situace funkčního využití ploch dle schváleného ÚPO Velké Přítočno  je zřejmá z následujícího obrázku:

Obrázek 11: Výřez z ÚPO Velké Přítočno

# D. ÚDAJE  O  VLIVECH  ZÁMĚRU NA OBYVATELSTVO  A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

## D.1. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti, složitosti a významnosti ( z hlediska  pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti)

### 1.1. Vlivy na obyvatelstvo

Zdravotní rizika a  sociologické aspekty vlivů

Posuzovaný potravinářský výrobní areál bude situován na jižním až jihovýchodním  okraji zástavby Kladna – Kročehlavy v katastru obce Velké Přítočno  poblíž křižovatky ulic  Milady Horákové a Unhošťská. Tyto ulice představují páteřní komunikace, které obsluhují průmyslovou zónu Kročehlavy jih a tzv. přednádraží prostor a umožňují spojení na regionální dopravní infrastrukturu . Silnice I/61 ulice Unhošťská dopravně obsluhuje obce Velké a Malé Přítočno.  Území mezi Velkým Přítočnem a Kročehlavy  tvoří poměrně rozsáhlá průmyslově – komerční zóna, kde jsou soustředěny dopravní stavby (nádraží ČD), obchodní komplexy (Tesco, Lidl) a především nové  skladové a průmyslové areály (Showa, Barco, Celestica aj.) . Obytné zóny se v dané části území prakticky nevyskytují a rovněž dopravní obsluha areálu je směrována mimo obytné zóny města Kladna i obce Velké Přítočno. V sousedství posuzovaného areálu se rovněž nevyskytují žádné obytné zóny, pouze skladové a průmyslové areály a zemědělské plochy. Působení vlivů posuzovaného areálu na obyvatelstvo je tak minimální. V dosahu vlivů areálu, kam lze počítat jeho bezprostřední okolí a prostor podél ulice Unhošťská, která je stěžejní pro dopravní obsluhu areálu, se prakticky nenacházejí žádné objety s trvalým pobytem osob. Nejbližší obytná zástavba je na severním okraji obce Velké přítočnove vzdálenostu cca 0,5 km a jižní část sídliště Kročehlavy na severu, vzdálení rovněž cca 0,5 km.

Dopravní obslužnost areálu bude směrována zejména po ulici Unhošťská a další páteřní komunikace Kročehlav. Průjezd obcí Velké Přítočno se předpokládá při napojení na sinici I/6.  Zde je možno konstatovat, že přitížení na dopravní síti vlivem provozu areálu bude poměrně malé - zhruba 5% stávajících dopravních intenzit, uvažujeme – li rovnoměrné rozdělení doravy do směru Kladno a V. Přítočno.  Významnější rekreační objekty (sportoviště, chatové osady, parky apod.) se v dosahu vlivů nenachází. V dosahu vlivů areálu budou tedy pouze zaměstnanci či osoby zdržující se v průmyslových areálech západně od ulice Unhošťská a v objektech bývalé celnice při křižovatce ulici M. Horákové a Unhošštká.  tedy zhruba maximálně 250 - 300 osob..

Další skupinou osob exponovaných vlivy areálu jsou vlastní zaměstnanci v areálu  (tj. výhledově zhruba 270 - 300 osob).

Z hlediska provozu v zóně a v samotném potravinářském areálu lze teoreticky hodnotit ovlivnění obyvatelstva znečišťujícími látkami emitovanými do ovzduší, emisemi hluku, ovlivnění dopravní obslužnosti zóny a ovlivnění faktorů pohody. V této souvislosti je třeba konstatovat, že v areálu se nepředpokládá instalace ani provoz významných zdrojů znečištění ovzduší (pouze plynové kotle). Emise do ovzduší se omezí pouze na zmíněné malé zdroje a mobilní zdroje – obslužnou dopravu – jejíž emisní produkce je poměrně malé a v daných rozptylových podmínkách se na imisních charakteristikách (krátkodobé a dlouhodobé koncentrace škodlivin v ovzduší) pozorovatelně neprojeví.

Rovněž významnější stacionární zdroje vnějšího hluku se v souvislosti se záměrem neuvažují (uvažovány jsou výstupy běžných VZT a chladicích zařízení) a z pohledu ovlivnění akustické situace se opět uplatní zejména obslužná doprava. Její průjezd není bezprostředně směrován do obytné zástavby, využívá však z části komunikace po jejím okraji (zejména průjezd obcí Velké Přítočno).

Do potenciálně ovlivněné skupiny osob, u nichž lze prioritně uvažovat dlouhodobou expozici emisí hluku, havarijní situací ap. je možno zařadit zaměstnance sousedních areálů a osoby které se zde dlouhodobě zdržují. Charakter činností v areálu (potravinářská výroba, expedice výrobků  a  související administrativní činnost) vylučuje styk nebo expozici škodlivými látkami, s výjimkou aplikace sanitačních roztoků.

Obyvatelstvo potenciálně exponované vlivy areálu lze tak rozdělit zhruba do dvou skupin se sestupnou mírou rizika:

- zaměstnanci hodnoceného areálu  a osoby dlouhodobě se zde zdržující

- zaměstnanci  nejbližší sousedící  průmyslové zástavby

- obyvatelé podél komunikací využívaných pro dopravní obsluhu

U všech těchto skupin obyvatel lze  hodnotit jejich expozice imisemi ze spalování plynných paliv v areálu (zejm. oxidy dusíku, oxid uhelnatý a uhlovodíky) a z vyvolané dopravy (oxidy dusíku, oxid uhelnatý a těkavé organické sloučeniny – VOC, zejména benzen) a hlukovou zátěž.  Počet potenciálně ovlivněných osob je relativně nízký.

U těchto skupin obyvatelstva lze působení těchto faktorů vzhledem ke vzájemné pozici, době a míře působení rizikových faktorů  hodnotit jako málo významné.  Expozice škodlivin a hluku budou u těchto skupin obyvatel eliminovány již pozicí areálu a absencí významných zdrojů hluku, stejně jako poměrně nízkou intenzitou vnitroreálové dopravy  do takové míry, že jejich vliv na zdraví (nemocnost ap.) bude nevyhodnotitelný a tyto vlivy lze označit za zanedbatelné.

Pronikání škodlivin z provozu do potravinového řetězce člověka lze do značné míry vyloučit, areál nebude produkovat žádné odpadní vody rizikové z hlediska jejich látkového složení. Odpadní vody jsou vypouštěny do veřejné kanalizace a jejím prostřednictvím přes ČOV o recipientu,  který není vodárenským tokem a není využíván pro rybářství. Charakter odpadních vod vypouštěných z areálu se nijak nebude vymykat z rámce obvyklého u komunálních splaškových vod. Látkové zatížení lze prioritně hodnotit kyslíkovým režimem (BSK5) a obsahem nerozpuštěných látek. Odpadní vody z areálu nebudou obsahovat škodliviny (kovy, ropné látky, chlorované uhlovodíky apod.) ani jiné rizikové látky, které by mohly ovlivnit jakost vod. U odpadních vod z výroby lze očekávat zvýšené ukazatele kyslíkového režimu a zvýšené obsahy extrahovatelných látek, kvalita vod může být ovlivněna i sanitačními roztoky. V této souvislosti budou instalována předčisticí zařízení, které upraví kvalitu vod na výstupu na úroveň přípustnou kanalizačním řádem v povodí ČOV Kladno - Vrapíce.   Rovněž produkce odpadních vod je poměrně malá a průnik škodliviny v uvedeném expozičním scénáři lze uvažovat pouze v teoretické rovině při havarijním úniku ropných látek např. z nádrže automobilu, která by pronikla do kanalizace a přes ČOV do recipientu či do podzemních vod prostřednictvím zasakovacího systému. Takový scénář je však více než nepravděpodobný (viz část voda) a lze jej předpokládat pouze při mimořádném souběhu nepříznivých okolností (havárie by nebyla zpozorována, nefungovalo vy předčištění a čisticí efekt ČOV, látka by pronikla jednorázově ve velkém množství a nebyla by naředěna v kanalizaci). Podobný expoziční scénář lze hodnotit i v případě podzemních vod. Průnik škodlivých látek z provozu areálu do potravinového řetězce člověka tak vylučujeme.

V provozu skladů nebudou  používány látky škodlivé zdraví ani se zde nebudou skladovat, s výjimkou sanitačních přípravků. Rovněž rizika vzniku havarijních stavů s potenciálním vlivem na zdraví osob jsou velmi malá  a jejich případné následky jsou bez dlouhodobých účinků s negativním vlivem na zdraví obyvatelstva (vznik silně toxických látek, kontaminace území ap.). Nejvýznamnější z tohoto ohledu je vznik požáru s možností vzniku škodlivých látek z hoření plastů. Jsou proto nutná opatření typu požární prevence a technická eliminační opatření , která budou dále rozpracována a řešena v požární části projektu. Sanitační roztoky jsou chemické přípravky na bázi alkalických hydroxidů, kyseliny citrónové či chlornanu sodného, tedy látek běžně používaných i v komerčně využívaných běžných přípravcích např. typu Savo, Cilit apod.

Narušení místních tradic a podobné vlivy neuvažujeme, neboť se jedná o plánovaný rozvoj v nevyužité části zóny určené pro průmyslový rozvoj. Zóna je situována na okraji města a rovněž charakter posuzované stavby je nekonfliktní.

Ovlivnění zdraví obyvatelstva hodnoceným záměrem je účinně minimalizováno technickými a organizačními opatřeními. Provozem dojde k nevýznamnému zvýšení emisní zátěže zejména v důsledku vyvolané dopravy, její vlivy však budou účinně minimalizovány a nedojde k markantnímu zhoršení stávající zátěže, ani v oblasti hluku či v oblasti znečištění ovzduší, ani v jiných oblastech, které by mohly ovlivnit medicínsko - ekologické faktory jako celková nemocnost, výskyt statisticky sledovaných onemocnění apod.

Provoz potravinářského  areálu  není spojen s významnými riziky na zdraví obyvatelstva. Emise do ovzduší jsou omezeny na škodliviny vznikající spalováním uhlovodíkových paliv z vytápění a dopravy a příspěvky záměru k celkové imisní situaci jsou malé, i když celková kvalita ovzduší ve městě Kladně i okolí  je zhoršená a v některých městských částech (centrum, Švermov) jsou překračovány imisní limity. Škodlivé látky nejsou v areálu používány. Produkce odpadů je poměrně  nízká, jedná se pouze o komunální odpady a organické odpady (zbytky potravin, odpadní tuky z odlučovačů, rostlinné a živočišné tkáně)  z potravinářské výroby, předpokládá se využití separovaného sběru a podíl odpadů klasifikovaných jako nebezpečné je zanedbatelný. Nevznikají tak neobvyklé nároky na provoz zařízení pro zneškodňování odpadů či odpadních vod, která by mohla sekundárně ovlivňovat zdraví obyvatelstva, zvyšovat zdravotní rizika či narušit faktory pohody.

S odbouráním používání olovnatých benzínů se do pozadí dostávají účinky depozic olova, naopak vzrůstá význam depozic škodlivin typu aromatických a polykondenzovaných aromatických uhlovodíků, zejména benzenu, které vznikají nedokonalým spalováním pohonných hmot, a jejich degradací. Emisní produkce ze spalování uhlovodíkových paliv v souvislosti s hodnoceným areálem je relativně nízká a v daných rozptylových podmínkách se nijak neprojeví na kvalitě ovzduší v obytných zónách (viz část ovzduší).

Významným aspektem zdravotních rizik pro obyvatelstvo je problematika hlukového zatížení. Hodnocení hlukové zátěže je nezbytné realizovat proto, že hluk není o nic méně nebezpečný než znečišťování ovzduší, vody nebo půdy. Lze definovat specifické i nespecifické důsledky dopravního hluku na zdraví obyvatel. Mezi základní se uvádějí:

- akutní nebo chronické poškození sluchového orgánu s následným ireverzibilním poškozením sluchu,

- funkční poškození sluchového orgánu nebo vestibulárního aparátu s projevy současného posunu sluchového prahu,

- funkční poruchu vnímání s projevy zhoršeného rozlišování zvukových signálů,

- funkční poruchu útlumu, projevující se zvýšenou náchylností k poruchám spánkového cyklu,

- funkční poruchu regulačních a zejména negativních vegetativních fenoménů s projevy v oblasti zažívacího systému; hluková hladina 65 dB(A) je hranicí, od které je u zdravých osob ovlivňován vegetativní nervový systém,

- funkční poruchu motorických a psychomotorických funkcí, která má důsledky i v oblasti pracovního výkonu,

- funkční poruchu emocionální rovnováhy a projevy subjektivního obtěžování

Dříve než lze zaznamenat chorobné změny, projevuje se snížení produktivity práce při zvýšení hladiny hluku o 1  dB nad 75  dB o 1  %, nad 85  dB o 2  %.

Hlukové expozice v souvislosti s hodnoceným areálem jsou nízké a jeho provoz nijak významně akustickou situaci v lokalitě neovlivní – nebudou zde instalovány žádné významnější stacionární zdroje hluku a přitížení dopravou vzhledem k stávající situaci je poměrně velmi malé.

Ekonomicko - sociální aspekty

Záměr lze z tohoto hlediska lze hodnotit pozitivně, neboť znamená nárůst pracovních příležitostí. Středočeský region patří k regionům s průměrnou mírou nezaměstnanosti v ČR a potřeba nárůstu pracovních příležitostí zde není tak naléhavá. Nezaměstnanost v městě Kladně je v rámci ČR průměrná a pohybuje se kolem 9,5% i přesto, že region byl výrazně postižen konverzí tradičních výrob – hutnictví a výroba oceli a těžby uhlí. Konverze výrob vyvolala v regionu zvýšenou potřebu dojížďky za prací, zejména pohlavního města Prahy – této souvislosti je příhodná poloha sídliště Kročehlavy s dobrým spojením do Prahy. Konverze tradičních výrob si vynutila i změnu orientace zaměstnanosti do lehkého průmyslu a terciální sféry, což se projevilo výstavbou jak průmyslových (SHOWA, LEGO, atd.) tak obchodních (TESCO, LIDL, KAUFLAND) areálů v oblasti Kročehlav a v zóně mezi Kladnem a Velkým Přítočnem.

V areálu se předpokládá do roku 2009/10 zaměstnání  zhruba  270-300 osob. Takový nárůst lze označit jako významný z hlediska možnosti zvýšení zaměstnanosti a možnosti rozvoje malých firem. Nárůst pracovních příležitostí a intenzivní rozvoj obchodu a výroby s sebou přináší obvykle zlepšování ekonomické situace  jak podniku, tak zaměstnanců. To se následně projevuje zvýšenou koupěschopností, zvyšováním poptávky po zboží a pozitivními vlivy v dalších sférách, zejména v obchodě a službách.

Ekonomický a sociálně – demografický rozvoj s sebou nese i některé negativní důsledky. Negativní sociální důsledky (nadměrná migrace, příliv nebo odliv obyvatelstva, sociálně patologické jevy, migrace nepřizpůsobivých sociálních skupin obyvatelstva ap.) však nelze v souvislosti s provozem hodnoceného areálu očekávat.

### 1.2.  Vlivy na ovzduší a klima

V rámci tohoto oznámení byla pro vyhodnocení vlivů na ovzduší zpracována rozptylová studie. Její závěry jsou stručnou formou prezentovány v této kapitole.

Z hlediska znečištění ovzduší z dopravy a spalování zemního plynu  je rozhodující kriteriální oxid dusičitý NO2, u kterého poměr mezi imisemi v ovzduší  a imisními limity je nejvyšší číslo. Protože však vzniká až následnou přeměnou z oxidů dusíku (zejména NO)  byly provedeny výpočty odvozením z koncentrací  NOx s přihlédnutím k postupům uvedeným v metodickém pokynu uveřejněném ve věstníku MŽP ročník XIII, částka 4 z dubna 2003. Ty jsou již zařazeny do použité verze programu SYMOS 97, verze 2003. Vypočtené hodnoty koncentrací NO2 jsou dále doplněny   o imisní příspěvky  CO a benzenu. Jsou-li splněny imisní limity pro NO2 (zejména roční průměr) budou s velkou rezervou splněny limity i pro ostatní znečišťující látky .

V následující tabulce jsou uvedeny max. krátkodobé imisní příspěvky NO2, CO (osmihodinové) a  benzenu (hodinové)  v jednotlivých referenčních bodech.

Maximální  krátkodobé (hodinové)  imisní příspěvky areálu NO2 a CO (osmihodinové) ((g/m3(

| Bod č. | název bodu – směr od zdroje | Kmax1h NO2 | Kmax8h CO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | MÚ Přítočno J | 0,80 | 8,0 |
| 2 | OD Přítočno J | 0,63 | 6,2 |
| 3 | OD Přítočno JV | 0,51 | 5,0 |
| 4 | průmyslový areál Z | 0,90 | 8,7 |
| 5 | průmyslový areál JZ | 1,43 | 14,0 |
| 6 | průmyslový areál JJZ | 1,50 | 14,9 |
| LIMIT |  | 200 | 10000 |

V další tabulce jsou uvedeny imisní příspěvky k průměrné roční koncentraci  NO2, CO a benzenu v jednotlivých referenčních bodech.

Imisní příspěvky k průměrné roční koncentraci  areálu NO2, CO a benzenu ((g/m3(

| Bod č. | název bodu – směr od zdroje | ΔKr NO2 | ΔKr CO | ΔKr benzen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MÚ Přítočno J | 0,060 | 0,40 | 0,0096 |
| 2 | OD Přítočno J | 0,049 | 0,32 | 0,0077 |
| 3 | OD Přítočno JV | 0,046 | 0,30 | 0,0073 |
| 4 | průmyslový areál Z | 0,060 | 0,40 | 0,0094 |
| 5 | průmyslový areál JZ | 0,075 | 0,50 | 0,0118 |
| 6 | průmyslový areál JJZ | 0,096 | 0,63 | 0,0151 |
| LIMIT |  | 40 | nestanoven | 5 |

Z výpočtů lze prezentovat následující závěry:

- Veškeré výpočty byly prováděny takovými metodikami, a z  takových vstupních hodnot,   že vypočtené hodnoty jsou horním odhadem hodnot skutečných.

- Výstavba navrhovaného areálu lahůdkářské a cukrářské výroby  je do území, ve kterém nejsou  překračovány  imisní limity krátkodobých i průměrných ročních koncentrací  znečišťujících látek v hodnocení dle platných  imisních  limitů

- Provoz navrhovaného areálu k  imisním koncentracím  v okolí přispěje velmi   malým dílem. To je způsobeno tím, že výkon vytápění areálu je relativně malý, malý je i nárůst vyvolané dopravy a obytná zástavba je od areálu v dostatečné vzdálenosti

- Imisní příspěvky areálu lahůdkářské a cukrářské výroby Velké Přítočno nepovedou  k překračování imisních limitů v okolí ani v součtu s pozadím. V okolních průmyslových areálech budou max. do  0,75 % imisního limitu NO2 a do 0,24 % ročního limitu; v obytné zástavbě do   0,40 % imisního limitu NO2 a do 0,15 % ročního limitu.  Imisní příspěvky ostatních znečišťujících látek budou vzhledem ku svým  limitům ještě menší.

- K překračování imisních limitů v okolí ani v součtu s pozadím nedojde ani ve fázi výstavby

Na základě vyhodnocení všech příspěvků posuzovaného záměru k imisní zátěži lze z hlediska vlivů na ovzduší záměr považovat za akceptovatelný, příspěvky provozu areálu  ke stávajícímu pozadí z hlediska ročního aritmetického průměru jsou velmi malé, takže lze předpokládat, že stávající imisní situace nebude   ovlivněna.

### 1.3. Vlivy na povrchovou a podzemní vodu

Ovlivnění zásobování vodou. Připravovaná výstavba a provoz potravinářského areálu si vyžádá nárůst požadavků na dodávku vody z veřejné vodovodní sítě. Po uvedení do provozu, tj. v časovém horizontu roku 2009-10, předpokládáme postupný nárůst nároků na potřebu vody pro hygienické i provozní účely. Pro hodnocený areál to znamená s ohledem na předpokládaný počet zaměstnanců ve výrobě i administrativě  průměrnou denní potřebu zhruba 32 m3. Je však třeba zdůraznit, že se jedná o výpočtové množství a skutečná spotřeba vody bude zřejmě nižší, a bude se dle našeho názoru pohybovat na úrovni kolem 80% vypočítané potřeby a skutečná spotřeba vody pravděpodobně nedosáhne proponovaných množství  na osobu a den. Pro technologické (výrobní) účely je nárokováno dalších 37 m3 vody za den.  Vzhledem k dobře založené a kapacitně dimenzované distribuční vodárenské síti lze i maximální proponované nároky potřeby vody bez problémů pokrýt ze stávající vodovodní sítě ve správě VEOLIA a.s. Pro zásobování areálu budou využity  kapacitně vyhovující přípojka a navazující vnitroareálové okruhy. Uvedený celkový nárůst potřeby vody  lze pokrýt ze stávající sítě bez nároků na její zásadní rekonstrukci nebo posílení a bez ovlivnění dodávek pitné a užitkové vody pro jiné spotřebitele.

Lze tedy předpokládat, že výstavba a provoz potravinářského areálu  neovlivní negativně zásobování pitnou vodou (omezení dodávek, ztráty v síti apod.) v předmětné části města a nevyvolá nároky na rekonstrukci veřejné vodovodní sítě ve větším rozsahu. V rámci výstavby nebude však nutno přeložit žádné páteřní vodovodní řady s významem pro veřejné zásobování a nelze tedy očekávat odstávky v zásobování vodou.

Ovlivnění charakteru odvodnění území. V souvislosti s výstavbou objektů v rámci výstavby potravinářského areálu se předpokládají změny reliéfu území v poměrně malém rozsahu. Stávající rovinatý terén nemá nároky na významné denivelizace (násypy, zářezy) v rámci přípravy staveniště. Na staveništi se předpokládá pouze úprava pláně a výkopy pro základové konstrukce, bez potřeby významných terénních úprav a denivelizace terénu. Skrývková bilance u nové výstavby se předpokládá vyrovnaná či pouze mírně přebytková Charakter reliéfu terénu se generelně nezmění, v části pozemku dotčeném výstavbou na ploše zhruba 2,5 ha dojde k zarovnání terénu. Z pohledu ovlivnění charakteru odvodnění území vlivem změn reliéfu terénu lze vlivy posuzovaného záměru hodnotit jako nevýznamné, protože generelně rovinný charakter odvodňovaného území zůstane zachován. Ke změnám charakteru odvodnění dojde i v důsledku změn kvality povrchu na plochách navržené výstavby. Zde se předpokládá významný nárůst zpevněných a odvodněných ploch oproti stávajícímu stavu. Stávající z větší části nezpevněné zatravněné plochy budou zastavěny objektem výrobní haly,  komunikacemi, parkovacími a manipulačními plochami. Dojde tedy ke změně koeficientu odtoku, avšak většina dešťových vod z odvodněných ploch bude prostřednictvím vsakovacího systému zasakována do podloží a nedojde tak k úbytku infiltrace do kolektoru či odvedené srážkových vod mimo povodí.

Plocha odvodněných střech celého areálu  je zhruba 0,6 ha, plocha komunikací, parkovišť a manipulačních ploch rovněž zhruba 1 ha. To odpovídá odtoku z území ve výši zhruba 126 l/s pro komunikace a zpevněné plochy a 87 l/s pro střechy za použití intenzity 15 minutového směrodatného deště 160 l/s.ha (bilance viz kapitola výstupy).

Z důvodu omezené kapacity stávající kanalizační stoky a nevýhodným spádovým poměrům a s přihlédnutím k nežádoucímu navyšování podílu balastních vod na přítoku městské ČOV je navrženo svedení dešťových vod do dešťové kanalizace, která bude vyústěna do vsakovací jímky. V roční bilanci při použití průměrného  srážkového úhrnu 533 mm představuje množství zasakovaných vod zhruba 8500 m3.

Oproti stávajícímu stavu tak nedojde k  nárůstu množství vod odvedených z území. Do popisovaného charakteru odvodnění území v dané části povodí  se za uvedených předpokladů uvažovaná změna významně neprojeví a nedojde tak k významné změně poměru srážky/odtok. Změny charakteru odvodnění území vlivem posuzovaného záměru se tedy projeví změnou koeficientu odtoku z ploch v areálu, kde dojde k významnému rozšíření zpevněných odvodněných ploch, což ale při uvažovaném způsobu odvedené a zasakování v místě do podloží lokality nezvýší množství odvedených dešťových vod, a uvedená změna se významně neprojeví v charakteru odvodnění území. Systém zasakování části srážkových vod je řešen vsakovací jímkou o potřebné retenci schopné zachytit předpokládaný objem srážek směrodatného deště s postupným zasakováním do prostředí rozvětralých a rozpukaných křídových slínovců. Vzhledem k poměrně nízkým propustnostem horninového prostředí a nepříznivým hydraulickým podmínkám však je nutno tuto možnost detailně ověřit hydrogeologickým průzkumem v dalším stupni projektové dokumentace.

Povodňové riziko. Posuzovaná stavba se nenachází v zátopovém území a ani množství odvedených vod z poměrně velké plochy nezvyšuje riziko vzniku povodňových stavu v recipientu, protože k navýšení průtoku díky zasakování dešťových vod v místě nedojde. Rizika plynoucí s popisované situace jsou tedy nevýznamná a není je  nutno eliminovat technickými (protipovodňové hráze, poldery, rozlivové plochy)  ani organizačními opatřeními (povodňový plán).

Vypouštění odpadních splaškových a technologických vod. Předpokládaný objem odvedených splaškových vod lze označit jako poměrně významný jak z pohledu hydraulického, tak zejména látkového zatížení.. Po uvedení do provozu uvažujeme průměrnou denní produkci splaškových odpadních vod ze sociálních zařízení zhruba 32 m3/den, které budou odvedeny do areálové gravitační kanalizace svedené do veřejné stoky v areálu Celnice a na městskou ČOV Vrapice. Odpovídající produkci znečištění lze stanovit v ukazateli BSK5 na 5,7 t/rok, nerozpuštěné látky 5,2 t/rok, u rozpuštěných látek 11,8 t/rok, u celkového fosforu 0,14 t/rok a celkového dusíku 0,1 t/rok. Z kvalitativního hlediska nedojde k žádným markantním změnám, kvalita vypouštěných odpadních vod se nijak nebude vymykat běžným splaškovým vodám, protože se předpokládá odvádění odpadních vod převážně  hygienických zařízení.

Uvedené množství bude odvedeno do veřejné kanalizace a na městkou ČOV Vrapice a z ní do Dřetovického potoka. Vzhledem k postačující kapacitě ČOV cca 80 tis. EO i uvažovanému nárůstu hydraulického i látkového zatížení nepředpokládáme žádné negativní vlivy způsobené nárůstem objemu splaškových vod či látkového zatížení. Nárůst zátěže ČOV představuje pro cílový stav zhruba 250-270 EO, což je v rezervě kapacity.

Z hlediska látkového zatížení je významnější vypouštění odpadních vod z výroby, u kterých lze předpokládat poměrně vysoké obsahy extrahovatelných látek a organické znečištění ovlivňující ukazatele kyslíkového režimu. V areálu budou používány i sanitační prostředky většinou na bázi alkalických hydroxidů a povrchově aktivní látky. Před vypouštěním do kanalizace je nutno tyto vody předčisti na hodnoty odpovídající kanalizačnímu řádu a přípustným emisním hodnotám dle nařízení vlády č.61/2003 Sb. v platném znění. Předpokládá se instalace lapáku tuků a dle výsledků zkušebního provozu je možné toto zařízení doplnit i flotační čističkou s chemickou úpravou pH.

Porovnání požadavků kanalizačního řádu města Kladna s předpokládanou kvalitou průmyslových odpadních vod z hodnocené potravinářské výroby uvádí tabulka:

| Ukazatel (jednotka) | BSK5 (mg/l) | CHSK-Cr (mg/l) | NL (mg/l) | EL (mg/l) | NEL (mg/l) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| odpadní voda z výroby | 600 | 1200 | 200 | 30 | 0,5 |
| kanalizační řád | 800 | 1600 | 500 | 80 | 10 |

Z porovnání v tabulce je zřejmé, že odpadní voda v surovém stavu splňuje podmínky kanalizačního řádu. V daném případě je nutno uvažovat naředění splaškovými vodami v poměru zhruba 1:1 a účinnost předčisticích zařízení. Za těchto předpokladů lze kvalitu odpadních vod vypouštěných z areálu považovat z hlediska látkového zatížení za běžné splaškové vody. Sanitační prostředky se používají v nízkých koncentracích v prvních jednotkách % a jejich vliv na kvalitu odpadních vod nebude významný, přesto je však nutno kvaltu odpadních vod podrobně vyhodnotit v rámci zkušebního provozu a případně přijmout odpovídající technická či organizační opatření pro zajištění odpovídající kvality odpadních vod vypouštěných z areálu.

Riziko znečištění  povrchových a podzemních vod

V  areálu  nebudou skladovány ani používány látky škodlivé vodám, ze škodlivých látek lze uvažovat pouze provozní kapaliny a pohonné hmoty v nádržích automobilů, které se budou v komplexu pohybovat a parkovat. Havarijní stavy jsou hodnoceny v příslušné části oznámení. Z hlediska možnosti znečištění vod není posuzované lokalita riziková. Areál neleží v povodí významného toku (Lidický potok), v jeho povodí se však nachází ochranné pásmo vodního zdroje a má význam i pro rekreaci (koupaliště) a nachází se zde i rybářsky využívané rybníky. Areál se však nenachází v bezprostřední blízkosti vodního toku, ani do něj nebudou zaústěny odvedené dešťové ani splaškové vody z areálu. Lidický potok tak nebude provozem areálu ovlivněn. Riziko ovlivnění kvality podzemních vod např. při úniku z nádrže automobilu  je eliminováno technickými opatřeními (odlučovače ropných látek).

Hydrogeologické poměry, zejména omezená propustnost horninového prostředí a z ní plynoucí nepříznivé hydraulické poměry a nízká hladina podzemní vody v křídové zvodni v hloubkách kolem 8 - 10 m pod terénem nevytváří předpoklady pro rychlý průnik eventuelních kontaminantů do podzemních vod. Dešťové vody z parkovišť, komunikací a zpevněných ploch budou odvedeny kanalizací přes odlučovač ropných látek do zasakovacího objektu. Parkoviště budou využívána zejména pro osobní vozy zaměstnanců a expediční vozidla provozovatele a intenzita provozu bude poměrně malá. V souvislosti s tím lze uvažovat únik ropných látek z úkapů z odstavených vozidel. V této souvislosti předpokládáme, že v souladu s platnými předpisy pro provoz vozidel na pozemních komunikacích se zde budou pohybovat pouze vozidla v náležitém technickém stavu. Možnost úniků ropných látek bude tak omezena na náhodné úkapy v souhrnných  množstvích maximálně v prvních desetinách kg ropných látek převážně olejů. Odvedené vody budou přečištěny lapolem a akumulovány v jímce zasakovacího objektu. Množství, resp. koncentrace ropných látek, které pronikne za těchto předpokladů do kanalizace, se bude pohybovat  prvních desetinách mg/l, což je plně akceptovatelné a nemůže nijak markantně ovlivnit kvalitu podzemních vod. Za daných podmínek při předpokládané výstupní koncentraci z lapolu max. 5 mg/l se tedy bude jednat o rozpuštěné ropné látky. Taková koncentrace ropných látek odpovídá poměrně značnému znečištění odvodněných ploch, které je za běžných okolností nepravděpodobné a lze je předpokládat např. při havarijní události (tj. např. úniku většího množství ropné látky při dopravní nehodě ap.). Za normálních okolností však předpokládáme koncentraci ropných látek v průměru kolem 0,1-0,2 mg/l. To lze hodnotit jako akceptovatelné látkové zatížení bez vlivu na jakost vody. Při naředění čistými vodami ze střech lze uvažovat i nižší koncentrace ropných látek, takže kvalita zasakované vody by měla vyhovovat podmínkám pro zasakování .

Při havarijním úniku, např. při havárii v dopravě předpokládáme, že eventuelní únik bude neprodleně likvidován běžnými prostředky. Odstavná stání vozidel s nákladem látek škodlivým vodám je vyloučeno. Riziko znečištění podzemních vod hodnotíme jako zanedbatelné důvodů nepříznivých hydraulických poměrů a velmi pomalé rychlost eventuelního průniku kontaminantu k hladině podzemní vody. Riziko ohrožení podzemních vod je rovněž minimalizováno tím, že veškerá manipulace včetně pojezdu automobilů bude probíhat po zpevněných plochách. Riziko úniku škodlivé látky na volný terén je téměř vyloučen. Teoretická možnost existuje pouze v případě přetížení lapolu a úniku látek z jeho komory.  Riziko ohrožení podzemních vod je minimalizováno i geologickými poměry. Zvodeň v křídových horninách (písčité slínovce), jejíž hladina se nachází v hloubce cca 8- 10 m pod terénem, je hydraulicky chráněna vrstvou omezeně propustného jílovitého eluvia. Hydraulické poměry kolektoru i nadložních hornin jsou nepříznivé (omezená propustnost) a pohyb kontaminantu v horizontálním a vertikálním směru by byl velmi pomalý, což zvyšuje možnost účinné sanace při eventuelním úniku mimo zpevněnou plochu. Z tohoto hlediska hodnotíme riziko spojené  s rizikem znečištění podzemních vod jako zanedbatelné jak v případě běžného provozu, tak v případě havarijní situace.

Lze konstatovat, že z hlediska možnosti ovlivnění kvality podzemních i povrchových vod není záměr výstavby potravinářského areálu nadměrně  rizikový a lze jej v hodnoceném území akceptovat.

Ovlivnění hydrogeologických poměrů a vydatnosti vodních zdrojů. Ovlivnění hydrogeologických poměrů vlivem posuzovaného záměru lze diskutovat z několika hledisek.

Prvním z nich je možnost ovlivnění způsobem založení staveb. Podmínky pro zakládání jsou v hodnoceném území příznivé (nízká hladina podzemní vody, relativně konsolidované a homogenní  základové půdy se stejnoměrnou stlačitelností). Z těchto důvodů předpokládáme plošné zakládání do hloubek do 1,5 m pod úroveň upravené pláně. V tomto kontextu nelze předpokládat ani omezené ovlivnění poměrů v kolektoru, tj. ovlivnění směru a rychlosti proudění s vlivem na celkovou hydrogeologickou situaci v území vlivem lokálních změn propustnosti. Detailně lze situaci hodnotit po vyjasnění způsobu založení. Lze řešit hydrogeologickým a inženýrskogeologickým posudkem v rámci projektu pro stavební povolení.

Druhým faktorem je zvýšení odtoku srážkových vod z území vlivem nárůstu zpevněných ploch, t.j omezení dotace zvodně. Tato změna je eliminována zasakování dešťových vod do podloží, takže změna infiltrace srážek do kolektoru je zanedbatelná..

V areálu nebudou zřízeny zdroje podzemní vody (studny) a diskutovat vliv hydraulické deprese či exploatace zvodně je proto bezpředmětné.

### 1.4. Vlivy na půdu  a horninové prostředí

Stavbou vznikají  nároky na odnětí  zemědělské půdy ze ZPF a proto by mělo být investorem urychleně  požádáno o souhlas s vynětím ze ZPF ( podrobněji viz část v kapitole B.I. věnovaná záboru půdy).  Odnětí postihuje poměrně kvalitní půdy ve 2. třídě ochrany, z hlediska typologie půd se jedná převážně hnědé půdy. Plocha záboru činí zhruba max. 2,6 ha. Zastavění zemědělské půdy však předpokládá schválený územní plán a z tohoto důvodu lze pozemky ze ZPF vyjmout i přes vyšší přednost v ochraně a kvalitní bonitaci.

Pozemky předpokládané k zástavbě tvoří pás mezi stávající zástavbou sídliště Kročehlavy obcí Velké Přítočno a předpokládanou výhledovou novou komunikací v trase plánované přeložky komunikace I/61 (viz kapitola územní plán a doprava) který je určen k zastavění stavbami občanské vybavenosti  i stavbami pro bydlení. Z hlediska pozice odnímané půdy vůči zástavbě, kvalitě půd a předpokládanému rozvoji města v této části území  lze odnětí označit za akceptovatelné. Ztráty zemědělské produkce z plochy cca 2,6 ha jsou poměrně malé a pozice odnímané půdy v části polí přilehlé ke stávající komunikaci a průmyslové zástavbě nijak neovlivní v případě odnětí možnosti zemědělského využití jiných pozemků v lokalitě.

Sejmutá skrývka ornice a podorničí musí být využita v souladu s podmínkami pro odnětí, předpokládá se nadlepšení půdních poměrů v širším zájmovém území či využití pro rekultivační účely. Způsob využití bude podrobně specifikován v elaborátu pro odnětí půdy ZPF.

Vliv na zemědělskou půdu lze označit za trvalý a významný, a to z důvodu poměrně velké plochy záboru kvalitních zemědělských půd. Vzhledem k tomu, že se jedná o rozvojové území města a zastavění území je v souladu s územním plánem , lze odnětí půdy zemědělskému půdnímu fondu akceptovat.

Terénními úpravami a přesuny zemin nedojde k významnějším změnám  místní topografie. Bilance skrývky je vyrovnaná či pouze mírně přebytková, nedojde tak k zásadním změnám charakteru reliéfu území. Terén v rámci areálu bude pouze mírně snížen  a zarovnán při zachování současných generelních morfologických poměrů.

Materiál k eventuelním záhozům a terénním úpravám bude použit pouze nezávadný, za podmínek daných prováděcími předpisy zákona o odpadech (vyhl.294/2005 Sb. – podmínky pro ukládání na terén). Předpokládá se využití podstatného množství materiálu z úpravy pláně do terénních úprav a tudíž vyrovnaná bilance bez nutnosti deponování většího množství přebytkových zemin mimo území či dovozu zemin do násypů.

Ovlivnění geologického prostředí a nerostných zdrojů lze vyloučit. Nepředpokládají se výkopové práce většího hloubkového dosahu a areál leží mimo chráněná ložisková území a dobývací prostory.  Zastižení  mineralogických či paleontologických nálezů při zemních pracích, stejně jako  geologických stratotypů ap., které by mohly být předmětem ochrany je s ohledem na charakter staveniště (horniny svrchní křídy překryté deluviálními hlínami) nepravděpodobné.

Ovlivnění charakteru reliéfu terénu a horninového prostředí je možno hodnotit jako nevýznamné, protože nedojde k přesunům větších hmot ani k rozsáhlejší denivelizaci a změně místní topografie.

Vlivy z produkce odpadů.

Problematika nakládání s odpady je upravena zákonem č. 185/2001 Sb. a předpisy vydanými k jeho provedení. Tyto obecně závazné předpisy upravují povinnosti původců odpadů, evidenci odpadů a požadavky na jejich zatřídění (Katalog odpadů) a požadavky pro jejich ukládání na skládkách.

Posuzovaný potravinářský areál bude za provozu produkovat odpady z výroby a z expediční činnosti. V uvažovaném případě  se bude  jednat jednak o odpad charakteru komunálního a odpady s tříděného sběru (papír-plasty- sklo) a odpadní obalové materiály z provozu výroby i  expedice (papír, lepenka, sklo, PE fólie a obaly z plastů apod). Dále lze předpokládat kaly z čištění zařízení a technologie. Odpady z výroby zahrnují odpad živočišných a rostlinných tkání, odpad z čištění a úpravy vstupních surovin (maso, zelenina, ovoce, konzervované potraviny).  S ohledem na druhovou skladbu odpadů, z nichž značná část jsou odpady recyklovatelné, nebo dále využitelné, je třeba věnovat pozornost organizačnímu a technickému systému nakládání s odpady. Ty musí být sbírány a shromažďovány odděleně dle druhů a u recyklovatelných čí dále využitelných odpadů musí být jejich další využití organizačně a technicky zajištěno separovaným sběrem např. v kontejnerech určených pro každý druh (sklo - plasty - papír - lepenka).  Obdobné platí pro nakládání s potravinářskými odpady. Celková produkce potravinářských odpadů z výroby se bude pohybovat kolem 30 – 40 t/ročně.

Nároky na kapacitu zařízení pro zneškodnění odpadů charakteru  nebezpečné - N, se předpokládají  ve velmi malém rozsahu, a jedná se převážně o odpady, jejichž sběr a likvidaci již zajišťují specializované firmy v regionu, nebo jejich likvidaci zajišťuje výrobce. Z provozu areálu lze řadit do této kategorie prakticky pouze vyhořelé zářivky z osvětlení prostor a venkovního osvětlení, dále v malé míře odpady z případného provozu VZV vozíků a z administrativní části např. použité tonery, galvanické články apod.. U dalších odpadů vznikajících v této kategorii ( kaly či odloučená fáze ropných produktů z odlučovačů lehkých kapalin ap.) se jedná o malá množství, vznikající nárazově.

Z vlastního provozu lze tedy předpokládat vznik odpadů převážně kategorie O.     Odpady charakteru komunálního a odpady z čištění komunikací budou likvidovány konvenčním svozem. Celková produkce odpadů  nevyvolá žádné neobvyklé nároky na svozové či likvidační kapacity.Odpady kategorie N budou vznikat pouze v nevýznamných množstvích.

Charakter výstavby vylučuje vznik větších množství odpadů. Jedná se o převážně opláštěné montované konstrukce, kde se nepředpokládá vznik většího množství odpadních stavebních hmot ap. Jedná se o novou stavbu bez nutnosti demolic či rekonstrukcí apod. Nejvýznamnější část produkce odpadů v době výstavby představuje přebytková skrývka. V případě úpravy pláně při přípravě staveniště vznikne přebytková zemina ze skrývky. Předpokládáme však, že větší část zemin  bude využita při terénních úpravách a pouze malou část bude nutno deponovat na skládce či využít mimo prostor staveniště.  Předpokládaná množství však lze bez problémů uložit na skládce stavebních odpadů a rekultivačních zemin či použít při terénních úpravách v okolí za podmínek daných prováděcími vyhláškami zákona o odpadech. Znečištění těchto zemin (stará ekologická zátěž a.p.) nelze předpokládat, neboť pozemek nebyl v minulosti exponován vlivům žádné činnosti, při které by mohl být kontaminován (ropné látky, odpady, staré skládky apod.).

Vzhledem k tomu, že v regionu v současné době existuje dostatečná kapacita zařízení pro nakládání s odpady všech kategorií, nebude svoz a zneškodnění odpadů z areálu problematické, ani nevzniknou nároky na budování nových zařízení pro likvidaci odpadů. Ve stádiu výstavby ani provozu nevzniknou druhy odpadů, jejichž vlastnosti by si vyžádaly neobvyklé nároky na způsob nakládání či zneškodnění. Produkci odpadů z provozu areálu lze hodnotit jako minimální, protože bude uplatněn separovaný sběr a shromažďováni a následná recyklace odpadů v příslušných zařízeních mimo areál. Při shromažďování a nakládání s odpady je nutná řada technických i organizačních opatření, která jsou rámcově navržena v příslušné kapitole.

Vlivy z produkce odpadů lze označit jako trvale působící a málo významné. Produkce odpadů se většinově omezuje na komunální odpad a jeho separovatelné složky (papír, plasty, sklo), odpadní obalové materiály a odpady typické pro zpracování potravin, podíl nebezpečných odpadů je zanedbatelný. Z tohoto důvodu záměr nevyvolá zvýšené nároky na svozové ani zneškodňovací kapacity. V rámci provozu je nutno věnovat pozornost třídění odpadů a minimalizovat jejich vznik.

### 1.5. Vlivy na flóru a faunu

Vlivy na floru

Realizací posuzovaného záměru dojde ke změně habitatu prostředí tím, že současný zemědělsky využívaný rostlý terén s ruderalizovanými  bylinotravními společenstvy bude nahrazen trvalou zástavbou převážně na zpevněných plochách, dojde tedy k trvalému odstranění vegetačního pokryvu většiny vlastního zájmového území výstavby. Místní vliv na fytocenózy je nutno pokládat za trvalý a patrný.

Ve vztahu k dotčení druhové rozmanitosti  flory českého termofytika je však možno konstatovat,  že se záměr dotkne pouze stanoviště běžných druhů rostlin, které jsou zcela hojné na řadě analogických ploch v okolí, lokalita sama nepředstavuje prostor výskytu reprezentativních či unikátních fytocenóz, protože je dlouhodobě využívána pro zemědělskou činnost – pěstování obilovin a pícnin.

Nejsou dotčeny prostory známých výskytů zvláště chráněného genofondu rostlin. V rámci ukončení stavebních prací bude nutno zajistit rekultivaci výstavbou zasažených ploch z důvodu prevence šíření ruderálních a euryvalentních druhů rostlin, často s výraznými alergenními účinky na obyvatelstvo nejbližší zástavby v sídlech. Vlivy na druhové složení rostlin v okolí Kladna - Kročehlav a obcí Velké a Malé Přítočno je tak možno pokládat prakticky za neutrální, neprovedená rekultivace může posílit pouze některé agresivní druhy.

Lze konstatovat, že stanoviště plochy zájmové výstavby posuzovaného potravinářského  areálu v k.ú. Velké Přítočno nejsou příhodná pro výskyt zvláště chráněného genofondu rostlin (pro danou oblast zejména xerothermní druhy), dle názoru zpracovatele oznámení proto nebude nutno přijímat specifická opaření k ochraně takových druhů nebo společenstev s jejich výskyty.

Vlivy na chráněné části přírody. S ohledem na územní polohu zvláště chráněných území přírody tato interakce nenastane, protože areál stavby je dostatečně vzdálen od chráněných území.

Vlivy na dřeviny rostoucí mimo les.  V rámci realizace posuzovaného záměru nedojde ke kácení dřevin rostoucích mimo les. Naopak po dokončení sadových úprav dojde k podstatnému zvýšení podílu vzrostlé zeleně, vliv bude příznivý, trvalý a patrný. Památné stromy v okolí zájmového území jsou dostatečně vzdáleny od místa výstavby a nebudou nijak dotčeny včetně jejich ochranných pásem. Na dotčené ploše se ne vyskytují žádné solitérní stromy ani jiné dřeviny keřového či stromového patra.  Sporadická porost převážně listnbatých stromů se vyskytuje v lemu komunikace a polní cesty a nebude záměrem dotčen.

Vlivy na faunu

Lze konstatovat, že místa známého výskytu zvláště chráněného genofondu živočichů, která by znamenala místa výskytu reprezentativních nebo unikátních populací těchto druhů, nebudou dotčena, tudíž nelze předpokládat ohrožení populací těchto živočichů. Je možno předpokládat pouze vlivy na populace epigeického hmyzu a drobných hlodavců v zájmovém území, poněvadž dojde k patrné redukci jejich areálů výskytu, rovněž dojde ke zmenšení prostoru pro skupiny a populace fytofágního hmyzu, vázaného na stanoviště lad s relativně vysokou primární produkcí. Tyto vlivy lze hodnotit jako mírně nepříznivé až nepříznivé, málo významné. Na základě orientačního průzkumu lze konstatovat, že místa výskytu reprezentativních nebo unikátních populací zvláště chráněných druhů se na zájmovém území nevyskytují, tudíž nebudou dotčena a nepředpokládá se ohrožení populací těchto živočichů. Místní vliv na faunu je možno po ozelenění a sadových úpravách pokládat za příznivý, trvalý a patrný.

Orientační průzkum fauny dokládá relativně ochuzený ekotop. Orientačním kvalitativním průzkumem byly zjištěny jen běžné druhy, vázané na otevřenou krajinu, agrocenózy, případně na blízkost sídel. Nepředpokládají se v rámci zájmového území výstavby podmínky pro rozvoj populací některého z uvedených zvláště chráněných druhů podle příloh vyhl. č. 395/1992 Sb. ve vztahu k charakteristickému výskytu a reprodukci.

Podle názoru zpracovatele oznámení nebude nutno řešit žádná zvláštní opatření k ochraně živočichů a jejich společenstev. Přesto však doporučujeme zahájení stavební činnosti mimo vegetační a hnízdní období.

Vlivy na prvky ÚSES.

Posuzovaný záměr není v územní kolizi nebo v dotčení se skladebnými prvky ÚSES ani s podpůrnými prvky ekologické stability krajiny. Kvalitně provedenými sadovými úpravami je možno dále diferencovat v pozitivním smyslu stanovištní rozmanitost zájmového území. Realizace sadových úprav v řešeném území může vnést do prostoru další a žádoucí prvky dřevin, které by při použití domácích druhů mohly vytvořit interakční prvky coby podpůrné prvky ÚSES.

Vlivy na významné krajinné prvky (VKP)

Žádný z významných krajinných prvků „ze zákona“ (§ 3 písm. b/ zákona č. 114/1992 Sb.) není přímo dotčen realizací záměru. Není dotčen ani žádný zvláště registrovaný VKP dle ust. § 6 zákona č. 114/1992 Sb.

Vlivy na další ekosystémy

Záměr se přímo nedotýká biologicky cenných ploch v k.ú. Kročehlavy ani Velké Přítočno. Dojde však ke změně prostředí tím, že část volné plochy bude nahrazena zastavěnými plochami na zpevněném terénu. Je nezbytné zachovat potřebnou územní rezervu v zájmovém území v nezpevněném stavu pro sadové úpravy areálu. Odtok dešťových vod ze střech a zpevněných ploch musí být řešen dostatečně kapacitním zasakovacím systémem. Vlivy na jiné ekosystémy je možno hodnotit jako zanedbatelné či nulové.

Vlastní výhledové staveniště představuje prakticky pouze volnou plochu porostlou silně ruderalizovanými společenstvy a zbytky kulturních plodin pěstovaných v okolí. Souborně jde o antropicky významně pozměněné stanoviště. Z hlediska ovlivnění krajinného rázu jde o rozšíření zóny s velkoplošnou zástavbou v návaznosti na stávající výstavbu v průmyslové zóně, jde tedy rozšíření urbanizace krajiny způsobem, který je v nejbližším území již výrazně zastoupen.

Je nutno však pokládat za důležité, že  neznamená realizaci výškově dominantních objektů nebo areálů, jde však o dostavbu menšího komplexu horizontální dominance, poměrně malého měřítka, výstupem je zvýraznění hmoty objektu výrobní haly. Od navrhované zástavby nelze předpokládat vznik patrné  změny z hlediska ovlivnění krajinného rázu. Jde tak téměř výhradně o důsledné začlenění nového areálu do území komplexními sadovými úpravami a o potřebu architektonického členění velkých ploch, stejně jako vhodnému řešení fasád s ohledem na pozici v průmyslové zóně bez významnější pohledové expozice.

### 1.6. Vlivy hluku a záření

Vyhodnocení akustické situace  bylo provedeno pro jednu  výpočtovou oblast, která zahrnuje posuzovaný potravinářský areál a blízkou zástavbu v rámci průmyslové zóny. Výpočtové body 1-8 jsou zvoleny u administrativních, skladových a průmyslových objektů v okolí posuzovaného areálu a na jeho hranicích. Orientační vyhodnocení hlukové zátěže bylo provedeno i přesto, že v okolí posuzovaného záměru se nenachází žádné chráněné objekty či prostory.

Situování výpočtových bodů ve výpočtové oblasti je dále  zřejmé z výpisu programu HLUK+ a následujících obrázků. Celkem bylo řešeno 8 výpočtových bodů ve třech variantách, a to pro denní  i noční dobu. V noční době bude areál v provozu

Varianta 0 – stav bez realizace záměru -  den   (PRT_0D)

Varianta 0 – stav bez realizace záměru -  noc   (PRT_0N)

Varianta 1 – stav s realizací záměru -  den   (PRT_1D)

Varianta 1 – stav s realizací záměru -  noc   (PRT_1N)

Varianta H – hypotetický stav pouze příspěvky záměru -  den   (PRT_HD)

Varianta H – hypotetický stav pouze příspěvky záměru -  noc   (PRT_HN)

V následujících obrázcích  je prezentováno srovnání stavu s a bez realizace záměru pro denní i noční dobu. Výpočet pro noční dobu byl proveden, protože provoz v nočních hodinách (tj. od 22 do 6 hod.) se předpokládá, a budou v provozu stacionární zdroje (VZT zařízení, chlazení apod.). Výpočty byly provedeny pro výšku izofon 3 m nad terénem (srovnávací rovinou). Výpočtové body byly situovány na nejbližších objektech, a to 2 m před fasádou a na hranicích areálu.

Varianta 0. Tato varianta hodnotí akustickou situaci v území v roce 2009 bez realizace záměru. Vzhledem ke skutečnosti, že rozhodujícím zdrojem hlukové zátěže v území je doprava na ulici M.Horákové a Unhošřská, hodnotí tato varianta liniové zdroje hluku jako rozhodující zdroje hluku pro celkovou akustickou zátěž v území. Jedná se o provoz automobilů na stávajících komunikacích.

Varianta 1.  Tato varianta řeší akustickou situaci v území po realizaci výstavby a provozu hodnoceného areálu v plném rozsahu. Jako liniové a plošné zdroje hluku uvažujeme provoz automobilů po komunikacích využívaných pro dopravní obsluhu, pojezd osobních vozidel na parkovištích, pojezd vozidel na vnitroareálových komunikacích  a manipulačních plochách. Dále jsou uvažovány průmyslové zdroje hluku (12 zdrojů) převážně výdechy a sání VZT zařízení na fasádě a střeše objektu, chladicí zařízení s kompresorem a kondenzátorem a hluk v expedičních vratech při nakládce a vykládce.

Varianta H.  Tato varianta řeší akustickou situaci v území po realizaci výstavby a provozu hodnoceného areálu podobně jako varianta 1, uvažuje však hypotetický stav – pouze příspěvky hodnoceného záměru.

Nejvyšší přípustné hodnoty hluku.  Hygienické požadavky na úroveň akustické situace ve venkovním prostředí - limity nejvýše přípustných hodnot hluku jsou stanoveny na základě zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů. Požadavky kladené zákonem na ochranu zdraví před hlukem a vibracemi jsou obsaženy v oddíle 6, §30 - 34. Prováděcím právním předpisem k tomuto zákonu je Nařízení vlády č. 148/2006 Sb.  o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, které vstoupilo v účinnost dnem 1.června 2006 a nahradilo dřívější úpravu NV 502/2001 Sb. Citované Nařízení vlády (NV) o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací stanoví nejvyšší přípustné hodnoty hluku a vibrací pro pracoviště, pro chráněný venkovní prostor, chráněné vnitřní prostory staveb a chráněné venkovní prostory staveb. Zároveň stanovuje způsob měření a hodnocení těchto hodnot.  Podle základního ustanovení tohoto nařízení musí být expozice zaměstnanců a obyvatelstva hluku a vibracím omezena tak, aby byly splněny nejvyšší přípustné hodnoty hluku. Toto nařízení vlády se nevztahuje na hluk z  užívání bytu, hluk a vibrace prováděné nácvikem hasebních, záchranných a likvidačních prací, jakož i bezpečnostních a vojenských akcí a  akustické výstražné signály související s bezpečnostními opatřeními a záchrannou lidského života, zdraví a majetku. Emisní hodnoty hluku stanoví zvláštní právní předpisy. (Například nařízení vlády č. 9/2002 Sb. v platném znění, kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska emisí hluku)

Nejvyšší přípustné hodnoty hluku a hlukové zátěže na pracovištích jsou stanoveny pro hluk ustálený a proměnný, impulsní hluk, vysokofrekvenční hluk, ultrazvuk, infrazvuk a nízkofrekvenční hluk.  Nejvyšší přípustné hodnoty hluku v chráněných vnitřních prostorech staveb (§10) a ve chráněném venkovním prostoru (§11) jsou uvedeny ve zkráceném znění v následujících odstavcích.

§10 – Hygienické limity hluku v chráněném vnitřním prostoru staveb

(1)	Hodnoty hluku  se vyjadřují ekvivalentní hladinou akustického tlaku A Laeq,T a hladinou maximálního akustického tlaku A LAmax . Ekvivalentní hladina akustického tlaku A Laeq,T se v denní době se stanoví pro osm souvislých a na sebe navazujících  nejhlučnějších hodin ( Laeq,8h), v noční době pro nejhlučnější 1 hodinu (Laeq,1h.) Pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích, s výjimkou účelových komunikací, a drahách a  pro hluk z leteckého provozu se ekvivalentní hladina akustického tlaku A Laeq,T stanoví pro celou denní (Laeq,16h)  a celou noční dobu (Laeq,8h).

(2)	Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A se stanoví pro hluk pronikající vzduchem zvenčí a pro hluk ze stavební činnosti uvnitř objektu součtem základní hladiny akustického tlaku LAeq,T se rovná 40 dB a korekcí přihlížejících ke druhu chráněného prostoru a denní a noční době podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení. Jde – li ohluk s tónovými složkami nebo má-li výrazně informační charakter, přičte se další korekce -5dB. Za hluk s tónovými složkami se považuje hudba nebo zpěv, za hluk s výrazně informačním charakterem se považuje řeč.Hlukem s tónovými složkami se rozumí hluk, v jehož kmitočtovém spektru je hladina akustického tlaku v třetinooktávovém pásmu, případně ve dvou bezprostředně sousedících třetinooktávových pásmech, o více jak 5 dB vyšší než hladiny akustického tlaku v obou sousedních třetinooktávových pásmech a v pásmu kmitočtu 10z až 160 Hz je ekvivalentní hladina akustického tlaku v tomto třetinooktávovém pásmu A Laeq,T vyšší než hladina prahu slyšení stanovená pro toto kmitočtové pásmo podle tabulky v příloze č.1 k tomuto nařízení.

(3)	Hygienický limit v hladině maximálního akustického tlaku A  se stanoví pro hluk šířící se ze zdrojů uvnitř objektu součtem základní hladiny maximálního akustického tlaku A LAmax se rovná 40 dB a korekcí přihlížejících ke druhu chráněného vnitřního prostoru a denní a noční době podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení. Obsahuje-li hluk tónové složky nebo má výrazně informační charakter, přičte se další korekce - 5 dB. Za hluk ze zdrojů uvnitř objektu se pokládá i hluk ze zdrojů umístěných mimo tento objekt, který do tohoto objektu proniká jiným způsobem než vzduchem, zejména konstrukcemi nebo podložím.

(4) Hygienický limit v hladině akustického tlaku A pro hluk ze stavební činností uvnitř objektu A Laeq,s se stanoví tak, že se k hygienickému limitu v ekvivalentní hladině akustického tlaku A Laeq,T stanovenému podle odstavce 2 přičte v pracovních dnech pro dobu mezi 7.a 21. hodinou korekce +15 dB. Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A Laeq,s pro hluk ze stavební činnosti pro dobu kratší jak 14 hodin vypočte způsobem uvedeným v příloze 2 k tomuto nařízení. Věty první a druhá se nevztahují na zdravotnická zařízení a zařízení sociální péče, pokud jsou stavební práce prováděny za provozu těchto zařízení.

(5)	Ve školních učebnách, v denních místnostech jeslí a mateřských škol a dále u staveb pro kulturní, školské a veřejné účely musejí být dodrženy hodnoty optimální doby dozvuku podle příslušné české technické normy.

(6)	Hygienický limit v hladině akustického tlaku A pro zvuk elektronicky zesilované hudby se v prostoru pro posluchače stanoví pro dobu T se rovná 4 hodiny hodnotou Laeq,T se rovná 100 dB.

§11 – Hygienické limity hluku v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru

(1)	Hodnoty hluku, s výjimkou vysokoenergetického impulsního hluku tvořeného impulsy ve venkovním prostoru vznikajícími ři střelbě z těžkých zbraní, při explozích výbušnin s hmotností nad 25 g ekvivalentní hmotnosti trinitrotoluenu a při sonickém třesku,  se vyjadřují ekvivalentní hladinou akustického tlaku LAeq,T . V denní době se stanoví pro 8 souvislých a na sebe navazujících  nejhlučnějších hodin (Laeq,8h), v noční době pro  nejhlučnější 1 hodinu (Laeq,1h ). Pro hluk z dopravy na pozemních  komunikacích, s výjimkou účelových komunikací, a drahách,  a pro hluk s leteckého provozu se ekvivalentní hladina akustického tlaku A Laeq,T  stanoví pro celou denní (A Laeq,16h) a celou noční dobu (A Laeq,8h).

(2)Vysoce impulsní hluk tvořený impulsy ve venkovním prostoru, vznikajícími při střelbě z lehkých zbraní, explozí výbušnin s hmotností pod 25 g ekvivalentní hmotnosti trinitrotoluenu a při vzájemném nárazu tuhých těles, se vyjadřuje ekvivalentní hladinou akustického tlaku  A Laeq,T  podle odstavce 1.

(3)Vysokoenergetický impulsní hluk se vyjadřuje ekvivalentní hladinou akustického tlaku C LCeq,T a současně i průměrnou hladinou expozice zvuku C LCE jednotlivých impulsů. V denní době se stanoví pro 8 souvislých a na sebe navazujících nejhlučnějších hodin (LCeq,8h), v noční době pro nejhlučnější hodinu (LCeq,1h).

(4) Hygienický limit v ekvivalentní hladině  akustického tlaku A, s výjimkou hluku z leteckého provozu a vysokoenergetického impulsního hluku,  se stanoví součtem základní hladiny hluku LAeq,T = 50 dB  a korekcí přihlížejících ke druhu chráněného prostoru a denní a noční době podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení. Pro vysoce impulsní hluk se přičte další korekce   -12 dB. Obsahuje-li hluk výrazné tónové složky nebo má-li výrazně informační charakter, jako například řeč, přičte se další korekce -5 dB.

(5) Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku C vysokoenergetického impulsního hluku se stanoví pro denní dobu LCeq,8h se rovná 83 dB, pro noční dobu LCeq,1h   se rovná 40 dB. Ekvivalentní hladina akustického tlaku C Lceq,T se vypočte způsobem upraveným v příloze č. 3 k tomuto nařízení.

(6)	Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A  z leteckého provozu se vztahuje na charakteristický letový den a stanoví se pro celou denní dobu  součtem základní hladiny hluku LAeq,16h se rovná  60 dB a pro celou noční dobu ekvivalentní hladinou akustického tlaku   A Laeq,8h se rovná 50 dB.

(7) Hygienický limit v hladině akustického tlaku A pro hluk ze stavební činností Laeq,s se stanoví tak, že se k hygienickému limitu v ekvivalentní hladině akustického tlaku A Laeq,T stanovenému podle odstavce 4 přičte korekce přihlížející h posuzované době podle přílohy 3 k tomuto nařízení. Hygienický limit v hladině akustického tlaku A LAeq,s se pro hluk ze stavební činností pro dobu mezi 7. a 21. hodinou pro dobu kratší než 14 hodin vypočte způsobem upraveným v příloze č.3 k tomuto nařízení.

Příloha č. 2 k NV 148/2006 Sb.

Korekce pro stanovení hygienických limitů  hluku v chráněném vnitřním prostorech staveb

Část A

| Druh chráněného vnitřního prostoru | Doba pobytu | Korekce v dB |
| --- | --- | --- |
| Nemocniční pokoje | Doba mezi 6.00 a 22.00 hodinou 22.00 a 6.00 hodinou | 0 -15 |
| Operační sály | po dobu používání | 0 |
| Llékařské vyšetřovny, ordinace | po dobu používání | -5 |
| Operační sály | po dobu používání | 0 |
| Obytné místnosti | Doba mezi 6.00 a 22.00 hodinou 22.00 a 6.00 hodinou | 0+) -10+) |
| Hotelové pokoje | Doba mezi 6.00 a 22.00 hodinou 22.00 a 6.00 hodinou | +10 0 |
| Přednáškové síně, učebny a pobytové místnosti škol, jeslí, mateřských škol a školských zařízení, |  | +5 |
| Koncertní síně, kulturní střediska |  | +10 |
| Čekárny, vestibuly veřejných úřadoven a kulturních zařízení, kavárny, restaurace |  | +15 |
| Prodejny, sportovní haly |  | +20 |

Pro ostatní pobytové místnosti, v tabulce jmenovitě neuvedené, platí hodnoty pro prostory funkčně obdobné.

Účel užívání stavby je dán kolaudačním rozhodnutím a uvedené hygienické limity se nevztahují na hluk způsobený používáním chráněné místnosti.

+) Pro hluk z dopravy v okolí dálnic, silnic I. a II. třídy a místních komunikací I. a II. třídy (dále jen „hlavní pozemní komunikace“), kde je hluk z těchto komunikací převažující a v ochranném pásmu drah se přičítá  další korekce +5 dB. Tato korekce se nepoužije ve vztahu k chráněnému vnitřnímu prostoru staveb navržených, dokončených a zkolaudovaných po dni nabytí účinnosti tohoto nařízení.

Část B

Způsob výpočtu hygienického limitu LAeq,s pro hluk ze stavební činnosti pro dobu kratší než 14 hodin

Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A pro hluk ze stavební činnosti L Aeq,s  se stanoví ze vztahu:

L Aeq,s = L Aeq,T  + 10 . lg [ (429+t1) / t1 ] , kde

t1 	 je doba trvání hluku ze stavební činnosti v hodinách v období 7.00 – 21.00 hod

L Aeq,T	 je hygienický limit stanovený podle §10 odst.2.

Příloha č 3  k NV 148/2006 Sb.

Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku  v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru

Část A

| Druh chráněného prostoru | Korekce /dB/ |
| --- | --- |
|  | 1) | 2) | 3) | 4) |
| Chráněný venkovní prostor staveb lůžkových zdravotnických zařízení včetně lázní | -5 | 0 | +5 | +15 |
| Chráněný venkovní prostor lůžkových zdravotnických zařízení včetně lázní | 0 | 0 | +5 | +15 |
| Chráněný venkovní prostor ostatních staveb a chráněný ostatní venkovní prostor | 0 | +5 | +10 | +20 |

Poznámka: Korekce uvedené v tabulce se nesčítají

Pro noční dobu se pro chráněný venkovní prostor staveb přičítá další korekce  –10 dB, s výjimkou hluku z dopravy na železničních dráhách, kde se použije korekce –5dB.

1) Použije se pro hluk z veřejné produkce hudby, hluk z provozoven služeb a dalších zdrojů hluku, s výjimkou letišť, pozemních komunikací, nejde –li o účelové komunikace a dále s výjimkou drah, nejde –li o železniční stanice zajišťující vlakotvorné práce, zejména rozřaďování a sestavu nákladních vlaků, prohlídku vlaků a opravy vozů

2) Použije se pro hluk z  dopravy na pozemních  komunikacích, s výjimkou účelových komunikací, a drahách

3) Použije se pro hluk z dopravy na hlavních pozemních komunikacích v území , kde  hluk z dopravy na těchto komunikacích je převažující nad hlukem z dopravy na ostatních pozemních komunikacích. Použije se pro hluk z dopravy na drahách a  v ochranném pásmu drah.

4) Použije se v případě staré hlukové zátěže z dopravy na pozemních komunikacích a drahách, kdy starou hlukovou zátěží se rozumí stav hlučnosti působený dopravou na pozemních komunikacích a drahách, který v chráněných venkovních prostorech staveb a chráněném venkovním prostoru vznikl do 31. prosince 2000. Tato korekce zůstává zachována i po položení nového povrchu vozovky, výměně kolejového svršku, popřípadě rozšíření vozovek při zachování směrového nebo výškového vedení pozemní komunikace nebo dráhy, při které nesmí dojít ke zhoršení stávající hlučnosti v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru a pro krátkodobé objízdné trasy.

Část B

Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru pro hluk ze stavební činnosti

| Posuzovaná doba (hod) | Korekce (dB) |
| --- | --- |
| Od 6.00 do 7.00 | +10 |
| Od 7:00 do 21:00 | +15 |
| Od 21:00 do 22:00 | +10 |
| Od 22:00 do 6:00 | +5 |

Část C

Způsob výpočtu hygienického limitu LAeq,s pro hluk ze stavební činnosti pro dobu kratší než 14 hodin

Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A pro hluk ze stavební činnosti L Aeq,s  se vypočte ze vztahu:

L Aeq,s = L Aeq,T  + 10 . lg [ (429+t1) / t1 ]  kde

t1 	 je doba trvání hluku ze stavební činnosti v hodinách v době mezi 7.a 21. hodinou

L Aeq,T	 je hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A stanovený podle §11 odst.3.

Z dikce tohoto vládního nařízení, vyplývá že v posuzovaném území u nejbližší zástavby lze požadovat splnění hygienických limitů pro denní dobu 60 dB(A) a pro noční dobu 50 dB(A) za použití korekce dle citované přílohy 3 ad 3).

Výsledky výpočtů a zhodnocení hlukové zátěže

Na základě zadaných vstupních podkladů lze pro zvolené výpočtové body sumarizovat následující výsledky výpočtů:

Tabulka 18: Hodnoty hlukové zátěže  LAeq v dB ve výšce 3 m

| Výpočtový bod č. | LAeq (dB) - den | LAeq (dB) - noc |
| --- | --- | --- |
|  | VAR 0 | VAR 1 | VAR H | VAR 0 | VAR 1 | VAR H |
| 1. průmyslový objekt hala SHOWA | 47,8 | 48,0 | 35,1 | 35,3 | 35,7 | 24,3 |
| 2. průmyslový objekt hala | 53,0 | 53,4 | 42,7 | 40,3 | 40,8 | 30,7 |
| 3. administrativní objekt Celnice | 58,8 | 58,8 | 39,2 | 45,3 | 45,5 | 30,8 |
| 4. průmyslový objekt | 50,2 | 50,2 | 33,5 | 36,9 | 37,2 | 26,1 |
| 5. JZ roh potravinářského areálu | 54,3 | 56,0 | 51,0 | 41,7 | 43,3 | 38,2 |
| 6. SZ roh potravinářského areálu | 59,0 | 59,2 | 45,0 | 46,0 | 46,4 | 36,2 |
| 7. SV roh potravinářského areálu | 39,2 | 44,7 | 43,5 | 26,0 | 38,3 | 38,1 |
| 8. JV roh potravinářského areálu | 40,0 | 42,7 | 42,4 | 26,5 | 33,3 | 33,2 |
| LAeq,T | 50 | 40 |
| LAeq | 60 | 50 |

LAeq,T  - základní ekvivalentní hladina hluku           LAeq - navržená nejvyšší přípustná hladina hluku

Z uvedených srovnávacích výpočtů i z následujících obrázků je zřejmé, že akustická situace se vlivem hodnoceného záměru významně nezmění a vliv areálu a jeho zdrojů se projeví pouze v jeho bezprostředním okolí. Pro akustickou zátěž území bude i nadále dominantní provoz na ulici Unhošťská M. Horákové, který nebude přitížením provozem areálu významněji ovlivněn. Samotný provoz uvnitř areálu včetně průmyslových zdrojů se mimo jeho hranice významněji neprojeví. Akustická situace v okolí komunikací využívaných pro dopravní obsluhu (zejména v obcích Velké a Malé Přítočno a ve městě Kladně) nebude vlivem ;provozu hodnoceného záměru pozorovatelně ovlivněna.

Obr. 6.1.a,b: Hluková pásma pro stav s a bez realizace záměru ve výšce 3 m - den

Obr. 6.2.a,b: Hluková pásma pro stav s a bez realizace záměru ve výšce 3 m - noc

Obr. 6.3.a,b: Hluková pásma pro hypotetický stav poze příspěvky záměru  ve výšce 3 m

Obr. 6.4.a,b: Pole izofon LAeq pro stav s a bez realizace záměru ve výšce 3 m - den

Obr. 6.5.a,b: Pole izofon LAeq pro stav s a bez realizace záměru ve výšce 3 m - noc

Obr. 6.6.a,b: Pole izofon LAeq pro hypotetický stav pouze s příspěvky záměru ve výšce 3 m

Z hlediska hlukové zátěže nedojde vlivem záměru k markantním změnám. Akustická zátěž bude i po zprovoznění areálu dominantně modelována provozem na ulici Unhošťská a M. Horákové. V okolí posuzovaného areálu nejsou žádné chráněné objekty, které by mohly být negativně ovlivněny. V nejbližším okolí jsou pouze stavby průmyslového, skladového a administrativního charakteru. Z hlediska hlukové zátěže lze vlivy záměru hodnotit jako neutrální bez většího významu.

Vlivy záření

V posuzovaném potravinářském areálu nebudou instalovány zdroje ionizujícího záření, ani silné zdroje neionizujícího elektromagnetického záření (vysílače a jiné zdroji silných elektromagnetických polí, lasery, silné zdroje světla). Výstavba ani provoz areálu nebude generovat vlivy tohoto typu.

Z hlediska méně výkonných zdrojů světla se uvažuje s instalací veřejného osvětlení. Tyto zdroje světla je s ohledem na světelné znečištění lokality možno hodnotit jako málo významné. V okolí nejsou žádné obytné ani jiné objekty, na které by mohly zdroje světla z areálu rušivě působit.

## D.2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci

V souladu s již uvedenými hodnoceními vstupů a zejména výstupů a souhrnu, provedeném v předchozí části je možné konstatovat, že vlivy hodnoceného potravinářského areálu jsou nepříliš významné bez podstatných nevratných vlivů na kvalitu životního prostředí  a obyvatelstvo města Kladno resp. městské části Kročehlavy a obce Velké Přítočno.  Vlivy posuzovaného záměru se projeví v přijatelné míře pouze v bezprostředním okolí posuzovaného areálu, kde jsou situovány pouze areály a objekty průmyslového, obchodního či administrativního charakteru. Vlivy záměru jsou spojeny prakticky pouze s obslužnou dopravou, v menší míře i s provozem zdrojů znečišťování ovzduší pro vytápění výrobní haly v areálu. Obytné zóny jsou od posuzovaného záměru dostatečně vzdáleny a pozice v průmyslové zóně již sama o sobě vylučuje pozorovatelné vlivy na obyvatelstvo.

Ovlivnění ovzduší emisemi je v případě posuzovaného záměru soustředěnou pouze na zdroje spalování uhlovodíkových paliv – zemního plynu pro vytápění objektů  a pohonných látek v případě mobilních zdrojů - automobilové dopravy. V daných rozptylových podmínkách s přihlédnutím k poměrně malé emisní produkci zdrojů se vlivy projeví pouze v bezprostředním okolí komunikací používaných pro dopravní obsluhu či v bezprostředním okolí výrobního areálu. Imisní situace v obytných zónách nebude pozorovatelně ovlivněna a nejvyšší přípustné koncentrace nebudou překračovány. V oblasti města Kladna lze konstatovat zhoršenou kvalitu ovzduší, zejména v případě prachových částic frakce PM10. Vlivy na ovzduší lze označit za trvale působící, malé a středně významné, bez nutnosti technických eliminačních či kompenzačních opatření.

Podobně lze charakterizovat hlukové emise. Z hlediska hlukové zátěže nedojde vlivem záměru k markantním změnám. Akustická zátěž bude i po zprovoznění areálu dominantně modelována provozem na ulici Unhošťská a M. Horákové. V okolí posuzovaného areálu nejsou žádné chráněné objekty, které by mohly být negativně ovlivněny. V nejbližším okolí jsou pouze stavby průmyslového, skladového a administrativního charakteru. Z hlediska hlukové zátěže lze vlivy záměru hodnotit jako neutrální bez většího významu. Záměr nevnáší do území žádnou větší zátěž ze stacionárních zdrojů a přitížení dopravy na síti je poměrně  malé, prakticky v rámci nerovnoměrnosti dopravy.  Z hlediska hlukové zátěže proto považujeme navržený záměr za výše uvedených opatření za akceptovatelný.  Vliv lze charakterizovat z hlediska doby působení za trvalý, z hlediska míry ovlivnění za obtížně pozorovatelný  a z hlediska komparativní významnosti za málo významný.

Produkce odpadních vod je poměrně významná, jejich látková zátěž se však nevymyká běžným splaškovým vodám. Pro eliminaci vlivů vypouštěných odpadních vod z provozu s obsahem extrahovatelných látek a zvýšenými ukazateli kyslíkového režimu je nitno instalovat předčisticí zařízení před vstupem do veřejné kanalizace.  Pozornost je nutno věnovat odvedení dešťových vod, kde se předpokládá z důvodu omezené kapacity jednotné kanalizační sítě zasakování v místě vzniku prostřednictvím vsakovací jímky. Z hlediska doby působení jde o vliv nárazově působící, kvantitativně střední a významný. Jsou nutná technická opatření (dostatečně kapacitní vsakovací jímka a drenážní systém, předčisticí zařízení typu lapol) pro eliminaci účinků vlivu.

Stavbou vznikají  nároky na odnětí  zemědělské půdy ze ZPF a proto by mělo být investorem urychleně  požádáno o souhlas s vynětím ze ZPF. Odnětí postihuje poměrně kvalitní půdy ve 2. třídě ochrany, z hlediska typologie půd se jedná převážně hnědé půdy. Plocha záboru činí zhruba max. 2,6 ha. Zastavění zemědělské půdy však předpokládá schválený územní plán a z tohoto důvodu lze pozemky ze ZPF vyjmout i přes vyšší přednost v ochraně a kvalitní bonitaci.

Vlivy z produkce odpadů lze označit jako trvale působící a málo významné. Produkce odpadů se většinově omezuje na recyklovatelné obalové materiály a komunální odpad a podíl nebezpečných odpadů je zanedbatelný. Specifické druhy tvoří odpady z potravinářské výroby.  Z tohoto důvodu záměr nevyvolá zvýšené nároky na svozové ani likvidační kapacity ani nezvýší riziko vzniku nebezpečných a havarijních stavů. V rámci provozu je nutno věnovat pozornost třídění odpadů podle druhů a minimalizovat jejich vztnik. V době výstavby se nepředpokládá vznik významnějšího množství přebytkové skrývky ani vznik stavebně-demoličních odpadů s nároky na kapacitu pro finální uložení.

Z hlediska ochrany přírody a krajiny se záměr nedotkne skladebných prvků ÚSES ani významných krajinných prvků. Záměr si nevyžádá odstranění vzrostlých dřevin ani redukci přírodně cenných či významných ploch zeleně, protože bude realizován ruderalizované volné ploše se zemědělským využitím. Záměr neovlivňuje stanoviště vzácných či ohrožených druhů fauny a flory ani přírodně cenná bylinotravní společenstva.

Vlastní výhledové staveniště představuje prakticky pouze volnou silně ruderalizovanou plochu charakteru postagrární lady. Souborně jde o antropicky významně pozměněné stanoviště. Z hlediska ovlivnění krajinného rázu jde o rozšíření zón s velkoplošnou zástavbou v návaznosti na stávající výstavbu v průmyslové zóně, jde tedy rozšíření urbanizace krajiny způsobem, který je v nejbližším území již výrazně zastoupen. Jde o výstavbu menšího komplexu horizontální dominance, poměrně malého měřítka, výstupem je zvýraznění hmoty objektů přízemních skladových hal a středněpodlažních administrativních budov. Od navrhované zástavby nelze předpokládat vznik patrné  změny z hlediska ovlivnění krajinného rázu. Jde pak téměř výhradně o důsledné začlenění nového areálu do území komplexními sadovými úpravami a o potřebu architektonického členění velkých ploch.

Souhrnně lze konstatovat, že vlivy posuzovaného záměru výstavby a provozu potravinářského areálu „Láhůdkářská a cukrářská výroba Velké Přítočno“ se projeví markantně pouze v jeho  bezprostředním okolí v rámci průmyslové zóny.

## D.3. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice

Vlivy tohoto charakteru oznamovaný záměr negeneruje. V posuzovaném případě nepřichází v úvahu.

## D.4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, případně kompenzaci nepříznivých vlivů

### 1.  Územně plánovací opatření

Územně plánovací opatření nenavrhujeme, neboť území je řešeno schváleným územním plánem obce Velké Přítočno. Vlivy posuzovaného areálu jsou prostorově omezené na bezprostřední okolí v průmyslové zóně a není třeba stanovovat žádná ochranná pásma (hluková apod.) .

### 2. Technická a organizační opatření

Opatření technického a organizačního rázu je zapotřebí provést celou řadu. Na tomto místě jsou stanovena pouze rámcově, detailně musí být rozpracována v projektu pro územní resp. stavební řízení.. Jsou uvedena navržená opatření ve stadiu přípravy projektu, výstavby i provozu.

opatření k ochraně vod

- potenciálně znečištěné dešťové vody z manipulačních ploch vypouštět do vsakovací jímky s  předčištěním ( navrženo je využití odlučovače lehkých kapalin OLK, za provozu je nezbytné pravidelně kontrolovat stav OLK, případně odstraňovat odloučené ropné produkty a kaly). Dešťové vody ze střech nové haly je nutno zachytit dostatečně dimenzovanou vsakovací jímkou. I přes relativně méně příznivé hydrogeologické poměry je možno odvodnění dešťových vod řešit zasakováním a to na základě hydrogeologického posouzení a stanovení minimální účinné plochy drénu a minimálního objemu retence.

- zpevněné manipulační plochy, na nichž bude docházet k pojezdu či stání vozidel, musí být odvodněny a  spádovány tak, aby nedocházelo ke splachům škodlivých látek  do okolního horninového prostředí, měly by být vybaveny svodovou nebo obvodovou drenáží, která v případě havarijního úniku umožní účinný sanační zásah.

- zpracovat příslušné manipulační řády, zajistit pravidelnou kontrolu funkce odlučovačů a vsakovací jímky a pravidelné sledování jejich stavu a kvality vody se zřetelem na obsah ropných látek, kontrolovat odstavenou (parkující) techniku a okamžitě likvidovat eventuelní úkapy.

- odpadní vody z výroby vypouštěn do kanalizace s předčištěním (navržen lapák tuků), za provozu pravidelně kontrolovat funkce lapáku a odstraňovat zachycené tuky a kaly, za zkušebního provozu vyhodnotit kvalitu vypouštěných odpadních vod a případně navrhnout další stupeň předčištění (úprava pH, flotace)

- pravidelně sledovat kvalitu odpadních vod se zřetelem na obsah extrahovatelných látek, pH, ukazatelů kyslíkového režimu případně jiných ukazatelů dle požadavků správce kanalizace a vodoprávního úřadu

- sanitační prostředky skladovat v originálních obalech v k tomu určeném zabezpečeném prostoru

opatření k ochraně ovzduší

- v návaznosti na dopravní opatření věnovat pozornost organizaci dopravy v areálu, provést náležité dopravní značení komunikací, parkovišť a manipulačních ploch  dle jejich funkcí aby nedocházelo k zdržením dopravy

- zásobování surovinami a expedici zboží  pokud možno organizačně nasměrovat mimo ranní a odpolední dopravní špičku, aby nedocházelo ke kumulaci dopravy do špičkových hodin

- v období výstavby odstraňovat případné znečištění komunikací a zamezit tak sekundární prašnosti, dočasné deponie skrývky omezit na dobu nezbytně nutnou, odtravněné plochy dotčené terénními úpravami, které nebudou zpevněny či zastavěny, neprodleně rekultivovat

opatření při nakládání s odpady

- nakládání s odpady je nezbytné technicky a organizačně zajistit tak, aby bylo možno jednotlivé druhy odpadů shromažďovat odděleně podle druhů

- odbyt recyklovatelných či využitelných odpadů (zejm. plasty, papír a lepenka, kovy) bude smluvně zajištěn, stejně jako odvoz a  nezávadné zneškodňování odpadů charakteru N.

- odpady charakteru N  musí být shromažďovány v k tomu určené místnosti odděleně od ostatních odpadů, v místnosti s nepropustnou podlahou, či neprodleně odváženy specializovanou firmou

- před vydáním stavebního povolení je nezbytné vyjasnit způsob  a místo uložení či využití přebytkové zeminy

protihluková opatření

- zařízení pro vytápění, chlazení  a VZT osadit a řešit tak, aby do nejvyšší možné míry byla eliminována expozice hluku – pružná osazení, akustické izolace a zábrany apod.

opatření k ochraně zdraví

- zohlednit ustanovení obecně závazných předpisů a normativů na úseku BOZP

- zohlednit ustanovení protipožárních předpisů dle projektu, skladovací a výrobní  prostory vybavit elektronickou požární signalizací EPS a případně sprinklerovým hasicím zařízením

- zpracovat příslušné manipulační a provozní řády, zajistit proškolení pracovníků a skladových manipulantů

- zpracovat plán opatření pro případ havárie nebo úniku látek škodlivých vodám

opatření k minimalizaci estetických dopadů

- v areálu provést výsadbu zelených pásů a dekorační zeleně a další sadové úpravy po konzultaci s dendrologem a místně příslušným orgánem ochrany přírody

- věnovat pozornost barevnému provedení a členění fasád pro zmírnění pohledového vjemu velké hmoty skladové haly

dopravní opatření

- zásobování areálu organizovat mimo dopravní špičky

- organizačně vyřešit dopravu (příjezd, vykládku, nakládku a parkování) a provést dopravní značení v areálu tak, aby jednotlivé dopravní plochy byly rozlišeny dle funkcí a nedocházelo k stáním mimo k tomu určená místa či konfliktním situacím v dopravě

- vyloučit stání vozidel mimo areál

ostatní opatření

- provést  základní opatření ve  smyslu zákonů  č. 20/1987 Sb.ve znění zák.č. 242/1992 Sb. k zabezpečení záchrany případných archeologických nálezů

- důsledně rekultivovat všechny výstavbou zasažené a trvale nezastavěné plochy z důvodu prevence šíření alergenních plevelů.

## D.5. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při specifikaci vlivů

Záměr výstavby potravinářského výrobního areálu  je z hlediska projektové přípravy náročný a je proto jasné, že v poměrně ranném stadiu projektové přípravy nemohly být všechny údaje podrobně a přesně specifikovány. Projektová příprava byla v podstatě v počátcích a současně s oznámením byla zpracovávána dokumentace pro územní řízení. Byly však využity informace a podklady z projektové přípravy i projednávání stávajícího provozu v obci Chýně v okrese Praha – západ.  V vstupní údaje tak vycházely zejména ze stávajících již provozovaných kapacit srovnatelného rozsahu a typu, a předpokládaný cílový  stav kapacity a obratu závodu  byl upřesňován konzultacemi a odbornými odhady ve spolupráci s investorem a projektantem. Zohledněny byly i zkušenosti autorského kolektivu s obdobnými provozy v regionu .

Profesní části, zejména vzduchotechnika, vytápění, voda a kanalizace, elektroinstalace nebyly v době zpracovávání oznámení plně k dispozici a potřebné výpočty byly předávány a konzultovány v předstihu s investorem a projektantem. Z nepříliš velké podrobnosti podkladů a údajů  mohly vzniknout i některé nepřesnosti, které bude nutné upřesnit v projektu, ale které by v žádném případě neměly vést ke zkreslení hodnocení  dopadů na životní prostředí. V případě nejasností byly vždy použity nejméně příznivé meze odhadu či maximální vstupní množství. V některých případech byla  ponechána možnost variantního řešení, přičemž byl vždy hodnocen méně příznivý případ.

Tendence zpracovatele byla z uvedených důvodů spíše nadsadit parametry, které se promítají do vlivů na životní prostředí, aby nedošlo k jejich podcenění. To se týká zejména nároků na dopravní obslužnost, média a energie, které jsou vždy na horní mezi odhadů a výpočtů.

S ohledem na charakter výstavby a zejména provozu se domníváme, že toto oznámení  vyjadřuje základní vlivy díky významné pomoci investora i projektanta poměrně přesně.

Informace o stávajícím stavu prostředí byly v důležitých faktorech získány poměrně úplné a byly využita celá řada podkladů i zkušenosti zpracovatelů s posuzováním celé řadu záměrů v Kladně – Kročehlavech.

Vstupní údaje, získané zpracovatelem dokumentace z projektových podkladů a dále z odborné literatury, internetu, map a vlastním pozorováním, byly běžnou technikou zpracování za využití uvedených výpočetních metod a schválených metodik ( rozptylová  imisní  studie a hluková studie) či běžnou komparací porovnány s údaji a ukazateli z platných legislativních a právních předpisů a normativních standardů a posouzeny s využitím znalostí a zkušeností zpracovatele oznámení.

# E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU

Posuzovaný záměr není variantně řešen. S ohledem na jednoznačnost umístění areálu v průmyslové zóně v přímé návaznosti na již provozované průmyslové areály a dopravní infrastrukturu a souladu se schváleným ÚP obce Velké Přítočno,  byla projektantem akce sledována jediná  územní varianta rozšíření v podobě, jak je prezentována a hodnocena tímto oznámením.

S ohledem na dosažený stupeň kvality výrobních i obchodně - skladovacích činností i logistického procesu, ověřeného ve stávajícím provozu v obci Chýně u Prahy, je sledována i jediná optimální technologická varianta logistiky a provozu potravinářského areálu.

Zpracování variantního umístění či variant provozu proto není v tomto případě nutné ani  účelné a hodnocení jsou vztažena k nulové variantě, kterou představuje stávající stav.

# F. DOPLŇUJÍCÍ  ÚDAJE

## 1. Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení

1a: Situace širších vztahů 1:50 000 s vyznačením zájmového území

1b: Situace záměru v území - užší vztahy 1:10 000

2  :  Situace záměru v území - ortofoto

3  :  Zastavovací situace

4  :  Pohledové studie

Fotodokumentace

## 2. Další podstatné informace zpracovatele

Na základě konzultace zpracovatelů oznámení s oznamovatelem je možno konstatovat, že žádná z podstatných informací o záměru, která by mohla mít dopad na odhad velikosti a významnosti vlivů na životní prostředí, obyvatelstvo nebo strukturu a funkční využití území, nebyla zamlčena.

Jde o standardní výstavbu průmyslového chrakteru – potravinářského areálu s výrobou láhůdkářského, pekařského a cukrářského sortimentu v návaznosti na již provozované průmyslové kapacity v zóně určené pro tyto aktivity schváleným územním plánem sídelního útvaru Kladno a obce Velké Přítočno.

V případech, kdy byly použity odborné odhady a analogie, byla snaha zpracovatelů spíše nadsadit vstupní a výstupní parametry, aby nedošlo k jejich podcenění. To se týká jak technologických celků, tak údajů o dopravní obslužnosti. Využity byly poznatky ze stávající výroby oznamovatele v obci Chýně u Prahy.

Příloha 1a: Situace širších vztahů 1:50 000 s vyznačením zájmového území

Příloha 1b: Situace užších  vztahů 1:10 000 s vyznačením zájmového území

Příloha 2: Situace záměru v území – ortofoto

Příloha 3: Zastavovací situace

Příloha 4: Pohledové studie záměru

Foto 1: Pohled na lokalitu od jihu (vlevo stávající průmyslové haly)

Foto 2: Pohled na lokalitu od severu

# G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU

Jedná se o novou stavbu potravinářského výrobního areálu, který bude sestávat z výrobní haly a obslužných objektů (garáže, vrátnice, trafostanice, komunikace a parkovací plochy, přípojky apod.). Komplex respektuje urbanistickou koncepci danou schváleným územním plánem obce Velké Přítočno a bude situován na hranici katastrálních území Velké Přítočno a Kročehlavy v blízkosti křižovatky ulic Unhošťská a Milady Horákové  na doposud zemědělsky využívaných pozemcích  o výměře 25 920 m2. Posuzovaný areál bude koncepčně a urbanisticky  navazovat na průmyslovou zónu Kročehlavy - jih. V rámci nové výstavby budou zřízeny i komunikace a parkovací plochy včetně napojení na stávající dopravní infrastrukturu – silnici I/61 ulici Unhošťská samostatnou příjezdovou komunikací.

Stěžejním objektem je dvoupodlažní montovaná výrobní hala přibližně obdélníkového půdorysu o rozměrech cca 84 x 70 m a výšce max. 12 m, která je konstrukčně řešena jako nosný  železobetonový skelet s opláštěním převážně PUR sendvičovými panely. Hala bude využívána pro výrobu, skladování a expedici potravinářského zboží – převážně lahůdkářského, pekařského a cukrářského sortimentu s denní kapacitou 25 t výrobků.

Součástí areálu je parkoviště pro osobní vozy o celkové kapacitě 78 stání umístěné v jeho západní části, dále obslužné komunikace, manipulační plochy a chodníky o souhrnné ploše 9 850 m2 . V rámci finálních terénních úprav se předpokládají poměrně rozsáhlé sadové a parkové úpravy, spočívající v ohumusování nezpevněných ploch, zatravnění  a výsadbě dekoračních dřevin a rostlin na celkové ploše 10 050 m2. Tato plocha zahrnuje územní rezervu pro eventuelní rozšíření areálu.

Cílem záměru je výstavba moderního areálu s cílem poskytovat služby v oblasti výroby a expedice lahůdkářského a cukrářského sortimentu a jeho distribuce do obchodní sítě v návaznosti na budovanou i plánovanou obchodní a dopravní infrastrukturu v regionu. Denní kapacita výroby je 25 000 kg potravinářských výrobků. Záměr má doplnit, zkvalitnit a rozšířit stávající možnosti pro výrobní a logistické procesy v oblasti potravinářského zboží ve velkoobchodní a maloobchodní síti. Administrativní část má poskytnout zázemí pro řízení výroby a obchod.  Jedná se tedy o výhradně nerušivou potravinářskou výrobní a expediční činnost a nebudou zde provozovány průmyslové provozy či technologie s výraznými výstupy do jednotlivých složek životního prostředí. Zátěž jednotlivých složek životního prostředí je v tomto případě spojena zejména s dopravní obsluhou komplexu (tj. pohyb automobilů při zavážce surovin a distribuci zboží) vytápěním budovy (spalování zemního plynu v lokálních kotelnách) a odvedením srážkových vod ze zpevněných ploch a odpadních vod z areálu.

Záměr je v souladu se schváleným územním plánem obce Velké Přítočno. V dané části katastrálního území se předpokládá umístění objektů pro průmyslovou výrobu, výrobní služby, sklady (viz subkapitola územní plán a vyjádření v příloze H1).

V souladu s již uvedenými hodnoceními vstupů a zejména výstupů a souhrnu, provedeném v předchozí části je možné konstatovat, že vlivy hodnoceného potravinářského areálu jsou nepříliš významné bez podstatných nevratných vlivů na kvalitu životního prostředí  a obyvatelstvo města Kladno resp. městské části Kročehlavy a obce Velké Přítočno.  Vlivy posuzovaného záměru se projeví v přijatelné míře pouze v bezprostředním okolí posuzovaného areálu, kde jsou situovány pouze areály a objekty průmyslového, obchodního či administrativního charakteru. Vlivy záměru jsou spojeny prakticky pouze s obslužnou dopravou, v menší míře i s provozem zdrojů znečišťování ovzduší pro vytápění výrobní haly v areálu. Obytné zóny jsou od posuzovaného záměru dostatečně vzdáleny a pozice v průmyslové zóně již sama o sobě vylučuje pozorovatelné vlivy na obyvatelstvo.

Ovlivnění ovzduší emisemi je v případě posuzovaného záměru soustředěnou pouze na zdroje spalování uhlovodíkových paliv – zemního plynu pro vytápění objektů  a pohonných látek v případě mobilních zdrojů - automobilové dopravy. V daných rozptylových podmínkách s přihlédnutím k poměrně malé emisní produkci zdrojů se vlivy projeví pouze v bezprostředním okolí komunikací používaných pro dopravní obsluhu či v bezprostředním okolí výrobního areálu. Imisní situace v obytných zónách nebude pozorovatelně ovlivněna a nejvyšší přípustné koncentrace nebudou překračovány. V oblasti města Kladna lze konstatovat zhoršenou kvalitu ovzduší, zejména v případě prachových částic frakce PM10. Vlivy na ovzduší lze označit za trvale působící, malé a středně významné, bez nutnosti technických eliminačních či kompenzačních opatření.

Podobně lze charakterizovat hlukové emise. Z hlediska hlukové zátěže nedojde vlivem záměru k markantním změnám. Akustická zátěž bude i po zprovoznění areálu dominantně modelována provozem na ulici Unhošťská a M. Horákové. V okolí posuzovaného areálu nejsou žádné chráněné objekty, které by mohly být negativně ovlivněny. V nejbližším okolí jsou pouze stavby průmyslového, skladového a administrativního charakteru. Z hlediska hlukové zátěže lze vlivy záměru hodnotit jako neutrální bez většího významu. Záměr nevnáší do území žádnou větší zátěž ze stacionárních zdrojů a přitížení dopravy na síti je poměrně  malé, prakticky v rámci nerovnoměrnosti dopravy.  Z hlediska hlukové zátěže proto považujeme navržený záměr za výše uvedených opatření za akceptovatelný.  Vliv lze charakterizovat z hlediska doby působení za trvalý, z hlediska míry ovlivnění za obtížně pozorovatelný  a z hlediska komparativní významnosti za málo významný.

Produkce odpadních vod je poměrně významná, jejich látková zátěž se však nevymyká běžným splaškovým vodám. Pro eliminaci vlivů vypouštěných odpadních vod z provozu s obsahem extrahovatelných látek a zvýšenými ukazateli kyslíkového režimu je nitno instalovat předčisticí zařízení před vstupem do veřejné kanalizace.  Pozornost je nutno věnovat odvedení dešťových vod, kde se předpokládá z důvodu omezené kapacity jednotné kanalizační sítě zasakování v místě vzniku prostřednictvím vsakovací jímky. Z hlediska doby působení jde o vliv nárazově působící, kvantitativně střední a významný. Jsou nutná technická opatření (dostatečně kapacitní vsakovací jímka a drenážní systém, předčisticí zařízení typu lapol) pro eliminaci účinků vlivu.

Stavbou vznikají  nároky na odnětí  zemědělské půdy ze ZPF a proto by mělo být investorem urychleně  požádáno o souhlas s vynětím ze ZPF. Odnětí postihuje poměrně kvalitní půdy ve 2. třídě ochrany, z hlediska typologie půd se jedná převážně hnědé půdy. Plocha záboru činí zhruba max. 2,6 ha. Zastavění zemědělské půdy však předpokládá schválený územní plán a z tohoto důvodu lze pozemky ze ZPF vyjmout i přes vyšší přednost v ochraně a kvalitní bonitaci.

Vlivy z produkce odpadů lze označit jako trvale působící a málo významné. Produkce odpadů se většinově omezuje na recyklovatelné obalové materiály a komunální odpad a podíl nebezpečných odpadů je zanedbatelný. Specifické druhy tvoří odpady z potravinářské výroby.  Z tohoto důvodu záměr nevyvolá zvýšené nároky na svozové ani likvidační kapacity ani nezvýší riziko vzniku nebezpečných a havarijních stavů. V rámci provozu je nutno věnovat pozornost třídění odpadů podle druhů a minimalizovat jejich vztnik. V době výstavby se nepředpokládá vznik významnějšího množství přebytkové skrývky ani vznik stavebně-demoličních odpadů s nároky na kapacitu pro finální uložení.

Z hlediska ochrany přírody a krajiny se záměr nedotkne skladebných prvků ÚSES ani významných krajinných prvků. Záměr si nevyžádá odstranění vzrostlých dřevin ani redukci přírodně cenných či významných ploch zeleně, protože bude realizován ruderalizované volné ploše se zemědělským využitím. Záměr neovlivňuje stanoviště vzácných či ohrožených druhů fauny a flory ani přírodně cenná bylinotravní společenstva.

Vlastní výhledové staveniště představuje prakticky pouze volnou silně ruderalizovanou plochu charakteru postagrární lady. Souborně jde o antropicky významně pozměněné stanoviště. Z hlediska ovlivnění krajinného rázu jde o rozšíření zón s velkoplošnou zástavbou v návaznosti na stávající výstavbu v průmyslové zóně, jde tedy rozšíření urbanizace krajiny způsobem, který je v nejbližším území již výrazně zastoupen. Jde o výstavbu menšího komplexu horizontální dominance, poměrně malého měřítka, výstupem je zvýraznění hmoty objektů přízemních skladových hal a středněpodlažních administrativních budov. Od navrhované zástavby nelze předpokládat vznik patrné  změny z hlediska ovlivnění krajinného rázu. Jde pak téměř výhradně o důsledné začlenění nového areálu do území komplexními sadovými úpravami a o potřebu architektonického členění velkých ploch.

Souhrnně lze konstatovat, že vlivy posuzovaného záměru výstavby a provozu potravinářského areálu „Láhůdkářská a cukrářská výroba Velké Přítočno“ se projeví markantně pouze v jeho  bezprostředním okolí v rámci průmyslové zóny.

Zpracovatel oznámení soudí, že za předpokladu uplatnění podmínek, uvedených v bodě D.4 předloženého Oznámení v rámci územního řízení a při zpracování dokumentace stavby i při její realizaci a provozu, je možno zajistit nekonfliktní realizaci oznamovaného záměru výstavby posuzovaného potravinářského areálu z pohledu zákonných i věcných podmínek ochrany jednotlivých složek životního prostředí a zdraví obyvatelstva.

Datum zpracování oznámení:     	20.8.2008

Zpracoval: 	RNDr. Stanislav Fojtík

Sluneční 429, 273 64 Doksy u Kladna

Tel.  603731784

Osvědčení odborné způsobilosti MŽP ČR . č.j.: 17 145/4673/OEP/92.

Spolupracovali:

Ochrana ovzduší, rozptylová studie

Ing. Miloš Pulkrábek, Na Dolinách 1, Praha 4 – Podlí, tel: 603 434866

# H. PŘÍLOHA

H.1: Vyjádření příslušného stavebního úřadu (tj. Magistrátu města Kladna – odboru výstavby)  k záměru z hlediska souladu se schválenou územně plánovací dokumentací:

H.2: Vyjádření příslušného orgánu ochrany přírody (tj. KUSK – odboru ŽPaZ)  k záměru z hlediska vlivu na evropsky významné lokality a ptačí oblasti:

# Text boxes

RBC

Kožova

Hora

RBC

Dolanský háj

RBK