lp Kladno-Dříň III a.s.

Dlouhá 16,  110 00 Praha 1

logistický park

kladno-dříň

IV. etapa

OZNÁMENÍ

podle § 6 zákona č. 100/2001 Sb.

o posuzování vlivů na životní prostředí

(dle přílohy č. 3)

Výtisk č:

Kladno, říjen 2008

# OBSAH :

OBSAH :	2

A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI	3

B. ÚDAJE O ZÁMĚRU	3

B.I. Základní údaje	3

I.3. Umístění záměru:	4

I.4. Charakter záměru a možnost kumulace jeho vlivů s jinými záměry	6

I. 5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístěn.	9

I.6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru	10

I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení	21

I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků	21

I.9. Zařazení záměru do příslušné kategorie a bodů přílohy č.1 zákona č.100/2001 Sb.	22

I.10. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů	22

B. II. Údaje o vstupech	23

II.1. PŮDA	23

II.2. VODA	27

II.3. OSTATNÍ SUROVINOVÉ A ENERGETICKÉ ZDROJE	28

II. 4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu	31

B.III. Údaje o výstupech	36

III.1.  Ovzduší	36

III.2. Odpadní vody	38

III.3. ODPADY	40

III.4. HLUK, VIBRACE A ZÁŘENÍ	43

III.5. Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií	46

C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ	50

C. 1. Výčet  nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území	50

D. ÚDAJE  O  VLIVECH  ZÁMĚRU NA OBYVATELSTVO  A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	76

D.1. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti, složitosti a význam. 	76

1.1. Vlivy na obyvatelstvo	76

1.2.  Vlivy na ovzduší a klima	81

1.3. Vlivy na povrchovou a podzemní vodu	82

1.4. Vlivy na půdu  a horninové prostředí	86

1.5. Vlivy na flóru a faunu	88

1.6. Vlivy hluku a záření	89

D.2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci	97

D.3. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice	98

D.4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, případně kompenzaci nepříznivých vlivů	98

D.5. Charakteristika nedostatků ve znalostech 	100

E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU	101

F. DOPLŇUJÍCÍ  ÚDAJE	101

1. Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení	101

2. Další podstatné informace zpracovatele	101

G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU	106

H. PŘÍLOHA	109

# A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI

1. Obchodní firma:  			LP Kladno Dříň III a.s.

2. IČO :				27919269

3. Sídlo :				Dlouhá 705/16,  110 00 Praha 1, Staré Město

4. Oprávnění zástupci oznamovatele:

jméno, příjmení 		Ing. Karel  Žalský, předseda představenstva

sídlo 				Dlouhá 705/16,  110 00 Praha 1

telefon, fax:			+420 222 316 871, +420 222 314 181

GSM:				+420 602 311 912

email:				recepce@interprospekt.cz

Oznamovatel je investorem záměru.

# B. ÚDAJE O ZÁMĚRU

## B.I. Základní údaje

I.1. Název záměru:

Logistický park Kladno – Dříň , IV.etapa (LPKD 4),

I.2. Kapacita (rozsah) záměru

Jedná se o výstavbu nového skladového a logistického areálu, který bude umístěn v severovýchodní části výrobní zóny, situované na severozápadním okraji katastrálního území Buštěhrad v okrese Kladno. Nový areál bude umístěn ve stávající komerčně výrobní zóně Kladno-Dříň, kde byly v minulosti do roku 1995 provozovány hutní a zpracovatelské provozy POLDI II. V posledních letech dochází k revitalizaci této zóny a obnovování jak tradičních ocelářských resp. kovozpracujících výrob, tak nových provozů.

Posuzovaná IV. etapa navazuje na etapy předchozí, které představovaly výstavbu 4 logistických hal A-D a byly samostatně projednány v rámci zjišťovacího řízení v září roku 2007. Předmětné zjišťovací řízení bylo zahájeno dne 17.9.2007 pod č.j. 137674/2000/KUSK/OŽP-Kor a ukončeno dne 18.10.2007 předáním závěru zjišťovacího řízení. Závěrem zjišťovacího řízení bylo, že záměr nebude dále projednáván dle citovaného zákona, byly vypořádány připomínky dotčených orgánů a stanoveny podmínky pro další projednávání záměru v rámci územního a stavebního řízení.

Nový areál je stavebně technicky i technologicky samostatný a není tedy na předchozích etapách závislý. Nový skladový a logistický areál LKPD 4 bude sestávat ze 2 skladových hal označených IVA a IVB s navazujícími provozními, administrativními a sociálními přístavbami a vestavbami s navazujícími komunikacemi a manipulačními plochami a nezbytnou infrastrukturou. Areál bude postupně realizován v období let 2009-2010 ve dvou fázích, kdy v první etapě se předpokládá výstavba  haly IVA s navazující infrastrukturou (přístupová komunikace, parkoviště, inženýrské sítě, vrátnice, strojovna SHZ s nádrží) a ve druhé fázi dostavba haly IVB s železniční vlečkou a navazující infrastrukturou podobně jako v předchozím případě. Celý areál LPKD 4 bude tedy sestávat ze dvou hal, oddělených od sebe výrobní halou firmy Montagner.  Areál LPKD 4 bude tedy umístěn na severovýchodním okraji stávající komerčně-výrobní zóny Kladno Dříň, kde je již v současné době m.j. provozován areál sochorové válcovny Třineckých železáren a kde je plánována další průmyslová a komerční výstavba. Nový areál bude využívat stávající dopravní a inženýrskou infrastrukturu zóny a v budoucnu i plánovanou páteřní komunikaci , která je v současnosti projednávána v rámci procesu EIA.

Plocha pozemků nového areálu LPKD 4 je pro obě fáze výstavby 42192  m2  (tj. 4,2192 ha), z čehož 25 192 m2 připadá na západní část IVA a 17000 m2 na východní část IVB. Na těchto plochách budou umístěny dvě skladové haly označené IVA a IVB, obslužné objekty, manipulační, parkovací a pojezdové plochy a příjezdové komunikace a v případě haly IVB i železniční vlečka. Podél obvodu a na volných plochách areálu jsou situovány zelené pásy s dekoračními a izolačními funkcemi.

Cílem tohoto záměru je výstavba moderního logistického a skladového areálu , určeného především pro skladování průmyslového zboží (nábytek, stavební materiály, průmyslové zboží a domácí potřeby, autodíly, elektronika, textil apod.) s možností lehké montážní a kompletační výrobní činnosti. Ze skladového sortimentu jsou vyloučeny nebezpečné chemické látky, pohonné hmoty a maziva, pyrotechnické výrobky, aerosolové výrobky, tuhá paliva, látky vysoce a extrémně hořlavé apod. Skladování bude praktikováno regálovým a paletovým způsobem v ocelových příhradových regálech nebo přímo na paletách, používány budou automatické a poloautomatické zakládací systémy. V halách není vyloučena navazující činnost kompletačního a montážního charakteru, tj. sestavování komponent do větších celků, montáž elektroniky apod.). Maximální teoretická kapacita areálu je 18 235 tun zboží, maximální obrat areálu LPKD 4 je 62 000 tun zboží ročně. Reálný obrat areálu se očekává 43 200 tun zboží za rok. Dopravní obsluha bude jednak železniční vlečkou (cca 15 - 20% ), jednak z větší části kamiony (převážně závoz zboží) a lehkými nákladními vozidly a dodávkami (distribuce zboží). Generelně se jedná o nový skladově – logistický areál, jehož záměrem a cílem je primárně skladování a distribuce průmyslového zboží a výrobků.

Záměr je umístěn  v souladu s územním plánem města Buštěhrad v zóně určené pro průmyslovou výrobu a sklady.

### I.3. Umístění záměru:

Kraj:			Středočeský

Okres:			Kladno	 (kód 3203)

Obec:			Buštěhrad (532169)

Katastrální území:	Buštěhrad (kód 616397)

Parc.č.:		pro velký počet parcel (10) zde neuvádíme – viz část B.II

Umístění záměru je zřejmé z následujících obrázků a z přílohové části F

Obrázek 1 : Situace záměru v katastrálním území

- hranice katastrálních území jsou vyznačeny červenofialovou čarou, pozice záměru červeně

Obrázek 1a : Situace záměru ortofoto

### I.4. Charakter záměru a možnost kumulace jeho vlivů s jinými záměry

Jedná se o výstavbu nového skladově – logistického areálu, který je umístěn v severovýchodní části komerční a výrobní zóny, situované na východním okraji průmyslové zóny Kladno-Dříň, která byla do roku 1995 součástí komplexu POLDI II- Dříň. V předmětné části zóny byla umístěna betonárna a zařízení staveniště při výstavbě komplexu POLDI II.   Zájmové území leží již mimo katastrální území města Kladna na katastru města Buštěhrad, má však silnou technologickou návaznost na zmíněnou průmyslovou zónu Kladno – Dříň, která je situována v katastrálních územích Dubí u Kladna a Buštěhrad. Technologická návaznost představuje zejména napojení na inženýrské sítě ve správě Energetického centra Kladno-Generating (ECKG). V zóně Kladno-Dříň jsou v současné době situovány objekty s průmyslovým využitím, které byly součástí komplexu POLDI II Dříň a v současné době jsou provozovány jinými subjekty. Nejvýznamnější jsou kovozpracující provozy, na východě a jihovýchodě vznikly i provozy odlišného charakteru. Jedná se zejména o závod firmy Martin Peroutka - papírenská a polygrafická výroba, který se zabývá zpracováním a potiskem papíru, výrobou a potiskem etiket, výrobou papíru do počítačových tiskáren a vinutou kartonáží. Jihovýchodně se nachází skladový areál firmy AGA-Linde, který slouží pro skladování a distribuci technických plynů. Dominantním objektem v zóně je provoz sochorové válcovny Třineckých železáren s navazujícími provozy, dále je zóně plánována slévárna speciálních slitin a kovozpracující výroba (ABT, Montagner), výstavba obalovny a předchozích etap logistického areálu LPKD. .

Navrhovaný nový areál LPKD 4 bude umístěn v areálu bývalého komplexu POLDI II-Dříň na současně nevyužívaných pozemcích, kde byly v minulosti obslužné provozy a jsou již z části kryty zpevněnými panelovými plochami. Tyto pozemky jsou již z části vybavené infrastrukturou (komunikace a napojení na inženýrské sítě). Nový areál LPKD 4 proto nepředstavuje rozšíření průmyslové zóny ani zábor zemědělsky využívaných pozemků a svým charakterem navazuje na stávající již zavedenou výrobu a skladovou činnost v průmyslové zóně, která pro tyto účely sloužila od roku 1972 a po konverzi a útlumu výroby POLDI v roce 1995 se opět začíná revitalizovat.

Areál LPKD 4 bude sestávat ze 2 skladových hal IVA(západní) a IVB (východní), které budou situovány v severovýchodní části zóny podél centrální komunikace zóny, a které bude od sebe oddělovat výrobní hala firmy Montagner, takže obě dvě části areálu jsou na sobě nezávislé a mohou být realizovány každá samostatně. Uvnitř skladových hal jsou administrativní a sociální vestavby. V obou částech areálu budou dále umístěny obslužné objekty – vrátnice, přístřešky pro odpad, centrální strojovny hasicího zařízení (SHZ) a obě části budou oploceny. Větší západní hala  bude dopravně obsluhována 2 samostatnými vjezdy, menší východní hala jedním samostatným vjezdem  napojenými na centrální komunikaci v zóně, na které budou navazovat na vnitroareálové komunikace, parkovací a manipulační plochy. Plocha pozemků obou částí areálu je zhruba 4,2 ha , z čehož 52,4 % bude využito pro haly a stavební objekty, zhruba 36,4 % budou tvořit manipulační, parkovací a pojezdové plochy a obslužné komunikace. Na  obvodu areálu jsou navrženy zelené pásy, navazující a z části nahrazující stávající náletovou zeleň, jejíž podíl bude činit zhruba 11,2 % plochy areálu.

Cílem tohoto záměru je výstavba moderního skladového areálu, jehož nosným programem je skladování a distribuce průmyslových výrobků a zboží. Jedná se tedy o záměr nevýrobní, jehož vlivy na okolí jsou spojeny především s obslužnou dopravou. Zde bude využita zhruba z 15 % doprava železniční, zbývající kapacita skladů bude obsloužena silniční dopravou.

Generelně lze samotnou skladovou činnost nerušivou s minimálními výstupy do prostředí. Skladování výrobků bude probíhat uvnitř hal regálovým a paletovým způsobem a zboží bude naváženo a vyskladňováno na rampách a expedičních vratech.   Hlučnost skladové technologie je nízká a celý provoz bude umístěn v akusticky izolovaném prostředí skladových hal. V areálu nebudou skladovány ani používány nebezpečné chemické látky a skladová technologie není spojena s emisemi znečišťujících látek do ovzduší – vytápění bude zajištěno připojením na centrální zdroj tepla CZT – stávající  horkovod ve správě ECKG Kladno. Nejvýznamnější vlivy na jednotlivé složky životního prostředí jsou tak spojeny s obslužnou dopravou, tj. zvýšením intenzity dopravního proudu na komunikacích využívaných pro dopravní obsluhu a pohybem automobilů na vnitroareálových komunikacích a manipulačních plochách.

Posuzovaný areál LPKD 4 je umístěn v průmyslové zóně a není v kontaktu s obytnou zástavbou. V okolí jsou pouze objekty výrobního charakteru, plochy lesa  a v blízkosti se nachází i strusková halda (tzv. „buštěhradská halda“¨) klasifikovaná jako ekologická zátěž. Nejbližší obytnou zástavbu tvoří převážně rodinné domy a nízkopodlažní bytové domy na severozápadním okraji města Buštěhrad, vzdálené kolem 800 - 900 m. Situaci ilustruje obrázek:

Obrázek 2: Situace záměru území s vyznačením významných okolních objektů

1- polygrafický výroba Peroutka Martin, 2 sochorová válcovna TŽ a.s., 3 sklad technických plynů AGA, 4 areál LPKD etapa I - II

Orientační bilance využití ploch dotčených pozemků v k.ú. Buštěhrad je uvedena v následující tabulce, kde je uvedena cílová bilance v členění zastavěné plochy (tj. skladové haly a navazující objekty), ostatní plochy (tj. komunikace, manipulační plochy, parkoviště, chodníky, jiné zpevněné plochy) a plochy izolační a dekorační zeleně.

Tabulka 1: Orientační bilance využití ploch v m2 - cílový stav

| Areál LPKD 4 | zastavěné stavbami | ostatní zpevněné | volná plocha – zeleň | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Část západní IVA | 12 702 | 9 847 | 2 643 | 25 192 |
| Část východní IVB | 9 416 | 5 525 | 2 059 | 17 000 |
| Celkem výměra | 22 118 (52,4 %) | 15 372 (36,4 %) | 4 702 (11,2%) | 42 192 (100%) |

Jedná se o samostatný areál členěný na 2 na sobě nezávislé části napojený na stávající dopravní infrastrukturu a inženýrské sítě v průmyslové zóně Dříň. Ze všech základních aspektů vstupů (nároky na půdu, vodu a energie) i z hlediska výstupů (vlivů na ovzduší, akustických vlivů a odpadů) je provedené hodnocení v tomto oznámení pojato jako souhrnné, kumulativní působení celé investice. Zohledněna byla i kumulace vlivů se stávajícím provozem podniků v zóně (včetně již projednaného plánovaného areálu LPKD v předešlých etapách I-II), zejména pokud se týká dopravní obslužnosti a s ní spojených vlivů. Stavba je v souladu se schváleným územním plánem města Buštěhrad.

Vzhledem k tomu, že se jedná o záměr nevýrobní s minimálními výstupy do prostředí a s poměrně malými nároky na zdroje, a rovněž stávající objekty v zóně mají průmyslový – výrobní či skladový charakter, nelze předpokládat významnou kumulaci synergických účinků vlivů. Polygrafická a papírenská výroba v  areálu firmy Peroutka je spojena s odlišným charakterem vlivů, stejně jako skladová činnost firmy AGA-Linde. Hutní a kovozpracující výroba je provozována v sochorové válcovně TŽ, zde jsou však charakter i aspekty vlivů rovněž odlišné a v řádově jiných dimenzích (produkce sochorové válcovny se blíží k 300 000 t/rok). V blízkosti se nachází i významná ekologická zátěž území – tzv. „buštěhradská halda“ i významný regionální zdroj znečišťování ovzduší – kogenerační jednotka ECKG Kladno. U všech těchto provozů, včetně výhledových, lze v souvislosti s posuzovaným záměrem hodnotit kumulaci dopravní obslužnosti zóny a nárůst intenzit dopravy na komunikacích využívaných pro dopravní obsluhu. V ostatním  z hlediska kvality i kvantity vlivů má posuzovaný záměr oproti stávajícím provozům řádově nižší dimenze a hodnotit kumulaci vlivů s velkými průmyslovými provozy je proto neúčelné. Uvažována je proto kumulace vlivů obslužné dopravy s nejbližšími objekty v zóně, a to jak stávajícími (sochorová válcovna TŽ, sklad LINDE, firma Martin Peroutka) tak výhledovými záměry – slévárna speciálních slitin Metal Product, kovovýroba ABT, Montagner, obalovna a logistický areál LPKD. V zóně je plánována rekonstrukce stávající obslužné komunikace zóny na veřejnou komunikací propojující areál POLDI v Kladně Dubí se stávající zónou Kladno Dříň s napojením na I/61 u Buštěhradu ve stávající trase.

Jako komparativně nejvýznamnější lze označit emise a hlukovou zátěž vlivem  obslužné dopravy. Z kvalitativního i kvantitativního hlediska se však ve srovnání se stávajícími zdroji v území jedná o komparativně méně  významné zdroje s nízkou produkcí, jak je popsáno v následujících kapitolách.

### I. 5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a hlavních důvodů pro jejich výběr či odmítnutí.

K výstavbě areálu v dané lokalitě vedly investora zejména tyto důvody:

- požadavek revitalizace pozemků průmyslové zóny, která byla koncem devadesátých let v důsledku politicko-ekonomických změn postižena konverzí, a pozemky postupně chátraly a nabývaly charakter tzv. brownfields

- situace areálu v zavedené komerčně - výrobní zóně, avšak  pro provoz komunikačně dostupného, s možností dobrého napojení na zdroje energií a na stávající místní i regionální dopravní infrastrukturu

- pozice areálu v regionu v dosahu metropolitního regionu hlavního města Prahy a středočeského kraje, který se vyznačuje poměrně vysokým ekonomickým potenciálem a nabízí dobré možnosti odbytu skladovaných výrobků a zboží, zejména s ohledem na předpoklad nárůstu poptávky v důsledku výstavby nákupních zón a růstu stavební výroby

- dostupnost kvalifikovaných pracovních sil v regionu s tradicí průmyslové   výroby, postiženého konverzí

- lokalizace areálu v souladu s  územně plánovací dokumentací v zóně určené k rozvoji průmyslové výroby a komerční aktivity mimo stávající obytnou zástavbu s předpokladem minimálního ovlivnění prostředí vlivem výstavby i provozu

- využití stávajících volných  nevyužívaných pozemků dříve sloužících k průmyslové  výrobě v rámci POLDI v návaznosti na již fungující zónu se zavedenou výrobou  a  možnost napojení na stávající většinou kapacitně postačující distribuční rozvody energií, vody ap.

- požadavek konsolidace stávajících kapacitních a dispozičních  možností pozemků v  zóně s maximálním možným stupněm využití jejich plochy při respektování regulativů a charakteru území

- návaznost na předchozí etapy LPKD I-II

Posuzované  území se nachází ve východní části průmyslové zóny Dříň na severozápadním okraji  katastrálního území obce Buštěhrad a je vymezeno:

  - na jihu – stávající zástavbou a příjezdovou komunikací průmyslové zóny, a areálem sochorové válcovny TŽ a.s.

  - na severu – stávajícími halami firmy Stakon, areálem Chladicí věže a dále trasou železniční vlečky a dále na sever lesními pozemky

  - na západě – stávajícími t.č. nevyužitými pozemky v průmyslové zóně s bývalými skladovými objekty a bývalým areálem elektroocelárny s předpokladem využití pro skladovou činnost – výstavba areálu LPKD I-II

  - na východě – okrajem průmyslové zóny s navazujícím areálem papírenské a tiskařské výroby Martin Peroutka

Pozice areálu je zřejmá z mapové části F,  příloh 1 a 2 a 3.

S ohledem na jednoznačnost umístění posuzovaného areálu LPKD 4 v dosud nevyužité části průmyslové zóny Dříň v návaznosti na stávající infrastrukturu zóny,  byla od počátku záměru investorem a na základě jeho zadání i projektantem akce sledována jediná územní varianta v podobě, jak je prezentována a hodnocena tímto oznámením. Posuzování jiných variant umístění není proto nutné ani účelné.

S ohledem na charakter posuzované výstavby (skladový a logistický areál), dosažený stupeň  poznání v této oblasti u nás a vyspělých zemích Evropy, a  know-how v oblasti logistiky, je navržena a řešena, a tudíž i posuzována jediná optimální technologická varianta i varianta logistického zabezpečení včetně systému dopravy, expedice a skladování zboží a výrobků.

### I.6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru

Posuzovaný areál LPKD 4 se nachází ve výrobní zóně situované na severovýchodním okraji průmyslové zóny Dříň v katastru obce Buštěhrad. (viz  mapovou část F oznámení). Pozemky navržené k využití se rozkládají na východním  okraji  průmyslové zóny, a byly v minulosti využívány k průmyslové výrobě v rámci komplexu POLDI II-Dříň – bylo zde situováno zařízení staveniště při výstavbu komplexu POLDI II, betonárka a zařízení na drcení strusky a výrobu stavebních materiálů Destro. Průmyslová zóna Kladno – Dříň  je situována v prostoru mezi městskými částmi Kladno – Dříň a městem Buštěhrad. Vlastní území plánovaného záměru LPKD 4 zaujímá severovýchodní část zóny. Jedná se o území protažené ve směru SV – JZ ve tvaru širokého písmene L, s délkou cca 600 m a široké 160 až 100 m. Zájmové území  tedy tvoří plochy, které byly dříve průmyslově využívány (zařízení staveniště, sklady, výroba stavebních hmot) nebo nebyly využívány vůbec.V rámci konverze výrob POLDI toto území postupně chátralo a v současné době není využíváno – nachází se zde zbytky staveb, komunikací a  panelových a betonových ploch,  spontánní deponie škváry a odpadů a náletové porosty převážně s břízou.

Území určené pro výstavbu logistického parku LPKD 4 se nachází částečně na zpevněných plochách. Jižní hranici tvoří vnitroareálová betonová komunikace, která je výhledově plánována jako veřejná (viz kapitola doprava). Severní hranici areálu tvoří areál firmy Stakon a tzv. Hustopečská hala, dále na sever je těleso železniční vlečky a areál Chladicí věže. Povrch staveniště je převážně rovinného charakteru, částečně kryt panelovými plochami, je zde deponovaná různá stavební suť a struska – prostor bývalého zařízení staveniště. V prostoru staveniště se sporadicky nachází náletová zeleň, na východním okraji lokální plochy s listnatými stromy. Drobné stavební objekty – jejich zbytky a v nezbytném rozsahu i panelová plocha budou v nezbytně nutném rozsahu odstraněny.

Pozemky obou částí staveniště (celkem 10 parcel a jejich částí) jsou současně vedeny v katastru nemovitostí na v katastrálním území Buštěhrad jako ostatní plocha či zastavěná plocha a nádvoří. V současnosti se zde nachází zbytky zpevněných panelových ploch a zbytky staveb (viz fotodokumentace). Celá tato zóna je dopravně obsluhována samostatnou příjezdovou komunikací napojenou na silnici III/00719 a jejím prostřednictvím na komunikaci I/61 na jihozápadním okraji Buštěhradu. Silnice I/61 je páteřní komunikací umožňující napojení měst  Kladna i Buštěhradu jednak na rychlostní komunikaci I/7-R7 Praha-Slaný, jednak na tzv. aglomerační okruh II/101  s vazbou na významné radiální tahy I/6-R6 Praha - Karlovy Vary a  I/5-D5 Praha Plzeň. Popsané dopravní spojení bude využívat i posuzovaný záměr. Výhledově je plánována výstavba tzv. páteřní komunikace propojující Kladno a Buštěhrad přes průmyslovou zónu Dříň, další výhledovou stavbou je propojení silnice I/61 podél okraje zástavby Kladna – Kročehlav a Velkého Přítočna na silnici I/6 R6 Praha- Karlovy Vary.

Areál logistického parku se nachází v katastrálním území města Buštěhrad. V územním plánu města Buštěhrad je na předmětných pozemcích respektive ploše navržena funkce „průmyslová výroba a sklady“. Plánovaná výstavba je tedy svým charakterem v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací města.

Záměrem investora je vybudování logistického parku. V podstatě se jedná o výstavbu 2 nájemních hal, které kromě skladových či  výrobních prostor (v jednotlivých halách lze uvažovat nerušivou výrobu montážně kompletačního charakteru) obsahují administrativní a sociální vestavek a nezbytné technické zázemí. Obě haly jsou navrženy plošně, dispozičně, technologicky i dopravně různě dle potřeby budoucích nájemců a dle požadavků investora a jeho zkušeností s provozováním podobných skladových areálů. Kromě zmíněných hal obsahuje areál ještě nezbytné komunikační a parkovací plochy a další drobné či pomocné stavební objekty (např. centrální strojovnu SHZ s nádrží, vjezdovou vrátnici, přístřešky pro odpad či jízdní kola, oplocení atd.). Dále se jedná o jednotlivé inženýrské objekty venkovních areálových rozvodů a přípojek inženýrských sítí. Nezpevněné plochy areálu budou zatravněny a doplněny vhodnou sadovou výsadbou keřů a stromů.

Výstavba areálu IV. etapy LPKD je v zásadě možná ve dvou samostatných fázích,                     dle „aktuálních“ potřeb  případných nájemců). Výstavba obou fází je na sobě nezávislá, obě části budou od sebe odděleny areálem firmy Montagner.

V 1. fázi  se uvažuje realizace halového objektu  „IV-A“ a přístupové komunikace, parkoviště, přípojky  a rozvody inž. sítí, vrátnice, strojovna SHZ s nádrží.

Ve 2. fázi realizace halového objektu  „IV-B“ + přístupové komunikace, železniční vlečka, parkoviště, přípojky a rozvody inž. sítí, vrátnice,  strojovna SHZ s nádrží.

Celý posuzovaný areál lze formálně členit na následující stavební objekty:

a) „Logistický areál „IV-A“

SO 001A – Příprava území, hrubá terénní úprava (HTÚ)

SO 002A – Logistická hala „IV.A“

SO 004A – Vrátnice

SO 005A – Přístřešky pro odpad

SO 006A – Strojovna SHZ + venkovní rozvody SHZ

SO 007A – Neobsazeno

SO 008A – Komunikace, zpevněné plochy, parkoviště, chodníky

SO 009A – Úpravy silnice – zřízení sjezdů, zastávka MHD

SO 010A – Kanalizace jednotná a ORL

SO 011A – Kanalizace splašková a ČOV

SO 012A – Vodovodní řad - prodloužení

SO 013A – Rozvody vody v areálu

SO 014A – Přípojka teplovodu + potrubní most

SO 015A – Přívod VN 6kV a transformovna

SO 016A – Rozvody NN v areálu

SO 017A – Venkovní osvětlení

SO 018A – Přípojka slaboproudu

SO 019A – Slaboproudé rozvody v areálu

SO 020A – Oplocení

SO 021A – Terénní a sadové úpravy

SO 022A – Železniční vlečka

b) „Logistický areál „IV-B“

SO 001B – Příprava území, hrubá terénní úprava (HTÚ)

SO 003B – Logistická hala „IV.B“

SO 004B – Vrátnice

SO 005B – Přístřešky pro odpad

SO 006B – Strojovna SHZ + venkovní rozvody SHZ

SO 007B – Neobsazeno

SO 008B – Komunikace, zpevněné plochy, parkoviště, chodníky

SO 009B – Úpravy silnice – zřízení sjezdu

SO 010B – Kanalizace jednotná a ORL

SO 011B – Kanalizace splašková a ČOV

SO 012B – Vodovodní řad – prodloužení

SO 013B – Rozvody vody v areálu

SO 014B – Přípojka teplovodu + potrubní most

SO 015B – Přívod NN

SO 016B – Rozvody NN v areálu

SO 017B – Venkovní osvětlení

SO 018B – Přípojka slaboproudu

SO 019B – Slaboproudé rozvody v areálu

SO 020B – Oplocení

SO 021B – Terénní a sadové úpravy

SO 022B – Železniční vlečka

Stěžejními stavebními objekty jsou obě haly podél stávající centrální komunikace zóny V areálu budou zřízeny objízdné vnitroareálové komunikace, parkovací a manipulační plochy napojené samostatnými vjezdy na stávající komunikaci. Část A bude obsluhována dvěma vjezdy s vrátnicemi na západní a východní straně s napojením na manipulační plochu před halou, parkoviště pro osobní vozy jsou z větší části na západním okraji areálu. Část B bude obsluhována jedním vjezdem s vrátnicí v jihovýchodním rohu s napojením na manipulační plochu na východní straně haly. Parkovací plochy navazují podél východního a jižního okraje areálu.

Situace všech popisovaných objektů je zřejmá z příloh 1- 4 v mapové části F.

#### 6.1. Stavebně - technické řešení

Pro optimalizaci logistických procesů s jednoznačným materiálovým tokem, tj. dovozem, skladováním a expedicí zboží a materiálu  je koncipováno využití jednotlivých ploch areálu. Je navrhována úprava systému dopravní obsluhy a expedice včetně zajištění parkovacích míst pro management, zaměstnance a návštěvníky areálu. Jsou určeny plochy pro výstavbu nových logistických hal s jasně vymezenými skladovými a expedičními prostory s cílem optimalizovat logistickou část – tj. skladové procesy s urychlením expedice zboží i materiálového toku. Administrativní a sociální části budou vestavěny v jednotlivých halách. Stavební a konstrukční řešení jednotlivých stavebních objektů je následující:

SO 001A, SO 001B- Příprava území, hrubá terénní úprava (HTÚ)

V rámci objektu SO 001 bude provedeno:

- demontáž panelových prefa ploch

- demolice stávajících základů a spodních staveb původních objektů v nezbytně nutném rozsahu

- demolice a odstranění nepotřebných inž. sítí, oplocení a potrubních mostů v prostoru staveniště

- hrubá terénní úprava (HTÚ) na úroveň –0,300 pod halové objekty a strojovny SHZ, vápenocementová stabilizace pláně (dle závěrů geolog. průzkumu), odvozy příp. nevhodných navážek, skrývka vrchních vrstev aj.

Rozsah stavebních prací bude upřesněn na základě zaměření staveniště. Hrubé terénní úpravy, resp. jejich finální rozsah a hloubka úpravy pláně, budou záviset na výškovém řešení zpevněných ploch a jejich vazeb na stávající komunikace a vlečku. To bude upřesněno v prováděcím projektu stavby.

SO 002A  Logistická hala „IV-A“, SO 003B  Logistická hala „IV-B“

Jedná se halové objekty, u kterých jsou ve štítech  umístněny administrativní  patrové vestavky obsahující provozní a kancelářské prostory a sociální zařízení. V rámci administrativních vestavků je navrženo využít přízemní prostory pro technické zázemí (výměníkové stanice, strojovny, rozvodny NN, dílny údržby atd.)

SO 002A - Logistická hala IV-A. Navrhovaný objekt skladovací haly je půdorysného rozměru cca 48,800 x 255,66m. Po obvodu je nosná soustava doplněna  v modulu 6,00m. Světlá výška pod vazník se navrhuje 10,50 m. Zastavěná plocha činí 12 502 m2. Obestav. prostor činí cca 155 025 m3. Hala je bez zavlečkování.

Nosná konstrukce je tvořena sloupy v modulu 12,0 x 17,0 m a přímopasovými vazníky a vaznicemi s min. výškou pod vazníkem 10,50 m. Ve štítech hal jsou administrativní patrové vestavby obsahující provozní a kancelářské prostory a sociální zařízení. Vedle administrativních vestaveb jsou navrženy přízemní prostory pro technické zařízení (výměníkové stanice, strojovny, rozvodny NN, dílny údržby atd.) Hlavní nosná konstrukce objektu je navržena jako železobetonový skelet, který sestává ze sloupů průřezu 500/500 a 400/500, vazníků, průvlaků a ztužidel. Sloupy nosné konstrukce jsou osazeny do kalichů železobetonových monolitických patek, které jsou podporovány vrtanými širokoprofilovými pilotami. Po obvodu jsou na základové patky uloženy montované železobetonové nosníky. Podlaha v halovém prostoru se předpokládá typu „průmyslová“, tzn. „drátkobetonová“ se vsypem s únosností 5 t/m². Při provádění vrstev pod podlahu objektu nutno rozsah prací optimalizovat dle geomechanických vlastností zemin při splnění požadované únosnosti podkladních podlahových vrstev pod drátkobetonem. Na základě geologického průzkumu s ohledem na požadavky únosnosti podlahové konstrukce, přenášející zatížení od regálů, navrhuje se v celé ploše stabilizace zeminy v tl. cca 500 mm a hutnění pláně. Na takto upravenou pláň se provede hutněný násyp z jemného kameniva v tl. cca 15 cm, geotextílie, izolace proti zvýšené zemní vlhkosti a radonu, ochranná vrstva geotextílie a drátkobetonová deska opatřená vsypem.

Střešní plášť je navrhován z ocelových trapezových plechů s tepelnou izolací a povlakovou izolací. Střešní plášť bude doplněn světlíky z akrylátu (mohou být budˇ bodové, nebo pásové), které budou sloužit, jak k prosvětlení haly denním světlem, tak k odvodu kouře a tepla v případě požáru, ( cca 2% podlahové plochy).Obvodový plášť je navrhován jako sendvičový. V provedení může být,  jak skládaný, tak kompletizovaný. Z hlediska provádění je výhodný kompletizovaný plášť např. typu KINGSPAN. Tepelná izolace (střechy a obvod. pláště) bude splňovat požadavky na ně kladené v ČSN 730540-2. Otvory v obvodovém plášti, tj. vrata, dveře a okna budou lemovány pomocnou ocelovou konstrukcí. Okna se navrhují plastová s izolačním dvojsklem. Dveře kovové zateplené, vrata sekční či výsuvná částečně prosklená. Vrata v místě zásobovacích míst opatřena těsnicími límci a vyrovnávacími můstky. Nakládací můstky a rampy jsou navrženy minimálně v rozsahu 1 místo na 1000 m2 podlahové plochy haly.

Vestavek - štítový „Západní a Východní“ Jsou situovány ve štítě haly v dopl. modul. síti 12,0 x 12,0 m.Vloženými sloupy je výsledná modulová síť vestavku  v rozměru  2 x 6,0 x 6,0 m. Dá se předpokládat, že vestavky budou mít více jak jedno podlaží (technicky je možné uvažovat s min. 2 – 3 podlažími, při předpokl. výšce Kv.=3,60 m). Podlaha ve vestavku 1.NP bude klasická s vloženou tepelnou izolací. Nosná konstrukce vestavku může být jak v provedení prefa žel. bet. konstrukce, tak v provedení OK, která ale musí být chráněna v případě požáru před přímým účinkem plamenů.

SO 003B – Logistická hala IV-B. Objekt  je navržen jako železobetonový skelet  montovaný, v modulové síti 12,0 m x 17,0 m. Objekt je opatřen pouze jedním vestavkem. Objekt bude opatřen pro zavlečkování železniční manipulační rampou s půdorysnou proměnnou šířkou (od 4,0 do 9,0 m).  Tato rampa bude opatřena zastřešením z OK, jehož rozsah bude předmětem dalšího stupně PD. Navrhovaný objekt skladovací haly je půdorysného rozměru cca 48,800 x 119,73 m. Po obvodu je nosná soustava doplněna  v modulu 6,00m. Světlá výška pod vazník se navrhuje 10,50 m. Zastavěná plocha činí vč. rampy 9 221 m2. Obestavěný prostor haly (bez rampy) činí cca 108 040 m3. Stavební řešení, nosná konstrukce haly i vestavku, podlaha, střecha, opláštění v obdobném provedení jako u haly „IV.A“. Hala má pouze 1 administrativně technický vestavek a to u jižního štítu.

V  halách IV.A a IV.B (dle charakteru skladu) může být osazeno stabilní hasicí zařízení SPRINKLER a ve všech bude navržen systém elektrické požární signalizace EPS. Haly vytápěny dle charakteru provozu na max. 18°C.

Tabulka 2: Údaje o plochách hal

| Druh plochy příslušného SO | SO 002A-Hala IV-A | SO 003B Hala IV-B | Celkem |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hala | Žel. rampa |  |
| Zastavěná plocha SO (m2) | 12 476,2 | 8 716,3 | 473,2 | 21 665,8 |
| Podlahová plocha hal. části SO (m2) | 11 248,4 | 8 703,9 | - | 19 952,3 |
| Skladov. plocha hal. části SO (m2) | 11 161,8 | 8 659,5 | - | 19 821,3 |
| Prov. a administr. vestavek -1.NP (m2) | 1 210,3 | 896,3 | - | 2 106,6 |
| Prov. a administr. vestavek - 2.NP (m2) | 1 210,3 | 896,3 | - | 2 106,6 |
| Prov. a administr. vestavek - 3.NP (m2) | 1 210,3 | 896,3 | - | 2 106,6 |

K zastavěné ploše haly „IV.B“ přiléhá ještě železniční rampa o ploše 473,2 m2.

SO 004A, SO 004B – Vrátnice. Vjezdové a výjezdové vrátnice obou areálů zajišťují kontrolu pohybu nákladních vozidel a zaměstnanců u vjezdu a výjezdu do logistického parku – trvalá služba. V objektech instalována ústředna elektrické požární signalizace (EPS), vývody elektrické zabezpečovací signalizace (EZS) a kamerového systému, stabilního hasícího zařízení a případně i docházkového systému.Jedná se o volně stojící zděné přízemní objekty, vytápěné elektr. konvektory, v objektu WC + teplá a studená voda, standartní elektroinstalace.

SO 005A, SO 005B - Přístřešky pro odpad.	U logistických hal (před jejich administrativními vestavbami na zpevněné ploše) se předpokládá osazení typových přístřešků - pro umístění kontejneru s odpadem. Jedná se o lehké ocelové přístřešky zastřešené průhledným akrylovým sklem, velikost jednoho přístřešku cca 3 x 2 m. Okolo nádob s odpadem mohou být zřízeny optické clonící stěny.

SO 006A, SO 006B - Centrální strojovna SHZ + venkovní rozvody SHZ . Vlastní strojovna stabilního hasícího zařízení (SHZ) je přízemní zděný objekt půdorysných rozměrů 10,00 x 11,30 m výšky cca 4 m, ve kterém je umístěna strojní technologie SHZ. Vně objektu je na žel. bet. desce osazena nadzemní ocelová šroubovaná nádrž. Velikost a objem nádrže bude stanoven podrobným výpočtem (odhad – průměr nádrže cca 12 m, výška 5 m, objem 500 m³).

SO 008A, SO 008B - Komunikace, zpevněné plochy, parkoviště, chodníky  Obsluha území je navržena ze stávající vnitrozávodové komunikace – ul. Třinecká, která bude výhledově zpřístupněna a deklarována jako komunikace III. třídy. Komunikační napojení navrhovaných areálů je v souladu s projekt. dokumentací opravy areálové komunikace dle projektu fy CITY PLAN. Areál „IV.A“ bude napojen na tuto ulici samostatným vjezdem (umístěn u vjezdu do areálu Dříň II) a samostatným výjezdem. Areál „IV.B“ má 1 společný vjezd i výjezd). Napojení budou vybavena vrátnicemi. Pro obsluhu objektů je uvažováno s návěsy délky max. 18m, které určují parametry odbočovacích a otáčecích poloměrů, popř. manévrů pro couvání k rampám. Konstrukce zpevněných ploch bude navržena podle TP pro předpokládané výhledové dopravní zatížení. Jízdní pruhy komunikací se předpokládají z asfaltobetonu, manipulační plochy před nákladovými rampami z cementobetonu. Přístup zaměstnanců do areálů LPKD4 je zajištěn z veřejných i areálových chodníků a navazuje na centrální komunikační systém lokality. Odvodnění zpevněných ploch bude provedeno vpustěmi popř. odvodňovacími žlaby do nově navržené kanalizace.

Parkovací plochy. Pro zaměstnance nájemníků objektů byl proveden výpočet potřebných parkovacích stání podle ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací, pro předpokládanou maximálně obsazenou ranní směnu. V návrhu je počet navýšen pro případné návštěvy a zvýšené nároky při výměně směn. Plochy jsou navrženy mimo komunikační prostor a jejich velikost není ničím limitována. Normový počet stání pro halu „IV-A“ – 15 stání, navrženo 37 parkovacích stání, normový počet stání pro halu „IV-B“ – 10 stání, navrženo 75 parkovacích stání. Parkovací stání budou navržena z betonové dlažby ohraničené obrubníkem.

SO 009A - Úpravy silnice – zřízení sjezdů, zastávka MHD,  SO 009B - Úpravy silnice – zřízení sjezdu	 Napojení obou částí logistického areálu „IV-A“ a „IV-B“ na stávající komunikaci (výhledově silnici III. třídy) je navrženo ve sjezdech u vjezdových a výjezdových vrátnic. U areálu „IV-A“ je navržen odbočovací pruh a též řešen záliv pro zastávku MHD. Řešení je koordinováno s návrhem páteřní komunikace, jejíž úpravy zpracovává firma  CITYPLAN. Navržené vnitroareálové komunikace jsou šířky min.      6 m. U komunikací bude provedeno dopravní značení. Pro obsluhu objektů je uvažováno s návěsy délky max. 18 m, které určují parametry odbočovacích a otáčecích poloměrů.

SO 010A, SO 010B - Kanalizace jednotná a ORL .Dešťové vody ze střech a zpevněných ploch řešených v rámci stavby budou odváděny navrženou kanalizací s napojením do stávajícího sběrače jednotné kanalizace v lokalitě. Dešťové vody ze zpevněných ploch -  parkovišť, komunikací a manipulačních ploch, kde je riziko kontaminace NEL z provozu motorových vozidel budou předčištěny v odlučovačích ropných látek, které jsou součástí objektu kanalizace. Trasy kanalizace jsou navrženy z plast. trub, přípojky z objektů jsou navrženy v dimenzi DN 150 až DN 200 z  téhož materiálu.  Přípojky od uličních vpustí včetně těchto vpustí budou součástí objektu komunikací. V lomech  a místech napojení jsou navrženy vstupní typové, eventuelně dle potřeby spadišťové šachty. Pro odloučení případných ropných látek z dešťových vod svedených ze zpevněných ploch jsou navrženy  odlučovače  ropných látek  AS TOP VF/EO/PB. Odlučovače budou  navrženy v různých velikostních řadách dle max. odtoku dešťových vod z přilehlých odkanalizovaných ploch. Max. koncentrace NEL na odtoku ze zařízení garantovaná dodavatelem  je do 5 mg NEL/l. Jedná se o typové zařízení sestávající z kruhových nádrží obsahujících sedimentační jímku a vlastní koalescenční odlučovač. Konstrukce nádrží je dvouplášťový skelet z plastů s armaturou a výplní betonem, která se provede při montáži na stavbě. Zařízení je dimenzováno i pro osazení do zpevněných ploch. Odlučovače se osadí do otevřeného výkopu na betonovou podkladní desku s výztuží kari sítí v provedení dle požadavku dodavatele zařízení.  Prostor mezi stropem odlučovačem a upraveným terénem se vyskládá z kanalizačních prefa skruží a osadí kruhovým kanalizačním poklopem.

SO 011A, SO 011B - Kanalizace splašková a ČOV  Splaškové vody  z objektu budou odváděny navrženou splaškovou kanalizací a předčištěny v ČOV, které jsou součástí této kanalizace. Za ČOV se předčištěné vody napojí do navržené jednotné kanalizace. Trasy kanalizace jsou navrženy z plastových trub. Přípojky z objektu jsou navrženy z téhož materiálu v dimenzi DN 150 a DN 200. V lomech a místech napojení jsou navrženy vstupní typové, eventuelně dle potřeby spadišťové šachty.

ČOV Pro čištění splaškových vod  jsou navrženy  balené biologické  ČOV typ AS – VARIOcomp ve velikostní řadě dle počtu předpokládaných  EO v jednotlivých halách.  ČOV se skládá z uzavřené obetonované podzemní plastové nádrže, ve které je osazeno kompletní technologické zařízení. Součástí ČOV je  předřazená kruhová čerpací jímka vybavená ponornými čerpadly a  mechanickým předčištěním. Součástí zařízení je elektrorozvaděč vybavený časovým spínáním pro dmychadlo a čerpadlo na odtah přebytečného kalu a plovoucích nečistot. ČOV díky uzavřené konstrukci a dokonalému systému odvětrání nevytváří nároky na hygienické pásma od okolní zástavby  ČOV se osadí na betonovou podkladní desku s výztuží a obetonuje. Přístup k ČOV bude vstupními dómy osazenými plynotěsnými poklopy cca 150 mm nad okolní terén kvůli, tak aby se zabránilo zaplavování ČOV povrchovou vodou. ČOV budou situovány do nezpevněné plochy.

SO 012A, SO 012B – Vodovodní řad – prodloužení .V rámci těchto objektů je řešeno prodloužení stávajících vodovodních řadů v areálu Sochorové válcovny na pozemky areálů hal IV-A a IV-B, kde budou ukončeny v nově zřízených vodoměrných šachtách. Napojení na stávající vodovodní řad se uvažuje v šachtách „Š13“ (pro areál IV.A) a „Š14“ (pro areál IV-B). Při realizaci těchto vodovodních prodloužení stáv. řadu v délce cca 2x30 m bude při podchodu pod areálovou komunikací využito stávajících chrániček či budou provedeny nové protlaky.

SO 013A, SO 012B - Rozvody vody v areálu . Pro zajištění veškeré potřeby vody jsou navrženy rozvody vody s přípojkami k  jednotlivým objektům (haly, vrátnice, strojovny SHZ). Hlavní vodoměrná šachta areálů vystrojena uzávěrem a vodoměrnou sestavou s fakturačním vodoměrem pro měření veškeré potřeby odebírané vody. Rozvod vody bude sloužit i pro doplňování nádrže SHZ a požární nádrže s čerpací AT stanicí v areálu, ze které bude proveden rozvod požární vody v areálu a rozvody SHZ. Rozvody vody jsou navrženy z trub PE, přípojky do objektů z téhož materiálu. Pro vnější požární zajištění bude navržen areálový rozvod z trub PE 160 SDR 11, na kterém se jsou navrženy nadzemní hydranty DN 80. Další vybaveností rozvodu vody budou sekční uzávěry a zařízení pro odkalení a odvzdušnění tras   situované dle spádových poměrů vodovodu.

SO 014A, SO 014B - Přípojka teplovodu + potrubní most.  Areál LP Kladno bude napojen na centrální teplovodní systém CZT vedoucí po potrubním mostu podél komunikace. Komunikaci překlene novým ocelovým potrubním mostem – pro areál „IV.A“ (min. podjezdová výška 5 m nad upraveným povrchem stávající silnice, podpěrné sloupy mimo pozemek SÚS). Pro areál „IV.B“ bude využit stávající potrubní most přes komunikaci , zřízený poblíž vjezdové vrátnice. Přípojky teplovodu budou zaústěny do centrálních vyměníkových stanic (voda – voda), kde budou osazeny fakturační měřice spotřeby tepla.

SO 015A - Přívod VN 6kV a transformovna, SO 015B -  Přívod NN

Přívod VN 6kV bude proveden z transformovny areálu Dříň II. Připojení bude kabely uloženými v zemi. Nová transformovna bude zřízena v jihovýchodním rohu areálu poblíž výjezdové vrátnice areálu „IV-A“.  Transformovna bude osazena  výbavou umožňující instalaci transformátoru o výkonu až 1000kVA. Rozvod VN bude propojen do okruhu se stávající blízkou trafostanicí „KIOSEK D1“. Měření spotřeby el.energie pro areál IV-A i IV-B bude v nové transformovně. Areál haly „IV.B“ bude napojen zemním kabel. vedením z nově zřízené trafostanice u areálu „IV-A“. Zemní rozvod veden po okraji pozemku areálu „MONTAGNER“. Rozvody VN i nová trafostanice budou po realizaci majetkově převedeny na provozovatele ECKG.

SO 016A, SO 016B - Rozvody NN v areálu  Rozvody umožní připojení jednotlivých stavebních objektů na el.energii a budou provedeny v rozvodné soustavě : 3 PEN , AC, 50Hz, 400/231V/TN-C.  Kabelová vedení budou po výstupu z transformovny vedena ve výkopu. Pod zpevněnými plochami budou kabely uloženy do chráničky.  Trasa v hale do rozvoden NN bude vedena po konstrukci haly a kabely budou uloženy ve žlabu.

SO 017A, SO 017b - Venkovní osvětlení Venkovní osvětlení řeší osvětlení vnitroareálových komunikací zpev. ploch a parkovišť v areálech hal „IV-A“ a „IV-B“. Bude provedeno výbojkovými svítidly osazenými na samostatných stožárech. Osvětlení nakládacích a vykládacích prostor skladů bude provedeno výbojkovými svítidly uchycenými na stěnu skladu a je součástí objektu jednotlivých skladů. Venkovní osvětlení bude provedeno výbojkovými se zdroji 150W na  výložnících délky 1m     na stožárech výšky 8m.

SO 018A, SO 018B - Přípojka slaboproudu,  SO 019A, SO 019B - Slaboproudé rozvody v areálu. Napojení objektů na telekomunikační rozvody areálu bude provedeno samostatným kabelem v traťovém rozvaděči v objektu stávající administrativní budovy Sochorové válcovny. Kabelové vedení v prostoru před admin. budovou přejde na stávající potrubní most a po něm bude proveden rozvod k areálům „IV-A“ a IV-B.“ Po překonání komunikace po potrubních mostech bude přívodní kabel ukončen ve svorkovacích  skříních - síťovém rozvaděči jednotlivých areálů „IV-A“ a „IV-B“. Z těchto rozvaděčů pak budou samostatnými zemními kabely napojeny jednotlivé objekty logistického parku. Kabely přípojek k jednotlivým objektům budou uloženy ve výkopu v zemi v pískovém loži s cihelným zákrytem a výstražnou folií PVC oranžové barvy. Při podchodu kabelového vedení pod komunikacemi a zpevněnými plochami bude provedena mechanická ochrana kabelů jejich uložením v ochranné trubce PVC vrapované položené na vyrovnávací betonové vrstvě. V rámci tohoto objektu bude provedeno propojení slaboproudých zařízení , především elektrické požární signalizace mezi jednotlivými halovými objekty a vrátnicemi. Propojení bude provedeno zemními celoplastovými kabely, které budou uloženy ve výkopu v zemi v pískovém loži s cihelným zákrytem a výstražnou folií PVC oranžové barvy.

SO 020A, SO 020B – Oplocení  Z důvodu ostrahy prostoru areálu bude vybudováno jeho oplocení.  Předpokládá se použití drátěného oplocení na ocel. sloupcích výšky 2,5 m. V místech vjezdů resp. výjezdů automobilů do areálu budou umístěny elektr. posuvné brány s automatickou závorou. V místech kde oplocením prochází železniční vlečka bude též osazena vjezdová  brána doplněná kamerovým systémem.

SO 021A, SO 021B - Terénní a sadové úpravy.  Po dokončení hrubých terénních úprav se provede ohumusování určených ploch, zatravnění a výsadba okrasné zeleně. Prostor podél areálové komunikace se osadí vysokokmeny se štíhlou korunou a keřovým podrostem.

SO 022A, S0 022B – Železniční vlečka.  Areály logistických parků „IV-A“ a „IV-B“ prochází stávající železniční vlečky. Tyto budou zrušeny a demontovány. Nové železniční napojení bude realizováno pro areál „IV-B“ ze stávající vlečky, vedené nad objekty fy STAKON. Nová vlečka umožní distribuci zboží pro halu IV-B prostřednictvím venkovní rampy.

Stavebně technické řešení obou hal je obdobné, jedná se o nosnou betonovou  konstrukci opláštěnou sendvičovými hliníkovými profilovanými panely s izolační vrstvou z PUR pěny. V opláštění je kladen důraz na náležité tepelně – izolační vlastnosti a akustickou izolaci, čímž bude dosaženo úspor energie a eliminace přenosu vnitřního hluku. Haly mají sedlovou střechu s mírným spádem a odvodem dešťových vod u obvodových stěn. Ve hřebeni je navržen akrylátový světlík obloukového nebo sedlového tvaru. Založení hal se předpokládá na patkách a pasech, případně na pilotách  dle doporučení inženýrskogeologického průzkumu. Administrativní a sociální vestavby se předpokládají zděné. Osvětlení  skladových prostor je zabezpečeno umělým osvětlením zářivkovými a výbojkovými tělesy. Vně hal je navrženo venkovní stožárové výbojkové osvětlení. Větrání hal je přirozené otvíravými sekcemi střešních světlíků a vraty.

Architektonické řešení hal odpovídá průmyslovému charakteru stavby. Haly jsou jednopodlažní, různých půdorysných rozměrů (viz tabulka 2)  s modulovou osnovou

12 x 17 m a nejsou členěny na dilatační celky. Zastřešení je řešeno sedlovými vazníky, spád střešního pláště 2,5 %. Světlá výška pod vazník je  10,50 m. Ve štítech hal jsou administrativně – sociální patrové vestavby obsahující provozní a kancelářské prostory a sociální zařízení (umývárny, šatny, WC ap.). Vedle administrativních  vestaveb jsou navrženy přízemní prostory pro technické zařízení (výměníkové stanice, strojovny, rozvodny NN, dílny údržby atd.)

Fasády hal jsou shodné, členění barevnými pásy podporuje horizontální charakter. V návrhu barevného řešení budou po dohodě s investorem použity kombinace barev. V barevném řešení jsou použity vhodné nereflexní barevné odstíny a jsou zdůrazněny horizontální linie, což přispívá k potlačení optického vjemu velkých hmot hal.

Jednotlivé objekty budou napojeny na horkovodní systém centrálního zdroje tepla (CZT) – horkovod ve správě ECKG. Horká voda bude sloužit pro výrobu tepla na vytápění a větrání objektů a přípravu TUV ( jen v topnou sezónu, mimo topnou sezonu není horkovod provozován ). Ohřev TUV mimo topné období bude řešen přímotopně elektricky, s budováním plynových přípojek do objektů se neuvažuje.

Vjezdy, zpevněné a manipulační plochy budou živičné a bude využita stávající betonová vozovka. Parkovací stání pro osobní vozy bude ze zámkové dlažby. Ostatní plochy areálu budou ozeleněny.

Odvodnění splaškových a dešťových vod je řešeno do stávající jednotné kanalizace v průmyslové zóně, přičemž splaškové odpadní vody budou před odvedenim do kanalizace přečištěny na typových ČOV typu AS Variocomp, dešťové vody s rizikem znečištění ropnými látkami budou přečištěny na odlučovačích ropných látek typu AS-TOP.

#### 6.2. Technologická řešení a  postupy

Hlavním programem logistického areálu je dovoz zboží od výrobců či dovozců, jeho skladování a expedice k zákazníkům či distributorům. Provoz logistického parku je koncipován k univerzálnímu skladování zboží, příp. kompletaci či montáži výrobků. Uvažuje se o montážně kompletační činnosti (tj. jednoduché sestavování výrobků z komponent, montážní a kompletační činnost, přebalování zboží apod.). V žádném případě se nepředpokládá skladování nebezpečných chemických látek (tj. látek žíravých, oxidujících, vysoce a extrémně hořlavých, vysoce toxických apod.). Všechen materiál se předpokládá ve formě velkoobchodních balení, tzn. na paletách. Tomu bude odpovídat i logistika samotného skladování, která bude probíhat pomocí poloautomatických popřípadě zcela automatických zakládacích systémů, umožňujících skladování v několika úrovních nad sebou, do max. výšky 9,5 m. V halách budou používány vysokozdvižné vozíky (VZV) na elektrický pohon.

Ve skladových halách budou umístěny ocelové příhradové regály, které budou kotvené do železobetonové podlahy haly a obsluhované vysokozdvižnými vozíky.  Ocelové regály budou většinou dvouřadé. Šířka regálů se předpokládá 2,5 až 2,7 m, výška cca 8,5 m. V těchto ocelových regálech budou skladovány dřevěné europalety velikosti  1 200 x 800 mm.  Spodní (nejtěžší) palety budou umístěny na podlaze skladu. Další palety budou skladovány v ocelových regálech v několika buňkách nad sebou. Hmotnost palety se zbožím od 120 do 1100 kg.  Ulička mezi regály šířky cca 3,15 – 3,20 m.  Zakládání dřevěných europalet do regálů bude prováděno vysokozdvižným vozíkem  o nosnosti 1,5 t a výšce zdvihu do 10,0 m.  Může být použit poloautomatický systém nebo zcela automatický zakládací systém.

Je možné skladování všech materiálů s výjimkou pěněných plastů, výrobků z vosku,   polypropylénu, dřevité vlny, parafinu apod. Max. povolená výška skladování je 9,5 m v paletových nosníkových regálech, nebo na paletách rovnaných do stohů. Předpokládá se, že v jedné regálové buňce o půdorysné velikosti cca 3 000 x 1 200 mm budou uloženy 3 dřevěné europalety o půdorysném rozměru 1 200 x 800 mm. Nejtěžší europalety budou uloženy na podlaze. Další palety budou uloženy v regálových buňkách nad sebou. Zásobování skladů bude prováděno těžkými nákladními automobily TNV  délky 16 – 18 m. Příjem zboží do skladu bude realizován přes vykládací rampy, které budou vybaveny vyrovnávacími můstky a sekčními vraty. Vrata budou opatřena těsnicími límci. Zboží bude z nákladních aut odváženo elektrovozíky. Přísun palet k vykládacím místům na podlaze automobilu bude prováděno ručními nízkozdvižnými vozíky. Expedice ze skladu bude prováděna elektrovozíky do menších nákladních automobilů LNV délky 5-10 m přes vyrovnávací můstky. Pro zakládání europalet do regálů budou používány VZV vozíky. Nabíjení vozíků bude prováděno v samostatné místnosti. Nabíjecí stanice bude dimenzována pro současné nabíjení 6-8 kusů 24 článkových akumulátorů o kapacitě 300-500 Ah. Podlaha bude opatřena kyselinovzdorným povrchem a kanálkem s bezodtokou jímkou.

#### 6.3. Kapacitní údaje

Následující tabulky uvádějí základní kapacitní údaje v areálu LPKD 4. První tabulka ukazuje maximální kapacitní údaje a druhá tabulka ukazuje předpokládaný obrat zboží za rok a nároky na dopravní obslužnost.

Tabulka 3a: Předpokládané skladovací kapacity areálu LPKD 4

| Objekt | Skladované množství | Průměrná váha zboží na europaletě 1200 x 800 mm | Předpokládaný sortiment |
| --- | --- | --- | --- |
| Hala „IVA“ | 3 100 t | 400+600 kg | Prům.zboží |
| Hala „IVB“ | 3 600 t | 400+600 kg | stav. materiál |

Tabulka 3b: Předpokládané údaje o obratu skladového areálu LPKD 4

| Teoretický obrat zboží | Reálný obrat zboží | převezeno vlečnou | převezeno kamiony | počet kamionů | počet rozvozových vozidel | frekvence vozidel obousměrně |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t/rok | t/rok | t/rok | t/rok | ks/rok | ks/rok | ks/rok |
| 62 000 | 43 200 | 6750 | 36 400 | 6 430 | 12 800 | 32 400 |
| t/den | t/den | t/den | t/den | ks/den | ks/den | ks/den |
| 248 | 173 | 27 | 145 | 14 | 51 | 130 |

Při skladové činnosti nevznikají další nároky na materiál, média či další látky či přípravky. Nárokovány jsou pouze běžná média – elektřina a voda (viz dále). Z chemických látek a přípravků lze předpokládat elektrolyt pro provoz VZV vozíků a hydraulické oleje či maziva pro provoz zdvihacích zařízení v poměrně velmi malých množstvích. Obdobně lze předpokládat chemikálie pro provoz ČOV (flokulanty, síran železitý).

#### 6.4. Organizace provozu

V tabulce jsou uvedeny počty zaměstnanců logistického areálu , a to výhledový stav po realizaci obou etap.

Tabulka 4: Počet zaměstnanců a směnnost

|  | Hala „IV-A“ | Hala „IV-B“ | Celkem | CELKEM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. směna | 2. směna | 1. směna | 2. směna | 1. směna | 2. směna |  |
| THP | 22 | 5 | 19 | 4 | 41 | 9 | 50 |
| Dělníci | 38 | 11 | 22 | 9 | 60 | 20 | 80 |
| CELKEM | 60 | 16 | 41 | 13 | 101 | 29 | 130 |

Ve vrátnicích se předpokládá přítomnost 2 – 4 osob. Z hlediska fondu pracovní doby se předpokládá třísměnný provoz (v noci pouze pohotovostní směna)  zhruba 250-260 pracovních dní v roce.

#### 6.5. Úroveň technického řešení

Navržené stavebně-technické řešení je v souladu s požadavky příslušných předpisů, zejm. úplného znění stavebního zákona a vyhlášek k jeho provedení ve vztahu k ochraně ŽP  a s obecnými technickými požadavky na výstavbu a vyhovuje požadavkům normativů v oblasti ochrany ŽP. V opláštění hal je kladem důraz na tepelné a hlukové izolace, a tím i úspory energií a maximální neprůzvučnost pláště. Navrženy jsou pouze materiály s možností recyklace nebo takové, jejichž případná likvidace nemá nároky na zvláštní způsoby nakládání (nebezpečné odpady - např. stavební materiály a izolace s obsahem azbestu).

V technologickém řešení byl kladem důraz na minimalizaci a eliminaci výstupů do prostředí. Provoz ani výstavba nemá mimořádné nároky na potřebu energií a vody, protože se jedná z většiny o montované konstrukce. Odpady ze skladové činnosti je možno z větší části recyklovat (většinou obalové materiály z papíru a lepenky, plastové fólie, kovové vazací pásky apod.) a provoz lze proto označit za téměř bezodpadový. Produkce nebezpečných odpadů je minimální a omezuje se pouze na odpad z provozu VZV vozíků či zdvihacích zařízení, odpady (kaly) z čištění odlučovačů a případně i provozu ČOV). V areálu nejsou umístěny spalovací zdroje, vytápění je řešeno připojením na CZT, a v halách nejsou umístěny žádné technologické zdroje znečišťování ovzduší. Technologie z vyšší hlukovou zátěží rovněž nebudou instalovány, jako stacionární zdroje hluku jsou uvažovány pouze klimajednotky, tedy zdroje z nízkou hlukovou zátěží.  Produkce odpadních vod je omezena pouze na vody splaškové a technologické odpadní vody areál nebude produkovat. Splaškové vody budou před vstupem do jednotné kanalizace předčištěny. Výstupy do prostředí jsou tak eliminovány nebo minimalizovány. Skladování látek škodlivých vodám (hydraulické oleje a maziva) není ve větším rozsahu prováděno. Látky škodlivé vodám a škodlivé zdraví (chemické látky a přípravky)  se nepoužívají nebo pouze v omezeném rozsahu v provozně nezbytných množstvích jako náplně zdvihacích zařízení a VZV vozíků  a v uzavřených okruzích. V maximální možné míře bude využita možnost regenerace těchto látek.

Vlivy hodnoceného areálu jsou tak spojeny zejména z dopravní obslužností, zde je kromě tradiční automobilové dopravy využita i možnost přepravy po železnici a napojení vlečkou.

V koncepci technického ani technologického řešení nebyly shledány postupy, neodpovídající současnému stavu technického pokroku.

### I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení

Předpokládané zahájení stavby		05/ 2009

Předpokládané ukončení stavby		06/ 2010

### I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků

Vlivy stavby a to jak z hlediska vstupů, tak výstupů se dotýkají  pouze územně samosprávného celku města Buštěhrad, z hlediska technologických i historických souvislostí lze jako dotčený celek považovat i statutární město Kladno.

### I.9. Zařazení záměru do příslušné kategorie a bodů přílohy č.1 zákona č.100/2001 Sb.

Záměr je možné  podle přílohy č.1 zákona č.100/2001 Sb.v platném znění zařadit do příslušné kategorie č.II ( záměry vyžadující zjišťovací řízení) a to do bodu 10.6. Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek  o celkové výměře nad 3000 m2 zastavěné plochy, parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích míst v součtu pro celou stavbu – sloupec B – záměry v kompetenci posuzování orgány kraje.

### I.10. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které budou tato rozhodnutí vydávat

Nejbližším navazujícím rozhodnutím ve smyslu stavebního zákona  bude vydání územního rozhodnutí (ÚR) , které náleží do kompetence magistrátu města Kladno.

V tomto rozhodnutí budou zohledněny závěry stanoviska úřadu příslušného k posuzování vlivů č.100/2001 Sb. v platném znění, jímž je Krajský úřad středočeského kraje – odbor životního prostředí a zemědělství.

V rámci územního řízení a ÚR budou specifikována a vydávána  další potřebná rozhodnutí, souhlasy a vyjádření orgánů státní správy a samosprávy měst a obcí a dále dotčených organizací – právnických a fyzických osob (např. správci sítí) vyplývající ze stavebního zákona a dalších složkových zákonů (např. vodní zákon – povolení vodního díla - ČOV, odlučovače, zákon o ochraně přírody a krajiny v souvislosti s  kácením dřevin). Dále se předpokládá vyjádření orgánu ochrany veřejného zdraví v souvislosti se zdroji hluku.

## B. II. Údaje o vstupech

### II.1. PŮDA

Zemědělský půdní fond. Realizace stavby  bude probíhat na pozemcích katastrálního  území Buštěhrad, obec Buštěhrad, okres Kladno. Výstavba se dotýká následujících pozemků (viz tabulka 5 ), které jsou vedeny v katastru nemovitostí jako ostatní plocha nebo zastavěná plocha a nádvoří. Dotčené pozemky tedy nejsou součástí zemědělského půdního fondu (ZPF). Posuzovaný záměr tedy nemá nároky na vynětí půdy ZPF. Zemědělské pozemky se nenacházejí ani v okolí v dosahu vlivů stavby a zemědělský půdní fond nebude nijak dotčen.

Tabulka 5: Přehled pozemků

| PARCELNÍ ČÍSLO | VÝMĚRA m² | DRUH POZEMKU |
| --- | --- | --- |
| Část IV-A |
| 1897/62 | 373 | zastavěná plocha a nádvoří |
| 1897/119 | 2 580 | ostatní plocha |
| 1897/199 | 16 | ostatní plocha |
| 1897/202 | 5 | ostatní plocha |
| 1897/203 | 8 754 | ostatní plocha |
| 1897/100 | 12 097 | ostatní plocha |
| 1897/200 | 811 | ostatní plocha |
| 1897/201 | 565 | ostatní plocha |
| Celkem IV-A | 25 192 |  |
| Část IV - B |
| 1897/121 | 12 196 | ostatní plocha |
| 1897/120 | 4 804 | ostatní plocha |
| Celkem IV-B | 17 000 |  |
| Celkem areál | 42 192 |  |

Lesní půdy a pozemky . Výstavbou  areálu nebudou přímo dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL) ve smyslu §3 zák.č. 289/1995 Sb. Areál LPKD 4 se nenachází v 50 m (§ 14 odst. 2 zák. č. 289/1995 Sb.) ochranném pásmu lesa. Lesní pozemky (lesní porosty Svatý Jan) se nachází na sever od areálu za trasou železniční vlečky.

Chráněná území a ochranná pásma

Zvláště chráněná území

Chráněná území přírody. Ve smyslu zákona ČNR č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny jsou vymezeny některé základní pojmy a to především územní systém ekologické stability (ÚSES), významný krajinný prvek (VKP) a dále planě rostoucí rostlina, volně žijící živočich a v neposlední řadě i zvláště chráněná část přírody (národní parky, chráněné krajinné oblasti, přírodní rezervace, přírodní památky).

Posuzovaný záměr nezasahuje do žádného ze zvláště chráněných území (ZCHÚ) přírody ve smyslu ustanovení § 14 zák. č. 114/1992 Sb. Nejbližší objekt tohoto typu je chráněná krajinná oblast (CHKO) Křivoklátsko, jejíž hranice se nachází zhruba 12,5 km jihozápadně od areálu závodu. Hranice přírodního parku „Džbán“ se nachází rovněž v dostatečné vzdálenosti zhruba 6 km západně, stejně jako hranice přírodního parku „Okolí Okoře“ zhruba 4,5 km východně.

V širším okolí nejsou ani maloplošná chráněná území (přírodní rezervace, přírodní památky apod.). Nejbližší objekt tohoto typu je přírodní památka Žraločí zuby, která se nachází přibližně 700 m severně od hrany oplocení areálu.  V širším okolí areálu leží přírodní památka Vinařická hora, jejíž hranice se nachází zhruba 6 km severně, a přírodní památka Kovárské stráně 6 km severovýchodně. Všechny tyto objekty jsou vůči posuzované aktivitě v takové pozici, že jejich ovlivnění nepřichází v úvahu. Situace chráněných území je zřejmá z mapy širších vztahů v příloze č.1 v mapové části oznámení. Z pohledu tohoto zákona jsou hodnoceny základní skutečnosti rovněž v kapitole ÚSES, krajina, flora a fauna.

Oblasti začleněné do soustavy evropsky významných lokalit systému NATURA 2000 se v dosahu vlivů záměru nenacházejí (viz vyjádření příslušného orgánu ochrany přírody v příloze H2).

Chráněná území ložisek nerostných surovin. Chráněná území dále vymezuje zákon č. 44/1988 Sb. o ochraně nerostného bohatství (horní zákon). Jedná se o chráněná ložisková území (CHLÚ) a dobývací prostory (DP). Žádná taková chráněná území nebudou posuzovaným záměrem dotčena. Území je v blízkosti již z větší části zrušeného dobývacího prostoru ložiska černého uhlí (dobývací prostor Dubí). Těžba uhlí byla ukončena a poddolované území je již stabilizováno. Blízké okolí Vrapic se nacházelo na výchozu uhelné sloje a těžba zde započala na přelomu devatenáctého a dvacátého století. Následky důlní činnosti jsou sice v území patrné, staré důlní odvaly i důlní díla však již splynuly s okolím. Poddolovaná území leží na sever a severozápad od zájmového území a souvisí z dřívější těžbou černého uhlí. V této části je rovněž vymezeno CHLÚ ložiska černého uhlí Dubí (vyznačeno zeleně). Jižně od areálu je vymezeno ložisko cihlářských hlín Buštěhrad (vyznačeno fialově), ložisko je nevýhradní a mimo bilanci zásob ČR.

Nejbližší CHLÚ a DP jsou vymezena na následujících obrázcích:

Obrázek 3a,b: Situace chráněných ložiskových území, dobývacích prostorů a ložisek

Vodohospodářská chráněná území. Zákon č. 254/2001 Sb. (vodní zákon) vymezuje v §18 pojem chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) a v §66 pojem záplavová území. Posuzované území není součástí CHOPAV ani není v záplavovém území.

Vyhláška Mze č.470/2001 Sb. stanovuje seznam významných vodních toků, mezi které není Buštěhradský potok, v jehož dílčím povodí (č.h.p.1-12-02-029) se záměr nachází, zařazen. Významným tokem  je  Zákolanský potok, do kterého se Buštěhradský potok vlévá. Významným vodním tokem je Dřetovický potok (č.h.p.1-12-02-031) do jehož sousedícího dílčího povodí budou převáděny odpadní vody prostřednictvím kanalizace a retenční nádrže ve správě ECKG. Pozice hodnoceného areálu vůči těmto objektům je znázorněna na výřezu z vodohospodářské mapy v části C tohoto oznámení.

Chráněná území s významem pro obranu státu. Záměr se nedotýká vojenských újezdů ani jiných chráněných území s významem pro obranu státu.

Ochranná pásma (OP)

Zákon č. 458/2000 Sb.(energetický zákon) vymezuje ochranná pásma energetických zařízení pro výrobu elektřiny a rozvodná zařízení, zařízení na výrobu tepla a rozvody tepelné energie a plynárenská zařízení a rozvody.  Stavba LPKD nekoliduje s ochrannými pásmy nadzemních elektrických vedení připojuje se na stávající vedení ve správě ECKG. Společnost ECKG zajišťuje dodávky elektřiny, horké vody a páry, zemního plynu, vzduchu, pitné a průmyslové vody. Záměr se napojí samostatnými přípojkami na stávající rozvody ve správě ECKG. Stavba nekoliduje s ochranným pásmem dráhy (zák.č.266/1994 Sb. o drahách). V severním sousedství pozemku je trasa průmyslové vlečky s ochranným pásmem. Ochranná pásma telekomunikačních vedení (zák.č.151/2000 o telekomunikacích) nejsou se stavbou v kolizi.

Stavba se nenachází v ochranném pásmu pozemních komunikací ze silničního zákona (zák.č.13/1997 Sb.). Žádná z okolních komunikací nebude stavebně dotčena, stavba využívá stávající dopravní infrastrukturu. Nově zřízeny budou pouze vnitroareálové objízdné komunikace s napojením na stávající příjezdovou komunikaci do zóny  samostatným vjezdem a výjezdem.

Areál se nedotýká ochranných pásem kulturních památek (zák.č. 20/1987 o státní památkové péči).

Nejsou dotčena ochranná pásma lázní a přírodních léčivých zdrojů (zák.č. 164/2001 Sb. - lázeňský zákon), stejně jako ochranná pásma vodních zdrojů dle vodního zákona. Vodní zdroje v pramenné oblasti Buštěhradského potoka nejsou provozovány a jejich OP je mimo dosah záměru (viz část.C).

Záměrem budou tedy dotčeny pouze stávající rozvody, které jsou vedeny většinou na podél příjezdové komunikace, na které se stavba napojuje samostatnými přípojkami. Jejich ochranná pásma  stavba respektuje.

Staveniště se nenachází v žádných ochranných pásmech technických zařízení (vojenská letiště, vojenská telekomunikační či jiná zařízení, vojenské újezdy či zařízení s významem pro obranu státu). Areál je ve vnějším ochranném pásmu mezinárodního letiště Praha–Ruzyně (výškové omezení staveb, ornitologické OP, pásmo proti nebezpečným a klamavým světlům apod.).

V souvislosti s výstavbou a provozem areálu LPKD 4 nebude nutno vyhlašovat žádná ochranná pásma vně areálu, která by mohla omezit či ztížit užívání sousedních pozemků.

### II.2. VODA

Bilance potřeby vody

Potřeba vody při výstavbě. Voda bude odebírána v prostoru zařízení staveniště ze stávajících zdrojů v areálu průmyslové zóny a její množství bude záviset na počtu pracovníků a rychlosti stavebních prací. Předpokládaná spotřeba vody na jednoho pracovníka je 60 1 za směnu.

Charakter výstavby (montované haly) nemá zvýšené nároky na potřebu vody. Dále se předpokládá, že betonové směsi do podlahových a základových konstrukcí budou vyráběny v betonárně mimo posuzovaný areál a na místo budou dopraveny domíchávači. Potřeba vody během výstavby se tak omezí pouze na hygienické účely pro potřeby stavebních dělníků. Počítáme - li z dobou výstavby cca 350 dní a počtem pracovníků cca 60, lze potřebu vody pro tyto účely stanovit kolem 1260 m3.

Potřeba vody při  provozu. Za provozu se předpokládá potřeba vody pro hygienické účely (pitná a užitková voda pro zaměstnance, výroba TUV a ostatní potřeba). Provoz nemá nároky i na potřebu vody pro technologické (průmyslové) účely.

Bilance spotřeby vody pro hygienické účely vychází z konečného výhledového stavu, kdy uvažujeme 49+31  zaměstnanců v dělnické kategorii v čistém provozu a 27+23 technicko - hospodářských pracovníků (THP) a administrativy. Pro orientační bilanci dále uvažujeme s potřebami pro zaměstnance v dělnické kategorii ve špinavém provozu 120 l na osobu a den, v čistém provozu 80 l na osobu a v kategorii THP 60 l na osobu a den. Z uvedených předpokladů vychází předpokládaná bilance pitné a užitkové vody pro hygienické účely zhruba následovně:

Tabulka 6: Bilance potřeby vody pro hygienické účely

| areál LPKD 4 | IV-A | IV-B | Celkem |
| --- | --- | --- | --- |
| průměrná denní Qd (m3) | 5,98 | 4,22 | 10,2 |
| maximální denní Qd max (m3) | 7,48 | 5,28 | 12,76 |
| maximální hodinová Qh (l/s) | 0,16 | 0,11 | 0,27 |
| průměrná roční Qr(m3) | 1098 | 1098 | 2196 |

Zásobování vodou. Stávající zdroje zásobování vodou v rámci průmyslové zóny Dříň se předpokládají k využití bez větších změn. Pitná voda se bude odebírat z vodovodního řadu podél příjezdové komunikace, na který se napojuje samostatná vodovodní přípojka  přes vodoměrnou šachtu Š13 na hranici pozemku. Skladové haly jsou pak zásobovány vnitroareálovým rozvodem, který zásobuje přes hlavní uzávěr vody odběrná místa v sociálních zařízeních a požární hydranty. Pro provoz je nutno zajistit vodu pro sociální účely a vodu pro vnější a vnitřní požární zajištění. Voda bude v  kvalitě pitná voda dle vyhl. 252/2004 Sb. Veškerá potřeba  bude zajištěna navrženým rozvodem vody SO 012 s napojením na stávající vodovod. V místě napojení je navržena vodoměrná šachta s fakturačním vodoměrem pro měření veškeré potřeby vody pro areál.

Vnější požární zajištění objektů bude ze stávajícího rozvodu vody DN 150 s osazenými hydranty. V rámci stavby se provede osazení nových hydrantů na stávajícím i navrženém rozvodu vody dle požadavku zpracovatele požární ochrany stavby. Potřeba požární vody bude činit Qpož = 10 l/s. Vnitřní požární zajištění objektů bude pomocí stabilního hasícího zařízení.

Využití jiných zdrojů vody (podzemní, povrchová) se neuvažuje.

### II.3. OSTATNÍ SUROVINOVÉ A ENERGETICKÉ ZDROJE

Potřeba hlavních surovin a médií. Fáze výstavby. Vzhledem k tomu, že posuzovaná stavba je v ranných stadiích projektové přípravy (zpracovávána je dokumentace pro územní řízení) není zatím možné stanovit exaktně množství základních materiálů surovin. Předběžně však lze předpokládat následující suroviny:

Násypový materiál, skrývka. Vzhledem k poměrně příznivým inženýrskogeologickým poměrům (konsolidovaná navážka, horniny svrchní křídy, zakleslá hladina podzemní vody) se předpokládá plošné zakládání na patkách a pasech. Konfigurace stávajícího terénu (rovina) nevyžaduje zásadní úpravu pláně (zářezy, násypy). Předpokládá se sejmutí svrchní vrstvy zemin a úprava – a výkopy pro základové konstrukce (základy budov, příprava pláně pro manipulační plochy komunikace apod.) celkový objem přesunovaných zemin se předpokládá kolem 15 00 m3. Předpokládá se, že materiál z úpravy pláně a z výkopů  bude z větší části (cca 80-90 %) možno využít při terénních úpravách a při konstrukci násypu vlečky k objektu B a zbytek bude nutno uložit na deponii zemin (předpoklad odvoz na blízkou skládku Buštěhrad) , či využít při rekultivačních pracích mimo areál. Skrývková bilance se tak předpokládá mírně přebytková (cca 10 - 20%). Charakter výstavby a konfigurace terénu nemá nároky na dovoz zeminy do násypů ap.

Kamenivo, štěrky a štěrkopísky pro konstrukci zpevněných ploch a vozovky, parkovací a manipulační plochy vzniknou pro vnitroareálové komunikace, zřízením manipulačních před halami a vybudováním parkovacích stání podél okrajů obou částí areálu areálu. Pojezdové a manipulační plochy se předpokládají v živičném či betonovém provedení, parkovací stání pro osobní automobily a komunikace mezi parkovacími stáními a chodníky ze zámkové dlažby. Množství stavebních materiálů lze odvodit z příslušných ploch - celkem cca 15 372 m2 zpevněných ploch. Pro pojezdové plochy s nároky na stabilitu se předpokládá před položením živičné vrstvy hutněná pláň s podkladní vrstvou betonu. Výroba betonových směsí se předpokládá mimo posuzovaný areál. Odhadem lze stanovit cca 1500 m3 betonu, zhruba 3750 m3 kameniva a štěrkopísku  a 1000 m3 živičných či asfaltobetonových směsí.

Nové skladové haly jsou navrženy jako betonové skelety se sendvičovým opláštěním, splňujícím nároky na tepelnou izolaci a neprůzvučnost. Jedná se o montovanou typovou konstrukci bez větších nároků na stavební materiály. Při výstavbě předpokládáme nároky na betonovou směs do základových konstrukcí a podlah. Odhadem lze počítat  cca 2200 m3 betonové směsi. V menší míře (administrativní, sociální a provozní í přístavby a vestavby) lze počítat s nároky na běžný stavební materiál pro vyzdívky a finální úpravy (cihly, tvárnice, maltové směsi atd.)

Suroviny se speciálními nároky na těžbu, úpravu či dovoz nejsou nárokovány.

Fáze provozu - potřeba  surovin a ostatních medií, skladování. V provozu areálu se nepředpokládají nároky na suroviny ani média kromě elektrické energie a vody. V areálu proto nebudou používány žádná média (stlačený vzduch, technické plyny) ani suroviny či materiál.

Skladování a manipulace se  škodlivými látkami. Nároky na používání a skladování škodlivých látek jsou v hodnoceném případě velmi malé. Ve skladovém a logistickém procesu se škodlivé látky nepoužívají, provoz  bez nároku na nebezpečné chemické látky  či jiné látky škodlivé zdraví.  Škodlivé látky na bázi ropných látek se proto vyskytují pouze v uzavřených technologických okruzích či jako provozní náplně zařízení (zdvihací hydraulická zařízení, hydraulické plošiny apod.), a v provozu VZV vozíků (elektrolyt). Pro běžnou údržbu a úklid lze předpokládat běžné přípravky (saponáty ap.) a sanitační prostředky (typ SAVO apod.).

Pro provoz ČOV lze předpokládat nároky na flokulant pro zahuštění kalu či síran železitý pro vysrážení fosforu, i když v malých typových ČOV navrženého typu bude potřeba minimální. Potřeba skladování škodlivých látek je tak malá až zanedbatelná a bude se jednat pouze o pohotovostní množství, skladovaných v provozním skladu v množství zhruba prvních jednotek kg v originálních obalech.

Ve skladovaném sortimentu nebudou nebezpečné chemické látky (vysoce či extrémně hořlavé, žíravé, oxidující, toxické a vysoce toxické)  stejně jako látky škodlivé vodám (pohonné hmoty a maziva, antifreezingy apod.) zastoupeny. Skladový areál LPKD 4 nebude tedy podléhat režimu zákona č. 59/2006 Sb. o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami.

Elektrická energie

Potřeba elektrické  energie. Elektrická energie se využívá kromě běžných účelů (osvětlení, malospotřebiče, slaboproudé okruhy) pro pohon technologických zařízení (regálové zakladače apod.) a pro provoz ČOV. Podrobný soupis instalovaných příkonů je pro účely oznámení samoúčelný. Uvádíme pouze souhrnné instalované příkony pro jednotlivé haly

Tabulka 7 : Souhrnné instalované příkony

| Hala | IV-A | IV-B | Celkem |
| --- | --- | --- | --- |
| Instalovaný příkon Pi (kW) | 312 | 218 | 530 |
| Soudobý příkon Ps (kW) | 225 | 157 | 382 |

Celkový instalovaný příkon pro skladové haly včetně rezervy pro vnější osvětlení je zhruba 800 kW , soudobý příkon 550 kW. To odpovídá roční spotřebě elektrické energie 300 - 500 MWh.

Pro zásobování elektrickou energií budou využity el.energetické sítě které vedou poblíž místa výstavby areálu a které jsou vlastnictvím firmy ECK Generating, s.r.o. (ECKG). Tuto energii lze zabezpečit instalací nové transformovny 6kV/400/230V napojené na energetické centrum přípojkou VN (6kV). Lze využít i již plánovanou přípojku VN pro etapu II. Rozvod VN by byl propojen do okruhu se stávající blízkou trafostanicí 60/0.4kV „KIOSEK D1“. Z transformovny povede rozvod NN. Každá z hal a dále společná zařízení areálu (venkovní osvětlení, strojovna sprinklerů) budou mít samostatné měření spotřeby el.energie. Každá z hal bude mít nepřímé měření spotřeby ve své rozvodně NN.

Potřeba tepla  a zemního plynu, vzduchotechnika, větrání

Zajištění a potřeba tepla. Jednotlivé objekty areálu LPKD 4  budou napojeny na horkovodní systém CZT. Horká voda bude sloužit pro výrobu tepla na vytápění a větrání objektů a přípravu TUV ( jen v topnou sezónu, mimo topnou sezonu není horkovod provozován ). Ohřev TUV mimo topné období bude řešen přímotopně elektricky, s budováním plynových přípojek do objektů se neuvažuje.  V každém skladovém objektu je navržena výměníková stanice voda-voda. Na vstupech do výměníkových stanic budou osazeny fakturační měřiče spotřeby tepla, budou umístěny v samostatné místnosti přístupné z venkovního prostoru. Ve všech objektech je navržen teplovodní vytápěcí systém s podstropními teplovzdušnými jednotkami pro vytápění skladových hal a deskovými otopnými tělesy pro vytápění administrativních vestavků.

Tepelná bilance je zpracována pro haly vytápěné na 18 oC. Potřebu tepla a tepelnou bilanci pro obě uvažované varianty ukazují následující tabulky:

Tabulka 8a: Potřeby tepla pro jednotlivé objekty

| objekt |  | IV-A | IV-B | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| skladová hala | kW | 463 | 342 | 805 |
| vestavek | kW | 110 | 64 | 174 |
| větrání šaten | kW | 36 | 24 | 60 |
| ohřev TUV | kW | 80 | 80 | 160 |
| Celkem bez rezervy | kW | 609 | 430 | 1039 |
| Rezerva | kW | 270 | 180 | 450 |
| Celkem vč. rezervy | kW | 879 | 610 | 1489 |

Tabulka 8b : Roční tepelná bilance  pro jednotlivé objekty

| objekt |  | IV-A | IV-B | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| skladová hala | GJ | 2850 | 2110 | 4960 |
| vestavek | GJ | 680 | 400 | 1080 |
| větrání šaten | GJ | 120 | 80 | 200 |
| ohřev TUV | GJ | 50 | 50 | 100 |
| Celkem | GJ | 3700 | 2640 | 6340 |

Větrání skladového prostoru bude přirozené okny resp. otevíratelnými střešními světlíky. Klimatizaci jednotlivých kanceláří budou zajišťovat nástěnné příp. kazetové jednotky umístěné v jednotlivých místnostech. Klima jednotky umístěny na střeše objektu. Větrání šaten a hygienických zařízení nucené vzduchotech. potrubím nad podhledem. Systém větrací podtlakový s ohřívači vzduchu, filtry a tlumiči na přívodu i odvodu vzduchu.

Areál LPKD nebude napojen na rozvody zemního plynu, potřeba plynu není nárokována. Rovněž stlačený vzduch, který je v lokalitě k dispozici, nebude využíván.

### II. 4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu

Komunikační napojení

Komunikační napojení areálu na stávající infrastrukturu je znázorněno  schématem na následujícím obrázku. Areál bude komunikačně napojen příjezdovou komunikací, která obsluhuje i komplex průmyslové zóny Dříň, která ústí na silnici III/00719. Silnice III.třídy č. 00719 umožňuje jednak na jihu napojení na silnici II/61 Kladno - Lidice, jednak na severu průjezdem městskou části Vrapice na silnici II/101, tzv. akumulační okruh. Komunikace 61 umožňuje převod dopravních vztahů jednak do směru Kladno, jednak na silnici I/7 Praha - Chomutov. Silnice II/101 je v podstatě okruh kolem Prahy, její funkčnost je však velmi omezena stavem a šířkou komunikací a komplikována průjezdem mnoha obcemi. V popisovaném dopravním sytému slouží pro spojení Kladno - Kralupy. Městu Kladno se vyhýbají celostátní tranzitní tahy – rychlostní komunikace  I/6 Praha – Karlovy Vary i I/7 Praha – Chomutov, které leží na jih resp. sever od města. Základní komunikační systém v okolí Kladna tak představují silnice II/118 (Slaný – Beroun) a II/101 (Kladno Kralupy) s vazbou na silnici I/61, která umožňuje napojení na obě  zmíněné rychlostní komunikace. Tyto komunikační systémy obsluhují i město Buštěhrad, které se napojuje komunikacemi III/00719 a III/00718. Popsaný stávající páteřní komunikační systém v regionu Praha – Kladno včetně výhledových řešení ukazuje obrázek:

Obrázek 5 a,b : Silniční síť regionu Praha – Kladno a výhledová napojení

Výhledový dopravní systém v okolí Kladna  předpokládá zklidnění dopravy v centru města vybudováním nových komunikací, které umožní převod dopravních vztahů v okolí Kladna bez průjezdu centrem města a obytnými zónami. Výhledová situace je naznačena na následujícím obrázku:

Naznačené řešení předpokládá obchvat centra města ze směru Rozdělov přes areál Poldi s napojením na silnici I/61 u Buštěhradu (vyznačeno modře zahrnuje i současně projednávanou páteřní komunikaci průmyslové zóny) a dále propojení silnice I/6 R6 s městem (na MÚK Fialka s návazností na průtah komunikace II/101 na Rudnou a sinici I/5) bez průjezdu obcemi (červeně) . Tyto výhledové dopravní systémy zásadně ovlivní i obsluhu průmyslové zóny Dříň a tedy i posuzovaného areálu.

Doprava a její intenzita

Ve fázi výstavby dojde k určitému zvýšení nároků na stávající dopravní síť, které bude způsobeno dovozem stavebních materiálů a konstrukcí a v poslední fázi technologických zařízení slévárny. Přesun hmot se bude provádět prostřednictvím výše popsaného dopravního napojení. V časově omezeném období výstavby (cca 12 měsíců) se počítá s provozem TNV při přípravě staveniště a budováním základových konstrukcí. Vzhledem k mírně přebytkové skrývkové bilanci se počítá s odvozem přebytkové zeminy na blízkou skládku Buštěhrad. Frekvence dopravy bude nepravidelná, zpočátku (cca první dva týdny) lze očekávat vyšší frekvenci kolem 40 TNV denně, v rámci montážních prací a vlastní výstavby haly pak frekvenci kolem 20TNV denně. V rámci finálních prací a montáže technologie pak zátěž TNV klesne na úroveň první desítky aut za den a bude srovnatelná se zátěží při provozu.

S ohledem na rozsah výstavby posuzovaného areálu a předpokládanou mírně přebytkovou bilancí  zemin s ohledem na způsob zakládání se bude jednat o dovoz betonových směsí a konstrukčních materiálů do základových konstrukcí a podlah, nosných konstrukcí a opláštění hal a technologické celky či soubory se střední dopravní náročností.

Vzhledem k lokalizaci odbytišť i zdrojů skladového sortimentu celé ČR i zemí EU je zřejmé, že uvedené dopravní spojení prostřednictvím silnice I/61 bude pro převedení dopravních vztahů prioritní. Napojení na silnici II/101 směr Kralupy průjezdem obcí Vrapice je podružné, a bude zřejmě minimálně využíváno.

Frekvence dopravy při provozu byly odvozena spolu s projektantem  a investorem z předpokládaných odbytových a kapacitních  možností (viz tabulka 3b). Dopravu za provozu lze rozdělit formálně na dovoz zboží do skladu, expedici zboží k zákazníkům a dopravu osob do zaměstnání a osobní doprava související s provozem. Dovoz zboží a expedice bude realizován hlavně těžkými nákladními vozidly (TNV) – kamiony a lehkými nákladními vozidly (LNV) a dodávkami . Doprava osobními automobily (OA) zahrnuje dopravu zaměstnanců a cesty související s provozem závodu.

Podle údajů investora bude ve vazbě na pohyb zboží a kapacitní možnosti skladového areálu  zatížení dotčených komunikací vyvolanou dopravou následující:

Tabulka 9a: Bilance vyvolané dopravy 24 hodin (cekem obousměrně)

| Kategorie | Celkem vozidel za 24 hod | Celkem obousměrných pohybů za 24 hod |
| --- | --- | --- |
| Doprava zboží a expedice TNV | 14 | 28 |
| Doprava a expedice LNV | 51 | 102 |
| Osobní doprava OA | 100 | 200 |
| CELKEM | 165 | 330 |

Dovoz zboží se předpokládá kamiony (22-24 t), expedice zboží převážně lehkými nákladními automobily typu Avia. V osobní dopravě se předpokládá v rámci dne příjezd a odjezd zhruba 100 osobních vozidel a dodávek. Manipulace se zbožím bude prováděna pomocí vysokozdvižných vozíků (VZV) na elektrický pohon.  Počítá se z cca 2-3 VZV na každou halu.

Dopravní obsluha areálu je zajištěna z jižní strany dvěma hlavními vjezdy, které bude využívány jako zásobovací a expediční, i pro příjezd zaměstnanců a zákazníků. Hlavní vjezdy jsou napojeny na vnitroareálové objízdné komunikace manipulační plochy a dále umožňuje příjezd k parkovištím pro osobní vozy na okrajích obou částí areálu. Provoz uvnitř areálu je vcelku jednoduchý a je zřejmý z grafických příloh. Vnitroareálový provoz nepředpokládá žádný speciální systém řízení, dopravní signalizace a dopravního značení.

Areálem logistického parku prochází stávající železniční vlečky. Z těchto stávajících tras je uvažováno železniční napojení haly IV-B s rampovým systémem na severní straně za účelem navážení zboží.

Stávající dopravní zátěž zahrnuje zejména obsluhu průmyslové zóny Dříň (zejm. sochorová válcovna TŽ) a firmy Peroutka a skladu plynů GA-Linde. Dále zahrnuje dopravu na skládku Buštěhrad a lokální dopravu mezi Buštěhradem a Vrapicemi  s vazbou na silnici I/61. Výhledově lze dále uvažovat s dopravou v souvislosti s připravovanými záměry výstavby průmyslového areálu firmy ABT, Montagner obalovny a předchozích etap LPKD v zóně.

Obrázek 6 : Intenzity dopravy dle ŘSD

Sčítání  dopravy na komunikacích III. tříd se neprovádí, bylo proto provedeno orientační sčítání dopravy na příjezdové komunikaci do zóny a silnici III/00719. Výsledky jsou v tabulce:

Tabulka 9b: Intenzity dopravy dle orientačního sčítání

| silnice III třídy 00719 za křižovatkou směr I/61 „Třinecká“ |
| --- |
| čas | OA | LNA | TNV a BUS |  |
| 6.00 - 7.00 | 102 | 12 | 10 |  |
| 7.00 - 8.00 | 98 | 10 | 12 |  |
| 8.00 - 9.00 | 92 | 12 | 14 |  |
| 13.00 - 14.00 | 87 | 7 | 13 |  |
| 14.00 - 15.00 | 95 | 13 | 16 |  |
| 15.00 - 16.00 | 116 | 11 | 17 |  |
| příjezdová komunikace do zóny Dříň |
| čas | OA | LNA | TNV a BUS |  |
| 6.00 - 7.00 | 84 | 10 | 10 |  |
| 7.00 - 8.00 | 80 | 8 | 10 |  |
| 8.00 - 9.00 | 74 | 11 | 12 |  |
| 13.00 - 14.00 | 62 | 5 | 13 |  |
| 14.00 - 15.00 | 74 | 12 | 14 |  |
| 15.00 - 16.00 | 86 | 11 | 15 |  |

Z tabulky je zřejmé, že ve špičkové hodině se na příjezdové komunikaci do zóny Dříň pohybuje kolem 100 vozidel, z toho podíl TNV činí 15-16%. To odpovídá 24hodinové zátěži v úrovni cca 1000 vozidel. Na silnici I/61 se dopravní zátěž v roce 2005 dosáhla 16267 vozidel za 24 hodin, přičemž podíl TNV se pohybuje kolem 17%. Výchozí intenzity dopravy na komunikačním systému v roce 2005 a výhled na rok 2009-10, kdy předpokládáme zprovoznění areálu LPKD, jsou v následující tabulce:

Tabulka 9c: Intenzity dopravy za 24 hodin výchozí

| Komunikace | Sčítací úsek | celk. (voz./den)( | z toho TNV (voz/den) | celk. (voz./den)( | z toho TNV (voz/den) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Rok 2005 | Rok 2009 = 2005*1,08 |
| I/61 | 1-3026 | 16 267 | 2 803 | 17 568 | 3027 |
|  |  | Rok 2005 | Rok 2009 = 2005*1,08 |
| III/00719 | - | 1100 | 160 | 1188 | 174 |
| příjezdová | - | 910 | 150 | 982 | 162 |
| Rok 2009-10 po zprovoznění výhledových záměrů LPKD III, Montagner, obalovna |
| III/00719 | - |  |  | 1916 | 276 |
| příjezdová | - |  |  | 1710 | 264 |

Rozdělení vyvolané dopravy z LPKD 4 na křižovatce I/61 x III/00719 na západním okraji Buštěhradu lze předpokládat 80% do směru Praha I/7- R7, a 20 % do směru Kladno.

Po zprovoznění všech záměrů uvažovaných v zóně (LPKD 1-4, Montagner, obalovna, ABT), tj. na úrovni let 2010-2012, lze očekávat intenzity dopravy na komunikaci v zóně („Třinecká“) i na III/00719 v úrovni kolem 2000 - 2200 voz/24 hodin. Další změnu lze očekávat po eventuelním zprovoznění „páteřní komunikace“ městskou část a napojení na městskou část Kladno – Dubí a Dříň, tj. na úrovni let 2015.

Nároky na inženýrské sítě

V rámci výstavby areálu LPKD 4  se nepočítá s nároky na budování či posílení distribučních sítí mimo areál. Areál bude napojen na stávající rozvody podél příjezdové komunikace (energomost), které jsou dostatečně kapacitní. Z tohoto důvodu se nepočítá s  budováním nových inženýrských sítí vně areálu. V rámci výstavby areálu nebude nutno provést významnější přeložky inženýrských sítí.

Sadové úpravy

Předpokládá se úprava volných ploch rozprostřením ornice a vysazením trávníku s výsadbou keřů a stromů. Podél hranic areálu a na volných plochách  se navrhuje osadit převážně listnaté dřeviny (javor mléč, javor klen, habr obecný) při respektování charakteru stanoviště

Přesné počty a osazení dřevin není v dané fázi přípravy projektu upřesněno, a bude řešeno projektem sadových úprav.

V rámci sadových úprav se počítá s odstraněním části stávající náletové zeleně (převážně březové porosty) v prostoru areálu, zejména v ploše výstavby IV-B. C významnějších porostů v ploše haly IV-A bude nutno odstranit skupinu 4 borovic. Jedná se o exempláře stáří cca 30 let s výškou 7,5 – 8,5 m a obvodem kmenů 0,64 – 0,8 m.

## B.III. Údaje o výstupech

### III.1.  Ovzduší

V rámci hodnoceného záměru výstavby logistického areálu LPKD4 nebudou instalovány žádné stacionární zdroje znečištění ovzduší (spalovací zdroje ve smyslu §4, odst.4) zákona o ochraně ovzduší), neboť vytápění obou skladových objektů LPKD4 bude zajištěno z centrálního zdroje – dodávkou tepla z horkovodu ve správě ECKG Kladno. V objektech rovněž nebudou instalovány žádné technologické zdroje znečišťování ovzduší („ostatní zdroje“) , neboť zde nebudou provozovány žádná zařízení, výrobní procesy ani technologie emitující škodliviny do ovzduší.

V areálu bude pro přečištění odpadních vod před vstupem do kanalizace  instalovány typové čistírny odpadních vod typu AS-VARIOcomp. Podle zákona č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a přílohy k nařízení vlády č. 615/2006 Sb. (bod 6.9. Čistírny odpadních vod) je ČOV z kapacitou 2000 a více EO zařazena jako ostatní stacionární zdroj znečišťování ovzduší střední kategorie. Této kapacity žádná z předmětných ČOV nedosahuje. Pro ČOV nad 2000 EO se dle vyhlášky 362/2006 Sb. stanovují koncentrace pachových látek. Stanovení koncentrací pachových látek se nevztahuje na malé zdroje.

V období výstavby lze předpokládat emisní produkci z provozu stavebních mechanismů, ta však bude působit krátkodobě a lze ji souhrnně označit za zanedbatelnou. Významný vliv na imisní situaci (ovlivnění koncentrace znečišťujících látek v ovzduší) lze vyloučit. Dále je v období výstavby možné předpokládat krátkodobé zvýšení koncentrace tuhých znečišťujících látek z otevřených výkopů a deponií výkopových zemin, při demolicích a při hrubých terénních úpravách. Podobně jako v předchozím případě se bude jednat o krátkodobé působení bez vlivu na imisní situaci v dlouhodobém měřítku (denní, roční koncentrace). V blízkosti rovněž nejsou žádné obytné objekty, pouze výrobní a skladové haly. Přesto je nezbytné v rámci technologických postupů při odstraňování stávajících zbytků staveb a terénních úpravách navrhnout opatření pro snížení prašnosti (např. překrytí, skrápění, pravidelné čištění komunikací apod.)

V souvislosti s posuzovaným záměrem lze tak uvažovat   provoz mobilních zdrojů znečišťování, a to zejména provoz automobilů na vnitroareálových komunikacích, manipulacích a parkovacích plochách a dále přírůstek intenzity dopravy na komunikacích využívaných pro dopravní obsluhu (tj. zejména komunikaci v průmyslové zóně „ul. Třinecká“ a silnici III/00719).

Uvedené zdroje lze charakterizovat takto:

a) bodové zdroje znečištění ovzduší

V areálu nebudou instalovány spalovací ani technologické zdroje. Emisní produkci jednotlivých malých ČOV (pachové – fugitivní látky) je prakticky nemožné přesněji kvantifikovat, a lze předpokládat, že při správném provozu ČOV budou zanedbatelné.

b) hlavní plošné zdroje znečištění ovzduší

Plošné zdroje znečištění ovzduší, jako skládky prašných surovin, trvalé stavební práce a pod., v rámci provozu  areálu nebudou žádné. Pojezd vozidel na parkovišti  je sice počítán jako plošný zdroj, jako zdroj dopravní je však zařazen do zdrojů liniových.

c) hlavní liniové zdroje

Liniovým zdrojem znečištění ovzduší bude automobilová doprava, jejíž popis a intenzity jsou uvedeny v příslušné části tohoto oznámení. Na kvalitu ovzduší v posuzované oblasti má však výrazný vliv stávající doprava. Do hodnocení byl proto vzata stávající zatížení na relevantních  komunikacích, které pak přitíží provoz LPKD 4.

Použité emisní faktory. Pro vyhodnocení příspěvků k imisní zátěži  související s dopravou bylo pracováno s  emisními faktory pro rok 2010 (sklon vozovky 0o, rychlost 40 km/h). V souladu s novými legislativními opatřeními  MŽP ČR vydalo jednotné emisní faktory pro motorová vozidla tak, aby bylo možné v rámci ČR provádět vzájemně porovnatelné bilanční výpočty emisí z dopravy či hodnocení vlivu motorových vozidel na kvalitu ovzduší. Pro výpočet emisních faktorů pro motorová vozidla je určen PC program MEFA v.02 Tento uživatelsky jednoduchý program umožňuje výpočet univerzálních emisních faktorů ((g/km – g/km) pro všechny základní kategorie vozidel různých emisních úrovní poháněných jak kapalnými, tak i alternativními plynnými pohonnými hmotami. Program zohledňuje rovněž další zásadní vlivy na hodnotu emisních faktorů – rychlost jízdy, podélný sklon vozovky i stárnutí motorových vozidel.

Tabulka 11: Emisní produkce – příspěvky areálu LPKD 4

|  | em.faktor (g/km) | počet pohybů za den | průměrná délka pohybu km | emise g/den | emise kg/rok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOx |
| TNV | 32,5950 | 28 | 0,5 | 456,3300 | 114,0825 |
| LNV | 6,1516 | 102 | 0,5 | 313,7316 | 78,4329 |
| OA | 4,9684 | 200 | 0,5 | 496,8400 | 124,2100 |
| CO |
| TNV | 28,4727 | 28 | 0,5 | 398,6178 | 99,6545 |
| LNV | 4,2797 | 102 | 0,5 | 218,2647 | 54,5662 |
| OA | 5,0240 | 200 | 0,5 | 502,4000 | 125,6000 |
| CxHy |
| TNV | 6,6660 | 28 | 0,5 | 93,3240 | 23,3310 |
| LNV | 1,0144 | 102 | 0,5 | 51,7344 | 12,9336 |
| OA | 4,8761 | 200 | 0,5 | 487,6100 | 121,9025 |
| PM10 |
| TNV | 3,1425 | 28 | 0,5 | 43,9950 | 10,9988 |
| LNV | 0,6708 | 102 | 0,5 | 34,2108 | 8,5527 |
| OA | 0,0014 | 200 | 0,5 | 0,1400 | 0,0350 |

Uvažujeme- li průměrnou délku pohybu po areálu a vjezdu do průmyslové zóny 500 m, pak roční suma emisí (cca 250 pracovních dní) s pojezdu automobilů v areálu bude činit zhruba 316 kg NOx., 278 kg CO. Dále je nutno uvažovat přírůstek emisní produkce na komunikacích využívaných pro dopravní obsluhu, tj. komunikace v průmyslové zóně po napojení na III/00719 , dále silnici III/00719 po napojení na I/61 na křižovatce západně od Buštěhradu v délce cca 1,5 km. Na komunikaci I/61 bude přírůstek vůči stávajícími stavu zanedbatelný.

### III.2. Odpadní vody

Splaškové odpadní vody. Bilance vychází z potřeby vody v části B.I., přičemž množství splaškových vod je počítáno jako 100 % nárokované souhrnné potřeby. Splaškové vody jsou odváděny do jednotné kanalizace v průmyslové zóně ve správě ECKG do recipientu, jímž je Dřetovický potok. Splaškové vody budou odváděny navrženou splaškovou kanalizací do navržených typových  ČOV – předpokládají se 2 pro areál IV-A a jedna pro areál IV-B. Po předčištění na ČOV budou vody napojeny do stávající jednotné kanalizace.

Předpokládáme, že znečištění splaškových vod se nevymyká normálu, protože se jedná pouze o odpadní vody ze sociálních zařízení. V objektu není zavedena výroba jídel ani jiná činnost, jejíž výsledkem by bylo zvýšení některých ukazatelů (např. tuky a extrahovatelné látky, povrchově aktivní látky a detergenty a.p) nad rámec znečištění obvyklého u splaškových vod (viz tabulka).

Tabulka 12a : Produkce a znečištění splaškových odpadních vod dle koncentrace

| Produkce | Znečištění |
| --- | --- |
| Celkem areál | BSK5 | NL | RL | EL |
| m3/d | m3/r | mg/l | t/r | mg/l | t/r | mg/l | t/r | mg/l | t/r |
| 10,2 | 2196 | 350 | 0,77 | 275 | 0,6 | 500 | 1,1 | 5 | 0,01 |

Vysvětlivky: NL - nerozpuštěné látky, BSK5 - biochemická spotřeba kyslíku, RL - rozpuštěné látky, EL - extrahovatelné látky

Variantní  výpočet znečištění dle produkce na 1 EO uvádí další tabulka (uvažováno 60 EO)

Tabulka 12b : Produkce a znečištění splaškových odpadních vod v přepočtu na EO

|  | (kg/d) | (t/r) |
| --- | --- | --- |
| BSK5 | 3,6 | 0,9 |
| NL | 3,3 | 0,825 |
| RL | 7,5 | 1,875 |
| CHSKCr | 7,2 | 1,8 |
| Ncelk. | 0,06 | 0,015 |
| Pcelk. | 0,09 | 0,023 |

Před vstupem do jednotné kanalizace ECKG bude odpadní voda předčištěna na typové  biologické ČOV  AS VARIOCOMP, typové řady V nebo pokročilejší N.

Biologická čistírna odpadních vod AS - VARIOcomp N  navazuje na v praxi ověřenou typovou řadu ČOV pod obchodním označením AS - VARIOcomp V. Změny vycházejí z požadavků Evropské normy ČSN EN 12255, části 1-16. ČOV je určena pro čištění splaškových odpadních vod z provozoven, hotelů, podniků, obytných celků i částí obcí. Předností ČOV je snadné přizpůsobení se místním podmínkám a jednoduchá konstrukce technologie.  ČOV AS - VARIOcomp N lze dodat ve dvou základních provedeních        (s gravitačním nátokem odpadních vod či nebo s přečerpáváním), které je možno doplnit zařízením pro srážení fosforu.

Popis funkce ČOV AS VARIOcomp N:  Odpadní voda natéká do usazovací části ČOV, která slouží zároveň i jako zásobník přebytečného kalu. Zde jsou zachyceny sedimentující a plovoucí nečistoty. V prostoru aktivační části ČOV je mechanicky předčištěná voda biologicky dočištěna. V dosazovací části ČOV dochází k sedimentaci vytvořených kalových vloček a následně k odtoku vyčištěné vody. Zahuštěný kal se ze spodní části dosazovací nádrže vrací automaticky zpět do aktivace. Část aktivovaného kalu z aktivace jako přebytečný kal je odtahován do kalové nádrže. U typu  AS VARIOcomp N/P  je ČOV doplněna o zařízení pro dávkování srážedla na snížení obsahu fosforu ve vyčištěné vodě. Dávkovač srážedla lze umístit do prostoru čistírny a není třeba dalších stavebních úprav. U typu  AS VARIOcomp N/PUMP je součástí ČOV i vestavěná čerpací jímka, která je vybavená kalovými čerpadly a česlicovým košem. Odpadní voda je čerpána přímo do aktivační části ČOV.

Garantované hodnoty na odtoku z ČOV AS - VARIOcomp N budou dodrženy při respektování instalačních a provozních podmínek. U typů ČOV AS - VARIOcomp N/P, resp. AS - VARIOcomp N/PUMP/P je možno navíc garantovat koncentraci fosforu na odtoku Pcelk.= 2 mg/l

Tabulka 12c : Výstupní parametry ČOV

| Parametr | Hodnoty "p" (mg/l) | Hodnoty "m" (mg/l) |
| --- | --- | --- |
| BSK5 | 25 | 60 |
| CHSK | 100 | 130 |
| NL | 25 | 60 |

Technologické odpadní vody. Technologické odpadní vody areál neprodukuje, logistické procesy nemají nároky na potřebu vody. Areál LPKD  tedy neprodukuje technologické (průmyslové) odpadní vody.

Dešťové vody. Při výpočtu bilance dešťových vod je postupováno  v souladu s projektem a jeho bilancí zastavěných a zpevněných ploch a  ploch nezpevněných. Přehled ploch vychází z údajů v části A:

| Areál LPKD 4 | zastavěné stavbami | ostatní zpevněné | volná plocha – zeleň | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Část západní IVA | 12 702 | 9 847 | 2 643 | 25 192 |
| Část východní IVB | 9 416 | 5 525 | 2 059 | 17 000 |
| Celkem výměra | 22 118 (52,4 %) | 15 372 (36,4 %) | 4 702 (11,2%) | 42 192 (100%) |

Průtok dešťových vod  Q v l/s je odvozen podle vzorce  Q  =  y*A*q , kde y  je součinitel odtoku,  A  je odvodněná plocha (ha), q je vydatnost návrhového deště / l/s/ha /

Součinitele odtoku y z různých ploch uvažujeme Zastavěné plochy (střechy) - 0,90  zpevněné plochy (živice) - 0,80, zeleň - 0,05. Bilanci odvedených vod při dané bouřkové události ukazuje tabulka:

Tabulka 13 : Bilance odvedených dešťových vod

| Způsob zastavění | Celková plocha (m2) | y | Reduk. plocha (m2) | Q15 (l/s) | M15 (m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Střechy | 22 118 | 0,9 | 19 906 | 368,3 | 331 |
| Zpevněné plochy celkem | 15 372 | 0,8 | 12 298 | 227,5 | 205 |
| Zeleň | 4 702 | 0,05 | 235 | 4,3 | 4 |
| Celkem | 42 192 |  | 32 439 | 600,1 | 540 |

Pozn: Návrhový déšť byl uvažován v intenzitě 185 l/sec/ha  za předpokladu  doby trvání t=15 minut a periodicity   p = 1,0

Uvažujeme – li roční srážkový úhrn 520 mm, dostaneme roční množství dešťových vod odvedených z plochy areálu:

| Způsob zastavění | Celková plocha (m2) | y | Reduk. plocha (m2) | Roční úhrn srážek (m) | M365 (m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Střechy | 22 118 | 0,9 | 19 906 | 0,52 | 10 351 |
| Zpevněné plochy celkem | 15 372 | 0,8 | 12 298 | 0,52 | 6 395 |
| Zeleň | 4 702 | 0,05 | 235 | 0,52 | 122 |
| Celkem | 42 192 |  | 32 439 | 0,52 | 16 868 |

Podíl dešťových vod s rizikem kontaminace činí zhruba 37 %.  Ty budou do jednotné kanalizace odvodněny přes typové odlučovače ropných látek AS-TOP. Stanovení průtoku je v této fázi pouze informativní - bylo stanoveno ve spolupráci s projektantem pro účely územního řízení a posouzení v rámci tohoto oznámení a bude  případně upřesněno v dokumentaci pro stavební povolení  na základě stanovení přesných ploch, hodnoty intenzity přívalového deště a povrchu upravených a odvodňovaných ploch.

Odvedení dešťových vod. Dešťové vody svedené ze zpevněných odkanalizovaných ploch areálu budou svedeno do kanalizace, retenční nádrže ECKG a dále do recipientu – Dřetovického potoka. Lze konstatovat, že jednotná kanalizace ECKG je dostatečně dimezovaná, což platí i o retenční nádrži. Jednotná dešťová a splašková kanalizace odvádí odpadní vody z prakticky celé průmyslové zóny k retenční nádrži Dříň o obsahu 18 000 m3. Tato retenční nádrž slouží k vyrovnání přívalové vlny z přívalových dešťů oddělených těsně  pod vyústěním hlavní stoky 0A průmyslové zóny Dříň a chrání Dřetovický potok v úseku u MČOV Kladno-Vrapice před záplavami z dešťů nad areálem zóny Dříň. Nádrž má bezpečnostní přeliv na 20-ti letou vodu, tj. 7,25 m3/s, což zhruba odpovídá kapacitě vodoteče. Těsně před retenční nádrží je vybudována kanalizační čerpací stanice, která přečerpává veškerou odpadní vodu při bezdešťném stavu a při obvyklých, běžných  dešťových srážkách do gravitačního přivaděče na ČOV Dubí.

Množství dešťových vod uvedené v bilancích bude odváděno navrženou jednotnou kanalizací s napojením do stávajícího kanalizačního sběrače v areálu. Jedná se o kruhové železobetonové stoku DN 1500 a DN 1000, které v prostoru za navrhovanou stavbou pokračuje v profilu DN 2300/1800. Bezprostředně u hodnoceného areálu probíhají stoky A35 (DN 500), A31(DN 600) a A3 (DN 1500).  Stávající stoka DN 1500 v prostoru zaústění navržené kanalizace je schopna převést při daném spádu a plnění cca 70 %  Qmax = 3 335 l/s, přičemž  max. odtok  ze stavby je dle bilancí Q15 celkem 600 l/s . Z uvedeného je patrné, že stávající stoka je dostatečně dimenzována pro převedení potřebného množství vod a rovněž kapacita retenční nádrže je dostatečná.

### III.3. ODPADY

Veškeré odpady, vznikající v souvislosti s hodnocenou stavbou jsou dále rozděleny podle periody jejich vzniku a zařazeny podle katalogu odpadů, t.j. je jim přiřazen kód druhu odpadu a jeho kategorizace, která je nutnou podmínkou pro stanovení způsobu dalšího nakládání s nimi. Zařazení je provedeno v souladu s vyhláškou MŽP ČR č.381//2001 Sb.  kterou se stanoví Katalog odpadů a Seznam nebezpečných odpadů.

V dalších kapitolách jsou členěny na odpady vznikající v době výstavby, které budou vznikat nárazově, krátkodobě v relativně velkých množstvích, a na odpady z provozu, které vznikají dlouhodobě, pravidelně v menších množstvích.

Odpady, vznikající v souvislosti s výstavbou areálu

Odpady, vznikající při výstavbě areálu LKPD 4 lze v současné době s ohledem na projekční připravenost stavby stanovit pouze technickým odhadem na základě návrhu zastavovacího plánu a předpokládaného rozsahu skrývky a charakteru výstavby.

S ohledem na  charakter terénu a výstavby, zejména předpokládaný plošný způsob zakládání objektů  je možno  předpokládat poměrně velký  rozsah terénních úprav a je předpokládána mírně přebytková bilance zemin. Přesná kubatura hrubých terénních úprav a výkopů bude zpracována až na úrovni řešení projektové dokumentace pro stavební povolení.

Zde budou vznikat převážně odpady skupiny 17 – Stavební a demoliční odpady včetně vytěžené zeminy. Z úpravy pláně a výkopů pro základové konstrukce lze předpokládat kolem 2000 m3 přebytkové skrývky. Tento odpad je charakterizován jako kategorie ostatního odpadu s číslem a názvem 17 05 04  - zemina a kameny bez obsahu nebezpečných látek. Přesto, že  pozemek byl v minulosti využíván k průmyslové činnosti, nepředpokládáme kontaminaci výkopových zemin cizorodými polutanty (ropné látky, chlorované uhlovodíky, PCB a pod). Tento předpoklad však doporučujeme ověřit v další projektové přípravě stavby (např. v rámci inženýrskogeologického průzkumu provést odběr vzorků zemin a analýzy na obsah nejobvyklejších polutantů) Zemina ze skrývky bude zhruba ze 80% využita při terénních úpravách v rámci areálu  a z menší části odvezena na skládku zemin či využita mimo areál. Dále budou vznikat odpady z běžných stavebních hmot a odpady typické při realizaci výstavby, dále lze předpokládat odpad charakteru komunálního. Pokud se týká nebezpečných odpadů, lze v rámci výstavby přepokládat pouze velmi malá množství, převážně typu odpadních barev a obalů od nich.

Demoliční práce lze předpokládat v poměrně významném rozsahu , na pozemcích se nachází zbytky zchátralých staveb, zpevněných ploch a komunikací. V rámci přípravy staveniště bude nutno provést demontáž panelových ploch, demolice stávajících objektů a potrubních mostů, odvoz případných navážek, strusky aj. nevhodných materiálů, odstranění náletové zeleně a porostů v nezbytně nutném rozsahu a zrušení původního oplocení na severní straně areálu. V rámci těchto prací vznikne poměrně značné množství stavebně demoličního odpadu.

V menším množství budou rovněž vznikat některé odpady, typické pro realizaci výstavby (stavební odpady – odpadní stavební hmoty, dřevo, barvy, izolační materiály, sklo a plasty,) , které jsou spolu se shora uvedeným odpadem uvedeny v následující přehledné tabulce:

Tabulka 14 : Bilance odpadů z výstavby

| Kód | Název odpadu | Kategorie | Nakládání |
| --- | --- | --- | --- |
| 08 01 11 | Barva osahující org. rozpouštědla | N | SZ |
| 08 01 12 | Jiné odpadní barvy a laky | O | SZ |
| 17 01 01 | Beton | O | SKL |
| 17 01 02 | Cihly | O | SKL |
| 17 01 03 | Tašky a keramické výrobky | O | SKL |
| 17 02 01 | Odpadní dřevo | O | SKL |
| 17 02 02 | Odpadní sklo | O | REC |
| 17 02 03 | Odpadní plast | O | REC |
| 17 03 02 | Asfalt bez dehtu | O | REC |
| 17 04 05 | Odpadní železo, ocel | O | REC |
| 17 04 11 | Odpadní kabely neobs. nebezp. látky | O | REC |
| 17 05 04 | Zemina a kameny bez škodlivin | O | SKL |
| 17 08 02 | Stavební materiály na bázi sádry neznečištěné | O | SKL |
| 17 09 04 | Směsný stavební demolič. opad bez škodlivin | O | SKL |
| 20 03 01 | Směsný komunální odpad | O | SKL |

Vysvětlivky: SZ – odvoz specializovanou firmou, speciální zneškodnění v k tomu určeném zařízení, SKL – odvoz na skládku, REC – odvoz k recyklaci či využití, KOMP – kompostárna,

Odpady vznikající při provozu

Provoz LPKD není spojen s významnou produkcí odpadů a lze konstatovat, že stěžejní produkce odpadů představuje recyklovatelné obaly. Z údržby areálu lze předpokládat pouze odpadní akumulátory a akumulátorovou kyselinu s provozu VZV, či odpadní hydraulické oleje a maziva z provozu zdvihacích zařízení. Dále vznikne odpad vyhořelých zářivek. Z provozu skladové části předpokládáme odpadní obalové materiály - papír a lepenka, dřevěné palety, odpadní plastová fólie případně kovové vazací pásky a.p. Z provozu administrativně-sociální části vznikne de facto pouze odpad charakteru komunálního, který bude likvidován konvenčním svozem. Z provozu ČOV lze předpokládat přebytečný kal. Z uvedeného je zřejmé, že se bude jednat převážně o odpady kategorie ostatní (O), z nichž valnou část tvoří odpady recyklovatelné. Odpady nebezpečné (N) se omezí pouze na odpadní provozní kapaliny ze zdvihacích zařízení případně z provozu akumulátorových VZV. Tyto odpady budou odděleně shromažďovány a odvezeny oprávněnou firmou k zneškodnění či regeneraci. Odpady z provozu se shromažďují ve shromaždišti v kontejnerech ve vyhrazeném místě (přístřešky u hal)  v k tomu určených označených nádobách odděleně podle druhů a budou pravidelně odváženy k zneškodnění či recyklaci mimo prostor areálu  do zařízení k tomu určených. Odvoz zajišťují k tomu oprávněné firmy.

Tabulka 15: Bilance odpadů z provozu

| Kód | Název | Kategorie | Množství t/r | Způsob nakládání |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 02 02 04 | Kaly z čištění odpadních vod | O | 1 | SZ |
| 13 01 10 | Nechlorované hydraulické minerální oleje | N | 0,15 | SZ |
| 15 01 01 | Papírové a lepenkové obaly | O | 100 | REC |
| 15 01 02 | Plastový obal | O | 13 | REC |
| 15 01 03 | Dřevěný obal | O | 120 | SKL |
| 16 01 20 | Sklo | O | 0,5 | REC |
| 20 01 01 | Papír a lepenka (sběr. pap.) | O | 2,5 | REC |
| 20 01 21 | Zářivky | N | 15 ks | SZ |
| 20 02 01 | Biologicky rozložitelný odpad | O | 0,7 | SKL |
| 20 03 01 | Směsný komunální odpad | O | 2 | SKL, KOMP |
| 20 03 03 | Uliční smetky | O | 1,5 | SKL |

Vysvětlivky: SZ – odvoz specializovanou firmou, speciální zneškodnění v k tomu určeném zařízení, SKL – odvoz na skládku, REC – odvoz k recyklaci či využití, KOMP – kompostárna,

Odpady vznikající při  likvidaci provozu a stavby

V případě likvidace stavby a jejího provozu, která přichází v úvahu prakticky po ukončení fyzické životnosti stavby, v daném případě zhruba po 50 letech ( za  předpokladu řádné údržby a  řádných oprav včetně inovace technologie) by investor postupoval podle zásad platného stavebního zákona a zákona o odpadech.

O množstvích a druzích  odpadů, které by v takovém případě vznikly, lze pouze spekulovat, proto nejsou dále specifikovány. Charakter stavby i provozu však nepředpokládá vznik nebezpečných odpadů či odpadů, jejichž likvidace by byla problematická. Jedná se o převážně o montované haly s betonovou nosnou konstrukcí s opláštěním a zděnou konstrukcí vestavků a při výstavbě nejsou použity materiály s potenciálně nebezpečnými vlastnostmi. V areálu není prováděna výrobní činnost a nejsou zde instalovány technologické celky ani zařízení, jejichž likvidace by si vyžádala náročnější postupy či nároky na speciální zneškodnění.

### III.4. HLUK, VIBRACE A ZÁŘENÍ

Hluk a jeho zdroje

Jako zdroje vnitřního i vnějšího hluku v areálu LPKD 4 a z jeho provozu lze označit:

- Strojovna SHZ – stabilního hasicího zařízení (umístěna v stavebním objektu)

- skladová technologie ( provoz regálových zakladačů, zdvihacích zařízení , VZV vozíků uvnitř hal)

- klimatizační jednotky na střechách hal a odvětrání administrativně sociálních vestavků

- doprava a provoz automobilů na příjezdové komunikaci, obslužné komunikaci, parkovištích a manipulačních plochách

- železniční doprava na vlečce

- nestandardní zdroje hluku - manipulace s výrobky a materiálem v expedičních vratech

Hlučnost výstupu klimajednotek a odvětrání  je závislá zejména na typu a konstrukci zařízení, způsobu umístění a akustickém výkonu zařízení. Tyto parametry nejsou prozatím přesně specifikovány. Předpokládá se pružné osazení a další technická opatření ke snížení hlukových emisí přímo na zdrojích (mřížky). Akustický tlak ve vzdálenosti 1 m od tohoto zdroje nepřekročí 65- 70 dB. Výstupy budou osazeny z podstatné části na střeše každé haly a na fasádě objektu.

Uvnitř hal jsou nejvýznamnějšími zdroji hluku manipulační zařízení a technologie. Ze současných podkladů se ekvivalentní hladina hluku v místě obsluhy pohybuje kolem LAeq = 60-65 dB(A). Hlučnost technologických zařízení (zdvihací zařízení, regálové zakladače apod.)  bude eliminována jejich umístěním v akusticky izolovaném prostředí uvnitř hal, kdy u navrženého opláštění trapézovým plechem s termoakustickou izolací lze předpokládat neprůzvučnost zhruba 30-35 dB. Vně objektů se proto tyto zdroje významně neprojeví.

Vzhledem k tomu, že technologická zařízení budou umístěna v akusticky izolovaných prostorech, nepředpokládáme významný přenos hluku přes obvodový plášť hal. Přenos hluku z haly lze předpokládat s ohledem na neprůzvučnost stěn pouze v úrovni cca 35 -37 dB, tj. v úrovni stávajícího akustického pozadí.

Uvažované významnější stacionární zdroje hluku, umístěné převážně na střechách, jsou v následující tabulce:

Tabulka 16: Vnější stacionární zdroje hluku

| Číslo zdroje hluku | Typ stroje, název | Akustický výkon LW v dB(A) | Hladina akustického tlaku 1 m od zdroje dB(A) | Provoz v noci |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-6 | Klimajednotky | - | 70 | ano |
| 7-8 | Odvětrání vestavků - VZT | - | 65 | ano |

Hluk z dopravy je i s ohledem na její četnost a akustické pozadí komparativně nejvýznamnější. Vstupní parametry jsou uvedeny v části doprava. Hlukové emise budou vznikat zejména při vnitroareálové dopravě (tj. popojíždění vozidel při nakládce, vykládce ap.) na objízdné komunikaci, manipulačních plochách a parkovištích, dále lze uvažovat přírůstek hlukové zátěže z provozu na přístupových komunikacích, který je však s ohledem na stávající intenzitu dopravy komparativně méně významný.

Nestandardní zdroje hluku (vlastní nakládka materiálu a výrobků) jsou nevýznamné. Expedice zboží probíhá expedičních vratech a  lze je hodnotit jako stacionární zdroje hluku (zhruba 60-65 dB). Zdroje hluku budou působit v případě třísměnného provozu v denní i noční době.	Předpokládá se, že při instalaci strojů a zařízení budou respektovány požadavky nařízení vlády č.148/2006 Sb.o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Zdroje hluku v etapě výstavby:

Hluk šířící se ze staveniště je závislý na množství, umístění, druhu a stavu používaných stavebních strojů, počtu pracovníků v jedné pracovní směně, druhu prací, organizaci práce i snaze vedení stavby hluk co nejvíce omezit. Všechny tyto parametry nezůstávají konstantní, ale mohou se i zásadním způsobem měnit v závislosti na okamžitém stadiu výstavby. Pro realizaci stavebních prací budou jako stavební stroje používány běžné stavební stroje - jedná se o obvyklou stavební činnost prováděnou standardními technologiemi, které významně neovlivní životní prostředí v blízkém okolí a předpokládá se, že zvuková kulisa pracujících zemních, dopravních a stavebních strojů nepřekročí přijatelnou hlukovou hranici. Nepředpokládá se užívání všech uvedených mechanismů současně a umístění zdrojů hluku se bude neustále měnit dle okamžité potřeby. Negativní vliv hluku bude pouze dočasný - hluk ze staveniště však bude vznikat pouze během výstavby, která je časově omezena. Z uvedeného vyplývá, že přesnost predikce hluku šířícího se z budoucího staveniště do okolí nemůže být příliš vysoká. Základem výpočtu může být určitý odhad nasazení stavebních mechanismů vycházející z druhu a velikosti stavby a odhad hustoty dopravní obsluhy vycházející z předpokládaného harmonogramu stavby. Odhad se v tomto případě blíží maximálnímu možnému pracovnímu a dopravnímu ruchu na staveništi a v mnoha dnech či částech dne bude nepochybně nižší. V tabulce jsou uvedeny i hladiny akustických výkonů stavebních mechanismů, které vycházejí z archivních údajů.

Tabulka 17a,b :  Předpoklad parametrů použitých strojů - zemní práce

| Číslo zdroje hluku | Typ stroje, název | Akustický výkon LW v dB(A) | Hladina akustického tlaku 1 m od zdroje dB(A) | Doba používání stroje (hod/den) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | rypadlo Caterpillar 428C (1 kus) | - | LpA10 = 83 dB(A) | 6 |
| 2 | rypadlo UDS 110A (1kus) | - | LpA10 = 85 dB(A) | 6 |
| 3 | nakladač UNC 151 (1 kus) | - | LpA10 = 83 dB(A) | 3 |
| Doprava | nákladní automobily Tatra 815 (3 kusy) | Četnost jízd nákladních automobilů na staveniště a ze staveniště – 7/hod |

Předpoklad parametrů použitých strojů – stavební práce

| Číslo zdroje hluku | Typ stroje, název | Akustický výkon LW v dB(A) | Hladina akustického tlaku 1 m od zdroje dB(A) | Doba používání stroje (hod/den) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | autojeřáb GROVE TM 875 (1 kus) | - | LpA10 = 79 dB(A) | 7 |
| 2 | čerpadlo betonové směsi (1 kus) | - | LpA10 = 80 dB(A) | 2 |
| 3 | domíchávače betonové směsi (1 kus) | 92 dB(A) | - | 4 |
| 4 | stavební míchačky (2 kusy) | - | LpA7 = 81 dB(A) | 4 |
| 5 | stavební výtah NOV 1000 (2 kusy) |  | LpA1 = 80 dB(A) | 6 |
| Doprava | nákladní automobily Liaz s návěsem (3 kusy) | Četnost jízd nákladních automobilů na staveniště a ze staveniště – 7/hod |

Vibrace

Zdroje vibrací jsou zhruba totožné se zdroji hluku, jsou však z pohledu hodnocení vnějších vlivů zanedbatelné. Všechny technologické celky, které by mohly být zdroji vibrací budou osazeny na pružných závěsech a nebudou přenášet vibrace do okolí. Jedná se zejména o vzduchovody, které budou na závěsech od stavební konstrukce pružně oddělených a VZT jednotky, které budou od potrubní sítě odděleny pružnými dilatačními vložkami. Veškerá  zařízení, která by mohla být posuzována jako zdroj nežádoucích vibrací a otřesů budou opatřena pryžovými izolátory, napojení na výměníky bude provedeno pomocí kompenzátorů a potrubí na závěsech bude od stavebních  konstrukcí pružně odděleno.

Krátkodobě lze předpokládat vznik významnějších vibrací při stavebních pracích, ty budou opět působit pouze krátkodobě a ovlivní pouze prostor v bezprostředním okolí.

Silniční provoz bude realizován po stávajících komunikacích, v jejichž blízkosti se nenachází objekty ohrožené dopravními vibracemi. nepříznivý vliv na zdraví návštěvníků či obyvatel v zájmovém území je vyloučen. S významným působením vibrací z technologických zdrojů nebo dopravy není uvažováno. Provoz LPKD 4 nebude zdrojem nadměrných vibrací.

Záření radioaktivní a elektromagnetické

V areálu  LPKD nebudou instalovány žádné zdroje radioaktivního záření, ani používány látky s obsahem otevřených radioaktivních zářičů (markerů), ani suroviny s obsahem radioaktivních nuklidů. Při výstavbě nebudou používány materiály, u kterých by se účinky radioaktivního záření daly očekávat. Nebudou rovněž instalovány ani používány zdroji jiného ionizujícího záření.

Z hlediska radonového rizika lze očekávat nízké, vynímečně střední radonové riziko. V půdorysech hal bude vyšetřeno radonovým průzkumem v rámci dokumentace pro stavební povolení.

Instalace ani používání výkonných zdrojů neionizujícího EM záření (vysílače) a laserů (včetně výkonných zdrojů světla) se nepředpokládá. Instalace světelných reklam a poutačů s vyšším výkonem se rovněž neuvažuje. Trafostanice jako nevýznamný zdroj elektromagnetického záření je umístěna ve stavebně izolovaném prostoru tak, že nemůže v žádném případě negativně ovlivnit ani pracovníky areálu, ani obyvatelstvo.

V provozu nebudou používány žádné mobilní zdroje (přístroje, analyzátory) radioaktivního záření ani výkonné zdroje EM záření (vysílače, UV lampy, lasery, výkonné zdroje světla).

### III.5. Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií

Rizika vzniku havárií

S  ohledem na charakter výstavby a charakter činností v areálu LPKD 4 (manipulace se zbožím průmyslového charakteru) nejsou rizika havárií s vážnějšími důsledky na životní  prostředí a zdraví obyvatel příliš  pravděpodobná. V rámci výstavby ani provozu  se nebudou používat látky škodlivé vodám ani škodlivé zdraví ve větším rozsahu. Ve skladovém sortimentu nebudou zastoupeny nebezpečné  chemické látky (toxické, vysoce toxické, oxidující apod.). Budou používány ropné látky, ale pouze v uzavřených okruzích či jako provozní náplně strojů a zařízení (např. hydraulické a strojní oleje a maziva u zdvihacích zařízení), a to v minimálním rozsahu.

Riziko je sníženo samo o sobe jednak způsobem uložení a nakládání s těmito látkami, jednak technickými opatřeními a havarijními organizačními opatřeními, a poměrně velmi malým množstvím těchto látek a nízkou mírou nebezpečnosti. Množství škodlivých látek v uzavřených okruzích a provozních náplních zařízení je zhruba v prvních desítkách litrů v součtu pro celý areál.  Jako látky rizikové se uplatňují ropné látky (strojní hydraulické a mazací oleje). Provozní kapaliny na bázi ropných látek budou používány pouze v uzavřených okruzích a náplních, a zaměstnanci s nimi proto nepřijdou do styku s výjimkou servisních pracovníků (běžná údržba), kteří budou  náležitě poučení. Opravy a výměny náplní budou provádět pracovníci specializované firmy (servis výrobce).

Skladování těchto látek nebude v areálu LPKD4 praktikováno a na areál se proto nebude vztahovat zákon č. 59/2006 Sb. o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami.

Rizikové a havarijní situace mohou vzniknout prakticky pouze při havárii v dopravě. Vzhledem k navrženým opatřením, malým množstvím a nízké četnosti manipulace je riziko úniků těchto látek z prostoru skladování poměrně malé až zanedbatelné. Poměrně větší pravděpodobnost úniků je z odstavených vozidel, a při vlastním provozu automobilů, zejména rizika spojená s havárií v dopravě. Rizika poškození nebo ohrožení životního prostředí lze specifikovat zhruba v rozsahu a počtu pravděpodobnosti takto:

- riziko úniku látek škodlivých vodám a látek škodlivých zdraví při havárii v dopravě nebo z odstaveného vozidla

- únik látek škodlivých zdraví a škodlivých vodám při mimořádné události (požár ap.)

Popsaná rizika úniků lze minimalizovat běžnými technickými a organizačními opatřeními a dodržováním obecně závazných předpisů, normativů a manipulačních řádů a pokynů výrobců látek pro sladování a manipulaci. Speciální preventivní nebo bezpečnostní opatření (varovné systémy ap.) nejsou nutná, s výjimkou protipožárních opatření (automatická signalizace požáru, sprinklerové hasicí zařízení – centrální strojovna hasicího zařízení).

Rizika jsou soustředěna zejména na tyto cílové objekty:

- zaměstnanci závodu LPKD 4

- okolní objekty v areálu a výrobní zóně a osoby v nich zaměstnané nebo se zdržující

- kanalizace a vodovod v areálu LPKD a v průmyslové zóně, retenční nádrž ECKG

Vzhledem k pozici areálu vůči obytné zástavbě je riziko ohrožení obyvatelstva velmi nízké a to i v případě mimořádné události. Rizika ohrožení zdraví jsou soustředěna zejména na zaměstnance areálu a osoby zdržujících se v objektech bezprostředně sousedících. Za běžných okolností lze riziko ohrožení zdraví osob (včetně zaměstnanců) označit za velmi nízké, neboť se jedná o osoby seznámené s vlastnostmi skladovaného sortimentu a proškolené v zacházení s ním, včetně předpisů BOZP a opatřeních v případě havarijní situace. V areálu lze teoreticky uvažovat tyto typy havarijních situací

| typ havárie | Ohrožený objekt | Poznámka |
| --- | --- | --- |
| havarijní únik škodlivých látek do kanalizačního systému, | kanalizační systém a retenční nádrž, ČOV ECKG Dubí, recipient – Dřetovický potok, | nutná technická eliminační opatření, organizační opatření |
| havarijní únik škodlivých látek při dopravě a přepravě, nebo z nedbalosti | kanalizační systém, horninové prostředí, podzemní voda | nutná technická a organizační opatření, technická opatření |
| Havárie v rozvodech , elektřiny, vzduchotechniky ap., s nebezpečím požáru | areál LPKD, okolní objekty, zaměstnanci, lesní porosty Svatý Jan | nutná organizační a preventivní opatření |
| technologická nekázeň, porušení předpisů BOZP, | zaměstnanci LPKD | nutná technická a organizační opatření |

Havarijní únik do kanalizačního systému je teoreticky možný  při havárii vozidla či úniku na manipulační ploše. Ta je vyspádována do odvodňovacích v pustí, které jsou zaústěny do kanalizace přes odlučovače ropných látek . Předpokládáme, že do vpustí by tyto látky pronikly pouze v mimořádném souběhu nepříznivých okolností. Při vzniku havárie či úniku na manipulační ploše by byl únik ihned zpozorován a neprodleně likvidován navázáním na vhodný sorbent. V případě úniku většího množství (např. z nádrže automobilu) lze zabránit průniku do vpustí jejich překrytím a zachycením na ploše např. záchytnými pásy. Z tohoto důvodu je riziko průniku uniklých látek mimo plochu zanedbatelné. Při havarijním úniku budou zachyceny na ploše, nebo v odvodňovacích vpustích či v odlučovači. Průnik škodlivé látky do horninového prostředí a podzemní vody lze prakticky vyloučit.

Postupný únik látky v prostoru skladu lze eliminovat již vhodnými skladovacími postupy, nehledě k tomu, že skladové prostory budou pod stálým dohledem. V případě, že únik by nebyl zpozorován a likvidován, je podlaha provozního skladu v nepropustném provedení. Únik mimo prostor skladových hal vylučujeme. Množství závadných látek jsou zanedbatelná (pouze v uzavřených náplních technologických zařízení)  a četnost manipulace nízká (v areálu se nebudou skladovat látky škodlivé vodám ve větším rozsahu) . Uniklá látka by byla zachycena  na nepropustné podlaze haly.

Největší potenciální riziko úniku škodlivin je při požáru, kdy nelze vyloučit vývin škodlivých zplodin hoření. S ohledem na pozici areálu a omezené možnosti šíření požáru lze následky omezit pouze v rámci výrobní zóny. Za potenciálně ohrožené lze označit objekty bezprostředně sousedící. Protipožárním opatřením je nutno věnovat zvýšenou pozornost (rozdělení na požární úseky, elektronická požární signalizace, požadovaná odolnost stěn proti požáru, sprinklerová hasicí zařízení).

Riziko průniku kontaminantů až k hladině podzemní vody je možno označit jako minimální. Při havarijním úniku bude možno provést účinný sanační zásah i relativně jednoduchými prostředky . K úniku by zřejmě došlo na zpevněné ploše, ze které lze kontaminant odstranit odsátím fibroilovým pásem a vapexem, eventuelně dočistit plochu detergentem. Ropné látky používané v areálu představují zejména strojní a hydraulické oleje a maziva, tedy látky s vyšší viskozitou, který podmiňuje poměrně velmi pomalou rychlost šíření. V případě uniku bude tedy možné látku likvidovat i s delší časovou prodlevou. Při úniku mimo zpevněnou plochu by se látka v horninovém prostředí šířila velmi pomalu a průnik k hladině podzemní vody v hloubce 8-10 m pod terénem je nepravděpodobný.

Při málo pravděpodobném úniku ropných nebo jiných látek škodlivých vodám mimo zpevněné plochy, které je možné prakticky pouze při větší havárii v dopravě, je možno provést účinný sanační zásah, a to i při relativně větším časovém odstupu po úniku. Hladina podzemní vody je v poměrně značné hloubce pod povrchem (cca 8-10 m)  a je hydraulicky chráněna vrstvou omezeně propustného jílovitého eluvia slínovců.

Výraznější rizika ovlivnění prostředí jsou spojena pouze s požárem většího rozsahu. Zde lze předpokládat zejména genezi škodlivých zplodin, zejména z plastů  Riziko lze účinně minimalizovat respektováním požárních předpisů, zpracováním příslušných požárních směrnic a důkladným proškolením personálu. Skladové prostory budou vybaveny automatickými hlásiči požáru a sprinklerovým zařízením a napojeny na strojovnu centrálního hasicího zařízení.

Dopady na okolí

Možná rizika havárií jsou v počtu pravděpodobnosti obvyklá v objektech obdobného charakteru, nevyžadují proto speciální preventivní opatření, kromě obvyklých (zpracování provozních a manipulačních řádů, havarijního plánu, požární prevence).

Následky eventuelních havárií by měly pouze lokální charakter, omezený na areál LPKD, nejvýše na okolní objekty. Riziko ohrožení obyvatelstva je poměrně nízké, a nelze je uvažovat ani v případě mimořádné události. Obytná zástavba Buštěhradu i Kladna Dříně se nachází již v poměrně značné vzdálenosti. Rizika jsou tedy vztažena zejména na zaměstnance logistického areálu   a blízkých objektů, tj. řádově 300 osob.

Markantní dopady na obyvatelstvo obytné zástavby, nebo ohrožení některé ze složek životního prostředí rozsáhlejšího charakteru lze v případě popsaných typů havárií vyloučit. Jejich předpokládané následky jsou likvidovatelné běžnými prostředky, lokálně dostupnými, respektováním požadavků platných předpisů a normativů při výstavbě a provozu. Nejbližší obytná zástavba je na okraji města Buštěhrad a Kladna Dříně ve vzdálenosti cca 800 - 1000 m. V bezprostředním okolí areálu LPKD 4 se nachází pouze průmyslové provozy.

Riziko rozsáhlejšího poškození složek životního prostředí či ohrožení zdraví obyvatelstva nastává prakticky pouze v případě mimořádné události, zejména požáru většího rozsahu. Za největší riziko lze v tomto případě označit možnost znečištění ovzduší škodlivými zplodinami hoření plastů, za potenciálně ohroženou lze označit okolní průmyslovou zónu a lesní porosty v severním sousedství. Požární prevenci i technickým opatřením eliminujícím riziko  vzniku požáru musí být proto věnována náležitá pozornost, a to i důvodů relativní blízkosti lesních porostů v severním sousedství areálu.  Riziko vzniku požáru je eliminováno i de facto nepřetržitým provozem, který  podmiňuje neustálou přítomnost osob v areálu a instalací technických opatření – sprinklerových hasicích zařízení v halách a automatickými hlásiči požáru (elektronická požární signalizace EPS).

V případě havarijních situací menšího rozsahu je míra rizika přijatelná, neboť existuje možnost účinného sanačního zásahu.

Prevence havárií

V prevenci se předpokládá dodržování předpisů bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, požárních předpisů, provozních a manipulačních řádů zařízení, dodržování postupů a pokynů při skladování výrobků a materiálu.

Prevence havárií v dopravě spočívá v organizačním zvládnutí vnitroareálové dopravy a dodržováním dopravního značení a pokynů pověřených osob. V areálu musí být  k dispozici prostředky pro likvidaci běžných úniků a úkapů pohonných hmot nebo jiných látek škodlivých vodám. Žádoucí je zpracování havarijního plánu se kterým musí být seznámeni všichni zaměstnanci areálu. Zaměstnanci skladu musí být seznámeni s doporučenými skladovacími postupy a zásadami BOZP a bezpečnosti provozu.

Důležitá  je požární prevence, tj. rozdělení hal na požární úseky, instalace hlásičů požáru či sprinklerových zařízení. apod. To bude podrobně  rozpracováno v požární části projektu pro stavební povolení. Vzhledem k omezenému  množství skladovaných a používaných hořlavých látek a nízkému stupni nebezpečnosti postačí obvyklá protipožární opatření. Samozřejmé je důkladné proškolení zaměstnanců a omezení používání otevřeného ohně v prostorách areálu.

# C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

## C. 1. Výčet  nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území

a)dosavadní využívání území  a priority jeho trvale udržitelného využívání

Širší zájmové území v okolí posuzovaného areálu LPKD (viz příloha č.F1) tvoří plochá elevace křídových hornin která odděluje poměrně široce zaříznutá údolí Dřetovického a Buštěhradského potoka. Na této elevaci byl v 70. létech minulého století vybudován rozsáhlý průmyslový komplex POLDI II – Dříň.  Obě plochá údolí byla vytvořena erozními vlivy v křídových horninách na okraji Kladenské tabule, která má v této části charakter sporadicky zalesněné paroviny, členěné širokými mělkými údolími drobných vodních toků. Erozivní činnost Dřetovického a Buštěhradského potoka ve svazích křídové plošiny dala vzniknout systému erozivních údolí a obnažila ve jejich dnech horniny uhlonosného karbonu. Tato geografická pozice určovala i prioritní využití krajiny, neboť do údolí vodních toků se prioritně soustřeďovalo osídlení krajiny a vodní toky tak představují urbanizační osy v území. Na výchozech karbonských hornin ze nacházely výchozy černouhelných slojí, jejichž objev a následná těžba byly impulsem k bouřlivému průmyslovému rozvoji a zásadnímu ovlivnění tvářnosti krajiny. Zatímco na otevřeném a málo členitém území plošiny v širším severo- a jihovýchodním okolí Kladna dominuje zemědělské využití krajiny a poměrně velkou hustotou osídlení a hustou dopravní sítí, na jiho- a severozápad směrem na svahy Džbánu se postupně reliéf mění a stává členitějším, zvyšuje se podíl zalesnění, klesá hustota osídlení i podíl zorněných ploch, na významu nabývá lesnické využití i zejména rekreační potenciál krajiny. Pro území Kladenské plošiny je typická poměrně malá síť vodních toků, velmi malý podíl zalesnění omezený pouze na izolované remízy a antropogenní porosty (ovocné sady, větrolamy), vysoký podíl zornění a hustá síť komunikací a nadzemních vedení, rekreační potenciál krajiny je velmi malý. Naproti tomu pro svahy údolí v přírodním parku Džbán na západ a severozápad od Kladna  je typické členitějším svažitým reliéfem s poměrně vysokou hustotou zalesnění a z části zachovalými původními dubohabrovými lesy, hustější sítí vodních toků, omezeným zemědělským využitím. Údolí Dřetovického i Buštěhradského potoka bylo z většiny urbanizováno a zastavěno jak obytnými plochami, tak zejména průmyslovými provozy (hutní a ocelářský komplex POLDI, areály dolů, průmyslové a skladové provozy). Toto geografické a morfologické vymezení, a intenzivní zemědělské i průmyslové využití krajiny mělo zásadní vliv na vývoj tohoto území v širším okolí Kladna a Buštěhradu. Zjednodušeně jej lze charakterizovat jako urbanizované a člověkem (především zemědělskou a průmyslovou činností) velmi silně ovlivněné území.

Prostor vymezený obcemi Dubí, Vrapice a Dříň a dále městem Buštěhrad byl v šedesátých a sedmdesátých letech velmi výrazně ovlivněn výstavbou rozsáhlého  průmyslového komplexu POLDI II – Dříň, jehož obrovské haly umístěné na plošině mezi oběma popsanými údolími vodních toků představují zdaleka viditelnou krajinnou dominantu na kterou dále na východ navazuje rozsáhlá deponie strusky – tzv. buštěhradská halda.  Město Buštěhrad leží na mírném jižním svahu údolí Buštěhradského potoka a zástavba má převážně vesnický charakter s převažujícími řadovými rodinnými domy a nízkopodlažními bytovými domy.

Území zejména na severu a severozápadě bylo rovněž postiženo důlní činností při objevu uhlí na přelomu devatenáctého a dvacátého století (zejména katastr Dubí a Vrapic), její vlivy jsou již z části zahlazené. Z antropogenních vlivů je však dominantní komplex struskové tzv. „Buštěhradské“ haldy, která byla deponována na jižním svahu údolí Dřetovického potoka mezi Buštěhradem, Vrapiceni a Stehelčevsí a tvoří krajinnou dominantu. Kromě strusky a odpadů z hutní a ocelářské výroby zde byly deponovány nejrůznější odpady a halda neblaze proslula jako ekologická zátěž regionálního významu.

Přírodní prostředí takto vymezeného širšího zájmového území vykazuje známky poměrně značného strukturního a funkčního zjednodušení, zapříčiněného zejména výraznými intenzifikačními zásahy do nelesní krajiny v průběhu 60. - 80. let (zornění nad 80%), odvodnění původních luk, vysoká míra upravenosti malých vodotečí, vlivy průmyslové a těžební činnosti. Pro k.ú. Buštěhrad i okolní k.ú Vrapice a Dubí lze doložit nízký  koeficient ekologické stability. Lesnatost území je nízká, vyšší podíl zalesnění představují  lesní porosty Svatý Jan na svazích Dřetovického potoka, které mají stěžejní význam pro ekologickou stabilitu v jinak intenzivně entropicky dotčené krajině. Rekreačně využíváno je údolí  Dřetovického  potoka západně od Vrapic, a to pro individuální rekreaci. Přírodovědecky významnější lokality jsou soustředěny na zalesněné území Svatý Jan mezi Vrapicemi a Dubím. Průzkum doložil i cenná rostlinná i živočišná společenstva na svazích struskové  haldy.

Zájmové území je silně dotčeno činností člověka, především průmyslovou činností – nejvýznamnější zásah je z tohoto pohledu rozsáhlá strusková halda na jihu a jihovýchodě území a rozsáhlá průmyslová zástavba komplexu POLDI II - Dříň.

Priority budoucího využívání území lze stručně shrnout následovně:

- Bezpodmínečná nutnost zachování přírodních cenných prvků na severozápadě území v údolí Dřetovického potoka s navazujícími lesními porosty Svatý Jan

- Diferenciace ploch využívaných prioritně pro zemědělskou velkovýrobu a extenzivní zemědělské hospodaření, rozvoj ploch pro bydlení

- Rozvoj lehkého průmyslu s vazbou na intenzivní zemědělské hospodaření a zpracování zemědělských surovin s cílem udržení struktury zaměstnanosti a sociální struktury obyvatelstva a omezení migrace do velkých sídel

- Zahlazení následků konverze těžkého a těžebního průmyslu  citlivým rozvojem průmyslových ploch, rekultivace a citlivá revitalizace dotčených území (strusková halda, průmyslové areály postižené konverzí – tzv. brownfields) s orientací na moderní technologicky vyspělé provozy z minimálními výstupy do prostředí

b) relativní zastoupení, kvalita a schopnost regenerace přírodních zdrojů

Ve vlastním zájmovém území výstavby se takové prvky a zdroje nenacházejí, poněvadž stavba je prakticky celým svým rozsahem navrhována na zastavěných pozemcích průmyslové zóny Dříň. Areál se nachází mimo souvislou obytnou zástavbu města Buštěhrad na východě i Kladna – Dříně na západě.

Z výše popsaného  charakteru území vyplývá, že lokalita záměru a její blízké okolí má nedostatek přírodních nebo přírodě blízkých lokalit. Nevyskytují se zde žádná chráněná území (z hlediska ochrany přírody, ochrany vod nebo ochrany nerostného bohatství) ani evidovaná ložiska přírodních zdrojů – nerostných surovin, popř. jiných (např. zdroje minerálních vod). Podíl lesů v území je nízký, významnější souvislé lesní porosty se nachází na severu a severozápadě v oblasti Svatý Jan. V širším zájmovém území jsou většinově zastoupeny zemědělsky obhospodařované plochy a ovocné sady, dále plochy dotčené průmyslovou činností (halda, komplex průmyslové zóny Dříň a navazující výstavba). Celé území bylo ovlivněno silnými antropogenními vlivy, jeho přírodní kvalita a ekologická stabilita je snížená.

Ohrožení nivních ekosystémů nebo stanovišť povrchových vod je možno považovat za velmi málo pravděpodobné. Následky případné havárie jsou poměrně snadno likvidovatelné jednoduchými technickými a organizačními opatřeními (viz v příslušné části oznámení). Odpadní vody z areálu budou odvedeny přes stávající kanalizační síť v průmyslové zóně, retenční nádrž a průmyslovou čistírnu odpadních vod v Dubí do Dřetovického potoka.   Zásoby podzemní vody lze označit za málo významné z kvalitativního hlediska a navíc byly ovlivněny průmyslovou činností (průmyslové provozy) a skládkováním odpadů (halda). Z tohoto důvodu nejsou v oblasti významnější vodní zdroje. Dříve sporadicky využívané vodní zdroje v pramenné oblasti Buštěhradského potoka již jsou již dlouhodobě mimo provoz.

Významnější akumulace povrchových vod se v území nenacházejí, nejbližší vodní plochy jsou biologické rybníky na Dřetovickém potoce ve směru na Stehelčeves. Nejvýznamnější vodotečí je z tohoto pohledu tok Dřetovického  potoka. Ten je prakticky v celé délce protékající zájmovou oblastí regulován. Dřetovický  potok je recipientem odpadních vod z celé kladenské aglomerace, což se v minulosti výrazně podepsalo na kvalitě vody.

V  posuzovaném území se nenacházejí ložiska surovin, výstavbou tak nejsou dotčeny zájmy chráněné zákonem č. 44/1988 Sb. v platném znění. (horní zákon). V minulosti v širším zájmovém území probíhala těžba černého uhlí v dobývacím prostoru Dubí, která je v současné době ukončena a bez perspektivy obnovení.

c) schopnost přírodního prostředí snášet zátěž se zvláštní pozorností na:

Územní systém ekologické stability

Biogeografické vymezení. Do zájmového území zasahuje jediný bioregion Řipský (1.2), který vytyčují relativně jednotné prostorové rámce složení přírodní bioty dané geografickou polohou uvnitř biogeografické podprovincie. Řipský bioregion se nachází na opukové tabuli s pauperizovanou teplomilnou biotou buko-dubového vegetačního stupně. V současnosti v bioregionu dominuje orná půda, lesy jsou poměrně málo zastoupeny.

Ekologická stabilita území. Podle používané definice je ekologická stabilita (ES) schopnost ekologického systému přetrvávat i za působení rušivého vlivu a reprodukovat své podstatné charakteristiky v podmínkách narušování zvenčí. O kvalitě prostředí a ekologické stabilitě krajiny vypovídá koeficient ekologické stability (KES), který je vyjádřen poměrem mezi přírodními a přírodě blízkými prvky a člověkem přeměněnými, resp. vytvořenými prvky, tedy mezi plochami relativně ekologicky stabilními a plochami ekologicky méně stabilními či nestabilními. Koeficienty ekologické stability dosahující hodnot do 0,94 charakterizují základní krajinný typ (A) – krajinu plně antropogenizovanou (člověkem zcela změněnou), tvořenou převážně ekolabilními plochami (zastavěné plochy a nádvoří; agrocenózy, atd.). Hodnoty KES v rozmezí 0,95 – 6,20 jsou typické pro základní krajinný typ (B) – krajinu harmonickou s relativně vyváženým zastoupením ekostabilních a ekolabilních (člověkem přeměněných) ploch. Základní krajinný typ (C) – krajinu relativně přírodní s výraznou převahou přírodních a přírodě blízkých ploch (lesní pozemky, trvalé travní porosty, vodní plochy, atd.) určují hodnoty KES nad 6,20.

Hodnota KES bývalého okresu Kladno, a samozřejmě i okolí zájmového území se pohybuje kolem 0,29. Jedná se o krajinný typ A, tzn. Že krajina je zde plně antropogenizovaná se sníženou krajinářskou hodnotou. Zájmy ochrany krajiny jsou omezené a zájmy ochrany přírody rozptýlené. Ekologicky stabilnější plochy tvoří pouze 22,28 % z celkové rozlohy okresu . Převládá velkoplošná struktura zemědělské krajiny. Významný je podíl zastavěných ploch a nádvoří a ostatních ploch činící 11,59 % z celkové výměry okresu.

Prvky lokálního, regionálního a nadregionálního ÚSES.  Územní systém ekologické stability v zájmovém území a v jeho širším okolí byl popsán z mapy regionálního a nadregionálního ÚSES ČR a z územně plánovací dokumentace obcí v zájmovém území. Nejbližší prvky ÚSES v okolí zájmového území jsou souhrnně uvedeny v následující tabulce a znázorněny na připojeném obrázku v kap C.II.

Tabulka 18: Skladebné prvky ÚSES v širším okolí zájmového území

| č. | označení dle zdroje | Název/popis | funkčnost/ vymezenost |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | LBc 419 | Ve Lhotce, SV pod svahem buštěhr. haldy | F, V |
| 2 | LBk 769 | Biokoridor na zarostlém svahu haldy | F/N, V |
| 3 | LBk 770 | Biokoridor na větrolamu a sadu | F, V |
| 4 | LBk 744 | Biokoridor na vzrostlé zeleni | F, V |
| 5 | LBk 717 | Biokoridor na extenzivním sadu a orné půdě | F (částečně), V |
| 6 | LBk 746 | Biokoridor na orné půdě | N, V |
| 7 | LBk 719 | Biokoridor lučního typu v nivě potoka (šířka 20 m) | F/N, V |
| 8 | LBk 717* | Návrh na orné půdě | N, V |
| 9 | LBk 714 | Návrh na orné půdě | N, V |
| 10 | LBk 716 | Stávající větrolam | F, V |
| 11 | LBk 715 | Stávající zeleň | N, V |
| 12 | LBc 387 | Z části tvořeno lesním porostem | F, V |
| 13 | LBk 1 | Lesní porost | F, V |
| 14 | LBc 2 | Lesní porost | F, V |

Vysvětlivky: LBk = lokální biokoridor, LBc = lokální biocentrum, Na = navrženo, V = vymezeno schváleným územním plánem, F = funkční, N = nefunkční, F/N – částečně funkční

Lokální ÚSES. Při severovýchodním okraji buštěhradské haldy se nachází funkční lokální biocentrum LBc 419 (Ve Lhotce), které je tvořeno hustým porostem vzrostlých dřevin a křovin. Z jeho jižního okraje z něj k východu vystupuje funkční lokální biokoridor č. LBc 770, tvořený dřevinami sadu a větrolamu. Ještě více k východu je navrženo jeho pokračování na orné půdě – nefunkční lokální biokoridor LBc 746. Směrem k jihu vystupuje z LBc 770 funkční lokální biokoridor LBc 744, který má totožný charakter. Ještě více jižním směrem z něj pak vychází jeho pokračování – nefunkční lokální biokoridor LBc 717. Na k.ú. Buštěhrad nese označení LBc 714. V současné době se jedná o ornou půdu. Tento biokoridor obchází ze severovýchodu Buštěhrad (opět pod označením LBc 717 a východně od Buštěhradu kopíruje tok Buštěhradského potoka (LBc 719). V tomto úseku se dá považovat díky přítomnosti potoka a jeho břehové vegetaci za funkční. Tyto prvky jsou zcela mimo kontakt se zájmovým územím.

Nejblíže zájmovému území výstavby LPKD jsou tyto prvky:  Po severním okraji Buštěhradu vede stromovým remízem funkční lokální biokoridor LBc 716, na nějž navazuje nefunkční lokální biokoridor LBc 715 (v mapové příloze ÚPD značeno jako č. 70) navržený územním plánem na orné půdě a vedoucí do funkčního lokálního biocentra LBc 387. Jedná se převážně o lesní porost při okraji bývalého areálu Poldi. K západu pak pokračuje funkční lokální biokoridor LBk 715. Funkční lokální biokoridor LBk 769, tvořený dřevinami, křovinami a suťovišti na severním a západním svahu haldy (mezi prostorem „staré“ a „nové“ skládky je nefunkční). Západně od haldy se v lese nachází funkční lokální biocentrum LBc 1 a z něj k severozápadu vystupuje v rámci stejného lesa funkční lokální biokoridor LBk 2. žádný z popisovaných prvků však není s lokalitou výstavby slévárny bezprostředně v kontaktu.

Regionální a nadregionální  ÚSES. Poblíž zájmového území neleží žádný skladebný prvek regionálního ÚSES. Prvky této úrovně tvoří ve velké vzdálenosti od zájmového území široký oblouk, procházející na severu poblíž Brandýsku (RBk 1134, RBc 1469 – Třebušice, RBk 1135) a následně se pak stáčí k jihu směrem na Okoř (RBk 1120, RBc 1468 – Okoř, RBk 1140) a pod obcí Běloky opět zpátky k západu (RBk 1140, RBc 1473 – Dolanský háj a niva). Nikde v okolí zájmového území se nevyskytuje žádný skladebný prvek nadregionálního ÚSES.

Významné krajinné prvky (VKP). Významný krajinný prvek jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny utváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability. Významnými krajinnými prvky jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. Dále jsou jimi jiné části krajiny, které zaregistruje (viz zákon 114/1992 Sb. v platném znění) orgán ochrany přírody jako významný krajinný prvek, zejména mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy. Mohou jimi být i cenné plochy porostů sídelních útvarů včetně historických zahrad a parků.

Za významný krajinný prvek je třeba v tomto smyslu považovat tok a nivu Dřetovického potoka, protékajícího při severním úpatí „Buštěhradské haldy“ a rybník na tomto potoce Dalším VKP je malý lesík při severním resp. severovýchodním okraji tělesa haldy. Dále je možno za VKP považovat tok Buštěhradského potoka.

Krajinný ráz.  Krajinný ráz a způsob jeho ochrany je definován zákonem 114/1992 Sb. S přihlédnutím k typologizaci krajiny lze krajinný ráz zájmového území i širšího okolí zcela jednoznačně přiřadit k typu A (krajina silně pozměněná civilizačními zásahy, plně antropogenizovaná, dominantní až výlučný výskyt sídelních až industriálních nebo agroindustriálních prvků, v rámci ČR zaujímá 30 % území).

Zájmové území náleží k jedinému krajinnému celku (oblast krajinného rázu), v rámci kterého lze s ohledem na základní krajinotvorné činitele (reliéf, voda, vegetace a využívání člověkem) a pohledové vazby vymezit dva krajinné prostory (místa krajinného rázu), na jejichž rozhraní zájmové území leží. K západu, severu a jihozápadu se táhne zvlněná krajina s blízkými horizonty a uzavřenými pohledy. Naopak od hrany tělesa haldy směrem k východu a jihovýchodu se do široka otvírá volná krajina.

V okolí zájmového území dominují s výjimkou západu střední až velké lány orné půdy s vysokým stupněm odlesnění. Strukturní zeleň se omezuje na dřeviny v okolí obcí a aleje podél silnic a ozeleněné svahy a okolí buštěhradské haldy. Převažuje úklon terénu směrem k východu. Ani v jednom krajinném prostoru nelze definovat žádnou pozitivní krajinnou dominantu vizuálně komunikující se zájmovým prostorem. Takovouto dominantou je však rozhodně těleso buštěhradské haldy, přičemž poloha vnímání (kladné/záporné) tohoto lokálně významného krajinotvorného subjektu je ryze individuální.

Vodní fenomén je zastoupen slabě. V blízkém okolí protékají dvě drobné vodoteče – Dřetovický a Buštěhradský potok, které jsou obě přítoky Zákolanského potoka. Na prvním z nich je několik malých vodních nádrží (vesnických rybníčků). Zastoupení území s vyšší ekologickou stabilitou je v okolí nízké. Přirozenému stavu se blížící biotopy prakticky chybí.

Zájmové území se nachází v typické kulturní středočeské krajině, dlouhodobě ovlivněné intenzivní antropogenní činností. V okolí je hustá šachovnice vesnic, propojená množstvím místních, regionálních i nadregionálních komunikací. Nejbližším větším městem je Kladno, které se však pohledově v zájmovém území neprojevuje. Směrem k severu a západu leží území ovlivněná dlouholetou důlní činností. Pohledově dominuje území rozsáhlý areál průmyslové zóny POLDI II – Dříň, zejména velké hmoty průmyslových objektů (sochorová válcovna). Nepovažujeme-li za historické dominanty artefakty bývalé důlní činnosti, nelze v okolní krajině nalézt žádnou historickou či kulturní dominantu a s územím nejsou spojeny ani žádné tradice či jiné kulturní hodnoty nehmotné povahy. Zástavbu okolních sídel nelze rozhodně považovat za rázovitou či architektonicky výjimečnou. Ve volné krajině prakticky chybí drobná historicky hodnotná kulturní architektura. Krajina okolí zájmového území rozhodně nepůsobí nijak malebně či jedinečně, na druhou stranu ale také nijak negativně či depresivně. Jedná se v mnoha ohledech o území vykazující typické rysy krajiny severního a severozápadní předpolí Pražské aglomerace, kde funkční i vzhledová harmonie krajiny byly v minulosti dlouhodobě významně ovlivněny hustým osídlením, intenzivní zemědělskou činností a v tomto konkrétním případě i průmyslovými aktivitami. Tomu odpovídá i stav sídel. Jediným krajinotvorným prvkem, vymykajícím se z místních měřítek, je těleso buštěhradské haldy, ale to pouze při pohledu od východu či jihovýchodu. Z okolních směrů halda v podstatě navazuje na terén (od západu) nebo je kryta konfigurací terénu (především od severu). Přírodní i estetická hodnota krajinného rázu širší oblasti je z výše uvedených důvodů snížená, ne však vysloveně nízká.

Zvláště chráněná území, území přírodních parků a významné krajinné prvky

V zájmovém území záměru se nenacházejí žádná zvláště chráněná území přírody ve smyslu dikce § 14 zák. č. 114/1992 Sb. (určení viz kapitola B. I.1.) Záměr je navržen do prostoru, ve kterém se přírodní území s parametry na zvláštní ochranu nedochovaly.

Zvláště chráněná území přírody. V zájmovém území či v jeho blízkosti se ve smyslu zákona 114/1992 Sb. nenachází žádné zvláště chráněné maloplošné či velkoplošné území ani přírodní park. Nejbližším zvláště chráněným územím je přírodní památka Žraločí zuby (č. 1759) ležící cca 1 km ZSZ od zájmového území.

Přírodní památka Žraločí zuby (č. 1759) se rozkládá na katastrálním území Vrapice na parcele č. 704/5 a má výměru 160 m2. Jejím posláním je ochrana paleontologických nálezů zbytků organismů z geologické éry druhohor – křídy. Chráněné území představuje bývalý jámový lůmek, v jehož stěnách jsou obnaženy křídové uloženiny obsahující zkameněliny mořských živočichů. Přírodní památka byla vyhlášena Nařízením OKÚ Kladno dne 13.6.1995 a není ji dovoleno jakýmkoliv způsobem ničit, poškozovat nebo měnit jako celek i v jednotlivostech.

Přírodní parky. Lokalita není v kontaktu s územím přírodních parků. Hranice přírodního parku „Džbán“ se nachází v dostatečné vzdálenosti zhruba 6 km západně, stejně jako hranice přírodního parku „Okolí Okoře“ zhruba 4,5 km východně.

Systém  Natura 2000. V zájmovém území se nenachází žádná lokalita (SPA či SCI) zařazená do soustavy evropsky významných stanovišť - NATURA 2000.  V širším okolí zájmového území leží tři lokality SPA, jejich pozice je však zcela mimo dosah vlivů vzhledem ke vzdálenosti kolem 15 km. Jedná se o lokality mokřad Kalspot na katastru Kamenných Žehrovic, lokality Kyšice- Kobyla a zámecký park Smečno.

Památné stromy. Nejbližším památným stromem je dub letní v katastrálním území Vrapice. Dub roste těsně u zdi Vrapického hřbitova na pozemku č. parcelní 704/1 (lesní oddělení 12 C 1), přibližně 150 m od okraje současné skládky na západním okraji Buštěhradské haldy. Obvod stromu dosáhl 375 cm,  výška 20 m a stáří 260 let.

Území historického, kulturního nebo archeologického významu

V bezprostředním okolí posuzované výstavby LPKD 4 se nenachází žádné významné architektonické  ani  historické památky či archeologická naleziště, které by mohly být výstavbou či provozem areálu a jeho vlivy negativně dotčeny . Areál se nachází již mimo historické jádro Buštěhradu a Vrapic mimo osídlená území. Terén zájmového území byl výrazně upravován a denivelizován v rámci výstavby průmyslového komplexu POLDI II i následného provozu. Terén byl upravován navážkami a byly zde vystavěny dopravní trasy (komunikace, železniční vlečky), zpevněné plochy  a průmyslové  a skladové haly.

Území archeologického významu. Zájmové území patří do oblasti metropolitního regionu Prahy a pražské kotliny, která je osídlena již od období neolitu. Tuto skutečnost potvrzuje i vysoká hustota a kontinuita archeologických nálezů. Významné jsou především nálezy na malém pahorku Homolka, který leží na východním okraji obce směrem na Dřetovice, před náspem silnice I/6 Praha - Chomutov ( č. 45 – 48 ). Na katastru Buštěhradu byly objeveny pravěké památky řady období – počínaje drobnotvarou křemennou industrií náležející střednímu paleolitu (kterou K. Žebera nazval „buštěhradienem“, ale název se neujal), dále vzácné nečetné neolitické nálezy, hojnější eneolit, doba železná a slovanské osídlení. Pás archeologických sídlišť různých kultur můžeme očekávat zejména v nivě Dřetovického potoka a Buštěhradského potoka.

Údaje o dosavadních archeologických nálezech byly zjišťovány v Ústavu archeologické památkové péče Středních Čech. Na katastrálním území Buštěhradu byly do současné doby uskutečněny následující archeologické nálezy:

Tabulka 19: Archeologické nálezy v širším okolí zájmového území

| číslo | Kultura nebo doba | Nález | Umístění v katastrálním území |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Novověk | areál hrad | intravilán, zříceniny hradu |
| 2 | Doba Římská | areál sídliště | 1,5 km jižně od města, při Buštěhradském potoce |
| 3 | Knovízská kultura | areál sídliště | ppč. 627/6 |
| 4 | Kultura. Lineární keramiky | areál sídliště | ppč. 438 a po pravé straně silnice Buštěhrad - Zájezd |
| 5 | Neolit | areál sídliště | prostor kravína |
| 6 | Hradištní období | areál sídliště | prostor kravína |
| 7 | Knovízská kultura | areál sídliště | cihelna u školy, ppč. 839/12 |
| 8 | Knovízská kultura | areál sídliště | ppč. 233 |
| 9 | Knovízská kultura | areál sídliště | U ovčína, ppč. 627/4 |
| 10 | Knovízská kultura | areál sídliště | U ovčína |
| 11 | Doba Laténská | areál sídliště | SV od obce, porušeno výstavbou silnice I/7 |
| 12 | Doba Laténská | areál sídliště | S od m. č. Buchalka |
| 13 | Novověk | hrad | hrad Buštěhrad zastavěný obcí |
| 14 | Doba Laténská | areál sídliště rovinné | Č. p. 490 |
| 15 | Mladší doba Bronzová | areál sídliště rovinné | J okraj obce |
| 16 | Knovízská kultura | sídliště – pohřebiště | Fridrichovo pole |

Kulturní památky. Na katastrálním území Buštěhrad a Kladno-Dubí jsou v současné době vyhlášeny následující kulturní památky:

Tabulka 20: Kulturní památky v širším okolí zájmového území

| číslo rejstříku | obec | památka | umístění v obci |
| --- | --- | --- | --- |
| 40157/2-4003 | Buštěhrad | kaple sv. Maří Magdaleny |  |
| 38069/2-471 | Buštěhrad | pranýř |  |
| 24765/2-468 | Buštěhrad | výklenková kaplička sv.Anny | na křižovatce silnic do Lidic a do Slaného |
| 19892/2-469 | Buštěhrad | sloup se sochou – reliéfem. P.Marie | ulice Kladenská |
| 44126/2-470 | Buštěhrad | sloup se sochou P.Marie |  |
| 46726/2-467 | Buštěhrad | zámek | ulice Revoluční |
| 40023/2-466 | Buštěhrad | hrad, zřícenina | ulice Hradní |
| 27523/2-531 | Kladno-Dubí | kostel sv. Jana Křtitele | Dříň |
| 11650/2-681 | Kladno-Dubí | společenský dům – dělnický dům | ul. Koněvova |
| 33098/2-528 | Kladno-Dubí | železniční stanice Staré - Kladno | U koksoven |

Území hustě zalidněná. V samotném zájmovém území se nenachází žádná obytná zástavba, území je součástí průmyslové zóny. Nejbližší obytnou zástavbu tvoří zastavěné území města Buštehrad (cca 800 m východně  až jihovýchodně) s 2.269 obyvateli, a cca 900 m severně až  severozápadně území městské části Kladno - Vrapice s 426 obyvateli. Okolí zájmového území nelze v kontextu středních Čech považovat za nadprůměrně hustě zalidněné. Katastrální území Buštěhrad zaujímá rozlohu 761 ha a žije zde 2295 obyvatel, z toho 1121 ekonomicky aktivních. Ve městě je 657 domů.

V bezprostředním okolí lokality výstavby se nacházejí průmyslové a komerční areály – Sochorová válcovna TŽ (cca 300 zaměstnanců), areál tiskařské a papírenské výroby Peroutka Martin (cca 200 zaměstnanců), sklad technických plynů AGA-Linde (cca 50 zaměstnanců) a areál Chladicích věží Praha.

Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení. Celé území, které je tvořeno tělesem Buštěhradské haldy, je třeba považovat za dlouhodobě silně antropogenně zatěžované, a to ukládáním velkého množství odpadních substrátů. Stanovení míry únosnosti této zátěže je vzhledem k absenci znalosti o složení ukládaných substrátů nemožné. Je však velká pravděpodobnost, že zde v minulosti docházelo k neřízenému ukládání nebezpečných odpadů. Stará ekologická zátěž buštěhradská halda ovlivnila složky životního prostředí ve svém okolí, zejména kvalitu podzemních vod a byla i významným zdrojem znečištění ovzduší.

Staré ekologické zátěže. Kromě vlivu struskové haldy (ovlivnění kvality podzemních a povrchových vod, navážky s obsahem cizorodých polutantů, deponované odpady s obsahem škodlivin apod.) lze v zájmovém území uvažovat i vliv průmyslových aktivit v zóně (provoz elektroocelárny Dříň, provoz betonárny a výroby stavebních hmot) a z deponování strusky na povrchu navážek. V červnu 2004 provedla firma KAP ekologický audit v zájmovém území, zaměřený na výskyt znečišťujícíh látek (ropné látky, kovy, polycyklické aromáty)  v zeminách. V rámci průzkumu bylo realizováno 24 sond do hloubky cca 2 m s odběrem a analýzami vzorků zemin. Průzkum indikoval zvýšené koncentrace celkových obsahů chromu a niklu v zeminách v prostoru bývalé drtírny strusky (výroba stavebních hmot), ve výluzích zemin však byly obsahy kovů nízké. Průzkum znečištění neprokázal významné znečištění lokality, kterou by bylo možno klasifikovat jako ekologickou zátěž s nutností sanačních prací.

V zájmovém území LPKD4 proto lze předpokládat lokální nevýznamné znečištění ropnými látkami a zvýšená celkový obsah kovů v navážkách s podílem strusky.

Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území, které budou pravděpodobně významně ovlivněny

Ovzduší a klima

Klimatické charakteristiky.	Podle schématu klimatických oblastí leží Buštěhrad v okrsku B 2 -  mírně teplý, mírně suchý, převážně s mírnou zimou.Tento okrsek lze charakterizovat následovně:

suma teplot nad 10o C - 2 600 - 2 800, průměrná roční teplota 8 - 9o C, průměrný roční úhrn srážek 500 - 600 mm, pravděpodobnost suchých vegetačních období 20 - 30, vláhová jistota 2 - 4. Průměrná doba slunečního svitu činí cca 1600 hodin a postupně klesá o cca 10 hodin ročně. Roční srážkový průměr činí 533 mm se zvýrazněním srážek v měsících květen až srpen. Srážkově nevýrazné období je prosinec až únor s minimem srážek v lednu.

Zájmové území je klimaticky poměrně stabilní. Oblast je charakteristická teplým a suchým létem a mírnou zimou. Přesto, že vliv srážkového stínu Krušných hor a Českého středohoří, který dominuje na SZ oblasti, je již poměrně slabý, lze oblast označit za suchou až mírně suchou. Roční průměrný úhrn srážek se  v posledních letech pohybuje v rozmezí 500 - 550 mm, z toho ve vegetačním období 350 - 400, v zimním 150 - 200. Počet souvislých mrazových dnů v roce se pohybuje kolem 85, střední počet dní se souvislou sněhovou pokrývkou je 48. Průměrná roční teplota se pohybuje kolem 8,5 oC, v  lednu (-2) - (-3), v červenci 18 - 19 (nejteplejší měsíc).

Oblast je celkově poměrně dobře ventilovaná, lokálně se vyskytuje území se zhoršenými rozptylovými podmínkami. Převládající větry vanou z jihozápadu (odborný odhad větrné růžice je následující tabulce a obrázku) jejich průměrná rychlost je 4 - 5 m/s. Vertikální teplotní gradient je převážně normální až izotermní.  Převládá proudění ve vyšších vrstvách atmosféry, inverzní stavy se vyskytují řídce a mají krátkodobý charakter. Déletrvající inverzní stavy se vyskytují poměrně řídce, a soustřeďují se na zimní měsíce.  Na následujícím obrázku je prezentován odhad větrné růžice pro 5 tříd stability a 3 rychlosti větru zpracovaný ČHMÚ.

Obrázek 7 : Grafická prezentace větrné růžice pro okolí Buštěhradu

Tabulka hodnot větrné růžice

[m/s]	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	CALM	Součet

I.tř. v=1.7 	0,43	0,79	0,71	0,45	0,45	0,22	0,24	0,24	6,83	10,36

II.tř. v=1.7 	1,07	1,54	1,71	1,11	1,52	0,77	0,74	1,01	4,63	14,1

II.tř. v=5 	0,06	0,05	0,1	0,05	0,14	0,15	0,07	0,1	0	0,72

III.tř. v=1.7 	0,85	1,3	1,44	1,12	1,55	0,95	1,09	1,16	1,89	11,35

III.tř. v=5 	2,17	1,03	2,7	1,76	2,62	3,96	2,49	2,43	0	19,16

III.tř. v=11 	0,06	0	0,11	0,01	0,01	0,11	0,04	0,11	0	0,45

IV.tř. v=1.7 	0,33	0,54	0,73	0,47	0,73	0,47	0,45	0,37	1,72	5,81

IV.tř. v=5 	2,3	0,62	1,47	1,03	1,43	5,77	4,39	3,37	0	20,38

IV.tř. v=11 	0,94	0,07	1,01	0,26	0,18	2,26	1,4	2,44	0	8,56

V.tř. v=1.7 	0,31	0,63	0,58	0,38	0,77	0,49	0,43	0,3	0,97	4,86

V.tř. v=5 	0,48	0,42	0,44	0,36	0,59	0,84	0,65	0,47	0	4,25

Sum (Graf)	9	6,99	11	7	9,99	15,99	11,99	12	16,04	100/100

Z obrázku je zřejmý převládající směr větru ze západního kvadrantu (jihozápad a severozápad)

Kvalita ovzduší. Kvalitu ovzduší ovlivňují regionální i lokální zdroje. Regionální zdroje vytvářejí především pozadí škodlivin, patří sem vliv elektráren v severních Čechách, elektrárna Mělník a některé velké průmyslové komplexy (Neratovice, Lovosice, CEVA Beroun). Celá oblast (působnost stavebního úřadu Magistrátu města Kladna)  je řazena na základě dat z roku 2006 Věstníkem MŽP k oblastem vyžadujícím zvláštní ochranu ovzduší (99,6 % území ). problematickým ukazatelem je zejména prašný aerosol frakce PM10.

Z lokálních zdrojů je to především vliv kogenerační jednotky ECKG a dalších zdrojů v průmyslové zóně.  Lokálně je rovněž nezanedbatelný vliv spalování tuhých paliv v zástavbě Buštěhradu, Dříně a Dubí a vliv blízké struskové haldy (tzv. „Buštěhradská halda“). Vliv haldy se významně projevoval v minulosti zejména sekundární prašností, eventuelně i emisemi plynů z deponovaných hořících materiálů. Po ukončení provozu haldy a její rekultivaci nejsou již její vlivy tak významné, jak potvrzují i pravidelná měření. Rovněž vlivy spalování tuhých paliv v obytné zástavbě mají klesající tendenci v důsledku plynofikace a zkvalitňování technologických zařízení pro spalování paliv.

Jako další faktor, lokálně ovlivňující kvalitu ovzduší v oblasti Buštěhradu, lze označit dopravu. Negativně se projevuje zejména doprava na silnici I/61 Kladno - Lidice, a to zejména imisemi oxidů dusíku, oxidu uhelnatého a uhlovodíků. Tato komunikace patří k poměrně velmi zatíženým, neboť převádí podstatnou část dopravy Praha - Kladno. Ve srovnání s touto komunikací je ostatní doprava v území z hlediska vlivu na ovzduší poměrně nevýznamná. V zájmovém území se projevuje prakticky pouze doprava v souvislosti s dopravní obslužností areálu AGA a závodu Martin Peroutka, skládky na haldě Buštěhrad a obsluha průmyslové zóny Dříň.

Území je dobře provětráváno (rozptylové podmínky jsou zde dobré což je patrné i z utváření okolní krajiny, která je otevřená). Nejbližší stanice měření kvality ovzduší jsou stanice v Kladně – Vrapicích, Buštěhradě a Stehelčevsi. Následující tabulka uvádí průměrné denní koncentrace (měsíční průměrné a maximální hodnoty) prašného aerosolu pořízené na těchto stanicích  a suspendovaných částic frakce PM 10 měřených v Kladně - Švermově.

Tabulka 21 : Průměrné roční koncentrace (µg/m3) naměřené v roce 2005

| Rok | suspendované částice frakce PM10 oxidy dusíku NOx |
| --- | --- |
|  | Kladno-Dubí | Buštěhrad | Stehelčeves | Kladno – Vrapice |
|  | PM10 | NOx | PM10 | NOx | PM10 | NOx | PM10 | NOx |
| 2005 | 25,6 | - | 23,8 | 22,8 | 26,2 | 28,1 | 22,7 | 22,3 |

Za pozaďové hodnoty PM10 v lokalitě lze tudíž považovat průměrné roční koncentrace 24 (µg/m3), NOx 23 (µg/m3).

Geomorfologie, geologie a  půda

Z hlediska geomorfologického členění je území součástí provincie Česká vysočina, soustavy V Poberounská soustava,  podsoustavy (oblast) VA Brdská podsoustava, celku VA-2 Pražská plošina, podcelku VA-2B Kladenská tabule a okrsku VA-2B-a Hostivická tabule.

Kladenská tabule (VA-2B) se rozkládá na ploše 556 km2 v SZ části Pražské plošiny. Jedná se o členitou pahorkatinu převážně v povodí Vltavy, situovanou převážně na svrchnokřídových sedimentech, proterozoických a staropaleozoických horninách Barrandienu, permokarbonských sedimentech, s lokalitami pliocenních a pleistocenních sedimentů. Erozně denudační reliéf s neogenními zarovnanými povrchy a exhumovanými předkřídovými zarovnanými povrchy je rozčleněn strukturními hřbety a suky s hluboce zařízlými údolími Vltavy a jejích přítoků a epigeneticky založenou údolní sítí. Význačné jsou  akumulační tvary pleistocenních říčních teras a sprašových pokryvů a závějí.

Hostivická tabule (VA-2B-a) je JZ částí Kladenské tabule. Jedná se o členitou pahorkatinu v povodí Vltavy, jejíž podloží tvoří cenomanské a spodnoturonské slepence, pískovce, jílovce, spongility, staropaleozoické břidlice, droby, pískovce, křemence Barrandienu, proterozoické břidlice droby s buližníky a spility. Erozně denudační reliéf s neogenními plošinami je rozčleněn epigeneticky založenou sítí údolí, místy se svědeckými plošinami a strukturními hřbety a suky a sprašovými pokryvy a závějemi.

Orograficky náleží území Pražské plošině, resp. její části tzv. Kladenské tabuli. Tato jednotka má generelně  poměrně plochý, parovinný reliéf, který je narušen pouze širokými údolími, které vznikly erozivní činností drobných vodních toků. Na hraně  jednoho takového údolí je  i zájmové území.  Zájmové území je situováno v severozápadní části okraji Kladenské tabule. Charakter reliéfu je plochý, parovinného charakteru bez přirozených souvislých lesních porostů. Souvislé rozsáhlejší lesní porosty se v území nevyskytují, zeleň je omezená na izolované remízy a a převážně nízké porosty v údolních nivách vodotečí a dále na antropogenní porosty (větrolamy a ovocné sady) a porosty na úbočí struskové haldy.

Zájmová lokalita leží na plošině, do které se na jihu  zařezává údolí Buštěhradského potoka, a na severu údolí Dřetovického potoka. Výrazně plochý, minimálně členitý reliéf křídové plošiny proto na severu i jihu  přechází do svahů zářezu obou údolí. Území má velmi malý generelní sklon v J až JV. Reliéf území je výrazně  antropogenně modelován a byl ovlivněn (zarovnán) při výstavbě komplexu POLDI II, v severní a severovýchodní části pak vznikla výrazná terénní vyvýšenina - sypaná strusková halda, jejíž jižní svah omezuje zájmové území na severu až severovýchodě.

Nadmořská výška se pohybuje kolem 355-360 m.n.m. Lokalita má plochý, rovinatý reliéf s mírným sklonem.. Reliéf zájmové lokality minimálně vertikálně i horizontálně členitý, terénní nerovnosti reprezentují pouze navážky a násypy.

Z regionálně geologického hlediska lze oblast situovat styk jihovýchodního okraje svrchního karbonu Kladensko - rakovnické pánve s podložními metamorfovanými horninami svrchního proterozoika kralupsko - zbraslavské skupiny. Proterozoické horniny (na obrázku označeny č.36) tvoří skalní podloží území, a jsou zde zastoupeny grafitickými břidlicemi s vložkami buližníků, místy silně prokřemenělých.  Karbonské horniny (18) vystupují dále na sever, bezprostředně v zájmovém území nejsou zastoupeny. Proterozoické horniny jsou v zájmovém území překryty mladšími uloženinami, zejména sedimenty svrchní křídy (13) a kvartérními sedimenty (3,4,6). Původně souvislý křídový pokryv byl erozní činností  vodních toků denudován a rozčleněn do řady izolovaných reliktů. V denudačních oknech, zejména na dnech údolí, vystupují na povrch horniny proterozoika. Významné jsou kvartérní sedimenty a antropogenní uloženiny (1).

Bezprostředně v okolí zájmového území je skalní podklad zastoupen sedimenty svrchní křídy, zejména písčitými slínovci (tzv. opukami) spodního turonu. Mocnost křídových sedimentů dosahuje v této části cca 20 m. V podloží turonských slínovců bývají místy vyvinuty pískovce a jílovce svrchního cenomanu. Turonské slínovce jsou pevné, lavicovitě odlučné, při povrchu silně rozpukané a rozvětralé v jílovitopísčité eluvium se zbytky rozvětralé horniny. Cenoman je vyvinut převážně ve facii jílovitých prachovců a jílovců tmavě šedé až tmavě zelené barvy s příměsí glaukonitu. Na bázi se vyskytují jílovité pískovce, místy i slepence. Uloženiny nadložního spodního turonu přísluší ke bělohorskému souvrství. Převážně jsou reprezentovány vápnitými slínovci a jílovci, méně jemnozrnnými pískovci a prachovci.

V podloží křídových sedimentů jsou regionálně metamorfované horniny svrchního proterozoika tzv. „kralupsko-zbraslavské skupiny“. Jedná se převážně o grafitické břidlice až fylity s vložkami buližníků. Horniny proterozoika jsou výrazně tektonicky postiženy, a v  tektonicky postižených zónách jsou obvykle alterovány prokřemeněním.

Mladší sedimentární pokryv tvoří sedimenty kvartéru, zejména pleistocenní sprašové hlíny o mocnosti 2 - 4 m, výjimečně větší. Kvartérní sedimenty jsou vyvinuty zejména jižně Buštěhradu, a byly v minulosti místy využívány k těžbě cihlářských hlín. V zájmovém území byl přirozený kvartérní pokryv téměř zcela nahrazen antropogenními sedimenty.

Geologické poměry zájmového území byly do značné míry ovlivněny činností člověka. Přirozený kvartérní pokryv byl jednak skryt při výstavbě komplexu POLDI - Dříň, jednak nahrazen nebo překryt antropogenními sedimenty - násypy, navážkami  a haldami. Nejvýznamnější je rozsáhlý komplex struskové haldy, která vznikala od roku 1952 navážkami odpadní strusky a okují z provozu POLDI. V roce 1966 byla na haldu ukládána i škvára z provozu teplárny včetně jemných popílků. Postupně byly na haldě deponovány nejrůznější materiály počínaje stavebními sutěmi a konče neutralizačními kaly a nebezpečnými odpady. Posledně jmenované materiály negativně ovlivnily životní prostředí v okolí, zejména kvalitu podzemních vod. Celé těleso struskové  haldy je nutné brát jako celek o ploše přibližně cca 42 ha, představující objem cca 14,2 mil. m3, tedy při koeficientu 1,9 asi 27 mil. tun odpadních materiálů.

Tektonické poměry jsou poměrně dobře objasněny. Podložní horniny proterozoika jsou poměrně výrazně postiženy alpinotypní tektonikou, která však má v území podružný význam. Významnější je sytém tektonických poruch zhruba SSZ - JJV směru v horninách svrchní křídy, který vznikl jako odezva na neotektonické pohyby v tercieru (třetihorách). Uvedený systém tvoří většinou svislé poruchy poklesového charakteru, které mají význam při proudění podzemních vod. V zájmovém území je interpretována poměrně rozsáhlá porucha poklesového charakteru o výšce skoku cca 30 - 40 m. Aktivace popisovaných systémů je nepravděpodobná, i když v širším okolí (oblast Dubí)  byly aktivovány vlivy důlní činnosti. Zájmové území je však již mimo území ovlivněné těžbou, a pohyby vyvolané těmito vlivy lze vyloučit.

Z inženýrskogeologického hlediska (IG rajónování) se však jedná o rajón antropogenních navážek a hald. Inženýrskogeologické poměry lze proto charakterizovat jako složité, protože nelze vyloučit nehomogenity v geologické stavbě území. Schematicky lze předpokládaný geologický profil lokality znázornit takto:

00,0 - 03,0 m		antropogenní sedimenty, navážky, haldovina

03,0 - 08,0 m		eluvium písčitých slínovců, písčitý jíl se zbytky slínovců

08,0 - 20,0 m		písčité slínovce - opuky, u báze pískovce (svr. křída – turon)

20,0 – 25,0 m 		jílovce (svr. křída – cenoman)

20,00 -  ....	 	grafitické břidlice, místy prokřeměnělé /proterozoikum)

V zájmovém území výstavby LPKD byl terén v rámci výstavby komplexu POLDI II Dřín v sedmdesátých létech minulého století  výrazně denivelován. Zatímco v západní polovině staveniště byla původní niveleta snížena cca o 2 – 3 m, východní polovina byla naopak úroveň terénu o zhruba stejnou úroveň zvýšena. Komplex navážek tak tvoří převážně konsolidované horniny přemístěné ze západní části – zejména rozvětralé písčité slínovce (opuky), svrchní část tvoří místy i navážky tvořené struskou.

Rovněž povrch podloží břidlic není rovinný, ale svažuje se od západu k východu a od jihu k severu. V západní části staveniště lze tak podloží břidlic zastihnout v hloubce již kolem 15 m , ve východní části je hloubka podloží větší a dosahuje až 25 m. Geologické poměry lze znázornit předpokládaným profilem v různých částech lokality ve směru západ – východ:

|  | západní okraj | střed | východní okraj |
| --- | --- | --- | --- |
| navážka, haldovina | 0 - 1 m | 0 - 1,5 m | 0 - 2,5 m |
| rozvětralé slínovce, jílovité eluvium s úlomky matečných hornin | 1 - 3 m | 1,5 – 4,5 m | 2,5 – 5,5 m |
| písčité slínovce - opuky | 3 – 16 m | 4,5 – 18 m | 5,5 – 20 m |
| jílovce | 16 – 20 m | 18 – 23 m | 20 – 25 m |
| břidlice | od 20 m | od 23 m | od 25 m |

Geologické poměry v území jsou zřejmé z obrázku:

Obrázek 8: Výřez z geologické mapy

Vysvětlivky: 1 – navážky, haldovina, 4 – deluviální hlíny, kvartér, 13 písčité slínovce, křída-turon, 36 břidlice, proterozoikum

Půda. V zájmové lokalitě není půda zemědělsky využívána, a pozemky jsou vedeny většinou v kategoriích ostatní (zastavěná plocha) plocha. V jižním sousedství v okolí areálu skladu AGA se nachází zemědělsky nevyužívané plochy porostlé zapojeným porostem, zbytky ovocných sadů s nízkými keřovitými dřevinami. Směrem dále na jih se nacházejí plochy, které byly v minulosti využívány k pěstování ovoce (údolí Buštěhradského potoka), a jsou i nyní využity většinou k maloplošnému pěstování ovoce a zeleniny. Plochy, využívané k zemědělské výrobě (pěstování obilovin) se nachází východně zájmového území směrem k obci Buštěhrad. V severním a západním okolí jsou půdy znehodnoceny zástavbou a navážkami.

Hodnotíme -li půdu v okolí lokality, dojdeme k závěru, že se jedná převážně o poměrně kvalitní půdy, které však byly negativně ovlivněny atmosférickými depozicemi a člověkem, zejména depozicemi ze struskové haldy.  Přesto je lze hodnotit jako půdy kvalitní, s vysokou předností ochrany. Z půdních typů převládají jižně Buštěhradu hnědozemě na hlinitých spraších, severně Buštěhradu se pak vyskytují černozemě karbonátové na hlinitých spraších a pararendziny na opukách.V širším okolí lze zaznamenat výskyt illimerizovaných půd a hnědozemě okyselené, jejichž půdními substráty jsou převážně opuky. Tyto půdní typy jsou typické dále na západ v oblasti Kladna. Ve dně údolí Buštěhradského potoka se vyskytují nivní půdy glejové.

Humusový horizont má poměrně malou mocnost. Negativně se projevují i kyselé depozice z ovzduší, které způsobují snižování půdního pH již přirozeně kyselých půd, a intenzivní zemědělská velkovýroba, zejména dotace dusíkatých látek s dříve používanými hnojivy.

Z hlediska bonitace zemědělských půd lze v širším okolí zaznamenat následující  bonitované půdně – ekologické jednotky BPEJ

Tabulka 22 : Přehled bonitovaných půdně ekologických jednotek

| BPEJ | Tř | Reg | hlavní půdní jednotka | utváření povrchu | skeletovitost/ hloubka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Charakteristika BPEJ |
| 1.01.10 | 2 | T1 | Černozemě ( typické i karbonátové ) na spraši, středně těžké, s převážně příznivým vodním režimem. | mírný svah, všesměrná | do 10 %, hluboká |
| 1.06.10 | 3 | T1 | Černozemě pelické a černozemě černické pelické na velmi těžkých substrátech ( jílech, slínech, karpatském flyši a tercierních sedimentech ), těžké až velmi těžké s vylehčeným orničním horizontem, ojediněle štěrkovité, s tendencí povrchového převlhčení profilu. | mírný svah, všesměrná | do 10 %, hluboká |
| 1.19.01 | 3 | T1 | Rendziny a rendziny hnědé na opukách, slínovcích a vápenitých svahových hlínách , středně těžké až těžké , se štěrkem, s dobrými vláhovými poměry, avšak někdy krátkodobě převlhčené. | Rovina všesměrná | do 25 %, středně hluboká |
| 1.19.04 | 4 | T1 | Rendziny a rendziny hnědé na opukách, slínovcích a vápenitých svahových hlínách , středně těžké až těžké , se štěrkem, s dobrými vláhovými poměry, avšak někdy krátkodobě převlhčené. | Rovina všesměrná | 25 – 50 % hluboká až středně hluboká |
| 1.19.14 | 4 | T1 | Rendziny a rendziny hnědé na opukách, slínovcích a vápenitých svahových hlínách , středně těžké až těžké , se štěrkem, s dobrými vláhovými poměry, avšak někdy krátkodobě převlhčené. | mírný svah, všesměrná | 25 – 50 % hluboká až středně hluboká |
| 4.10.10 | 1 | MT1 | Hnědozemě modální včetně slabě oglejených na spraších, středně těžké s mírně těžší spodinou , bez skeletu, s příznivými vláhovými poměry | mírný svah, všesměrná | do 10 %, hluboká |
| 4.25.01 | 2 | MT1 | Kambizemě modální a vyluhované, eubazické až mezobazické, vyjímečně i kambizemě pelické na opukách a tvrdých slínovcích, středně těžkém flyši,\ permokarbonu, středně těžké, až středně skeletovité, půdy s dobrou vodní kapacitou. | rovina všesměrná | do 25 %, středně hluboká |
| 4.26.01 | 2 | MT1 | Kambizemě modální eubazické a mezobazické na břidlicích, převážně středně těžké,až středně skeletovité, s příznivými vláhovými poměry. | rovina všesměrná | do 25 %, středně hluboká |
| 4.26.11 | 2 | MT1 | Kambizemě modální eubazické a mezobazické na břidlicích, převážně středně těžké,až středně skeletovité, s příznivými vláhovými poměry. | mírný svah, všesměrná | do 25 %, středně hluboká |
| 4.26.51 | 4 | MT1 | Kambizemě modální eubazické a mezobazické na břidlicích, převážně středně těžké,až středně skeletovité, s příznivými vláhovými poměry. | střední sklon, na sever ( SZ až SV ) | do 25 %, středně hluboká |

Představu o výskytu jednotlivých půdních typů a BPEJ dává obrázek:

Obrázek 9: Výřez z mapy BPEJ

Z hlediska produkčního potenciálu zemědělských půd lze tyto půdy hodnotit stupněm B - vysoký produkční potenciál (převážně u hnědozemí na spraších a černozemí), ostatní půdy jsou hodnoceny stupněm C (vysoký PPZP) a D (vyšší PPZP). Ve většině případů se jedná o půdy ovlivněné depozicemi škodlivin a atmosférickými depozicemi. Jedná se o půdy potenciálně ohrožené vodní erozí a denudací.

Hydrogeologie a hydrologie

Hydrogeologické poměry v území jsou poměrně složité. V území lze odlišit několik zvodní. Generelně rozlišujeme zvodeň křídovou (na obrázku označena zelenomodrou šrafou a symbolem KB), vázanou jednak na puklinově propustné písčité slínovce turonu, jednak na převážně průlinově propustné pískovce a jílovce cenomanu. Poloha jílovců má funkci izolátoru. Významný je kvartérní kolektor, tvořený zejména komplexem antropogenních sedimentů haldy (označen Qa).

Proterozoické horniny (světlezelená šrafa PT) jsou z hydrogeologického hlediska nevýznamné, neboť podzemní voda je zde vázána na systém připovrchového rozpukání a zejména na tektonicky oslabené puklinové zóny. Celý systém puklinového kolektoru proterozoika není nutno v rámci této práce detailně popisovat, neboť nemůže být stavbou nijak ovlivněn. Hydrogeologické poměry ilustruje obrázek:

Obrázek 10: Výřez z hydrogeologické mapy

Hladinu podzemní vody lze v zájmovém území zastihnout v poměrně velkých hloubkách cca 10 -12 m pod povrchem. Jedná se o vodu vázanou na puklinový systém turonských slínovců. Jedná se o kolektor s vysokou variabilitou transmisivity a koeficientem průtočnosti T řádu 2,4.10-5 - 8,3.10-4 m2.s-1. Vydatnost této zvodně je převážně velmi nízká, v řádu 0,1 l/s, vyšší vydatnosti lze očekávat pouze na tektonicky predisponovaných zónách. Zvodeň je dotována převážně atmosférickými srážkami přes sedimentární a zvětralinový plášť. Odvodňována je prameny (vývěry) na svazích erozivních údolí, kde je obnažena báze křídových hornin.

Významné akumulace vod se vytvářejí v tělese haldy, která je tvořena poměrně propustným materiálem  ve kterém se akumulují srážkové vody, které protékají tělesem haldy a vytékají na jejím úpatí. Jejich chemismus je tak odlišný od vod v křídovém kolektoru. Kvalita podzemních vod v okolí haldy je pravidelně sledována v rámci pravidelného monitoringu.

Z hydrochemického hlediska se jedná o mírně zásaditou vodu kalcium bikarbonát - síranového typu. Znečištění (kontaminace) podzemních vod nebyla v této lokalitě prokázána, v širším okolí struskové haldy však byly indikovány zvýšené obsahy některých polutantů. Lze konstatovat a zvýšené obsahy běžného antropogenního anorganického znečištění, zejména dusičnanů a síranů. Kvalita podzemních vod byla ovlivněna činností člověka, a nelze ji využívat jako vody pitné.

Zájmové území se nachází na hranici mezi hydrogeologickými rajóny č. 514 – Kladenská pánev a 625 – Proterozoikum a paleozoikum v povodí přítoků Vltavy.

V zájmovém území se vyskytují tyto kolektory podzemních vod:

1) kvartérní – převážně průlinově propustný

2) křídový - převážně puklinově propustný či s kombinovanou propustností

3) proterozoický – převážně puklinově propustný

Kvartérní deluviální sedimenty mají poměrně vysoký obsah jílovitých součástí, jejich propustnost je dosti slabá až slabá. Vyšší propustnost mají svahové sutě, vyvinuté na severovýchodním okraji zájmového území. Jejich plošné rozšíření i celková mocnost jsou však z hydrogeologického hlediska nevýznamné. U náplavů Dřetovického potoka byla zjištěna dosti slabá propustnost (k = n.10-6 m.s-1).

Propustnost sedimentů spodního turonu zjištěná ve vrtech v okolí haldy byla slabá až dosti slabá (k = 1,0.10-6 až 6,8.10-8 m.s-1). Tyto hodnoty jsou nižší než by se očekávalo od litologického charakteru zastižených hornin a výrazně nižší než hodnoty zjištěné v rámci regionálního průzkumu. Horniny cenomanu mají vzhledem ke svému litologickému charakteru funkci izolátoru, který zabraňuje nebo silně omezuje pronikání povrchových a turonských vod do podloží.

Propustnost proterozoických hornin je obecně slabá, díky jílovitým produktům větrání vyplňujícím pukliny. Propustnost, ověřovaná přítokovými zkouškami, je dosti slabá, slabá nebo velmi slabá (k = 1,91.10-6 až 2,8.10-8 m.s-1). U tektonicky porušených partií se zvyšuje na dosti slabou až mírnou, v okolí vrtu HJ 8, kde se předpokládá průběh tektonické poruchy, dosahuje hodnoty dosti silná (k = 4,3.10-4 m.s-1).

Co se týče směru proudění podzemní vody, větší část zájmového území je na základě znalostí morfologie křídových a starších hornin odvodňována do povodí Dřetovického potoka, jižní až jihovýchodní část staré haldy do povodí Buštěhradského potoka.

Hydrograficky zájmová oblast náleží povodí Dolní Vltavy, a je situována na rozhraní dílčích povodí dvou vodotečí. Jedná se o Dřetovický potok (č.hydrologického pořadí 1-12-02-031, plocha povodí 30,137 km2) a Buštěhradský potok (1-12-02-029, 14,328 km2). Území leží na dílčí rozvodnici obou vodotečí, ve dně údolí jižně zájmového území je pramenná oblast Buštěhradského potoka, a nachází se zde dříve využívané vodní zdroje. Tato pozice je pro hydrologické a hydrografické poměry v území určující.

Přirozeně je území odvodňováno především do povodí Buštěhradského potoka, odpadní vody jsou však odvedeny prostřednictvím kanalizace a ČOV ve správě ECKG do povodí Dřetovického potoka. Obě vodoteče jsou levostrannými přítoky Zákolanského potoka, do kterého  ústí u obce Kováry, severovýchodně zájmového území.

Dřetovický potok vzniká soutokem tří větví, pramenících v oblasti Kladna, které se stékají v prostoru POLDI a Dubí. Tato vodoteč tvoří místní erozivní bázi, a odvodňuje severní a západní část zájmového území. V vodoteč slouží jako recipient dešťových i splaškových vod z prakticky celého města Kladna, což se negativně projevilo na jejím charakteru i kvalitě vod. Na  horním toku má tato vodoteč značně kolísavý průtok, a občasný charakter. Průměrný průtok se pohybuje v řádu prvních desítek l/s, a je výrazně ovlivňován intenzitou srážek.  Zejména v průmyslových částech města Kladna je Dřetovický potok z větší části zatrubněn a regulován, což lze říci i o prostoru Dubí a Dříně. Do Dřetovického potoka je odkanalizována většina odpadních vod z města Kladna, které se významnou měrou podílejí na vodnosti recipientu. Odvedení odpadních vod významně ovlivňuje kvalitu toku, která se však zlepšila po uvedení rekonstruované ČOV Vrapice do provozu. Stále se však projevuje negativní situace v částech Dubí a Dříň, kde jsou většinou odpadní vody zaústěny bez čištění.

Po soutoku všech větví (za čistírnou ECKG v Dubí) tvoří Dřetovický potok poměrně vydatnou vodoteč ( prům. průtok cca 1,52 m3/s), která je recipientem městské ČOV i ČOV ECKG, a je mimo jiné dotována i svody balastních vod a dešťů z oblasti města Kladna. Na ČOV ECKG budou svedeny i odpadní vody z posuzovaného areálu. Přítok odpadních vod z města Kladna na ČOV Vrapice se pohybuje kolem 22 tis. m3/den (tj. kolem 0,25 m3/s).

Podle údajů Českého hydrometeorologického ústavu v Praze má Dřetovický potok k profilu pod mostem na okresní silnici Vrapice - Stehelčeves plochu povodí  9,175  km2 a průměrný dlouhodobý roční průtok  Qr = 57,9 l .s-1. Celková délka Dřetovického potoka činí 10,3 km. Průtoky jsou uvedené v následující tabulce:

Tabulka 23 : Dřetovický potok -m-denní průtoky (l/s)

| m | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 355 | 364 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Qm | 130 | 92 | 73 | 60 | 50 | 42 | 36 | 30 | 25 | 20 | 15 | 9,0 | 5,0 |

Z hlediska ochrany vod je Dřetovický potok významným tokem ve smyslu vyhl. 470/2001 Sb. U Dřetovického potoka se jedná o úsek říční km 4,2 po pramen (tj. o celý prostor pod skládkou, neboť říční km 4,2 se nachází mezi Stehelčevsí a Dřetovicemi). Buštěhradský potok není významným tokem.

Do povodí Buštěhradského potoka patří převážná část posuzovaného území. Vodoteč  pramenní v závěru údolí cca 400 m jižně od zájmového území. Zde se nachází v současnosti nevyužívané jímací vrty, a vodoteč je zde regulována.	 Jedná se o pramennou oblast toku s poměrně dobrou kvalitou vody. Kvalita vody se dále po toku rapidně zhoršuje, zejména po průtoku obcí Buštěhrad. K akumulaci povrchových vod v území nedochází, většina vod odtéká po povrchu nebo se zasakuje. Relativně rozsáhlejší akumulace představují pouze rybníky v centru obce Buštěhrad. Odvodňování probíhá převážně po bázi křídových hornin, která je obnažena v závěrech erozních údolí, kde se nachází prameny Buštěhradského potoka i v minulosti využívané vodní zdroje. Významnou funkci zde plní rozsáhlé propustné komplexy navážek, s poměrně velkou retenční schopností, které se rovněž podílejí na distribuci a akumulaci srážkových vod. Tato situace je způsobena geologickými podmínkami (nízká, převážně puklinová propustnost křídových hornin) reliéf terénu a pozice vůči lokální rozvodnici. Údaje o podzemní vodě jsou prezentovány dále. Popisovaná situace je nejlépe zřejmá z obrázku – výřezu z vodohospodářské mapy.

Obrázek 11 : Výřez z vodohospodářské mapy

K užívání povrchové vody Buštěhradského, Dřetovického ani Zákolanského potoka jako zdroje pitné vody podle dostupných informací nedochází ani není toto užívání plánováno. Ve smyslu NV 71/2003 Sb. se u Buštěhradského a Dřetovického potoka nejedná o úseky toků vymezených pro chov ryb. Zákolanský potok je však v celém toku  NV 71/2003 Sb. vymezen jako povrchové vody, které jsou vhodné pro život a reprodukci původních druhů ryb a dalších vodních živočichů. Uvedené vodoteče nepatří mezi povrchové vody využívané ke koupání osob vymezené vyhláškou č. 159/2003 Sb. „pro vyhovující jakost vody, které obvykle používá ke koupání větší počet osob.

Dříve využívané vodní zdroje tzv. „prameniště Buštěhrad“ se nacházejí v závěru údolí Buštěhradského potoka  cca 400 m jižně zájmového území. Vodní zdroje byly napojeny do současně nevyužívaného vodojemu Buštěhrad, který stojí při křižovatce silnice II/551. Všechny přilehlé sídelní útvary – Buštěhrad, Stehelčeves i Kladno – Vrapice jsou kompletně zásobovány pitnou vodou z veřejného vodovodu. Prameniště Buštěhrad je v současné době mimo provoz. Obsahuje tři šachtové studny průměru 1,8 až 3 m s hloubkou okolo 7 m. Ochranné pásmo hygienické ochrany 1. stupně je dáno oplocením, pásmo 2. stupně je zakresleno v ÚPD. S ohledem na konfiguraci terénu leží mimo dosah potenciálních vlivů záměru.

Fauna a flóra

Obecná charakteristika zájmového území. Průmyslová zóna v níž se nachází zájmové území leží na rozhraní souvislého lesního porostu, zemědělských pozemků  a obytné zástavby. V blízkém okolí zájmového území bylo v posledních letech provedeno několik zoologických, botanických a mykologických průzkumů. Ve  Vrapickém lesem bezprostředně navazujícím na průmyslovou zónu byl v roce 2003 prováděn celoroční zoologický a mykologický průzkum hrazený městem Kladnem, který  prováděl Dr. Vít Zavadil. Na starých odvalech po těžbě černého uhlí u Kladna - Vrapic probíhal v roce 2004 botanický průzkum prováděný v rámci výzkumného úkolu VaV 640/10/03 Obnova krajiny Kladenska narušené dobýváním. Archivované výsledky těchto průzkumů byly zpracovateli oznámení poskytnuty Magistrátem města Kladna. V roce 2005 probíhal i botanický a zoologický průzkum Buštěradské haldy. Z provedených průzkumů vyplývá, že v oblasti, existuje řada lokalit se zvýšenou druhovou diverzitou.

Ve Vrapickém lese a v  doubravě mezi Vrapicemi a železniční zastávkou Vrapice bylo zjištěno 73 druhů ptáků, z toho u 47 druhů bylo prokázáno hnízdění. Z celkového počtu 73 druhů patří 14 druhů mezi druhy zvláště chráněné ( 13 druhů legislativou ČR, 5 druhů spadá pod ochranu EU a 1 druh je chráněn pouze legislativou EU ). Z obratlovců byly dále zjištěny 2 druhy chráněných obojživelníků, 3 druhy chráněných plazů a 5 druhů savců (Zavadil 2003).

Z chráněných druhů ve Vrapickém lese prokazatelně hnízdí 3 druhy : krahujec obecný (Accipiter nisus), lejsek šedý (Muscicapa striata) a datel černý (Drycocopos martius) a jeden druh prokazatelně hnízdil v minulosti jestřáb lesní  (Accipiter gentilis). U ťuhýka obecného (Lanius collurio)  a krutihlava obecného (Jynx torquilla) bylo v posledních letech zaznamenáno velmi pravděpodobné hnízdění na hranici území sledovaného v průzkumu.

Z obojživelníků byla zjištěna ropucha obecná (Bufo bufo) a ropucha zelená (Bufo viridis). Oba chráněné druhy žab v zájmovém území žijí v suchozemské fázi života, rozmnožovací nádrž ve Vrapickém lese chybí. Ropucha obecná (Bufo bufo) se rozmnožuje ve dvou jezírcích v rokli u areálu Kovošrotu ( VKP Na Rovinách ) cca 1000 m JZ od zájmového území.

Ze tří druhů  plazů se ve Vrapickém lese vyskytuje především slepýš křehký (Anguis fragilis). Ještěrka obecná (Lacerta agilis) se vyskytuje na osluněných místech na okrajích průmyslové zóny, na okrajích lesa a ve výše uvedeném VKP Na Rovinách. Užovka obojková (Natrix natrix) osidluje  uvedené VKP a nivu Dřetovického potoka.

Ze savců se vyskytuje například  zajíc polní (Lepus europaeus), prase divoké (Sus scropha), srnec obecný (Capreolous capreolus) ježci (Erinaceus spec. ) a několik druhů drobných hlodavců (Apodemus spec., Clethrionomys glareolus). Králík divoký (Oryctolagus cuniculus) se v posledních letech vyskytoval v prostoru mezi Vrapickým dvorem a okrajem Vrapického lesa

Ve Vrapickém lese bylo zaznamenáno 94 druhů makromycet. Z toho většina byla sbírána v pruhu navazujícím na průmyslovou zónu, a to včetně její části s vymezeným zájmovým územím. Většinou se jedná o nejedlé houby, cenné z vědeckého hlediska.

Na polních pozemcích jižně od průmyslové zóny loví káně lesní (Buteo buteo) a  poštolka obecná (Falco tinunculus). Při sběru potravy jsou zde často zastiženi havrani polní (Corvus fragilegus) z kolonie u Buštěhradského zámku. Pro přežívání živočichů v polní krajině mezi průmyslovou zónou, Buštěhradem a Hřebčí jsou důležité větrolamy a další porosty mimolesní zeleně.

Lokalitou s nadprůměrnou úrovní biodiverzity je Buštěhradská halda na jejíchž svazích se vyskytuje řada zvláště chráněných druhů živočichů. Cenné xerotermní biotopy na temeni haldy byly před několika lety zničeny zavezením kaly z ČOV.

Rybník mezi ČOV Vrapice a Stehelčevsí a dva další rybníky mezi Stehelčevsí a Dřetovicemi jsou  regionálně významné jako zimoviště vodních ptáků. Mezi významná stanoviště rostlin a živočichů patří staré odvaly po těžbě černého uhlí mezi  Vrapicemi a Stehelčevsí.

Z přirozených suchých acidofilních doubrav a hercynských dubohabřin Vrapického lesa zůstala pouze torza těchto biotopů  a to ještě v mozaice s výsadbou lesních kultur s geograficky  nepůvodními dřevinami ( smrk, borovice lesní, borovice vejmutovka, modřín opadavý, dub červený ). V jednom místě lze vystopovat mozaiku dubohabřiny a údolního jasano-olšového luhu a to mezi Sv. Janem a Dubím ve vlhčím údolí zvaném „ U Šestého “ (Zavadil 2004). Z bylin se Vrapickém lese vyskytují převážně běžné druhy  například srha laločnatá (Dactylis glomerata), lipnice hajní (Poa nemoralis), válečka lesní (Brachypodium sylvaticum), medovník meduňkolistý (Mellitis melissophyllum),  plicník lékařský (Pulmonaria officinalis), ptačinec velkokvětý (Stellaria holostea), svízel lesní (Galium sylvaticum) a hrachor jarní (Lathyrus versus).

Fauna a flora zájmového území. Většinu zájmového území tvoří zpevněné stavby a komunikace průmyslové zóny. Minimalizace průmyslových aktivit v dotčené části průmyslové zóny způsobila, že nezpevněné a travnaté plochy zarostly křovinami a především břízou bílou (Betula alba). Vyskytuje se zde i vrba jíva (Salinx caprea) a bez černý (Sambucus nigra).  Většina živočichů i rostlin v zájmovém území je vázána právě na tyto porosty.  Vyskytuje se zde bažant obecný (Phasianus colchicus), holub hřivnáč (Columba palumbus) , hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto), strakapoud velký (Dendrocopos major), konipas bílý (Motacilla alba), pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla), pěnice slavíková (Sylvia borin), rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus), rehek domácí (Phoenicurus ochruros),  kos černý (Turdus merula), sýkora modřinka (Parus caeruleus), mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus), strnad obecný (Emberiza citrinella), vrabec polní (Parus montanus), sojka obecná  (Garrulus glandarius) a straka obecná (Pica pica).

Ze savců se v prostoru celé průmyslové zóny vyskytuje liška obecná (Vulpes vulpes), kuna skalní (Martes martes) a řídce i zajíc polní (Lepus europaeus).

Většina druhů živočichů vyskytujících se v zájmovém území je vázána na Vrapický les  a  ekotony  na linii jeho dotyku s průmyslovou zónou. Vegetaci v zájmovém území tyto druhy využívají při sběru potravy.  Z tohoto důvodu je žádoucí, aby byla část ploch, které nebudou využity k výstavbě objektů LPKD 4  a navazujících komunikací, parkovišť a  manipulačních ploch ponechána v současném stavu příp. aby byly tyto plochy pouze citlivě arboristicky upraveny a dosazeny regionálně původními dřevinami.

Na nezpevněných plochách s březovými porosty bylo zjištěno několik běžných druhů trav a bylin typických pro podobné biotopy. Zjištěna byla třtina rákosovitá (Calamagrostis arundinacea),  bojínek luční (Phleum pretense), jílek vytrvalý (Lolium perenne), jitrocel prostřední (Plantago media), jitrocel kopinatý (Plantago lanceolata), starček fuchsův (Senecio fuchsii), vratič obecný (Chrysanthemum vulgare), zlatobýl kanadský (Solidago canadensis), jetel bílý (Triforium repens), vikev ptačí (Vicia cracca) třezalka tečkovaná (Hyperacium perforatum), mochna plazivá (Potentilla reptans), violka trojbarevná (Viola trikolor), smetanka lékařská (Taraxacum oficinale), ostružiník (Rubus spec. ) a růže (Rosa spec.).

Bezprostředně v zájmovém území výstavby nebyly zaznamenány žádné zvláště chráněné druhy rostlin. Dle názoru zpracovatele oznámení proto nebude nutno přijímat specifická opatření k ochraně takových druhů nebo společenstev s jejich výskyty. Nepředpokládají se v rámci zájmového území výstavby ani podmínky pro rozvoj populací některého z uvedených zvláště chráněných druhů podle příloh vyhl. č. 395/1992 Sb. ve vztahu k charakteristickému výskytu a reprodukci. Podle názoru zpracovatele nebude nutno řešit žádná zvláštní opatření k ochraně živočichů a jejich společenstev. Přesto však doporučujeme zahájení stavební činnosti mimo vegetační a hnízdní období.

Územní systém ekologické stability  a krajinný ráz

Prvky lokálního, regionálního a nadregionálního ÚSES.  Územní systém ekologické stability v zájmovém území a v jeho širším okolí byl popsán z mapy regionálního a nadregionálního ÚSES ČR a z územně plánovací dokumentace obcí v zájmovém území. Nejbližší prvky ÚSES v okolí zájmového území jsou souhrnně uvedeny v následující tabulce a znázorněny na připojeném obrázku.

Obrázek 12 : Grafické znázornění skladebných prvky ÚSES

Tabulka 24 : Skladebné prvky ÚSES v širším okolí zájmového území

| č. | označení dle zdroje | Název/popis | funkčnost/ vymezenost |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | LBc 419 | Ve Lhotce, SV pod svahem buštěhr. haldy | F, V |
| 2 | LBk 769 | Biokoridor na zarostlém svahu haldy | F/N, V |
| 3 | LBk 770 | Biokoridor na větrolamu a sadu | F, V |
| 4 | LBk 744 | Biokoridor na vzrostlé zeleni | F, V |
| 5 | LBk 717 | Biokoridor na extenzivním sadu a orné půdě | F (částečně), V |
| 6 | LBk 746 | Biokoridor na orné půdě | N, V |
| 7 | LBk 719 | Biokoridor lučního typu v nivě potoka (šířka 20 m) | F/N, V |
| 8 | LBk 717* | Návrh na orné půdě | N, V |
| 9 | LBk 714 | Návrh na orné půdě | N, V |
| 10 | LBk 716 | Stávající větrolam | F, V |
| 11 | LBk 715 | Stávající zeleň | N, V |
| 12 | LBc 387 | Z části tvořeno lesním porostem | F, V |
| 13 | LBk 1 | Lesní porost | F, V |
| 14 | LBc 2 | Lesní porost | F, V |

Vysvětlivky: LBk = lokální biokoridor, LBc = lokální biocentrum, Na = navrženo, V = vymezeno schváleným územním plánem, F = funkční, N = nefunkční, F/N – částečně funkční

Lokální ÚSES. Při severovýchodním okraji buštěhradské haldy se nachází funkční lokální biocentrum LBc 419 (Ve Lhotce), které je tvořeno hustým porostem vzrostlých dřevin a křovin. Z jeho jižního okraje z něj k východu vystupuje funkční lokální biokoridor č. LBc 770, tvořený dřevinami sadu a větrolamu. Ještě více k východu je navrženo jeho pokračování na orné půdě – nefunkční lokální biokoridor LBc 746. Směrem k jihu vystupuje z LBc 770 funkční lokální biokoridor LBc 744, který má totožný charakter. Ještě více jižním směrem z něj pak vychází jeho pokračování – nefunkční lokální biokoridor LBc 717. Na k.ú. Buštěhrad nese označení LBc 714. V současné době se jedná o ornou půdu. Tento biokoridor obchází ze severovýchodu Buštěhrad (opět pod označením LBc 717 a východně od Buštěhradu kopíruje tok Buštěhradského potoka (LBc 719). V tomto úseku se dá považovat díky přítomnosti potoka a jeho břehové vegetaci za funkční. Tyto prvky jsou zcela mimo kontakt se zájmovým územím.

Nejblíže zájmovému území výstavby slévárny jsou tyto prvky:  Po severním okraji Buštěhradu vede stromovým remízem funkční lokální biokoridor LBc 716, na nějž navazuje nefunkční lokální biokoridor LBc 715 (v mapové příloze ÚPD značeno jako č. 70) navržený územním plánem na orné půdě a vedoucí do funkčního lokálního biocentra LBc 387. Jedná se převážně o lesní porost při okraji bývalého areálu Poldi. K západu pak pokračuje funkční lokální biokoridor LBk 715. Funkční lokální biokoridor LBk 769, tvořený dřevinami, křovinami a suťovišti na severním a západním svahu haldy (mezi prostorem „staré“ a „nové“ skládky je nefunkční). Západně od haldy se v lese nachází funkční lokální biocentrum LBc 1 a z něj k severozápadu vystupuje v rámci stejného lesa funkční lokální biokoridor LBk 2. žádný z popisovaných prvků však není s lokalitou výstavby slévárny bezprostředně v kontaktu.

Regionální a nadregionální  ÚSES. Poblíž zájmového území neleží žádný skladebný prvek regionálního ÚSES. Prvky této úrovně tvoří ve velké vzdálenosti od zájmového území široký oblouk, procházející na severu poblíž Brandýsku (RBk 1134, RBc 1469 – Třebušice, RBk 1135) a následně se pak stáčí k jihu směrem na Okoř (RBk 1120, RBc 1468 – Okoř, RBk 1140) a pod obcí Běloky opět zpátky k západu (RBk 1140, RBc 1473 – Dolanský háj a niva). Nikde v okolí zájmového území se nevyskytuje žádný skladebný prvek nadregionálního ÚSES.

Krajinný ráz.  Krajinný ráz a způsob jeho ochrany je definován zákonem 114/1992 Sb. S přihlédnutím k typologizaci krajiny lze krajinný ráz zájmového území i širšího okolí zcela jednoznačně přiřadit k typu A (krajina silně pozměněná civilizačními zásahy, plně antropogenizovaná, dominantní až výlučný výskyt sídelních až industriálních nebo agroindustriálních prvků, v rámci ČR zaujímá 30 % území).

Zájmové území náleží k jedinému krajinnému celku (oblast krajinného rázu), v rámci kterého lze s ohledem na základní krajinotvorné činitele (reliéf, voda, vegetace a využívání člověkem) a pohledové vazby vymezit dva krajinné prostory (místa krajinného rázu), na jejichž rozhraní zájmové území leží. K západu, severu a jihozápadu se táhne zvlněná krajina s blízkými horizonty a uzavřenými pohledy. Naopak od hrany tělesa haldy směrem k východu a jihovýchodu se do široka otvírá volná krajina.

V okolí zájmového území dominují s výjimkou severozápadu střední až velké lány orné půdy s vysokým stupněm odlesnění. Strukturní zeleň se omezuje na dřeviny v okolí obcí a aleje podél silnic a ozeleněné svahy a okolí buštěhradské haldy. Převažuje úklon terénu směrem k východu. Ani v jednom krajinném prostoru nelze definovat žádnou pozitivní krajinnou dominantu vizuálně komunikující se zájmovým prostorem. Takovouto dominantou je však rozhodně těleso buštěhradské haldy, přičemž poloha vnímání (kladné/záporné) tohoto lokálně významného krajinotvorného subjektu je ryze individuální.

Vodní fenomén je zastoupen slabě. V blízkém okolí protékají dvě drobné vodoteče – Dřetovický a Buštěhradský potok, které jsou obě přítoky Zákolanského potoka.. Na prvním z nich je několik malých vodních nádrží (vesnických rybníčků). Zastoupení území s vyšší ekologickou stabilitou je v okolí nízké. Přirozenému stavu se blížící biotopy prakticky chybí.

Zájmové území se nachází v typické kulturní středočeské krajině, dlouhodobě ovlivněné intenzivní antropogenní činností. V okolí je hustá šachovnice vesnic, propojená množstvím místních, regionálních i nadregionálních komunikací. Nejbližším větším městem je Kladno, které se však pohledově v zájmovém území neprojevuje. Směrem k severu a západu leží území ovlivněná dlouholetou důlní činností. V nevelké vzdálenosti od západního okraje začíná rozlehlý průmyslový areál bývalé Poldi Kladno. Nepovažujeme-li za historické dominanty artefakty bývalé důlní činnosti, nelze v okolní krajině nalézt žádnou historickou či kulturní dominantu a s územím nejsou spojeny ani žádné tradice či jiné kulturní hodnoty nehmotné povahy. Zástavbu okolních sídel nelze rozhodně považovat za rázovitou či architektonicky výjimečnou. Ve volné krajině prakticky chybí drobná historicky hodnotná kulturní architektura. Krajina okolí zájmového území rozhodně nepůsobí nijak malebně či jedinečně, na druhou stranu ale také nijak negativně či depresivně. Jedná se v mnoha ohledech o území vykazující typické rysy krajiny severního a severozápadní předpolí Pražské aglomerace, kde funkční i vzhledová harmonie krajiny byly v minulosti dlouhodobě významně ovlivněny hustým osídlením, intenzivní zemědělskou činností a v tomto konkrétním případě i průmyslovými aktivitami. Tomu odpovídá i stav sídel. Jediným krajinotvorným prvkem, vymykajícím se z místních měřítek, je těleso buštěhradské haldy, ale to pouze při pohledu od východu či jihovýchodu. Z okolních směrů halda v podstatě navazuje na terén (od západu) nebo je kryta konfigurací terénu (především od severu). Přírodní i estetická hodnota krajinného rázu širší oblasti je z výše uvedených důvodů snížená, ne však vysloveně nízká.

Situování stavby ve vztahu k územně plánovací dokumentaci.

Město Buštěhrad má schválen územní plán obce (ÚPO). Ten byl rozpracován do stadia návrhu v srpnu 2002. (Ing. Arch. Jitka Mejsnarová – Urbanistické studio, Dobřichovice) . Koncepce daná tímto návrhem byla v dalších letech revidována a na základě nového zasání přepracována a předložena jako 2. návrh v dubnu 2004. Územní plán, resp. vyhláška o závazné části územního plánu byla schválena na zasedání  zastupitelstva dne 30.3.2005.

Návrh ÚP předpokládá v tomto území plochy pro výrobu a sklady. Koncepce, kterou sleduje navrhovaný územní plán, logicky využívá územní rezervy na severozápadě katastrálního území v návaznosti na již fungující průmyslovou zónu z cílem  zcelení souvislé zástavby do urbanisticky souvislých a logicky navazujících celků. Lze proto konstatovat soulad posuzovaného záměru s návrhem územního plánu města Buštěhrad. Areál LPKD4  bude umístěn v zóně určené pro výrobu a sklady, která je na připojeném obrázku vyznačena šedou barvou..

Obrázek 13 : Výřez z územního plánu města Buštěhrad

# D. ÚDAJE  O  VLIVECH  ZÁMĚRU NA OBYVATELSTVO  A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

## D.1. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti, složitosti a významnosti ( z hlediska  pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti)

### 1.1. Vlivy na obyvatelstvo

Zdravotní rizika a  sociologické aspekty vlivů

Posuzovaný areál LPKD 4 bude situován v průmyslové zástavbě zóny  na severozápadě katastrálního území Buštěhrad. V současnosti se zde nachází i další objekty průmyslového charakteru resp. výrobně - skladového charakteru, k nimž patří zejména sochorová válcovna Třineckých železáren a.s., polygrafický a papírenský provoz firmy Martin Peroutka a sklad technických plynů firmy Linde, provoz Chladicí věže Praha. Výhledově se v této zóně předpokládá rozvoj dalších průmyslových aktivit (výroba ocelových konstrukcí Montagner, kovozpracující závod firmy ABT, obalovna, I-II. etapa skladového areálu LPKD)  V širším severovýchodním okolí zóny se nachází i strusková halda, která je z části využívána pro nakládání s odpady (skládkování, dekontaminační plocha). Trvale obývané objekty se v širším okolí posuzované stavby nenacházejí, nejbližší objekty jsou převážně rodinné domy na severozápadním okraji města Buštěhrad podél ulice Tyršova a  v nivě a na svahu  údolí  Buštěhradského potoka, které jsou vzdáleny zhruba 800-900 m. Jedná se o severozápadní okraj smíšeně obytné zástavby, kterou reprezentují rodinné domy a nízkopodlažní bytové domy. Objekty z rekreačním využitím se v okolí připravovaného záměru nenachází, rekreační význam lze přisoudit lesním porostům, které se nachází severně od průmyslové zóny Dříň (Svatý Jan). Z pohledu schváleného územního plánu města Buštěhrad i ÚPNSÚ Kladna (západ zóny) je území navrženo k využití jako průmyslová zóna a nepředpokládá se zde obytná ani smíšeně obytná zástavba. Výstavba obytného typu je v územním plán navržena do prostoru severně od města v prostoru mezi stávající severní hranou zástavby a ulicí Tyršova (viz obr. 13 – červená šrafa).

Vlivy posuzovaného záměru se proto nedotknou obytných zón měst Buštěhrad ani Kladna a soustředí se do nejbližšího okolí záměru, které představují výhradně průmyslové objekty a do bezprostředního okolí komunikací využívaných pro dopravní obsluhu, tj. zejména /00719 která napojuje průmyslovou zónu na silnici I/61 západně od Buštěhradu. Skupiny obyvatelstva, exponované vlivům záměru, tak budou představovat zejména zaměstnanci posuzovaného areálu a okolních objektů v zóně či osoby které se zde pravidelně zdržují, dále lze uvažovat o ovlivnění zástavby na západním okraji města Buštěhrad v blízkosti napojení III/00719 na I/61 v prostoru křižovatky u vodojemu..

Z hlediska provozu areálu LPKD lze teoreticky hodnotit ovlivnění osob znečišťujícími látkami emitovanými do ovzduší, emisemi hluku, ovlivnění dopravní obslužnosti a ovlivnění faktorů pohody. V této souvislosti je třeba konstatovat, že v souvislosti s areálem LPKD4 se nepředpokládá instalace ani provoz významných stacionárních zdrojů znečištění ovzduší, neboť pro vytápění areálu bude využit centrální zdroj tepla – horkovod ECKG. Rovněž zdroje vnějšího hluku se uvažují pouze s nízkým akustickým výkonem (např. výstupy vzduchotechniky a klimajednotky na střechách či fasádě hal). Vlivy spojené s dopravní obslužností jsou komparativně nejvýznamnější, zejména uvažujeme-li kumulaci dopravy se stávajícími provozy a výhledovými záměry, i když  vyvolaná dopravní zátěž LPKD4 není vysoká – v případě těžkých nákladních vozidel předpokládáme přitížení zhruba 28 pohyby TNV za 24 hodin, lehkými nákladními vozidly 102 pohybu a přitížení osobními vozidly včetně dodávek se bude pohybovat kolem 200 pohybů za 24 hodin. To jsou poměrně významné hodnoty, které se pozorovatelně projeví zejména na příjezdové komutaci do zóny a na silnici III/00719, která napojuje zónu na silnici I/61 u Buštěhradu. Na této poměrně málo až středně zatížené komunikaci  dojde  navýšení intenzit dopravy zhruba 15%. Na samotné komunikaci I/61, která je poměrně vysoce zatížená dopravou Kladno – Praha v úrovni 17 000 vozidel/24 hodin, se pak nárůst markantně neprojeví a dosáhne zhruba 2 % celkové zátěže předpokládané v roce 2009/10. Komunikace využívané k dopravní obsluze však neprocházejí obytnými zónami a vlivy spojené s provozem areálu se proto v obytné zástavbě Buštěhradu neprojeví vůbec, nebo nevýznamným způsobem vzhledem k současnému stavu.

Do potenciálně ovlivněné skupiny osob, u nichž lze prioritně uvažovat dlouhodobou expozici emisí hluku, havarijní situací ap. je možno zařadit pouze zaměstnance okolních areálů a podniků, kteří se v okolí areálu pravidelně zdržují (cca 300 - 400 osob). Druhou skupinou jsou zaměstnanci v areálu (výhledově zhruba 100 - 120 osob) kteří přijdou při pracovní činnosti do styku s expozicemi hluku apod. Charakter skladové činnosti a skladového sortimentu vylučuje styk nebo expozici škodlivými látkami ve větším nebo dlouhodobém rozsahu, neboť takové látky se nebudou skladovat ani používat. Z vyhodnocení v příslušné kapitole vyplývá, že potenciálně rizikovými faktory a látkami jsou pouze ropné látky (převážně hydraulické oleje a maziva) a dále hlukové a prachové expozice v pracovním prostředí.

Obyvatelstvo potenciálně exponované vlivy areálu lze tak rozdělit zhruba do tří skupin se sestupnou mírou rizika:

- zaměstnanci areálu LPKD 4

- zaměstnanci okolních areálů v zóně a osoby dlouhodobě se zde zdržující

- osoby v objektech podél komunikací využívaných pro dopravní obsluhu

.

U všech těchto skupin obyvatel lze  hodnotit jejich expozice imisemi z vyvolané dopravy (oxidy dusíku, oxid uhelnatý a těkavé organické sloučeniny – VOC, zejména benzen) a hlukovou zátěž. Počet potenciálně ovlivněných osob je relativně nízký (cca 600 osob). Z těchto vybraných skupin osob jsou nejrizikovější zaměstnanci závodu v dělnických profesích (zhruba 60 osob), kteří přichází denně do styku s prostředím s expozicemi hluku a menší část z nich může přijít do styku s expozicemi škodlivých látek. Používání škodlivých látek je však v areálu minimální a jedná se prakticky pouze o ropné látky (strojní a hydraulické oleje) v minimálním množství při rutinním doplňování provozních kapalin. Expozice v pracovním prostředí budou v skladových objektech  účinně eliminovány, exponované osoby budou vybaveny náležitými pracovními pomůckami, jsou poučeny o zásadách bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a procházejí lékařskými prohlídkami.

Tato opatření snižují rizikovost této skupiny osob na přijatelnou míru. U ostatních rizikových skupin je míra ohrožení zdraví řádově nižší. U ostatních skupin obyvatelstva, zejména trvale žijící v obytné zástavbě města Buštěhrad, lze působení těchto faktorů vzhledem ke vzájemné pozici, době a míře působení rizikových faktorů  hodnotit jako nulové či zanedbatelné. Expozice škodlivin a hluku budou u těchto skupin obyvatel eliminovány již vzájemnou pozicí areálu a zdrojů hluku a obytné zástavby do takové míry, že jejich vliv na zdraví (nemocnost ap.) bude nevyhodnotitelný a tyto vlivy lze označit za zanedbatelné. To se týká i vlivů z vyvolané dopravy, kde se sice předpokládá nárůst dopravních intenzit, který se však významným způsobem nedotkne obytných zón Buštěhradu.

Protože obslužná doprava v období výstavby i provozu bude realizována po komunikacích neprocházejících obytnými zónami Buštěhradu lze vyloučit i jinak obvyklé vyvolání pocitů ohrožení a krátkodobé imisní zátěže zejména při stavebních pracích.

Pronikání škodlivin z provozu do potravinového řetězce člověka lze do značné míry vyloučit provedenými i plánovanými eliminačními opatřeními. Jako relativně nejrizikovější lze v této souvislosti diskutovat vypouštění odpadních vod. Odpadní vody jsou vypouštěny do veřejné kanalizace a jejím prostřednictvím přes do recipientu – Dřetovického potoka který není vodárenským tokem a není využíván pro rybářství. Nelze tedy teoreticky uvažovat průnik do potravinového řetězce ryb a potažmo člověka. Charakter odpadních vod vypouštěných z areálu se nijak nebude vymykat z rámce obvyklého u komunálních splaškových vod, protože průmyslové odpadní vody areál LPKD4 produkovat nebude. Látkové zatížení lze prioritně hodnotit kyslíkovým režimem (BSK5) a obsahem nerozpuštěných látek. Odpadní vody z areálu nebudou obsahovat škodliviny (kovy, ropné látky, chlorované uhlovodíky apod.) ani jiné rizikové látky, které by mohly ovlivnit jakost vod. Odpadní vody z areálu budou opřed vstupem do kanalizace přečištěny na typových ČOV. Rovněž produkce odpadních splaškových vod je poměrně malá a průnik škodliviny v uvedeném expozičním scénáři lze uvažovat pouze v teoretické rovině při havarijním úniku ropných látek např. z nádrže automobilu, která by pronikla do kanalizace a přes ČOV do recipientu. Takový scénář je však více než nepravděpodobný a lze jej předpokládat pouze při mimořádném souběhu nepříznivých okolností (havárie by nebyla zpozorována, nefungovalo by předčištění odlučovači  a čisticí efekt ČOV, látka by pronikla jednorázově ve velkém množství a nebyla by naředěna v kanalizaci). Podobný expoziční scénář lze hodnotit i v případě podzemních vod. Průnik škodlivých látek z provozu hodnoceného areálu do potravinového řetězce člověka tak vylučujeme. Malá emisní produkce škodlivin do ovzduší vylučuje vlivy typu depozic do půdy spadem z ovzduší.

V provozu areálu LPKD 4 budou  používány látky škodlivé zdraví pouze ve zcela minimálním rozsahu. Manipulace s nimi bude omezena na překládání originálních uzavřených obalů a doplňování technologických kapalin (např. v hydraulických zdvihacích zařízeních a VZV vozících). Přímo manipulovat bude s těmito látkami pouze omezený počet zaměstnanců, odpovědných za údržbu. Z tohoto důvodu vylučujeme možnosti ovlivnění zdraví osob, zejména zaměstnanců provozu. 	Způsob a kontrola používání  škodlivých látek vylučuje jejich průnik do potravinového řetězce člověka, neboť tyto látky nezatíží odpadní vody, a neprojeví se ani exhalacemi. V případě ropných látek se jedná o těžší destilační frakce s malým podílem těkavých aromátů (strojní, hydraulické oleje, maziva). Všechny tyto látky mohou mít škodlivé účinky pouze v přímém kontaktu (požití, potřísnění, inhalace).

Z používanými látkami přijdou do styku pouze zaměstnanci areálu, kteří jsou potenciálně vystavení jejich škodlivému působení. To je minimalizováno tím, že přímý kontakt s látkou prakticky nenastává, neboť se manipuluje pouze s pevně uzavřenými obaly. Přímý kontakt může nastat prakticky pouze při havarijní situaci (poškození obalu a rozlití látky), nebo při hrubém porušení pracovní kázně a BOZP. Ovlivnění látkami škodlivými zdraví tak dochází pouze v případě souběhu mimořádných okolností. Skladování látek s vyšší mírou nebezpečnosti (látky toxické a vysoce toxické, oxidující, vysoce a extrémně hořlavé apod.) je ze skladového sortimentu vyloučeno. Předpokládá se, že zaměstnanci provozu budou náležitě poučení o účincích používaných látek, zásadách BOZP i zásadách havarijních opatření, proto je možno hodnotit medicínská rizika spojená s používáním hodnocených látek jako nevýznamná.

Rovněž rizika vzniku havarijních stavů s potenciálním vlivem na zdraví osob jsou velmi malá a jejich případné následky jsou bez dlouhodobých účinků s negativním vlivem na zdraví obyvatelstva (vznik silně toxických látek, kontaminace území ap.). Nejvýznamnější z tohoto ohledu je vznik požáru s možností vzniku škodlivých látek. Jsou proto nutná opatření typu požární prevence a technická eliminační opatření (automatické hlásiče vzniku požáru - EPS, oddělené skladování hořlavin, rozdělení na požární úseky, sprinklerové zařízení  apod.)

Narušení místních tradic a podobné vlivy neuvažujeme, neboť se jedná o plánovaný rozvoj v zavedené výrobní zóně. Zóna je situována mimo zastavěnou část města Buštěhrad relativně izolovaně od obytných zón.. Rovněž skladování převážně průmyslového zboží není spjato v významnými riziky poškození či ohrožení jednotlivých složek životního prostředí. Ve skladovaném sortimentu budou materiály a výrobky veřejnosti dostatečně známé (převážně běžné průmyslové zboží či stavební sortiment běžně dostupný v obchodní síti)  a nemohou vyvolávat spekulace o jejich účelu či použití. Rozšiřování skladové činnosti  v zóně s zavedenou průmyslovou výrobou tak zřejmě nevyvolá negativní reakce obyvatelstva, pro které je zdrojem obživy. Z ekologického hlediska je v dané zóně na místě odstraňování a revitalizace postižených areálů typu brownfields a  modernizace a snižování ekologické zátěže stávajících činností a výrob, než snaha o jejich utlumení, která by nutně vedla k postupné devastaci území.

Ovlivnění zdraví obyvatelstva hodnoceným záměrem je účinně minimalizováno technickými a organizačními opatřeními. Provozem nedojde k markantnímu zhoršení stávající zátěže v obytných zónách , ani v oblasti hluku či v oblasti znečištění ovzduší, ani v jiných oblastech, které by mohly ovlivnit medicínsko - ekologické faktory jako celková nemocnost, výskyt statisticky sledovaných onemocnění apod.

Vzhledem k situování objektů hodnoceného areálu LPKD4, frekvenci vyvolané dopravy a rozložení provozu během dne  lze vyloučit jakékoliv markantní vlivy na zdraví posuzovaných skupin obyvatelstva, a to i v dlouhodobé kumulaci účinků.

Provoz areálu není spojen s hodnotitelnými riziky na zdraví obyvatelstva. Emise do ovzduší jsou omezeny pouze na běžné škodliviny vznikající spalováním uhlovodíkových paliv z provozu automobilů. Škodlivé látky jsou v areálu používány pouze v omezeném, velmi malém rozsahu většinou v uzavřených technologických okruzích bez vazby na emise do ovzduší nebo znečištění odpadních vod. Produkce odpadů je velmi nízká, je využita  recyklace odpadů a podíl odpadů klasifikovaných jako nebezpečné je zanedbatelný. Nevznikají tak neobvyklé nároky na provoz zařízení pro zneškodňování odpadů či odpadních vod, která by mohla sekundárně ovlivňovat zdraví obyvatelstva, zvyšovat zdravotní rizika či narušit faktory pohody.

S odbouráním používání olovnatých benzínů se do pozadí dostávají účinky depozic olova, naopak vzrůstá význam depozic škodlivin typu aromatických a polykondenzovaných aromatických uhlovodíků, zejména benzenu, které vznikají nedokonalým spalováním pohonných hmot, a jejich degradací. Emisní produkce ze spalování uhlovodíkových paliv v souvislosti s hodnoceným areálem je relativně nízká a v daných rozptylových podmínkách se nijak neprojeví na kvalitě ovzduší v obytných zónách (viz část ovzduší).

Významným aspektem zdravotních rizik pro obyvatelstvo je problematika hlukového zatížení. Hodnocení hlukové zátěže je nezbytné realizovat proto, že hluk není o nic méně nebezpečný než znečišťování ovzduší, vody nebo půdy. Lze definovat specifické i nespecifické důsledky dopravního hluku na zdraví obyvatel. Mezi základní se uvádějí:

- akutní nebo chronické poškození sluchového orgánu s následným ireverzibilním poškozením sluchu,

- funkční poškození sluchového orgánu nebo vestibulárního aparátu s projevy současného posunu sluchového prahu,

- funkční poruchu vnímání s projevy zhoršeného rozlišování zvukových signálů,

- funkční poruchu útlumu, projevující se zvýšenou náchylností k poruchám spánkového cyklu,

- funkční poruchu regulačních a zejména negativních vegetativních fenoménů s projevy v oblasti zažívacího systému; hluková hladina 65 dB(A) je hranicí, od které je u zdravých osob ovlivňován vegetativní nervový systém,

- funkční poruchu motorických a psychomotorických funkcí, která má důsledky i v oblasti pracovního výkonu,

- funkční poruchu emocionální rovnováhy a projevy subjektivního obtěžování

Dříve než lze zaznamenat chorobné změny, projevuje se snížení produktivity práce při zvýšení hladiny hluku o 1  dB nad 75  dB o 1  %, nad 85  dB o 2  %.Vibrace, vznikající při automobilovém provozu nebyly měřeny a výzkum negativních vlivů vibrací na osoby a stavební objekty nepokročil tak daleko, aby bylo možné jednoznačně stanovit závislosti mezi strukturou a rozsahem dopravy a ohrožením budov a osob. Hlukové expozice jsou soustředěny pouze na zaměstnance areálu. Při dodržování technologické kázně a předpisů na úseku BOZP  a obecně platných zásad hygieny a  ochrany zdraví je vliv na zdraví zaměstnanců minimalizován, a není třeba přistupovat k neobvyklým opatřením. Zvýšení hlukové zátěže v chráněné zástavbě (viz část hluk) je prakticky nulové a zcela zanedbatelné a lze je hodnotit jako smyslově nepostižitelné. Areál LPKD 4 bude dopravně obsluhován po komunikacích neprocházejících obytnými zónami a samotný provoz v areálu se bude realizovat v průmyslové zóně odlehle od obytné zástavby měst Buštěhrad i Kladno.

Ekonomicko - sociální aspekty

Záměr lze z tohoto hlediska lze hodnotit pozitivně, neboť znamená nárůst pracovních příležitostí, i když středočeský region patří k regionům s průměrnou mírou nezaměstnanosti v ČR a potřeba nárůstu pracovních příležitostí zde není tak naléhavá. V dané oblasti se však projevila  konverze černouhelných dolů a konverze POLDI, která se projevila nárůstem nezaměstnanosti a zvýšenou mírou potřeby dojížďky za prací.

Nárůst pracovních příležitostí a intenzivní rozvoj výroby s sebou přináší obvykle zlepšování ekonomické situace  jak podniku, tak zaměstnanců. To se následně  projevuje zvýšenou koupěschopností, zvyšováním poptávky po zboží a pozitivními vlivy v dalších sférách, zejména v obchodě a službách.Uvedením do provozu vznikne celkem zhruba 120  nových pracovních míst, z toho většina pro dělnické profese s nižšími nároky na kvalifikaci (skladoví manipulanti) i kvalifikovaná místa pro THP.

Ekonomický rozvoj s sebou nese i některé negativní důsledky. Negativní sociální důsledky (nadměrná migrace, příliv nebo odliv obyvatelstva, sociálně patologické jevy, migrace nepřizpůsobivých sociálních skupin obyvatelstva ap.) však nelze v souvislosti s provozem areálu očekávat. Skladová činnost nebude klást vysoké požadavky na kvalifikaci dělníků, podíl jednoduché manuální činnosti bude poměrně nízký. Z tohoto důvodu lze předpokládat, že potřeba pracovních sil bude saturována  z bezprostředního okolí  města Kladna, Buštěhradu  a přilehlých obcí.

Ovlivnění struktury  zaměstnanosti v  území (přesun pracovních sil, markantní úbytek pracovních sil v některých odvětvích, lokální nedostatek pracovních sil) proto rovněž nelze očekávat.

### 1.2.  Vlivy na ovzduší a klima

Vlivy na kvalitu ovzduší spojené s posuzovaným záměrem lze hodnotit jako málo významné bez výraznějších vlivů na kvalitu ovzduší v zájmovém území. V areálu nebudou instalovány žádné stacionární zdroje spalování paliv (spalovací zdroje) ani technologické zdroje, emisní produkce zdrojů tohoto typu bude nulová.

Z kategorie ostatních zdrojů znečišťování lze uvažovat malé zdroje – jednotlivé typové ČOV, které mohou produkovat pachové (fugitivní ) látky. 	Podle zákona č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a přílohy k nařízení vlády č. 615/2006 Sb. (bod 6.9. Čistírny odpadních vod) je ČOV z kapacitou 2000 a více EO zařazena jako ostatní stacionární zdroj znečišťování ovzduší střední kategorie. Této kapacity žádná z předmětných ČOV nedosahuje. Pro ČOV nad 2000 EO se dle vyhlášky 362/2006 Sb.stanovují koncentrace pachových látek. Stanovení koncentrací pachových látek se nevztahuje na malé zdroje. Projektované ČOV v areálu LPKD 4 jsou navrhovány jako kontejnerové, zastřešené, provozní objekt a obslužný objekt s nitrifikací, denitrifikací a dosazovací nádrže jsou vzájemně propojené. Posuzované ČOV nemají definované výduchy (komíny). Emise vznikají v procesu čištění odpadních vod jako pachové (fugitivní) látky. Přesná kvantifikace emisní produkce tohoto zdroje je v této fázi prakticky nemožná, a lze ji stanovit měřením v rámci zkušebního provozu. ČOV  jsou projekčně i technologicky navrženy tak, že za běžného provozu nebude zdrojem obtěžujícího zápachu. V případě výskytu zápachu se jedná o havarijní stav či indikátor špatného provozu, který bude neprodleně řešen dle ustanovení provozního řádu ČOV. Lze tedy důvodně předpokládat, že navrhovaná výstavba jednotlivých ČOV nebude zdrojem nadměrného znečištění ovzduší z hlediska emisí pachových látek. Nepředpokládáme proto ovlivnění imisní situace a kvality ovzduší v negativním smyslu.

Emisní produkce bude tedy spojena dále s obslužnou dopravou, jejíž intenzita je s ohledem na stávající provoz na dotčených komunikacích v rámci průmyslové zóny pozorovatelná - cca 330 pohybů nákladních vozidel, osobních vozidel a dodávek za provozní dobu s podílem těžké nákladní (kamionové) dopravy kolem 10 %. Nárůst intenzity dopravy je tak významný s pohledu komunikace v zóně a silnice III/00719,  nedosahuje však ani 2 % zátěže na komunikaci I/61, která je hlavním liniovým zdrojem v území. S pohledu zatížení komunikací ve špičkové hodině se bude jednat o přitížení 20-25 průjezdů vozidel za hodinu, průměrné hodinové přitížení lze stanovit na 16 - 18 průjezdů vozidel. Emisní produkce v důsledku popsaného přitížení tak bude poměrně nízká a ani v součtu se stávající dopravou nijak pozorovatelně neovlivní imisní situaci v území. Vliv se projeví pouze v bezprostředním okolí komunikací využívaných pro dopravní obsluhu, které neprocházejí obytnými zónami.

Emisní produkci spojenou s areálem LPKD 4 tak lze hodnotit jako malou (a to i v případě signifikantních emisí oxidů dusíku, která je relativně nejvyšší), která se nijak neprojeví na imisní situaci v území – tj. koncentracích znečišťujících látek v ovzduší. Přírůstek imisní zátěže lze vzhledem ke stávajícímu stavu lze považovat za nízký a z hlediska významnosti vlivu za nevýznamný.

### 1.3. Vlivy na povrchovou a podzemní vodu

Ovlivnění zásobování vodou

Připravovaná výstavba a provoz areálu LPKD 4 si vyžádá nárůst požadavků na dodávku vody z veřejné vodovodní sítě. Po uvedení do provozu a postupném náběhu provozu skladů, tj. v časovém horizontu roku 2009-10, předpokládáme postupný nárůst nároků na potřebu vody pro hygienické účely. Potřeba vody pro technologické účely není nárokována.

Pro areál to znamená průměrnou denní potřebu zhruba 10 m3. Je však třeba zdůraznit, že se jedná o výpočtové množství a skutečná spotřeba vody bude markantně nižší, a bude se dle našeho názoru pohybovat na úrovni kolem 50 - 70% vypočítané potřeby, protože provoz lze označit za čistý a spotřeba vody zcela jistě nedosáhne proponovaných množství na osobu a den.  Přesto lze i maximální proponované nároky potřeby vody bez problémů pokrýt ze stávající vodovodní sítě. Pro zásobování areálu bude využita  kapacitně vyhovující přípojka a navazující vnitroareálové okruhy. Uvedený celkový nárůst potřeby vody  lze pokrýt ze stávající sítě bez nároků na její rekonstrukci nebo posílení a bez ovlivnění dodávek pitné a užitkové vody pro jiné spotřebitele.

Lze tedy předpokládat, že výstavba a provoz LPKD 4 neovlivní negativně zásobování pitnou vodou v předmětné části zóny a nevyvolá nároky na rekonstrukci či posílení veřejné vodovodní sítě. Prozásobování vodou nebude areál využívat jiné zdroje než vodovod ve správě ECKG napojený na regionální vodárenskou síť.

Ovlivnění charakteru odvodnění území

V souvislosti s výstavbou obou objektů v rámci výstavby areálu LPKD 4 se předpokládají změny reliéfu území v minimálním rozsahu. Stávající rovinatý, z větší části zpevněný terén bude z části zarovnán a budou vyhloubeny výkopy pro základové konstrukce, případně budou odstraněny zeminy nevhodné s pohledu založení stavebních objektů či stávající zpevněné panelové a betonové plochy. Skrývková bilance u nové výstavby se předpokládá vyrovnaná či pouze mírně přebytková, nepředpokládají se plošně rozsáhlejší  zásahy a denivelizace terénu (výkopy,násypy), s výjimkou násypu pro železniční vlečku. Charakter reliéfu terénu se generelně nezmění, v části pozemku dotčeném výstavbou bude pouze mírně snížena jeho niveleta a v plošné výměře areálu cca 4 ha dojde k zarovnání terénu. Z pohledu ovlivnění charakteru odvodnění území vlivem změn reliéfu terénu lze vlivy posuzovaného záměru hodnotit jako zanedbatelné.

Ke změnám charakteru odvodnění dojde i v důsledku změn kvality povrchu areálu. Zde se předpokládá nárůst zpevněných a odvodněných ploch oproti stávajícímu stavu, ovšem je nutno konstatovat, že již ve stávajícím stavu , zejména v areálu IV-B je, značná část plošné výměry zpevněna a odvodněna a rovněž v ploše areálu IV-B je část plochy zastavěna betonovými komunikacemi a zbytky manipulačních ploch pocházejících z dřívějšího využití pozemků. Tyto plochy se zbytky zchátralých původních objektů a podílem zeleně  budou zastavěny objekty 2 skladových hal , komunikacemi, parkovacími a manipulačními plochami. Dojde tedy ke změně koeficientu odtoku a většina dešťových vod z plochy areálu bude svedena do jednotné kanalizace ve správě ECKG. Plocha odvodněných střech je zhruba 2 ha, plocha komunikací zhruba 1 ha. To odpovídá odtoku z území ve výši zhruba 600 l/s za použití intenzity 15 minutového směrodatného deště 185 l/s.ha uvedené v kapitole výstupy. Z tohoto množství se předpokládá většina  odvést do kanalizace v průmyslové zóně, kterou spravuje ECKG, která je přes retenční nádrž odvedena na ČOV ECKG v Dubí a do recipientu – Dřetovického potoka.

Lze konstatovat, že jednotná kanalizace ECKG je dostatečně dimenzovaná, což platí i o retenční nádrži. Jednotná dešťová a splašková kanalizace odvádí odpadní vody z prakticky celé průmyslové zóny k retenční nádrži Dříň o obsahu 18 000 m3. Tato retenční nádrž slouží k vyrovnání přívalové vlny z přívalových dešťů oddělených těsně  pod vyústěním hlavní stoky 0A průmyslové zóny Dříň a chrání Dřetovický potok v úseku u MČOV Kladno-Vrapice před záplavami z dešťů nad areálem zóny Dříň. Nádrž má bezpečnostní přeliv na 20-ti letou vodu, tj. 7,25 m3/s, což zhruba odpovídá kapacitě vodoteče. Těsně před retenční nádrží je vybudována kanalizační čerpací stanice, která přečerpává veškerou odpadní vodu při bezdešťném stavu a při obvyklých, běžných  dešťových srážkách do gravitačního přivaděče na ČOV Dubí.

Množství dešťových vod uvedené v bilancích bude odváděno navrženou jednotnou kanalizací s napojením do stávajícího kanalizačního sběrače v areálu. Jedná se o kruhové železobetonové stoku DN 1500 a DN 1000, které v prostoru za navrhovanou stavbou pokračuje v profilu DN 2300/1800. Bezprostředně u hodnoceného areálu probíhají stoky A35 (DN 500), A31(DN 600) a A3 (DN 1500).  Stávající stoka DN 1500 v prostoru zaústění navržené kanalizace je schopna převést při daném spádu a plnění cca 70 %  Qmax = 3 335 l/s, přičemž  max. odtok  ze stavby je dle bilancí Q15 celkem 600 l/s . Z uvedeného je patrné, že stávající stoka je dostatečně dimenzována pro převedení potřebného množství vod a rovněž kapacita retenční nádrže je dostatečná

Oproti stávajícímu stavu tak dojde k nárůstu množství vod odvedených do kanalizace při uvažovaném směrodatném 15 min dešti, což reprezentuje zhruba 540 m3. V ročním objemu to s ohledem na úhrn srážek představuje množství cca 17000 m3. Vzhledem k tomu, že již ve stávajícím stavu je poměrně značná část ploch již zpevněna, bude nárůst přítoku činit zhruba třetinu výše uváděného množství.  S ohledem na povodí kanalizace, vodnost recipientu apod. nepředstavuje toto množství podstatný nárůst. Takové množství dešťových vod je nutno z území odvádět regulovaně a to za využití kapacity stávající retenční nádrže ECKG. Regulované vypouštění odvedený vod je nezbytné i s ohledem na vodnost recipientu (Q355 .Dřetovického potoka je udáván ve výši 9 l/s, předpokládané navýšení průtoku je cca v řádu 0,25 l/s).

Uvažovaný nárůst množství srážkových vod odvedených z území regulovaným odtokem významně neovlivní  průtok v recipientu ani hydraulické poměry ve stokové síti. V rámci přípravy záměru v dalších stupních projektové dokumentace je však třeba problematice odvedení dešťových vod věnovat náležitou pozornost, a to jak z pohledu hydraulických poměrů ve stokové síti, tak problematice regulace odtoku. Vlivy na hydrogeologické poměry jsou komentovány dále.

Teoreticky lze v areálu uvažovat s možností zasakování části odpodnených ploch do podloží. Tato možnost naráží na poměrně velkou zastavěnost území s významným podílem liniových staveb (komunikace, železniční vlečky) s rizikem ztráty stability a dále na nepříznivé hydraulické poměry (omezeně propustné horniny svrchní Křídy kryté navážkami).

Povodňové riziko

Posuzovaná stavba se nenachází v zátopovém území a ani množství odvedených vod za předpokladu regulace odtoku nezvyšuje riziko vzniku povodňových stavu v recipientu. Rizika plynoucí s popisované situace jsou tedy nevýznamná a není je  nutno eliminovat technickými (retenční nádrže, poldery) ani organizačními opatřeními (povodňový plán).

Vypouštění odpadních splaškových a technologických vod

Předpokládaný objem odvedených splaškových vod lze označit jako nízký. Po uvedení do provozu uvažujeme průměrnou denní produkci splaškových odpadních vod zhruba 10 m3/den. Odpovídající produkci znečištění lze stanovit v ukazateli BSK5 na 0,9 t/rok, nerozpuštěné látky 0,6t/rok a rozpuštěné látky  1,1 t/rok. Z kvalitativního hlediska nedojde k žádným markantním změnám, kvalita se nijak nebude vymykat běžným splaškovým vodám, protože se nepředpokládá odvádění jiných odpadních vod než z hygienických zařízení. Ročně tak bude do kanalizace ECKG odvedeno zhruba 6600 m3 splaškových vod.

Uvedené množství bude odvedeno do jednotné kanalizace ECKG a na průmyslovou ČOV Dubí a do Dřetovického potoka. Před vstupem do kanalizace budou odpadní vody přečištěny na  typových mechanicko – biologických ČOV typu ASIO_VARIOCOMP. Uvedené látkové zatížení tak bude předčištěním významně sníženo, neboť při pravidelném přítoku na ČOV lze předpokládat vysokou účinnost čištění v úrovni cca 80%. .

Riziko znečištění  povrchových a podzemních vod

V areálu nebudou skladovány látky škodlivé vodám ve větším rozsahu. Skladování bude omezeno na provozně nezbytná množství hydraulických olejů a maziv.  Škodlivé látky jsou skladovány v k tomu určené místnosti provozního skladu v originálních obalech v množství maximálně prvních jednotek kg. V rámci provozu se nepředpokládá výrazný nárůst současně skladovaného objemu, neboť tyto provozní kapaliny lze v krátké době dodavatelsky zajistit. Skladování se tak omezí na zhruba stejná provozně nezbytná množství, nutných k rutinnímu doplňování provozních kapalin. Technologické celky (zdvihací zařízení a vysokozdvižné vozíky) jsou umístěny v hale s nepropustnou podlahou. Množství provozních náplní v systémech je pod neustálou kontrolou a únik škodlivé látky mimo prostor haly lze prakticky vyloučit, stejně jako průnik do kanalizačního systému. Havarijní stavy jsou hodnoceny v příslušné části oznámení.

S hlediska možnosti znečištění vod není posuzované lokalita riziková. Areál LPKD4  neleží v povodí významného toku (Buštěhradský potok), v jehož povodí sice jsou vodárenské zdroje, ale dlouhodobě nevyužívané. Areál se však nenachází v bezprostřední blízkosti vodního toku, ani do něj nejsou zaústěny odpadní ani jiné vody z areálu. Buštěhradský potok není recipientem odpadní vody z areálu, které budou převedeny prostřednictvím kanalizace a ČOV ECKG do severně ležícího povodí Dřetovického potoka. Hydrogeologické poměry, zejména omezená propustnost horninového prostředí a z ní plynoucí nepříznivé hydraulické poměry a nízká hladina podzemní vody v křídové zvodni nevytváří předpoklady pro rychlý průnik eventuelních kontaminantů do podzemních vod.

V širším jižním okolí areálu  se nachází nevyužívané zdroje vody, resp. jejich ochranné pásmo. Riziko znečištění snižuje i poměrně velmi malý objem látek škodlivých vodám, která budou v areálu skladovány či používány. Objem uložených látek v rámci posuzované stavby lze v území akceptovat, neboť se bude jednat o látky v popsaných provozních systémech a technologických zařízeních, která jsou pod stálou kontrolou, jejich množství je malé a potenciální nebezpečnost nízká.

Přesto jsou důležitá preventivní opatření netechnického charakteru, tj. zpracování havarijního plánu. V areálu musí být k dispozici prostředky pro likvidaci havarijního úniku a musí být vyjasněn způsob zneškodnění eventuelně uniklých kapalin a sorbentů.

Dešťové vody z parkovišť, komunikací a zpevněných ploch v areálu budou odvedeny přes odlučovače ropných látek  jednotnou kanalizací a systémem kanalizace a retenčních nádrží ECKG v průmyslové zóně na ČOV Dubí (bývalá ČOV POLDI, nyní ve správě ECKG). Parkoviště budou využívána zejména pro osobní vozy zaměstnanců, manipulační plochy pro pojezd kamionů při nakládce a vykládce výrobků a materiálu..V souvislosti s tím lze uvažovat únik ropných látek z úkapů z odstavených vozidel. V této souvislosti předpokládáme, že v souladu s platnými předpisy pro provoz vozidel na pozemních komunikacích se zde budou pohybovat pouze vozidla v náležitém technickém stavu. Možnost úniků ropných látek bude tak omezena na náhodné úkapy v souhrnných  množstvích maximálně v prvních jednotkách kg ropných látek převážně olejů. Množství, resp. koncentrace ropných látek, které pronikne za těchto předpokladů do kanalizace, se bude pohybovat  prvních desetinách mg/l, což je plně akceptovatelné a nemůže nijak markantně ovlivnit kvalitu odváděných vod. Za normálních okolností však předpokládáme koncentraci ropných látek v průměru kolem 0,5 mg/l. To je přijatelné látkové zatížení bez vlivu na jakost vody v recipientu.

Při havarijním úniku, např. při havárii v dopravě nebo při manipulaci na ploše předpokládáme, že eventuelní únik bude neprodleně likvidován běžnými prostředky. Odstavná stání vozidel s nákladem látek škodlivým vodám je vyloučeno.

Riziko znečištění podzemních vod hodnotíme jako zanedbatelné z těchto důvodů. Nepříznivé hydraulické poměry a velmi pomalé rychlost eventuelního průniku kontaminantu k hladině podzemní vody. Riziko ohrožení podzemních vod je rovněž minimalizováno, protože veškerá manipulace včetně pojezdu automobilů bude probíhat po zpevněných plochách. Riziko úniku škodlivé látky na volný terén je téměř vyloučen. Riziko ohrožení podzemních vod je minimalizováno i geologickými poměry. Zvodeň v křídových horninách, jejíž hladina se nachází v hloubce cca 8-10 m pod terénem, je hydraulicky chráněna vrstvou omezeně propustného jílovitého eluvia a je překryta i povrchovou vrstvou navážek. Hydraulické poměry kolektoru i nadložních hornin jsou nepříznivé (omezená propustnost) a pohyb kontaminantu v horizontálním a vertikálním směru by byl velmi pomalý, což zvyšuje možnost účinné sanace při eventuelním úniku mimo zpevněnou plochu. Z tohoto hlediska hodnotíme riziko spojené  s rizikem znečištění podzemních vod jako zanedbatelné jak v případě běžného provozu, tak v případě havarijní situace (tj. úniku látek škodlivých vodám mimo zpevněnou plochu). Transmisivita hornin je velmi nízká (v řádu T = 1.10-6 m2/s, postup kontaminantu směrem do hloubky bude tedy velmi pomalý (cca 0,09 m/den), a lze proto v případě havarijní situace provést účinný sanační zásah.

Ovlivnění hydrogeologických poměrů a vydatnosti vodních zdrojů

Ovlivnění hydrogeologických poměrů vlivem posuzovaného záměru lze diskutovat z několika hledisek.

Prvním z nich je možnost ovlivnění způsobem založení staveb. Podmínky pro zakládání jsou v hodnoceném území příznivé (nízká hladina podzemní vody, relativně konsolidované základové půdy se stejnoměrnou stlačitelností). Z těchto důvodů předpokládáme plošné zakládání do hloubek max. 2,5 m pod úroveň upravené pláně. V tomto kontextu nelze předpokládat ani omezené ovlivnění poměrů v kolektoru, tj. ovlivnění směru a rychlosti proudění s vlivem na celkovou hydrogeologickou situaci v území vlivem lokálních změn propustnosti. Detailně lze situaci hodnotit po vyjasnění způsobu založení. Lze řešit hydrogeologickým a inženýrskogeologickým posudkem v rámci projektu pro stavební povolení.

Druhým faktorem je zvýšení odtoku srážkových vod z území vlivem nárůstu zpevněných ploch, tj. omezení dotace zvodně. Tato změna je v porovnání s celkovou plochou infiltrace do kvartérního kolektoru zanedbatelná a ireverzibilní změny v úrovni hladiny podzemní vody v tomto kolektoru vylučujeme i proto, že značná část plch výstavby je již v současném stavu zpevněná. Stejně tak režimní kolísání hladiny je ovlivňováno především blízkostí erozivní báze a dlouhodobými srážkovými úhrny a lokální nevýznamné změny odtoku nemohou tyto parametry nijak pozorovatelně ovlivnit.

V areálu nebudou zřízeny zdroje podzemní vody (studny) a diskutovat vliv hydraulické deprese či exploatace zvodně je proto bezpředmětné.

### 1.4. Vlivy na půdu  a horninové prostředí

Stavbou nevznikají  nároky na odnětí  zemědělské půdy ze ZPF a zemědělský půdní fond nebude stavbou nijak dotčen. Pozemek je veden v kategorii ostatní nebo zastavěná plocha.

Terénními úpravami a přesuny zemin nedojde k významnějším změnám  místní topografie. Bilance skrývky je vyrovnaná čí pouze mírně přebytková, nedojde však k zásadním změnám charakteru reliéfu území. Terén v rámci areálu bude pouze mírně snížen  a zarovnán při zachování současných generelních morfologických poměrů.

Pozemek byl v minulosti upravován navážkami. V rámci inženýrskogeologického průzkumu doporučujeme ověřit jejich kvalitu i pokud se týká obsahu škodlivin, zejména kovů a ropných látek.

Materiál k eventuelním záhozům a terénním úpravám musí být použit pouze nezávadný odpovídající nárokům vyhlč.294/2005 Sb., vyloučeno je použití stavebních rumů, znečištěných podsypových materiálů ap. Předpokládá se využití podstatného množství materiálu z úpravy pláně do terénních úprav a tudíž vyrovnaná bilance bez nutnosti deponování většího množství přebytkových zemin mimo areál.

Ovlivnění geologického prostředí a nerostných zdrojů lze vyloučit a to i přesto, že v širším okolí se nachází dříve těžené zásoby nerostných surovin zejména  černého uhlí (dobývací prostor Dubí). Areál se nenachází v dobývacím prostoru ani chráněném ložiskovém území, ani nelze předpokládat zastižení ložiskových akumulací vyhrazených nerostů či ztížení možnosti jejich dobývání. Narušení vodonosných horizontů vlivem stavebních prací lze vyloučit, neboť se nepředpokládají výkopové ani odkryvové práce většího hloubkového rozsahu.

Zastižení  mineralogických či paleontologických nálezů při zemních pracích, stejně jako  geologických stratotypů ap., které by mohly být předmětem ochrany je s ohledem na charakter staveniště více jak nepravděpodobné.

Vlivy z produkce odpadů

Problematika nakládání s odpady je upravena zákonem č. 185/2001 Sb. a předpisy vydanými k jeho provedení. Tyto obecně závazné předpisy upravují povinnosti původců odpadů, evidenci odpadů a požadavky na jejich zatřídění (Katalog odpadů) a požadavky pro jejich ukládání na skládkách.

Areál bude produkovat poměrně malé množství odpadů v jednoduché druhové skladbě, neboť skladová činnost je do značné míry bezodpadová, resp. omezená na recyklovatelné obalové materiály. Z údržby zdvihacích zařízení  a VZV či výměny provozních náplní pak vzniknou odpadní oleje a maziva, odpadní elektrolyt, akumulátory apod.

Množství a četnost vzniku odpadů nebude z tohoto důvodu klást zvýšené nároky na nakládání s nimi. S ohledem na druhovou skladbu odpadů, z nichž značná část jsou odpady recyklovatelné, nebo dále využitelné, je třeba věnovat pozornost organizačnímu a technickému systému nakládání s odpady. Ty musí být sbírány a shromažďovány odděleně dle druhů a u recyklovatelných či dále využitelných odpadů musí být jejich další využití organizačně a technicky zajištěno separovaným sběrem např. v kontejnerech určených pro každý druh ..

Nároky na kapacitu zařízení pro zneškodnění odpadů charakteru  nebezpečné - N, se předpokládají  v malém rozsahu, a jedná se převážně o odpady, jejichž sběr a likvidaci již zajišťují specializované firmy v regionu, nebo jejich likvidaci zajišťuje výrobce. Z provozu závodu lze řadit do této kategorie prakticky pouze vyhořelé zářivky, a použité provozní kapaliny (oleje, maziva). Specifické budou odpady z ČOV (přebytečný kal, odpady z mechanického čištění), které je nutno zneškodňovat ve spolupráci se specializovanou firmou.

Z vlastního provozu skladové a distribuční (expediční) části lze předpokládat vznik odpadů převážně kategorie O. Bude se jednat o odpadní obaly papíru a lepenky, a poškozené či vyřazené dřevěné palety, plastové fólie apod. U těchto materiálu je nutno zajistit separovaný sběr a zneškodnění, předpokládá se využití služeb firmy, specializující se na recyklaci odpadů. Odpady tohoto charakteru budou vznikat poměrně pravidelně a ve stálých malých množstvích a stálé druhové skladbě, což dává předpoklad k bezproblémovému svozu.

Odpady charakteru TKO z provozu administrativní části budou likvidovány konvenčním svozem. Celková produkce odpadů je zanedbatelná a nevyvolá žádné neobvyklé nároky na svozové či zneškodňovací kapacity.

Odpady kategorie N budou vznikat pouze v nevýznamných množstvích. Jejich vznik bude nárazový a větší množství se předpokládá pouze při kompletní výměně provozních náplní podle předem známého plánu v souladu s doporučeními pro provoz daného zařízení. Vznik těchto odpadů lze předpokládat nárazově v pravidelných intervalech daných životností náplně. Rovněž v případě N odpadů hodnotíme nároky na kapacity jejich odvozu a zneškodnění jako nevýznamné, které nevyvolají žádné nové nebo neobvyklé kapacitní nároky. V regionu působí celá řada firem, specializujících se na nakládání s nebezpečnými odpady a z tohoto důvodu není jejich likvidace problematická.

Charakter výstavby vylučuje vznik větších množství odpadů. Jedná se o montované konstrukce s opláštěním, stavebnicovitého charakteru, kde se nepředpokládá vznik většího množství odpadních stavebních hmot ap. Nejvýznamnější část produkce odpadů v době výstavby představuje přebytková skrývka. V případě úpravy pláně při přípravě staveniště vznikne přebytková zemina ze skrývky. Předpokládáme však, že větší část zemin (odhad kolem 70-80%) bude využita při terénních úpravách a pouze malou část bude nutno deponovat na skládce či využít mimo prostor staveniště.  Předpokládaná množství však lze bez problémů uložit na skládce stavebních odpadů a rekultivačních zemin či použít při terénních úpravách v okolí. Závažnější znečištění těchto zemin (stará ekologická zátěž a.p.) je nepravděpodobné, vzhledem k předchozímu využití v rámci průmyslové zóny však doporučujeme tuto skutečnost ověřit a předejít tak případné spory.

Vzhledem k tomu, že v regionu v současné době existuje dostatečná kapacita zařízení pro nakládání s odpady všech kategorií, nebude likvidace odpadů z areálu problematická, ani nevzniknou nároky na budování nových zařízení pro likvidaci odpadů. Ve stádiu výstavby ani provozu nevzniknou druhy odpadů, jejichž vlastnosti by si vyžádaly neobvyklé nároky na způsob nakládání či zneškodnění. Produkci odpadů z provozu areálu LPKD4 lze hodnotit jako minimální, protože bude uplatněn ve velké míře separovaný sběr a shromažďování v k tomu určených přístavcích u jednotlivých hal a následná recyklace odpadů v příslušných zařízeních mimo areál.

Při shromažďování a nakládání s odpady je nutná řada technických i organizačních opatření, která jsou rámcově navržena v příslušné kapitole.

### 1.5. Vlivy na flóru a faunu

Vlivy na floru

Realizací posuzovaného záměru dojde ke změně habitatu prostředí tím, že současný rostlý terén z části krytý  náletovými porosty, agrocenózami a ruderalizovanými  bylinotravními společenstvy a ostrůvky náletové zeleně  bude nahrazen trvalou zástavbou převážně na zpevněných plochách, dojde tedy k trvalému odstranění vegetačního pokryvu většiny vlastního zájmového území výstavby. Místní vliv na fytocenózy je nutno pokládat za trvalý a patrný.

Ve vztahu k dotčení druhové rozmanitosti  flory českého termofytika je však možno konstatovat,  že se záměr dotkne pouze stanoviště běžných druhů rostlin, které jsou zcela hojné na řadě analogických ploch v okolí, lokalita sama nepředstavuje prostor výskytu reprezentativních či unikátních fytocenóz. Nejsou dotčeny prostory známých výskytů zvláště chráněného genofondu rostlin. V rámci ukončení stavebních prací bude nutno zajistit rekultivaci výstavbou zasažených ploch z důvodu prevence šíření ruderálních a euryvalentních druhů rostlin, často s výraznými alergenními účinky na obyvatelstvo nejbližší zástavby v sídlech. Vlivy na druhové složení rostlin v okolí Buštěhradu je tak možno pokládat prakticky za neutrální, neprovedená rekultivace může posílit pouze některé agresivní druhy.  I přes kvalitativní výstupy floristického průzkumu v uvedených obdobích lze dovodit, že stanoviště plochy zájmové výstavby objektů pro areál LPKD4  v lokalitě navrhované průmyslové zóny Dříň  nejsou příhodná pro výskyt zvláště chráněného genofondu rostlin (pro danou oblast zejména xerothermní druhy), dle názoru zpracovatele oznámení proto nebude nutno přijímat specifická opaření k ochraně takových druhů nebo společenstev s jejich výskyty.

V prostoru uvažované výstavby LPKD4 a v území, v němž je předpoklad trvalé změny stanovištních podmínek vlivem výstavby, nebyl zjištěn žádný zvláště chráněný rostlinný druh chráněný v souladu se zák. 114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění, uvedený ve vyhlášce 395/92 Sb. v platném znění.

. Z pohledu mapování pro soustavu Natura 2000 se v blízkosti záboru nenachází žádný ohrožený druh rostlin ani žádné ohrožené společenstvo.

Stávající zeleň doporučujeme po úpravách a odstranění náletových, avitálních  a podřadných dřevin v maximální možné míře zakomponovat do sadových úprav. Z významnějších zásahů lze zmínit nutnost odstranění 4 kusů vzrostlých borovic při výstavbě části IV-A, což bude kompenzováno novou výsadbou v rámci sadových úprav.

Vlivy na faunu

Vztahy flóry a fauny jako základních složek ekosystémů a jednotlivých biotopů jsou velmi úzce vzájemně závislé a proto je ovlivňuje řada shodných přímých i nepřímých vlivů. Původní charakter flory a fauny v zájmovém území byl již zcela potlačen záborem rozsáhlého území lesa a zemědělské půdy pro vybudování průmyslové zóny určené pro výrobu a zpracování oceli. Regionálně významná byla zejména ztráta  mykologické lokality, která v prostoru původně nacházela. Stavbou LPKD 4 nedojde k zásadnímu ovlivnění populací živočichů osidlujících v současnosti zájmové území. Populace žádného druhu nebude realizací záměru zničena ani významně oslabena.

Pro ozelenění areálu je vhodné maximálně využít současné porosty dřevin, které v prostoru vznikly zejména během doby výrazného omezení průmyslové činnosti. K případným výsadbám dřevin v okolí obou skladový areálů je možné využít pouze geograficky původní druhy stromů a keřů příp. okrasné odrůdy ovocných dřevin. Na původní druhy (druhy široce rozšířené v podobných nadmořských výškách v  přírodě ČR nebo druhy vázané na určitý geografický celek v ČR ) je vázáno až 20 x více druhů hmyzu než na druhy v území nepůvodní.

Stavbou LPKD 4 nedojde k zásadnímu ovlivnění fauny. Záměr se nedostává do střetu s žádným zvláště chráněným živočišným druhem chráněným národní i evropskou legislativou. Žádný takovýto druh nebyl v zájmovém území zjištěn. V území zároveň nejsou takové biotopy, které by potencionálně v  budoucnu  mohly být v  takovýmito druhy využity. Lze konstatovat, že místa známého výskytu zvláště chráněného genofondu živočichů, která by znamenala místa výskytu reprezentativních nebo unikátních populací těchto druhů, nebudou dotčena, tudíž nelze předpokládat ohrožení populací těchto živočichů. Je možno předpokládat pouze vlivy na populace epigeického hmyzu a drobných hlodavců v zájmovém území, poněvadž dojde k patrné redukci jejich areálů výskytu, rovněž dojde ke zmenšení prostoru pro skupiny a populace fytofágního hmyzu, vázaného na stanoviště lad s relativně vysokou primární produkcí.  Tyto vlivy lze hodnotit jako mírně nepříznivé až nepříznivé, málo významné. Na staveništi lze doložit relativně ochuzený ekotop.  V rámci archivních průzkumů byly zjištěny jen běžné druhy, vázané na otevřenou krajinu, agrocenózy, případně na blízkost sídel.

Nepředpokládají se v rámci zájmového území výstavby podmínky pro rozvoj populací některého z uvedených zvláště chráněných druhů podle příloh vyhl. č. 395/1992 Sb. ve vztahu k charakteristickému výskytu a reprodukci.

Podle názoru zpracovatele průzkumu nebude nutno řešit žádná zvláštní opatření k ochraně živočichů a jejich společenstev. Přesto však doporučujeme zahájení stavební činnosti mimo vegetační a hnízdní období.

### 1.6. Vlivy hluku a záření

Vyhodnocení akustické situace  bylo provedeno pro jednu  výpočtovou oblast, která zahrnuje posuzovaný areál LPKD 4 a blízkou průmyslovou zástavbu v zóněa dále okolí komunikací, využívaných pro dopravní obsluhu. Výpočtové body 1-3 jsou zvoleny u stávajících nejbližších objektů v průmyslové zóně, bod 5 v prostoru výhledové obytné zástavby Buštěhradu a bod 5 představuje severní okraj stávající obytné zástavby Buštěhradu, který není významně ovlivněn provozem na silně zatížené komunikaci I/61, projevuje se zde však vliv na silnici III/00719 . Obytná zástavba Buštěhradu nemůže být vzhledem k útlumu vzdáleností (cca 600 - 700 m) a akustických charakteristikách předpokládaných zdrojů ovlivněna. Pro zhodnocení přírůstku na komunikacích používaných pro dopravní obsluhu byly spočítány vzdálenosti izofon LAeq pro stávající (bez přitížení provozem LPKD4, ale s uvažováním příspěvků již projednaných či schválených záměrů v zóně (LPKD I-II, Montagner, ABT, obalovna) a výhledový stav s přitížením provozem LPKD .

Situování výpočtových bodů ve výpočtových oblastech je dále  zřejmé z výpisu programu HLUK+ a obrázků. Celkem bylo řešeno 5 výpočtových bodů ve výhledové variantě s provozem LPKD, a to pro denní  i noční dobu i přesto, že v noční době nebude provoz LPKD 4 významný (uvažujeme zhruba 10% celkové zátěže)

- Varianta 0 - výhledový v roce 2010 bez provozu LPKD4 den a noc(LPKD4_1D) a (LPKD4_1N)

- Varianta 1 - výhledový stav v roce 2010 s provozem LPKD4  den a noc(LPKD4_1D) a (LPKD4_1N)

Celkem tedy byly provedeny čtyři výpočty akustické zátěže území a výpočet v okolí komunikací III/00719. sochorové válcovny TŽ), a to 2 m před fasádou objektů a na okrajích areálu LPKD.

Varianta 0  Tato varianta řeší akustickou situaci v území bez realizace výstavby a provozu areálu LPKD 4, ale uvažuje dopravní zátzěže již projednaných záměrů (LPKD I-II, Montagner, ABT, obalovna)..

Varianta 1  Tato varianta řeší akustickou situaci v území po realizaci výstavby a provozu areálu LPKD. Jako liniové a plošné zdroje hluku uvažujeme provoz automobilů po komunikacích využívaných pro dopravní obsluhu, pojezd osobních vozidel na parkovišti, pojezd vozidel zásobování na příjezdové komunikaci a manipulační ploše u obou hal. Jako bodové zdroje hluku uvažujeme výstupy technologických zařízení ( klimajednotky, vzduchotechnika) umístěné na střechách hal.

Nejvyšší přípustné hodnoty hluku.  Hygienické požadavky na úroveň akustické situace ve venkovním prostředí - limity nejvýše přípustných hodnot hluku jsou stanoveny na základě zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů. Požadavky kladené zákonem na ochranu zdraví před hlukem a vibracemi jsou obsaženy v oddíle 6, §30 - 34. Prováděcím právním předpisem k tomuto zákonu je Nařízení vlády č. 148/2006 Sb.  o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací,. které vstoupilo v účinnost dnem 1.června 2006 a nahradilo dřívější úpravu NV 502/2001 Sb. Citované Nařízení vlády (NV) o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací stanoví nejvyšší přípustné hodnoty hluku a vibrací pro pracoviště, pro chráněný venkovní prostor, chráněné vnitřní prostory staveb a chráněné venkovní prostory staveb. Zároveň stanovuje způsob měření a hodnocení těchto hodnot.  Podle základního ustanovení tohoto nařízení musí být expozice zaměstnanců a obyvatelstva hluku a vibracím omezena tak, aby byly splněny nejvyšší přípustné hodnoty hluku. Toto nařízení vlády se nevztahuje na hluk z  užívání bytu, hluk a vibrace prováděné nácvikem hasebních, záchranných a likvidačních prací, jakož i bezpečnostních a vojenských akcí a  akustické výstražné signály související s bezpečnostními opatřeními a záchrannou lidského života, zdraví a majetku. Emisní hodnoty hluku stanoví zvláštní právní předpisy. (Například nařízení vlády č. 9/2002 Sb. v platném znění, kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska emisí hluku)

Nejvyšší přípustné hodnoty hluku a hlukové zátěže na pracovištích jsou stanoveny pro hluk ustálený a proměnný, impulsní hluk, vysokofrekvenční hluk, ultrazvuk, infrazvuk a nízkofrekvenční hluk.  Nejvyšší přípustné hodnoty hluku v chráněných vnitřních prostorech staveb (§10) a ve chráněném venkovním prostoru (§11) jsou uvedeny ve zkráceném znění v následujících odstavcích.

§10 – Hygienické limity hluku v chráněném vnitřním prostoru staveb

(1)	Hodnoty hluku  se vyjadřují ekvivalentní hladinou akustického tlaku A Laeq,T a hladinou maximálního akustického tlaku A LAmax . Ekvivalentní hladina akustického tlaku A Laeq,T se v denní době se stanoví pro osm souvislých a na sebe navazujících  nejhlučnějších hodin ( Laeq,8h), v noční době pro nejhlučnější 1 hodinu (Laeq,1h.) Pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích, s výjimkou účelových komunikací, a drahách a  pro hluk z leteckého provozu se ekvivalentní hladina akustického tlaku A Laeq,T stanoví pro celou denní (Laeq,16h)  a celou noční dobu (Laeq,8h).

(2)	Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A se stanoví pro hluk pronikající vzduchem zvenčí a pro hluk ze stavební činnosti uvnitř objektu součtem základní hladiny akustického tlaku LAeq,T se rovná 40 dB a korekcí přihlížejících ke druhu chráněného prostoru a denní a noční době podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení. Jde – li ohluk s tónovými složkami nebo má-li výrazně informační charakter, přičte se další korekce -5dB. Za hluk s tónovými složkami se považuje hudba nebo zpěv, za hluk s výrazně informačním charakterem se považuje řeč.Hlukem s tónovými složkami se rozumí hluk, v jehož kmitočtovém spektru je hladina akustického tlaku v třetinooktávovém pásmu, případně ve dvou bezprostředně sousedících třetinooktávových pásmech, o více jak 5 dB vyšší než hladiny akustického tlaku v obou sousedních třetinooktávových pásmech a v pásmu kmitočtu 10z až 160 Hz je ekvivalentní hladina akustického tlaku v tomto třetinooktávovém pásmu A Laeq,T vyšší než hladina prahu slyšení stanovená pro toto kmitočtové pásmo podle tabulky v příloze č.1 k tomuto nařízení.

(3)	Hygienický limit v hladině maximálního akustického tlaku A  se stanoví pro hluk šířící se ze zdrojů uvnitř objektu součtem základní hladiny maximálního akustického tlaku A LAmax se rovná 40 dB a korekcí přihlížejících ke druhu chráněného vnitřního prostoru a denní a noční době podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení. Obsahuje-li hluk tónové složky nebo má výrazně informační charakter, přičte se další korekce - 5 dB. Za hluk ze zdrojů uvnitř objektu se pokládá i hluk ze zdrojů umístěných mimo tento objekt, který do tohoto objektu proniká jiným způsobem než vzduchem, zejména konstrukcemi nebo podložím.

(4) Hygienický limit v hladině akustického tlaku A pro hluk ze stavební činností uvnitř objektu A Laeq,s se stanoví tak, že se k hygienickému limitu v ekvivalentní hladině akustického tlaku A Laeq,T stanovenému podle odstavce 2 přičte v pracovních dnech pro dobu mezi 7.a 21. hodinou korekce +15 dB. Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A Laeq,s pro hluk ze stavební činnosti pro dobu kratší jak 14 hodin vypočte způsobem uvedeným v příloze 2 k tomuto nařízení. Věty první a druhá se nevztahují na zdravotnická zařízení a zařízení sociální péče, pokud jsou stavební práce prováděny za provozu těchto zařízení.

(5)	Ve školních učebnách, v denních místnostech jeslí a mateřských škol a dále u staveb pro kulturní, školské a veřejné účely musejí být dodrženy hodnoty optimální doby dozvuku podle příslušné české technické normy.

(6)	Hygienický limit v hladině akustického tlaku A pro zvuk elektronicky zesilované hudby se v prostoru pro posluchače stanoví pro dobu T se rovná 4 hodiny hodnotou Laeq,T se rovná 100 dB.

§11 – Hygienické limity hluku v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru

(1)	Hodnoty hluku, s výjimkou vysokoenergetického impulsního hluku tvořeného impulsy ve venkovním prostoru vznikajícími ři střelbě z těžkých zbraní, při explozích výbušnin s hmotností nad 25 g ekvivalentní hmotnosti trinitrotoluenu a při sonickém třesku,  se vyjadřují ekvivalentní hladinou akustického tlaku LAeq,T . V denní době se stanoví pro 8 souvislých a na sebe navazujících  nejhlučnějších hodin (Laeq,8h), v noční době pro  nejhlučnější 1 hodinu (Laeq,1h ). Pro hluk z dopravy na pozemních  komunikacích, s výjimkou účelových komunikací, a drahách,  a pro hluk s leteckého provozu se ekvivalentní hladina akustického tlaku A Laeq,T  stanoví pro celou denní (A Laeq,16h) a celou noční dobu (A Laeq,8h).

(2)Vysoce impulsní hluk tvořený impulsy ve venkovním prostoru, vznikajícími při střelbě z lehkých zbraní, explozí výbušnin s hmotností pod 25 g ekvivalentní hmotnosti trinitrotoluenu a při vzájemném nárazu tuhých těles, se vyjadřuje ekvivalentní hladinou akustického tlaku  A Laeq,T  podle odstavce 1.

(3)Vysokoenergetický impulsní hluk se vyjadřuje ekvivalentní hladinou akustického tlaku C LCeq,T a současně i průměrnou hladinou expozice zvuku C LCE jednotlivých impulsů. V denní době se stanoví pro 8 souvislých a na sebe navazujících nejhlučnějších hodin (LCeq,8h), v noční době pro nejhlučnější hodinu (LCeq,1h).

(4) Hygienický limit v ekvivalentní hladině  akustického tlaku A, s výjimkou hluku z leteckého provozu a vysokoenergetického impulsního hluku,  se stanoví součtem základní hladiny hluku LAeq,T = 50 dB  a korekcí přihlížejících ke druhu chráněného prostoru a denní a noční době podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení. Pro vysoce impulsní hluk se přičte další korekce   -12 dB. Obsahuje-li hluk výrazné tónové složky nebo má-li výrazně informační charakter, jako například řeč, přičte se další korekce -5 dB.

(5) Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku C vysokoenergetického impulsního hluku se stanoví pro denní dobu LCeq,8h se rovná 83 dB, pro noční dobu LCeq,1h   se rovná 40 dB. Ekvivalentní hladina akustického tlaku C Lceq,T se vypočte způsobem upraveným v příloze č. 3 k tomuto nařízení.

(6)	Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A  z leteckého provozu se vztahuje na charakteristický letový den a stanoví se pro celou denní dobu  součtem základní hladiny hluku LAeq,16h se rovná  60 dB a pro celou noční dobu ekvivalentní hladinou akustického tlaku   A Laeq,8h se rovná 50 dB.

(7) Hygienický limit v hladině akustického tlaku A pro hluk ze stavební činností Laeq,s se stanoví tak, že se k hygienickému limitu v ekvivalentní hladině akustického tlaku A Laeq,T stanovenému podle odstavce 4 přičte korekce přihlížející h posuzované době podle přílohy 3 k tomuto nařízení. Hygienický limit v hladině akustického tlaku A LAeq,s se pro hluk ze stavební činností pro dobu mezi 7. a 21. hodinou pro dobu kratší než 14 hodin vypočte způsobem upraveným v příloze č.3 k tomuto nařízení.

Příloha č. 2 k NV 148/2006 Sb.

Korekce pro stanovení hygienických limitů  hluku v chráněném vnitřním prostorech staveb

Část A

| Druh chráněného vnitřního prostoru | Doba pobytu | Korekce v dB |
| --- | --- | --- |
| Nemocniční pokoje | Doba mezi 6.00 a 22.00 hodinou 22.00 a 6.00 hodinou | 0 -15 |
| Operační sály | po dobu používání | 0 |
| Lékařské vyšetřovny, ordinace | po dobu používání | -5 |
| Operační sály | po dobu používání | 0 |
| Obytné místnosti | Doba mezi 6.00 a 22.00 hodinou 22.00 a 6.00 hodinou | 0+) -10+) |
| Hotelové pokoje | Doba mezi 6.00 a 22.00 hodinou 22.00 a 6.00 hodinou | +10 0 |
| Přednáškové síně, učebny a pobytové místnosti škol, jeslí, mateřských škol a školských zařízení, |  | +5 |
| Koncertní síně, kulturní střediska |  | +10 |
| Čekárny, vestibuly veřejných úřadoven a kulturních zařízení, kavárny, restaurace |  | +15 |
| Prodejny, sportovní haly |  | +20 |

Pro ostatní pobytové místnosti, v tabulce jmenovitě neuvedené, platí hodnoty pro prostory funkčně obdobné.

Účel užívání stavby je dán kolaudačním rozhodnutím a uvedené hygienické limity se nevztahují na hluk způsobený používáním chráněné místnosti.

+) Pro hluk z dopravy v okolí dálnic, silnic I. a II. třídy a místních komunikací I. a II. třídy (dále jen „hlavní pozemní komunikace“), kde je hluk z těchto komunikací převažující a v ochranném pásmu drah se přičítá  další korekce +5 dB. Tato korekce se nepoužije ve vztahu k chráněnému vnitřnímu prostoru staveb navržených, dokončených a zkolaudovaných po dni nabytí účinnosti tohoto nařízení.

Část B

Způsob výpočtu hygienického limitu LAeq,s pro hluk ze stavební činnosti pro dobu kratší než 14 hodin

Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A pro hluk ze stavební činnosti L Aeq,s  se stanoví ze vztahu:

L Aeq,s = L Aeq,T  + 10 . lg [ (429+t1) / t1 ] , kde

t1 	 je doba trvání hluku ze stavební činnosti v hodinách v období 7.00 – 21.00 hod

L Aeq,T	 je hygienický limit stanovený podle §10 odst.2.

Příloha č 3  k NV 148/2006 Sb.

Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku  v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru

Část A

| Druh chráněného prostoru | Korekce /dB/ |
| --- | --- |
|  | 1) | 2) | 3) | 4) |
| Chráněný venkovní prostor staveb lůžkových zdravotnických zařízení včetně lázní | -5 | 0 | +5 | +15 |
| Chráněný venkovní prostor lůžkových zdravotnických zařízení včetně lázní | 0 | 0 | +5 | +15 |
| Chráněný venkovní prostor ostatních staveb a chráněný ostatní venkovní prostor | 0 | +5 | +10 | +20 |

Poznámka: Korekce uvedené v tabulce se nesčítají

Pro noční dobu se pro chráněný venkovní prostor staveb přičítá další korekce  –10 dB, s výjimkou hluku z dopravy na železničních dráhách, kde se použije korekce –5dB.

1) Použije se pro hluk z veřejné produkce hudby, hluk z provozoven služeb a dalších zdrojů hluku, s výjimkou letišť, pozemních komunikací, nejde –li o účelové komunikace a dále s výjimkou drah, nejde –li o železniční stanice zajišťující vlakotvorné práce, zejména rozřaďování a sestavu nákladních vlaků, prohlídku vlaků a opravy vozů

2) Použije se pro hluk z  dopravy na pozemních  komunikacích, s výjimkou účelových komunikací, a drahách

3) Použije se pro hluk z dopravy na hlavních pozemních komunikacích v území , kde  hluk z dopravy na těchto komunikacích je převažující nad hlukem z dopravy na ostatních pozemních komunikacích. Použije se pro hluk z dopravy na drahách a  v ochranném pásmu drah.

4) Použije se v případě staré hlukové zátěže z dopravy na pozemních komunikacích a drahách, kdy starou hlukovou zátěží se rozumí stav hlučnosti působený dopravou na pozemních komunikacích a drahách, který v chráněných venkovních prostorech staveb a chráněném venkovním prostoru vznikl do 31. prosince 2000. Tato korekce zůstává zachována i po položení nového povrchu vozovky, výměně kolejového svršku, popřípadě rozšíření vozovek při zachování směrového nebo výškového vedení pozemní komunikace nebo dráhy, při které nesmí dojít ke zhoršení stávající hlučnosti v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru a pro krátkodobé objízdné trasy.

Část B

Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru pro hluk ze stavební činnosti

| Posuzovaná doba (hod) | Korekce (dB) |
| --- | --- |
| Od 6.00 do 7.00 | +10 |
| Od 7:00 do 21:00 | +15 |
| Od 21:00 do 22:00 | +10 |
| Od 22:00 do 6:00 | +5 |

Část C

Způsob výpočtu hygienického limitu LAeq,s pro hluk ze stavební činnosti pro dobu kratší než 14 hodin

Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A pro hluk ze stavební činnosti L Aeq,s  se vypočte ze vztahu:

L Aeq,s = L Aeq,T  + 10 . lg [ (429+t1) / t1 ]  kde

t1 	 je doba trvání hluku ze stavební činnosti v hodinách v době mezi 7.a 21. hodinou

L Aeq,T	 je hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A stanovený podle §11 odst.3.

Z dikce tohoto vládního nařízení, vyplývá že v posuzovaném území u nejbližší chráněné zástavby lze požadovat splnění hygienických limitů pro denní dobu 55 dB(A) a pro noční dobu 45 dB(A) za použití korekce dle citované přílohy 3 ad 2).

Predikce výhledového stavu akustické zátěže vlivem provozu areálu LPKD je zřejmá z následujících obrázků a tabulce výsledků z výpisu programu HLUKPLUS:

Obrázek 13a,b: Izofony LAeq pro výhledový stav- denní a noční doba, výška 3 m

Obrázek 13c,d: Hluková pásma pro  výhledový stav- denní a noční doba, výška 3 m

Tabulka bodů výpočtu: Ekvivalentní hladina hluku Laeq v dB(A)

HLUK+  verze 6.27                 Uzivatel: 5138/RNDr. Stanislav Fojtik

Soubor: C:\HLUKPLUS\LPKD4_0D.ZAD            Vytisteno: 12.10.2008 12:36

|======================================================================|

|  T A B U L K A     B O D U      V Y P O C T U        ( D E N )       |

|    |       |                |        LAeq (dB)              |        |

|  C.| vyska |   Souradnice   |doprava|prumysl|celkem |predch.| mereni |

|======================================================================|

|  1 |   3.0 | -357.9;   84.7 |  53.4 |   0.0 |  53.4 |       |        |

|  2 |   3.0 |  124.6;  280.2 |  50.5 |   0.0 |  50.5 |       |        |

|  3 |   3.0 |  221.4;  100.0 |  43.7 |   0.0 |  43.7 |       |        |

|  4 |   3.0 |  767.1;   -1.6 |  47.7 |   0.0 |  47.7 |       |        |

|  5 |   3.0 |  695.8; -421.6 |  46.6 |   0.0 |  46.6 |       |        |

|======================================================================|

HLUK+  verze 6.27                 Uzivatel: 5138/RNDr. Stanislav Fojtik

Soubor: C:\HLUKPLUS\LPKD4_0N.ZAD            Vytisteno: 12.10.2008 12:40

|======================================================================|

|  T A B U L K A     B O D U      V Y P O C T U        ( N O C )       |

|    |       |                |        LAeq (dB)              |        |

|  C.| vyska |   Souradnice   |doprava|prumysl|celkem |predch.| mereni |

|======================================================================|

|  1 |   3.0 | -357.9;   84.7 |  40.9 |   0.0 |  40.9 |( 53.4)|        |

|  2 |   3.0 |  124.6;  280.2 |  37.9 |   0.0 |  37.9 |( 50.5)|        |

|  3 |   3.0 |  221.4;  100.0 |  31.4 |   0.0 |  31.4 |( 43.7)|        |

|  4 |   3.0 |  767.1;   -1.6 |  34.1 |   0.0 |  34.1 |( 47.7)|        |

|  5 |   3.0 |  695.8; -421.6 |  33.0 |   0.0 |  33.0 |( 46.6)|        |

|======================================================================|

HLUK+  verze 6.27                 Uzivatel: 5138/RNDr. Stanislav Fojtik

Soubor: C:\HLUKPLUS\LPKD4_1D.ZAD            Vytisteno: 12.10.2008 13:15

|======================================================================|

|  T A B U L K A     B O D U      V Y P O C T U        ( D E N )       |

|    |       |                |        LAeq (dB)              |        |

|  C.| vyska |   Souradnice   |doprava|prumysl|celkem |predch.| mereni |

|======================================================================|

|  1 |   3.0 | -357.9;   84.7 |  54.1 |  27.0 |  54.1 |( 53.4)|        |

|  2 |   3.0 |  124.6;  280.2 |  51.0 |  14.1 |  51.0 |( 50.5)|        |

|  3 |   3.0 |  221.4;  100.0 |  44.3 |  22.2 |  44.3 |( 43.7)|        |

|  4 |   3.0 |  767.1;   -1.6 |  48.0 |  14.0 |  48.0 |( 47.7)|        |

|  5 |   3.0 |  695.8; -421.6 |  47.1 |  11.7 |  47.1 |( 46.6)|        |

|======================================================================|

HLUK+  verze 6.27                 Uzivatel: 5138/RNDr. Stanislav Fojtik

Soubor: C:\HLUKPLUS\LPKD4_1N.ZAD            Vytisteno: 12.10.2008 13:20

|======================================================================|

|  T A B U L K A     B O D U      V Y P O C T U        ( N O C )       |

|    |       |                |        LAeq (dB)              |        |

|  C.| vyska |   Souradnice   |doprava|prumysl|celkem |predch.| mereni |

|======================================================================|

|  1 |   3.0 | -357.9;   84.7 |  42.1 |  27.0 |  42.3 |( 54.1)|        |

|  2 |   3.0 |  124.6;  280.2 |  37.7 |  14.1 |  37.8 |( 51.0)|        |

|  3 |   3.0 |  221.4;  100.0 |  31.3 |  22.2 |  31.8 |( 44.3)|        |

|  4 |   3.0 |  767.1;   -1.6 |  34.6 |  14.0 |  34.6 |( 48.0)|        |

|  5 |   3.0 |  695.8; -421.6 |  33.6 |  11.7 |  33.7 |( 47.1)|        |

|======================================================================|

Na základě zadaných vstupních podkladů lze pro zvolené výpočtové body sumarizovat následující výsledky výpočtů:

Tabulka 26: Hodnoty hlukové zátěže  LAeq

| bod č. | Umístění | VAR 0 výhledový stav LAeq v dB(A) | VAR 1 výhledový stav LAeq v dB(A) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | den | noc | den | noc |
| 1 | Administrativní budova sochorové válcovny TŽ | 53,0 | 40,9 | 54,1 | 42,3 |
| 2 | Budova firmy Peroutka Martin | 50,5 | 37,9 | 51,0 | 37,8 |
| 3 | Budova areálu | 43,7 | 31,4 | 44,3 | 31,8 |
| 4 | Prostor výhledové obytné zástavby Buštěhradu | 47,7 | 34,1 | 48,0 | 34,6 |
| 5 | Severní okraj obytné zástavby Buštěhradu | 46,6 | 33,0 | 47,1 | 33,7 |

Z provedených modelových výpočtů vyplývají následující závěry. Vlivem provozu areálu LPKD 4 bude akustická situace v zájmovém území ovlivněna, jedná se však o průmyslovou zónu kde nejsou žádné chráněné objekty. Na hranicích areálu LPKD  se ekvivalentní hladina hluku bude pohybovat v rozmezí 45 – 50 dB, v okolí komunikace v průmyslové zóně pak kolem 55 dB. V následující tabulce jsou uvedeny vzdálenosti izofon v okolí komunikací využívaných pro dopravní obsluhu areálu , tj. komunikací III/00719 a I/61. Uvedena je vzdálenost příslušné izofony od osy komunikace ve stávajícím stavu (var 0) a ve výhledovém stavu (var 1) s přitížením provozem LPKD.

Tabulka 26a: Vzdálenosti izofon od komunikací využívaných pro dopravní obsluhu

| III/00719 | Vzdálenost izofony LAeq v m – komunikace III/00719 |
| --- | --- |
| izofona | Var 0 den | Var 1 den | Var 0 noc | Var 1 noc |
| 40 db (A) | - | - | 38 | 41 |
| 45 dB (A) | - | - | 12 | 13 |
| 50 dB (A) | 43 | 45 | - | - |
| 55 dB (A) | 15 | 16 | - | - |

| I/61 | Vzdálenost izofony LAeq v m – komunikace I/61 |
| --- | --- |
| izofona | Var 0 den | Var 1 den | Var 0 noc | Var 1 noc |
| 40 dB (A) | - | - | 232 | 234 |
| 45 dB (A) | - | - | 111 | 112 |
| 50 dB (A) | 230 | 234 | 44 | 44 |
| 55 dB (A) | 110 | 111 | - | - |
| 60 dB (A) | 43 | 43 | - | - |

Z tabulky je zřejmé, že u poměrné méně zatížené komunikace třetí třídy se přitížení provozem LPKD4 projeví rozšířením pásma 50 dB ve dne resp. 40 dB v noci o zhruba 2-3 m a pásmo obsáhne pruh zhruba 45 m od osy komunikace (resp. přilehlého jízdního pruhu). Pásmo 55(resp.45) dB se rozšíří zhruba o 1 m a bude zaujímat šířku zhruba 13-16 m na každou stranu od komunikace. V této vzdálenosti nejsou chráněné obytné objekty. Na vysoce zatížené komunikaci I/61 se přitížení provozem LPKD významně neprojeví pásmo 55 (resp. 45) dB se prakticky nerozšíří. Provoz na komunikaci I/61 významně ovlivňuje akustickou situaci na západním a jihozápadní okraji Buštěhradu. Z hlediska hlukové zátěže považujeme navržený záměr za akceptovatelný, neboť významným způsobem nezhorší akustickou situaci v území.

Vlivy záření

V areálu LPKD nebudou instalovány zdroje ionizujícího záření, ani silné zdroje neionizujícího elektromagnetického záření (vysílače a jiné zdroji silných elektromagnetických polí, lasery, silné zdroje světla). Výstavba ani provoz areálu nebude generovat vlivy tohoto typu.

## D.2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci

V souladu s již uvedenými hodnoceními vstupů a zejména výstupů a souhrnu, provedeném v předchozí části je možné konstatovat, že vlivy jsou nepříliš významné bez podstatných nevratných vlivů na kvalitu životního prostředí  a obyvatelstvo města Buštěhrad.  Vlivy posuzovaného záměru se projeví pouze v nevýznamné míře pouze v okolí objektů a v bezprostředním okolí komunikací využívaných pro dopravní obsluhu. V obytné zástavbě města Buštěhrad se vlivy výstavby i provozu LPKD 4 pozorovatelně neprojeví.

Ovlivnění ovzduší emisemi je v případě posuzovaného záměru soustředěnou pouze na mobilní zdroje v důsledku provozu v areálu a na komunikacích využívaných pro dopravní obsluhu. V daných rozptylových podmínkách s přihlédnutím k poměrně malé emisní produkci zdrojů se vlivy projeví pouze v bezprostředním okolí komunikací používaných pro dopravní obsluhu či v bezprostředním okolí areálu LPKD4 v rámci průmyslové zóny. Imisní situace v obytných zónách nebude pozorovatelně ovlivněna. Vlivy na ovzduší lze označit za trvale působící, malé a nevýznamné, bez nutnosti technických eliminačních či kompenzačních opatření.

Podobně lze charakterizovat hlukové emise. Technologické celky (např. zdvihací zařízení) budou umístěny uvnitř hal  v akusticky izolovaném prostoru a vně skladových hal se jejich vliv neprojeví. Stacionární zdroje vně objektu jsou omezeny pouze na vstupy či výdechy zařízení pro odvětrání sociálních vestavků a klimajednotky s  malou akustickou zátěží, která se na hraně obytné zástavby Buštěhradu  nemůže nijak markantně projevit. Přitížení dopravy je relativně malé, nikoliv však zanedbatelné a dopravní obsluha areálu se pozorovatelně nedotkne komunikací v obytných zónách. Vliv lze charakterizovat z hlediska doby působení za trvalý, z hlediska míry ovlivnění za malý a z hlediska komparativní významnosti za středně významný bez nutnosti technických eliminačních opatření (protihlukové stěny apod.)

Produkce odpadních vod je rovněž poměrně  malá a jejich látková zátěž se nevymyká běžným splaškovým vodám, technologické odpadní vody areál neprodukuje. Splaškové vody budou před vstupem do jednotné kanalizace přečištěny na typových ČOV.  Pozornost je nutno věnovat odvedení dešťových vod (hydraulické zatížení kanalizace) a zajistit regulovaný odtok do recipientu – Dřetovického potoka, což je zajištěno stávající retenční nádrži. Z hlediska doby působení jde o vliv nárazově působící, kvantitativně střední a významný. Nejsou nutná technická opatření (retenční - přečerpávací nádrž) pro eliminaci účinků vlivu.

Výstavba areálu si nevyžádá odnětí půdy ZPF, zemědělská půda nebude záměrem dotčena.

Z hlediska ochrany přírody a krajiny se záměr nedotkne skladebných prvků ÚSES ani významných krajinných prvků. Záměr si vyžádá odstranění části převážně náletových dřevin na pozemcích , která bude nahrazena novou výsadbou v rámci sadových úprav v areálu, a vykácení 4 vzrostlých borovic. Kácení dřevin bude kompenzováno výsadbou v zelených pásech na okrajích areálu v rámci sadových úprav.  Hodnotnější porosty na pozemku budou začleněny do sadových úprav areálu. Záměr neovlivňuje stanoviště vzácných či ohrožených druhů fauny a flory ani přírodně cenná bylinotravní společenstva.

Souhrnně lze konstatovat, že vlivy posuzovaného záměru se projeví markantně pouze v jeho bezprostředním okolí v rámci průmyslové zóny.

## D.3. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice

Vlivy tohoto charakteru oznamovaný záměr negeneruje. V posuzovaném případě nepřichází v úvahu.

## D.4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, případně kompenzaci nepříznivých vlivů

### 1.  Územně plánovací opatření

Územně plánovací opatření nenavrhujeme, neboť území je řešeno schváleným územním plánem města Buštěhrad včetně regulativů. Vlivy posuzovaného areálu jsou nevýznamné a většinově omezené na areál průmyslové zóny a není třeba stanovovat žádná ochranná pásma (hluková apod.).

### 2. Technická a organizační opatření

Opatření technického a organizačního rázu je zapotřebí provést celou řadu. Na tomto místě jsou stanovena pouze rámcově, detailně musí být rozpracována v projektu pro stavební povolení. Jsou uvedena navržená opatření ve stadiu přípravy projektu, výstavby i provozu.

opatření k ochraně vod

- zpevněné plochy, na nichž bude docházet k pojezdu TNV, musí být odvodněny a  spádovány tak, aby nedocházelo ke splachům škodlivých látek  do okolního horninového prostředí, měly by být vybaveny svodovou nebo obvodovou drenáží, která v případě havarijního úniku umožní účinný sanační zásah.

- zpracovat příslušné manipulační řády, zajistit pravidelnou kontrolu funkce odlučovačů, areálových ČOV  a pravidelné sledování jejich stavu a kvality vody, kontrolovat odstavenou (parkující) techniku a okamžitě likvidovat eventuelní úkapy.

- pravidelně sledovat kvalitu odpadních vod se zřetelem na obsah ropných látek, případně jiných ukazatelů dle požadavků správce kanalizace

opatření k ochraně ovzduší

- v návaznosti na dopravní opatření věnovat pozornost organizaci dopravy v areálu, vyloučit stání vozidel mimo areál

- zásobování a expedici zboží  pokud možno organizačně nasměrovat mimo ranní a odpolední špičku

- v období výstavby odstraňovat případné znečištění komunikací a zamezit tak sekundární prašnosti, dočasné deponie skrývky omezit na dobu nezbytně nutnou, odtravněné plochy dotčené terénními úpravami, které nebudou zpevněny či zastavěny, neprodleně rekultivovat

opatření při nakládání s odpady

- nakládání s odpady bude technicky a organizačně zajištěno tak, aby bylo možno jednotlivé druhy odpadů shromažďovat odděleně podle druhů

- odbyt recyklovatelných či využitelných odpadů bude smluvně zajištěn, stejně jako odvoz a  nezávadné zneškodňování odpadů charakteru N.

- odpady charakteru N musí být shromažďovány v k tomu určené místnosti odděleně od ostatních odpadů, v místnosti s nepropustnou podlahou, či neprodleně odváženy specializovanou firmou

- v nejvyšší možné míře je nutno minimalizovat vznik odpadů, zejména technologickou kázní při skladovacích postupech

- před vydáním stavebního povolení vyjasnit způsob  a místo uložení či využití přebytkové zeminy a případných odpadů z demolic

protihluková opatření

- klimatizační jednotky a VZT zařízení osadit a řešit tak, aby do nejvyšší možné míry byla eliminována expozice hluku – pružná osazení, mřížky, zábrany apod.

- technologická zařízení s hlučností nad 75 dB umístit v akusticky izolovaném prostoru tak aby byly dodrženy přípustné hladiny hluku uvnitř haly a přenos hluku obvodovým pláštěm byl minimální  .

opatření k ochraně zdraví

- zohlednit ustanovení obecně závazných předpisů a normativů na úseku BOZP

- zohlednit ustanovení protipožárních předpisů dle projektu pro prevenci a eliminaci vzniku požáru osadit elektronickou požární signalizaci EPS či sprinklerové hasicí zařízení

- zpracovat příslušné manipulační a provozní řády, zajistit proškolení pracovníků,

- zpracovat plán opatření pro případ havárie nebo úniku látek škodlivých vodám

opatření k minimalizaci estetických dopadů

- v areálu provést výsadbu zelených pásů (dekorační zeleně) a další sadové úpravy po konzultaci s dendrologem, v maximální míře využít stávající zeleň, pří výsadbě použít výhradně původní druhy dřevin

- na fasádách vyloučit či minimalizovat použití reflexních materiálů a nátěrů

dopravní opatření

- zásobování areálu TNV organizovat přednostně mimo dopravní špičky

- organizačně vyřešit dopravu (příjezd, vykládku, nakládku a parkování) a provést dopravní značení v areálu tak, aby jednotlivé dopravní plochy byly rozlišeny dle funkcí a nedocházelo k stáním mimo k tomu určená místa

- vyloučit stání vozidel mimo areál

ostatní opatření

- provést  základní opatření ve  smyslu zákonů  č. 20/1987 Sb.ve znění zák.č. 242/1992 Sb. k zabezpečení záchrany případných archeologických nálezů

- důsledně rekultivovat všechny výstavbou zasažené a trvale nezastavěné plochy z důvodu prevence šíření alergenních plevelů.

## D.5. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při specifikaci vlivů

Záměr výstavby logistického parku je z hlediska projektové přípravy velmi náročný a je proto jasné, že v poměrně ranném stadiu projektové přípravy nemohly být všechny údaje podrobně a přesně specifikovány. Projektová příprava byla v podstatě v počátcích a současně s oznámením byla zpracovávána dokumentace pro územní řízení. Vstupní údaje tak vycházely zejména z údajů výrobce technologických celků  a předpokládaného cílového stavu kapacity skladu a byly upřesňovány konzultacemi a odbornými odhady ve spolupráci s investorem a projektantem. Zohledněny byly i zkušenosti s obdobnými provozy u již realizovaných areálů.

Profesní části, zejména vzduchotechnika, vytápění, voda a kanalizace, elektroinstalace nebyly v době zpracovávání oznámení plně k dispozici a potřebné výpočty byly předávány a konzultovány v předstihu s investorem a projektantem. Z nepříliš velké podrobnosti podkladů a údajů  mohly vzniknout i některé nepřesnosti, které bude nutné upřesnit v projektu, ale které by v žádném případě neměly vést ke zkreslení hodnocení  dopadů na životní prostředí. V případě nejasností byly vždy použity nejméně příznivé meze odhadu či maximální vstupní množství.

Tendence zpracovatele byla z uvedených důvodů spíše nadsadit parametry, které se promítají do vlivů na životní prostředí, aby nedošlo k jejich podcenění. To se týká zejména nároků na dopravní obslužnost, média a energie, které jsou vždy na horní mezi odhadů a výpočtů.

S ohledem na charakter výstavby a zejména provozu se domníváme, že toto oznámení  vyjadřuje základní vlivy díky významné pomoci investora ale i projektanta poměrně přesně.  Informace o stávajícím stavu prostředí byly v důležitých faktorech získány poměrně úplné a byly využita celá řada podkladů i zkušenosti zpracovatelů s posuzováním podobných aktivit.  .

Vstupní údaje, získané zpracovatelem dokumentace z projektových podkladů a dále z odborné literatury, map a vlastním pozorováním, byly běžnou technikou zpracování za využití uvedených výpočetních metod a schválených metodik (hluková studie) či běžnou komparací porovnány s údaji a ukazateli z platných legislativních a správních předpisů a normativních standardů a posouzeny s využitím znalostí a zkušeností zpracovatele oznámení.

# E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU

Záměr není variantně řešen. S ohledem na jednoznačnost umístění nové výstavby v rámci průmyslové zóny Dříň  a souladu s ÚPN města Buštěhrad byla projektantem akce sledována jediná  územní varianta v podobě, jak je prezentována a hodnocena tímto oznámením.

S ohledem na dosažený stupeň kvality  skladového a logistického procesu, ověřeného ve srovnatelných provozech s návaznosti na již vybudované inženýrské sítě a komunikační napojení je sledována i jediná optimální technologická varianta.

# F. DOPLŇUJÍCÍ  ÚDAJE

## 1. Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení

- Situace širších vztahů 1:50 000

- Přehledná situace 1:10000 s vyznačením zájmového území

- Ortofoto zájmového území

- Situace záměru a zastavovací plán

## 2. Další podstatné informace zpracovatele

Na základě konzultace zpracovatelů oznámení s oznamovatelem je možno konstatovat, že žádná z podstatných informací o záměru, která by mohla mít dopad na odhad velikosti a významnosti vlivů na životní prostředí, obyvatelstvo nebo strukturu a funkční využití území, nebyla zamlčena.

Jde o standardní výstavbu skladového a logistického areálu v návaznosti na stávající již provozovaný průmyslový areál v zóně určené pro tyto aktivity schváleným územním plánem města Buštěhrad.

# G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU

Jedná se o výstavbu nového skladového a logistického areálu, který bude umístěn v severovýchodní části výrobní zóny, situované na severozápadním okraji katastrálního území Buštěhrad v okrese Kladno. Nový areál bude umístěn ve stávající komerčně výrobní zóně Kladno-Dříň, kde byly v minulosti do roku 1995 provozovány hutní a zpracovatelské provozy POLDI II. V posledních letech dochází k revitalizaci této zóny a obnovování jak tradičních ocelářských resp. kovozpracujících výrob, tak nových provozů. Posuzovaná IV. etapa navazuje na etapy předchozí, které představovaly výstavbu 4 logistických hal A-D a byly samostatně projednány v rámci zjišťovacího řízení v září roku 2007.

Nový areál je stavebně technicky i technologicky samostatný a není tedy na předchozích etapách závislý. Nový skladový a logistický areál LKPD 4 bude sestávat ze 2 skladových hal označených IVA a IVB s navazujícími provozními, administrativními a sociálními přístavbami a vestavbami s navazujícími komunikacemi a manipulačními plochami a nezbytnou infrastrukturou. Areál bude postupně realizován v období let 2009-2010 ve dvou fázích, kdy v první etapě se předpokládá výstavba  haly IVA s navazující infrastrukturou (přístupová komunikace, parkoviště, inženýrské sítě, vrátnice, strojovna SHZ s nádrží) a ve druhé fázi dostavba haly IVB s železniční vlečkou a navazující infrastrukturou podobně jako v předchozím případě. Celý areál LPKD 4 bude tedy sestávat ze dvou hal, oddělených od sebe výrobní halou firmy Montagner. Nový areál bude využívat stávající dopravní a inženýrskou infrastrukturu zóny a v budoucnu i plánovanou páteřní komunikaci , která je v současnosti projednávána v rámci procesu EIA.  Plocha pozemků nového areálu LPKD 4 je pro obě fáze výstavby 42192  m2  (tj. 4,2192 ha), z čehož 25 192 m2 připadá na západní část IVA a 17000 m2 na východní část IVB. Na těchto plochách budou umístěny dvě skladové haly označené IVA a IVB, obslužné objekty, manipulační, parkovací a pojezdové plochy a příjezdové komunikace a v případě haly IVB i železniční vlečka. Podél obvodu a na volných plochách areálu jsou situovány zelené pásy s dekoračními a izolačními funkcemi.

Cílem tohoto záměru je výstavba moderního logistického a skladového areálu , určeného především pro skladování průmyslového zboží (nábytek, stavební materiály, průmyslové zboží a domácí potřeby, autodíly, elektronika, textil apod.) s možností lehké montážní a kompletační výrobní činnosti. Ze skladového sortimentu jsou vyloučeny nebezpečné chemické látky, pohonné hmoty a maziva, pyrotechnické výrobky, aerosolové výrobky, tuhá paliva, látky vysoce a extrémně hořlavé apod. Skladování bude praktikováno regálovým a paletovým způsobem v ocelových příhradových regálech nebo přímo na paletách, používány budou automatické a poloautomatické zakládací systémy. V halách není vyloučena navazující činnost kompletačního a montážního charakteru, tj. sestavování komponent do větších celků, montáž elektroniky apod.). Maximální teoretická kapacita areálu je 18 235 tun zboží, maximální obrat areálu LPKD 4 je 62 000 tun zboží ročně. Reálný obrat areálu se očekává 43 200 tun zboží za rok. Dopravní obsluha bude jednak železniční vlečkou (cca 15 - 20% ), jednak z větší části kamiony (převážně závoz zboží) a lehkými nákladními vozidly a dodávkami (distribuce zboží).

Záměr je umístěn  v souladu s územním plánem města Buštěhrad v zóně určené pro průmyslovou výrobu a sklady.

Stavba je situována na ve výrobní zóně  na pozemcích, které nejsou součástí zemědělského půdního fondu a v minulosti byly již k průmyslové činnosti využity (POLDI II-Dříň). Nebude proto potřeba provést odnětí půdy ZPF.

Areál je umístěn na nevyužitých pozemcích v průmyslové zóně a je z lemován křovinatým remízem s ruderalizovaným bylinným patrem. Tyto remízy budou z části odstraněny, z části zakomponovanými do navrhovaných sadových úprav v rámci areálu. Zde se předpokládá výsadba sadovnicky kvalitnějších listnatých dřevin, které nahradí stávající odstraněnou zeleň. Z cennějších dřevin se předpokládá odstranění 4 kusů borovic o stáří cca 30 let s výškou kolem 7 m o obvodem kmene cca 0,8 m. Stavba nekoliduje se skladebnými prvky územního systému ekologické stability území (biocentra, biokoridory) ani významnými krajinnými prvky. Rovněž nedochází k redukci populací volně žijících živočichů ani k omezení stanovišť cenných bylinotravních společenstev.

Areál se nachází již mimo dobývací prostory a chráněná ložisková území (černé uhlí), které se vyskytují v širším okolí (DP Dubí) a je mimo dosah vlivů důlní činnosti (poddolovaná území).

Posuzovaná přestavba se vyznačuje dobrým zabezpečením všech základních zdrojů (pitná voda, elektrická energie) ze stávajících rozvodů v průmyslové zóně  a jejich poměrně racionálním využitím pro posuzované účely. Významné nároky na dodávky vody či energií nevznikají a distribuční sítě nebudou pozorovatelně ovlivněny a předpokládané navýšení spotřeby se neprojeví.

Ovlivnění ovzduší emisemi je v případě posuzovaného záměru soustředěnou pouze na mobilní zdroje v důsledku provozu v areálu a na komunikacích využívaných pro dopravní obsluhu. V daných rozptylových podmínkách s přihlédnutím k poměrně malé emisní produkci zdrojů se vlivy projeví pouze v bezprostředním okolí komunikací používaných pro dopravní obsluhu či v bezprostředním okolí areálu LPKD4 v rámci průmyslové zóny. Imisní situace v obytných zónách nebude pozorovatelně ovlivněna. Vlivy na ovzduší lze označit za trvale působící, malé a nevýznamné, bez nutnosti technických eliminačních či kompenzačních opatření.

Podobně lze charakterizovat hlukové emise. Technologické celky (např. zdvihací zařízení) budou umístěny uvnitř hal  v akusticky izolovaném prostoru a vně skladových hal se jejich vliv neprojeví. Stacionární zdroje vně objektu jsou omezeny pouze na vstupy či výdechy zařízení pro odvětrání sociálních vestavků a klimajednotky s  malou akustickou zátěží, která se na hraně obytné zástavby Buštěhradu  nemůže nijak markantně projevit. Přitížení dopravy je relativně malé, nikoliv však zanedbatelné a dopravní obsluha areálu se pozorovatelně nedotkne komunikací v obytných zónách. Vliv lze charakterizovat z hlediska doby působení za trvalý, z hlediska míry ovlivnění za malý a z hlediska komparativní významnosti za středně významný bez nutnosti technických eliminačních opatření (protihlukové stěny apod.)

Produkce odpadních vod je rovněž poměrně  malá a jejich látková zátěž se nevymyká běžným splaškovým vodám, technologické odpadní vody areál neprodukuje. Splaškové vody budou před vstupem do jednotné kanalizace přečištěny na čtyřech typových ČOV, čímž bude významně snížena látková zátěž.

Pozornost je nutno věnovat odvedení dešťových vod (hydraulické zatížení kanalizace) a zajistit regulovaný odtok do recipientu – Dřetovického potoka, což je zajištěno stávající retenční nádrží. Eliminace případného znečištění ropnými látkami bude zajištěna osazením odlučovačů ropných látek před vstupem do jednotné kanalizace. Z hlediska doby působení jde o vliv nárazově působící, kvantitativně střední a významný. Nejsou nutná technická opatření (retenční - přečerpávací nádrž) pro eliminaci účinků vlivu.

Produkce odpadů z provozu je poměrně malá, bude se jednat převážně o odpadní obalové materiály (papír, lepenka, plastové fólie apod.), u kterých bude nutno zajistit oddělené shromažďování dle druhů a recyklaci. Podíl nebezpečných odpadů je zanedbatelný. Z odpadů v době výstavby je nejvýznamnější přebytková skrývka, která bude z větší části využita při terénních úpravách.

Zpracovatel oznámení soudí, že za předpokladu uplatnění podmínek, uvedených v bodě D.4 předloženého Oznámení v rámci územního řízení a při zpracování dokumentace stavby i při její realizaci a provozu, je možno zajistit nekonfliktní realizaci oznamovaného záměru z pohledu zákonných i věcných podmínek ochrany životního prostředí, jeho složek a zdraví obyvatelstva.

Datum zpracování oznámení:     	15.10.2008

.

Zpracoval: 	RNDr. Stanislav Fojtík

Sluneční 429, 273 64 Doksy u Kladna

Tel. 312267493  603731784

mailto: sfojtik@iol.cz

Osvědčení odborné způsobilosti MŽP ČR . č.j.: 17 145/4673/OEP/92.

# H. PŘÍLOHA

H.1: Vyjádření příslušného stavebního úřadu (resp. pořizovatele ÚPD)  k záměru z hlediska souladu se schválenou územně plánovací dokumentací:

H.2: Vyjádření místně příslušného orgánu ochrany přírody  k záměru z hlediska vlivu na ptačí oblasti a evropsky významné lokality:

# Text boxes

Průmyslová zóna Dříň

„buštěhradská halda“

1.

2

3

k.ú.Buštěhrad

Areál LPKD 4

Příloha 1: Situace širších vztahů

Příloha 2: Přehledná situace

Příloha 3: Ortofoto zájmového území

Příloha 4: Zastavovací situace

4

IV-A

IV-B