TECHNICKÉ SLUŽBY OCHRANY OVZDUŠÍ OSTRAVA spol. s r.o.

Posudek

dle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí
(dle přílohy č. 5 zákona)

Mobilní betonárna M1, Průmyslová zóna Dobříš

Zadavatel: 	Středočeský kraj

Zborovská 11

150 21 Praha 5

Zpracoval:	Ing. Libor Obal

Osvědčení odborné způsobilosti MŽP ČR č.j. 1633/279/OPV/93 ze dne 29.6.1993

Spolupracovali:	Ing. Radim Ptáček Ph.D. – GEOoffice, s.r.o. Ostrava

Zhotovitel:	Technické služby ochrany ovzduší Ostrava spol. s r.o.

Janáčkova 1020/7

702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

tel: 596 124 897, fax: 596 113 139

e-mail: teso@teso-ostrava.cz

www.teso.cz

počet výtisků:	12 							zakázka číslo:	E/2527/2009

počet stran:	56

počet příloh:	4							výtisk číslo:

datum vydání:	červenec 2009

OBSAH:

I.	ÚDAJE O OZNAMOVATELI	4

I.1.	Název záměru	4

I.2.	Kapacita (rozsah) záměru	4

I.3.	Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)	4

I.4.	Obchodní firma oznamovatele	4

I.5.	IČ oznamovatele	5

I.6.	Sídlo (bydliště) oznamovatele	5

II.	Posouzení dokumentace	6

II.1.	Úplnost dokumentace	6

II.2.	Správnost údajů uvedených v dokumentaci (oznámení) včetně použitých metod hodnocení	8

II.3.	Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivů na životní prostředí	32

II.4.	Hodnocení významných vlivů záměru na životní prostředí přesahující státní hranice	33

III.	POSOUZENÍ TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ ZÁMĚRU S OHLEDEM NA DOSAŽENÝ STUPEŇ POZNÁNÍ POKUD JDE O ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	33

IV.	POSOUZENÍ NAVRŽENÝCH OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ, PŘÍPADNĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	34

V.	VYPOŘÁDÁNÍ VŠECH OBDRŽENÝCH VYJÁDŘENÍ K DOKUMENTACI	37

VI.	CELKOVÉ POSOUZENÍ AKCEPTOVATELNOSTI ZÁMĚRU Z HLEDISKA VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	46

VII.	NÁVRH STANOVISKA	48

Název akce:	Mobilní betonárna M1, Průmyslová zóna Dobříš

Oznamovatel:	STAVA, s.r.o.

Hlavní 125

252 07 Štěchovice

Zařazení záměru dle	kategorie II, bod 6.2

přílohy č. 1 k zák. 	Výroba stavebních hmot a výrobků neuvedených v kategorii I

č. 100/2001 Sb.:	s kapacitou nad 25 000 t/rok; zařízení na výrobu azbestu a výrobků

obsahující azbest (záměry neuvedené v kategorii I)

Příslušný orgán:	Krajský úřad Středočeského kraje

odbor životního prostředí a zemědělství

Zborovská 11

150 21 Praha 5

Zpracovatel posudku:	Ing. Libor Obal

TECHNICKÉ SLUŽBY OCHRANY OVZDUŠÍ OSTRAVA spol. s r.o.

Janáčkova 1020/7

702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

Prohlášení

Posudek je zpracován držitelem osvědčení o odborné způsobilosti ke zpracování dokumentací o hodnocení vlivu stavby, činnosti nebo technologie na životní prostředí a ke zpracování posudků hodnotících vlivy staveb, činností a technologií na životní prostředí (dle zákona č. 244/1992 Sb., zákona č. 100/2001 Sb. a vyhlášky č. 457/2001 Sb.), č.j. 1633/279/OPV/93. Osvědčení vydalo Ministerstvo životního prostředí České republiky v dohodě s Ministerstvem zdravotnictví České republiky podle § 6 odst. 3 a § 9 zákona ČNR č. 244/1992 S., o posuzování vlivů na životní prostředí dne 29.6.1993. Platnost autorizace prodloužena na dobu dalších 5-ti let rozhodnutím MŽP č.j.: 42639/ENV/06 ze dne 21.6.2006.

--------------------------------

V Ostravě dne 3. 7. 2009.							 Ing. Libor Obal

Zpracovaný posudek je zpracován v rozsahu Přílohy č. 5 k zákonu č. 100/2001 Sb., ve znění zákona č. 93/2004 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí.

Hodnocená dokumentace je posouzena podle následujících kriterií:

# ÚDAJE O OZNAMOVATELI

## Název záměru

Mobilní betonárna M1, Průmyslová zóna Dobříš

## Kapacita (rozsah) záměru

Betonárna je uvažována jako dočasná; dle nájemní smlouvy s majitelem pozemku z roku 2007 na dobu 10 let. Základní informace o kapacitě, době provozu atd., jsou uvedeny v následujícím textu

Předpokládaná denní výroba		:	cca 570 tun betonových směsí

(transport betonu)

Předpokládaná roční produkce		:	max. 112 000 tun

Denní provozní doba			:	6,5 hodiny

Roční provozní doba			:	cca 198 dní (mimo zimní měsíce)

## Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)

Plocha, kde je záměr navržen, se nachází v areálu Zemědělské společnosti Dobříš, na katastrálním území Dobříš (pozemek č.762/7). Zmíněný areál je umístěn v průmyslové zóně, která se nachází na jihovýchodním okraji města Dobříš.

Okolní plochy a další pozemky

Bezprostřední okolí plochy, na které je záměr navržen, je tvořeno stavebními objekty Zemědělské společnosti Dobříš, a.s. (dále jen ZS Dobříš) resp. subjektů, kterým je tato společnost pronajímá.

V širším území převažují zemědělsky využívané plochy (zejména východně) doplněné lesními porosty a vodními plochami (jižně). Plochy západně od areálu jsou územním plánem určeny pro průmyslovou zónu.

Nejbližší chráněné objekty (obytná zástavba) jsou od plochy záměru vzdáleny cca 280 m směrem severovýchodním (ulice Příbramská a v Lipkách) resp. minimálně 380 m směrem východním (několik rodinných domů podél silnice II/119).

Kraj				:		Středočeský

Obec				:		Dobříš

Katastrální území		:		Dobříš

č. parcelní			: 		762/7 (objekt betonárny),

783/6 a 783/8 (příjezdové komunikace)

## Obchodní firma oznamovatele

STAVA, spol. s r.o.

Hlavní 125

252 07 Štěchovice

## IČ oznamovatele

616 78 481

## Sídlo (bydliště) oznamovatele

Ing. Martin Ciencala – jednatel

Hradišťko pod Medníkem, Hradišťko č.p. 156

PSČ 25209

Tel.: 272 739 651

Fax: 257 741 380

Mobil: 607 556 462

# Posouzení dokumentace

## Úplnost dokumentace

Dokumentace je zpracována podle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších předpisů a z tohoto pohledu je v souladu s požadavky citovaného zákona.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí předmětné stavby byla zpracována  oprávněnou osobou Ing. Pavlem Veselým, který je držitelem osvědčení odborné způsobilosti č.j. 12806/1491/OPVŽP vydané dne 11.10.2005. Dále se na dílčích kapitolách a odborných přílohách (rozptylová studie, hluková studie, hodnocení zdravotních rizik) podíleli další odborné osoby:

- Ing. Aleš Kulhánek, PhD.

- Technické služby ochrany ovzduší Praha a.s., Ing. Michal Hovorka

- Ing. Monika Zemancová

Je zpracována na určité odborné úrovni, odpovídající charakteru a rozsahu stavby. Dílčí výhrady zpracovatele posudku k dokumentaci neovlivňují zásadní správnost závěrů dokumentace. Ostatní záležitosti byly konzultovány s projektantem objektu, popřípadě upřesněny. Jedná se v jednotlivostech spíše o jiný úhel pohledu na danou problematiku, případně o doplňující nebo opravující upřesnění.

Zpracovateli byly ke zpracování posudku předloženy následující podklady:

- Závěr zjišťovacího řízení – dokument Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, č.j. 104920/2008/KUSK/OŽP-Ve ze dne 13.8.2008

- Dokumentace zpracovaná dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů pro záměr "Mobilní betonárna M1, Průmyslová zóna Dobříš" zpracovaná oprávněnou osobou Ing. Pavlem Veselým, leden 2009

- Korespondence, dokladující zveřejnění dokumentace a distribuci dokumentace i doplnění dotčeným úřadům a dotčeným územním samosprávným celkům podle požadavků zákona č. 100/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů

- Vyjádření, které příslušný úřad obdržel k dokumentaci záměru od dotčených správních úřadů a od dotčených územních samosprávných celků včetně nesouhlasných vyjádření veřejnosti. Úplný výčet došlých vyjádření s charakteristikou jejich obsahu je podán v kapitole V tohoto posudku.

Dále dokumentace obsahovala následující přílohy:

- Mapové přílohy

  - Situace zájmového území

  - Nejbližší EVL (systém NATURA 2000)

  - Mapa platného územního plánu města Dobříš

  - Katastrální mapa areálu ZS Dobříš s vyznačenou plochou záměru

- Textové přílohy

  - Rozptylová studie

  - Hluková studie

  - Studie hodnocení zdravotních rizik

  - Vyjádření stavebního úřadu Dobříš z hlediska souladu se schválenou ÚPD

  - Stanovisko orgánu ochrany přírody dle § 45 i zákona č. 114/1992 Sb.

- Ostatní přílohy

  - Umístění zařízení betonárny - půdorys

  - Zařízení betonárny - boční pohled

  - Stavební konstrukce recyklační jímky

  - Prohlášení o kvalitě prachových filtrů

Dále bylo zpracovatelem posudku provedeno místní šetření předmětné lokality hlavně za účelem zjištění přesného umístění lokality vzhledem k nejbližší obytné zástavbě, zjištění stávajícího stavu lokality a seznámení se s celkovým umístěním navrhovaného záměru mobilní betonárny M1.

Předmětem posuzovaného záměru je využití části stávajícího areálu ZS Dobříš pro novou výrobní aktivitu – výrobu betonových směsí (transportních betonů) v objemu cca 112 000 tun/rok.

Z hlediska výrobní technologie se jedná o kompletní mobilní celek dodaný společností Stetter, typ M 1 - TZ, který bude umístěn doprostřed pronajaté plochy s objízdným zásobováním kamenivem. Skládky kameniva jsou po obvodu objektu, vlastní přísun do betonárky bude zajištěn nakladačem.

Investor předpokládá, že záměr bude dopravně napojen na stávající komunikační síť přes ulici Anenskou na ulici Příbramskou, která je hlavní spojovací komunikací na rychlostní komunikaci R4 Praha - Strakonice.

Jednotlivé objekty v areálu ZS Dobříš jsou v současné době pronajímány různým subjektům zejména pro skladové účely resp. drobnou výrobu. Žádný obdobný záměr charakteru průmyslové výroby není v současné době v areálu provozován. Ke kumulaci vlivů souvisejících s výrobou proto nebude docházet.

Stavební společnost STAVA funguje od roku 1995 a v posledních letech významně rozšiřuje své aktivity v oblasti výroby hotových betonových směsí. Jejím hlavním záměrem je tuto oblast dále posilovat mj. zvýšením počtu provozovaných mobilních betonáren ve Středočeském kraji. Navrhovaná stavba betonárny bude řešit potřeby provozovatele zajistit pro své i jinými firmami realizované stavby dle poptávky v daném území levnější dodávky betonové směsi.

Důvodem k umístění záměru v této lokalitě je i výhodná dopravní dostupnost i relativně vysoký potenciál možných odběratelů a to i přesto, že v Dobříši je již jedna betonárna provozována. Výhodou záměru je samozřejmě i jeho umístění mimo souvislou obytnou zástavbu, čímž bude eliminováno případné ovlivnění obyvatelstva.

Další územní varianta pro vybudování mobilní betonárny nebyla uvažována s ohledem na skutečnost, že se jedná o změnu užívání již existující a v současné době nevyužívané části areálu, kdy nebudou kladeny zvýšené nároky na životní prostředí. Zároveň nebude nutné provádět významné zemní ani stavební práce.

Pokud jde o vlastní obsah a rozsah dokumentace, je podle názoru zpracovatele posudku vzhledem k charakteru záměru a jeho lokalizaci akceptovatelná k možnosti reálně posoudit vlivy předloženého záměru na životní prostředí a ukončit proces posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Určitá problematičtější část posuzované dokumentace, která se poté týká i vyhodnocení imisní zátěže emisemi znečišťujících látek z dopravy a hlavně vyhodnocení tzv. sekundární prašnosti v rámci pohybu nákladní techniky v samotném uvažovaném areálu Mobilní betonárny M1 a s tím související vyhodnocení zdravotních rizik, je komentována v příslušné pasáži předkládaného posudku včetně upřesnění tohoto vyhodnocení.

Dalším dílčím nedostatkem je neuvažování variant nikoli z hlediska jiného umístění mobilní betonárny, ale spíše z hlediska jiného dopravního napojení a variant vlivů dopravy na nejbližší okolí jak z hlediska emisí, tak i z hlediska hlukového.

Vlastní dokumentace v části A – Údaje o oznamovateli – předkládá základní údaje o oznamovateli předkládaného záměru. Údaje jsou předloženy odpovídajícím a dostatečným způsobem.

V části B – Údaje o záměru – popisuje všechny potřebné charakteristiky uvažovaného záměru přesně v souladu s požadavky přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění.

Z hlediska části C – Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území lze označit ve vztahu k uvažovanému záměru za vyhovující a zcela akceptovatelné.

Část D – Komplexní charakteristika a hodnocení vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí – obsahuje všechny kapitoly této části oznámení:

- Charakteristiku předpokládaných vlivů záměru na veřejné zdraví a hodnocení velikosti a významnosti všech vlivů

- Komplexní charakteristiku vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich velikosti a významnosti a možností přeshraničních vlivů

- Charakteristiku environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních stavech

- Charakteristiku opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí

- Charakteristiku použitých metod prognózování a výchozích předpokladů při hodnocení vlivů

- Charakteristiku nedostatků ve znalostech a neurčitosti, které se vyskytly při zpracování dokumentace

Část E – Porovnání variant řešení záměru – předložený materiál neobsahuje porovnání variant. V této kapitole je provedeno stručné srovnání s tzv. nulovou variantou.

Dokumentace dále obsahuje požadované a zákonem předepsané kapitoly F. Závěr, G. Všeobecné srozumitelné shrnutí netechnického charakteru a H. Přílohy. V přílohách je dále uvedena i přehledná fotodokumentace uvažovaného areálu a nejbližšího okolí.

## Správnost údajů uvedených v dokumentaci (oznámení) včetně použitých metod hodnocení

Úplnost dokumentace ve vztahu k vlivům záměru a i vzhledem k vlivům celého komplexu mobilní betonárny M1 na životní prostředí považuje zpracovatel posudku za dostačující k možnosti posoudit vlivy na životní prostředí a zdraví obyvatelstva, jakož i formulovat návrh stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí (dále jen „stanovisko“) pro příslušný úřad – Krajský úřad Středočeského kraje, a ukončit proces posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění.

A. Údaje o oznamovateli

V této kapitole jsou uvedeny základní údaje o oznamovateli: obchodní firma, IČO, jméno, příjmení, a funkce zástupce oznamovatele.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Bez zásadních připomínek. Kapitola naplňuje informace požadované zákonem.

B. Údaje o záměru

B.I.  Základní údaje

Kapitola je rozdělena na dílčí kapitoly, jejichž názvy odpovídají požadavkům uvedeným v zákoně.

B.I.1. Název záměru

Předmětem předkládaného posudku je posouzení záměru „Mobilní betonárna M1, Průmyslová zóna Dobříš“.

Zpracovatelský tým dokumentace konstatuje, že z hlediska zařazení záměru dle přílohy č.1 k zákonu č. 100/2001 Sb. v platném znění se na uvedený záměr vztahuje bod:

Kategorie II, bod 6.2 Výroba stavebních hmot a výrobků neuvedených v kategorii I s kapacitou nad 25 000 t/rok; zařízení na výrobu azbestu a výrobků obsahující azbest (záměry neuvedené v kategorii I).

Stanovisko zpracovatele posudku:

Tato kapitola obsahuje požadovanou informaci včetně zařazení záměru, ze kterého je patrný i příslušný úřad pro proces posuzování vlivů na životní prostředí. Ze strany zpracovatele posudku bez připomínek.

B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru

Betonárna je uvažována jako dočasná; dle nájemní smlouvy s majitelem pozemku z roku 2007 na dobu 10 let. Základní informace o kapacitě, době provozu atd., jsou uvedeny v následujícím textu

Předpokládaná denní výroba		:	cca 570 tun betonových směsí

(transport betonu)

Předpokládaná roční produkce		:	max. 112 000 tun

Denní provozní doba			:	6,5 hodiny

Roční provozní doba			:	cca 198 dní (mimo zimní měsíce)

Stanovisko zpracovatele posudku:

Uvedená kapacita je podnikatelským záměrem oznamovatele a z hlediska vlivů na životní prostředí je akceptována a podrobena procesu EIA jak z hlediska lokalizace záměru, tak z hlediska vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů na jednotlivé složky životního prostředí. Jedinou připomínkou je, že není vyhodnocena možnost provozu takových betonáren vzhledem k možnostem poptávkovým a také, že zřejmě maximální uvažovaná kapacita nebude zřejmě nikdy dosažena, i když povinnost hodnotit maximální kapacitu je správná a v souladu se zákonem.

B.I.3. Umístění záměru

Z dokumentace je patrné, že záměr je umístěn ve Středočeském kraji, v obci město Dobříš a v katastrálním území Dobříš.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Z hlediska lokalizace záměru prezentované v příslušné kapitole posuzovaného oznámení není ze strany zpracovatele posudku podstatnější připomínek. Popisná část je v přílohové části doplněna srozumitelnou situací, ze které je patrný plánovaný stav záměru. Ze strany zpracovatele posudku bez připomínek.

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry

Předmětem posuzovaného záměru je využití části stávajícího areálu ZS Dobříš pro novou výrobní aktivitu – výrobu betonových směsí (transportních betonů) v objemu cca 112 000 tun/rok.

Z hlediska výrobní technologie se jedná se o kompletní mobilní celek dodaný společností Stetter, typ M 1 - TZ, který bude umístěn doprostřed pronajaté plochy s objízdným zásobováním kamenivem. Skládky kameniva jsou po obvodu objektu, vlastní přísun do betonárky bude zajištěn nakladačem.

Investor předpokládá, že záměr bude dopravně napojen na stávající komunikační síť přes ulici Anenskou na ulici Příbramskou, která je hlavní spojovací komunikací na rychlostní komunikaci R4 Praha - Strakonice.

Jednotlivé objekty v areálu ZS Dobříš jsou v současné době pronajímány různým subjektům zejména pro skladové účely resp. drobnou výrobu. Žádný obdobný záměr charakteru průmyslové výroby není v současné době v areálu provozován. Ke kumulaci vlivů souvisejících s výrobou proto nebude docházet.

Pokud jde o možné kumulace vlivů ze stávající areálové dopravy a dopravy spojené s posuzovaným záměrem, lze je – s ohledem na její stávající nízkou frekvenci zjištěnou osobním průzkumem – označit za zcela nevýznamné.

Možnost kumulace s jinými záměry než výše uvedenými v zájmovém území není vymezena.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Zpracovatel posudku konstatuje, že z hlediska synergických vlivů měla spíše tato kapitola popsat začlenění mobilní betonárny do objektu zemědělského družstva, jakož i ostatních sousedících obytných zástaveb, protože právě tyto budou provozem mobilní betonárny nejvíce dotčeny. Dále je třeba zhodnotit jak obecná negativa, tak i obecná pozitiva stavby.

Určitým nedostatkem v rámci této kapitoly lze považovat určité vynechání stávající již provozované betonárny z kumulativních vlivů. Je zřejmé, že stávající (technicky zastaralá) betonárna bude mít mnohem větší vliv na jednotlivé složky životního prostředí jak z hlediska umístění, tak i z hlediska možných emisí samotného zastaralého technického celku stávající betonárny, což při vyhodnocení bude jednoznačně hovořit pro vybudování nové betonárny na okraji města, než provozovat stávající technologii, i když jiného provozovatele.

B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, resp. odmítnutí

Stavební společnost STAVA funguje od roku 1995 a v posledních letech významně rozšiřuje své aktivity v oblasti výroby hotových betonových směsí.  Jejím hlavním záměrem je tuto oblast dále posilovat mj. zvýšením počtu provozovaných mobilních betonáren ve Středočeském kraji. Navrhovaná stavba betonárny bude řešit potřeby provozovatele zajistit pro své i jinými firmami realizované stavby dle poptávky v daném území levnější dodávky betonové směsi.

Důvodem k umístění záměru v této lokalitě je i výhodná dopravní dostupnost i  relativně vysoký potenciál možných odběratelů a to i přesto, že v Dobříši je již jedna betonárna provozována. Výhodou záměru je samozřejmě i jeho umístění mimo souvislou obytnou zástavbu, čímž bude eliminováno případné ovlivnění obyvatelstva.

Další územní varianta pro vybudování mobilní betonárny nebyla uvažována s ohledem na skutečnost, že se jedná o změnu užívání již existující a v současné době nevyužívané  části areálu, kdy nebudou kladeny zvýšené nároky na životní prostředí. Zároveň nebude nutné provádět významné zemní ani stavební práce.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Kapitola obsahuje požadované údaje a nevyžaduje další komentář. Vypovídací schopnost dokumentace ve vztahu k vlivům na jednotlivé složky životního prostředí je předmětem další části předkládaného posudku.

Z hlediska variant zde není uvažována další jiná varianta, ale mohly být uvažovány aspoň varianty dopravní obslužnosti vzhledem k nejbližší obytné zástavbě a vyhodnoceny z hlediska emisí a hluku.

B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru

V rámci této kapitoly byla podrobně zpracována spíše technologická část, kterou zde stručně uvádíme.

Základním technologickým zařízením navrhované stavby je mobilní betonárna německé firmy Stetter M1-TZ s jmenovitou výrobní  kapacitou 53 m3/hod.

Betonárna bude sestávat z následujících částí:

- nosná ocelová konstrukce betonárny Stetter M1-TZ

- kompletní talířová míchačka Stetter T 1000

- dopravník cementu do vlastní betonárny včetně váhy cementu

- skladovací sila cementu vč. odvzdušňovacího zařízení

- řadové zásobníky kameniva pro dávkování až čtyř frakcí

- skipový výtah pro dopravu kameniva vč. váhy kameniva

- zařízení AIRBAG, sloužící k odvzdušnění míchačky a k zachycení prachových částic při dávkování cementu a kameniva skipovým výtahem

- výsypka betonové směsi

- řídící velín betonárny (automatický systém s volbou různých programů výroby)

- recyklační zařízení (jímka) pro likvidaci zbytků betonové směsi

Vlastní jádro betonárny bude provedeno jako semimobilní, tzn., že jednotlivé části betonárny budou dovezeny na stavbu a smontovány na zpevněných plochách.

Cementové hospodářství se bude skládat ze tří zásobníků (sil), každý o objemu cca 50 m3, postavených na ocelové montované konstrukci. Celková max. zásoba cementu bude 60 tun. Plnění sil cementem bude probíhat pneumaticky. Jednotlivá zásobní sila budou neprodyšně utěsněna proti vnikání vody a vodních par a budou opatřena odvzdušňovacími odlučovacími filtry vybavenými mechanickým oklepem (vibrátorem). Úlet prachových částic z filtrů bude dle zpracovatelů rozptylové studie (autorizované měření emisí na obdobném zařízení) na úrovni 3,5 mg/m3, což je hodnota hluboko pod platnými limity.

Cement se bude dopravovat ze sil šnekovými dopravníky do uzavřené elektronické váhy cementu (váživost 500 kg), která je umístěna nad míchačkou. Všechny dopravní cesty cementu, včetně pneumatické dopravy budou zakrytovány a zatěsněny, tak aby byly minimalizovány emise prachových částic do okolí.

Nad vlastní míchačkou bude rovněž umístěna elektronická váha na záměsovou vodu (váživost 250 kg), která konstrukčně upravena pro použití kalové vody z recyklačního zařízení a dvoukomorová elektronická váha na tekuté přísady.

Kamenivo bude dováženo nákladními automobily přímo do jednotlivých zásobníků, konečná manipulace bude prováděna nakladačem. Přes pneumatické výpustné uzávěry bude kamenivo dávkováno do vyvážecího vozíku (skipového výtahu). Přesnost vážení váhy kameniva zajišťuje elektronická váha, její přesnost je pravidelně kontrolována.

Dávkování komponentů a míchání betonové směsi bude probíhat v automatickém režimu, který je řízen mikroprocesorovým řídicím systémem. Zadávání druhu a množství vyráběného betonu bude provádět školená obsluha z velínu umístěného vedle betonárny. Celý proces a průběh výrobního cyklu bude sledovat obsluha na monitoru provozního počítače.

Recyklační zařízení (tříkomorová sedimentační jímka) bude zajišťovat likvidaci zbytků betonových směsí, které vzniknou při výpachu míchačky. Zbytky budou vytříděny na kamenivo a cementový kal. Obě vytříděné složky budou zpětně použity pro výrobu betonové směsi. V této recyklační jímce bude zachytávána i srážková voda ze zpevněných ploch v okolí zařízení (cca 400 m2) potenciálně kontaminovaných prašnými částicemi.

Dále jsou v kapitole technického popisu umístěny fotografie stejného typu betonárny, o jakém se uvažuje v případě průmyslové zóny Dobříš.

Stanovisko zpracovatele posudku:

K části B1 dokumentace není podstatných připomínek. Popis stavební a částečně i technologické části parkovacího objektu je zpracován tak, aby mohlo být adekvátně provedeno hodnocení vlivů záměru na ŽP a veřejné zdraví.

Další stanovisko zpracovatele posudku k jednotlivým vstupům nebo výstupům pro hodnocený záměr a cílový provoz je uvedeno v souladu s obsahem dokumentace v dalších částech posudku.

B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení

Zahájení:		březen 2009

Dokončení:		duben 2009

Zahájení provozu:	po kolaudaci tj. cca květen 2009

Ukončení provozu:	stavba dočasná, po dobu 10 let tj. cca v roce 2019 (v případě prodloužení současné dohody o pronájmu, která vyprší v roce 2017)

Stanovisko zpracovatele posudku:

Uvedený bod obsahuje veškeré potřebné informace. Vzhledem k vývoji situace bude termín posunut, je však zřejmé, že dokončení instalace mobilní betonárny bude trvat maximálně 1 měsíc. Jinak bez připomínek.

B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků

V této kapitole je uvedena jako dotčená obec Dobříš.

Stanovisko zpracovatele posudku:

K uvažované kapitole není ze strany zpracovatelského týmu posudku podstatnějších připomínek. Z vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů na jednotlivé složky životního prostředí lze usoudit, že ve výčtu záměrem dotčených územně samosprávných celků bude zasažené území mnohem menší a bude se týkat pouze nejbližšího okolí uvažovaného záměru, hlavně při přizpůsobení dopravní obslužnosti podmínkám posudku.

B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst.4 a správních úřadů, které budou tato rozhodnutí vydávat

V dokumentaci jsou uvedena následující navazující rozhodnutí:

- Městský úřad Dobříš, stavební úřad

- Rozhodnutí o umístění stavby, resp. stavební povolení

- Souhlas k provozování zařízení na předúpravu odpadních vod a vydání provozního řádu

- Kolaudační rozhodnutí

- Krajský úřad Středočeského kraje – odbor životního prostředí a zemědělství

- Souhlas k provozování středního zdroje znečišťování ovzduší

- Povolení na nakládání s nebezpečnými odpady

Stanovisko zpracovatele posudku:

K uvažované kapitole není podstatnějších připomínek. Pouze v případě Krajského úřadu se z hlediska ovzduší bude jednat o stanovisko s umístěním středního zdroje znečišťování ovzduší a povolení středního zdroje znečišťování ovzduší. Dále by bylo vhodné v této kapitole uvést, dle jakých zákonných předpisů se budou jednotlivá rozhodnutí vydávat.

B.II. Údaje o vstupech

B.II.1 Půda

Plánovaná mobilní betonárna bude umístěna v prostoru zpevněné plochy stávajícího areálu Zemědělské společnosti Dobříš. Posuzovaný záměr se konkrétně týká parcely č.762/7 vedené v katastru nemovitostí (k.ú. Dobříš) jako plocha ostatní. Dále budou využívány – pro účely příjezdové komunikace – parcely č. 783/6 (rozloha 130 m2, BPEJ 42604) a 783/8 (rozloha 310 m2, BPEJ 42604).

Kromě výše uvedeného si realizace stavby nevyžádá žádný další dočasný ani trvalý zábor zemědělské půdy ani pozemků určených k ochraně lesa (LPF).

Stanovisko zpracovatele posudku:

K této části dokumentace není připomínek. V rámci hodnoceného záměru nedochází k záboru ZPF ani PUPFL.

Záměr nezasahuje žádné zvláště chráněné území přírody, vymezené ve smyslu kategorií dle § 14 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění.

Ochranná pásma zvláště chráněných území přírody dle § 37 zákona číslo114/1992 Sb. v platném znění ani ochranná pásma lesních porostů dle §14 zákona číslo 289/1995 Sb. v platném znění nejsou polohou posuzovaného záměru dotčena.

Záměr se nenachází v územní kolizi s obecně chráněnými přírodními prvky (např. skladebné prvky ÚSES nebo významnými krajinnými prvky "ze zákona“ - § 3 písmeno b) zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění). V řešeném území se nenachází žádný aktuálně platnou ÚPD vymezený skladebný prvek ÚSES (biocentrum, biokoridor).

B.II.2 Voda

V dokumentaci je popsán způsob, množství a odběr vody jak pro fázi výstavby, tak i pro fázi provozu mobilní betonárny.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Stávající způsoby zajištění všech druhů vod zůstávají zachovány, jednotlivé zdroje mají dle vyjádření provozovatele dostatečnou kapacitní rezervu pro pokrytí předpokládané zvýšené potřeby.

Spotřeba pitné vody ve fázi výstavby bude závislá na způsobu řešení zařízení staveniště z hlediska zabezpečení sociálního zázemí, případně na možnosti využití stávajícího sociální zázemí pro pracovníky výstavby, ale opět je třeba konstatovat, že výstavba bude probíhat velmi krátkou dobu.

Jediným drobným nedostatkem je řešení zásobování požární vodou, které dokumentace neuvádí.

V případě technologické vody je zřejmé, že není momentálně zcela jasně řečeno, zda bude voda požívána z vodovodního řádu nebo z podzemního vrtu a objevila se ještě i jiná alternativa a to, použít vodu ze stávajících dvou vrtů HV1 a HV2. Toto rozporuje hydrogeologickým posudkem Město Dobříš a podrobněji se problematikou použití těchto vrtů budeme věnovat v reakci na předmětné vyjádření, kdy byl zpracován nezávislý posudek autorizovanou osobou z hlediska hydrogeologie.

Dále je zřejmé, že vyráběný beton může být buď s vyšším obsahem vody, nebo nižším obsahem vody, což dokumentace ani nenaznačuje.

Obecně je lepší vycházet ze spotřeby vody na 1 m3 vyrobeného betonu. Při hustotě betonu 2,4 t/m3 se tedy bude vyrábět cca 47 000 m3/rok betonu. Průměrná udávaná spotřeba je vody na 1 m3betonu je 170 l což činí 0,17 m3. Z následujícího vyplývá, že na uvažovanou výrobu 112 000 t/rok tedy 47 000 m3/rok betonu bude třeba 7 990 m3/rok technologické vody, což mírně převyšuje výpočet uvedený v dokumentaci. Dále dle obdobných staveb uvedených do provozu v Moravskoslezském kraji je odhad spotřeby vody pro mytí automixů pro výše uvažovanou výrobu okolo 600 m3/rok.

B.II.3 Surovinové a energetické zdroje

Dokumentace specifikuje následující potřebné vstupy pro výrobu:

Výstavba

Pro stavbu bude použit dovezený kompletní technologický celek, který bude napojen na příslušné inženýrské přípojky. Na místě budou pro usazení do terénu použity běžné stavební materiály. S ohledem na tyto skutečnosti nebudou při realizaci záměru vznikat významné nároky na energetické a surovinové zdroje.

Provoz

Vstupní suroviny

Pro zajištění provozu betonárny budou dováženy resp. používány následující suroviny:

- kamenivo (v potřebných frakcích)

- cement

- přísady do cementu

Dle sdělení investora bude za hodinu vyrobeno maximálně 35 m3 hotové betonové směsi. Při předpokládané 6,5 - hodinové pracovní době bude denně vyrobeno maximálně 228 m3 betonu, tj. při hustotě betonu 2 500 kg/m3 cca 570 tun. Z tohoto množství bude spotřebovaná voda činit cca 40 tun vody (denní spotřeba vody činí dle údajů projektanta 40 m3), cement 68,4 tun (0,3 tuny na m3 betonu), přísady do cementu max. 0,01 tuny. Zbývající denní spotřebované množství surovin tj. cca 461,5 tun bude tvořit kamenivo o různých frakcích.

Na základě výše uvedených údajů a ročního fondu pracovní doby (198 dní) se předpokládá následující maximální roční spotřeba vstupních surovin.

- kamenivo     		-  91 377 tun

- cement         		-  13 543 tun

- přísady do cementu 	-  1,98 tun

- voda   			-   7 920 tun

Pozn. Jedná se o hodnoty maximální, skutečně vyrobené množství betonu a tím i potřebného množství vstupních surovin, lze předpokládat na úrovni 80-90%. Nicméně pro výpočet na straně bezpečnosti byly pro výše uvedené výpočty použity hodnoty maximální.

Elektrická energie

Elektrická energie bude v rámci provozu betonárny spotřebovávána zejména pro chod zařízení výroby a recyklace betonu, velín, dispečink příp. sociální kontejner. Základní technické parametry jsou uvedeny v následujícím textu.

Napájecí rozvod, napájecí soustava	: 3+PEN, 3x230/400 V / 50 Hz

Projektovaný instalovaný příkon		: 92 kW

soudobý příkon				: 65 kW

roční spotřeba (odhad)			: 90 000 kWh

Tepelná energie

Přívod tepla do zařízení nebude budován. Řídicí velín resp. sociální kontejner (sprcha, WC) bude vyhříván přímotopy.

Ostatní energie

Zařízení neklade nároky na dodávku jiných energií.

Stanovisko zpracovatele posudku

K uvedeným bilancím není ze strany zpracovatele posudku podstatných připomínek.

Spotřeba surovin a energií pro fázi výstavby bude upřesněna v dalších fázích projektové přípravy.

Vzhledem k malému rozsahu jak stavebních tak i technologických souborů neovlivňuje absence těchto údajů pro fázi výstavby proces posuzování vlivů záměru na životní prostředí. Doporučení zpracovatele posudku pro minimalizaci negativních vlivů výstavby jsou souhrnně uvedena v návrhu stanoviska.

B.II.4 Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu

V průběhu provozu mobilní betonárny (navážení vstupních surovin a odvoz hotové betonové směsi) budou využívány stávající komunikace.

Dle sdělení projektanta bude záměr dopravně napojen na ulici Anenskou a následně na ulici Příbramskou, která je považována za hlavní spojovací komunikaci mezi městem Dobříš a rychlostní komunikací R4.

Pokud jde o frekvenci dopravy, při uvažovaných výrobních kapacitách bude s provozem záměru souviset následující rozsah nákladní dopravy:

- dovoz kameniva

- 42 TNA (s nosností 11 tun)/den tj. 84 jízd (příjezd/odjezd) TNA/den

- dovoz přísad do cementu

- max. 1 TNA/týden

- odvoz hotových betonových směsí (autodomíchávače)

- max. 16 TNA/den (s kapacitou 15 m3), tj. 32 jízd TNA/den

- dovoz cementu (cisterny)

- max. 3 cisterny (nosnost 23 tun) /den, tj. 6 jízd TNA/den

Nákladní doprava bude provozována pouze 5 dní v týdnu, v denní době, celkem 9 měsíců v roce, tj. 198 dní za rok. Předpokládá se, že po vyjetí z Anenské bude její směrování na ulici Příbramské následující - 95% dopravy směrem jižním, zbývajících 5% směrem severním. Následné rozdělení nákladní dopravy směrem na R4 resp. ulici v Lipkách bude v poměru 80:20. Při tomto rozložení dopravy budou jednotlivé úseky komunikací po zprovoznění záměru zatíženy následující dopravou.

- ul. Anenská  -    max. 61 TNA/den, tj. 122 jízd TNA/den

- ul. Příbramská (směrem k ulici V Lipkách) – 58 TNA/den, tj. 106 jízd TNA/den

- ul. Příbramská (od ulice V Lipkách směrem na R4) - 46 TNA/den, tj. 92 jízd TNA/den

- ul. Příbramská (na sever k ulici B. Smetany) - 3 TNA/den, tj. 6 jízd TNA/den

- ul. V Lipkách -  12 TNA/den, tj. 24 jízd TNA/den

Osobní doprava spojená s provozem záměru bude zcela zanedbatelná, předpokládá se do 10 osobních aut zákazníků resp. zaměstnanců za den, tj. maximálně 20 jízd denně. Její rozložení na ulici Příbramské se předpokládá  v poměru 50:50, tj. 10 jízd každým směrem s následným rozložením jižním směrem 80 % směrem k R 4, 20 % na ulici V Lipkách.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Zde je možno konstatovat, že zpracovatel dokumentace se snažil rozdělit dopravu tak, aby co nejméně ovlivňovala město Dobříš a měla významně menší dopady na životní prostředí a to tedy hlavně na imisní situaci a hlukovou zátěž.

Z umístění areálu je však zřejmé, že je možno vytvořit účelovou komunikaci v rámci stávajícího areálu tak, aby vůbec nebyla využívána ulice Anenská a výjezd z areálu by byl situován mimo obytnou zástavbu a je ještě možno v rámci provozu omezit aspoň výjezd vozidel jižním směrem, aby automixy a případně i dovoz surovin byl směrován jižním směrem na rychlostní komunikaci R4. Významně se tím sníží imisní zátěž z dopravy a také hluková zátěž z dopravy.

B.III. Údaje o výstupech

B.III.1 Ovzduší

Dokumentace v rámci předkládaného záměru specifikuje emise bodových, plošných zdrojů a liniových zdrojů znečišťování ovzduší. V případě výstavby mobilní betonárny je pouze konstatováno, že tyto emise budou časově omezeny.

Při vyhodnocení plošných zdrojů z technologie mobilní betonárny byly vyhodnoceny emisní faktory dle americké agentury pro životní prostředí US EPA a v případě liniových zdrojů bylo použito programu MEFA’02.

V případě bodového zdroje je konstatováno, že mobilní betonárna je pouze zdrojem tuhých znečišťujících látek (dále jen tuhých ZL), které jsou filtrovány, a je zde uvedena hodnota celkové roční emise, která je velmi zanedbatelná.

Stanovisko zpracovatele posudku:

V případě obdobných staveb je zřejmé, že vyhodnocení stavebních prací je velmi obtížné a neexistují pro tento typ emisí vhodné referenční programy. Nejvíce se obdobnou problematikou zabývá agentura US EPA, která má programy pro výpočty plošných emisí ze stavebních prací, případně i sekundární prašnosti z dopravy materiálů a surovin. Vzhledem k dočasným zdrojům, lze tolerovat nevyhodnocení těchto druhů emisí a v rámci tohoto posudku budou uvedeny podmínky pro fázi výstavby tak, aby tyto emise byly minimalizovány.

V případě vyhodnocení liniového zdroje emisí, a to provozu mobilní betonárny související s dopravou surovin a výrobku, je správně použita metoda MEFA v. 02 – Program pro výpočet emisních faktorů pro motorová vozidla. Je zde přehledná tabulka emisních faktorů.

Dále je nutno konstatovat, že v případě volby znečišťujících látek byly vybrány ty, které se významně podílejí na znečištění ovzduší z automobilové dopravy.

Je však zcela zřejmé, že samotný provoz mobilní betonárny a s tím související doprava jsou významnými zdroji znečišťování ovzduší, avšak je třeba upozornit, že na znečištění ovzduší se podílí také hlavně sekundární prašnosti z liniové dopravy hlavně v areálu mobilní betonárny a také v jejím nejbližším okolí. Tuto tzv. sekundární prašnost lze kvantifikovat a také matematicky modelovat, což bylo ze strany zpracovatele dokumentace opomenuto. Je však také zřejmé, že tyto emise lze účinně snižovat čištění skrápění komunikací v rámci mobilní betonárny a jejích nejbližších příjezdových komunikací. Tyto je třeba specifikovat, dodržovat a kontrolovat v rámci schváleného provozního řádu uvažované mobilní betonárny.

B.III.2 Odpadní vody

Při vlastním provozu betonárny lze očekávat vznik následujících typů odpadních vod:

- splaškové vody (obsluha zařízení)

- technologické odpadní vody (výplachy z mytí zařízení resp. automixů)

- zachycené srážkové vody potenciálně kontaminované TZL

Stanovisko zpracovatele posudku

V rámci nakládání s jednotlivými druhy odpadních vod je z dokumentace zřejmé jejich množství i nakládání s těmito odpadními vodami. K této části není podstatných připomínek.

B.III.3 Odpady

V dokumentaci je uvedena specifikace vznikajících odpadů pro etapu výstavby, pro etapu provozu i pro etapu případného ukončení provozu záměru. Je zde velice podrobně uvedeno nakládání s těmito odpady a nemá význam zde znovu všechny odpady vyjmenovávat.

Stanovisko zpracovatele posudku:

K problematice odpadů není podstatných připomínek. V rámci stavebních prací je třeba dbát, aby dodavatel stavebních prací dbal na dodržování zákona o odpadech a tyto zneškodňoval za pomoci odborných firem.

Pouze lze podotknout, že odpady, které lze znovu využít, by měly být přednostně recyklovány, ne však na místě této stavby. Doporučení zpracovatele posudku pro tuto oblast jsou uvedena v dalších částech posudku.

V kapitole by měl být proveden i odhad množství vznikajících odpadů v jednotlivých fázích, což je učiněno pouze v případě výstavby a provozu záměru, avšak již ne v rámci ukončení provozu záměru. Jedná se však vždy pouze o odborný odhad.

B.III.4 Hluk, vibrace

Dominantními zdroji hluku spojenými se záměrem budou zdroje liniové (automobilová doprava), nicméně nově budou instalovány a následně i provozovány stacionární a plošné zdroje hluku.

Hluk v období výstavby

Dle předaných podkladů by výstavba záměru měla probíhat pouze v denní době (7-16 hod) po dobu maximálně 2 měsíců. Počet stavebních mechanismů ani TNA používaných během jednotlivých etap výstavby v průběhu zemních prací, hrubé stavby a dokončovacích prací nebyl v době zpracování této studie k dispozici. Na základě odborných zkušeností s obdobnými typy projektů lze nicméně předpokládat následující technické parametry provozovaných zdrojů hluku (viz následující tabulky):

Doprava při výstavbě záměru

| Aktivita | Doba výskytu | Počet TNA/hod. |
| --- | --- | --- |
| Zemní práce | 14 dní, 9 hod/den | 2 tj. 4 jízdy |
| Stavební práce | 42 dní 9 hod/den | 2 tj. 4 jízdy (hrubá stavba) 3 tj. 6 jízd (dokončovací práce) |

Dále lze v průběhu výstavby předpokládat používání následujících stavebních mechanismů.

Seznam strojů a jejich využití –  zemní práce

| Název stroje, typ | Hlučnost | Počet | Skutečné využití |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Počet dnů | Hodin/den (průměrně) |
| Skrejpr | 80 - 85 | 1 | 7 | 8 |
| Kolový nakladač | 70 - 75 | 1 | 7 | 8 |
| Vibrační zhutňovací stroj | 90 - 95 | 1 | 5 | 8 |

Seznam strojů a jejich využití –  stavební práce

| Název stroje, typ | Hlučnost | Počet | Skutečné využití |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Počet dnů | Hodin/den (průměrně) |
| Autojeřáb | 75 – 77 | 1 | 14 | 9 |
| Svářecí aparáty | 55 - 60 | 2 | 28 | 9 |
| Stavební kompresor | 90 - 95 | 1 | 28 | 9 |
| Vibrovací zařízení pro hutnění betonové směsi | 85 - 90 | 1 | 10 | 9 |

Jedná se o běžnou stavební činnost prováděnou běžnými technologiemi, které neovlivní prostředí v blízkém okolí. Hluk od zemních, dopravních a stavebních strojů nepřekročí přijatelnou hlukovou hranici.

Při výstavbě záměru budou dodrženy příslušné hygienické limity v chráněném venkovním a vnitřním prostoru staveb pro hluk ze stavební činnosti dané nařízením vlády č.148/2006 Sb. (v platném znění). Pro minimalizaci hlukové zátěže přilehlé obytné zástavby bude realizace záměru organizačně zabezpečena takovým způsobem, který zajistí bezpečnost provozu a maximálně omezí možnost vzniku negativního ovlivnění akustické pohody v okolí.

Hluk v průběhu provozu záměru

V průběhu provozu záměru budou provozovány všechny tři kategorie zdrojů hluku (liniové, plošné i stacionární).

Liniové zdroje hluku

Jak již bylo uvedeno v kapitole B.II.4., dopravně bude záměr napojen na stávající komunikační síť (ulice Příbramská) přes ulici Anenskou, která je v současné době dopravně minimálně zatížena. Frekvence dopravy spojené s provozem betonárny STAVA jsou pro přehlednost znovu uvedeny v následujícím textu.

- dovoz kameniva

- 42 TNA (s nosností 11 tun)/den tj. 84 jízd (příjezd/odjezd) TNA/den

- dovoz přísad do cementu

- max. 1 TNA/týden

- odvoz hotových betonových směsí (autodomíchávače)

- max. 16 TNA/den (s kapacitou 15 m3), tj. 32 jízd TNA/den

- dovoz cementu (cisterny)

- max. 3 cisterny (nosnost 23 tun) /den, tj. 6 jízd TNA/den

Nákladní doprava bude provozována pouze 5 dní v týdnu, v denní době, celkem 9 měsíců v roce, tj. 198 dní za rok. Předpokládá se, že po vyjetí z Anenské bude její směrování na ulici Příbramské následující - 95% dopravy směrem jižním, zbývajících 5% směrem severním. Následné rozdělení nákladní dopravy směrem na R4 resp. ulici v Lipkách bude v poměru 80:20. Při tomto rozložení dopravy budou jednotlivé úseky komunikací po zprovoznění záměru zatíženy následující dopravou.

- ul. Anenská  -    max. 61 TNA/den, tj. 122 jízd TNA/den

- ul. Příbramská (směrem k ulici V Lipkách) – 58 TNA/den, tj. 106 jízd TNA/den

- ul. Příbramská (od ulice V Lipkách směrem na R4) - 46 TNA/den, tj. 92 jízd TNA/den

- ul. Příbramská (na sever k ulici B. Smetany) - 3 TNA/den, tj. 6 jízd TNA/den

- ul. V Lipkách -  12 TNA/den, tj. 24 jízd TNA/den

Osobní doprava spojená s provozem záměru bude zcela zanedbatelná, předpokládá se do 10 osobních aut zákazníků resp. zaměstnanců za den, tj. maximálně 20 jízd denně. Její rozložení na ulici Příbramské se předpokládá  v poměru 50:50, tj. 10 jízd každým směrem s následným rozložením jižním směrem 80 % směrem k R 4, 20 % na ulici V Lipkách.

Mezi liniové zdroje lze přiřadit i pohyb kolového nakladače přemisťujícího vstupní materiál (kamenivo, písek atd.) do jednotlivých zásobníků. Frekvence provozu tohoto zdroje bude cca 3 x týdně po dobu 4 hodin.

Stacionární zdroje hluku

V rámci vybudování záměru nebudou instalovány žádné nové stacionární zdroje hluku s výjimkou výdechu z betonárny. Dle předaných informací hladina hluku ve vzdálenosti 1 m od zdroje nepřekročí hodnoty 65 dB(A).

Plošné zdroje hluku

Za hlavní plošné zdroje hluku lze označit plášť mobilní betonárny (přenos hluku z procesu míšení betonu), zásobníky kameniva (v průběhu jejich plnění), podavač (skipový vozík) jednotlivých frakcí kameniva do míchačky a plnění autodomíchávačů betonové směsi.

Míchačka je zcela opláštěná, hluk je emitován pouze přes plášť. Maximální hladina akustického tlaku na venkovním plášti nepřekročí hodnotu 75 dB (A).

Podavač kameniva bude zakrytován a bude v provozu nárazově (vždy při plnění). Dle předaných informací by hodnota hluku emitována tímto zdrojem neměla překročit 95 dB(A).

Předpokládá se použití 4 - kapsového zásobníku s celkovou objemovou kapacitou 50 m3. Zásobník bude využíván 9 měsíců v roce, v pracovních dnech tj. celkem 198 dní za rok. Plnění probíhá maximálně 1x za den, hladina hluku při plnění může dosáhnout až 100 dB. Nejvýše přípustné ekvivalentní hladiny akustického tlaku A (LAeq,T) u venkovních chráněných objektů jsou Nařízením vlády č.148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací (v platném znění) stanoveny na 50 dB v denní dobu (6-22 hod) a 40 dB pro noční dobu (22-06).

Vzhledem k umístění betonárny uvnitř areálu ZS Dobříš, její výšce (maximálně 9 m) a s tím spojenému hlukovému odclonění sousedními stavebními objekty a dále s ohledem na vzdálenost nejbližších chráněných objektů (minimálně 270 m), lze předpokládat, že limitní hladiny akustického tlaku nebudou vlivem provozu stacionárních ani plošných zdrojů překračovány.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Ke specifikaci nových zdrojů hluku, které budou uvedeny do provozu v rámci hodnoceného záměru, není připomínek.

Akustickou situaci v chráněných venkovních prostorách staveb nejbližší obytné zástavby ovlivňují a budou i nadále ovlivňovat stávající liniové zdroje hluku (pohyby motorových vozidel na nejbližších komunikacích.

Stanovisko zpracovatele posudku k předložené akustické studii a vlivům hluku na zdraví obyvatelstva je uvedeno v dalších částech posudku.

C. Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území

C.1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území

V této části dokumentace jsou popsány následující charakteristiky životního prostředí dotčeného území:

Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území:

- Územní systém ekologické stability krajiny

- Zvláště chráněná území

- Území historického, kulturního nebo archeologického významu

- Významné krajinné prvky

- Území hustě zalidněná, území zatěžovaná nad míru únosného zatížení

- Staré ekologické zátěže, extremní poměry v dotčeném území

- Ochranná pásma

Stanovisko zpracovatele posudku:

Z hlediska nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území zpracovatel posudku konstatuje, že tato kapitola obsahuje veškeré podstatné informace ve vztahu k výčtu nejzávažnějších environmentálních charakteristik ve vztahu k posuzovanému záměru.

C.2. Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území

C.2.1 Ovzduší a klima

Posuzovaný materiál se věnuje charakteristice klimatu a problematice imisního pozadí zájmového území, které je vyhodnocováno na základě nejbližší stanice v Příbrami sledujících pozadí imisní zátěže.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Z hlediska doložených informací o imisním pozadí není ze strany zpracovatele posudku připomínek, posuzovaný materiál dostatečným způsobem podává základní informace o imisní zátěži zájmového území.

Významná je i skutečnost, že posuzovaná oblast je uvedena ve věstníku MŽP č.3/2007 jako oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší, kde jsou překračovány imisní limity pro denní koncentrace PM10 na 1,5% území města, což není nijak výrazné.

Je však zřejmé, že tyto hodnoty byly aktualizovány věstníkem MŽP ČR č. 4/2008 a také v roce 2009. Procento území, kde jsou tyto hodnoty překračován, však zůstalo nezměněno.

C.2.2. Voda

Dokumentace konstatuje, že krajina řešeného území, tedy území, na němž je situován pozemek pro navrhovanou výstavbu, náleží do povodí vodního toku Kocáby, hydrologické pořadí (1-08–05-084). Vodopisně náleží toto území k povodí Labe, pomoří Severní moře.

Kocába pramení 1,5 km východně od Příbrami ve výšce 537 m n.m. Ve Štěchovicích ústí zleva do Vltavy. Jedná se o vodohospodářsky významný tok, pstruhová voda se vyskytuje od soutoku s potokem od Dobříše k pramenům. Mimopstruhová voda od soutoku s potokem od Dobříše k ústí do Vltavy. Čistota vody se pohybuje od  I. do III. třídy.

Jižně od areálu ZS protéká Kotenčičký potok, hydrologické pořadí  (1-08-05-0950), který se vlévá do vodní nádrže Chotobuš situované cca 300 m jihovýchodně od plochy dotčené záměrem a následně do Huťského rybníka.

Dalšími vodními plochami v širším území je zatopený lom Jezírko (cca 150 m jižně od plochy záměru), rybníky Papež (14 ha), Koryto (14 ha) a Huťský rybník (38 ha) – všechny více než 500 m od plochy záměru směrem severovýchodním.

Z hlediska ochranného režimu vod se lokalita nenachází v žádném ochranném pásmu CHOPAV (chráněná oblast přirozené akumulace vod).

Stanovisko zpracovatele posudku:

Dokumentace se věnuje popisu hydrologických charakteristik, jakož i problematice hydrogeologických souvislostí. Ze strany zpracovatelů posudku v zásadě bez připomínek.

C.2.3. Půda, horninové prostředí a přírodní zdroje

Z dokumentace vyplývá, že zájmové území je vedeno jako nezemědělská půda. Jsou uvedeny základní charakteristiky profilu v prostoru stavby.

Dokumentace poskytuje základní informace o území z hlediska geomorfologických poměrů, z hlediska regionálně geologického a z hlediska hydrogeologických poměrů.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Ze strany zpracovatele posudku bez připomínek.

Z hlediska popisné části geofaktorů životního prostředí posuzovaný materiál obsahuje rozhodující informace. Ze strany zpracovatele posudku není k popisu této složky životního prostředí připomínek.

C.2.4. Fauna a flora

Posuzovaný materiál poskytuje základní informace o potenciální přirozené vegetaci oblasti, o biogeografickém členění zájmového území.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Ze strany zpracovatelského týmu není k uvažované kapitole podstatnějších připomínek.

Stanovisko orgánu ochrany přírody Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství k záměru stavby z hlediska možného ovlivnění evropsky významných lokalit a ptačích oblasti je doloženo v příloze dokumentace. Dle tohoto stanoviska nemůže mít hodnocený záměr významný vliv na žádnou evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast.

C.2.5. Krajina a krajinný ráz

Z posuzovaného materiálu vyplývá, že zájmové území není součástí žádného skladebného prvku územního systému ekologické stability. Je zjevné, že na ploše určené pro vlastní záměr nejsou žádné registrované VKP a „VKP ze zákona“ a realizací stavby tedy nebudou negativně ovlivněny.

Větší lesní porosty (s výškou do 10 – 12 m) a vodní plochy jsou situované jižně a východně od plochy záměru.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Ze strany zpracovatele posudku bez připomínek.

C.2.6. Hmotný majetek a kulturní památky

Nebudou negativně ovlivněny. V souvislosti s předmětnou stavbou nedojde k demolici žádného objektu, pouze o drobné stavební úpravy zpevněné plochy (piloty pro ukotvení zařízení betonárny) resp. výstavba nových zpevněných ploch (otevřené zásobníky vstupních surovin).

Realizací záměru nedojde k ovlivnění hmotného majetku nebo kulturních památek.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Dle názoru zpracovatelů posudku se stavba nenachází na území s archeologickými nálezy a nemůže mít ani vliv na hmotný majetek nebo kulturní památky.

C.3. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho únosného zatížení

Připravovaný záměr – s ohledem na své umístění do stávajícího areálu Zemědělské společnosti Dobříš – nevyvolá žádné územní změny ani nároky na změnu infrastruktury.

Vlastní území, kde bude záměr umístěn, nelze v současné době hodnotit za ekologicky významné. Ekologicky cennější území (lokální prvky ÚSES, lesní celky apod.) jsou situovány více jak 300 m od plochy záměru a záměrem nebudou ovlivněny. V samotném areálu nebyl zaznamenán výskyt chráněných rostlinných, či živočišných společenství, na ploše záměru se nevyskytují ani žádné stromy či keře.

Za dominantní z hlediska ovlivnění kvality ŽP v území dotčeném záměrem lze v současné době považovat provoz liniových zdrojů znečišťování ovzduší resp. liniových zdrojů hluku (komunikace Příbramská, silnice II/119, v širším území i rychlostní komunikace R4). Zejména hlukové zatížení území generované těmito zdroji může dosahovat nadlimitních hodnot.

Stanovisko zpracovatele posudku:

S ohledem na zákonem stanovené požadavky přílohy č.4 zákona k tomuto bodu dokumentace není ze strany zpracovatele posudku podstatnějších připomínek. Otázka hodnocení vlivů na ovzduší a akustickou situaci bude komentována v příslušné části předkládaného posudku.

D.I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na veřejné zdraví a životní prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti

D.I.1 Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů a vlivy na veřejné zdraví

Pro posouzení vlivů záměru na obyvatelstvo na veřejné zdraví v důsledku realizace připravované stavby „Mobilní betonárna M1, Průmyslová zóna Dobříš“ podle zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů bylo zpracováno hodnocení vlivů na veřejné zdraví.

Možné negativní dopady vznikajícího hluku a imisí na zdraví obyvatelstva byly vyhodnoceny - v souladu s požadavky zákona č. 100/2001 Sb. - formou samostatného posudku. Tento posudek – Vlivy na veřejné zdraví - byl zpracován Ing. Monikou Zemancovou v prosinci 2008 a je uveden v Textové příloze č. 4 této dokumentace.

V závislosti na době působení lze možné vlivy provozu záměru rozdělit do dvou základních oblastí – vlivy vznikající při výstavbě záměru a po zahájení jeho provozu.

Vlivy na zdraví při výstavbě záměru

Při výstavbě záměru prakticky nelze očekávat zvýšený výskyt zdravotních rizik typu  prašnosti (primární i sekundární). Nebudou prováděny demoliční práce, výstavba bude spočívat prakticky pouze v drobných stavebních úpravách (ukotvení vlastního zařízení betonárny, zpevnění ploch pro umístění zásobníků kameniva atd.). Emise plynných znečišťujících látek, hluku příp. vibrací z provozovaných liniových zdrojů (stavební mechanismy, obslužná doprava apod.) lze očekávat pouze v minimální míře. Navíc nejbližší obytná zástavba se od plánované plochy záměru nachází ve vzdálenosti minimálně cca 270 m severovýchodním směrem a je navíc stavebně odcloněna stávajícími objekty ZS.  S ohledem na tyto skutečnosti lze předpokládat, že výstavba záměru a rizikové faktory s ní spojené (hluk, prašnost) neohrozí zdraví obyvatel v jeho blízkém okolí.

Vlivy na zdraví po zahájení provozu záměru

Dle dosavadních zkušeností s obdobnými záměry lze za významnější faktory s možností přímého ovlivňování okolního obyvatelstva považovat pouze působení hluku a emisí znečišťujících látek z dopravy.

Ovlivnění obyvatelstva produkcí technologických odpadních vod je vyloučené, neboť veškerá procesní i potenciálně kontaminovaná srážková voda z nejbližších zpevněných ploch, bude svedena do tříkomorové nepropustné recyklační jímky a bude zpětně využívána do výrobního procesu. Kapacita této jímky je dostatečná i pro zachycení přívalového deště. Po dobu přerušení výroby (v zimních měsících) bude přebytečná srážková voda po předčištění přepouštěna přepadem do areálové kanalizace. Z uvedených důvodů lze proto vyloučit i ovlivnění  půdy a následně podzemní vody resp. nejbližších povrchových toků.

Na lokalitě bude potenciálně vznikat odpady obou kategorií tj. ostatní (O) i nebezpečné (N). Jejich předpokládané roční produkované množství však bude zanedbatelné a proto lze ovlivnění zdravotního stavu obyvatelstva nakládáním s odpady označit za naprosto zanedbatelné.

#### Působení hluku

Popis zdrojů hluku souvisejících s provozem záměru je uveden v předchozích kapitolách. Jedná se o liniové – související doprava (dovoz a odvoz surovin a materiálu určeného k výrobě betonu, odvoz hotové betonové směsi), provoz mechanizace na vlastní ploše (nakladač kameniva) a plošné (plášť betonárny, zakrytované dopravníky) zdroje hluku. Vliv provozu těchto zdrojů hluku na celkovou hlukovou zátěž území je vyhodnocen v samostatné hlukové studii.

Při hodnocení působení hluku na organismus mají nepříznivý vliv spíše projevy nespecifického účinku hluku na organizmus než primární působení na sluchový orgán. Jde obecnou odpověď organismu cestou centrální nervové soustavy a vegetativního nervového systému na hlukovou zátěž. Konečné projevy lze sledovat v kardiovaskulárním systému, dýchacím systému, centrálním nervovém systému a imunitním systému.

Možné negativní dopady vznikajícího hluku na zdraví obyvatelstva byly vyhodnoceny - v souladu s požadavky zákona č. 100/2001 Sb. - formou samostatného posudku. Tento posudek – Vlivy na veřejné zdraví - byl zpracován Ing. Monikou Zemancovou v prosinci 2008 a je uveden v Textové příloze č. 4 této dokumentace.

Z výsledků tohoto posudku vyplývá, že samotná realizace záměru neúnosně nezhorší zátěž dotčené populace hlukem a nezvýší tak existující zdravotní rizika.

#### Emise znečišťujících látek do ovzduší a následné imisní zatížení území

Jak již vyplývá z předchozích kapitol i z přiložené rozptylové studie, provozovaný záměr nebude významným stacionárním ani plošným zdrojem znečišťování ovzduší. Jediným potenciálním rizikem ovlivnění zdravotního stavu obyvatelstva jsou emise ze související dopravy. Maximální roční emitované množství znečišťujících látek uvolňované do ovzduší z jednotlivých úseků komunikací zatížených dopravou spojenou se záměrem se bude pohybovat v jednotkách až desítkách kg za rok. Takové hodnoty se dají vzhledem k celkovému množství emisí produkovaných již existujícími významnými liniovými zdroji znečišťování ovzduší – rychlostní komunikace R4, silnice II/119, ulice Příbramská - považovat za zcela nevýznamné a nezhoršující zdraví obyvatelstva.

Narušení faktorů pohody

Během výstavby záměru nelze přepokládat narušení faktorů pohody. Jediným potenciálním narušení faktorů pohody (byť spíše pocitovým na základě vizuálního vnímání) bude příjezd vozidel se stavebním materiálem a odvoz hotových betonových směsí. S ohledem na předpokládanou pracovní dobu (Po - Pá, 7-16) však bude počet obyvatel, u nichž může dojít k narušení faktoru pohody, relativně malý.

b) Vlivy sociálně ekonomické

Realizací záměru nelze předpokládat významné sociálně ekonomické změny (jako např. ovlivnění zaměstnanosti místních obyvatel).

Stanovisko zpracovatele posudku:

Výběr hodnocených faktorů

Hodnocení vlivů na veřejné zdraví zahrnuje hluk ze stacionárních a mobilních zdrojů při výstavbě a samotném provozu mobilní betonárny a imise sloučenin zahrnutých do rozptylové studie z provozu a stávající dopravy.

V popisu akustické situace zájmového území je jako dominantní zdroj hluku v denní době uvedena doprava. V daném případě se akustická situace záměrem prakticky nemění.

Z principiálního hlediska by podkladem k hodnocení rizika imisí ovšem měla být rozptylová studie zahrnující celou oblast města Dobříš včetně související dopravy a další významné zdroje hodnocených složek imisí, ovlivňující kvalitu ovzduší zájmového území. Výsledky imisních měření sice poskytují věrohodnější informaci, nežli modelové výpočty, avšak nemusí být plně reprezentativní pro celou zájmovou oblast a nezahrnují takové složky imisí ve všech oblastech pro benzen a benzo(a)pyren. Podobně jako u rizika hluku tedy ani hodnocení zdravotních rizik imisí nezohledňuje celkovou expozici obyvatel zájmového území.

Pod vlivy na veřejné zdraví ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění je možné zahrnout kromě přímých zdravotních rizik pro obyvatelstvo daných ovlivněním a kontaminací jednotlivých složek prostředí i vlivy sociálně ekonomických a jiných faktorů ovlivňujících životní podmínky a způsob života, rizikové faktory chování, vyvolání stresových reakcí apod. a tím zprostředkovaně působících na zdraví obyvatel. V daném případě je toto obsahem stručného zhodnocení a toto hodnocení je velmi složité. Správnost závěrů hodnocení vlivů záměru na veřejné zdraví

Z popisu posuzovaného záměru a výsledků hlukové a rozptylové studie je na první pohled zřejmé, že nemůže dojít k významnějšímu ovlivnění současné hlukové a imisní situaci okolí uvažované výstavby a provozu mobilní betonárny a hodnocení vlivu vlastního záměru v procesu EIA je spíše formální záležitostí. Z principiálního hlediska proto měla být hlavní pozornost věnována vyhodnocení celkové současné zátěže populace zájmového území s cílem posoudit její současnou únosnost. Se závěrem zpracovatele hodnocení vlivů na veřejné zdraví o přijatelnosti záměru lze souhlasit.

Celkový závěr

V souhrnu je na základě provedeného odborného posouzení autorizovaného hodnocení zdravotních rizik záměru „Mobilní betonárna M1, Průmyslová zóna Dobříš“ možné odpovědět na otázky formulované v úvodu takto:

1. Předložené autorizované hodnocení zahrnuje všechny potenciální významné vlivy záměru na veřejné zdraví.

2. Hodnocení poskytuje adekvátní a věrohodnou informaci o hodnocených faktorech a jejich významu pro lidské zdraví avšak pouze v souvislosti s provozem mobilní betonárny.

3. Závěr autorizovaného hodnocení k vlastnímu posuzovanému záměru výstavby mobilní betonárny je možné potvrdit. Lze i potvrdit závěr k současné celkové imisní expozici obyvatel zájmového území.

Pro minimalizaci negativních vlivů výstavby hodnoceného záměru na zdraví obyvatelstva a narušení faktorů pohody doporučuje zpracovatel posudku následující opatření:

- hlavní dodavatel stavby zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek a průběžnou čistotu na všech veřejných komunikacích, dotčených výstavbou záměru

- zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti budou minimalizovány

- celý proces výstavby a případné likvidace betonárny bude organizačně zajištěn tak, aby maximálně omezoval možnost narušení faktorů pohody, a to mimo nočních hodin a ve dnech pracovního klidu

Další konkrétní doporučení zpracovatele posudku pro minimalizaci vlivů na ovzduší jsou uvedena v dalších částech posudku.

D.I.2 Vlivy na ovzduší a klima

Emisní produkce znečišťujících látek z instalovaných zdrojů znečišťování ovzduší (prachové filtry zásobníků cementu, související doprava) je uvedena v kapitole B.III. této dokumentace. Ročně budou do ovzduší emitovány maximálně desítky kg znečišťujících látek, což se na celkové kvalitě ovzduší prakticky neprojeví.

Vyhodnocení potenciálních dopadů provozu betonárny na ovzduší a klima bylo provedeno formou samostatné rozptylové studie (TESO, duben 2008), která je Textovou přílohou č.1 dokumentace. Zmíněná rozptylová studie vyhodnotila modelovým výpočtem maximální krátkodobé hodinové, osmihodinové, resp. průměrné denní a roční koncentrace vybraných znečišťujících látek – oxidu dusičitého (NO2), tuhých znečišťujících látek (PM10), oxidu uhelnatého (CO) a benzenu.

Nejvyšší krátkodobé koncentrace NO2 dosahují 2,98% imisního limitu, v žádném referenčním bodě zájmového území nebude dle zpracované studie překračován krátkodobý imisní limit pro oxidy dusíku (200 μg/m3). Příspěvky k ročním průměrným hodnotám imisního pozadí jsou zcela bezvýznamné (do 0,15% imisního limitu) a v žádném bodě nedosahují imisního limitu 40 μg/m3.

Dosahovaná maxima imisních koncentrací (krátkodobých, průměrných) pro jednotlivé sledované znečišťující látky jsou uvedeny v následující tabulce:

Dosahovaná maxima imisních koncentrací polutantů

|  | Imisní koncentrace (µg/m3) |
| --- | --- |
| Ref .bod | max. hodin. | průměrná roční | denní | 8 hod. |
|  | NO2 | NO2 | Benzen | PM10 | PM10 | CO |
| 380 | 0,78 | 0,0089 | 0,00019 | 0,188 | 11,57 | 0,61 |

Z porovnání výsledků výpočtů imisních koncentrací s platnými limity je zřejmé, že realizace záměru nepovede u žádného ze sledovaných kontaminantů k překročení hraničních koncentrací stanovených nařízením vlády č. 597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší. Souhrnný přírůstek imisního zatížení území všemi sledovanými polutanty spojenými s realizací záměru je nevýznamný a dle odborného posudku nebude představovat riziko pro ekosystémy ani zdraví obyvatel žijících ve městě Dobříš.

V souvislosti s provozem záměru nebude docházet ani k uvolňování výrazného zápachu.

Stanovisko zpracovatele posudku

K vlastní metodice vyhodnocení vlivů záměru na imisní situaci není ze strany zpracovatele posudku podstatných připomínek.

Jak je z dostupných informací známo, je zřejmé, že kvalita ovzduší v Dobříši může být významně ovlivňována i jinými významnými zdroji v rámci Středočeského kraje.

Vzhledem k tomu, že hodnocený záměr s těmito provozy nesouvisí, nezmění se emise z těchto zdrojů a návazně se nezmění ani imisní situace.

Dalším významným faktorem je i doprava, kde není možno snižovat emise jinak, než omlazováním vozového parku v rámci regionu. Je taky zřejmé, že tzv. dieselové motory jsou významnými přispěvateli k imisní zátěži frakce PM10 a naopak benzínové motory jsou významnými v oblasti imisí benzenu.

Pro minimalizaci negativních vlivů výstavby a následného provozu hodnoceného záměru jsou formulována následující doporučení:

- v rámci bouracích prací a výstavby budou vnitřní komunikace i související komunikace (hlavně Příbramská ul. a účelová komunikace v rámci areálu) udržovány v čistotě a pravidelně skrápěny, aby byla snížena sekundární prašnost a tím i obtěžování obyvatel; o tomto bude veden záznam ve stavebním deníku

- v rámci provozu bude provozovatel dbát hlavně na čištění jednotlivých ploch parkoviště pro snížení sekundární prašnosti

D.I.3 Vlivy na hlukovou situaci a další fyzikální a biologické charakteristiky

Ve vztahu k výše uvedeným skutečnostem z dokumentace vyplývají následující informace:

Při provozu betonárny bude emitován hluk zejména při provozu související dopravy (dovoz surovin, odvoz hotové betonové směsi) a dále vlastním provozem zařízení (transport surovin do mísícího zařízení, vlastní proces míšení atd. Zatímco u těchto činností lze předpokládat – i s ohledem na odclonění ostatními budovami - hlukové zatížení převážně u zdroje hluku tj. v areálu ZS, hluková zátěž vlivem dopravy se projeví i u chráněných objektů podél komunikací, po kterých bude realizována.

Ze zpracované hlukové studie (viz Textová příloha č. 2 dokumentace) vyplývá, že již v současné době jsou chráněné objekty situované podél hlavních komunikací – ulice Příbramská, V Lipkách a II/119 (směrem ke komunikaci R4) významně zatěžovány hlukem jak v denní tak v noční době. Realizací záměru dojde k dalšímu nepatrnému navýšení – od 0,1 do 0,4  dB - této hlukové zátěže. I při zohlednění možné korekce na „starou hlukovou zátěž“, která činí + 20 dB(A) k základním hlukovým limitům – 50 dB pro denní dobu, 40 dB pro  noční dobu mohou být u chráněných objektů podél ulice Příbramské překračovány platné limity pro noční dobu. Z uvedeného důvodu jsou v rámci hlukové studie navrhována protihluková opatření jak technického (alternativně vybudování protihlukové stěny proti výjezdu vozidel z ulice Anenské na Příbramskou nebo výměna všech oken u chráněných objektů kde prokazatelně dochází k navýšení hlukové zátěže oproti stavu bez záměru) příp. dopravně-organizačního (přesměrování související dopravy na jižní výjezd z areálu ZS) tj. v dostatečné vzdálenosti od obytné zástavby) charakteru.

Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu:

S ohledem na posouzení vlivů na veřejné zdraví lze vyslovit s hodnocením dokumentace ve vztahu k vlivům na akustickou situaci vyslovit souhlas za předpokladu, že budou respektovány veškeré požadavky.

Je však zřejmé, že navržená protihluková opatření v rámci dokumentace možná dostatečně elegantně neřeší problémy s hlukovou zátěží. V případě protihlukové stěny esteticky v případě protihlukových oken bude zase v obytných objektech omezeno větrání. Jako mnohem významnější z hlediska hlukového se jeví vybudovat účelovou komunikaci, vyhnout se výjezdu na křižovatce Anenská a Příbramská a výjezd účelové komunikace situovat co nejdále od obytné zástavby.

Proto pro další projektovou přípravu jsou formulována následující doporučení:

- bude uvažováno a projektově zpracováno vybudování účelové komunikace, která se vyhne ulici Anenská a bude vyvedena přímo z areálu na ulici Příbramskou s tím, že výjezd bude vybudován co nejdále od obytné zástavby

- ve fázi přípravy stavby bude měřením doložena stávající hluková zátěž (tzv. pozadí) v denní a noční době ve venkovním chráněném prostoru sledovaných objektů

- v rámci projednání dokumentace pro stavební povolení bude aktualizována hluková studie

- pro ověření výstupů hlukové studie a pro doložení plnění hygienických limitů hluku v denní a noční době stanovených nařízením vlády č. 148/2006 Sb. provést v rámci zkušebního provozu měření hluku podle § 32a) zákona č. 258/2000 Sb. v platném znění, v určených referenčních bodech hygienickou službou

- při zjištění prokazatelného překročení hygienických limitů hluku dle nařízení vlády č. 148/2006 Sb. zajistí oznamovatel provedení protihlukových opatření

D.I.4 Vlivy na povrchové a podzemní vody

Technologické odpadní vody (z mytí zařízení resp. automixů) budou zachytávány v tříkomorové recyklační jímce. Zbytky betonu a dalších tuhých nečistot budou odsedimentovány a předčištěná voda bude použita zpět ve výrobním procesu. Obdobně bude zneškodněna i srážková voda z prostoru zařízení a nejbližšího okolí (cca 400 m2). Kapacita recyklační jímky je dostatečná i pro zachycení přívalových srážkových vod.

Srážkové vody z ostatních ploch (např. komunikace), které nejsou kontaminovány, budou vsakovány na okolních nezpevněných plochách.  Provozem navrhovaného záměru tedy nebude za běžného provozu ovlivněna kvalita povrchových ani podzemních vod v zájmové oblasti.

Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu:

K uvedenému hodnocení vlivů záměru na povrchové a podzemní vody není podstatných připomínek.

Pro minimalizaci negativních vlivů výstavby záměru doporučuje zpracovatel posudku následující opatření:

- v případě úniku ropných, nebo jiných závadných látek bude veškerá kontaminovaná zemina neprodleně odstraněna a uložena na lokalitě určené k těmto účelům

Při splnění výše uvedeného doporučení lze vliv záměru na povrchové vody a podzemní vody hodnotit jako malý a málo významný.

V rámci zpracování posudku bylo zadáno vypracování hydrogeologického posouzení vzhledem k možnosti čerpání technologických vod pro potřeby betonárny a z obav o ovlivnění vodních útvarů Jezírko a Chotobuš a tímto posudkem byla stanovena doporučení pro další postup tak, aby ovlivnění bylo v budoucnosti vyloučeno. Jedná se o následující doporučení:

- Ověřit na místně příslušném vodoprávním úřadě plošné vymezení ochranných pásem II. stupně (pravděpodobně bude totožné s vymezením uvedeným v 17. změně územního plánu města).

- Pokusit se v areálu budoucí provozovny dohledat vrt HV-1 realizovaný v roce 1965 a v případě jeho nalezení posoudit jeho využitelnost pro testovací / jímací účely, případně test provést na tomto vrtu.

- Dle výše uvedených doporučení upravit projekt průzkumu včetně situování obou projektovaných vrtů (zejména jímacího vrtu) mimo ochranné pásmo II. stupně. Pozorovací objekt by bylo vhodné umístit směrem k vodnímu útvaru Jezírko, ale vzhledem k zmiňované neochotě vodoprávního úřadu k povolení průzkumných prací v ochranném pásmu nebude toto pravděpodobně možné. Projekt rovněž musí obsahovat postup bezpečné likvidace vrtů v případě neúspěšného průzkumu (při prokázání negativního vlivu na odtokové poměry), kterou musí realizační firma garantovat.

- Provést a do projektu zapracovat podrobný pasport studní a hydrogeologických objektů k pozorování vlivu vrtných prací a následného čerpacího testu na trendy hladiny podzemní vody (v okolí sousední benzínové stanice předpokládáme mělké „monitorovací“ vrty). Průzkum provést striktně dle legislativních požadavků (zejména geologického a báňského práva) pod vedením odpovědné osoby s osvědčením MŽP v oboru hydrogeologie a organizací s potřebnými živnostmi, způsobilostí a zkušenostmi s prováděním průzkumných prací a vyhledáváním vodním zdrojů. Projekt vrtů by měl zahrnovat takový postup, aby v případě jejich budoucího převodu na vodní dílo naplňovaly vrty veškeré požadavky kladené na studny určené k zásobování vodou.

- Čerpací test provést na místě nacházejícím se mimo ochranné pásmo vodního zdroje po dobu kratší než 14 dnů (ale dostatečně průkaznou) v množství do 0,4 l/s.

- Čerpací test včetně vlivu na odtokové poměry vyhodnotit formou řádné zprávy. Dle potřeby do vyhodnocení zahrnout bilanční výpočty.

- Na základě výsledku průzkumu vyhodnotit využitelnost vodního zdroje a posoudit skutečné vlivy požadovaného odběru z hlediska hydrogeologických poměrů ve vazbě na požadavky zákona o vodách 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění.

- Dle předchozího bodu buď provést opatření směřující k likvidaci vrtů (při neúspěšném průzkumu) nebo vrty směřovat k převodu na vodní dílo, tj. zpracovat projektovou dokumentaci vodního díla, požádat o povolení k odběru podzemní vody a o stavební povolení, atd.

- Snadnější průběh prací i správních řízení bude za předpokladu dobré komunikace se zúčastněnými stranami. Proto doporučujeme před zahájením prací tento postup s vodoprávním úřadem projednat.

D.I.5 Vlivy na půdu

Tyto vlivy se, s ohledem na umístění mobilní betonárny, neuvažují.

Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu:

Záměr je situován do prostoru stávajícího areálu ZD Dobříš a nevyžaduje zábor ZPF nebo PUPFL.

Jedná se o nulový vliv.

V dokumentaci nejsou komentovány vlivy z produkce odpadů. Shrnutí a podmínky jsou uvedeny níže.

Z hlediska problematiky odpadů je nezbytné požadovat, aby byly v dalších stupních projektové dokumentace respektovány následující podmínky :

- v dalších stupních projektové dokumentace budou specifikovány prostory pro shromažďování odpadů kategorie „nebezpečný odpad“ a případných ostatních látek škodlivých vodám ze všech aktivit v rámci výstavby záměru, tyto budou ukládány pouze v zabezpečených a označených prostorách v souladu s legislativou v oblasti ochrany vod a odpadovém hospodářství

- v prováděcích projektech stavby budou upřesněny jednotlivé druhy odpadů z výstavby, jejich množství a předpokládaný způsob využití respektive odstranění

- v rámci stavby bude veden o výkopové zemině respektive stavební suti deník, jehož součástí budou doklady vystavené akreditovanou laboratoří, prokazující plnění limitů stanovených vyhláškou č. 294/2005; o způsobu využití výkopové zeminy respektive stavební suti bude rozhodnuto až na základě provedených rozborů zemin v prostoru staveniště s odkazem na uvedenou vyhlášku

- oznamovatel doloží ke kolaudaci stavby specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých v procesu výstavby a způsob jejich nebo odstranění

D.I.6 Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje

Hodnocená stavba neovlivní horninové prostředí ani nerostné zdroje, nebude mít vliv na hydrogeologické charakteristiky, neovlivní chráněné části přírody.

Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu:

K této části dokumentace není připomínek. Jedná se o nulový vliv.

D.I.7 Vlivy na faunu, floru a ekosystémy

Vzhledem k lokalizaci záměru do prostoru stávajícího areálu ZD Dobříš se vlivy na živé složky přírody v zájmové lokalitě nepředpokládají.

Obecně nejcitlivější jsou přírodní a přírodě blízké ekosystémy, jejichž vnitřní vazby se vytvářely nepřerušeně po dlouhou dobu. Takové území nebude stavbou dotčeno ani ovlivněno. Záměr je situován v okrajové části města.

Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu:

V okolí se vyskytují vzrostlé stromy, které by neměly být výstavbou dotčeny.

Z hlediska problematiky vzrostlých stromů je nezbytné požadovat, aby byla v dalších stupních projektové dokumentace respektována následující podmínka:

- stavbu provádět tak, aby nedošlo k poškození či případnému vykácení vzrostlé zeleně, které rostou v blízkosti uvažovaného objektu mobilní betonárny

D.I.8 Vlivy na krajinu

S ohledem na skutečnost, že betonárna bude umístěna v areálu ZS a bude ze tří stran obklopena okolními stávajícími budovami o výšce 4 až 10 m, lze předpokládat, že krajinný ráz daného území nebude provozem záměru (jehož stavební výška nepřekročí 9 m) plochy ovlivněn. Obdobně nebudou výstavbou a provozem záměru ovlivněny ani kulturní a architektonické dominanty okolní krajiny ani další významné krajinné prvky současné krajiny v širším okolí posuzované lokality jako např. vodní plochy Chotouš  a Jezírko, okolní lesy a další.

Stanovisko zpracovatele posudku:

K provedenému vyhodnocení vlivů záměru na krajinu a krajinný ráz není podstatných připomínek.

D.I.9 Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky

Realizací záměru nebude úmyslně dotčen žádný jiný soukromý majetek mimo majetku oznamovatele a majitele pozemku.

V rámci posuzované lokality se nevyskytují žádné kulturní památky, které by mohly být dotčeny realizací plánovaného záměru. Zároveň se v nejbližším  okolí areálu ZS nevyskytují památkově chráněné objekty ani technické památky, které by mohly být realizací záměru ovlivněny (nejbližší památkově chráněný objekt, zámek Dobříš, je vzdálen minimálně  500 m).

Stanovisko zpracovatele posudku:

S uvedeným hodnocením je možné se ztotožnit. Z hlediska provádění zemních prací bude postupováno ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči a zákona č. 242/1992 Sb.

D.II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních vlivů

Nepříznivé vlivy přesahující státní hranice se nepředpokládají ani při nestandardních stavech a haváriích.

Dále je v dokumentaci číselně pomocí koeficientů významnosti vyhodnocen vliv na jednotlivé složky životního prostředí, které jsou hodnoceny jako nevýznamné až nulové s tím, že v oblasti hluku a emisí mají určitou významnost a je v dokumentaci uvedena koeficient možnosti ochrany.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Záměr je však v daném území předkládanou dokumentací posouzen ze všech podstatných hledisek. Z hlediska charakteru předloženého záměru je patrné, že se jedná o aktivitu navrhovanou oznamovatelem v zóně určené pro obdobné záměry. Z této skutečnosti se také odvíjí komplexní vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů záměru na životní prostředí.

Z hlediska posuzovaných vlivů je patrné, že vlastní vlivy výstavby a provozu hodnoceného záměru jsou malé a málo významné, za nejvýznamnější vliv z hlediska velikosti a významnosti, ve vztahu k současné situaci v zájmovém území lze označit vlivy na akustickou situaci v zájmovém území z hlediska plnění hygienických limitů chráněných venkovních prostorů staveb v noční době.

Vyhodnocení je v zásadě odpovídající skutečnému stavu. Některé aspekty související s minimalizací dopadů do jednotlivých složek životního prostředí jsou komentovány v příslušných pasážích předkládaného posudku.

D.III. Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních stavech

Možnost vzniku havárií

V případě zjištění havarijního stavu (havárie) bude obsluha zařízení postupovat podle následujících bodů

- bezprostřední odstranění příčin havárie

- hlášení havárie

- odstraňování následků havárie

- vedení dokumentace o postupech použitých při zneškodňování a odstraňování následků havárie

Pro provoz betonárny bude zpracován provozní a havarijní řád, který popíše veškeré havarijní stavy, při nichž by mohlo dojít k dopadům do jednotlivých složek ŽP. Zároveň vyspecifikuje preventivní (jak těmto stavům předcházet) resp. nápravná (v případě, že by se tento stav přesto vyskytl) opatření.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Z hlediska charakteristiky environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních stavech nevyplývají po výstavbě mobilní betonárny výraznější změny v možných rizicích v porovnání se stávajícím stavem. Je však zřejmé, že významným aspektem provozu mobilní betonárny je technologická kázeň a také častá kontrola filtrů a nebo přímo kontinuální kontrola filtrů tak, aby nedocházelo ke zvyšování emisí a imisi tuhých ZL.

Se závěry této kapitoly lze v podstatě vyslovit souhlas.

## Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivů na životní prostředí

V rámci předložené dokumentace nebyly varianty z hlediska lokalizace záměru předloženy. Protože v rámci zjišťovacího řízení nebylo zpracování variant vyžadováno (což je dáno charakterem a lokalizací záměru), lze jednovariantní řešení v posuzované dokumentaci označit za akceptovatelné.

Z výše uvedeného textu vyplývá, že záměr nebyl vyhodnocen variantně ani v dílčích možnostech např. změny napojení dopravních tras, kdy doprava surovin a odvoz betonových směsí je nejvýznamnějším vlivem na životní prostředí a zdraví obyvatel.

Byla zřejmá možnost provést simulovaný výpočet hlukové zátěže a imisní zátěže pro jiné dopravní napojení, které by se vyhnulo nejbližší obytné zástavbě a jako zpracovatel posudku jsem přesvědčen, že hodnocení pro tuto dopravní variantu bude pozitivnější.

Variantní řešení z hlediska životního prostředí se provádí pro umístění velkých nových výrobních závodů např. s ohledem na poskytnuté nové průmyslové zóny nebo staré průmyslové prostory (tzv. brownfields).

## Hodnocení významných vlivů záměru na životní prostředí přesahující státní hranice

Záměr nemá vlivy, které by přesahovaly státní hranice, ani v případě možných havárií.

# POSOUZENÍ TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ ZÁMĚRU S OHLEDEM NA DOSAŽENÝ STUPEŇ POZNÁNÍ POKUD JDE O ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Podle vhodnosti k více či méně časté změně stanoviště se betonárny dělí:

- stacionární betonárny,

- mobilní betonárny.

Dle charakteru dopravy kameniva do míchačky se betonárny dále člení:

- jednostupňové betonárny,

- dvoustupňové betonárny.

Betonárny lze dále rozlišovat dle mnoha dalších parametrů a kritérií jako je např.:

- typ a velikost míchačky,

- typ a kapacita zásobníku/skládky kameniva,

- způsob uložení technologie betonárny v nosné ocelové konstrukci,

- vzájemná poloha míchacího centra a zásobníku kameniva,

- typ zpracovávaného produktu apod.

Vzhledem k použité technologii je zřejmé, že se jedná o mobilní jednostupňovou betonárnu s tím, že v rámci snížení emisí tuhých ZL je na cementových silech umístěno zařízení ke snižování emisí a to filtrační jednotka, která zabezpečuje nízké emise prachového cementu do ovzduší.

Významnějšími vlivy jsou však následující:

- emise z dopravy související s dovozem vstupních surovin a odvozem betonu

- sekundární emise z dopravy v případě znečištěných a neudržovaných komunikací

- sekundární emise prachu ze skladování frakcí kameniva v otevřených prostorách

- dalším významným faktorem je hluk z ventilátoru a hluk také související s dopravou surovin a betonu

Všechny tyto vlivy je možné snižovat na co nejnižší úroveň, zejména technicko-organizačními opatřením, které řeší jak posuzovaná dokumentace, tak i v některých oblastech doplňuje tento posudek.

Nejvýznamnějším vlivem je hluk z dopravy a emise z dopravy, které je sice možno, jak uvádí dokumentace, řešit individuálními kompenzacemi (protihluková okna v nejbližší zástavbě) nebo komplexní výstavbou protihlukové stěny.

Umístění navrhované betonárny však nabízí asi mnohem elegantnější řešení, a to vystavět v rámci výstavby betonárny účelovou komunikaci v areálu ZD Dobříš tak, aby vjezd a výjezd vozidel probíhal v co největší vzdálenosti od nejbližší obytné zástavby a toto řešení je navrženo v tomto posudku.

V rámci ochrany podzemních a povrchových vod jsou navrženy dvě varianty použití hlavně technologické vody. Prvním je využití vodovodního řádu, což vzhledem k parametrům pitné vody a jejího užívání není zcela šťastné a nebo vybudování vrtů pro čerpání podzemních vod. Dále se uvažovalo o využití stávajících vrtů HV1 a HV2 umístěných nedaleko uvažovaného záměru s tím, že na tuto variantu je v rámci posudku zpracováno samostatné hydrogeologické posouzení.

# POSOUZENÍ NAVRŽENÝCH OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ, PŘÍPADNĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Dokumentace v kapitole D.IV sumarizuje doporučení pro minimalizaci vlivů záměru na životní prostředí celého záměru a to:

a) v období přípravy stavby

Provozní dokumentace

- zpracovat provozní řád zařízení

- zpracovat Plán opatření pro případ havarijního zhoršení jakosti vod (havarijní plán), popisující všechna potenciální rizika a způsob jejich případného odstranění

- zpracovat odborný posudek pro střední zdroj znečišťování ovzduší v souladu s § 17 odst. 1, písm. b) a c) a odst. 5 zákona č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší v plném znění

- projektově zpracovat alternativu vedení účelové komunikace v rámci ZS Dobříš tak, aby doprava byla směrována mimo ulici Anenská a tedy i mimo obydlenou zástavbu

Ochrana před hlukem

- provést měření stávající hladiny hluku u nejbližších chráněných objektů (ref. body 1 – 3) podél ulic Příbramská a V lipkách s cílem vyhodnocení stávajícího stavu

- v případě překročení platných limitů posoudit alternativy vedení příjezdové komunikace k záměru přes jižní vjezd do areálu ZS resp. stanovit počet objektů, u kterých bude nutno navrhnout protihluková opatření (výměna oken příp. protihluková stěna)

b) v průběhu výstavby

Ochrana ovzduší

- Pro minimalizaci výskytu sekundární prašnosti maximálně omezit zásoby sypkých stavebních materiálů a zajistit kropení a čištění komunikací

Ochrana vod

- Zajistit očistu manipulačních vozidel opouštějících stavbu areálu

- Omezit pojíždění a stání vozidel mimo zpevněné plochy s následným znečišťováním komunikací.

- Zajistit, aby pohyb stavebních mechanismů resp. skladování stavebních materiálů a odpadů byl v souladu se stávajícími předpisy (předcházení k úniku  látek závadných vodám do okolního prostředí).

Nakládání s odpady

- V rámci stavby bude veden o výkopové zemině respektive stavební suti deník, jehož součástí budou doklady vystavené akreditovanou laboratoří, prokazující plnění limitů stanovených vyhláškou č. 294/2005; o způsobu využití výkopové zeminy respektive stavební suti bude rozhodnuto až na základě provedených rozborů zemin v prostoru staveniště s odkazem na uvedenou vyhlášku.

- Odpady vznikající při výstavbě budou zneškodňovány firmami provádějící stavební práce, přičemž prioritním požadavkem bude jejich zpětná recyklace.

- Původce odpadů zpracuje přehled množství a kategorií odpadů vzniklých v průběhu realizace záměru vč. způsobu jejich odstranění, tak aby jej provozovatel zařízení mohl předložit ke kolaudačnímu řízení.

- Dodavatelé stavebních prací zajistí kontrolu práce a údržby stavebních mechanizmů. V případě zjištění úniku ropných látek na nezpevněné plochy okamžitě zajistí odtěžení kontaminované zeminy a její uložení do nepropustných nádob (kontejneru).

- Nebezpečné odpady budou ukládány pouze ve vybraných a označených prostorách v souladu s legislativou v oblasti ochrany vod a odpadovém hospodářství.

- Dotčenému orgánu státní správy bude předložena ke schválení žádost o nakládání s nebezpečnými odpady o druhy odpadů, jejichž výskyt se v průběhu provozu betonárny bude vyskytovat.

Ochrana před hlukem

- V souladu s nařízením vlády č. 148/2006 Sb. v platném znění budou stavební práce prováděny pouze v období mezi 7 hodinou ranní a 21 hodinou večerní při současném omezení provozu nejhlučnějších stavebních mechanismů na max. 10 a půl hod za den.

- Hluk ze staveniště bude eliminován pravidelnou kontrolou technického stavu strojů a mechanizace.

c) v období provozu

Ochrana ovzduší

- Emise tuhých znečišťujících látek do ovzduší uvolňované v průběhu manipulace se vstupními materiály (zejména kamenivem) lze omezit pravidelným skrápěním vodou (snížení prašnosti).

- Bude pravidelně kontrolována účinnost prachových filtrů formou měření emisí znečišťujících látek (střední zdroj znečišťování ovzduší), v případě snížení účinnosti bude provedena jejich výměna

- Prostory skladování kameniva budou v případě nečinnosti betonárny zakrytovány plachtou, aby nedocházelo k dalším emisím prachu z těchto plošných zdrojů.

- Po uvedení do provozu je nutné provedení autorizovaného měření emisí do tří měsíců od této skutečnosti pro prokázání plnění emisních limitů v souladu s Nařízením vlády č. 615/2006 Sb.

Ochrana povrchových a podzemních vod

- Výroba betonu bude realizována v zařízení umístěném na zpevněné a izolované ploše oddrenážované do recyklační jímky, proto bude riziko úniků látek do okolního prostředí minimalizováno.

- Pravidelně bude kontrolováno množství vod v recyklační  jímce (ochrana proti přeplnění).

- Budou prováděny pravidelné zkoušky těsnosti recyklační jímky v souladu s doporučeními platných ČSN.

Ochrana půdy

- V případě havárie nákladního vozidla převážejícího suroviny nebo hotový výrobek budou případné úniky provozních médií okamžitě zneškodněny příslušnými způsoby, bude zabráněno znečištění půdy a podzemní vody, případně bude provedena sanace místa.

Ochrana přírody

- Betonárna s ohledem na své umístění uvnitř areálu ZS nenaruší ani jinak významně negativně neovlivní přírodu. Přesto je však nutné dodržovat určité zásady, jejichž dodržování přispěje k minimalizaci vlivů na okolní prostředí – důsledně dodržovat dopravu po sjednaných komunikacích, parkovat na vymezených plochách, manipulovat s odpady na k tomu vymezených místech, provádět pravidelnou údržbu zařízení (mytí apod.) s cílem zamezit odstraňovat prachové částice a tím minimalizovat sekundární prašnost.

Nakládání s odpady

- Technologie nepředpokládá vznik významného množství odpadů, nicméně při jejich případném vzniku s nimi bude nakládáno v  souladu se  zákonem   č.185/2001 Sb., O odpadech, v platném znění a na něj navazujících  právních předpisů.

- Sedimentované nerozpustné látky (zbytky betonové směsi, kamenivo) v recyklační jímce budou maximálně zpětně používány ve výrobním procesu.

Ochrana před hlukem

- Provést měření hlukové zátěže u nejbližších chráněných objektů podél ulice Příbramská a V lipkách (ref. body 1 až 3), v případě prokazatelného zvýšení oproti stávajícímu stavu realizovat protihluková opatření.

Ovlivnění podzemních a povrchových vod (Chotobuš a Jezírko)

- Ověřit na místně příslušném vodoprávním úřadě plošné vymezení ochranných pásem II. stupně (pravděpodobně bude totožné s vymezením uvedeným v 17. změně územního plánu města).

- Pokusit se v areálu budoucí provozovny dohledat vrt HV-1 realizovaný v roce 1965 a v případě jeho nalezení posoudit jeho využitelnost pro testovací / jímací účely, případně test provést na tomto vrtu.

- Dle výše uvedených doporučení upravit projekt průzkumu včetně situování obou projektovaných vrtů (zejména jímacího vrtu) mimo ochranné pásmo II. stupně. Pozorovací objekt by bylo vhodné umístit směrem k vodnímu útvaru Jezírko, ale vzhledem k zmiňované neochotě vodoprávního úřadu k povolení průzkumných prací v ochranném pásmu nebude toto pravděpodobně možné. Projekt rovněž musí obsahovat postup bezpečné likvidace vrtů v případě neúspěšného průzkumu (při prokázání negativního vlivu na odtokové poměry), kterou musí realizační firma garantovat.

- Provést a do projektu zapracovat podrobný pasport studní a hydrogeologických objektů k pozorování vlivu vrtných prací a následného čerpacího testu na trendy hladiny podzemní vody (v okolí sousední benzínové stanice předpokládáme mělké „monitorovací“ vrty). Průzkum provést striktně dle legislativních požadavků (zejména geologického a báňského práva) pod vedením odpovědné osoby s osvědčením MŽP v oboru hydrogeologie a organizací s potřebnými živnostmi, způsobilostí a zkušenostmi s prováděním průzkumných prací a vyhledáváním vodním zdrojů. Projekt vrtů by měl zahrnovat takový postup, aby v případě jejich budoucího převodu na vodní dílo naplňovaly vrty veškeré požadavky kladené na studny určené k zásobování vodou.

- Čerpací test provést na místě nacházejícím se mimo ochranné pásmo vodního zdroje po dobu kratší než 14 dnů (ale dostatečně průkaznou) v množství do 0,4 l/s.

- Čerpací test včetně vlivu na odtokové poměry vyhodnotit formou řádné zprávy. Dle potřeby do vyhodnocení zahrnout bilanční výpočty.

- Na základě výsledku průzkumu vyhodnotit využitelnost vodního zdroje a posoudit skutečné vlivy požadovaného odběru z hlediska hydrogeologických poměrů ve vazbě na požadavky zákona o vodách 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění.

- Dle předchozího bodu buď provést opatření směřující k likvidaci vrtů (při neúspěšném průzkumu) nebo vrty směřovat k převodu na vodní dílo, tj. zpracovat projektovou dokumentaci vodního díla, požádat o povolení k odběru podzemní vody a o stavební povolení, atd.

- Snadnější průběh prací i správních řízení bude za předpokladu dobré komunikace se zúčastněnými stranami. Proto doporučujeme před zahájením prací tento postup s vodoprávním úřadem projednat.

# VYPOŘÁDÁNÍ VŠECH OBDRŽENÝCH VYJÁDŘENÍ K DOKUMENTACI

Ve lhůtách stanovených zákonem č. 100/2001 Sb. ve znění zákona č. 93/2004 Sb. se k posuzované dokumentaci vyjádřily:

Středočeský kraj

č.j. 0932489/2009/KUSK ze dne 9.3.2009

Podstata vyjádření:

Středočeský kraj vydal nesouhlasné stanovisko k dokumentaci „Mobilní betonárna M1, Průmyslová zóna Dobříš“ a to opírá o následující argumentaci:

- Nesouhlasí z hlediska realizace průzkumných vrtů podzemních vod pro technologii, kdy důvodem je nesouhlasné stanovisko vodohospodářského úřadu – Povodí Vltava a vodohospodářské společnosti Dobříš. Dále pak je důvodem chráněné pásmo II. stupně vodního zdroje Chotouš a zdroje Jezírka a schválení a vyhlášení lokality Jezírka jako zvláště chráněné území (dále jen ZCHÚ).

- Není pravdou předkladatele, že v okolí není další betonárka a uvádí příklady dalších betonáren v nejbližším okolí.

- Neúplné údaje z hlediska dopravního zatížení, chybí údaj o dovozu kameniva, což je 50% dopravy.

- Nepřesné údaje o současném zatížení dopravou na silnici Příbramská. V dokumentaci je uváděno 1276 – 2173 NA a uváděná současnost je cca 972 NA.

- Bagatelizace vlivu stavby na povrchovou vodu a úrovně a kvality podzemních vod. Podle posudků a stanoviska vodoprávního úřadu je nepřípustné provádět jakékoliv vrty a firmě toto výslovně zakázal.

- Dokumentace neřeší způsob získání vod pro technologické účely, úvaha získání vody z vodovodního řádu není ničím podložená.

- Nárůst dopravy v místě o 122 NA denně se všemi negativními vlivy.

- Středočeský kraj překvapuje, že ve zjišťovacím řízení nejsou uvedené skutečnosti o nesouhlasu vodoprávního úřadu vztahující se k záměru.

- Lze polemizovat s řadou informací v kapitolách B.I.4 a B.I.5.

- Kapitola B.II.2 – voda – neřeší reálnost záměru.

- V kapitole B.II.4 – doprava a infrastruktura – jiné údaje než v oznámení a jiné vstupy a výsledky rozptylové studie.

- B.III.4 – Ostatní – hluk – proč je nyní dovozováno z hlediska liniových zdrojů o současném velmi malém zatížení a na druhé straně se hovoří o nadměrné hlukové zátěží z rychlostní komunikace R4.

- Není dopracována a není pravdivá otázka ZCHÚ Jezírko.

- Z hlediska podpory z fondů EU není logické čerpat desítky milionů na ztišení centra a významných oprav komunikace a schvalovat projekt, který je proti takto vynaloženým prostředkům.

Stanovisko zpracovatele posudku:

k bodu 1) V rámci dokumentace je k dispozici vyjádření Městského úřadu Dobříš i v oblasti vodního hospodářství a žádné nesouhlasné stanovisko není k dispozici. Je pouze nepravomocné rozhodnutí o pozastavení geologických prací v těchto pásmech. Dále se uvažuje o vyhlášení nových hygienických pásem s tím, že lokalita pro výstavbu betonárny zde již nebude zahrnuta. Z hlediska vyhlášení ZCHÚ Jezírko u Dobříše je známo již stanovisko MŽP ČR odboru ochrany horninového a půdního prostředí č.j. 371/660/09 9373/ENV/09, že stanovit přírodní památku v dobývacím prostoru, t.j. v území, o kterém bylo mnohem dříve rozhodnuto, že je určeno k dobývání nerostu platné předpisy neumožňují a proto nemůže souhlasit s návrhem na vyhlášení ZCHÚ Jezírko u Dobříše.

k bodu 2) Zde je pravdou, že v rámci města Dobříše je již provozovaná jedna betonárna, která však dle místního šetření je staršího data výroby, skladování vstupních surovin je na volných plochách a neodpovídá nařízení vlády č. 615/2006 Sb. a to technické podmínce, že vnášení TZL (tuhých znečišťujících látek) je třeba snižovat a vyloučit v maximální míře, která je prakticky dosažitelná, tj. na místech a operacích kde dochází k emisím TZL do ovzduší a s ohledem na technické možnosti používat dle povahy procesu vodní clony, zkrápění, odprašovací nebo mlžící zařízení. Nová uvažovaná betonárna bude splňovat tyto podmínky a budou ještě ověření odborným posouzením v rámci zákona č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší v plném znění.

k bodu 3) Údaj o dovozu kameniva je v dokumentaci uveden na straně 17 v počtu 42 TNA tedy 84 jízd TNA.

k bodu 4) Rozpor v údajích o provozu NA je možný a závisí na použitých zdrojích a typu výpočtu, jelikož NA se různě dále ještě dělí a to:

INTENZITY DOPRAVY PODLE DRUHU VOZIDEL: celoroční průměr za 24 hodiny v počtech vozidel :

N1	-	lehká nákladní vozidla (do užitečné hmotnosti 3 t)

N2   	-	střední nákladní vozidla (užitečné hmotnosti 3 - 10 t)

PN2    -	přívěsy středních nákladních vozidel

N3   	-  	těžká nákladní vozidla (užitečné hmotnosti nad 10 t) včetně tahačů

návěsů

PN3	-	přívěsy těžkých nákladních vozidel

NS	-	návěsové soupravy

A    	-  	autobusy

PA   	-  	přívěsy autobusů

TR   	-  	traktory

PTR	-  	přívěsy traktorů

T    	-  	těžká motorová vozidla a přívěsy

O    	-  	osobní a dodávkové automobily

M    	-  	jednostopá motorová vozidla

S    	-  	součet všech motorových vozidel a přívěsů

TNV	-          těžká nákladní vozidla

vzorec výpočtu: (0,1 N1 + 0,9 N2 + PN2 + N3 + PN3 + 1,3 NS + A +  PA)

V dokumentaci je tedy nadhodnocena stávající dopravní zátěž a tedy provedeno hodnocení na vyšším riziku (tedy bezpečnosti výpočtu), i když v rámci výpočtu se příspěvek betonárny navýšením stávající intenzity dopravy poměrově sníží. Dle našich informací (pramen web ŘSD – Ředitelství silnic a dálnic) byla doprava TNV  v roce  2005 1 012 TNV/den s výhledem pro rok 2008 1 073 TNV/den.

k bodu 5) Zatím v současné době nikdo žádné vrty neprovádí a nikdo toto nezakázal. Je pouze nepravomocné rozhodnutí o pozastavení geologických prací v těchto pásmech. Dále se uvažuje o vyhlášení nových hygienických pásem s tím, že lokalita pro výstavbu betonárny zde již nebude zahrnuta.

k bodu 6) Je pravdou, že způsob získání technologické vody z vodovodního řádu není podložen, ale jsou nastíněny i jiné způsoby a to buď čerpání ze stávajících vrtů HV1 a HV2 a nebo vybudování nového vrtu po zrušení hygienických pásem. Toto řeší odborné posouzení z hlediska hydrogeologie zpracované autorizovanou osobou, které je přílohou tohoto posudku.

k bodu 7) V návrhu stanoviska příslušnému orgánu je vybudovat účelovou komunikaci v rámci ZS Dobříš tak, aby doprava byla směřována jižním výjezdem ze ZS a s dopravním značením pro TNA výjezd pouze vpravo, tedy jižním směrem na rychlostní komunikaci R4 a tím zamezit průjezdu centrem města, ulicí Anenskou a ulicí V Lipkách, což bude mít významný pozitivní vliv oproti navrhovanému stavu v dokumentaci na hlučnost i emise z dopravy.

k bodu 8) Posudek z hlediska zákona č. 100/2001 Sb. se již nevěnuje zjišťovacímu řízení, ale dokumentaci. Komentáře k vodoprávním omezením jsou již uvedeny v předchozích bodech. Je však zvláštní, když Středočeský kraj jako orgán samosprávy nemá v rámci zjišťovacího řízení a zpracovanému oznámení žádné připomínky a k dokumentaci je těchto připomínek spousta. Je zřejmé, že zde se minul význam tohoto zákona účinkem, kdy v rámci zjišťovacího řízení se má upozornit na věci, které je třeba dopracovat v dokumentaci a tyto připomínky by se tam měly objevit zapracované. Zde to šlo obráceně a nedovedu to pochopit ani vysvětlit.

k bodu 9) Kapitoly B.I.4 a B.I.5 jsou zpracovány standardním způsobem, ale je pravdou, že v kapitole B.I.4 měla být zmínka o stávající betonárně.

k bodu 10) Již bylo komentováno, zásobování vodou je možno řešit ještě dalšími dvěma alternativami a v posudku je uvedeno, že napojit betonárnu pro potřeby technologické vody na vodovodní rád není zrovna šťastným řešením a proto bylo zadáno hydrogeologické posouzení v rámci tohoto posudku.

k bodu 11) Z hlediska dopravy a infrastruktury je zcela možné, že v oznámení mohou být odlišné hodnoty dopravy než v dokumentaci, protože dochází k upřesňovaní všech potřebných dat.

k bodu 12) Je pravdou, že v rámci stávající dopravy bude mít hlučnost významnější vliv na nejbližší obytnou zástavbu v ulici Příbramská. Vyloučením dopravy přes ulici Anenskou a ulici V Lipkách a neumožnění dopravy přes centrum nedojde k významnému navýšení hluku. Většinou je zvykem při obdobných záměrech, kde bude významný nárůst dopravy, provést před zpracováním hlukové studie orientační měření hlukového pozadí, což v dokumentaci nebylo provedeno. Vliv rychlostní komunikace R4 bych v rámci tohoto záměru neřešil ani nekomentoval.

k bodu 13) Z hlediska pravdivosti a dopracovanosti vyhlášení ZCHÚ Jezírko u Dobříše je známo již stanovisko MŽP ČR odboru ochrany horninového a půdního prostředí č.j. 371/660/09 9373/ENV/09, že stanovit přírodní památku v dobývacím prostoru, t.j. v území, o kterém bylo mnohem dříve rozhodnuto, že je určeno k dobývání nerostu platné předpisy neumožňují a proto nemůže souhlasit s návrhem na vyhlášení ZCHÚ Jezírko u Dobříše.

k bodu 14) Investice do komunikací formou čerpání z fondů EU je vždy dobrým počinem pro každou městskou lokalitu s poškozenými vozovkami, jelikož rekonstrukcí povrchu dochází již ke snížení hlučnosti vlivem terénních nerovnosti, neplynulosti provozu a pod. Záměr toto určitě neznehodnocuje a přesunem dopravy z jižního výjezdu ZS Dobříš směrem jižním k R4 toto ani neumožní.

Město Dobříš

ze dne 6.3.2009

Podstata vyjádření:

Město Dobříš vydalo stanovisko k jednotlivým faktorům vlivů na životní prostředí a jsou zhruba následující:

- K dopravě sděluje, že po komunikacích Anenská a polní cesta projede cca 1 automobil za 3 minuty z hlediska provozu betonárny a že provoz by bylo nutno řídit světelnou signalizací a dále, že je uvažovaných 95% rozložení dopravy jižním směrem, kdy bude doprava směřovat na R4 je nereálný a bude se jezdit významně přes město a toto způsobí významnou zátěž z hlediska hluku a emisí.

- Město Dobříš nebude souhlasit s případným čerpáním vody z hydrogeologického vrtu z důvodu ochrany vodního zdroje Jezírko a opírá se o hydrogeologický posudek. Významný vliv prašnosti na vodní zdroj a při haváriích může dojít ke kontaminaci podzemních vod netěsností kanalizace ZS Dobříš, která byla budována v 50 letech minulého století a dále argumentuje ovlivněním zdroje vody Jezírko hlubokým zemními pracemi při výstavbě betonárky.

- Není možné zaústění technologických vod do kanalizace ZS Dobříš z důvodu špatného technického stavu a možné kontaminace podzemních vod ve vodním zdroji Jezírko.

- Rozpor v dokumentaci, kdy vliv z hlukové zátěže je hodnocen jako nevýznamný až nulový, ale zároveň se dokumentace zabývá protihlukovými opatřeními. Další argumentací je výška betonárny a hluk z vlastního provozu betonárny.

- Nárůst emisí z dopravy a provozu betonárny bude mít vliv na okolí, na faunu a floru (návrh vyhlášení ZCHÚ Jezírko) a na alej „Památných stromů“ v ulici V Lipkách.

- Z hlediska ochrany přírody a krajiny je dokumentace neúplná z důvodu chystaného vyhlášení ZCHÚ Jezírko v první polovině roku 2009.

- Významná nadbytečnost betonárny, kdy se město Dobříš zaměřuje na rozvoj turistiky a betonárna již v Dobříši existuje (betonárna NAVIKA).

Stanovisko zpracovatele posudku:

k bodu 1) V návrhu stanoviska příslušnému orgánu je vybudovat účelovou komunikaci v rámci ZS Dobříš tak, aby doprava byla směřována jižním výjezdem ze ZS a s dopravním značením pro TNA výjezd pouze vpravo, tedy jižním směrem na rychlostní komunikaci R4 a tím zamezit průjezdu centrem města, ulicí Anenskou a ulicí V Lipkách, což bude mít významný pozitivní vliv na hlučnost i emise z dopravy.

k bodu 2) V rámci zpracovaného posudku bylo zadáno zpracování nezávislého hydrogeologického posouzení tak, aby byly navrženy varianty pro možné vybudování zásobování betonárny hlavně vodou pro technologické účely.

k bodu 3) Technologické vody nebudou zaústěny do kanalizace ZS, ale budou zachytávány v tříkomorové recyklační jímce a bude využívána zpětně do záměsového betonu nebo pro mytí automixů. Zde budou svedeny i dešťové vody. Pokud bude betonárna mimo provoz (165 dní/rok) bude tedy pouze předčištěná (sedimentace) srážková voda zaústěna do kanalizace a ZS Dobříš a nebude tedy ničím kontaminována.

k bodu 4) Vyloučením dopravy přes ulici Anenskou a ulici V Lipkách a neumožněním dopravy přes centrum nedojde k významnému navýšení hluku. Většinou je zvykem při obdobných záměrech, kde bude významný nárůst dopravy, provést před zpracováním hlukové studie orientační měření hlukového pozadí, což v dokumentaci nebylo provedeno. Z hlediska vlastního provozu betonárny jsou do hlukové studie zahrnuty všechny zdroje hluku.

k bodu 5) Emise z dopravy budou ošetřeny již komentovaným dopravním řešením, ZCHÚ Jezírko zatím nebude vyhlášeno a v rámci dopravy je navýšení po ulici Příbramská jižním směrem málo významné, doprava nepovede kolem aleje památných stromů. Prašnost z bodových zdrojů znečišťování je v dokumentaci vyčíslena a je opravdu zanedbatelná a zkušenosti z měření toto prokazují. Plošné zdroje mohou být významnější, ale dle obdobných zpracovaných studií vyplývá, že sekundární prašnost při údržbě komunikací a zaplachtování skladovacích komor maximálně ovlivní okolí 50 – 70 m od vlastního provozu betonárny.

k bodu 6) Z hlediska vyhlášení ZCHÚ Jezírko u Dobříše je známo již stanovisko MŽP ČR odboru ochrany horninového a půdního prostředí č.j. 371/660/09 9373/ENV/09, že stanovit přírodní památku v dobývacím prostoru, t.j. v území, o kterém bylo mnohem dříve rozhodnuto, že je určeno k dobývání nerostu platné předpisy neumožňují a proto nemůže souhlasit s návrhem na vyhlášení ZCHÚ Jezírko u Dobříše.

k bodu 7) Dokumentace o posuzování vlivů neřeší, zda je v Dobříši a okolí již dost betonáren či ne. Jedná se o podnikatelský záměr a všechna jeho ekonomická rizika nese investor. Stávající betonárna dle místního šetření je staršího data výroby, skladování vstupních surovin je na volných plochách a neodpovídá nařízení vlády č. 615/2006 Sb. a to technické podmínce, že vnášení TZL (tuhých znečišťujících látek) je třeba snižovat a vyloučit v maximální míře, která je prakticky dosažitelná, tj. na místech a operacích kde dochází k emisím TZL do ovzduší a s ohledem na technické možnosti používat dle povahy procesu vodní clony, zkrápění, odprašovací nebo mlžící zařízení. Nová uvažovaná betonárna bude splňovat tyto podmínky a budou ještě ověření odborným posouzením v rámci zákona č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší v plném znění.

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství

č.j.: OŽP/58754/Km/08, ze dne 27.6.2008

Podstata vyjádření:

- Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny je vyjádření zaměřeno na problematiku navrhovaného ZCHÚ Jezírko a dále z hlediska podzemních vod navrhuje stanovit limity pro odběry vody z vrtu tak, aby nedocházelo ke změně hladiny nedalekého Jezírka u Dobříše.

- Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech poukazuje na to že odpad katalogové číslo 17 02 04 je zařazen jako nebezpečný a proto je třeba s ním také tak nakládat.

Stanovisko zpracovatele posudku:

k bodu 1) Stanovení limitů pro odběry z vrtů nejsou záležitostí dokumentace ani posudku. tato podmínka bude zahrnuta do návrhu stanoviska příslušnému úřadu.

k bodu 2) Není ze strany zpracovatele posudku žádný komentář, vyplývá z příslušného zákona.

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje

č.j. 762-217/09/Pb/Ma ze dne 13.3.2009

Podstata vyjádření:

- Krajská hygienická stanice doporučuje vzhledem k vysoké úrovni hluku napojení betonárky přes jižní výjezd z areálu ZS Dobříš.

Stanovisko zpracovatele posudku:

k bodu 1) Jižní výjezd je zakotven v podmínkách stanoviska příslušnému úřadu.

Městský úřad Dobříš, odbor životního prostředí

č.j. MDOB4061/2009/Jon ze dne 17.3.2009

Podstata vyjádření:

- Z hlediska odpadového hospodářství nemá připomínky.

- Vodoprávní úřad konstatuje, že není zřejmý způsob získávání vody (zřejmě myšleno technologické vody) pro potřeby záměru a že záměr nemůže být napojen na městský vodovodní řád. Dále nelze zrealizovat vrty z hlediska umístění lokality ve II. pásmu vodního zdroje Chotobuš, na což je platné rozhodnutí a v roce 2009 nebylo vodoprávním úřadem vydáno povolení pro geologické práce v této lokalitě. Rozhodnutí není pravomocné a dále, že probíhá na vodoprávním úřadě nové stanovení pásem I. a II. stupně pro vodní zdroje nádrže Chotobuš a přírodní zdroj Dobříš – Jezírko, kdy po této změně již uvažovaná plocha záměru nebude v žádném ochranném pásmu vodního zdroje.

- Lesní hospodářství a myslivost je bez připomínek

- Ekologie krajiny a zemědělství z hlediska zemědělství nejsou připomínky. Z hlediska ochrany přírody a krajiny se konstatuje, že byl KÚ SČK podán návrh na vyhlášení ZCHÚ Jezírko u Dobříše v kategorii přírodní památka.

- Z hlediska ochrany ovzduší nejsou připomínky.

- Další připomínka je podhodnocení kapacity dopravy.

Stanovisko zpracovatele posudku:

k bodu 1) Bez komentáře.

k bodu 2) Napojení na vodovod je v posudku uvedeno jako nevhodný způsob zásobování technologickou vodou. Možnosti napojení a zásobování technologickou vodou řeši hydrogeologický posudek zpracovaný k tomuto posudku.

k bodu 3) Bez připomínek.

k bodu 4) Z hlediska vyhlášení ZCHÚ Jezírko u Dobříše je známo již stanovisko MŽP ČR odboru ochrany horninového a půdního prostředí č.j. 371/660/09 9373/ENV/09, že stanovit přírodní památku v dobývacím prostoru, t.j. v území, o kterém bylo mnohem dříve rozhodnuto, že je určeno k dobývání nerostu platné předpisy neumožňují a proto nemůže souhlasit s návrhem na vyhlášení ZCHÚ Jezírko u Dobříše.

k bodu 5) Bez připomínek.

k bodu 6) Intenzita alespoň stávající dopravy TNA byla v dokumentaci nadhodnocena a tedy všechny výpočty (hluková studie a rozptylová studie) byly provedeny na hranici bezpečnosti výpočtu.

Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Praha

č.j. ČIŽP/41/IPP/0813833.002/09/PPA ze dne 12.3.2009

Podstata vyjádření:

ČIŽP OI Praha nemá k dokumentaci žádné připomínky.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Bez připomínek.

Povodí Vltavy s.p.

č.j. 2009/11648/242 ze dne 16.2.2009

Podstata vyjádření:

Povodí Vltavy nemá k dokumentaci žádné připomínky,ale požaduje předložit k záměru prováděcí dokumentaci k vyjádření.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Podmínka předložení prováděcí dokumentace k vyjádření je zahrnuta do podmínek stanoviska příslušnému úřadu.

Občané města Dobříše ze dne 18.3.2009

Podstata vyjádření:

Vyjádření reaguje obdobně jako vyjádření Středočeského kraje a jedná se stručně o následující:

- Z hlediska dopravy vyzdvihuje významný vliv na dopravní zatížení v nejbližším okolí, zejména pak směrem do centra, na ulici Anenská a ulici V Lipkách a nepovažuje za reálné, aby 80 % dopravy směřovalo jižně na rychlostní komunikaci R4 a domnívají se, že většina dopravy bude směřovat do centra. Dále upozorňuje, že město Dobříš  náleží do oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší a že ulice V Lipkách je chráněná lipová alej s památnými stromy.

- Z hlediska bodového zdroje znečišťování argumentuje podceněním vlivu na kvalitu ovzduší a jsou obavy, že vítr který převládá od jihozápadu ovlivní emisemi prachových části nejbližší občanskou vybavenost (školy, sportoviště a pod.) a jsou obavy ze zhoršování nemocnosti (alergie, nemoci dýchacího ústrojí atd.).

- Z hlediska hluku je argumentace se související dopravou v tom, že již dnes je v posuzované oblasti nadlimitní hluk a že tedy dle dokumentace další zhoršení nevadí a proč jsou tedy navržena protihluková opatření a kdo případná protihluková opatření bude financovat.

- Je zde zmíněn také bod ohledně vymezení lokality Jezírko u Dobříše jako ZCHÚ a dále, že v letních měsících je velký nedostatek vody a betonárna spotřebuje cca 8 000 m3, což odpovídá 200 osobám.

- Je rozporováno tvrzení, že nová betonárna uleví stávající betonárně.

Stanovisko zpracovatele posudku:

k bodu 1) V návrhu stanoviska příslušnému orgánu je vybudovat účelovou komunikaci v rámci ZS Dobříš tak, aby doprava byla směřována jižním výjezdem ze ZS a s dopravním značením pro TNA výjezd pouze vpravo, tedy jižním směrem na rychlostní komunikaci R4 a tím zamezit průjezdu centrem města, ulicí Anenskou a ulicí V Lipkách, což bude mít významný pozitivní vliv oproti navrhovanému stavu v dokumentaci na hlučnost i emise z dopravy.

k bodu 2) Prašnost z bodových zdrojů znečišťování je v dokumentaci vyčíslena a je opravdu zanedbatelná a zkušenosti z měření toto prokazují. Plošné zdroje mohou být významnější, ale dle obdobných zpracovaných studií vyplývá, že sekundární prašnost při údržbě komunikací a zaplachtování skladovacích komor maximálně ovlivní okolí 50 – 70 m od vlastního provozu betonárny.

k bodu 3) V návrhu stanoviska příslušnému orgánu je vybudovat účelovou komunikaci v rámci ZS Dobříš tak, aby doprava byla směřována jižním výjezdem ze ZS a s dopravním značením pro TNA výjezd pouze vpravo, tedy jižním směrem na rychlostní komunikaci R4 a tím zamezit průjezdu centrem města, ulicí Anenskou a ulicí V Lipkách, což nenavýší hlučnost na ulici Anenská, křižovatce Příbramská s Anenskou a na ul. V Lipkách. Pokud by situace zůstala tak, jak je navržena v dokumentaci, tak protihluková opatření jsou tzv. kompenzační opatření a hradí je investor.

k bodu 4) 8 000 m3, které odpovídá 200 osobám za rok je vzhledem k počtu obyvatel města Dobříš (cca 7900 obyvatel – zdroj www.statnisprava.cz) asi 3% celkové spotřeby obyvatel města. Řešení zásobování technologickou vodou je zpracován v nezávislém hydrogeologickém posouzení v rámci tohoto posudku.

k bodu 5) Není zřejmé, že nová betonárna uleví stávající. Jedná se o dva nezávislé ekonomické subjekty a množství zakázek jednotlivých ekonomických subjektů. Je však zřejmé, že stávající betonárna dle místního šetření je staršího data výroby, skladování vstupních surovin je na volných plochách a neodpovídá nařízení vlády č. 615/2006 Sb. a to technické podmínce, že vnášení TZL (tuhých znečišťujících látek) je třeba snižovat a vyloučit v maximální míře, která je prakticky dosažitelná, tj. na místech a operacích kde dochází k emisím TZL do ovzduší a s ohledem na technické možnosti používat dle povahy procesu vodní clony, zkrápění, odprašovací nebo mlžící zařízení. Nová uvažovaná betonárna bude splňovat tyto podmínky a budou ještě ověření odborným posouzením v rámci zákona č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší v plném znění.

Občan Ing. Libor Stodůlka ze dne 20.3.2009

Podstata vyjádření:

- Domnívá se, že Dobříš se nachází v oblasti, která není špatně pokryta betonárnami a je přesvědčen, že betonárna nebude vytěžována.

- Považuje umístění betonárny za nevhodné s tím, že je umístěna tak blízko obytných a oddechových míst a předpokládá velké prachové zatížení.

- V souvislosti s dopravou uvažuje o významném navýšení hluku, emisí, prašnosti, dopravních nehod a poškozených silnic.

- předpokládá významný vliv na floru a faunu a způsobí zvýšení výskytu nemocí dýchacích a cest a alergií.

Stanovisko zpracovatele posudku:

k bodu 1) Dokumentace o posuzování vlivů neřeší zda je v Dobříši a okolí již dost betonáren či ne. Jedná se o podnikatelský záměr a všechna jeho ekonomická rizika nese investor. Stávající betonárna dle místního šetření je staršího data výroby, skladování vstupních surovin je na volných plochách a neodpovídá nařízení vlády č. 615/2006 Sb. a to technické podmínce, že vnášení TZL (tuhých znečišťujících látek) je třeba snižovat a vyloučit v maximální míře, která je prakticky dosažitelná, tj. na místech a operacích kde dochází k emisím TZL do ovzduší a s ohledem na technické možnosti používat dle povahy procesu vodní clony, zkrápění, odprašovací nebo mlžící zařízení. Nová uvažovaná betonárna bude splňovat tyto podmínky a budou ještě ověření odborným posouzením v rámci zákona č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší v plném znění.

k bodu 2) Prašnost z bodových zdrojů znečišťování je v dokumentaci vyčíslena a je opravdu zanedbatelná a zkušenosti z měření toto prokazují. Plošné zdroje mohou být významnější, ale dle obdobných zpracovaných studií vyplývá, že sekundární prašnost při údržbě komunikací a zaplachtování skladovacích komor maximálně ovlivní okolí 50 – 70 m od vlastního provozu betonárny.

k bodu 3) V návrhu stanoviska příslušnému orgánu je vybudovat účelovou komunikaci v rámci ZS Dobříš tak, aby doprava byla směřována jižním výjezdem ze ZS a s dopravním značením pro TNA výjezd pouze vpravo, tedy jižním směrem na rychlostní komunikaci R4 a tím zamezit průjezdu centrem města, ulicí Anenskou a ulicí V Lipkách, což nenavýší hlučnost na ulici Anenská, křižovatce Příbramská s Anenskou a na ul. V Lipkách.

k bodu 4) Posouzení zdravotních rizik autorizovanou osobou neprokázalo vliv na zdraví obyvatel a změnou tras dopravy se toto riziko ještě významně sníží.

Občané MUDr. Jana Veselá a Josef Sochor ze dne 27.3.2009

Podstata vyjádření:

Vyjadřují hluboký nesouhlas s výstavbou betonárny a poukazují na blízkost zdroje pitné vody, blízkost občanské vybavenosti a převažující větry do města.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Všechny tyto připomínky byly již komentovány v předchozích stanoviscích zpracovatele posudku.

Občané z ulice Okružní v Dobříši ze dne 12.3.2009

Občané Hejhalovi ze dne 13.2.2009

Občanka Vlasta Jará ze dne 9.3.2009

Občané Šimonovští ze dne 10.3.2009

Občané Jelínkovi a Duškovi ze dne

Podstaty vyjádření:

Vyjádření výše uvedených občanů komentuji již společně, jelikož obdobná vyjádření již byla komentována v předchozích částech a jsou v převážné většině duplicitní. Jedná se o následující body:

- Vlivem dopravy dojde ke značnému zvýšení hluku a emisí a předpokládají, že pokud bude betonárna sloužit pro region Dobříšska, tak bude veškerá doprava směřovat přes centrum a okrajové části.

- Podcenění vlivu emisí a hlučnosti v dokumentaci a přesto jsou doporučována protihluková opatření.

- Problematika s kapacitou podzemních vodních zdrojů a že vypouštění povrchových a odpadních vod do stávající kanalizace ZS Dobříš může ovlivnit kvalitu pitné vody. Dále, že případně hydrogeologické vrty mohou ovlivnit vydatnost zdroje Jezírko.

- Opět je zde komentováno budoucí vyhlášení ZCHÚ Jezírko a souvislosti s jeho ovlivněním provozem betonárny.

- V dokumentaci není vůbec zmíněna alej památných stromů a dále je zámecký park registrován jako EVL (Evropsky významná lokalita)

Stanovisko zpracovatele posudku:

k bodům 1) až 4) Všechny tyto připomínky byly již komentovány v předchozích stanoviscích zpracovatele posudku.

k bodu 5) Je pravdou, že v dokumentaci není zmíněna alej památných stromů, ale změnou tras dopravy nebude tato alej ovlivněna. Z hlediska EVL bylo vydáno KÚ Středočeského kraje vyjádření, že lze vyloučit vliv na EVL a ptačí lokality NATURA 2000 a toto je uvedeno v dokumentaci.

# CELKOVÉ POSOUZENÍ AKCEPTOVATELNOSTI ZÁMĚRU Z HLEDISKA VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Na základě analýzy vlivů záměru na životní prostředí dospívá dokumentace k závěru, že navržený záměr lze v dané lokalitě a v navrhovaném rozsahu realizovat za podmínky realizace navrhovaných opatření pro minimalizaci nepříznivých vlivů. Se závěry dokumentace lze souhlasit.

Do návrhu stanoviska příslušného úřadu jsou zapracována doporučení k minimalizaci vlivů záměru na okolí na základě zhodnocení dokumentace a obdržených vyjádření.

Posuzovaný záměr „Mobilní betonárna M1, Průmyslová zóna Dobříš“ je umístěn v jižní části města v areálu Zemědělské společnosti Dobříš na pozemku, který je v současnosti nevyužíván. Posuzovaný záměr bude v zájmovém území novou aktivitou, která by měla nejnovější technologií výroby betonu zabezpečit výrobu betonových směsí pro širší okolí.

Co se týče vlivů na životní prostředí, realizace mobilní betonárny tudíž nebude znamenat významnou kvalitativní ani kvantitativní změnu oproti stávajícímu stavu, kdy hlavně doprava bude směrována jižním výjezdem ze ZS Dobříš a směrována jižním směrem na rychlostní komunikaci R4.

Z hlediska umístění mobilní betonárny se k záměru nehledala v širším okolí města lokalita vhodnější, a proto není záměr řešen variantně. Lokalita je hodnocena jako nevýznamná z pohledu ochrany přírody a krajiny. Technické řešení záměru je zpracováno na standardní úrovni, odpovídající danému druhu aktivity, s důrazem na ochranu životního prostředí a na minimalizaci negativních vlivů na životní prostředí a obyvatelstvo.

Nevyjasněnost či nedotaženost některých prvků technického řešení není v současné fázi přípravy záměru zásadní bariérou pro vydání stanoviska podle zákona č. 100/2001 Sb.

K posouzení byla předložena dokumentace

Mobilní betonárna M1, Průmyslová zóna Dobříš

zpracovaná oprávněnou osobou Ing. Pavlem Veselým, který je držitelem osvědčení odborné způsobilosti č.j. 12806/1491/OPVŽP vydané dne 11.10.2005. Dále se na dílčích kapitolách a odborných přílohách (rozptylová studie, hodnocení zdravotních rizik) podíleli další odborné osoby.

Dokumentace byla posouzena dle požadavku § 9 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění zákona č. 93/2004 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů v rozsahu dle přílohy č. 5 tohoto zákona. Dokumentace je zpracována dle požadavků tohoto zákona.

S ohledem na údaje obsažené v dokumentaci a při respektování doporučení uvedených v návrhu stanoviska orgánu státní správy

doporučuji

realizovat záměr

Mobilní betonárna M1, Průmyslová zóna Dobříš

ve variantě navržené oznamovatelem

Na základě doložených údajů a při respektování podmínek uvedených v návrhu stanoviska lze učinit závěr, že negativní vlivy nepřesahují míru stanovenou zákony a dalšími předpisy.

Datum zpracování posudku:	červenec 2009

Jméno, příjmení, bydliště a telefon zpracovatele posudku a osob, které se podílely na zpracování posudku:

- Ing. Libor Obal
Technické služby ochrany ovzduší Ostrava spol. s r.o. 
Janáčkova 1020/7, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
tel: 602 418 360, e-mail: l.obal@teso-ostrava.cz

# NÁVRH STANOVISKA

#### IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

- Název záměru

Mobilní betonárna M1, Průmyslová zóna Dobříš

- Kapacita (rozsah) záměru

Betonárna je uvažována jako dočasná; dle nájemní smlouvy s majitelem pozemku z roku 2007 na dobu 10 let. Základní informace o kapacitě, době provozu atd, jsou uvedeny v následujícím textu

Předpokládaná denní výroba		:	cca 570 tun betonových směsí

(transport betonu)

Předpokládaná roční produkce		:	max. 112 000 tun

Denní provozní doba			:	6,5 hodiny

Roční provozní doba			:	cca 198 dní (mimo zimní měsíce)

- Umístění záměru

Plocha, kde je záměr navržen, se nachází v areálu Zemědělské společnosti Dobříš, na katastrálním území Dobříš (pozemek č.762/7). Zmíněný areál je umístěn v průmyslové zóně, která se nachází na jihovýchodním okraji města Dobříš.

Okolní plochy a další pozemky

Bezprostřední okolí plochy, na které je záměr navržen, je tvořeno stavebními objekty Zemědělské společnosti Dobříš, a.s. (dále jen ZS Dobříš) resp. subjektů, kterým je tato společnost pronajímá.

V širším území převažují zemědělsky využívané plochy (zejména východně) doplněné lesními porosty a vodními plochami (jižně). Plochy západně od areálu jsou územním plánem určeny pro průmyslovou zónu.

Nejbližší chráněné objekty (obytná zástavba) jsou od plochy záměru vzdáleny cca 280 m směrem severovýchodním (ulice Příbramská a v Lipkách) resp. minimálně 380 m směrem východním (několik rodinných domů podél silnice II/119).

Kraj				:		Středočeský

Obec				:		Dobříš

Katastrální území		:		Dobříš

č. parcelní			: 		762/7 (objekt betonárny),

783/6 a 783/8 (příjezdové komunikace)

4. Obchodní firma oznamovatele

STAVA, spol. s r.o.

Hlavní 125

252 07 Štěchovice

5. IČ oznamovatele

616 78 481

6. Sídlo (bydliště) oznamovatele

Ing. Martin Ciencala – jednatel

Hradišťko pod Medníkem, Hradišťko č.p. 156

PSČ 25209

Tel.: 272 739 651

Fax: 257 741 380

Mobil: 607 556 462

#### PRŮBĚH POSUZOVÁNÍ

1. Oznámení (zpracovatel, datum předložení)

Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí v rozsahu přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb. v plném znění předmětné stavby bylo zpracováno dne 26.6.2008 neautorizovanou osobou panem Václavem Beranem, autorizovaným technikem pro technologická zařízení staveb.

2. Dokumentace (zpracovatel, datum předložení)

Dne 13.8.2008 bylo v závěru zjišťovacího řízení Krajským úřadem Středočeského kraje, odborem životního prostředí a zemědělství konstatováno, že oznámení s náležitostmi dle přílohy č. 3 k zákonu je nutno dopracovat a bude dále posuzován dle zákona.

Dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí v rozsahu přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. v plném znění předmětné stavby byla dopracována v lednu 2009 oprávněnou osobou Ing. Pavlem Veselým, který je držitelem osvědčení odborné způsobilosti č.j. 12806/1491/OPVŽP vydané dne 11.10.2005.

3. Posudek (zpracovatel, datum předložení)

Posudek zpracoval Ing. Libor Obal, držitel osvědčení o odborné způsobilosti ke zpracování dokumentace a posudku podle zákona ČNR č. 244/1992 Sb., č.j. 1633/279/OPV/93. Posudek byl příslušnému úřadu předložen v červenci 2009.

4. Veřejné projednání (místo, datum konání)

Místo veřejného pojednání:

Datum veřejného projednání:

5. Celkové hodnocení procesu posuzování včetně účasti veřejnosti

- Oznámení na uvažovaný záměr bylo příslušnému orgánu státní správy předloženo v červenci 2008.

- Zjišťovací řízení bylo zahájeno dne 15.7.2008.

- Zjišťovací řízení bylo ukončeno dne 14.8.2008 vydáním Závěrů zjišťovacího řízení, a to s následujícím závěrem:

Záměr "Mobilní betonárna M1, Průmyslová zóna Dobříš" v k.ú. Dobříš naplňuje dikci bodu 6.2. Výroba stavebních hmot a výrobků neuvedených v kategorii I s kapacitou nad 25 000 t/rok; zařízení na výrobu azbestu a výrobků obsahujících azbest (záměry neuvedené v kategorii I), kategorie II., přílohy č. 1 zákona. Proto bylo dle § 7 citovaného zákona provedeno zjišťovací řízení. Na základě zjišťovacího řízení dospěl příslušný úřad k závěru, že oznámení s náležitostmi dle přílohy č. 3 k zákonu je nutno dopracovat a záměr bude dále posuzován dle zákona.

- Dokumentace na uvažovaný záměr byla příslušnému orgánu státní správy předložena v únoru 2009.

- Dokumentace byla zveřejněna dne 17.2.2009 na úřední desce Krajského úřadu Středočeského kraje, písemná vyjádření mohla být uplatněna do 19.3.2009.

- Zpracovatel posudku byl stanoven dne 4.5.2009 s tím, že obdržel veškerá vyjádření, která byla k dispozici. Další vyjádření již dále nebyla zaslána.

- Vyhotovený posudek byl předložen dne 4.7.2009.

Závěry zpracovatele posudku:

Zpracovatel posudku považuje dokumentaci o hodnocení vlivů stavby na životní prostředí za odpovídající. Zpracovatel posudku po posouzení doporučuje příslušnému úřadu vydat souhlasné stanovisko pro realizaci záměru ve variantě navržené oznamovatelem za respektování podmínek uvedených v bodu III.6. tohoto stanoviska.

Závěry veřejného projednání:

Veřejné projednání se konalo dne ................ od............... hodin v ...................................a proběhlo v souladu s § 17 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) v platném znění, a s § 4 vyhlášky MŽP ČR č. 457/2001 Sb. o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí.

6. Seznam subjektů, jejichž vyjádření jsou ve stanovisku zčásti nebo zcela zahrnuta

1) Středočeský kraj

č.j. 039249/2009/KUSK ze dne 9.3.2009

2) Město Dobříš

ze dne 6.3.2009

3) Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství

č.j.: OŽP/58754/Km/08, ze dne 27.6.2008

4) Krajská hygienická stanice Středočeského kraje

č.j. 762-217/09/Pb/Ma ze dne 13.3.2009

5) Městský úřad Dobříš, odbor životního prostředí

č.j. MDOB4061/2009/Jon ze dne 17.3.2009

6) Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Praha

č.j. ČIŽP/41/IPP/0813833.002/09/PPA ze dne 12.3.2009

7) Povodí Vltavy s.p.

č.j. 2009/11648/242 ze dne 16.2.2009

8) Občané města Dobříše ze dne 18.3.2009

9) Občan Ing. Libor Stodůlka ze dne 20.3.2009

10) Občané MUDr. Jana Veselá a Josef Sochor ze dne 27.3.2009

11) Občané z ulice Okružní v Dobříši ze dne 12.3.2009

12) Občané Hejhalovi ze dne 13.2.2009

13) Občanka Vlasta Jará ze dne 9.3.2009

14) Občané Šimonovští ze dne 10.3.2009

15) Občané Jelínkovi  a Duškovi ze dne

#### HODNOCENÍ ZÁMĚRU

1. Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich velikosti a významnosti

Jak je patrné z probíhajícího procesu posuzování vlivů na životní prostředí, z hlediska velikosti a významnosti se jeví jako nejvýznamnější vlivy na obyvatelstvo, ovzduší, hlukovou zátěž a vlivy na povrchové a podzemní vody.

Ale i tyto vlivy jsou hodnoceny jako málo významné, mírně negativní či minimální. Ostatní vlivy na další složky životního prostředí lze označit za nevýznamné nebo dokonce nulové. Při respektování navržených doporučení ve stanovisku o hodnocení vlivů na životní prostředí lze vyslovit souhlas s realizací předloženého záměru.

2. Hodnocení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň poznání pokud jde o znečišťování životního prostředí

Ve vlastní technické části při výstavbě mobilní betonárny budou navržena odpovídající technicko-organizační opatření k omezení hlavně sekundární prašnosti a hlučnosti a to tak, že v případě prašnosti bude prováděna pravidelná údržba a čištění obslužných komunikací a v letních měsících případné skrápění. V oblasti hlučnosti, je zřejmé, že výstavba bude prováděna pouze v pracovních dnech maximálně v době od 7:00 do 21:00, tedy mimo noční dobu.

V případě provozu budou provedena nová hluková studie a měření jak hlukového pozadí, tak i hluku při skutečném provozu a bude vyhodnocen vliv odklonění dopravy z ulice Anenská a ulice V Lipkách s tím, že veškerá doprava pro betonárnu bude prováděna přes jižní výjezd ZS Dobříš s dopravním značením takovým, aby veškerá nákladní doprava směřovala jižním směrem k rychlostní komunikaci R4. Tím budou významně sníženy vlivy na ovzduší, hlukovou zátěž a tedy i obyvatelstvo z dopravy spojené s provozem betonárny.

Technické řešení záměru mobilní betonárny je pro potřeby posouzení vlivů na životní prostředí v dokumentaci dostačujícím způsobem popsáno, detailnější řešení (hlavně oblast hluku a emisí) se s ohledem na požadavky vyplývající z příslušných právních předpisů předpokládá v rámci další přípravy záměru pro příslušná správní řízení k povolení předmětného záměru.

Na základě předloženého technického řešení uvažovaného záměru lze vyslovit názor, že pro omezení nejvýznamnějších negativních vlivů souvisejících s předloženým záměrem budou použita odpovídající technická řešení s respektováním místních podmínek, které budou technicko organizačně omezovat výstupy do jednotlivých složek životního prostředí.

Pro srovnání s provozovanou stávající betonárnou je možno konstatovat, že navrhované technické řešení je mnohem vyšší než je schopna dosáhnout stávající provozovaná betonárna.

3. Návrh opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů záměru na životní prostředí včetně povinností a podmínek pro sledování a rozbor vlivů na životní prostředí

Kromě opatření, specifikovaných v oznámení záměru, v dokumentaci a jejím doplnění, jsou další podmínky a doporučení obsaženy v tomto stanovisku příslušného úřadu, zpracovaného na základě hodnocení dokumentace, došlých vyjádření a na základě vyhodnocení veřejného projednání.

Navrhovaná opatření pro minimalizaci resp. kompenzaci nepříznivých vlivů záměru,  včetně povinností a podmínek realizace a sledování vlivů na životní prostředí vyčerpávají reálné možnosti minimalizace nepříznivých vlivů záměru.

Opatření, navrhovaná pro minimalizaci těch vlivů provozu mobilní betonárny, které jsou v podmínkách lokality vnímány jako nejvýznamnější:

- vlivy na obyvatelstvo

- vlivy na ovzduší

- vlivy z hlediska hlukové zátěže

- vlivy na podzemní a povrchové vody

Je možné konstatovat, že vyhodnocení je odpovídající skutečnému stavu s mírnými nepřesnostmi v určení emisí a nevyhodnocení emisí u sekundární prašnosti a případných plošných zdrojů.

4. Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivů na životní prostředí

V rámci procesu posuzování vlivů na životní prostředí předložil oznamovatel pouze jednu variantu záměru, příslušným orgánem státní správy vzhledem k charakteru záměru nebylo požadováno doplnění variant.

5. Vypořádání vyjádření k dokumentaci (oznámení) a k posudku

Byla vypořádána všechna došlá vyjádření. Řada podnětů z došlých vyjádření byla po zhodnocení zapracována do podmínek a doporučení stanoviska. Všechna obdržená vyjádření jsou archivována na Krajském úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství.

V rámci předkládaného záměru obdržel příslušný úřad státní správy celkem 6 vyjádření dotčených orgánů státní správy, obcí a samosprávy k dokumentaci, která jsou uvedena pod bodem II.6. tohoto stanoviska. Příslušný úřad dále obdržel 8 vyjádření občanů a 1 vyjádření podniku Povodí Vltavy s.p.

6. Stanovisko příslušného úřadu z hlediska přijatelnosti vlivů záměru na životní prostředí s uvedením podmínek pro realizaci záměru, popřípadě zdůvodnění nepřijatelnosti záměru

Krajský úřad Středočeského kraje jako příslušný úřad podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, souhlasí se záměrem „Mobilní betonárna M1, Průmyslová zóna Dobříš“ z hlediska jeho přijatelnosti vlivů na životní prostředí s níže uvedenými podmínkami pro realizaci záměru.

Tento souhlas nenahrazuje stanoviska a rozhodnutí podle dalších zákonů,  ke kterým mají následující fáze realizace záměru vztah.

Podmínky souhlasného stanoviska:

a) v období přípravy stavby

Provozní dokumentace

- Zpracovat provozní řád zařízení

- Zpracovat Plán opatření pro případ havarijního zhoršení jakosti vod (havarijní plán), popisující všechna potenciální rizika a způsob jejich případného odstranění.

- Zpracovat odborný posudek pro střední zdroj znečišťování ovzduší v souladu s § 17 odst. 1, písm. b) a c) a odst. 5 zákona č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší v plném znění.

- Projektově zpracovat alternativu vedení účelové komunikace v rámci ZS Dobříš tak, aby doprava byla směrována mimo ulici Anenská a tedy i mimo obydlenou zástavbu.

Ochrana před hlukem

- Provést měření stávající hladiny hluku u nejbližších chráněných objektů (ref. body 1 – 3) podél ulic Příbramská a V lipkách s cílem vyhodnocení stávajícího stavu.

- V případě překročení platných limitů posoudit alternativy vedení příjezdové komunikace k záměru přes jižní vjezd do areálu ZS resp. stanovit počet objektů, u kterých bude nutno navrhnout protihluková opatření (výměna oken příp. protihluková stěna).

b) v průběhu výstavby

Ochrana ovzduší

- Pro minimalizaci výskytu sekundární prašnosti maximálně omezit zásoby sypkých stavebních materiálů a zajistit kropení a čištění komunikací.

Ochrana vod

- Zajistit očistu manipulačních vozidel opouštějících stavbu areálu.

- Omezit pojíždění a stání vozidel mimo zpevněné plochy s následným znečišťováním komunikací.

- Zajistit, aby pohyb stavebních mechanismů resp. skladování stavebních materiálů a odpadů byl v souladu se stávajícími předpisy (předcházení k úniku  látek závadných vodám do okolního prostředí).

Nakládání s odpady

- V rámci stavby bude veden o výkopové zemině respektive stavební suti deník, jehož součástí budou doklady vystavené akreditovanou laboratoří, prokazující plnění limitů stanovených vyhláškou č. 294/2005; o způsobu využití výkopové zeminy respektive stavební suti bude rozhodnuto až na základě provedených rozborů zemin v prostoru staveniště s odkazem na uvedenou vyhlášku.

- Odpady vznikající při výstavbě budou zneškodňovány firmami provádějící stavební práce, přičemž prioritním požadavkem bude jejich zpětná recyklace.

- Původce odpadů zpracuje přehled množství a kategorií odpadů vzniklých v průběhu realizace záměru vč. způsobu jejich odstranění, tak aby jej provozovatel zařízení mohl předložit ke kolaudačnímu řízení

- Dodavatelé stavebních prací zajistí kontrolu práce a údržby stavebních mechanizmů. V případě zjištění úniku ropných látek na nezpevněné plochy, okamžitě zajistí odtěžbu kontaminované zeminy a její uložení do nepropustných nádob (kontejneru).

- Nebezpečné odpady budou ukládány pouze ve vybraných a označených prostorách v souladu s legislativou v oblasti ochrany vod a odpadovém hospodářství.

- Dotčenému orgánu státní správy bude předložena ke schválení žádost o nakládání s nebezpečnými odpady o druhy odpadů, jejichž výskyt se v průběhu provozu betonárny bude vyskytovat.

Ochrana před hlukem

- V souladu s nařízením vlády č. 148/2006 Sb. v platném znění budou stavební práce prováděny pouze v období mezi 7 hodinou ranní a 21 hodinou večerní při současném omezení provozu nejhlučnějších stavebních mechanismů na max. 10 a půl hod za den.

- Hluk ze staveniště bude eliminován pravidelnou kontrolou technického stavu strojů a mechanizace.

c) v období provozu

Ochrana ovzduší

- Emise tuhých znečišťujících látek do ovzduší uvolňované v průběhu manipulace se vstupními materiály (zejména kamenivem) lze omezit pravidelným skrápěním vodou (snížení prašnosti).

- Bude pravidelně kontrolována účinnost prachových filtrů formou měření emisí znečišťujících látek (střední zdroj znečišťování ovzduší), v případě snížení účinnosti bude provedena jejich výměna.

- prostory skladování kameniva budou v případě nečinnosti betonárny zakrytovány plachtou, aby nedocházelo k dalším emisím prachu z těchto plošných zdrojů.

- Po uvedení do provozu je nutné provedení autorizovaného měření emisí do tří měsíců od této skutečnosti pro prokázání plnění emisních limitů v souladu s Nařízením vlády č. 615/2006 Sb.

Ochrana povrchových a podzemních vod

- Výroba betonu bude realizována v zařízení umístěném na zpevněné a izolované ploše oddrenážované do recyklační jímky, proto bude riziko úniků látek do okolního prostředí minimalizováno.

- Pravidelně bude kontrolováno množství vod v recyklační  jímce (ochrana proti přeplnění).

- Budou prováděny pravidelné zkoušky těsnosti recyklační jímky v souladu s doporučeními platných ČSN.

Ochrana půdy

- V případě havárie nákladního vozidla převážejícího suroviny nebo hotový výrobek budou případné úniky provozních médií okamžitě zneškodněny příslušnými způsoby, bude zabráněno znečištění půdy a podzemní vody, případně bude provedena sanace místa.

Ochrana přírody

- Betonárna s ohledem na své umístění uvnitř areálu ZS nenaruší ani jinak významně negativně neovlivní přírodu. Přesto je však nutné dodržovat určité zásady, jejichž dodržování přispěje k minimalizaci vlivů na okolní prostředí – důsledně dodržovat dopravu po sjednaných komunikacích, parkovat na vymezených plochách, manipulovat s odpady na k tomu vymezených místech, provádět pravidelnou údržbu zařízení (mytí apod.) s cílem zamezit odstraňovat prachové částice a tím minimalizovat sekundární prašnost.

Nakládání s odpady

- Technologie nepředpokládá vznik významného množství odpadů, nicméně při jejich případném vzniku s nimi bude nakládáno v  souladu se  zákonem   č.185/2001 Sb., O odpadech, v platném znění a na něj navazujících  právních předpisů.

- Sedimentované nerozpustné látky (zbytky betonové směsi, kamenivo) v recyklační jímce budou maximálně zpětně používány ve výrobním procesu.

Ochrana před hlukem

- Provést měření hlukové zátěže u nejbližších chráněných objektů podél ulice Příbramská a V lipkách (ref. body 1 až 3), v případě prokazatelného zvýšení oproti stávajícímu stavu realizovat protihluková opatření.

Ovlivnění podzemních a povrchových vod (Chotobuš a Jezírko)

- Ověřit na místně příslušném vodoprávním úřadě plošné vymezení ochranných pásem II. stupně (pravděpodobně bude totožné s vymezením uvedeným v 17. změně územního plánu města).

- Pokusit se v areálu budoucí provozovny dohledat vrt HV-1 realizovaný v roce 1965 a v případě jeho nalezení posoudit jeho využitelnost pro testovací / jímací účely, případně provést test na tomto vrtu.

- Dle výše uvedených doporučení upravit projekt průzkumu včetně situování obou projektovaných vrtů (zejména jímacího vrtu) mimo ochranné pásmo II. stupně. Pozorovací objekt by bylo vhodné umístit směrem k vodnímu útvaru Jezírko, ale vzhledem k zmiňované neochotě vodoprávního úřadu k povolení průzkumných prací v ochranném pásmu nebude toto pravděpodobně možné. Projekt rovněž musí obsahovat postup bezpečné likvidace vrtů v případě neúspěšného průzkumu (při prokázání negativního vlivu na odtokové poměry), kterou musí realizační firma garantovat.

- Provést a do projektu zapracovat podrobný pasport studní a hydrogeologických objektů k pozorování vlivu vrtných prací a následného čerpacího testu na trendy hladiny podzemní vody (v okolí sousední benzínové stanice předpokládáme mělké „monitorovací“ vrty). Průzkum provést striktně dle legislativních požadavků (zejména geologického a báňského práva) pod vedením odpovědné osoby s osvědčením MŽP v oboru hydrogeologie a organizací s potřebnými živnostmi, způsobilostí a zkušenostmi s prováděním průzkumných prací a vyhledáváním vodním zdrojů. Projekt vrtů by měl zahrnovat takový postup, aby v případě jejich budoucího převodu na vodní dílo naplňovaly vrty veškeré požadavky kladené na studny určené k zásobování vodou.

- Čerpací test provést na místě nacházejícím se mimo ochranné pásmo vodního zdroje po dobu kratší než 14 dnů (ale dostatečně průkaznou) v množství do 0,4 l/s.

- Čerpací test včetně vlivu na odtokové poměry vyhodnotit formou řádné zprávy. Dle potřeby do vyhodnocení zahrnout bilanční výpočty.

- Na základě výsledku průzkumu vyhodnotit využitelnost vodního zdroje a posoudit skutečné vlivy požadovaného odběru z hlediska hydrogeologických poměrů ve vazbě na požadavky zákona o vodách 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění.

- Dle předchozího bodu buď provést opatření směřující k likvidaci vrtů (při neúspěšném průzkumu) nebo vrty směřovat k převodu na vodní dílo, tj. zpracovat projektovou dokumentaci vodního díla, požádat o povolení k odběru podzemní vody a o stavební povolení, atd.

- Snadnější průběh prací i správních řízení bude za předpokladu dobré komunikace se zúčastněnými stranami. Proto doporučujeme před zahájením prací tento postup s vodoprávním úřadem projednat.

# Text boxes

®