Terénní úpravy v ploše lomové jámy

sanace a rekultivace lomu

Kamenný Přívoz

Oznámení záměru

a hodnocení jeho vlivů na životní prostředí

podle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb.,

o posuzování vlivů na životní prostředí

Oznamovatel:  Autodoprava Veselý s.r.o.

Zpracoval: Jiří Maňour

Praha, srpen 2008

Obsah:

A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI	4

B. ÚDAJE O ZÁMĚRU	4

1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1	4

2. Kapacita (rozsah) záměru	5

3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)	5

4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry	5

5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, resp. odmítnutí	5

6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru	6

7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení	6

8. Výčet dotčených územně samosprávných celků	6

9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které budou tato rozhodnutí vydávat	6

II. Údaje o vstupech	7

1.	Půda	7

2.	Voda	7

3.	Surovinové a energetické zdroje	7

III. Údaje o výstupech	8

1.	Množství a druh emisí do ovzduší	8

2.	Množství odpadních vod, míra jejich znečištění	9

3.	Kategorizace a množství odpadů	9

4.	Zdroje hluku a ostatních fyzikálních emisí	9

5.	Rizika havárií	10

C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ	11

1.	Výčet nejzávažnějších environmetálních charakteristik dotčeného území	11

1.1.	Dosavadní využívání území a priority jeho trvale udržitelného využívání	11

1.2.	Relativní zastoupení, kvalita a schopnost regenerace přírodních zdrojů	11

1.3.	Schopnost přírodního prostředí snášet zátěž	12

2.	Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území, které budou pravděpodobně významně ovlivněny	14

2.1.	Klima	14

2.2.	Ovzduší	14

2.3.	Voda	16

2.4.	Půda	17

2.5.	Horninové prostředí	17

2.6.	Fauna a flóra	17

2.7.	Ekosystémy	26

2.8.	Krajina	26

2.9.	Hmotný majetek	26

D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	27

1.	Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti, složitosti a významnosti (z hlediska pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti)	27

1.1.	Ovlivnění veřejného zdraví	27

1.2.	Ovlivnění ovzduší a klimatu	29

1.3.	Vlivy na akustickou situaci a další fyzikální charakteristiky	30

1.4.	Ovlivnění povrchové a podzemní vody	32

1.5.	Ovlivnění půdy	32

1.6.	Ovlivnění horninového prostředí a přírodních zdrojů	32

1.7.	Ovlivnění fauny, flóry a ekosystémů	32

1.8.	Ovlivnění krajiny	33

1.9.	Ovlivnění hmotného majetku a nemovitých kulturních památek	33

2.	Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci	33

3.	Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice	34

4.	Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů	34

5.	Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při specifikaci vlivů	34

E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU	35

F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE	35

3.	Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení	35

2. Další podstatné informace oznamovatele	36

G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU	36

H. PŘÍLOHY	38

# A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI

- Obchodní firma

Autodoprava Veselý s.r.o.

2. IČ

272 02 836

3. Sídlo (bydliště)

Bystrá 1730, 198 00 Praha 9

            4. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele

Karel Zeman, Masarykovo náměstí 231, 256 01 Benešov, tel.: 602 310 560

B. ÚDAJE O ZÁMĚRU

I. Základní údaje

### 1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1

Název:

Terénní úpravy v ploše lomové jámy – sanace a rekultivace lomu Kamenný Přívoz

Zařazení:

Příloha 1, kategorie II., bod 2.5 Těžba nerostných surovin 10 000 až 1 000 000 tun/rok; těžba rašeliny na ploše do 150 ha.

### 2. Kapacita (rozsah) záměru

Plocha lomu: 				12 322 m2 (1,2322 ha)

Plocha příjezdové komunikace:	     407 m2 (0,0407 ha)

Množství navezené zeminy:  	109 060 m3 (130 872 tun)

### 3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)

Kraj: 			Středočeský

Obec:	 		Kamenný Přívoz

Katastrální území:	Kamenný Přívoz

### 4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry

Záměrem je zahlazení bývalé těžby kamene s navrácením povrchu na přibližně původní niveletu a vytvoření podmínek pro postupný vzrůst lesních porostů. Lom je delší dobu opuštěn. Po ukončení těžby v něm na navážce byla vybudována sportovní hřiště s malou šatnou, které ale zůstaly bez využití. V současnosti je zvýšené dno lomu prakticky bez vegetace, místy jsou stěny lomu zavaleny osypy nebo drobnými navážkami zemin. Zahloubená původní příjezdová komunikace k lomu, která bude rovněž sanována, má plochu 407 m2. V současnosti je částečně zavezena různým, převážně biologickým odpadem.

Ke kumulaci s jinými záměry bude docházet pouze v průběhu dopravy, která bude vedena dvěma směry. Většinou, ze dvou třetin celkového objemu dopravy, bude vedena od Prahy po silnici silnicích III. třídy směřujících na silnici II/105 vedoucí ke Kamennému Přívozu přes Jílové. Zbytek dopravy bude sveden na silnici I/603 na silnici II/107, po spojovací silnici III. třídy od Čakovic k Dolním Požárům na silnici II/106. Kumulace dopravy a jejích vlivů je hodnocena rozptylovou a hlukovou studií, které jsou samostatnými přílohami oznámení.

### 5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, resp. odmítnutí

Při výstavbě dálničního okruhu kolem Prahy vzniká díky komplikovaným terénním poměrům značné množství zbytkových výkopových zemin a hlušin. V úseku mezi Vltavou a Jesenicí je tento problém akcentován výstavbou tunelu stoupajícího od Vltavy do prostoru jižně a jihozáadně od Cholupic, kde v současnosti vznikají velké a trvale nepřijatelné odvaly hlušiny.

Opuštěný a jinak nevyužívaný lom poskytuje prostor pro uložení značného množství hlušin a zemin. Zavezení by rovněž zamezilo vzniku černých skládek, které se zde již v některých částech objevují a umožnilo další využívání území pro  lesní hospodaření. Lokalita je umístěna na okraji lesa, od obytných sídel oddělena železniční tratí a objektem pily.  K významnějšímu ovlivnění životního prostředí může dojít jen v průběhu dopravy nebo v případě výskytu chráněných rostlin v prostoru lomu.

### 6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru

Sanace lomu se předpokládá zavezením vydobytého prostoru a zahloubené příjezdové cesty výkopovou zeminou z výstavby jižní části dálničního obchvatu Prahy. K zavezení jí bude potřeba 109 060 m3. Navážku materiálu provede firma oznamovatele. Navezená zemina bude hutněna pouze pojezdem vozidel a mechanizmů provádějících konečnou úpravu povrchu (buldozer a bagr firmy oznamovatele). Navážka bude zvýšena tak, aby po přirozeném sesedání zeminy bylo dosaženo úrovně původního terénu. Po zavezení lomu proběhne biologická rekultivace na les s následným hospodářským využitím. Do navezených humózních zemin budou vysazovány hlavně dřeviny stromového patra místně vhodného druhového složení, převážně borovice lesní, dále dubu letního a habru obecného, ale i melioračních dřevin. Výsadba bude prováděna postupně vždy po cca 1000 m2 ukončeného závozu, s hnojením tabletami Slivamix ukládaných k jednotlivým sazenicím.

### 7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení

Zahájení prací se předpokládá po ukončení procesu EIA, v optimálním případě v srpnu 2008.

Celkově by sanace lomu měla být ukončena během tří let, tedy do roku 2011.

### 8. Výčet dotčených územně samosprávných celků

Středočeský kraj

Obec s rozšířenou působností Černošice

Obec Kamenný Přívoz

### 9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které budou tato rozhodnutí vydávat

Povolení k využití území –

Vydá Městský úřad v Jílovém

Stavební povolení –

Vydá Městský úřad v Jílovém

Povolení výjimky ze základních podmínek ochrany ohrožených druhů –

Krajský úřad Středočeského kraje

II. Údaje o vstupech

### Půda

Realizace záměru nepovede k nutnosti odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, ani k záboru půdy určené k plnění funkcí lesa. Z území lomu byla půda odstraněna. Půda v okolí lomu nebude činností spojenou s terénními úpravami v lomu dotčena.

### Voda

Realizace záměru bude vyžadovat použití vody pouze ke kropení ukládané zeminy a příjezdové komunikace v případě zvýšené prašnosti. V případě ukládání hlušin z tunelů a hlubokých výkopů lze předpokládat kamenitý materiál s jen velmi omezenou prašností. Voda by byla čerpána do kropicího vozu s cisternou o objemu 8 m3 ze Sázavy nad jezem v Kamenném Újezdci (místní část Kamenného Přívozu) maximálně jednou denně.

Pitná voda nebo jiné nápoje pro zaměstnance pracující v lomu bude zajišťována v souhlase s příslušnou vyhláškou. Na pracovišti bude instalován chemický záchod. Umyvárna nebude v lomu zřízena, smluvně bude zajištěn přístup pracovníků do sociálního zařízení pily nebo nádraží.

### Surovinové a energetické zdroje

Surovinovými zdroji potřebnými pro realizaci záměru budou pouze zemina určená k závozu a pohonné hmoty a jiná provozní média zajišťující funkci přepravních prostředků, nakladačů a strojů potřebných pro urovnání ukládaného materiálu do požadovaného prostoru a tvaru. Celkově bude potřeba zemin a hlušin pro zavezení lomu  109 060 m3.

V případě závozové hlušiny a zeminy se jedná o neznečištěnou zeminu ve smyslu  §2, odst. 1, písmeno i) zákona č. 185/2001 Sb., ve znění zákona č. 314/2006 Sb., o odpadech. Dle  Vyhlášky č. 381/2001 Sb., stanovující Katalog odpadů, se jedná o odpady katalogového čísla 17 05 04 – zemina a kamení neuvedená pod číslem 17 05 03, vedené v kategorii O – ostatní odpady, a odpady katalogového čísla 17 05 06 – vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05, rovněž kategorie O.

Kvalita odpadů využívaných k rekultivaci vytěžených povrchových důlních děl se řídí podmínkami stanovenými ve vyhlášce č. 294/2005 Sb., příloha č. 11, bod 2, písm. a), b), které se týkají nejvýše přípustných hodnot škodlivin (tabulka 10.1 a 10.2, příloha č. 10 téhož zákona).

U dalších surovin bude pro realizaci záměru potřeba pouze nafta pro pohon motorů. Pro dopravu bude třeba zajistit cca 3 350 litrů nafty (za předpokladu spotřeby 18 l nafty na 100 km). Pro provoz čelního nakladače urovnávajícího zeminu v lomu se předpokládá spotřeba cca 1 650 litrů  nafty za předpokladu hodinové spotřeby 15 l (předpokládá se určitý podíl času v režimu volnoběhu).

III. Údaje o výstupech

Oznámení zahrnuje pouze výstupy spojené s ukládáním zemin v prostoru lomu a použitých dopravních cest. Výstupy spojené s nakládkou zemin zahrnuje posouzení vlivů stavby příslušného úseku dálničního obchvatu nebo probíhají mimo záměr jako běžná činnost podniku (např. opravy dopravních prostředků a produkce odpadů s tím spojená).

### Množství a druh emisí do ovzduší

Znečišťování ovzduší bude působit především doprava zemin do lomu. Jako hlavní polutanty pro posouzení vlivů na životní prostředí byly zvoleny suspendované prachové částice PM10, oxid dusičitý NO2 a benzen. Byla zpracována rozptylová studie, která pro výpočty emisí použila model MEFA-06, který obsahuje emisní faktory publikované MŽP ČR. Pro stanovení emisí sekundární prašnosti způsobené nákladní dopravou byla využita metodika US EPA. Výsledky výpočtu emisí shrnuje následující tabulka:

Tabulka 1: Emise produkované staveništní dopravou (kg.den-1)

| trasa | Délka | Oxidy dusíku | Benzen | Částice PM10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Trasa č. 1 (přes Jílové u Prahy) | 14,3 km | 4,1 | 0,008 | 8,7 |
| Trasa č. 2 (přes Krhanice) | 22,2 km | 2,6 | 0,005 | 6,0 |
| Společné napojení před cílovým staveništěm | 870 m | 0,4 | 0,001 | 0,8 |
| Celkem | 7,1 | 0,015 | 15,5 |

Z tabulky je patrné, že nejvyšší objem emisí je možné očekávat u suspendovaných částic frakce PM10, kde se projevuje zejména vliv sekundární prašnosti. Emise benzenu jsou velmi nízké, protože obsah této látky v naftě a tedy i výfukových plynech dieselových motorů je v porovnání s benzínovými motory několikanásobně nižší.

Pro čelní nakladač (nebo jiný hrnoucí stroj) je možno s dostatečnou rezervou vycházet z předpokladu spotřeby 15 l nafty na jednu motohodinu, protože jeho činnost nebude kontinuální. Jako průměrná emise při spotřebě jednoho litru nafty je uvažováno s emisí 11,23 g NOx, 0,006 g benzenu a 1,038 g PM10. Při plně využité pracovní době bude nakladač při urovnávání zeminy produkovat množství škodlivin, uvedené v následující tabulce:

Tabulka 2: Produkce škodlivin z motorů nakladačů v lomu (v gramech)

| Škodlivina | za hodinu | za den |
| --- | --- | --- |
| Oxidy dusíku (NOx)* | 168,45 | 2021,4 |
| Benzen | 0,09 | 1,08 |
| Tuhé částice frakce PM10 | 15,57 | 186,84 |

* Množství NO2 odpovídá asi 10% množství NOx

Při vykládce a urovnávání zemin v lomu bude docházek k víření prachových částic, jehož rozsah je velmi obtížné odhadnout. Bude záviset především na charakteru vykládaných zemin. V případě kameniva z hloubení tunelů bude prašnost minimální, v případě suché hlinité zeminy může být významná. Vzhledem k zahloubení lomu a jeho obklopení lesním porostem bude působení prašnosti omezeno pouze na lom a jeho nejbližší okolí. Přesto bude v případě zvýšené prašnosti manipulovaný materiál kropen (i z důvodů bezpečnosti práce).

### Množství odpadních vod, míra jejich znečištění

V místě záměru nebudou produkovány žádné splaškové ani technologické odpadní vody. Vody užívané pro kropení za účelem omezení prašnosti se buď vsáknou nebo vypaří.

### Kategorizace a množství odpadů

V místě záměru nebudou produkovány žádné odpady. Jako výjimku z tohoto pravidla je možno uvažovat případ havárie s únikem ropných látek, při které by došlo ke znečištění a odtěžení zasažené zeminy, se kterou by bylo nutno zacházet jako s nebezpečným odpadem v souladu s příslušnými právními předpisy.

Zeminu použitou k zavážení je nutno pokládat za odpad katalogového čísla 17 05 04 „Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03“, tzn. neobsahující nebezpečné látky. Podle tohoto zatřídění je s ní nutno nakládat (zajistit potřebné analýzy). Další odpady budou vznikat jen v souvislosti s provozem a opravami použité techniky mimo prostor zavážení a v souvislosti s rekultivací – obaly od hnojiva apod. Za nakládání s nimi bude zodpovědný realizátor rekultivace, který není dosud určen.

### Zdroje hluku a ostatních fyzikálních emisí

Urovnávání navezené zeminy v lomu bude provádět stroj s čelní radlicí typu nakladače. V úvahu připadá jeden z těchto strojů:

nakladač PKB – 5 		 		 – 54,2 dB (ve vzdálenosti 2 m)

nakladač KOMATSU pásový C 160 – 6 	 – 71,8 dB (ve vzdálenosti 2 m)

Stroj se bude pohybovat v zahloubeném prostoru mimo obytnou zástavbu a hlukové emise nebudou mít vliv na akustickou situaci dostatečně vzdálených obytných zón.

Dalším zdrojem hluku budou dopravní prostředky pohybující se na trase mezi deponiemi zeminy u jižního okraje Prahy a lomem, s průjezdem přes Jílové u Prahy nebo Kamenici. Bude se jednat o moderní velkokapacitní těžká nákladní vozidla o nosnosti 10 m3 (cca 22 tun) typu Scania nebo Man bez přívěsu, jejichž hlučnost při předpokládaných nízkých rychlostech nepřesahuje 70 dB ve vzdálenosti 1 m od zdroje.

Záření

Pro realizaci záměru nebudou sloužit žádné prostředky, které by produkovaly neionizující záření v množství, které by nebylo možno označit jako obvyklé (elektroinstalace vozidel, mobily nebo vysílačky s krátkým dosahem).

U zemin, pocházejících z výkopů při stavbě dálničního okruhu, nelze předpokládat produkci ionizujícího záření v jiném než v přírodě obvyklém množství.

Světelné záření bude produkováno na komunikacích v obvyklé intenzitě reflektorů nákladních vozidel. Činnost bude probíhat pouze v denní době, takže v lomu nebude instalováno umělé osvětlení.

Vibrace

Zdrojem vibrací bude v období realizace záměru doprava zeminy těžkými nákladními automobily. Významnou velikostí se projevují dopravní otřesy ze silniční dopravy nejvýše do vzdálenosti několika metrů od místa vzniku. Vibrace dosahují frekvencí 30 - 150 Hz a amplitud několika desítek µm. Na veřejných kapacitních komunikacích je s těmito důsledky dopravy počítáno již při návrhu a realizaci těchto komunikací.

Vibrace z lomu nebo z místa nakládky zeminy nemohou dosahovat mimo plochu svého vymezení. Budou silně tlumeny podložím a v případě pojezdu po navážkách v lomu zcela eliminovány.

### Rizika havárií

Rizika havárií vztahující se k záměru je možno omezit na havárie dopravních prostředků a mechanizmů upravujících rozlohu a tvar navezené zeminy. Z hlediska ohrožení životního prostředí jsou závažnější pouze havárie s masivním únikem ropných látek. U veřejných komunikací je s tímto rizikem počítáno při jejich konstrukci, která umožňuje včasnou a dostatečnou likvidaci ropných látek před tím, než by došlo ke znečištění životního prostředí. Krátká přístupová komunikace k lomu má obdobnou konstrukci jako silnice. V lomu bude trvale udržována zásoba absorpčního materiálu (např. Vapex) pro případ havárie s únikem ropných látek, takže i havárii na příjezdové komunikaci by bylo možno bezprostředně po vzniku řešit a zamezit ovlivnění půdy nebo podzemní vody v okolí havárie.

Za velmi malé riziko lze považovat možnost vzniku požáru některého z mechanizmů, které by ale díky umístění lomu v lese přineslo určité nebezpečí rozšíření požáru do lesních porostů.

C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

## Výčet nejzávažnějších environmetálních charakteristik dotčeného území

### Dosavadní využívání území a priority jeho trvale udržitelného využívání

Území lomu je v současnosti bez využití. Částečným zavezením, zvýšením a vyrovnáním terénu dna stejně jako výstavbou objektu šaten bylo narušeno území lomu jako hodnotného ekotopu, ze kterého v současnosti zůstávají jen části skalních stěn obklopené nelegálně navezenými zeminami a odpady.

Při ponechání lomu v současném stavu lze předpokládat, že vzhledem k relativní blízkosti k osídlení bude narůstat tendence využití prostoru k odkládání různého odpadu a znehodnocení prostoru obklopeného lesem.  Zavezení lomu inertními zeminami a hlušinami s konečnou zpětnou rekultivací na les se jeví jako návrat území do stavu umožňujícího trvale udržitelné využívání. Les přitom zůstane i ekostabilizační složkou přírody.

### Relativní zastoupení, kvalita a schopnost regenerace přírodních zdrojů

Přírodním zdrojem v prostoru lomu bylo ložisko stavebního kamene, které je již vydobyto. Žádný jiný přírodní zdroj se v prostoru záměru nevyskytuje. Okolní zemědělské pozemky ani hospodářský les nebudou realizací záměru dotčeny.

### Schopnost přírodního prostředí snášet zátěž

#### Územní systém ekologické stability krajiny

Lom leží v ochranném pásmu nedaleké osy nadregionálního koridoru Štěchovice -Chraňbožský les. Na lokální úrovni není v blízkosti vymezen žádný prvek ÚSES.

#### Zvláště chráněná území

Nejbližším maloplošným chráněným územím je přírodní památka Vlčí rokle asi 1,5 km SV od lomu, dalším přírodní rezervace Grybla, asi 2,5 km východně. Předmětem ochrany v PP Vlčí rokle o rozloze 8,513 ha je cenný fragment staré acidofilní bučiny v kombinaci s morfologií balvanitého rozpadu biotitické žuly. Rovněž v PR Grybla převládají chudší bikové bučiny, méně zastoupené jsou květnaté bučiny, které na teplých svazích a vrcholech přecházejí do doubrav s kopretinou chocholičnatou a dalšími náročnými druhy, např. i bělozářkou větvitou. Z fauny jsou významní ptáci, jako holub doupňák a datel černý, dále mlok a někteří bezobratlí, zejména drobní členovci. Lesní porosty mají hospodářský charakter, ale víceméně přirozenou skladbu (buk, dub), s výjimkou výsadeb smrku na některých místech.

Prvky soustavy NATURA 2000 se v okolí lomu nevyskytují.

#### Významné krajinné prvky, území přírodních parků, památné stromy

Jen asi 300 m východně od lomu probíhá hranice přírodního parku Hornopožárský les, asi 1,7 km severně pak hranice přírodního parku Střed Čech. Oba parky na sebe navazují. Přírodní park Hornopožárský les je rozsáhlý lesní komplex mezi Jílovým, Krhanicemi, Kamenicí a Těptínem, s četnými lomy a skalami. V jeho ploše se nalézají obě výše zmíněná maloplošná zvláště chráněná území. Přírodní park Střed Čech má rozlohu 4575 hektarů. Začíná u jižního okraje Prahy a Zbraslavi, směřuje lesními partiemi přes Závist, Zvolskou homoli a Zahořanské údolí k Petrovu. Lesem Zahrádka se dostává k pravému břehu řeky Sázavy a směřuje dále přes Medníky okolo Krňan po pravém břehu Vltavy ke Slapské přehradě, kde přechází také na levý břeh Vltavy. Je to různorodé území s dominantním rysem kaňonovitého vývoje velkých údolí.

Registrované významné krajinné prvky se v okolí lomu nevyskytují. Lom je ale obklopen lesem, který je významným krajinným prvkem na základě vymezení zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.

Památné stromy se v širším okolí lomu nevyskytují.

#### Území historického, kulturního nebo archeologického významu

V Kamenném Přívoze je Národním památkovým úřadem jako historická památka registrován pouze kostel sv. Ludmily. Rovněž v ostatních obcích, kterými by měly vést příjezdové trasy od rychlostního okruhu k lomu je poměrně malý počet registrovaných památek. V Kamenici je to zámek a hrobka Ringhofferů (na Zaječím vrchu mimo obec), v Makovicích zvonička a křížek na návrší u zatáčky do Kamenice a v Krhanicích výklenková kaplička sv. Josefa a venkovská usedlost č.p. 22. Bohatší na historické památky je Jílové u Prahy, které bylo v roce 1992 vyhlášeno městskou památkovou zónou. NPÚ jsou zde jako památkové objekty registrovány kostely Božího těla a sv. Vojtěcha, kaple sv. Václava v bývalých Svatováclavských lázních, výklenková kaplička sv. Anny, budova radnice na náměstí a několik dalších domů, včetně domu „Mince“ na náměstí, ve kterém je umístěno regionální muzeum.

#### Území hustě zalidněná

Oblast osídlení širšího okolí lomu včetně příjezdových cest je možno označit za území s průměrnou hustotou obyvatel. Kamenný Přívoz a jeho tři další místní části mají celkem 1130 obyvatel a průměrnou hustotu zalidnění v rozsahu jejich katastrů 180 obyvatel na km2. Sousední Krhanice s 842 obyvateli má katastr s nižší hustotou zalidnění – 642 obyvatel na km2. Kamenice se svými místními částmi má celkově 3 032 obyvatel a průměrnou hustotu zalidnění 175 obyvatel na km2. U Jílového u Prahy s 3 516 obyvateli se hustota zalidnění zvyšuje na 215 obyvatel na km2.

Pro Posázaví a pro oblast Jílovska zvláště je typická vysoká koncentrace rekreačních objektů, takže v létě se zde počet přítomných lidí v oblasti kolem Sázavy až zdvojnásobuje.

#### Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení (včetně starých zátěží)

V okolí záměru nebyla zjištěna žádná území, která by bylo možno označit jako zatěžovaná nad únosnou míru z hlediska možnosti trvale udržitelného rozvoje.

V okolí Kamenného Poříčí se dle údajů stránek www.geoportal.cenia.cz nevyskytují žádné staré ekologické zátěže.

## Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území, které budou pravděpodobně významně ovlivněny

Vzhledem k rozsahu záměru a intenzitě jeho realizace se nepředpokládá, že by vlivy na jednotlivé složky životního prostředí bylo možno hodnotit jako významné. Charakteristika stavu nebiogenních složek životního prostředí je proto jen stručná.

### Klima

Území patří mezi teplé, mírně suché oblasti s průměrnými ročními teplotami 8-9°C a 500-600 mm srážek (dlouhodobým průměrem je v tomto případě průměr za období 1961-1990). V roce 2007 byly teploty vyšší proti tomuto dlouhodobému normálu, jak vyplývá z následující tabulky převzaté z portálu www.chmi.cz:

Tabulka 3: Průměrná teplota vzduchu v roce 2007 ve srovnání s dlouhodobým normálem 1961–1990

| Území |  | Měsíc | Rok |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |  |
| Praha a Střední Čechy | T | 4,1 | 3,6 | 5,8 | 11,0 | 15,0 | 18,7 | 18,9 | 18,2 | 12,0 | 7,8 | 2,0 | 0,0 | 9,8 |
|  | N | -2,0 | -0,4 | 3,4 | 8,1 | 13,0 | 16,3 | 17,8 | 17,2 | 13,6 | 8,6 | 3,3 | -0,2 | 8,2 |
|  | O | 6,1 | 4,0 | 2,4 | 2,9 | 2,0 | 2,4 | 1,1 | 1,0 | -1,6 | -0,8 | -1,3 | 0,2 | 1,6 |

T:  Průměrná měsíční teplota vzduchu (° C)
N:  Dlouhodobý normál 1961–1990 (° C)
O:  Odchylka od normálu (° C)

Rovněž srážky byly v roce 2007 nižší, jak bylo zaznamenáno na nejbližší srážkoměrné stanici Karlov a je zaznamenáno v následující tabulce:

Tabulka 4: Úhrn srážek v roce 2007 na stanici Praha - Karlov

|  | Úhrn srážek (mm) |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | Rok |
| Praha, Karlov | 19,8 | 19,2 | 24,4 | 31,8 | 59,9 | 58,8 | 58,3 | 63,2 | 37,1 | 26,3 | 28,2 | 19,5 | 446,6 |

### Ovzduší

Nejvýznamnější složkou znečištění ovzduší jsou v posledních letech tuhé znečišťující látky, zejména suspendované prachové částice sledované jako frakce velikosti pod 10 mikronů PM10. Limitní hodnoty imisních hodnot obsahů těchto prachových částic jsou u denních hodnot 50 µg/m3, u ročních hodnot 40 µg/m3. Hodnoty denních limitů je povoleno překročit  v 35 dnech za rok. Hodnoty naměřené na nejbližší měřicí stanici v Praze – Libuši  a Praze – Braníku jsou uvedeny v následující tabulce:

Tabulka 5: Imisní charakteristiky částic PM10 v roce 2007

| Lokalita | Hodinové hodnoty | Denní hodnoty | Čtvrtletní hodnoty | Roční hodnoty |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Max. |  | 95% Kv | 50% Kv | Max. | 36 MV | VoL | 50% Kv | X1q | X2q | X3q | X4q | X | S | N |
|  | Datum |  | 99.9% Kv | 98% Kv | Datum | Datum | VoM | 98% Kv | C1q | C2q | C3q | C4q | XG | SG | dv |
| Pha4-Libuš | 396,6 | ~ | 62,9 | 21,5 | 144,8 | 45,2 | 27 | 22,8 | 27,4 | 24,9 | 20,3 | 31,8 | 26,1 | 16,47 | 361 |
|  | 24.03. | ~ | 156,6 | 78,8 | 24.03. | 03.04. | 27 | 73,6 | 89 | 89 | 92 | 91 | 22,0 | 1,80 | 1 |
| Pha4-Braník | 363,0 | ~ | 67,0 | 18,0 | 133,5 | 46,8 | 26 | 19,7 | 31,8 | 22,5 | 16,0 | 30,3 | 25,2 | 16,16 | 362 |
|  | 24.03. | ~ | 153,0 | 85,0 | 24.03. | 28.11. | 26 | 74,8 | 90 | 88 | 92 | 92 | 21,4 | 1,72 | 3 |

Je zřejmé, že roční limity jsou bez problémů dodržovány, u denních limitů k překračování limitu dochází. Dle uvedených kvantilů je hodnota aritmetického průměru, ke které jsou limity vztaženy, značně ovlivňována extrémními hodnotami, kterých je dosahováno při suchém a větrném počasí nebo za mimořádných situací s dálkovým přenosem prachu.

Další významnou škodlivinou, jejíž vznik souvisí mj. s dopravou jsou oxidy dusíku. Hodnoty jejich obsahů v ovzduší je možno charakterizovat na údajích ze stanice Ondřejov, která je podmínkám Posázaví bližší než pražské části (znečištění prachem se zde neměří). Hodinové ani roční limity stanovené pro oxid dusičitý NO2 a sumu oxidů dusíku NOx nejsou zdaleka dosahovány. Pro NO2 je to 200 µg/m3 jako hodinový limit a 40 µg/m3 jako roční limit. Pro NOx je stanoven pouze roční limit 30 µg/m3, platící ovšem jen ve vybraných oblastech pro ochranu ekosystémů, mezi nimiž oblast v okolí záměru není.

Tabulka 6: Imisní charakteristiky oxidu dusičitého v roce 2007

| Lokalita | Hodinové hodnoty | Denní hodnoty | Čtvrtletní hodnoty | Roční hodnoty |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Max. | 19 MV | VoL | 50% Kv | Max. |  | 95% Kv | 50% Kv | X1q | X2q | X3q | X4q | X | S | N |
|  | Datum | Datum | VoM | 98% Kv | Datum |  |  | 98% Kv | C1q | C2q | C3q | C4q | XG | SG | dv |
| Ondřejov | 51,5 | 45,9 | 0 | 8,6 | 44,0 | ~ | 19,7 | 8,9 | 11,3 | 8,0 | 7,6 | 13,3 | 10,0 | 4,98 | 362 |
|  | 01.11. | 20.12. | 0 | 28,3 | 20.12. | ~ | ~ | 23,4 | 87 | 91 | 92 | 92 | 9,1 | 1,56 | 2 |

Tabulka 7: Imisní charakteristiky oxidů dusíku v roce 2007

| Lokalita | Hodinové hodnoty | Denní hodnoty | Čtvrtletní hodnoty | Roční hodnoty |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Max. |  | 95% Kv | 50% Kv | Max. |  | 95% Kv | 50% Kv | X1q | X2q | X3q | X4q | X | S | N |
|  | Datum |  | 99.9% Kv | 98% Kv | Datum |  |  | 98% Kv | C1q | C2q | C3q | C4q | XG | SG | dv |
| Ondřejov | 129,3 | ~ | 24,5 | 9,0 | 85,0 | ~ | 21,4 | 9,5 | 11,6 | 8,5 | 8,6 | 15,5 | 11,0 | 7,10 | 362 |
|  | 19.12. | ~ | 94,9 | 32,7 | 20.12. | ~ | ~ | 29,4 | 87 | 91 | 92 | 92 | 9,8 | 1,59 | 2 |

Škodlivinou spojovanou často s automobilovou dopravou je benzen. Sledování jeho imisních charakteristik není tak časté jako u předchozích polutantů a nejbližší stanice, kde jsou měřeny nedodala v roce 2007 potřebné výsledky. V následující tabulce jsou proto uvedeny výsledky z roku 2006. Roční limit je stanoven na 5 µg/m3 s širokou mezí tolerance 4 µg/m3.

Tabulka 8: Imisní charakteristiky oxidu benzenu v roce 2006:

| Lokalita | Hodinové hodnoty | Denní hodnoty | Čtvrtletní hodnoty | Roční hodnoty |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Max. |  | 95% Kv | 50% Kv | Max. |  | 95% Kv | 50% Kv | X1q | X2q | X3q | X4q | X | S | N |
|  | Datum |  | 99.9% Kv | 98% Kv | Datum |  |  | 98% Kv | C1q | C2q | C3q | C4q | XG | SG | dv |
| Pha4-Libuš | 11,5 |  | 4,5 | 0,7 | 9,3 |  | 3,8 | 0,8 | 2,6 | 0,7 | 0,4 | 1,4 | 1,3 | 1,43 | 332 |
|  | 30.01. |  | 10,7 | 6,6 | 29.01. |  |  | 6,0 | 82 | 81 | 78 | 91 | 0,8 | 2,54 | 5 |

### Voda

Povrchová voda

Území záměru leží v povodí Turyňského potoka č. hydrologického pořadí 1-09-03-179. Povodí má rozlohu 15,416 km2 a leží prakticky mimo osídlení, jeho plocha je z velké části kryta lesem. V Kamenném Přívoze se potok vlévá do Sázavy, která v tomto místě má plochu povodí již 4 312,428 km2. Data o průtočných množstvích vody v potoce nejsou známa, stejně jako kvalita vody v něm.

Podzemní voda

První zvodně ve svahovinách a rozvětralém povrchu granitoidů jsou málo vydatné, nesouvislé, sycené s velkou převahou srážkovými vodami. Voda, soustředěná v průlinově propustných zvětralinách a rozvolněném povrchu granitoidů, stéká generelně ve směru svahů do údolí, kde dotuje malé místní vodoteče a infiltruje do kolektoru nivních sedimentů Sázavy.

Část vody proniká po puklinových systémech do skalního podloží. Kolektory v žulách jsou výhradně puklinové s prostorově omezeným pohybem vody. Jediným místním zdrojem vody je nevyužívaná vrtaná studna v objektu pily. Menší jímací zdroje jsou situovány v nivě Sázavy, kde ovšem panuje odlišný hydrogeologický režim.

### Půda

V okolí záměru se vyskytují pouze lesní půdy na balvanitém substrátu bez výrazné stratifikace. Geneticky se jedná o kyselé hnědé půdy přecházející v místech skalnatého podloží do rankerů. Jsou to mladé nevyvinuté půdy s intenzivním vnitropůdním zvětráváním, nízkou půdní reakcí a nízkým nasycením sorpčního komplexu. Množství humusu silně kolísá, jeho kvalita není vysoká. Půdní reakce je kyselá nebo silně kyselá.

V místě záměru byla půda odstraněna. Na počvě lomu nelze hovořit o půdě, jde o navážky různorodé, často humusové hlíny a jiného materiálu.

### Horninové prostředí

Území lomu náleží z geologického hlediska ke středočeskému plutonu variského stáří (mladší paleozoikum). V lomu převládají amfibolicko – biotitické granidiority nad křemennými diority. Horniny jsou mírně rozpukané. Zvětralinový pokryv tvoří málo mocné eluvium. Obdobnými horninami je tvořena celá oblast pokrytá lesem severně a východně od území záměru. Jižně jsou překryty kvartérní terasou Sázavy, tvořenou zahliněnými, málo stratifikovanými štěrkopísky.

### Fauna a flóra

Analyzovaný prostor lomu je zahlouben v lesním úbočí, přičemž jeho hranice jsou vymezeny původním lesním rostlinným společenstvem. Předmětem studia byla výhradně vnitřní část lomu včetně lomových stěn. Okolní lesní areál byl zkoumán pouze s ohledem na potenciální přítomnost nalezených rostlinných a živočišných druhů. Vývoj vegetačního krytu vnitřku lomu je vázán na relativně velké množství drobných biotopů – exponované skalní stěny, lavicovitá skalní terasa, navážka zeminy neznámého původu spojená s širokým vlhkostním i světelným gradientem. Z této rozmanitosti vyplývá i zvýšená druhová rozmanitost rostlinná a živočišná. Díky navážce zeminy dochází k prolínání výrazně ruderálního bylinného společenstva s bouřlivě sukcesním charakterem, s přirozeně se vyvíjejícím společenstvem holých skal.

Flóra

Kvalitativní analýza druhového zastoupení rostlinných druhů byla prováděna na vybraných studijních plochách tak, aby ve výběru byla zastoupena všechna společenstva rostlinných druhů vyskytujících se  na studovaném území. Velikost studijních ploch se řídila typem společenstva. Kvantitativní hodnocení nebylo prováděno. Výsledky průzkumu jsou shrnuty v tabulce č. 9.

Dřeviny stromového vzrůstu jsou zastoupeny především v prostoru exponovaných skalních stěn. Zde dominuje borovice lesní Pinus sylvestris provázená břízou bělokorou Betula pendula a dubem zimním Quercus petraea. Další skupina dřevin, dosahující většinou pouze keřového vzrůstu, osidluje jednotlivě okrajové partie vlastní vnitřní části lomu (Salix caprea, S. alba, Robinia pseudoacacia, Malus domestica, Pyrus communis,  Betula pendula,  Populus nigra, Acer platanoides). Keřové patro zastupuje bez černý (Sambucus nigra), mahónie cesmínolistá (Mahonia aquifolium), ostružiník křovitý (Rubus fruticosus), či růže šípková (Rosa canina). V bylinném patře se vyskytuje řada druhů trav (Calamagrostis epigeios, Arrhenatherum elatius, Poa compressa, Holcus molis, Elytrigia repens a další) provázená širokým spektrem bylinných druhů (např. Galeopsis tetrahit, Equisetum arvense, Cytisus scoparius, Humulus lupulus, Melilotus officinalis, Mercurialis annua, Polygonum aviculare agg., Rubus caesius, Lotus corniculatus, Eupatorium cannabinum, Atriplex sagittata) a dalšími pionýrskými a ruderálními druhy. V rámci botanického průzkumu byl zjištěn výskyt blínu černého (Hyoscyamus niger), který je řazen mezi ohrožené druhy naší květeny spadající do kategorie C3. Zákon mu však přímou ochranu neposkytuje. Přítomnost tohoto druhu je s nejvyšší pravděpodobností svázána s navážkou zeminy neznámého původu, která byla importována do lomu. Přestože je rozšíření tohoto druhu klasifikován nižším stupněm výskytu, má v rámci ČR v současnosti ostrůvkovitý charakter se zvýšenou místní abundancí, přičemž v agroekosystémech je řazen mezi plevelné rostliny. Botanický průzkum jinak neprokázal přítomnost žádných rostlinných druhů podléhajících ze zákona ochraně, ani druhů vzácně se vyskytujících.

Tabulka 9: Seznam zjištěných druhů rostlin

| BOTANICKÝ PRŮZKUM – seznam rostlin, mechorostů a hub; Kamenný přívoz 30.07. 2008 |
| --- |
| Javor mléč | Acer platanoides L. |
| Bršlice kozí noha | Aegopodium podagraria L. |
| Tetlucha kozí pysk | Aethusa cynapium L. |
| Psineček obecný | Agrostis capillaris L. |
| Řebříček obecný | Achillea millefolium L. |
| Laskavec ohnutý | Amaranthus retroflexus L. |
| Drchnička rolní | Anagallis arvensis L. |
| Rmen rolní | Anthemis arvensis L. |
| Ovsík vyvýšený | Arrhenatherum elatius (L.) J.&K. Presl |
| Křen selský | Armoracia rusticana G., M. et Sch. |
| Pelyněk černobýl | Arthemisia vulgaris L. |
| Lebeda lesklá | Atriplex sagittata Borkh. |
| Bříza bílá | Betula pendula Roth |
| Třtina křovištní | Calamagrostis epigejos (L.) Roth |
| Zvonek broskvolistý | Campanula persicifolia L. |
| Kokoška pastuší tobolka | Capsella bursa-pastoris (L.) Med. |
| Ostřice srstnatá | Carex hirta L. |
| Pcháč rolní | Cirsium arvense (L.) Scop. |
| Troskut prstnatý | Cynodon dactylon (L.) Pers. |
| Ostrožka stračka | Consolida regalis Gray |
| Svlačec rolní | Convolvulus arvensis L. |
| Čičorka pestrá | Securigera varia (L.) Lassen |
| Svída krvavá | Cornus sanguinea L. |
| Janovec metlatý | Cytisus scoparius (L.) Link |
| Srha laločnatá | Dactylis glomerata L. |
| Kapraď samec | Dryopteris filix-mas (L.) Schott |
| Hadinec obecný | Echium vulgare L. |
| Ježatka kuří noha | Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv. |
| Pýr plazivý | Elytrigia repens (L.) Nevski |
| Přeslička rolní | Equisetum arvense L |
| Turan ostrý | Erigeon acris L. |
| Turan větevnatý | Erigeron strigosus Willd. |
| Sadec konopáč | Eupatorium cannabinum L. |
| Pryšec chvojka | Euphorbia cyparissias L. |
| Jahodník obecný | Fragaria vesca L. |
| Jasan ztepilý | Fraxinus excelsior L. |
| Konopice polní | Galeopsis tetrahit L. |
| Pěťour malokvětý | Galinsoga parviflora Cav. |
| Kakost smrdutý | Geranium robertianum (Hoffm.) Newm. |
| Popenec obecný | Glachoma hederacea L. |
| Obnaženka hrušňová | Gymnosporangium sabinae (Dicks.) G. Winter |
| Slunečnice roční | Helianthus annuus L. |
| Medyněk měkký | Holcus mollis L. |
| Chmel otáčivý | Humulus lupulus L. |
| Blín černý | Hyoscyamus niger L. |
| Třezalka tečkovaná | Hypericum perforatum L. |
| Krabelice mámivá | Chaerophyllum temulum L. |
| Merlík bílý | Chenopodium album L. |
| Netýkavka malokvětá | Impatiens parviflora DC. |
| Locika kompasová | Lactuca serriola L. |
| Hluchavka bílá | Lamium album L. |
| Kapustka obecná | Lapsana communis L. |
| Štírovník růžkatý | Lotus corniculatus L. |
| Vrbina obecná | Lysimachia vulgaris L. |
| Mahónie cesmínolistá | Mahonia aquifolium (Pursh) Nutt. |
| Jabloň domácí | Malus domestica Borkh. |
| Tolice dětelová | Medicago lupulina L. |
| Komonice bílá | Melilotus albus Medik. |
| Komonice lékařská | Melilotus officinalis (L.) Pall. |
| Bažanka roční | Mercurialis annua L. |
| Měřík příbuzný | Mnium affine Funck |
| Mák vlčí | Papaver rhoeas L. |
| Rdesno červivec | Persicaria maculosa S. F. Gray |
| Hořčík jestřábníkovitý | Picris hieracioides L. |
| Borovice lesní | Pinus sylvestris Linnaeus, 1753 |
| Jitrocel kopinatý | Plantago lanceolata L. |
| Jitrocel větší | Plantago major L. |
| Lipnice roční | Poa annua L. |
| Lipnice smáčknutá | Poa compressa L. |
| Lipnice luční | Poa pratensis L. |
| Lipnice obecná | Poa trivialis L. |
| Truskavec ptačí | Polygonum aviculare agg. |
| Topol černý | Populus nigra L. |
| Mochna nátržník | Potentilla erecta (L.) Raeusch. |
| Mochna plazivá | Potentilla reptans L. |
| Hrušeň obecná | Pyrus communis L. |
| Dub zimní | Quercus petraea (Mattuschka) Liebl |
| Trnovník akát | Robinia pseudacacia L. |
| Růže šípková | Rosa canina L. |
| Ostružiník křovitý | Rubus fruticosus L. |
| Ostružiník ježiník | Rubus caesius L. |
| Bez černý | Sambucus nigra L. |
| Rozchodník ostrý | Sedum acre L. |
| Starček obecný | Senecio vulgaris L. |
| Vrba bílá | Salix alba L. |
| Vrba jíva | Salix caprea L. |
| Silenka nící | Silene nutans L. |
| Mléč rolní | Sonchus arvensis L. |
| Jeřáb ptačí | Sorbus aucuparia L. |
| Ptačinec prostřední | Stellaria media (L.) Vill. |
| Kostival lékařský | Symphytum officinale L. |
| Hulevník lékařský | Sisymbrium officinale (L.) Scop. |
| Kopretina vratič | Tanacetum vulgare L. |
| Pampeliška lékařská | Taraxacum sect. Ruderalia Kirschner, H. Øllgaard et Štěpánek |
| Penízek rolní | Thlaspi arvense L. |
| Jetel luční | Trifolium pratense L. |
| Jetel plazivý | Trifolium repens L. |
| Jetel rolní | Trifolium arvense L. |
| Heřmánkovec nevonný | Tripleurospermum inodorum (L.) Sch. Bip. |
| Trojštět žlutavý | Trisetum flavescens (L.) PB. |
| Kopřiva dvoudomá | Urtica dioica L. |
| Divizna velkokvětá | Verbascum densiflorum Bertol. |
| Rozrazil rozekvítek | Veronica chamaedrys L. s.str. |
| Violka rolní | Viola arvensis Murray |

Fauna

V místech floristického mapování byl proveden zevrubný zoologický průzkum. Přítomnost plazů a savců byla zjišťována vizuálně. U ptáků byly zaznamenávány hlasové projevy a při vizuální determinaci byl používán dalekohled. Monitorování entomofauny bylo prováděno (i) sklepáváním stromů a keřů do sklepávače typu Steiner o ploše 0,25m2 (s kónickými stěnami o délce 60 cm, které směřují do vyměnitelného mikrotenového sáčku) (ii) smýkáním bylinného patra (iii) pomocí zemních pastí. Zvláštní pozornost pak byla věnována odběru půdních vzorků pro studium půdní entomofauny. Motýli byli loveni pomocí motýlářské síťky. Získaný hmyz byl usmrcen octanem ethylnatým resp. konzervován v 80 % denaturovaném ethanolu. Výsledky průzkumu jsou shrnuty v tabulce č. 10.

Ve smycích bylo determinováno velké množství obecně se vyskytujících druhů hmyzu jako např. červenáček ohnivý (Pyrochroa coccinea), nosatčík obecný (Apion apricans), štítonoš zelený (Cassida viridis), resp. druhů vázaných na hostitelkou rostlinu (Phyllobius betulinus, Lochmaea capreae, Tychinus picirostris a další). Ve vzorcích sklepaných z keřového a stromového patra byly determinováni  např. zlatohlávek zlatý Cetonia aurata, vrbař čtyřtečný (Clytra quadripunctata) a další. Z pozorovaných ptáků stojí za zmínku např. káně polní Buteo buteo a celkově nejvýznamnější především výskyt ještěrky obecné (Lacerta agilis), řazené mezi druhy silně ohrožené. Její výskyt byl rovněž zaznamenán v širším okolí na kamenitých výslunných místech. Všechny druhy pozorovaných ptáků byly spatřeny i v širším okolí. Poměrně hojně byly pozorován čmelák rolní (Bombus pascuorum), patřící jako příslušník rodu Bombus spp. mezi ohrožené druhy, jeho hnízda však nebyla v lomu nalezena.

S výjimkou ještěrky obecné, není žádný ze zjištěných živočišných druhů řazen do kategorie kriticky ohrožené podle zákona o ochraně přírody. Zavezení a rekultivace lomu proto nezavdává důvod  k ohrožení zjištěných živočichů.

Tabulka 9: Seznam zjištěných druhů živočichů

| FAUNISTICKÝ PRŮZKUM – seznam živočichů; Kamenný přívoz, 30.7.2008 |
| --- |
| SAVCI - Mammalia |
| Myšice křovinná | Aopodemus sylvaticus |
| ŠUPINATÍ - Squamata |
| Ještěrka obecná | Lacerta agilis |
| PTÁCI – Aves |
| Drozd zpěvný | Turdus philomelos |
| Jiřička obecná | Delichon urbica |
| Kos černý | Turdus merula |
| Králíček obecný | Regulus regulus |
| Káně lesní | Buteo boteo |
| Budníček menší | Phylloscopus collybita |
| Lyska černá | Fulica atra |
| Kukačka obecná | Cuculus canorus |
| Pěnice pokřovní | Sylvia curruca |
| Sedmihlásek hajní | Hippolais icterina |
| Střízlík obecný | Troglodytes troglodytes |
| Sýkora modřinka | Parus caeruleus |
| Sýkora uhelníček | Parus ater |
| Straka obecná | Pica pica |
| Sojka obecná | Garrulus glandarius |
| Pěnkava obecná | Fringilla caelebs |
| Pěnice černohlavá | Sylvia atricapilla |
| Červenka obecná | Erithacus rubecula |
| Drozd brávník | Turdus viscivorus |
| Strakapoud velký | Dendrocopos maior |
| Vlaštovka obecná | Hirundo rustica |
| BROUCI -Coleoptera |
| Slunéčko dvojtečné | Adalia bipunctata |
| Slunéčko sedmitečné | Coccinella semptempunctata |
|  | Cantharis rustica |
| Štítonoš zelený | Cassida viridis |
| Slunéčko sedmitečné | Coccinella semptenpunctata |
| Matnolesklec okrouhlý | Amara ovata |
| Střevlíček dvoubarevný | Anchomenus dorsalis |
| Kohoutek modrý | Oulema lichenis |
|  | Phyllobius oblongus |
| Mandelinka drobná | Phytodecta viminalis |
| Slunéčko drobné | Adalia variegata |
| Páteříček sněhový | Cantharis fusca |
| Listopas čárkovaný | Sitona lineata |
| Kovařík tmavý | Agriotes obscurus |
| Kovařík travní | Cidnopus pilosus |
| Kovařík začoudlý | Agriotes ustulatus |
| Kovařík huňatý | Hemicrepidius hirtus |
|  | Agrilus aurichalceus |
|  | Agrilus viridis |
|  | Meligethes nigrescens |
|  | Podonta nigrita |
| Kozlíček mrkvový | Phytoecia icterica |
|  | Chrysolina polita |
|  | Xanthogaleruca luteola |
|  | Oulema tristis |
| Vrbař čtyřtečný | Clytra quadripunctata |
| Červenáček ohnivý | Pyrochroa coccinea |
| Chroustek hnědý | Serica brunnea |
| Blýskáček řepkový | Meligethes aeneus |
|  | Lochmaea capreae |
|  | Gastrophysa viridula |
|  | Cassida inquinata |
|  | Otiorhynchus fuscipes |
|  | Otiorhynchus ovatus |
|  | Phyllobius betulinus |
|  | Phyllobius viridaeris |
|  | Barypeithes pellucidus |
|  | Barynotus obscurus |
|  | Hypera plantaginis |
|  | Ceutorhynchus rapae |
|  | Anthonomus humeralis |
| Nosatčík trnitý | Apion assimile |
| Nosatčík obecný | Apion apricans |
| Dlouháč kopřivový | Tanymecus palliatus |
| Květopas jetelový | Tychinus picirostris |
|  | Attelabus nitens |
| ACARINA - Roztoči |
| Všivka travní | Pediculopsis graminum |
| Roztočík spirálový | Tarsonemus spirifex |
| Sviluška chmelová | Etranychus urticae |
|  | Eriophyes piri |
|  | Phyllocoptes gracilis |
|  | Aceria erinea |
| Sviluška stromová | Tetranychus vienensis |
| COLLEMBOLA - Chvostoskoci |
|  | Schelerobates levigatus |
|  | Schelerobates latipes |
|  | Cerozetes mediocris |
|  | Minuthozes semirufus |
|  | Tectocephus velatus |
|  | Liebstadia similis |
| HYMENOPTERA - Blanokřídlí |
| Včela medonosná | Apis mellifera |
| Žlabatka růžová | Diplolepis rosae |
| Krásenka šípková | Torymus bedeguaris |
| Vosa obecná | Vespula vulgaris |
|  | Nematus melanocephalus |
| Pilatka listová | Caliroa cerasi |
| Žlabatka otružinová | Distrophus rubi |
| Tmavka pýrová | Harmolita hordei |
| Mravenec drnový | Tetramorium caespitum |
| Čmelák rolní | Bombus pascuorum |
|  | Habrobracon hebetor |
| Pilatka drobná | Blennocampa pusilla |
| Pilatka třešňová | Caliroa limacina |
| Lumek žlutý | Ophion luteus |
| HETEROPTERA - Ploštice |
| Kněžice chlupatá | Dolycoris baccarum |
| Kněžice zelná | Eurydema oleraceum |
| Lovčice krátkokřídlá | Himacerus apterus |
| Kněžice zelená | Palomena prasina |
| Klopuška dravá | Deraeocoris ruber |
| Klopuška dvoutečná | Calocoris norvegicus |
| Ruměnice pospolná | Pyrrhocoris apterus |
| Kněžice zelená | Palomena viridissima |
| Kněžice rudonohá | Pentatoma rufipes |
| Klopuška hajní | Lygus lucorum |
| Ploštiška pestrá | Lygaeus equestris |
| Hladěnka hnědá | Anthocoris confusus |
| Zákeřnice červená | Rhynocoris iracundus |
| Síťnatka bodláková | Tingis cardui |
| AUCHENORRHYNCHA – Křísi |
| Pěnodějka obecná | Philaenus spumarius |
| Pidikřísek šípkový | Typhlocyba rosae |
| Křísek obecný | Euscelis plebejus |
| COCOMORPHA - Červci |
| Puklice březová | Pulvinaria betulae |
| Štítenka ústřicová | Quadraspidiotus ostreaeformis |
| NEUROPTERA - Síťokřídlí |
| Zlatoočka | Chrysopa carnea |
| ENSIFERA - Rovnokřídlí |
| Kobylka zelená | Tettigonia viridissima |
| Kobylka hnědá | Decticus verrucivorus |
| DIPTERA – Dvoukřídlí |
| Muchnice zahradní | Bibio hortulans |
| Pestřenka pruhovaná | Episyrphus balteatus |
| Pestřenka hrušňová | Scaeva pyrastri |
| Kloš jelení | Lipoptena cervi |
| Plodomorka plevelová | Sitodiplosis mosellana |
| Muchnice obecná | Diloplus febrilis |
| Březnice travní | Hydrellia griseola |
|  | Phytomyza atricornis |
|  | Liriomyza trifolii |
| Pestřice pšeničná | Opomyza florum |
| Zelenuška příživná | Lasiosina cinctipes |
| TŘÁSNOKŘÍDLÍ – Thysanoptera |
| Třásněnka ostnitá | Limothrips denticornis |
| Třásněnka květní | Franklinella intonsa |
| Třásněnka hladká | Aptinothrips stylifer |
| Truběnka travní | Haplothrips aculeatus |
| Třásněnka žlutá | Thrips flavus |
| Sternorrhyncha - Mšice |
| Kyjatka travní | Metopolophium dirhodum |
| Mšice bodláková | Brachycaudus cardui |
| Mšice jitrocelová | Disaphis plantaginea |
| Mšice bodláková | Brachycaudus cardui |
|  | Schisaphis gramineum |
| Mšice topolová | Pemphigus bursarius |
| Brvnatka travní | Rungsia maydis |
| Mšice hnízdotvorná | Brachycaudus schvarci |
| LEPIDOPTERA - Motýli |
| Babočka kopřivová | Aglais urticae |
| Babočka paví oko | Inachis io |
| Hnědásek jitrocelový | Melitaea athalia |
| Bělásek zelný | Pieris brassicae |
| Soumračník jitrocelový | Carterocephalus palaemon |
| Babočka bodláková | Vanessa cardui |
| Můra gamma | Autographa gamma |
| Různorožec obecný | Serraca punctinalis |
| Píďalka zelenopláštík | Geometra papilionarioa |
| Babočka vrbová | Nymphalis xanthomelas |
| Přástevník březový | Spilarctia lubricipeda |
| Přástevník kostivalový | Euplagia quadripunctaria |
| Píďalka třezalková | Aplocera praeformata |
| Píďalička dubová | Eupithecia dodoneata |
| Píďalka obecná | Epirrhoe alternata |
| ARACHNIDA - Pavouci |
|  | Dictyna uncinata |
|  | Epigone atra |
|  | Meioneta rurestris |
|  | Oedothorax apicatus |
| Křížák obecný | Araneus diademus |
| Slíďák menší | Pardosa pullata |
|  | Xysticus kochi |
| GASTROPODA -Plži |
| Páskovka keřová | Cepaea hortensis |
| Hlemýžď zahradní | Helix pomatia |

### Ekosystémy

Území záměru spadá do rozsáhlé oblasti Českomoravského mezofytika, obvodu teplomilnější hercynské květeny na pomezí okrsku Sevanské plošiny a Středního Povltaví. Rozpětí vegetačních stupňů je suprakolinní – kopcovinné. Ekosystémy jsou dlouhodobě ovlivňovány nebo určovány hospodářskou kultivací zemědělského nebo lesnického charakteru.

V samotném prostoru lomu je možno vydělit dva základní ekosystémy zavezeného a z větší části urovnaného dna lomu a jeho stěny. Dle katalogu biotopů České republiky (AOPK 2001) se v prvním případě jedná typicky o biotop X 6 „Antropogenní plocha se sporadickou vegetací mimo sídla“, v druhém případě lze hovořit o biotopu S 1.2 „Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin“ v počátečním stadiu vývoje. O cizorodosti rostlinného společenstva ve dně lomu svědčí jeho pozdní rozvoj, ke kterému došlo až na počátku letního aspektu., protože případné jarní společenstvo bylo patrně zavezeno zeminou, jak je patrno na fotografických snímcích z různého období, zařazených mezi přílohy oznámení.

### Krajina

Z geomorfologického hlediska patří území ke Středočeské pahorkatině, okrsku Konopišťská pahorkatina jako součásti podcelku Dobříšská pahorkatina.

Z pohledu širšího okolí je území záměru součástí údolního úvalu Sázavy, kde jsou vyšší části úbočí kopců zpravidla zalesněny. Pole a louky zaujímají menší část krajiny, bez větších sídel a průmyslových komplexů, ve které tvoří spolu s rozsáhlými lesy pestrou mozaiku typické lesozemědělské krajiny. Údolí Sázavy je dlouhodobě poznamenáno výstavbou chat a rekreačních zařízení, přesto zůstává být ojedinělým přírodním fenoménem charakteristickým svou morfologickou a stanovištní pestrostí a různorodostí.

Dotčený krajinný prostor je situován na úbočí kopce, na okraji velkého lesního komplexu Hornopožárských lesů. Lom je ohraničen lesem, takže je vizuálně zcela izolován od okolí. DoKP tak lze ho vymezit pouze na ploše lomu a bývalé příjezdové cesty skryté za vizuální bariérou lesních porostů. Les má hospodářský charakter s převládajícími jehličnany, v okolí lomu na chudých půdách převážně borovicí lesní, ve vlhčích úsecích se smrkem obecným. Vtroušeny jsou bříza, modřín dub a habr.

### Hmotný majetek

Zásoby ložiska stavebního kamene jsou vyčerpány, těžba je ukončena. Lom tedy již nepředstavuje hmotný majetek, tím zůstává pouze nevyužitý pozemek. Jako hmotný majetek v okolí  zaváženého lomu je možno označit pouze okolní les a nedalekou pilu. Za dočasně dotčený hmotný majetek je možno považovat veřejné komunikace příjezdových tras, případně stavby v jejich okolí. Po zavezení a rekultivaci lomu by pozemek sloužil pro výsadbu hospodářského lesa.

D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

## Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti, složitosti a významnosti (z hlediska pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti)

### Ovlivnění veřejného zdraví

K ovlivnění veřejného zdraví by mohlo dojít pouze prostřednictvím ovlivněných složek životního prostředí. V daném případě připadá v úvahu ovlivnění působené znečištěným ovzduší a hlukem.

Ovlivnění veřejného zdraví hlukem

Hluk a zvuky jsou přirozenou součástí životního prostředí člověka, dovolující např. řečovou komunikaci zprostředkující příjem důležitých informací o umístění a pohybu zdrojů hluku (komára, auta apod.) a poskytující potěšení např. formou hudby a zpěvu. Hluk však může být také obtěžující nebo dokonce škodlivý, buď díky své intenzitě nebo době trvání. Působení hluku na veřejné zdraví je nutno chápat nejen v souvislosti s možným funkčním postižením organizmu (sluchových receptorů), ale také z hlediska ztížené komunikace, obtěžování a ovlivnění pohody člověka.

K poškození sluchového aparátu nedochází ani při celoživotním vystavení ekvivalentní hladině hluku 70 dB u 95% populace. U malých dětí ale může k takovému poškození dojít i v případě nižších hladin hluku. Hlučnost může působit rovněž ovlivnění kardiovaskulárního systému, např. zvýšení krevního tlaku, zrychlení tepu a při dlouhodobých účincích i ischemické choroby srdeční. Obtěžování hlukem, které vyvolává řadu negativních emočních stavů od rozmrzelosti přes deprese až k pocitům beznaděje a vyčerpání má významné individuální rozdíly. Udává se, že v populaci je 12 – 20% mimořádně senzitivních osob a rovněž 10 – 20% mimořádně tolerantních k hluku. Obtěžování hlukem vede ke snížení pracovního výkonu zejména u duševně pracujících a může způsobit nepříznivé ovlivnění spánku. Ze závěrů Světové zdravotnické organizace (WHO) je v obydlích kritickým účinkem hluku právě rušení spánku. Noční ekvivalentní hladina hluku by z hlediska rušení spánku neměla přesáhnout 40 dB, denní 55 dB, měřeno 1 m před fasádou. V denní době se uvádí, že mírné obtěžování hlukem nastává při ekvivalentní hladině akustického tlaku 50 – 55 dB. V rozmezí 55 – 65 dB nastupuje silné obtěžování a zhoršená komunikace řečí, při 65 – 70 dB přistupuje možnost vzniku hypertenze a ischemické choroby srdeční, nad 70 dB hrozí sluchové postižení. V noční době se již od 40 dB projevuje obtěžování hlukem a subjektivně vnímaná horší kvalita spánku, kterou může doprovázet zvýšená nemocnost. Nad 60 dB se projevuje zhoršená nálada a snížená výkonnost.

Tabulka 11:  Prokázané nepříznivé účinky hlukové zátěže - den (LAeq, 6-22 h)

| Nepříznivý účinek | dB(A) |
| --- | --- |
|  | 45-50 | 50-55 | 55-60 | 60-65 | 65-70 | 70+ |
| Sluchové postižení |  |  |  |  |  |  |
| Zhoršené osvojení řeči a čtení u dětí |  |  |  |  |  |  |
| Hypertenze a ICHS |  |  |  |  |  |  |
| Zhoršená komunikace řečí |  |  |  |  |  |  |
| Silné obtěžování |  |  |  |  |  |  |
| Mírné obtěžování |  |  |  |  |  |  |

Zdrojem hluku, vznikajícího v souvislosti se zavážením lomu s potenciálem ovlivnit veřejné zdraví, bude pouze doprava zeminy při průjezdu obcí.

Ovlivnění veřejného zdraví znečištěným ovzduším

Jedinou škodlivinou znečišťující ovzduší do té míry, že by bylo možno uvažovat o ovlivnění veřejného zdraví je prach, zejména prach v torakální frakci PM10. Obsahy oxidu dusičitého a benzenu produkované dopravou a urovnáním zeminy nejsou velké a základní hladina jejich obsahů je hluboko pod hodnotami, které by mohly přinášet zdravotní rizika.

Prach obecně, a frakce PM10 zejména, působí jako přenašeč plynných a mikrobiálních škodlivin. Dráždí dýchací cesty, vyvolává zvýšenou tvorbu hlenu a omezení samočisticí funkce a obranyschopnosti dýchacího traktu. Tím se vytvářejí vhodné podmínky pro rozvoj akutních respiračních infekcí a jejich přechod do chronické formy. Jeho nepříznivé působení je umocňováno tím, že přináší další škodliviny organického i anorganického charakteru. Vyšší výskyt zdravotních problémů vázaných jen na prach je pozorován u dětí, starých lidí a lidí s nemocemi dýchacího a kardiovaskulárního systému. Vyšší úmrtnost byla pozorována při koncentraci prachu přesahující 500 (g.m-3, vyšší nemocnost u dětí při akutním respiračním onemocnění byla pozorována u koncentrací přesahujících 250 (g.m-3 a při překračování průměrných ročních koncentrací 30 – 150 (g.m-3.

Dle Nařízení vlády č. 350/2002 Sb. je roční imisní limit stanoven aritmetickým průměrem 40 (g.m-3 pro rok 2005 s lineárním snižováním na 20 (g.m-3 v roce 2010 a denní (24 hodinový) imisní limit na 50 (g.m-3 s mezí tolerance 15 (g.m-3, která smí být překročena 35x za rok až do roku 2009. V roce 2010 bude možno překročit mez tolerance pouze 7x za rok. Průměrné roční koncentrace suspendovaných částic frakce PM10 lze pak v řešeném území očekávat na úrovni do 80 % imisního limitu, maximální denní koncentrace mohou být na úrovni 90 % limitu, bez překračování meze tolerance.

V případě oznamovaného záměru je při hodnocení zdravotního rizika nutno zohlednit krátkou dobu trvání ovlivnění (výše uvedené zdravotní ovlivnění se předpokládá při dlouhodobých expozicích), takže celkově lze zdravotní riziko působené suspendovaným prachem pokládat za nízké.

Narušení faktorů pohody

Rovněž v oblasti psychologického působení záměru na obyvatelstvo dominují vlivy vyplývající z dopravního zatížení průjezdem obcí. Na základě zpracovaných studií je možno konstatovat, že změna ovlivnění hlukové a imisní situace kolem dopravních tras bude malá a nevýznamná, stěží postřehnutelná lidskými smysly nebo měřitelná. Pohoda obyvatel by vlivem záměru neměla být negativně ovlivněna.

### Ovlivnění ovzduší a klimatu

Vlivem vyvolané dopravy záměru je možné v zájmovém území očekávat určité zvýšení imisní zátěže, které se projeví podél příjezdových a odjezdových tras (viz též textová příloha- rozptylová studie). Dle výsledků modelových výpočtů rozptylové studie činí imisní příspěvky z dopravy k průměrným ročním koncentracím oxidu dusičitého v obytné zástavbě nejvýše 0,065 µg.m-3. U suspendovaných částic PM10 budou nejvyšší příspěvky mírně překračovat 0,5 µg.m-3. Nárůst průměrných denních koncentrací u suspendovaných částic PM10 lze očekávat nejvýše na úrovni 5 µg.m-3. Nárůst maximálních hodinových koncentrací NO2 byl v obytné zástavbě při nepříznivých podmínkách vypočten na úrovni 1 µg.m-3. Imisní zatížení benzenu se prakticky nezmění z důvodu velmi nízkých emisí benzenu ze spalování nafty.

Obdobné imisní příspěvky znečišťujících látek lze očekávat i v prostoru lomu, který je  od okolí účinně odcloněn lesem zejména z hlediska šíření prachu. Celkově lze konstatovat, že změna imisní zátěže způsobená záměrem nebude příliš významná. Vlivem záměru nedojde k překročení imisních limitů jednotlivých znečišťujících látek. Působení zdroje znečištění bude navíc časově omezeno na dobu max. 3 let. Vlastní příspěvek dopravy vyvolané dopravou zeminy pro sanaci a rekultivaci lomu Kamenný Přívoz lze dle výsledků modelových výpočtů očekávat nejvýše na úrovni 0,065 µg.m-3 u ročních koncentrací oxidu dusičitého, 1 µg.m-3 v případě IHk NO2, v případě ročních imisních koncentrací PM10 nejvýše 0,5 µg.m-3 a u denních imisních koncentrací PM10 nejvýše 5 µg.m-3. V případě benzenu se imisní situace v podstatě nezmění.

K ovlivnění klimatu po dobu trvání záměru prakticky nedojde. Po jeho ukončení a rekultivaci na les se zmenší mikroklimatické změny působené intenzitou oslunění hornin nebo půdy na stav obvyklý v okolním lese. Změny je možno pokládat za zanedbatelné.

### Vlivy na akustickou situaci a další fyzikální charakteristiky

Vliv na akustickou situaci

Prostor zahloubeného lomu je akusticky odcloněn od okolí. Vzdálenost od nejbližších obytných sídel je min. 200 m ve směru krytém objekty pily nebo cca 300 m ve směru krytém objekty nádraží. V lomu se bude pohybovat pouze jeden zemní stroj. Činnost v lomu bude mít na okolí minimální akustický vliv.

Vliv hluku z dopravy byl akustickou studií, tvořící přílohu oznámení, hodnocen podél dvou příjezdových tras vedoucích z prostoru výstavby dálničního okruhu (viz grafická příloha č. 5):

- První trasa se předpokládá po silnici II/105 přes Dolní Jirčany, Psáry, Radlík, Jílové u Prahy, Kabáty, Borek, Kamenný Přívoz, dále po silnici II/106 do obce Kamenný Újezdec, kde se levým odbočením napojí na úsek společný pro obě trasy a povede na plánované úložiště materiálu (lom Kamenný Přívoz) v blízkosti železniční trati č. 210.

- Druhá trasa je navržena po silnici II/603 přes Horní Jirčany, Hlubočinku, Želivec, Novou Hospodu, Olešovice, Kamenici, pokračuje po silnici II/107 přes Čakovice, silnicí III/1066 do Krhanic a dále po silnici II/106 přes Prosečnici do obce Kamenný Újezdec, kde se pravým odbočením napojí na společný úsek navrhovaných tras k místu úložiště.

Po trase vedoucí přes Jílové u Prahy se předpokládá pohyb 18 nákladních vozidel v obou směrech za den. Po trase vedoucí přes Krhanice se předpokládá celkem 8 pohybů nákladních vozidel v obou směrech. Výpočty akustické studie jsou provedeny pro pracovní dobu mezi 7 – 21 hodinou.

Akustická zátěž z dopravy byla hodnocena pro celkem 21 stanovišť kolem dopravních tras, v každé obci bylo hodnoceno minimálně 1 stanoviště v místech s předpokládanou nejvyšší hlukovou zátěží. Tabulka převzatá z hlukové studie prezentuje výsledky celkového hlukového zatížení.

Tabulka 12: Vyhodnocení akustické zátěže podél příjezdových tras

| Popis lokality | LAeq-14 hod (dB) | Popis lokality | LAeq-14 hod (dB) |
| --- | --- | --- | --- |
| bod | Trasa č. 1 | bod | Trasa č. 2 |
| 1 | Dolní Jirčany – Pražská 40 | 53,2 | 10 | Kamenný Újezdec 13 | 48,4 |
| 2 | Dolní Jirčany – Pražská 141 | 49,8 | 11 | Prosečnice 39 | 44,4 |
| 3 | Psáry – Na Kopečku 12 | 54,7 | 12 | Krhanice 35 | 51,4* |
| 4 | Radlík – Pražská 9 | 51,1 | 13 | Krhanice 6 | 51,4* |
| 5 | Jílové u Prahy – Nádražní 201 | 57,7 | 14 | Čakovice 20 | 51,0 |
| 6 | Jílové u Prahy – Nádražní 172 | 54,6 | 15 | Kamenice, Ringhofferova 21b | 46,5 |
| 7 | Kabáty 38 | 52,0 | 16 | Olešovice 438 | 46,3 |
| 8 | Borek 39 | 54,0 | 17 | Nová Hospoda 328 | 45,7 |
| 9 | Kamenný Přívoz 32 | 55,1 | 18 | Želivec 89 | 46,4 |
| Společné pro obě trasy | 19 | Hlubočinka 17 | 46,4 |
| 21 | Kamenný Újezdec 92 | 50,1 | 20 | Horní Jirčany – Budějovická 142 | 46,1 |

Výpočtové body leží podél komunikací II. třídy nebo * III. třídy

Limit pro hluk z dopravy v okolí hlavních komunikací (II/105, II/106 a II/107), vztažený k období 16 hodin (6 – 22 hod) je LAeq = 60 dB, pro okolí ostatních veřejných komunikací (silnice III/1066) – LAeq = 55 dB. Z tabulky je patrno, že limity budou i při maximálním předpokládaném provozu v rámci záměru se značnou rezervou plnit platné hygienické limity.  Nepříznivý vliv hluku je tedy možno označit jako malý, nevýznamný a relativně krátkodobý (trvající max. 3 roky).

Vlivy vibrací

Zdrojem vibrací bude v období realizace záměru doprava zeminy těžkými nákladními automobily. Významnou velikostí se projevují dopravní otřesy ze silniční dopravy nejvýše do vzdálenosti několika metrů od místa vzniku. Vibrace dosahují frekvencí 30 - 150 Hz a amplitud několika desítek µm. Na veřejných kapacitních komunikacích je s těmito důsledky dopravy počítáno již při jejich projekci a výstavbě. Zvýšení hustoty dopravy v důsledku realizace záměru nebude natolik významné, aby měnilo současné poměry v okolí použitých komunikací.

Vibrace z lomu nemohou dosahovat mimo jeho plochu. Budou silně tlumeny podložím a v případě pojezdu po navážkách v lomu zcela eliminovány.

Vlivy vibrací je možno pokládat za nepatrné a neprokazatelné.

Vlivy zápachu

Záměr nebude zdrojem významného zápachu, který bude emitován pouze v důsledku provozu naftových motorů a rychle rozptylován do smysly nezachytitelných koncentrací.

Vlivy záření

Při realizaci záměru nebudou použity žádné mechanizmy nebo přístroje, které by emitovaly neionizující záření v množství, které by nešlo označit jako obvyklé, včetně světelného záření. Vznik nebo uvolnění ionizujícího záření je při manipulaci s výkopovými zeminami z trasy rychlostního okruhu Prahy možno vyloučit. Celkově budou vlivy záření nepatrné.

### Ovlivnění povrchové a podzemní vody

Dno lomu je suché a z jeho stěn nedochází k výronům podzemní vody. Navezené inertní zeminy nemohou vzhledem k morfologii terénu nijak ovlivnit odtokové poměry. Režim podzemních vod v okolí lomu ani jejich chemizmus po infiltraci srážek přes nově navezené zeminy rovněž nemůže být výrazněji ovlivněn. Havárie techniky s únikem ropných látek v lomu nebo během dopravy by byla neprodleně likvidována. Vliv na povrchové i podzemní vody bude zcela nevýznamný, prakticky nulový.

### Ovlivnění půdy

K negativnímu ovlivnění půdy realizací záměru nedojde. Na území lomu byla půda odstraněna. Rekultivace lomu předpokládá vytvoření podmínek pro výsadbu lesního porostu, která povede k postupnému vytvoření nového půdního profilu. V tomto smyslu bude vliv na půdu pozitivní.

### Ovlivnění horninového prostředí a přírodních zdrojů

K ovlivnění horninového prostředí ani dalších existujících přírodních zdrojů nedojde.

### Ovlivnění fauny, flóry a ekosystémů

V zájmovém území se vyskytuje silně ohrožená ještěrka obecná, chráněná vyhláškou 395/1992 Sb. ve znění vyhl. 175/2006 Sb. a dále blín černý řazený mezi ohrožené druhy květeny ČR do kategorie C3.

Původ blínu černého v těchto místech je nejasný. Vzhledem k jeho absenci v blízkém okolí a jeho odlišným biologickým nárokům, které nejsou kompatibilní s lesní fytocenózou, nejpravděpodobněji lze jeho přítomnost spojit s importem navezené zeminy, které vyplňuje část dna lomu.

Výskyt ještěrky obecné v lokalitě lomu je spojen s vhodností abiotických a biotických faktorů prostředí, které lom poskytuje. Vhledem k tomu, že ještěrka obecná byla opakovaně pozorována i v širším okolí na skalních výchozech a osluněných místech, nejeví se její zjištěná přítomnost v lomu jako bezprostřední překážka pro realizování záměru zavezení a rekultivace prostoru lomu. Jinak řečeno, ztráta současné podoby biotopu lomu neohrozí výskyt a životní příležitosti tohoto druhu v rámci širší lokality, kterých je v okolí dostatek. Totéž platí o výskytu čmeláka rolního, který do lomu patrně zalétá za potravou. Pokud dojde k zavážení lomu v předpokládané době ještě před novým zahnízděním, je ovlivnění čmeláka zcela bezvýznamné. Z dalších výsledků zoologického a botanického průzkumu nevyplývají, kromě zmíněné ještěrky obecné, žádné omezující podmínky pro zamýšlenou sanaci území.

Za negativní vliv lze pokládat ztrátu méně obvyklého ekosystému skalních štěrbin, které však nehostí vzácnější nebo méně časté rostliny či rostlinná společenstva.

### Ovlivnění krajiny

Dotčeným krajinným prostorem je v podstatě pouze území opuštěného lomu. Jeho zavezením dojde k návratu k původnímu stavu s výsadbou lesa v niveletě odpovídající okolí lomu.

### Ovlivnění hmotného majetku a nemovitých kulturních památek

K negativnímu ovlivnění hmotného majetku nedojde. Ložisko je vytěženo a nelze ho již nelze pokládat za majetkovou entitu. Přístupové cesty k lomu musejí být udržovány po celou dobu realizace záměru v dobrém stavu a zůstanou využitelné i po ukončení záměru. Konstrukce používaných silnic se zátěží dopravních prostředků počítá, stejně jako s tlumením vibrací z dopravy, které by mohly ovlivňovat stavby v okolí silnic. Podél příjezdových silnic nejsou situovány žádné stavby v jejich bezprostřední blízkosti, takže dojde k dostatečnému utlumení vznikajících vibrací z dopravy, které by mohly ovlivňovat např. stavby v okolí silnice. Stejný soud je možno vyjádřit vůči kulturním a architektonickým hmotným památkám např. při průjezdu náměstím v Jílovém u Prahy (objekt radnice, dům Mince).

## Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci

Terénními úpravami lomu bude dotčeno pouze jeho území. Dočasně budou dotčeny komunikace na trase mezi zdroji zeminy a lomem procházející územím se střední hustotou zalidnění. Rozsah vlivů  nepřesáhne lokální parametry.

## Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice

Charakter záměru, jeho rozsah a intenzita činnosti vylučují možnost vzniku ovlivnění životního prostředí přesahujícího státní hranice.

## Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů

Záměr je relativně krátkodobý a objem prací při něm vykonaných je dosti omezený, takže vlivy vyvolané přímo činností spojenou s navážením zeminy jako prostředku pro terénní úpravy lomu jsou časově i velikostí a významností vlivů značně omezené, s výjimkou dotčení samotného prostoru lomu jako svébytného ekotopu, který bude eliminován.

- Investor zajistí, aby v lomu byly po dobu zemních prací k dispozici prostředky k okamžité úplné likvidaci havárie spojené s únikem ropných látek.

- Práce budou probíhat jen v pracovních dnech a pouze v denní době mezi 6,30 a 18,30 hod.

- Doplňování pohonných hmot do strojů pracujících v lomu provádět s použitím záchytných van pro zamezení úkapům nafty do ukládaných zemin.

- Všechny mechanismy,  které se budou pohybovat v prostoru lomu musí být v dokonalém technickém stavu; nezbytné bude kontrolovat je zejména z hlediska možných úkapů ropných látek; v případě úniku ropných nebo jiných závadných látek bude kontaminovaná zemina neprodleně odstraněna a uložena na lokalitě určené k těmto účelům.

- Postup rekultivace bude průběžně sledován až do stadia úplného zapojení nového porostu.

## Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při specifikaci vlivů

Zásadní neurčitostí je znalost parametrů složek životního prostředí, k jejichž ovlivnění při realizaci záměru dojde – čistoty ovzduší a akustické situace – pouze na hodnoty vypočtené kolem dopravních cest bez kontroly měřením. Výpočty byly ale provedeny schválenými programy odbornou firmou a dostatečně velkou rezervou na straně bezpečnosti. Odchylky od skutečného stavu lze tak očekávat pouze ve směru k vyšším hodnotám, než jsou reálné.  Ne zcela určité jsou i podkladové matriály o hustotě dopravního proudu na příjezdových trasách, které vycházejí z počítání hustoty provozu v roce 2005 navýšených příslušnými koeficienty dle metodiky Ředitelství silnic a dálnic.

Specifikovány nejsou místa nakládky výkopových zemin v okolí stavby dálničního okruhu v jihovýchodním sektoru. Zde se předpokládá, že situace byla posouzena při posuzování vlivů na životní prostředí celé stavby nebo její příslušné části.

E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU

Záměr není předložen ve více variantách. Proměnlivá může být pouze četnost využívání příjezdových komunikací. S tímto faktorem počítají jak hluková, tak rozptylová studie, hodnotící vždy nejvyšší předpokládanou hustotu dopravy.

F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

## 1. Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení

Mapová a fotografická dokumentace jsou prezentovány jako přílohy v části H. oznámení.

Pro zpracování oznámení byly použity následující podklady:

Literatura:

Bínová L. a kol. (1996): Nadregionální a regionální ÚSES ČR – územně technický podklad.

Culek M. a kol. (1995 edit): Biogeografické členění České republiky. Praha, ENIGMA

Demek J. a kol. (1965):  Geomorfologie českých zemí. Nakladatelství ČSAV, Praha, 332 str.

Demek J., ed. (1987): Zeměpisný lexikon ČSR, Hory a nížiny. Praha, Academia, 584 str.

Guth J. (2002): Metodika mapování biotopů soustavy Natura 2000 a Smaragd.-AOPK Praha

Havránek J. a kol. (1990): Hluk a zdraví, Avicenum Praha

Charouzek J. (2007): Plán sanace a rekultivace lomu Kamenný Přívoz

Chytrý M. et al. (2001): Katalog biotopů České republiky.- AOPK Praha

Kuča K., (2000): Města a městečka v Čechách na Moravě a ve Slezsku. II. díl

Quitt, E. (1971): Klimatické oblasti Československa.-Studia Geographica, 16. Geograf. úst. ČSAV

Zeman J. (2007):

Tištěné mapy:

Základní vodohospodářská mapy 1:50 000 č. 12-42 Zbraslav a 12-44 Týnec nad Sázavou (Vydal VÚV Praha 1996)

Geologické mapy ČR 1:50 000 č. 12-42 Zbraslav a 12-44 Týnec nad Sázavou (Vydal ČGÚ Praha)

Hydrogeologické mapy ČR 1:50 000 č. 12-42 Zbraslav a 12-44 Týnec nad Sázavou (Vydal ČGÚ Praha)

Internetové stránky:

www.chmi.cz

www.env.cz

www.geology.cz

www.geoportal.cenia.cz

www.Jílové.cz

www.mapy.cz

www.mvcr.cz

www.npu.cz

a další stránky citované v textu.

## 2. Další podstatné informace oznamovatele

Žádné další informace o záměru, které by nebyly uvedeny v oznámení, nepokládá oznamovatel za podstatné.

G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU

Záměrem je zcela zavézt bývalý lom, již částečně zavezený, aby bylo možno jeho území opět využívat k lesnímu hospodaření. K závozu budou použity hlušiny a výkopové zeminy ze stavby jižní části dálničního okruhu Prahy mezi Vltavou a Jesenicí, ukládané zde na dočasné deponie. Lom má jedinou etáž. Je zcela obklopen lesem. Od obytné zástavby Kamenného Újezdce (místní části Kamenného Přívozu) je vzdálen cca 200 m ve směru odděleném vizuálně i akusticky průmyslovou pilou a cca 300 m ve směru odděleném nádražím.

Doprava hlušin a výkopových zemin bude vedena od jižního okraje Velké Prahy dvěma trasami, jednak přes Jílové u Prahy jednak přes Kamenici.

Předpokládá se využití obou tras současně. Denně nepředpokládá příjezd a odjezd 8 – 13 nákladních vozidel denně. Trasy přes Jílové u Prahy bude využita asi ve 2/3 případů, přes Kamenici asi v 1/3 případů.

Hlavně doprava závozového materiálu bude působit na imisní zatížení okolí použitých silnic a na změny akustické situace. Zpracované studie zabývající se touto problematikou prokázaly, že příspěvky k imisnímu a hlukovému zatížení budou malé a nevýznamné, hlukové a imisní limity nebudou překračovány ani v nejcitlivějším případě suspendovaných prachových částic PM10 hlukového zatížení, které bylo sledováno v každé obci, která bude dopravou dotčena.

Rostlinstvo ve dně lomu má pionýrský a bouřlivě sukcesí charakter a zjevně z větší části není autochtonní, ale vzrostlo ze semen dovezených spolu se zavážkovou zeminou. To platí i o vzácném (i když ne zákonem chráněném) blínu černém, který je místně hojným plevelným druhem agrocenóz. Zavezením lomu dojde k zániku málo rozvinutého biotopu skalních štěrbin a k odstranění vhodného životního prostoru pro ještěrku obecnou, která má však v okolí řadu možností k dalšímu rozvoji a bude moci osídlit i rekultivovanou plochu lomu. Jen málo významné ovlivnění bude mít realizace záměru na další ohrožený druh zjištěný v lomu – čmeláka rolního, který sem zalétá za potravou.

Na ostatní složky životního prostředí nebude mít zavezení lomu v podstatě žádný vliv. Za pozitivní ovlivnění je možno pokládat vznik nové plochy (nebo spíše návrat k původní) půdy určené k plnění funkcí lesa.

H. PŘÍLOHY

Seznam a řazení příloh

Grafické přílohy

Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace (str. 39)

Stanovisko orgánu ochrany přírody k hodnocení důsledků koncepcí a záměrů na evropsky významné lokality a ptačí oblasti (str. 40)

Přehledná mapa s umístěním záměru (str. 41)

Letecký snímek s vyznačením místa záměru (stav před těžbou) (str. 42)

Schéma příjezdových tras s výpočtovými body hlukového zatížení (str. 43)

Fotodokumentace (str. 44, 45)

Samostatné textové přílohy

Vyhodnocení vlivů vyvolané dopravy na akustickou situaci

Vyhodnocení vlivů vyvolané dopravy na kvalitu ovzduší

Situace staré příjezdové cesty – květen a červenec 2008

Datum zpracování oznámení: 7. srpna 2008

Jméno, příjmení, bydliště a telefon zpracovatele oznámení a osob, které se podílely na zpracování oznámení:

Jiří Maňour, Sládkovičova 1306/11, 142 00 Praha 4

tel.: 777 104 128, e-mail: manour@atlas.cz

spolupracovali:

Mgr. Radek Jareš

Mgr. Jan Karel

Ing. Jan Lukáš, PhD.

RNDr. Milada Maňourová
Ing. Josef Martinovský

Ing. Václav Píša, CSc.

Ing. Milan Říha

Ing. Jiří Zeman

Podpis zpracovatele oznámení:

# Footnotes

V souvislosti s posuzováním vlivů prašnosti na veřejné zdraví je vhodné upozornit, že se jedná o celostátně nejcitlivější problematiku spojenou s imisemi škodlivých látek do ovzduší. Z tohoto hlediska lze považovat situaci na zájmové lokalitě za relativně příznivou.