Oznámení záměru stavby 
v rozsahu přílohy č.3 Zákona č.100/2001Sb

Oznámení dle  §6 Zákona č.100/2001Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí)

v rozsahu přílohy č.3 tohoto zákona a metodického pokynu odboru posuzování vlivů na životní prostředí MŽP ČR

# Průmyslový park VERNE (příprava lokalit)

Ústecký kraj, nám. Dr.E.Beneše 85, Klášterec nad Ohří 431 51

Mgr. Luboš Motl					 prosinec  - leden 2004

Karolina Petrášová

Obsah

A	ÚDAJE O OZNAMOVATELI	6

1.	Obchodní firma: Město Klášterec nad Ohří	6

2.	IČ: 70892156	6

3.	Sídlo (bydliště):nám. Dr. E.Beneše 85, Klášterec nad Ohří 431 51	6

4.	Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele:	6

B	ÚDAJE O ZÁMĚRU	8

B.1	Základní údaje	8

B.1.1	Název záměru	8

B.1.2	Kapacita (rozsah) záměru	9

B.1.3	Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)	9

B.1.4	Charakter záměru a možnost kumulace jeho vlivů s jinými záměry	10

B.1.5	Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, resp. Odmítnutí.	11

B.1.6	Stručný popis technického a technologického řešení záměru	12

B.1.7	7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení	17

B.1.8	Výčet dotčených územně samosprávných celků	17

B.1.9	Zařazení záměru do příslušné kategorie a bodů přílohy č. 1 Zák. č. 100/2001 Sb…	17

B.2	Údaje o vstupech	18

B.2.1	Zábor půdy	18

B.2.2	Odběr a spotřeba vody	19

B.2.3	Energetické zdroje	21

B.2.4	Surovinové zdroje	22

B.3	Údaje o výstupech	23

B.3.1	Ovzduší	23

B.3.2	Hlavní bodové zdroje znečištění ovzduší	23

B.3.3	Odpadní vody	23

B.3.4	Odpady	24

C	ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ	27

C.1	Výčet nejzávažnějších environmetálních charakteristik dotčeného území	27

C.1.1	Klima	27

C.1.2	Ekosystémy a živá příroda	28

C.1.3	Geomorfologie a geologie	29

C.1.4	Pedologie	30

C.1.5	Hydrologie	31

C.1.6	Identifikace dotčené lokality	31

C.2	Dosavadní využívání území a priority jeho trvale udržitelného využívání.	32

C.3	Relativní zastoupení, kvalita a schopnost regenerace přírodních zdrojů	33

C.4	Schopnost přírodního prostředí snášet zátěž se zvláštní pozorností na	34

C.4.1	Územní systém ekologické stability krajiny	34

C.4.2	Zvláště chráněná území, území přírodních parků, významné krajinné prvky…………	35

C.4.3	Území historického, kulturního nebo archeologického významu,	35

C.4.4	Území hustě zalidněná	35

C.5	Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území, které budou pravděpodobně významně ovlivněny	36

C.5.1	Půda	36

C.5.2	Ovzduší (klimatické faktory, kvalita ovzduší)	36

D	ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA OBYVATELSTVO A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	40

D.1	Charakteristika možných vlivů  a odhad jejich velikosti, složitosti a významnosti	41

D.1.1	Zdravotní rizika, sociální důsledky, ekonomické důsledky	41

D.1.2	Vlivy vzniklé při realizaci záměru	41

D.1.3	Vlivy na ekosystémy a jiné složky	43

D.2	Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice…….	45

D.3	Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů………	45

D.3.1	Technická a přípravná opatření	45

D.3.2	Opatření na úseku vody	45

D.3.3	Opatření na úseku ovzduší	46

D.3.4	Opatření na úseku fyzikálního prostředí	47

D.3.5	Opatření na úseku horninového prostředí a půdy	47

D.3.6	Opatrění na úseku flory a fauny (ochrany přírody)	48

D.3.7	Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při specifikaci vlivů.	49

E	POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU	50

F	DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE	52

F.1	Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení	53

G	VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU	69

H	PŘÍLOHA	72

H.1	Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska souladu se schválenou územně plánovací dokumentací.	73

H.2	Vlastnické vztahy na zájmovém území	73

H.3	Biologické hodnocení lokality C	75

Přehled příloh

mapa 1- širší vztahy dotčeného území (kraj)	53

mapa 2 - širší vztahy dotčeného území (pověřená obec)	54

obrázek 1- průmyslová zóna Verne – letecký pohled	55

mapa 3 –ÚSES	56

mapa 4 – ochrana přírody okres Chomutov	57

mapa 5 - průmyslový  park Verne - lokalita C	58

mapa 6 - hustota obyvatel	59

mapa 7 – míry nezaměstnanosti v mikroregionech	60

obrázek 2 – mapa průmyslového parku Verne	61

foto 1, 2 – příjezd do průmyslového parku ze silnice I/13- křížení s horkovodem	62

foto 3,4 – příjezd do areálu lokality C- nevhodné řešení s napojením bude nahrazeno kruhovým objezdem	63

foto 5,6 – stávající páteřní odvodňovací příkop zpevněný žlabovkami	64

foto 7, 8 – stávající páteřní asfaltová komunikace šířky 6 m procházející plochou C	65

foto 9 – chráněné mokřady v lokalitě E	66

foto 10 – jižní pohled na rekultivovanou plochu C 5	66

foto 11 – pohled na plochu C 6	67

foto 12 – komunikace v severní části ploch C 5,6	67

Seznam dokladované části	68

# ÚDAJE O OZNAMOVATELI

### Obchodní firma: Město Klášterec nad Ohří

### IČ: 70892156

### Sídlo (bydliště):nám. Dr. E.Beneše 85, Klášterec nad Ohří 431 51

### Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele:

Jan Houška, starosta

Město Klášterec nad Ohří, nám.Dr.E.Beneše 85, 431 51

tel.: 474/359 609

fax: 474/375 613

e-mail: starosta@muklasterec.cz

ve věcech technických: Ing. Kateřina Mazánková  - vedoucí odboru rozvoje a investic

tel: +420 474 376 001-3

fax:+420 474 375 001

e-mail: mazankova@muklasterec.cz

# ÚDAJE O ZÁMĚRU

## Základní údaje

### Název záměru

# Průmyslový park Verne – příprava lokalit C

### Kapacita (rozsah) záměru

- Plocha řešeného pozemku  	cca	59,5 ha

- Předpokládaný počet vzniklých pracovních míst:   2 000

- Související dopravní napojení : zóna leží přímo na hlavním mezinárodním tahu Inženýrské sítě: zemní plyn, pitná a užitková voda, el. energie (z hlediska procesu EIA jsou jednotlivé projekty posuzovány samostatně), kanalizace, telekomunikace, centrální zdroj tepla

- Obslužné komunikace (jedná se o páteřní komunikace uvnitř průmyslové zóny): Předpokládané využití: lehký a stření průmysl, výrobní a skladovací prostory a související stavby pro zaměstnance

### Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)

Kraj: 		Ústecký kraj

Obec:  		Klášterec nad Ohří

Katastrální území: 	Vernéřov

### Charakter záměru a možnost kumulace jeho vlivů s jinými záměry

Jedná se o vytvoření území, které bude mít k dispozici kvalitní a kapacitně dostačující inženýrské sítě. Území bude připraveno jak po stránce stavební, majetkoprávní a environmentální (likvidace starých zátěží,řešení ÚSESu) pro vstup investorů. Plocha C byla územím určeným pro výstavbu odkaliště Vernéřov. Po rozhodnutí o zrušení výstavby odkaliště byla plocha C zařazena do plánu následné rekultivace.Vzhledem k návaznosti na budovanou průmyslovou zónu bylo o ploše C rozhodnuto jako o rezervě pro rozšíření průmyslové zóny. Plocha C (mapa 5, obr 1-2, foto 1-12) navazuje na plochu D určenou pro případnou výstavbu obchodních  a administrativních objektů.

V současné době byla v rámci technické  a biologické rekultivace upravena plocha C. V souvislosti s těmito pracemi se vybudoval odvodňovací příkop a přístupové komunikace k plochám A a C (foto 1-2, mapa 5, foto 3,4,7,8,10-12). Tato komunikace navazuje na celý komunikační systém průmyslové zóny, páteřní komunikaci a přeložku silnice II/224. Celé zájmové území je dostatečně vzdáleno od obydlených území (foto 7,8)a tím se vytváří předpoklady pro minimalizaci negativních vlivů na obyvatelstvo (znečištění ovzduší, hluk, pohledová pohoda) a eliminuje se možnost snížení kvality života obyvatelstva.

V současné době jsou známy některé záměry obdobného charakteru zejména v blízkosti měst Most, Louny, Žatec, Kadaň a Chomutov. Tyto lokality jsou však dostatečně vzdáleny a je možné vyloučit vznik kumulativních či synergických jevů z hlediska poškození životního prostředí či zdraví obyvatel. Výjimkou by snad mohlo být pouze ovzduší, kde je známo překročení některých limitů. Touto problematikou se však v současnosti zabývá Krajský program snižování emisí a imisí Ústeckého kraje, který stanovuje limity pro znečišťující látky a v kontextu s procesem IPPC tak zajišťuje trvalý tlak na investory  ke snižování množství emitujících škodlivin a to zejména výběrem vhodných technologií a regulací umisťování výrobních činností. Kumulace s jinými záměry podobného charakteru se  tedy nepředpokládá.

### Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, resp. Odmítnutí.

Zájmové území (mapa 1,2,5, obr 1-2, foto 1-12)se nachází na rozhraní dvou geologických jednotek a to Krušnohorského krystalinika a platformní jednotky komplexu terciérních neovulkanitů Doupovských hor.

Po stránce geomorfologické můžeme Krušné hory na území ČR rozdělit do tří základních částí, které se vzájemně liší celkovým utvářením reliéfu a nadmořskou výškou. Jsou to části jihozápadní (oblast klínovecká), střední (v ní se nachází naše zájmové území) a část severovýchodní. Severně od Klášterce nad Ohří je výrazný pruh  nižšího území směru SV-JZ, který tvoří terénní stupeň o výšce okolo 600 m.n.m. Od vyššího reliéfu Krušných hor je oddělen až 120 m vysokým svahem. Jižně od obce Místo se povrch nižšího stupně pozvolna sklání k východu. Základní rysy reliéfu krušných hor, které jako celek tvoří výrazně ukloněnou kru směrem k SZ, jsou dány plochými rozvodními částmi terénu, různou měrou zahloubenými údolími potoků  a přítomností výrazných, přímočaře probíhajících svahů. Celkovou konfiguraci reliéfu dokreslují ojedinělé sopečné vrchy.

Celé zájmové (mapa 1,2,5,obr 1-2, foto 1-12)se nachází v oblasti Klášterce nad Ohří, na pozemcích náležících  do katastru obce Vernéřov.V těsné blízkosti zájmového území lokalit C se na ploše A vybudoval průmyslový park Verne . V současné době zde působí 6 zahraničních firem  a 5 českých firem. Zbývající plochy jsou připraveny k zainvestování s tím, že kapacita lokality A se jeví jpro případné další investory již jako vyčerpaná. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto, že započnou přípravné práce na vybudování průmyslového parku na ploše C, která je po provedené rekultivaci připravena k postupnému zainvestování. Vlastní zájmové území se nachází ve střední části svahu jdoucího s generelně jižní expozicí, od úpatí Krušných hor. Ten byl v příčném i podélném směru modelován erozivní činností drobných vodotečí. Vzhledem k převážně jemnozrnnému charakteru horninových zvětralin se centrální část zájmového území nachází v poměrně rozsáhlé sníženině. Nadmořská výška zájmového území se nachází na rozmezí cca 354 – 381 m.n.m.

Celková rozloha průmyslové zóny je 142 ha. Vlastní posuzovaný areál (zóna C)  má rozlohu cca 57,5 ha. Záměr vytváří předpoklady pro rozvoj podnikání v této části kraje. Navrhovaná lokalita pro realizaci záměru průmyslové zóny leží v bezprostřední blízkosti silniční sítě a železničních tratí. Území je již částečně zasíťováno a jsou zde k dispozici zdroje vody, el. energie a plynu. V bezprostřední blízkosti se nacházejí fungující výrobní  a provozní celky se kterými mohou potenciální investoři navázat kooperativní spolupráci popřípadě využít jejich kapacit pro podnikatelskou činnost.

Z hlediska dopadu na životní prostředí je lokalita umístěna tak, že při zahájení činnosti průmyslové zóny bude vliv na obyvatelstvo minimální což je zajištěno dostatečnou vzdáleností od obytných zón a dalších zastavěných území sloužících jako prvek občanské vybavenosti.

Po realizaci průmyslové zóny a obsazení pozemků  investory se předpokládá i rekultivace stavenišť a to z hlediska biologického (volby vhodných druhů dřevin) tak i z hlediska estetického. Posílení lokálního ÚSESU (mapa 3).  Výsledkem realizace záměru  po naplnění průmyslové zóny investory se předpokládá vznik cca 2 000  pracovních míst (mapa 7).

Variantní řešení  není navrženo.

### Stručný popis technického a technologického řešení záměru

Jedná se o realizaci průmyslového parku tj. připravit posuzovanou lokalitu pro vstup vhodného  strategického investora.

Záměr má za úkol zejména:

- Technická a biologická rekultivace plochy C

- Zajistit posílení či výstavbu inženýrských sítí elektro, plynovod, horkovod, telekomunikační kabely, veřejné osvětlení, prvky odvodnění území, splaškovou kanalizaci, ČOV a vodovod na kapacitu vhodnou z hlediska plného využití průmyslové zóny.

- Vybudování odvodňovacího příkopu a přístupové komunikace k plochám A a C.

- Provést vhodné dopravní   napojení průmyslové zóny na východní rameno nové okružní čtyřramenné křižovatky.

- Vyřešit problematiku posílení lokálního ÚSESU – pro zajištění propojení lokálního koridoru a lokálního biocentra

Vzhledem k absenci konkrétních údajů o charakterech potencionálních investorů se všechny posuzované charakteristiky záměru dotýkají pouze přípravy dotčeného území.

# Popis řešení zdroje médií.

#### Zásobení vodou

##### Pitná voda pro výstavbu

Po dobu výstavby bude staveniště zásobováno pitnou vodou ze stávajícího vodovodu DN 350 v místě podchodu silnice č. 224.

Trasa připojení lokality C na hlavní řad je vedena podél stávající silnice č. 224 protlakem DN 500 přes silnici I/13 a dále pak k navrhovanému kruhovému objektu. Celková délka připojení je 660 m. Připojení bude ukončeno armaturní šachtou ve které budou napojeny páteřní vodovody.

Zásobování pitnou vodou areálu zóny je navrženo ze stávajícího vodovodního řadu DN 350 v místě podchodu silnice č. 224.

Celková délka všech vodovodních řadů je 2 250 m. Jednotný profil DN 200 je volen s ohledem na zakruhování  systému C s vodovodem průmyslové zóny v lokalitě A s ohledem na možné budoucí napojení průmyslových zón na zdroj vody z úpravny vody Hradiště, resp. z přivaděče vedeného z budoucího přerušovacího vodojemu.

#### Odvedení povrchových vod

Povrchové vody z ploch „Průmyslového parku Verne“ budou odváděny do centrálního odvodňovacího příkopu (plochy C5, C6), dále v závislosti na konfiguraci terénu do stávajících nebo plánovaných silničních příkopů (plochy C3, C4 a část Cl) nebo do stávající dešťové kanalizace (plochy C3, C4, plocha C2 a část Cl).

Centrální odvodňovací příkop (foto 5,6) bude zaústěn do retenční dešťové nádrže (SO 8.02), která je situována v jihovýchodní části zájmové plochy. Dešťová retenční nádrž je situována v jihovýchodní části lokality Verne C na ploše označené Cd (mapa 5, obr 2).

#### ČOV

Splaškové odpadní vody z ploch „Průmyslového parku Verne C“ budou odváděny do centrální ČOV. Tato ČOV je navrhována v prostoru technické plochy Cd (mapa 5, obr 2) a společně s retenční dočišťovací nádrží bude vodohospodářsky zabezpečovat likvidaci splaškových odpadních vod. Kapacita čističky je navrhována na 2000 EO.

#### Splašková kanalizace

Stoka A – Je vedena od ČOV podél účelové komunikace a dále podél páteřní komunikace v prostoru vyhrazeném pro inženýrské sítě na ploše C6. Celková délka stoky A je 750 m a bude sloužit pro odvedení splaškových vod z plochy C5 a C6 (mapa 5, obr1,2, foto 10-12). Před ČOV se do stoky A napojuje stoka B, která spolu se stokou C a výtlakem V bude odvádět splaškové vody z ploch C1, 2, 3, 4. Stokou A budou splaškové vody na ČOV odváděny gravitačně.

Stoka B  -  Trasa stoky B v délce 300 m je navržena v nejnižším místě ploch C3, 4tak, aby bylo možné gravitační odvedení splaškových vod od jednotlivých objektů a napojení na stoku A. Do stoky B bude napojen výtlak V od ČS splašků.

Stoka C – trasa je vedena od navrhované ČS splašků situované na ploše C podél jižní hranice ploch C1 a 2. Stoka C bude gravitačně odvádět splaškové vody  z objektů plánované zástavby na plochách C1,2. Délka stoky C je 800 m.

Čerpací stanice splaškových vod je situována v nejnižším místě zájmového území na ploše Ca. Přípojka k ČS bude odbočovat z nové trafostanice TSX, která bude umístěna na pozemku C1. Kabel bude zemí zatažen bez přerušení do elektroměrového pilíře umístěného u objektu.

Trasa výtlaku V je vedena od ČS podél stávající komunikace ke kruhovému objezdu, kde je vedena opět podél komunikace východním směrem, přechází na plochu C3 a zaúsťuje do stoky B.

#### Průmyslová kanalizace

Na základě přehodnocení celé problematiky odvodnění průmyslové zóny vč. odvedení vyčištěných průmyslových odpadních vod bylo od budování samostatné průmyslové kanalizace upuštěno.

#### Zásobení plynem

Zemní plyn

STL plynovod DN 225   bude napojen na stávající STL plynovod v lokalitě  “A“

Trasa stavby je vedena převážně v navrhovaných komunikacích průmyslové zóny C s vyjímkou části trasy od napojovacího bodu ze zóny A ke stávající chráničce pod komunikací II/224.

#### Elektrická energie

##### El. energie pro výstavbu

- etapa  řeší napojení na okružní kabel 22kV odběr pro  průmyslový park Verne C je možné do  4 MW el. energii.

II. etapa vybudování  samostatné ho  napájení pomocí nového kabelu VN vedeného z rovodny Vernéřov, což zajistí odběr v rozmezí 12-24 MW.

Výhledová kapacita odběru el. energie pro park Verne C bude uvažována ve výši 10 MW.

##### VN elektro

Napájení připravované zástavby bude provedena pomocí nové trafostanice, která bude osazena 2x63OkVA transformátorem a bude umístěná na parcele označené Cc, viz situace „Rozvody vn“. Trafostanice bude vybavena rozvaděčem vn a nn a dvěmi transformátory 63 OkVA.

#### Řešení dopravy, napojení na dopravní sítě, komunikace

##### Komunikační systém

Vychází z definitivní trasy silnice II/224 a definitivní trasy páteřní komunikace mezi plochami C5 a C6. Do stávajícího dopravního systému vkládáme novou okružní křižovatku  (mapa 5, obr 1-2, foto 3,4,7) v místě, kde je stávající velmi nevhodné napojeni páteřní komunikace C5 a C6. Pozice, tvar a výškové uspořádání okružní křižovatky je odvozeno od výhledového řešení úpravy, resp. zkapacitnění silnice I/13 v úseku Chomutov - Klášterec nad Ohří. Toto výhledové řešení je převzato od ŘSD, resp. zpracovatele studie zkapacitnění, kterým je firma Matt Mc Donald. Ta navrhuje mimoúrovňové řešení křížení silnic I/13 a II/224 (tzv. kadaňská křižovatka). Přejezd tvoří silnice II/224 končí u této okružní křižovatky.

##### Zastávky autobusové dopravy

Mezi plochy C5 a C6 (obr 1,2)je umístěna zastávka AD s otočkou, mezi plochy Cl a C3,4 (obr 1,2, mapa 5)již zmíněná průjezdná zastávka. Vzájemná posice zaručuje docházkovou vzdálenost z jakéhokoliv místa řešeného území do 10 minut ( do 300 m).

##### Sdružené pěší a cyklostezky

Jsou vedeny racionálně podél vymezených zastavitelných ploch a ohledem na výškový profil trasy. Stezky navazují na stávající systém ( plochy A), navržené zastávky autobusové dopravy a umožňují další pokračování ve směru na Kadaň a ve směru na Hasištejn.

##### Parkoviště

S objednatelem byla dohodnuta minimalizace veřejných odstavných a parkovacích ploch. Tyto plochy jsou umístěny pouze při otočce autobusů ploch C5 a C6 (obr 1,2).

##### Komunikace

Tento stavební objekt (mapa 5, obr 2, foto 7,8,11,12) řeší okružní křižovatku, sjezdy k lokalitám C1, C2, C3, a C4, rozšíření šířkového uspořádání stávající komunikace a autobusové zastávky pro lokality C1, C3, C4 a autobusové zastávky pro lokality C5 a C6. Jsou zde zahrnuty také účelové přístupové komunikace k ČOV, ČS, VS, TS a retenční nádrži.

### 7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení

Termíny a postup výstavby závisí na mnoha okolnostech, zejména na způsobu financování stavby, existenci vhodného strategického partnera apod.

Neméně důležitým faktorem je postup projektové přípravy a obstarání územního rozhodnutí a potřebných stavebních povolení. Podrobnější harmonogram bude zpracován následně.

### Výčet dotčených územně samosprávných celků

##### VÚSC:  		Ústecký kraj

##### ÚSC: 	           Město Klášterec nad Ohří

### Zařazení záměru do příslušné kategorie a bodů přílohy č. 1 Zák. č. 100/2001 Sb.

#### Kategorie:

Kategorie II (záměry podléhající zjišťovacími řízení)

#### Příslušný správní úřad :

Krajský úřad Ústeckého kraje

#### Číslo a popis záměru:

10.6 Průmyslové zóny a obchodní zóny včetně nákupních středisek o celkové
 výměře nad  3 000 m2 zastavěné plochy; areály parkovišť nebo garáží se zastavěnou plochou nad 1 000m2.

## Údaje o vstupech

### Zábor půdy

Lokalita se nachází na území Ústeckého regionu, v okrese Chomutov, u sídelního útvaru Klášterec nad Ohří, na pozemcích náležejících katastrálnímu území  Vernéřov (mapa 1,2). Vlastní areál  má rozlohu cca 59,5 ha. 48,38 ha bude využito jako zastavěné a účelové plochy (obr 1,2, mapa 5, foto 3-8, 10-12).

Vlastníci dotčených pozemků

Před uzemním rozhodnutím bude požádáno o vynětí ze ZPF.

### Odběr a spotřeba vody

#### Odběr vody v době výstavby

Voda — splaškové odpadní vody budou vypouštěny do kanalizace, která je gravitačně svedena do čerpací šachty nebo přímo na ČOV. Odpadní vody z čerpací šachty budou po přečerpání následně likvidovány na ČOV. Dešťové vody z parkovacích ploch budou přečištěny přes lapoly, vody ze střech budou akumulovány v lokálních retencích nebo v centrální retenční nádrži. U kanalizačních řadu bude provedena a zdokladována zkouška těsnosti stok podle ČSN 75 6909 v celém rozsahu.

V době výstavby to je v první fázi fungování průmyslové zóny je nárokováno 100m3/den  pitné vody a 1.000 m3/den  průmyslové vody. Jedná se zejména o potřeby pro stavebníky a realizaci jednotlivých stavebních činností.

#### Celkové požadavky na odběr a spotřebu vody

Veškerá voda přiváděna do areálu bude pouze pitná voda. Pitná voda bude využívána jak pro sociální, tak i pro průmyslové využití (chlazení, vytápění). Z hlediska množství spotřebované vody bude odebraná voda používána především pro sociální stav výstavby se počítá s 2000 zaměstnanci (mapa 7), při průměrné denní spotřebě 150 los/den Výpočet potřeby pitné vody je uveden v následující tabulce

Dále uvádíme jen doplňující informace. Podle předaných technologických požadavků nebude pitná voda spotřebována pro průmyslové účely. V rámci jednotlivých etap výstavby není vyloučena možnost použítí pitné vody pro klimatizaci a vlhčení vzduchu. Podle státní normy pro požární bezpečnost staveb ČSN 730873 „Zásobování požární vodou“ se musí zabezpečit zdroj požární vody,  který je schopen trvale zajišťovat požární vodu v množství 40 L (pro v= 1,5 nL‘ podobu alespoň půl hodiny. Zdrojem hasební vody je projektována retenční nádrž. Dimenze hlavního přivaděče směrem od Mikulova pro potřeby ploch VERNE C vychází DN 150. S ohledem na plánované posílení již v současné době deficitních ploch A se doporučuje profil potrubí DN 200 (max. odběr Q lis). Tento profil bude rovněž veden až do severních částí ploch C5,6 (obr 1,2, mapa 5, foto 10-12) z důvodu možného budoucího napojení na ÚV Hradiště.

Spotřeba vody v době provozu jednotlivých technologiích umístěných na území průmyslového parku roste v souvislosti s jeho obsazováním.

### Energetické zdroje

#### Elektrická energie

Zdrojem bude okružní kabel 22kV/8000 kVA  vedoucí z rozvodny Vernéřov, dále křižující silnici I/13 a následně lemující II/224 do zóny, v současné době je  již na hranici maximálního přenosu el. energie. Z tohoto kabelu bude možné v I. etapě pro průmyslový park Verne C odebírat el. energii do 4 MW. Po vzrůstu potřeby bude již nutné v II. etapě vybudovat samostatné napájení pomocí nového kabelu VN vedeného z rovodny Vernéřov, což zajistí odběr v rozmezí 12-24 MW.

Výhledová kapacita odběru el. energie pro park Verne C bude uvažována ve výši 10

MW.

#### Plyn

Napojení na DN225 z lokality A. Výstavba nové redukční stanice se neuvažuje.

Regulační stanice pro Verne je ve správě SČP Chomutov má max.kapacitu odběru 1200 m hod s možností rozšíření. Tabulka ukazuje  předpokládané odběry plynu pro průmyslovou zónu. Topný plyn bude používán protechnologické účely a vytápěný. Oběratelé budou připojováni postupně.

### Surovinové zdroje

Nepočítáme-li nutnost materiálů k výstavbě samotného objektu je specifikace surovinových zdrojů  problematická a to zejména z důvodu, že do současnosti není znám konkrétní investor. Lze však z jistotou konstatovat, že doprava jakýkoliv surovin by vzhledem k realizaci a zkapacitnění rychlostní komunikace a příslušné železniční vlečky neměl být vážnější problém. Doprava surovin záleží jen na logistice příslušného investora. Příslušné orgány by měli dbát na to, aby se v průmyslové zóně nekumulovali některé nebezpečné látky nad míru nutnou pro samotný provoz  příslušné technologie.

## Údaje o výstupech

### Ovzduší

### Hlavní bodové zdroje znečištění ovzduší

# Při výstavbě

Při výstavbě nebudou trvale provozovány bodové zdroje znečišťování ovzduší. Krátkodobě lze počítat s provozem kompresorů, popřípadě dalších  stacionárních mechanismů spalujících motorovou naftu. Možné znečištění ovzduší je hlavně z hlediska prašnosti, jedná se však o negativní vlivy dočasného charakteru. Kompenzační opatření jsou uvedena v následujících kapitolách.

.

# Při provozu

Protože nejsou známy konkrétní záměry investorů, nelze kvalifikovaně odhadnout produkci znečišťujících látek do ovzduší. Orgán ochrany přírody a příslušný stavební úřad musí požadovat po potencionálních investorech dodržení zákonných limitů a příslušných zákonů na ochranu ovzduší (Zákon na ochranu ovzduší, Zákon o integrované prevenci znečišťování a Zákon o posuzování vlivu na životní prostředí) zejména je nutné uvažovat v souvislosti vzniku synergického efektu budoucích provozů

### Odpadní vody

#### Řešení po dobu výstavby

Odpadní vody v době výstavby nebudou produkovány.

#### Řešení v době provozu

Vyčištěné průmyslové vody budou mít parametry před jejich  vypuštěním do kanalizace na dle  nařízení vlády č. 82/1999 Sb., proto se samostatnou čističkou průmyslových vod nepočítá. Vody budou vypouštěny v množství 5500 m3/den. Dešťové vody budou produkovány dle rozsahu odvodňovaných ploch.

### Odpady

#### Odpady v době výstavby

Odpady budou shromažďovány dle druhů ve vhodných nádobách. Odpadový materiál, který má nebo může mít nebezpečné vlastnosti (N) bude shromažďován odděleně do zvlášť k tomu určených nádob z nepropustných materiálů, chráněných proti dešti. Domovní odpad z provozu bude ukládán do kontejnerů umístěných na stanovišti, které navazuje na hospodářský vjezd do objektu.  Odpad bude pravidelně odvážen na skládky  určené odborem ŽP městského úřadu.

Odpadní zeminy budou deponovány v místě výstavby a použity na následnou rekultivaci. V případě, kontaminace těchto materiálů znečišťujícími látkami je nutné postupovat v souladu s platnými předpisy.

#### Kategorizace odpadů

Při realizaci stavby vzniknou následující odpady, které byly rozlišeny v souladu s kategorizací a katalogem odpadů ve smyslu Zákona o odpadech 185/2001 Sb. a Vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb. ze dne 17. října 2001.

| Katalog.číslo | druh odpadu | kat. odpadu |
| --- | --- | --- |
| 17 01 | Beton, cihly, tašky a keramika |  |
| 17 01 01 | beton | O |
| 17 01 02 | cihly | O |
| 17 01 03 | tašky a keramické výrobky | O |
| 17 02 | Dřevo, sklo a plasty |  |
| 17 02 01 | dřevo | O |
| 17 02 02 | sklo | O |
| 17 02 03 | plasty | O |
| 17 04 | Kovy (včetně jejich slitin) |  |
| 17 04 05 | železo a ocel | O |
| 17 04 07 | směsné kovy | O |
| 17 04 11 | kabely neuvedené pod 17 04 10 | O |
| 17 06 | Izolační materiály a stavební materiály s obsahem azbestu |  |
| 17 06 04 | izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 | O |
| 17 08 | Stavební materiál na bázi sádry |  |
| 17 08 02 | stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01 | O |
| 17 09 | Jiné stavební a demoliční odpady |  |
| 17 09 01 | stavební a demoliční odpady obsahující rtuť (zářivky) | N |
| 17 09 03 | jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a demoličních odpadů) | N |
| 10 13 14 | odpadní beton a betonový kal | O |

Generální dodavatel stavby zajistí manipulaci s tímto odpadem dle platných předpisů. Zejména se jedná o likvidaci odpadů se zbytkovým obsahem škodlivin (N).

Po kolaudaci stavby a zahájením provozu realizovaného díla budou vznikat následné odpady, které byly rozlišeny v souladu s kategorizací a katalogem odpadů ve smyslu Zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. a Vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb. ze dne 17. října 2001, kterou se vyhlašuje katalog odpadů.

Nebezpečné odpady (N) budou shromažďovány v nádobách k tomu určených (s atestem) a na místech, kde nemůže dojít k jejich zcizení, znehodnocení, případně úniku ohrožujícímu životní prostředí.

#### Odpady v době provozu

Kvantita ani kvalita odpadů vznikajících při samotném provozu se nedá kvalifikovaně odhadnou. Důvodem absence takového odhadu je nedostatek podkladových materiálů o budoucích technologických procesech provozovaných na průmyslovém parku. Je tedy nutné sledovat příchod jednotlivých investorů a kontrolovat jejich produkci opadů co do kvality  a kvality a striktně vyžadovat dodržování příslušných právních předpisů  v oblasti nakládání  s odpady.

Na území průmyslového parku nebudou zřizovány žádné skládky. Subjekty průmyslového parku jsou povinny likvidovat případný odpad, vznikající v průběhu výrobní či související činnosti podle pravidel, které budou v rámci územního a stavebního řízení stanoveny referátem životního prostředí Krajského úřadu v Ústí nad Labem.

Komunální odpad bude likvidován mimo řešené území sídelního útvaru Klášterec nad Ohří na regulérních skládkách TKO.

Pokud při provozu budou vznikat odpady nebezpečné (N) v množství větším jak 50kg/rok, musí provozovatel vypracovat „Program odpadového hospodářství původce“. Smlouvy na množství a likvidaci odpadů, vznikající při provozu, musí mít investor uzavřeny do předání stavby provozovateli (do kolaudace).

ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

## Výčet nejzávažnějších environmetálních charakteristik dotčeného území

### Klima

Zájmové území se nachází v mírně teplé klimatické oblasti, v okrsku B - mírně teplý, mírně vlhký, s mírnou zimou, pahorkatinový, při rozhraní s okrskem B - mírně teplý, mírně vlhký, vrchovinový.

Průměrná teplota vzduchu (ve °C) za období 1901-50; Kadaň:

Průměr za rok: 8,0 °C

Průměr za vegetační období (IV.-IX.): 14,2 °C

Průměrný úhrn srážek (v mm) za období 1901-50; Kadaň:

Úhrn za rok: 486 mm

Úhrn za vegetační období (IV.-IX.): 292 mm

### Ekosystémy a živá příroda

Podle rekonstrukčního uspořádání přirozené vegetace (Mikyška et al. 1969) (mapa 1,2) pokrývaly zájmové území především dubo-habrové háje (Carpinion betuli), na které v pestré mozaice navazovaly acidofilní doubravy (Quercion robori-petraeae) a subxerofilní doubravy (Potentillo-Quercetum). Podél vodních toků a v terénních depresích se uplatňovaly luhy a olšiny (Alno-Padion, Alnetea glutinosae). Na výše položených místech (na svazích Krušných hor) se rozkládaly květnaté bučiny (Eu-Fagion).

Širší okolí zájmového území spadá podle fytogeografického členění vypracovaného v roce 1976 (Skalický et al. 1977) pro účely Flóry ČR do fytochorionu 1. termofytikum, do fytogeografického okresu 1. Doupovská pahorkatina a 3. Podkrušnohorská pánev. Charakter květeny a vegetace je v tomto fytogeografickém okrese extrazonální.

Severně od zkoumaného území probíhá biokoridor s navazujícími interakčními prvky, jež jsou součástí lokálního systému ekologické stability (mapa 3). Ten je zde tvořen třemi zatopenými plochami, jež byly vytvořeny v rámci rekultivace zemníku „E“(foto 9) a jež jsou významnými lokalitami z hlediska výskytu a rozmnožování zvláště chráněných druhů obratlovců, zvláště pak obojživelníků.

V zájmovém území bylo zaznamenáno (biologický průzkum) 129 taxonů cévnatých rostlin a 49 druhů ptáků, z toho  31 druhů v území hnízdí. Bylo zde zjištěno 8 zvláště chráněných druhů ptáků,  2 silně ohrožené druhy – krahujec obecný a moták pilich a  6 ohrožených druhů . Ze zvláště chráněných druhů ptáků na lokalitě hnízdí pouze krahujec obecný. V celém posuzovaném území nebyl zaznamenán žádný zvláště chráněný druh cévnatých rostlin. Dále zde bylo zjištěno 14 druhů savců,  z nichž ani jeden není zařazen mezi zvláště chráněné druhy živočichů. Z obojživelníků a plazů zde byly zjištěny 4 druhy,  2 druhy silně ohrožené. Ani jeden z těchto druhů však nebude výstavbou ohrožen, či dotčen jeho biotop.

V jihozápadní části posuzovaného území, v místech bývalého zámeckého parku byly zaznamenány dva stromy - kaštanovník jedlý (Castanea sativa) a jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), které si svými rozměry a stářím zaslouží být vyhlášeny jako památné stromy (podle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny).

### Geomorfologie a geologie

#### Geomorfologie

Vlastní zájmové území (mapa 1,2, obr 1,2, foto 1-12) se nachází ve střední části svahu jdoucího, s generelně jižní expozici, od úpatí Krušných hor. Ten byl v příčném i podélném směru modelován erozivní činností drobných vodotečí. Vzhledem k převážně jemnozrnnému charakteru horninových zvětralin se centrální část zájmového území nachází v poměrně rozsáhlé sníženině. Nadmořská výška zájmového území se nachází a rozmezí cca 354 - 381 m n.m.

Z regionálního hlediska se zájmové území nachází v severozápadní části České vysočiny, která se nazývá krušnohorská soustava, na rozhraní jejích dílčích jednotek Krušných a Doupovských hor.

Zájmové území se nachází na rozhraní dvou geologických jednotek a to Krušnohorského krystalinika a platformní jednotky komplexu tercierních neovulkanitů Doupovských hor.

#### Geologie

Krušnohorské krystalinikum je součástí vyšší geologické jednotky zvané Krušnohorská oblast, dělené na tři základní strukturní patra. Vlastní zájmové území (mapa 1,2, obr 1,2, foto 1-12) se nachází v dílčí jednotce Krušnohorského krystalinika zvané krušnohorská skupina. Je to velmi složitý komplex vesměs dvojslídných tzv. svrchních šedých rul, střídajících se a přecházejících v nejrůznějších formách do skupiny červených rul a migrnatitů. Dle geologické mapy se konkrétně jedná o drobnou až středně zrnitou muskovitickou až dvojslídnou ortorulu až migmatit spodnopaleozoického až svrchnoproterozoického stáři.

Z kvartérních hornin vyskytujících se v širším okolí zájmového území jsou to především proluviální kužele lemující úpatí Krušných hor.

Výše uvedené základní geologické schéma bylo plně potvrzeno vlastními sondážními pracemi.

### Pedologie

Klimatické podmínky spolu se zhoršenými hydrologickými podmínkami spolupůsobily na uplatnění procesu oglejení u hnědých půd HPg a u půd oglejených. Tento proces byl podmíněn jednak stagnací přebytečné vody nad méně propustnou vrstvou, tak i hromaděním většího množství vody pod svahy, zvláště pod bariérou Krušných hor, z nichž do nižších poloh stéká velké množství vody jak z tajícího sněhu, tak při vyšších srážkách. Vyšší úhrn srážek ve vyšších polohách podmínil intenzivnější výluh půdního profilu a vznik hnědých kyselých půd RPa.

Geomorfologické poměry měly vliv i na hloubku půd. V horních částech svahů a na jejich vrcholech se setkáváme s půdami mělčích profilů, v dolních částech svahů a na jejich úpatích se půdní profil zákonitě stává mocnějším.. Svažitější polohy mají nepříznivý vliv na uplatnění eroze.

Z hlediska půdotvorných substrátů se na zájmovém území a v jeho okolí uplatňují v podstatě dva. Prakticky dominantní jsou svahoviny z kyselých materiálů - 63c. Dále jsou v širším okolí zastoupeny ortoruly - 39 a terasy z kyselého materiálu - 59 (proluviální štěrkové akumulace). Druhým genetickým typem substrátů jsou akumulace produktů terciérního vulkanismu. Zde se uplatňují tufy a tufity bazických vyvřelin s vyšším obsahem dvojmocných bází - 8.

### Hydrologie

Z hydrologického hlediska náleží zájmové území do povodí řeky Ohře. Na vlastním zájmovém území a v jeho bezprostředním okolí se vyskytují celkem tři vodoteče. Nejvýraznější z nich je Hradišťský potok, pramenící na svazích Lysé hory (875 m n.m.) a protékající v poměrně velmi úzké údolnici intravilánem bývalé obce Vernéřov. Vlastní zájmové území protínají dva bezejmenné potoky, které se do Hradišťského potoka vlévají v blízkosti bývalé obce Mikulovice. Ve střední, ploché části území dochází k přirozené akumulaci po svahu přitékajících povrchových vod v mělkých depresích vzniklých v souvislosti s probíhajícími úpravami terénu.To má za následek převlhčování povrchových vrstev horninových profilů. Minimálně již z tohoto důvodu se doporučuje řešit vodní režim.

Z regionálního hydrogeologického hlediska se zájmové území nachází v oblastech krystalinika a terciérních vulkanitů, t.j. v oblastech na podzemní vodu relativně chudou. Oběh podzemní vody je podmíněn existencí otevřených puklin. Obvykle se oblasti postižené běžným povrchovým zvětráváním vyznačují mělkým oběhem podzemní vody, který se na povrchu projevuje vznikem mnoha drobných pramenních vývěrů malé a rozkolísané vydatnosti, odvodňujících dílčí mělké hydrogeologické struktury. Jejich poměrně častý výskyt pak vzbuzuje mylný dojem, že oblasti krystalinika jsou na podzemní vodu bohaté. V případě neovulkanitů je přítomnost puklin ještě sporadičtější., s čímž přímo souvisí i výrazně menší přítomnost pramenních vývěrů v oblastech tvořených tercierními vulkanity. Výše popsané obecné schéma bylo potvrzeno sondážními pracemi prováděnými na zájmovém území a v jeho širším okolí.

### Identifikace dotčené lokality

Jedná se o území, (mapa 1,2, obr 1,2, foto 1-12) které bylo v minulosti určeno k výstavbě odkaliště popílku pro Elektrárny Prunéřov a jehož stavba byla započata v 80. letech minulého století. Po roce 1989 byla stavba zamýšleného odkaliště  popílku zastavena a následnou změnou územního plánu sídelního celku Klášterec nad Ohří byla tato plocha určena k zastavění v rámci budované průmyslové zóny IP Verne. V předmětné lokalitě byla v rámci výstavby odkaliště sejmuta ornice a následně navezena pouze v malé vrstvě v rámci jednoduché zemědělské rekultivace. Toto území bylo před vydáním rozhodnutí o vyjmutí ze zemědělského půdního fondu využíváno k zemědělské výrobě. Po zastavení výstavby odkaliště bylo území určeno k jednoduché zemědělské rekultivaci, k jejíž realizaci došlo v letech 2001 až 2003.

Převážnou část posuzovaného území (plocha C5 a C6) tvoří zemědělské pozemky (původně orná půda, intenzivní louky), které leží již několik let ladem. Jejich bylinný porost je značně ruderalizován a zaplevelen. Dominují zde vysokostébelné druhy trav (především ovsík vyvýšený, psineček výběžkatý a tenký, metlice trsnatá) a bylin, plevele a druhy ruderální (komonice lékařská a bílá, hrachor hlíznatý, pcháč rolní, vratič obecný, tořice japonská a další). Jen ojediněle se zde vyskytují keře (především růže šípková), hojnější je ostružiník ježiník.

V jihozápadní části posuzovaného území, v místech bývalého zámku, se nacházejí fragmenty bývalých zámeckých zahrad a parku s pozůstatky vysázených dřevin (např. hrušeň obecná, mahalebka obecná, svída krvavá, mahónie cesmínolistá, pámelník bílý, kaštanovník setý, smrk pichlavý aj.) v současné době silně zarostlé náletem růže šípkové, ostružiníku rumištního, břízy bělokoré, javoru klenu, jasanu ztepilého aj. Na přilehlých loučkách se nacházejí fragmenty přirozených semixerotermních luk (s dominantním výskytem kostřavy žlábkovité a lipnice úzkolisté) intenzivně zarůstající náletem dřevin.

## Dosavadní využívání území a priority jeho trvale udržitelného využívání.

Plocha C (obr 1,2, foto 1-12) byla územím určeným pro výstavbu odkaliště Vernéřov. Po rozhodnutí o zrušení výstavby odkaliště byla plocha C zařazena do plánu následné rekultivace. Vzhledem k přímé návaznosti na budovanou průmyslovou zónu bylo o ploše C rozhodnuto jako o rezervě pro rozšířžení průmyslové zóny. Plocha C navazuje na plochu D určenou pro případnou výstavbu obchodních a administrativních objektů

Městská průmyslová zóna Verne byla zakotvena v územním plánu sídelního útvaru Klášterec nad Ohří v roce 1994 s cílem podpořit rozvoj hospodářské základny města a zabezpečit jeho prosperitu.Celková rozloha průmyslové zóny je 142 ha. V současné době je připraveno pro investory 37 ha v lokalitě A.

Zóna leží přímo na hlavním mezinárodním tahu Liberec – Cheb.Významná je její poloha v blízkosti německých hranic a dostupnost hraničních přechodů.

Záměr zrealizovat na  tomto území  průmyslovou zónu může podpořit trvale udržitelné užívání území a to hlavně z hlediska:

Sanace starých  ekologických zátěží

Rekultivace zplaněných ploch (úprava zeleně kolem individuálních investičních záměrů)

Zamezení šíření agresivních plevelných a náletových druhů rostlin z neobhospodařovaných pozemků.

Podpory existujících lokálních ÚSES výsadbou nové zeleně (mapa 3)

## Relativní zastoupení, kvalita a schopnost regenerace přírodních zdrojů

Pokud budeme sledovat přítomnost přírodních zdrojů a přírodní zdroj si definujeme jako:

Přírodní zdroje jsou ty části živé nebo neživé přírody, které člověk využívá nebo může využívat k uspokojování svých potřeb. Obnovitelné přírodní zdroje mají schopnost se při postupném spotřebovávání částečně nebo úplně obnovovat, a to samy nebo za přispění člověka. Neobnovitelné přírodní zdroje spotřebováváním zanikají.  (Zák. č.17/1992 sb.)

Přírodní zdroje nebudou realizací stavby dotčeny, v místě stavby se ve smyslu Zák. č.17/1992 sb. přírodní zdroje nenacházejí.

## Schopnost přírodního prostředí snášet zátěž se zvláštní pozorností na

### Územní systém ekologické stability krajiny

Severně od zkoumaného území probíhá biokoridor s navazujícími interakčními prvky, jež jsou součástí lokálního systému ekologické stability (mapa 3). Ten je zde tvořen třemi zatopenými plochami, jež byly vytvořeny v rámci rekultivace zemníku „E“ a jež jsou významnými lokalitami z hlediska výskytu a rozmnožování zvláště chráněných druhů obratlovců, zvláště pak obojživelníků (foto 9).

Návrh územního plánu průmyslové zóny přebírá projektovou dokumentaci LSES:

- v ploše C, resp. v návaznosti na plochu C SO 05JE - LSES - navržený LSES Č. 29 ekologicky významný krajinný prvek.

Tyto prvky LSES jsou v souladu s územním plánem sídelního útvaru, resp. ĹTPZ, pouze v případě plochy E došlo k zvětšení plochy LSES.

S plochami A, B, D a E bývalého odkaliště Vernéřov souvisí část územního systému ekologické stability,  (mapa 3) která vyplývá ze zpracovaného a schváleného generelu místního SES. Tato část probíhá od jihu k severu středem zájmového území. Tvoří ji lokální koridor podél stávajících melioračních toků a lokální biocentrum zabírající zamokřené plochy. Kromě toho jsou navrženy i interakční prvky, které tento systém doplňují.

V jihozápadní části posuzovaného území, v místech bývalého zámku, se nacházejí fragmenty bývalých zámeckých zahrad a parku s pozůstatky vysázených dřevin (např. hrušeň obecná, mahalebka obecná, svída krvavá, mahónie cesmínolistá, pámelník bílý, kaštanovník setý, smrk pichlavý aj.) v současné době silně zarostlé náletem růže šípkové, ostružiníku rumištního, břízy bělokoré, javoru klenu, jasanu ztepilého aj. Na přilehlých loučkách se nacházejí fragmenty přirozených semixerotermních luk (s dominantním výskytem kostřavy žlábkovité a lipnice úzkolisté) intenzivně zarůstající náletem dřevin.

Při severní hranicí navazuje již rekultivovaný zemník „E“, v jehož rámci  byly vytvořeny tři malé vodní plochy pro obojživelníky a jenž je součástí lokálního systému ekologické stability (mapa 3, foto 9).

### Zvláště chráněná území, území přírodních parků, významné krajinné prvky.

V nejbližším okolí zájmového území se nacházejí následující přírodní památky (mapa 4):

NPP Ciboušov – mineralogickén naleziště ametystů  a jaspisů - východně od Podmileského potoka, 1,5 km severně od osady Ciboušov.

NPP Doupňák – historicky významné naleziště jaspisů a ametystů 1,5 km SZ od obce Ciboušov.

Severně od posuzovaného území ve vzdálenosti cca 1 km (úpatí Krušných hor) probíhá hranice chráněného území přirozené akumulace vod (CHOPAV – nařízení vlády číslo 10/1979 Sb.).

### Území historického, kulturního nebo archeologického významu,

K ochraně jsou navrženy sklepní prostory, které se nacházejí v místech, kde býval zámek Vernéřov. Nejedná se o ochranu z hlediska zákona o památkové péči, nicméně z hlediska úcty k území se jeví užitečné ochránit toto území v rozsahu, který umožní seriózní průzkum podzemních prostorů, popř. návrh na společensky vhodný způsob využití. V opačném případě, se souhlasem stavebního úřadu, může dojít k následné demolici.Území není z hlediska historického, kulturního ani archeologického významné.

V jihozápadní části posuzovaného území, v místech bývalého zámeckého parku byly zaznamenány dva stromy (biologický průzkum) - kaštanovník jedlý (Castanea sativa) a jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), které si svými rozměry a stářím zaslouží být vyhlášeny jako památné stromy (podle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny).

### Území hustě zalidněná

Území není trvale obydlené je situováno mimo občanskou zástavbu. Není hustě osídleno, osídlení je lokalizováno do jednotlivých sídelních útvarů a to zejména městských oblastí jako je Klášterec a Kadaň (mapa 6).

## Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území, které budou pravděpodobně významně ovlivněny

### Půda

Popsané přírodní podmínky měly rozhodující vliv na vznik půd, vyskytujících se na zájmovém území. Klimatické podmínky spolu s geologickými působily na proces zvětrávání půdotvorného substrátu a tím na vznik hnědých půd JIP.

Klimatické podmínky spolu se zhoršenými hydrologickými podmínkami spolupůsobily na uplatnění procesu oglejení u hnědých půd HPg a u půd oglejených. Tento proces byl podmíněn jednak stagnací přebytečné vody nad méně propustnou vrstvou, tak i hromaděním většího množství vody pod svahy, zvláště pod bariérou Krušných hor, z nichž do nižších poloh stéká velké množství vody jak z tajícího sněhu, tak při vyšších srážkách. Vyšší úhrn srážek ve vyšších polohách podmínil intenzivnější výluh půdního profilu a snížení půdní reakce pod pH 5, tak že v těchto podmínkách vznikly hnědé půdy kyselé RPa.

Geomorfologické poměry měly vliv i na hloubku půd. Zatímco v horních částech svahů a na jejich vrcholech se setkáváme s půdami mělčích profilů, v dolních částech svahů a na jejich úpatích se hromadí akumulovaný vytříděný materiál a půdní prolil se zákonitě stává mocnějším. Svažitější polohy mají nepříznivý vliv na uplatnění eroze.

Z hlediska půdotvorných substrátů se na zájmovém území a v jeho okolí uplatňují v podstatě dva. Rozhodující postavení mají substráty geneticky vázané na rulové krystalinikum Krušných hor. Prakticky dominantní jsou svahoviny z kyselých materiálů - 63c. Dále jsou v širším okolí zastoupeny ortoruly - 39 a terasy z kyselého materiálu - 59 (proluviální štěrkové akumulace). Druhým genetickým typem substrátů jsou akumulace produktů terciérního vulkanismu. Zde se uplatňují tufy a tufity bazických vyvřelin s vyšším obsahem dvojmocných bází - 8.

### Ovzduší (klimatické faktory, kvalita ovzduší)

Makroklimatická charakteristika

Území se nachází v mírně teplé klimatické oblasti, okrsku B2 – mírně teplém, mírně suchém s převážně mírnou zimou.

Hlavní klimatické hodnoty: Průměrná roční teplota vzduchu               8oC

Začátek období s prům teplotou nad 10oC         1.5.

Konec období s prům teplotou nad 10oC           1.10.

Průměrné roční srážky                                        550 mm

Území je na okraji srážkového stínu, jehož příčinou jsou Krušné hory – především okolí    Klínovce. Sledovaná lokalita se nachází v nadmořské výšce 350,5 m.

Stabilitně členěná větrná růžice

Pro celou tuto oblast podkrušnohoří ( od Klášterce nad Ohří po Chomutov ) platí větrná růžice, kde  je převládající směr větrů od západu, tj. západní, severozápadní a jihozápadní.

| Směr | S | SV | V | JV | J | JZ | Z | SZ | Calm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| % | 6,98 | 12,33 | 8,71 | 3,08 | 5,55 | 15,77 | 14,67 | 17,97 | 14,94 |

Mezoklimatická charakteristika

Významným faktorem určujícím rozptylové podmínky v daném území je členitost terénu v širším okolí. Ortografie terénu vytváří podmínky pro vznik přízemních radiačních inverzí významných z hlediska rozptylu škodlivin do ovzduší.

Sledovaná oblast je jako celek z geomorfologického a klimatologického hlediska poměrně komplikovaná. Při zhodnocení fyzicko-geografické charakteristiky území lokality, základních rysů proudění,ventilace území, sluneční radiace a teplotní inverze lze konstatovat, že tato oblast podkrušnohoří se jako celek vyznačuje sklonem k častějšímu výskytu nepříznivých rozptylových podmínek. Vzhledem k tomu, že se v tomto případě jedná o střední přízemní zdroj emisí, nebude mít z lokálního pohledu častější výskyt nepříznivých rozptylových podmínek příliš výrazný vliv na omezení  rozptylu škodlivin, které budou vznikat při provozu stavby. Inverzní situace se však mohou nepříznivě projevit zvýšením  pozaďové regionální koncentrace škodlivin.

Imisní situaci v lokalitě ovlivňuje různými podíly řada regionálních zdrojů, např. teplárna Komořany, elektrárny Tušimice, Počerady  a zejména nejbližší Prunéřov. Zdejší lokalita je mimořádná častějším výskytem mlhy, která vzniká při vhodných klimatických podmínkách  v přímé souvislosti s provozem chladících věží elektrárny Prunéřov. Velikost podílu jednotlivých zdrojů na imisní situaci je závislá  na vzdálenosti konkrétního zdroje od vyšetřované lokality,  na momentálních rozptylových podmínkách a směru větru. Průměrná koncentrace NOx  dle rozptylové studie zpracované pro celé území ČHMÚ má hodnotu 20  (g .m-3 .Průměrná koncentrace SO2 dle uvedené rozptylové studie má hodnotu  15 (g .m-3 .

V české kotlině se vyskytují v chladné polovině roku z více možných příčin rovněž meteorologické situace, kdy je nad ochlazeným zemským povrchem vrstva teplého vzduchu a dochází ke vzniku výškových inverzí o mocnosti několik stovek metrů nad terénem.

V tomto případě není vliv reliéfu terénu v zájmovém území významný. Dle ČHMÚ lze předpokládat, že v zimní polovině roku se může centrální anticyklóna, tedy i inverzní situace, nad střední Evropou vyskytovat dlouhodobě 5 až 7 dní, výjimečně i 10 dní v roce.

Na základě výše uvedených klimatických údajů lze souhrnně definovat užší zájmové území výstavby jako lokalitu s příznivými klimatickými podmínkami, mírnými průměrnými teplotami, normální proslunitelností v celé ploše, dobře provětrávanou působením větrů v převažujících směrech proudění.

Kvalita ovzduší

Z údajů uvedených v ročence „Znečištění ovzduší na území České republiky v roce 2002“ lze konstatovat, že sledované území lze hodnotit jako „mírně znečištěné ovzduší“. Nejbližší velký regionální zdroj znečištění ovzduší je elektrárna Prunéřov vzdálená od sledovaného prostoru cca 3 km směrem SV.

# ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA OBYVATELSTVO A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

## Charakteristika možných vlivů  a odhad jejich velikosti, složitosti a významnosti

### Zdravotní rizika, sociální důsledky, ekonomické důsledky

Vzhledem k charakteru stavby je obtížné odhadnout (když nejsou známy záměry potencionálních investorů) vliv plně fungující průmyslové zóny	na životní prostředí. Je zřejmé že při každém záměru investorů je nutné pečlivě posoudit navrhované aktivity a požadovat po projektech investorů části projektových analýz, které mapující možné vlivy a dopady na životní prostředí a to i nad rámec ( u projektů samostatně  nevyžadujících)  Zák. č. 100/2001 Sb. Je nutné si  uvědomit, že průmyslové aktivity realizované na zájmovém území sami ve svých jednotlivostech pro životní prostředí nebezpečí nepředstavují.  Avšak po naplnění maximální kapacity průmyslové zóny může dojít ke kumulaci jevů a k synergickému působení na jednotlivé složky životního prostředí.  To by pak mohlo negativně ovlivnit životní prostředí a kvalitu života obyvatelstva v okolí průmyslové zóny. Skutečností však také zůstává fakt, že realizací tohoto záměru dojde k odstranění poměrně rozsáhlé ekologické zátěže, můžeme tedy říci, že potenciální zdravotní rizika jsou realizací stavby snižována. Ekonomické důsledky této stavby jsou pozitivní a to zejména vznikem pracovních míst a vznikem terciálních služeb řešících požadavky investorů (služby, dodávky materiálů apod.)

### Vlivy vzniklé při realizaci záměru

V období realizace předmětné stavby bude kvalita ovzduší ovlivňována především  :

zvýšenou primární i sekundární prašností

produkcí plynných škodlivin

v určitých ("příznivých") klimatických situacích i podporou tvorby fotochemického smogu.

Prašnost bude způsobována mechanickými zásahy do zemin a následně pak větrem. Hlavními zdroji prašnosti budou :

zemní práce a manipulace se zeminami

deponie zemin, případně jiných sypkých hmot

manipulace s cementem a kamenivem

dopravní a pracovní pohyb dopravních prostředků, strojů a zařízení

samotná technologie jen  v případě poruchy, respektive havárie.

Významným zdrojem sekundární prašnosti se mohou stát i znečištěné příjezdové komunikace po jejich vysušení.

Prašnost na stavbách se velice negativně projevuje i v ekologické sféře, kde dochází k narušení ekosystémů tím, že pokryv jemného prachu ucpává průduchy asimilačních orgánů rostlin. Tím dochází k omezení fotosyntézy a v důsledku toho pak k narušení metabolizmu rostlin se všemi předpokládanými dopady na rostlinu.

Plynné škodliviny jsou v období výstavby do ovzduší emitovány celou řadou stavebních strojů a zařízení a dopravními prostředky.

Základní složkou kontaminace ovzduší jsou výfukové plyny spalovacích motorů, 
v daném případě v drtivé převaze vznětových, jejichž výfukové plyny mají v porovnání 
s motory zážehovými ekologicky vhodnější složení, což je zřejmé z následující tabulky č. 9.

Všechny tyto údaje je třeba brát v úvahu při hodnocení emisí a jejich vlivů v prostoru 
a čase. Krom toho je nutné zdůraznit, že z hledisek působení škodlivin na ekosystémy je třeba brát v úvahu i ta fakta, že :

dlouhodobá působení vedou spíše ke chronickým důsledkům

krátkodobé extrémní koncentrace škodlivin působí akutní důsledky

navíc je nutné brát v úvahu i synergické vlivy všech emitujících zdrojů z průmyslové sféry, z lokálních topidel, z dopravy etc.

Staveniště zařízení bude vybaveno mechanizací převážně se vznětovými motory. 
Ty sice (v porovnání s motory zážehovými) produkují méně CO2, CO, CxHy, aldehydů 
a polyaromátů, avšak vyznačují se výrazně vyšší produkcí NOx a sazí.

S ohledem na skutečnost, že konkrétní působení v době výstavby bude charakteru dočasného, nepovažuje zpracovatel  za nutné provést kvantifikaci škodlivin, tedy ani kvantifikaci negativních  vlivů na životní prostředí. Nicméně, je však možno konstatovat, že v podobných případech lze určit zásadní pravidla obsluhy těchto strojů a zařízení, která povedou k minimalizaci emisí škodlivin do ovzduší a k následné minimalizaci jejich negativního  působení na místní a okolní ekosystémy. V zásadě jde o :

udržování motorů v bezvadném technickém stavu

omezení volnoběžného režimu motorů a naopak vyvarování se náhlých přechodů do vysoké zátěže (bude eliminovat plynné emise do ovzduší)

organizaci práce na vysoké odborné úrovni (bez zbytečných přejezdů), která je přínosem v oblasti znečišťování ovzduší v průběhu výstavby.

### Vlivy na ekosystémy a jiné složky

Přírodovědný průzkum (biologický průzkum) byl proveden na základě požadavku Města Klášterec nad Ohří z důvodu rozšíření průmyslové zóny Vernéřov – IP Verne na lokalitu „C“. Jedná se o území, na něž v souladu se schváleným územním plánem sídelního celku Klášterec nad Ohří dojde k rozšíření stávající průmyslové zóny. Nejprve k stavbě inženýrských sítí, včetně základní komunikace, následně pak k prodeji jednotlivých pozemků pro stavbu výrobních závodů.

Z hlediska charakteru stavby (plošná likvidace stávajících rostlinných společenstev) byl průzkum zaměřen na tracheophyta (cévnaté rostliny), zoologická část pak na obratlovce.

Při průzkumu byly řešeny tyto hlavní okruhy:

zpracovat přírodovědnou charakteristiku území;

zhodnotit vliv stavby na flóru a faunu (cévnaté rostliny a obratlovce), se zaměřením na druhy zvláště chráněné, ohrožené a regionálně vzácné;

určit, zda dojde při stavbě navrhovaného závodu k likvidaci či poškození nějaké populace zvláště chráněných a ohrožených druhů cévnatých rostlin a obratlovců;

navrhnout minimalizační a kompenzační opatření;

zpracovat přehled všech zaznamenaných cévnatých rostlin a obratlovců (česky a latinsky) a doplnit jej o údaje získané autory v daném území v minulosti a z literárních rešerší.¨

Výsledky průzkumu

##### Botanika

- V zájmovém území bylo zaznamenáno 129 taxonů cévnatých rostlin.

- V celém posuzovaném území nebyl zaznamenán žádný zvláště chráněný druh cévnatých rostlin (chráněných podle Vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb.).

- Podle Černého a červeného seznamu cévnatých rostlin ČR (Procházka F. [ed.]  2001) nebyl v zájmovém území zaznamenán žádný taxon.

- V jihozápadní části posuzovaného území, v místech bývalého zámeckého parku byly zaznamenány dva stromy - kaštanovník jedlý (Castanea sativa) a jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), které si svými rozměry a stářím zaslouží být vyhlášeny jako památné stromy (podle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny).

##### Zoologie

- V zájmovém území bylo zjištěno  celkem 49 druhů ptáků, z toho  31 druhů v území hnízdí.

- Téměř všechny druhy ptáků, kteří v území hnízdí, jsou vázány na lokalitu bývalého zámeckého parčíku u zámku Vernéřov.

- Bylo zde zjištěno 8 zvláště chráněných druhů ptáků,  2 silně ohrožené druhy – krahujec obecný a moták pilich a  6 ohrožených druhů – jestřáb lesní, lejsek šedý, moták pochop, vlaštovka obecná,  ťuhýk obecný a ťuhýk šedý.

- Ze zvláště chráněných druhů ptáků na lokalitě hnízdí pouze krahujec obecný, a to v prostoru bývalého zámeckého parčíku.

- Dále zde bylo zjištěno 14 druhů savců,  z nichž ani jeden není zařazen mezi zvláště chráněné druhy živočichů.

- Z obojživelníků a plazů zde byly zjištěny 4 druhy,  2 druhy silně ohrožené – ještěrka obecná a slepýš křehký a 1 ohrožený – ropucha obecná. Ani jeden z těchto druhů však nebude výstavbou ohrožen, či dotčen jeho biotop.

Na základě provedeného průzkumu obratlovců a cévnatých rostlin na předmětné lokalitě určené k zástavbě ploch „C“ IP Verne a při dodržení navrhovaných doporučení nemám k projektované stavbě (v rámci rozšíření průmyslové zóny Vernéřov) žádné námitky.

Z hlediska výskytu obratlovců a cévnatých rostlin není nutno žádat o výjimku v souladu se zákonem č.114/92Sb., zároveň není nutno realizovat žádná minimalizační či kompenzační opatření.

## Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice

Nepříznivé vlivy přesahující státní hranice  nejsou známy.

## Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů

### Technická a přípravná opatření

Technická opatření by měla být koncipována jako eliminační, minimalizační 
a preventivní. Za snad nejdůležitější opatření v tomto slova smyslu v době výstavby a v době po uvedení stavby do provozu, je možno považovat :

precizní provedení všech stavebních a montážních prací

dokonalá technologická a pracovní kázeň na všech úsecích zvolené technologie

pravidelné důkladné kontroly a precizní provádění údržby a případných oprav celého technologického celku.

### Opatření na úseku vody

V zájmu minimalizace negativních vlivů předmětné stavby bude nezbytné zabezpečit :

řádnou přípravu

učinit veškerá dostupná opatření cílená k tomu, aby v žádném případě nemohlo dojít ke kontaminaci vody především látkami ropného charakteru

- dodržovat zákaz mytí strojů, zařízení a motorových vozidel a čištění jejich součástí naftou(!)

- běžnou údržbu, drobné opravy a doplňování pohonných hmot a olejových náplní skříní provádět zásadně v předem připraveném prostoru na manipulační ploše k tomuto účelu určené a konstruované dle platných předpisů

- staveniště vybavit nejnutnějším množstvím sorbentů ropných látek (VAPEX, CHEZACARB etc.)

- veškeré odpady, především pak ropného původu a jim podobné, likvidovat smluvně, u subjektů k tomu oprávněných a vybavených příslušnými prostředky a zařízením  v souladu se Zák. č. 185/2001Sb.

### Opatření na úseku ovzduší

#### Prašnost

Prašnost bude negativně působícím faktorem především v době výstavby. V tomto období bude nutné zaměřit pozornost především na :

- řádné zakrytí (zaplachtování) přepravovaných stavebních materiálů a surovin, jež vykazují sklony k prášení

- úzkostlivě udržovat příjezdové komunikace v naprosté čistotě

- v případě potřeby zvlhčovat povrch staveniště a příjezdové komunikace a zamezit tak prášení při přejezdech strojů, zařízení a dopravních prostředků

#### Plynné emise

I plynné emise budou významným a negativně působícím faktorem. V rámci prevence, eliminace a kompenzace jejich účinků bude třeba zaměřit pozornost zejména na :

udržování dokonalého technického stavu motorů všech vozidel, stavebních strojů, zařízení a dalších mechanizmů

dokonalou organizaci práce vylučující :

- zbytečné přejezdy dopravních prostředků, stavebních strojů a zařízení

- běh jejich motorů naprázdno

### Opatření na úseku fyzikálního prostředí

Během celého období výstavby průmyslové zóny bude nutné minimalizovat technologickou hlučnost :

účelným rozmisťováním stavebních strojů a zařízení s ohledem na útlum hluku vzdáleností

vhodnou organizací nasazení jednotlivých stavebních strojů a zařízení

omezením doby nasazení zdrojů hluku na dobu nezbytně nutnou
tvorbou překážek šíření hluku

pracovní obsluhu zdrojů hluku vybavit odpovídajícími a předepsanými ochrannými prostředky

Vhodná opatření bude nutné v přiměřené míře použít i na příjezdových trasách.	Projektová dokumentace bude obsahovat konkretizaci nasazení veškeré stavební technologie a dopravních prostředků, včetně jejich vlivů na hluk a čistotu ovzduší.

### Opatření na úseku horninového prostředí a půdy

Bude realizována skrývka ornice a vytvoření její deponie pro pozdější rekultivaci stavebních záměrů či jiné využití v rámci rekultivací území.

Všechny základní plochy, určené pro komerční výstavbu subjektů průmyslové zóny obsahují plošný regulativ 30 % vnitrozávodové zeleně, která by spolu s výše uvedenými prvky ochrany přírody a níže uvedenými plochami zeleně měla garantovat přirozené začlenění území do otevřené krajiny tak, jak je popsáno ve stati týkající se prostorového řešení území.

Z procesů činnosti základních ploch průmyslové zóny se vylučují tyto činnosti:

- vyžadující tepelné zpracování výrobku ( mimo porcelán jako tradice)

- používající ve výrobním procesu nebezpečné a toxické látky,

- vyvíjející v průběhu výroby, skladování či jiné manipulace zvýšený únik prachových částic do ovzduší.

Další kategorie zeleně

- plochy pro volně rostoucí zeleň

- plochy pro izolační zeleň

- stromořadí.

Plochy pro volně rostoucí zeleň jsou nezastavěnými pozemky, kde bude bez složitých sadovnických úprav umístěna zeleň, vyplňující ty prostory, které nelze jiným způsobem využít - především se jedná o plochy okolo inženýrských sítí, popř. plochy v jejich ochranných pásmech.

Plochy pro izolační zeleň - jsou navrženy jako lemování základních ploch mezi sebou či vůči otevřené krajině. Mají zde funkci izolační, měly by být tedy osázeny odolnými, stálozelenými stromy.

Návrhem ploch stromořadí podél komunikací sledujeme snahu dostat vnitřní plochy průmyslové zóny do měřítka člověka, povýšit místní komunikace na estetický přijatelný prostor.

Z důvodu výskytu velkého množství vzrostlé zeleně (byly zde zaznamenány i dva stromy, které svými rozměry a stářím mohou být zařazeny mezi památné stromy), zvláště chráněných druhů obratlovců a poměrně velké diverzity hnízdících ptáků (biologický průzkum) je nutno v rámci zástavby ploch „C“ průmyslové zóny IP Verne ponechat bez jakéhokoliv zásahu plochu bývalého parčíku u zámku Vernéřov.  Zároveň je nutno při výstavbě respektovat  plochy lokálního systému ekologické stability (mapa 3) v prostoru zemníku „E“ severně  od posuzovaného území.

### Opatrění na úseku flory a fauny (ochrany přírody)

Zájmy životního prostředí jsou v řešeném území zahrnuty do těchto opatření:

- Ochrana přírodních útvarů a lokalit s výskytem chráněných rostlin a mokřadů

- Ochrana krajiny regulativy zastavěnosti pozemků a regulativem funkčního využití území se jmenovitým zákazem rizikových procesů výroby, popř. skladování.

- Všechny základní plochy určené pro komerční výstavbu subjektů průmyslové zóny obsahují plošný regulativ 30% vnitrozávodové zeleně, která by garantovala začlenení území do otevřené krajiny

- Zavedením těchto dalších kategorií zeleně:

  - volně rostoucí zeleň

  - izolační zeleň

  - stromořadí

- Nezasahovat do  lokality severně od zkoumaného území kde probíhá biokoridor s navazujícími interakčními prvky, je součástí lokálního systému ekologické stability (mapa 3). Ten je zde tvořen třemi zatopenými plochami, jež byly vytvořeny v rámci rekultivace zemníku „E“ (foto 9) a je významnou lokalitou z hlediska výskytu a rozmnožování zvláště chráněných druhů obratlovců, zvláště pak obojživelníků

- Z důvodu výskytu velkého množství vzrostlé zeleně (byl zde zaznamenány i dva stromy, které svými rozměry a stářím mohou být zařazeny mezi památné stromy), zvláště chráněných druhů obratlovců a poměrně velké diverzity hnízdících ptáků (biologický průzkum) je nutno v rámci zástavby ploch „C“ průmyslové zóny IP Verne ponechat bez jakéhokoliv zásahu plochu bývalého parčíku u zámku Vernéřov.

### Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při specifikaci vlivů.

Nedostatečné informace se vyskytují zejména při snaze o definici a určení možného celkového zatížení dané lokality.Jelikož do současnosti nejsou známi potencionální investoři a ani budoucí použité technologie, jejich  množství a kvalita vlivů na životní prostředí. Je tedy je problematické stanovení jakýkoliv konečných limitů pro toto území.

# POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU

Variantní řešení využití  území není projekčně řešeno. V úvahu přichází nulová varianta. Ta je však z hlediska současného využití území neefektivní a nenaplňuje záměry územního plánu ani společensko – ekonomickou poptávku.

# DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

Seznam dokladované části

# VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU

Jedná se o vytvoření území, které bude mít k dispozici kvalitní a kapacitně dostačující inženýrské sítě. Území bude připraveno jak po stránce stavební, majetkoprávní a environmentální (likvidace starých zátěží,řešení ÚSESU) pro vstup investorů. Jedná se tedy vesměs o výstavbu základních inženýrských sítí, respektive jejich rekonstrukci. Dále je to i rekonstrukce nebo výstavba komunikací (foto 1- 4,7,8,12) jednak uvnitř areálů( páteřních komunikací), tak zkapacitnění stávající silnice, respektive jejich napojení na místní komunikační síť pomocí čtyřramenné křižovatky. Součástí záměru je i rekonstrukce a částečné přeložení stávající železniční vlečky.

Celé zájmové území je dostatečně vzdáleno od obydlených území a tím se vytváří předpoklady pro minimalizaci negativních vlivů na obyvatelstvo (znečištění ovzduší, hluk, pohledová pohoda) a eliminuje se možnost snížení kvality života obyvatelstva.

V současné době jsou známy některé záměry obdobného charakteru zejména v blízkosti měst Most, Louny, Žatec, Kadaň a Chomutov. Tyto lokality jsou však dostatečně vzdáleny a je možné vyloučit vznik kumulativních či synergických jevů z hlediska poškození životního prostředí či zdraví obyvatel. Výjimkou by snad mohlo být pouze ovzduší, kde je známo překročení některých limitů. Touto problematikou se však v současnosti zabývá Krajský program snižování emisí a imisí Ústeckého kraje, který stanovuje limity pro znečišťující látky a v kontextu s procesem IPPC tak zajišťuje trvalý tlak na investory  k snižování množství emitujících škodlivin a to zejména výběrem vhodných technologií a regulací umisťování výrobních činností. Kumulace s jinými záměry podobného charakteru se  tedy nepředpokládá.

Záměr má za úkol zejména:

- Provést odstranění náletových dřevin

- Zajistit výstavbu a posílení inženýrských sítí na kapacitu vhodnou z hlediska plného využití průmyslové zóny.

- Zrekonstruovat a přeložit železniční vlečku.

- Provést vhodné dopravní napojení průmyslové zóny.

- Vyřešit problematiku posílení lokálního ÚSESU – pro zajištění propojení dvou regionálních biokoridorů.

Vzhledem k absenci konkrétních údajů o charakterech potencionálních investorů se všechny posuzované charakteristiky záměru dotýkají pouze přípravy dotčeného území.

Záměr vytváří předpoklady pro rozvoj podnikání v této části kraje. Navrhovaná lokalita pro realizaci záměru průmyslové zóny leží v bezprostřední blízkosti silniční sítě. Území je již částečně zasíťováno bebo zasíťování bude provedeno a jsou zde k dispozici zdroje vody, el. energie a plynu. V bezprostřední blízkosti se nacházejí fungující výrobní  a provozní celky s kterými mohou potenciální investoři navázat kooperativní spolupráci popřípadě využít jejich kapacit pro podnikatelskou činnost.

Z hlediska dopadu na životní prostředí je lokalita umístěna tak, že při zahájení činnosti průmyslové zóny – lokalit C (obr 1,2, foto 1-12) bude vliv na obyvatelstvo minimální což je zajištěno dostatečnou vzdáleností o obytných zón a dalších zastavěných území sloužící jako prvek občanské vybavenosti. Zvolená lokalita je v současné době zplaněná plocha s rozrůstajícími se nálety pionýrských dřevin většinou zařazená jako plocha s nezemědělskou funkcí.

Po realizaci průmyslové zóny a obsazení pozemků  investory se předpokládá i rekultivace stavenišť a to z hlediska biologického (volby vhodných druhů dřevin) tak i z hlediska estetického. Posílení lokálního ÚSESU (mapa 3).  Výsledkem realizace záměru  po naplnění průmyslové zóny investory se předpokládá vznik cca 2 000  pracovních míst (mapa 7).Variantní řešení  není navrženo.

# PŘÍLOHA

## Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska souladu se schválenou územně plánovací dokumentací.

Dle vyjádření sídelního útvaru Klášterec nad Ohří záměr realizace parku nekoliduje s územním plánem obce (zde byl zakotven již v roce 1994 s cílem podpořit rozvoj hospodářské základny města a zabezpečit jeho prosperitu) ani s jejími územně plánovacími podklady. V současné době probíhá jejich aktualizace a upřesnění některých parametrů ve vztahu k průmyslovému parku. Písemné vyjádření bude přiloženo jako samostatný podkladový materiál.

## Vlastnické vztahy na zájmovém území

Daná lokalita se nachází v k.ú Vernéřov. Jak je patrné již z kapitoly B.2.1.je výčet majitelů pozemků následující:

## Biologické hodnocení lokality C

Environmentální a ekologické služby s.r.o.

Odborný znalecký posudek

Č. 29/2003

Z OBORU OCHRANA PŘÍRODY EKOLOGICKÁ RIZIKA A ŠKODY NA ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ

BIOLOGICKÉ HODNOCENÍ LOKALITY

(přírodovědný průzkum - cévnaté rostliny, obratlovci)

území pro výstavbu závodu

v IP Verne – lokalita „C“

u Klášterce nad Ohří

červen - listopad 2003						ing. Čestmír Ondráček

Mgr.Luboš Motl

ÚVOD

Přírodovědný průzkum byl proveden na základě požadavku Města Klášterec nad Ohří z důvodu rozšíření průmyslové zóny Vernéřov – IP Verne na lokalitu „C“. Jedná se o území, na něž v souladu se schváleným územním plánem sídelního celku Klášterec nad Ohří dojde k rozšíření stávající průmyslové zóny. Nejprve k stavbě inženýrských sítí, včetně základní komunikace, následně pak k prodeji jednotlivých pozemků pro stavbu výrobních závodů.

POPIS SLEDOVANÉHO ÚZEMÍ

Jedná se o území, které bylo v minulosti určeno k výstavbě odkaliště popílku pro Elektrárny Prunéřov a jehož stavba byla započata v 80. letech minulého století. Po roce 1989 byla stavba zamýšleného odkaliště  popílku zastavena a následnou změnou územního plánu sídelního celku Klášterec nad Ohří byla tato plocha určena k zastavění v rámci budované průmyslové zóny IP Verne. V předmětné lokalitě byla v rámci výstavby odkaliště sejmuta ornice a následně navezena pouze v malé vrstvě v rámci jednoduché zemědělské rekultivace. Toto území bylo před vydáním rozhodnutí o vyjmutí ze zemědělského půdního fondu využíváno k zemědělské výrobě. Po zastavení výstavby odkaliště bylo území určeno k jednoduché zemědělské rekultivaci, k jejíž realizaci došlo v letech 2001 až 2003.

Převážnou část posuzovaného území (plocha C5 a C6) tvoří zemědělské pozemky (původně orná půda, intenzivní louky), které leží již několik let ladem. Jejich bylinný porost je značně ruderalizován a zaplevelen. Dominují zde vysokostébelné druhy trav (především ovsík vyvýšený, psineček výběžkatý a tenký, metlice trsnatá) a bylin, plevele a druhy ruderální (komonice lékařská a bílá, hrachor hlíznatý, pcháč rolní, vratič obecný, tořice japonská a další). Jen ojediněle se zde vyskytují keře (především růže šípková), hojnější je ostružiník ježiník.

V jihozápadní části posuzovaného území, v místech bývalého zámku, se nacházejí fragmenty bývalých zámeckých zahrad a parku s pozůstatky vysázených dřevin (např. hrušeň obecná, mahalebka obecná, svída krvavá, mahónie cesmínolistá, pámelník bílý, kaštanovník setý, smrk pichlavý aj.) v současné době silně zarostlé náletem růže šípkové, ostružiníku rumištního, břízy bělokoré, javoru klenu, jasanu ztepilého aj. Na přilehlých loučkách se nacházejí fragmenty přirozených semixerotermních luk (s dominantním výskytem kostřavy žlábkovité a lipnice úzkolisté) intenzivně zarůstající náletem dřevin.

Při severní hranicí navazuje již rekultivovaný zemník „E“, v jehož rámci  byly vytvořeny tři malé vodní plochy pro obojživelníky a jenž je součástí lokálního systému ekologické stability.

OBSAH PRŮZKUMU

Z hlediska charakteru stavby (plošná likvidace stávajících rostlinných společenstev) byl průzkum zaměřen na tracheophyta (cévnaté rostliny), zoologická část pak na obratlovce.

Při průzkumu byly řešeny tyto hlavní okruhy:

zpracovat přírodovědnou charakteristiku území;

zhodnotit vliv stavby na flóru a faunu (cévnaté rostliny a obratlovce), se zaměřením na druhy zvláště chráněné, ohrožené a regionálně vzácné;

určit, zda dojde při stavbě navrhovaného závodu k likvidaci či poškození nějaké populace zvláště chráněných a ohrožených druhů cévnatých rostlin a obratlovců;

navrhnout minimalizační a kompenzační opatření;

zpracovat přehled všech zaznamenaných cévnatých rostlin a obratlovců (česky a latinsky) a doplnit jej o údaje získané autory v daném území v minulosti a z literárních rešerší.

PŘÍRODNÍ PODMÍNKY ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ

Zájmové území se řadí ke klimatické oblasti T 2 (teplá oblast s dlouhým, teplým a suchým létem, velmi krátkým přechodovým obdobím s teplým až mírně teplým jarem a podzimem, krátkou mírně teplou a suchou až velmi suchou zimou). Průměrná roční teplota činí cca 8° C a průměrný roční úhrn srážek dosahuje cca 600 mm.

Nadmořská výška území činí cca 350 m n. m.

Geomorfologicky spadá zájmové území do Mostecké pánve, která je převážně tvořena měkkými a nesoudržnými usazeninami třetihorního a čtvrtohorního původu (jílovité a písčité sedimenty).

FLORISTICKO-FYTOGEOGRAFICKÁ CHARAKTERISTIKA

Podle rekonstrukčního uspořádání přirozené vegetace (Mikyška et al. 1969) pokrývaly zájmové území především dubo-habrové háje (Carpinion betuli), na které v pestré mozaice navazovaly acidofilní doubravy (Quercion robori-petraeae) a subxerofilní doubravy (Potentillo-Quercetum). Podél vodních toků a v terénních depresích se uplatňovaly luhy a olšiny (Alno-Padion, Alnetea glutinosae). Na výše položených místech (na svazích Krušných hor) se rozkládaly květnaté bučiny (Eu-Fagion).

Širší okolí zájmového území spadá podle fytogeografického členění vypracovaného v roce 1976 (Skalický et al. 1977) pro účely Flóry ČR do fytochorionu 1. termofytikum, do fytogeografického okresu 1. Doupovská pahorkatina a 3. Podkrušnohorská pánev. Charakter květeny a vegetace je v tomto fytogeografickém okrese extrazonální.

METODIKA

Botanika

Nomenklatura latinských názvů rostlin je převážně podle Neuhäuslové a Kolbeka (Neuhäuslová, Kolbek et al. 1982), proto nejsou v seznamu taxonů u jmen rostlin uváděny autorské zkratky. Nomenklatura českých názvů rostlin je převážně podle Dostála (Dostál J. 1958).

V abecedně uspořádaném přehledu taxonů vyšších rostlin jsou uvedeny druhy a poddruhy zjištěné v průběhu výzkumu; přehled je doplněn o jednotlivé údaje získané při exkurzích v daném území v letech 1995 - 2002. Druhy zvláště chráněné (podle vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb.) a druhy ohrožené (podle  Černého a červeného seznamu cévnatých rostlin ČR - Procházka F. [ed.] 2001) jsou v seznamu uvedeny tučně.

Zoologie

Jelikož se jedná o přehledné území, s převažujícím jedním typem biotopu, byly zde při jednotlivých návštěvách sledovány všechny druhy obratlovců na území se vyskytující, a to včetně pobytových stop. Zvláštní zřetel byl dán na výzkum bývalého parčíku.

Území bylo podrobně sledováno v období červen až listopad příslušného roku. Zároveň jsou ve výčtu druhů podchycena veškerá jednotlivá pozorování živočišných druhů z let 1994 – 2002.

Důraz byl kladen na zjištění zvláště chráněných druhů živočichů dle platné legislativy. Dále pak na význačné druhy na lokalitě hnízdící. Obojživelníci a plazi byli sledováni při jednotlivých návštěvách v rozsahu celého území.

PŘEHLED ZJIŠTĚNÝCH ROSTLINNÝCH TAXONŮ

| Latinsky | česky |
| --- | --- |
| Acer platanoides | javor mléč |
| Acer pseudoplatanus | javor klen |
| Agrimonia eupatoria | řepík lékařský |
| Agrostis capillaris | psineček tenký |
| Agrostis stolonifera | psineček výběžkatý |
| Achillea millefolium | řebříček obecný |
| Alnus glutinosa | olše lepkavá |
| Anthriscus sylvestris | kerblík lesní |
| Apera spica-venti | metlice chundelka |
| Arctium lappa | lopuch větší |
| Armoracia rusticana | křen selský |
| Arrhenatherum elatius | ovsík vyvýšený |
| Artemisia vulgaris | pelyněk černobýl |
| Atriplex nitens | lebeda lesklá |
| Betula pendula | bříza bělokorá |
| Bromus mollis | sveřep měkký |
| Bromus sterilis | sveřep jalový |
| Bunias orientalis | rukevník východní |
| Calamagrostis epigejos | třtina křovištní |
| Campanula patula | zvonek rozkladitý |
| Capsella bursa-pastoris | kokoška pastuší tobolka |
| Cardaria draba | vesnovka obecná |
| Castanea sativa | kaštanovník jedlý |
| Cichorium intybus | čekanka obecná |
| Cirsium arvense | pcháč polní |
| Cirsium vulgare | pcháč obecný |
| Conyza canadensis | turanka kanadská |
| Cornus sanguinea | svída krvavá |
| Coronilla varia | čičorka pestrá |
| Corylus avellana | líska obecná |
| Crataegus monogyna | hloh jednosemenný |
| Dactylis glomerata | srha laločnatá |
| Daucus carota | mrkev obecná |
| Deschampsia cespitosa | metlice trsnatá |
| Echinops sphaerocephalus | bělotrn kulatohlavý |
| Echium vulgare | hadinec obecný |
| Elytrigia repens | pýr plazivý |
| Epilobium ciliatum | vrbovka žláznatá |
| Epilobium tetragonum | vrbovka čtyřhranná |
| Equisetum arvense | přeslička rolní |
| Fraxinus excelsior | jasan ztepilý |
| Galega officinalis | jestřabina lékařská |
| Galium mollugo | svízel povázka |
| Geum urbanum | kuklík městský |
| Heracleum sphondylium | bolševník obecný |
| Hieracium bauhnii | jestřábník Bauhinův |
| Hypericum perforatum | třezalka tečkovaná |
| Chamerion angustifolium | vrbka úzkolistá |
| Chenopodium album | merlík bílý |
| Jacea pannonica | chrpina úzkolistá |
| Juncus effusus | sítina rozkladitá |
| Knautia arvensis | chrastavec rolní |
| Laburnum anagyroides | štědřenec odvislý |
| Lactuca serriola | locika kompasová |
| Lathyrus pratensis | hrachor luční |
| Lathyrus tuberosus | hrachor hlíznatý |
| Leontodon autumnalis | pampeliška podzimní |
| Leucanthemum ircutianum | kopretina irkutská |
| Linaria vulgaris | lnice obecná |
| Lolium perenne | jílek vytrvalý |
| Lotus corniculatus | štírovník růžkatý |
| Mahonia aquifolium | mahónie cesmínolistá |
| Malus domestica | jabloň domácí |
| Matricaria inodora | heřmánkovec nevonný |
| Medicago lupulina | tolice dětelová |
| Melandrium album | knotovka bílá |
| Melilotus alba | komonice bílá |
| Melilotus officinalis | komonice lékařská |
| Myosotis arvensis | pomněnka rolní |
| Myosoton aquaticum | křehkýš vodní |
| Odontites vernus subsp. serotinus | zdravínek jarní pozdní |
| Omalotheca sylvatica | protěž lesní |
| Pastinaca sativa | pastinák luční |
| Persicaria lapathifolia subsp. pallida | rdesno blešník bledé |
| Phalaris arundinacea | lesknice rákosovitá |
| Phleum pratense | bojínek luční |
| Picea pungens | smrk ztepilý |
| Picris hieracioides | hořčík jestřábníkový |
| Plantago lanceolata | jitrocel kopinatý |
| Plantago major subsp. major | jitrocel větší pravý |
| Poa angustifolia | lipnice úzkolistá |
| Poa compressa | lipnice smáčknutá |
| Polygonum aviculare agg. | truskavec ptačí |
| Populus nigra cult. Italica | topol černý „pyramidální“ |
| Populus x canadensis | topol kanadský |
| Potentilla anserina | mochna husí |
| Potentilla argentea | mochna stříbrná |
| Potentilla reptans | mochna plazivá |
| Prunus avium | třešeň ptačí |
| Prunus cerasifera | slivoň myrobalán |
| Prunus cerasus | třešeň višeň |
| Prunus mahaleb | mahalebka obecná |
| Prunus padus | střemcha obecná |
| Prunus spinosa | trnka obecná |
| Pyrus communis | hrušeň obecná |
| Quercus robur | dub letní |
| Ranunculus repens | pryskyřník plazivý |
| Reseda luteola | rýt barvířský |
| Rosa canina s. str. | růže šípková |
| Rubus caesius | ostružiník ježiník |
| Rubus franconicus | ostružiník rumištní |
| Rubus idaeus | ostružiník maliník |
| Rumex acetosa | šťovík kyselý |
| Rumex crispus | šťovík kadeřavý |
| Rumex obtusifolius | šťovík tupolistý |
| Salix caprea | vrba jíva |
| Salix fragilis | vrba křehká |
| Sambucus nigra | bez černý |
| Sanguisorba officinalis | krvavec toten |
| Senecio jacobaea | starček přímětník |
| Silene vulgaris | silenka nadmutá |
| Solanum dulcamara | lilek potměchuť |
| Sonchus asper | mléč drsný |
| Symphoricarpos albus | pámelník bílý |
| Symphytum tuberosum | kostival lékařský |
| Tanacetum vulgare | vratič obecný |
| Taraxacum sect. Ruderalia | pampeliška lékařská |
| Thlaspi arvense | penízek rolní |
| Tilia cordata | lípa srdčitá |
| Torilis japonica | tořice japonská |
| Trifolium arvense | jetel rolní |
| Trifolium hybridum | jetel švédský |
| Trifolium pratense | jetel luční |
| Trifolium repens | jetel plazivý |
| Tussilago farfara | podběl lékařský |
| Urtica dioica | kopřiva dvoudomá |
| Verbascum thapsus | divizna malokvětá |
| Vicia sativa | vikev setá |
| Vicia tetrasperma | vikev čtyřsemenná |

PŘEHLED ZJIŠTĚNÝCH DRUHŮ OBRATLOVCŮ

zařazení druhů dle vyhlášky MŽP č.395/1992 Sb.

druh kriticky ohrožený – KO

druh silně ohrožený  - SO

druh ohrožený –  O

H – na lokalitě hnízdí

obratlovci – obojživelníci

| Česky | Latinsky | § |
| --- | --- | --- |
| ropucha obecná | Bufo bufo | O |
| skokan hnědý | Rana temporaria |  |

obratlovci – plazi

| Česky | Latinsky | § |
| --- | --- | --- |
| ještěrka obecná | Lacerta agilis | SO |
| slepýš křehký | Anguis fragilis | SO |

obratlovci – ptáci

| Česky | Latinsky | § | Výskyt |
| --- | --- | --- | --- |
| bažant obecný | Phasianus colchicus |  | H |
| brhlík lesní | Sitta europaea |  | H |
| budníček menší | Phylloscopus collybita |  | H |
| budníček větší | Phylloscopus trochilus |  | H |
| čejka chocholatá | Vanellus vanellus |  |  |
| červenka obecná | Erithacus rubecula |  | H |
| drozd zpěvný | Turdus philomelos |  | H |
| drozd kvíčala | Turdus pilaris |  | H |
| havran polní | Corvus frugilegus |  |  |
| holub hřivnáč | Columba palumbus |  | H |
| hrdlička divoká | Streptopelia turtur |  | H |
| jestřáb lesní | Accipiter gentilis | O |  |
| jiřička obecná | Delichon urbica |  |  |
| káně lesní | Buteo buteo |  |  |
| krahujec obecný | Accipiter nisus | SO | H |
| konipas bílý | Motacilla alba |  | H |
| konopka obecná | Carduelis cannabina |  | H |
| kos černý | Turdus merula |  | H |
| kulík říční | Charadrius dubius |  |  |
| lejsek šedý | Muscicapa striata | O |  |
| linduška lesní | Anthus trivialis |  | H |
| moták pilich | Circus cyaneus | SO |  |
| moták pochop | Circus aeruginosus | O |  |
| pěnice černohlavá | Sylvia atricapilla |  | H |
| pěnice hnědokřídlá | Sylvia communis |  | H |
| pěnice slavíková | Sylvia borin |  | H |
| pěnkava obecná | Fringilla coelebs |  | H |
| poštolka obecná | Falco tinnunculus |  |  |
| rehek zahradní | Phoenicurus phoenicurus |  |  |
| skřivan polní | Alauda arvensis |  | H |
| sojka obecná | Garrulus glandarius |  | H |
| stehlík obecný | Carduelis carduelis |  |  |
| straka obecná | Pica pica |  | H |
| strakapoud velký | Dendrocopos major |  | H |
| strnad obecný | Emberiza citrinella |  | H |
| střízlík obecný | Troglodytes troglodytes |  | H |
| sýkora babka | Parus palustris |  | H |
| sýkora modřinka | Parus cearuleus |  | H |
| sýkora koňadra | Parus major |  | H |
| šoupálek krátkoprstý | Certhia brachydactyla |  | H |
| špaček obecný | Sturnus vulgaris |  | H |
| ťuhýk obecný | Lanius collurio | O |  |
| ťuhýk šedý | Lanius excubitor | O |  |
| vlaštovka obecná | Hirundo rustica | O |  |
| vrabec polní | Passer montanus |  |  |
| vrána obecná | Corvus corone |  |  |
| zvonek zelený | Carduelis chloris |  | H |
| zvonohlík zahradní | Serinus serinus |  | H |
| žluna zelená | Picus viridis |  |  |

obratlovci – savci

| Česky | Latinsky | § |
| --- | --- | --- |
| hraboš polní | Microtus arvalis |  |
| jelen evropský | Cervus elaphus |  |
| ježek západní | Erinaceus europaeus |  |
| jezevec lesní | Meles meles |  |
| krtek obecný | Talpa europea |  |
| kuna lesní | Martes martes |  |
| liška obecná | Vulpes vulpes |  |
| myšice křovinná | Apodemus sylvaticus |  |
| myšice lesní | Apodemus flavicollis |  |
| prase divoké | Sus scrofa |  |
| rejsek obecný | Sorex araneus |  |
| rejsek malý | Sorex minutus |  |
| srnec | Capreolus capreolus |  |
| zajíc polní | Lepus europaeus |  |

Sumarizace zvláště chráněných druhů

| Druh | KO | SO | O | Početnost | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ropucha obecná |  |  | + | 5 – 10 ex. | na lokalitě se nerozmnožuje |
| Ještěrka obecná |  | + |  | 1 – 3 ex. | ojedinělý výskyt při severní hraně lokality |
| Slepýš křehký |  | + |  | 1 – 3 ex. | vázán na bývalý parčík |
| Jestřáb lesní |  |  | + | 1 – 2 ex. | na lokalitě nehnízdí, pouze příležitostně zaletuje |
| Krahujec obecný |  | + |  | 1 pár | hnízdí v bývalém parčíku |
| Lejsek šedý |  |  | + | 1 – 2 ex. | na lokalitě nehnízdí |
| Moták pilich |  | + |  | 1 – 2 ex. | na lokalitě nehnízdí |
| Moták pochop |  |  | + | 1 – 2 ex. | na lokalitě nehnízdí |
| Ťuhýk obecný |  |  | + | 2 – 3 ex. | na lokalitě nehnízdí |
| Ťuhýk šedý |  |  | + | 1 – 2 ex. | příležitostní zimní host |
| Vlaštovka obecná |  |  | + | 10 – 20 ex. | na lokalitě nehnízdí |

SOUHRN

Botanika

- V zájmovém území bylo zaznamenáno 129 taxonů cévnatých rostlin.

- V celém posuzovaném území nebyl zaznamenán žádný zvláště chráněný druh cévnatých rostlin (chráněných podle Vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb.).

- Podle Černého a červeného seznamu cévnatých rostlin ČR (Procházka F. [ed.]  2001) nebyl v zájmovém území zaznamenán žádný taxon.

- V jihozápadní části posuzovaného území, v místech bývalého zámeckého parku byly zaznamenány dva stromy - kaštanovník jedlý (Castanea sativa) a jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), které si svými rozměry a stářím zaslouží být vyhlášeny jako památné stromy (podle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny).

Zoologie

- V zájmovém území bylo zjištěno  celkem 49 druhů ptáků, z toho  31 druhů v území hnízdí.

- Téměř všechny druhy ptáků, kteří v území hnízdí, jsou vázány na lokalitu bývalého zámeckého parčíku u zámku Vernéřov.

- Bylo zde zjištěno 8 zvláště chráněných druhů ptáků,  2 silně ohrožené druhy – krahujec obecný a moták pilich a  6 ohrožených druhů – jestřáb lesní, lejsek šedý, moták pochop, vlaštovka obecná,  ťuhýk obecný a ťuhýk šedý.

- Ze zvláště chráněných druhů ptáků na lokalitě hnízdí pouze krahujec obecný, a to v prostoru bývalého zámeckého parčíku.

- Dále zde bylo zjištěno 14 druhů savců,  z nichž ani jeden není zařazen mezi zvláště chráněné druhy živočichů.

- Z obojživelníků a plazů zde byly zjištěny 4 druhy,  2 druhy silně ohrožené – ještěrka obecná a slepýš křehký a 1 ohrožený – ropucha obecná. Ani jeden z těchto druhů však nebude výstavbou ohrožen, či dotčen jeho biotop.

ŠIRŠÍ VZTAHY

Severně od zkoumaného území probíhá biokoridor s navazujícími interakčními prvky, jež jsou součástí lokálního systému ekologické stability. Ten je zde tvořen třemi zatopenými plochami, jež byly vytvořeny v rámci rekultivace zemníku „E“ a jež jsou významnými lokalitami z hlediska výskytu a rozmnožování zvláště chráněných druhů obratlovců, zvláště pak obojživelníků.

DOPORUČENÍ

Z důvodu výskytu velkého množství vzrostlé zeleně (byl zde zaznamenány i dva stromy, které svými rozměry a stářím mohou být zařazeny mezi památné stromy), zvláště chráněných druhů obratlovců a poměrně velké diverzity hnízdících ptáků je nutno v rámci zástavby ploch „C“ průmyslové zóny IP Verne ponechat bez jakéhokoliv zásahu plochu bývalého parčíku u zámku Vernéřov.  Zároveň je nutno při výstavbě respektovat  plochy lokálního systému ekologické stability v prostoru zemníku „E“ severně  od posuzovaného území.

ZÁVĚR

Na základě provedeného průzkumu obratlovců a cévnatých rostlin na předmětné lokalitě určené k zástavbě ploch „C“ IP Verne a při dodržení navrhovaných doporučení nemám k projektované stavbě (v rámci rozšíření průmyslové zóny Vernéřov) žádné námitky.

Z hlediska výskytu obratlovců a cévnatých rostlin není nutno žádat o výjimku v souladu se zákonem č.114/92Sb., zároveň není nutno realizovat žádná minimalizační či kompenzační opatření.

LITERATURA

Culek, M. a kol. (1996): Biogeografické členění České republiky, Enigma, Praha.

Domin K. (1907): Rudohoří a pruh podrudohorský. - Praha.

Dostál J. (1958): Klíč k úplné květeně ČSR. – Praha.

Hejný S. ( Slavík B. (eds.( (1988): Květena ČSR 1. – Academia, Praha.

Hejný S. ( Slavík B. (eds.( (1990): Květena ČR 2. – Academia, Praha.

Hejný S. ( Slavík B. (eds.( (1992): Květena ČR 3. – Academia, Praha.

Chytil J., Hakrová P., Hudec K., Husák Š., Jandová J. et Pellantová J. (1999):       Mokřady České republiky. - Český Ramsarský výbor Mikulov.

Kolektiv (1999): Chráněná území ČR I. Ústecko. Praha.

Mikyška R. et al. (1968): Geobotanická mapa ČSSR. 1. České země.- Vegetace ČSSR A2.- Praha.

Neuhäuslová Z., Kolbek J. et al. (1982): Seznam vyšších rostlin, mechorostů a lišejníků střední Evropy užitých v bance geobotanických dat BÚ ČSAV.- Botanický ústav ČSAV, Průhonice.

Ondráček Č. (2001): Mapování významných krajinných prvků, Okresní úřad

Chomutov.

Procházka F. [ed.] (2001): Černý a červený seznam cévnatých rostlin ČR. – Praha.

Skalický V. et al. (1977): Regionálně fytogeografické členění ČSR.- In: Informace Red. Rady Květeny ČSR, No. 7:1-18. Průhonice.

Slavík B. (ed.( (1995): Květena ČR 4. – Academia, Praha.

Slavík B. (ed.( (1997): Květena ČR 5. – Academia, Praha.

Slavík B. (ed.( (2000): Květena ČR 6. – Academia, Praha.

Táborský I. (ed.(  (1995): Příroda okresu Chomutov. - Chomutov.

Tejrovský V. (2000): Mapování významných krajinných prvků, Okresní úřad

Chomutov.

ZNALECKÁ DOLOŽKA

Znalecký posudek jsem vypracoval jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 21.1. 2002 pod čj. Spr 332/2002 z oboru ochrana přírody, specializace ekologická rizika a škody na životním prostředí.

Znalecký úkon jsem zpracoval pod pořadovým číslem  29 /2003 znaleckého deníku.

Znalečné a náklady účtuji připojenou likvidací.

Znalecký posudek obsahuje 20 + 1 stránku příloh (mapa lokality).

Odborná literatura a podkladové materiály

- Projektová dokumentace Hodnocení vlivu investic na životní prostředí - vícekriteriální analýza EIA (J. Říha; ACADEMIA; 1995)

- Ekonomické  hodnocení přírodních stanovišť v ČSSR (Dušek, Korbini; závěrečná zpráva )K - 4 - 3/4; ČSAV Praha; 1986)

- Biogeografické členění České republiky (M. Culek (editor) a kolektiv, Enigma,Praha, 1995)

- Svazek ročenek Ministerstva životního prostředí ČR (MŽP ČR; poslední ročníky)

- Ročenka ČEZ (ČEZ, a.s., 1996)

- mapové přílohy zadání stavby

- soubor vodohospodářských map

- Chráněná území ČR - Ústecko – okres CV, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

- Průmyslový park Verne – příprava lokalit C, září 2003 – projektová dokumentace Ing. Valečka

- Dokumentace EIA  - Závod INTEPLAST lokalita A1 PZ  Klášterec nad Ohří – Ing. Stöhr

- Biologické hodnocení lokality v IP Verne – lokalita „C“ u Klášterce nad Ohří - přiloženo

- Tebodin: Návrh krajského programu zlepšení kvality ovzduší, Krajský program snižování emisí a imisí, Krajský program pro zlepšení specifických problémů Ústeckého kraje, 2003

- SCES - Group, spol. s r. o., Ústí nad Labem: Aktualizace analýzy rizik

- Technické výkresy komunikačního napojení a průmyslového parku

- soubor geologických a hydrogeologických map

- vlastní blíže neidentifikovatelné materiály

- konzultace s odborníky - speciality některých, významně dotčených oblastí

- INTERNET Referenční katalog katastrů obcí České republiky (Český ekologický ústav,)

- www.park-verne.cz

- http://www.muklasterec.cz

# V Litvínově 9.1. 2004

Zpracovatel oznámení

Mgr. Luboš Motl – držitel autorizace č. 1522/243/OPVŽP/99
Environmentální a ekologické služby s.r.o.
Jiráskova 413, Litvínov 436 01
Tel.: 476 731 518-21
Fax.: 476 731 517
E-mail: lubos.motl@ees-servis.cz

Autorizaci podle § 19 odst. 4 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů a životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů  (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) vydalo MŽP ČR dne 15.9.1999, Č.j.:1522/243/OPVŽP/99

______________________

Mgr. Luboš Motl