Environmentální a ekologické služby s.r.o.

Oznámení záměru stavby 
v rozsahu přílohy č.3 Zákona č.100/2001Sb.

Oznámení dle  §6 Zákona č.100/2001Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí)

v rozsahu přílohy č.3 tohoto zákona a metodického pokynu odboru posuzování vlivů na životní prostředí MŽP ČR

Sportovně rekreační areál Koldům

Město Litvínov nám. Míru 11, Litvínov, PSČ  436 91

Mgr. Luboš Motl        							 leden 2005 Karolina Petrášová

# Obsah

A	ÚDAJE O OZNAMOVATELI	5

1.	Obchodní firma	6

2.	IČ:	6

3.	Sídlo (bydliště):	6

4.	Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele:	6

B.	ÚDAJE O ZÁMĚRU	7

I.	Základní údaje	8

1.	Název záměru	8

2.	Kapacita (rozsah) záměru	8

3.	Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)	8

4.	Charakter záměru a možnost kumulace jeho vlivů s jinými záměry (realizovanými, připravovanými, uvažovanými)	8

5.	Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, resp. odmítnutí……..	9

6.	Stručný popis technického a technologického řešení záměru	10

7.	Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení	16

8.	Výčet dotčených územně samosprávných celků	16

9. Zařazení záměru do příslušné kategorie a bodů přílohy č. 1 Zák. č. 100/2001 Sb.	17

II.	Údaje o vstupech	18

III.	Údaje o výstupech	23

Ovzduší	23

Odpadní vody	23

Vlivy v době výstavby	24

C.	ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ	29

1.	Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území	30

Podkrušnohoří (Mostecko)	30

a)	dosavadní využívání území a priority jeho trvale udržitelného využívání	31

Identifikace dotčené lokality	32

b)	relativní zastoupení, kvalita a schopnost regenerace přírodních zdrojů	33

c)	schopnost přírodního prostředí snášet zátěž	33

Územní systém ekologické stability krajiny	34

Zvláště chráněná území, území přírodních parků, významné krajinné prvky	34

Území přírodních parků	35

Významné krajinné prvky	35

Území historického, kulturního nebo archeologického významu	35

Území hustě zalidněná	36

2.	Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území, která budou pravděpodobně významně ovlivněny	37

Půda	37

Ovzduší (klimatické faktory, kvalita ovzduší)	40

D.	ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ	42

1.	Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti, složitosti a významnosti (z hlediska pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti)	43

Hodnocení emisní a imisní situace	43

Vlivy vzniklé při realizaci záměru: zdravotní rizika, sociální důsledky, ekonomické důsledky	45

2.	Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci	46

3.	Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice…….	53

4.	Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů………	54

Technická a přípravná opatření	54

5.	Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při specifikaci vlivů.	58

E.	POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÉHO ZÁMĚRU(pokud byly předloženy)	59

F.	DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE	61

1.	Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení	62

G.	VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU	89

H.	PŘÍLOHA	93

Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska souladu se schválenou územně plánovací dokumentací	94

Odborná literatura a podkladové materiály	95

# Přílohy

mapa1 – mapa širších vztahů 1	62

mapa 2 – mapa širších vztahů 2	63

mapa 3 –  nadregionálních ÚSES	64

legenda k mapce 3	65

mapa 4 -  CHOPAV Krušné hory	66

obrázek 1 – celková situace stavby	67

mapa 5 –památné stromy a zvláště chráněná území	68

obrázek 2 – ortofotomapa zájmového území	69

Vyjádření Ústeckého kraje - ovlivnění evropsky významných lokalit a ptačích oblastí	76

Vyjádření Ústeckého kraje - z hlediska vlivu na životní prostředí	78

Výpis z katastru nemovitostí	78

foto 1	70

foto 2	70

foto 3	71

foto 4	71

foto 5	72

foto 6	72

foto 7	73

foto 8	73

foto 9	74

foto 10	74

foto 11	75

# ÚDAJE O OZNAMOVATELI

### Obchodní firma

Obec Město Litvínov

### IČ:

00266 027

### Sídlo (bydliště):

Nám. Míru 11, Litvínov, PSČ  436 91

### Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele:

Statutární zástupce: PaedDr. Zdražil Karel, starosta

Telefon:				+420 476 767 600

Fax:					+420 476 767 601

E-mail:				zdrazil@mulitvinov.cz

Hlavní manažer projektu: Kolář Pavel, Bc., vedoucí odboru regionálního rozvoje

Telefon: 				+420 476 767 680

Fax:					+420 476 767 601

E-mail: 				kolar@mulitvinov

# ÚDAJE O ZÁMĚRU

## Základní údaje

### Název záměru

Sportovně rekreační areál Koldům

### Kapacita (rozsah) záměru

Projekt zahrnuje celkem 17 stavebních objektů:

přístavbu haly pro squash, plavecký bazén, tenisová hala, sportovní hala, hřiště pro košíkovou (504 m2),

nohejbal (1150 m2),

plážový volejbal (1230 m2),

plážovou kopanou (1620 m2),

dětské hřiště, parkoviště (10000 m2),

silnice (5200 m2),

stezky pro pěší a cyklotrasy (8206 m2) a další.

Celkově bylo navrženo 321 ks parkovacích míst.

Celkové investiční náklady projektu jsou vyčísleny na 222 253 000,- Kč.

### Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)

Obec:  Litvínov

Katastrální území: Horní Litvínov

Kraj: Ústecký kraj

### Charakter záměru a možnost kumulace jeho vlivů s jinými záměry (realizovanými, připravovanými, uvažovanými)

Projekt řeší rozšíření stávajících sportovních objektů a celého prostoru sportovního areálu Koldům o další sportoviště a objekty (viz. příloha obr. 1-2 + foto 1-11, str.67,69 -75). Rekonstrukce se bude týkat jak stavebních částí objektu, tak i technologických instalací, inženýrských sítí, dopravní infrastruktury a parkovacích ploch. Rovněž dojde k rozšíření nabídky sportovně-zábavného vyžití areálu.

Záměr zahrnuje tyto práce:

- doplnění a výstavbu venkovních sportovišť,

- výstavbu nových objektů,  přístavbu ke stávajícím objektům,

- komunikační propojení a parkoviště

- vybudování nových cyklisticko – turistických  tras a jejich napojení na stávající cyklisticko-turistické trasy,

- revitalizace ploch +  rezervní plochy
napojení nových inženýrských sítí na stávající.

### Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, resp. odmítnutí

Cílem projektu „Sportovně rekreační areál Koldům“ (dále jen projekt) je rozšíření a zlepšení služeb a turistické infrastruktury vytvořením dalších možností rekreačního a sportovního vyžití (viz. příloha obr. 1-2 + foto 1-11, str.67,69 -75). Realizací projektu „Sportovně rekreačního areálu Koldům“ v Litvínově vznikne moderní zařízení nadregionálního významu pro potřeby rekreace, sportu a cestovního ruchu pro rozsáhlé území pánevní oblasti severozápadních Čech. Realizace projektu bude přínosem jak pro obyvatele města Litvínova a obcí širokého okolí, tak pro turisty a návštěvníky. Jedním z hlavních zájmů investora je poskytnout mládeži možnost vhodného naplnění volného času sportem a tělovýchovou a snížit tak u mladých lidí rizika nežádoucích aktivit či experimentů s alkoholem, kouřením a jinými návykovými látkami. Současně je možno očekávat příznivý vliv projektu v oblasti malého a středního podnikání.

Projekt navazuje na další sportovní stavby existující nebo připravované, a to zejména sportovního areálu v oblasti lomská, rekonstrukce ZS. Projekt však není součástí těchto sportovišť a nekoliduje s jejich existencí. Ani lokalizace nepředstavuje střet zájmů.

  - Začlenění do urbanistického komplexu

  - architektonické řešení, plynulý přechod  z urbanistické krajiny do rekreační zeleně

  - plynulé navázání na plochy zahrádek

  - posílení urbanistické zeleně

  - vhodná úprava nevyužívaných lokalit

### Stručný popis technického a technologického řešení záměru

Projekt řeší rozšíření stávajících sportovních objektů (viz příloha obr.1-2 str.67,69)a celého prostoru sportovního areálu Koldům o další sportoviště a objekty. Rekonstrukce se bude týkat jak stavebních částí objektu, tak i technologických instalací, inženýrských síti, dopravní infrastruktury a parkovacích ploch. Rovněž dojde k rozšíření nabídky sportovně-zábavného vyžití areálu.

Rekonstrukce stávajících a výstavba nových stavebních objektů bude prováděna ve standardním rozsahu běžnými technologiemi, za použití obvyklých stavebních materiálů a výrobků a běžně dostupných strojů a zařízení.

#### Popis technického řešení jednotlivých stavebních objektů

- výstavba objektu pro squashové dvorce, nejlépe prověřit možnost řešení jako přístavby ke stávajícímu objektu šaten,

- výstavba nového plaveckého bazénu v prostoru koupaliště Koldům náhradou za stávající plavecký bazén ve středu města,

- výstavba haly pro tenis resp. zastřešení stávajících kurtů č. 8 a 9,

- výstavba nové sportovní haly pro sportovní gymnastiku a doplňkově pro judo, karate apod.,

- doplnění venkovních sportovišť v areálu koupaliště - především hřiště pro košíkovou, nohejbal, plážový volej bal a univerzální hřiště pro plážový fotbal a házenou a vybudování potřebné infrastruktury (cesty, parkoviště apod.).

Z hlediska dopravního bylo úkolem dále navrhnout komunikační propojení jak stávajících sportovišť a objektů, tak i nově navrhovaných. Komunikační síť doplnit parkovacími plochami a navrhnout trasy pro pěší a cyklistickou dopravu.

Prověření možnosti výstavby fotbalového hřiště v prostoru tzv. Malého oprámu jeho zasypáním.

Plochy v blízkosti Velkého oprámu byly navrženy v této studii k revitalizaci a plochy jižním směrem od stávající sportovní haly navrhnout jako plochy rezervní pro další sportoviště.

Návrh řešení (viz příloha obr.1-2 str.67,69)

1. Doplnění a výstavba venkovních sportovišť
2. Výstavba nových objektů, přístavba ke stávajícím objektům

3. Komunikační propojení, parkoviště
4. Cyklisticko - turistické trasy
5. Revitalizace ploch, rezervní plochy
6. Inženýrské sítě

###### V rámci projektu budou realizovány následující aktivity:

  - Doplnění a výstavba venkovních sportovišť areálu

- Nové hřiště na košíkovou (26 x 14 m) s betonovým povrchem doplněné konstrukcemi s koši.

- Čtyři hřiště pro volejbal resp. nohejbal (18 x 9 m) s antukovým povrchem.

- Hřiště pro plážové sporty v areálu koupaliště zahrnují:

    - čtyři hřiště pro plážový volejbal,

    - jedno hřiště pro plážovou kopanou (28 x 37 m) - bude univerzální, s možností úpravy na tři hřiště pro plážovou házenou (27 x 12 m).

  - Výstavba nových objektů, přístavba ke stávajícím objektů

- Přístavba squashových kurtů včetně zázemí pro sportovce ke stávajícímu objektu šaten.

- Nový plavecký bazén jako náhrada za stávající objekt v centru Litvínova, včetně bazénů pro děti a relaxaci a zázemím pro veřejnost.

- Tenisová hala pro zimní provoz kurtů vč. zázemí pro sportovce, řešená jako rámové zastřešení stávajících kurtů s prosklenými stěnami.

- Komunikační propojení, parkoviště

- Zkapacitnění stávající nevyhovující silnice na komunikaci třídy C3, vč. propojení s ostatními silnicemi a jejího prodloužení na hranice katastrů města Litvínova a obce Lom.

- Parkovací místa pro osobní automobily na vhodných místech podél všech nových komunikací.

  - Cyklisticko – turistické trasy

    - Nové cyklisticko – turistické trasy napojené na stávající sítě tras.

    - Propojení pěších turistických tras se sportovně rekreačním areálem a parkovacími plochami

      - Revitalizace ploch, rezervní plochy

    - Revitalizace prostoru tzv. Malého oprámu - vykácení vybraných stromů, odstranění náletových křovin a vybudování pěších cest s odpočívadly k rekreaci.

    - Revitalizace prostoru Velkého oprámu - odstranění křovin a náletových stromů a vytvoření plochy (pláže) k rekreaci a koupání ve volné přírodě.

- Inženýrské sítě

  - Centrální zásobování teplem (CZT)

    - stávající rozvody CZT vedené v dané lokalitě v podzemních kolektorech, jsou doplněny novými trasami,

    - přípojky nových tras podzemního vedení realizované v blízkosti budov nových sportovišť.

        - Elektrorozvody

    - elektrorozvody (kabelové, uložené v zemi) ze stávající trafostanice  pro nově budované objekty

    - případné napojení nové trafostanice

- Vodovod

    - napojení nových objektů s výjimkou plaveckého bazénu a haly na stávající rozvod vody

    - samostatný přívod vody pro plavecký bazén

    - případná rekonstrukce přívodu vody pro šatny a halu na squash

      - Kanalizace

    - splašková kanalizace vedena přes čerpací stanice do stávající jednotné kanalizace

    - kanalizační potrubí dešťové vody zachycené novými objekty vedené do Malého oprámu.

1. Doplnění a výstavba venkovních sportovišť
v areálu koupaliště, v místech stávajícího asfaltového hřiště pro košíkovou bude vybudováno nové hřiště (26 x 14 m) s betonovým povrchem doplněné konstrukcemi s koši. Jižním směrem . budou umístěna čtyři hřiště pro nohejbal (18 x 9 m) resp. pro volej bal s antukovým povrchem. V nejjižnější části areálu koupaliště budou nově vybudována hřiště pro plážové sporty. Pro plážový volej bal jsou navrženy čtyři hřiště, pro plážovou kopanou hřiště jedno. Hřiště pro plážovou kopanou (28 x 37 m) bude vybudováno jako univerzální, s možností vystavění tří hřišť pro plážovou házenou (27 x 12 m).

2. Výstavba nových objektů. přístavba ke stávajícím objektům
Ke stávajícímu objektu šaten je navržena přístavba pro umístění squashových kurtů.
Z dispozičního hlediska je objekt řešen jako jednopodlažní se zázemím pro sportovce (šatny, WC a koupelny), recepcí s barem a čtyřmi kurty na squash.
Jihozápadním směrem od objektu šaten je navržen nový plavecký bazén. Jeho umístění je limitováno odstupovými vzdálenostmi a ochranným pásmem VTL plynovodu. Plavecký bazén je řešen jako náhrada za stávající objekt v centru Litvínova. Dispozičně je navržen pro umístění bazénu délky 25 m (západní křídlo), relaxační bazény, bazény pro děti a tobogány (východní křídlo), zázemí se šatny pro veřejnost (severní křídlo).
Na místě, kde se v současné době nachází tenisové dvorce č. 8 a 9 je navržena tenisová hala pro zimní provoz kurtů. Tenisová hala je navržena jako rámové zastřešení stávajících kurtů s prosklenými stěnami. Součástí zastřešení kurtů bude vybudování zázemí pro sportovce. Východně od stávající haly je situována nová hala pro gymnastiku a pro další sporty - judo, karate atd.. Nová hala je umístěna k jižnímu okraji haly stávající z důvodu vytvoření prostoru pro parkovací místa před objekty.

3. Komunikační propojení. parkoviště
Stávající silniční síť, která je nedostatečná je navržena ke zkapacitnění na komunikaci třídy C3. V rámci studie je navrženo její prodloužení až na rozhraní katastrů města Litvínova a obce Lom. Pokračování komunikace je situačně vyznačeno až k nové komunikaci u výstavby rodinných domků v Lomu. Současně je navrženo komunikační propojení na silnici spojující město Litvínov a Lom za novým městským hřbitovem. Komunikace je vedena po bývalém železničním vršku. Situační propojení s obcí Lom je uvedeno pouze ve vý~esové části,
v nákladové části není započtena.
Na vhodných místech podél všech nových komunikací jsou navržena parkovací místa pro osobní automobily. Celkově bylo navrženo 321 ks parkovacích míst.

4. Cyklisticko - turistické trasy
Stávající a městem budovaná síť cyklisticko - turistických tras je studií doplněna dalšími trasami. Návrh nových cyklisticko - turistických tras vycházel ze stávající sítě tras resp. se na stávající sítě napojoval. Současně byl mapován hlavní pěší provoz v terénu a z leteckých snímků. Tyto komunikace (vyšlapané stezky) byly dále doplněny k nově navrhovaným sportovním objektům a parkovacím plochám.

5. Revitalizace ploch. rezervní plochy
Zasypání prostoru tzv. Malého oprámu k vystavění hřiště pro fotbal nebylo zpracovatelem doporučeno. Výškový rozdíl daného místa a hutnění jednotlivých dosypávaných vrstev včetně používání stabilizačních zásypů bylo zadavatelem akceptováno. Nově jsou tyto plochy navrženy k revitalizaci. Bude se jednat především o vykácení některých stromů, odstranění keřů a křovin a vybudování pěších cest s odpočívadly k rekreaci.
Plochu u Velkého oprámu jsou studií navrženy rovněž k revitalizaci, která bude spočívat především v odstranění křovin a náletových stromů a vytvoření plochy (pláže) k rekreaci a koupání ve volné přírodě. Plochy mohou být dále vybaveny atrakcemi pro děti.

6. Inženýrské sítě
CZT
Stávající rozvody CZT (centrálního zásobování tepla) vedené v dané lokalitě v podzemních kolektorech, jsou doplněny návrhem nových tras. Na lomových místech v místech nejbližších novým sportovním budovám jsou navrženy přípojky nových tras podzemního vedení.

#### Zásobení vodou

Stávajícím areálem tenisových kurtů a podél sportovní haly prochází vodovodní rozvod, který dále pokračuje k lukostřelnici. Z vodovodního rozvodu jsou zásobovány jednotlivá sportoviště i stávající objekty. Na tento vodovodní rozvod budou napojeny rovněž nové objekty a sportoviště vyjma plaveckého bazénu a přístavby haly pro squash. Přístavba haly pro squash bude napojena na rozvody stávajících šaten. Šatny jsou napojeny na vodovodní řád, který zásobuje Koldům.

V případě nutnosti bude tento řád rekonstruován. Zásobování plaveckého  bazénu je navrženo samostatným přívodem na rozvody vedoucí od vodojemu Koldům.

Vodovodní potrubí bude provedeno z PE potrubí a uloženého v zemní rýze se zakrytím 1,4 m.

#### Kanalizace

Od objektu Koldům je veden stávající řád jednotné kanalizace, který dále prochází severně od tenisových kurtů dále ke středu města. Odkanalizování nových objektů je řešeno v souladu dle Regulačního plánu Litvínov – Osada. Splašková kanalizace je vedena do čerpacích stanic (3 ks), ze kterých jsou splaškové vody čerpány výtlačným potrubím do stávající jednotné kanalizace vedoucí od Koldomu. Dešťové vody zachycené novými objekty budou svedeny kanalizačním potrubím do Malého oprámu.

Veškeré odpadní vody ze sociálních zařízení nových objektů budou napojeny na stávající kanalizaci v areálu. Dešťové vody ze střech nových budov a zpevněných ploch budou napojeny do venkovní areálové kanalizace. Kanalizace bude provedena z betonového nebo plastového potrubí, šachty typové betonové.

Předpokládaná produkce splaškových vod je odpovídající spotřebě vody areálu tedy cca: 16.800 m3.

#### Zásobení plynem

S napojením na plyn se neuvažuje.

#### Elektrická energie

Stávající trafostanice (6 kV/380) u tenisových kurtů napojená na dálkové rozvody VN Chemopetrolu Litvínov,a.s. je vhodná i pro nové sportoviště, proto jsou veškeré nové elektrorozvody NN pro nově budované objekty řešeny z této trafostanice. Rozvody budou kabelové, uložené v zemi.

Energetická náročnost je odhadnuta na cca 705, 900 kW/h.

### Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení

Vzhledem k charakteru postupné realizace projektu v letech 3/2005 – 12/2020 budou aktivity fáze investiční postupně přecházet z jednoho stavebního objektu na další.

### Výčet dotčených územně samosprávných celků

- VÚSC:				Ústecký kraj

- ÚSC:					 Město Litvínov

### 9. Zařazení záměru do příslušné kategorie a bodů přílohy č. 1 Zák. č. 100/2001 Sb.

Zařazení záměru do příslušné kategorie a bodů přílohy č. 1 Zák. č. 100/2001 Sb.

#### Kategorie:

Kategorie II (záměry podléhající zjišťovacímu řízení)

#### Příslušný správní úřad :

Krajský úřad Ústeckého kraje

#### Číslo a popis záměru:

Posuzovaný záměr lze zařadit do kategorie 10.6, kategorie II (Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o celkové výměře nad 3000 m2 zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání v součtu pro celou stavbu) a současně dle přílohy č. 1 bodu 10.8, kategorie II Sportovní areály na ploše nad 1 ha mimo území chráněná podle zvláštních předpisů (viz. příloha str. 78 - Vyjádření Ústeckého kraje z hlediska vlivu na ŽP).

Projekt řeší rozšíření stávajících sportovních objektů a celého prostoru sportovního areálu Koldům o další sportoviště a objekty. Rekonstrukce se bude týkat jak stavebních částí objektu, tak i technologických instalací, inženýrských síti, dopravní infrastruktury a parkovacích ploch. Rovněž dojde k rozšíření nabídky sportovně-zábavného vyžití areálu.

1. Doplnění a výstavba venkovních sportovišť
2. Výstavba nových objektů, přístavba ke stávajícím objektům

3. Komunikační propojení, parkoviště
4. Cyklisticko - turistické trasy
5. Revitalizace ploch, rezervní plochy
6. Inženýrské sítě

## Údaje o vstupech

#### Zábor půdy

Velikost záboru (viz. příloha str. 79 – Výpis z katastru nemovitostí) bude minimální a doba trvání co nejkratší – v souladu s projektovou dokumentací. Pro provoz staveniště bude vypracován takový provozní řád, aby ani vizuálně nebylo narušováno životní prostředí.

Majitelem stávajících sportovních objektů, které budou rekonstruovány a rozšiřovány je obchodní společnost SPORTaS, s.r.o, založená Městem Litvínovem. Vlastníkem pozemků, které budou zastaveny novými sportovně rekreačními objekty zůstane Město Litvínov, které udělí investorovi projektu právo vybudovat na nich příslušná zařízení. Provozovatelem celého Sportovního areálu Koldům bude SPORTaS, s.r.o.

Vyjmutí ze zemědělského půdního fondu se týká pouze jednoho  pozemku a to parcely č.2700 o výměře 3 043 m2 (zahrada). Je zde nutné konstatovat, že  investor jedná s příslušným pozemkovým fondem a za podmínek výše uvedených a splnění některých dalších podmínek, je příslušným úřadem k vynětí ze ZPF vydán  předběžný  souhlas.

Přehled dotčených pozemků se základními údaji o pozemku.

| Parcela č. | Výměra (m2) | Druh pozemku | využití | ochrana |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013/1 | 25 430 | Ostatní plocha | Ostatní komunikace | / |
| 2013/5 | 44 | Ostatní plocha | Ostatní komunikace | / |
| 2013/12 | 280 | Zastavěná plocha a nádvoří | / | / |
| 2013/2 | 11 721 | Zastavěná plocha a nádvoří | Společný dvůr | / |
| 2014/87 | 368 | Ostatní plocha | zeleň | / |
| 2704/1 | 11 485 | Ostatní plocha | Sportoviště a rekr.plocha | / |
| 2702/1 | 37 382 | Ostatní plocha | Neplodná půda | / |
| 2701 | 1874 | Ostatní plocha | Ostatní komunikace | / |
| 2700 | 3043 | zahrada | / | ZPF |
| 2695/1 | 36 682 | Ostatní plocha | Sportoviště a rekr.plocha | / |
| 2698 | 1772 | Vodní plocha | Vodní nádrž umělá | / |
| 2695/2 | 323 | Ostatní plocha | Sportoviště a rekr.plocha | / |
| 2695/3 | 37 | Ostatní plocha | Sportoviště a rekr.plocha | / |
| 2695/4 | 13 | Ostatní plocha | Sportoviště a rekr.plocha | / |
| 2013/7 | 13 | Ostatní plocha | Ostatní komunikace | / |
| 2013/8 | 420 | Ostatní plocha | Ostatní komunikace | / |
| 2704/5 | 16 | Ostatní plocha | Sportoviště a rekr.plocha | / |
| 2013/13 | 611 | Ostatní plocha | Sportoviště a rekr.plocha | / |
| 2013/14 | 1 177 | Ostatní plocha | Sportoviště a rekr.plocha | / |
| 2013/15 | 11 | Ostatní plocha | Sportoviště a rekr.plocha | / |
| 2704/2 | 4 603 | Zastavěná plocha a nádvoří | / | / |
| 2703 | 2 301 | Vodní plocha | Vodní nádrž umělá | / |
| 2696 | 3 901 | Vodní plocha | Vodní nádrž umělá | / |
| 2697 | 459 | Zastavěná plocha a nádvoří | / | / |
| 2699 | 1 532 | Vodní plocha | Vodní nádrž umělá |  |
| 2693 | 157 | Ostatní plocha | Ostatní komunikace |  |
| 2694 | 225 | Ostatní plocha | Neplodná půda |  |
| 2695/5 | 51 | Ostatní plocha | Sportoviště a rekr.plocha |  |

#### druhy pozemků

Druhy pozemků dotčené posuzovaným záborem  jsou :

- zahrada

- ostatní plocha

- zastavěná plocha a nádvoří

- vodní plocha

Najdeme zde pozemky jejichž způsob využití  je charakterizován jako:

- neplodná půda

- sportoviště a rekreační plocha

- ostatní komunikace

- vodní nádrž umělá

- společný dvůr

- zeleň

#### třída ochrany

Na základě podkladových materiálů bylo možné určit třídu ochrany navrhovanou k  vyjmutí ze ZPF. Jedná se o parcelu č.2700 s  třídou ochrany V. o celkové výměře 3 043 m2.

#### Zásobení vodou

Stávajícím areálem tenisových kurtů a podél sportovní haly prochází vodovodní rozvod, který dále pokračuje k lukostřelnici. Z vodovodního rozvodu jsou zásobovány jednotlivá sportoviště i stávající objekty. Na tento vodovodní rozvod budou napojeny rovněž nové objekty a sportoviště vyjma plaveckého bazénu a přístavby haly pro squash. Přístavba haly pro squash bude napojena na rozvody stávajících šaten. Šatny jsou napojeny na vodovodní řád, který zásobuje Koldům.

V případě nutnosti bude tento řád rekonstruován. Zásobování plaveckého  bazénu je navrženo samostatným přívodem na rozvody vedoucí od vodojemu Koldům.

Vodovodní potrubí bude provedeno z PE potrubí a uloženého v zemní rýze se zakrytím 1,4 m.

Předpokládaná spotřeba vody areálu cca: 16.800 m3.

#### Kanalizace

Od objektu Koldům je veden stávající řád jednotné kanalizace, který dále prochází severně od tenisových kurtů dále ke středu města. Odkanalizování nových objektů je řešeno v souladu dle Regulačního plánu Litvínov – Osada. Splašková kanalizace je vedena do čerpacích stanic (3 ks), ze kterých jsou splaškové vody čerpány výtlačným potrubím do stávající jednotné kanalizace vedoucí od Koldomu. Dešťové vody zachycené novými objekty budou svedeny kanalizačním potrubím do Malého oprámu.

Veškeré odpadní vody ze sociálních zařízení nových objektů budou napojeny na stávající kanalizaci v areálu. Dešťové vody ze střech nových budov a zpevněných ploch budou napojeny do venkovní areálové kanalizace. Kanalizace bude provedena z betonového nebo plastového potrubí, šachty typové betonové.

#### Energetické zdroje

##### Napojení na stávající technické vybavení území

Stavby využijí stávajícího technického vybavení, které se nachází přímo v areálu. Jedná se o areálové rozvody vody, kanalizace, elektřiny a centrálního zásobování tepla.

#### Elektrická energie

Stávající trafostanice (6 kV/380) u tenisových kurtů napojená na dálkové rozvody VN Chemopetrolu Litvínov,a.s. je vhodná i pro nové sportoviště, proto jsou veškeré nové elektrorozvody NN pro nově budované objekty řešeny z této trafostanice. Rozvody budou kabelové, uložené v zemi.

Předpokládaná spotřeba elektrické energie cca 705. 900 kW/h.

#### Teplo (CZT – centrální zásobování tepla)

Stávající rozvody CZT (centrálního zásobování tepla) vedené v dané lokalitě v podzemních kolektorech, jsou doplněny návrhem nových tras. Na lomových místech v místech nejbližších  novým sportovním budovám jsou navrženy přípojky nových tras podzemního vedení.

Předpokládaná spotřeba tepla cca 3 700 GJ/rok.

#### Plyn

S napojením na plyn se neuvažuje.

## Údaje o výstupech

### Ovzduší

Hlavní bodové zdroje znečištění ovzduší

Při výstavbě

Při výstavbě nebudou trvale provozovány bodové zdroje znečišťování ovzduší. Krátkodobě lze počítat s provozem kompresorů, popřípadě dalších  stacionárních mechanismů spalujících motorovou naftu. Možné znečištění ovzduší je hlavně z hlediska prašnosti, jedná se však o negativní vlivy dočasného charakteru. Kompenzační opatření jsou uvedena v následujících kapitolách.

Při provozu

Je zde možné s určitostí tvrdit, že předmětná stavba bude mít z hlediska vlivu na ovzduší nulový dopad (frekvence dopravy se nezvýší. Jednotlivé stavební komplexy (sportoviště) jsou napojeny na CZT a ele. energie. Ke spalování fosilních paliv v lokalitě nebude docházet.

### Odpadní vody

Vlastní realizace projektu nebude významným zdrojem odpadních vod.Budou produkovány splaškové odpadní vody městského charakteru v rozsahu cca: 16.800 m3.

Splaškové vody musí splnit normy pro vypouštění do kanalizace, jednotlivé hodnoty vypouštěných vod určí příslušný správní úřad.

#### Zásobení vodou

Stávajícím areálem tenisových kurtů a podél sportovní haly prochází vodovodní rozvod, který dále pokračuje k lukostřelnici. Z vodovodního rozvodu jsou zásobovány jednotlivá sportoviště i stávající objekty. Na tento vodovodní rozvod budou napojeny rovněž nové objekty a sportoviště vyjma plaveckého bazénu a přístavby haly pro squash. Přístavba haly pro squash bude napojena na rozvody stávajících šaten. Šatny jsou napojeny na vodovodní řád, který zásobuje Koldům.

V případě nutnosti bude tento řád rekonstruován. Zásobování plaveckého  bazénu je navrženo samostatným přívodem na rozvody vedoucí od vodojemu Koldům.

Vodovodní potrubí bude provedeno z PE potrubí a uloženého v zemní rýze se zakrytím 1,4 m.

#### Kanalizace

Od objektu Koldům je veden stávající řád jednotné kanalizace, který dále prochází severně od tenisových kurtů dále ke středu města. Odkanalizování nových objektů je řešeno v souladu dle Regulačního plánu Litvínov – Osada. Splašková kanalizace je vedena do čerpacích stanic (3 ks), ze kterých jsou splaškové vody čerpány výtlačným potrubím do stávající jednotné kanalizace vedoucí od Koldumu. Dešťové vody zachycené novými objekty budou svedeny kanalizačním potrubím do Malého oprámu.

Veškeré odpadní vody ze sociálních zařízení nových objektů budou napojeny na stávající kanalizaci v areálu. Dešťové vody ze střech nových budov a zpevněných ploch budou napojeny do venkovní areálové kanalizace. Kanalizace bude provedena z betonového nebo plastového potrubí, šachty typové betonové.

#### Odpady

Odpady vzniklé ze stavební činnosti budou likvidovány podle platných legislativních předpisů, za což bude zodpovídat dodavatel staveb, po dokončení vlastní realizace projektu bude běžný provoz všech zařízení produkovat pouze běžný domovní odpad, jenž bude umisťován do stávajících kontejnerů a jeho svoz zajišťován v rámci běžné činnosti  firem zajišťujících  zpracování či uložení odpadů.

### Vlivy v době výstavby

Je zcela samozřejmé, že provoz v době výstavby potřebných zařízení bude mít negativní vliv na prostor ekosystémů, a na kvalitu životního prostředí.  Vhodnými opatřeními je možné  je minimalizovat , nutno podotknout, že jde z hlediska stavby o vlivy dočasné.

Kvalita životního prostředí bude též negativně ovlivňována, a to jak v prostoru staveniště samotného, tak i v jeho okolí. Především půjde o :

- liniovým zdrojem znečišťování ovzduší bude provoz dopravy v průběhu realizace projektu, prostor stavenišť bude v době výstavby objektů po omezenou dobu plošným zdrojem znečišťování ovzduší;

- vlastní realizace projektu nebude významným zdrojem odpadních vod;

- odpady vzniklé ze stavební činnosti budou likvidovány podle platných legislativních předpisů, za což bude zodpovídat dodavatel staveb, po dokončení vlastní realizace projektu bude běžný provoz všech zařízení produkovat pouze běžný domovní odpad, jenž bude umisťován do stávajících kontejnerů a jeho svoz zajišťován v rámci běžné činnosti  firem zajišťujících   zpracování či uložení odpadů;

- charakter stavby není předpokladem pro použití vyššího počtu stavebních strojů, hladina hluku by proto neměla přesáhnout zákonem dané limitní hodnoty.

Rizika, vyplývající z expozice hluku, jsou vyjádřena stanovením nejvýše přípustných hladin zvuku. Jsou obsaženy v nařízení vlády č. 502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací v úplném znění.

Závazné stanovení nejvyšší přípustné ekvivalentní hladiny hluku je v kompetenci místně příslušné hygienické stanice.

Dalšími souvisejícími právními předpisy jsou zejména:

- Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu  na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů v platném znění, předpisy související ;

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů.

Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu., ve znění pozdějších předpisů.

##### Druh odpadu

V následující tabulce jsou uvedeny možné a předpokládané odpady, které budou vznikat při výstavbě a provozu posuzovaného záměru. S odpady se musí nakládat v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech.

##### a) V době výstavby

Produkce odpadů při stavbě bude záležet na zvoleném technologickém postupu výstavby a na použitých stavebních materiálech. Výčet druhů odpadů vychází ze zkušenosti z obdobných staveb.

Tabulka předkládá kvalifikovaný odhad možných odpadů vznikajících při stavbě:

##### b) V době provozu

Největší produkce odpadů bude pravděpodobně směsný komunální odpad při likvidaci obsahů odpadkových košů nebo kontejnerů. Dále to bude odpad z obalového materiálu a z údržby zeleně.  Dále se může jednat i o odpad z restauračních zařízení, a přidružených provozoven, jeho kvalita se v současné době špatně odhaduje. Je však zřejmé, že množství ani kvalita odpadu nebudou představovat pro životní prostřední podstatnou změnu z hlediska jeho ovlivnění či metod likvidace.

Předpokládané typy vznikajících odpadů uvádí následující tabulka:

#### Množství odpadu

10 x 240 l + 6 x 1.100 l /týdně (popelnice, kontejnery) = cca 9.000l/týdně

7 x 5 m3 ročně (velkoobjemový kontejner)

Kvalifikovaný odhad produkce odpadů je na 35 m3 + 35,5 m3 = 70,5 m3 – odpadů

2.400 x 52 + 6.600 = 124.800 + 6.600 = 131. 400 l / 1000 =  131,4 m3 což představuje 131,4 m3 ročně.

##### Způsob nakládání s odpadem

Odpady se budou shromažďovat v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů.  Druhotné suroviny budou dále vhodně využity. Odpady budou ukládány na zabezpečené skládky nebo budou likvidovány dle charakteru odpadu prostřednictvím oprávněných firem. Likvidace bude probíhat dle systému a sběru odpadů města Litvínova.

##### Rizika havárií

Při realizaci předkládaného projektu je teoreticky možný vznik provozní havárie z následujících příčin:

- Požár vniklý zkratem elektrického zařízení nebo z jiných příčin

- Pracovní úrazy vzniklé technologickou nekázní a porušením bezpečnostních předpisů při práci

- Úkapy ropných látek z vozidel, pohybujících se v prostoru výstavby záměru

- Dopravní havárie vozidel

- Porucha zdroje znečišťování ovzduší (odchylka od normálního stavu vzniklá v důsledku technické závady)

# ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

## Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území

### Podkrušnohoří (Mostecko)

Okres Most spadá (z hlediska biogeografického členění České republiky) do tzv. hercynské podprovincie. Vlastní bioregion (Mostecký) tvoří výrazná pánevní sníženina ve středu severozápadních Čech (viz příloha str. 62 - 66 mapa 1 - 4) a převážně se shoduje s geomorfologickým celkem Mostecká pánev.   Bioregion má plochu 1 301 km2 a je výrazně protažen ve směru "JZ - SV".

Bioregion náleží k nejteplejším a nejsušším oblastem České republiky, převažuje zde
2. vegetační stupeň. Jeho současný stav je charakterizován velkoplošnými antropocenózami 
s expanzívními ruderálními druhy. Typické jsou zbytky stepní a vzácně i halofilní bioty. 
Ve flóře jsou zastoupeny submediteránní  a ponticko-panonské, méně subatlantické prvky, přítomna je řada prvků mezních. Ve fauně dominují teplomilné druhy, u hmyzu se zastoupením středočeských endemitů.

Typickou část bioregionu tvoří plošiny neogenních sedimentů s pokryvy spraší 
s teplomilnými doubravami. Do těchto plošin jsou zaříznuta mělká údolí a kotlinové sníženiny s doubravovými háji a na svazích s maloplošně rozšířenými šípákovými doubravami, podél vodních toků se vyskytují potoční luhy. Vyskytují se zde náplavové kužely na úpatí Krušných hor a pahorkatina na permu u Kryr s acidofilními doubravami, které tvoří přechod do okolních bioregionů. V minulosti se bioregion vyznačoval přítomností rozsáhlých pánví s mokřady a jezery. Dnes je charakteristická gigantická antropogenní přestavba reliéfu
a velkoplošná devastace a rekultivační obnova bioty. K místním společenstvům patří xerotermní lada a slaniska, dominují však  těžbou využívaná území, která jsou postupně zemědělsky a lesnicky rekultivována  a původní orná půda.

### dosavadní využívání území a priority jeho trvale udržitelného využívání

Město Litvínov je vlastníkem obytného komplexu Koldům, který je objektem tzv. kolektivního bydlení s integrovanou občanskou vybaveností se 354 bytovými jednotkami. V bezprostřední blízkosti těchto objektů je vybudována řada zařízení sloužících ke sportovnímu vyžití, k rekreaci obyvatel a v rámci realizace projektu mají být doplněna dalšími (viz příloha mapa 1-5 str. 62-66,68+obr. 1-2 str.67,69 + foto 1-11 str. 70-75).

Samotný Koldům, postavený v letech 1947 až 1958, je stavebně technickou památkou světového významu, zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky. Je jedním ze základních vývojových článků moderní architektury poválečného období.

Stav jeho objektů si vyžádal rozsáhlou rekonstrukci v několika etapách. V roce 1998 byla provedena částečná rekonstrukce v nákladech 33,6 mil. Kč,  v roce 2002 I. etapa - rekonstrukce v nákladech 49,6 mil. Kč, v roce 2003 II. etapa s náklady 44,2 mil. Kč. V letech 2004 a 2005 připravuje Město Litvínov III. a IV. etapu rekonstrukce Koldumu o celkových nákladech cca 90 mil. Kč.

Mimořádný objekt, který v republice nemá obdoby je v technickém stavu, který nezajišťuje další užívání v běžném standardu. Celková infrastruktura sportovního vyžití města by byla  v případě realizace projektu v požadovaném rozsahu v optimální míře. Město Litvínov by již mohlo konkurovat ostatním produktům cestovního ruchu v blízkém i vzdáleném okolí. Motivy k realizaci  projektu také pochází ze snahy zajisti městu prosperitu prostřednictvím cestovního ruchu, který by s rozvojem turistické infrastruktury a zařízení pro volný čas přišel. Město Litvínov je stereotypně chápáno pouze jako město chemického průmyslu.

Snahou projektu je zlepšit image města pro jeho návštěvníky a prokázat, že i Litvínov  je vhodným místem pro trávení volného času, rekreace. Výhodná poloha města na úpatí Krušných hor je hlavním strategickým bodem v projektu.

Doposud bylo území využíváno ke sportovním a rekreačním účelům  s přilehlými cyklistickými trasami  a objekt Koldům sloužil k bydlení. V blízkosti sportovního areálu se nachází zahrádkářská oblast.

### Identifikace dotčené lokality

Zájmové území se řadí ke klimatické oblasti T 2 (teplá oblast s dlouhým, teplým a suchým létem, velmi krátkým přechodovým obdobím s teplým až mírně teplým jarem a podzimem, krátkou mírně teplou a suchou až velmi suchou zimou). Průměrná roční teplota činí cca 8° C a průměrný roční úhrn srážek dosahuje cca 600 mm. Nadmořská výška území činní 315 m n. m. Geomorfologicky spadá zájmové území do Mostecké pánve, která je tvořena měkkými a nesoudržnými usazeninami třetihorního a čtvrtohorního původu (jílovité a písčité sedimenty).

Předkládaný projekt bude realizován na území Ústeckého kraje (viz příloha mapa 1-5 str.62-66,68+obr.2 str.69 + foto 1-11 str.70-75), který je součástí Regionu soudržnosti Severozápad (tvořeného Ústeckým a Karlovarským krajem). Město Litvínov se nachází na severozápadě České republiky. Rozkládá se na jižním úpatí mostecké části Krušných hor. Jeho rozloha činí cca 4 070 ha. Severní hranice města zabíhá do hor a jižní hranice probíhá v podhorské rovině. Průměrná nadmořská výška je 330 m.n.m.

###### Zájmové území

Území se nachází na východním okraji města Litvínov (viz příloha mapa 2 str.63 +obr.2 str. 69+foto 1-11 str. 70-75) ve vzdálenosti přibližně 2,5 km severovýchodně od centra města, na hraně dvou bioregionů Mosteckého a Krušnohorského. Přechod obou bioregionů je velice strmý i když je možné pozorovat částečné vzájemné ovlivnění zejména klimatické.

Jedná se o okrajové  urbanizované území města Litvínov (obce s rozšířenou působností)  střídají se zde zastavěné plochy sloužících ke sportovnímu vyžití, k rekreaci obyvatel (v rámci realizace projektu mají být doplněna dalšími), vodní plochy  a plochy přírodní zeleně, v blízkosti se také nachází zahrádkářská oblast.

Na zájmovém území je patrné jeho využití i  plynulý přechod  z urbanistické krajiny do přírodní zeleně.

Vlastní zájmové území je vesměs rovinatý terén. Jedná se převážně o pozemky (ostatní plocha, manipulační plocha, zastavěná plocha, sportoviště a rekreační, ostatní komunikace)  ležící ladem a nejsou využívány k zemědělské ani lesnické činnosti. Pozemky jsou zapleveleny a vyskytují se zde náletové dřeviny a křoviny.

### relativní zastoupení, kvalita a schopnost regenerace přírodních zdrojů

Pokud budeme sledovat přítomnost přírodních zdrojů a přírodní zdroj si definujeme jako:

Přírodní zdroje jsou ty části živé nebo neživé přírody, které člověk využívá nebo může využívat k uspokojování svých potřeb. Obnovitelné přírodní zdroje mají schopnost se při postupném spotřebovávání částečně nebo úplně obnovovat, a to samy nebo za přispění člověka. Neobnovitelné přírodní zdroje spotřebováváním zanikají (Zák. č.17/1992 Sb.).

Přírodní zdroje nebudou posuzovaným záměrem ovlivněny (viz příloha mapa 1- 5 str. 21-66,68). Pokud jako přírodní zdroj budeme definovat vzrostlou městskou zeleň (při dobré vůli a neformálním pohledu na ochranu přírody tak lze učinit). Je možné konstatovat, že vhodná péče o městskou zeleň a rekultivační zásahy mohou  takto definovaný přírodní zdroj jen posílit.

### schopnost přírodního prostředí snášet zátěž

Na území Ústeckého kraje se nachází bohatá ložiska nerostných surovin, jejichž těžba a zpracování měla již v minulosti strategický význam pro hospodářský rozvoj celé země. Dobývání hnědého uhlí, které v kraji zaujímá dominantní postavení, spolu s těžkým průmyslem ovlivňovalo od 19. století kvalitu životního prostředí a sociální podmínky kraje.

Přestože došlo v minulých letech k výrazně příznivějším trendům ve vývoji kvality životního prostředí, lze ekologické zátěže z minulých let považovat za jeden z klíčových problémů Ústeckého kraje. V územích devastovaných těžbou nerostů dochází k rekultivaci a revitalizaci území, oblasti poničené imisemi škodlivin (lesy) se též rekultivují. Navrácení ekologické stability čeká též dříve intenzivně zemědělsky obhospodařovanou krajinu.

### Územní systém ekologické stability krajiny

Zájmové území (mapa 2 str.63) není součástí ani v kontaktu s regionálními nebo nadregionálními prvky (biokoridory, biocentra) územního systému ekologické stability (ÚSES). Významné prvky ÚSES  probíhají v lokalitě Krušných hor a jižněji v mostecké pánevní oblasti a v území   jejich  dvoukilometrového ochranného pásma.

Území se nachází uvnitř ochranné zóny nadregionálního biokoridoru (NRBK).

SZ směrem ve vzdálenosti cca 1km vzdušnou čarou probíhá osa nadregionálního biokoridoru mezofilní hájová K4.

SZ směrem ve vzdálenosti cca 2 km vzdušnou čarou probíhá osa nadregionálního biokoridoru mezofilní bučinná K4.

JZ směrem ve vzdálenosti cca 8,5 km vzdušnou čarou se nachází osa biokoridoru k vymezení RK 561.

SZ směrem ve vzdálenosti cca 4,5 km vzdušnou čarou se nachází biocentrum k vymezení Šumný důl (1350).

Z směrem ve vzdálenosti cca 7,5 km vzdušnou čarou se nachází biocentrum k vymezení Pod jeřabinou (1351).

### Zvláště chráněná území, území přírodních parků, významné krajinné prvky

V dané lokalitě (viz příloha mapa 5 str.68) se nenachází chráněné oblasti, přírodní rezervace ani národní parky. Svým provozem navrhovaná stavba neovlivní nejbližší chráněná území - chráněnou oblast přirozené akumulace vod Krušné hory (nařízení vlády č.10/79 Sb.)  (cca 1 km) , CHKO České středohoří (cca 15 km) a další rezervace v mosteckém regionu.

SV směrem ve vzdálenosti cca 2,5 km vzdušnou čarou se nachází chráněné území Salesiova výšina (PP), Vrása (PP), Vlčí důl (PR).

SZ směrem ve vzdálenosti cca 1 km vzdušnou čarou se nachází chráněné území Litvínov Osada.

V dané lokalitě se nenachází chráněné oblasti, přírodní rezervace ani národní parky. Svým provozem navrhovaný záměr neovlivní nejbližší chráněná území - chráněnou oblast přirozené akumulace vod Krušné hory (viz příloha mapa 4 str.66)  (nařízení vlády č.10/79 Sb.)  (cca 1 km) , CHKO České středohoří (cca 15 km) a další rezervace v mosteckém regionu.

### Území přírodních parků

Ve vzdálenosti cca 15 km vzdušnou čarou od posuzované lokality se nachází Východní park Krušné hory ( přírodní park se rozkládá při hranici ČR – SRN na území okresů Teplice a Ú.n.L. a zaujímá rozlohu 4 700 ha). Připravuje se vyhlášení PP Flájská údolí. PP nejsou v kontaktu s danou lokalitou.

### Významné krajinné prvky

Podle zákona č. 114/1992 Sb. jsou významnými krajinnými prvky (VKP) lesy, rašeliniště, vodní toky; rybníky , jezera, údolní nivy. Zájmové území neobsahuje registrované významné krajinné prvky.

Vodní plochy jsou zde dvě a to na parcelách: č.p. 2698 o ploše 1772 m2, č.p. 2703 o ploše 2301 m2 vodní nádrž umělá),č.p. 2696 o ploše 3901 m2, č.p.2699 o ploše 1532 m2, všechny mají jako způsob využití uvedeno vodní nádrž umělá. Přestože se jedná zatopenou propadlinu vzniklou činností člověka jedná o významný krajinný prvek  ze zákona č.114/1992 Sb.,výklad zákona hovoří o tom, že takový útvar může být považován za jezero. Pro zařazení do VKP ze zákona hovoří i polopřirozené dřevové porosty. Pokud chce investor zasahovat do tohoto VKP ze zák. č.114/1992 Sb., je nutné požádat o udělení vyjímky ze zásahu do VKP příslušný správní úřad (MÚ Litvínov).

Před požádáním je nutné provést podrobný biologický průzkum, který stanoví rozsah zásahu do VKP.

### Území historického, kulturního nebo archeologického významu

Krajina v niž se nachází zájmové území je silně poznamenaná antropickou činností. Jedná se území kde se střídá oblast velice silně průmyslově využívána (doly, chemický průmysl, rafinérka apod.)  s prostorem který leží ladem ( výsypky ) a čeká na rekultivační procesy.

Zájmové území se nachází  v dílčí mostecké části podkrušnohorské pánve tj. v jedné z nejexponovanější oblastí v souvislosti s těžbou a zpracováním  hnědého uhlí. Ekologická únosnost tohoto území byla již dávno překročena a to hlavně povrchovou těžbou hnědého uhlí a s tím související skrývkou  a ukládáním  dotčených hornin.

Vzhledem ke skutečnosti, že posuzované území je  územím zcela přetvořeným průmyslovou a těžební činností v průběhu minulého století, nelze zde hovořit o žádném jiném zvláštním historickém, kulturním či archeologickém významu dané lokality.

### Území hustě zalidněná

Krajina v niž se nachází zájmové území je silně poznamenaná antropickou činností. Jedná se území kde se střídá oblast velice silně průmyslově využívána (doly, chemický průmysl, rafinérka apod.)  s prostorem který leží ladem ( výsypky ) a čeká na rekultivační procesy. Bez rekultivací  a  ve stavu v jakém se krajina v současné době nachází není vhodná ani k rekreačním účelům.

Zájmové území se nachází  v dílčí mostecké části podkrušnohorské pánve tj. v jedné z nejexponovanější oblastí v souvislosti s těžbou a zpracováním  hnědého uhlí. Ekologická únosnost tohoto území byla již dávno překročena a to hlavně povrchovou těžbou hnědého uhlí a s tím související skrývkou  a ukládáním  dotčených hornin. Území je také zatíženo imisními vlivy.

Litvínov je město (viz příloha mapa 1,2 str. 62,63) s cca 30.000 obyvateli (28421) a o katastrální výměře 4069 m2.

Dotčené území je bezpochyby územím hustě osídleným, které vytváří přechod mezi urbanizovaným územím a územím určeným k rekreačním účelům. Realizací stavby se množství obyvatelstva nezmění.

#### Staré ekologické zátěže

V místě realizace záměru se žádné známé staré zátěže nevyskytují.

V průběhu realizace se mohou staré zátěže ve formě nepovolených skládek  odpadů (černých skládek) objevit.

## Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území, která budou pravděpodobně významně ovlivněny

### Půda

Při posouzení stavu složek životního prostředí v dané lokalitě  vycházíme z historických podkladů. Zájmové území je charakteristické tím, že v průběhu 19. a 20. století zde probíhala  intenzivní hlubinná těžba  hnědouhelné sloje. Jsou zde přítomné i antropogenní navážky z padesátých let minulého století. Předkvartérní podloží je tvořeno nadložními tercielními jílovci. Ty jsou překryty kvarterními sedimenty tvořenými písčitými hlínami, jíly a štěrky a deluviálními hlinitými štěrky s krystalickým materiálem. Nejvýznamněji dotčenou složkou bude půda a to vzhledem k záboru ke stavebním  účelům  Vzhledem k tomu, že do současné doby toto území nebylo obhospodařováno a ani v budoucnu se s obhospodařováním pozemků nepočítá je ovlivnění  zamýšlenou stavbou relativní (viz příloha str.79 - Výpis z katastru nemovitostí). V případě realizace skrývky půdy a vytvoření její deponie pro pozdější rekultivaci stavebních záměrů či jiné využití v rámci rekultivací území  se jedná o vliv minimální.

Půda není v převážné většině po ochranou ZPF( vyjímkou je pozemek p.č.2700 o výměře 3.043 m2, ve třídě ochrany V.

Přehled dotčených pozemků se základními údaji o pozemku:

| Parcela č. | Výměra (m2) | Druh pozemku | využití | ochrana |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013/1 | 25 430 | Ostatní plocha | Ostatní komunikace | / |
| 2013/5 | 44 | Ostatní plocha | Ostatní komunikace | / |
| 2013/12 | 280 | Zastavěná plocha a nádvoří | / | / |
| 2013/2 | 11 721 | Zastavěná plocha a nádvoří | Společný dvůr | / |
| 2014/87 | 368 | Ostatní plocha | zeleň | / |
| 2704/1 | 11 485 | Ostatní plocha | Sportoviště a rekr.plocha | / |
| 2702/1 | 37 382 | Ostatní plocha | Neplodná půda | / |
| 2701 | 1874 | Ostatní plocha | Ostatní komunikace | / |
| 2700 | 3043 | zahrada | / | ZPF |
| 2695/1 | 36 682 | Ostatní plocha | Sportoviště a rekr.plocha | / |
| 2698 | 1772 | Vodní plocha | Vodní nádrž umělá | / |
| 2695/2 | 323 | Ostatní plocha | Sportoviště a rekr.plocha | / |
| 2695/3 | 37 | Ostatní plocha | Sportoviště a rekr.plocha | / |
| 2695/4 | 13 | Ostatní plocha | Sportoviště a rekr.plocha | / |
| 2013/7 | 13 | Ostatní plocha | Ostatní komunikace | / |
| 2013/8 | 420 | Ostatní plocha | Ostatní komunikace | / |
| 2704/5 | 16 | Ostatní plocha | Sportoviště a rekr.plocha | / |
| 2013/13 | 611 | Ostatní plocha | Sportoviště a rekr.plocha | / |
| 2013/14 | 1 177 | Ostatní plocha | Sportoviště a rekr.plocha | / |
| 2013/15 | 11 | Ostatní plocha | Sportoviště a rekr.plocha | / |
| 2704/2 | 4 603 | Zastavěná plocha a nádvoří | / | / |
| 2703 | 2 301 | Vodní plocha | Vodní nádrž umělá | / |
| 2696 | 3 901 | Vodní plocha | Vodní nádrž umělá | / |
| 2697 | 459 | Zastavěná plocha a nádvoří | / | / |
| 2699 | 1 532 | Vodní plocha | Vodní nádrž umělá |  |
| 2693 | 157 | Ostatní plocha | Ostatní komunikace |  |
| 2694 | 225 | Ostatní plocha | Neplodná půda |  |
| 2695/5 | 51 | Ostatní plocha | Sportoviště a rekr.plocha |  |

#### druhy pozemků

Druhy pozemků dotčené posuzovaným záborem  jsou :

- zahrada

- ostatní plocha

- zastavěná plocha a nádvoří

- vodní plocha

Najdeme zde pozemky jejichž způsob využití  je charakterizován jako:

- neplodná půda

- sportoviště a rekreační plocha

- ostatní komunikace

- vodní nádrž umělá

- společná dvůr

- zeleň

### Ovzduší (klimatické faktory, kvalita ovzduší)

Zájmová lokalita je umístěna v podkrušnohorské pánvi. Ovzduší dané lokality je zatíženo emisemi energetického a chemického průmyslu, povrchová těžba hnědého uhlí zvyšuje prašnost prostředí. Morfologii krajiny spolu s meteorologickými situací dává vzniku inverzních stavů, kdy koncentrace znečišťujících  látek v mnoha případech krátkodobě  překračuje imisní limity. Je pravdou , že od roku 1998 dochází k zásadnímu snížení emisí  oxidů síry a tuhých částic - poletavého prachu (  vázající olovo, kadmium), naopak roste množství emisí  oxidů dusíku jako důsledek rostoucí automobilové dopravy a využívání zemního plynu jako paliva. Z dalších látek znečišťující ovzduší je třeba jmenovat alespoň polycyklické aromatické uhlovodíky, aldehydy, sirovodík aj. jejíž uvolňování je doprovodným jevem chemického a petrochemického průmyslu.

Síť měřicích stanic různých provozovatelů dává poměrně přesný obrázek o vývoji znečištění ovzduší. Faktem je, že hodnoty znečištění  po odsíření hlavně velkých zdrojů znečištění ( elektráren a tepláren) klesají. Specifickým problémem zůstávají inverzní situace (zvláště za „nepříznivých meteorologických podmínek – tlaková výše nad střední Evropou), které způsobují koncentraci škodlivin v ovzduší. Tento jev je charakteristický zejména pro pánevní oblasti.

Průběh průměrných koncentrací znečišťujících látek za rok 2002 ( zdroj: Statistická ročenka Ústeckého kraje 2004)

# ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

## Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti, složitosti a významnosti (z hlediska pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti)

### Hodnocení emisní a imisní situace

V době výstavby se na emisní a imisní situaci bude podílet nákladní doprava a provoz stavebních strojů. Jedná se však o vlivy dočasného charakteru.

V době provozu  nebude bude mít stavba vliv na emisní situaci, neboť s napojením stavby na plyn se neuvažuje. Zásobování teplem bude z CZT (teplovod) popřípadě dle potřeby se bude používat k ohřevu ele.enrgie.

Emise

Kvalitu ovzduší Ústeckého kraje v současné době nejvíce ovlivňuje zejména v intravilánech měst a obcí doprava a domácí topeniště vybavená spalovacími zařízeními na tuhá paliva.

Na celkových emisích tuhých znečišťujících látek se v Ústeckém kraji nejvýznamněji podílejí velké zdroje (56,6 %) a malé zdroje (26,9 %). Téměř výhradními producenty emisí SO2 jsou velké zdroje (95,9 %). Obdobnou situaci lze zaznamenat i v případě emisí NOx (velké zdroje produkují 83,5 % celkových emisí). Mobilní zdroje jsou největšími producenty emisí CO (55,7 %), malé zdroje jsou nejvýznamnějším producentem emisí amoniaku (57 %).

Oproti roku 2001 došlo k nárůstu celkových emisí ze stacionárních zdrojů u tuhých znečišťujících látek o 3 %, u SO2 o 10 %, u NOx o 3,1 %. Množství emisí CO se snížilo o 22,5 %.

Významné zdroje emisí v kraji představují elektrárny, teplárny, povrchové doly a chemický průmysl. Mezi největší znečišťovatele patří ČEZ, a.s. – Elektrárny Prunéřov 1 a 2, ČEZ, a.s. – Elektrárna Počerady, ČEZ, a.s. – Elektrárna Tušimice 2, Glanzstoff Lovosice, Chemopetrol a.s. Litvínov, ČEZ, a.s. – Elektrárna Ledvice, United Energy, a.s. – Teplárna Komořany, Teplárna Ústí n. L. – Trmice.

Tabulka 1: Celkové emise hlavních znečišťujících látek ze zdrojů, podíly podle kategorií zdrojů znečišťování ovzduší (kt.rok-1)  za rok 2003

Imise

V Ústeckém kraji bylo v roce 2002 v provozu celkem 67 měřicích stanic. Z tohoto počtu provozuje 34 stanic ČHMÚ, 19 hygienická služba, 9 resort energetiky a průmyslu a 5 resort zemědělství. Důsledným uplatňováním právních předpisů na úseku ochrany ovzduší se v Ústeckém kraji zlepšila kvalita ovzduší (imisní situace) natolik, že signál „UPOZORNĚNÍ“ byl v rámci provozu Smogového varovného a regulačního systému vyhlášen Českým hydrometeorologickým ústavem, pobočka Ústí n. L., naposledy v zimním období 2000/2001 a signál „REGULACE“ naposledy v roce 1999.

Podle seznamu vydaného v srpnu 2002 MŽP bylo na území kraje vyhlášeno celkem 87 oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší.

V roce 2002 bylo na měřicích stanicích v Ústeckém kraji zaznamenáno překročení imisních limitních hodnot pro řadu ukazatelů. Překročení limitních hodnot pro ochranu zdraví bylo zaznamenáno u SO2_24h, O3_8h, PM10_rp, PM10_24h, BaP_rp a Ni_rp.

##### Automobilová doprava

Očekávané imisní příspěvky z provozu těžké nákladní dopravy do lokality v okolí příjezdových komunikací závisí na intenzitě této dopravy.  Rekonstrukce a tím i nasazení strojů bude probíhat postupně v etapách. Hromadné  nasazení strojů se nepředpokládá.

##### Pachové látky

V období realizace předmětné stavby bude kvalita ovzduší ovlivňována především  hlučností popř. prašností, vliv pachových látek se nepředpokládá.

### Vlivy vzniklé při realizaci záměru: zdravotní rizika, sociální důsledky, ekonomické důsledky

Z dosavadních zkušeností s podobnými projekty není známa skutečnost, že by při výstavbě  objektů tohoto typu mohla vznikat nějaká zdravotní rizika. Samozřejmě riziko pracovního úrazu existuje vždy, ale zaměstnanci by měli při plnění svých pracovních povinností dbát na příslušné pracovně - právní předpisy, se kterými je provozovatel seznámí.

Z hlediska sociálních a ekonomických důsledků bude dopad  výstavby  sportovních objektů a parkoviště na obyvatelstvo kladný. Zejména se předpokládá zvýšení cestovního ruchu se všemi průvodními jevy:

- vytvoření příznivých podmínek pro rozvoj podnikání v oblasti cestovního ruchu, služeb a následně pak vznik nových pracovních míst;

- systematická, koordinovaná a koncepční činnost v oblasti sportovních aktivit;

- zvýšení regionálních  kapacit  v oblasti sportovních a společenských aktivit;

- posílení regionální spolupráce na rozvoji oblasti;

- vytvoření 4 nových pracovních příležitostí;

- zachování 24 stávajících pracovních míst.

## Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci

V případě předkládaného projektu lze v průběhu jeho realizace uvažovat tyto následující, dočasné vlivy na životní prostředí:

zvýšenou primární i sekundární prašnost

Prašnost bude způsobována mechanickými zásahy do zemin a následně pak větrem. Hlavními zdroji prašnosti budou :

zemní práce a manipulace se zeminami

deponie zemin, případně jiných sypkých hmot

manipulace s cementem a kamenivem

dopravní a pracovní pohyb dopravních prostředků, strojů a zařízení

produkcí plynných škodlivin

Plynné škodliviny jsou v období výstavby do ovzduší emitovány celou řadou stavebních strojů a zařízení a dopravními prostředky.

Základní složkou kontaminace ovzduší jsou výfukové plyny spalovacích motorů, 
v daném případě v drtivé převaze vznětových, jejichž výfukové plyny mají v porovnání 
s motory zážehovými ekologicky vhodnější složení.

Všechny tyto údaje je třeba brát v úvahu při hodnocení emisí a jejich vlivů v prostoru a čase. Krom toho je nutné zdůraznit, že z hledisek působení škodlivin na ekosystémy je třeba brát v úvahu i ta fakta, že :

Významným zdrojem sekundární prašnosti se mohou stát i znečištěné příjezdové komunikace po jejich vysušení.

Prašnost na stavbách se velice negativně projevuje i v ekologické sféře, kde dochází k narušení ekosystémů tím, že pokryv jemného prachu ucpává průduchy asimilačních orgánů rostlin. Tím dochází k omezení fotosyntézy a v důsledku toho pak k narušení metabolizmu rostlin se všemi předpokládanými dopady na rostlinu.

dlouhodobá působení vedou spíše ke chronickým důsledkům

krátkodobé extrémní koncentrace škodlivin působí akutní důsledky

navíc je nutné brát v úvahu i synergické vlivy všech emitujících zdrojů z průmyslové sféry, z lokálních topidel, z dopravy etc.

Staveniště zařízení bude vybaveno mechanizací převážně se vznětovými motory. 
Ty sice (v porovnání s motory zážehovými) produkují méně CO2, CO, CxHy, aldehydů 
a polyaromátů, avšak vyznačují se výrazně vyšší produkcí NOx a sazí.

S ohledem na skutečnost, že konkrétní působení v době výstavby bude charakteru dočasného, nepovažuje zpracovatel  za nutné provést kvantifikaci škodlivin, tedy ani kvantifikaci negativních  vlivů na životní prostředí. Nicméně, je však možno konstatovat, že v podobných případech lze určit zásadní pravidla obsluhy těchto strojů a zařízení, která povedou k minimalizaci emisí škodlivin do ovzduší a k následné minimalizaci jejich negativního  působení na místní a okolní ekosystémy. V zásadě jde o :

udržování motorů v bezvadném technickém stavu

omezení volnoběžného režimu motorů a naopak vyvarování se náhlých přechodů do vysoké zátěže (bude eliminovat plynné emise do ovzduší)

organizaci práce na vysoké odborné úrovni (bez zbytečných přejezdů), která je přínosem v oblasti znečišťování ovzduší v průběhu výstavby.

liniovým zdrojem znečišťování ovzduší bude provoz dopravy v průběhu realizace projektu, prostor stavenišť bude v době výstavby objektů po omezenou dobu plošným zdrojem znečišťování ovzduší;

vlastní realizace projektu nebude významným zdrojem odpadních vod;

odpady vzniklé ze stavební činnosti budou likvidovány podle platných legislativních předpisů, za což bude zodpovídat dodavatel staveb, po dokončení vlastní realizace projektu bude běžný provoz všech zařízení produkovat pouze běžný domovní odpad, jenž bude umisťován do stávajících kontejnerů a jeho svoz zajišťován v rámci běžné činnosti  firem zajišťujících   zpracování či uložení odpadů;

charakter stavby není předpokladem pro použití vyššího počtu stavebních strojů, hladina hluku by proto neměla přesáhnout zákonem dané limitní hodnoty.

Rizika, vyplývající z expozice hluku, jsou vyjádřena stanovením nejvýše přípustných hladin zvuku. Jsou obsaženy v nařízení vlády č. 502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací v úplném znění.

Závazné stanovení nejvyšší přípustné ekvivalentní hladiny hluku je v kompetenci místně příslušné hygienické stanice.

Dalšími souvisejícími právními předpisy jsou zejména:

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu  na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů v platném znění, předpisy související ;

Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu., ve znění pozdějších předpisů

Samotná stavební činnost bude mít zcela zanedbatelný negativní vliv na životní prostředí za předpokladu, že budou dodržena následující opatření:

Ochrana proti vibracím a hluku

Zajistí se použitím nejvhodnějšího druhu a typu strojní mechanizace, stavba bude probíhat mimo nejhustší městskou zástavbu a proto se nemusejí přijímat jiná opatření.

Opatření proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem

Nebude připuštěn provoz vozidel, která produkují více škodlivin, než povoluje platná vyhláška. Nakládka stavební sutě a zeminy na dopravní prostředky bude nejvýše 10 cm pod horní hranu postranice  vozidla.

Zábor ploch pro zařízení staveniště, jeho provoz a vizuální rušení okolí

Velikost záboru bude minimální a doba trvání co nejkratší – v souladu s projektovou dokumentací. Pro provoz staveniště bude vypracován takový provozní řád, aby ani vizuálně nebylo narušováno životní prostředí.

Ochrana proti znečišťování podzemních a povrchových vod

Případné skladování látek, které nejsou odpadními vodami, bude podléhat zvláštnímu režimu skladování a zacházení s nimi. Budou pravidelně kontrolovány dopravní a stavební stroje – těsnost jejich palivových a mazacích nádrží.

Ochrana zeleně před poškozením

Stromy a keře budou zajištěny obedněním, případně jiným vhodným způsobem proti případnému poškození. Bude zajištěno, že na kořeny stromů až do průměru přirozené koruny nebudou, ani dočasně, uskladněny výkopové zeminy a materiály, které by ohrozily systém stromů.

#### Vlivy na ekosystémy a jiné složky

Hodnocený záměr bude mít zcela zákonitě vliv na všechny základní složky životního prostředí a ekosystémy v celém zájmovém území, a to především v době realizace.

Vesměs se však bude jednat o vlivy environmentálně dočasně negativní s únosnou intenzitou.

K eliminaci možných negativních vlivů na životní prostředí je vhodné vyžadovat po investorovi důslednou biologickou rekultivaci dotčeného území.

###### Fauna a flora

Místa jsou situována do oblasti, jež navazují na zastavěná území obce (viz příloha mapa 2,3 str.63,64+obr. 1,2 str.67,69 +foto 1-11 str. 70-75) a nemají vzhledem k výskytu zvláště chráněných druhů živočichů zásadní význam.

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako orgán příslušný dle ustanovení § 77a odst. 3 písmo w) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen zákon), k žádosti Regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje, a. s., ze dne 14.12.2004 o vyjádření k vlivu akce "Sportovně rekreační areál Koldům" na	evropsky významné lokality a ptačí oblasti vydává dle § 45 i zákona toto stanovisko:

Stavba "Sportovně rekreační areál Koldům" nemůže mít významný vliv na území evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí.

Akce je situována mimo hranice navržených ptačích oblastí a mimo hranice navržených evropsky významných stanovišť, resp. v dostatečných vzdálenostech od nich. S ohledem na charakter a její umístění nehrozí ani nepřímé ovlivnění uvedených lokalit (viz příloha str.76,78).

Plocha tzv. Malého oprámu je navržena k revitalizaci. Bude se jednat především o vykácení některých stromů, odstranění keřů a křovin a vybudování pěších cest s odpočívadly k rekreaci.

Plochy u Velkého oprámu jsou navrženy rovněž k revitalizaci, která bude spočívat především v odstranění křovin a náletových dřevin a vytvoření plochy (pláže) k rekreaci a koupání ve volné přírodě. Plochy mohou být dále vybaveny atrakcemi pro děti.

Je nutné dodržet zákon č.114/19992 Sb., na ochranu krajiny, před započetím každé stavby je nutné provést průzkum s tím, že pokud se objeví v lokalitě dotčené stavbou chránění živočichové či rostliny je nutné požádat o výjimku podle zák. č.114/1992 Sb., a provést taková kompenzační opatření, aby byl negativní vliv stavby  eliminován na nejnižší možnou míru.

###### Flóra

Nezpevněné plochy pozemku budou vhodně vegetačně upraveny při respektování stávající vzrostlé hodnotné zeleně. Pro ozelenění jsou na volných souvislejších plochách, zvláště ve svahu doporučeny půdokryvné stálozelené keře, které nevyžadují nákladnou údržbu ploch sekáním. Poškozené a stavbou zasažené zatravněné plochy budou opětovně zatravněny (viz příloha obr. 1-2 str.67,69 + foto 1-11 str.70-75).

Nepředpokládá se výskyt zvláště chráněných druhů rostlin (z hlediska dobré znalosti posuzované lokality).

Z hlediska ochrany rostlin je nutné:

- Omezit rozsah zemních prací a dobu jejich trvání  na nezbytné minimum

- u vzrostlých stromů zajistit jejich bednění jako ochranu proti mechanickému poškození

- nezasahovat do kořenového systému vzrostlých stromů (minimálně  v rozsahu průměru koruny)

- dřeviny kácet pouze v nezbytné nutné míře, kterou stanoví podrobný biologický a dendrologický průzkum, který musí být součástí projektové dokumentace

Je nutné nechat zpracovat podrobný biologický a dendrologický průzkum.

###### Charakteristika

Botanika:

Jedná se o roztroušenou zeleň různého stáří a druhové skladby, mnohdy se jedná o dřeviny neperspektivní.

Složení porostu:

V porostu převažují  následující dřeviny:

Javor mléč, Acer platanoides

Olše lepkavá, Alnus glutinosa

Bříza bradavičnatá, Betula pendula

Topol sp,  Populus sp.

Dub letní, Quercus robur

Vrba bílá, Salix alba

Vrba jíva, Salix carpea

Smrk pichlavý, Picea pungens

Modřín evropský, opadavý, Larix decidua

Tůje sp., Thuja sp.

Borovice Vejmutovka,  Pinus strobus

###### Fauna

Lokalita může mít význam zejména pro hnízdění určitých druhů ptáků(viz příloha obr. 1-2 str.67,69 + foto 1-11 str.70-75).

Významným ekologicky stabilizujícím prvkem jsou dvě vodní nádrže, které se doporučuje zachovat.

Je nutné nechat zpracovat podrobný biologický a dendrologický průzkum.

Pro povolení kácení platí ustanovení dle zákona č.114/1992 Sb., Zákona o ochraně přírody a krajiny (§8 Povolení ke kácení dřevin)

Zoologie:

Na zkoumané lokalitě se předpokládá výskyt těchto následujícíchdruhů:

budníček menší, Phylloscopus collybita

drozd zpěvný, Turdus philomelos

konipas bílý, Motacilla alba

kos černý, Turdus merula

pěnice hnědokřídlá, Sylvia communis

pěnkava obecná, Fringilla coelebs

stehlík obecný, carduelis carduelis

straka obecná, Pica pica

strnad  obecný, Emberiza citrinella

sýkora koňadra, Parus major

sýkora modřinka, Parus caeruleus

vrabec domácí, Pazder domesticus

vrabec polní, Passer montanus

zvonek zelený, Carduelis chloris

zvonohlík zahradní, Serinus serinus

hraboš polní, Microtus arvalis

ježek západní, Erinaceus europaeus

rejsek obecný, Sorex araneus

Na lokalitě se mohou vyskytovat i další typičtí velcí savci Hercynské provincie.

## Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice

Nepříznivé vlivy přesahující státní hranice  nejsou známy.

## Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů

### Technická a přípravná opatření

Technická opatření by měla být koncipována jako eliminační, minimalizační 
a preventivní. Za snad nejdůležitější opatření v tomto slova smyslu v době výstavby a v době po uvedení stavby do provozu, je možno považovat :

precizní provedení všech stavebních a montážních prací

dokonalá technologická a pracovní kázeň na všech úsecích zvolené technologie

pravidelné důkladné kontroly a precizní provádění údržby a případných oprav celého technologického celku.

###### Opatření na úseku vody

V zájmu minimalizace negativních vlivů předmětné stavby bude nezbytné zabezpečit :

řádnou přípravu

učinit veškerá dostupná opatření cílená k tomu, aby v žádném případě nemohlo dojít ke kontaminaci vody především látkami ropného charakteru

dodržovat zákaz mytí strojů, zařízení a motorových vozidel a čištění jejich součástí naftou(!)

běžnou údržbu, drobné opravy a doplňování pohonných hmot a olejových náplní skříní provádět zásadně v předem připraveném prostoru na manipulační ploše k tomuto účelu určené a konstruované dle platných předpisů

staveniště vybavit nejnutnějším množstvím sorbentů ropných látek (VAPEX, CHEZACARB etc.)

veškeré odpady, především pak ropného původu a jim podobné, likvidovat smluvně, u subjektů k tomu oprávněných a vybavených příslušnými prostředky a zařízením  v souladu se Zák. č. 185/2001Sb.

###### Opatření na úseku ovzduší

##### Prašnost

Prašnost bude negativně působícím faktorem především v době výstavby. V tomto období bude nutné zaměřit pozornost především na :

řádné zakrytí (zaplachtování) přepravovaných stavebních materiálů a surovin, jež vykazují sklony k prášení

úzkostlivě udržovat příjezdové komunikace v naprosté čistotě

v případě potřeby zvlhčovat povrch staveniště a příjezdové komunikace a zamezit tak prášení při přejezdech strojů, zařízení a dopravních prostředků

###### Plynné emise

I plynné emise budou významným a negativně působícím faktorem. V rámci prevence, eliminace a kompenzace jejich účinků bude třeba zaměřit pozornost zejména na :

udržování dokonalého technického stavu motorů všech vozidel, stavebních strojů, zařízení a dalších mechanizmů

dokonalou organizaci práce vylučující :

zbytečné přejezdy dopravních prostředků, stavebních strojů a zařízení

běh jejich motorů naprázdno

###### Opatření na úseku fyzikálního prostředí

Během celého období výstavby posuzovaného záměru bude nutné minimalizovat technologickou hlučnost :

účelným rozmisťováním stavebních strojů a zařízení s ohledem na útlum hluku vzdáleností

vhodnou organizací nasazení jednotlivých stavebních strojů a zařízení

omezením doby nasazení zdrojů hluku na dobu nezbytně nutnou

tvorbou překážek šíření hluku

pracovní obsluhu zdrojů hluku vybavit odpovídajícími a předepsanými ochrannými prostředky

Vhodná opatření bude nutné v přiměřené míře použít i na příjezdových trasách.	Projektová dokumentace bude obsahovat konkretizaci nasazení veškeré stavební technologie a dopravních prostředků, včetně jejich vlivů na hluk a čistotu ovzduší.

###### Opatření na úseku horninového prostředí a půdy

V místě stavebních prací a výkopů bude realizována skrývka půdy a vytvoření její deponie pro pozdější rekultivaci stavebních záměrů či jiné využití v rámci rekultivací území. Případné kontaminované stavební materiály  nebo půdy likvidovat v souladu se Zák. 185/2001 Sb.

Zasypání prostoru tzv. Malého oprámu k vystavění hřiště pro fotbal nebylo zpracovatelem doporučeno (viz příloha obr.2 str.69+foto 1-11 str.70-75).

###### Opatření na úseku flóry a fauny

Doporučuje se, aby při konečných úpravách stavenišť byla, za účelem "zkulturnění" prostředí, zvážena možnost jejich vhodného ozelenění. Požadovat po investorech výsadbu nové zeleně o vhodné druhové skladbě a vnějším habitu.

Pokud chce investor zasahovat do tohoto VKP ze zák. č.114/1992 Sb., je nutné požádat o udělení vyjímky ze zásahu do VKP příslušný správní úřad (MÚ Litvínov).

Před požádáním je nutné provést podrobný biologický průzkum, který stanoví rozsah zásahu do VKP.

Z hlediska ochrany rostlin je nutné:

- Omezit rozsah zemních prací a dobu jejich trvání  na nezbytné minimum

- u vzrostlých stromů zajistit jejich bednění jako ochranu proti mechanickému poškození

- nezasahovat do kořenového systému vzrostlých stromů (minimálně  v rozsahu průměru koruny)

- dřeviny kácet pouze v nezbytné nutné míře, kterou stanoví podrobný biologický a dendrologický průzkum, který musí být součástí projektové dokumentace

Je nutné nechat zpracovat podrobný biologický a dendrologický průzkum.

Z hlediska ochrany živočichů lze konstatovat:

- celý záměr stavby se pouze minimálně dotýká biotopů s výskytem živočichů, neboť celá stavba je situována do oblasti jež navazují na zastavěná území obce a nemají vzhledem k výskytu zvláště chráněných druhů živočichů zásadní význam.

###### Fauna

Významným ekologicky stabilizujícím prvkem jsou dvě vodní nádrže, které se doporučuje zachovat.

Je nutné nechat zpracovat podrobný biologický a dendrologický průzkum.

Pro povolení kácení platí ustanovení dle zákona č.114/1992 Sb., Zákona o ochraně přírody a krajiny (§8 Povolení ke kácení dřevin)

## Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při specifikaci vlivů.

Ke zpracování oznámení byl vcelku dostatek podkladových materiálů a vycházelo se z realizace obdobných záměrů.  Zpracování oznámení proběhlo mimo vegetační období, proto výčet zejména botanických druhů je sestaven dle dlouhodobé znalosti území a nikoli dle aktuálního terénního průzkumu.

# POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÉHO ZÁMĚRU(pokud byly předloženy)

Variantní řešení záměru není navrženo.

# DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

# VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU

Cílem projektu „Sportovně rekreační areál Koldům je rozšíření a zlepšení služeb a turistické infrastruktury vytvořením dalších možností rekreačního a sportovního vyžití (viz příloha mapa 1-5 str.62-66,68 + obr. 1-2 str.67,69+foto 1-11 str.70-75). Realizací projektu „Sportovně rekreačního areálu Koldům“ v Litvínově vznikne moderní zařízení nadregionálního významu pro potřeby rekreace, sportu a cestovního ruchu pro rozsáhlé území pánevní oblasti severozápadních Čech. Realizace projektu bude přínosem jak pro obyvatele města Litvínova a obcí širokého okolí, tak pro turisty a návštěvníky. Jedním z hlavních zájmů investora je poskytnout mládeži možnost vhodného naplnění volného času sportem a tělovýchovou a snížit tak u mladých lidí rizika nežádoucích aktivit či experimentů s alkoholem, kouřením a jinými návykovými látkami. Současně je možno očekávat příznivý vliv projektu v oblasti malého a středního podnikání.

Spolu s rekonstrukcí stávajícího a výstavbou sportovně rekreačního areálu bude projekt zároveň významným příspěvkem podpory rozvoje cestovního ruchu pro celé území severozápadních Čech.

Projekt bude realizován v katastrálním území města Litvínova, přičemž svými dopady má pozitivní dopad na rozvoj celé oblasti a indukuje rozvoj tématického cestovního ruchu Litvínovska.

Projekt řeší rozšíření stávajících sportovních objektů a celého prostoru sportovního areálu Koldům o další sportoviště a objekty. Rekonstrukce se bude týkat jak stavebních částí objektu, tak i technologických instalací, inženýrských síti, dopravní infrastruktury a parkovacích ploch. Rovněž dojde k rozšíření nabídky sportovně-zábavného vyžití areálu.

Záměr zahrnuje tyto práce:

- doplnění a výstavbu venkovních sportovišť,

- výstavbu nových objektů. přístavbu ke stávajícím objektům,

- komunikační propojení, parkoviště

- vybudování nových cyklisticko – turistických  tras a jejich napojení na stávající cyklisticko-turistické trasy,

- revitalizace ploch +  rezervní plochy
napojení nových inženýrských sítí na stávající.

Projekt zahrnuje celkem 17 stavebních objektů:

přístavbu haly pro squash, plavecký bazén, tenisová hala, sportovní hala, hřiště pro košíkovou (504 m2),

nohejbal (1150 m2),

plážový volejbal (1230 m2),

plážovou kopanou (1620 m2),

dětské hřiště, parkoviště (10000 m2),

silnice (5200 m2),

stezky pro pěší a cyklotrasy (8206 m2) a další.

Celkově bylo navrženo 321 ks parkovacích míst.

Celkové investiční náklady projektu jsou vyčísleny na 222 253 000,- Kč.

Území se nachází na východním okraji města Litvínov (viz příloha mapa 2 str.63 +obr.2 str. 69+foto 1-11 str. 70-75) ve vzdálenosti přibližně 2,5 km severovýchodně od centra města, na hraně dvou bioregionů Mosteckého a Krušnohorského. Přechod obou bioregionů je velice strmý i když je možné pozorovat částečné vzájemné ovlivnění zejména klimatické.

Jedná se o okrajové  urbanizované území města Litvínov (obce s rozšířenou působností)  střídají se zde zastavěné plochy sloužících ke sportovnímu vyžití, k rekreaci obyvatel (v rámci realizace projektu mají být doplněna dalšími), vodní plochy  a plochy přírodní zeleně, v blízkosti se také nachází zahrádkářská oblast.

Na zájmovém území je patrné jeho využití i  plynulý přechod  z urbanistické krajiny do přírodní zeleně.

Vlastní zájmové území je vesměs rovinatý terén. Jedná se převážně o pozemky (ostatní plocha, manipulační plocha, zastavěná plocha, sportoviště a rekreační, ostatní komunikace)  ležící ladem a nejsou využívány k zemědělské ani lesnické činnosti. Pozemky jsou zapleveleny a vyskytují se zde náletové dřeviny a křoviny.

Místa jsou situována do oblasti, jež navazují na zastavěná území obce (viz příloha mapa 2,3 str.63-64+obr. 1,2 str.67,69 +foto 1-11 str. 70-75) a nemají vzhledem k výskytu zvláště chráněných druhů živočichů zásadní význam.

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako orgán příslušný dle ustanovení § 77a odst. 3 písmo w) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen zákon), k žádosti Regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje, a. s., ze dne 14.12.2004 o vyjádření k vlivu akce "Sportovně rekreační areál Koldům" na	evropsky významné lokality a ptačí oblasti vydává dle § 45 i zákona toto stanovisko:

Stavba "Sportovně rekreační areál Koldům" nemůže mít významný vliv na území evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí.

Akce je situována mimo hranice navržených ptačích oblastí a mimo hranice navržených evropsky významných stanovišť, resp. v dostatečných vzdálenostech od nich. S ohledem na charakter a její umístění nehrozí ani nepřímé ovlivnění uvedených lokalit (viz příloha str.76,78).

# PŘÍLOHA

## Odborná literatura a podkladové materiály

- Biogeografické členění České republiky M. Culek (editor) a kolektiv, Enigma,Praha, 1995)

- Soubor ročenek Ministerstva životního prostředí ČR (MŽP ČR; poslední ročníky)

- Vybrané informace o životním prostředí v Severočeském kraji (Český statistický úřad, divize Ústí nad Labem, 2000)

- RRA  Ústeckého kraje a.s.:Studie proveditelnosti  Sportovně rekreační areál Koldům, listopad 2004

- mapové přílohy

- vlastní blíže neidentifikovatelné materiály

- Souhrnná technická zpráva

- konzultace s odborníky - specialisty některých, významně dotčených oblastí

- Projektová dokumentace Hodnocení vlivu investic na životní prostředí - vícekriteriální analýza EIA (J. Říha; ACADEMIA; 1995)

- Ekonomické  hodnocení přírodních stanovišť v ČSSR (Dušek, Korbini; závěrečná zpráva )K - 4 - 3/4; ČSAV Praha; 1986)

- Statistická ročenka Ústeckého kraje (Český statistický úřad Ústí nad Labem) 2004

- České středohoří, průvodce maloplošným chráněným územím (CHKO České středohoří, kolektiv autorů CHKO)

Síť internet:

http://www.ceu.cz/

http://www.env.cz/

http://www.enviweb.cz/

http://mesta.obce.cz/

http://www.sfzp.cz/

http://www.ecmost.cz/

http://www.chmi.cz

http://usti.risy.cz

###### Zpracovatel

Vypracoval:
Mgr. Luboš Motl, Okružní 314, Meziboří – držitel autorizace č. 1522/243/OPVŽP/99
Environmentální a ekologické služby s.r.o.
Jiráskova 413, Litvínov 436 01
Tel.: 476731518-21
Fax.: 476 731 517
E-mail: info@ees-servis.cz

V Litvínově 27.1.2005                                   …………………………………………

Autorizaci podle § 19 odst. 4 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů a životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů  (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) vydalo MŽP ČR dne 15.9.1999, Č.j.:1522/243/OPVŽP/99