NADZEMNÍ TYPOVÁ ČERPACÍ STANICE NAFTY V AREÁLU FIRMY Zedníček Nové Dvory u Doksan

Kraj Ústecký,

Město Doksany,

k.ú. Nové Dvory

Oznamovatel a investor:

Autocentrum – Háša, s. r. o., Masarykova 54, 411 56 Bohušovice nad Ohří

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

O HODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

podle § 6 odst. 1 a Přílohy č. 3 zákona  č. 100/2001 Sb., ve znění zák.č. 163/2006 Sb.

o  posuzování vlivů na životní prostředí

prosinec 2006

OBSAH

ÚVOD	4

A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI	4

B. I. Základní údaje	5

B. II. Údaje o vstupech	10

1.Půda	10

2. Voda	10

3. Ostatní  surovinové a energetické zdroje	10

4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu	11

B. III. Údaje o výstupech	11

1. Ovzduší	11

2. Odpadní vody	12

3. Odpady	13

4. Jiné výstupy (hluk, vibrace, záření)	13

5. Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií	14

C.  ÚDAJE  O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	16

V DOTČENÉM ÚZEMÍ	16

C.1. Výčet nejzávažnějších enviromentálních charakteristik dotčeného      území	16

C.2. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí  v dotčeném území, které budou pravděpodobně významně ovlivněny	18

2.1.Základní charakteristiky ovzduší a klimatu	18

2.2.Základní charakteristiky povrchových a podzemních vod	23

2.3.Základní charakteristiky půd a geofaktorů	23

2.4.Základní charakteristiky přírodních poměrů staveniště a okolí	23

2.5. Základní charakteristiky dalších aspektů životního a přírodního prostředí	23

D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ  A NA   ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	24

D.1. Charakteristika  možných vlivů a odhad jejich velikosti, složitosti a významnosti	24

1.1. Vlivy na obyvatelstvo	24

1.2. Vlivy na ovzduší	25

1.3. Vlivy na vody	25

1.4. Vlivy na půdu a horninové prostředí	26

1.5. Vlivy na floru a faunu	26

1.6. Vlivy na ekosystémy	27

1.7. Vlivy na krajinu včetně ovlivnění krajinného rázu	27

1.8. Vlivy na další parametry životního prostředí	27

D.2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci	27

D.3. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice	27

D.4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzací nepříznivých vlivů	28

D.5. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při specifikaci vlivů	28

E.  POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU	28

F. DOPLŇUJÍCÍ  ÚDAJE	28

Další podstatné informace oznamovatele	28

G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU	29

H. PŘÍLOHA	30

ÚDAJE O ZPRACOVATELI OZNÁMENÍ	30

HLAVNÍ POUŽITÉ PODKLADY	32

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK

BPEJ 		bonitovaná půdně ekologická jednotka

ČGS		Česká geologická služba

ČHMÚ	Český hydrometeorologický ústav

ČIŽP		Česká inspekce životního prostředí

ČS PHM	čerpací stanice pohonných hmot

DP		dobývací prostor

E.I.A		Environmental Impact Assesment - posuzování vlivů na životní prostředí

CHLÚ		chráněné ložiskové území

CHKO	chráněná krajinná oblast

CHOPAV	chráněná oblast přirozené akumulace vod

KHS		krajská hygienická stanice

MěÚ		městský úřad

MZd ČR	ministerstvo zdravotnictví ČR

MZe ČR	ministerstvo zemědělství ČR

MŽP 		ministerstvo životního prostředí

OHS		okresní hygienická stanice

OP		ochranné pásmo (bez specifikace)

OkÚ		okresní úřad (bývalý)

OÚ		obecní úřad

PHM		pohonné hmoty

PUPFL	pozemky určené k plnění funkcí lesa (bývalý lesní půdní fond -„LPF“)

PHO		pásmo hygienické ochrany

RŽP		referát životního prostředí (bývalých okresních úřadů)

ÚP SÚ		územní plán sídelního útvaru

ÚSES		územní systém ekologické stability

VÚC		velký územní celek

VN		vysoké napětí

ZPF		zemědělský půdní fond

ŽP		životní prostředí

# ÚVOD

Záměrem investora je výstavba vnitropodnikové čerpací stanice nafty v areálu v areálu firmy Zedníček Nové Dvory u Doksan. Čerpací stanice bude určena pro skladování a následný výdej nafty. Navrženo je řešení s nadzemní nádrží o objemu 20 000 l nafty.

Provozovatelem čerpací stanice bude Autocentrum – Háša, s. r. o., Masarykova 54, 411 56 Bohušovice nad Ohří. Výdej nafty je navržen na zastřešené manipulační ploše samoobslužným způsobem z jednoho jednostranného stojanu.  Výdej pohonných hmot zajistí výdejní čerpadlo.

# A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI

A.1. Obchodní firma :

Autocentrum – Háša, s. r. o.

A.2. IČ:

25409085

A.3.  Sídlo (bydliště):

Masarykova 54, 411 56 Bohušovice nad Ohří

A.4. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele:

Jan Háša

Litoměřice, Pokratice, Meruňková 508/5, PSČ 412 01

Telefon: 416 781 367

fax: 416 781 058

e-mail: autosalon@hasa.cz

Podhoří 363/4

400 10 Ustí nad Labem - Všebořice

tel: 475 511 454

fax: 475 511 461

e-mail: autosalon@usti.hasa.cz

B. ÚDAJE O ZÁMĚRU

## B. I. Základní údaje

- Název záměru, zařazení dle Přílohy č. 1:

Název záměru: Nadzemní typová čerpací stanice nafty

Zařazení dle Přílohy č. 1: Jde o zařazení podle bodu 10.4 „Skladování vybraných nebezpečných chemických látek a chemických přípravků (vysoce toxických, toxických, zdraví škodlivých, žíravých, dráždivých, senzibilujících, karcinogenních, mutagenních, toxických pro reprodukci, nebezpečných pro životní prostředí) a pesticidů v množství nad 1 t; kapalných hnojiv, farmaceutických výrobků, barev a laků v množství nad 100 t“ pro záměry  kategorie II, přílohy č. 1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí,  zařazení do zjišťovacího řízení tak vyplývá z první věty před středníkem (limit nad 1 t) citované dikce bodu.

Příslušným úřadem, který zajišťuje proceduru posuzování vlivů pro fázi zjišťovacího řízení, je krajský úřad (§ 22 zákona), v daném případě Krajský úřad Ústeckého kraje.

- Kapacita (rozsah) záměru

Jde o řešení typové nadzemní dvouplášťové nádrže na motorovou naftu:

Kapacita nádrže: 20 m3, tedy 20.000 l, počet nádrží ČS PHM: 1 ks

3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)

Kraj Ústecký, město Doksany, katastrální území Nové Dvory. Jde o pozemek parcela číslo 519/22 v katastrálním území Nové  Dvory u Doksan, Ústecký kraj, okres Litoměřice uvnitř stávajícího areálu firmy Zedníček a. s. Nové Dvory.

Umístění vyplývá z následujících situace:

- Charakter záměru a možnost kumulace jeho vlivů s jinými záměry (realizovanými, připravovanými, uvažovanými)

Řešení představuje instalaci nadzemní čerpací stanice na motorovou naftu pro potřeby provozu střediska dopravy oznamovatele v Novém Dvoře, ve stávajícím areálu firmy Zedníček.  Jde o instalaci typové nadzemní čerpací stanice. Záměr nevyžaduje další obslužnou dopravu nad rámec stávající dopravní  obsluhy areálu.

- Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, resp. odmítnutí

Záměr je zpracován pouze v jedné variantě, čerpací stanice bude sloužit výhradně pro potřeby investora - dopravce firmy Zedníček jako zásobárna paliva pro motorová vozidla dopravního střediska. Instalací čerpací stanice se vytvoří podmínky pro ekonomické a ekologické čerpání motorové nafty do vozidel.

6. Stručný popis technického a technologického řešení

Předložený záměr instalace nádrže na motorovou naftu vychází z potřeb pobočného závodu pro možnost dotankování - doplnění nafty do nádrží vozidel, kdy řidiči již nestačí nebo nebudou mít jinou možnost naftu doplnit.

Navržený stav:

Pro potřeby autodopravy bude v rámci pobočného závodu instalována nadzemní čerpací stanice nafty, umístěna na zpevněnou plochu. Nádrž slouží pro uskladnění nafty motorové (NM). Zařízení pro výdej nafty je tvořeno jedním samostatným elektronickým výdejním stojanem. Výdejní stojan je umístěn na refýži pod zastřešením ve venkovním prostoru. Výdejní plocha a stáčecí místo je ve větraném venkovním prostředí. Zařízení obsahuje:

- vlastní nádrž

- skříň pro armatury - armatury

- výdejní stojan s roštem

- zabezpečovací techniku

Technologické zařízení je určeno k příjmu pohonných hmot, tj. motorové nafty z automobilové cisterny, k uskladnění PHM v nadzemní dvouplášťové ocelové nádrži a výdeji PHM pomocí výdejního stojanu na zastřešeném manipulačním prostoru.

Nadzemní uskladňovací nádrž EG Energie:

Čerpací stanice bude umístěna uvnitř již provozovaného areálu, skrytě pohledům zvenčí. Čerpací stanici mohou použít pouze řidiči zaškolení v obsluze a použití této ČS. Nadzemní jednotka se skládá z ocelové stojaté dvouplášťové nádrže válcového tvaru, výdejního zařízení a samostatné manipulační plochy. Dvouplášťová nádrž je netlakové konstrukce, vnější plášť plní funkci havarijní jímky. Nepropustnost plášťů je kontrolována pomocí přetlaku v meziplášťovém prostoru s indikací manometrem. Plnění nádrže se provádí pomocí plnícího čerpadla autocisterny s těsným spojením mezi hadicí autocisterny a plnícím hrdlem nádrže. Sestava je dále vybavena sací armaturou s uzavíráním a zpětným ventilem, měřicí armaturou s měrnou tyčí a odvzdušněním s koncovou plamenopojistkou. Volná příruba umožňuje snadné odkalení nádrže. Nádrž je možné plnit max. na 95% jmenovitého objemu. Tato hranice je jištěna automatickým systémem ukončení plnění Afriso. Výdej pohonných hmot zajišťuje výdejní čerpadlo.

Vnější plochy nádrže jsou upraveny syntetickým nátěrovým systémem, vnitřní prostor je v případě skladování delší dobu bez naplnění chráněn konzervačním přípravkem KONKOR. Dusíková náplň zajišťuje antikorozní prostředí v meziplášťovém prostoru.

Parametry nádrže:

| TYP | jmenovitý objem | provozní objem | průměr C | délka D | výška B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EG-KOMP | (m3) | (litry) | (m) | (m) | (m) |
| 20 | 20,0 | 19 000 | 3,0 | 3,5 | 3,0 |

- Stáčení pohonných hmot

Stáčení nafty do nádrže probíhá přes plnící potrubí. Stáčení nafty z cisternových vozidel se provádí hadicí, která se napojuje na koncové šroubení stáčecího potrubí, které pokračuje do plnicí armatury nádrže.

- Výdejní zařízení

K plnění automobilů bude sloužit výdejní stojan – čerpadlo PIUSI (mechanický) - ukazatel litrů (mechanický).

Stavebně technické řešení:

Nádrž bude umístěna na betonovém základu BP 20 tl. min. 20 cm. Minimální vzdálenost od

přilehlých objektů 1 m, před nádrží bude umístěna prefabrikovaná nepropustná manipulační plocha .

Zapojení el. výdejního čerpadla je provedeno kabelem CYKY 3x 1,5. Přívodní elektrorozvaděč je umístěn ve vzdálenosti překračující předepsaných 5m od nadzemní nádrže

v dosahu obsluhy. Rozvaděč musí obsahovat hlavní (nouzový vypínač,  jistič pro čerpadlo 6A, proudový chránič a přepěťovou ochranu C. Zemění: dle ČSN. Maximální odpor vůči zemi 15 Ohmů.

Úroveň navrženého technického řešení:

Navrhované řešení odpovídá standardu pro malé nadzemní čerpací stanice nafty, jde o komplexní stavebně technologickou dodávku typové nádrže s příslušenstvím, stavební příprava odpovídá běžným standardům. Záměr nevyžaduje řešení tzv. BAT technologie ve smyslu zák. č. 86/2002 Sb.V řešeném případě čerpací stanice nafty se jedná o střední zdroj znečisťováni ovzduší, kde není nutno provádět hodnoceni BAT (nejlepší dostupné technologie). Posouzení (hodnocení BAT - nejlepší dostupné technologie) se provádí pro vyjmenované technologie z hlediska zákona č.76/2002 Sb. - zákon o integrované prevenci - tedy pro zvláště velké zdroje a dále někdy pro velké zdroje znečišťování (použití finančních dotaci z fondů). Posuzovaná technologie je v této nebo obdobné sestavě provozována na několika (možná desítkách) čerpacích stanic. Uvedená vybraná technologie odpovídá platným předpisům a nejsou na čerpacích stanicích pohonných hmot známy jiné technologie, které vykazuji nižší emise do ovzduší.

7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení

Termín vlastní výstavby  je navrhován do I. čtvrtletí  roku 2007 s tím, že příprava vlastní plochy pro instalaci je již aktuálně řešena.

8. Výčet dotčených územně samosprávných celků:

Za předpokládanými vlivy dotčený územně samosprávný celek na úrovni obce lze označit pouze  město Doksany. Na úrovni kraje jde o lokalizaci v kraji Ústeckém.

- Výčet navazujících rozhodnutí  podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které budou tato rozhodnutí vydávat:

Uvedená stavba je projednávána od října  2006 na základě dokumentace pro stavební povolení. Je připraven havarijní  plán a provozní řád  navrhovaného zařízení.

V daném kontextu je tedy nutno uvažovat s následujícími rozhodnutími ve věci:

| rozhodnutí | pŕíslušný úřad | poznámka |
| --- | --- | --- |
| Rozhodnutí dle § 17 odst. 1 písm. c/ a d/ zák. č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší . | KÚ Ústeckého kraje |  |
| Stavební povolení podle § 66 stavebního zákona | MěÚ Doksany, stavební úřad | Nutný vodohospodářský souhlas podle § 17 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách |
| Povolení k trvalému užívání stavby podle § 81 stavebního zákona | MěÚ Doksany, stavební úřad |  |

Fotografie umístění stavby:

| Autocentrum-Háša, Nové Dvory – místo stavby | Autocentrum-Háša, Nové Dvory – místo stavby |
| --- | --- |
| Autocentrum-Háša, Nové Dvory – místo stavby | Autocentrum-Háša, Nové Dvory – místo stavby |
| Autocentrum-Háša, N.Dvory – pole vedle firmy | Autocentrum-Háša, Nové Dvory – areál firmy |

## B. II. Údaje o vstupech

### Půda

Zábor půdy

Nádrž bude umístěna na betonovém základu BP 20 tl. min. 20 cm. Umístění ČS je v uzavřeném areálu, kde jsou zpevněné asfaltové plochy a ostatní plochy. Nádrž bude postavena na zmiňovaný betonový základ. Záměr neznamená žádný trvalý zábor zemědělské půdy, jde o výstavbu na ostatních plochách uvnitř stávajícího areálu.

Území záměru se nachází v Ústeckém kraji, ve správním území obce Nové Dvory u Doksan severně od dálnice D8 u EXITU 35, při silnici II/608 do Doksan. Areál leží u křižovatky komunikací, mezi tělesem dálnice D8, tělesem komunikace II/608 a drobnou vodotečí – meliorační strouhou. Terén v místě zamýšlené stavby je plochý, mírně svažitý od tělesa komunikace II./608. Území je součástí intenzivně zemědělsky využívané nížiny navazující na nivu řeky Ohře v nadmořské výšce 154 – 164 metrů nad mořem.

Chráněná území a ochranná pásma

Zvláště chráněná území

Čerpací se stanice se bude nacházet uvnitř již fungujícího průmyslového areálu.

Ochranná pásma

Záměr se nachází mimo ochranná pásma lesních porostů, zdrojů vod, uvnitř areálu.

Obecně chráněné přírodní prvky

Záměr výstavby nekoliduje s žádným obecně chráněným přírodním prvkem (např. skladebné prvky ÚSES se nenacházejí v průmětu areálu) nebo významným krajinným prvkem "ze zákona".

### 2. Voda

Popisované řešení záměru typové nadzemní čerpací stanice vody nevyžaduje  zajištění dalších zdrojů vody, navrhovaná výstavba se tak nepromítá do bilancí pitné vody.

Ve fázi výstavby bude dovážena balená pitná voda.

### 3. Ostatní  surovinové a energetické zdroje

Spotřeba surovin

Spotřeba surovin bude minimální. Pro podsyp základny plochy pro umístění nádrže je třeba cca 0,9 m3  hutněných štěrkopísků a  dále nevýznamné množství betonu (do 1 m3). Vlastní nádrž a sestava čerpací stanice je hotovým výrobkem, včetně elektroinstalací. Jiné surovinové vstupy nejsou ani pro fázi výstavby předpokládány.

Provoz nádrže nevyžaduje další vstupy surovin, s výjimkou doplňování čerpané pohonné hmoty, kterou je v daném případě motorová nafta. Je uvažováno maximálně s 48 návozy po 5.000 l, tedy roční objem stáčené nafty může být maximálně 240.000 l/rok.

Spotřeba energií

Pro fázi výstavby nebude potřeba žádná přípojka elektrické energie.

Provoz čerpací stanice  prakticky nevyžaduje žádné energetické vstupy, s výjimkou nepatrné spotřeby elektrické energie (činnost stojanu, čerpadla a řízení).

Jiné energetické zdroje pro řešení záměru nejsou uvažovány.

### 4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu

Komunikační napojení

Pro fázi výstavby i provozu je uvažována stávající přístupová komunikace do areálu Zedníček a. s. z komunikace č. 608.

Doprava a její frekvence

Čerpací stanice vyžaduje z hlediska návozů maximální roční obsluhu 48 autocisteren, tedy 4 cisterny/měsíc. Dopravní obslužnost areálu je dána stávajícím autoprovozem, počet nákladních vozidel a kamionů vjíždějících do areálu se oproti aktuálnímu stavu nemění.

## B. III. Údaje o výstupech

### 1. Ovzduší

Během výstavby nejsou předpokládány terénní úpravy, které by mohly znamenat  zvýšenou prašnost. Liniovým zdrojem je pouze obslužná doprava pro fázi výstavby, v počtu jednotek nákladních aut/den, příprava plochy pro instalaci ČS je již v zásadě vyřešena. S ohledem na tyto okolnosti  není řešena žádná rozptylová studie a uvedené počty vozidel pro tuto fázi nepředstavovaly žádné patrné příspěvky z hlediska znečištění ovzduší.

Čerpací stanice není vybavena rekuperací benzinových par I.stupně (odvádění par uhlovodíků při stáčení benzínů do cisterny) - jedná se o stáčení pouze motorové nafty; rovněž výdejní zařízení nebude vybaveno rekuperací II.stupně (vakuované odsávání uhlovodíků při výdeji benzinů a odvádět zpět do skladovací nádrže)-jedná se o výdej pouze motorové nafty.

Z hlediska provozu lze odhadovat maximální roční výdej nafty do 240 m3/rok, jak  vyplývá z počtu návozů v kapitole B.II.4.

Emise  ČS - bilanční výpočet množství emisí při stáčení a výdeji pohonných hmot

Předpokládaný odbyt:

| Surovina | předpokládaná výtoč ČS ( m3/r ) |
| --- | --- |
| BA 95 | 0 |
| Nafta | 240 |

Emise z  ČS PHM lze bilancovat dle NV 353/2002 Sb. podle bodu:

4.9. Čerpací stanice a zařízení na dopravu skladování pohonných hmot s výjimkou nakládání s benzinem podle zvláštního právního předpisu.

Kategorie: střední zdroje znečišťování

Platí obecný emisní limit pro těkavé organické látky:

15. Emisní faktory pro čerpadla pohonných hmot (PHM)

| PHM | Ef (g VOC/m3) |
| --- | --- |
| Benzin | 1400 |
| Motorová nafta | 20 |

Emisní faktory pro ČS nafty:

| PHM | Ef (g VOC/m3) |
| --- | --- |
| Motorová nafta | 20 |

motorová nafta ……….… 240  m3

| emise VOC | nová ČS |
| --- | --- |
|  | kg/rok |
| nafta | 4,8 |
| celkem | 4,8 |

Emise par motorové nafty se mohou uvolňovat též při plnění nádrže z autocisterny. Do nádrže bude v průběhu roku naplněno 240 m3 nafty. Tentýž objem směsi vzduchu s parami nafty pak unikne do ovzduší. Předpokládáme, že tlak nasycených par nafty při průměrné roční teplotě 20o C se vzhledem k různému složení pohybuje v mezích 30 – 150 Pa a střední molekulová hmotnost nafty je 180. Potom hmotnost par uniknuvších za rok při plnění nádrže činí max. do 2,43 kg/rok.

Suma emisí celkem:

| emise VOC | nová ČS |
| --- | --- |
|  | kg/rok |
| nafta | 4,8 |
| plnění nádrže nafty | 2,4 |
| celkem | 7,2 |

### 2. Odpadní vody

Splaškové odpadní vody

Záměr nepředstavuje žádnou potřebu řešení provozního zázemí (nepředpokládá vznik žádných dalších pracovních míst nad rámec dnešního provozu areálu), takže není generována žádná další produkce splaškových vod nad rámec stávajícího sociálního zařízení areálu ani žádná další změna z hlediska odkanalizování tohoto areálu.  Navrhovaná výstavba  se nepromítá do bilancí splaškových vod území.

Technologické odpadní vody

Záměr žádné takové vody neprodukuje.

Odpadní vody dešťové

Záměr nebude znamenat zvýšení  dešťových vod, nevzniká tak žádné patrné ovlivnění stávajícího odtoku z areálu. Před nádrží bude umístěna prefabrikovaná nepropustná manipulační plocha.

### 3. Odpady

Kvantifikace odpadů, provedená v tomto oznámení, vychází z rámcových úvah a podrobností o výstavbě záměru:

Pro fázi výstavby byl předpokládán vznik následujících druhů odpadů:

| Kód druhu odpadu | Název druhu odpadu | Kategorie odpadu | Množství odpadu /rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 01 01 | Papírové lepenkové obaly | O | 0,001 t |
| 17 01 01 | Úlomky betonu | O | Do 1 m3 |
| 17 03 02 | Asfaltové směsi neuvedené pod č. 17 03 01 | O | Do 0,5 t |
| 17 04 11 | Kabely neuvedené pod č. 17 04 10 | O | Do 0,01 t |
| 17 05 04 | Zemina a kameny | O | Do 1 m3 |

- Ke kolaudaci stavby doložit specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých ve fázi výstavby a způsoby nakládání s odpady ve fázi výstavby

Pro fázi provozu lze předpokládat vznik následujících druhů odpadů:

| Kód druhu odpadu | Název druhu odpadu | Kategorie odpadu | Množství odpadu/rok | Pravděpodobné nakládání s odpady |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 05 03 | Kontaminovaný kal u ORL | N | 1,0 t | Smluvní odstraňování oprávněnou osobou |
| 13 05 07 | Zaolejovaná voda | N | 1,5 t | Smluvní odstraňování oprávněnou osobou |
| 15 02 02 | Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů), čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami | N | Do 0,3 t | Smluvní odstraňování oprávněnou osobou |
| 20 01 21 | Zářivky nebo ostatní odpad s obsahem rtuti | N | 1 ks | Smluvní odstraňování oprávněnou osobou |

Vzhledem k charakteru hodnoceného záměru bude produkce odpadů minimální a druhová skladba bude odpovídat předpokládanému využití objektů. Odvoz a odstraňování odpadů je nutno smluvně zajistit s odbornými firmami (oprávněnými osobami) s tím, že  odpady musí být odděleně shromažďovány  v odpovídajících prostorech a prostředích a předávány k odstranění či jinému využití oprávněným osobám dle uzavřených smluvních vztahů. Požadavky vyplývající pro etapu provozu z hlediska vznikajících odpadů jsou opět jasně formulovány legislativou v odpadovém hospodářství a není tudíž nezbytné formulovat doporučení, která z této legislativy vyplývají bez ohledu na uplatnění režimu o posuzování vlivů na životní prostředí.

Sortiment odpadů a smluvní vztahy budou upřesněny v prováděcích projektech stavby, množství jednotlivých druhů odpadů bude upřesněno v rámci zkušebního provozu. Před zahájením provozu požádá provozovatel příslušný orgán o souhlas k nakládání s odpady a předloží provozní řád pro nakládání s odpady.

### 4. Jiné výstupy (hluk, vibrace, záření)

Výstavba

Etapa výstavby může být zdrojem hluku, který teoreticky může ovlivnit akustické parametry v území, avšak vzhledem k situování stavby mimo souvislou obytnou zástavbu a poměrně malému rozsahu prací souvisejícímu s osazením technologie ČS PHM nelze předpokládat ovlivnění nejbližší obytné zástavby hlukem ze stavební činnosti.

Provoz

V provozu lze předpokládat pouze liniové zdroje hluku související s obslužností ČS PHM. Protože se však jedná o neveřejnou ČS PHM, využívanou prakticky pouze vozidly dopravce , nelze její obslužnost chápat jako nový zdroj hluku. Dle projektových podkladů záměr neobsahuje žádné stacionární zdroje hluku, jako odsávání, ventilátory, myčku apod.

Vibrace ovlivňující okolí se v provozu záměru nebudou vyskytovat.

Stejně tak provoz ČS PHM negeneruje žádný zdroj radioaktivního ani elektromagnetického záření .

### 5. Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií

1. Možnosti vzniku havárií

Z hlediska charakteru předloženého záměru lze za případná rizika označit:

- požár objektu

- havarijní únik látek škodlivých vodám

2. Dopady na okolí

Požár

Detailněji problematiku možných havárií  nelze řešit v rámci procesu posuzování vlivů na životní prostředí, protože tento proces probíhá v nejranější fázi přípravy záměru, to je v etapě před územním řízením. V etapě zpracování oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí je k dispozici pouze omezený soubor údajů o záměru a řada údajů není k dispozici. Při běžném provozu, při teplotách okolí nižších než 35°C je okolí stáčení a výdeje bez nebezpečí výbuchu (nebezpečí požáru hořlavých kapalin BE2N3).

Vzhledem k typovému výpočtu lze konstatovat, že při stáčení z autocisterny  event. při havarijním stavu (porušení těsnosti přírubových spojů) a odvzdušnění nádrže a vzhledem k doporučení výrobce nádrže a obdobným provozovaným zařízením je stanovena nebezpečná zóna 2 (Z2 IIA T3) v horizontální a vertikální vzdálenosti 1500 mm u odvzdušňovacího potrubí nádrže  u odfuku z plamenojistky. V prostorech u odvzdušnění nádrží s nebezpečným médiem se stanovuje prostor nebezpečný výbuchem směsi par hořlavých kapalin a vzduchu.

Před uvedením stavby do zkušebního provozu bude  vypracován a předložen ke schválení požární řád, který bude zahrnovat i problematiku likvidace následků havárií v případě požáru.

Možnosti vzniku havárií vozidel na parkovišti

Vzhledem ke skutečnosti, že výdej PHM bude realizován na zastřešeném manipulačním prostoru, je riziko úniku látek škodlivých vodám mimo zabezpečené území ČS PHM minimální.

Únik látek škodlivých vodám

Minimalizace tohoto rizika je dána požadovanými zkouškami a zkušebním provozem, tudíž vyžadované postupy lze označit za preventivní opatření.

3. Preventivní opatření

V průběhu výstavby ČS PHM budou prováděny zkoušky jednotlivých technologických zařízení, a to zejména:

tlaková zkouška potrubního rozvodu

zkouška bude provedena před izolací svárů na potrubí a před připojením na výdejní stojan přetlakem vzduchu 0,9 MPa po dobu minimálně 2 hodin

funkční zkouška výdejního stojanu

tato zkouška bude ověřovat výkon čerpacího agregátu, těsnost zařízení výdejního stojanu a jeho funkci.

funkční zkouška indikační signalizace meziplášťového prostoru ocelových dvouplášťových nádrží

tato zkouška bude prováděna po montáži nádrže; zkoušku provede za odborného dozoru investora montážní organizace

funkční zkouška indikační signalizace meziplášťového prostoru ocelového dvouplášťového stáčecího a sacího potrubí

komplexní zkoušky

na smontovaném technologickém zařízení bude provedena komplexní zkouška, při které budou vyzkoušeny funkce veškerého technologického zařízení čerpací stanice a zprovozněno kontinuální měření

Dále bude provedeno zabezpečení  plochy okolo ČS PHM tak, aby nemohlo dojít k ovlivnění ploch trávníků východně s možností zásaku případně kontaminované vody do tohoto prostoru.

# C.  ÚDAJE  O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

# V DOTČENÉM ÚZEMÍ

## C.1. Výčet nejzávažnějších enviromentálních charakteristik dotčeného      území

### dosavadní  využívání území a priority jeho trvale udržitelného rozvoje

Lokalita leží na okraji nivy dolního toku řeky Ohře ("Ohárka", "Ohárecká pánev"), u Doksan, na styku nivy řeky Ohře a výchozů křídových usazenin Středočeské tabule (výchozy ve formě tzv. „bělek“ cca 200 m východně od lokality (jižně od obce Doksany) při silnici 608. Je součástí geomorfologického podcelku Terezínská kotlina, okrsku Lovosická kotlina. Lovosická kotlina je charakterizována jako erozní sníženina při Labi před Českým středohořím a při Dolní Ohři, vytvořená v turonských až koniackých slínovcích, vápnitých jílovcích a méně písčitých slínovcích, většinou s překryvy kvartérních štěrkopísků, povodňových hlín a navátých písků. Vyznačuje se reliéfem údolních niv s meandry a opuštěnými koryty (Demek 1987). Z hlediska geologického členění se jedná o celek České křídové tabule, oblast Dolnoohárecké tabule a Terezínské kotliny, podoblast údolí Ohře (Mísař 1983). Převládají čtvrtohorní naplaveniny vytvářející nivu. V zájmovém území se nachází především fluviální převážně písčito-hlinité sedimenty, v menší míře pak hnilokalové a organodentritické sedimenty. Plocha budoucího areálu chladírny je pokryta kambickou fluvizemí s humusovou formou mullovou. V místech s vyšší hladinou spodní vody dochází k oglejení. Půdním typem je zde mullový glej s humusovou formou mokrého mullu. Hladina spodní vody kolísá v souladu s hydrologickým režimem řeky.

Biogeografická charakteristika

Podle Biogeografického členění České republiky (Culek 1996) je hodnocené území součástí hercynské podprovincie a leží na nevýrazné hranici Řipského biokoridoru a Polabského bioregionu. Řipský bioregion je tvořen nížinnou tabulí na severozápadě středních Čech, zabírá převážnou část Dolnoohárecké tabule. Bioregion tvoří opuková tabule s teplomilnou biotou 2. bukovo-dubového vegetačního stupně. Celé území je součástí české křídové pánve,

budované především slínovci, opukami, slíny. Typickým rysem Polabského bioregionu jsou nivy řeky Labe a Ohře, zbytky dnes již téměř nezaplavovaných lužních lesů, fragmenty mrtvých ramen a meandrů. Nivní louky jsou zastoupeny pouze v malých zbytcích (okolí Píst, Budyně nad Ohří, dnes bohužel téměř neobhospodařované), dominuje orná půda. Podle Quitta leží oba bioregiony v teplé oblasti T2. Charakteristické je teplé suché podnebí s teplotami mezi 8 – 9° C a srážkami mezi 450 – 500 mm.

Území areálu se nachází při severovýchodním okraji přírodního parku Dolní Poohří.Přírodní park Dolní Poohří je vyhlášen k ochraně posledních fragmentů funkčních lužních lesů a ekosystémů meandrujícího dolního toku Ohře.

Maloplošná chráněná území v okolí stávajícího průmyslového areálu:

Přírodní rezervace Loužek (kód chráněného území 225) – vzdálenost od záměru 1,1 km. PR Loužek byla vyhlášena Výnosem Ministerstva školství a národní osvěty pod č.j. 143 547/33-V z 31. 12. 1933. Jedná se o jednu z nejstarších rezervací na území České republiky. PR je tvořena údolní nivou při obou březích řeky Ohře a ostrovem mezi Ohří a slepým ramenem cca 500 m jižně od kláštera v Doksanech. Loužek je zbytkem kdysi rozsáhlých, teplých lužních lesů, typických pro Dolní Poohří.

Navrhovaná přírodní rezervace "Pístecký les -meandry Ohře", (k.ú. Písty a Budyně nad Ohří. Jedná o ochranu v ČR velmi vzácného fenoménu zachovalého přírodního, neregulovaného břehu dolního Ohře. Na ploše území navrženém k ochraně jsou následující nejcennější stanoviště: lužní lesy, erodované a sedimentační břehy meandrů, kanály, zbytky ramen a periodické mokřady. Na velké části ploch najdeme nejrozsáhlejší porosty ladoňky vídeňské (Scilla vindobonensis) a bledule jarní (Leucojum vernum).

Navržená přírodní rezervace „Pístecký les – Meandry Ohře“ - nejbližší hranice rezervace je vzdálena 2,2 km od areálu a od záměru je oddělena dálnicí D8.

### relativní zastoupení, kvalita a schopnost regenerace přírodních zdrojů

V kontextu řešeného území se nenacházejí  ložiska surovin, jako neobnovitelných přírodních zdrojů, s ohledem na přeměnu území pro výrobu a služby (zpevnění a zástavba ploch) se v území nenacházejí ani obnovitelné přírodní zdroje. Během vegetace lze pouze kosit stávající sekundární travní porosty.

### schopnost přírodního prostředí snášet zátěž se zvláštní pozorností na níže uvedené aspekty

#### územní systém ekologické stability krajiny

V kontextu vlastního zájmového území pro řešení výstavby ČS PHM je možno konstatovat absenci skladebných prvků ÚSES, nádrž může sloužit jako interakční prvek.

Zvláště chráněná území

Záměr se nachází mimo zvláště chráněná území přírody.

Lokality Natura 2000

Záměr se nachází zcela mimo kontakt s územními zájmy soustavy NATURA 2000 v České republice – evropsky významnými lokalitami nebo ptačími oblastmi.

Území přírodních parků

Nejsou polohou záměru dotčena

Významné krajinné prvky

Zpracovateli oznámení není známa okolnost, že by v zájmovém území záměru či bezprostředním okolí areálu byla nějaká plocha registrována jako VKP podle § 6 zák. č. 114/1992 Sb., v platném znění.

Významná stanoviště a biotopy

S ohledem na zastavěnost a zpevnění areálu se žádná taková plocha v zájmovém území záměru (plocha je stavebně pro instalaci ČS PHM připravena) ani v kontaktu s ním nenachází.

Území historického, kulturního nebo archeologického významu

Zájmové území se nenachází v území s archeologickými nálezy.Záměr se nachází mimo dosah nemovitých kulturních památek.

Území hustě zalidněná

Zájmové území výstavby se nachází mimo obydlené území města Doksany, obce Nové Dvory v prostoru průmyslového nevýrobního areálu, nejbližší obytná zástavba se nachází cca 2000 m v obci Nové Dvory. Pohyb lidí v zájmovém území prostoru má pouze pracovní charakter.

Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení (včetně starých zátěží)

Zpracovateli oznámení nejsou známy okolnosti, které by dokládaly přítomnost území s existencí starých zátěží v rámci zájmového území posuzovaného záměru.

## C.2. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí  v dotčeném území, které budou pravděpodobně významně ovlivněny

Úvodem této části oznámení je možno konstatovat, že dílčí ovlivnění prakticky nepřesahuje zájmové území záměru. V řešeném území není ani žádná stanice monitorující čistotu ovzduší. Nejbližšími stanicemi jsou AMS stanice Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) 1025 Litoměřice - Mlékojedy, manuální stanice ČHMÚ 213 Doksany. Stanice ČHMÚ AMS 1025 Litoměřice - Mlékojedy monitoruje koncentrace oxidu siřičitého, oxidů dusíku NOx, oxidu uhelnatého a frakce prašného aerosolu do 10 μm PM10, manuální stanice ČHMÚ 213 Doksany monitoruje koncentrace oxidu siřičitého.

### Základní charakteristiky ovzduší a klimatu

Podle Quitta leží region v teplé oblasti T2. Charakteristické je teplé suché podnebí s teplotami mezi 8 – 9° C a srážkami mezi 450 – 500 mm. T 2 – teplá oblast, dlouhé léto, teplé a suché, přechodné období je velmi krátké s teplým až mírně teplým jarem i podzimem, krátkou, mírně teplou, suchou až velmi suchou zimou s velmi krátkým trváním sněhové pokrývky.

Tabulka: Klimatické charakteristiky T2

| Klimatické charakteristiky řešeného území | T2 | Klimatické charakteristiky řešeného území | T2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Počet dnů letních | 50 -60 | Průměrná teplota v dubnu v oC | 6 -9 |
| Poč. dnů s průměr. teplotou 10oC a více | 160 -170 | Průměrná teplota v říjnu v oC | 7 – 9 |
| Počet dnů mrazových | 100 – 110 | Prům. poč. dnů se srážk. 1mm a více | 90 -100 |
| Ledových | 30-40 | Srážkový úhrn ve vegetačním období | 350 -400 |
| Průměrná teplota v lednu v oC | -2 -– 3 | Srážkový úhrn v zimním období | 200 -300 |
| Průměrná teplota v červenci | 18 -19 | Počet dnů se sněhovou pokrývkou | 40 -60 |
| Počet dnů jasných | 40 -50 | Počet dnů zamračených | 120 -140 |

Podklad -Quitt E.: Klimatické oblasti Československa

Dle větrných růžic převládá v lokalitě jihozápadní proudění vzduchu, přičemž převažují rychlosti větru tříd 2 tzn. 0,5 – 2,5m.s-1.

Znečištění ovzduší

Monitorovací stanice AIM se zaměřením na zájmovou oblast dokladují následující tabulky:

Polétavé prachy – frakce PM10 – aktualizace 2005

| Rok: | 2005 |
| --- | --- |
| Kraj: | Ústecký |
| Okres: | Litoměřice |
| Látka: | PM10-Suspendované částice frakce PM10 |
| Jednotka: | µg/m3 |
| Denní LV : | 50,0 |
| Denní MT : | 0,0 |
| Denní TE : | 35 |
| Roční LV : | 40,0 |
| Roční MT : | 0,0 |

| Organizace: Staré č. ISKO Lokalita | Typ m.p. Metoda | Hodinové hodnoty | Denní hodnoty | Čtvrtletní hodnoty | Roční hodnoty |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Max. |  | 95% Kv | 50% Kv | Max. | 36 MV | VoL | 50% Kv | X1q | X2q | X3q | X4q | X | S | N |
|  |  | Datum |  | 99.9% Kv | 98% Kv | Datum | Datum | VoM | 98% Kv | C1q | C2q | C3q | C4q | XG | SG | dv |
| ČHMÚ 80 Doksany | Manuální měřicí program GRV |  |  |  |  | 115,0 | 51,0 | 39 | 23,9 | 35,0 |  | 18,7 |  | 29,7 | 19,96 | 286 |
|  |  |  |  |  |  | 25.03. | 22.02. | 39 | 79,0 | 71 | 73 | 76 | 66 | 24,0 | 1,99 | 18 |
| ZÚ 617 Litoměřice-ZÚ | Kombinované měření RADIO |  |  |  |  | 117,0 | 58,0 | 55 | 27,0 | 38,5 | 25,4 | 25,3 | 39,9 | 32,2 | 20,12 | 359 |
|  |  |  |  |  |  | 04.03. | 22.02. | 55 | 88,0 | 86 | 91 | 90 | 92 | 27,1 | 1,80 | 2 |
| ZÚ 637 Lovosice-MÚ | Kombinované měření GRV |  |  |  |  | 130,0 | 67,0 | 76 | 28,0 | 40,8 | 26,1 |  | 47,4 |  | 25,77 | 311 |
|  |  |  |  |  |  | 27.11. | 25.02. | 76 | 107,0 | 89 | 90 | 44 | 88 |  | 2,12 | 48 |
| ČHMÚ 1475 Litoměřice | Automatizovaný měřicí program RADIO | 249,0 |  | 84,0 | 28,0 | 126,3 | 61,9 | 69 | 28,4 | 39,2 | 27,4 | 26,4 | 44,3 | 34,3 | 21,84 | 357 |
|  |  | 24.02. |  | 172,0 | 106,0 | 25.03. | 02.09. | 69 | 101,3 | 90 | 89 | 89 | 89 | 28,3 | 1,88 | 3 |

Oxidy dusíku – aktualizace 2005

| Rok: | 2005 |
| --- | --- |
| Kraj: | Ústecký |
| Okres: | Litoměřice |
| Látka: | NO2-oxid dusičitý |
| Jednotka: | µg/m3 |
| Hodinové LV : | 200,0 |
| Hodinové MT : | 50,0 |
| Hodinové TE : | 18 |
| Roční LV : | 40,0 |
| Roční MT : | 10,0 |

| Organizace: Staré č. ISKO Lokalita | Typ m.p. Metoda | Hodinové hodnoty | Denní hodnoty | Čtvrtletní hodnoty | Roční hodnoty |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Max. | 19 MV | VoL | 50% Kv | Max. |  | 95% Kv | 50% Kv | X1q | X2q | X3q | X4q | X | S | N |
|  |  | Datum | Datum | VoM | 98% Kv | Datum |  |  | 98% Kv | C1q | C2q | C3q | C4q | XG | SG | dv |
| ČHMÚ 57 Milešovka | Manuální měřicí program GUAJA |  |  |  |  | 34,2 |  |  |  | 15,2 |  | 15,3 | 19,7 | 16,6 | 7,16 | 59 |
|  |  |  |  |  |  | 01.12. |  |  |  | 16 | 12 | 15 | 16 | 15,1 | 1,58 | 18 |
| ČHMÚ 80 Doksany | Manuální měřicí program GUAJA |  |  |  |  | 70,5 |  | 39,0 | 15,6 | 16,5 | 15,6 | 14,2 | 25,1 | 17,9 | 10,14 | 358 |
|  |  |  |  |  |  | 24.11. |  |  | 47,2 | 90 | 86 | 92 | 90 | 15,5 | 1,71 | 5 |
| ZÚ 617 Litoměřice-ZÚ | Kombinované měření CHLM |  |  |  |  | 62,0 |  | 44,0 | 22,0 | 26,6 | 20,4 | 18,1 | 30,8 | 24,0 | 9,96 | 364 |
|  |  |  |  |  |  | 23.02. |  |  | 48,0 | 90 | 91 | 91 | 92 | 22,0 | 1,52 | 1 |
| ZÚ 1466 Roudnice-nemocnice | Manuální měřicí program TLAM |  |  |  |  | 68,0 |  | 41,0 | 20,0 | 24,6 | 18,5 | 17,6 | 24,1 | 21,2 | 11,35 | 359 |
|  |  |  |  |  |  | 04.03. |  |  | 47,0 | 90 | 87 | 92 | 90 | 18,1 | 1,82 | 2 |
| ČHMÚ 1475 Litoměřice | Automatizovaný měřicí program CHLM | 79,6 | 65,6 | 0 | 15,5 | 44,4 |  | 33,3 | 17,1 | 20,8 | 15,6 | 14,0 | 24,1 | 18,6 | 7,74 | 360 |
|  |  | 04.03. | 10.02. | 0 | 47,1 | 10.02. |  |  | 38,3 | 90 | 91 | 90 | 89 | 17,1 | 1,52 | 3 |
| ČEZ 1575 Libkovice pod Řípem | Automatizovaný měřicí program CHLM | 134,0 | 96,0 | 0 | 20,5 | 74,0 |  | 52,3 | 21,4 | 26,8 | 18,7 | 18,7 | 35,1 | 24,8 | 13,37 | 360 |
|  |  | 24.02. | 29.11. | 0 | 70,5 | 17.01. |  |  | 59,8 | 85 | 91 | 92 | 92 | 21,5 | 1,73 |  |

| Rok: | 2005 |
| --- | --- |
| Kraj: | Ústecký |
| Okres: | Litoměřice |
| Látka: | NOx-oxidy dusíku |
| Jednotka: | µg/m3 |
| Roční LV : | 30,0 |
| Roční MT : | 0,0 |

| Organizace: Staré č. ISKO Lokalita | Typ m.p. Metoda | Hodinové hodnoty | Denní hodnoty | Čtvrtletní hodnoty | Roční hodnoty |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Max. |  | 95% Kv | 50% Kv | Max. |  | 95% Kv | 50% Kv | X1q | X2q | X3q | X4q | X | S | N |
|  |  | Datum |  | 99.9% Kv | 98% Kv | Datum |  |  | 98% Kv | C1q | C2q | C3q | C4q | XG | SG | dv |
| ČEZ 1575 Libkovice pod Řípem | Automatizovaný měřicí program CHLM | 152,0 |  | 68,0 | 23,0 | 93,5 |  | 61,0 | 23,6 | 30,5 | 21,5 | 21,5 | 40,5 | 28,5 | 15,84 | 360 |
|  |  | 29.11. |  | 135,5 | 86,5 | 17.01. |  |  | 68,0 | 85 | 91 | 92 | 92 | 24,8 | 1,70 | 2 |

Oxid uhelnatý:

| Rok: | 2005 |
| --- | --- |
| Kraj: | Ústecký |
| Okres: | Ústí nad Labem |
| Látka: | CO-oxid uhelnatý |
| Jednotka: | µg/m3 |
| 8Hodinové LV : | 10000,0 |
| 8Hodinové MT : | 0,0 |
| 8Hodinové TE : | 0 |

| Organizace: Staré č. ISKO Lokalita | Typ m.p. Metoda | 8Hodinové hodnoty | Denní hodnoty | Čtvrtletní hodnoty | Roční hodnoty |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Max. |  |  |  | Max. |  | 95% Kv | 50% Kv | X1q | X2q | X3q | X4q | X | S | N |
|  |  | Datum |  | VoM |  | Datum |  |  | 98% Kv | C1q | C2q | C3q | C4q | XG | SG | dv |
| ČHMÚ 1011 Ústí n.L.-Kočkov | Automatizovaný měřicí program IRABS | 1012,5 |  |  |  | 783,5 |  | 637,0 | 346,7 | 408,7 | 330,7 | 348,6 | 432,5 | 380,1 | 112,86 | 362 |
|  |  | 24.02. |  | 0,0 |  | 10.02. |  |  | 673,3 | 88 | 90 | 92 | 92 | 365,3 | 1,32 | 2 |
| ČHMÚ 1571 Ústí n.L.-město | Automatizovaný měřicí program IRABS | 2564,1 |  |  |  | 1609,8 |  | 972,8 | 501,6 | 667,0 | 452,5 | 450,4 | 701,4 | 566,5 | 224,93 | 356 |
|  |  | 12.01. |  | 0,0 |  | 12.01. |  |  | 1213,0 | 88 | 90 | 90 | 88 | 530,9 | 1,42 | 2 |

Benzen – aktualizace 2005

| Rok: | 2005 |
| --- | --- |
| Kraj: | Ústecký |
| Okres: | Ústí nad Labem |
| Látka: | BZN-benzen |
| Jednotka: | µg/m3 |
| Roční LV : | 5,0 |
| Roční MT : | 5,000 |

| Organizace: Staré č. ISKO Lokalita | Typ m.p. Metoda | Hodinové hodnoty | Denní hodnoty | Čtvrtletní hodnoty | Roční hodnoty |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Max. |  | 95% Kv | 50% Kv | Max. |  | 95% Kv | 50% Kv | X1q | X2q | X3q | X4q | X | S | N |
|  |  | Datum |  | 99.9% Kv | 98% Kv | Datum |  |  | 98% Kv | C1q | C2q | C3q | C4q | XG | SG | dv |
| ZÚ 1457 Ústí n.L.-ZÚ, Pasteurova | Kombinované měření GCH-VOC |  |  |  |  | 21,2 |  |  |  | 5,1 |  |  | 4,9 | 3,9 | 3,94 | 46 |
|  |  |  |  |  |  | 10.02. |  |  |  | 15 | 8 | 7 | 16 | 2,8 | 2,20 | 6 |
| ČHMÚ 1481 Ústí n.L.-Všebořická (hot spot) | Automatizovaný měřicí program GCH-PID | 62,5 |  | 7,8 | 1,9 | 15,6 |  | 6,9 | 2,1 | 4,0 | 1,6 |  |  | 2,7 | 2,06 | 279 |
|  |  | 07.01. |  | 25,3 | 10,3 | 11.01. |  |  | 7,9 | 80 | 72 | 64 | 63 | 2,2 | 2,04 | 25 |
| ČHMÚ 1571 Ústí n.L.-město | Automatizovaný měřicí program GCH-PID | 14,8 |  | 4,5 | 0,8 | 7,6 |  | 3,9 | 0,9 |  | 0,8 | 0,5 | 2,2 | 1,4 | 1,22 | 321 |
|  |  | 02.02. |  | 12,0 | 6,1 | 27.11. |  |  | 4,8 | 71 | 87 | 82 | 81 | 1,0 | 2,37 | 12 |

VOC – aktualizace 2005

| Rok: | 2005 |
| --- | --- |
| Kraj: | Ústecký |
| Okres: | Ústí nad Labem |
| Měřicí program: | UUKPK , Ústí n.L.-ZÚ, Pasteurova |
| Staré číslo ISKO: | 1457 |
| Organizace: | ZÚ |

| Látka | Metoda | Jednotka |  | Měsíční koncentrace | Roční průměr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| BZN | GCH-VOC | µg/m3 | Xm | 4,03 | 8,47 | 3,22 |  |  |  |  |  |  | 3,45 | 7,22 | 4,16 | 3,93 |
|  |  |  | N | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 6 |  |
| TLN | GCH-VOC | µg/m3 | Xm | 13,27 | 22,35 | 10,84 |  |  |  |  |  |  | 16,19 | 12,84 | 13,52 | 13,32 |
|  |  |  | N | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 6 |  |
| EBZN | GCH-VOC | µg/m3 | Xm | 2,89 | 2,66 | 1,94 |  |  |  |  |  |  | 3,84 | 2,76 | 2,92 | 2,57 |
|  |  |  | N | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 6 |  |
| XYs | GCH-VOC | µg/m3 | Xm | 12,45 | 12,11 | 8,80 |  |  |  |  |  |  | 15,95 | 11,25 | 12,45 | 10,96 |
|  |  |  | N | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 6 |  |
| STYR | GCH-VOC | µg/m3 | Xm | 2,09 | 2,47 | 1,91 |  |  |  |  |  |  | 2,02 | 1,87 | 1,42 | 1,92 |
|  |  |  | N | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 6 |  |
| CM | GCH-VOC | µg/m3 | Xm | 0,67 | 1,05 | 1,03 |  |  |  |  |  |  | 0,75 | 1,53 | 0,66 | 0,85 |
|  |  |  | N | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 6 |  |
| TCL | GCH-VOC | µg/m3 | Xm | 0,17 | 0,47 | 0,68 |  |  |  |  |  |  | 0,38 | 0,89 | 0,52 | 0,54 |
|  |  |  | N | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 6 |  |
| CLB | GCH-VOC | µg/m3 | Xm | 0,14 | 0,05 | 0,05 |  |  |  |  |  |  | 0,05 | 0,31 | 0,05 | 0,14 |
|  |  |  | N | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 6 |  |
| DCLs | GCH-VOC | µg/m3 | Xm | 0,15 | 0,15 | 0,15 |  |  |  |  |  |  | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
|  |  |  | N | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 6 |  |
| TMBs | GCH-VOC | µg/m3 | Xm | 7,84 | 7,31 | 4,78 |  |  |  |  |  |  | 9,73 | 7,07 | 4,82 | 6,11 |
|  |  |  | N | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 6 |  |
| DCM | GCH-VOC | µg/m3 | Xm | 0,71 | 0,79 | 0,63 |  |  |  |  |  |  | 1,21 | 3,09 | 2,86 | 1,80 |
|  |  |  | N | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 6 |  |
| CCl4 | GCH-VOC | µg/m3 | Xm | 5,65 | 3,55 | 3,90 |  |  |  |  |  |  | 2,03 | 4,13 | 2,23 | 3,28 |
|  |  |  | N | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 6 |  |
| TCM | GCH-VOC | µg/m3 | Xm | 0,32 | 0,56 | 0,31 |  |  |  |  |  |  | 0,43 | 1,00 | 0,30 | 0,41 |
|  |  |  | N | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 6 |  |
| TECE | GCH-VOC | µg/m3 | Xm | 7,21 | 4,26 | 4,30 |  |  |  |  |  |  | 7,69 | 5,05 | 4,42 | 5,50 |
|  |  |  | N | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 6 |  |
| TCE | GCH-VOC | µg/m3 | Xm | 0,11 | 0,20 | 0,21 |  |  |  |  |  |  | 0,10 | 0,39 | 0,13 | 0,18 |
|  |  |  | N | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 6 |  |
| F11 | GCH-VOC | µg/m3 | Xm | 1,46 | 1,19 | 2,03 |  |  |  |  |  |  | 15,31 | 29,23 | 8,19 | 16,20 |
|  |  |  | N | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 6 |  |
| F12 | GCH-VOC | µg/m3 | Xm | 1,68 | 1,90 | 2,14 |  |  |  |  |  |  | 1,83 | 5,43 | 1,05 | 2,03 |
|  |  |  | N | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 6 |  |
| F113 | GCH-VOC | µg/m3 | Xm | 0,57 | 0,53 | 0,80 |  |  |  |  |  |  | 0,68 | 2,19 | 0,62 | 0,83 |
|  |  |  | N | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 6 |  |

### Základní charakteristiky povrchových a podzemních vod

Povrchové vody

Řešené území se nachází v povodí vodárenského toku Ohře. Správu povodí zabezpečuje Povodí Ohře.

### Základní charakteristiky půd a geofaktorů

Základní pedologické údaje

S ohledem na přeměnu zájmového území (zástavba, zpevnění) nelze již původní půdní typy charakterizovat, vesměs jde o antrozemě, na rekultivovaných plochách jsou sekundárně vytvořeny humózní vrstvy, odpovídající živnějším kambizemím.

### Základní charakteristiky přírodních poměrů staveniště a okolí

Zájmové území neposkytuje podmínky pro trvalé přežívání populací živočichů, s ohledem na míru zastavěnosti a zpevnění ploch. Při místním šetření byly v areálu zaznamenány přelety několika druhů ptáků: konipas bílý (Motacilla alba), vrabec domácí (Passer domesticus), rehek domácí (Phoenicurus ochruros) a na travnatých plochách při hranici areálu byli zjištěni zástupci několika běžných druhů hmyzu: bělásek zelný (Pieris brassicae), babočka paví oko (Nymphalis io), b. kopřivová (Aglais urticae), střevlíček měděný (Poecilus cupreus), páteříček žlutý (Rhagonycha fulva).

### 2.5. Základní charakteristiky dalších aspektů životního a přírodního prostředí

Krajina, krajinný ráz

Zájmové území představuje již zcela přeměněné prostory, ve kterém již nelze definovat základní znaky a parametry krajinného rázu ve smyslu doporučených metodik. Poněvadž záměr představuje instalaci nadzemní ČS PHM, z níž určující viditelnou částí je vlastní ocelová nádrž, jejíž měřítko nepřesahuje  měřítko vstupního objektu jejíž poloha je skrytá mezi stávajícími objekty, není v Oznámení předkládána charakteristika krajinného rázu.

Zástavba, památkově chráněné objekty

V zájmovém území se nenacházejí žádné památkově chráněné objekty, archeologické nálezy nebyly při přípravě plochy pro instalaci ČS PHM potvrzeny.

Oblasti surovinových zdrojů

Do zájmového území nezasahuje žádné chráněné ložiskové území, dobývací prostor nebo prosto jinak evidovaných zásob nerostných surovin.

Jiné charakteristiky životního prostředí

Z hlediska radonového rizika podle orientační mapy Zdroje radioaktivity a radonové riziko v České republice, zpracovaného ČGÚ Praha, se posuzované území nachází v oblastech s nízkým až středním rizikem radonové zátěže.

Vztah k územně plánovací dokumentaci

Záměr se nachází v území, které je územním plánem města určeno jako plocha průmysl a skladovací plochy, takže je výstavba čerpací stanice z hlediska územního plánu možná.

# D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ  A NA   ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

## D.1. Charakteristika  možných vlivů a odhad jejich velikosti, složitosti a významnosti

### 1.1. Vlivy na obyvatelstvo

Navrhovaná výstavba typové nadzemní čerpací stanice negeneruje žádné významné vlivy na obyvatelstvo.

Zdravotní rizika, sociální a ekonomické důsledky

Jde o instalaci nové, z hlediska signalizace úniků zdraví nebezpečných látek zabezpečené dvouplášťové nádrže, která bude osazena na zpevněnou, vodohospodářsky zajištěnou  plochu.

Výstavba

Rozsah stavebních a zemních  není významný a nelze  očekávat, že by etapa výstavby mohla vzhledem k lokalizaci záměru představovat narušení faktorů pohody jak z hlediska hluku, tak z hlediska emisí do ovzduší.  V současné době je plocha pro instalaci ČS PHM prakticky připravena, s ohledem na polohu mimo dosah obytné zástavby se nemohla fáze přípravy území projevit jakýmkoli patrnějším ovlivněním nejbližší obytné zástavby. Vlastní instalace ČS PHM neznamená patrnou změnu akustické nebo imisní situace pro nejbližší obytnou zástavbu.

Provoz

Negativní vlivy související s posuzovaným záměrem se ve  vztahu k ohrožení zdraví obyvatelstva mohou projevit v následujících oblastech:

- znečištění ovzduší

- hluk

- znečištění vody a půdy

- havarijní stavy

Znečištění ovzduší

Jak již bylo uvedeno v předcházejících částech předkládaného oznámení, je řešen bodový zdroj znečištění ovzduší z hlediska emisí VOC  s tím, že dopravní obslužnost s ohledem na neveřejnost ČS a její umístění v areálu firmy (využití nafty pro dopravce) se  oproti současnému stavu nemění. Jak je patrné z výpočtů nemůže znamenat provoz ČS PHM výraznější ovlivnění imisní zátěže, které by se mohlo projevit na zdraví trvale bydlících obyvatel.

Hluk

V kontextu akustické zátěže nebude provoz ČS PHM generovat žádnou změnu ve vztahu ke stávající dopravní obsluze, příjezd dvou autocisteren s naftou měsíčně nad rámec stávající obslužnosti areálu firmy je  v kontextu akustické zátěže zanedbatelný, tudíž není nutné se podrobněji zabývat problematikou akustické zátěže v zájmovém území.

Znečištění vody a půdy

Z hlediska ovlivnění zdravotního stavu obyvatelstva prostřednictvím půd lze záměr označit za nulový, protože vlastní provoz nepředstavuje riziko kontaminace půd s ohledem na umístění na zpevněné a vodohospodářsky zabezpečené ploše.  V  tomto kontextu nejsou očekávány úniky zdraví škodlivých látek do vod mimo areál firmy. Ovlivnění zdravotního stavu prostřednictvím znečištění vod respektive půd není ve vztahu k hodnocenému záměru tedy aktuální a tento vliv lze označit za nulový.

Havarijní stavy

Vznik  havarijních situací nelze nikdy zcela vyloučit, lze však potenciální možnost vzniku havárií výrazně eliminovat. Problematika havarijních stavů je blíže popisována v předcházející části předkládaného Oznámení.

Hodnocení vlivů na obyvatelstvo

Posuzovaný záměr je realizován mimo souvislou obytnou zástavbu. Jak je patrné z vyhodnocení imisní situace v zájmovém území, záměr nepředstavuje výraznější negativní vlivy na obyvatelstvo, a proto na úrovni oznámení v rozsahu přílohy č.3 není nutné se problematikou vlivů na obyvatelstvo podrobněji zabývat.

Sociální  a  ekonomické  důsledky

Uvažovaný záměr  žádný vliv na sociální a ekonomické aspekty regionu negeneruje.

Počet obyvatel ovlivněných účinky stavby

Vzhledem k situování areálu se nepředpokládá významné negativní ovlivnění obyvatelstva u nejbližších trvale obytných objektů.

Narušení faktorů ovlivněných účinky stavby

Případné jiné  negativní účinky uvažovaného záměru z hlediska hodnocení  vlivů na životní prostředí kromě oznámením hodnocených vlivů nejsou  očekávány. Záměr je umístěn ve stávajícím areálu firmy Zedníček a. s. v dostatečné vzdálenosti od obytné zástavby, příprava území pro instalaci ČS PHM již proběhla.

### 1.2. Vlivy na ovzduší

Posuzovaný záměr  negeneruje žádné významnější  znečištění ovzduší, příspěvky z čerpání nafty lze na základě provedených propočtů v kapitole B.III.1 pokládat za nevýznamné. Imisní limity pro VOC nejsou stávající legislativou v oblasti ochrany ovzduší stanoveny.

Pokud se týká emisí z dopravních prostředků, zabezpečujících obsluhu záměru, lze očekávat pouze nevýznamné ovlivnění, které se na charakteristikách ovzduší oproti současnému stavu prakticky neprojeví, příprava území pro instalaci ČS PHM již prakticky proběhla.

Lze vyvodit závěr, že z hlediska vlivů na ovzduší nebude způsobovat posuzovaná ČS PHM výraznější změnu v imisní zátěži zájmového území. Z hlediska umístění a provozu posuzovaného záměru ve vztahu k ochraně ovzduší nelze mít k provozu ČS PHM námitek.

### 1.3. Vlivy na vody

Vlivy na zdroje vody

Bez vlivu a požadavků na nové zdroje vody, s ohledem na stav zájmového území nedochází k ovlivnění jímacích  parametrů okolí, výstavba není situována do žádného OP vodních zdrojů.

Vlivy na kvalitu vod

Výstavba:

Potenciální riziko kontaminace z hlediska vlastního hodnoceného záměru může nastat v etapě výstavby, a to i v závěrečné fázi instalace ČS PHM. Pro eliminaci tohoto rizika  jsou v doporučeních oznámení pro etapu výstavby navržena následující  opatření:

- pro stavbu bude vypracován plán havarijních opatření  pro případ havarijního úniku látek škodlivých vodám, s jehož obsahem budou seznámeni všichni pracovníci stavby; v případě havárie bude nezbytné postupovat podle pokynů zpracovaných v havarijním plánu

- všechny mechanismy, které se budou pohybovat na  staveništi musí být v dokonalém technickém stavu;  nezbytné bude je kontrolovat zejména z hlediska možných  úkapů ropných látek

Provoz:

Vzhledem k tomu, že se jedná o dvouplášťovou nádrž, nemusí být v betonové jímce. Nádrž je netlaková, obdélníkového půdorysu. Vnější plášť plní funkci  havarijní jímky. Těsnost meziplášťového prostoru je zkoušena výrobcem. Dno nádrže je rovněž zdvojené a tvoří meziplášťový prostor kontinuálně spojený s meziplášťovým prostorem obvodových stěn.

Z hlediska provozu nedojde po rozšíření k žádné změně v koncepci odvádění splaškových a srážkových vod z areálu. Z hlediska minimalizace negativních vlivů provozu na vodu je překládaným oznámením doporučeno následující opatření:

- před kolaudací stavby bude předložen vodoprávním úřadem odsouhlasený  aktualizovaný Plán opatření pro  případ havárie a zhoršení jakosti vod, který bude mj. zahrnovat i vybavení ČS PHM prostředky pro zajištění malých úniků

- ke kolaudaci stavby  předložit doklady o nepropustnosti technologických celků ČS PHM a doklady o příslušných zkouškách těsnosti nádrže kolem výdejních stojanů

- před kolaudací stavby technicky zabezpečit usměrnění odtoku dešťových vod z prostoru východně od ČS PHM tak, aby tato voda nemohla odtékat do prostoru sousedních zatravněných ploch

Vlivy na hydrologické poměry

V rámci posuzovaného záměru došlo přípravou území pro instalaci ČS PHM jen k nepatrnému posílení zpevněných ploch, které se nemůže významněji projevit na zvýšení odtoku z areálu.

Vlivy na hydrogeologické poměry

Záměr neznamená prakticky žádný dopad do hydrogeologických poměrů v území.

### Vlivy na půdu a horninové prostředí

Záměr neznamená  žádný zábor ZPF, vlivy není nutno uvažovat.

Záměr nevyžaduje žádné hloubkové zakládání objektů.

### Vlivy na floru a faunu

Záměr neznamená likvidaci žádného přírodovědecky hodnotného stanoviště, je realizován prakticky na odpřírodněných plochách, neznamená likvidaci hnízdišť ptáků, kácení dřevin, negeneruje v tomto kontextu žádné vlivy na kvalitu dochovaného přírodního prostředí v areálu. Větší plochy s dřevinami jsou lokalizovány zcela mimo dosah stavby ČS PHM.

### Vlivy na ekosystémy

S ohledem na charakter dotčených ploch nejsou očekávány žádné změny v ekosystémech, navazujících na areál, záměr nepředpokládá žádný terénní, stavebně technický nebo jiný prostorový zásah do hodnotnějších ekosystémů v obci Nové Dvory.

### Vlivy na krajinu včetně ovlivnění krajinného rázu

Investorem navrhovaná aktivní varianta záměru neznamená žádnou patrnou změnu stávajících parametrů  vlastního zájmového území areálu, nevznikne žádná výšková nebo hmotová dominanta. Záměr je navrhován do stávajícího areálu mimo nezastavěné plochy, takže k žádnému vlivu na estetické parametry území, ráz města nebo ráz krajiny nedochází.

### 1.8. Vlivy na další parametry životního prostředí

Nejsou známy.

Záměr nevyžaduje zvláštní infrastrukturu nebo vyvolané investice mimo vymezené území. Není tudíž předpokládáno další ovlivnění charakteru krajiny, stav ekosystémů  či způsobu využití území s výjimkou vodohospodářského zabezpečení vlastní plochy ČS PHM. Záměr v sobě neobsahuje prostory, které by vyžadovaly zvláštní ochranu ohledně radonového rizika.

Záměr neznamená ovlivnění zájmů památkové péče, rovněž neznamená žádný dopad na kulturní tradice v místě nebo  v regionu, ani neovlivňuje jiné kulturní hodnoty nemateriální povahy.

## D.2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci

S ohledem na výstupy předchozí části lze konstatovat, že není překročeno lokální měřítko významnosti vlivů, spojených s instalací ČS PHM ve stávajícím areálu. Předkládaný záměr je v daném území předkládaným oznámením posouzen ze všech podstatných hledisek. Z hlediska charakteru předloženého záměru je patrné, že se jedná o aktivitu navrhovanou v území, kde tato aktivita není vyloučena. Z této skutečnosti se také odvíjí komplexní vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů záměru na životní prostředí. Z hlediska posuzovaných vlivů hodnocených dle kapitoly D.I. předloženého oznámení je patrné, že záměr nepředstavuje z hlediska velikosti a významnosti vlivů na jednotlivé složky významnější vlivy.

Při respektování doporučení uvedených v předkládaném oznámení nedojde ani při výstavbě ani při provozu ke kvantitativnímu nebo kvalitativnímu ovlivnění jednotlivých složek životního prostředí.

## D.3. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice

Vlivy tohoto charakteru oznamovaný záměr negeneruje.

## D.4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzací nepříznivých vlivů

Pro účelnější řešení posuzované investice čerpací stanice v areálu Zedníček a. s. Nové Dvory jsou navrhována následující doporučení a opatření:

- Před kolaudací stavby bude předložen vodoprávním úřadem odsouhlasený  aktualizovaný Plán opatření pro  případ havárie a zhoršení jakosti vod, který bude mj. zahrnovat i vybavení ČS PHM prostředky pro zajištění malých úniků.

- Ke kolaudaci stavby  předložit doklady o nepropustnosti technologických celků ČS PHM a doklady o příslušných zkouškách těsnosti nádrže kolem výdejního stojanu.

- Pro stavbu bude vypracován plán havarijních opatření  pro případ havarijního úniku látek škodlivých vodám, s jehož obsahem budou seznámeni všichni pracovníci stavby; v případě havárie bude nezbytné postupovat podle pokynů zpracovaných v havarijním plánu.

- Všechny mechanismy, které se budou pohybovat na  staveništi musí být v dokonalém technickém stavu;  nezbytné bude je kontrolovat zejména z hlediska možných  úkapů ropných látek.

- Před uvedením stavby do zkušebního provozu bude  vypracován a předložen ke schválení požární řád, který bude zahrnovat i problematiku likvidace následků havárií v případě požáru.

- Ke kolaudaci stavby doložit specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých ve fázi výstavby a způsoby nakládání s odpady ve fázi výstavby.

- Specifikovat prostory pro shromažďování nebezpečných odpadů a případných ostatních látek škodlivých vodám ze všech uvažovaných aktivit v rámci stavby uvažovaného záměru( tyto budou ukládány pouze ve vybraných a označených prostorách v souladu s legislativou v oblasti ochrany vod a odpadovém hospodářství.

- Smluvně zajistit odstranění odpadů pouze se subjekty oprávněnými k této činnosti .

## D.5. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při specifikaci vlivů

Oznámení bylo připravováno na základě projektové dokumentace pro stavební řízení, na základě které bylo možno posouzení vlivů objektivně řešit.

# E.  POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU

Oznamovatel předložil jednovariantní řešení, vyplývající z charakteru území a technicko- bezpečnostních parametrů na řešení ČS PHM v dané lokalitě.

Předkládaná varianta je již výsledkem dřívějších rozhodnutí oznamovatele (viz kapitola B.I.5.).

# DOPLŇUJÍCÍ  ÚDAJE

## Další podstatné informace oznamovatele

Na základě konzultace zpracovatele oznámení s oznamovatelem je možno konstatovat, že žádná z podstatných informací o záměru, která by mohla mít dopad na odhad velikosti a významnosti vlivů na životní prostředí, obyvatelstvo nebo strukturu a funkční využití území, nebyla zamlčena.

# VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU

Posuzovaný záměr představuje řešení nové nadzemní ČS PHM v areálu firmy Zedníček Nové Dvory. Navržené technické a technologické řešení je v souladu s požadavky na obdobná zařízení a stavby. Stavební řešení respektuje stávající platnou legislativu v České republice, koncepce řešení vychází z obdobných stanic pohonných hmot. Jedná se o typové technologické zařízení, které se běžně používá.

Stavební část tvoří betonová plocha, dopravní napojení bude po stávající přístupové komunikaci do areálu s využitím stávajícího vjezdu, provoz čerpací stanice je předpokládán jednosměrný. Zásobování čerpací stanice bude cisternami od smluvního dodavatele podle požadavku provozovatele. Přivezení se děje cisternovým vozem na manipulační a stáčecí plochu - plocha dvora areálu,  odkud budou pohonné hmoty stáčeny do nadzemní nádrže. Stáčecí místo je umístěno ve spodní části nádrže. Čerpací stanice nafty je tvořena nadzemní ocelovou nádrží. Nádrž je dvouplášťová, celokovová pro skladování ropných produktů a hořlavin II. třídy – motorové nafty. Vnější plášť plní funkci havarijní nádrže s kontrolou meziprostoru stlačeným vzduchem 0,05 MPa, vnitřní  plášť je zhotoven z plechu třídy 11. V přední části nádrže je umístěna obslužná plošina, dále je zde výdejní stojan a obslužná skříň.  Spodní část nádrže je vodotěsně uzavřena a propojena spádovým potrubím s vanou pod stojanem. Odnímatelný rošt slouží k čištění vany.

Nádrž slouží pro uskladnění nafty motorové NM. Zařízení pro výdej PHM je tvořeno jedním samostatným elektronickým výdejním stojanem. Výdejní stojan je umístěn na refýži pod zastřešením ve venkovním prostoru.Výdejní plocha a stáčecí místo je ve větraném venkovním prostředí.

Stáčení bude provádět autocisterna stáčecím čerpadlem umístěným před nádrží vedle stojanu přes potrubní armatury nádrže, a přes stáčecí armaturu. Stáčecí místo je jednovývodové. Proti přeplnění nádrže při stáčení je nádrž chráněna signalizačním zařízením se světelnou a akustickou signalizací. Před stáčením bude autocisterna vodivě připojena na instalovaný uzemňovací bod (AC). Stáčení z autocisterny probíhá za stálé přítomnosti obsluhy.

Výdej do vozidel bude uskutečňován jedním elektronickým výdejním stojanem. Jde o stojan s připojeným sacím potrubím se zpětnou klapkou a sacím košem. Výdejní jednotka je zabezpečena kulovými ventily. Odsávání par při výdeji zpět do nádrže není instalováno, poněvadž pro naftu není nutné. Výdejní místo - stojan je součástí stanice jako jeden technologický celek. Je chráněno - zastřešeno v rámci nádrže. Výdej lze provádět přímo (samoobsluha) nebo dle možného požadavku pomocí čipových karet. Stojan je osazen jako součást nádrže na odkapovém roštu, prostor je zakryt přístřeškem s osvětlením (součást dodávky). Čerpací stanice je neveřejnou čerpací stanicí motorové nafty. Proti úkapům ropných produktů je výdejní jednotka a stáčecí místo zabezpečena okapovým roštem pod výdejní jednotkou (stojanem - stáčecím místem). Záchyt úkapů z výdejní jednotky PHM a stáčecího místa je do okapového roštu pod stojanem - stáčecím místem. Po dobu stáčení bude výdejní stojan pro výdej nafty vyřazen z provozu vypnutím jističů v hlavním rozvaděči. Záměr nepřináší žádné výraznější negativní vlivy, těžištěm posouzení je především ochrana vod (využití části stávající dešťové kanalizace zabezpečené lapolem) s tím, že je doporučeno ještě před kolaudací technicky dořešit případný kontakt  dešťové vody z okolí čerpací stanice se zatravněnými plochami východně. Poněvadž jde o neveřejnou čerpací stanici pro potřeby dopravce, není očekáván žádný nárůst obslužné dopravy, která by ČS PHM využívala, oproti stávající obsluze dnešního areálu.  Pouze zásobování ČS naftou znamená cca 4 příjezdy autocisterny měsíčně, toto navýšení dopravy je možno pokládat za zanedbatelné jak v kontextu zatížení imisní situace, tak z hlediska akustické zátěže a z hlediska možného ovlivnění zdravotního stavu obyvatelstva.

# PŘÍLOHA

odborný posudek podle zk. č. 86/2002 Sb.,

rozptylová studie podle zk. č. 86/2002 Sb.

# ÚDAJE O ZPRACOVATELI OZNÁMENÍ

Datum zpracování oznámení:

Jména, příjmení, bydliště a telefon zpracovatele oznámení a spolupracujících osob:

Datum zpracování oznámení : 29.12. 2006

Jméno a příjmení :  Ing. Leoš Slabý, Ing. Jaroslav Bohuněk

Bydliště :  Arnošta z Pardubic 676

Telefon : 603 472 640

E-mail:  slaby@holice.cz

Ing. Jaroslav Bohuněk je oprávněn ke zpracovávání dokumentací a posudků dle § 19 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Rozhodnutí o udělení autorizace č.j. 5875/871/OPVŽP/96 ze dne 1.10.1996.

Ing. Jaroslav Bohuněk

Kopie autorizace:

Oznámení je zpracováno celkem v 12 výtiscích:

10 výtisků předloženo na krajský úřad

1 výtisk oznamovatel

1 výtisk archiv zpracovatele

# HLAVNÍ POUŽITÉ PODKLADY

- Nadzemní čerpací stanice. Dokumentace pro stavební povolení. Ing. Robert Hais.

- Oznámení dle zák. č.100/2001 Sb o,posuzování vlivů na životní prostředí dle přílohy č. 3 zákona na záměr Hala Chladírna Zedníček Nové Dvory u Doksan, ZEDNÍČEK a.s., Kunovice čp. 1482, PSČ 686 04

- Culek M. a kol. (1995 edit): Biogeografické členění České republiky. Praha, ENIGMA

- Územně technický podklad pro nadregionální a regionální územní systém ekologické stability ČR. Ing. Ludmila Bínová, CSc., RNDr. Martin Culek,  1996

- Quitt, E. (1971):Klimatické oblasti Československa. ČSAV, Geografický ústav Brno, Studia Geographica 16, Brno, 126 stran.

# Footnotes

Odkaz na zákon č. 356/2003 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích, ve znění pozdějších předpisů

Tento údaj je vzat jako maximální teoretický výdej nafty – tedy vstupní údaj pro odhad emisí a odhad vlivů na ovzduší