| odbor životního prostředí a zemědělství |  |
| --- | --- |
| Velká Hradební 3118/48 |  |
| 400 02 Ústí nad Labem | E.E.a.s., Žižkova 152 436 01 Litvínov |
| tel.: +420 475 657 111 |  |
| fax.: +420 475 200 245 |  |
| url: www.kr-ustecky.cz |  |
| datum: | 21.06.2007 |  |
| č.j. složka : | 1066/ZPZ/2007/320 – závěr |
| skartační znak: | 208.3-V/10 |
| vyřizuje/ tel.: | Mareček/ 144 |
| e-mail: | marecek.j.@kr-ustecky.cz |
| váš dopis značky/ze dne: |  |

ZÁVĚR  ZJIŠŤOVACÍHO  ŘÍZENÍ

podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon).

# Identifikační údaje:

Název:  „Větrný park Mníšek“

Kapacita (rozsah) záměru:

Posuzovaným záměrem je novostavba 3 větrných elektráren a navazující infrastruktury v k.ú. Mníšek. Bude se jednat o typ elektrárny VESTAS V90 o výkonu 3MW, výšce věže 105m a průměru rotoru 90m. Zapínací rychlost větru je 4m.s-1, vypínací rychlost větru 25m.s-1. Celkový instalovaný výkon tedy bude (3 x 3MW) = 9MW. Jedná se o stavbu dočasnou na dobu 25 let. Zastavěná plocha pod jednou věží činí 256m2  (čtvercová základna 16 x 16 metrů). Dále bude položeno kabelové vedení o celkové délce trasy 313m a postavena obslužná komunikace v délce 490m (z toho 322m opravených zpevněných stávajících a 168m zcela nových).  Uvažovaná šířka komunikace je 4,5m.

Charakter záměru:

Výstavba 3 kusů větrných elektráren v k.ú. Mníšek je projekt,  patřící k záměrům  využití větrné energie na vhodných lokalitách v oblasti Krušných hor. Z hlediska stavebního se jedná o novostavbu technických zařízení a navazující infrastruktury pro výrobu elektrické energie z obnovitelných zdrojů.

Bylo voleno ze tří zvažovaných variant - devíti, pěti a tří větrných elektráren, z nichž prvé dvě varianty  neobstály z hlediska krajinářského hodnocení, resp. z hlediska překračování povolených limitů hluku v nočních hodinách. Dobré podmínky pro využití větrných elektráren v posuzované lokalitě jsou dány především jejím vysokým větrným potenciálem.

Pro obec představuje realizace  určitý finanční přínos z daňových výnosů. Pro umístění také mluví blízkost elektrického vedení, kapacita přípojné trafostanice, dostupnost pro stavební mechanizmy a vhodné geologické podmínky pro zakládání staveb.

Umístění stavby:

Kraj:	 Ústecký

Obec:    Nová Ves v Horách

k.ú.:	 Mníšek v Krušných horách

Zahájení  stavby:  termín je podmíněn možnostmi investora

Ukončení stavby:  neuvedeno

Oznamovatel:  E.E.a.s., Žižkova 152, 436 01  Litvínov

IČ:		27274306

## Souhrnné vypořádání připomínek:

V zákonem stanovené lhůtě se ke zveřejněnému oznámení vyjádřily:

Ústecký kraj -  nepožaduje provést posouzení záměru dle zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí za předpokladu zahrnutí podmínek odboru ŽPZ KÚ Ústeckého kraje k záměru, naplnění oprávněných podmínek dalších orgánů veřejné správy a zahrnutí opatření navrhovaných v kapitole D.IV „Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí“ v plném rozsahu do závěrů zjišťovacího řízení.

K realizaci je doporučována varianta č.3, která počítá pouze s výstavbou 3 VTE o celkovém výkonu 9 MW, tj. výstavbou VTE 1, 2, a 3 umístěných dle zákresu v ortofotomapě na str.94 oznámení.

Obec Nová Ves v Horách – jako dotčený orgán samosprávy sděluje, že v dotčeném území se nacházejí chráněné rostliny a živočišné druhy, / řešeno v podmínkách č. a2), a3), a6), b4), c3) / dále se zamýšlené stavby nacházejí v těsné blízkosti zastavěného území obce / řešeno podmínkou  c1) /a v těsné blízkosti hranice se sousední Spolkovou republikou Německo, přičemž stanovisko německé strany k  tomuto záměru je negativní.

Městský úřad Litvínov -  odbor životního prostředí požaduje, aby záměr byl posouzen dle zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.

Jako důvody uvádí, že se záměr nachází cca 450m SV směrem od vymezené ptačí oblasti Východní Krušné hory, / Krajským úřadem však bylo vydáno kladné stanovisko, které je přílohou Oznámení/, dotčené území je v těsné blízkosti státní hranice se SRN, v zájmovém území a jeho bezprostředním okolí se vyskytují živočichové a rostliny zvláště chránění ve smyslu vyhlášek MŽP / řešeno níže rozvedenými podmínkami a2), a3), a6), b4), c3) / a konečně, že v okruhu o poloměru 8 km se již  nacházejí VTE a výstavba dalších je povolena nebo plánována / podle Oznámení, část B, bod 4, str.9 a 10, „Možnost kumulace byla eliminována snížením počtu VTE“).

ČIŽP OI Ústí n.L. – z hlediska ochrany ovzduší, odpadového hospodářství a ochrany vod nemá k oznámení žádné připomínky. Oddělení ochrany přírody se přiklání k variantě 3 ks VTE, avšak upozorňuje na nesrovnalosti v rozmístění VTE v zájmovém území, které sice respektuje snížení počtu VTE z původních 9 ks až na 3 ks, ale nerespektuje jejich doporučený posun od lesních porostů.  Svědčí o tom mapové podklady, které jsou součástí oznámení.  OI ČIŽP proto nepožaduje další posuzování záměru podle zák. č.100/2001 Sb., avšak trvá na splnění podmínky posunutí VTE podle doporučení základního inventarizačního biologického průzkumu  /řešeno níže rozvedenou podmínkou  a3) /.

KHS ÚK se sídlem v Ústí n.L., územní pracoviště Most – jako dotčený orgán veřejného zdraví ve smyslu §77 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, nemá k posouzení záměru žádné připomínky.

Konstatuje, že předložená dokumentace  v podstatných bodech vyhovuje požadavkům předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví a záměr není nutno posoudit  podle zák.č.100/2001 Sb.

.

Vypořádání připomínek: Příslušný úřad ověřil, že ve zjišťovacím řízení není ve všech zaslaných vyjádřeních  vysloven jednoznačný souhlas s provedením záměru. K provedení záměru se přímo nevyjádřila  obec Nová Ves v Horách. MÚ Litvínov prostřednictvím odboru životního prostředí sice požaduje pokračování v posuzování záměru, avšak uvedené připomínky nejsou nové a v dokumentaci jsou doloženy a řešeny. Pokud se týká  posuzování přeshraničních vlivů příslušný úřad sděluje, že neobdržel žádnou připomínku od veřejnosti či občana za SRN a ověřil, že ani ministerstvo nebylo o takové posuzování sousedním státem požádáno. Všechny další jednotlivé připomínky jsou akceptovány a zahrnuty do podmínek realizace záměru.

Úplná znění stanovisek dotčených orgánů samosprávy a státní správy obdrží oznamovatel v příloze.

Závěr:

Záměr „Větrný park Mníšek“  je zařazen do  kategorie II bodu 3.2  „Větrné elektrárny s celkovým instalovaným výkonem vyšším než 500 kWe nebo s výškou stojanu přesahující 35 metrů.“

Proto bylo dle § 7 citovaného zákona provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo také zjištění, zda záměr bude posuzován podle citovaného zákona. Na základě provedeného řízení  došel příslušný orgán k závěru, že záměr

„Větrný park Mníšek“

n e b u d e    posuzován podle citovaného zákona.

V navazujících řízeních podle zvláštních předpisů požadujeme splnit následující podmínky, které jsou výsledkem procesu posuzování vlivů na životní prostředí ve zjišťovacím řízení a budou zahrnuty jako podmínky rozhodnutí nebo opatření nutná k provedení záměru v příslušných správních nebo jiných řízeních, pokud nebudou do té doby splněny.

a) podmínky pro fázi přípravy stavby

1) Dokumentace pro územní řízení bude obsahovat i část týkající se likvidace stavby a rekultivace území, neboť jde o stavbu na dobu určitou, plánovanou na dobu životnosti 25 let

2)  Před vydáním územního rozhodnutí budou požádány příslušné orgány ochrany přírody o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek zjištěných zvláště chráněných druhů

3) Oznamovatel vyjasní a doloží, zda a jak bylo splněno doporučení ze závěru inventarizačního  biologického průzkumu o posunu elektráren dále od lesních porostů z hlediska ochrany výskytu tetřívka obecného a zda je toto posunutí považováno zpracovatelem biologického průzkumu za dostatečné. Nejpozději k územnímu řízení  doloží stanoviskem, že  posun polohy elektráren nemá vliv na změnu hodnocení krajinného rázu a neznamená významnou změnu v hodnocení hlukové situace a proto nevyžaduje nové zjišťovací řízení.

4) V dalším stupni projektové dokumentace bude zpracován harmonogram výstavby s přihlédnutím k určení  termínu zahájení  výstavby tak, aby vlivy na faunu a flóru  v zájmové oblasti byly minimální

5)  Bude upřesněno množství zemin na nezbytné terénní úpravy a stavbu propojovací komunikace a určeno, kam bude přebytečná zemina odvážena

6) S orgánem ochrany přírody a krajiny bude konzultováno navržené kompenzační opatření, které má spočívat ve výsadbě vhodných rostlinných společenstev podél komunikací a případně i vytváření mezí a remízků za účelem posílení ekologické stability dané lokality

7)  Specifikovat odpady, které se vyskytnou během výstavby a zajistit smluvně jejich odvoz a likvidaci

8)  Vybavit se vhodnými prostředky k likvidaci možných havárií nebo poruch stavebních strojů, spojených s únikem ropného znečištění

9) Vypracovat plán kontroly a údržby VTE a zásady likvidace možných poruch s ohledem na riziko znečištění životního prostředí

b) podmínky pro fázi realizace stavby

1) Na úseku ochrany ovzduší se zaměřit především na snižování  prašnosti při dopravě surovin, výkopových pracích  a udržování čistoty příjezdových komunikací

2) Zabránit zbytečným přejezdům stavebních strojů a zařízení a běhu motorů naprázdno

3) Přístupové cesty a výkopy pro položení kabelů vést kolmo přes meze co nejšetrnějším způsobem

4) Z hlediska výskytu zvláště chráněných druhů flóry a fauny dodržovat podmínku minimalizace záboru půdy

5) Vhodnou organizací práce omezovat činnost hlučných mechanizmů na dobu nezbytně nutnou a rozmísťovat je tak, aby nepůsobily souběžně

6) Likvidace odpadů, vzniklých během stavby bude dokladována a doklady předloženy u kolaudačního řízení

c) podmínky pro fázi provozu

1) V rámci zkušebního provozu bude provedeno měření hluku alespoň ve dvou nejblíže položených obydlených lokalitách a to v denní i noční dobu za plného provozu VTE. V případě překračování limitů hluku budou navržena a do ukončení zkušebního provozu realizována potřebná protihluková opatření  a provedena vhodná provozní a technická opatření na zdroji.

2) Zařízení bude udržováno pohledově v perfektním stavu a u přístupových cest budou umístěny informační tabule s popisem základních charakteristik  elektrárny a varováním před možnými riziky jako např.padání námrazy

3) Podle návrhu kompenzačních opatření (Základní inventarizační biologický průzkum, str.15)  bude provozovatel přispívat k vylepšování podmínek prostředí výskytu zvláště chráněné populace ve vrcholových partiích Krušných hor a bude financovat seriózní výzkum, zaměřený na sběr dat  vlivu VTE na životní prostředí a zejména pak na hnízdící a táhnoucí ptáky.

Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, a nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů.

Uvedené podmínky správní úřad, který vydává rozhodnutí podle zvláštních právních předpisů zahrne do svého rozhodnutí, popřípadě uvede důvody, pro které tak neučinil (§ 10 odst.4 a 5 zákona č.100/2001 Sb., v platném znění).

Ing. arch. Jan Zadražil

vedoucí odboru

Obdrží:  oznamovatel, dotčené správní úřady, dotčené územní samosprávné celky