| odbor životního prostředí a zemědělství |  |
| --- | --- |
| Velká Hradební 3118/48 |  |
| 400 02 Ústí nad Labem | Květoslava Konečná Lesní 2581 Česká Lípa 470 01 |
| tel.: +420 475 657 111 |  |
| fax.: +420 475 200 245 |  |
| url: www.kr-ustecky.cz |  |
| datum: | 20.08.2008 |  |
| č.j. složka : | 2078/ZPZ/2008/473 |
| vyřizuje/tel.: | Rendlová / 584 |
| e-mail: | rendlova.z@kr-ustecky.cz |
| váš dopis značky/ze dne: |  |

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) k záměru

# Identifikační údaje:

Název:  Bytové domy Novoveská-parkoviště

Charakter záměru:

Předmětem záměru bude výstavba parkovacích míst pro tři nově budované bytové domy Novoveská v Teplicích. Posuzovaný záměr bude umístěný na v současné době nezastavěných plochách, které navazují na stávající obytnou zástavbu panelového typu a nízkopodlažní zástavbu RD. Lokalita se nachází na severní straně Novoveské ulice bezprostředně u hranice obce Teplice. Východní strana staveniště navazuje na plochu vybudovaného kapacitního parkoviště.

Povrch parkovacích míst bude zhotoven ze zámkové dlažby. Odvodnění bude realizováno do veřejné dešťové kanalizace, která je již vybudována v rámci předchozí výstavby. Dešťové vody budou před odvedením do veřejné dešťové kanalizace přečištěny v odlučovači ropných látek, který zachytí případné úkapy ropných látek z parkovaných vozidel.

Kapacita (rozsah) záměru:

Parkovací stání budou řešena dvojím způsobem. Každý ze tří obytných domů bude mít 22 míst a 4 garážová stání (carport) v garážovém podzemním podlaží a dalších  28 míst na terénu. Celkem tedy bude vybudováno 66 míst + 12 carport v domech a 84 míst na terénu. Parkovací plochy na terénu budou rozděleny do šesti ploch o 14 stáních. Pro každý obytný dům budou sloužit vždy dvě tyto plochy. Celková kapacita parkovacích stání bude 162.

Umístění stavby:

Kraj:	 Ústecký

Obec:    Teplice

k. ú.:      Teplice

Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení:

Zahájení:     2009

Dokončení:  2011

Oznamovatel: Jaroslav Třešňák–Horova, Třebízského 3020, Teplice zastoupen na základě plné moci Ing. Květoslavou Konečnou, Lesní 2581, 470 01 Česká Lípa

IČ:	13924966

Závěr:

Záměr „Bytové domy Novoveská-parkoviště“ oznamovatele Jaroslav Třešňák–Horova, Třebízského 3020, Teplice zastoupen na základě plné moci Ing. Květoslavou Konečnou, Lesní 2581, 470 01 Česká Lípa

je zařazen do kategorie II, bodu 10.6 „Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o celkové výměře nad 3000 m2 zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání v součtu pro celou stavbu.“ přílohy č. 1 zákona. Proto bylo dle § 7 citovaného zákona provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr bude posuzován podle citovaného zákona. Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle § 7 citovaného zákona došel příslušný úřad k závěru, že záměr

„Bytové domy Novoveská-parkoviště“

nemá významný vliv na životní prostředí, a proto nebude posuzován podle citovaného zákona.

V navazujících řízeních podle zvláštních předpisů požadujeme splnit následující podmínky, které jsou výsledkem procesu posuzování vlivů na životní prostředí, budou zahrnuty jako podmínky rozhodnutí nebo opatření nutných k provedení záměru v příslušných správních nebo jiných řízeních, pokud nebudou do té doby splněny.

#### A. pro fázi přípravy stavby

- bude zpracován program organizace výstavby, zejména s ohledem na dopravní provoz na přilehlých komunikacích a objekty s trvalým bydlením,

- v následujících stupních projektové dokumentace budou specifikovány prostory pro shromažďování jednotlivých druhů odpadů, zejména pak odpadů kategorie N; tyto budou ukládány pouze ve vybraných a označených prostorách v souladu s legislativou v oblasti ochrany vod a odpadovém hospodářství,

- odvádění neznečištěných resp. předčištěných srážkových vod bude řešeno s cílem zadržení a využívání těchto vod v max. možné míře co nejblíže jejich spadu (např. vsakování),

- bude navrženo odvádění srážkových vod z parkoviště, které by mohly být kontaminovány úniky ropných látek přes odpovídající sorpční prvky,

- v dalších stupních projektové přípravy doporučujeme prověřit možnosti řízeného zasakování dešťových vod in situ (např. zatravňovací prvky se sorpční rohoží, zasakovací bloky atd.),

#### B. pro fázi realizace

- s odpady vzniklými při stavbě areálu bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění a s vyhláškami s ním související (vyhláška č. 381/2001 a č. 383/2001 Sb.),

- Při odvozu odpadu na skládku vybavit odpad základním popisem a příslušnými rozbory, v souladu s vyhláškou č. 294/2005 Sb. o podmínkách  ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změněn vyhlášky č. 383/2001 o podrobnostech nakládání s odpady a dále v příp. použití asfaltu k recyklaci tento odpad opětovně využívat pouze v zařízení k tomu určené, v souladu s ust. § 14 odst.11 nebo odst. 2 zákona č.185/2001 Sb. o odpadech v platném znění.

- dodavatel stavby vytvoří v rámci zařízení staveniště podmínky pro třídění a shromažďování jednotlivých druhů odpadů, včetně odpadů obalů v souladu s platnými předpisy v oblasti odpadového hospodářství; o vznikajících odpadech provádět v průběhu stavby řádnou evidenci odpadů,

- hlučnost bude omezena používáním mechanizace v dobrém technickém stavu a časovým rozvrhem jejího nasazení, časově bude omezeno použití hlučných mechanismů; doporučujeme neprovádět hlučné stavební práce ve dnech pracovního klidu; v době nočního klidu (2200 – 600) nebudou stavební práce prováděny,

- v případě nebezpečí znečištění vozovek blátem ze staveniště bude prováděno manuální čištění a mytí dopravních prostředků a mechanismů, které budou opouštět areál stavby,

- na staveništi nebude prováděna údržba mechanismů (výměny mazacích náplní atd.) s výjimkou denní údržby,

- všechna použitá stavební mechanizace musí být v dobrém technickém stavu, průběžně kontrolována, aby bylo zamezeno případným úkapům ropných látek či nadměrným emisím výfukových plynů,

- v případných úniků závadných látek bude znečištěná zemina odtěžena,

- bude zamezeno zbytečným přejezdům stavebních mechanizmů, důsledně se bude dbát na vypínání motorů mechanizmů v době přestávek,

- negativní vlivy při zemních pracích i vlastní výstavbě budou minimalizovány vhodnou organizací práce a pracovními postupy za účelem maximálního zkrácení doby výstavby,

- prašnost při výstavbě bude snižována kropením a čištěním komunikací, které budou v nejbližším okolí stavbou znečištěny,

- zásoby sypkých materiálů a ostatních prašných materiálů na volných plochách budou v období výstavby minimalizovány z důvodu omezení prašnosti,

#### C. pro fázi provozu

- srážkové vody, které mohou být znečištěny úniky ropných látek budou odváděny přes odpovídající funkční sorpční prvky,

Odůvodnění:

Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle § 7 a podle kritérií přílohy č. 2 citovaného zákona. Po řádném vypořádání došlých připomínek došel příslušný orgán k závěru, že záměr nebude mít významný vliv na životní prostředí.

V zákonem stanovené lhůtě ke zveřejněnému oznámení byla obdržena následující vyjádření, která byla vypořádána, případně byla zahrnuta do podmínek závěru:

Rada ÚK (20.08.2008) - Za předpokladu respektování připomínek dotčených orgánů veřejné správy v Závěru zjišťovacího řízení a navazujících řízeních vedených podle zvláštních právních předpisů, nepožaduje provést posouzení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.

Krajský úřad Ústeckého kraje – odbor životního prostředí a zemědělství (30.07.2008)

Z hlediska ochrany vod- V dalších stupních projektové přípravy doporučujeme prověřit možnosti řízeného zasakování dešťových vod in situ (např. zatravňovací prvky se sorpční rohoží, zasakovací bloky atd.).

Vypořádání připomínky: Připomínka je řešena podmínkou č.A.5.,

Magistrát města Teplic (31.07.2008) - Z hlediska jednotlivých složkových zákonů na ochranu životního prostředí nemá k předloženému oznámení připomínky.

ČIŽP OI (12.08.2008) – Z hlediska ochrany ovzduší, vod, přírody a odpadového hospodářství nemá připomínky a nepožaduje  posouzení dle zákona 100/2001 Sb.

KHS, územní pracoviště Teplice (20.08.2008) - Souhlasí se záměrem a nepožaduje posouzení dle zákona 100/2001 Sb.

Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, a nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů.

Uvedené podmínky správní úřad, který vydává rozhodnutí podle zvláštních právních předpisů, zahrne do svého rozhodnutí, popřípadě uvede důvody, pro které tak neučinil (§ 10 odst. 4 a 5 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění).

Ing. Taťána Krydlová

pověřená vedením odboru  ŽP

Obdrží: oznamovatel, dotčené správní úřady, dotčené územní samosprávné celky.