Oznámení pro zjišťovací řízení

dle § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Linka na výrobu kompostu Varnsdorf

srpen 2008

Zpracovatel oznámení: 	Ing. Květoslava Konečná

Lesní 2581

470 01 Česká Lípa

Osvědčení odborné způsobilosti 	č.j.8129/952/OPVŽP/97

Spolupracovali:		Bc. Alena Konečná

Lesní 2581

470 01 Česká Lípa

Mgr. Radomír Smetana – EkoMod

Gagarinova 779, Liberec

Tel. 604 738 166

Oznámení je zpracováno podle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších předpisů, přílohy č.1, kategorie II (záměry vyžadující zjišťovací řízení).

Struktura Oznámení odpovídá příloze č. 3 zákona č. 100/2001 Sb.

Obsah

A. Údaje o oznamovateli	5

A.I. Oznamovatel:	5

B. Údaje o záměru	6

B.I. Základní údaje	6

B.I.1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č.1	6

B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru	6

B.I.3. Umístění záměru	7

B.I.4 Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry	8

B.I.5	Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledů zvažovaných variant a hlavních důvodů (i z hlediska ŽP) pro jejich výběr, resp. odmítnutí	8

B.I.6	Stručný popis technického a technologického řešení záměru	10

B.I.6.2	 Případné nároky na napojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu	21

B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení	21

B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků	22

B.I.9.	Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst.4 a správních úřadů, které budou tato rozhodnutí vydávat	22

B.II. Údaje o vstupech	22

B.II.1. Půda	22

B.II.2. Voda	23

B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje	24

B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu	25

B.III. Údaje o výstupech	25

B.III.1. Ovzduší	25

B.III.2. Odpadní a dešťové vody	31

B.III.3. Odpady	32

B.III.4. Zdroje hluku pro pracovní a životní prostředí	34

Manipulační zařízení	35

B.III.5. Popis rizik bezpečnosti provozu	35

C.	Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území	37

C.I.	Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik  dotčeného území	37

V území dotčeném záměrem není orgánem ochrany přírody zaregistrován žádný  významný krajinný prvek, zájmová lokalita není součástí významného krajinného prvku ze zákona.	38

C.II. Stručná charakteristika složek životního prostředí v dotčeném území, které budou pravděpodobně významně ovlivněny	39

C.II.4. Základní charakteristiky přírodních poměrů zájmového území a okolí	42

C.II.6. Územní systém ekologické stability a krajinný ráz	43

D.	Údaje o vlivech záměru na veřejné zdraví a na životní prostředí	45

D.I. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti	45

D.I.1. Vlivy na ovzduší	46

D.I.2. Vliv na hlukovou situaci	46

D.I.3. Vlivy na půdu, území a geologické podmínky	47

D.I.4. Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy	47

D.I.5. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky	48

D.II. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci	48

D.III. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice	49

D.IV. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů	49

D.V. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitosti, které se vyskytly při specifikaci vlivů	50

E.	Porovnání variant řešení záměru	50

F.	Doplňující údaje	50

G.	Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru	51

G.I. Přehledné shrnutí všech podstatných vlivů na životní prostředí	52

H.	Příloha	54

Další přílohy	54

Podklady	54

A. Údaje o oznamovateli

A.I. Oznamovatel:

Název investora:		Severočeská vodárenská společnost, a.s.

Sídlo investora: 		Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

IČ: 				49099469

Zastoupená: 		Trigad s.r.o.

Slezská 32, 120 00  Praha 2

Ing. David Dytrich, jednatel

tel./fax 222 714 029

email: trigad@trigad.cz

# B. Údaje o záměru

B.I. Základní údaje

B.I.1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č.1

Název:

Linka na výrobu kompostu k energetickému využití v Areálu Teplárny Varnsdorf a.s.

Zařazení podle přílohy č.1:

Záměr je zařazen dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění v kategorii II, sloupec B:

10. 1 Zařízení ke skladování, úpravě nebo využívání nebezpečných odpadů; zařízení k fyzikálně-chemické úpravě, energetickému využívání nebo odstraňování ostatních odpadů.

Příslušným úřadem je Krajský úřad Ústeckého kraje.

B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru

Kapacita kompostárny je navržena na cca 11.000 tun zpracovávaných surovin za rok.  Doba zdržení kompostu je 14 dní. Materiály přijímané na kompostárnu budou  kvalifikovány především jako odpady dle zákona č. 185/2001 Sb. v platném znění. Výstupní roční kapacita fermentační linky je 8000 tun kompostu k energetickému využití o vlhkosti 30% a o průměrné výhřevnosti 11 GJ/t.

Celková plocha areálu kompostárny je 7 190 m2  a má následující členění

• Kompostovací plocha 1148 m2

• Sklady vstupních surovin 768 m2

• Sklad kompostu k energetickému využití 504 m2

• Betonový biofiltr 100 m2

• Přístřešek pro manipulační techniku 130 m2

• Provozní objekt 50 m2

• Zpevněná plocha 3668 m2

• Ostatní nezpevněná ploch 735 m2

Z hlediska způsobu zastavění je členění následující:

stavební pozemek celkem 		7190 m2

zastavěná plocha 				2787 m2

zpevněné plochy 				3668 m2

zatravněné plochy 				735 m2

B.I.3. Umístění záměru

Kraj:			Ústecký

Okres:		Děčín

Obec:			Varnsdorf

Katastrální území: Varnsdorf

Pozemky: 	p.p.č. 6234/1, 6234/2, 6234/20, 6242, 6243, 6244, 6245, 6247/1, 6247/2

Pozemek, kde bude záměr umístěn, se nachází v JV sektoru města, v zastavěné části. Plocha staveniště je vymezena na severní straně ulicí Žitavskou, na východní zaniklou Kozlovou, na jižní vlečkou teplárny a na východní straně areálem teplárny, na jehož plochu částečně zasahuje.

Obrázek č. 1: umístění záměru

Obrázek č. 2: umístění záměru – bližší pohled

B.I.4 Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry

Předmětem záměru je výstavba kompostárny v areálu teplárny ve Varnsdorfu. V kompostárně bude zpracováván na kompost biologicky odbouratelný odpad, jako např. stabilizované čistírenské kaly, odpad zeleně, sláma, seno, dřevní štěpky. Vyrobený kompost má sloužit jako biopalivo pro sousední Teplárnu Varnsdorf.

V nejbližším okolí se nachází objekt Teplárny Varnsdorf a vlakové nádraží. O záměru podobného charakteru není zpracovatelům Oznámení nic známo.

Ke kumulaci vlivů může dojít z hlediska dopravní zátěže související s dovozem vstupujících odpadů a z hlediska emisí souvisejících s provozem záměru a sousedící teplárnou.

B.I.5	Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledů zvažovaných variant a hlavních důvodů (i z hlediska ŽP) pro jejich výběr, resp. odmítnutí

V regionu je v souladu s platnou legislativou omezující ukládání bioodpadu na skládky značná poptávka po ekologické likvidaci a využití široké škály biologicky rozložitelných odpadů. Jedná se především o odpady z údržby veřejné zeleně, odpady rostlinného charakteru, kaly apod., které budou využity k výrobě kompostu k energetickému využití.

Účelem kompostárny je zabezpečení využití biologicky rozložitelných komunálních odpadů (zejména odpadů z údržby veřejné zeleně) a odvodněných čistírenských kalů k výrobě kompostu použitelného jako biopalivo. Technologie kompostování zabezpečí dokonalou hygienizaci odpadů a zejména čistírenských kalů s ohledem na současné i očekávané legislativní požadavky. Technologie bude minimalizovat zápach a jakékoliv ohrožení spodních a povrchových vod.

Navržený stavební pozemek je vhodný zejména přímou vazbou na kotelnu teplárny Varnsdorf, kde bude palivo spalováno. (Tento další proces není předmětem tohoto oznámení.) Pro dopravu vyrobeného paliva je možno využít stávající dopravník v areálu teplárny a odpadne tak doprava vyrobeného paliva na větší vzdálenost. Z hlediska přísunu surovin pro výrobu má pozemek napojení na silnici II/222, případně je možno využít železniční dopravu s vykládkou na vlečce Teplárny Varnsdorf.

V rámci přibližování našich předpisů a požadavků požadavkům EU se musí Česká republika vypořádat s velmi závažným problémem produkce kalů z čistíren odpadních vod a jejich potenciálních nebezpečných vlastností:

- Produkce kalů z ČOV je problémem stálým, který bude muset civilizace řešit i v  daleké budoucnosti.

- Kaly vzhledem k jejich objemu a stálé produkci je nutno nějakým způsobem využít, nelze je pouze ukládat na skládky.

- Využití kompostu jako hnojiva nebo rekultivačního materiálu je vzhledem k zvýšenému obsah cizorodých látek stále omezenější

- Pro využití kalů je nutno zajistit jejich vlastnosti a to jednak z hlediska jejich složení a obsahu cizorodých látek (např. těžké kovy, perzistentní látky), ale i dalších nebezpečných vlastností. Obsah cizorodých látek je sice nutno řešit eliminací jejich zdrojů, jde však o problém k řešení v dlouhém časovém horizontu.

Schváleným územně plánovacím podkladem je Územní plán sídelního útvaru Varnsdorf, zpracoval atelier SAUL, ing.arch. Jaroslav Bílek 06.1997. Navržené řešení je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací. Stavební pozemek se nachází na ploše 404 (sklady, komerce) a 405 (výroba nečistá). Na těchto plochách nejsou územně plánovací dokumentací stanoveny zvláštní podmínky - ochranná pásma, území se zvláště chráněnými zájmy.

Stavební pozemek je umístěn s odstupem od uliční fronty ulice Žitavské, navržené objekty do zástavby v uliční frontě nezasahují a zástavbu nemění. V severní části stavebního pozemku na ploše 404 je navržena manipulační plocha, provozní objekt, přístřešek pro techniku, sklad surovin a zčásti (cca severní polovinou) výrobní hala. V jižní části stavebního pozemku na ploše 405 je navržena zčásti výrobní hala, sklad vyrobeného paliva a manipulační plocha.

Napojení areálu na komunikaci je navrženo v místě napojení bývalé ulice Kozlovy na ulici Žitavskou. Ponechaná část ulice Kozlovy bude upravena jako místní komunikace.  Z hlediska širších komunikačních vazeb je areál připojen přímou vazbou na Žitavskou ulici, kterou je veden průjezdní úsek silnice II/264. Napojení na technickou infrastrukturu je řešeno novými přípojkami na stávající inženýrské sítě v ulici Žitavské a inženýrské sítě Teplárny Varnsdorf.

Záměr je předkládán v jedné základní variantě. Za podvariantu lze pokládat řešení odkanalizování zabezpečené plochy určené k oplachu kol aut vyjíždějících z kompostárny na veřejnou biologickou ČOV Varnsdorf nebo na průmyslovou ČOV Velvety a.s. Obě tyto varianty jsou z hlediska eliminace dopadů na životní prostředí rovnocenné.

B.I.6	Stručný popis technického a technologického řešení záměru

Stavební řešení a dispozice

Záměr předpokládá výstavbu nové výrobní (kompostovací) haly, skladu vyrobeného biopaliva, skladu surovin a přístřešku pro dopravní a manipulační techniku, provozního objektu, komunikační a zpevněné plochy, opěrné a požárně dělicí zdi, oplocení, přípojky inženýrských sítí, rozvodů inženýrských sítí. Architektonické řešení vychází z funkce objektu. Návrh hal předpokládá neutrální řešení obvodového pláště s uplatněním přirozené barevnosti použitých materiálů (beton, žárové zinkování) nebo nekontrastní barevnou úpravou potlačující objem stavebních objektu (světle zelené odstíny).

Obrázek č. 3: schema areálu s vyznačením objektů kompostárny

Obrázek č. 4: vizualizace objektů kompostárny

SO 01 Výrobní hala

SO 02 Skladovací hala biopaliva

SO 03 Skladovací hala surovin

SO 04 Přístřešek pro manipulační a dopravní techniku

SO 05 Provozní objekt

1 – 4 – nejbližší obytné domy

Stavební pozemek se nachází převážnou částí na mírně svažité ploše s výškovým rozdílem cca 2 m mezi S a J okrajem. Na západní straně vystupuje z terénu těleso zaniklé Kozlovy ulice. Na východní straně plocha přechází do skladového hospodářství a skládky uhlí Teplárny Varnsdorf. Na jižní straně je stavební pozemek ohraničen tělesem vlečky. Na východní straně stavební pozemek s ohledem na kapacitní požadavky výroby a požadované odstupové vzdálenosti zasahuje do stávajícího areálu Teplárny Varnsdorf. Plocha stavebního pozemku je neupravená, nezpevněná, v jihozápadní části s částečným pokryvem náletovými porosty; plocha je využívána pro skladovací účely.

| Obr. č. 5: Objekt na místě budoucí SO 03 | Obr. č. 6 Pohled na stejný objekt z boku |
| --- | --- |
| Obr. č. 7 Pohled J směrem k vlečce a na náletové břízy | Obr. č. 8 Pohled na přepravní rampu u budoucího SO 01 |
| Obr. č. 9 Pohled severním směrem na objekt na obr. č. 4 označený č. 1 | Obr. č. 10 Pohled na areál od jihu přes těleso vlečky |

Popis objektů:

Výrobní hala 1 (SO 01) – nová stavba

Jednoprostorová výrobní hala (42 x 27 x 8 m). Na severní straně vjezd 10 x 3,5 m, jižní strana otevřená v celé šířce průčelí. Betonová obvodová konstrukce, střecha s lomenými ocelovými nosníky a krytinou z textilní akrylové membrány. Vjezd na severní straně je uzavřen rolovacími vraty, vjezd na jižní straně je uzavřen shrnovací folií. Na severní straně navazuje k hale otevřený přístřešek pro homogenizátor; přístřešek je navržen s ocelovou konstrukcí (stojky, pultová střecha). Na západní straně je podél průčelí umístěn biologický filtr. Stavební řešení je navrženo s betonovými obvodovými stěnami výšky 2,7 m, bez zastřešení. U severovýchodního nároží je umístěn kontejner s ventilátory. Ocelový ISO kontejner o rozměrech 6 x 2,5 x 2,8 m je opatřen zvukovou izolací.

Technologické vybavení

Homogenizátor umístěný v přístřešku u severního průčelí haly. Homogenizovaná směs je dopravována z řezacího a míchacího zařízení pomocí pásového vynášecího dopravníku do haly na centrální zakládací pásový dopravník se shazovacím vozíkem. Perforované betonové kanálky pod profilem zakládky jsou napojeny na ventilátory umístěné v kontejneru u severozápadního nároží haly. Odsávaný vzduch je do ovzduší vypouštěn přes biofiltr, umístěný podél západního průčelí haly. Pro odvod teplého vzduchu a vodních páry z haly je pod stropem haly instalováno vzduchotechnické potrubí s ventilátory.

Skladovací hala 2 (SO 02) – nová stavba

Hala určena pro volné skladování vyrobeného biopaliva. Hala bez technologického vybavení, manipulace s biopalivem bude prováděna pojízdným nakladačem. Jednolodní hala o rozměrech 24 x 21 m, osa sedlové střechy s mírným spádem od jihovýchodu k severozápadu, výška atiky + 7,8 m nad úrovní podlahy haly. Otevřený vjezd z jihovýchodu rozměru 20 x 6 m umožní vjezd techniky dle projektu technologie, ostatní stěny bez otvoru.

Nosná konstrukce z ocelových rámů, opláštění obvodových sten ze sendvičové konstrukce s minimální požární odolností 30 minut. Ochrana stěn haly do výše 4 m nad úroveň podlahy pomocí betonových desek. Střecha z vlnité plechové krytiny bez nároku na požární odolnost, podlaha z drátkobetonu.

Skladovací hala 3 (SO 03) – nová stavba na místě stávajícího objektu

Stavební řešení

Hala určena pro volné skladování surovin (štěpky, piliny, sláma apod.). Hala bez technologického vybavení, manipulace se surovinami bude prováděna pojízdným nakladačem.

Jednolodní hala o rozměrech 24 x 32 m, osa sedlové střechy s mírným spádem od

od severovýchodu k jihozápadu, výška atiky + 7,8 m nad úrovní podlahy haly. Otevřený vjezd ze severozápadu rozměru 31 x 6 m rozdělený sloupy nosné konstrukce z ocelových rámu umožní nacouvání souprav dle projektu technologie, ostatní stěny bez otvoru. Nosná konstrukce z ocelových rámu, opláštění obvodových sten ze sendvičové konstrukce s minimální požární odolností 30 minut. Ochrana stěn haly do výše 4 m nad úroveň podlahy pomocí betonových desek. Střecha z vlnité plechové krytiny bez nároku na požární odolnost, podlaha z drátkobetonu. Hala bude založena na vrtaných armovaných pilotech průměru 600 mm s hlavou průměru 900 mm do hloubky 6 m. Založení bude upřesněno na základě geologického posudku.

Přístřešek pro manipulační a dopravní techniku (SO 04)- nová stavba

Přístřešek určen pro parkování dopravní a manipulační techniky (traktor, vůz, nakladač, překopávač). V hale pouze standardní rozvody elektroinstalace a osvětlení. Objekt bez technologického vybavení.

Jednolodní hala o rozměrech 18,0 x 7,2 m, osa sedlové střechy s mírným spádem od severovýchodu k jihozápadu, výška hřebenu střechy + 4,8 m nad úrovní podlahy. Otevřený vjezd z jihovýchodu rozměru 18 x 4 m, ostatní steny bez otvoru. Nosná konstrukce z ocelových rámu, opláštění obvodových sten z vlnitého plechu bez nároku na požární odolnost, střecha z vlnité plechové krytiny bez nároku na požární odolnost. Podlaha z drátkobetonu. Přístřešek bude založen na vrtaných armovaných pilotech průměru 600 mm s hlavou průměru 900 mm do hloubky 6 m. Založení bude upřesněno na základě geologického posudku.

Provozní objekt (SO 05)- nová stavba

Přízemní objekt o rozměrech 10 x 5 m s pultovou střechou. V objektu umístěna

kancelář provozního technika  (Počítač pro řízení provozu), šatna se sprchou a denní místnost pro zaměstnance, WC a čajová kuchyň. V objektu standardní rozvody a zdravotní instalace, elektroinstalace a vytápění.

Objekt je navržen s dřevenou roštovou konstrukcí opláštěnou na vnějším líci

vláknocementovými deskami. Konstrukce střechy je dřevená, s dvouplášťovou

skladbou. Objekt bude založen na základovou desku.

Doplňkové objekty, venkovní plochy

Zpevněné plochy v areálu jsou navrženy z živičným povrchem, spádované ke vpustím dešťové vody. Plochy nevyužívané pro dopravu a manipulaci budou zatravněny. Opěrná zeď v jihozápadním rohu areálu vyrovnává terénní rozdíl mezi upravenou plochou skladové haly SO 02 a stávajícím terénem sousedního pozemku a tělesa vlečky. Výška 0,5 – 2,5 m, délka 94 m.

Mezi výrobní halou (SO 01) a skládkou uhlí je navržena požárně dělící zeď. Výška zdi je 8 m, délka 52,2 m.

Na severní, západní, a jižní straně areálu je navrženo nové oplocení z ocelových poplastovaných plotových dílů. Ve vjezdu do areálu jsou navržena dvoukřídlová vrata šířky 4 m. Délka oplocení včetně vjezdu 155 m.

POPIS PROVOZU

Vstupní surovina bude skladována v hale 03, případně přímo zpracována v mísícím

zařízení výrobní haly. Ze skladovací haly 03 bude surovina přesouvána do mísícího

zařízení a ukládána do zakládek výrobní – kompostovací haly 01. Vyrobené palivo je uloženo ve skladovací hale 02 a nakladačem a stávajícím transportérem v areálu teplárny dopraveno ke spalování.

Technologická část výroby kompostu k energetickým účelům lze rozdělit do následujících provozních souborů:

PS 01 Příjem surovin

PS 02 Výroba biopaliva

PS 03 Pomocné provozy

PS 04 Měření a regulace

PS 01 Příjem surovin

Silniční přejezdová váha – je dimenzována na maximální zatížení 40 t. Délka váhy je zvolena tak, že zajistí zvážení jakéhokoli vozidla nebo soupravy vozidel. Vozidla jsou vážena za jízdy během průjezdu pres vážící můstek. Výstup měřených hodnot je vyveden do počítače, jehož software umožní zpracování dat do formy  odpovídající požadavkům provozovatele hlavně s ohledem na požadavky zákona o odpadech.

Čelní kolový nakladač - pro manipulaci s biomasou a kaly bude v areálu výroby biopaliva využíván čelní kolový nakladač s naftovým motorem. Tento nakladač bude vybaven lžící o objemu 5 m3, nebo bude možné pomocí hydraulického rychloupínacího zařízení připevnit paletizační vidle pro manipulaci s balíky sena a slámy.

Mísící a řezací zařízení - Biomasa a většina ostatních materiálu ukládaných do kompostovaných zakládek vyžaduje v zájmu snadné homogenizace rozmělnění či podrcení. Tato operace probíhá v zařízení nazývané homogenizátor, kam čelní kolový nakladač postupně dávkuje jednotlivé složky kompostu. Jedná se o nádobu, na jejímž dne jsou uloženy dva horizontální šneky velkého průměru, jenž se otáčí proti sobě. Pro lepší nařezání a rozdrcení dřevní štěpky a zeleného odpadu jsou po obvodu šneku instalovány řezací nože. Šneky jsou schopny zpracovat i vetší množství dlouhostébelnatého materiálu a jsou uzpůsobeny i k rozebírání velkých kulatých balíku biomasy. Pohon šneku je odvozen od asynchronního elektromotoru. Nejdříve se do homogenizátoru dávkuje stébelnatý materiál a piliny. Po dokonalém rozřezání a promísení těchto komponent se dávkují odvodněné stabilizované čistírenské kaly. Mezi nosným rámem a samostatnou míchací nádobou jsou uloženy 3 tenzometry. Vyprazdňování homogenizátoru je umístěno uprostřed stroje. Výsledkem tohoto procesu je homogenní směs o maximálním rozměru jednotlivých komponentu 50 mm. Homogenizátor bude instalován pod ocelovým přístřeškem který je umístěn na severní straně výrobní haly.

Vynášecí pás - Dokonale promíchaná a homogenizovaná směs je dopravována z řezacího a míchacího zařízení pomocí pásového vynášecího dopravníku do haly na centrální zakládací pásový dopravník se shazovacím vozíkem.

Centrální zakládací pásový dopravník - Pásový dopravník je upevněn na dělící stěně haly. Při naskladňování zakládky je surovina přiváděna centrálním pásovým dopravníkem, nad nímž pojíždí shazovací vůz, který odebírá dopravovanou surovinu a svodkou ji odvádí do určeného prostoru, kde tvoří těleso zakládky. Shazovací vozík je reverzní, což umožňuje shoz materiálu na obě strany.

PS 02 Výroba kompostu k energetickému využití

Výroba kompostu bude probíhat na zastřešené betonové ploše v šesti trojúhelníkových zakládkách s nucenou aerací, kdy do kompostované hromady je vháněn nebo vysáván vzduch pomocí perforovaných betonových kanálků umístěných pod profilem zakládky. Vzhledem k tomu, že během fermentace dochází ke sléhávání zakládky (zanikají póry kterými proudí vzduch), je nutné tento systém doplnit o mechanické překopání zakládky, jenž je prováděno v delších časových intervalech než u klasického kompostování. Dalším důvodem proč překopávat je jednak promísení všech použitých substrátů a minimalizace teplotní a vlhkostní nehomogenity (na povrchu a především na dně kopy je materiál silně ochlazován a fermentace v této části neprobíhá dostatečně intenzivně, díky nižší teplotě nemusí být také zajištěna dostatečná hygienizace). Průměrná doba zrání kompostu na ploše je odhadována na 12-16 dní v závislosti na typu kompostovaných odpadů a klimatických podmínkách. Optimální počáteční vlhkost kompostu je 55 % výsledná vlhkost na konci zrání pak 30 %. Po ukončení překopávek bude kompost ze zakládky pomocí kolového nakladače expedován do zastřešeného skladu.

Při výrobě palivové směsi z biologicky aktivních substrátů – odpadů je nutné zabezpečit jejich biochemickou stabilizaci. Jedná se stejný princip, jako při výrobě kompostu, ale mnohem intenzivnější. Působením mikroorganismů a za přístupu vzdušného kyslíku dochází k aerobní stabilizaci zakládky. Na proces stabilizace má příznivý vliv intenzivní aerace a také počáteční obsah jednotlivých substancí. Nejrychleji do reakcí vstupují jednoduché organické látky. Intenzita této fáze závisí na celé řadě faktorů, jichž je využito při návrhu jednotlivých receptur. Cílem je, aby v zakládce neprobíhaly anaerobní procesy, jejichž doprovodnými znaky jsou emise hnilobných a kvasných plynů. Tyto složité biochemické reakce probíhající při stabilizaci se někdy nazývají také deodorizace.

Jsou-li do palivové směsi použity kaly z ČOV, které plní funkci tmelu, jenž váže jednotlivé složky, je nutno zabezpečit jejich hygienizaci. To znamená, že v zakládce se musí usmrtit všechny patogenní mikroorganismy. V navrhované technologii toho lze dosáhnout v prostředí probíhající termofilní aerobní fermentace. Tato fáze přímo navazuje na stabilizaci a často se obě fáze prolínají. Jejich zásadní odlišnost spočívá v teplotách zakládky. Termofilní reakce (termofilní – tento pojem znamená proces probíhající nad 50 oC a vychází z biologických rozkladných procesů, který vyhovují právě termofilním baktériím) je iniciovaná celou skupinou mikroorganismů, které ke svému metabolismu vyžadují vzdušný kyslík. Při bouřlivém nástupu termofilní reakce se teplota zvýší až na 70°C. Vysoká teplota a doba jejího působení na zakládku určují rychlost fermentace. Intenzivní aerace nebo překopávání udržuje vysokou teplotu tak, aby došlo postupně k hygienizaci směsi. Při procesu hygienizace dochází k žádoucímu odpařování vody. Zvyšuje se tak obsah sušiny, což zvyšuje energetickou hodnotu vyrobeného kompostu. Působení teploty a probíhající biochemické reakce přirozeně působí na žádoucí homogenizaci zakládky.

Provzdušňovací systém zakládky - představuje srdce kompostovacího systému a zajišťuje aerobní průběh kompostování kontrolovaným přívodem vzduchu nezávisle na cyklech překopávání. Provzdušňovací systém zahrnuje ventilátory speciálně přizpůsobené pro provoz kompostárny a betonové vysokozátežové provzdušňovací roury pro rovnoměrné rozdělení vzduchu pod tělesem zakládky. Použitím vysoce kvalitního betonu je betonová provzdušňovací roura odolná proti mechanickým, biologickým i chemickým nárazům. Speciální kónicky formované vzduchové trysky zaručují stejnoměrný přísun vzduchu i při velkých délkách vedení při současné redukci nebezpečí ucpání. Otvory trysek probíhá také odvedení procesní a průsakové vody, což může úspěšně zabránit zamokření paty zakládky (při zamokření tvorba anaerobních zón, snížení komínového efektu). Vejčitý průřez profilu umožňuje i při malých množstvích průsakové vody vysokou průtokovou rychlost. Na každém konci provzdušňovacího kanálu je umístěn čisticí otvor a jímka procesních vod, která je přes sifon napojena na centrální jímku. Každé těleso zakládky má svůj vlastní axiální ventilátor z ušlechtilé nerezové oceli, který je z důvodů snížení hlukové zátěže umístěn v izolovaném ISO kontejneru. Regulace výkonu ventilátoru je zajištěna pomocí frekvenčního měniče.

Vzduchotechnika výrobní haly - Pro odvod teplého vzduchu a vodních páry z haly je pod stropem haly instalováno vzduchotechnické potrubí. Tento systém bude v provozu pouze při provádění pravidelných překopávek nebo při vyskladňování kompostu.

Překopávač kompostu - Překopávání kompostu je jednou z nejdůležitějších operací v celém technologickém postupu kompostování. Jeho hlavním účelem je provzdušnit kompost a tím dosáhnout řízené mikrobiální činnosti. Pro potřeby navrhované kompostárny je navržen závěsný překopávač Trac-Turn 3,7 od firmy Seiringer. Výkon tohoto stroje je 1500m3/hod při maximální šířce zakládky 3,7 m a výšce 2,3 m. Mezi jeho základní výhody patří to, že nepotřebují mezi kompostovanými hromadami žádný manipulační prostor. Tím je umožněno vysoké využití kompostovací plochy. Zakládka kompostu je formována do trojúhelníkovitého průřezu o základně 4,3 m a výšce 2,3 m.

Traktor - pro pohon překopávače kompostu bude použit traktor s dieselovým motorem a pohonem na všechny čtyři kola s výkonem 170 KW, který bude využíván také k dopravě čistírenských kalů a biomasy z blízkého okolí.

PS 03 Pomocné provozy

Biofiltr

Pro snížení obsahu pachových látek ve vzdušnině, která je odsávána z haly a z paty zakládky, bude součástí technologie kompostování biofiltr. Jeho úkolem je odstranit mikrobiálně odbouratelné znečištění vzduchu (organické nečistoty a pachy) pomocí mikroorganismů zachycených na nosném povrchu. Jako filtrační náplň biofiltru bude použit aktivní fermentát, který se po ztrátě filtrační schopnosti zpracuje ve fermentační lince. Biofiltr tvoří samostatný stavební objekt, umístěný vedle výrobní haly. Jde o betonový žlab o délce 32 m a šířce 3 m, přičemž z jedné strany tvoří bočnici obvodová stěna výrobní haly z druhé strany betonová zeď o výšce 2,5 m. Odsávaný vzduch je rozveden pod filtrační vrstvou biofiltru pomocí trubkového roštu. Voda odcházející plochy je svedená do jímky procesních umístěné v blízkosti biofiltru.

Jímka procesních vod - pro výluhové vody z kompostárny bude umístěna v blízkosti kompostovací plochy umístěna podzemní nepropustná, bezodtoká jímka. Potřebný objem jímky byl stanoven na 8 m3. Procesní voda zachycená v jímce bude pomocí cisternového automobilu odvážena k likvidaci na ČOV.

PS 04 Měření a regulace

Řízení a obsluha fermentační linky a celé výrobní haly bude automatizované prostřednictvím řídícího systému (dále ŘS). ŘS přijímá signály z jednotlivých větších či menších logicky spojených souborů řízení a monitorování systémů a zpětnou vazbou předává signály k řízení těchto souborů. Řízení a monitoring budou prováděny z centrálního velínu nebo pomocí místních ovládacích panelu. Jednotlivá zařízení budou vybavena systémem nouzového odstavení a spínače budou umístěny ve velínu a na strategických místech v celém areálu.

Systém měření teplot - teplota představuje důležitou indikační hodnotu pro optimální průběh kompostování a je podle zákona používána jako důkaz provedené hygienizace. Jsou navrženy tyčové teploměry z ušlechtilé nerezové oceli, jež měří teplotu každou hodinu v 5ti místech průřezu zakládky a posílá údaje o teplotě  pomocí rádiového signálu do řídící stanice (jiné měřící intervaly se dají naprogramovat přímo na čidle). Senzor je tak použitelný v každém bodě kompostárny, není omezen žádnou délkou kabelu. V každé zakládce budou umístěny dvě teplotní sondy.

Řídící jednotka - Naměřené hodnoty teplot jsou bezdrátově posílány do řídící jednotky, kde jsou průběžně vyhodnocovány a jsou použity jako řídící parametr k řízení času provzdušňování. Tato jednotka představuje řídící centrálu provzdušňovacího systému. Pro každou zakládku je v závislosti na změřené teplotě regulováno provzdušňování ventilátory. Tak je proces fermentace řízen individuálně pro každou zakládku podle naměřených hodnot. Srdcem řízení procesu je programovatelná jednotka s obslužným panelem pro znázornění parametrů a jejich změnu. Řídící jednotka dále zahrnuje komplet s propojeným skříňovým rozvaděčem s předmontovaným 3-pólovým jističem k jištění každého motoru i programovatelné jednotky. Na přehledném plochém displeji je ihned znázorněn pracovní modus ventilátoru (provzdušňování, pauzy, poruchy). Řídící jednotka je přímo spojena s jednotkou záznamovou, která za pomocí srozumitelné a přehledné grafiky znázorňuje měřené údaje jednotlivých zakládek. V hlavním přehledu jsou znázorněny všechny zakládky s monitorováním teploty. Kliknutím myši je možné pak nahlédnout do detailu každé zakládky. Vždy jsou znázorněny aktuální přímo naměřené teploty s jejich minimálními, maximálními a průměrnými hodnotami, které jsou pro kontrolu procesu a jeho řízení důležité. Také je znázorněn pracovní stav ventilátoru (pauzy, provoz, poruchy). V náhledu jednotlivých zakládek jsou navíc všechny naměřené teploty graficky znázorněny.

B.I.6.2	 Případné nároky na napojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu

Navrhovaný areál je situovaný v klínu území mezi ulicemi Žitavskou a U nádraží, v jihovýchodním sektoru města. Z hlediska širších komunikačních vazeb je možno konstatovat dobrou dostupnost areálu vzhledem k tomu, že je připojen přímou vazbou na Žitavskou ulici, kterou je veden průjezdní úsek silnice II/264. V širších vazbách silnice II/264 vytváří komunikační propojení vedené od křižovatky se silnicí I/9 v Jiřetíně pod Jedlovou severovýchodním směrem do Varnsdorfu s ukončením až u státní hranice.

Z dopravní náročnosti navrhovaného areálu se předpokládá celkový objem dovážených materiálů do areálu ve výši asi 10 000 tun. Materiál bude dovážen ze spádové oblasti nákladními vozidly s předpokládanou tonáží 5 – 7,5 tuny, což při uvažovaném počtu cca 220 pracovních dní představuje denně asi 6 – 9 nákladních vozidel směrujících do a z areálu. Tento objem tedy z hlediska kapacity navazujících komunikací nepředstavuje významnější přitížení.

Výpočet požadovaných parkovacích ploch:

počet zaměstnanců: 6

ukazatel – 1 stání připadá na 4 zaměstnance

Celkový počet požadovaných parkovacích stání jsou 2 stání, která budou zajištěna stáními v rámci vlastního pozemku v areálu výrobny.

Napojení na technickou infrastrukturu je řešeno novými přípojkami na stávající inženýrské sítě v ulici Žitavské a inženýrské sítě Teplárny Varnsdorf.

B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení

Termín zahájení: VI/2009

Termín dokončení: IV/2010

B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků

Město Varnsdorf

B.I.9.	Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst.4 a správních úřadů, které budou tato rozhodnutí vydávat

- Územní souhlas vydaný příslušným obecným stavebním úřadem, zde MěÚ Varnsdorf

- Stavební povolení vydané příslušným obecným stavebním úřadem, zde MěÚ  Varnsdorf

- Stavební povolení vydané speciálním stavebním úřadem – příslušným vodoprávním úřadem, zde MěÚ Varnsdorf

- Povolení k nakládání s vodami vydané příslušným vodoprávním úřadem, zde MěÚ Varnsdorf

- Rozhodnutí o kácení dřevin rostoucích mimo les, § 8 odst. 1 zák. č. 114/1992 Sb., v platném znění (MěÚ  Varnsdorf )

- Souhlas s provozováním a souhlas s provozním řádem zařízení pro využívání, odstraňování, sběr nebo výkup odpadů dle § 14 zákona č. 185/2001 Sb. v platném znění.

B.II. Údaje o vstupech

B.II.1. Půda

Areál bude umístěný na pozemcích p.p.č. 6234/1, 6234/2, 6234/20, 6241, 6242, 6243, 6244, 6245, 6247/1, 6247/2 v k.ú. Varnsdorf.

Tab. č. 1: Seznam pozemků

| Číslo pozemku | Druh pozemku | Vlastník |
| --- | --- | --- |
| 6234/1 | Ostatní plocha | Teplárna Varnsdorf |
| 6234/2 | Ostatní plocha | Teplárna Varnsdorf |
| 6234/20 | Ostatní plocha | Teplárna Varnsdorf |
| 6241 | Zast. plocha a nádvoří | Miroslav Borgula |
| 6242 | Zast. plocha a nádvoří | Miroslav Borgula |
| 6243 | Ostatní plocha | Miroslav Borgula |
| 6244 | Zast. plocha a nádvoří | Teplárna Varnsdorf |
| 6245 | Ostatní plocha | Teplárna Varnsdorf |
| 6247/1 | Ostatní plocha | Miroslav Borgula |
| 6247/2 | Ostatní plocha | Miroslav Borgula |

Vynětí ze ZPF

Záměr se nedotkne pozemků, které jsou součástí zemědělského půdního fondu. Není tedy třeba vynětí pozemků ze ZPF.

Vynětí z PUPFL

Pozemky nejsou ani součástí lesních pozemků a pozemků určených k ochraně funkcí lesa.

B.II.2. Voda

Vodovod - pitná voda

Areál bude zásobován pitnou vodou pouze pro potřebu zaměstnanců. Provozní objekt bude napojen novou vodovodní přípojkou na stávající vodovodní řád LT150 v Žitavské ulici.

Bilance spotřeby pitné vody

Provozní objekt (kancelář, WC, sprcha) - počet pracovníku: 5

Potřeba vody podle vyhlášky MZ č. 428/2001 Sb.:

5 os á 136 l/os/den = 680 l/den Qd = 0,68 m3/den Qr = 150 m3/rok

Maximální denní potřeba: Qm = 0,68x1,5=1,02m3/den = 0,02 l/s

Maximální hodinová potřeba: Qh = 680/24 x 1,8 =51 l/hod = 0,014 l/s

Výpočtový průtok vody - podle CSN 73 6655 Qv = 0,82 l/s

Vodovod – požární a technologická voda

Požární a technologická voda bude zajištěna napojením na stávající rozvod technologické vody v areálu Teplárny Varnsdorf a.s. Předpokládaná potřeba technologické vody činí 200 – 300 m3/rok.

B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje

Suroviny vstupující do procesu

Surovinou bude především kal z městské ČOV Varnsdorf a biomasa  od okolních zemědělců a firem, které se zabývají údržbou zeleně. Složení vstupních surovin bude mít následující členění.:

Materiál 				Množství 				Sušina

Stabilizované čistírenské kaly 	3 795 t 				28%

Zelený odpad 			570 t 					25%

Sláma 				2620 t 				70%

Seno 					1 430 t 				70%

Dřevní směska 			2 400 t 				65%

Vstupy celkem			10 815 t	     průměrná sušina 52%

Zásobování elektrickou energií

Předpokládaná roční spotřeba elektrické práce areálu je 697,6 MWh/rok. Připojení areálu bude z trafostanice závodu VELVETA a.s

Vytápění

Zdrojem tepla bude stávající kotelna v areálu Teplárny Varnsdorf a.s., která bude dodavatelem horké vody určené k vytápění. Vytápěn je pouze provozní objekt SO 05, ostatní objekty jsou nevytápěné. Do objektu SO 05 bude přiváděna neregulovaná horká voda, která bude předávat teplo do otopné soustavy přes deskový výměník.  Otopná soustava bude navržena na jmenovité parametry topné vody 70/60oC. Ohřev teplé vody bude prováděn přednostně v kombinovaném zásobníkovém ohřívači, v době odstávky CZT bude TV ohřívána elektricky.

Roční spotřeba tepla pro vytápění byla stanovena výpočtem podle CSN 38 3350 v souladu s vyhláškou MPO č. 245/1995 Sb. Roční spotřeby tepla pro ohřev TV byla vypočtena podle CSN 06 0320 pro jednosměnný provoz.

Tepelné ztráty : 2 785 W

Roční spotřeba tepla pro vytápění: 6 412 kWh.rok-1

Roční spotřeba tepla pro ohřev TV: 2 271 kWh.rok-1

Celková roční spotřeba tepla : 8 683 kWh.rok-1

B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu

Z hlediska širších komunikačních vazeb je areál připojen přímou vazbou na Žitavskou ulici, kterou je veden průjezdní úsek silnice II/264. Nevznikne potřeba budování nového komunikačního připojení.

Napojení na technickou infrastrukturu je řešeno novými přípojkami na stávající inženýrské sítě v ulici Žitavské a inženýrské sítě Teplárny Varnsdorf.

B.III. Údaje o výstupech

B.III.1. Ovzduší

Emise z kompostování

Potenciální spektrum emisí, které je nutno brát v úvahu při posuzování procesu kompostování, zvláště jsou-li kompostovány také kaly z komunálních ČOV, je následující:

- čpavek, metan, sirovodík (nevýznamné množství) a další zapáchající látky

- oxidy dusíku, dusík

- oxid uhličitý – aerobní procesy

Vlastnosti uvedených druhů emisí:

Hlavním zdrojem případného obtěžování zápachem z provozu ČOV může být amoniak (čpavek). Amoniak je bezbarvý, čpavý plyn. Působí na dýchací cesty dráždivými účinky. Při koncentraci 3000 mg/m3 způsobuje edém plic a rychlou smrt.

1 mg/m3 - zjistitelný práh čichem

40 mg/m3 - neškodný pro 8 hod práci,

150 mg/m3 - snesitelná po dobu 60 minut bez následků,

1500 mg/m3 - pobyt nad 30 minut je nebezpečný životu,

3000 mg/m3 - rychlá smrt.

Obecný emisní limit pro amoniak: Při hmotnostním toku emisí znečišťující látky vyšším než 500 g/h nesmí být překročena úhrnná hmotnostní koncentrace 50 mg/m3 v odpadním plynu.

Metan je plyn, který nemá významné škodlivé účinky na lidské zdraví, ale je jedním z plynů, které ovlivňují tzv. skleníkový efekt. Jeho nejvýznamnějším zdrojem jsou tlecí (anaerobní) procesy v přírodě. Zrání kalů vzniklých na ČOV v anaerobních podmínkách imituje do určité míry tyto přírodní procesy a proto zde metan vzniká. Při aerobních procesech je jeho vznik minimalizován.

Obecně jsou na čistírnách splaškových odpadních vod nejvýznamnějším zdrojem pachových emisí (včetně čpavku, sirovodíku, merkaptanů) z hlediska možného obtěžování okolí všechna zařízení, ve kterých dochází k manipulaci s nestabilizovanými kaly a jinými nečistotami (např. shrabky z česlí). Tyto materiály, které bývají zdrojem zápachů na čistírnách OV, nebudou do procesu kompostování vůbec vstupovat.

Emise pachových látek přesto nelze zcela vyloučit a musí být udržovány na takové úrovni, aby nedocházelo k obtěžování obyvatelstva. Čpavek, metan a sirovodík obecně vzniká všude tam, kde dojde k nastartování anaerobních procesů. Zvýšené emise amoniaku či metanu svědčí o nesplnění podmínek optimálního provozu. Intenzita zápachu při kompostování je závislá na aeraci zrajícího kompostu, pachové látky vznikají při anaerobních procesech. Emisemi pachových látek se vyznačují komposty s nedostatečnou aerací, kde dochází k nastavení podmínek právě pro anaerobní procesy. K emisím z kompostované zakládky může běžně docházet při procesu překopávání kompostu, kdy muže dojít k nevýznamnému úniku amoniaku a při nedodržení optimálních podmínek procesu také metanu a pachových látek. Tyto emise by při aplikaci zvolené technologie, která inherentně zabezpečuje optimální vedení procesu a kontroluje případné provozní odchylky, neměly obecně vznikat. Případné zvýšení emisí je navíc eliminováno centrálním odvodem odpadního vzduchu přes biofiltr.

Z tohoto pohledu lze říci, že nejdůležitější plynnou emisí z provozu kompostárny je oxid uhličitý. Emise CO2 nelze považovat za znečišťující látky v pravém slova smyslu.  S ohledem na to, že vznikají rozkladem rostlinných a živočišných tkání, nezpůsobují nárůst  obsahu skleníkových plynu v atmosféře.

Emise oxidů dusíku vznikají v procesu aerobního rozkladu složitých organických látek. Pod tímto pojmem se rozumí převážně oxid dusnatý a oxid dusičitý. V literatuře a zákonech se tímto rozumí suma  oxidů dusíku, vyjádřená jako NO2.     Toxicita oxidu dusičitého je silnější než dusnatého. Všeobecně oxidy dusíku zhoršují choroby srdce a dýchacího aparátu, vyvolávají cyanozu. Rozšiřují krevní cévy a tím snižují krevní tlak, dále snižují obsah vitamínu A v organismu a vyvolávají poruchy štítné žlázy. Oxid dusičitý se slabě rozpouští ve vodě a z důvodu nízké absorpce v horních částech dýchacího traktu se dostává hluboko do plic. Ve větším množství vyvolává edém plic. Ve vzduchu zůstává cca 11 dní.

Podle zákona č.86/2002 Sb., o ochraně ovzduší ve znění pozdějších předpisů (úplné znění – z.č. 472/2005 Sb.), § 4 odst. 4 písm. b) je provoz zařízení kompostárny považován za ostatní stacionární zdroj znečišťování ovzduší. Kompostárny spadaly podle nařízení vlády č. 353/2002 Sb. pod vyjmenované zdroje znečišťování ovzduší dle přílohy č.1 odst. 5.2. Kompostárny. Pro nové zdroje znečišťování platily obecné emisní limity pro pachové látky. Nařízení bylo nahrazeno nařízením vlády č. 615/2006 Sb. Kompostárny jsou uvedeny v příloze č.1. Tato příloha má tři části, z čehož jsou kompostárny uvedeny v části II a v části III:

Část II Kategorie, emisní limity a technické podmínky provozu zdrojů platné do 31. prosince 2009

- 5.2. Průmyslové kompostárny a zařízení na biologickou úpravu odpadu

Kategorie:  střední zdroj

Technická podmínka provozu:

Vnášení TZL do ovzduší je třeba snižovat a vyloučit v maximální míře, která je prakticky dosažitelná, tj. na všech místech a při operacích kde dochází k emisím TZL do ovzduší a s ohledem na technické možnosti používat dle povahy procesu vodní clony, skrápění, odprašovací nebo mlžící zařízení.

Část III Kategorie, emisní limity a technické podmínky provozu zdrojů platné od 1. ledna 2010

5.2.Průmyslové kompostárny a zařízení na biologickou úpravu odpadů

Kategorie: střední zdroj.

Technické podmínky provozu:

a)	násypné bunkry musí mít uzavřené provedení s komorou pro vozidla, u otevřených hal a při vykládce svozových vozidel s odpady musí být plyny z bunkrů odsávány a odváděny do zařízení na čištění odpadních plynů,

b)	zkondenzované výpary a voda vznikající při kompostovacím procesu (zrání kompostů) smí být u stavebně neuzavřených a nezakrytých kompostáren používána k vlhčení kompostu pouze tehdy, je-li zamezeno obtěžování okolí zápachem,

c)	odpadní plyny z dozrávání kompostů v uzavřených halách kompostárny musí být odváděny k biologickému filtru nebo do některého jiného rovnocenného zařízení na čištění odpadních plynů,

d)	vnášení TZL do ovzduší je třeba snižovat a vyloučit v maximální míře, která je prakticky dosažitelná, tj. na všech místech a při operacích kde dochází k emisím TZL do ovzduší a s ohledem na technické možnosti používat dle povahy procesu vodní clony, skrápění, odprašovací nebo mlžící zařízení.

Vzhledem  k časovému záměru uvedení zařízení do trvalého provozu v dubnu 2010 se na zdroj vztahují podmínky uvedené v části III přílohy č. 1 NV č. 615/2006 Sb.

Požadavky uvedené v této příloze se vztahují pouze pro podmínky provozu, není stanoven emisní limit.

Povinnost stanoví vyhl. č. 362/2006 Sb., § 2, odst.1 a její příloha:

Stanovení koncentrace pachových látek se provádí u stacionárních zdrojů uvedených v příloze k této vyhlášce postupem stanoveným touto vyhláškou a českou technickou normou ČSN EN 13725

C.5. – Průmyslové kompostárny a zařízení na biologickou úpravu odpadů jsou stacionární zdroje, u kterých se stanovuje koncentrace pachových látek

Z uvedených citací vyplývá, že kompostárna patří mezi zdroje, u kterých se stanovuje koncentrace pachových látek.

Rozsah měření: pachové látky

Termín měření: do 1.8.2009 (stávající zdroj) nebo do tří měsíců po uvedení do provozu či provedené změně.

Četnost měření: není stanovena, vždy po každém významném zásahu do 3 měsíců

Navrhovaná řešení respektují a plní tyto požadavky.

Ad a) suroviny kromě odpadů z ČOV budou skladovány v objektu SO 03. Kaly z ČOV budou naváženy přímo do haly SO 01, která je opatřena vzduchotechnikou s odsáváním do biofiltru. V uzavřených objektech budou odsávány do biofiltru. Kompostárna bude vybavena jímkou odpadních vod o velikosti cca 8 m3, do které budou svedeny vody z kompostovací plochy a biofiltru. Vzhledem k téměř výhradnímu využití krytých ploch lze očekávat jejich relativně malá množství. Odpadní vody budou pomocí cisternového vozu vyváženy na COV.

Ad c) emise vznikající při procesu kompostování v hlavní výrobní hale budou odsávány do biofiltru.

Ad d) skladování surovin, výrobků, výroba kompostu, vše bude umístěno v uzavřených halách.

Emise z přepravy a provozních mechanizmů

Emise z přepravy

Z dopravní náročnosti navrhovaného areálu se předpokládá celkový objem dovážených materiálu do areálu ve výši asi 10 000 tun. Materiál bude dovážen ze spádové oblasti nákladními vozidly s předpokládanou tonáží 5 – 7,5 tuny, což při uvažovaném počtu cca 220 pracovních dní představuje denně asi 6 – 9 nákladních vozidel směrujících do a z areálu, to je maximálně 18 pohybů nákladních vozidel denně.

Osobní doprava zaměstnanců bude zanedbatelná.

Emise z automobilové dopravy lze rozdělit na emise:

- emise z pohybu vozidel v areálu,

- emise z pohybu vozidel po příjezdových komunikacích.

Jako charakteristické škodliviny ze spalování pohonných hmot v automobilové dopravě je nutno uvažovat NO2, CO, PM10  a benzen. Pro stanovení emisních faktorů bylo ve skladbě vozového parku bylo předpokládáno, že vozidla splňují emisní požadavky normy EURO 1.

Množství těchto emisí je vyčísleno v přiložené rozptylové studii a je uvedeno v následujících tabulkách:

Tabulka č. 2:   Emise z plochy areálu

| NOx | CO | PM10 | benzen |
| --- | --- | --- | --- |
| g/s |
| 0,01411 | 0,00102 | 0,00024 | 0,000009 |

Tabulka č. 3:   Hmotnostní tok emisí z automobilové dopravy

| NOx | CO | PM10 | benzen |
| --- | --- | --- | --- |
| g/m/s |
| 0,00000839 | 0,00000405 | 0,00000135 | 0,00000006 |

Emise z provozních mechanizmů

Zdroji emisí z manipulace v areálu budou:

• kolový nakladač;

• traktor;

Překopávač bude bez vlastního motoru, bude provozován na zadním závěsu traktoru a ke svému pohonu využívat jeho náhonovou hřídel.

Předpokládaná spotřeba motorové nafty je 50000 l za rok. To je při 220 dnech provozní doby a denní pracovní doby 8 hodin maximálně 25 kg/h.

Podle přílohy č. 4 k vyhlášce MŽP č. 356/2002 Sb. jsou emisní faktory pro použití kapalných paliv v pístových spalovacích vznětových motorech následující:

NOx – 50 kg/t,	CO – 15 kg/t,     VOC – 6 kg/t,	TZL – 1 kg/t.

Emisní faktory benzenu byly stanoveny pro potřebu výpočtu poměrem z VOC podle odpovídajícího poměru emisních faktorů podle MEFA při rychlosti 5 km/h.

Tabulka č. 4  Emisní faktory při spalování motorové nafty [g/s]

| Spotřeba | NOx | CO | VOC | benzen | TZL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | g/s | g/s | g/s | g/s | g/s |
| 1 kg/h | 0,0139 | 0,0042 | 0,0017 | 0,0000219 | 0,00028 |
| 25 kg/h | 0,35 | 0,104 | 0,043 | 0,00054 | 0,0070 |

Vliv těchto zdrojů je podrobně hodnocen v přiložené rozptylové studii.

B.III.2. Odpadní a dešťové vody

Splaškové vody

Splaškové odpadní vody se sociálních zařízení souvisejících s provozem kompostárny budou odvedeny do splaškové kanalizace s odvodem na ČOV Velvety Varnsdorf. Výpočtové množství splaškových vod činí 150 m3/rok.

Dešťové vody

Odvádění dešťových vod z většiny komunikačních a zpevněných ploch (kromě plochy určené k oplachu kol vyjíždějících aut) se navrhuje jejich příčným a podélným spádováním a zachycením do nově navržených dvorních vpustí a žlabu a následně novou dešťovou kanalizací do vodoteče Mandava, která protéká cca 100 m severně od areálu.

Technologické vody

Vzhledem k umístění zakládek, všech surovin i výrobku v halách lze vyloučit vznik vod způsobených kontaminací dešťové vody kompostem (výluhových vod). Kompostárna bude vybavena jímkou odpadních vod o velikosti cca 8 m3, do které budou svedeny vody z kompostovací plochy a biofiltru. Jejich množství se očekává cca 150 m3 za rok. Odpadní vody budou pomocí cisternového vozu vyváženy na externí biologickou ČOV. Svou povahou mohou odpadní vody z kompostárny obsahovat zvýšené koncentrace některých mastných kyselin a částečně i amoniakálního dusíku. Jejich likvidace na ČOV nepředstavuje ovšem problém vyžadující speciální řešení.

Obvykle bývají tyto vody použity ke zpětnému zkrápění kompostu. V tomto konkrétním případě je situace jiná. Jedním z hlavních cílů výroby kompostu k energetickému využití je snížení vlhkosti za pomocí biologických procesů v něm probíhajících a za minimálních ztrát uhlíku. Důležitým koncovým parametrem koncového produktu je jeho výhřevnost, která závisí především na výstupní vlhkosti kompostu a obsahu spalitelných látek. Vzhledem k tomu, že cílem výroby je vyprodukovat kompost s co nejvyšší výhřevností a proto co nejnižší vlhkostí, není vhodné využít těchto vod uvolněných při procesu výroby kompostu pro zpětné zvlhčování kompostu.

Odděleně od většiny dešťových vod bude řešena vodohospodářsky zabezpečená, sběrným kanálem ohraničená a samostatně odkanalizovaná plocha o rozměrech 3 x 15 m určená k oplachu kol vozidel zavážejících organickou hmotu do hal před výjezdem z areálu. Oplach bude prováděn hadicí napojenou na výtokový stojan pod max. tlakem 0,6 MPa. Pevné látky z oplachu (předpoklad 200 m3/rok) a dešťové vody (max. 30 m3/rok) z této plochy budou odděleně odvedeny přes sedimentační jímku. V době zpracování oznámení jsou ve stadiu projednávání napojení přepadu z této jímky dvě varianty:

- do veřejné splaškové kanalizace vedoucí na biologickou ČOV Varnsdorf

- do blízké průmyslové ČOV provozované firmou Velveta a.s.

Obě tyto varianty jsou reálné a eliminují dopad této činnosti s dostatečnou účinností. Volba varianty bude předmětem dalších stupňů povolovacího procesu a bude také předmětem vodoprávního řízení.

Pevný obsah sedimentační jímky bude odstraňován jako odpad oprávněnou firmou. Vypouštěné odpadní vody musí splnit limity pro kanalizační řád ČOV nebo limity stanovené vodoprávním řízením.

B.III.3. Odpady

Proces kompostování je vlastně procesem úpravy odpadů za účelem získání materiálu, který umožní využití odpadů vstupujících do procesu. Tyto odpady budou přijímány s cílem získat z nich vhodné biopalivo. Vzhledem ke skutečnosti, že kompostárna je zařízením pro úpravu a využití odpadu, podléhá povinnosti požádat příslušný krajský úřad o souhlas s provozováním a souhlas s provozním řádem zařízení pro využívání, odstraňování, sběr nebo výkup odpadů dle § 14 zákona č. 185/2001 Sb. v platném znění.

Kromě odpadů, pro něž je zařízení určeno, v něm budou vznikat odpady pocházejících jednak z výstavby záměru a jednak ze samotného provozu záměru.

Odpady vzniklé při výstavbě

V areálu se nepředpokládá kontaminace zemin ani demolovaných staveb a tedy  nutnost sanačních zásahů. V souvislosti s uvolněním pozemku pro skladovací halu SO 03 je navržena demolice stávajícího skladu stavebního materiálu (montovaný sklad 33 x 15 m – viz obr. č. 5 a 6). Pro uvolnění plochy na parcele 6242 je navržen k demolici provizorní sklad 7 x 16 m. V následujících tabulce je uvedený přehled těch druhů odpadů, jejichž vznik zpracovatel Oznámení předpokládá v průběhu realizace stavby:

Tabulka č. 5: Výčet odpadů vzniklých při stavbě

| katalogové číslo odpadu | kategorizace | název odpadu |
| --- | --- | --- |
| 17 05 04 | O | Zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503 |
| 15 01 01 | O | Papírové a lepenkové obaly |
| 15 01 02 | O | Plastové obaly |
| 15 01 03 | O | Dřevěné obaly |
| 15 01 10 | N | Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné |
| 15 02 02 | N | Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami |
| 17 01 01 | O | Beton |
| 17 01 02 | O | Cihly |
| 17 01 07 | O | Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 |
| 20 03 01 | O | Směsný komunální odpad |

Odpady z provozu záměru

V průběhu provozu zařízení budou vznikat následující odpady:

Tabulka č. 6: Výčet odpadů vznikajících při provozu areálu:

| katalogové číslo odpadu | kategorizace | název odpadu |
| --- | --- | --- |
| 13 02 05 | N | Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje |
| 20 01 01 | O | Papír a lepenka |
| 15 01 02 | O | Plastové obaly |
| 15 02 02 | N | Absorpční činidla, filtrační materiály |
| 20 03 01 | O | Směsný komunální odpad |
| 19 08 02 | O | Odpady z lapáků písku |
| 13 05 03 | N | Kaly z lapáků nečistot |
| 13 05 02 | N | Kaly z odlučovačů oleje |

Oleje a sorbenty mohou vzniknout z používaných strojů a mechanizmů. Papír a plastové obaly jsou získány odděleným shromažďováním využitelných složek komunálního odpadu.

Zdrojem odpadů bude také záchyt nečistot při očistě mechanizmů v areálu. Tyto odpady vzniknou při čištění jímky a budou okamžitě odváženy k odstranění oprávněnou firmou.

V areálu nebudou odpady skladovány, budou pouze jako tříděný odpad shromažďovány v nádobách na určeném označeném místě. Budou průběžně předávány oprávněným osobám k využití nebo odstranění.

B.III.4. Zdroje hluku pro pracovní a životní prostředí

Provoz kompostárny bude takového charakteru, kdy se obecně v podobných případech nepředpokládá překročení stanovených imisních limitu u hluku ani u vibrací na pracovištích, ani ve venkovním prostoru.

Provoz bude výhradně v denní době, v jedné směně. S výjimkou provzdušňování budou tedy všechny technologické celky využívány pouze v denní době.

Provzdušňovací systém zahrnuje ventilátory speciálně přizpůsobené pro provoz kompostárny a betonové vysokozátežové provzdušňovací roury pro rovnoměrné rozdělení vzduchu pod tělesem zakládky. Každé těleso zakládky má svůj vlastní axiální ventilátor z ušlechtilé nerezové oceli, který je z důvodů snížení hlukových poměrů umístěn v izolovaném ISO kontejneru. Tento systém bude v provozu i v noční době.

Zdroje hluku ve výrobní hale a u výrobní haly:

- homogenizátor – umístěn v otevřeném přístřešku; přístřešek je navržen s ocelovou konstrukcí (stojky, pultová střecha)

uváděná hodnota LAw  max. 70 dB

- ventilátory provzdušňovacího systému - kontejner s ventilátory bude umístěn u severovýchodního nároží výrobní haly, jde o ocelový ISO kontejner o rozměrech 6 x 2,5 x 2,8 m, opatřený zvukovou izolací.

hladina ak. tlaku LAp  na plášti kontejneru  max. 60 dB

- závěsný překopávač kompostu Trac-Turn 3,7 od firmy Seiringer – umístěný ve výrobní hale dle prohlášení výrobce o provedeném měření je hodnota akustického tlaku zařízení při chodu bez přídavných zařízení ve vzdálenosti 7 m  LAp = 74 dB.

- traktor	LAw  max. 85 dB

Technologie překopávače bude umístěna uvnitř haly. Hala bude provedena z obvodové betonové konstrukce, střecha s lomenými ocelovými nosníky a krytinou z textilní akrylové membrány. Vjezd na severní straně bude uzavřen rolovacími vraty.

## Manipulační zařízení

Pro manipulaci s materiálem bude používán čelní kolový nakladač s naftovým motorem, vybavený lžící o objemu 5 m3. Nakladač se bude podle potřeby pohybovat v prostoru kompostárny mezi halami 01, 02 a 03.

- nakladač	LAw  max. 85 dB.

Realizace stavby přechodně ovlivní životní prostředí hlukem a prašností. Při realizaci stavby je nutno dodržet požadavky NV č. 148/2006 Sb. ze dne 1. června 2006, o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Nejvyšší přípustná hladina hluku ve venkovním prostoru před nejbližší obytnou zástavbou činí v době 7 – 21 hodin LA eq,T = 65 dB, v době 22 – 6 hodin LA eq,T = 45 dB. Dodavatel stavebních prací musí užít takové stavební mechanizmy a stanovit režim stavby tak, aby nebyly hlukové limity překročeny.

B.III.5. Popis rizik bezpečnosti provozu

Ohrožení zdraví člověka

Lze důvodně předpokládat, že hygienická rizika bude ovlivňovat zejména přítomnost a množství patogenních vstupních surovin - odpadů. Z této skutečnosti vycházejí opatření na minimalizaci těchto rizik a lze je rozdělit následovně:

1. Oblast prevence a péče o zdraví pracovníků

• Důkladná vstupní kontrola a častější periodické prohlídky

• Očkování proti očekávaným nemocem (žloutenka, vzteklina)

• Vybavení pracovníku odpovídajícími OOPP a jejich důsledné používání

2. Oblast režimových opatření

• Tlumení hlodavců v celém areálu

• Pravidelně monitorovat navážené odpady, u kterých vzniká podezření, že mohou mít negativní vliv na zdraví pracovníků

Ohrožení životního prostředí

Výrobní technologie potenciálně může ovlivnit životní prostředí hlukem a zápachem. Zdrojem hluku bude technologické zařízení, dopravní a manipulační prostředky. Toto riziko bude eliminováno umístěním technologie a materiálů vstupujících i vystupujících v objektech. Výrobní hala, kde je míra těchto dopadů nejvyšší, bude odsávána přes zařízení na omezení emisí pachových látek. Ventilátory budou umístěny v protihlukových kontejnerech.

Dalším potenciálním zdrojem ohrožení životního prostředí mohou být přepravní a manipulační mechanizmy užívané v areálu. Jde především o problematiku provozních náplní paliv a maziv. Jde o standardní riziko související s každým takovým záměrem.

- Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území

C.I.	Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik  dotčeného území

Město Varnsdorf je druhým největším městem okresu Děčín a zároveň největším městem Šluknovského výběžku, jeho rozloha je 2621 ha. Rozprostírá se okolo říčky Mandavy a je ze tří stran obklopeno hranicí se Spolkovou republikou Německo. Má 16 tisíc obyvatel. Město leží v průměrné nadmořské výšce 332 m n.m. Nejvyššími body katastru jsou vrchy Špičák (544 m n.m.) a Hrádek (429 m n.m.). Charakteristická pro region kolem Mandavy a Sprévy je mírně zvlněná krajina se zachovalou přírodou lesních porostů a vodních ploch až k Lužickým horám. Krajina v okolí Varnsdorfu je obdělávanou urbanizovanou zemí. V minulosti se v blízkosti Šluknova těžila měď a stříbro. Oblast však nebyla nikdy sídlem těžkého průmyslu, jednalo se o lehký průmysl zpracovatelský,  ponejvíce textilní. Proto okolní krajina a životní prostředí není činností člověka příliš narušeno.

Lokalita, kde bude záměr umístěn, se nachází v intravilánu města Varnsdorf, území částečně zasahuje do stávajícího areálu teplárny.

Plocha stavebního pozemku je neupravená, nezpevněná, v jihozápadní části s částečným pokryvem náletovými porosty. Plocha je využívána pro skladovací účely (stavební materiál). V západní části zasahuje stavební pozemek do areálu teplárny, do stávající skládky uhlí. Celé území je silně antropogenizované neobsahující přírodě blízká společenstva.

Stavební pozemek se nachází v úpatní části pravého údolního svahu řeky  Mandavy. Předběžně lze hodnotit základové poměry jako složité, s vertikální a horizontální nehomogenitou základové půdy, proměnlivou mocností navážek a dostatečně únosným skalním podložím pod souvrstvím jílu. Hladina podzemní vody nebyla vrty, provedenými na ploše navrhovaného areálu, zastižena.

Investiční záměr je situován v lokalitě, která není součástí prvků územního systému ekologické stability nadregionální, regionální ani lokální úrovně.

V území dotčeném záměrem není orgánem ochrany přírody zaregistrován žádný  významný krajinný prvek, zájmová lokalita není součástí významného krajinného prvku ze zákona.

Podle dosavadních poznatků nejsou v okolí zájmového území zastoupeny lokality s výskytem reprezentativních nebo unikátních populací zvláště chráněných nebo celostátně či regionálně vzácných druhů rostlin a živočichů.

Podle dostupných podkladů pro zájmové území nelze vyloučit ojedinělé archeologické nálezy. Památkové objekty v sídlech jsou mimo jakýkoli dosah.

Zpracovatelům předkládaného oznámení nejsou známy okolnosti, které by dokládaly přítomnost území s existencí starých zátěží v zájmovém území či v jeho nejbližším okolí.  Přesto nelze vzhledem k minulosti pozemku takovýto nález vyloučit.

C.II. Stručná charakteristika složek životního prostředí v dotčeném území, které budou pravděpodobně významně ovlivněny

V následujících kapitolách jsou popsány základní složky životního prostředí. V tomto konkrétním případě se nepředpokládá jejich významné ovlivnění, přesto jsou v této kapitole popsány.

C.II.1. Ovzduší

Město Varnsdorf patří do oblasti mírně teplé, do klimatického okrsku mírně teplého, vlhkého, pahorkatinného. Teplota vzduchu v dlouhodobém průměru činí 5.5 oC, lednový průměr teplot se pohybuje okolo -4,4 oC, červencový průměr činí 15,3 oC. Výše srážek v dlouhodobém průměru činí 751 mm. Převažují větry západní a severozápadní. Varnsdorf, vzhledem k převládajícím směrům větru, leží ve výrazně návětrné poloze Lužických hor. Ve vazbě na směr větrů je snížena možnost tvorby mlh a tím vznik inverzních situací. Na území města, přesněji v části Studánka, se nachází rozvodí Severního a Baltského moře.

Pro výpočty uvedené v přiložené rozptylové studii byla použita podrobná růžice, zpracovaná ČHMÚ Ústí nad Labem-Kočkov. Růžice je prezentována v tabulce č. 7.

Z růžice vyplývá, že převládající směry větru jsou větry západní 17,5 %, jihozápadní 14,9 % a jižní 13,5 %.

Jednotlivé třídy stability uvedené ve větrné růžici lze charakterizovat následovně:

I. stabilitní třída superstabilní - vertikální výměna vrstev ovzduší prakticky potlačena, tvorba volných inverzních stavů. Výskyt v nočních a ranních hodinách, především v chladném půlroce. Maximální rychlost větru 2 m/s.

II. stabilitní třída stabilní - vertikální výměna ovzduší je stále nevýznamná, také doprovázena inverzními situacemi. Maximální rychlost větru 3 m/s. Výskyt v nočních a ranních hodinách v průběhu celého roku.

III. stabilitní třída izotermní - projevuje se již vertikální výměna ovzduší. Výskyt větru v neomezené síle. V chladném období lze očekávat v dopoledních a odpoledních hodinách, v létě v časných ranních a večerních hodinách.

IV. stabilitní třída normální - dobré podmínky pro rozptyl škodlivin, bez tvorby inverzních stavů, neomezená síla větru. Vyskytuje se přes den, v době, kdy nepanuje významně sluneční svit. Společně s III. stabilitní třídou mají v našich podmínkách zpravidla výrazně vyšší četnost výskytu než ostatní třídy.

V. stabilitní třída konvektivní - projevuje se vysokou turbulencí ve vertikálním směru, která může způsobovat, že se mohou nárazově vyskytovat vysoké koncentrace znečisťujících látek. Nejvyšší rychlosti větru 5 m/s, výskyt v letních měsících v době, kdy je vysoká intenzita slunečního svitu.

Na 3. a 4. třídu stability ovzduší, které jsou nejčastější na území Čech, připadá cca 61 %. Konvektivní atmosféra, při které dochází k výraznému přízemnímu znečištění z blízkých komínů, je zastoupena pouze 4 %. Špatné rozptylové podmínky (tj. superstabilní a stabilní zvrstvení atmosféry s častým výskytem inverzních situací) lze očekávat téměř po více než třetinu roční doby (34,9 %).

Tabulka č. 7:  Větrná růžice pro lokalitu Varnsdorf

Imisní pozadí obecně se vyskytujících škodlivin v regionu je zjišťováno nejblíže ve stanici ČHMÚ Valdek u Rumburka a v SRN v Zittau. Výsledky imisního monitoringu v roce 2006 a 2007 jsou uvedeny v následující tabulce.

Tabulka č. 8  Výsledky měření imisí NO2 a PM10 v roce 2006 a 2007 [(g/m3]

| Stanice |  | NO2 – Valdek | PM10 – Zittau |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 |
| hodinové hodnoty | maximální | 76,3 | 53,6 | - | 62,5 |
|  | 19 MV | 53,6 | 41,5 | - | 47,9 |
|  | 98% kvantil | 34,0 | 31,6 | - | 35,0 |
| roční hodnota | průměr | 10,8 | 10,0 | - | 13,5 |
| stanice |  | PM10 – Valdek | PM10 – Zittau |
|  |  | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 |
| denní hodnoty | maximální | 78,0 | 55,3 | - | 124,3 |
|  | 36 MV | 32,0 | 24,8 | - | 39,9 |
|  | 98% kvantil | 52,9 | 34,8 | - | 56,2 |
| roční hodnota | průměr | 18,4 | 13,2 | - | 21,6 |

Zdroj: Znečištění ovzduší na území ČR 2006, 2007 – Souhrnný roční tabelární přehled , Internetová stránka  ČHMÚ Praha

Maximální koncentrace NO2 se pohybují kolem 30 % limitní hodnoty, roční průměr představuje cca 25 % limitní hodnoty. Imisní situace NO2 i PM10 se v území postupně zlepšuje. Podle imisních map ČHMÚ pro rok 2006 leží sledované území v ploše s hodnotami ročních průměrných koncentrací:

roční koncentrace NO2			< 26 (g/m3,

roční koncentrace PM10			14 – 30 (g/m3,

roční koncentrace benzenu		< 2 (g/m3.

Areál určený  výstavbě záměru zasahuje zčásti do stávajícího tělesa skládky uhlí, která je lokálním plošným zdrojem prašnosti a která bude realizací záměru plošně omezena.

C.II.2. Voda

Oblast, ve které leží uvažovaná lokalita, vodopisně náleží do povodí Labe, speciálně do povodí Ohře. Hydrogeologicky spadá do hydrogeologického rajónu č. 641 Krystalinikum Krkonoš a Jizerských hor – povodí 1-15-01 a 2-04-08.

Drenážní bází zájmového území je potok Mandava, číslo hydrologického pořadí 2-04-08-005. Odvádí vody na území SRN, kde se vlévá do toku Lausitzer Neisse. Správa tohoto vodního toku spadá do kompetence Povodí Ohře, s.p. Chomutov.

Lokalita neleží v chráněné oblasti přirozené akumulace vod, v ochranném pásmu vodního zdroje ani ve stanoveném záplavovém území vodního toku.

C.II.3. Půda

V dané lokalitě se vyskytují pseudogleje v asociacích s kambizeměmi.  Pseudogleje jsou půdy, které vznikají na nepropustném podloží v místech se špatným odtokem. Zamokřování srážkovou vodou střídající se s obdobím sucha vyvolává redukci a difuzi sloučenin železa a manganu projevující se mimo jiné charakteristickým nápadným bělošedým zbarvením v ochuzeném (eluviálním) horizontu a rezivošedým mramorováním v obohaceném (iluviálním) horizontu. Jsou nejtypičtějšími půdami pánví.

Kambizemě převažují v reliéfu pahorkatin až hornatin se svahovinami z přemístěných zvětralin pevných i zpevnělých hornin ovlivněných klimaticky a částečně litologicky. V ČR jde o nejrozšířenější půdní typ. Jsou vázány většinou na členitý reliéf, v nížinách jsou zastoupeny málo.

### C.II.4. Základní charakteristiky přírodních poměrů zájmového území a okolí

Vlastní terénní šetření pro vypracování oznámení bylo provedeno v období květen – červenec 2008, tedy  v jarním až letním aspektu. Zájmové území je silně antropogenizované, bez významných přírodních charakteristik.

V jihozápadní části areálu, v úpatí tělesa vlečky na ploše určené pro stavbu skladovací haly 02 byly zjištěny náletové dřeviny, které budou předmětem žádosti o povolení kácení:

druh  			obvod kmene 		počet

bříza 			do 0,3 m 			35

bříza 			0,3 – 0,5 m 			3

jasan 			0,5-1 m 			3

Dalším zjištěným druhem je pajasan (Aitanthus). Jde o nepůvodní druh využívaný jako okrasná dřevina.  Pajasan se pěstuje v parcích a ve stromořadích, velmi ojediněle může také zplaňovat. Zde se vyskytuje na ploše cca 10 m2.  Jiné přírodní charakteristiky území nebyly zjištěny.

C.II.6. Územní systém ekologické stability a krajinný ráz

Zájmové území navrhované výstavby areálu s několika budovami menšího měřítka není  v kontaktu se skladebnými prvky ÚSES  vyšší (nadlokální) ani lokální úrovně (blíže Bínová a kol., 1996).

Významné krajinné prvky

V území dotčeném záměrem není orgánem ochrany přírody zaregistrován žádný významný krajinný prvek.

Přírodní parky

Dotčené území není součástí žádného přírodního parku.

Zvláště chráněná území

Dotčené území nezasahuje a není součástí žádného zvláště chráněného území. Nejbližší zvláště chráněným územím je Chráněná krajinná oblast Labské pískovce.

Evropsky významné lokality

Zájmové území není součástí ani nezasahuje do evropsky významné lokality. Nejbližší evropsky významná lokalita byla vymezena v cca 10 km vzdálené Lobendavě. Na půdě zdejšího kostela se nachází regionálně významná letní kolonie netopýra velkého (Myotis myotis). Navrhovanou kategorií ochrany je přírodní památka.

Ptačí oblasti

Zájmové území nezasahuje ani není součástí žádné ptačí oblasti. Nejblíže zájmové lokalitě byla vymezena ptačí oblast Labské pískovce. Tato oblast se převážně rozkládá na území  Chráněné krajinné oblasti (dále jen CHKO) Labské pískovce a Národního parku (dále jen NP) České Švýcarsko, k nim byla připojena malá část CHKO Lužické hory a dvě přírodní rezervace – Velký rybník a rybník Světlík spolu s jejich nejbližším okolím. Celková rozloha je 35 565 ha. Oblast je charakteristická především velkým zastoupením lesů (přes 50% území) a mnoha skalními útvary. Nalezneme zde i různé typy zemědělské krajiny (pole, louky, pastviny), významné mokřady a vodní plochy, či přirozené vodní toky. Předmětem ochrany jsou populace sokola stěhovavého (Falco peregrinus), chřástala polního (Crex crex), výra velkého (Bubo bubo) a datla černého (Dryocopus martius). Ochrana se vztahuje i na jejich biotopy.

Památné stromy

V zájmovém území nebyl orgánem ochrany přírody vyhlášen žádný památný strom.

Evropsky významná stanoviště NATURA 2000

Lokalita nezasahuje na území NATURA 2000.

- Údaje o vlivech záměru na veřejné zdraví a na životní prostředí

D.I. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti

Z hlediska zdravotních rizik nebude mít záměr závažný dopad na zdraví lidí, zaměstnanců nebo veřejnosti z hlediska působení chemických látek a přípravků, emisní ani hlukové zátěže. V rámci činnosti budou používány chemické látky nebo přípravky pouze dráždivé nebo zdraví škodlivé v rámci údržby techniky, staveb a zařízení, tedy v rámci běžných činností, které probíhají ve všech výrobních i nevýrobních areálech.

Stručné zhodnocení vlivů stavby:

- Realizace záměru neovlivní významně ovzduší, klima, hlukové poměry ani další faktory území.

- Nedojde k  ovlivnění hydrologických ani hydrogeologických poměrů lokality, kvality povrchových ani podzemních vod. Odpadní vody splaškového charakteru budou odváděny do biologické ČOV a technologické odpadní vody z oplachu vyjíždějících vozidel budou odváděny do kanalizace a čištěny ve vhodné ČOV (buď veřejné nebo v ČOV Velvety a.s.).

- Nebudou ovlivněny odtokové poměry lokality. Záměr bude realizovaný na území mimo stanovené záplavové území.

- Nebudou dotčeny zájmy chráněné zákonem o ochraně přírody

- Dojde k vytvoření cca 5-6  pracovních míst pro místní obyvatele

- Záměr se zabývá řešením problematiky omezení vlivů lidské činnosti na životní prostředí. Jde prioritně o řešení problematiky kalů z ČOV, které jsou vzhledem k vysokým obsahům cizorodých látek nevyužitelné pro půdotvorné procesy. Tento problém je na popředí zájmu i v dalších státech EU, kde je s postupujícím časem  a s hledáním vhodného řešení stále větší význam kladen na různé techniky spalování kalů.

D.I.1. Vlivy na ovzduší

Výstavba ani provoz záměru neovlivní kvalitu ovzduší v lokalitě. Vytápění bude horkovodem ze sousední kotelny. Vliv emisí z dopravních a manipulačních mechanizmů  a z procesu kompostování řeší přiložená rozptylová studie. Z jejích závěrů vyplývá následující:

Koncentrace znečišťujících látek ze zdrojů připravovaného záměru výroby kompostu v areálu ve Varnsdorfu v Žitavské ulici budou výrazně pod hodnotami imisních limitů a neovlivní nadměrně blízké okolí ani nejbližší obytnou zástavbu.

Toto konstatování platí jak pro zdroje v areálu firmy, tak i pro emise z automobilové dopravy. Ani v součtu se stávajícím imisním pozadím nezpůsobí přírůstek emisí ze zdrojů závodu s rezervou překročení příslušných imisních limitů.

Případné emise amoniaku z procesu kompostování nepřekročí v nejbližších obytných lokalitách přípustná míra obtěžování zápachem, a to s výraznou rezervou.

D.I.2. Vliv na hlukovou situaci

V areálu nebudou provozována taková zařízení, která by byla zdrojem nadměrného hluku. Hlukové emise budou zřetelné v období realizace stavby, kdy budou produkovány stavební technikou a nákladními vozy. Jejich projevy však budou jen místního charakteru. Tento hluk nelze zcela eliminovat, lze jej však výrazně snížit použitím vhodné organizace práce, úpravou staveniště a použitím dočasných protihlukových opatření.

Ze závěrů přiložené hlukové studie vyplývá následující konstatování:

Provoz kompostárny ve Varnsdorfu v Žitavské ulici a s tím spojený nárůst obslužné automobilové dopravy nezpůsobí v období provozu takový nárůst hluku v nejbližších chráněných venkovních prostorech, který by výrazně ovlivnil akustickou situaci v této lokalitě.

Kompostárna nebude v noční době provozována. V noční době bude v provozu pouze systém provzdušňování s ventilátory v uzavřeném kontejneru s protihlukovou izolací. Výsledné hladiny akustického tlaku v noční době se budou pohybovat výrazně pod hodnotou 40 dB a nezpůsobí nikde v okolí nárůst hluku.

Hluk z provozu v areálu kompostárny v denní době nepřekročí nikde v nejbližších chráněných venkovních prostorech hodnotu hygienického limitu 50 dB, a to s výraznou rezervou.

Posouzení současné akustické situace v lokalitě bylo z metodických důvodů provedeno pouze výpočtem. V další fázi přípravy záměru bude nutno ještě před uvedením záměru do zkušebního provozu provést měření hluku a posouzení současné situace na základě tohoto měření tak, aby bylo možno měřením v době zkušebního provozu provést zhodnocení vlivu záměru na akustickou situaci v území.

D.I.3. Vlivy na půdu, území a geologické podmínky

Záměr nevyžaduje vynětí ze zemědělského půdního fondu. Záměr se nedotkne lesní půdy. Negativní vliv na geologické podmínky výstavbou areálu lze prakticky vyloučit.

D.I.4. Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy

Na zájmovém území se nevyskytují reprezentativní nebo unikátní populace zvláště chráněných nebo regionálně významných druhů rostlin. Nebyl zjištěn žádný druh rostliny zvláště chráněný podle vyhlášky Ministerstva životního prostředí České republiky č.395/1992 Sb. v platném znění, ani ochranářsky významné druhy obsažené v Červeném seznamu květeny ČR.

Záměr neznamená ohrožení reprezentativních nebo unikátních populací zvláště chráněných nebo regionálně významných druhů rostlin; v zájmovém území výstavby ani v kontaktu s ním  se plochy s výskyty takových druhů (ani jednotlivě) nenacházejí.

Záměr také neznamená dotčení prostorů výskytu zvláště chráněných druhů rostlin ve smyslu příslušné vyhlášky ani dotčení prostorů výskytu druhů Červeného seznamu. Zásah do náletových dřevin vyjmenovaných v kap. C.II.4  představuje ovlivnění málo hodnotných náletových porostů.

Stejně tak nebyl zjištěn žádný druh chráněných živočichů, obratlovců ani bezobratlích.

Ačkoliv při terénním průzkumu nebylo hnízdění populací ptáků zjištěno, je z důvodů předběžné opatrnosti navrženo opatření  směřující k omezení vlivu na  potenciální populace hnízdících  ptáků spočívající v realizaci kácení mimolesních porostů dřevin v období vegetačního klidu.

Realizace záměru nebude mít vliv na flóru a fytocenózy širšího okolí. Nebudou ovlivněny zvláště chráněné části krajiny, evropsky významné lokality, ptačí oblasti, prvky ÚSES ani VKP.

D.I.5. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky

Na lokalitě se nevyskytují žádné architektonické nebo historické památky či archeologická naleziště, které by mohly být stavbou dotčeny. Realizací ani provozem záměru nebudou dotčeny žádné kulturní ani historické památky.

D.II. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci

V této kapitole jsou shrnuty údaje uvedené v předchozí kapitole. Za zasažené území lze pokládat především bezprostřední okolí posuzovaného areálu. Rozsah vlivů byl v podstatě zhodnocen v předchozí kapitole a vyplývají z tohoto hodnocení následující závěry:

1) Jednotlivé složky životního prostředí nebudou dotčeny vůbec nebo budou chráněny opatřeními provedenými v souladu s platnými normami, zákony, prováděcími vyhláškami a nařízeními vlády.

2) Obyvatelstvo nebude realizací záměru dotčeno nad míru únosnou. Záměr je navržen v intravilánu města v území silně antropogenizovaném a poznamenaném průmyslovou činností.

3) Zmenšením stávající skládky uhlí dojde ke snížení vlivu prašnosti z lokálního plošného zdroje znečištění ovzduší.

4) Přínosem bude vznik 5 pracovních míst pro místní obyvatele.

D.III. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice

Tento záměr nebude mít vliv přesahující státní hranice.

D.IV. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů

Přehled navržených opatření:

- Odpadní vody z procesu kompostování budou jímány do bezodtoké jímky a pravidelně vyváženy.

- Vody z  oplachu kol vyjíždějících automobilů budou vypouštěny přes sedimentační jímku do splaškové kanalizace a odvedeny na městskou ČOV nebo ČOV firmy Velveta a.s.Varnsdorf.

- Dešťové vody kromě vod z plochy určené k oplachu aut budou odváděny do veřejné dešťové kanalizace a následně do řeky Mandavy.

- Chemické látky a přípravky budou skladovány na místech zabezpečených tak, aby nedošlo k úniku do vnějšího prostředí.

- Omezení hluku ze stavební činnosti v období výstavby záměru bude prováděno pomocí organizačních opatření, úpravou staveniště a použitím dočasných protihlukových opatření.

- Při vlastním provozu budou realizována opatření k omezení hluku z technologie. Každé těleso zakládky bude mít svůj vlastní axiální ventilátor z ušlechtilé nerezové oceli, který bude z důvodů snížení hlukové zátěže umístěn v izolovaném ISO kontejneru. Regulace výkonu ventilátoru bude zajištěna pomocí frekvenčního měniče.

- Kácení náletových dřevin bude provedeno v období vegetačního klidu.

Ochrana zdraví pracovníků

V rámci provozu areálu nebudou používány chemické látky nebo přípravky, které by byly významným zdrojem ohrožení zdraví lidí.

V rámci údržby strojů, zařízení a budov budou používány běžně dostupné a běžně používané přípravky, které jsou klasifikovány jako Xn – zdraví škodlivé a Xi – dráždivé. Navíc mohou vykazovat vlastnost hořlavý, vysoce nebo extrémně hořlavý. Poslední vyjmenovaná vlastnost  je dána zejména skutečností, že přípravky jsou často ve formě sprejů (hnací plyn propan-butan). Jedná se například o oleje, pohonné hmoty, brzdové kapaliny, mycí a desinfekční prostředky, v omezené míře barvy, laky a lepidla v souvislosti s drobnými opravami.

Pro pracovníky budou zajištěny pracovní ochranné prostředky podle údajů v bezpečnostních listech a návrhu bezpečnostního technika. Na pracovištích budou k dispozici vybavené lékárničky. Pracovníci budou podrobeni pravidelným preventivním prohlídkám.

D.V. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitosti, které se vyskytly při specifikaci vlivů

V průběhu zpracování tohoto materiálu se nevyskytly takové nejistoty a neurčitosti, které by vnesly připomínky zásadního charakteru pro hodnocení vlivů záměru na životní prostředí.

- Porovnání variant řešení záměru

Byla předložena jedna varianta řešení.

- Doplňující údaje

Součástí tohoto oznámení jsou přílohy - jsou zde také mapové přílohy, schémata a další doplňující informace.

- Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru

Předmětem předloženého oznámení pro zjišťovací řízení je linka na výrobu kompostu k energetickému využití v Areálu Teplárny Varnsdorf a.s.

Investorem akce je Severočeská vodárenská společnost, a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice.

Pozemek, kde bude záměr umístěn, se nachází v JV sektoru města, v zastavěné části. Plocha staveniště je vymezena na severní straně ulicí Žitavskou, na východní zaniklou Kozlovou, na jižní vlečkou teplárny a na východní straně areálem teplárny, na jehož plochu částečně zasahuje.

Obrázek: umístění záměru

Kapacita kompostárny je navržena na cca 11.000 tun zpracovávaných surovin za rok.  Materiály přijímané na kompostárnu budou  kvalifikovány především jako odpady dle zákona č. 185/2001 Sb. v platném znění. Výstupní roční kapacita fermentační linky je 8000 tun kompostu k energetickému využití o vlhkosti 30% o průměrné výhřevnosti 11 GJ/t. Celková plocha areálu kompostárny je 7 190 m2.

Účelem kompostárny je zabezpečení využití biologicky rozložitelných odpadů,  (zejména odpadů z údržby veřejné zeleně) a odvodněných čistírenských kalů k výrobě kompostu použitelného jako biopalivo. Technologie kompostování zabezpečí dokonalou hygienizaci odpadů a zejména čistírenských kalů s ohledem na současné i očekávané legislativní požadavky. Technologie bude minimalizovat zápach a jakékoliv ohrožení spodních a povrchových vod.

Navržený stavební pozemek je vhodný zejména přímou vazbou na kotelnu teplárny Varnsdorf, kde bude palivo spalováno. (Tento další proces využití kompostu jako paliva není předmětem tohoto oznámení.) Pro dopravu vyrobeného paliva je možno využít stávající dopravník v areálu teplárny a odpadne tak doprava vyrobeného paliva na větší vzdálenost. Z hlediska přísunu surovin pro výrobu má pozemek napojení na silnici II/222, případně je možno využít železniční dopravu s vykládkou na vlečce Teplárny Varnsdorf.

G.I. Přehledné shrnutí všech podstatných vlivů na životní prostředí

Zhodnocení vlivů stavby:

- Realizace záměru neovlivní ovzduší, klima, hlukové poměry ani další faktory území.

- Nedojde k  ovlivnění hydrologických ani hydrogeologických poměrů lokality, kvality povrchových ani podzemních vod. Odpadní vody splaškového charakteru  a technologické odpadní vody z oplachu vyjíždějících vozidel budou po usazení pevných nečistot v sedimentační jímce odváděny samostatně a čištěny ve vhodné ČOV.

- Nebudou ovlivněny odtokové poměry lokality. Záměr bude realizovaný na území mimo stanovené záplavové území.

- Nebudou dotčeny zájmy chráněné zákonem o ochraně přírody. Realizace záměru nebude mít vliv na flóru a fytocenózy širšího okolí. Nebudou ovlivněny zvláště chráněné části krajiny, evropsky významné lokality, ptačí oblasti, prvky ÚSES ani VKP. Výstavbou nedojde k likvidaci zvláště chráněných ani regionálně významných rostlin.

- Dojde k vytvoření  5 pracovních míst pro místní obyvatele

- Záměr se zabývá řešením problematiky omezení vlivů lidské činnosti na životní prostředí. Jde prioritně o řešení problematiky kalů z ČOV, které jsou vzhledem k vysokým obsahům cizorodých látek nevyužitelné pro půdotvorné procesy. Tento problém je na popředí zájmu i v dalších státech EU, kde je s postupujícím časem  a s hledáním vhodného řešení stále větší význam kladen na různé techniky spalování kalů.

- Záměr neovlivní ani žádný jiný hmotný majetek ani kulturní památky.

- Příloha

1) Vyjádření stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace.

2) Stanovisko orgánu ochrany přírody, pokud je vyžadováno podle §45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění zákona č. 218/2004 Sb.

### Další přílohy

3) Hluková studie

4) Rozptylová studie

### Podklady

- Projektová dokumentace zpracovaná Ing. Arch. Petrem Dostálem

- Informace projektanta a investora

- Internetové stránky města Varnsdorf

- Internetové stránky AOPK

Zpracovatel oznámení: 	Ing. Květoslava Konečná

Lesní 2581

470 01 Česká Lípa

Osvědčení odborné způsobilosti 	č.j.8129/952/OPVŽP/97

Tel. 603 217 985, e-mail envikon@envikon.cz

Spolupracovali:		Bc. Alena Konečná

Lesní 2581

470 01 Česká Lípa

Mgr. Radomír Smetana – EkoMod

Gagarinova 779, Liberec

Tel. 604 738 166

Podpis zpracovatele oznámení: .......................................................................