ECOMOST s.r.o.,  Budovatelů 2957,  434 01 Most

Oznámení záměru s obsahem a rozsahem dle přílohy č.4

zákona č.100/2001 Sb.

o posuzování vlivů na životní prostředí

v aktuálním znění

PZ Přestanov

Výrobní a skladový areál

#### Most srpen 2008

# Obsah

## ČÁST A

### Údaje o oznamovateli

1.Obchodní firma

2. IČ

3. Sídlo (bydliště)

4. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele

## ČÁST B

#### ÚDAJE O ZÁMĚRU

I. Základní údaje

- Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1

- Kapacita (rozsah ) záměru

- Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)

- Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry

- Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, resp. odmítnutí

- Popis technického a technologického řešení záměru

- Předpokládaný termín zahájení realizace řešení záměru

- Výčet dotčených územně samosprávných celků

- Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4  a správních úřadů, které budou tato rozhodnutí vydávat

II. Údaje o vstupech

- Půda (například druh, třída ochrany, velikost záboru)

- Voda (například zdroj vody, spotřeby)

- Ostatní surovinové a energetické zdroje (například druh, zdroj, spotřeba)

- Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu (například potřeba souvisejících staveb)

##### III. Údaje o výstupech

- Ovzduší (například přehled zdrojů znečišťování, druh a množství emitovaných škodlivin, způsoby a účinnost zachycování znečišťujících látek)

- Odpadní vody (například přehled zdrojů odpadních vod, množství odpadních vod a místo vypouštění, vypouštěné znečištění, čistící zařízení a jejich účinnost)

- Odpady (například přehled zdrojů odpadů, kategorizace a množství odpadů, způsoby nakládání s odpady)

- Ostatní (například hluk a vibrace, záření, zápach, jiné výstupy – přehled zdrojů, množství emisí, způsoby jejich omezení)

- Doplňující údaje (například významné terénní úpravy a zásahy do krajiny)

ČÁST C

#### ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

- Výčet nejzávažnějších enviromentálních charakteristik dotčeného území (například systémy ekologické stability krajiny, zvláště chráněná území, přírodní parky, významné krajinné prvky, území historického, kulturního nebo archeologického významu, území hustě zalidněná, území zatěžovaná nad míru únosného zatížení, staré ekologické zátěže, extrémní poměry v dotčeném území)

- Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území (například ovzduší a klima, vody, půda, horninové prostředí a přírodní zdroje, fauna a flóra, ekosystémy, krajina, obyvatelstvo, hmotný majetek, kulturní památky)

- Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho únosného zatížení

## ČÁST D

#### KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVU ZÁMĚRU

###### NA OBYVATELSTVO A  ŽIVOTNÍ  PROSTŘEDÍ

##### I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí

a hodnocení jejich velikosti a významnosti

- Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů

- Vlivy na ovzduší a klima

- Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické charakteristiky

- Vlivy na povrchové a podzemní vody

- Vlivy na půdu

- Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje

- Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy

- Vlivy na krajinu

- Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky

##### II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich

velikosti a významnosti a množnosti přeshraničních vlivů

III. Charakteristika enviromentálních rizik při možných haváriích a nestandardních

stavech

IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci

nepříznivých vlivů na životní prostředí

##### V.  Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích podkladů při hodnocení

- vlivů

VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při

zpracování dokumentace

## ČÁST E

POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU (pokud byly předloženy)

Údaje podle částí B, C, D, F, G a H se uvádějí v přiměřeném rozsahu pro každou oznamovatelem předloženou variantu řešení záměru.

## ČÁST F

#### ZÁVĚR

## ČÁST G

#### VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU

## ČÁST H

#### PŘILOHY

Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace (ke skutečnostem jiným a novým vzhledem k oznámení) a dále například přílohy mapové, obrazové a grafické.

Stanovisko orgánu ochrany přírody, pokud je vyžádáno podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění zákona č. 218/2004 Sb.

Datum zpracování dokumentace:

Jméno, příjmení, bydliště a telefon zpracovatele dokumentace a osob, které se podílely na zpracování dokumentace:

Podpis zpracovatele dokumentace:

## ČÁST A

### Údaje o oznamovateli

- Obchodní firma : Brněnská rozvojová společnost a.s.

- IČ:	 		  27681530

- Sídlo (bydliště):   Gorkého 658/15, 460 01 Liberec 1

- Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele:

Pavel Koudelka

Investorsko inženýrská a.s.

Gorkého 658//15 Liberec

Tel.: 731547812

e-mail: koudelka@iias.cz

## ČÁST B

#### ÚDAJE O ZÁMĚRU

##### I.	Základní údaje

- Název záměru:                  PZ Přestanov  - výrobní a skladový areál

Zařazení záměru: příloha č.1, kategorie II/10.6

- Kapacita (rozsah ) záměru:

Záměrem investora je realizace nového skladového a výrobního areálu, sestávajícího ze šesti samostatných montovaných hal včetně  administrativních vestavků, manipulačních ploch, parkovacích ploch a obslužné komunikace. Z hlediska využití se předpokládá, že skladová část bude využita zejména jako překladiště komponentů pro automobilový průmysl, díly jsou paletizované, většinou ve vratných obalech (plastové boxy, kovové palety).  Montážní část – haly č 5 a 6 - bude využita pro jednoduché montážní práce s funkčním rozdělením podle potřeb budoucích uživatelů s odpovídajícím skladovým a logistickým provozem.

Zájmové území pro stavbu se nachází  ve stávající PZ Přestanov.

celková plocha pozemků ……………..………….   	cca 14 ha

zastavěná plocha hal      ………………………….. 	            73 463 m2

Plochy jednotlivých hal :

plocha		     počet parkovacích stání OA

Hala 1:			15 280 m2 				38

Hala 2:			15 280 m2 				40

Hala 3:			  9 357 m2 				38

Hala 4:			  9 357 m2 				38

Hala 5:			13 817 m2 				29

Hala 6:			10 372 m2 				38

počet parkovacích stání OA celkem    …………                221

Bilance zemních prací se předpokládá vyrovnaná.

Skrývka ornice se předpokládá v množství 20 000 m3.

Údaje o provozu :

Dle sdělení zástupce oznamovatele se bude jednat o 2 a 3 směnný provoz (administrativa  pravděpodobně 1 směnný ),  při plném obsazení všech hal bude celkem bude zaměstnáno 350 - 400 osob

Související doprava bude představována 70 NA a 120 OA denně. Areál je dobře dostupný autobusy MHD jak z Teplic, tak i z Ústí nad Labem.

Část dopravy na vstupu a výstupu budoucích provozů bude řešena po stávající železniční vlečce, která je součástí zóny Přestanov.

- Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)

Kraj :   Ústecký

Obec:   Přestanov

k.ú.  :    Přestanov

- Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry

Nový areál v PZ  Přestanov bude novostavba skladových a montážních objektů, jako kumulativní záměr je možno uvést jednak přeložku nadzemního vedení VN, jednak možnou realizaci okružní křižovatky na komunikaci I/13.

Zatím se neuvažuje s žádnou další kumulací s jinými záměry.

- Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, resp. odmítnutí

Realizace hodnoceného areálu se předpokládá ve stávající průmyslové zóně Přestanov.  Bude se jednat o komplex flexibilních skladových a montážních hal.

Záměr je v souladu s rozšiřováním  stávajících aktivit investora v České republice. Proces provozu skladových hal spočívá v navážení dílů a součástek, jejich skladování a dodávku přímo zákazníkům v České republice. Umístění areálu skladovacích prostor v lokalitě není variantní.

Pro montážní část areálu nejsou v současné době známy žádné bližší údaje. Haly můžou být po realizaci  nabídnuty možným provozovatelům.

V současné době se jedná v převážné části o  polní pozemek s porostem obilní monokultury,  část je tvořena plochou se zbytky betonových základů bývalé betonárky, všechny části jsou součástí stávající plochy průmyslové zóny Přestanov.

Součástí zóny je možnost napojení na všechny potřebné sítě technického vybavení, dále na vjezd a výjezd na veřejnou komunikaci  stávající průmyslové zóny, zejména však na plánovaný kruhový objezd na  I/13 ( E 442 ).

Podstatným přínosem je vznik investorem předpokládaných cca  350 - 400 nových přímých  pracovních míst.

Nový areál s kulturně upravenými okolními plochami bude optimálně začleněn do sousední průmyslové  zástavby a oddělen zelení.

- Popis technického a technologického řešení záměru

Sledovaný pozemek má mírný sklon ve směru sever – jih.

Ve fázi hrubých zemích úprav bude nutno provést především skrývku ornice ze stávající polní plochy. Jedná se o cca 20 000 m3 ornice.

Výkopová zemina bude zpětně použita do násypů tak, aby pro každý objekt vznikla vyrovnaná stavební pláň. Skrytá ornice bude uložena v místě stavby na deponii, část bude  později použita na plochy určené k zatravnění, se zbytkem bude naloženo dle požadavků dotčeného orgánu OP.

Před zahájením výstavby vlastního sledovaného areálu musí být vybudována technická infrastruktura. Jedná se zejména o vybudování areálové páteřní komunikace, dále prodloužení veřejného vodovodu, splaškové kanalizace a středotlaké přípojky plynu. Také bude  v předstihu vybudováno kabelové vedení VN, areálové trafostanice a požární nádrž ( SHZ ).

Ve skladech bude zboží na paletách v regálovém systému, popř. bude skladováno přímo na podlaze. Jedná se pouze o bezpečné výrobky, nebezpečné látky nebo výrobky zde skladovány nebudou. Veškerá manipulace bude prováděna elektrickými vysokozdvižnými a paletovými vozíky. Podrobné dopravní řešení v halách  bude určeno v dalším projekčním stupni popř. v rámci zkušebního provozu.

Doprava skladovaného zboží bude zajišťována z větší části nákladními  automobily a železniční dopravou. Doprava bude probíhat po vnitřních komunikacích průmyslové zóny a dále z plánované okružní křižovatky s I/13 na dálnici D 8. U všech hal jsou navržena parkoviště pro osobní automobily. Kapacita jednotlivých parkovišť a stání pro vykládku a nakládku nákladních automobilů jsou v souladu s ČSN 73 6110 „Projektování místních komunikací“. Část dopravy bude vedena po nedaleké železniční trati a vlečce vedoucí již v současné době do areálu. Podíl železniční dopravy bude v počáteční fázi cca 30%, do budoucna se předpokládá jeho navýšení.

Na parkovišti osobních vozů je vyhrazené místo pro osoby s omezenou schopností pohybu, vstup do administrativní části bude bezbariérový.

K montážnímu provozu nejsou v současnosti známa žádná konkrétní data.

Konstrukční řešení objektů:

Samotné objekty jsou hmotově koncipovány jako skladové ( př. výrobní ) haly tovární povahy, v jednoduchých kubických tvarech. Objekty  jsou rozmístěny podél nové obslužné komunikace areálu. Celý areál bude rozdělen na šest samostatných sekcí ( hala 3 a 4 jsou spojeny v jeden stavební objekt ).

Architektonické řešení vychází především z funkčních potřeb jednotlivých sekcí areálu s ohledem na ekonomické využití plochy části průmyslové zóny. Objekty jsou navrženy na jednoduchém obdélném půdorysu s jednotnou výškou atiky cca +13 m.

Haly mají vestavěnou administrativní část o dvou nadzemních podlažích. Fasády jsou koncipovány ze sendvičových kazetových  panelů s tepelnou izolací z minerální vlny. Panely budou orientovány vodorovně. Na administrativní části bude provedena částečně prosklená  fasáda.

Střecha je navržena na ŽB vaznících  lehká skládaná s nosnou vrstvou z trapézových plechů a tepelnou izolací z polystyrénu  a minerální vlny. V části haly u nakládacích můstků budou do střešního pláště osazeny světlíky.

Oplocení bude typové jednotné pro celý areál. Pojízdné plochy budou řešeny jako asfaltové, chodníky pro pěší budou vydlážděny z barevné betonové dlažby.

Plochy jednotlivých hal :

Hala 1:			15 280 m2

Hala 2:			15 280 m2

Hala 3:			  9 357 m2

Hala 4:			  9 357 m2

Hala 5:			13 817 m2

Hala 6:			10 372 m2

Konstrukce všech hal je obdobná :

-    hala  je obdélníkového půdorysu, maximální výška 13 m. Na jedné kratší straně haly je umístěna vestavba administrativního a sociálního zázemí o 2 NP. Skladová hala je opatřena rampou o výšce 1,20 m, s vyrovnávacími nákladními můstky  Střecha haly je plochá se sklonem 3%. Nosná konstrukce je železobetonová prefabrikovaná. Hlavní nosná konstrukce je z  prefabrikovaných železobetonových vazníků uložených na železobetonové prefabrikované sloupy, v každém sudém modulu jsou vazníky mezilehlé a jsou uložené na průvlaky mezi sloupy. Minimální světlá výška v hale (pod vazník) je 10,09 m.

Střešní konstrukce je navržena jako bezvaznicový systém z trapézových plechů. Nosná konstrukce je založena na vrtaných pilotách. Podlaha v hale bude betonová s rozptýlenou výztuží. Podlaha bude provedena na násyp stabilizovaný provápněním a bude izolována proti zemní vlhkosti fólií HDPE. Sekční vrata na rampách jsou s elektrickým pohonem, vyrovnávací můstky na přední rampě jsou elektricky ovládané.

Nezastavěné a nezpevněné plochy budou na závěr stavebních prací  sadově upraveny.

Vytápění, příprava TUV

Každá skladová hala bude mít vlastní plynovou kotelnu, která bude zajišťovat vytápění administrativní části, rovněž tak přípravu TUV. Kotelny budou osazeny kotli RENDAMAX. Odvod spalin z každé kotelny bude proveden společným komínem pro oba kotle. Výška komína bude cca 1,5 m nad atiku střechy, to je do výšky 14,5 m.

Temperování skladových hal a vytápění výrobních hal bude řešeno tmavými plynovými zářiči.

Příjezdová komunikace

Napojení dopravní trasy jak osobních, tak nákladních vozidel se předpokládá po nově napojené obslužné komunikaci na areálovou komunikaci stávající PZ a dále na silnici 253 a na  novou okružní křižovatku na komunikaci I/13. Další napojení je možné.

Obslužná komunikace je navržena jako obousměrná v šířkovém uspořádání 2x3,5m celkovou šířkou 7,0m. Ohraničena je po obou stranách betonovými obrubníky. Z příjezdové komunikace jsou vjezdy do jednotkových areálů – jak pro NA, tak na parkoviště OA. Odvodnění komunikace je řešeno podélným a příčným sklonem do uličních vpustí.

Objekt SHZ

Nadzemní ocelová nádrž na požární vodu. Nádrž je válcová, výška 7,3m. Objekt strojovny je přízemní, o půdorysných rozměrech 6,5 x 6,5 m, výška 4,5 m. Objekt je zděný, založený na základových pasech. V objektu jsou umístěna čerpadla SHZ se záložním zdrojem pro SHZ. Zásobování vodou bude navrženým areálovým vodovodem z veřejného vodovodu.

Zásobení vodou

Jednotlivé haly v areálu a sprinklerové SHZ zařízení bude napojeno jednotlivými přípojkami (6x) ukončenými vždy vodoměrnou sestavou ve vodoměrné šachtě před oplocením areálu z prodloužení stávajícího rozvodu vody v PZ Přestanov.

Kanalizace:

V areálu nebudou vznikat průmyslové odpadní vody. Odpadní vody splaškového charakteru budou odváděny areálovou splaškovou gravitační kanalizací do prodloužení veřejné části splaškové kanalizace vedené v souběhu s komunikací 253.

Srážkové vody z areálu budou odvedeny areálovou dešťovou kanalizací ze střech, komunikací a zpevněných ploch do retenční nádrže v jihozápadní části areálu zóny.  Dešťová kanalizace určená k odvedení srážkových vod ze zpevněných ploch bude zaústěna do kanalizačního systému přes odlučovače ropných látek. Předpokládaná zařízení splňují požadavky ČSN 75 6551-Čištění odpadních vod s obsahem ropných látek. Použitá technologie zaručuje, že při vstupním znečištění cNEL do 4.200 mg.l-1 je při dvoustupňové koalescenci a zesílené sorpci zbytková koncentrace nepolárních extrahovatelných látek do 0,20 mg.l-1.

Komunikace, parkoviště :

V rámci záměru bude zřízeno  celkem  221 parkovacích míst pro OA v bezprostřední blízkosti jednotlivých administrativních částí hal. Povrch pojezdových komunikací a manipulačních ploch  u jednotlivých hal bude asfaltový, chodníky budou realizovány ze zámkové dlažby.

Zásobení zemním plynem

Napojení areálu bude realizováno na rozvod plynu v PZ Přestanov.  Jednotlivé haly budou napojeny stl. přípojkami z tohoto prodloužení a budou ukončeny kioskem pro HUP a měření plynu.

Zásobení elektrickou energií

Areál bude napojen na distribuční síť ČEZ  vedením VN 22 kV,ze stávající rozvodny v sousedství pozemku. Ukončeno bude v areálové trafostanici TS, která bude osazena dle situace v blízkosti haly 1. Trafostanice bude v majetku investora a bude zařazena do kategorie B. Jednotlivé haly budou připojeny samostatnými přípojkami NN vedenými z nové trafostanice.

- Předpokládaný termín zahájení realizace řešení záměru

Zahájení stavby :		XI/2008

Dokončení stavby :     	XI/2010

- Výčet dotčených územně samosprávných celků

obec Přestanov

- Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4  a správních úřadů, které budou tato rozhodnutí vydávat

| Rozhodnutí – věc | Příslušný úřad |
| --- | --- |
| Rozhodnutí o umístění středního zdroje znečišťování ovzduší | KÚ Ústeckého kraje, OŽPaZ, Ústí nad Labem |
| Souhlas s vynětím ze ZPF | KÚ Ústeckého kraje, OŽPaZ, Ústí nad Labem |
| Územní řízení - rozhodnutí o umístění stavby | MÚ Chabařovice, SÚ |
| Stavební řízení - povolení - VH děl | MÚ Chabařovice OŽP |
| - povolení - ostatní stavby | MÚ Chabařovice SÚ |
| Povolení k nakládání s vodami | MÚ Chabařovice, OŽP |
| Povolení ke kácení | MÚ Chabařovice, OŽP |

Tento výčet nemusí být úplný a může být doplněn v průběhu zjišťovacího řízení.

##### Údaje o vstupech

- Půda (například druh, třída ochrany, velikost záboru)

Zájmová lokalita se nachází v průmyslové zóně Přestanov jižně od komunikace I/13 (E 442 ) mezi městy Teplice a Ústí nad Labem.

Záměr se bude nacházet v k.ú. Přestanov :

p.p.č.			výměra

340/5			9 872 m2 	ostatní plocha – jiná plocha

340/8		          17 050 m2 	ostatní plocha – manipulační plocha

340/9		          17 469 m2 	ostatní plocha – manipulační plocha

340/25			3 617 m2 	ostatní plocha – manipulační plocha

359			   453 m2 	ostatní plocha – manipulační plocha

366/4		          60 977 m2 	orná půda 	( BPEJ  25411, 25011 )

366/5			   140 m2 	orná půda 	( BPEJ 25 411 )

366/6			   180 m2 	orná půda 	( BPEJ 25 411 )

366/7		          42 644 m2 	orná půda 	( BPEJ  25411, 25011 )

367			1 318 m2 	orná půda	( BPEJ  25411, 25011 )

368/1			9 113 m2 	orná půda 	( BPEJ  25411, 25011 )

Celkový trvalý zábor ZPF :  114 567 m2 .

- Voda (například zdroj vody, spotřeby)

Zásobování objektů vodou bude prováděno ze stávajícího vodovodního řadu PZ Přestanov.

Pro dobu výstavby – cca 24 měsíců ( výstavba bude prováděna po částech - jednotlivých halách a jejich zázemí), bude potřeba vody pro vlastní výstavbu, ochranná opatření ( např. proti prašnosti, umývání vozovek, apod. ) a sociální účely. Zásobení vodou bude z nově v předstihu vybudovaného prodloužení veřejného vodovodu. V době výstavby haly č. 1 budou suchá WC a v době realizace dalších se budou využívat sociální zařízení v hale č. 1. Z hlediska potřeby vody pro výstavbu, respektive ochranná opatření proti prašnosti, budou využívány jak stávající zdroje tj. vodovod, tak případně dovoz vody. V rámci výstavby musí být zabráněno odtoku možných kontaminovaných vod z areálu výstavby – především v ukazateli NEL. Množství potřeby vody bude závislé od konkrétního postupu výstavby.

Odborným odhadem, na základě zkušeností z výstavby jiných podobných staveb, se uvažuje s maximálním počtem pracovníků za den cca 50.

Hodnoty potřeby vody jsou uvažovány přiměřeně dle vyhl. MZe č. 428/01 Sb.

Potřeba vody – odborný odhad - (  špinavé a prašné provozy ) 1500 m3 - pro sociální účely po dobu výstavby.

Potřeba vody pro kropení a mytí vozovek – odborný odhad :

- mytí vozovek – cca 4000 m2; 5 l.m-2; 20 x;  400 m3 vody;

- kropení – prašnost – cca 140 000 m2; 1 l.m-2; 10 x; 1400 m3 vody.

Celková odhadnutá potřeba vody po dobu výstavby – cca 3 300 m3. Skutečná potřeba vody bude záviset na vlastní organizaci a zabezpečení výstavby, klimatických podmínkách a postupu výstavby.

#### V době provozu PZ Přestanov  - odběr vody celkem

#### Základní údaje pro výpočet :

- Průměrná denní potřeba

30 l/den ( administrativa )

120 l/den ( sklad )

0,2  l/m2 ( čištění a úklid )

- Roční potřeba  pitné vody :

(dle vyhl. MZe  č. 428/2001 Sb.):

- administrativa 	16 m3.zam-1.rok-1

- sklady			30 m3.zam-1.rok-1

- 	čištění a úklid 	0,2  l.m-2 (odborný odhad)

|  | Jednotka |  |
| --- | --- | --- |
| Roční potřeba |  |  |
| administrativa | m3.rok-1 | 2 400 |
| sklady | m3.rok-1 | 9 000 |
| úklid | l.rok-1 | 14 000 |
| Celkem | m3.rok-1 | 11 414 |

Poznámka : Celková předpokládaná potřeba vody je uvažována jako množství odpadních vod splaškových.

V celém areálu se počítá se cca 450 zaměstnanci, administrativa 150 osob  -jednosměnný; sklad, montáž   300 osob – dvou/třísměnný provoz

- Ostatní surovinové a energetické zdroje (například druh, zdroj, spotřeba)

Zásobování elektrickou energií :

Projekt počítá s napojením PZ Přestanov na  vedení VN. V místě napojení se proto navrhuje samostatný objekt trafostanice.

Energetická bilance objektů :		instalovaný příkon Pi	   =    4 350 kW

soudobý příkon      Ps    =   3 045  kW

Vytápění :

Vytápění objektů bude řešeno plynovými kotelnami v jednotlivých administrativních vestavcích. V každé kotelně budou dva kotle o výkonu 60 kW. Kotelny budou vytápět administrativní a sociální zázemí. Odvod spalin z každé kotelny bude proveden společným komínem pro oba kotle.

Celkový instalovaný výkon plynových kotlů pro vytápění  všech administrativních částí: cca 720  kW

Spotřeba plynu v adm. části jedné haly : 13,2 m3/hod

Roční spotřeba plynu  v adm. části 1 haly : 28 580 m3

Vytápění  a temperování  montážních a skladových částí hal  bude řešeno plynovými zářiči.

Celkový instalovaný výkon plynových kotelen a zářičů je cca  4 350 kW

- Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu (například potřeba souvisejících staveb)

Návrh komunikačního systému:

Dopravní napojení :

PZ Přestanov leží na hlavní spojnici Teplice - Děčín, u silnice I.třídy I/13, ve vzdálenosti  8 km jihozápadně od Statutárního města Teplice, a 10 km východně od Statutárního města Ústí nad Labem. V sousedství PZ se nachází stávající např. výrobní provoz společnosti EGRES a.s. vyrábějící keramické obklady. Lokalita je dostupá MHD z obou statutárních měst. Počet obyvatel spádové oblasti kolem PZ s dosahem MHD činí cca 200 000.

PZ Přestanov je dopravně napojena na  obslužnou komunikace procházející do východní části PZ kolem závodu  EGRES a dále na komunikaci 253.

Doprava související s provozem PZ Přestanov bude probíhat průběžně, každý skladový nebo montážní objekt bude samostatnou jednotkou.  Investor počítá  denně s cca 70 NA a 120 OA zaměstnanců.

V nevelké vzdálenosti od průmyslové zóny Přestanov je dálnice D8. Sjezd z dálnice na silnici I. třídy č 30 a následně I/13 je vzdálen 3 km, po dálnici je vzdálenost zóny na hranice se Spolkovou republikou Německo 15 km. Do Prahy je vzdálenost po dálnici cca 80 km. Krajské město Ústí n.L. je vzdáleno cca 6 km.

Silnice I. třídy E/13 směr Teplice a na druhou stranu Děčín probíhá podél samé hranice území zóny.

Zóna se nachází v těsné blízkosti železniční trati Ústí n.L. – Cheb (přes Teplice, Most, Chomutov), v těsném sousedství je osobní a nákladové nádraží Nové Chabařovice s vybudovanou funkční vlečkou na hranici pozemků investora. Doprava související s provozem PZ počítá s využitím železniční vlečky na pozemku investora. Zpočátku se počítá s využitím cca 30% objemu železniční dopravy, do budoucna dojde k dalšímu zvýšení podílu železniční dopravy oproti kamionové.

V budoucnu bude v blízkosti zón budována vysokorychlostní železniční trať celoevropské sítě, která bude stavěna i pro expresní kontejnerovou přepravu. Právě vedle nádraží Nové Chabařovice je uvažováno s terminálem překladiště kontejnerů.

##### Údaje o výstupech

- Ovzduší (například přehled zdrojů znečišťování, druh a množství emitovaných škodlivin, způsoby a účinnost zachycování znečišťujících látek)

Zdroji znečišťování ovzduší  budou:

Bodové  zdroje

-    při výstavbě nebudou trvale provozovány ( zemní stroje)

-    při provozu  - automobily na parkovacích plochách se zapnutými motory v klidu

-	emise z plynových kotelen

Plošné zdroje

- při výstavbě – emise polétavého prachu při provádění zemních prací

Liniové zdroje

- při výstavbě – provoz nákladních automobilů

- při provozu 	– provoz osobních a nákladních vozidel

-

Období výstavby

Dočasnými a nahodilými bodovými zdroji znečištění ovzduší mohou být práce při zemních pracích a vlastní výstavbě PZ Přestanov. Při výstavbě nebudou tyto zdroje  trvale používány.  Projevy zvýšené prašnosti jsou však přirozeným jevem každé stavební činnosti. Je předpoklad, že vznik prašnosti bude nepravidelný, nicméně charakteristický pro celou rozlohu stavby. Park bude budován postupně po jednotlivých halách, plošný zdroj tedy bude omezen pouze na prostor výstavby každé jednotlivé haly, nikoliv na celou plochu PZ Přestanov.

Liniové zdroje znečišťování ovzduší jsou představovány provozem nákladních vozidel.

Ornice bude skryta z plochy cca 11 ha, dle investora  se tedy bude jednat o množství cca   20 000 m3 ornice.  Ornice bude následně uložena na pozemku investora a bude s ní nakládáno podle požadavků orgánu OP.

Pro hrubé terénní úpravy se počítá s vyrovnanou bilancí hmot. Odtěžená zemina bude použita zpětně do násypů.

Po ukončení hrubých zemních prací bude do sledované lokality navážen stavební materiál – stavební hmoty, stavební dílce, rozvody, později zařízení hal i administrativních vestavků atd. V současné době není ještě možné přesněji vyčíslit počty průjezdů nákladních vozidel s tímto materiálem.

Dopravní trasa nákladních vozidel bude vedena do prostoru staveniště po komunikaci E 442.

Nejbližší obytná zástavba se nachází v obci Přestanov severovýchodním směrem od prostoru výstavby nejbližší plánované haly ( č. 6 ) ve vzdálenosti cca 300 m.

Dle závěru Rozptylové studie ( př. č.  6 ) lze konstatovat, že imisní hodnoty NO2, resp. PM10 dosahují hodnoty 11,0 μg/m3, tj. 5,5 % limitu ( 200 μg/m3 ), respektive 1,9 μg/m, tj. cca 4% limitu( 50 μg/m3) v r.b. 2. Krátkodobé hodnoty ostatních a také roční aritmetické průměry všech znečišťujících látek jsou nízké.

Období provozu

Vytápění :

Každá skladová hala bude mít vlastní plynovou kotelnu, která bude zajišťovat vytápění administrativní části a temperování skladové haly. Odvod spalin z každé kotelny bude proveden společným komínem pro oba kotle. Výška komína bude cca 1,5 m nad atiku střechy, to je do výšky 14,5 m.

Výrobce kotlů Rendamax u kotlů řady R2700 ( které budou pravděpodobně osazeny ) garantuje následující emisní koncentrace:

koncentrace NOx			max. 30 ppm, to je		max. 61,5 mg.m-3,

koncentrace CO			max. 12 ppm, to je		max. 15 mg.m-3.

Výrobce kotlů garantuje, že uvedené zařízení splňuje zákonné emisní limity. Udávané hodnoty emisí jsou v následujícím přehledu:

NOx		max. 30 ppm, tj. max. 61,5 mg.m-3

CO		max. 12 ppm, tj. max. 15 mg.m-3.

Celkový instalovaný výkon plynových kotelen ( administrativa ) a tepelných zářičů  (montážní části, skladové části ) všech šesti  hal činí :  cca 4 350 kW

Doprava:

Doprava související se zásobováním PZ Přestanov je  představována cca   70 NA a 120 OA zaměstnanců denně. Dále je třeba počítat s odvozem komunálního odpadu, smluvně zajišťovaného odbornou firmou cca  1x denně. Navýšení dopravního proudu po okolních komunikacích o tuto dopravu je nepodstatné.

Hustota provozu po okolních komunikacích se pohybuje v tisících průjezdů vozidel za den. V roce 2005 bylo ŘSD provedeno sčítání intenzity dopravy po veřejných komunikacích. Počty průjezdů jednotlivých kategorií vozidel jsou uvedeny v následující tabulce :

| komunikace | Sčítací úsek | OA | NA | Moto | celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I/13 ( E442) | 4-2729 | 10 413 | 2 492 | 63 | 12 905 |
| II/253 | 4-2730 | 5 650 | 3 358 | 9 | 9 027 |
| II/253 | 4-0429 | 2 048 | 436 | 20 | 2 504 |

PŘESTANOV

sčítací úsek 4-0429

sčítací úsek 4-2729

I/13

sčítací úsek 4-2730

nové stavby hal

stávající PZ

253

Navýšení dopravy o počet nákladních vozidel souvisejících s provozem PZ Přestanov  představuje  cca 140 průjezdů nákladních vozidel za 24 hodin.

Osobní automobily návštěvníků budou na parkoviště zajíždět nepravidelně. Kapacita parkoviště  pro zaměstnance a zákazníky  je cca 221 míst.

Z těchto počtů průjezdů jednotlivých kategorií vozidel vychází také Rozptylová studie, která je přílohou č. 6  tohoto Oznámení.

Dalšími výstupy, které budou ovlivňovat stav ovzduší v dané lokalitě, budou odtahy z odkouření plynových zářičů a emise plynových kotelen.

V Rozptylové studii je uvedeno :

„ Imisní koncentrace z provozu   velkou rezervou nedosahují  imisní limity pro ochranu zdraví lidí ani pro ochranu ekosystémů. Pro dominantní znečišťující  látku  NO2  se jedná u krátkodobých  hodnot maximálně  o 10,1 μg/m3 v r.b. 1 ( cca 5 % limitu) a u průměrných ročních koncentrací o cca 0,09 μg/m3 ( cca 0,2 % limitu ).

Pro imisní hodnoty provozu + pozadí vyplývá, že  v kontextu dopravy po určených komunikacích s verifikovaně určenou dopravou  na základě celostátního sčítání  dopravy, prakticky nedojde  k podstatnému vlivu  na imisní situaci okolí. Součtové imisní hodnoty v referenčních bodech závisí zejména  na hodnotách určených pro pozadí.“

- Odpadní vody (například přehled zdrojů odpadních vod, množství odpadních vod a místo vypouštění, vypouštěné znečištění, čistící zařízení a jejich účinnost)

Kanalizace splašková:

Kanalizace splašková bude vedena do stávajícího veřejného řadu vedeného souběžně s komunikací 253. Je pravděpodobné, že v halách bude stravovací provoz – v tom případě bude odpadní voda z těchto prostor vedena do splaškové kanalizace přes lapače tuků.

Průměrný denní odtok splaškových vod odpovídá spotřebě vody.

Dešťová kanalizace:

Venkovní kanalizace dešťová bude odvádět dešťové vody ze střech objektů a zpevněných ploch do areálové kanalizace a dále do  retenční nádrže. V případě nutnosti budou akumulované vody z retenční nádrže řízeně vypouštěny přepadem do koryta Důlního potoku. Srážkové vody z komunikací a parkoviště budou do RN odváděny před odlučovač ropných látek.

Velikost retenčního prostoru je  závislá na rychlosti infiltrace, neboť musí být splněna podmínka vyprázdnění min. po 8 hodinách dle ČSN 75 6261:2004.

- Odpady (například přehled zdrojů odpadů, kategorizace a množství odpadů, způsoby nakládání s odpady)

Odpady budou shromažďovány vytříděné podle jednotlivých druhů. Budou zabezpečeny proti odcizení a úniku a následně budou předávány k využití nebo ke zneškodnění osobám oprávněným k nakládání s odpady ve smyslu platné legislativy. V průběhu výstavby i provozu je předpoklad vzniku odpadů uvedených v následující tabulce.

Výstavba

| Kód odpadu | Kat. | Název druhu odpadu | Množství |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 01 01 | O | Papírové a lepenkové obaly | Nespecifikováno |
| 15 01 02 | O | Odpad PVC | Nespecifikováno |
| 15 01 10 | N | obaly obsahující zbytky nebezpečných látek, nebo obaly těmito látkami znečištěné | Nespecifikováno |
| 15 02 01 | N | Absorpční činidla, filtrační materiály vč. olejových filtrů jinak blíže neurčených, čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné NL | Nespecifikováno |
| 15 02 03 |  | absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy | nespecifikováno |
| 17 01 01 | O | Beton | Nespecifikováno |
| 17 01 12 | O | Cihly | Nespecifikováno |
| 17 02 01 | O | Dřevo | Nespecifikováno |
| 17 03 02 | O | Asfaltové směsi neuvedené pod č. 17 03 01 | Nespecifikováno |
| 17 04 07 | O | Směsné kovy | Nespecifikováno |
| 17 04 11 | O | Kabely neuvedené pod 17 04 10 | Nespecifikováno |
| 17 05 04 | O | Zemina a kamení neuvedené pod č. 17 05 03 |  |
| 20 02 01 | O | Biologicky rozložitelný odpad | Nespecifikováno |
| 20 03 01 | O | Směsný komunální odpad | Nespecifikováno |
| 20 03 04 | O | Kal ze septiků a žump ( mobilní WC ) | Nespecifikováno |

Při provozu - celkové odpady ze skladových hal

| Kód | Název odpadu | Kat. |
| --- | --- | --- |
| 02 03 99 | Odpady jinak blíže neurčené | O |
| 15 01 01 | Papírové a lepenkové obaly | O |
| 15 01 02 | Plastové obaly | O |
| 15 01 03 | Dřevěné obaly | O |
| 15 01 06 | Směsné obaly | O |
| 15 01 07 | Skleněné obaly | O |
| 20 01 21 | Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť | N |
| 20 03 01 | Směsný komunální odpad | O |
| 20 01 29 | Detergenty obsahující NL | N |
| 20 01 36 | Vyřazené elektrické a elektronické zařízení | O |
| 20 03 03 | Uliční smetky | O |

Vzhledem ke skutečnosti, že nejsou k dispozici žádné informace o možném budoucím využití montážních hal, nelze ani určit druhy a množství odpadů, které budou v těchto halách produkovány. Nepředpokládá se však  produkce nebezpečných odpadů.

Všechny objekty budou v rámci vlastního odpadového hospodářství vybaveny kontejnery, případně dalšími nádobami na tříděný odpad dle platných předpisů.

Lze konstatovat, že za předpokladu dodržení všech zákonných povinností vyplývajících z legislativních předpisů a podmínek stanovených v průběhu povolovacího řízení PZ Přestanov nebude výstavba a provoz  představovat významné zatížení životního prostředí produkovanými odpady.

Likvidace či recyklace odpadů bude smluvně zajištěna s firmami k tomu oprávněnými.

- Ostatní (například hluk a vibrace, záření, zápach, jiné výstupy – přehled zdrojů, množství emisí, způsoby jejich omezení)

Hluk:

Nejbližší obytná zástavba je představována obytnými domy v Přestanově cca 300 m od areálu PZ Přestanov severovýchodním směrem ( restaurace ), dále pak RD v Soběchlebech cca 1,3 km jihozápadním směrem a RD v Unčíně cca 1,2 km severozápadním směrem.  Vliv hluku je hodnocen samostatnou hlukovou studií, která je obsahem přílohy č.5.

Specifikace výpočtových bodů – chráněného venkovního prostoru staveb je uvedena v následující tabulce.

Specifikace výpočtových bodů

| Výpočtový bod | Specifikace výpočtového bodu |
| --- | --- |
| A | Přestanov č.p. 41 |
| B | Přestanov č.p. 37 |
| C | Přestanov č.p. 11 - restaurace |
| D | Přestanov č.p. 12 |
| E | Přestanov č.p. 51 |

Stávající hluková situace

Vypočtené hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku A v denní době v jednotlivých výpočtových bodech včetně nejistoty výpočtu jsou uvedeny v následující tabulce.

Vypočtená hodnota LAeq /dB/ - stávající stav

| Výpočtový bod | Denní doba | Noční doba |
| --- | --- | --- |
| A | 63,5 +/- 1,8 | 56,7 +/- 1,8 |
| B | 63,5 +/- 1,8 | 56,7 +/- 1,8 |
| C | 66,5 +/- 1,8 | 59,7 +/- 1,8 |
| D | 58,9 +/- 1,8 | 52,3 +/- 1,8 |
| E | 56,4 +/- 1,8 | 49,7 +/- 1,8 |

Hluková situace v období výstavby

Zemní a  výkopové práce

Vypočtené hodnoty LAeq/dB/ při provádění zemních prací

| Výpočtový bod | LAeq/dB/ |
| --- | --- |
| A | 42,8 +/- 1,8 |
| B | 42,6 +/- 1,8 |
| C | 41,7 +/- 1,8 |
| D | 36,1 +/- 1,8 |
| E | 33,5 +/- 1,8 |

Výstavba  objektů

Vypočtené hodnoty LAeq/dB/ při realizaci objektů

| Výpočtový bod | LAeq/dB/ |
| --- | --- |
| A | 48,5 +/- 1,8 |
| B | 48,5 +/- 1,8 |
| C | 51,4 +/- 1,8 |
| D | 42,1 +/- 1,8 |
| E | 39,8 +/- 1,8 |

Hluková situace po realizaci stavby

Dominantní zdroje hluku po realizaci stavby budou představovány nákladní dopravou související s provozem hal. Příspěvek hluku z provozu uvnitř hal lze vzhledem ke vzdálenostem jednotlivých hal od výpočtových bodů ( 450 – 850 m) zanedbat.

Hluk z dopravy související s provozem hal

Vypočtené hodnoty LAeq/dB/ po realizaci objektů

| Výpočtový bod | LAeq/dB/ |
| --- | --- |
| A | 47,9 +/- 1,8 |
| B | 47,0 +/- 1,8 |
| C | 50,9 +/- 1,8 |
| D | 41,8 +/- 1,8 |
| E | 39,2 +/- 1,8 |

Pozn:

Hodnoty hluku uvedené v předchozí tabulce lze s určitou reservou považovat za hodnoty platné v denní i noční době. V současné době nelze přesně stanovit pohyb nákladních vozidel v průběhu 24 hodin. V případě výrobních hal bude pohyb nákladních vozidel pravděpodobně vyšší v denní době, v případě skladových hal je možné i rovnoměrné rozložení dopravy po celých 24hodin.

Celkové zhodnocení

Vývoj hlukové situace ve výpočtových bodech – LAeq /dB/

| Výpočtový bod | Stávající | Realizace staveb | Provoz | Celkem | Nár. /dB/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Den | Noc | Zem. prác. | Výstavba | Den | Noc | Den | Noc* | Den | Noc* |
| A | 63,5 | 56,7 | 42,8 | 48,5 | 47,9 | 47,9 | 63,6 | 57,2* | 0,1 | 0,5* |
| B | 63,5 | 56,7 | 42,6 | 48,5 | 47,0 | 47,9 | 63,6 | 57,2* | 0,1 | 0,5* |
| C | 66,5 | 59,7 | 41,7 | 51,4 | 50,9 | 50,9 | 66,6 | 60,2* | 0,0 | 0,5* |
| D | 58,9 | 52,3 | 36,1 | 42,1 | 41,8 | 41,8 | 59,0 | 52,7* | 0,1 | 0,4* |
| E | 56,4 | 49,7 | 33,5 | 39,8 | 39,2 | 39,2 | 56,5 | 50,0* | 0,1 | 0,3* |

* - hodnoty pro noční dobu, při předpokladu, že hustota dopravy NA bude rovnoměrná po celých 24 hodin

Celkově lze konstatovat, že po realizaci skladových a výrobních hal a jejich následném provozu dochází ve výpočtových bodech k minimálním změnám hlukové situace, které jsou lidským sluchem nepostřehnutelné.

Vibrace

Z hlediska vibrací nebude docházet výstavbou ani provozem PZ Přestanov  k ovlivňování životního prostředí. Při hutnění pláně mohou případně vznikat vibrace, které však budou omezeny na prostor výstavby a obytnou zástavbu neovlivní.

Záření ionizující, elektromagnetické

Při výstavbě a provozu PZ Přestanov nebude vznikat ionizující ani elektromagnetické záření.

Při výstavbě jednotlivých objektů bude dle potřeby použito ke svařování kovových konstrukcí el. svářecí soupravy.  Bude docházet k emisi ultrafialového a infračerveného záření. Toto působení však bude jen krátkodobé a nebude mít vliv na okolní životní prostředí.

- Doplňující údaje (například významné terénní úpravy a zásahy do krajiny)

Z lokalizace záměru na stávající polní plochu sice dojde k určitému zásahu do současné krajiny, ale vzhledem k bezprostřední blízkosti  frekventované komunikace I/13,  stávající průmyslové zóny včetně provozu společnosti Egres a energovodů je zřejmé, že tento zásah nebude nijak omezovat krajinný ráz .

Ve fázi přípravy stavební plochy dojde k poměrně masivní manipulaci s hmotami. Bude provedena skrývka ornice z plochy cca 11 ha, terénní úpravy a výkopové práce pro základy objektů atd. Nejedná se však o žádný mimořádný  zásah do krajiny, staveniště se nachází v silně antropogenizované oblasti.

Terénní úpravy budou poměrně velkého rozsahu, počítá se skrývkou ornice v množství cca 20 000 m3. Výkopová zemina však bude zpětně použita do násypů, takže nebude třeba žádný materiál odvážet. Ornice bude uložena na pozemku investora.

Do prostoru výstavby zasahuje ochranné pásmo komunikace 1. tř. ( 50 m ), ochranné pásmo drah  ( 60 m ), ochranné pásmo vedení VN, ochranné pásmo plynovodu, vodovodu, kanalizace a dálkového kabelu.

ČÁST C

#### ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

- Výčet nejzávažnějších enviromentálních charakteristik dotčeného území (například systémy ekologické stability krajiny, zvláště chráněná území, přírodní parky, významné krajinné prvky, území historického, kulturního nebo archeologického významu, území hustě zalidněná, území zatěžovaná nad míru únosného zatížení, staré ekologické zátěže, extrémní poměry v dotčeném území)

Územní systém ekologické stability

Ve vymezeném území se nenachází žádné evidované hnízdiště chráněného druhu ptactva,  ani zde nebyl vyhlášen žádný stupeň chráněného území ve smyslu zákona č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny.

Z hlediska fytogeografického patří celé území do oblasti teplomilné vegetace České termofytikum, charakterizované vyššími průměrnými ročními teplotami a nízkými srážkami s velkým podílem bezlesých společenstev. Původními lesními porosty zde byly především teplomilné doubravy.

Okolí sledované lokality:  území vymezuje ve směru JZ – SV komunikace I/13, východně stávající PZ, jihovýchodně osobní a nákladové  nádraží Nové Chabařovice, jihozápadně stávající polní plocha.

Ve vzdálenosti cca 2 km severním směrem od sledovaného prostoru výstavby prochází hranice ochranného pásma nadregionálního biokoridoru  NRBK K4 s osou mezofilní bučinnou a mezofilní hájovou.

Jihozápadně a západně od sledované lokality prochází regionální biokoridor RBK 567, který propojuje NRBK K4 a regionální biocentrum RBC 1343 Kateřina – Modlanské rybníky.

Biologicky cenným územím ve sledované širší lokalitě je oblast Zalužanského potoka, který se nachází na JZ směrem od prostoru výstavby PZ Přestanov ve vzdálenosti cca 2,5 km a je významným lokálním biocentrem ( a současně biokoridorem ). Výstavbou ani provozem PZ Přestanov nebude toto biocentrum nijak  ovlivněno.

Dalšími blízkými prvky ÚSES jsou LBK 16, který  prochází podél železniční trati. LBK 18 kopíruje tok Unčínského potoka a napojuje se na RBC 1343. Tento LBK prochází LBC Maršovský lesopark.

Podle územního systému ekologické stability prostorem výstavby neprochází žádný, tedy ani  lokální biokoridor. Na jihozápadě cca 300 m prochází lokální biokoridor Důlního potoku. Nejbližší vodním biocentrem v lokalitě jsou Malý a Luční rybník a nádrž Kateřina.

Projektovaná stavba PZ Přestanov  se nedostane v souvislosti s problematikou ekologické stability do rozporu se smyslem zákona České národní rady č.460/2004 Sb. O ochraně přírody a krajiny.

Zvláště chráněná území

V prostoru navržené výstavby se nenachází zvláště chráněné území ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění.

Nejbližším významným chráněným územím dle zákona č. 114/1992 Sb. je jižně CHKO České středohoří, severovýchodně  CHKO Labské pískovce.

Nejbližší ptačí oblastí je PO Východní Krušné hory, která představuje rozsáhlé  území ve vrcholových partiích Krušných hor. Vzdálenost PO od hodnocené stavby je cca 9 km.

Přírodní parky

Navržená výstavba se nenachází v prostoru přírodního parku.

Významné krajinné prvky

Významné krajinné prvky jsou zákonem č. 114/1992 Sb. v aktuálním znění  vymezeny jako  ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotné části krajiny utvářející její typický vzhled nebo přispívající k udržení její stability. Jedná se o lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera a údolní nivy.

Nejbližším VKP jsou vodní nádrže Kateřina a Malý a Luční rybník, nejvýznamnějšími VKP v širší lokalitě jsou  nejbližší vrchy Krušných hor.

V prostoru výstavby se nenachází  žádný VKP.

Území historického, kulturního nebo archeologického významu

V blízkosti prostoru výstavby se nachází další výrobní  subjekty v PZ Přestanov,  frekventované komunikace a v menší míře a ve větší vzdálenosti obytná zástavba.

V blízkosti prostoru výstavby se nachází památník, který připomíná účast spojeneckých ruských vojsk v bitvě u Chlumce v r. 1813, kdy zde byla poražena Napoleonova francouzská armáda. Památník se nachází severně od komunikace I/13 ve vzdálenosti cca 60m od budoucího oplocení areálu PZ Přestanov. Hlavní památník bitvy u Chlumce se nachází SZ cca 240 m. Památkové území nezasahuje do prostoru záměru investora. Od komunikace bude odděleno zelení.

Dominantou obce Přestanov  je kaple sv. Antonína Paduánského, která má hranolovou zděnou zvonici završenou jehlancovou střechou. Nachází se ne vzdálenosti cca 600 m od místa výstavby.

Území hustě zalidněná, území zatěžovaná nad míru únosného zatížení, staré ekologické zátěže, extrémní poměry v dotčeném území

Vzhledem k charakteru okolních staveb se nejedná o území hustě zalidněné. Samotná obec Přestanov  má cca 320 obyvatel.

Území je zatěžováno v míře obvyklé pro obdobné příměstské aglomerace, v tomto prostoru zejména  dopravou po pozemních komunikacích a provozem v průmyslové zóně. V širším okolí Teplic i Ústí nad Labem  se nachází poměrně  mnoho energetických a výrobních zařízení, která mají výrazný vliv na životní prostředí. K významným patří např. Doly Bílina, teplárna Ledvice  apod.

- Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území (například ovzduší a klima, voda, půda, horninové prostředí a přírodní zdroje, fauna a flóra, ekosystémy, krajina, obyvatelstvo, hmotný majetek, kulturní památky)

Ovzduší a klima

Klimatické faktory

Vyšetřované území spadá do teplejší klimatické oblasti s mírnou zimou a s převládajícím západním prouděním. Předmětná lokalita   se řadí do klimatické oblasti T 2, dle Atlasu podnebí ČR nachází na hranici okrsků B 3 a B 2.  Průměrná roční teplota je 9,0 oC.  Průměrný roční úhrn srážek dosahuje cca 550  mm. V posledních letech je však zřetelný trend snižování srážek, i když s významnými výkyvy díky přívalovým dešťům, které  uvedený trend zkreslují.

Významným faktorem určujícím rozptylové podmínky v daném území je členitost terénu v širším okolí. Ortografie terénu vytváří podmínky pro vznik přízemních radiačních inverzí významných z hlediska rozptylu škodlivin do ovzduší. Prostor výstavby se nachází v nadm. výšce 220 m.

Imisní situaci v širší lokalitě Podkrušnohoří ovlivňuje různými podíly řada regionálních zdrojů, např. teplárny Trmice, elektrárny a teplárny Ledvice, Komořany, ACTHERM, Tušimice, Prunéřov a Počerady, Doly Bílina atd.  Dalšími zdroji znečišťování ovzduší jsou malé lokální stacionární zdroje. Celostátně také lze sledovat postupné zvyšování prašných emisí v ovzduší, což je způsobováno zejména dopravou, v zimním období má na tento stav vliv také rozšiřující se  vytápění zejména rodinných domků neekologickými palivy.

Mimo regionálních zdrojů se na znečištění zejména z lokálního hlediska  mohou výrazněji podílet mobilní zdroje – zejména doprava po okolních komunikacích – silnice i železnice. Velikost podílu jednotlivých zdrojů na imisní situaci je závislá  na vzdálenosti konkrétního zdroje od vyšetřované lokality,  na momentálních rozptylových podmínkách a směru větru.

Pro posouzení celkového vlivu pozadí jsou k dispozici imisní údaje z měřící stanice  ČHMÚ KRUA Krupka z roku 2007:

Maximum hod.  hodnot              roční prům. koncentrace

PM10 ………………435,0			 	19,6 μg/m3

NO2  ………………  81,7			      	14,5 μg/m3

SO2 ………………  295,1                                        13,0 μg/m3

Podmínky pro šíření emisí charakterizuje celková větrná růžice pro posuzovanou lokalitu,  která  je uvedena v následující tabulce.

| Směr | S | SV | V | JV | J | JZ | Z | SZ | Calm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| % | 6,59 | 7,00 | 9,02 | 7,80 | 9,01 | 11,50 | 15,50 | 10,79 | 22,79 |

Kvalita ovzduší

Dominantním zdrojem znečištění dané lokality je provoz v průmyslové zóně a  doprava na okolních komunikacích ( vč. železnice ), širší oblast Podkrušnohoří je ovlivňována především důlní činností a energetikou.

Imisní charakteristika lokality :

Výsledky imisního monitoringu ČHMÚ vykazují trvalý nárůst znečištění ovzduší prachovými částicemi téměř na celém území republiky. Děje se tak zejména v souvislosti s růstem intenzity dopravy po komunikacích, v zimním období pak vytápěním neekologickými palivy.

Sledované území je charakterizováno určitou větší měrou znečištění, zejména při nepříznivých rozptylových podmínkách hlavně v zimním období při inverzním zvrstvení atmosféry. Tato oblast Podkrušnohoří se jako celek vyznačuje sklonem k častějšímu výskytu nepříznivých rozptylových podmínek. Inverzní situace se mohou nepříznivě projevit zvýšením pozaďové regionální koncentrace škodlivin.

Voda

Sledované území spadá do povodí Ohře, podpovodí Bíliny. Vodní režim v území je silně ovlivněn antropogenní činností a jeho přirozený tok byl změněn a upraven.

Z hydrogeologického hlediska se jedná o rajon č. 213 – Mostecká pánev. Zvodnění Krušnohorského krystalinika je zde vázáno pouze na otevřený puklinový systém, který bývá ještě napojen na bazální křídu v pískovcovém vývoji. Tento hluboký kolektor je směrem do nadloží izolován mohutným komplexem svrchnokřídových slínů a slínovců, který se obecně považuje za prakticky nepropustný. U svrchnokřídových sedimentů je zvodnění s napjatou hladinou vázáno na bazální pískovcový kolektor.

Terciérní jíly a jílovce jsou díky svému charakteru – jemnozrnné zeminy až poloskalní horniny – ve zdejší  hydrogeologické struktuře izolátorem a kvartérní fluviální písčité štětrky kolektorem.

I přes svoji hutnost, resp. vysokou plasticitu, se v polohách tvrdých jílů epizodicky vyskytuje díky mírnému rozpukání podzemní voda ve formě slabých průsaků či velmi slabých přítoků.

Podzemní voda se v terciérních jílech, resp. slabě zpevněných jílovcích, nenachází v souvislé úrovni, její hladina není spojitá.

Ze zkušenosti z výstavby okolních provozoven s obdobnými geologickými poměry je zřejmé, že nepravidelná přítomnost  terciérních podzemních vod na staveništi základové poměry, resp. hlubinné zakládání, neovlivní natolik, aby se zkomplikovalo. Přítoky terciérní podzemní vody, pokud jsou vůbec zaznamenány, se pohybují ve zlomcích vteřinového litru.

Nejbližší vodní plochou jsou  nádrž Kateřina  ( 1,5 km JZ směrem )  a Malý a Luční rybník (  1,0 km SV směrem).

Nejbližším vodním tokem je Důlní potok, jehož koryto probíhá  cca 300 m  západně. V době terénních šetření byl potok vyschlý, pouze s bahnitým dnem a na březích hustým porostem především kopřivy a ostružiníku. Místy je do koryta uložen odpad jak komunální, tak i stavební.  Podél toku vede částečně zpevněná komunikace, která umožňuje přístup vozidel.

Půda

Území výstavby PZ Přestanov je v  současné době intenzivně obhospodařovaná polní plocha ( kromě plochy bývalé betonárky a stávající PZ ). Jedná se o půdu, které byl přiznán BPEJ 25 411 či 25 011.

V souvislosti s realizací záměru dojde k trvalému záboru zemědělské půdy na ploše  cca 11,4567  ha.

Horninové prostředí a přírodní zdroje

Dle členění J. Demka ( Zeměpisný lexikon ČR, Hory a nížiny, Academia Praha 1987 ) se zájmové území nachází v Chabařovické pánvi ( III b-3b-g) v blízkosti hranice  s Cínoveckou hornatinou a Teplickým středohořím.

Chabařovická pánev leží na SV Chomutovsko – teplické pánve. Jedná se o tektonickou sníženinu mezi Krušnými horami a Českým středohořím, kterou budují miocenní jezerní jíly až jílovce, písky i hnědouhelné sloje, na okrajích cenomanské pískovce, svrchnoturonské slínovce, terciérní vulkanity a kvartérní pokryvy.

Předmětná lokalita je součástí oblasti, kde se uplatnila tzv. sedimentační etapa, kdy se ukládalo tzv. nadložní souvrství  jílů a písků. Uhlotvorná sedimentace byla potlačena vytvořením rozsáhlé jezerní pánve, kdy došlo k rozsáhlému usazování nejmohutnějšího souvrství komplexu miocénních pánevních sedimentů, jeho stáří se odhaduje do období helvétu až spodního turonu. Maximálních mocností dosahuje v mostecké části pánve – kolem 500 m, v okolí Teplic pouze cca 150 m. V nadložním souvrství převládají jíly a jílovce většinou hnědošedých a šedohnědých barev, převážně jsou nepísčité, nevrstevnaté a velmi hutné. Jsou kaolinicko – oolitické s různou příměsí montmorillonitu.

V mostecké pánvi a tedy i v okolí Teplic v minulosti probíhala hlubinná, místy povrchová  těžbě hnědého uhlí. Mnohé tyto lokality jsou již v současné době vytěženy a dobývací prostory uzavřeny. Dosud pokračuje těžba již jen v některých prostorech, které však jsou od místa realizace záměru poměrně vzdáleny.

Fauna a flóra

Pro potřeby tohoto Oznámení byl ve vegetačním období 2008 proveden  orientační  přírodovědný průzkum lokality zaměřený na výskyt cévnatých rostlin a obratlovců.

Podle mapy květinných oblastí patří sledovaná lokalita do hraničního pásma středoevropské teplomilné  květeny ( panonská ) a středoevropské horské květeny (hercynská).

Vlastní posuzované území tvoří z převážné části polní plocha, při posledním terénním průzkumu s dozrávajícím porostem žita. Po okrajích pozemku – tedy zejména podél komunikace I/13  se kromě aleje vzrostlých dřevin vyskytuje typický doprovodný bylinný porost polních monokultur, dominuje zde :

mák vlčí			-	Papaver rhoeas

ředkev ohnice			-	Raphanus raphanistrum

penízek rolní			-	Thlaspi arvense

kamejka rolní			-	Lithospermum arvense

kerblík lesní			-	Anhriscus sylvestris

kohoutek luční		-	Lychnis flos-cuculi

kopřiva dvoudomá		-	Utrica dioica

Severovýchodní část vybraných pozemků – severovýchodní část stávající PZ – je většinou lada zarůstající při okrajích i na ploše náletem křovin, případně stromů. Převládá bez černý ( Sambucus nigra ), habr obecný ( Carpinus betulus ), dub letní ( Quercus robur ), olše lepkavá ( Alnus glutinosa ), bříza bílá ( Betula alba ). V bylinném patře se nachází např.:

lnice květel			-	Lunaria vulgarisl

prlina rolní			-	Lycopsis arvensis

bedrník obecný		-	Pimpinella saxifraga

kamejka rolní			-	Lithospermum arvense

jitrocel prostřední		-	Plantago media

prasetník kořenatý		-	Hypochoeris radicata

řebříček obecný		-	Achillea millefolium

pcháč oset			-	Cirsium arvense

rmen rolní			-	Anthemis arvensis

bika ladní			-	Luzula campestris

Další poněkud odlišný biotop se nachází západně od sledované lokality podél toku Důlního potoku – zde se nachází vlhkomilnější druhy jak v bylinném patře, tak i dřevin. V bylinném porostu dominují různé druhy vysokostébelných trav a bylin, především třtina křovištní (Calamagrostis epigejos),  srha říznačka (Dactylis glomerata),  pýr plazivý (Agropyron repens ), medyněk vlnatý ( Holcus lanatus ), ostřice obecná ( Carex nigra ), kopřiva žahavka ( Utrica urens ), netýkavka malokvětá ( Impatiens parvoflora ),  rukev lesní (Rorippa sylvestris ), tužebník jilmový ( Filipendula ulmaria ), zblochan splývavý ( Glyceria fluitans ) apod.

V náletu křovin je nejčastěji zastoupen bez černý (Sambucus nigra), ze vzrostlých dřevin pak vrba křehká ( Salix fragilis ), vrba jíva ( Salix caprea ), topol bílý ( Populus alba )   a javor mléč (Acer platanoides ), řidčeji jasan ztepilý ( Fraxinus excelsior ) či krušina olšová (Frangula alnus ).  Tento biotop nebude realizací záměru nijak dotčen.

Na posuzovanou plochu nikde bezprostředně nenavazují přirozená či původní rostlinná společenstva s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin či živočichů ( podle vyhlášky č. 395/1992 Sb. v aktuálním znění).

V lokalitě také nebyl potvrzen výskyt žádného zvláště chráněného druhu živočicha.  Při přeletu byla pouze pozorována vlaštovka obecná ( Hirundo rustica ), která patří mezi ohrožené druhy,  není však na území přímo vázána.

Na základě provedeného orientačního přírodovědného průzkumu tedy není nutno doporučit mimořádná minimalizační a kompenzační opatření, zároveň není nutno v současné době  žádat o výjimky pro zvláště chráněné druhy.

Ekosystémy

Ekosystém sledovaného území není nijak významný. Jedná se především o intenzivně využívanou polní plochu, menší část je nevyužívaná rudealizovaná plocha stávající průmyslové zóny a část  betonová plocha ( pozůstatek po demolici betonárky ). Ekosystém lokality  tedy není nijak významný ani stabilizovaný.

Vlastní území výstavby záměru není součástí územního systému ekologické stability krajiny ani soustavy NATURA 2000.

Krajinný ráz

Z hlediska krajinného rázu mají význam především dálkové pohledy do krajiny a umístění stavby v území. Areál PZ Přestanov  je ze severu ohraničena komunikací I/13, z jihu železniční tratí a osobním a nákladovým nádražím Chabařovice, z východu  stávají PZ Přestanov.  Jihozápadně cca 300 m od prostoru výstavby protéká Důlní potok, porostlý po obou březích vzrostlou doprovodnou zelení a za ním se rozkládá další polní plocha. Nedaleko od této lokality cca 2 km JZ se nachází další PZ Krupka. V okolí Přestanova, případně Chabařovic se předpokládá další výstavba obdobných objektů. Určitý zásah do stávajícího krajinného rázu však výstavba sledovaného areálu bude představovat, neboť část stávající polní plochy  bude nahrazena areálem s montovanými halami. Podél oplocení se předpokládá výsadba vzrostlých místně identických dřevin, které postupně pohled na haly alespoň částečně od komunikace I/13 zakryjí.

V rámci základních krajinných typů ( krajina plně antropogenizovaná – krajina harmonická – krajina relativně přírodní ) spadá území do kategorie  antropogenizovaná.

Charakter osídlení

V blízkosti prostoru výstavby se v PZ nachází další provozovny – např. EGRES, zabývající se výrobou keramických obkladů.

Severozápadní hranici areálu tvoří  frekventovaná komunikace - E 422 a jihovýchodní pak železniční koridor trati Cheb  – Ústí nad Labem.

Situace je zřejmá z mapové dokumentace a fotodokumentace, které jsou přílohou č. 1 a 2 tohoto oznámení. Obytná zástavba se v bezprostřední blízkosti prostoru výstavby nevyskytuje, nejbližší obytný objekt se nachází ve vzdálenosti cca 300 m SV směrem v obci Přestanov. Jedná se o restauraci. Zástavba obce Přestanovu  je reprezentována zejména RD se zahradami, případně několika řadovými domy.

Architektonické a historické památky, archeologická naleziště

Výstavbou PZ Přestanov nebudou dotčeny žádné architektonické ani historické památky. Nejbližším architektonickým objektem je památním bitvy u Chlumce za komunikací I/13 a dále kaple sv. Antonína Paduánského v Přestanově.

Výskyt archeologických nalezišť přímo v prostoru výstavby  není znám. Vzhledem k minulé výstavbě stávajících okolních objektů a dopravních tras je nepravděpodobné odkrytí nového archeologického naleziště.

Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o území, které je osídlované již od neolitu, nelze však zcela vyloučit možnost náhodného archeologického nálezu. Bude tedy třeba respektovat požadavky  památkové péče z hlediska archeologických výzkumů a nálezů a v předstihu ohlásit zahájení výkopových prací dle zákona č. 20/1987 Sb. ve znění zákona č. 242/1992 Sb., § 21 a 22 a navazující vyhlášky č. 66/1988 Sb.

- Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho únosného zatížení

Sledované území je v současné době zatěžováno obdobně jako podobné  příměstské aglomerace. V nedávné minulosti patřilo v podstatě celé Podkrušnohoří   z hlediska ovzduší k velmi znečištěným lokalitám republiky. Po masivním odsíření podkrušnohorských elektráren a okolních průmyslových podniků ( zde hraje jistou roli také útlum či likvidace některých podniků ) se stav podstatně zlepšil, ovšem posledních 10 letech je zaznamenáván celorepublikový setrvalý trend zvyšování znečištění ovzduší prachovými emisemi.

Území určené na výstavbu PZ Přestabov je z hlediska platného územního plánu navrženo na ploše , která je určena jako produkční s charakterem průmyslové zóny.

Výstavbou a následným provozem PZ  dojde k určitému zvýšení zatížení území zejména pokud se týká čistoty ovzduší, nikoliv však nad únosnou míru. Vlivy na jednotlivé složky životního prostředí představované ovzduším, půdou, vodou, hlukem a dalšími fyzikálními faktory nepřekračují únosnou míru.

## ČÁST D

#### KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVU ZÁMĚRU

###### NA OBYVATELSTVO A  ŽIVOTNÍ  PROSTŘEDÍ

##### Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí  a hodnocení jejich velikosti a významnosti

- Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů

Hodnocená stavba svým účelovým záměrem bude způsobovat vlivy typické pro obdobné skladové komplexy. Provozem nebudou vznikat žádná významná zdravotní rizika vyvolaná realizací stavby ve sledované lokalitě ani není reálný předpoklad přímého negativního ovlivnění obyvatelstva ( viz Hluková a Rozptylová studie ).

Na základě vyhodnocení možných negativních faktorů se neočekává, že provoz stavby bude porušovat zásady ochrany veřejného zdraví nebo psychologické zátěže.

Z vypočtených hodnot ekvivalentní hladiny akustického tlaku A v chráněném venkovním prostoru nejbližších staveb v jednotlivých časových úsecích vyplývá:

- stávající hluková situace  - není překročen hygienický limit

- v době výstavby není překročen hygienický limit

- provozem projektovaných  skladových hal nedochází k překročení hygienického limitu pro denní ani noční dobu

Po realizaci PZ Přestanov nedojde v chráněném venkovním prostoru nejbližších staveb k významné změně hlukové situace. Nárůst o 0,1 až 0,5 dB lze charakterizovat jako nevýznamný. Dominantním zdrojem hluku zůstane hluk z provozu po okolních komunikacích, především silnice I/13.

Při výstavbě ani provozu nebudou vznikat nebezpečné odpady, které by mohly mít negativní vliv na obyvatelstvo. Všechny vznikající odpady jsou známé a budou likvidovány autorizováni subjekty v souladu se zákonem.

V oblasti ekonomické lze očekávat příznivý vliv na situaci v zaměstnanosti spádové oblasti. Po uvedení celého záměru  do provozu dojde k vytvoření cca 400 přímých pracovních míst.

- Vlivy na ovzduší a klima

Vlivy v období výstavby :

Nejvýraznější vliv na ovzduší v tomto období budou mít bezesporu hrubé terénní úpravy. Bude provedena poměrně rozsáhlá skrývka ornice a výkopy pro IS a základové konstrukce objektů. Převážná část ornice bude deponována v místě, část bude zpětně použita pro ozelenění vyhraněných ploch. Materiál z výkopů bude použit do násypů.

Prachové částice budou sedimentovat ve vzdálenosti cca 50 – 70 m od místa vzniku, v dostatečné vzdálenosti od obytných staveb, neměl by se tedy výrazně projevit nárůst prašnosti.

Vlivy v období provozu :

Vytápění skladových i montážních  objektů bude řešeno plynovými zářiči, vytápění administrativních částí bude řešeno plynovými kotelnami.

Zdrojem znečišťování ovzduší bude dále doprava související s provozem skladového a výrobního areálu. Bude se jednat o cca 70 NA a 120 OA denně.

Byla zpracována Rozptylová studie, která je přílohou č. 6 tohoto „Oznámení“. Z jejích závěrů vyplývá,  že stavba ani provoz  PZ Přestanov – výrobní a skladový areál  nebude mít významný vliv na znečištění ovzduší v okolí.  Vypočtené hodnoty imisí jsou u nejbližších obytných objektů se značnou rezervou  pod imisními limity určenými pro ochranu zdraví i pro ochranu ekosystémů.

Výstavbou ani provozem záměru PZ Přestanov – výrobní a skladový areál nebude docházet k překračování imisních limitů daných platnou legislativou. Všechny sledované škodliviny dosahují  ve svých imisních koncentracích ( v daných bodech představovaných nejbližší obytnou zástavbou ) hodnot značně pod svými přípustnými limity.

Provoz areálu nebude mít žádný podstatný vliv na klimatické podmínky dané oblasti.

- Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické charakteristiky

Z vypočtených hodnot ekvivalentní hladiny akustického tlaku A v chráněném venkovním prostoru nejbližších staveb v jednotlivých časových úsecích vyplývá:

- stávající hluková situace  - není překročen hygienický limit

- v době výstavby není překročen hygienický limit

- provozem projektované skladové haly nedochází k překročení hygienického limitu pro denní ani noční dobu

Po realizaci PZ Přestanov nedojde v chráněném venkovním prostoru nejbližších staveb k výrazné změně hlukové situace. Nárůst o 0,1 až 0,5 dB lze charakterizovat jako bezvýznamný.

- Vlivy na povrchové a podzemní vody

V současné době je převážná část plochy budoucího staveniště stále využívaná polní plocha, dále volná plocha PZ, kde se dešťové vody přirozeně vsakují. Srážky z betonové plochy bývalé betonárky také stékají volně na okolní terén.

Výsledná zemní pláň bude odvodněna  ( vyspárováním, drenáží ) tak, aby nedocházelo  k zadržování dešťové vody. Ta bude svedena do retenční nádrže v jižní části pozemku a zde zasakována, případně řízeně vypouštěna do koryta Důlního potoku procházejícího západně a jižně od prostoru výstavby. Dešťová voda ze zpevněných pojezdových ploch bude nejdříve přečištěna v ORL.

Splaškové vody budou napojeny na veřejný řad splaškové kanalizace.

- Vlivy na půdu

Před zahájením vlastních stavebních prací bude provedena skrývka ornice, vyrovnání pláně a napojení IS. Skrytá humózní vrstva bude následně částečně použita pro sadové úpravy okolí skladových hal, částečně uložena na deponii v místě. Pro vyrovnání pláně bude použita zemina z výkopů v prostoru výstavby – předpokládá se vyrovnaná bilance zemin .

- Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje

Vzhledem k charakteru stavby, jejímu umístění a založení se nepředpokládá  žádný výrazný vliv na horninové prostředí a přírodní zdroje ( ty se v místě stavby nevyskytují ).

- Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy

Vlastní výstavba PZ Přestanov na místní ekosystémy bude mít poměrně výrazný vliv.  Vegetační pokryv bude z převážné části plochy odstraněn vč. náletových stromů na severovýchodní části pozemku a v  okolí bývalé betonárky. Liniová doprovodná zeleň podél komunikace I/13 bude zachována.

Po ukončení stavebních prací bude na vybrané plochy zpětně navezena ornice z deponie, bude provedeno její rozprostření, osev travním semenem a na určených místech – zejména podél oplocení - bude realizována výsadba místně identických vzrostlých dřevin. Po určitém období stabilizace dojde k vytvoření nových vazeb a nového ekosystému.

Při vhodné prevenci a organizaci práce nedojde v době výstavby k výraznému vlivu na  biotop širší lokality. V době provozu PZ Přestanov nebude již docházet k významnému vlivu  na flóru a faunu.

Tento závěr není v rozporu se zájmy ochrany přírody. Biotop sledovaného území je  poměrně  malého rozsahu a významu, jedná se o intenzivně obdělávanou polní  plochu, volnou plochu PZ  a  betonovou plochu po demolici betonárky.

- Vlivy na krajinu

Jelikož se jedná o výstavbu v prostoru mezi  dopravními trasami ( silnice, železnice ) na okraji průmyslové  zóny, vliv na krajinu nebude nijak významný.

Sledovaný areál je umístěn v zóně určené územním plánem pro budování podobných staveb. Je skutečností, že stavby tohoto typu do agrokrajinného rázu ( pouze jihozápadním směrem ) tohoto typu příliš nezapadají,  zásah do zdejší krajiny tedy není zcela pozitivním jevem. Přínosným aspektem však bude kulturní ozelenění zejména obvodu areálu, které částečně zakryje pohled na objekty.

Realizace záměru nebude mít žádný výrazný vliv na nejbližší významné krajinné prvky. Při provozu areálu  nebudou vznikat žádné nebezpečné odpady ani emise, které by mohly významně ovlivnit krajinu.

Po realizaci celého záměru a úpravě okolí získá tato dosud intenzivně zemědělsky využívaná plocha  příměstský vzhled, čímž bude navazovat na stávající PZ Přestanov, stejně jako nedalekou PZ Krupka a lze předpokládat, že další zamýšlená výstavba v okolí Přestanova a Chabařovic bude obdobného charakteru.

- Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky

Sledovaná stavba nemá žádný významný vliv na hmotný majetek a kulturní památky. V zájmovém území určeném pro výstavbu  sledovaného areálu se nenachází žádné historické  stavby.

V blízkosti prostoru výstavby - za komunikací I/13 se však nachází památník bitvy u Chlumce. Je velmi těžké hodnotit, zda  vzájemná blízkost těchto diametrálně odlišných staveb ( památník – skladový areál ) bude mít kladný nebo záporný efekt. Vždy záleží na subjektivním názoru posuzovatele. Vzhledem k tomu, že mezi stavbami prochází velmi frekventovaná komunikace I/13 ( E 442 ) a v sousední stávající PZ Přestanov  již delší dobu probíhá výroba keramických výrobků v hale EGRES, nebude tento kontrast až tak výrazný.

Architektonické řešení záměru se snaží o maximální zapojení nového objektu do stávající zástavby PZ. Tato situace je v dnešní době typická pro většinu obdobných příměstských aglomerací.

##### II. 	Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich   velikosti a významnosti a množnosti přeshraničních vlivů

#### Hluk :

Z vypočtených hodnot ekvivalentních hladin akustického tlaku A LAeq /dB/ v jednotlivých výpočtových bodech je zřejmé, že při výstavbě nebude docházet k překračování přípustné hodnoty pro denní dobu.

Hluková situace v jednotlivých výpočtových bodech – chráněném venkovním prostoru staveb –  po realizaci a při provozu PZ Přestanov  zůstává v podstatě nezměněna.

Znečištění ovzduší :

Z hlediska vlivu na ovzduší lze očekávat, že související dopravou a provozem VGP Parku dojde k minimální vlivu na životní prostředí ve vztahu k hlavním škodlivinám. Vypočtené hodnoty imisí jsou u nejbližších obytných objektů se značnou rezervou  pod imisními limity určenými pro ochranu zdraví i pro ochranu ekosystémů.

Po dobu zemních prací v závislosti na aktuálních meteorologických podmínkách může dojít k časově omezenému zvýšení emisí polétavého prachu. Organizačními opatřeními lze toto působení minimalizovat ( zkrápění, zaplachtování apod.).

Rovněž z hlediska ostatních vlivů (vibrace, záření) nejsou z provozu PZ Přestanov  prokázány žádné negativní vlivy na hodnocené složky životního prostředí.

Vliv na ekosystémy:

Stávající biotop v prostoru předpokládané výstavby je poměrně malého rozsahu. Jedná se o v současné době ještě hospodářsky využívanou  polní plochu, kde jsou po okrajích podél komunikace I/13, náletově na volné ploše PZ a v blízkosti prostoru bývalé betonárky  vzrostlé dřeviny. Tento biotop ( kromě doprovodné zeleně podél I/13 ) bude v rámci výstavby z převážné části odstraněn.. Po ukončení stavby bude na určenou plochu zpětně navezena skrytá humózní zemina a provedeny plánované sadové úpravy.  Následně dojde k stabilizaci nového ekosystému.

Veškeré vlivy z provozu ledovaného areálu mají pouze lokální charakter a možnost přeshraničních vlivů lze vyloučit.

III. Charakteristika enviromentálních rizik při možných haváriích a nestandardních  stavech

Havárie mohou nastat v průběhu výstavby areálu, případně při vlastním provozu. Jde především o případné havárie motorových vozidel na obslužných komunikacích s následným únikem PHM či případný požár a jeho likvidace.

V případě havárie motorového vozidla v době výstavby, kdy nebude ještě povrch zpevněn, bude nutno odtěžit kontaminovanou zeminu a likvidovat v souladu se zákonem.

Pojezdové a parkovací plochy budou po uvedení PZ P5estanov do provozu zpevněny, v případě možné havárie vozidla na parkovišti  vytečou ropné látky na   nenasákavou plochu a budou zlikvidovány běžným způsobem ( např. Vapexem ). Tento kontaminovaný materiál pak bude likvidován odbornou firmou. Obdobná situace je i v případě havárie na parkovacích místech, kde bude ke zpevnění povrchu použito např. zámkové dlažby.

Dešťová kanalizace z těchto zpevněných ploch  bude opatřena centrálním odlučovačem ropných látek V žádném případě tedy nemůže dojít k významnému ohrožení životního prostředí v souvislostí s havárií motorového vozidla na této ploše. Tato eventuální havárie by měla pouze lokální charakter, bez vážnějších dopadů na okolí. Preventivním opatřením je důsledná technická kontrola vozidel zásobování, řádné udržování  dopravního značení a stavu vozovky. Technický stav vozidel zákazníků nebo dodržování dopravních předpisů však není možné nijak ovlivnit..

Ovzduší – havárií zdroje znečišťování ovzduší je dle legislativy chápán nenadálý nebo neočekávaný stav, při němž bezprostředně a výrazně vzrostou emise znečišťujících látek, a zdroj nelze zpravidla regulovat ani zastavit běžnými technickými postupy. S ohledem na charakter použité technologie se takový stav nepředpokládá, muselo by se jednat o havárii některé plynové kotelny, případně požár apod.

IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci  nepříznivých vlivů na životní prostředí

Technická zařízení, která budou tvořit technologické vybavení PZ Přestanov musí být řešena v souladu s platnými předpisy a normami (hluk, ovzduší).

Z hlediska  hodnocených vlivů na znečištění ovzduší a hlukového zatížení venkovního prostoru nejsou nutná kompenzační opatření.

Technická opatření

a) fáze projektové dokumentace :

- v projektové dokumentaci určit dopravní trasy vozidel

2.  v předstihu zajistit povolení ke kácení dřevin

b) fáze výstavby

1.    v jarním období před zahájením vlastních zemních prací provést kontrolu staveniště

zaměřenou na nožný výskyt hnízdících ptáků v okrajových i centrálních částech

pozemku

2.  v případě potřeby v době přesunů zemin při nepříznivých povětrnostních podmínkách provádět zkrápění ploch, kde by mohlo dojít k nadměrnému vzniku prachových emisí

3.   HTÚ ani skrývku zeminy neprovádět za silného větru ( nad 7,5 m.s-1 )

4.   pro vyloučení rizika  vlivu na kvalitu spodní vody je nutno při výstavbě pravidelně

kontrolovat technický stav mechanismů.

5.  stání vozidel zajistit na zpevněných plochách. V případě zjištění netěsností v palivové soustavě může dojít k úkapům, případně i k úniku nafty z vozidla.  Tyto úniky je třeba bezprostředně zlikvidovat.

6.   v průběhu výstavby kontrolovat technický stav vozidel z hlediska hlučnosti

7.   organizačně omezit dobu provozu hlučných mechanismů na nezbytně nutnou dobu.

8.   u vozidel vyjíždějících  z prostoru výstavby na veřejnou komunikaci je třeba kontrolovat,

případně i očistit pneumatiky  tak, aby nedocházelo k znečišťování vozovky.

9.   u vozidel je třeba dbát i o dobrý technický stav z hlediska plynných emisí (kouřivost).

10.  smluvně zabezpečit likvidaci vzniklých odpadů oprávněnými subjekty

c) fáze provozu

1.  zajistit kontrolu a funkčnost instalovaného odlučovače ropných látek a lapače tuků.

2.  zabezpečit funkčnost retenční nádrže ( čištění apod.)

3.  zajistit pravidelné měření emisí plynových kotelen a odtahů černých zářičů v souladu s předpisy

4.   smluvně zabezpečit likvidaci vzniklých odpadů oprávněnými subjekty

5.   v zimním období kontrolovat množství sněhu na střechách a zajišťovat jeho včasné

odstranění

6.   měřením ověřit hlukovou situaci v chráněném venkovním prostoru nejbližších staveb

##### V.  Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích podkladů

##### při hodnocení vlivů

Toto oznámení bylo zpracováno s obsahem a rozsahem dle přílohy č.4 zákona č.100/2001Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí v aktuálním znění. Byly použity běžné postupy, shromážděny všechny dostupné údaje týkající se plánované stavby, dané lokality a všech složek životního prostředí.

Při zpracování oznámení byla v místě stavby a jejím okolí provedena místní šetření, prostudována odborná literatura a kartografické materiály.

Rozptylová studie byla zpracována pomocí metodiky SYMOS 97, což je matematický model, který již svou podstatou představuje jak zjednodušení, tak i nemožnost popsat všechny děje v atmosféře. Tato metoda je ve smyslu § 17 odstavce 5 zákona č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší, v platném znění, závaznou metodou.

Výpočet hluku z dopravy byl proveden dle Novely metodiky pro výpočet hluku silniční dopravy, autor RNDr. Miloš Liberko a kol.,vydané v edici Planeta č.2/2005 – odborném časopise pro životní prostředí vydávaném Ministerstvem životního prostředí.

Výpočet hluku v období výstavby „PZ Přestanov – výrobní a skladový areál “  byl proveden na základě známých hlukových parametrů pravděpodobně nasazené stavební mechanizace a její vzdálenosti od jednotlivých referenčních bodů představujících chráněný venkovní prostor nejbližších staveb a na základě celostátního sčítání dopravy provedeného ŘSD v roce 2005 ( poslední prezentované výsledky ).

Hluková situace v období provozu „PZ Přestanov – výrobní a skladový areál“ byla vypočtena jako energetický součet příspěvků bodových stacionárních zdrojů hluku a dopravy souvisejících s provozem areálu.

Orientační  biologický průzkum lokality byl proveden v rámci terénních šetření a byly použity i výsledky přírodovědných průzkumů realizovaných zpracovatelem tohoto oznámení v rámci jiných záměrů ve sledované lokalitě od roku 2004 ( např. TIVALL Krupka,  Trans Cabest Krupka atd. ).

Metody prognózování vycházely

- ze statistických údajů a jejich extrapolací

- z dlouhodobého vývoje faktorů životního prostředí v  regionu

- z kritické analýzy a zhodnocení všech analytických faktorů

Zpracovatel  oznámení dále vycházel ze znalostí procesů ovlivňujících současný stav a jejich průběh s určením předpokládaných postupů působení na jednotlivé složky a subsystémy životního prostředí.

Všechny údaje byly posouzeny a podle potřeby dále konzultovány a doplněny.

VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při zpracování dokumentace

Úroveň hodnocení vlivu na životní prostředí závisí vždy na hodnověrnosti a kvalitě podkladů získaných od oznamovatele, případně na kvalitě podkladů, které může dále zpracovatel získat nebo sám zpracovat.

Nebyly shledány žádné nedostatky, které by zpochybňovaly hodnověrnost podkladových materiálů použitých při zpracování EIA.

Z neurčitostí je možno uvést neznalost přesného počtu a typů mechanizace nasazené při výstavbě ( zejména při HTÚ ) či podrobný harmonogram prací. Stejně tak ještě není přesně určeno využití ( skladovaný sortiment ) jednotlivých hal.

Dále není v současné době známo využití dvou výrobních hal, které budou součástí areálu. Nebylo tedy možné určit např. množství a druhy produkovaných odpadů a počet zaměstnanců a související doprava tedy byla pouze odhadnuta.

Tyto neurčitosti by však neměly radikálním způsobem změnit závěry o vlivu stavby a provozu sledovaného areálu  na životní prostředí.

## ČÁST E

POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU (pokud byly předloženy)

Údaje podle částí B, C, D, F, G a H se uvádějí v přiměřeném rozsahu pro každou oznamovatelem předloženou variantu řešení záměru.

Záměr výstavby PZ Přestanov – výrobní a skladová areál  byl zadán bez variantních řešení.

Jako variantní řešení lze chápat pouze možnost napojení areálové komunikace buď na novou okružní křižovatku, nebo pouze klasickým připojením na křižovatku tvaru T. Tato varianta však zřejmě nebude přijatelná z hlediska bezpečnosti dopravy  pro horší rozhledové poměry na komunikaci I/13.

## ČÁST F

#### ZÁVĚR

Systém posuzování vlivů připravovaných staveb, jejich změn a změn v jejich užívání, činností, technologií, výrobků, rozvojových koncepcí a programů na životní prostředí (E.I.A.) patří mezi významná preventivní opatření v oblasti ochrany životního prostředí.

Cílem posuzování je vyhodnotit předpokládané přímé i nepřímé důsledky navrhované lidské aktivity na životní prostředí již ve fázi záměru (před jejich realizací).

Tento proces má prokázat, že zamýšlená aktivita významně negativně neovlivní životní prostředí, a že je z hlediska životního prostředí únosná pro danou lokalitu.

Podle § 11 zák. č.17/1992 Sb., o životním prostředí ve znění pozdějších předpisů, nesmí být území zatěžováno lidskou činností nad míru únosného zatížení.

Únosné zatížení je takové zatížení území lidskou činností, při kterém nedochází k poškozování životního prostředí, zejména jeho složek, funkcí ekosystémů nebo ekologické stability (§ 5 zákona o životním prostředí).

Poškozováním životního prostředí je zhoršování jeho stavu znečišťováním nebo jinou lidskou činností nad míru stanovenou zvláštními předpisy (§ 8 zákona o životním prostředí).

Stavbou sledovaného areálu v PZ  Přestanov  nebudou narušeny ekostabilizující krajinné prvky v území. Stavba se bude nacházet z převážné části na intenzivně  zemědělsky využívané polní ploše, která má velmi nízkou ekologickou stabilitu. Po ukončení výstavby bude na určených plochách provedeno zatravnění a výsadba vzrostlé místně identické zeleně (jak vysokokmenů, tak keřového podrostu ) – zejména v pásu podél oplocení, která po stabilizaci obohatí stávající ekosystém.

Po dokončení stavby bude dešťová voda z celé plochy svedena do retenční nádrže a v případě potřeby bude řízeně vypouštěna do blízké vodoteče- Důlní potok  ( srážková voda z parkoviště a pojezdových ploch přes ORL ). V současné době je dešťová voda ze sledované plochy přirozeně vsakována. Sklon terénu předurčuje přirozené odvodňování plochy také směrem k  Důlnímu potoku.  Splašková kanalizace bude napojena na veřejný řad.

Vytápění objektů bude řešeno samostatnými plynovými kotelnami ( administrativní vestavky ) a černými tepelnými zářiči ( skladové haly, výrobní haly ).

Při výstavbě ani provozu PZ Přestanov nebudou vznikat žádné nebezpečné odpady.

Po zvážení všech aspektů uvedených v tomto oznámení lze konstatovat, že výstavba sledovaného areálu v PZ Přestanov je realizovatelná za splnění územně plánovacích, technických a kompenzačních opatření uvedených v tomto oznámení.

V souvislosti s výstavbou nedojde ke zhoršení stavu jednotlivých složek životního prostředí nad míru stanovenou zvláštními předpisy. Zatížení území výstavbou výrobního a skladového areálu v PZ  Přestanov  je proto možné považovat za ekologicky únosné.

## ČÁST G

#### VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU

Předložené oznámení záměru s obsahem a rozsahem dle přílohy č.4 zákona č.100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí podává souhrnné hodnocení o vlivu stavby „PZ Přestanov, výrobní a skladový areál“ na životní prostředí. Jedná se o stavbu v prostoru mezi tratí ČD ( Teplice – Ústí nad Labem ), komunikaci I/13, stávající PZ Přestanov. Z větší části se jedná o stávající polní plochu, část pozemku tvoří betonové základy bývalé betonárky.

Záměrem investora  je realizovat výstavbu výrobního a skladového areálu na okraji stávajících průmyslové zóny v Přestanově. Bude se jednat o výstavbu šesti halových objektů s vestavěnými administrativními a sociálními centry. V blízkosti těchto vestavků budou realizována parkoviště s celkovou kapacitou 221 stání pro OA. Součástí záměru je také např. přeložka nadzemního vedení VN, realizace napojení na IS – plyn, elektřina, voda, kanalizace, stavba trafostanice, požární nádrže a retenční nádrže.

Celková zastavěná plocha hal činí cca 7 ha, zpevněná plocha  cca 3 ha. V současné době je převážná část vybraného prostoru polní plocha, část je severovýchodní plocha PZ Přestanov a část betonová plocha ( zbytek po demolici bývalé betonárky ). V předstihu bude nutné u dotčeného orgánu podat žádost o trvalé vyjmutí potřebné plochy orné půdy (cca 11ha) ze ZPF.

Navrhované objekty hal mají obdélníkový půdorys, budou jednopodlažní s výškou 13m nad terénem. Administrativní vestavby budou dvoupodlažní, jejich součástí budou kromě kanceláří a soc. zázemí pro zaměstnance i plynové kotelny pro jejich vytápění. Vlastní prostory hal ( skladové i výrobní ) budou vytápěny plynovými zářiči.

Z architektonického hlediska budou tyto nové objekty dotvářet sousední  výrobní  zástavbu ( např. závod EGRES ) v PZ Přestanov. V samotném návrhu  jde zejména o smysluplné využití pozemku  schválené PZ.

Při výstavbě nebudou používány látky škodlivé zdraví a životnímu prostředí a při provozu nebudou vznikat nebezpečné odpady.

Nebyly prokázány žádné negativní vlivy na hodnocené složky životního prostředí.

Z hlediska vlivu na ovzduší lze předpokládat, že provozem výrobního a skladového areálu v PZ Přestanov   bude docházet k minimálnímu vlivu na životní prostředí ve vztahu k hlavním škodlivinám. Vytápění objektů bude řešeno plynovými kotelnami v administrativních vestavcích, haly budou vytápěny plynovými zářiči – bude se jednat o střední zdroj znečišťování ovzduší. Dalším zdrojem znečišťování ovzduší bude související doprava – předpokládá se pohyb cca 70 NA a 120 OA za 24 hod.  Ze závěru přiložené Rozptylové studie vyplývá, že  vypočtené hodnoty imisí jsou u nejbližších obytných objektů se značnou rezervou pod imisními limity určenými pro ochranu zdraví i pro ochranu ekosystémů.

Z vypočtených hodnot ekvivalentních hladin akustického tlaku A ve sledovaných výpočtových bodech A - E je zřejmé, že při výstavbě ani při provozu sledovaného areálu  nebude docházet k překračování hygienických limitů pro denní ani noční dobu. Výstavba bude probíhat pouze v denní době, vlastní provoz se uvažuje dvousměnný nebo nepřetržitý (administrativa 1 směnný ).

Současný biotop sledovaného prostoru není nijak výjimečný. Polní plocha je v současnosti intenzivně zemědělsky využívána. Nedaleko západní hranice areálu ( cca 300m) protéká Důlní potok s obvyklým břehovým porostem vzrostlých dřevin (převážně vrba a olše). Tok se přibližuje k jihozápadnímu  rohu areálu u železniční  tratě. Tento biotop nebude zasažen. Náletové dřeviny se nacházejí také po obvodu prostoru bývalé betonárky a na ploše stávající PZ ( SV část vybrané lokality ). Zde bude nutné provést jejich kácení mimo vegetační období.

Podél oplocení, mezi jednotlivými halami a kolem parkovacích ploch budou realizovány plochy zeleně s výsadbou místně identických vzrostlých dřevin s keřovým podrostem. Kromě estetického a ekologického hlediska bude tato zeleň sloužit také pro optické oddělení areálu od okolního prostředí. V současné době je biotop lokality tvořen z převážné části polní monokulturou, po stabilizaci nové výsadby vhodných dřevin tedy  dojde k určitému obohacení stávajícího biotopu.

Na základě závěru zpracovaného orientačního biologického průzkumu nebyl v lokalitě nalezen žádný rostlinný ani živočišný druh, který by byl chráněn dle vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 S. v aktuálním znění, s výjimkou vlaštovky obecné, která však prostorem pouze přeletuje a realizací záměru nebude nijak ovlivněna její populace.

Výstavbou a provozem sledovaného areálu tedy nedojde k rozporu se zákonem ČNR č. 114/1992 o ochraně přírody a krajiny.

Nejedná se o stavbu, která by byla významná z krajinářského hlediska. Záměr je umístěn na okraji zástavby mezi frekventované  dopravní trasy na západním okraji stávající průmyslové zóny Přestanov  ( komunikace I/13 – E 442, železniční koridor Cheb – Ústí nad Labem ).

Pozitivním přínosem pro region bude vytvoření cca 350 - 400 nových přímých pracovním míst.

## ČÁST H

#### PŘILOHY

Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace (ke skutečnostem jiným a novým vzhledem k oznámení) a dále například přílohy mapové, obrazové a grafické.

Stanovisko orgánu ochrany přírody, pokud je vyžádáno podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění zákona č. 218/2004 Sb. – př. č. 4.

Vyjádření SÚ Chabačovice – odboru ÚPSŘ  k záměru stavby je součástí přílohy č. 4 tohoto Oznámení, stejně jako vyjádření Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru ŽPZ – př. č.4.

Příloha č. 1	Mapová dokumentace

Příloha č. 2	Fotodokumentace

Příloha č. 3	Technická dokumentace

Příloha č. 4	Dokladová část:

- Stanovisko k souladu s ÚPD – Obec Přestanov a SÚ Chabařovice – odbor ÚPSŘ

- Vyjádření KÚ Ústeckého kraje, odbor ochrany ŽP

Příloha č. 5     Hluková studie

Příloha č.  6     Rozptylová studie

Datum zpracování oznámení:  31. srpna   2008

Autor: Ing. Eduard Stöhr

- oprávněný zpracovatel

Osvědčení o odborné způsobilosti č. j.16 594/4497/OEP/92

ECOMOST s.r.o.

Budovatelů 2957

Most

Tel. 476 202 894

Problematika vlivu hluku :

Ing. Eduard Stöhr

- soudní znalec jmenovaný předsedou Krajského soudu v Ústí n. L. dne 26.8.1991 zn. Spisová Spr. 3346/91 v oboru Technické obory různé – specializace měření a hodnocení hluku v životním a pracovním prostředí.

Tel.: 476202894, mobil  + 420602417067

Spolupracovali:

Šárka Šitancová

- technik ochrany životního prostředí

ECOMOST s.r.o.

Tel. 476 202 894

Rozptylová studie :

Ing. J. Talavašek

Osvědčení MŽP č.j. 4286/740/02 ze dne 17.3.2002

Jungmannova 766/2

Teplice

Tel.: 417 559 134

Podpis zpracovatele oznámení: