Název akce:

labe – děčín – pravý břeh

zvýšení ochrany městské zástavby pb hrázemi

Oznámení záměru podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Zpracoval:       		RNDr. Jiří Starý

Ústí nad Labem, srpen 2009

Název úkolu: 	Labe – Děčín – pravý břeh. Zvýšení ochrany městské zástavby PB hrázemi.

Objednatel: 			 POVODÍ LABE, s.p.

Víta Nejedlého 951, 500 03, Hradec Králové

IČ: 708 90 005

Zhotovitel:		 	 AZ Consult, spol. s r.o.

Klíšská 12, 400 01, Ústí nad Labem

IČ: 445 67 430

Autorizovaná osoba:	RNDr. Jiří Starý, držitel autorizace ke zpracování dokumentace a posudku podle § 19 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, udělené dne 19.6. 2003 pod č.j. 17683/3043/OIP a prodloužené rozhodnutím ze dne 3.12. 2007 pod č.j. 88006/ENV/07

OBSAH:

A.	údaje o oznamovateli	6

B.	údaje o záměru	6

B.I	Základní údaje	6

B.I.1	Název záměru a jeho zařazení dle přílohy č. 1	6

B.I.2	Kapacita záměru	6

B.I.3	Umístění záměru	7

B.I.4	Charakter záměru a možnost jeho kumulace s jinými záměry	7

B.I.5	Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a hlavních důvodů pro jejich výběr, resp. odmítnutí	8

B.I.6	Stručný popis technického a technologického řešení	9

B.I.7	Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení	13

B.I.8	Výčet dotčených územně samosprávných celků	13

B.I.9	Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které budou tato rozhodnutí vydávat	14

B.II	Údaje o vstupech	14

B.II.1	Půda	14

B.II.2	Voda	20

B.II.3  Ostatní surovinové a energetické zdroje	20

B.II.4  Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu	20

B.III	Údaje o výstupech	22

B.III.1	Ovzduší	22

B.III.2	 Odpadní vody	23

B.III.3  Odpady	23

B.III.4  Hluk, vibrace, záření	24

B.III.5  Rizika havárií	27

C.  údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území	27

C.1	Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území	27

C.1 a)	dosavadní  využívání území a priority jeho trvale udržitelného rozvoje	27

C.1 b)	relativní zastoupení, kvalita a schopnost regenerace přírodních zdrojů	28

C.1 c)	schopnost přírodního prostředí snášet zátěž se zvláštní pozorností na níže uvedené aspekty	28

C.2	Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území, které budou pravděpodobně významně ovlivněny	37

C.2.1	Základní charakteristiky ovzduší a klimatu	37

C.2.2	Základní charakteristiky povrchových a podzemních vod	39

C.2.3	Základní charakteristiky půd a geofaktorů	40

C.2.4	Základní charakteristiky flory a fauny	42

C.2.5	Základní charakteristiky dalších aspektů životního prostředí	45

D.  údaje o vlivech záměru na veřejné zdraví a na životní prostředí	49

D.1	Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti, složitosti a významnosti	49

D.1.1	Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů	49

D.1.2	Vlivy na vody	54

D.1.3	Vlivy na půdu a horninové prostředí	55

D.1.4	Vlivy na floru a faunu	55

D.1.5	Vlivy na zvláště chráněná území a ekosystémy	59

D.1.6	Vlivy na soustavu NATURA 2000	59

D.1.7	Vlivy na krajinu včetně ovlivnění krajinného rázu	62

D.1.8	Vlivy na další parametry životního prostředí	63

D.2	Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci	63

D.3	Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice	63

D.4	Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí	63

D.5	Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při specifikaci vlivů	65

E.  Porovnání variant řešení záměru	66

F.  doplňující údaje	66

F.1	Mapová a jiná dokumentace týkající se záměrů v oznámení	66

F.2	Další podstatné informace oznamovatele	66

G.  všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru	67

H.  přílohy	70

Údaje o zpracovatelích oznámení	71

Seznam používaných zkratek

AOPK	Agentura ochrany přírody a krajiny			CO	Oxid uhelnatý

BPEJ	Bonitovaná půdně ekologická jednotka		CO2	Oxid uhličitý

CF	Chloridy						NO	Oxidy dusíku

CO	Kysličník uhelnatý					NV	Nařízení vlády

CxHy	Uhlovodíky						OO	Ostatní odpad

ČHMÚ  Český hydrometeorologický ústav			OP	Ochranné pásmo

ČIŽP	Česká inspekce životního prostředí			OÚ	Obecní úřad

ČOV	Čistírna odpadních vod				OŽPZ	Odbor živ. prostředí a zeměděl.

ČR	Česká republika					PD	Projektová dokumentace

ČSN	Česká státní norma					PHM	Pohonné hmoty

DSP	Dokumentace pro stavební povolení			PO	Ptačí oblast

DUR	Dokumentace pro územní rozhodnutí		POR	Plán odpadového hospodářství

DZS	Dokumentace pro zadání stavby			POV	Projekt organizace výstavby

EIA	Posouzení vlivů na životní prostředí			RDS	Realizační dokumentace stavby

EU	Evropská unie						SO	Stavební objekt

EVL	Evropsky významná lokalita				SO3	Kysličník siřičitý

HGP	Hydrogeologický průzkum				SOP	Státní ochrana přírody

CHKO  Chráněná krajinná oblast				SP	Stavební povolení

CHOPAV Chráněná oblast přirozené akumulace vod	SRN	Německá spolková republika

TKO	Tuhý komunální odpad				IČO	Identifikační číslo organizace

TP	Tělesně postižení					k.ú.	Katastrální území

UP	Uzemní plán						KÚ	Krajský úřad

UPD	Územně plánovací dokumentace			LA	Hladina akustického tlaku

UR	Uzemní rozhodnutí					LBC	Lokální biocentrum

USES	Uzemní systém ekologické stability			LBK	Lokální biokoridor

VKP	Významný krajinný prvek				MDS	Ministerstvo dopravy a spojů

VUC	Velký územní celek					MěÚ	Městský úřad

VZ	Vodní zdroj						MMR	Ministerstvo pro místní rozvoj

ZCHU	Zvlášť chráněné území				MZd	Ministerstvo zdravotnictví

ZS	Zařízení staveniště					MZe	Ministerstvo zemědělství

ŽP	Životní prostředí					MŽP	Ministerstvo životního prostředí

# údaje o oznamovateli

Cílem předkládané zprávy je oznámení záměru dle § 6 zákona č. 100/2001 Sb. (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění zákona č. 93/2004 Sb., zákona č. 163/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb. a zákona č. 216/2007 Sb.

Oznamovatel:

Obchodní firma:			Povodí Labe, s.p.

IČ:	708 90 005

Sídlo:				Víta Nejedlého 951, 500 03, Hradec Králové

Jména, příjmení, pracoviště a telefony oprávněných zástupců oznamovatele:

Ing. Marián Šebesta, tel.: 495 088 780

Hana Pištová, tel.: 495 088 790

František Zurek, tel.: 602 441 058
 pracoviště: Víta Nejedlého 951, 500 03, Hradec Králové

# údaje o záměru

## B.I	Základní údaje

### B.I.1	Název záměru a jeho zařazení dle přílohy č. 1

Záměr „Labe – Děčín – pravý břeh. Zvýšení ochrany městské zástavby PB hrázemi.“ je řazen, dle aktuálního znění zákona č. 100/2001 Sb., do kategorie II, položka bod 1.4.:„Úpravy toků a opatření proti povodním významně měnící charakter toku a ráz krajiny.“

### B.I.2	Kapacita záměru

Ochrana města Děčín byla navržena pomocí trvalých betonových zdí, zídek a hrází v kombinaci s mobilními prvky. Optimální umístění jednotlivých protipovodňových opatření bylo ve smyslu zadání řešeno s ohledem na úroveň návrhové povodňové hladiny s převýšením 30 cm takto:

− pravý břeh podél Ploučnice na hladinu Q50 + 30 cm = 131,50+0,30 = 131,80 m n.m.

− pravý břeh Ploučnice u polikliniky na hladinu Q50 + 30 cm = 131,30+0,30 = 131,60 m n.m.

Kromě vybudování trvalých betonových zdí jsou v místech přechodu linie ochrany přes komunikace navržena mobilní hrazení osazovaná na trvalá zařízení ve formě spodní stavby. Rozsah je, vzhledem k času nutnému pro montáž mobilních prvků, vhodné omezit na minimální možnou míru (v závislosti na dobu předpovědi povodňových průtoků). Trvalá konstrukce je též vhodnější z provozního hlediska (zařízení je stále ve funkci, údržba a provoz mobilních zařízení je náročnější finančně, prostorově i časově).

Základní údaje stavby:

Hladina návrhové velké vody Q100		132,4 m.n.m.

Hladina návrhové velké vody Q50		131,3 – 131,5 m.n.m.

Celková délka linie PPO			cca 2187 m

Hrazená výška H				0,4 – 3,1 m

Celková délka trvalých betonových zdí		1289 m

Délka mobilního hrazení			213 m

Kombinace trvalá zeď a mobilní hrazení		261 m

Zemní hráze				129 m

### B.I.3	Umístění záměru

Umístění stavby je definováno rozsahem chráněného území a je upraveno dle výsledků projednání zástupců zadavatele, zástupců města a zhotovitele. Řešení vychází ze studie proveditelnosti protipovodňových opatření pro PB města Děčín a zohledňuje hlediska vodohospodářská a technická, nároky na vyvolané investice, územní nároky a vlastnické a pozemkové vztahy.

Území města na pravém břehu Labe lze z hlediska protipovodňové ochrany proti vzduté vodě Labe rozdělit na dva samostatné celky:

1. Na pravém břehu Ploučnice tvoří jeden chráněný celek zastavěné území mezi Ploučnicí a náspem trati ČD od objektu jezu na Ploučnici po Starý most a na druhé straně náspu trati ČD okolí polikliniky a Zámeckého rybníka.

2. Na levém břehu Ploučnice zastavěné území od objektu jezu na Ploučnici k severozápadní straně oplocení Plaveckého stadionu a podél ulice Ploučnická.

Detailní seznam pozemků dotčených stavbou je součástí tabulky č. 2.

### B.I.4	Charakter záměru a možnost jeho kumulace s jinými záměry

Jde o stavbu trvalou, novostavbu, účelem stavby je zajištění protipovodňové ochrany pravobřežní části města Děčín v oblasti podél toku řeky Ploučnice. Urbanistické a architektonické uspořádání bylo upřesněno s ohledem na výškové uspořádání území, geologickou stavbu území, dotčení pozemků, obytných objektů a inženýrských sítí, technické řešení PPO a zapojení objektů stavby do území. Se souhlasem objednatele, zástupců města a správce toku Ploučnice bylo v linii PPO navrženo přebudování oplocení jako pevná zeď na potřebnou hrazenou výšku (oplocení Zimního stadionu, SČP a.s., polikliniky), vybudování pevných zdí podél břehové linie Ploučnice (podél Zimního stadionu, podél Kauflandu, u Starého mostu), vybudování pevné zdi podél komunikace mezi poliklinikou a tělesem ČD. Pro úseky PPO, kde je pevná zeď kombinovaná s mobilním hrazením, se předpokládá upřesnění podílu pevné a mobilní části v dalším stupni projektu. Konstrukční uspořádání, architektonické řešení a vzhledová úprava povrchu trvalých zdí a zídek bude řešena v dalším stupni projektové dokumentace ve spolupráci se zástupci města a jednotlivými vlastníky dotčených pozemků. Začleněny do terénu budou rovněž v linii PPO navržené zemní hráze.

Související investicí akce „Labe, Děčín, pravý břeh - zvýšení ochrany městské zástavby PB hrázemi“ je akce „Protipovodňová opatření na Labi, Děčín, levý břeh“, která však není předmětem tohoto oznámení. Záměr protipovodňové ochrany obou břehů města tvoří jednu stavbu.

Další související akcí umístěnou v daném prostoru je navrhovaná výstavba plavebního stupně Děčín.

Dále je bude vybudována cyklostezka podél řeky Ploučnice, která je ve fázi projekčních příprav a také není předmětem tohoto oznámení.

Žádné další podmiňující, vyvolané a související investice v dotčeném území nejsou známy. Záměr svým charakterem nevytváří předpoklad kumulace s jinými záměry, které by z hlediska synergických vlivů mohly výrazněji ovlivnit parametry jednotlivých složek životního prostředí.

### B.I.5	Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a hlavních důvodů pro jejich výběr, resp. odmítnutí

Účelem stavby je zajištění protipovodňové ochrany pravobřežní části města Děčín v oblasti podél toku řeky Ploučnice. Průchodem povodně v srpnu 2002 byly způsobeny v celém povodí řeky Labe rozsáhlé škody. V oblasti uvažovaného záměru bylo zasaženo především ploché území na obou březích Ploučnice, situované od soutoku Labe s Ploučnicí po objekt jezu na Ploučnici v ř.km 1,5764. Přibližně již od průtoku Q5 začíná docházet k vybřežování vody ve výústní trati Ploučnice vlivem zpětného vzdutí z Labe. Při průtoku vyšším než Q10 je zatápěna řada obytných budov.  Nedostatečná ochrana zástavby na pravém břehu Ploučnice včetně okolí polikliniky a Zámeckého rybníka a zastavěného území na levém břehu Ploučnice se prokázala při situaci, kdy kulminace průtoku přesáhla hodnotu Q100 a zaplavením městské zástavby došlo k rozsáhlým škodám na majetcích i infrastruktuře města. K vniknutí vzduté vody do území dochází rovněž přes odlehčovací výpustě stokové sítě a ostatní výpustě do vodního toku.

Územní varianty nejsou řešeny, řešení záměru je jednovariantní. Stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací a již na ní bylo vydáno rozhodnutí o umístění stavby –         (příloha č. 9).

### B.I.6	Stručný popis technického a technologického řešení

Ochrana města Děčín byla navržena pomocí trvalých betonových zdí, zídek a hrází v kombinaci s mobilními prvky.  Optimální umístění jednotlivých protipovodňových opatření bylo ve smyslu zadání řešeno s ohledem na úroveň návrhové povodňové hladiny s převýšením 30 cm takto:

− levý břeh Ploučnice na hladinu Q100 + 30 cm = 132,40+0,30 = 132,70 m n.m.

− pravý břeh podél Ploučnice na hladinu Q50 + 30 cm = 131,50+0,30 = 131,80 m n.m.

− pravý břeh Ploučnice u polikliniky na hladinu Q50 + 30 cm = 131,30+0,30 = 131,60 m n.m.

Kromě vybudování trvalých betonových zdí jsou v místech přechodu linie ochrany přes komunikace navržena mobilní hrazení osazovaná na trvalá zařízení ve formě spodní stavby. Rozsah je, vzhledem k času nutnému pro montáž mobilních prvků, vhodné omezit na minimální možnou míru (v závislosti na dobu předpovědi povodňových průtoků). Trvalá konstrukce je též vhodnější z provozního hlediska (zařízení je stále ve funkci, údržba a provoz mobilních zařízení je náročnější finančně, prostorově i časově).

Konstrukční uspořádání protipovodňové ochrany se skládá z nadzemní části a z podzemní spodní stavby, jejíž součástí je těsnicí clona. Účelem trvale zabudované spodní stavby je jak přenesení vodorovných sil od zatížení nadzemní části konstrukce vodním tlakem do podloží, tak minimalizace průsaků tlakové podzemní vody podložím pod konstrukcí. Cílem těsnicí clony není úplné uzavření chráněného území proti průsakům jejím zapuštěním až do povrchu skalního podloží. Takové řešení by negativně ovlivňovalo režim podzemních vod v dotčeném území (proudění podzemních vod v nivě, nutnost trvalého udržování úrovně hladiny podzemní vody, trvalé přečerpávání vnitřních srážkových vod, ovlivnění hladin ve studních, atp.). Ekonomický návrh hloubky těsnicí clony je volen s ohledem na zajištění povrchu chráněného území proti prolomení účinky vodního tlaku s připuštěním omezených průsaků. Eventuální průsakové vody je možné při povodni zvládat běžnou čerpací technikou, lze předpokládat, že jejich množství bude omezeno krátkou dobou trvání kulminačního průtoku a poměrně rychlým poklesem hladiny při opadání povodně.

Stavba je členěna na osm stavebních objektů a příslušné provozní soubory (viz přílohy 1, 2 a 3):

Stavební objekty

SO 1 Protipovodňová ochrana levého břehu Ploučnice - Q100

SO 1.01 PPO LB Ploučnice - u Plaveckého stadionu

SO 1.02 PPO LB Ploučnice - u Kauflandu

SO 1.03 PPO LB Ploučnice - úsek Zimní stadion - jez

SO 1.04 PPO LB Ploučnice - spodní stavba mobilního hrazení

SO 1.05 PPO LB Ploučnice - čerpací stanoviště

SO 1.06 PPO LB Ploučnice - zvýšení levého břehu nad jezem

SO 2 Protipovodňová ochrana pravého břehu podél Ploučnice - Q50

SO 2.01 PPO PB podél Ploučnice - zemní hráz u nájezdu na most

SO 2.02 PPO PB podél Ploučnice - trvalé zídky od nájezdu na most k ul. Litoměřická

SO 2.03 PPO PB podél Ploučnice - zemní hrázka v úseku ul. Litoměřická - HZS

SO 2.04 PPO PB podél Ploučnice - zemní hrázky u HZS

SO 2.05 PPO PB podél Ploučnice - trvalá zídka u HZS

SO 2.06 PPO PB podél Ploučnice - přebudování oplocení u SČP

SO 2.07 PPO PB podél Ploučnice - trvalá zídka u obchodního centra

SO 2.08 PPO PB podél Ploučnice - trvalá zídka v areálu SCA Packaking

SO 2.09 PPO PB podél Ploučnice - zabezpečení náhonu

SO 2.10 PPO PB podél Ploučnice - spodní stavba mobilního hrazení

SO 2.11 PPO PB podél Ploučnice - čerpací stanoviště

SO 2.12 PPO PB podél Ploučnice - přísyp tělesa ČD

SO 3 Protipovodňová ochrana PB Ploučnice v okolí Polikliniky - Q50

SO 3.01 PPO PB Ploučnice v okolí Polikliniky - uzavírka náhonu

SO 3.02 PPO PB Ploučnice v okolí Polikliniky - přebudování oplocení

SO 3.03 PPO PB Ploučnice v okolí Polikliniky - trvalá zídka podél komunikace

SO 3.04 PPO PB Ploučnice v okolí Polikliniky - zemní hráz u tělesa ČD

SO 3.06 PPO PB Ploučnice v okolí Polikliniky - spodní stavba mobilního hrazení

SO 3.07 PPO PB Ploučnice v okolí Polikliniky - čerpací stanoviště

SO 5 Protipovodňová ochrana objektu Paroloď

SO 5.01 PPO objektu Paroloď - průchod č.1

SO 5.02 PPO objektu Paroloď - průchod č.2

SO 5.03 PPO objektu Paroloď - čerpací stanoviště

SO 6 Opatření na kanalizační síti

SO 7 Přeložky a ochrana kabelů vn, nn a vo

SO 8 Přeložky a ochrana sdělovacích kabelů

SO 9 Přeložka plynovodu

Provozní soubory

PS 1.04 Mobilní hrazení na LB Ploučnice

PS 2.10 Mobilní hrazení na PB Ploučnice

PS 3.01 Mobilní hrazení uzavírky náhonu

PS 3.06 Mobilní hrazení na PB Ploučnice v okolí Polikliniky

PS 5.01 Mobilní hrazení u objektu Paroloď, průchod č.1

PS 5.02 Mobilní hrazení u objektu Paroloď, průchod č.2

PS 6 Mobilní čerpací technika

Jednotlivé úseky protipovodňové ochrany jsou vyznačeny v situacích příloze č. 2, charakteristické příčné řezy konstrukcemi v příloze č. 3.

SO 1 Protipovodňová ochrana levého břehu Ploučnice - Q100

Zvýšená ochrana levého břehu Ploučnice v úseku jez na Ploučnici - Zimní stadion (SO 1.03) je navržena trvalou betonovou zdí (H=0,5-1,8 m, L=208 m), situovanou převážně v linii stávajícího oplocení a podél objektu původní strojovny Zimního stadionu. Na severozápadní straně Zimního stadionu (kde už není oplocení) se pevná zeď, rozdělená komunikačním otvorem na dva úseky, přimyká k levému břehu Ploučnice (H=1,4-1, 5 m, L=87 m). Místa vstupů na přilehlé pozemky a komunikační otvory budou hrazeny mobilním hrazením. Přes ulici Oblouková navazuje mobilní hrazení (H=0,8-1,2 m, L=25 m). Linie PPO podél levého břehu Ploučnice u Kauflandu (SO 1.02) pokračuje pevnou zdí 240 m dlouhou s volnými otvory à 50 m pro umožnění přístupu k řece. Otvory 4 m široké budou hrazeny mobilním hrazením. Potřebná hrazená výška v tomto úseku je velmi proměnná, pohybuje se v rozmezí 0,8-3,1 m. Výška pevné zdi se předpokládá do cca H=1,8 m s možností navýšení při povodni mobilním hrazením. Mobilní hrazení přes komunikaci dále navazuje na pevnou zídku u parkoviště (H=1,1 m, L=23,0 m) a přebudované oplocení podél severozápadní strany Plaveckého stadionu v délce 100 m (pevná zeď H=1,2 m, mobilní hrazení H=0,5-1,2 m). U oplocení se předpokládá železobetonová podezdívka se sloupky, mezi které bude v případě povodně osazeno mobilní hrazení (viz řez 5). Nová linie oplocení na západním konci u ulice Ploučnické bude přizpůsobena poloze termálního vrtu tak, aby termální vrt byl v chráněném území. V okolí objektu vrtu budou provedeny terénní úpravy a plocha bude zpevněna. Montáž mobilního hrazení přebudovaného oplocení bude prováděna ze zpevněného manipulačního pruhu podél celé linie oplocení. Přes komunikaci ul. Ploučnická bude mobilní hrazení linie PPO napojeno na betonovou zeď, zavázanou do svahu podél této ulice (H=2,7 m, délka 27 m). Základový pas u pevných zdí nebo mobilního hrazení bude nabetonován na korunu těsnicí clony ze štětovnic, navržené do hloubky cca 4-5 m pod terén. V obtížně přístupných partiích a v místě křížení s inženýrskými sítěmi bude těsnicí clona provedena do potřebné hloubky pomocí tryskové injektáže. V betonových zdech oplocení Zimního stadionu i Plaveckého stadionu budou navrženy dle potřeby uzavíratelné propusti, které umožní odvedení eventuelního průniku vody za barieru (např. při povodni na Labi větší než je návrhový průtok opatření, při povodni na Ploučnici, kdy by území za opatřeními bylo zaplaveno vodou z horních úseků Ploučnice a též v případě poruchy či pozdním osazení mobilních prvků). Pro přečerpávání vnitřních vod v průběhu povodně (srážkové povrchové vody a průsaky podzákladím konstrukce PPO) budou v chráněném území zřízena čerpací stanoviště, tvořená vždy jímkou a zpevněnou plochou pro umístění mobilního čerpacího zařízení. Pro objekt SO 1 se předpokládá šest lokalit. Na levém břehu Ploučnice, nad pevným jezem v ř.km 1,576, bude zajištěna ochrana proti vniknutí velké vody Q100 do území města z Ploučnice zřízením zemní hrázky. Hrázka cca 70 m dlouhá bude situována ve snížené partii břehu (SO 1.06, H=0,5-1,0 m).

SO 2 Protipovodňová ochrana pravého břehu podél Ploučnice - Q50

Ochrana území na pravém břehu Ploučnice proti velké vodě 50-ti leté je uvažována přebudováním pevné zídky v linii oplocení na nádvoří firmy Packaking a.s. (SO 2.08, H=0,4- 0,5 m, L=71 m), která navazuje na mobilní hrazení přes ulici Obloukovou (H=0,5 m, L=15 m). Podél prostoru obchodního centra je navrženo přebudování pevné zídky v líci obrubníku. (SO 2.07, H=0,4 m, L=79 m). Spodní stavbu pro zídky i mobilní hrazení tvoří pažený základový pas založený do hloubky cca 1,5 m. Podél podniku Severočeská plynárenská a.s. bude přebudováno oplocení na pevnou zeď (SO 2.06, H=2,8 až 3,1 m, L=124 m). Základový pas podezdívky bude nabetonován na těsnicí clonu hloubky cca 5,0 m p.t Terén mezi oplocením a objektem SČP a.s. bude zvýšen zemním přísypem. Příjezd k čerpacímu stanovišti a armaturní komoře bude po zpevněné ploše. Upravený terén podél objektu bude osazen odvodňovacími žlábky, drenážní otvory ve zdi budou na vzdušní straně zdi opatřeny zpětnými klapkami, na odpadu z ČOV bude osazen uzávěr. Provedení základu zdi oplocení je podmíněno přeložkou STL plynovodu, který je veden podél stávajícího oplocení na straně SČP a.s. V případě potřeby bude provedena ochrana nebo přeložení kabelových rozvodů pro venkovní osvětlení a rozvodů kamerového zabezpečovacího systému. Území dotčené stavbou bude uvedeno do původního stavu. Dále pak bude na přebudované oplocení SČP a.s. navazovat podél prostoru u Centra záchranných služeb zvýšení pravého břehu Ploučnice hrázkou (SO 2.04, H=1,0-1,8 m, L=46 m), která bude přerušena průjezdem k jímacímu zařízení HZS a do prostoru podél Ploučnice. Průjezd bude hrazen mobilním hrazením. Na hrázku dále naváže pevná zeď, vedená ve vzdálenosti 1,0 m od obrubníku podél pojízdné komunikace u Centra záchranných služeb. Zeď bude napojena ke svahu nájezdu na Nový most (SO 2.05, H=0,7-1,0 m, L=90 m). Od protivodního svahu nájezdu na Nový most je navrženo další zvýšení pravého břehu Ploučnice hrázkou (SO 2.03, H=0,9 m, L=60,0 m), která naváže na mobilní hrazení v křížení přes ul. Litoměřickou (H=0,9 m, L=18,0 m). Podél pravého břehu Ploučnice u kruhového objezdu pokračuje linie PPO pevnou zdí (SO 2.02, H=0,7-1,2 m, L=38+13 m) a mobilním hrazením v křížení komunikací s navázáním podél krajnice nájezdu dálničního mostu pevnou zdí, případně mobilním hrazením (SO 2.02, H=0,0-1,1 m, L=44 m). Od povodního svahu násypu dálničního nájezdu bude linie PPO pokračovat k tělesu ČD zemní hrází (SO 2.01, H=3,0 m, L=42 m). Pro zajištění stability tělesa ČD (výpočet je dokladován v části Přílohy: Model průsaků podzemních vod) bude při patě tělesa ČD, mezi zemní hrází a pilířem železničního mostu, provedena těsnicí clona ze štětovnic a zemní přísyp v délce 71 m, cca 3,0 m vysoký. Spodní stavbu železobetonových zdí a mobilního hrazení tvoří základový pas a do hloubky cca 3,0-5,0 m pod terén těsnicí clona ze štětovnic nebo trysková injektáž (zejména v křížení s inženýrskými sítěmi). Podloží zemních hrází je rovněž utěsněno těsnicí clonou hloubky cca 3,0 m p.t. Pro přečerpávání vnitřních vod v průběhu povodně (srážkové povrchové vody a průsaky podzákladím konstrukce PPO) budou v chráněném území zřízena čerpací stanoviště, tvořená vždy jímkou a zpevněnou plochou pro umístění mobilního čerpacího zařízení. Pro objekt SO 1 se předpokládá pět lokalit. Po dobu stavby budou nutná dopravní omezení. Projednání otázek bezpečnosti s dopravním inspektorátem a řešení DIO bude provedeno v rámci dokumentace pro stavební povolení. Předpokládá se provádět výstavbu v úsecích délky po cca 50 m vždy se záborem jednoho jízdního pruhu. V rámci PPO budou provedeny rovněž úpravy pro zabezpečení náhonu k Zámeckému rybníku, oprava zdí a rekonstrukce uzávěrů na vtokovém objektu náhonu a na výpusti u pevného jezu na Ploučnici v ř.km 1,576 (SO 2.09).

SO 3 Protipovodňová ochrana PB Ploučnice v okolí Polikliniky - Q50

Dle sdělení MěÚ Děčín OŠK je linie PPO situována na území prohlášeném za kulturní památku ČR, která je zapsána v Ústředním seznamu kulturních památek ČR jako „Archeologická lokalita zaniklého středověkého města Děčín“. Do investičních nákladů PPO budou započteny náklady na záchranný archeologický výzkum. Pro protipovodňovou ochranu území proti velké vodě 50-ti leté bude navržena mobilní uzavírka odpadního kanálu ze Zámeckého rybníka (SO 3.01). Bude tvořena spodní stavbou z lamel podzemních stěn tl. 0,80 m, kterými bude zajištěn přenos sil od zatížení vodním tlakem do podloží. Dále základovým prahem s povrchem na úrovni dna koryta náhonu, na který budou dosedat vodorovná hradidla. Boční křídla objektu, zakotvená do podzemních stěn, budou vybavena drážkami pro osazení hradidel. Podloží bude utěsněno clonou tvořenou kombinací stěny ze štětovnic a podzemní stěny. Celková hrazená výška ode dna koryta po horní hranu hrazení bude cca 8,0 m. Vlastní mobilní hrazení pro uzavření náhonu bude tvořeno vodorovnými hradidly délky cca 8,0 m. Uvažují se těsněná trubková hradidla typu používaného pro provizorní zahrazení plavebních komor. Trvalý sklad hradidel bude na volném prostranství poblíž objektu, pro osazování bude nutno zajistit automobilový jeřáb. V obou bočních křídlech spodní stavby uzavírky se předpokládá osazení potrubí cca DN 1000 se stavidlovými uzávěry s ručním ovládáním. Zařízení bude sloužit pro řízené zaplavení chráněného území při překročení povodňového průtoku Q50 v Labi. Pro přečerpání vnitřních vod v průběhu povodně (průsakové a srážkové vody) bude v chráněném území na pravém břehu náhonu zřízeno čerpací stanoviště tvořené zpevněnou plochou pro umístění mobilního čerpacího zařízení. Pravé křídlo uzavírky bude zavázáno ke svahu kanálu, levé křídlo uzavírky bude navazovat na trvalou zeď přebudované západní strany oplocení objektu firmy Elecom s.r.o. (SO 3.02, hrazená výška H=1,5 m až 1,7 m, délka 35 m). Přes parkoviště a komunikaci bude dále pokračovat mobilní hrazení (H=1,8 m, délka 21 m), na které naváže pevná zeď přebudovaného oplocení západní a jižní strany polikliniky (SO 3.02, H=1,4 až 1,8 m, délka 165 m). Od přebudovaného oplocení směrem k tělesu ČD je uvažována podél parkoviště a podél stávající komunikace (na rozhraní mezi travnatou plochou a komunikací) v délce 90 m betonová zídka (SO 3.03, H=1,1 m), s možností navýšení při povodni mobilním hrazením výšky 0,3 až 0,9 m. Navázání zídky k tělesu ČD je uvažováno zemní hrází (SO 3.04, H=2,2 m, délka 30 m). Spodní stavbu železobetonových zdí a mobilního hrazení tvoří základový pas a do hloubky cca 3,0-4,0 m pod terén těsnicí clona ze štětovnic nebo trysková injektáž (zejména v křížení s inženýrskými sítěmi). Podloží zemní hráze je rovněž utěsněno těsnicí clonou hloubky cca 3,0 m p.t. Pro přečerpávání vnitřních vod v průběhu povodně (srážkové povrchové vody a průsaky podzákladím konstrukce PPO) budou v chráněném území zřízena čerpací stanoviště, tvořená vždy jímkou a zpevněnou plochou pro umístění mobilního čerpacího zařízení. Pro objekt SO 3 se předpokládají tři lokality. Po dobu stavby budou nutná dopravní omezení. Projednání otázek bezpečnosti s dopravním inspektorátem a řešení DIO bude provedeno v rámci dokumentace pro stavební povolení.

SO 5 Protipovodňová ochrana objektu Paroloď - cca Q5

Pro ochranu objektu Paroloď, situovaném na nábřeží Labská u Tyršova mostu, je navržena mobilní uzavírka dvou stávajících průchodů v nábřežních zdech k Labi, průchodu č.1 (SO 5.01, H=3,3 m, L=5,6 m) a průchodu č.2 (SO 5.02, H=3,3 m, L=5,65 m). Ochrana bude navržena na cca Q5 (výška nábřežních zdí). Provedena bude oprava nábřežních zdí a do líce nábřežních zdí budou osazeny trvalé boční drážky, ukončené v úrovni povrchu vodorovného dosedacího prahu. Stěna mobilního hrazení je tvořena vodorovnými kovovými hradidly, která se osazují do bočních vedení, pro hrazenou šířku cca 6,0 m bude osazeno ocelové střední mobilní vedení - slupice. Těsnicí dosedací ocelový práh bude kotven do betonového základového pasu, na který bude napojena těsnicí clona ze štětovnic. Těsnící clona je navržena na hloubku cca 5,0 m pod povrch terénu s bočním utěsněním tryskovou injektáží.

### B.I.7	Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení

Zahájení: 		2010

Dokončení: 	2012

### B.I.8	Výčet dotčených územně samosprávných celků

Kraj:			Ústecký

Obec:			Děčín

Katastrální území:		Děčín (624926)

Děčín, Staré město (625035)

### B.I.9	Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které budou tato rozhodnutí vydávat

Tabulka č.1	Dotčené správní úřady

| Rozhodnutí | Úřad |
| --- | --- |
| Územní rozhodnutí | Stavební úřad magistrátu města Děčín, Mírové náměstí 1175/5, 405 38, Děčín |
| Stavební povolení | Stavební úřad magistrátu města Děčín, Mírové náměstí 1175/5, 405 38, Děčín |
| Oblast životního prostředí | Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí, Mírové náměstí 1175/5, 405 38, Děčín |

## B.II	Údaje o vstupech

### B.II.1	Půda

Podle dokumentace pro územní řízení znamená stavba následující nároky představované dočasnými a trvalými zábory půdy:

Tabulka č.2	Seznam pozemků dotčených výstavbou

| Parcela dle údaje katastru nemovitostí | Druh pozemku | Výměra [m2] | Vlastník | LV | Zábor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | trvalý | dočasný |
| 164/1 | ostatní plocha | 2402 | Česká republika, Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Prvního pluku 5, č.p.367, Karlín, Praha, 18600 | 895 | 4 | 176 |
| 167 | ostatní plocha | 4613 | České přístavy, a.s. Jankovcova 1057/6, Praha, Holešovice, 170 00 | 1637 | 4 | 51 |
| 252/3 | ostatní plocha | 499 | Město Děčín,Mírové nám. 5, č.p.1175, Děčín IV-Podmokly, Děčín, 40538 | 10001 | 0 | 25 |
| 2293/1 | ostatní plocha | 5528 | Město Děčín,Mírové nám. 5, č.p.1175, Děčín IV-Podmokly, Děčín, 40538 | 10001 | 11 | 66 |
| 2293/2 | ostatní plocha | 1779 | Město Děčín,Mírové nám. 5, č.p.1175, Děčín IV-Podmokly, Děčín, 40538 | 10001 | 13 | 124 |
| 2376 | ostatní plocha | 1983 | ELECOM, s.r.o., U Plovárny 1262/17, Děčín, Děčín I-Děčín, 405 01 | 4159 | 0 | 25 |
| 2379 | ostatní plocha | 701 | ELECOM, s.r.o., U Plovárny 1262/17, Děčín, Děčín I-Děčín, 405 01 | 4159 | 47 | 57 |
| 2382 | ostatní plocha | 2250 | Město Děčín,Mírové nám. 5, č.p.1175, Děčín IV-Podmokly, Děčín, 40538 | 10001 | 28 | 112 |
| 2383/2 | vodní plocha | 3225 | Město Děčín,Mírové nám. 5, č.p.1175, Děčín IV-Podmokly, Děčín, 40538 | 10001 | 5 | 113 |
| 2384/2 | ostatní plocha | 1971 | Město Děčín,Mírové nám. 5, č.p.1175, Děčín IV-Podmokly, Děčín, 40538 | 10001 | 3 | 79 |
| 2389 | ostatní plocha | 2606 | ELECOM, s.r.o., U Plovárny 1262/17, Děčín, Děčín I-Děčín, 405 01 | 4159 | 11 | 202 |
| 2390/1 | ostatní plocha | 3359 | Město Děčín,Mírové nám. 5, č.p.1175, Děčín IV-Podmokly, Děčín, 40538 | 10001 | 8 | 26 |
| 2390/2 | ostatní plocha | 1270 | Město Děčín,Mírové nám. 5, č.p.1175, Děčín IV-Podmokly, Děčín, 40538 | 10001 | 126 | 994 |
| 2391 | zastavěná plocha a nádvoří | 3414 | Česká republika, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábř. 390/42, Praha, N. Město, 128 00 | 60000 | 0 | 0 |
| 2393/1 | ostatní plocha | 2452 | Česká republika, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Kodaňská 46, č.p.1441, Vršovice, Praha, 10010 | 60000 | 116 | 790 |
| 2394 | ostatní plocha | 2481 | Česká republika, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábř. 390/42, Praha, N. Město, 128 00 | 60000 | 12 | 50 |
| 2395/19 | ostatní plocha | 26811 | Město Děčín,Mírové nám. 5, č.p.1175, Děčín IV-Podmokly, Děčín, 40538 | 10001 | 1076 | 1646 |
| 2395/20 | ostatní plocha | 2750 | Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, č.p.546, Nusle, Praha, 14000 | 74 | 97 | 250 |
| 2400 | zastavěná plocha a nádvoří | 72 | Město Děčín,Mírové nám. 5, č.p.1175, Děčín IV-Podmokly, Děčín, 40538 | 10001 | 0 | 30 |
| 2401/1 | ostatní plocha | 48979 | Město Děčín,Mírové nám. 5, č.p.1175, Děčín IV-Podmokly, Děčín, 40538 | 10001 | 73 | 557 |
| 2463/1 | ostatní plocha | 1898 | Město Děčín,Mírové nám. 5, č.p.1175, Děčín IV-Podmokly, Děčín, 40538 | 10001 | 189 | 353 |
| 2463/9 | ostatní plocha | 14354 | Město Děčín,Mírové nám. 5, č.p.1175, Děčín IV-Podmokly, Děčín, 40538 | 10001 | 66 | 33 |
| 2463/10 | ostatní plocha | 8 | Statutární město Děčín, Mírové nám. 1175/5, Děčín, Děčín IV-Podmokly, 405 38 | 10001 | 8 | 0 |
| 2463/16 | ostatní plocha | 2386 | Město Děčín,Mírové nám. 5, č.p.1175, Děčín IV-Podmokly, Děčín, 40538 | 10001 | 5 | 410 |
| 2463/17 | ostatní plocha | 2075 | Město Děčín,Mírové nám. 5, č.p.1175, Děčín IV-Podmokly, Děčín, 40538 | 10001 | 6 | 140 |
| 2468/2 | ostatní plocha | 146 | Česká republika, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha, Nové Město, 128 00 | 60000 | 5 | 50 |
| 2468/10 | ostatní plocha | 36 | Sallerova výstavba, spol. s r.o., Obchodní zóna 266, Otvice, 431 11 | 1685 | 2 | 7 |
| 2470/1 | ostatní plocha | 18095 | Sallerova výstavba, spol. s r.o., Obchodní zóna 266, Otvice, 431 11 | 1685 | 153 | 1459 |
| 2471/1 | ostatní plocha | 9955 | Česká republika, Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, Horova 10, č.p.1340, Ústí nad Labem-centrum, Ústí nad Labem, 40001 | 4412 | 152 | 539 |
| 2471/3 | ostatní plocha | 2712 | Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, č.p.546, Nusle, Praha, 14000 | 74 | 29 | 112 |
| 2471/8 | ostatní plocha | 2186 | Česká republika, Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, Horova 10, č.p.1340, Ústí nad Labem-centrum, Ústí nad Labem, 40001 | 4412 | 110 | 155 |
| 2471/13 | ostatní plocha | 175 | Město Děčín,Mírové nám. 5, č.p.1175, Děčín IV-Podmokly, Děčín, 40538 | 10001 | 2 | 15 |
| 2471/14 | ostatní plocha | 910 | Město Děčín,Mírové nám. 5, č.p.1175, Děčín IV-Podmokly, Děčín, 40538 | 10001 | 263 | 221 |
| 2488/1 | ostatní plocha | 318 | Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, č.p.546, Nusle, Praha, 14000 | 74 | 62 | 277 |
| 2488/3 | ostatní plocha | 77 | Severočeská plynárenská, a.s., Klíšská 96, č.p.940, Klíše, Ústí nad Labem, 40117 | 915 | 17 | 51 |
| 2488/8 | ostatní plocha | 120 | Severočeská plynárenská, a.s., Klíšská 96, č.p.940, Klíše, Ústí nad Labem, 40117 | 915 | 0 | 8 |
| 2488/10 | ostatní plocha | 10 | Severočeská plynárenská, a.s., Klíšská 96, č.p.940, Klíše, Ústí nad Labem, 40117 | 915 | 2 | 8 |
| 2489/3 | ostatní plocha | 8753 | Severočeská plynárenská, a.s., Klíšská 96, č.p.940, Klíše, Ústí nad Labem, 40117 | 915 | 66 | 473 |
| 2509/1 | ostatní plocha | 7724 | Sallerova výstavba, spol. s r.o., Obchodní zóna 266, Otvice, 431 11 | 1685 | 74 | 451 |
| 2516 | ostatní plocha | 3942 | Genova spol. s.r.o., Václavské náměstí 5/1, Trmice, 400 04 | 4564 | 14,0 | 93,0 |
| 2519/2 | ostatní plocha | 2381 | SCA Packaging Česká republika, s.r.o., Teplická , č.p.109, Martiněves, Jílové, 40502 | 902 | 43 | 136 |
| 2538/1 | ostatní plocha | 132 | Město Děčín,Mírové nám. 5, č.p.1175, Děčín IV-Podmokly, Děčín, 40538 | 10001 | 7 | 124 |
| 2538/2 | ostatní plocha | 73 | Město Děčín,Mírové nám. 5, č.p.1175, Děčín IV-Podmokly, Děčín, 40538 | 10001 | 0 | 73 |
| 2540/1 | ostatní plocha | 2502 | Město Děčín,Mírové nám. 5, č.p.1175, Děčín IV-Podmokly, Děčín, 40538 | 10001 | 2 | 18 |
| 2540/14 | ostatní plocha | 273 | Město Děčín,Mírové nám. 5, č.p.1175, Děčín IV-Podmokly, Děčín, 40538 | 10001 | 0 | 255 |
| 2540/16 | ostatní plocha | 1135 | Město Děčín,Mírové nám. 5, č.p.1175, Děčín IV-Podmokly, Děčín, 40538 | 10001 | 2 | 190 |
| 2540/17 | ostatní plocha | 373 | Město Děčín,Mírové nám. 5, č.p.1175, Děčín IV-Podmokly, Děčín, 40538 | 10001 | 23 | 93 |
| 2636/4 | ostatní plocha | 14 | Česká republika, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha, Nové Město, 128 00 | 60000 | 2 | 13 |
| 2636/8 | ostatní plocha | 3949 | Město Děčín,Mírové nám. 5, č.p.1175, Děčín IV-Podmokly, Děčín, 40538 | 10001 | 340 | 876 |
| 2636/9 | ostatní plocha | 1232 | Město Děčín,Mírové nám. 5, č.p.1175, Děčín IV-Podmokly, Děčín, 40538 | 10001 | 92 | 880 |
| 2871/1 | ostatní plocha | 1735 | STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN, Mírové nám. 1175/5, Děčín, Děčín IV-Podmokly, 405 38 | 10001 | 0 | 84 |
| 2919/1 | ostatní plocha | 4431 | Město Děčín, Mírové nám. 5, č.p.1175, Děčín IV-Podmokly, Děčín, 40538 | 10001 | 14 | 93 |
| 2919/2 | ostatní plocha | 1011 | Město Děčín, Mírové nám. 5, č.p.1175, Děčín IV-Podmokly, Děčín, 40538 | 10001 | 116 | 131 |
| 2925/1 | ostatní plocha | 2897 | Město Děčín,Mírové nám. 5, č.p.1175, Děčín IV-Podmokly, Děčín, 40538 | 10001 | 8 | 42 |
| 2931 | ostatní plocha | 3260 | Město Děčín,Mírové nám. 5, č.p.1175, Děčín IV-Podmokly, Děčín, 40538 | 10001 | 0 | 35 |
| 2936 | ostatní plocha | 3271 | Město Děčín,Mírové nám. 5, č.p.1175, Děčín IV-Podmokly, Děčín, 40538 | 10001 | 6 | 226 |
| 2937/7 | ostatní plocha | 810 | Město Děčín,Mírové nám. 5, č.p.1175, Děčín IV-Podmokly, Děčín, 40538 | 10001 | 8 | 50 |
| 2939/2 | ostatní plocha | 3104 | Město Děčín,Mírové nám. 5, č.p.1175, Děčín IV-Podmokly, Děčín, 40538 | 10001 | 313 | 193 |
| 2944 | ostatní plocha | 4327 | Město Děčín,Mírové nám. 5, č.p.1175, Děčín IV-Podmokly, Děčín, 40538 | 10001 | 13 | 214 |
| 3011/3 | vodní plocha | 29924 | Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova , č.p.4219, Chomutov, 43003 | 924 | 146 | 399 |
| 3016/1 | vodní plocha | 882 | Město Děčín,Mírové nám. 5, č.p.1175, Děčín IV-Podmokly, Děčín, 40538 | 10001 | 17 | 94 |
| 3016/2 | vodní plocha | 171 | Město Děčín,Mírové nám. 5, č.p.1175, Děčín IV-Podmokly, Děčín, 40538 | 10001 | 3 | 76 |

Katastrální území: Děčín, Staré Město (625035)

| Parcela dle údaje katastru nemovitostí | Druh pozemku | Výměra [m2] | Vlastník | LV | Zábor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | trvalý | dočasný |
| 169/1 | ostatní plocha | 10 918 | Město Děčín,Mírové nám. 5, č.p.1175, Děčín IV-Podmokly, Děčín, 40538 | 10001 | 0 | 100 |
| 180/1 | ostatní plocha | 1034 | Město Děčín,Mírové nám. 5, č.p.1175, Děčín IV-Podmokly, Děčín, 40538 | 10001 | 0 | 105 |
| 236/1 | ostatní plocha | 1729 | Město Děčín,Mírové nám. 5, č.p.1175, Děčín IV-Podmokly, Děčín, 40538 | 10001 | 0 | 144 |

Výstavbou záměru nedojde k záboru pozemků určených k plnění funkcí lesa ani pozemků zemědělského půdního fondu.

### B.II.2	Voda

Pro potřebu výstavby je uvažováno s odpovídající spotřebou užitkové vody, potřeba vody bude limitovaná dobou výstavby a množstvím osob na pracovišti. Voda bude použita pro sociální zařízení stavby a pro potřeby stavby v místě staveniště. Upřesnění bude provedeno po stanovení dodavatele a zjištění jeho potřeb.

Pro provoz záměru nejsou zapotřebí žádné zdroje vody.

### B.II.3  Ostatní surovinové a energetické zdroje

Surovinové zdroje potřebné pro stavbu odpovídají danému typu stavby. Materiály použité pro daný záměr budou upřesněny v rámci dalšího stupně PD. Obecně se jedná o kamenivo, živičné směsi, geotextilie, železobeton, beton, ocel, revizní šachty, chráničky, apod. Elektrická energie, voda atd. pro stavbu bude dodávána na základě smlouvy mezi dodavatelem média a zhotovitelem stavby.

Navrhovaná stavba neklade pro fázi provozu žádné nároky na media. Neuvažuje se žádné připojení na energie.

### B.II.4  Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu

Současný silniční dopravní systém regionu Děčín je zřejmý z následujícího obrázku. Region Děčín má vzhledem ke své výhodné poloze dobré komunikační podmínky. Obce a města regionu jsou propojena hustou sítí silnic. Hlavní osu silniční dopravy představují silnice I/13 spojující Podkrušnohoří (z Karlových Varů přes Chomutov, Most a Teplice) s Podještědím (Liberec), která v Děčíně přechází po Novém mostě a silnice I/9 hranice SRN – Rumburk – Česká Lípa – Mladá Boleslav a I/62 Ústí nad Labem – Děčín – Hřensko (silniční hraniční přechod Hřensko – Schmilka). Jejich význam spočívá zejména v tranzitní přepravě. Tranzitní doprava zajišťuje spojení mezi Českou republikou a SRN s vazbou na severské státy Evropy. Na tento systém navazuje tzv. Královská silnice z Lužice přes státní hranici na Lobendavu – Rumburk – Nový Bor do České Lípy.

Železniční síť

Město Děčín je železničním uzlem (křižovatkou mezi směrem sever – jih a severovýchod – jihozápad) celostátního významu se stanicí mezinárodního charakteru Praha – Děčín – Drážďany – Berlín – Hamburk (č. 815), která je též přechodovou stanicí mezi Českou republikou a Německem (železniční hraniční přechod Děčín – Bad Schandau).

Ostatní možnosti dopravy

Město je vzhledem ke své poloze významným říčním přístavem. Děčín leží na labské vodní cestě, která jej spojuje se střední a severní částí Německa, státy Beneluxu a Francií. V přístavu jsou poskytovány komplexní služby v logistickém řetězci (překlad a skladování zboží, pakování kontejnerů, celní  a spediční služby, pronájem prostor a ploch).

Obrázek č.2	Dopravní situace města Děčín

Komunikační napojení stavby

Pro přístup na jednotlivé stavební pozemky bude po dobu realizace stavby v plné míře využita stávající komunikační síť. Jedná se převážně o ulici Obloukovou, Provaznickou, Litoměřickou s napojením na hlavní městskou komunikaci I. třídy č. 13 procházející městem. Vzhledem k blízkosti možného dopravního napojení na tuto hlavní komunikaci I. třídy bude výrazně eliminován pojezd nákladní automobilové dopravy v obytných zónách. Dopravu je možné vést ve větší míře mimo obytnou zástavbu právě přes ulici Provaznickou. Rozdělení dopravních směrů dále po silnici č. 13 se v této fázi projektové dokumentace předpokládá rovnoměrně ve směru na Liberec a Českou Lípu a ve směru na Ústí nad Labem.

Po dobu stavby budou nutná dopravní omezení. Projednání otázek bezpečnosti s dopravním inspektorátem a řešení DIO bude provedeno v rámci dokumentace pro stavební povolení. Předpokládá se provádět výstavbu v úsecích délky po cca 50 m vždy se záborem jednoho jízdního pruhu. Pro skládku nezbytného množství stavebních materiálů budou využity dočasné zábory ploch staveniště. Po dobu výstavby nebudou dočasně využívány žádné stávající objekty a realizace stavby nevyžaduje provedení žádných demolic. V rámci stavby dojde pouze k bourání stávajících oplocení pozemků, která budou nahrazena trvalými ochrannými zdmi.

Nároky na inženýrské sítě

V rámci výstavby a provozu protipovodňových opatření se nepočítá s nároky na budování či posílení distribučních sítí. Navrhovaná stavba neklade pro svůj provoz nároky na dodávky vody, energií apod. Ve vazbě na realizaci veškerých stavebních objektů této akce dojde k provádění stavebních prací v ochranných pásmech sítí, které jsou přehledně uvedeny v kapitole B.I.6. Stavbou budou respektována ochranná pásma inženýrských sítí. Při stavebních pracích budou respektovány všechny podmínky pro práci v ochranném pásmu a podmínky pro křížení tras, tak jak je stanoví jednotliví správci zařízení. V rámci stavby je nutné provést opatření na kanalizační síti, přeložky a ochranu kabelů vn, nn a vo, přeložky a ochranu sdělovacích kabelů a přeložku plynovodu.

## B.III	Údaje o výstupech

### B.III.1	Ovzduší

Etapa výstavby

Liniové zdroje: Liniové zdroje znečištění mohou být představovány provozem nákladní techniky při zemních pracích a při návozu stavebního materiálu v etapě výstavby. Dle předpokladů a zkušeností s výstavbou rozsahem podobných objektů lze očekávat maximální dopravní zatížení během terénních úprav a realizace hrubé stavby.

Dopravní trasy budou specifikovány v dalším stupni projektové dokumentace po výběru dodavatele stavby. Teoreticky by bylo možno vypočítat hmotnostní toky emisí z dopravních zdrojů, které by však zahrnovaly pouze příspěvky z primárních zdrojů. Objem emise sekundární a resuspendované složky prachových částic závisí na řadě dalších faktorů jako je např. množství volné složky na ploše, zrnitostní složení prachových částic, vlhkost, rychlost větru atp. Výrazným faktorem je vlhkost prachu. Při vlhkosti nad 35 % ji lze zanedbat. Nejvyšších koncentrací sekundární prašnosti se dále dosahuje při vysokých rychlostech větru, tj. nad 11 m/s. Tyto stavy lze v místě výstavby očekávat cca po dobu cca 2% doby trvání v roce. U stavební činnosti je rozsah vstupních faktorů takový, že výpočtové stanovení emisí a následně modelování imisních koncentrací má řádové chyby a tím nedostatečnou vypovídací schopnost.

Plošné zdroje: Za krátkodobý plošný zdroj znečišťování lze formálně pokládat fázi výstavby (příprava staveniště, výkopové a stavební práce). Do ovzduší budou emitovány zejména prachové částice. Provést zodpovědný výpočet objemu emisí prachu do ovzduší ve fázi výstavby nelze. Významný podíl na emisi prachu budou mít resuspendované částice (sekundární prašnost), jejichž objem je závislý na těžko kvantifikovatelných okolnostech, jako je období výstavby, průběh počasí, zrnitostní složení zemin na staveništi, apod.

Etapa provozu

Záměr nepředstavuje žádné bodové, liniové nebo plošné zdroje znečištění ovzduší.

### B.III.2	 Odpadní vody

V průběhu výstavby budou vznikat odpadní splaškové vody na zařízení staveniště. Jejich množství bude záviset na počtu zaměstnanců na stavbě. Počet zaměstnanců a provoz stavby se nedá při neexistenci zhotovitele stavebních prací určit. Vzhledem k dočasnosti funkce zařízení se doporučuje likvidovat splaškové v souladu s platnou legislativou v odpadovém hospodářství s využitím chemických WC.

Provozováním záměru nebudou vznikat žádné odpadní vody.

### B.III.3  Odpady

Vzhledem k charakteru stavby budou hlavními odpady při provádění odpady ze zemních prací (zemina, kamenivo, podružně asfaltové směsi ze stávajících komunikací). Skrytá ornice bude použita na úpravu svahů a příkopů, bilance zemních prací je vyrovnaná. Odpady, které nelze recyklovat či jinak využít, budou uloženy na skládku. Odpad z výstavby lze zařadit podle Katalogu odpadů (vyhláška MŽP ČR 381/2001 Sb.) následovně (tabulka č. 3):

Tabulka č. 3	Přehled hlavních odpadů vznikajících při výstavbě

| Kód | Název odpadu | kategorie |
| --- | --- | --- |
| 150101 | Papírové a lepenkové obaly | O |
| 150102 | Plastové obaly | O |
| 150104 | Kovové obaly | O |
| 150105 | Kompozitní obaly | O |
| 150110 | Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek | N |
| 150202 | Čistící tkanina | N |
| 170101 | Beton | O |
| 170102 | Cihly | O |
| 170103 | Keramické výrobky | O |
| 170104 | Sádrová stavební hmota | O |
| 170106 | Směsi betonu, cihel a keramických výrobků obsahující nebezpečné látky | N |
| 170201 | Dřevo | O |
| 170203 | Plasty | O |
| 170400 | Kovy, včetně jejich slitin | O |
| 170504 | Zemina a kamení neuvedené pod 170503 | O |
| 170904 | Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 170901, 170902, 170903 | O |
| 200301 | Směsný komunální odpad | O |

Specifikace množství a jednotlivých druhů odpadů v průběhu výstavby bude provedena v rámci zpracování prováděcích projektů, kdy budou konkretizovány i použité stavební materiály. Pro shromažďování jednotlivých druhů odpadů vytvoří dodavatel stavby  v prostoru staveniště potřebné podmínky. Za dodržování předpisů pro nakládání s odpady, včetně vyhovujícího způsobu zneškodnění, které vzniknou v průběhu výstavby odpovídá generální dodavatel stavby. Tato povinnost by měla být zohledněna (zapracována) do smlouvy o provedení prací. Zhotovitel povede o odpadech evidenci, kde bude uvedeno skutečné množství vzniklých odpadů a doložen způsob jejich využití či likvidace. Tato evidence bude sloužit pro kontrolní činnost KÚ – Odboru životního prostředí a jako jeden z dokladů ke kolaudaci.

Během provozování záměru nebudou vznikat žádné odpady.

### B.III.4  Hluk, vibrace, záření

Detailní popis a výpočty hlukové zátěže zájmového prostoru jsou součástí hlukové studie v        příloze č. 4.

Hluk - etapa výstavby

Dočasné zdroje hluku spojené s výstavbou záměru budou provozovány v celém časovém průběhu výstavby. Jejich lokalizace bude závislá na okamžitém stavu a postupu stavebních prací. V rámci modelových výpočtů byla snaha o co nejvíce vystihující posouzení průběhu stavebních prací se zaměřením na nejkritičtější úseky dané výstavby.

Při výstavbě bude užita řada strojů a zařízení, které většinou patří k významným zdrojům hluku. Dle způsobu šíření hluku do okolí se bude jednat o zdroje liniové (např. doprava stavebního materiálu, zeminy) a bodové (např. rypadlo, nakládací a vykládací stroj, elektrické ruční nářadí, apod.). Použité stroje a zařízení se v jednotlivých etapách výstavby (tudíž i v jednotlivých variantách výpočtů) výrazněji nemění.

Pozn.. Je zde také nutné upozornit, že stroje a zařízení nejsou v chodu po celou pracovní dobu, doba  jejich chodu popř. provozu tvoří pouze část pracovní doby.

Pro přístup na jednotlivé stavební pozemky bude po dobu realizace stavby v plné míře využita stávající komunikační síť. Jedná se převážně o ulici Obloukovou, Provaznickou, Litoměřickou s napojením na hlavní městskou komunikaci I. třídy č. 13 procházející městem. Vzhledem k blízkosti možného dopravního napojení na tuto hlavní komunikaci I. třídy bude výrazně eliminován pojezd nákladní automobilové dopravy v obytných zónách. Dopravu je možné vést ve větší míře mimo obytnou zástavbu právě přes ulici Provaznickou. Rozdělení dopravních směrů dále po silnici č. 13 se v této fázi projektové dokumentace předpokládá rovnoměrně ve směru na Liberec a Českou Lípu a ve směru na Ústí nad Labem.

Za pomoci výpočtového programu byly zpracovány následující varianty postupu stavebních prací týkající se vždy konkrétního místa výstavby:

- Hluk z výstavby PPO levého břehu Ploučnice – SO 1.01, pevná zeď výšky 1,2 m s mobilním hrazením

- Hluk z výstavby PPO levého břehu Ploučnice – SO 1.02, pevná zeď výšky 0,8 – 1,8 m s mobilním hrazením

- Hluk z výstavby PPO levého břehu Ploučnice – SO 1.03, pevná zeď výšky 1,4 – 1,5 m s mobilním hrazením

- Hluk z výstavby PPO levého břehu Ploučnice – SO 1.03, pevná zeď výšky 1,5 – 1,8 m

- Hluk z výstavby PPO pravého břehu Ploučnice – SO 2.01, zemní hráz výšky 3,0 m, SO 2.02, pevná zítka výšky 0,7 - 1,1 m,

- Hluk z výstavby PPO pravého břehu Ploučnice – SO 2.06, pevná zeď výšky 2,8 – 3,1 m

- Hluk z výstavby PPO pravého břehu Ploučnice – SO 2.08, pevná zídka

- Hluk z výstavby PPO pravého břehu Ploučnice – SO 3.02, pevná zeď

- Hluk z výstavby PPO pravého břehu Ploučnice – SO 5, mobilní uzavírka podchodu /pouze výpočtem/

- Hluk z případného kácení dřevin /pouze výpočtem/

A) Varianty postupu stavebních prací 1- 8

Tabulka č.4  Použité stroje –  1.– 8. varianta postupu stavebních prací

| Typ stroje | Akustické parametry LpA,XX | Průměrná doba nasazení za směnu (hod / min) | Akustické parametry pro průměrnou dobu využití zařízení LpA,XX |
| --- | --- | --- | --- |
| Kolové rypadlo | LpA,5 = 74 dB | 6 / 360 | LAeq,5 = 71,3 dB |
| Vibrační deska | LpA,5 = 82 dB | 2 / 120 | LAeq,5 = 73,5 dB |
| Univerzální nakl. stroj (UNC) | LpA,5 = 78 dB | 4 / 240 | LAeq,5 = 72,5 dB |
| Elektrické ruční nářadí | LpA,5 = 75 dB | 2 / 120 | LAeq,5 = 66,5 dB |
| Vrtná souprava | LpA,5 = 70 dB | 4 / 240 | LAeq,5 = 64,5 dB |
| Čerpadlo | LpA,5 = 78 dB | 2 / 120 | LAeq,5 = 69,5 dB |
| Nákladní automobil, popř.autodomíchávač | 2 pojezdy za hodinu, max. 16 pojezdů za den |

LpA,5	- hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 5 m od stroje [dB]

Akustické parametry pro průměrnou dobu využití strojů a zařízení během 14 hodin byly vypočteny podle následujícího vztahu:

, kde

LpAeq s je ekvivalentní hladina akustického tlaku A ve výpočtovém bodě od stroje nebo zařízení S [dB],

ts je doba používání stroje nebo zařízení S během pracovní doby [min],

ta je doba trvání hluku ze stavební činnosti (tj. doba 700 – 2100 hodin /840 min/) [min],

LpA s je hladina akustického tlaku ve výpočtovém bodě od stroje nebo zařízení S [dB].

B) Varianty postupu stavebních prací 9 + varianta kácení dřevin /varianta postupu stavebních prací 10/

Tabulka č.5	Použité stroje – 10. varianta postupu stavebních prací výstavba SO 5

| Typ stroje | Akustické parametry LpA,XX | Průměrná doba aktivního nasazení za směnu (hod / min) | LAeq,14hod ve 31 m minimální vzdálenost k nejbližší obytné zástavbě (Tyršova č. 1087) |
| --- | --- | --- | --- |
| Univerzální nakl. stroj (UNC) | LpA,5 = 78 dB | 3 / 180 | 55,0 |
| Vibrační deska | LpA,5 = 82 dB | 2 / 120 | 57,7 |
| Elektrické ruční nářadí | LpA,5 = 75 dB | 5 / 300 | 54,7 |
| Souprava na řezání kovů | LpA,5 = 86 dB | 1 / 60 | 58,7 |
| Nákladní automobil | 2/hod | LAeq,7,5 = 45,8 dB |

Legenda:

LpA,5	- hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 5 m od stroje [dB]

Tabulka č.6	  Použité stroje – 10. varianta postupu stavebních prací – kácení dřevin

| Typ stroje | Akustické parametry LpA,XX | Průměrná doba aktivního nasazení za směnu (hod / min) | LAeq,14hod ve 15 m minimální vzdálenost k nejbližší obytné zástavbě (poliklinika) |
| --- | --- | --- | --- |
| Motorová pila (křovinořez) | LpA,5 = 82 dB | 2 / 120 | 64,0 |

Legenda:

LpA,5	- hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 5 m od stroje [dB]

Výpočet hluku z výstavby SO 5 a z případného kácení dřevin (pravděpodobné u výstavby PPO na levém břehu Ploučnice a podél jižní strany polikliniky) nebyl proveden pomocí výpočtového modelu, ale pomocí výpočtů, uvedených detailně v příloze č. 4).

Hluk - etapa provozu

V etapě provozu nebude vznikat hluková zátěž.

Vibrace

Při výstavbě by se neměla používat zařízení, které by způsobovaly vibrace o hodnotách a frekvencích, překračujících povolené limitní hodnoty, které jsou stanoveny z hlediska ochrany lidského zdraví nebo vlivů na stabilitu a trvanlivost okolních stavebních objektů.

### B.III.5  Rizika havárií

Výstavba

Při výstavbě hrozí havárie především v případě nekázně provozovatelů strojů a dalších technických zařízení (špatná údržba, nedostatečná kontrola stavu strojů), kdy může dojít k úniku pohonných či mazacích hmot, které znečistí okolí. Příslušná doporučení jsou formulována v dalších částech předkládaného oznámení.

Provoz

Etapa  provozu nepředstavuje riziko havárií, cílem záměru je naopak případné havárie způsobené záplavami eliminovat. Přesto je určitým havarijním rizikem případ, kdy dojde k překročení návrhového QN pro jednotlivé prvky protipovodňové ochrany a bude nutné provést řízené zaplavení chráněných území. Předpokládá se, že provozovatelem konstrukcí a zařízení systému protipovodňové ochrany bude město Děčín. Pro provoz celého systému, jeho údržbu, osazování a demontáž mobilního hrazení bude použito zařízení, mechanizmy a prostředky určené v manipulačním a provozním řádu, který bude předložen při kolaudaci stavby. Při dodržování manipulačního řádu bude riziko havárie při řízeném zaplavování omezeno na minimum. Rizika pro obyvatelstvo při přiblížení aktuální povodňové hladiny v Labi k úrovni návrhové hladiny QN budou eliminována také dalším zásadním opatřením, kdy při stoupající tendenci bude vydáno příslušnými orgány rozhodnutí o úplné evakuaci ohrožené části města. Při dalším stoupání povodňové hladiny bude chráněné území města řízeně zaplaveno. Pro řízené zaplavení budou využity úseky mobilního hrazení v jednotlivých částech města. Pro řízené zaplavení okolí polikliniky bude využito potrubí cca DN 1000 se stavidlovým uzávěrem s ručním ovládáním osazené v bočním křídle spodní stavby uzavírky náhonu.

Pro odvodnění chráněného území po opadnutí povodně budou využita zařízení sloužící pro odvedení vnitřních vod při normálních průtocích v Labi (městská kanalizace), vyhrazené úseky mobilního hrazení a čerpací stanoviště navržená pro přečerpávání vnitřních vod. Odvedení průniku vody za protipovodňovou trvalou zeď umožní uzavíratelné propusti navržené v trvalé zdi. V okolí polikliniky bude využito potrubí se stavidlovým uzávěrem osazené v bočním křídle spodní stavby uzavírky náhonu.

# C.  údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území

## C.1	Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území

### C.1 a)	dosavadní  využívání území a priority jeho trvale udržitelného rozvoje

V dotčeném úseku protéká Labe sídelním útvarem – městem Děčín, míjí významné průmyslové podniky, přístavy a překladiště – niva řeky Labe je v širším významu dopravním koridorem. Zemědělská výroba je v posuzované části nivy nevýznamná a je představována menšími plochami luk a orné půdy v prostoru od Boletic nad Labem do Dolního Žlebu. Blízké okolí řeky lze označit jako industriální, případně jako silně průmyslově ovlivněné. Přesto se zejména na pravém břehu uchovala (resp. druhotně vyvinula) cenná společenstva zasluhující pozornost a ochranu.

### C.1 b)	relativní zastoupení, kvalita a schopnost regenerace přírodních zdrojů

Ve vlastním zájmovém území pro záměr výstavby se nenachází neobnovitelné přírodní zdroje. Obnovitelné přírodní zdroje jsou na lokalitě zastoupeny formou termálních vod, které jsou vázány na křídový kolektor. Termální vody děčínské termální struktury se řadí k podzemním vodám křídy ohřátých vlivem přísunu tepla z podložního krystalinika jako pozůstatek vulkanické činnosti Českého středohoří.

### C.1 c)	schopnost přírodního prostředí snášet zátěž se zvláštní pozorností na níže uvedené aspekty

Územní systém ekologické stability

V zájmové oblasti jsou dokumentovány plochy ÚSES.

Obrázek č.3	Lokální biocentrum č. 32

Významný nadregionální biokoridor kopíruje trasu řeky Labe, prochází vesměs lesním komplexem po strmých svazích s převážně bukovými porosty nejčastěji na stanovištích svěžích, bazických a bohatých dubových bučin.

V těsném západním sousedství záměru v oblasti ústí řeky Ploučnice do Labe je situováno lokální biocentrum č. 32  „Ústí Ploučnice do Labe“ o rozsahu cca 4 ha (viz obrázek č. 3). Lokální biocentrum je vložené do trasy nadregionálního biokoridoru řeky Labe, která zde má šířku cca 80 m a je lemovaná po obou stranách zástavbou až téměř k břehové hraně. Břehové a doprovodné dřevinné porosty jsou sporadické, tvořené převážně vrbou jívou,  Řeka je spolu s ekosystémy v údolí jediným migračním koridorem nejen pro ichtyofaunu, ale též pro ptactvo a potažmo pro rostliny. Na březích Labe je dokumentována nivní půda na nivních náplavech.

Zvláště chráněná území

Kategorie zvláště chráněných území dle zákona ČNR č. 114/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů jako jsou národní parky (NP), resp. chráněné krajinné oblasti (CHKO) se v dotčeném území záměru vyskytují. Do jeho území zasahuje CHKO České středohoří, celá oblast zastavěného území města Děčín se nachází ve IV. zóně CHKO. Hranice CHKO České středohoří v zájmové oblasti kopíruje hranici CHOPAV Severočeská křída (obrázek č. 4).

Ochranná pásma, CHOPAV

Území záměru nezasahuje do žádné CHOPAV, nejblíže je situována CHOPAV Severočeská křída, která byla ustanovena NV ČSR č. 85/1981 Sb., o chráněných oblastech přirozené akumulace vod Chebská pánev a Slavkovský les, Severočeská křída, Východočeská křída, Polická pánev, Třeboňská pánev a Kvartér řeky Moravy. Oblast CHOPAV Severočeská křída se nachází severně od města Děčín (obrázek č. 4).

Obrázek  č.4	Oblast CHOPAV Severočeská křída (severně od linie) a CHKO České Středohoří (jižně od linie)

Do zájmového území nezasahují se ochranná pásma vodních zdrojů podzemních nebo povrchových vod.

Území přírodních parků

Nejsou polohou oznamovaného záměru dotčena.

Významné krajinné prvky

Významným krajinným prvkem taxativně vymezeným je dle zákona č. 114/1992 Sb., § 3, vodní tok Labe. Labské údolí – navržený přírodní komplex představuje úsek Labe v délce cca 60 km mezi Lovosicemi a státní hranicí se SRN ve Hřensku. Labe je v současné době posledním relativně přirozeným zbytkem velkého toku na území ČR. Řeka si zde zachovala původní směr toku a vytvořila jedinečné údolí, patřící mezi evropské rarity.

Dalšími významnými krajinnými prvky je řeka Ploučnice a ostrov vzrostlých dřevin u soutoku Výpusti zámeckého rybníka, Ploučnice a Labe.

Obrázek č. 5	Situace chráněných území a prvků ÚSES v zájmové oblasti

Lokality Natura 2000

Do oblasti záměru zasahuje evropsky významná lokalita Dolní Ploučnice (obrázek č. 5, 6). Dále záměr zasahuje do území, které je součástí návrhu na rozšíření EVL Labské údolí. Tyto lokality byly vyhodnoceny jako dotčené. Ovlivnění dalších evropsky významných lokalit a ptačích oblastí bylo vyloučeno. V širším okolí (do 10 km) posuzovaného záměru se nachází další čtyři evropsky významné lokality (EVL) a jedna ptačí oblast (PO). Jejich seznam a přibližná vzdálenost od záměru jsou uvedeny v následující tabulce:

Tabulka č.7	Území soustavy Natura 2000 a jejich přibližná vzdálenost od posuzovaného záměru

| Lokalita | vzdálenost (km) |
| --- | --- |
| EVL České Švýcarsko | 8 |
| EVL Dobrná | 5 |
| EVL Horní Kamenice | 7,5 |
| EVL Labské údolí | 3,3 |
| PO Labské pískovce | 0,2 |

Evropsky významná lokalita Dolní Ploučnice

Kód: CZ0513505

Rozloha: 779,2812 ha

EVL Dolní Ploučnice chrání dolní tok Ploučnice (č. hydrologického povodí: 1-14-03-092),  včetně částí její nivy, od ústí řeky do Labe v Děčíně po Českou Lípu. Nachází se na území Libereckého a Ústeckého kraje. Jedná se o cca 34 km menšího až středně velkého toku, v nadmořské výšce 134 m u ústí až 244 m u vtoku potoka Šporka u České Lípy. Řeka většinou protéká úzkým až kaňonovitým údolím ve Verneřické části Českého středohoří, pouze na několika místech se rozšiřuje a tvoří meandry v širší nivě. Tok zde dosahuje výrazného klesání, v posledních 16 km před vtokem do Labe dokonce 6,4 %.  Řeka je sycena řadou menších přítoků, její průtok má poměrně vyrovnaný charakter v průběhu celého roku. Tok si zachoval přirozený charakter, ale je do značné míry ovlivněn výstavbou jezů v minulosti a na mnoha místech protéká zástavbou. Kvalita vody v řece je relativně dobrá, ačkoliv v horní části je pod vlivem těžby uranové rudy ve Stráži pod Ralskem.  Tok Ploučnice je významnou migrační cestou lososa atlantského, některé jeho části – především kolem Benešova nad Ploučnicí – a přítoky jsou též trdlišti (místy rozmnožování) druhu.  Pro zajištění dostatečně velkého biotopu pro existenci, příp. migraci vydry EVL zahrnuje též některé přiléhající části v nivě a na svazích údolí.  V horní části u České Lípy EVL zabírá i část nivy s mokřady, které jsou místem výskytu kuňky ohnivé.

Obrázek č. 6	Mapa 2 EVL Dolní Ploučnice dle nařízení vlády č. 132/2004 Sb.

Předměty ochrany:

Tabulka č. 8	 Druhy – předměty ochrany EVL Dolní Ploučnice

| Druh | předpokládaný počet | potenciálně dotčen záměrem |
| --- | --- | --- |
| kuňka obecná | není známo | ne |
| losos obecný | desítky anadromně migrujících dospělců | ano |
| vydra říční | cca 5 jedinců | ano |

- kuňka obecná Bombina bombina

V EVL Dolní Ploučnice je kuňka ohnivá soustředěna pouze v mokřadech v nivě Ploučnice pod jejím soutokem s potokem Šporka na západním okraji České Lípy. Nebyla identifikována jako dotčená.

- losos obecný Salmo salar

Záměr se nachází v bezprostřední blízkosti toku Ploučnice. Během stavby může dojít k znečištění vody, proto byl losos obecný identifikován jako dotčený.

- vydra říční Lutra lutra

Během stavby záměru může dojít k rušení v okolí, proto byla vydra identifikována jako dotčená.

Evropsky významná lokalita Labské údolí

Kód: CZ0213064

Rozloha: 56,8823 ha

Současná EVL dle národního seznamu se nachází na dolním úseku Labe v délce cca 8,3 km mezi Prostředním Žlebem v Děčíně a státní hranicí se SRN ve Hřensku. Navržené rozšíření zahrnuje Labe mezi Prostředním Žlebem a Litoměřicemi.  Záměr zasahuje do rozsáhlé EVL (v části navržené k rozšíření) pouze úpravou nábřeží Labská u Tyršova mostu v Děčíně.

Obrázek č. 7	Mapa 3 EVL Labské údolí dle návrhu na rozšíření (AOPK ČR 2008)

Předměty ochrany:

Tabulka č.9	 Typy evropských stanovišť – předměty ochrany EVL Labské údolí (včetně rozšíření)

| kód | typ stanoviště | potenciálně dotčeno záměrem |
| --- | --- | --- |
| 3150 | Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition | ne |
| 3260 | Vodní tok od nížin po hory s vegetačními typy Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion | ne |
| 3270 | Bahnité říční břehy řek s vegetačními typy Chenopodion rubri p.p. a Bidention p.p. | ne |
| 4030 | Evropská suchá vřesoviště | ne |
| 40A0* | Kontinentální opadavé křoviny | ne |
| 6190 | Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis) | ne |
| 6210 | Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) | ne |
| 6510 | Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) | ne |
| 8220 | Křemičité skalní svahy s chasmofytní vegetací | ne |
| 8310 | Jeskyně nepřístupné veřejnosti | ne |
| 9110 | Bučiny typu Luzulo-Fagetum | ne |
| 9130 | Bučiny asociace Asperulo-Fagetum | ne |
| 9170 | Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum | ne |
| 9180* | Lesy typu Tilio-Acerion na svazích, sutích a ve stržích | ne |
| 91E0* | Lužní lesy s olší lepkavou (Alnus glutinosa) a jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) | ne |
| 91H0* | Panonské šípákové doubravy | ne |
| 91I0* | Eurosibiřské stepní doubravy | ne |
| 91T0 | Středoevropské lišejníkové bory s borovicí lesní | ne |

symbol * označuje prioritní typy evropských stanovišť

Terénním průzkumem lokality dotčené záměrem (nábřeží u Tyršova mostu v Děčíně) bylo ověřeno, že se zde nenachází žádná stanoviště, která jsou předmětem ochrany. Stanoviště  nemohou být realizací záměru nijak dotčena ani přenosem složkami životního prostředí.

Tabulka č.10	 Druhy – předměty ochrany EVL Labské údolí

| Druh | předpokládaný počet | potenciálně dotčen záměrem |
| --- | --- | --- |
| živočichové |  |  |
| bobr evropský | do 45-50 jedinců (14 kolonií) | ano |
| losos obecný | desítky/stovky anadromně migrujících jedinců | ano |
| vydra říční | 5-10 jedinců | ano |
| rostliny |  |  |
| žabníček vzplývavý | 2 lokality | ne |

Všechny tři uvedené druhy živočichů jsou vázány na tok Labe, byly identifikovány jako dotčené. Může dojít k ovlivnění lososa obecného znečištěním vody a k rušení vydry a bobra v průběhu stavby. Žabníček vzplývavý se nachází na 2 lokalitách, které nemohou být realizací záměru nijak dotčeny.

Území historického, kulturního nebo archeologického významu

Pravý a levý břeh reky Labe (zejména údolní niva) je bohatý na archeologická naleziště. Území bývalého koupaliště pod Zámkem a okolí polikliniky (Mariánská louka), kde je ve studii situována linie PPO na Q50, je prohlášeno za kulturní památku ČR, která je zapsána v Ústředním seznamu kulturních památek ČR jako “Archeologická lokalita zaniklého středověkého města Děčín”. Každá stavební činnost na této lokalitě podléhá podmínkám daným závazným stanoviskem OŠK MěÚ Děčín. Při výstavbě záměru nepředpokládáme, že by mohlo dojít k dotčení architektonických a historických památek, nacházejících se v blízkosti dotčeného území výstavby. Přesto je zapotřebí v době výstavby respektovat platnou legislativu, týkající se ochrany archeologických památek. Z tohoto důvodu je nutné, aby investor dodržel podmínky vyplývající ze zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona č. 242/1992 Sb., a s měsíčním předstihem oznámil zahájení výstavby příslušnému muzeu – Městskému muzeu v Ústí nad Labem, resp. Ústavu archeologické památkové péče Severozápadních Čech v Mostě.

Nejstarší děčínské hradiště (hrad) lze lokalizovat v prostoru Děčínského zámku. V jeho blízkosti se nacházela nejstarší děčínská sídliště – severně a jižně od zámku (město od pol. 13. století). Na skalním ostrohu 50 m nad soutokem řeka Labe a Ploučnice stával  původně románský a gotický hrad (připomínán 1128) s cílem ochrany labské vodní cesty. Od 16. století přestavovaný na renesanční a později barokní zámek s areálem budov, zahrad, příjezdové cesty zvané Dlouhá jízda (ojedinělý stavební prvek v barokním stavitelství), je dominující architekturou území, s doplňujícím protějškem romantické stavby výletní restaurace na Pastýřské stěně s okolní zelení.

Neméně významným a ojedinělým fenoménem území je uplatnění, výtvarné pojetí a vhodné začlenění technických děl několika století do urbanizované krajiny. Jedná se o přehlídku mostů:

- nejstarší kamenný most přes Ploučnici, 84 m dlouhý, z let 1564 – 67, s barokním sousoším od M.J. Bokoffa z r. 1714

- řetězová lávka 30 m dlouhá, pod zámkem (jediná toho druhu v ČR na původním místě – 1831)

- železniční příhradový most přes Labe z konce 19. století

- Tyršův most, jehož ocelová nýtovaná konstrukce byla dokončena v roce 1933, umístěná na pilířích původního řetězového mostu z roku 1855

Území hustě zalidněná

Osídlení Děčínské kotliny je v podstatě souvislé od doby laténské, jak dokládají archeologické nálezy, jak na pravém břehu na Kvádrberku, v okolí Kamenické a Riegrovy ulice, tak na levém břehu mezi Rozbělesy a Podmokly v prostoru tzv. Velkého písku. Slovanské osídlení lze doložit archeologickými nálezy ze zámecké skály, Starého Města a Rozběles již od 7. století n.l. a první písemná zmínka o provincii Děčín (což předpokládá správní sídlo) je z roku 993. Osídlení bylo založeno v místech starého labského brodu, přes který procházela obchodní cesta. 

            Přemyslovské hradiště na zámecké skále, založené jako správní centrum ke střežení labské vodní cesty, bylo v první polovině 13. století nahrazeno kamenným hradem, pod kterým, na jižní straně zámecké skály v nízké říční terase, založil Přemysl Otakar II. Královské město Děčín se stříbrným královským lvem třímajícím parmu ve znaku. Panství spravované z královského hradu Děčín přešlo postupně na rod Markvarticů, který kolonizoval tuto část severních Čech.
 
            Rod Vartenberků, který byl z tohoto rodu, učinil z Děčína správní centrum svého panství. V první polovině 14. století postihlo královské město na jižní straně zámecké skály několik ničivých povodní, které donutily jeho obyvatele k přesídlení na severní stranu zámecké skály, kde bylo Vartenberky na vyšší labské terase založeného poddanské město /dnes se jedná o území okolo Masarykovanáměstí/. 

           V první polovině 15. století postihlo město několik požárů v důsledku tažení husitů a válek Vartenberků s Lužickým Šestiměstím. V průběhu 16. a 17. století změnilo panství Děčín několikrát majitele, po rodu Vartnberků ho získali Trčkové z Lípy, posléze saský rod Salhausenů a nakonec rod rytířů z Bünau. Za jejich panství došlo k prudkému rozvoji města, který měl základ v rozvoji labského obchodu, řemeslné výroby, a získání práv výročních trhů. Ve městě byly založeny řemeslné cechy a město provozovalo cihelnu, vápenku a kamenolomy. Ve vlastnictví města byly loděnice, přístaviště a přívozy, které přispívaly do městské pokladny. Děčínští měšťané v té době participovali nejen na labském obchodu se Saskem, ale i na dálkovém obchodu přes Hamburk do dalších států Evropy. V této době se opět zaplnila požáry zpustošená městiště uvnitř městských hradeb a město se začalo rozrůstat do předměstí. Tento rozvoj byl zastaven stavovským povstáním a třicetiletou válkou, které šly ruku v ruce s rekatolizací tohoto prostoru. Rod Bünauských musel v roce 1628 prodat panství Děčín císařskému plukovníkovi Kryštofu Šimonovi z Thunu. V majetku rodu Thun – Hohenstein zůstalo panství do roku 1918. Třicetiletá válka a s ní spojené požáry a epidemie moru změnily kvetoucí město na malé nevýznamné městečko. Po skončení třicetileté války byl stavebně opravován pouze děčínský hrad, který Thunové přestavěli na velkolepé barokní sídlo obklopené zámeckým okrskem na úpatí zámecké skály. 

          Nový rozvoj město zaznamenalo až koncem 18. století kdy byl zrušen pevnostní statut Děčína. Thunové přestavěli zámek do stávajícího klasicistního tvaru a město pomalu navazovalo na válkami přetrhané styky v labském obchodu. Po výstavbě železnice spojující Prahu s Drážďany v roce 1851 a zahájení pravidelné paroplavby po Labi se začal na území Děčína a zvláště na levobřežní straně na území Podmokel prudce rozvíjet průmysl. Výborné dopravní spojení, zajišťované stávajícími a nově stavěnými železničními tratěmi směrem na Teplice a Českou Kamenici, spolu s Labskou plavbou a nově stavěnými silnicemi, učinilo z Děčína a Podmokel významný dopravní uzel a díky snadnému dovozu materiálu a odvozu výrobků i průmyslové centrum nejen tohoto regionu. V Podmoklech na pozemcích vrchnostenského velkostatku vyrostly průmyslové podniky, jejichž potřeba pracovních sil podnítila vzestup bytové výstavby. Malá ves Podmokly se v letech 1890 – 1914 změnila ve dvacetitisícové secesní město(povýšené na město v roce1901). 

            Po vzniku ČSR pokračoval rozvoj obou měst až do roku 1942, kdy bylo dvojměstí Děčín – Podmokly, spolu se Starým Městem, sloučeny do jednoho města pod názvem Děčín, které dále používá původní znak královského města. Po roce 1945 se město postupně sloučilo s okolními samostatnými obcemi (Rozbělesy, Chrochvice, Želenice, Vilsnice, Bynov, Bělá, Boletice, Nebočady, Březiny, takže současný Děčín má 35 částí. V šedesátých letech 20. století byl historický střed města narušen necitlivým zbouráním původní zástavby a její náhradou panelovými domy. Význam labské plavby byl tehdy umocněn přenesením sídla GŘ ČSPLO do Děčína, který díky novému přístavu v Loubí a jeho napojení na železnici zůstal důležitým dopravním a díky rozvitému průmyslu i průmyslovým centrem. 

             Po změnách, které sebou přinesl rok 1989, se začal měnit i vzhled města. Do té doby omšelé bytové domy dostaly nové fasády, rozvinula se odvětví zajišťující zázemí pro zvýšený turistický ruch. Po odchodu sovětské armády z děčínského zámku byla zahájena jeho obnova. Zároveň však prudké omezení lehkého a strojírenského průmyslu (Diana, Benar, Wico, Desta) s sebou přineslo zvýšení nezaměstnanosti, které dále prohloubilo omezení labské plavby. Tyto následky se teprve v posledních letech daří postupně eliminovat rozšiřováním výroby v podnicích, které přečkaly počáteční změny, případně budou vytvořeny s předpokládaným rozvojem labské plavby v souvislosti se stavbou labských stupňů, které zabezpečí celoroční splavnost Labe. Tím by byla zatraktivněna labská cesta i pro vodní turisty (jachty). Dále Děčín zůstává východiskem pro turisty, kteří navštíví romantickou krajinu Česko-Saského Švýcarska a zároveň je ideálním centrem pro rekreační cesty do německého příhraničí.

Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení

V liniích výstavby protipovodňových opatření nejsou dokumentovány staré ekologické zátěže. Nejbližší lokalitou s prokázanou kontaminací zemin a podzemních vod je areál bávalé Severočeské plynárenské a.s. v Provaznické ulici (nyní areál RWE). V srpnu 2009 zde byl zpracován dodatek aktualizované analýzy rizik s návrhem na sanaci zemin a podzemních vod, ve kterých je dokumentováno znečištění amonnými ionty, chlorovanými uhlovodíky, kyanidy a chrysenem. Ohnisko znečištění se nachází v oblasti vrtu D-1.

## C.2	Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území, které budou pravděpodobně významně ovlivněny

### C.2.1	Základní charakteristiky ovzduší a klimatu

Podle klimatické regionalizace, se nachází zájmové území v teplé oblasti T 2. Celková charakteristika oblasti je následující: průměrný roční úhrn srážek se pohybuje mezi 550 – 700 mm, z toho v zimním období mezi 200-300 mm, ve vegetačním  období mezi 350 - 400 mm. Sněhová pokrývka trvá  40 - 50 dnů a počet ledových dnů  (tj. dnů s max. teplotou –0,1 (C a nižší) je mezi 30 - 40 v roce.  Průměrná roční teplota je 8,9°C.

Tabulka č.11	 Průměrný měsíční a roční úhrn srážek (mm) ve stanici Děčín  (období 1901-1950)

| Stanice | nadm. výška | I | II | II | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | ROČNÍ ÚHRN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Děčín | 140 m n. m. | 50 | 38 | 48 | 49 | 64 | 75 | 100 | 75 | 60 | 50 | 44 | 53 | 706 mm |

Znečištění ovzduší

Rozptylové podmínky závisí na meteorologických situacích, daných rychlostí a směrem větru a stabilitou zvrstvení atmosféry. Údaje potřebné pro hodnocení imisní situace jsou obsaženy v podrobné větrné růžici pro lokalitu Děčín. V každé třídě stability atmosféry je uvedeno zastoupení jednotlivých směrů a rychlostí větru v %. Směr a rychlost přízemního proudění souvisí s konfigurací terénu, vítr je usměrňován ve směru údolí řek. V celé aglomeraci převládá v průměru jižní, severní a severozápadní směr větru. Četnost bezvětří je zde 7,4 %. Rozptylové podmínky v lokalitě jsou jedním ze základních parametrů ovlivňujících kvalitu ovzduší. Kvalita rozptylových podmínek závisí zejména na horizontálním proudění vzduchu a možností rozptylu do vertikálního směru. Rozptyl ve vertikálním směru je ovlivňován vertikálním zvrstvením atmosféry. Při normálním zvrstvení není znečišťujícím látkám bráněno ve volném šíření do výšky. V reálné atmosféře se vytváří vrstvy, ve kterých teplota s výškou roste (jedná se o inverzi) a nebo se s výškou podstatně nemění (izotermie). V tomto případě je pohyb látek značně omezen a dochází k zádrži v určité vrstvě. V lokalitě se nejčastěji vyskytují mírně nepříznivé rozptylové podmínky (v letních měsících je jejich výskyt četnější). Nepříznivé rozptylové podmínky nastávají v cca 1 – 4 % dnů v roce a to zejména v zimním období.

Dominantní situaci v Děčíně představují větry s rychlostí do 2,5 m.s-1 (se středem třídy 1,7 m.s-1). Tato situace zahrnuje téměř 67 % z celkové doby, tedy 5 760 hod.rok-1. Na vítr o rychlosti vyšší než 2,5 m.s-1 připadá 31 % časového fondu, rychlost nad 7,5 m.s-1 má velmi nízkou četnost 2 %. Doba trvání bezvětří se v letech 1995–1998 pohybovala mezi 5 až 15 % roční doby. Převládající směr větru je jižní (19,7 %), dále pak severní a severozápadní. Na směry jihovýchodní, západní a jihozápadní připadá zhruba po 12 %, četnost severovýchodních a východních větrů je nižší (cca 8 %). Špatné rozptylové podmínky (tj. superstabilní a stabilní zvrstvení atmosféry s častým výskytem inverzních situací) lze očekávat po 29,6 % roční doby.

V minulosti patřila lokalita mezi města silně zatížená exhalacemi. V současné době mají emise klesající tendenci. Mění se nejen množství emisí ale i podíl jednotlivých zdrojů. Dochází k poklesu emisí ze zdrojů REZZO 1 a u zdrojů REZZO 3. K růstu dochází u zdrojů REZZO 4 tj. mobilních zdrojů – dopravy. Doprava se stala dominantním zdrojem znečištění v centrální části města a v okolí frekventovaných komunikací, tj. i v posuzované lokalitě.

Obecně lze kvalitu ovzduší popsat následovně:

- spadová prašnost postupně klesá;

- imisní koncentrace oxidu siřičitého postupně klesají;

- imisní koncentrace oxidů dusíku mají kolísající tendenci a patří mezi nejzávažnější znečišťující látky;

- imisní koncentrace prašného aerosolu postupně klesají;

- imisní koncentrace oxidu uhelnatého na okraji města klesají, u frekventovaných komunikací narůstají spolu s koncentracemi oxidů dusíku – vliv dopravy.

### C.2.2	Základní charakteristiky povrchových a podzemních vod

Povrchové vody

Zájmové území spadá do povodí  Labe, č.h.p. 1-14-04-001 a Ploučnice č.h.p. 1-14-03-102. Jak vyplývá z níže uvedené hydrogeologické stavby území, částečně probíhá přesun vodních mas podpovrchovou cestou, především v druhohorních a kvartérních kolektorech. Specifický odtok podzemních vod je vysoký a na sledovaném území se pohybuje mezi 5 - 7 l/s/km2.

Podzemní vody

Z hydrogeologického hlediska je zájmové území řazeno do rajónu 4650 – Křída dolní Ploučnice a horní Kamenice. V oblasti rajónu 4650 je dokumentován cenomanský kolektor A a spojitý kolektor BC bělohorského a jizerského souvrství (v hloubkách pod 100 – 160 m). Tyto hluboce uložené kolektory prakticky nejsou dotovány na území rajónu, jedná se o otevřený systém s dotací podzemních vod ze sousedních rajónů. Směr proudění podzemních vod kolektoru A je generelně západní směrem k řece Labe, kolektor se odvodňuje prostřednictvím jímacích vrtů u Ústí nad Labem a v Děčíně. Směr proudění podzemních vod v kolektoru BC je JZ směrem, kolektor má napjatou hladinu. Přirozené odvodnění otevřenými puklinami přes stropní izolátor se předpokládá pouze minimální. Dílčí odvodnění kolektoru BC probíhá do dolního toku Ploučnice a Robečského potoka a do řeky Labe. Dále je na území rajónu nesouvisle rozšířený kolektor D, který má infiltrační plochy na celém území rajónu 465 a je odvodňován místními erozivními bazemi – povrchovými toky, směr proudění podzemních vod je konformní s průběhem spádnice terénu. Z hlediska vodohospodářského se jedná o rajón s potenciálně velkou možností využití

Vzhledem k přítomnosti nadložního izolátoru ve formě slínovců teplického a březenského souvrství jsou na zájmové lokalitě tyto kolektory hydraulicky odděleny od kvartérního štěrkopískového kolektoru. Mělký kvartérní kolektor je tvořen průlinově propustnými písky a písčitými štěrky pleistocénních a holocénních  říčních teras Labe, jejich mocnost v zájmovém území dosahuje místy až 11,4 m, hladina podzemní vody je zde převážně volná, případně mírně napjatá pod vrstvou povodňových hlín. Koeficienty filtrace podložních slínovců se pohybují převážně okolo  x·10–8 až x·10–7 m.s-1, koeficienty filtrace kvartérních fluviálních sedimentů převážně v řádech x·10–3 do x·10–4 m.s-1. Vzhledem ke vzájemnému propojení a lokálně zvýšené komunikaci podzemních vod kvartérních teras a povrchové vody v řece Labi se povodňové stavy na povrchových vodách projeví s poměrně rychlou odezvou také na stavu, resp. piezometrické výšce hladiny podzemních vod v kvartérních kolektorech.

Termální vody děčínské termální struktury se řadí k podzemním vodám křídy ohřátých vlivem přísunu tepla z podložního krystalinika jako pozůstatek vulkanické činnosti Českého středohoří. Komunikačním a akumulačním prostředím nízkotermální vody jsou křídové horniny, konkrétně pískovcové sedimenty cenomansko – turonského souvrství o mocnosti až 300 m. Nadloží uvedeného kolektoru je chráněno 100 až 160 m mocným stropním izolátorem. Tento strop zajišťuje hydrostatický tlak podzemní vody do min. úrovně 150 m n.m. a zabraňuje spontánnímu odvodnění kolektoru do Labe a současně plní i funkci ochrany před negativními vnějšími vlivy. Teplota vody se pohybuje mezi 24 – 33°C. Využitelné množství těchto vody bylo orientačně stanoveno v množství 150 – 160 l/s.

Od počátku 20. století byla provedena do nepropustného stropu v Děčínské kotlině a jejím okolí celá řada vrtů za nejrůznějšími účely. Jejich počet lze odhadovat na cca 25-30 vrtů. Mnohé vrty však zůstaly otevřeny a na řadě z nich probíhá po několik desetiletí nekontrolovatelný a nevyužívaný přetok termálních vod na povrch. Ze sledování je však nápadný dlouhodobý setrvalý pokles teploty vyvěrající vody u některých objektů a klesání výtlačné výšky, což může být příznakem devastace struktury. Využívání vod děčínské termální struktury probíhá v zájmové oblasti záměru vrty DC-1 (hloubka 420 m) a DC-4 (hloubka 473 m), které jsou využity k napájení bazénů aquacentra (teplota vody 27,2 °C, souhrnná vydatnost vrtů až 55 l/s).

Obrázek č.8	 Vrty DC-1 a DC-4 využívané pro odběr termální vody

### C.2.3	Základní charakteristiky půd a geofaktorů

Základní geomorfologické údaje

Podle regionálního geomorfologického členění leží zájmové území v okrsku IIIB-5A-f Děčínská kotlina. Jedná se o erozní sníženinu v širší oblasti soutoku Labe a Ploučnice, vytvořenou v pleistocénu na svrchnoturonských až coniackých slínovcích a vápnitých jílovcích, s akumulačním reliéfem pleistocénních říčních teras a údolních niv, mírných až středně ukloněných svahů na proluviálních uloženinách, spraších a navátých píscích a denudačních slínovcových svahů porušených sesuvy.

Základní pedologické údaje

Půdní kryt zájmové oblasti je výrazně ovlivněn půdotvornými substráty, reliéfem a v menší míře klimatickým režimem, který je především funkcí nadmořské výšky. Substráty těžších křídových sedimentů jsou podkladem pro vznik půd typu pseudoglej v subtypu modální, a půd typu kambizem v subtypu oglejená nebo pelická, na velmi těžkých substrátech vznikají půdy typu pelozem. V naprosté převaze, zejména v části blízké toku Labe a Ploučnice, jsou pseudogleje. Lokality vyvřelých bazických hornin se nacházejí na svažitějších polohách, půdním typem je zde kambizem, jejíž subtyp je určován chemickou povahou substrátu. Na bazických vyvřelinách se vyskytuje kambizem eutrická, na neutrálních kambizem modální a na kyselejších pak kambizem modální ve varietě kyselé. Na substrátech charakteru svahových hlín se nacházejí půdy typu luvizem v subtypu modální. Území, patřící již k zastavěným územím Děčína jsou pokryta půdami typu hnědozem v subtypu modální. Jedná se o lokality se substrátem spraší a sprašových hlín. Pokud nejsou tyto pozemky zastavěny, jsou pro své hodnotné produkční vlastnosti využívány jako zemědělská půda.

Podmínky využití půdy a odnětí půdy ze ZPF Ochrana zemědělského půdního fondu se řídí zákonem ČNR č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, konkrétní podmínky stanovuje Metodický pokyn odboru ochrany lesa a půdy MŽP ze dne 1. 10. 1996 čj. OOLP/1067/96. Specifické vlastnosti půdy se určují na základě vyhlášky MZe č. 327/1998 Sb., kterou se stanoví charakteristika bonitovaných půdně ekologických jednotek (dále jen BPEJ) a postup pro jejich vedení a aktualizaci. Realizací záměru nedojde k trvalým ani dočasným záborům půdy náležící do ZPF nebo LPF.

Základní geologické údaje

Skalní podloží koryta Labe a Ploučnice je budováno horninami teplického souvrství stáří svrchní turon až coniak – santon. Jedná se o šedé a světle šedé slínovce s polohami vápenců a vápnité jílovce. V jejich nadloží vystupují sedimentární horniny rohateckých vrstev a březenského souvrství. V rohateckých vrstvách se střídají slínovce a silicifikované biomikikritické vápence coniackého stáří. Souvrství březenské se dělí do tří částí, z nichž je v zájmovém území zastoupeno druhé, budované modrošedými slínovci až vápnitými jílovci stáří coniak – santon.

V širším okolí zájmového území se lokálně vyskytují neovulkanity, které slouží jako zdroj materiálu štěrkopískové terasy, eventuálně sutí, tvořených hlínou, pískem, kameny, ojediněle balvany. Kvartérní pokryv je zastoupen především hrubými až balvanitými čedičovými terasovými štěrky, ulehlými, s menší písčitou příměsí. Terasy jsou překryty holocenními náplavy a rozsáhlými navážkami. Hladina podzemní vody je proměnlivá v závislosti na průběhu terénu, mocnosti navážek a orientaci k vodotečím. Archivními průzkumnými pracemi byla zjištěna v hloubce 1,5 – 8,2 m pod terénem.

Stavba není vzhledem k rovinatému území s poměrně malým spádem ohrožena sesuvy půdy. Území není poddolováno.

Seismicita

Z hlediska seismicity se jedná již o konsolidované území, nepředpokládáme zde významné vlivy působením zemských otřesů.

Radonové riziko

Dle radiometrické mapy České republiky se dávkový příkon gama záření hornin v zájmové oblasti pohybuje mezi 30 – 40 nGy/h. Jedná se o oblast s nízkou radioaktivitou.

Pro výstavbu záměru nejsou potřebná žádná opatření.

### C.2.4	Základní charakteristiky flory a fauny

Základem průzkumu byly terénní práce, které probíhaly během měsíce června, července a srpna v roce 2009. Pro zpracování biologického hodnocení byly mj. využity údaje z inventarizačního průzkumu provedeného v srpnu 2006 (Ondráček, Tejrovský 2006).  Podle situování záměru bylo dotčené území pro účely biologického hodnocení rozděleno do několika zájmových ploch: D3, D4, D5 a D6 (příloha č. 1 nebo obrázek č. 10 v oznámení). Detailní zpráva z biologického průzkumu, včetně výčtu všech přítomných druhů,  je součástí přílohy č. 6.

Flora

V rámci botanického průzkumu byl zjišťován výskyt chráněných a vzácných druhů. Nomenklatura níže uvedených druhů je podle Klíče ke květeně České republiky.

Plocha D3, D6

Poměrně dlouhý úsek řeky Ploučnice a jejího okolí. Břehové partie jsou narušeny na části výstavbou cyklostezky a poměrně masivní invazí javoru jasanolistého. Úsek je cenný zhruba od mostu u nákupního centra Kaufland, kde opouští zástavbu a směřuje do klidnější a zachovalejší části. Hodnotné jsou břehové porosty s doprovodnou vegetací.

Plocha D4

Jedná se o úsek výtoku ze Zámeckého potoka, který je lemován parkem v místě bývalého koupaliště a poslední úsek Ploučnice před vtokem do Labe. V dotčeném části parku je velmi hodnotná stromová vegetace se vzrostlými jedinci javorů a tisovců. Při výkopových činnostech je potřebné tento fakt zohlednit. Zbývající rostlinná vegetace nevykazuje významnější hodnotu.

Plocha D5

Z pohledu vegetace se jedná o monotónní plochu intenzivně udržovaného trávníku. Za zmínku stojí zohlednit miniaturní štěrkopískový náplav nad mostem, který však z důvodu vysokého vodního stavu byl téměř celý zaplaven a bez charakteristické vegetace

V celé zájmové oblasti záměru nebyl zjištěn výskyt žádného zvláště chráněného druhu rostliny. V oblasti záměru není dokumentován žádný památný strom dle soupisu uvedeného v ÚPD.  Dendrologický průzkum je součástí přílohy č. 7.

Inventarizované dřeviny na obou březích Ploučnice jsou pozůstatkem původních lužních lesů. Biotop původní a přirozený – terrestrický – azonální – lesní: 13. (AU) luhy a olšiny – údolní jasanovo-olšové luhy.  Tyto břehové porosty jsou ekologicky hodnotné, zpevňují břehy, zlepšují mikroklima, poskytují refugium, hlavně drobnému ptactvu a hmyzu. Dále mají význam i při samočištění vody. Zastoupeny jsou dřeviny měkkého i tvrdého luhu.

Druhová indikace: vrba křehká (Salix fragilis), jilm vaz (Ulmus laevis), olše lepkavá (Alnus glutinosa), vrba jíva (Salix Caprea), vrba bílá (Salix alba), javor klen (Acer pseudoplatanus), líska obecná (Corylus avellana), střemcha obecná (Prunus padus), topol bílý (Populus alba).

Bylinné patro: Převažují nitrofilní a hydrofilní druhy: bršlice kozí noha (Aegopodium podagraria), kerblík lesní (Anthriscus sylvestris), netýkavka malokvětá a nedůtklivá (Impatiens parviflora a Impatiens noli-tangere) a kopřiva dvoudomá (Urtica dioica).

Ostatní inventarizované dřeviny pravého břehu Labe jsou většinou vysazené a to převážně ve volné parkové úpravě, místy jde o nálet semen z blízkého okolí, jedná se tedy o biotop antropogenní-urbanní, středy měst hustě zastavěné domy, náměstí, hřiště, parky, silnice, ulice, průmyslové objekty, železniční uzly. S keřovými a stromovými dřevinami z okolních biotopů a dřevinami introdukovanými, nebo i s dřevinami původně z jiných klimaxových stanovišť.

Fauna

Plocha D3, D6

Mimo břehy řeky jsou běžné biotopy z hlediska definice společenstva hmyzu podobné lučnímu/polnímu biotopu s drtivou převahou eurytopních, příp. euryekních druhů – druhy rodu Amara, Harpalus atd., které nemají větší přírodovědnou hodnotu. Zmínit lze pravděpodobnou možnost nálezu zvláště chráněného druhu Brachynus explodens, který je v regionálním pojetí běžným druhem. Z hlediska faunistiky by však mohl být velmi zajímavý nález střevlíka Dolichus halensis, který je v současnosti velmi vzácný a z předmětné plochy je historicky potvrzen! Některé ruderální nerozměrné plošky jsou druhotným stanovištěm adaptabilních často xerothermních druhů např. Amara tibialis či střevlík Panageus bipustulatus.

Hlavní pozornost by měla být však věnována břehům samotné řeky, jelikož vzniklé strže a vegetací zarostlé písčité deponie jsou osídleny významnějšími ripikolními druhy (Bembidion punctulatum, Tachyura diabrachys, Philonthus rubripennis, Tachyusa constricta apod.). významné druhy např. rodu Bembidion, Dyschirius, Chlaenius, významnější druhy carabidů Elaphrus aureus a Pterostichus anthracinus či významnější ripikolní drabčíci rodu Stenus, Scopaeus, Bledius aj. lze do budoucna velmi pravděpodobně očekávat.

Pro ptáky má význam především doprovodná zeleň podél toku, jinak zde řeka slouží především jako biokoridor.

Plocha D4

Výtok z rybníka je z pohledu entomofauny bez většího významu. Jelikož je v plném zástinu okolní vegetace a pouze na malém prostoru je břeh ve sklonu umožňujícím sedimentaci, je omezeno společenstvo na hygrofilní, příp. ripikolní fauny zastíněných vodotečí bez závislosti na znečištění – tj. střevlíci Bembidion tibiale a Paranchus albipes. Výskyt ostatních druhů je závislý především na náhodné dotaci od řeky Labe.

Park poskytuje vhodné podmínky pro hnízdění původně lesních, synantropizovaných druhů ptáků a savců. Poslední pasáže toku před ústím Ploučnice do Labe mají břehy vhodné pro výskyt druhů vázaných na vodní prostředí – na kolmé bahnité stěny a říční náplavy.

Plochy D5

Z hlediska entomofauny, zde byli zjistitelní charakterističtí zástupci ripikolních forem. Z významnějších nebo spíš citlivějších druhů, tj. vyžadující především plnou sluneční expozici lokality  lze jmenovat střevlíky Bembidion punctulatum, Tachyura (Elaphropus) diabrachys či drabčík Philonthus rubripennis. Ostatní zjištěné druhy jsou typičtí hygrofilové bez závislosti na expozici. Výskyt ripikolního druhu Bembidion tibiale na otevřeném štěrkopísčitém břehu Labe je možné dát do souvislosti s nedalekým vyústěním regulovaného kanálu, kde je tento druh zastíněných vodotečí společně se střevlíkem Paranchus albipes dominantní. Z hlediska pozice při Labi je možné očekávat velmi široké spektrum dalších především významných ripikolních a hygrofilních druhů! Zajímavý nález (je možné, že recentně od Labe jeden z prvních) byl učiněn v případě akvatické ploštice Aphelocheirus aestivalis na štěrkopískovém břehu řeky. Pro obratlovce je území v důsledku malé rozlohy takřka bez významu.

Na vymezeném území nebyl zjištěn bezobratlý druh, který by byl ve vyhlášce č. 395/1992 Sb.  a  tudíž by podléhal výjimce ze zákona č. 114/1995 Sb.

V dotčené lokalitě bylo zaznamenáno 16 zvláště chráněných druhů obratlovců. 7 druhů patří do kategorie ohrožené, 6 druhů do kategorie silně ohrožené a 3 druhy do kategorie kriticky ohrožené. Soupis zvláště chráněných druhů obratlovců je následující: (v závorce je uvedena kategorie ochrany podle vyhlášky  č. 395/1992 Sb.: O – ohrožený, SO – silně ohrožený, KO – kriticky ohrožený).

- skokan skřehotavý (Rana ridibunda) – KO- pravidelný výskyt v pomalejších úsecích toku Ploučnice

- ropucha obecná (Bufo bufo) – O – zastižena mimo období rozmnožování roztroušeně na celé ploše

- slepýš křehký (Anguis fragilis) – SO – na vhodných místech plošný výskyt

- užovka obojková (Natrix natrix) – O – vzácně zastižena v blízkosti řeky Ploučnice

- ještěrka obecná (Lacerta agilis) - SO– na vhodných místech plošný výskyt

- užovka podplamatá (Natrix tesselata) – SO – nezastižena, na základě dřívějších údajů nelze vyloučit migraci jedinců z Ploučnice (Starý Šachov) do Labe (prokázána v Nebočadech)

- morčák velký (Mergus merganser) - KO – při vyústění Ploučnice do Labe a podél Labe se vyskytuje pravidelně

- pisík obecný (Actitis hypoleucos) - SO– při vyústění Ploučnice do Labe a podél Labe, hnízdění je zde pravděpodobné

- rorýs obecný (Apus apus) - O – nad plochou pouze přeletuje a loví zde

- vlaštovka obecná (Hirundo rustica) – O – nad plochou pouze přeletuje a loví zde

- ledňáček říční (Alcedo atthis) - SO– hnízdní lokality: Ploučnice cca 250 m od ústí v levém břehu,  Jílovský potok cca 150 m od ústí v pravém břehu

- slavík obecný (Luscinia megarhynchos) - O – při vyústění Ploučnice do Labe a podél Labe hnízdí několik párů

- bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) - O – při vyústění Ploučnice do Labe a podél Labe hnízdí několik párů

- bramborníček černohlavý (Saxicola torquata)  - O – hnízdí v několika párech při vyústění Ploučnice do Labe a podél Labe

- bobr evropský (Castor fiber) – KO – jedna rodina má trvalý výskyt na Ploučnici, nora cca 250 m od ústí do Labe

- vydra říční (Lutra lutra) – SO – dotčená lokalita slouží především jako migrační koridor, trvalý výskyt druhu zde vzhledem k vysoké hladině rušení nelze předpokládat.

### C.2.5	Základní charakteristiky dalších aspektů životního prostředí

Krajina a ekosystémy

Detailní popis a hodnocení vlivu záměru na krajinný ráz je součástí přílohy č. 8.

Oblast krajinného rázu – zájmové území, v rámci které posuzujeme vliv záměru na okolní krajinu a její stávající ráz (dále jen OKR).  Tímto se rozumí krajinný celek s podobnou přírodní, kulturní a historickou charakteristikou, který se výrazně liší od jiného celku ve všech charakteristikách či v některé z nich a který zahrnuje více míst krajinného rázu. Je vymezena hranicí, kterou může být  vizuální horizont, přírodní nebo umělé prvky nebo jiné rozhraní měnících se charakteristik.

Krajinný prostor (dále jen KP) – část krajiny homogenní z hlediska přírodních, kulturních a historických charakteristik a výskytu estetických a přírodních hodnot, která se od ostatních DKP odlišuje typem a mírou interakce s projevy hodnoceného záměru. Pro účely tohoto posouzení lze ve vymezené oblasti uvažovat dva různé krajinné prostory.

Obrázek č.9	 Situace oblasti krajinného rázu (OKR) a krajinných prostorů (KP I a KP II)

Vysvětlivky k obrázku č. 8:

OKR (plocha uvnitř červeného polygonu) – plocha je vymezena jako město Děčín a část přilehlé krajiny, která je v přibližném vizuálním kontaktu s městem Děčín. Toto vymezení je určeno přibližnou, potenciální hranicí vizuální expozice nového prvku v krajině.

KP I. (plocha uvnitř modrého polygonu) – vymezeno jako část intravilánu města Děčín, ležící na pravém břehu Labe, resp. jeho městskými částmi Děčín a Děčín – Staré město.

KP II. (plocha uvnitř zeleného polygonu) – vymezeno jako krajinný prostor vytyčené oblasti krajinného rázu mimo území vymezené jako DKP I., tzn. část intravilánu města Děčín, nacházející se na levém břehu Labe a okolní krajina mimo zástavbu města.

OKR

Tabulka č.12    Výčet podstatných společných charakteristik území:

| charakteristika | význam | projev |
| --- | --- | --- |
| výrazný, typický reliéf – údolní fenomén | zásadní | + |
| řeka Labe s technicky upraveným korytem | zásadní | 0 |
| zalesněný horizont, lesní porosty | určující | + |
| sídelní útvar - Děčín | zásadní | 0 |
| Děčínský zámek | určující | + |
| průmyslové plochy, objekty | zásadní | - |
| rozvinutá dopravní infrastruktura – železnice, přístav, loděnice | zásadní | - |
| výrazné linie v krajině (doprava, vodní toky – Labe, Ploučnice) | určující | 0 |
| objemové kontrasty antropogenních prvků v prostoru | určující | - |

KP I.

Tabulka č.13    Výčet podstatných charakteristik KP I. :

|  | charakteristika | význam | projev |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | ostrov vzrostlých dřevin u soutoku Výpusti zámeckého rybníka, Ploučnice a Labe | významný | + |
| II. | členitý, dramatický horizont | zásadní | + |
| III. | technicky upravená koryta Labe a Ploučnice | zásadní | - |
| IV. | Děčínský zámek, zámecký areál | zásadní | + |
| V. | kulturně-historické památky | určující | + |
| VI. | průmyslové areály | zásadní | - |
| VII. | hmotově se vymykající (vůči okolní zástavbě) průmyslové a obchodní objekty | zásadní | - |
| VIII. | výrazné liniové prvky dopravní infrastruktury (silnice, železnice) | určující | - |
| IX. | těleso kolejiště | zásadní | - |
| X. | narušení přírodního prostředí zástavbou (průmyslovou, dopravní, obytnou) | významný | - |

KP II.

Tabulka č.14    Výčet podstatných znaků charakteristik KP II. :

|  | charakteristika | význam | projev |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | ZCHÚ - II. zóna CHKO ČS, NPP Březinské tisy, CHKO/PP Dolní Ploučnice | zásadní | + |
| II. | Reliéf | zásadní | + |
| III. | vnitřní horizonty (mikroreliéf jednotlivých údolí a svahů) | zásadní | + |
| IV. | lesní porosty svahů údolí a vrchů | významný | + |
| V. | přírodní krajinné dominanty (Stoličná hora, Pastýřská stěna, Chlumský masiv, Cmelník) | určující | + |
| VI. | kulturně hodnotné prvky | významný | + |
| VII. | Výrobní-průmyslové areály | určující | - |
| VIII. | železniční kolejiště | určující | - |
| IX. | technicky upravené koryto Labe, přístav | významný | - |
| X. | výrazné linie (železnice, Labe, Ploučnice a údolí) | významný | 0 |
| XI. | měřítkově vybočující stavby – výrobní haly | určující | - |
| XII. | narušení krajiny přítomností ploch průmyslového využití a zástavbou | významný | - |

Vztah k územně plánovací dokumentaci

Není evidován rozpor mezi záměrem a využitím území dle platné ÚPD, kopie územního rozhodnutí je součástí přílohy č. 9.

# D.  údaje o vlivech záměru na veřejné zdraví a na životní prostředí

## D.1	Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti, složitosti a významnosti

### D.1.1	Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů

Etapa výstavby – znečištění ovzduší

Z hlediska ochrany ovzduší je třeba akcentovat opatření zabraňující či alespoň omezující vznik resuspendované prašnosti. Při skrývce svrchních půdních vrstev, přípravě a zakládání stavby bude při provádění a manipulaci se sypkými materiály třeba vhodnými technickými a organizačními prostředky minimalizovat sekundární prašnost z dopravy a její vliv na okolní životní prostředí.

Ve fázi výstavby navrhujeme z hlediska ochrany venkovního ovzduší dodržovat tato opatření:

- Dodavatel stavebních prací zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek především v průběhu zemních prací.

- Zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti budou minimalizovány.

- Za nepříznivých klimatických podmínek bude v případě potřeby zabezpečeno skrápění plochy staveniště.

- Všechna vozidla převážející prašný materiál budou zakryta plachtou, aby se omezil prašný úlet.

Při uplatnění a důsledném dodržování navrhovaných opatření proti prašnosti nebude vliv na ovzduší v období výstavby významný, bude časově omezený a z hlediska ochrany ovzduší a ochrany lidského zdraví přijatelný.

Etapa výstavby – hluková zátěž

A) Varianty postupu stavebních prací 1- 8 (viz rozdělení na str. 25 oznámení)

V níže uvedené tabulce jsou uvedeny předpokládané hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku A z výstavby PPO pro dobu 7:00 – 21:00 bez nebo s navrženými protihlukovými opatřeními.

Tabulka č.15   Vypočtené hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku A

| Číslo RVB | Výška RVB nad terénem [m] | Vypočtená hodnota ekvivalentní hladiny akustického tlaku LAeq, 14h [dB] pro jednotlivé varianty výpočtu |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 3,0 | 28,6 | 32,0 | 38,8 | 63,8 | 27,4 | 28,4 | 31,0 | 25,0 |
|  | 6,0 | 29,8 | 29,5 | 33,3 | 63,3 | 29,4 | 30,1 | 32,3 | 27,2 |
| 2 | 3,0 | 27,9 | 27,6 | 31,5 | 58,3 | 28,7 | 28,2 | 31,0 | 23,6 |
|  | 6,0 | 29,2 | 28,8 | 32,6 | 57,7 | 30,0 | 29,8 | 31,9 | 26,0 |
| 3 | 3,0 | 24,6 | 26,6 | 29,7 | 52,6 | 24,9 | 29,0 | 29,2 | 24,8 |
|  | 6,0 | 27,8 | 27,8 | 30,5 | 52,6 | 27,8 | 30,0 | 30,3 | 26,5 |
| 4 | 3,0 | 23,0 | 27,6 | 31,6 | 51,1 | 25,1 | 30,8 | 30,5 | 25,0 |
|  | 6,0 | 25,5 | 28,5 | 32,5 | 53,2 | 28,1 | 31,7 | 31,9 | 27,0 |
| 5 | 3,0 | 41,4 | 32,8 | 49,7 | 47,5 | 41,7 | 32,2 | 50,1 | 31,2 |
|  | 6,0 | 41,5 | 33,2 | 49,8 | 47,6 | 41,7 | 32,9 | 50,1 | 31,5 |
| 6 | 3,0 | 40,7 | 40,5 | 33,9 | 33,8 | 51,0 | 38,0 | 36,0 | 36,1 |
|  | 6,0 | 41,2 | 45,1 | 35,6 | 35,5 | 51,1 | 45,6 | 42,0 | 36,7 |
| 7 | 3,0 | 37,8 | 37,8 | 37,8 | 37,2 | 52,8 | 37,3 | 37,0 | 67,0 |
|  | 6,0 | 38,2 | 38,1 | 38,1 | 37,3 | 52,8 | 37,4 | 37,2 | 66,8 |
|  | 9,0 | 38,0 | 37,7 | 37,8 | 36,6 | 52,8 | 36,8 | 36,8 | 66,4 |
| 8 | 3,0 | 28,3 | 28,4 | 28,2 | 28,2 | 30,3 | 28,5 | 28,3 | 70,5 |
|  | 6,0 | 28,4 | 28,5 | 28,3 | 28,2 | 30,6 | 28,6 | 28,3 | 68,5 |
|  | 9,0 | 27,9 | 28,1 | 27,8 | 27,6 | 31,0 | 28,2 | 27,8 | 66,4 |
| 9 | 3,0 | 35,3 | 35,3 | 35,3 | 35,0 | 44,3 | 34,5 | 35,0 | 40,0 |
|  | 6,0 | 35,6 | 35,5 | 35,6 | 35,3 | 44,4 | 34,6 | 35,3 | 40,0 |
| 10 | 3,0 | 56,7 | 51,5 | 33,0 | 32,7 | 49,5 | 42,0 | 33,5 | 34,3 |
|  | 6,0 | 56,7 | 51,5 | 33,2 | 33,3 | 49,5 | 42,1 | 33,9 | 34,7 |
| 11 | 3,0 | 52,8 | 47,8 | 30,5 | 30,0 | 39,7 | 38,7 | 30,3 | 30,3 |
|  | 6,0 | 52,8 | 47,9 | 32,7 | 31,8 | 40,4 | 40,1 | 31,5 | 32,0 |
|  | 15,0 | 52,2 | 48,2 | 41,5 | 36,3 | 41,6 | 40,6 | 32,7 | 34,4 |
|  | 30,0 | 51,8 | 46,9 | 41,7 | 37,2 | 47,4 | 42,4 | 37,3 | 40,5 |
| 12 | 3,0 | 29,7 | 27,6 | 37,2 | 34,8 | 29,2 | 26,4 | 34,1 | 23,7 |
|  | 6,0 | 31,4 | 29,3 | 37,7 | 35,3 | 31,3 | 28,2 | 34,6 | 25,9 |
|  | 15,0 | 37,6 | 34,8 | 45,3 | 40,7 | 39,5 | 31,5 | 40,8 | 30,4 |
|  | 30,0 | 44,6 | 41,9 | 45,3 | 42,8 | 43,8 | 35,1 | 41,3 | 36,0 |

Tučně znázorněné hodnoty značí mírné překročení hygienického limitu (LAeq,T = 65,0 dB) a jsou pro tuto variantu navržena konkrétní protihluková opatření.

Lokalizace výpočtových bodů je patrná ze situace v příloze č. 1 hlukové studie. Mapky s vyznačenými hlukovými pásmy jsou uvedeny v příloze č. 2 – č. 9 hlukové studie.

Hodnocení výsledků:

- varianta: Dle výsledků provedených výpočtů pomocí výpočtového modelu lze konstatovat, že hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A (LAeq,T = 65,0 dB) pro dobu výstavby od 700 do 2100 nebude překračován. Pro tuto dobu výstavby dané části PPO nejsou navržena žádná konkrétní protihluková opatření, ale pouze obecná preventivní protihluková opatření uvedená v kap. D.4 oznámení.

- varianta: Dle výsledků provedených výpočtů pomocí výpočtového modelu lze konstatovat, že hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A (LAeq,T = 65,0 dB) pro dobu výstavby od 700 do 2100 nebude překračován. Pro tuto dobu výstavby dané části PPO nejsou navržena žádná konkrétní protihluková opatření, ale pouze obecná preventivní protihluková opatření uvedená v kap. D.4 oznámení.

- varianta: Dle výsledků provedených výpočtů pomocí výpočtového modelu lze konstatovat, že hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A (LAeq,T = 65,0 dB) pro dobu výstavby od 700 do 2100 nebude překračován. Pro tuto dobu výstavby dané části PPO nejsou navržena žádná konkrétní protihluková opatření, ale pouze obecná preventivní protihluková opatření uvedená v kap. D.4 oznámení.

- varianta: Dle výsledků provedených výpočtů pomocí výpočtového modelu lze konstatovat, že hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A (LAeq,T = 65,0 dB) pro dobu výstavby od 700 do 2100 nebude překračován. Pro tuto dobu výstavby dané části PPO nejsou navržena žádná konkrétní protihluková opatření, ale pouze obecná preventivní protihluková opatření uvedená kap. D.4 oznámení.

- varianta: Dle výsledků provedených výpočtů pomocí výpočtového modelu lze konstatovat, že hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A (LAeq,T = 65,0 dB) pro dobu výstavby od 700 do 2100 nebude překračován. Pro tuto dobu výstavby dané části PPO nejsou navržena žádná konkrétní protihluková opatření, ale pouze obecná preventivní protihluková opatření uvedená v kap. D.4 oznámení.

- varianta: Dle výsledků provedených výpočtů pomocí výpočtového modelu lze konstatovat, že hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A (LAeq,T = 65,0 dB) pro dobu výstavby od 700 do 2100 nebude překračován. Pro tuto dobu výstavby dané části PPO nejsou navržena žádná konkrétní protihluková opatření, ale pouze obecná preventivní protihluková opatření uvedená v kap. D.4 oznámení.

- varianta: Dle výsledků provedených výpočtů pomocí výpočtového modelu lze konstatovat, že hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A (LAeq,T = 65,0 dB) pro dobu výstavby od 700 do 2100 nebude překračován. Pro tuto dobu výstavby dané části PPO nejsou navržena žádná konkrétní protihluková opatření, ale pouze obecná preventivní protihluková opatření uvedená v kap. D.4 oznámení.

- varianta: Dle výsledků provedených výpočtů pomocí výpočtového modelu lze konstatovat, že hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A (LAeq,T = 65,0 dB) pro dobu výstavby od 700 do 2100 bude bez realizace konkrétních protihlukových opatření překračován, a to objektu polikliniky - U Plovárny č.p. 1190 (viz výsledky výpočtů v RVB č. 7 a 8). Pro tuto část výstavby PPO jsou níže navržena konkrétní protihluková opatření – časové omezení doby výstavby v průběhu jednoho dne.

Konkrétní protihluková opatření pro variantu výstavby 8 tj. pro výstavbu SO 3.02:

- Pro tuto etapu je navrženo časové omezení denní doby stavební činnosti

- u jižní fasády objektu polikliniky na polovinu předpokládané pracovní doby, resp. dobu plného nasazení strojního popř. ručního zařízení na polovinu doby nasazení zařízení uvedené v tabulce č. 4 oznámení.

- u západní fasády objektu polikliniky na čtvrtinu předpokládané pracovní doby, resp. dobu plného nasazení strojního popř. ručního zařízení na čtvrtinu doby nasazení zařízení uvedené v tabulce č. 4 oznámení.

Výsledky výpočtů po provedení konkrétních protihlukových opatření jsou uvedena v následující tabulce.

Tabulka č.16    Vypočtené hodnoty při respektování časového omezení výstavby pro VAR 8

| Číslo RVB | Výška RVB nad terénem [m] | Vypočtená hodnota ekvivalentní hladiny akustického tlaku LAeq, 14h [dB] pro variantu výpočtu 8, po navržených konkrétních protihlukových opatření |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3,0 | 24,4 |
|  | 6,0 | 26,6 |
| 2 | 3,0 | 22,8 |
|  | 6,0 | 25,2 |
| 3 | 3,0 | 23,2 |
|  | 6,0 | 25,1 |
| 4 | 3,0 | 23,3 |
|  | 6,0 | 25,4 |
| 5 | 3,0 | 30,8 |
|  | 6,0 | 31,0 |
| 6 | 3,0 | 35,6 |
|  | 6,0 | 36,1 |
| 7 | 3,0 | 64,1 |
|  | 6,0 | 63,9 |
|  | 9,0 | 63,6 |
| 8 | 3,0 | 64,8 |
|  | 6,0 | 62,9 |
|  | 9,0 | 61,2 |
| 9 | 3,0 | 39,2 |
|  | 6,0 | 39,3 |
| 10 | 3,0 | 33,8 |
|  | 6,0 | 34,1 |
| 11 | 3,0 | 29,8 |
|  | 6,0 | 31,2 |
|  | 15,0 | 33,5 |
|  | 30,0 | 38,3 |
| 12 | 3,0 | 22,6 |
|  | 6,0 | 24,7 |
|  | 15,0 | 29,4 |
|  | 30,0 | 33,9 |

Hodnocení výsledků:

8. varianta: Dle výsledků provedených výpočtů pomocí výpočtového modelu lze konstatovat, že hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A (LAeq,T = 65,0 dB) nebude překračován při respektování navržených konkrétních protihlukových opatření.

B) Varianty postupu stavebních prací 9 a kácení dřevin /varianta postupu stavebních prací 10/

Výsledky výpočtu ekvivalentní hladiny akustického tlaku A [dB] ve venkovním prostoru pro dobu stavební činnosti (700 do 2100) vzniklé součtem hladin hluku daného dopravou a vlastními stavebními pracemi na objektu SO 5 jsou uvedeny v následující tabulce.

Tabulka č.17    Výsledky výpočtů hluku ze stavební činnosti

| Výpočtový bod | Vypočtená ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq,14 hod [dB] |
| --- | --- |
| V1 | 63,1 |
| V2 | 64,0 |

Pozn. Ekvivalentní hladina akustického tlaku A je vypočtena pouze pro denní dobu, neboť v nočních hodinách se stavební činnost nepředpokládá.

Vypočtená ekvivalentní hladina akustického tlaku A nepřekračuje stanovený hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A pro období výstavby mezi 700 – 2100 hodinou, nicméně k hygienickému limitu blíží. Pro omezení negativního vlivu výstavby posuzovaného záměru jsou navržena níže uvedená opatření.

Pozn.: Zvýšená ekvivalentní hladina akustického tlaku A bude pouze po časově omezenou dobu výstavby posuzovaného záměru.

Vliv stavební činnosti a dopravní obsluhy staveniště byl zpracován na základě dostupných údajů o předpokládaném postupu stavebních prací v době přípravy projektové dokumentace.

Shrnutí

Dle výsledků provedených výpočtů pomocí výpočtového modelu lze konstatovat, že po dobu výstavby PPO realizovaných na pravém břehu Labe nebude docházet k překročení hygienického limitu (LAeq,T = 65,0 dB). Splnění hygienického limitu je dáno respektováním navržených konkrétních protihlukových opatření, a to zvláště při výstavbě SO 3.02 , který je situován v blízkosti objektu polikliniky - U Plovárny č.p. 1190, a který je dle platné legislativy posuzován v chráněném venkovním prostoru staveb.

Obecná protihluková opatření pro snížení hlukové zátěže z výstavby:

- Použití strojů a zařízení se sníženou hlučností.

Při provádění stavebních prací bude užita řada stavebních strojů, které většinou patří k významným zdrojům hluku. Při výběru dodavatele těchto prací bude jedním z požadavků investora používat stroje a zařízení se sníženou hlučností. Při prováděných všech typů prací během výstavby je nutno dbát na důslednou kontrolu technického stavu strojů, jejich seřízení, vypínání při pracovních přestávkách a snižování počtu vozidel jejich vytížením.

- Časové omezení použití hlučných mechanismů.

Během provádění všech prací je nutno dbát na omezení doby nasazení hlučných mechanismů, sled nasazení popř. jejich méně častější využití. V době nočního klidu (2200 – 600) nebudou žádné stavební práce prováděny.

- Vedení dopravních tras.

Během provádění všech prací se doporučuje vedení nákladní automobilové dopravy mimo obytnou zástavbu tj. dopravu směřovat např. na ulici Provaznickou a jiné komunikace s přímým napojením na kruhovou křižovatku s napojením na silnici I/13.

Etapa provozu  - znečištění ovzduší

V etapě provozu nebude záměr žádným způsobem negativně ovlivňovat kvalitu ovzduší.

Etapa provozu  - hluková zátěž

V etapě provozu nebude záměr žádným způsobem negativně ovlivňovat stávající hlukovou situaci.

### D.1.2	Vlivy na vody

Vlivy na zdroje vody

Provoz stavby z hlediska nároků na pitnou vodu nebude představovat významnější zátěž na zdroje. Záměr je bez vlivu a požadavků na nové zdroje vody ve smyslu možného ovlivnění hydrogeologických parametrů okolí.

Vlivy na kvalitu vod

Určitým rizikem pro kvalitu vod může být fáze výstavby vzhledem ke skutečnosti, že stavba bude realizována v bezprostřední blízkosti koryta Labe a Ploučnice (stavba se nachází v zátopovém území), takže nelze vyloučit riziko ovlivnění jakosti vody z hlediska vlastní etapy výstavby a případných havarijních stavů. Z tohoto důvodu jsou doporučeny v návrhu preventivních opatření obecné podmínky z hlediska ochrany kvality vod. Poněvadž nedochází k produkci žádných technologických vod a sociální zázemí bude řešeno jako bezodtoké, nejsou předpokládány změny z hlediska ovlivnění kvality vod oproti dnešnímu stavu.

Vlivy na hydrologické poměry

Záměr znamená ovlivnění odtokových poměrů v lokalitě ve smyslu zvýšení protipovodňové ochrany města Děčín. Vliv lze v komplexu všech navrhovaných protipovodňových opatření označit za pozitivní ve vztahu k charakteru odvodnění oblasti.

Vlivy na hydrogeologické poměry

Stavbou nedochází ke zvětšení zpevněných ploch, tudíž nenastává snížení infiltrace srážkových vod v území a nedojde ke změně hydrologických charakteristik zrychlením odtoku srážkových vod.

Stavba neovlivní podzemní vody hlubších (křídových) zvodní. Spodní stavba, konkrétně hloubky těsnicí clony byly stanoveny pro konkrétní řešená místa na základě upřesnění geologických podmínek a zpracovaného matematického modelu průsaku podzemních vod tak, aby nedošlo k úplnému uzavření chráněného území proti průsakům a tím k negativnímu ovlivnění režimu mělkých podzemních vod kvartérní zvodně v dotčeném území (proudění podzemních vod v nivě, vnitřní vody včetně srážek, hladiny ve studních, atp.), vliv záměru na hydrogeologické poměry je nízký.

### D.1.3	Vlivy na půdu a horninové prostředí

###### Vlivy na půdu

Záměr bude prováděn na pozemcích s využitím „ostatní plochy“, „zastavěná plocha a nádvoří“ a „vodní plocha“. Z hlediska vlivu na půdy lze konstatovat, že záměr nebude znamenat významné ovlivnění. Výstavbou záměru nedojde k záboru pozemků určených k plnění funkcí lesa.

###### Vlivy na horninové prostředí

Významnější vliv z hlediska horninového prostředí lze očekávat pouze v případě havárií a úniku látek škodlivých vodám. V rámci vlastních stavebních prací tento vliv na horninové prostředí je ošetřen řadou doporučení prezentovaných v kapitole D.4 oznámení.  Realizace ani provozování záměru nenarušuje žádné ložisko nerostných surovin ani chráněné ložiskové území. S ohledem na předpokládaný rozsah vytěžení materiálu a hloubkový dosah stavby lze zásah do horninového prostředí hodnotit jako nevýznamný, lokálně omezený.

### D.1.4	Vlivy na floru a faunu

V rámci biologického hodnocení bylo v oblasti záměru zaznamenáno 16 zvláště chráněných druhů živočichů, 7 druhů patří do kategorie ohrožené, 6 druhů do kategorie silně ohrožené a 3 druhy do kategorie kriticky ohrožené. Nebyly zjištěny zvláště chráněné druhy rostlin.

Předpokládané přímé vlivy na rostliny a živočichy

Zábor biotopu

Realizací záměru dojde k úbytku části biotopu živočichů i rostlin. Především se jedná o likvidaci dřevin, které slouží jako biotop ptáků včetně zvláště chráněných druhů živočichů.

Mortalita zvláště chráněných druhů způsobená při výstavbě záměru

Při stavebních pracích může dojít k přímému zabíjení živočichů. To se týká především obojživelníků a plazů, nelze to vyloučit ani u savců

Předpokládané nepřímé vlivy na rostliny a živočichy včetně možných rizik

Omezení migrace

V důsledku realizace záměru dojde k zúžení terestrického prostředí podél břehů Ploučnice   a tedy k omezení migračních možností pro živočichy. Ze zvláště chráněných druhů živočichů se tento vliv dotýká vydry říční, ale též bobra evropského. Migrace bude omezena po dobu výstavby zvýšenou hladinou rušení v místě stavby a jejím okolí (viz níže). Omezení migrace během stavby ohrozí zejm. obojživelníky.

Znečištění

Realizací záměru dojde ke zvýšenému znečištění ovzduší (zejm. NOx, prach), a to při stavbě záměru. Dále může dojít k úniku znečišťujících látek do půdy a vody.

Zvýšení hladiny rušení

V souvislosti se stavbou záměru dojde k navýšení hladiny rušení v území.

Zvýšení rizika šíření invazivních druhů

V důsledku stavby dojde k narušení povrchu a ke zvýšenému přínosu spor invazivních druhů po celém dotčeném území.

Tabulka č.18   Hodnocení významnosti vlivů na zjištěné zvláště chráněné rostliny a živočichy

| Hodnota | Termín | Popis |
| --- | --- | --- |
| -2 | Významně negativní vliv | Významný rušivý až likvidační vliv na stanoviště či populaci druhu nebo její podstatnou část; významné narušení ekologických nároků stanoviště nebo druhu, významný zásah do biotopu nebo do přirozeného vývoje druhu. |
| -1 | Mírně negativní vliv | Mírný rušivý vliv na stanoviště či populaci druhu; mírné narušení ekologických nároků stanoviště nebo druhu, okrajový zásah do biotopu nebo do přirozeného vývoje druhu. Je možné jej vyloučit navrženými zmírňujícími opatřeními. |
| 0 | Nulový vliv | Záměr nemá žádný prokazatelný vliv. |

Tabulka č.19    Hodnocení vlivu záměru na zvláště chráněné živočichy

| Zvláště chráněný druh | Vliv záměru | Významnost vlivu |
| --- | --- | --- |
| Skokan skřehotavý | Zábor biotopu Mortalita během stavby Omezení migrace | -1 |
| Ropucha obecná | Zábor biotopu Mortalita během stavby Omezení migrace | -1 |
| Slepýš křehký | Zábor biotopu Mortalita během stavby | -1 |
| Užovka obojková | Zábor biotopu | -1 |
| Užovka podplamatá | Zábor biotopu | -1 |
| Ještěrka obecná | Zábor biotopu Mortalita během stavby | -1 |
| Morčák velký | Zábor biotopu Rušení | -1 |
| Pisík obecný | Rušení | -1 |
| Rorýs obecný |  | 0 |
| Vlaštovka obecná |  | 0 |
| Ledňáček říční | Rušení | -1 |
| Slavík obecný | Rušení | -1 |
| Bramborníček hnědý | Rušení | -1 |
| Bramborníček černohlavý | Rušení | -1 |
| Bobr evropský | Zábor biotopu Omezení migrace | -1 |
| Vydra říční | Omezení migrace | -1 |

Hodnocení vlivu záměru z dendrologického hlediska

Vlivem uvažovaného záměru dojde k vykácení 106 ks vzrostlých dřevin dle předběžné inventarizace zeleně uvedené v dendrologickém průzkumu (příloha č. 7), situace inventarizovaných dřevin je součástí přílohy 2.5 a 2.6.

Inventarizace zahrnula tyto úkony:

1. Dendrologický průzkum – botanické určení rodů, druhů, nebo případně i variet jednotlivých druhů.

2. Změření základních údajů (hodnot) určených dřevin – obvod a průměr kmene ve výšce 130 cm od paty kmene, výška dřeviny, výška koruny, průměr koruny.

3. Zjištění kvalitativního, zdravotního a tím celkového stavu dřeviny – sadovnické hodnocení podle kvalifikační stupnice 5 – 1, stav kmene, koruny i okolí, sadovnická hodnota.

Většina dřevin byla zařazena dle sadovnického hodnocení ke stupni 3. Jedná se o průměrné dřeviny, nebo částečně poškozené, tvarově netypické, mohou být i vyvětvené, jednostranné. Mají však předpoklad dalšího vývoje. Do této skupiny řadíme i dřeviny mladé, ne zcela vyvinuté a většinu porostových zástupců. Podle kompozičních záměrů budou tyto dřeviny ponechány, nebo odstraněny.  Dendrologicky hodnotné, byť poškozené jedince, doporučujeme nechat dožít.

Celkem 15 jedinců má sadovnickou hodnotu 2. Jedná se o dřeviny zdravé, dobře vyvinuté, odpovídající tvarem. Možné menší poškození, ale bez narušení tvaru koruny a bez ohrožení kmene (u starších jedinců). Neúplné zavětvení  nesmí být překážkou či omezením pro další vývoj. Ze sadovnického hlediska dřevina s důležitou funkcí, proto je třeba tyto dřeviny zachovat v maximální možné míře. Vzhledem k nutnosti získání prostoru pro dočasný nebo trvalý zábor pro záměr, v případě, že nebude technicky možné cennější dřeviny ochránit před poškozením (např. ochranným balem po dobu výstavby), lze akceptovat nutné vykácení sadovnicky hodnotnějších jedinců.  V rámci provádění  záměru  navrhujeme provést náhradní výsadbu dřevin odpovídající podmínkám daného stanoviště tak, aby do budoucna zůstal zachován stávající krajinný ráz.

Shrnutí

Byl vyhodnocen mírně negativní vliv na 14 zvláště chráněných druhů živočichů.

Vzhledem k charakteru a rozsahu navrhované stavby lze hodnotit její vliv na místní flóru jako minimální. V celém posuzovaném území nebyl zaznamenán žádný zvláště chráněný druh cévnatých rostlin (chráněných podle Vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb.).

Záměr vyžaduje kácení četných jedinců dřevin, majících převážně průměrnou sadovnickou hodnotu. Kácení je navrženo v minimálním možném rozsahu a je nezbytné k provedení výše zmíněného úseku protipovodňové ochrany. Negativní vliv kácení dřevin je v tomto případě kompenzován důležitostí navrhované stavby. Kácením stromů v oblasti dočasného nebo trvalého záboru záměru nedojde k dotčení památných stromů označených v ÚPD města Děčín. Při uvážení provedení náhradní výsadby v rámci oblasti záměru lze jeho vliv na dřeviny hodnotit jako málo významný.

Opatření pro minimalizaci negativních vlivů:

- při stavbě je nutné zajistit ochranu dřevin v blízkosti komunikací

- veškeré zásahy do rozptýlené zeleně budou provedeny mimo hnízdní období ptáků tj. v období od 15. července do 1. března

- v oblasti podél koryta Ploučnice je nutné minimalizovat zásahy do břehové vegetace

- na základě zjištění bude nutno požádat o výjimku ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů (podle § 56, zákona 114/92 Sb.) pro výše zmíněné zvláště chráněné druhy

- podmínky vedoucí k ochraně zvláště chráněných druhů v souvislosti s realizací záměru (případná kompenzační opatření) stanoví příslušné orgány ochrany přírody, které uvedené „výjimky“ povolují

- na levém i pravém břehu řeky Labe byly instalovány boudy pro morčáky velké, kteří patří mezi kriticky ohrožené druhy. Jakýkoliv zásah je nutno předem konzultovat s příslušnou správou CHKO a AOPK ČR

- při stavbě je nutné zajistit ochranu obojživelníků a plazů – zajistit biologický dozor stavby, který navrhne podrobná opatření pro ochranu druhů a bude sledovat jejich plnění. Osoba zodpovědná za biologický dozor stavby zajistí instalaci bariér pro minimalizaci usmrcování migrujících obojživelníků a plazů na ploše staveniště a jejich případný transfer

- zůstane zachována migrační prostupnost břehů podél Ploučnice – prostor mezi PPO a vlastním korytem nebude technicky upravován

- budou zajištěna bezpečnostní opatření pro vyloučení havarijního znečištění (úkapy pohonných hmot, mazadel atd.) při stavbě. Bude zpracován havarijní plán, který v případě havárie zajistí, aby nedošlo k znečištění prostředí toku Ploučnice

- stavba nebude realizována v nočních hodinách tj. v období aktivity vydry říční a bobra evropského

- bude zajištěn biologický dozor v průběhu stavby, který zajistí dodržení výše uvedených opatření, případně navrhne a zajistí další (viz omezení migrace).

### D.1.5	Vlivy na zvláště chráněná území a ekosystémy

Území dotčené záměrem se nachází ve IV. zóně CHKO České středohoří. Vhledem k charakteru a rozsahu stavby se výraznější negativní interakce s chráněnými částmi přírody nepředpokládají. Nejbližší maloplošné ZCHÚ – NPP Březinské tisy, která chrání porost tisu červeného a paleontologické naleziště – se nachází cca 3 km jihovýchodním směrem a nebude záměrem nijak dotčena.

Údolní niva a tok Ploučnice jsou VKP vyplývajícím přímo z definice zákona č. 114/1992 Sb. Posuzovaný záměr je umístěn převážně v zastavěném území, které však ekologickou funkci jako niva nesplňuje.

Posuzovaný záměr se nachází v blízkosti lokálního biocentra č. 32 – Ústí Ploučnice do Labe. Provoz PPO lokální biocentrum nezasáhne, nelze vyloučit ovlivnění v případě havárie po dobu výstavby.  Vzhledem k charakteru a rozsahu navrhovaných staveb lze konstatovat, že posuzovaný záměr není v  kolizi se skladebnými prvky ÚSES ani s podpůrnými prvky ekologické stability krajiny.

Celkově lze hodnotit vliv na zvláště chráněná území a ekosystémy jako mírně negativní, a to pouze v období výstavby záměru, v období provozu nejsou předpokládány výraznější negativní interakce.

### D.1.6	Vlivy na soustavu NATURA 2000

Vyhodnocení vlivů záměru na PO Labské pískovce

Hranice Ptačí oblasti Labské pískovce se nacházejí na levém břehu Labe cca 200 m od posuzovaného záměru. Ovlivnění populací ptačích druhů, které jsou zde předmětem ochrany (chřástal polní, datel černý, sokol stěhovavý, výr velký) lze vyloučit. Negativní vlivy spojené se záměrem jejich biotopy nemohou ovlivnit.

Vyhodnocení významnosti vlivů záměru na dotčené předměty ochrany EVL

Hodnoceny byly jednotlivé části záměru podle následující stupnice významnosti vlivů.

Tabulka č.20   Stupnice pro hodnocení významnosti vlivů

| Hodnota | Termín | Popis |
| --- | --- | --- |
| -2 | Významný negativní vliv | Negativní vliv dle odst. 9 § 45i ZOPK Vylučuje realizaci záměru (resp. záměr je možné realizovat pouze v určených případech dle odst. 9 a 10 § 45i ZOPK) Významný rušivý až likvidační vliv na stanoviště či populaci druhu nebo její podstatnou část; významné narušení ekologických nároků stanoviště nebo druhu, významný zásah do biotopu nebo do přirozeného vývoje druhu. Vyplývá ze zadání záměru, nelze jej eliminovat. |
| -1 | Mírně negativní vliv | Omezený/mírný/nevýznamný negativní vliv Nevylučuje realizaci záměru. Mírný rušivý vliv na stanoviště či populaci druhu; mírné narušení ekologických nároků stanoviště nebo druhu, okrajový zásah do biotopu nebo do přirozeného vývoje druhu. Je možné jej vyloučit navrženými zmírňujícími opatřeními. |
| 0 | Nulový vliv | Záměr nemá žádný prokazatelný vliv. |

Tabulka č.21   Vyhodnocení vlivů záměru

| Vliv záměru | Předmět ochrany | Vyhodnocení vlivu | Komentář |
| --- | --- | --- | --- |
| Omezení migrace | Losos atlantský Salmo salar | 0 | Záměr migrační prostupnost vodního prostředí neovlivňuje |
|  | Bobr evropský Castor fiber | 0 | Záměr neovlivní migrační prostupnost pro bobra v navržené EVL Labské údolí |
|  | Vydra říční Lutra lutra | -1 | Migrační prostupnost pro vydru bude realizací záměru mírně zhoršena. Dojde k zúžení koridoru podél břehů Ploučnice, migrační prostupnost bude zachována. |
| Rušení | Losos atlantský Salmo salar | 0 | Losos atlantský není ovlivněn rušením v důsledku stavby mimo vodní prostředí. |
|  | Bobr evropský Castor fiber | -1 | Druh je ovlivněn rušením dočasně po dobu výstavby. |
|  | Vydra říční Lutra lutra | -1 |  |
| Znečištění vody | Losos atlantský Salmo salar | -1 | Havárie představuje riziko vlivu vysoké intenzity avšak nízké pravděpodobnosti. Pokud by došlo k havárii, byly by jednorázově násobně zvýšeny koncentrace znečišťujících látek v toku (v závislosti na průtoku a koncentraci odpadních vod). Dočasně by došlo ke zhoršení podmínek biotopu v toku u ústí Ploučnice a v hlavním toku Labe. |
|  | Bobr evropský Castor fiber | -1 |  |
|  | Vydra říční Lutra lutra | -1 |  |

Tabulka č.22    Souhrnné vyhodnocení významnosti vlivů záměru

| Předmět ochrany | Významnost vlivu |
| --- | --- |
| Losos atlantský Salmo salar | Mírně negativní |
| Bobr evropský Castor fiber | Mírně negativní |
| Vydra říční Lutra lutra | Mírně negativní |

Vyhodnocení vlivů záměru na celistvost lokality

Realizací záměru dojde k mírně negativním vlivům na populace lososa obecného, bobra evropského a vydry říční. Z hlediska těchto předmětů ochrany bude mírně negativně narušena celistvost EVL Dolní Ploučnice a EVL Labské údolí (v rozsahu navrženém k rozšíření).

Vyhodnocení možných kumulativních vlivů

Jedná se o antropogenně silně zatížené prostředí narušené přítomností liniových staveb, vlivy dopravy, pohybem osob. Je živočichy využíváno k migraci do vhodnějších biotopů proti proudu Ploučnice. Mezi další negativní vlivy patří:

- Losos obecný: omezení migrace – jezy na Ploučnici;

- Bobr evropský: vysoká mortalita v důsledku úbytku biotopů, omezení migrace nad Střekov;

- Vydra říční: zabíjení na komunikacích, nelegální lov a otravy.

Není možné konstatovat, že by v kumulaci s dalšími negativními vlivy byly zhoršeny vlivy hodnoceného záměru až na úroveň významně negativních vlivů.

Návrh opatření pro zmírnění mírně negativních vlivů

- vzhledem k převážně noční aktivitě bobra a vydry nebudou stavební práce prováděny v noci.

- snížit pravděpodobnost rizika havárie při stavbě důsledným dodržováním technologických postupů.

- připravit havarijní plán zaměřený na minimalizaci negativních důsledků havárie na vodní prostředí.

Shrnutí

Z výše uvedeného hodnocení vyplývá, že záměr nemá významný negativní vliv (resp. negativní vliv dle odst. 9 § 45i ZOPK) na evropsky významné lokality a ptačí oblasti. V průběhu hodnocení byl zjištěn mírně negativní vliv na EVL Dolní Ploučnice a EVL Labské údolí (v rozsahu navrženém k rozšíření) – na předměty ochrany: losos obecný (Salmo salar), bobr evropský (Castor fiber), vydra říční (Lutra lutra). Byla navržena opatření pro zmírnění těchto vlivů.

### D.1.7	Vlivy na krajinu včetně ovlivnění krajinného rázu

Na základě skutečností zjištěných ve studii hodnocení vlivu záměru na krajinný ráz (příloha č.8) je možno konstatovat, že:

1)	Působení záměru nebude měnit význam nebo projev stávajících charakteristik  	krajinného rázu.

2)	Z hlediska kriterií stanovených § 12 zákona č. 114/1992 Sb. nebude realizace záměru 	(stavba PPO) představovat významný zásah do podstatných hodnot krajinného rázu, 	čímž nedojde ke snížení nebo změně krajinného rázu.

3)	Umístění protipovodňových bariér na březích toku Ploučnice a dále v intravilánu města 	nebude ve významném rozporu se stanovenými regulativy jednotlivých krajinných prostorů. Je třeba klást důraz na ochranu kulturních památek během výstavby a co zapojení jednotlivých prvků PPO do okolní zástavby. Tzn. zemní valy osázené travní směsí, použití nekontrastních nátěrů na betonové a kovové prvky.

Níže uvedená doporučení mohou přispět k lepšímu zapojení stavby do krajiny a tím zmírnění zásahu záměru do krajinného rázu:

- zachovat maximální navrhovanou výšku SO

- k nátěrům použít nekontrastní barvy (zelená)

- eliminovat použití lesklých prvků v konstrukci

- osadit prvky PPO geograficky původními druhy dřevin

- architektonické řešení a vzhledová úprava povrchu trvalých zdí a zídek bude řešena v  dalším stupni projektové dokumentace ve spolupráci se zástupci města a jednotlivými  vlastníky dotčených pozemků. Začleněny do terénu budou rovněž v linii PPO navržené  zemní hráze.

### D.1.8	Vlivy na další parametry životního prostředí

Nejsou známy. Záměr nemá vliv na hmotný majetek. Záměr rovněž neznamená žádný dopad na kulturní tradice v místě nebo v regionu, ani neovlivňuje jiné kulturní hodnoty nemateriální povahy.

Z hlediska archeologie se jedná o území s potenciálním výskytem archeologických lokalit. Pravý a levý břeh reky Labe (zejména údolní niva) je bohatý na archeologická naleziště. Území bývalého koupaliště pod Zámkem a okolí polikliniky (Mariánská louka), kde je ve studii situována linie PPO na Q50, je prohlášeno za kulturní památku ČR, která je zapsána v Ústředním seznamu kulturních památek ČR jako “Archeologická lokalita zaniklého středověkého města Děčín”. Každá stavební činnost na této lokalitě podléhá podmínkám daným závazným stanoviskem OŠK MěÚ Děčín. Při výstavbě záměru nepředpokládáme, že by mohlo dojít k dotčení architektonických a historických památek, nacházejících se v blízkosti dotčeného území výstavby. Přesto je zapotřebí v době výstavby respektovat platnou legislativu, týkající se ochrany archeologických památek.

- je nutné, aby investor dodržel podmínky vyplývající ze zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona č. 242/1992 Sb., a s měsíčním předstihem oznámil zahájení výstavby příslušnému muzeu – Městskému muzeu v Ústí nad Labem, resp. Ústavu archeologické památkové péče Severozápadních Čech v Mostě.

## D.2	Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci

S ohledem na výstupy předchozí části lze konstatovat, že není překročeno lokální měřítko významnosti vlivů, spojených s výstavbou protipovodňových opatření. Nejsou očekávány významnější negativní dopady na zájmové území a jeho okolí. Záměr naopak pozitivně ovlivní chráněné území ve smyslu významného snížení škod na majetku a životním prostředí v případě povodňových událostí.

## D.3	Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice

Negativní vlivy tohoto charakteru oznamovaný záměr negeneruje.

## D.4	Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí

Pro provedení záměru budou v dalším procesu projektové přípravy a výstavby uplatněna potřebná opatření.

- při stavbě je nutné zajistit ochranu dřevin v blízkosti komunikací

- veškeré zásahy do rozptýlené zeleně budou provedeny mimo hnízdní období ptáků tj. v období od 15. července do 1. března

- v oblasti podél koryta Ploučnice je nutné minimalizovat zásahy do břehové vegetace

- na základě zjištění bude nutno požádat o výjimku ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů (podle § 56, zákona 114/92 Sb.) pro výše zmíněné zvláště chráněné druhy

- podmínky vedoucí k ochraně zvláště chráněných druhů v souvislosti s realizací záměru (případná kompenzační opatření) stanoví příslušné orgány ochrany přírody, které uvedené „výjimky“ povolují

- na levém i pravém břehu řeky Labe byly instalovány boudy pro morčáky velké, kteří patří mezi kriticky ohrožené druhy. Jakýkoliv zásah je nutno předem konzultovat s příslušnou správou CHKO a AOPK ČR

- při stavbě je nutné zajistit ochranu obojživelníků a plazů. Osoba zodpovědná za biologický dozor stavby zajistí instalaci bariér pro minimalizaci usmrcování migrujících obojživelníků a plazů na ploše staveniště a jejich případný transfer

- zůstane zachována migrační prostupnost břehů podél Ploučnice – prostor mezi PPO a vlastním korytem nebude technicky upravován

- budou zajištěna bezpečnostní opatření pro vyloučení havarijního znečištění (úkapy pohonných hmot, mazadel atd.) při stavbě. Bude zpracován havarijní plán, který v případě havárie zajistí, aby nedošlo k znečištění prostředí toku Ploučnice

- stavba nebude realizována v nočních hodinách tj. v období aktivity vydry říční a bobra evropského

- bude zajištěn biologický dozor v průběhu stavby, který zajistí dodržení výše uvedených opatření, případně navrhne a zajistí další (viz omezení migrace).

- při provozu dopravní a manipulační techniky musí být aplikována provozní bezpečnostní opatření pro zabránění úniku ropných látek a kontaminace horninového prostředí. Tato opatření budou součástí provozních a bezpečnostních řádů a předpisů pro výstavbu. Případné úniky ropných látek je nutné operativně odstraňovat a místa kontaminace sanovat;

- v areálech stavenišť na jednotlivých lokalitách nebude prováděno doplňování pohonných hmot;

- na plochách zařízení stavenišť v zátopovém území nebudou skladovány látky škodlivé vodám včetně zásob PHM pro stavební mechanismy;

- veškeré odplavitelné látky a stavební suť budou bezprostředně z ploch stavenišť v zátopovém území odváženy;

- na plochách zařízení staveniště v zátopovém území budou stavební mechanismy odstaveny v minimálním počtu; pod stojícími stavebními mechanismy budou instalovány záchytné vany, mechanismy budou vybaveny dostatečným množstvím sanačních prostředků pro případnou likvidaci úniků ropných látek;

- všechny mechanismy, které se budou pohybovat na staveništi, musí být v dobrém technickém stavu; nezbytná bude zejména kontrola z hlediska možných úkapů ropných látek.

- navrhnout pro období stavby systém nakládání s odpady, zaměřený na jejich třídění, samostatné shromažďování, zabezpečení a následné využití či odstranění.

- dodavatel stavebních prací zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek především v průběhu zemních prací.

- zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti budou minimalizovány.

- za nepříznivých klimatických podmínek bude v případě potřeby zabezpečeno skrápění plochy staveniště.

- všechna vozidla převážející prašný materiál budou zakryta plachtou, aby se omezil prašný úlet.

- pro etapu výstavby objektu SO 3.02 je navrženo časové omezení denní doby stavební činnosti

- u jižní fasády objektu polikliniky na polovinu předpokládané pracovní doby, resp. dobu plného nasazení strojního popř. ručního zařízení na polovinu doby nasazení zařízení uvedené v tabulce č. 4 oznámení.

- u západní fasády objektu polikliniky na čtvrtinu předpokládané pracovní doby, resp. dobu plného nasazení strojního popř. ručního zařízení na čtvrtinu doby nasazení zařízení uvedené v tabulce č. 4 oznámení.

- při provádění stavebních prací bude užita řada stavebních strojů, které většinou patří k významným zdrojům hluku. Při výběru dodavatele těchto prací bude jedním z požadavků investora používat stroje a zařízení se sníženou hlučností. Při prováděných všech typů prací během výstavby je nutno dbát na důslednou kontrolu technického stavu strojů, jejich seřízení, vypínání při pracovních přestávkách a snižování počtu vozidel jejich vytížením.

- během provádění všech prací je nutno dbát na omezení doby nasazení hlučných mechanismů, sled nasazení popř. jejich méně častější využití. V době nočního klidu (2200 – 600) nebudou žádné stavební práce prováděny.

- během provádění všech prací se doporučuje vedení nákladní automobilové dopravy mimo obytnou zástavbu tj. dopravu směřovat např. na ulici Provaznickou a jiné komunikace s přímým napojením na kruhovou křižovatku s napojením na silnici I/13.

- zachovat maximální navrhovanou výšku SO

- k nátěrům použít nekontrastní barvy (zelená)

- eliminovat použití lesklých prvků v konstrukci

- osadit prvky PPO geograficky původními druhy dřevin

- architektonické řešení a vzhledová úprava povrchu trvalých zdí a zídek bude řešena v  dalším stupni projektové dokumentace ve spolupráci se zástupci města a jednotlivými  vlastníky dotčených pozemků.

- je nutné, aby investor dodržel podmínky vyplývající ze zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona č. 242/1992 Sb., a s měsíčním předstihem oznámil zahájení výstavby příslušnému muzeu – Městskému muzeu v Ústí nad Labem, resp. Ústavu archeologické památkové péče Severozápadních Čech v Mostě. Dále je podle zákona povinen oznámit i náhodné porušení archeologických situací (nálezy zdiva, jímek, hrobů), stejně tak jako nálezy movitých artefaktů (keramiky, kostí, zbraní, mincí apod).

## D.5	Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při specifikaci vlivů

Oznámení bylo zpracováno standardními metodickými postupy, které jsou popsány v jednotlivých částech. Oznámení bylo doplněno o potřebné odborné studie, které jsou v úplném znění přiloženy v přílohách č. 4 až 8.

Pro stupeň dokumentace jsou údaje o území, získané vlastními průzkumy, rešeršemi a údaji z dosavadních jednotlivých studií, dostatečné. Upřesňování podkladů bude probíhat v dalších stupních projektové dokumentace běžným postupem. Zpracovatel dokumentace vycházel ze znalostí procesů ovlivňujících současný stav životního prostředí a působení jednotlivých činností na složky a subsystémy životního prostředí.

V rámci zpracování dokumentace nebyly zjištěny takové nedostatky ve znalostech, které by bránily formulování konečného závěru. Z hlediska zpracovatele oznámení jsou podklady ke stavbě dostatečné k posouzení významnosti vlivů na životní prostředí.

# E.  Porovnání variant řešení záměru

Oznamovatel předložil jednovariantní řešení, vyplývající z charakteru území a možnosti jeho využití. Posuzovaný návrh představuje optimální technické řešení pro dosažení požadovaného efektu.

# F.  doplňující údaje

## F.1	Mapová a jiná dokumentace týkající se záměrů v oznámení

V přílohách č. 1 až 3 jsou přiloženy grafické podklady pro ujasnění polohy, územního rozsahu a stavebního provedení záměru:

## F.2	Další podstatné informace oznamovatele

Na základě konzultace zpracovatele oznámení s oznamovatelem je možno konstatovat, že žádná z podstatných informací o záměru, která by mohla mít dopad na odhad velikosti a významnosti vlivů na životní prostředí, obyvatelstvo nebo strukturu a funkční využití území, nebyla zamlčena.

Oznamovatel ve vztahu k záměru zdůrazňuje, že jeho provedení v navrhované podobě povede především ke zvýšení bezpečnosti chráněné zóny na území města Děčín v případě povodňových stavů a ke snížení škod na majetku a životním prostředí, jedná se o veřejně prospěšnou stavbu. Při celkovém zvážení dopadu na životní prostředí, i při uvážení negativ spojených především s výstavbou protipovodňových opatření, je zřejmé, že tento dopad je především pozitivní.

# G.  všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru

Ochrana města Děčín byla navržena pomocí trvalých betonových zdí, zídek a hrází v kombinaci s mobilními prvky. Jde o stavbu trvalou, novostavbu, účelem stavby je zajištění protipovodňové ochrany pravobřežní části města Děčín v oblasti podél toku řeky Ploučnice. Optimální umístění jednotlivých protipovodňových opatření bylo ve smyslu zadání řešeno s ohledem na úroveň návrhové povodňové hladiny s převýšením 30 cm takto:

− pravý břeh podél Ploučnice na hladinu Q50 + 30 cm = 131,50+0,30 = 131,80 m n.m.

− pravý břeh Ploučnice u polikliniky na hladinu Q50 + 30 cm = 131,30+0,30 = 131,60 m n.m.

Kromě vybudování trvalých betonových zdí jsou v místech přechodu linie ochrany přes komunikace navržena mobilní hrazení osazovaná na trvalá zařízení ve formě spodní stavby.

Obrázek  č.10    Přehledná situace umístění záměru

Na základě předloženého Oznámení lze konstatovat následující shrnutí vlivů na veřejné zdraví a životní prostředí:

Z hlediska emisního zatížení: lze konstatovat, že při uplatnění a důsledném dodržování navrhovaných opatření proti prašnosti nebude vliv na ovzduší v období výstavby významný, bude časově omezený a z hlediska ochrany ovzduší a ochrany lidského zdraví přijatelný.

Z hlediska hlukového zatížení: Dle výsledků provedených výpočtů pomocí výpočtového modelu lze konstatovat, že po dobu výstavby PPO realizovaných na pravém břehu Labe nebude docházet k překročení hygienického limitu (LAeq,T = 65,0 dB). Splnění hygienického limitu je dáno respektováním navržených protihlukových opatření, a to zvláště při výstavbě SO 3.02 , který je situován v blízkosti objektu polikliniky - U Plovárny č.p. 1190, a který je dle platné legislativy posuzován v chráněném venkovním prostoru staveb.

Z hlediska ovlivnění vod: Záměr je bez vlivu a požadavků na nové zdroje vody ve smyslu možného ovlivnění hydrogeologických parametrů okolí, nejsou předpokládány změny z hlediska ovlivnění kvality vod oproti dnešnímu stavu.  Záměr znamená ovlivnění odtokových poměrů v lokalitě ve smyslu zvýšení protipovodňové ochrany města Děčín. Vliv lze v komplexu všech navrhovaných protipovodňových opatření označit za pozitivní ve vztahu k charakteru odvodnění oblasti. Stavbou nedochází ke zvětšení zpevněných ploch, tudíž nenastává snížení infiltrace srážkových vod v území a nedojde ke změně hydrologických charakteristik zrychlením odtoku srážkových vod. Spodní stavba, konkrétně hloubky těsnicí clony byly projektovány tak, aby nedošlo k úplnému uzavření chráněného území proti průsakům a tím k negativnímu ovlivnění režimu mělkých podzemních vod kvartérní zvodně v dotčeném území, vliv záměru na hydrogeologické poměry je tedy nízký.

Z hlediska ovlivnění půd: Z hlediska vlivu na půdy lze konstatovat, že záměr nebude znamenat významné ovlivnění. Výstavbou záměru nedojde k záboru pozemků určených k plnění funkcí lesa.

Z hlediska ovlivnění horninového prostředí: Realizace ani provozování záměru nenarušuje žádné ložisko nerostných surovin ani chráněné ložiskové území. S ohledem na předpokládaný rozsah vytěžení materiálu a hloubkový dosah stavby lze zásah do horninového prostředí hodnotit jako nevýznamný, lokálně omezený.

Z hlediska vlivu na flóru a faunu: Byl vyhodnocen mírně negativní vliv na 14 zvláště chráněných druhů živočichů. Pro zajištění minimalizace negativních vlivů na faunu byla navržena potřebná opatření. Na základě přítomných zvláště chráněných živočichů bude nutno požádat o výjimku ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů (podle § 56, zákona 114/92 Sb.) pro tyto druhy.

Vzhledem k charakteru a rozsahu navrhované stavby lze hodnotit její vliv na místní flóru jako minimální. V celém posuzovaném území nebyl zaznamenán žádný zvláště chráněný druh cévnatých rostlin (chráněných podle Vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb.).

Záměr vyžaduje kácení četných jedinců dřevin, majících převážně průměrnou sadovnickou hodnotu. Kácení je navrženo v minimálním možném rozsahu a je nezbytné k provedení výše zmíněného úseku protipovodňové ochrany. Negativní vliv kácení dřevin je v tomto případě kompenzován důležitostí navrhované stavby. Kácením stromů v oblasti dočasného nebo trvalého záboru záměru nedojde k dotčení památných stromů označených v ÚPD města Děčín. Při  provedení náhradní výsadby v rámci oblasti záměru lze jeho vliv na dřeviny hodnotit jako málo významný.

Z hlediska vlivů na chráněná území a ekosystémy: Celkově lze hodnotit vliv na zvláště chráněná území a ekosystémy jako mírně negativní, a to pouze v období výstavby záměru, v období provozu nejsou předpokládány výraznější negativní interakce. Záměr nemá významný negativní vliv (resp. negativní vliv dle odst. 9 § 45i ZOPK) na evropsky významné lokality a ptačí oblasti. V průběhu hodnocení byl zjištěn mírně negativní vliv na EVL Dolní Ploučnice a EVL Labské údolí (v rozsahu navrženém k rozšíření) – na předměty ochrany: losos obecný (Salmo salar), bobr evropský (Castor fiber), vydra říční (Lutra lutra). Byla navržena opatření pro zmírnění těchto vlivů.

Z hlediska vlivů na krajinný ráz: Působení záměru nebude měnit význam nebo projev stávajících charakteristik krajinného rázu. Z hlediska kriterií stanovených § 12 zákona č. 114/1992 Sb. nebude realizace záměru 	(stavba PPO) představovat významný zásah do podstatných hodnot krajinného rázu, čímž nedojde ke snížení nebo změně krajinného rázu. Umístění protipovodňových bariér na březích toku Ploučnice a dále v intravilánu města nebude ve významném rozporu se stanovenými regulativy jednotlivých krajinných prostorů. Je třeba klást důraz na ochranu kulturních památek během výstavby a co zapojení jednotlivých prvků PPO do okolní zástavby. tzn. zemní valy osázené travní směsí, použití nekontrastních nátěrů na betonové a kovové prvky.

Vlivy na další parametry životního prostředí: Záměr nemá vliv na hmotný majetek. Záměr rovněž neznamená žádný dopad na kulturní tradice v místě nebo v regionu, ani neovlivňuje jiné kulturní hodnoty nemateriální povahy. Z hlediska archeologie se jedná o území s potenciálním výskytem archeologických lokalit. Pravý a levý břeh reky Labe (zejména údolní niva) je bohatý na archeologická naleziště. Území bývalého koupaliště pod Zámkem a okolí polikliniky (Mariánská louka), kde je ve studii situována linie PPO na Q50, je prohlášeno za kulturní památku ČR, která je zapsána v Ústředním seznamu kulturních památek ČR jako “Archeologická lokalita zaniklého středověkého města Děčín”. Každá stavební činnost na této lokalitě podléhá podmínkám daným závazným stanoviskem OŠK MěÚ Děčín. Při výstavbě záměru nepředpokládáme, že by mohlo dojít k dotčení architektonických a historických památek, nacházejících se v blízkosti dotčeného území výstavby. Přesto je zapotřebí v době výstavby respektovat platnou legislativu, týkající se ochrany archeologických památek.

Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci je nízký. S ohledem na výstupy předchozí části lze konstatovat, že není překročeno lokální měřítko významnosti vlivů, spojených s výstavbou protipovodňových opatření. Nejsou očekávány významnější negativní dopady na zájmové území a jeho okolí. Záměr naopak pozitivně ovlivní chráněné území ve smyslu významného snížení škod na majetku a životním prostředí v případě povodňových událostí.

Oznamovatel ve vztahu k záměru zdůrazňuje, že jeho provedení v navrhované podobě povede především ke zvýšení bezpečnosti chráněné zóny na území města Děčín v případě povodňových stavů a ke snížení škod na majetku a životním prostředí, jedná se o veřejně prospěšnou stavbu. Při celkovém zvážení dopadu na životní prostředí, i při uvážení negativ spojených především s výstavbou protipovodňových opatření, je zřejmé, že tento dopad je především pozitivní.

# H.  přílohy

Příloha 1	Přehledná situace  M 1 : 10 000

Příloha 2	Detailní situace záměru

2.1	Situace I – území podél obou břehů Ploučnice M 1:800

2.2	Situace II – Mariánská louka a okolí Polikliniky M 1:650

2.3	Situace III – nábřeží Labská u Tyršova mostu  M 1:500

2.4	Situace IV – LB Ploučnice nad jezem  M 1:500

2.5	Situace kácení dřevin  M 1 : 5 000

2.6	Situace kácení dřevin  M 1 : 1 000

Příloha 3	Charakteristické příčné řezy protipovodňovou linií – 13 x situace

Příloha 4	Hluková studie

Příloha 5	Hodnocení vlivu záměru na soustavu NATURA

Příloha 6	Biologické hodnocení

Příloha 7	Dendrologický průzkum

Příloha 8	Hodnocení vlivu záměru na krajinný ráz

Příloha 9	Územní rozhodnutí č. 3721/2007 stavebního úřadu magistrátu města Děčín

Příloha 10	Stanovisko správy CHKO České středohoří dle § 45i zákona 114/1992 Sb.

Příloha 11	Oprávnění hlavního zpracovatele oznámení

# Údaje o zpracovatelích oznámení

Datum zpracování oznámení:	8.9. 2009

Jména, příjmení, bydliště a telefon zpracovatele oznámení a spolupracujících osob:

hlavní zpracovatel oznámení:

RNDr. Jiří Starý, Kamenická 350/101, 405 02  Děčín

tel.: 728 069 069, e-mail: jiristary@atlas.cz

autorizovaná osoba ke zpracování dokumentace a posudku dle § 19 zák. č. 100/2001 Sb. na základě Rozhodnutí Min. životního prostředí č.j. 17683/3043/OIP ze dne 19.6. 2003.

biologický průzkum a hodnocení vlivu na soustavu NATURA 2000:

Mgr. Eva Chvojková

Tel.: 605 702 744, e-mail: eva.chvojkova@centrum.cz

autorizovaná osoba pro hodnocení dle §§ 45i a 67 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění

Jesenická 33, 323 23 Plzeň

Mgr. Ondřej Volf

tel.: : 604 322 541, e-mail:  volfond@volny.cz

autorizovaná osoba pro hodnocení dle §§ 45i a 67 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění

dendrologický průzkum:

Pavel Borovanský

Tel.: 724719762, e-mail: borovansky@azconsult.cz

AZ Consult, spol. s r.o., Klíšská 12, Ústí nad Labem, 400 01

hluková studie:

Ing. Jana Barillová, Sekaninova 28, 128 00, Praha 2

tel.: 604 440 373, e-mail: Barillova@seznam.cz

držitel certifikátu způsobilosti pro výkon funkce v kvalifikační úrovni metrolog II. kvalifikačního stupně, ev. číslo 803/2006 vydaného Českou metrologickou společností  dne  23.6. 2006.

hodnocení vlivů na krajinný ráz:

Ing. Michal Kopřiva, Pokratická 50, 412 01, Litoměřice

tel.: 776 187 850, e-mail: koprivamichal@seznam.cz

Podpis hlavního zpracovatele  oznámení:

RNDr. Jiří Starý

# Footnotes

Zdroj: www.mmdecin.cz

Pokorná, V.: Severočeská plynárenská a.s., areál Děčín, Provaznická 12. Dodatek aktualizované analýzy rizika. VP GEO s.r.o., Žďár nad Sázavou, srpen 2009

Quitt, E.: Klimatické oblasti Československa. – ČSAV, Geografický ústav Brno, 1971

KRÁSNÝ, J.; KNĚŽEK, M.; ŠUBOVÁ, A.; DAŇKOVÁ, H.; MATUŠKA, M.; HANZEL, V.; ČHMÚ: Odtok podzemní vody na území Československa.- ČHMÚ, Praha, 1982

HERČÍK,F.-Herrmann, Z. - VALEČKA, J.: Hydrogeologie České křídové pánve. - ČGÚ, Praha, 1999

Zeměpisný lexikon ČSR. Hory a nížiny. – Academia Praha 1987

Manová, M., Matolín, M.: Radiometrická mapa České republiky M 1 : 500 000, Český geologický ústav, 1995

Kubát, K., Hrouda, L., Chrtek, J. jun., Kaplan, Z., Kirschner J. et Štěpánek, J. /eds./ (2002): Klíč ke květeně České republiky. – Academia, Praha.

Šantrůček, B.: Návrh územního plánu města Děčína. Listopad 2000

Nešetřil, K., Navrátilová, V.: Děčín-pravý břeh-protipovodňová opatření na Labi. Model průsaku podzemních vod-závěrečná zpráva. Aquatest a.s., Praha, únor 2007