Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

odbor životního prostředí a zemědělství

Datum:	6.4.2011

JID:	58823/2011/KUUK

Jednací číslo:	2539/ZPZ/2009

Vyřizuje/linka:	Ing. Tomáš Kirbs/148

E-mail:	kirbs.t@kr-ustecky.cz

STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU

ÚSTECKÉHO KRAJE

k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí

podle § 10 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí

(dále jen „zákon“) zpracované podle přílohy č. 6 zákona

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1.Název záměru:

Recyklační centrum Dobkovice

2. Kapacita (rozsah) záměru:

Posuzovaný záměr představuje navýšení kapacity provozu ve stávajícím areálu společnosti „Zemní a dopravní stavby Hrdý Milan, s.r.o.“(dříve areál PREFA Dobkovice). Tento areál jako celek je situován na severní hranici katastrálního území Dobkovice, při západním okraji železniční tratě 090 Praha- Ústí nad Labem- Děčín a silnice I/62 (E442).

Jsou zde provozovány tři základní činnosti a to:

- nákup a prodej stavebních materiálů (štěrk, písek, kamenivo)

- recyklace stavebních odpadů kategorie ostatní za účelem vyrobení certifikovaných výrobků využitelných ve stavebnictví

- autodoprava

Realizace vlastního záměru v této lokalitě nebude vyžadovat žádnou stavební činnost, vyjma nutné rekonstrukce, tato spočívá v mechanicko-biologickém čištění, s vypouštěním vyčištěných odpadních vod do Labe. ČOV sestává ze dvou seriově spojených septiků a navazujícího biofiltru o užitném objemu 21,6 m3, s náplní nasekaných „husích krků“, průměr 50 mm. Separace suspendovaných látek na odtoku za biofiltrem není uvažována. Po vybudování veřejné kanalizace zakončené komunální čistírnu odpadních vod v obci bude  celá sestava a veškeré odpadní vody bez přešištění odváděny do této kanalizace.

Cílem záměru je využití stavebních odpadů, jejichž původci jsou jak fyzické tak právnické osoby z okolí recyklačního centra. Dovoz odpadů k recyklaci a odvoz recyklátu je řešen nákladními automobily (nosnost 12-20 t) po místní komunikaci a následně po silnici I/62. Předpokládá se průjezd 20-25 vozidel denně (po dobu 10 hod), přičemž většina aut přivážející odpad si zpět odváží recyklát. Celkový počet pohybů nákladních vozidel tak činí cca 50/den.

Jednotlivé druhy recyklovaných materiálů mají formu certifikovaných výrobků a jsou plnohodnotnou a cenově velmi výhodnou náhradou přírodních materiálů, neobnovitelných zdrojů, a mají široké uplatnění jako zásypové materiály, při budování komunikací, úpravách terénu a realizaci základů staveb.

Stávající kapacita: do 1000 t přijatých odpadů za jeden kalendářní rok

Navrhovaná kapacita: do 60 000 t přijatých odpadů za jeden kalendářní rok, z toho 50 000 t/rok v areálu v Dobkovicích a 10 000 t/rok v místě vzniku.

Z celkové plochy areálu 62 724 m2 je vlastní zařízení pro recyklaci situováno na zpevněných manipulačních plochách o rozloze cca 17 000 m2.

Odpady, stavební materiály a recykláty jsou umístěny v samostatných deponiích. Celková kapacita jednotlivých deponií přijatých odpadů je 1500 m3.

Umístění záměru je dle vyjádření stavebního úřadu ze dne 28.8.2009 v souladu s územním plánem obce Dobkovice, neboť se jedná o plochy výroby, skladů a služeb, kde je využití k popsanému záměru přípustné. Významný vliv záměru na území soustavy NATURA 2000 byl dle sdělení orgánu ochrany přírody ze dne 29.5.2007 vyloučen.

3. Umístění záměru

Kraj: Ústecký

Obec: Dobkovice

Katastrální území: Dobkovice

4. Obchodní firma oznamovatele

Zemní a dopravní stavby Hrdý Milan, s.r.o.

5. IČ oznamovatele

25475819

6. Sídlo oznamovatele

Dobrná 48, 407 41 Dobrná

Zástupce oznamovatele: Milan Hrdý, Dobrná 48, 407 41 Dobrná,

tel: +420 602 193 283

II. PRŮBĚH POSUZOVÁNÍ

1. Oznámení

Zpracovatel: Ing. Jiřina Svobodová

Čs. armády 1079/30, 405 01 Děčín I

držitel autorizace podle § 19 zákona č. 100/2001 Sb.

osvědčení č.j. 5153/749/OPVŽP/96

Datum předložení: 18.11.2009

2. Dokumentace

Zpracovatel: Ing. Květoslava Konečná

Envikon s.r.o., Lesní 2581, 470 01 Česká Lípa

držitel autorizace podle § 19 zákona č. 100/2001 Sb.

osvědčení č.j. 8129/952/OPVŽP/97

Datum předložení: 4.10.2010

3. Posudek

Zpracovatel: Ecological Consulting a.s.,

RNDr. Jiří G r ú z

číslo osvědčení odborné způsobilosti 85189/ENV/08

Na Střelnici 48, 779 00 Olomouc, tel. 603 584 222

e-mail: ecological@ecological.cz ; www.ecological.cz

Datum předložení: 21.1.2011

4. Veřejné projednání

Krajský úřad Ústeckého kraje upustil od konání veřejného prejednání dokumentace a posudku podle § 17, protože neobdržel žádné odůvodněné nesouhlasné vyjádření k dokumentaci.

5. Celkové hodnocení procesu posuzování včetně účasti veřejnosti

Záměr „Recyklační centrum Dobkovice“ představuje navýšení kapacity stávajícího Recyklačního centra Dobkovice ze současného množství 1000 t přijatých odpadů za jeden kalendářní rok na 60 000 t zpracovávaných odpadů za jeden kalendářní rok. Z této maximální kapacity se předpokládá 50 000 t/rok zpracovávat v areálu v Dobkovicích a 10 000 t/rok v místě vzniku odpadu.

Uvažovaný záměr se nachází ve stávajícím areálu společnosti „Zemní a dopravní stavby Hrdý Milan, s.r.o.“(dříve areál PREFA Dobkovice). Tento areál jako celek je situován na severní hranici katastrálního území Dobkovice, při západním okraji železniční tratě 090 Praha- Ústí nad Labem- Děčín a silnice I/62 (E442).

Doprava stavebních odpadů, vč. odvozu recyklátu bude řešena nákladními automobily (nosnost 12-20 t) po místní komunikaci a následně po silnici I/62. Celkový počet pohybů těchto vozidel po realizaci záměru bude cca 50/24 hod.

Zamýšlený záměr tak podle uvedeného naplňuje kritérium stanovené v zákoně o posuzování vlivů na životní prostředí, příloze I., kategorii II, bodu 6.2 „Výroba stavebních hmot a výrobků neuvedených v kategorii I ani v předchozím bodě s kapacitou nad 25 000 t/rok; zařízení na výrobu azbestu a výrobků obsahujících azbest (záměry neuvedené v kategorii I)“.

Dle této přílohy bylo k danému záměru provedeno zjišťovací řízení ve smyslu ustanovení §7 citovaného právního předpisu. Příslušným orgánem státní správy je v tomto konkrétním případě Krajský úřad Ústeckého kraje. Tento vydal na základě předloženého oznámení dle téhož ustanovení citovaného zákona dne 18.12.2009 závěr zjišťovacího řízení, který obsahoval podmínku dalšího posuzování zmíněného záměru. Pro daný záměr tak bylo nutno zpracovat dokumentaci s obsahem dle přílohy č.4 citovaného zákona.

Dokumentace (oznámení) byla pro daný záměr zpracována v září 2010. Zpracována byla autorizovanou osobou ve smyslu ustanovení §19 citované právní normy, Ing. Květoslavou Konečnou.

K uvedené dokumentaci došlo celkem 6 vyjádření zástupců samosprávy a státní správy, veřejnost se nevyjádřila.

Co se týče zpracované dokumentace pro uvedený záměr, lze konstatovat, že požadavky, dané přílohou č. 4 zákona a jeho příslušnými ustanoveními byly splněny. Z hlediska úplnosti a správnosti údajů a vstupních informací uvedených v dokumentaci lze konstatovat, že dokumentace obsahuje podklady a informace s akceptovatelnou vypovídací schopností pro vyhodnocení velikosti a významnosti vlivu záměru na jednotlivé složky životního prostředí, s doplňky a některými připomínkami, které jsou uvedeny a komentovány v posudku dokumentace a v podmínkách tohoto stanoviska. Hodnocení vlivu na životní prostředí je dokumentací EIA řešeno na základě řady podkladů zpracovaných v průběhu dlouhodobé přípravy záměru. Tyto podklady jsou prezentovány v dokumentaci a doplněny a komentovány v posudku.

Posudek, hodnotící uvedenou dokumentaci, byl zpracován v souladu s přílohou č. 5 zákona č. 100/2001 Sb. a zahrnuje vypořádání připomínek dotčených správních úřadů, územních samosprávných celků a ostatních účastníků procesu EIA k dokumentaci. Na základě posudku lze považovat předloženou dokumentaci o posuzování vlivů předmětného záměru na životní prostředí za akceptovatelnou. Při zohlednění doložených údajů o vlivech záměru na životní prostředí, technického řešení záměru a na základě podmínek realizace záměru uvedených v návrhu tohoto stanoviska lze učinit závěr, že negativní vlivy záměru na životní prostředí nebudou (při realizaci doporučené varianty) přesahovat míru stanovenou příslušnými složkovými zákony a dalšími dotčenými předpisy.

6. Seznam subjektů, jejichž vyjádření jsou ve stanovisku zčásti nebo zcela zahrnuta

- Krajský úřad Ústeckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství

- Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje, územní pracoviště Děčín, oddělení hygieny obecné a komunální

- Magistrát města Děčín, Odbor životního prostředí

- Česká inspekce životního prostředí

- Oblastní inspektorát Ústí nad Labem

- Obec Dobkovice

- Rada Ústeckého kraje dle usnesení z 62. schůze Rady

III. HODNOCENÍ ZÁMĚRU

1. Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí

z hlediska jejich velikosti a významnosti

V posuzované dokumentaci je na základě řady podkladů provedeno hodnocení vlivu záměru - Recyklační centrum Dobkovice - na životní prostředí. Přehled použitých podkladů je prezentován v textu dokumentace. Z hlediska postupů realizace záměru, vč. provádění stavebních prací, dodávek a montáží technologických zařízení a z hlediska následného provozování záměru jsou zmíněné vlivy posuzovanou dokumentací řešeny ve vyhovující informační podobě.

Následnou projektovou dokumentací a dalšími technickými projekty budou uvedené postupy výstavby a provozu záměru detailně rozpracovány při respektování příslušných předpisů, technických norem i navrhovaných studií, doporučení a opatření uvedených v hodnocené dokumentaci a zejména v předkládaném posudku.

Realizací záměru vznikne nový stacionární střední zdroj znečišťování ovzduší. Při jeho provozu bude (ve smyslu platné legislativy) nezbytné vyloučit v maximální možné míře emise prachu do ovzduší, tj. na všech místech a při operacích kde dochází k emisím používat dle povahy procesu vodní clony, skrápění, odprašovací nebo mlžící zařízení. K těmto opatřením patří dále průběžná očista automobilů a komunikací, pravidelné kropení ploch staveniště a provozních ploch, vč. překrývání deponií prašných materiálů (recyklátů, stavebních materiálů apod.).

V daném případě je však nutno vidět, že stávající území je již dnes zatíženo hlukem, vibracemi a emisemi z bezprostředně související dopravy na silnici I/62 (E442), na železnici č.090 (Praha- Ústí nad Labem- Děčín) na trati ČD č. 073 Střekov – Děčín, případně z dalších zdrojů. Vlastní provoz záměru bude z tohoto hlediska nepodstatný. Nebude způsobovat nadměrné znečištění NO2, PM10 ani benzenem. Platné předpisy o ochraně ovzduší, kterými je v současné době mimo zákon o ovzduší zejména Nař. vl. č. 597/2006 Sb. tak budou dodrženy.

Co se týče problematiky hluku, bylo hodnoceno navýšení ekvivalentní hladiny hluku v denní době. Hodnocen byl jak hluk z liniových zdrojů (I/62, železnice, místní doprava), tak hluk z areálu záměru (doprava+technologie) a výsledná hladina hluku. Jako referenční body byl zvolen chráněný venkovní prostor staveb nejbližších objektů pro bydlení. Jednalo se o objekty, vzdálené od záměru cca 170 až 220 m (č.p. 122, 63 a 26).

V případě dopravních intenzit bylo vycházeno z měření, provedených ŘSD (2005) a dále z vlastních detailních měření z května 2009.

Hluk od vlastního záměru navýší stávající hlukové pozadí ve zmíněných referenčních bodech o sluchově zcela nepostižitelnou hodnot 0,1 až 0,2 dB a v žádném z hodnocených referenčních bodů nezpůsobí překročení platných hygienických limitů.

Z provedeného hodnocení je zřejmé, že předepsané hladiny akustického tlaku pro denní dobu nebudou pro jednotlivě hodnocené zdroje hluku překročeny a překročen nebude ani platný limity pro samotný záměr, t.j. 50 dB(A).

V souladu s uvedenými skutečnostmi lze předpokládat, že parametry požadované platným nařízením vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací č. 148/2006 Sb. nebudou vlivem realizace záměru překročeny.

Otázku vibrací a jejich přípustných hodnot upravuje zákon č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a nařízení vlády č.148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Vibrace, způsobené recyklační linkou v dokumentaci prakticky nebyly hodnoceny.

Přes tuto skutečnost je zjevné, že limitní hladina vibrací v denní době, 77 dB nebude v chráněném vnitřním prostoru staveb nejbližších RD vlivem záměru překročena. Stejně tak nebudou dosaženy hodnoty rychlostí vibrací (2 mm/s), ohrožujících statiku objektů k bydlení.

I v případě vibrací lze tedy oprávněně předpokládat, že parametry požadované platným nařízením vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací č. 148/2006 Sb. nebudou vlivem realizace záměru překročeny a to v žádné z os, v nichž se hladina vibrací proměřuje.

Pro účely výstavby a provozu záměru bude nezbytné dopracovat otázku vodního hospodářství. Řešit je nutno otázku srážkových vod a jejich vsakování či odvedení z území tak, aby nedošlo k ohrožení kvality podzemních a povrchových vod. Množství srážkových vod, odváděných z areálu záměru v období provozu je třeba ve smyslu vyhl.č. 501/2006 Sb. minimalizovat.

Projektově dořešit bude třeba i otázku nakládání s odpadními vodami. Toto musí být v souladu s ustanovením §38 vodního zákona, tj. odpadní vody musí být před vypouštěním do recipientu čištěny na hodnoty, předepsané vodoprávními úřady.

Stávající návrh by měl být upraven zejména s ohledem na návrh reálného způsobu přečerpávání odpadních vod, aerace biofiltru a separace suspenzí za koncovým stupněm ČOV. Zvážit je v této souvislosti třeba i skutečnost plánované výstavby ČOV pro obec Dobkovice, kam budou výhledově odpadní vody z areálu přesměrovány.

Při respektování ustanovení vodního zákona a podle něho vydaných individuálních správních aktů a při realizaci navržených opatření nepředpokládáme ve shodě s předloženou dokumentací negativní vliv záměru na kvalitu podzemních či povrchových vod ani na vydatnosti vodních zdrojů v nejbližším okolí.

Při provozu záměru bude nakládáno se závadnými látkami (srv. §39 vodního zákona) „ve větším množství“. Tato skutečnost tedy vyvolá nutnost zpracovat havarijní plán pro období provozu, neboť limitní množství závadných látek v areálu (500 l kapalné látky, event. 1000 kg pevné látky dle vyhl.č. 450/2005 Sb.) bude zjevně překročeno.

Negativní vliv se může projevit zejména vlivem havarijního úniku ropných látek a jejich vniknutí do vod povrchových nebo podzemních. K tomuto může dojít jak při dopravních nehodách, tak při vlastním provozu zpracování stavebních odpadů (dieselové motory, hydraulický olej) ať již v areálu v Dobkovicích či mimo něj.

Pro tyto případy bude nezbytné, aby provozovatel měl vždy k dispozici dostatek vhodného nasákavého materiálu (vapex, sorpční rašelina), automobilů i stavební techniky, kterou by bylo možno využít při zásahu na odstranění škodlivých následků havárie.

Z hlediska vlivu imisí a hluku na veřejné zdraví je nutno konstatovat, že přes spíše orientační výsledky vyhodnocení lze akceptovat, že zásadní vliv na veřejné zdraví vyplývá ze stávajícího stavu imisního a hlukového zatížení, produkovaného liniovými zdroji (silnice I/62, místní komunikace, železnice 090 a 073). Vliv vlastního záměru v tomto směru bude, při dodržování dále navržených opatření spíše nevýznamný. Jako zásadní z těchto opatření je nutno vidět zejména opatření, namířená proti prašnosti (mlžení, zkrápění, čištění komunikací), jak jsou tato vyžadována dikcí přílohy č.1, bod 3.6 nař.vl. č. 615/2006 Sb. a uvedena v tomto stanovisku.

Z hlediska zájmů hájených ochranou přírody a krajiny je závažné, že celý posuzovaný areál se nachází na území Chráněné krajinné oblasti České Středohoří (IV. zóna), která je druhou největší chráněnou krajinnou oblastí v České republice. V blízkosti areálu se dále nachází nadregionální biokoridor a současně VKP, kterým je tok Labe (NRBK Stříbrný roh-hranice ČR) a dále maloplošné ZCHÚ, přírodní památka Nebočadský luh, na pravém břehu tohoto vodního toku.

Z těchto důvodů je nezbytné dodržovat opatření, která negativní vlivy záměru omezí (hluk, emise, úniky závadných látek). Za těchto předpokladů a vzhledem k umístění posuzovaného záměru ve stávajícím oploceném areálu, který se nebude plošně rozšiřovat, lze negativní vliv na floru, faunu a ekosystém provozem záměru prakticky vyloučit.

Závěrem můžeme konstatovat, že úroveň a koncepce navrženého řešení záměru „Recyklační centrum Dobkovice“ koresponduje s úrovní, která je obvyklá u obdobných staveb realizovaných v rámci České republiky i v rámci Evropské unie. Na základě komplexního zhodnocení všech dostupných údajů vztahujících se k posuzovanému záměru, současnému i výhledovému stavu jednotlivých složek životního prostředí a s přihlédnutím ke všem souvisejícím skutečnostem lze konstatovat, že navrhovaný záměr svými parametry nepřekračuje povolené limity. Eventuelní negativní vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví byly popsány výše a budou sníženy projektovanými a dalšími dodatkovými organizačními a technickými opatřeními ve smyslu doporučení dokumentace, hlukové a rozptylové studie, posudku a podmínek vydaného stanoviska.

Na základě provedených komplexních rozborů a posouzení předloženého řešení a hodnocení záměru lze tento z hlediska vlivů na životní prostředí považovat za akceptovatelný při respektování v dokumentaci a v posudku uvedených stanovisek, připomínek, upozornění a doporučení, a při zohlednění dále v návrhu stanoviska příslušného úřadu uvedených podmínek souhlasu s realizací záměru.

2. Hodnocení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň poznání pokud jde o znečišťování životního prostředí

Hodnocený záměr lze charakterizovat jako navýšení kapacity stávajícího Recyklačního centra a to ze současného množství 1000 t přijatých odpadů za jeden kalendářní rok na 60 000 t zpracovávaných odpadů za rok. Z této maximální kapacity se předpokládá 50 000 t/rok zpracovávat ve stávajícím areálu v Dobkovicích a 10 000 t/rok v místě vzniku odpadu.

Zařízení pro recyklaci bude umístěno na zpevněných manipulačních plochách o celkové výměře cca 17 000 m2 zcela účelově mezi dvěma provozními budovami tak, aby se alespoň částečně zamezilo šíření hluku směrem k obytným objektům.

Původci stavebních odpadů jsou jak fyzické, tak právnické osoby z okolí recyklačního centra. Dovoz odpadů a odvoz recyklátu je řešen nákladními automobily (nosnost 12-20 t) po místní komunikaci a následně po silnici I/62. Předpokládá se průjezd 20-25 vozidel denně (po dobu 10 hod), přičemž většina aut přivážející odpad si zpět odváží recyklát. Celkový počet pohybů nákladních vozidel tak činí cca 50/den. Realizací záměru nevzniknou nové nároky na řešení dopravní situace. Dopravní napojení je stávající, parkovací i odstavné plochy jsou vybudovány.

Vlastní zpracování stavebních odpadů spočívá v kombinaci drtiče odpadů a třídiče, které spolu vytváří recyklační linku. Tato zahrnuje jako základní části čelisťový drtič BROWN LENNOX KK 114 a mobilní zařízení TANDEM GLOBETROTTER a dále síťový třídič TANDEM GLOBETROTTER. Úprava stavebních odpadů zahrnuje i separaci železa a vytřídění ostatních kovů případně jiných odpadů, které se mohou v dodávce stavebních odpadů objevit.

Stavební materiály, jednotlivé druhy přijatých stavebních odpadů a vyrobené stavební výrobky jsou umístěny v samostatných deponiích. Celková kapacita jednotlivých deponií přijatých odpadů je 1500 m3. Výrobky – upravený odpad a nakoupený stavební materiál, jsou ukládány na dalších deponiích dle jednotlivých frakcí a druhů.

Produkty Recyklačního centra, t.j. jednotlivé druhy recyklovaných materiálů mají formu certifikovaných výrobků a jsou plnohodnotnou a cenově velmi výhodnou náhradou přírodních materiálů, neobnovitelných zdrojů, a mají široké uplatnění jako zásypové materiály, při budování komunikací, úpravách terénu a realizaci základů staveb.

Jiná, než popsaná varianta navýšení kapacity využití stavebních odpadů není navrhována.

Záměr je tak navržen invariantně.

Je neoddiskutovatelné, že hodnocený záměr bude zejména při vlastním provozu způsobovat v dané lokalitě oproti nulové variantě některé, spíše nežádoucí změny. Technickým řešením, tak jak je se zřetelem na současný stav techniky navrženo, by však mělo dojít k minimalizaci negativních vlivů, včetně vlivů ve fázi realizace záměru.

Rozšířením kapacity záměru vznikne nový střední zdroj znečištění ovzduší. Kritické budou zejména emise tuhých znečišťujících látek.

Zde je nezbytná průběžná aplikace technických a organizačních opatření k minimalizaci prašnosti. V souladu se zpracovanou rozptylovou studií lze ale konstatovat, že provozem záměru nebudou předepsané limity imisních koncentrací ovzduší překročeny.

Z hlediska vodního hospodářství bude nezbytné dopracování návrhu ve směru odvádění srážkových vod a technických detailů čištění vod odpadních. Vznikající technologické a splaškové vody budou čištěny v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb. Při respektování ustanovení vodního zákona a podle něho vydaných individuelních správních aktů a při realizaci navržených opatření nepředpokládáme negativní vliv záměru na kvalitu podzemních či povrchových vod ani na vydatnosti vodních zdrojů v nejbližším okolí.

Otázku ohrožení kvality povrchových a podzemních vod je nutno řešit zpracováním a důsledným dodržováním havarijního plánu, ve smyslu vyhl.č. 450/2005 Sb.

Ve fázi provozu záměru bude zásadní rovněž hluková zátěž a její působení na chráněný venkovní prostor staveb nejbližších objektů pro bydlení. Provoz záměru je předpokládán pouze v denní době. Ekvivalentní hladina akustického tlaku od provozu záměru navýší stávající hlukové pozadí u zmíněných objektů pro bydlení o sluchově zcela nepostižitelnou hodnotu…0,1 až 0,2 dB a v žádném z hodnocených referenčních bodů nezpůsobí překročení platných hygienických limitů.

Předepsané hladiny akustického tlaku pro denní dobu nebudou pro jednotlivě hodnocené zdroje hluku překročeny a překročen nebude ani platný limit pro samotný záměr, t.j. 50 dB(A). Hygienické limity, požadované platným nařízením vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací č. 148/2006 Sb. nebudou vlivem realizace záměru překročeny.

Co se týče problematiky vibrací, tyto se mohou projevit spíše v časově omezeném období výstavby. Zde mohou být generovány použitými, těžkými, mechanismy v období výstavby. Dopad na širší okolí však nebude významný. Vliv vibrací na zdraví a statiku staveb v období provozu záměru bude nevýznamný.

Produkce odpadů bude zejména při vlastním provozu záměru. Budou vznikat odpady různých skupin a druhů, které lze řadit do kategorie „odpady ostatní“ (O), resp. i kategorie „nebezpečný odpad“ (N).

Za podmínky dodržení všech stávajících legislativních norem a doporučení, která jsou uvedena v hodnocené dokumentaci a v předchozím textu tohoto posudku lze považovat dopady vznikajícího množství a charakteru odpadů na životní prostředí za minimální.

Vlivy realizace záměru na ochranu přírody a krajiny budou relativně nevýznamné. Záměr je situován v CHKO a v jeho okolí se vyskytují zejména systémy ÚSES a VKP. Bude tedy nezbytné dodržovat opatření, která negativní vlivy záměru omezí (hluk, emise, úniky závadných látek). Vzhledem k umístění posuzovaného záměru ve stávajícím oploceném areálu, který se nebude plošně rozšiřovat, lze jeho negativní vliv na floru, faunu a ekosystém hodnotit jako nepravděpodobný.

Závěrem této kapitoly lze uvést, že navržené technické řešení staví na zkušenostech se současným provozem obdobných zařízení a bylo vybráno po zvážení řady připomínek ze strany orgánů státní správy, samospráv i veřejnosti. Řešení je vyzkoušené v obdobných provozech u nás i v zahraničí. Hodnocený záměr tak splňuje evropskou úroveň obdobných zařízení.

Souhrnně lze konstatovat, že navržená koncepce technického řešení záměru a jeho technologie má za dodržení určitých podmínek zohledněných v dokumentaci a v následných doporučeních posudku předpoklady pro zajištění takových výstupů, které nebudou nepřijatelným způsobem ovlivňovat životní prostředí.

3. Návrh opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů záměru na životní prostředí včetně povinností a podmínek pro sledování a rozbor vlivů na životní prostředí

Příslušná opatření k ochraně životního prostředí a veřejného zdraví, rezultující z procesu posuzování vlivů podle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí jsou specifikována jako podmínky tohoto stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí pro fázi přípravy, realizace a provozu záměru. Uvedeny jsou přehledně v kapitole III.6. tohoto stanoviska.

Základní opatření v tomto smyslu jsou dána vlastním technickým řešením záměru a podmínkami tohoto stanoviska, zajišťujícími z hlediska bezpečnosti přijatelný způsob výstavby a provozu záměru i přijatelnou úroveň všech emisí výstupů ze záměru, které budou v souladu s limity stanovenými příslušnými správními úřady, příslušnými složkovými zákony a jejich prováděcími předpisy, resp. příslušnými technickými normami.

Dalším významným faktorem zajišťujícím dostatečnou úroveň sledování a hodnocení vlivů záměru na životní prostředí v průběhu jeho realizace a provozování je potřebný monitoring, zahrnující kontrolu dostatečné účinnosti a bezpečnosti provozu technologií záměru a sledování vlivu záměru na všechny dotčené složky životního prostředí, s eventuelní realizací následných opatření.

4. Pořadí variant z hlediska vlivů na životní prostředí

Variantní řešení pro danou stavbu v podstatě neexistuje. Záměr je totiž koncipován jako rozšíření stávajícího provozu v dané lokalitě. Přitom se nepředpokládá plošné rozšiřování stávajícího areálu za současné minimalizace vlivů záměru na životní prostředí, dále uvedenými opatřeními.

V průběhu zpracování podkladů projektové dokumentace byly možné varianty z technického hlediska prověřovány a následně diskutovány se zástupci samosprávy a státní správy, občany, popřípadě dalšími dotčenými subjekty. Výsledkem je návrh záměru, tak jak byl v dokumentaci, zpracované podle zákona č. 100/2001 Sb. uveden.

U tohoto záměru je kapacita a umístění recyklační linky jednoznačně vymezeno, stejně jako trasování související dopravy do - a z areálu.

K drobným modifikacím záměru by v dalším průběhu mohlo eventuelně dojít při návrhu typů a parametrů jednotlivých součástí recyklační linky, stejně jako při návrhu souvisejících staveb (čistírna odpadních vod).

Z uvedených důvodů se varianty řešení ani jejich pořadí nenavrhují.

5. Vypořádání vyjádření k dokumentaci a k posudku.

Vyjádření Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru ŽPaZ ze dne 5.10.2010

Připomínky:

Je upozorněno na nutnost maximálního omezování emisí TZL v souladu se schváleným provozním řádem. Je konstatován nedostatečný popis a hodnocení možných havárií, způsobených závadnými (zejména ropnými) látkami a vyjádřen názor, že nový havarijní plán by měl být přílohou posuzované dokumentace a že drcené stavební odpady mají nedostatečnou absorpční účinnost pro likvidaci havárií. Stávající hodnoty vypouštěných odpadních vod absentují a návrh dostavby ČOV nemusí být postačující. Je nejasné, bude-li biofiltr budován nový  nebo využit stávající „zemní filtr“.

Vypořádání:

Požadavky a připomínky jsou z převážné části oprávněné a byly vzaty v potaz při zpracování návrhu stanoviska (a jeho podmínek) příslušného úřadu. U rekonstrukce ČOV je potřeba přepracovat způsob čerpání odpadních vod na biofiltr a zvážit vybudování nového nadzemního biofiltru, případně zajištění řádné aerace biofiltru stávajícího. Do podmínek dále navrženého stanoviska je promítnuta rovněž potřeba zpracování řádného havarijního plánu ve smyslu vyhl.č. 450/2005 Sb. pro celou kapacitu záměru, vč. řešení využití odpadů „on site“. Zpracovatel posudku na druhé straně akceptuje skutečnost, že tento havarijní plán nebyl přílohou dokumentace EIA, neboť jeho schvalování probíhá (na rozdíl od posuzování vlivů na životní prostředí) v jiném režimu a to ve správním řízení ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád).

Vyjádření KHS Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem ze dne 13.10.2010

Připomínky:

Orgán ochrany veřejného zdraví nemá k předložené dokumentaci připomínky. Ve svém vyjádření zvážil výsledky hlukové a rozptylové studie se závěrem, že provoz záměru nebude představovat „významně zvýšené riziko pro lidské zdraví“.

Vypořádání:

Bez komentáře

Vyjádření Magistrátu města Děčín, odboru životního prostředí ze dne 26.10.2010

Připomínky:

Ve vyjádření je uvedeno, že v aktualizovaném provozním řádu (§11 odst.2 zákona č. 86/2002 Sb.) je nutno specifikovat opatření ke snižování prašnosti (mlžení, zkrápění). Pokud bude odnímána zemědělská půda ze ZPF, je nutno předložit spolu se žádostí předložit bilanci skrývky kulturních vrstev a výpočet výše odvodů.

Vypořádání:

Požadavky a připomínky vyplývají vesměs z platné legislativy. Jejich obsah je tak nutno akceptovat a byl vzat v potaz při zpracování návrhu stanoviska (a jeho podmínek) příslušného orgánu.

Vyjádření ČIŽP, OI Ústí nad Labem ze dne 1.11.2010

Připomínky:

K dokumentaci nejsou ze strany ČIŽP závažnější připomínky. Je upozorněno na potřebu plnění povinností dle ustanovení §17 zákona o ochraně ovzduší (nový střední zdroj znečišťování ovzduší). Je poukázáno na skutečnost, že po realizaci rekonstrukce ČOV budou vyčištěné odpadní vody vypouštěny do Labe a to pouze do doby vybudování kanalizace pro veřejnou potřebu v obci Dobkovice. Po tomto termínu dojde k napojení surových odpadních vod z Recyklačního centra do kanalizace obce. Srážkové vody musí být před vypouštěním dešťovou kanalizací do Labe průběžně zbavovány nerozpustných látek (písek, prach). Upozorněno je na potřebu zpracování havarijního plánu pro látky závadné vodám.

Vypořádání:

Požadavky a připomínky jsou vesměs akceptovány a byly vzaty v potaz při zpracování návrhu stanoviska (a jeho podmínek) příslušného úřadu.

Vyjádření Obce Dobkovice ze dne 11.11.2010

Připomínky:

K dokumentaci nejsou ze strany obce závažnější připomínky. Je upozorněno na potřebu provádět zkrápění komunikací v areálu a příjezdové komunikace vždy při výskytu zvýšené prašnosti a nikoliv pouze v suchém letním období. Je doporučeno čištění vozidel vždy při výjezdu z Recyklačního centra k zabránění znečištění příjezdové komunikace.

Vypořádání:

Požadavky a připomínky jsou akceptovány a byly vzaty v potaz při zpracování návrhu stanoviska (a jeho podmínek) příslušného úřadu.

Vyjádření Rady Ústeckého kraje (výpis z usnesení) ze dne 15.11.2010

Připomínky:

Rada Ústeckého kraje bere posuzovanou dokumentaci na vědomí a požaduje v posudku zohlednit všechny vznešené požadavky a vyhodnotit možné dopady na životní prostředí.

Vypořádání:

Vyjádření Rady Ústeckého kraje bylo při zpracování Posudku akceptováno.

Žádné z vyjádření došlých k posudku není nesouhlasné, ani nepožaduje změnu či doplnění navržených podmínek stanoviska,

Souhrnně lze považovat veškerá vyjádření a připomínky jak k dokumentaci, tak k posudku za vypořádané způsobem, který umožňuje dokončení procesu posuzování vlivů, vydání souhlasného stanoviska příslušného úřadu a pokračování dalšího postupu přípravy realizace záměru v následných správních řízeních.

6. Stanovisko příslušného úřadu z hlediska přijatelnosti vlivů záměru na životní prostředí s uvedením podmínek pro realizaci záměru

Na základě dokumentace vlivů záměru na životní prostředí, vyjádření dotčených správních úřadů, dotčených územních samosprávných celků, veřejnosti a ostatních účastníků procesu EIA, a dále na základě doplňujících informací, zpracovaného posudku, výsledků veřejného projednání a vypořádání připomínek k posudku

vydává

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný úřad podle § 22 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivu na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) v platném znění v souladu s ustanovením §10 odst.1 téhož zákona, z hlediska přijatelnosti vlivů na životní prostředí

s o u h l a s n é    s t a n o v i s k o

k posouzení vlivů záměru „Recyklační centrum Dobkovice“ na životní prostředí s tím, že níže

uvedené podmínky tohoto stanoviska budou zahrnuty jako podmínky rozhodnutí nebo opatření nutných k provedení záměru v příslušných správních nebo jiných řízeních, pokud nebudou do té doby splněny.

Doporučená varianta:

Ve vztahu k charakteru záměru a jeho vlivům na životní prostředí a ochranu veřejného zdraví se doporučuje řešit uvedený záměr v navržené variantě s tím, že budou respektovány dále uvedené podmínky tohoto stanoviska. Zvážením doplnění navrženého řešení již ve fázi přípravy může dojít k eventuelní modifikaci územního a technického řešení předloženého záměru s cílem další minimalizace negativních vlivů navrženého záměru.

I. Podmínky pro fázi přípravy

1. Bude zpracován harmonogram výstavby (POV) tak, aby v maximální možné míře eliminoval nepříznivé dopady na jednotlivé složky životního prostředí. V časovém plánu realizace stavby stanovit harmonogram jednotlivých stavebních prací, nasazení stavebních mechanizmů a využívání přepravních tras. Přitom nedopustit zásahy do významných krajinných prvků a prvků ÚSES.

2. V POV vymezit plochy pro zařízení staveniště uvnitř stávajícího areálu. Vymezit plochy pro deponie zemin a ornice tak, aby nenarušovaly ekologickou stabilitu a nezasahovaly do prvků ÚSES (biokoridorů). Stanovit objem zemin a ornice přemisťovaných během výstavby.

3. Stanovit trasy pro dopravu materiálů a surovin na staveniště a pro přepravu zemin a ornice v rámci staveniště a na deponie. Zpracovat bilance odpadů (vč. bilancí při zemních pracech) pro období realizace stavby, se specifikací druhů odpadů a způsobů jejich využití či odstranění.

4. V projektovém řešení upřesnit (s cílem minimalizace) potřebu odnětí pozemků ZPF. Odnětí pozemků PUPFL vyloučit. Zpracovat bilanci skrývky svrchních kulturních vrstev půdy (ornice a podorniční vrstvy) a plán na jejich využití. Se žádostí o odnětí zemědělské půdy ze ZPF předložit i výpočet odvodů.

5. Zpracovat a nechat schválit provozní řád středního zdroje znečišťování ovzduší (§11 odst.2 zákona č. 86/2002 Sb.) se specifikováním povinností při snižování prašnosti při provozu záměru (mlžení, zkrápění, očista vozidel a komunikací).

6. Pro období provozu zpracovat, nechat vodoprávním úřadem schválit a dodržovat havarijní plán pro látky závadné vodám, ve smyslu vodního zákona č.254/2001 Sb. a jeho prováděcí vyhl.č. 450/2005 Sb. V havarijním plánu specifikovat množství a druhy protihavarijních prostředků, vč. absorpčních materiálů s prokazatelnou účinností  (vapex, sorpční rašelina) a řešit i případy využití stavebních odpadů mimo hodnocený areál („on site“).

7. Projektově dořešit rekonstrukci ČOV v areálu záměru. Navrhnout spolehlivý způsob čerpání odpadní vody na biofiltr, zajistit řádnou aeraci biofiltru (případně volit jeho nadzemní variantu), zvážit potřebu separace suspendovaných látek na odtoku z ČOV.

8. Projednat s příslušným vodoprávním úřadem možnost dostavby vodních děl na ohlášení (§15a vodního zákona), případně (podle zvážení vodoprávního úřadu) požádat o řádné povolení stavby a povolení k nakládání s vodami (§8 odst.1 písm.c) vodního zákona)

9. Při zpracování projektového řešení odvádění srážkových vod z areálu záměru je nezbytné ve smyslu vyhl.č. 501/2006 Sb. minimalizovat jejich množství, odváděné do recipientu.

10. Blíže specifikovat rozsah kácení mimolesní zeleně se snahou o jeho minimalizaci, projednat s orgány ochrany přírody rozsah kácení a následnou realizaci náhradních výsadeb. Plochy zeleně navázat dle místních podmínek na stávající plochy zeleně nebo na plochy zeleně v územním plánu obce.

11. Naprojektovat řešení skrápění, které bude eliminovat zvýšenou prašnost a zdroje vody pro tuto činnost.

II. Podmínky pro fázi realizace

1. Stavebně a montážně realizovat veškeré stavby a zařízení na ochranu zdraví a životního prostředí, jejichž funkce byla zohledněna při posuzování účinků na zdraví a na životní prostředí.

2. Venkovní stavební práce spojené se zvýšenou hlučností (např. terénní úpravy, návoz materiálu apod.) nebudou realizovány ve dnech pracovního klidu, ve státem uznávaných svátcích, a v nočních hodinách, provoz hlučných stacionárních zařízení bude stíněn mobilními protihlukovými zástěnami. Po dobu výstavby bude dbáno na dodržení limitů hluku vč. limitů, daných nař.vl.č. 9/2002 Sb. pro jednotlivé výrobky. Nepoužívané technologie důsledně vypínat.

3. Na vnějším ohrazení stavby uvést kontakt na zástupce stavitele, kterému budou moci občané sdělit své oprávněné připomínky na postupy provádění stavby (případné stížnosti na hlučnost, prašnost apod.)

4. Odděleně deponovat kulturní vrstvy půdy (ornici a podorniční vrstvy), jejich využití realizovat v souladu se schváleným plánem.

5. Dodavatel stavby bude zodpovědný za zajištění řádné údržby a sjízdnosti všech jím využívaných přístupových cest ke staveništi po celou dobu probíhajících stavebních prací. Automobily budou před výjezdem ze staveniště na komunikaci řádně očištěny. Sypké a prašné materiály budou nakládány a zabezpečeny na automobilech tak, aby nedocházelo k jejich padání na vozovku a do přírodních ploch (zaplachtování). Přesuny stavební techniky, vytíženost nákladních automobilů a dopravní trasy musí být navzájem koordinovány/optimalizovány.

6. Stojící stavební mechanizmy budou opatřeny záchytnými vanami proti úkapům. Plochy zařízení stavenišť budou vybaveny dostatečným množstvím sanačních prostředků pro případnou okamžitou likvidaci úniků ropných látek. V případě úniku ropných nebo jiných závadných látek bude kontaminovaná zemina neprodleně odstraněna, odvezena a zneškodněna podle platných předpisů.

7. Při nakládání se závadnými látkami během výstavby záměru respektovat schválený havarijní plán. V případě havárie zajistit její sanaci u odborné firmy.

8. Kácení dřevin bude provedeno diferencovaně, v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb. Kácení dřevin bude provedeno v souladu s rozhodnutím místně příslušného správního orgánu ochrany přírody a krajiny. Kácení dřevin provádět přednostně v období vegetačního klidu, vyloučit kácení v hnízdním období ptáků (duben – srpen).

9. U stávajících dřevin, jež mají být zachovány, zajistit při stavebních činnostech odpovídající ochranu dle ČSN DIN 18 920 (ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech).

10. Umožnit záchranný archeologický výzkum dle zák. č. 20/1987 Sb. při provádění zemních a výkopových prací. Při výskytu náhodných archeologických nálezů v průběhu stavby tyto neprodleně hlásit na příslušné archeologické pracoviště.

11. Po ukončení stavby budou plochy v okolí stavby rekultivovány a terén neodkladně upraven v travnatých plochách dle normy ČSN DIN 18 917 (zakládání trávníků). Zbývající plochy budou uvedeny do původního stavu.

III. Podmínky pro fázi provozu

1. V případě nepříznivých klimatických podmínek (léto, sucho, výskyt zvýšené prašnosti) provádět zkrápění příslušných ploch, komunikací v areálu, příjezdové komunikace a stavebního odpadu před jeho úpravou drcením. Obdobně minimalizovat prašnost vznikající při drcení, třídění a další manipulaci s recyklovanými odpady a výrobky zkrápěním vodou vždy, pokud bude materiál vykazovat nízkou vlhkost a vysoký podíl jemných frakcí.

2. Zajistit čištění automobilů při výjezdu z Recyklačního centra. Průběžně sledovat stav příjezdové komunikace a při jejím znečištění zajistit čištění vozovky

3. Zajistit pravidelné čištění objektů na dešťové kanalizaci, aby nedocházelo k průniku nerozpustných látek (prach, písek) touto kanalizací do Labe.

4. Po dobudování kanalizace (a ČOV) pro veřejnou potřebu v obci Dobkovice zajistit přepojení splaškových odpadních vod z areálu do této kanalizace (po dohodě s jejím provozovatelem) a s vodoprávním úřadem projednat podmínky dalšího trvání vodního díla (§§13,15 vodního zákona).

5. Jak ve vlastním areálu v Dobkovicích, tak při zpracování stavebních odpadů mimo tento areál mít trvale k dispozici dostatečné množství protihavarijních prostředků, vč. absorpčních materiálů podle zpracovaného a schváleného havarijního plánu.

6. Po ukončení stavby snižovat jakýmkoliv způsobem možné synergické působení negativních vlivů na životní prostředí a odstranit všechna zařízení stavenišť i jiná navazující zařízení. Zajistit kvalitní a důslednou revitalizaci porostů v okolí stavby.

7. Bude monitorován nástup neoindigenofytův (nepůvodních rostlinných druhů v územích zdomácnělých), v případě zjištění bude přistoupeno k jejich likvidaci

8. Zajistit pravidelnou údržbu ploch nově vysazené i stávající zeleně ihned po ukončení stavby, tak aby byla omezena invaze neofyt nebo šíření další nevhodných druhů do volné krajiny. Za uhynulé jedince zajistit včasnou dosadbu.

Poučení

Toto stanovisko není rozhodnutím podle zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, a nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů.

Správní úřad příslušný pro vydání rozhodnutí nebo opatření dle zvláštních právních předpisů je povinen, v souladu s § 10 odst. 4 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, zahrnout do svého rozhodnutí nebo opatření dle zvláštních právních předpisů požadavky k ochraně životního prostředí uvedené ve stanovisku, nebo ve svém rozhodnutí, popřípadě opatření uvede důvody, pro které tak neučinil nebo učinil jen zčásti.

Platnost tohoto stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že jeho platnost může být na žádost oznamovatele záměru prodloužena v souladu s ustanovením § 10 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

Otisk úředního razítka

# Ing. Taťana Krydlová

vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

Obdrží

oznamovatel, dotčené správní úřady, dotčené územní samosprávné celky, zpracovatel dokumentace, zpracovatel posudku