# OZNÁMENÍ  ZÁMĚRU

podle § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,

v rozsahu podle přílohy č. 3 zákona

Rozšíření haly společnosti Andreas Schmid logistik CZ

Průmyslová zóna „Královský vrch“

Kadaň

listopad 2008

OZNÁMENÍ  ZÁMĚRU

dle přílohy č.3  zákona č. 100/2001 Sb.

Záměr :	Rozšíření haly společnosti Andreas Schmid logistik CZ

Oznamovatel :	Immo Industry Czech s.r.o.

Karlovo náměsti 2097/10, Nové Město

120 00 Praha 2

IČO 276 70 830

Statutární zástupce: Filip Schelfhout, Hofstraat 34A,9451

Haaltert-Kerksken, Belgické králoství

Zastoupený:   	CHEMOPRAG, s.r.o.	 
Ing. Pavel Průcha, ved. střediska Plzeň 
Purkyňova 27 
301 00 Plzeň

Tel.: 37 87 71 093, Fax: 37 87 71 080

E-mail: prucha@chemoprag.cz

Zpracoval :  Ing. Petr Adamec – K cihelně 313/41,

190 15  Praha 9- Satalice

Tel. 286 850 177

724 362 386

Spolupracovali:	Ing. Martin Vejr

Ing. Petr Hofman, Ph.D.

Datum zpracování oznámení : 15.11. 2008

O B S A H   								     strana

Úvod		...................................................................................................	6

A.  ÚDAJE  O  OZNAMOVATELI  .....................................................................	7

B.  ÚDAJE  O  ZÁMĚRU …………………………………………………………………	7

# B.I. ZÁKLADNÍ  ÚDAJE

B I.1. Název záměru  .....................................……………………………....	7

B I.2. Kapacita (rozsah) záměru  ………………….........................................	8

B.I.3. Umístění záměru …………………………………………....................	9

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry.....……...........    	9

B.I.5.  Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu

zvažovaných variant a hlavních  důvodů pro  jejich výběr

resp. odmítnutí  ……………………………………………………….	10

B.I.6.  Stručný popis technického a technologického řešení záměru.... ..............	12

B.I.7.  Předpokládané termíny výstavby........................................... ……..	18

B.I.8.  Výčet dotčených územně samosprávných celků ………………………..	19

B.I.9.  Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst.4 a správních úřadů,

které budou tato rozhodnutí vydávat....................................................	19

B.II. ÚDAJE O VSTUPECH  ..............................……................................................	20

B.II.1.    Půda................................................................................................	20

B.II.2.    Voda  ……………...........................................................................	21

B.II.3.    Energetické a surovinové zdroje........................................................	24

B.II.4.	 Nároky na dopravní síť a jinou infrastrukturu  ..............................….. 	28

B.III. ÚDAJE  O VÝSTUPECH  .............................................................................	30

B III.1. 	  Emise do ovzduší  ..........................................................................	30

B III.2. 	  Odpadní vody ..................................................................................	36

B.III.3.   Odpady  ..........................................................................................	40

B.III.4.	  Hluk a vibrace  ...............................................................................	43

B.III.5.	  Záření radioaktivní, elektromagnetické …………………………	46

B.III.6.	  Rizika havárií  ...............................................................................	46

B.III.7.	  Nebezpečné chemické látky................. …………………………	47

C.  ÚDAJE  O  STAVU  ŽIVOTNÍHO  PROSTŘEDÍ  V  DOTČENÉM  ÚZEMÍ

C.I. VÝČET NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH CHARAKTERISTIK

DOTČENÉHO ÚZEMÍ   ………………………………………………………....  49

C.I.1. Dosavadní využívání území a priority jeho trvale udržitelného

využívání …….……………………………………………………		49

C.I.2. Relativní zastoupení, kvalitu a schopnost regenerace přírodních zdrojů ….	50

C.I.3. Schopnost přírodního prostředí snášet zátěž ……………………………..    50

C.II. STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA STAVU SLOŽEK ŽIVOTNÍHO  PROSTŘEDÍ

V DOTČENÉM ÚZEMÍ, KTERÉ BUDOU PRAVDĚPODOBNĚ VÝZNAMNĚ

OVLIVNĚNY

C.II..1. Ovzduší  ............................................................................................	531

C.II.2. Voda ..................................................................................................	56

C.II.3.  Půda ..................................................................................................	57

C.II.4.  Geologické a hydrogeologické  poměry území……...............................	58

C.II.5.  Seismicita, radon.............................................................................	……     61

C.II.6.  Fauna a flóra ...................................................................................	62

C.II.7.  Hluková situace v zájmovém území ................................................	64

D.   ÚDAJE  O  VLIVECH  ZÁMĚRU  NA  VEŘEJNÉ ZDRAVÍ  A  NA  ŽIVOTNÍ

PROSTŘEDÍ

D.I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti

D.I.1.  Vlivy na veřejné zdraví..................................................................................65

D.I.2   Vlivy na ovzduší a klima ……………………….........................................	67

D.I.3.  Vliv na hlukovou situaci, další fyzikální a biologické

charakteristiky ……………………………………………………. 	69  	D.I.4.  Vlivy na povrchové a podzemní vody …........................……...........	71

D.I.5.  Vlivy na půdu  …………………………...........................................	72

D.I.6.  Vlivy na chráněné oblasti přírody..............  ………………………	.	73

D.I.7.  Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje....................................	73

D.I.8.  Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy ..................…................................	74

D.I.9.  Vlivy na krajinu, krajinný ráz…........………………………….................	75

D.I.10.  Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky …………………......	75

D.II.  Komplexní charakteristika vlivů záměru na ŽP z hlediska jejich

velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních vlivů  …………………	76

D.III. Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích

a nestandardních stavech …………………………………………………	76

D.IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě

kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí   …………………	77

D.V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích

předpokladů při hodnocení vlivů  ………………………………………	79

D.VI.  Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly

při zpracování dokumentace …………………………………………………	80

E.  POROVNÁNÍ  VARIANT  ŘEŠENÍ  ZÁMĚRU …………………………	81

F.  ZÁVĚR …………………							            81

G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ  SHRNUTÍ  NETECHNICKÉHO

CHARAKTERU    ……………………………………………………………	82

H.  PŘÍLOHY  ……………………………………………………………………	91

Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru

z hlediska územně plánovací  dokumentace

Vyjádření Krajského úřadu odbor OP z hlediska NATURA 2000

Přílohy:

Příloha č.1    Zákres do mapy

Příloha č.2    Zastavovací situace

Příloha č.3    Půdorys nové haly

Příloha č.4    Fotodokumentace

Příloha č.5    Protokol o nezařazení

Příloha č.6    Rozptylová studie

# Úvod

předložené Oznámení je zpracováno pro rozšíření haly firmy Andreas Schmid logistik CZ v  industriální zóně Královský Vrch v Kadani na pozemcích p.č. 3041/38, 3041/64,  k.ú. Kadaň a 164/10 a 164/7 k.ú. Prunéřov.  Objekty budou sloužit pro skladování hotových výrobků před jejich další expedicí k finálním odběratelům a částečně i ke skladování hořlavých látek a aerosolů.

Součástí řešeného záměru budou odstavné a parkovací plochy pro kamiony a osobní vozidla zaměstnanců.

Oznámení je zpracováno na základě Přílohy č. 1 k zákonu  č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění zákona č. 93/2004 Sb.

Záměr je dle zákona zařazen do KATEGORIE II (záměry vyžadující zjišťovací řízení), čl. 10.4 skladování vybraných nebezpečných látek a pesticidů v množství nad 1 t, čl. 10.6, sloupec B, tj. skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o celkové výměře nad 3000 m2 zastavěné plochy.

Stavba patří mezi záměry, jejichž posuzování je zajišťováno Krajským úřadem Ústeckého kraje.

Staveniště je určeno územně plánovací dokumentací ke komerčně- průmyslovému využití. Záměr je tedy ve shodě s územním plánem obce Kadaň.

Č Á S T  A.    ÚDAJE  O  OZNAMOVATELI

## 1. Obchodní firma:  	IMMO  Industry Czech s.r.o.

2. IČO:  276 70 830

3. Sídlo:  Karlovo náměsti 2097/10, Nové Město

120 00 Praha 2

4. Oprávněný zástupce oznamovatele: CHEMOPRAG, s.r.o.	 
Ing. Pavel Průcha, ved. střediska Plzeň 
Purkyňova 27 
301 00 Plzeň

Tel.: 37 87 71 093, Fax: 37 87 71 080

E-mail: prucha@chemoprag.cz

Č Á S T  B.   ÚDAJE  O  ZÁMĚRU

B.I. Základní údaje

B.I.1.    Název záměru  a jeho zařazení podle přílohy č.1

Název záměru :	Rozšíření haly společnosti Andreas Schmid logistik CZ

Zařazení : 	Záměr je dle zákona zařazen do KATEGORIE II (záměry vyžadující zjišťovací řízení), čl. 10.4 skladování vybraných nebezpečných látek a pesticidů v množství nad 1 t, čl. 10.6, sloupec B, tj. skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o celkové výměře nad 3000 m2 zastavěné plochy.

.

B.I.2.    Kapacita (rozsah) záměru

Záměrem investora je přístavba skladové haly firmy Andreas Schmid Logistik CZ v průmyslové zóně „Královský vrch“ v Kadani v areálu společnosti Andreas Schmid a Jeyes.  Sklad bude využíván pro skladování chemických látek pro externí zákazníky bez návaznosti na stávající výrobu v areálu.

Budoucí rozšíření haly je velikosti cca 5270 m2, o velikosti přistavěné haly 62 x 85 m, výška 13 m.

Součástí haly je vnitřní vestavek kanceláří a sociálního zázemí o velikosti cca 240 m2, hala bude vybavena 5 nakládacími rampami s dokovými vraty. Počet parkovacích stání pro osobní automobily se plánuje 12.

Celková plocha areálu pro rozšíření skladové haly Andreas Schmid Logistik  činí 58 626 m2.

Bilance ploch:

Stávající stav:

Zastavěná plocha: 19 505 m2

Zpevněná plocha:    8 724 m2

Zeleň:                     30 397 m2

Plánovaný stav po rozšíření:

Zastavěná plocha: 24 724 m2  (+ 5 219 m2)...  42%

Zpevněná plocha:  11 759 m2 (+ 3 035 m2)...  20%

Zeleň:                     22 143 m2 (- 8 254 m2)...  38%

Celkový počet zaměstnanců nové přístavby skladové haly je odhadnut v nejvyšším počtu na 5-6 osob/směna pro sklad a 9 osob/směna v administrativě. Ve skladě se předpokládá dvousměnný provoz, v administrativě bude provoz pouze jednosměnný.

Stav lokality budoucího rozšíření haly společnosti Andreas Schmid logistik CZ před výstavbou je znázorněn ve fotodokumentaci v příloze  tohoto oznámení.

# B.I.3.  Umístění záměru

Kraj :		Ústecký

##### Obec :		Kadaň

k.ú. :		Kadaň, Prunéřov

pozemky:       3041/38, 3041/64, 164/10, 164/7

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace jeho vlivů s jinými záměry

Záměrem plánovaného rozšíření haly společnosti Andreas Schmid logistik CZ je přístavba skladové haly pro skladování chemikálií v industriální zóně „Královský vrch“ u Kadaně. Jedná se o přístavbu haly o celkové zastavěné ploše 5 270 m2. Součástí záměru jsou dále areálové komunikace a chodníky,  zpevněné plochy, parkovací stání, drobná architektura, potřebné přípojky vody, kanalizace, plynu a elektřiny, dále budou realizovány sadové úpravy s  výsadbou zeleně.

Lokalita výstavby se nachází v areálu JAS Development Kadaň, ve větší vzdálenosti (cca 600 m od hranice posuzovaného záměru) od souvislé obytné výstavby.

Možnost kumulace vlivů navrhovaného záměru s jinými záměry

Záměr je situován dostatečně daleko od sousedních obytných domů, takže se nepočítá s  kumulací s jinými záměry.

Pozemek je zčásti evidován jako orná půda, při výstavbě budou dodržovány zásady ochrany ZPF dle § zák.334/1992 Sb.

Komunikace a zpevněné plochy včetně pozemku pod rozšířenou částí haly budou dle zák.č.231/99 Sb. vyňaty ze ZPF.

B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění včetně přehledu

zvažovaných variant a hlavních důvodů pro jejich výběr resp.

odmítnutí

B.I.5.1. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění

Přístavba skladové haly v Kadani vychází vstříc zvyšující se poptávce po skladových prostorech v blízkosti města.

Záměr je umístěn do industriální zóny „Královský vrch“ mimo obytnou zástavbu. Areál industriální zóny pro záměr rozšíření haly firmy Andreas Schmid logistik CZ je umístěn v  blízkosti silnice č. 13 kam bude směřovat naprostá většina kamionové dopravy expedující zboží do areálu a odtud dále k finálním odběratelům.

Staveniště je určeno územně plánovací dokumentací ke komerčně- průmyslovému využití jako VN- plochy výroby a výrobních služeb. Záměr je tedy ve shodě s územním plánem obce Kadaň.

B.I.5.2. Přehled zvažovaných variant

Posuzovaný záměr nebyl zpracován ve variantách.

Z hlediska účelu oznámení EIA, charakteru navrhovaného záměru, t.j. přístavby skladu a jeho vlivů na životní prostředí, připadají z různých variant řešení teoreticky v úvahu varianty lokalizační a varianty kapacitní (velikost objektu, kapacita parkování).

Posuzovaný záměr je navržen bez dalších lokalizačních variantních řešení.

Co se týká případných kapacitních variant, ani tyto nejsou v předkládaném oznámení EIA uvažovány. Posuzovaná varianta vychází z  požadavků investora na plochu objektu danou potřebami investora na skladovou kapacitu,  v  návaznosti na ně byla určena potřebná kapacita parkovací.

Z výše uvedených důvodů je v předkládaném oznámení EIA posuzována jediná varianta řešení záměru - aktivní varianta, tj.  navržená varianta stavby.

Popis aktivní varianty, t.j. popis stavby  Rozšíření haly společnosti Andreas Schmid logistik CZ včetně požadovaných vstupů (nároky na vodu, paliva, energie a dopravu)  i výstupů (emise do ovzduší, odpadní vody, odpady, hluk) je uveden v příslušných kapitolách v části B tohoto oznámení EIA.

Vlivy posuzované aktivní varianty na jednotlivé složky životního prostředí jsou uvedeny v další části oznámení EIA – část D I.

REFERENČNÍ  VARIANTA - NULOVÁ

Při posuzování dopadů záměrů na životní prostředí je jedním z důležitých bodů určení referenční varianty pro srovnávání. Jako referenční varianta je zde použita nulová varianta (varianta bez činnosti).

Obecně varianta bez činnosti v oznámeních a dokumentacích EIA neuvažuje s realizací navrhovaného záměru, obvykle předpokládá zachování současného stavu a vychází ze současné ekologické zátěže příslušného dotčeného území.  V souladu s § 5 odst.2 zák.č.100/2001 Sb. je v tomto oznámení EIA referenční nulová varianta (současný stav složek ŽP v zájmovém území)  vztažena v případě většiny hodnocených vlivů k časové úrovni roku 2008 ( doba zpracování oznámení záměru).

Nulová varianta (tedy současný stav území) je podrobněji popsána podle jednotlivých složek a faktorů v tomto oznámení EIA v části C „ Údaje o stavu ŽP v dotčeném území “ a v dalších příslušných kapitolách části D při identifikaci a hodnocení vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí.

B.I.6.  Stručný popis technického a technologického řešení záměru :

B.I.6.1. Stavební řešení záměru

Záměrem společnosti je rozšíření haly společnosti Andreas Schmid logistik CZ o skladovací prostory pro skladování chemických látek pro externí zákazníky bez návaznosti na stávající výrobu v areálu.

Stavba dále zahrnuje zpevněné plochy vč. nakládacích ramp pro kamiony, parkovací stání pro osobní vozidla zaměstnanců, ozelenění ploch s návrhem výsadby stromů a keřů s ohledem na místní klimatické podmínky, přípojky sítí.

Budoucí rozšíření haly je velikosti cca 5 270 m2, o velikosti přistavěné haly 62 x 85 m, výška 13 m. Konstrukční řešení a materiálové provedení není úplně shodné se stávající halou.

Součástí haly je vnitřní vestavek kanceláří a sociálního zázemí o velikosti cca 240 m2, hala bude vybavena 5 nakládacími rampami s dokovými vraty a 1 ks sekčních vrat. V novém rozšíření jsou umístěny dva oddělené sklady na nebezpečné či hořlavé látky, je zde samostatná místnost pro nabíjení vysokozdvižných vozíků, sprinklerová strojovna.

Stávající hala společnosti AS má provedené rozvody sprinklerového potrubí SHZ pro celý areál, projekt počítá s rozšíření sprinklerů i pro přístavbu. Stejným způsobem se při rozšíření počítá s možností napojení vody, kanalizace, elektrické energie, plynu a slaboproudých rozvodů na již dnes vybudovanou strukturu závodových sítí.

Technické zařízení haly:

- zdravotechnická instalace

- větrání haly a vestaveb

- vytápění

- rozvody elektrické energie, osvětlení a uzemnění

- sprinklerové potrubí

- EPS, EZS či jiné zabezpečovací zařízení

Připojení na infrastrukturu a energie:

- dešťová a splašková kanalizace, pitná popř. požární voda v areálu cca do 20 m od haly, kapacita vyhovuje i požadavkům nové haly

- elektrická energie, vytápění, nízkonapěťové systémy ve stávající hale (kotelna, trafostanice či rozvodna), kapacity vyhovují i pro novou halu

Dopravní infrastruktura:

- rozšíření stávajících komunikací a parkovacích ploch uvnitř areálu v rozsahu zastavovacího plánu z poptávky s návrhem nového vjezdu pro nákladní automobily pro příjem a výdej skladovaného zboží.

Rozdělení jednotlivých ploch dle charakteru skladových ploch je v halovém objektu následující:

- Skladová hala  	3330 m2

- Sklad aerosolů	832 m2

-  Sklad žíravin 					                  658 m2

celkem skladová plocha........	4821 m2

- sociálně administrativní vestavek – 	240 m2

- technické zázemí, springlerová strojovna a nabíjení baterií atd. 55,5 m2

Je počítáno s 5-6 skladníky/směnu a v kancelářích se uvažuje s počtem max. 9 kancelářských pracovníků/směnu, včetně 1 vedoucího pracovníka. Dále do objektu vstupují řidiči, pro které je navíc vybudováno 1 WC /dvě směny/.

Pro výpočet uvažujeme 2 směny pro sklad a jednu směnu pro administrativu, kde na první směně bude 5-6 skladníků stejně jako na směně odpolední. Pro kancelářské prostory uvažujeme s 1 směnným provozem, kde bude max. 9 kancelářských pracovníků. U roční pracovní doby do výpočtu z hlediska spotřeby uvažujeme 360 pracovních dnů.

Počet zaměstnanců 	 sklad 10.osob

Administrativa 9 osob

Celkem 19 osob

Směnnost 	1-2 směny

Četnost dopravy 	40 kamionů/den

Objekt skladové haly  z jižní strany navazuje na stávající skladovou halu, od které je oddělen dilatací. Objekt je určen pouze pro jednoho nájemce. Hala je řešena pro přístup kamionů (zásobování) ze západní strany. Příjem a výdej materiálu je umožněn sekčními vraty s vyrovnávacími hydraulickými můstky o nosnosti 5 t v počtu 5 ks a v krajní části haly je umožněn občasný vjezd nákladních automobilů přímo na úroveň podlahy haly (nacouváním návěsu – kabina zůstane před podélnou stěnou haly s ohledem na výfukové zplodiny). Vlastní skladovací prostor je navrhován o světlé výšce pod úroveň střešního vazníku vnitřně volný. Jednotlivé části haly jsou vzájemně odděleny sádrokartonovou příčkou na celou výšku objektu. U obvodových sloupů haly na jeho východní straně je umístěna dobíjecí stanice s 4 nabíjecími místy pro el. vysokozdvižné a zakladačové vozíky. Skladovací plochy budou dále vybaveny průběžnými ocelovými zakládačovými regálovými systémy. Na ploše v hale se dále uvažuje s prostorem pro příjem a třídění zboží, balení, foliování, kontrolu kvality a expedici zboží a s prostorem pro třídění odpadů.

U administrativně-sociální přístavby, umístěné u jihovýchodního okraje haly, se předpokládá s využitím pouze pro potřeby  přistavované haly.

Technické zázemí je situováno do samostatného vestavku s osazením hlavních měřidel studenou vodu a ventilovou stanici SHZ pro halu. Celková výška vestavku je 3,6 m.

Nosná konstrukce skladovací haly je železobetonová o světlé výšce 10,55 m pod střešní ocelový vazník a celkové výšce po úroveň atiky 13,0m. Základní modul sloupů je 3x28 x 12 m. Svislé nosné konstrukce tvoří železobetonové sloupy o půdorysných rozměrech cca 500 x 500 mm. Štítové sloupy jsou ocelové. Konstrukci zastřešení tvoří ocelové sedlové vazníky o výšce cca. 1,9 a 2,1 m v hřebenu a rozpětí 28 m se sklonem horního pasu 5 %. Osová vzdálenost vazníků je 12 m. Ve střešních vaznících jsou vedeny instalační rozvody. Na vazníky jsou kladeny ocelové vaznice délky 12 m, které nesou trapézový plech  střešního pláště.

Administrativně-sociální jednopodlažní vestavba je umístěna v jihozápadní části haly. Objekt plní pro skladové haly funkci zázemí jak pro zaměstnance ve skladu, tak i v administrativě, dispečinku, kontrole kvality a logistice, pro jejichž účely jsou zřízeny kanceláře, šatny mužů a žen s umývárnami a WC, denní místnost, úklidová komora, serverovna, kotelna s ohřevem TUV, místnost VZT, místnost EPS, vstupní hala se zádveřím. V přízemí objektu je rovněž umístěno WC pro invalidy.

Nosná konstrukce vestavku je ocelová o konstrukční výšce cca 4,0 m

Vrátnice –stávající není součástí projektu

Čerpací stanice a nádrž SHZ a požární vody

- stávající, rozšíření pouze o sprinklerovou stanici	22,20 m2

počet zaměstnanců 	  bez stálé obsluhy

Samostatný objekt u štítové stěny skladové haly bude doplněn podle požadavků PBŘ na sprinklerovou stanici, jedná se o zděnou nosnou konstrukcí čerpadlovny pro potřebu SHZ a požárních hydrantů. Prostor temperovaný na 5°C. Výška čerpadlovny 3,6 m.  Osazení strojovny bude stanoveno projektem SHZ.

Podlahy

Podlahy budou mít následující finální úpravy:

- skladové prostory - drátkobeton s korundovým vsypem a strojně hlazeným     povrchem

- kancelářské prostory, šatny, společné prostory - podlahovina PVC

- WC, umývárny, kuchyňky - keramická dlažba.

Nosnost podlahy ve skladových a výrobních prostorách pro rovnoměrné zatížení 50 kN/m2,  bodové zatížení od patky sloupu regálového systému (min. rozměry patky 120 x 140 mm a min. osová vzdálenost dvou sousedních patek 400 mm) je 54 kN,  max. zatížení od jednoho kola manipulačního (vysokozdvižného) vozíku je 26 kN (nosnost vozíku 2t). V místě před sekčními vraty pro zajíždění nákladních automobilů k vykládce a naložení přímo v hale je podlahová deska přivyztužena při spodním a horním povrchu betonářskou sítí. Jedná se o plochu modulového pole.

Nosnost podlaží v kancelářských prostorách při rovnoměrném zatížení je 3 kN/m2, v ostatních místnostech podle ČSN 73 00 35.

Obvodové pláště

Obvodové pláště budov budou provedeny ze sendvičových panelů s výplní tepelnou izolací z minerálních vláken.

Střešní pláště

Střecha bude provedena na nosné konstrukci z trapézového plechu ve skladbě parozábrana z PE fólie, střešní izolační desky z minerálních vláken a povlaková krytina z mPVC fólie.

Okna

Okna plastová (5-ti komorový profil) s dvojitým izolačním zasklením, otevíravá a sklápěcí.

Střešní světlíky

Osvětlovací otvory jsou řešeny v kombinaci se systémem ZOKT. Osvětlení hal je navrženo podle ČSN 36 0020-1 jako sdružené s ohledem na pobyt zaměstnanců ve vnitřním prostoru nebo jeho funkčně vymezené části a s ohledem na manipulaci s materiálem. Prostor pro sdružené osvětlení ve skladové hale je zařazen podle ČSN 73 0580-4 tab. 1 odst. 4) jako velmi náročná manipulace do IV. třídy zrakové činnosti s požadavky na úroveň denního osvětlení Dmin = 0,5%, DM = 1,5%  stanovenou podle ČSN 36 0020-1 (Sdružené osvětlení – část 1 – základní požadavky). Prostor pro sdružené osvětlení ve výrobní hale je zařazen podle ČSN 73 0580-4 tab. 1 odst. 4) do III třídy zrakové činnosti s požadavky na úroveň denního osvětlení Dmin = 0,7%, DM = 2,0%.

Vlastní světlík tvoří hliníkové profily s výplní komůrkovými deskami z mléčného polykarbonátu s UV ochranou. Část bodových a obloukových pásových světlíků bude vybavena RWA klapkou pro odvod tepla a kouře v případě požáru.

Dveře a vrata

Vstupní dveře do administrativní části  - plastové (5-ti komorový profil) s dvojitým izolačním zasklením, do halových objektů dveře ocelové plné, hladké, vrata sekční hliníková s izolační výplní a el. pohonem. U sekčních vrat v místě nakládacích můstků budou z vnější strany osazeny těsnící límce.

Úroveň navrženého technického řešení:

Navržené koncepční, technické a technologické řešení stavby odpovídá současnému stavu technického pokroku a neliší se od standardů srovnatelných s novými stavbami podobného typu na území České republiky a v zemích Evropské unie.

B.I.6.2. Další související činnosti a podmiňující provozy

*Vytápění, TUV, zdroje tepla

Rozšířená hala společnosti Andreas Schmid logistik CZ bude vytápěna obdobně jako sousedící skladové a výrobní haly, které jsou vytápěny plynovými teplovzdušnými jednotkami. Jednotky pracují pouze s oběhovým vzduchem a slouží pouze pro vytápění. Jednotky jsou vybaveny uzavřenou spalovací komorou, tzn. že přívod spalovacího vzduchu a odvod spalin je do venkovního prostoru. Plynové hořáky teplovzdušných jednotek jsou napojeny na nízkotlaký rozvod zemního plynu.

Halový vestavek soc. administrativní budovy je vytápěn teplovodně. Otopnou plochu tvoří desková tělesa opatřená regulačními armaturami. Zdrojem topného média je technická místnost/kotelna s plynovým kotlem umístěným v samostatné místnosti objektu. Kotel zajišťuje rovněž ohřev TUV a topné médium pro vzduchotechnické zařízení pro větrání šaten a místností s vnitřní dispozicí.

Temperance místností technického zázemí bude řešena elektrickými topnými panely. Obdobně bude řešeno vytápění temperance čerpadlovny SHZ.

Provozní teploty:

- skladové prostory							10 - 16°C

- administrativní budovy						20 °C

- technické zázemí							  5 °C

* Parkoviště

Celkový počet stání pro osobní automobily je navržen 12, pro kamiony se počítá s 5 nakládacími rampami.

* Zeleň

Stavba nevyžaduje kácení vzrostlé zeleně. Po dokončení staveb bude provedeno ozelenění stromy se střední korunou s doplněním keři. Zbývající plochy budou zatravněny.

* Inženýrské sítě

Zásobení zemním plynem bude ze stávajícího areálového plynovodu, napojeného na plynovod průmyslové zóny DN150 PN 40.

Vodovod bude napojen na areálový vodovodní řad (hlavního uliční řad PVC DN150).  Pro odvedení splaškových a dešťových vod je v průmyslové zóně vybudován oddílný kanalizační systém. Splaškové vody jsou svedeny do veřejné splaškové kanalizace na biologickou čistírnu odpadních vod průmyslové zóny. Dešťové vody ze střech a komunikací jsou svedeny dešťovou kanalizací do Prunéřovského potoka.

Zásobování průmyslové zóny elektrickou energií je zajištěno ze stávající rozvodny SČE Vernéřov. Rozvod elektrické energie v areálu zóny je distribučními kabely 22kV, na které jsou napojeny jednotlivé transformační stanice 22/0,4 kV.

B.I.7. Předpokládané termíny výstavby:

##### Zahájení  : 		  	2. kv.  2009

##### Ukončení stavby : 		2. kv. 2009

B.I.8.  Výčet dotčených územně samosprávných celků:

Vzhledem k charakteru záměru budou bezprostřední přímé vlivy jeho výstavby a provozu působit jen v jeho blízkém okolí.

K potenciálně dotčeným územím z hlediska vlivu na životní prostředí patří v podstatě jen bližší okolí areálu budoucího objektu. Pro účely zpracování této dokumentace je proto dále označována jako dotčený územně samosprávný celek ve smyslu zákona č.100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí  MÚ Kadaň.

Vyšším dotčeným územně samosprávným celkem je Krajský úřad Ústeckého kraje.

B.I.9.  Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst.4 a správních úřadů, které budou tato rozhodnutí vydávat:

Hlavním navazujícím rozhodnutím bude územní rozhodnutí příslušného stavebního úřadu, dále navazující stavební povolení a kolaudační rozhodnutí.

B.II. ÚDAJE O VSTUPECH

B.II.1. Půda

V příloze oznámení je znázorněna situace  s  vyznačením území navrhovaného rozšíření haly společnosti Andreas Schmid logistik CZ.

Záměr bude realizován na následujících parcelách v katastrálním území Kadaň: 3041/38 a 3041/64.

Pozemek 3041/38 je evidován jako orná půda s BPEJ na většině pozemků 22 814 (14 185 m2) a 22 001 (6 524 m2). Jde tedy o hnědé půdy a rendziny, středně těžké až těžké půdy. Půdní substrát tvoří bazické vyvřeliny a slíny, měkké břidlice.

Při výstavbě budou dodržovány zásady ochrany ZPF dle § zák.334/1992 Sb.

Komunikace a zpevněné plochy včetně pozemku pod rozšířenou částí haly budou dle zák.č.231/99 Sb. vyňaty ze ZPF. Investor musí požádat o souhlas s trvalým odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu Krajský úřad Severočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství prostřednictvím městského úřadu Kadaň, odboru životního prostředí.

Vytěžená zemina bude použita při terénních úpravách na pozemcích, není však bez dalších úprav (např. vápnění) vhodná pro použití do násypů a podsypů – pod podlahami, konstrukční vrstvy komunikací a parkovišť. Zemina bude skladována a udržována v bezplevelném stavu na vyhrazeném místě (viz.situace HTÚ), zemní pláň bez další úpravy nesmí přezimovat. Chybějící zemina pro násypy a podsypy bude muset být na staveniště dovezena z nejbližšího zemníku. Přebytek ornice bude odvezen, příp. využit k rekultivaci veřejných ploch dle vyjádření a požadavku MĚÚ Odboru životního prostředí. Dle §10 odst.2 vyhl. MŽP č.13/94 Sb. bude veden protokol o činnostech souvisejících se skrývkou. Investor nahlásí 14 dní před zahájením skrývky ornice a podorničí místo uložení orgánu ZPF, odbor ŽP MĚÚ Kadaň. Orientačně lze počítat s průměrnou mocností ornice 0,3 m.

Pozemek se nachází v území, které není poddolováno. Pozemek není součástí PUPFL (lesní půdní fond), ani se nenalézá v ochranném pásmu lesa.

* Chráněné oblasti, ochranná pásma

Chráněné oblasti

Vlastní staveniště nezasahuje do žádného zvláště chráněného území ve smyslu § 14, odst. 2 zák. ČNR č.114192 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

Řešená plocha leží mimo zájmy ÚSES.

Dotčené pozemky se nenacházejí v památkově chráněném území.

Dle §22 a §23 zákona č.20/1987 Sb. o státní památkové péči bude před zahájením stavby v případě zastižení archeologických nálezů umožněn záchranný archeologický výzkum (AV ČR Archeologický ústav).

Ochranná pásma

#### Navržený záměr nezasahuje do žádného pásma hygienické ochrany vodních zdrojů podzemních vod l. a 2. stupně, ani do ochranných pásem komunikací a inženýrských sítí.

B.II.2. Voda

Veškeré požadavky na vodu pro rozšíření haly společnosti Andreas Schmid logistik CZ budou kryty dodávkami z veřejného vodovodu, z něhož bude vedena přípojka ke skladové hale.

Vodovod bude proveden v souladu s Městským standardem vodárenských a kanalizačních zařízení, platnými ČSN a návaznými předpisy.

Realizace navrženého  záměru a jeho provoz si vyžádá potřebu vody:

- Ve fázi výstavby bude potřeba vody pro sociální účely pracovníků a

pro technologii ( do maltových a betonových směsí)

- Ve fázi provozu bude potřeba vody pro:

- sociální účely včetně  TUV

- zalévání zeleně

- požární účely

###### * Období výstavby

Množství odebírané vody bude záviset na počtu pracovníků při výstavbě, rychlosti stavebních prací a rozsahu zařízení staveniště.

Předpokládaná potřeba vody pro sociální účely během výstavby

- administrativní pracovníci  60 l/os.den

- stavební pracovníci – mytí 120 l/os.den (prašný a špinavý provoz)

Potřeba vody pro technologii v průběhu výstavby (do maltových a betonových směsí)   bude upřesněna v projektu pro stavební povolení, dle odhadu nepřevýší  10  m3/den.

Tab. č.1     Předpokládaná spotřeba vody během výstavby

| Počet pracovníků | Až 50 |
| --- | --- |
| Spotřeba vody pro pracovníky (l/sec) | 0,35 |
| Spotřeba vody pro technologii (l/sec) | 0,52 |
| Celková spotřeba vody během výstavby (l/sec) | 0,5 |

* Období provozu

Spotřeba vody

Voda bude využívána pro potřeby zaměstnanců. Technologie vodu nevyžaduje.

Výpočet spotřeby vody je proveden dle Směrných čísel roční potřeby vody (Vyhláška č. 428/2001 Sb.).

Přípojka vody bude napojena na stávající vodovodní řad.

Odhad spotřeby použitý pro vstupní jednání se správci sítí

Počet osob

administrativa	9 osob

sklad	10 osob

Celkem	19 osob

Počet osob nejsilnější směny

sklad	6 osob

administrativa	9 osob

Celkem	15 osob

Spotřeba vody pro nejsilnější směnu

Zaměstnanci výroby (120 + 20) x 6	840 l/směnu

Zaměstnanci administrativy (60 + 20) x 9	720 l/směnu

Celkem	1.560 l/směnu

Maximální hodinová spotřeba (50% spotřeby na směnu)

Qh = 0,5 x 1.560 l/směnu = 	780 l/hod

(0,217 l/s)

Denní spotřeba vody pro zaměstnance

Zaměstnanci výroby (120 + 20) x 10	1.400 l/den

Zaměstnanci administrativy (60 + 20) x 9	720 l/den

Celkem	2.120 l/den

Roční spotřeba (360 dní)

- spotřeba osob celkem 2,12x 360	736 m3/rok

Průměrná roční potřeba pitné vody pro navrhovaný sklad bude cca 740 m3.

B.II.3. Energetické a surovinové zdroje

B.II.3.1. Zemní plyn

Plyn bude v přístavbě skladové haly zajišťovat vytápění a ohřev teplé vody. Přípojka zemního plynu bude napojena na stávající plynovodní řad a regulátor plynu.

Za hlavním uzávěrem bude ve skříni v obvodové zdi haly osazen regulátor tlaku plynu STL/NTL a plynoměr.

Od plynoměru bude plynovod zaveden do technické místnosti, kde budou osazeny dva plynové kotle pro vytápění a ohřev TUV (nepřímotopné zásobníkové ohřívače) pro administrativní části a dále bude plynovod veden k jednotlivým jednotkám SAHARA pod střechou objektů.

Celková spotřeba plynu za rok pro přístavbu skladové haly se odhaduje na cca  55 700 m3 plynu.

OCHRANNÁ PÁSMA

Při návrhu inženýrských sítí bude respektována ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí

technického vybavení“. V prostoru stavby, kde dojde ke křížení a souběhu s ostatními inženýrskými sítěmi, je třeba před započetím zemních prací nechat od jejich správců vytyčit trasy podzemních vedení. Zemní práce v ochranných pásmech inženýrských sítí budou prováděny ručně dle platných ČSN a předpisů a dle požadavků jednotlivých správců.

Ochranná pásma: - ochranné pásmo vodovodu : 2 m na každou stranu

- ochranné pásmo kanalizace : 3 m na každou stranu

- ochranné pásmo plynovodu : 1 m na každou stranu

B.II.3.2. Zásobování teplem

Vytápění přístavby skladové haly bude zajišťováno zemním plynem.

Tepelná bilance byla vypracována podle zásad stanovených v ČSN 38 3350, ČSN 06 0210, ČSN 06 0320, ČSN 73 0540 a souvisejících  předpisů.

Přípojka zemního plynu bude napojena na stávající plynovodní řad a regulátor plynu. Požadovaná kapacita pro rozšíření nepředstavuje vyšší hodnotu spotřeby, než je rezerva v odběru dle podmínek pro připojení přípojky zemního plynu nyní.

Skladové haly jsou vytápěny plynovými teplovzdušnými jednotkami. Jednotky pracují pouze s oběhovým vzduchem a slouží pouze pro vytápění. Jednotky jsou vybaveny uzavřenou spalovací komorou, tzn. že přívod spalovacího vzduchu a odvod spalin je do venkovního prostoru. Plynové hořáky teplovzdušných jednotek jsou napojeny na nízkotlaký rozvod zemního plynu.

Halový vestavek soc. administrativní budovy je vytápěny teplovodně. Otopnou plochu tvoří desková tělesa opatřená regulačními armaturami. Zdrojem topného média je technická místnost/kotelna s plynovým kotlem,i umístěným v samostatné místnosti objektu. Kotel zajišťuje rovněž ohřev TUV a topné médium pro vzduchotechnické zařízení pro větrání šaten a místností s vnitřní dispozicí.

Temperance místností technického zázemí bude řešena elektrickými topnými panely. Obdobně bude řešeno vytápění temperance čerpadlovny SHZ.

Skladovací hala

- vytápění 16°C	- 10 ks podstropních plyn. jednotek o max. výkonu 20 kW

- max. hodinová spotřeba plynu 17,7 m3/h

- předpokládaná roční spotřeba plynu 19.077 m3/rok

Sklad aerosolů, žíravin

- vytápění 5°C, VZT 	- 8 ks plynové podstropní jednotka  o max. výkonu 55 kW

- max. hodinová spotřeba plynu 52,3 m3/h

- předpokládaná roční spotřeba plynu 30.400 m3/rok

Administrativní vestavek

- vytápění 20°C, VZT	- 2 ks kotle o max. výkonu á 24,0 kW

- max. hodinová spotřeba plynu 5,8 m3/h

- předpokládaná roční spotřeba plynu 6.221 m3/rok

# Navýšení max. hodinové spotřeby ...............................................................75,8 m3/h

# Max. hodinová spotřeba celkem .................................................................284,3 m3/h

# Předpokládané navýšení roční spotřeby ..............................................55.698 m3/rok

B.II.3.3. Elektrická energie

Zdroj, způsob napojení:

Z hlavního rozvaděče objektu bude napojeny podružné rozvaděče umístěné ve skladové hale a ve vestavbě. Z podružných rozvaděčů budou napojeny jednotlivé elektrické spotřebiče.

Objekt	Instalovaný výkon

Osvětlení vnitřní	80 kW

Osvětlení venkovní	3 kW

Zařízení ve vestavku	5 kW

VZT a ÚT	10 kW

Celkem	98 kW

Jmenovitý výkon se bude pohybovat kolem 90% výkonu instalovaného, bude tedy 90 kW.

Roční spotřeba		150 MWh/rok

Celková spotřeba elektrické energie je odhadnuta na cca 150 MWh/rok.

B.II.3.4. Suroviny

V období výstavby předpokládáme použití běžných stavebních hmot a materiálů bez nároků na specielní výrobu, těžbu nebo dovoz.

Vlastní provoz objektu nebude mít výrazné  nároky na surovinové zdroje. Půjde o sklad chemikálií v transportních obalech bez zpracovávání látek  (bez přebalování, míchání  a podobně).

V rámci skladu L3 budou skladovány nebezpečné chemické látky ve smyslu zákona č. 356/2003 Sb. pl. Znění.  Tyto chemické látky budou skladovány v nepropustných kontejnerech umístěných na záchytných vanách.

Při provozu skladu bude zajištěno splnění všech požadavků, stanovených tímto zákonem i dalšími souvisejícími předpisy.

Dále zde budou skladovány ve větším množství množství hořlaviny.  Budou splněny příslušné požadavky na požární bezpečnost.

Z hlediska zákona č. 59/2006 Sb. jde o nakládání podlimitní, viz návrh předběžného protokolu o nezařazení v příloze tohoto oznámení.

Tab. č.2 Přehled maximálních množství skladovaných látek/produktů

| NL | Druh látky | Max.množství t |
| --- | --- | --- |
| Sekce 1) 650 m / 960 t |
|  | Žíravé látky kapalné - kyselé | 11% | 105,6 |
|  | Žíravé látky kapalné - zásadité | 7% | 67,2 |
|  | Žíravé látky tuhé - zásadité + kyselé | 82% | 787,2 |
| Sekce 2) 832 m / 1224 t |
| 8. | Mechanické spreje / aerosoly |  | 3 |
| Popř. doplněno | Hořlavé pevné látky |  | 1221 |
|  | Nehořlavé kapaliny |  |  |
|  | Nehořlavé látky pevné |  |  |
| Sekce 3) 3330 m / 4242 t |
|  | Vysoce hořlavé látky - pevné | 10% | 424,2 |
|  | Hořlavé pevné látky | 40% | 1696,8 |
|  | Nehořlavé kapaliny | 25% | 1060,5 |
|  | Nehořlavé látky pevné | 25% | 1060,5 |
| Možné uložení v celém skladu / dle typu látek |
| 9.i) | Nebezpečné pro životní prostředí - |  | 10 |
|  | vysoce toxické pro vodní organismy |  |  |
| 9.ii) | Nebezpečné pro životní prostředí - |  | 7 |
|  | toxické pro vodní organismy |  |  |

B.II.4. Nároky na dopravní síť a jinou infrastrukturu

B.II.4.1. Komunikační napojení, parkoviště, vnitroareálové komunikace

Nový vjezd do areálu se uvažuje z hlavní ulice vedoucí kolem areálu. Pro obsluhu přístavby skladu jsou navrženy manipulační plochy s 5 nákladovými rampami – můstky.

#### Doprava v klidu

Počet parkovacích stání pro osobní automobily je pro rozšíření haly Andreas Schmid logistik  navržen 12.

B.II.4.2.  Nároky na dopravní sítě

* Období výstavby

Terénní úpravy a výkopové práce :

S realizací předmětné stavby jsou spojeny terénní úpravy, zemní a výkopové práce. Celkově se bude jednat o sejmutí ornice z plochy cca 8 570 m2 v tloušťce 30 cm, tj. cca 2 570 m3.

Sejmutá ornice  bude krátkodobě uložena na mezideponii ornice, a  bude použita na zpětné  ohumusování a ozelenění ploch po ukončení výstavby.

Hrubé stavební práce

Kromě odvozu ornice a výkopové zeminy bude mít stavba ještě další nároky na dopravu v období výstavby. Je to dáno nutností dopravy stavebních materiálů (beton, podsypové materiály, zdivo apod.) i konstrukčních materiálů, vybavení bytových jednotek na místo stavby.

Projektant odhaduje na základě zkušeností z obdobných staveb a vzhledem k předpokládané době trvání výstavby, že nároky na silniční dopravu stavebních materiálů v období realizace stavby  budou zhruba 15 automixů denně v etapě zakládání  a dále pak při vlastní stavbě během 12 hodinového pracovního dne nepřekročí 10 TNA.

Ostatní stavební a montážní práce - přeprava ostatních materiálů při provádění vlastních stavebních prací (především zednické práce, montážní práce atp.) a vybavování zařízením bude probíhat postupně. Intenzity vyvolané dopravy budou oproti období terénních a těžkých stavebních prací významně nižší. Totéž lze předpokládat při konečné úpravě komunikací, sadových úpravách apod.

* Období provozu

V souvislosti s provozem rozšířené haly společnost Andreas Schmid logistik je uvažováno s pohybem 20 osobních automobilů za den a 40-ti těžkých nákladních automobilů za den (tj. při uvažování příjezd/odjezd - 80 pojezdů TNA a 40 pojezdů OA za den). Ve špičkové hodině je pak pro účely této studie uvažováno s pojezdem 5- ti osobních a 10-ti kamionů.

Dopravně bude areál obsloužen z hlavní komunikace průmyslové zóny „Královský vrch“.

B.III. ÚDAJE O VÝSTUPECH

B.III.1. Emise do ovzduší

Zdroji znečišťování ovzduší v rámci posuzovaného záměru bude vytápění přístavby skladové haly a vyvolaná automobilová doprava, z níž budou škodliviny vznikat na příjezdových komunikacích, včetně širšího okolí.

V období výstavby bude zdrojem znečištění ovzduší vyvolaná doprava (těžké nákladní automobily) a dále vliv prachu.

Pro zhodnocení dopadu provozu navrženého záměru na ovzduší byla zpracována rozptylová studie, která je v příloze tohoto oznámení EIA.

Emise při výstavbě

Zdrojem znečišťování ovzduší v rámci posuzovaného záměru budou v době výstavby stroje a zařízení pohybující se po staveništi způsobující zvýšenou prašnost a emise z pojezdu nákladních automobilů a stavební techniky.

Do ovzduší budou emitovány zejména prachové částice. Skutečná kvantifikace objemu emisí by byla spekulativní, významný podíl na emisi prachu budou mít resuspendované částice prachu (sekundární prašnost), která je závislá na období výstavby a momentálních meteorologických podmínkách. Také modelování těchto imisí je problematické a žádný z předepsaných výpočtových imisních modelů v nařízení vlády č. 597/2006 Sb. nezahrnuje sekundární ani resuspendované částice PM10.

Z hlediska ochrany ovzduší je třeba upozornit na skutečnost, že při přípravě a zakládání stavby bude při provádění zemních prací a manipulaci se sypkými materiály třeba vhodnými technickými a organizačními prostředky minimalizovat sekundární prašnost z dopravy a její vliv na okolní životní prostředí. Vhodnými technickými a organizačními prostředky bude třeba minimalizovat tyto negativní vlivy:

- Dodavatel stavebních prací zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek především v průběhu zemních prací.

- Zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti budou minimalizovány.

- Za nepříznivých klimatických podmínek bude v případě potřeby zabezpečeno skrápění plochy staveniště.

- Všechna vozidla převážející prašný materiál budou zakryta plachtou, aby se omezil prašný úlet.

Při uplatnění a důsledném dodržování navrhovaných opatření proti prašnosti nebude vliv na ovzduší v období výstavby významný, bude časově omezený a z hlediska ochrany ovzduší a ochrany lidského zdraví přijatelný.

Emise při provozu

### Vytápění

Skladové haly jsou vytápěny plynovými teplovzdušnými jednotkami. Jednotky pracují pouze s oběhovým vzduchem a slouží pouze pro vytápění. Jednotky jsou vybaveny uzavřenou spalovací komorou, tzn. že přívod spalovacího vzduchu a odvod spalin je do venkovního prostoru. Plynové hořáky teplovzdušných jednotek jsou napojeny na nízkotlaký rozvod zemního plynu.

Halový vestavek soc. administrativní budovy je vytápěn teplovodně. Otopnou plochu tvoří desková tělesa opatřená regulačními armaturami. Zdrojem topného média je technická místnost/kotelna s plynovým kotlem, umístěným v samostatné místnosti objektu. Kotel zajišťuje rovněž ohřev TUV a topné médium pro vzduchotechnické zařízení pro větrání šaten a místností s vnitřní dispozicí.

Temperance místností technického zázemí bude řešena elektrickými topnými panely. Obdobně bude řešeno vytápění temperance čerpadlovny SHZ.

Provozní teploty:

- skladové prostory							10 - 16°C

- administrativní budovy						20 °C

- technické zázemí							  5 °C

Skladovací hala

- vytápění 16°C		- 10 ks podstropních plyn. jednotek o max. výkonu 20 kW

- max. hodinová spotřeba plynu 17,7 m3/h

- předpokládaná roční spotřeba plynu 19 077 m3/rok

Sklad aerosolů, žíravin

- vytápění 5°C, VZT 		- 8 ks plynové podstropní jednotka  o max. výkonu 55 kW

- max. hodinová spotřeba plynu 52,3 m3/h

- předpokládaná roční spotřeba plynu 30 400 m3/rok

Administrativní vestavek

- vytápění 20°C, VZT		- 2 ks kotle o max. výkonu á 24,0 kW

- max. hodinová spotřeba plynu 5,8 m3/h

- předpokládaná roční spotřeba plynu 6 221 m3/rok

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Navýšení max. hodinové spotřeby ...............................................................75,8 m3/h

Předpokládané navýšení roční spotřeby ..............................................55 698 m3/rok

U vzduchotechnických jednotek a plynových kotlů pro vytápění řešených objektů se očekávají emise oxidů dusíku a oxidu uhelnatého ze spalování zemního plynu. Emise ostatních škodlivin jsou nevýznamné. Pro výpočet velikosti emisí byly použity emisní faktory uvedené v následující tabulce. Hodnoty emisních faktorů v případě těchto instalovaných výkonů jsou uvedené v následující tabulce v kg škodliviny na 106 m3 zemního plynu.

Emise znečišťujících látek budou vedeny nad střechy objektů hal. Výška výduchů provedena nad střechu objektu, výška 13 m nad terénem.

Tab. č. 3 Emisní faktory pro škodliviny produkované ze spalování zemního plynu (kg/106 m3 spáleného plynu)

| Palivo | Topeniště | Výkon kotle | TZL | SO2 | NOx | CO | VOCS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zemní plyn | Jakékoliv | < 0,2 MW | 20 | 9,6 | 1 600 | 320 | 64 |
|  |  | 0,2 - 5 MW | 20 | 9,6 | 1 920 | 320 | 64 |

Určující pro velikost emisí je spotřeba zemního plynu. Tabulka č. 5 uvádí vypočtené emise znečišťujících látek z plynových zdrojů na vytápění řešených objektů.

Tab. č. 3: Emise znečišťujících látek z bodových zdrojů vytápění skladovacích a výrobních hal

| Zdroj | Emise | spotřeba paliva | Emise TZL | Emise SO2 | Emise NOX | Emise CO | Emise 1) org. látek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Skladovací hala 1A | Maximální hodinové | 17,7 | 0,35 | 0,17 | 33,98 | 5,66 | 1,13 |
|  |  | m3/hod | g/hod | g/hod | g/hod | g/hod | g/hod |
|  | Průměrné roční | 19 077 | 0,38 | 0,18 | 36,63 | 6,10 | 1,22 |
|  |  | m3/rok | kg/rok | kg/rok | kg/rok | kg/rok | kg/rok |
| Skladovací hala 1B | Maximální hodinové | 52,3 | 1,05 | 0,50 | 100,42 | 16,74 | 3,35 |
|  |  | m3/hod | g/hod | g/hod | g/hod | g/hod | g/hod |
|  | Průměrné roční | 30 400 | 0,61 | 0,29 | 58,37 | 9,73 | 1,95 |
|  |  | m3/rok | kg/rok | kg/rok | kg/rok | kg/rok | kg/rok |
| Skladovací hala 2 | Maximální hodinové | 5,8 | 0,12 | 0,06 | 11,14 | 1,86 | 0,37 |
|  |  | m3/hod | g/hod | g/hod | g/hod | g/hod | g/hod |
|  | Průměrné roční | 6 221 | 0,12 | 0,06 | 11,94 | 1,99 | 0,40 |
|  |  | m3/rok | kg/rok | kg/rok | kg/rok | kg/rok | kg/rok |
| Celkem | Maximální hodinové | 75,8 | 1,52 | 0,73 | 145,54 | 24,26 | 4,85 |
|  |  | m3/hod | g/hod | g/hod | g/hod | g/hod | g/hod |
|  | Průměrné roční | 55 698 | 1,11 | 0,53 | 106,94 | 17,82 | 3,57 |
|  |  | m3/rok | kg/rok | kg/rok | kg/rok | kg/rok | kg/rok |

Pozn.: 1) Organické látky vyjádřené jako suma org. C.

### Doprava

Součástí záměru bude rozšíření stávajících komunikací a parkovacích ploch uvnitř areálu závodu. Před západní fasádou přistavované haly je navrhováno devět parkovacích stání pro osobní automobily. Součástí záměru je i nový vjezd pro nákladní automobily pro příjem a výdej skladovaného zboží, která je uvažován v jihozápadním rohu areálu závodu.

### Liniové zdroje

Pro výpočet emisních vydatností dopravních zdrojů (liniové a plošné zdroje) bylo použito emisních faktorů doporučených MŽP. Pro výpočet emisních faktorů pro motorová vozidla je určen PC program MEFA v.02, publikovaný jako oficiální zdroj emisních faktorů ve Věstníku ministerstva ŽP č.10/2002. Tyto jednotné emisní faktory byly použity z důvodu možného vzájemného porovnání bilančních výpočtů emisí z dopravy či hodnocení vlivu motorových vozidel na kvalitu ovzduší.

Podklady MEFA v. 02 uvažují u emisních faktorů s automobily v kategorii konvenční, EURO 1, EURO 2, EURO 3 a EURO 4. Kategorie konvenční se týká vozidel splňujících emisní limity platné ještě před emisními úrovněmi EURO. U těchto vozidel nebyla ještě realizována žádná technická opatření na pohonné jednotce či výfukovém systému za účelem snížení emisí škodlivin (např. katalytické konvertory výfukových plynů, recyklace spalin, apod.). Emisní předpis EURO 4 je platný od roku 2005, předpis EURO 5 je platný od roku 2008.

Velikost emisí z dopravy je ovlivněna podílem osobních automobilů se zážehovým motorem. Do výpočtu emisí je zahrnuto 15 % zastoupení vozidel s dieselovým a 85 % s benzinovým motorem.

Pro výpočet imisí z automobilové dopravy byly posuzované komunikace rozděleny na úseky délky cca 150 m. Pro každý úsek byly stanoveny z emisních faktorů emisní charakteristiky podle skladby a intenzity dopravního proudu a podle podélného sklonu vozovky.

Nová výrobní a skladová hala bude dopravně napojena novým vjezdem na stávající komunikaci č. 224 a dále na komunikaci E422 (č. 13) Klášterec nad Ohří – Chomutov. V souvislosti s provozem přístavby skladovací a výrobní haly je uvažováno s četností dopravy 40 kamionů a 20 osobních automobilů za den (tj. při uvažování příjezd/odjezd - 80 pojezdů TNA a 40 pojezdů OA za den). Ve špičkové hodině je pro účely této studie uvažováno s 10-ti pojezdy kamionů a 5-ti pojezdy osobních vozidel. Rozpad dopravy na komunikaci č. 224 je pro účely této studie uvažován 70 % všech nákladních vozidel ve směru na Klášterec a 30 % ve směru na Kadaň. V následující tabulce uvádíme emisní toky znečišťujících látek ze související automobilové dopravy vyvolené posuzovaným záměrem na liniových zdrojích.

Tab. č. 4 Emisní vydatnosti vyvolené dopravy záměrem na liniových zdrojích

| Zdroj emisí | Emise NOx g/s/m | Emise PM10 g/s/m | Emise benzenu g/s/m |
| --- | --- | --- | --- |
| Příjezdová k závodu | 0,00003662 | 0,00000257 | 0,00000014 |
| č. 224 směr Klášterec | 0,00002563 | 0,00000179 | 0,00000009 |
| Č. 224 směr Kadaň | 0,00001099 | 0,00000078 | 0,00000005 |

### Plošné zdroje

Plošnými zdroji emisí budou parkoviště osobních automobilů a nakládací rampy u rozšířené skladové haly. Pro účely této studie je uvažováno s vyvolanou dopravou 40 kamionů a 20 osobních automobilů za den (tj. při uvažování příjezd/odjezd - 80 pojezdů TNA a 40 pojezdů OA za den). Ve špičkové hodině je pro účely této studie uvažováno s 10-ti pojezdy kamionů a 5-ti pojezdy osobních vozidel. Výpočet emisí z plošných zdrojů je proveden pro tuto provozní špičku.

Pro výpočet emisí z plošných zdrojů parkovacích stání byly použity emisní faktory zmíněné výše. Do výpočtu emisí byl zahrnut vliv víceemisí ze studených startů a dále emise pro případ popojíždění.

Emise z plošných zdrojů uvádí následující tabulka.

Tab. č.5 Emisní vydatnosti z plošných zdrojů znečišťování ovzduší

| Znečišťující látka | Emise g/s | Emise kg/rok |
| --- | --- | --- |
| Oxidy dusíku | 0,0018431 | 18,826 |
| Tuhé znečišťující látky | 0,0010773 | 10,626 |
| Benzen | 0,0001918 | 1,963 |

B.III.2.  Odpadní vody

Po uvedení do provozu budou v plánované přístavbě skladové haly vznikat následující druhy odpadních vod:

*  Splaškové odpadní vody

*  Dešťové odpadní vody

B.III.2.1.   Splaškové vody

Splaškové odpadní vody budou vznikat v množství, které odpovídá vypočtené spotřebě pitné vody pro sklad (Vyhláška č. 428/2001 Sb.).

Produkce splaškových vod pro nejsilnější směnu

Zaměstnanci výroby (120 + 20) x 6	840 l/směnu

Zaměstnanci administrativy (60 + 20) x 9	720 l/směnu

Celkem	1.560 l/směnu

Maximální hodinová produkce splaškových vod (50% spotřeby na směnu)

Qh = 0,5 x 1.560 l/směnu = 	780 l/hod

(0,217 l/s)

Denní produkce splaškových vod

Zaměstnanci výroby (120 + 20) x 10	1.400 l/den

Zaměstnanci administrativy (60 + 20) x 9	720 l/den

Celkem	2.120 l/den

Roční produkce splaškových vod  (360 dní)                     736 m3/rok

Průměrná roční produkce splaškových vod pro navrhovaný sklad bude cca 740 m3.

Kanalizace bude provedena v souladu s Městským standardem vodárenských a kanalizačních zařízení, platnými ČSN a návaznými předpisy.

V průběhu výstavby - se předpokládá, že produkce splaškových odpadních vod bude  odpovídat počtu nasazených pracovníků na výstavbu (až 100 výrobních  pracovníků ) a neměla by přesáhnout hodnotu cca 10,0 m3 /den. Veškeré odpadní vody ze sociálních zařízení staveniště používaných pracovníky při výstavbě se budou pravidelně vyvážet.

###### B.III.2.2. Dešťové vody

## Bilance a stanovení průtoku dešťových vod přístavby skladu firmy Andreas Schmid logistik:

Průtok srážkových vod je odvozen ze vzorce:

Q = Ψ . S . q

kde Ψ je součinitel odtoku, S je plocha, z níž je voda odváděna /ha/, q je vydatnost návrhového deště /l/s/ha/

Pro výpočet návrhového deště byl uvažován déšť v intenzitě q15 = 160 l/s za předpokladu trvání t = 15 min.

V areálu  budou produkovány tyto odpadní dešťové vody:

- ze střechy objektu F1

- z komunikací bez možnosti kontaminace ropných látek a parkoviště F2

- z komunikací a manipulačních ploch s možnosti kontaminace ropných látek F3

- ze zpevněných ploch - chodníky F4

# Dešťové vody ze střech objektů

Plocha střech F1 celkem	5270 m2

Odtokový součinitel		k = 0,9

Množství vody			75,888 l/s

# Dešťové vody z komunikací bez možnosti kontaminace ropnými látkami  F2

Plocha komunikací celkem	1748 m2

Odtokový součinitel		k = 0,8

Množství vody			22,374 l/s

# Dešťové vody z komunikací a parkoviště s možnosti kontaminace

ropnými látkami  F3

Plocha komunikací celkem	665 m2

Odtokový součinitel		k = 0,7

Množství vody			7,448 l/s

# Dešťové vody ze zpevněných ploch – chodníky F4

Plocha celkem	            135 m2

Odtokový součinitel		k = 0,5

Množství vody			1,08 l/s

Dešťové vody z projektovaných ploch celkem	106,79 l/s

# Dešťové vody z projektem zabraných zatravněných ploch

Plocha zatravněná celkem	7818m2

Odtokový součinitel		k = 0,1

Množství vody			12,509 l/s

Dešťové vody celkem	94,281 l/s

# Množství ročních srážkových vod

# Průměrný roční úhrn srážek 760 mm

# Qr = 5077m3/rok

Odpadní dešťové ze střechy objektu budou napojeny na  stávající vnitroareálový rozvod dešťové kanalizace.

Komunikace bez možnosti kontaminace ropnými látkami budou odvodněny uličními vpustmi , které budou napojeny projektovaným rozvodem  a přípojkou dešťové kanalizace na stoku venkovní dešťové kanalizace.

Komunikace s možností kontaminace ropnými látkami a parkoviště budou svedeny do odlučovače ropných látek s průtokem 8 l/s, kde budou odpadní vody vyčištěny na koncentraci NEL na odtoku <0,2 mg/l. Po vyčištění budou odpadní vody napojeny na projektovaný vnitroareálový rozvod dešťové kanalizace.

B.III.3.  Odpady

Během  výstavby a provozu přístavby skladu lze předpokládat vznik následujících odpadů, kategorizovaných podle vyhlášky MŽP ČR č. 381/2001 Sb., kterou se vydává Katalog odpadů a stanoví další seznamy odpadů, a způsob nakládání s nimi. Druhová skladba odpadů a produkovaná množství jednotlivých odpadů, zejména v etapě výstavby, nemohou být v této fázi přípravy stavby při dané úrovni znalostí přesně určena. Lze však konstatovat, že ani při výstavbě, ani při provozu skladu i administrativní části nebudou vznikat takové druhy a taková množství odpadů, která by nebylo možno bez problémů zneškodnit.

B.III.3.1. Odpady vznikající ve fázi výstavby

Při výstavbě Rozšíření haly společnosti Andreas Schmid logistik CZ budou vznikat odpady typické pro stavební činnost tohoto druhu a rozsahu. Skládku vytěžené zeminy navrhne a zajistí zhotovitel stavby v rámci nabídky a dodávky stavby.

Odpadový materiál ze stavební činnosti bude odvážen na vhodnou skládku, kterou zajistí zhotovitel v rámci své dodávky stavby.

Během celé fáze výstavby lze očekávat vznik celé řady odpadů, ve větším množství budou vznikat druhy odpadů, uvedené v následující tabulce:

Tab..č.6 Odpady vznikající ve fázi výstavby

| Název odpadu | Katalogové Číslo | Kategorie | Nakládání s odpadem |
| --- | --- | --- | --- |
| Papírové a lepenkové obaly | 150101 | O | Využití – sběr |
| Beton | 170101 | O | Skládka přísl. Skupiny |
| Úlomky stavebních materiálů | 170102 | O | Skládky přísl. Skupiny |
| Dřevo | 170201 | O | Spálení, skládka |
| Sklo | 170202 | O | Předání k recyklaci |
| Asfaltové směsi obsahující dehet | 170301 | N | Smluvní likvidace ve spalovně |
| Asfaltové směsi neuvedené pod č.17 03 01 | 170302 | O | Skládka |
| Železo a ocel | 170405 | O | Využití – sběr |
| Kabely | 170410 | N | Skládka přísl. Skupiny |
| Kabely | 170411 | O | Skládka |
| Výkopová zemina | 170504 | O | Skládka přísl. Skupiny |
| Izolační materiály | 170604 | O | Skládka |
| Barva, lepidlo, pryskyřice | 200127 | N | Smluvní likvidace ve spalovně |
| Směsný komunální odpad | 200301 | O | Smluvní likvidace ve spalovně |

V doporučeních předkládaného dokumentace EIA jsou formulována následující opatření :

- v prováděcích projektech budou upřesněny jednotlivé druhy odpadů v etapě výstavby, stanovena kategorizace i  jejich množství a předpokládané způsoby jejich využití či odstranění

- investor předloží ke kolaudaci stavby specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých v průběhu výstavby a doloží způsob jejich využití či odstranění.

Vzhledem ke skutečnosti, že již v průběhu výstavby budou vznikat nebezpečné odpady a bude s nimi tudíž nakládáno, zažádá původce (dodavatel stavby) příslušný Krajský úřad v souladu s §16, odst.3 zákona č.185/2001 Sb. o odpadech v platném znění o udělení souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady.

Vznikající nebezpečné odpady budou shromažďovány odděleně a utříděně podle jednotlivých druhů v souladu s §5 vyhlášky MŽP č.383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady.

B.III.3.2.  Odpady vznikající v důsledku provozu

Navržený sklad nebude při běžném provozu výrazným producentem odpadů – chemické látky i jiné zboží bude skladováno výhradně v transportních obalech (kontejnery, klece, palety a pod.) bez jakéhokoli přebalování a v těchto stejných obalech bude dále distribuováno. Odpady obalů vzniknou pouze v havarijních situacích. Při běžném provozu navrženého skladu budou vznikat odpady uvedené v následující tabulce. Přehled odpadů v tabulce vychází z informací o činnostech obdobných objektů, jde především o odpady  komunální a odpady vznikající při běžné údržbě a administrativě objektu.

Nakládání s odpady bude provozovatel jako původce uvedených odpadů řešit ve spolupráci s oprávněnými příjemci odpadů na základě stávajícího systému nakládání s odpady. Přitom se bude řídit povinnostmi dle platné právní úpravy ( zákon č. 185/2001 Sb. a jeho prováděcí vyhlášky – např. vyhl. MŽP č. 381/2001 Sb., č. 383/2001 Sb. a další).    Zejména se bude jednat o vedení evidence odpadů, o nakládání s nebezpečnými odpady a plnění dalších povinností. Režim nakládání s odpady bude upraven interní směrnicí.

Tab. č.7   Odpady vznikající v důsledku provozu

| Druh odpadu | Kód | Kategorie | Způsob nakládání s odpadem – skladová jednotka |
| --- | --- | --- | --- |
| Vyřazená zařízení s obsahem nebezpečných složek (zářivky, výbojky) | 16 02 13 | N | Kontejner na zářivky – resp. odvoz v rámci servisu |
| Papír a lepenka | 20 01 01 | O | Sběr – kontejner PAPÍR |
| Sklo | 20 01 02 | O | Sběr – kontejner SKLO |
| Plasty | 20 01 39 | O | Sběr – kontejnery PLAST |
| Biologicky rozložitelný odpad (z údržby zeleně) | 20 02 01 | O | Odvoz v rámci servisu, Kompostování |
| Směsný komunální odpad | 20 03 01 | O | Kontejnery SMĚSNÝ ODPAD |
| Uliční smetky | 20 03 03 | O | Odvoz v rámci servisu |
| Objemný odpad | 20 03 07 | O | Velkoobjemový kontejner |

O = obyčejný, N = nebezpečný

#### Likvidace a transport odpadu

Všechny odpady budou na základě smluv (budou předloženy při kolaudaci objektu) likvidovány organizacemi, které mají povolení k likvidaci odpadů.

Návrh technického vybavení odpadového hospodářství bude muset zohlednit, aby v navrženém areálu  byla pro vznikající odpady určena nová stálá místa pro stání sběrových kontejnerů a nádob.

Z předcházející tabulky je zřejmé, že výstavba a provoz navrženého skladu nevyvolá  neobvyklé nebo neřešitelné nároky z hlediska likvidace odpadů. Likvidace odpadů v souladu s platnými právními předpisy bude zajištěna tak jako doposud ve stávajícím areálu a to na smluvním základě u oprávněných firem, zabývajících se jejich likvidací. Volba konkrétních firem je záležitostí provozovatele.

B.III.4.  Hluk a vibrace

B.III.4.1 Období výstavby

Při hodnocení období výstavby byla pozornost zaměřena na přenos hluku do venkovního prostoru ze zdrojů hluku ze  staveniště a z dopravy na navazující komunikační síti přitížené vyvolanou dopravou v období výstavby.

Zdroje hluku působící na staveništi – v období výstavby se předpokládá na staveništi provoz řady stavebních mechanismů např. nákladní automobily, nakladače, hydraulické rypadlo, věžový jeřáb, hutnící válce apod.).  Při stanovení hlukových emisí z prostoru činnosti uvažovaných stavebních mechanizmů bylo využito Nařízení vlády č.9/2002, kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska hluku, jmenovitě z přílohy č.4 k tomuto nařízení, ve které jsou uvedeny přípustné hodnoty emisí hluku pro shodné nebo obdobné mechanizmy s jejichž použitím je uvažováno v průběhu provádění zemních prací – emise hluku vyjadřované pomocí hladin akustického výkonu jsou pro jednotlivá zařízení uvedeny v následující tabulce.

Předpokládaná hladina akustického tlaku těchto zařízení ve vzdálenosti 5 m od obrysu stroje uvádí následující tabulka:

Tab. č.8   Parametry hlučnosti zemních strojů

| Mechanizmus | Hlučnost Lr (dB) |
| --- | --- |
| bagr | 86 dB |
| buldozer | 87 dB |
| nakladač | 80 dB |

V době nejintenzivnější výstavby se předpokládá provoz cca 10 TNV za hodinu. Nárůst intenzity nákladní dopravy vzhledem k očekávané dopravní intenzitě po silnici je dosti nízký, nevyvolá v blízkosti komunikace výrazný  nárůst hlukové zátěže.

Na základě zpracované hlukové studie je možno konstatovat, že se nepředpokládá v období výstavby překračování příslušných hygienických limitů.

B.III.4.2. Období provozu

Na přenosu hluku do venkovního prostoru z běžného provozu posuzované stavby se mohou podílet především stacionární  zdroje hluku a  obslužná doprava. Zdroje hluku související s provozem navrženého záměru  lze rozdělit na liniové, bodové a plošné.

# Liniové zdroje hluku

Mezi liniové zdroje hluku patří automobilová doprava související s provozem navrženého skladu V souvislosti s provozem rozšířené haly společnost Andreas Schmid logistik je uvažováno s pohybem 20 osobních automobilů za den a 40-ti těžkých nákladních automobilů za den (tj. při uvažování příjezd/odjezd - 80 pojezdů TNA a 40 pojezdů OA za den). Ve špičkové hodině je pak pro účely této studie uvažováno s pojezdem 5- ti osobních a 10-ti kamionů.

Dopravně bude areál obsloužen z hlavní komunikace průmyslové zóny „Královský vrch“. Vzhledem ke stávající dopravní zátěži na této komunikaci je tento nárůst do  10 % stávajícího stavu a vzhledem k tomu, že je tato komunikace vedena mimo obytnou zástavbu, je tento nárůst nepříliš podstatný a nezpůsobí překračování příslušných hygienických limitů u nejbližší obytné zástavby.

# Bodové zdroje hluku

Mezi bodové zdroje hluku, které budou ovlivňovat venkovní prostředí, lze zařadit vzduchotechnické systémy. Hlučnost těchto bodových zdrojů však bude dosti nízká  do 75 dB.

Vzhledem ke vzdálenosti navržené budovy od nejbližší obytné zástavby a dále skutečnosti, že tato zástavba je ovlivňována mnoha bližšími zdroji hluku z dopravy,  je vliv těchto nevýrazných  bodových zdrojů nově navrženého bytového komplexu nevýznamný a s  rezervou pod příslušnými hodnotami hygienických limitů (hluk z provozovny – 50/40 dB den/noc). Tyto hygienické limity budou dodrženy i v součtu  pro celý areál.

# Plošné zdroje hluku

Mezi plošné zdroje hluku lze zařadit obvodovou konstrukci objektu, tj. vyzařování hluku jednotlivými prvky obvodového pláště objektu. Charakter provozu uvnitř objektu je běžné skladové  využití. Předpokládaná nejvyšší ekvivalentní hladina akustického tlaku uvnitř objektu je LAeq = 70 dB.

Vzhledem k předpokládané minimální hodnotě vážené neprůzvučnosti RW prvků obvodového pláště budovy a charakteru činnosti uvnitř budovy, jejíž hluk nepřesáhne hladinu akustického tlaku LpA = 70 dB(A), bude hladina hluku z činnosti uvnitř budovy vně obvodového pláště dostatečně utlumena.

Vliv hluku na okolní prostředí z vnitřních zdrojů prostřednictvím obvodového pláště (plošné zdroje hluku) se proto neuplatní.

B.III.4.3. Vibrace

Zdrojem lokálních vibrací,  které neovlivní území mimo staveniště, budou  některé stavební mechanismy  během výstavby (např. při zhutňování betonu).

Průjezdem těžkých nákladních automobilů a stavebních strojů po areálu v období výstavby  může docházet k lokálnímu výskytu zvýšených vibrací. Zařízení s velkými zdroji vibrací (např. kompresor) budou umístěna na vlastním základu popř. opatřena gumovým podložením. Provoz jmenovaných zařízení bude převážně krátkodobý a omezí se pouze na denní dobu. Přenos do nejbližší obytné zástavby se s ohledem na její vzdálenost nedá předpokládat.

Z popisu záměru  vyplývá, že se zde během provozu nepředpokládá existence zdrojů vibrací.

B.III.5.	Záření radioaktivní, elektromagnetické

Nepředpokládá se existence zdrojů radioaktivního nebo elektromagnetického záření s výjimkou běžných spotřebičů a zařízení (PC apod.).

Během etapy výstavby je nutno chránit pracovníky před nepříznivým vlivem záření při svařování apod. Mimo staveniště se tento vliv neprojeví.

Ochrana proti radonu z podloží bude řešena v souladu s příslušnou legislativou.

B.III.6.	Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií

Hlavním zdrojem havarijních stavů při provozu skladu je požár objektu. Při vzniku požáru nelze vyloučit únik toxických a dalších nebezpečných látek. Specifikovat konkrétní druhy těchto látek však není reálné. Jejich vznik bude záviset na  stupni a ohnisku požáru, dokonalosti spalování a v neposlední řadě i na možných reakcích mezi jednotlivými hořlavinami  a látkami při jejich smísení nebo hoření. V projektu stavby byla této problematice věnována maximální pozornost. Protipožární zabezpečení objektu bude navrženo v souladu se stávajícími předpisy. Postup při vzniku požáru bude podrobně stanoven ve schváleném požárním řádu.

Dalším zdrojem ohrožení může být havarijní únik nebezpečných chemických látek (např. poškození nepropustného kontejneru, poškození výpustního ventilu apod. ). Chemikálie budou umístěny odděleně dle druhů  v samostatných místnostech, které budou vybaveny chemicky odolnými podlahami a havarijními vanami pod kontejnery.  Provoz ve skladu bude řešen s cílem minimalizace těchto rizik. V případě havarijního úniku bude jednáno v souladu s provozním a  havarijním řádem, který bude předložen při kolaudaci. Budou splněny veškeré legislativní požadavky   pro tento typ skladů  jako školení zaměstnanců, umístění sprchy, umyvadel s možností omytí v případě potřísnění  pokožky chemikáliemi a podobně.

Nutnou podmínkou pro zajištění bezpečného provozu bude striktní dodržování provozního řádu, pracovních instrukcí, požárního řádu a havarijního plánu a pravidelná školení pracovníků. O provedených školeních budou vedeny prokazatelné záznamy.

Z hlediska zákona č.59/2006 Sb. o prevenci závažných havárií je navržený sklad spolu s areálem vzhledem k  množství skladovaných nebezpečných chemických látek v působnosti tohoto zákona ve skupině záměrů nezařazených. Realizací skladu se nemění zařazení celého areálu. Po ukončení procesu E.I.A. bude předložen příslušnému úřadu (krajský úřad) protokol o nezařazení areálu a bude zahájeno příslušné řízení. Návrh protokolu  je doložen v příloze tohoto oznámení.

B.III.7.	Nebezpečné chemické látky a přípravky

V rámci skladu L3 budou skladovány nebezpečné chemické látky ve smyslu zákona č. 356/2003 Sb. pl. Znění.  Tyto chemické látky budou skladovány v nepropustných kontejnerech umístěných na záchytných vanách.

Při provozu skladu bude zajištěno splnění všech požadavků, stanovených tímto zákonem i dalšími souvisejícími předpisy.

Dále zde budou skladovány ve větším množství hořlaviny.  Budou splněny příslušné požadavky na požární bezpečnost.

Z hlediska zákona č. 59/2006 Sb. jde o nakládání podlimitní, viz předběžný protokol o nezařazení v příloze tohoto oznámení. (Tento protokol obsahuje pouze nebezpečné chemické látky, proto se liší údaje   v tomto protokolu a v následující tabulce).

Tab. č.9 Přehled maximálních množství skladovaných látek/produktů

| NL | Druh látky | Max.množství t |
| --- | --- | --- |
| Sekce 1) 650 m / 960 t |
|  | Žíravé látky kapalné - kyselé | 11% | 105,6 |
|  | Žíravé látky kapalné - zásadité | 7% | 67,2 |
|  | Žíravé látky tuhé - zásadité + kyselé | 82% | 787,2 |
| Sekce 2) 832 m / 1224 t |
| 8. | Mechanické spreje / aerosoly |  | 3 |
| Popř. doplněno | Hořlavé pevné látky |  | 1221 |
|  | Nehořlavé kapaliny |  |  |
|  | Nehořlavé látky pevné |  |  |
| Sekce 3) 3330 m / 4242 t |
|  | Vysoce hořlavé látky - pevné | 10% | 424,2 |
|  | Hořlavé pevné látky | 40% | 1696,8 |
|  | Nehořlavé kapaliny | 25% | 1060,5 |
|  | Nehořlavé látky pevné | 25% | 1060,5 |
| Možné uložení v celém skladu / dle typu látek |
| 9.i) | Nebezpečné pro životní prostředí - |  | 10 |
|  | vysoce toxické pro vodní organismy |  |  |
| 9.ii) | Nebezpečné pro životní prostředí - |  | 7 |
|  | toxické pro vodní organismy |  |  |

C.         ÚDAJE O STAVU   ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

V DOTČENÉM  ÚZEMÍ

C.I.  Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území

C.I.1. Dosavadní využívání území a priority jeho trvale udržitelného

Využívání

Záměr je umístěn do předměstské industriální zóny „Královský vrch“ na severozápadním okraji města Kadaň zcela mimo obytnou zástavbu. Okolí zájmového území je ovlivněno těžkým průmyslem, především tepelnými elektrárnami Prunéřov a Tušimice. Areál industriální zóny pro záměr rozšíření haly firmy Andreas Schmid logistik CZ je umístěn v  blízkosti silnice č. 13, kam bude směřovat naprostá většina kamionové dopravy expedující zboží do areálu a odtud dále k finálním odběratelům. V průmyslové zóně „Královský vrch“ jsou v současné době v provozu další průmyslové objekty s obdobnou architekturou, např. sousední závod firmy Donaldson, dále firma Oiles a Kyocera.

Z hlediska ekologické stability se jedná o urbanizované území velmi silně antropicky ovlivněné s nízkým podílem trvalé vegetace, s nízkou ekologickou stabilitou. Zájmové území je možno zařadit dle Atlasu ŽP a obyvatelstva ČR do třídy V. - prostředí extrémně narušené.

V části  B.I. je konstatováno, že vzhledem k charakteru záměru, bezprostřední přímé vlivy jeho výstavby a provozu budou působit jen v lokalitě záměru a v nejbližším okolí areálu.

Priority trvale udržitelného využívání území  - vyplývají např. z meziodvětvových a odvětvových koncepcí, územně plánovacích dokumentací nebo strategií regionálního rozvoje. Zpracovatelům oznámení EIA není známo, že by se pozemků, kam je navrhována přístavba skladu Andreas Schmid Logistik týkala nějaká meziodvětvová a odvětvová koncepce nebo strategie regionálního rozvoje.

Záměr je ve shodě s územním plánem města Kadaň.

C.I.2. Relativní zastoupení, kvalita a schopnost regenerace přírodních zdrojů

Lokalita stavby ani její nejbližší okolí není situováno ve zvláště chráněném území ve smyslu zákona 114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny (CHKO, NPR, PR, NPP, PP), ani v území chráněném z hlediska vodohospodářského ani se zde v současnosti nenacházejí ložiska nerostných surovin, které by omezovaly realizaci daného záměru.

Lokalita stavby nemá z hlediska biologického či ochranářského významnější hodnotu.

C.I.3. Schopnost přírodního prostředí snášet zátěž

Přírodní prostředí je v širším okolí řešené plochy i na vlastní ploše budoucí výstavby schopno  z hlediska jednotlivých  složek životního prostředí unést zátěž spojenou s výstavbou i  provozem rozšířené haly společnosti Andreas Schmid logistik.

Územní systém ekologické stability (ÚSES)  vychází ze schváleného územního plánu. Jde o vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných přírodě blízkých ekosystémů, které udržují v území přírodní rovnováhu. ÚSES má zabezpečit uchování, případně rozhojnění genofondu rostlin a živočichů přírodních společenstev a umožnit jim migraci v daném území.

Ochranná pásma nadregionálních biokoridorů NRBK K41 procházející po řece Ohři a NRBK K3 osa teplomilná doubravní a mezofilní hájová procházející severně od zájmového území, nezasahují na zájmové území průmyslové zóny. Stavba nebude mít  žádný vliv na tyto okolní prvky ÚSES.

###### Chráněná území

Chráněné oblasti

V nejbližším okolí zájmového území se nenachází žádné ZCHÚ. V širším okolí navrženého areálu se  nachází následující území chráněné podle zákona 114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny:

- Národní přírodní rezervace (NPR) Úhošť (115 ha) ve vzdálenosti cca 4 km jihojihozápadně- výrazná dominanta čedičové tabulové hory se vzácnými teplomilnými společenstvy

- Národní přírodní památka (NPP) Ciboušov (5 ha) ve vzdálenosti cca 4 km severozápadně- naleziště drahokamových odrůd křemence

- Přírodní památka (PP) Rašovické skály (35 ha) ve vzdálenosti cca 5 km jihozápadně- skalnaté svahy s teplomilnými společenstvy

- Přírodní památka (PP) Kokrháč (9 ha) ve vzdálenosti cca 5 km severně- ukázka selektivního větrání ortorul s reliktním borem a výskytem medvědice lékařské

- Přírodní památka (PP) Želínský meandr (174 ha) ve vzdálenosti cca 5 km jihovýchodně- kaňonovité údolí Ohře, na svazích stepní, lesostepní i lesní společenstva

- Přírodní park Prunéřovské údolí (1 585 ha)- podél Prunéřovského potoka nad stejnojmennou obcí vede Prunéřovské údolí, jehož dominantou na vrcholu je zřícenina hradu Hasištejn, v tomto údolí také najdete skupinu památných stromů - mohutných smrků ztepilých

V zájmovém území ani v jeho nejbližším okolí se nenalézá žádná vyhlášená ptačí oblast. Nejblíže zájmovému území se nachází ptačí oblast Doupovské hory- jižně cca 2 km od řešené plochy, o rozloze 63 116 ha. Plochá sopečná hornatina Doupovské hory je jedním z významných území České republiky z hlediska výskytu řady zvláště chráněných a ohrožených druhů ptáků. Původní vegetační kryt tvořily květnaté bučiny, jejichž poměrně rozsáhlé zbytky se zachovaly dodnes. V současné době je v tomto území nejtypičtější mozaika travobylinných společenstev, porostů keřů a listnatých lesíků vzniklých sukcesí na neobhospodařovaných bývalých zemědělských pozemcích. Členitost území a pestrost zastoupených biotopů jsou důsledkem druhové diverzity vyskytujících se ptáků (148 ptačích druhů), dominují zde sruhy lesních a lučních společenstev.

V zájmovém území ani v jeho nejbližším okolí se nenalézá žádná navržená evropsky významná lokalita (EVL). Nejblíže zájmové ploše je EVL Doupovské hory cca 1 km jižně od řešené plochy. Tato EVL navazuje na hranice vojenského újezdu Hradiště v prostoru mezi Karlovými Vary a Kadaní a jeho osu tvoří řeka Ohře.

Vliv navrženého záměru na tato zvláště chráněná území bude však nulový. Vlastní staveniště nezasahuje do žádného zvláště chráněného území ve smyslu § 14, odst. 2 zák. ČNR č.114192 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

Významné krajinné prvky

Obecně lze však konstatovat, že v širším zájmovém území a jeho okolí se vyskytuje řada různých významných krajinných prvků, neboť podle § 3 odst. b) uvedeného zákona jsou významnými krajinnými prvky lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy.

Přímo v lokalitě stavby ani v těsné blízkosti  se však žádné tyto VKP nevyskytují.

###### Ochranná pásma

Výstavbou areálu nebude dotčeno žádné ochranné pásmo přírodní složky životního prostředí.

V území dotčeném výstavbou se nevyskytují pásma hygienické ochrany vodních zdrojů ani pramenné oblasti, území nespadá do vodohospodářsky významné oblasti. Nevyskytují se zde ochranná pásma přírodních minerálních vod (dle zák. č. 86/1992 Sb.) ani ochranná pásma zvláště chráněných území dle zák. č. 114/1992 Sb.

### Území historického, kulturního nebo archeologického významu

Území určené pro výstavbu skladového areálu se nenachází na území ochranného pásma památkové reservace, provedení archeologického průzkumu bude umožněno.

### Území hustě zalidněné

Za území hustě zalidněné je možno pokládat  celou oblast intravilánu města Kadaň.  Umístění navrženého záměru bude mít jen nepatrně zhoršující vliv na okolní životní prostředí (především vliv hluku a znečištění ovzduší), toto zhoršení nezpůsobí překročení příslušných hygienických limitů. Vliv na zástavbu obce Kadaň bude jen minimální.

V širší zájmové oblasti okolo řešené plochy je řada projevů lidské činnosti – silnice, podzemní rozvody inženýrských sítí, drenáže, průmyslová i obytná zástavba.

Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení (včetně starých zátěží)

Za území zatěžovaná nad míru únosného zatížení lze považovat ta území, u nichž jsou překračovány určité limitní hodnoty např. hlukového či imisního zatížení.

Imisní zatížení lokality a nejbližšího okolí   - z rozptylové studie vyplývá, že  příspěvky jednotlivých škodlivin vlivem navrženého záměru nejsou významné. Vlivem realizace navržené stavby nedojde k takovému navýšení imisních koncentrací, které by vedlo k překročení imisních limitů.

Stará zátěž (z hlediska kontaminace půdy apod.) – lokalita stavby byla využívána jako pole, v současnosti se na místě stavby nachází travní porost stávajícího areálu JAS Development Kadaň- z hlediska starých ekologických zátěží nejsou známy žádná data či informace, které by signalizovaly nebo dokládaly jejich výskyt.

C.II. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném

území, které budou pravděpodobně významně ovlivněny

C.II.1.  Ovzduší

Klimatické podmínky

Zájmové území se nachází v klimatické oblasti mírně teplé, okrsek B2 charakterizovaný jako mírně teplý, mírně suchý s převážně mírnou zimou. Průměrné roční srážky činí 500 mm.

Rozptylové podmínky

Terén místa výstavby je rovinný a z hlediska rozptylových podmínek dobrý. Z větrné růžice vyplývá, že v  dané lokalitě převládají větry západní, severozápadní a severovýchodní.

Kvalita ovzduší

Z hlediska kvality ovzduší se jedná o místo s dobrými až středními  rozptylovými podmínkami.

Základním obecným podkladem pro hodnocení současného imisního zatížení škodlivinami znečišťujícími ovzduší jsou výsledky měření na imisních stanicích.

Základním obecným podkladem pro hodnocení současného imisního zatížení škodlivinami znečišťujícími ovzduší jsou výsledky měření na imisních stanicích. Nejbližší imisní stanice je stanice UTUS Tušimice (staré číslo ISKO 1002). Jedná se pozaďovou stanici umístěnou ve venkovské průmyslové a zemědělské zóně. Stanice je umístěna na pozemku meteorologické observatoře ČHMÚ v otevřené krajině, v rovině mimo zástavbu. V okolí jsou pole, výsypky a doly. Imisní stanice je od zájmové lokality vzdálena 6 km východním směrem.

Naměřené imisní koncentrace oxidu dusičitého v letech 2005 – 2007 na této imisní stanici jsou spolu s příslušným imisním limitem uvedeny v tabulkách níže.

Tab. č.10 Naměřené imisní koncentrace oxidu dusičitého (μg/m3)

| Imisní stanice | Rok | Nejvyšší hodinová imise IHh = 200 | 19 MV hodinové imise | Průměrná roční imise NO2 IHr = 40 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UTUS Tušimice | 2005 | 65,8 | 53,2 | 15,9 |
|  | 2006 | 84,7 | 73,8 | 16,2 |
|  | 2007 | 71,2 | 53,0 | 14,1 |

Z výše uvedené tabulky naměřených koncentrací oxidu dusičitého na nejbližší imisní stanici vyplývá, že průměrné roční imisní koncentrace v letech 2005 - 2007 se pohybují v rozmezí 14,1 až 16,2 μg.m-3. Plnění imisního limitu stanoveného na 40 μg.m-3 tak není problematické.

Krátkodobý hodinový imisní limit činí 200 μg.m-3. Tato hodnota nesmí být překročena více než 18krát za kalendářní rok. Na imisní stanici Tušimice naměřené hodnoty splňují předepsaný maximální krátkodobý imisní limit 200 μg.m-3 s velkou rezervou.

Další sledovanou škodlivinou jsou tuhé znečišťující látky frakce PM10. V následující tabulce jsou uvedeny naměřené hodnoty imisí PM10 za poslední tři roky.

Tab. č.11 Naměřené imisní koncentrace tuhých znečišťujících látek PM10 (µg/m3)

| Měřící stanice | Rok | Nejvyšší denní imise PM10 | 36. nejvyšší hodnota denní imise PM10 IHd = 50 | Průměrná roční imise PM10 IHr = 40 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UTUS Tušimice | 2005 | 137,8 | 67,3 | 36,5 |
|  | 2006 | 169,8 | 55,9 | 30,7 |
|  | 2007 | 142,8 | 46,6 | 24,6 |

Imisní limit denní pro prachové částice PM10 je stanoven na 50 μg/m3. Tento imisní limit nesmí být překročen více než 35x za kalendářní rok. Na imisní stanici v Tušimicích bylo plnění denního imisního limitu problematické v letech 2005 a 2006, v roce 2007 byl imisní limit splněn. Překračování imisního limitu denního stanoveného pro PM10 však není neobvyklé. Např. v roce 2006 byl limit překračován na 94 stanicích z celkového počtu 148 stanic v ČR (63,5 %), v roce 2007 byl limit překračován na 54 stanicích z celkového počtu 155 stanic (34,8 %).

Imisní limit pro roční průměr suspendovaných částic PM10 je stanoven na 40 μg/m3. Plnění tohoto limitu na imisní stanici Tušimice problematické není.

Území pod správou Stavebního úřadu Městského úřadu Kadaň je zahrnuto podle sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP uveřejněného ve Věstníku MŽP č. 4/2008 mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší, s odůvodněním překročení imisního limitu PM10 denního na 86,6 % území (jedná se o vymezení oblastí na základě dat z roku 2006).

Další sledovanou znečišťující látkou je benzen. V následující tabulce jsou uvedeny naměřené hodnoty imisí benzenu na stanici Tušimice a Most za poslední tři roky. Imisní limit legislativně stanovený pro benzen na 5 μg/m3 se vztahuje na dobu průměrování 1 rok.

Tab. č.12 Naměřené imisní koncentrace benzenu (μg/m3)

| Měřící stanice | Rok 2005 | Rok 2006 | Rok 2007 |
| --- | --- | --- | --- |
| Tušimice | 1,5 | 3,2 | 1,8 |
| Most | 1,7 | 1,8 | 1,3 |

Výsledky měření na imisních stanicích Tušimice a Most nesignalizují překračování imisního limitu pro benzen. V zájmové lokalitě v průmyslové zóně Královský Vrch v Kadani můžeme očekávat též imisní rezervu.

C.II.2. Voda

Povrchová voda

Hydrologické poměry v popisované oblasti jsou značně dotčeny lidskou činností.

Území průmyslové zóny Královský vrch, na kterém bude přistavena skladová hala, náleží hydrologicky do povodí řeky Ohře, jejího dílčího povodí 1-13-02 což znamená Teplá a Ohře od Teplé po Libocký potok. Řeka Ohře je hydrografickou osou Liberce a jeho okolí.

V dalším členění spadá území průmyslové zóny Královský vrch do dílčího povodí 1-13-02-116 což znamená Prunéřovský potok od odpadu do Hutné a Lužického potoka po ústí (Ohře pod Prunéřovským potokem). Plocha zájmového území plánované výstavby výrobního závodu je odvodňována Prunéřovským potokem.

Hlavním tokem  okolí Kadaně je řeka Ohře, do které se vlévají vodní toky protékající zájmovým územím. Řeka Ohře má ráz podhorské říčky a náleží do parmového pásma, potoky jsou obydleny společenstvy pstruhového pásma.

V řešeném území se nenacházejí žádné vodoteče ani vodní plochy. Nejbližším vodním tokem je Prunéřovský potok ve vzdálenosti cca 400 m, cca 1 km jižně se na řece Ohři nalézá vodní nádrž Kadaňský stupeň.

Lokalita výstavby tedy není vodními toky ovlivněna. Leží mimo hladinu rozlivu všech vodních toků.

Možnost ovlivnění povrchových vod při havarijním úniku chemických látek je vzhledem ke vzdálenosti zanedbatelná.

C.II.3.  Půda

Posuzované území pro záměr rozšíření haly společnosti Andreas Schmid logistik CZ náleží do území bazických  kambizemí. V samotném území výstavby se vyskytují tři typy  pokryvných půd – hnědé půdy kyselé a jejich slabě oglejené formy a hnědé půdy oglejené.

Hnědá půda je na našem území nejrozšířenějším půdním typem, uplatňují se jak v pahorkatinách a vrchovinách, tak i v horách. Jako matečný substrát se uplatňují téměř všechny horniny skalního podkladu. Nejvíce jsou rozšířeny mezi 450 až 800 m n.m. a vázány většinou na členitý terén. Poměrně časté jsou však i na terasovitých štěrcích a píscích, které se však naopak nejvíce uplatňují v nízkých rovinatých polohách. Hlavním půdotvorným pochodem při jejich vzniku je intenzivní vnitropůdní zvětrávání.  Jde o vývojově mladé půdy, které by v méně členitých terénních podmínkách po delší době přešly v jiný půdní typ (např. hnědozem). Jsou to zpravidla mělčí, skeletovité půdy. Zrnitostní složení se mění v závislosti na charakteru matečné horniny. Obsah humusu silně kolísá, humus je zpravidla méně kvalitní a půdní reakce a¨slabě kyselá až kyselá. Hnědá půda kyselá a hnědá půda oglejená s projevy oglejení patří mezi půdy střední až nižší kvality.

Pelozemě patřící do skupiny hnědých půd se vyvinuly na těžkých, nezpevněných silikátových substrátech (jílovitých a hlinitojílovitých), vyznačují se vysokou bobtnavostí při přesycení vodou a smršťováním  a tvorbou trhlin při periodickém vyschnutí půdy. vyskytují se v oblasti fluvizemí a kambizemí. Jsou dobře zásobené živinami, nasycenost sorpčního komplexu je vysoká, fyzikální vlastnosti jsou velmi nepříznivé. U nás nebyly pelozemě mapovány,mapovány byly pouze pelické subtypy  např. kambizem pelická.

Příslušné pozemky jsou evidovány jako orná půda s BPEJ 22 814 a 22 001. Jde tedy o hnědé půdy a rendziny, středně těžké až těžké půdy. Půdní substrát tvoří bazické vyvřeliny a slíny, měkké břidlice.

C.II.4. Geologické a hydrogeologické poměry území

Začlenění zájmového území Průmyslové zóny Kadaň – Královský vrch podle geomorfologické mapy (1986):

Systém:	Hercynský

Subsystém:	Hercynská pohoří

Provincie:	Česká Vysočina

Subprovincie:	Krušnohorská

Oblast:		Krušnohorská hornatina

Podkrušnohorská oblast

Celek:		Krušné hory

Doupovské hory

Mostecká pánev

Z regionálního hlediska se zájmové území nachází v severozápadní části České vysočiny, která se nazývá krušnohorská soustava, na rozhraní tří celků – krystalinika Krušných hor, vulkanitů Doupovských hor a terciérní chomutovské části severočeské hnědouhelné pánve.

Geologické poměry

Posuzované území se nachází na rozhraní dvou geologických jednotek a to Krušnohorského krystalinika a platformní jednotky komplexu tercierních neovulkanitů Doupovských hor.

Vlastní zájmové území se nachází v dílčí jednotce Krušnohorského krystalinika zvané krušnohorská skupina. Je to velmi složitý komplex vesměs dvojslídných tzv. svrchních šedých rul, střídajících se a přecházejících v nejrůznějších formách do skupiny červených rul a migmatitů. Dle geologické mapy se konkrétně jedná o drobnou až středně zrnitou muskovitickou až dvojslídnou ortorulu až migmatit spodnopaleozoického až svrchnopaleozoického stáří.

Komplex neovulkanitů Doupovských hor vznikl v 1. neovulkanické fázi (oligocén – miocén, 35 – 17 mil. let) jako jednoduchý stratovulkán s centrálně situovaným přívodním kanálem u Doupova. Na stavbě stratovulkánu se podílí z 20% lávy a z 80% pyroklastika. Výlevy láv začínají ultrabazickými leucity, dále nastupují bazické vyvřeliny tefritového charakteru a nakonec bezolivínické čediče. Vedlejšími přívodními kanály zasahuje do svého okolí tvořeného krušnohorským krystalinikem, kde může tvořit i výrazné dominanty (vrch Šumná) a následně akumulace sopečných vyvrženin (popely).

Z kvartérních hornin vyskytujících se v širším zájmovém území jsou to především proluviální kužele lemující úpatí Krušných hor.

Pro celou lokalitu je charakteristická poměrně jednoduchá geologická stavba.

Skalní podklad  je v širším zájmovém území budován horninami mladšího paleozoika, jedná se o ohárecké krystalinikum. Převážně jsou zde zastoupeny dvojslídné a muskovitické ortoruly, které místy přecházejí do migmatitů. Ve svrchních partiích skalního podkladu bývají tyto ruly postiženy intenzívní kaolinizací. Mocnost kaolinizované zóny, ve které má hornina charakter jílovité zeminy, kolísá od několika metrů do desítek metrů v závislosti na mineralogickém složení a intenzitě tektonického porušení horniny. Archívními vrty v okolí byl zastižen povrch kaolinizovaných rul v hloubce 30 – 40 m pod povrchem terénu. Pod těmito zeminami v průzkumem nezjištěné hloubce  se ze severu nachází  povrch rostlého zvětralého krystalinika – eluvia rul nebo přemístěného krystalinika valounů – deluvia rul.

Ohárecké krystalinikum je v celém širším okolí  i v prostoru budoucího staveniště překryto souvrstvím pyroklastik patřícím k I. neovulkanické fázi stáří miocén – oligocén. Jsou to pyroklastika a smíšené, vulkanicko – fluviální sedimenty, tufy a tufity s obsahem úlomků čediče a nefelinitu. Blíže k Prostřednímu vrchu se vyskytují čedičové horniny doupovského stratovulkánu. Severněji může chybět vrstva čediče.

Tufy, tufity a tufitické  jíly tvoří zjilovělé vulkanoklastické horniny a jsou geneticky spjaté s vulkanickými elevacemi Královského a Prostředního vrchu - stratovulkány Doupovských hor. Jejich mocnost nebyla přesně zjištěna (min. 8 m), ale dle zkušenosti z okolních lokalit se pohybuje od několika metrů i do desítek metrů.  Z charakteru  zeminy nelze rozhodnout, zda-li se jedná o přemístěná vulkanoklastika nebo horniny v původním uložení. Jsou to většinou nezpevněné nebo rozložené písčité jíly až jílovité písky s drobnými pevnějšími zrny a úlomky, které budují převážnou část celé plošiny. Zejména při povrchu souvrství lze tyto uloženiny charakterizovat jako tufitické jíly, většinou rezavě hnědé až šedé barvy. Jejich konzistence bývá většinou pevná, v hlubších partiích tvrdá. Tufitické písčité jíly přecházejí s přibývajícím obsahem pevných úlomků do poloh charakterizovaných jako tufy a tufity. Tufy vznikly stmelením vulkanického popela na souši, tufity vznikly ve vodním prostředí, kdy vulkanický popel byl přeplaven.

Kvartérní pokryv  tvoří deluviální a  proluviální sedimenty, nejsvrchnější vrstvu tvoří málo mocný humózní horizont.

Deluviální sedimenty byly popsány ve všech vrtech do hloubek 2,6 až 3,9 m. Jsou tvořeny písčitými a písčitojílovitými hlínami se slídou a s úlomky a zrny pyroklastik a křemene. Místy přecházejí až do písčitých jílů. Často obsahují také určité procento drobných valounků, což nasvědčuje tomu, že některé polohy deluvií byly přeplavené. Jejich konzistence je většinou tuhá, barva je hnědá až šedohnědá ve světlých i tmavých odstínech.

Proluviální sedimenty vznikly v pleistocénu hlavně v periglaciálních obdobích, kdy se vytvořily rozsáhlé kužele přívalového zahliněného a jílovitého písčitého štěrku lemujícího celé úpatí Krušných hor. Tyto sedimenty obsahují poměrně velké valouny ( max. do 30 cm) rul, žul i čedičů a nefelinitů.  Ty jsou často nedokonale opracované a špatně vytříděné. Vyznačují se dále neorganizovaným ukládáním, členitou, neurovnanou bází a neurovnaným povrchem. Mocnosti těchto sedimentů se na lokalitě pohybují od 2,5 do 7,0 m.  Ve vrtech jsou popisovány ve svrchních polohách jílovité písky až písčité jíly, místy i silně písčité hlíny s obsahem štěrků a opracovaných úlomků, které hlouběji přecházejí do jílovitých  a hlinitých štěrků.

Orniční horizont humózních hlín tvoří tmavě hnědá humózní písčitojílovitá  hlína s drobnými úlomky, její mocnost dosahuje až 40 cm (20 až 40 cm).

Hydrogeologické poměry

Hydrogeologické poměry lokality jsou ovlivněny nejen geologickou stavbou, ale i morfologií širšího okolí.

Hladina  stálé podzemní vody se nachází hlouběji než 8 m a je vázána v puklinovo-průlinovém systému eluvií a deluvií rul, případně čedičových hornin. Tato voda je mírně napjatá.

Vzhledem k morfologii území je předpoklad, že celé území  je dotováno pouze atmosférickými srážkami, které ve směru gravitace prosakují vrstvou hlín na jejich nepropustné podloží, které je budováno vulkanokastickými horninami. Spíše než o prosakování můžeme hovořit o povrchovém ronu, kdy srážkové vody sytí hlíny a dále stékají v jejich povrchové vrstvě mocné cca  0.5 m, která se silně zamokřuje a rozbřídá.

Tři týdny po vykopání sond nebyla v sondách zjištěna voda. Při výkopových pracích při provádění kanalizace a vodovodu nebyla hladina podzemní vody naražena (výkopy byly místy hluboké až 5-6 m). Proto od osy průmyslové zóny (hlavní komunikace západ – východ) směrem na sever se podzemní vody v této hloubce nevyskytovaly.

Opačná situace může vzniknou na úpatí Prostředního vrchu, kde vystupují k povrchu eluvia a deluvia rul a čedičové horniny. Jak je možné vysledovat z vedlejší lokality (průmyslová zóna Verne), existují zde přítoky z puklin vulkanoklastických hornin, které spolu komunikují. Tyto zvodně  mají lokální charakter, nicméně zatěžují zakládání hlouběji umístěných základů podzemních staveb.

Doplňkový inženýrsko-geologický průzkum z února 2006 pro stávající výrobní haly nezastihl hladinu podzemní vody, nevylučuje však ve spodní části sond okolo 8- 10 m slabé přítoky podzemní vody do vrtu.

Možnost ovlivnění podpovrchových vod při havarijním úniku chemických látek je zanedbatelná.

C.II.5.  Seismicita, radon

Území stavby se jeví jako stabilní, bez zjevných známek po sesuvných pohybech apod. a není ohroženo zvýšenou zemětřesnou činností resp. se nenachází v oblasti se zvýšenou seismickou aktivitou ve smyslu ČSN 73 0036 Seismické zatížení staveb.

Podle ”Odvozené mapy radonového rizika – „Severočeský kraj” (1 : 200 000, ÚÚG Praha,1992) se zájmové území nalézá v oblastí nízkého (neogenní sedimenty) radonového rizika v těsné blízkosti hranice se středním (kvartérní sedimenty, říční terasy a detekční kužele) radonovým rizikem  . Tento údaj má však pouze pravděpodobnostní charakter.  Podle § 63 vyhlášky 184/1997 Sb. Při umisťování nových staveb s pobytovými prostory je směrným ukazatelem pro rozhodnutí o způsobu případné ochrany proti pronikání radonu z podloží zjištění, že se nejedná o stavební pozemek s nízkým radonovým rizikem.

Objemová aktivita radonu v půdním vzduchu byla stanovena měřením na sousedním pozemku in situ a na základě výsledků měření bylo stanoveno střední radonové riziko tohoto pozemku. Pro přesnější určení objemové aktivity radonu v půdním vzduchu však bude potřeba provést měření na daném stavebním pozemku. Následně budou projektována odpovídající opatření proti pronikání radioaktivní emanace do objektu v souladu s platnými normami a předpisy.

C.II.6. Fauna a flóra

Potenciální přirozenou vegetací zájmového území výstavby je černýšová dubohabřina (Melampyro nemorosi – Carpinetum).

Oblasti původního výskytu tohoto společenstva byly plošně nejrozšířenějším společenstvem dubohabřin v České republice. Vyskytuje se ve výškách (200) 250 – 450 m n.m. Představuje klimaxovou vegetaci planárního až subplanárního stupně naší republiky s optimem výskytu ve stupni kolinním. Představuje jednotku značné ekologické variability. Osidluje různé tvary reliéfu – nížinné roviny, různě orientované svahy i mírné terénní deprese, půdy vznikající zvětráváním různých geologických substrátů od kyselých hornin krystalinika po krystalické vápence, svahoviny, spraše nebo aluviální náplavy.

Ve stromovém patře převládal dominantní dub zimní – Quercus petraea a habr obecný – Carpinus betulus s častou příměsí lípy srdčité – Tilia cordata, na vlhčích stanovištích lípy velkolisté – T. platyphylos), dubu letního – Quercus robur a stanovištně náročnějších listnáčů: jasan ztepilý – Fraxinus exelsior, javor klen – Acer pseudoplatanus, javor mléč – A. platanoides, třešeň – Cerasum avium. Ve vyšších nebo inverzních polohách se též objevuje buk lesní – Fagus sylvatica a jedle – Abies alba. Dobře vyvinuté keřové patro tvořené mezofilními druhy opadavých listnatých lesů nalezneme pouze v prosvětlených porostech. Charakter bylinného patra určují mezofilní druhy, především byliny (Hepatica nobilis, Galium sylvaticum, Campanula persicifolia, Lathyrus vernus a niger, Melampyrum nemorosum, Viola reichenbachiana aj.) a méně často trávy (Festuca heterophyla, Poa nemoralis).

Tato společenstva jsou v současné době plošně velmi omezená vlivem odlesnění, následné zemědělské činnosti i intenzivní zástavby. Postupné odlesňování (od neolitu) zasáhlo nejcitelněji rovinné polohy a mírné svahy. Tato společenstva ustupují lidské činnosti zvláště převodem na jehličnaté kultury.

# Na lokalitě navržené stavby byl proveden v září 2008 biologický průzkum. Řešená plocha se nachází v průmyslovém areálu stávajícího výrobního a skladového objektu dvou firem- Andreas Schmid logistik AG a JEYES . Plochu plánované přístavby tvoří sekaný trávník s občasným výskytem plevelných druhů především v okrajových částech pozemku.

# Použitá metodika

Botanický průzkum byl zaměřen na zjištění bylinných druhů na pozemcích určených pro stavbu, dřeviny se na ploše výstavby nevyskytují.

Zoologický průzkum byl zaměřen na zjištění obratlovců, především ptáků a též i na výskyt bezobratlých. Dokumentace byla provedena focením.

Flóra

Na řešené ploše byly zjištěny následující druhy:  Dactylis glomerata (srha říznačka), Lolium perenne (jílek vytrvalý), Artemisia vulgaris (pelyněk), Tussilago farfara (podběl), Daucus carota (mrkev), Elytrigia repens (pýr plazivý), Cirsium vulgare (pcháč obecný), Anthemisia arvensis (rmen rolní), Achillea millefolium (řebříček obecný), Plantago major (jitrocel prostřední), Plantago lanceolata (jitrocel kopinatý),Cichorium intybus (čekanka), Taraxacum officinale (smetanka lékařská), Trifolium repens (jetel plazivý).

Fauna

Z nižších živočichů byly zjištěny druhy troficky vázané na obdobné travnaté biotopy. Jednalo se o běžné zástupce např. mšic (Aphididae), třásněnek (Thysanoptera), ploštic (Heteroptera), dvoukřídlého hmyzu (Diptera), blanokřídlých (Hymenoptera), běžných druhů motýlů (Lepidoptera).

Ze savců   tu byly zjištěny následující typické druhy zemědělsky využívané krajiny jako Microtus arvalis (hraboš polní). Z ptáků pak  Pica pica (straka), Passer domesticus (vrabec domácí).

Nebylo tu nalezeno žádné ptačí hnízdo, ptáci, kteří tu byli spatřeni, jen přelétali zkoumané pole.

Nebyl nalezen žádný druh chráněný dle vyhlášky  MŽP ČR č. 395/1992 Sb.

Ve vlastní  lokalitě stavby se trvale nevyskytují žádné zvláště chráněné druhy ve smyslu zákona 114/92 Sb. Ani v širším okolí stavby se nevyskytují  žádné zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů.

# Souhrn a vyhodnocení  nálezů

Silným antropickým tlakem zatěžovaná plocha není nijak stabilním a hodnotným ekosystémem. Všechny taxony patří mezi běžné, polní a synatropní, rumištní druhy.  Z hlediska fauny je možno říci, že lokalita hostí poměrně chudou, nestabilní entomocenózu, její hodnota je jen podprůměrná.  Jinak je lokalita z hlediska  zoologického dosti chudá.

C.II.7.  Hluková situace v zájmovém území

Vzhledem ke velké vzdálenosti k nejbližší obytné zástavbě  od stávající areálu f. Andreas Schmid logistik CZ. nedojde realizací navrženého záměru ke změnám v ekvivalentní hladině akustického tlaku  u nejbližší obytné zástavby.   U nejbližší obytné zástavby je hluková situace relativně dobrá (neexistence výrazných zdrojů hluku v blízkosti obytné zástavby), nedochází k překračování hygienických limitů.

- ÚDAJE O VLIVECH  ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ

A  ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

D.I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo

a  životní prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti.

D.I.1. Vlivy na veřejné zdraví

Posuzovaná stavba přístavby skladové haly může potenciálně ovlivnit obyvatelstvo, žijící v obytné zástavbě v širším okolí (především ve stávající zástavbě rodinných domů na východ od řešené lokality).   Odhadem se může jednat o několik desítek   osob.

Ke vlivu na obyvatele by mohlo dojít v důsledku znečišťování ovzduší emisemi škodlivin z vyvolané autodopravy, v důsledku vlivu hluku, zvýšené prašnosti.

D.I.1.1. Vlivy v období výstavby

V průběhu přípravy staveniště i vlastní výstavby přístavby haly Andreas Schmid logistik  půjde o vliv v důsledku zvýšené hlučnosti, prašnosti, výfukových plynů aut při stavebních pracích a při dopravě stavebních a konstrukčních materiálů. Půjde tedy o vlivy časově omezené na dobu výstavby. V okolí staveniště se vyskytuje obytná zástavba ve vzdálenosti min 200 m. Vliv vyvolaný samotnou stavební aktivitou na území budoucího areálu se bude vzhledem ke vzdálenosti dotýkat jen minimálně okolních obyvatel vzhledem ke značné vzdálenosti od nejbližší obytné zástavby (600 m).

Hluková i rozptylová studie konstatovaly splnění příslušných hygienických požadavků.

Pokud jde o staveniště jako plošný zdroj znečišťování ovzduší (činnosti v rámci fáze výstavby, které působí jako zdroj emisí tuhých znečišťujících látek) je v hlukové studii  uvedeno, že za přijetí opatření k zamezení prašnosti nebude tento zdroj podstatný.  Rozptylová studie předpokládá, že  je možné při výstavbě omezit vznik prašnosti na velmi malou možnou míru. Jde především o taková technická opatření, jako je zkrápění, bezprostřední úklid vozovek a pokud to postup výstavby umožňuje, upřednostnění výstavby  zpevněných komunikací.

Vliv na ovzduší v období výstavby dle zpracované rozptylové studie při uplatnění opatření proti prašnosti nebude významný a bude časově omezený.

Rovněž z hlediska vlivu hluku se nepředpokládá významnější vliv na zdraví obyvatel v okolí stavby.

###### D.I.1.2. Vlivy v období provozu

Vlivy v důsledku znečišťování ovzduší :

Z rozptylové studie a z kapitoly D.I.2. Vliv na ovzduší vyplývá, že v důsledku provozu navrženého záměru se pohybují hodnoty příspěvků ročních imisních koncentrací hodnocených škodlivin na úrovni, kdy podle Rozptylové studie nebudou mít výrazný vliv z hlediska plnění či neplnění limitu ročních imisních koncentrací ani z hlediska vlivu na zdraví obyvatel v okolí. Problematičtější je hodnocení nejvyšších denních imisí tuhých znečišťujících látek PM10 z důvodu současného překračování imisního limitu v pozadí. Území pod správou stavebního úřadu Městského úřadu Kadaň je zahrnuto podle sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší s odůvodněním překročení imisního limitu PM10 denního na 86,6 % území. Prachové částice PM10 patří v České republice obecně k nejproblematičtějším znečišťujícím látkám v ovzduší ve vztahu k plnění imisních limitů. Vzhledem k současnému překračování imisních limitů pro nejvyšší denní imisi suspendovaných částic PM10 lze předpokládat, že se provoz posuzovaného záměru může v budoucnu spolupodílet na případném překračování tohoto imisního limitu. Vlastní hodnoty příspěvků posuzovaného záměru k nejvyšším denním imisím PM10 u nejbližší obytné zástavby na úrovni maximálně několika setin μg/m3 jsou naprosto zanedbatelné, které místní imisní situaci prakticky neovlivní.

Vliv hluku:

V období provozu  – nebude v důsledku z přenosu hluku ze stacionárních  zdrojů hluku v prostoru navrženého záměru docházet u obytné zástavby k překračování limitní hodnoty hluku stanovenou pro zdroje provozoven  LAeq,T = 50/40 dB – den/noc.

Z hlediska vyvolané dopravy lze konstatovat, že přitíženou dopravou nedojde k výrazné změně v okolí navrženého záměru.

Z hlediska vlivu hluku na zdraví obyvatel v okolí se neočekává tedy žádný negativní vliv provozu navrženého záměru.

Vlivy v důsledku změny denního osvětlení a oslunění :

Vzhledem ke skutečnosti, že navržený záměr je situován v dostatečné vzdálenosti od trvalé obytné zástavby, je možno tyto vlivy vyloučit.

Sociální, ekonomické dopady – výstavba navrženého záměru rozšíření haly společnosti Andreas Schmid logistik CZ bude mít pozitivní sociální dopady, neboť v souvislosti s její realizaci se předpokládá vytvoření nových pracovních příležitostí. Současně dojde po dobu výstavby k vytvoření až 50 přechodných pracovních příležitostí.

Z hlediska sociálně ekonomických důsledků záměru na obyvatelstvo lze hovořit o kladném vlivu záměru.

D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima

D.I.2.1. Vlivy v období výstavby

Za časově omezený liniový zdroj znečišťování ovzduší lze pokládat nákladní automobilovou dopravu při výstavbě. Doprava vyvolaná v období výstavby však podle rozptylové studie nepředstavuje zdroj, který lze hodnotit z hlediska dopadů na imisní situaci okolí jako významný.

Při výstavbě v období výkopových prací, pokud budou prováděny v suchém období roku, může dojít k emisím prašnosti. Prašnost a její vliv na okolní životní prostředí lze omezit technickými opatřeními jako je zkrápění, bezprostřední úklid vozovek apod.

Vzhledem ke vzdálenosti okolní obytné zástavby nebude vliv na ovzduší v období výstavby při uplatnění opatření proti prašnosti významný a bude časově omezený a z hlediska ochrany ovzduší a ochrany lidského zdraví přijatelný.

D.I.2.2. Vlivy v období po realizaci stavby

Z kap. B.III.1. vyplývá, že v po realizaci přístavby haly budou do ovzduší emitovány škodliviny z vytápění jednotlivých objektů a z vyvolané autodopravy.

Pro zhodnocení vlivu provozu navrženého záměru (po realizaci stavby rozšíření haly společnosti Andreas Schmid logistik na imisní situaci okolí byla zpracována rozptylová studie, která je v příloze  tohoto oznámení EIA.

Toto hodnocení vychází z výpočtů znečištění ovzduší stávajícími i nově vzniklými zdroji metodikami uvedenými v oddílu Metodiky výpočtů. Je provedeno pro zásadní škodliviny z vytápění a z dopravy. Hodnocení je provedeno pro kriteriální oxid dusičitý NO2 (vzniká postupně z oxidů dusíku NOx), oxid uhelnatý a benzen.

Referenční body

Při volbě referenčních bodů byla zvolena výška 1,5 m nad terénem (dýchací zóna). Modelování bylo provedeno v referenčních bodech umístěných u nejbližší obytné zástavby.  Zvolené referenční body jsou vyznačeny v rozptylové studii.

Imisní limity

Posouzení vlivu zdrojů emisí na kvalitu ovzduší je možné provést přepočtem jeho emisních vydatností na imisní koncentrace a porovnat imisní koncentrace s imisními limity.

V příloze č. 1 Nařízení vlády č. 597/2005 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší, jsou stanoveny imisní limity. Tento předpis obsahuje dále tzv. meze tolerance a hodnoty horní a dolní meze pro posuzování.

Tyto imisní limity uvádí přiložená rozptylová studie.

### Výsledky rozptylové studie

Celkově lze z hlediska vlivů na kvalitu venkovního ovzduší a z hlediska vlivu na obyvatelstvo záměr rozšíření výrobní a skladové haly společnosti Andreas Schmid Logistic v průmyslové zóně Královský Vrch v Kadani v daných místních podmínkách označit za přijatelný a vyhovující platné legislativě v oblasti ochrany ovzduší.

D.I.3. Vliv na hlukovou situaci, další fyzikální a biologické

charakteristiky.

D.1.3.1.  Hluk v období výstavby

Bylo provedeno posouzení zatěžování venkovního prostoru hlukem v období výstavby. Na základě provedeného rozboru bylo konstatováno, že nejvyšší zatížení venkovního prostoru z provozu hlučných mechanizmů a vyvolané dopravy lze očekávat v období provádění zemních a hrubých stavebních prací.

Vzhledem ke vzdálenosti k nejbližší obytné zástavbě  budou  u nejbližší obytné zástavby  i v této nejméně příznivé variantě splněny požadované  hygienické limity. Etapa výstavby bude zdrojem hluku, který může ovlivnit akustické parametry v území. Hluk šířící se ze staveniště je závislý na množství, umístění, druhu a stavu používaných stavebních strojů, počtu pracovníků v jedné pracovní směně, druhu prací, organizaci práce i snaze vedení stavby hluk co nejvíce omezit. Všechny tyto parametry nezůstávají konstantní, ale mohou se i zásadním způsobem měnit v závislosti na okamžitém stadiu výstavby.

Pro realizaci stavebních prací budou jako stavební stroje používány běžně používané stavební stroje - jedná se o běžnou stavební činnost prováděnou běžnými technologiemi, které významně neovlivní životní prostředí v blízkém okolí a předpokládá se, že zvuková kulisa pracujících zemních, dopravních a stavebních strojů nepřekročí přijatelnou hlukovou hranici. Nepředpokládá se užívání všech uvedených mechanismů současně a umístění zdrojů hluku se bude neustále měnit dle okamžité potřeby. Negativní vliv hluku bude pouze dočasný - hluk ze staveniště  bude vznikat pouze během výstavby, která je časově omezena.

Z uvedeného vyplývá, že přesnost predikce hluku šířícího se z budoucího staveniště do okolí nemůže být příliš vysoká. Základem výpočtu může tedy z uvedených důvodů být určitý odhad nasazení stavebních mechanismů vycházející z druhu a velikosti stavby a odhad hustoty dopravní obsluhy vycházející z předpokládaného harmonogramu stavby. Vzhledem ke vzdálenosti k nejbližší obytné zástavbě   však lze předpokládat, že tato problematika nebude vážným problémem. Odhad se v tomto případě blíží maximálnímu možnému pracovnímu a dopravnímu ruchu na staveništi a v mnoha dnech či částech dne bude nepochybně nižší.

D.I.3.2. Hluk v období běžného provozu

Vzhledem ke vzdálenosti k nejbližší obytné zástavbě lze konstatovat, že vlivy navrženého záměru budou bezpečně podlimitní již ve vzdálenosti  100 m od skladové haly.  Příspěvky navržené skladové haly ke stávající hlukové situaci u nejbližší obytné zástavby budou neprokazatelné. Z hlediska hlukového nelze z důvodů velké vzdálenosti očekávat negativní  vlivy na nejbližší obytnou zástavbu.

D.I.3.3. Vibrace

Zdrojem vibrací v období výstavby mohou být některé stavební mechanismy. Je však prakticky ověřeno, že vibrace z běžných stavebních mechanismů jsou utlumeny do vzdálenosti nejvýše několika metrů, takže neovlivní žádné okolní objekty mimo staveniště.

Během provozu  navrženého záměru rozšíření haly společnosti Andreas Schmid logistik CZ  se nepředpokládá existence zdrojů významných vibrací.

D.I.3.4. Vliv záření

V prostoru navrženého záměru přístavby skladu se nepředpokládá instalace výkonných zdrojů elektromagnetického záření, ani používání umělých radioaktivních zářičů. Proto nebudou tyto objekty ovlivňovat okolí škodlivými emisemi elektromagnetického či radioaktivního záření.

D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody

D.I.4.1. Vliv na charakter odvodnění oblasti

Realizace navrženého záměru mění charakter odvodnění řešeného území jen nevýznamně.

D.I.4.2. Změny hydrologických charakteristik a hladiny podzemních vod

Výstavbou navrženého záměru rozšíření haly společnosti Andreas Schmid logistik nejsou předpokládány žádné významné změny jiných hydrologických charakteristik zájmového území.

V blízkosti zájmového území se nenacházejí žádné využívané zdroje podzemních nebo povrchových vod. Veškerá okolní zástavba je zásobována z veřejného vodovodu. Činnosti v areálu navrženého záměru proto nebudou mít vliv na podzemní vody jako zdroje pitné či užitkové vody.

D.I.4.3. Vliv na kvalitu povrchových a podzemních vod

K ovlivnění kvality povrchových vod principielně může dojít vypouštěním splaškových odpadních vod a kontaminovaných dešťových vod.

Po zprovoznění navrženého záměru rozšíření haly společnosti Andreas Schmid logistik dojde ke zvýšení množství splaškových odpadních  vod vypouštěných do veřejné splaškové kanalizace oproti současnému stavu jen nepatrně.  Tento nárůst je v celkové bilanci vod města Kadaň nepodstatný. Při dodržení příslušných provozních a manipulačních předpisů skladování nebezpečných látek  bude riziko úniku nebezpečných látek a havarijního ohrožení  vod  zcela eliminováno nebo minimalizováno.

D.I.5.  Vlivy na půdu

D.I.5.1. Vliv na rozsah a způsob užívání půdy

Posuzovaná stavba mění způsob využití půdy pozemků, na nichž bude stavba provedena. Vyjímá se ze ZPF (v současnosti travnatý pozemek uvnitř stávajícího průmyslového areálu), pozemek je určen pro přístavbu skladové haly.

D.I.5.2. Vliv na znečištění půdy a horninového prostředí

Vliv z pohledu možné kontaminace půdy a horninového prostředí během provozu navrženého záměru lze  očekávat minimální.

Rovněž v období výstavby by mělo být riziko ohrožení půdy a horninového prostředí minimální. Vlivy z pohledu znečištění půdy a zemin lze očekávat pouze v rámci vlastních stavebních prací a s nimi souvisejícími možnými havarijními stavy, představovanými především únikem látek škodlivých vodám ze stavebních mechanismů.

Při provádění stavby a dále při provozu skladu však bude nutno dodržet řadu legislativních, technických i organizačních opatření k ochraně podzemních vod před případnou kontaminací. Půjde především o nepropustné podlahy ve skladu chemických látek, vyspádování podlah, vyvýšené prahy ve skladech, havarijní připravenost a další podmínky dle příslušné legislativy. Při dodržení příslušných provozních a manipulačních předpisů  bude riziko zcela eliminováno nebo minimalizováno.

U ostatních vlivů na půdu (např. úkapy ropných derivátů atd.), zejména vlivem obslužné dopravy, je nutno uvést, že projektová dokumentace bude řešit taková opatření (dočištění vod z parkovišť a manipulačních ploch, skladování  látek nebezpečných vodám), která  toto riziko eliminují.

D.I.5.3. Vliv na místní topografii, stabilitu a erozi půdy

V rámci posuzované stavby nebudou prováděny úpravy, které by představovaly  zásah do místní topografie.

Vzhledem ke konkrétním geologickým podmínkám nehrozí možnost ovlivnění územní stability terénu.

Navržená stavba není rizikovým faktorem z hlediska procesů vodní a větrné eroze. Fyzikální charakteristiky půdního pokryvu na zmíněné lokalitě rovněž neposkytují podklad pro tvrzení, že vlivem předmětné stavby bude zvýšen erozní smyv. Omezení půdní eroze, jak větrné tak vodní, bude dosaženo na nezastavěných a nezpevněných plochách zatravněním a osazením dřevin. Vliv z hlediska eroze lze označit za nevýznamný.

D.I.6. Vliv na chráněné části přírody

Realizace navrženého záměru nezasahuje do žádného zvláště chráněného území ve smyslu § 12, 13, 14 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ani do ochranných pásem těchto území.  V území dotčeném výstavbou navrženého záměru se nevyskytují ani žádné významné krajinné prvky nebo památné stromy a jiné fenomény s určitou ochranou. Řešená plocha se nachází mimo zájmy ÚSES.

Posuzovaná stavba tedy v žádném případě nenaruší nebo neohrozí žádné chráněné části přírody.

V dotčeném území  ani v nejbližším okolí se nevyskytují pásma hygienické ochrany vodních zdrojů ani pramenné oblasti.  Nevyskytuje se zde ani chráněné ložiskové území (CHLÚ).

Žádná chráněná území nemohou být výstavbou navrženého rozšíření haly společnosti Andreas Schmid logistik CZ významně ovlivněna.

D.I.7. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje

Vlivy na horninové prostředí související s výstavbou a provozem navrženého záměru rozšíření haly společnosti Andreas Schmid logistik CZ lze v zásadě rozdělit na dva okruhy:

- vlivy působící v etapě výstavby (např.  výkopy atd.)

- vlivy působící za plného provozu (např. možnost kontaminace podloží při havarijním úniku látek škodlivých vodám).

Realizace stavby spojená se skrytím ornice a terénními úpravami a výkopovými pracemi nebude mít negativní vliv na geologické podmínky území. Žádné nerostné zdroje nebudou předmětnou stavbou dotčeny, neboť podle dostupných údajů se v zájmovém území nevyskytují.

Rovněž ovlivnění  hydrogeologických charakteristik, zejména takových, které by negativně ovlivnily směr a rychlost proudění podzemní vody se nepředpokládá.

Vliv záměru z hlediska znečištění horninového prostředí při výstavbě a provozu navrženého záměru je popsán v předcházející kapitole D.I.5.

D.I.8. Vlivy na faunu a flóru, ekosystémy

Výstavba navrženého záměru bude mít jen nevýznamný vliv z hlediska flóry, fauny a ekosystémů.

Z hlediska fauny je možno říci, že lokalita hostí poměrně chudou, nestabilní entomocenózu, její hodnota je jen podprůměrná.  Jinak je lokalita z hlediska  zoologického dosti chudá. Není ani hodnotná z hlediska botanického.

Ve vlastní  lokalitě stavby ani v jejím širším okolí se trvale nevyskytují žádné zvláště chráněné druhy ve smyslu zákona 114 / 92 Sb. a Vyhlášky MŽP ČR č.395/1992 Sb.

* Sadové úpravy

Záměr nepočítá s kácením dřevin, na lokalitě se žádné dřeviny nevyskytují.

Záměr počítá s osazením sadových úprav na řešených pozemcích. Navržená zeleň budou mladé stromky a keře v pásech na hranicích areálu, podél komunikací a u ploch parkovacích stání.

### Vlivy na ekosystémy

Nepředpokládá se, že realizací posuzované stavby rozšíření haly společnosti Andreas Schmid logistik CZ a jeho provozem, dojde k výraznějšímu ovlivnění ekosystémů mimo hranice budoucího areálu.

* NATURA 2000

Vlivy navrženého záměru na systém evropsky významných lokalit a ptačích oblastí (NATURA 2000) jsou podle posouzení příslušného orgánu státní zprávy (Krajský úřad Ústeckého kraje) vyloučeny.

D.I.9. Vlivy na krajinu, krajinný ráz

Navržený záměr z hlediska pohledového není nijak exponován. Lze konstatovat, že vlivy navrženého záměru na krajinu budou malé a nevýznamné.

Hodnocení z hlediska vlivů na krajinný ráz je možné provést z několika pohledů :

1.Vznik nové charakteristiky území  - budou realizován skladový objekt, výška objektu však nepřevýší stávající objekty v okolí  a nebude jim hmotově nijak konkurovat. Vliv je možné pokládat za nevýznamný.

2. Narušení vizuálních vjemů –  stavba nebude vytvářet výrazně nový pohledový prvek v blízkých pohledech z okolních komunikací a okolní zástavby. Bude navazovat na již stávající objekty průmyslové zóny. Vliv je možné pokládat za nevýznamný.

3. Dálkové pohledy – lokalita vzhledem k umístění  není  dálkově  pohledově  exponovaná.

Stavba nebude mít významný vliv na krajinný ráz.

D.I.10. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky

Navrhovaná stavba se nachází mimo území památkové reservace. Vlastní novostavba má stát na místě stávajícího travního porostu v areálu stávajícího podniku společnosti Andreas Schmid a Jeyes mimo obytnou zástavbu. Hmotově i architektonicky novostavba nebude narušovat dálkové pohledy.

Navrhovaná stavba neleží v území s archeologickými nálezy ve smyslu ustanovení   § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů.

Možnost zastižení archeologických památek není příliš pravděpodobná. V průběhu veškerých zemních prací musí být umožněno provedení záchranného archeologického průzkumu. Jeho zajištění je nutno projednat v dostatečném předstihu před zahájením výkopových prací a stavební činnosti.

D.II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní

prostředí z  hlediska jejich  velikosti  a  významnosti

a  možnosti přeshraničních vlivů.

U posuzovaného záměru vzhledem k jeho charakteru a lokalizaci  je možnost přeshraničních vlivů vyloučena.

D.III. Charakteristika environmentálních rizik při možných

haváriích a nestandardních stavech

Při hodnocení rizika pak vychází ze dvou základních cílů a to z všeobecné ochrany životního prostředí a ochrany před nežádoucími vlivy na zdraví a bezpečnost obyvatelstva v jejím okolí.

Obecně to znamená prověřit :

- možnost vzniku havárií

- jejich dopady na užší ( v místě stavby) i širší okolí

- v projektu navržená preventivní opatření

- možná následná opatření

a to již v rané fázi přípravy stavby, kdy ještě není zpracováno technické řešení stavby do všech detailů.

Na základě řady údajů v oznámení EIA a dalších informací od investora lze konstatovat, že vzhledem k charakteru výstavby, charakteru provozu v  areálu společnosti Andreas Schmid logistik je riziko havárií s vážnějšími důsledky na životní prostředí  vysoké, vhodným provozem za respektování příslušných předpisů však lze snížit na minimum.

Rizika vyplývající z činností v rámci etapy výstavby jsou běžného charakteru ( možné úrazy související se stavebními a montážními pracemi, únik pohonných hmot ze stavebních strojů, dopravních prostředků, exploze plynů v souvislosti se svářením).

Během provozu prakticky budou skladovány látky mající nepříznivé účinky na zdraví člověka a  látky škodlivé vodám.   Možný únik bude organizačními opatřeními snížen na minimum.

Největší nebezpečí představuje možnost vzniku požáru a případně výbuchu.

Požární bezpečnost   bude  samozřejmě zajištěna v souladu s příslušnými předpisy.

V dokumentaci pro stavební povolení budou objekty podrobně posouzeny požární zprávou doloženou stavebními výkresy a výpočty.

Výše uvedená opatření snižují riziko vzniku požáru na velmi nízkou úroveň.

Pokud jde o ohrožení okolního obyvatelstva v případě požáru, to je vzhledem ke vzdálenosti obytné zástavby nízké.  Dopady požáru  by se mohly týkat přímo jen zaměstnanců firmy.

D.IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení , snížení,

popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na ŽP

Opatření k prevenci,vyloučení nebo snížení nepříznivých vlivů záměru na životní prostředí jsou podrobně uvedena v jednotlivých kapitolách tohoto oznámení EIA. Do této kapitoly byla zařazena následující opatření.

* Územně plánovací opatření

Územně-plánovací opatření k minimalizaci účinků stavby na prostředí nejsou navrhována, neboť využití území je v souladu se schváleným územním plánem.

* Období přípravy stavby

- veškeré zpevněné odstavné a manipulační plochy musí být zabezpečeny proti případnému úniku látek škodlivým vodám dle ustanovení § 39 odst.1 zákona č.254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon).

- v prováděcím projektu budou upřesněny jednotlivé druhy odpadů v etapě výstavby,

stanovena kategorizace i  jejich množství a předpokládané způsoby jejich likvidace

* Období výstavby

- zpracovat podrobný POV a v něm navrhnout taková technicko-organizační opatření pro vlastní přípravu území stavby a následnou výstavbu, která budou minimalizovat jak vlivy na životní prostředí i okolí (hluk, znečišťování prachem – zkrápění stavebních ploch, úkapy a úniky ropných látek, skladování minimálního množství látek škodlivým vodám, apod.), tak budou co nejméně narušovat faktory pohody obyvatel v okolí tzn. například:

- omezit hlučnost používáním kvalitní mechanizace v dobrém technickém stavu a časovým rozvrhem jejího nasazení zohledněným v návrhu POV stavby. Týká se to nejvíce rozbrušovaček, okružních pil, kompresorů

- omezit prašnost řádnou očistou automobilů a mechanismů opouštějících staveniště a v letních měsících i skrápěním komunikací popř. staveniště.

- nebezpečné odpady vznikající během výstavby budou shromažďovány odděleně a utříděně podle jednotlivých druhů v souladu s §5 vyhlášky MŽP č.383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady

- v případě úniku ropných nebo jiných závadných látek bude kontaminovaná zemina

neprodleně odstraněna a uložena na lokalitě určené k těmto účelům

* Kolaudace

Investor předloží ke kolaudaci stavby specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých v průběhu výstavby a doloží způsob jejich likvidace.

D.V. Charakteristika použitých metod prognózování

a výchozích předpokladů při hodnocení vlivů

Předpokládané vlivy na životní prostředí byly prognózovány matematicky, průzkumem a porovnáním:

Matematicky

Pro hodnocení dopadů záměru resp. vlivu emisí ze stacionárních zdrojů  a z dopravy na imisní situaci okolí bylo provedeno modelování imisního zatížení pomocí programového systému SYMOS´97.

Pro hodnocení vlivu hluku z provozu rozšíření haly společnosti Andreas Schmid logistik CZ na hlukovou situaci okolí byly provedeny výpočty hladin hluku pomocí výpočtového programu HLUK+ verze 7.0.

Průzkumem

Na základě biologického průzkumu byly prognózovány  vlivy záměru na faunu a flóru.

Porovnáním

Výsledky výpočtů imisního i hlukového zatížení byly následně porovnávány se stanovenými imisními limity a limity hlukové zátěže.

Metodika prognózování se opírá o analytické zhodnocení stávajícího stavu, zkušenosti zpracovatele s hodnocením vlivu řady staveb a záměrů na životní prostředí, dříve zpracovaných studií a  projektů.

Předpoklady:

V posouzení vlivu hluku byly pro stacionární zdroje hluku stanoveny výchozí předpoklady hlučnosti těchto zařízení a pro mobilní zdroje hluku byly použity vstupní data o předpokládané intenzitě vyvolané dopravy.

V rozptylové studii byly použity vstupní data o předpokládané intenzitě vyvolané dopravy a  rychlosti vozidel.

D.VI.  Charakteristika  nedostatků ve znalostech a neurčitosti,

které se vyskytly při zpracování dokumentace

Míra neurčitosti je dána vypovídací schopností podkladů, které jsou v dané fázi přípravy stavby k dispozici. Určení míry vlivu na jednotlivé složky životního prostředí vychází ze znalostí odpovídajících příslušné fázi přípravy stavby.

Zvýšení stupně objektivity je možné dosáhnout uplatněním poznatků z výstavby a provozu obdobných objektů.

Zpracovatel oznámení při hodnocení vlivu na životní prostředí vycházel zejména z

## - z rozpracované dokumentace pro územní řízení pro tuto stavbu

- z průzkumu lokality a jejího zájmového okolí, biologického průzkumu

- z výsledků rozptylové a hlukové studie

Z hlediska zpracovatele oznámení EIA jsou podklady ke stavbě dostatečné k posouzení vlivů na životní prostředí včetně jejich významnosti. Míru neurčitosti v odhadu potencionálních vlivů a jejich celkového účinku lze pak klasifikovat jako poměrně nízkou a lze tedy s poměrně akceptovatelnou vypovídací schopností prognózovat již ve fázi oznámení záměru (stavby) vliv výstavby i  provozu  navrženého záměru rozšíření haly společnosti Andreas Schmid logistik CZ na okolní obyvatele i životní prostředí.

# E. POROVNÁNÍ  VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU

V  kapitole B.I.5.2. je uvedeno, že

- posuzovaný záměr je navržen bez dalších lokalizačních variantních řešení

- co se týká případných kapacitních variant (velikost přístavby, počet parkovacích stání), ani tyto nejsou v předkládaném oznámení EIA uvažovány. Posuzovaná varianta vychází z  požadavků investora na kapacity skladovací i z požadavků na kapacity parkování.

Z výše uvedených důvodů je v předkládaném oznámení EIA posuzována jediná varianta řešení záměru - aktivní varianta, tj.  navržená varianta stavby.

Porovnání variant řešení záměru proto odpadá.

F.  Z Á V Ě R

## Investor – IMMO Industry CZ s.r.o.  připravuje rozšíření haly společnosti Andreas Schmid logistik CZ. Předložené oznámení EIA v předchozích kapitolách popisuje a vyhodnocuje vlivy na životní prostředí a obyvatele navrhované výstavby v dané lokalitě a nejbližším okolí.

Vyhodnocení vlivu na životní prostředí je úměrné současnému stavu znalostí o připravované stavbě.

Součástí oznámení EIA jsou i návrhy na opatření k minimalizaci negativních vlivů stavby na životní prostředí.

Při posouzení všech v oznámení EIA uvedených aspektů, souvisejících s realizací navrhované stavby rozšíření haly společnosti Andreas Schmid logistik CZ a za předpokladu splnění opatření navrhovaných k omezení a minimalizaci negativních důsledků na životní prostředí, lze konstatovat, že navrhovaná stavba je akceptovatelná a její realizaci je možno doporučit.

G.  VŠEOBECNĚ  SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ

NETECHNICKÉHO CHARAKTERU

Záměrem investora je přístavba skladové haly firmy Andreas Schmid Logistik CZ v průmyslové zóně „Královský vrch“ v Kadani v areálu společnosti Andreas Schmid a Jeyes  na pozemcích p.č. 3041/38, 3041/64,  k.ú. Kadaň a 164/10 a 164/7 k.ú. Prunéřov.

Budoucí rozšíření haly je velikosti cca 5270 m2, o velikosti přistavěné haly 62 x 85 m, výška 13 m.

Součástí haly je vnitřní vestavek kanceláří a sociálního zázemí o velikosti cca 240 m2, hala bude vybavena 5 nakládacími rampami s dokovými vraty. Počet parkovacích stání pro osobní automobily se plánuje 12.

Celková plocha areálu pro rozšíření skladové haly Andreas Schmid Logistik  činí 58 626 m2.

Bilance ploch:

Stávající stav:

Zastavěná plocha: 19 505 m2

Zpevněná plocha:    8 724 m2

Zeleň:                     30 397 m2

Plánovaný stav po rozšíření:

Zastavěná plocha: 24 724 m2  (+ 5 219 m2)...  42%

Zpevněná plocha:  11 759 m2 (+ 3 035 m2)...  20%

Zeleň:                     22 143 m2 (- 8 254 m2)...  38%

Celkový počet zaměstnanců nové přístavby skladové haly je odhadnut v nejvyšším počtu na 5-6 osob/směna pro sklad a 9 osob/směna v administrativě. Ve skladu se předpokládá dvousměnný provoz, v administrativě bude provoz pouze jednosměnný.

Součástí záměru jsou dále areálové komunikace a chodníky,  zpevněné plochy, parkovací stání, drobná architektura, potřebné přípojky vody, kanalizace, plynu a elektřiny, dále budou realizovány sadové úpravy s  výsadbou zeleně.

Záměr je dle zákona zařazen do KATEGORIE II (záměry vyžadující zjišťovací řízení), čl. 10.4 skladování vybraných nebezpečných látek a pesticidů v množství nad 1 t, čl. 10.6, tj. skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o celkové výměře nad 3000 m2 zastavěné plochy.

Oznámení je zpracováno na základě Přílohy č. 1 k zákonu  č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění zákona č. 93/2004 Sb.

Staveniště je určeno územně plánovací dokumentací ke komerčně- průmyslovému využití jako VN- plochy výroby a výrobních služeb. Záměr je tedy ve shodě s územním plánem obce Kadaň.

Lokalita výstavby se nachází na místě stávající travnaté plochy v areálu firmy JEYES a Andreas Schmid logistik, ve větší vzdálenosti od souvislé obytné výstavby.

Činnost bude v objektu přistavované haly probíhat ve skladové části v dvousměnném provozu  a v administrativní části v jednosměnném provozu a to v době od pondělí do neděle.

Stavba patří mezi záměry, jejichž posuzování je zajišťováno Krajským úřadem Severočeského kraje.

Komunikace a zpevněné plochy včetně pozemku pod rozšířenou částí haly budou dle zák.č.231/99 Sb. vyňaty ze ZPF. Při výstavbě budou dodržovány zásady ochrany ZPF dle § zák.334/1992 Sb.

Budoucí rozšíření haly je velikosti cca 5 270 m2, o velikosti přistavěné haly 62 x 85 m, výška 13 m. Konstrukční řešení a materiálové provedení není úplně shodné se stávající halou.

Součástí haly je vnitřní vestavek kanceláří a sociálního zázemí o velikosti cca 240 m2, hala bude vybavena 5 nakládacími rampami s dokovými vraty a 1 ks sekčních vrat. V novém rozšíření jsou umístěny dva oddělené sklady na nebezpečné či hořlavé látky, je zde samostatná místnost pro nabíjení vysokozdvižných vozíků, sprinklerová strojovna.

Stávající hala společnosti AS má provedené rozvody sprinklerového potrubí SHZ pro celý areál, projekt počítá s rozšíření sprinklerů i pro přístavbu. Stejným způsobem se při rozšíření počítá s možností napojení vody, kanalizace, elektrické energie, plynu a slaboproudých rozvodů na již dnes vybudovanou strukturu závodových sítí.

Technické zařízení haly:

- zdravotechnická instalace

- větrání haly a vestaveb

- vytápění

- rozvody elektrické energie, osvětlení a uzemnění

- sprinklerové potrubí

- EPS, EZS či jiné zabezpečovací zařízení

Připojení na infrastrukturu a energie:

- dešťová a splašková kanalizace, pitná popř. požární voda v areálu cca do 20 m od haly, kapacita vyhovuje i požadavkům nové haly

- elektrická energie, vytápění, nízkonapěťové systémy ve stávající hale (kotelna, trafostanice či rozvodna), kapacity vyhovují i pro novou halu

Dopravní infrastruktura:

- rozšíření stávajících komunikací a parkovacích ploch uvnitř areálu v rozsahu zastavovacího plánu z poptávky s návrhem nového vjezdu pro nákladní automobily pro příjem a výdej skladovaného zboží.

Rozdělení jednotlivých ploch dle charakteru skladových ploch je v halovém objektu následující:

- Skladová hala  	3330 m2

- Sklad aerosolů	832 m2

-  Sklad žíravin						      658 m2

celkem skladová plocha........	4821 m2

- sociálně administrativní vestavek – 	240 m2

- technické zázemí, springlerová strojovna a nabíjení baterií atd. 55,5 m2

Vlastní provoz objektu nebude mít výrazné  nároky na surovinové zdroje. Půjde o sklad chemikálií v transportních obalech bez zpracovávání látek  (bez přebalování, míchání  a podobně).

V rámci skladu L3 budou skladovány nebezpečné chemické látky ve smyslu zákona č. 356/2003 Sb. pl. znění.  Tyto chemické látky budou skladovány v nepropustných kontejnerech umístěných na záchytných vanách.

Při provozu skladu bude zajištěno splnění všech požadavků, stanovených tímto zákonem i dalšími souvisejícími předpisy.

Dále zde budou skladovány ve větším množství množství hořlaviny.  Budou splněny příslušné požadavky na požární bezpečnost.

Z hlediska zákona č. 59/2006 Sb. jde o nakládání podlimitní, viz návrh předběžného protokolu o nezařazení v příloze tohoto oznámení.

Tab. č.13  Přehled maximálních množství skladovaných látek/produktů

| NL | Druh látky | Max.množství t |
| --- | --- | --- |
| Sekce 1) 650 m / 960 t |
|  | Žíravé látky kapalné - kyselé | 11% | 105,6 |
|  | Žíravé látky kapalné - zásadité | 7% | 67,2 |
|  | Žíravé látky tuhé - zásadité + kyselé | 82% | 787,2 |
| Sekce 2) 832 m / 1224 t |
| 8. | Mechanické spreje / aerosoly |  | 3 |
| Popř. doplněno | Hořlavé pevné látky |  | 1221 |
|  | Nehořlavé kapaliny |  |  |
|  | Nehořlavé látky pevné |  |  |
| Sekce 3) 3330 m / 4242 t |
|  | Vysoce hořlavé látky - pevné | 10% | 424,2 |
|  | Hořlavé pevné látky | 40% | 1696,8 |
|  | Nehořlavé kapaliny | 25% | 1060,5 |
|  | Nehořlavé látky pevné | 25% | 1060,5 |
| Možné uložení v celém skladu / dle typu látek |
| 9.i) | Nebezpečné pro životní prostředí - |  | 10 |
|  | vysoce toxické pro vodní organismy |  |  |
| 9.ii) | Nebezpečné pro životní prostředí - |  | 7 |
|  | toxické pro vodní organismy |  |  |

Je počítáno s 5-6 skladníky/směnu a v kancelářích se uvažuje s počtem max. 9 kancelářských pracovníků/směnu, včetně 1 vedoucího pracovníka. Dále do objektu vstupují řidiči, pro které je navíc vybudováno 1 WC /dvě směny/.

Pro výpočet uvažujeme 2 směny pro sklad a jednu směnu pro administrativu, kde na první směně bude 5-6 skladníků stejně jako na směně odpolední. Pro kancelářské prostory uvažujeme s 1 směnným provozem, kde bude max. 9 kancelářských pracovníků. U roční pracovní doby do výpočtu z hlediska spotřeby uvažujeme 360 pracovních dnů.

Počet zaměstnanců 	 sklad 10.osob

Administrativa 9 osob

Celkem 19 osob

Směnnost 	1-2 směny

Četnost dopravy 	40 kamionů/den

Objekt skladové haly  z jižní strany navazuje na stávající skladovou halu, od které je oddělen dilatací. Objekt je určen pouze pro jednoho nájemce. Hala je řešena pro přístup kamionů (zásobování) ze západní strany. Příjem a výdej materiálu je umožněn sekčními vraty s vyrovnávacími hydraulickými můstky o nosnosti 5 t v počtu 5 ks a v krajní části haly je umožněn občasný vjezd nákladních automobilů přímo na úroveň podlahy haly (nacouváním návěsu – kabina zůstane před podélnou stěnou haly s ohledem na výfukové

zplodiny). Vlastní skladovací prostor je navrhován o světlé výšce pod úroveň střešního vazníku vnitřně volný. Jednotlivé části haly jsou vzájemně odděleny sádrokartonovou příčkou na celou výšku objektu. U obvodových sloupů haly na jeho východní straně je umístěna dobíjecí stanice s 4 nabíjecími místy pro el. vysokozdvižné a zakladačové vozíky. Skladovací plochy budou dále vybaveny průběžnými ocelovými zakládačovými regálovými systémy. Na ploše v hale se dále uvažuje s prostorem pro příjem a třídění zboží, balení, foliování, kontrolu kvality a expedici zboží a s prostorem pro třídění odpadů.

U administrativně-sociální přístavby, umístěné u jihovýchodního okraje haly, se předpokládá s využitím pouze pro potřeby  přistavované haly.

Technické zázemí je situováno do samostatného vestavku s osazením hlavních měřidel studenou vodu a ventilovou stanici SHZ pro halu. Celková výška vestavku je 3,6 m.

Nosná konstrukce skladovací haly je železobetonová o světlé výšce 10,55 m pod střešní ocelový vazník a celkové výšce po úroveň atiky 13,0m. Základní modul sloupů je 3x28 x 12 m. Svislé nosné konstrukce tvoří železobetonové sloupy o půdorysných rozměrech cca 500 x 500 mm. Štítové sloupy jsou ocelové. Konstrukci zastřešení tvoří ocelové sedlové vazníky o výšce cca. 1,9 a 2,1 m v hřebenu a rozpětí 28 m se sklonem horního pasu 5 %. Osová vzdálenost vazníků je 12 m. Ve střešních vaznících jsou vedeny instalační rozvody. Na vazníky jsou kladeny ocelové vaznice délky 12 m, které nesou trapézový plech  střešního pláště.

Administrativně-sociální jednopodlažní vestavba je umístěna v jihozápadní části haly. Objekt plní pro skladové haly funkci zázemí jak pro zaměstnance ve skladu, tak i v administrativě, dispečinku, kontrole kvality a logistice, pro jejichž účely jsou zřízeny kanceláře, šatny mužů a žen s umývárnami a WC, denní místnost, úklidová komora, serverovna, kotelna s ohřevem TUV, místnost VZT, místnost EPS, vstupní hala se zádveřím. V přízemí objektu je rovněž umístěno WC pro invalidy.

Nosná konstrukce vestavku je ocelová o konstrukční výšce cca 4,0 m

Úroveň navrženého technického řešení:

Navržené koncepční, technické a technologické řešení stavby odpovídá současnému stavu technického pokroku a neliší se od standardů srovnatelných s novými stavbami podobného typu na území České republiky a v zemích Evropské unie.

Umístění areálu  a situace stavby jsou znázorněné v příloze tohoto oznámení  EIA.

Předkládané oznámení EIA pro přístavbu skladu společnosti Andreas Schmid logistik je zpracováno v souladu s požadavky přílohy č.3 zákona č. 100/2001Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí.

K jednotlivým vlivům:

* Vlivy na ovzduší a zdraví obyvatel

Z hlediska vlivů na kvalitu venkovního ovzduší a z hlediska vlivu na obyvatelstvo záměr rozšíření haly společnosti Andreas Schmid logistik v industriální zóně v Kadani v daných místních podmínkách označit za přijatelný a vyhovující platné legislativě v oblasti ochrany ovzduší.

* Vliv hluku

V období výstavby - nebude docházet u okolní obytné zástavby k překračování limitních hodnot platných pro období výstavby.

V období provozu  – nebude v důsledku z přenosu hluku ze stacionárních  zdrojů hluku a dopravy v areálu docházet k překračování limitní hodnoty hluku stanovenou pro zdroje v areálu  LAeq,T = 50/40 dB – den/noc.

Z hlediska vyvolané dopravy za provozu  lze na základě výsledků hlukové studie  (Ing. Adamec, 7/2008) konstatovat, že vzhledem k zátěži na okolních komunikacích je vyvolaná doprava zanedbatelná.

Z hlediska vlivu hluku na zdraví obyvatel v okolí se neočekává tedy žádný negativní vliv.

##### * Vlivy na vodu

Realizace navrženého záměru mění charakter odvodnění řešeného území jen minimálně. K ovlivnění kvality povrchových vod principielně může dojít vypouštěním splaškových odpadních vod a kontaminovaných dešťových vod.

Po zprovoznění navrženého záměru  dojde ke zvýšení množství splaškových odpadních  vod vypouštěných do veřejné splaškové kanalizace oproti současnému stavu jen nevýznamně . V celkové bilanci jde o zanedbatelné hodnoty.

Při dodržení příslušných provozních a manipulačních předpisů skladování nebezpečných látek  bude riziko úniku a havarijního ohrožení  vod  zcela eliminováno nebo minimalizováno.

U ostatních vlivů na půdu (např. úkapy ropných derivátů atd.), zejména vlivem obslužné dopravy, je nutno uvést, že projektová dokumentace bude řešit taková opatření (dočištění vod z parkovišť a manipulačních ploch, skladování  látek nebezpečných vodám), která  toto riziko eliminují.

Vliv záměru na kvalitu povrchových a  podzemních vod bude tedy nevýznamný.

* Vlivy na půdu a horninové prostředí

Při provozu navrženého záměru se nepředpokládá znečišťování půdy resp. horninového prostředí v lokalitě stavby.

Posuzovaná stavba nebude mít vzhledem ke svému charakteru  vliv na geologické poměry okolí.

* Vlivy na dřeviny rostoucí mimo les

Posuzovaný záměr vzhledem k absenci dřevin na posuzovaném pozemku nepředstavuje žádný  zásah, či kácení stromů.

Předpokládá se následná úprava areálu s výsadbou stromů a keřů.

*  Vlivy na chráněná území, flóru a faunu

Posuzovaný záměr je situován výlučně na území, které  nezasahuje do žádného zvláště chráněného území ve smyslu § 12, 13, 14 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ani do ochranných pásem těchto území.

Ve vlastní  lokalitě stavby ani v jejím širším okolí se trvale nevyskytují žádné zvláště chráněné druhy ve smyslu zákona 114 / 92 Sb. a Vyhlášky MŽP ČR č.395/1992 Sb.

Vliv posuzované stavby na stávající flóru a faunu v lokalitě výstavby bude nevýznamný.

V návaznosti na uvedené hodnocení je možno navrhované rozšíření haly společnosti Andreas Schmid  logistik  doporučit k realizaci.

H. PŘÍLOHY

Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru

z hlediska územně plánovací  dokumentace

Vyjádření MHMP odbor OP z hlediska NATURA 2000

Ostatní přílohy jsou umístěny na konci svazku oznámení:

Přílohy:

Příloha č.1    Zákres do mapy

Příloha č.2    Zastavovací situace

Příloha č.3    Půdorys nové haly

Příloha č.4    Fotodokumentace

Příloha č.5    Protokol o nezařazení

Příloha č.6    Rozptylová studie

Datum zpracování oznámení:Toto oznámení bylo zpracováno dne  15.11.2008

Zpracovatel oznámení :	Ing. Petr Adamec,   oprávněná osoba

osvědčení o odborné způsobilosti MŽP ČR					   	č.j. 4713/612/OPVŽP/93

K cihelně 313/41, 190 15, Praha 9

Tel.: 286 850 177

Mob.: 724 362 386

Podpis zpracovatele oznámení :     …………………………………………