foto: zdroj www.koukej.com

Oznámení záměru

Zpracování zbytkové strusky

Magnesium Elektron CZ s.r.o.

Louka u Litvínova

Ústecký kraj

Oznámení záměru

Zpracování zbytkové strusky

Magnesium Elektron CZ s.r.o.

Louka u Litvínova

Ústecký kraj

zpracováno dle § 6 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování

vlivů na životní prostředí v platném znění

s obsahem a rozsahem dle přílohy č. 4 k zákonu č. 100/2001 Sb.

Vypracoval: 	Středisko odpadů Mníšek s.r.o.

Ing. Josef Tomášek, CSc.

Mníšek pod Brdy

prosinec 2008

Identifikační údaje

Název:	Oznámení v rozsahu přílohy č. 4 zák. č. 100/2001 Sb. o záměru realizovat záměr - Zpracování zbytkové strusky - Magnesium Elektron CZ s.r.o. - Louka u Litvínova

Zadavatel:	LM Technologies s.r.o.

Strážky 65

403 40 Ústí nad Labem

IČ: 	25045954

DIČ: 	CZ 25045954

kontaktní osoba:	Ladislav Matys - jednatel

tel.: 	+420 475 201 671

fax: 	+420 475 201 671

e-mail: matys@lmt.cz

Zpracovatel:	Středisko odpadů Mníšek s.r.o.

Pražská 900

252 10  Mníšek pod Brdy

IČ:	46349316

DIČ:	CZ46349316

kontaktní osoba:	Ing. Josef Tomášek CSc.

tel.: 	318 591 770-71

603 525 045

fax: 	318 591 772

e-mail: som@sommnisek.cz

Seznam nejčastěji používaných zkratek

| BC | - biocentrum |
| --- | --- |
| BK | - biokoridor |
| BPEJ | - bonitované půdně ekologické jednotky |
| ČHMÚ | - Český hydrometeorologický ústav |
| ČIŽP | - Česká inspekce životního prostředí |
| ČOV | - čistírna odpadních vod |
| ČSN | - česká státní norma |
| dB | - decibel |
| EIA | - zkratka anglického názvu „environmental impact assessment“ (hodnocení vlivů na životní prostředí) |
| H2 | - vodík |
| H2S | - sulfan |
| CH4 | - methan |
| CHKO | - chráněná krajinná oblast |
| CHLÚ | - chráněné ložiskové území |
| CHOPAV | - chráněná oblast přirozené akumulace vod |
| CHSK | - chemická spotřeba kyslíku |
| ISO | - mezinárodní normy (Mezinárodní organizace pro normalizaci) |
| k.ú. | - katastrální území |
| KHS | - krajská hygienická stanice |
| KÚ | - krajský úřad |
| Laeq,T | - ekvivalentní hladina akustického tlaku |
| LBC | - lokální biocentrum |
| LBK | - lokální biokoridor |
| MěÚ | - městský úřad |
| Mg | - hořčík |
| MZd | - ministerstvo zdravotnictví |
| MŽP | - ministerstvo životního prostředí |
| NEL | - nepolární extrahovatelné látky |
| NH3 | - amoniak |
| NL | - nerozpuštěné látky |
| NO2 | - oxid dusičitý |
| NOx | - oxidy dusíku |
| NPK-P | - nejvyšší přípustná koncentrace |
| NRBK | - nadregionální biokoridor |
| NRBC | - nadregionální biocentrum |
| NS | - návěsové soupravy |
| NV ČR | - nařízení vlády České republiky |
| OÚ | - obecní úřad |
| PEL | - přípustný expoziční limit chemické látky nebo prachu |
| pH | - kyselost |
| PM10 | - suspendované částice frakce PM10 |
| PUPFL | - pozemky určené k plnění funkcí lesa |
| RBC | - regionální biocentrum |
| RBK | - regionální biokoridor |
| RL105 | - rozpuštěné látky |
| ŘSD ČR | - Ředitelství silnic a dálnic České republiky |
| Sb. | - Sbírka zákonů |
| SO2 | - oxid siřičitý |
| SV, JV, apod. | - světové strany |
| TNA nebo TNV | - těžké nákladní automobily nebo těžká nákladní vozidla |
| TZL | - tuhé znečišťující látky |
| ÚP SÚ (ÚPnSÚ) | - územní plán sídelního útvaru |
| ÚP VÚC | - územní plán velkého územního celku |
| US EPA | - Agentura pro ochranu životního prostředí USA |
| ÚSES | - územní systém ekologické stability |
| VKP | - významný krajinný prvek |
| WHO | - Světová zdravotnická organizace |
| ZCHÚ | - zvláště chráněné území |
| ZPF | - zemědělský půdní fond |
| ZUJ | - základní územní jednotka |
| ŽP | - životní prostředí |

Obsah

Úvod	1

ČÁST  A ÚDAJE  O  OZNAMOVATELI	6

ČÁST  B ÚDAJE  O  ZÁMĚRU	7

B.I. Základní údaje	7

B.I. 1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1	7

B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru	7

B.I.3. Umístění záměru	7

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry	8

B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, resp. odmítnutí	9

B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru	11

B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení	16

B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků	16

B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které budou tato rozhodnutí vydávat	16

B.II. Údaje o vstupech	17

B.II.1. Půda	17

B.II.2. Voda	18

Realizace záměru	18

Provoz záměru	19

B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje	20

Realizace záměru	20

Provoz záměru	20

B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu	22

Nároky na dopravní infrastrukturu	22

Nároky na dopravu	22

Realizace záměru	22

Provoz záměru	22

Jiná infrastruktura	24

B.III. Údaje o výstupech	25

B.III.1. Ovzduší	25

Realizace záměru	25

Provoz záměru	25

a) bodové zdroje znečištění ovzduší	25

b) plošné zdroje znečištění ovzduší	28

c) liniové zdroje znečištění ovzduší	29

B.III.2. Odpadní vody	29

Realizace záměru	29

Provoz záměru	29

B.III.3. Odpady	29

Realizace záměru	29

Provoz záměru	30

B.III.4. Ostatní	32

Realizace záměru	32

Provoz záměru	32

Hluk	32

Vibrace	33

Záření	33

Zápach	33

Jiné výstupy	33

B.III.5. Doplňující údaje	33

ČÁST  C ÚDAJE  O  STAVU  ŽIVOTNÍHO  PROSTŘEDÍ  V  DOTČENÉM ÚZEMÍ	35

C.1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území	35

C.1.1. Územní systémy ekologické stability krajiny	35

C.1.2. Zvláště chráněná území, přírodní parky, Natura 2000, významné krajinné prvky	37

C.1.3. Území historického, kulturního nebo archeologického významu	40

C.1.4. Území hustě zalidněná	40

C.1.5. Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení, staré ekologické zátěže, extrémní poměry v dotčeném území	41

Ovzduší	42

Půda	42

C.2. Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území	44

C.2.1. Ovzduší a klima	44

Klimatické faktory	44

Kvalita ovzduší	45

C.2.2. Voda	48

C.2.3. Půda	51

C.2.4. Horninové prostředí a přírodní zdroje	51

Geomorfologie	51

Geologické podmínky	52

Hydrogeologie	52

Surovinové zdroje	53

Seizmicita	54

Radonové riziko	54

C.2.5. Fauna, flóra a ekosystémy	55

C.2.6. Krajina	56

C.2.7. Hmotný majetek	57

C.2.8. Hluk	57

C.2.9. Ostatní charakteristiky životního prostředí	57

Doprava	57

Územní plánování	58

C.3. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho únosného zatížení	59

ČÁST  D  KOMPLEXNÍ  CHARAKTERISTIKA  A  HODNOCENÍ  VLIVŮ  ZÁMĚRU  NA  VEŘEJNÉ  ZDRAVÍ  A  ŽIVOTNÍ  PROSTŘEDÍ	60

D.I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti	60

D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů	60

Výstavba	60

Provoz	61

Pracovní prostředí	62

Ovzduší	62

Hluk	63

Vibrace	64

Práce s rizikovými látkami	64

Životní prostředí	64

Znečištění ovzduší	64

Hluková zátěž	68

Znečištění vody a půdy	69

Havarijní stavy	69

Únik škodlivých látek	71

Hodnocení vlivu záměru na zdraví obyvatel	71

Počet obyvatel ovlivněných účinky stavby, činnosti nebo technologie	80

Narušení faktorů pohody	80

D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima	81

D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické charakteristiky	82

D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody	82

D.I.5. Vlivy na půdu	83

D.I.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje	83

D.I.7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy	83

D.I.8. Vlivy na krajinu	84

D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky	84

D.II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních vlivů	85

D.II.1. Charakteristika vlivů záměru z hlediska jejich velikosti a významnosti	85

D.II.2. Možnosti přeshraničních vlivů	86

D.III. Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních stavech	87

D.IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí	89

D.V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů při hodnocení vlivů	92

D.VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při zpracování oznámení	93

ČÁST E POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU	94

ČÁST F ZÁVĚR	95

ČÁST G VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU	96

ČÁST H PŘÍLOHY	100

## Úvod

Firma Magnesium Elektron CZ s.r.o. provozuje v průmyslové investiční zóně Litvínov - Louka od května roku 2002 závod na recyklaci slitin hořčíku. Pro tento provoz bylo rozhodnutím Krajského úřadu Ústeckého kraje vydáno integrované povolení (č.složky 86/ŽPZ/07/IP-32/Sk, č. ev. 59854/2008 ze dne 2. 6. 2008) a změna integrovaného povolení (zn. 86/ŽPZ/07/IP-32/Sk, Rc č. ev. 141640/2008 ze dne 27. 8. 2008).

Recyklační linka se skládá z 12 ks plynových kelímkových pecí a 6 ks elektrických akumulačních pecí. Vstupem jsou pouze čisté hořčíkové výměty (technologicky nutné ztráty ze sléváren), které se po nadrcení používají jako vsázka do kelímkových pecí (nepřímý ohřev hořákem na zemní plyn). Pro recyklaci hořčíkových slitin nejsou používány žádné výrobky kontaminované jejich používáním. V průběhu tavby jsou přidávány tavidla (fluxy) a legury. Po dokončení tavby se tavenina přečerpává do udržovací pece (elektrické akumulační pece) ze které se odlévá do forem. Finálním výrobkem jsou hořčíkové ingoty.

Při tavení hořčíkových výmětů se struskotvornými tavidly (fluxy) vzniká struska, která vedle zbytků tavidel obsahuje i Mg slitinu a další látky, které z roztaveného kovu do strusky přejdou. Na rozdíl od tavení železa a dalších průmyslově využívaných kovů je tato roztavená struska těžší než slitiny hořčíku, klesá tedy na dno tavicí pece.

Hlavními složkami tavidel jsou oxid hořečnatý, soli hořčíku, vápníku a draslíku. Typický vzorek mleté strusky obsahuje více než 25 % celkového hořčíku, cca 20 % chloridů a cca 5 % hliníku. Obsah těžkých kovů je nízký.

Informace o složení slitiny AZ91D (80% výroby), ostatní slitiny obsahují stejné prvky, ale liší se hlavně procentuelním množstvím Al, Mn a Zn:

Mg	90%

Al	8,5 - 9,5 %

Zn	0,45 - 0,9 %

Si	max.0,10 %

Cu	 max. 0,015 %

Mn 	0,17 - 0,28 %

Fe 	max. 0,004 %

Ni  	max. 0,001 %

Be 	 0,0005 - 0,0015%

ostatní prvky max. 0,01% (Sn, Ca,Pb, Cd, Zr, Th, Ag)

Tavicí soli: dva druhy, obsahují stejné komponenty, které se liší obsahem(%)

calcium fluoride (CaF2)

magnesium chloride MgCl2)

potassium chloride (KCl)

magnesium oxide (MgO)

Dle katalogu odpadů (vyhl. 381/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů) je struska zařazena jako odpad kat. č. 10 08 08 - solné strusky z prvního a druhého tavení. Jedná se o nebezpečný odpad. Struska působením vlhkosti uvolňuje hořlavé plyny, výluh má silně alkalickou reakci a obsahuje hodně solí.

V současné době se připravuje do zkušebního provozu linka na přepracování a využití strusky (její první část). Její zprovoznění vyžaduje i výše uvedené integrované povolení, kde je v podmínkách uvedeno, že do 12 měsíců od nabytí právní moci integrovaného povolení doplní provozovatel zařízení o technickou jednotku k přepracování a využití odpadu 10 08 08 Solné strusky z prvního a druhého tavení a zahájí její zkušební provoz. Nejpozději do 16 měsíců od nabytí právní moci integrovaného povolení zajistí prostřednictvím této technické jednotky úpravu a využití veškerého množství solné strusky produkovaného při výrobě, aby mohla být postupně snižována zásoba uskladněné strusky v souladu s harmonogramem podle bodu 3.1.6. Zahájení provozu technické jednotky k úpravě a využití odpadu 10 08 08 Solné strusky z prvního a druhého tavení se považuje za podstatnou změnu zařízení.

Linka na přepracování a využití strusky se skládá z několika stupňů. V prvních stupních úpravy se jedná o oddělení kovového podílu, který lze s výhodou využít ke zpětnému tavení. Zbylý jemný pevný podíl, který tvoří zhruba 70 % vstupní strusky, je nutné upravit procesem loužení se zajištěným odsáváním plynů a chlazením.

Technologie úpravy odpadní strusky se skládá z následujících základních technologických uzlů:

- drcení strusky

- třídění nadrceného produktu

- loužení jemné frakce

- filtrace a promývání

- zahuštění filtrátu a převedení solí do krystalické podoby

- homogenizace a stabilizace filtračního koláče s obsahem Mg(OH)2

První dva technologické uzle jsou v současnosti připraveny na zkušební provoz a mají vydaná příslušná povolení. Vstupní struska bude vzhledem ke svým vlastnostem drcena ve speciálním drtiči s odsáváním prachového podílu zachycovaném ve filtru. Dávkování drtiče bude probíhat pomocí dopravníku z předem struskou naplněných nádob a nadrcený materiál bude pak vynášen dopravníkem do zásobníku, z něhož bude dávkován na dvouplošinový vibrační třídič. Hrubý produkt obsahující převážně kovový podíl se bude vracet zpět do procesu tavení. Uzel třídění bude rovněž odsáván a prach bude zachycován ve filtru.

Předložené oznámení hodnotí další technologické uzle zpracování jemného podílu strusky, tzn. loužení, filtraci, zahuštění s výrobou a homogenizaci. Popis těchto uzlů je uveden dále v příslušných kapitolách oznámení.

Závod Magnesium Elektron CZ s.r.o. v Loukách u Litvínova vznikl na místě bývalého závodu typu Ferrona s převzetím a úpravou některých objektů a potřebné dostavby.

Na realizaci závodu proběhlo posuzování vlivů na životní prostředí v režimu zákona 244/1992 Sb. v kompetenci MŽP (r. 2000 - 2001).

Severně od areálu závodu Magnesium Elektron CZ s.r.o. je umístěn závod Greiner packaging, s.r.o. Na realizaci tohoto závodu proběhlo zjišťovací řízení v kompetenci Krajského úřadu Ústeckého kraje (ULK 043). Jedná se o výrobu platových obalů převážně pro potravinářský průmysl.

Magnesium Elektron je nadnárodní společnost, se sídlem v Manchesteru (Velká Británie) která dodává hořčíkové slitiny po více než 50 let. V současnosti produkuje více než 25 000 t hořčíkových slitin ročně.

Produkční závody ve nacházejí v Manchesteru (Velká Británie), dále Lakehurst (New Jersey – Madison (Illinois), Findlay (Ohio), Pensyslvania (Pennsylvanie), Ontario (Kanada) a v Litvínově.

Výrobky – slitiny hořčíku jsou využívány především v leteckém a automobilovém průmyslu a výrobě elektrické energie.

Podle dosavadních informací žádný z uvedených závodů nemá důsledně vyřešeno nakládání se vznikající Mg struskou. Pokud bude zpracování Mg strusky dle záměru zavedeno v Louce u Litvínova je předpoklad, že technologie bude převzata i dalšími závody.

Oznámení bylo zpracováno podle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) v platném znění a to oprávněnou osobou ve smyslu § 19 zákona č. 100/2001 Sb. Ing. Josefem Tomáškem, CSc. Dále spolupracovala oprávněná osoba Ing. Ivana Lundáková a další.

Z následujících snímků je zřejmá stávající situace.

| celkový pohled na závod Magnesium Elektron |
| --- |
| skladování Mg strusky |
| hala k realizaci technologie |
| studna v blízkosti haly |  |
| příjezdová komunikace se závodem Greiner packaging, s.r.o. |
| snímky z oblasti rekreačních chat |
| pohled od chat k průmyslové zóně |  |

# ČÁST  A
ÚDAJE  O  OZNAMOVATELI

1. Obchodní firma

Magnesium Elektron CZ s.r.o.

2. IČ

264 49 218

3. Sídlo (bydliště)

Nádražní 214,

435 33  Louka u Litvínova

4. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele

Ing. Emanuel Krysl

Nádražní 214

435 33 Louka u Litvínova

tel: 478 019 011

V procesu dle zák. 100/2001 Sb. v platném znění zastoupený:

LM Technologies s.r.o.

Strážky 65

403 40 Ústí nad Labem

kontaktní osoba:	Ladislav Matys – jednatel

tel.: +420 475 201 671

fax:	+420 475 201 671

e-mail: matys@lmt.cz

# ČÁST  B
ÚDAJE  O  ZÁMĚRU

## B.I. Základní údaje

### B.I. 1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1

Zpracování zbytkové strusky

Zařazení podle přílohy č. 1: jedná se o záměr, který lze dle přílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb. v platném znění zařadit do kategorie II (záměry vyžadující zjišťovací řízení) do bodu 10.1. Zařízení ke skladování, úpravě nebo využívání nebezpečných odpadů; zařízení k fyzikálně-chemické úpravě, energetickému využívání nebo odstraňování ostatních odpadů. V tomto případě se jedná o úpravu a využívání nebezpečných odpadů. Příslušným úřadem k provedení zjišťovacího řízení je Krajský úřad Ústeckého kraje.

### B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru

Předmětem oznámení je zpracování jemné frakce strusky po mechanické předúpravě (drcení, třídění).

Kapacita linky dle záměru je zpracování jemné frakce strusky 4 t denně. Ročně se jedná o 700 - 1400 t.

Kapacita je volena tak, aby byly postupně zpracovány zásoby strusky v závodě včetně běžné produkce, s tím že po zpracování zásob bude zpracovávána jen běžná produkce a žádná struska nebude dvoudobě skladována.

Záměr je posuzován z hlediska maximální kapacity.

### B.I.3. Umístění záměru

Kraj: Ústecký

Okres: Most

Obec: Louka u Litvínova

Katastrální území: Louka u Litvínova

Záměr má být umístěn ve stávajícím areálu firmy Magnesium Elektron CZ s.r.o. Areál firmy se nachází ve stávající průmyslové zóně severně od zastavěné části obce Louka u Litvínova, jižně od komunikace č. 27. Lokalizace záměru je zřejmá z následující situace (areál firmy Magnesium Elektron CZ s.r.o. označen šipkou) a ze situací v příloze 3.

V okolí závodu Magnesium Elektron CZ s.r.o. se nachází závod Greiner packaging, s.r.o., (na výrobu obalů potravinářských výrobků) – severně. Poblíž závodu Magnesium Elektron CZ s.r.o., se nachází ubytovací zařízení, které bylo dříve součástí závodu, který předcházel Magnesium Elektron CZ s.r.o. – závod typu Ferrona.

### B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry

V současné době se připravuje do zkušebního provozu linka na přepracování a využití strusky (její první část). Linka na přepracování a využití strusky se skládá z několika technologických uzlů:

- drcení strusky

- třídění nadrceného produktu

- loužení jemné frakce

- filtrace a promývání

- zahuštění filtrátu a převedení solí do krystalické podoby

- homogenizace a stabilizace filtračního koláče s obsahem Mg(OH)2

První dva technologické uzle jsou v současnosti připraveny na zkušební provoz a mají vydaná příslušná povolení. Předložené oznámení hodnotí další technologické uzle, tzn. zpracovávání jemné frakce z drcení strusky po separaci kovů - loužení, filtraci, zahuštění a homogenizaci.

Kumulace s jinými záměry se nepředpokládá.

### B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, resp. odmítnutí

V současné době se v závodě firmy Magnesium Elektron CZ s.r.o. připravuje do zkušebního provozu linka na přepracování a využití strusky (její první část). Její zprovoznění vyžaduje platné integrované povolení (příloha 7.1), kde je v podmínkách zajišťujících ochranu zdraví člověka a ŽP při nakládání s odpady v bodě 3.1.3. uvedeno, že do 12 měsíců od nabytí právní moci integrovaného povolení doplní provozovatel zařízení o technickou jednotku k přepracování a využití odpadu 10 08 08 Solné strusky z prvního a druhého tavení a zahájí její zkušební provoz. Nejpozději do 16 měsíců od nabytí právní moci integrovaného povolení zajistí prostřednictvím této technické jednotky úpravu a využití veškerého množství solné strusky produkovaného při výrobě, aby mohla být postupně snižována zásoba uskladněné strusky v souladu s harmonogramem podle bodu 3.1.6. Zahájení provozu technické jednotky k úpravě a využití odpadu 10 08 08 Solné strusky z prvního a druhého tavení se považuje za podstatnou změnu zařízení. V podmínkách pro hospodárné využívání surovin a energie je v bodě 5.2. uvedeno že do 12 měsíců od nabytí právní moci rozhodnutí bude zahájen provoz jednotky k přepracování strusek umožňující recyklaci hořčíku vázaného ve struskách.

Další body integrovaného povolení týkající se strusky:

3.1.4.	Odpadní vody a emise plynů, vznikající při úpravě a využití odpadu 10 08 08 v zařízení podle bodu 3.1.3. musí být vypouštěny řízeným způsobem. Emisní limity a způsob měření množství a jakosti emisí škodlivin vypouštěných do ovzduší a odpadních vod budou stanoveny integrovaným povolením podle § 19a zákona.

3.1.5.	Solná struska nesmí být shromažďována a dočasně skladována mimo objekty zařízení, které je předmětem integrovaného povolení. Struska musí být zásadně shromažďována v zastřešených objektech (skladu) tak, aby bylo spolehlivě zamezeno její reakci se srážkovou vodou. Za zastřešený objekt se pro potřeby tohoto rozhodnutí považují i skladové kóje původně určené pro uskladnění vstupní suroviny, zakryté upevněnou nepromokavou plachtou za předpokladu, že i v době přívalových srážek bude vyloučen kontakt strusky se srážkovými vodami.

3.1.6	Od 1.1.2012 nesmí okamžité množství strusky shromážděné a dočasně skladované v zařízení překročit 400 t a doba jejího skladování v zařízení nesmí překročit 90 dnů. Do té doby se stanovuje nejvyšší přípustné množství solné strusky shromážděné a dočasně skladované takto:

| Období platnosti limitu | Limit (t) |
| --- | --- |
| 1.5.2008 – 31.12.2008 | 2400 |
| 1.1.2009 – 31.6.2009 | 2700 |

V období 1.7.2009 – 31.12.2011 se okamžité množství shromážděné a dočasně skladované solné strusky v zařízení bude postupně a rovnoměrně snižovat tak, aby nejpozději k 31.12.2009 nepřevýšilo množství 2200 t, k 31.12.2010 množství 1250 t a od 1.1.2012 trvale nepřevýšilo nejvyšší přípustné množství 400 t.

3.1.7	Při překročení nejvyššího přípustného okamžitého množství solné strusky stanoveného pod bodem 3.1.6. musí být provoz zařízení neprodleně zastaven a její produkce ukončena.

3.1.8.	O produkci solné strusky a manipulaci s ní bude vedena podrobná provozní evidence, která bude obsahovat datum uložení strusky do skladu podle bodu 3.1.5, množství strusky vyjádřené v tunách,, záznamy o odběrech vzorků a provedených zkouškách strusky, označení konkrétního místa jejího skladování v zařízení a údaje o způsobu jejího odstranění nebo využití.

3.1.9.	Zkoušky strusky musí být zaměřeny minimálně na obsah celkového dusíku, elementárního hořčíku a vývin hořlavých plynů v nativním stavu metodou podle vyhl. č. 164/2004 Sb., a na vyluhovatelnost v ukazateli rozpuštěné látky (RL) po vyhašení; zkoušky musí být prováděny včetně odběru vzorků akreditovanou laboratoří nejméně 1 x ročně v pravidelných intervalech, případně po každé významné změně technologie. Protokoly o odběru vzorků a výsledcích zkoušek budou archivovány u provozovatele po dobu pěti let. Pokud budou odpadní strusky předávány k využití nebo odstranění oprávněné osobě, budou zkoušky ve výše uvedeném rozsahu provedeny alespoň u jedné pětiny všech dodávek (to neplatí při přeshraniční přepravě, kde se četnost a rozsah zkoušek řídí zákonnými požadavky podle předpisů platných v zemi příjemce a zákonnými požadavky na dokumentaci odpadu při přepravě).

Daný typ odpadu (struska) nelze ve smyslu vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb. v jeho nativním stavu ukládat na žádný typ skládky. Za nejvhodnější způsob odstraňování daného typu odpadu lze považovat jeho úpravu cestou „řízeného vyhašení“, tj. řízenou reakcí s vodou ve vhodném zařízení vybaveném mj. záchytem vznikajících plynů před jejich únikem do atmosféry, a poté vhodným naložením se vzniklými reakčními produkty - například: případný kovový podíl zpracovat metalurgicky, plyny zneškodnit termicky, kapalnou fázi zpracovat na vhodné ČOV nebo jako přísadu do stabilizace a nekovový kal uložit na skládku v jeho nativní nebo upravené (stabilizované) formě (z hodnocení Analytických laboratoří Plzeň z roku 2004).

Záměr tedy řeší zásadní problematiku další životaschopnosti závodu. Postupně jsou naplňovány jednotlivé podmínky integrovaného povolení. Vzhledem k tomu, že v sesterských závodech firmy není tato problematika řešena, bylo nutno přistoupit k řešení od počátku, bez možnosti převzetí již hotové technologie.

Byly zvažovány, zkoušeny a hodnoceny různé varianty postupů. V oznámení hodnocená varianta je varianta konečná. Tato varianta představuje dva stupně nakládání se struskou:

- mechanické zpracování strusky – drcení a třídění, jehož výsledkem je kovová frakce, která se vrací do základní výroby a jemná frakce, která postupuje na další zpracování

- zpracování jemné frakce, která obsahuje zbytky kovů a především sole. Tato frakce se podrobuje loužení vodou s tím, že uvolněné plyny se zneškodňují, získaný roztok se zpracovává až do formy krystalů solí, jako vstupní suroviny pro přípravu tavících solí. Nerozpustný zbytek se po úpravě jako odpad kategorie O odváží na zneškodnění na odpovídající skládku.

Zda získaná směs solí bude na tavící soli přepracována v místě nebo v jiné lokalitě není zatím rozhodnuto.

První část přepracovaní linky - mechanické zpracování strusky - zahrnuje drcení strusky a třídění nadrceného produktu a tyto dva technologické uzle jsou v současnosti připraveny na zkušební provoz. Předložené oznámení hodnotí další část technologického postupu - zpracování jemné frakce, tzn. loužení, filtraci, zahuštění, homogenizaci, včetně úpravy odpadních plynů.

Varianty umístění záměru nebyly uvažovány vzhledem k tomu, že záměr navazuje na stávající zařízení.

### B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru

Z hlediska návaznosti jednotlivých operací uvádíme celý postup zpracování strusky, tj. včetně mechanické části zpracování strusky i když tato není předmětem předkládaného posuzování.

V prvních stupních úpravy se jedná o oddělení kovového podílu, který lze s výhodou využít ke zpětnému tavení. Zbylý jemný pevný podíl, který tvoří zhruba 70 % vstupní strusky, je nutné upravit procesem loužení se zajištěným odsáváním plynů a chlazením.

Technologie úpravy odpadní strusky se skládá z následujících základních technologických uzlů:

- drcení strusky – není předmětem EIA

- třídění nadrceného produktu – není předmětem EIA

- loužení jemné frakce

- filtrace a promývání

- zahuštění filtrátu a převedení solí do krystalické podoby

- homogenizace a stabilizace filtračního koláče s obsahem Mg(OH)2

- zneškodnění odpadních plynů

Vstupní struska bude vzhledem ke svým vlastnostem drcena ve speciálním drtiči s odsáváním prachového podílu zachycovaném ve filtru. Dávkování drtiče bude probíhat pomocí dopravníku z předem struskou naplněných nádob a nadrcený materiál bude pak vynášen dopravníkem do zásobníku, z něhož bude dávkován na dvouplošinový vibrační třídič. Hrubý produkt obsahující převážně kovový podíl se bude vracet zpět do procesu tavení jako vstupní surovina. Uzel třídění bude rovněž odsáván a prach bude zachycován ve filtru. Prach zachycený na filtru se stává rovněž vstupní surovinou pro další zpracování jemné frakce strusky.

Jemný podíl z linky bude shromažďován v big-bagech a přechodně uskladněn ve skladových prostorech firmy před dalším zpracováním.

Jak již bylo výše uvedeno, předložené oznámení hodnotí další technologické uzle, které navazují na první část linky na zpracování strusky, která zahrnuje drcení strusky a třídění nadrceného produktu. Tyto první dva technologické uzle jsou v současnosti připraveny na zkušební provoz, mají vydaná příslušná povolení a nejsou předmětem posouzení v tomto oznámení.

Předmětem posuzovaného záměru je zpracování jemného vytříděného podílu, který vzniká při drcení a třídění strusky a dále prachových podílů z filtru technologie drcení a třídění. Toto zpracování zahrnuje loužení, filtraci, zahuštění a homogenizaci.

Nejjemnější vytříděný podíl a prachové podíly z filtru technologie drcení a třídění se budou dopravovat v big-bagech do vstupního sila suroviny. Odtud budou postupovat do reakčních nádrží (3 ks), kde se budou loužit ve vodě v intenzivně ochlazovaných míchaných agitátorech bez přístupu vzduchu. Při tomto procesu dochází k zvýšení teploty a tlaku. Během bouřlivé reakce vody se zbytkovými kovy bude docházet k rozpouštění solí obsažených ve strusce, vývinu velkého množství tepla, úniku značného množství plynů a ke zreagování hořečnaté složky (kovové) na MgO - oxid hořečnatý, resp. Mg(OH)2 - hydroxid hořečnatý. Unikající plyny především s obsahem vodíku, a dále minoritních složek - amoniaku, sulfanu apod. budou odváděny přes plynojem a zneškodňovány ve spalovací komoře s podpůrným hořákem na propan butan.

Suspenze získaná po loužení bude čerpána do separačního zařízení, řešeném odstředivkou. Separace je řešena ve třech stupních pro snížení obsahu rozpustných látek v pevné fázi. Vznikající pevná fáze bude vždy po oddělení kapalné fáze promývána vodou tak, aby se dosáhlo snížení obsahu solí na požadovanou mez. Promývací voda se využije zpět v technologickém uzlu loužení.

Po separaci pevné fáze vzniká nasycený roztok - solanka - obsahující vodorozpustné soli, převážně KCl - chlorid draselný a MgCl2 - chlorid hořečnatý. Solanka po odstranění zbytků pevné fáze na kalolisu bude shromažďována v zásobní nádrži. Z té bude čerpána do odparky, kde dojde k jejímu zahuštění a po následném ochlazení k vykrystalizování směsi solí (KCl + MgCl2). Takto získaný produkt bude základem pro přípravu nových tavících solí nebo může být využit jiným způsobem např. k údržbě silnic apod. Vzniklá krystalická sůl bude shromažďována v big-bagech v krytém meziskladu, aby nedošlo při styku s vodou k jeho rozpuštění a tím k znehodnocení.

Předpokládá se, že tento produkt (sole z odparky) bude prioritně využit jako základ přípravy tavících solí pro vlastní provoz recyklace Mg-slitin. Zda získaná směs solí bude na tavící soli přepracována v místě nebo v jiné lokalitě není zatím rozhodnuto.

Promytý filtrační koláč obsahující oxid a hydroxid hořečnatý, stejně tak jako oxidy, hydroxidy případně oxohydroxidy doprovodných prvků např. hliníku apod. bude dopravován do homogenizátoru, kde se smíchá s vhodným pojivem (CaO, MgO, popílek) a tím se získá transportovatelný produkt. Zbytkový filtrační koláč je po úpravě solidifikací uložen na odpovídající skládce odpadů.

Případná využitelnost produktu jako hořečnatého hnojiva bude ověřována až po stabilizaci technologie a ověření možnosti získávání materiálu o konstantních a vhodných vlastnostech.

V odpadním plynu z loužení jemných podílů strusky je hlavní složkou pára, vodík a příp. amoniak. Vodík je hodnotným palivem, jeho hořením vzniká pouze vodní pára. Spalné teplo čistého vodíku činí asi 12,75 MJ/Nm3, výhřevnost 10,79 MJ/Nm3 (což je asi třetina výhřevnosti kvalitního ruského zemního plynu). Teplem z hoření vodíku bylo možno odpařovat vodu z roztoků nebo sušit vlhké kaly – toto zatím není v technologii uvažováno.

Problematika vzniku odpadních plynů při procesu loužení odseparované strusky je řešena odváděním vznikajícího plynu přes plynojem na spalování v dopalovací komoře. Této problematice je věnována pozornost v dalším textu oznámení. Charakteristika dopalovací komory je v příloze 6.

Po dlouhodobém ověření množství a složení odpadních plynů z loužení strusky bude možné navrhnout jejich případné jímání a využití např. při vytápění pracovního prostoru, příp. využití i v technologii recyklace Mg-slitin.

Přibližná bilance hašení strusky s výrobou solanky/směsné soli a s ukládáním upraveného kalu na skládku:

| Předpoklad: hašení 1 tuny strusky uvedeného složení + 3,5 tuny vody |
| --- |
|  | jednotka | množství |
| Celková technologická voda vstupující do extrakce třetím stupněm | kg | 3 500 |
| Obsah extrahovatelných solí v jedné tuně strusky | kg | 420 |
| Vlhkost koláče za třetím stupněm filtrace/odstředění | % | 50 |
| Odhad ztráty vody při hašení ve formě páry | kg | 800 |
| Předpokládaná maximální koncentrace rozp. látek v sušině koláče | % | 5 |
| Maximální koncentrace RL v extraktu (1:10) ze sušiny po třetí filtraci | mg/l | 5 000 |
| Sušina z vlhkého koláče prostého solí | kg | 728 |
| Množství vodíku vyvinutého z hořčíku | kg | 22,0 |
| Množství vodíku vyvinutého z hořčíku | Nm3 | 240 |
| Množství amoniaku vyvinutého z nitridů | kg | 10,4 |
| Množství amoniaku vyvinutého z nitridů | Nm3 | 13,7 |
| Obsah rozpustných látek v sušině koláče | kg | 38,3 |
| Hmotnost solanky | kg | 1 841 |
| Koncentrace rozpuštěných látek v solance | % | 20,7 |
| Hmotnost směsné soli ze solanky k uložení do zásobníku | kg | 382 |
| Hmotnost vlhkého koláče se zbylými rozpustnými látkami | kg | 1 533 |
| Hmotnost vody ve vlhkém koláči k odpaření na suchý kal | kg | 767 |
| Hmotnost vody v solance k odpaření na směsnou sůl | kg | 1 460 |

Množství hlavních plynných složek vztažených na 1 tunu mleté strusky:

| Složka | Jednotka | Hodnota |
| --- | --- | --- |
| Vodík, H2 | m3NS | 218,5 |
| Amoniak, NH3 | m3NS | 4,13 |
| Sulfan, H2S | m3NS | 0,260 |
| Methan, CH4 | m3NS | 2,397 |

Technologie bude umístěna ve stávající provozní hale, na které probíhají již v souvislosti s první etapou zpracování strusky stavební úpravy. Půdorys 1. NP a řezy haly jsou uvedeny v příloze 4.

TECHNOLOGIE ODVODNĚNÍ A ÚPRAVY KALŮ

Pro odvodnění kalů a zároveň využití technologické vody zpět v procesu úpravy je nutno využít technologie odstředivek. Výstupem je odstředěná kapalina využitelná dále v procesu a sediment – filtrační koláč.

Zbytkovou vlhkost filtračního koláče vystupujícího v závěru procesu úpravy lze snížit stabilizací – solidifikací přidáním odpadního vápna, popř. dalších přísad na snížení vlhkosti a snížení zbytkových limitů škodlivin na skládkové limity pro ukládání odpadů.

TECHNOLOGIE ZPRACOVÁNÍ SOLANKY

Nejefektivnějším způsobem (provozně a laboratorně ověřeným) čištění takového typu koncentrovaných odpadních vod je použití technologie vakuové odparky nebo odparky s tepelnou kompresí.

Při čištění odpadních vod technologií odparky dochází k odpařování vody (produkce kondenzátu – vyčištěné vody) a ke zkoncentrování znečišťujících složek vody (produkce koncentrátu).

Odpadní vody budou shromažďovány v akumulační jímce nebo nádrži, z které budou odparkou (TC 30000 (případně TC 15000) podle zvolené varianty) nasávány odpadní vody přes potrubní filtry, paralelně umístěnými, přímo do odparky.

Při tepelné kompresi probíhá celý proces při teplotě cca. 90°C, při tlaku 85 kPa.

Koncentrát z odparky se cirkulačním čerpadlem přes výpustný ventil odpouští do sudu na koncentrát nebo se recirkuluje přes tepelný výměník zpět do procesu.

Čistá voda, tj. destilát, postupuje na ČOV nebo případně na další zpracování v závislosti na požadavcích investora (např. dočištění na ultrafiltraci nebo recyklace zpět do technologického procesu).

Pokud bude koncentrát zpracováván v druhém stupni do pevného stavu je potřeba využít odparky třídy R, konkrétně RW 6000. Pro tuto instalaci je nutné technologii doplnit vnějším chladícím okruhem.

Předpokládaný výstup z čistícího zařízení bude 75 % destilátu a 25 % koncentrátu.

Přehled navržených typů odparek

|  | Typ | Max. množství zpracovávaných vod | konverze |
| --- | --- | --- | --- |
| Odparka s tepelnou kompresí | TC 30000 | 30 t/den | 75/25 |

Odparky třídy TC: Tepelné tlakové odparky jsou založeny na principu mechanické dekomprese. Systém dovoluje upravovat množství odpadů při nepoměrně nižších energetických nákladech než u vakuové odparky

Koncentrát vystupující z odparky bude mít stále kapalné - čerpatelné skupenství.

Zařazením další odparky typu R do druhého stupně, lze koncentrát převést až do krystalického stavu v kombinaci odparek TC 30000 + RW 6000, popř. TC 15000 + RW 3000:

|  | Typ | Max. množství zpracovávaných vod | konverze |
| --- | --- | --- | --- |
| Vakuová odparka | RW 6000 | 6 t/den | 67/33 |

Odparky třídy R: vakuové odparky využívající princip vakuového čerpadla prostřednictvím chladicí kapaliny. Jsou dodávány se stíracím systémem a tepelná výměna se uskutečňuje na dně přímo v odpařovací komoře. Tato metoda umožňuje získat vysoký stupeň koncentrace. Zařízení jsou dodávána s různým systémem vyprazdňování koncentrátu.

Typ a výkon odparky bude možná v další přípravě záměru dále upřesněn.

Složení solí podle rozboru provedeného na vzorku v rámci modelových zkoušek (Analytická laboratoř TESO):

| ukazatel | jednotka | stanovená hodnota | ukazatel | jednotka | stanovená hodnota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| vápník | % | 4,48 | fluoridy | % | 0,05 |
| draslík | % | 29,92 | bromidy | % | 0,1 |
| hořčík | % | 6,54 | dusičnany | % | 0,01 |
| sodík | % | 0,31 | sírany | % | 0,21 |
| NH4+ | % | 0,05 | uhličitany | % | 0,5 |
| železo | % | 0,05 |  |  |  |
| chloridy | % | 56,68 | pH 1 % výluhu | 7,53 |

Typ provozu : nepřetržitý

Fond pracovní doby: 8160 hod za rok (po dobu zpracování stávajících zásob Mg strusky)

Počet pracovníků: 9

### B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení

Předpokládaný termín zahájení realizace: leden 2009

Předpokládaný termín dokončení realizace (uvedení do zkušebního provozu): 2009

### B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků

Vyšší územně správní celek: Ústecký kraj

Územně správní celek: Louka u Litvínova

### B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které budou tato rozhodnutí vydávat

- Změna integrovaného povolení - Krajský úřad Ústeckého kraje.

- Územní a stavební rozhodnutí - Stavební úřad Litvínov

## B.II. Údaje o vstupech

### B.II.1. Půda

Záměr má být realizován ve stávajícím oploceném areálu firmy Magnesium Elektron CZ s.r.o. ve stávající hale na pozemku p.č. st. 294.

Z uvedených údajů vyplývá, že v souvislosti s realizací záměru nebude proveden zábor pozemků zemědělského půdního fondu ani pozemků určených k plnění funkcí lesa.

Ochranná pásma - v úvahu připadají jen ochranná pásma inženýrských sítí.

Území závodu Magnesium Elektron CZ s.r.o. se nachází podle internetových stránek portálu MŽP na poddolovaném území.

Výřez z katastrální mapy:

Sousední pozemky:

| parcelní číslo | výměra m2 | Způsob využití: | Druh pozemku: | vlastník | poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 546/7 | 1533 | jiná plocha | ostatní plocha | OBEC LOUKA U LITVÍNOVA | místní komunikace |
| 546/7 | 18111 | jiná plocha | ostatní plocha | LIKOV PLUS s.r.o. | les |
| 195/15 | 3445 | zamokřená plocha | vodní plocha | Česká republika -Palivový kombinát Ústí, státní podnik | v současnosti se již nejedná o vodní plochu |
| 184/1 | 6047 |  | trvalý travní porost | Mostecká uhelná a.s. |  |
| 184/2 | 555 | zamokřená plocha | vodní plocha |  | v současnosti se již nejedná o vodní plochu |
| 184/3 | 282 |  | trvalý travní porost | Mostecká uhelná a.s. |  |
| 211/1 | 2810 |  | orná půda | MĚSTO LITVÍNOV | BPEJ 12213 |
| 214/8 | 544 |  | orná půda |  | BPEJ 12213, 12312 |
| 214/10 | 604 | silnice | ostatní plocha |  |  |
| 2787/2 | 175 | jiná plocha | ostatní plocha |  | místní komunikace |
| 2787/7 | 637 | jiná plocha | ostatní plocha | OKZ HOLDING a.s. |  |
| 2787/12 | 5430 | jiná plocha | ostatní plocha |  |  |
| 2787/6 | 269 |  | zastavěná plocha a nádvoří |  |  |
| čp. 203 |  |  | objekt občanské vybavenosti |  | na pozemku 2787/6 |

### B.II.2. Voda

##### Realizace záměru

Během realizace záměru bude potřeba vody v místě stavby pro sociální účely a dále pro drobné stavební úpravy (beton, malta apod.). Množství vody pro sociální účely bude záviset na počtu pracovníků a rychlosti prací. Předpokládaná spotřeba vody na jednoho pracovníka:

pitná	5 l/os./směna

mytí	120 l/os./směna (prašný a špinavý provoz)

Budou využívány stávající zdroje vody v areálu.

##### Provoz záměru

Provoz záměru představuje jednak nároky na technologickou vodu a jednak nároky na vodu pro sociální zařízení.

Technologická voda

Voda v technologii je používána pro loužení („hašení“) nejjemnějšího vytříděného podílu z drcení a třídění strusky a prachového podílu z filtru a dále pak pro promývání filtračního koláče.

Pro loužení je potřeba vody 3,5 m3/1 tunu louženého materiálu, tj. při výkonu 4 t za den 14 m3 vody denně. Při kapacitě 1400 tun se jedná o spotřebu 4900 m3.

Zdrojem této vody bude studna v areálu, která se v současnosti nevyužívá. Odběr ze studny je v současnosti legalizován. Firmou AQUA – GEA Holešov byla provedena v listopadu letošního roku čerpací zkouška z této studny. Pro studnu je možné počítat s následujícími parametry:

max. okamžité množství z akumulace po omezenou dobu 	5 l/s

průměrné využitelné množství	2,5 l/s

max. hodinové množství	10 m3

max. denní odčerpané množství	200 m3

max. měsíční odčerpané množství 	2 000 m3

max. roční odčerpané množství 	20 000 m3

Dále je potřeba vody na údržbu a oplach zařízení v provozní hale. Nejedná se o spotřebu navíc, protože tato voda bude shromažďována ve sběrné nádrži a bude využita ve vlastní technologii.

Voda pro sociální účely

Jak již bylo výše uvedeno, současné době má firma celkem 75 zaměstnanců. Předpokládá se, že záměr bude provozován v režimu 3 směn (ranní, odpolední, noční). Předpokládá se, že bude potřeba přijmout 8 nových zaměstnanců v dělnické profesi a 1 THP. Dále je uveden výpočet potřeby vody pro sociální účely pro nové zaměstnance. Výpočet je proveden dle přílohy č. 12 vyhlášky 428/01 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/01 o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu. Pro provozovny místního významu, kde se vody neužívá k výrobě (s výtoky, WC a přípravou teplé vody v průtokovém ohřívači a možností sprchování teplou vodou) je v této vyhlášce uvedena roční potřeba vody na jednoho zaměstnance 30 m3; pro THP je možno brát roční potřebu vody 12 m3.

Nárůst realizací záměru

|  | počet pracovníků | m3/rok/osoba | celkem m3/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| D | 8 | 30 | 240 |
| THP | 1 | 12 | 12 |
| celkem | 232 |

Celkem tedy bude realizací záměru nárůst potřeby vody pro sociální účely o 232 m3. Zdrojem vody pro sociální účely je veřejný vodovod.

### B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje

##### Realizace záměru

Realizace záměru představuje částečné stavební úpravy prostoru a instalaci technologických zařízení.

Seznam technologických zařízení:

| Název - popis | Funkce |
| --- | --- |
| silo na mletou strusku (jemný podíl) | zásobník vstupní suroviny vybavený filtrem na odpadní plyn (funkční při plnění sila) |
| Agitátor 3 ks | Loužení strusky, doprava komponentů |
| Plynojem | Jímaní odpadních plynů |
| Spalovací komora 2 ks | spalování plynů z loužení strusky s podpůrným hořením propan butan |
|  | odvod odpadních plynů z provozu |
| homogenizační nádrž | sběr roztoků po loužení |
| sběrná nádrž | sběr roztoků po promývání, oplachy, úkapy |
| odstředivka 3 ks | oddělování fází |
| rozmíchávací nádrž 2 ks | snižování obsahu rozpustných látek v pevné fázi |
| Kalolis | Filtrace – praní odpadních kalů (pevné fáze) |
| nádrž filtrátu | sběr roztoků po filtraci na kalolisu |
| Odparka s tepelným čerpadlem (odpaření vody) | produkce solí |
| Výduch (komín) | odvod páry z odparky |
| nádrž na kapalnou fázi z 3. odstředivky | sběr roztoků z 3. odstředivky |
| silo popílku | zásobník popílku vybavený filtrem na odpadní plyn (funkční při plnění sila) |
| silo vápna | zásobník vápna vybavený filtrem na odpadní plyn (funkční při plnění sila) |
| Mísič na úpravu kalů, vč. ZS 11 t/hod | Mísení kalů a vápna, vč. dopravních tras |
| dopravník | doprava hotové směsi do kontejnéru |
| kontejnér 20 m3 | pro shromažďování a odvoz upravené pevné fáze |
| čerpadla | doprava medií v procesu |
| Pomocné konstrukce | Obslužné plošiny, kotevní prvky, propojení strojů, dopravní trasy |
| Elektro silnoproud, elektro slaboproud, M a R | Elektrorozvody, čidla PO, ovládání, snímače |
| Stanice propan-butan | Podpůrné hoření pro dopalovací komoru |

##### Provoz záměru

Předmětem záměru je zpracování nejjemnějšího vytříděného podílu, který vzniká při drcení a třídění Mg strusky a dále prachových podílů z filtru technologie drcení a třídění.

Kapacita záměru je zpracování 4 t jemné frakce z mechanické úpravy strusky denně, Ročně se jedná o 1400 t pro hydrometalurgické zpracování.

| Chemické složení | Mg struska | „kovový“ podíl z mechanické úpravy | jemný podíl na loužení |
| --- | --- | --- | --- |
| složka | % | % | % |
| KCl | 20 | 6,5 | 26,0 |
| NaCl | 4 | 1,3 | 5,2 |
| CaF2 | 2,5 | 0,8 | 3,2 |
| MgCl2 | 18 | 5,9 | 23,4 |
| MgO | 12,4 | 4,0 | 16,1 |
| Mg kovový | 26 | 76,3 | 3,8 |
| AlN | 2,5 | 0,4 | 3,4 |
| Al2O3 | 1,5 | 0,5 | 1,9 |
| SO42- | 0,1 | 0,0 | 0,1 |
| Spalitelné látky (C) | 5 | 1,6 | 6,5 |
| Inerty | 3 | 1,0 | 3,9 |
| Oxidy a soli dalších kovů | 5 | 1,6 | 6,5 |
| Celkem | 100 | 100 | 100 |
| - z toho rozpustné látky | 42 | 13,7 | 54,5 |
| podíl z celkové vsázky | 100 | 30,7 | 69,3 |

Jedná se o předpokládané hodnoty, které budou zpřesněny na základě zkušebního provozu.

Další vstupní surovinou je vápno a popílek na stabilizaci (solidifikací) filtračního koláče. Podle předběžných bilancí se jedná o 730 kg suchého koláče/ 1 tunu jemného podílu, tj. 2920 kg na šarži, neboli 4380 kg/den mokrého koláče. Předpokládá se dávkování 6 % popílku a 3 % vápna na t mokrého koláče.

Celkem vstupy:

|  | t/den | t/rok |
| --- | --- | --- |
| vsázka - jemný podíl z mechanické úpravy | 4 | 1400 |
| popílek | 0,26 | 92 |
| aditivum (vápno) | 0,13 | 46 |

Potřeby energií

|  | Příkon (v kW) |
| --- | --- |
| Agitátor | 23 |
| Spalování plynů | 4 |
| Mísič na úpravu kalů, vč. ZS 30 m3 | 15 |
| Kalolis | 18 |
| Odparka s tepelným čerpadlem (odpaření vody) | 80 |
| Odparka (krystalizace solí) | 10 |
| Kondenzační zařízení | 3,0 |
| Nezahrnuté | 50 |

Propan-butan pro dopalovací komoru:

|  | m3/hod | počet provozních hodin denně | m3/den | m3/rok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| dopalovací komora 1 | 3 | 24 | 72 | 25200 |
| dopalovací komora 2 | 3 | 4 | 12 | 4200 |
| celkem | 6 |  | 84 | 29400 |

### B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu

#### Nároky na dopravní infrastrukturu

Záměr nemá nároky na novou dopravní infrastrukturu. Doprava surovin bude silniční. Pro dovoz vstupních pomocných surovin (vápno, popílek) a odvoz solidifikovaného materiálu na skládku bude využívána stávající komunikace I. třídy č. 27 s návaznou místní komunikací do průmyslové zóny (mimo jiné Greiner packaging, s.r.o. a Magnesium Elektron CZ s.r.o.).

#### Nároky na dopravu

##### Realizace záměru

Nároky při realizaci záměru představují jen nároky na dovoz vlastní technologie. Celkem se předpokládá cca 20 nákladních automobilů.

##### Provoz záměru

Provoz záměru představuje dovoz vstupních pomocných surovin (vápno, popílek) a odvoz solidifikovaného materiálu na skládku.

| surovina | vozidlo | přepravované množství | počet vozidel/rok | počet jízd/rok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| vápno, popílek | speciální autocisterna (20 t) | 138 t/rok | 7 | 14 |
| solidifikovaný materiál | nákladními vozidla s natahovacím kontejnérem - 20 t | 1581 t/rok | 79 | 158 |
| celkem | 86 | 172 |

Při max. teoretické kapacitě se bude jednat o 86 vozidel, při 340 pracovních dnech se bude jednat o 0,25 vozidel/den, nebo-li 0,5 jízd TNV za den

Stávající doprava na komunikaci I/27 dle sčítání v roce 2005:

| Sil | sčítací úsek | N1 | N2 | PN2 | N3 | PN3 | NS | A | PA | TR | PTR | T | O | M | S | TNV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 4-0460 | 360 | 86 | 1 | 166 | 8 | 120 | 45 | 0 | 5 | 1 | 792 | 3277 | 40 | 4109 | 489,4 |

| N1 - lehké nákladní automobily |  | TR - traktory bez přívěsu |
| --- | --- | --- |
| N2 - střední nákladní automobily bez přívěsu |  | PTR - traktory s přívěsem |
| PN2 - střední nákladní automobily s přívěsem |  | T- nákladní automobily celkem |
| N3 - těžké nákladní automobily bez přívěsu |  | O - osobní automobily |
| PN3 - těžké nákladní automobily s přívěsem |  | M - motocykly |
| NS - návěsové soupravy |  | S - celkem |
| A - autobusy solo |  | TNV - těžká nákladní vozidla |
| PA - autobusy kloubové |  | TNV = 0,1 . N1 + 0,9 . N2 + PN2 + N3 + PN3 + 1,3 . NS + A + PA |

Popis sčítacích úseků:

| Silnice | sčítací úsek | začátek úseku | konec úseku |
| --- | --- | --- | --- |
| 27 | 4-0460 | Lom k.z. | Litvínov vyús. 0138 |

Výhledové koeficienty růstu dopravy dle ŘSD ČR

| rok | komunikace | osobní | nákladní |
| --- | --- | --- | --- |
| 2005 - 2010 | I. | 1,14 | 1,13 |
| 2005 - 2010 | II. | 1,11 | 1,10 |
| 2005 - 2010 | III. | 1,09 | 1,06 |

Předpoklad frekvence dopravy na silnici 27 v dotčeném úseku v roce 2010 (předpoklad dosažení plné kapacity dle záměru):

| Sil | sčítací úsek | OA | TNV |
| --- | --- | --- | --- |
| 27 | 4-0460 | 3736 | 553 |

Nárůst dopravy záměrem je minimální. Je předpoklad, že je zahrnut v obecném nárůstu.

Vnitrodoprava:

Jedná se o dopravu materiálů uvnitř areálu:

- Přeprava strusky z skladovacích prostor v areálu na linku mechanické úpravy (drcení, třídění). - cca 1400 t/rok

- Přeprava vytříděného kovového podílu do surovinových skladů hlavní výroby - cca 430 t/rok

- Přeprava vytříděného jemného podílu v big-bag do vyhrazených skladovacích prostor před dalším zpracováním - cca 970 t/rok

- Přeprava vytříděného jemného podílu v big-bag z vyhrazených skladovacích prostor na linku zpracování cca 970 t/rok

- Přeprava vyrobených solí v big-bag do vyhrazených skladovacích prostor před dalším zpracováním cca 335 t/rok

Přeprava bude zajišťována podnikovými prostředky

#### Jiná infrastruktura

elektrická energie

Napojení bude ze stávajících rozvodů v areálu.

voda

Je předpoklad, že jako zdroj vody pro sociální zařízení bude i nadále využívána pitná voda z veřejného vodovodu.

Zdrojem technologické vody bude studna v areálu poblíž linky hydrometalurgie.

odpadní vody

splaškové vody - zůstane zachováno stávající řešení - ČOV firmy Greiner Packging s.r.o.

odpadní technologické vody - nevznikají

## B.III. Údaje o výstupech

### B.III.1. Ovzduší

Podle stávající legislativy v ochraně ovzduší jsou rozlišovány stacionární a mobilní zdroje znečišťování ovzduší. Pro potřeby posuzování vlivů záměrů na životní prostředí je obvykle používáno členění na bodové (stacionární), liniové a plošné zdroje znečišťování ovzduší, neboť má přímou návaznost na rozptylové studie zpracované programem SYMOS.

#### Realizace záměru

Bodové zdroje: Bodové zdroje znečištění ovzduší v etapě výstavby nevzniknou.

Liniové zdroje: Liniové zdroje znečištění mohou být představovány provozem nákladní techniky při zemních pracech a při návozu stavebního materiálu v etapě výstavby. Dle předpokladů a zkušeností s výstavbou rozsahem podobných objektů lze očekávat maximální dopravní zatížení během terénních úprav a realizace hrubé stavby kolem 5 nákladních automobilů/den. Tato etapa bude trvat cca max. 1,5 měsíce. Odhad pohybů nákladních automobilů v další etapě výstavby by byl spekulativní. Odhad emisí z liniových zdrojů v celé etapě výstavby nelze spolehlivě predikovat.

Plošné zdroje: Za dočasný plošný zdroj znečištění je možné považovat vlastní prostor staveniště, který může být zdrojem sekundární prašnosti. Při požadavku dodržování technologické kázně v etapě výstavby je však nezbytné respektovat následující doporučení:

- dodavatel stavby bude v případě nutnosti eliminovat sekundární prašnost kropením prostoru staveniště, deponií zemin a stavebních komunikací;

#### Provoz záměru

##### a) bodové zdroje znečištění ovzduší

Bodovými zdroji znečišťování ovzduší v provozu dle záměru jsou:

|  | škodlivina | činnost | fond pracovní doby hod. |
| --- | --- | --- | --- |
| filtr na silu mleté strusky | tuhé znečišťující látky | funkce a emise jen při plnění sila | 170 |
| výduch z dopalovací komory | škodliviny ze spalování, TZL, NOx, SO2, CO, (NH3) | stálý zdroj | 8160 |
| výduch odparky | bez identifikovatelných škodlivin - jen pára | stálý zdroj | 8160 |
| výduch na silu popílku | tuhé znečišťující látky | funkce a emise jen při plnění sila | 50 |
| výduch na silu vápna | tuhé znečišťující látky | funkce a emise jen při plnění sila | 20 |

Nejvýznamnějším zdrojem je výduch z dopalovací komory.

Na základě údajů dodavatele spalovací komory a vlastní bilance provedené zpracovatelem oznámení lze předpokládat následující složení spalin za předpokladu, že dojde k úplné likvidaci čpavku:

| škodlivina | podle podkladů dodavatele dopalovací komory | komentář | předpokládané hodnoty mg/m3 | komentář |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | max. | průměr |  |
| TZL | neuváděno |  | 20 | 20 | navržené hodnoty na hranici bezpečnosti |
| SO2 | cca 0,19 Nm3/hod | odpovídá hm. toku 0,54 kg/hod - příliš vysoké neodpovídá bilancím | 400 | 200 | navržené hodnoty na hranici bezpečnosti |
| NOx | max. 450 mg/m3 |  | 450 | 300 | převzaté hodnoty podle dodavatele. dop. komory |
| CO | max. 800 mg/m3 | z nedokonalého spalování | 800 | 500 | převzaté hodnoty podle dodavatele. dop. komory |
| Org. látky (TOC) | neuváděno |  |  |  | neuvažováno - v dopalovací komoře by mělo dojít k dokonalému spálení jak propan butanu, tak metanu |
| NH3 | neuváděno | předpoklad úplné spálení |  |  | neuvažováno* |

* viz dále problematika čpavku

Tomu odpovídající hodnoty hmotnostních toků:

| škodlivina | průměr | max. | kg/rok |
| --- | --- | --- | --- |
|  | g/hod | g/hod |  |
| TZL | 12,627 | 120,16 | 103,0 |
| SO2 | 126,268 | 2403,24 | 1030,3 |
| NOx | 189,402 | 2703,65 | 1545,5 |
| CO | 315,670 | 4806,49 | 2575,9 |

Pro rozptylovou studii byly brány v úvahu následující údaje:

|  | průměrné hodnoty | maximální hodnoty |
| --- | --- | --- |
|  | fond pracovní doby | rychlost proudění m/s | hmotnostní tok g/s | fond pracovní doby | rychlost proudění m/s | hmotnostní tok g/s |
| TZL | 8160 | 1,42 | 0,003507 | 340 | 13,53 | 0,033378 |
| SO2 |  |  | 0,035074 |  |  | 0,667568 |
| NOx |  |  | 0,052612 |  |  | 0,751014 |
| CO |  |  | 0,087686 |  |  | 1,335136 |

Ostatní zdroje znečišťování ovzduší:

|  | škodlivina | fond pracovní doby | předpokládaná maximální koncentrace mg/m3 | množství odpadního plynu m3/hod | hmotnostní tok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | g/hod | kg/rok |
| výduch filtru na silu mleté strusky | TZL | 170 | 20 | 400 | 80 | 13,6 |
| výduch filtru na silu popílku | TZL | 50 | 20 | 400 | 80 | 4 |
| výduch filtru na silu vápna | TZL | 20 | 20 | 400 | 80 | 1,6 |
| celkem | TZL |  | 19,2 |

Problematika amoniaku:

Pokud by došlo ke zneškodnění amoniaku pouze do 90 %, byla by odpovídající koncentrace v odpadním plynu z dopalovací komory cca 100 - 105 mg/m3 a odpovídající hmotnostní tok by byl 30 - 35 g/hod.

Při hmotnostním toku emisí znečišťující látky vyšším než 500 g/h nesmí být  překročena úhrnná hmotnostní koncentrace 50 mg/m3 v odpadním plynu.

Lze tedy soudit, že hmotnostní tok, při kterém je aplikován obecný emisní limit nebude dosažen. Přesto bylo do rozptylové studie zadáno posouzení imisní situace amoniaku při výstupní koncentraci 100 mg/m3 v odpadním plynu z dohořívací komory, aby bylo zjištěno, zda bude při této variantě překročen čichový práh.

Předběžná kategorizace zdroje

Technologii zpracování strusky jako celek lze předběžně zařadit dle nařízení vlády 615/2006 Sb. pod 2.5.2. Výroba nebo tavení neželezných kovů, včetně slévání slitin a přetavování produktů - Doprava a manipulace se surovinou nebo produktem - střední zdroj.

Tento zdroj se skládá z

| technologie | zdroj emisí | kategorizace | navržený emisní limit | poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| drcení a třídění strusky |  | střední zdroj | TZL | není předmětem posuzování - zpracován samostatný odborný posudek dle 86/2002 Sb. |
| zpracování jemného podílu | dohořívací komora | střední zdroj | (TZL), SO2, NOx, CO, (NH3) |  |
|  | výduch filtru na silu mleté strusky | malý zdroj | - |  |
|  | výduch filtru na silu popílku | malý zdroj | - |  |
|  | výduch filtru na silu vápna | malý zdroj | - |  |

Celkově se tedy jedná o střední zdroj znečišťování ovzduší. Podrobná kategorizace zdroje a návrh emisních limitů pro zpracování jemného podílu strusky bude předmětem odborného posudku dle 86/2002 Sb. jako podklad pro změnu integrovaného povolení.

V případě realizace záměru bude nutno změnu zapracovat do provozního řádu dle 86/2002 Sb. a nechat odsouhlasit Krajským úřadem Ústeckého kraje v rámci změny integrovaného povolení.

Předběžný návrh emisních limitů pro linku zpracování jemného podílu strusky:

| škodlivina | emisní limit dle legislativy | platná legislativa | navržený emisní limit | poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mg/m3 | vztažné podmínky |  | mg/m3 | vztažné podmínky |  |
| (TZL) | 50 | C | 615/2006 Sb. - 2.5.2. Doprava a manipulace se surovinou nebo produktem | (20) | C | nelze předpokládat významné emise této škodliviny |
| SO2 | 2500* | B | 356/2002 Sb. př. 1 | 400 | C | podle bilancí |
| NOx | 500** | B | 356/2002 Sb. př. 1 | 450 | C | podle dodavatele dohořívací komory |
| CO | 800*** | B | 356/2002 Sb. př. 1 | 800 | B | podle dodavatele dohořívací komory |
| (NH3) | 50+ | B | 356/2002 Sb. př. 1 | (100) | B | bezpečná záruka nepřekročení čichového prahu |

*při hmotnostním  toku látky vyšším  než 20 kg/h

**při hmotnostním toku obou oxidů dusíku vyšším než 10 kg/h

***při hmotnostním toku oxidu uhelnatého vyšším než 5 kg/h

+ při hmotnostním toku emisí znečišťující látky vyšším než 500 g/h

vztažné podmínky B - pro koncentrace ve vlhkém plynu při normálních stavových podmínkách (tlaku 101,325 kPa a teplotě ºC).

vztažné podmínky C - koncentrace příslušné látky v odpadním plynu za obvyklých provozních podmínek

Údaje uvedené v závorce je možno považovat za obligatorní.

V rámci zkušebního provozu doporučuje zpracovatel oznámení provést autorizované měření i dalších škodlivin přítomných v odpadním plynu z loužení strusky:

- organické látky vyjádřené jako TOC

- sulfan

##### b) plošné zdroje znečištění ovzduší

Za plošný zdroj lze považovat:

- pohyb mechanizmů v areálu

- stání automobilů uvnitř areálu

- pojezdy nákladních aut uvnitř areálu

- přeprava big-bagů v areálu ještěrkou na naftu

Emise z plošných zdrojů nejsou významné a nebylo s nimi uvažováno ve zpracované rozptylové studii.

##### c) liniové zdroje znečištění ovzduší

Liniovým zdrojem je externí doprava související se záměrem. Je dána modelem dopravy uvedeným v kapitole B.II.4. Při max. teoretické kapacitě se bude jednat o 86 vozidel za rok, při 340 pracovních dnech se bude jednat o 0,25 vozidel/den, nebo-li 0,5 jízd TNV za den. Emise z liniové dopravy jsou zanedbatelné a nebylo s nimi uvažováno ve zpracované rozptylové studii.

### B.III.2. Odpadní vody

##### Realizace záměru

Etapa realizace záměru předpokládá pouze produkci splaškových odpadních vod a jejich množství bude zanedbatelné. Využíváno bude stávající sociální zařízení v areálu.

##### Provoz záměru

Realizací záměru nebudou vznikat technologické odpadní vody. Splaškové vody budou i nadále odváděny do kanalizace a na ČOV firmy Greiner packaging s.r.o. (smluvně zajištěno).

Přírůstek množství splaškových vod se rovná přibližně spotřeby vody na sociální účely v novém provozu.

Realizací záměru se nemění množství dešťových vod odváděných z areálu (nevznikají žádné nové zastavěné nebo zpevněné plochy)

V následující tabulce jsou uvedeny výsledky rozboru dešťové vody, která je svedena do dešťové kanalizace přes gravitačně-sorpční odlučovač tuků a následně do Radčického potoka v ř. km 4,636):

| datum odběru |  | 2.6.2008 | 24.9.2008 |
| --- | --- | --- | --- |
| nerozp. l. | mg/l | 10 | <10 |
| RAS (550 (C) | mg/l | - | 292 |
| NEL | mg/l | 0,03 | 0,24 |

RAS - rozpuštěné anorganické soli

NEL - nepolární extrahovatelné látky

### B.III.3. Odpady

##### Realizace záměru

Realizace záměru představuje prakticky jen stavební úpravy. Jedná se tedy o běžně frekventované odpady pocházející z úprav objektů. Odpovídající nakládání s odpady zajistí dodavatelská firma.

##### Provoz záměru

V principu se jedná o zařízení pro nakládání s odpady, v tomto případě půjde o využití odpadů.

Předpokládaný tok materiálů:

| Mg struska 100 % |  | Drcení a třídění |  | kovový podíl 30,7 % |  | zpět do výroby na Mg slitiny |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | jemný podíl 69,3 % |  | na další zpracování |  | sole na přípravu tavících solí 23,8 % |
|  |  |  |  |  |  |  |  | solidifikovaná pevná fáze odpad 49,0 % |
| Přídavné látky 3,5 % |  |  |  |  |  |  |  |  |

Realizací záměru dojde mimo toho, že budou odstraňovány shromážděné nebezpečné odpady a bude běžně zpracovávaná běžná produkce, k dalšímu využití více 50 % odpadů s tím že zbytkový výsledný odpad dle záměru má být kategorie O.

Dle katalogu odpadů (vyhl. 381/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů) je struska zařazena jako odpad kat. č. 10 08 08 - solné strusky z prvního a druhého tavení. Hodnocení tohoto odpadu je uvedeno v příloze 7.2.

Realizací záměru budou odstraněny nebezpečné složky a předpokládá se zařazení jako 19 03 05 Stabilizovaný odpad neuvedený pod číslem 19 03 04.

Ve zkušebním provozu musí být dán důkaz, že předmětný odpad skutečně není nebezpečný. Zatím jsou k dispozici výsledky z modelových zkoušek (Analytická laboratoř TESO):

| ukazatel | jednotka | stanovená hodnota | limitní hodnota pro tř.vyluhovatelnosti(1) | zařazení do třídy vyluhovatelnosti |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | IIa | IIb(1) |  |
| DOC | mg/l | 12,5 | 50 | 80 | 80 | I |
| chloridy | mg/l | 1186 | 80 | 1500 | 1500 | IIb |
| fluoridy | mg/l | 10,2 | 1 | 30 | 15 | IIb |
| sírany | mg/l | 1,3 | 100 | 3000 | 2000 | I |
| As | mg/l | <0,05 | 0,05 | 2,5 | 0,2 | I. |
| Ba | mg/l | 0,78 | 2 | 30 | 10 | I. |
| Cd | mg/l | <0,005 | 0,004 | 0,5 | 0,1 | IIb |
| Ce celk. | mg/l | <0,005 | 0,05 | 7 | 1 | I. |
| Cu | mg/l | <0,01 | 0,2 | 10 | 5 | I |
| Hg | mg/l | <0,0003 | 0,001 | 0,2 | 0,02 | I |
| Ni | mg/l | <0,02 | 0,04 | 4 | 1 | I |
| Pb | mg/l | <0,05 | 0,05 | 5 | 1 | I |
| Sb | mg/l | <0,05 | 0,006 | 0,5 | 0,07 | II.b |
| Se | mg/l | <0,05 | 0,01 | 0,7 | 0,05 | II.b |
| Zn | mg/l | <0,005 | 0,4 | 20 | 5 | I |
| Mo | mg/l | <0,02 | 0,05 | 3 | 1 | I |
| RL | mg/l | 2292 | 400 | 8000 | 6000 | IIb |
| pH |  | 8,36 |  | ≥ 6 | ≥ 6 | I |

Testovaný vzorek odpadu vykazoval tedy třídu vyluhovatelnosti IIb., takže by mohl být uložen skládce skupiny S-ostatní odpad (S-OO2).

Odpad musí pochopitelně splnit i ostatní kriteria pro ukládání na této skupině skládek.

Zpracovatel oznámení doporučuje ve zkušebním provozu provést na representativním vzorku hodnocení nebezpečných vlastností dle vyhlášky 376/2001 Sb. v platném znění.

V provozu budou vznikat další odpady:

| popis odpadu | katalogové číslo | kat. | způsob nakládání |
| --- | --- | --- | --- |
| olejové náplně zařízení - jen při výměně | 130206* | N | recyklace - oprávněná firma* |
| obaly znečištěné - z dodaných surovin | 150110* | N | oprávněná firma* |
| tkanina z filtrů na silech |  |  | zneškodnění oprávněná firma* |
| absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištění nebezpečnými látkami (údržba) | 15 02 02* |  | oprávněná firma* |
| železo nebo ocel - údržba | 17 04 05 |  |  |
| pevné odpady z čištění odpadních plynů | 19 01 07* |  | zpracován v technologii** |
| zářivky a jiný odpad obsahující rtuť | 20 01 21* |  | oprávněná firma* |
| směsný komunální odpad | 20 03 01 |  | oprávněná firma* |

* - odpady jsou v katalogu odpadů v příloze č. 1 k vyhlášce 381/01 Sb. označeny jako nebezpečné

** - prach zachycený na filtračním zařízení je vracen do technologie hydrometalurgického zpracování

Pokud budou při provozu zařízení vznikat odpady, které nejsou součástí platného integrovaného povolení bude nutno požádat o změnu.

Vlastní způsob nakládání s odpady je nutno provozovat v souladu s platnou legislativou (zákon 185/01 Sb. v platném znění, prováděcí předpisy k tomuto zákonu) z čehož je důležité upozornit zejména na dále uvedené zásady:

- 	povinnost předcházet vzniku odpadů a omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti

- 	odpady upravovat, využívat a zneškodňovat pouze v souladu s platnou legislativou

- 	s odpady označenými jako nebezpečné je nutno nakládat jako s nebezpečnými látkami včetně všech dalších souvisejících opatření

- 	původce je povinen zajistit předností využití odpadů

- 	ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů

- 	zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem

### B.III.4. Ostatní

##### Realizace záměru

Etapa výstavby může být zdrojem hluku, který může ovlivnit akustické parametry v území.

Hluk šířící se ze staveniště je závislý na množství, umístění, druhu a stavu používaných stavebních strojů, počtu pracovníků v jedné pracovní směně, druhu prací, organizaci práce i snaze vedení stavby hluk co nejvíce omezit. Všechny tyto parametry nezůstávají konstantní, ale mohou se i zásadním způsobem měnit v závislosti na okamžitém stadiu výstavby.

Pro realizaci stavebních prací budou jako stavební stroje používány běžně používané stavební stroje - jedná se o běžnou stavební činnost prováděnou běžnými technologiemi, které významně neovlivní životní prostředí v blízkém okolí a předpokládá se, že zvuková kulisa pracujících zemních, dopravních a stavebních strojů nepřekročí přijatelnou hlukovou hranici. Nepředpokládá se užívání všech uvedených mechanismů současně a umístění zdrojů hluku se bude neustále měnit dle okamžité potřeby. Negativní vliv hluku bude pouze dočasný - hluk ze staveniště však bude vznikat pouze během výstavby, která je časově omezena.

Z uvedeného vyplývá, že přesnost predikce hluku šířícího se z budoucího staveniště do okolí nemůže být příliš vysoká. Základem výpočtu může tedy z uvedených důvodů být určitý odhad nasazení stavebních mechanismů vycházející z druhu a velikosti stavby a odhad hustoty dopravní obsluhy vycházející z předpokládaného harmonogramu stavby.

Většina prací se bude odehrávat uvnitř stávající haly. Nelze tedy emise hluku v etapě výstavby považovat za příliš významné.

##### Provoz záměru

##### Hluk

Zdrojem hluku budou čerpadla, ventilátory a další zařízení umístěná v provozní hale. Jedná se o emise hluku na pozadí stávajícího provozu recyklace slitin hořčíku, které se ve výsledné akustické zátěži okolí neprojeví.

V platném integrovaném povolení jsou uvedeny podmínky:

  - Plnit hygienický limit hluku dle NV č. 148/2006 Sb. vzhledem k chráněným stavbám a chráněnému venkovnímu prostoru staveb ve smyslu § 30 zákona č. 258/2000 Sb. Pro denní dobu je limit 50 dB (A), pro noční dobu je limit 40 dB (A).

  - Nakládka materiálu na venkovní ploše skladu a drcení materiálu pro zavážení pecí bude prováděno pouze v denní době, tj. maximálně od 6:00 do 22:00 hodin. V noční době, tj. od 22:00 hodin do 6:00 hodin, tato činnost nebude prováděna.

Plnění těchto podmínek nebude realizací záměru ohroženo.

##### Vibrace

Provoz jako takový ani jednotlivá zařízení nejsou zdrojem vibrací, která by se přenášela na konstrukce.

##### Záření

Provoz nepoužívá materiály ani media se zvýšeným obsahem přírodních ani umělých radionuklidů.

Při realizaci ani v provozu se nepředpokládá provozování otevřených generátorů vysokých a velmi vysokých frekvencí ani zařízení, která by takové generátory obsahovala, tj. zařízení, která by mohla být původcem nepříznivých účinků elektromagnetického záření na zdraví ve smyslu nařízení vlády 1/2008 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením.

Záměr se nenachází v oblasti působení externích zdrojů vysokých a velmi vysokých frekvencí. Není nutné realizovat opatření, jež by vyloučila indukovaná pole překračující hodnoty stanovené uvedeným nařízením vlády 1/2008 Sb.

##### Zápach

Zdrojem zápachu může být amoniak, který vzniká při „hašení“ materiálu. Jak už je v kapitole B.III. 1 uvedeno, odpadní plyn je spalován v dopalovací komoře. Dodavatel zařízení předpokládá 100 % spálení amoniaku. Pokud by došlo ke zneškodnění amoniaku pouze do 90 %, byla by odpovídající koncentrace v odpadním plynu z dopalovací komory cca 100 - 105 mg/m3 a odpovídající hmotnostní tok 30 - 35 g/hod. Do rozptylové studie bylo zadáno posouzení imisní situace amoniaku při výstupní koncentraci 100 mg/m3 v odpadním plynu z dohořívací komory, aby bylo zjištěno, zda bude při této variantě překročen čichový práh.

##### Jiné výstupy

Nejsou známy jiné výstupy záměru.

### B.III.5. Doplňující údaje

Ve vztahu k posuzovanému záměru nepovažuje zpracovatel oznámení za nutné uvádět další doplňující údaje. Záměr je realizován ve stávajícím průmyslovém areálu a nepředstavuje realizaci nového významného prvku v krajině.

Oznámení se dále podrobně nezabývá problematikou po ukončení provozu. V zájmovém území se předpokládá dlouhodobý provoz předmětného zařízení. Je předpoklad, že po ukončení technické životnosti technologie bude nahrazena novou, modernější. V případě ukončení provozu recyklace slitin hořčíku je předpoklad, že lokalita bude i nadále využívána pro průmyslové účely. Vlastní technologie, případně některé další objekty, budou odstraněny a bude provedena příp. dekontaminace v souladu s v té době platnou legislativou.

# ČÁST  C
ÚDAJE  O  STAVU  ŽIVOTNÍHO  PROSTŘEDÍ  V  DOTČENÉM ÚZEMÍ

Zájmové území se nachází v Ústeckém kraji, okrese Most, na katastrálním území Louka u Litvínova v průmyslové zóně Litvínov-Louka. Areál firmy Magnesium Elektron CZ s.r.o. je situovaný severně od zastavěné části obce Louka u Litvínova, východně od Litvínova, jižně od komunikace I. třídy č 27 Litvínov - Dubí.

Geografické souřadnice zájmové lokality: 	x: -790 070

y: -979 170

z: 308

Kartograficky je plocha zájmového území zobrazena v mapách:

ZM - měřítko	1:50 000, list 02-31 Litvínov

1:10 000, list 02-31-20

Lokalizace záměru je zřejmá ze situací v příloze 3.

## C.1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území

### C.1.1. Územní systémy ekologické stability krajiny

Územní systém ekologické stability (dále jen ÚSES) je vymezován na základě zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Můžeme jej charakterizovat jako vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých, ekosystémů. ÚSES umožňuje uchování a reprodukci přírodního bohatství, příznivě působí na okolní, méně stabilní části krajiny a vytváří tak základ pro její mnohostranné využívání. Vymezení ÚSES stanoví a jeho hodnocení provádějí orgány územního plánování a ochrany přírody ve spolupráci s orgány vodohospodářskými, ochrany zemědělského půdního fondu a státní správy lesního hospodářství.

Rozlišují se tři úrovně ÚSES: 	místní (lokální)

regionální

nadregionální

Záměr není v kontaktu s žádným z nadregionálních a regionálních prvků USES. Cca 2 km severovýchodně od areálu je vymezen nadregionální biokoridor. Umístění záměru ve vztahu k regionálnímu a nadregionálnímu ÚSES je zřejmé z následující situace (dle 2. změny a doplňků ÚP VÚC Severočeské hnědouhelné pánve).

Z lokálních prvků SES se nejblíže záměru nachází lokální biokoridor č. 711 (dle situace v územním plánu obce Louka u Litvínova - viz dále). Jedná se o zrekultivovanou lokalitu s názvem U lomské Treby nacházející se na ostatních plochách, ploše lesa a luk. Jde o dubo-habrové háje a subxerofilní doubravy.

### C.1.2. Zvláště chráněná území, přírodní parky, Natura 2000, významné krajinné prvky

Zvláště chráněná území a přírodní parky

Chráněná území ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb. se v zájmovém území ani v blízkém okolí nevyskytují. Nejblíže záměru je přírodní památka Salesiova výšina cca 3,5 km jihovýchodním směrem. Umístění zájmového území ve vztahu k tomuto chráněnému územím je zřejmé z následující situace (dle podkladů zveřejněných na portálu veřejné správy).

Co se týká přírodních parků ve smyslu § 12 zákona č. 114/1992 Sb., byl v širším zájmovém území v roce 2006 vyhlášen Přírodní park Loučenská hornatina. Jedná se o horské partie nad Mosteckou pánví a jeho hranice jsou od záměru vzdáleny cca 2 km severovýchodním směrem.

Natura 2000

Soustava Natura 2000 je v České republice tvořena ptačími oblastmi a evropsky významnými lokalitami podle požadavků směrnice 79/409/EHS a 92/43/EHS (transponováno novelou zákona č. 114/1992 Sb. - zákon č. 218/2004 Sb.).

Posuzovaný záměr neleží na území soustavy NATURA 2000. Z ptačích oblastí je nejblíže záměru ptačí oblast Východní Krušné hory (5 km severním směrem; vyhlášená nařízením vlády 28/2005 Sb.). Z evropsky významných lokalit uvedených v národním seznamu evropsky významných lokalit (nařízení vlády č. 132/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů) jsou nejblíže k zájmovému území evropsky významné lokality Kopistská výsypka (6 km jihozápadním směrem), Domaslavice (7 km severovýchodním směrem) a Háj u Oseka (8 km severovýchodním směrem).

Tyto lokality nebudou záměrem dotčeny (viz. vyjádření KÚ Ústeckého kraje v části H tohoto oznámení).

Umístění zájmového území ve vztahu k lokalitám soustavy Natura 2000 je zřejmé z následující situace (dle podkladů zveřejněných na portálu veřejné správy).

Významné krajinné prvky, památné stromy

Významný krajinný prvek (VKP) - dle §3 odst. 1) písm. b) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění je VKP definován jako ekologicky a geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny utvářející její typický vzhled nebo přispívající k udržení její stability. Významnými krajinnými prvky jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy (tzv. VKP „ze zákona“). Dále jsou jimi jiné části krajiny, které zaregistruje podle § 6 orgán ochrany přírody jako významný krajinný prvek, zejména mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé a přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy, mohou jimi být i cenné plochy porostů sídelních útvarů včetně historických zahrad a parků (tzv. registrované VKP).

Nejbližším významným krajinným prvkem ve smyslu § 3 zákona č. 114/1992 Sb. je tedy vodoteč Radčický potok a lesní pozemky západně a jižně od areálu. V zájmovém území a okolí nejsou žádné vyhlášené významné krajinné prvky.

Památné stromy se na katastrálním území Louka u Litvínova ani na sousedním katastru Horní Litvínov nenacházejí.

### C.1.3. Území historického, kulturního nebo archeologického významu

Louka u Litvínova leží jihovýchodně od Litvínova na Radčickém potoce. Pradávné jméno místa bylo Wiese nebo Wíza. Obec je pod tímto názvem poprvé uvedena roku 1289. Ve svých počátcích náležela do majetku mocného českého rodu Hrabišičů, jejichž jedna větev se psala páni z Rýzmburku se sídlem na rodovém hradě stejného jména v nedalekém Oseku. Roku 1398 prodali páni z Rýzmburku majetek Wilhelmovi, markraběti míšenskému. Celé podkrušnohorské území se tak na dlouhou dobu dostalo pod nadvládu Sasů. Teprve po ukončení husitských válek, za vlády českého krále Jiřího z Poděbrad, bylo území získáno zpět a stalo se neoddělitelnou součástí českého království.

Na prahu 18. století patřila mezi obce, které byly počtem usedlostí početnější než blízký Horní Litvínov (H.Litvínov - 20 usedlostí, Louka už 30).

Založením textilní manufaktury na výrobu sukna roku 1715 však získává dominantní postavení Horní Litvínov. Od poloviny 18.století se na Litvínovsku rozvíjí punčochářství. Ještě roku 1824 je v soupise punčochářů uvedeno 6 mistrů z Louky. V horní části obce stával dříve mlýn, z něhož se dodnes dochoval rybník, dnes nazýván " PLUŤÁK ".

Ve druhé polovině 19.století podpořil růst obce rozvoj místní školy, od roku 1832 náležela Louka ke škole v Horním Litvínově,roku 1854 byla v obci zřízena expozitura. V roce 1870 byla škola osamostatněna a do konce 19.století se rozrostla v pět samostatných tříd. Roku 1834 byla v Louce postavena kaple zasvěcená sv.Antonínu Paduánskému,

Areál firmy Magnesium Elektron CZ s.r.o. nezasahuje do žádné historické a kulturní památky, na lokalitu nejsou vázány žádné kulturní hodnoty nehmotné povahy jako tradice, dějiště významné události, místo spojené s významnou osobou.

V obci Louka u Litvínova jsou evidovány tyto nemovité kulturní památky:

| Číslo rejstříku | Památka |
| --- | --- |
| 102588 | kaple sv. Antonína Paduánského |
| 50874 / 5-5841 | železniční trať Most - Dubí - Moldava, část Louka u Litvínova - Moldava, s omezením: bez objektu skladiště v areálu žel. stanice Osek - město čp. 152, na st. p. č. 301 |

### C.1.4. Území hustě zalidněná

Obec Louka u Litvínova patřila na prahu 18. století mezi obce, které byly počtem usedlostí početnější než blízký Horní Litvínov (H. Litvínov - 20 usedlostí, Louka už 30). Založením textilní manufaktury na výrobu sukna roku 1715 však získává dominantní postavení Horní Litvínov. Od poloviny 18.století se na Litvínovsku rozvíjí punčochářství. Ještě roku 1824 je v soupise punčochářů uvedeno 6 mistrů z Louky. Ve druhé polovině 19.století podpořil růst obce rozvoj místní školy.

Původním rozhodnutím dřívějšího podniku Severočeský hnědouhelný revír měla obec v rámci rozvoje těžby hnědého uhlí v roce 1992 zaniknout. V roce 1990, kdy naopak došlo k útlumu těžby, se toto rozhodnutí změnilo na další zachování obce. Z toho pro novou samosprávu vyplynul nelehký úkol vypořádat se se situací, kdy obec a zejména její bytový fond byly v zoufalém stavu.

Statistické údaje obce Louka u Litvínova

| Statut | obec | Škola | Ano |
| --- | --- | --- | --- |
| Počet částí | 1 | Zdravotnické zařízení | Ne |
| Katastrální výměra | 267 ha | Policie | Ne |
| Počet obyvatel | 782 | Kanalizace(ČOV) | Ne |
| z toho v produkt. věku | 489 | Vodovod | Ano |
| Průměrný věk | 36,2 | Plynofikace | Ano |
| Pošta | Ano |

Nejbližší obytné objekty v obci Louka u Litvínova jsou cca 500 m jižním směrem za železniční tratí, v Lomu 900 m východně, v Litvínově 600 m severně. Naproti areálu firmy Magnesium Elektron CZ s.r.o. se nachází objekt firmy OKZ Holding na parcele č. 2787/6, který je využíván jako ubytovna (v katastru nemovitostí je veden jako občanská vybavenost). Cca 250 m západně od areálu se nacházejí rekreační objekty - většinou starší.

### C.1.5. Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení, staré ekologické zátěže, extrémní poměry v dotčeném území

Krajina v níž se nachází zájmové území je silně poznamenaná antropickou činností. Jedná se o území kde se střídá oblast velice silně průmyslově využívána (doly, chemická průmysl, rafinérka apod.) s prostorem, který leží ladem a čeká na rekultivační procesy (výsypky).

Zájmové území se nachází v dílčí mostecké části podkrušnohorské pánve tj. v jedné z nejexponovanější oblastí v souvislosti s těžbou a zpracováním hnědého uhlí. Ekologická únosnost tohoto území byla již dávno překročena a to hlavně povrchovou těžbou hnědého uhlí a s tím související skrývkou a ukládáním dotčených hornin. Území je také zatíženo imisními vlivy.

Přestože došlo v minulých letech k výrazně příznivějším trendům ve vývoji kvality životního prostředí, lze ekologické zátěže z minulých let považovat za jeden z klíčových problémů Ústeckého kraje. V územích devastovaných těžbou nerostů dochází k rekultivaci a revitalizaci území, oblasti poničené imisemi škodlivin (lesy) se též rekultivují. Navrácení ekologické stability čeká též dříve intenzivně zemědělsky obhospodařovanou krajinu.

Záměr se nachází v průmyslové investiční zóně Litvínov - Louka. Tato průmyslová investiční zóna je v současné době obsazena firmami Magnesium Elektron CZ s.r.o. a Greiner packaging s.r.o. a nabízí investorům pozemky vhodné k výstavbě nových výrobních či montážních závodů. Areál firmy Magnesium Elektron CZ s.r.o. je situován do bývalého průmyslového areálu - sklad železných materiálů.

V širším okolí jsou evidovány staré ekologické zátěže - skládky:

| Číslo lokality | Riziko kvl. | Riziko kvn | Název |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 86040073 | střední | 3lokální | Horní Litvínov | komunální skládka |
| 8721001 | 4-nízké | 3lokální | Růžodol - Louka | komunální skládka |

##### Ovzduší

Území je dle nařízení vlády, kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsob sledování, posouzení a hodnocení a řízení kvality ovzduší zařazeno do seznamu oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší - viz podrobněji v kapitole ovzduší.

##### Půda

V rámci výstavby závodu Magnesium Elektron - Hodnocení staré ekologické zátěže pozemku bylo provedeno na základě chemických analýz vzorků zemin a mělké podzemní vody, které byly odebrány z provedených průzkumných sond. Sledovány byly obsahy nepolárních extrahovatelných látek NEL, vybraných těžkých kovů (Cr, Ni, Cu, Zn, Cd, Pb) a polychlorovaných bifenylů (PCB). Úroveň znečištění prostředí pak byla posuzována na základě srovnání zjištěných koncentrací se směrnými hodnotami sledovaných látek, které jsou uvedené v metodickém pokynu Ministerstva životního prostředí ČR z roku 1996. Směrné koncentrace znečištění zemin a podzemní vody vymezuje kategorie A, B, C, pro něž je stanoven další postup posuzování znečištění i s ohledem na další plánované využití území.

V tabulkovém přehledu níže uvádíme zjištěné koncentrace sledovaných látek a současně hodnoty koncentrace látek jednotlivých kategorií.

zeminy:

|  | NEL | Cr | Ni | Cu | Cd | Pb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| sonda | mg/kg sušiny |
| J5-0,4 m | 72 |  |  |  |  |  |
| J6-0,3 m | 50 |  |  |  |  |  |
| J8-0,4 m |  | 33 | 13 | 8,9 | 4 | 19,5 |
| J13-0,3 m | 54 |  |  |  |  |  |
| J14-0,5 m | 38 |  |  |  |  |  |
| kat.A | 100 | 130 | 60 | 70 | 0,5 | 80 |
| kat.B | 400 | 450 | 180 | 500 | 10 | 250 |
| kat.C | 1000 | 1000 | 500 | 1500 | 30 | 800 |

podzemní voda:

|  | NEL | Cr | Ni | Cu | Zn | Pb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| sonda | mg/l |
| J8 | 0,22 | <0,04 | <0,04 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |
| J14 | 0,12 |  |  |  |  |  |
| kat.A | 0,05 | 0,003 | 0,02 | 0,02 | 0,15 | 0,02 |
| kat.B | 0,5 | 0,150 | 0,1 | 0,2 | 1,5 | 0,1 |
| kat.C | 1 | 0,3 | 0,2 | 0,5 | 5,0 | 0,2 |

V tabulkovém přehledu výše jsou zvýrazněny koncentrace látek přesahující hodnoty kategorie „A“. Ve vzorcích zemin byly překročeny hodnoty koncentrace kategorie „A“ u těžkého kovu Cd. Ve vzorcích podzemní vody byly překročeny limitní koncentrace kategorie „A“ u nepolárních extrahovatelných látek NEL. U žádné z analyzovaných látek nedošlo k překročení hodnot koncentrací kategorie „B“. U těžkých kovů, které byly analyzované na vzorku podzemní vody, byly koncentrace látek pod hranicí citlivosti použité měřící techniky

## C.2. Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území

### C.2.1. Ovzduší a klima

#### Klimatické faktory

Zájmová oblast patří do mírně teplé oblasti, okrsek B3 mírně teplý, mírně vlhký, s mírnou zimou, pahorkatinový.

Průměrná teplota vzduchu ve (C za období 1931 - 1960 ze stanice Teplice - Tnovany (228 m n. m.):

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | rok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -2,1 | -1,1 | 3,0 | 8,2 | 13,4 | 16,7 | 18,4 | 17,3 | 13,5 | 8,1 | 3,7 | -0,3 | 8,2 |

Průměrné srážky v mm za období 1931 - 1960 ze stanice Litvínov (350 m n. m.):

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | rok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 58 | 51 | 45 | 43 | 54 | 65 | 85 | 59 | 43 | 53 | 46 | 51 | 653 |

Větrná růžice pro zájmové území:

Dále uvádíme pro zájmovou lokalitu údaje z Atlasu podnebí Česka (průměr za období 1961 - 2000):

- průměrná roční teplota vzduchu: 8 - 9 (C

- průměrná teplota vzduchu - jaro: 8 - 9 (C

- průměrná teplota vzduchu - podzim: 8 - 9 (C

- průměrná teplota vzduchu - léto: 15 - 16 (C

- průměrná teplota vzduchu - zima: -1 - 0 (C

- průměrný roční úhrn srážek: 500 - 700 mm

- průměrný sezónní počet dní se sněžením: 50 - 60 dní

- průměrný sezónní počet dní se sněhovou pokrývkou: 40 - 50 dní

- průměr sezónních maxim výšky sněhové pokrývky: 20 - 30 cm

- průměrný roční úhrn doby trvání slunečního svitu: 1 400 - 1 500 hodin

- průměrná roční rychlost větru: 2,0 - 3,0 m.s-1

#### Kvalita ovzduší

Zájmová lokalita je umístěna v podkrušnohorské pánvi. Ovzduší dané lokality je zatíženo emisemi energetického a chemického průmyslu, povrchová těžba hnědého uhlí zvyšuje prašnost prostředí. Morfologie krajiny spolu s meteorologickými situacemi dává vzniku inverzních stavů, kdy koncentrace znečišťujících látek v mnoha případech krátkodobě překračuje imisní limity. Je pravdou, že od roku 1998 dochází k zásadnímu snížení emisí oxidů síry a tuhých částic - poletavého prachu, naopak roste množství emisí oxidů dusíku jako důsledek rostoucí automobilové dopravy a využívání zemního plynu jako paliva. Z dalších látek znečišťující ovzduší je třeba jmenovat alespoň polycyklické aromatické uhlovodíky, aldehydy, sirovodík aj. jejíž uvolňování je doprovodným jevem chemického a petrochemického průmyslu.

Poměrně hustá siť měřicích stanic různých provozovatelů dává poměrně přesný obrázek o vývoji znečištění ovzduší. Faktem je, že hodnoty znečištění po odsíření hlavně velkých zdrojů znečištění (elektráren a tepláren) klesají. Specifickým problémem zůstávají inverzní situace (zvláště za nepříznivých meteorologických podmínek - tlaková výše nad střední Evropou), které způsobují krátkodobou vysokou koncentraci škodlivin v ovzduší. Tento jev je charakteristický zejména pro pánevní oblasti.

Dále uvádíme údaje ze Souhrnného ročního tabelárního přehledu „Znečištění ovzduší a atmosférická depozice v datech, Česká republika…“ za rok 2007 pro stanice Lom a Litvínov (dle údajů ČHMÚ).

| Rok: | 2007 |
| --- | --- |
| Kraj: | Ústecký |
| Okres: | Most |
| Látka: | PM10-částice PM10 |
| Jednotka: | µg/m3 |
| Denní LV : | 50,0 |
| Denní MT : | 0,0 |
| Denní TE : | 35 |
| Roční LV : | 40,0 |
| Roční MT : | 0,0 |

| Organizace: Staré č. ISKO Lokalita | Typ m.p. Metoda | Hodinové hodnoty | Denní hodnoty | Čtvrtletní hodnoty | Roční hodnoty |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Max. | 95% Kv | 50% Kv | Max. | 36 MV | VoL | 50% Kv | X1q | X2q | X3q | X4q | X | S | N |
|  |  | Datum | 99.9% Kv | 98% Kv | Datum | Datum | VoM | 98% Kv | C1q | C2q | C3q | C4q | XG | SG | dv |
| ČHMÚ 1507 Lom | Automatizovaný měřicí program RADIO | 336,0 | 93,0 | 23,0 | 137,9 | 55,4 | 53 | 27,8 | 31,5 | 30,9 | 25,1 | 38,4 | 31,5 | 20,55 | 364 |
|  |  | 21.02. | 234,0 | 116,0 | 20.02. | 27.04. | 53 | 92,8 | 90 | 91 | 91 | 92 | 25,7 | 1,95 | 1 |
| ZÚ 929 Litvínov | Manuální měřicí program RADIO | ~ | ~ | ~ | 132,0 | 40,0 | 10 | 19,0 | 26,2 | 22,6 | 18,5 | 26,7 | 23,4 | 15,86 | 352 |
|  |  | ~ | ~ | ~ | 24.03. | 27.04. | 10 | 56,0 | 88 | 91 | 92 | 81 | 20,1 | 1,68 | 9 |

| Rok: | 2007 |
| --- | --- |
| Kraj: | Ústecký |
| Okres: | Most |
| Látka: | NO2-oxid dusičitý |
| Jednotka: | µg/m3 |
| Hodinové LV : | 200,0 |
| Hodinové MT : | 30,0 |
| Hodinové TE : | 18 |
| Roční LV : | 40,0 |
| Roční MT : | 6,0 |

| Organizace: Staré č. ISKO Lokalita | Typ m.p. Metoda | Hodinové hodnoty | Denní hodnoty | Čtvrtletní hodnoty | Roční hodnoty |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Max. | 19 MV | VoL | 50% Kv | Max. | 95% Kv | 50% Kv | X1q | X2q | X3q | X4q | X | S | N |
|  |  | Datum | Datum | VoM | 98% Kv | Datum |  | 98% Kv | C1q | C2q | C3q | C4q | XG | SG | dv |
| ČHMÚ 1507 Lom | Automatizovaný měřicí program CHLM | 75,6 | 59,3 | 0 | 10,9 | 59,8 | 29,1 | 12,0 | 16,9 | 11,7 | 7,9 | 18,8 | 13,8 | 8,40 | 364 |
|  |  | 21.12. | 20.12. | 0 | 44,0 | 21.12. | ~ | 34,4 | 90 | 91 | 91 | 92 | 11,5 | 1,88 | 1 |
| ZÚ 929 Litvínov | Manuální měřicí program CHLM | ~ | ~ | ~ | ~ | 27,0 | 16,0 | 7,0 | 10,1 |  | 5,4 | 9,0 | 7,9 | 4,62 | 353 |
|  |  | ~ | ~ | ~ | ~ | 21.02. | ~ | 21,0 | 90 | 80 | 92 | 91 | 6,7 | 1,80 | 11 |

| Rok: | 2007 |
| --- | --- |
| Kraj: | Ústecký |
| Okres: | Most |
| Látka: | SO2-oxid siřičitý |
| Jednotka: | µg/m3 |
| Hodinové LV : | 350,0 |
| Hodinové MT : | 0,0 |
| Hodinové TE : | 24 |
| Denní LV : | 125,0 |
| Denní MT : | 0,0 |
| Denní TE : | 3 |

| Organizace: Staré č. ISKO Lokalita | Typ m.p. Metoda | Hodinové hodnoty | Denní hodnoty | Čtvrtletní hodnoty | Roční hodnoty |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Max. | 25 MV | VoL | 50% Kv | Max. | 4 MV | VoL | 50% Kv | X1q | X2q | X3q | X4q | X | S | N |
|  |  | Datum | Datum | VoM | 98% Kv | Datum | Datum | 95% Kv | 98% Kv | C1q | C2q | C3q | C4q | XG | SG | dv |
| ČHMÚ 1507 Lom | Automatizovaný měřicí program UVFL | 492,7 | 275,9 | 14 | 4,8 | 287,5 | 102,7 | 2 | 9,7 | 15,4 | 10,6 | 9,9 | 20,4 | 14,0 | 21,62 | 362 |
|  |  | 21.12. | 20.12. | 14 | 85,5 | 20.12. | 23.12. | 31,8 | 48,4 | 90 | 91 | 92 | 89 | 8,9 | 2,57 | 3 |
| ZÚ 929 Litvínov | Manuální měřicí program UVFL | ~ | ~ | ~ | ~ | 333,0 | 134,0 | 4 | 11,0 | 13,7 | 9,9 | 8,8 | 32,6 | 16,2 | 27,85 | 364 |
|  |  | ~ | ~ | ~ | ~ | 21.12. | 22.12. | 40,0 | 54,0 | 90 | 91 | 92 | 91 | 10,6 | 2,32 | 1 |

vysvětlivky ke zkratkám v tabulkách

| 4 MV, 19 MV, 25 MV, 36 MV | 19., 36. nejvyšší hodnota v kalendářním roce pro daný časový interval |
| --- | --- |
| 50%kv | 50% kvantil |
| 90%kv | 90% kvantil |
| 95%kv | 95% kvantil |
| 98%kv | 98% kvantil |
| 99.9%kv | 99,9% kvantil |
| C1q, C2q, C3q, C4q | počet hodnot, ze kterých je spočítán aritmetický průměr za dané čtvrtletí |
| DAT. | datum výskytu MAX. |
| dv | doba trvání nejdelšího souvislého výpadku |
| LV | limitní hodnota |
| MAX. | hodinové, 8hod. nebo denní maximum v roce |
| MT | mez tolerance |
| N | počet měření v roce |
| S | směrodatná odchylka |
| SG | standardní geometrická odchylka |
| TE | povolený počet překročení |
| VoL | počet překročení limitní hodnoty LV |
| VoM | počet překročení meze tolerance LV + MT |
| X | roční aritmetický průměr |
| XG | roční geometrický průměr |
| Xm | měsíční aritmetický průměr |
| X1q, X2q, X3q, X4q | čtvrtletní aritmetický průměr |

Zákonem 86/02 Sb. v platném znění jsou v § 7 definovány oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší jako území v rámci zóny nebo aglomerace, kde je překročena hodnota imisního limitu u jedné nebo více znečišťujících látek. Zónou je území vymezené ministerstvem pro účely sledování a řízení kvality ovzduší, aglomerací je sídelní seskupení, na němž žije nejméně 350 000 obyvatel, vymezené ministerstvem pro účely sledování a řízení kvality ovzduší. Seznam zón a aglomerací byl zveřejněn ve věstníku MŽP 11/2005. Česká republika je rozdělena na 3 aglomerace (Brno, Hl.m. Praha a Moravskoslezský kraj) a 12 zón (jednotlivé kraje mimo Moravskoslezský a Hl. m. Prahu). Vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší a jejich případné změny provádí ministerstvo jedenkrát za rok a zveřejňuje je ve Věstníku MŽP.

Vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší je zveřejněno ve věstníku MŽP. Jako nejmenší územní jednotky, pro které jsou oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší vymezeny, byla zvolena území stavebních úřadů. Vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší (tzn. oblasti, kde došlo k překročení limitní hodnoty pro jednu nebo více znečišťujících látek) je uvedeno v tabulce I. Vymezení oblastí, kde došlo k překročení limitní hodnoty a meze tolerance je uvedeno v tabulce II. Vymezení oblastí, kde došlo k překročení cílového imisního limitu je uvedeno v tabulce III. Graficky jsou znázorněny lokality, kde došlo k překročení některé z limitních hodnoty pro ochranu zdraví obyvatelstva. Jednotlivé údaje v tabulkách jsou uvedeny v procentech plochy.

Zájmové území patří do zóny Ústecký kraj, pod stavební úřad Litvínov.

Na základě dat z roku 2004 (věstník MŽP částka 12/2005, sdělení č. 38 a věstník MŽP částka 5/2006 sdělení č. 7) došlo na území stavebního úřadu Litvínov k překročení limitní hodnoty pro PM10 za kalendářní rok na 5,5 % jeho území, pro PM10 - 24 hod na 11,9 % jeho území (tabulka I). K překročení imisního limitu a meze tolerance došlo na 2,5 % území pro PM10 za kalendářní rok a na 7,6 % území pro PM10 - 24 hod (tabulka II). K překročení hodnoty cílového imisního limitu (tabulka III) na území stavebního úřadu Litvínov nedošlo. Překročení pro PM10 - 24 hod se dle mapového podkladu netýká zájmového území.

Na základě dat z roku 2005 (věstník MŽP částka 3/2007, sdělení č. 4) došlo na území stavebního úřadu Litvínov k překročení limitní hodnoty pro PM10 za kalendářní rok na 3,4 % jeho území, pro PM10 - 24 hod na 46 % jeho území (tabulka I). K překročení imisního limitu a meze tolerance (tabulka II) ani hodnoty cílového imisního limitu (tabulka III) na území stavebního úřadu Litvínov nedošlo. Překročení pro PM10 - 24 hod se dle mapového podkladu týká zájmového území

Na základě dat z roku 2006 (věstník MŽP částka 4/2008, sdělení č. 9) došlo na území stavebního úřadu Litvínov k překročení limitní hodnoty pro PM10 za kalendářní rok na 0,4 % jeho území, pro PM10 - 24 hod na 38,8 % jeho území (tabulka I). K překročení imisního limitu a meze tolerance (tabulka II) na území stavebního úřadu Litvínov nedošlo. Na 13,7 % území stavebního úřadu Litvínov došlo v roce 2006 k překročení hodnoty cílového imisního limitu pro benzo(a)pyren (tabulka III). Překročení pro PM10 - 24 hod se dle mapového podkladu týká zájmového území.

V této souvislosti je nutno upozornit na skutečnost, že vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší v daném roce reflektuje především na klimatické podmínky daného roku při více méně málo proměnlivých celkových emisních hodnotách.

### C.2.2. Voda

Širší zájmové území je odvodňováno Radčickým potokem (č. hydrologického pořadí 1-14-01-052), který pramení východně od Meziboří. V důsledku důlní činnosti jihozápadně ležícího dolu Bílina byly původní odtokové poměry podstatně změněny. Radčický potok, který dříve směřoval od severozápadu k jihovýchodu přes území dolu Bílina byl nad územím dolu přeložen, sveden spolu s ostatními přeloženými potoky do jednoho recipientu odvádějícího vody Kláštereckou přeložkou označenou v mapě též jako Loučenský potok k severovýchodu a východu do potoka Bouřlivec nad nádrž Všechlapy.

Radčický potok má stanoveno záplavové území v ř. km 0,000 - 7,000 a aktivní zónu záplavového území rozhodnutím KÚ Ústeckého kraje zn. 210463/07/ZPZ/08/Radčický/Ko ze dne 27. 8. 2008. Záplavové území se netýká areálu firmy Magnesium Elektron CZ s.r.o. (příloha 3.4.)

Výřez z vodohospodářské mapy je uveden v příloze 3.3.

Hodnocení průtoků vody v Radčickém potoce podle HMÚ:

Plocha povodí: 	7,2 km2

Průměrná dlouhodobá roční výška srážek: 	750 mm

Průměrný dlouhodobý roční průtok: 	59 l/s

M-denní průtoky (1931-1960): 	Q355 = 6,2 l/s

V zájmovém území nejsou vyhlášena ochranná pásma vodních zdrojů. Na následující situaci jsou dokumentována nejbližší ochranná pásma vodních zdrojů, která se nacházejí severně od Litvínova (dle podkladů zveřejněných na vodohospodářském informačním portálu).

Nedaleká oblast Krušných hor, která pro své přírodní podmínky tvoří významnou přirozenou akumulaci povrchových a podzemních vod, byla nařízením vlády č. 10/1979 Sb. vyhlášena chráněnou oblastí přirozené akumulace vod (CHOPAV). Hranice této CHOPAV jsou od zájmové lokality vzdáleny 2 km severozápadním směrem - viz následující situace (dle podkladů zveřejněných na portálu veřejné správy).

V areálu firmy Magnesium Elektron CZ s.r.o. je studna, která se v současnosti nevyužívá. Pro posuzovanou technologii se předpokládá využívání tohoto zdroje jako zdroje technologické vody. Firmou AQUA – GEA Holešov byla provedena v listopad letošního roku čerpací zkouška z této studny. Výsledek čerpacích zkoušek je uveden v následující tabulce:

| čerpaná studna | snížení hladiny cca H/2 | ustálené čerpané množství vod |
| --- | --- | --- |
| S-1 | o 2,25 m tj. 6,75 m pod OB | 2,68 l/s |

Pro studnu je možné počítat s následujícími parametry:

max. okamžité množství z akumulace po omezenou dobu 5 l/s

průměrné využitelné množství	2,5 l/s

max. hodinové množství	10 m3

max. denní odčerpané množství 	 200 m3

max. měsíční odčerpané množství 	       2 000 m3

max. roční odčerpané množství 	       20 000 m3.

V průběhu čerpací zkoušky byl ze studny S-1 odebrán vzorek vody na chemický  rozbor. Rozbor byl proveden v akreditované laboratoři Vodních zdrojů a.s. Holešov. Výsledky rozboru jsou uvedeny v následující tabulce:

| ukazatel | jednotka | hodnota |
| --- | --- | --- |
| pH |  | 7,41 |
| teplota při měření pH | (C | 20,7 |
| konduktivita | mS/m | 45,2 |
| KNK 4,5 | mmol/l | 0,67 |
| KNK 8,3 | mmol/l | <0,10 |
| hydrogenuhličitany (HCO3) | mg/l | 40,9 |
| suma Ca+Mg | mmol/l | 1,7 |
| amonné ionty (NH4) | mg/l | 0,07 |
| dusičnany (NO3) | mg/l | 10 |
| dusitany (NO2) | mg/l | <0,01 |
| sírany (SO4) | mg/l | 113 |
| chloridy (Cl) | mg/l | 38,1 |
| CHSKMn | mg/l | 0,8 |
| železo (Fe) | mg/l | 0,15 |
| mangan (Mn) | mg/l | <0,01 |

KNK 4,5 - kyselinová neutralizační kapacita do pH 4,5

KNK 8,3 - kyselinová neutralizační kapacita do pH 8,3

Voda ze studny je středně mineralizovaná, zásadité reakce (pH 7,41), středně tvrdá, s nízkou hodnotou oxidovatelnosti (0,8 mg/l), která svědčí o to, že voda není kontaminovaná organickými polutanty ani biologicky zatížená. Z kationtů převažuje vápník a z aniontů jsou nejvíce zastoupeny sírany (113 mg/l), méně kyselými uhličitany (40,9 mg/l) a chloridy (38,1 mg/l). Vyznačuje se nízkým obsahem dusičnanů (10 mg/l) a téměř nulovým obsahem dusitanů (< 0,01 mg/l). Rovněž koncentrace amonných iontů je nízká (0,07 mg/l). Ve vodě byl zjištěn obsah železa 0,15 mg/l, obsah manganu je velmi nízký, pod úrovní citlivosti použité laboratorní metody. Ve všech stanovených ukazatelích vyhovuje voda limitům pro pitnou vodu. Nízkým obsahem dusičnanů vyhovuje i limitům pro „kojeneckou vodu“. Pro užití této vody jako pitné by však bylo nutné provést stanovení dalších ukazatelů. Bakteriologický rozbor nebyl vzhledem k projektovanému využití studny prováděn.

Jako užitková voda nebo voda technologická pro zamýšlené využití voda svojí kvalitou zřejmě plně vyhoví.

### C.2.3. Půda

Záměr se nachází v průmyslové zóně Litvínov - Louka. Pozemky v okolí nejsou využívány k zemědělským účelům. V širším zájmovém území se vyskytuje půdní typ hnědozemě středoevropské a půdní druh hlinité půdy.

Jižně od areálu v katastru nemovitostí zamokřená vodní plocha již nemá charakter vodní plochy a jihozápadně ostatní plocha od areálu jsou pozemky osázené lesními dřevinami

### C.2.4. Horninové prostředí a přírodní zdroje

#### Geomorfologie

Zájmové území náleží do systému Hercynského, subsystému Hercynské pohoří, Provincie I Česká vysočina, subprovincie I3 Krušnohorská, oblast I3B Podkrušnohorská oblast, celku I3B-3 Mostecká pánev, podcelek Chomutovsko-teplická pánev, okrsek Duchcovská pánev. Reliéf terénu je rovinatý, mírně svažitý k jihozápadu. Zájmové území se nachází v nadmořské výšce 308 m.

#### Geologické podmínky

Z regionálně geologického hlediska náleží zájmové území a celé jeho širší okolí  do oblasti podkrušnohorské hnědouhelné pánve.

Skalní podloží je zde tvořeno oháreckým a krušnohorským krystalinikem. Na ně nasedají a dno krušnohorského prolomu vyplňují relikty křídových (cenomanských a turonských) sedimentů v mocnostech až několik desítek m (vzácně až přes 100 m). Místy však křídová sedimentace chybí. Další, vyšší výplň pánve již představují terciérní písčité a jílovité sedimenty s uhelnými slojemi. Reliéf povrchu terciéru je mírně zvlněný, modelovaný jednak starou erozní činností, jednak v širším okolí novodobě poklesy v důsledku poddolování (hlubinným těžením slojí  v mocnostech až  50 m).

V nadloží terciéru se nacházejí v zájmové oblasti proluviální a proluviofluviální štěrkopísčité a hlinité sedimenty. Nad nimi jsou uloženy aluviální hlíny. Štěrky a písky jsou ponejvíce silně zahliněné. Mocnosti přírodního kvartérního pokryvu jsou poměrně dosti proměnlivé, pohybují se od 5 do 10 metrů. Spodní část kvartérních uloženin tvoří štěrky v mocnosti cca od 5 do 8 m. Povrch štěrků je překryt cca 3 m mocnou vrstvou hlín. Místy jsou na povrchu terénu významné deponie antropogenních sedimentů.

Zájmové území je charakteristické tím, že v průběhu 19. a 20. století zde probíhala intenzivní hlubinná těžba hnědouhelné sloje. Jsou zde přítomné i antropogenní navážky z padesátých let minulého století. Předkvartérní podloží je tvořeno nadložními tercielními jílovci. Ty jsou překryty kvarterními sedimenty tvořenými písčitými hlínami, jíly a štěrky a deluviálními hlinitými štěrky s krystalickým materiálem.

#### Hydrogeologie

Z hydrogeologického hlediska leží zájmové území v rajónu 213 Mostecká pánev (náleží do skupiny terciérní a křídové sedimenty podkrušnohorských a jihočeských pánví).

Kvartérní zvodně jsou odděleny od nižších zvodní mocným relativně nepropustným izolátorem nadložních jílových vrstev (mosteckých vrstev). Na severu a východě pak sousedí rajón zájmového území s důležitými vodohospodářsky využívanými rajóny č. 4611 a 4612 Křída Dolního Labe po Děčín - levý břeh, severní a jižní část, se kterým je zájmové území hydraulicky spojeno přes fluviální sedimenty údolní nivy Bíliny a vlastním tokem řeky Bíliny.

Režim podzemních vod v nižších terciérních kolektorech je důležitý zejména pro realizaci těžby uhlí. Kvartérní zvodně jsou odděleny od nižších zvodní mocným (cca 60 m) relativně nepropustným izolátorem nadložních jílových vrstev (mosteckých vrstev).

Propustnosti jednotlivých přírodních vrstev jsou orientačně známé, stejně jako generelní směry proudění v nich. Součinitel filtrace jílových vrstev počevního izolátoru, počítáno zřejmě včetně puklinové propustnosti, se řádově pohybuje v rozmezí k = n.10-8 až n.10-7 m/s. Součinitel filtrace zahliněných  písků a štěrků tvořících hlavní kolektor zájmového území se zde podle našich hodnocení řádově pohybuje v rozmezí  k = n.10-6 až n.10-4 m/s. Koeficient transmisivity se pohybuje v širším okolí v rozmezí 5,11.10-6 až 1,41.10-3 m2/s.

Směry proudění podzemních vod jsou poměrně detailně vysledovány stejně jako režim jejich změn. Směry proudění jsou ovlivněny především morfologií terénu, počevního izolátoru a existencí lokální (místní) odvodňovací báze povrchových vod, kterou tvoří v zájmovém území nejbližší povrchová vodoteč Radčický potok.

Sklony hladin jsou zde největší v jižní části poblíže místní odvodňovací báze  i = 0,1. Na většině území se pak pohybují sklony od 0,005 do 0,015.

#### Surovinové zdroje

Nedílnou součástí horninového prostředí je nerostné bohatství, za které je považováno přírodní nahromadění nerostů ekonomického významu. Zásady ochrany a hospodárného využívání nerostného bohatství jsou zakotveny v zákoně č. 439/92 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (tzv. "horní zákon") v platném znění. Z hlediska posuzování vlivu staveb na životní prostředí je hodnocen především střet zájmu uvažované stavby s oblastmi surovinových zdrojů, zejména vyhrazených nerostů.

Jak již bylo výše uvedeno v průběhu 19. a 20. století probíhala v zájmovém území intenzivní hlubinná těžba hnědouhelné sloje. Zájmové území je poddolované (viz následující situace dle podkladů zveřejněných na portálu veřejné správy).

Jižně od areálu firmy Magnesium Elektron CZ s.r.o. je vyhlášeno chráněné ložiskové území Louka u Litvínova (IČ 07780000, hnědé uhlí). Západně od areálu je dobývací prostor Lom I (netěžený, IČ 30069, hnědé uhlí) - viz následující situace dle údajů surovinového informačního systému.

#### Seizmicita

Dle ČSN 73 0036 změna 2 (seismická zatížení staveb), spadá území do oblasti makroseizmické intenzity 6 stupně (v ČR se vyskytují makroseizmické intenzity 5, 6 a 7 stupňů). Česká republika je rozdělena do seizmických zón dle hodnot efektivního špičkového zrychlení (tzv. návrhové zrychlení podloží) - viz ČSN P ENV 1998-1-1. Nejvyšších hodnot je dosahováno v zóně A (ostravsko) s efektivním špičkovým zrychlením 0,085 g a nejnižších hodnot v zóně H s efektivním špičkovým zrychlením 0,015 g. Zájmové území patří do zóny G, ve které je hodnota efektivního špičkového zrychlení 0,030 g.

#### Radonové riziko

Podle Atlasu map ČR GEOČR500 patří předmětné území do přechodné kategorie radonového rizika (nízká - střední) - viz následující situace.

přechodná kategorie radonového rizika (nízká - střední)

převážně nízká kategorie radonového rizika

převážně střední kategorie radonového rizika

převážně vysoká kategorie radonového rizika

situování záměru

Klasifikace základových půd z hlediska radonového rizika.

| Kategorie radonového | Objemová aktivita radonu (kBq. m-3) při propustnosti podloží |
| --- | --- |
| rizika | nízké | střední | vysoké |
| 1. nízké | <30 | <20 | <10 |
| 2. střední | 30-100 | 20-70 | 10-30 |
| 3. vysoké | >100 | >70 | >30 |

### C.2.5. Fauna, flóra a ekosystémy

Z hlediska biogeografického se dotčená lokalita nachází při severním okraji Mosteckého bioregionu. Hranice sousedního - krušnohorského regionu probíhá severněji cca 1500 m na úpatí Krušných hor. Přechod obou bioregionů je velice strmý i když je možné pozorovat částečné vzájemné ovlivnění zejména klimatické.

Okres Most spadá (z hlediska biogeografického členění České republiky) do tzv. hercynské podprovincie. Vlastní bioregion (Mostecký) tvoří výrazná pánevní sníženina ve středu severozápadních Čech a převážně se shoduje s geomorfologickým celkem Mostecká pánev. Bioregion má plochu 1 301 km2 a je výrazně protažen ve směru "JZ - SV".

Bioregion náleží k nejteplejším a nejsušším oblastem České republiky, převažuje zde 2. vegetační stupeň. Jeho současný stav je charakterizován velkoplošnými antropocenózami s expanzívními ruderálními druhy. Typické jsou zbytky stepní a vzácně i halofilní bioty. Ve flóře jsou zastoupeny submediteránní a ponticko-panonské, méně subatlantické prvky, přítomna je řada prvků mezních. Ve fauně dominují teplomilné druhy, u hmyzu se zastoupením středočeských endemitů.

Typickou část bioregionu tvoří plošiny neogenních sedimentů s pokryvy spraší s teplomilnými doubravami. Do těchto plošin jsou zaříznuta mělká údolí a kotlinové sníženiny s doubravovými háji a na svazích s maloplošně rozšířenými šípákovými doubravami, podél vodních toků se vyskytují potoční luhy. Vyskytují se zde náplavové kužely na úpatí Krušných hor a pahorkatina na permu u kryr s acidofilními doubravami, které tvoří přechod do okolních bioregionů. V minulosti se bioregion vyznačoval přítomností rozsáhlých pánví s mokřady a jezery. Dnes je charakteristická gigantická antropogenní přestavba reliéfu a velkoplošná devastace a rekultivační obnova bioty. K místním společenstvům patří xerotermní lada a slaniska, dominují však těžbou využívaná území, která jsou postupně zemědělsky a lesnicky rekultivována a původní orná půda.

Okolí zájmového území je rovinatý terén ležící z hlediska důlní činnosti v lokalitě bývalého ochranného pilíře. Jedná se převážně o zemědělské pozemky (ostatní plocha, manipulační plocha, zastavěná plocha, nádvoří sportoviště a rekreační, ostatní komunikace) ležící ladem a nejsou využívány k zemědělské ani lesnické činnosti - mimo území, která jsou již v současnosti využívána k průmyslovým účelům. Pozemky jsou zapleveleny a sporadicky se zde vyskytují náletové dřeviny a křoviny.

Zájmové území se řadí ke klimatické oblasti T 2 (teplá oblast s dlouhým, teplým a suchým létem, velmi krátkým přechodovým obdobím s teplým až mírně teplým jarem a podzimem, krátkou mírně teplou a suchou až velmi suchou zimou). Průměrná roční teplota činí cca 8° C a průměrný roční úhrn srážek dosahuje cca 600 mm. Nadmořská výška území činní cca 340 m n. m. Geomorfologicky spadá zájmové území do Mostecké pánve, která je tvořena měkkými a nesoudržnými usazeninami třetihorního a čtvrtohorního původu (jílovité a písčité sedimenty).

Záměr je situovaný v průmyslovém areálu, který je oplocený. Téměř celý areál je zpevněný, vegetace se v něm téměř nenachází. Obecně lze konstatovat, že druhové spektrum fauny a flory je zde velmi ochuzené, protože areál nemůže poskytovat potřebné podmínky pro trvalý výskyt rostlin a živočichů. Výskyt chráněných druhů fauny a flory se zde nepředpokládá.

### C.2.6. Krajina

Posuzovaný záměr je situovaný ve stávajícím průmyslovém areálu, který se nachází v průmyslové zóně Litvínov - Louka. Obecně lze hodnocené území charakterizovat jako výrobní a sídelní krajinu.

Záměr se nachází v průmyslové zóně.

### C.2.7. Hmotný majetek

Záměr má být realizován ve stávajícím areálu firmy Magnesium Elektron CZ s.r.o. Realizací záměru nedochází k dotčení cizích zájmů nebo cizího hmotného majetku.

### C.2.8. Hluk

Nejedná se o území s významnou akustickou zátěží. Stávající provozy v území (Magnesium Elektron CZ s.r.o., Greiner packaging, s.r.o.) plní platné hygienické limity ve chráněném venkovním prostoru. Místní komunikace využívaná jako spojka se silnicí I/27 je slepá a je tedy využívána pouze jako obslužná pro závody v dosahu této komunikace. Objekty trvalého bydlení jsou od areálu Magnesium Elektron CZ s.r.o. značně vzdáleny.

### C.2.9. Ostatní charakteristiky životního prostředí

##### Doprava

Dopravně je areál napojen místní komunikací na silnici I. třídy 27.

Stávající doprava na komunikaci I/27 dle sčítání v roce 2005:

| Sil | sčítací úsek | N1 | N2 | PN2 | N3 | PN3 | NS | A | PA | TR | PTR | T | O | M | S | TNV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 4-0460 | 360 | 86 | 1 | 166 | 8 | 120 | 45 | 0 | 5 | 1 | 792 | 3277 | 40 | 4109 | 489,4 |

| N1 - lehké nákladní automobily |  | TR - traktory bez přívěsu |
| --- | --- | --- |
| N2 - střední nákladní automobily bez přívěsu |  | PTR - traktory s přívěsem |
| PN2 - střední nákladní automobily s přívěsem |  | T- nákladní automobily celkem |
| N3 - těžké nákladní automobily bez přívěsu |  | O - osobní automobily |
| PN3 - těžké nákladní automobily s přívěsem |  | M - motocykly |
| NS - návěsové soupravy |  | S - celkem |
| A - autobusy solo |  | TNV - těžká nákladní vozidla |
| PA - autobusy kloubové |  | TNV = 0,1 . N1 + 0,9 . N2 + PN2 + N3 + PN3 + 1,3 . NS + A + PA |

Popis sčítacích úseků:

| Silnice | sčítací úsek | začátek úseku | konec úseku |
| --- | --- | --- | --- |
| 27 | 4-0460 | Lom k.z. | Litvínov vyús. 0138 |

Výhledové koeficienty růstu dopravy dle ŘSD ČR

| rok | komunikace | osobní | nákladní |
| --- | --- | --- | --- |
| 2005 - 2010 | I. | 1,14 | 1,13 |
| 2005 - 2010 | II. | 1,11 | 1,10 |
| 2005 - 2010 | III. | 1,09 | 1,06 |

Předpoklad frekvence dopravy na silnici 27 v dotčeném úseku v roce 2010 (předpoklad dosažení plné kapacity dle záměru):

| Sil | sčítací úsek | OA | TNV |
| --- | --- | --- | --- |
| 27 | 4-0460 | 3736 | 553 |

##### Územní plánování

Obec Louka u Litvínova má zpracovaný a schválený Územní plán z roku 1996 a Změnu územního plánu z roku 2004. Územní plán řeší rozvoj obce, zejména individuální výstavbu rodinných domků - 46 parcel. Jako lokality č. 31a a 31b je v územním plánu uvedena část průmyslové zóny Litvínov - Louka. Přípustné využití ploch v této průmyslové zóně:

- využití ploch pro zařízení výroby, výrobních služeb, skladů, dopravy a pro zpracovatelské závody

- potřebné technické vybavení

- stavební dvory a zařízeni údržby

- zařízení komerčních a dopravních služeb

- parkoviště a odstavná stání pro potřeby průmyslové zóny

- izolační zeleň, plošná, liniová i doprovodná

- úkryty a zařízení CO

funkční využití ploch podmíněné:

- bydlení pohotovostního - služebního charakteru

Dle vyjádření MěÚ Litvínov, odboru regionálního rozvoje - úřad územního plánování č.j. ORR/2166/Žo-275/Otč/2008 ze dne 6. 11. 2008 je záměr v souladu s územním plánem (vyjádření je uvedeno v příloze 1).

## C.3. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho únosného zatížení

Území je značně poznamenáno antropogenní činností. Jedná se jednak o hornickou činnost – dobývání uhlí, jednak o průmyslovou činnost. Areál závodu Magnesium Elektron se nachází v extravilánu obce Louka u Litvínova mezi železniční tratí Litvínov – Teplice a silnicí č. I/27, kde dříve probíhala hornická činnost a byly umístěny některé související činnosti. V ploše stávajícího závodu Magnesium Elektron se jednalo o provoz typu Ferrona.

Nedaleko od zájmového území se nachází rozsáhlý komplex chemického průmyslu v Záluží u Mostu.

Jedná se o industrializované území, které se mimo vlivů na krajinu projevuje vlivem na kvalitu ovzduší.

V zájmovém území se nenacházejí staré ekologické zátěže, pokud za ně nepovažujeme následky hornické činnosti.

Areál závodu Magnesium Elektron je umístěn v průmyslové zóně Louka u Litvínova. Tento provoz včetně okolním provozů (Greiner packaging, s.r.o a další) nepředstavují vysoké nároky na dopravu a rozsahem se jedná o střední až malé podniky.

Realizace záměru – zpracování Mg –strusky v závodě, kde tato struska vzniká je zcela logické.

# ČÁST  D
 KOMPLEXNÍ  CHARAKTERISTIKA  A  HODNOCENÍ  VLIVŮ  ZÁMĚRU  NA  VEŘEJNÉ  ZDRAVÍ  A  ŽIVOTNÍ  PROSTŘEDÍ

## D.I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti

### D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů

Posuzovaný záměr je umístěn v areálu firmy Magnesium Elektron CZ s.r.o. na katastru Louka u Litvínova na území vyhrazeném pro průmyslovou výrobu (průmyslová zóna Litvínov - Louka). Lokalizace areálu je zřejmá ze situací v příloze 3. Areál firmy Magnesium Elektron CZ s.r.o. se nachází severně od zastavěné části obce Louka u Litvínova, východně od Litvínova, jižně od komunikace I. třídy č 27 Litvínov - Dubí.

Nejbližší obytné objekty v obci Louka u Litvínova jsou cca 400 m jižním směrem za železniční tratí. Naproti areálu firmy Magnesium Elektron CZ s.r.o. se nachází objekt firmy OKZ Holding na parcele č. 2787/6, který je využíván jako ubytovna (v katastru nemovitostí je veden jako občanská vybavenost). Cca 250 m západně od areálu se nacházejí rekreační objekty - většinou starší.. Nejbližší obytné objekty se nacházejí v Loukách u Litvínova cca 500 m jižně, v Lomu 900 m východně, v Litvínově 600 m severně.

Rozboru očekávané situace z hlediska vlivů na obyvatelstvo jsou věnovány následující odstavce.

#### Výstavba

Vlastní výstavba není náročná z hlediska ochrany zdraví obyvatel s ohledem na její minimální rozsah a vzdálenost obytných objektů od záměru. Budou probíhat úpravy uvnitř stávajícího objektu.

Dle nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací § 11 odst. 7 se hygienický limit pro chráněný venkovní prostor staveb a chráněný venkovní prostor v ekvivalentní hladině akustického tlaku A pro hluk ze stavební činnosti LAeq,s stanoví tak, že se k hygienickému limitu v ekvivalentní hladině akustického tlaku A LAeq,T stanovenému podle § 11 odstavce 4 přičte korekce přihlížející k posuzované době podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení. Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A LAeq,s se pro hluk ze stavební činnosti pro dobu mezi 7. a 21. hodinou pro dobu kratší než 14 hodin vypočte způsobem upraveným v příloze č. 3 k tomuto nařízení.

Korekce přihlížející k posuzované době jsou následující (část B přílohy č. 3):

| posuzovaná doba (hod.) | korekce (dB) |
| --- | --- |
| od 6:00 do 7:00 | +10 |
| od 7:00 do 21:00 | +15 |
| od 21:00 do 22:00 | +10 |
| od 22:00 do 6:00 | +5 |

Způsob výpočtu hygienického limitu LAeq,s pro hluk ze stavební činnosti pro dobu kratší než 14 hodin (část C přílohy č. 3):

LAeq,s = LAeq,T + 10.lg[(429+t1)/t1]

kde 	t1 je doba trvání hluku ze stavební činnosti v hodinách v době mezi 7. a 21. hodinou

LAeq,T = je hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A stanovený podle § 11 odst. 3

Jak již bylo výše uvedeno vlastní výstavba není velkého rozsahu a bude se odehrávat ve stávajícím objektu. Není reálné překračování platných hygienických limitů z hlediska hlukové zátěže.

Při vlastní výstavbě nelze předpokládat významné emise do ovzduší. Prakticky veškeré práce v souvislosti s realizací záměru se budou odehrávat ve stávající hale.

#### Provoz

Mezi zdravotní problematiku provozu posuzovaného záměru (kterou je účelné v rámci posuzovaného záměru posoudit) je možno zahrnout:

Pracovní prostředí

(	ovzduší

(	hluk

(	vibrace

(	práce s rizikovými látkami

Životní prostředí

(	znečištění ovzduší

(	tuhými znečišťujícími látkami

(	plynnými emisemi

(	pachovými látkami (amoniak)

(	hluková zátěž

(	znečištění vody a půdy

(	havarijní stavy

Každá antropogenní činnost je určitým zdrojem rizika jak pro člověka, tak i životní prostředí. Zvyšující se míra zdravotních i ekologických rizik se může následně projevit v poklesu odolnosti organismu.

Cílem ochrany životního prostředí a zdraví je nalezení takového vyrovnaného systému životního prostředí a lidské činnosti, jehož cílem by byl akceptovatelný rozvoj antropogenních aktivit, kvality životního prostředí a kvality života a zdraví.

Hodnocení rizika se zabývá identifikací rizika, kvalitativní i kvantitativní charakterizací rizika, tj. komparací rizika. Hodnocení rizika je jedním ze základních vstupů do procesu řízení rizika, jehož cílem je navržení a přijetí takových opatření a přístupů, která by snížila rizik na únosnou míru respektive je udržela na únosné míře.

##### Pracovní prostředí

###### Ovzduší

Podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci jsou od 1. 1. 2008 dány nařízením vlády č. 361/2007 Sb. Rizikové faktory jsou zde členěny na:

- rizikové faktory vznikající v důsledku nepříznivých mikroklimatických podmínek (zátěž teplem a zátěž chladem)

- chemické faktory (chemické faktory obecně, olovo, chemické karcinogeny, mutageny, látky toxické pro reprodukci, pracovní procesy s rizikem chemické karcinogenity a azbest

- biologické činitele (mikroorganismy, buněční kultury a endoparaziti, kteří mohou vyvolat infekční onemocnění a alergické nebo toxické projevy v živém organismu)

- fyzická zátěž (celková fyzická zátěž, lokální svalová zátěž, pracovní polohy a ruční manipulace s břemeny)

K mikroklimatickým faktorům je v § 41, odst. 1 je uvedeno: Na pracovišti musí být k ochraně zdraví zaměstnance zajištěna dostatečná výměna vzduchu přirozeným nebo nuceným větráním. Množství vyměňovaného vzduchu se určuje s ohledem na vykonávanou práci a její fyzickou náročnost tak, aby byly, pokud je to možné, pro zaměstnance zajištěny vyhovující mikroklimatické podmínky již od počátku směny.

Třídy práce a hodnoty související s rizikovými faktory, které jsou důsledkem nepříznivých mikroklimatických podmínek jsou uvedeny v příloze č. 1 k tomuto nařízení. Seznam chemických látek a jejich přípustné expoziční limity (PEL) a nejvyšší přípustné koncentrace (NPK-P) jsou upraveny v příloze č. 2 části A. Seznamy prachů a jejich přípustné expoziční limity jsou upraveny v příloze č. 3 části A tabulkách č. 1 - 5 k tomuto nařízení.

Dle § 9 odst. 2 nař. vl. č. 361/2007 Sb. koncentrace chemické látky nebo prachu v pracovním ovzduší, jejímž zdrojem není technologický proces, nesmí překročit 1/3 jejich přípustných expozičních limitů.

V následující tabulce jsou uvedeny přípustné expoziční limity a nejvyšší přípustní koncentrace chemických látek, které dle záměru připadají v úvahu (z příloha č. 2 část A nař. vl. č. 361/2007 Sb.).

| škodlivina | číslo CAS | PEL | NPK-P | poznámky |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | mg/m3 |  |  |
| amoniak | 7664-41-7 | 14 | 36 |  | jen při úniku odpadních plynů z loužení strusky mimo systém |
| methan | 74-82-8 |  |  |  |  |
| sulfan | 7783-06-4 | 10 | 20 |  |  |
| NOx | 10102-43-9 | 10 | 20 |  |  |
| SO2 | 7446-09-5 | 5 | 10 |  |  |
| CO | 630-08-0 | 30 | 150 | P |  |
| benzen | 71-43-2 | 3 | 10 | D,P | z dopravy |

PEL - přípustné expoziční limity

NPK-P - nejvyšší přípustní koncentrace

CAS - registrační číslo látky používané v Chemical Abstracts Services

D - při expozici se významně uplatňuje pronikání látky kůží nebo silný dráždivý účinek na kůži

P - u látky nelze vyloučit závažné pozdní účinky

PEL - přípustný expoziční limit chemické látky nebo prachu je celosměnový časově vážený průměr koncentrací plynů, par nebo aerosolů v pracovním ovzduší, jimž může být podle současného stavu znalostí vystaven zaměstnanec v osmihodinové nebo kratší směně týdenní pracovní doby, aniž by u něho došlo i při celoživotní pracovní expozici k poškození zdraví, k ohrožení jeho pracovní schopnosti a výkonnosti.

NPK-P nejvyšší přípustná koncentrace je taková koncentrace chemické látky, které nesmí být zaměstnanec v žádném úseku směny vystaven.

Benzen v tabulce C v příloze č. 1 k vyhlášce č. 232/2004 Sb. v platném označen jako karcinogen skupiny 1 a mutagen kategorie 2

Zdrojem emisí tuhých znečišťujících látek mohou být mimo vlastní technologii dopravní prostředky a případně sekundární prašnost. V příloze 3 nařízení vlády č. 361/2007 Sb. jsou uvedeny hygienické limity pro prach. V této příloze se přípustný expoziční limit pro celkovou koncentraci (vdechovanou frakci) prachu označuje PELc, pro respirabilní frakci prachu PELr. Vdechovatelnou frakcí prachu se rozumí soubor částic polétavého prachu, které mohou být vdechnuty nosem nebo ústy. Respirabilní frakcí se rozumí hmotností frakce vdechnutých částic, které pronikají do té části dýchacích cest, kde není řasinkový epitel, a do plicních sklípků. Pro prachy s nespecifickým účinkem je stanoven PELc 10 mg/m3.

Zpracovatel oznámení doporučuje pro zkušební provoz:

(	provést měření škodlivin v pracovním prostředí v rozsahu dle požadavku příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví, na základně zjištěných výsledků navrhnout a provést případná nápravná opatření

###### Hluk

Hodnocení hlukové zátěže je nezbytné realizovat proto, že hluk není o nic méně nebezpečný než znečišťování ovzduší, vody nebo půdy. Lze definovat specifické i nespecifické důsledky dopravního hluku na zdraví obyvatel. Mezi základní se uvádějí:

- 	akutní nebo chronické poškození sluchového orgánu s následným ireverzibilním poškozením sluchu

- 	funkční poškození sluchového orgánu nebo vestibulárního aparátu s projevy současného posunu sluchového prahu

- 	funkční poruchu vnímání s projevy zhoršeného rozlišování zvukových signálů

-	funkční poruchu útlumu, projevující se zvýšenou náchylností k poruchám spánkového cyklu

-	funkční poruchu regulačních a zejména negativních vegetativních fenoménů s projevy v oblasti zažívacího systému; hluková hladina 65 dB(A) je hranicí, od které je u zdravých osob ovlivňován vegetativní nervový systém

-	funkční poruchu motorických a psychomotorických funkcí, která má důsledky i v oblasti pracovního výkonu

-	funkční poruchu emocionální rovnováhy a projevy subjektivního obtěžování

Dříve než lze zaznamenat chorobné změny, projevuje se snížení produktivity práce při zvýšení hladiny hluku o 1 dB nad 75 dB o 1 %, nad 85 dB o 2 %.

Hygienické imisní limity hluku a vibrací stanoví nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Hygienický limit pro osmihodinovou pracovní dobu ustáleného a proměnného hluku při práci (§ 2 odst. 1) vyjádřený:

a) ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,8h se rovná 85 dB

b) expozicí zvuku A EA,8h se rovná 3640 Pa2s.

pokud není dále stanoveno jinak. Např. hygienický limit pro pracoviště, na nichž je vykonávána duševní práce rutinní povahy včetně velínu (§ 2 odst. 3), vyjádřená ekvivalentní hladinou akustického tlaku A L Aeq,T se rovná 60 dB.

|  | LAeq.8h |
| --- | --- |
| velín | 60 dB |
| ostatní pracoviště | 85 dB |

Zpracovatel oznámení doporučuje následující opatření:

(	v rámci zkušebního provozu provést měření hluku v pracovním prostředí pro zařazení do kategorie v rozsahu dle požadavků orgánu ochrany veřejného zdraví, podle výsledku provést příp. nápravná opatření

###### Vibrace

Vibracím v provozovně může být vystavena např. obsluha podavačů. Dodržování legislativních předpisů musí garantovat výrobce příslušného zařízení.

###### Práce s rizikovými látkami

V následující tabulce jsou uvedeny používané chemické látky a přípravky a jejich nebezpečné vlastnosti a R-věty.

| surovina | nebezpečné vlastnosti | R-věty |
| --- | --- | --- |
| mleté vápno | žíravé | R35 - způsobuje těžká poleptání |
| Mg struska | uvolńování plynů při styku s vodou |  |

O látkách vznikajících v procesu hydrometalurgické úpravy strusky je pojednáno v dalším textu předkládaného oznámení.

##### Životní prostředí

###### Znečištění ovzduší

Znečištění ovzduší způsobené provozem posuzovaného záměru se týká:

(	bodových zdrojů

(	plošných zdrojů

(	liniových zdrojů

Podrobný rozbor této problematiky je podán v kapitole B.III.1. a v rozptylové studii (příloha 5). Za hlavní polutanty lze považovat u

(	bodových zdrojů - tuhé znečišťující látky, NOx, SO2, CO a příp. amoniak (v případě nedokonalého spalování)

(	plošných zdrojů - tuhé znečišťující látky a oxidy dusíku, benzen Za plošný zdroj lze považovat:

- pohyb mechanizmů v areálu

- stání automobilů uvnitř areálu

- pojezdy nákladních aut uvnitř areálu

Emise z plošných zdrojů nejsou významné a nebylo s nimi uvažováno ve zpracované rozptylové studii.

(	liniových zdrojů - doprava - dtto jako předešlý bod - Liniovým zdrojem je externí doprava související se záměrem. Je dána modelem dopravy uvedeným v kapitole B.II.4. Při max. teoretické kapacitě se bude jednat o 86 vozidel za rok, při 340 pracovních dnech se bude jednat o 0,25 vozidel/den, nebo-li 0,5 jízd TNV za den. Emise z liniové dopravy jsou zanedbatelné a nebylo s nimi uvažováno ve zpracované rozptylové studii.

Hodnoty imisních limitů základních škodlivin jsou od 31. 12. 2006 dány nařízením vlády č. 597/2006 Sb. Hodnoty imisních limitů pro oxid siřičitý, suspendované částice (PM10), pro oxid dusičitý (NO2) a oxidy dusíku (NOx) jsou uvedeny v rozptylové studii viz příloha 5.

Hodnocení kvality ovzduší ve venkovním prostředí vlivem provozu záměru bylo provedeno v rozptylové studii (příloha 5). Výpočet příspěvků k imisní zátěži byl řešen v jedné variantě hodnotící příspěvky provozu záměru, kdy je brána maximální kapacita 1400 tun zpracované frakce za rok.

Výpočet příspěvků k imisní zátěži byl proveden ve výpočtové síti o kroku 50 m (2500 x 2500 m), která představuje celkem 2500 výpočtových bodů v síti (1 - 2 500). Body výpočtové sítě jsou znázorněny v následující situaci.

Výpočet znečištění byl proveden pro PM10, NO2, SO2 a NH3. Volba těchto znečišťujících látek souvisí s emisemi z bodového zdroje - spalovací komora.

V následující sumarizační tabulce jsou uvedeny výsledky výpočtů, zohledňující ve výpočtové síti nejnižší a nejvyšší vypočtené koncentrace sledovaných znečišťujících látek:

| znečišťující látka | Charakteristika | Výpočtová síť |
| --- | --- | --- |
|  |  | min. | max. |
| PM10 | průměrná roční koncentrace 1 rok (μg/m3) | 8,97E-09 | 8,13E-03 |
| PM10 | maximální denní koncentrace 24 hod (μg/m3) | 1,88E-05 | 4,55E-01 |
| NO2 | průměrná roční koncentrace 1 rok (μg/m3) | 1,35E-08 | 1,27E-02 |
| NO2 | maximální koncentrace 1 hod (μg/m3) | 6,19E-04 | 9,96 |
| SO2 | průměrná roční koncentrace 1 rok (μg/m3) | 8,97E-08 | 8,13E-02 |
| SO2 | maximální denní koncentrace 24 hod (μg/m3) | 1,88E-04 | 4,55 |
| SO2 | maximální koncentrace 1 hod (μg/m3) | 5,50E-03 | 84,63 |
| NH3 | průměrná roční koncentrace 1 rok (μg/m3) | 7,13E-08 | 6,44E-02 |
| NH3 | maximální koncentrace 1 hod (μg/m3) | 2,31E-04 | 4,31 |

Tuhé znečišťující látky

Pro PM10 je stávající platnou legislativou stanovena jako imisní limit z hlediska ročního aritmetického průměru hodnota 40 (g.m-3, pro 24 hodinový aritmetický průměr potom 50 (g.m-3 (s možností překročení této koncentrace 35 krát za rok).

Nejbližší stanice AIM (1507, 929) nesignalizují překračování ročního aritmetického průměru, epizodně však může docházet k překračování 24 hodinového aritmetického průměru. Ve stanici 1507 Lom bylo v roce 2007 denní maximum 137,9 a 36. hodnota 55,4 (g.m-3, ve stanici 929 Litvínov bylo v roce 2007 denní maximum 132,0 a 36. hodnota 40 (g.m-3. Dle mapového zobrazení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší byl na zájmovém území v roce 2005 pravděpodobně překročen 24 hod limit a možná i roční. Na území byl v roce 2006 překročen 24 hod limit a možná i roční.

Příspěvky posuzovaného záměru se z hlediska ročního aritmetického průměru pohybují ve výpočtové síti do 0,00813 (g.m-3. Vypočtené příspěvky lze označit za nízké akceptovatelné jak ve vztahu k pozadí, tak i z hlediska platného imisního limitu pro roční aritmetický průměr. Vlastní záměr by neměl způsobit překračování emisního limitu.

Příspěvky posuzovaného záměru ve vztahu k 24 hodinovému aritmetickému průměru nepřesáhnou 0,455 (g.m-3 ve výpočtové síti. Na základě dat z roku 2006 (věstník MŽP částka 4/2008, sdělení č. 9) došlo na území stavebního úřadu Litvínov k překročení limitní hodnoty pro PM10 - 24 hod na 38,8 % jeho území a k překroční limitní hodnoty pro PM10 za kalendářní rok na 0,4 % jeho území. Minimálně překročení 24 hodinového limitu se týká i zájmového území.Vypočtené příspěvky jsou však velmi nízké a lze je označit za akceptovatelné. Nutno přitom brát v úvahu, že vyhodnocení oblastí ze zhoršenou kvalitou ovzduší reflektuje především na klimatické podmínky toho kterého roku při víceméně konstantních emisích. Podle předběžných výsledků za rok 2007 by se měly plochy s překročením imisního limitu pro 24 hodinový aritmetický průměr významně snížit.

Oxid siřičitý

Pro oxid siřičitý je stávající legislativou (147/2006 Sb.) stanovena ve vztahu k ochraně zdraví lidí hodnota imisního limitu 125 (g.m-3 ve vztahu k 24 hodinovému aritmetickému průměru (s přípustnou četností překročení 3x za kalendářní rok) a 350 (g.m-3 ve vztahu k hodinovému aritmetickému průměru (s přípustnou četností překročení 24 x za kalendářní rok).

Nařízením vlády 350/2002 Sb. byl stanoven limit aritmetický průměr za kalendářní rok 50 (g.m-3, který již v současnosti neplatí.

Nejbližší stanice AIM (1507, 929) nesignalizují překračování stanovených imisních limitů. V roce 2007 byla na stanici Lom naměřena denní hodnota max. 287,5 (g.m-3 a 4. hodnota 102,7 (g.m-3, hodinová hodnota 429,7 (g.m-3 a 25. hodnota 275,9 (g.m-3, na stanici Litvínov byla naměřena denní hodnota max. 333 (g.m-3 a 4. hodnota 134 (g.m-3 hodinová hodnota není uvedena.

Příspěvky posuzovaného záměru se z hlediska 24 hodinovému aritmetickému průměru pohybují ve výpočtové síti do 4,55 (g.m-3, takže i se zohledněním pozadí nelze předpokládat v souvislosti s posuzovaným záměrem překročení imisního limitu z hlediska denní průměrné koncentrace.

Příspěvky posuzovaného záměru ve vztahu k hodinovému aritmetickému průměru nepřesáhnou 84,63 (g.m-3 ve výpočtové síti. Maxima je dosahováno ve vlastním areálu závodu a představuje hodnoty pro nejhorší rozptylové podmínky, které v daném roce a dokonce za celou existenci provozu nemusí nastat. Program Symos není zatím vybaven nástroji, kterými je možno běžně spočítat 25-tou nejhorší hodnotu pro hodinový aritmetický průměr. Lze předpokládat, že tato hodnota bude významně nižší - odvozením z obdobných případů lze předpokládat koncentraci na úrovni nižších desítek (g.m-3 v nejhorším bodě výpočtové sítě. Nelze tedy reálně předpokládat, že realizací záměru bude překročen imisní limit pro hodinový aritmetický průměr.

Vypočtené příspěvky lze tedy označit za akceptovatelné.

Oxidy dusíku

Pro NO2 je stávající platnou legislativou stanoven imisní limit pro roční aritmetický průměr ve vztahu k ochraně zdraví lidí hodnotou 40 (g.m-3 a 200 (g.m-3 pro hodinový aritmetický průměr.

Nejbližší stanice AIM (1507, 929) nesignalizují překračování stanovených imisních limitů. V roce 2007 byly na těchto stanicích naměřeny následující hodnoty:

| stanice | roční aritmetický průměr | hodinový aritmetický průměr (g.m-3 |
| --- | --- | --- |
|  | (g.m-3 | max. | den |
| ČHMÚ 1507 Lom | 13,8 | 75,6 | 21.12. 2007 |
| ZÚ 929 Litvínov | 7,9 | neuvedeno |  |

Příspěvky posuzovaného záměru se z hlediska ročního aritmetického průměru pohybují ve výpočtové síti do 0,0127 (g.m-3 takže i se zohledněním pozadí nelze předpokládat v souvislosti s posuzovaným záměrem překročení imisního limitu z hlediska roční průměrné koncentrace.

Příspěvky posuzovaného záměru ve vztahu k hodinovému aritmetickému průměru nepřesáhnou 9,96 (g.m-3 ve výpočtové síti. Maxima je opět dosahováno ve vlastním areálu závodu a představuje hodnoty pro nejhorší rozptylové podmínky, které v daném roce a dokonce za celou existenci provozu nemusí nastat. Vypočtené příspěvky lze označit za akceptovatelné jak ve vztahu k pozadí, tak i z hlediska platného imisního limitu pro hodinový aritmetický průměr, který by neměl být v souvislosti s posuzovaným záměrem překročen.

Amoniak

Posuzováno z hlediska, kdy v dopalovací komoře není dosaženo dokonalého spálení amoniaku a zbytková koncentrace v odpadním plynu je na úrovni 100 mg/m3.

Pro NH3 není stávající platnou legislativou stanoven imisní limit. Nařízením vlády 350/2002 Sb. byl dříve stanoven imisní limit 100 (g.m-3 pro Aritmetický průměr za 24 hodin.

Většina amoniaku emitovaného do ovzduší vzniká rozkladem dusíkatých organických materiálů z chovu domácích zvířat. Zbylá část amoniaku je emitována při spalovacích procesech nebo průmyslové výrobě umělých zemědělských hnojiv. Ukazuje se, že k atmosférickým emisím amoniaku přispívá také automobilová doprava (vznik amoniaku v katalyzátorech). Amoniak má dráždivé účinky na oči, kůži a dýchací cesty. Chronická expozice zvýšeným koncentracím může způsobovat bolesti hlavy a zvracení. Amoniak se významně podílí na obtěžování obyvatelstva zápachem. Stejně jako v případě rtuti, imisní limit pro amoniak není v současnosti definován v evropské ani v české legislativě. Monitoring amoniaku byl provozován v roce 2007 na 4 lokalitách. Nejvyšší roční průměrná koncentrace byla naměřena, stejně jako v loňském roce, na stanici Lovosice-MÚ (11,3 μg.m-3).

Stanice měřící amoniak v ovzduší s uvedenými ročními průměrnými a maximálními 24hodinovými koncentracemi

| KMPL | Lokalita | Okres | Vlastník | Měřicí program | Metoda měření | Klasifikace | Max. 24h koncentrace [µg.m-3] | Roční koncentrace [µg.m-3] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ULVSM | Lovosice-MÚ | Litoměřice | ZÚ | man. | CHLM | T/U/IRC | 41.0 | 11.3 |
| EPAUA | Pardubice Dukla | Pardubice | ČHMÚ | AMS | CHLM | B/U/R | 9.5 | 4.8 |
| UMOMA | Most | Most | ČHMÚ | AMS | CHLM | B/U/R | 7.5 | 1.9 |
| BMISA | Mikulov-Sedlec | Břeclav | ČHMÚ | AMS | CHLM | B/R/A-NCI | 6.2 | 1.4 |

Příspěvky posuzovaného záměru ve vztahu k hodinovému aritmetickému průměru nepřesáhnou 4,31 (g.m-3 ve výpočtové síti. Maximální zjištěná hodnota je pro nejhorší rozptylové podmínky, které v daném roce a dokonce za celou existenci provozu nemusí nastat. Tyto maximální hodnoty nebudou dosahovat hodnoty čichového prahu (nejnižší zjištěná koncentrace čichového prahu 26,6 (g/m3).

Z výše uvedeného hodnocení vyplývá, že koncentrace jednotlivých znečišťujících látek budou výrazně pod hodnotami imisních limitů a neovlivní blízké okolí ani nejbližší obytnou zástavbu. Ani v součtu se stávajícím imisním pozadím nezpůsobí přírůstek emisí související se záměrem překročení příslušných imisních limitů.

###### Hluková zátěž

Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A v chráněném venkovním prostoru a v chráněných venkovních prostorech staveb je dána nařízením vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. V § 11 odst. 4 tohoto nařízení je stanovena jako součet základní hladiny hluku LAeq,T = 50 dB a příslušné korekce pro denní nebo noční dobu a místo podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení.

Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru dle přílohy č. 3 k nařízení vlády č. 148/2006 Sb.:

| Způsob využití území | Korekce (dB) |
| --- | --- |
|  | 1) | 2) | 3) | 4) |
| Chráněné venkovní prostory staveb lůžkových zdravotnických zařízení včetně lázní | -5 | 0 | +5 | +15 |
| Chráněný venkovní prostor lůžkových zdravotnických zařízení včetně lázní | 0 | 0 | +5 | +15 |
| Chráněný venkovní prostor ostatních staveb a chráněný ostatní venkovní prostory | 0 | +5 | +10 | +20 |

Korekce uvedené v tabulce se nesčítají

Pro noční dobu se pro chráněný venkovní prostor staveb přičítá další korekce -10 dB, s výjimkou hluku z dopravy na železničních dráhách, kde se použije korekce -5 dB.

1) Použije pro hluk z veřejné produkce hudby, hluk z provozoven služeb a dalších zdrojů hluku*), s výjimkou letišť, pozemních komunikací, nejde-li o účelové komunikace, a dále s výjimkou drah, nejde-li o železniční stanice zajišťující vlakotvorné práce, zejména rozřaďování a sestavu nákladních vlaků, prohlídku vlaků a opravy vozů

* - § 30 odst. zák. 258/00 Sb.

2) Použije se pro hluk z dopravy na pozemních komunikací, s výjimkou účelových komunikací, a drahách.

3) Použije se pro hluk z dopravy na hlavních pozemních komunikacích v území, kde hluk z dopravy na těchto komunikacích je převažující nad hlukem z dopravy na ostatních pozemních komunikacích. Použije se pro hluk z dopravy na drahách v ochranném pásmu dráhy.

4) Použije se v případě staré hlukové zátěž z dopravy na pozemních komunikacích a drahách, kdy strou hlukovou zátěží se rozumí stav hlučnosti působený dopravou na pozemních komunikacích a drahách, který v chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněném venkovním prostoru vznikl do 31. prosince 2000. Tato korekce zůstává zachována i po položení nového povrchu vozovky, výměně kolejového svršku, popřípadě rozšíření vozovek při zachování směrového nebo výškového vedení pozemní komunikace nebo dráhy, při které nesmí dojít ke zhoršení stávající hlučnosti v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru a pro krátkodobé objízdné trasy.

Dle lokalizace posuzovaného záměru není reálný předpoklad zhoršení stávající akustické zátěže venkovního prostoru staveb a v chráněného venkovního prostoru. Akustická studie nebyla zpracována vzhledem na vzdálenost obytných objektů.

V případě požadavku orgánu veřejného zdraví lze změřit akustickou zátěž v chráněném venkovním prostoru při provozu záměru ve zkušebním provozu v rozsahu dle požadavků.

###### Znečištění vody a půdy

Tento vliv z hlediska záměru, jak je patrné z dalších částí tohoto oznámení, se nemůže významněji projevit z hlediska vlivů na zdraví obyvatelstva. Veškeré splaškové vody budou i nadále odváděny na ČOV firmy Greiner.

Odpadní technologické vody nevznikají.

Používané suroviny, které by mohly znamenat ohrožení jakosti vody nebo půdy jsou a budou zabezpečeny tak, aby nedošlo k jejich úniku. Technologické vody v případě úniku jsou svedeny do bezodtoké sběrné nádrže.

Situování technologie, její zajištění i charakter vede k predikování závěru, že za běžného provozu se riziko kontaminace vod a půd v podstatě vylučuje. Problematika a hodnocení vlivů při vzniku mimořádných událostí a havárií je uvedena v dalších částech oznámení.

Tento vliv lze z hlediska velikosti označit za malý, z hlediska významnosti za málo významný s ohledem na rozlohu objektu a případné dopady při hasebním zásahu.

###### Havarijní stavy

Úvodem je nezbytné konstatovat, že pokud jde o možnost havárie z titulu přítomnosti chemických látek a chemických přípravků, vzhledem k předpokládaným množstvím těchto látek v žádném případě nepůjde o množství ve smyslu zákona č. 59/2006 Sb. o prevenci závažných havárií.

Z hlediska skladovaného množství je nejvýznamnější látkou vodík, který bude skladován spolu s ostatními složkami odpadního plynu v plynojemu před jeho zneškodněním ve spalovací komoře.

Objem plynojemu činí 200 m3. Pokud by obsahoval jen vodík, bude skladované množství vodíku i při zvýšeném tlaku pod 0,1 t. Obdobné platí i pro ostatní plyny obsažené v odpadním plynu.

Vznik havarijních situací však nelze nikdy zcela vyloučit, lze však potenciální možnost vzniku havárií výrazně eliminovat. Všeobecně rizika havarijních stavů představují:

(	požár

(	únik škodlivých látek

Základním předpokladem omezení vzniku havárie za provozu je dodržování technologické kázně. Všichni zaměstnanci budou prokazatelně školeni a pravidelně přezkušováni ze znalostí provozních řádů a předpisů bezpečnosti práce, havarijních řádů včetně protihavarijních opatření.

Požár

Možnost vzniku požáru představuje nebezpečí pro provoz uvažovaného záměru. Při vzniku požáru nelze vyloučit únik řady toxických a dalších nebezpečných látek do ovzduší. Specifikovat konkrétní druhy těchto látek není reálné. Jejich vznik závisí na stupni požáru, dokonalosti spalování a v neposlední řadě i na reakcích mezi jednotlivými přípravky.

V projektu stavby pro stavební řízení musí být této problematice věnována pozornost a musí být navržena přiměřená prevenční opatření, která možnost vzniku požáru minimalizují na technicky přijatelné minimum. Součástí projektu stavby bude i požární zpráva, ve které budou rizika vzniku požáru vyhodnocena a budou navržena příslušná protipožární opatření (potřeba hasebních přípravků a jejich charakteru, stanovení požárních úseků, počty hasících přístrojů, posouzení nutnosti instalace elektrické požární signalizace, stabilního hasícího zařízení a podobně).

Zvláštní pozornost zasluhuje nakládání s odpadním plynem z loužení strusky, kde hlavní složkou je vodík. Problematika je uvedena v kapitole D.III. Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních stavech.

Zařízení technologie dle záměru je řešeno tak, aby bylo mírně podtlakové, tzn. aby odpadní plyn s obsahem vodíku se nedostával do pracovního prostředí. I tak však musí být provoz vybaven detektory k registraci úniků odpadního plynu do pracovního prostředí včetně akustické signalizace a návazné blokace některých funkcí (např. míchání v reakčních reaktorech). V provozním řádu zařízení bude uveden postup odstavení zařízení z provozu v daném případě a postup při odstraňování příčiny úniku plynů.

###### Únik škodlivých látek

K úniku škodlivých látek do povrchových nebo podzemních vod by nemělo dojít jak při běžném provoze, tak ani při vzniku havarijních stavů, zejména v případě úniku látek škodlivých vodám nebo při hasebním zásahu.

Technologie v provozní hale je vybavena záchytnou bezodtokovou sběrnou jímkou.

Za havarijní únik látek škodlivých vodám mimo vlastní výrobní objekt je třeba považovat např. únik pohonných hmot, nebo oleje z dopravních prostředků v areálu, únik technologických vod a příp. nebezpečných odpadů apod. Protože veškerý pohyb vozidel v areálu firmy je veden pouze po zpevněných komunikacích, kontaminace půd je prakticky vyloučena. Pro zamezení vniknutí těchto látek do vod budou v areálu firmy rozmístěny příslušné vhodné zásahové prostředky.

Pro případ havárie bude aktualizován plán opatření pro případ havarijního zhoršení jakosti vod podle vyhlášky 450/2005 Sb. a předložen ke schválení v rámci změny integrovaného povolení.

Postup při zdolávání případných havarijních stavů bude podrobně řešit havarijní plán, případně provozní řád a lze je rozdělit do obecných kroků:

1) ihned zamezit dalšímu úniku nebezpečných látek do prostoru

2) zamezit šíření již uniklých látek posypem sorpčním materiálem

3) sanovaný prostor neprodleně zamést a kontaminovaný sorpční materiál uložit do připravené nepropustné označené nádoby.

preventivní opatření

- pravidelná kontrola technického stavu zařízení

- pravidelné školení

- aktualizace havarijního plánu

- aktualizace provozních řádů

- aktualizace požárního řádu

- pravidelná kontrola zásahových prostředků

Únik škodlivých látek do ovzduší bude řešen v provozním řádu dle 86/2002 Sb. v platném znění.

##### Hodnocení vlivu záměru na zdraví obyvatel

Metodické postupy hodnocení zdravotních rizik z kontaminace jednotlivých složek prostředí byly vypracované Agenturou pro ochranu životního prostředí USA (US EPA) a Světovou zdravotnickou organizací (WHO). Z nich vycházejí i metodické podklady pro hodnocení zdravotních rizik v České republice, jako je Manuál prevence v lékařské praxi díl VIII. Základy hodnocení zdravotních rizik, vydaný v roce 2000 Státním zdravotním ústavem Praha, Metodický pokyn MŽP pro analýzu rizik kontaminovaného území - Příloha č. 4 Principy hodnocení zdravotních rizik (Věstník MŽP září 2005) a metodické materiály hygienické služby k hodnocení zdravotních rizik, např. autorizační návod AN/15/04 VERZE 2.

Předmětem hodnocení zdravotních rizik na obyvatelstvo bývá vždy změna kvality ovzduší záměrem a hluk. Pokud pomineme v daném případě pracovní prostředí, lze z vlivů na obyvatelstvo vyloučit i vliv nové hlukové zátěže způsobené provozem areálu s ohledem na vzdálenost obytných objektů, příp. jiných citlivých objektů.

Z hodnocených škodlivin dle rozptylové studie připadají v úvahu:

Oxid dusičitý

Tuhé znečišťující látky - PM10

Oxidy síry

Amoniak

Uvažované pozaďové hodnoty kvality ovzduší jsou uvedeny v rozptylové studii - příloha 5.

Pro hodnocení zdravotních rizik byly brány následující hodnoty pozadí dle monitoringu v roce 2007:

| škodlivina | měřící stanice | Roční hodnoty | krátkodobé hodnoty |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | μg/m3 |  |  | μg/m3 |
| TZL PM10 | ČHMÚ 1507 Lom | 31,5 | Denní hodnoty | 36 MV | 55,4 |
|  | ZÚ 929 Litvínov |  |  |  | 40,0 |
| NO2-oxid dusičitý | ČHMÚ 1507 Lom | 13,8 | Denní hodnoty | max. | 59,8 |
| SO2-oxid siřičitý | ZÚ 929 Litvínov | 16,2 | Denní hodnoty | 4 MV | 134,0 |
|  | ČHMÚ 1507 Lom |  | Hodinové hodnoty | 25 MV | 275,9 |

Z hlediska jednotlivých uvažovaných škodlivin:

Oxidy dusíku NOx, resp. NO2

Oxidy dusíku patří mezi nejvýznamnější klasické škodliviny v ovzduší. Hlavním zdrojem antropogenních emisí oxidů dusíku do ovzduší je spalování fosilních paliv. Ve většině případů jsou emitovány převážně ve formě oxidu dusnatého, který je ve vnějším ovzduší rychle oxidován přítomnými oxidanty na oxid dusičitý. Suma obou oxidů je označována jako NOx. Oxidy dusíku patří mezi látky, které se v ovzduší mohou podílet na vzniku ozónu a oxidačního smogu. Mohou též podléhat reakcím vedoucím ke vzniku jemné frakce pevných částic a řady organických dusíkatých sloučenin s možným vlivem na zdraví.

Oxid dusičitý NO2 je z hlediska účinků na lidské zdraví významnější a je o něm k dispozici nejvíce údajů. Hodnocení rizika bude proto provedeno pro tuto látku.

WHO považuje za hodnotu LOAEL (nejnižší úroveň expozice, při které jsou ještě pozorovány zdravotně nepříznivé účinky) koncentraci 375 - 565 (g/m3 při 1 - 2 hodinové expozici, která u této části populace zvyšuje reaktivitu dýchacích cest a působí malé změny plicních funkcí.

Některé studie naznačují, že NO2 zvyšuje bronchiální reaktivitu u citlivých osob při působení dalších bronchokonstrikčních vlivů (chlad, cvičení, alergeny v ovzduší) již při nižších úrovních krátkodobé expozice.

Skupina expertů WHO proto při odvození návrhu doporučeného imisního limitu vycházejícího z hodnoty LOAEL použila míru nejistoty 50 % a tak dospěla u NO2 k doporučené 1 hodinové limitní koncentraci 200 (g/m3.

V EU platí pro NO2 imisní limit 200 (g/m3 jako 1 hodinová průměrná koncentrace, 40 (g/m3 jako průměrná roční koncentrace a 30 (g/m3 jako průměrná roční koncentrace pro ochranu ekosystémů. Tyto limity jsou nyní implementovány nařízením vlády i v ČR (597/2006 Sb.).

Z výsledků rozptylové studie vyplývá, že nejvyšší krátkodobé 1-hodinové maximální koncentrace v žádném z výpočtových bodů nedosahují hodnotu 400 (g/m3, nad kterou by bylo možné očekávat první prokazatelné projevy v podobě zvýšené reaktivity dýchacích cest a malého ovlivněni plicních funkcí u nejvíce citlivé části populace, to jest u astmatiků a pacientů s obstrukční chorobou plicní. Vzhledem k tomu, že přitom vycházíme z maximálních krátkodobých koncentrací za teoreticky nejnepříznivějších rozptylových podmínek, je v tomto odhadu dostatečná rezerva i pro případné další navýšeni o pozadí koncentrace oxidů dusíku ze vzdálenějších zdrojů.

Konkrétní očekávané zvýšení hodinových koncentrací NO2 (při nejméně příznivých rozptylových podmínkách) souvisejících se záměrem by se dle rozptylové studie mělo u nejhoršího bodu výpočtové sítě pohybovat do 10 (g/m3, přičemž maxima je dosahováno ve vlastním areálu závodu mimo obytnou zástavbu. Jedná se o teoretickou koncentraci, která je hodnocena pro nehorší rozptylové podmínky, které v daném roce, a dokonce za celou existenci provozu nemusí nastat.

K částečné kvantifikaci rizika výskytu některých nepříznivých zdravotních projevů u exponované populace doporučují Vít a Michalík v metodickém přístupu k hodnocení zdravotních rizik ze silniční dopravy použít predikčních vztahů, které v roce 1995 publikovala Aunanová.

Na základě znalosti průměrných roční koncentrace je možné odhadnout nárůst výskytu chronických respiračních symptomů a astmatických symptomů u dětí. U chronických respiračních symptomů jde o frekvenci respiračních onemocnění a příznaků jako je chronický kašel, sípot, katar se zahleněním průdušek apod. Též u frekvence akutních astmatických potíží se předpokládá pouze určitý podíl vlivu znečištěného ovzduší spolu s dalšími faktory, jako jsou studený vzduch, dráždivé látky ve vnitřním prostředí budov a respirační infekce a vzájemně potencovaný efekt působení vyvolávajících alergenů a znečištěného ovzduší. Dle epidemiologických studií se u neexponované dětské populace chronické respirační syndromy vyskytují v cca 3%, výskyt astmatických respiračních symptomů uvádějí české studie v rozmezí 4-6 %.

Relativní riziko chronických respiračních syndromů je pak možné stanovit podle vztahu OR = exp((.C), kde ( je regresní koeficient 0,0055 (95% interval spolehlivosti CI = 0,0026-0,0088) a C je roční průměrná koncentrace NO2 v (g/m3. Pro riziko výskytu astmatických respiračních symptomů je regresní koeficient ( = 0,016 (95% CI = 0,002-0,030).

K odhadu rizika účinků NO2 byly do výpočtu v tabulkách č.1 a 2 dosazeny modelové průměrné roční koncentrace IHr z rozptylové studie, které vycházejí pro nejhorší výpočtový výsledek.

Výsledky vyhodnocení jsou uvedeny v následujících tabulkách.

- příspěvek záměru - 1,27E-02 μg/m3

- pozadí - 13,8 μg/m3

- pozadí včetně příspěvku záměru - 13,81 μg/m3

Tabulka č. 1:Výskyt chronických respiračních symptomů u dětí v závislosti na roční průměrné koncentraci - nejhorší výpočtový bod sítě

|  | IHr | Výpočet OR= exp((.C) | Výskyt chron.resp.symptomů u dětí (%) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ((g/m3) | OR 5% | OR ( | OR 95% | 5% | ( | 95% |
| max. příspěvek dle záměru | 0,0127 | 1,00003 | 1,00007 | 1,00011 | 3,0001 | 3,0002 | 3,0003 |
| pozadí | 13,8 | 1,0365 | 1,0789 | 1,1291 | 3,1096 | 3,2366 | 3,3874 |
| pozadí včetně příspěvku záměru | 13,81 | 1,0366 | 1,0789 | 1,1292 | 3,1097 | 3,2367 | 3,3877 |

Tabulka č. 2: Výskyt akutních astmatických symptomů u dětí v závislosti na roční průměrné koncentraci - nejhorší výpočtový bod sítě

|  | IHr | Výpočet OR= exp((.C) | Výskyt astmat. symptomů u dětí (%) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ((g/m3) | OR 5% | OR ( | OR 95% | 5% | ( | 95% |
|  |  |  |  |  | min | max | min | max | min | max |
| max. příspěvek dle záměru | 0,0127 | 1,00003 | 1,00020 | 1,00038 | 4,0001 | 6,0002 | 4,0008 | 6,0012 | 4,0015 | 6,0023 |
| pozadí | 13,8 | 1,0280 | 1,2471 | 1,5129 | 4,112 | 6,168 | 4,988 | 7,482 | 6,051 | 9,077 |
| pozadí včetně příspěvku záměru | 13,81 | 1,0280 | 1,2473 | 1,5133 | 4,112 | 6,168 | 4,989 | 7,484 | 6,053 | 9,080 |

Vzhledem k výše uvedenému lze považovat vliv záměru na zdraví obyvatel z hlediska hodnocené škodliviny za zanedbatelný. i s ohledem na skutečnost, že do výpočtu byly brány maximální hodnoty výpočtové sítě bez ohledu na obytnou zástavbu.

Tuhé znečišťující látky

Z dosavadních poznatků je zřejmé, že částice v ovzduší představují významný rizikový faktor s mnohočetným efektem na lidské zdraví. Na rozdíl od plynných látek nemají specifické složení, nýbrž představují směs látek s různými účinky. Současně působí i jako vektor pro plynné škodliviny. Na vzniku jemných částic tak např. participuje jak SO2, tak i NO2.

Z hlediska původu, složení i chování se jemná frakce částic do 2,5 (m a hrubší frakce většího průměru významně liší. Jemné částice jsou často kyselého pH, do značné míry rozpustné a obsahují sekundárně vzniklé aerosoly kondenzací plynů, částice ze spalování fosilních paliv včetně dopravy a znovu kondenzované organické či kovové páry. Převažují zde částice vznikající až sekundárně reakcemi plynných škodlivin ve znečištěném ovzduší. Obsahují jak uhlíkaté látky, které mohou zahrnovat řadu organických sloučenin s možnými mutagenními účinky, tak i soli, hlavně sulfáty a nitráty. Mohou též obsahovat těžké kovy, z nichž některé mohou mít karcinogenní účinek.

V ovzduší jemné částice perzistují dny až týdny a vytvářejí více či méně stabilní aerosol, který může být transportován stovky až tisíce km. Tím dochází k jejich rozptýlení na velkém území a stírání rozdílů mezi jednotlivými oblastmi. Velmi důležité z hlediska expozice obyvatel je pronikání jemných částic do interiéru budov, kde lidé tráví většinu času.

Podle epidemiologických studií uváděných WHO by zvýšení dlouhodobé průměrné koncentrace PM10 o 10 (g/m3 mělo být spojeno se zvýšením úmrtnosti o 10 % a nárůstem prevalence bronchitis u dětí o 29 %.

Směrnice Rady 1999/30/EC z roku 1999 stanoví pro země Evropské unie limitní hodnoty PM10 50 (g/m3 pro průměrnou 24-hodinovou koncentraci a 40 (g/m3 pro roční průměrnou koncentraci. Tyto limitní hodnoty obsahuje i nařízení vlády k zákonu o ochraně ovzduší v ČR (597/2006 Sb.).

Ke kvantitativnímu odhadu zvýšení rizika některých zdravotních ukazatelů u exponované populace na základě znalosti imisní zátěže prašným aerosolem frakce PM10 je též možné použít vztahů, které na základě metaanalýzy výsledků epidemiologických studií publikovala v roce 1995 Aunanová. S použitím vztahu, který odvodil Dockery a spol. tak lze odhadnout frekvenci výskytu bronchitis u dětí. Relativní riziko je možné stanovit pomocí vztahu OR = exp ((.C), kde ( je regresní koeficient 0,02629 (95% interval spolehlivosti CI = 0,00273-0,05187) a C je roční průměr PM10 v (g/m3. Tento vztah může být použit i jako indikátor rizika výskytu chronických respiračních symptomů u dětí obecně. Jde přitom o frekvenci respiračních onemocnění a příznaků jako je chronický kašel, sípot, katar se zahleněním průdušek apod. Dle epidemiologických studií se u neexponované dětské populace chronické respirační syndromy vyskytují v cca 3 %.

- příspěvek záměru - 8,13E-03 μg/m3

- pozadí - 31,5 μg/m3

- pozadí včetně příspěvku záměru - 31,51 μg/m3

| varianta | RP | Prevalence CHRB děti |
| --- | --- | --- |
|  | (g/m3 | OR | CHRB děti % |
| max. příspěvek dle záměru | 8,13E-03 | 1,0002 | 3,001 |
| pozadí | 31,5 | 2,2890 | 6,867 |
| pozadí včetně příspěvku záměru | 31,51 | 2,2896 | 6,869 |

Rozptylová studie uvádí nejvyšší denní 24hodinovou koncentraci imisního příspěvku posuzovaného záměru ve výpočtové síti (bez ohledu na nejbližší obytnou zástavbu) cca 0,46 (g/m3, tj. při nejméně příznivých klimatických podmínkách.

Uvedený celkový imisní příspěvek areálu dle může za nejhorších rozptylových podmínek přispět ke krátkodobému několikadennímu zvýšení úmrtnosti exponovaných obyvatel cca o 0,005 %, respektive ke zvýšení nemocnosti s příznaky dráždění dýchacích cest cca o 0,03 %. K tomu, aby se tento teoretický účinek skutečně prakticky projevil, by však musel být exponován velký počet obyvatel, což v daném případě není splněno.

Redukce očekávané délky života se začíná dle epidemiologických studií projevovat již od průměrné roční koncentrace PM10 10 (g/m3. Zvýšení tohoto průměru o 10 (g/m3 by mělo být spojeno se zvýšením úmrtnosti o 10 % a nárůstem prevalence bronchitis u dětí o 29 %. Vzhledem k tomu, že realizací záměru dochází k zvýšení imisní zátěže ve výpočtové síti max. o 0,008 μg.m-3 lze riziko ovlivnění zdraví obyvatel považovat za zanedbatelné, a to i z hlediska počtu osob ovlivněných vlastním záměrem.

Oxid siřičitý

Oxid siřičitý je též klasickou složkou znečištění ovzduší v důsledku činnosti člověka, zejména spalování fosilních paliv. Je to bezbarvý reaktivní dráždivý plyn, snadno rozpustný ve vodě. Prahová úroveň zápachu SO2 je několik tisíc (g/m3. V ovzduší je oxid siřičitý oxidován na oxid sírový rychlostí 0,5 až 10 % za hodinu. Ve vlhkém vzduchu se pak tvoří kyselina sírová ve formě aerosolu.

V důsledku vysoké reaktivity a rozpustnosti ve vodném prostředí se oxid siřičitý po vdechnutí absorbuje na povrchu nosní sliznice a sliznice horních cest dýchacích a jeho penetrace do dolních partií dýchacích cest a plic je zanedbatelná.

Do plicních sklípků se může dostat pouze absorbovaný na povrchu jemných částic. Z dýchacích cest se vstřebává do krve. Vylučování se děje hlavně močí po biotransformaci na sírany, k níž dochází v játrech.

Při odvození nejvyšší průměrné denní a roční koncentrace se vychází z výsledků epidemiologických studií, kde je však sledovaná populace exponována celé řadě škodlivin.

Poslední studie z Evropy, zaměřené na expozici směsi průmyslových a dopravních emisí nyní běžných v ovzduší však ukazují efekt na celkovou, kardiovaskulární i respirační úmrtnost a na počet akutně přijatých pacientů s respiračními obtížemi do nemocniční léčby i při mnohem nižší expozici SO2 ve venkovním ovzduší, nežli jsou výše uvedené doporučené limity a nelze z nich odvodit ještě bezpečné prahové koncentrace. Není však jasné, zda je za tyto účinky odpovědný skutečně oxid siřičitý, nebo jde spíše o účinek částic prašného aerosolu zejména jeho jemných frakcí PM10 a PM2,5, popř. ještě dalších látek, jejichž koncentrace v ovzduší koreluje s koncentracemi SO2.  Proto WHO ponechává výše uvedené doporučené směrnicové koncentrace, ale již je nevztahuje na současný výskyt částic prašného aerosolu.

Pro skutečnost, že v epidemiologických studiích jsou nalézány účinky na zdraví exponované populace při koncentraci jednotlivých látek v ovzduší podstatně nižší, nežli při klinických pokusech na dobrovolnících, existuje obecně několik možností vysvětlení. Především do experimentů nejsou zařazeni nejvíce citliví jedinci, např. pacienti s těžší formou respiračních a kardiovaskulárních onemocnění. Dále je to synergismus v účinku škodlivin ve znečištěném ovzduší, který je zjevný např. u pevných částic, SO2, NO2 a kyselého aerosolu. Dalším možným důvodem je podhodnocení skutečné individuální expozice.

Evropská unie přijala pro ochranu zdraví imisní limity SO2 v podobě 1 hodinové průměrné koncentrace 350 (g/m3, průměrné denní 24 hodinová koncentrace 125 (g/m3. Pro ochranu ekosystémů je stanovena limitní průměrná roční koncentrace 20 (g/m3. Tyto imisní limity jsou nyní implementovány Nařízením vlády k zákonu o ochraně ovzduší i v ČR (597/2006 Sb.).

Akutní dráždivý a toxický účinek

Ke kvantitativní charakterizaci rizika toxických účinků se obecně používá kvocient nebezpečnosti HQ (Hazard Quocient), získaný srovnáním zjištěné denní průměrné inhalační dávky s inhalační referenční dávkou, popř. při použitelnosti standardního expozičního scénáře jako v tomto případě, srovnáním koncentrace v ovzduší s referenční koncentrací podle vzorce:

HQ = Cair/RfC

Do výpočtu kvocientu nebezpečnosti pro akutní dráždivý a toxický účinek hodnocených látek byly v rámci konzervativního přístupu, vědomě nadhodnocujícího skutečné riziko, zadány maximální hodnoty celkových krátkodobých 1-hodinových koncentrací, které by dle rozptylové studie mohly být dosaženy za nejnepříznivějších rozptylových podmínek.

K orientačnímu screeningovému hodnocení rizika je jako referenční koncentrace použita hodnota 286 (g/m3 pro SO2, což je nejnižší koncentrace, při které bylo dle podkladů WHO v jedné sérii experimentů u dobrovolníků zjištěno malé zvýšení odporu dýchacích cest u astmatických pacientů.

|  | IHh | HQ |
| --- | --- | --- |
|  | (g.m-3 SO2 |  |
| příspěvek dle záměru - maximální výsledek výpočtové sítě | 84,63 | 0,296 |
| příspěvek dle záměru - maximální výsledek u obytné zástavby (Lom) | 20 | 0,070 |
| pozadí (ČHMÚ 1507 Lom) | 275,9 | 0,965 |
| pozadí + max. příspěvek výpočtové sítě dle záměru | 362,53 | 1,268 |
| pozadí + max. příspěvek u obytné zástavby (Lom) dle záměru | 295,9 | 1,035 |

Obecně platí, že pokud HQ (popř. HI - Hazard Index získaný součtem kvocientů nebezpečnosti jednotlivých látek u směsi látek s podobným účinkem, kdy předpokládáme možnost aditivního působení) nepřesahuje hodnotu 1, neočekává se žádné riziko nepříznivých účinků.

V daném případě vychází HQ pro nejvyšší koncentraci oxidu siřičitého ve výpočtové síti významně nad hodnotu 1, u nejbližší obytné zástavby (Lom) pak mírně nad hodnotu 1. Tato skutečnost je způsobena především vysokým odhadovaným pozadím, které může být pro referenční body nadhodnoceno. Navíc dle výpočtu programem Symos se jedná o hodnotu za nejméně příznivých klimatických (rozptylových) podmínek, která během roku, nebo dokonce i během celého provozu dle záměru nemusí nastat.

V daném případě nebylo možné použít klasickou referenční koncentraci jakožto bezpečnou podprahovou úroveň expozice, neboť u SO2 není spolehlivě stanovena. Malá výše kvocientu rizika pro imisní příspěvek záměru u nejbližší obytné zástavby přesto dovoluje učinit závěr, že riziko akutních účinků oxidu siřičitého je ve vztahu k provozu akceptovatelné. Stávající imisní pozadí je zřejmě značně nadhodnocené.

Chronické toxické účinky

Do výpočtu kvocientu nebezpečnosti pro chronické toxické účinky jsou opět v rámci konzervativního přístupu dosazeny hodnoty celkové průměrné roční koncentrace hodnocených látek včetně odhadovaného imisního pozadí, vypočtené pro nejvíce zatížené referenční body rozptylové studie situované mimo pravidelnou síť.

Jako referenční koncentrace pro výpočet kvocientu rizika chronických toxických účinků jsou použity hodnoty průměrné roční koncentrace 50 (g/m3 pro oxid siřičitý (doporučená limitní koncentrace WHO).

|  | IHr | HQ |
| --- | --- | --- |
|  | (g.m-3 SO2 |  |
| příspěvek dle záměru - maximální výsledek výpočtové sítě | 0,0813 | 0,0016 |
| příspěvek dle záměru - maximální výsledek u obytné zástavby (Lom) | 0,04 | 0,0008 |
| pozadí (ZÚ 929 Litvínov) | 16,2 | 0,324 |
| pozadí + max. příspěvek výpočtové sítě dle záměru | 16,28 | 0,326 |
| pozadí + max. příspěvek u obytné zástavby (Lom) dle záměru | 16,24 | 0,325 |

Ani v případě chronických účinků SO2 nelze na základě posledních poznatků považovat použitou směrnicovou koncentraci WHO za spolehlivě odvozenou bezpečnou referenční koncentraci. Nicméně i v tomto případě nepatrná výše kvocientu rizika pro imisní příspěvek dle záměru dovoluje učinit závěr, že i riziko chronických účinků oxidu siřičitého je ve vztahu k provozu a vlivu na zdraví obyvatel v okolí zanedbatelné.

Amoniak

Amoniak NH3, CAS 7664-41-7 je bezbarvý plyn s ostrým a dráždivým zápachem, je dobře rozpustný ve vodě. Amoniak dráždí horní cesty dýchací, kůži a oči. Expozice párami amoniaku může vyvolat slzení, dráždění nosu a hrdla, zánět se sípáním, bolest na hrudi. Jednorázová expozice vysokým koncentracím může způsobit chronickou bronchitidu. Opakovaná expozice může způsobit chronické dráždění respiračního traktu. Mezi chronické projevy řadíme kašel, astma, plicní fibrózu, chronické dráždění očí a kůže, obtížné dýchání při námaze, bolesti hlavy, ospalost a netečnost. Inhalace amoniaku v koncentracích cca 35,5-71 mg/m3 a vyšší je příčinou dráždění nosu a hrdla. Vzhledem k tomu, že je amoniak dobře rozpustný ve vodě, tak horní cesty dýchací jsou pravděpodobně více drážděny než dolní cesty dýchací. Amoniak se adsorbuje na prachové částice a s nimi se dostává do dolních cest dýchacích, kde mohou i nízké koncentrace amoniaku způsobovat dráždění (2).

Americká agentura pro ochranu životního prostředí U.S. EPA v databázi IRIS stanovila hodnotu referenční koncentrace RfC = 0,1 mg/m3. Referenční koncentrace RfC je stanovená koncentrace, která při celoživotní inhalační expozici populace včetně citlivých skupin pravděpodobně nezpůsobí poškození zdraví, vychází ze studie na pracovnících (Holness a kol, 1989). Tato hodnota byla odvozena z hodnoty NOAEL 6,4 mg/m3 s přiřazeným faktorem nejistoty UF=30 (UF1=10 byl zvolen pro ochranu senzitivních jedinců, UF2=3 byl zvolen pro nedostatek chronických dat a pro chybějící toxikologické studie pro reprodukční a vývojovou toxicitu) a modifikujícím faktorem MF=1. NOAEL je nejvyšší dávka, při které ještě není na statisticky významné úrovni ve srovnání s kontrolní skupinou pozorován žádný nepříznivý zdravotní účinek (6). U.S. EPA v databázích koncentrací založených na riziku RBC uvádí pro amoniak ve vnějším ovzduší také koncentraci 0,1 mg/m3, při které je dosažena hraniční ještě akceptovatelná míra toxického rizika (7).

Kalifornský úřad pro řízení zdravotních rizik stanovil pro amoniak akutní referenční expoziční limit REL= 3,2 mg/m3 pro dobu trvání expozice 1 hodiny, kdy bylo prokázáno dráždění očí a respiračního traktu a chronický referenční expoziční limit REL = 0,2 mg/m3 s účinkem na respirační systém (8). Akutní REL vychází ze studií na dobrovolnících a chronický REL vychází studie Holness a kol. (1989) na pracovnících (9,10).

Americká hygienická asociace v průmyslu (AIHA) r.1986 uvádí čichový práh amoniaku v rozpětí 0,0266-39,6 mg/m3 s dráždící koncentrací 72 mg/m3. Nejnižší čichový práh je tedy uváděn okolo hodnoty 27 mg/m3 (11). Japonské centrum životního prostředí uvádí čichový práh amoniaku v úrovni 1 mg/m3 (12).

V databázi holandského Národního ústavu veřejného zdraví a prostředí RIVM nebyla tolerovaná hodnota pro amoniak nalezena, taktéž Ministerstvo zdravotnictví ČR referenční koncentraci pro venkovní ovzduší pro amoniak neuvádí.

Vyhláška č.6/2003, kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb stanovila limitní hodinovou koncentraci amoniaku 200 µg/m3.

Pokud bereme v úvahu akutní referenční expoziční limit REL= 3,2 mg/m3 pro dobu trvání expozice 1 hodiny, pak v daném případě, při zohlednění maximální hodinové koncentrace ve výpočtové síti 4,31(g.m-3, příslušná HQ pro amoniak vychází 0,0013 - tedy velmi nízká hodnota i při neznámém pozadí této škodliviny.

Pokud bereme v úvahu chronický referenční expoziční limit REL = 0,2 mg/m3 pak v daném případě, při zohlednění maximální roční koncentrace ve výpočtové síti 0,06 (g.m-3, příslušná HQ pro amoniak vychází 0,003 - tedy velmi nízká hodnota i při neznámém pozadí této škodliviny.

Použitá a citovaná literatura v případě hodnocení amoniaku

1. Manuál prevence v lékařské praxi – VIII. Základy hodnocení zdravotních rizik, Národní program zdraví, 2000

2.   Peter S.Thorne, PhD. : Iowa Concentrated Animal Feeding Operation Air Quality Study, Chapter 3.0 Air Quality Issues, The University of Iowa, 2003

3.   Světová zdravotní organice (WHO) : Air Quality guidelines- Part II, Evalution of Human Health Risks : chapter 7.3 particulate matter, Regional Office for Europe, Copenhagen, Denmark, 2000

4.   James A. Merchant, MD, DrPH, Joel Kline, MD, Kelley J.Donham,DVM, Dwaine S.Bundy, PhD, PE, Carol J.Hodne, PhD Iowa Concentrated Animal Feeding Operation Air Quality Study, Chapter 6.3 Human Health Effects, The University of Iowa, 2003

5.   Peter S.Thorne, PhD. : Iowa Concentrated Animal Feeding Operation Air Quality Study, Chapter 3.0 Air Quality Issues, The University of Iowa, 2003

6.   U.S.EPA : Database IRIS (Integrated Risk Information System), ammonia, Last updated January 2008

7.   Americká agentura pro ochranu životního prostředí (U.S.EPA): Risk-Based Concentration Table, EPA Region III RBC Table 4/6/2007

8.   Cal/EPA : OEHHA (Office of Environmental Health Hazard Assessment) : Air, Toxicity Criteria Databáze

9.   Cal/EPA : OEHHA (Office of Environmental Health Hazard Assessment), Determination of Acute Reference Exposure Levels for Airborne Toxicants, Acute toxicity summary Ammonia, March 1999

10. Cal/EPA : OEHHA (Office of Environmental Health Hazard Assessment, Chronic toxicity summary Ammonia, 2004

11. American Industrial Hygiene Association (AIHA), Odor Thresholds and Irritation levels of several chemical substances, 1986

12. Nagata Y., Measurement of Odor Threshold by Triangle Odor Bag Method, Bulletin of Japan Environmental Sanitation Center, (1990), 17, pp. 77-89

Závěr k hodnocení zdravotních rizik z hlediska plynných škodlivin v souvislosti se záměrem.

Předmětem hodnocení byly škodliviny, které byly posuzovány v rozptylové studii:

- Oxid dusičitý

- Tuhé znečišťující látky - PM10

- Oxidy síry

- Amoniak

Provedené hodnocení ukázalo, že z hlediska předpokládaných vlivů záměru na zdraví obyvatel v okolí je záměr akceptovatelný. Většina příspěvků k imisní zátěži záměrem má z hlediska hodnocení na zdraví obyvatel zanedbatelný charakter. Výjimku činí oxid siřičitý při krátkodobé (hodinové) expozici, kde je nutno brát v úvahu vysoké pozadí. Na druhou stranu je nutno brát v úvahu, že takto vysoké pozadí se uplatňuje jen po několik málo hodin v roce (25) a vypočtený příspěvek záměru odpovídá dle výpočtu programem Symos hodnotě za nejméně příznivých klimatických (rozptylových) podmínek, která během roku, nebo dokonce i během celého provozu dle záměru nemusí nastat.

Pozn. při hodnocení zdravotních rizik vycházeno z prací MUDr. Bohumila Havla, v případě amoniaku Ing. Olgy Krpatové

Hodnocení zdravotních rizik z hlediska akustické zátěže.

V platném integrovaném povolení jsou uvedeny podmínky:

  - Plnit hygienický limit hluku dle NV č. 148/2006 Sb. vzhledem k chráněným stavbám a chráněnému venkovnímu prostoru staveb ve smyslu § 30 zákona č. 258/2000 Sb. Pro denní dobu je limit 50 dB (A), pro noční dobu je limit 40 dB (A).

  - Nakládka materiálu na venkovní ploše skladu a drcení materiálu pro zavážení pecí bude prováděno pouze v denní době, tj. maximálně od 6:00 do 22:00 hodin. V noční době, tj. od 22:00 hodin do 6:00 hodin, tato činnost nebude prováděna.

Veškeré práce bude prováděny ve stávající provozní hale, kde významnější emise do ovzduší mohou být pouze z hlediska instalované vzduchotechniky. Prakticky veškerá doprava související se záměrem je vnitrodoprava - převážení strusky a meziproduktů ze skladových prostor v areálu závodu. S ohledem na vzdálenost od nejbližších obytných objektů není reálný předpoklad změny akustické zátěže v nejbližších chráněných prostorech staveb.

Realizací záměru tedy vliv z hlediska posuzovaného aspektu na zdraví obyvatel v okolí nenastává.

##### Počet obyvatel ovlivněných účinky stavby, činnosti nebo technologie

V rámci vlastní etapy výstavby nedojde k ovlivnění obytných objektů, protože vlastní výstavba není svým rozsahem náročná.

Účinky záměru realizace a následného provozu areálu dle záměru jsou vyhodnoceny v předchozích odstavcích. Nejbližší obytné objekty jsou v obci Louka u Litvínova jsou cca 500 m jižním směrem za železniční tratí v Lomu 900 m východně, v Litvínově 600 m severně od závodu. Naproti areálu firmy Magnesium Elektron CZ s.r.o. se nachází objekt firmy OKZ Holding, který je využíván jako ubytovna (v katastru nemovitostí je veden jako občanská vybavenost). Cca 250 m západně od areálu se nacházejí rekreační objekty - většinou starší. Nejbližší obytné objekty v obci Louka u Litvínova jsou cca 400 m jižním směrem za železniční tratí. Naproti areálu firmy Magnesium Elektron CZ s.r.o. se nachází objekt firmy OKZ Holding na parcele č. 2787/6, který je využíván jako ubytovna (v katastru nemovitostí je veden jako občanská vybavenost). Cca 250 m západně od areálu se nacházejí rekreační objekty - většinou starší.

##### Narušení faktorů pohody

Realizací dle záměru v dané lokalitě nevzniká nová významná zátěž v území. Narušení faktorů pohody nelze předpokládat.

Mezi faktory pohody lze uvažovat i pachovou zátěž. Tato problematika by nastala především v případě amoniaku, pokud by nedošlo k jeho úplnému spálení v dopalovací komoře. Tato problematika byla posouzena v rozptylové studii při úvaze koncentrace zbytkového amoniaku v odpadním plynu 100 mg/m3. Podle výsledů rozptylové studie byla zjištěna nejvyšší hodnota hodinové koncentrace ve výpočtové síti 4,31 μg/m3. Jedná se o hodnotu za nejméně příznivých klimatických (rozptylových) podmínek, která během roku, nebo dokonce i během celého provozu dle záměru nemusí nastat. Čichový práh amoniaku je udáván v širokém rozpětí: 0,0266-39,6 mg/m3. I při úvaze nejnižšího čichového prahu představuje výsledek rozptylové stude pouze 16 % tohoto prahu. Při řádně vedeném provozu nedojde tedy k obtěžování zápachem z provozu dle záměru.

### D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima

Problematika emisí je podrobně uvedena v kapitole B.III.1. Zde uvádíme tabulku celkových emisí z bodových, zdrojů dle záměru při maximální teoretické kapacitě.

Bodový zdroj: výduch z dopalovací komory

| škodlivina | průměr | max. | kg/rok |
| --- | --- | --- | --- |
|  | g/hod | g/hod |  |
| TZL | 12,627 | 120,16 | 103,0 |
| SO2 | 126,268 | 2403,24 | 1030,3 |
| NOx | 189,402 | 2703,65 | 1545,5 |
| CO | 315,670 | 4806,49 | 2575,9 |

Ostatní bodové zdroje znečišťování ovzduší:

| zdroj | znečišťující látka | předpokládaná maximální koncentrace mg/m3 | hmotnostní tok |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | g/hod | kg/rok |
| filtr na silu mleté strusky | TZL | 20 | 80 | 13,6 |
| výduch na silu popílku | TZL | 20 | 80 | 4 |
| výduch na silu vápna | TZL | 20 | 80 | 1,6 |
| celkem |  |  |  | 19,2 |

Pro posuzovaný záměr byla zpracována rozptylová studie pro TZL (PM10), NO2, SO2 a amoniak (příloha 5). Pro vstupní hodnotu amoniaku byl brán předpoklad, že by došlo ke zneškodnění amoniaku pouze do 90 %. V tom případě by byla odpovídající koncentrace v odpadním plynu z dopalovací komory cca 100 - 105 mg/m3 a odpovídající hmotnostní tok 30 - 35 g/hod. Do rozptylové studie nebyly uvažovány emise z plošných a liniových zdrojů, která jsou zanedbatelné.

Vliv na kvalitu ovzduší je komentován v rozptylové studii - příloha 5 a v kapitole D.I.1.

Území záměru na základě dat z roku 2005 (věstník MŽP částka 3/2007, sdělení č. 4) a z roku 2006 patří do oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší z hlediska limitní hodnoty pro PM10 - 24 hod.

V této souvislosti je nutno upozornit na skutečnost, že vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší v daném roce reflektuje především na klimatické podmínky daného roku při více méně málo proměnlivých celkových emisních hodnotách. Podle předběžných výsledků za rok 2007 se obecně plocha překračování limitní hodnoty pro PM10 - 24 hod významně snižuje.

Vlastní záměr nepředstavuje významný zdroj znečišťování ovzduší z hlediska PM10. Na základě hodnocení provedeném v rozptylové studii a kapitole D.I.1. lze považovat záměr z hlediska vlivu na ovzduší za akceptovatelný.

Záměr nemá prokazatelný vliv na klima.

### D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické charakteristiky

V případě posuzovaného záměru se jedná o emise hluku na pozadí stávajícího provozu recyklace slitin hořčíku, které se ve výsledné akustické zátěži okolí neprojeví.

Dle lokalizace posuzovaného záměru ve stávajícím průmyslovém areálu v dostatečné vzdálenosti od obytných objektů a není reálný předpoklad zhoršení stávající akustické zátěže chráněného venkovního prostoru staveb a chráněného venkovního prostoru.

Další fyzikální a biologické vlivy záměru nejsou známy.

### D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody

Vliv na charakter odvodnění oblasti

Realizací záměru nedochází ke změně zpevněných a zastavěných ploch. Nedochází ke změně odvodu dešťových vod ani jejich množství.

Vliv žádný

Vliv na podzemní vody

Záměr představuje navýšení spotřeby vody. Pro loužení je potřeba vody 14 m3 vody denně. Při kapacitě 1400 tun se jedná o spotřebu 4900 m3 ročně. Zdrojem vody bude stávající zatím nepoužívaná studna v blízkosti provozní haly zpracování Mg strusky. Odběr vody ze studny se v současné době legalizuje.

Pro studnu je možné počítat s následujícími parametry:

max. okamžité množství z akumulace po omezenou dobu 5 l/s

průměrné využitelné množství	2,5 l/s

max. hodinové množství	10 m3

max. denní odčerpané množství       	     200 m3

max. měsíční odčerpané množství 	              2 000 m3

max. roční odčerpané množství 	            20 000 m3.

V okolí studny se v dosahu vlivu jejího provozu nenalézají žádné další studny, které by mohly být negativně ovlivněny.

Vliv žádný významný.

Vliv na jakost vody

Realizací záměru nebudou vznikat technologické odpadní vody. Splaškové vody budou i nadále odváděny do kanalizace a na ČOV firmy Greiner packaging s.r.o. (smluvně zajištěno).

Případné úniky technologických vod z provozu jsou zabezpečeny bezodtokovou sběrnou jímkou v provozní hale.

V rámci změny integrovaného povolení bude doplněn stávající havarijní plán pro případ úniku škodlivých látek dle 450/2005 Sb.

Vliv žádný prokazatelný.

### D.I.5. Vlivy na půdu

Realizací záměru nedochází k záboru zemědělské půdy ani pozemků určených k plnění funkcí lesa.

Sekundární znečištění půdy z areálu lze uvažovat pouze spadem tuhých znečišťujících látek. Emise tuhých znečišťujících látek činí teoreticky do 0,12 t za rok při maximální uvažované kapacitě provozu dle záměru.

Veškerá technologie dle záměru je umístěna v provozní hale. Mimo prostor této haly se bude pouze manipulovat s pevnými substráty po zpevněných plochách. Případný úsyp těchto materiálů je snadno likvidovatelný.

Znečištění pozemků zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkcí lesa v okolí v souvislosti s provozem záměru není tedy reálné.

Vliv žádný prokazatelný.

### D.I.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje

Realizace záměru nemá vliv na horninové prostředí a nerostné zdroje. Nedochází k žádné změně proti stávajícímu stavu.

Z8měr je umístěn mimo dobývací prostor i mimo chráněné ložiskové území. Je však umístěn na poddolovaném území. K umístění stavby by se tedy měl vyjádřit příslušný sprání úřad - Obvodní báňský úřad v Mostě.

Vliv žádný prokazatelný.

### D.I.7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy

Záměr je realizován ve stávajícím průmyslovém areálu. Realizací záměru nedochází k záboru půdy ani ke změně zpevněných ploch. Realizace záměru nevyžaduje kácení zeleně, nedojde ke zničení žádného biotopu. Charakter lokality vylučuje výskyt významných společenstev flory a fauny. Není předpoklad, že by se v areálu nacházely chráněné druhy rostlin - dlouhodobé průmyslové využití ploch.

Areál není v kontaktu s žádnými prvky územního systému ekologické stability.

Dle vyjádření Krajského úřadu Ústeckého kraje (viz příloha 2 v části H tohoto oznámení) posuzovaný záměr nebude mít samostatně ani ve spojení s jinými významný vliv na území evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí.

Vliv žádný prokazatelný.

### D.I.8. Vlivy na krajinu

Posuzovaný záměr je realizován ve stávajícím areálu, který dlouhodobě slouží pro průmyslové účely. Výškové poměry se realizací záměru nemění.

V kontextu vlivů na krajinný ráz je možno konstatovat, že:

- 	Nedochází ke vzniku nové charakteristiky území, poněvadž záměr je realizován ve stávajícím areálu ve stávajícím objektu. Nejde o novostavbu ve volné krajině. V daném kontextu jde o vliv nulový.

- 	Nedochází ke změně poměru krajinných složek, poněvadž přímo není dotčena žádná pozitivní složka krajiny, jde o dílčí změny uvnitř krajinné složky stávajícího průmyslového areálu. Vliv nulový.

- 	V kontextu ovlivnění vizuálních vjemů nedochází ke zhmotnění a posílení dominance stávajícího areálu.

- 	V rámci dálkových pohledů se nový provoz v kontextu působení stávajícího stavu neprojeví.

Celkově lze konstatovat, že se nejedná o vliv reálně se projevující.

### D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky

Vzhledem k tomu, že kulturní památky se nevyskytují v bezprostřední blízkosti záměru, není ani předpoklad možných vlivů.

Realizací záměru nebude ovlivněn jiný hmotný majetek než majetek oznamovatele.

Vliv nulový.

## D.II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních vlivů

### D.II.1. Charakteristika vlivů záměru z hlediska jejich velikosti a významnosti

V následujícím textu jsou seřazeny jednotlivé vlivy na životní prostředí podle jejich významu a následně jsou tyto vlivy ohodnoceny a komentovány. Vlivy jsou seřazeny od nejvýznamnějšího po nejméně významný.

- Vliv na ovzduší

- Vlivy na veřejné zdraví

- Vlivy na akustickou situaci

- Vliv na vody

- Vlivy na horninové prostředí

- Vlivy na půdu

- Vlivy na krajinu

- Vliv na floru, faunu a ekosystémy

  - Vliv na ovzduší

Realizací záměru dochází ke vzniku nového zdroje znečišťování ovzduší a to zejména v uzlu úpravy odpadního plynu (v dopalovací komoře) z loužení jemného podílu hořčíkové strusky. Za významné škodliviny lze považovat z tohoto zdroje lze považovat oxid siřitý, oxidy dusíku, v případě nedokonalého spálení amoniaku také amoniak a dále tuhé znečišťující látky s ohledem na skutečnost, že areál závodu magnesium Electron se nachází v oblasti, která byla na základě dat z roku 2005 a 2006 vyhodnocena jako oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší. Pro uvedené znečišťující látky byla provedena rozptylová studie, která prokázala, že realizací záměru nedochází k významné změně kvality ovzduší v okolí záměru a vlivy na kvalitu ovzduší jsou akceptovatelné.

  - Vlivy na veřejné zdraví

Jako základ hodnocení vlivů záměru na zdraví obyvatel v okolí byla vzata stávající kvalita ovzduší podle nejbližších měřících stanic (Lom, Litvínov) ve srovnání s přípěvky záměru dle rozptylové studie. Je možno konstatovat, že realizace záměru se nemůže prokazatelným způsobem projevit na zdraví obyvatel a to i v případě oxidu siřičitého. V případě této škodliviny je v zájmovém území vysoká pozaďová koncentrace, která se projevuje především v maximech krátkodobých koncentrací. Max. krátkodobý příspěvek záměru byl však spočítán pro nejhorší rozptylové podmínky, které nemusí v průběhu roku, nebo dokonce za celou dobu existence provozu nastat.

  - Vlivy na akustickou situaci

Záměr je umístěn v průmyslové zóně ve značné vzdálenosti od nejbližších obytných objektů v Louce u Litvína, v Lomu a v Litvínově. Veškerá technologie bude umístěna v provozní hale. Vnější zdroje emisí hluku nejsou významné. Není reálný předpoklad překračování platných hygienických limitů v chráněném venkovním prostoru.

  - Vliv na vody

Zdrojem vody pro technologii bude studna v blízkosti provozní haly. Odpadní technologické vody v technologii dle záměru nevznikají. Nevznikají nové zastavěné nebo zpevněné plochy – nemění se množství dešťové vody.

  - Vlivy na horninové prostředí

Areál závodu Magnesium Elektron se nachází v území poznamenaném hornickou činností (poddolované území). Realizací záměru nejsou budovány nové objekty, nejsou realizovány zemní práce.

  - Vlivy na půdu

Realizací nedochází k záboru zemědělského půdního fondu ani pozemků sloužících funkci lesa.

  - Vlivy na krajinu

Realizací záměru nevznikají žádné nové objekty. Nevzniká žádná nová dominanta v krajině.

  - Vliv na floru, faunu a ekosystémy

Záměr je realizován ve stávajícím areálu závodu. Vliv na floru, faunu a ekosystémy nenastává. Záměr nemá vliv na lokality Natura.

### D.II.2. Možnosti přeshraničních vlivů

Realizací záměru nelze předpokládat nepříznivé přeshraniční vlivy.

## D.III. Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních stavech

Zvláštní pozornost zasluhuje nakládání s odpadním plynem z loužení strusky, kde hlavní složkou je vodík.

Vodík patří mezi nebezpečné látky zejména díky jeho extrémní hořlavosti (vodík je podle české legislativy klasifikován jako F+), výbušnosti a malé iniciační energii.

Nehoda, ve které hraje hlavní roli vodík, může způsobit rozsáhlé škody nejen z ekonomického hlediska (materiální škody na výrobních, skladovacích a transportních zařízeních, okolních budovách apod.), ale také z hlediska ekologického, sociálního a psychologického. Na závažnost následků případných budoucích nehod lze usuzovat z havárií, k nimž při manipulaci s vodíkem došlo v minulosti.

Havárie s vodíkem nejčastěji vznikly v důsledku selhání obsluhy nebo technické závady. Proto je důležité věnovat co největší pozornost všem dějům při výrobě, skladování, stáčení, přepravě i používání vodíku. V souvislosti s většími skladovacími kapacitami a rostoucí frekvencí stáčení totiž výrazně roste i riziko.

Vodík je bezbarvý plyn bez chuti a zápachu. Pro jeho velkou reaktivitu a nízkou teplotu varu je omezeno použití odorantů. Vodíkový plamen je neviditelný, což dále znesnadňuje detekci (přesto je jeho teplota asi 2 400 °C, a může tedy způsobit poškození okolního zařízení nebo zranění zaměstnanců).

Vodík je lehčí než vzduch, s velkou difuzivitou (asi 3,8krát větší než zemní plyn). To znamená, že se rychleji rozřeďuje na nižší koncentrace a rychleji proniká i zdánlivě kompaktními materiály. Vodík při úniku ve volné atmosféře stoupá rychlostí asi 20 m·s–1.

Při úniku v uzavřeném nebo nevětraném prostoru je ve směsi se vzduchem velké riziko dosažení výbušné koncentrace a následné iniciace výbuchu.

Bezpečnostní vlastnosti vodíku:

| Veličina | Symbol | Hodnota |
| --- | --- | --- |
| meze hořlavosti ve směsi se vzduchem | horní mez | UFL | 75 % objemu |
|  | dolní mez | LFL | 4 % objemu |
| meze hořlavosti ve směsi s kyslíkem | horní mez | UFL | 95 % objemu |
|  | dolní mez | LFL | 4 % objemu |
| spalné teplo | Ho | 142 MJ·kg–1 |
| výhřevnost | – | 120 MJ·kg–1 |
| teplota vzplanutí | – | –253 °C |
| teplota vznícení | – | 572 °C |
| teplota plamene | – | 2 400 °C |
| minimální iniciační energie | MIE | 0,02 mJ |
| rychlost šíření plamene | cf | 2,75 m·s–1 |
| meze výbušnosti ve směsi se vzduch | horní mez | UEL | 59 % objemu |
|  | dolní mez | LEL | 18,3 % obj. |
| meze výbušnosti ve směsi s kyslíkem | horní mez | UEL | 90 % objemu |
|  | dolní mez | LEL | 15 % objemu |
| energie výbuchu |  | 24 kg TNT na kg H2 |
| deflagrační koeficient | kg | 55 MPa·m·s-1 |
| rychlost šíření výbuchu | ve | 2 000 m·-1 |

Reaktivita

Reakce vodíku jsou provázeny uvolňováním tepla (exotermní reakce) a hořením. Významné jsou redukční vlastnosti vodíku, které se využívají k výrobě některých kovů z jejich oxidů.

Široké meze hořlavosti a malá iniciační energie

Meze hořlavosti vodíku jsou velmi široké a jeho iniciační energie současně velmi malá (až 2·10–5 J, viz obr. 2).

Požadavky na konstrukci zařízení

Při konstrukci vodíkových zařízení je důležité věnovat pozornost sběru informací o podmínkách provozu zařízení a v maximální možné míře eliminovat možnost selhání lidského činitele. Současné trendy směřují k vytlačení člověka z celého procesu skladování, výroby a manipulace s vodíkem do role faktoru minimalizujícího možné následky závažné havárie.

Mnohá doporučení pro konstrukci vodíkových zařízení lze nalézt v normách ISO (Technická komise 197) a v publikacích Evropské asociace EIGA.

Zařízení technologie dle záměru je řešeno tak, aby bylo mírně podtlakové, tzn. aby odpadní plyn s obsahem vodíku se nedostával do pracovního prostředí. I tak však musí být provoz vybaven detektory k registraci úniků odpadního plynu do pracovního prostředí včetně akustické signalizace a návazné blokace některých funkcí (např. míchání v reakčních reaktorech). V provozním řádu zařízení bude uveden postup odstavení zařízení z provozu v daném případě a postup při odstraňování příčiny úniku plynů.

Problematika poruch a havárií - chování při nich a postupů při odstraňování příčin a následků - bude řešena v následujících materiálech:

- Soubor technickoprovozních parametrů a technickoorganizačních opatření k zajištění provozu zdroje znečišťování ovzduší v řádném - trvalém provozu (Provozní řád) dle zák. 86/2002 Sb. v platném zněný, prováděný dle Vyhlášky 356/2002 Sb. v platném znění

- Plán opatření pro případ havarijního zhoršení jakosti vod podle vyhlášky 450/2005 Sb.

- Provozní řád pro nakládání s odpady dle 185/2001 Sb., v platném znění

Tyto materiály, resp. změny těchto provozních materiálů budou součástí podání oznamovatele pro změnu integrovaného povolení.

## D.IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí

- územně plánovací opatření

Areál firmy Magnesium Elektron CZ s.r.o., ve kterém je posuzovaný záměr umístěn, je dle platného územního plánu obce Louka u Litvínova v průmyslové zóně. Dle vyjádření MěÚ Litvínov, odboru regionálního rozvoje - úřad územního plánování č.j. ORR/2166/Žo-275/Otč/2008 ze dne 6. 11. 2008 je záměr v souladu s územním plánem (vyjádření je uvedeno v příloze 1). Územně plánovací opatření se proto nenavrhují.

- technická opatření (likvidace znečištění, recyklace odpadů, záchranný průzkum archeologických nalezišť, opatření pro ochranu kulturních památek)

Dále jsou uvedena doporučení zpracovatele oznámení, která jsou již presentována v předchozím textu:

V období přípravy záměru:

      - V souvislosti se záměrem požádat o změnu integrovaného povolení dle zák. 76/2002 Sb. v platném znění,

      - pro žádost o změnu integrovaného povolení zpracovat odborný posudek ve smyslu § 17 odst. 5, zákona č. 86/2002 Sb. v platném znění (změna velkého zdroje znečišťování),

      - pro žádost o změnu integrovaného povolení aktualizovat Havarijní plán s náležitostmi dle vyhlášky 450/2005 Sb.,

      - pro žádost o změnu integrovaného povolení aktualizovat Soubor technickoprovozních parametrů a technickoorganizačních opatření pro zajištění provozu stacionárního zdroje znečišťování ovzduší,

      - pro žádost o změnu integrovaného povolení předložit Provozní řád pro nakládání s odpady

      - respektovat závěr zjišťovacího řízení, příp. stanovisko zák. 100/2001 Sb. v platném znění k předmětnému záměru

      - legalizovat odběr vody ze studny v areálu

      - požádat Obvodní báňský úřad v Mostě o vyjádření k umístění technologie na poddolovaném území

V období realizace

      - dodavatel stavby bude v případě nutnosti eliminovat sekundární prašnost kropením prostoru staveniště, a stavebních komunikací;

- smluvně zajistit odstranění odpadů pouze se subjekty oprávněnými k této činnosti,

- dodavatel stavby vytvoří v rámci zařízení staveniště podmínky pro třídění a shromažďování jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti odpadového hospodářství; o vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich zneškodnění nebo využití bude vedena odpovídající evidence; součástí smlouvy se zhotovitelem stavby bude požadavek vznikající odpady v etapě výstavby nejprve nabídnout k využití

- na zařízení staveniště nebudou skladovány látky škodlivé vodám včetně zásob PHM pro stavební mechanismy; stavební mechanismy budou vybaveny dostatečným množstvím sanačních prostředků pro případnou likvidaci úniků ropných látek,

- v případě úniku ropných nebo jiných závadných látek bude kontaminovaná zemina neprodleně odstraněna a uložena na lokalitě určené k těmto účelům,

- před uvedením stavby do zkušebního provozu bude požádán Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, o souhlas,

- před uvedením stavby do zkušebního provozu bude vypracována (doplněna) provozní evidence ve smyslu § 11, odst. 1, zákona č. 86/2002 Sb., v platném znění v rozsahu dle přílohy č. 9 vyhlášky MŽP č. 356/2002 Sb.,

V období zkušebního provozu

      - Pro případ úkapů, úniků závadných látek, ropných látek popř. havárie musí být areál vybaven záchytnými platy, havarijní soupravou pro sanaci sorpčním materiálem, smetákem, koštětem, lopatkou, nádobou na shromažďování odpadů vzniklých při sanaci,

      - v rámci zkušebního provozu provést měření hluku v pracovním prostředí pro zařazení do kategorie v rozsahu dle požadavků orgánu ochrany veřejného zdraví, podle výsledku provést příp. nápravná opatření,

      - v rámci zkušebního provozu provést měření škodlivin v pracovním prostředí v rozsahu dle požadavku příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví, na základně zjištěných výsledků navrhnout a provést případná nápravná opatření,

      - v průběhu zkušebního provozu zajistit autorizované měření emisí v odpadním plynu z dopalovací komory minimálně v rozsahu dle požadavku orgánu státní správy (KÚ Ústeckého kraje),

      - v průběhu zkušebního provozu prověřit detailně složení upraveného kalu z linky hydrometalurgie, provést hodnocení nebezpečných vlastností dle 376/2001 Sb. v platném znění

      - před ukončením zkušebního provozu bude dopracován Provozní řád ve smyslu §11, odst 2, zákona č. 86/2002 Sb. v platném znění v rozsahu dle přílohy č. 10 vyhlášky MŽP č. 356/2002 Sb. a bude předložen Krajskému úřadu Ústeckého kraje ke schválení.

      - pokud ve zkušebním provozu dojde ke změnám ve schválených provozních předpisech schvalovaných v rámci integrovaného povolení, promítnout tyto změny a nechat schválit Krajským úřadem Ústeckého kraje

      - V případě požadavku orgánu veřejného zdraví změřit akustickou zátěž v chráněném venkovním prostoru v rozsahu dle požadavků.

V období trvalého provozu

      - Veškeré prostory, kde se bude manipulovat s látkami škodlivými vodám v rámci uvažovaného záměru, budou splňovat podmínky pro manipulaci a skladování látek škodlivých vodám z hlediska technického zabezpečení objektů,

      - dodržovat podmínky platného integrovaného povolení,

      - provádět autorizované měření emisí v požadovaném rozsahu a četnosti,

monitoring

V rámci zkušebního provozu doporučuje zpracovatel oznámení provést autorizované měření škodlivin přítomných v odpadním plynu z loužení strusky:

-	TZL, SO2, NOx, CO,

- organické látky vyjádřené jako TOC

- sulfan, NH3

Provádět sledování kvality vody ze studny v rozsahu a s četností podle rozhodnutí příslušného vodoprávního úřadu.

- kompenzační opatření

Kompenzační opatření se nenavrhují.

## D.V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů při hodnocení vlivů

Hodnocení bylo provedeno na základě podkladů získaných od investora a od projektanta, poznatků o daném regionu získaných z různých zdrojů a vlastních podkladů zpracovatele oznámení o jiných obdobných provozech.

Prognózy byly prováděny na základě technických propočtů( v některých případech na základě odborných odhadů. K posouzení vlivu záměru na kvalitu ovzduší bylo použito programu SYMOS 97, verze 2006. Byl hodnocen příspěvek záměru.

K hodnocení byly použity současně platné legislativní předpisy.

Kompletní podklady použité při zpracování tohoto oznámení jsou uvedeny v příloze 8.

## D.VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při zpracování oznámení

Oznámení bylo zpracováno na základě podnikatelského záměru, konzultací s projektantem, investorem, odbornými firmami a dalších podkladů včetně osobních zkušeností. Určitým nedostatkem byla skutečnost, že předkládané oznámení bylo vyhotoveno v období přípravy záměru a projekčních podkladů pro územní rozhodnutí, které nejsou ve všech směrech ještě precizovány. Na druhou stranu to umožňuje zpracovateli oznámení ovlivnit konečné řešení vlastními podněty, které jsou v předloženém oznámení presentovány.

Vzhledem k tomu, že v sesterských závodech firmy Magnesium Elektron CZ s.r.o. není problematika dalšího využívání strusky vznikající při recyklaci slitin hořčíku řešena, bylo nutno přistoupit k řešení od počátku, bez možnosti převzetí již hotové technologie. Pro návrh technologického řešení bylo nutno provést základní technologické testy včetně modelových ověření. Návrh řešení využívá zařízení z podobných provozů.

Lze předpokládat, že na základě zkušebního provozu budou některé technologické upraveny.

Ve vlastním technologii se mohou objevit změny, které však zásadně nemohou ovlivnit celkovou koncepci záměru a vyhodnocené vlivy na životní prostředí, mohou však již odrážet návrhy obsažené ve zpracovaném oznámení.

Kompletní podklady použité při zpracování tohoto oznámení jsou uvedeny v příloze 8 v části H tohoto oznámení.

# ČÁST E
POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU

(pokud byly předloženy)

Vzhledem k tomu, že v sesterských závodech firmy Magnesium Elektron CZ s.r.o. není posuzovaná problematika řešena, bylo nutno přistoupit k řešení od počátku, bez možnosti převzetí již hotové technologie. Byly zvažovány, zkoušeny a hodnoceny různé varianty postupů zpracování odpadní strusky. V oznámení hodnocená varianta je varianta konečná. Tato varianta představuje dva stupně nakládání se struskou:

- mechanické zpracování strusky - drcení a třídění, jehož výsledkem je kovová frakce, která se vrací do základní výroby a jemná frakce, která postupuje na další zpracování

- zpracování jemné frakce, která obsahuje zbytky kovů a především sole. Tato frakce se podrobuje loužení vodou s tím, že uvolněné plyny se zneškodňují, získaný roztok se zpracovává až do formy krystalů solí, jako vstupní suroviny pro přípravu tavících solí. Nerozpustný zbytek se po úpravě jako odpad kategorie O odváží na zneškodnění na odpovídající skládku

přičemž první stupeň je již připraven do zkušebního provozu a druhého stupně se týká předkládané oznámení.

Varianty umístění záměru nebyly uvažovány vzhledem k tomu, že záměr navazuje na stávající zařízení v areálu firmy Magnesium Elektron CZ s.r.o. na katastrálním území Louka u Litvínova.

# ČÁST F
ZÁVĚR

Firma Magnesium Elektron CZ s.r.o. provozuje v průmyslové investiční zóně Litvínov - Louka od května roku 2002 závod na recyklaci slitin hořčíku. Při tavení hořčíkových výmětů se struskotvornými tavidly (fluxy) vzniká struska, která vedle zbytků tavidel obsahuje i kovový hořčík, hliník a další látky, které z roztaveného kovu do strusky přejdou.

Předkládané oznámení o vlivu stavby na životní prostředí hodnotí další technologické uzle, které navazují na první část linky na zpracování strusky. První část linky, která zahrnuje drcení strusky a třídění nadrceného produktu, je v současnosti připravena na zkušební provoz. Její zprovoznění vyžaduje integrované povolení, které bylo firmě Magnesium Elektron CZ s.r.o. vydáno Krajským úřadem Ústeckého kraje (rozhodnutí č.složky 86/ŽPZ/07/IP-32/Sk, č. ev. 59854/2008 ze dne 2. 6. 2008 a změna integrovaného povolení zn. 86/ŽPZ/07/IP-32/Sk, Rc č. ev. 141640/2008 ze dne 27. 8. 2008). Postupně jsou tedy naplňovány jednotlivé podmínky integrovaného povolení.

Posuzovaná druhá část linky zahrnuje zpracovávání jemné frakce z drcení strusky po separaci kovů (loužení, filtraci, zahuštění a homogenizaci). Vzhledem k tomu, že v sesterských závodech firmy není tato problematika řešena, bylo nutno přistoupit k řešení od počátku, bez možnosti převzetí již hotové technologie.

Na základě údajů uvedených v tomto oznámení lze konstatovat, že realizace záměru v navrženém provedení zajišťuje ochranu životního prostředí v souladu s platnou legislativou.

Záměr navazuje na stávající zavedenou výrobu ve stávajícím průmyslovém areálu firmy Magnesium Elektron CZ s.r.o. Areál je umístěn mimo obytné části obcí. Nejsou známy překážky z hlediska ochrany životního prostředí, které by bránily realizaci záměru v dané lokalitě. Je možno konstatovat, že na základě poskytnutých podkladů, získaných informací a dalších podkladů a hodnocení provedeného v předkládané dokumentaci, předmětný záměr splňuje legislativní předpisy z hlediska ochrany životního prostředí a je akceptovatelný.

Zpracovatel na základě znalostí uvedených v předkládaném oznámení doporučuje záměr

r e a l i z o v a t

za podmínek uvedených v dokumentaci, při zohlednění připomínek z jejího projednávání a dalších stupňů schvalování záměru.

# ČÁST G
VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU

Firma Magnesium Elektron CZ s.r.o. provozuje v průmyslové investiční zóně Litvínov - Louka od května roku 2002 závod na recyklaci slitin hořčíku. Pro tento provoz bylo rozhodnutím Krajského úřadu Ústeckého kraje vydáno integrované povolení (č.složky 86/ŽPZ/07/IP-32/Sk, č. ev. 59854/2008 ze dne 2. 6. 2008) a změna integrovaného povolení (zn. 86/ŽPZ/07/IP-32/Sk, Rc č. ev. 141640/2008 ze dne 27. 8. 2008).

Při tavení hořčíkových výmětů se struskotvornými tavidly (fluxy) vzniká struska, která vedle zbytků tavidel obsahuje i Mg slitinu a další látky, které z roztaveného kovu do strusky přejdou. Hlavními složkami tavidel jsou oxid hořečnatý, soli hořčíku, vápníku a draslíku.

V současné době se připravuje do zkušebního provozu linka na přepracování a využití strusky (její první část). Její zprovoznění vyžaduje i výše uvedené integrované povolení, kde je v podmínkách uvedeno, že do 12 měsíců od nabytí právní moci integrovaného povolení doplní provozovatel zařízení o technickou jednotku k přepracování a využití odpadu 10 08 08 Solné strusky z prvního a druhého tavení a zahájí její zkušební provoz.

Linka na přepracování a využití strusky se skládá z několika stupňů. V prvních stupních úpravy se jedná o oddělení kovového podílu, který lze s výhodou využít ke zpětnému tavení. Zbylý jemný pevný podíl, který tvoří zhruba 70 % vstupní strusky, je nutné upravit procesem loužení se zajištěným odsáváním plynů a chlazením.

Technologie úpravy odpadní strusky se skládá z následujících základních technologických uzlů:

- drcení strusky

- třídění nadrceného produktu

- loužení jemné frakce

- filtrace a promývání

- zahuštění filtrátu a převedení solí do krystalické podoby

- homogenizace a stabilizace filtračního koláče s obsahem Mg(OH)2

První dva technologické uzle jsou v současnosti připraveny na zkušební provoz.

Předložené oznámení hodnotí další technologické uzle zpracování jemného podílu strusky, tzn. loužení, filtraci, zahuštění s výrobou a homogenizaci.

Předmětem posuzovaného záměru je zpracování jemného vytříděného podílu, který vzniká při drcení a třídění strusky a dále prachových podílů z filtru technologie drcení a třídění. Toto zpracování zahrnuje loužení, filtraci, zahuštění a homogenizaci.

Nejjemnější vytříděný podíl a prachové podíly z filtru technologie drcení a třídění se budou dopravovat v big-bagech do vstupního sila suroviny. Odtud budou postupovat do reakčních nádrží (3 ks), kde se budou loužit ve vodě v intenzivně ochlazovaných míchaných agitátorech bez přístupu vzduchu. Při tomto procesu dochází k zvýšení teploty a tlaku. Během bouřlivé reakce vody se zbytkovými kovy bude docházet k rozpouštění solí obsažených ve strusce, vývinu velkého množství tepla, úniku značného množství plynů a k zreagování hořečnaté složky (kovové) na MgO - oxid hořečnatý, resp. Mg(OH)2 - hydroxid hořečnatý. Unikající plyny především s obsahem vodíku a dále minoritních složek - amoniaku, sulfanu apod. budou odváděny přes plynojem a zneškodňovány ve spalovací komoře s podpůrným hořákem na propan butan.

Suspenze získaná po loužení bude čerpána do separačního zařízení, řešeném odstředivkou. Vznikající pevná fáze bude vždy po oddělení kapalné fáze promývána vodou tak, aby se dosáhlo snížení obsahu solí na požadovanou mez. Promývací voda se využije zpět v technologickém uzlu loužení.

Po separaci pevné fáze vzniká nasycený roztok - solanka - obsahující vodorozpustné soli, převážně KCl - chlorid draselný a MgCl2 - chlorid hořečnatý. Solanka bude čerpána do odparky, kde dojde k jejímu zahuštění a po následném ochlazení k vykrystalizování směsi solí (KCl + MgCl2). Takto získaný produkt bude základem pro přípravu nových tavících solí nebo může být využit jiným způsobem např. k údržbě silnic apod. Vzniklá krystalická sůl bude shromažďována v big-bagech v krytém meziskladu, aby nedošlo při styku s vodou k jeho rozpuštění a tím k znehodnocení.

Promytý filtrační koláč obsahující oxid a hydroxid hořečnatý, stejně tak jako oxidy, hydroxidy případně oxohydroxidy doprovodných prvků např. hliníku apod. bude dopravován do homogenizátoru, kde se smíchá s vhodným pojivem (CaO, MgO, popílek) a tím se získá transportovatelný produkt. Zbytkový filtrační koláč bude uložen na odpovídající skládce odpadů.

Problematika vzniku odpadních plynů při procesu loužení odseparované strusky je řešena odváděním vznikajícího plynu přes plynojem na spalování v dopalovací komoře. Po dlouhodobém ověření množství a složení odpadních plynů z loužení strusky bude možné navrhnout jejich případné jímání a využití např. při vytápění pracovního prostoru, příp. využití i v technologii recyklace Mg-slitin.

Předkládané oznámení hodnotí vlivy na životní prostředí výše uvedeného záměru.

Záměr má být realizován ve stávajícím oploceném areálu firmy Magnesium Elektron CZ s.r.o. ve stávající hale na pozemku p.č. st. 294. V souvislosti s realizací záměru nebude proveden zábor pozemků zemědělského půdního fondu ani pozemků určených k plnění funkcí lesa.

Potřeba vody je pro technologii a pro sociální zařízení. Pro loužení je potřeba vody 3,5 m3/1 tunu louženého materiálu, tj. při výkonu 4 t za den 14 m3 vody denně. Při kapacitě 1400 tun se jedná o spotřebu 4900 m3. Zdrojem této vody bude studna v areálu, která se v současnosti nevyužívá. Odběr ze studny je v současnosti legalizován. Nárůst potřeby vody pro sociální účely bude o 232 m3. Zdrojem vody pro sociální účely je veřejný vodovod.

Další vstupní surovinou je aditivum (vápno) a popílek na stabilizaci (solidifikací) filtračního koláče. Ročně se bude jednat o cca 92 t popílku a 46 t vápna. Pro dopalovací komoru s podpůrným hořákem na propan butan se počítá se spotřebou propan-butanu 29 400 m3/rok.

Záměr nemá nároky na novou dopravní infrastrukturu. Doprava surovin bude silniční. Pro dovoz vstupních pomocných surovin (vápno, popílek) a odvoz solidifikovaného materiálu na skládku bude využívána stávající komunikace I. třídy č. 27 s návaznou místní komunikací do průmyslové zóny. Při max. teoretické kapacitě se bude jednat o 86 vozidel/rok, při 340 pracovních dnech se bude jednat o 0,25 vozidel/den, nebo-li 0,5 jízd TNV za den.

Realizací záměru vzniknou nové bodové zdroje znečišťování ovzduší. Jsou to: výduch z dopalovací komory, filtr na silu mleté strusky, výduch odparky, výduch na silu popílku a výduch na silu vápna. Nejvýznamnějším zdrojem je výduch z dopalovací komory. Pro tento zdroj byla zpracována rozptylová studie. Emise z plošných a liniových zdrojů nejsou významné a nebylo s nimi v rozptylové studii uvažováno.

Realizací záměru nebudou vznikat technologické odpadní vody. Splaškové vody budou i nadále odváděny do kanalizace a na ČOV firmy Greiner packaging s.r.o. (smluvně zajištěno). Realizací záměru se nemění množství dešťových vod odváděných z areálu (nevznikají žádné nové zastavěné nebo zpevněné plochy).

Co se týká odpadů, v principu se jedná o zařízení pro nakládání s odpady, v tomto případě půjde o využití odpadů. Realizací záměru  využití více 50 % odpadů s tím že zbytkový výsledný odpad dle záměru má být kategorie O. Ve zkušebním provozu musí být dán důkaz, že předmětný odpad skutečně není nebezpečný.

Nejbližší obytné objekty v obci Louka u Litvínova jsou cca 500 m jižním směrem za železniční tratí, v Lomu 900 m východně, v Litvínově 600 m severně. Naproti areálu firmy Magnesium Elektron CZ s.r.o. se nachází objekt firmy OKZ Holding na parcele č. 2787/6, který je využíván jako ubytovna (v katastru nemovitostí je veden jako občanská vybavenost). Cca 250 m západně od areálu se nacházejí rekreační objekty - většinou starší.

Areál leží na rozvodí dvou dílčích povodí. Chladírenský sklad se nachází v dílčím povodí vodoteče Kocába číslo hydrologického pořadí 1-08-05-104. Zájmové území se nenachází v evropsky významné lokalitě nebo ptačí oblasti. Podle vyjádření Krajského úřadu Středočeského kraje nemá záměr vliv na lokality Natura 2000.

Záměr předpokládá vytvoření 9 nových pracovních míst.

Zhodnocení vlivů záměru na životní prostředí:

V předkládaném oznámení je věnována přiměřeně pozornost všem složkám životního prostředí.

Vlivy provozu záměru na imisní zátěž byly posouzeny rozptylovou studií (příloha 5). V úvahu byly brán nejvýznamnější bodový zdroj znečišťování ovzduší - dopalovací komory. Ze závěrů rozptylové studie vyplývá, že koncentrace jednotlivých znečišťujících látek budou výrazně pod hodnotami imisních limitů a neovlivní blízké okolí ani nejbližší obytnou zástavbu. Ani v součtu se stávajícím imisním pozadím nezpůsobí přírůstek emisí související se záměrem překročení příslušných imisních limitů.

Co se týká hluku dle lokalizace posuzovaného záměru není reálný předpoklad zhoršení stávající akustické zátěže venkovního prostoru staveb a v chráněného venkovního prostoru. Akustická studie nebyla zpracována vzhledem na vzdálenost obytných objektů.

Na základě údajů uvedených v kapitole D.1.1. lze celkově konstatovat, že při běžném provozu dle záměru nelze předpokládat prokazatelné negativní ovlivnění zdraví obyvatel v okolí.

Záměr nepředstavuje žádný prokazatelný vliv na vody. Realizací záměru nebudou vznikat technologické odpadní vody. Případné úniky technologických vod z provozu budou zabezpečeny bezodtokovou sběrnou jímkou v provozní hale. V rámci změny integrovaného povolení bude doplněn stávající havarijní plán pro případ úniku škodlivých látek dle 450/2005 Sb.

Z hlediska vlivů na ostatní složky životního prostředí, které jsou podrobněji komentované v příslušných pasážích oznámení, lze záměr označit z hlediska velikosti vlivů za malý až nulový, z hlediska významnosti vlivů za málo významný až nevýznamný.

Na základě podrobného hodnocení uvedeného v předkládaném oznámení došel zpracovatel oznámení k závěru, že záměr je v souladu s platnou legislativou, vlivy na životní prostředí jsou minimalizovány a záměr je bez problémů akceptovatelný. V rámci zpracování předkládaného oznámení uvádí některá opatření (doporučení), která jsou specifikována v kapitole D. IV. Tato opatření nelze považovat za konečná. Další opatření (pokud budou akceptovatelná) vyplynou jak z dalšího projednávání předkládaného oznámení, tak projednávání dle stavebního zákona, zákona o integrované prevenci a dalších legislativních předpisů.

# ČÁST H
PŘÍLOHY

Na dalších stránkách jsou uvedeny následující přílohy:

- Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace

- Stanovisko orgánu ochrany přírody, pokud je vyžadováno podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění zákona č. 218/2004 Sb.

- Mapové přílohy

  - Situace 1 : 10 000

  - Letecký snímek

  - Výřez vodohospodářské mapy 1 : 25 000 (zvětšeno) s vysvětlivkami

  - Záplavové území Radčického potoka

- Dispozice záměru

  - Půdorys 1. NP

  - Stavební úpravy haly - řezy

- Rozptylová studie

- Nabídka na dopalovací komoru

- Doklady

  - Integrované povolení

  - Charakteristika strusek z metalurgie Mg slitin

- Podklady

Zpracovatel oznámení:

Ing. Josef Tomášek, CSc. (držitel autorizace dle § 19 zákona č. 100/01 Sb. - osvědčení č.j. 69/14/OPV/93 ze dne 18. 2. 1993 s prodloužením autorizace na 5 let pod č.j. 45139/ENV/06 ze dne 7. 7. 2006)

Středisko odpadů Mníšek s.r.o.

Pražská 900

252 10 Mníšek pod Brdy

IČO:	46349316

DIČ:	CZ46349316

tel.: 	318 591 770-71

603 525 045

fax: 	318 591 772

e-mail: som@sommnisek.cz

Spolupracovali:

Ing. Eva Horálková, Středisko odpadů Mníšek s.r.o.

Ing. Ivana Lundáková, Středisko odpadů Mníšek s.r.o. (držitel autorizace dle § 19 zákona č. 100/01 Sb. - osvědčení č.j. 7232/876/OPVŽP/99 ze dne 15. 9. 1999 s prodloužením autorizace na 5 let pod č.j. 47634/ENV/06 ze dne 21. 7. 2006)

Datum zpracování oznámení: 		8.12.2008

Podpis zpracovatele oznámení:

# Text boxes

odvod odpadních plynů

homogenizační nádrž

sběrná nádrž

odstředivka I.

vyrovnávací nádrž

rozmíchávací nádrž

odstředivka II

promývání

zahuštěný pevný podíl

kapalná fáze

rozmíchávací nádrž

odstředivka III

zahuštěný pevný podíl

silo popílku

silo vápna

filtr

dávkování

dávkování

mísič

dopravník

kontejnér

odparka

pára

silo na soli

big- bag

filtr

filtr

studna

záchytná nádrž filtrátu

kapalná fáze

zahuštěný pevný podíl

výduch

Zjednodušené technologické schéma

R4

měřící místo

výduch

stanice propan butan

filtrát

nádrž filtrátu

kalolis

kapalná fáze

plynojem

dopalovací komora

reakční nádrž

reakční nádrž

reakční nádrž

dávkování vsázky

struska jemný podíl

vstupní silo

oplachy, úkapy

nádrž oplachové vody

pevná fáze

odvod odpadních plynů