Posudek na hodnocení vlivů záměru

na lokality soustavy Natura 2000

dle § 45i zákona 114/1992 Sb., v platném znění

Větrná farma Kryštofovy Hamry a větrná farma Výsluní

Jan Losík

září 2011

Datum zpracování posudku: 12.9. 2011

Zpracovatel  posudku:

Mgr. Jan Losík, PhD.

Schweitzerova 47

779 00 Olomouc

tel.: 604 623 654

Autorizace ke zpracování posudku:

Autor je držitelem autorizace MŽP ČR č.j. 630/279/05 k posuzování vlivů na lokality soustavy Natura 2000.

Spolupráce:

Mgr. Alice Háková

512 33 Studenec u Horek 166

tel.: 737726287

Držitelka autorizace MŽP ČR č.j. 630/1731/05 k posuzování vlivů na lokality soustavy Natura 2000.

Podpis zpracovatele posudku:

……………………………………

V Olomouci dne 12.9. 2011

# Úvod

Předmětem tohoto posudku je hodnocení vlivu záměru na předměty ochrany evropsky významných lokalit a ptačích oblastí podle § 45i, zák. 114/1992 Sb., v platném znění a jeho doplnění, k záměru „Větrná farma Kryštofovy Hamry a větrná farma Výsluní“, které vypracoval RNDr. Tomáš Kuras, Ph.D. v srpnu roku 2010, doplnění je datováno ke dni 27. 4. 2011. Zadavatelem posudku je společnost Regionální centrum EIA s.r.o., Chelčického 4, Ostrava, která  pro daný záměr zpracovává odborný posudek EIA dle přílohy č. 5 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění.

Předkládaný posudek byl zpracován podle souvisejících metodických pokynů MŽP ČR a v souladu s požadavky uvedenými v § 45i zákona č. 114/1992 Sb. (o ochraně přírody a krajiny, v platném znění). Cílem zpracování posudku je prověřit správnost dokumentace, resp. její součásti – naturového hodnocení záměru. Jedná se zejména o posouzení úplnosti a správnosti v dokumentaci uvedených údajů a závěrů dokumentace, zda záměr má nebo nemá významný negativní vliv na předměty ochrany a celistvost konkrétních lokalit soustavy Natura 2000.

# Základní údaje o záměru

Název záměru: Větrná farma Kryštofovy Hamry a větrná farma Výsluní

Umístění záměru:	kraj:	Ústecký

okres: Chomutov			 						Obec: Kryštofovy Hamry, Výsluní

k. ú.: Sobětice u Výsluní, Volyně u Výsluní, Výsluní, Přísečnice, Rusová, Dolina

Rozsah (kapacita) záměru:

Předmětem hodnocení je výstavba větrných elektráren (dále VTE) a navazující infrastruktury (úprava a stavba obslužných komunikací, pokládka kabelové trasy) situované na území vrcholové partie Krušných hor. Úhrnem je v rámci záměru Větrná farma Kryštofovy Hamry a větrná farma Výsluní počítáno s těmito hlavními objekty:

• 32 ks VTE o celkovém jmenovitém výkonu 64 MW

• cca 15 km obslužných komunikací

• cca 22 km kabelového vedení 22 kV

Stavba je navržena jako dočasná na dobu 25 let. V rámci záměru jsou předpokládány VTE typu VESTAS V90 o výkonu 2 MW, o výšce náboje 105 m a průměru rotoru 90 m.

Stavba je členěna do tří celků:

1. Stavba obslužných komunikací: Komunikace propojují jednotlivé VTE – slouží jednak pro samotnou výstavbu a dále pro obsluhu a zpřístupnění území během provozu VTE. Tam, kde je to možné budou použity stávající cesty, které budou případně upraveny, jinak budou budovány cesty nové. Celkově se jedná o komunikace v délce cca 22 km.

2. Stavba datových a el. kabelů a kabelového vedení k přípojnému bodu.

3. Stavba vlastní technologie VTE (tj. realizace gravitačních základů, montáž tubusu, usazení gondoly a zprovoznění systémů): Základová konstrukce je tvořena železobetonem, velikost základů je 17 x 17 m (tedy cca 289 m2) a hloubka základů je 2,5 m.

Záměr byl předložen v jediné variantě.

Detailní popis záměru je uveden v textu dokumentace EIA (Motl, Hapštáková 2010).

# Hodnocení vlivů záměru na EVL a PO

Posouzení úplnosti a správnosti naturového hodnocení v dokumentaci EIA

Posuzované hodnocení vlivu záměru „Větrná farma Kryštofovy Hamry a větrná farma Výsluní“ na lokality soustavy Natura 2000 bylo zpracováno pro fázi oznámení v procesu EIA RNDr. Tomášem Kurasem, Ph.D. v srpnu roku 2010. Podnětem pro zpracování hodnocení byla stanoviska OOP podle § 45i odst. 1 ZOPK. Konkrétně šlo o stanoviska KÚ Ústeckého kraje (ev. č. 119290/2009/ZPZ/N-1179, ze dne 30.6.2009, pro záměr Větrný park Kryštofovy Hamry a ev. č. 119287/2009/ZPZ/N-1178, ze dne 30.6.2009 pro záměr Větrný park Výsluní.

Dne 15.2. 2011 byla odborem životního prostředí Krajského úřadu Ústeckého kraje  dopisem č.j. 3460/ZPZ/2010, JID 25225/2011/KUUK, s odkazem na znění §8 odst.5 zákona č.100/2001.Sb. v platném znění, vrácena Dokumentace záměru „Větrná farma Kryštofovy Hamry a větrná farma Výsluní“ k dopracování, a to na základě obdržených vyjádření OSS k Dokumentaci  a vyjádření zpracovatele posudku Ing. Vladimíra Rimmela. Součástí tohoto dopisu byly i připomínky k hodnocení vlivu na soustavu Natura 2000. V reakci na tyto připomínky zpracoval dr. Kuras v dubnu 2011 dodatek hodnocení.

Uvedenými stanovisky podle § 45i odst. 1 ZOPK nebyl vyloučen významný negativní vliv záměru na EVL Na loučkách a PO Novodomské rašeliniště-Kovářská. Hodnocení má formu samostatného dokumentu. Obsah textu hodnocení odpovídá požadavkům § 45i  zákona č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

Stanovisko posuzovatele:

Struktura hodnocení je v souladu s metodickým pokynem MŽP pro provádění naturových hodnocení. Po formální stránce je možné hodnocení považovat za úplné. Autor hodnocení věnoval dostatečnou pozornost charakteristice záměru a uvedl všechny potřebné technické údaje relevantní pro vyhodnocení vlivu větrných elektráren na evropsky významné lokality a ptačí oblasti. Také metody použité v hodnocení se jeví jako dostatečné pro dosažení hlavního cíle hodnocení, kterým je zjistit, zda má záměr významný negativní vliv na předměty ochrany a celistvost konkrétních evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí. Mezi podklady pro zpracování hodnocení je uveden celoroční biologické hodnocení záměru (Kočvara 2010) i další odborné studie zabývající se předměty ochrany dotčených lokalit soustavy Natura 2000.

Identifikace ovlivněných území soustavy Natura 2000

Hlavním kritériem při určování dotčených součástí soustavy Natura 2000 byla poloha záměru vzhledem k okolním ptačím oblastem a evropsky významným lokalitám, přičemž byly zohledněny i vlastnosti předmětů ochrany v těchto územích. Jako potenciálně ovlivněné byly určeny Evropsky významná lokalita Na loučkách a Ptačí oblast Novodomské rašeliniště – Kovářská. Autor se zabýval také možností ovlivnění dalších lokalit soustavy Natura 2000, které se nacházejí v okolí (EVL Novodomské a polské rašeliniště, EVL Bezručovo údolí a EVL Podmilesy). Vliv na tyto EVL bylo možné předem jednoznačně vyloučit.

Dále je uvedena charakteristika obou potenciálně dotčených území soustavy Natura 2000 a vyčerpávající přehled jejich předmětů ochrany. Pro každý předmět ochrany je pak uvedeno odůvodněné rozhodnutí, zda může být tento předmět ochrany hodnoceným záměrem dotčen či nikoliv. V případě PO Novodomské rašeliniště – Kovářská byly jako potenciálně dotčené určeny dva druhy: tetřívek obecný a žluna šedá. V případě EVL Na loučkách bylo jako jediný potenciálně dotčený předmět ochrany identifikováno stanoviště 6520 - Horské sečené louky. V hodnocení dále následuje obecný popis potenciálně ovlivněných předmětů ochrany a kvantitativní charakteristiky jejich zastoupení v rámci dotčených EVL a PO i v rámci celé ČR.

Stanovisko posuzovatele: Identifikace potenciálně ovlivněných území soustavy Natura 2000 a předmětů ochrany proběhla odpovídajícím způsobem a s jejími výsledky lze jednoznačně souhlasit. Popis dotčených EVL a PO je dostačující k provedení vlastního hodnocení. Přehled předmětů ochrany a jejich obecný popis je proveden bezchybně. Autor ovšem neprezentuje všechny dostupné informace o jejich výskytu v dotčeném území.

V hodnocení není (na tomto místě, ani dále) uveden popis ploch, na nichž budou jednotlivé větrné elektrárny umístěny. S ohledem na skutečnost, že některé VTE jsou navrženy na území EVL Na loučkách, kde jsou hlavním předmětem ochrany přírodní stanoviště, je zarážející, že autor hodnocení alespoň stručně nepopsal charakter a kvalitu porostů, které budou stavbou dotčeny. Chybí zde i mapa rozšíření těchto stanovišť v části EVL, která bude záměrem dotčena. V hodnocení je pouze uvedeno, že přímo dotčené luční porosty je možné přiřadit k přírodnímu stanovišti 6520 - Horské sečené louky, které je předmětem ochrany EVL. Není však zřejmé, zda k tomuto zjištění autor dospěl na základě vlastních terénních průzkumů dotčených ploch nebo využil dostupné zdroje dat např. Vrstvu mapování biotopů, která je dostupná na mapovém serveru AOPK ČR. Obdobně je tomu také v případě předmětů ochrany PO Novodomské rašeliniště – Kovářská. Ačkoli na místě záměru proběhly aktuální průzkumy zaměřené na zjištění přítomnosti dotčených předmětů ochrany. Není v hodnocení uveden ani stručný souhrn výsledků těchto průzkumů. Autor pouze uvádí, že „Stěžejním momentem pro posouzení vlivu záměru na populaci tetřívka obecného (Tetrao tetrix) byly aktuální záznamy o výskytu populace chráněné prostřednictvím PO Novodomské rašeliniště – Kovářská, vymapování tokanišť druhu a příslušné zákresy v mapách.“ U tohoto konstatování však není uvedeno, zda data pocházejí z vlastních průzkumů nebo jsou převzata z jiné odborné studie. Jediným citovaným pramenem o výskytu tetřívka obecného je studie Bejček a kol. 2007, v níž autoři vymezují zónu významnou pro přežití tetřívka obecného (tzv. červená zóna).

Hodnocení úplnosti podkladů

V úvodní kapitole autor prezentuje tří-fázový postup při vypracování hodnocení. V prvním bodě je zde uveden obsáhlý seznam prostudovaných materiálů, které pojednávají především o dalších realizovaných či plánovaných výstavbách větrných elektráren v oblasti Krušných hor. Je zde uveden také celoroční biologické hodnocení posuzovaného záměru (Kočvara 2010). V druhém bodě se dozvídáme o termínech terénních pochůzek v území dotčeném záměrem,  na nichž se podílelo několik spolupracovníků. Každá část lokality byla zkontrolována minimálně tři až pětkrát během dne i noci s důrazem na detekci tetřívka obecného.

Autor dále konstatuje, že pro vyhodnocení byl shromážděn dostatečný přehled dalších studií odborného rázu. V seznamu literatury je uvedena řada zahraničních odborných článků věnujících se dotčeným předmětům ochrany.

Stanovisko posuzovatele:

Se závěrečným tvrzením lze souhlasit. Autor prostudoval dokumentaci celé škály obdobných posudků k záměrům realizovaným či plánovaným v regionu Krušných hor a k dispozici byl i celoroční biologický průzkum území (Kočvara 2010). Určitý nedostatek spatřuji v tom, že autor neprezentuje data o výskytu tetřívka obecného v okolí hodnoceného záměru. V přiložených mapách sice nalezneme vyznačené území s výskytem tetřívka (červenou zónu), ale nejsou zde údaje o poloze tokanišť. Chybí také grafické znázornění dat o výskytu tetřívka, která byla zjištěna při biologickém hodnocení.

Hodnocení vlivů záměru na dotčené předměty ochrany

Autor v úvodu shrnuje východiska pro vyhodnocení vlivů na dotčená území soustavy Natura 2000 a uvádí, že realizace záměru výstavby větrných farem Kryštofovy Hamry a Výsluní může mít potenciální dopad na: (a) cílové druhy ochrany PO Novodomské rašeliniště - Kovářská, tj. zejména na tetřívka obecného (Tetrao tetrix) a za b) na biotopy EVL Na loučkách (v místech plánovaného umístění VTE, v místech výkopových prací pro umístění podzemní trakce vedení, resp. přístupových komunikací k VTE).

PO Novodomské rašeliniště – Kovářská

V  části věnované předmětům ochrany PO Novodomské rašeliniště – Kovářská dr. Kuras nejprve shrnuje problematiku vlivů VTE na avifaunu obecně. Soustřeďuje se na definování různých typů ovlivnění (ztráta biotopu, rušení, kolize) a prezentuje výsledky odborných studií, které se zabývají problematikou VTE na ptáky. Dále se autor posouzení soustředí na tetřívka obecného, kterému je věnována stěžejní část hodnocení. Autor podrobně prezentuje vlastní metodický přístup pro hodnocení vlivu výstavby VTE na tento druh, který vypracoval na základě zahraničních prací zabývajících se hodnocením vlivů VTE (Percival 2003, 2007).

Na základě předpokládaného šíření hluku VTE je jako kritická vzdálenost stanoveno 200 m od paty VTE. V této vzdálenosti předpokládá autor „vysoké ovlivnění“ (95 %), dále ve vzdálenosti 200 až 500 m „střední ovlivnění“ (50 %) a ve vzdálenosti 500 až 1000 m „nízké ovlivnění“ (5 %). Uvádí se, že podle terénních měření emise hluku VTE Vestas 2.0 MW je hluk ve vzdálenosti 575 m od paty VTE v celém rozsahu frekvenčního spektra shodný s hlukem pozadí, tedy není slyšitelný (Jiráska 2009). V první úrovni hodnocení je hranice významně negativního vlivu stanovena takto: max. 1 % území obývaného tetřívkem může být vysoce ovlivněno (tj. bude do vzdálenosti 200 m od VTE), do 5 % středně ovlivněno (ve vzdálenosti 200 – 500 m) a do 20 % nízce ovlivněno (500 – 1000 m). Přitom jako území obývané tetřívkem chápe „červené zóny“ dle studie Bejček a kol. (2007). Ve druhé úrovni hodnocení je hranice významného vlivu stanovena takto:  maximálně 5 % území obývaného tetřívkem může být ovlivněno při kumulativním součtu všech vlivů. Ve třetí úrovni hodnocení autor vylučuje stavbu VTE ve vzdálenosti 200 m od známého tokaniště.

Dále dr. Kuras v tabulce uvádí překryv jednotlivých zón ovlivnění (tj. do 200, 200 – 500, 500 – 1000 m od VTE) se zónou významnou pro přežití tetřívka obecného (tzv. červená zóna dle Bejček et al. 2007). Rozloha této zóny je celkem 9 638,5 ha. V rámci hodnoceného záměru nedochází k překryvu červené zóny se zónou vysokého vlivu, 48,29 ha, tj. 0,5 % červené zóny je v překryvu se zónou středního vlivu VTE a 162,47 ha (1,69 %) červené zóny je v překryvu se zónou nízkého vlivu působeného VTE. Na této úrovni tedy posuzovaný záměr nepřekračuje stanovené hodnoty významně negativního vlivu.

Jako další krok k hodnocení vlivu je v hodnocení uveden výpočet kumulativního vlivu pro celý záměr:

(0,95 × plocha(do 200 m) + 0,5 × plocha(200 - 500 m) + 0,05 × plocha(500 - 1000 m)) / 9638,5 × 100

Po dosazení:

(0,00×0,95 + 48,29×0,5 + 162,47×0,05) / 9638,5 × 100 = 0,33 %

Na základě výše uvedeného výpočtu dr. Kuras konstatuje, že kumulativní vliv v hodnotě 0,33 % splňuje pro všechny vymezené zóny a všechny VTE limitní kritérium dotčení vymapované plochy výskytu tetřívka, tj. dotčení do 5 %. Dále je v hodnocení konstatováno, že na základě provedeného vymapování tokajících kohoutů v terénu a zhodnocení potenciálně vhodných tokanišť pro tetřívka, lze konstatovat, že žádná z VTE se nenacházejí blíže než 200 m od biotopu vhodného pro tok tetřívka (tokaniště). Ani na této úrovni tedy nebyla překročena stanovená hranice pro významně negativní vliv.

Hodnocení se dále zabývá stanovením míry ovlivnění pro žlunu šedou, která je také předmětem ochrany PO Novodomské rašeliniště – Kovářská. Hodnotitel uvádí, že větrné elektrárny plánované v předloženém záměru jsou situovány mimo potenciální hnízdiště žluny šedé a jsou situovány v dostatečné vzdálenosti od lesních okrajů, kde by hrozil potenciální střet s rotory VTE. Ve vyhodnocení vlivu pak autor konstatuje, že populace žluny šedé (Picus canus), nebude záměrem dotčena.

Stanovisko posuzovatele:

Dr. Kuras ve svém hodnocení používá vlastní metodiku k hodnocení vlivu VTE na populaci tetřívka obecného v ptačí oblasti. Odborně vychází z prací Percival (2003, 2007), přičemž zohledňuje možnost vlivu až do vzdálenosti 1000 m od VTE a intenzitu vlivu rozděluje do 3 kategorií podle vzdálenosti od VTE.  Jedná se o pokus o exaktní přístup k vyhodnocování vlivu VTE, který dosud nebyl jinými autory používán. V podobě manuskriptu u nás existuje Příručka k hodnocení významnosti vlivů na předměty ochrany v územích soustavy Natura 2000 v ČR, mezi nimiž je i tetřívek obecný (Chvojková a kol., 2009). Na přípravě této příručky se podílela řada domácích odborníků na ekologii předmětů ochrany soustavy Natura 2000. Druhým široce využívaným materiálem je studie kategorizace území významného pro tetřívka obecného v oblasti celých Krušných hor prof. Bejčka a kol. (2007), jejichž výstupy jsou v hodnocení použity. Určitou odchylkou metodického přístupu dr. Kurase od zmiňované metodiky Chvojková et. al. (2009), respektive i studie Bejček a kol. (2007) je pojetí ochrany tzv. červené zóny (území kategorie A). V obou uvedených pracích je rušivý zásah do území kategorie A chápan jako potenciální riziko významně negativního ovlivnění populace tetřívka obecného.

Žádná z VTE navrhovaných v rámci hodnoceného záměru není navržena na území zóny kategorie A. Nejblíže k této zóně jsou umístěny elektrárny V1 a V6 (cca 180 m). Potvrzené výskyty tetřívka obecného jsou však uváděny ve vzdálenosti větší než 500 m od navržených elektráren (Volf, Chvojková, 2009 a 2010). Je tedy možné konstatovat, že i při použití výše uvedených přístupů k hodnocení, by byl vliv na populaci tetřívka vyhodnocen jako mírně negativní.

K metodickému postupu, který použil v hodnocení dr. Kuras, nemá posuzovatel vážnější připomínky a oceňuje snahu o objektivizaci hodnocení tohoto typu záměru, která je založena na doložených znalostech o působení VTE a biologii tetřívka obecného. Za kritickou zónu, kdy dochází k největšímu ovlivnění určil dr. Kuras 200 m od paty VTE na základě překrytí hlasových projevů při toku hlukem VTE. Jeho metodika zohledňuje i možnost vlivu ve vzdálenosti 300-500 m, respektive 500-1000 m od paty VTE. Jiní autoři obdobných hodnocení pracují pouze se zónou 0-500 m od VTE, v níž předpokládají významný vliv záměru na tetřívka obecného (Bejček 2007, Volf 2007, Kopečková 2011, Bílek 2011). Určitou slabinu metodiky dr. Kurase spatřuji v tom, že nezohledňuje možnost zvýšené intenzity vlivu v místech překrytí stejné části území kategorie A zónami vlivu více elektráren. V případě hodnoceného záměru dochází k vícenásobnému překrytí v případě zóny 200-500 v okrajové části zóny A, kde byl tetřívek zjištěn jen ojediněle. Ve vzdálenosti 500-1000 m je dle použité metodiky vliv natolik mírný, že ani jeho navýšení v důsledku překryvu nebude znamenat významné ovlivnění tetřívka obecného.

S výsledky hodnocení vlivu záměru na žlunu šedou, jako předmětu ochrany v dotčené ptačí oblasti, lze souhlasit. Nejdůležitějším argumentem při hodnocení vlivu na tento druh je skutečnost, že v blízkém okolí VTE není biotop vhodný pro hnízdění žluny šedé.

EVL Na loučkách

V hodnocení vlivů záměru na předměty ochrany EVL Na loučkách se dr. Kuras věnuje vyhodnocení vlivu na přírodní stanoviště 6520 – Horské sečené louky, které bylo určeno jako jediný potenciálně dotčený předmět ochrany. Hodnotitel kalkuluje rozsah trvalého a dočasného záboru, který si vyžádá vybudování základů větrných elektráren, manipulačních ploch,  přístupových cest a pokládka kabelových rozvodů. Autor dochází k výsledku, že celkový zábor stanoviště 6520 bude 2,125 ha, z toho 1,102 ha bude představovat trvalý zábor, jež si vyžádá stavba trvale zpevněných ploch a komunikací. Hodnota celkového záboru v poměru k celkové rozloze stanoviště v EVL činí 0,96 %. Tento zábor je těsně pod hranicí významně negativního vlivu, za kterou je považován zábor v rozsahu 1 % z celkové rozlohy stanoviště v EVL. Autor hodnocení proto doporučuje provést zmírňující opatření, která specifikuje v samostatné kapitole. Spočívají zejména v uvedení dočasně narušených ploch do původního stavu včetně obnovení původního vegetačního krytu odpovídajícího vegetaci horských sečených luk.

Stanovisko posuzovatele:

Postup zvolený pro hodnocení vlivu záměru na stanoviště, které je předmětem ochrany v EVL Na loučkách odpovídá metodickým pokynům MŽP. Zvolená hranice pro významně negativní vliv (zábor stanoviště maximálně 1 % z jeho celkové rozlohy v EVL) odpovídá zavedené praxi „naturových“ hodnocení. V souladu s tímto kritériem autor konstatuje, že vliv záměru nebude významně negativní. Podle názoru posuzovatele však dr. Kuras nadhodnotil rozsah záboru dotčeného přírodního stanoviště. Pokud srovnáme rozmístění navržených větrných elektráren s mapovými podklady o rozšíření přírodních stanoviště na území EVL Na loučkách, zjistíme, že toto stanoviště nebylo v místě plánované stavby větrné elektrárny H 21 vymapováno (viz AOPK ČR - výsledky mapování v letech 2001 – 2005). Podle těchto výsledků mapování bylo také stanoviště na většině dotčených ploch málo reprezentativní, respektive se jednalo o mozaiku přírodního biotopu a antropicky silně ovlivněných porostů. V aktualizované vrstvě mapování z let 2007-2011 pak dokonce není přírodní stanoviště 6520 na dotčených plochách vymapováno vůbec. Porosty na těchto plochách jsou aktuálně klasifikovány jako stanoviště 6510 – Extenzivní sečené louky nížin až podhůří. Uvedené výsledky mapování jsou dostupné na mapovém serveru AOPK ČR (http://mapy.nature.cz).

Klasifikace vlivu na dotčené předměty ochrany

V souladu s metodikou MŽP byla v hodnocení provedena klasifikace vlivu na předměty ochrany v dotčených lokalitách soustavy Natura 2000. Pro vyhodnocení významnosti vlivu byla použita v souladu s metodikou MŽP stupnice hodnocení významnosti:

| -2 | Významně negativní vliv: | Významný rušivý až likvidační vliv na stanoviště či populaci druhu nebo její podstatnou část; významné narušení ekologických nároků stanoviště nebo druhu, významný zásah do biotopu nebo do přirozeného vývoje druhu. Negativní vliv ve smyslu odst. 9 § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Vylučuje realizaci záměru (resp. záměr lze schválit pouze v určených případech dle odst. 9 a 10 § 45i ZOPK) |
| --- | --- | --- |
| -1 | Mírně negativní vliv: | Mírný rušivý vliv na stanoviště či populaci druhu; mírné narušení ekologických nároků stanoviště nebo druhu, okrajový zásah do biotopu nebo do přirozeného vývoje druhu. Je možné jej vyloučit zmírňujícími opatřeními. Nevylučuje realizaci záměru. |
| 0 | Nulový vliv | Záměr nemá žádný vliv. |

V následující tabulce je uveden přehled výsledků hodnocení dr. Kurase a v posledním sloupci tabulky je prezentován komentář zpracovatele posudku.

Tabulka 1: Komentovaný přehled výsledků hodnocení

| Předmět ochrany | Lokalita | Vliv | Popis | Komentář zpracovatele posudku |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tetřívek obecný | PO Novodomské rašeliniště-Kovářská | -1 | Potenciální částečný zábor stanoviště, rušení v období výstavby a provozu VTE. | Bez připomínek. |
| Žluna šedá | PO Novodomské rašeliniště-Kovářská | 0 | Záměr je situován mimo hnízdiště žluny, mimo biotopy obývané žlunou a v dostatečné vzdálenosti od lesních okrajů. Potenciální rušení v období výstavby prostřednictvím práce na výkopech je možno považovat za teoretické a málo významné. | Bez připomínek. |
| Evropská suchá vřesoviště (kód: 4030) | EVL Na loučkách | 0 | Záměr je situován mimo daný typ evropsky významného stanoviště. | Bez připomínek. |
| Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podlo-žích v horských oblastech (kód: 6230) | EVL Na loučkách | 0 | Záměr je situován mimo daný typ evropsky významného stanoviště. | Bez připomínek. |
| Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stup-ně (kód: 6430) | EVL Na loučkách | 0 | Záměr je situován mimo daný typ evropsky významného stanoviště. | Bez připomínek. |
| Horské sečené louky (kód: 6520) | EVL Na loučkách | -1 | Výstavbou VTE a příslušného komunikačního napojení bude dotčeno do 1% plochy stanoviště | Zábor stanoviště bude dle názoru posuzovatele menší, než hodnotitelem vypočítaná hodnota 0,96 %. |
| Degradovaná vrchoviště (kód: 7120) | EVL Na loučkách | 0 | Záměr je situován mimo daný typ evropsky významného stanoviště. | Bez připomínek. |
| Přechodová rašeliniště a třasoviště (kód: 7140) | EVL Na loučkách | 0 | Záměr je situován mimo daný typ evropsky významného stanoviště. | Bez připomínek. |
| Rašelinný les (kód: 91D0) | EVL Na loučkách | 0 | Záměr je situován mimo daný typ evropsky významného stanoviště. | Bez připomínek. |
| Acidofilní smrčiny (kód: 9410) | EVL Na loučkách | 0 | Záměr je situován mimo daný typ evropsky významného stanoviště. | Bez připomínek. |

Hodnocení kumulativního vlivu záměru na dotčené předměty ochrany

PO Novodomské rašeliniště - Kovářská

V této kapitole se hodnotitel nejprve zabývá rizikem kumulativního vlivu ve vztahu k předmětům ochrany, kterými jsou tetřívek obecný (Tetrao tetrix) a žluna šedá (Picus canus). V hodnocení jsou uvedeny údaje o již realizovaných, schválených či oznámených záměrech větrných elektráren v okolí PO Novodomské rašeliniště – Kovářská.

Při kvantifikaci kumulativního vlivu autor používá vlastní metodiku, která je popsaná výše při vyhodnocení vlivu záměru na PO Novodomské rašeliniště – Kovářská. Podle této metodiky je v hodnocení vypočítán vliv všech známých záměrů s možným kumulativním vlivem. Výsledky výpočtů dokládají, že vliv všech záměrů na tzv. červené zóny (sensu Bejček et al., 2007) s výskytem tetřívka obecného kumulovaný pro všechny vymezené zóny (do 200 m, 500 m a 1000 m od VTE), splňuje limitní kritéria zvolená pro jednotlivé zóny. Také celkové kumulované ovlivnění červené zóny nedosáhne limitní hodnoty, tj. 5 % její rozlohy. Na základě provedeného vymapování tokajících kohoutů v terénu a zhodnocení potenciálně vhodných tokanišť pro tetřívka, lze konstatovat, že záměry APB Plzeň a.s. nepřekračují limitní vzdálenost od vymezených biotopů vhodných pro tok tetřívka (tj. 200 m od paty stožáru VTE).

Riziko kumulativního ovlivnění populace žluny šedé autor vylučuje s odkazem na skutečnost, že stávající a navrhované VTE fakticky nezasahují do lesních porostů, které představují hlavní biotop tohoto druhu.

Stanovisko posuzovatele:

Autor hodnocení shromáždil údaje o všech záměrech výstavby VTE, které mohou ovlivnit předměty ochrany ptačí oblasti Novodomské rašeliniště-Kovářská a při hodnocení kumulativního vlivu využil kvantifikaci vlivu jednotlivých záměrů uvedenou v naturových posouzení těchto záměrů nebo míru ovlivnění stanovil sám podle vlastní výše uvedené metodiky. Stanovení míry vlivu na populace předmětů ochrany v plošně rozsáhlých ptačích oblastech je často velmi problematické, zejména v případě, kdy je potřeba kvantifikovat kumulativní vliv více záměrů. Použitá metodika jasně kvantifikuje míru ovlivnění pro jednotlivé záměry a proto umožňuje i transparentně vyhodnotit kumulativní vlivy.

Polemizovat lze s tvrzením na str. 25 v hodnocení, kde dr. Kuras mimo jiné uvádí: „Farma větrných elektráren Medvědí skála - 13 VTE, záměr je navržen a bude realizován s příslušnými zmírňujícími opatřeními tak, že nedojde k ovlivnění vymezených předmětů ochrany PO Novodomské rašeliniště – Kovářská“. Dle názoru posuzovatele takto formulovaný závěr neznamená, že záměr výstavby VTE v prostoru Medvědí skála nemá negativní vliv na předměty ochrany PO Novodomské rašeliniště - Kovářská. Z prostudovaných dostupných materiálů na informačním systému EIA vyplývá, že záměr realizovaný ve variantě 4 má nejmenší negativní vliv z předložených variant, a to konkrétně na tetřívka obecného. Realizací zmírňujících opatření lze tento vliv eliminovat. Jako zmírňující opatření byla dle přílohy 4 a 5 v hodnocení (Bejček, Bílek, Volf, 2007) navržena revitalizace rašelinišť a úprava druhové skladby nově vysazovaných porostů. VTE sice nejsou situovány přímo v ptačí oblasti, ale při jejich plánovaném umístění výstavba i provoz ovlivní sice jedince vyskytující se mimo území ptačí oblasti, ale kteří tvoří jednotnou populaci s tetřívky na jejím území. Dle Přílohy 1 a 2 hodnocení vlivu záměru na lokality soustavy Natura 2000 (Bejček, Volf, Bílek, 2007) bude několik VTE vystaveno ve vzdálenosti 300, 400 i 500 m kolem vymapovaných tokajících tetřívků v letech 2005-2007 a to i v biotopech vysoce vhodných pro tetřívka obecného, které navazují na území ptačí oblasti. Proto s vyloučením tohoto záměru při vyhodnocení kumulativního vlivu nesouhlasím a považuji jej za nedostatek. Po vlastní analýze s použitím metodiky dr. Kurase a zahrnutí záměru Medvědí skála do výpočtu kumulativního vlivu bylo zjištěno, že výsledek je stále pod hranicí 5 % míry významnosti (2,59 %).

S výsledky hodnocení kumulativního vlivu na populaci žluvy šedé v dotčené ptačí oblasti se autor posudku ztotožňuje.

EVL Na loučkách

Ve vyhodnocení kumulativních vlivů na EVL Na loučkách dr. Kuras zohledňuje úbytek stanoviště 6520, který může být způsoben záměry VTE Volyně a VP Rusová. Na základě dostupných informací o těchto záměrech vypočítává celkový kumulativní zábor stanoviště a vztahuje jej k celkové rozloze stanoviště v EVL. Dochází k závěru, že realizace záměru Větrná farma Kryštofovy Hamry a větrná farma Výsluní v kumulaci s dalšími plánovanými záměry může způsobit celkový zábor plochy evropsky významného stanoviště 6520, a to na úrovni 1,42 %, z čehož trvale bude dotčeno 0,68 %. Následně konstatuje, že realizace hodnoceného záměru je možná pouze za uplatnění zmírňujících opatření, jež povedou k obnově původních lučních společenstev v místě dočasně působících vlivů, tj. v místech dočasných záborů TTP. Cílem těchto opatření je snížení záboru dotčeného stanoviště pod hranici významně negativního vlivu, která byla stanovena jako 1 % z jeho rozlohy v EVL.

Stanovisko posuzovatele:

K závěrům hodnocení kumulativního vlivu na EVL Na loučkách je třeba podotknout, že podle metodických pokynů MŽP pro provádění naturových hodnocení, je vyloučeno, aby hodnotitel podmiňoval vyloučení významně negativního vlivu provedením zmírňujících opatření. Na druhou stranu je třeba zohlednit fakt, že oba záměry s potenciálně kumulativním vlivem na dotčené stanoviště, jsou v procesu posuzování vlivů na ŽP ve zcela jiné pozici, než záměr Větrná farma Kryštofovy Hamry a větrná farma Výsluní. Záměr VTE Volyně byl z procesu posuzování stažen a záměr VP Rusová je rozpracován ve stádiu oznámení. Další skutečností, kterou je třeba vzít v úvahu, je výše komentované nadhodnocení rozlohy stanoviště, která bude záměrem Větrná farma Kryštofovy Hamry a větrná farma Výsluní dotčena. Po zvážení těchto faktů dochází posuzovatel k závěru, že riziko významně negativního ovlivnění předmětu ochrany EVL na loučkách v důsledku kumulativního působení více záměrů, aktuálně nehrozí. Pokud bude pokračováno v přípravě obou výše uvedených záměrů, bude třeba možnost kumulativního  vlivu prověřit při hodnocení každého z nich.

Hodnocení vlivů záměru na celistvost EVL a PO

Autor uvádí, že realizace záměru nemá vliv na celistvost EVL Na loučkách. V případě PO Novodomské rašeliniště – Kovářská konstatuje, že realizace předloženého záměru neovlivní celistvost PO a populací vymezených předmětů ochrany. Dále autor uvádí, že při hodnocení vlivu na celistvost populace tetřívka v prostoru PO Novodomské rašeliniště - Kovářská je potřeba zohlednit integritu mezi východní a západní částí populace druhu v PO. "Úzkým hrdlem" distribuce tetřívků v PO je prostor jižně od přehrady Přísečnice. Zde je nutné udržet alespoň 1000 m široký koridor bez významných vlivů předkládaných záměrů. Toto kritérium bylo rovněž zahrnuto při posuzování celistvosti. Po dohodě s investorem byla projekčně navržena pozice VTE tak, že i tento potenciální vliv na populaci tetřívka vyhovuje stanoveným parametrům.

Autor hodnocení také upozorňuje na potenciálně problematický moment případné realizace záměrů Větrný park Přísečnice a Větrný park Rusová. Dle názoru zpracovatele hodnocení by realizace každého jmenovaného záměrů (v oznámeném rozsahu) vedla k izolaci východní a západní části populace tetřívka obecného v PO Novodomské rašeliniště - Kovářská.

Stanovisko posuzovatele:

Celistvostí EVL nebo PO se rozumí dle zákona 114/1992 Sb. v platném znění soudržnost ekologických struktur a funkcí EVL nebo PO posuzovaná ve vztahu k předmětům jejich ochrany.

Hodnocení vlivů na celistvost lokality se zaměřuje na zjištění, zda záměr:

- způsobuje změny důležitých ekologických funkcí

- významně redukuje plochy výskytu typů stanovišť (a to i těch méně kvalitních v rámci EVL) nebo životaschopnost populací druhů v dané lokalitě, jež jsou předmětem ochrany

- redukuje diverzitu lokality

- vede ke fragmentaci lokality

- vede ke ztrátě nebo redukci klíčových charakteristik lokality (např. stromového krytu, pravidelných každoročních záplav), na nichž závisí stav předmětu ochrany

- narušuje naplňování cílů ochrany lokality

S ohledem na skutečnost, že vliv záměru na předměty ochrany byl vyhodnocen jako mírně negativní, je dle výše uvedené definice možné vyloučit významně negativní vliv na celistvost dotčených lokalit soustavy Natura 2000. Zmiňované riziko izolace východní a západní části populace tetřívka obecného v PO Novodomské rašeliniště – Kovářská by mohlo být aktuální zejména v případě realizace Větrného parku Rusová. Toto riziko bude nutné zohlednit při hodnocení tohoto záměru na lokality soustavy Natura 2000.

Srovnání významnosti vlivů jednotlivých variant záměru včetně nulové varianty

Záměr byl předložen v jedné variantě, proto k posouzení dalších variant nedošlo. Nulová varianta nebyla posuzována.

Stanovisko posuzovatele:

Autor hodnocení vyhodnotil pouze aktivní variantu projektu. Nebylo provedeno hodnocení nulové varianty, která představuje zachování stávajícího stavu území bez realizace záměru. Je zřejmé, že nulová varianta je z hlediska vlivu na předměty ochrany okolních lokalit Natura 2000 příznivější. Hodnocení záměru však neprokázalo významný negativní vliv aktivní varianty na území soustavy Natura 2000.

# Návrh konkrétních opatření k eliminaci případných negativních vlivů realizace záměru na lokality soustavy Natura 2000

V této kapitole autor uvádí tato zmírňující opatření:

- Výstavbu nelze provádět v období zimním (potenciální rušení zimujících ptáků pod sněhem) a v období od 1. dubna do 15. srpna (viz hnízdění, tok kohoutů).

- V zájmovém územích PO a EVL je potřeba zajistit ruční (ekologicky šetrné) vykopání příkopu pro uložení kabelu. V případě použití lehké mechanizace je potřeba respektovat hnízdní období a tedy takto vedené výkopové práce načasovat mimo období 1.dubna až 30. července. Vykopaná zemina bude následně použita při záhozu příkopu.

- V EVL Na loučkách budou pozemky určené k dočasnému záboru (viz trasy výkopů podzemního kabelového vedení a manipulační plochy pro výstavbu VTE) po provedení příslušných stavebních prací neprodleně uvedeny do původního stavu. Na plochách bude obnovena vegetace odpovídající svým druhovým složením charakteru okolních horských sečených luk. Návrh obnovy původního vegetačního krytu bude konzultována a schválen příslušnou AOPK ČR.

- Pro výstavbu obslužných komunikací k VTE bude použito autochtonního krušnohorského materiálu (štěrk, kameny ap.). Dopravní infrastruktura bude charakteru účelových komunikací s hrubým povrchem (např. hutněné drcené kamenivo).

- Při realizaci výstavby bude zajištěn odborný stavební dozor, tzv. ekologický dozor, který bude zastupovat zájmy ochrany přírody. Příslušný dozorovatel stavby bude schválen příslušným správním orgánem ochrany přírody a bude vést evidenci o jednotlivých zásazích formou deníku.

- Nebude vjížděno technikou do okolních porostů a v rámci PO a EVL nebudou zřizovány větší deponie vykopaného materiálu.

- VTE nebudou trvale osvětleny, lze tolerovat pulzní světelný zdroj. V případě nutnosti osvětlení je vhodné použití přerušovaného světla, které je pro ptáky méně lákavé, doporučuje se červené světlo. Vhodné je stínění světel ze strany a jejich případná viditelnost pouze seshora (toto obecně platí pro všechny světelné zdroje a jejich negativní vliv na obratlovce i bezobratlé). Z hlediska orientace ptáků protahujících za snížené viditelnosti (Kingsley, Whittam 2001) je třeba preferovat přerušované červené světlo, a to v minimálním počtu, minimální intenzity a především v minimálním počtu záblesků za minutu. Je třeba se vyvarovat použití stálého nebo rychle pulzujícího červeného světla, neboť bylo zjištěno, že tato světla působí na ptáky rušivě a vedou ke změnám jejich chování až ke kroužení kolem světelného zdroje a nárazu do struktury s osvětlením (Gauthreaux, Belser 1999 in Kingsley, Whittam 2001). S ohledem na velký počet VTE bylo vhodné optimalizovat osvětlení VTE tak, aby byly záblesky světel synchronní a aby ne-byly osvětleny všechny stojící VTE.

- Jakožto potenciálně problematický moment provozu VTE se jeví možná zvýšená návštěvnost v okolí VTE. Rizikové může být zejména zvýšení cykloturistických aktivit na nově budovaných přívodních komunikacích. Z tohoto důvodu bude potřeba na vybraných lokalitách zajistit přístupové trasy tak, aby nebylo možno na tyto vjíždět, resp. zde bude vhodné informačními cedulemi upravit režim pěšího vstupu a vjezd na kolech (viz odklon případných turistických tras, vč. zimních běžeckých tras, instalace tabulí se záka-zem vstupu a vjezdu). Potenciálně účinným řešením jak snížit vjezd cykloturistů k VTE je použití hutněného drceného kameniva o hrubší frakci, na povrch obslužných komunikací k VTE. Naopak na některých místech bude vhodné instalovat informační panely (s obsahem k technickému popisu VTE, resp. větrnému parku). Tímto krokem lze očekávat regulaci návštěvnosti a koncentrování pohybu osob do přístupných a vhodných míst. Místa vhodná pro omezení návštěvnosti, ve smyslu instalací zákazových tabuli pro vjezd (příp. vstup) lze lokalizovat do okolí (na příjezdové komunikace k) VTE V1, V6, H27, H32 a H36. Informační panely by tudíž bylo vhodné umístit např. do blízkosti V2, H3, H37, H38 a H18, tj. vesměs poblíž příjezdových komunikací v místech potenciálně zvýšené návštěvnosti území a poblíž hlavních komunikačních tras.

Stanovisko posuzovatele:

Při návrhu zmírňujících opatření autor vycházel z poznatků o biologii jednotlivých předmětů ochrany PO a EVL. Realizací navržených zmírňujících opatřeních dojde ke snížení míry vlivu na předměty ochrany PO a EVL i živou přírodu obecně.

# Závěr

Předmětem předkládaného posudku je hodnocení vlivu záměru na lokality soustavy Natura 2000 dle § 45i zákona č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, které zpracoval RNDr. Tomáš Kuras, Ph.D. Hodnoceným záměrem je plánovaný záměr Větrná farma Kryštofovy Hamry a větrná farma Výsluní. Hodnocení svou strukturou i obsahovou náplní odpovídá příslušným metodickým pokynům MŽP pro posouzení podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb.

Předkládaný záměr, který zahrnuje plán výstavby celkem 32 VTE a jejich doprovodných zařízení (kabelového vedení a komunikací), může ovlivnit  předměty ochrany ve dvou lokalitách soustavy Natura 2000 (EVL Na loučkách a PO Novodomské rašeliniště – Kovářská).

Dr. Kuras vypracoval hodnocení vlivu na populaci tetřívka obecného, který je jedním z předmětů ochrany PO, s použitím vlastní metodiky. Tato metodika se opírá o výsledky odborných studií, ale v některých bodech se odchyluje od přístupu jiných autorizovaných osob, které se zabývaly hodnocením obdobných záměrů. Na druhou stranu tato metodika lépe umožňuje objektivní vyhodnocení rizika kumulativního vlivu obdobných záměrů v rozsáhlé ptačí oblasti. V daném případě by ovšem výsledky hodnocení byly shodné pro oba metodické přístupy.

V případě hodnocení vlivu na EVL Na loučkách je dle názoru posuzovatele míra vlivu na předmět ochrany (stanoviště 6520) nadhodnocena. Hodnocení předpokládá, že na všech plochách určených pro umístění VTE na území EVL se nachází toto přírodní stanoviště. Výsledky mapování biotopů, podle nichž byla rozloha stanoviště v EVL určena, však tento předpoklad nepotvrzují. Ve skutečnosti tedy bude plocha stanoviště negativně dotčená záměrem menší.

Přes výše uvedené drobné formální nedostatky posuzovatel souhlasí s konstatováním dr. Kurase, že realizace záměru „Větrná farma Kryštofovy Hamry a větrná farma Výsluní“ nebude mít významný negativní vliv na předměty ochrany dotčených území soustavy Natura 2000 a jejich celistvost.

# Návrh stanoviska

V této části posudku jsou dle metodického doporučení MŽP formulovány body 1., 3. a 4. kapitoly III přílohy č. 6 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.

Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich rozsahu a významnosti

Záměr se nachází v blízkosti Ptačí oblasti Novodomské rašeliniště – Kovářská. Přestože se výstavba přímo nedotkne biotopů na území PO, může dojít k ovlivnění předmětů ochrany prostřednictvím rušivých vlivů, které provoz větrných elektráren působí. Vliv byl proto posuzován ve vztahu k oběma předmětům ochrany PO, jimiž jsou populace tetřívka obecného a žluny šedé. Umístění několika větrných elektráren je navrženo na území EVL Na loučkách, při výstavbě záměru dojde k ovlivnění přírodního stanoviště 6520 Horské sečené louky, které je předmětem ochrany této EVL.

Hodnocení prokázalo, že k mírně negativnímu ovlivnění dojde u tetřívka obecného a stanoviště 6520. Populace žluny šedé nebude záměrem ovlivněna. Realizací VTE dochází k přímé ztrátě prostředí v důsledku jeho devastace, k  rušení výstavbou a provozem VTE a je zde i možnost kolize živočichů se zařízením VTE. Dr. Kuras vypracoval nový metodický přístup k hodnocení významnosti vlivu VTE na tetřívka obecného a to i pro kumulativní působení více obdobných záměrů v okolí dotčené ptačí oblasti.

Dle použité metodiky bylo prokázáno, že realizace záměru „Větrná farma Kryštofovy Hamry a větrná farma Výsluní“ nebude mít významný negativní vliv na předměty ochrany dotčených území soustavy Natura 2000 a jejich celistvost.

Návrh opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů záměru na životní prostředí včetně povinností a podmínek pro sledování a rozbor vlivů na životní prostředí

Zpracovatel posudku se ztotožňuje s návrhem dr. Kurase na provedení následujícího souboru zmírňujících opatření při realizaci větrných farem v oblasti Kryštofovy Hamry a Výsluní:

- Výstavbu nelze provádět v období zimním (potenciální rušení zimujících ptáků pod sněhem) a v období od 1. dubna do 15. srpna (viz hnízdění, tok kohoutů).

- V zájmovém územích PO a EVL je potřeba zajistit ruční (ekologicky šetrné) vykopání příkopu pro uložení kabelu. V případě použití lehké mechanizace je potřeba respektovat hnízdní období a tedy takto vedené výkopové práce načasovat mimo období 1.dubna až 30. července. Vykopaná zemina bude následně použita při záhozu příkopu.

- V EVL Na loučkách budou pozemky určené k dočasnému záboru (viz trasy výkopů podzemního kabelového vedení a manipulační plochy pro výstavbu VTE) po provedení příslušných stavebních prací neprodleně uvedeny do původního stavu. Na plochách bude obnovena vegetace odpovídající svým druhovým složením charakteru okolních horských sečených luk. Návrh obnovy původního vegetačního krytu bude konzultována a schválen příslušnou AOPK ČR.

- Pro výstavbu obslužných komunikací k VTE bude použito autochtonního krušnohorského materiálu (štěrk, kameny ap.). Dopravní infrastruktura bude charakteru účelových komunikací s hrubým povrchem (např. hutněné drcené kamenivo).

- Při realizaci výstavby bude zajištěn odborný stavební dozor, tzv. ekologický dozor, který bude zastupovat zájmy ochrany přírody. Příslušný dozorovatel stavby bude schválen příslušným správním orgánem ochrany přírody a bude vést evidenci o jednotlivých zásazích formou deníku.

- Nebude vjížděno technikou do okolních porostů a v rámci PO a EVL nebudou zřizovány větší deponie vykopaného materiálu.

- VTE nebudou trvale osvětleny, lze tolerovat pulzní světelný zdroj. V případě nutnosti osvětlení je vhodné použití přerušovaného světla, které je pro ptáky méně lákavé, doporučuje se červené světlo. Vhodné je stínění světel ze strany a jejich případná viditelnost pouze seshora (toto obecně platí pro všechny světelné zdroje a jejich negativní vliv na obratlovce i bezobratlé). Z hlediska orientace ptáků protahujících za snížené viditelnosti (Kingsley, Whittam 2001) je třeba preferovat přerušované červené světlo, a to v minimálním počtu, minimální intenzity a především v minimálním počtu záblesků za minutu. Je třeba se vyvarovat použití stálého nebo rychle pulzujícího červeného světla, neboť bylo zjištěno, že tato světla působí na ptáky rušivě a vedou ke změnám jejich chování až ke kroužení kolem světelného zdroje a nárazu do struktury s osvětlením (Gauthreaux, Belser 1999 in Kingsley, Whittam 2001). S ohledem na velký počet VTE bylo vhodné optimalizovat osvětlení VTE tak, aby byly záblesky světel synchronní a aby ne-byly osvětleny všechny stojící VTE.

- Jakožto potenciálně problematický moment provozu VTE se jeví možná zvýšená návštěvnost v okolí VTE. Rizikové může být zejména zvýšení cykloturistických aktivit na nově budovaných přívodních komunikacích. Z tohoto důvodu bude potřeba na vybraných lokalitách zajistit přístupové trasy tak, aby nebylo možno na tyto vjíždět, resp. zde bude vhodné informačními cedulemi upravit režim pěšího vstupu a vjezd na kolech (viz odklon případných turistických tras, vč. zimních běžeckých tras, instalace tabulí se záka-zem vstupu a vjezdu). Potenciálně účinným řešením jak snížit vjezd cykloturistů k VTE je použití hutněného drceného kameniva o hrubší frakci, na povrch obslužných komunikací k VTE. Naopak na některých místech bude vhodné instalovat informační panely (s obsahem k technickému popisu VTE, resp. větrnému parku). Tímto krokem lze očekávat regulaci návštěvnosti a koncentrování pohybu osob do přístupných a vhodných míst. Místa vhodná pro omezení návštěvnosti, ve smyslu instalací zákazových tabuli pro vjezd (příp. vstup) lze lokalizovat do okolí (na příjezdové komunikace k) VTE V1, V6, H27, H32 a H36. Informační panely by tudíž bylo vhodné umístit např. do blízkosti V2, H3, H37, H38 a H18, tj. vesměs poblíž příjezdových komunikací v místech potenciálně zvýšené návštěvnosti území a poblíž hlavních komunikačních tras.

# Seznam použité literatury a podkladů

Bejček V., Benda P., Bušek O., Čeřovský V., Šímová P., Melichar V., Šťastný K., Tejrovský V. & Volf O. (2007): Kategorizace území Krušných hor z hlediska jeho významnosti ve vztahu k výskytu tetřívka obecného. Studie MŢP ČR, Praha.

Bílek O. (2011): Větrná farma Křimov a větrná farma Hora Sv. Šebestiána, Expertní stanovisko autorizované osoby – rozhodčí posudek o vlivech záměru na evropsky významné lokality a ptačí oblasti.

Chvojková E. a kol. (2009): Příručka k hodnocení významnosti vlivů na předměty ochrany. Msc.

Jiráska A. (2009): Hluk větrných elektráren. dostupné z: http://www.zupu.cz/zajimavosti/soubory/hluk-vetrnych-elektraren.pdf

Kočvara R. (2010): Celoroční biologické hodnocení záměru výstavby větrného parku spolu s návrhy opatření pro zmírnění uvažovaných negativních vlivů Větrná farma Blatno.

Kočvara R. (2010): Celoroční biologické hodnocení záměru výstavby větrného parku spolu s návrhy opatření pro zmírnění uvažovaných negativních vlivů Větrná farma Kryštofovy Hamry a větrná farma Výsluní.

Kolektiv (2001): Péče o lokality soustavy Natura 2000: Ustanovení článku 6 směrnice o stanovištích 92/43/EHS, edice Planeta, IX/ 4.

Kolektiv (2001a): Hodnocení plánů a projektů, významně ovlivňujících lokality soustavy Natura 2000: Metodická příručka k ustanovení článků 6(3) a 6(4) směrnice o stanovištích 92/43/EHS, edice Planeta, XII/1.

Kopečková M. (2011): Posouzení vlivu záměru Větrná farma Křimov a větrná farma Hora Sv. Šebestiána.

Kuras T. (2010): Posouzení vlivu záměru dle §45 i z.114/1992 Sb. v platném znění na lokality soustavy Natura 2000 – Větrná farma Blatno.

Kuras T. (2011): Dodatek k posouzení vlivu záměru dle §45 i z.114/1992 Sb. v platném znění na lokality soustavy Natura 2000 – Větrná farma Kryštofovy Hamry a větrná farma Výsluní. 6 p.

Kuras T. (2010): Posouzení vlivu záměru dle §45 i z.114/1992 Sb. v platném znění na lokality soustavy Natura 2000 – Větrná farma Kryštofovy Hamry a VTE Výsluní.

Kuras T. (2009): Posouzení vlivu záměru dle §45 i z.114/1992 Sb. v platném znění na lokality soustavy Natura 2000 – Větrná farma Křimov a Větrná farma Hora Sv. Šebestiána Výsluní.

Motl L., P. Hapštáková (2010): Dokumentace záměru stavby v rozsahu přílohy č. 4 zákona č.100/2001Sb. Větrná farma Kryštofovy Hamry a větrná farma Výsluní. 126 p.

MŽP ČR (2007): 15. Metodika hodnocení významnosti vlivů při posuzování podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Věstník MŽP ČR, částka 11, s. 1 – 23.

Pearce-Higgins J. W., L. Stephen, R. H. W. Langston, I. P. Bainbridge and R. Bullman (2009): The distribution of breeding birds around upland wind farms. Journal of Applied Ecology 2009, 46,1323–1331 pp.

Percival S.M.  (2003): Birds and Wind Farms in Ireland: A Review of Potential Issues and Impact Assess-ment. Ecology Consulting, Durham, 25 pp.

Percival S. M. (2007): Predicting the Effects of Wind Farms on Birds in the UK: The Development of an objective assessment method. In: de Lucas M., Janss F. E. G. & Ferrer M. (Eds.) (2007): Birds and Wind Farms. Risk Assessment and Mittigation. Quercus. Madrid, 275 pp.

Volf O., Chvojková E. (2009, 2010): Výsledky monitoringu tetřívka obecného v Krušných horách. Msc.

Zákon ČNR ČR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

Zeiler H. a V. Grünschachner-Berger (2009): Impact of wind power plants on black grouse, Lyrurus tetrix in Alpine regions. Folia Zool. – 58(2). 1-11 pp.