Velká Hradební 3118/48, 400 02  Ústí nad Labem

odbor životního prostředí a zemědělství

Datum:                       19.2.2010

JID:	 32330 /2010/KUUK

Jednací číslo:             3514 /ZPZ/2009

Vyřizuje/linka:             Ing.Jiří Mareček CSc.

E-mail:	 marecek.j@kr-ustecky.cz

ZÁVĚR  ZJIŠŤOVACÍHO  ŘÍZENÍ

podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon).

Identifikační  údaje:

Název:  „Větrné elektrárny Hora Sv.Šebestiána - Křimov“.

Charakter záměru:

Posuzovaným záměrem je výstavba soustavy parků větrných elektráren (VE) ve skupinách od 2ks do 6ks  o celkovém počtu 21ks v katastrálních územích obcí Hora Svatého Šebestiána a Křimov.  Výstavba VE zahrnuje provedení výkopů pro základy stožárů jednotlivých VE, položení podzemního kabelového vedení vysokého napětí, vybudování nových nebo úprava stávajících příjezdových cest, úpravu manipulačních ploch kolem stožárů VE pro možnost provádění běžné údržby a případných oprav, zhotovení základů, umístění stožárů, sestavení konstrukčních prvků VE a připojení na vybudovanou předávací stanici SČE a.s. Zpevněná plocha a nově vybudované úseky přístupových komunikací budou dále trvale udržovány.

Kapacita (rozsah) záměru:

Dle záměru má být postaveno celkem 21ks větrných elektráren typu NORDEX  N90 o výkonu 2,5 MW, což představuje celkový maximální instalovaný výkon 52,5 MW.  Výška stožáru je 100m, průměr rotoru 90m. Materiál listu vrtule je epoxidová pryskyřice GFK.  K větrným parkům bude nově postaveno cca 2550m příjezdových cest. Cesty budou zpevněné, široké do 3,5m a budou vedeny nejkratší možnou trasou k věžím VE. Každá VE bude ukotvena na železobetonový základ o ploše 250m2, který bude uložen pod terénem a překryt vrstvou zeminy. Manipulační plocha v místě u každé VE bude mít rozlohu cca 600m2. Společně s přístupovými cestami a kabelovým vedením bude činit předpokládaný zábor pozemků cca 26 795m2. Zábor bude upřesněn v průběhu zpracování dalšího stupně projektové dokumentace.

Umístění záměru:

kraj:	 Ústecký

obce:    Hora Svatého Šebestiána a Křimov

k.ú.:	 Hora Sv.Šebestiána, Nová Ves u Křimova, Stráž u Křimova a Menhartice u Křimova.

Zahájení   záměru:   předpokládaný termín rok 2011

Ukončení  záměru:  uvedení do provozu rok 2012

Oznamovatel:  DROBIL – ENERGO s.r.o., Harantova 18, 301 32 Plzeň

IČ:		   64834484

Závěr:

Záměr „Větrné elektrárny Hora Svatého Šebestiána - Křimov“ naplňuje dikci bodu 3.2, kategorie  II, příloha č.1 k zákonu (Větrné elektrárny s celkovým instalovaným výkonem vyšším než 500 kWe nebo s výškou stojanu přesahující 35 metrů). Dle § 7 zákona bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo také zjištění, zda záměr bude mít významný vliv na životní prostředí a zda bude posuzován podle citovaného zákona.

Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č.2 k zákonu dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr

„Větrné elektrárny Hora Svatého Šebestiána - Křimov“

má významný vliv na životní prostředí a bude posuzován podle citovaného zákona.

V dokumentaci požadujeme zohlednit a vypořádat všechny požadavky na doplnění, připomínky a podmínky, které jsou uvedeny v došlých vyjádřeních a v tomto závěru.

V dokumentaci požadujeme řešit zejména:

- Vyhodnotit synergické a kumulativní vlivy s realizovanými i připravovanými záměry větrných elektráren (VE) v blízkém okolí. Jde zejména o realizovanou výstavbu 3 VE firmy DROBIL – ENERGO s.r.o. v katastru obce Hora Sv.Šebestiána a o souběžně připravované záměry VTE Hora Sv.Šebestiána a Větrná farma Křimov oznamovatele APB Plzeň a.s. ve stejných katastrech. Pokud by došlo skutečně k plánované realizaci všech záměrů, pak by jen v tomto správním území dvou obcí  vyrostlo na 70 větrných elektráren.

- Ve vyhodnocení podle bodu 1) se zaměřit především na hluk,  stroboskopické efekty a na posouzení vlivů na veřejné zdraví.

- Doplnit dokumentaci o posouzení vlivu záměru na krajinný ráz a to v širším pohledu, zahrnujícím alespoň  VE v katastrech obcí Kryštofovy Hamry a Výsluní. Zvolená odborná metodika hodnocení musí vycházet  z ustanovení § 12 odst.1 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, tak, aby i výstup hodnocení mohl být využit jako podklad pro rozhodnutí příslušného orgánu ochrany přírody. Zohlednit zde varianty s různou výškou věží elektráren a vzít v úvahu i kumulaci přístupových komunikací a trasy kabelového vedení.

- Vzhledem k umístění části záměru v ptačí oblasti Novodomské rašeliniště – Kovářská a blízkosti území evropsky významných lokalit Novodomské a polské rašeliniště a Bezručovo údolí zařazených do soustavy NATURA 2000 musí být  součástí dokumentace i vyhodnocení vlivu záměru dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. V souladu s ustanovením § 45i odst. 2 téhož zákona musí být také navrženy  varianty řešení, jejichž cílem je negativní vliv na území vyloučit nebo v případě, že vyloučení není možné, alespoň zmírnit.

- Provést podrobné biologické hodnocení zájmové lokality. Hodnocení se bude opírat o podrobný celoroční (vegetační i mimovegetační období) biologický průzkum území přímo dotčeného stavbou včetně území ležícího v trase el. vedení a upravovaných či budovaných přístupových cest. Výstupem biologického hodnocení bude mimo jiné i zákres lokalit zvláště chráněných a jinak významných druhů do podrobné mapy.

- Dokumentaci doplnit o přesnou lokalizaci jednotlivých VE (např. v souřadnicovém systému WGS 84 nebo S – JTSK). Současně určit míru a závažnost přeshraničního vlivu z pohledu hluku, stroboskopického efektu a krajinného rázu. Jednoznačně odpovědět na otázku zda záměr bude, či nebude vyžadovat mezistátní posuzování.

- Při lokalizaci jednotlivých elektráren respektovat upozornění OBÚ Most na riziko pohybu v historicky poddolovaném území a na umístění označených věží elektráren (č.9 ač.18), které jsou situovány v blízkosti  výusti hlavního důlního díla  na povrch.

S ohledem na počet dotčených správních úřadů a dotčených územních samosprávných celků  stanovuje příslušný úřad počet dokumentací pro předložení na 9 kusů v písemné formě a 1 kus dokumentace v elektronické podobě.

ODŮVODNĚNÍ

Ke zveřejněnému oznámení záměru se během zjišťovacího řízení vyjádřily následující dotčené uzemní samosprávné celky, dotčené správní úřady a zástupci veřejnosti:

- Ústecký kraj – přijal na jednání 38. schůze Rady, konané dne 27.1.2010  usnesení. č.23/38R/2010 s vyjádřením, že požaduje provést posouzení podle zákona č.100/2001 Sb. V dokumentaci musí být zahrnuty studie vlivu záměru na krajinný ráz, na území NATURA 2000, hluková studie včetně posouzení vlivu na veřejné zdraví, biologické hodnocení dotčených lokalit, geologické posouzení lokalit z hlediska poddolovaných území a musí být předloženy i varianty řešení, které zohlední jak aspekty ochrany přírody a krajiny, tak kumulativní vlivy realizovaných a k realizaci připravovaných záměrů výstavby VTE. Rada Ústeckého kraje zásadně odmítá stavby velkých větrných parků.

- Obec Hora Sv.Šebestiána -  k oznámení záměru nezaslala žádné připomínky.

- Obec Křimov –  k oznámení došlo souhlasné vyjádření obce.

- Magistrát města Chomutova – odbor stavební úřad a životní prostředí požaduje, aby záměr byl posouzen podle zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Zvýšený důraz musí být věnován posouzení vlivu na krajinný ráz a na ovlivnění fauny a flóry, včetně zhodnocení kumulativního vlivu tohoto větrného parku s ostatními záměry výstavby VTE v okolí. Magistrát výslovně nesouhlasí s výstavbou větrných elektráren v přírodním parku Bezručovo údolí.

- ČIŽP OI Ústí n.L. – z hlediska ochrany ovzduší lze označit vliv záměru za nulový a ČIŽP zde nemá žádné připomínky.

Z hlediska odpadového hospodářství  inspekce upozorňuje, že s odpady, které budou vznikat při zemních pracích, výstavbě, provozu a při demontáži větrných elektráren po skončení jejich životnosti, musí být nakládáno v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech, ve  znění pozdějších předpisů.

Z hlediska ochrany vod konstatuje, že při výstavbě ani provozu není požadavek na zdroj vody. Zároveň se nepředpokládá vznik vod odpadních.  Při provozu bude nakládáno s nepatrným množstvím závadných látek (mazadla), jejichž užívání nepředstavuje významnější riziko pro životní prostředí. Z hlediska zákona č.254/2001 Sb., o vodách, v platném znění, nemá ČIŽP  k tomuto oznámení záměru žádné připomínky.

Z hlediska ochrany přírody a krajiny vyplývá z podaného oznámení, že se záměr významně dotkne státem chráněných zájmů ochrany přírody a krajiny. ČIŽP proto požaduje, aby záměr byl posuzován podle zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí v platném znění.

Pro zpracování dokumentace je nutno:

a) provést podrobný biologický průzkum v území dotčeném stavbou a to včetně kabelových tras a komunikací, který zahrne období alespoň jednoho roku (tj.vegetační i mimovegetační období).

b) posoudit vliv záměru na krajinný ráz podle některé z metodik hodnocení vlivu staveb na krajinný ráz. V rámci tohoto hodnocení pak musí být posouzen vliv uvažovaného záměru v kumulaci se stávajícími stavbami, případně s dalšími uvažovanými záměry. Je nutné, aby zvolená metodika vycházela z ustanovení § 12 odst.1 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, aby výstup tohoto hodnocení mohl být podkladem pro rozhodování orgánu ochrany přírody dle výše uvedeného ustavení cit. zákona.

c)  vyhodnotit vliv záměru dle § 45i zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a dále v souladu s ustanovením § 45i odst.2 téhož zákona  zpracovat varianty řešení, jejichž cílem je vyloučit nebo alespoň zmírnit negativní vliv na dotčené území.

6. KHS ÚK, územní pracoviště Chomutov – vydala vyjádření že z hlediska hygienického nelze oznámení doporučit ke kladnému projednání a je nezbytné dopracovat dokumentaci o plnohodnotné posouzení hlukové zátěže obyvatelstva, dotčeného budoucím provozem těchto větrných elektráren. Rovněž také není provedeno vyhodnocení zdravotních rizik a stroboskopického efektu a to i přesto, že negativní působení na obyvatele v nejbližších obytných objektech nelze zcela vyloučit. Při posuzování hlukové zátěže musí být zohledněny i všechny možné kumulativní vlivy, jak ze stávajících, tak budoucích větrných elektráren (farem) v řešeném území.Výchozím kritériem pro posuzování hlukové zátěže je pak údaj o stávající hlukové zátěži území, který též v oznámení uveden není.

Na základě výše uvedených skutečností orgán ochrany veřejného zdraví požaduje posouzení záměru dle zákona č.100/2001 Sb., které bude obsahovat hlukovou studii, studii stroboefektu a následné posouzení vlivu hluku na veřejné zdraví.

7.  Obvodní báňský úřad v Mostě – ve vyjádření uvádí, že plocha uvažovaného záměru je navržena v území, ve kterém není z důvodu ochrany ložisek nerostných surovin žádné omezení. Upozorňuje však, že v oznámení záměru není řešeno umístění stavby na poddolovaném území po historické těžbě polymetalických rud. V tomto území se nachází věže č.9 a č.18. Věž č.9 je navíc situována v bezprostřední blízkosti vyústění hlavního důlního díla (dědičné štoly) na povrch. Upozorňujeme proto na nutnost dodržení příslušných báňských předpisů.

S ohledem na povahu a rozsah záměru, jeho umístění nevylučující významné  kumulativní vlivy s dalšími záměry podobného typu a rozsahu, možné přeshraniční vlivy, předpokládané vlivy na veřejné zdraví a životní prostředí, očekávané vlivy na evropsky významné lokality a ptačí oblasti a s přihlédnutím k vyjádřením Rady Ústeckého kraje, Magistrátu města Chomutova, ČIŽP OI Ústí nad Labem, KHS územní pracoviště Chomutov a OBÚ Most  dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr má významný vliv na životní prostředí a musí být posuzován podle citovaného zákona.

POUČENÍ

Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů, ani povolení podle zvláštních předpisů. Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím podle zákona č.500/2004 Sb., správní řád a nelze se proti němu odvolat.

Ing.Taťána Krydlová

vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

Rozdělovník k č.j.: 3514/ZPZ/2009 – záv.

Oznamovatel:

DROBIL – ENERGO s.r.o., Harantova 18, 301 32 Plzeň

Dotčené územní samosprávné celky:

Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem

Obec Hora Sv.Šebestiána, č.3, PSČ 431 82

Obec Křimov, č.37, 430 01 Chomutov

Dotčené správní úřady:

Magistrát města Chomutova, odbor stavební úřad a životní prostředí

ČIŽP,  oblastní inspektorát Ústí nad Labem

KHS ÚK, územní pracoviště Chomutov

OBÚ Most, U města Chersonu 1429, 434 61 Most

Na vědomí:

MŽP, odbor posuzování vlivů na ŽP, Praha

MŽP, odbor výkonu státní správy IV, Chomutov

Terén Design, s.r.o., Dr.Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice