Velká Hradební 3118/48, 400 02  Ústí nad Labem

odbor životního prostředí a zemědělství

Datum:                   	5 .3. 2012

Jednací číslo:            3204 /ZPZ/2011/759 – záv.

Vyřizuje/linka:            Ing.Jiří Mareček CSc./ 144

E-mail:	marecek.j@kr-ustecky.cz

ZÁVĚR  ZJIŠŤOVACÍHO  ŘÍZENÍ

podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon).

Identifikační  údaje:

Název: „Trmice  –  Jotun  Powder  Coatings (CZ) a.s.  –  navýšení výroby na 11 000 t

PNH/rok“

Charakter záměru:

V současné době probíhá výroba práškových nanášecích hmot (PNH) v závodě Jotun Powder Coatings (CZ) a.s. v Trmicích na šesti výrobních linkách. Vzhledem k rostoucí poptávce po PNH u nás i v zahraničí, chce oznamovatel zvýšit kapacitu výroby instalací další výrobní linky. Závod leží v průmyslové zóně města Trmice a celá výrobna byla od počátku koncepčně řešena tak, aby mohla být postupně v rámci areálu závodu dostavována. Zkušenosti ukazují, že výroba PNH nemá žádný významný vliv na životní prostředí v okolí a ani po jejím zvýšení se neočekávají žádné zásadní kumulativní nebo synergické vlivy. K oznámení záměru byla zpracována rozptylová studie, která prokazuje, že očekávané zvýšení emisí z výroby a dopravy se projeví v imisní situaci v referenčních bodech nejbližší obytné zástaby nárůstem imisních koncentrací v desetinách procent imisních limitů.

Varianty řešení nebyly zvažovány, protože vnějškově zůstává areál závodu ve svých původních hranicích v souladu s územním plánem města.

Kapacita (rozsah) záměru:

Výroba PNH má být zvýšena ze stávajících 8 000 t PNH/rok na 11 000 t PNH/rok. Tohoto cíle bude dosaženo instalací sedmé výrobní linky a optimalizací všech výrobních procesů na současných výrobních linkách pomocí principů LEAN. Předpokládaný termín navýšení výroby na plnou kapacitu provozu je konec roku 2012, od roku 2013 již bude provoz trvale vyrábět 11 000 t PNH/rok. S novou výrobní linkou je spojen vznik 4 nových pracovních míst. Celkový počet zaměstnanců tak vzroste na cca 100 osob.

Umístění záměru:

kraj:	 Ústecký

obec:    Trmice

k.ú.:	 Trmice

Zahájení provozu:     r. 2012

Dosažení plného výkonu:  od r. 2013

Oznamovatel:  Jotun Powder Coatings (CZ) a.s., Na Rovném 866, 400 04 Trmice.

IČ: 49900871

Závěr:

Záměr „Trmice – Jotun Powder Coatings (CZ) a.s. – navýšení výroby na 11 000 t PNH/rok “ naplňuje dikci bodu 7.2 kategorie  II, příloha č.1 k zákonu (Výroba mýdel, surfaktantů, detergentů a nátěrových hmot nad 200 t/rok). Dle § 7 zákona bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo také zjištění, zda záměr bude mít významný vliv na životní prostředí a zda bude posuzován podle citovaného zákona.

Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr

„Trmice – Jotun Powder Coatings (CZ) a.s. – navýšení výroby na 11 000 t PNH/rok“

nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle citovaného zákona.

V navazujících řízeních  podle zvláštních předpisů požadujeme splnit následující požadavky, týkající se ochrany životního prostředí, které jsou výsledkem zjišťovacího řízení a které zahrne příslušný správní úřad do svého rozhodnutí; v opačném případě uvede důvody, pro které tak neučinil nebo učinil jen částečně (§10 odst. 4 a 5 zákona).

Požadavky závěru zjišťovacího řízení:

1.  Oznamovatel zadá přepočet rozptylové studie emisí z  dopravy na příjezdovou rychlost do města a po místní komunikaci do závodu ve výši 30 km/h. Výsledky studie předloží při stavebním řízení, a to včetně rozboru změny imisní zátěže v referenčních bodech, ke které došlo v důsledku změny snížení rychlosti vozidel z původních 50 km/h na 30 km/h.

2.  Oznamovatel doplní oznámení záměru o údaje týkající se životnosti filtrů na výduších provozovaných šesti výrobních linek a údaje o četnosti jejich výměny a to v návaznosti na předpokládanou max. emisní koncentraci TZL ve výši 7,6 mg/m3, která byla použita k výpočtu imisí v rozptylové studii. Informaci předá stavebnímu úřadu společně s dalšími podklady ke stavebnímu řízení.

3.  V průběhu  zkušebního provozu nové linky provede  oznamovatel kontrolní měření emisí na výduchu nově instalované linky. S výsledky seznámí stavební úřad. V případě překročení hodnoty koncentrace TZL, která byla použita k výpočtům v rozptylové studii navrhne a zajistí opatření k nápravě.

4.  Oznamovatel  v  souladu s  § 4 odst. 10 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění (zákon o ochraně ovzduší), zařadí stacionární zdroj znečišťování ovzduší (výroba PNH, především emise VOC) do příslušné kategorie v souladu se zákonem o ochraně ovzduší a předpisy vydanými k jeho provedení formou požádání České inspekce životního prostředí o vydání rozhodnutí o vymezení a zařazení zdroje do příslušné kategorie v souladu s § 46 odst. 1 písm. d) zákona o ochraně ovzduší. Oznamovatel (provozovatel) zdroje znečišťování ovzduší bude dále dodržovat povinnosti provozovatelů zdrojů znečišťování ovzduší, které jsou dané zákonem o ochraně ovzduší (především § 11 popř. § 12 a § 19 zákona o ochraně ovzduší).

5.  Oznamovatel  zajistí měření hluku za plného provozu před zahájením činnosti nové linky a následně po jejím uvedení do provozu. Měřící místa budou určena v dohodě se zástupci města Trmice.

6.  Po dobu  zkušebního provozu  budou pokračovat  hluková měření za účasti zástupce města Trmice, a to zejména směrem k jezeru Milada, jako budoucí rekreační oblasti a směrem do obytné zóny města. V případě rizika překračování hygienických limitů hluku oznamovatel navrhne a zajistí vhodná protihluková opatření.

ODŮVODNĚNÍ

Ke zveřejněnému oznámení záměru se během zjišťovacího řízení vyjádřily následující dotčené uzemní samosprávné celky, dotčené správní úřady a zástupci veřejnosti:

- Ústecký kraj – na jednání schůze Rady ÚK dne 29. 2. 2012 přijala Rada ÚK k tomuto bodu  usnesení,  podle kterého nepožaduje provést posouzení záměru podle zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění.

Stanovisko příslušného úřadu: Bez komentáře.

2.  Město Trmice – projednalo předložené podklady ve věci zahájeného zjišťovacího řízení uvedeného záměru a zaslalo dne 21.2.2012 následující požadavky:

- doplnit údaje týkající se životnosti filtrů na výduchu v návaznosti na nejvyšší míru znečištění – 7,6 mg/m3 včetně údajů o četnosti výměny filtrů.

- v průběhu zkušebního provozu požaduje město provádět nezávislé měření na výduchu nově instalované linky.

- v rozptylové studii použít emisní faktory z dopravy na příjezdových cestách sloužící pro modelaci celkové emisní zátěže z dopravy na nejvyšší rychlost 30 km/h. Na místní komunikaci Na Rovném není možné, z důvodu nehomogenní skladby vozovky a její stávající šíře, zachovat oboustrannou rychlost na hodnotě 50 km/h. Totéž  - použití emisních faktorů pro rychlost 30 km/h, požadují při sjezdu z D8 na ulici Edisonova; zde není fyzicky možné dosáhnout deklarované rychlosti 50 km/h. Město se domnívá, že pro získání relevantního výsledku rozptylové studie by měla být použita relevantní vstupní data.

- po dobu zkušebního provozu požaduje město zajištění měření hluku, a to směrem k jezeru Milada (v budoucnosti rekreační oblast) a směrem do obytné zóny.

- měření hluku požadují provést za plného provozu před zahájením provozu nové linky a po jejím uvedení do provozu. Měřící místa si určí město Trmice.

Stanovisko příslušného úřadu: Požadavky města Trmice jsou zahrnuty do požadavků závěru zjišťovacího řízení pod body číslo 1, 2, 3, 5 a  6.

3. Krajský úřad Ústeckého kraje –  odbor životního prostředí a zemědělství, upozorňuje, že v souladu s § 4 odst. 10 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, je provozovatel povinen zařadit stacionární zdroj znečišťování ovzduší do příslušné kategorie v souladu s tímto zákonem a předpisy vydanými k jeho provedení. V pochybnostech, zda jde o stacionární zdroj a o jeho zařazení do příslušné kategorie stacionárních zdrojů, rozhoduje Česká inspekce životního prostředí, a to na návrh provozovatele nebo z vlastního podnětu nebo z podnětu jiného orgánu ochrany ovzduší. V souladu s § 48 odst. 1 písm. u) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, je krajský úřad dotčeným orgánem státní správy v územním, stavebním a jiném řízení podle stavebního zákona a vydává stanovisko pro účely kolaudačního souhlasu z hlediska ochrany ovzduší s výjimkou malých stacionárních zdrojů.

Stanovisko příslušného úřadu: Připomínka je převzata do požadavků závěru zjišťovacího řízení pod bodem č.4.

4.  Magistrát města Ústí nad Labem – odbor životního prostředí, zaslal dne 24.2. 2012 vyjádření, ve kterém  sděluje, že jako dotčený správní úřad nepožaduje z hlediska tímto odborem chráněných zájmů posuzování záměru podle zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.

Odpadové hospodářství, vodní hospodářství ani oddělení mimořádných situací nemají žádné připomínky či požadavky v rámci záměru navýšení kapacity výroby na 11 000 t PNH/rok

Stanovisko příslušného úřadu:  Bez komentáře.

5.  ČIŽP OI Ústí n. L. – se  vyjádřila k  záměru dne 21. 2. 2012 z  hlediska nakládání s odpady a  z hlediska ochrany vod s tím, že k oznámení nemá žádné připomínky.

Z hlediska ochrany ovzduší se jedná o změnu zdroje znečišťování ovzduší, kategorizovaného podle § 4 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší. V oznámení záměru je stávající areál z hlediska emisí zařazen mezi malé zdroje emisí. Vzhledem k účinnosti nové vyhlášky MŽP ČR č. 337/2010 Sb., o emisních limitech a dalších podmínkách provozu ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících a užívajících těkavé organické látky a o způsobu nakládání s výrobky obsahujícími těkavé organické látky, je předmětná výroba zařazena pod bod 10. Výroba nátěrových hmot, adhezivních materiálů a tiskařských barev. Kategorie zdroje je určována podle projektované spotřeby organických rozpouštědel v tunách za rok. V tabulce 1a na straně 20 Oznámení záměru jsou uvedena jako tvrdidla a aditiva organické sloučeniny v množství převyšujícím 100 t/rok. ČIŽP upozorňuje provozovatele, že v tomto případě bude výše uvedená výroba nátěrových hmot zařazena do kategorie velkých zdrojů znečišťování ovzduší.

Po prostudování předloženého oznámení záměru ČIŽP OI Ústí nad Labem konstatuje, že nepožaduje posouzení tohoto záměru podle zákona č.100/2001 Sb.

Stanovisko příslušného úřadu: Upozornění na nutnost provést kategorizaci zdroje znečištění ovzduší ve smyslu citované vyhlášky MŽP je zahrnut mezi požadavky závěru zjišťovacího řízení pod bodem č.4.

S ohledem na povahu a rozsah záměru, na jeho účel, spočívající ve zvýšení kapacity výroby práškových nanášecích hmot, které jsou výrobkem při aplikaci významně snižujícím emise těkavých organických látek do ovzduší  a s přihlédnutím na  souhlasná vyjádření orgánů samosprávy i státní správy  dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr nemá  významný vliv na životní prostředí a nemusí být posuzován podle citovaného zákona.

POUČENÍ

Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů, ani povolení podle zvláštních předpisů. Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím podle zákona č.500/2004 Sb., správní řád a nelze se proti němu odvolat.

Ing. Veronika Vítková

vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

Obdrží:

Oznamovatel:

1) Jotun Powder Coatings (CZ) a.s., Na Rovném 866, 400 04 Trmice

Dotčené územní samosprávné celky:

2) Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

3) Město Trmice

Dotčené správní úřady:

4) Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí

5) Magistrát města Ústí n.L., odbor životního prostředí

6) ČIŽP OI, Výstupní 1644, 400 07 Ústí nad Labem

7) KHS ÚK, Moskevská 15, 400 01 Ústí n.L.

Na vědomí:

8) MŽP, Odbor posuzování vlivů na ŽP, Vršovická 65, 100 10 Praha

9) MŽP, odbor výkonu st. správy  IV, Školní 5335,  430  01 Chomutov