Oznámení záměru stavby 
dle § 6 v rozsahu přílohy č.3 zákona č.100/2001Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění

VTE Výšina

Mgr. Luboš Motl				    	           		                    prosinec 2011

Bc. Pavlína Hapštáková

Václava Rothová

A.	ÚDAJE O OZNAMOVATELI	4

1.	Obchodní firma	5

2.	IČ:	5

3.	Sídlo (bydliště):	5

4.	Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele:	5

B.	ÚDAJE O ZÁMĚRU	6

I.	Základní údaje	7

B.I.1.  Název záměru a jeho zařazení dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb.	7

B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru	7

B.I.3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)	7

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace jeho vlivů s jinými záměry (realizovanými, připravovanými, uvažovanými)	8

B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, vč. zvažovaných variant.	12

B.I.6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru	14

B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení	17

B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků	17

B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí dle §10 odst. 4 .	17

II.	Údaje o vstupech	18

III.	Údaje o výstupech	21

C.	ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ	25

C.1  Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území	26

C.2  Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území, které budou pravděpodobně významně ovlivněny	33

D.	ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ  ZDRAVÍ  A  NA  ŽP	37

D.1  Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti, složitosti a významn.	38

D.1.1  Vliv na veřejné zdraví a bezpečnost	38

D.1.2   Vlivy na složky ŽP	40

D.2  Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci	42

D.3  Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice	43

D.4  Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popř. kompenzaci nepříznivých vlivů	44

D.5 Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitosti, které se vyskytly při specifikaci vlivů.	48

E.	POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÉHO ZÁMĚRU (pokud byly předloženy)	49

F.	DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE	51

1.	Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení	52

2.	Další podstatné informace oznamovatele	53

G.	VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECH. CHARAKTERU	54

H.	PŘÍLOHA	56

H.1 Vyjádření příslušného SÚ k záměru z hlediska souladu se schválenou ÚPD.	57

H.2 Stanovisko orgánů ochrany přírody, dle § 45i odst. 1 zákona 114/1992 Sb..	58

Odborná literatura a podkladové materiály	59

Zpracovatel oznámení	62

# ÚDAJE O OZNAMOVATELI

### Obchodní firma

EP Renewables, a.s.

### IČ:

275 673 20

### Sídlo (bydliště):

Pobřežní 297/14,

Praha 8,  Karlín

PSČ 186 00

### Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele:

Ing. František Čupr

tel:	+ 420724052999

e-mail: cupr@epholding.cz

ve věcech technických:

Ing. Hana Vojtová

vojtova@epholding.cz

# ÚDAJE O ZÁMĚRU

## Základní údaje

### B.I.1.  Název záměru a jeho zařazení dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb.

VTE Výšina

Kategorie:

Kategorie II (záměry podléhající zjišťovacímu řízení)

Příslušný správní úřad:

Krajský úřad Ústeckého kraje

Číslo a popis záměru:

Projektované zařízení splňuje kritéria pro záměry vyžadující zjišťovací řízení podle                 zákona č. 100/2001 Sb., příloha č. 1. – kat. II, bod 3.2 (Větrné elektrárny od maximálního výkonu 500 kWe nebo výškou stojanu přesahující 35 m).

### B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru

Posuzovaným záměrem je novostavba farmy větrných elektráren v počtu 2 věží v k.ú. Rusová, (p.p.č. 1320/1), o výkonu 2 – 3 MW (dle použitého typu) a dále i navazující infrastruktury (úprava a stavba obslužné komunikace v délce 740 m a pokládka kabelové trasy 22 kV v celkové délce 1.677 m do spínací stanice na p.p.č. 264 v k.ú. Nová Víska u Domašína.

Zájmová lokalita se nachází na území vrcholové partie Krušných hor, jihovýchodně od přehrady Přísečnice, v území vymezeném ze severovýchodu železniční tratí a jihozápadu komunikací č.223.

Výkon, výška a typ věží VTE bude upřesněn v dalším stupni PD, popř. na základě výstupů z dílčích odborných studií. V současné době přicházejí do úvahy tyto typy:

  - ENERCON E82 2MW,

  - Vestas V90 2 (3)MW.

### B.I.3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)

Kraj: 			Ústecký kraj

Obec:  			Kryštofovy Hamry

Katastrální území: 	Rusová

Souřadnice a umístění věží v JTSK:

VTE 1 - X (825496,980) Y (989452,179)

VTE 2 - X (825262,713) Y (989712,215)

Obrázek  – orientační vymezení zájmové plochy a umístění záměru -  širší vztahy

V současné době je zpracovateli  EIA známo, že námi posuzované VTE č. 1 a VTE č.2  kolidují  s umístěním VTE č. 29 a VTEč. 33 se záměru ULK 690. Vzájemné kumulace těchto dvou věží proto nelze posuzovat.

Řešením je tak pouze realizace jen jednoho z navrhovaných záměrů. O tom, o jaký z navržených záměrů se v konečné fázi bude jednat, EIA nerozhoduje.

### B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace jeho vlivů s jinými záměry (realizovanými, připravovanými, uvažovanými)

Projekt představuje výstavbu 2 ks VTE o celkovém instalovaném výkonu cca 4 (6) MW (dle instalovaného výkonu 2 - 3MW).

Z hlediska stavebního se jedná o novostavbu technických zařízení a navazující infrastruktury (740m obslužné komunikace a 1.677m kabelového vedení, vedeného do přípojného místa na p.p.č. 264 v k.ú. Nová Víska u Domašína) pro výrobu elektrické energie z obnovitelných zdrojů.

Zájmová lokalita se nachází v území situovaném na vrcholové partii Krušných hor, v k.ú. Rusová (p.p.č. 1320/1), jihovýchodně od přehrady Přísečnice, v území vymezeném ze severovýchodu železniční tratí a jihozápadu komunikací č.223.

Výstavba větrných elektráren je projekt směřující k využití větrné energie jako obnovitelného zdroje energie.

Možné kumulace

Posuzovaná lokalita je z hlediska větrnosti pro investory atraktivní lokalitou – z tohoto důvodu je v současnosti známo několik záměrů, které jsou většinou ve stádiu studií. Plánované záměry a jejich kapacity jsou také často měněny – z hlediska počtu, typu, umístění apod.

V současné době jsou v provozu  blízkosti posuzovaného záměru tyto farmy VTE:

- Farma 21 ks VTE firmy ecoenerg (s 21 ks VTE téhož investora (firma ecoenerg) vybudované na třech lokalitách: k.ú. Dolina – 8 VTE (12 MW), k. ú. Rusová - „Podmileská výšina“ – 4 VTE – 8 MW a k. ú. Rusová – „Nad Nádražím“ – 9 VTE – 18 MW. Nejblíže umístění věž od plánované je cca 380 m JZ směrem

- Farma větrných elektráren SV směrem ve vzdálenosti cca 8,5 km. Jedná se o projekt firmy Drobil - energo, s.r.o - 3 ks VTE typu Nordex S70 o výkonu 1,5MW.

- Park větrných elektráren se 3 ks VTE firmy Greenlines Z směrem, navazující na lokalitu s VTE firmy ecoenerg.

Posuzovaná lokalita je z hlediska větrnosti pro investory atraktivní lokalitou – z tohoto důvodu je v současnosti známo několik záměrů, které jsou většinou ve stádiu studií. V případě všech plánovaných záměrů výstavby větrných elektráren musí být realizována veškerá nutná koordinační opatření k tomu, aby umístění posuzovaných větrných elektráren nemohlo nepříznivě ovlivnit plánovaný provoz dalších větrných elektráren, které jsou v pokročilejší fázi přípravy (popř. jsou ve fázi vydání územních rozhodnutí či stavebního povolení.)

S ohledem na praktické zkušenosti s problematikou turbulence (možná „ztráta větru“) je třeba respektovat a v rámci další přípravy záměru dodržovat minimální rozestup mezi jednotlivými větrnými elektrárnami cca 350 - 400 m.

Dále je nutno respektovat i omezení vyplývající ze zákona č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů), které prakticky limituje umísťování větrných elektráren hodnotou celkového instalovaného výkonu větší než 20 MW na 1 km2.

a) V současné době známý stav plánovaných záměrů v území:

ULK 430 – Větrný park Přísečnice.

Park větrných elektráren s 4 ks VTE firmy  EP Renewables, a.s., plánovaný na lokalitě ležící JZ od okraje přehrady Přísečnice. Projekt je plánován v k. ú. Přísečnice a k. ú. Dolina. Vzdálenost od námi posuzovaného projektu je ca 1,2 km Z směrem. V současnosti je vydáno souhlasné Stanovisko k tomuto záměru.

ULK 537 – VTE Domašín.

Park větrných elektráren s 3 ks VTE firmy WINDWIN CZ spol. s.r.o., a.s.,  plánovaný na lokalitě ležící VJV od námi posuzovaného záměru. Vzdálenost od námi posuzovaného projektu je cca 1,7 km V směrem. V říjnu 2011 byla podaná dokumentace vrácena k dopracování.

ULK558 – Větrný park Rusová

Projekt firmy Renergy Power s.r.o, který plánoval výstavbu 10 ks VTE v k.ú. Rusová, Přísečnice a Dolina. Ze dne 14.8.2009 je znám závěr zjišťovacího řízení, který požaduje další posuzování tohoto projektu.

Dle nám známých informací dojde v další fázi k posuzování pouze 2 ks větrných elektráren ze záměru Větrný park Rusová a to VTE-3 (k.ú. Dolina p.p.č. 102/7)            a VTE-4 (k.ú. Rusová p.p.č. 2018/1).

ULK663 – Rozšíření stávající farmy Kryštofovy Hamry o 4 VTE

Projekt firmy ecoenerg Windkraft GmbH & Co. KG, který plánuje rozšíření stávající farmy 21 ks VTE (viz níže) o další 4 věže VTE.  Vzdálenost dvou vzájemně nejbližších věží je cca 520m. Dne 18.3.2011 bylo KÚÚK vydáno souhlasné Stanovisko k tomuto záměru.

ULK 690 – Větrná farma Kryštofovy Hamry a větrná farma Výsluní

Projekt firmy APB – Plzeň a.s., který plánuje výstavbu 29 ks VTE. Vzdálenost od námi posuzovaného záměru (dvě vzájemně nejblíže situované věže) je cca 600m. V současné době je záměr ve fázi veřejného projednávání.

ULK 658 – Větrná farma Hora Sv. Šebestiána a větrná farma Křimov

Projekt firmy APB – Plzeň a.s., který plánuje výstavbu 39 VTE, dokumentace doporučuje vypustit 3 VTE – tedy 36 VTE. Vzdálenost od námi posuzovaného záměru (dvě vzájemně nejblíže situované věže) je cca 9 km SV směrem. V současné době je vydáno souhlasné Stanovisko na tento záměr.

ULK 572 – Větrná farma Blatno

Projekt firmy APB – Plzeň a.s., který plánuje výstavbu 8ks VTE v k.ú. Mezihoří u Chomutova, Zákoutí, Radenov a Šerchov ve vzdálenosti cca 18 km VSV směrem od námi posuzovaných nejbližších VTE. Dne 6/11 2011 byl zveřejněn zápis z veřejného projednání.

MZP 028 – Větrný park Chomutov

Projekt firmy Proventi, (tento projekt dnes již vlastní firma APB – Plzeň a.s.) řešil výstavbu a připojení 91 ks VTE. Lokalita projektu „Větrný park Chomutov“ postihuje cca 23 katastrálních území obcí v Krušných horách. Dne 31.10.2005 bylo  MŽP vydáno souhlasné stanovisko k tomuto záměru.

V současné době probíhá ÚŘ:

I. etapa  - 0 VTE

Rozvodna Vernéřov, TRF Výsluní, kabelová trasa AB

Podzemní kabelová vedení 22kV + příjezdová polní cesta k rozvodně 			Vernéřov

II. etapa – 4 VTE

trasa B, TRF Křimov, VTE KR4,5,6,26

KR4 – p.p.č.450/3, k.ú. Křimov

KR5- p.p.č.450/14, k.ú.Křimov

KR6 – p.p.č.478/1, k.ú.Křimov

KR26 – p.p.č.336/1, k.ú.Nebovazy

III. etapa – 8 VTE

VTE LH1,2,3,4,9,14,18,RU9

LH1, LH9,LH14 – p.p.č. 880/2, k.ú. Volyně u Výsluní

RU9,LH18 – p.p.č.880/4, k.ú. Volyně u Výsluní

LH2,3,4 – p.p.č.882/1, k.ú.Volyně u Výsluní

IV. etapa – 2 VTE

LH12 – p.p.č.192/3, k.ú. Třebíška

LH13 – p.p.č. 192/1, k.ú. Třebíška

ULK670 – VTE Hájiště

Projekt firmy Czech Wind holding a.s., který plánuje výstavbu 4 ks věží VTE JV        od přehrady Přísečnice, v lokalitě Hájiště. Vzdálenost od námi posuzovaného záměru je cca 3,5 km SsZ směrem. Dne 12.11.2010 byl na KÚÚK zveřejněn závěr zjišťovacího řízení, které požaduje další posuzování tohoto záměru. V prosinci t.r. bude odevzdaná Dokumentace.

ULK 681 – VTE Podmilesy

Projekt firmy EP Renewables, a.s. , který plánuje výstavbu 8 ks věží VTE jižně         od přehrady Přísečnice, v prostoru vymezeném ze severu a východu komunikací č. 224. Vzdálenost nejblíže umístěné VTE od námi posuzovaného záměru je cca 380 JjZ směrem. Dne  27.1.2011, č.j. 3314 /ZPZ/2010, bylo konstatováno, že předložený záměr bude dále posuzován dle výše uvedeného zákona. V prosinci t.r. bude odevzdaná Dokumentace.

### B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, resp. odmítnutí.

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR a postupné zvyšování podílu obnovitelných zdrojů energie v tuzemské spotřebě primárních energetických zdrojů je zakotvena v řadě dokumentů. Jedná se zejména o:

    - Zákon č.180/2005 o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů).

    - Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie, který je plně kompatibilní s postupy zemí EU a jehož cílem je především iniciace aktivit vedoucích k úsporám energie a snižování energetické náročnosti                   s minimalizací negativních ekologických dopadu při spotřebě i přeměně paliv         a energie.

    - Státní politika životního prostředí České republiky ze dne 17. 3 2004 (pod čj. 235/2004) pro léta 2004 až 2010. Jedním z hlavních cílu je vytvářet podmínky pro uplatnění obnovitelných zdrojů energie s plněním národního cíle výroby elektřiny

z obnovitelných zdrojů energie na hrubé spotřebě elektřiny.

    - Směrnice evropského parlamentu a rady 2001/77/ES ze dne 27. září 2001              o podpoře elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů energie na vnitřním trhu s elektřinou.

Zákon č.180/2005 Sb. (Zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů).

Tento zákon upravuje v souladu s právem Evropských společenství, způsob podpory výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie. Účelem tohoto zákona je v zájmu ochrany klimatu   a ochrany životního prostředí:

a)  podpořit využití obnovitelných zdrojů energie (dále jen „obnovitelné zdroje“),

b) zajistit trvalé zvyšování podílu obnovitel. zdrojů na spotřebě primárních ener. zdrojů,

c) přispět k šetrnému využívání přírodních zdrojů a k trvale udržitelnému rozvoji společnosti.

Úřad stanoví vždy na kalendářní rok dopředu výkupní ceny za elektřinu z obnovitelných zdrojů samostatně pro jednotlivé druhy obnovitelných zdrojů a zelené bonusy tak, aby byly vytvořeny podmínky pro naplnění indikativního cíle podílu výroby elektřiny                           z obnovitelných zdrojů na hrubé spotřebě elektřiny ve výši 8 % v roce 2010.

Výkupní ceny stanovené Úřadem pro následující kalendářní rok nesmí být nižší než 95% hodnoty výkupních cen platných v roce, v němž se o novém stanovení rozhoduje.

Výše výkupních cen a zelených bonusů pro rok 2012 Je stanovena cenovým rozhodnutím ERÚ ze dne 23.11.2011, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie.

| Zdroj energie / Datum uvedení do provozu | Výkupní ceny elektřiny dodané do sítě v Kč za 1 MWh | Zelené bonusy v Kč za 1 MWh |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2012 do 31.12.2012 | 2.230 | 1.790 |

Environment

Snahou investora je vybudovat zdroj elektrické energie z obnovitelných zdrojů. Větrné elektrárny jsou ekologickým zdrojem energie, jež neničí okolní přírodu prachem, kouřem ani popelem a přitom splňují stanovená hygienická i jiná kritéria. Pozitivním efektem je naopak snižování emisí plynných i tuhých znečišťujících látek jinak produkovaných uhelnými zdroji.

negativem je problematické hodnocení vlivu větrných elektráren na krajinný ráz.

I přes významný nárůst počtu instalací využívajících obnovitelné energetické zdroje v posledních letech, je jejich využití stále výrazně za možnostmi. Důvodem je existence řady bariér bránících většímu pronikání obnovitelných energetických zdrojů na trh. Vyšší využití obnovitelných zdrojů energie je alternativa k dosud využívaným neobnovitelným energetickým zdrojům za účelem snižování jejich čerpání a prodloužení jejich životnosti i pro budoucí generace. Minimalizuje negativní dopady získávání a užití energie na životní prostředí a obyvatelstvo v souladu s požadavky trvale udržitelného rozvoje.

Evropská komise vyzvala 27 svých členských zemí, aby do roku 2020 snížila své emise skleníkových plynů o nejméně 20 % ve srovnání s rokem 1990. Kromě snížení emisí obsahuje strategie požadavek, aby 20 % veškeré energie v EU pocházelo do roku 2020 z obnovitelných zdrojů.

Jak vyplývá ze statistik uveřejněných Energetickým regulačním úřadem (ERÚ), podíl OZE na tuzemské spotřebě elektřiny v roce 2010 (brutto) byl 8,5%.

V loňském roce (2010) vyrobily české větrné elektrárny podle statistik ERÚ 335,5 GWh elektřiny. Ve srovnání se výrobou v roce 2009 se jedná o cca o 15% nárůst. V roce 2010 byl na území ČR ve větrných elektrárnách instalován výkon v hodnotě cca 215 MW. ČSVE počítá s tím, že do čtyř let stoupne instalovaný výkon ve větrných elektrárnách na úroveň 1000 MW. (zdroj: www.csve.cz/clanky/aktualni-instalace-vte-cr/120).

Varianty řešení

Co se týče variantního řešení záměru, lze v zásadě uvažovat o třech možnostech:

- varianty počtu a umístění VTE   - nutno řešit v dalším stupni posuzování, a to především s ohledem na výsledky odborných studií a souladu s ÚPD.

- výkon a konkrétní typ VTE bude upřesněn v dalším stupni PD, popř. na základě výstupů hlukové studie. Jako variantní pak lze považovat výšky tubusů a výkony VTE.

Konečná zvolená varianta počtu, umístění a popř. výšky tubusů bude vycházet z výsledků odborných studií (Hluková studie, krajinný ráz aj.)

### B.I.6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru

Investor zvolí typ VTE v dalším stupni projektové dokumentace (PD), a to na základě jednotlivých výstupů z dílčích podkladových studií Předpoklad užité technologie ve stadiu Oznámení typ je typ ENERCON E82 o výkonu jednotlivých VTE 2 MW, popř. typ Vestas V90 o výkonu 2(3) MW.

Tabulka - Technické parametry elektráren:

| Rozměry: | E82 | V90 |
| --- | --- | --- |
| průměr rotoru plocha rotoru počet listů počet otáček rotoru | 82,0 m 5281 m2 3 6–19,5 ot/min | 90m - 3 7,2 – 15,3 ot/min |
| Generátor | synchronní, prstencový | Asynchronní s kroužkovou kotvou |
| Regulace výkonu | „pitch“ |  |
| Regulace otáček | aktivní naklápění listů vrtule | aktivní naklápění listů vrtule |
| Hlavní brzdový systém | Nastavení listů | Nastavení listů |
| Vedlejší brzdový systém | Nastavení listů | Nastavení listů |
| výška tubusu | 108m | 105m |
| výška celková | 149 m | 150m |
| Provozní parametry |  |
| zapínací rychlost větru | 2,0 m.s-1 | 3,5 m.s-1 |
| nominální rychlost větru | 12 m.s-1 | 12 m.s-1 |
| Odpojovací rychlost větru | 22 - 28 m.s-1 | 25 m.s-1 |
| Převodovka | není | je |
| Jmenovitý výkon | 2000 kW | 2000 kW |

Technologické údaje – Enercon E-82:

Enercon E-82 je zařízení využívající větrné energie s třílistým rotorem, aktivním nastavováním listů rotoru (Pitchregelung), provozem s nastavitelným počtem otáček               a jmenovitým výkonem 2000 kW = 2,0 MW. Průměr rotoru je 82 m a výška stožáru bude určena vdalčím řízení, popř. na základě výstupů odbornch studií. V této fázi uvažujeme s výšce tubusu 108 m a celkovéí výšce pak 149 m).

V centru vývoje a konstrukce všech zařízení větrných elektráren Enercon je základní myšlenka minimalizace ovlivnění životního prostředí v místě výstavby a jeho okolí. Všechny součásti zařízení jsou podle toho vyvinuty a dimenzovány. Výsledkem je zařízení, které se kromě jiného vyznačuje nízkou úrovní zatížení a dlouhou životností.

Regulace výkonu pomocí proměnlivého počtu otáček umožňuje provoz Enerconu E-82 s optimální účinností bez zvýšeného provozního zatížení i na úseku částečného zatížení a zamezuje kromě toho výskytu nežádoucích výkonových špiček. Takovým způsobem je zaručena vysoká kvalita dodávaného výkonu.

Koncepce bezpřevodového pohonu Enercon snižuje počet součástí zařízení E-82 na minimum, a to na klíčové součásti – prstencový generátor, rotor, systém připojení k síti.

Prstencový generátor a rotor Enercon E-82 vytvářejí jednu jednotku. Náboj rotoru je připojen pomocí příruby přímo na otáčivou součást generátoru a otáčí se při provozu s proměnlivým počtem otáček.

Výkon, vyprodukovaný generátorem E-82, je dodáván prostřednictvím systému připojení k síti Enercon do stávající energetické sítě, přičemž se E-82 dokáže přizpůsobit stávajícím parametrům sítě, jako je napětí a frekvence, tímto způsobem je garantována požadovaná kvalita výkonu a případně lze síť podpořit.

Větrná elektrárna Enercon E-82 je ukotvena v železobetonovém základu (fundamentu) prstencového tvaru o průměru cca 16,4 m, který je celý zapuštěn do terénu a ještě převrstven hlínou pro zarovnání s okolním terénem. Stožár elektrárny se připevňuje přes přírubu na patku k betonovému základu.

Montáž samotné elektrárny je potřebná zpevněná manipulační (obslužná) plocha, kde budou po dobu montáže umístěny jeřáby. Plocha má rozměry cca 40 x 18 m, ke které je nutné přičíst ještě plochu příjezdové komunikace a nájezdů pro přepravní techniku. Minimální šíře příjezdové komunikace je 4 m. Únosnost povrchu manipulační plochy a příjezdové komunikace je 15 t na jednu nápravu (18,5 t/m2). Tloušťka zpevněné vrstvy je závislá na stavu podloží.

Větrné elektrárny ENERCON E-82 jsou vybaveny systémem ochrany proti zásahu bleskem, který odkloní případný zásah blesku tak, aby nedošlo k poškození lopatek rotoru ani jiných komponent větrné elektrárny.

Za provoz větrných elektráren bude zodpovědná osoba, vlastnící licenci Energetického regulačního úřadu, za podmínek stanovených energetickým zákonem. Kromě toho bude VTE  napojena na dohledové centrum firmy ENERCON a v místě bude zodpovědná osoba proškolená.

Technologické údaje – Vestas V90:

Větrné elektrárny obecně jsou regulované nakláněním listů (pitch) s od věže návětrně běžícím trojlistovým rotorem, aktivně směrovaným po větru. Typ VESTAS V90-2,0 MW má délku lopatky 45 m, kružnice opsaná rotorem má tedy průměr 90 m. VE je vybavena systémem OptiSpeed®, pomocí kterého rotor pracuje s variabilním počtem otáček. Jde o pomaloběžný stroj s otáčkami v rozmezí 8 – 16 ot./ min. Zapínací rychlost větru je 3,5 m/s, maximální výkon je dosažen při rychlosti větru 12 m/s. Vypínací (maximální) rychlost větru je 25 m/s. Po překročení maximální rychlosti větru dojde k automatickému zabrždění a odstavení stroje. Zabrždění větrné elektrárny je prováděno nastavením listů rotoru do tzv. praporu. Parkovací brzda se nalézá na vysokorychlostní hřídeli převodu.

Větrná elektrárna je dále vybavena zařízením OptiTip®, což je regulační systém naklápění lopatek. Pomocí zařízení OptiTip® jsou úhly nastavení listů rotoru optimalizovány tak, že úhel nastavení listů je vždy ideálně přizpůsoben větrným podmínkám, čímž je maximalizována výroba elektrické energie a minimalizován vznik hluku.

Listy rotoru jsou vyrobeny z epoxidové pryskyřice vyztužené skelným vláknem. Každý list rotoru se skládá ze dvou polovin, které jsou slepeny s nosným profilem. Speciální ocelové vložky k ukotvení spojují listy rotoru s ložiskem listu rotoru.

Mechanická energie rotoru je přenášena na hlavní hřídel a dále převodem na generátor. Převodovka je planetová s ozubením. Přenos výkonu převodovky na generátor se uskutečňuje pomocí kompozitní spojky nevyžadující údržbu. Generátor je speciální čtyřpólový, asynchronní, s vinutým rotorem.

Veškeré funkce větrné elektrárny jsou kontrolovány a řízeny řídicími jednotkami na bázi mikroprocesorů. Vlastní systém řízení provozu je umístěn v gondole. Změny úhlu nastavení listů rotoru jsou aktivovány přes momentové rameno hydraulickým systémem, který umožňuje listům rotoru rotovat axiálně o 95°.

Čtyři elektricky poháněné převodovky se starají o směrování vrtule po větru otáčením pastorků, které zasahují do zubů velkého otočného věnce upevněného na vrcholu věže. Ložiskový systém směrování po větru je systém kluzného ložiska se zabudovanou frikcí a samosvornou funkcí.

Kryt gondoly je vyroben z plastu vyztuženého skelným vláknem a chrání veškeré komponenty uvnitř gondoly před deštěm, sněhem, prachem a slunečním zářením. Centrálně umístěný otvor umožňuje přístup ke gondole z věže, uvnitř gondoly je umístěn údržbový jeřáb.

Kuželová ocelová trubková věž vysoká 105 metrů bude osazena elektrárnou s turbínou o výkonu 2 MW. Průměr pozemní příruby činí 4,2 m a průměr vrcholové příruby 2,25 m. Věž je dodávána s povrchovou úpravou v bílošedé barvě. Stožár elektrárny bude opatřen pozičním a varovným osvětlením podle pokynů Úřadu pro civilní letectví (ÚCL).

Věž VTE bude zakotvená do železobetonové desky o rozměrech cca 15,6 x 15,6 x 2,25 m. Betonový základ VTE bude uložen 2,5 m pod terénem a překryt zeminou.

### B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení

- zahájení výstavby			dle ukončení povolovacích a správních řízení

- ukončení výstavby			cca 6 měsíců od zahájení výstavby

### B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků

VÚSC:  				Ústecký kraj,

ÚSC –  město: 	Kryštofovy Hamry, Domašín, Výsluní

### B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí dle §10 odst. 4 a správních úřadů, které budou tato rozhodnutí vydávat.

- § 9 odst.1 zák. 334/1992 Sb. - souhlas s odnětím ze ZPF – orgán ochrany ZPF MěÚ

- § 12 odst. 2 zák.114/1992 Sb. - souhlas z hlediska krajinného rázu - správy OÚ obcí s rozšířenou působností

- § 4 odst. 2 zák.114/1992 Sb. – závazné stanovisko k zásahu do VKP ze zákona - správy OÚ obcí s rozšířenou působností,

- souhlas vodoprávního úřadu dle §17 odst. 1 e) vodního zákona č. 254/2001 Sb.,

- Územní a stavební řízení dle zák. 183/2006 Sb.

## Údaje o vstupech

##### B.II.1		Zábor půdy

Předkládaný záměr výstavby farmy VTE bude vyžadovat zábor půdy v ochraně ZPF, a to v kultuře trvalý travní porost. Zábor půdy a její dočasné vyjmutí ze zemědělského půdního fondu se bude týkat pozemků umístěných pod základovou deskou VTE a dalších doplňkových staveb, zejména manipulačních ploch a obslužných komunikací.

Tabulka – přehled pozemků plánovaných k výstavbě VTE

| č.VTE | k.ú. | Výměra m2 | č.p.p. | Druh pozemku/ochrana | BPEJ/Tř. ochrany |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,2, | Rusová | 451.180 | 1320/1 | TTP/ZPF Ochranné pásmo VZ II. stupně | 9.36.2.4. – III. 9.37.4.6. – V. 9.69.0.1. – V. 9. 36.2.1. – I. |

O kvalitě zemědělských pozemků vypovídá tzv. BPEJ – bonitovaná půdně ekologická jednotka pro zemědělské půdy (dle vyhlášky MZe č. 327/1998 Sb., kterou se stanoví charakteristika bonitovaných půdně ekologických jednotek a postup pro jejich vedení a aktualizaci ve znění pozdějších předpisů).

BPEJ vypovídá v pětimístném čísle zejména o klimatických a půdních podmínkách v místě, půdním typu, vlastnostech půdy a jejím podkladu, svažitosti a expozici pozemku.

Souhrnem lze konstatovat, že pořadí jednotlivých údajů BPEJ vypovídá o čísle na místě:

prvním			-   o klimatickém regionu,

druhém a třetím		-   o  půdním typu, subtypu, zrnitosti, hloubce půdy,

čtvrtém			-   o sklonitosti a expozici ke světovým stranám,

pátém			-   o skeletovitosti, hloubce půdy apod.

Dle BPEJ jsou pak dále stanoveny tzv. třídy ochrany. Charakteristika tříd ochrany (dle metod. pokynu č.j. OOLP/1067/96) pozemků dotčených záměrem:

I - 	jsou sem zařazeny bonitně nejcennější půdy v jednotlivých klimatických regionech, převážně v plochách rovinných nebo jen mírně sklonitých, které je možno odejmout ze zemědělského půdního fondu pouze výjimečně, a to převážně na záměry související s obnovou ekologické stability krajiny, případně pro liniové stavby zásadního významu.

III – jsou zde sloučeny půdy v jednotlivých klimatických regionech s průměrnou produkční schopností a středním stupněm ochrany, které je možno územním plánováním využít pro eventuální výstavbu,

V - jsou půdy s velmi  nízkou produkční schopností, svažité hydromorfní štěrkovité až kamenité a erozně nejvíce ohrožené, pro zemědělské účely postradatelné.

Pokud se budeme zmiňovat o změně užívání pozemků, je zde nutné zdůraznit, že bude provedeno rozdělení pozemků dle funkčních požadavků stavby VTE (pozemky pod VTE, komunikace) a pouze tyto pozemky budou dočasně vyjmuty ze ZPF.

Zábor půdy lze rozdělit na dočasný a trvalý.

- Dočasný zábor se bude týkat pozemků, jež budou dotčeny stavebními činnostmi (montážní plochy a základová deska s patkou pro VTE) a při pracích souvisejících s pokládkou podzemních kabelů a výstavbou komunikací. Tyto pozemky budou po ukončení stavebních prací uvedeny do původního stavu a nadále budou složit svému původnímu účelu.

- Trvalý zábor při výstavbě VTE neproběhne. Z důvodu dočasnosti celé stavby navrhujeme, aby pozemky pro výstavbu byly vyňaty jen dočasně – tímto bude zaručeno, že po ukončení provozu VTE budou tyto pozemky vráceny zpět do původního stavu.

##### B.II.2		Odběr vody

Samotný posuzovaný záměr nemá v době svého provozu nároky na dodávku vody. Voda bude potřeba ve fázi výstavby, a to hlavně k výrobě betonové směsi pro základové desky VTE. Betonová směs nebude vyráběna v místě výstavby VTE. Betonovou směs budou do místa výstavby dopravovat míchací vozy.

##### B.II.3		Energetické zdroje

Posuzovaná stavba je sama zdrojem energie, v době provozu nebude mít nároky na přísun energií, naopak el. energii bude „vyrábět“ z energie větru. Tato energie, tady spíše větrný potenciál lokality, může být svým způsobem chápán jako energetický zdroj. Surovinové zdroje se týkají především stavebních materiálů (beton, kamenná drť), ty budou v patřičném množství dovezeny, nebo pokud to bude možné, budou použity i původní stavební materiály (štěrk) pocházející z okolí místa stavby.

Dle metodického pokynu Ministerstva životního prostředí k vybraným aspektům postupu orgánů ochrany přírody při vydávání souhlasu podle § 12 a případných dalších rozhodnutí dle zákona č. 114/1992 Sb., které souvisí s umísťováním staveb vysokých větrných elektráren, se územím s vhodným klimatologickým potenciálem větrné energie rozumí (citujeme) „území s roční průměrnou rychlostí větru v úrovni 10 m nad terénem přesahující 4,0 m/s popř. oblasti, kde je hustota větrné energie ve výšce 40m nad zemským povrchem alespoň 160 až 200 W/m2“.

Obrázek  – lokalizace záměru a území vhodné pro výstavbu větrných elektráren

## Údaje o výstupech

##### B.III.1	Ovzduší

Pokud budeme posuzovat předkládaný záměr z hlediska vlivu na kvalitu ovzduší, je možné konstatovat, že z hlediska samotného provozu není znám případ negativního vlivu podobného záměru na kvalitu ovzduší. Naopak, z pohledu využívání OZE můžeme jednoznačně deklarovat pozitivní vliv z hlediska dopadu na kvalitu ovzduší.

- v  období výstavby:

Za kombinaci liniového a plošného zdroje znečištění ovzduší lze považovat staveniště           po dobu provádění výkopových prací a během navážení a hutnění materiálu na obslužnou komunikaci. Staveniště bude zdrojem prachu a emisí z výfukových plynů stavebních strojů     a nákladních vozidel. Působení zdroje bude nahodilé. Pokud budeme posuzovat předkládaný záměr ve fázi výstavby, je nutné konstatovat, že některé negativní dopady na jednotlivé složky se mohou nebo budou jistě vyskytovat. Působení zdroje bude nahodilé a časově omezené.

Jedná se zejména o následující okruh problémů:

- emise ze spalovacích motorů dopravních prostředků a stavebních strojů,

- krátkodobé zvýšení prašnosti s ohledem na nepříznivé meteorologické podmínky – sucho – za nepříznivých podmínek bude prováděno skrápění komunikací cisternovými vozy.

Výstavba 1 VTE trvá cca 2 měsíce. Nejvyšší intenzita dopravy bude vyvolána betonáží základových desek, a to cca 3 – 4 NA/hod. Průměrné denní intenzity dopravy se v trasách určených v další fázi PD dočasně navýší, ovšem není předpoklad neúnosného přetížení dopravní infrastruktury.

- období po uvedení stavby do provozu  - Při provozu VTE nebude kvalita ovzduší ovlivněna.

##### B.III.2	Voda

Odpadní vody nebudou posuzovaným záměrem stavby produkovány. Pokud budeme za odpadní vody považovat vody dešťové, lze konstatovat, že jejich množství bude minimální    a (stok z konstrukcí VTE a komunikací) jejich likvidace bude zajištěna vsakem do okolního terénu. Je třeba zdůraznit, že tyto vody nebudou kontaminovány znečišťujícími látkami. Ubytování stavebních dělníků a s ním spojené odpady a odpadní vody budou řešeny mimo posuzovanou lokalitu, kde se předpokládá umístění buněk nebo maringotek, chemického WC a nádrže na vodu. Při provozu VTE nebudou použity čistící zařízení, nebudou vypouštěny znečištěné vody.

##### B.III.3	Odpady

Nakládání s odpady musí být v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění, a v souladu s navazujícími provádějícími vyhláškami, v platném znění.

Při provozu větrné elektrárny bude vznikat pouze minimální množství odpadů během pravidelné údržby zařízení. V převážné většině se bude jednat o obaly z technologických celků

Zdrojem odpadů bude především stavba, která bude produkovat výkopovou zeminu (17 05 04 Zemina a kamení, kat. O) ze základů věže elektrárny, která bude ale dále použita do hutněné podkladové vrstvy obslužné komunikace, ke zpětným zásypům a k úpravě ternu. (Orgánem, který provádí dozor nad odpadovým hospodářstvím, nesmí být požadováno, aby investor ukládal zeminu na skládku!). Vznikající odpady budou odváženy údržbářskými četami mimo lokalitu a likvidovány v rámci odpadového hospodářství organizace, pověřené prováděnými pracemi. Potřebné meziskládky budou organizovány v souladu s příslušnými předpisy a budou konkretizovány v dalším stupni projektové dokumentace. Rovněž budou specifikovány prostory pro bezpečné shromaždování případných nebezpečných odpadů v době výstavby.

Tabulka - kvalifikovaný odhad možných odpadů vznikajících při stavbě:

| název odpadu | kód | kategorie | zdroj odpadu |
| --- | --- | --- | --- |
| směsné obaly | 15 01 06 | O | obaly od použitých materiálů |
| Plastové obaly | 15 01 02 | O | Obaly |
| směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 | 17 01 07 | O | nadbytečný nebo náhodně znehodnocený základový beton |
| dřevo | 17 02 01 | O | odpadní stavební dřevo (bednění základových desek) |
| plasty | 17 02 03 | O | odpadní plasty z montáže technologických celků věže |
| kabely neuvedené pod 17 04 10 | 17 04 11 | O | instalace kabelů |
| Zemina a kamení | 17 05 04 | O | Výkopová zemina - patky |
| železo a ocel | 17 04 05 | O | armování základových desek |

Při provozu větrné elektrárny bude vznikat pouze minimální množství odpadů během pravidelné údržby zařízení. Předpokládané typy vznikajících odpadů uvádí následující tabulka:

Tabulka – odpad při provozu VTE

| název odpadu | kód | kategorie |
| --- | --- | --- |
| nechlorované hydraulické minerální oleje | 13 01 10 | N |
| nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje | 13 02 05 | N |
| kovové obaly | 15 01 04 | O |
| směsné obaly | 15 01 06 | O |
| obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné | 15 01 10 | N |
| absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami | 15 02 02 | N |
| železo a ocel | 17 04 05 | O |
| směsné kovy | 17 04 07 | O |
| kabely neuvedené pod 17 04 10 | 17 04 11 | O |
| papír a lepenka | 20 01 01 | O |
| zářivky a jiný odpad obsahující Hg | 20 01 21 | N |

Způsoby nakládání s odpady

Výkopová zemina (17 05 04 Zemina a kamení, kat. O) ze základů věží elektráren bude použita do hutněné podkladové vrstvy obslužné komunikace. Potřebné meziskládky budou řešeny v dalším stupni projektové dokumentace. Rovněž budou specifikovány prostory pro shromažďování případných nebezpečných odpadů v době výstavby. Odpady budou zneškodňovány mimo lokalitu, v rámci odpadového hospodářství stavebních a montážních firem, případně po vzájemné dohodě.

Při provozu větrné elektrárny bude vznikat pouze minimální množství odpadů během pravidelné údržby zařízení. Vznikající odpady budou odváženy údržbářskými četami mimo lokalitu a likvidovány v rámci odpadového hospodářství organizace, pověřené prováděnými pracemi. Odpady lze odstraňovat nebo využívat pouze předáním odpadů osobě k tomu oprávněné!

Likvidace technologie po skončení doby životnosti

Investor a provozovatel po dobu provozu VTE bude tvořit vázanou rezervu, která se bude tvořit ze zisku na výrobě el. energie a bude svěřena do rukou nezávislé osoby  např. notáře nebo financující banky. Tato rezerva se použije pouze v případě demontáže a odstranění VTE, tak aby místo provozu VTE bylo uvedeno do původního stavu.

Je však nutné postupovat podle platných norem a zákonů v době ukončení životnosti technologie. V současné době je neseriózní předjímat postupy likvidace VTE zejména s ohledem na vývoj legislativy a nových technologií zpracování odpadů.

##### B.III.4	Hluk a vibrace

Hygienické limity jsou stanoveny nařízením vlády č.148/2006 Sb. ze dne 15. března 2006    „O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.“

V době výstavby:

V období výstavby bude zdrojem hluku především doprava a provoz automobilů                   na příjezdových a obslužných komunikacích, parkovištích a manipulačních plochách, dalším zdrojem bude hluk z použitých stavebních a montážních technologií, udává se v rozmezí mezi 80–95 dB(A) ve vzdálenosti 5 metrů, hluk nákladních vozidel 70–82 dB(A) ve vzdálenosti 5 m. Stavební a montážní práce budou prováděny pouze v pracovní dny a v denní době.  Tento zdroj hluku bude však pouze dočasný.

V době provozu:

U větrné elektrárny je zdrojem stacionárním hluku zejména převodovka (neplatí pro typ ENERCON – nemá převodovku), generátor a obtékání vzduchu kolem listů otáčejícího se rotoru. Aerodynamický hluk je periodický a souvisí s pohybem jednotlivých listů kolem věže. Navrhovaná technologie větrné elektrárny patří mezi zařízení, která nelze z hlediska hluku srovnávat s původními elektrárnami – hlučnost zařízení byla technickými úpravami snížena. Při zahájení provozu VTE bude zapotřebí provést kontrolní měření. Nebude-li splněn daný hygienický limit nejvyšší přípustné hladiny hluku (v noci či v případě výskytu nadlimitních hodnot za určitých klimatických podmínek), bude nutné požadovat snížení výkonu VTE či úpravu režimu provozu VTE.

##### B.III.5 	Jiné výstupy

Jedním z projevů, doprovázejících provoz větrné elektrárny je tzv. míhání světla (dříve  stroboskopický efekt), nebo také discoefekt (v německé literatuře), případně též efekt rotujícího stínu. Tyto tři nejčastěji používané termíny označují jev vyvolaný sluncem, svítícím skrz otáčející se rotor elektrárny: stíny, míhající se v pravidelných intervalech krajinou.

Míhání světla, vyvolané stíny rotorů větrné farmy, bude na lokalitě pochopitelně v jisté míře přítomno.

Nutno však konstatovat, že v současné době lze technologicky omezit či přizpůsobit chod VTE, aby v době možného největšího vlivu bylo otáčení zastaveno.

# ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

## C.1  Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území

Hodnoceným záměrem je novostavba farmy 2ks větrných elektráren a dále navazující infrastruktury (úprava a stavba obslužných komunikací, pokládka kabelové trasy). Záměr zasahuje k. ú. Rusová.

Základny větrných elektráren jsou umístěny na loukách a pastvinách, pravidelně kosených (spásávaných) stanovištích či na stanovištích delší dobu hospodářsky nevyužívaných.

Souhrn:

- Plocha uvažovaného záměru se nenachází v žádném zvláště chráněném velkoplošném ani maloplošném území - nejsou zde vyhlášeny národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky či přírodní památky.

- Dotčené území nezasahuje území Přírodních parků.

- Plocha uvažovaná pro záměr je součástí území soustavy Natura 2000.

- Celé území je součástí CHOPAV.

- Na ploše uvažovaného záměru se nenacházejí kulturní či historické památky, které by uvažovaný záměr mohl ovlivňovat. Možnou míru vizuálního ovlivnění zhodnotí krajinná studie v další fázi posouzení EIA.

- Dotčené území je řídce obydlené. Nejbližší obydlené objekty (zda se jedná o objekty určené k trvalému bydlení nutno zjistit v další fázi posuzování) se nachází v dostatečné vzdálenosti od plánovaných VTE, v další fázi posuzování bude nutno prověřit možné vlivy na hluk a zdraví.

- Dotčené území se nachází v oblasti antropologicky pozměněné.

- Dotčené území je součástí ochranné zóny nadregionálního biokoridoru.

### dosavadní využívání území a priority jeho trvale udržitelného využívání

Území je v současnosti (a bylo i v minulosti) využíváno především k intenzivní zemědělské činnosti. Dosavadní využívání lokality a priority jeho trvalého užívání se realizací záměru dočasně změní. Protože se jedná o záměr dočasná stavba – 25 let, je možné konstatovat, že trvalá udržitelnost nebude narušena.

V blízkosti  popisovaného území se nachází významné vodní dílo Přísečnice, které slouží k zásobování měst v podkrušnohorské pánvi pitnou vodou a je zde stanoveno ochranné vodárenské pásmo.

Dnes je širší okolí oblasti z velké části využíváno především k individuální rekreaci.

### relativní zastoupení, kvalita a schopnost regenerace přírodních zdrojů

Definice přírodního zdroje vychází ze zákona, kde jsou přírodní zdroje definovány jako „…ty části živé nebo neživé přírody, které člověk využívá nebo může využívat k uspokojování svých potřeb. Obnovitelné přírodní zdroje mají schopnost se při postupném spotřebovávání částečně nebo úplně obnovovat, a to samy nebo za přispění člověka. Neobnovitelné přírodní zdroje spotřebováváním zanikají“ (zák. č.17/1992 Sb.).

Ve vlastním zájmovém území výstavby se takové zdroje a prvky nacházejí, nebudou ale realizací záměru významně dotčeny – půda je obnovitelným zdrojem, v místě záměru se nachází přehrada Přísečnice, která byla vybudována pro zásobení severočeské hnědouhelné oblasti pitnou vodou (celé území je součástí CHOPAV).

### schopnost přírodního prostředí snášet zátěž

Přestože došlo v minulých letech k výrazně příznivějším trendům ve vývoji kvality životního prostředí, lze ekologické zátěže z minulých let považovat za jeden z klíčových problémů. V poválečné době došlo k vysídlení pohraničních oblastí a tak postupně došlo k zániku několika obcí. Plochy dříve obhospodařované postupně zanikaly. Dnes se opětovně projevují snahy o obhospodařování těchto pozemků (pastvin, luk) a tak postupně dochází k rekultivaci a revitalizaci území, oblasti poničené imisemi škodlivin (lesy) se též rekultivují. Navrácení ekologické stability tak čeká dříve intenzivně zemědělsky obhospodařovanou krajinu.

Významným ohrožujícím faktorem z hlediska výskytu tetřívka obecného v oblasti je velkoplošné zalesňování imisních holin a postupné odrůstání náhradních porostů, které povedou k úbytku vhodného prostředí. Z hlediska ochrany přírody je však obnova lesních porostů prioritní, a tak je vhodné omezit odvodňování podmáčených luk, rašelinišť a pramenišť a jejich následné zalesňování, popřípadě zalesňování opuštěných luk a pastvin a dalších původně otevřených ploch tak, aby vhodná skladba prostředí byla zachována alespoň v některých částech oblasti. (zdroj: www.nature.cz)

Zátěž způsobená realizací stavby je omezena na dobu výstavby samotné stavby. V době provozu stavba nebude původcem zátěže. Jedinou možnou zátěží je určité navýšení hluku v těsném okolí záměru v souvislosti s provozem záměru.

##### C.1.1  Klima a ovzduší

Hodnocené území ležící na vrcholovém plató Krušných hor se podle klimatické regionalizace nachází na sv. okraji chladné klimatické oblasti CH 6 (Quitt 1971, 1975).

Charakteristika klimatické oblasti:

Tato oblast je charakterizována typem klimatu s krátkým až velmi krátkým, mírně chladným, vlhkým až velmi vlhkým létem, dlouhým přechodovým obdobím, chladným jarem a mírně chladným podzimem, s dlouhou zimou a dlouho trvající sněhovou pokrývkou - počet dní se sněžením, respektive se sněhovou pokrývkou se pohybuje mezi 45 – 60. Nadmořská výška území se pohybuje v rozmezí cca 750 - 850 m n. m.

Průměrná teplota v lednu						-4°C - -5°C

Průměrná teplota v červenci						14°C - 15°C

Srážkový úhrn ve vegetačním období				600 – 700 mm

Srážkový úhrn v zimním období					600 – 700 mm

V klimatu řešeného území se výrazně uplatňuje vrcholový fenomén – v přechodných obdobích na jaře a na podzim je zde značně snížená viditelnost při častých inverzních situacích, charakteristickým jevem jsou zde také silné námrazy.

Zákonem č. 86/2002 Sb. jsou definovány oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO)  jako prováděcím právním předpisem vymezená část území (zóna) nebo sídelní seskupení (aglomerace), kde je překročena hodnota jednoho nebo více imisních limitů nebo cílového imisního limitu pro ozon nebo hodnota jednoho či více imisních limitů zvýšená o příslušné meze tolerance. Dle věstníku MŽP (částka 4/2011) není posuzovaná oblast zařazena do tohoto seznamu. K vymezení OZKO dochází na základě dat za rok 2009.

##### C.1.2  Územní systém ekologické stability

Územní systém ekologické stability (ÚSES) je vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Rozlišuje se místní (lokální), regionální a nadregionální systém ekologické stability. Ochrana ÚSES je povinností všech vlastníků a uživatelů pozemků tvořících jeho základ.

Prvky ÚSES

- Nejbližším nadregionálním biokoridorem (NRBK) je Božídarské rašeliniště – Hřenská skalní města, jehož osa probíhá severně cca 655 m od nejblíže situované věže  – plocha uvažovaného umístění obou věží je součástí ochranného pásma osy).

- V ose jsou vložena lokální biocentra (LBC Jižní břeh Přísečnice a Rusová)                a regionální biocentrum (1 – Přísečnický potok)

- Podél komunikací č. 224 a 223 jsou vedeny lokální biokoridory (stromořadí).

##### C.1.3  Zvláště chráněná území

Zákon ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, chrání přírodovědecky či esteticky velmi významná nebo jedinečná území tím, že umožňuje jejich vyhlášení za zvláště chráněná území, přičemž se stanoví podmínky jejich ochrany. Do kategorie zvláště chráněných území jsou řazeny národní parky, chráněné krajinné oblasti, národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky a přírodní památky.

V širším dotčeném území záměru byla vyhlášena ochrana státu nad těmito územními celky zvláště chráněných území:

a) Velkoplošná ZCHÚ:  Řešené území nespadá do žádného velkoplošného chráněného území – nejbližším je CHKO Slavkovský les ve vzdálenosti cca 28 km JZ a CHKO České středohoří ve vzdálenosti cca 41 km JV.

b) Maloplošná ZCHÚ: Plocha uvažovaného záměru se ani přímo nedotýká žádného maloplošného chráněného území ve smyslu zákona č. 114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny.

V nejbližším okolí byla vyhlášena tato maloplošná ZCHÚ:

- JJV směrem ve vzdálenosti cca 4,8 km od nejblíže situované VTE se nalézá národní přírodní památka Doupňák. Předmětem ochrany je historicky významné mineralogické naleziště ametystů a jaspisů, jež jsou totožné se středověkými drahokamovými obklady na Pražském hradě a Karlštejně.

- JV směrem ve vzdálenosti cca 5,5 km od nejblíže situované VTE se nalézá národní přírodní památka Ciboušov. Předmětem ochrany je mineralogické naleziště ametystů a jaspisů v okolí zavalené středověké šachtice.

- SV směrem ve vzdálenosti cca 4,5 km od nejbližší VTE se nalézá přírodní rezervace Na loučkách. Jedná se o rašeliniště s blatkou – borovicí bažinnou (Pinus rotundata), která zde slouží jako genofondová základna pro sběr semen.

- VJV směrem ve vzdálenosti cca 3,7 km se nachází přírodní památka (PP) lokalita břízy ojcovské, vyhlášena v roce 1986. Chráněné území představuje jediný výskyt břízy otcovské na území České republiky.

- Památný strom - Švédská lípa se nachází v blízkosti komunikace č.224, za odbočkou na místní komunikaci vedoucí k obci Kovářská. Nejblíže umístěná VTE se nachází ve vzdálenosti cca 3 km SZ směrem.

Přírodní parky:

Území lokality se nenachází v blízkosti území Přírodních parků. Tato přírodně cenná území jsou oproti posuzovanému záměru v takové vzdálenosti a pozici, že nemohou být posuzovaným záměrem ovlivněna jinak, než vizuálně.

Hranice Přírodního parku Údolí Prunéřovského potoka se nachází cca 3,9 km VJV směrem.

CHOPAV:

Plocha uvažovaného záměru včetně celého širšího zájmového území je součástí Chráněné oblasti přirozené akumulace vod Krušné hory, která byla vyhlášena NV ČR č. 10/1979. Statut CHOPAV je v této oblasti regulativem, který jsou vytváří omezující podmínky pro  skladování a manipulaci s ropou a ropnými látkami, pro zemědělské způsoby hospodaření        a pro velkoplošné odvodňování. Pro námi posuzovaný záměr jsou nařízení omezující způsoby manipulace s ropnými látkami s ohledem na vyloučení úniků a kontaminace půdy a vody.

Obrázek  – CHOPAV ve vztahu k posuzovanému území  (www.geoportal.cenia.cz)

##### C.1.4  Voda

Jedná se o území hydrologicky velmi významné, které je zdrojem pitné vody pro podkrušnohorskou oblast – celé je součástí vyhlášené chráněné oblasti přirozené akumulace vod - CHOPAV Krušné hory.

Významným vodohospodářským dílem je přehrada Přísečnice, která byla vybudována pro zásobení severočeské hnědouhelné oblasti pitnou vodou, stejně tak jako vodní dílo Křimov, vybudované na Křimovském potoce jako zdroj pitné vody a ochrana území před povodněmi a dále VD Kamenička a Vodní nádrž Jirkov (nedaleko města Jirkov).

Tyto vodohospodářsky významné objekty jsou chráněny vyhlášením tzv. pásem hygienické ochrany (PHO), tato musí být důsledně respektována v další PD a případné realizaci záměru respektována, a to jak při zemních pracích, tak v rámci hospodaření s ropnými látkami.

Záměr je umístěn v ochranném pásmu vodního zdroje II. stupně. V ochranném pásmu tohoto zdroje je zakázáno provádět těžbu zemních hmot, zejména pokud při nich bude ohrožen skalní podklad.

Z těchto důvodů je nutné v dalším stupni projektové dokumentace zhodnotit možnost ohrožení vodních zdrojů prováděním zemních prací v rámci samostatné hydrogeologické studie (základy, hloubení rýh pro kabely). Tato stavba tímto podléhá souhlasu vodoprávního úřadu dle §17 odst. 1 e) vodního zákona.

V okolí plochy uvažované pro záměr je několik pramenišť drobných toků, které odvodňují především lokalitu směrem do Přísečnické přehrady.

##### C.1.5  Významné krajinné prvky

Podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, §3 písm.b) je významný krajinný prvek (VKP) definován jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny utvářející její typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability. Významnými krajinnými prvky jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. Dále jsou jimi jiné části krajiny, které zaregistruje podle § 6 orgán ochrany přírody jako významný krajinný prvek, zejména mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy. Mohou jimi být i cenné plochy porostů sídelních útvarů včetně historických zahrad a parků. Zvláště chráněná část přírody je z této definice vyňata.

Nejbližším VKP ze zákona jsou trvalé travní plochy, nivy drobných vodních toků a pramenišť. V místě výstavby se nenachází žádné prvky ÚSES ani VKP, které by byly realizací záměru dotčeny. Dle současného stavu poznání lze konstatovat, že uvažovaný záměr do VKP nebude zasahovat.

##### C.1.6  Natura 2000

Dle zákona č.114/1992 Sb., ve znění pozdějších změn a předpisů byla v souladu s právem Evropských společenství v České republice vytvořena soustava NATURA 2000, která na území ČR vymezil evropsky významné lokality a ptačí oblasti, které používají smluvní ochranu nebo jsou chráněna jako zvláště chráněná území.

Ptačí oblast – PO Novodomské rašeliniště – Kovářská (předmětem ochrany je zde populace tetřívka obecného a žluny šedé) se nachází v souvislém území táhnoucím se od Z na V směr a nezasahuje námi posuzovanou lokalitu.

Evropsky významné lokality – EVL Na loučkách se nachází podél JV břehu Přísečnické přehrady a v širším okolí. Obě VTE leží uvnitř této EVL.

Hranice EVL Klínovecké Krušnohoří se nachází cca 2,9 – 3,2 km JV a J směrem.

Dle vyjádření KÚ Ústeckého kraje může mít výstavba VTE Výšina vliv na území evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí. (příloha H.2).

Z tohoto důvodu bude v další fázi posuzování dle zákona č. 100/2001 Sb. nutno zpracovat odborný posudek autorizovanou osobou dle §45i zákona č. 114/1992 Sb.

Obrázek – území Natura 2000 v okolí uvažovaného záměru a umístění nejbližších věží

##### C.1.7  Území hustě zalidněná

Orografická oblast Krušných hor dlouho neměla vhodné podmínky pro hustější osídlení, a to hlavně pro omezenou přístupnost, vysoký podíl přirozených původních lesů a nevlídné klimatické podmínky. V zájmové lokalitě se nenacházejí území hustě osídlená. Nejbližší obcí je obec Kryštofovy Hamry a její části (Černý potok, Mezilesí a Rusová) – dnes především střediska individuální rekreace a především zimní turistiky. Ke dni 1.1. 2011 žije v obci (vč. jejích částí) trvale hlášeno 70 obyvatel.  Osídlení v této oblasti je obecně velmi řídké.

## C.2  Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území, které budou pravděpodobně významně ovlivněny

S ohledem na zábor ZPF je možné ovlivnění uvažovat u půdy a dále pak i možné ovlivnění fauny a flóry.  Za nejvýznamnější ovlivnění lze očekávat vliv záměru na krajinný ráz oblasti.

##### C.2.1 Půda

Dle výpisu z katastru nemovitostí se uvažovaný záměr uskuteční na pozemcích, resp. částech pozemků, v katastrálním území Rusová.

Vlastnosti půd a jejich vývojový typ zde jsou závislé na několika půdotvorných činitelích. Mezi tyto patří především matečná hornina, vysoké srážky a poměrně chladné klima posuzované oblasti. Tato oblast je geologicky tvořena hlavně horninami mineralogicky chudými a těžko zvětratelnými. Jsou proto východiskem minerálně chudých a kyselých hnědých půd, většinou hrubozrnných se značnou příměsí skeletu velmi často půd dosud nevyvinutých.

Na trvale vlhkých stanovištích vznikají vesměs půdy v různém stupni oglejení až po typické gleje. Na stanovištích s trvale vysokou hladinou podzemní vody vznikají rašelinné půdy (rašelinohumózní gleje, rašelinné glejové podzoly a někde čisté profily rašeliny).

Stanoviště vybrané ke stavbě větrných elektráren jsou vesměs na relativně suchých místech, které jsou extenzivně obhospodařovány jako louky či pastviny. Tyto pozemky jsou vybaveny téměř výhradně kyselými hnědými půdami, jsou většinou lehčí než až kamenité mechanické skladby a mají relativně dobré vláhové podmínky. Pouze ve vlhčích polohách jsou i zde oglejené. Produkční potenciál těchto půd je však rovněž nízký až velmi nízký.

Podle předběžných údajů z katastru nemovitostí jsou pozemky, na kterých je navrhována stavba, lesní a zemědělskou půdou. Jedná se tedy o součást zemědělského půdního fondu, jehož ochrana se řídí zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákona č. 10/1993 Sb. (úplné znění zák. č. 231/1999 Sb. ve znění zákona č. 132/2000 Sb.).

V průběhu výstavby bude v první fázi stavby sejmuta z ploch dočasného záboru humusová vrstva o mocnosti cca 10 - 45cm (a to dle případného pedologického průzkumu či požadavku OSS), humus bude skryt rozprostřen na pozemcích investora nebo (po ukončení stavby) zpět na stavbou dotčené pozemky, uváděné do původního stavu.

Parcely dotčené stavbou v ochraně ZPF jsou charakterizovány bonitovanou půdně ekologickou jednotkou – BPEJ. Podle Metodického pokynu odboru ochrany lesa a půdy MŽP ČR ze dne 12. 6. 1996 č.j. OOLP/1067/96 patří BPEJ dotčených parcel do I., III. a V.  třídy ochrany.

##### C.2.2 Krajina

Krajinný ráz je chráněn podle ustanovení § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění.

Umístění stavby, která je viditelná, která se projevuje v panoramatech krajiny, v dálkových   či blízkých pohledech, v siluetě krajiny nebo v siluetě zástavby, která se projevuje vybočením    z charakteru zástavby nebo z forem a hmot staveb, může představovat zásah do charakteru, rázu či identity krajiny v případě, že dotčené hodnoty krajiny jsou těmi rysy, které spoluvytvářejí krajinný ráz. Dle pojetí zákona o ochraně přírody je "krajina částí zemského povrchu s charakteristickým reliéfem, tvořená souborem funkčně propojených ekosystémů  s civilizačními prvky".

Z toho vyplývá, že lze rozlišit krajinu přírodní či přírodě blízkou na jedné straně a krajinu urbanizovanou dělenou na městskou či venkovskou na straně druhé. Řešené území (krajinný celek) je možné zařadit na rozhraní krajiny přírodě blízké a krajiny urbanizované. Přírodní prvky jsou zde v souladu s historickou sídelní zástavbou a tvoří tak typický ráz krajiny. Hodnocený krajinný celek je z hledisek environmentálně ekologických hodnocen jako krajina kulturní se základní (průměrnou) krajinářskou hodnotou, která sousedí s oblastí s vyšší ekologickou hodnotou.

V zásadě každá stavba, která se objevuje v krajině (nadzemní - viditelná stavba), může ovlivnit existující ráz krajiny. Dikce zákona hovoří o narušení krajiny, která se vyznačuje přírodními či estetickými hodnotami, přítomností VKP, ZCHÚ, kulturními dominantami, harmonickým měřítkem a harmonickými prostorovými vztahy. Měla by to být krajina, jejíž přírodní, kulturní a historická charakteristika vytváří zřetelné rysy a znaky rázu, charakteru     a identity krajiny. Navrhovaná stavba bude do určité míry ovlivňovat krajinnou scenérii především svou neobvyklostí (výška, architektura). Tím zasahuje především kulturně přírodní charakteristiku krajiny.

Je pravděpodobné (je vycházeno především ze subjektivních pocitů člověka), že stavba při své výšce a neobvyklosti bude na sebe přitahovat pozornost a bude odpoutávat pozornost člověka od stávajících krajinných scenérií. Je však méně pravděpodobné, že se stane prvkem trvale dominantním vzhledem k omezené dlouhověkosti VTE jako technické záležitosti. Jedná se o zařízení, které po skončení své funkčnosti je velmi snadno demontovatelné. Větrná elektrárna je dnes v celé Evropě vnímána jako moderní stavba symbolizující především kladný ekologický vztah obyvatel, kteří v blízkosti elektráren žijí.

Dotčené území je situováno do severní náhorní části krušnohorského masívu. Jedná se tedy o hornatinu s charakteristickým erozně-denudačním reliéfem okrajových částí Českého masívu. Jižní část tohoto území přechází do přechodových krušnohorských svahů, spadajících poměrně prudce do výrazně odlišného orografického celku Severočeské hnědouhelné pánve a severním směrem toto území pokračuje až ke státní hranici se SRN.

Jedná se o území původních smrko–bukovo–jedlových lesů, které byly již v minulosti do značné míry vykáceny a přeměněny na extenzivní zemědělské pozemky. Přesto však je toto území charakteristické vysokou lesnatostí, kdežto zemědělské pozemky zde jsou využívány jako trvale zatravněné louky.

Pro krajinný ráz tohoto území je navíc charakteristický poměrně vysoký podíl rozptýlené zeleně v krajině, vybavené však poměrně vhodnou skladbou dřevin (jeřáb, bříza, javor klen, lípa malolistá, jasan ztepilý a dílče i smrk, buk, modřín), které odpovídá charakteru stanoviště ve výšce cca mezi 700 – 900 m n. m.

Lesy v této oblasti, v rozhodující míře smrkové monokultury, byly během cca 40 ti let poválečného období postiženy výrazným úhynem způsobeným imisní hladinou průmyslových emisí a jsou v současné době velkoplošně nahrazovány výsadbami přípravných a náhradních  dřevin.

Stávající krajinný obraz je souhrnným výsledkem vysídlení tohoto příhraničního prostoru po roce 1945 a ekologické katastrofy v lesích v sedmdesátých letech 20. století způsobené kyselými dešti s následným celoplošným kolapsem kulturní krajiny, dodatečně umocněným opuštěním zemědělského obhospodařování.

Následně byly vzniklé imisní holiny znovu osázeny, obnova lesa však postupuje pomalu a vznikající porosty mají odlišný charakter od bývalých. Krajinný obraz okolí je i nadále v procesu proměny.

##### C.2.4 Fauna a flora, ekosystémy

Dle regionálně fytogeografického členění BÚ ČSAV 1987 leží území v oblasti Českého oreofytika, fytogeografickému okresu 85 – Krušné hory. Charakter květeny a vegetace je v tomto fytogeografickém okrese extrazonální. Horské smrčiny a vrchoviště fyziognomicky připomínají vegetaci boreálního a subarktického pásma. Alpinská vegetace chybí.

Podle rekonstrukčního uspořádání přirozené vegetace (Mikyška et al. 1969) pokrývaly zájmové území bikové bučiny, v okolí se ostrůvkovitě vyskytovaly i květnaté bučiny Podél větších vodních toků se rozprostíraly luhy a olšiny.

K prvotnímu posouzení vhodnosti lokality a možných vlivů záměru na faunu a floru byl proveden základní průzkum, a to již v jarním období roku 2010. Další průzkum probíhá, opakovaně se zde uskutečňují vizitace celého území.

Do průzkumu byly zahrnuty i veškeré údaje, které byly v tomto regionu získány při terénních výzkumech v předchozích letech a při mapování NATURY 2000.

Zájmová plocha je místy porostlá polopřirozenými, pomístně ruderalizovanými                       a ochuzenými rostlinnými společenstvy.

Druhové zastoupení fauny je přímoúměrně závislé hlavně na klimatických poměrech a typu vegetačního pokryvu, který skýtá nejen výživu a především možnost úkrytu. Prostor luční části této krajiny je domovem výrazně menšího množství živočichů, které nacházejí zpravidla vhodnější prostředí v ostatních lesích nebo v rozptýlené zeleni.

# ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ  ZDRAVÍ  A  NA  ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

## D.1  Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti, složitosti a významnosti (z hlediska pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti)

### D.1.1  Vliv na veřejné zdraví a bezpečnost

##### Vlivy na faktor pohody a zdraví obyvatelstva

Budoucí provozovatel musí dodržovat všechny předpisy o ochraně životního prostředí. Umístění zařízení staveniště, skladovacích ploch, případná deponie zeminy a volba příjezdových cest na staveniště musí být provedeny s ohledem na ochranu životního prostředí.

Po dobu realizace stavby lze předpokládat při deštivém počasí možnost částečného znečištění silnic a komunikací z důvodu výjezdu stavební mechanizace a vozidel ze stavby. Silnice a komunikace zasažené stavbou musí být po dobu stavby průběžně čištěny.

Případné škody na pozemcích v příjezdových trasách způsobené průjezdem stavební mechanizace a vozidel budou po dokončení stavby odstraněny a okolí uvedeno do původního stavu.

Neméně důležitým měřítkem je pro faktor pohody i samotný postoj obyvatel. U člověka tzv.   technofóbního (neboli v tomto případě odpůrce VTE) může jejich existence přímo narušovat jeho psychický faktor pohody. Naopak pro zastánce VTE bude působit naopak. Drtivá většina obyvatel bude existenci vnímat rozdílně, proto i faktor pohody těchto lidí bude mít rozdílnou intenzitu. U těchto lidí je nutno počítat s určitým časovým obdobím nutného pro tzv. přizpůsobení (historie popisuje nejednou problematiku odporu k dnes již obecně kladně vnímavým stavbám, jako např. různé rozhledny, vysílače, větrné mlýny apod).

Vlivy na obyvatelstvo v době výstavby lze považovat za mírně negativní, ovšem z hlediska časového za nevýznamné, vlivy na obyvatelstvo v době provozu lze považovat za akceptovatelné za předpokladu splnění předem definovaných podmínek.

##### Vliv hluku

Nejvyšší přípustné hodnoty hluku jsou stanoveny nařízením vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění. Toto nařízení zrušuje nařízení vlády č. 502/2000 Sb. a nařízení vlády č. 88/2004 Sb.

Hluk je zvuk, který člověka ruší. Představuje fyzikální energii, přenášenou sluchovým analyzátorem do centrální nervové soustavy, přináší do organismu informace a umožňuje člověku komunikaci s prostředím i společností. Komunální hluk (také zvaný environmentální, residenční nebo domácí) je definován jako hluk ze zdrojů s výjimkou pracovišť. Hlavní zdroje komunálního hluku jsou silniční, železniční a letecká doprava, průmysl, stavby a veřejné práce a hluk ze sousedství. Lokální hluk z průmyslu způsobuje značné obtěžování a znalost vztahu mezi obtěžováním a hlukem umožňuje předpověď hlukového obtěžování a tím i řízení hlukového rizika.

Akustické emise vznikají při otáčení lopatek. Předpis č.148/2006 Sb. ukládá limity (pro noční dobu 40 dB (A) a denní dobu 50 dB (A) u okolních objektů pro bydlení.

Dle doporučení specialistů Ústavu fyziky atmosféry AV ČR je vhodné VTE umístit min. 300 m od jednotlivě stojících domů a min. 500 m od okraje souvislé zástavby, pak by měly být nepříznivé vlivy hluku podlimitní.

Vlivy hluku bude nutno zhodnotit v dalším stupni posuzování, na základě provedené hlukové studie.

##### Vliv míhání světla (flicker)

Tento efekt může být v ojedinělých případech spouštěcím prvkem epileptických záchvatů u fotosenzitivních jedinců. Výsledky výzkumů v poledních letech prokázala, že tomu tak může být pouze v případech vysoké intenzity působení, což ovšem neplatí u větrných elektráren.

VTE lze navíc naprogramovat tak, aby v dotčeném čase byla zastavena. Pokud se týká odlesků, ty jsou eliminovány matnou povrchovou úpravou listů rotoru a navíc se u novějších typů velkých VTE pohybují otáčky rotoru podle typu od 6 do 20 ot./min. a eventuální frekvence záblesků by tedy byla na úrovni cca 0,3Hz až 1 Hz, tedy bezpečně mimo rozsah      5-30Hz popisovaný v literatuře, při kterém by mohlo u senzitivních osob v blízkosti VTE připadat do úvahy riziko fotosenzitivní epilepsie.

Vlivy flickeru bude nutno zhodnotit v dalším stupni posuzování, na základě provedené odborné studie.

##### Vliv na bezpečnost

Z dosavadních zkušeností s podobnými projekty není známa skutečnost, že by při výstavbě     a provozu tohoto typu mohla vznikat nějaká významná zdravotní rizika. Samozřejmě riziko pracovního úrazu existuje vždy, ale zaměstnanci by měli při plnění svých pracovních povinností dbát na příslušné pracovně - právní předpisy, se kterými je provozovatel seznámí.

Při provozu záměru lze uvažovat o riziku emisí hluku, světelných emisí a možného opadu námrazy pod lopatkami VTE.

Jev námrazy v zimních měsících se nevyhne ani listům VTE a může tedy docházet k odpadávání námrazy. Výrobci omezují tento jev znemožněním uvést vrtuli do provozu, pokud na ní vznikla za delšího odstavení námraza. K tomuto slouží námrazová a vyvažovací čidla. Tato se roztočí až po spadu námrazy. Toto zařízení je v provozu i při vzniku námrazy při chodu. Možnost zranění pádem ledu je ale vždy hlavně v těsné blízkosti sloupu při pádu ledu u odstavené elektrárny. Zde by se však měla vyskytovat pouze proškolená obsluha, která s tímto nebezpečím počítá a bude se chránit ochrannými pomůckami. Nebezpečí je stejné jako u ostatních výškových budov. Vlivy na zdraví a bezpečnost lze považovat za nevýznamné při dodržení zákonných limitů a bezpečnostních předpisů.

### D.1.2   Vlivy na složky ŽP

##### Vlivy na faunu a floru, ekosystémy

Vzhledem k rozsahu a k umístění záměru je určitý předpoklad, že by záměr mohl ohrozit biotop nebo vést k ohrožení určitého rostlinného či živočišného druhu. Pro posouzení těchto vlivů bude nutno v další fázi pracovat s výstupy a doporučeními odborných posudků, na kterých se v současné době již pracuje. (roční ornitologický průzkum a biologický inventarizační průzkum).

V lokalitě výstavby VTE bylo v období zahájení přírodovědného průzkumu zjištěno několik druhů zvl. chráněných rostlin a živočichů.

- flora

V oblasti vlivů na floru je zde základním měřítkem fakt, že celá plánovaná výstavba bude lokalizována na zemědělských pozemcích, které jsou prakticky vesměs obhospodařovány v kultuře trvalého travního porostu, a to buď jako louky nebo pastviny, a plošný rozsah záměru, vyjádřený dočasným záborem půdy pro základové desky větrných elektráren, výstavbu přístupových cest a kabelových tras bude v konečném důsledku vliv na flóru relativně malý. Konkrétní vlivy bude nutno vyhodnotit až na základě výsledků biologického hodnocení.

- fauna

Nutno vyhodnotit až na základě podrobných výsledků v roce 2012. Nicméně na základě prvotního screeningu se jeví tento vliv jako málo až středně významný, a to zejména z důvodu neumístění žádné z plánovaných VTE za hranicí Ptačí oblasti a tudíž neovlivnění předmětu ochrany – tetřívka obecného.

- společenstva

Záměr je umístěn do fytogeografické zóny českého oreofytika, a to na území horských zemědělských systémů, které je ekologicky obohaceno výskytem roztroušené zeleně s převážně vysokými porosty.

Lesní společenstva nebudou záměrem dotčena.

Dále jsou to vodní společenstva, a to v okolí vodních toků a Přísečnické přehrady – v území se vyskytují taková, která mají přirozený charakter, z větší části pak spíše charakter polopřirozený (prameniště, rašeliniště, nivy potoků).

Vliv stavby na tato společenstva lze hodnotit jako málo významný. Nutno vyhodnotit vliv v širším navazujícím okolí, kde je znám nebo je možno předpokládat výskyt dalších zvláště chráněných druhů na přírodně blízkých společenstvech.

##### Vlivy na vodu

Záměr je umístěn v ochranném pásmu vodního zdroje II. stupně. Významným vodohospodářským dílem je přehrada Přísečnice, která byla vybudována v roce 1976. Dnes patří Přísečnická nádrž se svými 362 hektary k největším v soustavě nádrží severočeského hnědouhelného revíru, které mají za úkol zadržovat vodu, jež by jinak zaplavila doly v podkrušnohorských pánvích. Toto vodohospodářsky významné dílo je chráněno vyhlášením tzv. pásem hygienické ochrany (PHO). Stavba zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje II. stupně. Toto musí být důsledně v další PD a realizace záměru respektováno, a to jak při zemních pracích, tak v rámci hospodaření s ropnými látkami.

V další fázi bude nutno prověřit možné vlivy výstavby na odtokové poměry v lokalitě. Vlivy záměru na povrchové a podzemní vody lze tedy hodnotit jako akceptovatelné za předpokladu dodržení navržených minimalizačních opatření.

##### Vlivy na půdu

Realizace stavby bude mít určitý vliv na půdu, a to z hlediska záboru ZPF, tento vliv lze  svým rozsahem i z hlediska dočasnosti považovat za málo významný.

Vytěžená půda při hloubení základů se v největší možné míře vrací na původní místo, ostatní se rozprostře podél plochy k pozdějšímu využití (deponie pro rekultivaci). Jedná se o dočasné vynětí půdy ze ZPF. Vlivy na půdu lze označit z hlediska záboru ZPF jako málo významné, z hlediska dočasnosti jako akceptovatelné.

##### Vlivy na klima a ovzduší

Vlivy výstavby a provozu na stávající imisní zátěž zájmového území budou vázané především na emise škodlivin z dopravy v době výstavby, jiné se nepředpokládají.  Vliv záměru na kvalitu ovzduší lze označit za nulový.

##### Vlivy na krajinu

Krajinný prostor v širším okolí můžeme označit za esteticky hodnotné místo náhorní plošiny Krušných hor se znaky extenzivního dlouhodobého obhospodařování a následného opuštění člověkem. Lze konstatovat, že realizací záměru bude (a již je) narušen okolní krajinný prostor. Úhel pohledu na umístění dominanty těchto větrných elektráren v prostoru krajiny je z velké části ovlivňován mírou přesvědčení o účelnosti a potřebnosti těchto staveb.

Přestože se jedná o esteticky hodnotné území, v současnosti je již narušené a antropologicky pozměněné (existující VTE v blízkosti plochy námi posuzovaného záměru). Z důvodu dočasnosti uvažovaného záměru lze pak tento vliv na krajinný ráz území považovat za středně významný, v další fázi bude nutno zpracovat odbornou studii.

## D.2  Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci

Lze konstatovat, že ve srovnání se současným stavem životního prostředí, jsou z hlediska velikosti vlivu nejpodstatnější možné vlivy záměru na krajinný ráz, vlivy na lidské zdraví a vlivy na faunu a floru. Vlivy na ostatní složky jsou zanedbatelné.

Jako podklad pro další posuzování doporučujeme nechat zpracovat odborný posudek – Hodnocení vlivu záměru na krajinný ráz, je zde předpoklad, že vliv na estetické kvality (včetně krajinného rázu) bude mít lokální až regionální rozsah.

S ohledem na možné akustické znečištění doporučujeme v další fázi jako podklad pro další posuzování zpracovat Hlukovou studii.

Mírný negativní vliv na biotu bude mít pouze lokální dopad. Tento negativní vliv bude omezen na stavební fázi, v době provozu se významný negativní vliv na biotu se v této fázi nepředpokládá. Závěry bude nutno učinit až na základě výstupů ročního biologického průzkumu lokality.

V návaznosti na fakt, že umístění záměru koresponduje s turisticky a rekreačně poměrně silně využívaným územím doporučuje zpracovatel Oznámení dále i zpracování studie vlivu míhání světel (flickeru) a následně Posouzení vlivu hluku na veřejné zdraví.

Jako u každé stavby či technického zařízení tak i tohoto záměru existuje určité riziko mimořádné události, jako jsou živelní pohromy apod. Dnešní moderní konstrukce VTE jsou ale již navrhovány tak, aby byla tato případná rizika minimalizována.

## D.3 Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice

Vzhledem k plánovanému umístění jednotlivých věží VTE je možné konstatovat, že určité vlivy, a to především z hlediska krajinného rázu, přesahující státní hranice lze v tomto území předpokládat.

Protože VTE nejsou v krajině novým prvkem, tyto přeshraniční vlivy v dotčeném území vlivy nelze považovat za závažné, jak je definuje §3 písm.c) ve smyslu §11 odst.1 písm.a) a b).

Přesto bude nutno tyto jednotlivé vlivy dále konkretizovat, a to až na základě případných podkladových studií, tedy až v další fázi procesu posuzování.

## D.4   Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů

Opatření směřující ke kompenzaci nebo vyloučení rizik a nepříznivých vlivů na životní prostřední můžeme věcně i časově rozdělit do tří kategorií:

- opatření realizovaná v průběhu zpracování projektové dokumentace

- opatření realizovaná v době výstavby

- opatření realizovaná v průběhu provozu

Principem pro stanovení konkrétních opatření je zásada předběžné opatrnosti.

#### D.4.1  Opatření realizovaná v době zpracování PD

Je třeba zdůraznit, že všechna opatření vycházela ze současného stavu situace a dostupných technik a technologií. Opatření realizovaná zejména v průběhu provozu budou rozvíjena tak, jak se budou korigovat poznatky o vlivu záměru na prostředí.

- Principem pro stanovení konkrétních opatření je zásada předběžné opatrnosti.

- Zadání zpracování podkladových odborných studií.

#### D.4.2 Opatření realizovaná v době výstavby

Technická opatření by měla být koncipována jako eliminační, minimalizační 
a preventivní. Za snad nejdůležitější opatření v tomto slova smyslu v době výstavby a v době po uvedení stavby do provozu, je možno považovat precizní provedení všech stavebních a montážních prací, dokonalá technologická a pracovní kázeň na všech úsecích zvolené technologie, pravidelné důkladné kontroly a precizní provádění údržby a případných oprav celého technologického celku.

###### Opatření na úseku vody

V zájmu minimalizace negativních vlivů předmětné stavby bude nezbytné zabezpečit:

- řádnou technologickou přípravu - učinit veškerá dostupná opatření cílená k tomu, aby v žádném případě nemohlo dojít ke kontaminaci vody především látkami ropného charakteru, dodržovat zákaz mytí strojů, zařízení a motorových vozidel a čištění jejich součástí naftou(!),

- běžnou údržbu, drobné opravy a doplňování pohonných hmot a olejových náplní skříní provádět zásadně v předem připraveném prostoru na manipulační ploše k tomuto účelu určené a konstruované dle platných předpisů, staveniště vybavit potřebným množstvím sorbentů ropných (DN1 Adsodan Plus,  CHEZACARB etc.)

- veškeré odpady, především pak ropného původu a jim podobné, likvidovat smluvně, u subjektů k tomu oprávněných a vybavených příslušnými prostředky a zařízením  v souladu se zák. č. 185/2001Sb.

###### Opatření na úseku ovzduší

Prašnost

Prašnost bude negativně působícím faktorem především v době výstavby. V tomto období bude nutné zaměřit pozornost především na :

- řádné zakrytí (zaplachtování) přepravovaných stavebních materiálů a surovin, jež vykazují sklony k prášení,

- úzkostlivě udržovat příjezdové komunikace v naprosté čistotě,

- v případě potřeby zvlhčovat povrch staveniště a příjezdové komunikace a zamezit tak prášení při přejezdech strojů, zařízení a dopravních prostředků.

Plynné emise

Plynné emise budou mírně negativně působícím faktorem. V rámci prevence, eliminace a kompenzace jejich účinků bude třeba zaměřit pozornost zejména na:

- udržování dokonalého technického stavu motorů všech vozidel, stavebních strojů, zařízení a dalších mechanizmů,

- dokonalou organizaci práce vylučující zbytečné přejezdy dopravních prostředků, stavebních strojů a zařízení a běh jejich motorů naprázdno,

- technická zařízení využívající spalovacích motorů by měla splňovat emisní normu EURO 3.

###### Opatření na úseku fyzikálního prostředí

Během celého období výstavby bude nutné minimalizovat technologickou hlučnost,

- účelným rozmisťováním stavebních strojů a zařízení s ohledem na útlum hluku vzdáleností, vhodnou organizací nasazení jednotlivých stavebních strojů a zařízení,

- omezením doby nasazení zdrojů hluku na dobu nezbytně nutnou, tvorbou překážek šíření hluku,

- vhodná opatření bude nutné v přiměřené míře použít i na příjezdových trasách. Stávající veřejné komunikace ovlivněné stavbou budou po jejím dokončení opraveny a uvedeny do původního stavu.

###### Opatření na úseku horninového prostředí a půdy

- bude realizována skrývka svrchní vrstvy půdy a vytvořena její deponie pro pozdější rekultivaci stavebních záměrů či jiné využití v rámci rekultivací území,

- nutně eliminovat zbytečné přejezdy techniky po nezpevněných cestách a četnost přejezdů zohlednit vzhledem k atmosférickým podmínkám (podmáčení při silných deštích apod.).

- Z hlediska mechaniky zemin upozorňujeme, že po skrytí využitelných vrstev pro rekultivaci bude převážnou část dotčených ploch povrch tvořit prachovitá, jílnatá zemina s podílem úlomků a valounů. Tento typ půd je silně náchylný při styku s vodou a mechanickém namáhání měnit konzistenci z pevné (tuhé) na kašovitou.

###### Opatření na úseku fauny a flóry

- Jakékoliv sanační práce na vzrostlé zeleni je nutno provádět v mimohnízdním období, tzn. v době vegetačního klidu.

- V případě kácení postupovat v souladu s §8 zákona č. 114/1992 Sb.,

- Dokončit podrobný roční biologický průzkum lokality

###### Opatření na úseku veřejného zdraví a faktoru pohody obyvatelstva

- stavbu provádět po úsecích, a to dle schváleného harmonogramu stavby, který bude součástí dokumentace plánu organizace výstavby (POV).

- časově minimalizovat stavební práce v jednotlivých úsecích a tím i celkové trvání výstavby.

- řádně zvolit a v rámci stavební přípravy projednat přepravní trasy, umístění dočasných objektů stavby a manipulačních a skladových ploch.

- Přeprava zeminy a stavebních materiálů musí být realizována pouze po stanovených přepravních trasách. Aby se minimalizovala dopravní zátěž stávajících komunikací v dotčeném území a negativní vlivy na obyvatelstvo budou přepravní trasy v maximální míře využívat trasu budované komunikace.

- Hlučné mechanismy či technologie budou využívány pouze ve stanovené denní době.

- Bude omezeno skladování a deponování prašných materiálů na technologické minimum.

- V případě zvýšené prašnosti při suchém počasí bude prováděno kropení komunikací v areálu stavby a případně také míst provádění zemních prací.

- S ohledem na počasí bude pravidelně prováděna kontrola zpevněných příjezdových komunikací v nejbližším okolí stavby. V případě potřeby bude provedeno jejich zvlhčení nebo mytí kropicím vozem.

- V případě nebezpečí znečištění vozovek blátem ze staveniště budou znečištěná vozidla před vjezdem na veřejné komunikace zbavena nečistot.

- Bude prováděno manuální čištění dopravních prostředků a mechanismů, které budou opouštět areál stavby.

#### D.4.3  Opatření realizovaná při provozu

- Vypracovat plán opatření pro případ havárie (dále jen Havarijní plán),

- třídit odpad dle kategorizace, zajistit likvidaci a odstranění odpadů pouze se subjekty oprávněnými k této činnosti,

- udržovat technologická zařízení v perfektním technickém stavu tak, aby nemohlo docházet ke zvýšení hlučnosti provozu,

- Bude-li to nutné, provést měření při zkušebním provozu pro potvrzení a upřesnění hlukových emisí.

- Nutnost zabezpečení informovanosti obyvatelstva před možným odpadem námrazy pod věží VTE – vhodnost umístění informačních tabulí se základními charakteristikami technologie, režimem provozu a s popisem významu pro ŽP (nutnost umístění tabule  v dostatečné vzdálenosti od VTE).

- Umístění informačních tabulí s údaji o VTE aj. (turistika).

## D.5   Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při specifikaci vlivů.

Ke zpracování oznámení bylo k dispozici určité základní množství podkladových materiálů – tyto byly dostatečné pro fázi podání Oznámení.

Dále se také vycházelo ze zkušeností s obdobnými záměry a znalosti problematiky dotčené lokality.

Výstavba VTE a jejich posuzování ve vztahu k životnímu prostředí je komplikované především z pohledu hodnocení těchto staveb a jejich vlivu na krajinný ráz, a to z důvodu neexistence konkrétních měřitelných veličin a velice subjektivnímu pohledu na krajinu, její vývoj a únosnost a neexistence závažného právního dokumentu řešícího metodiku takového posuzování.

Úroveň posuzování vlivů na životní prostředí odpovídá rozsahu a kvalitě vstupních údajů a informací. Všechny dostupné informace o současném stavu životního prostředí v zájmové lokalitě byly využity a do „Oznámení“ zapracovány.

# POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÉHO ZÁMĚRU (pokud byly předloženy)

Konečná zvolená varianta počtu, umístění a popř. výšky tubusů bude vycházet z výsledků odborných studií (Hluková studie, krajinný ráz, posouzení vlivů na lidské zdraví, flicker, Natura 2000 aj.)

V rámci tohoto oznámení byla přípravnou dokumentací vybrána výsledná varianta – Co se týče variantního řešení záměru, lze v zásadě uvažovat o třech možnostech:

- Varianty počtu a umístění VTE - nutno řešit v dalším stupni posuzování, a to s ohledem na výsledky odborných studií (především hluk, infrazvuk a flicker a jejich možný vliv na lidské zdraví, biologické hodnocení a posouzení dle §45i zákona 114/1992 Sb.), a také na základě souladu s platným ÚP.

- Výkon a typ VTE bude upřesněn v dalším stupni PD, popř. na základě výstupů hlukové studie. Jako variantní lze považovat výšky tubusů a výkony VTE.

Výslednou zvolenou alternativu pak lze porovnávat jen s variantou nulovou, tedy variantou bez provedení záměru.

Pro posouzení vlivu na životní prostředí jsou uvažovány pouze dvě varianty a to:

1. Aktivní varianta - realizace navrženého záměru

2. Nulová varianta – současný stav území, výstavba bez posouzení vlivů na ŽP.

# DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

## Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení

## Další podstatné informace oznamovatele

Posuzované území je z hlediska povětrnostních podmínek pro investory atraktivní lokalitou. V současné době je zde a v širším okolí známo značné množství záměrů, jež jsou v různých fázích posuzování či připravenosti. (viz. kap. B.I.4).

Nutno podotknout, že v daném území je v současné době značný „přetlak“ investorů           a jakékoliv reálné posouzení možných kumulací v případě překryvu pozic jednotlivých věží je technicky nemožné.

V současné době je zpracovateli  EIA známo, že námi popisované VTE č. 1 a VTE č.2  kolidují  s VTE č. 29 a VTEč. 33 se záměru ULK 690.

Řešením je tak realizace věží jen jednoho z navrhovaných záměrů. O tom, o jaký z navržených záměrů se v konečné fázi bude jednat, EIA nerozhoduje.

Zpracovatel EIA nemá k dispozici žádné další podstatné informace, které by vedly k jiným závěrům, než je uvedeno v tomto oznámení.

# VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU

Výstavba větrných elektráren je projekt směřující k využití větrné energie jako obnovitelného zdroje energie.

Z hlediska stavebního se jedná o novostavbu technických zařízení a navazující infrastruktury (kabelové elektrické a datové vedení, obslužné komunikace a trafostanice) pro výrobu elektrické energie z obnovitelných zdrojů (kinetické energie větru) – větrné elektrárny (dále jen VTE).

Projekt v této fázi představuje plán výstavby  2 ks VTE o celkovém instalovaném výkonu 4 -6 MW (dle instalovaného typu věže Enercon E82 popř. Vestas V90) a dále i navazující infrastruktury (úprava a stavba obslužné komunikace v délce 740 m a pokládka kabelové trasy 22 kV v celkové délce 1.677 m do spínací stanice na p.p.č. 264 v k.ú. Nová Víska u Domašína.

Zájmová lokalita se nachází v území situovaném na vrcholové partii Krušných hor, v k.ú. Rusová (p.p.č. 1320/1), jihovýchodně od přehrady Přísečnice, v území vymezeném ze severovýchodu železniční tratí a jihozápadu komunikací č.223.

Souhrnem:

- Záměrem bude dotčena půda v ochraně ZPF, vliv lze z hlediska rozsahu charakterizovat jako málo významný.

- V souvislosti s realizací záměru nebudou ovlivněna zvláště chráněná území.

- Záměr zasahuje do prvků ÚSES - je součástí ochranné zóny osy NRBK

- Plocha uvažovaná pro záměr není součástí území Přírodních parků.

- Záměr se nachází v území soustavy NATURA 2000. Vzhledem k tomu bude nutné v další fázi posuzování zajistit zpracování odborné studie.

- Je možné vizuální ovlivnění širšího území, včetně významných krajinných prvků, území historického a kulturního významu a území Přírodních parků.  Vzhledem k tomuto bude nutné v další fázi posuzování zajistit zpracování odborné studie posuzující míru ovlivnění krajinného rázu dotčené oblasti.

- Vzhledem ke vzdálenosti posuzovaného záměru od hlukově chráněné zástavby, kterou jsou stavby pro bydlení, nelze předpokládat možné vlivy záměru na hlukovou situaci. Z důvodu zjištění, zda nebudou překročeny stanovené hygienické limity, bude přesto nutno v další fázi posuzování zpracovat hlukovou studii a nechat posoudit možné vlivy hluku na lidské zdraví.

# PŘÍLOHA

## H.1 Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska souladu se schválenou ÚPD.

## H.2 Stanovisko orgánů ochrany přírody, pokud jej vyžadují dle § 45i odst. 1 zákona č.114/1992 Sb.  ve znění zákona č.218/2004 Sb.

## Odborná literatura a podkladové materiály

- Anonymus: Energie - kde ji vzít? EkoWATT Praha. 1996

- Adamec V. a kol.: Doprava, zdraví a životní prostředí. Grada. Praha 2007

- Biogeografické členění České republiky (M. Culek (editor) a kolektiv, Enigma,Praha, 1995)

- Bejček, Šťastný: Fauna Bílinska, GRADA Publishing 2000

- Bejček, Šťastný: Flora Bílinska, GRADA Publishing 2000

- Culek M. a kol.: Biogeografické členění České republiky. Praha 1996

- Doc.MUDr. Havránek J.a kol: Hluk a zdraví. Avicenum 1990

- Ekonomické  hodnocení přírodních stanovišť v ČSSR (Dušek, Korbini; závěrečná zpráva )K - 4 - 3/4; ČSAV Praha; 1986)

- Kára J, Adamovský R:Praktická příručka-obnovit.zdroje energie.-MZE ČR, Praha, 1993

- Materna J. a kol: Zemědělství a lesní hospodářství v oblastech se znečištěným ovzduším. Praha, SZN 1987

- Projektová dokumentace Hodnocení vlivu investic na životní prostředí - vícekriteriální analýza EIA (J. Říha; ACADEMIA; 1995)

- Quitt E.: Klimatické oblasti Československa. GÚ ČSAV Brno 1971.

- Svazek ročenek Ministerstva životního prostředí ČR (MŽP ČR; poslední ročníky)

- Tebodin: Návrh krajského programu zlepšení kvality ovzduší, Krajský program snižování emisí a imisí, Krajský program pro zlepšení specifických problémů Ústeckého kraje, 2003

- Tomášek M.: Půdy České republiky, Český geologický ústav, Praha 2000

- Chráněná území ČR, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

- Technické výkresy, technická zpráva, mapové přílohy zadání stavby

- vlastní blíže neidentifikovatelné materiály

INTERNET:

- Český statistický úřad. Dostupné z: <http:// www.czso.cz>

- Mapový portál CENIA. Dostupné z: <http://geoportal.cenia.cz>

- Ministerstvo životního prostředí, oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší: Dostupné z http://www.env.cz>.

- Krajský úřad ústeckého kraje. Dostupné z <http://kr-ustecky.cz>.

- Český hydrometeorologický ústav. Dostupné z  <http://www.chmu.cz>.

- Český ústav zeměměřičský a katastrální. Dostupné z <http://nahlizenidokz.cz.>

- Regionální internetový magazín. Dostupné z : http://www.e-region.cz

- mapový portál internetového serveru. Dostupné z http://www.fotomapy.cz

Právní předpisy a normy:

  - Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

  - Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších změn a předpisů

  - Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

  - Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů.

  - Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

  - Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů.

  - Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

  - Vyhláška č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu.

  - Vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zák. 114/1992 Sb.

  - Zákon č. 258/2001 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů.

  - Nařízení vlády č. 597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší.

  - Zákon č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií

Přehled zkratek

AOPK ČR		Agentura ochrany  přírody a krajiny České republiky

OSS			orgány státní správy

ÚSES 			územní systém ekologické stability

NRBC			nadregionální biocentrum

RBC 			regionální biocentrum

NRBK			nadregionální biokoridor

RBK			regionální biokoridor

VKP			významné krajinné prvky

ČOV			čistírna odpadních vod

VTE			větrná elektrárna

EO			ekvivalentní obyvatelé

OZE			obnovitelný zdroj energie

ERÚ			energetický regulační úřad

ULK			Ústecký kraj

KÚÚK			Krajský úřad Ústeckého kraje

PD			projektová dokumentace

ŽP			životní prostředí

ČHMÚ		český hydrometeorologický ústav

ZPF			zemědělský půdní fond

TTP			trvalý travní porost

BPEJ			bonitovaná půdně ekologická jednotka

REZZO		registr emisí a zdrojů znečišťování ovzduší (kategorie 1-4)

ZCHÚ			zvláště chráněná území

CHÚ			chráněné území

CHOPAV		chráněná oblast přirozené akumulace vod

CHLÚ			chráněné ložiskové území

PO			ptačí oblast

EVL 			evropsky významná lokality

KOD (SOD, OD)	kriticky (silně, ohrožený) ohrožený druh

CHOPAV		chráněná oblast přirození akumulace vod

ZP			zemní plyn

PD			projektová dokumentace

SÚ			stavební úřad

RD			rodinný dům

RS			rozptylová studie

HS			hluková studie

k.ú			katastrální území

č.p.			číslo parcelní

## Zpracovatel oznámení

Mgr. Luboš Motl – držitel autorizace č. 1522/243/OPVŽP/99
Environmentální a ekologické služby s.r.o.
Jiráskova 413, Litvínov 436 01
Tel.: 417 633 256
Fax.: 476 731 517
E-mail: info@ees-servis.cz

Autorizaci podle § 19 odst. 4 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů a životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů  (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) vydalo MŽP ČR dne 15.9.1999, č..j.:1522/243/OPVŽP/99.

20.12. 2011	              		           _____________________________

Mgr. Luboš Motl

# Footnotes

Za respektování podmínek stanoviska - a to vyloučení stavby 8 VTE z celkového počtu 91 ks VTE a přemístění dalších 34 ks věží. Více viz www.tomcat.cenia.cz 18.

Zelené bonusy jsou systém, který motivují  koncové spotřebitele elektrické energie k odběru energie vyrobené z alternativních zdrojů. Prodejci pak kompenzují rozdíl prodejní ceny.

Dotčeným územím je území, jehož životní prostředí a obyvatelstvo by mohlo být závažně ovlivněno provedením záměru nebo koncepce, dotčeným uzemním samosprávným celkem je ten, jehož správní obvod alespoň zčásti tvoří dotčené území

"Krajinný ráz, kterým je zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa i oblasti, je chráněn před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Zásahy do krajinného rázu, zejména umisťování a povolování staveb, mohou být prováděny pouze s ohledem na zachování významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních dominant, harmonického měřítka a vztahů v krajině". (odst. 1 § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění).