Cínovecká deponie – těžba kalových písků

Posouzení vlivů záměru na PO/EVL podle § 45i zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění

Zpracovatel:

Prof. RNDr. Vladimír Bejček, CSc.						leden 2012

| Předmět hodnocení | Posouzení vlivů záměru realizace projektu „Těžba písků na odkališti Cínovec“ na PO/EVL podle § 45i zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění viz smlouva o dílo ze dne 1. 12. 2010 |
| --- | --- |
| Objednatel | Cínovecká deponie, a.s. zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 11826 Politických vězňů 912/10, 110 00 Praha 1 IČ: 27892051, DIČ: CZ27892051 |
| Zpracovatel | Prof. RNDr. Vladimír Bejček, CSc. autorizovaná osoba pro hodnocení dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění (rozhodnutí č. j. 630/1035/05 ze dne 18. 8. 2005), prodloužení autorizace – rozhodnutí č. j. 51627/ENV/10, 1545/630/10 ze dne 17. 6. 2010 (viz. Příloha 8.2) Klešická 1554, 190 16 Praha 9 Újezd n. L. IČ: 49363743, DIČ: CZ530927437 Bankovní spojení: ČSOB a.s. Číslo účtu: 103 899 530/0300 Kontakty: e-mail: bejcek@fzp.czu.cz, vbejcek@seznam.cz Mobil: 606474485 |
| Konzultace | Mgr. Ondřej Volf, Bc. Vít Tejrovský |
| Spolupráce | Vít Dvořák |

V Praze, 20. ledna 2012

............................................................

Prof. RNDr. Vladimír Bejček, CSc.

# 1 Úvod

Po vstupu České republiky do Evropské unie bylo nezbytné do české legislativy včlenit právní normy Evropské unie na ochranu přírody, konkrétně – Směrnici Rady č. 79/409/EEC o ochraně volně žijících ptáků a Směrnici Rady č. 92/43/EEC o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. Stalo se tak při novelizaci zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v roce 2004. Součástí výše citovaných směrnic je povinnost zajistit územní ochranu pro vybraná stanoviště a lokality vybraných druhů tzv. Natura 2000. Z tohoto důvodu je nutné posuzovat vliv veškerých plánovaných záměrů na tento systém územní ochrany ohrožených přírodních fenoménů. To stanovuje § 45h zák. č.114/1992, kde je uvedeno: „ Jakákoliv koncepce nebo záměr, který může samostatně nebo ve spojení s jinými významně ovlivnit území evropsky významné lokality (EVL) nebo ptačí oblasti (PO), podléhá hodnocení jeho důsledků na toto území a stav jeho ochrany z uvedených hledisek…“

1.1 Zadání

Předložené posouzení vlivu záměru realizace projektu „Cínovecká deponie – těžba kalových písků“ na PO/EVL vzniklo na základě smlouvy s firmou Cínovecká deponie, a.s. ze dne 1. 12. 2010 a je vypracováno dle ustanovení § 45i zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Důvodem je stanovisko příslušného OOP, konkrétně odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Ústeckého kraje, ze dne 16. 5. 2011, JID: 87012/2011/KUUK, jednací číslo: 87012/2011/KUUK/11/ZPZ/N-1492. V něm je konstatováno, že plánovaný záměr bude mít samostatně či ve spojení s jinými významný vliv na příznivý vliv předmětů ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí v územní působnosti Krajského úřadu Ústeckého kraje (viz Příloha I).

1.2 Cíl hodnocení

Cílem tohoto naturového hodnocení je zjistit, zda plánovaný záměr má či nemá významný negativní vliv na celistvost (integritu) a předměty ochrany dotčených PO/EVL. Na tomto místě je vhodné poznamenat, že cílem naturového hodnocení není hodnotit či zohledňovat socioekonomické přínosy záměru a ani navrhovat úpravy záměru. Doklad o příslušné autorizaci zpracovatele je v Příloze 8.2

1.3 Postup zpracování hodnocení

Autor této studie dlouhodobě v Krušných horách výzkumně působí a patří k předním odborníkům na problematiku nejen tetřívka obecného, ale i ostatních tetřevovitých ptáků, např. Bejček 1997, Bejček et al. 1995, 1997, 1998, 1999, 2000, Bejček a Šťastný 1999, 2000, Málková et al. 2000, Šálek et al. 2004, Šímová et al. 2000, 2004, Šťastný a Bejček 1985, 1996, 1998, Šťastný et al.  1997, 2000, 2006, Tomsová et al. 2000 a 2004). Kromě toho je spoluautorem strategického materiálu „Souhrn doporučených opatření pro PO Východní Krušné hory (Bejček et al. 2009). Je jedním z organizátorů každoročního sčítání tokanišť tetřívka obecného v Krušných horách – a vedoucím autorského týmu studie pro MŽP „Kategorizace území Krušných hor z hlediska jeho významnosti ve vztahu k výskytu tetřívka obecného“ (Bejček 2007). Zpracovatel studie území detailně zná včetně historických souvislostí a lze jej považovat za místního znalce. Terénní data sbíral jednak sám, jednak jeho spolupracovníci. Dále využil i výsledků přírodovědného průzkumu, které organizoval. Terénní úsilí bylo zaměřeno nejen na vlastní zájmové území, ale i do širšího okolí. Výsledky hodnocení byly konzultovány s místními experty – Bc. Vítem Tejrovským, pracovníkem Správy CHKO Labské pískovce a Mgr. Ondřejem Volfem.

# 2 Údaje o záměru

2.1 Název záměru: Těžba písků na odkališti Cínovec

2.2 Rozsah (kapacita) záměru

Záměr spočívá v sanaci a rekultivaci území odkaliště úpravárenských písků bývalého hlubinného dolu na ložisku Cínovec II. V rámci těchto prací bude realizována těžba písků. Natěžený materiál bude odvážen k další úpravě mimo lokalitu stavby. Po úpravě stávajícího území dojde k vytvoření plochy vhodné k výstavbě bydlení horského typu.

2.3 Umístění záměru

Kraj: Ústecký

Okres: Teplice

Obec: Cínovec

Katastrální území:

Dotčené pozemky: 567507 Dubí (p. č. 384/2, 384/3, 384/4, 384/5, 384/18, 4511, 457, 113167). Ve všech případech je druhem pozemku podle katastru nemovitostí „ostatní plocha“ a druhem stavebního objektu „plocha těžby“. Majitelem je subjekt Cínovecká deponie, a.s. Politických vězňů 912/10 110 00 Praha 1

Popis zájmového území

Zájmové území se nachází na náhorní plošině Krušných hor na území bývalého okresu Teplice, konkrétně na jihovýchodním okraji obce Cínovec, nadmořská výška se zde pohybuje okolo 850 m. Ze severozápadní strany je v těsném sousedství čerpací stanice PHM a obchodní středisko situované u silnice č. III/00824. Jde o starou výsypku v prostoru mezi Husovým vrchem a obcí Cínovec, která má být postupně odtěžena. Získaný materiál má být dále využit jako surovina. Další manipulace s materiálem není předmětem řešení tohoto hodnocení a bude řešena samostatným projektem. Komunikačně je lokalita přístupná ze silnice I/8 (E55) odbočkou u hotelu Pomezí na místní komunikaci východním směrem. Na tuto komunikaci bude těžebna napojena provozní komunikací (obr. 1).

Celková plocha odkaliště je cca 118 500 m2, dotčená plocha těžebnou je 66760 m2. Výška tělesa odkaliště je v severní části cca 13 m, v jižním okraji pak vykliňuje na stávající terén. Šířka staveniště – těžebny je ve směru SZ-JV 218 m, ve směru VZ-SV 330 m.

Povrch tělesa odkaliště byl v minulosti rekultivován výsadbou zejména borovice kleče (Pinus muggo) a modřínu opadavý (Larix decidua). Místy je přimíšen smrk obecný (Picea abies), smrk pichlavý (Picea pungens), borovice černá (Pinus nigra), jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia) a bříza bělokorá (Betula pendula). Rostlinná společenstva jsou dosud nevyhraněná a značně ochuzená. Dominují především expanzivní a vysokostébelné druhy – třtina křovištní (Calamagrostis epigejos), kopretina vratič (Tanacetum vulgare), psineček tenký (Agrostis capillaris) metlička křivolaká (Avenella flexuosa), lipnice namodralá (Poa subcaerulea), kostřava červená (Festuca rubra), místy i podběl lékařský (Tussilago farfara) a pcháče (Cirsium arvense, C. heterophyllum, C. palustre a C. vulgare). Část ZÚ tvoří plochy s písčitým povrchem zcela bez vegetace. V jihovýchodní části se samovolně vytvořil mokřad a porost s dominantní břízou. V mokřadu vzniká rašeliništní vegetace s rašeliníky, suchopýrem, ostřicemi a místy vzácnějšími rostlinnými druhy jako je prstnatec májový (Dactylorhiza majalis). Tato část není zahrnuta do těžby odkalištních písků.

Příhraniční obec Cínovec se nachází ve vrcholové partii Krušných hor, a to na tzv. cínovecké náhorní plošině. Vlastní horský masiv je zde tvořen horninami krušnohorského krystalinika, zejména ryolitem, granitem a porfyry. Denudační pochody změnily původní rovinu v mírné svahy s malou údolní mírou. Hlavní směr poklesu této náhorní plošiny je směr severozápadní, směrem k hranici se Saskem a je tímto směrem i odvodňována. Jednotlivé hřbety a kupy jsou vytvořené z hornin, které jsou odolnější proti denudačním pochodům a tvoří zde krajinné dominanty. Jedná se o Cínovecký hřbet s nadmořskou výškou 880 m, vrch Pramenáč s nadmořskou výškou 909 m nebo Kahler Berg (SRN) 905 m n. m. Jižním směrem od předmětného ložiska odkalištních písků se tato náhorní plošina mění díky prudkému klesání směrem do teplické podkrušnohorské kotliny v příkré svahy.

Podle klimatické regionalizace se ZÚ nachází na rozhraní okrsků CH 6 a CH 7, tzn. s typem klimatu s krátkým létem, dlouhým přechodovým obdobím a dlouho trvající sněhovou pokrývkou a dlouhou mírnou zimou. Srážky dosahují cca 750 mm. Průměrná roční teplota činí cca 5,5 °C (Quitt 1971).  Nadmořská výška území odpovídá cca 850 m n. m.

Obr. 1 Situační ortofotomapa s vyznačením ZÚ

2.4 Stručný popis technického a technologického řešení záměru

V rámci stavby nejsou požadavky na asanace a bourací práce. V předstihu před postupem těžebního řezu se zahájí kácení porostů dřevin.

Těžba kalového písku bude prováděna standardní dobývací metodou, tj. odtěžováním substrátu pomocí kolového nebo housenicového rypadla etážovým způsobem. Postup těžby bude veden od jihozápadního okraje ZÚ severně nad plochu stávajícího mokřadu. Výška první etáže byla stanovena na 8 m, druhá maximálně 4 m. Je uvažováno s maximální délkou porubní fronty 370 m.

Za vázané zásoby se změnou statutu zásob v průběhu rekultivačních prací lze dočasně považovat východní, severní a západní svahy tělesa odkaliště, které jsou v současnosti stabilizovány. Jejich ponecháním vzniknou ochranné valy, které dočasně odstíní činnou část těžebny od okolí. Ochranné valy budou odtěženy až v poslední fázi, v rámci stavebních úprav konečné plochy odkaliště. Jako dobývací stroj bude použit kolový nakladač nebo lžícový bagr na housenicovém podvozku DH 411. Jeho výškové a dosahové parametry umožňují dobývání kalištních písků uvedenou jednořezovou, resp. dvouřezovou technologií. Pomocnou mechanizací bude buldozer Cat D 8 a nakladač.

Výjezd z předmětného území bude zajištěn po stávající příjezdové komunikaci, která navazuje na státní silnici I/8 Cínovec - Teplice. Neuvažuje se s vybudováním nového výjezdu.

Počet vyjíždějících nákladních vozidel (17 t) s vytěženým materiálem nepřesáhne 40 ks/den při jednosměnném provozu, denní objem těženého materiálu se předpokládá 700t. Vytěžený materiál se zpracovávat zcela mimo řešené území.

Stav po ukončení těžby, rekultivace

Pro odkaliště dosud nebylo zpracováno definitivní koncepční řešení zahlazení důsledku neefektivní kompromisní sanace území v minulosti. Předpokládá se navrácení území do původního krajinného rázu. Po ukončení odtěžení písků vznikne terénní plato ve tvaru nepravidelného pětiúhelníku s největší délkou severní hlavní hráze ve směru JZ –V 330 m a největší šířkou v kolmém směru (S-J) 300 m o celkové výměře 79780 m2. Nejnižším bodem (843 m n.m.) bude na severní straně ZÚ v ose řezu 1-1´odkud se bude zvedat 2-3 % jižním až jihovýchodním směrem až na kótu 858 m n.m. Tento mírný sklon umožní bezproblémové odvodnění plochy severním směrem.

V souladu s plánovaným ÚP by cílovým stavem po ukončení těžby mělo být vytvoření plochy rozptýlené horské zástavby pro bydlení (1 RD na 3000 až 5000 m2) v kontextu s okolním územím. V severní části plochy bude vybudováno zemní těleso, které bude opticky oddělovat plochu bývalého odkaliště a pozemky penzionu. Jeho výška bude cca 6 m a vznikne z výklizových materiálů a materiálu použitého v průběhu těžby na konstrukci provozních cest. Těžba ani rekultivace nebudou zasahovat do lokality mokřadu a ani jinak jej ovlivňovat.

V rámci biologické rekultivace proběhne navezení humózních zemin s následnou rekultivační úpravou a následně zatravnění a skupinová výsadba dřevin.

Obr. 2 Ortofotomapa ZÚ s vyznačením plánovaných aktivit (červená přerušovaná čára – hranice území budoucí těžby, fialová přerušovaná čára – hranice mokřadu)

2.5 Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení

Zahájení akce: 1. čtvrtletí 2013

Dokončení akce: 2021

# 3 Údaje o EVL a PO

3.1 Identifikace dotčených lokalit

Vzhledem k charakteru plánovaného záměru a jeho možných dopadů byla na území ČR identifikována jako dotčená Ptačí oblast Východní Krušné hory (CZ 0421005), viz nařízení vlády ČR č.28/2005 ze dne 15. prosince 2004, zejména vzhledem k přímému územnímu střetu se záměrem. V blízkosti záměru (cca 250 m východně) probíhá hranice EVL Východní Krušnohoří (CZ0424127), která byla vyhlášena k ochraně řady lesních, nelesních i mokřadních typů přírodních stanovišť a třech druhů živočichů. Záměr nezasahuje do území tohoto EVL a nepředpokládá se ovlivnění prostředí složkovým přenosem. K ovlivnění stanovišť by nemělo dojít ani při přepravě materiálu. Lokality výskytu všech tří živočišných druhů se nacházejí ve značné vzdálenosti od plochy a jejich populace ani biotop nebudou posuzovaným záměrem nijak dotčeny. EVL Východní Krušnohoří nebyla identifikována jako dotčená. Na saské straně jde vzhledem ke vzdálenosti a předmětům ochrany pouze teoreticky o jednu SPA a jednu FFH: SPA Fürstenau (DE5248451), jejíž hranice kopírující státní hranici ČR/SRN leží cca 1,3 km SV, a FFH Fürstenauer Heide und Grenzwiesen Fürstenau (DE 5248306), jejíž hranice je předmětného území vzdálena cca 950 m SV. V případě SPA Fürstenau je nutné zaujmout stejné stanovisko jako u PO Východní Krušné hory vzhledem k jednomu shodnému předmětu ochrany – tetřívkovi obecnému. Vzhledem k tomu, že část populace tetřívka obecného je na území této PO zcela závislá na stavu části populace v PO Východní Krušné hory, proto byla tato PO identifikována jako dotčená. V případě FFH Fürstenauer Heide und Grenzwiesen Fürstenau lze použít stejný postup jako v případě EVL Východní Krušnohoří a tudíž konstatuji, že nebyla identifikována jako dotčená (obr. 3).

Ostatní vzdálenější naturové lokality nelze vzhledem k charakteru plánovaného záměru považovat ani teoreticky za dotčené.

Obr. 3 ZÚ (červeně ohraničené) a nejbližší EVL/PO na české i saské straně

3.2 Popis dotčených lokalit

## 3.2.1 Ptačí oblast Východní Krušné hory (CZ0421005).

PO Východní Krušné hory (dále jen PO VKH) byla vymezena nařízením vlády ČR č.28/2005 ze dne 15. prosince 2004 k zajištění ochrany jednoho druhu přílohy I. Směrnice o ptácích (79/409/EHS) ze dne 2. dubna 1979 o ochraně volně žijících ptáků - tetřívka obecného (Tetrao tetrix). PO VKH leží v Ústeckém kraji v nejvýchodněji položené třetině Krušných hor při hranicích se SRN. Rozsáhlé území zabírá plochu více než 16 tisíc hektarů na vrcholové parovině v nadmořské výšce 470 - 956 m (obr. 4). Pro vrcholovou část jsou charakteristické ploché kotlinové sníženiny s rašeliništi. Osídlení je roztroušené, existují tu rozsáhlé neobydlené plochy. Charakteristické jsou zejména porosty melioračních dřevin, které nahradily převážně hospodářské smrkové lesy v minulosti odumřelé působením extrémně vysokých průmyslových imisí, velkými plochami vlhkých luk, rašelinišť a pastvin.

Lesní porosty prodělaly od poloviny 20. století dynamický vývoj, kdy odumíraly smrkové monokultury a vytvářely se rozsáhlé imisní holiny. Na nich byly vysazovány porosty s vysokým podílem náhradních dřevin, jako jsou smrk pichlavý, borovice kleč, bříza, jeřáb, olše a další. Rašeliniště a podmáčená místa byla odvodňována, nicméně stále zde zůstaly zachovány i jejich kvalitní fragmenty. Louky byly též v minulosti plošně odvodněny, místy i rozorány, stále zde však existují rozsáhlé vlhké louky s pásy dřevin na kamenných snosech. V současné době je převážná část luk pouze extenzívně obhospodařována sečením nebo pastvou dobytka. Orná půda prakticky není zastoupena.

Mozaika rašelinných biotopů, rozvolněných náhradních porostů a otevřených ploch představuje vhodné prostředí pro existenci tetřívka obecného, jehož populace v Krušných horách je nejpočetnější v rámci České republiky. V PO je distribuována poměrně rovnoměrně, větší koncentrace jedinců se vyskytuje poblíž zachovalých rašelinišť a v  porostech náhradních dřevin vhodného sukcesního stádia v kombinaci s otevřenými plochami krmných políček pro zvěř. Poněkud netypická je nejvýchodněji položená část, která je charakterizována velkým podílem otevřených ploch s rozptýlenou zelení. Druhové složení dřevin je přitom vhodné z hlediska potravní nabídky pro tetřívka – jedná se o jasan, jeřáb, vrbu jívu apod.

Problémem může být protáhlý tvar PO VKH, kdy je nutno usilovat o zachování možnosti její migrační propustnosti a tím vzájemné komunikace v populaci tetřívka v celé délce území. V každém případě je nutné vždy respektovat i několik SPA na saské straně, která na naše navazují a kde je tetřívek též předmětem ochrany. Je nasnadě, že jde o jednu populaci bez ohledu na státní hranici.

Obr. 4 Schematická mapa PO Východní Krušné hory

3.2.2 SPA Fürstenau (DE5248451)

Oproti PO VKH menší území (3387 ha) na náhorní planině východních Krušných hor s rozsáhlými komplexy různých typů luk, s kamennými snosy, přírodě blízkými vodními toky, rašeliništi, s jehličnatými i listnatými lesy i s ornou půdou (obr. 5). Na území této ptačí oblasti hnízdí několik druhů z přílohy |I směrnice o ptácích, např. sýc rousný, výr velký, kulíšek nejmenší či chřástal polní. Území je důležité pro ochranu a udržení populace tetřívka obecného. Svým charakterem se do značné míry podobá východní části PO Východní Krušné hory na území České republiky, se kterou bezprostředně sousedí.

Obr. 5 Schematická mapa SPA Fürstenau

3.3 Dotčené předměty ochrany

Tetřívek obecný Tetrao tetrix

Primárně se vyskytuje v tundře nebo v krajině podobného charakteru. V prostředí střední Evropy jsou to buď otevřené prostory alpínských a subalpínských luk, v nižších nadmořských výškách pak především rašeliniště a rašelinné biotopy. Odlesnění krajiny s nástupem člověka umožnilo osídlení dalších otevřených ploch, jako byly lesní paseky, louky a pastviny.

Změna hospodaření na loukách, přeměna lesů, odvodňování a intenzifikace hospodářského využití krajiny ve 20. století způsobily katastrofální pokles početnosti tetřívka obecného v nízkých až středních polohách jeho areálu včetně České republiky. Drastické snížení počtů tetřívka doprovázelo výrazné zmenšení jím obývané plochy. Zcela vymizel z nížin českého vnitrozemí, následovalo vymizení z horských poloh včetně většiny hraničních pohoří. V současnosti jsou stěžejními místy jeho výskytu u nás Krušné a Jizerské hory, Krkonoše a již v menší míře to platí i pro Šumavu s vojenským újezdem Boletice (obr. 6). Díky pravidelnému monitoringu výskytu a početnosti existují poměrně přesné informace o aktuálním vývoji populace tetřívka. Ten je do značné míry závislý na stavu vhodných biotopů.

Obr. 6 Mapa hnízdního rozšíření tetřívka obecného v ČR (2001-03)

Keříčkovité bobulonosné porosty na rašeliništích jsou jedním z hlavních zdrojů potravy tetřívka v průběhu celého roku, otevřené plochy jsou pak využívány především v době toku a bezprostředně navazujícím období. V zimě vyžaduje přítomnost listnatých dřevin, které v tomto období slouží jako hlavní zdroj potravy. Rozvolněné porosty jehličnanů poskytují příležitost k úkrytu před predátory. Druh je poměrně náročný na klid – jakékoliv vyrušování ve zranitelných obdobích může mít fatální následky na jeho přežívání (Málková et al. 2000, Šímová et al. 2000).

Otevřené plochy na rašeliništích a loukách jsou tradičními místy, která tetřívek využívá k toku. Jde o typ chování při výběru pohlavních partnerů a následně rozmnožování. V 80. a 90. letech 20. století byl nepřehlédnutelný trend v populaci tetřívka obecného v Krušných horách, kdy většina samců pro svůj individuální tok využívala především porosty náhradních dřevin, zatímco tradiční hromadná tokaniště byla opouštěna. Od přelomu století lze sledovat mírný nárůst početnosti tokajících samců na otevřených plochách a nevýrazná tendence k obnově hromadných tokanišť právě na loukách. Příčin tohoto stavu může být celá řada, jednou z hlavních je však bezesporu přirozený vývoj lesních porostů provázený jejich odrůstáním a zahušťováním.

Telemetrické průzkumy prováděné v nedávné minulosti v Krušných horách pracovníky z ČZU v Praze prokázaly, že tetřívci tokaniště a jeho nejbližší okolí využívají víceméně po celý rok. Dochází zde nejenom k toku, ale též ke sběru potravy (Tomsová et al. 2000).

Situace v PO Východní Krušné hory

Početnost tetřívka obecného zde v posledních letech kolísá. V roce 2004 bylo zjištěno 124, 2005 128, 2006 103, 2007 133, 2008 86, 2009 67, 2010 81 a konečně v roce 2011 rovněž 81 tokajících kohoutů (obr. 7 - 9). Výsledky z posledních let dokládají spíše klesající trend. Jakékoli další negativní vlivy mohou být pro populaci tetřívka v PO VKH, resp. celých Krušných horách, fatální. Hlavním opatřením ve prospěch udržení populace tetřívka v životaschopném stavu je ochrana a stabilizace celé škály rašelinných stanovišť, vlhkých a extenzivně využívaných luk. Značná část náhradních porostů dřevin na lesní půdě bude v blízké budoucnosti podrobena rekonstrukci (od letošního roku již byla provedena jejich nemalá část) a nově vysazované smíšené porosty cílových dřevin se poměrně rychle zapojí, čímž ztratí pro tetřívka svou atraktivitu.

Každá plánovaná výstavba uvnitř nebo v blízkosti PO VKH musí být podrobena důkladné analýze.

Obr. 7 PO VKH s lokacemi tokanišť tetřívka obecného v roce 2009

Obr. 8 PO VKH s lokacemi tokanišť tetřívka obecného v roce 2010

Obr. 9 PO VKH s lokacemi tokanišť tetřívka obecného v roce 2011

Hlavní příčiny poklesu početnosti tetřívka obecného:

- Změna prostředí

Změny podmínek prostředí patří mezi nejvýznamnější faktory způsobující úbytek tetřívka v jeho evropské části areálu. Typickými příklady takovýchto změn jsou: odvodňování a ničení rašelinišť, zalesňování otevřených ploch, ničení nízké vegetace a na ní vázaných společenstev bezobratlých pastvou, ústup od pravidelného obhospodařování pastvin a luk,

- Malá velikost populací

Řada populací tetřívka, zejména v západní a střední Evropě, je početně slabých a izolovaných. Populace o velikosti kolem 100 ex. jsou velmi zranitelné k náhodným demografickým výkyvům nebo ekosystémovým událostem.

- Predace

Vzhledem ke zvyšování početnosti více druhů predátorů – generalistů v druhé polovině minulého století lze za hrozbu pro lokální populace tetřívka v Evropě považovat vysokou míru predace. Úspěšnost hnízdění tetřívka mohou negativně ovlivňovat někteří dravci (kupř. jestřáb), krkavcovití ptáci, lasicovité šelmy, liška a především prase divoké, jehož stavy se neustále zvyšují.

- Antropogenní vliv

Tento faktor hraje významnou funkci především v malých a fragmentovaných populacích. Jako vzrůstající hrozba působí zejména intenzivní pěší turistika, běžecké i sjezdové lyžování, horská cyklistika apod. V posledních desetiletích se v Krušných horách stala reálnou hrozbou výstavba a provoz větrných elektráren. I v případech, kdy nedochází ke změnám biotopu tetřívka, může neustálé vyrušování hlavně v citlivých obdobích (zimování, tok, hnízdění) způsobit vymizení druhu.

- Lov, pytláctví

Ovlivňování populací přímým lovem nebo pytláctvím zůstává hrozbou především ve státech východní Evropy. Zabití každého jedince v malých populacích může působit jako poměrně kritický faktor.

Výskyt v lokalitě posuzovaného záměru:

Výskyt tetřívka nebyl přímo v ZÚ zaznamenán, ale existují data o pozorování v jeho bezprostřední blízkosti. Od roku 2004, kdy je prováděn pravidelný monitoring druhu v Krušných horách, byl pravidelně sledován 200 - 250 m západně od hranice ZÚ, konkrétně jednotliví tokající kohouti na otevřených plochách mezi roztroušenými staveními. Od roku 2009, kdy došlo ke zvýšení antropogenních aktivit na volných prostranstvích, se ptáci přesunuli do rašeliniště západním směrem.

Obr. 8 Zóny významnosti pro populaci tetřívka obecného vztažené k ZÚ (blíže Bejček et al. 2007).

# 4 Hodnocení vlivů záměru na PO a EVL

## 4.1 Vyhodnocení úplnosti podkladů pro hodnocení

Posuzovatel měl k dispozici technickou zprávu, která byla podkladem dokumentace pro územní rozhodnutí (zpracoval Terén Design, s. r. o., Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice) dále „Plán sanace a rekultivace těžby písků na odkališti Cínovec“ a „Plán sanace a rekultivace těžby písků na odkališti Cínovec. Výkresy: situace stávajícího stavu, situace mezistav 1. a 2. etáž, situace biologické rekultivace“ (rovněž Terén Design) a „Změna č. 1B Územního plánu obce Dubí. Hodnocení vlivů koncepce na evropsky významné lokality a ptačí oblasti, podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, říjen 2011, zpracovatel Mgr. O. Volf).

Při posouzení byly též využity výsledky pravidelného monitoringu tokajících tetřívků na předmětném území v posledních několika letech. Navíc byly využity výsledky inventarizačního průzkumu, který organizoval zpracovatel dokumentace EIA (Tejrovský 2010). Lze konstatovat, že pro provedení hodnocení vlivu záměru na jediný předmět ochrany v bezprostředně dotčené PO VKH byly shromážděné podklady shledány jako dostatečné. Data o EVL (FFH)/PO (SPA) byly získány na oficiálních webových stránkách saského ministerstva životního prostředí (http://www.umwelt.sachsen.de/), dostupné literatury a byly samozřejmě využity též výsledky víceletého přírodovědného průzkumu. Pozornost v tomto případě byla soustředěna na předměty ochrany z dotčených EVL/PO na saské straně.

## 4.2 Možné vlivy záměru

Vlivy vyplývající z realizace záměru jsou obecně hodnoceny podle následujících kritérií (tab. 1):

Tab. 1 Hodnocení vlivů na předměty ochrany:

| Hodnota | Termín | Popis |
| --- | --- | --- |
| -2 | Významně negativní vliv | Negativní vliv dle odst. 9 § 45i ZOPK Vylučuje realizaci záměru (resp. záměr je možné realizovat pouze v určených případech dle odst. 9 a 10 § 45i ZOPK) Významný rušivý až likvidační vliv na stanoviště či populaci druhu nebo její podstatnou část; významné narušení ekologických nároků stanoviště nebo druhu, významný zásah do biotopu nebo do přirozeného vývoje druhu. Vyplývá ze zadání záměru, nelze jej eliminovat. |
| -1 | Mírně negativní vliv | Omezený/mírný/nevýznamný negativní vliv Nevylučuje realizaci záměru. Mírný rušivý vliv na stanoviště či populaci druhu; mírné narušení ekologických nároků stanoviště nebo druhu, okrajový zásah do biotopu nebo do přirozeného vývoje druhu. Je možné jej vyloučit navrženými zmírňujícími opatřeními. |
| 0 | Nulový vliv | Záměr nemá žádný vliv. |

## 4.3 Vyhodnocení vlivů záměrů na dotčené předměty ochrany:

Vyhodnocení vlivů podle tab. 1 je uvedeno v tab. 2. Následuje podrobnější komentář, který osvětluje důvody, které vedly zpracovatele k danému závěru.

Tab. 2 Vyhodnocení vlivů záměru na předmět ochrany v dotčené PO

| Předmět ochrany | Faktor | Vliv | PO/EVL | Stručný komentář |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tetřívek obecný | Likvidace vhodného biotopu | -1 | PO VKH SPA Füstenau | Biotop v ZÚ odpovídá nárokům na prostředí předmětu ochrany a) |
|  | Rušení | -1 | PO VKH | Rušení hlukem mechanizace spojené s těžbou a přepravou substrátu deponie b) |

Podrobnější komentář k hodnocení vlivu na dotčené předměty ochrany (viz tab. 2):

a)  Biotop v ZÚ v základních parametrech odpovídá nárokům na prostředí tetřívka obecného. Zvýšené rušení dané blízkostí obce a frekventované komunikace Dubí – Cínovec je zřejmě hlavním faktorem, proč není tímto druhem využívána. Nejcennější z hlediska tetřívka obecného je mokřad ve východní části ZÚ, ale ten nebude plánovaným záměrem zasažen. Lze konstatovat, že po ukončení těžby zůstane tato nejcennější část ZÚ pro tetřívka potenciálně využitelná – viz též výsledky studie Bejček et al. 2007. Skutečnost, že dojde k poškození potenciálně využitelného prostředí, je důvodem hodnocení tohoto faktoru jako mírně negativního na předmět ochrany. Vzhledem k tomu, že PO VKH i SPA Füstenau obývá jedna populace tetřívka obecného, tak se ztráta potenciálního biotopu dotýká shodně obou jmenovaných naturových lokalit.

b) Již v současné době je ZÚ postiženo velkou měrou rušení, která je dána blízkostí obce a vysoce frekventovanou komunikací. Je nasnadě, že realizací plánovaného záměru dojde ke znásobení tohoto faktoru – jde zejména o rušení hlukem mechanizací během těžby substrátu i transportu. K omezení hlukové hladiny mají sloužit ochranné valy, které budou 	 ponechány na obvodu deponie po dobu těžby a teprve pak budou odstraněny. Toto rušení bude aktuální během běžné pracovní doby a ve večerních, nočních a časně ranních hodinách by k němu nemělo docházet. Navýšení zátěže hlukem v důsledku realizace záměru je však nezpochybnitelné. Další očekávaný zdroj rušení je zvýšeném pohybu osob a mechanizačních prostředků. Vzhledem k tomu, že realizací záměru dojde jen ke zvýšení úrovně stávajícího rušení a toto rušení je časově omezené zhruba na jedno decennium, lze intenzitu působení tohoto faktoru vyhodnotit jako mírně negativní.

4.4 Hodnocení vlivů záměru na celistvost dotčených EVL/PO

Narušení součástí biotopu druhů, které jsou předmětem ochrany dané PO, je nutné považovat za ohrožení stavu celé populace. Vzhledem k poloze ZÚ v blízkosti zástavby a frekventované komunikace, což jsou faktory, které samy o sobě negativně působí na předmět ochrany, dojde jen k navýšení jejich intenzity a navíc jde o dočasné působení. Z tohoto důvodu lze vyhodnotit vliv plánovaného záměru na celistvost této PO, ve smyslu zachování udržení kvality lokality z hlediska naplňování jejích ekologických funkcí ve vztahu k předmětům ochrany, jako mírně negativní.

4.5 Hodnocení možných kumulativních vlivů

Ke kumulaci identifikovaných negativních vlivů by mohlo dojít ve smyslu likvidace potenciálně vhodného prostředí. V okolí Cínovce na předmět ochrany PO Východní Krušné hory působí řada dalších negativních vlivů, které mnohdy nelze spojovat se změnami využití pozemků. K negativním změnám prostředí došlo v minulosti a řada z nich přetrvává do současnosti. Jde především o odvodnění rašelinišť a podmáčených stanovišť jako takových. I když v současné době místy dochází konkrétními opatřeními k nápravě, nastolení optimálního stavu je otázkou mnoha let. Mezi jednoznačně kumulativní vliv je samotné navýšení stávající intenzity rušení realizací záměru. Kumulativní charakter s plánovaným záměrem mají jistě veškeré outdoorové aktivity, pěší turistika, běžecké lyžování, terénní cyklistika. Rovněž vybudování golfového hřiště na východním okraji Cínovce v blízkosti využívaných ploch vytváří další zátěž. Zároveň je třeba konstatovat, že není pravděpodobné, že by realizací plánovaného záměru došlo ke kumulaci až na úroveň významně negativního vlivu na předmět ochrany.

4.6 Vyhodnocení přeshraničního vlivu

Dosavadní hodnocení se týkalo zejména naturových lokalit na území ČR. Bylo konstatováno, že vliv plánovaného záměru nemá významně negativní vliv na předmět ochrany PO VKH – tetřívka obecného. V tomto ohledu je třeba konstatovat, že výskyt tohoto druhu v SPA na saské straně je jednoznačně závislý na stavu populace na české straně. Z toho vyplývá, že pro dotčenou SPA Füstenau platí z hlediska záboru potenciálně vhodného biotopu plánovaným záměrem má shodně s PO VKH mírně negativní vliv na předmět ochrany – tetřívka obecného.

4.7 Možnosti zmírňujících opatření a vyloučení nepříznivých vlivů

Jako zmírňující opatření bude vhodné žádoucí omezení těžby a odvozu substrátu mezi 9.00 a 17.00 – časné ráno a pozdní odpoledne až do soumraku jsou pro předmět ochrany důležité zejména proto, že v té době má zvýšenou aktivitu, a to nejen v klíčovém období toku. Ponechání mokřadu na východním okraji ZÚ má velký význam jako nárazníková zóna a faktické oddělení prostoru těžby od okolních pozemků. V tomto slova smyslu jistě přispějí i ochranné valy, které v maximální možné míře omezí dopad rušení hlukem.

# 5 Závěr

Závěrem lze konstatovat, že předložený záměr „Těžba písků na odkališti Cínovec“ nemá významný negativní vliv (resp. negativní vliv dle odst. 9 § 45i ZOPK) na celistvost a předměty ochrany žádné Ptačí oblasti a Evropsky významné lokality.

Vyhodnocen byl mírně negativní vliv plánovaného záměru na předmět ochrany PO Východní Krušné hory SPA Fürstenau – tetřívka obecného. Byla navržena relevantní zmírňující opatření.

# 6 Seznam použité a související literatury a podkladů

Bejček, V.  In Hagemeijer, W. J. M., Blair, M. J. (eds.) 1997: The EBCC Atlas of European Breeding Birds: Their Distribution and Abundance. Úvod, Hazel Grouse  (Bonasa bonasia), Fieldfare (Turdus pilaris), Jay (Garrulus glandarius), XXV-XXXI, 194-195, 546-547, 670-671. T(A.D.Poyser, London, 908 pp.

Bejček, V. 2007: Kategorizace území Krušných hor z hlediska jeho významnosti ve vztahu k výskytu tetřívka obecného, Studie pro MŽP.

Bejček, V., Farkač, J., Linhart, J., Šťastný, K. 1998 : Základní inventarizační zoologický průzkum a průzkum vegetačního krytu vybraných lokalit okresu Teplice v územním obvodu Moldava. OÚ Teplice, 116 stran.

Bejček, V., Lacina, D., Málková, P., Šťastný, K., Tejrovský, V., Volf, O. 2009: Souhrn doporučených opatření pro Ptačí oblast Východní Krušné hory. AOPK ČR Praha, 25 str.

Bejček, V., Málková, P., Šímová, P. 1998: Srovnání topických a trofických nároků tetřívka obecného (Tetrao tetrix) ve vybraných oblastech jeho výskytu. Závěrečná zpráva, LF ČZU, Praha (nepubl.).

Bejček, V., Málková, P., Šímová, P., Šťastný, K. 1997: The Black Grouse in mountains affected by industrial emissions in the Czech Republic. Oral presentation Abstract Booklet. International Union of Game Biologists, XXIIrd Congress, September 1-6, 1997. Lyon - France. International Conference „Wildlife management and land use in open landscape. Oral presentation: 101.

Bejček, V., Málková, P., Šímová, P., Šťastný, K. 1998: The Black grouse (Tetrao tetrix) in mountains affected by industrial emissions in the Czech Republic. Gibier Fauna Sauvage, Game Wildl. Vol. 15 (Hors série Tome 3): 717 – 724.

Bejček, V., Málková, P., Šímová, P., Šťastný, K. 2000: Ekologické nároky tetřívka obecného v Krušných horách a jeho management. Tetřevovití – Tetraonidae na přelomu tisíciletí. Mezinár.konf. v Č. Budějovicích 24. – 26. 3. 2000. Abstrakty:5-6

Bejček, V., Málková, P., Šťastný, K., Tejrovský, V., 2002: 5. Východní Krušné hory. Pp. 5/1- 5/3 in Hora, J., Marhoul, P., Urban, T., eds.: Natura 2000 v České republice. Návrh ptačích oblastí. Česká společnost ornitologická, Praha.

Bejček, V., Sedláček, F., Šťastný, K., Zima, J. 1999: Faunistický přehled drobných zemních savců ulovených v mostecké a teplické části Krušných hor v letech 1986–1998. Sborn. Okr. Muz. Most, Ř. př., 1998/ 1999, 20 / 21: 91–102.

Bejček, V., Šťastný, K. 1999: Succession of bird communities in forests heavily affected by industrial emissions in the Krušné hory Mts., Czech Republic. Vogelwelt 120, Suppl.: 215 – 221.

Bejček, V., Šťastný, K. 2000: Sukcese ptačích společenstev v lesích těžce poškozených průmyslovými imisemi v Krušných horách. Sborník z celostátní konf. Krajina a lesní hospodářství. Výzk. záměr LFČZU v Praze 2000. I. díl, Kostelec nad Č. L. 22. a 23. ledna 2001:192 – 203

Bejček, V., Šťastný, K., Hudec, K. 1995: Atlas zimního rozšíření ptáků v České republice 1982 – 1985. H & H, MŽP ČR, 270 s.

Bejček, V., Šťastný, K., Málková, P., Tomsová, H. 1998: Management tetřívka obecného (Tetrao tetrix) v imisních oblastech Krušných hor. Výroční zpráva projektu NAZV č. EP7140/97, 21 s.

Bejček, V., Šťastný, K., Zima, J. 1995: Communities of small terrestrial mammals in polluted areas of Ore Mountains. Second European Congress of Mammalogy, 27 March - 1 April 1995, Abstracts, University of Southampton, England.

Bejček, V., Zima, J., Šťastný, K. 1999: Succession of small terrestrial mammals in an immission polluted montagne area. In: Ylönen H., Hentonen H., Laajalahti P., Niemimaa J. (eds.), 3rd European Congress of Mammalogy, Jyväskylä, Finnland, May 29 – June 2 1999: Programme of Abstracts, Jyväskylä: 68.

Hjorth, I. 1970: Reproductive behaviour in Tetraonidae – with special reference to males. Viltrevy Swedish Wildlife 7(4).

Hora J., Brinke T., Vojtěchovská E., Hanzal V., Kučera Z. eds. (2010): Monitoring druhů Přílohy I Směrnice o ptácích a ptačích oblastí v letech 2005–2007.1. vydání. Praha. AOPK ČR, Praha. 320 pp.

Málková, P., Bejček, V., Šťastný, K., Šímová, P., Tomsová, H. 2000: Ecology of the Black Grouse (Tetrao tetrix) in the Grünwald heath Nature Reserve in the Krušné hory Mountains (Czech Republic). The Fate of Black Grouse (Tetrao tetrix) in European Moors and Heathlands. Liege, Belgium, 26 – 29th September 2000. Abstracts: 27 – 30.

Quitt E. 1971: Klimatické oblasti Československa. GÚ ČSAV Brno.

Roth, P. 2007: Metodika hodnocení významnosti vlivů při posuzování podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Věstník Ministerstva životního prostředí, ročník XVII, částka 11, s. 1-23

Steffens, R., Kretzmar, R., Rau, S., et al. 1998: Atlas der Brutvögel Sachsens. Materialien zu Naturschutz und Landschaftspflege 1998. Sächsisches Landesamt für Umwelt und geologie. Dresden.

Šálek, M., Svobodová, J., Bejček, V., Albrecht, T. 2004: Predation on artificial nests in relation to the numbers of small mammals in the Krušné hory Mts, the Czech Republic. Folia Zool. 53 (3): 312 – 318.

Šímová, P., Málková, P., Bejček, V., Šťastný, K. 2000: Ekologické nároky tetřívka obecného v Krušných horách a jeho management. In: Málková P. Tetřevovití – Tetraonidae na přelomu tisíciletí. Mezinár.konf. v Č. Budějovicích 24. – 26. 3. 2000: 90 – 99.

Šímová, P., Málková, P., Bejček, V., Šťastný, K. 2004: Ökologische Ansprünge und Management von Standorten des Birkhuhns (Tetrao tetrix) im Erzgebirge. Birkhuhn heute, Bd 2. Sicherung und Entwicklung von Lebensräume für das Birkhuhn im Mittelgebirge – Ergebnisse und Perspektiven, Tagung Zinnwald, 14. - 16. April 2000. 16-24. Alfred Toepfer Academie für Naturschutz, Schneverdingen, 156 pp.

Šťastný, K., Bejček, V. 1985: Bird communities of spruce forests affected by industrial emissions in the Krušné hory (Ore Mountains). In: Bird Census and Atlas Studies. Proc. VIIIth Int. Conf. on Bird Census and Atlas Work.(Eds. K. Taylor, R. J. Fuller, P. C. Lack), BTO, Tring, 1985: 243-253.

Šťastný, K., Bejček, V. 1996: Vliv větrných elektráren v k. ú. Nové Vsi u Křímova a v k. ú. Hory sv. Šebestiána v Krušných horách na rostliny a živočichy (se zvláštním zřetelem na populaci tetřívka obecného). Městský úřad Chomutov, 19 s.

Šťastný, K., Bejček, V. 1998 : Succession od bird communities in forests affected by industrial emission in Europe´s "Black Triangle". Ostrich 69 (3-4): 452 - 453.

Šťastný, K., Bejček, V., Hudec, K. 1997: Atlas hnízdního rozšíření ptáků v České republice 1985-1989. Nakladatelství a vydavatelství H(H, 457 pp.

Šťastný, K., Bejček, V., Hudec, K. 2006: Atlas hnízdního rozšíření ptáků v České republice 2001-03. Aventinum Praha.

Šťastný, K., Bejček, V., Málková P. 2000: Tetraonidae v Evropě a v České republice. In: Málková P. (ed.): Tetřevovití – Tetraonidae na přelomu tisíciletí. Mezinár.konf. v Č. Budějovicích 24. – 26. 3. 2000: 12 – 18.

Šťastný, K., Málková P., Bejček, V. 2000: Situace tetřevovitých v Evropě a ČR. Tetřevovití – Tetraonidae na přelomu tisíciletí. Mezinár.konf. v Č. Budějovicích 24. – 26. 3. 2000. Abstrakty: 1 – 2.

Tejrovský, V., Volf, O. 2009: Souhrn doporučených opatření pro Ptačí oblast Východní Krušné hory. AOPK ČR Praha, 26 str.

Tejrovský, V. 2010: Základní inventarizační přírodovědný průzkum zpracovaný v rozsahu biologického hodnocení (cévnaté rostliny, obratlovci, vybrané skupiny bezobratlých). Území starého odvalu v oblasti Cínovce – Husův vrch. Ms.

Tomsová, H., Bejček, V., Málková, P., Šťastný, K. 2000: Radiotelemetrické sledování prostorové aktivity tetřívka obecného (Tetrao tetrix) v imisních oblastech Krušných hor. In: Málková P. Tetřevovití – Tetraonidae na přelomu tisíciletí. Mezinár. konf. v Č. Budějovicích 24. – 26. 3. 2000: 100 – 105.

Tomsová, H., Bejček, V., Málková, P., Šťastný, K. 2004: Radio-telemetrische Untersuchungder Raumaktivität des Birkhuhns (Tetrao tetrix) in Immissionsgebieten des Erzgebirges. Birkhuhn heute, Bd 2. Sicherung und Entwicklung von Lebensräume für das Birkhuhn im Mittelgebirge – Ergebnisse und Perspektiven, Tagung Zinnwald, 14. -16. April 2000. 12-15. Alfred Toepfer Academie für Naturschutz, Schneverdingen, 156 pp.

Zeitler, A., Glancer, U.  1998: Skiing and grouse in Bavarian Alps. Grouse News 15: 8-12.

WWW informační zdroje:

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky - www.nature.cz

http://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/natur

Evropský prohlížeč Natura 2000: http://natura2000.eea.europa.eu

Ministerstvo životního prostředí - www.env.cz

Mapový server http://geoportal.cenia.cz

NATURA 2000 - http://europa.eu.int/comm/environment/nature/home.htm

NATURA 2000 oficiální stránky - www.natura2000.cz, http://stanoviste.natura2000.cz

www.biomonitoring.cz

7 Terminologie a zkratky

AOPK ČR – Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Celistvost - Celistvostí u EVL a PO rozumíme udržení kvality lokality z hlediska naplňování jejích ekologických funkcí ve vztahu k předmětům ochrany. V dynamickém pojetí jde o schopnost ekosystémů nadále fungovat způsobem, který je příznivý pro předměty ochrany z hlediska zachování, popř. zlepšení jejich stávajícího stavu. Tento pojem je také nutno chápat v širokém smyslu jako integritu (viz angl. integrity v textu směrnice o stanovištích) nejen topografickou či geografickou, ale též časovou, populační apod. Narušením celistvosti tak může být i ochuzení druhové diverzity jednotlivých biotopů, přerušení přirozených komunikačních kanálů, migračních cest nebo např. změny ekosystému způsobené zanesením nových druhů.

Cíl ochrany - pro EVL: zajistit nezhoršování (popř. zlepšování) stavu jejich předmětů ochrany (článek 2.2 směrnice 92/43/EHS, ustanovení § 45a odst. 1 ZOPK). Pro PO: napomoci zajistit přežití druhů ptáků, které jsou předmětem ochrany jednotlivých PO, a jejich reprodukci v areálu rozšíření (u druhů hnízdících) - článek 4 odst. 1 směrnice 79/409/EHS a § 45e odst. 2 ZOPK

ČZU – Česká zemědělská univerzita v Praze

Dotčená lokalita – EVL nebo PO, jejíž předměty ochrany byly vyhodnoceny jako potenciálně ovlivněné posuzovaným záměrem.

Dotčený předmět ochrany – typ evropského stanoviště, evropsky významný druh nebo druh ptáka, který je předmětem ochrany dotčené lokality a na nějž by mohla mít realizace záměru nebo koncepce vliv.

DÚR – dokumentace pro územní rozhodnutí

Evropsky významné lokality (EVL; dle § 3 písm. o) a § 45a ZOPK) – lokality zařazené do národního seznamu (nařízení vlády č. 132/2005 Sb., účinné od 15. 4. 2005). Německé synonymum - FFH

FFH – viz EVL

Koncepce, záměr – podle § 45h odst. 1 ZOPK a § 3 písm. a), b) ZPV

k. ú. – katastrální území

MŽP – Ministerstvo životního prostředí

OOP – orgán ochrany přírody

Ovlivněný předmět ochrany – předmět ochrany EVL nebo PO, u kterého bylo prokázáno ovlivnění hodnoceným záměrem nebo koncepcí.

Předměty ochrany – druhy ptáků, pro něž je lokalita vymezena (PO) nebo typy evropských stanovišť a evropsky významné druhy, pro které je lokalita zařazena do národního seznamu (EVL). Jsou uvedeny pro každou lokalitu v jednotlivých nařízeních vlády pro každou ptačí oblast a v nařízení vlády, kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit.

Příslušný orgán ochrany přírody - pro účely posuzování vlivů záměrů a koncepcí se jím rozumí orgán ochrany přírody (OOP), který k záměru či koncepci vydává stanovisko podle § 45i odst. 1 ZOPK, tj. krajský úřad, správa chráněné krajinné oblasti, správa národního parku, újezdní úřad a Ministerstvo životního prostředí, v jehož územní působnosti se nachází záměrem či koncepcí dotčená EVL nebo PO.

Ptačí oblasti (PO; dle § 45e ZOPK) – oblasti vymezené jednotlivými nařízeními vlády, též SPA

PO VKH – Ptačí oblast Východní Krušné hory

Směrnice o stanovištích – směrnice Rady Evropských společenství 92/43/EHS, o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin.

Směrnice o ptácích – směrnice Rady č. 79/409/EHS, o ochraně volně žijících ptáků.

SPA – viz PO

TTP – trvalý travní porost

ÚP – územní plán

Významný negativní vliv – „negativní vliv“ dle § 45i odst. 9 ZOPK (tím je myšlen „významný negativní vliv“, vyplývá z návaznosti na § 45i odst. 2 ZOPK - předmětem posouzení jsou pouze ty záměry a koncepce, u kterých nelze vyloučit významný vliv). Jedná se o významný rušivý až likvidační vliv na stanoviště či populaci druhu nebo jejich podstatnou část, významné narušení ekologických nároků stanoviště nebo druhu, významný zásah do biotopu nebo do přirozeného vývoje druhu nebo významný negativní vliv na celistvost lokality. Vyplývá z charakteru záměru či koncepce projektu a nelze jej eliminovat. Primárně vylučuje realizaci záměru či schválení koncepce (resp. záměr je možné realizovat či koncepci schválit pouze za podmínek stanovených v § 45i odst. 9, 10, 11 ZOPK ). Významnost vlivu musí být posuzována s přihlédnutím ke specifikům a podmínkám prostředí na dané lokalitě, dotčené zamýšleným záměrem nebo koncepcí, a to s ohledem na předměty ochrany dané lokality a její celistvost.

Zmírňující opatření – mohou být autorizovanou osobou navržena, pokud má záměr/koncepce mírně negativní vliv (tj. nikoli významný), který lze těmito opatřeními dále zeslabit. Musí být zapracována do stanoviska EIA/SEA a je povinností je realizovat. Jiná opatření, která jsou navržena za účelem eliminace významných negativních vlivů, je již třeba považovat za variantní řešení záměru/koncepce (viz např. § 7 odst. 5 ZPV).

ZOPK – zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

ZPV – zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

ZPF – zemědělská půdní fond

ZÚ – zájmové území

- Přílohy

8.1. Stanovisko příslušného OOP k hodnocenému záměru z hlediska možného ovlivnění EVL/PO

8.2 Doklad zpracovatele o autorizaci k provádění posouzení podle § 45i ZOPK

8.2 Fotopřílohy (autor V. Bejček)

Foto 1: Rozvolněné porosty borovice kleče na jižním okraji ZÚ

Foto 2: Otevřené plochy se skupinami borovice kleče v centrální části ZÚ

Foto 3: Otevřené plochy s porostem borovice kleče a řídkým náletem břízy v severní části ZÚ

Foto 4: Na několika místech v jižní části ZÚ jsou patrné známky divoké těžby

písků

Foto 5: Mokřad na východní straně ZÚ od jihu

Foto 6: Mokřad na východní straně ZÚ od severu