Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

odbor životního prostředí a zemědělství

Datum:	7.10.2011

JID:	389/2011/KUUK

Jednací číslo:	181898/ZPZ/2011

Vyřizuje/linka:	Ing. Tomáš Kirbs/148

E-mail:	kirbs.t@kr-ustecky.cz

STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU

ÚSTECKÉHO KRAJE

k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí

podle § 10 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí

(dále jen „zákon“) zpracované podle přílohy č. 6 zákona

I. 	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1.	Název záměru

Modernizace areálu farmy pro chov nosnic – Černčice, Výstavba nové haly č. 5

2. Kapacita (rozsah) záměru

Předmětem výstavby je hala pro nosnice č. 5 o kapacitě 76 875 ks nosnic, 230,62 DJ v rámci modernizace celého areálu (umístění stavby „nové“ haly č.5 bylo vybráno na základě původního využití daného místa, kde v minulosti stála „stará“ hala č. 5, která byla odstraněna na základě demoličního výměru). Jedná se typizovanou halu chovu nosnic obdélníkového půdorysu délky 100,0 m a šířky 26,5 m se sedlovou střechou max. výšky 7,76 m, nepodsklepenou a projektovanou kapacitou 76 875 ks. Součástí návrhu je i umístění zásobníku na krmivo, který bude umístěn v bezprostřední blízkosti haly. Záměrem dojde k navýšení ze stávajícího stavu 120 266 na 197 141 kusů.

3.  Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)

Kraj:					Ústecký

Okres:					Louny

Obec:					Obora

Katastrální území:				Obora u Loun

Pozemky:					st. p.č.121, 122, 123 a p.p.č. 305/2, 305/149, 						305/149, 305/156

4. Obchodní firma oznamovatele

VEJCE CZ s.r.o., Nedokončená 9, 190 00 Praha 9 - Kyje

5. IČ oznamovatele

27428559

6. Sídlo (bydliště) zástupce oznamovatele

Oprávněný zástupce oznamovatele: 	Ing. Radek Píša

Adresa doručovací. 		 	Konečná 2770, 530 02 Pardubice

II. Průběh posuzování

Oznámení (zpracovatel, datum předložení)

Oznámení „Modernizace areálu farmy pro chov nosnic – Černčice, výstavba nové haly č. 5“ v rozsahu Dokumentace bylo předloženo 11. února 2011,

Zpracovatel: Ing. Radek Píša

Držitel osvědčení odborné způsobilosti dle zákona č. 244/1992 Sb. č.j. 7270/856/OPVŽP/97 ze dne 24.9.1997 ve znění rozhodnutí o prodloužení platnosti odborné způsobilosti dle zákona č. 100/2001 Sb. ve znění pozdějších změn č.j. 47192/ENV/06 ze dne 26.7.2006 dle doložené přílohy, v době předložení dokumentace bylo ještě platné. Adresa: 	Konečná 2770, 530 02 Pardubice.

Dokumentace (zpracovatel, datum předložení)

- Na základě závěru zjišťovacího řízení vydaného Krajským úřadem Ústeckého kraje ze dne 14. 03. 2011, číslo jednací 389/ZPZ/2011, je konstatováno, že Oznámení splňuje náležitosti Dokumentace, požadováno však bylo doplnění

- Doplnění Dokumentace je datováno do dne 7. 6. 2011, archivní číslo EIA_VEJCE CZ_Černočice-hala č.5_10360_012_065_FAJ

- Zpracovatel je shodný se zpracovatelem Oznámení

Posudek (zpracovatel, datum předložení)

Zpracovatel – Ing. Miroslav Vraný, Držitel osvědčení o odborné způsobilosti ke zpracování dokumentace a posudku podle zákona ČNR č. 244/1992 Sb. č.j. 15650/4136/OEP/92 (prodlouženo rozhodnutím Ministerstva životního prostředí č.j. 101303/ENV/10)

Datum předložení: srpen 2010

Veřejné projednání (místo, datum konání)

Krajský úřad Ústeckého kraje upustil od konání veřejného projednání dokumentace a posudku podle § 17 zákona 100/2001 Sb., protože neobdržel žádné odůvodněné nesouhlasné vyjádření k dokumentaci (§ 9, odst. 9 zákona 100/2001 Sb.).

5. Celkové hodnocení procesu posuzování včetně účasti veřejnosti

Proces proběhl v souladu s příslušnými ustanoveními zákona číslo 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů. Vlivy posuzovaného záměru na životní prostředí byly posouzeny ze všech podstatných hledisek.

6. Seznam subjektů, jejichž vyjádření jsou ve stanovisku zčásti nebo zcela zahrnuta

Vyjádření k dokumentaci:

- Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Ústí nad Labem ze dne 2. 03. 2011, číslo jednací ČIŽP/44/IPP/1103199.001/11/ULL,

- Rada Ústeckého kraje, výpis z usnesení ze 72. schůze Rady ústeckého kraje ze dne 9.3.2011, číslo usnesení 23/72R/2011,

- Krajský úřad Ústeckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství ze dne 15.03.2011, číslo jednací 389/ZPZ/2011,

- Městský úřad Louny, odbor životního prostředí ze dne 25.02.2011, číslo jednací MULN/3066/2011/OŽP

- Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem ze dne 10.03.2011, číslo jednací KHSUL 5005/2011,

Vyjádření k posudku:

- Děti Země – Plzeň, Barrandova 16, 326 00 Plzeň, ze dne 24.8.2011,

- Obec Černčice, Jiráskova 223, 439 01 Černčice k záměru ze dne 22.8.2011,

- Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Ústí nad Labem ze dne 30. 08. 2011, číslo jednací ČIŽP/44/IPP/1103199.002/11/ULL

- Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem ze dne 08.09.2011, číslo jednací KHSUL 26663/2011,

- Rada Ústeckého kraje, ze dne 21.9.2011, číslo jednací 389/ZPZ/2011

- Krajský úřad Ústeckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství ze dne 16.9.2011, číslo jednací 389/ZPZ/2011

III. HODNOCENÍ ZÁMĚRU

1. Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich velikosti a významnosti

Záměrem investora je výstavba jedné nové haly na chov nosnic s produkcí vajec ve stávajícím areálu zemědělské farmy „Černčice“. Předpokládaná výstavba představuje jeden z moderních trendů současnosti v oblasti intenzivního chovu nosnic.

Za jeden z problémů v rámci realizace záměru lze považovat zápach - v dokumentaci byl proveden výpočet pásma hygienické ochrany. Výpočet prokazuje, že nebudou zasaženy žádné sídelní celky.  Jak ve stávajícím tak i v navrhovaném stavu budou zasaženy objekty č.p. 64, 105, 106. Nejbližší objekt (č.p. 64) leží cca 52 m od nejbližšího objektu živočišné výroby a cca 180 m od navrhované haly č. 5. Při řádné ventilaci všech hal a při aplikaci dalších opatření pro minimalizaci zápachu lze u těchto objektů předpokládat jen minimální změnu v obtěžování zápachem oproti stávajícímu stavu.

Vynesení ochranného pásma ovšem neznamená, že nebudou po určitou dobu zápachem zasažena i blízká sídla, takovému stavu nelze za zhoršených rozptylových podmínek zabránit, ovšem řádným provozem lze tyto stavy minimalizovat.

Problematickou oblastí je také nakládání s drůbežím trusem, především se jedná o skladování  a  následnou aplikaci drůbežího trusu a tekutých složek z mytí haly (po ukončení turnusu) na polní pozemky.

Vzhledem k tomu, že investor nevlastní pozemky vhodné k hnojení, je nezbytné, aby smluvně zajistil aplikaci hnoje u zemědělců dle disponibilních výměr se zohledněním všech aspektů (zranitelné oblasti, ochranná pásma atd.) a dodával jim organické hnojivo v závislosti na nově aktualizovaném a schváleném plánu organického hnojení odběratelů, který přesně stanoví vhodné pozemky pro možnou aplikaci, případně místa kde bude trus po dobu nezbytnou před aplikací skladován.

Z hlediska obtěžování obyvatel je vhodné, aby při aplikaci hnojiv zejména v blízkosti obytné zástavby nebylo postupováno jen podle hnojných plánů, ale i s přihlédnutím k aktuální rozptylové situaci.

Obecně je v rámci zemědělské výroby preferováno využití trusu v blízkosti místa vzniku, tento požadavek je logický a vychází z požadavků na minimalizaci spotřeby pohonných hmot, práce i emisí osmogenů při transportu. Ani za těchto okolností nebývá možné se zcela vyhnout obytné zástavbě při převozu.

Z důvodu minimalizace úniku pachových látek během transportu je vhodné, aby byly pro transport využívány uzavřené kontejnery, za přípustné lze považovat kvalitní zaplachtování otevřených kontejnerů, zásadní je však zachování funkce omezení emisí pachových látek.

Emise hluku – spolu s výstavbou nové haly budou instalovány výkonné ventilátory pro zajištění správného mikroklimatu ve stáji. Pro ověření splnění hygienických limitů bude provedeno ve zkušebním provozu měření hluku akreditovanou laboratoří. Výsledky měření budou předány místně příslušné KHS. Bez dodržení hygienických limitů, nebude provoz povolen.

Ostatní vlivy na životní prostředí lze považovat za méně významné až nevýznamné.

Z hlediska základních rizik, ke kterým by mohlo v rámci provozu areálu dojít, můžeme zařadit:

- možný požár objektů,

- havárie dopravních prostředků,

- netěsnost či havárie skladovacích jímek na odpadní vody a kejdu,

- možnost nákazy chovu přenosnou chorobou. Prevencí proti zavlečení nákazy do chovu je zejména zamezení přístupu nepovolaným osobám do celého areálu. Dále je nutné dodržovat běžné zoo-veterinární a hygienické zásady chovu, jako jsou pravidelné dezinfekce stájí a včasný odvoz kadáverů.

Celkově je možno vlivy záměru na životní prostředí hodnotit jako málo až středně významné. Za zásadní je nutné považovat trvalou minimalizaci emisí amoniaku, a to jak v průběhu celého procesu chovu, tak i při nakládání s drůbežím trusem.

2. Hodnocení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň poznání pokud jde o znečišťování životního prostředí

Každý objekt živočišné výroby do určité míry působí negativně na nejbližší okolí. Tato intenzita jeho negativního působení je přímo závislá nejen na druhu chovu, ale i na počtu chovaných zvířat, na technickém řešení chovu zvířat, na volbě jednotlivých technologií a technologické kázni obsluhujícího personálu.

Pokud se týká vlastního technického řešení, je možné konstatovat, že technické a technologické řešení při dodržení podmínek řádného provozování odpovídá současným zvyklostem a je vyjmenováno mezi nejlepšími dostupnými technologiemi.

3. Návrh opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů záměru na životní prostředí včetně povinností a podmínek pro sledování a rozbor vlivů na životní prostředí

Příslušná opatření k ochraně životního prostředí a zdraví obyvatelstva vyplývající z procesu posuzování vlivů na životní prostředí jsou specifikována jako podmínky tohoto stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí. Za zásadní opatření je třeba považovat opatření vyplývající z procesu posuzování podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, zejména pak opatření v oblasti vlivů na jednotlivé složky životního prostředí s tím, že opatření vyplývající z obecně závazných právních předpisů musí oznamovatel respektovat bez ohledu na proces EIA.

4. Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivů na životní prostředí

Dokumentace je řešena v jednom variantním řešení. Odůvodnění posuzovaného, předloženého řešení je logické a i z ostatních pohledů přijatelné.

5. Vypořádání vyjádření k dokumentaci a posudku

Obdržená vyjádření k dokumentaci

Přehled obdržených vyjádření je řešen v rámci kapitoly Posudku: „Seznam subjektů, jejichž vyjádření jsou ve stanovisku zčásti nebo zcela zahrnuty“.

Připomínky k dokumentaci byly v posudku podrobně komentovány a požadované připomínky jsou zahrnuty do návrhu stanoviska.

Obdržená vyjádření k Posudku

              - Vyjádření k Posudku záměru „Modernizace areálu pro chov nosnic Černčice, výstavba nové haly č. 5“,  Děti Země – Plzeň, Barrandova 16, 326 00 plzeň, ze dne 24.8.2011,

„1. Dokumentace i posudek hodnotí pouze jednu variantu, která je nejhorší z hlediska životních podmínek zvířat“

Zásadní připomínkou v tomto bodě je ustájení v obohaceném klecovém systému z etologických aspektů. Současné právní normy umožňují realizace chovů v obohacených klecových systémech.  Není možné omezovat podnikání nad právní rámec České republiky a Evropské unie. V rámci další projektové realizace budou předloženy detailní podklady pro podložení souladu celého projektu s legislativou ČR a EU.

„2. Vyjádření zpracovatele Posudku ke kapacitě zařízení je nerealistické

Pokud zpracovatel Posudku na konci str. 6 Posudku připouští využití zařízení v maximální kapacitě („skutečné využití zařízení ... může být ... rovno kapacitě zařízení“) a zároveň uvádí, že „je škoda vůbec těch 44 prázdných klecí instalovat“, patrně v takovém zařízení, jako je klecový velkochov nosnic, nikdy nebyl a nemá představu o jeho skutečném provozu.

Je zcela běžné, že se zaměstnancům velkochovu podaří vždy dobře zavřít klec a nosnice pak pobíhají volně po drůbežárně. Pak je možné je buď umístit do jakékoliv klece, v té je ale při provozu na maximální kapacitu již tolik nosnic, že po přidání další nebude splněn požadavek 750 cm2 podlahové plochy na jednu nosnici a dojde k porušení normy, nebo je možné ji umístit do prázdné klece, což ovšem zpracovatel posudku považuje za škodu.“

V běžné praxi dochází k úhynu slepic během chovného cyklu, na jednotlivé klece jsou umisťovány kartičky, kolik uhynulých slepic bylo z dané klece vyskladněno. Tyto záznamy jsou využívané pro opětovné naskladnění uniklých slepic, kdy v případě naskladnění se provede zápočet oproti úhynu.

„3. Posudek se nevypořádal s dokumentací bez jakýchkoliv variant

Zpracovatel posudku velmi správně popisuje problém chybějících jakýchkoliv variant záměru, ovšem jeho konkluze, že „tato insuficience však nemá v žádném případě vliv na závěry prezentované v dokumentaci“ vede k tomu, že se proces posuzování vlivů na životní prostředí stává zcela formální záležitostí, při které se detailně popíše nejhorší technologická varianta (jediná předložená) a ta pak získá kladné stanovisko, aniž by existovala šance na skutečné porovnání s jakoukoliv jinou variantou.“

Posudek provádí analýzu dokumentu a hodnotí zvolenou variantu, která je z hlediska vlivů na ŽP akceptovatelná. Zvolená varianta je v podmínkách ČR i EU zcela běžná a bez problémů realizovaná. Posuzovaná varianta musí splnit legislativní požadavky České republiky. Vzhledem k rostoucí konkurenci v zemědělství nelze brát v úvahu pouze aspekty etologické a ekologické, ale vždy je nutné brát ohled i na atributy ekonomické. Současně je třeba v návrhu technologie usilovat o optimální řešení umožňující trvalý rozvoj společnosti při akceptovatelném zásahu do přírodních hodnot.

              - Vyjádření obce Černčice, Jiráskova 223, 439 01 Černčice k záměru ze dne 22.8.2011

Požadujeme, aby provozem, při likvidaci trusu a jiného odpadu a při dezinfikování byly dodržovány hygienické předpisy a nešířil se zápach do zastavěného území obce.

Je nezbytnou součástí právního rámce vymezující chov drůbeže. Opatření k minimalizaci zápachu jsou uvedeny v podmínkách souhlasného stanoviska.

              - Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Ústí nad Labem ze dne 30. 08. 2011, číslo jednací ČIŽP/44/IPP/1103199.002/11/ULL

ČIŽP OI Ústí nad Labem konstatuje, že nemá k posudku a doplňku dokumentace z hlediska odpadového hospodářství, ochrany vod a ochrany ovzduší žádné připomínky.

Bez připomínek.

              - Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem ze dne 08.09.2011, číslo jednací KHSUL 26663/2011,

S návrhem souhlasného stanoviska na akci „Modernizace areálu pro chov nosnic Černčice, výstavba nové haly č. 5" se souhlasí. Souhlas se váže na splnění takto stanovené podmínky:

- ve zkušebním provozu ověřit měřením hladinu akustického tlaku A ve výpočtových bodech hlukové studie za plného provozu zařízení.“

Je převzato do podmínek souhlasného stanoviska.

              - Rada Ústeckého kraje, ze dne 21.9.2011, číslo jednací 389/ZPZ/2011

Rada ÚK souhlasí s předloženým posudkem a s návrhem souhlasného stanoviska k záměru bez připomínek.

Bez připomínek.

              - Krajský úřad Ústeckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství  ze dne 16.9.2011, číslo jednací 389/ZPZ/2011

Provozovatel bude ke kontrole dodržení limitů vyplývajících z § 6, 7, 8 nařízení vlády č. 103/2003 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech,  evidovat nejméně po dobu pěti let předání trusu jiným osobám, včetně předaného množství a identifikačních údajů nabyvatele doložených kopiemi faktur a objednávek či obchodních smluv, a předloží na vyžádání tyto údaje či dokumenty vodoprávnímu úřadu nebo úřadu příslušnému k vydání integrovaného povolení.

6. Stanovisko příslušného úřadu z hlediska přijatelnosti vlivů záměru na životní prostředí s uvedením podmínek pro realizaci záměru, popřípadě zdůvodnění nepřijatelnosti záměru.

Krajský úřad Ústeckého kraje, jako příslušný úřad podle ust. § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „příslušný úřad“ a „zákon“) na základě dokumentace, posudku a uplatněných vyjádření vydává podle § 10 odst. 1 zákona

vydává

SOUHLASNÉ stanovisko

k posouzení vlivů provedení záměru

Modernizace areálu farmy pro chov nosnic – Černčice, Výstavba nové haly č. 5

s tím, že níže uvedené podmínky budou respektovány v dalších stupních projektové dokumentace, resp. budou zahrnuty do podmínek navazujících správních rozhodnutí.

Podmínky souhlasného stanoviska:

a) fáze územně plánovací a předprojektová opatření

- V rámci projektové dokumentace specifikovat veškeré doprovodné stavby a jejich rozsah, specifikovat úpravy a použití stávajících objektů i zpevněných ploch.

- Jako samostatnou součást dokumentace ke stavebnímu povolení zpracovat projekt sadových úprav areálu zemědělské farmy, který by řešil jak funkci ochranné zeleně ve vztahu k obytné zástavbě obcí, tak její funkci krajinářsko-estetickou ve vztahu k okolní krajině.

- V rámci projektové přípravy počítat s prostory pro odpadové hospodářství, striktně specifikovat prostory pro shromažďování nebezpečných odpadů, případně látek škodlivých vodám. Pro výstavbu bude vypracován a odsouhlasen „Plán havarijních opatření pro případ úniku látek škodlivých vodám, s jehož obsahem budou seznámeni všichni pracovníci stavby.

- Budou aplikovány podmínky provedení kontrolního systému v souladu s § 39 zákona č 254/2001 Sb. a vyhlášky č. 450/2005 Sb.

- Zajistit povolení orgánu ochrany ovzduší ve smyslu ustanovení § 17, podle zákona 86/2002 sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů v platném znění (zákon o ochraně ovzduší),

- Získat pravomocné integrované povolení před vydáním stavebního povolení podle § 45 zákona č.76/2002 Sb. v platném znění.

- V rámci podkladů pro vydání integrovaného povolení budou předloženy platné smlouvy s odběrateli drůbežího trusu specifikující velikost odběru. Smlouvy budou obsahovat rovněž závazek smluvních partnerů, že budou s trusem nakládat řádně a v souladu se zásadami zavedení správné zemědělské praxe. Smluvní partneři  se zaváží k řádnému skladování a aplikaci na polní plochy, popřípadě jinému nakládání – ovšem s ohledem na minimalizaci zápachu. Minimální doba u aplikace na polní  plochy  je 24 hodin po rozvozu s přihlédnutím k aktuálním rozptylovým podmínkám tak, aby bylo minimalizováno obtěžování sídelních oblastí.

- V řízení o vydání integrovaného povolení bude specifikováno nakládání s hnojem v rámci manipulace v areálu – uskladnění kontejnerů pod střechou, nebo bude řešena jiná technologie zajišťující snížení emisí pachových látek při skladování ve středisku pro všechny haly.

- V rámci řízení o vydání integrovaného povolení budou jasně specifikovány podmínky odvozu drůbežího trusu, bude řešeno zakrytování kontejnerů během transportu (transport v uzavřených kontejnerech, nebo s efektivním oplachtováním a podobně).

- Navýšení spotřeby vody bude konzultováno a schváleno dodavatelem vody.

- Důsledně připravit systém protipožární a bezpečnostní ochrany areálu.

b) fáze výstavby

- V projektu uplatnit zásady zabezpečující nepropustnost stájových podlah, dalších ploch přicházející do styku s trusem.  Provést zkoušky nepropustnosti stávajících používaných i nově navrhovaných jímek a těsnosti kanalizačního potrubí podle příslušných ČSN v řádných termínech.

- Povrchové úpravy uvnitř stáje provést s materiály s hygienickými atesty – tam, kde dochází ke styku se slepicemi.

- V prostoru staveniště a následně při provozu vyloučit odstranění odpadů spalováním, popřípadě zahrabáváním a ukládáním do terénních nerovností staveniště. Odpady ukládat tříděné a následně s nimi nakládat v souladu s platnou legislativou

- Minimalizovat negativní vlivy dopravy v průběhu výstavby na nejbližší okolí, a to tak, že práce budou omezeny ne denní hodiny a doprava na dohodnutých trasách s tím, že investor bude dbát na plynulost dopravy a bude provádět pravidelnou očistu přilehlých komunikací.

- V prostoru stavby přijmout všechna opatření tak, aby během stavby bylo minimalizováno riziko úniku látek nebezpečným vodám a v případě, že takový únik nastane, aby bylo možné únik účinně sanovat.

- Naprojektovat řešení skrápění, které bude eliminovat zvýšenou prašnost a zdroje vody pro tuto činnost.

- Provádět očistu kol techniky před výjezdem na veřejné komunikace.

- V rámci řízení o vydání  integrovaného povolení bude zpracován:

  - Provozní řád farmy,

  - Plán havarijních opatření,

  - Plán zavedení zásad správné zemědělské praxe,

  - Pohotovostní plán pro případ výskytu některých velmi nebezpečných nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka,

- Ochrannou zeleň navrženou v rámci sadových úprav vysadit nejpozději ke kolaudaci.

- Ke kolaudaci předložit platný souhlas k odběru vod z veřejné distribuční sítě od provozovatele.

c) fáze provozu stavby

- Provozovatel bude ke kontrole dodržení limitů vyplývajících z § 6, 7, 8 nařízení vlády č. 103/2003 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech,  evidovat nejméně po dobu pěti let předání trusu jiným osobám, včetně předaného množství a identifikačních údajů nabyvatele doložených kopiemi faktur a objednávek či obchodních smluv, a předloží na vyžádání tyto údaje či dokumenty vodoprávnímu úřadu nebo úřadu příslušnému k vydání integrovaného povolení.

- Udržovat celý areál v čistotě a pořádku včetně vnitřních  a příjezdových komunikací.

- Dodržet veškeré parametry týkající se počtu chovaných zvířat i jejich ustájení. Investor zpracuje interní směrnici pro provoz zařízení, tak aby provoz splňoval všechny platné zákonné požadavky i během provozu

- Vést předepsanou evidenci odpadů v souladu se zákonem o odpadech a navazujícími vyhláškami zabezpečit smluvně nakládání se všemi odpady, zejména nebezpečnými, oprávněnou firmou.

- Ošetřovat nově vysázenou zeleň.

- Zajistit pravidelné provádění dezinfekce, dezinsekce a deratizace areálu. Používat výhradně chemické látky a chemické přípravky schválené pro použití v ČR

- K omezení emisí při provozu dopravních a manipulačních mechanismů vyloučit zbytečný chod motorů naprázdno, pravidelně kontrolovat technický stav používaných vozidel včetně provádění předepsaných emisních kontrol.

- V případě úniku a úkapu ropných látek na terén realizovat zneškodnění zasažené zeminy podle zásad nakládání s nebezpečnými odpady.

- Zajistit optimální provětrávání stájí z důvodů dostatečné obměny vzduchu v objektech chovu zvířat.

- Aplikovat enzymatické látky do krmiva tak, jak je uvedeno v dokumentaci.

- V případě stížnosti občanů, bydlících v nedaleké zástavbě, na obtěžování zápachem navrhnout a realizovat opatření k omezení emisí pachových látek (úprava technologie chovu, úprava odvětrávání apod.) bez ohledu na to, zda byla naplněna definice překročení přípustné míry obtěžování zápachem.

- Provést autorizované měření hluku ve zkušebním provozu v bodech definovaných během konzultace s příslušnou KHS.

Poučení

Toto stanovisko není rozhodnutím podle zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, a nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů.

Správní úřad příslušný pro vydání rozhodnutí nebo opatření dle zvláštních právních předpisů je povinen, v souladu s § 10 odst. 4 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, zahrnout do svého rozhodnutí nebo opatření dle zvláštních právních předpisů požadavky k ochraně životního prostředí uvedené ve stanovisku, nebo ve svém rozhodnutí, popřípadě opatření uvede důvody, pro které tak neučinil nebo učinil jen zčásti.

Platnost tohoto stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že jeho platnost může být na žádost oznamovatele záměru prodloužena v souladu s ustanovením § 10 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

# Ing. Veronika Vítková

vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

Obdrží

oznamovatel, dotčené správní úřady, dotčené územní samosprávné celky, zpracovatel dokumentace, zpracovatel posudku