# Odbor životního prostředí

Žižkova 57, 587 33 Jihlava

Česká republika

Pracoviště: Žižkova 16, Jihlava

Tel:  564602504

Fax: 564602430

E-mail: frys.m@kr-vysocina.cz

Internet: www.kr-vysocina.cz

| VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE | ČÍSLO JEDNACÍ | VYŘIZUJE | JIHLAVA |
| --- | --- | --- | --- |
|  | KUJI13405/2003/OZP/Fr/2 | Mgr. Fryš | 27.8.2003 |

##### ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „zákon“)

# IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název: 		Rozšíření areálu CENTRAL TRADE PARK D1 – V.etapa Humpolec

Kapacita (rozsah) záměru:	Výrobní hala o zastavěné ploše 6600 m2

Zpevněné manipulační a parkovací plochy cca 3850 m2

Charakter záměru: 	Rozšíření stávajícího areálu Central Trade Park D1 Humpolec, o plochu 9306 m2 do níž bude zasahovat objekt výrobní haly MIKRON (strojírenská výroba zaměřená na lehkou kovovýrobu a montáž) a zpevněná parkovací plocha pro parkování 35 osobních automobilů. Podél severní strany haly bude vybudována manipulační plocha pro manipulaci s materiálem – příjezd nákladních automobilů a kamionů. Výrobní operace spočívají v dělení materiálu – hliníkových plechů, trubek a profilů, jejich broušení a sezazování do polotovarů. Součástí provozovny není lakování, galvanické pokovování ani jiný druh povrchové úpravy. Dle vyjádření stavebního odboru MěÚ v Humpolci je umístění stavby v souladu se schváleným územním plánem města Humpolce.

Umístění: 	kraj:	Vysočina

obec:			Humpolec

kat. území:		Humpolec

Zahájení: 	neuvedeno

Dokončení: 	neuvedeno

Oznamovatel:	CTP Project Invest s.r.o., Central Trade Park D1 č.p. 1571, 396 01  Humpolec

IČ:	25179373

SOUHRNNÉ VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK:

K oznámení na navržený záměr, které v rozsahu dle přílohy č. 3 k zákonu zpracoval Ing. Josef Charouzek (oprávněná osoba s osvědčením MŽP čj. 1323/218/OPVŽP/99) obdržel krajský úřad celkem 5 vyjádření od dotčených správních úřadů. Veřejnost se nevyjádřila. V žádném z vyjádření nebylo požadováno další posuzování dle zákona. Připomínky byly uplatněny zejména ve vztahu k výskytu zvláště chráněných druhů živočichů, měření venkovního hluku s případnou realizací protihlukových opatření, vypořádání s výškovými dispozicemi vůči vlastnímu areálu a způsobu nakládání s vytěženou zeminou, ochraně krajinného rázu, absenci vyhodnocení vlivu na ekologicko-stabilizační funkci navazujícího lesního porostu, nárůstu zvýšeného průtoku dešťových vod ze zastavěných a zpevněných ploch. Obdržena byla následující vyjádření :

odboru životního prostředí a památkové péče ze dne 25.8.2003 (čj. ŽP/15043/03/Lo,Ši,Št,Pí,Kc/764/03) uvádějící za úsek odpadového hospodářství, úsek ochrany ovzduší, úsek lesního hospodářství, úsek památkové péče  povinnosti plynoucí z příslušných právních předpisů. Vodoprávní úřad upozorňuje na potřebu v dalším stupni dokumentace řešit nárůst dešťových vod ze zpevněných a zastavěných ploch, a to včetně konečného výhledu podle záměru územního plánu. Úsek ochrany přírody a krajiny považuje oznámení za nedostatečné pro posouzení celkového vlivu záměru na životní prostředí. Tento úsek postrádá stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody ve věci ochrany zvláště chráněných druhů živočichů, dále vypořádání s výškovými dispozicemi vůči vlastnímu areálu a způsobu nakládání se zeminou. Rovněž  uvádí, že oznámení nevyhodnocuje vliv na ekologicko-stabilizační funkci navazujícího lesního porostu,  a že v zásadě neřeší ochranu krajinného rázu. Připomíná, že v dalším stupni je nutno požádat o vydání závazného stanoviska k zásahu do významného krajinného prvku a dále ke kácení.

Způsob vypořádání : Ve vyjádření není uplatněn požadavek na další posuzování záměru dle zákona. Žádost o  udělení výjímky ze zákazů u zvláště chráněných druhů živočichů  není vázána na zpracované oznámení (o udělení výjimky lze požádat po ukončení zjišťovacího řízení, příp. po vydání stanoviska).  Připomínky k aspektům nakládání s vytěženou zeminou, vypořádání s výškovými dispozicemi, ovlivnění ekologicko-stabilizační funkce navazujícího lesního porostu jako významného krajinného prvku, lze považovat za významné,  avšak nikoliv natolik, aby je nebylo možno řešit v navazujících správních řízeních. Analogicky je možné postupovat v případě požadavku vodoprávního úřadu. Záměr je navržen  v průmyslové zóně v blízkosti dálnice D1, čemuž z hlediska krajinného rázu odpovídá funkční využití území. K tomuto je třeba přihlížet i v navazujících správních řízeních, v nichž  samozřejmě příslušný orgán ochrany přírody může z hlediska začlenění stavby do krajiny uplatnit postup dle § 12 odst. 2 zák.č. 114/1992 Sb. Vzhledem ke skutečnosti, že předmětné pozemky (v k.ú. Humpolec 2262/29, 2262/30, 2262/33, 2262/34, 2339/8, 2424/4) nejsou určeny k plnění funkcí lesa, a tím významným krajinným prvkem  (rozhodnutí o trvalém odnětí byla vydána OkÚ Pelhřimov – viz. příloha oznámení), nepodléhá jejich dotčení záměrem vydání závazného stanoviska. Možnost uplatnění závazného stanoviska v rámci vyjádření k  projektové dokumentaci, ve vztahu k ovlivnění ekologicko-stabilizační funkce navazujícího lesního porostu, zůstává na uvážení orgánu ochrany přírody a krajiny.

ČIŽP OI Havlíčkův Brod ze dne 31.7.2003 (zn. 6/HI/5059/03/La) upozorňuje na ochranu dřevin rostoucích mimo les a výskyt zvláště chráněných druhů živočichů.

Způsob vypořádání : Bez připomínek. Jedná se o upozornění na zákonem stanovený postup (správní řízení).

Města Humpolec ze dne 11.8.2003 (zn. OMH/03/Vk) sdělující, že k připravované V. etapě rozšíření CTP D1 nemá připomínek.

Krajské hygienické stanice kraje Vysočina ze dne 8.8.2003 (čj. 762 1557-215/2003/Ing.Mo) požadující ve vztahu k chráněné zástavbě provést měření venkovního hluku před zahájením výstavby haly MIKRON a v průběhu zkušebního provozu. V případě překročení hygienického limitu při provozu výrobního areálu CENTRAL TRADE PARK D1 (včetně výrobní haly MIKRON) navrhnout a realizovat protihluková opatření.

Způsob vypořádání :Podmínka orgánu ochrany veřejného zdraví bude řešena v rámci navazujících správních řízení

Ministerstva zdravotnictví ze dne 6.8.2003 (zn. HEM-3212-25.7.03/21303) požaduje respektovat stanovisko Krajské hygienické stanice kraje Vysočina.

Způsob vypořádání : Bez připomínek

ZÁVĚR:

Záměr „Rozšíření areálu CENTRAL TRADE PARK D1 – V. etapa Humpolec“ naplňuje dikci bodu 10.6 kategorie II přílohy č. 1 k zákonu (průmyslové zóny a obchodní zóny včetně nákupních středisek o celkové výměře nad 3000 m2 zastavěné plochy; areály parkovišť nebo garáží se zastavěnou plochou nad 1000 m2). Proto bylo dle § 7 zákona Krajským úřadem kraje Vysočina  jako příslušným úřadem provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr bude posuzován podle zákona.

Na základě zjišťovacího řízení došel příslušný úřad k závěru, že záměr

„Rozšíření areálu CENTRAL TRADE PARK D1 – V. etapa Humpolec“

nebude posuzován dle zákona

V dalších fázích projektové přípravy je třeba zohlednit obsah obdržených vyjádření

a zejména řešit :

- způsob vypořádání se s výškovými dispozicemi předmětných pozemků vůči vlastnímu areálu (zda terén bude výrazně snížen či nikoli),

- ovlivnění ekologicko-stabilizační funkce navazujícího lesního porostu,

- způsob nakládání s vytěženou zeminou,

- nárůst zvýšeného průtoku dešťových vod ze zastavěných a zpevněných ploch včetně konečného výhledu využití areálu  dle územního plánu

- udělení výjimek ze zákazů u zvláště chráněných druhů živočichů (§ 56 zák.č. 114/1992 Sb.)

Bez udělených výjimek ze zákazů u zvláště chráněných druhů živočichů o které je třeba před vydáním územního rozhodnutí požádat Ministerstvo životního prostředí (v případě ještěrky  živorodé) a Krajský úřad kraje Vysočina (v případě ropuchy obecné) nelze provádět terénní úpravy ani následné zemní a stavební práce.   V souvislosti s kácením dřevin rostoucích mimo les upozorňujeme na nutnost provádět toto mimo hnízdní období.

Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů.

Ing. Pavel Hájek

vedoucí odboru životního prostředí