# Odbor životního prostředí

Žižkova 57, 587 33 Jihlava

Česká republika

Pracoviště: Žižkova 16, Jihlava

Tel:  564602504

Fax: 564602430

E-mail: frys.m@kr-vysocina.cz

Internet: www.kr-vysocina.cz

| VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE | ČÍSLO JEDNACÍ | VYŘIZUJE | JIHLAVA |
| --- | --- | --- | --- |
|  | KUJI2673/2002/OZP/Fr10 | Mgr. Fryš | 4.6.2003 |

Stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí

podle § 10 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen zákona)

# Identifikační údaje

1. Název záměru:	   Rekonstrukce a dostavba stájí pro dojnice Chřenovice

2. Kapacita (rozsah) záměru:	   Nová stáj pro 292 ks dojnic a rekonstrukce stáje pro 70     ks dojnic, 60 ks telat MV, nová dojírna s mléčnicí, skladovací jednotka na močůvku cca 400 m3

3. Umístění záměru:    kraj:	    Vysočina

obec:	    Chřenovice

kat. území:	    Chřenovice

4. Obchodní firma oznamovatele:	VRCHA a.s., Jedlá 15, 584 01  Ledeč nad Sázavou

5. IČ oznamovatele:	     25918541

6. Sídlo (bydliště) oznamovatele:	    Jedlá 15, 584 01  Ledeč nad Sázavou

# Průběh posuzování

1. Oznámení:

Zpracovatel oznámení:		Ing. Josef Charouzek, Menhartova 1559, 393 01  Pelhřimov

Osvědčení odb. způsobilosti	MŽP

čj.1323/218/OPVŽ/99

Datum předložení oznámení:	4.11.2002

2. Dokumentace:

Zpracovatel dokumentace:	Ing. Josef Charouzek, Menhartova 1559, 393 01 Pelhřimov

Osvědčení odb. způsobilosti MŽP

čj. 1323/218/OPVŽ/99

Datum předložení dokumentace:	 15.1.2003

3. Posudek:

Zpracovatel posudku:		Ing. Miroslav Vraný, Jindřišská 1748, 530 02 Pardubice

Osvědčení odb. způsobilosti MŽP č.j.15650/4136/OEP/92

Datum předložení posudku:	9.4.2003

4. Veřejné projednání:

Místo :			Pohostinství u Obecního úřadu v Chřenovicích

Datum konání:			5.5.2003

5. Celkové hodnocení procesu posuzování včetně účasti veřejnosti:

Oznamovatel VRCHA a.s., se sídlem Jedlá 15, 584 01  Ledeč nad Sázavou  předložil 4.11.2002 na záměr zařazený do kategorie I (záměry vždy posuzované) zákona č. 100/2001 Sb. oznámení zpracované dle přílohy č. 3 tohoto zákona. V závěru zjišťovacího řízení ze dne 5.12.2002 na základě obdržených vyjádření stanovil Krajský úřad kraje Vysočina, že dokumentaci dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. je třeba zpracovat s důrazem na emise pachových látek, doplnění chemických látek a přípravků používaných při provozu dojírny, zohlednění potřeby vzrostlé zeleně mezi posuzovanými objekty živočišné výroby a obytnou zástavbou obce Chřenovice. V následně zpracované dokumentaci byly tyto aspekty dořešeny a k dokumentaci již nebyly žádné připomínky. Posudek na základě smluvního zajištění vypracoval Ing. Miroslav Vraný. K zveřejněnému posudku nebyly uplatněny žádné připomínky.  Na veřejném projednání byly vlivy záměru projednány ze všech podstatných hledisek s tím, že z hlediska přijatelnosti vlivů jmenovaného záměru na životní prostředí doporučil zpracovatel posudku vydání podmíněně souhlasného stanoviska. Na veřejném projednání byla diskutována problematika ochrany a vydatnosti vodního zdroje, produkovaného množství amoniaku, odvedení dešťových vod z nových zpevněných ploch, ovlivnění cestovního ruchu v důsledku provozu živočišné výroby. Závěry z projednání byly uvedeny v zápisu z veřejného projednání ze dne 12.5.2003. Veřejnost  v rámci procesu posuzování vlivů na životní prostředí neuplatnila žádné písemné vyjádření.

6. Seznam subjektů, jejichž vyjádření jsou ve stanovisku zčásti nebo zcela zahrnuta:

Ministerstvo zdravotnictví, ČIŽP OI Havlíčkův Brod, OkÚ Havlíčkův Brod- ref, ŽP, OkÚ Havlíčkův Brod – okresní hygienik, KHS kraje Vysočina, ÚP Havlíčkův Brod, Městský úřad Světlá nad Sázavou – odbor životního prostředí, Povodí Vltavy, s.p.

# III.  Hodnocení záměru

1. Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí      z hlediska jejich velikosti a významnosti:

Posuzované řešení rekonstrukce stávajícího areálu – Stáje pro dojnice Chřenovice pro celkových 362 ks dojnic, umístěných ve dvou stájích garantuje maximální využití rozšíření chovu skotu ve stávajícím areálu živočišné výroby v obci Chřenovice. Při dodržení všech předepsaných parametrů, navazujících na požadavky legislativy ČR i EU, které je třeba respektovat, skýtá předkládaný záměr garanci z hlediska ochrany okolního životního prostředí i z hlediska ochrany chovaných zvířat a obsluhy. Předkládaný záměr s volným chovem dojnic, výstavbou nové dojírny a potřebných skladovacích kapacit na vyprodukované odpadní vody, představuje moderní trend v chovu mléčného skotu.

Za hlavní problémové okruhy vlivů posuzované stavby na okolní životní prostředí a obyvatelstvo a jejich řešení v rámci dokumentace je možno považovat : Emise amoniaku a zápachu, u kterých je v dokumentaci proveden úplný rozbor problematiky s tím, že navržená koncentrace zvířat a vzdálenost areálu od nejbližší zástavby obce je dostatečná, takže za normálních klimatických podmínek nedojde k narušení pohody obyvatelstva emisemi amoniaku ani zápachem z posuzovaného provozu. Z hlediska emisních limitů ve vazbě na novou legislativu se jedná o produkce podlimitní a rozptyl těchto látek je zajištěn jejich vysokým ředěním přirozenou ventilací.

Další výrazně problémový okruh představuje aplikace vyprodukovaných statkových hnojiv na zemědělských pozemcích. V dané lokalitě je provozující zemědělskou společností garantována dostatečná výměra zemědělské půdy k jejich hospodárnému využití. Přesto je nutné okamžitě započít s přípravnými pracemi na výběr lokalit a zahájení projektových příprav na výstavbu zpevněných a zajištěných polních hnojišť výběrem vhodné lokality. Dále je třeba nejpozději ke kolaudaci stavby zajistit ze strany provozovatele zpracování aktualizace plánu rozvozu a aplikace organických hnojiv a jeho projednání s příslušným vodoprávním úřadem.

Z hlediska základních rizik, ke kterým by mohlo v rámci provozu areálu dojít je možné uvést

- požár objektů

- havárii dopravních prostředků

- netěsnost či havárii některé ze skladovacích jímek

Dalším rizikem je možnost nákazy chovu některou přenosnou chorobou. Prevencí proti zavlečení nákazy do chovu je zamezení přístupu nepovolaných osob do celého areálu. Dále je nutné dodržovat běžné zooveterinární a hygienické zásady chovu, jako je jejich pravidelná desinfekce, okamžitý odvoz případných kadaverů apod.

Celkově je možno vlivy stavby na životní prostředí hodnotit jako málo až středně významné. Za zásadní je nutno považovat eliminaci emisí amoniaku, a to zejména pravidelným vyhrnováním chlévské mrvy ze stájí a jejím okamžitým odvozem mimo zemědělskou farmu.

2. Hodnocení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň poznání pokud     jde o znečišťování životního prostředí:

Technické řešení modernizace stávající farmy chovu skotu zahrnuje výstavbu nové stáje pro 292 ks produkčních dojnic, rekonstrukci stávající stáje K 128 na stáj pro suchostojné krávy  v počtu 70 ks, zřízení prostoru pro boudy pro telata v počtu 60 ks (mléčná výživa), výstavbu nové moderní dojírny a skladovacích jímek na močůvku a odpadní vody z dojírny a mléčnice. Lze konstatovat, že technické a technologické řešení při dodržení podmínek řádného provozování odpovídá současným progresivním zvyklostem řešení v chovech mléčného skotu.

Důsledně je třeba při všech fázích přípravy stavby, její výstavby a zejména při vlastním provozu uplatňovat soubor opatření, tak jak jsou uvedena ve vlastní dokumentaci a posudku a dále pak v bodech 3 a 6 tohoto stanoviska.

3. Návrh opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých      vlivů  záměru  na  životní  prostředí  včetně povinností a podmínek pro sledování a rozbor vlivů na životní prostředí :

Navržená opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů záměru na životní prostředí jsou součástí bodu 6 tohoto stanoviska.

Povinnosti a podmínky pro sledování a rozbor vlivů na životní prostředí jsou rovněž předmětem níže uvedených opatření. Jedná se především o pravidelné kontroly těsnosti jímek na odpadní vody, pravidelné kontroly technického stavu strojních mechanizmů, pravidelnou aktualizaci plánu hnojení apod.

4. Pořadí variant z hlediska vlivů na životní prostředí:

Hodnocena byla jediná základní varianta. Pouze stručně byly uvedeny další uvažované varianty řešení, které však nebyly tak výhodné jako posuzovaná varianta. Dále byla v oznámení i dokumentaci posuzovaná technologie konfrontována s méně výhodnou referenční variantou s bezstelivovým ustájením a výstavbou skladovací jednotky na kejdu.

5. Vypořádání vyjádření k dokumentaci (oznámení), k posudku:

Připomínky k oznámení vztažené k doplnění obecných emisních limitů pro pachové látky, používaných chemických látek a přípravků  vznesené ČIŽP OI Havl. Brod byly řešeny v dokumentaci, kterou již  ČIŽP OI Havlíčkův Brod  nepřipomínkovala. Požadavek na realizaci ozelenění obsažený ve vyjádření OkÚ Havlíčkův Brod  ref. ŽP a Městského úřadu Světlá nad Sázavou – odbor ŽP byl začleněn do podmínek stanoviska, stejně tak i doporučení Povodí Vltavy, s.p., aby do II etapy stavebního záměru byla zahrnuta výstavba zpevněného stavebně zabezpečeného hnojiště. Jiné subjekty, hájící veřejné zájmy v ochraně životního prostředí a jeho složek, funkčního využití území či v ochraně veřejného zdraví, neuplatnily v zákonné lhůtě pro vyjádření k oznámení, dokumentaci, posudku nad rámec zákonných povinností žádné další připomínky.

6. Stanovisko    příslušného    úřadu   z   hlediska   přijatelnosti   vlivů  záměru na životní prostředí    s   uvedením   podmínek   pro   realizaci   záměru,   popřípadě zdůvodnění nepřijatelnosti záměru:

Na základě oznámení, dokumentace, posudku, veřejného projednání a vyjádření k nim uplatněných vydává Krajský úřad kraje Vysočina jako příslušný úřad, z hlediska přijatelnosti vlivů záměru na životní prostředí, dle § 10 zákona

## SOUHLASNÉ  STANOVISKO

k záměru

###### „ Rekonstrukce a dostavba stájí pro dojnice Chřenovice ”

s tím, že níže uvedené podmínky tohoto stanoviska budou respektovány v následujících stupních projektové dokumentace stavby a zahrnuty jako podmínky návazných správních řízení.

Podmínky souhlasného stanoviska:

- Předložit návrh na vyhlášení ochranného pásma s upravenou stájovou kapacitou

- farmy na stav po plánované dostavbě (362 ks dojnic a 60 ks telat mléčné výživy). Stavy hospodářských zvířat uvedené v dokumentaci jsou konečné.

- Zabezpečit ze strany provozovatele stavby zpracování plánu zavedení zásad správné zemědělské praxe u zdroje znečišťování ovzduší podle § 5 odst. 8 zákona č. 86/2001 Sb., o ochraně ovzduší a předložit jej ke schválení odboru životního prostředí krajského úřadu.

- Jako samostatnou součást dokumentace ke stavebnímu povolení zpracovat a MěÚ Světlá nad Sázavou jako příslušnému orgánu ochrany přírody předložit projekt sadových úprav areálu zemědělské farmy, který by řešil jak funkci ochranné zeleně ve vztahu k obytné zástavbě obce Chřenovice tak funkci estetickou ve vztahu k okolní krajině.

- Objekt kravína navrhnout se sedlovou střechou a krytinou korespondující se zastřešením u stávajících objektů. Venkovní omítky provést jako bílé, okna, vrata a klempířské prvky řešit v červené či hnědé barvě.

- V rámci projektové přípravy uvažovat s prostory pro odpadové hospodářství.

- V dalších stupních projektové dokumentace uplatnit zásady zabezpečující nepropustnost stájových podlah, provedení zkoušek nepropustnosti používaných i nově navrhovaných jímek a těsnosti kanalizačního potrubí podle příslušných ČSN 756909 a ČSN 750905.

- Pro nově navrhovanou jímku na močůvku zabezpečit hydrogeologický průzkum a tuto zabezpečit proti případnému vztlaku podzemní vody.

- Povrchové úpravy uvnitř stáje provést  materiály s hygienickými atesty.

- V průběhu výstavby zabezpečit řádné nakládání s případnou výkopovou zeminou. S kulturní vrstvou ornice a podorničí naložit dle pokynů orgánu ochrany ZPF.

- Vyloučit ukládání odpadů do půdy, popřípadě jejich likvidaci pálením na staveništi.

- V případě potřeby zabránit sekundární prašnosti skrápěním prostoru staveniště. Před výjezdem na komunikaci provádět čištění kol od staveništní zeminy.

- Minimalizovat negativní vlivy dopravy v průběhu výstavby na nejbližší okolí a to tak, že práce budou omezeny na denní hodiny a doprava na dohodnuté trasy s tím, že investor bude dbát na plynulost dopravy a provádění pravidelné očisty přilehlých komunikací.

- Dodavatelem stavby zajistit, aby všechny mechanismy pohybující se po staveništi byly v dokonalém technickém stavu, především z hlediska možných úkapů ropných látek.

- V prostoru staveniště zakázat mytí motorových vozidel a manipulaci s látkami nebezpečnými vodám.

- Nejpozději ke kolaudaci zpracovat, respektive aktualizovat plán hnojení pro celý podnik (VRCHA a.s. se sídlem Jedlá) a projednat jej s  KHS kraje Vysočina, ÚP Havlíčkův Brod a vodoprávním úřadem (MěÚ Světlá nad Sázavou). Plán musí respektovat odstupovou vzdálenost od obytné zástavby, zvláště chráněná území, jejich ochranná pásma, respektovat pozemky kolem břehových hran rybníků a toků, významné krajinné prvky, prvky ÚSES, vodní zdroje, vodní toky. Při zpracování plánu musí být respektovány obecně platné právní předpisy (vyhl. č. 274/1998 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv, ve znění pozdějších předpisů).

- Dočasné zabezpečené deponie hnoje (na dobu max. 1 roku) situovat do vhodných lokalit uvedených v projednaném plánu organického hnojení.

- Započít s projektovou přípravou pro zbudování nových stabilních, stavebně zabezpečených hnojišť na vhodných lokalitách.

- V dalších stupních projektové dokumentace specifikovat prostory pro shromažďování nebezpečných odpadů, případně látek  nebezpečným vodám.

- Zpracovat provozní řád, plán havarijních opatření pro nově navrhovanou jímku na močůvku, dále zpracovat nový provozní řád farmy a do kolaudace tyto projednat s   příslušnými orgány.

- Důsledně připravit systém protipožární a bezpečnostní ochrany areálu.

- Dodržet veškeré parametry týkající se počtu chovaných zvířat.

- Zajistit využití nebo odstranění všech vznikajících odpadů. ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech.

- Nejpozději ke kolaudaci realizovat výsadbu zeleně navrženou v rámci sadových úprav.

- Udržovat celý areál v čistotě a pořádku včetně  vnitrofaremních komunikací a přilehlé části příjezdové komunikace. Nezastavěné plochy pravidelně ošetřovat a tím zamezit šíření plevelů.

- Včasným odvozem odpadních vod z jímky, čistotou provozu, zabezpečením kadaverů a udržováním dopravních prostředků v dobrém technickém stavu zabraňovat kontaminaci dešťových vod látkami nebezpečnými vodám.

- Zajistit sledování případných úniků odpadních vod v kontrolním systému jímky (rozsah a četnost monitoringu projednat s vodoprávním úřadem).

- V souladu s vyhláškou č. 191/2001 Sb., o technických požadavcích na stavby pro zemědělství provádět pravidelné kontroly těsnosti jímek dle ČSN 756909 a 750905.

- Odpadní desinfekční vody z dojírny neutralizovat změnou typů desinfekčních prostředků. Sledováním pH odpadních vod zabezpečit vyrovnanou hladinu pH s ohledem na další využití odpadních vod.

- Aplikaci chlévské mrvy provádět podle schváleného rozvozného plánu za příznivých rozptylových podmínek s okamžitým zapravováním pod povrch.

- Průběžně dle skutečné produkce vedlejších produktů živočišné výroby – chlévské mrvy a tekutých látek aktualizovat plán využití v souladu s potřebami rostlinné výroby.

- Chlévskou mrvu na polních složištích deponovat max. 9 měsíců. Vytvořením záchytné rýhy zamezit odtoku tekutých složek.

- Prověřit kvalitu používané vody a nejpozději do kolaudace zabezpečit soulad s požadavky na pitnou vodu.

- Vést předepsanou evidenci odpadů v souladu zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a navazujícími vyhláškami. Odstranění zejména nebezpečných odpadů smluvně zabezpečit s oprávněnou osobou.

- Vhodným personálním obsazením vytvořit předpoklady pro dodržování zooveterinárních, hygienických a bezpečnostních předpisů.

- Důsledně zajistit všechna protinákazová opatření, pravidelně provádět desinfekci, desinsekci a deratizaci areálu.

- Zajistit průběžnou likvidaci uhynulých kusů na smluvním základě s příslušnou asanační firmou při důsledné ochraně před kontaminací dešťovými vodami.

- Pečovat o nově vysázenou zeleň.

- K omezení emisí při provozu dopravních a manipulačních mechanismů vyloučit zbytečný chod motorů naprázdno, pravidelně kontrolovat technický stav používaných vozidel včetně provádění předepsaných emisních kontrol.

- V případě úniku a úkapu ropných látek na terén realizovat zneškodnění zasažené zeminy podle zásad nakládání s nebezpečnými odpady.

- Zajistit optimální provětrávání stájí z důvodů dostatečné obměny vzduchu v objektech chovu zvířat.

- V celém areálu věnovat trvale pozornost provozní kázni, dodržování pořádku.

Toto stanovisko nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů.

Ing. Pavel Hájek

vedoucí odboru životního prostředí