# Odbor životního prostředí

Žižkova 57, 587 33 Jihlava

Česká republika

Pracoviště: Žižkova 16, Jihlava

Tel:  564602504

Fax: 564602430

E-mail: frys.m@kr-vysocina.cz

Internet: www.kr-vysocina.cz

| VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE | ČÍSLO JEDNACÍ | VYŘIZUJE | JIHLAVA |
| --- | --- | --- | --- |
|  | KUJI1062/2003/OZP/Fr10 | Mgr. Fryš | 11.11.2003 |

Stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí

podle § 10 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen zákona)

# Identifikační údaje

1. Název záměru:	   Farma pro chov dojnic Vysoké

2. Kapacita (rozsah) záměru:	   307 ustajovacích míst  pro dojnice včetně výstavby nadzemní skladovací nádrže na kejdu a dojírny.

3. Umístění záměru:    kraj:	    Vysočina

obec:	    Vysoké

kat. území:	    Vysoké

4. Obchodní firma oznamovatele:	AGRO – Měřín, a.s.

5. IČ oznamovatele:	     49434179

6. Sídlo (bydliště) oznamovatele:	    Zárybník 516, 594 42  MĚŘÍN

# Průběh posuzování

1. Oznámení:

Zpracovatel oznámení:		Ing. Petr Pantoflíček, Přestavlky u Čerčan 14, 257 23  Přestavlky u Čerčan

Osvědčení odb. způsobilosti	MŽP

čj.1547/197/OPVŽP/95

Datum předložení oznámení:	21.1.2003

2. Dokumentace:

Zpracovatel dokumentace:	Ing. Petr Pantoflíček, Přestavlky u Čerčan 14, 257 23  Přestavlky u Čerčan

Osvědčení odb. způsobilosti MŽP

čj. 1547/197/OPVŽP/95

Datum předložení dokumentace:	 23.6.2003

3. Posudek:

Zpracovatel posudku:		Ing. Václav Konopásek, CSc.,  Špačkova 17/1005, 165 00 Praha

Osvědčení odb. způsobilosti MŽP č.j.56/11/OPV/93

Datum předložení posudku:	22.9.2003

4. Veřejné projednání:

Místo :			Obecní úřad ve Vysokém

Datum konání:			15.10.2003

5. Celkové hodnocení procesu posuzování včetně účasti veřejnosti:

Oznamovatel AGRO-Měřín, a.s. se sídlem Zárybník 516, 594 42  Měřín  předložil 21.1.2003 na záměr zařazený do kategorie I (záměry vždy posuzované) zákona č. 100/2001 Sb. oznámení zpracované dle přílohy č. 4 tohoto zákona. V závěru zjišťovacího řízení ze dne 12.3.2003 na základě obdržených vyjádření stanovil Krajský úřad kraje Vysočina, že dokumentaci dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. je třeba zpracovat zejména s důrazem na posouzení imisní zátěže u obytné zástavby obce Vysoké, hlukové a dopravní zatížení, odvedení nekontaminovaných dešťových vod. V následně zpracované dokumentaci byly tyto aspekty dořešeny a k dokumentaci již nebyly žádné připomínky. Posudek na základě smluvního zajištění vypracoval Ing. Václav Konopásek, CSc.   K zveřejněnému posudku zaslala připomínky paní Alena Ondráčková (tyto připomínky jsou vypořádány v části 5 tohoto stanoviska).  Na veřejném projednání byly vlivy záměru projednány ze všech podstatných hledisek s tím, že z hlediska přijatelnosti vlivů jmenovaného záměru na životní prostředí doporučil zpracovatel posudku vydání podmíněně souhlasného stanoviska. Na veřejném projednání byla diskutována problematika ovlivnění ovzduší, zejména amoniakem, vlivy hluku na nejbližší obytnou zástavbu, problematika ochranného pásma chovu, lokalizace záměru při hranici II. PHO VN Staviště, plán rozvozu organických hnojiv a jejich aplikace na pozemky, odvedení dešťových vod z areálu farmy. Závěry z projednání byly uvedeny v zápisu z veřejného projednání ze dne 23.10.2003. Veřejnost  v rámci procesu posuzování vlivů na životní prostředí uplatnila písemné vyjádření k oznámení a k posudku. Na vyjádření k oznámení bylo reagováno v dokumentaci,  vyjádření k posudku je vypořádáno v části 5 tohoto stanoviska.

6. Seznam subjektů, jejichž vyjádření jsou ve stanovisku zčásti nebo zcela zahrnuta:

Obec Vysoké, ČIŽP OI Havlíčkův Brod, OŽP MěÚ Žďár nad Sázavou, KHS kraje Vysočina, ÚP Žďár nad Sázavou, Správa CHKO Žďárské vrchy, Povodí Vltavy, s.p., kraj Vysočina zastoupený odborem životního prostředí krajského úřadu, pan Stanislav Žák, bytem Vysoké 45, paní Alena Ondráčková, Vysoké 37.

# III.  Hodnocení záměru

1. Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí      z hlediska jejich velikosti a významnosti:

V dokumentaci a posudku byly posouzeny všechny známé vlivy a rizika z hlediska možného negativního ovlivnění životního prostředí nejen nově navrhovaných objektů, ale i objektů stávajících – byly tedy zohledněny i veškeré synergické vlivy. S ohledem na charakter posuzovaného záměru Farmy chovu dojnic Vysoké a jeho lokalizaci nebyly shledány žádné nevratné závažné vlivy na obyvatele obce Vysoké, které by vznikly v důsledku následného provozu objektů. Provedené studie v rámci dokumentace dokládají, že negativní ovlivnění či dokonce poškození zdraví obyvatel obce Vysoké v důsledku šíření obtěžujících pachů a amoniaku, vzhledem k jejich koncentraci a četnosti směru větrů, nelze předpokládat. V této souvislosti je třeba zdůraznit potřebu dodržení plánované výsadby zeleně se záštitnou a estetickou funkcí i její údržbu. Jako faktory nepříliš významné, ale za špatných rozptylových podmínek zaznamenatelné lze chápat i pachové emise, které z hlediska jejich koncentrace v ovzduší budou ředěny odpovídající ventilací (otevřená vzdušná, silně provětrávaná stáj). Vlivy na ovzduší jsou nepříliš významné a stejně tak i emise a hluk z prostředků liniové dopravy jsou nízké. Problematika stávajícího stacionárního zdroje hluku (seník) bude případně řešena podle výsledku měření úrovně hluku po zahájení provozu. Navržená technologie vzdušné otevřené stáje je ekologicky  přijatelná a v daném území realizovatelná. Na základě provedeného posouzení lze předpokládat, že tento systém nijak výrazně nezhorší, především emisní a ani další negativní vlivy stavby na životní prostředí.   V rámci posuzování tohoto záměru byla vypracována rozptylová studie imisních koncentrací amoniaku a akustická studie, ve kterých byl vyhodnocen vliv provozu stavby z těchto, pro obyvatele nejbližší zástavby, nejdůležitějších hledisek. Zpracovatelé těchto studií konstatují, že záměr je realizovatelný z obou hledisek (ochrana ovzduší a veřejného zdraví obyvatelstva). Zásobování stáje i expedice produktů nemá velké nároky na dopravní zabezpečení. Z tohoto pohledu je možné hodnotit vliv dopravy jako nepříliš významný. Vyprodukované množství kejdy, odpadních vod a chlévské mrvy by mělo být bez problémů uplatněno v osevním postupu investora, neboť nedojde k navýšení současného počtu dojnic a další odpady, které budou vznikat při stavbě a jejím provozu, jsou odpady známé a budou likvidovány v souladu s platnými předpisy. Z hlediska vlivů na přírodu a krajinu je přímý záměr výstavby akceptovatelný, poněvadž nedochází ke kácení dřevin rostoucích mimo les, nejsou zabírány plochy hodnotných ekosystémů. Dílčí negativní dopad na krajinný ráz je nutno snížit komplexními sadovými úpravami, zejména podél hranic areálu od silnice, údržbou a dosadbou porostu podél západní a jižní hranice areálu (skupiny dřevin předsadit rovněž k jímce na kejdu).

Za předpokladu dodržení všech podmínek uvedených v posuzované dokumentaci včetně jejich rozšíření v rámci posudku (viz.část IV. posudku), které jsou zohledněny v tomto stanovisku, je možné zajistit nekonfliktní realizaci oznamovaného záměru z pohledu zákonných i věcných podmínek ochrany životního prostředí, jeho složek a zdraví obyvatel.

2. Hodnocení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň poznání pokud     jde o znečišťování životního prostředí:

Při dodržení podmínek řádného provozování navrženého volného boxového ustájení v lehké částečně otevřené konstrukci stáje včetně zabezpečení intenzivního provětrávání stáje s odvodem emisí amoniaku a zápachu odpovídá technické řešení současným progresivním světovým zvyklostem řešení stájí pro chov dojnic. Ve stájích bude používáno přirozené výměny vzduchu bez použití ventilátorů. Hlučnost ventilátorů použitých pro chladící agregáty nádrží na mléko je minimální a vzdálenost od obytné zástavby dostatečná natolik, aby ani noční provoz ventilátorů neovlivňoval pohodu obyvatel (tyto závěry jsou doloženy v příloze dokumentace akustickou studií). Potenciální negativní vlivy na povrchovou a podzemní vodu jsou eliminovány vodotěsným řešením podlah stájových prostor a realizací vodotěsného kejdového hospodářství včetně kanalizace ve smyslu platných vodohospodářských předpisů. Kejda a ostatní odpadní vody z provozu stáje budou skladovány v kejdovém hospodářství s dostatečnou kapacitou. U nádrží budou provedeny zkoušky vodotěsnosti nejpozději do kolaudace stavby. Rovněž u podlah ve stáji a kejdové kanalizaci, které musí být také provedeny jako vodotěsné budou před uvedením do provozu provedeny zkoušky vodotěsnosti. Pro prevenci znečištění dešťových vod kadavery bude u stáje zřízen kafilérní box. Hydrologické změny se v důsledku realizace stavby nepředpokládají a lze konstatovat, že stavba nebude mít žádný negativní vliv na hladiny podzemních vod, průtoky či vydatnost vodních zdrojů. Jelikož významný plošný zdroj potenciálního znečištění představuje aplikace kejdy je základní podmínkou ochrany povrchových a podzemních vod v hospodářském obvodu investora nutná pravidelná aktualizace plánu hnojení při respektování obytné zástavby, vodních zdrojů, jejich ochranných pásem, zvláště chráněných území a jejich ochranných pásem, významných krajinných prvků, prvků ekologické stability.

Z hlediska základních rizik, ke kterým by mohlo v rámci areálu posuzované stavby farmy dojnic dojít je možné uvést

- požár objektů

- havárii dopravních prostředků

- netěsnost či havárii některé ze skladovacích jímek

Dalším rizikem je možnost nákazy chovu některou přenosnou chorobou. Prevencí proti zavlečení nákazy do chovu je zamezení přístupu nepovolaných osob do celého areálu. Dále je nutné dodržovat běžné zooveterinární a hygienické zásady chovu, jako je jejich pravidelná desinfekce, okamžitý odvoz případných kadaverů apod.

3. Návrh opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých      vlivů  záměru  na  životní  prostředí  včetně povinností a podmínek pro sledování a rozbor vlivů na životní prostředí :

Navržená opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů záměru na životní prostředí jsou součástí bodu 6 tohoto stanoviska.

Povinnosti a podmínky pro sledování a rozbor vlivů na životní prostředí jsou rovněž předmětem níže uvedených opatření. Jedná se především o pravidelné kontroly těsnosti jímek na odpadní vody, pravidelné kontroly technického stavu strojních mechanizmů, pravidelnou aktualizaci plánu hnojení apod.

4. Pořadí variant z hlediska vlivů na životní prostředí:

Hodnocena byla jediná základní varianta. Z provedeného vyhodnocení této základní aktivní varianty návrhové s dvěma variantami fiktivními (pasivní bez realizace a varianty na zelené louce) vyplývá, že navrhovaná varianta představuje v daném případě variantu ekologicky přijatelnou, zatímco ostatní varianty je možno považovat za méně vyhovující. Výstavba nového provozu na zelené louce se pak ukazuje zejména z hlediska ochrany přírody i z hlediska ekonomického jako nejméně vyhovující.

5. Vypořádání vyjádření k dokumentaci (oznámení), k posudku:

S výjimkou již zmíněných připomínek k posudku byly z hlediska vlivu na životní prostředí připomínky uplatněny pouze k oznámení, a to ve vztahu k ovlivnění obytné zástavby zápachem a amoniakem, ovlivnění hlukem, zaústění dešťových vod do stávající dešťové kanalizace, problematice aplikování kejdy, lokalizaci záměru při hranici ochranného pásma vodního zdroje Staviště. Na základě závěru zjišťovacího řízení byly tyto připomínky vypořádány v dokumentaci (mj. doložena rozptylová studie, akustická studie) a oprávněnost jejich vypořádání potvrzena v posudku, který v návrhu stanoviska uvádí opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí.

Ve lhůtě pro vyjádření k posudku obdržel krajský úřad připomínky pí. Ondráčkové, které se však netýkají problematiky, řešené v dokumentaci či posudku a je možno je chápat jako apel vlastníka sousedících pozemků na investora na zajištění garance „dobrých sousedských vztahů“. Zpracovatel posudku v rámci vypořádání uvádí, že pokud se týká zmínky o tom, zda stavba nebude paní Ondráčkové škodit byla celá problematika vlivů stavby na okolní životní prostředí a zejména obec Vysoké a její občany, podrobně a řádně zpracována jak v rámci dokumentace, tak i posudku a široce diskutována na veřejném projednání. Ostatní připomínky se týkají především zajištění a neomezování přístupu na parcely č. 383/2 a 383/3, majetkoprávních vztahů a problematiky spadající do rámce stavebního zákona a je třeba je řešit až v rámci územního řízení. S ohledem na tyto skutečnosti není nutné na závěrech posudku ani návrhu stanoviska nic měnit či doplňovat.

6. Stanovisko    příslušného    úřadu   z   hlediska   přijatelnosti   vlivů  záměru na životní prostředí    s   uvedením   podmínek   pro   realizaci   záměru,   popřípadě zdůvodnění nepřijatelnosti záměru:

Na základě oznámení, dokumentace, posudku, veřejného projednání a vyjádření k nim uplatněných vydává Krajský úřad kraje Vysočina jako příslušný úřad, z hlediska přijatelnosti vlivů záměru na životní prostředí, dle § 10 zákona

## SOUHLASNÉ  STANOVISKO

k záměru

###### „ Farma pro chov dojnic Vysoké ”

s tím, že níže uvedené podmínky tohoto stanoviska budou respektovány v následujících stupních projektové dokumentace stavby a zahrnuty jako podmínky návazných správních řízení.

Podmínky souhlasného stanoviska:

1. Územně plánovací opatření :

  - V rámci územního řízení zajistit dostatečný prostor pro uplatnění sadových úprav

  - V rámci územního řízení zajistit ochranu stávajících porostů dřevin podél místní komunikace, lemující areál střediska od západu

- Technická opatření :

  - Hlavní navrhované zásady pro řešení rozvozu kejdy

    - Aktualizovat stávající rozvozový plán statkových hnojiv pro areál střediska Vysoké při respektování následujících zájmů v celém zájmovém území rozvozu kejdy :

- Zonace CHKO Žďárské vrchy

- Maloplošných zvláště chráněných území a jejich ochranných pásem

- Významných krajinných prvků a prvků systému ekologické stability

- Vyhlášených PHO (OP) vodních zdrojů (aplikace podle metodických zásad v PHO)

- Objekty hygienické ochrany

2.1.2.   Aktualizovaný rozvozový plán předložit nejdéle ke kolaudaci stavby produkční stáje zejména Správě CHKO, Povodí Vltavy, s.p., MěÚ Žďár nad Sázavou, odboru životního prostředí (tento plán doporučujeme projednat i s dotčenou obcí)  s tím, že pro jeho vypracování budou respektovány zejména následující zásady :

- Zajištění odpovídajícího pozemkového zázemí, respektující prostorová omezení až zákaz aplikace na pozemky podle zvláštních i obecných zájmů ochrany vod a ochrany přírody s důrazem na možné snížení dávek na území 2. zóny CHKO Žďárské vrchy

- Z aplikace kejdy vyloučit plochy trvalých travních porostů a rovněž pozemky v pásmu 50 m od hranic lokalit I. zóny CHKO Žďárské vrchy

- Z aplikace kejdy vyloučit pozemky ve skladebných prvcích územního systému ekologické stability (ÚSES), údolních nivách, ve vzdálenosti do 100 m od  břehových hran rybníků a vodních toků, které jsou spolu s jezery, rašeliništi a lesy  významnými krajinnými prvky

- Zákaz aplikace především na pozemcích s melioracemi mladšími 3 let, do 50-100 m od břehové hrany vodních toků a rybníků dle konfigurace terénu, v inundačních pásmech vodních toků, na zamrzlých pozemcích a pozemcích krytých sněhem, na pozemcích rozbahněných nebo silně provlhlých, ve 2. PHO vodních zdrojů, v  maloplošných zvláště chráněných územích a jejich ochranných pásmech, na svažitých pozemcích nad 80, na pozemcích ve vzdálenosti blíže než 200 m od obytné zástavby, na pozemcích s melioracemi mladšími 5ti let řešit pouze aplikaci do 50% průměrné dávky na hektar, na svažitých pozemcích (do 80)bezpodmínečně zajistit okamžité zapravení do půdy.

- Zajistit operativní zapravování do půdy buď uplatněním speciální aplikační techniky nebo sdružením (spřažením) agrotechnických operací, aplikace a zaorání (zaorávka druhým prostředkem, pojíždějícím souběžně s cisternou s aplikátorem)

- Organizačně zajistit zákaz aplikace v teplých letních dnech a za nepříznivých rozptylových podmínek na pozemky poblíž obcí a rekreačních oblastí (chatové osady, zahrádkové kolonie)

- Vypracování harmonogramu hnojení kejdou na základě výsledků poslední etapy agrochemického zkoušení půd (AZP) z důvodu prevence přehnojení pozemků

2.2      Ochrana vod

    - Podlahy stájových prostor připravit a realizovat jako vodotěsné, všechny prvky splaškové kanalizace a kejdového hospodářství prověřit zkouškou vodotěsnosti a před uvedením do provozu předložit ke kolaudaci o tomto zápis podle ČSN 750905

    - Připravit a realizovat novou uskladňovací jímku na kejdu o kapacitě 1450 m3 vybavenou detekčním systémem úniku jímaných odpadních vod a monitorovacím zařízením stavu její naplněnosti, která bude navazovat na stávající skladovací nádrže

    - Zajistit sledování kvality podzemní vody v okolí jímky, rozsah a četnost monitoringu projednat s vodoprávním úřadem

    - Zabraňovat kontaminaci dešťových vod látkami škodlivými vodám včasným vyvážením jímky, čistotou provozu, zabezpečením kadaverů a udržováním dopravních prostředků v dobrém technickém stavu

    - Dešťové vody z nových střech a zpevněných ploch řešit svedením do stávající dešťové kanalizace střediska

    - Ve spolupráci s obcí Vysoké a správcem toku řešit úpravu odtoku dešťových vod na pozemku parc. č.174 severovýchodně od areálu

    - V dalším stupni projektové dokumentace zajistit, aby výdejní plocha kejdy byla odkanalizována do přečerpávací jímky a od okolního terénu byla oddělena a vyspádována tak, aby bylo zabráněno vnikání dešťových vod na tuto plochu

    - Zabezpečit pravidelné vyvážení kejdy podle zpracovaného plánu hnojení a její řádnou aplikaci za příznivých rozptylových podmínek na pozemky určené tímto plánem s využitím vhodných aplikačních prostředků s preferováním úplného zapravení kejdy do půdy

    - Dodavatelem stavby zajistit, aby všechny mechanismy pohybující se po staveništi byly v dokonalém technickém stavu, především z hlediska možných úkapů ropných látek.

    - V případě úniku úkapů ropných látek na terén realizovat zneškodnění zasažené zeminy podle zásad nakládání s nebezpečnými odpady

    - V dalším stupni projektové dokumentace ověřit stavebně geologické podmínky pro založení nové jímky stavebně geologickým průzkumem včetně úrovně hladiny podzemní vody a jejího chemismu

    - Projektovou dokumentaci ke stavebnímu řízení předložit Povodí Vltavy, s.p. k vydání stanoviska správce povodí

  - Ochrana ovzduší:

    - Minimalizovat zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti

    - V případě potřeby zabránit sekundární prašnosti skrápěním prostoru staveniště

    - Zajistit optimální provětrávání stáje z důvodu dostatečné obměny vzduchu v objektu

    - Uplatnit zákaz zneškodňování odpadů na staveništi spalováním

    - Věnovat pozornost čištění vozovek v areálu farmy i blízkém okolí

    - K omezení emisí při provozu dopravních a manipulačních mechanismů vyloučit zbytečný chod motorů naprázdno, pravidelně kontrolovat  technický stav

  - Ochrana přírody, ekosystémů

    - V rámci přípravy území realizovat skrývkové práce nejdříve ke konci vegetačního období

    - Před zahájením skrývek prověřit průzkumem výskyt ještěrek v zájmovém území výstavby.

    - V rámci prostorového řešení jednoznačně vyloučit zásahy do obvodových porostů dřevin podél západní a jižní hranice areálu

    - Nejdéle pro fázi stavebního řízení vypracovat komplexní projekt sadových úprav, vycházející zejména z těchto zásad :

- Zahuštěná výsadba především podél západní strany areálu od silnice II/353 formou kombinované pásové výsadby listnatých stromů a keřů domácí druhové provenience

- U nadzemní jímky na kejdu uvnitř areálu směrem k jihu v dostatečné vzdálenosti předsadit skupinu stromů

- Ponechat, podpořit a zajistit výchovná opatření pro porosty stávajících dřevin podél jihozápadní a jižní hranice areálu, podpořit ochrannou funkci dosadbami o jedince vyšších listnatých stromů, zejména lípy a javory

- Ponechat a chránit během výstavby stávající javor klen u vjezdu

- Zajistit péči o vysazené dřeviny min. po dobu 5ti let po výsadbě

    - Navrhované sadové úpravy včetně následné péče před zpracováním projektu ozelenění  celého areálu projednat se Správou CHKO Žďárské vrchy

    - Z hlediska ochrany krajinného rázu objekt stáje řešit ve střízlivé barevné kombinaci světlých omítek, tmavších architektonických prvků (pobití štítu, vrata) a s preferencí přírodních materiálů a přírodních odstínů, s vyloučením reflexních materiálů a výrazné barevné kombinace

    - Důsledně rekultivovat v rámci sadových úprav všechny plochy zasažené stavebními pracemi z důvodu prevence ruderalizace území a šíření alergenních plevelů

    - Udržovat celý areál v čistotě a pořádku, nezastavěné plochy pravidelně ošetřovat a tím zamezit šíření plevelů

2.5.	Ochrana půdy

    - Během výstavby uplatnit zákaz zneškodňování odpadů na staveništi zahrnováním, zneškodnění směsného stavebního odpadu (beton, kamenina znečištěná živočišnými exkrementy při likvidaci podlah dnešní stáje a stájových kanalizací) projednat s OŽP MěÚ Žďár nad Sázavou

    - Zajistit řádné využití kulturní vrstvy půdy při rekultivaci staveniště

    - Aktualizovaný plán hnojení předložit nejdéle ke kolaudaci posuzované stavby.

2.6.      Odpadové hospodářství

    - V dalších stupních projektové dokumentace specifikovat prostory pro shromažďování nebezpečných odpadů, případně látek škodlivých vodám, zneškodnění nebezpečných odpadů realizovat pouze na smluvním základě s akreditovanou firmou

    - Pokud v průběhu provedení stavby budou vznikat nebezpečné odpady dle § 4 písm. a) zákona o odpadech je nutné aby provozovatel stavby žádal předem o souhlas k nakládání  s nebezpečnými odpady OŽP MěÚ Žďár nad Sázavou (§ 16 odst. 3 zákona o odpadech)

    - Pokud původce hodlá stavební odpady či výkopové zeminy využívat v areálu stavby, při jejichž realizaci budou tyto odpady vznikat, musí být toto uvedeno v projektové dokumentaci a nebude se jednat o provoz zařízení ke zneškodňování odpadů dle § 14 odst. 1 zákona o odpadech

    - V případě, že původce hodlá stavební odpady či výkopové zeminy využít jinde než v areálu výše uvedené stavby, jedná se dle § 14 odst. 1 zákona o odpadech o zařízení k využívání odpadů – technologie R 11, jehož provoz je možný pouze se souhlasem Krajského úřadu kraje Vysočina

    - Pravidelně aktualizovat a vést evidenci odpadového hospodářství podle zásad daných zákonem o odpadech o výstupy posuzovaného areálu po výstavbě

    - Důsledně připravit havarijní řád farmy a do kolaudace jej projednat s příslušnými orgány

    - Důsledně připravit systém protipožární a bezpečnostní ochrany areálu

    - Doložit smluvní zajištění odvozu uhynulých zvířat do nejbližšího veterinárního asanačního ústavu k likvidaci

  - Ochrana obyvatel

    - Plnit emisní limit pro pachové látky = 50 QUER/m3 (pachových jednotek) a provést autorizované měření emisí pachu do 4 let od nabytí účinnosti vyhlášky MŽP č. 356/2002, tedy do 14.8.2006 nebo zpracovat podle Nařízení vlády č. 353/2002 Sb. přílohy č. 2, bod 3 a 4, odst. 4.1. nebo 4.2. Plán zavedení zásad správné zemědělské praxe, který provozovatel předloží ke schválení Krajskému úřadu kraje Vysočina a po jeho schválení je povinen ho plnit

    - Po zahájení provozu provést měření hluku u nejbližších obytných domů a v místě navrhované nové zástavby a v případě překročení hlukových limitů provést protihluková opatření na zdrojích (ventilátory seníku) pro zajištění těchto limitů

    - Realizaci stavby zabezpečovat výhradně ve dne – vyloučit provádění stavebních prací v nočních hodinách

- Kompenzační opatření

  - V případě, že by došlo porušením technické a technologické kázně při aplikaci kejdy ke kontaminaci vodního zdroje, zajistit náhradní zásobování dotčeného počtu obyvatel do doby odstranění kontaminace

4.         Jiná opatření

  - Veškeré materiály a nátěry se kterými může přijít do styku obsluha nebo zvířata, krmivo, stelivo a kejda řešit jako zdravotně nezávadné

  - Zajistit průběžnou likvidaci uhynulých kusů na smluvním základě s příslušnou asanační firmou při důsledné ochraně před kontaminací dešťovými vodami

  - Zajistit pravidelné provádění deratizace a dezinsekce odbornou firmou

  - Důsledně zajistit všechna protinákazová opatření, řešit dezinfekční, deratizační postupy podle příslušných předpisů

  - Z hlediska chemických látek a chemických přípravků nutných při provozu dojírny v dalším stupni řízení doplnit chemické látky a přípravky, které budou používány, provést jejich klasifikaci do jednotlivých skupin nebezpečnosti, označení pomocí R-vět, S-vět a doložit bezpečnostní listy

  - Prověřit kvalitu vody a případně nejpozději do kolaudace posuzované stavby zabezpečit její soulad s kvalitativními požadavky na pitnou vodu dle vyhlášky MZd č. 376/2000 Sb.

  - V celém areálu věnovat trvale pozornost provozní kázni, dodržování pořádku

- Opatření, která je nutné dodržet při ukončení záměru

  - V případě likvidace chovu z důvodů zooveterinárních zajistit důslednou ochranu obyvatel podle hygienických předpisů a směrnic, ochrany prostředí, zejména vod před vlivy použitých chemických látek, sanaci chovu provádět mj. podle zásad nakládání s odpady z kategorie nebezpečných odpadů

  - V případě likvidace objektů (např. požáru atp.) postupovat v souladu s předpisy o odpadovém hospodářství z titulu původce odpadu a v souladu se stavebním zákonem.

Toto stanovisko nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů.

Ing. Pavel Hájek

vedoucí odboru životního prostředí