Oznamovatel

ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO BYSTŘINA

SE SÍDLEM V OLEŠENCE

NOVÁ STÁJ PRO DOJNICE OLEŠENKA

Posudek

ve smyslu §9 zákona č.100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů.

##### Olešenka, květen 2003

Oznamovatel

ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO BYSTŘINA

SE SÍDLEM V OLEŠENCE

NOVÁ STÁJ PRO DOJNICE OLEŠENKA

Posudek

ve smyslu §9 zákona č.100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů.

Zpracovatel : 	ing.Jarmila Paciorková

číslo osvědčení 15251/3988/OEP/92

EPRO Ekologické projekty

Selská 43

736 01 Havířov

Tel/fax 596818570

602749482

Spolupracovník posudku:

Ing.Petr Fiedler

autorizace dle zákona č.86/2002 Sb. č.j. 2410/740/02

##### Olešenka, květen 2003

Zpracovaný posudek je vyhotoven v  rozsahu přílohy č. 5 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.

Obsah:                                                                                        	      Strana:

ÚVOD											  5

- ZÁKLADNÍ ÚDAJE								  6

- POSOUZENÍ DOKUMENTACE (OZNÁMENÍ)				  	  6

II.1 	ÚPLNOST DOKUMENTACE							  6

II.2 	SPRÁVNOST ÚDAJŮ UVEDENÝCH V DOKUMENTACI (OZNÁMENÍ)

VČETNĚ POUŽITÝCH METOD HODNOCENÍ					12

II.3 	POŘADÍ VARIANT Z HLEDISKA VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ		13

II.4 	HODNOCENÍ VÝZNAMNÝCH VLIVŮ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

PŘESAHUJÍCÍ STÁTNÍ HRANICE						13

- POSOUZENÍ TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ ZÁMĚRU S OHLEDEM

NA DOSAŽENÝ STUPEŇ POZNÁNÍ POKUD JDE

O ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ					14

- VYPOŘÁDÁNÍ VŠECH OBDRŽENÝCH VYJÁDŘENÍ

K DOKUMENTACI  (OZNÁMENÍ)						15

- VI. CELKOVÉ POSOUZENÍ AKCEPTOVATELNOSTI ZÁMĚRU

Z HLEDISKA VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ				18

- NÁVRH STANOVISKA								19

# PŘÍLOHY										27

Vyjádření obdržená k posuzovanému záměru

Grafické znázornění izofon

Prohlášení

Posudek je ve smyslu § 9, odstavce 1 Zákona č.244/92 Sb. zpracován držitelem osvědčení o odborné způsobilosti, osvědčení č.j. 15251/3988/OEP/92 ze dne 19.1.1993, vydané Ministerstvem životního prostředí České republiky v dohodě s Ministerstvem zdravotnictví České republiky podle §6 odstavec 3 a §9 odstavec 2 zákona ČNR 244/92 Sb. a §19 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů.

Prohlašuji,   že  nejsem  zainteresována  na  posuzovaném záměru ani na činnosti firmy.

# V Havířově 30.5.2003

Úvod

Následující posudek je vypracován ve smyslu  9 Zákona č.100/2001 Sb. ke stavbě "Nová stáj pro dojnice Olešenka“ na základě pověření příslušného úřadu - Krajského úřadu kraje Vysočina, odboru životního prostředí (zn.: KUJI 3420/2003/OZP/Váv/3) oprávněnou osobou, číslo osvědčení 15251/3988/OEP/92. Tato osoba se na zpracování dokumentace o posuzování vlivů na životní prostředí nepodílela a není ani zainteresována na záměru investora (viz „Prohlášení“ na straně 4).

Zpracovatelem dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí je Ing.Josef Charouzek, číslo osvědčení 1323/218/OPVŽP/99 ze dne 24.3.1999. Dokumentace byla vypracována v 02/2003.

Stavba je posuzována dle bodu č.1.7 „Chov hospodářských zvířat s kapacitou od 180 dobytčích jednotek (1 dobytčí jednotka  = 500 kg živé hmotnosti) – kategorie I. (záměry vždy podléhající posouzení) přílohy č.1 k zákonu č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů.

Záměr je uveden ve sloupci B přílohy č. 1, posuzování záměru zajišťuje orgán kraje, v tomto případě Krajský úřad Vysočina, odbor životního prostředí.

Předložená dokumentace (oznámení) byla hodnocena  dle příslušných ustanovení zákona  č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů.

Vlastnímu vypracování posudku předcházela rekognoskace terénu a projednání uvažovaného záměru s oznamovatelem. Celý záměr byl rovněž konzultován se zpracovatelem dokumentace.

V posudku je věnována pozornost všem vyjádřením veřejnosti, příslušné obce a orgánů státní správy  tak, jak byly k dokumentaci posuzování vlivů na životní prostředí formulovány a zaslány nebo předloženy.

I. Základní údaje

1.   Název záměru			Nová stáj pro dojnice Olešenka

- Kapacita (rozsah) záměru	Nová stavba:

###### stavba objektu produkční stáje pro 291 dojnic

###### objekt dojírny s mléčnicí

###### hygienické zařízení pro obsluhu

- Umístění záměru 		kraj Vysočina

Obec Olešenka

Katastrální území Olešenka

4. Obchodní firma oznamovatele	Zemědělské družstvo Bystřina se sídlem v Olešence

Oprávněný zástupce

oznamovatele		       	Ing.František Bárta - ředitel

5. IČO oznamovatele		00122734

DIČ                            		223-00122734

6. Sídlo oznamovatele		Olešenka č.p. 18

582 22 Přibyslav

II. POSOUZENÍ DOKUMENTACE (OZNÁMENÍ)

II.1 Úplnost dokumentace

Dokumentaci o hodnocení vlivů stavby na životní prostředí (oznámení), vypracovanou  pro záměr investora  - stavbu "Nová stáj pro dojnice Olešenka“ je možné považovat dle požadavku přílohy č.4 zákona č.100/2001 Sb. za úplnou.

Záměrem investora je realizovat výstavbu nové produkční stáje  jako náhradu za stávající produkční stáj K96 v prostoru navazujícím na stávající areál zemědělského střediska v obci Olešenka. Součástí stavby bude dle dokumentace rovněž výstavba nové dojírny s mléčnicí, nového hnojiště a skladovací jímky na odpadní vody. Navrženo je rovněž hygienické zařízení pro obsluhu. Celý záměr je tedy řešen komplexně jako zařízení zabezpečující chov dojnic (produkční stáj) s navrhovanou technologií provozu stanovenou na základě nejnovějších poznatků z oblasti chovu dojnic, využití moderních technických prvků a etologie.

Moderní technologie ustájení a krmení dojnic umožňují vytvořit velice dobré podmínky pro pobyt zvířat a zabezpečit vysokou úroveň obsluhy. Hlavními znaky navrhovaného řešení je technická jednoduchost a kvalitní a spolehlivá technologie.

Při sledování obsahové stránky  mohu konstatovat, že posouzení záměru je řešeno v rozsahu  umožňujícím kvalifikované posouzení vlivů hodnocené činnosti na životní prostředí. Upřesnění některých údajů přineslo zpracovateli posudku osobní jednání  s oznamovatelem. Pro vypracování posudku bylo rovněž významné šetření na místě samém.

K oznámení dle přílohy č.4 zákona č. 100/2001 Sb.

K Části B:

## I. Základní údaje

V této části zpracovatel oznámení uvádí základní údaje o záměru stavby, včetně stručného popisu způsobu řešení záměru.

V části 4.Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry je uvedeno, že možnost kumulace s jinými záměry  - kapacita území pro objekty živočišné výroby bude touto stavbou vyčerpána. Toto vyjádření zpracovatele je spojováno s  kapacitně vyhovujícím seníkem, silážním žlabem a se skutečností, že investor nemá v úmyslu v lokalitě budovat jiné objekty kromě skladovacích kapacit na objemná krmiva.. Dle zpracovatele oznámení předkládaný záměr nelze a není potřeba kumulovat s jinými záměry.

Skutečnost, že v území jsou navazující prostory možné využít pro zemědělskou výrobu je zřejmá. Nelze konstatovat, zejména k možnosti uplatnění budoucího rozvoje v zemědělské výrobě, že kapacita území pro objekty živočišné výroby je vyčerpána. Úpravou technologií, změnou charakteru staveb, typu apod. je možné v budoucnu v území provést další změny v chovu zvířat. Tato skutečnost sice v současnosti nesouvisí s posuzovaným záměrem,  zpracovatel dokumentace zřejmě spíše nesprávným vyjádřením tuto skutečnost k předmětnému území vztáhl. Považuji za nezbytné uvést, že v budoucnu (na základě posouzení) je možné v území provést nová opatření, případně stavby.

Otázkou vyčerpání kapacity území se zpracovatel poměrně podrobně zabýval, neboť stejný závěr je uveden i v další části na straně 7. Zde naopak připouští možnost uplatnění kompenzačních opatření.

### V části 5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, resp.odmítnutí jsou  podrobně rozpracovány zvažované varianty, které byly v průběhu přípravy záměru sledovány, zároveň je rozebrána i nulová varianta. Z výsledku této části vyplývá, že zvolena varianta byla řešena s ohledem na nejlépe vymezené území zejména vzhledem k zástavbě obce, rázu krajiny, ale také k dopravnímu provozu.

Část 6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru charakterizuje podrobně řešení jednotlivých stavebních objektů – SO 01 Nová stáj pro 291 dojnic, SO 02 Nová dojírna s mléčnicí, SO 03 Hnojiště a SO 04 Nová jímka na močůvku a odpadní vody z objektu dojírny.

Tato část je zpracována v dostatečném rozsahu pro zjištění potřebných základních informací o stavbě a navrhovaném řešení stavby. Významným podkladem jsou situace uvedené pro orientaci v přílohách dokumentace – AGROPROJEKT 04/2002, Studie – Půdorys přízemí, Půdorys přízemí – dojírna a Půdorys objektu kravína pro 291 krav.

K bodu II. Údaje o vstupech

Dokumentace v textu kapitoly B.II.1. Půda uvádí, že záměr bude realizovaný na dvou parcelách, jedna p.č. 119/18, která je ornou půdou a p.č. 119/7, která je využívána jako  nezpevněná cesta. Významným podkladem je zábor zemědělské půdy dle katastru nemovitostí, z oznámení není zřejmé, zda celá stavba bude realizována na orné půdě nebo část na ostatní ploše.

Tato skutečnost bude podrobně řešena v projektu, což oznámení uvádí.  Dle mapových podkladů, uvedených v oznámení, je prostor pro stavbu p.č. 119/1. Jelikož není podkladem mapa z katastru nemovitostí a posouzení vlivů na životní prostředí se nezabývá majetkovými záležitostmi, pouze na uvedenou skutečnost upozorňuji.

Velikost a rozsah záboru se obvykle hodnotí v souladu se zákonem č. 344/1992 Sb. na základě kvality zabírané půdy, tj. BPEJ (bonitních půdně ekologických jednotek) a k přesnějšímu určení kvality zemědělských půd slouží zařazení půd do tříd ochrany 
(I až V, nejlepší jsou půdy I. třídy ochrany) - dle ”Metodického pokynu odboru ochrany lesa a půdy Ministerstva životního prostředí ČR z 1.10.1996, č.j. OOLP/1067/96 k odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákona ČNR č. 10/1993 Sb.” Uvedené charakteristika jsou uvedeny na straně 33 oznámení, jde o BPEJ 7.29.11, zemědělská půda I.stupně ochrany. Tuto skutečnost je nezbytné komentovat, pokud není zpracována územně plánovací dokumentace, jejíž závěry (vyhodnocení záboru) by uvedenou skutečnost posoudily.

V kapitole B.II.2. Voda je zpracována velmi dobře bilance vody pro napájení, pro hygienické zařízení, úklid stáje a provoz dojírny a mléčnice. Dle vypočtené potřeby vody v novém objektu dojde ke zvýšení spotřeby vody o cca 7 117 m3.rok-1, který zpracovatel oznámení porovnává se kapacitou zdroje vody. Závěrem uvádí skutečnost, že stávající zdroj vody je schopen veškerý odběr vody pokrýt.

Není uveden zdroj vody. Tato skutečnost je všem zúčastněným zřejmá, ale není konkrétně v oznámení uvedena.

Kapitola B.II.3. Ostatní surovinové zdroje uvádí jako zdroje krmivo, stelivo, elektrickou energii. V části Ostatní vstupy se věnuje oznámení desinfekci, zejména s ohledem na zákon 
č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a přípravcích. V této části oznámení uvádí vstupy pro výrobu po realizaci stavby. Vstupům souvisejícím se stavebními pracemi se věnuje kapitola B.II.5 Doplňující údaje. Vyčísleno je množství potřebného stavebního materiálu.

Kapitola B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu uvádí dopravní napojení předmětného záměru a podrobně je vymezena potřeba dopravy včetně porovnání dopravní zátěže stávající a po dostavbě na straně 15 oznámení.

Tato část oznámení je velmi dobře a vypovídajícím způsobem řešena z hlediska dopravy v době provozu objektu dojírny. Tato kapitola mohla zahrnout alespoň orientačně dopravu stavebního materiálu. Jelikož bude  uvedený provoz pouze po dobu realizace stavby soustředěn do omezeného časového rozpětí jako každá stavební činnost, není předpoklad nadměrné dopravní zátěže a nepovažuji tuto skutečnost za významnou - nad přípustnou úroveň.

K bodu III. Údaje o výstupech

V části III.1 Ovzduší zpracovatel oznámení uvádí zařazení nového zdroje do kategorie středních zdrojů znečišťování ovzduší. Uvedena je produkce amoniaku, pachových látek, oxidu uhličitého, tepla a prachu.

Velmi podrobně se dokumentace věnuje emisím amoniaku, vypočtena je ve srovnání  produkce původního stavu dojnic bez pastvy a nově navrženého stavu pro dojnice stelivové s optimálním způsobem ustájení. Oznámení uvádí zpracovanou rozptylovou studii (v plném rozsahu v příloze č.8 oznámení, Ing.Dvořák, Ing. Dvořáková, České Budějovice, 01/2003). Rozptylová studie je zpracována autorizovanou osobou, rovněž je zpracován odborný posudek s doporučením  stavbu realizovat.

Bez připomínek.

Jediným nedostatkem rozptylové studie (vážící se nikoliv ke zpracovateli této studie) je špatně nakopírovaná mapa se znázorněním izolinií, která je v oznámení nečitelná a z toho důvodu bez příslušného grafického znázornění. Z toho důvodu jsem požádala oznamovatele o poskytnutí kvalitního materiálu a v příloze tohoto posudku uvádím kopii vykreslených izofon produkce amoniaku dle zpracované rozptylové studie.

Z hlediska vlivu pachových emisí na obytnou zástavbu je zpracován výpočet návrhu ochranného pásma dle doporučeného pokynu pro posuzování chovů zvířat z hlediska péče o vytváření a ochranu zdravých životních podmínek. Při návrhu vymezení ochranného pásma pro chov hospodářských zvířat je postupováno podle metodického doporučení se sledováním možných opatření v chovu zvířat. Ochranný účinek pásma se vztahuje na okolní objekty hygienické ochrany. Ochranným pásmem se rozumí území, které je kolem chovů hospodářských zvířat zřizováno k ochraně zdravých životních podmínek. V ochranném pásmu nelze povolit provoz a výstavbu dětských zařízení, budov sloužících k obytným, zdravotnickým, potravinářským, tělovýchovným a rekreačním účelům.

Chovy se umísťují tak,aby jejich provozem nebyl narušen zdravý stav ovzduší, vody, půdy a sídel prachem, plyny, pachem, odpadními látkami, hlukem, mikroorganismy a jinými škodlivými vlivy. Při posuzování návrhu výstavby chovů zvířat (včetně rekonstrukce a dostavby) je třeba vždy komplexně posoudit vliv chovu zvířat na zdravé životní podmínky. V rámci projektu výstavby jednotlivých objektů chovu se hodnotí celý areál chovu zvířat a jeho vliv na zdravé životní podmínky. Při stavebním řízení o změně v počtu a druhu zvířat, či o zabezpečení náhradních opatření k potlačení negativních emisí se zvažuje i nutný rozsah  pásma ochrany.

Posouzení vlivu pachových emisí na antropogenní zónu bylo v návrh pásma ochrany chovů zvířat provedeno pomocí emisních konstant pro jednotlivé kategorie zvířat, neboť tyto zohledňují jak kategorii zvířat, tak i stanovení dle metodického pokynu umožňuje zohlednění konfigurace terénu, větrné růžice, převýšení, vliv ochranné zeleně. Použití emisních konstant pro jednotlivé kategorie zvířat postihuje i osmogeny a další látky, které doprovázejí chovy zvířat.

Vypočtené ochranné pásmo je uvedeno v příloze oznámení. Z grafického znázornění ochranné pásmo objektu stáje pro dojnice nebude zasahovat objekty hygienické ochrany. Nejblíže situovaný objekt v jihozápadním směru není zahrnut ve vymezeném ochranném pásmu. Tento závěr platí dle zpracovatele oznámení i pro plochu nejblíže situovanou určenou jako stavební plocha.

Liniovým zdrojem znečištění ovzduší bude doprava, zpracovatel oznámení rozebírá dopravní provoz související s  obsluhou areálu a vypočetl produkci škodlivin z dopravy na základě předpokládané  dopravní zátěže.

Kapitola je zpracována podrobně, zaznamenány jsou všechny zdroje emisí, zhodnoceny výpočtem s realizovanou rozptylovou studií, odborným posudkem a vypočteným návrhem ochranného pásma.

Část III.2 Odpadní vody rozděluje odpadní vody na odpadní vody splaškové, včetně technologických z dojírny a mléčnice, z manipulační plochy a plochy hnojiště, vody z plochy hnojiště - a dešťové. Oznámení vyčísluje předpokládané množství produkovaných vod a vymezuje  kapacitu jímky pro skladování vyprodukovaných tekutých odpadů.

Bez připomínek.

V části III.3 Odpady jsou uvedeny odpady vznikající při výstavbě i odpady produkované za provozu stáje. zařízení. Obecně bude skladba odpadů při stavebních pracích odpovídat běžnému stavebnímu provozu obdobných záměrů, jak zpracovatel dokumentace uvádí na straně 23.

Pro nakládání s odpady platí zákon o odpadech č. 185/2001 Sb., klasifikace odpadů je dle  vyhlášky 381/2001 Sb., kterou byl vydán katalog odpadů a stanoveny další seznamy odpadů. Pro úplnost uvádím, že v tabulkách na straně 23 není přesně uveden název odpadu dle vyhl.č. 381/2001 Sb.. Tato skutečnost nemá zásadní vliv na slovně vymezený druh odpadu.

V době provozu budou produkovány odpady související s chovem zvířat -  zvířecí trus, moč, hnůj, živočišná tkáň. Mimo tyto ostatní odpady  uvádí zpracovatel dokumentace v tabulce  straně 23 odpady kategorie 18 02 03 a 18 02 08 – nebezpečné - nakládání veterinář.  Je třeba konstatovat, že jejich nakládání bude podléhat specializované firmě, je možné uvést, že prostřednictvím veterináře, jemuž tato firma nakládání s nebezpečným odpadem zajišťuje.

Z hlediska odpadu kategorie 02 01 06 Zvířecí trus, moč a hnůj (včetně znečištěné slámy), kapalné odpady, který  uplatňuje zpracovatel jako statkové hnojivo, nikoliv odpad lze samozřejmě souhlasit. Jde však o odpad uvedené kategorie z produkce předmětného chovu, který bude uplatněn jako kvalitní statkové hnojivo. Ve výčtu odpadů by měl figurovat. Z hlediska posouzení vlivů záměru na prostředí nepovažuji uvedenou polemiku za významnou a do značné míry se s ní ztotožňuji ve svých dokumentacích. Z hlediska platné legislativy je však třeba uvedený odpad uvádět, specifikovat a uvést způsob naložení s ním jako s odpadem.

V kapitole III.4 Ostatní zdroje v části zabývající se hlukem a vibracemi zpracovatel oznámení rozděluje zdroje hluku na dobu výstavby a dobu stavební činnosti. Jsou uvedeny hodnoty dle nařízení vlády č.502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Závěr, že vzhledem k odstupové vzdálenosti od obytné zóny není předpoklad negativního ovlivnění obytných objektů, je možné považovat za správný. Mohl být doložen alespoň orientačním propočtem zejména ve vztahu k souvisejícímu dopravnímu provozu (výpočet a zákres izofon hluku). Provozu dopravy zpracovatel v příslušné kapitole věnovat vysokou pozornost, na základě tohoto propočtu pak je možné konstatovat, že hluk související s dopravou nebude nad úrovní přípustných hodnot a ovlivnění hlukem je možné považovat za nevýznamné.

Další části bez připomínek.

K Části C Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území

Zpracovatel oznámení se podrobně věnoval jednotlivým charakteristikám předmětného území z hlediska složek životního prostředí dle vymezeného rozsahu přílohy č.4 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů.

V části C.II.7 Ekosystémy je uveden pouze vztah k urbanistické studii, která neobsahovala územní systémy ekologické stability (ÚSES).

Návrh ÚSES byl zpracováván i jako generely návrhů v území (s následným zapracováním do územích plánů) a byl postupně  řešen pro celé území republiky. V území zemědělské krajiny jsou trasy ÚSES významnou charakteristikou pro krajinu, krajinný ráz, floru a faunu a jejich systémy. Z toho důvodu je v takovém území významné věnovat pozornost uvedeným charakteristikám.

## V části C.III Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho únosného zatížení uvádí zpracovatel oznámení posouzení stávajícího chovu prasat ve vztahu k vymezenému ochrannému pásmu a nového chovu realizací objektu stáje pro dojnice.

Bez připomínek.

# K části D Komplexní charakteristika a hodnocení vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí

## V části D.I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti v oznámení jsou podrobně zhodnoceny vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických faktorů. Z celého oznámení je zřejmé, že pro obyvatelstvo obce Olešenka jsou nejpodstatnějším možným vlivem  pachové emise. Těm se v rámci oznámení zpracovatel dostatečně věnoval. V této části jsou hodnoceny vlivy řešené rozptylovou studií a návrhem ochranného pásma. Uvedena je i stavební parcela, dosud nezastavěna, která  bude i po realizaci předmětného záměru mimo vymezené ochranné pásmo (dle grafického znázornění v dokumentaci p.č.630/5).

Možná zdravotní rizika vzniklá v důsledku působení amoniaku vyžadují nutnost zabezpečení dobré zoohygieny v chovu, amoniak je vázán v podestýlce. Hledisko ovlivnění amoniakem nepřináší na základě zjištěných skutečností pro obyvatelstvo zdravotní riziko.

S tímto závěrem je možné na základě provedených rozborů situace souhlasit.

V této části oznámení je věnována pozornost postupně vlivům na hlukovou situaci, vlivům na povrchové a podzemní vody, vlivům na půdu, vlivům na faunu, floru a ekosystémy, přírodní zdroje a krajinu. Významná je část uvedena na straně 42 oznámení, kde zpracovatel rozebírá  význam aplikace statkových hnojiv na pozemky a nutnost aktualizace plánu organického hnojení s podmínkami   pro způsob aplikace statkových hnojiv v sedmi charakteristikách.

Na straně 43 se zpracovatel oznámení věnuje podrobně zatížení zemědělské půdy živočišnou výrobou a velmi výstižně vymezuje celý hospodářský obvod zemědělského družstva (objekty a pozemky v obcích Olešenka, Česká Jablonná, Dolní Jablonná, Poříčí. Vyčísluje, že nehrozí, že by zemědělská půda byla statkovými hnojivy přehnojována.

Z uvedených hodnot a závěrů vyplývá, že za předpokladu technologické kázně by neměly být antropogenní systémy ovlivněny nad únosnou hranici.

Zásah do krajinného rázu není hodnocen, pouze je uvedeno, že je relativní a do značné míry subjektivní. Nepovažuji tuto skutečnost za významnou, jde o nový areál, který bezprostředně navazuje na stávající zemědělský areál související s objekty typu charakteru zemědělských objektů. Nový areál nezasahuje výrazně samostatně novou prostorovou část území jako samostatný prvek.

Část D.III Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních stavech uvádí, že chov hospodářských zvířat není provoz, v němž by hrozilo nebezpečí havárie, pouze je uvedeno riziko při převozu a aplikaci statkových hnojiv, uvedeno je riziko močůvkové jímky v případě porušení těsnosti nebo přeplnění.

Základní rizika, ke kterým by mohlo v rámci  provozu areálu dojít, je možné charakterizovat také např. požár objektů. Opatření pro případ zabezpečení objektu z hlediska požáru bude součástí projektové dokumentace a základní preventivní opatření jsou již uplatněna ve vlastním technickém řešení objektů a jejich členění z hlediska požární bezpečnosti a dodržení odstupových vzdáleností.

Dalším rizikem je možnost nákazy chovu některou z nakažlivých nemocí skotu. Prevencí proti zavlečení nákazy do chovu je  zamezení volnému přístupu divokých zvířat a nepovolaných osob do areálu. Dále je nutno dodržovat běžné zooveterinární zásady chovu, jako jsou - pravidelná dezinfekce, deratizace, čistota chovu, používání dezinfekčních rohoží, včasný odvoz úhynu apod.

## V kapitole D.IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí uvádí oznámení opatření z hlediska ochrany ovzduší, ochrany podzemních vod, ochrany půdy, ochrany krajiny a přírody, odpadového hospodářství, chemických látek, hluku a vibrací a z hlediska ovlivnění území stájovým hmyzem a hlodavci.

Opatření budou na základě připomínek a závěrů hodnocení celého záměru uplatněna v návrhu stanoviska.

II.2 Správnost údajů uvedených v dokumentaci (oznámení) včetně použitých metod hodnocení

Ve výše uvedené kapitole jsem podrobně rozebrala celé předložené oznámení ve smyslu přílohy č. 4 zákona č.100/2001 Sb. Oznámení je zpracováno s komplexním posouzením celého záměru v rámci celé lokality. Zahrnuty a označeny jsou veškeré možné vlivy, který by záměr mohl znamenat v předmětném území. Tyto charakteristiky jsou posouzeny včetně ostatních navazujících možných vlivů z ostatních chovů v území situovaných.

Zpracován je návrh ochranného pásma chovu zvířat a zároveň rozptylová studie a odborný posudek  podle zákona č.86/2002 Sb., zákon o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů.  Posudek a rozptylová studie jsou zpracovány autorizovanou osobou (dle rozhodnutí č.j. 1447/740/02 z 2.7.2002).

Vstupní informace považuji v celkovém pohledu za dostatečné. Zpracované oznámení  nevyžaduje žádné významné připomínky, které by bylo nutné pro posouzení celého stavu řešit nebo uplatnit. Oznámení hodnotí veškeré možné vlivy, které by předmětný záměr v době realizace nebo v době provozu chovu zvířat mohl z hlediska ovlivnění životního prostředí působit. Stanoveny jsou podmínky pro bezproblémový průběh řešení záměru vůči životnímu prostředí s eliminací možných vlivů.

Základním problémem realizace posuzovaného záměru jsou pachové emise a produkce odpadů živočišného původu a odpadních vod.

Od těchto impaktů se odvíjí základní posuzovaná problematika a k této skutečnosti jsou  vzneseny i požadavky na řešení opatření v rámci provozu nových objektů v území obce Olešenka a je  provedeno i základní posouzení celé dokumentace.

Rovněž je věnována pozornost posouzení vlivu statkových hnojiv a možnosti jejich aplikace v zemědělském provozu v rámci uplatnění jako organické hnojení. Stanoveny jsou podmínky pro aplikaci organického hnojení bez negativního dopadu na okolní prostředí s využitím kvalitativních vlastností organického hnojiva.

Oznámení se zabývalo rovněž v dostatečném rozsahu vlastní stavbě z hlediska zabezpečení surovin, hluku v souvislosti s provozem dopravních prostředků a prováděním stavebních prací.

Obecně je významným momentem technologická kázeň dodavatele stavebních prací a provozovatele objektu s chovem zvířat v území. Tento závěr platí prakticky pro jakoukoliv činnost v území.

Některé připomínky uvedené v kapitole II.1 jsou doplňujícím faktorem komplexního posouzení a nemají zásadní vliv na správnost údajů z hlediska posouzení celého záměru v území. Z komplexního pohledu je možné konstatovat, že analýza jednotlivých vlivů byla provedena z pohledu možnosti řešení záměru investora s vytýčením i s eliminací možného negativního ovlivnění prostředí posuzovaným záměrem.

II.3 Pořadí variant z hlediska vlivů na životní prostředí

Oznámení uvádí varianty geografické, které byly zvažovány při přípravě záměru v předmětném území. Celkem posouzeny byly varianty označené I.až IV. Šlo spíše o výběr z hlediska přípustnosti řešení stavby v širších vztazích vůči obci. Z hlediska dopravní zátěže, pohledových charakteristik a blízkosti zástavby byla zvolena a komplexně řešen navrhovaný záměr dle zpracovaného oznámení.

Na základě posouzení celé situace a zjištěných závěrů je možné konstatovat, že zvolená varianta byla v řešeném prostoru nejvhodnější.

Z hlediska technologických variant byla zvažována varianta stelivového ustájení se stavebně zabezpečeným hnojištěm a varianta bezstelivové stáje se současnou realizací jímky na kejdu. V rámci uplatnění technologie v obou možných variantách jde spíše o technické a  investiční řešení v rámci stavby a přípravy celého záměru. Rovněž podmínky pro aplikaci kejdy v zemědělském území by byly odlišné vzhledem k produkci kejdy. Z hlediska vlivů na obyvatelstvo, předmětné území a prostředí by nedošlo k zásadní výrazné odlišnosti.

Zpracovatel oznámení sice uvádí na straně 50 porovnání variant řešení  - aktivní a nulová varianty, nulovou variantu přesně nespecifikuje. Z textu celého oznámení je zřejmé, že jde o  ponechání stávajícího stavu v území, tj. kravína K96 s nevhodnou technologií a nevhodným situováním vůči zástavbě.

Na základě prověření všech skutečností a závěrů oznámení je zvolená varianta nejvhodnějším řešením v území.

II.4 Hodnocení významných vlivů záměru na životní prostředí přesahující státní hranice

## Předmětný záměr – stavba objektu kravína - není zdrojem možných vlivů, přesahujících státní hranice. Tyto skutečnosti se týkají veškerých vlivů souvisejících s řešenou stavbou.

- POSOUZENÍ TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ ZÁMĚRU S OHLEDEM NA

DOSAŽENÝ STUPEŇ POZNÁNÍ POKUD JDE O ZNEČIŠŤOVÁNÍ

ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Po prostudování oznámení a vlastní pochůzce v lokalitě mohu konstatovat, že návrh technického řešení záměru investora odpovídá dosaženému stupni poznání a je eliminována možnost znečišťování nebo poškozování životního prostředí za předpokladu technologické kázně investora a chovatele a dodržení podmínek daných procesem posuzování vlivů na životní prostředí vyjádřených ve stanovisku příslušného orgánu.

Základními možnými vlivy v předmětné lokalitě jsou emise z chovu zvířat, zabezpečení odvodu odpadních vod a nakládání s odpady. Tyto impakty byly řešeny zpracovatelem oznámení v plném a dostatečném rozsahu.

Dostatečné řešení ochrany prostředí uvedené ve zpracované dokumentaci je zřejmé i z vyjádření dotčených orgánů státní správy.

### Emise z chovu zvířat

Emise z chovu zvířat jsou v dokumentaci řešeny. Je stanoven rozsah nového ochranného pásma. Toto pásmo zohledňuje možné korekce v technologii chovu, zejména pak zohledňuje faktor vlivu větru. Pozemky určené k zástavbě ani objekty hygienické ochrany nejsou dle ochranného pásma dotčeny. Pokud provozovatel chovu dodrží podmínky pro chov v areálu střediska vymezený v režimu  ochranného pásma, pak je reálná předpoklad, že pachové látky nebudou emitovány do obytných oblastí s nedosáhnou koncentrací obtěžujících obyvatelstvo.

Zpracovaná rozptylová studie a posouzení řeší problematiku amoniaku a uvádí na základě výpočtu, že denní limit  imisní koncentrace nebude překračován, krátkodobá doporučená imisní koncentrace rovněž nebude překračována, vypočtená denní maxima mimo území ochranného pásma jsou pod limitními hodnotami. Studie prokazuje (dle uvedeného závěru , grafického znázornění a výpočtu) realizovatelnost posuzované stavby z hlediska zatížení jejího okolí imisemi amoniaku. Z hlediska ochrany volného prostředí doporučuje realizaci stavby a změnu zástavu.

Odvod odpadních vod

Odpadní vody jsou řešeny v dostatečném rozsahu. Stáj, vyhrnovací plochy pro hnůj, plocha hnojiště, hnojůvková jímka jsou navrženy jako nepropustné objekty, skladovací jímka  bude vybavena kontrolním systémem a provedena bude zkouška těsnosti (a následně průběžně prováděna).

### Nakládání s odpady

Nakládání s odpady bude řešeno v souladu se stávající legislativou. Původce je povinen plnit povinnosti dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů  a dle  vyhlášky č. 383/2001., o podrobnostech nakládání s odpady a dalších prováděcích vyhlášek.

Základním odpadem, který bude produkován, jsou odpadní živočišné produkty – močůvka, hnůj (02 01 06 – zvířecí trus, moč a hnůj).

K úniku škodlivin do prostředí může dojít pouze v důsledku havárie. Stav havárie sice není možné vyloučit jako v běžném provozu jakéhokoliv jiného zařízení, ale na základě technických a provozních  opatření se nepředpokládá. Při havárii bude v lokalitě nakládáno v souladu s havarijním plánem.

- POSOUZENÍ NAVRŽENÝCH OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ,

SNÍŽENÍ, POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ NA

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

## Oznámení uvádí v příslušné kapitole opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí z hlediska ochrany ovzduší, ochrany podzemních vod, ochrany půdy, ochrany krajiny a přírody, odpadového hospodářství, chemických látek, hluku a vibrací a z hlediska ovlivnění území stájovým hmyzem a hlodavci.

Opatření budou na základě připomínek a závěrů hodnocení celého záměru uplatněna v návrhu stanoviska.

- VYPOŘÁDÁNÍ VŠECH OBDRŽENÝCH VYJÁDŘENÍ K DOKUMENTACI  (OZNÁMENÍ)

V.1 Vyjádření veřejnosti, příslušné obce a dotčených orgánů

Přehled stanovisek k dokumentaci včetně vyjádření zpracovatele posudku k připomínkám:

(řazeno dle data vyjádření, dokumenty byly předány příslušným orgánem státní správy)

Pozn.: Příslušná vyjádření jsou dále uvedena „obyčejným písmem“, komentář zpracovatele          posudku „kurzívou“.

Povodí Vltavy, státní podnik, závod dolní Vltava, Posuzování vlivů na životní prostředí – zahájení zjišťovacího řízení záměru „Nová stáj pro dojnice Olešenka“ – vyjádření správce povodí, zn.č. 240/1066/03 z 13.3.2003

Z hlediska správce povodí je ve vyjádření provedena rekapitulace  řešení stavby především z hlediska ochrany vod. Stavba se nachází v ochranném pásmu III.stupně vodárenského odběru ze Sázavy v profilu Sázava.

Konstatováno je, že jako správci povodí bude projektová dokumentace předložena Povodí Vltavy k vydání stanoviska. V projektové dokumentaci bude upřesněn způsob ustájení telat v mléčné výživě. Nová jímka na močůvku bude zabezpečena tak, aby odolala vztlaku podzemní vody, pro zakládání stavby je nutno hydrogeologickým průzkumem zjistit stav hladiny podzemní vody.

Telata v mléčné výživě budou v předmětném území ustájena, dle informace provozovatele po této fázi budou umístěna na jiném středisku (telata rostlinné výživy Tr). Pravdou je, že uvedenou problematikou se oznámení nezabývá, uvádí pouze cca 60 kusů telat ve vazbě na novou stáj (strana 6 oznámení). V rámci chovu dojnic je  část stáje i jako chov pro dojnice reprodukční (stání na sucho, před porodem, rozdoj, telata). Tuto skutečnost nepovažuji za významně negativní záležitost související s posouzením vlivů na životní prostředí vzhledem ke kategorii zvířat. V rámci projektu bude podrobně řešena na základě přesněných charakteristik. V návrhu stanoviska je uvedena podmínka o upřesnění způsobu ustájení a situování chovu telat v v rámci projektu.

Rovněž provedení hydrogeologického průzkumu je nezbytnou podmínkou pro zpracování projektu stavby. Řešení průzkumu je uvedeno v návrhu stanoviska pro fázi přípravy stavby. Z provedeného průzkumu pak bude vycházet technické zabezpečení vztlaku podzemní vody při projektu jímky na močůvku.

Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Havlíčkův Brod, Vyjádření k zahájení zjišťovacího řízení dle §7 zák.č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí z hlediska ochrany ovzduší, odpadového hospodářství a ochrany vod, zn.č. 6/HI/1359/03/La z 26.3.2003

Česká inspekce z hlediska ochrany ovzduší uvádí, že s ohledem na umístění stavby mimo zástavbu obce lze mít  za to, že při dodržování zásad dobré zemědělské praxe by nemělo docházet k obtěžování obyvatelstva páchnoucími látkami.

Z hlediska ochrany vod konstatuje, že nedojde vzhledem ke stávajícímu stavu k enormnímu navýšení spotřeby vody a stavební řešení je navrženo v souladu s požadavky na dodržování stávajících vodohospodářských předpisů.

Z hlediska odpadového hospodářství  uvádí skutečnost, že v oznámení jsou řešeny odpady vznikající při výstavbě a při samotném provozu.

Česká inspekce nemá připomínky k oznámení.

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina, územní pracoviště Havlíčkův Brod, Nová stáj pro dojnice Olešenka – investor ZD Bystřice se sídlem v Olešence – vyjádření dle zákona 100/2001 Sb, č.j. 600/03/S-600/03/Pav z 27.3.2003

Zástupce hygienické stanice vydal  stanovisko se závěrem, že s předloženou dokumentací  je možno z hlediska ochrany veřejného zdraví souhlasit a pokračovat v další projektové přípravě.

Ministerstvo zdravotnictví, Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č.100/2001 Sb. – zahájení zjišťovacího řízení záměru zařazeného v kategorii i, zn.č. HEM-3212-26.3.03/9609 z 7.4.2003

Ve vyjádření Ministerstva zdravotnictví  je uvedeno, že požaduje, aby v tomto případě bylo z hlediska znalosti místních poměrů  při posuzování stavby podle zákona č. 100/2001 Sb. respektováno stanovisko místně příslušného orgánu veřejného zdraví.

Městský úřad Havlíčkův Brod, odbor životního prostředí, Souhrnné vyjádření odboru životního prostředí městského úřadu v Havlíčkově Brodě k akci: „Nová stáj pro dojnice Olešenka“, zn.č. ŽP/1209/03/Ru z 17.4.2003

Městský úřad Havlíčkův Brod, odbor životního prostředí se vyjádřil z hlediska ochrany přírody a krajiny, jako vodohospodářský orgán, orgán ochrany půdního fondu, jako správa lesního hospodářství a z hlediska zákona o odpadech a ochraně ovzduší.

Ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů uvádí, že byl zpracován v roce 1994 firmou Hydroprojekt a.s. návrh územních systémů ekologické stability. Kopie mapy předmětného území je k vyjádření přiložena. Dle vyjádření a mapového podkladu je zřejmé, že nejblíže situovaný lokální biokoridor (č.67) s návrhem udržení a doplnění břehových porostů je navržen podíl Olešenského potoka.

Ve vyjádření orgán ochrany přírody uvádí, že zpracovaná dokumentace připouští možnost znečištění podzemních a povrchových vod při havárii nebo nesprávné aplikaci hnoje a močůvky. Zároveň upozorňuje na to, že uvedené nebezpečí zvyšuje i skutečnost, že terén od stájí se svažuje přímo k potoku, pozemky jsou zorněné a hnojení se předpokládá na celé ploše. Z hlediska ochrany přírody je udržení a zlepšení kvality vod trvalou prioritou, proto by dle vyjádření bylo žádoucí vysázet estetickou  a zároveň ochrannou zónu zeleně nejen ze severní části areálu, ale i ze strany východní pod hnojištěm nebo rozšířit výsadbu podél potoka. Uvedená ochranná zóna by měla být součástí projektu, který bude předložen k územnímu řízení.

Zpracování části vegetačních úprav v rámci projektu se předpokládá, bude uvedeno i v podmínkách návrhu stanoviska pro přípravu stavby. Pokud by došlo k řešení formou výsadby  podél potoka, pak projekční část vzhledem k realizaci biokoridoru musí zpracovat autorizovaný projektant územních systémů ekologické stability. Doporučuji řešit spíše výsadbu zeleně podél nového areálu se zemědělskými objekty s estetickou a hygienickou funkcí. Zde jsou významným momentem i vlastnické vztahy k pozemkům s výsadbou.

Vodohospodářský orgán podle §18 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, správa lesního hospodářství podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů a vyjádření z hlediska zákona č.86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů nemají k oznámení připomínky.

Orgán ochrany zemědělského půdního fondu dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů upozorňuje na skutečnost, že je třeba požádat orgán ochrany ZPF o udělení souhlasu k trvalému odnětí podle § 9, odst. 6 zákona č.334/1992 Sb.

Bez připomínek, povinnosti vycházející z platných předpisů budou v rámci stavebního povolení a provozu řešeny.

Z výše uvedeného vyplývá, že dotčené orgány se k dokumentaci vyjádřily kladně bez zásadních připomínek  vznesených  k předmětné problematice.

Vzhledem k tomu, že příslušný úřad  neobdržel v průběhu  projednávání oznámení nesouhlasné vyjádření  k oznámení s náležitostmi dle přílohy č.4, bylo příslušným orgánem  oznámení považováno za dokumentaci. Všechny připomínky budou zohledněny v rámci stanoviska k záměru dle §10 zákona č.100/2001 Sb.

Dotčená obec Olešenka provedla zveřejnění  informace o oznámení od  po dobu 30 dnů a písemně vyrozuměla  příslušný orgán o zveřejnění informace na úřední desce.

V průběhu zákonných lhůt nebyla doručena žádná námitka ze strany občanů. Vyjádření dotčených orgánů státní správy a  vyjádření dotčené obce byly komentovány v předchozí části posudku. Občanská iniciativa nevznikla.

Je třeba zdůraznit zvýšenou technologickou kázeň provozovatele, a to jak při provozu zařízení, tak i při zabezpečení navržených opatření technického a provozního charakteru.

Na základě rozboru situace a navržených podmínek pro jednotlivé fáze přípravy a provozu střediska za předpokladu technologické kázně dodavatele stavebních prací a provozovatele uvedený záměr  neovlivní zvýšenou mírou negativně životní prostředí obce,  především nejbližší zástavby ani vodohospodářské případně jiné  charakteristiky předmětné lokality.

- CELKOVÉ POSOUZENÍ AKCEPTOVATELNOSTI ZÁMĚRU Z HLEDISKA

VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Na základě studia všech předložených a dostupných podkladů, t.j.:

- Dokumentace podle zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, zpracovaná v rozsahu podle přílohy č. 4, Stáj pro dojnice Olešenka, Ing. Josef Charouzek, 02/2003

- vyjádření dotčených orgánů

- vlastní pochůzky v lokalitě

- Návrh ochranného pásma pro zemědělský areál Olešenka, Ing. Josef Charouzek, 01/2003

- Rozptylová studie a odborný posudek podle zákona č.86/2002 Sb., Zemědělský areál živočišné výroby Olešenka, ZD Bystřina, EKOPOR, Ing.Dvořák, Ing. Dvořáková, 01/2003

Pozn.: ad (d) a (e) součástí oznámení

mohu konstatovat, že možné vlivy záměru realizace stavby byly sledovány ve všech souvislostech a možnostech vzájemného působení.

Zpracovaná dokumentace (oznámení) nevyžaduje významné připomínky, hodnotí veškeré  vlivy, které by předmětný záměr v době realizace nebo v době provozu chovu zvířat mohl znamenat z hlediska možnosti ovlivnění životního prostředí. Stanoveny jsou podmínky pro bezproblémový průběh realizace předmětného záměru vůči životnímu prostředí.

Z komplexního pohledu je možné konstatovat, že analýza jednotlivých vlivů byla provedena z pohledu možnosti řešení záměru investora s vytýčením i s eliminací možného negativního ovlivnění prostředí posuzovaným záměrem.

Významným faktorem byl návrh na ochranného pásmo s navrhovanou kapacitou chovu dle zastájení odpovídající údajům posouzeným v dokumentaci a zpracovaná rozptylová studie a odborný posudek.

Vlivy posuzovaného záměru na životní prostředí prezentované v oznámení lze akceptovat. Konkrétní vlivy na jednotlivé složky životního prostředí hodnotím z pohledu velikosti a významnosti jako malé a málo významné.

VII. NÁVRH STANOVISKA

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA

Odbor životního prostředí a zemědělství

V Jihlavě dne:					Č.j.:

##### STANOVISKO

o hodnocení vlivů podle § 10 zákona č. 100/2001 Sb.,

o posuzování vlivů na životní prostředí

I. Identifikační údaje

1.   Název záměru			Nová stáj pro dojnice Olešenka

- Kapacita (rozsah) záměru	Nová stavba:

###### - stavba objektu produkční stáje pro 291 dojnic

###### - objekt dojírny s mléčnicí

###### - hygienické zařízení pro obsluhu

- Umístění záměru 		Kraj Vysočina

Obec Olešenka

Katastrální území Olešenka

4. Obchodní firma oznamovatele	Zemědělské družstvo Bystřina se sídlem v Olešence

Oprávněný zástupce

oznamovatele		       	Ing.František Bárta - ředitel

5. IČO oznamovatele		00122734

DIČ                            		223-00122734

6. Sídlo oznamovatele		Olešenka č.p. 18

582 22 Přibyslav

###### II. Průběh posuzování

###### 1. Oznámení

Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č. 4 bylo zpracováno 
Ing. Josefem Charouzkem, osvědčení odborné způsobilosti č.j. 1323/218/OPVŽP/99 ze dne 24.3.1999 únoru 2003.

- Dokumentace

S využitím odstavce 4 paragrafu 7 zákona č.100/2001 Sb. na základě zjišťovacího řízení (č.j. KUJI 3420/2003/OZP/Váv/2 ze dne 5.5.2003) příslušný úřad stanovil, že dokumentaci není třeba zpracovávat a oznámení je považováno za dokumentaci.

- Posudek

Posudek zpracovala Ing. Jarmila Paciorková, držitel osvědčení o odborné způsobilosti ke zpracování dokumentací a posudků podle zákona č. 100/2001 Sb., č.j. číslo osvědčení 15251/3988/OEP/92 z 19.1.1993. Posudek byl příslušnému orgánu státní správy předložen 
30. 5. 2003.

- Veřejné projednání

Místo veřejného projednání:         		…………..

Datum veřejného projednání:  		…………..

- Celkové hodnocení procesu posuzování včetně účasti veřejnosti

Zjišťovací řízení bylo ukončeno dne 5.5.2003 vydáním závěru zjišťovacího řízení, a to s následujícím závěrem:

Na základě zjišťovacího řízení došel příslušný úřad k závěru, že předložené oznámení se považuje za dokumentaci a není nutné je dále zpracovávat.

Zpracovatel posudku byl stanoven dne: 	12.5. 2003

Vyhotovený posudek byl předložen dne: 	30.5. 2003.

Závěry zpracovatele posudku :

Zpracovatel posudku považuje oznámení, které bylo orgánem státní správy uznáno za dokumentaci  o hodnocení vlivů stavby na životní prostředí, za akceptovatelnou. Zpracovatel posudku po vyhodnocení dokumentace a vyjádření dotčených orgánů státní správy a veřejnosti doporučuje příslušnému orgánu vydat souhlasné stanovisko pro realizaci záměru ve variantě navržené oznamovatelem za respektování podmínek dle bodu III.6. tohoto stanoviska.

Závěry veřejného projednání:		………….

- Seznam subjektů, jejichž vyjádření jsou ve stanovisku zčásti nebo zcela zahrnuta

- Povodí Vltavy, státní podnik, závod dolní Vltava, zn.č. 240/1066/03 z 13.3.2003

- Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Havlíčkův Brod, zn.č. 6/HI/1359/03/La z 26.3.2003

- Krajská hygienická stanice kraje Vysočina, územní pracoviště Havlíčkův Brod, 100/2001 Sb, č.j. 600/03/S-600/03/Pav z 27.3.2003

- Ministerstvo zdravotnictví, zn.č. HEM-3212-26.3.03/9609 z 7.4.2003

- Městský úřad Havlíčkův Brod, odbor životního prostředí, zn.č. ŽP/1209/03/Ru z 17.4.2003

###### III. Hodnocení záměru

- Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich velikosti a významnosti

Výstavba nové produkční stáje bude řešena jako náhrada za stávající produkční stáj K96 v prostoru navazujícím na stávající areál zemědělského střediska v obci Olešenka. Součástí stavby bude rovněž výstavba nové dojírny a mléčnice, nového hnojiště a skladovací jímky na odpadní vody a hygienické zařízení pro obsluhu. Záměr je řešen komplexně s technologií provozu řešenou na základě nejnovějších poznatků z oblasti chovu dojnic, využití moderních technických prvků a etologie. Moderní technologie ustájení a krmení dojnic umožňují vytvořit velice dobré podmínky pro pobyt zvířat a zabezpečit vysokou úroveň obsluhy. Hlavními znaky navrhovaného řešení je technická jednoduchost a kvalitní a spolehlivá technologie.

Základním problémem realizace posuzovaného záměru jsou pachové emise a produkce odpadů živočišného původu a odpadních vod.

Zpracován je návrh ochranného pásma chovu zvířat a zároveň rozptylová studie a odborný posudek  podle zákona č.86/2002 Sb. Na základě uvedených odborných údajů nebudou vlivy na okolní prostředí významné. Rozptylová studie dokládá splnění imisních limitů pro amoniak v posuzovaném území. V ochranném pásmu se nenachází žádný objekt hygienické ochrany.

Odpadní vody jsou řešeny v dostatečném rozsahu. Stáj, vyhrnovací plochy pro hnůj, plocha hnojiště, hnojůvková jímka jsou navrženy jako nepropustné objekty, skladovací jímka  bude vybavena kontrolním systémem a provedena (a průběžně prováděná) bude zkouška těsnosti. Základním odpadem, který bude produkován, jsou odpadní živočišné produkty – močůvka, hnůj (02 01 06 – zvířecí trus, moč a hnůj). Nakládání s odpady živočišného původu bude řešeno na základě zpracovaného plánu hnojení s vymezením eliminace vlivů  uplatnění hnoje v prostředí jako organické hnojení.

Vlivy posuzovaného záměru na životní prostředí prezentované v oznámení lze akceptovat. Konkrétní vlivy na jednotlivé složky životního prostředí hodnotím z pohledu velikosti a významnosti jako malé a málo významné.

- Hodnocení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň poznání pokud jde o znečišťování životního prostředí

Návrh technického řešení záměru investora odpovídá dosaženému stupni poznání a je eliminována možnost znečišťování nebo poškozování životního prostředí za předpokladu technologické kázně investora a chovatele a dodržení podmínek daných procesem posuzování vlivů na životní prostředí vyjádřených ve stanovisku příslušného orgánu.

- Návrh opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů záměru na životní prostředí včetně povinností a podmínek pro sledování a rozbor vlivů na životní prostředí

Lze konstatovat, že použité metody hodnocení a úplnost vstupních informací předkládané dokumentace jsou na základě reálné dostupnosti podkladů zpracovány s dobrou vypovídací schopností a jsou dostačující pro pokračování procesu posuzování vlivů na životní prostředí dle zákona č.100/2001 Sb.

Technické řešení ošetřené navrženými  doporučeními vyplývajícími z procesu posuzování vlivů na životní prostředí  respektuje dle názoru zpracovatele posudku požadavky na omezení respektive vyloučení řady negativních vlivů na  životní prostředí.

Dokumentace nastiňuje přehled opatření, která by měla zaručit realizaci záměru bez výraznějšího ovlivnění jednotlivých složek životního prostředí.

- Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivů na životní prostředí

V rámci předložené dokumentace je hodnocena varianta spočívající v posuzovaném záměru, uvedené varianty geografické byly zvažovány při přípravě záměru v předmětném území. z hlediska přípustnosti řešení stavby v širších vztazích z  hlediska dopravní zátěže, pohledových charakteristik a blízkosti zástavby. Na základě posouzení celé situace a zjištěných závěrů je možné konstatovat, že zvolená varianta byla v řešeném prostoru nejvhodnější a ekologicky nejpřijatelnější.

- Vypořádání vyjádření k dokumentaci (oznámení) a k posudku

A)  Vypořádání vyjádření k dokumentaci:

V rámci předkládaného záměru obdržel příslušný orgán státní správy celkem pět vyjádření. Jednalo se o vyjádření dotčených orgánů státní správy. Příslušný orgán státní správy neobdržel žádné vyjádření občanů, občanských sdružení nebo iniciativ.

Veškerá vypořádání připomínek vzešlých z obdržených vyjádření jsou komentována 
v části V. předkládaného posudku a požadavky vyplývající z těchto vyjádření byla buď zpracovatelem posudku odpovídajícím způsobem komentována, respektive ve formě podmínek navržena do stanoviska příslušného orgánu státní správy.

B)  Vypořádání vyjádření k posudku:  …………………………

- Stanovisko příslušného úřadu z hlediska přijatelnosti vlivů záměru na životní prostředí s uvedením podmínek pro realizaci záměru, popřípadě zdůvodnění nepřijatelnosti záměru

Krajský úřad kraje Vysočina jako příslušný orgán podle § 22 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů  na základě oznámení záměru  o hodnocení vlivů na životní prostředí, které bylo dle §7 odst. 4 tohoto zákona uznáno za dokumentaci,  vyjádření příslušných obcí, dotčených orgánů státní správy a veřejnosti, zpracovaného posudku a výsledků veřejného projednání vydává podle §10 odst. 3 téhož zákona

S O U H L A S N É     S T A N O V I S K O

k záměru stavby

NOVÁ STÁJ PRO DOJNICE OLEŠENKA

ve variantě navržené oznamovatelem

za podmínky realizace opatření navržených ve stanovisku o hodnocení vlivu záměru na životní prostředí, s tím, že níže uvedené podmínky tohoto stanoviska budou respektovány v následujících stupních projektové dokumentace stavby a budou zahrnuty jako podmínky návazných správních řízení.

Podmínky pro fázi přípravy:

- Provést hydrogeologický průzkum - zjištění stavu hladiny podzemní vody, podklady pro zakládání stavby.

- Architektonicky řešit objekt stavby v souladu s umístěním areálu v krajinného systému.

- Řešit velikost skrývek kulturních zemin a způsob nakládání se skrytými zeminami včetně využití skrytých zemin. Požádat o souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu.

- Ve vazbě na novou stáj řešit v rámci projektu umístění telat v mléčné výživě a objekt kafilerního boxu.

- Projekt navrhne kapacitu hnojiště pro skladování hnoje po dobu 6 měsíců, kapacitu  jímky na odpadní vody na dobu min. 3 měsíce.

- V  rámci projektové dokumentace zpracovat projekt ozelenění areálu, který bude splňovat ozdravnou (bariéra proti šíření pachových látek a amoniaku do okolí) a estetickou funkci s uplatněním ochranné a  estetické zeleně ve směru severním a východním, prověřit možnost uplatnění výsadeb zeleně podél Olešenského potoka. Součástí projektu bude i plán péče o zeleň. Projekt ozelenění před odevzdáním projednat s příslušným orgánem ochrany přírody a krajiny.

Podmínky pro fázi realizace:

- Veškeré stavební práce provádět v denních hodinách. Skrývky kulturních zemin provádět za příznivých klimatických podmínek.

- Případné stavební odpady zneškodňovat jen způsobem, který je v souladu se zákonnými předpisy (zák.č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, prováděcích vyhlášek).

- Udržovat veškeré komunikace a manipulační plochy v okolí místa stavby čisté, dbát na omezování prašnosti k komunikací jejich úklidem, kropením.

- Realizovat nepropustné izolované podlahy stáje, vyhrnovacích ploch před stájí a plochy hnojiště.

- Řešit odvodnění plochy stání pro traktorovou cisternu na vyvážení skladovací jímky na hnojůvku, vyhrnovací plochy před stájí a plochy hnojiště do nepropustné močůvkové jímky.

- Skladovací jímku na močůvku realizovat jako zapuštěnou s okraji  vyvedenými nad úroveň terénu pro zábranu vtoku dešťových vod z okolí. Jímku opatřit izolací a detekčním systémem. V rámci zakrytí jímky  realizovat signalizaci naplnění. Při ponechání jímky otevřené řešit zábranu spadnutí osob.

- Realizovat ozelenění podle schváleného projektu.

Podmínky pro fázi provozu:

- Provádět technické kontroly stavu zařízení v objektech, pravidelně provádět ověřování těsnosti jímek pro odpadní vody ve středisku.

- Zajistit soulad nakládání s nebezpečnými látkami a přípravky s platnou legislativou (zák.č. č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a přípravcích).

- Zajistit řádný provoz jímky, provádět kontrolu hladiny v jímce a zabezpečit včasné vyvážení jímky dle volných ploch zemědělské půdy a v době příznivých klimatických podmínek.Výdejní  plochu u jímky udržovat v čistotě, provádět pravidelné čištění odtokového potrubí odvádějícího úkapy močůvky a znečištěné dešťové vody z plochy do jímky.

- Organické odpady z chovu využívat pro vyhnojení pozemků dle plánu hnojení organickými hnojivy. V rámci plánu organického hnojení respektovat podmínky pro dodržování zákazu aplikace statkových hnojiv v prostoru ochranných pásem obytné zástavby bez následného zapravení do půdy (100 m), povinnost urychleného zapravení  statkových hnojiv do půdy (do 24 hodin),  zákaz aplikace hnojiv na svažitých pozemcích nad 8o bez okamžitého zapravení do půdy a při předpokladu dešťových srážek, zákaz aplikace v okolí potoků a rybníků, zákaz aplikace na plochy ochranných pásem vodních zdrojů a z hlediska ochrany přírody tam, kde by mohlo dojít k narušení vegetace (např. prvků ÚSES). Sledovat stav porostů jako jednoho z ukazatelů možného působení amoniaku na okolní porosty.

- Specifikovat prostory pro shromažďování nebezpečných odpadů, případně látek škodlivých vodám, nakládání s nebezpečnými odpady realizovat pouze na smluvním základě s oprávněnou firmou, pravidelně aktualizovat a vést evidenci odpadového hospodářství podle zásad, daných zákonem o odpadech o výstupy posuzovaného areálu, doložit smluvní zajištění odvozu  uhynulých zvířat do nejbližšího veterinárního asanačního ústavu k likvidaci.

- Zabezpečit údržbu vysazené zeleně a celého vnitřního areálu nového střediska.

- Provádět pravidelně všechna zooveterinární opatření, desinsekci, deratizaci, kontrolu chovu veterinárním lékařem.

Zajistit pravidelné veterinární kontroly zdravotního stavu zvířat.

- Z hlediska ochrany ovzduší dodržovat zák. č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů se zabezpečením požadavků na střední zdroj znečišťování ovzduší.

- Udržovat veškeré komunikace a obslužné plochy v čistém stavu, aby nedocházelo ke splachům znečištění srážkovými vodami do terénu.

- Zpracovat provozní, požární a vodohospodářský havarijní řád farmy.

Toto stanovisko nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy a příslušná povolení podle zvláštních předpisů.

Razítko příslušného orgánu

Zpracovatel posudku: 		Ing. Jarmila Paciorková

# Selská 43, 736 01 Havířov

Tel., fax.:				596818570

602749482

eproj@volny.cz

Autorizace ke zpracování posudku:  	č.j. 15251/3988/OEP/92 z 19.1.1993

Znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Ostravě ze dne 11.4.1995 pod č.j. 1762/95 pro základní obor  zemědělská odvětví různá pro specializaci stanovení pásma hygienické ochrany a pro specializaci ekologie

Spolupracovník posudku 		Ing.Petr Fiedler

Autorizace dle zákona č.86/2002 Sb. č.j. 2410/740/02

Soudní znalec v oboru čistota ovzduší

Tel.:					553773105

V Jihlavě dne 30.května 2003

………………………………..

# PŘÍLOHY

# VYJÁDŘENÍ OBDRŽENÁ K POSUZOVANÉMU ZÁMĚRU:

Povodí Vltavy, státní podnik, závod dolní Vltava, zn.č. 240/1066/03 z 13.3.2003

Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Havlíčkův Brod, zn.č. 6/HI/1359/03/La z 26.3.2003

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina, územní pracoviště Havlíčkův Brod, 100/2001 Sb, č.j. 600/03/S-600/03/Pav z 27.3.2003

Ministerstvo zdravotnictví, zn.č. HEM-3212-26.3.03/9609 z 7.4.2003

Městský úřad Havlíčkův Brod, odbor životního prostředí, zn.č. ŽP/1209/03/Ru z 17.4.2003

GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ IZOFON

Dle Rozptylové studie a odborného posudku podle zákona č.86/2002 Sb., Zemědělský areál živočišné výroby Olešenka, ZD Bystřina, EKOPOR, Ing.Dvořák, Ing. Dvořáková, 01/2003

GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ IZOFON

Dle Rozptylové studie a odborného posudku podle zákona č.86/2002 Sb., Zemědělský areál živočišné výroby Olešenka, ZD Bystřina, EKOPOR, Ing.Dvořák, Ing. Dvořáková, 01/2003

# VYJÁDŘENÍ OBDRŽENÁ K POSUZOVANÉMU ZÁMĚRU

Povodí Vltavy, státní podnik, závod dolní Vltava, zn.č. 240/1066/03 z 13.3.2003

Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Havlíčkův Brod, zn.č. 6/HI/1359/03/La z 26.3.2003

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina, územní pracoviště Havlíčkův Brod, 100/2001 Sb, č.j. 600/03/S-600/03/Pav z 27.3.2003

Ministerstvo zdravotnictví, zn.č. HEM-3212-26.3.03/9609 z 7.4.2003

Městský úřad Havlíčkův Brod, odbor životního prostředí, zn.č. ŽP/1209/03/Ru z 17.4.2003