# Odbor životního prostředí

Žižkova 57, 587 33 Jihlava

Česká republika

Pracoviště: Žižkova 16, Jihlava

Tel:  564602502

Fax: 564602430

E-mail: vavrova.l@kr-vysocina.cz

Internet: www.kr-vysocina.cz

| VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE | ČÍSLO JEDNACÍ | VYŘIZUJE | JIHLAVA |
| --- | --- | --- | --- |
|  | KUJI5471/2005/OZP/Vav/2 KUJIP008ALTC | Ing.L.Vávrová | 6.5.2005 |

##### ZÁVĚR  ZJIŠŤOVACÍHO  ŘÍZENÍ

podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 93/2004 Sb.  (dále jen „zákon č. 100/2001 Sb.“)

# IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název: 		Vysokotlaké odmašťování BLUETECH s.r.o., Pacov .

Kapacita (rozsah) záměru:	52 500 m2 /rok

Charakter záměru: 	Vestavba technologie vysokotlakého odmaš´tování dílů do stávající haly ve výrobním areálu firmy v průmyslové zóně. Záměr sestává z kabiny vysokotlakého odmašťování (odmašťovací prostředek PRAGOFOS 2050)  a zneškodňovací stanice technologických odpadních vod. Dle vyjádření příslušného stavebního úřadu je záměr v souladu se schváleným územním plánem města Pacov.

Umístění:                kraj:	Vysočina

obec:			Pacov

kat. území:	         k.ú. Pacov

Zahájení: 	  06/2005

Dokončení: 	  07/2006

Oznamovatel:	BLUETECH s.r.o., Žižkova 596, 395 01 Pacov

IČ:		       49062557

SOUHRNNÉ VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK:

K oznámení zahájení zjišťovacího řízení na výše uvedený záměr, které v rozsahu dle přílohy č. 3 k zákonu č. 100/2001 Sb. zpracoval Ing . Josef Charouzek, Menhartova 1559, 393 01 Pelhřimov, obdržel Krajský úřad kraje Vysočina jedno vyjádření samosprávného územního celku města  Pacov a  čtyři vyjádření příslušných správních úřadů - Krajského úřadu kraje Vysočina, Krajské hygienické stanice kraje Vysočina, územní pracoviště Pelhřimov, České inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Havlíčkův Brod, Městského úřadu Pacov, odboru životního prostředí  (viz příloha).

Veřejnost se k oznámení nevyjádřila.

Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Havlíčkův Brod požaduje doplnění seznamu odpadů vznikajících při výstavbě a při provozu str.13 a 14 předloženého oznámení. Současně upozorňuje na skutečnost, že kvalita upravených technologických vod v ukazateli NEL je vyšší než hodnota stanovená kanalizačním řádem. Ukazatelé CHSK, NL a NEL jsou v rozporu s hodnotami nařízení vlády č.61/2003 Sb. v příloze č.1, tabulka 2b.

V obdržených vyjádřeních nebyl vznesen požadavek či doporučení na další posuzování záměru dle zákona č. 100/2001 Sb.

Za předpokladu dodržení podmínek  uvedených v předloženém oznámení v kapitole D.IV. Opatření k  prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů str.24., lze konstatovat, že předložený záměr nebude mít významný vliv na na životní prostředí a veřejné zdraví .

ZÁVĚR:

Záměr „Vysokotlaké odmašťování BLUETECH s.r.o., Pacov “ představuje  záměr dle § 4 zákona, který je uvedený v příloze č. 1. zákona 100/2001 Sb. v kategorii II., bod 4.2. Povrchová úprava kovů a plastických materiálů včetně lakoven od 10 000 do 500 000 m 2 / rok celkové plochy úprav

Proto bylo dle § 7 zákona Krajským úřadem kraje Vysočina jako příslušným úřadem provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda tento záměr bude posuzován podle zákona.

Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle § 7 citovaného zákona došel příslušný úřad  k závěru, že tento záměr

nebude posuzován podle zákona

s tím, že v projektové přípravě a  v navazujících řízeních budou  respektovány veškeré požadavky a připomínky uvedené v přiložených vyjádřeních. Zejména je nutný souhlas vlastníka a správce kanalizační sítě.

Město Pacov jako dotčený územní samosprávný celek ve smyslu § 16 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb. žádáme o neprodlené zveřejnění informace o závěru zjišťovacího řízení na úřední desce a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem (např. rozhlasem, zpravodajem, apod.). Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů. Zároveň město Pacov žádáme o neprodlené písemné vyrozumění o dni vyvěšení této informace na úřední desce.

Příloha:

KrÚ, OŽP

KHS, ÚP Pelhřimov

ČIŽP, OI H.Brod

MěÚ, OŽP Pacov

Město Pacov

Ing. Jan Joneš

pověřený zastupováním

vedoucího odboru životního prostředí

###### Rozdělovník:

##### (na dodejku)

- BLUETECH s.r.o., Žižkova 596, 395 01 PACOV  (oznamovatel)

Dotčené územní samosprávné celky:

- Kraj Vysočina, zastoupený odborem životního prostředí Krajského úřadu kraje Vysočina – zde

- Město Pacov, nám.Svobody č.p.320, 395 01 PACOV

Dotčené správní úřady:

- Krajská hygienická stanice kraje Vysočina, ÚP Pelhřimov, Pražská 1739, 393 01 Pelhřimov

- Městský úřad  Pacov, nám.Svobody č.p.320, 395 01 PACOV

- Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát, Bělohradská 3304, 580 01 Havlíčkův Brod

Na vědomí :

- Ministerstvo životního prostředí, odbor IPPC a projektové EIA Vršovická 65, 100 10 Praha 10

- Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy VII, Mezírka 1, 602 00  Brno

- Městský úřad  Pacov, odbor životního prostředí,  nám.Svobody č.p.320, 395 01 PACOV

- Městský úřad Pacov, odbor výstavby, nám.Svobody č.p.320, 395 01 PACOV

- Povodí Vltavy, s.p., závod Dolní Vltava, Grafická 36, 150 21  PRAHA 5

- Ing.Josef Charouzek, Menhartova 1559, 393 01 Pelhřimov (autor oznámení)

# Text boxes

Dle rozdělovníku.