Ing. Josef Charouzek

posuzování vlivů na životní prostředí, stavební akustika, chemické látky,

odborné posudky ovzduší, poradenství

393 01 PELHŘIMOV, Menhartova 1559

Telefon, fax: 565323942    Mobil: +420602476567   E-mail: jcharouzek@email.cz

OZNÁMENÍ

podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 93/2004 Sb.,

v rozsahu dle přílohy č.3.

Název : 	             Vysokotlaké odmašťování BLUETECH s.r.o., Pacov

Investor : 	            BLUETECH s.r.o.

Žižkova 596

395 01 P A C O V

V Pelhřimově březen 2005

VYSOKOTLAKÉ ODMAŠŤOVÁNÍ

BLUETECH s.r.o., Pacov

OZNÁMENÍ

podle zákona číslo 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona číslo 93/2004 Sb.,

v rozsahu dle přílohy č. 3.

Vypracoval :			Ing. Josef Charouzek

Oprávněná osoba : 		Ing. Josef Charouzek

Autorizace :			osvědčení č.j.: 1323/ 218/ OPVŽP / 99 ze dne  24.3.1999.

Obsah

A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI	4

B.   ÚDAJE  O ZÁMĚRU	5

B.I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE	5

B.I.1. Název záměru	5

B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru	5

B.I.3. Umístění záměru	5

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry	5

B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění	5

B.I.6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru	6

B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení	6

B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků	7

B I 9.  Zařazení záměru dle kategorie a bodů přílohy č. 1 zák. 100/2001 Sb  ……………7

B. II. ÚDAJE O  VSTUPECH……………  …………  ………………………..…………...8

B.II.1. Vstupy ze stavební činnosti	8

B.II.2. Vstupy při provozu	8

B.III.  ÚDAJE O VÝSTUPECH	10

B.III.1. Emise do ovzduší	10

B.III.1. a. Emise z tepelných zdrojů	10

B.III.1.b. Vlivy ostatních stacionárních zdrojů	11

B.III.1.c. Vlivy z dopravy	11

B.III.2. Produkce odpadních vod	11

B.III.3. Dešťové vody…………………………………………………………  .………………12

B.III.4. Produkce odpadů………………………………………………………………………13

B.III.5. Hluk, vibrace…………………………………………………………………………   14

B.III.6. Riziko havárií…………………………………………………………………………..14

C.  ÚDAJE  O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ	16

D.  ÚDAJE O VLIVECH PROJEKTU NA OBYVATELSTVO A	22

NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	22

E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU	28

F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE	30

G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU	31

H. PŘÍLOHY	33

I. ÚDAJE O ZPRACOVATELI OZNÁMENÍ………………………………………..…  33

# A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI

Obchodní firma :

BLUETECH s.r.o.

Žižkova 596

395 01 P A C O V

IČ : 490 62 557       DIČ: CZ 49062557

Sídlo oznamovatele :

BLUETECH s.r.o.

Žižkova 596

395 01 P A C O V

Oprávněný zástupce – oznamovatel :

Jiří Kamír – technický ředitel

tel.  565 413 410,  602 438 455

Zpracovatel oznámení :

Ing. Josef Charouzek

Menhartova 1559

393 01 Pelhřimov

IČ :183 12 594         DIČ: CZ 461006129

tel/ fax: 565 323 942, 602 476 567

# B.   ÚDAJE  O ZÁMĚRU

## B.I. Základní údaje

#### B.I.1. Název záměru

Vysokotlaké odmašťování.

#### B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru

Ve stávajícím výrobním areálu firmy BLUETECH s.r.o., Pacov na stavební parcele č. 748/1 k.ú. Pacov je vybudována výrobní hala „ Stará lakovna“. Severovýchodní část této haly bude využita pro umístění technologie vysokotlakého odmašťování ocelových a nerezových dílů s následnou úpravou povrchu Fe fosfátováním.

Kapacita vysokotlakého odmašťování  30 m2/h, roční kapacita 52 500 m2 /rok ošetřené plochy. Provoz je uvažován v jedné směně, 1750 hodin za rok. Příprava povrchů – odmašťování přípravkem PRAGOFOS 2050 A při teplotě lázně 60 – 80 0C . Předpokládaná spotřeba provozních hmot - Pragofos 2050 A   420 kg/rok. Součástí technologie je zneškodňovací stanice odpadních vod s kapacitou 280 m3/rok.

Obsluhu vysokotlakého odmašťování  zajistí 2 výrobní pracovníci a 5 pracovníků nevýrobních na směnu.

Realizace tohoto záměru proběhne v území k tomuto účelu určeném územním plánem obce, ve stávajícím výrobním areálu( viz stanovisko odboru výstavby v příloze).

#### B.I.3. Umístění záměru

Kraj:			Vysočina

Obec: 		            Pacov

Katastrální území :	Pacov

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry

Jedná se o využití části stávající haly lakovny v níž bude  umístěna nová technologie vysokotlakého odmašťování.

Možnost kumulace s jinými záměry – tento záměr doplňuje již provozovaný areál a objekt lakovny BLUETECH s.r.o., Pacov (areál bývalé  STS) v obci Pacov a nebude kumulován s jinými záměry.

B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění

Firma BLUETECH s. r.o., Pacov se zabývá výrobou zemědělské techniky - pásových dopravníků. Pro zajištění kvalitní povrchové úpravy těchto dílů bude zavedena technologie vysokotlakého odmašťování s úpravou povrchu chemickým Fe fosfátováním. V areálu firmy je vybudována hala lakovny ( viz situace v příloze), do které bude umístěna nová linka vysokotlakého odmašťování.

Záměr není v rozporu  s územním plánem města Pacov – výrobní zóna.

Pro realizaci záměru není uvažováno variantní řešení a je tedy zpracován a předkládán k posouzení v jediné variantě.

Jedná se o stavbu ve smyslu stavebního zákona, na níž je potřebné  stavební povolení.

#### B.I.6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru

Ve stávajícím výrobním areálu firmy BLUETECH s.r.o. v Pacově na stavební parcele č. 748/1, k.ú. Pacov je vybudována  a provozována výrobní hala – lakovna. Do severovýchodní části této haly bude osazena nová  montovaná odmašťovací kabina  velikosti 9 x 5,8 x 4 m. Podlaha kabiny bude opatřena zaroštovanými kanály s čerpací jímkou v nepropustné úpravě odolné působení používaných chemikálií. Vně kabiny je osazeno vysokotlaké zařízení WAP vytápěné naftovým hořákem  výkonu 60 kW s odkouřením nad střechu haly. Dále jsou vně kabiny osazeny odsávací ventilátory, které zajišťují větrání kabiny s tím , že část vzduchu je vyvedena nad střechu haly a část je vracena zpět pod stropem kabiny. Náhrada za vzduch odváděný do venkovního prostředí je řešena novou vzduchotechnickou jednotkou umístěnou na ocelové konstrukci vedle kabiny. Vzduchotechnická jednotka se skládá z filtrační komory,výměníku osazeného plynovým hořákem a ventilátoru. Vně kabiny je osazena i odstavná zneškodňovací stanice technologických vod. Pracovní lázeň – Fe fosfátovaní lázeň - je umístěna v polypropylenové operační nádrži a z ní je vedena potrubím do vysokotlakého zařízení a z něho vysokotlakým potrubím do odmašťovací kabiny k místům aplikace. Použitá  pracovní lázeň  není recyklována . Po aplikaci na odmašťovaný díl odtéká kanálky v podlaze do čerpací jímky a čerpadlem je vracena do zásobní nádrže zneškodňovací stanice. Odmaštěné díly jsou podrobeny oplachu vodou  přivedenou sem přípojkou na vodovodní rozvod. Na závěr předúpravy dílů je proveden  ofuk odmaštěných dílů studeným vzduchem.

Zneškodňovací stanice odpadních vod z procesu odmašťování dílů – Fe fosfátování sestává ze zásobní nádrže na odpadní vodu, reaktoru a filtračních lísek na kaly. Z procesu předpravy odpadají dva druhy odpadních vod – koncentráty pracovní lázně a oplachové vody. Odpadní vody budou ve zneškodňovací stanici upraveny na parametry vhodné pro vypouštění do kanalizace závodu a společně s ostatními odpadními vodami ze závodu do městské kanalizace ukončené funkční ČOV. Roční množství technologických odpadních vod cca 280 m3.

Odpadní vody jsou shromažďovány v záchytné nádrži (1,5 m3) odpadní vody a z ní jsou řízeně čerpány do reaktoru (1 m3), kde jsou míchány při ručním dávkování síranu železitého (udržování hodnoty pH 2,5 – 3,0) a rozplaveného bentonitu. V reaktoru dojde k deemulgaci mastnot a jejich absorpci na bentonit. Dále je do reaktoru dávkován  5% roztok vápenného hydrátu jehož pomocí je upraveno pH na hodnotu 8,5 – 9,0. Do zalkalizované reakční směsi je ručně přidáván polyflokulant (Sokoflok). Takto upravená vody je ponechána v reaktoru , kde dojde k sedimentaci kalů. Vyčištěná odpadní voda je vypuštěna do kanalizace, sedimentované kaly jsou odvodněny na filtrační tkanině  a dále likvidovány jako odpad. Kapacita zneškodňovací stanice (ZS) je 0,25 m3.hod-1.

#### B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení

Zahájení stavby:	06.2005

Dokončení stavby:	07.2005

B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků

Záměrem bude dotčen  katastr města Pacov, stávající výrobní zóna.

B. I. 9.  Zařazení záměru dle kategorie a bodů přílohy č. 1 zák. 100/2001 Sb.

Ve smyslu zákona č. 100/ 2001 Sb. ve znění zákona č. 93/2004 Sb. se jedná o záměr z kategorie II, položka 4.2. Povrchová úprava kovů a plastických materiálů včetně lakoven od 10 000 do 500 000 m2/rok celkové plochy úprav - záměr podléhající zjišťovacímu řízení  pro jehož provedení je příslušný Krajský úřad kraje Vysočina, odbor životního prostředí .

## B. II. Údaje o vstupech

Stavba bude realizována v zastavěném území města Pacov - areál BLUETECH s.r.o. (bývalá STS ) - území řešeném územním plánem jako průmyslová zóna. Záměrem nebude dotčena žádná zemědělská půda.

Vlastní vstupy je třeba rozdělit do dvou etap :  Vstupy ze stavební činnosti

Vstupy při provozu průmyslové zóny.

#### B.II.1. Vstupy ze stavební činnosti

Mezi tyto vstupy  je třeba především zahrnout dovoz stavebních materiálů potřebných pro provedení stavby . S ohledem na skutečnost , že se jedná pouze o vestavbu montované kabiny a technologie do stávající haly s drobnými stavebními úpravami podlahy haly, nebudou vstupy ze stavební činnosti nijak významné.

#### B.II.2. Vstupy při provozu

Pro provoz technologické linky vysokotlakého odmašťování je potřebná  elektrická energie  - instalovaný příkon 25 kW.Napojení na elektřinu bude řešeno z el. rozvodu v areálu firmy, který je zásobován z trafostanice JčE mimo areál( u objektu kotelny).

Pitná voda –  bude pro technologickou linku přivedena z rozvodu provedeného v areálu firmy dotovaného vodou z městského vodovodu. Kvalita vody je sledována prováděním rozborů a vyhovuje  požadavkům na vodu pitnou. Kromě této vody je do areálu přivedena samostatně voda z vlastních jímacích studní nacházejících se proti areálu firmy. Hodinová spotřeba max. 0,25 m3. Roční potřeba  437 m3.

Další pitná voda bude potřebná pro hygienická zařízení pro zaměstnance. Vzhledem k tomu, že nedochází k nárůstu počtu pracovníků (potřeba pracovníků je řešena převodem z jiných pracovišť) není třeba s navýšením potřeby vody pro hygienická zařízení uvažovat.

Pro technologické ohřevy  - provoz WAP bude potřebná topná nafta v množství 3,9 kg/hod; max. 6 800 kg/rok.

Pro ohřev vzduchu jako náhrada za vzduch odsávaný bude nutný přívod zemního plynu. Ten bude řešen plynovou přípojkou z rozvodu provedeného v areálu firmy. Provozní spotřeba cca 9 m3/h; provoz ohřevu vzduchu cca 120 dnů v roce;  max. spotřeba cca 1080 m3/rok.

Při provozu je nutné uvažovat i se vstupy některých chemických látek, provozních hmot a maziv.  Sem je nutno zahrnou hlavně chemické přípravky používané v předúpravě dílů a chemické látky a přípravky používané ve zneškodňovací stanici (ZS) technologických odpadních vod. Přehled je uveden v následující tabulce.

| Název přípravku | Chemická klasifikace – R věty | Nebezpečné vlastnosti | Množství v t/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| PRAGOFOS | R 36/38 | Xi - dráždivé | 0,42 |
| Síran železitý- PREFLOC | R 34 | C –žíravý | 0,50 |
| Bentonit | Bez nebezp.vlast. | - | 0,30 |
| Vápenný hydrát | R 37/38, 41 | Xi – dráždivý | 0,85 |
| SOKOFLOK 16 | Bez nebezp.vlast. | - | 0,010 |
| Kyselina sírová | R 35 | C- žíravá | 0,020 |

Součástí projektové dokumentace na vysokotlaké odmašťování jsou bezpečnostní listy na jednotlivé výše uvedené přípravky.

Nová linka vysokotlakého odmašťování si nevyžádá významné nároky na zvýšení dopravní obsluhy areálu. Jedná se pouze o dovoz provozních hmot v celkovém množství cca 2,1 t/rok.

## B.III.  Údaje o výstupech

#### B.III.1. Emise do ovzduší

###### B.III.1. a. Emise z tepelných zdrojů

Vysokotlaké odmašťování obsahuje 2 tepelné zdroje – plynový hořák ohřívače přiváděného vzduchu o výkonu 0,11 MW a naftový ohřívač WAP 0,06 MW. Celkový instalovaný tepelný výkon 0,17 MW. Celková roční spotřeba zemního plynu 1 080 m3/rok, maximální hodinová spotřeba zemního plynu 9 m3/hod. Zemní plyn bude odebírán z veřejní distribuční sítě. Celková roční spotřeba nafty 6 800 kg; max. hodinová spotřeba 3,9 kg/hod.

Podle Nařízení vlády č. 352/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, příloha č. 5 , je tepelný zdroj o výkonu  do 0,2 MW  klasifikován jako malý zdroj znečišťování ovzduší. Produkce emisí se pak stanový výpočtem s použitím následujících emisních faktorů:

a. spalovací zařízení k ohřevu vzduchu pro VZT – palivo ZP, 1080 m3/rok, provoz cca. 960 hodin/rok

| Škodlivina/ velikost zdroje | Tuhé znečišťu jící látky TZL | Oxid siřičitý SO2 | Oxidy dusíku NOx | Oxid uhelnatý CO | Organické látky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Emisní faktor (kg/106 m3 spáleného ZP) do 0,2 MW | 20 | 9,6 | 1600 | 320 | 64 |

Vypočtené  emise z výše popsaného tepelného zdroje:

| Škodlivina/ zdroj emisí | Tuhé znečišťující látky TZL t/rok | Oxid siřičitý SO2 t/rok | Oxidy dusíku NOx t/rok | Oxid uhelnatý CO t/rok | Organické látky jako suma C t/rok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vzduchotechnická jednotka | 0,000036 | 0,000010 | 0,001728 | 0,000346 | 0,000069 |

b. spalovací zařízení k ohřevu vody pro vysokotlaké odmašťování - nafta, 6800 kg/rok, provoz cca. 1750 hodin/rok

| Škodlivina/ velikost zdroje | Tuhé znečišťu jící látky TZL t/rok | Oxid siřičitý SO2 t/rok | Oxidy dusíku NOx t/rok | Oxid uhelnatý CO t/rok | Organické látky t/rok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Emisní faktor (kg/t spáleného paliva) | 1,42 | 20.S | 5,0 | 0,71 | 0,34 |

Obsah síry v palivu S do 0,1%

Vypočtené  emise z výše popsaného tepelného zdroje:

| Škodlivina/ zdroj emisí | Tuhé znečišťující látky TZL t/rok | Oxid siřičitý SO2 t/rok | Oxidy dusíku NOx t/rok | Oxid uhelnatý CO t/rok | Organické látky jako suma C t/rok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vysokotlaký odmašťovač WAP | 0,009656 | 0,0136 | 0,0340 | 0,004828 | 0,002312 |

###### B.III.1.b. Vlivy ostatních stacionárních zdrojů

Z odmašťovací kabiny je odváděno vzduchotechnikou 2 x 3000 m3/hod vzdušiny, která neobsahuje žádné škodliviny , obsahuje pouze vodní páru.

###### B.III.1.c. Vlivy z dopravy

jedním ze zdrojů znečištění ovzduší – liniovým zdrojem – je pohyb motorových vozidel zajišťujících obslužnou dopravu.  V souvislosti s provozem linky vysokotlakého odmašťování jsou nároky na obslužnou dopravu minimální . Pouze cca 1 x za měsíc bude řešen dovoz (doplnění) provozních hmot pro provoz odmašťování a zneškodňovaní stanice v množství, které zvládne i malý dodávkový automobil. Proto se tímto zdrojem dále nezabýváme.

##### B.III.2. Produkce odpadních vod

Zaměstnanci zajišťující provoz vysokotlakého odmašťování  – 2 výrobní  a 5 nevýrobních  jsou kryti ze stávajících zaměstnanců. Nejedná se o navýšení počtu pracovníků a tedy ani o navýšení produkce odpadních splaškových vod.

Na pracovišti vysokotlakého odmašťování budou pak vznikat ještě technologické odpadní vody - použité mořící lázně a oplachové vody. Ty budou svedeny do akumulační nádrže v zneškodňovací stanici a zde chemickou cestou upraveny tak, aby je bylo možné vypouštět do kanalizace. Produkce těchto vod je předpokládána v množství 280 m3/rok.

Kvalita upravených technologických vod na výstupu ze zneškodňovací stanice je v projektu bilancována  v hodnotách uvedených v následující tabulce. Zde je provedeno i srovnání  s emisními standardy stanovenými v nařízení vlády č. 61/2003 Sb. pro odpadní vody ze strojírenské výroby  (PUKP – povrchová úprava kovů a plastů) jako hodnoty „p“. Místo dodržení emisních limitů pak stanoví vodohospodářský orgán v souladu s ustanovením § 6, odst. 4 na místě odtoku z výrobního zařízení nebo na místě výpusti těchto vod do kanalizace.

| Ukazatel | Výstupní koncentrace | Požadavek kanalizačního řádu města Pacov | Požadavek NV č. 61/2003 Sb., příl.č.1 tab.2b. hodnoty „p“ |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | 6-8,5 | 6-9 | 6-9 |
| CHSKCr (mg/l) | 800 | 800 | 300 |
| NL (mg/l) | 150 | 700 | 30 |
| N-NO2 (mg/l) | 10 Ncelk | 70 Ncelk | 5 |
| Pcelk (mg/l) | 2 | 15 | 3 |
| NEL (mg/l) | 10 | 5 | 2 |
| AOX (mg/l) | nevyskytují se | 0,05 | 2 |
| Fluoridy (mg/l) | 20 | nestanoveno | 20 |
| Sulfidy (mg/l) | neuvedeno | nestanoveno | 1 |
| Kyanidy celk. (mg/l) | nevyskytují se | 0,2 | 1 |
| Kyanidy snadno uvol. (mg/l) | nevyskytují se | nestanoveno | 0,1 |
| Celkový chlor (mg/l) | neuvedeno | nestanoveno | 1 |
| Arsen (mg/l) | nevyskytují se | 0,1 | 0,5 |
| Cín (mg/l) | neuvedeno | nestanoveno | 2 |
| Kadmium (mg/l) | nevyskytují se | 0,1 | 0,1 |
| Kobalt (mg/l) | nevyskytují se | nestanoveno | 1 |
| Hliník (mg/l) | neuvedeno | nestanoveno | 2 |
| Chrom celk. (mg/l) | nevyskytují se | 0,3 | 0,5 |
| Chrom šestimocný (mg/l) | nevyskytují se | nestanoveno | 0,1 |
| Měď (mg/l) | nevyskytují se | 0,2 | 0,5 |
| Molybden (mg/l) | nevyskytují se | nestanoveno | 1 |
| Nikl (mg/l) | nevyskytují se | 0,1 | 0,8 |
| Olovo (mg/l) | nevyskytují se | 0,1 | 0,5 |
| Rtuť (mg/l) | nevyskytují se | 0,05 | 0,05 |
| Selen (mg/l) | nevyskytují se | nestanoveno | 0,1 |
| Stříbro (mg/l) | nevyskytují se | nestanoveno | 0,1 |
| Zinek (mg/l) | nevyskytují se | 0,5 | 2 |
| Železo celk. (mg/l) | neuvedeno | nestanoveno | 2 |

V ukazateli NEL je uváděna hodnota vyšší než je hodnota uvedená v kanalizačním řádu. V ukazatelích CHSKCr, NL a NEL jsou pak hodnoty na výstupu ze ZS vyšší než je požadavek NV.

S ohledem na množství vypouštěné technologické vody cca 1,12 m3/den a vypouštění této vody do kanalizace v areálu firmy do níž je pak vypouštěno cca 15 m3/den klasických splaškových vod nehrozí neplnění hodnot kanalizačního řádu v místě vyústění do kanalizace města. Nesoulad s požadavky NV zvláště u hodnoty NEL bude nutné vyřešit v rámci vodoprávního řízení (je možné řešit osazením sorpčního odlučovače NEL apod.)

B.III.3. Dešťové vody

Pracoviště vysokotlakého odmašťování je umístěno ve stávající hale a nebude zdrojem dešťových vod.

B.III.4.  Produkce odpadů

Produkci odpadů zpravidla dělíme do dvou fází : a) fáze výstavby

b) fáze provozu

Při výstavbě :

Název odpadu:			Katalogové	Kategorie:	Nakládání:

číslo:

Beton				17 01 01	O		zajišťuje stavební firma

Cihly				17 01 02       	O		zajišťuje stavební firma

Tašky a keramické výrobky	17 01 03	O		zajišťuje stavební firma

Směsi stavebních materiálů	17 01 06	N		zajišťuje stavební firma

obsahující NL

Směsi nebo oddělené frakce	17 01 07	O		zajišťuje stavební firma

betonu, cihel, keramiky bez NL

Dřevo				17 02 01	O		zajišťuje stavební firma

Sklo				17 02 02	O		zajišťuje stavební firma

Plasty				17 02 03	O		zajišťuje stavební firma

Dřevo, sklo, plasty obs.NL	17 02 04	N		zajišťuje stavební firma

Asfaltové směsi obs. dehet	17 03 01	N		zajišťuje stavební firma

Asfaltové směsi bez NL		17 03 02	O		zajišťuje stavební firma Měď				17 04 01	O		zajišťuje stavební firma Hliník				17 04 02	O		zajišťuje stavební firma

Zinek				17 04 04	O		zajišťuje stavební firma

Železo, ocel			17 04 05	O		zajišťuje stavební firma

Kovový odpad znečištěný NL	17 04 09 	N		zajišťuje stavební firma

Kabely obsahující  NL		17 04 10	N		zajišťuje stavební firma

Kabely neobsahující NL		17 04 11	O		zajišťuje stavební firma

Zemina a kamení obs. NL	17 05 03	N		zajišťuje stavební firma

Zemina a kamení bez NL		17 05 04	O		použita k vyrov. terénu

Vytěžená hlušina bez NL		17 05 06	O		použita k obsypu v místě

Jiné izolační mat. s NL		17 06 03	N		zajišťuje stavební firma

Izolační materiály bez NL	17 06 04	O		zajišťuje stavební firma

Jiné stavební a demoliční		17 09 03	N		zajišťuje stavební firma

odpady obsahující NL

Směs stavebních a demolič-	17 09 04	O		likviduje stavební firma

ních odpadů bez NL

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tyto odpady budou vznikat hlavně v průběhu stavby (stavebních úprav v hale). S ohledem na malý rozsah stavebních prací bude i množství těchto odpadů malé.V době , kdy není zpracován stavební projekt nelze přesná množství odpadů určit. To bude provedeno ve stavebním projektu.

Stavební firma provádějící stavební práce bude s odpady vzniklými při těchto pracích nakládat v rámci svého programu odpadového hospodářství a souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady . Nakládání bude zajištěno prostřednictvím oprávněné osoby. Na staveništi budou odpady ukládány utříděně do označených obalů.

Odpady nebudou na staveništi spalovány, zahrabovány apod. Pouze výkopová zemina a hlušina  bez NL může být  využita v místě pro urovnání terénu.

Při provozu  budou vznikat tyto odpady:

Název odpadu:				Katalogové	Kate-  	Nakládání:

číslo:	            gorie:

Odpady z odmašťování			12 03 02	N	prostřednictvím odb. firmy

Směs tuků a olejů				13 05 06	N	prostřednictvím odb. firmy

Papírové a lepenkové obaly			15 01 01	O	prostřednictvím odb. firmy

Plastové obaly					15 01 02	O/N	prostřednictvím odb. firmy

Kovové obaly					15 01 04	O/N	prostřednictvím odb. firmy

Obaly obsahující zbytky NL			15 01 10	N	prostřednictvím odb. firmy

Absorpční činidla,čistící tkaniny		15 02 02	N	prostřednictvím odb. firmy

Neželezné kovy				16 01 18	O	prostřednictvím odb. firmy

Papír, lepenka					20 01 01	O	prostřednictvím odb. firmy

Sklo						20 01 02	O	prostřednictvím odb. firmy

Zářivky					20 01 21	N	prostřednictvím odb.firmy

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nakládání s odpady podléhá působnosti zákona  č. 185/2001 Sb., o odpadech a bude s nimi nakládáno v souladu s požadavky tohoto zákona. Původcem odpadů při provozu zařízení je BLUETECH s.r.o., Pacov.

Pro nakládání s nebezpečnými odpady si vyžádá provozovatel souhlas odboru životního prostředí MÚ, jakožto orgánu státní správy. Nakládání bude zajištěno prostřednictvím oprávněných osob ve smyslu zákona o odpadech.

B.III.5. Hluk , vibrace , záření

Pracoviště vysokotlakého odmašťování je zdrojem hluku, který nepřekračuje hodnoty 85 dB(A). S ohledem na stavebně akustické vlastnosti obvodového pláště haly je možné očekávat ve venkovním prostředí hluk pod 50 dB(A).

Technologie linky není zdrojem vibrací.Zdrojem hluku a vibrací budou i stavební stroje provádějící stavební a zemní práce.

Dalším nezanedbatelným zdrojem hluku v území bude pozemní doprava, která ve vazbě na posuzovaný záměr není významná.

Každý elektrický spotřebič je pak zdrojem elektromagnetického záření.

B.III.6.  Riziko havárie

Posuzovaný záměr nebude rizikovým pro životní prostředí a nelze zde uvažovat ani s významným rizikem havárie. Havarijní ovlivnění životního prostředí však nelze nikdy vyloučit.

Jako možný zdroj havárie je možné posuzovat manipulaci s provozními hmotami  - koncentráty chemických látek a chemických přípravků používaných při předúpravě dílů a ve zneškodňovací stanici technologických odpadních vod. Musíme tedy předpokládat možnost vzniku havarijních stavů.

Možnost vzniku havarijních stavů je možné do značné míry eliminovat dobrým stavebním provedením objektů ( to bude možné ovlivnit v rámci stavebního řízení) a dobrou organizací práce.

Vstupní suroviny zejména charakteru chemických látek a chemických přípravků, dále látky uvedené v zákoně o vodách (z. č. 254/2001 Sb.) příloha č. 1 jako zvláště nebezpečné a nebezpečné, budou uloženy ve stavebně zajištěných skladech. Pro manipulaci s nimi budou zpracovány provozní řády a plány pro případ havárie.

Riziko havárie nelze vyloučit ani při provozu dopravních prostředků – únik ropných látek.

Dalším možným rizikem je požár v objektu . Posuzovaná technologie není hořlavá.

# C.  ÚDAJE  O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

# V DOTČENÉM ÚZEMÍ

C.I.  Výčet nejzávažnějších environmetálních

charakteristik  dotčeného území

Město Pacov leží v oblasti Českomoravské vysočiny, v kraji Vysočina v bývalém okrese Pelhřimov. Plní funkci obce s rozšířenou pravomocí, s obytnou , výrobní a zemědělskou funkcí. Areál firmy BLUETECH s.r.o.( areál bývalé STS) leží na jižním okraji města mimo souvislou obytnou zástavbu města v průmyslové zóně.

Katastrální výměra správního území je 3 584 ha.  Město má 6 integrovaných částí. Dopravně je přístupné po silnici II/128 Jindřichův Hradec – Čechtice a silnici II/129 Obrataň – Křelovice. Ve městě je železniční stanice na trati Tábor – Horní Cerekev.

Z pohledu vodohospodářského patří do povodí řeky Želivky, leží ve III. stupni ochranného pásma vodního díla Švihov na Želivce. Území je odvodňováno Kejtovským potokem do řeky Trnávky, která je levostranným přítokem Želivky.

Náleží do Pacovské vrchoviny. Leží v nadmořské výšce cca 550 m . Okolní terén je poměrně členitý . Krajina v blízkém okolí není příliš lesnatá, podél vodotečí a cest jsou četné remízky a rozptýlená zeleň.

Ve městě Pacov žije 5 276  trvale bydlících obyvatel ( dle internetové stránky MÚ ). Město má vybudovánu úplnou občanskou vybavenost. Má vybudován vodovod s  pitnou vodou , soustavnou  kanalizací ukončenou funkční ČOV, je plynofikováno.

Podle využití území se nachází v zemědělsko-lesní krajině, lesněpolní.

Typem přírodní krajiny patří  do C.3. krajiny chladných pohoří s bučinami s jedlí na pseudoglejích a kambisolech, C.3.2. členité silikátové pahorkatiny. Zonálně je to mírně chladná krajina s bukovými lesy s mírnými svahy na krystaliniku a kambisoly  a pseudogleji.

Sídelním typem patří mezi obce přechodného typu. Malé obce pod 10000 obyvatel se vylidňují (úbytek až 9,9 %) , obyvatelstvo se stěhuje do měst nad 10000 obyvatel (Pelhřimov, Tábor), která zaznamenávají přírůstek do 30 %. Územím patří do oblasti s dešťovými srážkami nad 600 mm. Výška sněhové pokrývky méně než 50 cm. rok –1.  Zornění nad 75 % s podílem odvodněných půd od 20 do 29 %, s rostlinnou produkcí mírně nadprůměrnou.

Vodohospodářský potenciál povrchových vod  průměrný, podzemních vod rovněž průměrný. Povrchové  vody  (Želivka)  II. třída čistoty – voda znečištěná.

Klimaticky patří obec do oblasti s klimatem pahorkatin. Rozptylem atmosférických příměsí vysokým až velmi vysokým; trváním místních teplotních inverzí velmi nízkým až nízkým; četností místních teplotních inverzí velmi nízkou až nízkou; intenzitou místních teplotních inverzí velmi nízkou až nízkou. Měrné emise oxidů dusíku dosahují hodnot pod 2 t . km–2. Měrné emise oxidu siřičitého dosahují hodnot pod  5 t . km–2 a mají klesající tendenci. Emise tuhých látek dosahují hodnot pod 2 t . km –2.  Z toho lze vyvodit, že se jedná o území s malým znečištěním ovzduší.

Hustota zalidnění pod 60 obyvatel . km-2. Území je využívané pro letní rekreaci (podíl potenciálních rekreačních ploch  33 - 66  %).

Úroveň životního prostředí – II. třída – prostředí vyhovující. Koeficient ekologické stability krajiny (K ES) střední. Území s mozaikou lesů se změněnou dřevinnou skladbou, polí a luk se střední ekologickou stabilitou. Provincie středoevropských listnatých lesů, podprovincie hercynská I.a., sosiekoregion –  48 – Českomoravská vrchovina, vegetační stupeň bukodubový, dubobukový, bukový a jedlobukový. Fytogeografická oblast  -mesophytikum - oreophyticum.

Město Pacov má  zpracován  územní plán . Dle stanoviska odboru výstavby MÚ v Pacově není záměr v rozporu s tímto územním plánem (viz přílohová část oznámení).

V posuzovaném území a jeho těsném okolí se nenacházejí žádné historické památky, architektonicky a kulturně cenné objekty.

Posuzované území není územím poddolovaným ani územím se zásobami nerostných surovin.

V ploše staveniště se nevyskytují žádné staré ekologické zátěže.

Město Pacov neleží v blízkosti ani uvnitř žádného vyhlášeného chráněného území ochrany přírody.

Staveniště se nenachází v zátopovém území.

C.II. Stručná charakteristika složek životního prostředí, které budou

pravděpodobně dotčeny.

Vestavbou pracoviště vysokotlakého odmašťování do stávající haly staré lakovny bude ze složek životního prostředí dotčeno  ovzduší a  vody.

C.II.1. Ovzduší:

Klimatická charakteristika

Podle  základních  klimatologických  charakteristik  patří posuzované území do klimatického okrsku MT 4 podle klimatických regionů (vyhláška MZem. 327/1998 Sb., příloha č. 1) , MT 6 podle  (Quitta) -  s průměrnou roční teplotou 6 - 7 0 C, ročním úhrnem srážek 650 až 750 mm vodního sloupce. Jedná se o oblast mírně teplou, vlhkou, vrchovinovou se sumou teplot nad 100 – 2200 –2400; s pravděpodobností suchých vegetačních období 5 - 15, s vláhovou jistotou  větší než 10.

Zima bývá mírně chladná s normálním počtem ledových dnů, suchá až mírně suchá s 60ti až 100 dny se sněhovou pokrývkou. Přechodná období jsou normálně dlouhá až dlouhá s mírným jarem a mírným podzimem. Léto bývá normální až krátké s 20ti až 40ti letními dny, mírné až mírně chladné. Klima je ovlivňováno blízkostí řeky Trnávky  a Českomoravskou vrchovinou.

Základní klimatologické charakteristiky:

Klimatická oblast 				MT 2, mírně teplá, vlhká

Počet dnů s teplotou nad 10 0 C		140 - 160

Počet dnů se srážkami nad 1 mm		100 - 120

Průměrná teplota v červenci			16 - 17 0 C

Průměrná teplota v dubnu			  6 - 7   0 C

Průměrná teplota v říjnu			  6 - 7   0 C

Průměrná teplota v lednu		           - 2 - - 5 0 C

Počet mrazových dnů 			110 - 160

Úhrn srážek za vegetační období		350 - 500 mm

Úhrn srážek v zimním období		250 – 300 mm

Počet zamračených dnů			120 - 160

Počet jasných dnů				40 -  60

Počet dnů se sněhovou pokrývkou		60 -  100

Větrná růžice:

| Směr | S | SV | V | JV | J | JZ | Z | SZ | CALM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Četnost | 6 | 4 | 9 | 8 | 6 | 15 | 23 | 11 | 18 |

Roční průběh teplot:

| Stanice m.n.m | průměr | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Humpolec 510 | 7,0 | -1,2 | -1,6 | 2,2 | 6,6 | 12,0 | 14,7 | 16,6 | 15,8 | 12,3 | 7,3 | 2,2 | -1,2 |
| Kamenice 565 | 6,4 | -3,9 | -2,6 | 1,5 | 6,0 | 11,5 | 14,5 | 16,3 | 15,8 | 12,0 | 6,8 | 1,5 | -2,2 |
| Jihlava 526 | 7,0 | -2,9 | -1,9 | 2,0 | 6,8 | 12, | 15,0 | 16,9 | 15,8 | 12,0 | 7,1 | 2,1 | -1,4 |
| Pacov 580 | 6,8 | -3,1 | -1,8 | 2,0 | 6,6 | 12,1 | 15,0 | 16,7 | 15,8 | 12,2 | 6,8 | 1,6 | -1,7 |
| Pelhřimov 487 | 7,0 | -2,8 | -1,7 | 2,2 | 6,7 | 12,0 | 14,8 | 16,7 | 15,7 | 12,3 | 7,2 | 2,2 | -1,2 |
| Počátky 605 | 6,4 | -3,5 | -2,4 | 1,6 | 6,0 | 11,5 | 14,1 | 15,8 | 15,1 | 12,0 | 7,0 | 1,3 | -2,0 |
| Sázava Pe 702 | 6,1 | -3,8 | -2,8 | 1,1 | 5,4 | 11,2 | 14,0 | 15,8 | 15,0 | 11,7 | 6,6 | 1,0 | -2,4 |

Kvalita ovzduší.

Katastr města leží v oblasti Pacovské vrchoviny, v západní části bývalého okresu Pelhřimov.Území je poměrně málo zasaženo imisní činností. Kvalitu ovzduší zde ovlivňuje především blízkost průmyslových aglomerací Tábor, Sezimovo Ústí, Lukavec. Vzhledem k převládajícím západním, jihozápadním  větrům nelze vyloučit ani vliv vzdálenějších aglomerací. Velký vliv na kvalitu ovzduší má umístění v krajině se značným podílem lesů a vodních ploch, silně členité.

Podle dlouhodobého sledování se zde vyskytují měrné emise oxidů dusíku do 2 t/km2 (Praha více než 50 t/km2 ),  oxidu  siřičitého do 5 t/km2 ( Praha více než 100 t/km2 ),  tuhých  látek do 2 t/km2 ( Praha  do 50 t/km2 ) (zdroj "Atlas životního prostředí a zdraví obyvatelstva ČSFR , 1990 ). Vývoj emisí oxidu siřičitého měl od roku 1985 klesající charakter.

Číselné stanovení současného imisního pozadí v místě, kde není kvalita ovzduší soustavně monitorována je značně problematické . V minulosti zde prováděla sledování kvality ovzduší hygienická služba. Výsledky tohoto sledování potvrzovaly malou úroveň znečištění ovzduší ve městě.

Záměr neobsahuje žádný významný bodový zdroj znečišťování ovzduší . Na pracovišti vysokotlakého odmašťování jsou 2 malé zdroje znečišťování ovzduší ze spalování zemního plynu  a topné nafty.

C.II.2.  Vody:

Podle hydrogeologického členění náleží území do rajonu č. 652 – Krystalinikum v povodí Sázavy. Podmínky tvorby a oběhu zásob podzemních vod jsou vedle klimatických a morfologických dispozic území dány především celkovými hydrogeologickými vlastnostmi hornin.

Jako svrchní zvodeň vystupuje kolektor kvartérních uloženin spolu se zvětralinovým pláštěm a zónou přípovrchového zvětrání a rozpukání hornin skalního podloží. Oběh podzemních vod má většinou lokální charakter. V pokryvných útvarech kvartérního stáří se uplatňuje výhradně průlinová propustnost, charakteristická pro zeminy hlinitého a písčitého charakteru s příměsí štěrku. V zóně intenzivního zvětrávání a rozpukání hornin se na oběhu podzemní vody podílí průlinově – puklinové či puklinově  - průlinové prostředí, přičemž jeho propustnost závisí na stupni rozevření puklin a charakteru jejich výplně. Hloubkový dosah svrchní zvodně se pohybuje řádově do 10 – 15 m pod terénem v závislosti na mnoha lokálních činitelích. pro vody tohoto pásma je charakteristická především volná hladina,  která konformně sleduje morfologii terénu. K infiltraci dochází zpravidla po celé ploše rozšíření kolektorské zvodně a závislosti na propustnosti pokryvných útvarů. Nejčastějším způsobem odvodnění je skrytý příron do uloženin niv nebo přímo do vodotečí.

Svrchní zvodeň je poměrně náchylná na znečištění z povrchu terénu a citlivě reaguje na klimatické poměry – zejména srážky v období sucha.

C.II.2.1. Povrchové vody:

Posuzované území náleží do povodí řeky Želivky. Území je odvodňováno Kejtovským potokem, který je přítokem řeky Trnávky. Číslo hydrologického pořadí 1-09-02-055 o ploše 29,288 km2.

Zájmové území mimo zastavěné  a zpevněné plochy je dnes plně odvodňováno povrchovým odtokem po terénu . Areál  má vybudovánu soustavnou kanalizaci a je odvodňován touto kanalizací do městské kanalizace ukončené ČOV.

Základní hydrologická charakteristika území:

srážky ..............................…..600 - 800 mm

průměrné roční srážky........… 650 mm

odtokový součinitel ..............  0,31

odtok ............………..............186 - 248 mm

vsak........…………....... .........414 - 552 mm

odpar.......................................400 mm

Posuzované území leží v oblasti s průměrným vodohospodářským potenciálem povrchových vod.

Staveniště se nenachází v území zatápěném vodou (leží nad hranicí Q100).

Provoz výroby hadic nebude zdrojem znečištění povrchových vod.

C.II.2.2. Podzemní vody :

Zájmové území leží v oblasti mělkých podzemních vod a představuje území se sezónním doplňováním zásob. Největší vydatnost podzemních vod je v období květen až červen, nejnižší v měsících září až listopad.

Posuzované území leží v oblasti se středním vodohospodářským potenciálem podzemních vod.

V zájmovém území nejsou vybudována žádná zařízení pro jímání podzemní vody  ani sledované pramenní vývěry. Posuzované území se nenachází na území chráněných oblastí přirozené  akumulace vod

Provoz linky na výrobu hadic nebude zdrojem znečištění podzemních vod, pokud nedojde k havarijnímu stavu.

C.II.3.  Půda.

K půdotvorným faktorům řadíme mateční horninu (půdotvorný substrát), podnebí, biologický faktor, podzemní vodu a kultivační činnost člověka. K podmínkám patří reliéf terénu a stáří krajiny.

Vzájemným kvalitativním a kvantitativním působením těchto faktorů a podmínek probíhá určitý půdotvorný proces, jehož výsledkem je vznik genetického půdního typu jako základní kategorie klasifikace půd. Typy půd se utvářely pod vlivem pestrého geologického podloží, reliéfu terénu, spodní a povrchové vody a klimatických podmínek.

Charakteristika zemědělské půdy se vyjadřuje kódem bonitovaných půdně ekologických jednotek – BPEJ (dle vyhlášky MZem ČR č. 327/1998 Sb.) . Tyto kódy jsou pětimístné , přičemž první číslice charakterizuje klimatický region, druhá a třetí hlavní půdní jednotku (HPJ), čtvrtá číslice je kombinací skeletovitosti a expozice, pátá číslice charakterizuje sklonitost a hloubku půdy.

V zájmovém území se nevyskytuje zemědělská půda. V okolí areálu  se vyskytují zemědělské půdy BPEJ 7 ……

Charakteristika zemědělských půd v řešeném území:

- Kód regionu:				7

- Symbol regionu:			MT 4

- Charakteristika regionu:		Mírně teplý, vlhký

- Suma teplot nad 100 :			2200 -2400

- Pravděpodobnost suchých

vegetačních období:		5 - 15

- Vláhová jistota :			méně než 10

- Průměrná roční teplota :		6 – 7 0C

- Průměrný roční úhrn srážek:	650 – 750

Geomorfologie  a geologie:

Geomorfologicky spadá řešené území do krystalinika českého masivu vrásněného ve starohorách a prahorách a doformovaného tektonikou hercynského vrásnění a kvartérní denudací.

Z hlediska geomorfologického členění území České republiky náleží  řešené území:

Provincie 			I.Česká vysočina,

Subprovincie 		I.2. – Českomoravská soustava,

Oblast 			I.2.C – Českomoravská vrchovina

Celek			I.2.C-1 –Křemešnická vrchovina

Podcelek		 	Pacovská vrchovina

Českomoravská vrchovina je složitá soustava pahorkatin a vrchovin  s erozně denudačním reliéfem. Morfostrukturně je to soustava megaantiklinálních vyklenutí a megasynklinálních sníženin fundamentu platformy. V místě největšího napětí vznikly kerné vrchoviny.

Biogeografické členění.

Z fytogeografického hlediska patří katastr obce Pacov do fytogeografické oblasti mezofytikum – M (Mesophyticum), obvodu Českomoravské mezofytikum – Českomor. M (Mesophyticum Massivi bohemici), fytogeografického okresu Křemešnická vrchovina.

Diagnóza fytogeografického okresu:

Křemešnická vrchovina – území spadá do mezofytika, květena je jednotvárná tvořená mezofyty, vegetační stupeň suprakolinní až submontánní, klima je relativně srážkově nadbytkové, reliéf je spíše plochý než svažitý, podklad chudý, krajina je zemědělská i lesnatá.

C.II.4.  Hluk a vibrace.

V posuzovaném území nejsou žádné výraznější zdroje hluku kromě hluku produkovaného výrobní činností v posuzovaném areálu. Zdrojem hluku bude především nainstalovaná technologie. Podle výsledků provedeného měření na jiné provozovně se jedná o zdroj hluku až 85 dB(A). Stavební provedení objektu v němž je toto zařízení umístěno zajišťuje dostatečnou ochranu venkovního prostoru před hlukem. V okolí areálu není žádná chráněná zástavba.

Realizací posuzovaného záměru nedojde k významnému zvýšení hlukové zátěže území.

V území nejsou žádné významné zdroje vibrací kromě pozemní dopravy.

C.II.5. Příroda.

V sousedství zájmového území se nenachází žádná Evropsky významná lokalita ochrany přírody evidovaná v NATURA 2000

# D.  ÚDAJE O VLIVECH PROJEKTU NA OBYVATELSTVO A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

D.I. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a

významnosti

Možné vlivy na životní prostředí a na obyvatelstvo v průmyslové zóně a jejím okolí je možné rozdělit na vlivy na ovzduší , vlivy na vodu, vlivy na faunu a flóru, půdu, hluk a vibrace.

D.I.1.Vlivy na ovzduší

Při provozu objektů umístěných v průmyslové zóně a s tím spojené dopravní obsluze vznikají jak plynné tak tuhé škodliviny, které jsou zdrojem znečištění ovzduší. Vlastní záměr nebude významným zdrojem emisí. V kapitole  B.III.1. jsou vyčísleny jak emise z tepelných zdrojů, tak emise z vlastní technologie vysokotlakého odmašťování.  Tyto emise je možné považovat za málo významné.

Znečištění ovzduší je třeba rozdělit do dvou fází – provádění stavby a vlastní provoz .

Provádění stavby :

Ovlivnění území při provádění stavby spočívá především v přechodném zvýšení prašnosti při provádění zemních a stavebních prací , při pojezdu vozidel po terénu a komunikacích, kdy dochází k víření prachu. Tyto vlivy je možné eliminovat vhodnou organizací výstavby – zkrápění a úklid vozovek. Vzhledem k tomu, že stavební práce jsou omezeny na stavební úpravy uvnitř stávající haly a budou malého rozsahu, nelze považovat vlivy ze stavební činnosti na životní prostředí za významné.

Při tom je nutné počítat s emisemi ze spalovacích motorů dopravních prostředků zajišťujících stavební dopravu. Ani tyto vlivy nepovažuji pro posuzované území za významné.

Vlastní provoz:

Při provozu pracoviště vysokotlakého odmašťování je možné uvažovat se dvěma zdroji ovlivňování ovzduší:

- naftový hořák  vysokotlakého vyvíječe WAP – 0,060 MW – malý zdroj

- plynový hořák vzduchotechnické jednotky – 0,11 MW -  malý zdroj

Oba uvedené zdroje emisí budou zdrojem emisí do venkovního ovzduší vypouštěnými komíny nad střechu haly..

Plynový hořák vzduchotechnické jednotky (tepelný zdroj) je hodnocen podle nařízení vlády č. 352/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší. Patří do kategorie malých zdrojů a podle hlavy IV, §10 a 11 tohoto NV se provádí jednorázové měření účinnosti spalování, měření množství vypouštěných látek a kontrola stavu spalinových cest postupem daným v příloze č. 7 k tomuto NV.

Naftový hořák technologického ohřevu vysokotlakého vyvíječe( procesní ohřev) je hodnocen podle nařízení vlády č.353/2001 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší. Jedná se o nevyjmenovaný zdroj z kategorie malých zdrojů, pro které platí obecné emisní limity uvedené ve vyhlášce č.356/2001 Sb.

Dalším zdrojem znečištění ovzduší – liniovým zdrojem - bude pohyb motorových vozidel zajišťujících obslužnou dopravu . Vzhledem k minimálním požadavků pracoviště vysokotlakého odmašťování na dopravní obslužnost  je tento zdroj  nevýznamným zdrojem a není dále hodnocen.

D.I.2  Vlivy na vody

Jak už je v kapitole B.III.2. uvedeno jedná se o záměr realizovaný v zastavěném území města, ve stávajícím objektu umístěném ve stávajícím výrobním areálu v průmyslové zóně města, v území, které spadá do povodí řeky Želivky, Kejtovského potoka . Areál je odvodňován dešťovou kanalizací podniku zaústěnou do vodoteče, splaškové vody jsou odváděny splaškovou kanalizací do přečerpávací stanice pod bývalou mlékárnou a z ní čerpány do městské jednotné kanalizace a na ČOV pro město Pacov. Záměr je zdrojem malého množství technologických odpadních vod a nepřímo i splaškových vod (pracovníci zaměstnaní v při obsluze vysokotlakého odmašťování budou užívat hygienická zařízení, která posuzovaný záměr neřeší – jsou již vybudována).

Podzemní vody:

V zájmovém území nejsou žádné využívané zdroje podzemní vody. Nejbližší využívané zdroje jsou severozápadně od areálu firmy BLUETECH s.r.o. a jsou využívány touto firmou. Nejsou zde ani sledované pramenní vývěry . Záměr neuvažuje s prováděním zemních prací  při kterých by mohl být zastižen pramenní vývěr nebo zasažena hladina podzemní vody.

Povrchové vody:

Dešťové vody ze střech objektů, odvodňovaných manipulačních ploch jsou svedeny dešťovou kanalizací do vodoteče na základě vodohospodářského souhlasu. Posuzovaný záměr do tohoto řešení nezasahuje.

Při provozu předúpravy dílů tj. vysokotlakého odmašťování dílů s následnými oplachy vodovodní vodou vznikají technologické odpadní vody, které jsou odváděny do zneškodňovací stanice . Po úpravě parametrů ve zneškodňovaní stanici technologických vod, která je součástí stavby pracoviště vysokotlakého odmašťování, na předepsané hodnoty, pak vypouštěny do splaškové kanalizace v areálu firmy a následně do kanalizace města ukončené ČOV. Řešení zneškodňovací stanice podléhá vodoprávnímu řízení v němž bude třeba dořešit i případné další úpravy kvality vypouštěné vody tak, aby bylo vyhověno ustanovení nařízení vlády č. 61/2003 Sb. pro odpadní vody ze strojírenské výroby  (PUKP – povrchová úprava kovů a plastů) jako hodnoty „p“.

Při dobrém stavebním zabezpečení objektů, dobrém provozování zneškodňovací stanice a dodržení provozní kázně nelze tedy očekávat negativní ovlivnění životního prostředí.

D.I.3. Vlivy na faunu a flóru

Vlivy na flóru, faunu , ekosystémy , ÚSES – v řešeném území nejsou žádné cenné prvky ve smyslu zákona o ochraně přírody . V blízkosti zájmového území se nenachází žádná lokalita NATURA 2000. Pro katastr města Pacov je zpracován územní plán i ÚSES. V těsné blízkosti průmyslové zóny  v níž je záměr realizován nejsou žádné prvky ÚSES .

V širším území se nachází řada lokalit se zájmy ochrany přírody . Žádná z nich nebude stavbou dotčena.

D.I.4. Vlivy na půdu

Záměr se nedotýká zemědělské půdy. Záměr bude realizován uvnitř zastavěného území areálu BLUETECH s.r.o., Pacov.

D.I.5. Hluk a vibrace

D.I.5.a. Při stavebních činnostech

H l u k .

V průběhu stavebních prací lze krátkodobě očekávat zvýšené zatížení území hlukem ze stavebních strojů. Rozsah stavebních prací není velký a je lokalizován na poměrně malé ploše uvnitř stávajícího výrobního areálu, převážně uvnitř stávající výrobní haly. Tyto činnosti  jsou prováděny téměř výhradně v denní době (od 06,00 hod do 22,00 hodin).

V i b r a c e .

Stavební stroje jsou velmi často zdrojem vibrací, kterým je vystavena především obsluha stroje a nejbližší okolí stroje, případně  okolí dopravních tras. Vibrace z těchto zdrojů jsou utlumeny v podloží do vzdálenosti nejvýše několika metrů od místa jejich působení. V žádném případě nemůže dojít k ohrožení nejbližšího okolí staveniště.

Rovněž některé ruční nářadí ve stavebnictví používané je zdrojem vibrací. Těmito vibracemi však nebude významněji ovlivněno širší okolí, natož chráněná zástavba.

D.I.5.b. Při provozu:

Z prohlídky území , je možné usoudit, že se jedná o území dnes již částečně zatěžované hlukem ze stávajících provozoven v okolí, hlukem ze silniční dopravy po silnicích II. třídy procházejících v blízkosti. Stávající výrobní haly areálu firmy jsou také zdrojem hluku. Pracoviště vysokotlakého odmašťování je umístěno ve stávající výrobní hale a nebude významným zdrojem hluku pro životní prostředí. Po zprovoznění nového pracoviště dle mého názoru nedojde k významnějšímu navýšení hlukové zátěže území a to jak hlukem z dopravy, tak hlukem přenášeným do životního prostředí z výrobních prostor.

Po realizaci záměru pak bude třeba toto tvrzení ověřit provedením měření pokud se to ukáže odůvodněné.

Lze tedy předpokládat, že realizací pracoviště vysokotlakého odmašťování a jeho

provozem dojde k nevýznamnému navýšení stávající hlukové zátěže v území.

D.I.6. Ostatní.

Provoz některých technologických zařízení může být zdrojem některých druhů záření. Kromě záření elektromagnetického, jehož zdrojem jsou veškerá elektrotechnická zařízení (elektromotory apod.) a které je ve vztahu k životnímu prostředí a obsluze  malé a nevýznamné, se v provozovnách mohou vyskytnou zdroje vysokofrekvenčního záření, ionizujícího nebo rentgenového záření. Předložený záměr z žádným z nich neuvažuje.

D.II. Rozsah vlivů stavby a činnosti vzhledem k zasaženému území a

populaci

Výstavbou (vestavbou) nového pracoviště vysokotlakého odmašťování do  haly  staré lakovny a osazením technologie  včetně zneškodňovaní stanice technologických vod, nedojde k významnějšímu negativnímu ovlivnění životního prostředí v blízkém i vzdálenějším okolí.

Nové pracoviště vysokotlakého odmašťování při němž dochází i k povrchové úpravě dílů Fe fosfátováním bude zdrojem i několika nových pracovních příležitostí, řešených převodem pracovníků z jiných pracovišť.

Veškeré v předchozích kapitolách popsané negativní vlivy jsou lokalizovány do území zastavěného areálem BLUETECH s.r.o. nebo průmyslové zóny města a jejího blízkého okolí. Nepředpokládám, že negativní vlivy z provozu pracoviště vysokotlakého odmašťování by se projevily v obytném území obce a tím i na populaci.

D.III. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících

státní  hranice

Předkládaný záměr nebude zdrojem negativních vlivů přesahujících státní hranice. Záměr je realizován ve velké vzdálenosti od státní  hranice.

D.IV. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci

nepříznivých vlivů

Záměr bude realizován v již zastavěném území, určeném pro výrobní činnost. Každý nově realizovaný objekt (nebo změna objektu) musí být projekčně zpracován a posouzen ve stavebním řízení. Zde je možné ovlivnit jeho řešení a požadovat , případně uložit opatření k omezení nebo eliminaci negativních vlivů. V tomto směru je důležité, aby orgány posuzující jednotlivé stavby v procesu stavebního řízení, dostaly včas úplné informace o navržené technologii a včas mohli případně uplatnit další požadavky k omezení negativních vlivů té které technologie a nebo nevhodnou technologii odmítnout zcela. Obdobné platí o vodoprávním řízení, které na záměr obsahující zařízení k čištění technologických odpadních vod musí nutně proběhnout.

Jsou však negativní vlivy, které nelze touto formou významně ovlivnit nebo jim zcela zamezit. Mezi takové negativní vlivy patří především vlivy z pozemní dopravy, která je pro provoz průmyslové zóny nezbytná .  Zde je možné pouze zvolit nejméně nepříznivé řešení (například zamezení průjezdu obslužné dopravy obydleným územím města).

Za významné preventivní opatření považuji ozelenění celé plochy průmyslové zóny, architektonické ztvárnění objektů, jejich barevné řešení a tedy zapojení do krajiny. Ozelenění území pak hraje nezastupitelnou roli i v eliminaci některých nepříznivých vlivů v území – snížení prašnosti, omezení šíření hluku apod.

Velmi důležitá pak bude organizační stránka provozu jednotlivých objektů v areálu.

V následující části pak specifikuji opatření z pohledu možných vlivů z posuzovaného záměru tj. nového pracoviště vysokotlakého odmašťování:

Z hlediska ochrany ovzduší.

- Posuzovaný záměr obsahuje 2 malé zdroje znečišťování ovzduší . Ve smyslu zákona o ochraně ovzduší podléhají malé zdroje do pravomoci obce a není třeba na ně zpracovat odborný posudek ani rozptylovou studii.

- Neprovádět likvidaci odpadů jejich spalováním (kromě spalování v zařízení k tomu

účelu schválených).

Z hlediska ochrany podzemních a povrchových vod.

- Sklady chemických látek a přípravků ve smyslu zákona o chemických látkách a přípravcích (zák.č. 356/2003 Sb.),  sklady zvlášť nebezpečných a nebezpečných látek ve smyslu zákona o vodách (zák.č. 254/2001 Sb.) je třeba stavebně zabezpečit proti možnému úniku těchto látek (přípravků) do kanalizace a do životního prostředí vůbec. Stejné platí o pracovištích a manipulačních plochách, kde s nimi bude nakládáno.

- Záměr projednat s vodohospodářským orgánem a vyžádat si vodohospodářský souhlas ke stavbě  a  provozu zneškodňovací stanice technologických odpadních vod.

- Zajistit laboratorní sledování kvality vody odtékající ze zneškodňovací stanice technologických odpadních vod do kanalizace firmy a následně do kanalizace města.

Z  hlediska ochrany půdy.

- Odpady nebudou likvidovány zahrabáváním nebo ukládáním do půdy nebo do terénních nerovností.

Z hlediska ochrany přírody.

- Žádná opatření nenavrhuji. Záměr se nedotýká žádných prvků ochrany přírody.

Z hlediska likvidace odpadů.

- Odpady budou ukládány utříděně na určeném místě do označených obalů a další nakládání s nimi bude prováděno v souladu s platnou legislativou.

- Nebude prováděna nezákonná likvidace odpadů na místě spalováním nebo jejich ukládáním do země.

Z hlediska chemických látek.

- Budou používány výhradně chemické látky a chemické přípravky schválené pro použití v ČR nebo EU.

- Na chemické  látky (přípravky), které vykazují nebezpečné vlastnosti bude zajištěn postup stanovený platnou legislativou ( bezpečnostní listy, pravidla bezpečné práce, školení pracovníků apod.).

Z hlediska hluku a vibrací.

- Bude dbáno na to, aby nebyla provozována žádná zařízení , která by mohla být významným zdrojem hluku pro životní prostředí. Pokud takové zařízení bude součástí technologického celku, je třeba navrhnou a stavebně realizovat opatření vedoucí k omezení negativních vlivů do venkovního prostředí (např. osazení tlumičů hluku na výdech vzduchotechniky apod.). Účinnost navržených a realizovaných opatření k omezování hluku je pak třeba ověřit měřením. Pokud realizovaná opatření nebudou dostatečně účinná je třeba tato opatření doplnit a novým měřením prokázat dodržení platných limitů.

- Nutno dbát na technický stav zařízení, která by mohla hlukovou pohodu negativně ovlivňovat .

D.V.	Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se

vyskytly při specifikaci vlivů

Pro zpracování oznámení měl zpracovatel k dispozici technologický projekt na pracoviště vysokotlakého odmašťování a zneškodňovaní stanice technologických vod zpracovaný firmou EKOL s.r.o., Ledeč nad Sázavou.

Tyto podklady byly doplněny o další informace investora a autora technologického projektu.

Zpracovatel oznámení si sám provedl potřebné průzkumy a rozbory, na místě stavby ověřil potřebné údaje, konzultoval záměr s odborem výstavby MÚ Pacov, který umožnil i nahlédnutí do územního plánu města.

Je možné konstatovat, že zpracovatel oznámení měl dostatečné podklady pro objektivní posouzení záměru.

Na základě těchto podkladů pak byl záměr investora v oznámení posouzen.

# E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU

Řešena je pouze jediná varianta – vestavba pracoviště vysokotlakého odmašťování do stávající výrobní haly staré lakovny v ploše stávajícího areálu BLUETECH s.r.o, Pacov.

Toto řešení je pro investora jediným přijatelným, zajišťujícím přímou návaznost odmašťování na lakovnu a na výrobní a montážní prostory bez nutnosti dlouhé přepravy dílů.

Tato varianta je pro investora i snadno realizovatelná v místě, kde jsou dostupné i všechny potřebné inženýrské sítě a zdroje energií. Proto není navrhováno žádné variantní řešení co se týče umístění .

Porovnání variant řešení:

| Kritéria dle zák. č. 100/2001 Sb. | Aktivní varianta | Nulová varianta |
| --- | --- | --- |
| Vlivy na ekosystémy |  |  |
| Vliv na půdu |  |  |
| Rozsah a zábor zemědělské půdy , způsob využití území | 0 | 0 |
| Znečištění půdy | 0 | 0 |
| Topografie, stabilita, eroze | 0 | 0 |
| Horninové prostředí a nerostné zdroje | 0 | 0 |
| Hydrologické charakteristiky | 0 | 0 |
| Chráněné části přírody | 0 | 0 |
| Ukládání odpadů | 0 | 0 |
| Vlivy na vodu |  |  |
| Jakost povrchových a podzemních vod | 0 | 0 |
| Charakter odvodnění oblasti | 0 | 0 |
| Změny v hydrologických charakteristikách | 0 | 0 |
| Vlivy na ovzduší |  |  |
| Množství a koncentrace emisí a jejich vliv na okolí | X | 0 |
| Jiné vlivy – pachy | 0 | 0 |
| Vlivy na flóru a faunu |  |  |
| Poškození a vyhubení druhů, biotopů | 0 | 0 |
| Vlivy na ekosystémy | 0 | 0 |
| Surovinové a energetické zdroje | X | 0 |
| Vlivy na antropogenní systémy |  |  |
| Budovy, architektonické a archeologické památky | 0 | 0 |
| Kulturní hodnoty | 0 | 0 |
| Geologické a paleontologické nálezy | 0 | 0 |
| Vlivy na strukturu a využití území |  |  |
| Doprava | 0 | 0 |
| Navazující stavby | 0 | 0 |
| Infrastruktura | 0 | 0 |
| Estetická kvalita území | 0 | 0 |
| Rekreační využití území | 0 | 0 |
| Ostatní vlivy |  |  |
| Biologické vlivy | 0 | 0 |
| Hluk a záření | 0 | 0 |
| Ostatní vlivy | 0 | 0 |
| Předpokládaný počet impaktů | 2 | 0 |
| X impakt předpokládán |  |  |
| 0 impakt nenalezen |  |  |

# F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

Jedná se o záměr, jehož realizace je časově nenáročná. Realizací záměru nedochází k novému záboru zemědělské, celý záměr se odehraje jako vestavba do stávající haly ve stávajícím areálu firmy v návaznosti na  již existující výrobní haly a inženýrské sítě.

Veškeré pro posouzení potřebné informace jsou uvedeny v textu oznámení případně doloženy v přílohové části a není třeba je ničím doplňovat.

V zájmové ploše stavby jsou některé inženýrské sítě investora, které bude nutné v rámci stavby chránit nebo přeložit.

Při zpracování oznámení bylo čerpáno hlavně z technologického projektu pracoviště vysokotlakého odmašťování, podkladů poskytnutých investorem a projektantem,  stavebním úřadem a zjištění autora oznámení.

Při zpracování oznámení bylo použito těchto podkladů:

- Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 93/2004 Sb..

- Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění zákona č. 92/2004 Sb.

- Zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon.

- Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví

- Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění  zákona č. 188/2004 Sb.

- Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění z. č. 218/2004 Sb..

- Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích

- Zákon č.353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky.

- Zákon č. 50/1976 Sb. , stavební zákon, ve znění zák.č.. 83/1998 Sb., ve znění pozdější úpravy.

- Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů.

- Nařízení vlády č. 103/2003 Sb., o stanovení zranitelných oblastí…..

- Prováděcí předpisy a vyhlášky k citovaným zákonům.

- Atlas životního prostředí ČSFR.

- Projekty vztahující se k posuzovanému záměru

- Atlas podnebí ČSR, Praha 1958

- Atlas životního prostředí a zdraví ČSFR, FVŽP Praha 1992

- Statistická ročenka ŽP ČR, Praha 2002

- Stav ŽP v oblastech působnosti územních odborů MŽP

- Půdy ČR, Milan Tomášek , Praha 2000

- Mapa chráněných území přírody

- Chráněné krajinné oblasti  ČR, Správa CHKO ČR, 1997

- Geografie ČSSR, L.Mištera a kol, SPN

- Biogeografické členění ČR , Martin Culek a kol., 1995.

- Zeměpisný lexikon ČSR.Vodní toky a nádrže. ACADEMIA  Praha 1984.

- Zpravodaj MŽP ČR.

- ACTA HYGIENICA, EPIDEMIOLOGICA ET MICOBIOLOGICA 9/1999

- Mapový portál MŽP – NATURA 2000.

- Územní plán obce

# G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU

Předmětem posouzení je připravovaná vestavba pracoviště vysokotlakého odmašťování dílů do stávající haly staré lakovny ve stávajícím výrobním areálu BLUETECH s.r.o., Pacov na stavební parcele č. 748/1 k.ú. Pacov.

Záměr bude realizován v území určeném územním plánem města jako výrobní (průmyslová) zóna. Dopravně je areál firmy dostupný po stávajících komunikacích procházejících kolem areálu – silnice II. třídy. Záměr si nevyžádá významnější zvýšení nároků na obslužnou dopravu.

Záměr nevyžaduje budování nových parkovacích míst ani budování nových komunikačních a manipulačních ploch v areálu.

Technologie vysokotlakého odmašťování při kterém dochází i k povrchové úpravě ošetřovaných dílů Fe fosfátováním sestává z následujících souborů:

- kabina vysokotlakého odmašťování s technologií

- zneškodňovaní stanice technologických odpadních vod

Pro předúpravu dílů určených k lakování ve stávající lakovně je navrženo použití chemického odmašťování  postřikem roztoku PRAGOFOS 2050 A v odmašťovací kabině a následným oplachem vodou a odfukem studeným vzduchem. Kabina je vzduchotechnikou odsávána nad střechu haly. Přiváděný vzduch je ve vzduchotechnické jednotce ohříván plynovým hořákem s odkouřením komínem nad střechu haly. Instalovaný výkon plynového hořáku 110 kW. Pracovní roztok je připravován ve vysokotlakém vyvíječi WAP vytápěném naftou – instalovaný příkon 60 kW. Spaliny jsou odváděny komínem nad střechu haly. Odpadní vody z procesu předúpravy jsou svedeny na zneškodňovací stanici  a po úpravě parametrů odváděny do splaškové kanalizace v areálu firmy a dále do kanalizace města ukončené ČOV. Provoz zneškodňovací stanice a stanovení limitů pro vypouštění vody je předmětem samostatného vodoprávního řízení.

Zásobování vodou je řešeno ze stávajícího rozvodu vody odebírajícího vodu z vodovodu pro areál BLUETECH s.r.o. z vlastních podzemních zdrojů  a z vodovodu pro město Pacov (dva samostatné oddělené rozvody). Kvalita vody je kontrolována prováděním rozborů vody.

Ošetřovaná plocha 52 500 m2.rok-1. Spotřeba odmašťovacího prostředku PRAGOFOS 0,42 t.rok-1.

Provoz v jedné směně. Obsluhu pracoviště vysokotlakého odmašťování zajistí 2 výrobní a 5 nevýrobních pracovníků  - využito je stávajících zaměstnanců.

Součástí záměru nejsou hygienická zařízení pro zaměstnance – ta jsou již vybudována v areálu a kapacitně vyhovují.

Realizací záměru nebude narušen krajinný ráz, dotčena fauna ani flóra . Záměr se nedotýká žádné lokality NATURA 2000.

Nebude nutný zábor zemědělské ani lesní půdy.

Záměr se nedotýká historických ani kulturních památek, nebude realizován v ploše předpokládaných archeologických nálezů, v ploše patřící mezi poddolovaná území, mezi území zatápěná a s evidovanými pramenními vývěry.

Staveniště  nezasahuje do ochranných pásem vodních zdrojů.

Posuzovaný záměr nemá významné nároky na suroviny – v době budování pracoviště vysokotlakého odmašťování bude potřebné dovézt stavební materiály propravy podlahy stávající haly, montáž odmašťovací kabiny a technologie . Nutné je napojení pracoviště vysokotlakého odmašťování na elektřinu, zemní plyn, vodu a kanalizaci.

Posuzovaný záměr je nutno hodnotit jako stavbu, která doplňuje již provozovaný výrobní areál firmy BLUETECH s.r.o. Pacov s využitím stávající výrobní haly o novou moderní a účinnou technologii odmašťování dílů, kdy dochází i k povrchové úpravě dílů Fe fosfátováním. Tato technologie je šetrná k životnímu prostředí a nahradí dosud používané technologie odmašťování za použití organických rozpouštědel s velkou produkcí těkavých organických látek do ovzduší. Záměr je situován tak, aby minimálně nebo vůbec ovlivňoval zástavbu obce.

Záměr nebude mít významný negativní vliv na jednotlivé složky životního prostředí.

Stavbu v posouzeném rozsahu je možno doporučit k realizaci bez významnějších rizik pro životní prostředí.

# H. PŘÍLOHY

Přílohová část, která následuje, obsahuje mimo jiné vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územního plánu.

I. ÚDAJE O ZPRACOVATELI OZNÁMENÍ

Oznámení zpracoval:

Ing. Josef Charouzek

Menhartova 1559

393 01 PELHŘIMOV

IČO 183 12 594

Tel. 565 323 942, 0602 476567

Osvědčení podle zák. č. 244/1992 Sb.  čj.: 1323/218/OPVŽP/99 ze dne 24.3.1999.

V Pelhřimově dne 29. března 2005.

PŘÍLOHOVÁ ČÁST OZNÁMENÍ.

Seznam příloh:

- Mapa širších vztahů 1: 50 000

- Vodohospodářská mapa 1:50 000

- Situace umístění ve městě

- Situace z katastrální mapy 1 : 1000

- Dispozice pracoviště

- Stanovisko odboru výstavby MÚ Pacov

PŘÍLOHA Č.1

MAPA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ.

PŘÍLOHA Č.2

VODOHOSPODÁŘSKÁ MAPA  1:50 000

PŘÍLOHA Č. 3

SITUACE UMÍSTĚNÍ VE MĚSTĚ

PŘÍLOHA Č.4

SITUACE Z KATASTRÁLNÍ MAPY – 1: 1000

DISPOZICE PRACOVIŠTĚ							PŘÍLOHA Č. 5

PŘÍLOHA Č. 6

STANOVISKO ODBORU VÝSTAVBY MÚ  PACOV