Oznámení záměru

podle přílohy č. 3 k zákonu č. 100/2001 Sb.

ROZŠÍŘENÍ farmy pro dojnice

zemědělská a.s. Krucemburk

Září 2005	FARMTEC A.S.

Skálova 2489

390 02 Tábor

OBSAH:

A.	ÚDAJE O OZNAMOVATELI	3

A. 1.	Obchodní firma	3

A. 2.	IČ	3

A. 3.	Sídlo	3

A. 4.	Oprávněný zástupce	3

B.	ÚDAJE O ZÁMĚRU	3

B. I.	ZÁKLADNÍ ÚDAJE	3

B. I. 1.	Název záměru	3

B. I. 2.	Kapacita (rozsah ) záměru	3

B. I. 3.	Umístění záměru	4

B. I. 4.	Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry	4

B. I. 5.	Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, resp. odmítnutí	4

B. I. 6.	Stručný popis technického a technologického řešení záměru	5

B. I. 7.	Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení	7

B. I. 8.	Výčet dotčených územně samosprávných celků	7

B. I. 9.	Zařazení záměru do příslušné kategorie	7

B. II.	ÚDAJE O VSTUPECH	7

B. II. 1.	Zábor půdy	8

B. II. 2.	Odběr a spotřeba vody	8

B. II. 3.	Surovinové a energetické zdroje	9

B. II. 4.	Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu	10

B. III.	ÚDAJE O VÝSTUPECH	12

B. III. 1.	Emise do ovzduší	12

B. III. 2.	Odpadní vody	15

B. III. 3.	Odpady	15

B.III.4.	Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií	17

B.III.5.	Ostatní	17

B.III.6.	Doplňující údaje	18

C. I.	VÝČET NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH CHARAKTERISTIK DOTČENÉHO ÚZEMÍ	19

C. II.	STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA STAVU SLOŽEK ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ, KTERÉ BUDOU PRAVDĚPODOBNĚ VÝZNAMNĚ OVLIVNĚNY	20

C. II. 1.	Ovzduší a klima	20

C. II. 2.	Voda	21

C. II. 3.	Půda	21

C. II. 4.	Horninové prostředí a přírodní zdroje.	22

C. II. 5.	Fauna a flora, chráněná území, ÚSES	22

D. I.	CHARAKTERISTIKA MOŽNÝCH VLIVŮ A ODHAD JEJICH VELIKOSTI A VÝZNAMNOSTI	23

D. I. 1.	Vlivy na obyvatelstvo	23

D. I. 2.	Vlivy na ovzduší a klima	24

D. II.	ROZSAH VLIVŮ VZHLEDEM K ZASAŽENÉMU ÚZEMÍ A POPULACI	27

D. III.	ÚDAJE O MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH NEPŘÍZNIVÝCH VLIVECH PŘESAHUJÍCÍCH STÁTNÍ HRANICE	27

D. IV.	OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ	28

D. V.	CHARAKTERISTIKA NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH A NEURČITOSTÍ, KTERÉ SE VYSKYTLY PŘI SPECIFIKACI VLIVŮ	29

E.	POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU	30

F.	DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE	31

F. 1	Mapa širších vztahů M 1 : 100 000	31

F. 2	Situace areálu M 1:2880	32

F.4.	Rozptylová studie	35

F. 5	Ilustrační foto	51

F. 6	Stanovisko SCHKO Žďárské vrchy dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb.	52

F. 8	Mapy pozemků dle LPIS v okolí území NATURA 2000	67

F. 9	Vyjádření obce Krucemburk	70

G.	VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU	71

H.	PŘÍLOHA	75

H. 1	Vyjádření stavebního úřadu	75

# A.	ÚDAJE O OZNAMOVATELI

## A. 1.	Obchodní firma

Zemědělská a.s. Krucemburk

## A. 2.	IČ

609 17 962

## A. 3.	Sídlo

Koželužská 385

582 66 Krucemburk

## A. 4.	Oprávněný zástupce

Ing. Milan Stránský

předseda představenstva

Koželužská 385

582 66 Krucemburk

tel.: 569 697 707

Kontaktní osoba

Ing. Jiří Uchytil

ředitel

Koželužská 385

582 66 Krucemburk

tel.: 569 697 707

# B.	ÚDAJE O ZÁMĚRU

## B. I.	ZÁKLADNÍ ÚDAJE

### B. I. 1.	Název záměru

#### Rozšíření farmy pro dojnice

### B. I. 2.	Kapacita (rozsah ) záměru

V současné době jsou v areálu Zemědělské a. s. Krucemburk ve středisku Krucemburk v provozu následující objekty chovu zvířat: nový kravín pro 304 ks dojnic (334,4 VDJ), 2 rekonstruované kravíny typu K-96 s kapacitou 2 x 103 ks dojnic (226,6 VDJ), porodna s kapacitou 68 ks krav (74,8 VDJ), teletník s kapacitou 100 ks telat 3-6 měsíců (28 VDJ), 100 ks telat 0-3 měsíce v boudách (15 VDJ) a objekt výkrmu prasat 300 ks (36 VDJ). Stáje pro dojnice jsou provozovány jako bezstelivové, porodna, výkrm prasat a odchov telat je provozován stelivovým způsobem. Nově investor zamýšlí v areálu zrušit výkrm prasat. V jedné z již rekonstruovaných stájí K-96 budou nově místo dojnic ustájeny jalovice v počtu 103 ks (87,6 VDJ), ve druhém krávy na sucho ve stejném počtu. Dále hodlá v těsném sousedství areálu postavit novostavbu stáje pro 400 ks dojnic (440 VDJ) s dojírnou, zázemím a jímku na kejdu. Zvýší se rovněž kapacita odchovávaných telat v boudách na 170 ks (25,5 VDJ). Celková současná kapacita areálu činí v přepočtu na dobytčí jednotky 714,8 VDJ, po úpravách areálu bude na farmě ustájeno (1103,6 VDJ).

### B. I. 3.	Umístění záměru

Kraj:	Vysočina

Okres:	Havlíčkův Brod

Obec:	Krucemburk

Katastrální území:	Krucemburk

### B. I. 4.	Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry

Charakter stavby:	novostavba

Odvětví:	zemědělství, živočišná výroba

Předmětem posuzování je výstavba novostavby stáje pro dojnice s kejdovým provozem, dojírny se zázemím a jímky na kejdu. Stávající dojírna bude zrušena, protože ji nelze zkapacitnit a novému provozu by nepostačovala. Stáje typu K-96 budou využity pro ustájení krav na sucho a jalovic, technologie ani počet ustajovacích míst se nemění. Dojde k navýšení počtu ustájených telat ve venkovních boudách umístěných na zpevněné ploše mezi stájemi K-96 na 170 ks telat. V sousedství stávající jímky na kejdu hodlá investor vybudovat novou skladovací jímku na kejdu. Novostavbou stáje dojde k celkovému navýšení kapacity farmy v přepočtu na dobytčí jednotky na cca (1103,6 VDJ).

Navrhované úpravy areálu umožní přemístění dojnic z nevyhovujících vazných stájí v areálech v obcích Vojnův Městec a Ždírec n. D., dojde tak ke zlepšení kvality ustájení, zoohygienických podmínek, snížení pracnosti pro obsluhu a zvýšení produktivity práce. Novostavbou stáje, dojírny a jímky na kejdu dojde ke zlepšení ekologické bezpečnosti stájí – provedení podlah stáje s hydroizolací, odvedení kejdy do nové nepropustné jímky na kejdu s detekčním systémem. V areálu se dále nachází výše popsané objekty chovu telat, porodna krav a výkrmu prasat. Objekt chovu prasat nebude po výstavbě novostavby stáje dále využíván. Kumulaci s jinými záměry je možno vyloučit, vzhledem k tomu, že se v okolí areálu nenacházejí jiné záměry, které by mohly s posuzovaným záměrem spolupůsobit.

### B. I. 5.	Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, resp. odmítnutí

Cílem je vybudovat nové moderní prostory se zaměřením na welfare zvířat a eliminaci vlivů na životní prostředí, a tím zabezpečit pro budoucnost podmínky ekologického chovu. Předkládaná varianta nejlépe vyhovuje potřebám investora, který v současné době provozuje chov dojnic v dnes již částečně nevyhovujících objektech v popisovaném areálu a dále v obcích Vojnův Městec a Ždírec n. D. Stávající objekty chovu dojnic v areálu byly provozovány jako volné bezstelivové, kejda byla odstraňována automatickými lopatami do kejdového kanálu na konci stáje a kejdovou kanalizací odtékala do jímky. Vzhledem k dnešním požadavkům na prosvětlení a provětrání stájí, které mají společně s krmnou dávkou největší vliv na užitkovost dojnic se využívání stájí K 96 k chovu produkčních dojnic jeví již jako ne zcela optimální. Dalším důvodem pro výstavbu novostavby stáje je i nevyhovující stav objektů a technologií na dalších farmách (Vojnův Městec a Ždírec n. D), kde jsou dojnice ještě chovány ve vazném stelivovém ustájení s dojením na stání. Tento systém je v dnešní době již zcela nevyhovující, jak z hlediska pohody zvířat, tak i z hlediska ekonomiky provozu. V neposlední řadě i z hlediska vlivů na životní prostředí, protože hnůj z těchto stájí je skladován na nezpevněných polních hnojištích. Proto se investor rozhodl soustředit chov dojnic do areálu v Krucemburku, kde již vybudoval jednu stáj v souladu s dnešními požadavky na ustájení dojnic (maximálně vzdušná otevřená stáj). Areál bude dále doplněn novou jímkou na kejdu a novou dojírnou. Dojnice v novostavbě budou ustájeny volně v lehacích boxech s bezstelivovým provozem. Systém ustájení v ostatních stájích se nemnění. Navržené úpravy střediska přinesou požadovaný efekt, který je v dnešní době vyžadován jak z hlediska ekonomiky provozu, tak i z hlediska životního prostředí (vlivy na vody, ovzduší atp.). Kejda z novostavby bude uskladněna v nové jímce. Moderní technologie ustájení, krmení, dojení umožňují vytvořit velice dobré podmínky pro pobyt a pohodu zvířat „welfare“ a zabezpečit vysokou úroveň obsluhy a produktivity práce. Dostavbou stávajícího areálu při využití již existujících objektů se významně zvýší produktivita práce. Hlavními znaky navrhovaného řešení je technická jednoduchost, kvalitní a spolehlivá technologie.

Zvažované varianty:

V rámci oznámení byla zpracována pouze jedna varianta, která řeší novostavbu stáje pro dojnice, dojírny a jímky. Varianta plně vyhovuje i vzhledem k návaznosti a využití stávajících funkčních částí areálu (seník, jímka, silážní a senážní žlaby). Investor tímto řešením soustředí chov dojnic do moderního areálu, který bude nově vybaven souvisejícími stavbami a technologií (jímka, dojírna). V úvahu by mohla připadat varianta rekonstrukce nebo výstavby stáje v jiném z areálů. Tato varianta by však nepřinesla požadovaný efekt, vzhledem k vyšším nákladům na výstavbu a provoz (dvě dojírny, …).

Nulová varianta:

Při zachování stávajícího stavu chovu dojnic na farmách Vojnův Městec a Ždírec n. D ve stávajících objektech by musel být tento chov v brzké době ukončen, protože tak jak byl provozován je z hlediska ekonomiky a z hlediska pohody zvířat již nevyhovující. Při zachování stávajícího stavu, tak po uzavření dožívajících stájí nebude mít investor k dispozici potřebnou stájovou kapacitu pro dojnice. Došlo by sice ke snížení zatížení katastrů obcí Vojnův Městec a Ždírec n. D. živočišnou výrobou, ale investor by neměl dořešen chov dojnic, což by vedlo i k nedostatku statkových hnojiv, který by musel být kompenzován používáním pro životní prostředí méně příznivých průmyslových hnojiv. S tím souvisí i následné zvýšení provozní nákladů na výrobu zemědělských produktů.

V rámci variantnosti řešení investor dále zvažoval systém ustájení (stelivové x bezstelivové). Po zvážení jednotlivých variant se investor i vzhledem k ekonomice provozu rozhodl pro variantu bezstelivového ustájení. S touto technologií má již dlouholeté zkušenosti a je vybaven mechanizací na aplikaci kejdy.

### B. I. 6.	Stručný popis technického a technologického řešení záměru

Údaje o záměru pro potřeby oznámení dle zákona č. 100/2001 Sb. jsou převzaty ze studie, kterou zpracovala firma Farmtec a.s., oblastní ředitelství Tábor. Je navržena výstavba následujících objektů.

SO-01- Stáj pro dojnice

Nová stáj je navržena pro bezstelivový provoz a volné ustájení dojnic ve volných boxech s ustájením dojnic na gumových matracích. Je řešena jako hala železobetonové konstrukce se střechou sedlového tvaru. Hala je osově rozdělena na středový krmný stůl, 2 krmné chodby, 4 řady lehacích boxů a 2 hnojné chodby. Stáj bude rozdělena na 4 skupiny. Každá skupina má volný přístup ke krmnému stolu a k napájecím žlabům, které jsou umístěny v průchodech do krmiště. Boční zábrany jsou navrženy z ocelových pozinkovaných trubek. Rozdělení skupin je pomocí ocelových pozinkovaných branek. Obvodový plášť je navržen z fošen do výšky parapetu, nad parapetem je použita svinovací plachta. Proti chodbám jsou v obou štítech haly umístěna vrata pro průjezd prostorem krmného stolu a pro vjezd na hnojné chodby a krmiště pro případnou manipulaci ve stájovém prostoru. V podélné západní stěně bude proveden průchod pro přehánění krav do dojírny. Vrchní vrstvu střešního pláště bude tvořit vlnitá krytina např. Vltava tmavé barvy a prosvětlovací vlnité pásy s plochou do 20 % celkové plochy střechy. Do hřebenu střechy bude osazena větrací štěrbina. Větrání stáje bude přirozené, nasávání vzduchu podélnými stěnami, odvod vzduchu hřebenovou větrací štěrbinou. Omítky štítů v bílé barvě, dřevěné podélné stěny, opláštění štítů a truhlářské výrobky nátěr Luxol Pinie. Podlahy ve stáji v profilu dle požadavků technologie budou provedeny z betonové mazaniny na vodotěsné izolaci, zajišťující stavbu proti průsaku močůvky do podloží, podlaha hnojných chodeb a krmišť je tvořena železobetonovými rošty na podroštových kanálech, kejda je prošlapávána rošty do podroštových kanálů a odváděna kanalizací do přečerpávací jímky. Podroštové kanály jsou rovněž izolovány proti průsaku do podloží vloženou hydroizolací.

SO-02 – Dojírna

Nová kruhová dojírna má kapacitu 32 stání a včetně provozních a sociálních zařízení bude postavena vedle nové stáje. Jedná se o klasickou zděnou stavbu se sedlovou střechou, nosným prvkem střechy je ocelový vazník podepřený na obvodových stěnách. Podhled stropu je šikmý, zateplený v části vlastní dojírny a čekárny. V části zázemí je rovný keramický zateplený strop. Objekt dojírny je rozdělen na tři části. Část navazující na přeháněcí koridor ze stájí tvoří čekárna před dojením. Druhou část tvoří vlastní kruhová dojírna s kapacitou 32 stání. Třetí část je technické zázemí pro chlazení a skladování mléka a sociální zázemí pro obsluhu. V celé stavbě budou provedeny nové podlahy izolované proti průsaku močůvky. Dojírna bude obložena keramickou dlažbou, podlaha z čedičové dlažby. Čekárna před dojením bude šikmá ve spádu se stoupáním směrem k vlastní dojírně, podlaha bude tvořena částečně čedičovou dlažbou s protiskluzovou úpravou, z větší části železobetonovými rošty na podroštových kanálech, stěny navrhujeme obložit. V ostatních mokrých provozech je navržena protiskluzová dlažba. Objekt dojírny i čekárny před dojením je zateplen: střecha se zatepleným podhledem, obvodový plášť z keramického zdiva tl. 450 mm. Střešní krytina je navržena vlnitá vláknocementová bezazbestová. Odpadní a oplachové vody z mléčnice a sociálního zázemí budou svedeny do splaškové kanalizace, která bude zaústěna na stávající ČOV. Oplachové vody z čekárny a dojírny budou kanalizací odváděny do přečerpávací jímky, odkud budou přečerpávány do skladovací jímky. Odvětrání dojírny a čekárny je řešeno jako přirozené pomocí oken a střešní hřebenové štěrbiny, ostatní místnosti jsou větrány přirozeně okny. Vytápění předpokládáme přímotopnými el. spotřebiči.

Součástí objektu dojírny je přeháněcí koridor z nové stáje a ze stávající stáje v areálu (v dojírně se budou dojit všechny dojnice na farmě). Přeháněcí koridor je navržen zastřešený pultovou střechou na ocelové konstrukci. Izolovaná podlaha z betonové mazaniny je oddělena soklem od okolního terénu.

SO-03 Jímky

Pro skladování oplachových vod a kejdy ze stáje a z dojírny bude provedena monolitická železobetonová částečně zapuštěná jímka s užitným objemem 4885 m3, pro přečerpávání kejdy a odpadních vod do skladovací jímky bude provedena kruhová železobetonová zapuštěná jímka s užitným obsahem 70 m3. Obě kruhové otevřené železobetonové monolitické jímky budou provedeny specializovanou firmou. Oplachové vody a kejda potečou ze stáje a z dojírny do přečerpávací jímky samospádem, z přečerpávací jímky budou přečerpávány do skladovací jímky. Jímky budou opatřeny kontrolními systémy zaústěnými do kontrolních šachet. Vedle skladovací jímky bude vybetonována izolovaná plocha, odvodněná do přečerpávací jímky. Tato plocha bude oddělená od okolního terénu, aby nedošlo k vniknutí srážkových vod z okolí na plochu a bude sloužit jako čerpací místo při čerpání kejdy do dopravního prostředku.

SO-04 Komunikace a zpevněné plochy

Pro zajištění provozu nových objektů a napojení na stávající vnitrofaremní komunikace budou v nutném rozsahu provedeny nové komunikace a zpevněné plochy. Konstrukční výška nových komunikací je navržena v tl. 430 mm. Jsou navrženy asfaltové komunikace. Komunikace umožní příjezd ke stáji, k dojírně a k čerpacímu místu u jímky ze stávajících komunikací v prostoru stávající farmy.

SO-05 Přípojka elektro

El. energie bude zajištěna pomocí nové zemní kabelové přípojky délky cca 245 m. Napojení ze stávající trafostanice na hranici farmy. V objektu dojírny (SO-02) bude provedena nová elektrorozvodna, odkud budou napojeny všechny objekty, které projekt řeší.

SO-06 Přípojka vody

Přípojka vody bude provedena ze zemního hydrantu v areálu farmy zemní přípojkou délky cca 150m.

SO-07 Splašková kanalizace

Splašková kanalizace bude sloužit k odvedení všech odpadních vod z objektů dojírny na stávající ČOV, dále bude vybudována kanalizace, která bude odvádět kejdu ze stáje a oplachové vody z čekárny a dojírny do přečerpávací jímky. Kanalizace bude tvořena  PVC trubami se spádem min 3%.

Úroveň navrženého technologického řešení plánovaného areálu převyšuje současnou úroveň zemědělských staveb.

### B. I. 7.	Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení

Datum zahájení stavby bude upřesněno na základě výsledků procesu posouzení vlivů záměru na životní prostředí, stavebního řízení, zahájení stavby se předpokládá v roce 2006 a bude probíhat cca 18 měsíců.

### B. I. 8.	Výčet dotčených územně samosprávných celků

Kraj:	Vysočina

Pověřený úřad s rozšířenou pravomocí: Chotěboř

Obec:	Krucemburk

### B. I. 9.	Zařazení záměru do příslušné kategorie

Z hlediska zákona č. 100/2001 Sb. naplňuje původní areál dikci bodu 1.7 „Chov hospodářských zvířat s kapacitou od 180 dobytčích jednotek.“, kategorie I, přílohy č. 1 k citovanému zákonu, jeho rozšíření je tedy změnou kapacity přesahující 25 % (§4, odst. 1, písm. c), která bude posouzena ve zjišťovacím řízení.

## B. II.	ÚDAJE O VSTUPECH

Novostavba stáje pro dojnice, dojírny a jímky budou realizovány v areálu střediska a jeho těsném sousedství, kde hospodaří Zemědělská a.s. Krucemburk. v katastrálním území Krucemburk.

Vstupy je možno rozdělit do dvou etap.

a) Vstupy v období výstavby – dovoz stavebních materiálů, technologie, elektrická energie a voda

b) Vstupy v období provozu - pro provoz stájí bude potřeba elektrická energie pro osvětlení a stájovou technologii – odkliz kejdy, dojení, apod. Areál je na rozvodnou síť připojen prostřednictvím vlastní trafostanice, která je umístěna na západním okraji areálu u silnice.

Pro provoz stájí bude dále potřebná voda k napájení a pro dojírnu a zázemí v množství, které se nebude významně lišit oproti spotřebě v původním stavu. Voda bude i nadále dodávána z obecního vodovodu, který plně kapacitně dostačuje. Mezi další vstupy patří krmivo (siláž, senáž, seno, šroty).

### B. II. 1.	Zábor půdy

Pozemky na kterých proběhne výstavba se nacházejí na katastrálním území Krucemburk ve stávajícím areálu střediska a částečně za hranicí areálu. Jedná se o pozemky č. 1406/45, 1406/46, 1406/81, 1406/80, 1406/82, 1406/83, 1406/51, 1682, 1407/9 (novostavba stáje, dojírna), 1684, 1408/1, 1408/9 (jímka). Plochy přiléhající ke stávajícím objektům jsou zpevněné. Celková zastavěná plocha po provedení novostaveb se zvětší o cca 5 820 m2. Výstavba proběhne ve stávajícím areálu, s výjimkou objektu novostavby stáje, která je umístěna za hranicí stávajícího areálu a dojde k záboru zemědělské půdy a bude třeba provést vynětí pozemků ze zemědělského půdního fondu. Novostavby nebudou zasahovat do pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL).

Posuzovaný záměr a stávající areál se nachází v Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy, nezasahuje do žádného z dalších zvláště chráněných území přírody ve smyslu ustanovení § 14 zákona 114/1992 Sb. Ochranná pásma zvláště chráněných území přírody (§ 37 odstavce 1 zákona č. 114/1992 Sb.) nejsou polohou posuzovaného záměru dotčena.

Ochranná pásma lesních porostů (§ 14 odstavce 2 zákona 289/1995 Sb. nejsou polohou a vlivy posuzovaného záměru dotčena.

### B. II. 2.	Odběr a spotřeba vody

Průměrná celoroční spotřeba vody související s živočišnou výrobou na farmě po navržených úpravách byla vyčíslena na 20 043,5 m3/rok. Voda bude zajištěna připojením na stávající faremní rozvody, které jsou napojeny na dostatečně kapacitní obecní vodovod. Potřebu vody je možné rozdělit do následujících kategorií.

a) Voda k napájení:

Pro napájení skotu je třeba do stájí přivést vodu v kvalitě pitné vody, která je zajištěna z dostatečně kapacitního obecního vodovodu. Podle „Technického doporučení Ministerstva zemědělství ČR“ je potřeba napájecí vody v průměru 50 l, maximálně 70 l na dojnici/den. v průměru 30 l, maximálně 50 l na jalovici/den a v průměru 15 l, maximálně 20 l na tele/den.

V areálu farmy bude celkem ustájeno 270 ks telat, 103 ks jalovic a 875 ks dojnic.

Potřeba vody:

průměr:	(15 x 270 + 30 x 103 + 50 x 875) x 365 = 18 574 850 l  tj. 18 574,9  m3.rok-1

maximum:(20 x 270 + 50 x 103 + 70 x 875) x 365 = 26 207 000 l  tj. 26 207 m3.rok-1

b) Voda pro hygienická zařízení:

Společně s dojírnou bude vybudováno i nové sociální zázemí. Pro jeho provoz byla vyčíslena spotřeba 175,2 m3 vody za rok.

c) Voda na dezinfekci stájí:

Dezinfekce stájí bude prováděna 2 x ročně při spotřebě cca 1 l na m2 na hrubé mytí a 0,5 l na m2 pro dočištění pomocí tlakové vody WAP. Předpokládaná spotřeba pro jednu dezinfekci stájí činí na plochu stájí 8190 m2 celkem: 8 190 x 1,5 l = 12,3 m3

Celková roční potřeba 2 x 12,3 = 24,6 m3.rok-1.

d) Voda spotřebovaná v dojírně a mléčnici:

Podle citovaného „Technického doporučení MZe“ bude spotřeba vody

-průměrná 40 l./ks.den 	704 x 40 x 365 = 10 278 400 l  tj. 10 278,4 m3.rok-1

- maximální 65 l/ks.den 	704 x 65 x 365 = 10 702 400 l  tj. 16 702,4 m3.rok-1

Skutečná potřeba vody se však u moderních dojíren pohybuje na mnohem nižší úrovni a byla vyčíslena na 1 268,8 m3.rok-1

Celková potřeba vody na farmě:

průměrně:	18 574,9 + 175,2 + 24,6 + 10 278,4 = 29 053,1  m3. rok-1

maximálně:	26 207 + 175,2 + 24,6 + 16 702,4  = 43 109,2  m3.rok-1

skutečná:		18 574,9 + 175,2 + 24,6 + 1 268,8 = 20 043,5  m3. rok-1

Po navrhovaných úpravách farmy nedojde ke zvýšení spotřeby vody pro živočišnou výrobu oproti původnímu stavu, který dle technických doporučení MZe činil cca 21 911 m3/rok. Během stavebních úprav bude spotřeba vody zanedbatelná, neboť většina stavebních materiálů (beton) bude na stavbu přivážena.

### B. II. 3.	Surovinové a energetické zdroje

Materiál bude zajišťovat dodavatel stavby. Nová stáj pro dojnice bude tvořena ocelovými popř. železobetonovými prvky a dodána výrobcem určeným na základě výběru investora. Spotřeba elektrické energie bude zabezpečena ze stávajících rozvodů a novou přípojkou od trafostanice u areálu. V době výstavby bude zanedbatelná a v době provozu se nebude významně lišit od původní spotřeby.

Potřeba krmiva na farmě se bude měnit následovně:

Spotřeba krmiv původní:

| Kategorie | ks | kg/ks.den | Celkem kg/den | Celkem t/rok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dojnice | 578 | siláž, senáž 35 seno 3 jádro 5 | 20 230 1 734 2 890 | 7 384 632,9 1 054,9 |
| Telata do 6 měsíců | 200 | seno 0,7 | 140 | 51,1 |
| Výkrm prasat | 300 | šrot 3,3 | 990 | 361,4 |
| C e l k e m |  |  |  | 9 484,3 |

Spotřeba krmiv navrhovaná:

| Kategorie | ks | kg/ks.den | Celkem kg/den | Celkem t/rok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dojnice | 875 | siláž, senáž 35 seno 3 jádro 5 | 30 625 2 625 4 375 | 11 178,1 958,1 1596,9 |
| Jalovice | 103 | siláž, senáž 15 seno 1 jádro 1 | 1 545 103 103 | 563,9 37,6 37,6 |
| Telata do 6 měsíců | 270 | seno 0,7 | 189 | 69 |
| C e l k e m |  |  |  | 14 441,2 |

Spotřeba steliva se mění následovně:

Původní spotřeba steliva na farmě pro ustájení krav v porodně, telat a prasat ve výkrmu byla cca 297,9 t/rok.

Spotřeba steliva se sníží vlivem rušení chovu prasat a zvýší vlivem navýšení počtu telat. Celkem bude potřeba 182,3 t/rok. Ve stájích pro dojnice, krávy na sucho a jalovice bude využit bezstelivový systém ustájení.

Ostatní:

Dále bude potřeba určité množství léčiv, dezinfekčních, dezinsekčních a deratizačních prostředků. Toto množství je vzhledem k výše uvedeným položkám zanedbatelné. Z těchto položek jsou nejvýznamnější prostředky pro dezinfekce dojícího zařízení, kterých bude potřeba cca 1 t.rok-1. Množství použitých dezinfekčních prostředků je závislé na použitém typu dojírny. Běžné chemické prostředky na proplachy a dezinfekci dojícího zařízení (např. SAVAGRO A, SAVAGRO K a další) patří do skupiny chemických přípravků vykazujících nebezpečné vlastnosti (převážně žíraviny) ve smyslu § 2 zákona č. 356/2003 Sb. o chemických látkách a přípravcích.

### B. II. 4.	Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu

Posuzovaný záměr leží v sousedství stávajícího zemědělského areálu, který je dopravně zpřístupněn po místní komunikaci ze silnice I. třídy č. 37 Ždírec n. Doubravou – Žďár nad Sázavou a dále po komunikaci III. třídy směr Hluboká. Vnitroareálové komunikace jsou zpevněné převážně živičné. V souvislosti s  novostavbou stáje není třeba zřizovat nové dopravní napojení areálu farmy.

Dopravu je možno rozdělit do dvou etap, jedná se o období výstavby a období vlastního provozu. Vzhledem k nevelkému rozsahu stavebních prací budou využívány lehké i těžké nákladní automobily běžných typů. Průměrný denní pohyb vozidel nelze předem stanovit. Nárůst dopravy v souvislosti s výstavbou (stavební materiály a stroje) bude časově omezený a nevýznamný Veškerá doprava se bude dotýkat výše uvedených komunikací a vnitroareálových komunikací.

Zásobování areálu je zajišťováno převážně nákladními automobily a traktory s vlekem a bude probíhat po výše zmíněných přepravních trasách. Zatížení dopravní sítě bude i nadále v době provozu vyvolávat pravidelný odvoz mléka, hnoje, nárazově bude do areálu dováženo krmivo, stelivo a z areálu odvážena kejda. Dále dochází k manipulaci se zvířaty (přivážení, odvážení), cestám obsluhy a dalšího personálu, veterináře a podobně. K významnému navýšení intenzity dopravy související s provozem farmy vzhledem k provozu na komunikaci I/37 nedojde.

Za základ dopravního zatížení byly vzaty potřeby dopravy vyhodnocené v následující tabulce, je porovnávána doprava související s původním provozem farmy a doprava související s provozem farmy po výstavbě stáje a zrušení chovu prasat:

| Surovina k přepravě | Potřeba přepravy v t.rok –1 původní po dostavbě | Počet jízd za rok původní po dostavbě | Přepočtený počet jízd za den původní po dostavbě |
| --- | --- | --- | --- |
| Seno | 684 | 1064,7 | 171 | 355 | 0,47 | 0,97 |
| Senáž a siláž | 7384 | 11742 | 820 | 1304 | 2,25 | 3,57 |
| Jádro, šroty | 1416,3 | 1634,5 | 177 | 204 | 0,48 | 0,56 |
| Stelivová sláma | 297,9 | 182,3 | 99 | 61 | 0,27 | 0,16 |
| Mrva | 2792 | 2194 | 279 | 219 | 0,76 | 0,60 |
| Kejda | 7854 | 13654 | 604 | 1050 | 1,65 | 2,88 |
| Mléko | 4080 | 5632 | 365 | 365 | 1,0 | 1,0 |
| Zvířata | 307 | 158 | 102 | 52 | 0,28 | 0,14 |
| C e l k e m | 24815,2 | 36261,5 | 2617 | 3610 | 7,16 | 9,88 |

Z uvedených kalkulací je zřejmé, že počet jízd v jednom směru se zvýší o cca 2,72 jízdy za den.

V následující tabulce jsou uvedeny počty jízd jednotlivých kategorií vozidel zajišťujících dopravu související s provozem stájí (za původního stavu a po úpravách areálu).

| Vozidlo –kategorie | Počet jízd za den stávající po dostavbě | Počet jízd za rok stávající po dostavbě |
| --- | --- | --- |
| Nákladní auta | 2,52 | 2,3 | 923 | 840 |
| Osobní auta | 3 | 3 | 1095 | 1095 |
| Traktory s vlekem | 4,64 | 7,58 | 1694 | 2770 |

Nároky na zatížení komunikační sítě vyplývají z množství přepravených hmot (především krmiva, steliva, hnoje a kejdy). Z těchto hodnot vyplývá průměrný denní počet jízd nákladních aut (obousměrně při jednosměrném vytížení vozidel) cca 4,6 jízdy/den a 15,2 jízdy traktorů za den. Celkový počet jízd bude vyšší, bude zahrnovat i další cesty (jízdy zaměstnanců, doprava ostatních substrátů včetně odvozu odpadů apod.). V každém případě se jedná o zvýšení dopravní zátěže ve srovnání s původním stavem. Vzhledem k celkové dopravní zátěži na komunikaci I/37, která na základě sčítání dopravy z roku 2000 činí průměrně 3563 vozidel za 24 hodin se však jedná o nevýznamný vliv. Část dopravy cca 1/3 související s obhospodařováním pozemků bude směřovat jižním směrem od areálu na Staré Ransko, Hlubokou, Radostín.

## B. III.	ÚDAJE O VÝSTUPECH

### B. III. 1.	Emise do ovzduší

Při provozování živočišné výroby vznikají rozkladem organické hmoty (zbytky krmiva, steliva, výkaly) látky, které způsobují znečišťování ovzduší. Z těchto látek je nejvýznamnější vznik amoniaku v menších množstvích pak vzniká i sirovodík, pachové látky a oxid uhličitý.

Koncentrace sirovodíku a oxidu uhličitého se při dodržování zásad správného provozu, pro které navrhovaný provoz vytváří příznivé předpoklady, pohybují na velice nízké úrovni a neměly by v žádném případě překročit parametry, uvedené v objemových % v PP MZe 11/96 t.j. u CO2  0,25 %, u NH3  0,0025 % a u  H2S  0,0007 %.

Za těchto předpokladů mohou tyto emise v zásadě ovlivňovat pouze ovzduší v nejbližším okolí stájových objektů .Tyto koncentrace neovlivní negativně zdravotní stav zvířat ani obsluhy a v okolním prostředí se díky dostatečnému ředění větracím vzduchem negativním způsobem neprojeví.

Amoniak:

Pro výpočet emisí byly použity emisní faktory uvedené v příloze č. 2 k Nařízení vlády č. 353/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, kde je pro chov dojnic optimálním způsobem stanoven emisní faktor amoniaku ve výši 24,5 kg/kus a rok, pro chov telat, jalovic a býků optimálním způsobem 13,7 kg/ kus o hmotnosti 350 kg a rok, pro výkrm prasat 8,3 kg/kus a rok. Vzhledem k tomu, že citované nařízení vlády neuvádí emisní faktory pro chov dojnic bezstelivovým způsobem jsou pro výpočet použity emisní faktory pro stelivové ustájení.

Původní stav emisí z areálu dle ustájeného počtu zvířat:

telata, býci, jalovice	dojnice (optimální zp.)

Celkový emisní faktor:	13,7  kg NH3/ks.rok	24,5  kg NH3/ks.rok

z toho:	stáj	  6,0  kg NH3/ks.rok	10,0  kg NH3/ks.rok

hnůj	  1,7  kg NH3/ks.rok	  2,5  kg NH3/ks.rok

aplikace 	  6,0  kg NH3/ks.rok	12,0  kg NH3/ks.rok

prasata výkrm

Celkový emisní faktor:		  8,3  kg NH3/ks.rok

z toho:	stáj		  3,2  kg NH3/ks.rok

kejda (hnůj)		  2,0  kg NH3/ks.rok

aplikace 		  3,1  kg NH3/ks.rok

V areálu byla kejda skladována a proto byla do výpočtu emisí z areálu zahrnuta emise ze stáje a skladování kejdy, hnůj byl denně odvážen mimo areál:

Telata v mléčné výživě– 100 kusů – po přepočtu na 350 kg ŽH – 21,4 kusů

Telata v rostlinné výživě– 100 kusů – po přepočtu na 350 kg ŽH – 40 kusů

(510 x (10+2,5)) + (68 x 10) + (61,4 x 6) + (300 x 3,2) =  8 383,4 kg NH3.rok-1

Celková emise z  areálu:	8 383,4 kg NH3.rok-1

Stav emisí z areálu po dostavbě a změnách:

V areálu bude kejda skladována a proto byla do výpočtu emisí z areálu zahrnuta emise ze stáje a skladování kejdy, hnůj ze stlaných provozů bude denně odvážen mimo areál:

Telata v mléčné výživě– 170 kusů – po přepočtu na 350 kg ŽH – 36,4 kusů

Telata v rostlinné výživě– 100 kusů – po přepočtu na 350 kg ŽH – 40 kusů

Jalovice – 103 kusů - po přepočtu na 350 kg ŽH – 125 kusů

(807 x (10+2,5)) + (68 x 10) + (125 x (6 + 1,7)) + (76,4 x 6) =  12 188,4 kg NH3.rok-1

Celková emise z areálu dle ustájeného počtu zvířat bude:  12 188,4 kg NH3.rok-1

Zdrojem znečišťování ovzduší není jen posuzovaná technologie ustájení. Platná legislativa totiž naprosto jednoznačně uvádí (NV 353/2002 Sb., příloha č. 2, kap. 1.5.): „Ke zdroji znečišťování zařazenému do příslušné kategorie a skupiny podle bodů 1.1 až 1.4 náleží i plochy rostlinné výroby a činnosti, pokud jsou spojeny s nakládáním látkami uvolňujícími emise amoniaku a pachových látek pocházejícími z provozu zdroje.“

Je tedy naprosto zřejmé, že součástí zdroje je i pole, na které je hnůj a kejda vyvážena, celkové emise jsou tedy vyšší, ale jsou rozptýlené na větší ploše.

Celková emise z chovu skotu a prasat a ploch rostlinné výroby (původní) je:

(510 x 24,5) + (68 x 24,5) + (61,4 x 13,7) + (300 x 8,3) =  17 492,2 kg NH3.rok-1

Celková emise z chovu skotu a ploch rostlinné výroby po změnách v areálu bude:

(807 x 24,5) + (68 x 24,5) + (125 x 13,7)) + (76,4 x 13,7) =  24 196,7 kg NH3.rok-1

Lze tedy konstatovat, že výstavbou nové stáje dojde ke zvýšení emisí.

V objektech chovu skotu budou ale využity snižující technologie emisí amoniaku (odkliz kejdy (hnoje) ze stáje několikrát denně, lze využít procento snížení emisí amoniaku (50 %). Celková emise z farmy se sníží o:

(807 x 10 x 0,5) + (68 x 10 x 0,5)  =  4 375 kg NH3.rok-1

Celková emise z chovu skotu po změnách v areálu s využitím snižujících technologií bude maximálně:

12 188,4 – 4375  =  7 813,4 kg NH3.rok-1

Při využití snižujících technologií dojde ke snížení emisí amoniaku z areálu oproti původnímu stavu chovu dojnic a prasat.

Předpokladem pro možnost použití a uznání snižujících technologií emisí amoniaku je zpracování plánu zavedení zásad správné zemědělské praxe a jeho schválení krajským úřadem kraje Vysočina.

Z hlediska zařazení do kategorie zdrojů znečišťování ovzduší podle Nařízení vlády č. 353/2002 Sb., lze objekty chovu skotu vzhledem k původnímu stavu ustájených zvířat zařadit do kategorie velkých zdrojů znečišťování ovzduší, objekty chovu prasat do kategorie malých vybraných zdrojů znečišťování ovzduší. Po provedených úpravách areálu farmy budou objekty chovu skotu zařazeny mezi zvláště velké zdroje znečišťování ovzduší. Pro tyto zdroje znečišťování ovzduší platí specifický emisní limit pro amoniak na úrovni obecného emisního limitu, tj. při hmotnostním toku amoniaku vyšším než 500 g/h nesmí být překročena úhrnná hmotnostní koncentrace 50 mg/m3 znečišťující látky v odpadním plynu (Vyhláška MŽP č. 356/2002 Sb.). Dále platí specifický emisní limit pro pachové látky 50 OUER/m3 (Nařízení vlády č. 353/2002 Sb.).

Zdrojem emisí amoniaku a doprovodných látek budou tedy objekty chovu skotu, které budou přirozeně větrány a lze předpokládat, že se vzduch ve stájích vymění v rozsahu 2 - 3 x za hodinu, dle teploty ve stáji a jejím okolí. Vzhledem k tomu, že se jedná moderní vzdušné stáje, bude vyprodukovaný amoniak dostatečně „naředěn“ a jeho koncentrace nebude dosahovat výše uvedené maximální hranice. Dalším zdrojem v areálu bude skladovací jímka na kejdu. Vzhledem k původnímu stavu chovaných zvířat na farmě dojde ke zvýšení produkce látek znečišťujících ovzduší. Při použití snižující technologií emisí amoniaku, které lze předpokládat, dojde naopak ke snížení emisí amoniaku oproti původnímu stavu. Stejný vývoj lze očekávat i u emisí pachových látek.

Dále byla zpracována rozptylová studie amoniaku, která rovněž prokázala, že limity uvedené ve výše uvedených právních předpisech nebudou překročeny. Maximální modelové koncentrace amoniaku pro původní stav byly vypočteny v areálu farmy o hodnotě 163,21 μg.m-3 pro maximální krátkodobé koncentrace a o hodnotě 28,25 μg.m-3 pro roční průměrné koncentrace. V případě výpočtu pro navrhovaný stav byly vypočteny v areálu farmy hodnoty 220,21 μg.m-3 pro maximální krátkodobé koncentrace a hodnoty 34,40 μg.m-3 pro roční průměrné koncentrace. Vzhledem k tomu, že program SYMOS97 v současné době ještě neumožňuje pro amoniak výpočet 24 hodinových průměrů, byl pro srovnání s imisním limitem použit výpočet maximálních hodinových koncentrací, které jsou vždy vyšší než 24 hodinové průměry. Dále byl proveden výpočet ročních průměrných koncentrací, které jsou vždy nižší než 24 hodinové průměry. Hodnota 24 hodinového průměru tedy leží mezi těmito koncentracemi. Na základě vypočtených hodnot lze tedy s jistotou předpokládat, že stanovený imisní limit 100 μg.m-3 nebude v případě navrhovaného stavu v obci Krucemburk překročen.

Pachové látky:

Pro posouzení pachových látek se používá metoda (zatím nejvíce objektivní zhodnocení) zveřejněná v AHEM č. 8/1999,  „Postup pro posuzování ochranného pásma chovů zvířat z hlediska ochrany zdravých životních podmínek“. Tato metoda v současné době není metodou závaznou. Návrh ochranného pásma je zařazen mezi přílohy oznámení, včetně výpočtu OP provedeného dle výše uvedené metodiky a aktualizovaného počtu ustájených zvířat. Výpočtem v příloze oznámení bylo doloženo, že území zasažené pachovými látkami nezasahuje objekty hygienické ochrany.

Oxid uhličitý (CO2) - předpokládané emise ze stájí (nový stav)

| Kategorie zvířat | Počet kusů ve stáji | Produkce CO2 mg/ks.s | Celková emise t/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| Telata MV | 170 | 15 | 80,4 |
| Telata RV | 100 | 25 | 78,8 |
| Jalovice | 103 | 44 | 142,9 |
| Dojnice | 875 | 67,8 | 1 870,9 |
| Celkem | - | - | 2 173 |

Celkové teplo – předpokládané emise ze stájí (nový stav)

| Kategorie zvířat | Počet kusů ve stáji | Produkce tepla W/ks.hod | Celková emise kW/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| Telata MV | 170 | 131 | 195 085 |
| Telata RV | 100 | 227 | 198 852 |
| Jalovice | 103 | 856 | 772 351 |
| Dojnice | 875 | 1273 | 9 757 545 |
| Celkem | - | - | 10 923 833 |

Prach:

Zdrojem prachu v zemědělský provozech je především stlaní a krmení. V případě původního stavu na farmě se jednalo z větší části o bezstelivové ustájení. U stelivové slámy je možné uvažovat s celkovou prašností zhruba 0,1 %. Při spotřebě steliva 297 t. rok-1 činila prašnost ze steliva činit 0,30 t.rok-1. Prašnost ze steliva po provedených změnách v areálu, bude při spotřebě 182,3 t.rok-1 činit cca 0,18 t.rok-1. Dalším zdrojem prašnosti může být krmení. Množství prachu je obtížné zhodnotit a je závislé na druhu krmiva – větší ze šrotů, minimální ze senáže a siláže. Vzhledem k použité technologii krmení, kdy se krmná dávka připravuje v míchacím krmném voze a na krmný stůl je zakládána namíchaná, bude prašnost z krmení minimální. V tomto případě není prašnost významným vlivem na ovzduší.

Vlivy z dopravy:

Dopravu je možné považovat za mobilní (liniový) zdroj znečišťování ovzduší, jedná se o pohyb motorových vozidel zajišťujících dovoz krmiva, odvoz kejdy, zvířat, apod. Za hlavní znečišťující látky je nutné považovat prach z komunikací a výfukové plyny z vozidel. Průměrný pohyb osobních automobilů, nákladních automobilů a traktorů s nastartovaným motorem v areálu bude max. 5 minut na vozidlo. Produkce znečišťujících látek bude velice nízká, v praxi obtížně měřitelná a z pohledu znečištění ovzduší nevýznamná. Příspěvky dopravních prostředků zabezpečujících zásobování farmy k emisím na komunikacích budou rovněž nevýznamné.

### B. III. 2.	Odpadní vody

Odpadní vody charakteru močůvky nevznikají, veškerá tekutá složka exkrementů je obsažena v produkci kejdy, případně se vsákne do podestýlky ve stlaném provozu. Celková produkce kejdy z chovu dojnic za 1 rok byla vyčíslena na 13 257 m3. Kejda bude skladována ve stávající a nově vybudované skladovací jímce. Kejda bude ze stájí svedena kejdovou kanalizací do přečerpávací jímky, odtud se čerpá do skladovacích jímek, kde se skladuje. V jímkách budou dále zachyceny i dešťové vody spadlé na plochu jímek, což je cca 1265 m3/rok. Kapacita stávající a nové jímky na kejdu je 9 000 m3, což je dostačující pro více než 6 měsíční skladování. Dále budou vznikat odpadní vody splaškové ze sociálního zázemí a oplachové vody z mléčnice cca 765 m3/rok, které budou svedeny na stávající ČOV v areálu. Dešťová voda z nekontaminovaných zpevněných ploch a střech objektů bude svedena do stávající dešťové kanalizace, která je zaústěna do Městského potoka. Obsah jímek bude vyvážen na obhospodařované pozemky. Aplikace bude prováděna v souladu s obecně platnými předpisy na ochranu podzemních a povrchových vod v souladu s aktualizovaným plánem organického hnojení.

### B. III. 3.	Odpady

Pro nakládání s odpady platí zákon o odpadech č. 185/2001 Sb., klasifikace odpadů je prováděna dle vyhlášky 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu atd.

Produkci odpadů můžeme rozdělit podle časového období jejich vzniku:

- odpady vznikající při výstavbě

- odpady z provozu

Ve fázi výstavby bude minimální produkce odpadů. Vznikne malé množství odpadu inertního charakteru jehož množství nelze v této fázi přesně stanovit. Vznikající odpad inertního charakteru bez obsahu nebezpečných látek (směs betonu, cihel, keramiky, kabely, železo, ocel, izolační materiály, směs stavebních a demoličních odpadů apod.) bude zneškodňovat stavební firma provádějící stavební práce. Odpady budou přednostně předány k dalšímu využití (např. recyklaci), odpady které nelze dále využít budou odstraněny uložením na povolenou skládku dle druhu odpadu.

Název odpadu:	Katalog. číslo	Kategorie:

Papírové a lepenkové obaly	15 01 01	O

Plastové obaly	15 01 02	O

Kovové obaly	15 01 04	O

Směsi nebo oddělené frakce	17 01 07	O

betonu, cihel, keramiky bez NL

Dřevo	17 02 01	O

Železo, ocel	17 04 05	O

Kabely neobsahující NL	17 04 11	O

Izolační materiály bez NL	17 06 04	O

Směs stavebních a demoličních	17 09 04	O

odpadů bez NL

Odpady nebudou likvidovány na staveništi spalováním, zahrabováním apod. Na staveništi budou odpady ukládány utříděně.

Za provozu bude nejvýznamnějším odpadem z chovu skotu v areálu kejda a hnůj, které lze zařadit pod katalogové číslo 02 01 06 zvířecí trus, moč, hnůj (včetně znečištěné slámy), kapalné odpady, soustřeďované odděleně a zpracovávané mimo místo vzniku a podle přílohy č. 3 k vyhlášce č. 274/1998 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv činí produkce kejdy na 1 DJ 14 t/rok, produkce mrvy 17,1 t/rok na 1 DJ.

Roční produkce kejdy činí 975,3 x 14 t/ks.rok = 13 654 t/rok = 13 257 m3/rok.

Roční produkce mrvy činí (128,3 x 17,1) = 2 194 t/rok.

Ze zemědělského hlediska kejdu a hnůj nepovažujeme za odpad, ale za cenné organické hnojivo, bez kterého nelze dosáhnout optimální struktury půdy ani vyhovující půdní úrodnosti. Uskladnění kejdy bude prováděno ve stavebně zabezpečených stávající a nové skladovací jímce. Hnůj bude odvážen na polní hnojiště mimo areál. Aplikace kejdy a hnoje na zemědělskou půdu bude realizována dle aktualizovaného plánu organického hnojení, který vychází z osevního postupu.

Kromě uvedených odpadů budou za provozu farmy produkovány obvyklé odpady pro zemědělské provozy (odpady z krmiv, odpady z léčiv, zářivky a pod.). Tyto odpady budou předávány jiným odborným subjektům k odstranění (veterinář, odb. firma). Pro nakládání s nebezpečnými odpady si provozovatel musí opatřit souhlas dle zákona č. 185/2001 Sb.

Název odpadu:	Katalog. číslo	Kategorie:

Odpadní plasty	02 01 04	O

Olej z odlučovačů oleje	13 05 06	N

Papírové a lepenkové obaly	15 01 01	O

Plastové obaly	15 01 02	O

Znečištěné ostré předměty	18 02 01	N

Odpady na jejichž sběr a shromažďování jsou	18 02 02	N

kladeny nároky z hlediska prevence infekce

Odpady na jejichž sběr a shromažďování nejsou	18 02 03	O

kladeny nároky z hlediska prevence infekce

Nepoužitelná léčiva	18 02 08 	N

Zářivky	20 01 21	N

V průběhu roku dochází k úhynu zvířat, i když v tomto případě lze uvažovat o poměrně nízkém procentu úhynu, cca 1 %. S tímto materiálem nutno zacházet v souladu se zákonem č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů. Jejich dočasné uskladnění před likvidací odbornou firmou bude prováděno ve stávajícím kafilerním boxu.

### B.III.4.	Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií

Chov skotu není provoz, v němž by aktuálně hrozilo významné nebezpečí havárie. Nebezpečí ekologické havárie hrozí jedině v případě hrubého nedodržení provozního řádu, např. v případě havárie, kterou mohou způsobit úniky paliv či mazadel z prostředků mechanizace při jejich poruchách nebo haváriích.

Za riziko může být rovněž považováno, znečištění povrchových a podzemních vod při aplikaci kejdy (např. na promrzlou půdu), toto riziko bude ošetřeno aktualizovaným plánem organického hnojení, který tuto aplikaci vylučuje. Kejda bude vzhledem k dostatku ploch a skladovací kapacity aplikována především s následným zapravením do půdy a tudíž nehrozí ani možné splachy přívalovými dešti.

Riziko havárie jímky na kejdu, které by ovlivnilo širší okolí v tomto případě nehrozí. Jímka je tvořena železobetonovým nepropustným monolitem a její případné roztržení a vylití kejdy do okolí nehrozí. Jímka bude navíc vybavena kontrolním systémem, který zaznamená jakýkoliv únik skladované kejdy. Společnost WOLF s.r.o. působí v České republice od roku 1993, za tuto dobu postavila více než 150 objektů typu jímek a nádrží v oblasti zemědělství, průmyslu a komunálních služeb navíc se opírá o své dlouhodobé zkušenosti ze zahraničí, kde působí již 40 let.

Za málo pravděpodobný havarijní stav lze rovněž považovat možnost likvidace zvířat z důvodu nakažení chovu nějakou nebezpečnou nákazou, který musí být řešen v souladu se zákonem o veterinární péči. Dalším možným havarijním stavem je požár objektů. V případě běžného provozu při dodržování podmínek daných provozním řádem nehrozí v objektech navrhované kapacity a technologie vážné nebezpečí havárie.

### B.III.5.	Ostatní

Podle Nařízení vlády č. 502/2000 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací je základní normovanou ekvivalentní hladinou hluku ve venkovním prostoru pro denní dobu v daném případě 50 dB. V noční době nebudou zdroje hluku provozovány. V zájmovém území stavby nebyly měřeny hlukové poměry, je však zřejmé, že vzhledem ke vzdálenosti obytných objektů a odclonění ostatními objekty farmy je hygienický limit v současné době dodržen.

Navržená technologická zařízení, či technologické postupy, nebudou zdrojem nadlimitního hluku emitovaného vně navrženého stavebních objektů. Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina hluku ve vnitřních prostorech navrhované stavby pro osmihodinovou pracovní dobu činí 85 dB („fyzická práce bez nároků na duševní soustředění, sledování a kontrolu sluchem a dorozumívání řečí“). Tato hladina hluku nebude překročena.

Žádné z technologických zařízení ani jízda silničních dopravních prostředků nebude zdrojem nadlimitních hodnot vibrací a to jak ve vnitřních prostorech stavby, tak vně těchto prostor v míře poškozující zdraví obyvatel či pracovníků ani stavební stav přilehlých objektů.

Navrhované objekty (stáje, hnojiště, jímka) nejsou zdrojem ionizujícího, ani neionizujícího (elektromagnetického záření) ve smyslu zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření a zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Při realizaci ani v provozu se nepředpokládá provozování otevřených generátorů vysokých a velmi vysokých frekvencí ani zařízení, která by takové generátory obsahovala, tj. zařízení, která by mohla být původcem nepříznivých účinků elektromagnetického záření na zdraví ve smyslu Nařízení vlády č. 480/2001 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením.

Radonový průzkum v prostoru stavby nebyl zpracován, v dalším stupni dokumentace nutno posoudit míru radonového rizika, případně provést radonový průzkum a na jeho základě případně určit provedení opatření k pronikání radonu z podloží do stavby.

Provoz stáje, hnojiště a jiných zařízení bude zdrojem zápachu v míře obvyklé pro tato zařízení. Vzhledem k orientaci objektů (stáje, jímky jsou vzdáleny od nejbližších obytných objektů v obci cca 200 m) nelze předpokládat obtěžování obyvatel zápachem.

### B.III.6.	Doplňující údaje

Realizací záměru nedojde k významným terénním úpravám, není předpokládán zásah do krajiny. Výstavba dojírny a jímky bude realizována ve stávajícím areálu. Vně areálu bude realizována novostavba stáje. V okolí areálu a novostavby stáje doporučuji provést po dohodě s CHKO Žďárské vrchy doplnění stávající zeleně na základě projektu ozelenění farmy v pruhu šíře cca 25 m. Vzhledem k rozsahu záměru je možné konstatovat, že plánované novostavby významně neovlivní současný krajinný ráz. Podélná osa novostavby stáje bude orientována ve směru jihozápad - severovýchod shodně se sousedními objekty a tyto objekty nebude převyšovat (bude cca o 2 m nižší).

C.	ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

## C. I.	VÝČET NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH CHARAKTERISTIK DOTČENÉHO ÚZEMÍ

Obec Krucemburk se nachází cca 20 km severovýchodně od Havlíčkova Brodu. V obci Krucemburk trvale žije cca 1400 obyvatel. Obec i s přilehlými částmi zaujímá katastrální území o rozloze cca 2918 ha. Obec má vybudován vodovod s pitnou vodou. Má vybudovanou kanalizaci je plynofikována. Území náleží dle geomorfologického členění do oblasti Českomoravská vrchovina, celku Hornosázavská pahorkatina, podcelku Havlíčkobrodská pahorkatina, okrsku Dářská brázda. Záměr není v přímém kontaktu s územním systémem ekologické stability krajiny ani bezprostředně nijak neovlivňuje žádné chráněné území nebo přírodní park.

Registrované významné krajinné prvky ve smyslu § 6 zákona č. 114/1992 Sb. nejsou autorovi oznámení v zájmovém území kolem navrhovaného umístění záměru známy. V širším okolí záměru se vyskytují následující chráněná území: Národní přírodní rezervace Ransko (cca 1 km jihozápadně), Radostínské rašeliniště (cca 2,5 km jihovýchodně), přírodní rezervace Ranská jezírka (cca 3 km jihozápadně), Řeka (cca 1,5 km jižně), Štíří důl (cca 1,5 km jižně), přírodní památka Suché kopce (2,5 km východně).

Posuzovaný záměr a stávající areál se nachází v Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy. Vlastní obec Krucemburk a posuzovaný záměr leží mimo oblasti soustavy NATURA 2000. V okolí záměru se vyskytují následující území soustavy NATURA 2000: Ransko (kód lokality: CZ0610412 ), Štíří důl - Řeka (kód lokality: CZ0614059), Dářská rašeliniště (kód lokality: CZ0614053).

Dle stanoviska CHKO viz. část F.6. však nelze významný vliv na evropsky významnou lokalitu Štiří Důl – Řeka vyloučit. Proto bylo RNDr. Tomášem Kurasem, Ph.D. zpracováno Posouzení vlivu záměru stavby podle § 45i zákona č. 114/92 Sb. na lokality a druhy soustavy NATURA 2000, které je zařazeno v části F.7.

Památné stromy. V těsném okolí areálu se nenacházejí.

Záměr není umístěn v prostoru, který by mohl být označen jako významné území historického, kulturního nebo archeologického významu, i když samozřejmě nelze vyloučit možnost archeologických nálezů při provádění zemních prací a terénních úprav.

Z hlediska starých ekologických zátěží nejsou vzhledem ke stávajícímu využití pozemků známy žádné informace vedoucí k předpokladu jejich existence.

Z hlediska stávající únosnosti prostředí se nejedná o významně nadlimitně ovlivněnou lokalitu.

## C. II.	STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA STAVU SLOŽEK ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ, KTERÉ BUDOU PRAVDĚPODOBNĚ VÝZNAMNĚ OVLIVNĚNY

### C. II. 1.	Ovzduší a klima

Území obce Krucemburk lze z klimatického hlediska zařadit do oblasti mírně teplé, mírně vlhké s mírnou zimou a průměrnou roční teplotou 5 oC. Obec Krucemburk leží v nadmořské výšce cca 570 m.n.m.

Klimatologické charakteristiky z nejbližší stanice Hamry 605 m.n.m.

Průměrné teploty ve oC

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | rok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -4,0 | -3,1 | 0,7 | 5,4 | 10,9 | 14,0 | 15,8 | 14,8 | 11,1 | 6,1 | 1,0 | -2,3 | 5,9 |

Na kvalitu ovzduší mají vliv převládající směry větru.

Pro lokalitu Krucemburk platí následující údaje o četnosti v jednom z osmi hlavních směrů:

| Směr větru | S | SV | V | JV | J | JZ | Z | SZ | Bezvětří |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Četnost % | 7,00 | 5,00 | 6,99 | 11,99 | 17,00 | 15,00 | 16,00 | 9,00 | 12,02 |

S nejvyšší četností je v lokalitě zastoupeno proudění větrů J dále pak větry JZ a Z. Především Z SZ, S, SV, V a JV větry jsou pro uvedenou lokalitu příznivé, neboť odvádějí škodliviny emitované ze stájí mimo obytnou zástavbu obce.

Průměrné srážky v mm za období ze stanice Ždírec nad Doubravou (541 m n. m.):

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | rok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 56 | 48 | 46 | 56 | 74 | 87 | 99 | 91 | 63 | 60 | 56 | 57 | 793 |

Katastr obce Krucemburk leží na severovýchodním okraji okresu Havlíčkův Brod. Území je poměrně málo zasaženo imisní činností. Kvalitu ovzduší v kraji ovlivňují především vzdálenější velké městské aglomerace, energetické zdroje a průmyslové podniky (Pardubice, Kolín).

Kvalita ovzduší v okolí záměru je dále ovlivňována především lokálními topeništi v zastavěném území (tento vliv byl snížen plynofikací obce) a dopravou po komunikaci I/37, která dle údajů ŘSD činila v roce 2000 průměrně cca 3563 vozidel za 24 hodin. V blízkém okolí nejsou významné bodové zdroje znečištění ovzduší. Vlastní posuzovaný areál přispívá k znečištění ovzduší pouze produkcí pachových látek a produkcí amoniaku, která je vyhodnocena v části B.III.1. Ovzduší. Znečištění ovzduší produkované zemědělskými objekty, ve srovnání s průmyslem a dopravou je v širším kontextu zanedbatelné. Vzhledem k tomu, že se v blízkosti záměru neprovádí kontinuální měření, je stanovení současného imisního pozadí značně problematické. Pro tento záměr by v úvahu připadalo především znečištění amoniakem z drobných chovů hospodářského zvířectva v obci. Vzhledem k vlastnostem amoniaku, který se ve volné atmosféře poměrně rychle rozkládá a drobných chovů ubývá, nejsou tyto zdroje významné.

### C. II. 2.	Voda

Posuzované území obce Krucemburk je odvodňováno Městským potokem ČHP 1-03-05-002, který je pravostranným přítokem Doubravy. Doubrava pramení 1 km jihozápadně od Radostína ve výšce 625 m.n.m. a ústí do Labe zleva u Záboří nad Labem. Plocha povodí Doubravy je 598,8 km2, délka toku je 89,5 km, průměrný průtok v profilu ústí do Labe je 3,12 m3s-1. Jedná se o významný vodohospodářský tok v části toku s pstruhovou vodou. Záměr s nachází v Chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) Žďárské vrchy. Posuzovaný záměr nijak významně neovlivní vodohospodářské poměry v zájmovém území. Areál je napojen na dostatečně kapacitní obecní vodovod. Z hlediska ochrany povrchových i podzemních vod bude nutné zajistit nepropustnost podlah ve stájích, jímky a kanalizačních přípojek.

Zastavěné plochy se zvětší o cca 5 820 m2 (jedná se o novostavbu stáje, dojírny, jímky a komunikace). Dešťové vody ze střech objektů a nekontaminovaných zpevněných ploch budou odváděny stávajícím způsobem dešťovou kanalizací zaústěnou do dostatečně kapacitního koryta Městského potoka.

### C. II. 3.	Půda

Celková nově zastavěná plocha pozemků na kterých bude umístěna novostavba stáje, dojírny a jímky je cca 5 820 m2. Novostavba stáje vyžaduje trvalý zábor zemědělského půdního fondu (ZPF) a pozemky pro výstavbu a rozšíření areálu bude nutné ze ZPF vyjmout na základě postupu daného ”Metodickým pokynem odboru ochrany lesa a půdy MŽP z 1.10.1996, č.j. OOLP/1067/96 k odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákona ČNR č. 10/1993 Sb.”. Půda je zařazena do I. třídy ochrany. Svrchní kulturní vrstvy zemin pod stavbami budou muset být skryty a odděleně deponovány a následně využity k terénním úpravám v areálu. Jedná se o cca 10 203,4 m2, tyto pozemky jsou z větší části stávajícím územním plánem určeny pro rozvoj průmyslu a zemědělství. Stavbou nebudou dotčeny pozemky určené k plnění funkce lesa.

Půda v zájmovém území je zařazena do BPEJ 7.25.11.

Popis BPEJ:

1. číslice - příslušnost ke klimatickému regionu

7 - region MT 4 mírně teplý, vlhký; suma teplot nad + 10 (C 2 200 - 2 400; prům. roční teplota 6 - 7 (C; průměrný roční úhrn srážek 650 - 750 mm; pravděpodobnost suchých vegetačních období 5 - 15 %, vláhová jistota >10

2. a 3. číslice určuje příslušnost k určité hlavní půdní jednotce

25 – Hnědé půdy, hnědé půdy kyselé a jejich slabě oglejené formy na opukách a tvrdých slínovcích; zpravidla středně těžké, štěrkovité s dobrými vláhovými poměry.

4. číslice stanovuje kombinace svažitosti a expozice ke světovým stranám

|  | sklonitost | expozice |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3 -7(, mírný svah | všesměrná |

5. číslice vyjadřuje kombinaci hloubky a skeletovitosti půdního profilu

|  | skeletovitost | hloubka |
| --- | --- | --- |
| 1 | slabě skeletovité | půda hluboká |

Znečištění půd

Kontaminace půdy na místě posuzovaného záměru nebyla prověřována. Vzhledem k charakteru dosavadního využití pozemků pro zemědělské účely nelze kontaminaci předpokládat.

### C. II. 4.	Horninové prostředí a přírodní zdroje.

Geologicky leží záměr na styku moldanubika s převahou biotitických pararul a proterozoika (hadce a amfibolity).

Posuzovaná lokalita není výrazně dotčena z pohledu horninového prostředí. Výstavba posuzovaného záměru bude realizována v zemědělském areálu a jeho těsném sousedství, kontaminaci horninového prostředí nelze předpokládat. Na výstavbou dotčených plochách není a nebylo nikdy v minulosti prováděno skládkování nebo jiná likvidace odpadů, která by mohla kontaminovat prostředí. Nebyla zde prováděna těžba nerostných a jiných surovin. Nejedná se o území poddolované. V území nejsou evidované zásoby nerostných surovin. Nejedná se o území ohrožené sesuvy půdy.

### C. II. 5.	Fauna a flora, chráněná území, ÚSES

Posuzované území leží na hranicích Žďárského, Železnohorského a Havlíčkobrodského bioregionu. Pro posuzované území je typická rozšířená intenzivní zemědělská činnost. Rostlinstvo na orné půdě je v současné době zastoupeno běžnými kulturními plodinami, jejichž skladba odpovídá daným klimaticko půdním podmínkám. Trvalé travní porosty se skládají z kulturních trav a motýlokvětých pícnin, jejichž skladba se lokálně mění v závislosti na vlhkostních podmínkách daného stanoviště.

Výstavba jímky a dojírny proběhne na místě již existujícího zemědělského areálu, zábor dalších ploch vyžaduje pouze výstavba novostavby stáje. Prostor staveniště není příhodný pro rozvoj populací zvláště chráněných nebo regionálně významných druhů rostlin. Z tohoto důvodu lze předpokládat, že podrobný průzkum lokality není nutný a výskyt zvláště chráněných druhů rostlin dle vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb. k zákonu č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny lze prakticky vyloučit.

Na posuzované lokalitě je poměrně chudé zastoupení fauny, podmíněné především málo pestrou flórou a blízkostí stávajících stájí, skladovacích objektů a obce.

V okolí záměru se nevyskytují lesní porosty. Nejbližší lesní porost leží jihozápadně od areálu ve vzdálenosti cca 600 m. Severovýchodně od areálu na okraji obce se nachází smíšený porost, který lze zařadit jako parkovou zeleň. Tyto porosty nebudou stavbou ani provozem dotčeny.

V zájmovém území stavby se nenacházejí prvky územního systému ekologické stability (ÚSES), ani zvláště chráněná území s výjimkou CHKO Žďárské vrchy, přírodní parky či významné krajinné prvky. Nejbližším prvkem ÚSES je biokoridor jehož osu tvoří Městský potok protékající ve vzdálenosti cca 250 m od areálu farmy ve směru k obci. Vlastní obec Krucemburk a posuzovaný záměr leží mimo oblasti soustavy NATURA 2000.

D.	ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

## D. I.	CHARAKTERISTIKA MOŽNÝCH VLIVŮ A ODHAD JEJICH VELIKOSTI A VÝZNAMNOSTI

Za nejzávažnější problémy živočišné výroby z hlediska možných vlivů na životní prostředí lze považovat:

- znečištění ovzduší amoniakem a ostatními pachovými látkami a ovlivnění obyvatel,

- uskladnění hnojivých odpadů s možností úniku a kontaminace prostředí,

- aplikaci hnojivých odpadů na zemědělské pozemky s možností přehnojování půdy a kontaminaci prostředí,

- v menším rozsahu hlučnost a prašnost související s provozem stájí a jejich dopravní obsluhou;

Další vlivy na životní prostředí se liší dle konkrétních podmínek posuzovaného provozu. V případě posuzované rekonstrukce a výstavby objektů živočišné výroby v Krucemburku nelze další významné vlivy vzhledem k umístění areálu předpokládat.

### D. I. 1.	Vlivy na obyvatelstvo

Negativní ovlivnění obyvatel v blízkosti záměru během doby výstavby je vzhledem k rozsahu stavby nevýznamné a časově omezené. Tyto vlivy (prašnost, hluk) budou soustředěny pouze do časového období vymezeného realizací stavby. Vzhledem k charakteru provozu lze konstatovat, že přímými vlivy a účinky provozu stavby nebude obyvatelstvo negativně zasaženo.

V areálu působí řada zdrojů hluku. Kromě hluku působeného vlastními chovanými zvířaty je to hluk z provozu technologických zařízení, dopravních prostředků, trafostanice apod. Tyto zdroje hluku nejsou nijak významné a pohybují se mírně nad hlukem pozadí.

V areálu nebudou žádné významné zdroje hluku a nelze tedy očekávat významné zhoršení hlukových poměrů v posuzovaném území. Významnější zdroje hluku a vibrací se zde mohou objevit při provádění stavby. Tyto zdroje hluku budou působit jen omezeně krátkou dobu a nebudou pro hlukovou zátěž významné.

Navržená technologická zařízení, či technologické postupy, nebudou zdrojem nadlimitního hluku emitovaného vně objektů. Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina hluku ve vnitřních prostorech navrhované stavby pro osmihodinovou pracovní dobu činí 85 dB („fyzická práce bez nároků na duševní soustředění, sledování a kontrolu sluchem a dorozumívání řečí“). Tato hladina hluku nebude překročena. Nejvyšší přípustné hodnoty hluku ve venkovním prostoru pro denní dobu LAeq,T = 50 dB a pro noční dobu LAeq,T = 40 dB nebudou vlivem záměru překročeny.

V době provozu stájí je narušení faktorů pohody pachy z chovů zvířat v areálu za výše uvedených podmínek nepravděpodobné. Hlavním důvodem omezení pachů je moderní technologie chovu.

Negativně mohou obyvatelé vnímat zápach při rozvážení organických hnojiv na zemědělské pozemky. Minimalizace těchto vlivů bude zajištěna vhodně sestaveným plánem organického hnojení a včasným zapravením do půdy. Bude se však jednat o časově omezené působení, které je možné ve venkovském prostředí akceptovat.

Vlivy na obyvatelstvo zprostředkovaně přes jednotlivé složky životního prostředí (voda, půda, ovzduší) se rovněž nepředpokládají a celková produkce amoniaku a pachových látek se zvýší, ale není natolik významná, aby za normálních rozptylových podmínek mohla nějak ovlivnit pohodu v obci. Problematika ochrany ovzduší ve vztahu k objektům hygienické ochrany je řešena výpočtem ochranného pásma, který je součástí oznámení (část F.3) a nezasahuje objekty hygienické ochrany. Takto vymezené pásmo řeší i další eventuelní rizika jako např. šíření obtížného hmyzu. Dále byla firmou Farmtec, a.s., která je držitelem autorizace ke zpracování rozptylových studií, zpracována rozptylová studie amoniaku (část F.4), ta prokázala, že limity dané prováděcími právními předpisy k zákonu o ovzduší nebudou překročeny.

Za předpokladu dodržení stanovených podmínek pro realizaci záměru a kontrol ze strany odpovědných orgánů není předpoklad nějakého zdravotního rizika pro obyvatelstvo.

V případě sociálně ekonomického vlivu záměru nelze hovořit o zlepšení či zhoršení současného stavu. V souvislosti s dostavbou areálu nevzniknou nová pracovní místa, protože obsluhu, vzhledem k přechodu na nové moderní technologie, zajistí stávající pracovníci.

### D. I. 2.	Vlivy na ovzduší a klima

Během výstavby je nutno počítat s nepříliš významným navýšením emisí prachu, zejména při manipulaci se stavebními materiály během výstavby a pojezdem vozidel po komunikacích a vířením prachu z vozovek. Tyto vlivy je možné eliminovat vhodnou organizací výstavby – zkrápění a úklid vozovek. Vzhledem k umístění staveniště lze předpokládat, že v zastavěné části obce nebudou tyto vlivy patrné.

Vlastní provoz se bude na znečištění ovzduší podílet emisemi amoniaku, CO2 a v zanedbaném množství také dalších pachových látek, které se uvolňují z exkrementů zvířat. Ty budou v ovzduší obklopujícím stájový prostor obsaženy v natolik nízké koncentraci, že se jejich vliv na ovzduší nijak negativně neprojeví. Problematika ochrany ovzduší ve vztahu k objektům hygienické ochrany je řešena výpočtem ochranného pásma chovu, který je součástí oznámení a rozptylovou studií.

Z hlediska vlivu stavby na kvalitu ovzduší v širším zájmovém území a z hlediska klimatu budou vlivy provozu zanedbatelné.

D. I. 3.	Vlivy na vodu

Realizací záměru nedojde ke změně stávajících odtokových poměrů v území. Dešťové vody budou odváděny do stávající dešťové kanalizace. Aplikací organických hnojiv, může být ovlivněna povrchová a podzemní voda v oblasti. Prevencí před případným ovlivněním je důsledné dodržování aktualizovaného plánu organického hnojení a dále pravidelné proškolování pracovníků rozvážejících organická hnojiva a pravidelná kontrola jejich činnosti. Při skladování a aplikaci statkových hnojiv a ostatních odpadních vod musí být učiněna taková opatření, aby závadné látky nevnikly do povrchových nebo podzemních vod. Ohrožení povrchových nebo podzemních vod hrozí v případě hrubého porušení plánu organického hnojení a technologické kázně. Podlahy ve stájích, kejdové kanály ve stáji i kejdová kanalizace, čerpací plocha u jímky a jímky budou stavebně provedeny a udržovány jako nepropustné objekty, jímky budou vybaveny kontrolním systémem úniku. Skladovací jímky budou pravidelně vyváženy. Vyvážení se nebude řídit naplněním, ale skutečně vhodným podmínkám pro rozvoz, protože kapacita jímek je dostatečná pro 6 měsíční skladování kejdy. Jímky budou vyvážena průběžně v době vhodných podmínek především v období srpen – říjen a duben – květen.

Nejvýznamnější vlivy na povrchové a podzemní vody by mohla mít nesprávná aplikace statkových hnojiv na pozemky, proto musí aktualizovaný plán organického hnojení vycházet z následujících zásad:

- zákaz aplikace statkových hnojiv na hlouběji promrzlou půdu, půdu zasněženou vrstvou sněhu více než 5 cm, půdu silně zvodnělou;

- zákaz aplikace kejdy do ochranných pásem obytné zástavby (pro kejdu je to 100 m);

- povinnost urychleného zapravení statkových hnojiv do půdy (do 24 hodin po aplikaci);

- zákaz aplikace statkových hnojiv na svažitých pozemcích nad 8o bez okamžitého zapravení do půdy nebo v době kdy lze očekávat dešťové srážky apod.;

- zákaz aplikace statkových hnojiv v těsném okolí (podle svažitosti pozemku) potoků nebo rybníků;

- zákaz aplikace statkových hnojiv na plochy ochranných pásem vodních zdrojů, kde je to uvedeno v provozním řádu nebo to plyne z obecně platného předpisu nebo správního rozhodnutí;

- zákaz aplikace statkových hnojiv na plochách významných z hlediska ochrany přírody, kde by to mohlo vést k narušení vegetace apod. a kde je toto zakázáno správním rozhodnutím;

D. I. 4.	Vlivy na půdu

Hnojivý účinek kejdy a hnoje na půdu je velmi dobrý, obsahuje snadno rostlinami přijatelné živiny, včetně stimulačních látek, které působí na tvorbu biomasy pěstovaných rostlin i na půdní úrodnost. Živiny obsažené v kejdě a hnoji jsou rostlinami přijímány pozvolněji, než z průmyslových hnojiv.

Dusík obsažený v kejdě a hnoji je méně pohyblivý, než dusík dodávanými průmyslovými hnojivy. Ke kontaminaci může sice docházet, ale pouze v případě přehnojení, ale vzhledem k dostatečnému množství ploch k němu nebude docházet. Pro použití kejdy k hnojení je rozhodující její kvalita, která je dána technologií chovu, dostatečnou skladovací kapacitou a zvyšuje se vyzráním. Množství kejdy vyprodukované v posuzovaném areálu bude skladováno v jímkách s 6 měsíční kapacitou. Aplikace kejdy a hnoje na pozemky zajistí přísun potřebných živin a přispívá k omezení dávek průmyslových hnojiv. Pro udržení úrodnosti půdy je pak důležité do půdy doplňovat živiny a organickou hmotu, její množství by mělo být takové, aby postačovalo k vyhnojení celé výměry orné půdy alespoň 1 x za 4 roky.

Investor obhospodařuje v současné době cca 3 500 ha zemědělské půdy. Předpokládá se, že vyprodukovaná kejda a hnůj bude používána na plochách náležejících ke středisku Krucemburk tj. cca 1500 ha orné půdy a cca 900 ha trvalých travních porostů, na tuto plochu připadá cca 1957 VDJ (včetně areálů ve Ždírci n. D., Vojnově Městci, Hluboké, Radostíně, Benátkách a Chlumu, což je zatížení 0,82 VDJ/ha. Zatížení zemědělské půdy živočišnou výrobou je vyhovující a nehrozí že by zemědělská půda byla přehnojována statkovými hnojivy. Při roční produkci hnoje 8541 t za rok se dávkou 25-45 t/ha vyhnojí 258 ha orné půdy. Další orná půda bude hnojena kejdou v dávce cca 15 -50 t/ha a trvalé travní porosty v dávce 15 t/ha. Při produkci kejdy 21 291 t za rok se ročně vyhnojí 756 ha. Celkem je možné ročně statkovými hnojivy vyhnojit 1014 ha. Rozloha obhospodařovaných zemědělských pozemků je dostatečná a nebude docházet k jejich přehnojování. Aplikace organických hnojiv bude probíhat dle aktualizovaného plánu organického hnojení.

D. I. 5.	Vlivy na faunu, floru, chráněná území a ÚSES

Okolí obce Krucemburk lze hodnotit jako intenzivně převážně zemědělsky využívané území. Katastrální území obce Krucemburk lze hodnotit jako vcelku vyváženou krajinu s kombinací větších honů zemědělských ploch kombinovaných s lesními travními porosty. Vzhledem k rozsahu navržených úprav areálu farmy, které se dotknou převážně vnitřních ploch areálu, je možné konstatovat, že navržené úpravy neovlivní současný krajinný ráz. Stavby nebudou převyšovat stávající objekty, bude provedeno ozelenění farmy. K narušení krajinného rázu nedojde a vliv na krajinu lze považovat za málo významný.

Záměr nebude mít podstatný vliv na faunu a floru. Realizace záměru bude prováděna ve stávajícím areálu farmy v obci Krucemburk a jejím těsném sousedství. V samotném areálu nejsou žádné cenné prvky ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb. Ochrana okolního území bude zabezpečena dodržováním provozního řádu a plánu organického hnojení, který bude rovněž respektovat závěry uvedené v Posouzení vlivu záměru stavby podle §45i zákona č. 114/92 Sb. na lokality a druhy soustavy NATURA 2000. Jak vyplývá ze závěrů tohoto posouzení v případě SCI Ransko je možno vliv záměru považovat za nevýznamný. V případě zbylých dvou lokalit SCI Štíří důl – Řeka a SCI Dářská rašeliniště existuje riziko významného dopadu na předmět ochrany pokud zde dojde ke změně aktuálního způsobu hospodaření (jak na území příslušné SCI, tak v jejím okolí). Problematické je zejména zvyšování trofie (úživnosti).

Pokud budou respektována výše uvedená opatření, tzn. vyloučení změny v hospodaření na jmenovaných rolích, lze vyloučit významně negativní vliv realizace projektu na předměty ochrany evropských lokalit soustavy NATURA 2000. Pozitivně je možno vnímat případný záměr investora převést role s ornou půdou v okolí SCI na trvalé travní plochy (a systém hospodaření na TTP upravit dle schématu hospodaření v SCI).

Po dohodě s CHKO Žďárské vrchy byly mimo pozemků navržených RNDr. Kurasem z hnojení kejdou vyčleněny další půdní bloky (viz. část F.8) a dohodnuta následující opatření:

- vyloučit plochy orné půdy navazující na území soustavy NATURA 2000 z aplikace kejdy, jedná se o půdní bloky 6206/3 R, 5303/1 R (5303/6 R), 6103/3 R, 6103/1 R, 3404/1 R, 4301/1 R, 5401/1 R, 5302/1 R (přilehlý pás v šíři 100 m), 4201/1 R (přilehlý pás v šíři 130 m),

- vyloučit plochy travních porostů v rámci lokalit NATURA 2000 i navazujících z hnojení dusíkem, jedná se o půdní bloky 4201/2 T, 5201/5 T, 5201/6 T, 6202 T, 6203/1 T (6203/4T), 6203/3 O (plocha mezi 6203/4T a 6205 T, která není obhospodařována), 6204 T, 6205 T, 6206/1 T (6206/8 T), 7201 T, 3404/2 T, 4301/6 T (4301/12 T), 4301/8 T (4301/11 T), 4302 T, 4401/1 T, 4202/8 T, 4301/4 T (4301/10 T), 5401/2 T, (5401/11 T), 5402/5 T, 4402/4T, 4402/3 T, 4401/3 T, 5401/6 T

- aplikace kejdy nebude probíhat na travních porostech v I. a II. zónách CHKO a přednostně bude aplikována na orné půdě

## D. II.	ROZSAH VLIVŮ VZHLEDEM K ZASAŽENÉMU ÚZEMÍ A POPULACI

Negativní vlivy posuzovaného záměru budou patrné především na pozemcích přímo dotčených výstavbou.

Rozvážení organických hnojiv na zemědělské pozemky bude ovlivňovat relativně velké území. Jedná se o cca 2400 ha obhospodařovaných ploch v okolí realizovaného záměru. Tyto vlivy lze označit za velkoplošné. Vliv záměru na složky životního prostředí po jeho realizaci bude co do velikosti malý a z hlediska významnosti málo významný.

## D. III.	ÚDAJE O MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH NEPŘÍZNIVÝCH VLIVECH PŘESAHUJÍCÍCH STÁTNÍ HRANICE

Předkládaný záměr nebude zdrojem negativních vlivů přesahujících státní hranice.

## D. IV.	OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ

Na základě projektu s ohledem na popsané a zhodnocené řešení navrhovaných úprav areálu pro chov skotu v Krucemburku a jeho budoucího provozu je možno konstatovat, že celý záměr je přijatelný za dodržení následujících podmínek:

- bude aktualizován plán organického hnojení,

- vyloučit plochy orné půdy navazující na území soustavy NATURA 2000 z aplikace kejdy, jedná se o půdní bloky 6206/3 R, 5303/1 R (5303/6 R), 6103/3 R, 6103/1 R, 3404/1 R, 4301/1 R, 5401/1 R, 5302/1 R (přilehlý pás v šíři 100 m), 4201/1 R (přilehlý pás v šíři 130 m),

- vyloučit plochy travních porostů v rámci lokalit NATURA 2000 i navazujících z hnojení dusíkem, jedná se o půdní bloky 4201/2 T, 5201/5 T, 5201/6 T, 6202 T, 6203/1 T (6203/4T), 6203/3 O (plocha mezi 6203/4T a 6205 T, která není obhospodařována), 6204 T, 6205 T, 6206/1 T (6206/8 T), 7201 T, 3404/2 T, 4301/6 T (4301/12 T), 4301/8 T (4301/11 T), 4302 T, 4401/1 T, 4202/8 T, 4301/4 T (4301/10 T), 5401/2 T, (5401/11 T), 5402/5 T, 4402/4T, 4402/3 T, 4401/3 T, 5401/6 T

- aplikace kejdy nebude probíhat na travních porostech v I. a II. zónách CHKO a přednostně bude aplikována na orné půdě

- podlahy stáje budou provedeny s hydroizolací, proti pronikání tekutých složek do podloží, kejdová kanalizace bude před uvedením do provozu prověřena z hlediska těsnosti,

- bude zajištěn řádný provoz a kontrola jímek a jejich vyvážení dle plánu organického hnojení v době, kdy jsou vhodné klimatické podmínky,

- zabraňovat kontaminaci dešťových vod látkami škodlivými vodám, čistotou provozu a udržováním dopravních prostředků v dobrém technickém stavu,

- zabezpečit pravidelné vyvážení hnoje a kejdy podle zpracovaného plánu organického hnojení a jeho řádnou aplikaci za optimálního počasí na pozemky určené tímto plánem s využitím vhodných aplikačních prostředků a včasným zapravením do půdy,

- v případě úniku úkapů ropných látek na terén realizovat zneškodnění zasažené zeminy podle zásad nakládání s nebezpečnými odpady,

- minimalizovat zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti,

- bude dbáno na omezování prašnosti z komunikací jejich úklidem, případně kropením,

- v prostoru staveniště a následně při provozu technologie nebude prováděna likvidace odpadů spalováním,

- bude zajištěno optimální provětrávání stájí z důvodu dostatečné obměny vzduchu v objektech,

- z hlediska ochrany krajinného rázu řešit objekt stáje tak, aby nepřevýšil stávající objekty ve střízlivé barevné kombinaci světlých omítek, tmavších architektonických prvků (pobití štítu, vrata) a s preferencí přírodních materiálů a přírodních odstínů, s vyloučením reflexních materiálů, střecha bude v tmavé barvě,

- provést ozelenění farmy z jihu a východu stanovištně příslušnými dřevinami v pruhu šíře 25 m po dohodě se správou CHKO Žďárské vrchy

- důsledně rekultivovat všechny plochy zasažené stavebními pracemi z důvodu prevence ruderalizace území a šíření plevelů,

- udržování celého areálu v čistotě a pořádku, nezastavěné plochy pravidelně ošetřovat a tím zamezit šíření plevelů,

- stavební odpady nebudou zneškodňovány zahrabáváním nebo ukládáním do terénních nerovností,

- v dalších stupních projektové dokumentace specifikovat prostory pro shromažďování nebezpečných odpadů, případně látek škodlivých vodám; zneškodnění nebezpečných odpadů realizovat pouze na smluvním základě s odbornou firmou,

- odpady budou ukládány utříděně a zneškodňovány v souladu s platnou legislativou,

- pravidelně aktualizovat a vést evidenci odpadového hospodářství podle zásad, daných zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech,

- aktualizovat systém protipožární a bezpečnostní ochrany areálu,

- veškeré materiály a nátěry, se kterými může přijít do styku obsluha nebo zvířata, krmivo řešit jako zdravotně nezávadné,

- bude dodržována provozní kázeň, dobrá zoohygiena a včas odstraňována uhynulá zvířata,

- zabezpečit uskladnění uhynulých zvířat do jejich odvozu do veterinárního asanačního ústavu k likvidaci v kafilerním boxu,

- v objektu a areálu budou prováděna opatření vedoucí k potlačení výskytu stájového hmyzu a hlodavců,

- důsledně zajistit všechna protinákazová opatření, řešit dezinfekční, deratizační postupy podle příslušných předpisů,

- budou používány výhradně chemické látky a chemické přípravky schválené pro použití v ČR,

- na chemické látky, které vykazují nebezpečné vlastnosti bude zajištěn postup stanovený platnou legislativou,

## D. V.	CHARAKTERISTIKA NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH A NEURČITOSTÍ, KTERÉ SE VYSKYTLY PŘI SPECIFIKACI VLIVŮ

V době zpracování tohoto oznámení o vlivu záměru na životní prostředí byly k dispozici všechny základní údaje technologické, údaje o kapacitách, vstupech a výstupech. Na jejich základě bylo možno provést analýzu vstupů, výstupů i vlivů záměru na životní prostředí. Podklady předložené oznamovatelem a projektantem lze hodnotit jako dostatečné pro specifikaci očekávaných vlivů na životní prostředí a pro zpracování oznámení dle zákona č. 100/2001 Sb.

# E.	POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU

Záměr je řešen v jedné variantě, kterou představuje novostavba stáje pro dojnice, kde se uvažuje s volným ustájením v lehacích boxech s bezstelivovým provozem. Objekt novostavby bude umístěn v těsném sousedství areálu v obci Krucemburk. Stáje pro dojnice v areálech Vojnův Městec a Ždírec n. D. v současné době již plně nevyhovují současným požadavkům na dobré životní podmínky zvířat a ekonomiku provozu, a proto se investor rozhodl soustředit chov dojnic do jednoho areálu.

Předkládaná varianta nejlépe vyhovuje potřebám investora, a to i vzhledem k tomu, že novostavba bude umístěna ve vazbě na stávající areál farmy. Moderní technologie ustájení, krmení umožňují vytvořit velice dobré podmínky pro pobyt zvířat a zabezpečit vysokou úroveň obsluhy a rovněž umožňují důslednější kompenzaci a eliminací vlivů stavby na životní prostředí. Hlavními znaky navrhovaného řešení je technická jednoduchost, kvalitní a spolehlivá technologie, odpovídající posledním poznatkům výzkumu i progresivní chovatelské praxe v oblasti živočišné výroby. Zvolenou kapacitu farmy je možno považovat za ekonomicky racionální, navíc ekologicky v daných podmínkách únosnou. Systém rovněž vytváří a podstatně zlepšuje podmínky pro práci ošetřovatelů a kulturu jejich práce. Navíc zde dochází k výraznému zvýšení produktivity práce než tomu bylo ve stávajících technologiích.

Z těchto důvodů je možné se opodstatněně domnívat, že zvolená varianta představuje řešení optimální a má předpoklady pro dobré fungování.

Zemědělská činnost a chov skotu je významná pro udržení krajiny a navíc má návaznost na zaměstnanost v navazujících potravinářských oborech.

# F.	DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

## F. 1	Mapa širších vztahů M 1 : 100 000

## F. 2	Situace areálu M 1:2880

F. 3	Ochranné pásmo

Výpočetní listy návrhu OP chovu zvířat

Tabulka "A"  k OHO-1

| a CHZ | Farma Krucemburk |  | Suma |
| --- | --- | --- | --- |
| b OCHZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | x |
| c KAT | D | D | D | D | J | Tm | Tr | x |
| d STAV | 304 | 400 | 68 | 103 | 103 | 170 | 100 | x |
| e PŽH | 500 | 500 | 500 | 500 | 425 | 75 | 120 | x |
| f CŽN | 152000 | 200000 | 34000 | 51500 | 43775 | 12750 | 12000 | x |
| g T | 304 | 400 | 68 | 103 | 87,5 | 25,5 | 24 | x |
| h CN | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,003 | 0,005 | x |
| i En | 1,52 | 2 | 0,34 | 0,515 | 0,4375 | 0,0765 | 0,12 | 5,009 |
| j TECH | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | x |
| k PŘEV | -5 | -20 | -10 | -8 | -9 | -6 | -8 | x |
| l ZEL | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | x |
| m1 -vítr | dle tabulky B |  |  |  |  |  | x |
| m2 - ost. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| n CEL | -25 | -40 | -30 | -28 | -29 | -26 | -28 | x |
| o Ekn | 1,14 | 1,2 | 0,238 | 0,3708 | 0,31063 | 0,05661 | 0,0864 | 3,40244 |
| p Ln | 325 | 260 | 386 | 315 | 305 | 310 | 390 | x |
| r EKn.Ln | 370,5 | 312 | 91,868 | 116,802 | 94,7406 | 17,5491 | 33,696 | 1037,16 |
| s Les | x | x | x | x | x | x | x | 304,83 |
| t n | 0 | 31 | 9 | 5 | 13 | 9 | 14 | x |
| u EKn. N | 0 | 37,2 | 2,142 | 1,854 | 4,03813 | 0,50949 | 1,2096 | 46,95 |
| v ES | x | x | x | x | x | x | x | 13,80 |
| x r PHO | x | x | x | x | x | x | x | x |
| y +/- | x | x | x | x | x | x | x | x |

#### Tabulka "B" - korekce na vítr pro lokalitu a celková korekce

| Vítr od | S | SV | V | JV | J | JZ | Z | SZ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| četnost +calm/8 | 8,50 | 6,50 | 8,49 | 13,49 | 18,50 | 16,50 | 17,50 | 10,50 |
| VL kor | -32,07 | -32,07 | -32,07 | -32,07 | -32,07 | -32,07 | -32,07 | -32,07 |
| VTR kor. | -30 | -30 | -30 | 7,94 | 30 | 30 | 30 | -15,98 |
| Suma kor. | -62,07 | -62,07 | -62,07 | -24,13 | -2,07 | -2,07 | -2,07 | -48,05 |
| E Kn | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 3,80 | 4,91 | 4,91 | 4,91 | 2,60 |
| Vypočtené r OP | 180,18 | 180,18 | 180,18 | 267,50 | 309,39 | 309,39 | 309,39 | 215,56 |

Pro zpracování návrhu byla k dispozici věrná růžice pro lokalitu Krucemburk a ve výpočtu byly využity korekce na zeleň, převýšení, technologii a vítr.

Výpočet rOP je proveden podle vztahu:     rOP = 124,98 x  (suma EKn)0,57

##### Situace navrženého OP M 1 : 5000

## F.4.	Rozptylová studie

- Úvod

V rozptylové studii jsou hodnoceny příspěvky stájí pro chov skotu a prasat v k.ú. Krucemburk (okr. Havlíčkův Brod) v ukazateli Amoniak k imisní zátěži. Rozptylová studie je zpracována na základě požadavku investora, jako podklad pro stavební řízení na výstavbu novostavby stáje pro dojnice.

- Vstupní údaje

Výpočet příspěvků k imisní zátěži byl řešen ve dvou variantách hodnotících příspěvky provozu stájí k imisní zátěži pro stávající stav a pro stav po výstavbě novostavby stáje pro chov dojnic. Ve výpočtu je hodnocen nejhorší možný stav, který může nastat a do výpočtu nejsou zahrnuty snižující technologie emisí amoniaku, které jsou a budou v areálu využívány.

Výpočet příspěvků k imisní zátěži byl proveden ve výpočtové čtvercové síti, která je blíže definovaná v bodě 3.2 předložené rozptylové studie.

Výsledky výpočtů jsou prezentovány v tabulkové formě a v odpovídajících mapových podkladech, znázorňujících rozložení příspěvků k imisní zátěži sledovaných škodlivin.

Vstupní údaje, jejichž znalost je potřebná pro výpočet znečištění ovzduší je možné rozdělit do následujících celků.

  - Emisní charakteristika zdroje

Při provozování živočišné výroby vznikají rozkladem organické hmoty (zbytky krmiva, steliva, výkaly) látky, které způsobují znečišťování ovzduší. Z těchto látek je nejvýznamnější vznik amoniaku v menších množstvích pak vzniká i sirovodík, pachové látky a oxid uhličitý.

Koncentrace sirovodíku a oxidu uhličitého se při dodržování zásad správné zemědělské praxe, pro které provoz vytváří příznivé předpoklady, pohybují na velice nízké úrovni a neměly by v žádném případě překročit parametry, uvedené v objemových % v PP MZe 11/96  t.j. u CO2  0,25 %, u   NH3  0,0025 %   a u   H2S  0,0007 %.

Za těchto předpokladů mohou tyto emise v zásadě ovlivňovat pouze jednu ze složek životního prostředí (ovzduší) pouze v nejbližším okolí stájových objektů .Tyto koncentrace neovlivní negativně zdravotní stav zvířat ani obsluhy a v okolním prostředí se díky dostatečnému ředění větracím vzduchem negativním způsobem neprojeví.

Podle Nařízení vlády č. 353/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, jsou stanoveny pro jednotlivé kategorie zvířat následující emisní faktory v kg NH3/ks rok:

| Kategorie zvířat | Stáj | Hnůj | Kejda | Zapravení do půdy | Celkový emisní faktor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| dojnice – opt. způsob | 10 | 2,5 | 0 | 12 | 24,5 |
| telata, býci, jalovice – opt. zp. | 6 | 1,7 | 0 | 1,8 | 13,7 |
| prasata výkrm | 3,2 | 0 | 2,0 | 3,1 | 8,3 |

Chov produkčních dojnic a jalovic bude provozován bezstelivově s uskladněním kejdy v jímkách v areálu, krávy na sucho, v porodně a telata budou ustájena stelivově s uskladněním hnoje na hnojišti mimo areál. Výkrm prasat nebude dále provozován.

Z hlediska zařazení do kategorie zdrojů znečišťování ovzduší podle Nařízení vlády č. 353/2002 Sb., budou stáje pro chov skotu zařazeny mezi zvláště velké zdroje znečišťování ovzduší.

Pro tyto zdroje znečišťování ovzduší platí specifický emisní limit pro amoniak na úrovni obecného emisního limitu, tj. při hmotnostním toku amoniaku vyšším než 500 g/h nesmí být překročena úhrnná hmotnostní koncentrace 50 mg/m3 znečišťující látky v odpadním plynu (Vyhláška MŽP č. 356/2002 Sb.). Dále platí specifický emisní limit pro pachové látky 50 OUER/m3 (Nařízení vlády č. 353/2002 Sb.).

Zdrojem emisí amoniaku a doprovodných látek budou tedy objekty stájí pro chov skotu, a jímky.

Tab: Emise amoniaku – stávající stav

Telata rostl. výživa– 100 ks – po přepočtu na 350 kg ŽH – 40 kusů

Telata mléčná výživa– 100 ks – po přepočtu na 350 kg ŽH – 21,4 kusů

| Objekt | Počet (ks) | Hmotnostní tok amoniaku (kg/rok) | Hmotnostní tok amoniaku (g/hod) | Průměrný hmotnostní tok amoniaku (g/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| K-304 | 304 | 3040 | 347 | 0,0964 |
| K-96 | 103 | 1030 | 117,6 | 0,0327 |
| K-96 | 103 | 1030 | 117,6 | 0,0327 |
| Porodna | 68 | 680 | 77,6 | 0,0216 |
| Teletník | 40 | 240 | 27,4 | 0,0076 |
| Telata- boudy | 21,4 | 128,4 | 14,7 | 0,0041 |
| Výkrm prasat | 300 | 960 | 109,6 | 0,0304 |
| Jímka |  | 1275 | 145,5 | 0,0404 |
| Celkem |  | 8383,4 | 957 | 0,2659 |

Tab: Emise amoniaku – navrhovaný stav

Telata rostl. výživa– 100 ks – po přepočtu na 350 kg ŽH – 40 kusů

Telata mléčná výživa – 170 ks – po přepočtu na 350 kg ŽH – 36,4 kusů

Jalovice VB – 103 ks – po přepočtu na 350 kg ŽH – 125,1 kusů

| Objekt | Počet (ks) | Hmotnostní tok amoniaku (kg/rok) | Hmotnostní tok amoniaku (g/hod) | Průměrný hmotnostní tok amoniaku (g/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| K-304 | 304 | 3040 | 347 | 0,0964 |
| K-96 | 103 | 1030 | 117,6 | 0,0327 |
| K-96 - jalovice | 125,1 | 750,6 | 85,7 | 0,0238 |
| Porodna | 68 | 680 | 77,6 | 0,0216 |
| Teletník | 40 | 240 | 27,4 | 0,0076 |
| Telata- boudy | 36,4 | 218,4 | 24,9 | 0,0069 |
| Novostavba | 400 | 4000 | 456,6 | 0,1268 |
| Jímky |  | 2230,2 | 254,6 | 0,0707 |
| Celkem |  | 12189,2 | 1391,4 | 0,3865 |

Ke zdroji znečišťování dále náleží i plochy rostlinné výroby a činnosti, pokud jsou spojeny s nakládáním látkami uvolňujícími emise amoniaku a pachových látek pocházejícími z provozu zdroje. Je tedy naprosto zřejmé, že součástí zdroje budou i pozemky, na které bude hnůj vyvážen. Celkové emise jsou tedy vyšší a jsou rozptýlené na větší ploše.

Tab.: Souřadnice zdrojů

| Název zdroje | Souřadnice zdroje |
| --- | --- |
|  | X | Y | Z |
| K-304 | 640 | 820 | 565 |
| K-96 | 675 | 810 | 566 |
| K-96 | 700 | 780 | 568 |
| Porodna | 630 | 740 | 567 |
| Teletník | 650 | 720 | 567 |
| Telata boudy | 690 | 800 | 567 |
| Výkrm prasat | 660 | 710 | 568 |
| Novostavba | 780 | 810 | 573 |
| Jímky | 685 | 885 | 565 |

bod x=0 y=0 leží v levém dolním rohu výpočtové sítě

  - Obecná charakteristika lokality

Geografická a topografická charakteristika lokality je patrná z mapy uvedené v bodě 3.2. Výpočtová oblast se nachází v rozmezí 549 až 621 m n.m.

  - Klimatické a meteorologické charakteristiky území

Pro výpočet rozptylové studie byl použit odhad větrné růžice pro lokalitu Krucemburk pro 5 tříd teplotní stability atmosféry a 3 třídy rychlosti větru dle Bubníka a Koldovského zpracovaný ČHMÚ. Parametry této růžice jsou prezentovány v následující tabulce a v grafu s rozdělením podle jednotlivých tříd rychlosti a stability, která je vytvořena programem SYMOS97´verze2003.

###### Tabulka hodnot větrné růžice

[m/s]	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	CALM	Součet

.tř. v=1.7 	0,47	0,89	1,09	0,46	1,07	1,47	0,59	0,28	2,45	8,77

II.tř. v=1.7 	0,79	0,98	0,88	0,9	3,42	3,13	1,54	0,98	4,29	16,91

II.tř. v=5 	0,49	0,22	0,3	0,8	2,28	0,84	0,91	3,12	0	8,96

III.tř. v=1.7 	0,86	0,51	0,87	1,17	1,96	2,06	1,01	0,8	1,73	10,97

III.tř. v=5 	1,24	0,81	1,32	2,35	1,61	1,52	3,01	0,24	0	12,1

III.tř. v=11 	0,33	0,16	0,28	0,73	0,35	0,37	0,91	0,78	0	3,91

IV.tř. v=1.7 	1,27	0,6	0,61	1,2	2,79	2,61	1,17	0,95	2,75	13,95

IV.tř. v=5 	1,23	0,57	1,21	2,58	1,84	1,78	2,82	0,21	0	12,24

IV.tř. v=11 	0,2	0,11	0,21	1,56	0,71	0,18	0,55	0,52	0	4,04

V.tř. v=1.7 	0,01	0,02	0,02	0,02	0,04	0,27	2,48	0,31	0,8	3,97

V.tř. v=5 	0,11	0,13	0,2	0,22	0,93	0,77	1,01	0,81	0	4,18

Sum (Graf)	7	5	6,99	11,99	17	15	16	9	12,02	100/100

Odborný odhad větrné růžice - graf (platná ve výšce 10 m nad zemí v %)

  - Lokalizace zdroje

Objekty stájí (zdroje znečištění ovzduší) se nachází v kraji Vysočina, okrese Havlíčkův Brod, k.ú. Krucemburk. Vzdálenost nejbližšího objektu hygienické ochrany od zdroje znečištění je cca 185 m.

  - Imisní charakteristika lokality

Objekty stájí (zdroje znečištění ovzduší) jsou umístěny jižně od obce Krucemburk. Lze konstatovat, že v širším okolí záměru se nevyskytují další významné zdroje amoniaku, které by mohly s výše uvedeným zdrojem spolupůsobit.

- Metodika výpočtu

  - Metoda, typ modelu

V roce 1998 doporučilo MŽP ČR metodiku SYMOS'97 k použití pro výpočty znečištění ovzduší ze stacionárních zdrojů. Popis metodiky byl vydán v dubnu 1998 ve věstníku MŽP, částka 3. Vstupní údaje i forma výsledků výpočtu v metodice SYMOS'97 byly přizpůsobené tehdy platné legislativě, aby byly na minimum omezené problémy s používáním metodiky v praxi a aby výsledky byly přímo srovnatelné s platnými imisními limity a přípustnými koncentracemi znečišťujících látek v ovzduší.

V souvislosti se vstupem ČR do EU se legislativa v oboru životního prostředí přizpůsobuje platným evropským předpisům a proto v ní vznikají změny, na které musí reagovat i metodika výpočtu znečištění ovzduší, má-li vést i nadále k výsledkům snadno použitelným v běžné praxi. Tuto možnost poskytuje upravená metodika SYMOS 97, verze 2003.

Hlavní změny metodiky zahrnuté v programu jsou:

- stanovení imisních limitů pro některé znečišťující látky jako hodinových průměrných hodnot koncentrací

- stanovení imisních limitů pro některé znečišťující látky jako denních průměrných hodnot (PM10 a SO2) nebo 8-hodinových průměrných hodnot koncentrací

- hodnocení znečištění ovzduší oxidy dusíku také z hlediska NO2 (dříve pouze NOx)

- nový výpočet frakce spadu prachu - PM10

SYMOS 97v2003 je programový systém pro modelování znečištění ze stacionárních zdrojů.

Metodika výpočtu obsažená v programu SYMOS umožňuje:

- výpočet znečistění ovzduší plynnými látkami z bodových (typ zdroje 1), plošných (typ zdroje 2) a liniových zdrojů (typ zdroje 3)

- výpočet znečistění od velkého počtu zdrojů (teoreticky neomezeného)

- stanovit charakteristiky znečistění v husté síti referenčních bodů (až 30000 referenčních bodů) a připravit tímto způsobem podklady pro názorné kartografické zpracování výsledků výpočtů

- brát v úvahu statistické rozložení směru a rychlosti větru vztažené ke třídám stability mezní vrstvy ovzduší podle klasifikace Bubníka a Koldovského

Metodika je určena především pro vypracování rozptylových studií jakožto podkladů pro hodnocení kvality ovzduší. Metodika není použitelná pro výpočet znečištění ovzduší ve vzdálenosti nad 100 km od zdrojů a uvnitř městské zástavby pod úrovní střech budov. Základních rovnic modelu rovněž nelze použít pro výpočet znečištění pod inverzní vrstvou ve složitém terénu a při bezvětří.

Hodnoty vypočtených koncentrací v referenčním bodě závisí mimo jiné na tvaru terénu mezi zdrojem a referenčním bodem. Pro výpočet vstupuje terén formou matice hodnot výškopisu v požadované oblasti o libovolné velikosti buňky. Do výpočtu může být zahrnut vliv převýšení v malých vzdálenostech - v řadě případů je nutno počítat znečistění i v malých vzdálenostech od komína, kdy ještě vlečka nedosahuje své maximální výšky. V metodice je zahrnut tvar křivky, po které stoupají exhalace, a lze tedy počítat koncentrace i ve velmi malé vzdálenosti od zdroje.

Vyskytuje-li se několik komínů blízko sebe tak, že se jejich kouřové vlečky mohou vzájemně ovlivňovat, celkové převýšení vleček vzrůstá. Ve výpočtovém modelu jsou zahrnuty vztahy, kterým se toto zvýšení vypočte. Korekce efektivní výšky na vliv terénu – v případě pokud mezi zdrojem a referenčním bodem je terén zvýšený, tak se předpokládá, že kouřová vlečka vystupuje podél svahů vzhůru.

Znečisťující látky se v atmosféře podrobují různým procesům, jejichž přičiněním jsou z atmosféry odstraňovány. Jedná se buď o chemické nebo fyzikální procesy. Fyzikální procesy se dále dělí na mokrou a suchou depozici, podle způsobu, jakým jsou příměsi odstraňovány. Suchá depozice je zachytávání plynné nebo pevné látky na zemském povrchu, mokrá depozice je vychytávání těchto látek padajícími srážkami a vymývání oblačné vrstvy. Model uvažuje průměrnou dobu setrvání látky v atmosféře , kterou je možno stanovit pro řadu látek. Pro první přiblížení se látky dělí do tří kategorií a výsledná koncentrace se vypočítá zahrnutím korekce na depozici a transformaci podle daných vztahů pro danou kategorii znečišťující látky. Jednotlivé znečisťující látky lze  rozdělit do těchto tří kategorií:

| Kategorie | Průměrná doba setrvání v atmosféře |
| --- | --- |
| I | 20 h |
| II | 6 dní |
| III | 2 roky |

Následuje rozdělení základních znečišťujících látek dle kategorií:

| Znečišťující látka | Kategorie |
| --- | --- |
| oxid siřičitý | II |
| oxidy dusíku | II |
| oxid dusný | III |
| amoniak | II |
| sirovodík | I |
| oxid uhelnatý | III |
| oxid uhličitý | III |
| metan | III |
| vyšší uhlovodíky | III |
| chlorovodík | I |
| sirouhlík | II |
| formaldehyd | II |
| peroxid vodíku | I |
| dimetyl sulfid | I |

V programu je zahrnuto i zeslabení vlivu nízkých zdrojů na znečištění ovzduší na horách – v atmosféře existují zadržující vrstvy, nad které se znečištění z nízkých zdrojů nemůže dostat. Model obsahuje vztahy vyjadřující statistickou četnost výskytu horní hranice inverze, které jsou odvozeny z aerologických měření teplotního zvrstvení ovzduší a hladinou 850 hPa na meteorologické stanici Praha-Libuš.

Pro výpočet ročních průměrů se pro každý zdroj udává také relativní roční využití maximálního výkonu.

Výpočet koncentrací z plošných zdrojů – postupuje se tak, že plošný zdroj se rozdělí na dostatečný počet čtvercových plošných elementů. Velikost elementů se volí v závislosti na vzdálenosti nejbližšího referenčního bodu. Pokud plošný zdroj nebo jeho element tvoří část obce se zástavbou a lokálními topeništi tak se za efektivní výšku dosazuje střední výška budov v daném elementu zvýšená o 10 m.

Výpočet koncentrací z liniových zdrojů – liniovými zdroji se rozumí zejména silnice s automobilovým provozem. Stejně jako u plošných zdrojů koncentraci od liniového zdroje vypočítáme tak, že liniový zdroj rozdělíme na dostatečný počet délkových elementů.

K výpočtu průměrných ročních koncentrací je nutné zkonstruovat podrobnou větrnou růžici, tj. stanovit četnosti výskytu směru větru pro každý azimut od 0° do 359° při všech třídách stability a třídách rychlosti větru. Vstupní větrná růžice obsahuje relativní četnosti v procentech pro 8 základních směrů větru a četnosti bezvětří ve všech třídách stability. Při vytváření podrobné větrné růžice se lineárně interpoluje mezi těmito hodnotami. Program umožňuje provádět výpočty nejen po 1°(předvolená hodnota), ale i po 0.5°, 3°, 5° a nebo je možné zvolit krok výpočtu vlastní, přičemž jeho hodnota musí být v rozsahu 0,5° – 45° a musí dělit číslo 45 beze zbytku. Klimatické vstupní údaje se obvykle týkají období jednoho roku . Pozornost je třeba věnovat tomu, zda jsou údaje z té které meteorologické nebo klimatické stanice reprezentativní pro dané místo výpočtu. Posouzení této reprezentativnosti je však záležitost značně komplikovaná, závisí nejen na topografii terénu a vzdálenosti stanice od místa výpočtu, ale i na typu klimatických oblastí a je zcela v kompetenci ČHMÚ.

Jako nejdůležitější klimatický vstupní údaj se zadává větrná růžice rozlišená podle rychlosti větru a teplotní stability atmosféry. Rychlost větru se dělí do tří tříd rychlosti:

| Třída větru | Třída rychlosti větru |
| --- | --- |
| slabý vítr | 1.7 m/s |
| střední vítr | 5.0 m/s |
| silný vítr | 11.0 m/s |

Pozn.: Rychlostí větru se přitom rozumí rychlost zjišťovaná ve standardní meteorologické výšce 10 m nad zemí.

Mírou termické stability je vertikální teplotní gradient popisující v atmosféře teplotní zvrstvení. Stabilní klasifikace obsahuje pět tříd stability ovzduší:

| Třída stability | Název | Vertikální teplotní gradient [оC na 100 m] | Popis třídy stability |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | superstabilní | ( < -1,6 | silné inverze,velmi špatné podmínky rozptylu |
| II. | stabilní | -1,6 ( ( < -0,7 | běžné inverze,špatné podmínky rozptylu |
| III. | izotermní | -0,7 ( ( < 0,6 | slabé inverze, izotermie nebo malý kladný teplotní gradient,často se vyskytující mírně zhoršené rozptylové podmínky |
| IV. | normální | 0,6 ( ( ( 0,8 | indiferentní teplotní zvrstvení, běžný případ dobrých rozptylových podmínek |
| V. | konvektivní | ( > 0,8 | labilní teplotní zvrstvení, rychlý rozptyl znečišťujících látek |

Ne všechny rychlosti větru se vyskytují za všech tříd stability atmosféry. V praxi dochází k výskytu 11 kombinací tříd stability a tříd rychlosti větru. Větrná růžice, která je vstupem pro výpočet znečištění ovzduší, tedy obsahuje relativní četnosti směru větru z 8 základních směrů pro těchto 11 různých rozptylových podmínek a kromě toho četnost bezvětří pro každou třídu stability atmosféry.

| rozptylová podmínka | třída stability | rychlost větru |
| --- | --- | --- |
| 1 | I | 1,7 |
| 2 | II | 1,7 |
| 3 | II | 5 |
| 4 | III | 1,7 |
| 5 | III | 5 |
| 6 | III | 11 |
| 7 | IV | 1,7 |
| 8 | IV | 5 |
| 9 | IV | 11 |
| 10 | V | 1,7 |
| 11 | V | 5 |

Program je určen také pro výpočet koncentrací pevných znečisťujících látek. Do výpočtu je v tomto případě zahrnuta pádová rychlost prašných částic, vstupními údaji se zadává rozložení velikosti prašných částic (velikost částice a její četnost).

Znečištění ovzduší oxidy dusíku se podle dosavadní praxe hodnotilo pomocí sumy oxidů dusíku označené jako NOx. Pro tuto sumu byl stanovený imisní limit a zároveň jako NOx byly (a dodnes jsou) udávané nejen emise oxidů dusíku, ale i emisní faktory z průmyslu, energetiky i z dopravy. Suma NOx je přitom tvořena zejména dvěmi složkami, a to NO a NO2.

Nová legislativa ponechává imisní limit pro NOx ve vztahu k ochraně ekosystémů, ale zavádí nově imisní limit pro NO2 ve vztahu k ochraně zdraví lidí, zřejmě proto, že pro člověka je NO2 mnohem toxičtější než NO.

Problém spočívá v tom, že ze zdrojů oxidů dusíku (zejména při spalovacích procesech) je společně s horkými spalinami emitován převážně NO, který teprve pod vlivem slunečního záření a ozónu oxiduje na NO2, přičemž rychlost této reakce značně závisí na okolních podmínkách v atmosféře. Protože předpokládáme, že vstupem do výpočtu zůstanou emise NOx, je nutné upravit výpočet tak, aby jednak poskytoval hodnoty koncentrací NO2 a jednak zahrnoval rychlost konverze NO na NO2 v závislosti na rozptylových podmínkách.

Podle dostupných informací obsahují průměrné emise NOx pouze 10 % NO2 a celých 90 % NO. Pro popis konverze NO na NO2 je v metodice proveden podrobný popis.

Pro představu, jak bude vypadat podíl c/c0, tj. jakou část z původní koncentrace NOx bude tvořit NO2 v závislosti na třídě stability ovzduší a vzdálenosti od zdroje, byly vypočtené hodnoty  c/c0 uspořádané do tabulky. Pro rychlost větru byla použita nejnižší hodnota z třídních rychlostí podle metodiky SYMOS a to 1,7 m/s.

| třída stability | podíl koncentrací NO2 / NOx |
| --- | --- |
|  | vzdálenost 1 km | vzdálenost 10 km | vzdálenost 100 km |
| I | 0,149 | 0,488 | 0,997 |
| II | 0,156 | 0,532 | 0,999 |
| III | 0,174 | 0,618 | 1,000 |
| IV | 0,214 | 0,769 | 1,000 |
| V | 0,351 | 0,966 | 1,000 |

Z tabulky je zřejmé, že na velkých vzdálenostech se všechen NO transformuje na NO2, ale ve vzdálenosti 1 km budou koncentrace NO2 dosahovat pouze hodnot 15 - 35 % původně vypočtených koncentrací NOx. Při vyšších rychlostech větru bude tento podíl ještě nižší.

  - Referenční body

Výpočtová oblast, ve které se předpokládá vliv záměru je definována jako čtvercové území o rozměrech 1400 x 1400 m, toto území bylo vymezeno v závislosti na parametrech zdroje, konfiguraci terénu a rozmístění obytných objektů. Pro účely výpočtu byla zkoumaná oblast rozdělena na síť s krokem 100 m ve směru obou os. Ve směru osy X, která míří k východu je oblast dlouhá 1400 m, což odpovídá 15 bodům. Ve směru osy Y, která míří k severu je oblast dlouhá 1400 m, což odpovídá 15 bodům. Charakteristiky znečištění ovzduší jsou tedy počítány v síti 15 x 15 uzlových bodů, celkem tedy pro 225 uzlových bodů.

N

M 1:10 000

3.3	Imisní limity

Dle Nařízení vlády č. 350/2002 Sb., kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsob sledování a posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší, je stanoven následující imisní limit pro amoniak.

| Účel vyhlášení | Parametr/Doba průměrování | Hodnota imisního limitu | Mez tolerance | Datum, do něhož musí být limit splněn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ochrana zdraví lidí | Aritmetický průměr/24 hod | 100 μg.m-3 | 60 μg.m-3 (60 %)* | 1. 1. 2005 |

Hodnoty imisních limitů jsou vyjádřeny v μg.m-3 a vztahují se na standardní podmínky – objem přepočtený na teplotu 293,15 K a atmosférický tlak 101,325 kPa.

Poznámka:

*	Mez tolerance se od 1. 1. 2003 snižuje tak, aby dosáhla 1. 1. 2005 nulové hodnoty.

- Výstupní údaje

  - Typ vypočtených charakteristik

Vzhledem k tomu, že program Symos97 v současné době ještě neumožňuje pro amoniak vypočítat 24 hodinové průměry, byly vypočteny maximální krátkodobé koncentrace, které mají vždy vyšší hodnoty než 24 hodinové průměry. Modelový výpočet základních charakteristik znečištění ovzduší byl tedy proveden pro hlavní znečišťující látku vznikající při chovu skotu - amoniak. Výsledky modelového výpočtu znečištění ovzduší jsou hodnoceny pomocí dvou charakteristik znečištění ovzduší:

- průměrné roční koncentrace

- maximální krátkodobé koncentrace

Všechny vypočtené hodnoty jsou uvedeny v přiložených tabulkách.

- Kartografická interpretace výsledků

Maximální krátkodobé koncentrace amoniaku v μg.m-3 (stávající stav)

N

M 1:10 000

Maximální krátkodobé koncentrace amoniaku v μg.m-3 (navrhovaný stav)

N

M 1:10 000

Průměrné roční koncentrace amoniaku v μg.m-3 (stávající stav)

N

M 1:10 000

Průměrné roční koncentrace amoniaku v μg.m-3 (navrhovaný stav)

N

M 1:10 000

- Diskuse výsledků

Při interpretaci výsledků je nutné mít na paměti několik skutečností:

- Přestože autoři metodiky byli vedeni snahou o maximální věrohodnost všech použitých postupů, je zřejmé, že základem metodiky je matematický model, který již svou podstatou znamená zjednodušení a nemožnost popsat všechny děje v atmosféře, které ovlivňují rozptyl znečišťujících látek. Proto jsou i vypočtené výsledky nutně zatížené nějakou chybou a nedají se interpretovat zcela striktně.

- Klimatické vstupní údaje znamenají zprůměrované hodnoty jednotlivých veličin za delší časové období. Skutečný průběh meteorologických charakteristik v daném určitém roce se může od průměru značně lišit (např. větrná růžice nebo výskyt inverzí).

- Výpočetní rovnice byly stanovené za předpokladu maximální vzdálenosti referenčního bodu od zdroje 100 km. Pro delší vzdálenosti nelze metodiku použít.

- Při výběru referenčních bodů nelze většinou postihnout podrobně všechny nerovnosti terénu. Protože program vyhodnocující terénní profily pracuje pouze s nadmořskými výškami v místech referenčních bodů a zdrojů, může se stát, že se nějaký terénní útvar (např. úzké údolí) "ztratí". Při konstrukci map znečištění ovzduší je nutné k těmto možnostem přihlédnout.

- V metodice se nepočítá s pozaďovým znečištěním ovzduší. Veškeré vypočtené výsledky se týkají pouze zdrojů zahrnutých do výpočtu. Stejně tak metodika nezohledňuje sekundární prašnost, která může tvořit velkou část prachu v ovzduší.

Do výpočtu provedeného pomocí obecné metodiky SYMOS´97 nelze zahrnout vliv kumulace znečišťujících látek pod inverzemi a v údolích. Metodika uvádí metodu, jak toto znečištění vypočítat, ale ta vyžaduje samostatné řešení v konkrétním údolí. Z tohoto důvodu nejsou ve studii tyto výsledky zahrnuty.

Vypočtené koncentrace by měly být v každém referenčním bodě srovnány s imisními limity (přípustnými koncentracemi). Aby se úroveň znečištění ovzduší od uvažovaného zdroje (zdrojů) dala považovat za přijatelnou, musí vypočtené charakteristiky znečištění ovzduší splňovat podmínky stanovené příslušnými předpisy.

Výpočet příspěvků k imisní zátěži byl pro amoniak proveden ve výpočtové síti 225 výpočtových bodů výpočtové sítě.

Na základě provedeného výpočtu příspěvků stájí pro chov skotu a prasat k imisní zátěži amoniaku je sestavena následující tabulka, prezentující nejvyšší a nejnižší vypočtené hodnoty příspěvků k imisní zátěži pro sledovanou škodlivinu ve zvolené výpočtové oblasti.

|  | Maximální koncentrace (μg.m-3) | Prům. roční koncentrace (μg.m-3) |
| --- | --- | --- |
| Škodlivina | min | max | min | max |
| Amoniak stávající stav | 9,055826 | 163,207149 | 0,186565 | 28,250220 |
| Amoniak navrhovaný stav | 10,147211 | 220,205735 | 0,247703 | 34,400680 |

Jak vyplývá z výsledků uvedených v tabulkách a mapách byly maximální modelové koncentrace amoniaku pro původní stav vypočteny v areálu farmy o hodnotě 163,21 μg.m-3 pro maximální krátkodobé koncentrace a o hodnotě 28,25 μg.m-3 pro roční průměrné koncentrace. Maximální modelové koncentrace amoniaku pro navrhovaný stav byly vypočteny v areálu farmy o hodnotě 220,21 μg.m-3 pro maximální krátkodobé koncentrace a o hodnotě 34,40 μg.m-3 pro roční průměrné koncentrace.Vzhledem k tomu, že program SYMOS97 v současné době ještě neumožňuje pro amoniak výpočet 24 hodinových průměrů, byl pro srovnání s imisním limitem použit výpočet maximálních hodinových koncentrací, které jsou vždy vyšší než 24 hodinové průměry. Dále byl proveden výpočet ročních průměrných koncentrací, které jsou vždy nižší než 24 hodinové průměry. Hodnota 24 hodinového průměru tedy leží mezi těmito koncentracemi. V obou variantách je počítán nejhorší možný stav, který může nastat a do výpočtu nejsou zahrnuty snižující technologie emisí amoniaku, které budou na farmě využívány (např. odstraňování hnoje, kejdy několikrát denně). Na základě vypočtených hodnot lze tedy s jistotou předpokládat, že stanovený imisní limit uvedený v bodě 3.3 nebude v případě navrhovaného stavu v blízkosti obytné zástavby v obci Krucemburk překročen.

Firma Farmtec a.s. je držitelem osvědčení o autorizaci ke zpracování rozptylových studií č.j.: 443/740/05/R ze dne 21.3.2005 dle zákona č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů.

V Táboře dne 12. 7. 2005 				Ing. Radek Přílepek

Poznámka:

Všechny vypočtené hodnoty pro jednotlivé body výpočtové sítě jsou k dispozici u zpracovatele oznámení.

## F. 5	Ilustrační foto

Pohled na místo výstavby stáje

Pohled na místo stavby dojírny, v pozadí tzv. tobolkárna

## F. 6	Stanovisko SCHKO Žďárské vrchy dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb.

F. 7	Posouzení vlivu záměru stavby podle §45i zákona č. 114/92 Sb.na lokality a druhy soustavy NATURA 2000

Posouzení vlivu záměru stavby

podle §45i zákona č. 114/92 Sb.

na lokality a druhy soustavy NATURA 2000

Zpracoval: RNDr. Tomáš Kuras, Ph.D.

Září 2005

Zadání a cíl studie

Studie vlivu záměru "Hospodaření se statkovými hnojivy, systém agrotechniky na katastru středisek Krucemburk a Dědová" na stanoviště a druhy evropsky významných lokalit a Ptačích oblastí soustavy NATURA 2000 byla vypracována na základě objednávky Ing. Radka Přílepka (FARMTEC a.s, Tábor) z 19. srpna 2005.

Předložená studie hodnotí potenciální dopad realizace záměru navýšení velkokapacitního kravína (v majetku ZEMĚDĚLSKÁ a.s. Krucemburk, akciová společnost) a s tím spojeného hospodaření se statkovými hnojivy na evropsky významné lokality (= SCI) soustavy NATURA 2000 (viz Příloha nařízení vlády č. 132/2005 Sb.). Projekt počítá s navýšením počtu dojnic ze současného stavu (425 ks dojnic) na stav dvojnásobný, tj. 850 ks. Z hlediska hodnocení podle § 45i zákona 114/1992 Sb. se jeví jako potenciálně problematický provoz hospodářství se statkovými hnojivy (kejda, hnůj, močůvka) na lokality soustavy NATURA 2000:

Ransko (kód lokality: CZ0610412 )

Štíří důl - Řeka (kód lokality: CZ0614059)

Dářská rašeliniště (kód lokality: CZ0614053)

Nejbližší další SCI lokality se nachází v dostatečné vzdálenosti od zájmového území, tudíž tyto do hodnocení nejsou zahrnuty.

Vzhledem k charakteru záměru, je tento předkládán bez variantních řešení.

Metodika

Vypracování hodnotící studie sestávalo ze tří dílčích realizačních fází:

- Studium přípravného podkladu dokumentace E.I.A. k akci „Hospodaření se statkovými hnojivy, systém agrotechniky Zemědělská a.s. Krucemburk, akciová společnost“ (vypracoval J. Strašil). Na místě byl záměr diskutován s investorem.

- Zhodnoceny byly informace uvedené na portálu MŽP ČR (URL:http//www.natura2000.cz) a odborná literatura se vztahem k předmětům ochrany příslušných SCI.

- Rekognoskace zájmového území. Zájmové území bylo navštíveno ve dnech 20.8. až 26.8 2005. Vzhledem ke krátkodobému pobytu v místě bylo možno provést jen hrubě orientační terénní průzkum zaměřený na charakter a pozici klíčových biotopů. Za tímto účelem byla pořízena fotodokumentace pro další vyhodnocení.

- Konečně poslední realizační fáze představovala vypracování expertního posudku, v průběhu které byla zvažována možná rizika potenciálního dopadu stavby a jejího provozu na předměty ochrany soustavy NATURA 2000. V průběhu vypracování hodnocení byla problematika dále konzultována s dalšími odborníky působícími ekologii travinných ekosystémů a v zemědělství prof. RNDr. Milena Rychnovská, DrSc. (PřF UP, Olomouc) a Ing. Jan Lazecký (ÚKZÚZ, Opava).

Základní údaje o projektu

Stěžejní náplní aktivit fy Zemědělská a.s. Krucemburk, akciová společnost je rostlinná výroba kombinovaná s výrobou živočišnou (tzv. smíšené hospodářství). Je tedy zřejmé, že z ekonomických důvodů má investor zájem na zvyšování výrobní kapacity společnosti.

Předmětem předloženého posuzování je výstavba a provoz velkokapacitního kravína o plánovaném ustájení 425 dojnic. Výstavbou kravína se tedy zvýši počet ustájených zvířat dvojnásobně a to na stav 850 ks. Vlastní plánovaná stavba kravína bude ležet v zemědělském areálu společnosti v Krucemburku (na okraji intravilánu obce). Lokalizace stavby je z pohledu ochrany přírody nekonfliktní, v dostatečné vzdálenosti od nejbližších evropsky významných lokalit, tudíž tato část projektu není blíže charakterizována a komentována. Problematický je provoz kravína, konkrétně záměr deponovat statková hnojiva na rolích, které investor obhospodařuje.

Přehled produkce statkových hnojiv na provozu střediska Krucemburk a VKT Ždírec nad Doubravou (viz přidružený chov prasat a telat) podává Tab. 1. Oproti současnému stavu dojde k výraznému navýšení v produkci kejdy a to o 80% (z 11 805 tun na 21 291 tun), srovnej Tab. 2.

Záměr investora je kejdu, hnůj a močůvku použít jako statková hnojiva pro zemědělskou činnost v agrocenózách na kterých hospodaří. Zemědělské role na kterých investor hospodaří leží na katastrech sídel Krucemburk, Ždírec nad Doubravou, Sobíňov, Bílek, Stružinec, Horní Studenec, Benátky, Kohoutov, Chlum, Vojnův, Městec, Radostín, Hluboká, Staré Ransko, Dědová, Čertovina, Kladno, Platany, Filipov, Kameničky, Blatno a Jeníkov. Tento způsob zapracovávání statkových hnojiv je již v současné době investorem realizován a to podle schématu v Tab. 2. Navýšení kusů chovaného dobytka tedy povede ke změně osevních postupů a navýšení dotace statkových hnojiv do agrocenóz. Plánovaný způsob hospodaření se statkovými hnojivy po realizaci chovu 850 ks dobytka + chov ve velkokapacitním teletníku Ždírec n./D. podává Tab. 3.

##### Tab.1: Produkce statkových hnojiv (v tunách) před a po výstavbě kravína; bezstelivové ustájení

##### (čistá hmotnost ke hnojení - výpočet dle vyhl.274/1998 Sb.)

| Před výstavbou | hnůj | močůvka | kejda před výstavbou kravína 425 ks | kejda po výstavbě kravína |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10 225,1 | 5 763,2 | Nynější 425 ks dojnic 9 486 | 850 dojnic 18 972 |
|  |  |  | + VKT Ždírec n./D. 2 319 | +VKT Ždírecn./D. 2 319 |
| Po výstavbě | 8 541,1 | 4 682,1 | celkem 11 805 | celkem 21 291 |

Tab. 2: Statkové hnojení plodin před výstavbou kravína 425 ks (v tunách)

| kejda | hnůj |  |  | močůvka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| plodina | ha | Dávka/ha | celkem t | plodina | ha | Dávka/ha | celkem t | plodina | ha | Dávka/ ha | celkem t |
| kukuřice | 180 | 50 | 9 000 | brambory | 85 | 45 | 3 825 | TTP | 200 | 20 | 4 000 |
| řepka | 31 | 30 | 930 | oz.řepka. | 21 | 30 | 625 | Na slámu | 117 | 15 | 1763 |
| na slámu | 30 | 20 | 600 | j.ječmen | 80 | 30 | 2 400 |  |  |  |  |
| TTP | 51 | 15 | 1 275 | kukuřice | 75 | 45 | 3 375 |  |  |  |  |
| celkem |  |  | 11 805 |  |  |  | 10 225 |  |  |  | 5 763 |

Tab. 3: Statkové hnojení plodin po výstavbě kravína 425 ks  (v tunách)

| kejda | hnůj |  |  | močůvka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| plodina | ha | Dávka/ha | celkem t | plodina | ha | Dávka/ha | celkem t | plodina | ha | Dávka/ha | celkem t |
| kukuřice | 255 | 50 | 12 750 | brambory | 85 | 45 | 3 825 | TTP | 200 | 20 | 4 000 |
| řepka | 52 | 30 | 1 560 | GPS. | 80 | 30 | 2 400 | na slámu | 45 | 15 | 682 |
| na slámu | 50 | 20 | 1 000 | j.ječmen | 93 | 25 | 2 316 |  |  |  |  |
| TTP | 50 | 15 | 746 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| k ozimům | 349 | 15 | 5 235 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| celkem |  |  | 21 291 |  |  |  | 8 541 |  |  |  | 4 682 |

Charakteristika a vymezení předmětu ochrany přírody z hlediska soustavy NATURA 2000

Plánované hospodářství se statkovými hnojivy se bezprostředně týká tří evropsky významných lokalit Ransko (kód lokality: CZ0610412 ), Štíří důl - Řeka (kód lokality: CZ0614059), Dářská rašeliniště (kód lokality: CZ0614053). Tyto se nachází v těsné blízkosti obhospodařovaných ploch.

Evropsky významná lokalita (SCI) č. CZ0610412: Ransko

Rozloha: 92,60 ha

Katastrální území: Havlíčkova Borová, Staré Ransko, Ždírec nad Doubravou (viz Obr. 1 – Přílohy).

Popis:  Lesní komplex asi 1 km jižně od města Ždírec nad Doubravou. Masiv Ranského Babylonu je součástí Bítešské vrchoviny a tvoří v oblasti ojedinělé bazické hlubinné vyvřeliny, především olivinická a amfibolicko-pyroxenická gabra, peridotity, troktolity a anortozity, místy se značným sulfidickým zrudněním. Překryty jsou eluviálními jíovitohlinitými až jílovitými zvětralinami. Reliéf je charakteristický kryoplanačně modelovanými mrazovmi sruby Ranského Babylonu. Na svazích jsou místy vytvořeny drobné skalní výchozy a rozvlečené balvanité pokryvy, přecházející do plochých terénních sníženin podmáčených četnými vrstevními a suťovými prameny odtékajícími do levostranných přítoků Doubravy. Údolí potoků jsou mělká, plochá, s četnými prameništi. Nadmořská výška 540 – 673 m. Spektrum půd je vcelku široké, od kambizemí přes pseudogleje až po gleje v podmáčených depresích.

Z krajinářského hlediska se jedná o rozsáhlý komplex rozmanitých lesních ekosystémů ranského masivu s autochtonními populacemi lesních dřevin a výskytem řady chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů. V území jsou na mírných svazích a na bohatším gabrovém podloží nejvíce plošně zastoupeny květnaté bučiny L5.1, na hřbetech s chudšími kamenitými půdami jsou zachovány fragmenty společenstev acidofilních bučin Luzulo-Fagion (L5.4). Na bohatších zamokřených stanovištích jsou velkoplošně zachovány říční a typické údolní jasanovo-olšové luhy L2.2 (Carici remotae-Fraxinetum). Na podmáčených a oglejených typech stanovišť se místy nachází podmáčené smrčiny L9.2 a ojediněle i lesní prameniště bez tvorby pěnovců R1.4. Z ohrožených rostlinných druhů lze mimo početné populace Leucojum vernum dále uvést Lilium martagon, Aconitum variegatum, Daphne mezereum, Cardamine trifolia, Platanthera chlorantha a další. Ve výjimečném rozsahu jsou zde zachovány prameništní a potoční jasanové olšiny, hostící nejbohatší populace bledule jarní (Leucojum vernum) na Českomoravské vrchovině.

Stanoviště jež jsou hlavním předmětem ochrany: bučiny asociace Luzulo-Fagetum (kód: 9110); bučiny asociace Asperulo-Fagetum (kód: 9130); smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (kód: 91E0 - prioritní typy přírodního stanoviště!).

Druhy jež jsou hlavním předmětem ochrany: -

Další evropsky významné druhy a stanoviště, jež se vyskytují na lokalitě: acidofilní smrčiny.

Evropsky významná lokalita (SCI) č. CZ0614059: Štíří důl - Řeka

Rozloha: 92,60 ha

Katastrální území: Hluboká u Krucemburku, Krucemburk, Staré Ransko, Vojnův Městec  (viz Obr. 2 – Přílohy).

Popis:  Výrazně zaříznuté zv. jdoucí údolí Štírového potoka mezi Malým Dářkem a údolní nivou Doubravy asi 1,5 km jz. od obce Vojnův Městec, včetně luk v jv. části břehových partií rybníka Řeka nacházejících se bezprostředně sz. směrem pod obcí Hluboká a údolní nivy říčky Doubravy asi 1,5 km jz. od obce Vojnův Městec. Lokalita se nachází ve fytogeografickém regionu Hornosázavská pahorkatina. Geologickým podložím území jsou vápnité glaukonitické pískovce a slínovce výběžku Dlouhé meze České kříd vé tabule, s albit-chloritickými břidlicemi a fylity vítanovského souvrství hlinecké zóny.  (b) část Štíří důl: Geologickým podložím území jsou vápnité slínovce a prachovce křídového výběžku Dlouhé meze překryté mělkými hlinitými pararendzinami, ve spodinách s vyšším obsahem štěrku.  SCI lze rozdělit na dvě části. (a) část Řeka: Ploché dno široce rozevřeného údolí s meandrujícím tokem Doubravy a rybníkem Řeka v geomorfologickém okrsku Dářské brázdy na kontaktu s Henzličkou v nadmořské výšce 553 – 556 m. (b) část Štíří důl: Výrazně zaříznuté údolí Štírového potoka v plochém reliéfu geomorfologického okrsku Dářské brázdy v nadmořské výšce 560 - 620 m. Z pedologického hlediska je část Řeka charakteristická přítomností slatinných rašelin vykliňujících k okrajům na organozemní pseudogleje. Část Štíří důl je na svazích typická přítomností suťových nevyvinutých půd, přecházející do humusem obohacených kambizemí na bázích svahů. V úzké údolní nivě potoka jsou na sedimentech vytvořeny pseudogleje, u rybníčku v dolní čísti území zbahnělé gleje. Z krajinářského hlediska se jedná o rozsáhlý komplex slatinných luk a ostřicových mokřadů nad rybníkem, doprovázený dřevinnými porosty, který vyniká bohatým výskytem řady chráněných a ohrožených druhů organismů (PR Řeka) a fragmety přírodě blízkých lesních a lučních společenstev (PR Štíří důl).

Bezlesá enkláva na stráních údolí Štírového (též Štířího) potoka pod hrází Malého Dářka. Jižně orientované svahy údolí hostící populaci hořečku českého (Gentianella bohemica)  jsou zarostlé mozaikou porostů svazu Arrhenatherion (T1.1 Mezofilní ovsíkové louky) a Violion caninae (T2.3 Podhorské a horské smilkové trávníky). Vzhledem k opukovému podkladu (vápnité slínovce) a orientaci stráně jsou ve vegetaci hojněji zastoupeny i některé druhy svazu Bromion erecti. Stráně byly v minulosti využívány jako pastviny, poté byly mnoho let bez obhospodařování. V současné době je snaha stráně vypásat ovcemi a následně kosit nedopasky. Z dalších významných druhů se na lokalitě vzácně vyskytuje Gymnadenia conopsea a Platanthera bifolia. Dále se jedná o nevápnitá mechová slatiniště tvoří převážně as. Sphagno warnsdorfiani- Eriophoretum latifolii, v přechodech ojediněle vytváří vyhraněné společenstvo as. Valeriano dioicae-Caricetum davalianae. Břehy rybníka Řeka lemují rozsáhlé porosty vysokých ostřic a mokřadní vrbiny. Kolem meandrujícího toku Doubravy jsou vytvořeny břehové porosty, přecházející v roztroušené dřevinné nálety na loukách, inklinující ke svazu Salicion cinereae. Slatiniště přechází v střídavě vlhké bezkolencové louky, místy ve vlhké pcháčové louky či tužebníková lada. Na stráni navazující na vlhké louky převažují mezofilní ovsíkové louky a smilkové trávníky, které vykazují tendence přechodu k ovsíkovým loukám a mezofilním bylinným lemům. Vysoké mezofilní a xerofilní dřeviny se vyskytují pouze maloplošně na mezích na opukových stráních. Na stanovišti lesního typu bohaté jedlové bučiny žindavové převažují změněné smrkové porosty (X9A) s lokálně různou příměsí jedle bělokoré (Abies alba), s nepatrným zastoupením javoru klenu (Acer pseudoplatanus) a buku lesního (Fagus sylvatica). V části území jsou částečně zachovány květnaté bučiny (L5.1) až roklinové javořiny svazu Tilio-Acerion (suťové lesy (L4). V úžlabině potoka se vyskytuje fragment podsvazu Alnenion glutinoso-incanae (údolní jasanovo-olšové luhy (L2.2) a v těsné blízkosti Štírového potoku pobřežní vegetyce potoků (M1.5). Na skalnatém poloostrůvku u rybníka je vytvořen drobný lesík s různověkým porostem s převahou břízy bělokoré, borovicí lesní a smrkem. V rybníčku ve spodní části území se rozmnožuje kuňka obecná (Bombina bombina). Druh Drepanocladus (Hamatocaulis) vernicosus byl nalezen v oblasti zrašelinělé slatinné louky v údolní nivě Doubravy ( R2.1, R2.2, R2.3) v bultech Carex panicea a C. flava, kde na ploše 130 x 50 m vytváří populaci mnoha kolonii o celkové velikosti asi 19m2, kde byl zaznamen i výskyt dalších cenných mechorostů: Calliergon giganteum, Sphagnum contortum, Amblystegium radicale, Campylium stellatum, Dicranum bonjeanii, Drepanocladus polygamus, Fissidens adianthoides, Plagiomnium elatum, Plagiomnium ellipticum, Plagiothecium ruthei, Scorpidium cossonii a Tomentypnum nitens. Druh Buxbaumia viridis se vyskytuje ve fragmentu údolního jasanovo-olšového luhu (L2.2) v nivě Štírového potoka, která je netypická rovnocenným zastoupením Alnus glutinosa, Acer pseudoplatanus, Fraxinus excelsior a Picea abies.

Na lokalitě je zachován (v rámci CHKO Žďárské vrchy ojedinělý) komplex slatinných lučních společenstev. Jedna z 9 recentně známých lokalit výskytu druhu Drepanocladus (Hamatocaulis) vernicosus v kraji Vysočina. Lokalita je vysoce významná, protože přítomná populace tohoto mechu patří k největším recentně známým v ČR. Jedna ze 4 recentně známých lokalit výskytu druhu Buxbaumia viridis v kraji Vysočina. Jedna z nejpočetnějších populací hořečku Gentianella praecox subsp. bohemica na Českomoravské vrchovině.

Stanoviště jež jsou hlavním předmětem ochrany: druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (kód: 6230 - prioritní typy přírodního stanoviště!), bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) (kód: 6410 ); přechodová rašeliniště a třasoviště (kód: 7140 ) a zásaditá slatiniště (kód: 7230 ).

Druhy jež jsou hlavním předmětem ochrany: hořeček český,  srpnatka fermežová,  šikoušek zelený.

Další evropsky významné druhy a stanoviště, jež se vyskytují na lokalitě: přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition; vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně; extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis).

Evropsky významná lokalita (SCI) č. CZ0614053: Dářská rašeliniště

Rozloha: 390,44 ha

Katastrální území: Karlov, Polnička, Radostín u Vojnova Městce, Vojnův Městec  (viz Obr. 3 – Přílohy).

Popis: Rašeliniště se nachází asi 8 km severozápadně od Žďáru nad Sázavou, mezi obcemi Radostín, Škrdlovice, Karlov, Vojnův Městec a Polnička, v blízkosti rybníka Velké Dářko. Z geomorfologického hlediska leží v ploché sníženině Dářské brázdy v nadmořské výšce 618 - 623 m n. m. Podložím sníženiny v Dářské brázdě jsou vápnité glaukonitické pískovce a slínovce křídového výběžku Dlouhé meze České křídové tabule, s kvarterními písčitými a jílovými překryvy. Území je známé jakožto bifurkační oblast vod do řek Sázavy a Doubravy. V místě kumulace srážek se vyvinuly rozsáhlé rašeliniště. Tyto vznikly překrytím starších slatinných vrstev, vytvořených zarůstáním mělkého preboreálního jezera kyselou vrchovištní rašelinou rašeliníko-suchopýrovou s příměsí dřevin. Vrstva organozemě (rašeliny) zde dosahuje až 326 cm. Plochá rašelinná sníženina s lesním porostem rašelinných borů přecházejícím v dříve těžené části v mozaiku sukcesních stadií rašeliništních společenstev, mokřadů a ostřicových porostů s dřevinnými nálety. Z podstatné části zalesněno. V centrální části vymezeného území (NPR Velké Dářko) převládají blatkové bory L10.4, které jsou obklopeny rašelinnými a podmáčenými smrčinami L9.2. Rašelinné brusnicové bory L10.2 se vyskytují zejména v NPR Radostínské rašeliniště. Zde zastoupené biotopy : V1C, M1.7, M1.1, R2.3, T2.3B, L10.2. V lesním komplexu se na místech lesních pramenišť a podél potoků ojediněle vyskytují říční a typické jasanovo-olšové luhy L2.2. Na místech po bývalé těžbě rašeliny se vyvinula primární sukcesní stádia směřující k okolnímu klimaxu. Tato jednotka přechází na okrajích rašeliniště v nevápnité mechové slatiniště R2.2, které často tvoří mozaiku se společenstvem podhorských a horských smilkových trávníků T2.3. Na minerálně silnějších půdách na opuce, a to pod Radostínským kopcem a na severním břehu rybníka Malé Dářko se vyskytují střídavě vlhké bezkolencové louky T1.9. Na svazích na intenzivněji využívaných loukách je častá vegetace mezofilních ovsíkových luk T1.1, místy v mozaice s širokolistými suchými trávníky T3.4. Méně zastoupené jsou tužebníková lada T1.6 a vlhké pcháčové louky T1.5. V litorálních porostech vysokých ostřic ( R2.3, M1.7, V1C) Velkého a Malého Dářka je hojná makrofytní vegetace s bublinatkou jižní V1B. V případě letnění Velkého Dářka zde bývají cenné porosty vegetace letněných rybníků M2.1. Maloplošně jsou vyvinuty mezofilní bylinné lemy T4.2. Jedná se o nejrozsáhlejší a nejhlubší rašeliniště na Českomoravské vrchovině, jediná lokalita blatkového boru v regionu. Rašeliniště typu přechodového vrchoviště, v němž s zachovala rašeliništní společenstva s porostem borovice blatky a řada chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů. Významná lokalita vážky jasnoskvrnné.

Stanoviště jež jsou hlavním předmětem ochrany: bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (kód: 6410); přechodová rašeliniště a třasoviště (kód: 7140); rašelinný les (kód: 91D0 - prioritní typy přírodního stanoviště!) a acidofilní smrčiny (kód: 9410).

Druhy jež jsou hlavním předmětem ochrany: vážka jasnoskvrnná

Další evropsky významné druhy a stanoviště, jež se vyskytují na lokalitě: otevřené trávníky kontinentálních dun s paličkovcem (Corynephorus) a psinečkem (Agrostis); ligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně; kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea; přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition; polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia); druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech); vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně; extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) a smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

Vymezení předmětu hodnocení z pohledu soustavy NATURA 2000

Shrneme-li teoretická východiska, pak je zřejmé, že všechny hodnocené stanoviště i druhy jsou citlivé na zvýšenou dotaci živin (zejména N, P, K) do prostředí ve kterém se vyskytují. Vegetace a rostlinné druhy přímo, živočichové nepřímo. Z pohledu vymezeného předmětu ochrany soustavy NATURA 2000 ale můžeme v rámci hodnocených stanovišť (a druhů) vymezit v zásadě 2 ekologické skupiny.

- Skupina společenstev/druhů relativně tolerantní na mírně zvýšené dotace živin do prostředí. Jmenovitě se jedná o smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy, které mají přirozeně zvýšenou bilanci N v půdě. Jistý stupeň tolerance ke zvýšenému přísunu živin lze očekávat také v případě zásaditých slatinišť. Do skupiny druhů, jenž jsou tolerantní, ke zvýšené dotaci živinami patří vážku jasnoskvrnnou. Druh je vůči trofii v prostředí v zásadě indiferentní, populace jsou limitovány zpravidla jinými faktory (rybami)

- Všechny ostatní biotopy jsou ve zvýšené míře citlivé na dotaci živinami. Zejména se pak jedná o oligotrofní (živinami) chudá stanoviště, kde by mohlo dojít plánovaným hnojením k vážnému narušení struktury vegetace (a to i stanovištích prioritních) a extinkci populací předmětných druhů. Jmenovitě se jedná o druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích, bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách, přechodová rašeliniště a třasoviště. V případě lesních společenstev jsou na dotaci živinami citlivé biotopy rašelinného lesa obdobně acidofilní smrčiny. Extrémně citlivým druhem na zvýšení trofie, stejně jako na způsob hospodaření na loukách je hořeček český a mech srpnatka fermežová. Také saproxylický mech šikoušek zelený bude pravděpodobně citlivý na přísun živin v substrátu. Vzhledem k tomu, že se ale jedná o lesní druh osídlující padlé kmeny, nelze očekávat dotčení jeho lokální populace.

V případě první i druhé skupiny biotopů je potřeba apriori vyloučit zvýšenou aplikaci statkových hnojiv stejně jako převod trvalých travních porostů na orné plochy. Jinými slovy na území evropských lokalit soustavy NATURA 2000, je potřeba zachovat status quo v systému a způsobu obhospodařování. Problematickou se s jeví situace v případě biotopů soustavy NATURA 2000, jež se nacházejí v těsném sousedství zemědělsky obdělávaných ploch a kde existuje riziko zvýšené depozici živin prostřednictvím statkových hnojiv.

Jak ukazují výsledky z ekosystémových měření lučních porostů, které byly realizované AV ČR Brno na experimentální ploše v Kameničkách, živiny (především dusík) jsou naprosto klíčové pro strukturu vegetace rostoucí na jinak poměrně oligotrofních loukách. Alarmující je v daném ohledu přirozeně vysoká imise dusičnanů, které vstupují do ekosystémů ve srážkách a prostřednictvím polétavého prachu. Tyto imise dosahují v prostoru Žďárských vrchů až 19kg / ha × rok (Rychnovská 1993) a jakékoli další navyšování živin bude tento negativní trend dále akcelerovat. Navyšování celkové bilance dusíku v oligotrofních lučních společenstvech tedy povede k jejich degradaci, navíc existuje reálné riziko, že bude docházet k přirozenému vyplavováni dusičnanů a dusitanů do povrchových vod a odtud budou distribuovány do rašeliništních biotopů (Dařské rašeliniště, Radostínské rašeliniště).

Zhodnocení konfliktních částí projektu

Vlastní projekt sestává ze dvou vzájemně propojených částí (a) výstavba velkokapacitního kravína a s tím spojené (b) hospodářství se statkovými hnojivy (kejda, hnůj, močůvka). Stavba kravína je situována do prostoru areálu Zemědělská a.s. Krucemburk při okraji intravilánu obce Krucemburk. Vlastní stavba tedy není konfliktní ve vztahu k předmětům ochrany soustavy NATURA 2000. Protože stavbu kravína nelze posuzovat samostatně ale ve spojení s jejím provozem je stavba a její provoz hodnocen souborně jako jeden nedílný projekt.

Pro zhodnocení provozu se statkovými hnojivy bylo provedeno terénní šetření. To proběhlo v druhé polovině srpna a bylo soustředěno primárně na lokalizaci cenných oligotrofních lučních společenstev v okolí obcí Staré Ransko, Radostín u Vojnova Městce a Hluboká u Krucemburku. V katastru těchto obcí je záměr investora potenciálně konfliktní se zájmy ochrany přírody soustavy NATURA 2000.

Evropsky významná lokalita Ransko

Jak bylo uvedeno výše předmětem ochrany SCI Ransko jsou lesní společenstva. Investor na území vymezeném hranicemi SCI nemá zemědělské role tudíž lze přímé ovlivnění biotopů SCI Ransko vyloučit. Vzhledem ke konfiguraci terénu a říční síti, můžeme v lokalitě apriori vyloučit také zvýšenou dotaci živinami prostřednictvím povrchových vod. Předmět ochrany SCI Ransko nebude záměrem investora dotčen.

Evropsky významná lokalita Štíří důl - Řeka

Předmětem ochrany SCI Štíří důl – Řeka jsou zejména oligotrofní luční ekosystémy a oligotrofní mokřadní ekosystémy soustředěné v nivě Doubravky. Z výše uvedeného vyplývá, že na zájmovém území SCI nesmí být zaveden jiný způsob hospodaření než stávající. Jakékoli navyšování živin v území je značně rizikové. Stejně tak nelze luční porosty převádět na ornou půdu a měnit systém jejich obhospodařování (viz systém sečí). Toto omezení se týká následujících zemědělských ploch (rolí), které leží v území SCI:

4201/2 T			5201/5 T			5201/6 T

6202 T				6203/1 T			6203/3 O

6204 T			;	6205 T				6206/1 T

Protože se jako riziková jeví změna hospodaření i na bezprostředně navazujících rolích, nedoporučuji navyšovat dotační kvótu statkových hnojiv na rolích (převod na TTP je možný):

6206/3 R			5303/1 R

6103/3 R			6103/1 R

Alternativně je možno v případě rolí 5302/1 R, 6103/1 R a 6103/3 R vymezit podél hranice s SCI ca 50-80 m široký pás, tento převést na trvalou travní plochu se zavedením hospodaření jako na TTP v rámci SCI (seč/pastva). Zbytek dané role pak bude možno obhospodařovat dle záměru investora.

Evropsky významná lokalita Dářská rašeliniště

Předmětem ochrany SCI Dářská rašeliniště jsou zejména oligotrofní rašeliništní mokřady a vegetace bezkolencových luk. Součástí SCI jsou také rašelinné lesy a kyselé smrčiny. Stejně jako v případě předchozí lokality, i zde bude potřeba vyloučit jakékoli změny ve způsobu obhospodařování na pozemcích, které leží v SCI. Konkrétně se jedná o role:

3404/1 R			3404/2 T			4301/6 T

4301/8 T			4302 T				4401/1 T

Vzhledem ke konfiguraci terénu a místním hydrologickým podmínkám nelze doporučit změnu v systémů hnojení na těchto rolích (převod na TTP je možný):

4202/8 T			4301/1 R			4301/4 T

5401/1 R			5401/2 T

Závěr hodnocení

V rámci hodnocení dopadu realizace výstavby a provozu velkokapacitního kravína Zemědělská a.s. Krucemburk lze uvažovat o vlivu na 3 evropsky významné lokality soustavy NATURA 2000. Konkrétně se jedná o SCI Ransko, SCI Štíří důl – Řeka a SCI Dářská rašeliniště. Jmenované evropsky významné lokality se nacházejí na pozemcích na kterých hospodaří investor, resp. v jejich blízkosti. V případě SCI Ransko je možno vliv záměru považovat za nevýznamný. V případě zbylých dvou lokalit SCI Štíří důl – Řeka a SCI Dářská rašeliniště existuje riziko významného dopadu na předmět ochrany pokud zde dojde ke změně aktuálního způsobu hospodaření (jak na území příslušné SCI, tak v jejím okolí). Problematické je zejména zvyšování trofie (úživnosti).

Pokud budou respektována výše uvedená opatření, tzn. vyloučení změny v hospodaření na jmenovaných rolích, lze vyloučit významně negativní vliv realizace projektu na předměty ochrany evropských lokalit soustavy NATURA 2000. Pozitivně je možno vnímat případný záměr investora převést role s ornou půdou v okolí SCI na trvalé travní plochy (a systém hospodaření na TTP upravit dle schématu hospodaření v SCI).

Návrh kompenzačních opatření:

Vzhledem k tomu, že aktuálně dochází k plošně zvýšenému přísunu živin do prostředí (viz v případě Žďárských vrchů byly naměřeny lokálně hodnoty až 19kg dusíku na ha/rok) bude potřeba oblast SCI Štiří důl – Řeka a SCI Dářská rašeliniště dlouhodobě monitorovat a v případě jakýchkoli náznaků eutrofizace upravit aktuální systém hospodaření formou zmenšení dotací živin do polních a lučních agrocenóz. Tento monitoring musí probíhat ve spolupráci s příslušnou odbornou organizací (AOPK ČR, botanické pracoviště AV ČR, Univerzity apod.).

Použité podklady:

Rychnovská M. (ed.), 1993: Structure and Functioning of Seminatural Meadows. Academia, Praha.

Zákon ČSN o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb.

Zákon ČSN o vodách a o změně některých zákonů č. 254/2001 Sb.

Přílohy:

Obr. 1: Mapový zákres evropsky významné lokality Ransko (příloha nařízení vlády č. 132/2005 Sb.). Jedná se vesměs o lesní porosty. Obhospodařované polní a luční agroekosystémy se nachází v dostatečné vzdálenosti od předmětného území.

Obr. 2: Mapový zákres evropsky významné lokality Štíří důl - Řeka (příloha nařízení vlády č. 132/2005 Sb.). Z větší části se jedná o luční plochy v aluviu Doubravky. Systém obhospodařování stávajících travních porostů musí být zachován a to s vyloučením převodu TTP na ornou půdu a vyloučením navýšení dotace živinami.

Obr. 3: Mapový zákres evropsky významné lokality Dářská rašeliniště (příloha nařízení vlády č. 132/2005 Sb.). Z větší části se jedná o oligotrofní mokřady rašeliništního typu. Systém obhospodařování stávajících travních porostů musí být zachován a to s vyloučením převodu TTP na ornou půdu a vyloučením navýšení dotace živinami.

## F. 8	Mapy pozemků dle LPIS v okolí území NATURA 2000

## F. 9	Vyjádření obce Krucemburk

# G.	VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU

Obchodní firma	Zemědělská a.s. Krucemburk

IČ		609 17 962

Sídlo		Koželužská 385

582 66  Krucemburk

Oprávněný zástupce	Ing. Milan Stránský

předseda představenstva

Koželužská 385

582 66  Krucemburk

tel.: 569 697 707

Název záměru	Rozšíření farmy pro dojnice

Kapacita (rozsah ) záměru

V současné době jsou v areálu Zemědělské a. s. Krucemburk ve středisku Krucemburk v provozu následující objekty chovu zvířat: nový kravín pro 304 ks dojnic (334,4 VDJ), 2 rekonstruované kravíny typu K-96 s kapacitou 2 x 103 ks dojnic (226,6 VDJ), porodna s kapacitou 68 ks krav (74,8 VDJ), teletník s kapacitou 100 ks telat 3-6 měsíců (28 VDJ), 100 ks telat 0-3 měsíce v boudách (15 VDJ) a objekt výkrmu prasat 300 ks (36 VDJ). Stáje pro dojnice jsou provozovány jako bezstelivové, porodna, výkrm prasat a odchov telat je provozován stelivovým způsobem. Nově investor zamýšlí v areálu zrušit výkrm prasat. V jedné z již rekonstruovaných stájí K-96 budou nově místo dojnic ustájeny jalovice v počtu 103 ks (87,6 VDJ), ve druhém krávy na sucho ve stejném počtu. Dále hodlá v těsném sousedství areálu postavit novostavbu stáje pro 400 ks dojnic (440 VDJ) s dojírnou, zázemím a jímku na kejdu. Zvýší se rovněž kapacita odchovávaných telat v boudách na 170 ks (25,5 VDJ). Celková současná kapacita areálu činí v přepočtu na dobytčí jednotky 714,8 VDJ, po úpravách areálu bude na farmě ustájeno (1103,6 VDJ).

Umístění záměru

Kraj:	Vysočina

Okres:	Havlíčkův Brod

Obec:	Krucemburk

Katastrální území:	Krucemburk

Charakter stavby:	novostavba, stavební úpravy

Odvětví:	zemědělství, živočišná výroba

Předmětem posuzování je výstavba novostavby stáje pro dojnice s kejdovým provozem, dojírny se zázemím a jímky na kejdu. Stávající dojírna bude zrušena, protože ji nelze zkapacitnit a novému provozu by nepostačovala. Stáje typu K-96 budou využity pro ustájení krav na sucho a jalovic, technologie ani počet ustajovacích míst se nemění. Dojde k navýšení počtu ustájených telat ve venkovních boudách umístěných na zpevněné ploše mezi stájemi K-96 na 170 ks telat. V těsném sousedství stávající jímky na kejdu hodlá investor vybudovat novou skladovací jímku na kejdu. Novostavbou stáje dojde k celkovému navýšení kapacity farmy v přepočtu na dobytčí jednotky na cca (1103,6 VDJ).

Navrhované úpravy areálu umožní přemístění dojnic z nevyhovujících vazných stájí v areálech v obcích Vojnův Městec a Ždírec n. D., dojde tak ke zlepšení kvality ustájení, zoohygienických podmínek, snížení pracnosti pro obsluhu a zvýšení produktivity práce. Novostavbou stáje, dojírny a jímky na kejdu dojde ke zlepšení ekologické bezpečnosti stájí – provedení podlah stáje s hydroizolací, odvedení kejdy do nové nepropustné jímky na kejdu s detekčním systémem. V areálu se dále nachází výše popsané objekty chovu telat, porodna krav a výkrmu prasat. Objekt chovu prasat nebude po výstavbě novostavby stáje dále využíván. Kumulaci s jinými záměry je možno vyloučit, vzhledem k tomu, že se v okolí areálu nenacházejí jiné záměry, které by mohly s posuzovaným záměrem spolupůsobit.

Cílem je vybudovat nové moderní prostory se zaměřením na welfare zvířat a eliminaci vlivů na životní prostředí, a tím zabezpečit pro budoucnost podmínky ekologického chovu. Předkládaná varianta nejlépe vyhovuje potřebám investora, který v současné době provozuje chov dojnic v dnes již částečně nevyhovujících objektech v popisovaném areálu a dále v obcích Vojnův Městec a Ždírec n. D. Proto se investor rozhodl soustředit chov dojnic do areálu v Krucemburku, kde již vybudoval jednu stáj v souladu s dnešními požadavky na ustájení dojnic (maximálně vzdušná otevřená stáj). Areál bude dále doplněn novou jímkou na kejdu a novou dojírnou. Dojnice v novostavbě budou ustájeny volně v lehacích boxech s bezstelivovým provozem. Systém ustájení v ostatních stájích se nemnění. Navržené úpravy střediska přinesou požadovaný efekt, který je v dnešní době vyžadován jak z hlediska ekonomiky provozu, tak i z hlediska životního prostředí (vlivy na vody, ovzduší atp.). Kejda z novostavby bude uskladněna v nové jímce. Moderní technologie ustájení, krmení, dojení umožňují vytvořit velice dobré podmínky pro pobyt a pohodu zvířat „welfare“ a zabezpečit vysokou úroveň obsluhy a produktivity práce. Dostavbou stávajícího areálu při využití již existujících objektů se významně zvýší produktivita práce. Hlavními znaky navrhovaného řešení je technická jednoduchost, kvalitní a spolehlivá technologie.

V rámci oznámení byla zpracována pouze jedna varianta, která řeší novostavbu stáje pro dojnice, dojírny a jímky. Varianta plně vyhovuje i vzhledem k návaznosti a využití stávajících funkčních částí areálu. Investor tímto řešením soustředí chov dojnic do moderního areálu, který bude vybaven souvisejícími stavbami a technologií (seník, jímka, dojírna, silážní a senážní žlaby,…). V úvahu by mohla připadat varianta rekonstrukce nebo výstavby stáje v jiném z areálů. Tato varianta by však nepřinesla požadovaný efekt, vzhledem k vyšším nákladům na výstavbu a provoz (dvě dojírny, …).

Nová stáj je navržena pro bezstelivový provoz a volné ustájení dojnic ve volných boxech s ustájením dojnic na gumových matracích. Je řešena jako hala železobetonové konstrukce se střechou sedlového tvaru. Hala je osově rozdělena na středový krmný stůl, 2 krmné chodby, 4 řady lehacích boxů a 2 hnojné chodby. Stáj bude rozdělena na 4 skupiny. Každá skupina má volný přístup ke krmnému stolu a k napájecím žlabům, které jsou umístěny v průchodech do krmiště. Boční zábrany jsou navrženy z ocelových pozinkovaných trubek. Rozdělení skupin je pomocí ocelových pozinkovaných branek. Obvodový plášť je navržen z fošen do výšky parapetu, nad parapetem je použita svinovací plachta. Proti chodbám jsou v obou štítech haly umístěna vrata pro průjezd prostorem krmného stolu a pro vjezd na hnojné chodby a krmiště pro případnou manipulaci ve stájovém prostoru. V podélné západní stěně bude proveden průchod pro přehánění krav do dojírny. Vrchní vrstvu střešního pláště bude tvořit vlnitá krytina např. Vltava a prosvětlovací vlnité pásy. Do hřebenu střechy bude osazena větrací štěrbina. Větrání stáje bude přirozené, nasávání vzduchu podélnými stěnami, odvod vzduchu hřebenovou větrací štěrbinou. Podlahy ve stáji v profilu dle požadavků technologie budou provedeny z betonové mazaniny na vodotěsné izolaci, zajišťující stavbu proti průsaku močůvky do podloží Kejda je prošlapávána rošty do podroštových kanálů a odváděna kanalizací do přečerpávací jímky. Podroštové kanály jsou rovněž izolovány proti průsaku do podloží vloženou hydroizolací.

Nová kruhová dojírna má kapacitu 32 stání a včetně provozních a sociálních zařízení bude postavena vedle nové stáje. Jedná se o klasickou zděnou stavbu se sedlovou střechou. Objekt dojírny je rozdělen na tři části. Část navazující na přeháněcí koridor ze stájí tvoří čekárna před dojením. Druhou část tvoří vlastní kruhová dojírna s kapacitou 32 stání. Třetí část je technické zázemí pro chlazení a skladování mléka a sociální zázemí pro obsluhu. V celé stavbě budou provedeny nové podlahy izolované proti průsaku močůvky. Dojírna bude obložena keramickou dlažbou, podlaha z čedičové dlažby. Čekárna před dojením bude šikmá ve spádu se stoupáním směrem k vlastní dojírně, podlaha bude tvořena částečně čedičovou dlažbou s protiskluzovou úpravou, z větší části železobetonovými rošty na podroštových kanálech. V ostatních mokrých provozech je navržena protiskluzová dlažba. Střešní krytina je navržena vlnitá vláknocementová bezazbestová. Odpadní a oplachové vody z mléčnice a sociálního zázemí budou svedeny do splaškové kanalizace, která bude zaústěna na stávající ČOV. Oplachové vody z čekárny a dojírny budou kanalizací odváděny do přečerpávací jímky, odkud budou přečerpávány do skladovací jímky. Odvětrání dojírny a čekárny je řešeno jako přirozené pomocí oken a střešní hřebenové štěrbiny, ostatní místnosti jsou větrány přirozeně okny. Vytápění předpokládáme přímotopnými el. spotřebiči.

Součástí objektu dojírny je přeháněcí koridor z nové stáje a ze stávající stáje v areálu (v dojírně se budou dojit všechny dojnice na farmě). Přeháněcí koridor je navržen zastřešený pultovou střechou na ocelové konstrukci. Izolovaná podlaha z betonové mazaniny je oddělena soklem od okolního terénu.

Pro skladování oplachových vod a kejdy ze stáje a z dojírny bude provedena monolitická železobetonová částečně zapuštěná jímka s užitným obsahem 4885 m3, pro přečerpávání kejdy a odpadních vod do skladovací jímky bude provedena kruhová železobetonová zapuštěná jímka s užitným obsahem 70 m3. Obě kruhové otevřené železobetonové monolitické jímky budou provedeny specializovanou firmou. Oplachové vody a kejda potečou ze stáje a z dojírny do přečerpávací jímky samospádem, z přečerpávací jímky budou přečerpávány do skladovací jímky. Jímky budou opatřeny kontrolními systémy zaústěnými do kontrolních šachet. Vedle skladovací jímky bude vybetonována izolovaná plocha, odvodněná do přečerpávací jímky. Tato plocha bude oddělená od okolního terénu, aby nedošlo k vniknutí srážkových vod z okolí na plochu a bude sloužit jako čerpací místo při čerpání kejdy do dopravního prostředku.

Pro zajištění provozu nových objektů a napojení na stávající vnitrofaremní komunikace budou v nutném rozsahu provedeny nové komunikace a zpevněné plochy.

El. energie bude zajištěna pomocí nové zemní kabelové přípojky délky cca 245 m. Napojení ze stávající trafostanice na hranici farmy. V objektu dojírny bude provedena nová elektrorozvodna, odkud budou napojeny všechny objekty, které projekt řeší.

Přípojka vody bude provedena ze zemního hydrantu v areálu farmy zemní přípojkou délky cca 150m.

Splašková kanalizace bude sloužit k odvedení všech odpadních vod z objektů dojírny na stávající ČOV, dále bude vybudována kanalizace, která bude odvádět kejdu ze stáje a oplachové vody z čekárny a dojírny do přečerpávací jímky. Kanalizace bude tvořena  PVC trubami se spádem min 3%.

Úroveň navrženého technologického řešení plánovaného areálu převyšuje současnou úroveň zemědělských staveb.

Průběh výstavby, nevelké rozsahem, neovlivní zásadním způsobem okolní životní prostředí ani neohrozí zdraví občanů v nejbližších obytných objektech v obci Krucemburk. Ani v bezprostředním důsledku provozu nedojde k ovlivnění, případně narušení okolního prostředí. Negativní vlivy mohou nastat pouze v případě technologické nekázně. Při dodržení příslušných předpisů jsou však tato rizika vyloučena.

Jako zdroj emisí NH3 je stavba zařazena jako zvláště velký zdroj znečišťování ovzduší. Na základě vypočteného návrhu ochranného pásma chovu, který je součástí oznámení a zpracované rozptylové lze konstatovat, že vlivem provozu farmy nebude docházet k obtěžování obyvatel a nebudou překračovány limity dané prováděcími předpisy k zákonu č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší.

Navrženými úpravami bude dotčen rozsah zemědělského půdního fondu, jedná se o rozšíření areálu v souladu s územním plánem obce. Provozem nebudou dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa, nedojde k negativnímu vlivu na vodu. Nebudou dotčeny chráněné druhy rostlin ani živočichů, prvky územního systému ekologické stability, významné krajinné prvky, nedojde k poškození krajinného rázu.

Vzhledem k charakteru záměru a lokalizaci stavby nebyly shledány závažné vlivy na životní prostředí a obyvatele , které by vznikly v důsledku rekonstrukce a následného provozu.

# H.	PŘÍLOHA

## H. 1	Vyjádření stavebního úřadu

Datum zpracování oznámení : 22.9. 2005

Jméno a příjmení :  Ing. Radek Přílepek

Bydliště :  Sudoměřice u Tábora 131, 391 36

Telefon : 602 539 541

E-mail:  rprilepek@farmtec.cz

Autor je oprávněn ke zpracovávání dokumentací a posudků dle § 19 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Rozhodnutí o udělení autorizace č.j. 31547/5291/OPVŽP/02 ze dne 15.10.2002.

Ing. Radek Přílepek

# Text boxes

Rozšíření farmy pro dojnice - Hospodaření se statkovými hnojivy,

Systém agrotechniky

Zemědělská a.s. Krucemburk

Krucemburk