OZNÁMENÍ

Podle §6 zákona č. 100 ze dne 20 . března 2001

o posuzování vlivů na životní prostředí

(dle přílohy č. 4)

# Přístavba stáje pro 134 dojnic na středisku

# chovu skotu

# KYNICE

# Investor:Ing Pavel Francl

# Kynice 4

# 584 01 Ledeč nad Sázavou

# Zpracoval: Ing. Vraný Miroslav

(15 650/4136/OEP/92) 08/2002

# Obsah:

-------

Část A                                                                                                                                   str.

# ÚDAJE O OZNAMOVATELI

1. Obchodní firma

2. IČ

3. Sídlo

4. Jméno, příjmení , bydliště a telefon oprávněného zástupce  oznamovatele

# Část B

--------

# ÚDAJE O ZÁMĚRU

# I.Základní údaje

----------------

1.Název záměru

2.Kapacita (rozsah) záměru

3.Umístění záměru

4.Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry

# 5.Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění

6.Popis technického a technologického řešení záměru

# 7.Předpokládaný termín zahájení záměru a jeho dokončení

8. Výčet dotčených územně správních celků

# II. Údaje o vstupech

--------------------

1.Půda (druh , třída ochrany, velikost záboru)

2.Voda (zdroj vody, spotřeba)

3.Ostatní surovinové a energetické zdroje (druh , zdroj  spotřeba)

4.Nároky na dopravní infrastrukturu (potřeba souvisejících  staveb).

# III.Údaje o výstupech

---------------------

1.Ovzduší (přehled zdrojů znečišťování, druh a množství  emitovaných škodlivin)

2.Odpadní vody (přehled zdrojů odpadních vod, množství, místo  vypouštění )

3.Odpady (přehled zdrojů odpadů, kategorizace a množství,  způsoby nakládání s odpady)

4. Ostatní (hluk , vibrace, záření , zápach, (přehled zdrojů ,  množství emisí , způsoby jejich omezení)

5. Doplňující údaje

# ČÁST C

--------

# ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

1.Výčet nejzávažnějších enviromentálních charakteristik dotčeného území (územní systémy ekologické stability krajiny, zvláště chráněná území, přírodní parky, významné krajinné prvky, území historického , kulturního nebo archeologického významu , území zatěžovaná nad míru únosného zatížení , staré ekologické zátěže, extrémní poměry v dotčeném území)

2. Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území (ovzduší, klima, voda, půda, horninové prostředí a přírodní zdroje, fauna a flora , ekosystémy, krajina, obyvatelstvo, hmotný majetek , kulturní památky.

3. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho únosného zatížení

# ČÁST D

---------

KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVU ZÁMĚRU NA OBYVATELSTVO A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti

---------------------------------------------------------------

1. Vlivy na obyvatelstvo,včetně sociálně ekonomických vlivů

# 2. Vlivy na ovzduší a klima

3. Vlivy na hlukovou situaci a event další fyzikální a biologické  charakteristiky

4. Vlivy na povrchové a podzemní vody

5. Vlivy na půdu

6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje

7. Vlivy na faunu, floru a ekosystémy

8.Vlivy na krajinu

9.Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky

II.Komplexní charakteristika vlivu záměru na životní prostředí z hlediska jejich velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních vlivů

III.Charakteristika enviromentálních rizik při možných haváriích a nestandartních stavech

IV. Charakteristika opatření k prevenci , vyloučení , snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí

V.Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů při hodnocení vlivů

VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí , které se vyskytly při zpracování dokumentace

# ČÁST E

-------

# Porovnání variant řešení záměru (pokud byly zpracovány)

# ČÁST F

--------

# Závěr

# ČÁST G

---------

# Všeobecné srozumitelné shrnutí netechnického charakteru

# ČÁST H

-------

# Přílohy

Dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí

====================================================

# ČÁST A

# Údaje o oznamovateli

--------------------

# 1. Název firmy       Ing.Pavel Francl, , zemědělská farma

# 2. IČ                         62698044

3.Sídlo                     Kynice 4, 584 01 Ledeč nad Sázavou

# 4. oprávněný zástupce oznamovatele

Ing.Pavel Francl

tel 602 388 515

Část B

Základní údaje

--------------

1.název : Přístavba stáje pro chov 134 dojnic na středisku chovu skotu Kynice

Kapacita záměru .  stáj pro dojnice 134 u.m.

3. Umístění záměru –

stávající středisko ŽV Kynice  jihozápadně od obce

4. Charakter záměru a možnosti akumulace s jinými záměry-

Jedná se o výstavbu nové stáje pro dojnice  která bude bezprostředně přistavena ke stávající stáji pro dojnice , přístavba je plánována jižně při podélné hraně původní stáje.

Z hlediska některých kumulujících se výstupů je v dokumentaci na tuto skutečnost pamatováno  a ve výstupech , kde je nutno akumulovat vlivy je pro vedeno hodnocení s přípočtem stávajících kapacit jak dojnic, tak telat v mléčné výživě.

Ostatní obdobné objekty ŽV  ostatních uživatelů jsou dostatečně vzdáleny , zde se vzájemné ovlivňování nepředpokládá

5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění

Investor  v současné době chová dojnice ve dvou lokalitách  a to v obci Kynice  se stavem 146 dojnic a  v obci Ostrov, kde je stáj s kapacitou 167 dojnic. V lokalitě Ostrov  stáj není v majetku provozovatele a  další využívání je problematické.

Stáj pro dojnice v Kynici v minulosti prodělala přestavbu původní vazné stáje (K 174)na volné ustájení s kapacitou 146 ks a dojírnou. Plánovaná přístavba stáje na napojení na stávající stáj pro dojnice s technologickým napojením na dojírnu se jeví jako přijatelné technologické i ekonomické řešení .

Celkový pokles chovaných krav ze současného stavu 313 ks na 280 ks bude znamenat zvýšení požadavku na užitkovost zvířat a zlepšení krmivové základny tak , aby byla zachována celková produkce mléka z farmy.

V současné době potřebuje pro základní stádo dojnic vytvořit ustájovací podmínky vyhovující dnešním moderním požadavkům na chov zvířat se systémem volného ustájení a využitím  dojírny, budou  vytvořeny výrazně lepší podmínky pro zvířata , obsluhu a celkové hygienické a veterinární požadavky na chov skotu a získávání mléka.

Navržená stáj je navržena v třířadém uspořádání lehacích boxů s hnojnými chodbami , krmištěm a krmnou chodbou  a 6 porodními kotci. Obratem stáda bude propojena se stávající stájí pro dojnice.

Telata MV v boudách jsou umístěny vedle objektu  na zpevněné ploše.

Plánovaná investice je zaměřena na dosažení:

-maximálního využití stávajících objektů a návaznosti na stávající středisko ( sítě , technické a provozní zázemí , stávající komunikační napojení), návaznost na stávající skladové a pomocné

objekty.

-získat potřebnou ustájovací kapacitu pro chov dojnic s uplatněním perspektivního volného boxového systému stelivového ustájení

- Zvýšit produktivitu práce a tím snížit cenu finálního produktu a tak zlepšit rentabilitu provozu

- zkvalitnit výsledné produkty tj. především mléko a telata , zejména spojením individuální péče o zvířata se zvolenou technologií volného ustájení , které více vyhovuje zvířatům což se promítá ve zlepšení zdravotního stavu a tím i výsledného produktu zvířat.

-relativně jednoduché a provozně spolehlivé řešení technologických linek a pracovních operací

- podstatné zlepšení kultury práce ošetřovatelů dojnic zejména dojičů

6.Popis technického a technologického řešení záměru:

------------------------------------------------------

V rámci nové uvažované koncepce se jedná o využití stávajícího střediska živočišné výroby , kde se nacházejí objekty živočišné výroby , sklady a veškeré inženýrské sítě.

Koncepce vychází z potřeby optimalizovat chov dojnic s tržní produkcí mléka a to z hledisek maximálního využití stávajících vhodných kapacit  a inženýrských sítí.

Výstavba nové stáje je situována bezprostředně vedle původní stáje K 174  jižním směrem  .

Dojírna je stávající  vedle stáje K 174 z druhé severní  strany  , stáje budou vzájemně  propojeny spojovací zastřešenou přeháněcí chodbou .

Nová stáj-SO 1

Základní rozměry stáje - délka 53,2 m , šířka 22 m  výška 8 m , zastavěná plocha 1170 m2

Hnojná koncovka navazující na stáj – Délka 15,2 m , šířka 16,5m, zastavěná plocha 250 m2

Stáj pro dojnice  je navržena jako stelivová stáj  s lehkou nezateplenou konstrukcí  s obvodovým pláštěm vyzděným do cca 1,4 m , ostatní plochy obvodového pláště zakryty protiprůvanovou sítí  a svinovací plachtou , kterou je možno regulovat přívod  vzduchu do stáje .

Na stáji je navržena sedlová střecha se střední hřebenovou větrací štěrbinou po celé délce stáje, výška objektu cca 8 m .Střecha je řešena střešní krytinou Vltava (KOB , ONDUFOR) v kombinaci s prosvětlenými pásy , které zabezpečí dostatečné přívod přirozeného světla do stáje.

Stáj je dispozičně řešena  v podélném uspořádání . Ve stáji  jsou 3 řady  lehacích boxů pro dojnice , podélné  hnojné a krmné chodby  ,  krmiště , z vnější části stáje je navrženo 6 porodních kotců.

V západní části bude na stáj navazovat zastřešená hnojná koncovka , kde bude prováděno shromažďování chlévské mrvy ze stáje s následným naložením na vleky nebo kontejnery  odvoz na polní složiště chlévské mrvy.

Vlastní stájový prostor je členěn technologickými zábranami na 2 hlavní produkční skupiny zvířat dle doby laktace a stupně březosti a část stáje , která je pro porody.

Stáj  je řešena jako průjezdná , ve štítových stěnách  s  vraty v každém štítě.

A vyhřívání temperovaných  napajedel.

Veškeré plochy pro manipulaci s chlévskou mrvou budou zastřešeny podlahy stáje i koncovek provedeny v nepropustném provedení  tak , aby byla vyloučena kontaminace povrchových a podzemních vod.

Případná vytěsněná hnojůvka z hnojné koncovky bude svedena do stávající močůvkové kanalizace stáje do stávající zemní jímky s kapacitou cca 120 m3.

Se stávající stájí  bude nová stáj propojena dvěma průchody pro zvířata.

Přípojka elektro ze stávajícího rozvaděče zabezpečí  osvětlení stáje .

Pracovní operace-

Nastýlání steliva bude prováděno zakládacím vozem do prostoru lehacích boxů , hnojné a krmné chodby.

Krmivo bude zakládáno mobilním prostředkem -krmným vozem homogenizovanou krmnou dávkou do podélných žlabů.

Ve všech kotcích jsou pro napájení zvířat navrženy velkoobjemová napajedla.

Větrání stáje bude zabezpečeno přirozeným větráním střední hřebenovou prosvětlenou štěrbinou.V případě potřeby bude možno umístit do štítové stěny v ve východní části velkoobjemový ventilátor, který bude provětrávat prostor stáje při stěně se sousední stájí.

Pro vstup mechanizační prostředků do stáje jsou v obou stranách stáje navrženy dvoudílné vrata proti každému průjezdu.

Komunikační napojení stáje navazuje na všechny vstupy do stáje .

Komunikace-

Komunikace budou dobudovány v potřebném rozsahu u objektů provedení komunikací bude dle potřebného zatížení použitých vozidel, s bezprašnou povrchovou úpravou. Rozsah  dobudování komunikace bude v rozsahu cca 80 m2.

Dešťová kanalizace-

Bude zabezpečovat odvod dešťových vod ze střech objektů s napojením na stávající střediskovou kanalizaci

Splašková kanalizace-

bude zabezpečovat odvedení vytěsněné hnojůvky z hnojné koncovky do stávající  stájové kanalizace se zaústěním do stávající jímky.

Rozvody NN-

V rámci stávajících rozvodů NN farmy bude provedeno napojení ze stávajících rozvodů sítě v areálu střediska , v nové stáji budou řešeny rozvody pro osvětlení a pro vyhřívání temperovaných napajedel.

Technologie výroby a provozu

Středisko bude provozovat chov skotu a to kategorii dojnice telata MV . U všech kategorií bude uplatněn stelivový systém ustájení  s vyhrnováním chlévské mrvy mobilním prostředkem na hnojnou koncovku  s následným nakládáním na vlek nebo kontejner a denním odvozem chlévské mrvy mimo středisko na polní složiště .

U telat mléčné výživy se provádí vyklízení podestýlky z bud v intervalu cca 1 x za 14 dní..

Nastýlání steliva se bude provádět  1 x denně zakládacím vozem a to jak do prostoru leháren , lehacích boxů , tak do plochy krmiště a hnojné chodby.

Krmení dojnic  se bude provádět homogenizovanou krmnou dávkou krmným vozem průjezdem krmištěm   na krmné stoly . Telata jsou krmena individuálně do kýblů mlékem a mléčnými náhražkami  a v jeslích senem .

Napájení zvířat ve stáji pro dojnice  bude zabezpečeno z temperovaných napajedel umístěných vždy v každém kotci při počtu max. 25 zvířat na jedno napájecí místo.

Telata budou napájena vodou z kýblů umístěných v přední části kotce v hrazení  s ručním napouštěním .

Manipulace se zvířaty se bude provádět přeháněním  po stáji , při převodu mezi středisky

bude využito přepravníku.

Dojení zvířat bude  na stávající  dojírně , uchování mléka bude v nezezových chlazených tancích  o celkovém objemu cca 5000 l.

Výroba-

Ve stájových objektech pro dojnice se bude produkovat mléko jako hlavní produkt, vedlejším výrobkem budou narozená telata,jatečné dojnice a chlévská mrva.

Předpokládaná roční produkce výroby :

Průměrný stav dojnic        (původní 146 ks + 134 nová)                     280 ks

mléko - užitkovost dojnic 6500 l mléka (z toho mlezivo- vypito telaty 150 l), (nestandartní krmné mléko v průběhu roku 200 l)

celková tržní produkce mléka 280 dojnic x 6150 l = 1722000 l

jatečné brakované dojnice

brakace 28 %                                          78ks x 500 kg                         39,0 tun

narozená telata ( natalita 105 %, úhyn do odstavu 2 %)

280 x 105% - 2 %                                                                                       282 ks

Vyskladněno telat  z MV             - 3 % úhyn                                              273 ks

Průměrný stav telat v dochovu                                                                      50 ks

ročně naskladněno VBJ                                                                                 78 ks

Chlévská mrva    roční produkce na středisku                                          4456 tun

Úroveň navrženého technického řešení:

-------------------------------------------

# Hlavním cílem investora je zlepšení technických a technologických

parametrů při maximální úspoře investičních prostředků , snížení

výrobních nákladů a tím i celkové zlepšení ekonomiky výroby mléka při centralizaci chovu skotu do jednoho střediska.

Navržené technické řešení odpovídá současným evropským zvyklostem řešení zemědělských farem pro chov dojnic.

Předložené řešení garantuje maximální využití stávajících objektů efektivní využití přistavěné stáje v systému volného ustájení,  které z hlediska potřeb zvířat je v rámci chovu hospodářských zvířat optimální a vede k pohodě , zvířat , jejich dobrému zdravotnímu stavu a tím i kvalitní následné finální produkci kvalitního mléka a zdravých životaschopných telat.

Celkové náklady:nebyly dosud součástí předložené dokumentace

7.Předpokládaný termín zahájení záměru a jeho dokončení

Předpoklad zahájení  04/2005       dokončení             -12/2006

8.Výčet dotčených územně samosprávních celků:

-----------------------------------------------------------------

S ohledem na charakter stavby , která představuje výstavbu nové stáje s kapacitou  134 dojnic a  bude provedeno bezprostřední na stávající stáj pro dojnice ve stávajícím středisku ŽV, které je s ohledem na lokalizaci v rámci obce jihozápadním   směrem  v otevřeném terénu s dobrými rozptylovými podmínkami, dále s ohledem na koncepci využití střediska pro chov skotu s celkovou kapacitou celého střediska  pouze 316  VDJ a dostatečné vzdálenosti od obce lze předpokládat,že předpokládané vlivy z uvedené výroby budou v daném území obdobné vůči okolí jako byly dosud , ve vztahu k širšímu okolí , kdy  dojde ke zrušení provozu stáje pro dojnice v obci Ostrov a celkovému snížení chovaných dojnic v hospodářském obvodu provozovatele o 33 dojnic dojde v některých výstupech a vstupech ke snížení dopadu vlivů na životní prostředí.

Z výše uvedených důvodů , lze předpokládat území , které bude vlivy zasaženo jako část území v bezprostředním okolí střediska ŽV obce Kynice  a jeho katastrálního území.

Obec Kynice přináleží do okresu Havlíčkův Brod, kraj Vysočina.

9. Zařazení záměru do příslušné kategorie a bodů přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb.

Jedná  se o záměr zařazený  podle přílohy č. 1 zákona 100/2001 Sb do příslušné kategorie

č.II sl. B. (záměry vyžadující zjišťovací řízení to do bodu 1.5. Chov hospodářských zvířat

s kapacitou  od50 do  180 dobytčích jednotek .

Záměr je v kompetenci posuzování orgánu kraje – v daném případě kraje Vysočina.

Jedná se o posuzování záměru novostavby stáje pro dojnice s kapacitou  147,4 VDJ.

I.Údaje o vstupech

------------------

1.PŮDA

------

Plánovaná dostavba střediska je navržena  na pozemcích stávajícího areálu střediska ŽV  , kde se jedná o pozemky  ostatních ploch a zastavěných ploch a nádvoří .Dle evidence katastru nemovitostí se jedná o parcelu 50/1. Výstavbou nové stáje  nebudou dotčeny plochy zemědělské půdy, které navazují jižně.vedle areálu.

Přesto , že se nejedná o zemědělskou půdu , dotčený pozemek , který byl v minulosti vyjmut za účelem zřízení původního areálu byl z hlediska skrývek kulturních vrstev omezen pouze na plochy které byly bezprostředně zastavěny. Plocha pozemku určená pro výstavbu nové stáje obsahuje  původní kulturní vrstvu ornice a podorničí na které v současné době jsou travnaté porosty. V rámci stavby  bude provedena skrývka této vrstvy v mocnosti cca 20 cm a bude využita k sadovým úpravám v rámci areálu.

V rámci širšího území jsou v okolí zemědělské pozemky s rozdílnou bonitou a tím i kvalitou pozemků  a to II třídy ochrany (834 04)  až do třídy V (850 04) .

Tyto pozemky jsou převážně zemědělsky obdělávány a mají přímou návaznost na plánovaný provoz s ohledem na produkci objemných a jadrných krmiv pro plánované stavy zvířat a zároveň na zpětnou vazbu -tedy využití chlévské mrvy skotu k organickému hnojení a využití tekutých odpadů s obsahem močůvky a hnojůvky k hnojivým účelům.

Vzhledem k zastoupení spíše středně a méně kvalitních pozemků v území a širším okolí je zřejmé , že se jedná o zemědělskou výrobní oblast se střední intenzitou  zemědělské výroby.

Dle přílohy metodického pokynu ze dne 12.6.1996 Č.j. OOLP/1067/97jsou do jednotlivých tříd ochrany zemědělské pozemky zařazeny:

1) do I. třídy zemědělské půdy jsou zařazeny bonitně nejcennější půdy v jednotlivých klimatických regionech , převážně v plochách rovinných nebo mírně sklonitých , které je možno odejmout ze ZPF pouze výjimečně , a to převážně na záměry související s obnovou

ekologické stability krajiny , případně pro liniové stavby zásadního významu.

2) do II třídy ochrany jsou situovány zemědělské půdy , které mají v rámci jednotlivých klimatických regionů nadprůměrnou produkční schopnost . Ve vztahu k ochraně ZPF jde o půdy vysoce chráněné , jen podmíněně odnímatelné a s ohledem na územní

15 plánování také jen podmíněně zastavitelné.

3) do III. třídy ochrany jsou sloučeny půdy v jednotlivých klimatických regionech s průměrnou produkční schopností a středním stupněm ochrany, které je možno územním plánováním využít pro eventuální výstavbu.

4) Do IV. třídy ochrany jsou sdruženy půdy s převážně podprůměrnou produkční schopností v rámci příslušných klimatických regionů , s jen omezenou ochranou , využitelné pro výstavbu.

5) Do V. třídy ochrany jsou zahrnuty zbývající bonitované půdy , které představují zejména půdy s velmi nízkou produkční schopností včetně půd mělkých , velmi svažitých, hydromorfních , štěrkovitých až kamenitých a erozně nejvíce ohrožených. Většinou jde o zemědělské půdy pro zemědělské půdy postradatelné.

Protože se vlastní středisko ŽV a plánovaná stavba nachází v bezprostředním sousedství pozemků střední kvality a třídy  ochrany ,lze předpokládat , že i původní výstavba střediska byla provedena na pozemcích , které na zemědělskou půdu měly přímou návaznost.

Chráněné území a ochranná pásma

-------------------------------

Záměr nezasahuje žádné zvláště chráněné území přírody ani ochranné pásmo , nekoliduje s žádným obecně chráněným prvkem , ze zákona.

V rámci stanovených obecných ochranných pásem  obcí a nejbližšího okolí jsou stanovena ochranná pásma :

hřbitova 50 m(pietní)

silnice II třídy 25 m

silnice III třídy 20 m

vysoké napětí 35kV 7,5m od krajního vodiče

V rámci aplikace tekutých odpadů- hnojůvka, močůvka bude dodržován o ochranné pásmo od obce 200 m ( v případě přímého zapravování je možno pásmo zmenšit.

od vodotečí 50 m

od rybníků určených k rekreaci 50 m

Výše uvedená chráněná území a ochranná pásma se vyskytují mimo přímé vlivy posuzované stavby mimo ochranné pásmo PHO střediska  , které je přímo závislé na počtu chovaných druhů a kategorií hospodářských zvířat ve středisku, systému ustájení , větrání , způsobu odklizu chlévské mrvy .

K zajištění ochrany zdravých životních podmínek obyvatel před nepříznivými vlivy středisek živočišné výroby se tato zařízení umisťují v potřebné vzdálenosti od souvislé zástavby , případně od objektů a zařízení vyžadujících hygienickou ochranu. Kolem nich se dle Z č. 20/1996 Sb, zřizují pásma hygienické ochrany.

Návrh pásma hygienické ochrany je zpracován dle Metodického

návodu pro posuzování chovů zvířat z hlediska péče o vytváření a ochranu zdravých životních podmínek , vydaným Ministerstvem zdravotnictví České republiky pod Č.j. HEM -300-12.6.1992 a Metodického doporučení Státního zdravotního ústavu z roku 1998 ,

k postupu pro posuzování ochranného pásma chovů zvířat z hlediska

ochrany zdravých životních podmínek .Tento návrh PHO je součástí dokumentace vlivů na životní prostředí podle Z 100/2001Sb.

V nejbližším okolí  nejsou zvláště chráněná území přírody ve smyslu §14 zákona 114/1992 Sb.

2.VODA

------

Potřeba vody vyplývá z potřeb zvířat na vodu napájecí, dále na vodu technologickou , která je třeba pro proplachy mléčných potrubí a mytí dojírny a čekacích prostor, dále pro potřeby sociálního zařízení.

K výpočtu byla použita publikace Mze  ČR – PP č. 11/1996 – Požadavky na stavby a zařízení pro hospodářská zvířata. A ON 73 66 61 Stájový vodovod.

Předpokládaná denní spotřeba vody pro skot je následující :

Nová stáj :

Dojnice  napájení                     134 ks x 75 l /den                                      10050 l

Mytí vemen na dojírně 78 ks x 0,30 l /den                                        23 l

Celková denní spotřeba    nárůst                                                                10073 l

Stávající stav:

dojnice- napájecí                        146 ks á 75l/den                                        10950 l

Technologická voda

- mytí dojícího zařízení                      2 x 260 l                                                 520 l

mytí vemen                                        146 x 0,30 l                                              44 l

voda na mytí podlah (recyklace z proplachů dojírny)

(dojírna, čekárna)                            1 l na m2 x 88  x 2 x dojení                  ( 176 l)

sociální zařízení                       120 l na osobu/den x 4                                      480 l

-----------------------------------------------------------------

celková  stávající denní spotřeba   dojnice +obsluha                                     12170  l

Spotřeba vody  telata MV  - stávající

------------------------------

Spotřeba vody napájecí a na mytí krmných nádob

50 ks x 15 l na ks a den            celková denní spotřeba pro telata                   750 l

Celková spotřeba vody po navýšení

# Průměrná denní spotřeba vody                                                                 22,993 m3

Maximální denní spotřeba vody                                                                27,6  m3

Celoroční spotřeba vody                                                                          8392 m3

Maximální hodinová spotřeba vody                                                         1,15  m3

V rámci výstavby stáje pro dojnice ve středisku živočišné výroby lze dle celkového hodnocení provozů při porovnání spotřeby vody konstatovat, že ve středisku dojde ke zvýšení spotřeby vody z původní 12,92 m3 za den na 22,993 m3 , což je navýšení  celkové spotřeby vody o 78%.

Středisko ŽV má svůj vlastní zdroj vody skružové studně hl. cca 8 m  nacházející se na KÚ Číhošť . Jedná se o jednu hlavní studeň a 4 posilovací studny, umístěné JZ směrem od střediska cca 500 m. V současné době o vydatnosti zdroje nejsou dostupné údaje , dle vyjádření provozovatele jsou zdroje dostatečné.

Nejvyšší podíl spotřeby vody ve středisku je dán spotřebou vody napájecí pro zvířata.

Množství napájecí vody je závislé na mnoha faktorech a to -

- na množství vody v objemném krmivu , které je zvířatům zakládáno

- na užitkovosti zvířat (na produkci 1 l mléka je třeba 4 až 5 litrů vody (včetně vody v krmivu) při užitkovosti do 20 kg mléka).

-na teplotě prostředí, kdy při teplotách nad 26 0C se spotřeba vody až zdvojnásobuje.

Voda do střediska je vedena zemním vodovodním potrubím samospádem ..

3.ostatní surovinové a energetické zdroje

------------------------------------------

Z energetických zdrojů je stáj napojena na zdroj elektrické energie přes rozvodnou síť z primárního rozvodu ,přes vlastní trafostanici .

S ohledem na malou energetickou náročnost  nové stáje  , kde bude el. energie využita na osvětlení stáje  a vyhřívání temperovaných napajedel v zimním období ,

nebude nutno budovat přímo novou přípojku od trafostanice , ale využít stávajících přípojek z rozvaděče sousední stáje .

.

Předpokládaný max. současný příkon                   Pp    = 45 kW

Celková roční spotřeba el-energie u stájí bude cca 225000 KWh.

Suroviny jako krmivová základna pro dojnice je závislá na jejich výrobě na zemědělské půdě, jde o objemná krmiva  v celkovém množství v přepočtu na sušinu 1570 t za rok .

Z objemných krmiv se předpokládá zkrmování jetelových a kukuřičných senáží ,sena případně zkrmování GPS.

Zkrmování jádra ve stáji bude formou šrotů zamíchaných v objemném krmivu a to v celkovém ročním množství cca 408 tun.

Stelivová sláma z obilních plodin bude získávána z vlastních ploch.V produkční stáji

bude roční spotřeba steliva

Dojnice   původní    při denní dávce na ks a den 3,5 kg                                    186,5  tun ,

Dojnice  nová stáj    při denní dávce 3,5 kg                                                       171,2 t

Telata MV                                                        1,5 kg                                          27,4  t

---------------------------------------------------------------------------------------------------

roční spotřeba steliva  celkem                                                                         385,1 tun

(spotřeba steliva je uvažovaná při sušině 85 % )

Při uvažovaném průměrném výnosu stelivové slámy 3,5 t z ha , bude nutno zabezpečit stelivo z plochy cca  110 ha .

V zemědělském podniku je obilovin v rámci osevního postupu dostatečné zastoupení ,lze tedy předpokládat , že i s potřebou ostatních stájí bude stelivo zabezpečeno z vlastních zdrojů.

Je třeba zdůraznit , že v rámci celkového hospodaření investora dojde v obratu stáda chovu dojnic k celkovému snížení stavu dojnic o 33 ks. Tím se celkově sníží náročnost na krmiva, stelivo a ostatní vstupy související s chovem dojnic v rámci hospodaření investora.

Pro zabezpečení vlastního provozu stáje při použití mobilních prostředků bude potřeba ročně cca 6,96t nafty motorové.Toto množství je určeno pro zabezpečení manipulace s krmivy nakládání v senážním žlabu doprava do stáje , vlastní zakládání krmiva do krmných stolů.Manipulace s chlévskou mrvou -vyklízení ze stáje, nakládání  na kontejner a odvoz na složiště chlévské mrvy.

Zakládání steliva do stáje , jeho nakládání na zakládací vůz.Dále rozvoz tekutých odpadů z farmy.

Ostatní vstupy-

V rámci procesu získávání a uchování mléka se používá technologické zařízení dojení a chlazení mléka. Tato zařízení se po ukončení procesu dojení a odvozu mléka ze záchovných nádrží myjí za použití čistících a desinfekčních prostředků. Běžné desinfekční prostředky jsou SAVAGRO A, SAVAGRO K, MIKAL,MIKASAN, DOSYL A, DOSYL K.Patří do skupin chemických přípravků vykazujících nebezpečné vlastnosti ve smyslu §2 zákona (převážně říraviny).podle zákona č. 157/1998 Sb. o chemických látkách a přípravcích , jsou charakterizovány takto:

Název přípravku           nebezpečné                     Klasifikace                 Poznámka

Vlastnosti R- věta

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SAVAGRO A             R- 31,36/38                   Xi- dráždivý                 nejpoužívanější

SAVAGRO K              R- 34                             C – žíravý                    nejpoužívanější

MIKAL 94 D               R- 31,35                         C- žíravý

MIKASAN D               R – 34                            C- žíravý

DOSYL K                     R- 34                              C- žíravý

DOSYL A                     R- 35,31                         C- žíravý

DESANAL K                R-34                               C- žíravý

DESAVON AP              R-31,36/38                    Xi- dráždivý

Předpokládané množství desinfekčních přípravků za rok  je cca 250 kg.

4.nároky na dopravní infrastrukturu

-----------------------------------

Komunikační napojení -

Stavba bude napojena na stávající komunikace komunikační přípojkou,v rámci areálu budou dobudovány komunikace spojující jednotlivé objekty výrobní a skladovací.Komunikační napojení bude v minimálním rozsahu s ohledem na možnost napojení se na vnitřní obslužnou komunikaci mezi stávajícími stájemi a dalšími stájovými objekty v areálu při západní hranici areálu .Komunikační přípojky budou v nezbytném rozsahu provedeny pro propojení zpevněných ploch při štítových stěnách stáje.

Vlastní středisko zemědělské výroby je přístupné navazující komunikací ze silnice II třídy při průjezdu obcí Kynice - Číhošť  , kde se dá do střediska vjet  od západu (II/130 Golčův Jeníkov – Ledeč nad Sázavou- Hojánovice).Vjez do střediska je cca 200 m za obcí  západně od obce.  Středisko je rovněž napojeno na místní komunikace obce ze severovýchodní části , které je zpravidla využíváno pouze osobní dopravou a pro přístup zaměstnanců

Doprava a její frekvence-

------------------------

Dostavbou stájí  a přestavbou  nebudou podstatně změněny směry dopravy. Celkově bude snížen objem dopravy s ohledem na snížení objemu přepravovaných surovin , sjednocení  chovu dojnic do jednoho místa (zrušení stáje pro dojnice Ostrov)

S ohledem na využití nových vysokoobjemových vozů , které v celkovém objemu dokáží přepravit cca 3 x větší objem objemných krmiv oproti mechanizaci , která byla používána v minulosti lze předpokládat další snížení četnosti dopravy.

Dovoz krmiv a krmných směsí

- - - - - -- - - - - - - - -

Objemná krmiva v celkovém objemu cca 5335tun(při 30 % sušině)

budou do stáje dopravována ze senážních žlabů  a senážních vaků v areálu.

Toto množství při použití cca 10 m3 krmného vozu bude představovat četnost 2 vozů denně.

Navážení objemných krmiv do střediska k celoročnímu skladování bude ze svozné oblasti v rámci zemědělských ploch zemědělského podniku , vzdálenost bude proměnná , vždy pro rok , dle osevních postupů.

Doprava jádra bude prováděna  převážně kontejnerovými vozy a to s nosností cca 8 tun, doprava celkového množství za rok bude cca 60 vozidly. Pokud se část jádra bude uskladňovat přímo v areálu  v prostorách skladů lze předpokládat , že převážná část přepravených jadrných krmiv v podobě zrnin bude naskladněna v průběhu cca 20 dnů s četností 4-6 vozů za den .

Doprava steliva do stájí bude zabezpečována rovněž zakládacími vozy případně nosiči balíků s rozdružovadly ze stávajících skladů ve středisku do stáje průjezdem hnojnými chodbami a krmištěm .

Dovoz steliva do skladovacích prostor se bude provádět z polních pozemků po obilovinách , vzdálenosti budou proměnné dle osevního plánu toho roku.

V případě použití nových technologií pro sběr slámy do velkoobjemových balíků , lze předpokládat že celková potřeba dopravy velkoobjemových balíků pro porodnu krav při hmotnosti balíku 400 kg a naložených 8 ks na přepravníku promítne v potřebě dovozu cca 120 vozů . Předpokládáme-li nasazení svozných vozů v min počtu 2 ks a 10 hodinovou pracovní dobu v době sklizňových prací, pak tato doprava bude představovat při cca 2 vozech za hodinu potřebu dopravy po dobu 6 dnů s četnost průjezdů 4 vozů za hodinu.

Při využití vysoce výkonné techniky dosaženo při vysokotlakém lisování dvojnásobné specifické hmotnosti lisované slámy a tím i snížení objemu na polovinu, přepravníky těchto lisovaných velkoobjemových balíků mají cca 3 násobnou přepravní kapacitu

než při původní technologii sběru volně ložené slámy sběracími vozy.Při přepravě velkoobjemových balíků oproti přepravě slámy volně sbírané sběracími vozy dochází k maximálnímu snížení úletu slámy a tím i následné prašnosti při přepravě.

V rámci likvidace a využití tekutých odpadů k hnojení , rozvozem na pozemky bude ročně cca 390 m3 odpadních vod z dojírny vytěsněné hnojůvky, kontaminovaných vod z hnojné koncovky

a vyvezeno na pozemky zemědělského podniku. Předpokládá se odvoz

10m3cisternovými uzavřenými vozy,

tj za rok cca 39 vozů. Četnost dopravy v tomto případě bude nárazová zahrnuta do cca 4 období v průběhu roku , závislá na klimatických a agrotechnických podmínkách .

Četnost a frekvence dopravy bude při rozložení do 4 období bude obdobná jako u dopravy steliva s tím , že nelze předpokládat současný souběh této dopravy a vyvážení proběhne v průběhu max. 2 dnů..

Veškeré výše uvedené dopravní a přepravní operace se budou provádět v rámci zemědělského podniku vlastními vozidly.

Nepravidelná doprava bude zajišťována vozidly asanační služby , která bude odvážet kadávery z farmy dle potřeby do 24 hodin.

Do střediska budou dále zajíždět pracovníci plemenářské služby zajišťující plemenářské úkony - inseminace , zjišťování březosti, kontrolu užitkovosti a další služby,doprava osob bude zajišťována převážně osobními vozidly s četností cca 3 x týdně.

Další doprava převážně osobní bude prováděna vozidly veterinární služby s předpokládanou četností 1 - 2 x týdně.

Doprava chlévské mrvy od stájí bude prováděna cca 1 x denně a to z hnojné koncovky na polní hnojiště. Při použití kontejnerů pro přepravu o kapacitě 9 tun , bude četnost dopravy max. 2  vozy denně.Směry dopravy budou závislé na určení místa pro deponii chlévské mrvy dle potřeb rostlinné výroby.Celkový roční objem dopravy vyplývající s odvozu chlévské

mrvy je 470 vozidel.

V rámci hodnocení dopravy,snížení stavu dojnic v rámci hospodářského obvodu vyvolá

celkové snížení četnosti dopravy související s provozem o cca 11 % v daném území..

Při uplatnění nových technologií a strojů pro dopravu a sklizeň především objemných krmiv a steliva, které tvoří nemalou složku celkového objemu dopravy, přinese v této oblasti úsporu v

dopravě a tím nejenom snížení četnosti dopravy, ale i snížení souvisejících emisí z dopravy snížením spotřeby pohonných hmot.

Vlastní středisko bude dopravně napojeno ze dvou stran a bude nerovnoměrně využíváno především určením směrů dopravy v souvislosti se sklizňovými plochami zemědělských plodin a plochami určenými pro ukládání chlévské mrvy a aplikaci organických hnojiv.

V rámci výstavby nové haly   bude nutno zabezpečit dopravu  pro převoz materiálu z místa výroby na místo určení , případně odvoz stavební suti na řízené skládky a pod.

Tato doprava bude zabezpečena dodavatelskou firmou zabezpečující stavbu .Lze předpokládat nárazovou dopravu v době výstavby a to s ohledem na pracovní operace , které se budou provádět . Dle odhadu vyplývajícího z obdobných staveb bude četnost dopravy ve špičkách cca 12 nákladních vozidel za směnu, tedy cca 2 nákladní auta za hodinu.Tato doprava bude ze západu z hlavního příjezdu do střediska . Takto vysoká četnost dopravy bude v rámci celé výstavby omezena pouze na několik dní.

II.Údaje o výstupech

-------------------

1.ovzduší

---------

a/Hlavní bodové zdroje znečištění ovzduší

-------------------------------------------

V rámci ustájení živého materiálu - dojnic, jalovic a telat budou bodovými zdroji  znečištění výdechové otvory ze stáje ve hřebeni objektu,kterými bude do ovzduší vypouštěna směs výdechových plynů s obsahem oxidu uhličitého, vodních par a pachovými složkami.

Přitom evidenčně měřitelné součásti těchto zápachových látek jsou

zejména amoniak, sirovodík, oxid uhličitý, metan, kyselina máselná, kyselina octová a další.Podle běžného posuzování je jednoznačně za hlavní škodlivou příměs i zápachovou složku ve stájovém ovzduší - amoniak. Amoniak je v rámci stájové zápachové emise samostatnou složkou, výrazně překrývající v emisi méně významné pachové látky.

Množství emisí

================

stáje  pro skot

Množství CO2

-------------

je stanoveno dle ČSN 73 45 02

množství CO2 kg/hod na 100 kg ž.hm. 0,027 kg

množství C02za rok celkem 373,7 t  celkové množství z farmy

z toho z nové stáje    174,3 tun

Množství NH3,

-------------

Je stanoveno dle Nařízení vlády 353/2002 Sb ze dne 3.července 2002, kterým se stanoví emisní limity a další podmínky pro provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, v příloze č. 2.

V oddílu 6 . Emisní faktory pro vyjmenované zemědělské zdroje je stanovena produkce NH3 pro jednotlivé kategorie zvířat

(kg NH3. zvíře-1.rok-1)

kategorie skotu            stáj     hnůj       kejda           zapravení     celkový emisní faktor

----------------------------------------------------------    do půdy      stáj + hnojiště

Skot stelivové ustájení

Dojnice   optimální       10,0    2,5          0                 12,0                 24,5

Způsob

Zastaralý      12,0     2,5          0                 12,0                26,5

způsob

Telata, býci ,Optimální  6          1,7          0                 6,0                 13,7

jalovice       způsob

Zastaralý      9,5         1,7         0                 6,0                  16,7

způsob

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Na celkové emise amoniaku mají dále vliv faktory související se systémy ustájení , skladování chlévské mrvy a zapravování hnoje do půdy , které zohledňuje vyhláška v příloze č. 2 , odd. 8.

Referenční a snižující technologie emisí amoniaku u chovů hospodářských zvířat.

Technologie používané ve stájovém prostředí

---------------------------------------------------------------

# Referenční technologie ověřená snižující procento snížení

stručný popis technologie stručný emisí amoniaku

popis

==============================================================

Odkliz kejdy několikrát denně                        procento snížení 50 %

(v našem případě uplatněn stelivový systém ustájení)

# Technologie používané na skládkách kejdy a hnoje

==============================================================

referenční technologie Ověřená snižující tech. procento snížení stručný popis stručný popis %

----------------------------------------------------------------

betonové a ocelové jímky zakrytí jímek folií 60%

na kejdu pevné víko nebo   zastřešení jímky 80 %

zakrytí povrchu jímky rašelinou ,slamou ,olejem nebo jiným mat. 40 %

bioreaktory 85 %

biotechnologické přípravky 40 %

# Technologie používané při polním hnojení nebo zapravování hnoje a kejdy

---------------------------------------------------------------

rozmetání hnoje přímo zapravení do půdy při     na pole orbě 80 %-orná půda

zapravení do půdy při  orbě do 24 hodin 60 %-orná půda

rozstřik kejdy pásový postřik 30 %-orná půda

vlečená botka 40 %-trávní porost

injektáž – otevřená  štěrbina 60 %-trávní porost

injektáž- uzavřená     štěrbina 80 %-orná půda

================================================================

Roční produkce-amoniaku dle emisních faktorů pro řešené stáje pro dojnice , jalovice a telata  na středisku Kynice:

produkce ze stáje

kategorie zvířat     stáj č.        ks                      kg/ks/rok    celkem kg/rok

==============================================================

Dojnice  stávající     1           146                     10,0                  1460

Dojnice NOV8 stáj  2            134                     10,0                  1340

Telata    stávající      3              50                      6,0                     300

==============================================================

emise amoniaku ze stájí za rok celkem                                3100 kg

produkce ze střediska  – původní stav Kynice

kategorie zvířat     stáj č.        ks                      kg/ks/rok    celkem kg/rok

==============================================================

Dojnice                    1           146                     10                      1460

Telata                      2               50                      6                        300

==============================================================

emise amoniaku ze stájí za rok celkem                                1760 kg

Produkce ze střediska Ostrov  (stávající vazná stáj se 167 dojnicemi , která bude po výstavbě nové stáje zrušena )

kategorie zvířat     stáj č.        ks                      kg/ks/rok    celkem kg/rok

=================================================================

Dojnice                                167 ks                  12                      2004 kg

Při posuzování produkce amoniaku ve vlastním středisku Kynice  dojde k navýšení produkce amoniaku  z původních 1760 kg za rok na 3100 kg za rok  tedy o 76 %.

Z hlediska posuzování produkce amoniaku z hlediska širších vztahů – hospodářského obvodu investora se produkce amoniaku sníží  z původní produkce 3764 kg na 3100 kg tedy o 21 %.

Toto snížení je způsobeno zrušením stáje se zastaralým způsobem ustájení a celkového snížení chovaných dojnic o 33 ks.

Na rozdíl od původních stájí však bude emitovaný amoniak do ovzduší díky aktivnímu přirozenému větrání ze stájí  v mnohem menších koncentracích než z původních stájí a  následné naředění bude  rychlejší pro dosažení nižších koncentrací v ovzduší.

Obecný limit pro amoniak je dán Vyhláškou 356/2002 Sb, v příloze č.1 , kde se uvádí , že při hmotnostním toku emisí všech těchto znečišťujících látek vyšším než 500 g/h nesmí být překročena úhrnná hmotnostní koncentrace 50 mg/m3 všech těchto znečišťujících látek v odpadním plynu.

Dle předpokládané výměny vzduchu ve stájích  , kde uplatněno aktivní přirozené větrání zabezpečeno otevřeným obvodovým pláštěm stájí a krmišť: a přestavuje cca 160-260 m3/hod. na VDJ.  Je výměna vzduchu a  koncentrace amoniaku ve vzdušnině  následující :

stáj/kategorie    stáj       produkce                      Výměna vzduchu                   koncentrace

NH3 kg/h                                   m3/h                           NH3 mg/m3

Dojnice stáv.          1            0,166                                     30660                            5,42

Dojnice nová          2            0,153                                     28140                             5,42

Telata                      3            0,034                                     2080                               1,63

==============================================================

(Výpočtové hodnoty byly  vztaženy v průměrné výměně vzduchu, u telat se jedná z důvodu absence obvodových stěn  o charakter difúzního větrání.

Podle zákona o ochraně ovzduší č. 86/2002 Sb. platného od 1,6.2002 je podle přílohy č. 1 tohoto zákona amoniak zařazen mezi znečišťující látky vnášené do ovzduší , které podléhají zpoplatnění  a je stanovena sazba ve výši 1000,- Kč za tunu emitovaného amoniaku , která však podle bodu 5 části B se jako vedlejší produkt ze zemědělské výroby nezpoplatňuje .

Pro amoniak je stanoven rovněž Imisní limit a mez tolerance daný Nařízením vlády č. 350/2002 Sb ze dne 3 .července 2002.

Hodnoty imisních limitů jsou vyjádřeny v mikrogramech . m-3 a vztahují se na standartní podmínky- objem přepočtený na teplotu 293,15 K a atmosferický tlak 101,325 kPa.

============================================================

účel     Parametr/ hodnota    Mez           Datum,doby hlášení             Doba

imisního tolerance                                   něhož musí být  průměrování limitu limit splněn

-------------------------------------------------------------

Ochrana        aritmetický 100 mikrog/m3                     60 mikrog/m3 1.1.2005

zdraví lidí         průměr/24 h (60 %)

=============================================================

poznámka: mez tolerance se  od 1.ledna 2003 snižuje  tak, aby dosáhla 1.ledna 2005 nulové hodnoty.V letech 2003 až 2004je mez tolerance následující:

rok 2003     40 mikrogramů/m3

rok 2004    20 mikrogramů/m3.

Rok 2005              -

Pro zjištění stavu imisních koncentrací v okolí střediska byla zpracována rozptylová studie,která je jako příloha předkládané dokumentace.(zpracované fa EVČ s.r.o..Arnošta z Pardubic 676, vypracovaná Ing. Leošem Slabým, držitelem osvědčení odborné způsobilosti ke zpracovávání rozptylových studií).

Dle výsledků rozptylové studie jsou imisní koncentrace maximální i průměrné na nízké úrovni na hranici areálu a s rezervou splňují dané limity..

Bodovým zdrojem znečištění bude  polní složiště chlévské mrvy, které bude sloužit pro uskladnění chlévské mrvy do doby aplikace na pozemky k organickému hnojení.

V rámci skladování se rozlišují dva způsoby a to skladování  na zpevněném zabezpečeném hnojišti pro trvalé skladování chlévské mrvy a na dočasné polní složiště  se skladováním na max období 9 měsíců  (dle nařízení vlády 103/2003 Sb.)

Pro uvolňování amoniaku  ze skladované chlévské mrvy a jeho množství má vliv několik důležitých faktorů a to způsob ukládání , plocha  ukládané mrvy, výška skladového materiálu, zda má hnojiště zpevněné boky a jejich výška , vliv venkovní teploty,  sušina skladovaného materiálu.

Nejmenší ztráty  organické hmoty a současně nejmenší unik amoniaku je u zpevněných hnojišť s vysokou skladovací výškou (3-4 m ), největší ztráty jsou u nezpevněných hnojišť , kde skladovací výška je do 1,5 m .

Celkové množství amoniaku uvolněného ze skladování chlévské mrvy na polním složišti:

Kategorie          ks               produkce amoniaku za rok celkem

Dojnice  stáv.   146                                                  365 kg

Dojnice  nová   134                                                  335  kg

Telata                  50                                                    85,0kg

----------------------------------------------------------------------------

produkce amoniaku ze skladování chlévské mrvy    za rok celkem   785,04 kg

V rámci skladování chlévské mrvy bude cca 1 x týdně prováděno navrstvení a urovnání chlévské mrvy do figury s následným vytvoření ochranné krusty na povrchu.

(dle referenčních technologií pro snižování emisí amoniaku  je uplatněna korekce – 35 %.)

Celková produkce amoniaku  ze skladování hnoje bude     510,3 kg za rok

# Pachové látky

=============

Pachové látky řeší Vyhláška 356/2002 Sb, kterou se stanoví seznam znečišťujících látek , obecné emisní limity, způsob předávání zpráv a informací, zjišťování množství vypouštěných látek , tmavosti kouře, přípustné míry obtěžování zápachem a intenzity pachů, podmínky autorizace osob , požadavky na vedení provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší a podmínky jejich uplatňování.

Pachem je chápán subjektivní vjem člověka, koncentrace pachu je hodnota určující množství pachových jednotek v objemové jednotce vzduchu.

Emisním limitem pachových látek (pachovým číslem )- maximální množství pachu charakterizovaného pachovými jednotkami v 1 m3 čistého vzduchu , který smí být emitován zdrojem do ovzduší.

Emisní limit pro pachové látky pro všechny zemědělské zdroje znečišťování je 50 OUER/m3.

Evropskou pachovou jednotkou (OUER) je množství pachových látek , které , pokud je rozptýleno v 1 m3 neutrálního plynu za normálních stavových podmínek , vyvolá alespoň u 50 % testujících posuzovatelů čichový vjem odpovídající evropské referenční pachové jednotce.

Z výše uvedeného vyplývá , že bude možno provést měření a stanovení pachových jednotek až v době plného stavu zvířat ve stájových objektech za plného provozu.

Měření se bude provádět u velkých zdrojů 1 x za rok .

Lze však předpokládat , že měření bude velmi obtížné s ohledem na vlivy teploty, vlhkosti, proudění vzduchu a další vlivy vyplývající z fyziologických činností živých organismů reagujících na vnější vlivy.

Pro posouzení případných negativních dopadů z hlediska pachových látek ve vztahu k bytové zástavbě a ochraně zdravých životních podmínek obyvatel se zpracovává stanovení ochranného pásma chovu zvířat dle metodického doporučení Státního zdravotního ústavu .

Stanovení ochranných pásem tímto způsobem se provádí u zemědělských staveb již od roku 1983, s aktualizacemi v roce 1992 a poslední aktualizace je z roku 1998.

Dle porovnání velkého množství takto zpracovaných ochranných pásem lze zhodnotit tento systém jako dosti spolehlivý a přesný .

Provedení výpočtu návrhu ochranného pásma chovu zvířat pro středisko ŽV Kynice je uvedeno v dalších kapitolách.

Množství H2S je pod hranicí měřitelnosti

------------

# Množství vodních par

---------------------

je stanoveno dle Č S N 73 4502

množství par za 1 hod na 100 kg ž.h. 73 g

množství vodních par za rok celkem 1010,4 t

Množství prachu

---------------

Zdrojem prachu ve stáji bude používání jadrných krmných směsí s minerálními přísadami .

Přesto, že projektová dokumentace neřeší skladování jadrných krmiv, lze předpokládat skladování jadrných krmiv v ocelových nebo sklolaminátových zásobnících.

K úniku prachových částic dochází především při plnění zásobníků

krmiv, jejich výdechové hlavice nejsou zpravidla vybaveny žádnými filtračními jednotkami.

U stáje pro dojnice se neuvažuje se skladováním jadrných krmiv, budou využívány centrální sklady kde budou jadrné krmné směsi zakládány přímo do krmného vozu  kde budou smíchány s objemným krmivem na směsnou dávku.

Malé množství jadrného krmiva bude zakládáno telatům v MV..

Dalším zdrojem prachu může být prach ze stelivové slámy, která bude používaná k podestýlání.Prašnost při podestýlání bude závislá na % sušiny steliva a způsobu nastýlání.

Hodnoty prašnosti při běžných manipulacích se stelivem jsou v mezích hygienických norem.

Při užívání obilní slámy, při řádném uskladnění a následném používání problémy nejsou známy. Horší situace je u použití slámy, která podlehla změnám v důsledku plísní . Pak je prach nosičem i spor plísní, které mohou způsobovat zdravotní potíže lidí i zvířat.

Předpokládané množství prachu ze stelivové slámy 0,15 % z celkového množství.

Celkové množství prachu za rok 0,742 t

Z tohoto množství se dá předpokládat vlivem vhkosti ve stáji ,

že dojde k sedimentaci prachu ve stáji v cca 50 % a tento prach bude společně s chlévskou mrvou a smetky z manipulačních chodeb skladován na polním hnojišti.

Celkový úlet do ovzduší se předpokládá 0,371 t za rok.

Dle získaných podkladů bude část steliva skladována v prostoru seníku , část případně ve stohu.

Je nutno s ohledem na snížení prašnosti využívat balíkové slámy ,

s kterou je rovněž při dostupné mechanizaci snadná a bezpečná manipulace.

Z hlediska zařazení do kategorie zdrojů znečišťování podle Nařízení vlády 353/2002 Sb.

. kterou se stanovují emisní limity a další podmínky provozování stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší , patří posuzovaná stavba

- nové stáje pro dojnice (136 ks) do kategorie  -malého zdroje znečištění do 180 VDJ

- stáj pro dojnice stávající (146 ks)                  -  malý zdroj znečištění

přístřešek pro telata  stávající                           - malý zdroj znečišťování

Vzhledem k tomu , že se jedná o systém s přirozeným větráním regulovaným pouze v období extrémně nejnižších teplot , tedy o systém s téměř úplnou výměnou vzduchu , neexistují obavy , že by mohl být uvedené limity koncentrace amoniaku překračovány.

U produkce zápachových látek je zhodnocení navrhovaného stavu provedeno v návrhu PHO se stanovením pásma hygienické ochrany uvedených v dalších kapitolách.

b/Hlavní plošné zdroje znečištění ovzduší

-----------------------------------------

V případě denního odvozu chlévské mrvy na polní hnojiště a aplikace na pozemky se jedná o plošné zdroje znečištění .

Při aplikaci hnoje , hnojůvky a  močůvky na pozemky zemědělské půdy se doporučuje následná zaorávka nejen z důvodů možných emisí, ale z důvodů minimalizace ztrát organických hnojiv .

Plošné emise z aplikace chlévské mrvy a lze předpokládat v rozsahu :

Kategorie skotu          ks          roční emisní faktor amoniaku      celkem za rok

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Dojnice stávající       146             12,0                                            1752 kg

Dojnice nová             136             12,0                                             1632 kg

Telata                          50               6,0                                               300 kg

----------------------------------------------------------------------------------------------------

produkce amoniaku  z aplikace chlévské mrvy celkem                3684 kg

Při aplikaci chlévské mrvy se předpokládá , že cca 50 chlévské mrvy bude zapraveno do půdy do 12 hodin   (korekce na snižující technologie – 80 %) a druhá část pohnojených pozemků bude zaorána do 24 hodin  po aplikaci  (korekce na snižující technologii  - 60 %).

Výsledné množství emitovaného amoniaku po uplatnění korekcí   aplikace hnoje bude 1105,2 kg za rok

V rámci aplikace chlévské mrvy  při jejím řádném zapravení je třeba zohlednit , že řádné hnojení pozemků chlévským hnojem  vede ke zvýšení podílu organické hmoty v půdě a současně ke snížení problémů při využití živin z průmyslových hnojiv a k jejich sníženému vyplavování do spodních vrstev půdy , což s ohledem na blízkost vodních zdrojů není zanedbatelné,

Vyšší obsah humusu v půdě napomáhá snížení vlivů vodní eroze na svažitých pozemcích .

c/Hlavní liniové zdroje znečištění

V souvislosti s provozem farmy bude nutno zabezpečit dopravu. Jde o dovoz krmných směsí z výroby,objemných krmiv z pole v letním období a ze skladových kapacit v zimním období, přepravu zvířat , dopravu mléka, odvoz případných kadáverů a odvoz hnoje na polní

hnojiště .

Doprava, která bude zajišťována vlastními vozidly-

doprava krmiv, přeprava zvířat , odvoz chlévské mrvy, odvoz kejdy a tekutých odpadů.

Doprava, která bude zabezpečována v rámci služeb-

dovoz krmných směsí, odvoz kadáverů asanační službou do asanačního ústavu ,inseminační služby a veterinární služby.

Pro dopravu objemných krmiv a odvoz chlévské mrvy, jejichž doprava

bude převládající budou použity mobilní prostředky se vznětovými motory.

% obsah výfukových plynů u vznětových motorů

--------------------------------------------

# N                                                             76 - 78 netoxický

02                                                              2 - 18 netoxický

H20                                                            0,5 - 4

CO2                                                           1 - 10

CO                                                             0 - 0,5 toxický

NOX                                                         0,002 - 0,5 toxický

nekarcinogenní uhlovodíky                      0,01 - 0,05 toxický

aldehydy                                                   0,001 - 0,01 toxický

saze                                                           0,01 - 1,1 toxické a karcinogenní

polyaromatické uhlovodíky                         O - 100 karcinogenní

Obsah látek vznikající při spálení 1 t nafty (v kg)

-----------------------------------------------------

# CO                                                          20,8

# CXHY                                                      4,2

NOX                                                         13,0

sloučeniny síry                                           7,8

Aldehydy                                                   0,8

V souvislosti s provozem farmy ( vlastní doprava a ostatní ) bude ročně dopravními prostředky spotřebováno cca 7,0 t nafty motorové.

Množství emisních látek vypuštěných do ovzduší za rok v souvislosti s dopravou

----------------------------------------------------------------

# CO                                                            145,6 kg

CXHY                                                        29,4 kg

NOX                                                            91,0 kg

sloučeniny síry                                            49,0 kg

aldehydy                                                      5,6 kg

Pro dopravu budou využívána vozidla s TP na emise , jejich provoz zajistí minimální znečišťování ovzduší v nezbytně nutném rozsahu hospodárným provozem .

(Pro výpočet emisí z dopravy přepočtený na spotřebu nafty motorové byl použit klasický přepočet na množství spálené nafty z důvodu , že převážná část dopravy prováděná ve středisku bude traktory a to s relativně nízkou pojezdovou rychlostí  s pracovními stroji (– Krmné vozy, rozdružovače balíků) a speciální technikou  (UNC, JSB pro odkliz a nakládání chlévské mrvy)), kde použití odvozeného výpočtu přes nákladní dopravu by způsobilo větší chybu. )

2.Odpadní vody

--------------

Srážkové vody - v rámci výstavby nové stáje a přístavby stáje pro jalovice a přístřešku pro telata

Dojde ke zvýšení zastřešených ploch o 1420 m2.

Dostavba zpevněných ploch bude představovat  cca 80 m2.

Při předpokládané roční produkci srážek lze předpoládat nárust množství dešťových vod v následujícím rozsahu.

1500 m2 x 0,635 x 0,9 (odpar) =                                                                   857 m3 za rok

Tyto dešťové vody budou odvedeny kanalizačním sběračem do dešťové kanalizace , která prochází obcí a v severní částí nad obcí se vlévá do bezejmenného potoka   .

Ve středisku budou  u stájových objektů zastřešeny hnojné koncovky a manipulační plochy pro manipulaci s chlévskou mrvou. Z toho důvodu je navrhovaná investice zabezpečena proti případné kontaminaci povrchových či podzemních vod .

Do kanalizace dešťové budou svedeny pouze dešťové vody.

3.odpady(nezahrnuté v exhalacích a v odpadních vodách)

------------------------------------------------------

druh odpadu -oplachové vody z mléčnice, oplachové vody z dojírny, proplachové vody z dojícího zařízení ,hnojůvka vytěsněná z chlévské mrvy zachycená do jímky na hnojné koncovce.

technologický postup, při kterém odpad vzniká -

-----------------------------------------------

Oplachové vody v dojírně vznikají z potřeby oplachování vemene dojnic před vlastním dojením,k těmto vodám se přidávají případné tekuté i pevné výkaly dojnic z prostoru dojírny a vody které jsou potřeba k omytí podlah dojírny po dojení.Předpokládané množství

těchto vod je denně cca 305 l,                                                                  ročně 78 m3.

fyzikálně chem. vlastnosti

--------------------------

# BSK 5                                            7000 _ 15 000 mg /l

CHSK                                             13000- 30000 mg/l

NL(nerozpustné látky)                              200 mg /l

Vody z mléčnice - jedná se o vody použité při proplachování dojícího zařízení a proplachování skladovací nádrže na mléko. Do proplachových vod je použito dezinfekčních a čistících prostředků.

Používání prostředků je schváleno hygienickými orgány pro potravinářské provozy.

Nejčastěji používané prostředky jsou Agrosan A (K),Demyro A (K),

Despon A (K).Jde o přípravky alkalické s označením A a přípravky kyselé s označením K. Tyto přípravky se používají v koncentraci O,5 až 1 %.

Předpokládaná roční spotřeba čistících a dezinfekčních přípravků při aplikaci kyselých a zásaditých přípravků 1 :1 je cca 250 l.

Důležité je střídání těchto přípravků tak ,aby docházelo k trvalému vyrovnávání pH v těchto odpadních vodách .Použití těchto přípravků je v prvním okruhu při čištění po dojení, v další fázi následuje čistá voda jako proplachová ,kontrola se provádí do neutrálního pH.

Roční produkce proplachových vod je                                                                  186 m3

Fyzikálně chemické vlastnosti

----------------------------

# BSK 5                                  700 - 1400 mg/l průměr 1000mg /l

CHSK                                      do 2000 mg /l

NL(nerozpustné látky             200 - 300 mg /l

Odpadní vody ze sociálního zařízení - odpadní vody z umyvadla a záchodu a sprch v denním množství cca 480 l,                                                                  roční 175,2 m3.

fyzikálně chem. vlastnosti

----------------------------

# BSK                                  5 360 mg/l

látky minerální                    530 mg /l

látky organické                    730 mg/l

V prostoru manipulace s chlévskou mrvou - hnojná koncovka, může docházet při manipulaci s mrvou k vytěsnění hnojůvky .Hnojná koncovka bude odkanalizována  v místě kontejneru nebo vleku do přečerpávací jímky.

Množství vytěsněné hnojůvky lze odhadnou na 1,0 % celkového

množství chlévské mrvy, což představuje cca                                      41 m3 za rok.

Vytěsněná hnojůvka bude svedena do stájové kanalizace se zaústěním do zemní jímky.

Fyzikálně chemické vlastností hnojůvky a močůvky

--------------------------------------

sušina                                                4%

organické látky                                3,2%

N                                                     0,5 %

P205                                                 0,05 %

K20                                                   1,00%

CaO                                                 0,02 %

pH                                                         8,4

# Způsob nakládání z odpadními vodami

-----------------------------------

Veškeré   odpadní vody v celkové ročním objemu 480 m3

Tyto látky budou skladovány ve stávající zemní jímce  se skladovací kapacitou cca 120 m3

užitného objemu.

Tato kapacita zabezpečí skladování na  4 měsíce.

Před uvedením do  provozu je třeba provést  vyčištění jímky a kontrolu těsnosti dle ČSN.

Ve vhodných agrotechnických lhůtách budou aplikovány na pozemky zemědělského podniku, při němž dojde k částečnému využití rostlinami a k částečnému rozkladu za pomoci vzdušného kyslíku a půdních mikroorganismů.

Pevné odpady

-------------

Při nakládání s odpady musí být respektovány zásady  zákon č.185  ze dne 15. května 2001Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů včetně návazných prováděcích vyhlášek Ministerstva životního prostředí , dále  zejména vyhl. č. 381/2001 Sb. ze dne 17. října 2001, kterou se stanoví Katalog odpadů  a vyhl. č.383/2001 Sb o podrobnostech nakládání s odpady.

Podle tohoto zákona původce a oprávněná osoba jsou povinni pro účely nakládání s odpadem odpad zařadit podle Katalogu odpadů, který Ministerstvo životního prostředí (dále jen "ministerstvo") vydalo shora uvedeným prováděcím právním předpisem.

Původce odpadů je povinen

a)  	odpady zařazovat podle druhů a kategorií podle § 5 a 6,

b)  	zajistit přednostní využití odpadů v souladu s § 11,

c)  	odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit v souladu s tímto zákonem a prováděcími právními předpisy, převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 12 odst. 3, a to buď přímo, nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby

d)  	ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů podle § 6 odst. 4 a nakládat s nimi podle jejich skutečných vlastností,

e)  	shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií,

f)  	zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem,

g)  	vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi, ohlašovat odpady a zasílat příslušnému správnímu úřadu další údaje v rozsahu stanoveném tímto zákonem a prováděcím právním předpisem včetně evidencí a ohlašování zařízení a látek s obsahem PCB vymezených v § 26. Tuto evidenci archivovat po dobu stanovenou tímto zákonem nebo prováděcím právním předpisem,

h)  	umožnit kontrolním orgánům přístup do objektů, prostorů a zařízení a na vyžádání předložit dokumentaci a poskytnout pravdivé a úplné informace související s nakládáním s odpady,

i)  	zpracovat plán odpadového hospodářství v souladu s tímto zákonem a prováděcím právním předpisem a zajišťovat jeho plnění,

j)  	vykonávat kontrolu vlivů nakládání s odpady na zdraví lidí a životní prostředí v souladu se zvláštními právními předpisy a plánem odpadového hospodářství,

k)  	ustanovit odpadového hospodáře za podmínek stanovených tímto zákonem podle § 15,

l)  	platit poplatky za ukládání odpadů na skládky způsobem a v rozsahu stanoveném v tomto zákoně.

S nebezpečnými odpady může původce nakládat pouze na základě souhlasu věcně a  místně příslušného orgánu státní správy.

Původce odpadů je odpovědný za nakládání s odpady do doby jejich využití nebo odstranění, pokud toto zajišťuje sám jako oprávněná osoba, nebo do doby jejich převedení do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 12 odst. 3. Za dopravu odpadů odpovídá dopravce.23) Na každou oprávněnou osobu, která převezme do svého vlastnictví odpady od původce, přecházejí povinnosti původce, s výjimkou povinností uvedených v odstavci 1 písm. i) a j).

Ministerstvo stanovilo vyhláškou rovněž náležitosti žádosti o souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady.

Za zásadní je možno považovat i ustanovení § 11- Přednostní využívání odpadů, zejména odst. 1: Každý má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost v mezích daných tímto zákonem zajistit přednostně využití odpadů před jejich odstraněním.

Materiálové využití odpadů má přednost před jiným využitím odpadů.

Odpady, vznikající v souvislosti s výstavbou stáje:

Odpady, vznikající při výstavbě stáje pro dojnice ve středisku Kynice a zpevněné plochy lze v současné době s ohledem na projekční připravenost stavby stanovit pouze technickým odhadem na základě zastavovacího plánu a předpokládaného způsobu zakládání hlavního objektu.

| Kód | Název odpadu | Kategorie | Nakládání |
| --- | --- | --- | --- |
| 08 01 11 | Odpadní barvy a laky s org. rozp. | N | A2 |
| 08 01 12 | Jiné odp. barvy a laky řed. vodou | O | A1,A2 |
| 15 01 01 | Papírové obaly | O | A1 |
| 15 01 02 | Plastové obaly | O | A1 |
| 150103 | Dřevěné obaly | O | A1 |
| 15 01 06 | Směsné obaly | O | A1 |
| 15 01 10 | Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné | N | A2 |
| 15 02 02 | Absorpční činidla, čistící tkaniny a ochr. oděvy znečištěné nebezpečnými látkami | N | A1,A2 |
| 17 01 01 | Beton | O | A 1 /A2 |
| 17 01 02 | Cihly | O | A 1 /A2 |
| 17 01 03 | Tašky a keramické výrobky | O | A 1 /A2 |
| 17 01 07 | Směsi betonu,cihel,tašek | O | A 1 /A2 |
| 17 02 01 | Dřevo | O | A1 |
| 17 02 02 | Sklo | O | A1 |
| 17 02 03 | Plast | O | A1 |
| 17 03 02 | Asfaltové směsi (neobsahující dehet) | O | A1,A2 |
| 17 04 05 | Železo a ocel | O | A1 |
| 17 04 11 | Kabely (bez nebezpečných látek) | O | A1 |
| 17 05 04 | Zemina a kamení (neobsahující nebezpečné látky) | O | A1 |
| 17 06 04 | Izolační materiály (bez obsahu azbestu a nebezpečných látek) | O | A1 |
| 17 09 04 | Směsné stavební a demoliční odpady (bez PCB a nebezpečných látek) | O | A1,A2 |
| 20 01 21 | Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť | N | A2 |
| 20 03 01 | Směsný komunální odpad | O | A1,A2 |
| 20 03 04 | Kal ze septiků a žump | O | A2 |

A1 – využití  /recyklace, palivo/

A2 – likvidace /skládkování, předání oprávněné organizaci/

S ohledem na  charakter stavby – jedná se o dostavbu stáje ve stávajícím areálu chovu skotu , rozsah  terénních úprav  celkový rozsah stavby , lze předpokládat, že  část zeminy z výkopových základových prací bude  využita pro terénní úpravy  a další část využita v širším území  či odvezena na určenou skládku.

Přesná kubatura hrubých terénních úprav a výkopů bude zpracována až na úrovni řešení projektové dokumentace.

Odpady vznikající při provozu:

S ohledem na charakter provozu budou hlavní odpady představovat (v t/rok):

| Kód | Název odpadu | Kategorie | Nakládání |
| --- | --- | --- | --- |
| 13 02 08 | Jiné motorové, převodové a mazací oleje | N | A2 |
| 15 01 01 | Papírové a lepenkové obaly | O | A1 |
| 15 01 03 | Dřevěné obaly | O | A1 |
| 15 01 10 | Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné | N | A2 |
| 15 02 02 | Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami | N | A1 |
| 17 04 05 | Železo a ocel | O | A1 |
| 180203 | Odpady bez požadavků na prevenci infekce (veterinární přípravky) | O | A 1 |
| 20 01 01 | Papír a lepenka | O | A1 |
| 20 01 21 | Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť | N | A2 |
| 20 01 30 | Detergenty neobsahující nebezpečné látky | O | A2 |
| 20 01 35 | Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedené pod čísly 20 01 21 a 20 01 23 | N | A2 |
| 20 02 01 | Biologicky rozložitelný odpad (ze zahrad a parků) | O | A2 |
| 20 03 01 | Směsný komunální odpad | O | A2 |
| 20 03 04 | Kal ze septiků a žump | O | A2 |

Při nakládání s odpady musí organizace zejména:

při své činnosti předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti, dále musí přednostně odpady využívat

plnit povinnost přednostně materiálové využití odpadů před jiným využitím odpadů např. energetické teprve potom se uvažuje o jejich odstranění

při posuzování způsobu odstranění odpadů má vždy přednost způsob, který je šetrnější k životnímu prostředí. Odstraňování uložením na skládku je možné jen v tom případě, že jiný způsob není dostupný nebo by přinášel riziko ohrožení životního prostředí

k převzetí odpadu je oprávněna pouze právnická nebo fyzická osoba, která je provozovatelem zařízení k využití nebo odstranění nebo ke sběru nebo k výkupu určeného druhu odpadu

Balení a značení nebezpečných odpadů se řídí předpisy o chemických látkách (157/98 Sb.).

nebezpečné odpady musí být označeny grafickým symbolem (H1, H2, H3, H6, H8, H9, H14) a ostatní “nebezpečný odpad” a v místě musí být dostupný identifikační list nebezpečného odpadu.

Každý původce, který produkuje víc než 10 t nebezpečného odpadu je povinen zpracovávat plán odpadového hospodářství a požádat o povolení k nakládání s nebezpečným odpadem a to  v souladu s § 16, odst. 3, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a v rozsahu daném § 2, vyhlášky MŽP ČR č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

Při nakládání s nebezpečnými odpady je třeba dodržet následující zásady:

-shromažďovací prostředky musí být odlišné od jiných nádob používaných ke skladování nebo shromažďování ostatních odpadů

-musí být zabezpečeny před atmosférickými vlivy

-na shromažďovacím prostředku musí být název odpadu, katalogové číslo a jméno a příjmení osoby odpovědné za obsluhu a údržbu shromažďovacího prostředku

### Odpady vznikající při  likvidaci provozu a stavby

V případě likvidace stavby a jejího provozu, která přichází v úvahu prakticky po ukončení fyzické životnosti stavby, v daném případě zhruba po 50 letech ( za  předpokladu řádné údržby a  řádných oprav včetně inovace technologie) by investor postupoval podle zásad platného stavebního zákona a zákona o odpadech.

O množstvích a druzích  odpadů, které by v takovém případě vznikly, lze pouze spekulovat, proto nejsou dále specifikovány. Charakter stavby i provozu však nepředpokládá vznik nebezpečných odpadů či odpadů, jejichž likvidace by byla problematická.

Odpady jsou sledovány , orientačně kvantifikovány a zhodnoceny v rozdělení podle časového období jejich vzniku a klasifikovány.

Od 1 ledna 2002 platí nový zákon o odpadech č. 185/2001. K novému zákonu byly dosud vydány prováděcí vyhlášky : vyhláška MŽP a MZ č. 376/2001 Sb. o hodnocení nebezpečených vlastností odpadů , vyhláška MŽP č. 381/2001Sb Katalog odpadů, vyhláška MŽP č. 382/2001 Sb. o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě , vyhláška MŽP č. 383/2001 o podrobnostech nakládání s odpady , vyhláška MŽP 384/2001 Sb o nakládání s PCB.

Kvantifikace odpadů , provedená v této dokumentaci vychází z rámcových úvah a podrobností daných zpracováním dokumentace a jejím upřesněním v průběhu zpracování dokumentace EIA.

Odpady z hlediska období vzniku lze rozdělit na období výstavby a dále na období vlastního provozu

V minulosti se mezi odpady řadila i produkce vedlejší výroby jako je chlévská mrva, která je v současné době řazena dle vyhlášky o hnojivech  jako organické hnojivo.

Chlévská mrva ,jako odpadní produkt fyziologického procesu dojnic.

Pevné výkaly ,moč a stelivová sláma vytvoří ve směsi vedlejší produkt ze stáje - chlévskou mrvu. Při denní dávce na  dojnici 3,5 kg stelivové slámy v produkční stáji  a 1,5 kg u telat , při sušině 85 % bude mít dostatečnou nasákací schopnost , aby pojmula veškerou tekutou složku. V současné době se uvádějí  potřeby steliva řádově o 1-1,5 kg na dojnici a den nižší, tento systém ustájení zvířat a především získávání chlévské mrvy , její doprava a ukládání působí potíže, neboť nedrží ve figuře z důvodu nízkého obsahu sušiny hmoty chlévské mrvy a je s ní celkově špatná manipulovatelnost. Denní produkce chlévské mrvy

dojnice stávající   146 x 42 kg  =  6132 kg,

jalovice nová        134 x 42 kg     =5628 kg

telata     stávající    50 ks x 9 kg  =   450 kg

----------------------------------------

celkem denní produkce      12,2 t

celková roční produkce       4456 t     Při průměrných ztrátách způsobených zráním chlévské mrvy ve figuře  cca 25 % bude k dispozici ke hnojení  cca 3342 tun hnoje.

Fyzikálně chemické složení chlévské mrvy

----------------------------------------

sušina                                                25 %

org. látky                                            20 %

N                                                      0,45 %

P2O5                                                  0,25 %

K2O                                                 O,50 %

CaO                                                  0,45 %

MgO                                                  0,09 %

Na2O                                                O,14 %

pH                                                          6,9

Chlévská mrva bude ze stáje vyhrnována cca 1 x denně a odvážena ke skladování na polní hnojiště k polní deponii a následnému využití ke hnojení na zemědělských pozemcích.Umístění polních složišť bude nutno vždy pro daný rok projednat s vodohospodářskými orgány a hygienickou službou. Jejich umístění musí být na plochách mimo ochranná pásma  vodních zdrojů.  Přesto, že ze zemědělského (zejména agronomicko - pedologického ) hlediska nelze chlévský hnůj považovat za klasický odpad, ale za cenné organické hnojivo , bez kterého nelze dosáhnout optimální struktury půdy ani vyhovující půdní úrodnosti, pro chlévskou mrvu je správnější zařazení z hlediska procesu výroby , že se jedná o vedlejší výrobek, jak bylo v minulosti označováno , než odpadní produkt.

Vyhláška 274/1998 označuje chlévskou mrvu za statkové hnojivo.

4.Hluk, Vibrace

----------------

Provozem farmy nebude ovlivněno okolí hlukem ani vibracemi nad přípustnou míru.

Zdrojem hluku ve stáji budou zvířata , jejich hlasitý projev souvisí s obslužným procesem ve stáji a je přímo závislý na spokojenosti zvířat.Hlasitý projev zvířat při bučení dosahuje hladiny okolo 90 dB, spokojená zvířata se zvukově projevují minimálně.

Zdroje hluku jako jsou ventilátory, kompresory a vývěvy budou eliminovány zabudovanými žaluziemi v průchodech do venkovního prostředí.Jejich umístění v objektu dojírny - tedy v severní části farmy více jak 180m od bytové zástavby zabezpečuje

dostatečný odstup zdroje hluku. Z hlediska vnějších vztahů v okolí za hranicí areálu bude předpokládaná hladina hluku cca 40 dB.

Tyto hodnoty odpovídají požadavkům na pracovní i venkovní prostředí.

Krátkodobé zdroje hluku přicházející v úvahu při naskladňování zásobníků krmiv, dopravě a zakládání krmiva, odvozu chlévské mrvy a ostatních dopravních operacích budou mít hladinu hluku cca 85dB.Tyto operace se budou provádět v denních směnách a po časově omezenou dobu.U  stávající stáje pro dojnice jsou dva ocelové zásobníky na jadrné směsi.

.Průběh vlastní stavby stáje bude představovat časově omezené a nárazové zvýšení hladiny hluku , která může částečně zasáhnou i souvislou zástavbu obce Kynice.

Z tohoto důvodu je nutné ,aby v rámci povolení stavby byl vypracován časový harmonogram výstavby tak, aby jak vlastní stavební práce , tak i nákladní doprava byla minimalizována zejména ve večerních hodinách a dnech klidu.

Navrhovanou přestavbou střediska s dostavbou nové stáje při zrušení stáje pro prasata , při využití nové přepravní techniky a velkoobjemových systémů  pro objemná krmiva se nepředpokládá  nárust dopravy. V celkovém objemu dopravy  v rámci zemědělského podniku s ohledem na snížení celkového stavu chovaných dojnic o 33 ks dojde k celkovému snížení objemu přepravy jak krmiv , chlévské mrvy a zvířat a tím i k celkovému snížení četnosti dopravy na místních komunikacích.

Vnitrostředisková doprava  prováděná ve stájích a bezprostředně v okolí  je více jak 150 m vzdálena  a negativní dopady z dopravy lze vyloučit.Vzhledem k dostatečné vzdálenosti od nejbližší obytné zástavby nutné dle mého názoru nutno provádět detailní hlukovou studii.

Hlavním kritériem pro hodnocení hlučnosti je ekvivalentní hladina zvuku A (LAeq), která představuje energetický průměr okamžitých hladin zvuku A a je vyjadřována v decibelech.

Limitní hodnoty pro ekvivalentní hladinu zvuku A vychází z doposud platných hygienických předpisů , kde se vychází ze základní hodnoty LAeq = 50 dB s následujícími korekcemi:

- pro obytné oblasti uvnitř zástavby + 5 dB

- pro prostory navazující na hlavní komunikace + 10 dB

- pro noční období /22.00-06.00) - 10 dB

Na pracovištích je stanovena maximální přípustná hladina hluku dle II Hluk a ultrazvuk na pracovištích , jako součet základní hladiny hluku Laz = 85 dB (A) a korekcí na druh činnosti a dobu působení hluku.Pro osmihodinovou pracovní dobu je korekce na dobu působení hluku rovna 0, korekce na druh činnosti ( při zařazení prací do skupiny VI) je O, maximální přípustná ekv. hladina hluku je pak  Laeqp = 85 dB (A)

Pro hluk pronikající na sousední pracoviště je korekce - 15 dB, max přípustná ekv. hladina hluku je pak rovna

Laeqp = 70 dB (A)

Je li zvuk způsoben nevýrobním zařízením (vzduchotechnika a podobně) , je maximální přípustná hladina rovna pro prostor haly : Laeqp = 70 dB (A)

Pro prostory kanceláří je pak provoz vzduchotechniky hodnocen limitními hodnotami pro kanceláře - dle způsobu využití

Laeqp = 45 dB (A)

Hladina hluku u stavebních strojů a zařízení se pohybuje mezi 80 - 95 dB(A) ve vzdálenosti 5 m , hluk nákladních vozidel 70-82 dB (A) ve vzdálenosti 5 m .

S ohledem na situování staveniště od souvislé bytové zástavby lze předpokládat , že v průběhu výstavby nedojde k nadměrnému zvýšení nepohody u nejbližších rodinných domů.

Také v období vlastního provozu nelze předpokládat výskyt nadměrného hluku z provozu technologických zařízení.

Také hluk od zvířat nelze předpokládat , neboť volný systém ustájení a celoroční monodietická strava trvale založena v krmných stolech, umožňuje po celých 24 hodin trvalý přístup ke krmivu. A zvířata se neprojevují  hlasitě z pohledu  požadavku krmiva.

S přihlédnutím k výše uvedeným okolnostem lze konstatovat , že v době výstavby ani běžného provozu nebudou vlivem provozu výše uvedených zdrojů hluku u nejbližší obytné zástavby v žádném případě překročeny limitní hladiny hluku dané hygienickými předpisy.

Vibrace

--------

Nový vznik vibrací může představovat navýšení průjezdu nákladních automobilů, zásobující stavbu. Dále je možno počítat se vznikem vibrací u některých stavebních prací , jako jsou dusání podkladních vrstev , vibrování betonových podlah a pod.

Je třeba zdůraznit , že výskyt bude převážně krátkodobý, omezí se pouze na denní dobu a přenos do nejbližší obytné zástavby se s ohledem na její vzdálenost od případných zdrojů vibrací nepředpokládá.

5.záření radioaktivní, elektromagnetické

-----------------------------------------

Měření radonu z podloží nebylo na dané lokalitě prováděno, nejsou přímá měření k dispozici.

S ohledem na pracovní obslužnost provozu nebude nutno v prostoru stáje provést měření hladiny radonu z podloží .

V rámci použití stavebních materiálů musí veškeré materiály odpovídat platným normám z hlediska radioaktivity.

Dle mapových podkladů pro širší území lze v dané lokalitě předpokládat nízký výskyt radonu.

# 5. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

-------------------

Většina vyvolaných doprovodných investic v souvislosti  s výstavbou  na zelené louce,které doprovázejí novostavby, s ohledem na využití  stávajícího areálu s možnosti napojení na inženýrské sítě  a s minimalizací ostatních potřeb  pro realizaci  záměru  jsou tyto potřeby minimalizovány a není třeba je řešit.

Část C

# ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

# Výčet nejzávažnějších enviromentálních charakteristik  dotčeného území

Obec Kynice je malá osada ve východní části Českomoravské vrchoviny, spadající pod městečko Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod. Obec nemá výrazný  zemědělský ani výrobní charakter.

Okolí je intenzivně využíváno  převážně zemědělsky , má též předpoklady k realizaci denní i víkendové rekreaci ve vazbě na blízké území  Českomoravské vrchoviny.

Bezprostřední okolí farmy je tvořeno pozemky zemědělské půdy s TTP dále s pozemky s ornou půdou. V okolí je poměrně vysoký podíl zemědělských ploch z celkového území.

Obytná zástavba oddělená zahradami u RD  je situována od střediska SV a S  směrem . Mez stájovými objekty a RD v SV směru jsou sklady a původní posklizňová linka , které tvoří umělo barieru.

JZ od stájí jsou dva senážní žlaby pro skladování  objemných krmiv.

Ve vlastním areálu střediska  je sporadická zeleň zastoupena části původní zelení zahrad .

Nejbližší lesní porosty se nacházejí cca 1km  jižně a jihovýchodně od střediska .

Při komunikaci II třídy jsou stromy převážně ovocných dřevin , jabloně švestky, hrušně..

Zastoupení střední a vysoké zeleně je při březích vodoteče  kde je více zastoupena zeleň při břehu.Jedná se především o listnaté stromy.Liniové porosty jsou doprovodné dřeviny lemující polní cesty.

V bezprostředním okolí se nenachází území zvláště chráněné, přírodní parky, území historického , kulturního nebo archeologického významu, které by byly přímými vlivy provozu dotčeny.

Území patří do zemědělské oblasti s vysokým podílem zemědělských ploch.

Stávající umístění střediska živočišné výroby je důsledkem zemědělské výroby posledních 30 let , kdy byly situovány specializované objekty živočišné výroby za hranicí obcí, ale v rozumném dosahu pro místní obyvatelstvo , kteří za prací na tyto podniky docházeli pěšky ,případně dojížděli na kole.

2.Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném  území

----------------------------------------------------------------

# Ovzduší

---------

Kvalitu ovzduší v dané lokalitě je nutno posuzovat v součinnosti ostatních stájových objektů na celé farmě ŽV Kynice.

V obci ,kromě lokálních zdrojů tepla , které jsou zdrojem znečišťování ovzduší nejsou žádné výraznější zdroje znečišťování ovzduší. Rovněž tak v blízkém okolí nejsou žádné velké průmyslové aglomerace , které by výrazně ovlivňovaly kvalitu ovzduší území.

V případě vyššího stupně plánované  plynofikace obce lze předpokládat , že se výrazně sníží emise v obci.

Na znečistění ovzduší v obci se emisemi z dopravy podílí zčásti frekvence dopravy ze silnice II třídy, která  prochází  obcí   s četností dopravy cca 739 vozidel za den . Podíl dopravy související s provozem střediska je v tomto objemu zanedbatelný.

Řešené území převážně přísluší do mírně chladné  klimatické oblasti MCH, mírně chladného teplého,  vlhkého regionu  s mírnou zimou.

Klimatická charakteristika okrsku je :

Počet letních dnů                                       30-50

Počet mrazivých dnů                                  110-140

Teplota v lednu                                          -2 až  -5o

Teplota v červenci                                      +16-18o

Průměrná roční teplota  -                               5-6 o

Situování střediska ŽV jihovýchodním  směrem od obce Kynice je vzhledem k převládajícím směrům větrů umístěno vhodně,jak je patrno z podkladu ČHMÚ pro obec Kozlov (obec vzdálena cca 4 km) zpracované od ČHMÚ Praha, která byla použita pro potřeby tohoto posouzení.

směr větru           S         SV          V         JV         J           JZ           Z         SZ        bezvětří

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

rel.četnost %       9,0      4,0           7,00    17,00     7,00     7,00      18,0     14,0      17,0

Celkové proudění vzduchu je charakterizováno převládajícími jihovýchodním  , západním směrem větru .

2.voda

-------

# Voda pro zemědělský areál je odebírána z vlastních studní , které jsou umístěny jižně od střediska . Zdroj je tvořen hlavní studní a čtyřmi pomocnými studněmi , voda do areálu je potrubím svedena samospádem . Vydatnost vodního zdroje nebyla v poslední době prověřována , dle provozovatele je dostatečná.

Lokalita je z hlediska vodních srážek s průměrnou roční aktivitou

Roční produkce srážek je převzata z nejbližší stanice Ledeč nad Sázavou.

(5 km)

měsíc           I        II        III      IV       V        VI       VII     VIII     IX      X      XI       XII

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

srážky (mm) 44     38       37      50      63        68       79         76      50     48     40        42

úhrn srážek za vegetační období          423 mm

úhrn srážek mimo vegetační období     386 mm

roční úhrn srážek                                   635 mm

Podmínky tvorby a oběhu zásob podzemních vod jsou vedle klimatických a morfologických dispozic území dány především celkovými hydrogeologickými vlastnostmi hornin.

Zájmové území se nachází v povodí toku Sázavka a jeho dílčích přítoků .

3.půda

--------

Výstavba stáje  pro chov skotu včetně obslužných komunikací  je navržena tak , aby nevyžadovala zábor ZPF a byla situována na stávajících  plochách areálu , které jsou vedeny jako ostatní plochy .

V daném území je půdní pokryv území poměrně málo pestrý. Zastoupeny jsou především  hnědé půdy kyselé , hnědé půdy podzolové a jejich slabě oglejené formy, v mírně chladné oblasti , většinou na žulách a rulách a na různých jejich horninách , většinou lehké , slabě až středně štěrkovité s příznivými vláhovými poměry, v místech sníženin a při vodotečích i zamokřené.

V území je vysoký stupeň zorněných ploch a je zde provozována intenzivní zemědělská výroba.

4.Geofaktory živ prostředí

--------------------------

Geomorfologie-

Geomorfologicky spadá řešené území do krystalinika českého masivu vrásněného ve starohorách  prahorách a doformovaného tektonikou hercynského vrásnění a kvartérní denudací.

Z hlediska geomorfologického členění  území České republiky náleží řešené území :

Provience                    Česká vysočina

Subprovience              II- Českomoravská soustava

Oblast                          IIC . Českomoravská vrchovina

Celek                            IIC-1 Hornosázavská pahorkatina

Pocelek                         Světelská pahorkatina

Pahorkatina je členěná na moldanubických pararulách s amfibolity, se silně rozčleněným erozně denudačním  reliéfem  s významnými hřbety a s hluboce zaříznutými  údolími při vodotečích.

Průměrná nadmořská výška je 545-560 m.

Území je středně zalesněno  převážně smrkovým , méně borovicovým porostem .

# Hydrologické poměry

- - - - - - - - - -

Zájmové území se nachází v povodí toku Sázavka č.h.p.1-09-01-102  a jeho dílčích přítoků. Tato vodoteč pramení  O,6 km J  od Rankova  ve výšce 558 m.n.m. ústí zprava do Sázavy ve Světlé nad Sázavou 398 m.n.m.plocha povodí 132,5 km2, délka toku 31,2 km, průměrný průtok u ústí 0,83 m3/s.  Pstruhová voda , vodácky využitelný úsek  pod ústí 13 km.

Dotčené středisko nezasahuje hranice stoleté vody.

# Geologické poměry

- - - - - - - - -

Geologický podklad tvoří křídové sedimenty ( střední a spodní turon).Zvětralinový plášť tvoří převážně mechanické zvětraliny různého  zrnitostního složení, vzniklé za mírného a glaciálního klimatu. Západně  tvoří kvartérní pokryv sprašové hlíny. Údolní nivy vodotečí tvoří holocénní, značně zamokřené sedimenty. Na tomto podkladu se vytvořily převážně hlinité půdy typu hnědozemí a podzolovaných půd. Půdy jsou středně hluboké až hluboké , slabě kysele až neutrální. Vzhledem k velkým nečleněným plochám zemědělské půdy je toto území ohroženo větrnou erozí.

Fauna a flora

-----------------

Lokalita náleží do fytogeografické oblasti mesofytika , fytogeografického obvodu Českomoravského mesofytika, fytogeografického okresu Českomoravská vrchovina.

Provincie středoevropských listnatých lesů . podprovincie Hercynská  (I.a.), socioregion (49).,bukový resp. Dubojehličnatý  a jedlobukový.

Floru v širším okolí      tvoří zemědělské pozemky , které jsou zastoupeny kulturními monokulturami  s umělým potlačováním nežádoucích plevelů. Trvalé trávní porosty určené k pastvě nebo k senážím a sušení sena jsou zastoupeny větším množstvím bylinných rostlin , rovněž převážně kulturního původu.

Na mezích , v oblasti biokoridorů se nacházejí bylinné rostliny  borůvka černá, starček hajní, a ostřice kulkonosná, mechorosty- dvouhrotec chvostnatý, d. čeřitý, trávník Schreberův, ploník ztenčení a papratka nící.

Biota je zastoupena smrkovými porosty s bukem  a vtroušeným  modřínem a jedlí , zčásti různověký, místy přirozeně zmlazení smrku, buku a jedle. U vodotečí se vyskytují vrby a olše.

Místní faunu tvoří vrabec obecný , kos černý , sojka obecná , straka obecná, Káně lesní, , brhlík , lesní , sýkora koňadra, šoupálek dlouhoprostý, strakapoud lesní, sýkora úhelníček, králíček obecný, budníček lesní, červenka obecná, střízlík obecný.,Zajíc polní, myš domácí , myš polní , myšice , kuna skalní, lasice hranostaj, z drobných živočichů především mnohonožky a střevlíkovití

Bezprostředně na staveništi nebyla nalezena chráněná fauna ani flora vyžadující ochranu.

Územní systém ekologické stability a krajinný ráz

---------------------------------------------------

Nadměrným a jednostranným využíváním území , zejména zemědělskou velkovýrobou , došlo na většině území k závažnému narušení ekologické rovnováhy, která se projevila postupným snižováním  přirozené úživnosti půdy , zvýšenou erozí a úbytkem značného množství polní zvěře , rovněž jsou nedostatečné plochy vysoké zeleně v okolí.Významnou součástí systému ekologické stability krajiny jsou interakční prvky , obvykle liniového charakteru- meze, aleje, stoky, které zprostředkovávají příznivé působení biocenter a biokoridorů na okolní , méně stabilní krajinu (orná půda a lesní monokultury). Systém ekologické stability krajiny se opírá o údolí vodotečí (říčky Sázavka a jejich přítoků).Tyto vodoteče mají převážně přirozená koryta s hodnotnými , druhově pestrými břehovými porosty (olše, jasan, střemcha, vrba, topol, hloh a další. Jen místy břehové porosty chybí.

Bezprostředně v blízkosti farmy jsou interakční prvky tvořené zelení lemující Silnici Kynice – Hradec , která je lemobána ovocnými dřevinami, břízou , jeřábem , bezem černým . Vlastní cesta k areálu je lemována jasanem a osikou.

Polní cesta vedoucí SZ směrem do Číhoště je nepravidelně lemována různověkými dřevinami – lípou , jasanem , jeřábem , vrbou popelavou, hlohem , bezem černým , růží šípkovou, třešněmi a jabloněmi.

Vyšší stupeň ekologické stability je ca 1 km jižně od Kynice , kde plochy tvoří lesní porosty a kudy prochází od jihozápadu ve směru na severovýchod lokální biokoridor.

Rekonstrukcí a dostavbou střediska nedojde ke změně krajinného rázu.

Nová stáj  je situována ve vnitřní části areálu ,svou velikostí , výškou nepřesáhne rozměry stávajících objektů , provedení stáje se sedlovou střechou vhodně barevně provedenou nebude nadměrně zasahovat do okolí.

Nová upravená výška střechy (9,m) a vzhled ( přírodní šeď)nebudou vyčnívat nad stávající objekty.

# Z hlediska pohledového a z hlediska zásahu do krajinného rázu bude  mít stavba jen minimální vliv.

Stávající úroveň ekologické stability nebude dotčena.Po dostavbě je nutno provést ozelenění areálu, které je v současné době zcela nedostatečné .Výsadbu ochranné zeleně je třeba provést především ve směru k obci tedy S a SV směrem.

, v jižním  směru  a západním je třeba provést výsadbu ochranné zeleně při hranici pozemku  pro lepší začlenění stájí do krajiny a pohledového snížení výšky objektů.

Středisko se nachází na pokraji obce Kynice v samostatné výrobní zóně, zemědělská výroba provozovaná na středisku spadá do oblasti  zemědělské výroby a svým charakterem do této oblasti patří.

V dané oblasti , se jedná i intenzivní obhospodařování krajiny, která především v minulosti byla zemědělskou velkovýrobou značně devastována .

Jedná se o velké plochy zemědělských honů , které jsou členěny pouze polními cestami

nebo místními vodotečemi jejichž břehy jsou pokryty přirozeným porostem střední a vysokou zelení, a která v daném území tvoří přirozené biokoridory a místní biocentra.

Z těchto důvodů je i výskyt živočichů, kteří vyžadují klidné chráněné lokality pro odchov mláďat značně omezen.

# Členitost terénu a omezené možnosti obdělávaní zemědělské půdy napomáhají k členitosti obdělávaných honů a jejich menším výměrám , napomáhají vytváření ploch s přirozeným výskytem rostlinných druhů a přirozených útočišť pro drobnou zvěř.

Tomuto napomáhá i současná ekonomika zemědělsktví , kdy technické a ekonomické problémy obdělávání některých ploch vedou k vyřazení některých pozemků z obdělávaných ploch.

Rovněž tak respektování ochranných pásem vodních zdrojů  přispěje ke zvýšení ploch s minimálně trvalými trávními porosty , kde stupeň ekologické stability je vyšší.

Územní systém ekologické stability vychází ze zákona o ochraně přírody a krajiny z roku 1992 . Je jedním z nástrojů oživení naší krajiny současně s přírodě blízkým způsobem hospodaření , diversifikací pozemků a dostatečným množstvím drobných krajinotvorných prvků.

Z hlediska ekologické stability území lze zájmové území charakterizovat jako méně stabilní ,které je dáno poměrným zastoupením luk a pastvin a lesních porostů.

Pro zařazení do příslušného stupně ekologické stability je prvořadou podmínkou již výše zmíněný stupeň přirozenosti a vyspělosti aktuálního stavu vegetace. V hraničních případech pak dále rozhoduje vertikální a horizontální členění porostů a v neposlední řadě i současný zdravotní stav porostů (poškození imisemi , zvěří , sněhem , větrem ).

Cestní síť v území je poměrně hustá v návaznosti na intravilán obce , kde je doprovázena většinou velmi kvalitní doprovodnou zelení , dále však byla řada cest a starých úvozů likvidována.

Celkově lze konstatovat,že se jedná o středně kvalitní prostředí s průměrným zastoupením stabilizujících segmentů v podobě zejména zachovalých niv vodotečí a rozptýlené zeleně.

Celková lesnatost území je mírně podprůměrná. Lesní porosty jsou až na drobné vyjímky několika málo izolovaných remízů v zemědělské krajině soustředěny v jižní  části cca 1 km vzdáleny.

# Výše uvedené bicentra a biokoridory jsou dostatečně vzdáleny,než aby mohly být pod přímým vlivem provozu střediska živočišné výroby.

1.krajina- Charakteristická zemědělská oblast s rysem intenzivního zemědělství Celé středisko bylo v minulosti vystavěno na zemědělské půdě, jeho situování na kraji obce bylo podmíněno požadavky tehdejších pracovních sil v dostupné vzdálenosti na

pracoviště a přímou návaznost na polní plochy.Stávající areál ŽV je v dobrém technickém stavu a je proto vhodné dále zde zabezpečovat provoz farmy.

Dostavou farmy dojde k celkovému zlepšení ustajovacích podmínek v chovu skotu v celkovém hospodářství investora .  Po ozelenění areálu, které je možné nejen ve směru k obci ale i v celém areálu, může dojít k mnohem lepšímu začlenění střediska do okolní krajiny. Současný stav zemědělské výroby s přihlédnutím na navrhované záměry výstavby a areálu střediska nikterak nezhorší , současná

stabilita území nebude dotčena.V rámci zemědělského obvodu provozovatele dojde ke snížení stavu  skotu ( o 33 dojnic), které přenese snížení produkce organických hnojiv využívaných na zemědělské půdě a tím i možné přehodnocení části některých pozemků k převodu do TTP a pod.

V řešeném území je dostatek větrných dní v roce,jsou zde poměrně dobré rozptylové podmínky.

# Vlastní krajinný ráz lokality nebude narušen , neboť realizace záměru ve stávajícím areálu nenaruší stávající ráz farmy .

Řešená lokalita nemá vyhlášená chráněná území , tyto se vyskytují až mimo dotčené území.

Fauna a flora je obvyklá pro široké okolí , nejsou zde druhy chráněné ze zákona

Obyvatelstvo

-----------------------------------------------------------------

Základní urbanistická koncepce sídla Kynice je dána přírodními podmínkami (terénní relief, vodní toky) a civilizačními podmínkami (síť komunikací ).

Obec tvoří samostatný subjekt, jedná se o malou obec čítající 33 domů s 28 byt. Jednotkami s počtem cca 102 obyvatel .z toho 48 žen s trendem trvale se snižujícím počtem obyvatel

# Vysoký podíl obyvatelstva vyjíždí mimo obec za prací.

# Chráněné,přírodní reservace,národní parky

--------------------------------------------

Dotčená lokalita se nenachází v chráněné rezervaci, přírodní rezervaci, ani národním parku.

V nejbližším okolí nejsou lokální biocentra a biokoridory vedeny jako VKP.

Vlivy stáje chovu skotu s ohledem na charakter provozu a dostatečnou vzdálenost od chráněných území nemůže mít  negativní vliv na dotčené území.

Oblasti surovinových zdrojů a jiných přírodních bohatství

---------------

Dotčené území není v oblasti surovinových zdrojů .

5.ochranná pásma

----------------

Ochranná pásma vodních zdrojů-

V okolí jsou ochranná pásma pouze u stávajících zdrojů vody pro středisko , rozsáhlá ochranná pásma v blízkosti Kynice nejsou.

Ochranné pásma z hlediska emisních pachů

Z hlediska ochranných pásem z pohledů emisních pachů je posuzována farma dle Metodického pokynu vydaného Státním zdravotním ústavem Praha.

Na základě vytyčení pásma hygienické ochrany z hlediska emisních pachů, vznikne prostor okolo střediska živočišné výroby, kde není možno provádět výstavbu objektů, které hygienickou ochranu vyžadují(budovy obytné, školské, zdravotní, rekreační.)

Výpočet pásma hygienické ochrany je proveden jako součást dokumentace.

Charakteristika střediska ŽV pro účely výpočtu PHO:

Středisko živočišné výroby leží JZ od obytné zástavby    obce Kynice , objekty živočišné výroby jsou od zástavby vzdáleny více jak 128 m .

Zástavba obytných domů je podél silnice, v zadní části linie domů jsou  zahrady s ovocnými stromy.Jedná se o přízemní a dvoupodlažní objekty s půdním prostorem ,nebližší objekty hygienické ochrany leží SV směrem odstávající  stáje pro dojnice.

V rámci výpočtu pásma hygienické ochrany byly do výpočtu zahrnuty všechny objekty živočišné výroby s aktualizovanými stavy zvířat a s plánovanou výstavbou stáje  .

Některé ostatní objekty ve středisku jako sklady hrají úlohu v některých směrech jako barierové objekty (sklady, posklizňová lonka).

# Předmět posouzení: Středisko živočišné výroby - Kynice

Posuzované kapacity:

1 stáj pro dojnice(stávající )           146 ks (průměrná ž.h.m. 550 kg)

2 stáj pro dojnice  (nová)                134 ks (průměrná hmotnost 550 kg)

3 telata mléčná  výživa (stávající)     50 ks (průměrná hmotnost 80 kg

Popis jednotlivých objektů ŽV ve středisku

-------------------------------------------

# Stáj č. 1. Stáj pro dojnice

# ------------------------------------

kapacita stáje 146 ks ,jedná se stelivovou stáj s přirozeným větrání hřebenovou větrací  štěrbinou, s denním odklizem chlévské mrvy shrnutím mobilním prostředkem na konec stáje s naložením na kontejner a denním odvozem mimo středisko.

# Objekt č 2.Stáj pro dojnice ( nová stáj)

---------------------------------

Kapacita stáje 134 ks jedná se o stelivovou stáj s denním vyhrnováním chlévské mrvy, větrání přirozené hřebenovou štěrbinou, ustájení v lehacích boxech a individuálních porodních kotcích.

# Objekt č,3 Boudy  pro odchov telat

# --------------------------------

Jedná se o zastřešený prostor bud , de budou umístěna telata v boudách  se stelivovým provozem . Předpokládané ustájení na polohluboké podestýlce s vyklízením cca 1 x za 14 dní .

Korekce emisního čísla použité při výpočtu

============================================

# Korekce na technologii

------------------------

-u objektů s produkcí slamnatého hnoje s denním odvozem mimo středisko byla použita korekce - 10 % (dojnice a jalovice)

- u objektů s produkcí slamnatého hnoje využití polohluboké podestýlky-nebyla korekce uplatněna (telata)

# Korekce na převýšení

--------------------

nejsou s ohledem  na terén a výšku  objektů  uplatněny .

Korekce na zeleň

-----------------

Mezi střediskem a obytnou zástavbou leží plochy  zahrad na nichž se nacházejí vzrostlé stromy vytvářející přirozený ochranný útvar. V prostoru střediska ŽV při hranici pozemky jsou dostatečné plochy pro dodatečnou výsadbu ochranné zeleně pro zvýšení ochranného účinku.

Uplatněná korekce - 5 %

Korekce na převládající směry větru

-------------------

Pro výpočet byla převzata větrná růžice od hydrometeorologického ústavu zpracovaná pro lokalitu Kozlov   ( cca 4 km od Kynice).

směr

větru                         S      SV       V       JV      J       JZ       Z       SZ       klid

--------------------------------------------------------------------------------------

relat. Četnost %      9,0      4,0    7,0     17,0   7,0     7,0       18,0    14,0    17

korekce pro aktuální směry větru:

# S               - 11 %

# SV             - 30 %

V               - 27 %

JV              +30 %

J                 - 27  %

JZ                -27 %

Z                  +30 %

SZ                +29 %

Ostatní korekce

---------------

nejsou uplatněny

Výpočty jsou provedeny na jednotlivých výpočetních listech .

# Vzdálenost emisního středu od nejbližší obytné zástavby je 168,5 m .

V následujících výpočtech byly provedeny výpočty vzdálenosti pásma hygienické ochrany od emisního středu při zohlednění četnosti směru větru dle větrné růžice.

Pro jednotlivé směry je vypočtené pásmo hygienické ochrany v rozsahu od 119,5 m  pro směry větru SV až  po 181,3 m  pro větry Z a JV.

# Rozsah hranice ochranného pásma chovu zvířat je zakreslen v situaci  1 : 2000

Výpočetní list  návrhu ochranného pásma chovu zvířat – Kynice

|  | Výpočet pro větry | Z,JV |  |  |  |  |  | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a | OCH Z |  |  |  |  |  |  |  |
| b | OŽV | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| c | KAT | K | K | TM |  |  |  |  |
| d | STAV | 146 | 134 | 50 |  |  |  |  |
| bn | O ŽH | 550 | 550 | 80 |  |  |  |  |
| f | C ŽH | 80300 | 73700 | 4000 |  |  |  |  |
| g | T | 160,6 | 147,4 | 40 |  |  |  |  |
| h | Cn | 0,005 | 0,005 | 0,003 |  |  |  |  |
| i | En | 0,803 | 0,737 | 0,12 |  |  |  |  |
| j | TECH | -10 | -10 | 0 |  |  |  |  |
| k | PŘEV | - | - | - |  |  |  |  |
| l | ZEL | - 5 | - 5 | - 5 |  |  |  |  |
| m1 | VÍTR | +30 | +30 | +30 |  |  |  |  |
| m2 | OST |  |  |  |  |  |  |  |
| n | CEL | +15 | +15 | +25 |  |  |  |  |
| o | Ekn | 0,923 | 0,848 | 0,15 |  |  |  | 1,921 |
| p | Ln |  |  |  |  |  |  |  |
| r | Ekn.L |  |  |  |  |  |  |  |
| s | LES |  |  |  |  |  |  |  |
| t | (n | 0 |  |  |  |  |  |  |
| u | Ekn.(N |  |  |  |  |  |  |  |
| v | (ES |  |  |  |  |  |  |  |
| x | r PHO |  |  |  |  |  |  | 181,3 m |
| y | ( |  |  |  |  |  |  |  |

Výpočetní list  návrhu ochranného pásma chovu zvířat – Kynice

|  | Výpočet pro větry | SZ |  |  |  |  |  | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a | OCH Z |  |  |  |  |  |  |  |
| b | OŽV | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| c | KAT | K | K | TM |  |  |  |  |
| d | STAV | 146 | 134 | 50 |  |  |  |  |
| bn | O ŽH | 550 | 550 | 80 |  |  |  |  |
| f | C ŽH | 80300 | 73700 | 4000 |  |  |  |  |
| g | T | 160,6 | 147,4 | 40 |  |  |  |  |
| h | Cn | 0,005 | 0,005 | 0,003 |  |  |  |  |
| i | En | 0,803 | 0,737 | 0,12 |  |  |  |  |
| j | TECH | -10 | -10 | 0 |  |  |  |  |
| k | PŘEV | - | - | - |  |  |  |  |
| l | ZEL | - 5 | - 5 | - 5 |  |  |  |  |
| m1 | VÍTR | +29 | +29 | +29 |  |  |  |  |
| m2 | OST |  |  |  |  |  |  |  |
| n | CEL | +14 | +14 | +24 |  |  |  |  |
| o | Ekn | 0,915 | 0,840 | 0,149 |  |  |  | 1,904 |
| p | Ln |  |  |  |  |  |  |  |
| r | Ekn.L |  |  |  |  |  |  |  |
| s | LES |  |  |  |  |  |  |  |
| t | (n | 0 |  |  |  |  |  |  |
| u | Ekn.(N |  |  |  |  |  |  |  |
| v | (ES |  |  |  |  |  |  |  |
| x | r PHO |  |  |  |  |  |  | 180,4 m |
| y | ( |  |  |  |  |  |  |  |

Výpočetní list  návrhu ochranného pásma chovu zvířat – Kynice

|  | Výpočet pro větry | S |  |  |  |  |  | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a | OCH Z |  |  |  |  |  |  |  |
| b | OŽV | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| c | KAT | K | K | TM |  |  |  |  |
| d | STAV | 146 | 134 | 50 |  |  |  |  |
| bn | O ŽH | 550 | 550 | 80 |  |  |  |  |
| f | C ŽH | 80300 | 73700 | 4000 |  |  |  |  |
| g | T | 160,6 | 147,4 | 40 |  |  |  |  |
| h | Cn | 0,005 | 0,005 | 0,003 |  |  |  |  |
| i | En | 0,803 | 0,737 | 0,12 |  |  |  |  |
| j | TECH | -10 | -10 | 0 |  |  |  |  |
| k | PŘEV | - | - | - |  |  |  |  |
| l | ZEL | - 5 | - 5 | - 5 |  |  |  |  |
| m1 | VÍTR | -11 | -11 | -11 |  |  |  |  |
| m2 | OST |  |  |  |  |  |  |  |
| n | CEL | -26 | -26 | -16 |  |  |  |  |
| o | Ekn | 0,594 | 0,545 | 0,101 |  |  |  | 1,24 |
| p | Ln |  |  |  |  |  |  |  |
| r | Ekn.L |  |  |  |  |  |  |  |
| s | LES |  |  |  |  |  |  |  |
| t | (n | 0 |  |  |  |  |  |  |
| u | Ekn.(N |  |  |  |  |  |  |  |
| v | (ES |  |  |  |  |  |  |  |
| x | r PHO |  |  |  |  |  |  | 141,3 m |
| y | ( |  |  |  |  |  |  |  |

Výpočetní list  návrhu ochranného pásma chovu zvířat – Kynice

|  | Výpočet pro větry | SV |  |  |  |  |  | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a | OCH Z |  |  |  |  |  |  |  |
| b | OŽV | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| c | KAT | K | K | TM |  |  |  |  |
| d | STAV | 146 | 134 | 50 |  |  |  |  |
| bn | O ŽH | 550 | 550 | 80 |  |  |  |  |
| f | C ŽH | 80300 | 73700 | 4000 |  |  |  |  |
| g | T | 160,6 | 147,4 | 40 |  |  |  |  |
| h | Cn | 0,005 | 0,005 | 0,003 |  |  |  |  |
| i | En | 0,803 | 0,737 | 0,12 |  |  |  |  |
| j | TECH | -10 | -10 | 0 |  |  |  |  |
| k | PŘEV | - | - | - |  |  |  |  |
| l | ZEL | - 5 | - 5 | - 5 |  |  |  |  |
| m1 | VÍTR | -30 | -30 | -30 |  |  |  |  |
| m2 | OST |  |  |  |  |  |  |  |
| n | CEL | -45 | -45 | -35 |  |  |  |  |
| o | Ekn | 0,442 | 0,405 | 0,078 |  |  |  | 0,925 |
| p | Ln |  |  |  |  |  |  |  |
| r | Ekn.L |  |  |  |  |  |  |  |
| s | LES |  |  |  |  |  |  |  |
| t | (n | 0 |  |  |  |  |  |  |
| u | Ekn.(N |  |  |  |  |  |  |  |
| v | (ES |  |  |  |  |  |  |  |
| x | r PHO |  |  |  |  |  |  | 119,5 m |
| y | ( |  |  |  |  |  |  |  |

Výpočetní list  návrhu ochranného pásma chovu zvířat – Kynice

|  | Výpočet pro větry | JZ |  |  |  |  |  | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a | OCH Z |  |  |  |  |  |  |  |
| b | OŽV | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| c | KAT | K | K | TM |  |  |  |  |
| d | STAV | 146 | 134 | 50 |  |  |  |  |
| bn | O ŽH | 550 | 550 | 80 |  |  |  |  |
| f | C ŽH | 80300 | 73700 | 4000 |  |  |  |  |
| g | T | 160,6 | 147,4 | 40 |  |  |  |  |
| h | Cn | 0,005 | 0,005 | 0,003 |  |  |  |  |
| i | En | 0,803 | 0,737 | 0,12 |  |  |  |  |
| j | TECH | -10 | -10 | 0 |  |  |  |  |
| k | PŘEV | - | - | - |  |  |  |  |
| l | ZEL | - 5 | - 5 | - 5 |  |  |  |  |
| m1 | VÍTR | -27 | -27 | -27 |  |  |  |  |
| m2 | OST |  |  |  |  |  |  |  |
| n | CEL | -42 | -42 | -32 |  |  |  |  |
| o | Ekn | 0,466 | 0,427 | 0,082 |  |  |  | 0,975 |
| p | Ln | 166 | 179 | 128 |  |  |  |  |
| r | Ekn.L | 77,4 | 76,4 | 10,5 |  |  |  | 164,3 |
| s | LES |  |  |  |  |  |  | 168,5 |
| t | (n | 0 | 6 | 13 |  |  |  |  |
| u | Ekn.(N | 0 | 2,6 | 1,1 |  |  |  | 3,7 |
| v | (ES |  |  |  |  |  |  | 3,8 |
| x | r PHO |  |  |  |  |  |  | 119,5 m |
| y | ( |  |  |  |  |  |  |  |

Výpočetní list  návrhu ochranného pásma chovu zvířat – Kynice

|  | Výpočet pro větry | V,J |  |  |  |  |  | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a | OCH Z |  |  |  |  |  |  |  |
| b | OŽV | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| c | KAT | K | K | TM |  |  |  |  |
| d | STAV | 146 | 134 | 50 |  |  |  |  |
| bn | O ŽH | 550 | 550 | 80 |  |  |  |  |
| f | C ŽH | 80300 | 73700 | 4000 |  |  |  |  |
| g | T | 160,6 | 147,4 | 40 |  |  |  |  |
| h | Cn | 0,005 | 0,005 | 0,003 |  |  |  |  |
| i | En | 0,803 | 0,737 | 0,12 |  |  |  |  |
| j | TECH | -10 | -10 | 0 |  |  |  |  |
| k | PŘEV | - | - | - |  |  |  |  |
| l | ZEL | - 5 | - 5 | - 5 |  |  |  |  |
| m1 | VÍTR | -27 | -27 | -27 |  |  |  |  |
| m2 | OST |  |  |  |  |  |  |  |
| n | CEL | -42 | -42 | -32 |  |  |  |  |
| o | Ekn | 0,466 | 0,427 | 0,082 |  |  |  | 0,975 |
| p | Ln |  |  |  |  |  |  |  |
| r | Ekn.L |  |  |  |  |  |  |  |
| s | LES |  |  |  |  |  |  |  |
| t | (n | 0 |  |  |  |  |  |  |
| u | Ekn.(N |  |  |  |  |  |  |  |
| v | (ES |  |  |  |  |  |  |  |
| x | r PHO |  |  |  |  |  |  | 119,5 m |
| y | ( |  |  |  |  |  |  |  |

Vypočtené pásmo vyhovuje dle platných předpisů při posouzení objektů chovů zvířat z hlediska péče o vytváření a ochranu zdravých životních podmínek.

# Mezi hranicí ochranného pásma  a obytnou zástavbou  je dostatečná rezerva.

# Uvažovaná výstavba nové stáje pro 134 ks dojnic, tak jak je uvedeno v  popisu jednotlivých objektů , nebude mít negativní vliv na obytnou zástavbu obce Kynice.

6.Architektonické a historické památky

--------------------------------------

Historické kořeny původu obyvatel a jejich života lze datovat k roku 1341, obec byla založena jako hornická na stříbrných dolech. Z historických objektů je ve středu obce zachována kaple.

# Negativní vlivy posuzované stavby a ohledem na dostatečnou  vzdálenost nelze předpokládat.

# V rámci zemních prací (základy a kanalizace)se nepředpokládají archeologické nálezy, které však rovněž není možno zcela vyloučit.

Pokud by se při zemních pracech objevily, je povinností  provádějící firmy zabezpečit nález a přivolat pracovníky archeologického ústavu.

Situování stavby ve vztahu k územně plánovací dokumentaci

-----------------------------------------------------------------

Jedná se o využití stávající lokality  zemědělského areálu  a ostatních ploch určených pro rozvoj střediska s ryze výrobně zemědělským zaměřením s živočišnou výrobou.Využití stájí pro chov skotu  a dostavbou stáje se nemění původní koncepci zemědělské výroby ve středisku.

Pro dané území je zpracována urbanistická studie  vypracovaná Ing. Ladislavem Horkým v roce 1997.

3.Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho únosného zatížení

================================================================

Záměr je situován do území , které leží ve stávající  zemědělské výrobní zóně.

Aktualizované ochranné pásmo  chovu zvířat Kynice nezasahuje území určená pro  další výstavbu objektů , která hygienickou ochranu vyžadují.

Změnou dispozice a návrhem nové stáje až v jižním  cípu střediska dochází ke zvýšení vzdálenosti objektů ŽV a zlepšení situace v jižní části střediska  ve vztahu k bytové zástavbě ( umístění hnojné koncovky na druhou stranu stáje západním směrem  oddaluje vzdálenost možných  pachových emisí.

Kvalita prostředí v posledních letech v obci Kynice je výrazně ovlivněna zvýšenou dopravou po silnici II /130, což přináší především hlukovou zátěž na nejbližší obytnou zástavbu.

V rámci provozu střediska se nepředpokládá zvýšení dopravy, v rámci provozu celého provozu investora se s ohledem  na celkové snížení chovaných dojnic o 33 ks předpokládá celkové snížení  četnosti dopravy , která se promítne i ve vlastních Kynicích snížením průjezdů obcí.

Podíl dopravy související s provozem farmy je ve srovnání s celkovou  četností dopravy na komunikacích II třídy zanedbatelný.

Kvalita životního prostředí na lokální úrovni odpovídá funkčnímu využití území. V území se využívá funkční využití s ohledem na charakter území a strukturu obyvatelstva, nejedná se o území cenné , přírodovědecky ani krajinářsky.

Lokalita není místem soustředěné obytné zástavby její odsazení od obytné části obce je dostatečné. Negativní dopady se imisně ani akusticky z hlediska zdraví trvale bydlícího obyvatelstva neprojeví.

Předložený záměr by svými dopady do jednotlivých složek životního prostředí neměl výrazněji ovlivnit stávající parametry životního prostředí.

Technické provedení záměru musí splňovat přísné požadavky na stavby jak stájí pro skot , tak pomocných a skladových objektů z hlediska nepropustnosti ve vztahu k ochraně povrchových a podzemních vod .

# Část D

KOMLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVU ZÁMĚRU NA OBYVATELSTVO  A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

----------------------------------------------------------------

1. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti

# 1. Vlivy na obyvatelstvo , včetně sociálně ekonomických vlivů-

----------------------------------------------------------------

Realizace záměru bude probíhat v areálu stávajícího střediska přičemž nejbližší objekty vyžadující hygienickou ochranu jsou více jak 100 m vzdáleny . Vzhledem k umístění areálu a rozsahu záměru lze hodnotit vliv stavby na zdraví obyvatelstva jako nevýznamný.

V průběhu provozu se negativní vlivy související s posuzovaným záměrem ve vztahu k ohrožení zdraví obyvatelstva mohou projevit v následujících oblastech

- znečištění ovzduší

- hluk

-znečištění vody a půdy

-havarijní stavy

Znečištění ovzduší zápachem z chovu zvířat je málo pravděpodobné.

Byl proveden výpočet pásma hygienické ochrany který stanovuje pásmo v němž se pachové látky vyskytují v koncentracích vnímatelných člověkem , to ale neznamená , že by měly být lidskému zdraví škodlivé.

V některých střediscích živočišné výroby , kde jsou pohotovostní byty a dlouhodobě žijí lidé- ošetřovatelé nebyl prokázán negativní dopad na lidi a případné zdravotní problémy z důvodu dlouhodobého pobývání přímo v ochranném pásmu.

V tomto stanoveném ochranném pásmu se nenachází žádné území ,které hygienickou ochranu vyžaduje. Ochranné pásmo je dokladováno výpočtem a v příloze včetně situace se zákresem

ochranného pásma.

# Nepříznivé pachové aspekty mohou vznikat při aplikaci hnoje a tekutých odpadů na pozemky zemědělské půdy v rámci obhospodařovaných pozemků zemědělské společnosti.V současné době používané aplikátory umožňují přímé zapravení tekutých látek do půdy tlakovými tryskami , případě hadicové aplikátory dodávají tekuté hnojivo přímo k rostlinám bez prostorového rozstřiku.

Z hlediska hluku se negativní ovlivnění obyvatelstva nepředpokládá,Použití stacionárních zařízení v areálu - ventilátory , čerpadla, vývěvy , chlazení, dopravníky krmiv, mají

hlučnost od 52 do 65 dB , hranice 40 dB bude dosažena na úrovni  oplocení areálu.

Emise z dopravy s ohledem na obdobný rozsah dopravy po přestavbě areálu budou obdobné  s tím , že postupnou obměnou  strojového parku bude docházet ke snižování emisí a tím i zlepšení podmínek při provozu  farmy.

Průměrná četnost dopravy cca 6 vozidel denně je zanedbatelná.

Znečištění půdy a vody- Správně stanovený technický a technologický postup v provozu a dodržení stavebních parametrů na podlahy stájí a skladovacích nádrží nedávají důvod k předpokládané kontaminaci půdy a vody.

Sociálně ekonomické důsledky- Výstavba stáje  , která přináší významnou modernizaci provozu bude znamenat zefektivnění výroby mléka a tím zlepšit rentabilitu výroby , která je dnes významným rozhodujícím činitelem při udržení se v konkurenčním prostředí zemědělských komodit.

Předpokládá se dvousměnný provoz s celkovým počtem 4 pracovníků obsluhy. Samozřejmě se předpokládá , že budou zaměstnáni lidé z nejbližšího okolí a tím se vytvoří pracovní místa v území.

Tento fakt je pozitivním přínosem v daném území.

Při posouzení podstaty záměru - využití stájí pro ustájení dojnic s produkcí mléka , které je určeno pro lidskou výživu je mléko významnou složkou lidské výživy a zdroje bílkovin.

I další suroviny z produkce chovu skotu jako je hovězí maso , kožené výrobky z hovězin(bundy, boty,kabelky atd.) jsou využívány  lidskou populací již po staletí a s ohledem na nenahraditelnost některých fyzikálních vlastností přírodních materiálu hned tak nebudou nahrazeny syntetickými výrobky.

Narušení faktoru pohody- Realizace hodnoceného záměru a související provoz je situován dostatečně daleko od obytné zástavby , a proto lze konstatovat , že během přestavby ani provozu nedojde k výraznějšímu narušení pohody ani v prostoru stávajících zahrad , kde pobyt lidí současně poskytuje rekreační pobyt.

# 2 Vlivy na ovzduší a klima

---------------------------

Provozem stájí pro chov skotu budou do ovzduší unikat výdechové plyny zvířat obsahující především amoniak, vodní páry a oxid uhličitý.V okolí farmy jsou vzhledem k otevřenému

terénu dobré rozptylové podmínky,množství tepla ani obsah látek ve výdechových plynech obsažených nebude ovlivňovat výrazně klimatické podmínky.

Při provozu farmy je nutno zajistit nepřekročení emisních limitů.

Rozptylová studie  na amoniak , prokazuje nepřekročení imisních koncentrací sledované látky .

Lze předpokládat , že zařazením ověřených přípravků pro snížení emisí amoniaku  Jako je Amalgerol Clasic  , který se používá  do napájecí vody a krmiva  sníží dále  koncentrace  amoniaku  o dalších  40 %.

Zdrojem zápachu jsou výměšky produkované zvířaty (pot,,dýchání,výkaly a to zejména plyny vznikající při anaerobním rozkladu, a pod.) K tomuto rozkladu dochází  v maximální míře  cca po 36 hodinách . V našem případě již zdroj – tedy chlévská mrvy bude na polním složišti mimo středisko . (denní odvoz chlévské mrvy u stáje pro dojnice ).

Jednou z hlavních sledovaných emisních látek vypouštěnou do ovzduší je amoniak.

Koncentrace amoniaku, který je jeden z nejdůležitějších složek stájového ovzduší, má maximální přípustnou koncentraci ve stáji

pro skot dle ON 73 45 02 0,0025 % obj. což je cca 19,28 mg/m3.

Dle směrnice Ministerstva zdravotnictví ČSR svazek 58/1985, kterými se mění předpisy o hygienických požadavcích na pracovní

prostředí stanovuje průměrnou koncentraci amoniaku v pracovním prostředí 20 mg/m3 a mezní 40 mg/m3.

Povolená koncentrace amoniaku vypouštěného do ovzduší je 50 mg/m3, tato koncentrace nebude překročena , neboť ve vlastním provozu by docházelo při vyšší koncentraci ke zdravotním potížím zvířat, což by se projevilo na jejich užitkovosti.

Řešení stáje s přirozenou výměnou vzduchu , kterou lze u stáje pro dojnice ovlivnit přivřením otvorů přiváděného vzduchu bude mít zabezpečenu optimální výměnu vzduchu ve stáji a tím i limitované parametry stájového vzduchu.

# Z hlediska emisních pachů ze stájových objektů pro skot se ve stanoveném pásmu nenacházejí objekty vyžadující hygienickou ochranu. Amoniak, jehož množství je z hlediska emisních pachů rozhodující představuje celkovou produkci za rok rok 4,7t.Tato celková produkce je vztažena na celkové vyprodukované množství za rok , je v ní zahrnut podíl z vlastní stáje  3,1 t, podíl produkce ze skladování chlévské mrvy   0,510 t a podíl při aplikaci na pozemky 1,1 t,

Z hlediska ochrany ovzduší je pro amoniak stanoven limit

maximální koncentrace amoniaku v nosném plynu 50 mg /m3, při hmotnostním toku těchto znečišťujících látek vyšším než 500 g/h.

Aplikace chlévské mrvy a hnojůvky na zemědělské pozemky bude při dodržení pravidel pro aplikaci organických hnojiv  přínosem pro udržení kvality a úrodnosti zemědělské půdy .

Využitím dostatečných skladovacích kapacit na tekuté odpady (6 měsíců) umožní aplikaci provádět účelně ,efektivně využít k  hnojivým účelům na zemědělské půdě.

Při posuzování výstupů řešeného záměru a jednotlivých složek bylo konstatováno , že přestavba  s dostavbou nové stáje ani provoz nepředstavují žádný významný bodový nebo liniový zdroj znečišťování ovzduší.

Přesto je nutné s ohledem na současné zvýšené požadavky na kvalitu ovzduší ,zajistit vhodným technickým řešením stájí  zabezpečit výměnu vzduchu s dostatečným  ředěním stájového vzduchu.

# Rovněž tak k udržování čistých vozovek bude přínosem na snížení  prachových částic v ovzduší.

# V rámci aplikace hnoje a tekutých odpadů je nutné provedení k minimalizaci negativních dopadů okamžité zapravení do půdy.

Nízká četnost liniové dopravy nepředstavuje významné ovlivnění imisní zátěže.

# 3. vlivy na hlukovou situaci

----------------------------

Stacionární zdroje v areálu jsou nevýznamné .

Hluk z dopravy bude s ohledem na četnost denních průjezdů nevýznamný.

Zdroje hluku ze stacionárních zařízení (chlazení vývěvy, kompresory, čerpadla)způsobují zvýšenou hladinu hluku bezprostředně vedle stájového objektu, nepřesahují oplocené hranice areálu střediska.

# 4. Vlivy na povrchové a podzemní vody

------------------------------------

Zvýšením zastavěných ploch ve středisku dojde k navýšení množství dešťových vod odváděných z území a to  zaústěním do bezejmenného potoka , který se vlévá do Sázavky

Kanalizační vpusť je dostatečná pro odvod dešťových vod ze střediska .

Kvalita povrchových a podzemních vod musí být nedotčena , to souvisí s prevencí opatření, které by mohly způsobit masivní kontaminaci tekutými odpady , případně ropnými látkami z vozidel při přepravě při havárii.

Tato situace se nepředpokládá , nelze ji však nikdy vyloučit ,proto pro tyto případy bude nutno zpracovat havarijní plán .

Voda pro zabezpečení farmy bude přivedena do střediska stávajícím vodovodním řádem napojeným na vlastní studny  Dle vyjádření investora  není zvýšení spotřeby vody ve středisku  problémem  , bude vhodné vydatnost ověřit čerpací zkouškou..

Podlahy stáje a jímky musí být vodotěsné, dle platných  vodohospodářských předpisů, u jímek a kanalizace před uvedením do provozu musí být provedena kontrola těsnosti dle ČSN 75 0905 Zkoušení vodotěsnosti nádrží zdravotně technických zařízení.Tato zkouška bude provedena jako součást kolaudace stájí.

# 5.Vlivy na půdu

---------------------------------------------

V rámci výstavby stáje  a zpevněných ploch se bude jednat o výstavu na zastavěných a ostatních  plochách .

Nebude dotčen ZPF.

Celkovým snížením chovaných dojnic dojde ke snížení celkové produkce organických hnojiv - chlévské mrvy.

Tento nepříznivý deficit vůči zemědělské půdě bude muset být řešen optimálním využití hnoje ke hnojivým účelům jak z hlediska dávkování pod jednotlivé plodiny, tak z hlediska minimalizace ztrát dusíku a celkových ztrát při skladování . K tomu je vhodné vytvořit vhodné skladovací  podmínky pro skladování chlévské mrvy, kdy při volném uskladnění na polním složišti jsou ztráty skladováním uváděny až 40 % . , při uskladnění na zpevněném hnojišti s vysokými hranami a skladovací výškou cca 3 m  jsou ztráty max .25 %.

Hnojení organickými hnojivy přispívá ke zvýšení půdní úrodnosti. Vysoký podíl pozemků zemědělské půdy je zorněných ,hnojení chlévskou mrvou se podílí příznivě na zvýšení humusu v půdě má pozitivní vliv na snižování vodní  eroze půd, které jsou častější  při používání strojených průmyslových hnojiv.

Dle Nařízení vlády 103/2003 Sb jsou Kynice a sousední katastry  na seznamu zranitelných oblastí je třeba s ohledem na ochranu povrchových a podzemních vod dodržovat veškerá pravidla při aplikaci organických hnojiv .

V současné době investor  obhospodařuje 1439 ha zemědělské půdy , z toho 950 ha půdy orné a 489 ha  travních porostů.

Plochy jsou dostatečné pro efektivní využívání organických hnojiv v souladu s vládním nařízením 103/2003 .Celkové zatížení VDJ na ha je 0,5 VDJ .

Koncentrace amoniaku v ovzduší vzhledem k dobrým rozptylovým podmínkám v blízkosti farmy nedosáhne takové  koncentrace , aby ovlivnila pH půdy.

6.Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje

------------------------------------------------

Provoz farmy nebude mít žádnou souvislost s ložisky nerostných surovin ani dobývacími prostory. Nedojde k ovlivnění horninového prostředí.

# 7.Vlivy na faunu a floru

------------------------

Výstavbou  stáje   nebude dotčena stávající fauna a flora, která vyžaduje ochranu. V rámci stavby a úprav objektu budou provedena taková opatření, která povedou ke snižování přítomnosti myši domácí, potkana, případně hraboše polního ve stájích, rovněž budou provedena opatření která zamezí přístupu vrabců a jiných drobných ptáků do stáje. Bude se jednat o preventivní opatření z důvodu prevence zavlečené nákaz do chovu zvířat.

V ovzduší nebude koncentrace škodlivých látek v takové míře , aby poškozovala zeleň v okolí.Amoniak je v nízkých koncentracích přijímán některými rostlinami jako zdroj N, ve vyšších koncentracích dochází k poškozování rostlin, které se projevuje prosvětlením okrajů listů, později přecházející do nekrosy. při delším působení dochází k vadnutí a uschnutí listu.

Nejbližší lesní porosty jsou více jak 800 m vzdáleny jižním směrem , vzdálenost a relativní četnost směru větrů v tomto směru dává předpoklady , že se negativní dopady nevyskytnou.

# Při dostavbě  střediska  nedojde ke kácení vzrostlé zeleně, po  dostavbě  se uvažuje s ozeleněním areálu výsadbou střední a  vysoké zeleně.

Na farmě bude zabezpečován provoz živočišné výroby .Produkce odpadů bude převážně organického původu, který bude využíván zpětně na pozemcích zemědělské půdy k hnojivým účelům.Při dodržení technologické kázně při aplikaci na pozemky nedojde k narušení stávající úrovně ekosystému.

Provoz farmy a využití pozemků k aplikaci organických hnojiv nezasahuje do žádných prvků ÚSES , jsou respektována stanovená ochranná pásma.

8. Vlivy na krajinu

-------------------

Zásah do krajiny a tím i do krajinného rázu se nepředpokládá, neboť budou využity objekty a provedena přístavba ve stávajícím areálu ŽV. Tvar krajiny, podíl zemědělské půdy a ostatních složek krajiny vznikal postupně po několik staletí s tím , že se krajina podřizovala lidských potřebám . V současné době lze hodnotit krajinu jako zkulturněné území při zachování dostačující regenerační schopnosti.

Uvažovaný záměr navazuje na koncepci využití krajiny a území v nepodstatně změněné podobě,která byla vytvořena v 60-80 letech minulého století.

# 9 Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky

-------------------------------------------------------

Provoz farmy živočišné výroby je závislý na mnoha majetkových okolnostech .Především chov skotu je přímo závislý na půdě , kterou má provozovatel  převážně pronajatou od obyvatel vlastnících pozemky v zájmovém území . Vždyť pozemky o rozdílné výměře dříve patřily ke každé nemovitosti .V současné době velkovýroba a diferenciace zemědělské výroby přinesla potřebu efektivně hospodařit na větších pozemkových celcích při nižší potřebě pracovních sil . To vedlo k tomu , že majitelé pozemků pronajímají půdu uživatelům , kteří na ní hospodaří a sami se věnují práci v jiných oblastech podnikatelské činnosti.

Bez vazby na půdu by byl však provoz farmy ohrožen.

# Provoz farmy s ohledem na dostatečnou vzdálenost od všech památek nebude mít vliv na budovy ani jiné lidské výtvory v okolí.

II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních vlivů

Struktura a funkční využití území-

Z hlediska funkčního využití se charakter výrobní zemědělské zóny nemění,na středisku zůstává chov hospodářských zvířat.

vliv na dopravu- dostavbou se nemění hlavní směry dopravy na farmě,

# Vliv na estetické kvality území-

Stavba je umístěna v typické zemědělské oblasti,tvarem stáje i rozměry nebude stáj narušovat nadměrně okolí.Její vzhled bude obdobný jako stávající stav ,nové hřebenové větrání stáje neovlivní vzhled stáje.

# U rekonstruované stáje budou zvoleny odstíny střechy a obvodového zdiva tak , aby se začlenily k ostatním objektům.

Ozeleněním areálu dojde k jeho potlačení v rámci vizualizace v území, především od východu a jihu.Důležité bude rovněž ozelenění při západní hranici areálu.

# Vliv na rekreační využití krajiny-

Chov skotu je běžný pro zemědělskou oblast, kapacita farmy je přiměřená, při rekreačním využití krajiny nedojde k nežádoucím vlivům.Lokalita v okolí rybníků je dostatečně vzdálena , kde nelze negativní dopad předpokládat.

Část cest polních a místních bude využíváno jako turistické cesty.

# V případě aplikací chlévské mrvy na pozemky bude upřednostňován

systém rychlého zapravení,aby byly sníženy ztráty dusíku a zároveň sníženy emise pachových látek na minimum.

Rekreační využití je nejvyšší v letních měsících . aplikace organických hnojiv budou rozděleny do tří hlavních období -

jaro (březen duben)-srpen na strniště a podzim pod zimní orbu (říjen listopad).

# Bude se jednat vždy o časově omezenou činnost, každý rok v jiné lokalitě při střídání cca 1 x za 4 roky.

# V letním období budou dojnice na pastvě ,což je z hlediska turistiky atraktivní.

Ostatní vlivy-

V rámci chovů zvířat na farmách může dojít k rozšíření některých doprovodných druhů živočichů jako jsou mouchy a hlodavci.Proti těmto živočichům bude postupováno obvyklým způsobem.(mouchy lze v současné době úspěšně likvidovat lapači much na systému zářičů lamp,přitahující hmyz s tím , že tento způsob je mnohem šetrnější, než používání chemických látek.

Již z důvodů předcházení případného zavlečení nákaz do chovu se bude v této oblasti postupovat formou prevence, aby byly dodrženy zooveterinární požadavky na chovy skotu.

# Současný a potenciální výsledný stav ekologické zátěže území-

Jde o využití stávajícího areálu,s využitím stávajících inženýrských sítí, lokalizace byla tedy dána tímto faktem.

# Koncentrace zvířat v dané lokalitě nepředstavuje nebezpečí z hlediska únosnosti území na středisku bude kapacita zvířat , která je zařazena mezi střední zdroje znečištění při posuzování stájí samostatně se jedná o malé zdroje znečištění..

Působnost vlivů stavby ve vztahu ke všem souvisejícím a navazujícím výrobám a činnostem je v hrubých rysech v rámci hranic okresu, pokud do souvisejících činností budeme zvažovat výrobu obilovin a ostatních krmných komponentů do krmných směsí a sekundárně spotřebu mléka a hovězího masa lidskou populací.

Přeshraniční vlivy –

z hlediska negativních vlivů se nepředpokládají.

III.Charakteristika enviromentálních rizik při možných haváriích a nestandartních stavech.

Vliv provozu farmy na životní prostředí je závislý přímo na technologické kázni při manipulaci s odpady a při obsluze zvířat.

Ke snížení vlivů emisí a zápachu z farmy vzhledem k bytové zástavbě je vhodné rozšířit pás ochranné zeleně kolem celé  farmy.K tomuto účelu slouží lépe listnaté dřeviny než jehličnaté, neboť emise zachycené na listech se dobře smývají deštěm a očistná funkce porostu se takto regeneruje.Kromě toho každoroční opad listí, jehož pletiva jsou poškozena,zajišťuje, že existence listnatých dřevin je ohrožena mnohem méně ,než jehličnanů.V zimních měsících je sice úchytný účinek listnatých dřevin a z nich sestavených ochranných pásů menší než v létě, ale produkce NH3 je v zimních měsících nižší.

K případné eliminaci kyselosti půdy v okolí farmy se doporučuje vápnění na základě půdních rozborů.

Ke snížení prašnosti provozu na komunikacích je třeba věnovat pozornost čištění vozovek v areálu farmy a blízkém okolí, zejména po zimním období.Výhledově je nutno provést rekonstrukci povrchu vozovek ve středisku s bezprašným provedením.

V případě údržby objektů farmy se doporučuje ke snížení škodlivých emisí používat vodou ředitelné nátěrové hmoty.

Možnost vzniku havárií jsou při respektování platných předpisů ,omezeny na minimum.Přesto může dojít např. k požáru objektu.

# V takovém případě vzhledem k použitému materiálu na stavbu by znečištění okolí nebylo nebezpečné a znečištění okolí krátkodobé.

V případě manipulace s materiály tj.doprava krmiv a rozvoz organických odpadů by mohlo dojít k úniku ropných látek.V takovém případě je nutno postupovat dle obecně známých opatření za pomoci chem. přípravku Vapex a sejmutí zasažené vrstvy zeminy.

Bezpečnost provozu je dána i veterinárními opatřeními před zavlečením nákaz do chovu. Z toho důvodu se doporučuje oplocení farmy.

# V případě nákazy v chovech se bude postupovat stejně jako v současné době v zemích EU.

Některé nemoci zvířat jsou obdobné jako u lidí například chřipkové viry , většinou v chovech právě zvířata jsou nakažena lidmi.

V případě závažných onemocnění zvířat, kdy vyžadují veterinární předpisy uzavření chovu a likvidaci stáda podléhají tyto operace zvláštním veterinárním předpisům.

IV.Charakteristika opatření k prevenci , vyloučení , snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí

V rámci opatření ke snížení negativních vlivů ,, které jak z předcházejících kapitol vyplývá je omezené množství a vesměs v nevýrazném objemu, je z hlediska ochrany ovzduší a tím i případného negativního působení pachovými emisemi přistoupeno v několika úrovních.Denním odklizem chlévské mrvy ze stájového prostředí s následnou deponií na polním složišti se snižuje produkce uvolněného amoniaku , neboť uvolňování je závislé na okolní teplotě , která je ve stájovém prostředí vždy o několik stupňů vyšší než ve venkovním prostředí.

Dalším následným opatřením , který má vliv na kvalitu ovzduší v okolí farmy je využití otevřené stáje z hlediska výměny vzduchu použitím hřebenové větrací štěrbiny s nasáváním vzduchu do stáje v podélných stěnách , které budou opatřeny protiprůvanovými sítěmi Tato přirozená výměna s maximální plochou nasávání zabezpečí optimální výměnu vzduchu a tím i maximální naředění vzdušniny unikající ze stáje.V kombinaci s výškou hřebenového větrání  zabezpečí vhodné rozptylové podmínky a rychlé naředění vzduchu do koncentrace , která nebude negativně vnímána.

Dle výpočtu PHO a zkušeností z obdobnými provozy je hranice vnímatelnosti do cca 1/2 navrženého pásma hygienické ochrany.

Dalším zdrojem případných emisí byla označena aplikace chlévské mrvy , hnojůvky a ostatních tekutých odpadů při hnojení pozemků  zemědělské půdy.

# Riziko emisí při dopravě tekutých odpadů je převozem v uzavřených cisternách vyloučeno a vlastní aplikace na pozemky bude ovlivněna  několika kriteriemi - použití aplikační techniky, bude vyloučena aplikace přímým povrchovým rozstřikem , která je nejméně vhodná,

bude prováděna okamžitá následná zaorávka.

# Z ploch pro aplikaci tekutých látek na pozemky zemědělské půdy byly vyloučeny pozemky v ochranných pásmech sídel, rekreačních ploch a biologicky hodnotných území,čímž se negativní dopady opět snížily na minimum. Aplikace na týž pozemek jednou za 4 roky  rovněž nepřináší charakter trvalé a pravidelné zátěže.

Z dalších hledisek , které nelze vždy optimálně ovlivnit je doba aplikace z hlediska vhodnějších nižších teplot a dále aby větry při aplikaci nešly na obytnou zástavbu. Je tedy v moci provozovatele při dodržování dobrých technologických postupů tyto negativní vlivy minimalizovat.

Ostatní nevýrazné vlivy na životní prostředí jsou již v návrhu technologického , konstrukčního a materiálového řešeny tak, aby se negativním dopadům na životní prostředí předcházelo.

Z hlediska působení stájových objektů chovu hospodářských zvířat na životní prostředí jsou vlivy dostatečně známy, stále je nutno sledovat a zkoušet vhodné materiály vhodné do stájového prostředí.

V rámci primárních účinků je nutno dodržovat předpisy související s výrobou krmiv a ostatních surovin,se sledováním především těžkých kovů, které by se potravinovým řetězcem zvířat dostaly nejen do jejich tkání, ale prostřednictvím výkalů do půdy, kde by mohly dále ovlivnit obsah těžkých kovů v rostlinné produkci.

V. Charakteristika použitých metod prognozování a výchozích předpokladů při hodnocení vlivů.

K posouzení byly použity ON 736761,0N 734516,Metodický návod pro posuzování chovů zvířat z hlediska péče o vytváření zdravých životních podmínek,vydaným hlavním hygienikem 12,6.1992,Postup pro posuzování ochranného pásma chovů zvířat z hlediska ochrany zdravých životních podmínek vydané Státním zdravotním ústavem Praha 1999,podklady s vrstevnicemi , údaje o zdrojích pitné vody,

zákony související s ochranou ovzduší, vod,zák o odpadech,Urbanistická studie Kynice, ÚSES .

Některé novější údaje byly upřesněny s investorem .

VI: Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitosti , které se vyskytly při zpracování dokumentace.

Zpracovatel dokumentace vycházel z předloženého záměru  podkladů získaných při jednání s investorem a zpracovatelem projektové dokumentace, místním šetření na místě samém a vlastních zkušeností s obdobnými provozy.

Pro dosud orientační posouzení stavu stájového objektu bylo možno v rámci specifikace a množství odpadů při výstavbě pouze odhadnout množství odpadů , které při přestavbě a rekonstrukci vzniknou .

V rámci výpočtů jednotlivých emisí a výstupů a vstupů provozu se postupovalo dle běžných metod a ukazatelů uplatňovaných v živočišné výrobě.

U výstavby stáje pro dojnice  je nutno při posouzení zakládání objektu věnovat zvýšenou pozornost a dostatečně nadimenzovat skladbu a založení podlah u kterých se požaduje jejich nepropustnost a při větších plochách je tomuto nutno věnovat náležitou pozornost.

# ČÁST E

# POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU

--------------------------------

V případě variantního řešení zamýšleného záměru využití stájových objektu k chovu dojnic volným systémem ustájení s lehacími boxy a dobudováním dojírny se vycházelo ze dvou základních variant na základě technického posouzení stájových objektů s ohledem na uplatnění nového systému ustájení.

Byly zvažovány prostorové varianty a technologická řešení dispoziční stájového objektu i lokalizace právě ve středisku Kynice. Důležitou roli ve volbě hrál fakt majetkoprávní , kde v Kýnici je investor majitelem objektu  a pozemků , kdežto z právě výše uvedených  důvodů nebylo možno  uvažovat s variantou dalšího využívání stáje  v obci Ostrov.

Situování stáje v jižní  části střediska vedlo zpracovatele  k maximálnímu snížení negativních dopadů  případných emisí na nejbližší obytnou zástavbu , kde při navrhovaném řešení  byla situace nejpříznivější.Současně se jedná o variantu , která vyžaduje minimální doprovodné investice.

Investor - je provozovatelem tohoto střediska ŽV a potřebuje optimálně využít stávající objekty , inženýrské sítě při minimalizaci nákladů na plánovanou stavbu . Předložená

varianta splňuje dané požadavky jednoznačně.

# ČÁST F

# Závěr

-------

Z hodnocení vlivu stavby a provozu na životní prostředí vyplývá, že realizace a provoz nebudou mít významný negativní vliv na životní prostředí při respektování stanovených postupů a technologií , které povedou k minimalizaci negativních dopadů na životní prostředí.

# V rámci zpracování nebyly shledány důvody, které by vedly k negativnímu hodnocení plánované výstavby stáje pro dojnice s kapacitou 134 dojnic  (147,4VDJ).

Vzhledem k dobrým výsledkům hodnocení vlivů stavby je možné záměr-  Výstavba stáje pro dojnice ve středisku ŽV Kynice

doporučit.

# Část G

# Všeobecné srozumitelné shrnutí netechnického charakteru

--------------------------------------------------------

Záměr řeší výstavbu stáje pro dojnice ve  střediska živočišné výrovy v Kynici s tím , že po výstavbě bude stáj propojena se stávající stájí pro dojnice a bude využíváno společné technické zázemí dojírny a sociálního zařízení.

V rámci nové výstavby se uvažuje s výstavbou nové stáje pro dojnice s kapacitou  134 u.m., V rámci dostavby a napojení budou dobudovány komunikace a zpevněné plochy .

Nový stájový objekt nahradí stáj pro dojnice v obci Ostrov , která po výstavbě nové stáje bude uvolněna.

Po centralizaci chovu dojnic v Kynici  dojde k celkovému  snížení chovaných dojnic v podniku , kde dojde ke snížení o cca 33 ks.

V současné době chovy skotu především na produkci mléka s ohledem na genetiku , která přinesla výrazně zvýšenou užitkovost zvířat se zpětně promítla na optimalizaci požadavků na prostředí zvířat , jak z hlediska ustájení , tak výživy. volné ustájení zvířat přináší zlepšení zdravotního stavu zvířat , zvýšení jejich fyzické kondice a zlepšení pohybového aparátu.Volné ustájení zvířat v porodních kotcích výrazně s pohledu pohodlí dojnic při porodu s možností zvolit si optimální polohu při porodu, přeneslo snížení potřebnosti pomoci při porodech a současně snížilo % podílu mrtvě narozených telat.

Zvýšená kubatura stáje a optimální výměna vzduchu , která dostatečně odvede výdechové plyny, vlhkost a produkované teplo zajistí vhodné prostředí pro dýchání zvířat.

# Systém adlibitního krmení pro zvířata homogenizovanou krmnou dávkou umožňuje zvířatům přijímat krmivo dle individuálních  dispozic každého zvířete s ohledem na jeho produkční schopnosti.

Chov skotu na produkci mléka pro lidskou výživu je v našich zemích znám již několik staletí. Již v minulém století došlo k intenzifikaci chovu skotu se zvýšeným požadavkem na produkci mléka, které jak se prokázalo je pro lidskou výživu zdrojem živočišných bílkovin , vápníku a mnoha vitamínů.

Zároveň je skot hospodářským zvířetem , který svým složitým žaludkem dokáže zpracovat objemné krmivo a je tím hlediska potřeb střídání plodin na zemědělské půdě důležitým článkem v koloběhu živin .Rovněž tak zpětným využitím chlévské mrvy a moče skotu , při jehož využití k hnojivým účelům se udržuje půdní úrodnost a zachovává vyšší podíl v podporuje zachování humusu v půdě.

# Velikost stájí z hlediska kapacity i celého střediska patří v  současné době ke kapacitám menším až středním s dostatečnou návazností na zemědělskou půdu.

Cestou modernizace a zlepšování podmínek pro ustájení zvířat dle nových trendů a směrnic EU a s ohledem na dotčenou legislativu z hlediska ochrany životního prostředí u nás, plánuje rovněž investor řešit své aktivity v oblasti chovu skotu a produkce mléka a hovězího masa.

Využitím farmy ve stávajícím středisku Kynice , kde je navržena kapacita stájí velikosti středního a malého zdroje znečištění,vyřeší odpovídající ustájení pro dojnice  a telata a současně i zlepšení podmínek pro lidskou obsluhu a zlepšení hygienckých podmínek při získávání mléka.

Lze předpokládat,že s ohledem na klimatické podmínky a charakter území,bude v okolí Kynice i širšího okolí i ve výhledu  intenzivní zemědělská výroba s vysokým podílem zemědělské  půdy zachována.

Z hlediska posouzení dopadů provozu na jednotlivé složky životního prostředí nebyly prokázány žádné výrazné vlivy , které by mohly životní prostředí nezvratně poškodit a lze je v celkovém hodnocení označit za nevýznamné.

# Datum zpracování dokumentace: 12 /2004

Jméno , příjmení , bydliště a telefon zpracovatele dokumentace :

Ing Miroslav Vraný

Farm Projekt

Jindřišská 1748,

530 02 Pardubice

tel 466657509, 0602/434897

Vypracoval Ing Vraný Miroslav

# Část H

# Přílohy

-------------

# 1   Stanovisko stavebního úřadu

2   Lokalizace v mapovém  listu  1.25000

3   Snímek z KN     1:2880

4   Situace střediska  - Návrh umístění nové stáje

5   Dispoziční uspořádání stáje pro dojnice

6   Řez produkční stájí

7   Výřez mapy prvků  ÚSES

8 Stanovení ochranného pásma chovu zvířat – Kynice

9 Rozptylová studie ( zpracovaná Ing Leo šem Slabým )

Držitel osvědčení o autorizaci ke zpracování rozptylových studií

Rozptylová studie č. 44/04

|  | Počet stran: | 27 |
| --- | --- | --- |
|  | Počet výtisků: | 4 |
| Zadavatel: | ING. Pavel Francl |
|  | zemědělská farma |
|  | 582 86 leština u světlé nad sázavou |
| Předmět posouzení: | přístavba stáje pro 134 dojnic |
|  | středisko živočišné výroby kynice |
| zpracováno: | říjen 2004 |
| vypracoval: | Ing. Leoš SLABÝ |
| otisk razítka |  | Ing. Leoš SLABÝ |
|  |  | řešitel studie |

O b s a h

Prohlášení	91

Kopie rozhodnutí ministerstva životního prostředí	92

1. Úvod	94

2. Posuzovaný záměr	94

3. Situování záměru	95

4. Rozptylové podmínky	97

5. Imisní limity	103

6. Metodika výpočtu	103

7. výsledky výpočtů	105

7.1. Nulová varianta	106

7.2. Varianta s posuzovaným záměrem	106

7.3. Imisní koncentrace amoniaku	107

8. Shrnutí výsledků	115

Příloha: Fotografie posuzovaného záměru

# Prohlášení

Zpracovatel rozptylové studie, firma EVČ Pardubice, je vlastníkem licence na program SYMOS 97 na základě registrace z roku 1998.

Rozptylová studie byla vypočtena programem SYMOS 97, verze 2003 (5.1.1).

Zpracovatel rozptylové studie, firma EVČ Pardubice, je vlastníkem licence na program Surfer 7.0 na základě registrace z roku 2000.

# Kopie rozhodnutí ministerstva životního prostředí

# 1. Úvod

Cílem předkládané studie je posouzení záměru přístavby stáje pro 134 dojnic ve středisku živočišné výroby Kynice Zemědělské farmy Ing. Pavla Francla.

Posouzení záměru je v rozptylové studii zaměřeno na hlediska vlivu na imisní situaci a očekávaný rozptyl znečišťujících látek.

Výpočet rozptylové studie byl proveden pro:

- amoniak (NH3).

# 2. Posuzovaný záměr

Areál farmy se nachází na pozemcích 527/5, 50/4 a 50/6 k. ú. Kynice, místní část K Borovinám. Stávající stav je tvořen původní stájí pro 110 krav a původním ustájením v bývalém skladu pro 36 krav. Na farmě je dále teletník pro 50 ks (bouda s přístřeškem, do 3 měsíců věku tj. 35-80 kg živé hmotnosti).

Přístavba stáje poskytne přístřeší pro 134 krav. Celkově tak kapacita farmy naroste na 280 kusů.

Ustájení krav je resp. bude řešeno lehacími boxy, stelivovým provozem, s denním vyhrnováním hnoje na konce stáje a odvozem hnoje na polní složiště.

Větrání stáje bude zajištěno okny, odvod vzduchu světlíkem ve střední části stáje (výška cca 6 m). Dále bude přívod vzduchu do stáje řešen velkoobjemovým ventilátorem.

Emisní charakteristika farmy

| Číslo stáje | Počet kusů | Emisní faktor | Celková roční emise | Maximální hodinová emise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ks | kg NH3/rok.ks | kg/rok | kg/h |
| 1 | 36 | 10 | 360 | 0,041 |
| 2 | 110 | 10 | 1 100 | 0,126 |
| 3 | 134 | 10 | 1 340 | 0,153 |
| 4 | 50 | 6 | 300 | 0,034 |
| Celkem | 280+50 |  | 3 100 | 0,354 |

Seznam jednotlivých zdrojů

- Původní stáj dojnic (větrání větrací štěrbinou, výška 6m),

- Původní stáj dojnic (větrání větrací štěrbinou, výška 6m),

- Nová stáj pro dojnice (větrání větrací štěrbinou, výška 6m),

- Stáj pro telata – stávající zdroj (větrání přirozené, výška 1,5m).

# 3. Situování záměru

Situování záměru

Situování záměru – širší vztahy (M 1:5000)

# 4. Rozptylové podmínky

Stabilitní klasifikace podle Bubníka a Koldovského rozeznává pět tříd stability s rozdílnými rozptylovými podmínkami. Klasifikace vlastně zahrnuje tři třídy stabilní, jednu třídu normální a jednu třídu labilní.

V I. třídě stability ovzduší – superstabilní – s vertikálními teplotními gradienty menšími než – 1,6 oC/100 m je rozptyl znečišťujících látek v ovzduší velmi malý nebo téměř žádný. Znečišťující látky se i ve viditelné formě šíří na velké vzdálenosti. Koncentrace znečišťujících látek při zemi jsou nízké a ve vlečce velmi vysoké. Proto ve značně vyvýšených polohách (vzhledem k efektivní výšce komína) jsou v této třídě počítána absolutní maxima koncentrací. Pro prachové částice toto tvrzení platí i v rovině jako důsledek pádové rychlosti částic.

V II. třídě stability ovzduší – stabilní – s vertikálními teplotními gradienty od - 1,6 do – 0,7 oC/100 m je rozptyl znečišťujících látek stále velmi malý, i když lepší než v třídě prvé.

V III. třídě stability ovzduší – izotermní – s vertikálními teplotními gradienty od - 0,6 do 0,6 oC/100 m (vertikální teplotní gradient se pohybuje kolem nuly, teplota s výškou se mění jen málo) jsou rozptylové podmínky lepší, jedná se přechodovou třídu stability mezi stabilními třídami a třídou normální.

V IV. třídě stability ovzduší – normální – s vertikálními teplotními gradienty od 0,6 do 0,8 oC/100 m jsou rozptylové podmínky dobré. Jedná se o rozptylovou třídu vyskytující se v atmosféře krajin málo nebo mírně zvlněných nejčastěji.

V V. třídě stability ovzduší –konvektivní (labilní) – s vertikálními teplotními gradienty většími než 0,8 oC/100 m jsou rozptylové podmínky nejlepší, ale v důsledku intenzivních vertikálních konvektivních pohybů se mohou vyskytnout v malých vzdálenostech od zdroje nárazově vysoké koncentrace znečišťujících látek.

Uvedená typizace předpokládá, že v celé vrstvě atmosféry, kde dochází k rozptylu znečišťujících látek, je konstantní vertikální teplotní gradient, a to již od zemského povrchu.

Četnost výskytu jednotlivých tříd stability bývá většinou následující:

Tabulka: četnost výskytu jednotlivých tříd stability

| Třída stability | Vertikální teplotní gradient | Popis | Typická četnost výskytu |
| --- | --- | --- | --- |
| I. superstabilní | ( ( -1,6 | silné inverze | 5 – 10 % |
| II. stabilní | - 1,6 ( ( ( -0,7 | běžné inverze | 10– 25 % |
| III. izotermní | - 0,7 ( ( ( 0,6 | slabé inverze, izotermie | 25 – 35 % |
| IV. normální | 0,6 ( ( ( 0,8 | dobré rozptylové podmínky | 30 – 40 % |
| V. konvektivní (labilní) | ( ( 0,8 | rychlý rozptyl znečišťujících látek | 5 – 15 % |

Převládajícími jsou v zájmové oblasti západní a jihovýchodní směry větru. Minimum v četnosti směrů větru leží ve směrech severovýchodních a východních. Bezvětří se vyskytuje s četností 17,01 % časového fondu v roce. Nejfrekventovanější je IV. třída stability ovzduší. Vítr o rychlosti do 2,5 m/s vane s četností 43,3 % časového fondu v roce.

Obecně zhoršené rozptylové podmínky (I., II. třída stability a bezvětří (calm)), kdy mají na imisní situaci v přízemní vrstvě atmosféry největší vliv nízké chladné bodové zdroje, lze v oblasti očekávat okolo 60,31 % časového fondu v roce.

| celková růžice | rychlost větru do 1,7 m/s |
| --- | --- |
| rychlost větru do 5,0 m/s | rychlost větru do 11,0 m/s |
| I. třída stability | II. třída stability |

| III. třída stability | IV. třída stability |
| --- | --- |
| V. třída stability | Všechny kombinace |

Tabulka: větrná růžice s celkovým vyobrazením

| Větrná růžice: |  | K y n i c e |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Směr | S | SV | V | JV | J | JZ | Z | SZ | CALM |
| % | 9.00 | 4.00 | 6.99 | 16.99 | 7.00 | 7.01 | 17.99 | 14.01 | 17.01 |
| h/r | 788 | 350 | 612 | 1488 | 613 | 614 | 1576 | 1227 | 1490 |
| h/< | 17.5 | 7.8 | 13.6 | 33.1 | 13.6 | 13.6 | 35.0 | 27.3 | 33.1 |
| m/s |  |  |  |  |  |  |  |  | Celkem |
| 1.7 | 6.92 | 4.31 | 6.83 | 8.83 | 5.57 | 6.07 | 12.76 | 9.05 | 60.31 |
| 5 | 3.86 | 1.75 | 2.08 | 7.60 | 3.08 | 3.02 | 6.98 | 6.35 | 34.72 |
| 11 | 0.35 | 0.07 | 0.21 | 2.69 | 0.48 | 0.05 | 0.38 | 0.74 | 4.97 |
| Celkem | 11.13 | 6.13 | 9.12 | 19.12 | 9.13 | 9.14 | 20.12 | 16.14 | 100.00 |

# 5. Imisní limity

# Na základě nařízení vlády č. 350/2002 Sb., kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsoby sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší, jsou stanoveny následující imisní limity :

| imisní limit | hodinový | denní | roční | půlroční |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | g/m3 | g/m3 | g/m3 | g/m3 |
| oxid siřičitý | 350 | 125 | 50 | 20 |
| suspendované částice |  | 50 | 40 |  |
| do 1.1.2005 |  |  |  |  |
| suspendované částice |  | 50 | 20 |  |
| do 1.1.2010 |  |  |  |  |
| oxid dusičitý | 200 |  | 40 |  |
| oxidy dusíku |  |  | 30 |  |
| olovo |  |  | 0,5 |  |
| oxid uhelnatý |  | 10000 |  |  |
| benzen |  |  | 5 |  |
| kadmium |  |  | 0,005 |  |
| amoniak |  | 100 |  |  |
| arsen |  |  | 0,006 |  |
| nikl |  |  | 0,020 |  |
| rtuť |  |  | 0,050 |  |
| polycyklické aromatické uhlovodíky |  |  | 0,001 |  |
| jako benzo(a)pyren |  |  |  |  |

# 6. Metodika výpočtu

Výpočet studie byl proveden programem SYMOS’97v2003- systémem pro modelování znečištění ze stacionárních zdrojů.

Metodika výpočtu obsažená v programu SYMOS’97 umožňuje:

- výpočet znečistění ovzduší plynnými látkami z bodových, plošných a liniových zdrojů

- výpočet znečistění od velkého počtu zdrojů

- stanovit charakteristiky znečistění v husté síti referenčních bodů a připravit tímto způsobem podklady pro názorné kartografické zpracování výsledků výpočtů

- brát v úvahu statistické rozložení směru a rychlosti větru vztažené ke třídám stability mezní vrstvy ovzduší podle klasifikace Bubníka a Koldovského

Pro každý referenční bod je umožněn výpočet těchto základních charakteristik znečistění ovzduší :

- maximální možné krátkodobé (hodinové) hodnoty koncentrací znečisťujících látek, které se mohou vyskytnout v třídách rychlosti větru a stability ovzduší

- maximální možné krátkodobé (hodinové) hodnoty koncentrací znečisťujících látek bez ohledu na  třídy rychlosti větru a stabilitu ovzduší

- roční průměrné koncentrace

- dobu trvání koncentrací převyšujících určité předem zadané hodnoty

Hodnoty vypočtených koncentrací v referenčním bodě závisí mimo jiné na tvaru terénu mezi zdrojem a referenčním bodem. Pro výpočet vstupuje terén formou matice hodnot výškopisu v požadované oblasti o libovolné velikosti buňky. Znečisťující látky se v atmosféře podrobují různým procesům, jejichž přičiněním jsou z atmosféry odstraňovány. Jedná se buď o chemické nebo fyzikální procesy. Model uvažuje průměrnou dobu setrvání látky v atmosféře, kterou je možno stanovit pro řadu látek. Pro první přiblížení se látky dělí do tří kategorií a výsledná koncentrace se vypočítá zahrnutím korekce na depozici a transformaci podle daných vztahů pro danou kategorii znečišťující látky. Pro výpočet ročních průměrů se pro každý zdroj udává také relativní roční využití maximálního výkonu. Jako nejdůležitější klimatický vstupní údaj se zadává větrná růžice rozlišená podle rychlosti větru a teplotní stability atmosféry. Rychlost větru se dělí do tří tříd rychlosti (slabý, střední a silný vítr, rychlostí větru se přitom rozumí rychlost zjišťovaná ve standardní meteorologické výšce 10 m nad zemí).

Mírou termické stability je vertikální teplotní gradient popisující v atmosféře teplotní zvrstvení. Stabilní klasifikace obsahuje pět tříd stability ovzduší. Ne všechny rychlosti větru se vyskytují za všech tříd stability atmosféry. V praxi dochází k výskytu 11 kombinací tříd stability a tříd rychlosti větru. Větrná růžice, která je vstupem pro výpočet znečištění ovzduší, tedy obsahuje relativní četnosti směru větru z 8 základních směrů pro těchto 11 různých rozptylových podmínek a kromě toho četnost bezvětří pro každou třídu stability atmosféry.

| rozptylová podmínka | třída stability | rychlost větru | rozptylová podmínka | třída stability | rychlost větru |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | I | 1,7 | 6 | III | 11 |
| 2 | II | 1,7 | 7 | IV | 1,7 |
| 3 | II | 5 | 8 | IV | 5 |
| 4 | III | 1,7 | 9 | IV | 11 |
| 5 | III | 5 | 10, 11 | V | 1,7 5 |

MŽP ČR doporučilo metodiku SYMOS'97 k použití pro výpočty znečištění ovzduší ze stacionárních zdrojů. Popis metodiky byl vydán v dubnu 1998 ve věstníku MŽP, částka 3. Vstupní údaje i forma výsledků výpočtu v metodice SYMOS'97 byly přizpůsobené tehdy platné legislativě, aby byly na minimum omezené problémy s používáním metodiky v praxi a aby výsledky byly přímo srovnatelné s platnými imisními limity a přípustnými koncentracemi znečišťujících látek v ovzduší.

V souvislosti se schválením zákona 86/2002 Sb. a vládního nařízení č. 350/2002 Sb. se legislativa v oboru životního prostředí přizpůsobuje platným evropským předpisům, a proto v ní vznikají změny, na které musí reagovat i metodika výpočtu znečištění ovzduší, má-li vést i nadále k výsledkům snadno použitelným v běžné praxi. Tyto změny zahrnují např.:

- stanovení imisních limitů pro některé znečišťující látky jako hodinových průměrných hodnot koncentrací

- stanovení imisních limitů pro některé znečišťující látky jako denních průměrných hodnot nebo 8-hodinových průměrných hodnot koncentrací

- hodnocení znečištění ovzduší oxidy dusíku také z hlediska NO2 (dříve pouze NOx)

- stanovení maximálního přípustného počtu překročení limitních hodnot koncentrací apod.

Předmětný areál se nachází mimo obytnou zástavbu, výpočet imisních charakteristik byl proveden v síti 121 uzlových - výpočtových bodů.

# 7. výsledky výpočtů

Seznam výpočtových ukazatelů

| zkratka | vysvětlivka | rozměr |
| --- | --- | --- |
| ID_POINT | číslo referenčního (výpočtového) bodu | - |
| CONC_MAX | maximální (krátkodobá) koncentrace | g/m3 |
| CLASS_STAB | třída stability ovzduší | - |
| W_VELOCITY | rychlost větru v | m/s |
| W_DIRECT | směr větru | o |
| CONC_AVG | průměrná roční imisní koncentrace | g/m3 |
| CM_1_01_7 | první třída stability, rychlost větru 1,7 m/s, vypočtená krátkodobá koncentrace | g/m3 |
| CM_2_01_7 | druhá třída stability, rychlost větru 1,7 m/s, vypočtená krátkodobá koncentrace | g/m3 |
| CM_2_05_0 | druhá třída stability, rychlost větru 5 m/s, vypočtená krátkodobá koncentrace | g/m3 |
| CM_3_01_7 | třetí třída stability, rychlost větru 1,7 m/s, vypočtená krátkodobá koncentrace | g/m3 |
| CM_3_05_0 | třetí třída stability, rychlost větru 5 m/s, vypočtená krátkodobá koncentrace | g/m3 |
| CM_3_11_0 | třetí třída stability, rychlost větru 11 m/s, vypočtená krátkodobá koncentrace | g/m3 |
| CM_4_01_7 | čtvrtá třída stability, rychlost větru 1,7 m/s, vypočtená krátkodobá koncentrace | g/m3 |
| CM_4_05_0 | čtvrtá třída stability, rychlost větru 5 m/s, vypočtená krátkodobá koncentrace | g/m3 |
| CM_4_11_0 | čtvrtá třída stability, rychlost větru 11 m/s, vypočtená krátkodobá koncentrace | g/m3 |
| CM_5_01_7 | pátá třída stability, rychlost větru 1,7 m/s, vypočtená krátkodobá koncentrace | g/m3 |
| CM_5_05_0 | Pátá třída stability, rychlost větru 5 m/s, vypočtená krátkodobá koncentrace | g/m3 |

Situační mapka výpočtových bodů a zdrojů (1:10 000)

## 7.1. Nulová varianta

Nulová varianta představuje stav daný původním provozem farmy.

| Číslo stáje | Počet kusů | Emisní faktor | Celková roční emise | Maximální hodinová emise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ks | kg NH3/rok.ks | kg/rok | kg/h |
| 1 | 36 | 10 | 360 | 0,041 |
| 2 | 110 | 10 | 1 100 | 0,126 |
| 3 | 50 | 6 | 300 | 0,034 |
| Celkem | 280+50 |  | 1760 | 0,201 |

Seznam jednotlivých zdrojů

1)   Původní stáj dojnic (větrání větrací štěrbinou, výška 6m),

- Původní stáj dojnic (větrání větrací štěrbinou, výška 6m),

- Stáj pro telata – stávající zdroj (větrání přirozené, výška 1,5m).

## 7.2. Varianta s posuzovaným záměrem

Tato varianta popisuje imisní situaci s posuzovaným záměrem, farmou pro celkem 280 kusů krav.

| Číslo stáje | Počet kusů | Emisní faktor | Celková roční emise | Maximální hodinová emise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ks | kg NH3/rok.ks | kg/rok | kg/h |
| 1 | 36 | 10 | 360 | 0,041 |
| 2 | 110 | 10 | 1 100 | 0,126 |
| 3 | 134 | 10 | 1 340 | 0,153 |
| 4 | 50 | 6 | 300 | 0,034 |
| Celkem | 280+50 |  | 3 100 | 0,354 |

Seznam jednotlivých zdrojů

- Původní stáj dojnic (větrání větrací štěrbinou, výška 6m),

- Původní stáj dojnic (větrání větrací štěrbinou, výška 6m),

- Nová stáj pro dojnice (větrání větrací štěrbinou, výška 6m),

- Stáj pro telata – stávající zdroj (větrání přirozené, výška 1,5m).

## 7.3. Imisní koncentrace amoniaku

Nulová varianta (denní a průměrné roční imisní koncentrace v g/m3)

Klíč k tabulce

| souřadnice | poř. číslo |
| --- | --- |
|  | denní koncentrace |
|  | roční průměr |

Statistické vyhodnocení

| ID_POINT | CONC_MAX | CONC_AVG |
| --- | --- | --- |
| Minimum: | 0.371280 | 0.008383 |
| Maximum: | 27.809322 | 0.884794 |
| Min. v bodě: | 70 | 70 |
| Max. v bodě: | 60 | 60 |
| Průměr: | 8.326838 | 0.166325 |

Maximálních denních imisních koncentrací je dosaženo za farmou – výpočtový bod č. 60, a to ve výši 27,8 g/m3. Uvnitř areálu nedochází k překračování platného denního imisního limitu (100 g/m3), průměrná roční imisní koncentrace amoniaku činí v tomto výpočtovém bodě 0,17 g/m3.

Mapové znázornění denních imisních koncentrací (M 1:6250)

Mapové znázornění denních imisních koncentrací

Varianta 1 (denní a průměrné roční imisní koncentrace v g/m3)

Klíč k tabulce

| souřadnice | poř. číslo |
| --- | --- |
|  | denní koncentrace |
|  | roční průměr |

Statistické vyhodnocení

| ID_POINT | CONC_MAX | CONC_AVG |
| --- | --- | --- |
| Minimum: | 0.371280 | 0.010437 |
| Maximum: | 47.701056 | 1.769827 |
| Min. v bodě: | 70 | 70 |
| Max. v bodě: | 58 | 59 |
| Průměr: | 12.467193 | 0.292620 |

I ve variantě č. 1 je maximálních denních imisních koncentrací dosaženo mimo areál farmy za obcí – výpočtový bod č. 58, a to ve výši 47,70 g/m3. Uvnitř areálu nedochází k překračování platného denního imisního limitu (100 g/m3), průměrná maximální roční imisní koncentrace amoniaku činí ve výpočtovém bodě 59 0,29 g/m3.

Mapové znázornění denních imisních koncentrací

Mapové znázornění denních imisních koncentrací

Mapové znázornění ročních imisních koncentrací

Mapové znázornění ročních imisních koncentrací

# 8. Shrnutí výsledků

Předmětný areál je situován mimo obytnou zástavbu na okraji obce Kynice, uvnitř areálu farmy denní imisní koncentrace amoniaku nepřesahují limitní denní imisní koncentraci ve výši 100 g/m3, realizací posuzovaného záměru dojde k mírnému nárůstu maximálních denních i průměrných ročních imisních koncentrací.

Platný imisní limit nebude v žádném případě překračován.

Realizací posuzovaného záměru dojde k mírnému nárůstu průměrné denní koncentrace dosahované ve výpočtové síti z 8,3 na 12,5 g/m3, ve shodě s touto skutečností vzrůstá také střední průměrná roční koncentrace z 0,17 na 0,29 g/m3.

Celkově posuzovaný záměr přístavby stáje pro ustájení krav nebude znamenat výraznější změnu imisní situace v areálu farmy ani pro bezprostřední okolí.

Po realizaci záměru by denní imisní koncentrace v obci neměly překročit 10 g/m3 (viz mapové znázornění).

Příloha: Fotografie posuzovaného záměru:

Současný stav farmy

Pohled k obci kynice

celkový pohled na farmu

# Text boxes

Posklizňová buňka+sklady

Stodola

Kravín +

Přístavba 66 . 21,5 m