# OZNÁMENÍ

# V ROZSAHU DOKUMENTACE

podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 93/2004 Sb.,

zpracované v rozsahu podle přílohy č. 4.

Název: 	Stáj pro dojnice Hodíškov

Investor: 	Zemědělské družstvo vlastníků

Hodíškov 54

591 01 Žďár nad Sázavou

V Pelhřimově prosinec 2004

## STÁJ  PRO  DOJNICE

## H O D Í Š K O V

# Oznámení v rozsahu dokumentace

# podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 93/2004 Sb.,v rozsahu dle přílohy č. 4.

Vypracoval:			Ing. Josef Charouzek, Menhartova 1559

393 01 Pelhřimov

IČ  18312 594  	DIČ  CZ-461006129

#### Oprávněná osoba: 		Ing. Josef Charouzek

osvědčení č.j.: 1323/ 218/ OPVŽP / 99 ze dne  24.3.1999

OBSAH :

###### Část A.  Údaje o oznamovateli								5

Část B.     Údaje o záměru									6

B.I. Základní údaje   										6

- Název záměru									6

- Kapacita záměru									6

- Umístění záměru									7

- Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry			7

- Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných

variant a hlavních důvodů pro jejich výběr resp. odmítnutí			8

- Popis technického a technologického řešení záměru				9

- Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení		10

- Výčet dotčených územně samosprávných celků					10

- Zařazení záměru do kategorie a bodů přílohy č.1 zák.100/2001 Sb.		10

B.II. Údaje o vstupech  									11

- Půda										11

- Voda										12

- Ostatní surovinové a energetické zdroje						14

- Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu					15

- Doplňující údaje									16

B.III.Údaje o výstupech									17

- Ovzduší										17

- Odpadní vody									23

- Odpady										25

- Ostatní										27

- Doplňující údaje									30

Část C. Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území				31

C.I. Výčet nejzávažnějších environmetálních charakteristik dotčeného území		31

C.II.Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území		33

1.      Ovzduší										33

2.      Vody										34

3.      Půda										35

4.      Geomorfologie a geologie					                       36

5.      Horninové prostředí a přírodní zdroje						37

6.      Fauna a flóra									37

7.      Ekosystémy								            38

8.      Krajina									            39

9.      Obyvatelstvo                                                                                                    39

10.    Hmotný majetek,kulturní památky						40

C.III.Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z

hlediska jeho únosného zatížení							41

Část D. Komplexní charakteristika  a hodnocení vlivů záměru na obyvatelstvo

a  životní   prostředí									43

D.I.Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a

životní prostředí  a hodnocení jejich velikosti a významnosti				43

- Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů.		43

- Vlivy na ovzduší a klima							44

- Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické

charakteristiky									44

- Vlivy na povrchové a podzemní vody						44

- Vlivy na půdu									45

- Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje				46

- Vlivy na faunu , flóru	a ekosystémy						46

- Vlivy na krajinu								46

- Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky					47

D.II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich 	48

velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních vlivů

D.III. Charakteristika environmetálních rizik při možných haváriích a nestandardních

stavech										49

D.IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení,snížení, popřípadě kompenzaci

nepříznivých vlivů na životní prostředí						50

D.V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů při

hodnocení vlivů									52

D.VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při

zpracování dokumentace								53

Část E. Porovnání variant řešení  záměru							54

Část F.  Závěr										56

Část G. Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru			57

Část H.  Přílohy										59

Část I.   Údaje o zpracovateli oznámení (dokumentace)					60

Ú V O D

Zemědělské družstvo vlastníků Hodíškov  provozují v obci Hodíškov několik objektů chovu skotu. Pro doplnění stájové kapacity bylo rozhodnuto vybudovat v návaznosti na stávající zemědělský areál novou produkční stáj dojnic s kapacitou 200 krav a stávající stáj využít pro ustájení 100 jalovic. Součástí nové stáje bude i nová dojírna s mléčnicí.

Pro realizaci tohoto záměru bylo zvoleno staveniště na východní tj. odvrácené straně zemědělského areálu směrem od obce , na parcele (PK) č. 106 – orná půda.

Byly zvažovány i další varianty a to ve vazbě na jihovýchodní okraj areálu. Tyto varianty pak byly v přípravném období posouzeny a rozhodnuto a jedné variantě, která bude posuzována. Tato varianta je pak předkládaná k posouzení jako jediná. Umístění nové produkční stáje pak předcházelo posouzení tohoto území z hlediska únosnosti (návrhem ochranného pásma).

ČÁST  A

##### A.  ÚDAJE O OZNAMOVATELI

A.1. Obchodní firma :

Zemědělské družstvo vlastníků

Hodíškov čp. 54

591 01 Žďár nad Sázavou

A.2.  IČ :  469 94 653	DIČ : CZ 46994653

A.3. Sídlo oznamovatele:

Hodíškov  čp. 54

594 01 Žďár nad Sázavou

A.4. Oprávněný zástupce - oznamovatel:

Jaroslav Ondráček - předseda představenstva

tel./fax  566 678 122, mobil 736 539 215

ČÁST  B

B.  ÚDAJE  O ZÁMĚRU

B.I. Základní údaje

1. Název záměru:

Stáj pro dojnice Hodíškov.

2. Kapacita (rozsah ) záměru:

Stávající zemědělský areál v obci Hodíškov je situován jihovýchodně od zástavby obce Hodíškov na kterou přímo navazuje. V areálu jsou provozovány  4 objekty chovu hospodářských zvířat – kravín K 99 na st. parcele č. 75, kravín K 60 na stavební parcele č. 89, teletník na stavební parcele č. 89 a výkrmna skotu na stavební parcele č. 89. Ve všech případech se jedná o stelivové stáje. V areálu je vybudován kafilerní box a silážní žlaby.

Pro produkční stáj bylo vybráno staveniště navazující na zemědělský areál východním směrem, které je limitováno vzdušným vedením vysokého napětí. Produkční stáj dojnic ve volném stelivovém ustájení s kapacitou 200 dojnic je řešena s propojením krytou přeháněcí chodbou na novou dojírnu s mléčnicí. V čele stáje (k severnímu štítu) bude vybudována manipulační plocha a stavebně zajištěné hnojiště.

Pro odpadní vody z dojírny a mléčnice  bude vybudována nová železobetonová skladovací nádrž systému WOLF – pokud to hladina podzemní vody umožní bude co nejvíce zapuštěna do terénu s přednostně gravitačním nátokem odpadních vod a hnojůvky do jímky. pro splaškové vody z hygienických zařízení bude vybudována samostatná jímka na vyvážení.

Stávající stájová kapacita  v areálu Hodíškov

  - kravín K 99 – vazná stelivová stáj s vyklízením hnoje na hnojiště u stáje – kapacita 99 krav při PŽH 550 kg – 109 DJ

  - kravín K 60 – vazná stelivová stáj s vyklízením hnoje na hnojiště u stáje - kapacita 60 ks krav  na sucho PŽH 550 kg -  66 DJ

  - teletník – volná stelivová stáj s hnojištěm u stáje – kapacita 50 ks telat stáří do 6ti měsíců při PŽH 110 kg – 11 DJ

  - výkrm skotu – vazná stelivová stáj s hnojištěm u stáje – kapacita 56 ks skotu ve výkrmu při PŽH 365 kg – 41 DJ

  - c e l k e m  je dnes  v areálu Hodíškov ……….227 DJ

Kapacita po realizaci záměru :

  - kravín K 99 – vazná stelivová stáj s vyklízením hnoje na hnojiště u stáje – kapacita 100 jalovic při PŽH 310 kg – 62 DJ

  - kravín K 60 – vazná stelivová stáj s vyklízením hnoje na hnojiště u stáje - kapacita 60 ks krav  na sucho PŽH 550 kg -  66 DJ

  - teletník – volná stelivová stáj s hnojištěm u stáje – kapacita 50 ks telat stáří do 6ti měsíců při PŽH 110 kg – 11 DJ

  - výkrm skotu – stáj bude zrušena

  - nová stáj K 200 – volná stelivová stáj pro 200 dojnic při PŽH 550 kg - 220 DJ

  - c e l k e m  výhled    ………. …………………359 DJ

Přepočet na DJ je proveden podle  váhových kategorií uvedených v příloze č. 6 k vyhlášce Ministerstva zemědělství č. 191/2002 Sb.

Nově bude řešena produkční stáj pro 200 dojnic. Stáj je navržena jako volná boxová stelivová s vyklízením hnoje traktorem s čelní radlicí na manipulační plochu v čele stáje a z ní na hnojiště. Stáj je řešena podélně průjezdná s přirozeným větráním. K oběma štítům nové stáje bude vybudována stavebně zabezpečená manipulační plocha, která na severní straně stáje naváže na nové hnojiště budované  jako samostatná stavba.

Pro skladování hnojůvky a odpadních vod z dojírny s mléčnicí je řešena nová železobetonová monolitická kruhová  skladovací nádrž systém WOLF – průměr 15,0 m.

3. Umístění záměru :

Kraj:			Vysočina

Obec: 			Hodíškov

Katastrální území :	Hodíškov

4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry.

Charakterem se jedná o výstavbu nové produkční stáje, včetně dalších nutných  objektů -dojírna, mléčnice, hygienická zařízení, jímky na hnojůvku a odpadní vody z mléčnice, jímka na splaškové vody z hygienických zařízení.   Návazně bude vybudováno stavebně zabezpečené hnojiště.

Záměrem je vybudování nové moderní stáje tak, aby tato stáj splňovala současné veterinární a hygienické požadavky. Nová stáj je řešena jako volná stelivová přirozeně větraná s vyklízením hnoje hrnutím traktorem s čelní radlicí.

Realizací záměru budou vytvořeny podmínky pro lepší komfort ustájení, sníží se pracnost pro obsluhu a zvýší se produktivita práce. Současně nová stáj  zajistí lepší ekologickou bezpečnost stáje – provedení podlah stáje a manipulačních ploch před stájí s hydroizolací, zlepšení zoohygienických podmínek, zlepšení hygienických podmínek pro obsluhu.

Dostavbou stavebně zabezpečeného hnojiště pak bude stáj doplněna o potřebnou skladovací kapacitu hnoje. Stávající kafilerní box bude stavebně upraven a využit.

Možnost kumulace s jinými záměry - kapacita území pro objekty živočišné výroby je limitována blízkostí zástavby obce. Investor má v zemědělském areálu  vybudovány některé kapacitně vyhovující objekty na objemná krmiva - senážní žlaby.

Stavbou produkční stáje bude kapacita území vyčerpána a nebudou zde budovány jiné další objekty chovu hospodářských zvířat. Pro zajištění provozu stájí  nejsou další objekty potřebné.  Předkládaný záměr nelze a není potřeba kumulovat s jinými záměry.

5.  Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu  zvažovaných variant a hlavních důvodů pro jejich výběr resp. odmítnutí:

Jedná se o doplnění nové stájové kapacity v novém stájovém objektu s kapacitou 200 dojnic tj. 220 DJ a navazujících objektech dojírny s mléčnicí, skladovací nádrže na hnojůvku a odpadní vody z dojírny, skladovacího hnojiště. Skladovací objekty pro objemná krmiva budou využity.

Ve smyslu zákona č. 100/ 2001 Sb., ve znění zák. č. 93/2004 Sb. podléhá stavba nové stáje pro dojnice 200 kusů posouzení. Jedná o záměr z kategorie I, položka 1.7. chov hospodářských zvířat s kapacitou od 180 DJ.

Jedná se o stavbu ve smyslu stavebního zákona, na níž je potřebné stavební povolení. Pro vydání stavebního povolení  ve smyslu zákona č. 50/1976 Sb., stavebního zákona  ve znění zák. č. 83/1998 Sb. je potřebný projekt stavby.  Pro vydání stavebního povolení je třeba pořídit vyjádření dotčených orgánů státní správy. Pro vyžádání těchto vyjádření je třeba orgánům předložit zpracovaný projekt a nový návrh ochranného pásma farmy (je součástí dokumentace záměru).

Projekt pro stavební povolení není dosud zpracován. K dispozici je pouze záměr investora doplněný návrhem ochranného pásma pro celou řešenou kapacitu v zemědělském areálu

Charakterem se jedná o stavbu klasického objektu živočišné výroby jako nové produkční stáje pro dojnice, realizované formou novostavby „na zelené louce“ v návaznosti na stávající zemědělský areál s využitím stávajících objektů v tomto areálu. Nová stáj bude řešena ve volné boxové stelivové technologii ustájení , tedy optimální způsob.

Zvažované varianty:

V průběhu přípravy investice bylo uvažováno s několika variantami umístění stáje vždy ve vazbě na stávající areál Hodíškov, který je z jihovýchodní a severovýchodní strany omezen vzdušným vedením vysokého napětí. Po zvážení pro a proti pro jednotlivé varianty, pak byla vybrána  jedna z nich a rozhodnuto posuzovat záměr jako jedinou variantu v umístění stáje a to variantu, která je předkládána k posouzení v procesu EIA:

Varianta I –  původní záměr investora byl novou stáj řešit  jihovýchodně od stávajících objektů  kravína K60, teletníku a výkrmny býků jak je tato varianta posouzena i v návrhu ochranného pásma. V místě stavby nové stáje však vede vzdušné vedení vysokého napětí ,které by bylo nutné ve značném rozsahu a tedy nákladně přeložit mimo staveniště. Stavba by byla v plném rozsahu umístěna na zemědělské půdě I. třídy ochrany. Proto byla tato varianta odmítnuta.

Varianta II - umístit novou stáj na poli východně od stávajících silážních žlabů mezi tyto žlaby a ochranné pásmo vzdušného vedení VN. Jako součást stavby nebo jako  samostatnou navazující akci realizovat stavbu skladovacího hnojiště. Při navrhování velikosti skladovací nádrže je třeba uvažovat i s kontaminovanými vodami z manipulačních ploch a hnojiště. Mezi novou stáj a stávající silážní žlaby je pak třeba umístit ještě dojírnu s mléčnicí a skladovací nádrž na odpadní vody z dojírny.  I tato varianta zasahuje do zemědělské půdy I. třídy ochrany ale částečně využívá plochy stávajícího zemědělského areálu, tedy zásah je menšího rozsahu. Pro tuto variantu se investor rozhodl.

Nulová varianta:

Při zachování stávajícího stavu nebude mít zemědělský podnik naplněnu potřebnou stájovou kapacitu pro dojnice. Nedojde sice k dalšímu zatížení katastru obce  živočišnou výrobou, ale zemědělský podnik nebude mít dořešen chov dojnic. Zemědělský podnik pak bude i nadále nucen provozovat stávající, v řadě případů dožívající stáje ve vazném ustájení a nahrazovat  nedostatek statkových hnojiv používáním hnojiv průmyslových, což je pro životní prostředí méně příznivé a více to ovlivní podzemní  a povrchové vody vyplavovanými živinami, které nejsou dostatečně navázány na organickou hmotu, která v půdě chybí. S tím souvisí i zvýšené provozní náklady na výrobu zemědělských produktů.

Dále bylo zvažováno, zda řešit stelivové nebo bezstelivové ustájení. Bylo rozhodnuto projekčně řešit stáj jako stelivovou s vyklízením hnoje na manipulační plochu včele stáje a ukládání na skladovací hnojiště na tuto plochu navazující.

Po zvážení popsaných variant se  zemědělský podnik  rozhodl pro variantu I.- výstavby nové stelivové stáje v návaznosti na stávající zemědělský areál východním směrem, tedy pro variantu předkládanou k posouzení. Pro tuto  variantu hovoří mimo jiné tyto argumenty:

- ve středisku Hodíškov vznikne nová moderní produkční stáj, což ve výhledu umožní opustit nebo rekonstruovat technologicky zastaralé a na údržbu stále náročnější stáje

- zemědělský podnik si  vylepší potřebu statkových hnojiv, která nutně potřebuje ke hnojení orné půdy

- dostavbou stávajícího areálu při využití již existujících objektů zvýší výrazně produktivitu práce

- v obci, kde je část obyvatel zaměstnána v zemědělství nevzniknou sice nové pracovní příležitosti, ale zůstanou zachovány stávající  - převedení stávajících zaměstnanců na práci ve stáji

- pro variantu stelivového ustájení je argumentem, že zemědělský podnik provozuje všechny stáje ve stelivové technologii na kterou je vybaven mechanizací;

- uvedená varianta má i svá negativa, jsou to:

- zvýšené zatížení životního prostředí amoniakem a páchnoucími látkami, které vyvolá změnu ochranného pásma respektive vyhlášení nového ochranného pásma;

- zvýšené požadavky na dopravu, energie, vodu apod.

6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru:

Stavbu tvoří tři stavební objekty

SO.01. Nová stáj pro 200 dojnic:

Nová stáj pro dojnice bude realizována formou novostavby  převážně na ploše orné půdy navazující na stávající zemědělský areál východním směrem, částečně bude umístěna (část jímky a dojírny s mléčnicí) ve stávajícím areálu. Podélnou osou bude stáj orientována SV-JZ. Navržena je stáj půdorysných rozměrů 31,6 x 48,0 m se sedlovou střechou krytou vlnitou krytinou s prosvětlovacími pásy z laminátové vlnovky orientovanými kolmo na hřeben stáje. V hřebeni střechy je umístěna v celé délce větrací štěrbina. Obě podélné stěny stáje jsou vyzděny (opláštěny) na výšku 150 cm, zbývající část stěny je opatřena protiprůvanovou sítí a svinovací clonou. Štítové stěny jsou vyzděny (opláštěny) a jsou v nich osazena vrata pro přístup do krmiště. Podlaha stáje je navržena betonová s izolací uzpůsobená pro podélný průjezd stájí  - vyhrnování hnoje, krmení, stlaní apod. Jedná se o klasickou 6ti řadou stáj podélně průjezdná.

Ve stáji bude proveden rozvod vody k napáječkám, rozvod elektrické energie pro osvětlení stáje a vyhřívání napáječek. Ve stáji není žádná jiná technologie připojená na elektrickou energii.

Stáj bude krytou chodbou propojena s novou dojírnou a mléčnicí,  umístěnou souběžně se západní stěnou stáje.

Proti severnímu a jižnímu štítu stáje bude vybudována stavebně zabezpečená manipulační plocha. K severní straně pak bude vybudováno skladovací hnojiště.

Hnojůvka, kontaminované vody z manipulačních ploch a odpadní vody z dojírny s mléčnicí budou svedeny gravitačně do nové skladovací železobetonové monolitické kruhové nádrže (eventuelně do čerpací jímky a z ní přečerpávány do skladovací nádrže).

Kapacitně musí jímka vyhovovat pro skladování hnojůvky  po dobu min. 3 měsíců (Vyhl. MZem č.274/1998 Sb., ve znění pozdějších úprav - vyhl č. 473/2002 Sb.). Posuzovaný záměr bude realizován v území – katastr obce Hodíškov, které nepatří podle  nařízení vlády č. 103/2003 Sb. mezi zranitelné oblasti. Výpočty velikosti jímky jsou doloženy v kapitole B.III.2.

7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení

Zahájení stavby:	05.05

Dokončení stavby:	11.05

8. Výčet dotčených územně samosprávných celků:

Stavbou bude dotčena obec Hodíškov, kde bude stavba realizována a kde bude aplikován převážně i vyprodukovaný hnůj a hnojůvka.

9.Zařazení záměru do kategorie a bodů přílohy č.1 zák.100/2001 Sb.

Ve smyslu zákona č. 100/ 2001 Sb., ve znění zákona č. 93/2004 Sb., se jedná o záměr z kategorie I, položka 1.7. chov hospodářských zvířat s kapacitou od 180 DJ , sloupec B - podléhající působnosti krajského úřadu – v tomto případě kraj Vysočina.

B. II. Údaje o vstupech

Stavba bude realizována částečně na  ploše zemědělského areálu parcele č. 106/1, částečně na zemědělské půdě parcela č. 106/1 orná půda v k. ú. Hodíškov. Tyto plochy jsou dobře dopravně dostupné ze stávající obslužné komunikace v areálu a dnes částečně využívané jako manipulační plochy. Obec Hodíškov  nemá schválený územní plán, územní plán je právě zpracováván a rozšíření areálu o posuzovaný záměr bylo do plánu uplatněno. Dokumentace EIA bude pak využita jako jeden z podkladů při jeho zpracování. .

Vstupy je možno rozdělit do dvou etap:

Vstupy ze stavební činnosti – dovoz stavebních konstrukcí, betonu a zdících a izolačních materiálů a jejich zabudování do stavby. Dovoz a zabudování nové technologie.

Vstupy při provozu stáje -  pro provoz stáje bude potřebná elektrická energie  pro  osvětlení, ohřev vody a zejména technologii dojírny a mléčnice. V zemědělském areálu je  trafostanice ve vlastnictví JmE – na ni je možné se napojit zemním kabelem – místo napojení bude určeno v projektu.

Pro provoz stáje bude potřebná voda ( napájecí voda a voda pro hygienická zařízení a mléčnici) v rozsahu, který se bude významně lišit od dnešní potřeby - zvýšení potřeby. Ta bude i nadále dodávána z vodovodu pro zemědělský areál a obec- provozovatel Obec Hodíškov.

Řešení odběru vody bylo v předstihu s provozovatelem projednáno a je možné .

B.II.1. Půda

Stavba stáje si vyžádá zábor zemědělské půdy. Vlastní stáj a dojírna s mléčnicí, nádrž na hnojůvku a hnojiště budou realizovány částečně na zemědělské půdě částečně v zemědělském areálu. Dle zjednodušené evidence se jedná  o parcelu z pozemkového katastru č. 106/1 o výměře 46840 m2  jejímž vlastníkem je Marta Minářová, Obyčtov čp.101. Na této parcele se vyskytují  BPEJ 7 2911 a 7 5011.  Předpokládaná plocha záboru zemědělské půdy cca 1,0 ha.Území navazující na stávající zemědělský areál patří do BPEJ 7 2911.

Zařazení zemědělské půdy do třídy ochrany:

| Parcela číslo | Výměra záboru v ha | BPEJ | Třída ochrany |
| --- | --- | --- | --- |
| 106/1 | 0,8000 | 7 2911 | I |

Pokud chce investor novou stavbu navázat na stávající zemědělský areál není možné umístit ji na jinou třídu ochrany než je uvedeno, neboť veškeré pozemky kolem stávajícího areálu jsou ve stejné bonitní třídě 7 2911. Právě navržená varianta je z hlediska záboru ZPF nejúspornější, neboť umožňuje alespoň částečně umístit objekt dojírny a nádrže na hnojůvku do stávajícího zemědělského areálu.

Plochy určené pro novou zástavbu nebyly v minulosti meliorovány a ani sem nezasahuje meliorační účinek jiné stavby.

V ploše předpokládaného staveniště nejsou žádná podzemní vedení. Stavební pozemek není limitován žádnými ochrannými pásmy kromě ochranného pásma vzdušného vedení VN. Nejedná se o území poddolované nebo zatápěné. Nejedná se o území s evidovanými pramenními vývěry.

B.II.2. Voda

Bilance potřeby vody:

B.II.2.1. Voda pro napájení:

Pro napájení dojnic je třeba do stáje přivést vodu v kvalitě pitné vody. Kvalita vody ve vodovodu je sledována prováděním rozborů (zajišťuje provozovatel ). V současné době vyhovuje požadavkům na pitnou vodu.

Podle „Technického doporučení Ministerstva zemědělství ČR“ 11/1992 je potřeba napájecí vody na 1 kus. den –1 – průměrně 60 l, maximálně 75 l. V následující části je vyhodnocena potřeba vody pro současný stav a pro nový stav:

a. Potřeba vody pro stávající stáje a stávající stavy:

- kravín  K 99 – 99 krav

průměr     60 x 99 x 365 = 2 168 100 l  tj. 2 168,1  m3. rok-1

maximum 75 x 99 x 365 = 2 710 125 l  tj. 2 710,1  m3. rok-1

- kravín K 60  – 60 krav na sucho

průměr     60 x 60 x 365 = 1 314 000 l  tj. 1 314,0  m3. rok-1

maximum 75 x 60 x 365 = 1 642 500 l  tj. 1 642,5 m3. rok-1

- teletník – 50 telat ve stáří do 6ti měsíců

průměr     15 x 50 x 365 =  273 750 l  tj. 273,75 m3. rok-1

maximum 20 x 50 x 365 =  365 000 l  tj. 365,00 m3. rok-1

- výkrm skotu – 56 kusů

průměr     40 x 56 x 365 = 817 600 l  tj. 817,6  m3. rok-1

maximum 60 x 56 x 365 = 1 226 400 l  tj. 14226,4 m3. rok-1

Celková stávající spotřeba vody:

průměr 		  4 573,45  m3. rok-1

maximum             5 944,00 m3. rok-1

b. Potřeba vody pro nový stav (nová stáj + ostatní stáje):

- kravín K 99 – 100 jalovic

průměr     30 x 100 x 365 =  1 095 000 l  tj. 1 095,0  m3. rok-1

maximum 50 x 100 x 365 =  1 825 000 l  tj. 1 825,0  m3. rok-1

- kravín K 60 – 60 krav na sucho

průměr     60 x 60 x 365 = 1 314 000 l  tj. 1 314,0  m3. rok-1

maximum 75 x 60 x 365 = 1 642 500 l  tj. 1 642,5 m3. rok-1

- teletník – 50 telat do 6 měsíců

průměr     15 x 50 x 365 = 273 750 l  tj. 273,75 m3. rok-1

maximum 20 x 50 x 365 = 365 000 l  tj. 365,00 m3. rok-1

- výkrm skotu – bude zrušen

- nová stáj – 200 dojnic

průměr     60 x 200 x 365 = 4 380 000 l  tj. 4 380,0  m3. rok-1

maximum 75 x 200 x 365 = 5 475 000 l  tj. 5 475,0 m3. rok-1

Celková potřeba napájecí vody pro nový stav:

průměr 		7 062,75 m3. rok-1

maximum           9 607,50 m3. rok-1

B.II.2.2. Voda pro hygienická zařízení:

Provoz stáje zajistí 3 pracovníci na směnu, provoz ve dvou směnách, stávající stáje další 4 pracovníci na směnu. Celkem 7 pracovníků na směnu. Při průměrné spotřebě vody 60 -120 l/os.den . Z toho roční potřeba vody :

- maximální : 14 x 120 x 365 =  613 200 l tj. 613,2 m3.rok-1

- průměrná   : 14 x 60 x 365   =  306 600 l tj. 306,6 m3.rok-1

Provoz nové stáje zajistí stávající pracovníci, kteří sem budou přesunuti ze stávajících stájí – nedojde tedy ke zvýšení spotřeby vody.

B.II.2.3. Voda na úklid stáje:

Úklid a dezinfekce stáje bude prováděna 2 x ročně při spotřebě cca 1 m3 na úklid . Pro úklid

bude použito vyvíječe teplé vody WAF . Předpokládaná roční potřeba  2 m3 na stáj.

Vztáhneme-li tento údaj i na stávající stáje- celkem 4 stáje - bude roční  potřeba

4 x 2 =  8 m3.rok-1.

B.II.2.4. Potřeba vody pro provoz dojírny a mléčnice :

Podle technických doporučení MZem činí potřeba vody průměrně 40 l/ks.den, maximálně 65 l/ks.den. Dojeno bude cca 180 krav , dosud bylo dojeno cca 90 krav ve starém kravíně.

Průměrná potřeba pro dojírnu s mléčnicí

současný stav: 90 x 40 x 365 = 1 314 000 l.rok-1; 1 314,0 m3.rok-1

nový stav:     180 x 40 x 365 = 2 628 000 l.rok-1; 2 628,0 m3.rok-1

Maximální potřeba

současný stav:   90 x 65 x 365 = 2 135 250 l.rok-1;  2 135,25 m3.rok-1

nový stav:        180 x 65 x 365 = 4 270 500 l.rok-1;  4 270,50 m3.rok-1

Skutečná potřeba bude podle zkušeností z jiných provozů výrazně nižší a bude spíše odpovídat těmto hodnotám:   (použité údaje odpovídají skutečné spotřebě v obdobných stájích)

proplachy a dezinfekce tanků na mléko ………….380 l.den-1; 138,7 m3.rok-1

proplachy a dezinfekce dojení……………………440 l.den-1;  160,6 m3.rok-1

ostřik a oplach mléčnice………………..…………. 80 l.den-1;   29,2  m3.rok-1

ostřik a oplach dojírny…………………………….650 l.den-1; 237,2 m3.rok-1

ostřik a oplach stěn čekárny……………………….500 l.den-1; 182,5 m3.rok-1

c e l k e m ………………………………..2050 l.den-1; 748,2 m3.rok-1

Spotřeba vody pro současný stav………………………………6 202,05 m3.rok-1

Potřeba vody pro provoz stávajících stájí po úpravách, dojírny s mléčnicí a nové produkční stáje :

průměrně:     7 062,75 + 306,6 + 8 + 4 270,5   = 11 647,85 m3. rok-1

maximálně:   9 607,50 + 613,2 + 8 + 4 270,5  =  14 499,20 m3.rok-1

předpoklad:  7 062,75 + 306,6 + 8 +  748,2     =   8 125,55 m3.rok-1

V přepočtu na vydatnost zdroje: 	průměrně     31,9 m3.d-1;        0,37 l.sec-1

maximálně  39,7 m3.d-1;        0,46 l.sec-1

předpoklad  22,2 m3.d-1;        0,26  l.sec-1

Z výpočtů je zřejmé, že proti současnému stavu dojde ke zvýšení spotřeby vody ze 6 202,05 m3/rok v průměru na 11 647,85 m3/rok. Je tedy potřeba s dodavatelem vody smluvně zajistit dodávku tohoto množství vody.

B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje

(pro novou stáj)

    - a. Potřeba krmiv:

Objemná krmiva:

- senáže a siláže ………9,2 t/ks.rok ………. 1 840,0 t.rok-1

- seno…………………. 1,8 t/ks.rok ………..   360,0 t.rok-1

Jadrná krmiva :

- šroty ……4 kg/ks.den u produkčních krav

Roční potřeba šrotů……………………………………….292,0 t.rok-1

.

    - Potřeba steliva:

Sláma ………….2 kg/ks.den……………………………………..146,0 t.rok-1

c.  Elektrická energie:

Připojení zemním kabelem ze stávající trafostanice při vjezdu do zemědělského areálu.

Instalovaný příkon cca 50 kW

Soudobost		0,6

d. Ostatní vstupy:

- stájové dezinfekce v množství cca 0,3 t.rok-1

- léčiva

- krmné doplňky pro telata

Použití dezinfekčních prostředků je závislé na použitém typu dojírny. Běžné chemické prostředky na proplachy a dezinfekci dojícího zařízení (např. SAVAGRO A , SAVAGRO K, MIKAL, MIKASAN, DOSYL A, DOSIL K a další) patří do skupiny chemických přípravků vykazujících nebezpečné vlastnosti ve smyslu § 2 zákona (převážně žíraviny). Podle zákona č. 356/2003 Sb. o chemických látkách a přípravcích jsou  charakterizovány takto:

| Název přípravku | Nebezpečné vlastnosti R- věta | Klasifikace | Poznámka. |
| --- | --- | --- | --- |
| SAVAGRO A | R- 31,36/38 | Xi – dráždivý | Nejpoužívanější |
| SAVAGRO K | R- 34 | C - žíravý | Nejpoužívanější |
| MIKAL 94 D | R- 31,35 | C - žíravý |  |
| MIKASAN D | R- 34 | C – žíravý |  |
| DOSYL A | R- 35,31 | C – žíravý |  |
| DOSYL K | R- 34 | C – žíravý |  |
| DESANAL K | R- 34 | C – žíravý |  |
| DESAVON AP | R- 31,36/38 | Xi - dráždivý |  |

B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu

a.. Dopravní trasy:

Doprava surovin pro chov dojnic je z větší části omezena na zemědělský areál v Hodíškově, na převozy z pozemků kolem obce, odehrávající se z větší části po místních komunikacích, část této dopravy se nevyhne obci. Pro výrobu těchto surovin je třeba celou potřebnou kapacitu do areálu družstva dovézt z okolních pozemků a zde zpracovat (uložit do skladovacích prostor – silážní žlaby, seník, sklad steliva).

Jadrná krmiva se do zemědělského areálu dovážejí z výrobny mimo tento areál nebo se připravují přímo na místě v mobilní výrobně, do níž provozovatel stájí dodá větší část vstupních surovin z vlastní produkce.

Vedlejším produktem  chovu dojnic je kejda, hnůj a močůvka (hnojůvka). Jako součást řešené stavby je nové skladovací hnojiště a nová skladovací nádrž na hnojůvku. Pro skladování hnoje je nutno uvažovat se skladovací kapacitou 6 měsíců. Stejnou skladovací kapacitu doporučuji řešit i pro hnojůvku tj. 6 měsíců.

Převážná část dopravy mimo areál - dovoz krmiv, vyvážení hnoje a močůvky - se odehraje po místních komunikacích vedoucích z areálu přímo na zemědělské pozemky nebo po průjezdu po státní silnici vedoucí v blízkosti areálu, tj. ve směru, kde má investor značnou část zemědělské půdy .

Zásobování areálu je zajišťováno převážně nákladními automobily a traktory s vlekem. Areál je dopravně dobře dostupný a nevyžádá si v souvislosti s realizací nové stáje nové dopravní napojení.

Většina dopravy stavebních materiálů a stavebních strojů a mechanizmů se odehraje po silnici Nové Město – Hodíškov – Ostrov nad Oslavou.

Předpokládané zatížení území dopravou je pak vyhodnoceno v následující tabulce. Za základ dopravního zatížení byly vzaty potřeby  dopravy vyhodnocené  v tabulce (uvažovány jsou i v současné době provozované objekty ). V tabulce nejsou uvedeny jízdy osobních automobilů – zootechnik, veterinář apod.

| Surovina k přepravě | Potřeba přepravy v t.rok –1 stávající po dostavbě | Počet jízd za rok stávající po dostavbě | Přepočtený počet jízd za den stávající po dostavbě |
| --- | --- | --- | --- |
| Seno do seníku | 312 | 594 | 208 | 396 | 0,57 | 1,08 |
| Seno do stájí | 312 | 594 | 365 | 365 | 1,00 | 1,00 |
| Senáž a siláž do stájí | 1709 | 2762 | 1710 | 2744 | 2,00 | 4,00 |
| Suroviny pro senáž a siláž z polí | 1710 | 2770 | 570 | 923 | 1,56 | 2,53 |
| Šroty | 136 | 346 | 18 | 46 | 0,05 | 0,13 |
| Stelivová sláma z pole | 328 | 304 | 164 | 152 | 0,45 | 0,42 |
| Stelivo do stáje | 328 | 304 | 365 | 365 | 1,00 | 1,00 |
| Hnůj na pole | 3115 | 4850 | 312 | 485 | 0,85 | 1,33 |
| Kejda | - | - | - | - | - | - |
| Močůvka, odpadní vody | 1100 | 1313 | 110 | 131 | 0,30 | 0,36 |
| Splaškové vody | 307 | 307 | 31 | 31 | 0,08 | 0,08 |
| Mléko | 450 | 1080 | 365 | 365 | 1,00 | 1,00 |
| Jateční skot | 55 | 69 | 8 | 12 | 0,02 | 0,03 |
| C e l k e m | 9 862 | 15 293 | 4 226 | 6 015 | 11,6 | 16,5 |

Z uvedených kalkulací je zřejmé, že průměrný počet jízd v jednom směru se zvýší o cca 5 jízd za den  tj. o 10 průjezdů. K tomu je třeba připočítat osobní auta (zootechnik, veterinář a pod).

V následující tabulce uvádím počty jízd jednotlivých kategorií vozidel zajišťujících  dopravní obslužnost areálu družstva za současného stavu a po dostavbě.

| Vozidlo –kategorie | Počet jízd za den současný po dostavbě | Počet jízd za rok současný po dostavbě |
| --- | --- | --- |
| Těžká nákladní auta | 2 | 2 | 730 | 730 |
| Střední nákladní auta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lehká nákladní auta | 1 | 1 | 350 | 350 |
| Osobní auta | 4 | 6 | 1460 | 2190 |
| Traktory s vlekem | 10 | 15 | 3650 | 5475 |
| C E L K E M | 17 | 24 | 6 190 | 8 745 |

Převážná část dopravy surovin se odehraje na místních komunikacích (silnice Ostrov nad Oslavou – Nové Město, Hodíškov – Bohdalec)  část této dopravy bude vedena přes obec Hodíškov – zejména vyvážení hnoje a močůvky na pole, svoz rostlinné produkce z polí do areálu apod. Největší podíl na dopravě má doprava krmiv a vyvážení kejdy, hnoje a močůvky.

B.II.5. Doplňující údaje

Mezi vstupy je třeba zahrnout i stavební činnost a dovoz stavebních materiálů jako :

- montovaná konstrukce haly stáje			100 t

- betonové směsy					1500 t

- zdící materiály					  500 t

- konstrukce krovu					    30 t

- střešní krytina					    50 t

- konstrukce vozovek a manipulačních ploch       1000 t

- ostatní 						  100 t

Pro stavbu je potřebné zajistit dostatečné množství vody  (podle použité technologie výstavby) , elektrickou energii a další.

B.III.  Údaje o výstupech

B.III.1. Emise do ovzduší

Nová stáj bude využívána jako produkční stáj pro volné stelivové ustájení dojnic . V objektu stáje bude 200 dojnic. Součástí záměru je stavba dojírny s mléčnicí, hnojiště a skladovací nádrž na hnojůvku a odpadní vody, jímka na splaškové vody z hygienických zařízení. Využity budou stávající objekty senážních a silážních žlabů. Nová stáj bude provozována jako volná boxová stelivová  s přirozeným větráním a vyklízením hnoje několikrát za den vyhrnutím traktorem s čelní radlicí a uložením na hnojiště.

Proti stávajícímu stavu dochází ke změně v zatížení území.Vzniká zde nový zdroj znečištění ovzduší – stáj  pro 200 krav. Po vybudování nové produkční stáje bude současný kravín pro 99 krav využit jako stáj pro 100 jalovic a stáj výkrmu skotu bude opuštěna. Zatížení území v přepočtu na DJ se významně mění - dnes 227  DJ, po výstavbě nové stáje a změně v chovu ve stávajících stájích  359  DJ – zvýšení o  132   DJ tj. zvýšení zatížení o 58 %.

Stáj bude zdrojem emisí amoniaku  a pachových látek. Podle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 353/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky pro provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, se jedná o zařízení z kategorie 6. Ostatní, pol. 6.6. Chov hospodářských zvířat a s nimi souvisejících zemědělských technologií. Podle přílohy č. 2 k citovanému nařízení vlády pak posuzovaná nová stáj pro 200 krav patří do kategorie středních zdrojů znečišťování ovzduší (zařízení s projektovanou roční kapacitou pro chov skotu pro více než 180 kusů a méně než 499 kusů). Celkové zatížení areálu chovem skotu v počtu 359 DJ (260 krav , 100 jalovic a 50 telat ) patří do kategorie  středních zdrojů znečišťování ovzduší .

Kromě amoniaku odchází ze stájí do ovzduší další látky jako pachové látky, oxid uhličitý, teplo, prach.

B.III.1.1. Emise amoniaku

Stáj bude zdrojem emisí amoniaku do životního prostředí. Pro chov dojnic ve volné boxové stelivové stáji jsou stanoveny  legislativou emisní faktory obdobně jako podle původní legislativy. Nová stáj zvyšuje zatížení živočišnou výrobou v území a proto dojde i ke změně emise amoniaku do životního prostředí. V následujícím provedeme porovnání emisí amoniaku pro stávající stav a pro nově navržený stav s novou stájí a po úpravě stávajících stájí.

Podrobně je ovlivnění území emisemi amoniaku zpracováno v rozptylové studii, která je přílohou tohoto oznámení.

Stáj bude bodovým  zdrojem  znečištění ovzduší .   Posouzení vlivů objektů živočišné výroby se zpravidla omezuje na emise amoniaku.  Emisní faktor uváděný jako celkový se dělí na emise ze stáje, emise ze skladování hnoje, emise z aplikace hnoje na pole (zapravení) a emise z pastvy. Emisní koeficient (faktor) K je dán vztahem :

Ki  = KU  +  KS  + KA  +  Kp

Ki  = zvířecí emisní koeficient zahrnující čtyři typy produkce emisí amoniaku ze zvířat;

KU = koeficient pro výpočet emisí při ustájení zvířat; (nově stáj);

KS  = koeficient pro výpočet emisí při skladování hnoje nebo kejdy; ( nově hnůj, kejda);

KA =  koeficient pro výpočet emisí při aplikaci hnoje (kejdy) na pole; (nově zapravení);

Kp  =  koeficient pro výpočet emisí během pastevní periody; (nově pastva);

Toto je již zohledněno novou legislativou – zákon č. 86/2002 Sb.,o ochraně ovzduší, ve znění zákona č.92/2004 Sb.a nařízení vlády č. 353/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, příloha č. 2.

V našem případě se jedná o emise z ustájení zvířat bez pastvy . Emise ze skladování hnoje v areálu. Dále emise se zapravení  hnoje do půdy, které se odehrají mimo zemědělský areál. Posouzení provedeme pro konečný stav s hnojištěm u stáje. V areálu budeme tedy uvažovat pro novou stáj i stávající stáje s podíly z ustájení a skladování hnoje. Samostatně je pak vyčíslen podíl z aplikace – zapravení do půdy .

V dalším bereme v úvahu kromě celkové emise tyto podíly z emisního faktoru. Pro jednotlivé kategorie hospodářských zvířat je emisní faktor rozdělen  následujícím způsobem (vše podle nové legislativy).

B.III.1.1.a. Bodové zdroje znečišťování ovzduší

Současný stav

a) kravín - 99 kusů dojnic ve vazném stelivovém ustájení s vyklízením hnoje na hnojiště u stáje

celkový emisní faktor …………………..      26,5 kg NH3/ks.rok

z toho: ustájení -stáj……………………..	 12,0 kg NH3/ks.rok

skladování hnoje -hnůj…………..        2,5 kg NH3/ks.rok

aplikace do půdy - zapravení…….      12,0 kg NH3/ks.rok

Emise z ustájení 99 krav:

- celková emise : 99 x 26,5 = 2 623,5 kg NH3.rok-1

- skutečnou emisi amoniaku v areálu tvoří podíl z ustájení a podíl ze skladování hnoje

(99 x  12,0) + (99 x 2,5)   = 1 435,5 kg NH3 . rok -1

b) kravín - 60 krav  na sucho - ve volném stelivovém ustájení s denním vyklízením hnoje

na  hnojiště  u stáje

celkový emisní faktor ……………………    26,5 kg NH3/ks.rok

z toho: ustájení -stáj……………………..	 12,0 kg NH3/ks.rok

skladování hnoje -hnůj…………..        2,5 kg NH3/ks.rok

aplikace do půdy - zapravení…….      12,0 kg NH3/ks.rok

Emise z ustájení 60 krav:

- celková emise : 60 x 26,5 = 1 590,0 kg NH3.rok-1

-  skutečnou emisi amoniaku v areálu tvoří podíl z ustájení  a skladování hnoje:

(60 x  12,0) + (60 x 2,5)  = 870,0 kg NH3 . rok -1

c) telata -50 kusů - ve volném stelivovém ustájení  (přepočtený stav na 350 kg ŽH – 16)

celkový emisní faktor ……………………    13,7 kg NH3/ks.rok

z toho: ustájení -stáj……………………..	   6,0 kg NH3/ks.rok

skladování hnoje -hnůj…………..        1,7 kg NH3/ks.rok

aplikace do půdy - zapravení…….        6,0 kg NH3/ks.rok

Emise z ustájení 50 telat

- celková emise : 16 x 13,7 = 219,2 kg NH3.rok-1

-  skutečnou emisi amoniaku v areálu tvoří podíl z ustájení  a skladování hnoje:

(16 x  6,0) + (16 x 1,7)  = 123,2 kg NH3 . rok -1

d) výkrm skotu – 56 kusů  stelivové ustájení s hnojištěm u stáje

dle poznámky pod tab.6 , příl.č.2 k NV č. 353/2002 Sb. je emisní faktor stanoven

pro zvíře 350 kg ŽH; po přepočtu – 58 kusů

celkový emisní faktor ……………………    13,7 kg NH3/ks.rok

z toho: ustájení -stáj……………………..	   6,0 kg NH3/ks.rok

skladování hnoje -hnůj…………..        1,7 kg NH3/ks.rok

aplikace do půdy - zapravení…….        6,0 kg NH3/ks.rok

Emise z ustájení 56 skotu - 58 přepočtených kusů:

- celková emise : 58 x 13,7 = 794,6 kg NH3.rok-1

-  skutečnou emisi amoniaku v areálu tvoří podíl z ustájení  a skladování hnoje:

(58 x  6,0) + (58 x 1,7)  = 446,6 kg NH3 . rok -1

e)  Celková  skutečná emise amoniaku z areálu pro současný stav :

1435,5 + 870 + 123,2 +446,6 =  2 875,3 kg NH3.rok-1

Nově navržený stav

Dojnice ve volném stelivovém ustájení   bez pastvy - optimální způsob:

celkový emisní faktor  –          		24,50 kg NH3/ks.rok

z toho: ustájení - stáj……………………	10,00 kg NH3/ks.rok

skladování hnoje– hnůj ….……..        2,50 kg NH3/ks.rok

aplikace do půdy - zapravení……     12,00 kg NH3/ks.rok

Jalovice, telata, býci ve volném stelivovém ustájení bez pastvy  (350 kg ŽH):

celkový emisní faktor  – 		            13,70 kg NH3/ks.rok

z toho: ustájení -stáj……………………..	  6,00 kg NH3/ks.rok

skladování hnoje – hnůj………....       1,70 kg NH3/ks.rok

aplikace do půdy - zapravení…….      6,00 kg NH3/ks.rok

a) Stáj pro dojnice 200 kusů – nová stáj:

- uvažujeme tedy pouze podíl z ustájení – stáj a hnůj; podíl na zapravení je uvažován na poli:

(200 x 10,0) + ( 200 x 2,5) =  2 500,0 kg NH3. rok-1

  - Stáj pro jalovice 100 kusů ( přepočteno na 350 kg ŽH – 89)

-uvažujeme tedy  podíl z ustájení – stáj a skladování hnoje - hnůj:

(89 x 6,0) + (89 x 1,7) =  685,3 kg NH3. rok-1

  - Krávy na sucho - 60 krav :

-uvažujeme tedy  podíl z ustájení – stáj a skladování hnoje - hnůj:

(60 x 10,0) + (60 x 2,5) =  750,0 kg NH3. rok-1

d)  Telata – 50 ks PŽH 110 kg - optimální způsob ustájení:

dle poznámky pod tab.6 , příl.č.2 k NV č. 353/2002 Sb. je emisní faktor stanoven

pro zvíře 350 kg ŽH; po přepočtu – 16 kusů

-uvažujeme tedy  podíl z ustájení – stáj a skladování hnoje - hnůj:

(16 x 6,0) + (16 x 1,7) =  123,2 kg NH3. rok-1

Celková emise amoniaku z areálu po dostavbě nové stáje a rekonstrukci stávajících stájí:

2 500,0 +685,3 +750,0 + 123,2  = 4 058,5 kg NH3. rok-1

Porovnáním stávajícího stavu ( 2 875,3 kg) s novým stavem (4 058,5 kg) zjistíme, že nový stav přinese do posuzovaného území významné zvýšení  emise amoniaku o 1 183,2 kg NH3. rok-1 tj.zvýšení o cca 41 %. V této bilanci však není uvažováno se snižujícími technologiemi, takže skutečné emise budou výrazně nižší.

B.III.1.1.b. Plošné zdroje znečišťování ovzduší

Plošným zdrojem znečištění ovzduší je a nadále bude aplikace  hnoje na ornou půdu - zapravení do půdy. Na aplikaci  hnoje připadá produkce amoniaku do ovzduší:

- stávající stav  :

krávy   	  99 x 12,0  =  1 188,0 kg.NH3.rok-1.

krávy     	  60 x 12,0  =     720,0 kg NH3.rok-1

telata    	  16 x   6,0  =       96,0 kg NH3.rok-1

výkrm skotu     58 x   6,0   =    348,0 kg NH3.rok-1

celkem……………………... 2 352,0 kg NH3.rok-1

- nový strav :

krávy   	  200 x 12,0  =  2 400,0 kg.NH3.rok-1.

krávy     	    60 x 12,0  =     720,0 kg NH3.rok-1

jalovice 	    89 x   6,0 =      534,0 kg NH3.rok-1

telata                  16 x  6,0   =       96,0 kg NH3.rok-1

celkem……………………...  3 750,0 kg NH3.rok-1

Zvýšením produkce statkových hnojiv v důsledku zvýšení stavů skotu dojde ke zvýšení emise amoniaku při aplikaci - zapravení hnoje do půdy takto:

3 750 – 2 352 = 1 398 kg.NH3.rok-1.

Emise amoniaku při aplikaci - zapravení hnoje do půdy se zvýší o  	1 398 kg.NH3.rok-1 tj. cca o 59 %. Při posuzování těchto emisí nebylo použito snižujících faktorů dle NV 353/2002 Sb. Skutečná emise bude tedy výrazně nižší.

Souhrnné zhodnocení pro nový stav (plný emisní faktor):

| Stáj -kategorie zvířat | Počet kusů ve stáji | Emisní faktor kg NH3.zvíře-1 rok-1 | Celková emise ze stáje kg. rok-1 | Emisní tok v g. hod-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dojnice | 200 | 24,5 | 4 900 | 559,36 |
| Krávy na sucho | 60 | 24,5 | 1 470 | 167,81 |
| Jalovice | 100/89 | 13,7 | 1 219 | 139,19 |
| Telata | 50/16 | 13,7 | 219 | 25,02 |
| C e l k e m | - | - | 7 808 | - |

B.III.1.2. Pachové látky

Tento pojem byl do legislativy zaveden především v dosud vydaných prováděcích předpisech k zákonu č. 86/2002 Sb. Je zde definována pachová jednotka a další. Máme tak první podklad k posuzování zátěže obecně pachem.

Dosud se však nikde nepodařilo úspěšně definovat jednotlivé látky, které pachy způsobují a už vůbec ne jednotlivé reakce mezi nimi v ovzduší. Neumíme zatím stanovit emisní množství ani podle jednotlivých chemických látek, ale ani podle pachových jednotek. Zpracovat rozptylovou studii na „pachové látky“ emitované ze zemědělské živočišné výroby zodpovědně nelze a to prostě proto, že neumíme stanovit emise. Také pro ně není stanoven žádný emisní limit.

Pro posouzení pachových látek se proto používá metoda (zatím nejvíce objektivní zhodnocení) zpracovaná Ing. Klepalem a zveřejněná v AHEM č. 8/1999,  „Postup pro posuzování ochranného pásma chovů zvířat z hlediska ochrany zdravých životních podmínek“. Tato metoda není metodou závaznou.

Návrh ochranného pásma pro  nový stav  a tím i vymezení území zasaženého pachovými látkami je proveden v příloze tohoto oznámení. Přepočet na DJ podle průměrné živé hmotnosti je proveden ve vazbě na vyhlášku MZe č. 191/2002 Sb., tabulka č. 6.

B.III.1.3.   Oxid uhličitý (CO2)

- jeho předpokládané emise  pro nový stav:

| Stáj - kategorie zvířat | Počet kusů ve stáji | Měrná emise v mg.s-1 | Celková emise kg. rok-1 | Emisní tok v kg. hod-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dojnice | 200 | 67,8 | 445 446,0 | 50,85 |
| Krávy na sucho | 60 | 67,8 | 128 288,5 | 14,64 |
| Jalovice | 100 | 44,0 | 138 758,4 | 15,84 |
| Telata | 50 | 25,0 | 39 420,0 | 4,50 |
| Celkem | - | - | 751 912,9 | - |

B.III.1.4.  Celkové teplo

– jeho emise pro nový stav :

| Stáj - kategorie zvířat | Počet kusů | Měrná emise ve W. ks.hod-1 | Celková emise v kW. rok-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dojnice | 200 | 918,5 | 1 609 212,0 |
| Krávy na sucho | 60 | 918,5 | 482 763,6 |
| Jalovice | 100 | 660,0 | 578 160,0 |
| Telata | 50 | 210,0 | 91 980,0 |
| Celkem | - | - | 2 762 115,6 |

B.III.1.5.   Prach

Zdrojem prachu je především stlaní a krmení. V našem případě se jedná o stelivové stáje .

U stelivové slámy je možné uvažovat s celkovou prašností zhruba 0,1 %. Prašnost ze

steliva  nebude tedy významná.

Prašnost z krmení je obtížné zhodnotit – bude závislá na druhu krmiva – větší ze šrotů, minimální ze senáže a siláže.

| Stáj - kategorie zvířat | Počet kusů/ DJ | Spotřeba steliva v t.rok-1 | Celková emise prachu v kg. rok-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dojnice | 200/ 220 | 146,0 | 146,0 |
| Krávy na sucho | 60/66 | 48,2 | 48,2 |
| Jalovice | 100/62 | 45,3 | 45,3 |
| Telata | 50/11 | 8,0 | 8,0 |
| Celkem | - | 247,5 | 247,5 |

Vypočtené hodnoty v tabulce jsou velice nízké, v praxi obtížně  měřitelné a z pohledu znečištění ovzduší nevýznamné.

Emise TZL z dopravních prostředků zabezpečujících zásobování farmy a odvoz produktů při frekvenci uvedené v tabulce v kapitole B.II.4 jsou vyhodnoceny s pomocí programu MEFA v.02 následovně:

| Typ dopravy | Počet vozidel za den/km | Měrná emise TZL v g/km | Vypočtená emise v g/den |
| --- | --- | --- | --- |
| Nákladní automobily | 2/1 | 0,8981 | 0,8981 |
| Traktory | 15/12 | 0,8981 | 10,7772 |
| Lehké nákladní automobily | 1/0,5 | 0,1742 | 0,0871 |
| Osobní automobily | 6/3 | 0,0005 | 0,0015 |
| C e l k e m | 24/16,5 | - | 11,7639 |

Pozn: výpočet je proveden pro pojezdovou rychlost 20 km a pojížděný úsek vozovky

0,5 km; rok 2005 a emisní úroveň EURO 2.

Ze  závěrů této kapitoly je zřejmé, že po realizaci stavby nové stáje bude nejvýznamnější vliv amoniaku. Množství vypouštěného amoniaku se zvýší z dnešních 2 875,3 kg NH3. rok-1 na

4 058,5 kg NH3. rok-1 tj. o 1 183,2 kg NH3. rok-1 .  Tato hodnota v přepočtu znamená zvýšení emise amoniaku v areálu cca o 41 %.

Zdrojem možného znečišťování ovzduší bude i  vlastní provádění stavby. Budou to především emise z dopravních prostředků a stavebních strojů a prašnost. Emise z dopravních prostředků je obtížné hodnotit bez podrobné znalosti pohybu vozidel po staveništi a příjezdových komunikacích,  budou pravděpodobně blízko emisím při provozu stáje a nebudou tedy významné. Prašnost při provádění stáje je závislá na klimatických podmínkách a lze ji regulovat např. zkrápěním vozovek , dobrou organizací práce apod.

B.III.1.6.  Vlivy z dopravy

Dalším zdrojem znečištění ovzduší – liniovým zdrojem - bude pohyb motorových vozidel zajišťujících vyvážení kejdy a hnoje, dovoz  krmiva, odvoz mléka apod. Zde se jedná o prach z komunikací a výfukové plyny z vozidel. Průměrný pohyb osobních automobilů, nákladních automobilů a traktorů  s nastartovaným motorem v areálu farmy bude max. 5 minut na vozidlo. Pokud se jedná o ujetou vzdálenost můžeme počítat na 1 vozidlo cca 0,5 km v areálu, traktory zajišťující obsluhu stáje (vyhrnování hnoje, stlaní a krmení pak ujedou průměrně 4 km ráno a 4 km večer. Při průměrném denním pohybu vozidel bude produkce škodlivin následující:

| Typ dopravy | Počet vozidel za den | Ujeté km | Emise CO ( g ) | Emise SO2 (g) | Emise CxHy ( g ) | Emise NOx ( g ) | Emise TZL (g) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Osobní | 6 | 3 | 2,8725 | 0,0192 | 0,5010 | 1,0086 | 0,0015 |
| Traktory | 15 | 12 | 91,4544 | 0,2184 | 37,1208 | 302,9352 | 10,1304 |
| Nákladní těžká | 2 | 1 | 7,6212 | 0,0182 | 3,0934 | 25,2446 | 0,8442 |
| Nákladní lehká | 1 | 0,5 | 0,3399 | 0,0037 | 0,1453 | 1,4658 | 0,0871 |
| Celkem | 24 | 16,5 | 102,2880 | 0,2595 | 40,8605 | 330654,2 | 11,0632 |

Pozn: Pro výpočet bylo použito emisních faktorů z programu MEFA v.02 pro rok 2005, rychlost jízdy 20 km/h a emisní úroveň EURO 2. U jízd traktorů je zahrnuta i manipulace  při vyhrnování hnoje, krmení, stlaní apod.

Vypočtené hodnoty v tabulce jsou velice nízké, v praxi obtížně  měřitelné a z pohledu znečištění ovzduší nevýznamné.

Zdrojem možného znečišťování ovzduší bude i  vlastní provádění stavby

B.III.2. Odpadní  vody

V zemědělském areálu budou vznikat jednak odpadní vody splaškové z hygienických zařízení pro zaměstnance , technologické odpadní vody z dojírny a mléčnice. Ty  budou vznikat ve stávajících objektech a nakládání s nimi je vyřešeno. Dále zde budou vznikat dešťové vody ze střech , zpevněných ploch apod.

B.III.2.1.a . Odpadní vody splaškové z hygienických zařízení:

Součástí stávající dojírny s mléčnicí je hygienické zařízení pro personál, které bude využívat  obsluha nové stáje . Splaškové odpadní vody z hygienických zařízení jsou zaústěny do samostatné jímky na vyvážení (nutno vyvážet k likvidaci na ČOV). Předpokládaná produkce těchto vod  6 x 60 x 365 = 131 400 l  tj. 131,4 m3.rok-1.

B.III.2.1.b.  Odpadní vody technologické z dojírny a mléčnice , kontaminované vody z manipulačních ploch:

a. Vody z dojírny a mléčnice:

Součástí stavby je dojírna s mléčnicí s předpokládanou roční produkcí odpadních vod 748,2

m3.rok-1. Tyto odpadní vody budou svedeny do nádrže na hnojůvku a odpadní vody.

b. Vody k dezinfekci a úklidu stájí:

Nová stáj  bude provozována jako roštová stáj  s kejdovou kanalizací. Odpadní vody z úklidu stáje budou svedeny kejdovou kanalizací do skladovací jímky.

Roční produkce………………………………………………..  2,0 m3. rok-1

c. Kontaminované dešťové vody z manipulačních plocha hnojiště:

manipulační plocha u stáje …………….cca 400 m2

plocha hnojiště …………………………cca 900 m2

koeficient odtoku z manipulačních ploch …..0,8

koeficient odtoku z hnojiště…………………0,3

průměrné roční srážky……………………….650 mm

z toho vypočtené množství kontaminovaných vod  384 m3.rok-1

d. Celková produkce odpadních vod ze stáje :		      1134,0 m3. rok-1

Pro skladování vyprodukovaných tekutých odpadů je třeba zajistit skladovací kapacitu jímek vyhovující požadavkům vyhlášky MZem. č. 274/1998 Sb., ve znění vyhl č. 473/2002 Sb. o skladování a způsobu používání hnojiv tj. na dobu skladování  min. 3 měsíce pro močůvku (podle poslední úpravy). To bude zajištěno v nové železobetonové skladovací nádrži. Minimální užitný objem nádrže…………………………..378 m3.

Doporučený objem pro 6ti měsíční skladování…………..567 m3

B.III.2.2. Dešťové vody:

Dešťové vody budou v plném rozsahu odváděny do terénu jako dosud z ostatních objektů v areálu.Nová stáje je od stávajícího areálu oddělena prolukou. Proto posuzujeme jen nový areál.

Produkce dešťových vod:

Celková plocha  rozšíření zemědělského areálu (nová)	7 700 m2

Plocha zastavěná objekty (nová stáj a dojírna)		1 800 m2

Plocha zpevněných komunikací	   		 	   700 m2

Plochy odvodňované do jímky				1 460 m2

Plocha zeleně							3 740 m2

Průměrné roční srážky					   650 l.m-2

Koeficient odtoku pro střechy a zpevněné plochy          	   0,8

Koeficient odtoku pro ostatní plochy (zeleň)                  	   0,2

Roční produkce dešťových vod z plochy  areálu:

(2 500 x 650 x 0,8) +(3 740 x 650 x 0,2)  =1 786,2 m3. rok-1

B.III.3. Odpady

1.Produkce odpadů

Při  stavbě nové stáje a jejím následném provozu se nepředpokládá vznik mimořádného množství odpadů. Nepředpokládá se ani významný vznik nebezpečných odpadů.Odpady je nutno rozdělit do období výstavby a do období provozu . Postup při nakládání s odpady se pak řídí zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění zákona č. 188/2004 Sb. a prováděcími předpisy k němu.

- V průběhu výstavby je možné předpokládat vznik následujících odpadů:

Název odpadu:			Katalog.  Kategorie:	Způsob nakládání:

číslo:

Papírové obaly			15 01 01	O/N	likviduje stavební firma

Plastové obaly (folie,PET)	15 01 02	O/N	likviduje stavební firma

Znečištěné obaly			15 01 10	N	likviduje stavební firma

Absorpční činidla			15 02 02	N	likviduje stavební firma

Beton				17 01 01	O	likviduje stavební firma

Cihla				17 01 02	O	likviduje stavební firma

Keramika				17 01 03	O	likviduje stavební firma

Směsi nebo oddělené frakce	17 01 07	O	likviduje stavební firma

betonu, cihel, keramiky bez NL

Plasty				17 02 03	O	likviduje stavební firma

Kabely neobsahující NL		17 04 11	O	likviduje stavební firma

Železo, ocel			17 04 05	O	předání do sběru surovin

Vytěžená hlušina bez NL		17 05 06	O	použita k úpravě terénu

Zemina a kamení bez NL		17 05 04	O	použita k úpravě terénu

Izolační materiály bez NL	17 06 04	O	likviduje stavební firma

Směs stavebních a demoličních	17 09 04	O	likviduje stavební firma

odpadů bez NL

Stavební firma provádějící stavební práce bude odpady vzniklé při těchto pracích likvidovat v souladu s platnou legislativou  a v rámci svého programu odpadového hospodářství a souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady – předání oprávněným osobám. Na staveništi budou odpady ukládány utříděně.

Odpady nebudou likvidovány na staveništi spalováním, zahrabováním apod. Pouze výkopová zemina a hlušina bude využita v místě pro urovnání terénu.

- Při provozu stáje budou vznikat tyto odpady:

Název odpadu:			Katalog.   Kategorie:	Způsob nakládání:

číslo:

Odpad živočišných tkání        	02 01 02 	O	předání asanačnímu ústavu

Odpadní plasty			02 01 04	O	předání oprávněné firmě

Kondenzát z vývěv a kompres.	13 02 07          N	předání oprávněné firmě

Papírové obaly			15 01 01	O/N	likviduje oprávněná firma

Plastové obaly (folie,PET)		15 01 02	O/N	likviduje oprávněná firma

Znečištěné obaly			15 01 10	N	likviduje oprávněná firma

Absorpční činidla			15 02 02	N	likviduje oprávněná firma

Znečištěné ostré předměty 		18 02 01	O/N 	prostřednictvím veterináře

Odpady na jejichž sběr a shro-	18 02 02	N	prostřednictvím veterináře

mažďování jsou kladeny

nároky z hlediska prevence infekce

Odpady na jejichž sběr a shro-	18 02 03	O	prostřednictvím veterináře

mažďování nejsou kladeny

nároky z hlediska prevence infekce

Nepoužitelná léčiva			18 02 08 	O/N	prostřednictvím veterináře

Zářivky				20 01 21	N	prostřednictvím odb.firmy

Kal ze septiků a žump		20 03 04	O	prostřednictvím opráv. firmy

Tyto odpady podléhají působnosti zákona  č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění zákona č. 188/2004 Sb., a bude s nimi nakládáno v souladu s požadavky tohoto zákona a prováděcích předpisů k němu.

Mezi odpady úmyslně neřadím odpad kat.č. 02 01 06 Zvířecí trus, moč a hnůj. Pro zemědělský podnik hnůj, močůvka a kejda nejsou odpadem, ale organickým hnojivem s nímž je nakládáno v souladu se zákonem o hnojivech č.156/1998 Sb.

Přesto jejich bilanci (bilanci hnoje) provedu v navazující kapitole.

2. Produkce hnoje  skotu

Hnůj a kejdu skotu nelze považovat za odpad, ale za cenné statkové hnojivo. Nakládání s hnojem se proto neřídí zákonem o odpadech, ale zákonem o hnojivech  č. 156/1998 Sb. Osnova pro zpracování dokumentace s touto položkou neuvažuje a proto ji přiřazuji k této kapitole, která je jí nejbližší.

2.1. Produkce hnoje skotu:

- Nová stáj pro 200 kusů dojnic  (220 DJ)- stelivové ustájení:

Podle Technických doporučení MZem činí roční produkce husté kejdy skotu na 1 kus 15 t za rok.

Roční produkce hnoje – 200 x 15 = 3 000 t.rok-1 tj. 2 300 m3.rok-1

- Stávající kravín využívaný jako stáj pro 100 jalovic (62 DJ) – stelivové ustájení:

Produkce hnoje na 1kus – 7,3 t/rok

Roční produkce hnoje 100 x 7,3 = 730 t.rok-1 tj. 560 m3.rok-1

- Stávající teletník pro 50 telat (11 DJ) – stelivové ustájení:

Produkce hnoje na 1kus – 4,4 t/rok

Roční produkce hnoje 100 x 4,4 = 220 t.rok-1 tj. 169 m3.rok-1

- Stávající kravín využívaný jako stáj pro 60 krav na sucho  (66 DJ) – stelivové ustájení:

Produkce hnoje na 1kus – 15 t/rok

Roční produkce hnoje 60 x 15 = 900 t.rok-1 tj. 692 m3.rok-1

Celková roční produkce hnoje skotu………..4 850 t.rok -1 tj. 3 721 m3.rok-1 v čerstvém stavu .

Skladováním vznikají ztráty cca 25 až 30 %.

Množství uleželého hnoje po odečtení ztrát skladováním bude 3 395  t . rok -1 tj. 2611 m3

Pro uskladnění celé produkce hnoje skotu je třeba zajistit skladovací kapacitu na dobu nejméně 6 měsíců. Nové skladovací hnojiště při skladovací výšce 2,5 - 3,0 m musí mít plochu cca 900 m2.

B.III.4.  Ostatní  výstupy

B.III.4.1. Hluk a vibrace

a. Specifikace zdrojů :

V posuzovaném území jsou v současné době nejvýznamnějšími zdroji hluku :

- stávající doprava v zemědělském areálu;

- hluk z provozu ve stájích včetně obslužné dopravy

Měření hluku nebylo provedeno a proto zatížení území hlukem je možné jen odhadnou. Nepředpokládám, že by docházelo k překračování hygienického limitu tj. 50 dB pro denní a 40 dB pro noční dobu.

Působení těchto vlivů je možno rozdělit do dvou fází.

  - Hluk a vibrace po dobu výstavby nové stáje – hluk ze stavební činnosti.

  - Hluk a vibrace při vlastním provozu stáje.

a. Hluk a vibrace ze stavební činnosti:

H l u k

V průběhu stavebních prací lze krátkodobě očekávat zvýšené zatížení území hlukem ze stavebních strojů, zvláště při provádění zemních prací – terénní úpravy, výkop základů, výkop stavební jámy pro jímku a pod . Tyto činnosti  jsou prováděny téměř výhradně v denní době (od 06,00 hod do 22,00 hodin). Nepředpokládá ve stavební činnost v noční době, ve dnech pracovního klidu a o svátcích. Významnější zatížení území stavební činností, neovlivní téměř vůbec hlučnost v chráněných zónách obce, kromě dopravy stavebního materiálu vedoucí přes část obec. Vzhledem k rozsahu stavby a ke krátkým termínům výstavby nebude tento zdroj hluku pro posuzované území významným negativním jevem.

Běžné hodnoty hlučnosti dopravních prostředků a stavebních strojů se  pohybují  kolem 80 dB(A). Podle nařízení vlády číslo 502/2000 Sb.,  ve znění nařízení vlády č. 88/2004 Sb.,o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, příloha č. 6 činí nejvyšší přípustná hodnota hluku ze stavební činnost LAeq,s:

LAeq,s = LAeq,T + 10. log ((126+ t1) / t1)

kde:  základní hladina hluku LAeq,T = 50 dB            (§ 12, odst.2 NV )

t1 je doba trvání hluku ze stavební činnosti v hodinách v době 7,00 až 21,00 hodin

Ve chráněném venkovním prostoru staveb (tj. v okolí obytné zástavby obce) bude přípustné:

Pro  8 hodinovou pracovní dobu pak vychází nejvyšší přípustná hodnota:

LAeq,s = 62,2 dB

Pro 10 hodinovou pracovní dobu pak vychází nejvyšší přípustná hodnota:

LAeq,s = 61,3 dB

Pro 14 hodinovou pracovní dobu pak vychází nejvyšší přípustná hodnota:

LAeq,s = 60,0 dB

Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A ze stavební činnosti ve venkovním prostoru zemědělského areálu není tímto nařízením vlády stanovena – nejedná se o chráněné venkovní prostory.

V i b r a c e

Stavební stroje jsou velmi často zdrojem vibrací, kterým je vystavena především obsluha stroje a nejbližší okolí stroje, případně  okolí dopravních tras. Vibrace z těchto zdrojů jsou utlumeny v podloží do vzdálenosti nejvýše několika metrů od místa jejich působení. V žádném případě nemůže dojít k ohrožení nejbližšího okolí staveniště.

Rovněž některé ruční nářadí ve stavebnictví používané je zdrojem vibrací. Těmito vibracemi však nebude významněji ovlivněno širší okolí, natož chráněná zástavba.

b. Hluk a vibrace při provozu stáje :

Stávající hlukové poměry v posuzovaném území nejsou známé - nebylo provedeno žádné měření. Z prohlídky území určeného pro stavbu je možné usoudit, že ovlivnění území hlukem nebude významné . Stávající zatížení území hlukem bude do 50 dB (v denní době). Jeho základ tvoří hluk ze zemědělského areálu – z provozu a obsluhy stávajících objektů.

Výrobní proces nebude významnějším zdrojem hluku ani vibrací. Zdrojem hluku jsou především mobilní mechanizmy zajišťující obsluhu stáje – vyvážení hnoje, močůvky, dovoz krmení a steliva. Dále to budou instalovaná technologická zařízení ve stáji, kterých je minimum. Lze tedy říci, že hluk z provozu stáje pouze nevýznamně přispěje ke stávající hlukové zátěži v území, ne však nad hodnoty hygienických limitů pro dané území.

S provozem stájí nutně souvisí i doprava statkových hnojiv ze zemědělského areálu na pole a jejich aplikace. Proto, že doprava je významným zdrojem hluku pro životní prostředí je zatížení území dopravou popsáno v kapitole B.II.4.

Nová stáj je řešena jako stelivová s vyklízením hnoje na nové hnojiště hrnutím traktorem s čelní radlicí.

Vyvážení  hnoje a močůvky, dovoz krmení a steliva  budou hlavními zdroji zvýšení dopravy v území i mimo výrobní areál. Při vyvážení hnoje 2 x ročně bude hluk soustředěn vždy do dnů vyvážení. V průměru se proti stávajícímu stavu zvýší zatížení dopravou o cca  10 průjezdů vozidel za den.

Další doprava se odehrává uvnitř zemědělského areálu. Je tedy zřejmé, že zatížení dopravou se zvýší, ne však významným způsobem.V následujícím hodnocení je popsáno vyvážení všech organických hnojiv produkovaných v posuzovaných stájích, dovoz steliva a krmiva – srovnání  stavu před a po rekonstrukci. Pro stanovení  jednotlivých potřeb a produkcí bylo použito Technického doporučení MZem 11/1992.

| Surovina k přepravě | Potřeba přepravy v t.rok –1 stávající po dostavbě | Počet jízd za rok stávající po dostavbě | Přepočtený počet jízd za den stávající po dostavbě |
| --- | --- | --- | --- |
| Seno do seníku | 312 | 594 | 208 | 396 | 0,57 | 1,08 |
| Seno do stájí | 312 | 594 | 365 | 365 | 1,00 | 1,00 |
| Senáž a siláž do stájí | 1709 | 2762 | 1710 | 2744 | 2,00 | 4,00 |
| Suroviny pro senáž a siláž z polí | 1710 | 2770 | 570 | 923 | 1,56 | 2,53 |
| Šroty | 136 | 346 | 18 | 46 | 0,05 | 0,13 |
| Stelivová sláma z pole | 328 | 304 | 164 | 152 | 0,45 | 0,42 |
| Stelivo do stáje | 328 | 304 | 365 | 365 | 1,00 | 1,00 |
| Hnůj na pole | 3115 | 4850 | 312 | 485 | 0,85 | 1,33 |
| Kejda | - | - | - | - | - | - |
| Močůvka, odpadní vody | 1100 | 1313 | 110 | 131 | 0,30 | 0,36 |
| Splaškové vody | 307 | 307 | 31 | 31 | 0,08 | 0,08 |
| Mléko | 450 | 1080 | 365 | 365 | 1,00 | 1,00 |
| Jateční skot | 55 | 69 | 8 | 12 | 0,02 | 0,03 |
| C e l k e m | 9 862 | 15 293 | 4 226 | 6 015 | 11,6 | 16,5 |

Celkem jízd za rok 6 015; průměr za den 16,5 jízd, další 1 až 2 jízdy denně musíme počítat na nepravidelné jízdy jako dovoz stájové dezinfekce, veterinární zákroky, odvoz  kadaverů apod.

Zvýšení proti současnému stavu  lze odhadnou (včetně osobních aut) na 10 jízd  za den.

Toto navýšení dopravy  a tedy i hluku z dopravy je z pohledu ovlivnění území hlukem

nevýznamné.

B.III.4.2. Záření

Pro území určené k zástavbě nebyl proveden průzkum radonového rizika. Podle mapy radonového rizika je posuzované území řazeno do středního stupně radonového rizika (2). Je možné předpokládat, že pobytová doba pracovníků ve stáji překročí 1000 hodin za rok a proto bude nutno před zahájením stavby provést radonový průzkum a na jeho základě případně určit provedení opatření k pronikání radonu z podloží do stavby.

Ve stáji nebudou instalovány žádné zdroje radioaktivního, rentgenového nebo vysokofrekvenčního záření.

Zdrojem elektromagnetického záření jsou všechny elektrospotřebiče. Intenzita záření těchto zdrojů je jen velmi malá a nebude zdrojem ovlivnění pracovního a životního prostředí.

B.III.4.3. Zápach

Každý objekt  živočišné výroby je zdrojem zápachu pro své okolí. Míra obtěžování zápachem je závislá na celé řadě faktorů z nichž je třeba připomenout zejména

  - technologii ustájení, skladování kejdy, hnoje a jeho odvoz na pole;

  - technologie větrání stájí;

  - pořádek ve stáji a jejím okolí, dobrá provozní kázeň a dobrá zoohygiena

Ovlivnění území pachem je řešeno zpravidla vymezení dotčeného území ochranným pásmem (OP). Pro nový stav – stav po dostavbě nové stáje - je zpracován návrh ochranného pásma jehož plné znění je v příloze oznámení . Protože v současné době není žádná metodika pro navrhování ochranných pásem závazná, je tento návrh zpracován podle metodiky vydané Státním zdravotním ústavem   v AHEM (ACTA HYGIENICA A EPIDEMIOLOGICA) č. 8/1999. Další možnou variantou je zpracování návrhu OP pomocí rozptylové studie. Podle zkušeností vychází rozsahy ochranných pásem přibližně stejně, rozsahy vypočtené dle rozptylové studie jsou spíše menší. V souvislostí s tímto je nutno připomenout, že ani návrhem OP nelze postihnou ovlivnění území páchnoucími látkami ze 100 %. Metodika uvažují s tím, že OP řeší 95% stavů v roce, zbývajících 5 % stavů tvoří inverzní a jiné situace, které ovlivní nebo mohou ovlivnit i území mimo ochranné pásmo.

Z provedeného posouzení návrhem ochranného pásma je zřejmé, že pachem ze stáje resp. všech stájí v zemědělském výrobním areálu nebude zatěžována obytná zástavba obce. Přesto  k omezení negativních vlivů navrhuji jako součást projektu stavby zpracovat projekt ozelenění areálu a následně realizovat výsadbu zeleně podle tohoto projektu. Nenavrhuji používání enzymatických přípravků k fixaci amoniaku.

B.III.5.  Doplňující údaje

Kejda, močůvka a hnůj patří mezi závadné látky ve vztahu k ochraně podzemních a povrchových vod . Při manipulaci s nimi , přepravě na pole a při vlastní aplikaci je třeba respektovat zásady, které by omezily negativní vlivy na životní prostředí.

Podle nařízení vlády č. 103/2003 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech,  nepatří katastr obce Hodíškov  do zranitelných oblastí.

Proto bude jako jeden z podkladu ke kolaudaci stavby zpracován – aktualizován stávající – plán organického hnojení. Tímto plánem budou vymezeny zejména:

- plochy vhodné pro hnojení a plochy , kde statková hnojiva aplikovat nelze,

- vymezení období, kdy nelze statková hnojiva aplikovat (viz. NV 103/2003 Sb., příl.2, tab. 1 – pro klimatický region 7 je to od 1.11. do 28.2. běžného roku)

- vymezena odstupová vzdálenost od obytné zástavby obce, kde nebude hnojeno, nebo bude hnojeno za podmínek okamžitého zapravení do půdy,

- zákaz aplikace močůvky na pozemky svažité (nad 80 ),

- zákaz aplikace močůvky v bezprostředním okolí potoků a rybníků,

- zákaz aplikace močůvky a hnoje v okolí studní individuálního zásobování pitnou vodou a v ochranných pásmech zdrojů hromadného zásobování vodou, kde je to dáno provozním řádem vodovodu,

- určena místa pro případné dočasné skládky hnoje ( na dobu max. 1 roku),

- zakreslena ochranná pásma zdrojů pitné vody a vymezeno území, kde nebude hnojeno z titulu ochrany těchto zdrojů,

- zakresleny povrchové vodní toky a rybníky a vymezeny plochy kolem nich, kde nebude hnojeno,

- stanovena povinnost následného urychleného zapravení hnoje nebo močůvky do půdy, pokud tak nebude učiněno při aplikaci,

- stanovena omezení plynoucí z ustanovení zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech a to v § 9  Používání hnojiv, statkových hnojiv a pomocných látek:

  - nepoužívat hnojiva tam, kde je to zakázáno zvláštními předpisy nebo rozhodnutími příslušného orgánu,

  - nehnojit na půdě přesycené vodou, pokryté vrstvou sněhu vyšší než 5 cm nebo promrzlé do hloubky více než 8 cm,

  - způsobem ohrožujícím okolí hnojeného pozemku

ČÁST  C

- ÚDAJE  O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

C.I. Výčet nejzávažnějších environmetálních charakteristik dotčeného území

Obec Hodíškov (ZUJ 595624) je samostatnou obcí v níž má sídlo obecní úřad. Patří mezi malé sídelní útvary. Leží cca 9 km jihovýchodně od Žďáru nad Sázavou, cca 8 km jihozápadně od Nového města a cca 4 km severovýchodně od Ostrova nad Ohří. Hodíškov leží ve správním obvodu obce s rozšířenou pravomocí Žďár nad Sázavou. Plní funkci sídla trvalého významu s obytnou a zemědělskou funkcí. Katastrální výměra 514 ha. Obec je dopravně přístupná po  silnici II/354 Nově Město - Ostrov nad Oslavou a po silnici III. třídy Hodíškov Bohdalec. Není zde železnice.

Z pohledu vodohospodářského patří posuzované území do povodí řeky Oslavy. Katastr obce leží blízko rozvodí Oslava - Sázava. Území je odvodňováno místní vodotečí která se vlévá v obci Ostrov nad Oslavou do řeky Oslavy jako její levostranný přítok. Tento potok protéká jihozápadně cca 600 m od zemědělského areálu, od zájmového území stavby je vzdálen více než 600 m. Celá plocha zemědělského areálu je skloněna k jihozápadu a je odvodňována povrchovým odtokem po terénu. Podle nařízení vlády č.103/2003 Sb. nenáleží katastr obce Hodíškov mezi zranitelné oblasti .

Území náleží do Českomoravské  vrchoviny- moravská strana, leží na okraji Křižanovské vrchoviny v nadmořské výšce cca 580 m.

Okolní terén je poměrně členitý. Asi 400 m jižně od areálu, spádově pod areálem je Vlkovský rybník na místní vodoteči odvodňující část obce. Krajina je značně zalesněná – velké lesní komplexy jsou jižně cca 700 m od obce. Podél vodotečí a cest jsou časté remízky a rozptýlená zeleň. Plocha zemědělského areálu je mírně svažitá se sklonem k jihozápadu až západu.

V obci žije 128 trvale bydlících obyvatel (současný stav), z toho 71 obyvatel v produktivním věku. Obec má vybudován vodovod s  pitnou vodou . Obec nemá vybudovánu soustavnou  kanalizaci ukončenou ČOV . Obec není plynofikována.

Podle využití území se nachází v zemědělsko-lesní krajině, lesněpolní.

Typem přírodní krajiny patří do C.3. krajiny chladných pohoří s bučinami s jedlí na pseudoglejích a kambisolech, C.3.1. ploché silikátové pahorkatiny. Zonálně je to krajina s dubovými lesy s mírnými svahy na krystaliniku a kambisoly.

Sídelním typem patří mezi obce přechodného typu. Malé obce pod 10000 obyvatel se vylidňují (úbytek až 9,9 %) , obyvatelstvo se stěhuje do měst nad 10000 obyvatel (Žďár nad Sázavou, Nové Město), která zaznamenávají přírůstek do 30 %.

Územím patří do oblasti s dešťovými srážkami nad 600 mm. Výška sněhové pokrývky méně než 50 cm. rok –1.  Zornění 75 až 89 % s podílem odvodněných půd od 20 do 29 %, s rostlinnou produkcí mírně nadprůměrnou.

Vodohospodářský potenciál povrchových vod  průměrný, podzemních vod nízký. Povrchové  vody  (Oslava)  I. třída čistoty – voda velmi čistá až čistá.

Klimaticky patří obec do oblasti s klimatem rovin. Rozptylem atmosférických příměsí ž velmi vysokým; trváním místních teplotních inverzí velmi nízkým; četností místních teplotních inverzí velmi nízkou; intenzitou místních teplotních inverzí velmi nízkou. Měrné  emise  oxidů  dusíku  dosahují hodnot pod 2 t . km –2. Měrné emise oxidu siřičitého dosahují hodnot 5 – 10 t . km –2 . Emise tuhých látek dosahují hodnot v rozmezí 5 - 10 t . km –2.  Z toho lze vyvodit, že se jedná o území s malým znečištěním ovzduší.

Hustota zalidnění 60 - 100 obyvatel . km -2. Území je využívané pro letní rekreaci (podíl potenciálních rekreačních ploch pod 33 - 66 %).

Úroveň životního prostředí – II. třída – prostředí vyhovující. Koeficient ekologické stability krajiny (K ES) vysoký. Území s mozaikou do různé míry změněných vegetačních formací – mozaika lesů se změněnou dřevinnou skladbou, polí a luk. Provincie středoevropských listnatých lesů, podprovincie hercynská I.a., sosiekoregion –  48 – Českomoravská vrchovina, vegetační stupeň bukodubový, dubobukový, bukový a jedlobukový. Fytogeografická oblast  -mesophytikum - oreophyticum.

Obec Hodíškov nemá zpracován územní plán. Posuzovaný záměr byl projednán se zástupci obecního úřadu se závěrem, že tento není v rozporu se zájmy obce a do zpracovávaného územního plánu bude navržené rozšíření zemědělského areálu zahrnuto.

V posuzovaném území se nenacházejí žádné historické památky, architektonicky a kulturně cenné objekty. V území není předpoklad zjištění archeologických nálezů (navazuje na zastavěné území v nedávné době).

Posuzované území není územím poddolovaným ani územím se zásobami nerostných surovin.

V ploše staveniště se nevyskytují žádné staré ekologické zátěže.

C.II. Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území

Současný stav životního prostředí v dotčeném území lze charakterizovat následujícími údaji.

C.II.1. Ovzduší

Klimatická charakteristika

Podle  základních  klimatologických  charakteristik  patří posuzované území do klimatického okrsku MT 4 podle klimatických regionů (vyhláška MZem. 327/1998 Sb., příloha č. 1) , MT 6 podle  (Quitta) -  s průměrnou roční teplotou 6 - 7 0 C, ročním úhrnem srážek 650 až 750 mm vodního sloupce. Jedná se o oblast mírně teplou, vlhkou, vrchovinovou se sumou teplot nad 100 – 2200 – 2400; s pravděpodobností suchých vegetačních období 5 - 15, s vláhovou jistotou  větší než 10.

Zima bývá mírně chladná s normálním počtem ledových dnů, suchá až mírně suchá s 60ti až 100 dny se sněhovou pokrývkou. Přechodná období jsou normálně dlouhá až dlouhá s mírným jarem a mírným podzimem. Léto bývá normální až krátké s 20ti až 40ti letními dny, mírné až mírně chladné. Klima je ovlivňováno blízkostí Žďárských vrchů a Českomoravskou vrchovinou.

Základní klimatologické charakteristiky:

Klimatická oblast 				MT 6, mírně teplá, vlhká

Počet dnů s teplotou nad 10 0 C		140 - 160

Počet dnů se srážkami nad 1 mm		100 - 120

Průměrná teplota v červenci			16 - 17 0 C

Průměrná teplota v dubnu			  6 - 7   0 C

Průměrná teplota v říjnu			  6 - 7   0 C

Průměrná teplota v lednu		           - 2 - - 5 0 C

Počet mrazových dnů 			110 - 160

Úhrn srážek za vegetační období		350 - 500 mm

Úhrn srážek v zimním období		250 – 300 mm

Počet zamračených dnů			120 - 160

Počet jasných dnů				40 -  60

Počet dnů se sněhovou pokrývkou		60 -  100

Roční průběh teplot:

| Stanice m.n.m | průměr | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Humpolec 510 | 7,0 | -1,2 | -1,6 | 2,2 | 6,6 | 12,0 | 14,7 | 16,6 | 15,8 | 12,3 | 7,3 | 2,2 | -1,2 |
| Kamenice 565 | 6,4 | -3,9 | -2,6 | 1,5 | 6,0 | 11,5 | 14,5 | 16,3 | 15,8 | 12,0 | 6,8 | 1,5 | -2,2 |
| Jihlava 526 | 7,0 | -2,9 | -1,9 | 2,0 | 6,8 | 12, | 15,0 | 16,9 | 15,8 | 12,0 | 7,1 | 2,1 | -1,4 |
| Pacov 580 | 6,8 | -3,1 | -1,8 | 2,0 | 6,6 | 12,1 | 15,0 | 16,7 | 15,8 | 12,2 | 6,8 | 1,6 | -1,7 |
| Pelhřimov 487 | 7,0 | -2,8 | -1,7 | 2,2 | 6,7 | 12,0 | 14,8 | 16,7 | 15,7 | 12,3 | 7,2 | 2,2 | -1,2 |
| Počátky 605 | 6,4 | -3,5 | -2,4 | 1,6 | 6,0 | 11,5 | 14,1 | 15,8 | 15,1 | 12,0 | 7,0 | 1,3 | -2,0 |
| Sázava Pe 702 | 6,1 | -3,8 | -2,8 | 1,1 | 5,4 | 11,2 | 14,0 | 15,8 | 15,0 | 11,7 | 6,6 | 1,0 | -2,4 |

Větrná růžice:

| Směr | S | SV | V | JV | J | JZ | Z | SZ | CALM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Četnost | 9 | 6 | 10 | 16 | 9 | 7 | 18 | 17 | 8 |

Kvalita ovzduší.

Katastr obce Hodíškov  v oblasti Českomoravské vrchoviny, Křižanovské pahorkatiny, cca 9 km jihovýchodně od Žďáru nad Sázavou a cca 8 km jihozápadně od Nového Města. Území je poměrně málo zasaženo imisní činností. Kvalitu ovzduší zde ovlivňuje především blízkost průmyslové aglomerace Žďár nad Sázavou. Velký vliv na kvalitu ovzduší má umístění v krajině se značným podílem lesů ( z širšího pohledu) a vodních ploch,  členité.

Podle dlouhodobého sledování se zde vyskytují měrné emise oxidů dusíku do 2 t/km2 (Praha více než 50 t/km2 ),  oxidu  siřičitého od 5 do 10 t/km2 ( Praha více než 100 t/km2 ),  tuhých  látek  od 5 do 10 t/km2 ( Praha  do 50 t/km2 ) (zdroj "Atlas životního prostředí a zdraví obyvatelstva ČSFR, 1990 ). Vývoj emisí oxidu siřičitého měl od roku 1985 rostoucí charakter.

Číselné stanovení současného imisního pozadí v místě, kde není kvalita ovzduší soustavně monitorována je značně problematické.

Záměr neobsahuje žádný bodový zdroj znečišťování ovzduší. Jedinými významnými zdroji znečišťování ovzduší bude po dokončení stavebních prací  provoz stájí a doprava související s provozem stájí.

C.II.2.  Vody

Podmínky tvorby a oběhu zásob podzemních vod jsou vedle klimatických a morfologických dispozic území dány především celkovými hydrogeologickými vlastnostmi hornin.

Jako svrchní zvodeň vystupuje kolektor kvartérních uloženin spolu se zvětralinovým pláštěm a zónou přípovrchového zvětrání a rozpukání hornin skalního podloží. Oběh podzemních vod má většinou lokální charakter. V pokryvných útvarech kvartérního stáří se uplatňuje výhradně průlinová propustnost, charakteristická pro zeminy hlinitého a písčitého charakteru s příměsí štěrku. V zóně intenzivního zvětrávání a rozpukání hornin se na oběhu podzemní vody podílí průlinově – puklinové či puklinově  - průlinové prostředí, přičemž jeho propustnost závisí na stupni rozevření puklin a charakteru jejich výplně. Hloubkový dosah svrchní zvodně se pohybuje řádově do 10 – 15 m pod terénem v závislosti na mnoha lokálních činitelích. pro vody tohoto pásma je charakteristická především volná hladina,  která konformně sleduje morfologii terénu. K infiltraci dochází zpravidla po celé ploše rozšíření kolektorské zvodně a závislosti na propustnosti pokryvných útvarů. Nejčastějším způsobem odvodnění je skrytý příron do uloženin niv nebo přímo do vodotečí.

Svrchní zvodeň je poměrně náchylná na znečištění z povrchu terénu a citlivě reaguje na klimatické poměry – zejména srážky v období sucha.

C.II.2.1. Povrchové vody

Posuzované území náleží do povodí řeky Oslavy – blízko rozvodí Oslavy a Sázavy. Číslo hydrologického pořadí 4 – 16 – 02. Jedná se o vodohospodářsky významný tok. Území je odvodňováno místní vodotečí ústící do Oslavy v Ostrově nad Oslavou, který je levostrannými přítoky řeky Oslavy a protéká cca 600 jihozápadně od staveniště. Zájmové území je dnes plně odvodňováno povrchovým odtokem po terénu bez vyvinuté vodoteče. Území, v němž bude nová stáj realizována není odkanalizováno, dešťové vody odtékají volně do terénu. Pozemek nebyl v minulosti meliorován.

Základní hydrologická charakteristika území pro klimatický region 7:

srážky ..............................…..650 - 750 mm

průměrné roční srážky........… 630 mm

odtokový součinitel ..............  0,31

odtok ............………..............200 - 232 mm

vsak........…………....... .........450 - 518 mm

odpar.......................................450 mm

Posuzované území leží v oblasti s nízkým vodohospodářským potenciálem povrchových vod.

Staveniště se nenachází v území zatápěném vodou (leží nad hranicí Q100).

Plocha staveniště nebyla v minulosti z části  meliorována .

Katastr obce Hodíškov nepatří mezi zranitelné oblasti dle NV č. 103/2003 Sb.

Provoz stájí pro dojnice nebude zdrojem znečištění povrchových vod, pokud nedojde k havarijnímu stavu. Zdrojem znečištění povrchových vod by pak mohla být nesprávná aplikace hnoje a močůvky na zemědělské pozemky a nedodržování zásad pro skladování hnoje a močůvky.

C.II.2.2. Podzemní vody

Zájmové území leží v oblasti mělkých podzemních vod a představuje území se sezónním doplňováním zásob. Největší vydatnost podzemních vod je v období květen až červen, nejnižší v měsících září až listopad.

Posuzované území leží v oblasti s nízkým vodohospodářským potenciálem podzemních vod.   Nepatří mezi zranitelné oblasti dle NV.č. 103/2003 Sb.

V zájmovém území nejsou vybudována žádná zařízení pro jímání podzemní vody  ani sledované pramenní vývěry.

Posuzované území se nenachází na území chráněných oblastí přirozené  akumulace vody.

Provoz stájí včetně jímek na močůvku nebude zdrojem znečištění podzemních vod, pokud nedojde k havarijnímu stavu. Zdrojem znečištění podzemních vod by pak mohla být nesprávné skladování močůvky  nebo hnoje , nesprávná aplikace hnoje a močůvky na zemědělské pozemky.

C.II.3.  Půda

K půdotvorným faktorům řadíme mateční horninu (půdotvorný substrát), podnebí, biologický faktor, podzemní vodu a kultivační činnost člověka. K podmínkám patří reliéf terénu a stáří krajiny.

Vzájemným kvalitativním a kvantitativním působením těchto faktorů a podmínek probíhá určitý půdotvorný proces, jehož výsledkem je vznik genetického půdního typu jako základní kategorie klasifikace půd. Typy půd se utvářely pod vlivem pestrého geologického podloží, reliéfu terénu, spodní a povrchové vody a klimatických podmínek.

Charakteristika zemědělské půdy se vyjadřuje kódem bonitovaných půdně ekologických jednotek – BPEJ (dle vyhlášky MZem ČR č. 327/1998 Sb.) . Tyto kódy jsou pětimístné , přičemž první číslice charakterizuje klimatický region, druhá a třetí hlavní půdní jednotku (HPJ), čtvrtá číslice je kombinací skeletovitosti a expozice, pátá číslice charakterizuje sklonitost a hloubku půdy.

V prostoru staveniště se vyskytují zemědělské půdy . Pozemek určený k zástavbě – parc. č. 106/1 – orná půda má přiděleno -  BPEJ 7 2911.

Zařazení zemědělské půdy do třídy ochrany:

| Parcela číslo | Výměra záboru v ha | BPEJ | Třída ochrany |
| --- | --- | --- | --- |
| 160/1 | 0,8 | 7 2911 | I. |

Charakteristika zemědělských půd v řešeném území:

- Kód regionu:				7

- Symbol regionu:			MT 4

- Charakteristika regionu:		Mírně teplý, vlhký

- Suma teplot nad 100 :			2200 -2400

- Pravděpodobnost suchých

vegetačních období:		5 - 15

- Vláhová jistota :			méně než 10

- Průměrná roční teplota :		6 – 7 0C

- Průměrný roční úhrn srážek:		650 – 750

Hlavní půdní jednotka :

HPJ 29	hnědé půdy, hnědé  půdy kyselé a jejich slabě oglejené formy převážně na rulách, žulách a svorech a na výlevných kyselých horninách;středně těžké až lehčí, mírně štěrkovité,  většinou s dobrými vláhovými poměry.

Kombinační číslo :

- zemědělská půda na mírném svahu (3o – 7o svažitosti), jižní expozice;    hluboká až středně  hluboká půda, bezskeletovitá až slabě skeletovitá s celkovým obsahem skeletu do 25 % .

C. II. 4.  Geomorfologie  a geologie

Geomorfologicky spadá řešené území do krystalinika českého masivu vrásněného ve starohorách a prahorách a doformovaného tektonikou hercynského vrásnění a kvartérní denudací.

Z hlediska geomorfologického členění území České republiky náleží  řešené území:

Provincie 			I. Česká vysočina,

Subprovincie 			I.2. – Českomoravská soustava,

Oblast 				I.2.C – Českomoravská vrchovina

Celek				I.2.C.-5. Křižanovská vrchovina

Česká vysočina zabírá plochu 66 408 km2 státního území. V západní části provincie představují Čechy velkou kotlinu, která vznikla rozlámáním zarovnaného povrchu platformy. Její okraje se ve třetihorách a čtvrtohorách zvedly, zatímco střed kotliny si v podstatě uchoval původní nízkou polohu. Převládajícím typem reliéfu dna kotliny jsou ploché pahorkatiny  se zbytky etchplénu v rozvodních částech a s mírnými svahy na fundamentu platformy. Česká vysočina se dále dělí na 6 geomorfologických soustav.

Českomoravská vrchovina je složitá soustava pahorkatin a vrchovin  s erozně denudačním reliéfem. Morfostrukturně je to soustava megaantiklinálních vyklenutí a megasynklinálních sníženin fundamentu platformy. V místě největšího napětí vznikly kerné vrchoviny.

Biogeografické členění

Katastr obce Hodíškov patří do Velkomeziříčského bioregionu. Tento bioregion zabírá moravskou stranu Českomoravské vrchoviny. Bioregion má plochu 2525 km2 , je tvořen pahorkatinou na zdviženém zarovnaném povrchu na rulách a syenitech. Převažuje ochuzení hercynská biota 4. bukového vegetačního stupně s přechodem do 5. stupně.  Zejména na východním okraji je patrný vliv suchých, teplejších částí jihozápadní Moravy s přítomností východních a jižních migrantů a řadou mezních prvků. Potenciální vegetaci náleží jednotvárným bikovým bučinám, na členitějším reliéfu s  květnatými bučinami. Netypickou část tvoří jihovýchodní okraj bioregionu, který je nižší, teplejší, sušší a vyskytují se zde i acidofilní doubravy, v údolích větších toků též dubohabrové háje.

Převažuje orná půda, lesy jsou většinou kulturní smrčiny, méně bory. Fragmenty bučin jsou nepatrné. Typické jsou drobné rybniční pánve.

V lokalitě nebyl proveden geologický ani hydrogeologický průzkum v souvislosti s připravovanou stavbou.

C.II.5. Horninové prostředí a přírodní zdroje

Horninovým prostředím rozumíme svrchní část litosféry v dosahu lidské činnosti. Je tvořeno horninami, které obsahují podzemní vody, plyny a neobnovitelné přírodní zdroje. Kvalita horninového prostředí je faktor ovlivňující v mnoha aspektech život člověka a jeho bezprostřední životní podmínky.

Horninové prostředí je kromě stavu daného přírodními procesy silně ovlivňováno činností člověka ( např. kontaminace půd, podzemních vod, porušování přírodního stavu těžbou a stavební činností, včetně ukládání odpadu). K nejčastějšímu mechanickému narušování horninového prostředí  patří sesuvy půdy.

Horninové prostředí některých oblastí je ovlivňováno zemětřesnými účinky. ty se oceňují makroseizmickými intenzitami – nižší makroseizmické stupně (30 – 50) odpovídají slabým otřesům, střední (60 – 80) malým až vážným škodám na budovách a nejvyšší (90 – 120) řícení budov a naprostým katastrofám.

Posuzovaná lokalita není  výrazně dotčena z pohledu horninového prostředí. Místo stavby je v území navazujícím na zemědělský areál, na orné půdě dosud intenzivně zemědělsky obhospodařované (dnes travina na orné půdě). Je zde možné uvažovat o mírné kontaminaci horninového prostředí v důsledku  zemědělské činnosti. Na ploše staveniště není  a nebylo nikdy v minulosti prováděno skládkování nebo jiná likvidace odpadů, která by mohla kontaminovat prostředí. Nebyla zde prováděna těžba nerostných a jiných surovin. Nejedná se o území poddolované. V území nejsou evidované zásoby nerostných surovin.

Na místě určeném pro stavbu nové stáje nebyla v minulosti prováděna žádná stavební činnost. Nejedná se o území ohrožené sesuvy půdy. Z hlediska pozorovaných intenzit zemětřesení se jedná o oblast s nižšími makroseizmickými intenzitami.

C.II. 6. Fauna a flóra

Vegetační kryt, pokud si v kulturní krajině zachoval ráz blízký přirozeným poměrům, je výslednicí dlouhodobého působení vegetačního prostředí i historického vývoje krajiny. V kulturní krajině je ovšem činností člověka mnoho změněno a to buď přímými zásahy člověka do vegetace nebo nepřímo rozsáhlými melioracemi. Z geobotanického hlediska je kulturní krajina vlastně degradační fází původní krajiny.

Přírodní prostředí širšího zájmového území vykazuje známky výrazného strukturního a funkčního zjednodušení, daného zejména intenzifikačními zásahy do nelesní krajiny, úpravami vodních toků a významným zorněním zemědělské půdy, které zde dosahuje až  89 %. Část orné půdy je ale obhospodařována jako travina na orné půdě .

Přírodně hodnotnější lokality jsou soustředěny do údolní nivy podél  potoka. Část luk a polí v území byla v minulosti zmeliorována a potoky napřímeny a opevněny, některé zatrubněny. Přirozená koryty potoků v původních přirozených korytech bez opevnění jsou hlavně v jejich horních tocích a nebo v lesní trati.

Na vlastním zájmovém území výstavby se díky antropogenní činnosti vyskytují nepůvodní zemědělské agrocenózy. Jejich rozsah je velmi malý a je dán tím, že plocha  určená k zástavbě je  užívána jako orná půda , navazující na stávající zemědělský areál.

Lesní porosty:

V zájmovém území nejsou lesní porosty.  Žádné lesní pozemky nebude stavbou dotčeny.

Mimolesní porosty dřevin v zájmovém území:

V blízkosti staveniště  se nenacházejí mimolesní porosty .

Flóra zájmového území :

Posuzovaná  lokalita náleží do fytogeografické oblasti mesofytika (Mesophyticum), fytogeografického obvodu Českomoravského mesofytika (Mesophyticum Massivi bohemici), fytogeografického okresu Českomoravská vrchovina. Provincie  středoevropských listnatých lesů, podprovincie Hercynská (I.a.), sosiekoregion (48) Českomoravská vrchovina, vegetační stupeň (2) bukodubový, (3) dubobukový, (4) bukový resp. dubojehličnatý a (5) jedlobukový. Stav kostry ekologické stability krajiny téměř vyhovující.  Koeficient ekologické stability krajiny KES  - vysoký.

Vlastní zájmové území pro výstavbu se nachází na zemědělské půdě navazující na stávající zemědělský areál východním směrem. Toto území obsahuje nepříliš hodnotné společenství rostlin, které se vyskytuje v analogických lokalitách v okolí několikrát.

Na základě kvalitativního botanického průzkumu lze konstatovat, že lokalita neposkytuje podmínky pro výskyt populací zvláště chráněného genofondu rostlin. Nebude tedy potřebné přijímat zvláštní opatření k ochraně rostlin a jejich společenstev.

Fauna zájmového území:

Na posuzované lokalitě je poměrně chudé zastoupení fauny, podmíněné především  málo pestrou flórou a blízkostí stávajících stájí a skladovacích a provozních objektů. Z řady zaznamenaných živočichů  v těsné blízkosti staveniště ani na staveništi nebyli zjištěni zástupci druhů zařazených mezi - ohrožený druh (§) – kromě čmeláka a vlaštovky obecné; silně ohrožený druh (§§) a kriticky ohrožený druh (§§§) ve smyslu Přílohy III vyhl. MŽP ČR č. 395/1992 Sb.). U žádného ze zaznamenaných druhů nebyly  zjištěny výskyty reprezentativních populací těchto druhů.

Kvalitativním biologickým průzkumem byly zjištěny především druhy, vázané na blízkost sídel, zahrad, případně druhy zabíhající či zaletující do prostoru výstavby z okolních zemědělských pozemků.

Kvalitativní průzkum skupiny bezobratlých byl prováděn sběrem pod kameny, kusy dřeva a jinými položenými materiály, sběrem na listech a květech rostlin a dřevin.

Ptáci a savci byli kvalitativně zaznamenáni pozorováním případně poslechem. Nebylo zjištěno žádné hnízdiště ptáků (kromě vlaštovky na stávajících objektech v areálu), území slouží spíše jako součást loviště.Výskyt obojživelníků a plazů nebyl zaznamenán.

Z chráněných taxonů bezobratlých byli registrováni čmeláci (Bombus - §). Nebyla pozorována reprezentativní populace, pouze čmeláci poletující, vchody do hnízd nenalezeny. Vlaštovka obecná hnízdí na některých objektech v okolí – stavbou nebude ohrožena.

Biologický průzkum byl prováděn v průběhu podzimu  2004.

C.II.7. Ekosystémy

Pro katastr obce Hodíškov není zpracován územní plán – ten je v návrhu konceptu. V blízkosti staveniště nejsou žádné prvky ochrany přírody .

C.II.8.  Krajina

Posuzovaná lokalita leží cca 9 km jihovýchodně od města Žďár nad Sázavou, cca 8 km jihozápadně od Nového Města na Moravě a cca 4 km severovýchodně od obce Ostrov nad Oslavou. Leží na okraji  Křižanovské vrchoviny, v území jižně od obce značně lesnatém, bohatém na vodní toky a rybníky .

Krajina je zde členěná díky zaříznutému údolí místního potoka, údolí řeky Oslavy a vystupujícím kopcům. Území nevykazuje větší výškové rozdíly ( rozmezí 570 m n.m. – údolí  potoka až 607 m n. m. kopec  cca 800 m severovýchodně od obce).

Průměrná nadmořská výška je v místě stavby 580 m n.m.

Z urbanistického hlediska jsou pro zájmové území určující menší sídelní útvary. Charakter sídel v zájmovém území je vesměs vesnický.

Staveniště pro produkční stáj dojnic je situováno vedle stávajícího zemědělského areálu v obci Hodíškov, na který navazuje provozně a využívá zde vybudované objekty (silážní žlaby). Tento areál je situován na jihovýchodním okraji zástavby obce, na kterou přímo navazuje. Staveniště je pak na vzdálenějším okraji  areálu od zástavby obce. Celé zájmové území stavby nové stáje je na zemědělské půdě. Plocha staveniště je dnes využívaná jako intenzivně obhospodařované pole. Nová stáj , která vznikne jako novostavba nebude výškově výrazně vystupovat nad stávající objekty v areálu, ale bude pohledově exponovaná zejména ze směru  příjezdu od obce Bohdalec. Proto bude nutné jako součást stavby řešit ozelenění zemědělského areálu.

Nejbližší chráněná zástavba je realizována v zástavbě obce západně od zemědělského areálu, mimo území zahrnuté v ochranném pásmu areálu. Zastavěné území obce tvoří především  stará typicky vesnická zástavba s rozptýlenou zástavbou nových rodinných domků. Navrženou stavbou nebude dotčeno stávající zastavěné území obce.

Krajinný ráz

Stavba jakéhokoliv nového objektu vede k pochybnostem, zda nebudou narušeny takové partie krajiny, které vynikají cenným krajinným rázem ve smyslu § 12 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění zákona č.168/2004 Sb.  Krajinný ráz je v § 12 zákona o ochraně přírody a krajiny vyjádřen přírodními a kulturně historickými charakteristikami a jsou vyjmenovány rysy či hodnoty, které  mají být chráněny před znehodnocením. Jsou to přírodní a estetické hodnoty, významné krajinné prvky (VKP), zvláště chráněná území (ZCHÚ), kulturní dominanty, harmonické měřítko a vztahy. Celkově je možno shrnout, že v krajinném rázu se promítne krajina, její přírodní bohatství, její obyvatelstvo , hmotný majetek a kulturní památky.

Stávající výrobní areál je dominantou a významně přispěl k narušení krajinného rázu zejména při pohledu od jihu a jihozápadu. Při pohledu z exponovaných míst není stávající zemědělský areál příliš viditelný, je  částečně  kryt zástavbou obce, stávající zelení v okolí silnice a v zástavbě obce. S ohledem na tyto skutečnosti nebude ani nový objekt kravína výrazněji narušovat  krajinný ráz a toto ovlivnění bude kompenzováno ozeleněním areálu .

C.II.9. Obyvatelstvo

Údaje o počtu a složení obyvatelstva se získávají ze sčítání lidu, které je prováděno zhruba v desetiletých intervalech. Informace o aktuálním stavu lze získat například z internetových stránek obecních úřadů.

V obci Hodíškov žije podle těchto údajů 128 trvale bydlících obyvatel , z toho v produktivním věku 71 osob. Průměrný věk 40,6 roku.

Sídelním typem patří obec mezi obce přechodného typu. Malé obce pod 10000 obyvatel se vylidňují (úbytek až 9,9 %) , obyvatelstvo se stěhuje do měst nad 10000 obyvatel , která zaznamenávají přírůstek do 30 %.

C.II.10. Hmotný majetek, kulturní památky

Obec Hodíškov nemá v blízkosti staveniště stáje  kulturní a historické památky. Historické objekty jsou uvnitř zástavby obce .

| Památka : | kříž |
| --- | --- |
| Ochrana stav/typ uzavření : | zapsáno do státního seznamu před r.1988 |
| Památkou od : | 30.6.1970 |
| Číslo rejstříku : | 35774/7-4065 |
| Den zápisu do ÚSKP ČR : |  |
| Název okresu : | Žďár n.Sázavou |
| Sídelní útvar : | Hodíškov |
| Část obce : | Hodíškov |
| Ulice,nám./umístění : | směrem k Obyčnovu |
| Číslo popisné : |  |
| Číslo orientační : |  |

C.III. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho únosného zatížení

Posuzované území není významněji zasaženo negativními vlivy jak z místních zdrojů, tak i ze zdrojů vzdálenějších. Území severně je postiženo vlivy z průmyslové aglomerace Žďár nad Sázavou – znečištěné ovzduší. Intenzivní zemědělská výroba je hlavním zdrojem znečištění životního prostředí v území. Právě intenzivní zemědělská výroba způsobila zrušení řady remízků a jiné mimolesní zeleně, která v krajině chybí. Je třeba říci, že právě střediska živočišné výroby  jsou zdrojem nejvýznamnějšího ovlivnění ovzduší v posuzovaném území, především působením amoniaku a páchnoucích látek. Ve většině případů je těmito škodlivinami negativně ovlivněno bezprostřední okolí stájí, které jsou mimo obytnou zástavbu obcí a tuto chráněnou zástavbu ovlivňují jen v inverzních nebo jiných situacích. Podle zpracované rozptylové studie na amoniak (EKOPOR České Budějovice, prosinec 2004), která je v plném znění v přílohové části dokumentace, je hlavním a limitujícím zdrojem nová  stáj pro dojnice a stávající stáje v areálu, které budou dále využívány. Koncentraci amoniaku v širším zájmovém území a vůbec v zástavbě obce tyto objekty výrazněji neovlivní.

Největší negativní vliv v posuzovaném území má právě chov hospodářských zvířat - chov skotu. Realizací nové stáje, kterou dojde ke zvýšení zatížení území amoniakem a páchnoucími látkami,  nebude ovlivněna chráněná zástavba obce mimo navržené ochranné pásmo, naopak s použitím rozptylové studie by bylo možné ochranné pásmo i snížit.

Vymezení území se zhoršenými podmínkami (zejména páchnoucí látky) je provedeno stávajícím vyhlášeným ochranným pásmem a upraveným rozsahem tohoto ochranného pásma podle nového výpočtu. To je vyhodnoceno pro celou stájovou kapacitu uvažovanou v areálu po realizaci posuzovaného záměru včetně rekonstrukce stávajících stájí. Takto vymezené území nezasahuje do zástavby obce, ani do rozvojových ploch pro obytnou zástavbu. Ovlivnění emisemi amoniaku je pak podrobně posouzeno v rozptylové studii a rovněž nezasahuje významně do chráněné zástavby.

Je možné konstatovat, že v souhrnu nedojde k významnému zatížení území, rozhodně ne nad míru únosnou pro dané území.

V blízkém okolí staveniště (ani ve vzdálenějším okolí), nejsou žádné významné tepelně energetické zdroje nebo jiné zdroje znečišťování ovzduší, které by významněji ovlivňovaly zdejší ovzduší. Nejvýznamnější zdroje znečišťování ovzduší jsou v katastru města Žďár nad Sázavou (ŽĎAS).Většina větších sídelních útvarů je plynofikována nebo se jejich plynofikace připravuje.

Obec Hodíškov je dislokována v území se zachovalým životním prostředím. Nově řešené staveniště kravína  je dostatečně vzdáleno od zástavby obce. Ochranné pásmo (dříve pásmo hygienické ochrany) tohoto výrobního areálu  nezasahuje do chráněné zástavby obce.

Zemědělský areál je v posuzovaném území bezesporu největším zdrojem ovlivnění životního prostředí. Toto ovlivnění je však v přijatelných mezích a není důvodem pro vyhlášení stavební uzávěry nebo jiných opatření omezujících další rozvoj území. Je zde důvod pro vyhlášení ochranného pásma – jeho změnu.

Kvalitu životního prostředí v zájmové oblasti je možno označit jako dobrou až velmi dobrou. Zatížení území živočišnou výrobou je standardního rázu. Na 329,73 ha zemědělské půdy připadá po dostavbě nové stáje ,  359 DJ tj. 1,09 DJ na 1 ha zemědělské půdy.

Jak je již uvedeno v kapitole C.I. Výčet nejzávažnějších environmetálních charakteristik , posuzované území má tři citlivé složky životního prostředí:

- povrchové vody – ač se území nenachází ve zranitelné oblasti podle nařízení vlády č.

103/2003 Sb.,

- ovzduší – území navazující na zástavbu obce Hodíškov

- krajina – v širším kontextu v krajině částečně chybí rozptýlená zeleň. Proto ozelenění

okolí nové stáje resp. doplnění ozelenění zemědělského areálu je vítaným prvkem

v krajině.

Ochranu uvedených složek životního prostředí bude nutno zajistit realizací odpovídajících opatření při stavbě nového objektu kravína a při aplikaci statkových hnojiv na zemědělskou půdu. Tato opatření jsou popsána v jednotlivých kapitolách oznámení a souhrnně jsou uvedena  v kapitole D.IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí.

Č Á S T   D

- KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU NA OBYVATELSTVO A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

D.I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí  a hodnocení jejich velikosti a významnosti

Nejzávažnějšími problémy živočišné výroby z hlediska možných vlivů na životní prostředí a na obyvatelstvo jsou obvykle:

  - znečištění ovzduší amoniakem a pachovými látkami  včetně jejich vlivu na obyvatele obce;

  - uskladnění statkových hnojiv, manipulace s nimi ve výrobním areálu, při které je možná kontaminace prostředí zejména podzemních a povrchových vod;

  - aplikace statkových hnojiv na zemědělské pozemky s možností přehnojování, nevhodné doby nebo způsobu aplikace a z toho plynoucí kontaminace prostředí;

  - v menším rozsahu hlučnost a prašnost související s provozem stájí a jejich dopravní obsluhou;

Ostatní vlivy na životní prostředí jsou rozdílné podle konkrétních podmínek posuzovaného provozu. V našem případě, kdy je posuzován nový kravín v obci Hodíškov, jako stavba realizovaná na vzdálenějším okraji stávajícího zemědělského areálu, na odvrácené straně od obce, může být za významné považováno umístění ve vazbě na zástavbu obce .

Významný vliv může mít i aplikace statkových hnojiv v blízkosti lokálních prvků ochrany přírody (remízky), v okolí potoků a rybníků.

D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů

Pro obyvatelstvo  obce je asi nejpodstatnějším vlivem vliv pachových látek. Emise pachových látek nelze objektivně vyčíslit a proto se jejich posouzení omezuje na stanovení ochranného pásma (OP) kolem objektů živočišné výroby. K tomu je používána metodika zveřejněná v ACTA HYGIENICA,EPIDEMIOLOGICA ET MICROBIOLOGICA č. 8/1999. Pro řešenou stavbu kravína byl zpracován Ing. Josefem Charouzkem návrh OP v září 2004 . Ten je součástí přílohové části oznámení. Ověření zasažení území emisí amoniaku pak bylo provedeno rozptylovou studií (zpracoval Ing. Petr Dvořák, Ing. Milena Dvořáková  –EKOPOR , České Budějovice – prosinec 2004). Plné znění této rozptylové studie je v přílohové části této dokumentace.

Provedená revise ochranného pásma prokazuje, že stavbou nového kravína umístěnou na vzdálenějším okraji zemědělského areálu od zástavby obce  nedojde k zasažení chráněné zástavby obce  v rozsahu větším, než je současný stav pachovými látkami ani amoniakem a nedojde zde tedy za normálních podmínek ke zhoršení životního prostředí v důsledku provozování nové stáje chovu dojnic. Ovlivněné území je především mimo zástavbu obce, kde nebude ani ve výhledu žádná chráněná zástavba realizována.

Nejbližším objektem hygienické ochrany (OHO) je dům na st. parcele č. 24/7, který bude i po stavbě nového kravína pro 200 dojnic mimo hranice OP.

Dalším vlivem spíše obtěžujícím bude zvýšení frekvence dopravy. Veškeré stájové kapacity bude provozována ve  stelivových stájích s hnojištěm a jímkami na hnojůvku se skladovací dobou cca 6 měsíců. Proto větší dopravní zatížení bude směrováno právě do dnů vyvážení hnoje a močůvky v jarním a podzimním období. Bude se jednat o několik jízd za den (cca 10- 20) traktoru s vlekem, které budou realizovány po místních komunikacích, někdy vedoucích i přes zástavbu obce.   Ovlivnění území hlukem  v důsledku této přepravy je nepodstatné, stejně jako ovlivnění emisemi z vozidel, případně prachem . Kolem trasy přepravy dojde i k nevýznamnému ovlivnění pachovými látkami ( zvlášť při vyvážení hnoje). Na vesnici není zápach hnoje nebo siláže (přechodně působící) ničím neobvyklým a obyvatelstvem je běžně akceptován.

Sociálně ekonomický vliv stavby bude spíše pozitivní, i když v nové stáji nevzniknou nové pracovní příležitosti - obsluhu zajistí stávající pracovníci přechodem ze stávajících stájí.

D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima

Jak už bylo popsáno v předchozí kapitole nejvýznamnější vliv na ovzduší budou mít emise amoniaku ze stájí a emise pachových látek.

Emise amoniaku se proti stávajícímu stavu zvýší ze stávajících 2 875,3 kg NH3.rok-1 na 4 058,5 kg NH3.rok-1 , což je o 1 183,2 kg NH4. rok-1 více. Toto zvýšení  je sice významné, ale neovlivní významně ovzduší v katastru obce a vůbec ne v zástavbě obce . Amoniak je lehčí než vzduch, ze stájí stoupá vzhůru, kde se ředí a degraduje. S významným negativním ovlivněním širšího okolí stájí nelze uvažovat.

V současné době platí zákon o ochraně ovzduší č. 86/2002 Sb., ve znění zákona č. 92/2004 Sb., včetně prováděcích předpisů. Podle přílohy č. 2 k nařízení vlády č. 353/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky pro provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, patří nová stáj pro 200 dojnic do kategorie středních zdrojů znečišťování ovzduší.

Emise pachových látek nelze množstevně výpočtově stanovit. Dosah těchto emisí je pak vymezen návrhem ochranného pásma zpracovaným podle metodiky AHEM a doložený v příloze oznámení. Tato metoda je v současné době jedinou dostupnou metodou hodnotící objektivně pachové látky a jejich dosah.

Problematiku ochrany ovzduší ve vztahu ke chráněným objektům – objektům hygienické ochrany (OHO) standardně řeší návrh ochranného pásma. Tato problematika je podrobně rozebrána v předchozích kapitolách.

Z pohledu vlivů v širším území je třeba zdůraznit vlivy amoniaku a pachových látek při aplikaci  statkových hnojiv na pole . Ty lze do určité míry mírnit  včasným zapravením do půdy. Ovlivnění klimatických poměrů v území bude zanedbatelné.

D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické charakteristiky

Ve výrobním areálu zemědělského podniku působí řada zdrojů hluku . Kromě hluku působeného vlastními chovanými zvířaty jsou to hluky z provozu technologických zařízení, dopravních prostředků, chlazení v mléčnici, trafostanice apod. Tyto zdroje hluku nejsou nijak významné a pohybují se mírně nad hlukem pozadí.

V nové stáji nebudou žádné významné zdroje hluku a nelze tedy očekávat významné zhoršení hlukových poměrů v posuzovaném území. Významnější zdroje hluku a vibrací se zde mohou objevit při provádění stavby kravína. Tyto zdroje hluku v území působí krátkodobě a nebudou pro hlukovou zátěž významné. Zatížení území hlukem a vibracemi při provádění stavby je pak podrobně hodnoceno v kapitole B.III.4.1.

D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody

Vlivy stáje na povrchové a podzemní vody se mohou projevit při provozní nekázni obsluhy nebo při havarijních stavech. Stáj, manipulační plocha včele stáje sloužící k vyhrnování hnoje, skladovací hnojiště a  jímky budou stavebně provedeny jako nepropustné objekty, budou vybaveny hydroizolací a kontrolním systémem úniku . Před uvedením do provozu budou jímky podrobeny zkoušce těsnosti.

Nejvýznamnější vlivy na povrchové a podzemní vody  by mohla mít nesprávná aplikace statkových hnojiv na pozemky. Jak jsem již zmínil dříve, ke kolaudaci stavby předloží investor aktualizovaný plán organického hnojení, včetně lokalizace případných dočasných skládek hnoje. V tomto plánu bude mimo jiné uvedeno:

- zákaz aplikace statkových hnojiv na hlouběji promrzlou půdu, půdu zasněženou vrstvou sněhu více než 5 cm, půdu silně zvodnělou;

- zákaz aplikace hnoje a močůvky do ochranných pásem obytné zástavby (pro hnůj, močůvku a kejdu skotu je to 100 m) bez následného zapravení do půdy;

- povinnost urychleného zapravení statkových hnojiv do půdy (do 24 hodin po aplikaci);

- zákaz aplikace statkových hnojiv na svažitých pozemcích nad 80 bez okamžitého zapravení do půdy nebo v době kdy lze očekávat dešťové srážky apod.;

- zákaz aplikace statkových hnojiv v těsném okolí (podle svažitosti pozemku) potoků nebo rybníků;

- zákaz aplikace statkových hnojiv na plochy ochranných pásem vodních zdrojů, kde je to uvedeno  v provozním řádu nebo to plyne z obecně platného předpisu nebo správního rozhodnutí;

- zákaz aplikace statkových hnojiv na plochách významných z hlediska ochrany přírody, kde by to mohlo vést k narušení vegetace apod. a kde je toto zakázáno správním rozhodnutím;

- dále je nutno akceptovat i opatření plynoucí z nařízení vlády č. 103/2003 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech.

Z hlediska principu předběžné opatrnosti je možné konstatovat, že ani v případě přívalového deště, při němž by mohlo dojít k zatopení okolí jímek, nehrozí okolnímu prostředí významné riziko.

Skladovací jímka na kejdu bude  osazena horní hranou výrazně nad úrovní terénu a její vyplavení nehrozí. Stejné platí i pro čerpací jímky.

V areálu budou skladovány i jiné látky nebezpečné vodám jako jsou stájové dezinfekce a jiné chemické látky a přípravky. Ty budou uloženy jako dosud ve stavebně zabezpečeném objektu dojírny s mléčnicí . Bližší specifikace těchto chemických látek a přípravků (včetně klasifikace jejich nebezpečných vlastností) je provedena v kapitole B.II.3 Ostatní surovinové a energetické zdroje. Stejné platí i o nebezpečných odpadech vznikajících při provozu stáje .

D.I.5. Vlivy na půdu

Pro stavbu  nového kravína je určeno staveniště převážně mimo plochu zemědělského areálu na zemědělské půdě. Bude tedy třeba provést vyčlenění  plochy staveniště ze zemědělského půdního fondu. Pozemky určené k zástavbě jsou vedeny jako orná půda I. třídy ochrany a dnes jsou  obhospodařovány jako travina na orné půdě. V okolí zemědělského areálu jsou všechny pozemky v I. třídě ochrany a proto není možné zvolit staveniště na horší kvalitě půdy.

Pro udržení úrodnosti půdy je pak důležité do půdy doplňovat živiny a organickou hmotu. K tomu zemědělství využívá statkových hnojiv. Produkce statkových hnojiv je pak velmi důležitá pro udržení úrodnosti půd a každý zemědělský podnik se snaží vyprodukovat tolik statkových hnojiv, kolik jich potřebuje k vyhnojení celé výměry orné půdy alespoň 1 x za 4 roky.

Zemědělské družstvo vlastníků Hodíškov hospodaří na ploše 329,73 ha zemědělské půdy z níž  264,70 ha je půda orná a 65,03 ha trvalé travní porosty. Do hospodářského obvodu Zemědělského družstva vlastníků Hodíškov patří katastr obce Hodíškov. V této obci jsou umístěny následující objekty chovu zvířat (stav po dostavbě nového kravína):

| Umístění objektu ŽV | Počet a kategorie zvířat | Přepočtený počet DJ | Roční produkce hnoje v t | Roční produkce kejdy t/rok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hodíškov | Produkční stáj 200 dojnic Krávy na sucho 60 krav Jalovice 100 kusů Telata 50 telat | 220 66 62 11 | 3 000 900 730 220 | - - - - |
| Celkem | - | 359 | 4 850 | 0 |

Zatížení  zemědělské půdy  živočišnou výrobou:

Zemědělské družstvo vlastníků Hodíškov hospodaří na 329,73 ha zemědělské půdy, 264,70 ha orné půdy. Po dostavbě nové stáje bude chovat celkem 359 DJ tj. 1,09 DJ/ha. Zatížení zemědělské půdy živočišnou výrobou je přiměřené a nehrozí, že by zemědělská půda byla přehnojována statkovými hnojivy.

Při roční produkci  čerstvého hnoje 4 850 t .rok-1 , tj. po odečtení ztrát skladováním cca 30 %  - 3 395 t uleželého hnoje se dávkou 40 t/ha vyhnojí 85 ha orné půdy.

K dispozici je 264,7 ha orné půdy z níž cca 10 % tj. 26 ha bude mít nějaké omezení pro hnojení. Bez  omezení lze hnojit tedy cca 238,7 ha orné půdy. Hnojit je třeba veškerou ornou půdu i tu, kde jsou určitá omezení, ale za dodržení stanovených zásad. Orná půda bude hnojena 1 x za 3-4 roky, což je optimální stav. Močůvka bude používána jak k přihnojování orné půdy, tak ke hnojení trvalých travních porostů. Zemědělské družstvo vlastníků Hodíškov bude tedy soběstačné v organickém hnojení (i když toto lze říci přesně teprve po provedení půdních rozborů) a nebude nuceno výrazněji využívat jiné zdroje hnojiv .

Nedostatečná produkce statkových hnojiv pak nutí zemědělské podniky používat ve větším rozsahu neekologická hnojiva – průmyslová hnojiva.

D.I.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje

Stavbou a provozem nového kravína nebude dotčeno horninové prostředí ani přírodní zdroje. Stavba bude provedena tak, aby nebyla zdrojem pronikání závadných látek do horninového prostředí.

D.I.7. Vlivy na faunu , flóru a ekosystémy

V ploše staveniště ani v jeho blízkém okolí nejsou žádné cenné prvky ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. Cenné prvky ochrany přírody jsou v údolních nivách potoků a mohly by být dotčeny při nesprávné aplikaci statkových hnojiv na pozemky a  při nevhodně umístěných polních skládkách hnoje. Ochrana těchto prvků přírody bude zabezpečena plánem organického hnojení.

D.I.8.  Vlivy na krajinu

Stavba kravína jako taková bude realizována ve vazbě na stávající zemědělský areál na straně odvrácené od zástavby obce Hodíškov. Stávající zemědělský areál je umístěn jihovýchodně od obce,  výškově nad úrovní zástavby obce. Každá další stavba zde do určité míry narušuje krajinný ráz i když ne významně. Proto bude nutné v projektu navrhnou a při stavbě realizovat opatření ke zmírnění vlivu stavby na krajinu. Jako součást projektu bude proto zpracován plán ozelenění celého zemědělského areálu a jeho zapojení do krajiny prostřednictvím zeleně. Při zpracování tohoto plánu je třeba respektovat běžné zásady, které jsou zpravidla stanoveny v ÚSES

Plánovaný záměr stavby nového kravína pro 200 dojnic formou novostavby „na zelené louce“ bude mít vliv různé intenzity na rysy a hodnoty uvedené v § 12 zákona č. 114 /1992 Sb o ochraně přírody a krajiny.

- zásah do přírodních hodnot			slabý vliv

- zásah do významných krajinných prvků	žádný vliv

- zásah do zvláště chráněných území		žádný vliv

- zásah do kulturních a historických hodnot	žádný vliv

- zásah do estetických hodnot			slabý  vliv

- zásah do kulturních dominant		žádný vliv

- zásah do harmonického měřítka		slabý vliv

- zásah do harmonických vztahů		slabý vliv

Z uvedené charakteristiky je zřejmé, do jaké míry zasahuje navrhovaná stavba do identifikovaných hodnot. Stupnice zásahu do krajinného rázu je vždy relativní a do značné míry subjektivní.

D.I.9.  Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky

V zájmovém území stavby ani v jeho blízkém okolí není žádný hmotný majetek, který by přímo nesouvisel s provozem zemědělského areálu a se zemědělskou činností investora.

Nejbližší kulturní památky jsou v zástavbě obce od staveniště značně vzdálené a nebudou stavbou dotčeny.

D.II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí  z hlediska jejich velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních vlivů

Nová stavba produkční stáje, která vznikne vedle stávajícího zemědělského areálu v Hodíškově doplňuje stávající stájové kapacity v zemědělském areálu  a má poměrně malý vliv na kvalitu životního prostředí v zájmové oblasti. Ovlivněné území je malé a je prakticky vymezeno ochranným pásmem. Uvnitř tohoto ochranného pásma se nenachází žádný chráněný objekt  ani prvek ochrany přírody, žádná stavba pro bydlení. Negativní vlivy může do určité míry eliminovat i dobré provedení ozelenění areálu, nejen jako součást ochranného pásma, ale i jako důležitý činitel krajinného rázu – krajinotvorný prvek. Právě z hlediska krajinného rázu bude důležité zpracování projektu ozelenění a jeho důsledná realizace.

Významnější vlivy bude mít rozvoz a aplikace statkových hnojiv na zemědělskou půdu. Jedná se o vlivy na poměrně velké ploše  329,73 ha zemědělské půdy - hnůj a hnojůvka . Právě část luk navazuje na území cenné z hlediska ochrany přírody – údolní nivy vodních toků, remízky apod.  Bude tedy velice důležité dodržování zásad správného používání statkových hnojiv, které vymezí plán organického hnojení. Velmi důležité je , aby součástí plánu organického hnojení bylo i vymezení ploch pro umístění případných dočasných skládek hnoje.

Nutno připomenout i omezující opatření plynoucí z nařízení vlády č. 103/2003 Sb. o zranitelných oblastech (i když katastr obce není mezi vyjmenovanými), kde je aplikace statkových hnojiv na pozemky od 1.listopadu do 28. února vyloučena.

Předkládaný záměr nebude vykazovat žádné nepříznivé vlivy přesahující hranice státu.

D.III. Charakteristika environmetálních  rizik při možných haváriích a nestandardních stavech

Chovy hospodářských zvířat nejsou provozy, v nichž by aktuálně hrozilo nebezpečí havárie. Výraznější riziko je hlavně při manipulaci se statkovými hnojivy a silážními šťávami - při jejich převozu a aplikaci na zemědělskou půdu (zejména kejdy , silážních šťáv a močůvky).

U kravína je nebezpečí ekologické havárie omezeno na případ nedodržení provozního řádu nebo nerespektování plánu organického hnojení – vylití silážních šťáv nebo močůvky na jednom místě s následným odtokem nebo spláchnutím do vodoteče, aplikace v blízkosti vodních zdrojů, potoků a rybníků, aplikace na silně zvodnělou půdu, zmrzlou a zasněženou půdu apod. Důležité je i dodržení schváleného umístění dočasných polních skládek hnoje. V případě nerespektování těchto zásad by mohlo dojít k výraznému znečištění podzemních nebo povrchových vod, vyřazení vodního zdroje z užívání na delší dobu, znehodnocení prvků ÚSES apod.

Dalším rizikovým místem je nádrž na hnojůvku a odpadní vody z dojírny a mléčnice, které by v případě porušení těsnosti nebo přeplnění mohly výrazně ovlivnit své okolí. Podle praktických zkušeností však porušení těsnosti podzemní močůvkové jímky (resp. čerpací jímky) vyvolá kontaminaci půdy jen v nejbližším okolí pukliny a výrazné riziko tedy nehrozí. Jiná je situace u nadzemních jímek, kde havárie jímky může zasáhnout širší okolí a způsobit výrazné ohrožení životního prostředí.

V objektu nebudou skladovány  ani používány žádné chemické látky – kromě stájových dezinfekcí užívaných v dojírně a specifikovaných v kapitole B.II.3, které by mohly být zdrojem ovlivnění životního prostředí. Přesné složení stájových dezinfekcí bude známo teprve po výběru dodavatele dojírny. Zpravidla každý dodavatel dojírny doporučí i své vybrané stájové dezinfekce. Složením se však nebudou výrazně lišit od uvedených (vždy jedna složka zásaditá a druhá kyselá).

Za běžných podmínek, při dodržování provozních řádů nehrozí v posuzovaném objektu riziko havárie.

D.IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí

Po seznámení se záměrem investora, seznámení se stavem ve stávajícím zemědělském areálu a na základě dalších zjištění, včetně konzultace s příslušným obecní úřadem, doporučuji při stavbě realizovat následující opatření:

Staveniště se nachází ve vazbě na zastavěné území stávajícím zemědělským areálem v obci Hodíškov.  Obec nemá zpracovánu územně plánovací dokumentaci, na jejím zpracování se pracuje a posuzovaný záměr byl u zpracovatele uplatněn pro zapracování do územního plánu.

Umístění stáje není v rozporu se zájmy obce ani příslušného stavebního úřadu. Navýšením stájové kapacity dochází ke změně v rozsahu ochranného pásma, které se však nepřibližuje k zástavbě obce.

Za významné preventivní opatření považuji dobré stavební provedení všech objektů a dodržení níže uvedených zásad:

Z hlediska ochrany ovzduší.

- Bude projednán návrh nového ochranného pásma a předložen  odboru výstavby MÚ Žďár nad Sázavou k vyhlášení správním rozhodnutím .

- Stavy hospodářských zvířat uvedené v této dokumentaci a posouzené návrhem ochranného pásma jsou konečné. Stejně je třeba chápat i posouzenou technologii chovu - stelivové ustájení v nové stáji.

- V prostoru staveniště a následně při provozu nebude prováděna likvidace odpadů spalováním.

- Jako součást stavebního projektu bude zpracován plán ozelenění celého zemědělského areálu a provedena výsadba zeleně podle tohoto plánu.

- Bude dbáno na omezování prašnosti z komunikací jejich úklidem případně kropením v době sucha.

- Bude dodržována provozní kázeň, dobrá zoohygiena a včas odstraňována uhynulá zvířata.

Z hlediska ochrany podzemních a povrchových vod.

- Součástí stavby budou nepropustné izolované podlahy stáje, manipulační plochy včele stáje. Bude realizováno stavebně zabezpečené skladovací hnojiště a nádrž na hnojůvku a odpadní vody z dojírny a mléčnice.

- Je třeba zajistit řádný provoz jímky (nádrže) na hnojůvku  – včetně kontroly hladiny v jímce a včasného vyvážení obsahu jímky (při dosažení 90 % užitečného objemu). Vyvážení provádět v době, kdy jsou volné plochy zemědělské půdy a kdy jsou vhodné klimatické podmínky.

- Dále je třeba se zaměřit na provoz výdejní plochy u jímky, udržovat ji v čistotě a provádět pravidelné čištění odtokového potrubí odvádějícího úkapy močůvky a kontaminované dešťové vody z této plochy  do skladovací jímky.

- Zajistit pravidelné vyvážení obsahu jímky na splaškové vody z hygienických zařízení na smluvně zajištěnou ČOV.

Z hlediska ochrany půdy.

- Při zpracování projektu se značit stavbu co nejvíce zasunout do stávajícího areálu a tím omezit zábor ZPF nejlepší kvality.

- Aplikace hnoje a močůvky na zemědělskou půdu bude prováděna na základě nově zpracovaného plánu organického hnojení.

- Umístění případných dočasných polních skládek hnoje bude řešeno s ohledem na ochranu půdy. Skladování hnoje na těchto skládkách nepřekročí 1 rok a plocha bude opakovaně pro uložení hnoje využita až po 4 létech.

- Odpady nebudou likvidovány zahrabáváním nebo ukládáním do terénních nerovností.

Z hlediska krajiny a krajinného rázu.

- Objekt kravína bude proveden se sedlovou střechou krytou vhodnou krytinou stejné barvy jako stávající objekty. Stěny stáje budou v barvě bílé, okna, vrata v barvě hnědé. Klempířské prvky hnědé nebo hnědočervené.

- Pro zmenšení negativních vlivů v krajině bude realizována výsadba vhodné zeleně podle plánu ozelenění.

Z hlediska ochrany přírody.

V území se nevyskytují chráněné druhy živočichů a rostlin.

- Bude pečováno o nově vysázenou zeleň v rámci zřizování OP, vyhynulá zeleň bude doplněna.

Z hlediska likvidace odpadů.

- Odpady budou ukládány utříděně a likvidovány v souladu s platnou legislativou.

- Nebude prováděna nezákonná likvidace odpadů na místě spalováním nebo jejich ukládáním do země.

- Pro nakládání s nebezpečnými odpady bude vyžádán souhlas příslušného orgánu státní správy.

Z hlediska chemických látek.

- Budou používány výhradně chemické látky a chemické přípravky schválené pro použití v ČR nebo EU.

- Na chemické  látky (přípravky), které vykazují nebezpečné vlastnosti bude zajištěn postup stanovený platnou legislativou ( bezpečnostní listy i na pracovištích, školení pracovníků apod.)

Z hlediska hluku a vibrací.

- Bude dbáno na to, aby při provozu stájí nebyly provozovány žádné zdroje hluku, které by zatěžovaly nadměrně zástavbu obce. Nutno dbát na technický stav zařízení, která by mohla hlukovou pohodu negativně ovlivňovat.

Z hlediska ovlivnění území stájovým hmyzem, hlodavci.

- Ve stáji budou prováděna opatření vedoucí k potlačení výskytu stájového hmyzu a hlodavců.

D.V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích  předpokladů při hodnocení vlivů

Pro hodnocení vlivů , identifikaci vlivů byla použita standardní metodika EIA, katalogy činností a složek životního prostředí, typizační směrnice MZem  ČR, zákonů a vyhlášek vydaných k této problematice.

Při hodnocení významnosti negativních vlivů na životní prostředí byly použity kvantitativní metody  vycházející ze standardů a doporučení MZem ČR – zejména pro hodnocení vstupů a výstupů z provozu stáje. Potřeba vody, potřeba surovin  (krmiva,  stelivo, dezinfekční prostředky), nároky na dopravu, emise do ovzduší, produkce odpadních vod a hnojůvky, produkce hnoje, produkce odpadů jsou vyčísleny na základě doložených výpočtů vycházejících z citovaných typizačních směrnic, obecně platných předpisů apod.

Výpočtem je dokladován návrh ochranného pásma pro celou kapacitu areálu. Ten byl proveden podle jediné známé objektivní metodiky zveřejněné v ACTA HYGIENICA č. 8/1999. Návrh je doplněn posouzením emisí amoniaku rozptylovou studií. Oba tyto dokumenty – návrh OP a rozptylová studie – jsou v plném znění v přílohové části .

Dále bylo použito srovnávacích metod , využívajících poznatky z podobných provozů.

Získané poznatky a dokumentace v rozpracované formě byla konzultována s investorem. Údaje o zájmovém území byly získány  z mapových podkladů , odborné literatury , průzkumem terénu  a konzultacemi s pracovníky dotčených orgánů a institucí.

D.VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při zpracování dokumentace

Podklady, které měl zpracovatel oznámení k dispozici lze hodnotit jako dostatečné pro specifikaci vlivů na životní prostředí, jejich vyhodnocení a zpracování oznámení podle zákona č. 100/2001 Sb.,ve znění zákona č. 93/2004 Sb.,v rozsahu podle přílohy č. 4. – rozsah dokumentace

V době zpracování oznámení nebyl zpracován projekt stavby ani na úrovni projektu pro územní řízení. Technické řešení stavby bylo projednáno s investorem podle nabídek došlých od projektantů. Investorem byly poskytnuty předběžné údaje  půdorysných rozměrech stavby, technologii ustájení, krmení, napájení , odstraňování hnoje, větrání stáje (vybraný vzorový půdorys stavby). Investor stavby byl upozorněn, že kapacitní údaje (stáj pro 200 dojnic) jsou konečné a nelze je zvyšovat bez nového posouzení - návrhem ochranného pásma apod.. Návrh ochranného pásma je pak použit jako jeden z podkladů. Dalším důležitým podkladem použitým při zpracování oznámení je rozptylová studie.

Pro zapojení areálu do krajiny bude v rámci projektu zpracován plán ozelenění.

Seznam výchozích podkladů:

- Atlas podnebí ČSR, Praha 1958

- Atlas životního prostředí a zdraví ČSFR, FVŽP Praha 1992

- Statistická ročenka ŽP ČR, Praha 2000

- Stav ŽP v oblastech působnosti územních odborů MŽP – Brněnská oblast

- Půdy ČR, Milan Tomášek , Praha 2000

- Mapa chráněných území přírody

- Chráněné krajinné oblasti  ČR, Správa CHKO ČR, 1997

- Zemědělské technologie v tabulkách a číslech, MZem ČR,Praha 1998

- Geografie ČSSR, L.Mištera a kol, SPN

- Biogeografické členění ČR , Martin Culek a kol., 1995.

- Zeměpisný lexikon ČSR.Vodní toky a nádrže. ACADEMIA  Praha 1984.

- Zákony , vyhlášky a nařízení vlády .

- Zpravodaj MŽP ČR.

- ACTA HYGIENICA, EPIDEMIOLOGICA ET MICOBIOLOGICA 9/1999

- Základní provozně technologické ukazatele pro skot, MZem ČR 11/1992

- Příručka pro zemědělce a poradce 1996

ČÁ S T   E

E.  POROVNÁNÍ  VARIANT ŘEŠENÉHO ZÁMĚRU

Výběr nejvhodnější varianty provedl investor v přípravě záměru. V kapitole B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění , včetně přehledu zvažovaných variant a hlavních důvodů, jsou popsány varianty, které byly zvažovány, z nich pak byla zvolena varianta II, která byla zadána k posouzení.

Řešena je stavba nové produkční stáje pro chov dojnic v jedné vybrané variantě (varianta II) tj. výstavba nové volné boxové stelivové stáje ve vazbě na stávající zemědělský areál Hodíškov, východním směrem od tohoto areálu a jihovýchodně od zástavby obce. Součástí stavby je nová dojírna s mléčnicí, skladovací hnojiště a skladovací železobetonová kruhová jímka na kontaminované dešťové vody z plochy hnojiště a odpadní vody z dojírny s mléčnicí. Pro odpadní vody splaškové z hygienických zařízení bude vybudována samostatná bezodtoková jímka. Pro provoz stáje bude využito stávajících objektů silážních žlabů. Záměr se tedy odehrává v sousedství stávajícího zemědělského areálu (částečně zasahuje do areálu jímka a dojírna), dále od zástavby obce.

Toto řešení je pro investora nejpřijatelnějším a prakticky jediným, proto není navrhováno žádné variantní řešení. Navržené řešení pak umožní jako navazující stavby realizovat rekonstrukci stávajících stájových objektů  a pod.

Dále bylo zvažováno zda řešit stelivové nebo bezstelivové ustájení. Po zvážení obou možností se  zemědělský podnik  rozhodl pro výstavbu nové stelivové stáje, neboť všechny ostatní stáje jsou provozovány jako stelivové a na technologii hnojení chlévským hnojem je podnik vybaven mechanizací. Vybrána byla  tedy  varianta předkládaná k posouzení.

Porovnání variant řešení je uvedeno pomocí vyhodnocení impaktů v následující tabulce:

| Kritéria dle zák. č. 100/2001 Sb. | Aktivní varianta | Nulová varianta |
| --- | --- | --- |
| Vlivy na ekosystémy |  |  |
| Vliv na půdu |  |  |
| Rozsah a zábor zemědělské půdy , způsob využití území | X | 0 |
| Znečištění půdy | 0 | 0 |
| Topografie, stabilita, eroze | 0 | 0 |
| Horninové prostředí a nerostné zdroje | 0 | 0 |
| Hydrologické charakteristiky | X | 0 |
| Chráněné části přírody | 0 | 0 |
| Ukládání odpadů | 0 | 0 |
| Vlivy na vodu |  |  |
| Jakost povrchových a podzemních vod | 0 | 0 |
| Charakter odvodnění oblasti | X | 0 |
| Změny v hydrologických charakteristikách | 0 | 0 |
| Vlivy na ovzduší |  |  |
| Množství a koncentrace emisí a jejich vliv na okolí | X | 0 |
| Jiné vlivy – pachy | X | X |
| Vlivy na flóru a faunu |  |  |
| Poškození a vyhubení druhů, biotopů | 0 | 0 |
| Vlivy na ekosystémy | X | X |
| Surovinové a energetické zdroje | X | 0 |
| Vlivy na antropogenní systémy |  |  |
| Budovy, architektonické a archeologické památky | 0 | 0 |
| Kulturní hodnoty | 0 | 0 |
| Geologické a paleontologické nálezy | 0 | 0 |
| Vlivy na strukturu a využití území |  |  |
| Doprava | X | X |
| Navazující stavby | 0 | 0 |
| Infrastruktura | 0 | 0 |
| Estetická kvalita území | X | X |
| Rekreační využití území | 0 | 0 |
| Ostatní vlivy |  |  |
| Biologické vlivy | X | X |
| Hluk a vibrace | 0 | 0 |
| Ostatní vlivy | 0 | 0 |
| Předpokládaný počet impaktů | 10 | 5 |
| X impakt předpokládán |  |  |
| 0 impakt nenalezen |  |  |

ČÁ S T   F

F.   Z Á V Ě R

Posouzení záměru podle zákona č. 100/ 2001 Sb., ve znění zákona č. 93/2004 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí , příloha č. 4 – rozsah dokumentace, na stavbu nové stáje pro 200  dojnic ve volném boxovém stelivovém ustájení s vyklízením hnoje mobilním prostředkem na nové hnojiště včele stáje a s odvodněním plochy hnojiště do nové skladovací jímky (nádrže) – hnojiště a jímka s kapacitou cca 6 měsíců, neshledalo významné negativní vlivy plynoucí z realizace tohoto záměru a následného provozu stavby v takovém rozsahu, aby došlo k významnému negativnímu ovlivnění životního prostředí v zájmovém území a jeho okolí, nebo zdraví obyvatelstva v obci Hodíškov. Proto doporučuji posouzení záměr v posouzeném rozsahu realizovat.

Doporučené podmínky pro realizaci a následný provoz posouzené stavby jsou uvedeny v kapitole D.IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí.

Č Á S T   G

    - VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU

Oznamovatel: 		Zemědělské družstvo vlastníků

Hodíškov čp.54

591 01 Žďár nad Sázavou

Název záměru:  		Stáj pro dojnice Hodíškov

Charakter a kapacita záměru: Stavba zemědělské prvovýroby - nová stáj pro 200

dojnic jako doplnění stávajícího zemědělského areálu.

Umístění záměru:		Obec Hodíškov

bývalý okres Žďár nad Sázavou

kraj Vysočina

Projektant:			Nebyl zatím vybrán

S h r n u t í:

Jihovýchodně od obce Hodíškov je provozován zemědělský areál Zemědělského družstva vlastníků Hodíškov, ve kterém je umístěna mimo jiné i několik stájí pro skot -stáj kravína pro 99 krav- stelivová vazná stáj, stáj kravína pro 60 krav – stelivová vazná stáj, teletník 50 telat v rostlinné výživě - volná stelivová stáj, stáj výkrmu býků 56 kusů . V areálu jsou vybudovány 2 silážní žlaby a další skladovací objekty potřebné pro provoz nové stáje.

Záměrem investora je doplnit stájovou kapacitu o novou produkční stáj pro 200 dojnic a následně využít stávající kravín K 99 pro odchov jalovic (100 kusů). Stáj v níž je dne sprovozován výkrm býků bude zrušena. Proti stávajícímu stavu 227 DJ dojde po dostavbě nové stáje ke zvýšení stavů skotu na 359 DJ.

Pro realizaci tohoto záměru bylo vybráno místo v návaznosti na stávající zemědělský areál na parcele č. 106/1 – orná půda. Plocha staveniště je na vzdálenější straně zemědělského areálu od zástavby obce Hodíškov. Staveniště přímo navazuje na stávající zemědělský areál a objekty jímky a dojírny do něho zasahují. Zájmové území je  omezeno vzdušným vedením VN na východní straně, je mírně svažité a dobře použitelné pro zvolený záměr. Dopravně je lokalita dostupná z vnitropodnikové asfaltové komunikace .

Nová stáj pro 200 produkčních krav je navržena jako volná boxová stelivová-   s přirozeným větráním stáje. Stáj půdorysných rozměrů 31,6 x 48,0 m  bude realizována se sedlovou střechou, v níž bude upravena hřebenová větrací štěrbina a prosvětlovací pásy kolmo na hřeben střechy. Podélné stěny budou do výše 1,5 m vyzděny (opláštěny) a dále opatřeny protiprůvanovými clonami se svinovacími závěsy. Stáj je řešena jako podélně průjezdná s nepropustnou izolovanou podlahou. Ustájení volné boxové s vyklízením hnoje mobilním prostředkem na manipulační plochu v čele stáje a dále na nové stavebně zabezpečené hnojiště. pro kontaminované dešťové vody z hnojné koncovky, odpadní vody z dojírny s mléčnicí je navržena nová skladovací nadzemní železobetonová nádrž systém WOLF. Ta je kapacitně řešena pro skladování hnojůvky a odpadních vod dobu min. 5ti měsíců.

V dojírně bude vybudováno nové hygienické zařízení pro zaměstnance . Splaškové vody budou svedeny do samostatné jímky na vyvážení. Vyvážení splaškových vodu bude na smluvně zajištěnou ČOV.

Stáj bude propojena zakrytým přiháněcím koridorem s dojírnou.  V areálu bude vybudován  kafilerní box, který bude využíván i pro novou stáj.

Nová stáj  bude umístěna částečně na zemědělské půdě dnes obhospodařované jako orná . Záměr si vyžádá zábor cca 0,8 ha zemědělské půdy  I. třídy ochrany (jiná v okolí areálu není).

Nová stáj si vyžádá zvýšení potřeby pitné vody odebírané z vodovodu pro obec a zemědělský areál . Souhlas se zvýšením odběru vody byl s provozovatelem projednán.

Předmětná stavba nemá významné nároky na suroviny – bude nutné pouze napojení stáje na stávající vnitroareálové komunikace v malém rozsahu. Pro provoz stáje je nutná elektrická energie – připojení je možné z kabelového rozvodu nebo z trafostanice v areálu.

Pro vyvážení hnoje a močůvky má investor k dispozici potřebné mechanizační prostředky . Pro hnojení  má  k dispozici pozemky o výměře 329,73 ha zemědělské půdy z toho 264,70 ha orné půdy. Dle provedené bilance (kapitola D.I.5) po dostavbě posuzované stáje a zachování stávajících stájí s navrženými změnami, bude produkce statkových hnojiv pokrývat potřebu družstva - zatížení 1,09 DJ/ha, hnojení hnojem při dávce 40 t/ha 1 x za 3- 4 roky. Ke kolaudaci stavby bude předložen aktualizovaný plán organického hnojení. Po dokončení stavby doporučuji zpracovat plán zavedení zásad správné zemědělské praxe.

Nejvýznamnější vlivy na území budou mít pachové látky a emitovaný amoniak ze stájí ( nové stáje a stávajících stájí chovu skotu). Produkce amoniaku se oproti stávajícímu stavu zvýší z dnešních 2 875,3 kg NH3 . rok-1 na 4 058,5 kg NH3 . rok-1 , tedy o 1,183,2  kg NH3 . rok-1 (bez uvažování vlivu snižujících technologií). Tyto škodliviny (hlavně pachové látky) limitují rozsah ochranného pásma. Pro stávající areál není vyhlášeno ochranné pásmo. Proto  byl v předstihu zpracován nový návrh ochranného pásma areálu . Tento návrh prokazuje, že nová stavba  je možná bez zhoršení situace v zástavbě obce. Nově navržené OP pro  celou stájovou kapacitu v areálu nezasahuje do chráněné zástavby obce ani rezervních ploch pro bytovou zástavbu. Vlivy emisí amoniaku pak byly prosouzeny rozptylovou studií. Oba dokumenty – návrh ochranného pásma a rozptylová studie jsou v plném znění v přílohové části oznámení.

Stavba nebude mít výrazný negativní vliv na krajinný ráz resp. narušení krajinného rázu bude minimální a bude kompenzováno ozeleněním areálu po jeho hranici.

Stavbou nebude významně dotčena fauna ani flóra. Stavba si nevyžádá kácení vzrostlé zeleně. V rámci stavby bude realizováno doplnění ozelenění celého zemědělského areálu podle projektu ozelenění, který bude součástí projektu stavby.

Záměr nezasahuje (leží na hranici) do ochranného pásma vzdušného vedení VN – bude nutné přesné vytyčení ochranného pásma. Stavba nezasahuje do žádných jiných ochranných pásem - ochranných pásem podzemních vodních zdrojů a povrchových vodních zdrojů, ochranných pásem podzemních a nadzemních vedení ( je respektováno). Plocha staveniště nebyla v minulosti meliorována a nezasahuje sem  meliorační účinek žádné stavby. Na ploše staveniště nejsou vzrostlé stromy a nebude nutné žádné kácení dřevin. Stavbou nebude dotčen žádný z prvků ochrany přírody, poddolovaná území ani zdroje surovin. V zájmovém území stavby se nenacházejí žádné kulturní a historické objekty.

Posuzovanou stavbu je nutno hodnotit jako stavbu, která je přínosem pro ochranu prvků životního prostředí i když např. vlivy z emisí amoniaku a pachových  látek do venkovního ovzduší zde budou vyšší než dosud.

ČÁST  H

H.     Přílohy (samostatná přílohová část):

      - Vyjádření MÚ, stavebního odboru  Žďár nad Sázavou ze dne 7.12.2004.

      - Mapa zájmového území 1:50 000

      - Větrná růžice ČHMÚ Praha

      - Mapa katastru nemovitostí   1: 2 880

      - Situace staveniště 1 : 2 880

      - Půdorys stáje a dojírny s mléčnicí.

      - Návrh ochranného pásma

      - Rozptylová studie.

ČÁST I

I.      ÚDAJE O ZPRACOVATELI OZNÁMENÍ

Zpracovatel dokumentace:

Ing. Josef Charouzek

Menhartova 1559

393 01 PELHŘIMOV

IČO 183 12 594

Tel., fax:  565 323 942  Mobil:+420602 476567

Osvědčení podle zák. ČNR č. 244/1992 Sb.  čj.: 1323/218/OPVŽP/99 ze dne 24.3.1999. Oprávněná osoba podle zák.č. 100/2001 Sb.

Spolupráce:	Ing. Josef Charouzek ml.

V Pelhřimově dne   20. prosince 2004

Ing. Josef Charouzek

PŘÍLOHOVÁ ČÁST DOKUMENTACE

1.   Vyjádření MÚ, stavebního odboru  Žďár nad Sázavou ze dne 7.12.2004.

- Mapa zájmového území 1:50 000

- Větrná růžice

- Mapa katastru nemovitostí   1: 2 880

- Situace staveniště 1 : 2 880

- Půdorys stáje a dojírny s mléčnicí.

- Návrh ochranného pásma

- Rozptylová studie.

PŘÍLOHA Č. 1.

VYJÁDŘENÍ STAVEBNÍHO ÚŘADU

PŘÍLOHA Č. 2

MAPA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 1:50 000

PŘÍLOHA Č. 3

PŘÍLOHA Č. 4

KATASTRÁLNÍ MAPA

M 1:2880

PŘÍLOHA Č.5.

SITUACE STAVENIŠTĚ	M 1:2880

PŘÍLOHA Č. 7

MAPA BPEJ

PŘÍLOHA Č. 8

Ing. Josef Charouzek

Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA, stavební akustika,

chemické látky, odborné posudky ovzduší

393 01 Pelhřimov, Menhartova 1559

Telefon, fax 565323942            Mobil: +420602476567           e-mail: jcharouzek@email.cz

#### Návrh ochranného pásma

pro zemědělský areál

H o d í š k o v

Zřizovatel: 	Zemědělské družstvo vlastníků

Hodíškov 54

591 01 Žďár nad Sázavou

V Pelhřimově listopad 2004.

Technická zpráva k návrhu ochranného pásma.

Ve stávajícím zemědělském areálu v HODÍŠKOVĚ provozuje místní Zemědělské družstvo vlastníků Hodíškov stáj kravína kapacitou 99 krav, další kravín 60 krav, teletník 50 telat stáří do 6ti měsíců a stáj výkrmu skotu 56 kusů. Záměrem je postavit novu stáj pro 200 dojnic, zachovat v provozu stáj pro 60 krav jako krávy na sucho, zachovat teletník 50 kusů, stávající kravín použít pro ustájení 100 kusů jalovic ve stáří 7 až 24 měsíců. Dále nebude využívána stáj pro výkrm skotu 56 kusů. Proto investor nové stáje požádal o zpracování návrhu ochranného pásma pro výhledový stav v areálu.

Tento postup je v souladu s § 35, odstavec 2 zákona číslo 50/1976 Sb. , stavební zákon ve znění zákona č. 83/1998 Sb., protože lze oprávněně předpokládat, že stavba bude svými negativními vlivy překračovat v určitém území limitní hodnoty stanovené právními předpisy.

Návrh ochranného pásma (OP) se provádí podle metodiky zveřejněné v ACTA HYGIENICA A EPIDEMIOLOGICA (AHEM) č. 8/ 1999. Tato metodika je založena na hodnocení vlivů nejdůležitějších faktorů  na dosah emisí do okolí chovu zvířat a umožňuje navrhnout rozměry a tvar ochranného pásma kolem chovu zvířat.

Uvedená metodika dovede výpočtově postihnou cca 95 % stavů a zohledňuje vlivy technologie chovu, terénních překážek, zeleně, výškového uspořádání a četnosti a směru větru. Dále umožňuje i zohlednit použité technologie odvětrání stáje, úroveň zoohygieny,  případně použití  přípravků  omezujících uvolňování amoniaku a páchnoucích látek do ovzduší stáje a tak i do životního prostředí. V této souvislosti je nutno připomenout, že hlavní škodlivinou ovlivňující rozsah ochranného pásma není amoniak, který je lehčí než vzduch a ze stáje odchází vzhůru a nezatěžuje významně životní prostředí v okolí stáje. Daleko významnější je vliv pachových látek. Produkce pachových látek je ovlivňována řadou činitelů, kdy zápach ze stáje tvoří směs několika tisíc sloučenin, většinou na bázi dusíku síry a kyslíku. Pachové látky v ovzduší jsou významné, pokud jsou lidským čichem registrovatelné tj. když překročí čichový práh. Je to minimální koncentrace pachových látek, která u poloviny exponované populace vyvolá negativní čichový vjem. Tato skutečnost by neměla při odpovídající technologické kázni překročit 5 % z celkového počtu hodin v roce (tj. 18 dní – 430 hodin).

Dalším faktorem, který je při návrhu ochranného pásma třeba zohlednit je hluk . Pokud je součástí technologie i hlučné zařízení, je nutno na podkladě hlukových výpočtů stanovit hranici, kde bude dosaženo hygienických limitů a tuto zohlednit při návrhu hranice ochranného pásma. Stejné platí i pro další možné vlivy jako je elektromagnetické záření, radioaktivní záření a další.

Při  navrhování ochranného pásma je třeba brát v úvahu i  územně plánovací podklady. Zejména je třeba rozlišovat zda je provozovna (zdroj možného ovlivňování životního prostředí) umístěna ve výrobní zóně nebo obytné zóně nebo na tuto navazuje.

Návrh ochranného pásma musí vycházet z aktuálních zjištění a aktuálních podkladů např. větrná růžice zpracované ČHMÚ pro posuzovanou lokalitu.

Hranice ochranného pásma pak vymezuje území se zhoršeným životním prostředím. Uvnitř ochranného pásma je možné provozovat veškeré činnosti, které nebudou negativními vlivy z objektu, který vyvolat zřízení ochranného pásma negativně ovlivněny.

1.

Uvnitř OP chovů hospodářských zvířat je možné bez omezení provozovat zemědělskou výrobu tj. . provozovat jiné zemědělské objekty nebo obhospodařovat pozemky.

Uvnitř ochranného pásma  není možné budovat a  provozovat objekty vyžadující ochranu jako jsou objekty pro trvalé bydlení, rekreaci, školské, tělovýchovné, zdravotnické, potravinářské a jiné. Tato podmínka pak bude uvedena i ve správním rozhodnutí, jímž je rozsah ochranného pásma určen. Dle stavebního zákona je orgánem příslušným k vydání takového rozhodnutí místně příslušný stavební úřad.

Zadání návrhu :

- Místo umístění :

Hodíškov – stávající zemědělský areál.

Provozovatel: Zemědělské družstvo vlastníků Hodíškov

IČ 469 94 653

- Počet a druh chovaných zvířat – nově řešený stav:

Obj. č. 01.  Kravín K 99 – 100 kusů jalovic při PŽH 310 kg – 62 DJ .

Obj. č. 02   Kravín K 60 – 60 kusů krav na sucho PŽH 550 kg -66 DJ .

Obj. č. 03   Teletník – 50 telat  PŽH 100 kg – 1 DJ.

Obj. č. 04   Stávající objekt výkrmu skotu nebude dále využíván

Obj. č. 05   Nová stáj pro dojnice 200 ks při PŽH 550 kg - 220 DJ

c)  Technologie chovu:

Obj. č. 01 Kravín – 100 jalovic vazná stelivová s vyklízením hnoje na hnojiště u stáje;

přirozené větrání

Obj. č. 02 Kravín 60 krav –vazná stelivová stáj s vyklízením hnoje na hnojiště u stáje;

přirozené větrání.

Obj. č. 03  Teletník volná stelivová stáj s hnojištěm u stáje; přirozené větrání

Obj. č. 04  Nebude využíván jako stáj

Obj. č. 05  Nový produkční stáj -200 dojnic volná stelivová stáj s hnojištěm u stáje;

přirozené větrání.

- Způsob větrání  stáje:

Všechny stáje jsou  větrány přirozeně okny v bočních stěnách a ve střeše.

- Izolační zeleň:

V současné době je izolační zeleň  tvořena pouze  nesouvislou vzrostlou sporadickou zelení  po okraji areálu . Nově je navržena výsadba clonící zeleně mezi novou stájí a stávající cestou (tedy směrem k obci). Dále je možné realizovat výsadbu nízké a střední zeleně ve volných plochách uvnitř výrobního areálu .

- Clonící objekty:

Mezi novou stájí obj. 05 a zástavbou obce (OHO) je několik stávajících objektů investora, které je možné považovat částečně za clonící objekty vůči zástavbě obce.

2.

- Protihluková opatření:

Zdroji hluku bude hluk technologických zařízení. Dále to bude hluk působený obslužnou dopravou a vlastními chovanými zvířaty. Tento hluk dosahuje hodnot cca 50 až 60 dB a pro návrh ochranného pásma není podstatný.

- Ostatní opatření:

Investor neuvažuje v chovu s používáním přísady  do krmiva (EKOSTIM, AROMEX a pod) omezující uvolňování amoniaku a páchnoucích látek do ovzduší. Používání těchto přípravků by umožnilo významně snížit rozsah ochranného pásma ale zvýšilo provozní náklady.

Stanovení korekcí pro výpočet.

- Emisní konstanta pro kategorii zvířat (C) :

(článek h) směrnice)

## Dojnice (D)……………… ……………..0,005  na kus o ŽH 500 kg

## Jalovice (J)………………………………0,005  na kus o ŽH 500 kg

## Výkrm skotu (VS)……………………….0,005  na kus o ŽH 500 kg

Telata v MV (Tm)……………………….0,003 na kus o ŽH 100 kg

Telata v RV (Tr) ………………………. .0,005 na kus o ŽH 500 kg

Dochov selat (DS)……………………….0,0033 na kus o ŽH 70 kg

Porodna prasnic (PP)…………………….0,006 na kus o ŽH 200 kg

Prasnice jalové a březí (PJB)…………….0,006 na kus o ŽH 150kg

Pro výkrm prasat  (VP) .…........................0,0033 na kus o ŽH 70 kg.

Králíci (Kr)……………………………… 0,00008 na kus o ŽH 4 kg

Brojleři (B) ………………………………0,00006 na kus o ŽH 1,5 kg

- Korekce na technologii chovu (TECH) :

(článek j) směrnice)

- ustájení stelivové, denní odvoz mrvy mimo SŽV…………...-10

- ustájení stelivové, hnojiště………………………………….… 0

- ustájení na hluboké podestýlce…………………………………0

- ustájení bezstelivové, kejda, vyhovující zoohygiena………..+10

- ustájení bezstelivové, kejda, jímky 3  4 měsíce……………….  0

- ustájení bezstelivové, kejda, jímky 4 – 5 a více měsíců….…..-10

- ustájení bezstelivové, kejda, nevyhovující zoohygiena….…..+15

Stáje 01, 02, 03 a 05 – budou provozovány jako stelivové s hnojištěm u stáje.

Korekce na technologii.................................................................. -  0 %

3.

c) Korekce na převýšení (PŘEV) - účinné převýšení:

Převýšení je dáno jednak umístěním objektu výškově vůči OHO - stavební výška  a převýšení dosahem vzdušného proudu.

Celé středisko je umístěno výše než zástavba obce a OHO

Převýšení stavební výškou k OHO 1.

Stáj 01, 02, 03  a 04 jsou umístěny o cca 2 m výš než OHO

Korekce ………………………………………………………….- 4 %

Stáj 05 bude umístěna o cca 3 m výš než OHO

Korekce …………………………………………………………- 6 %

Převýšení dosahem vzdušného proudu:

Pro přirozené větrání okny a průvětrníky ve střeše,otvory ve stěnách bude

použitelná korekce 0 %.

Celková korekce na převýšení obj. 01,02 a 03……………..……- 4 %

obj. 05 …………………………. – 6 %

d)Korekce na zeleň (ZEL) :

V posuzovaném území je částečně vzrostlá sporadická zeleň (především zahrady) . Investor uvažuje s výsadbou nové zeleně uvnitř areálu směrem k zástavbě obce.

Podle metodiky AHEM je použitelná korekce:

- - 5 %  pro navrhovanou zeleň

- - 10% pro vzrostlou zeleň - funkční.

Použitá korekce na zeleň - ....…….............................…..…….....-7 %

e)Korekce na směr a četnost větru (VÍTR) :

Tato korekce je stanovena na základě větrné růžice zpracované pro posuzovanou lokalitu ČHMÚ Praha. Korekce pro jednotlivé směry větru jsou pak ve výpočtové tabulce.

f)Korekce ostatní (OST) :

Mezi ostatní zdůvodněné  korekce lze zařadit korekci na clonící objekt (bariérový objekt). Stáje jsou částečně vůči obci  cloněny.

Navržená korekce na clonící objekty – pro obj  02 .………………-2 %

pro obj. 05……………….. – 4 %

Další zdůvodněnou korekcí je korekce na použití přípravků omezujících uvolňování amoniaku a páchnoucích látek. Tuto korekci považuji za objektivní v rozsahu do -30 %. Pro náš případ není tato korekce použita.

Vzhledem k tomu, že u stájí 01, 02, 03 se jedná o stávající objekty a lze předpokládat dobrou úroveň zoohygieny jako dosud, je možné použít částečně korekce z tohoto účelu.

Korekce ostatní - použijeme pro objekt  01............…..... ………  - 10 %

objekt 02 ………………………- 12 %

objekt 03 ………………………- 10 %

objekt 05 ………………………- 4 %

4.

Výpočtové tabulky:

Výpočtový list je v příloze tohoto návrhu OP včetně větrné růžice a výpočtu korekce na vítr.  V odůvodněných případech - více stájových objektů je součástí i výpočet provedený pro krajní objekty případně i hlukové výpočty.

Vypočtené hranice OP pro krajní objekty jsou pak v návrhu zakresleny přerušovanou čarou.

Použité zkratky a značky:

OP – ochranné pásmo

ES  - emisní střed pro celou kapacitu ;

OHO – objekt hygienické ochrany k němuž je výpočet vztažen.

Zpracoval:						Ing. Josef Charouzek

Listopad 2004.

5.

KORIGOVANÁ VĚTRNÁ RŮŽICE

| Směr | S | SV | V | JV | J | JZ | Z | SZ | CALM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Četnost % | 9 | 6 | 10 | 16 | 9 | 7 | 18 | 17 | 8 |
| Korigovaná četnost % | 10 | 7 | 11 | 17 | 10 | 8 | 19 | 18 | X |

VÝPOČTOVÝ LIST K NÁVRHU OCHRANNÉHO PÁSMA

Tabulka A – k OHO

| Ukazatel | 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | SUMA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a. CHZ |  |  |  |  |  |  |  | X |
| b. OCHZ | 01 | 02 | 03 | 04 | 04 |  |  | X |
| c. KAT | J | D | Tr | VS | D |  |  | X |
| d. STAV | 100 | 60 | 50 | 0 | 200 |  |  | X |
| e. PŽH | 310 | 550 | 110 |  | 550 |  |  | X |
| f. SŽH | 31000 | 33000 | 5500 |  | 110000 |  |  | X |
| g. T | 62 | 66 | 11 | 0 | 220 |  |  | X |
| h. Cn | 0,005 | 0,005 | 0,005 |  | 0,005 |  |  | X |
| i. En | 0,31 | 0,33 | 0,055 | 0 | 1,1 |  |  | 1,795 |
| j. TECH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | X |
| k. PŘEV | -4 | -4 | -4 | 0 | -6 |  |  | X |
| l. ZEL | -7 | -7 | -7 | 0 | -7 |  |  | X |
| m1 VÍTR | viz tab. |  |  |  |  |  |  | X |
| m2 OST | -10 | -12 | -10 | 0 | -4 |  |  | X |
| n. CEL | -21 | -23 | -21 | - | -17 |  |  | X |
| o. EKn | 0,24 | 0,25 | 0,043 | - | 0,913 |  |  | 1,446 |
| p. Ln | 75 | 215 | 192 | - | 185 |  |  | X |
| r. EKnLn | 18,0 | 53,75 | 8,26 | - | 168,9 |  |  | 248,91 |
| s. LES | X | X | X | X | X | X | X | 172 |
| t.  | 67 | 15 | 0 | - | 78 |  |  | X |
| u. EKn. | 16,08 | 3,75 | 0 |  | 71,21 |  |  | 91,044 |
| v. ES | X | X | X | X | X | X | X | 63 |

Tabulka B – výpočet pro celou kapacitu

En = 1,795

| Směr větru | S | SV | V | JV | J | JZ | Z | SZ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Četnost korig. v % | 10 | 7 | 11 | 17 | 10 | 8 | 19 | 18 |
| Korekce: TECH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PŘEV | 0 | 0 | -4 | -4 | -4 | 0 | 0 | 0 |
| ZELEŇ | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 |
| VÍTR | -20 | -30 | -12 | 30 | -20 | -30 | 30 | 30 |
| OSTAT | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 |
| Celková korekce | -34 | -44 | -30 | 12 | -38 | -44 | 13 | 16 |
| EKn | 1,18 | 1,005 | 1,26 | 2,01 | 1,11 | 1,005 | 2,02 | 2,02 |
| Vypočtené OP v m od ES | 138 | 125 | 142 | 186 | 133 | 125 | 187 | 187 |

Tabulka C – výpočet pro krajní objekt                01- stáj 100 jalovic

En = 0,31

| Směr větru | S | SV | V | JV | J | JZ | Z | SZ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Četnost korig. v % | 10 | 7 | 11 | 17 | 10 | 8 | 19 | 18 |
| Korekce: TECH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PŘEV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZELEŇ | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 |
| VÍTR | -20 | -30 | -12 | 30 | -20 | -30 | 30 | 30 |
| OSTAT | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| Celková korekce | -37 | -47 | -29 | 13 | -37 | -47 | 13 | 13 |
| EKn | 0,19 | 0,16 | 0,22 | 0,35 | 0,19 | 0,16 | 0,35 | 0,35 |
| Vypočtené OP v m od ES | 50 | 45 | 53 | 69 | 50 | 45 | 69 | 69 |

Tabulka C – výpočet pro krajní objekt                 Obj. 02+ 03

En = 0,385

| Směr větru | S | SV | V | JV | J | JZ | Z | SZ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Četnost korig. v % | 10 | 7 | 11 | 17 | 10 | 8 | 19 | 18 |
| Korekce: TECH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PŘEV | 0 | 0 | -4 | -4 | -4 | 0 | 0 | 0 |
| ZELEŇ | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 |
| VÍTR | -20 | -30 | -12 | 30 | -20 | -30 | 30 | 30 |
| OSTAT | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 |
| Celková korekce | -39 | -49 | -35 | 7 | -43 | -49 | 11 | 11 |
| EKn | 0,23 | 0,19 | 0,25 | 0,41 | 0,22 | 0,16 | 0,43 | 0,43 |
| Vypočtené OP v m od ES | 55 | 50 | 57 | 76 | 53 | 50 | 77 | 77 |

PŘÍLOHA Č.9

Rozptylová studie

podle zákona č. 86/2002 Sb.

##### Zemědělský areál

###### Hodíškov

###### Zemědělské družstvo vlastníků

| prosinec | 2004 |
| --- | --- |
| zakázka | 4068 |

# Obsah

Obsah	80

Vstupní údaje	81

a)	Emisní charakteristika zdroje	81

Emise.	82

b)	Charakteristika lokality	84

c)	Lokalizace závodu	85

d)	Imisní charakteristika lokality	85

Metodika výpočtu	85

a)	Metoda, typ modelu	85

Meteorologické podmínky	86

b)	Referenční body	87

c)	Imisní limity	88

Výstupní údaje	89

a)	Typ vypočtených charakteristik	89

Popis výstupu	89

b)	Kartografická interpretace výsledků	91

Grafické vyjádření výsledků	91

c)	Diskuse výsledků	92

Vliv na okolní lesy	93

Závěr	94

Údaje o zpracovateli rozptylové studie	94

Rozptylová studie

Rozptylová studie je součástí žádosti podle § 17 zákona 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, odst. 1 písm. b) - povolení k umisťování staveb zvláště velkých, velkých a středních stacionárních zdrojů.

## Vstupní údaje

- Emisní charakteristika zdroje – seznam emitovaných látek, seznam neemitovaných látek, ke kterým je stanoven emisní limit; emisní parametry zdroje

Investor – Zemědělské družstvo vlastníků Hodíškov č. 54, Žďár nad Sázavou PSČ 591 01, připravuje stavbu nové produkční stáje pro 200 kusů dojnic. V areálu jsou v provozu další stáje pro živočišnou výrobu, z nichž v některých bude provedena změna zástavu a nezbytnými úpravami. Pro stavbu se zpracovává dokumentace pro proces EIA. Její součástí bude i tato studie. Studie bude sloužit i pro další projednávání stavby při územním a stavebním řízení.

Podle prováděcích předpisů je u provozů zemědělské živočišné výroby stanoven emisní faktor pro amoniak. Uvedený zdroj může emitovat i některé další pachové látky. Tyto látky však dosud nejsou blíže chemicky specifikované. Především však není zatím zpracována metodika pro výpočet šíření těchto látek. Studie se proto dále zabývá pouze rozptylem emisí amoniaku. Lze však předpokládat, že další pachové látky se šíří obdobně.

Celková emise je vypočtena podle emisního faktoru stanoveného v příloze č. 6 nařízení vlády č. 353/2002 Sb. Vypočteny jsou emise zvlášť pro jednotlivé zdroje – objekty, v tomto případě i pro jednotlivé kategorie zvířat v jedné stáji.

V současné době se na rozšíření areálu zpracovává dokumentace pro proces EIA, jejíž součástí bude návrh na rozsah ochranného pásma pro stavy po dokončení rekonstrukcí a výstavby nového objektu.

Tuto dokumentaci zpracovává:

Ing. Josef Charouzek

Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA, stavební akustika, chemické látky

Menhartova 1559

Pelhřimov

393 01

IČ: 18312593

( 565 323 942

jcharouzek@email.cz

Zadavatelem studie je

Ing. Josef Charouzek

Většinu údajů jsme čerpali z uvedeného návrhu rekonstrukce a nových staveb pro zemědělský areál – rozpracované dokumentace EIA.

Studie je zpracována pro jednu alternativu:

- Nově navrhovaný stav se zachováním, stávajících objektů po jejich případné rekonstrukci.

Investorem a současně provozovatelem je:

Zemědělské družstvo vlastníků

Hodíškov č. 54

Žďár nad Sázavou

591 01

IČ:        469 94 653

DIČ: CZ469 94 653

### Emise.

Výpočet emisních množství je podrobně uveden v přiložených tabulkách. Vypočteny jsou vždy maximální možné emise. Emisní faktor je uvažován v hodnotách pro vlastní stáje a hnojiště či jímky.

Emisní faktory jsou stanoveny jako roční průměr emise na jeden kus (VDJ). Zobrazují tedy průměr během celého cyklu. (Pro výpočet emisí jsme v některých případech počet kusů převedli na velké dobytčí jednotky o standardní hmotnosti 500 kg). Pro stanovení maximálních krátkodobých koncentrací jsme zavedli koeficient nerovnoměrnosti rovný dvěma.

Emise takto stanovené představují teoretické maximum, které nebude v praxi dosahováno.

Přehled jednotlivých zdrojů a jejich parametry jsou uvedeny přehledně ve výpočtech.

Stájové objekty:

| č. stáje | zdroj | ks | kategorie | Ž hm kg | technologie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO 01 | 1 | 100 | J | 310 | stelivová, hnojiště |
| SO 02 | 2 | 60 | D | 550 | stelivová, hnojiště |
| SO 03 | 3 | 50 | Tr | 110 | stelivová, hnojiště |
| SO 04 |  |  |  |  | chov bude zrušen |
| SO 05 | 4 | 90 | D | 550 | stelivová, hnojiště |

J	jalovice

D	dojnice

Tr	tele v rostlinné výživě

Jednotlivé zdroje jsou ve studii označeny takto:

- stáj č. 01 – vazná stáj pro 100 jalovic, stelivové ustájení

- stáj č. 02 – vazná stelivová stáj pro 60 krav

- stáj č. 03 – teletník pro stelivové ustájení 50 telat v rostlinné výživě

stáj č. 04 – dnes výkrm skotu, který bude v tomto objektu zastaven

- stáj č. 05 – nově navržený kravín pro stelivové ustájení 200 ks dojnic.

Zdroj 1- Stájový objekt

Původní objekt na parcele č. 75 bude dále využit pro odchov jalovic do věku 2 let a váhy 310 kg. Ustájeno bude 100 ks. Stáj je užívána jako stelivová s odvozem na hnojiště v areálu. Vzduchotechnika není instalována.

Zdroj 2 - Stájový objekt

V dnešním kravíně bude ustájeno celkem 60 krav při váze 550 kg. Ustájení bude vazné s denním vyhrnováním hnoje na hnojiště.

Zdroj 3 - Stájový objekt

Teletník se stelivovou technologií s ukládáním na hnojiště. Ustájeno bude celkem 50 ks telat v rostlinné výživě do váhy 110 kg.

Stájový objekt 4

Současný objekt pro výkrm skotu. V této stáji bude živočišná výroba ukončena.

Zdroj 4 - Stájový objekt 5

Nová boxová volná stelivová šestiřadá stáj. Ustájeno zde bude 200 ks dojnic. Součástí objektu bude nová dojírna s mléčnicí. Jako nová samostatná stavba bude na severní straně vybudováno hnojiště. Traktorem s radlicí sem bude vyhrnován hnůj. Větrání je přirozené, v hřebeni sedlové střechy bude vytvořena větrací štěrbina. Stěny jsou vyzděny do výše 150 cm. Zbytek výšky bude zakryt protiprůvanovou sítí a svinovací clonou. Pro uskladnění hnojůvky a odpadní vody z mléčnice bude vybudována nová kruhová monolitická železobetonová uskladňovací nádrž podle systému VOLF. Její vnitřní průměr bude 15 m.

Emise jsou stanoveny pro vlastní stáje. Hnůj bude ukládán v areálu, emisní faktor pro hnojiště proto je pro tyto zdroje uvažován.

Dalším parametrem může být posouzení pachových látek. Výpočet jejich imisních hodnot naráží na několik úskalí. První problém je ve stanovení emisních hodnot. Je sice stanovena maximální přípustná koncentrace na výdechu, tato hodnota však není uvedena ve vztahu ke skutečné produkci a je stejná pro všechny zdroje (liší se pouze podle vzdálenosti od chráněné zástavby ve dvou kategoriích). Odpovídající emise je zatím obtížně stanovitelná. Nicméně s tímto problémem jsme se již pokusili vyrovnat s použitím metodického návodu pro stanovení ochranných pásem - Acta Hygienica (autor této studie je spoluautorem uvedeného návodu). Další problém je v metodice Symos, která dosud nepodává odpovídající výsledky pro výpočet pachových látek. Teoretická příprava je sice ve vysokém stupni rozpracovanosti, nicméně na její aplikaci do programu Symos si musíme ještě nějakou dobu počkat.

Na popud orgánu ochrany ovzduší jsme se před časem pokusili takový výpočet provést s vědomím naznačených nepřesností. V současné době není tento postup požadován a postačí proto věnovat pozornost amoniaku. Lze zatím předpokládat, že další pachové látky se šíří obdobně.

- Charakteristika lokality – geografická a topografická část (mapa); klimatické a meteorologické charakteristiky území (větrná růžice – graf, tabulka)

Mapové podklady

- Státní mapa odvozená v měřítku 1 : 5 000, mapové listy č.

- Velké Meziříčí  4 - 0

- Velké Meziříčí  4 - 1

- Autoatlas ČR v měřítku 1:100 000

- Situace umístění posuzovaných zdrojů bez měřítka

- - jiné mapové podklady nebyly k dispozici, uvedené mapy jsou pro zpracování této studie plně postačující.

Obec Hodíškov, okr. Žďár nad Sázavou leží na silnici č. 354, vedoucí z Nového města na Moravě do Ostrova nad Oslavou. Ze Žďáru nad Sázavou dojedeme po silnici č. 37 jižním směrem do Ostrova nad Sázavou, kde odbočíme vlevo na Nové Město na Moravě. Do Hodíškova dojedeme asi po 5 km.

Obec má přibližně tyto zeměpisné souřadnice: 49°31´ s. š. a 16°02´ v.d.

Vlastní areál živočišné výroby je na jihovýchod od obce, na kterou areál přímo navazuje. Navržené umístění nového objektu je na nejvzdálenější části pozemku od intravilánu obce.

Zvolená síť referenčních bodů se pohybuje ve výšce 560,0 až 603,0 m n.m.

Součástí studie jsou mapové výstupy, které dostatečně udávají i charakteristiku území.

Mezi vstupní údaje patří i větrná růžice. Tu zpracoval Český hydrometeorologický ústav. Rozpočet na jednotlivé stabilitní a rychlostní třídy podle klasifikace Bubník – Koldovský provádí Český hydrometeorologický ústav Praha – RNDr. Jiří Bubník. Bez tohoto podkladu nelze spustit výpočet podle použité metodiky a programu. Rozpočtenou růžici zajistil jako subdodávku u ČHMÚ zadavatel studie. Přehledná tabulka a graf růžice je přílohou.

- Lokalizace závodu – ve vztahu k územním charakteristikám a obytné a jiné zástavbě (mapa)

Zemědělský areál se nachází na jihovýchod od obce Hodíškov. Areál je mimo zastavěnou část obce, v extravilánu, navazuje však přímo na vlastní obec.

Nadmořská výška předmětného území je v rozmezí mezi 560,0 až 603,0 m n.m. Jedná se o úpravu již současného areálu, ve kterém jsou navrženy změny zástavu a některé změny technologie, vedoucí ke zlepšení současného stavu jak vlastního chovu, tak současně ovlivňování okolí. Některé z posuzovaných objektů budou upraveny, jeden objekt bude vybudován nový.

- Imisní charakteristika lokality – imisní pozadí dané lokality, resp. stávající znečištění bez realizovaného plánovaného zdroje

Český hydrometeorologický ústav je pověřen souhrnným zpracováním všech imisních dat, která jsou v České republice k dispozici a odpovídají pravidlům validních údajů. Tento ústav vydává pravidelně přehled zpracovaných výsledků ve formě publikací:

„Znečištění ovzduší a atmosférická depozice v datech“

a

„Znečištění ovzduší České republiky“

Ani z těchto zdrojů nelze však určit zatížení pozadí amoniakem. Tato sledování jsou pouze sporadická a neexistuje měření kontinuální.

Lokalita posuzované stavby se nachází mimo obec, respektive mimo intravilán obce. Samotnou obec lze rovněž považovat za zdroje emisí amoniaku především z chovu drobného hospodářského a domácího zvířectva. Jednotlivé zdroje jsou velice malé a ovlivňují jen své nejbližší okolí. Vzhledem k vlastnostem amoniaku, který se ve volné atmosféře poměrně rychle rozkládá, nejsou tyto zdroje závažné. Žádné objektivní údaje o skutečných koncentracích této látky nejsou k dispozici. Je proto nutno provést odborný odhad.

K tomu jsme použili předpoklad o počtu zvířat v obci, její velikost a zkušenosti z řady zpracovaných studii zemědělských areálů. Uvažujeme maximalistické předpoklady. Pak je možno odhadnout, že roční průměr koncentrace amoniaku v obci nepřekročí 0,2 (g * m-3 a denní maximum nebude vyšší než 1,0 (g * m-3. Na celkovém hodnocení okolí areálu se takové pozadí neprojeví. Blízká obec má jen drobné a spíše ojedinělé zdroje.

## Metodika výpočtu

- Metoda, typ modelu – popis pracovního postupu, metodiky

Pro výpočet imisní zátěže znečišťujících látek z uvedených zdrojů na území části obce Hodíškov, okr. Žďár nad Sázavou, v okolí stavby, byl použit matematický model podle Metodické příručky Českého hydrometeorologického ústavu Praha “Symos 97” (systém modelování stacionárních zdrojů). Příručka úzce navazuje na původní metodiku MLVH z roku 1979 "Výpočet znečištění ovzduší pro stanovení technických parametrů zdrojů" a dále ji rozpracovává. Dle této metodiky se výpočet imisní zátěže provádí pro tři třídy rychlosti větru (1,7 m * sec-1, 5,0 m * sec-1 a 11,0 m * sec-1) v daném bodě. Stav atmosféry je respektován rozdělením do 5-ti tříd stability ovzduší.

Uvedená metodika umožňuje stanovit koncentrace škodlivin i v referenčních bodech volených ve vzdálenostech menších než 100 m od zdrojů. Není proto třeba již užívat modifikované metodiky pro zdroje v zástavbě.

Pro vlastní výpočet byl použit oficiální program firmy IDEA-ENVI s. r. o. – SYMOS’97 verze 2003 (podle autorů programu poslední platná verze). Součástí programu je i sekvence umožňující v případě potřeby přesnější výpočet prachu, s použitím pádových rychlostí částic. V této verzi jsou již provedeny potřebné úpravy plně vyhovující požadavkům platné legislativy – prováděcích předpisů k zákonu 86/2002 Sb.

Správné výsledky tohoto programu ověřil tvůrce metodiky tj. Český hydrometeorologický ústav Praha (– RNDr. Jiří Bubník).

Program, ač je zcela oficielní co se týče poskytnutých výsledků, neobsahuje žádné použitelné tiskové výstupy. Ty jsou dány ke zpracování uživateli programu, v tomto případě zpracovateli studie. Prosíme proto o shovívavost k jejich neprofesionálnímu formátování.

Třídy stabilitního zvrstvení

### Meteorologické podmínk

Klimatické podmínky jsou významným faktorem pro rozptyl znečišťujících látek v atmosféře. Meteorologické situace jsou klasifikovány podle rychlosti větru a stability přízemní vrstvy atmosféry.

Rychlost větru je udávána ve výšce 10 m nad zemí a je rozdělena do tří rychlostních tříd s rychlostmi 1,7 m * sec-1  pro interval 0 - 2,5 m * sec-1, 5 m * sec-1 pro interval 2,5 - 7,5 m * sec-1 a 11 m * sec-1 pro rychlosti vyšší než 7,5 m * sec-1.

Stabilitní klasifikace ČHMÚ rozeznává pět tříd stability ovzduší. Hlavním kritériem pro rozlišení jednotlivých tříd je vertikální teplotní gradient, který udává změnu teploty vzduchu na jednotkovou vzdálenost ve vertikálním směru. Označuje se ( a udává se ve stupních Celsia na 100 m výšky.

Klesá-li teplota vzduchu s nadmořskou výškou, má gradient kladné znaménko a naopak. Je-li teplotní gradient záporný, znamená to, že přízemní vrstva chladného vzduchu je překryta teplým vzduchem, je znemožněno vertikální proudění a nastává inverzní situace.

| Třída stability | vertikální teplotní gradient |
| --- | --- |
| I. | superstabilní |  |  | ( | < | - 1,6 |
| II. | stabilní | - 1,6 | < | ( | > | - 0,7 |
| III. | izotermní | - 0,6 | < | ( | > | + 0,5 |
| IV. | normální | + 0,6 | < | ( | > | + 0,8 |
| V. | konvektivní |  |  | ( | > | + 0,8 |

Charakteristika jednotlivých stabilitních tříd:

I. stabilitní třída - vertikální výměna vrstev ovzduší je prakticky potlačena, tvorba silných inverzních stavů,

Výskyt v nočních a ranních hodinách především v chladném půlroce, maximální rychlost větru 2 m * sec-1.

II. stabilitní třída - vertikální výměna ovzduší je stále nevýznamná a je doprovázena inverzními situacemi, výskyt v nočních a ranních hodinách v průběhu celého roku, maximální rychlost větru 3 m * sec-1.

III. stabilitní třída - projevuje se již vertikální výměna ovzduší, výskyt větru v neomezené síle, v chladném období ji lze očekávat v dopoledních a odpoledních hodinách, v létě v časných ranních a večerních hodinách.

IV. stabilitní třída - dobré podmínky pro rozptyl znečišťujících látek, bez tvorby inverzních stavů, neomezená síla větru, vyskytuje se přes den v době, kdy není výrazný sluneční svit. Společně se III. stabilitní třídou mají v našich podmínkách výrazně vyšší četnost výskytu než ostatní třídy.

V. stabilitní třída - projevuje se vysoká turbulence ve vertikálním směru, která může způsobovat nárazový výskyt vysokých koncentrací znečišťujících látek. Výskyt v letních měsících v době, kdy je vysoká intenzita slunečního svitu.  Maximální rychlost větru je 5 m * sec-1.

- Referenční body – způsob umístění, odůvodnění

Nepovažuji za vhodné stanovovat jednotlivé referenční body, s výjimkou odůvodněných, zvláště volených míst, např. vysoké, samostatně stojící obytné domy apod. I takové účelové body mohou však jen doplnit základní pravidelnou síť referenčních bodů, mohou však mít vliv na stanovení nutné výšky výdechů či komínů. Účelové body se v tomto případě nevyskytují.

Byla zvolena vhodná síť referenčních bodů tak, aby bylo možno vyhodnotit teoretickou situaci sledovaného území obce Hodíškov, v okolí posuzované stavby. Vlastní síť má svůj počátek v levém dolním rohu mapového listu Státní mapy odvozené Velké Meziříčí  4 -1 v měřítku 1:5000.

Krok sítě byl zvolen 100 m ve směrech obou os. Celkem je výpočet prováděn pro 81 bodů.

Pokrytí předmětného území takto hustou sítí je dostatečné.

- Imisní limity – uvedení platných imisních limitů, popř. jiných doporučených hodnot, s kterými se ve studii pracuje

Imisní limity stanovuje nařízení vlády č. 350/2002 Sb., kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsob sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší:

| NV č. 350/2002 Sb. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 hod | 8 hod | 24 hod | rok |  |
| SO2 | 350 |  | 125 | 50 |  |
| PM10 |  |  | 50 | 40(20) |  |
| polétavý prach |  |  | 62,5 | 50 |  |
| NO2 | 200 |  |  | 40 |  |
| NOX |  |  |  | 30 | ekosystémy |
| Pb |  |  |  | 0,5 |  |
| CO |  | 10 000 |  |  |  |
| benzen |  |  |  | 5 |  |
| Cd |  |  |  | 5 ng |  |
| NH3 |  |  | 100 |  |  |
| arsen |  |  |  | 6 ng |  |
| Ni |  |  |  | 20 ng |  |
| Hg |  |  |  | 50 ng |  |
| PAU (jako benzo(a)pyren) |  |  |  | 1ng |  |
| prašný spad | 12,5 g*m-2*měsíc-1 |  |

Z v úvahu přicházejících látek je stanoven limit pro

- amoniak, jako 24 hod. koncentraci

Krátkodobá koncentrace není prováděcím předpisem k zákonu č. 86/2002 Sb. stanovena.

Pro tuto látku doporučil Státní zdravotní ústav v Praze nejvyšší přípustnou krátkodobou koncentraci (NPK30) ve výši 200 (g * m-3. Použitý program umožňuje velice podrobně určit maximální krátkodobé koncentrace. Hranice případně navrženého ochranného pásma by měla být vždy alespoň minimálně vně izokómy této koncentrace.

Uvažované dostupné imisní limity:

| amoniak | 100 | (g * m-3 | 24 hod |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 200 | (g * m-3 | krátkodobá (30 min) |

## Výstupní údaje

- Typ vypočtených charakteristik – krátkodobé, dlouhodobé, maximální, průměrné

Pro posouzení uvažovaného zdroje emisí je třeba zhodnotit především předpokládané krátkodobé, tedy maximální imisní koncentrace.

Pro úvahy o posouzení pozadí zatížení dané lokality a příspěvek posuzovaného zdroje na něj, jsou vypočteny též průměrné roční koncentrace.

Vzhledem k tomu, že pro amoniak je stanoven imisní limit pouze jako 24 hod průměr, provádíme výpočet i denních koncentrací. Nejnovější verze programu již umožňuje provést výpočet přes všechny třídy stability a rychlosti, obdobně jako maximální krátkodobé koncentrace. Je tak možno vyčíslit maximální očekávané denní koncentrace bez ohledu na různé meteorologické situace.

Mimo to jsou pro výpočet nastaveny tři údaje o trvání maximálních koncentrací v hodinách za rok a to pro jednotlivé látky zvlášť. Poslední byla zvolena v úrovni limitu. Tak je vypočteno trvání koncentrací překračující krátkodobou limitní hodnotu. Údaj je v hodinách za rok.

Prezentace výsledků v tabulkové formě

Základní vstupní i výstupní údaje jsou v dalších částech studie v přehledné tabulkové formě (příloha výpočty). Všechny soubory použité pro a při zpracování studie jsou pak k dispozici v elektronické podobě.

## Popis výstupu

Ve výsledkové části studie jsou shrnuty výstupy výpočtu charakteristik rozptylu znečišťujících látek v ovzduší. Pro jednotlivé referenční body jsou uvedeny hodnoty zatížení škodlivinami v ((g * m-3).

Ve všech referenčních bodech jsou uvedeny jen celkové výsledné hodnoty, které znamenají:

- Ref. b. – číslo referenčního bodu ve vlastní síti pro který je výpočet proveden.

- Max. konc. – maximální koncentrace zjištěná – vybraná ze všech hodnocených meteorologických podmínek.

Je vytištěna maximální zjištěná hodnota v daném referenčním bodě a to přes všechny uvažované meteorologické situace.

- Stabil – stabilitní třída, za které se uvedené maximum vyskytuje.

Další údaj informuje o stabilitní třídě, ve které bylo uvedené maximum zjištěno. V tomto případě se vyskytuje nejčastěji stabilitní třída prvá, jejích charakteristika je uvedena výše.

- Rychl – rychlost větru pro vyhodnocené maximum.

Následuje třída rychlosti. Zde nepřekvapuje třída prvá, tj. 1,5 m * s-1. Při této rychlostní třídě lze maximální imisní koncentrace očekávat velice často.

- Směr – azimut – směr větru pro vybranou maximální hodnotu koncentrace

Dalším údajem je směr větru za kterého lze uvedené maximum očekávat.

- Roční koncentrace

V následujícím sloupci je uveden odhad roční předpokládané koncentrace. Údaj o koncentraci je vždy v jednotkách (g * m-3.

- Trvání 1 - 3 – počet hodin v průměrném roce, kdy lze očekávat max. koncentrace rovné, nebo vyšší než zvolená hranice.

V posledních třech sloupcích jsou uvedeny odhady trvání jednotlivých, předem stanovených koncentrací. Uvedené hodnoty jsou hodiny v roce, po které lze očekávat dosažení, či překročení nastavené koncentrace. Následující tabulka uvádí přehledně jednotlivé nastavené limitní koncentrace pro všechny sledované látky.

| škodlivina | trvání 1 | trvání 2 | trvání 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| amoniak | 1 (g * m-3 | 5 (g * m-3 | 200 (g * m-3 |

Úkolem studie je posoudit vliv provozu zadaných zdrojů, zda nebudou způsobovat nadměrné obtěžování okolí imisemi. To je zaručeno předpokladem splnění imisních limitů za všech meteorologických situací a v každém hodnotitelném časovém úseku. To je hlavní důvod pro hodnocení především krátkodobých maximálních koncentrací. Takové zpracování vyžaduje i většina zpracovatelů dokumentace EIA.

Jako krátkodobý limit je uvažována hodnota doporučená Státním zdravotním ústavem Praha.

Poslední úpravou imisních limitů však není stanoven limit pro krátkodobou koncentraci amoniaku, ale jen pro 24 hod. průměr. Výsledky vybraných maximálních denních průměrů jsou rovněž uvedeny ve výsledcích. I tento výstup je zpracován graficky.

Při použitém způsobu výpočtu je respektována konfigurace terénu. Rozsah posuzovaného území je zřejmý z mapových příloh studie. K zhodnocení výškových rozdílů zcela postačuje zvolený mapový podklad (SMO 1 : 5 000).

V tabulkové části studie jsou shrnuty výsledky výpočtu charakteristik rozptylu znečišťujících látek v ovzduší. Pro jednotlivé referenční body jsou uvedeny hodnoty zatížení škodlivinami v (g * m-3.

Pro přehlednost uvádíme zjištěná maxima, dále v diskusi.

Kompletní výsledky výpočtu jsou v přehledné formě ve výpočtové části studie.

Veškeré další soubory vstupních hodnot i výstupů jsou v elektronické formě. Jejich praktický význam pro další posuzování je velmi nízký.

- Kartografická interpretace výsledků – vyžaduje se pracovat se SW GIS, mapové podklady pro interpretaci by měly obsahovat výškopis (např. topografická mapa) a zástavbu; předpokládá se dodržení základních kartografických zásad (legenda, měřítko, srozumitelné popisky)

### Grafické vyjádření výsledků

Pro přehledné vyjádření byl zpracován grafický výstup.

Jednotlivé izokómy výkresů vyjadřují zatížení předmětného území shora uvedenými škodlivinami. Po zrušení hygienické směrnice č. 58 nelze již hodnotit souběžné působení všech uvažovaných škodlivin, od tohoto zajímavého parametru tedy zpracovatel studie upustil. V tomto případě však byla zkoumána pouze jediná škodlivina.

Pro toto zpracování byla především použita absolutní krátkodobá maxima, bez ohledu na příslušnou meteorologickou situaci. V praxi by bylo teoreticky možno očekávat překročení uvedených hodnot pouze za velice nízké a dlouhodobé inverze. Trvání takových stavů v dlouhodobém průměru je téměř nulové. Absolutní maxima bez ohledu na stav atmosféry požaduje vyjádřit většina posuzovatelů dokumentace EIA. Grafický výstup byl proto tomuto požadavku přizpůsoben. Vzhledem ke zcela maximalistickému přístupu při stanovení emisních množství, nebudou zřejmě zde vypočtené koncentrace nikdy dosaženy.

Dalším grafickým výstupem je zpracování maximálních denních imisí.

Výsledné izokómy koncentrací jsou vyneseny na mapě v měřítku 1 : 5 000.

Vykresleny jsou jen nejdůležitější výsledky. Další, pro konečné hodnocení méně důležité údaje, jsou pouze ve výpočtové části ve formě výsledných tabulek. Na hodnocení stavu nemá toto zjednodušení žádný vliv.

Tyto izokómy jsou zpracovány pro stav bez použití enzymatických přípravků, investor s nimi prozatím neuvažuje.

Výstup pro systém GIS pro zdroj místního významu není třeba. Pokud by taková potřeba vyvstala, není problém exportovat takový soubor (soubory) a tyto předat na nosiči, či el. poštou.

Kompletní soubory výstupních dat jsou poměrně obsáhlé. Nejsou proto všechny vytištěny. K dispozici jsou v elektronické podobě jako textové a databázové soubory, které lze prohlížet i v jednoduchých prostředích systému Windows.

- Diskuse výsledků -  zahrnující zhodnocení příspěvku plánovaného zdroje k imisní zátěži v území; srovnání s limitními hodnotami viz bod 2, písm. d)

V této studii byly hodnoceny tyto škodliviny

- amoniak

Přehled nejdůležitějších maximálních výsledků:

|  | RB | max | Stab | rychl | směr | roční | trvání 1 | trvání 2 | trvání 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | č. | g*m-3 | - | m*s | ° | g*m-3 |  | hod*r-1 |  |
| NH3 |  |  |  |  |  |  | 1 | 5 | 200 |
| > | 42 | 395,035 | 4 | 1,5 | 45 | 3,210181 | 810,7 | 587,2 | 37,9 |
|  |  |  |  |  |  | 3,210181 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 823,5 | 605,2 | 37,9 |

V prvém sloupci tabulky je uvedena sledovaná škodlivina ve zkratce.

Druhý sloupec je určen pro číslo referenčního bodu sítě, ve kterém bylo zjištěno maximum. Vždy prvá řádka ukazuje na krátkodobé maximum a druhá na zjištěné roční maximum. Pokud je uvedena jen jedna řádka, jsou obě maxima ve stejném bodě. V předcházející tabulce jsou uvedeny nejzatíženější body.

Ve třetím sloupci je uvedena maximální krátkodobá koncentrace, zaokrouhlená na tisíciny mikrogramu.

Další sloupec udává stabilitní třídu, ve které se maximum vyskytuje.

Následující sloupec obsahuje rychlost větru. Je logické, že v malých vzdálenostech od zdrojů se jedná vždy o nízké rychlosti.

Šestý sloupec je vyhrazen pro směr větru.

Následuje maximum ročního průměru.

Uvedené hodnoty ve třech posledních sloupcích znamenají předpokládané trvání (nebo překročení) stanovené koncentrace v hodinách za průměrný rok. Nastavené koncentrace pro jednotlivé látky jsou uvedeny výše.

Poslední řádka této tabulky u uvedené škodliviny vyjadřuje maximální trvání shora uvedených tří koncentrací a to v tomto případě bez ohledu na bod ve kterém se toto nejdelší trvání vyskytuje.

Přehled bodů v nichž krátkodobá koncentrace překračuje hodnotu přípustné krátkodobé koncentrace (podle SZÚ Praha)

| RB | g*m-3 | trvání hod*rok-1 > limit |
| --- | --- | --- |
| 41 | 218,8 | 5,2 |
| 42 | 395,0 | 37,9 |
| 43 | 254,9 | 25,2 |

Trvání hod – počet hodin v roce po které lze očekávat imisní koncentraci rovnou nebo vyšší než 200 g*m-3. V bodech, kde trvání je menší než hodina, nebude v průměrném roce koncentrace překročena. Shora uvedené body vlastně vymezují minimální území, na kterém je nutno vyhlásit ochranné pásmo. Obalová křivka odpovídá izolinii vyznačené na mapových výstupech jako nejmenší možný rozsah pásma.

Nejvíce zatížené referenční body č. 41, 42 a 43 jsou v bezprostřední blízkosti zdrojů. Vypočtená maximální denní koncentrace v RB č 42 je max. 2,783 g*m-3. Nepřekračuje limitní 24 hod koncentraci stanovenou prováděcím předpisem 
(100 g*m-3).

V současné době není prováděcími předpisy k zákonu stanoven limit pro krátkodobé koncentrace amoniaku. Podle podkladů zpracovaných Státním zdravotním ústavem v Praze lze uvažovat za nejvýše přípustnou krátkodobou koncentraci amoniaku hranici 200 g*m-3.

Na výkresu maximálních koncentrací, je izokóma vyjadřující tuto hranici zvýrazněna. Tato čára by měla být uvnitř návrhu OP. Směrem k obci považuji za velice vhodné realizovat pás zeleně o nízkém, středním i vysokém vzrůstu. Uvnitř následně vyhlášeného ochranného pásma areálu nelze povolit realizaci chráněné zástavby. Mimo hranice pásma k překračování přípustných koncentrací nebude docházet.

### Vliv na okolní lesy

Imisní limity i nejvýše přípustné koncentrace (NPK) jsou stanovovány tak, aby s dostatečným stupněm bezpečnosti zaručovaly, že při jejich dodržení nebude docházet k poškozování zdraví lidí ani přírody. Jak je zřejmé z výsledků studie, zejména z výkresu maximálních krátkodobých koncentrací amoniaku, lze koncentraci mírně převyšující NPK očekávat jen v těsné blízkosti zdrojů a to jen po velice krátkou dobu v roce. Amoniak ve volném ovzduší poměrně velice rychle reaguje a jeho koncentrace se rychle snižuje. Za určitých okolností je možno amoniak považovat pro rostliny, včetně lesního porostu za hnojivo. Škodlivé mohou být až vyšší koncentrace. Podle dostupných literárních údajů je imisní koncentrace, kdy by bylo možno očekávat vznik škod na lesích nad 1000 µg*m-3.

Poněkud závažnější mohou být společné účinky s dalšími látkami, především oxidy dusíku, případně oxidy síry. Imisními hodnotami těchto látek jsme se ve studii nezabývali. Avšak podle dostupných údajů ČHMÚ lze odhadovat koncentrace těchto látek pod limitními hodnotami. V imisních mapách ČR je posuzované území pod nejnižšími izoliniemi (10 µg*m-3).

V tomto případě lesní komplexy nejsou v bezprostřední blízkosti objektů živočišné výroby.

## Závěr

Podle velikosti při přepočtu na VDJ 359 ks, lze zdroj zařadit do kategorie středních zdrojů podle odst. 1.4. a 1.3 bod c), přílohy č. 2 k nařízení vlády č. 353/2002 Sb. („zařízení s projektovanou roční kapacitou pro chov skotu od 180 do 499 kusů - střední zdroj“).

Zdroj patří do kategorie zemědělských zdrojů znečišťování.

- Maximální krátkodobé koncentrace zde uvažované látky v bezprostřední blízkosti zdroje překračují limitní hodnotu.

- Mimo OP areálu lze předpokládat, že krátkodobé koncentrace splňující stanovený limit.

- Vypočtená denní maxima jsou bezpečně pod limitem stanoveným nařízením vlády ve všech bodech.

- Studie prokazuje realizovatelnost posuzované stavby z hlediska zatížení jejího okolí imisemi amoniaku.

Z hlediska ochrany volného ovzduší doporučuji s realizací navržené stavby a současně změny zástavu souhlasit.

### Údaje o zpracovateli rozptylové studie

10.1 Jméno a příjmení,

Ing. Petr Dvořák

10.2 adresa,

E. Beneše 80

České Budějovice

370 06

10.3 autorizace (kým, datum),

Ministerstvo životního prostředí, pod č.j. 1801/740/03 ze dne 19.6.2003.

10.4 datum zpracování.

prosinec 2004

11. Podpis zpracovatele.

Větrná růžice s rozlišením tříd