Ing. Josef Charouzek

posuzování vlivů na životní prostředí, stavební akustika, chemické látky,

odborné posudky ovzduší, poradenství

393 01 PELHŘIMOV, Menhartova 1559

Telefon, fax: 565323942    Mobil: +420602476567   E-mail: jcharouzek@email.cz

# OZNÁMENÍ

podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 93/2004 Sb.,

v  rozsahu dle přílohy č.3.

Název : STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU SOCIÁLNĚPROVOZNÍHO

PŘÍSTAVKU HALY POVRCHOVÝCH ÚPRAV-

-PRACOVIŠTĚ NANÁŠENÍ PRÁŠKOVÝCH PLASTŮ

Investor : 	AGROSTROJ Pelhřimov, a.s.

#### U nádraží 1967

393 12 PELHŘIMOV

V  Pelhřimově leden 2005

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU SOCIÁLNĚ

PROVOZNÍHO PŘÍSTAVKU HALY POVRCHOVÝCH

ÚPRAV- PRACOVIŠTĚ NANÁŠENÍ PRÁŠKOVÝCH

PLASTŮ

###### OZNÁMENÍ

podle zákona číslo 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona číslo 93/2004 Sb.,

v rozsahu dle přílohy č. 3.

Vypracoval :			Ing. Josef Charouzek

Oprávněná osoba : 		Ing. Josef Charouzek

Autorizace :			osvědčení č.j.: 1323/ 218/ OPVŽP / 99 ze dne  24.3.1999.

Obsah

A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI…………………………………………………………. 4

B.   ÚDAJE  O ZÁMĚRU……………………………………………………………………55

B.I. Základní údaje………………………………………………………………………….    5

B.I.1. Název záměru	5

B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru	5

B.I.3. Umístění záměru	5

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry	5

B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění	6

B.I.6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru	6

B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení	7

B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků	7

B. II. Údaje o vstupech	8

B.II.1. Vstupy ze stavební činnosti	8

B.II.2. Vstupy při provozu	8

B.III.  Údaje o výstupech	9

B.III.1. Emise do ovzduší	9

B.III.1. a. Emise z tepelných zdrojů	9

B.III.1.b. Vlivy ostatních stacionárních zdrojů	10

B.III.1.c. Vlivy z dopravy	10

B.III.2. Produkce odpadních vod	11

B.III.3.	Dešťové vody………………………………………………………………………    11

B.II.4.	Produkce odpadů…………………………………………………………………… 11

B.III.5.	Hluk, vibrace,záření…………………………………………………………………12

B.III.6.Riziko havárie………………………………………………………………………13

C.  ÚDAJE  O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V  DOTČENÉM ÚZEMÍ……….14

C.I. Výčet nejzávažnějších environmetálních charakteristik dotčeného území………..14

C.II. Stručná charakteristika složek životního prostředí, které budou pravděpodobně dotčeny…………………………………………………………………………………16

D. ÚDAJE O VLIVECH PROJEKTU NA OBYVATELSTVO A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ………………………………………………………………………………..21

E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU……………………….……………….27

F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE……………………………………………………………….	…29

G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO

CHARAKTERU……………………………………………………………………………………….30

H. PŘÍLOHY………………………………………………………………………………..32

I. ÚDAJE O ZPRACOVATELI OZNÁMENÍ……………………………………………32

# A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI

Obchodní firma :

AGROSTROJ Pelhřimov, a.s.

U nádraží 1967

393 12 Pelhřimov

IČ :  00 00 99 71

Sídlo oznamovatele :

AGROSTROJ Pelhřimov, a.s.

U nádraží 1967

393 12 Pelhřimov

Oprávněný zástupce – oznamovatel :

Lubomír Stoklásek- generální ředitel

tel./fax  565 360 318/ 565 360 573

Zpracovatel oznámení :

Ing. Josef Charouzek

Menhartova 1559

393 01 Pelhřimov

IČ  183 12 594         DIČ  CZ 461006129

tel/ fax: 565 323 942, 602 476567

# B.   ÚDAJE  O ZÁMĚRU

## B.I. Základní údaje

#### B.I.1. Název záměru

Stavení úpravy objektu sociálně provozního přístavku haly povrchových úprav – pracoviště nanášení práškových plastů.

#### B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru

Ve stávajícím výrobním areálu firmy AGROSTROJ Pelhřimov a.s. je vybudována hala povrchových úprav (obj. č. 45) k níž je vybudován přístavek. Do části přístavku půdorysných rozměrů 8,75 x 12,70 m , světlé výšky 7,5 m bude umístěna linka nanášení práškového plastu. Celé zařízení sestává z nanášecí kabiny a vytvrzovací pece.

Příprava povrchu výrobků chemickým odmašťováním, oplachování  a sušení  bude prováděno na stávajícím technologickém zařízení lakovny a KTL v sousedství nové práškové lakovny. Pracoviště je určeno pro nanášení práškového plastu na výrobky v malých sériích pro které se nevyplatí použití stávající linky práškové lakovny.

Práškovým lakováním budou povrchově ošetřovány kovové díly. Kapacita lakovny 108 000 m2 /rok ošetřené plochy. Provoz je uvažován  v jedné až dvou směnách. Práškový plast  INTERPON – 0 % těkavých organických látek , roční spotřeba max. 10 800 kg/rok.

Obsluhu práškové lakovny zajistí 2 pracovníci na směnu.

Realizace tohoto záměru proběhne vestavbou do stávající haly, v území k tomuto účelu určeném územním plánem obce ( viz stanovisko odboru výstavby v příloze).

#### B.I.3. Umístění záměru

Kraj:			Vysočina

Obec: 		            Pelhřimov

Katastrální území :	Pelhřimov

#### B.I.4.Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry

Jedná se o vestavbu nové linky (osazení nové linky)  nanášení  práškového plastu do stávající výrobní haly povrchových úprav a areálu AGROSTROJ Pelhřimov a.s.

Možnost kumulace s jinými záměry – tento záměr doplňuje již provozovanou práškovou lakovnu o nové pracoviště nanášení plastů na výrobky vyráběné kusově nebo v malých sériích. Pracoviště využívá stávající technologické zařízení lakovny – předprava dílů. Předkládaný záměr není nutné kumulovat  a nebude kumulován s jinými záměry.

#### B.I.5.	Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění

Firma AGROSTROJ Pelhřimov a.s. se zabývá výrobou zemědělských strojů. Pro zajištění kvalitní povrchové úpravy dílů vyráběných kusově nebo v malých sériích není ekonomické využívání stávající práškové lakovny a proto bude realizována Nová malá prášková lakovna využívající zázemí stávající lakovny, kde budou tyto malé série lakovány.

Nová linka nanášení práškového plastu bude osazena do stávajícího objektu přístavku k hale povrchových úprav v areálu AGROSTROJ Pelhřimov a.s.. Záměr není v rozporu  s územním plánem města Pelhřimov. Nevyžádá si žádný zábor zemědělské půdy ani realizaci nových stavebních objektů.

Záměr je tedy zpracován a předkládán k posouzení v jediné variantě.

Jedná se o stavbu ve smyslu stavebního zákona, na níž je potřebné  stavební povolení.

#### B.I.6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru

Ve stávajícím výrobním areálu firmy AGROSTROJ Pelhřimov a.s. v přístavku k hale lakovny  bude vybudována nová linka pro nanášení práškového plastu. Pro umístění nové lakovny je v přístavku vymezen prostor půdorysných rozměrů 8,75 x 12,70 m , světlé výšky 7,5 m.

Technologická linka sestává z aplikace práškového plastu na ocelové materiály stříkáním a vypalování práškového plastu. Předúprava dílů (odmašťování apod.) bude prováděna na stávající lince v sousedství.

Zařízení tvoří kabina  pro nanášení práškového plastu ručním stříkáním, vytvrzovací pec a dopravní systém - poděsný dopravník .

Kabina nanášení práškového plastu  typu Majka 21-1614. tato kabina je integrovaného typu s výměnnými filtračními moduly, které jsou osazeny výměnnými filtračními vložkami. Pro stříkání práškového plastu bude použito stříkací pistole Prsten v kombinaci s podáváním prášku systém Wagner.Předností kabiny je dokonalé odsátí přestřiků prášku, jeho zachycení na filtrech a opětné navrácení prášku k dalšímu použití. Pro nanášení prášku bude použito metody elektrostatického nebo elektrokynetického nabíjení prášku. Odsávací ventilátor je umístěn na stropě odsávací komory. Množství odsávaného vzduchu je 1,8 m3.s-1 (6480 m3.h-1). čistý vzduch je vracen po průchodu filtračním modulem do pracovního prostoru kabiny. Filtrační  vložky prvního stupně filtrace jsou velkoprůměrové s filtrační plochou  7,92 m2 na 1 vložku, použito je 6 vložek. Čištění filtrů během provozu kabiny je prováděno rázem tlakového vzduchu, který je vpouštěn do vnitřního prostoru filtru po otevření elektromagnetického ventilu. pro regeneraci práškového plastu je navrženo prosívací zařízení Proset 30- R.

Vytvrzovací pec  je určena k vytvrzení práškového plastu naneseného na výrobku. Je řešena jako uzavřený  systém s nucenou cirkulací sušícího vzduchu. Cirkulace vzduchu je zajišťována  ventilátorem VNC 315, který saje vzduch z pracovního prostoru spodem přes výměník pod pracovním stolem a vhání jej bočním kanálem zpět do pracovního prostoru. V horní části je klapka, která navádí část ohřátého vzduchu potrubím do venkovního prostoru (cca 350 m3.h-1) a zajišťuje tak potřebnou výměnu vzduchu. Ohřev vzduchu ve výměníku je zajišťován plynovým hořákem Weishaupt WG 10N/1-C, o výkonu 110 kW. Spaliny jsou odváděny do venkovního ovzduší komínem systém RS 3000 firmy ROCA, DN 180 mm. Výška koruny komína cca 11,00 m.  Pracovní teplota vypalování je 210 0C.

Topení a předehřev vzduchu práškové lakovny zajišťuje Palmos PX 65 o tepelném výkonu 65 kW, palivo zemní plyn.

Dopravu lakovaných dílů mezi jednotlivými pracovišti zajišťuje podvěsný dopravník.

#### B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení

Zahájení stavby:		03.2005

Dokončení stavby:	05.2005

#### B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků

Záměrem bude dotčen  katastr obce Pelhřimov.  Dotčeným bude i  krajský úřad kraj Vysočina, jako orgán státní správy v ochraně ovzduší.

Zařazení záměru dle kategorie a bodů přílohy č. 1 zák. 100/2001 Sb. ve znění zákona č. 93/2004 Sb.

Ve smyslu zákona č. 100/ 2001 Sb. ve znění zákona č. 93/2004 Sb. se jedná o záměr z kategorie II, položka 4.2. Povrchová úprava kovů a plastických materiálů včetně lakoven od 10 000 do 500 000 m2/rok celkové plochy úprav - záměr podléhající zjišťovacímu řízení .

## B. II. Údaje o vstupech

Stavba bude realizována v zastavěném území - areál AGROSTROJ Pelhřimov a.s.- území řešeném územním plánem jako průmyslová zóna. Linka nanášení práškového plastu bude osazena do stávajícího přístavku k hale lakovny (objekt č. 45). Záměrem nebude dotčena žádná zemědělská půda.

Vlastní vstupy je třeba rozdělit do dvou etap :

Vstupy ze stavební činnosti

Vstupy při provozu průmyslové zóny.

#### B.II.1. Vstupy ze stavební činnosti

Mezi tyto vstupy  je třeba především zahrnout dovoz stavebních materiálů potřebných pro provedení stavebních úpravy haly  pro vestavbu linky nanášení práškového plastu do stávající haly – úpravy podlah v antistatickém provedení, vybourání prostupu pro komín, vybourání montážního otvoru, do něhož budou osazena vrata. Jedná se o stavební úpravy malého rozsahu. Dovoz technologických zařízení práškové lakovny a jeho zabudování do stavby. Rozsah stavebních prací vzhledem k půdorysu lakovny 8,75 x 12,70 m (111 m2 zastavěná plocha) je spíš malého rozsahu .

#### B.II.2. Vstupy při provozu

Pro provoz technologické linky práškové lakovny bude potřebná  elektrická energie  v následujícím rozsahu:

kabina nanášení PP               - příkon  5 kW

vytvrzovací pec                     - příkon 4 kW

Instalovaný příkon 10 kW

Napojení jednotlivých spotřebičů na elektřinu bude řešeno kabelem  z el. rozvodu v hale lakovny.

Pitná voda – nebude pro technologickou linku potřebná. Dva nový pracovníci budou využívat stávající hygienická zařízení.

Pro technologické ohřevy (vytápění vytvrzovací pece) bude nutný přívod zemního plynu. Ten bude řešen plynovou přípojkou  G ¾“ z rozvodu provedeného v hale. Plynový hořák Weishaupt  WG 10 N/1 C, výkon 25 – 110 kW. Provozní spotřeba zemního plynu 2,9 až 12,9 m3/h. Roční spotřeba zemního plynu 16 770 m3/rok.

Topení a předehřev vzduchu práškové lakovny zajišťuje jednotka Palmos PX 65 o tepelném výkonu 65 kW.

Součástí lakovny není chemická úprava dílů a proto mezi vstupy nejsou zahrnuty chemikálie běžně užívané pro tuto činnost.

Součástí projektové dokumentace na práškovou lakovnu jsou bezpečnostní listy na jednotlivé přípravky.

Nová linka nanášení práškového plastu si nevyžádá významné nároky na zvýšení dopravní obsluhy areálu.

## B.III.  Údaje o výstupech

#### B.III.1. Emise do ovzduší

###### B.III.1. a. Emise z tepelných zdrojů

Prášková lakovna obsahuje 2 tepelné zdroje – plynový hořák vytvrzovací pece o výkonu 0,11 MW a plynovou jednotku Palmos PX 65 o výkonu 0,065 MW. Celkový instalovaný tepelný výkon 0,175 MW.

Celková roční spotřeba zemního plynu - vytvrzovací pec - 16 770 m3/rok, maximální hodinová spotřeba zemního plynu 12,9 m3/hod. Celková spotřeba zemního plynu agregátem Palmos PX 65 – 7 540 m3/rok.

Zemní plyn bude odebírán z veřejní distribuční sítě.

Podle Nařízení vlády č. 352/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, příloha č. 5 , je tepelný zdroj o výkonu do 0,2 MW na spalování zemního plynu malým zdrojem znečišťování ovzduší. Produkce emisí se pak stanový výpočtem s použitím následujících emisních faktorů:

| Škodlivina/ velikost zdroje | Tuhé znečišťu jící látky TZL | Oxid siřičitý SO2 | Oxidy dusíku NOx | Oxid uhelnatý CO | Organické látky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Emisní faktor (kg/106 m3 spáleného ZP) do 0,2 MW | 20 | 9,6 | 1600 | 320 | 64 |
| Emisní faktor (kg/106 m3 spáleného ZP) od 0,2 do 5 MW | 20 | 9,6 | 1920 | 320 | 64 |
| Emisní faktor (kg/106 m3 spáleného ZP) od 5 do 50 MW | 20 | 9,6 | 3300 | 270 | 24 |

Provedeným měřením plynového agregátu typ Palmos PX 65 pak byly zjištěny tyto emise:

- oxidy dusíku jako NO2………….48 mg/m3

- oxid uhelnatý –CO……………… 2 mg/m3

Vypočtené  emise z výše popsaných tepelných zdrojů:

| Škodlivina/ zdroj emisí , vypočtená emise | Tuhé znečišťující látky TZL | Oxid siřičitý SO2 | Oxidy dusíku NOx | Oxid uhelnatý CO | Organické látky jako suma C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vytvrzovací pec– emise v t/rok | 0,00033 | 0,00016 | 0,02883 | 0,00537 | 0,00107 |
| Plynový agregát Palmos PX 65 | 0,00015 | 0,000072 | 0,012064 | 0,002413 | 0,00048 |

###### B.III.1.b. Vlivy ostatních stacionárních zdrojů

Zdrojem emisí těkavých organických látek do venkovního ovzduší bude  polymerační reakce ve vytvrzovací peci. Tuto problematiku řeší vyhláška č. 355/2002 Sb., příloha č. 2  - práškové lakovny patří pod položku 4.2.8.2 zařízení s celkovou projektovanou spotřebou práškových plastů v rozsahu od 1 tuny do 50 tun za rok.

Dále je proveden výpočet podle skutečné spotřeby práškového plastu za rok, upravené plochy v m2/rok a množství vzdušiny v m3/rok odvedené do venkovního ovzduší.

roční fond pracovní doby :				250 dnů

denní fond pracovní doby :				8 hodin

celková lakovaná plocha za rok:			108 000 m2

spotřeba práškového plastu za rok:			10,8 t

množství odsávaného vzduchu

z vytvrzovací pece:					350 m3/h

Složení práškové nátěrové hmoty :

| Druh | Označení | Spotřeba kg/rok | Obsah organických látek dle BL % | Množství organických látek kg/rok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prášková NH | INTERPON | 10 800 | 0 | 0 |

Emise z polymerační reakce v koncentraci 0,2 % organických látek z vytvrzeného množství práškového plastu ve vytvrzovací peci linky nanášení PP.

| Druh | Označení | Spotřeba práškového plastu kg/rok | Obsah organických látek dle BL % | Množství organických látek kg/rok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prášková NH | INTERPON | 10 800 | 0,2 | 22 |

Přepočet organických látek na celkový uhlík – 22 kg/rok VOC  = 16 kg/rok TOC.

Výpočet  emisních koncentrací TOC z vytvrzovací pece:

Provozní hodiny vytvrzovací pece:			2000 h/rok

Množství odváděné vzdušiny:		  	              350 m3/h

Množství vzdušiny za provozní dobu:	      	       700 000 m3/rok

Emise TOC :						    16 kg/rok

Emisní koncentrace TOC

na výdechu z vytvrzovací pece:			   	22,8 mg/m3

K uvedení do provozu středního, velkého nebo zvláště velkého zdroje znečišťování ovzduší je pak nutno doložit odborný posudek zpracovaný ve smyslu požadavků zákona č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší.

###### B.III.1.c. Vlivy z dopravy

Dalším zdrojem znečištění ovzduší – liniovým zdrojem – bývá  pohyb motorových vozidel zajišťujících obslužnou dopravu.  V souvislosti s provozem linky práškového lakování jsou nároky na obslužnou dopravu minimální (pouze vnitropodniková přeprava dílů z výrobní haly do lakovny a zpět k montáži) a dále se jimi nebudeme zabývat.

#### B.III.2. Produkce odpadních vod

Zaměstnanci zajišťující provoz práškové lakovny – celkem 2 osoby na 1 směnu, provoz v 1 až 2 směnách -  budou produkovat především klasické splaškové vody z hygienických zařízení (stávající hygienická zařízení). Jejich produkce je závislá na počtu zaměstnanců a lze ji bilancovat s použitím údajů ze Směrnice č. 9/73 nebo s použitím směrných čísel roční spotřeby dle přílohy č. 12 k vyhlášce č. 428/2001, kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích.

Uvažujeme li se spotřebou 120 l/zaměstnance.den bude činit roční produkce splaškových odpadních vod:

120 x 2 x 250 = 60 000 l/rok tj. 60,0 m3/rok.

Tyto splaškové odpadní vody budou odváděny stávající kanalizací a likvidovány stejně jako dosud v městské ČOV.

Kvalita odpadních vod splaškových- produkovány budou klasické odpadní vody se

znečištěním : 	BSK5   -  400 mg .l-1

CHSK  -  800 mg .l-1

NL        -  360 mg .l-1

V hale práškové lakovny nebudou pak vznikat technologické odpadní vody – součástí lakovny není předprava dílů.

#### B.III.3. Dešťové vody

Dešťové vody – prášková lakovna je umístěna do stávajícího přístavbu haly lakovny. Nebude tedy zdrojem nových dešťových vod.

#### B.III.4. Produkce odpadů

Produkci odpadů zpravidla dělíme do dvou fází : a) fáze výstavby

b) fáze provozu

Při výstavbě :

Název odpadu:			Katalogové	Kategorie:	Likvidace- nakládání:

číslo:

Papírové obaly			15 01 01	O		likviduje stavební firma

Plastové obaly (folie,PET)	15 01 02	O		likviduje stavební firma

Znečištěné obaly			15 01 10	N		likviduje stavební firma

Absorpční činidla			15 02 02	N		likviduje stavební firma

Směsi nebo oddělené frakce	17 01 07	O		likviduje stavební firma

betonu, cihel, keramiky bez NL

Kabely neobsahující NL		17 04 11	O		likviduje stavební firma

Železo, ocel			17 04 05	O		předání do sběru surovin

Vytěžená hlušina bez NL		17 05 06	O		použita k obsypu v místě

Zemina a kamení bez NL		17 05 04	O		použita k obsypu v místě

Izolační materiály bez NL		17 06 04	O		likviduje stavební firma

Směs stavebních a demolič-		17 09 04	O		likviduje stavební firma

ních odpadů bez NL

Tyto odpady budou vznikat hlavně v průběhu stavebních prací , při provádění výkopů a terénních úprav, při montáži technologie. Určení přesného množství jednotlivých odpadů  bude provedeno ve stavebním projektu.

Stavební firma provádějící stavební práce bude odpady vzniklé při těchto pracích likvidovat v rámci svého programu odpadového hospodářství a souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady . Na staveništi budou odpady ukládány utříděně.

Odpady nebudou likvidovány na staveništi spalováním, zahrabováním apod. Pouze výkopová zemina a hlušina bude využita v místě pro urovnání terénu.

Při provozu  budou vznikat tyto odpady:

Název odpadu:				Katalogové	Kate-  	Likvidace – nakládání:

číslo:	            gorie:

Odpady z odmašťování			12 03 02	N	prostřednictvím odb. firmy

Směs tuků a olejů				13 05 06	N	prostřednictvím odb. firmy

Papírové a lepenkové obaly		15 01 01	O	prostřednictvím odb. firmy

Plastové obaly				15 01 02	O/N	prostřednictvím odb. firmy

Kovové obaly				15 01 04	O/N	prostřednictvím odb. firmy

Obaly obsahující zbytky NL		15 01 10	N	prostřednictvím odb. firmy

Absorpční činidla,čistící tkaniny		15 02 02	N	prostřednictvím odb. firmy

Neželezné kovy				16 01 18	O	prostřednictvím odb. firmy

Papír, lepenka				20 01 01	O	prostřednictvím odb. firmy

Sklo					20 01 02	O	prostřednictvím odb. firmy

Zářivky					20 01 21	N	prostřednictvím odb.firmy

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nakládání s odpady podléhá působnosti zákona  č. 185/2001 Sb., o odpadech a bude s nimi nakládáno v souladu s požadavky tohoto zákona. Pro nakládání s nebezpečnými odpady si vyžádá provozovatel souhlas odboru životního prostředí MÚ, jakožto orgánu státní správy.

#### B.III.5. Hluk , vibrace , záření

Linka práškového lakování je zdrojem hluku, který nepřekračuje hodnoty 85 dB(A). S ohledem na stavebně akustické vlastnosti obvodového pláště haly je možné očekávat ve venkovním prostředí hluk pod 50 dB(A). Technologie linky není zdrojem vibrací.

Zdrojem hluku a vibrací budou i stavební stroje provádějící stavební a zemní práce.

Dalším nezanedbatelným zdrojem hluku v území bude pozemní doprava.

Každý elektrický spotřebič je pak zdrojem elektromagnetického záření.

#### B.III.6.Riziko havárie

Posuzovaný záměr nebude rizikovým pro životní prostředí a nelze zde předpokládat ani významnější riziko havárie. Havarijní ovlivnění životního prostředí však nelze nikdy vyloučit.

Jako možný zdroj havárie je možné posuzovat manipulaci s provozními hmotami  - koncentráty chemických látek a chemických přípravků používaných při předúpravě dílů a ve zneškodňovací stanici technologických odpadních vod – bude probíhat ve stávajícím zařízení. Musíme tedy předpokládat možnost vzniku havarijních stavů.

Možnost vzniku havarijních stavů je možné do značné míry eliminovat dobrým stavebním provedením objektů ( to bude možné ovlivnit v rámci stavebního řízení) a dobrou organizací práce.

Vstupní suroviny zejména charakteru chemických látek a chemických přípravků, látek uvedených v zákoně o vodách (z. č. 254/2001 Sb.) příloha č. 1 jako zvláště nebezpečné a nebezpečné, budou uloženy ve stavebně zajištěných skladech. Pro manipulaci s nimi budou zpracovány provozní řády a plány pro případ havárie.

Riziko havárie nelze vyloučit ani při provozu dopravních prostředků – únik ropných látek.

Dalším možným rizikem je požár v objektu práškové lakovny.

# C.  ÚDAJE  O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

# V  DOTČENÉM ÚZEMÍ

## C.I.Výčet nejzávažnějších environmetálních

## charakteristik dotčeného území.

Město Pelhřimov leží v oblasti Českomoravské vysočiny, v kraji Vysočina v bývalém okrese Pelhřimov. Plní funkci obce s rozšířenou pravomocí, s obytnou , výrobní a zemědělskou funkcí. Obec má 27 místních částí. Areál AGROSTROJ Pelhřimov , a.s. leží na jihozápadním okraji města v průmyslové zóně města.

Katastrální výměra správního území je 9528 ha. Dopravně je město Pelhřimov přístupné po silnicích I/34 České Budějovice – Humpolec (dálnice D1), I/19 Tábor - Jihlava. Areál podniku je napojen na železniční trať Horní Cerekev –Tábor vlečkou.

Z pohledu vodohospodářského patří  katastr města do povodí řeky Želivky. Území je odvodňováno říčkou Bělá, Která se pod městem Pelhřimov stéká s Hejlovkou a dále odtéká jako řeka Želivka ( někdy je Hejlovka od pramene vedena jako Želivka).

Náleží do Křemešnické vrchoviny. Leží v nadmořské výšce 480 až 560 m . Okolní terén je poměrně členitý . Krajina v blízkém okolí je lesnatá, podél vodotečí a cest jsou četné remízky a rozptýlená zeleň.

Ve městě Pelhřimov žije 16 674 trvale bydlících obyvatel ( dle internetové stránky města), z toho 10 621 v produktivním věku. Město má vybudovánu úplnou občanskou vybavenost. Má vybudován vodovod s pitnou vodou (podzemní zdroje a povrchová upravená ze systému HUPEPA), soustavnou  kanalizací ukončenou funkční ČOV s odstraňováním nutrientů, je plynofikováno.

Podle využití území se nachází v zemědělsko-lesní krajině, lesněpolní.

Typem přírodní krajiny patří  do C.3. krajiny chladných pohoří s bučinami s jedlí na pseudoglejích a kambisolech, C.3.2. členité silikátové pahorkatiny. Zonálně je to mírně chladná krajina s bukovými lesy s mírnými svahy na krystaliniku a kambisoly  a pseudogleji.

Sídelním typem patří mezi obce přechodného typu – nad 10 000 obyvatel. Malé obce pod 10000 obyvatel se vylidňují (úbytek až 9,9 %) , obyvatelstvo se stěhuje do měst nad 10000 obyvatel (Pelhřimov,Havlíčkův Brod, Jihlava), která zaznamenávají přírůstek do 30 %. Územím patří do oblasti s dešťovými srážkami nad 600 mm. Výška sněhové pokrývky méně než  50 cm. rok –1.  Zornění nad 75 % s podílem odvodněných půd od 20 do 29 %, s rostlinnou produkcí mírně nadprůměrnou.

Vodohospodářský potenciál povrchových vod průměrný, podzemních vod rovněž průměrný. Povrchové  vody - Želivka II. třída čistoty – voda znečištěná.

Klimaticky patří obec do oblasti s klimatem pahorkatin. Rozptylem atmosférických příměsí vysokým až velmi vysokým; trváním místních teplotních inverzí velmi nízkým až nízkým; četností místních teplotních inverzí velmi nízkou až nízkou; intenzitou místních teplotních inverzí velmi nízkou až nízkou. Měrné emise oxidů dusíku dosahují hodnot pod 2 t . k –2. Měrné emise oxidu siřičitého dosahují hodnot pod  5 t . km –2 a mají klesající tendenci. Emise tuhých látek dosahují hodnot pod 2 t . km –2.  Z toho lze vyvodit, že se jedná o území s malým znečištěním ovzduší.

Hustota zalidnění do 60 obyvatel . km -2. Území je využívané pro letní rekreaci (podíl potenciálních rekreačních ploch  pod  33  %).

Úroveň životního prostředí – II. třída – prostředí vyhovující. Koeficient ekologické stability krajiny (K ES) střední. Zastavěné území města – území s převahou vegetačních formací velmi silně změněných s velmi nízkou ekologickou stabilitou – urbanizované území s nízkým podílem trvalé vegetace, severně a západně od města -území s mozaikou lesů se změněnou dřevinnou skladbou, polí a luk se střední ekologickou stabilitou, jižně a východně od města - území s mozaikou lesů se změněnou dřevinnou skladbou, území s převahou polí , se střední ekologickou stabilitou, Provincie středoevropských listnatých lesů, podprovincie hercynská I.a., sosiekoregion –  48 – Českomoravská vrchovina, vegetační stupeň bukodubový, dubobukový, bukový a jedlobukový. Fytogeografická oblast  -mesophytikum - oreophyticum.

Město Pelhřimov má  zpracován  územní plán. Dle stanoviska odboru výstavby MÚ v Pelhřimově není záměr v rozporu s tímto územním plánem.

V posuzovaném území a jeho těsném okolí se nenacházejí žádné historické památky, architektonicky a kulturně cenné objekty.

Posuzované území není územím poddolovaným ani územím se zásobami nerostných surovin.

V ploše staveniště se nevyskytují žádné staré ekologické zátěže.

C.II. Stručná charakteristika složek životního prostředí, které budou pravděpodobně dotčeny.

Výstavbou a následným provozem montážní haly nebude významně dotčena žádná ze složek životního prostředí .

#### C.II.1.	Ovzduší:

Klimatická charakteristika

Podle  základních  klimatologických  charakteristik  patří posuzované území do klimatického okrsku MT 2 (Klimatická rajonizace ČSSR) -  klima pahorkatin - s průměrnou roční teplotou 7 – 8 0 C, ročním úhrnem srážek 550 až 700 mm vodního sloupce. Jedná se o oblast mírně teplou,  mírně vlhkou, vrchovinovou.

Zima bývá mírně chladná s normálním počtem ledových dnů, suchá až mírně suchá s

60ti až 100 dny se sněhovou pokrývkou. Přechodná období jsou normálně dlouhá až dlouhá s mírným jarem a mírným podzimem. Léto bývá normální až krátké s 20ti až 40ti letními dny, suché až mírně suché. Klima je ovlivňováno blízkostí Českomoravské vrchoviny .

Základní klimatologické charakteristiky:

Klimatická oblast 				MT 2, mírně teplá

Počet dnů s teplotou nad 10 0 C		140 - 160

Počet dnů se srážkami nad 1 mm		100 - 120

Průměrná teplota v červenci			16 - 17 0 C

Průměrná teplota v dubnu			  6 - 7   0 C

Průměrná teplota v říjnu			  6 - 7   0 C

Průměrná teplota v lednu		           - 2 - - 5 0 C

Počet mrazových dnů 			110 - 160

Úhrn srážek za vegetační období		350 - 500 mm

Úhrn srážek v zimním období		250 – 300 mm

Počet zamračených dnů			120 - 160

Počet jasných dnů				40 -  60

Počet dnů se sněhovou pokrývkou		60 -  100

Roční průběh teplot:

| Stanice m.n.m | průměr | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Humpolec 510 | 7,0 | -1,2 | -1,6 | 2,2 | 6,6 | 12,0 | 14,7 | 16,6 | 15,8 | 12,3 | 7,3 | 2,2 | -1,2 |
| Kamenice 565 | 6,4 | -3,9 | -2,6 | 1,5 | 6,0 | 11,5 | 14,5 | 16,3 | 15,8 | 12,0 | 6,8 | 1,5 | -2,2 |
| Jihlava 526 | 7,0 | -2,9 | -1,9 | 2,0 | 6,8 | 12, | 15,0 | 16,9 | 15,8 | 12,0 | 7,1 | 2,1 | -1,4 |
| Pacov 580 | 6,8 | -3,1 | -1,8 | 2,0 | 6,6 | 12,1 | 15,0 | 16,7 | 15,8 | 12,2 | 6,8 | 1,6 | -1,7 |
| Pelhřimov 487 | 7,0 | -2,8 | -1,7 | 2,2 | 6,7 | 12,0 | 14,8 | 16,7 | 15,7 | 12,3 | 7,2 | 2,2 | -1,2 |
| Počátky 605 | 6,4 | -3,5 | -2,4 | 1,6 | 6,0 | 11,5 | 14,1 | 15,8 | 15,1 | 12,0 | 7,0 | 1,3 | -2,0 |
| Sázava Pe 702 | 6,1 | -3,8 | -2,8 | 1,1 | 5,4 | 11,2 | 14,0 | 15,8 | 15,0 | 11,7 | 6,6 | 1,0 | -2,4 |

Větrná růžice:

| Směr | S | SV | V | JV | J | JZ | Z | SZ | CALM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Četnost | 18 | 6 | 6 | 16 | 9 | 6 | 13 | 10 | 16 |

Kvalita ovzduší.

Katastr města leží mezi Humpoleckou vrchovinou, Pacovskou vrchovinou a Želivskou pahorkatinou, téměř ve středu bývalého okresu Pelhřimov. Území je poměrně málo zasaženo imisní činností. Kvalitu ovzduší zde ovlivňuje především blízkost průmyslových aglomerací Pelhřimov, Humpolec, Lukavec a Jihlava a blízkost hlavních silničních tahů na dálnici D1, které donedávna plně procházely městem (dnes je to pouze silnice I/34 České Budějovice – D1, silnice I/19 od Tábora je vedena po nově dokončeném obchvatu, který přispěl ke zklidnění středu města od dopravy. Vzhledem k převládajícím západním, jihovýchodním a severním větrům nelze ovlivnění z okolním měst vyloučit. Velký vliv na kvalitu ovzduší má umístění v krajině se značným podílem lesů a vodních ploch.

Podle dlouhodobého sledování se zde vyskytují měrné emise oxidů dusíku do 2 t/km2 (Praha více než 50 t/km2 ),  oxidu  siřičitého do 5 t/km2 ( Praha více než 100 t/km2 ),  tuhých  látek do 2 t/km2 ( Praha  do 50 t/km2 ) (zdroj „Atlas životního prostředí a zdraví obyvatelstva ČSFR , 1990 ). Vývoj emisí oxidu siřičitého měl od roku 1985 klesající charakter.

Číselné stanovení současného imisního pozadí v místě, kde není kvalita ovzduší soustavně monitorována je značně problematické. V minulosti bylo monitorování prováděno hygienickou službou, tyto údaje nelze pro dnešní poměry aplikovat.

Záměr neobsahuje žádný významný bodový zdroj znečišťování ovzduší ( bude zde několik malých zdrojů tepla spalujících zemní plyn).

C.II.2.	Vody:

Podle hydrogeologického členění náleží území do rajonu č. 652 – Krystalinikum v  povodí Sázavy. Podmínky tvorby a oběhu zásob podzemních vod jsou vedle klimatických a morfologických dispozic území dány především celkovými hydrogeologickými vlastnostmi hornin.

Jako svrchní zvodeň vystupuje kolektor kvartérních uloženin spolu se zvětralinovým pláštěm a zónou přípovrchového zvětrání a rozpukání hornin skalního podloží. Oběh podzemních vod má většinou lokální charakter. V pokryvných útvarech kvartérního stáří se uplatňuje výhradně průlinová propustnost, charakteristická pro zeminy hlinitého a písčitého charakteru s příměsí štěrku. V zóně intenzivního zvětrávání a rozpukání hornin se na oběhu podzemní vody podílí průlinově – puklinové či puklinově  - průlinové prostředí, přičemž jeho propustnost závisí na stupni rozevření puklin a charakteru jejich výplně. Hloubkový dosah svrchní zvodně se pohybuje řádově do 10 – 15 m pod terénem v závislosti na mnoha lokálních činitelích. pro vody tohoto pásma je charakteristická především volná hladina,  která konformně sleduje morfologii terénu. K infiltraci dochází zpravidla po celé ploše rozšíření kolektorské zvodně a závislosti na propustnosti pokryvných útvarů. Nejčastějším způsobem odvodnění je skrytý příron do uloženin niv nebo přímo do vodotečí.

Svrchní zvodeň je poměrně náchylná na znečištění z povrchu terénu a citlivě reaguje na klimatické poměry – zejména srážky v období sucha.

C.II.2.1. Povrchové vody:

Posuzované území se nachází v povodí řeky Želivky (č.h.p. 1 – 09 – 02 - 017  a  č.h.p.  1 – 09 - 02 - 018). Recipientem pro dešťové vody ze střechy haly je potok od rybníka Stráž a dále řeka Bělá. Zájmové území mimo zastavěné  a zpevněné plochy je dnes plně odvodňováno povrchovým odtokem po terénu . Město Pelhřimov  má vybudovánu soustavnou jednotnou kanalizaci (odvádějící společně splaškové a dešťové vody) ukončenou městskou ČOV, která je vybavena i pro odstraňování nutrientů (dusík, fosfor) z níž je vyčištěná voda vypouštěna do řeky Běle a dále do Želivky. Podle nařízení vlády č. 103/2003 Sb.,o stanovení zranitelných oblastí, patří katastr Pelhřimova mezi zranitelné oblasti.

Základní hydrologická charakteristika území:

srážky ..............................…..600 - 750 mm

průměrné roční srážky........… 650 mm

odtokový součinitel ..............  0,31

odtok ............………..............200 - 232 mm

vsak........…………....... .........400 - 518 mm

odpar.......................................450 mm

Posuzované území leží v oblasti s průměrným vodohospodářským potenciálem povrchových vod.

Zájmové území se nenachází v území zatápěném vodou (leží nad hranicí Q100).

Provoz montážní haly nebude zdrojem znečištění povrchových vod, pokud nedojde k havarijnímu stavu.

Dlouhodobé měsíční úhrny srážek v mm za období 1931 –1960 spolu s  dlouhodobými měsíčními úhrny výparu v mm.

| Měsíc | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Rok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Srážky | 35 | 38 | 29 | 42 | 65 | 82 | 88 | 77 | 43 | 47 | 38 | 37 | 621 |
| Výpar | 2 | 5 | 21 | 45 | 91 | 88 | 85 | 69 | 50 | 23 | 2 | 1 | 482 |
| Rozdíl | 33 | 33 | 7 | -3 | -26 | -6 | 3 | 8 | -7 | 24 | 36 | 36 | 139 |

C.II.2.2. Podzemní vody :

Zájmové území leží v  oblasti mělkých podzemních vod a představuje území se sezónním doplňováním zásob. Největší vydatnost podzemních vod je v období květen až červen, nejnižší v měsících září až listopad.

Posuzované území leží v oblasti se středním vodohospodářským potenciálem podzemních vod.   V zájmovém území jsou vybudována zařízení pro jímání podzemní vody – stávající vrty užitkové vody. Nejsou zde sledované pramenní vývěry. Posuzované území se nenachází na území chráněných oblastí přirozené  akumulace vod

Provoz montážní haly nebude zdrojem znečištění podzemních vod, pokud nedojde k  havarijnímu stavu.

C.II.2.3.Odpadní vody :

Město Pelhřimov má vybudovánu jednotnou kanalizaci ukončenou funkční čistírnou odpadních vod. Splaškové odpadní vody budou kanalizační přípojkou přivedeny do jednotné kanalizace obce a dále na ČOV.  Provozovatelem kanalizace a ČOV je VODAK Humpolec s.r.o..

Technologické odpadní vody nebudou v posuzovaném objektu vznikat.

Dešťové vody z nového objektu montážní haly (střecha) budou svedeny novou dešťovou kanalizací do vodoteč – potoka od rybníka Stráž, který ústí do říčky Bělá v intravilánu města..

C.II.3.	Půda.

K půdotvorným faktorům řadíme mateční horninu (půdotvorný substrát), podnebí, biologický faktor, podzemní vodu a kultivační činnost člověka. K podmínkám patří reliéf terénu a stáří krajiny.

Vzájemným kvalitativním a kvantitativním působením těchto faktorů a podmínek probíhá určitý půdotvorný proces, jehož výsledkem je vznik genetického půdního typu jako základní kategorie klasifikace půd. Typy půd se utvářely pod vlivem pestrého geologického podloží, reliéfu terénu, spodní a povrchové vody a klimatických podmínek.

Charakteristika zemědělské půdy se vyjadřuje kódem bonitovaných půdně ekologických jednotek – BPEJ (dle vyhlášky MZem ČR č. 327/1998 Sb.) . Tyto kódy jsou pětimístné , přičemž první číslice charakterizuje klimatický region, druhá a třetí hlavní půdní jednotku (HPJ), čtvrtá číslice je kombinací skeletovitosti a expozice, pátá číslice charakterizuje sklonitost a hloubku půdy.

V zájmovém území stavby se nevyskytuje zemědělská půda. Zemědělská půda v okolí patří do BPEJ 7 ..

Charakteristika zemědělských půd v řešeném území:

Kód regionu:  7

Kód regionu:				7

Symbol regionu:			MT 4

Charakteristika regionu:		Mírně teplý, vlhký

Suma teplot nad 100 :			2200 -2400

Pravděpodobnost suchých

vegetačních období:			5 - 15

Vláhová jistota :			méně než 10

Průměrná roční teplota :		6 – 7 0C

Průměrný roční úhrn srážek:		650 – 750

Geomorfologie  a geologie:

Geomorfologicky spadá řešené území do krystalinika českého masivu vrásněného ve starohorách a prahorách a doformovaného tektonikou hercynského vrásnění a kvartérní denudací.

Z hlediska geomorfologického členění území České republiky náleží  řešené území:

Provincie 		I.Česká vysočina,

Subprovincie 		I.2. – Českomoravská soustava,

Oblast 			I.2.C – Českomoravská vrchovina

Celek			I.2.C-1 – Křemešnická vrchovina

Českomoravská vrchovina je složitá soustava pahorkatin a vrchovin  s erozně denudačním reliéfem. Morfostrukturně je to soustava megaantiklinálních vyklenutí a megasynklinálních sníženin fundamentu platformy. V místě největšího napětí vznikly kerné vrchoviny.

Biogeografické členění.

Z fytogeografického hlediska patří katastr obce Pelhřimov do fytogeografické oblasti mezofytikum – M (Mesophyticum), obvodu Českomoravské mezofytikum – Českomor. M (Mesophyticum Massivi bohemici), fytogeografického okresu Křemešnická vrchovina.

Diagnóza fytogeografického okresu:

Křemešnická vrchovina – území spadá do mezofytika, květena je jednotvárná tvořená mezofyty, vegetační stupeň suprakolinní až submontánní, klima je relativně srážkově nadbytkové, reliéf je spíše plochý než svažitý, podklad chudý, krajina je zemědělská i lesnatá.

C.II.4.	Hluk a vibrace.

V posuzovaném území nejsou žádné výraznější zdroje hluku kromě hluku přenášeného z výrobních objektů AGROSTROJE a.s. Nejvýznamnějšími zdroji hluku ve městě bude doprava po pozemních komunikacích. Podrobné posouzení hlukové situace je ve městě provedeno podél významných komunikací, v řešeném území nebylo prováděno a není pro to ani důvod – prášková lakovna hala nebude významným zdrojem hluku pro venkovní prostředí, bude nutné posoudit ale hlukovou zátěž na pracovištích uvnitř haly. V území nejsou žádné významné zdroje vibrací kromě pozemní dopravy.

# D. ÚDAJE O VLIVECH PROJEKTU NA

# OBYVATELSTVO A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

# D.I.	Charakteristika možných vlivů a odhad jejich

# velikosti a významnosti

Možné vlivy na životní prostředí a na obyvatelstvo v průmyslové zóně a jejím okolí je možné rozdělit na vlivy na ovzduší , vlivy na vodu, vlivy na faunu a flóru, půdu, hluk a vibrace.

#### D.I.1.Vlivy na ovzduší

Při provozu objektů umístěných v průmyslové zóně a s tím spojené dopravní obsluze vznikají jak plynné tak tuhé škodliviny, které jsou zdrojem znečištění ovzduší. Vlastní záměr nebude významným zdrojem emisí. V kapitole  B.III.1. jsou vyčísleny jak emise z tepelných zdrojů tak emise z vlastní práškové lakovny. tyto emise je možné považovat za málo významné.

Znečištění ovzduší je třeba rozdělit do dvou fází – provádění stavby a vlastní provoz .

Provádění stavby :

Ovlivnění území při provádění stavby spočívá především v přechodném zvýšení prašnosti při provádění zemních a stavebních prací , při pojezdu vozidel po terénu a komunikacích, kdy dochází k víření prachu. Tyto vlivy je možné eliminovat vhodnou organizací výstavby – zkrápění a úklid vozovek. Vzhledem k tomu, že stavební práce jsou minimálního rozsahu a jsou omezeny na vnitřek stávající haly, nelze považovat vlivy ze stavební činnosti na životní prostředí za významné.

Při tom je nutné počítat s emisemi ze spalovacích motorů dopravních prostředků, zemních strojů a mechanizmů při stavbě používaných. Ani tyto vlivy nepovažuji vzhledem k rozsahu stavebních prací pro posuzované území za významné.

Vlastní provoz:

Při provozu práškové lakovny je možné uvažovat s těmito zdroji ovlivňování ovzduší

- plynový hořák vytvrzovací pece – 0,11MW – malý zdroj

- polymerační reakce ve vytvrzovací peci  - střední zdroj

Všechny uvedené zdroje emisí budou zdrojem emisí do venkovního ovzduší.

První zdroj - hořák vytvrzovací pece (tepelný zdroj) je hodnocen  podle nařízení vlády č. 352/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, příloha č. 3, položka 1.1.4 Spalovací zařízení spalující plynná paliva .

Druhý zdroj (emitující těkavé organické látky z procesu vytvrzování ) je hodnocen podle vyhlášky č. 355/2002 Sb., kterou se stanoví emisní limity a další podmínky provozování ostatních stacionárních  zdrojů znečišťování ovzduší emitujících těkavé organické látky z procesů aplikujících organická rozpouštědla a ze skladování benzinu a distribuce benzinu., příloha č. 2, položka 4 Aplikace nátěrových hmot, 4.2.8. Nanášení práškových nátěrových hmot, 4.2.8.2 Zařízení s celkovou roční projektovanou spotřebou práškových plastů v rozsahu od 1 tuny do 50 tun je střední zdroj znečišťování ovzduší.

Dalším zdrojem znečištění ovzduší – liniovým zdrojem - bude pohyb motorových vozidel zajišťujících obslužnou dopravu . Vzhledem k požadavků lakovny na dopravní obslužnost  je tento zdroj  nevýznamným zdrojem a není dále hodnocen.

D.I.2	Vlivy na vody

Jak už je v kapitole B.III.2. uvedeno jedná se o záměr v území, které spadá do povodí řeky Želivky, což je vodárenský tok. Katastr města Pelhřimov pak spadá podle NV č. 103/2003 Sb. do zranitelných oblastí. Záměr neřeší odvádění dešťových vod – objekt je již realizován a provozován. Splaškové vody v novém objektu nevznikají.

Podzemní vody:

V zájmovém území nejsou žádné využívané zdroje podzemní vody. Nejsou zde ani sledované pramenní vývěry . Záměr neuvažuje s prováděním zemních prací  při kterých by mohl být zastižen pramenní vývěr nebo zasažena hladina podzemní vody.

Povrchové vody:

Dešťové vody ze střech objektů, odvodňovaných manipulačních ploch jsou svedeny dešťovou kanalizací do vodoteče na základě vodohospodářského souhlasu. Posuzovaný záměr do tohoto řešení nezasahuje.

Při dobrém stavebním zabezpečení objektů, dobrém provozování zneškodňovací stanice (stávající) a dodržení provozní kázně nelze tedy očekávat negativní ovlivnění životního prostředí.

D.I.3.	Vlivy na faunu a flóru

Vlivy na flóru, faunu , ekosystémy , ÚSES – v řešeném území nejsou žádné cenné prvky ve smyslu zákona o ochraně přírody. Pro katastr města Pelhřimov je zpracován územní plán i ÚSES. V těsné blízkosti zájmového území stavby práškové lakovny nejsou žádné prvky ÚSES .

Záměr bude realizován vestavbou do stávajícího objektu přístavku haly lakovny AGROSTROJ Pelhřimov a.s..

V širším území se nachází řada lokalit se zájmy ochrany přírody. Tyto lokality nebudou stavbou dotčeny.

D.I.4.	Vlivy na půdu

Záměr se nedotýká zemědělské půdy. Záměr bude realizován vestavbou do stávající haly přístavku k hale lakovny  uvnitř zastavěného území areálu AGROSTROJ Pelhřimov a.s.

D.I.5.	Hluk a vibrace

D.I.5.a. Při stavebních činnostech

H l u k .

V průběhu stavebních prací lze krátkodobě a výjimečně očekávat zvýšené zatížení území hlukem ze stavebních strojů. Rozsah stavebních prací není velký a je lokalizován převážně uvnitř haly přístavku uvnitř stávajícího výrobního areálu. Tyto činnosti  jsou prováděny téměř výhradně v denní době (od 06,00 hod do 22,00 hodin).

V i b r a c e .

Stavební stroje jsou velmi často zdrojem vibrací, kterým je vystavena především obsluha stroje a nejbližší okolí stroje, případně  okolí dopravních tras. Vibrace z těchto zdrojů jsou utlumeny v podloží do vzdálenosti nejvýše několika metrů od místa jejich působení. V žádném případě nemůže dojít k ohrožení nejbližšího okolí staveniště.

Rovněž některé ruční nářadí ve stavebnictví používané je zdrojem vibrací. Těmito vibracemi však nebude významněji ovlivněno širší okolí, natož chráněná zástavba.

D.I.5.b. Při provozu:

Z prohlídky území, je možné usoudit, že se jedná o území dnes již částečně zatěžované hlukem z vlastních výrobních objektů v areálu AGROSTROJ Pelhřimov a.s., provozu po silnici I. třídy I/34 a po železniční trati Horní Cerkev - Tábor.

Prášková lakovna umístěná v přístavku haly lakovny tedy ve stávajícím stavebním objektu, nebude významným zdrojem hluku pro životní prostředí. Po zprovoznění práškové lakovny nedojde k významnějšímu navýšení hlukové zátěže území a to jak hlukem z dopravy, tak hlukem přenášeným do životního prostředí z výrobních prostor. Ovlivnění území hlukem z provozoven je možné významně ovlivnit stavebním provedení objektů v nichž budou zdroje hluku provozovány.

Lze tedy předpokládat, že realizací práškové lakovny a jejím provozem nedojde k významnému navýšení stávající hlukové zátěže v území.

D.I.6.	Ostatní.

Provoz některých technologických zařízení může být zdrojem některých druhů záření. Kromě záření elektromagnetického, jehož zdrojem jsou veškerá elektrotechnická zařízení (elektromotory apod.) a které je ve vztahu k životnímu prostředí a obsluze  malé a nevýznamné, se v provozovnách mohou vyskytnou zdroje vysokofrekvenčního záření, ionizujícího nebo rentgenového záření. Předložený záměr z žádným z nich neuvažuje.

D.II.Rozsah vlivů stavby a činnosti vzhledem

k zasaženému  území a populaci

Osazením technologie práškové lakovny do stávající haly situované jako přístavek k hale lakovny ve stávajícím areálu AGROSTROJ Pelhřimov a.s., v průmyslové zóně města, nedojde k významnějšímu negativnímu ovlivnění životního prostředí v blízkém i vzdálenějším okolí. Z provedeného posouzení je zřejmé, že toto ovlivnění nebude pro životní prostředí nijak významné.

Nová prášková lakovna bude zdrojem několika nových pracovních příležitostí a především přispěje ke zlepšení efektivity a kvality povrchových úprav výrobků..

Veškeré v předchozích kapitolách popsané negativní vlivy jsou lokalizovány do území zastavěného areálem AGROSTROJ Pelhřimov a.s., nebo průmyslové zóny města a jejího blízkého okolí. Nepředpokládám, že negativní vlivy z provozu práškové lakovny by se projevily v obytném území města a tím i na populaci.

D.III.	Údaje o možných významných nepříznivých

vlivech přesahujících  státní  hranice

Předkládaný záměr nebude zdrojem negativních vlivů přesahujících státní hranice. Záměr je realizován ve velké vzdálenosti od státní  hranice.

D.IV.	Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci  nepříznivých vlivů

Záměr bude realizován v již zastavěném území, určeném pro výrobní činnost. Každý nově realizovaný objet musí být projekčně zpracován a posouzen ve stavebním řízení. Zde je možné ovlivnit jeho řešení a požadovat případně uložit opatření k omezení nebo eliminaci negativních vlivů. V tomto směru je důležité, aby orgány posuzující jednotlivé stavby v procesu stavebního řízení, dostaly včas úplné informace o navržené technologii a včas mohli případně uplatnit další požadavky k omezení negativních vlivů té které technologie a nebo nevhodnou technologii odmítnout zcela.

Jsou však negativní vlivy, které nelze touto formou významně ovlivnit nebo jim zcela zamezit. Mezi takové negativní vlivy patří především vlivy z pozemní dopravy, která je pro provoz průmyslové zóny nezbytná .  Zde je možné pouze zvolit nejméně nepříznivé řešení (například zamezení průjezdu obslužné dopravy obydleným územím města).

Za významné preventivní opatření považuji ozelenění celé plochy průmyslové zóny, architektonické ztvárnění objektů, jejich barevné řešení a tedy zapojení do krajiny. Ozelenění území pak hraje nezastupitelnou roli i v eliminaci některých nepříznivých vlivů v území – snížení prašnosti, omezení šíření hluku apod.

Velmi důležitá pak bude organizační stránka provozu jednotlivých objektů v areálu .

V našem případě se jedná o vestavbu technologie práškové lakovny do již provozované haly a řadu z těchto opatření nelze proto uplatnit.

V následující části pak specifikuji opatření z pohledu možných vlivů z posuzovaného záměru tj. nové práškové lakovny:

Z hlediska ochrany ovzduší.

Posuzovaný záměr bude středním zdrojem znečišťování ovzduší . Ve smyslu zákona o ochraně ovzduší je třeba zpracovat odborný posudek, a tento předložit k projednání krajskému úřadu, jakožto orgánu státní správy ochrany ovzduší.

Neprovádět likvidaci odpadů jejich spalováním (kromě spalování v zařízení k tomu  účelu schválených).

Z hlediska ochrany podzemních a povrchových vod.

Posuzovaný záměr není zdrojem látek, které by mohly negativně ovlivnit podzemní a povrchové vody. proto v tomto směru žádná opatření nenavrhuji.

Z hlediska ochrany půdy.

Odpady nebudou likvidovány zahrabáváním nebo ukládáním do půdy nebo do terénních nerovností.

Z hlediska ochrany přírody.

Žádná opatření nenavrhuji. Záměr se nedotýká žádných prvků ochrany přírody.

Z hlediska likvidace odpadů.

Odpady budou ukládány utříděně na určeném místě a další nakládání s nimi bude prováděno v souladu s platnou legislativou.

Nebude prováděna nezákonná likvidace odpadů na místě spalováním nebo jejich ukládáním do země.

Z hlediska chemických látek.

Budou používány výhradně chemické látky a chemické přípravky schválené pro použití v ČR.

Na chemické  látky (přípravky), které vykazují nebezpečné vlastnosti bude zajištěn postup stanovený platnou legislativou ( bezpečnostní listy, pravidla bezpečné práce, školení pracovníků apod.).

Z hlediska hluku a vibrací.

Bude dbáno na to, aby nebyla provozována žádná zařízení , která by mohla být významným zdrojem hluku pro životní prostředí. Pokud takové zařízení bude součástí technologického celku, je třeba navrhnou a stavebně realizovat opatření vedoucí k omezení negativních vlivů do venkovního prostředí (např. osazení tlumičů hluku na výdech vzduchotechniky apod.). Účinnost navržených a realizovaných opatření k omezování hluku je pak třeba ověřit měřením. Pokud realizovaná opatření nebudou dostatečně účinná je třeba tato opatření doplnit a novým měřením prokázat dodržení platných limitů.

Nutno dbát na technický stav zařízení, která by mohla hlukovou pohodu negativně ovlivňovat .

D.V.	Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se  vyskytly při specifikaci vlivů

Pro zpracování oznámení byla k dispozici stavební dokumentace zpracovaná  na vestavbu práškové lakovny do přístavku haly lakovny. Projekt zpracovala firma DATEL s.r.o., ul. M. Majerové 1152, Ledeč nad Sázavou . Tato dokumentace obsahu všechny potřebné údaje pro zpracování oznámení.

Tyto podklady byly doplněny o další informace investora.

Zpracovatel oznámení si sám provedl potřebné průzkumy a rozbory, na místě stavby ověřil potřebné údaje, konzultoval záměr s odborem výstavby MÚ Pelhřimov, který umožnil i nahlédnutí do územního plánu města.

Je možné konstatovat, že zpracovatel oznámení měl dostatečné podklady pro objektivní posouzení záměru.

Na základě těchto podkladů pak byl záměr investora v oznámení posouzen.

# E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU

Řešena je pouze jediná varianta – vestavba technologie práškové lakovny do části stávajícího přístavku k hale lakovny (objekt č. 45), s využitím již provozované technologie předpravy výrobků před lakováním ve stávající hale lakovny.

Toto řešení je pro investora jediným přijatelným, zajišťujícím přímou návaznost lakovny na výrobní a montážní prostory bez nutnosti dlouhé přepravy dílů.

Tato varianta je pro investora i snadno realizovatelná – vestavba do již realizované haly, kde jsou snadno dostupné všechny sítě a zdroje energií. Proto není navrhováno žádné variantní řešení co se týče umístění .

Porovnání variant řešení:

| Kritéria dle zák. č. 100/2001 Sb. | Aktivní varianta | Nulová varianta |
| --- | --- | --- |
| Vlivy na ekosystémy |  |  |
| Vliv na půdu |  |  |
| Rozsah a zábor zemědělské půdy , způsob využití území | 0 | 0 |
| Znečištění půdy | 0 | 0 |
| Topografie, stabilita, eroze | 0 | 0 |
| Horninové prostředí a nerostné zdroje | 0 | 0 |
| Hydrologické charakteristiky | 0 | 0 |
| Chráněné části přírody | 0 | 0 |
| Ukládání odpadů | 0 | 0 |
| Vlivy na vodu |  |  |
| Jakost povrchových a podzemních vod | 0 | 0 |
| Charakter odvodnění oblasti | 0 | 0 |
| Změny v hydrologických charakteristikách | 0 | 0 |
| Vlivy na ovzduší |  |  |
| Množství a koncentrace emisí a jejich vliv na okolí | X | 0 |
| Jiné vlivy – pachy | 0 | 0 |
| Vlivy na flóru a faunu |  |  |
| Poškození a vyhubení druhů, biotopů | 0 | 0 |
| Vlivy na ekosystémy | 0 | 0 |
| Surovinové a energetické zdroje | X | 0 |
| Vlivy na antropogenní systémy |  |  |
| Budovy, architektonické a archeologické památky | 0 | 0 |
| Kulturní hodnoty | 0 | 0 |
| Geologické a paleontologické nálezy | 0 | 0 |
| Vlivy na strukturu a využití území |  |  |
| Doprava | 0 | 0 |
| Navazující stavby | 0 | 0 |
| Infrastruktura | 0 | 0 |
| Estetická kvalita území | 0 | 0 |
| Rekreační využití území | 0 | 0 |
| Ostatní vlivy |  |  |
| Biologické vlivy | 0 | 0 |
| Hluk a záření | X | 0 |
| Ostatní vlivy | 0 | 0 |
| Předpokládaný počet impaktů | 3 | 0 |
| X impakt předpokládán |  |  |
| 0 impakt nenalezen |  |  |

# F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

Jedná se o záměr, jehož realizace je časově nenáročná. Realizací záměru nedochází k novému záboru zemědělské, celý záměr se odehraje jako vestavba dostávající haly ve stávajícím areálu firmy v návaznosti na  již existující výrobní haly a inženýrské sítě.

Veškeré pro posouzení potřebné informace jsou uvedeny v textu oznámení případně doloženy v přílohové části a není třeba je ničím doplňovat.

Při zpracování oznámení bylo čerpáno hlavně ze stavební dokumentace nové práškové lakovny, technologického projektu práškové lakovny, podkladů poskytnutých investorem,  stavebním úřadem a zjištění autora oznámení.

Při zpracování oznámení bylo použito těchto podkladů:

Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 93/2004 Sb..

Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění zákona č. 92/2004 Sb.

Zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon.

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění  zákona č. 188/2004 Sb.

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění z. č. 218/2004 Sb..

Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích

Zákon č.353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými

nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky.

Zákon č. 50/1976 Sb. , stavební zákon, ve znění zák.č.. 83/1998 Sb., ve znění pozdější

úpravy.

Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném

registru znečišťování a o změně některých zákonů.

Nařízení vlády č. 103/2003 Sb., o stanovení zranitelných oblastí…..

Prováděcí předpisy a vyhlášky k citovaným zákonům.

Atlas životního prostředí ČSFR.

Projekty vztahující se k posuzovanému záměru

Atlas podnebí ČSR, Praha 1958

Atlas životního prostředí a zdraví ČSFR, FVŽP Praha 1992

Statistická ročenka ŽP ČR, Praha 2002

Stav ŽP v oblastech působnosti územních odborů MŽP

Půdy ČR, Milan Tomášek , Praha 2000

Mapa chráněných území přírody

Chráněné krajinné oblasti  ČR, Správa CHKO ČR, 1997

Geografie ČSSR, L.Mištera a kol, SPN

Biogeografické členění ČR , Martin Culek a kol., 1995.

Zeměpisný lexikon ČSR.Vodní toky a nádrže. ACADEMIA  Praha 1984.

Zpravodaj MŽP ČR.

ACTA HYGIENICA, EPIDEMIOLOGICA ET MICOBIOLOGICA 9/1999

Územní plán obce

Mapové podklady

# G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ    NETECHNICKÉHO CHARAKTERU

Předmětem posouzení je připravovaná stavba – vestavba práškové lakovny do stávajícího přístavku haly lakovny ve stávajícím výrobním areálu AGROSTROJ Pelhřimov a.s. Toto území se nalézá plně v průmyslové zóně města bez přímého kontaktu s obytnou zástavbou.

Dopravně je areál firmy dostupný po stávajících komunikacích procházejících kolem areálu - na silnici I/34 a z železniční vlečky pro areál. Záměr si nevyžádá významnější zvýšení nároků na obslužnou dopravu.

Záměr nevyžaduje budování nových parkovacích míst ani budování nových komunikačních a manipulačních ploch v areálu.

Technologie práškové lakovny sestává z následujících souborů:

kabina nanášení práškového plastu (zde je stříkáním nanesen na lakované díly plastický prášek)

- vytvrzovací pec (zde je za teploty cca 210 0C plastický povlak vytvrzen při čemž dochází k vytěkávání těkavých organických látek)

- podvěsný dopravník ( zajišťuje dopravu lakovaných dílů mezi jednotlivými pracovišti)

Pro předúpravu dílů určených k lakování (odmašťování) je využito stávajícího pracoviště vybudovaného v sousedním objektu lakovny.

Nanášení práškového plastu je prováděno v uzavřeném prostoru, který je odsáván přes filtrační zařízení z něhož se zachycený práškový plast vrací zpět do procesu nanášení. Nanášecí pistole jsou ovládány z prostoru vně nanášecí kabiny. Kabina není spojena s venkovním ovzduším.

Nalakované díly jsou ve vytvrzovací peci  zahřáty teplým vzduchem přiváděným sem z výměníku vytápěného hořákem na zemní plyn výkonu 0,11 MW. Spaliny jsou odváděny komínem do venkovního ovzduší.

Při vytvrzování plastového prášku dochází k reakci, při níž se uvolňuje malé množství těkavých organických látek. Ty jsou v podlimitní koncentraci odváděny do venkovního ovzduší.

Ošetřovaná plocha 108 000 m2.rok-1. Spotřeba práškového plastu 10,8 t.rok-1. Provoz v jedné až dvou směnách. Obsluhu práškové lakovny zajistí 2 pracovníci na směnu.

Součástí záměru nejsou hygienická zařízení pro zaměstnance – ta jsou již vybudována v sousedním objektu.

Zásobování vodou, likvidace odpadních vod – linka není napojena na vodu ani kanalizaci.

Realizací záměru nebude narušen krajinný ráz, dotčena fauna ani flóra . Nebude nutný zábor zemědělské ani lesní půdy.

Záměr se nedotýká historických ani kulturních památek, nebude realizován v ploše předpokládaných archeologických nálezů, v ploše patřící mezi poddolovaná území, mezi území zatápěná a s evidovanými pramenními vývěry.

Staveniště  nezasahuje do ochranných pásem vodních zdrojů (město Pelhřimov leží ve III. ochranném pásmu VD Švihov na Želivce).

Posuzovaný záměr nemá významné nároky na suroviny – v době budování lakovny bude potřebné dovézt stavební materiály podrobné stavební úpravy v hale. Nutné je napojení výrobní linky práškové lakovny na elektřinu a zemní plyn.

Posuzovaný záměr je nutno hodnotit jako stavbu, která doplňuje již provozovaný výrobní areál firmy AGROSTROJ Pelhřimov a.s. o novou moderní linku povrchové úpravy dílů vyráběných kusově nebo v malých sériích, která je šetrná k životnímu prostředí a nahradí dosud používané technologie lakování rozpouštědlovými barvami s velkou produkcí těkavých organických látek do ovzduší. Záměr je situován tak, aby minimálně ovlivňoval zástavbu města.

Záměr nebude mít významný negativní vliv na jednotlivé prvky životního prostředí .

Stavbu v posouzeném rozsahu je možno doporučit k realizaci bez významnějších rizik pro životní prostředí.

# H. PŘÍLOHY

Přílohová část, která následuje, obsahuje mimo jiné vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územního plánu.

I.ÚDAJE O ZPRACOVATELI OZNÁMENÍ

Oznámení zpracoval:

Ing. Josef Charouzek

Menhartova 1559

393 01 PELHŘIMOV

IČO 183 12 594

Tel. 0366 323942,0602 476567

Osvědčení podle zák. č. 244/1992 Sb.  čj.: 1323/218/OPVŽP/99 ze dne 24.3.1999.

V Pelhřimově dne 5. ledna 2005.

PŘÍLOHOVÁ ČÁST OZNÁMENÍ.

Seznam příloh:

  - Mapa širších vztahů 1: 50 000

  - Vodohospodářská mapa 1 : 50 000

  - Umístění areálu ve městě

  - Situace z  mapy 1 : 2000.

  - Půdorys a řez lakovnou.

  - Situace z územního plánu města.

  - Mapka radonového rizika

  - Stanovisko odboru výstavby MÚ Pelhřimov.

PŘÍLOHA Č. 1

MAPA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 1: 50 000.

PŘÍLOHA Č.2

VODOHOSPODÁŘSKÁ MAPA 1: 50 000.

PŘÍLOHA Č. 3

UMÍSTĚNÍ AREÁLU AGROSTROJ VE MĚSTĚ

PŘÍLOHA Č. 4

SITUACE Z KATASTRÁLNÍ MAPY – 1: 2000

PŘÍLOHA Č. 5

PŮDORYS  A ŘEZ LAKOVNOU

PŘÍLOHA Č. 6

SITUACE Z ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA

PŘÍLOHA Č.7.

PŘÍLOHA Č. 8.

STANOVISKO ODBORU VÝSTAVBY MÚ  PELHŘIMOV