Ing. Adolf Neuman

Okřešice čp. 42

POSUDEK

Dokumentace o posouzení vlivů na životní prostředí

podle zák. 100/02 Sb.

Rozšíření chovu hospodářských zvířat,

Ing. Neuman,

Okřešice

Zpracovatel posudku:

..........................................................................................

Ing. Petr Pantoflíček Přestavlky u Čerčan 14, PSČ 25723,

Autorizace - osvědčení odb. způsob. MŽP ČR č.j.1547/197/OPVŽP/95

tel: 317777888, 602331975

email: petrpantoflicek@quick.cz

září  2007

Prohlášení:

Posudek jsem zpracoval jako držitel autorizace ke zpracování dokumentací a posudků dle zákona č.100/2001 Sb. dle § 19 a § 24, na základě osvědčení odborné způsobilosti vydaného Ministerstvem životního prostředí ČR pod č.j.1547/197/OPVŽP/95 ze dne 13. 6.1995  a  Prodloužení autorizace č.j. 43007/ENV/06 ze dne 21.6.2007.

V souladu s ustanovením § 9 odst. 4. zák. č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí prohlašuji, že nikdo z konzultantů posudku se nepodílel na vypracování žádné části hodnocené dokumentace, ani nepůsobil v době jejího vypracování jako konzultant týmu zpracovatele dokumentace.

..........................................

V Přestavlkách dne 28. 9. 2007

Ú V O D

Předkládaný posudek byl zpracován podle §  9 zákona ČNR č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí k  dokumentaci  dle příl. č. 4  o  hodnocení vlivu stavby –  Rozšíření chovu hospodářských zvířat, Ing. Neuman, Okřešice -  na životní prostředí  a to  na základě písemného  pověření  odborem  životního  prostředí Krajského  úřadu Kraje Vysočina dne 10. srpna  2007 č.j  KUJI   43288/2007, OZP 663/2007 OZP/Br, podepsaného Mgr. Martinem Brzákem, Dr. Smlouva s KÚ o zpracování posudku byla podepsána 29. 9. 2007.

Zpracovaný posudek je vyhotoven podle požadavku  § 9 a přílohy č. 5  zákona č. 100/02 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.

Předána byla následující vyjádření:

- Vyjádření veřejnosti:

- Vyjádření  občanů obce  (podepsáno deseti občany), ze dne 30. 7. 2007

- Vyjádření příslušné obce:

- K posuzované dokumentaci  se obec Okřešice nevyjádřila

- Vyjádření dotčených orgánů státní správy:

- Vyjádření České inspekce životního prostředí, OI Brno k dokumentaci  ze dne 20.7.2007 čj. 47/IPP/0719289.02/07/BLV

- Vyjádření České inspekce životního prostředí, OI Havlíčkův Brod k dokumentaci  ze dne 31.7.2007 čj. 46/ŘI/0719200.02/07/HZH

- Vyjádření Krajské hygienická stanice Kraje Vysočina, územní pracoviště Třebíč, dne 17.7. 2007 zn. KHSV-TR-HOK-3140/07/Štěp

- Vyjádření Krajské veterinární správy v Třebíči k dokumentaci ze dne 3.7.2007 zn. KVSJ-TR/3548/2007

- Vyjádření Městského úřadu Třebíč, odbor životního prostředí dne 18.7. 2007 č.j. OŽP 3830/2007-84167/07/EIA

Výchozí podklady

Podklady pro zpracování posudku byly zejména:

- Dokumentace o  hodnocení   vlivu  stavby  - Rozšíření chovu hospodářských zvířat, Ing. Neuman, Okřešice- na životní prostředí, zpracovaná v rozsahu přílohy č. 4, zák. č.  100/2001 Sb., která je závěrem zjišťovacího řízení považována za dokumentaci. Dokumentace je zpracovaná oprávněnou osobou – Ing. Josefem Charouzkem - Autorizace č.j.: 1323/ 218/ OPVŽP / 99 ze dne  24.3.1999, Prodloužení autorizace č.j. 49310/ENV/05 ze dne 11.1.2006

- Závěr zjišťovacího řízení záměru podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., ze dne 31.5.2007 č.j. KUJI   33831/2007, OZP    663/2007 OZP/Br, vydaný Krajským úřadem  kraje Vysočina, odbor životního prostředí

- Došlá vyjádření veřejnosti DOSS k dokumentaci, uvedená výše

- Prohlídka  lokality  výstavby vč. prohlídky jejího širšího okolí

- Pořízená fotodokumentace staveniště a okolí  staveniště

- Diskuse se zástupcem investora

- Literatura  k problematice chovu skotu a emisí z chovů skotu

- Platná legislativa, normy a ostatní předpisy vztahující se k posuzovanému  záměru

- Mapové a jiné podklady

OBSAH:

I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE	6

1. Název záměru	6

2. Kapacita (rozsah) záměru	6

3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)	7

4. Obchodní firma oznamovatele	7

5. IČ oznamovatele	7

6. Sídlo (bydliště) oznamovatele	7

II. POSOUZENÍ DOKUMENTACE	7

1. Úplnost dokumentace ……………………………………………………..7

2. Správnost údajů uvedených v dokumentaci včetně použitých metod hodnocení	8

3. Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivů na životní prostředí	19

4. Hodnocení významných vlivů záměru na životní prostředí přesahujících státní hranice	19

III. POSOUZENÍ TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ ZÁMĚRU S OHLEDEM NA DOSAŽENÝ STUPEŇ POZNÁNÍ POKUD JDE O ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	19

IV. POSOUZENÍ NAVRŽENÝCH OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ, POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	21

V. VYPOŘÁDÁNÍ VŠECH OBDRŽENÝCH VYJÁDŘENÍ K DOKUMENTACI 	21

V.1. Veřejnost	22

V.2. Příslušná obec	23

V.3. Dotčené orgány státní správy	23

VI. CELKOVÉ POSOUZENÍ AKCEPTOVATELNOSTI ZÁMĚRU Z HLEDISKA VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	27

VII. NÁVRH STANOVISKA	30

# I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

## 1. Název záměru

Rozšíření chovu hospodářských zvířat, Ing. Neuman, Okřešice

Ve smyslu zákona č. 100/ 2001 Sb., ve znění zákona č. 93/2004 Sb. a ve znění zákona 163/2006 Sb., se jedná o změnu záměru z kategorie I, položka 1.7. chov hospodářských zvířat s kapacitou od 180 DJ, sloupec B - podléhající působnosti krajského úřadu – v tomto případě KÚ kraje Vysočina.

## 2. Kapacita (rozsah) záměru

Kapacita (rozsah) záměru:	rozšíření chovu hospodářských zvířat

stávající stav		485 DJ

navrhovaný stav 		1014,5 DJ

Současný stav- areál I:

Obj. č. 01. Teletník – 60 telat v MV  PŽH 75 kg          		  9 DJ

40 telat v RV  PŽH 140 kg        		 11,2 DJ

Celkem ……………………… …………..	 20,2 DJ

Obj. č. 02   Kravín – 90 krav na sucho a v porodně PŽH 550 kg       -   99 DJ

pod přístřeškem 53 telat v MV PŽH 75 kg                      8 DJ

Celkem ……………………………………………….107 DJ

Obj. č. 03   Kravín  K 202 – 202 dojnic při PŽH 550 kg – 222 DJ, původně vazná stelivová stáj je postupně rekonstruována ( v r. 1999 a 2000) na volnou bezstelivovou  stáj s přístavbou krmiště a stájovou kapacitou 288 dojnic – tj.316,8 DJ. Ve stáji budou provedeny drobné úpravy pro zvýšení komfortu ustájení s konečnou stájovou kapacitou 270 dojnic-	297 DJ

Obj. č. 04   Porodna prasnic – 30 prasnic se selaty PŽH 225 kg - 	13,5 DJ

58 PJB PŽH 150 kg -			17,4 DJ

4 kanci PŽH 150 kg-		1,2 DJ

360 ks dochov selat PŽH 20 kg 	14,4 DJ

Celkem…………………………………… 46,5 DJ

Obj. č. 05   Prasnice březí – 48 ks PJB  PŽH 150 kg		           14,4 DJ

Celkem současný stav –areál I...…………………………………...485,1 DJ

Plánovaný stav – zachovat stávající areál I. a dostavět areál II:

Obj. 06  - Výkrm prasat – 1620 kusů PŽH 60 kg			194,4 DJ

Obj. 07  - OMD –  310 ks telata a jalovice PŽH 280 kg +30 krav PŽH 500 kg	203,6 DJ

Obj. 08 – Výkrm býků – 180 ks PŽH 365 kg 		            	            131,4 DJ

Celkem v areálu II………………………………………………….529,4 DJ

Celkem v areálu I a II ……………………….…485,1 + 529,4 = 1 014,5 DJ

## 3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)

Místo stavby:	          Severní okraj obce Okřešice

Obec: 			Okřešice

Katastrální území:		Okřešice

Kraj:			Vysočina

## 4. Obchodní firma oznamovatele

Ing. Adolf Neuman – soukromý zemědělec

## 5. IČ oznamovatele

IČO:                                461 86 581

## 6. Sídlo (bydliště) oznamovatele

Okřešice čp. 42

674 01  Třebíč

Oprávněný zástupce oznamovatele:

Ing. Adolf Neuman – soukromý zemědělec

tel./fax  568 823 091, mobil 603 147 017

# II. POSOUZENÍ DOKUMENTACE

## 1. Úplnost dokumentace

Předložená  dokumentace vypracovaná v rozsahu přílohy č. 4 zákona, o hodnocení vlivů na životní prostředí předmětné stavby byla zpracována Ing.Josefem Charouzkem, Menhartova 1559, 	393 01 Pelhřimov, Osvědčení č.j.: 1323/ 218/ OPVŽP / 99 ze dne  24.3.1999, Prodloužení autorizace č.j. 49310/ENV/05 ze dne 11.1.2006

Vlastní dokumentace v části A Základní údaje popisuje základní charakteristiky stavby a splňuje požadavky přílohy č. 4 v uvedené části A.

Část B - Údaje o záměru je v souladu s požadavky přílohy č. 4 rozčleněna na Základní údaje, Údaje o vstupech a Údaje o výstupech. Z hlediska naplnění podstaty přílohy č. 4 zákona č. 100/02 Sb. jsou požadavky na obsah dokumentace splněny.

Část C – Kapitola údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území je vzhledem k posuzovanému záměru popsána dostatečně a vystihuje všechny aspekty životního prostředí, které by mohly být záměrem ovlivněny.

Část D – Komplexní charakteristika a hodnocení vlivů záměru  na obyvatelstvo  životní prostředí z hlediska obsahové stránky naplňuje všechny pasáže v souladu s požadavky přílohy č. 4 zákona č. 100/02 Sb. Tato část obsahuje všechny požadované  kapitoly:

- Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí a hodnocení velikosti a významnosti

- Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních vlivů

- Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních stavech

- Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí

- Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů při hodnocení vlivů

- Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitosti, které se vyskytly při zpracování dokumentace

Část E - Porovnání variant řešení záměru – předložený materiál v podstatě neobsahuje, protože oznamovatel předložil záměr jednovariantně  s tím, že byla zvažována varianta  rekonstrukce areálu v Budíkovicích a technologická varianta výstavby bezstelivových stájí, které byly při přípravě záměru  vyhodnoceny jako nevhodné.

Předložená dokumentace obsahuje dále požadované kapitoly F. Závěr, G. Všeobecné srozumitelné shrnutí netechnického charakteru a  H. Přílohy.

Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu:

1) Předložená dokumentace z hlediska kompletnosti odpovídá požadavkům přílohy č. 4 zákona č. 100/02 Sb.

2) Dokumentace se ve svých částech zabývá všemi aktuálními vlivy na životní prostředí připadajícími v úvahu u posuzované stavby. Jednotlivé kapitoly jsou hodnoceny zodpovědně, do patřičné hloubky, použité odborné výrazy, zkratky a značky jsou všeobecně známé a srozumitelné. Hloubka zpracování dokumentace svědčí o odbornosti zpracovatele.

3) Věcná náplň jednotlivých bodů dokumentace je komentována i v dalších částech tohoto posudku.

## 2. Správnost údajů uvedených v dokumentaci  včetně použitých metod hodnocení

### II.2.1. Popis technického a technologického řešení

SO1 Výkrm prasat

SO2 Odchovna mladého dobytka

SO3 Výkrm býků

SO4 Hnojiště

SO5 Skladovací jímka

SO6 Komunikace

KAPACITA STÁJÍ:

SO1 Výkrm prasat 		1620 ks

SO2 OMD			  340 ks

SO3 Výkrm býků		  180 ks

SO 1 – Výkrm prasat:

Stáj je určena pro předvýkrm a výkrm prasat váhy 20 – 120 kg. Kapacita stáje 1620 kusů. Ustájení kotcové stelivové na hluboké podestýlce s přirozeným větráním stáje.

Lehká stáj s půdorysnými rozměry 18 x 104 m. Stavba bude rozdělena na 8 samostatných sekcí o rozměrech 13 x 18 m. Dvě sekce  budou určeny pro předvýkrm prasat s poloviční ustájovací plochou, ale se stejným počtem zvířat – ze dvou sekcí tak vzniknou 4 sekce (čtvrtá sekce bude sloužit jako shromaždiště prasat před vyskladněním). Kapacita jedné sekce je 180 ks. Jednotlivé sekce budou stavebně odděleny příčkou s vraty pro přístup mechanizace do stáje. Obvodový plášť bude z betonových panelů , budou v něm osazena okna pro osvětlení a větrání stáje. Sedlová střecha bude ve hřebeni osazena větrací štěrbinou. Podlaha bude z vodostavebního betonu s hydroizolací bez stájové kanalizace.

SO 2 - OMD:

Stáj je určena pro odchov telat,  jalovic a mladých býčků ve stáří 4 – 20 měsíců. Kapacita stáje 310 ks mladého skotu a 30 krav (část roku budou na pastvě).

Navržena je lehká stáj půdorysných rozměrů 18 x 80 m. Stavba bude rozdělena krmným stolem na podélná krmiště a lehárny. Jednotlivé kotce budou osazeny zábranami a rozdělí ustájená zvířata do skupin po 20 kusech. Stáj je řešena jako volná kotcová na hluboké podestýlce s přirozeným větráním. Bude podélně průjezdná. Na krmný stůl budou navazovat sešlapávaná krmiště, v lehárnách budou snížené podlahy, čímž se vytvoří prostor pro hlubokou podestýlku. Obsluha stáje pomocí mobilní mechanizace.

Větrání stáje přes otevřené boční stěny kryté svinovacími plachtami a hřebenovou štěrbinou v sedlové střeše stáje. Podlaha bude z vodostavebního betonu s hydroizolací bez stájové kanalizace.

SO 3 – Výkrm býků:

Stáj je určena pro výkrm býků ve stáří 7 – 20 měsíců. Kapacita stáje 180 ks.

Navržena je lehká stáj půdorysných rozměrů 18 x 50 m. Stavba bude rozdělena krmným stolem na podélná krmiště a lehárny. Jednotlivé kotce budou osazeny zábranami a rozdělí ustájená zvířata do skupin po 20 kusech. Stáj je řešena jako volná kotcová na hluboké podestýlce s přirozeným větráním. Bude podélně průjezdná. Na krmný stůl budou navazovat sešlapávaná krmiště, v lehárnách budou snížené podlahy, čímž se vytvoří prostor pro hlubokou podestýlku. Obsluha stáje pomocí mobilní mechanizace.

Větrání stáje přes otevřené boční stěny kryté svinovacími plachtami a hřebenovou štěrbinou v sedlové střeše stáje. Podlaha bude z vodostavebního betonu s hydroizolací bez stájové kanalizace.

SO 4 - Hnojiště:

Stavebně zabezpečená betonová izolovaná plocha hnojiště  1000 m2, skladovací kapacita 3000 tun.  Hnojiště bude po obvodu ze tří stran opatřeno opěrnými zdmi, čtvrtá strana bude upravena pro vjezd do hnojiště. Hnojiště bude opatřeno sběrným rigolem pro odvedení hnojůvky z plochy hnojiště do skladovací jímky.

SO 5 - Skladovací jímka :

Navržena je jímka o užitném objemu 3200 m3 , která bude sloužit pro skladování hnojůvky a  kontaminovaných vod z manipulačních ploch a výdejní plochy u jímky. V případě potřeby bude využita i pro uskladnění kejdy ze stávající farmy.

Je navržena železobetonová kruhová nezastropená jímka 0 m ,stavební výšky 5 m, částečně zapuštěná do terénu (podle hladiny podzemní vody). Před jejich betonáží bude proveden výkop stavební jámy. Následovat bude provedení podkladních vrstev, které tvoří štěrkopískový podsyp, detekční fólie s geotextilií a štěrkopískový násyp. Následně bude provedena armovaná základová deska, do které se v místě obvodové stěny vloží těsnící vložka. Jímka bude vybetonována z vodonepropustného betonu a z vnitřní strany opatřena epoxidovým nátěrem. Pro detekci případné netěsnosti bude jímka opatřena pod dnem detekční fólií s kontrolní šachtou vyvedenou nad terén. Dno jímky bude umístěno cca 0,5 m nad hladinou spodní vody .

K jímce bude vybudována předsazená přečerpávací jímka se stavebně zabezpečenou výdejní plochou.

SO 6 – Komunikace:

Propojení nových objektů se stávajícími stájemi budou vybudovány nové komunikace. Ty současně zajistí napojení stájí na stávající komunikace pro přístup z polí do areálu farmy bez průjezdu zástavbou obce.

Záměrem investora je v rámci stavby provést i některé stavební úpravy ve stávajících objektech v areálu:

Původně vazná stáj pro 202 dojnic  byla již z části zrekonstruována (r. 2000) a rozšířena přístavbou pro volné ustájení dojnic v bezstelivovém provozu. V rekonstruované stáji je ustájeno 137 dojnic. Ve zbývající stáji je ve vazném stelivové ustájení ustájeno 151 dojnic. Celková dnešní kapacita stáje je 288 dojnic. Kejda z rekonstruované stáje je odklízena shrnovací lopatou do kejdového kanálu z něhož odtéká do přečerpávací jímky. Za stelivové části stáje je hnůj odklízen oběžným shrnovačem do kontejneru pro denní dovoz hnoje.

Současně s rekonstrukcí a přístavbou stáje byla realizována nová dojírna (rybinová dojírna 2 x 10 míst) s mléčnicí a stavba 3 ocelových nadzemních skladovacích nádrží typu Vítkovice  o celkovém objemu 2160 m3 .Skladovacím nádržím je předsazena čerpací jímka objemu 150 m3. Záměrem je rekonstruovat i zbývající vaznou část stáje na volné ustájení s odvedením kejdy do stávajících skladovacích nádrží. Celková kapacita stáje se těmito úpravami sníží na 268 ks.

Stávající stáj K 96 dosud provozovaná jako vazná stelivová, později využitá pro výkrm prasat (900 kusů). Stáj bude upravena pro ustájení 90 kusů suchostojných krav a vysokobřezích jalovic. Stáj bude rozdělena na porodnu s provozem na hluboké podestýlce a ustájení suchostojných krav a vysokobřezích jalovic ve stelivovém provozu volně na hluboké podestýlce.

Telata v mléčné výživě pak budou ustájena v boudách pod přístřeškem.

Objekt bývalého seníku využívaný jako porodna krav bude z části stavebně upraven pro ustájení telat v mléčné výživě – 60 kusů a telata v rostlinné výživě 40 kusů. Mezi stájí pro telata v mléčné výživě a telata v rostlinné výživě bude umístěna přípravna a skladování krmiv. Telata budou ustájena ve stelivovém provozu.

Stávající porodna prasnic zůstává bez úprav.

Ke stávajícím silážním žlabům bude provedena přístavba nové žlabu, čímž zde vznikne tříkomorový žlab  šířky 3 x 10 m , délky 70 m. Skladovací kapacita 3 x 2500 m3.

### II.2.2. Údaje o přímých vlivech na životní prostředí

#### II.2.2.1. Údaje o vstupech

1) Půda

Hodnocený záměr bude realizován na orné půdě v návaznosti na stávající areál živočišné výroby. Dojde tedy k záboru zemědělského půdního fondu  o ploše   cca 1,7 ha na parcelách č.818, 226/1 a 827.

Jedná se o následující  BPEJ:

| Parcela číslo podle ZE | Výměra v ha | BPEJ/výměra v ha | Třída ochrany |
| --- | --- | --- | --- |
| 818 | 1,2467 | 73214/ 0,8707 73716/ 0,3760 | IV. V. |
| 826/1 | 0,8432 | 73214/ 0,4585 73716/ 0,3847 | IV. V. |
| 827 | 0,1093 | 73716/ 0,1093 | V. |

Záměrem nebudou dotčeny pozemky určené k plnění funkce lesa ve smyslu §3 zák.č. 289/1995 Sb., ani nebude dotčeno jejich 50 m (§ 14 odst. 2 zák. č. 289/1995 Sb.)

2) Voda

Celková spotřeba vody je určena dle resortních vyhl. 428/2001 Sb. a je očekávána v množství  11 726  m3/rok.

Stávající farma je napojena na  veřejný vodovod obce ve správě Vodárenské akciové společnosti a.s. Jihlava. Nový areál by měl být zásobován ze stávající studny nebo z nového vrtu v areálu, který má být teprve řešen. Pokud by vydatnost byla dostačující byl by na nový zdroj připojen i stávající areál. V opačném případě je možné napájet i nové stáje z vodovodu.

3) Ostatní surovinové a energetické zdroje

V dokumentaci je uvedena předpokládaná  roční potřeba  krmiv a steliv, dále spotřeba elektrické energie, léčiv a  dezinfekčních prostředků.

4)  Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu

Napojení nové části areálu  řešeno napojením na provedeno na komunikace ve stávajícím  areálu s novým napojením na silnici do Budíkovic.

Doprava surovin pro chov prasat ve výkrmu, mladého dobytka a výkrm býků je z větší části omezena na stávající zemědělský areál, novou spojovací cestu mezi novým a stávajícím areálem navazující na silnici Okřešice - Budíkovice  a polní cesty kolem areálu. Část  dopravy bude procházet obcí.

V dokumentaci je rozebrána struktura a frekvence dopravy spojená s provozem farmy  a je odhadnuto, že průměrný denní ekvivalent příjezdu nákladní dopravní techniky do areálu je cca 20 vozidel.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Z hlediska procesu posuzování vlivů na životní prostředí údaje uvedené v této kapitole  vystihují podstatu uvažované akce a lze se s nimi ztotožnit.

Záměr si vyžádá určité vynětí půdy ze ZPF a to  pozemků zařazených v IV. a V., tedy  nejnižších  třídách ochrany. Jedná se o celkem malý rozsah záboru  v návaznosti na areál živočišné výroby.

Z těchto důvodů lze s využitím zemědělského půdního fondu pro uvedený účel souhlasit s tím, že bude vyhověno požadavkům a zásadám ochrany zemědělského půdního fondu ve smyslu zákona ČNR č.334/92 Sb., část III a to tím, že bude zastavěna jen nejnutnější plocha ZPF a nebude narušována organizace půdního fondu.

Ze zvyšujícího se počtu zvířat v lokalitě je patrné, že plánovaná roční spotřeba vody v areálu bude vyšší než v současném stavu.  Součástí dokumentace však není žádný podklad týkající se jak kvantitativních, tak i kvalitativních údajů o zdroji vody zásobujícím  zemědělský areál.

Je zde uvedeno, že by nový zdroj měl být řešen v další etapě přípravy záměru. Pokud by v lokalitě nebylo možné najít dostatečně vydatný zdroj,  je podle oznamovatele možné napojit i nový areál na veřejný vodovod. Protože má být areál zásoben pouze z individuálního zdroje vody a slouží pro chov hospodářských zvířat, měla by informace o vydatnosti zdroje a zejména jeho kvalitě být podmiňující pro realizaci předkládaného záměru. V tomto případě je však možno zvolit z více variant řešení a tak lze usoudit, že záměr bude mít zajištěn dostatečný zdroj pitné vody. Nový zdroj vody bude povolen v řádném vodoprávním řízení.

Autor dokumentace rozebral dopravu spojenou s provozem celé farmy chovu zvířat.

V rámci dostavby střediska má být realizováno nové napojení areálu na silnici do Budíkovic mimo obytnou zástavbu obce. Toto řešení zpracovatel posudku jednoznačně podporuje a  lze konstatovat, že touto novou přístupovou komunikací se výrazně sníží negativní dopady obslužné dopravy na obyvatelstvo obce.

Zde bych chtěl podotknout, že v samotném areálu se bude pohybovat traktor s krmným vozem, který bude provádět dopravu krmiva ze skladů na jednotlivá krmná místa (krmný žlab) a traktor nebo jiný prostředek (UNC 060), který bude vyhrnovat a nakládat hnůj ze stájí se slamnatou technologií. Rozsah této dopravy bude v řádu několika hodin denně.

#### II.2.2.1. Údaje o výstupech

1) Ovzduší

V této kapitole dokumentace autor specifikuje znečištění ovzduší emisemi vznikajícími provozem stájí chovu zvířat.  Předkládaná dokumentace tyto emise specifikuje dle požadavků NV č. 615/2006 Sb. následovně:

Produkce amoniaku je rozdělena na bodové zdroje (stáje a sklady hnoje a kejdy) a plošné zdroje (aplikace statkových hnojiv). V dokumentaci je proveden výpočet pro jednotlivé stáje a  celkem je spočtena ve výši 34,3536 t za rok. Areál je zařazen mezi velké zdroje znečištění ovzduší.

Bodové zdroje:

Celková emise amoniaku ze všech stájí ve starém areálu Okřešice:

222,2+1125,0+87,8+3375+213+678,6+28,4+1440+561,6 = 7 731,6 kg NH3. rok-1

Celková emise amoniaku ze všech stájí v novém areálu Okřešice:

8 424,0 + 2 284,6 + 1 445,3 = 12 153,9 kg NH3. rok-1

Celková emise amoniaku z obou areálů 12 153,9 + 7 731,6 = 19 885,5 kg NH3. rok-1

Plošné zdroje:

Celková emise amoniaku ze všech stájí ve starém areálu Okřešice:

172,8+1080,0+68,4+3240+144+464,0+19,2+900+384,0 = 6 472,4 kg NH3. rok-1

Celková emise amoniaku z aplikace hnoje z nového areálu Okřešice:

5 022,0 + 1 848,0 + 1 126,2 = 7 996,2 kg NH3. rok-1

Celková emise NH3 z plošných zdrojů z obou areálů 7 996,2+6 472,4= 14 468,6 kg NH3. rok-1

Souhrnné zhodnocení pro konečný stav (plný emisní faktor):

| Stáj -kategorie zvířat | Počet kusů ve stáji/ přepočtený | Emisní faktor kg NH3.zvíře-1 rok-1 | Celková emise kg. rok-1 | Hmotnostní tok v g. hod-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. teletník | 100/28,8 | 13,7 | 394,56 | 45,04 |
| 2. kravín K96 | 90 53/11,4 | 24,5 13,7 | 2 205,0 156,18 | 269,54 |
| 3. kravín K 202 MV | 270 | 24,5 | 6 615,0 | 755,14 |
| 4. porodna prasnic | 30 58 4 360 | 11,9 19,7 11,9 6,5 | 357,0 1 142,6 47,6 2 340,0 | 443,74 |
| 5. prasnice jalové a březí | 48 | 19,7 | 945,6 | 107,94 |
| 6. výkrm prasat | 1620 | 8,3 | 13 446,0 | 1 534,93 |
| 7. OMD. | 310/248 30 | 13,7 24,5 | 3 397,6 735,0 | 471,76 |
| 8. Výkrm býků | 180/187,7 | 13,7 | 2 571,49 | 293,55 |
| C e l k e m | - | - | 34 353,63 | - |

Imisní situace v okolí střediska je posouzena rozptylovou studií amoniaku podle metodiky Symos97, zpracovanou autorizovanou osobou dle zákona o ovzduší  firmou EKOPOR Ing. Petr Dvořák - Ing. Milena Dvořáková, České Budějovice.   Dle výsledků rozptylové studie jsou imisní koncentrace maximální i průměrné na nízké úrovni na hranici areálu a s rezervou splňují dříve platné limity.

Oxid uhličitý se při dodržováním zásad správného provozu budou pohybovat na nízké úrovni. Nízká je i produkce tepla zvířaty ze stájí a prachu při stlaní a manipulaci s jadrnými krmivy.

Produkce zápachových a pachové zatížení okolí střediska je posouzeno výpočtem ochranného pásma chovu zvířat, podle metodického postupu, vydaného Státním zdravotním ústavem - Acta hygienica epidemiologica et microbiologica č. 8/1999.

Výpočet byl proveden autorem dokumentace. Z uvedených výpočtů i grafického znázornění vyplývá, že navrhovaný stav i z hlediska posouzení zápachových látek  je  bezproblémový. Navržené ochranné pásmo je poměrně malého rozsahu a nedosahuje obytné zástavby obce.

Liniovým zdrojem znečištění ovzduší je provoz mechanizace spojený s obsluhou farmy. Dokumentace nepředpokládá patrné navýšení emisí spojených s pohybem dopravních prostředků pohybujících po příjezdové komunikaci.

2) Odpadní vody

Zpracovatel dokumentace rozdělil odpadní vody na splaškové odpadní vody ze sociálního zařízení, které budou skladovány v samostatné jímce a odváženy na ČOV a   na kontaminované odpadní vody z manipulačních ploch s hnojem, které budou skladovány v nové jímce o kapacitě 3200 m3, spolu s kejdou a technologickými odpadní vody ze stáje dojnic v původním areálu.    Jímka má kapacitu pro  6 měsíční produkci.

Dále je v dokumentaci uvedeno, že dešťové vody ze střech a zpevněných ploch budou zasakovány do terénu.

3) Odpady

Dokumentace specifikuje a kvantifikuje  jak odpady vzniklé při výstavbě, tak i technologické odpady z vlastního provozu. Předpokládané odpady jsou v posuzované dokumentaci prezentovány v přehledné tabulkové podobě. Dále dokumentace navrhuje způsoby nakládání s jednotlivými odpady. Současně je v této kapitole  uvedena produkce hnoje  skotu a prasat vznikající v nových ve stájích.

4) Ostatní

Hluk, vibrace, záření

Průběh výstavby bude dle dokumentace představovat časově omezené a  občasné zvýšení hladiny hluku a vibrací v okolí staveniště v důsledku použití stavební mechanizace a dopravních prostředků.

Dle dokumentace nedojde v provozem posuzovaných objektů a obslužné dopravy k vytváření nadměrného hluku a vibrací. Nejbližší chráněné venkovní prostory, mezi něž lze jmenovat krajní obytné objekty, jsou v dostatečné vzdálenosti a tyto nemohou být navrhovaným provozem z hlediska ochrany před hlukem a vibracemi ohroženy.

V areálu se nevyskytuje žádný zdroj elektromagnetického nebo radioaktivního záření.

5. Doplňující údaje

Podle nařízení vlády č. 103/2003 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech, nepatří katastr obce Okřešice  do zranitelných oblastí.

Stanovisko zpracovatele posudku k uvedeným bodům:

Se závěry dokumentace týkající se posuzovaného závěru se lze prakticky ztotožnit. Uvedené výpočty jsou v souladu s platnou legislativou a jsou spočteny korektně.

Autor dokumentace používá EF amoniaku podle NV č.  615/2006 Sb. příloha č. 2, tabulka 3.1. emisní faktory.

K stanovení počtu mladého skotu a telat požívá přepočítávací koeficient na živou hmotnost zvířat 350 kg. U mladého skotu (jalovice, býci) je tento koeficient použit správně, ale u telat je tento přepočet sporný, neboť pro tuto kategorii to není v NV přímo uvedeno. Je však nelogické, že by pak malá telata (cca 70 Kg živé hmotnosti) mohla mít vyšší emisní faktor než například 250 kg jalovice). Bylo by vhodné, aby MŽP provedlo výklad  této problematiky.  Ovšem v případě posuzovaného záměru nehraje použití či nepoužití přepočítávacího koeficientu u telat téměř žádnou roli.

Dále by bylo možné již v dokumentaci navrhnout snižující opatření emisí amoniaku v souladu s nařízením vlády. Tyto snižující  technologie budou následně stanoveny v plánu zavedení zásad správné zemědělské praxe, který provozovatel musí zpracovat a předat ke schválení krajskému úřadu.

Z výpočtu ochranného pásma a jeho mapového výstupu v dokumentaci, lze konstatovat, že ochranné pásmo nebude zasahovat obytnou zástavbu obce.

Tento výpočet je proveden dle používané metodiky a korekce emisních čísel  jsou využity v souladu s touto metodikou. Větší vzdáleností obou areálů od sebe a zvoleným postupem výpočtu a  zanesením vypočteného ochranného pásma do mapy je hranice ochranného pásma v severozápadním směru  „vykrojena“ dovnitř směrem k areálu. Podle mého názoru by bylo vhodnější hranici ochranného pásma v napřímit tak, že budou spojeny oba krajní body v severozápadním směru (viz. mapa ochranného pásma v příloze posudku).

Takto vymezená hranice OP bude více respektovat logiku šíření zápachových látek do okolí areálu.  V případě, že by bylo ochranné pásmo vyhlašováno podle § 83 zákona č.  183/2006 Sb., Stavebního zákona bych doporučoval, aby hranice ochranného pásma byla vedena po hranicích dotčených pozemků. Tato úprava hranic ochranného pásma zajistí jednodušší řízení o vyhlášení ochranného pásma.

Kapitola odpadní vody je zpracována v dostatečném rozsahu a s uvedenými výpočty a závěry lze souhlasit. Také je možno souhlasit s navrženým systémem zachycení, skladování a likvidace odpadních vod , včetně  kejdy ze stávajícího areálu.

V kapitole chybí výpočet produkce nekontaminovaných dešťových vod z nového areálu, což by vzhledem k tomu, že se jedná o výstavbu „na zelené louce“, bylo žádoucí. Rozsah nových zpevněných ploch je však poměrně malý tak by s odvodem a zasakováním těchto vod v okolí areálu neměl být problém.

V kapitole Odpady je vypočtena i produkce statkových hnojiv, které ovšem zpracovatel dokumentace správně neřadí mezi odpady. Tato problematika je řešena zákonem č. 156/98 Sb., o hnojivech.

Přesnou specifikaci konkrétních druhů a množství jednotlivých druhů odpadů z vlastního procesu výstavby lze upřesnit až v prováděcích projektech, kdy budou známy dodavatelé a budou specifikovány i konkrétní použité materiály. Součástí smlouvy mezi investorem a hlavním dodavatelem stavby musí být i podmínka, že hlavní dodavatel stavby je zodpovědný za správné nakládání s odpady vznikajícími v průběhu výstavby (včetně odpadů vznikajících činností subdodavatelů na stavbě), včetně jejich následného využití nebo likvidace a investor vytvoří na staveništi potřebné podmínky pro třídění a shromažďování jednotlivých druhů odpadů.

Jinak je  kapitola odpady zpracovaná kvalitně. Jsou zde přehledným způsobem roztříděny a kvantifikovány všechny odpady spojené s výstavbou a provozem areálu, včetně návrhu jejich likvidace nebo využití.

Se závěry kapitol hluk, vibrace, záření a doplňující údaje souhlasím. Kapitola je autorem dokumentace na základě požadavku hygienika doplněna v příloze posudku.

### II.2.3. Stručný popis životního prostředí pravděpodobně významně ovlivněného

Předložená dokumentace v rámci uvedené kapitoly obsahuje všechny podstatné charakteristiky potřebné pro odpovídající popis jednotlivých složek životního prostředí, které mohou být posuzovaným záměrem ovlivněny.

Dle názoru zpracovatele posudku je tato část dokumentace zpracována na odpovídající úrovni. K této části dokumentace věnující se popisu jednotlivých složek životního prostředí pravděpodobně, uvažovaným záměrem, ovlivněných, není ze strany zpracovatele posudku  významnějších připomínek.

Charakteristiky jednotlivých složek jsou zpracovány dobře a přehledně a obsahují řadu  konkrétních údajů, které  dostatečně charakterizují jednotlivé uvedené součásti životního prostředí.

### II.2.4. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a  životní prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti

#### II.2.4.1. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů

Negativní vlivy související s posuzovaným záměrem ve  vztahu k ohrožení zdraví obyvatelstva se, podle zpracovatele dokumentace, mohou projevit v následujících oblastech:

- znečištění ovzduší

- hluk

Nejvýznamnější vlivy na obyvatelstvo, kterými jsou emise amoniaku a pachových látek, kde amoniak má podstatný podíl, jsou vyhodnoceny a doloženy výpočtem ochranného pásma chovu a rozptylovou studií imisních koncentrací amoniaku. Z provedených výpočtů vyplývá, že výhledový stav by měl být zcela bezproblémový, neboť nejbližší obytná zástavba je dostatečně vzdálena. Ochranné pásmo je dokladováno v příloze  výpočtem a zákresem do katastrální mapy, rozptylová studie je také v příloze dokumentace.

Taktéž nedojde ke zhoršení kvality bydlení působením hluku, vibrací nebo záření. Dostavba střediska bude mít nulový vliv z hlediska sociálně ekonomického.

Hodnocení vlivů na veřejné zdraví záměru  je v dokumentaci zpracováno autorizovanou osobou Ing. Monikou Zemancovou, se závěry, že realizací posuzovaného záměru nedojde k překračování platných imisních limitů hluku a polutantů ovzduší  a tudíž realizace záměru s sebou nepřináší zvýšené riziko negativního vlivu na veřejného zdraví. Rekonstrukce a dostavba a provoz zemědělského areálu Okřešice přispěje k celkovým imisním koncentracím polutantů ovzduší a hladinám akustického tlaku u nejbližší obytné zástavby pouze malou měrou a neznamená negativní ovlivnění veřejného zdraví.

#### II.2.4.2. Vlivy na ovzduší a klima

Lze souhlasit s tím, že emise amoniaku je poměrně významná, ale podle rozptylové studie nelze uvažovat s negativním ovlivněním obytné zástavby obce.

Vliv amoniaku bude omezen jen na bezprostřední okolí stájí a ve větších vzdálenostech bude významně klesat.

Dle nařízení vlády  č. 615/2006 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování  ostatních stacionárních zdrojů znečišťování je areál velkým zdrojem znečištění ovzduší.  Vliv emisí pachových látek je dle stanoveného ochranného pásma chovu nezasahuje do obytné zástavby obce.

#### II.2.4.3. Vlivy na hlukovou situaci a další fyzikální a biologické charakteristiky

Za provozu nebudou v areálu žádné významnější zdroje hluku  a nelze tedy očekávat významné zhoršení hlukových poměrů v posuzovaném území. Zdroje hluku ze stacionárních zařízení (chlazení vývěvy, kompresory, čerpadla) způsobují zvýšenou hladinu hluku bezprostředně vedle stájového objektu a nepřesahují  hranice areálu.

#### II.2.4.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody

Vlivy stájí na povrchové a podzemní vody se mohou projevit při provozní nekázni obsluhy nebo při havarijních stavech. Stáje, hnojiště, jímka na hnojůvku a kejdu budou stavebně provedeny jako nepropustné objekty, budou vybaveny hydroizolací a kontrolním systémem úniku. Před uvedením do provozu budou jímky podrobeny zkoušce těsnosti.

Nejvýznamnější vlivy na povrchové a podzemní vody  by mohla mít nesprávná aplikace statkových hnojiv na pozemky.

Při respektování všech navržených podmínek dospívá  zpracovatel dokumentace k tomu, že nemohou být patrným způsobem ovlivněny kvalitativní parametry povrchových a podzemních vod v okolí.

#### II.2.4.5. Vlivy na půdu

V případě posuzované stavby dojde k částečnému záboru  zemědělské půdy v nízkých třídách ochrany ZPF.

Po realizaci záměru nedojde k  navýšení počtu chovaných zvířat oznamovatele, a tak stále  bude dostatek ploch pro bezproblémovou aplikaci statkových hnojiv v rámci společnosti oznamovatele.

#### II.2.4.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje

Dle dokumentace tento vliv nenastává.

#### II.2.4.7. Vlivy na faunu, floru a ekosystémy

Lze souhlasit s tím, že výstavbou posuzované farmy dojnic nedojde k prakticky žádnému ovlivnění fauny, flóry a územního systému ekologické stability krajiny, neboť nedojde ke změně zachovalosti a biologické hodnotě území.

#### II.2.4.8. Vlivy na krajinu

Realizací záměru nedojde k významným vlivům na krajinu. Ke zmírnění vlivu stavby na krajinný ráz se předpokládá výsadba ochranné zeleně na hranicích areálu, zejména na straně pohledově významné tj. ve směru od silnice Okřešice - Budíkovice a ve směru pohledu od obce Okřešice. Proto bude nutné v projektu navrhnout a při stavbě realizovat opatření ke zmírnění vlivu stavby na krajinu. Jako součást projektu bude proto zpracován plán ozelenění celého zemědělského areálu a jeho zapojení do krajiny prostřednictvím zeleně.

#### II.2.4.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky

Dokumentace nepředpokládá, že by došlo realizací uvedené stavby k ovlivnění antropogenních systémů,  jejich složek a funkcí.

Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu:

Kapitoly jsou zpracovány kvalitně, přehledně a věcně obsahují všechny nejdůležitější vlivy a jejich souhrnné hodnocení.

Je zcela jasné, že provoz jakékoliv stáje pro chov hospodářských zvířat  představuje i přes všechna opatření rušivý zásah do daného prostředí. Na úrovni současného poznání lze negativní vlivy pouze částečně eliminovat, ne však zcela vyloučit. Eliminaci těchto nepříznivých vlivů lze zabezpečit jednak dodržováním předepsaných pravidel provozu, jednak pak použitím známých  prostředků na snížení jednotlivých nepříznivých vlivů.

Z hlediska vlivů na obyvatelstvo lze konstatovat, že při dodržení všech  předepsaných technologických postupů, veterinárních a preventivních  opatření, uvedených v dokumentaci o hodnocení  vlivů stavby na životní prostředí, se zdravotní rizika vlastních ošetřovatelů i  pohoda ostatního obyvatelstva nejbližší obce zásadně nezmění. Produkce amoniaku i zápachových látek nebude vzhledem k vzdálenosti areálu od obce a především vzhledem ke kapacitě stájí a  navrženému  systému  větrání působit na pohodu obyvatel.

Také průběh vlastní výstavby farmy nebude mít vzhledem dostatečné vzdálenosti od obce přímý negativní vliv.

Navržená technická i technologická opatření, charakter a velikost chovu, technologické postupy i navrhované stavebně technické řešení, v případě řádného vybudování podlah ve stájích,¨hnojiště  jímky  a splaškové kanalizace a jejich následné kontroly těsnosti, zajišťují jistotu proti případným nekontrolovatelným únikům odpadních vod a následným znehodnocením povrchových i podzemních vod.

Dokumentace o hodnocení vlivů používá z velké části jednoduchých matematických  a verbálních metod s celkově dobrou vypovídací schopností pro posuzovaný záměr.

Úplnost vstupních informací je zcela dostačující. Zpracovatel vycházel  ze Zadání stavby a získával informace studiem literatury, konzultacemi se specialisty zajišťujícími přípravu stavby, investorem, prohlídkou staveniště a konzultacemi na orgánech státní správy.

V dokumentaci použité postupy jsou pro posouzení vlivů na životní prostředí, vzhledem k uvažované akci, akceptovatelné. Vzhledem k charakteru uvažované stavby lze použité metody, podobně jako úplnost vstupních informací prezentovaných v dokumentaci považovat za dostatečné z hlediska hodnocených vlivů na životní prostředí.

Některé nejasnosti a nepřesnosti nejsou v žádném případě zásadního charakteru a nesnižují kvalitu zpracované dokumentace a jeho závěry.

Záměr  výstavby farmy  je navrhován v návaznosti na  samostatné středisko živočišné výroby, které je situováno v dostatečné vzdálenosti od jiných provozů živočišné výroby a od obytné zástavby.

V příslušné části  dokumentace je uvedeno hodnocení vlivů na veřejné zdraví od  Ing. Moniky Zemancové, která je držitelkou osvědčení o odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví, které hodnotí záměr výstavby jako možný, se žádnými prokázanými riziky na veřejné zdraví v nejbližší obytné zástavbě.

## 3. Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivů na životní prostředí

Předložený materiál v podstatě neobsahuje, protože oznamovatel předložil záměr jednovariantně.   Při přípravě záměru byla zvažována varianta  rekonstrukce areálu v Budíkovicích i technologická varianta výstavby bezstelivových stájí, které byly při přípravě záměru  vyhodnoceny jako nevhodné.

Z těchto důvodů byla vybrána  varianta nové výstavby v přímé návaznosti na areál, v dostatečné vzdálenosti od obytné zástavby obce.

V dokumentace je komplexně řešena tato jediná varianta, spočívající v popsané výstavbě stájí skotu a prasat s výstavbou hnojiště a nádrže na odpadní vody. Zamýšlenou výstavbou by měla vzniknou ucelená farma pro chov hospodářských zvířat.

## 4. Hodnocení významných vlivů záměru na životní prostředí přesahujících státní hranice

Předkládaný záměr výstavby nového  areálu na okraji  stávajícího střediska nemůže v žádném případě ohrozit lokality za státními hranicemi. Přímé vlivy posuzovaného záměru lze očekávat v nejbližším okolí střediska (viz OP chovu). Za nepřímé vlivy provozu stavby lze označit vlivy vznikající při rozvozu a aplikaci vedlejších organických produktů chovu dojnic.

Území pro aplikaci vedlejších organických produktů z farmy je nutno pokládat za prostor velkoplošných vlivů s tím, že při dodržení všech technologických zásad a při dodržení vhodnosti pozemků pro aplikaci nelze předpokládat vyšší míru nepříznivosti nebo významnosti vlivů, vznikajících v důsledku této aplikace. Lze doložit dostatečné pozemkové zázemí půdy pro zapravování statkových hnojiv v rámci hospodářského obvodu oznamovatele. Je doporučena aktualizace rozvozového plánu.

Navrhovaný provoz areálu chovu zvířat nevykazuje produkci žádného odpadu či jiných látek, které by bylo zapotřebí likvidovat vývozem mimo naší  republiku.

# III. POSOUZENÍ TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ ZÁMĚRU S OHLEDEM NA DOSAŽENÝ STUPEŇ POZNÁNÍ POKUD JDE O ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Smyslem navrženého záměru je racionalizace a intenzifikace chovu skotu a prasat  do jedné lokality. Nevyhovující  stávají stáje oznamovatele v Budíkovicích, které technologicky nevyhovují požadavkům progresivního moderního chovu zvířat budou zrušeny a objekty budou využity jinak.

Investor se rozhodl v návaznosti na stávající areál vybudovat nové moderní stáje pro mladý skot a prasata se stelivovým ustájením. Dále bude v rámci výstavby záměru zbudována  nová jímka na odpadní vody ze stájí a hnojiště, včetně kejdy ze stáje dojnic. Zamýšlenou výstavbou by měla vzniknou ucelená  moderní farma pro chov skotu a prasat. 	Celková kapacita farmy (obou areálů)  bude  1014,5 DJ.

Moderní technologie ustájení a krmení skotu a prasat umožňují vytvořit  velice dobré podmínky pro pobyt zvířat a vysokou úroveň obsluhy. Hlavními znaky navrhovaného řešení jsou technická jednoduchost, kvalitní a spolehlivá technologie v níž je možné relativně levně „vyrábět“  finální produkty.

Navrhovaná technologie provozu stájí je řešena  na základě nejnovějších poznatků z oblasti chovu zvířat, etologie, využití nejmodernějších technických prvků.

Každý provozovaný stájový objekt působí do určité míry  negativně na své okolí. Intenzita negativního působení je přímo závislá nejen na druhu a počtu ustájených zvířat, ale i  na technickém řešení objektů pro chov, na krmných technologiích, napájení a odklizu exkrementů zvířat a na příslušné technologické kázni.

Pokud se týká vlastního technického řešení stavby mohu zcela jednoznačně   konstatovat, že technické a technologické řešení při dodržení podmínek řádného provozování navržených stájí v lehkých částečně otevřených  konstrukcí objektů, včetně zabezpečení intenzivního  provětrávání s odvodem emisí amoniaku a zápachu, odpovídá současným progresivním světovým zvyklostem řešení stájí pro chov mladého skotu a prasat.

Zabezpečení manipulace s látkami ohrožujícími zejména povrchové a podzemní vody -  chlévská mrva a tekuté odpady z manipulačních ploch s hnojem je v souladu s dnešními požadavky na ochranu životního prostředí (i s ohledem na dořešení skladovací kapacity v navržené jímce pro kejdu produkovanou ve stávající stáji pro dojnice).

Venkovní vzhled stájí bude v zásadě podobný stávajícím. Nové stáje  jsou navrženy se sedlovými střechami. Následnou plánovanou výsadbou zeleně dojede  ke zlepšení pohledových vlastností areálu.

I když je  veškeré technické řešení je navrženo na vysoké úrovni, nelze případnou havárii zcela vyloučit. Může postihnout jednak vnitřní technologické systémy, ale i zvířata a uložené suroviny. Mohou nastat  havárie vnitřní infrastruktury  objektů a mohou také postihnout  aplikované dopravní systémy nebo jejich dílčí funkční složky.

Při havárii dopravních prostředků nemůže s ohledem na charakter a druh hlavních a vedlejších produktů dojít k vážnějšímu ohrožení širokého okolí, ale pouze k lokálnímu. Nejúčinnější prevencí z tohoto pohledu se jeví naprostá kázeň, pravidelné kontroly technického stavu jednotlivých zařízení a poučení odpovědných pracovníků.

Nově navrhovaná jímka na tekuté odpady musí být vybavena atestem o vodonepropustnosti a zařízením pro detekci případných netěsností a vizuální kontrolu naplnění jímky. Vodotěsně řešené musí být taktéž hnojiště. Pro případ možné havárie je nutné vypracovat havarijní plán, podle kterého je provozovatel i kdokoli jiný povinen postupovat, pokud havárii zjistí.

Jedním z hlavních preventivních předpokladů je zachování všech bezpečnostních režimů ve výrobních a skladovacích objektech, dodržování technologické kázně a pravidelné kontroly dodržování těchto opatření.

Navržená technická i technologická opatření, charakter chovu, technologické postupy i navrhované stavebně technické řešení, v případě řádného vybudování podlah ve stájích,  skladovacích prostor na odpadní vody, splaškové kanalizace a jejich následné kontroly těsnosti, zajišťují jistotu proti případným nekontrolovatelným únikům skladovaných látek a následným znehodnocením povrchových i podzemních vod. V doporučeních předkládaného posudku a v návrhu stanoviska je formulována řada podmínek, které by dle názoru zpracovatele posudku měly výrazným způsobem omezovat negativní vlivy na jednotlivé složky životního prostředí.

# IV. POSOUZENÍ NAVRŽENÝCH OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ, POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Jak již bylo uvedeno v předcházejících částech posudku, nepředstavuje navrhovaná aktivita a to jak z hlediska umístění, tak z hlediska vlastního provozu a výstavby, žádný zásadní negativní zásah do životního prostředí.

Dokumentace  v kapitole D.IV. „Charakteristika opatření...“ (str.56) shrnuje  opatření, která je nutno provést k vyloučení nebo snížení nepříznivých vlivů stavby na životní prostředí.

Uvedená opatření v dokumentaci jsou podle názoru zpracovatele posudku celkem dostatečná z hlediska omezování nepříznivých vlivů na životní prostředí a jsou doplněna a zapracována do návrhu stanoviska krajského úřadu, které je součástí tohoto posudku.

Návrh opatření k prevenci, eliminaci, minimalizaci respektive kompenzaci negativních vlivů jako výsledek procesu posuzování vlivů na životní prostředí se odráží v předloženém návrhu stanoviska příslušnému orgánu státní správy. Jsou tak sumarizována veškerá opatření, doporučená zpracovatelem posudku k hodnocenému záměru pro minimalizaci negativních vlivů stavby a následného provozu areálu na životní prostředí.

# V. VYPOŘÁDÁNÍ VŠECH OBDRŽENÝCH VYJÁDŘENÍ K DOKUMENTACI

Zjišťovací řízení podle zákona č. 100/2001 Sb. bylo KÚ Kraje Vysočina zahájeno 26. 4.  2007 a ukončeno 31. 5. 2007 pod  č.j. KUJI   33831/2007, OZP    663/2007 OZP/Br se závěrem  že je třeba následně předložit dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí (dále jen „dokumentace“) s náležitostmi dle přílohy č. 4 k zákonu.

Dokumentace vlivu stavby na  životní prostředí byla  oznamovatelem následně předložena  a posuzování vlivů na životní prostředí – zveřejnění dokumentace bylo zahájeno dne  26. 7. 2007  pod č.j.   KUJI   43288/2007, OZP  663/2007 OZP/Br a ukončeno dne 26.8.2007.

Ve lhůtách stanovených zákonem č. 100/2001 Sb. se k posuzované dokumentaci  vyjádřily:

- Obec Okřešice se k dokumentaci  nevyjádřila

- Vyjádření  občanů obce  (podepsáno deseti občany),  ze dne 30. 7. 2007

- Česká inspekce životního prostředí, OI Brno, ze dne 20.7.2007 čj. 47/IPP/0719289.02/07/BLV

- Česká inspekce životního prostředí, OI Havlíčkův Brod, ze dne 31.7.2007 čj. 46/ŘI/0719200.02/07/HZH

- Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina, územní pracoviště Třebíč, ze dne 17.7. 2007 zn. KHSV-TR-HOK-3140/07/Štěp

- Krajská veterinární správa v Třebíči , ze dne 3.7.2007 zn. KVSJ-TR/3548/2007

- Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí, ze dne 18.7. 2007 č.j. OŽP 3830/2007-84167/07/EIA

## V.1. Veřejnost

Vyjádření  občanů obce   Okřešice

ze dne 30. 7. 2007

podepsáno deseti občany

Podstata vyjádření

- Podle vyjádření se vzhledem ke vzdálenosti obou areálu nejedná o rozšíření jednoho areálu, ale výstavbu zcela nového areálu a je vznesena obava, že výstavba může znamenat opuštění stávajícího areálu. Podle vyjádření by bylo lepší rozšířit areál ve větší návaznosti na areál, ale ne v tak těsné blízkosti obce.

- Dále je vznesena námitka proti plánované kapacitě areálu, která je podle vyjádření příliš velká a obci Okřešice nic nepřináší a znamená pouze  zatížení životního prostředí.  Podle názorů autorů vyjádření představuje záměr významné omezení dalšího rozvoje obce především v severovýchodní části obce.

Stanovisko zpracovatele  posudku k vyjádření

Ad 1. Vzhledem k tomu, že současně s výstavbou nových stájí budou částečně rekonstruovány i některé stáje ve stávajícím středisku (jiné již byly rekonstruovány) je neopodstatněná obava části obyvatel, že provozovatel po výstavbě nových stájí opustí stájové objekty ve stávajícím středisku. Obě části areálu budou na sebe organizačně navazovat a jsou budovány s cílem soustředit prakticky celý chov skotu do jedné lokality v moderních na sebe navazujících technologiích ustájení. Toto je výhodné zejména z ekonomického hlediska, neboť celý chov se tak stává organizačně méně náročný a je možno jej zajistit s menším počtem pracovníků. Navíc odpadá každodenní návoz objemných krmiv do vzdálenějších areálů.

Lokalita výstavby nové části areálu byla zvolena především s ohledem na obytnou zástavbu obce a terénní podmínky v lokalitě výstavby. Umístěním nových stájí ve větší návaznosti na stávající areál (např. těsně za severní hranicí areálu) by bylo pro oznamovatele jistě výhodnější – menší náklady na inženýrské sítě, komunikace. Toto umístění by, vzhledem k celkové velikosti areálu,  již bylo z hlediska vlivů na obyvatelstvo obce Okřešice nevhodné.

Ad 2. V nové části areálu bude chován mladý dobytek převedený sem z areálu v Budíkovicích a výkrmová prasata z vlastního chovu.  Vzhledem k tomu, že provozovatel nebude zvyšovat stav dojnic ve své společnosti, nebude zvyšován ani stav mladého dobytka chovaného v nových stájích.

Velikost areálu je ve vztahu k obci je podle mého názoru přiměřená. To je dáno především tím, že nové stáje jsou navrženy v dostatečné vzdálenosti od obce a ne v přímé návaznosti na areál stávající.

Pokud se týká možného střetu provozu areálu s další možnou výstavbou obce je podle mého názoru již obec umístěním současného areálu ovlivněna. V severovýchodní části obce je dlouhodobě provozován areál zemědělské prvovýroby.

Zpracovatel územního plánu obce musí tuto skutečnost respektovat a případné rozvojové plochy pro bydlení by měl umisťovat v dostatečné vzdálenosti od této provozovny.   Navrhované stáje jsou situovány v takovém místě, že nerozšiřují ochranné pásmo chovu směrem k zástavbě. V tomto směru se navrhovaná výstavba stájí jeví jako neutrální.

Výstupy z projednávání tohoto záměru z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., by mohly být pro zpracovatele ÚPD obce podkladem pro plánovaný rozvoj a limity využití území v okolí areálu (navrhování rozvojových ploch  ve vztahu k dosahu emisí amoniaku a zápachových látek.

Další využití objektů živočišné výroby, ve kterých by měl být po realizaci posuzovaného záměru ukončen chov skotu (Budíkovice) je plně v kompetenci jejich majitele. Tyto objekty jsou zkolaudovány pro chov skotu a když budou nyní provozovateli pro tento účel využití nadbytečné, bude pro ně jistě hledat jiné využití. Pokud by se rozhodl tyto stáje rekonstruovat na jiné využití bude tato změna podléhat stavebnímu řízení  (případně i posuzování vlivů na životní prostředí).  Nelze se podle mého názoru v rámci posuzování tohoto záměru zabývat stájemi v jiných lokalitách.

## V.2. Příslušná obec

Obec Okřešice

Obec Okřešice se k dokumentaci  nevyjádřila.

## V.3. Dotčené orgány státní správy a samosprávy

1) Česká inspekce životního prostředí – oblastní inspektorát Brno

č.j. 47/IPP/0719289.02/07/BLV					  ze dne 20.7.2007

Oddělení ochrany vod

Podstata vyjádření

ČIŽP  upozorňuje, že v dokumentaci není uvedeno zaústění odpadních vod z mléčnice a dojírny.

Stanovisko zpracovatele  posudku k vyjádření

Zpracovatel dokumentace tuto problematiku řeší na straně 11, kde uvádí, že byla u stávajícího kravína realizována  nová dojírna s mléčnicí s stavbou tří ocelových nadzemních nádrží typu Vítkovice o celkovém objemu 2160 m3. V novém areálu bude navíc vystavěna nová jímka Wolf o užitném objemu 3 200 m3, ve které bude skladována i kejda spolu s vodami z dojírny a mléčnice. Vzhledem k tomu, že produkce  kontaminovaných dešťových vod v novém areálu je pouze 876,2 m3, zbývá pro skladování kejdy volná skladovací kapacita cca 2 760 m3. Tím dojde k navýšení skladovacích kapacit v areálu na dobu zdržení více než 6 měsíců.  Toto řešení  vyhovuje požadavkům vyhlášky MZe č. 274/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

V návrhu stanoviska orgánu státní správy, je problematika skladování tekutých statkových hnojiv řešena následujícími opatřeními:

Součástí stavby budou nepropustné izolované podlahy stájí a manipulačních ploch u stáje, plochy hnojiště a výdejní plochy u jímky. Skladovací jímka bude opatřena detekčním systémem a stavebně zabezpečenou výdejní plochou.

Ke kolaudaci budou předloženy protokoly o nepropustnosti všech podlah, manipulačních ploch, jímek a všech prvků stájové kanalizace provedené dle ČSN 75 09 05

Je třeba zajistit řádný provoz jímky na hnojůvku  – včetně kontroly hladiny v jímce a včasného vyvážení obsahu jímky (při dosažení 90 % užitečného objemu). Obsah jímky nebude průběžně míchán, aby byly vytvořeny podmínky pro vznik přírodní krusty na hladině k zakrytí hladiny v jímce.

Vyvážení kejdy, hnoje a močůvky provádět v době, kdy jsou volné plochy zemědělské půdy a kdy jsou vhodné klimatické podmínky.

Dále je třeba se zaměřit na provoz výdejní plochy u jímky, udržovat ji v čistotě a provádět pravidelné čištění odtokového potrubí odvádějícího úkapy kejdy, hnojůvky a kontaminované dešťové vody z této plochy  do skladovací jímky.

Zpracovat a ke kolaudaci stavby předložit aktualizovaný plám organického hnojení, který bude v souladu s nařízením vlády č. 103/2003 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech.

Zpracovat havarijní plán podle požadavků vyhlášky č. 450/2005 Sb. a tento předložit ke schválení vodohospodářskému orgánu, s jehož obsahem budou seznámení všichni  pracovníci farmy

Pokud budou budovány vlastní vodní zdroje je třeba pro tyto provést hydrogeologický průzkum a následně požádat o jejich povolení vodohospodářský orgán.

Vyvážení splaškových vod z hygienických zařízení zajistit smluvně na některou z kapacitně vyhovujících ČOV v okolí.

zabraňovat kontaminaci dešťových vod látkami škodlivými vodám, včasným vyvážením jímek, čistotou provozu, zabezpečením kadaverů (zajištění odvozu do veterinárního asanačního ústavu)

při aplikaci statkových hnojiv zajistit územní ochranu okolí vodních ploch, vodních toků - ve smyslu platných metodik dodržet ochranné pásmo těchto povrchových vod

používání statkových hnojiv musí být v souladu s § 9 zák. č. 156/98 Sb., O hnojivech, ve znění pozdějších zákonů a prováděcími předpisy k tomuto zákonu

pravidelně provádět zkoušku nepropustnosti u skladovacích prostor na tekuté odpady v intervalech daných legislativou  (dle § 6 odst. c. vyhl. č.  191/02 Sb. )

zabezpečit pravidelné vyvážení chlévské mrvy a tekutých statkových hnojiv podle zpracovaného harmonogramu hnojení a jejich řádnou aplikaci za optimálního  počasí  na pozemky určené hnojařským plánem s využitím vhodných  aplikačních prostředků

2) Česká inspekce životního prostředí – oblastní inspektorát  Havlíčkův Brod

č.j. 46/ŘI/0719200.02/07/HZH					  ze dne 31.7.2007

Oddělení odpadového hospodářství

Podstata vyjádření

Toto oddělení ČIŽP nemá k dokumentaci připomínky.

Stanovisko zpracovatele  posudku k vyjádření

Bez připomínek - stanovisko je kladné.

### Oddělení ochrany ovzduší

Podstata vyjádření

Oddělení ve svém vyjádření konstatuje, že výstavbou vznikne velký ztroj znečištění ovzduší a  upozorňuje provozovatele na povinnosti provozovatele tohoto zdroje podle zákona o ochraně ovzduší, včetně získání povolení orgánu ochrany ovzduší k umístění zdroje  podle § 17 zákona.  Vzhledem k provedeným výpočtům v dokumentaci (rozptylová studie, ochranné pásmo chovu) by nemělo dojít k významnému negativnímu vlivů na životní prostředí a zdraví obyvatelstva obce Okřešice.

Stanovisko zpracovatele  posudku k vyjádření

Zákonné povinnosti provozovatele jsou jasně vymezeny složkovými zákony a prováděcími předpisy a není nutné se jimi v procesu posuzování stavby na životní prostředí podrobněji zabývat.

Oddělení ochrany přírody

Podstata vyjádření

Oddělení ochrany přírody nemá k dokumentaci, vzhledem k lokalizaci záměru,  žádné významné připomínky.  Je zde upozorněno, že v případě kácení dřevin rostoucích mimo les   je nutné postupovat v souladu s § 8 zákona č. 114/92 Sb.

Stanovisko zpracovatele  posudku k vyjádření

Jedná se o záměr situovaný na orné půdě s návazností na stávající areál a tak lze se závěry dokumentace z hlediska ochrany přírody souhlasit.

3) Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina, územní pracoviště Třebíč

zn. KHSV-TR-HOK-3140/07/Štěp					ze dne 17.7. 2007

Podstata vyjádření

Krajská hygienická stanice s dokumentací souhlasí za  předpokladu splnění následující podmínky:

Hluk ze stavební činnosti v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru  bude nově posouzen vzhledem k platným hygienickým limitům hluku stanoveným v NV č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Závěry posouzení budou přeloženy před veřejným projednáním dokumentace a budou respektovány při zpracování projektové dokumentace stavy, a to v bodě Zásady organizace výstavby

Stanovisko zpracovatele  posudku k vyjádření

Zpracovatel dokumentace doplnil požadované posouzení a toto je přílohou posudku.

Závěr tohoto posouzení zní: Z provedeného výpočtu je zřejmé, že i při plném provozu na stavbě v denní době po dobu 14 hodin nebude hluk ze stavební činnosti v chráněném venkovním prostoru staveb v obci Okřešice dosahovat hodnot větších než 35,3 dB, což je výrazně méně než je vypočtená limitní hodnota pro hluk ze stavební činnosti.

4) Krajská veterinární správa pro kraj Vysočina  v Třebíči

zn. KVSJ-TR/3548/2007						ze dne 3.7. 2007

Podstata vyjádření

Krajská veterinární správa stanice inspektorát Třebíč nemá k dokumentaci z veterinárního hlediska žádné připomínky.

Stanovisko zpracovatele  posudku k vyjádření

Bez připomínek - stanovisko je kladné.

5) Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí

č.j. OŽP 3830/2007-84167/07/EIA		   			ze dne 18.7. 2007

Podstata vyjádření

Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí nemá k dokumentaci připomínky.

Stanovisko zpracovatele  posudku k vyjádření

Bez připomínek - stanovisko je kladné.

# VI. CELKOVÉ POSOUZENÍ AKCEPTOVATELNOSTI ZÁMĚRU Z HLEDISKA VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Návrh výstavby nové části areálu řeší  modernizaci a intenzifikaci chovu mladého skotu a prasat v podniku oznamovatele. Záměrem je také soustředit chov v jedné lokalitě, čímž se sníží organizační náročnost chovu a sníží se náklady.

Hlavními znaky navrhovaného řešení je technická jednoduchost, kvalitní již provozně prověřené technologie, zaručující velmi dobré podmínky pro pobyt chovaných zvířat a vysokou úroveň chovu a velmi vysokou normu obsluhy. Souhrn použitých prvků a řešení splňuje kriteria tzv. welfare systémů. Velkým plusem navrhovaného řešení ustájení zvířat je vysoká produktivita práce ošetřovatelů, která snižuje výrobní náklady na hlavní výrobky.

Výstavbou se doplní stávající areál a vnikne samostatný funkční celek, sloužící potřebám  investora k produkci kravského mléka, vepřového a hovězího masa a odchovu mladého dobytka k doplnění stáda. Umístění nových stájí na vzdálenějším okraji stávajícího areálu v dostatečné  vzdálenosti od obce odpovídá velikosti a celkovému poslání farmy. Je nutné si uvědomit, že provoz jakékoliv stáje pro chov hospodářských zvířat představuje narušení a zásah do prostředí, kde je umístěn. Z těchto důvodů je nezbytně nutné případné negativní vlivy  eliminovat na únosnou hranici.

Z důvodů maximálního možného omezení případného znečištění, nebo poškození životního prostředí  bude nutné dodržet v rámci vlastní výstavby a především v době vlastního provozu,  podmínky a požadavky uvedené v dokumentaci a v návrhu stanoviska příslušného orgánu.

Popsané technické řešení spolu s podmínkami uvedenými v návrhu stanoviska orgánu státní správy zohledňuje odpovídajícím způsobem riziko znečištění  resp. poškození životního prostředí.

Nejvýznamnější vlivy na obyvatelstvo nejbližší obce, kterými jsou emise amoniaku a pachových látek, kde amoniak má podstatný podíl, jsou vyhodnoceny a doloženy výpočtem ochranného  pásma chovu,  výpočty emisí amoniaku a rozptylovou studií amoniaku. Z vypočteného ochranného pásma chovu vyplývá, že hranice tohoto pásma se   započtením všech zvířat v obou areálech nedosahuje obytné zástavby obce.

K určitému ovlivnění obyvatel obce zápachem, což nebude mít vliv na zdraví jako spíše na pohodu bydlení, může docházet pouze za velmi nepříznivých meteorologických podmínek. Tento vliv je však jen velmi krátkodobý a nevýznamný.

Lze konstatovat, že emise škodlivin do ovzduší z objektů chovu zvířat ve středisku, i přes zvyšující se počet ustájených zvířat v lokalitě, nebudou v rámci celé společnosti oznamovatele vyšší než v současné době. Při dostatečném větrání stájí přirozeným odvětráním velmi vzdušných staveb budou splněny emisní limity, veterinární a hygienické předpisy pro stájové a pracovní prostředí. Vliv amoniaku bude omezen jen na bezprostřední okolí stájí a ve větších vzdálenostech bude významně klesat, viz. rozptylová studie amoniaku a  ochranné pásmo chovu.

Vliv dopravy hospodářského střediska je, vzhledem k její intenzitě a k navrženému novému napojení areálu, možno považovat za nevýznamný. Prašnost bude minimalizována čištěním příjezdových komunikací.

Pokud se týká možnosti ovlivnění obyvatel obce hlukem je třeba zdůraznit, že ve stáje jsou v dostatečné vzdálenosti od zástavby a ve stájích  bude probíhat přirozená výměna vzduchu bez použití ventilátorů. Hlučnost ventilátorů použitých pro chladící agregáty nádrží na mléko je minimální a  vzdálenost od obytné zástavby dostatečná natolik, aby ani noční provoz ventilátorů neovlivňoval pohodu obyvatel. Příliš se nezmění  ani akustické zatížení spojené s dopravou do střediska (nové napojení areálu mimo zástavbu obce).

Eliminaci negativních vlivů na kvalitu podzemních a povrchových vod je možno dosáhnout jedině zajištěním nepropustnosti všech technických bariér a ploch, na kterých dochází k nakládání s hnojem a s  odpadními vodami, dodržováním správných zásad hnojení a technologické kázně. Toto vše je v zadání staveb a v dokumentaci řešeno a souvisí s tím i plánovaná výstavba dostatečně dimenzovaných skladovacích prostor na odpadní vody a hnojiště.

Realizací záměru dojde k malému záboru půdy ze ZPF. Jedná o půdy průměrné až podprůměrné  kvality. Lze tak s využitím zemědělského půdního fondu pro uvedený účel souhlasit s tím, že bude vyhověno požadavkům a zásadám ochrany zemědělského půdního fondu ve smyslu zákona ČNR č.334/92 Sb., část III a to tím, že bude zastavěna jen nejnutnější plocha ZPF a nebude narušována organizace půdního fondu. Jedná se o malý zábor půdy, pro zemědělskou prvovýrobu a navíc v návaznosti na stávající areál.

Vliv provozu areálu na půdu je jinak jednoznačně pozitivní v důsledku produkce statkových hnojiv, neboť organická hnojiva jsou základem racionálního zemědělství, příznivě ovlivňují biochemické, agrochemické a fyzikální vlastnosti půdy a mikrobiální přeměny, které v nich probíhají.

Dostavbou  farmy chovu zvířat nedojde k prakticky žádnému ovlivnění fauny a flóry, neboť nedojde ke změně zachovalosti a biologické hodnotě území.

Struktura a využití území se prakticky nezmění a zůstane zachována k zemědělským účelům. Velkoplošné vlivy v území se nepředpokládají. Aplikace hnoje a tekutých odpadů z provozu stájí, která takovýto vliv představuje, musí být prováděna v souladu  se schváleným plánem hnojení a vhodnou aplikační technikou. Z hlediska ovlivnění krajinného rázu se plánovaná výstavba a provoz stájí jeví jako neutrální.

S ohledem na charakter stavby a charakter provozu lze konstatovat, že stavba je připravována promyšleně, nezpůsobuje zhoršení emisních vlivů a je i dobře zabezpečena jak z hlediska zajištění vstupů, tak z hlediska skladování a likvidace hnoje,  odpadních vod a odpadů.

Za nejzávažnější otázku je nutno považovat zodpovědný způsob řešení skladování a aplikace hnoje a tekutých odpadů z provozu stájí, uplatněných v osevním postupu. Všechny  patrné vlivy na životní prostředí  jsou řešitelné konkrétními opatřeními, jejichž uplatnění je zárukou nekoliznosti posuzovaného záměru s ochranou složek životního a přírodního prostředí.

Zjištěné negativní vlivy na životní prostředí jsou relativně méně významné a v zásadě nemají limitující charakter pro případnou realizaci záměru.

# ZÁVĚR

K posouzení byla předložena dokumentace v rozsahu přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.:

Rozšíření chovu hospodářských zvířat, Ing. Neuman, Okřešice

Zpracovaná Ing. Josefem Charouzkem,

Dokumentace byla posouzena dle požadavku paragrafu 9 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů v rozsahu dle přílohy č. 5 tohoto zákona. Dokumentace je zpracována dle požadavku tohoto zákona.

S ohledem na údaje obsažené v dokumentaci a v dalších podkladech a při respektování doporučení uvedených v návrhu stanoviska orgánu státní správy

doporučuji

realizovat záměr

Rozšíření chovu hospodářských zvířat, Ing. Neuman, Okřešice

ve variantě navržené oznamovatelem.

# Na základě doložených údajů a při respektování podmínek uvedených v návrhu stanoviska orgánu státní správy lze učinit závěr, že negativní vlivy nepřesahují míru stanovenou zákony a dalšími předpisy.

V Přestavlkách dne 28. 9. 2007

Ing. Petr Pantoflíček

Autorizace - osvědčení odb. způsob. MŽP ČR č.j.1547/197/OPVŽP/95

# VII. NÁVRH STANOVISKA

KRAJSKÝ ÚŘAD  KRAJE VYSOČINA

odbor životního prostředí

V Jihlavě dne  .........

Č. j………………..

Stanovisko

o hodnocení vlivů stavby na životní prostředí podle § 10 zákona č. 100/02 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona“)

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

## 1. Název záměru

Rozšíření chovu hospodářských zvířat, Ing. Neuman, Okřešice

Kapacita (rozsah) záměru:

## 2. Kapacita (rozsah) záměru

rozšíření chovu hospodářských zvířat

stávající stav			485 DJ

navrhovaný stav 		1014,5 DJ

## 3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)

Místo stavby:	          Severní okraj obce Okřešice

Obec: 			Okřešice

Katastrální území:		Okřešice

Kraj:			Vysočina

## 4. Obchodní firma oznamovatele

Ing. Adolf Neuman – soukromý zemědělec

## 5. IČ oznamovatele

IČO:                                461 86 581

## 6. Sídlo (bydliště) oznamovatele

Okřešice čp. 42

674 01  Třebíč

Oprávněný zástupce oznamovatele:

Ing. Adolf Neuman – soukromý zemědělec

tel./fax  568 823 091, mobil 603 147 017

II. PRŮBĚH POSUZOVÁNÍ

1. Oznámení

Ing. Josef Charouzek

Menhartova 1559

393 01 Pelhřimov

IČO 18312594

DIČ 092-461006129

Osvědčení č.j.: 1323/ 218/ OPVŽP / 99 ze dne  24.3.1999

Prodloužení autorizace č.j. 49310/ENV/05 ze dne 11.1.2006

datum předložení:  20. 4.  2007

2. Dokumentace

Ing. Josef Charouzek

Menhartova 1559

393 01 Pelhřimov

IČO 18312594

DIČ 092-461006129

Osvědčení č.j.: 1323/ 218/ OPVŽP / 99 ze dne  24.3.1999

Prodloužení autorizace č.j. 49310/ENV/05 ze dne 11.1.2006

datum předložení:  20. 7. 2007

3. Posudek

zpracovatel:

Ing. Petr Pantoflíček, Přestavlky č.p. 14, 257 23 Přestavlky u Čerčan

IČO 49833251

DIČ  CZ-6903101051

autorizace - osvědčení odb. způsobilosti MŽP ČR č.j.1547/197/OPVŽP/95

Prodloužení autorizace č.j. 43007/ENV/06 ze dne 21.6.2007

datum předložení:  2. 10. 2007

4. Veřejné projednání

místo:

datum konání:

5. Celkové hodnocení procesu posuzování včetně účasti veřejnosti

Investor Ing. Adolf Neuman – soukromý zemědělec, Okřešice, předložil v dubnu  2007 Oznámení záměru dle § 6 zákona č. 100/2001 Sb. O posuzování vlivů na životní prostředí, zpracované v rozsahu dokumentace dle přílohy č. 4 zákona. Oznámení bylo zpracováno autorizovanou osobou podle § 19 zákona i Ing. Josefem Charouzkem, Menhartova 1559, 393 01 Pelhřimov

Zjišťovací řízení podle zákona č. 100/2001 Sb. bylo KÚ Kraje Vysočina zahájeno 26. 4.  2007 a ukončeno 31. 5. 2007 pod  č.j. KUJI   33831/2007, OZP    663/2007 OZP/Br se závěrem  že je třeba následně předložit dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí (dále jen „dokumentace“) s náležitostmi dle přílohy č. 4 k zákonu.

- Zjišťovací řízení bylo zahájeno  dne: 26. 4.  2007

- Zjišťovací řízení bylo ukončeno dne 31. 5. 2007 vydáním Závěrů zjišťovacího řízení, a to se závěrem, že záměr:

„Rozšíření chovu hospodářských zvířat, Ing. Neuman, Okřešice“

že je třeba následně předložit dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí (dále jen „dokumentace“) s náležitostmi dle přílohy č. 4 k zákonu

- Dokumentace vlivu stavby na  životní prostředí byla  oznamovatelem následně předložena  a posuzování vlivů na životní prostředí – zveřejnění dokumentace bylo zahájeno dne  26. 7. 2007  ukončeno dne 26.8.2007.

- Zpracovatel posudku byl stanoven dne: 10. 8  2007

- Předkládaný posudek byl zpracován podle § 9 zákona č. 100/2001 Sb. O posuzování vlivů na životní prostředí, na základě výše uvedené dokumentace a všech podaných vyjádření k dokumentaci, podle přílohy č. 5 zákona. Smlouva s KÚ Kraje Vysočina zpracování posudku byla podepsána 2. 9. 2007

- Vyhotovený posudek byl předložen dne: 2. 10. 2007.

- Závěry zpracovatele posudku :

Zpracovatel posudku považuje dokumentaci  o hodnocení vlivů stavby na životní prostředí za odpovídající. Zpracovatel posudku po posouzení  doporučuje příslušnému orgánu vydat souhlasné stanovisko pro realizaci záměru ve variantě navržené oznamovatelem za respektování podmínek dle bodu III.3. tohoto stanoviska.

- Závěry z veřejného projednání: bude doplněno později

6. Seznam subjektů, jejichž vyjádření jsou ve stanovisku zčásti nebo zcela zahrnuta

K předložené dokumentaci se v rámci posuzování vyjádřily tyto subjekty:

Vyjádření příslušné obce:

- Obec Okřešice se k dokumentaci  nevyjádřila

Vyjádření veřejnosti:

- Vyjádření  občanů obce  (podepsáno deseti občany),  ze dne 30. 7. 2007

Vyjádření dotčených orgánů státní správy:

- Česká inspekce životního prostředí, OI Brno, ze dne 20.7.2007 čj. 47/IPP/0719289.02/07/BLV

- Česká inspekce životního prostředí, OI Havlíčkův Brod, ze dne 31.7.2007 čj. 46/ŘI/0719200.02/07/HZH

- Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina, územní pracoviště Třebíč, ze dne 17.7. 2007 zn. KHSV-TR-HOK-3140/07/Štěp

- Krajská veterinární správa v Třebíči , ze dne 3.7.2007 zn. KVSJ-TR/3548/2007

- Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí, ze dne 18.7. 2007 č.j. OŽP 3830/2007-84167/07/EIA

III. HODNOCENÍ ZÁMĚRU

III.1. Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich velikosti a významnosti

Jak je patrné z probíhajícího procesu posuzovaní vlivů na životní prostředí, z hlediska velikosti a významnosti se jako nejvýznamnější jeví vlivy provozu areálu na ovzduší a vlivy na obyvatelstvo, dále vlivy na vodu a vodní hospodářství a půdu ve vztahu k záboru půdy ze ZPF a k aplikaci  statkových hnojiv. Ostatní vlivy na další složky životního prostředí lze označit za malé a málo významné a řešitelné konkrétními opatřeními.  Při respektování navržených doporučení ve stanovisku o hodnocení vlivů na životní prostředí lze vyslovit souhlas s realizací předloženého záměru.

Zápachové látky a amoniak by se za běžných rozptylových podmínek  neměli nadmíru šířit do obytné zástavby obce a neměly by tak narušovat pohodu obyvatelstva. Z uvedeného návrhu ochranného pásna je zřejmé, že výhledový stav areálu nebude zasahovat obytnou zástavbu.  Stáje budou vybaveny moderními a emisně příznivými technologiemi vzdušných otevřených silně provětrávaných  stájí, které jsou v tomto ohledu výhodné.

Pokud se týká možnosti ovlivnění obyvatel obce hlukem je třeba zdůraznit, že ve stájích bude probíhat přirozená výměna vzduchu bez použití ventilátorů. Hlučnost ventilátorů použitých pro chladící agregáty nádrží na mléko je minimální a  vzdálenost od obytné zástavby dostatečná natolik, aby ani noční provoz ventilátorů neovlivňoval pohodu obyvatel. Příliš se nezmění  ani akustické zatížení spojené s dopravou do střediska, neboť bude vybudováno nové napojení areálu mimo obytnou zástavbu opce.

Potencionální negativní  vlivy na povrchovou a podzemní vodu  jsou eliminovány vodotěsným řešením podlah stájových prostor a realizací vodotěsného hnojiště a  nádrže na skladování tekutých odpadů z hnojiště a dojírny, včetně kanalizace ve smyslu platných vodohospodářských předpisů.

U  navržené nádrže budou provedeny zkoušky vodotěsnosti. Rovněž  podlahy ve stájích, hnojné koncovce musí být také provedeny jako vodotěsné.

Hydrologické změny v důsledku realizace stavby se nepředpokládají  a lze konstatovat, že stavba nebude mít žádný  negativní vliv na hladiny podzemních vod, průtoky či vydatnost vodních zdrojů. Plánovaná výstavba neovlivní zásadně odvodnění dané lokality ani nezmění charakter odvodnění celé oblasti.

Protože významný plošný zdroj potencionálního znečištění představuje aplikace  statkových hnojiv je základní podmínkou ochrany povrchových a podzemních vod v katastru investora nutná pravidelná aktualizace plánu hnojení podniku při respektování zvláště chráněných území a jejich ochranných pásem, údolních niv toků, okrajů rybníků.

Vlivy posuzovaného provozu farmy na půdu jsou při respektování uvedených zásad aplikace organických hnojiv na zemědělské pozemky spíše pozitivní, záměr nezasahuje ani  do horninového prostředí a negeneruje vlivy na území, chráněná podle horního zákona.

III.2. Hodnocení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň poznání pokud jde o znečišťování životního prostředí

Smyslem navrženého záměru je racionalizace a intenzifikace chovu skotu do jednoho areálu. Stávající stáje v Budíkovicích, které technologicky nevyhovují požadavkům progresivního moderního chovu skotu budou zrušeny.

Investor se rozhodl v návaznosti na stávající areál chovu skotu vybudovat nové moderní stáje pro odchov mladého skotu a výkrm prasat s volným stelivovým kotcovým ustájením a zbudovat nové betonové hnojiště s jímkou na uskladnění kejdy a dešťových vod z kontaminovaných ploch. Dále bude v rámci výstavby provedena rekonstrukce některých stájí ve stávajícím areálu. Zamýšlenou výstavbou by měla vzniknou ucelená  moderní farma pro chov skotu a prasat.

Moderní technologie ustájení a krmení zvířat umožňují vytvořit  velice dobré podmínky pro pobyt zvířat a vysokou úroveň obsluhy. Hlavními znaky navrhovaného řešení jsou technická jednoduchost, kvalitní a spolehlivá technologie v níž je možné relativně levně „vyrábět“  finální produkty – syrové kravské mléko, vepřové a hovězí maso.

Navrhovaná technologie provozu nových stájí je řešena již na základě nejnovějších poznatků z oblasti chovu zvířat, etologie, využití nejmodernějších technických prvků.

Každý provozovaný stájový objekt působí do určité míry  negativně na své okolí. Intenzita negativního působení je přímo závislá nejen na druhu a počtu ustájených zvířat, ale i  na technickém řešení objektů pro chov, na krmných technologiích, napájení a odklizu exkrementů zvířat a na příslušné technologické kázni.

Pokud se týká vlastního technického řešení objektů mohu zcela jednoznačně   konstatovat, že technické a technologické řešení při dodržení podmínek řádného provozování navrženého ustájení v lehkých částečně otevřených  konstrukcí stájí, včetně zabezpečení intenzivního  provětrávání s odvodem emisí amoniaku a zápachu, odpovídá současným progresivním světovým zvyklostem řešení stájí pro chov skotu. I výkrmna prasat je řešena jako přirozeně provětrávaná stáj o dostatečné kubatuře s hřebenovou ventilační štěrbinou bez použití ventilátorů.

Zabezpečení manipulace s látkami ohrožujícími zejména povrchové a podzemní vody -  chlévská mrva a tekuté odpady ze stájí a ze stávající stáje dojnic je v souladu s dnešními požadavky na ochranu životního prostředí (i s ohledem na dořešení skladovací kapacity kejdy ze stávající stáje dojnic v nové jímce).

Venkovní vzhled stájí bude v zásadě podobný stávajícím s výraznou horizontální hmotou. Celkové začlenění do rámce krajiny se zásadně nezmění, neboť nová část areálu navazuje na stávající.

Ke zmírnění vlivu stavby na krajinný ráz se předpokládá výsadba ochranné zeleně na hranicích areálu, zejména na straně pohledově významné tj. ve směru od silnice Okřešice - Budíkovice a ve směru pohledu od obce Okřešice.

I když je  veškeré technické řešení je navrženo na vysoké úrovni, nelze případnou havárii zcela vyloučit. Může postihnout jednak vnitřní technologické systémy, ale i zvířata a uložené suroviny. Mohou nastat  havárie vnitřní infrastruktury  jednotlivých objektů a mohou také postihnout  aplikované dopravní systémy nebo jejich dílčí funkční složky.

Při havárii dopravních prostředků nemůže s ohledem na charakter a druh hlavních a vedlejších produktů dojít k vážnějšímu ohrožení širokého okolí, ale pouze k lokálnímu. Nejúčinnější prevencí z tohoto pohledu se jeví naprostá kázeň, pravidelné kontroly technického stavu jednotlivých zařízení a poučení odpovědných pracovníků.

Nově navrhovaná jímka na tekuté odpady a kejdu musí být vybavena atestem o vodonepropustnosti a zařízením pro detekci případných netěsností a vizuální kontrolu naplnění jímky. Pro případ možné havárie je nutné vypracovat havarijní plán, podle kterého je provozovatel i kdokoli jiný povinen postupovat, pokud havárii zjistí.

Jedním z hlavních preventivních předpokladů je zachování všech bezpečnostních režimů ve výrobních a skladovacích objektech, dodržování technologické kázně a pravidelné kontroly dodržování těchto opatření.

Navržená technická i technologická opatření, charakter chovu, technologické postupy i navrhované stavebně technické řešení, v případě řádného vybudování podlah ve stájích,  skladovacích prostor na statková hnojiva (hnůj i tekutá), splaškové kanalizace a jejich následné kontroly těsnosti, zajišťují jistotu proti případným nekontrolovatelným únikům skladovaných látek a následným znehodnocením povrchových i podzemních vod. V doporučeních předkládaného posudku a v návrhu stanoviska je formulována řada podmínek, které by dle názoru zpracovatele posudku měly výrazným způsobem omezovat negativní vlivy na jednotlivé složky životního prostředí.

III.3. Návrh opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů záměru na životní prostředí včetně povinností a podmínek pro sledování a rozbor vlivů na životní prostředí

Při projektové přípravě a výstavbě:

Součástí stavby budou nepropustné izolované podlahy stájí a manipulačních ploch u stáje, plochy hnojiště a výdejní plochy u jímky. Skladovací jímka bude opatřena detekčním systémem a stavebně zabezpečenou výdejní plochou.

Ke kolaudaci budou předloženy protokoly o nepropustnosti všech podlah, manipulačních ploch, jímek a všech prvků stájové kanalizace provedené dle ČSN 75 09 05

Zpracovat a ke kolaudaci stavby předložit aktualizovaný plám organického hnojení, který bude v souladu s nařízením vlády č. 103/2003 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech

Zpracovat havarijní plán podle požadavků vyhlášky č. 450/2005 Sb. a tento předložit ke schválení vodohospodářskému orgánu, s jehož obsahem budou seznámení všichni  pracovníci farmy

Pokud budou budovány vlastní vodní zdroje je třeba pro tyto provést hydrogeologický průzkum a následně požádat o jejich povolení vodohospodářský orgán

v následujících stupních projektové dokumentace specifikovat prostory pro shromažďování jednotlivých druhů odpadů, zejména pak odpadů kategorie ´´N´´ a ostatních látek škodlivých vodám,  tyto budou ukládány pouze ve vybraných a označených prostorách  v souladu s legislativou v oblasti ochrany vod a odpadovém hospodářství

v prováděcích projektech stavby budou upřesněny jednotlivé druhy odpadů z výstavby, jejich množství a předpokládaný způsob využití respektive zneškodnění

dodavatel stavby vytvoří v rámci zařízení staveniště podmínky pro třídění a shromažďování jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti odpadového hospodářství, o vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich zneškodnění nebo využití bude vedena odpovídající evidence

dodavatel stavby předloží ke kolaudaci stavby specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých v průběhu výstavby a doloží způsob jejich využití respektive zneškodnění

průběžně likvidovat stavební odpady a ukládat je na  k tomu určené skládky a to v souladu se zákonem 185/2001 Sb. a příslušnými navazujícími vyhláškami MŽP.

v dalším stupni projektové dokumentace předložit projekt sadových úprav (nejdéle pro stavební povolení) s tím, že budou respektovány  především následující zásady:

- realizovat sadové úpravy zejména po jižním a jihovýchodním okraji nového areálu a to formou kombinované pásové výsadby listnatých stromů a keřů domácí druhové provenience

- ponechat  a doplnit stávající vzrostlé dřeviny na jižní hranici areálu

- u nadzemních jímek (stávajících i navrhované) předsadit z jižní strany skupinu stromů

důsledně rekultivovat v rámci sadových úprav všechny plochy zasažené stavebními pracemi z důvodu prevence ruderalizace území a šíření alergenních  plevelů

při výstavbě provést zábor jen nejnutnější plochy zemědělské půdy

zajistit řádné sejmutí a využití kulturní vrstvy půdy, případný odvoz nevyužitého přebytku projednat s orgánem ochrany ZPF

v průběhu výstavby zabezpečit řádné nakládání s výkopovou zeminou, vyloučit ukládání odpadů do půdy

ochranné pásmo chovu zvířat vyhlásit územním rozhodnutím stavebního úřadu ve variantě uvedené v příloze č. 8 posudku s tím, že hranici ochranného pásma by bylo možné vést po hranicích dotčených pozemků

jímka musí být vybavena  kontrolním systémem pro zjišťování případných úniků  skladovaných odpadních vod a signalizačním zařízením stavu její naplněnosti

výdejní plocha u jímky musí být řešena jako nepropustná, která bude od okolního terénu oddělena a vyspádována tak, aby nedocházelo k vnikání dešťových vod z okolního terénu na tuto plochu, plocha bude odkanalizována zpět do jímek

Ke kolaudaci stájí je třeba doložit zpracovaný provozní řád velkého zdroje znečišťování ovzduší a plán zavedení zásad správné zemědělské praxe (dle nařízení vlády č. 615/2006 je toto povinné).

Ve fázi provozu :

zajistit  péči o vysazené dřeviny pod dobu 5ti let po výsadbě

zajistit udržování celého areálu v čistotě a zabezpečování údržby a ošetřování  zeleně v areálu   i jeho okolí.

všechny mechanizmy musí být v dokonalém technickém stavu zejména z hlediska možných úkapů ropných látek

v případě úniku ropných látek na terén zneškodnit zasaženou zeminu podle zásad nakládání s nebezpečnými odpady

zabraňovat kontaminaci dešťových vod látkami škodlivými vodám, včasným vyvážením jímek, čistotou provozu, zabezpečením kadaverů (zajištění odvozu do veterinárního asanačního ústavu)

Bude dbáno na omezování prašnosti z komunikací jejich úklidem případně kropením v době sucha.

Vyvážení splaškových vod z hygienických zařízení zajistit smluvně na některou z kapacitně vyhovujících ČOV v okolí

Vyvážení kejdy, hnoje a močůvky provádět v době, kdy jsou volné plochy zemědělské půdy a kdy jsou vhodné klimatické podmínky.

Je třeba zajistit řádný provoz jímky na hnojůvku  – včetně kontroly hladiny v jímce a včasného vyvážení obsahu jímky (při dosažení 90 % užitečného objemu). Obsah jímky nebude průběžně míchán, aby byly vytvořeny podmínky pro vznik přírodní krusty na hladině k zakrytí hladiny v jímce.

zabezpečit pravidelné vyvážení chlévské mrvy a tekutých statkových hnojiv podle zpracovaného harmonogramu hnojení a jejich řádnou aplikaci za optimálního  počasí  na pozemky určené hnojařským plánem s využitím vhodných  aplikačních prostředků

Při hnojení kejdou a hnojem používat referenční a ověřené snižující technologie emisí amoniaku při polním hnojení a včasné zapravování kejdy a hnoje do půdy

Dále je třeba se zaměřit na provoz výdejní plochy u jímky, udržovat ji v čistotě a provádět pravidelné čištění odtokového potrubí odvádějícího úkapy kejdy, hnojůvky a kontaminované dešťové vody z této plochy  do skladovací jímky.

obsah jímky sloužící ke skladování odpadních vod ze sociálního zařízení, bude likvidován na ČOV

pravidelně provádět zkoušku nepropustnosti u skladovacích prostor na tekuté odpady v intervalech daných legislativou  (dle § 6 odst. c. vyhl. č.  191/02 Sb. )

zajistit vedení předepsané evidence odpadů v souladu s platným zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb. a příslušnými navazujícími vyhláškami MŽP

používání statkových hnojiv musí být v souladu s § 9 zák. č. 156/98 Sb., O hnojivech, ve znění pozdějších zákonů a prováděcími předpisy k tomuto zákonu

při aplikaci statkových hnojiv zajistit územní ochranu okolí vodních ploch, vodních toků - ve smyslu platných metodik dodržet ochranné pásmo těchto povrchových vod

vypracovat provozně organizační řády pro provádění dezinfekce, dezinsekce a deratizace

důsledně zajistit všechna protinákazová opatření podle příslušných předpisů

udržovat  komunikace v  čistém stavu,  zejména  při  manipulaci  s  chlévskou  mrvou

Budou používány výhradně chemické látky a chemické přípravky schválené pro použití v ČR nebo EU.

Na chemické  látky (přípravky), které vykazují nebezpečné vlastnosti bude zajištěn postup stanovený platnou legislativou (bezpečnostní listy i na pracovištích, školení pracovníků, zpracována pravidla bezpečné práce  apod.)

Bude dbáno na to, aby při provozu stájí nebyly provozovány žádné zdroje hluku, které by zatěžovaly nadměrně okolí farmy. Nutno dbát na technický stav zařízení, která by mohla hlukovou pohodu negativně ovlivňovat.

Opatření, které je nutno dodržet při případném ukončení záměru:

v případě likvidace chovu z důvodů zooveterinárních  zajistit důslednou ochranu obyvatel podle hygienických předpisů a směrnic, ochrany prostředí, zejména vod před vlivy použitých chemických látek, sanaci chovu provádět mj. podle zásad nakládání s odpady z kategorie nebezpečných odpadů

v případě likvidace objektu (po požáru atp.) postupovat v souladu s předpisy o odpadovém  hospodářství z titulu původce odpadu a v souladu se stavebním zákonem ohledně likvidace staveb, analogie platí pro případnou likvidaci objektů z důvodu vzniku závažných   epidemiologických situací

4. Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivů na životní prostředí

Předložený materiál v podstatě neobsahuje, protože oznamovatel předložil záměr jednovariantně.   Při přípravě záměru byla zvažována varianta  rekonstrukce areálu v Budíkovicích i technologická varianta výstavby bezstelivových stájí, které byly při přípravě záměru  vyhodnoceny jako nevhodné.

Z těchto důvodů byla vybrána  varianta nové výstavby v přímé návaznosti na areál, v dostatečné vzdálenosti od obytné zástavby obce.

V dokumentace je komplexně řešena tato jediná varianta, spočívající v popsané výstavbě stájí skotu a prasat s výstavbou hnojiště a nádrže na odpadní vody. Zamýšlenou výstavbou by měla vzniknou ucelená farma pro chov hospodářských zvířat.

5. Vypořádání vyjádření k dokumentaci a k posudku

III.5.2. Vypořádání vyjádření k posudku:

Všechna vyjádření k dokumentaci byla v posudku podrobně okomentována a vypořádána.

III.5.2. Vypořádání vyjádření k posudku:

Případné připomínky k posudku budou do stanoviska zahrnuty následně.

6. Stanovisko příslušného úřadu z hlediska přijatelnosti vlivů záměru na životní prostředí s uvedením podmínek pro realizaci záměru, popřípadě zdůvodnění nepřijatelnosti záměru.

Krajský úřad  kraje Vysočina, odbor životního prostředí, jako příslušný orgán podle § 22  zákona č. 100/02 Sb., o posuzování  vlivů na životní prostředí v souladu s § 10  téhož zákona

Vydává

souhlasné stanovisko

k záměru výstavby

Rozšíření chovu hospodářských zvířat, Ing. Neuman, Okřešice

V posuzovaném rozsahu s tím, že podmínky uvedené ve stanovisku budou respektovány a zohledněny v územním a stavebním řízení a zahrnuty jako podmínky těchto správních řízení.

Datum vydání stanoviska:

Otisk razítka příslušného úřadu:

Jméno, příjmení a podpis pověřeného zástupce příslušného úřadu:

PŘÍLOHA

- Vyjádření  občanů obce   ze dne 30. 7. 2007

- Vyjádření České inspekce životního prostředí, OI Brno k dokumentaci  ze dne 20.7.2007 čj. 47/IPP/0719289.02/07/BLV

- Vyjádření České inspekce životního prostředí, OI Havlíčkův Brod k dokumentaci  ze dne 31.7.2007 čj. 46/ŘI/0719200.02/07/HZH

- Vyjádření Krajské hygienická stanice Kraje Vysočina, územní pracoviště Třebíč, dne 17.7. 2007 zn. KHSV-TR-HOK-3140/07/Štěp

- Vyjádření Krajské veterinární správy v Třebíči k dokumentaci ze dne 3.7.2007 zn. KVSJ-TR/3548/2007

- Vyjádření Městského úřadu Třebíč, odbor životního prostředí dne 18.7. 2007 č.j. OŽP 3830/2007-84167/07/EIA

- Doplněk dokumentace (Ing. Charouzek)

- Katastrální mapa návrhu OPCHZ se zakreslením navrhované změny hranice OP

Autorizace  - Osvědčení odborné způsobilosti zpracovatele posudku

Příloha č. 1

Příloha č. 2

Příloha č. 3

Příloha č. 4

Příloha č. 5

Příloha č. 6

Příloha č. 7

Příloha č. 8

Příloha č. 9