Ing. Josef Charouzek

posuzování vlivů na životní prostředí, stavební akustika, chemické látky,

odborné posudky ovzduší, poradenství

393 01 PELHŘIMOV, Menhartova 1559

Telefon,fax: 565323942        Mobil: +420602476567        E-mail: jcharouzek@email.cz

# OZNÁMENÍ

podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 163/2006 Sb.,

v rozsahu dle přílohy č. 4.

Název: 	Dostavba zemědělského areálu Dolní Lhotka

Investor: 	Zemědělské družstvo Maleč

Maleč čp. 49

582 76 MALEČ

V Pelhřimově květen 2007.

## DOSTAVBA ZEMĚDĚLSKÉHO AREÁLU

## DOLNÍ LHOTKA

# Oznámení v rozsahu dokumentace

# podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 93/2004 Sb. a zákona č. 163/2006 Sb.,v rozsahu dle přílohy č. 4.

Vypracoval:			Ing. Josef Charouzek

#### Oprávněná osoba: 		Ing. Josef Charouzek

Osvědčení č.j.: 1323/ 218/ OPVŽP / 99 ze dne  24.3.1999.

Prodloužení autorizace č.j. 49310/ENV/05 ze dne 11.1.2006.

OBSAH :

###### Část A.  Údaje o oznamovateli								6

Část B.     Údaje o záměru									7

B.I. Základní údaje   										7

- Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č.1					7

- Kapacita záměru									7

- Umístění záměru									7

- Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry			7

- Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných

variant a hlavních důvodů pro jejich výběr resp. odmítnutí			8

- Popis technického a technologického řešení záměru				9

- Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení		12

- Výčet dotčených územně samosprávných celků					12

- Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst.4 a správních úřadů,

které budou tato rozhodnutí vydávat 						12

B.II. Údaje o vstupech  									13

Půda											13

Voda											13

Ostatní surovinové a energetické zdroje						14

Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu						15

Doplňující údaje									17

B.III.Údaje o výstupech									18

- Ovzduší										18

- Odpadní vody									23

- Odpady										24

- Ostatní										27

- Doplňující údaje									30

Část C. Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území				32

C.I. Výčet nejzávažnějších environmetálních charakteristik dotčeného území		32

C.II.Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území		33

1.      Ovzduší										33

2.      Vody										34

3.      Půda										37

4.      Geomorfologie a geologie					                       38

5.      Horninové prostředí a přírodní zdroje						40

6.      Fauna a flóra									40

7.      Ekosystémy								            41

8.      Krajina									            42

9.      Obyvatelstvo                                                                                                    43

10.    Hmotný majetek,kulturní památky						43

C.III.Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z

hlediska jeho únosného zatížení							44

Část D. Komplexní charakteristika  a hodnocení vlivů záměru na obyvatelstvo

a  životní   prostředí									46

D.I.Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a

životní prostředí  a hodnocení jejich velikosti a významnosti				46

Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů.			46

Vlivy na ovzduší a klima								52

Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické

charakteristiky									53

Vlivy na povrchové a podzemní vody						53

Vlivy na půdu									54

Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje					54

Vlivy na faunu , flóru a ekosystémy						54

Vlivy na krajinu									54

Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky					55

D.II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich 	55

velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních vlivů

D.III. Charakteristika environmetálních rizik při možných haváriích a nestandardních

stavech											56

D.IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení,snížení, popřípadě kompenzaci

nepříznivých vlivů na životní prostředí						56

D.V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů při

hodnocení vlivů									            58

D.VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při

zpracování dokumentace								59

Část E. Porovnání variant řešení  záměru							60

Část F.  Závěr										61

Část G. Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru			62

Část H.  Přílohy										65

Část I.   Údaje o zpracovateli oznámení (dokumentace)					68

Ú V O D

Ve stávajícím zemědělském areálu Dolní Lhotka je ZD Maleč provozováno několik objektů chovu skotu. Tento areál je přímo navázán jihozápadním směrem na zástavbu obce Dolní Lhotka a proto bylo provozovatelem rozhodnuto některé objekty v areálu stavebně upravit a provést dostavbu další stáje pro dojnice dále od zástavby obce a tím i oddálit negativní vlivy z chovu hospodářských zvířat od zástavby obce.

Navrhovaná varianta dostavby je pak předkládaná k posouzení jako jediná.

Seznam použitých zkratek

ČHMÚ	Český hydrometeorologický ústav

E.I.A		Environmental Impact Assesment - posuzování vlivů na životní prostředí

MZe ČR	ministerstvo zemědělství České republiky

MŽP ČR	ministerstvo životního prostředí České republiky

OHO		objekt hygienické ochrany

OHS		okresní hygienická stanice

OP		ochranné pásmo (bez specifikace)

OkÚ		okresní úřad

KÚ		krajský úřad

OÚ		obecní úřad

PHO		pásmo hygienické ochrany

RŽP		referát životního prostředí

US  		urbanistická studie

ÚPD		územně plánovací dokumentace

ÚPNSÚ	územní plán sídelního útvaru

ÚSES		územní systém ekologické stability

ZPF		zemědělský půdní fond

ŽV		živočišná výroba

D 		dojnice

Tm		telata - mléčná výživa

DJ		dobytčí jednotka (500 kg živé hmotnosti)

OUER		evropská pachová jednotka

VKP               významné krajinné prvky

BK		biokoridory

BC		biocentra

DOSS		dotčené orgány státní správy

EVL		evropsky významné lokality (NATURA 2000)

PO		ptačí oblasti (NATURA 2000)

WHO		Světová zdravotnická organizace

ČÁST  A

##### A.ÚDAJE O OZNAMOVATELI.

Obchodní firma :

Zemědělské družstvo Maleč

Maleč čp. 49

582 76 Maleč

IČ :  150 58 751

Sídlo oznamovatele:

O Maleč čp. 49

582 76 Maleč

Místo stavby:

Stávající zemědělský areál Dolní Lhotka

Oprávněný zástupce - oznamovatel:

Ing. Vít Šimon – předseda družstva

Tel./fax  569 693 600, mobil 602 792 710

E-mail: simon@zdmalec.cz

Zpracovatel oznámení:

Ing. Josef Charouzek

Menhartova 1559

393 01 Pelhřimov

IČ  18312 594         DIČ  CZ 461006129

Tel/ fax: 565 323 942, mobil 602 476 567

E-mail: jcharouzek@email.cz

ČÁST  B

B.  ÚDAJE  O ZÁMĚRU

B.I. Základní údaje

1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č.1:

Dostavba zemědělského areálu Dolní Lhotka

Ve smyslu zákona č. 100/ 2001 Sb., ve znění zákona č. 93/2004 Sb. a ve znění zákona 163/2006 Sb., se jedná o změnu záměru z kategorie I, položka 1.7. chov hospodářských zvířat s kapacitou od 180 DJ, sloupec B - podléhající působnosti krajského úřadu – v tomto případě KÚ kraje Vysočina.

2. Kapacita (rozsah ) záměru:

Současný stav:

Obj. č. 01. Teletník – 160 telat v RV  PŽH 140 kg        			 44,8 DJ

Obj. č. 02   Kravín – 80 krav na sucho a v porodně PŽH 600 kg -  		 96,0 DJ

Obj. č. 03   Kravín  – 80 dojnic při PŽH 550 kg                              		 88,0 DJ,

Obj. č. 04   Kravín – 160 dojnic PŽH 550 kg , vazná stelivová stáj	           176,0 DJ

Obj. č. 05   Boudy pro telata 80 telat v MV  PŽH 75 kg          		 12,0 DJ

Celkem současný stav v areálu...……………………………………………..416,8 DJ

Plánovaný stav :

Obj. č. 01. Teletník – 160 telat 0- 6 měs.  PŽH 110 kg        			 35,2 DJ

Obj. č. 02   Kravín – 70 krav na sucho a v porodně PŽH 600 kg -  		 84,0 DJ

Obj. č. 03   Kravín  – 60 krav na sucho PŽH 550 kg                              	 66,0 DJ,

Obj. č. 04   Kravín – 200 dojnic PŽH 550 kg 			           220,0 DJ

Obj. č. 05   Boudy pro telata – budou zrušeny

Obj. č. 06   Nový kravín -360 dojnic PŽH 550 kg,volná bezstelivová        396,0 DJ

Celkem současný stav v areálu...……………………………………………..801,2 DJ

V důsledku realizace nové stáje a úprav stáje 04 se zvýší stavy v areálu o 384,4 DJ.

Součástí  záměru je ještě dostavba nové dojírny s mléčnicí a nové skladovací jímky na kejdu.

3. Umístění záměru :

Kraj:			Vysočina

Obec: 			Maleč, místní část Dolní Lhotka

Katastrální území :	Horní Lhotka

4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry.

Charakterem se jedná o novostavbu stáje pro dojnice v bezstelivovém ustájení na roštech s přirozeným intenzivním větráním stáje a rekonstrukci sávajícího kravína z vazného stelivového ustájení na volné ustájení. Záměr bude realizován formou rozšíření stávajícího zemědělského areálu, se záměrem zlepšit komfort ustájení přechodem na progresivní technologii chovu skotu. V nových objektech- produkční stáj dojnic, dojírna s mléčnicí a skladovací jímka na kejdu - bude zaručena ekologická bezpečnost stáje – nepropustné podlahy s hydroizolací, nepropustná kejdová kanalizace, nepropustná skladovací jímka na kejdu s detekčním systémem, dokonalé větrání stáje. Kontaminované vody z manipulačních ploch, odpadní vody z dojírny s mléčnicí a kejda skotu bude odklízena gravitačním odtokem do nové čerpací a 2 skladovacích železobetonových kruhových nezakrytých jímek opatřených hydroizolací  a detekčním systémem .

V rámci stavby farmy nebude řešena stavba kafilerního boxu - provozovatel farmy využije stávající prostory v areálu pro uložení kadaverů před odvozem asanační firmou.

V areálu jsou vybudovány skladovací kapacity pro objemná krmiva – silážní žlaby, seník, sklad steliva.

Předkládaný záměr nelze a není potřeba kumulovat s jinými záměry.

5.  Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu  zvažovaných variant a hlavních důvodů pro jejich výběr resp. odmítnutí:

Záměr řeší zásadní potřebu komfortního ustájení produkčních dojnic a kvalitní ošetření nadojeného mléka, v souladu se všemi platnými předpisy zohledňujícími vliv na životní prostředí. Dojnice budou ustájeny ve volných, bezstelivových stájích s intenzivním přirozeným větráním. Kejda a kontaminované vody budou skladovány v nové železobetonové kapacitně odpovídající nepropustné skladovací jímce s výdejní plochou. Budou dodrženy skladovací kapacity tak, aby termíny aplikace kejdy, hnoje a hnojůvky byly v souladu s  plánem organického hnojení oznamovatele.

Ve smyslu zákona č. 100/ 2001 Sb., ve znění zák. č. 163/2006 Sb.  podléhá stavba stájí v uvedeném rozsahu řešená jako dostavba stávajícího areálu, posouzení ve zjišťovacím řízení jako změna záměru.

Jedná se o stavbu ve smyslu stavebního zákona, na níž je potřebné stavební povolení. Pro vydání stavebního povolení  ve smyslu zákona č.183/2006 Sb., stavebního zákona  je potřebný projekt stavby.  Pro vydání stavebního povolení je třeba pořídit vyjádření dotčených orgánů státní správy. Projekt pro stavební povolení není dosud zpracován.

Charakterem se jedná o stavbu klasických objektů živočišné výroby jako nové stáje pro chov  skotu, realizované formou novostavby na pozemcích navazujících na stávající zemědělský areál.

Zvažované varianty:

V průběhu přípravy investice bylo uvažováno pouze s jednou variantou umístění stáje – dostavba nové stáje přímo ve vazbě na stávající objekty v zemědělském areálu Dolní Lhotka, které jsou ale v těsné blízkosti zástavby obce. Dostavba nové stáje ve vzdálenější části areálu a následné změny v organizaci chovu ve stávajících stájích v areálu budou mít za následek odsunutí emisního středu dále od zástavby obce, což lépe vyhovuje zájmům ochrany stávající zástavby v obci. V průběhu přípravy záměru pak byla tato varianta vybrána jako jediná, která je předkládána k posouzení v procesu EIA.

Varianta I. – umístit nové stáje na jižním okraji stávajícího zemědělského areálu, částečně na zemědělské půdě, dále od zástavby obce . Tato varianta umístění byla zvolena jako jediná a bude podrobena procesu zjišťovacího řízení. Stavba si vyžádá zábor zemědělské půdy. V návaznosti na to se zruší stávající stáj kravína K 96 v obci Chuchel, kde je dnes ustájeno 96 krav a 10 telat v MV, dále se sníží stájová kapacita kravína v obci Rušínov o 100 krav. Snížení v důsledku uvedených změn bude o cca 218 DJ, čímž bude kompenzován v úvodu uvedený nárůst kapacity o 384,4 DJ.

Nulová varianta:

Při zachování stávajícího stavu budou i nadále využívány stávající stavebně zchátralé objekty, bez možnosti zavedení nových moderních způsobů ustájení v nich. Koncentrace zvířat v těchto stájích pak neumožňuje zavedení opatření snižujících vlivy staveb na jejich okolí, na což doplácí zejména sousední obytná zástavba v obci. Zachování stávajících stájí ve stávajícím rozsahu pak má za následek malou produktivitou práce, malou ekologickou bezpečností s velkou náročností na údržbu již dožívajících objektů. Při zachování stávajícího stavu nebude mít zemědělský podnik naplněnu potřebnou stájovou kapacitu, respektive bude nucen provozovat chov skotu i nadále v některých nevyhovujících stájích. Zemědělský podnik pak bude i nadále nucen nahrazovat  nedostatek statkových hnojiv používáním hnojiv průmyslových, což je pro životní prostředí méně příznivé a více to ovlivní podzemní  a povrchové vody vyplavovanými živinami, které nejsou dostatečně navázány na organickou hmotu, která v půdě chybí .

Varianty rekonstrukce stávajících objektů živočišné výroby v obcích, kde jsou stávající stáje  byly vyloučeny s ohledem na umístění stájí v přímé vazbě na obytnou zástavbu obce a tedy nedodržení ochranného pásma ve vztahu k chráněné zástavbě obcí.

Dále bylo zvažováno, zda řešit stelivové nebo bezstelivové ustájení. Bylo rozhodnuto projekčně řešit novou stáj pro produkční dojnice jako volnou, boxovou, bezstelivovou na roštech s gravitačním odtokem kejdy ze stáje do čerpací jímky a následným čerpáním do nové skladovací jímky se skladovací kapacitou cca 6 měsíců. Rekonstruovaná stáj pak bude upravena z vazné na volnou stáj stelivovou, obsluhovanou mobilní mechanizací se zachováním denního odvozu hnoje k uložení na stávající stavebně zabezpečené hnojiště nebo na dočasné skládky hnoje na poli. S tímto způsobem ustájení má investor dobré zkušenosti .

Po zvážení popsaných variant se  zemědělský podnik  rozhodl pro popsanou variantu jako jedinou, která svým odstupem od zástavby obce zaručuje možnost zřízení ochranného pásma a tím i dostatečnou ochranu obce před působením emisí amoniaku a pachových látek.

Tato varianta je pak zpracována v oznámení záměru a předkládána k posouzení jako jediná. Pro tuto  variantu hovoří mimo jiné tyto argumenty:

- vzniknou nové moderní stáje chovu skotu, což umožní lépe využívat výměru zemědělské půdy na které zemědělský podnik hospodaří;

- doprava související s provozem stájí proběhne převážně mimo chráněnou zástavbu obce, při vyvážení kejdy, hnoje a hnojůvky  se značně sníží možnost znečištění komunikací v obci;

- stavbou nových  stájí  se výrazně zvýší produktivita práce a zlepší komfort ustájení;

- v obcích, kde je značná část obyvatel zaměstnána v zemědělství nevzniknou sice nové pracovní příležitosti, ale stávající zůstanou zachovány.

6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru:

Členění stavby:

SO1 Produkční stáj dojnic

SO2 Dojírna s mléčnicí

SO3 Skladovací jímka na kejdu

SO4 Jímka na splaškové vody

SO5 Rekonstrukce stáje K 174

SO6 Komunikace

SO7 Terénní a sadové úpravy

KAPACITA STÁJÍ:

  - SO1 Produkční stáj dojnic		360 dojnic

  - SO4 Rekonstruovaná stáj K 174       200 dojnic

S0 1 Produkční stáj dojnic:

Volná boxová stáj je řešena jako bezstelivová na roštech, šestiřadá se středovým krmným průjezdem. Kapacita stáje 360 kusů. Na středový krmný stůl oboustranně navazují krmiště  a vždy tři řady lehacích boxů s hnojnou chodbou. Dojnice budou rozděleny do 4 skupin. Krávy budou ustájeny v lehacích boxech na lehacích matracích se zaroštovaným chodbami. Pod železobetonovými rošty budou kanály, odkliz kejdy do skladovací jímky je přeronovým způsobem (systémem).

Zakládání krmiva bude prováděno mobilně krmným vozem.

Napájení dojnic bude zajištěno z temperovaných napájecích žlabů umístěných v jednotlivých skupinách v průchodech do krmiště.

Dojení ustájených dojnic bude prováděno v nové rybinové dojírně 2 x 12 dojících míst (alternativně je uvažováno okruhové dojírně). Ta je spolu s čekárnou před dojením a mléčnicí řešena v samostatném objektu.

Půdorys stáje 86,4 x 34,3 m. Základy objektů budou tvořit betonové monolitické patky a základové pasy pod štítovými sloupy. Patky i základové pasy jsou částečně armovány. Základní nosnou konstrukci objektu bude tvořit ocelová konstrukce. Střecha dřevěné krokve po vlašsku, střešní krytina „Vltava“ kombinovaná s pásy průsvitné vlnovky. V celé délce střechy bude hřebenová větrací štěrbina. Opláštění podélných stěn stáje bude do výšky 1,4 m vyzděno. Zbývající část podélných stěn tvoří větrací otvory opatřené opěrnými sítěmi a svinovací plachtou. Štíty objektu budou vyzděny s osazením dřevěných vrat.

Všechny podlahy budou betonové dřevem hlazené, v místě pohybu ustájených zvířat s podélným rýhováním. Nová stáj bude krytou přeháněcí chodbou propojena s novou dojírnou.

SO 2 Dojírna s mléčnicí:

Dojírna s mléčnicí je řešena jako přízemní objekt zastřešený sedlovou střechou (půdorys 62,3 x 12,9 m). Situována je podélnou osou souběžně s podélnou osou stáje, umístěná mezi novou stáj a stávající stáj K 174. Dojírna je navržena jako bezbariérová rybinová 2 x 12 dojících míst s mléčnicí a potřebným zázemím (hygienické zázemí pro obsluhu). Tato část objektu je řešena jako zděná zateplená.

Pro vytápění dojírny bude využito odpadní teplo z chladících jednotek a vývěvy, které bude vzduchotechnickým potrubím dopravováno do prostoru snížené části dojírny. Do vzduchotechnického potrubí bude vsazena elektrická topná vložka pro zajištění tepelné pohody v zimním období s extrémně nízkými teplotami. Větrání dojírny bude zajištěno uzavíratelnou hřebenovou štěrbinou. Stejně tak prostor čekárny.

SO 3 Jímka na kejdu a odpadní vody z dojírny - 7000 m3

Jímka o užitném objemu 7000 m3 (2 jímky á 3500 m3) bude sloužit pro skladování kejdy z nové i výhledově rekonstruované stáje K 174 , kontaminovaných vod z výdejní plochy a odpadních vod z dojírny s mléčnicí. Nebudou zde uskladněny splaškové odpadní vody z hygienického zařízení pro pracovníky farmy, ty budou skladovány v samostatné bezodtokové jímce.

Je navržena železobetonová kruhová nezastropená jímka – 2 kusy. Před jejich betonáží bude proveden výkop stavební jámy. Následovat bude provedení podkladních vrstev, které tvoří štěrkopískový podsyp, detekční fólie s geotextilií a štěrkopískový násyp. Následně bude provedena armovaná základová deska, do které se v místě obvodové stěny vloží zdvojená těsnící vložka. Jímka bude vybetonována z vodonepropustného betonu a z vnitřní strany opatřena epoxidovým nátěrem. Osazení do terénu – předpokládá se vysoká hladina spodní vody proto budou jímky zapuštěny jen částečně tak, aby dno jímky bude umístěno cca 0,5 m nad hladinou spodní vody . Pokud nebude jímka výrazně převyšovat horní hranou okolní terén bude opatřena kovovým zábradlím s pletivem. Pro detekci případné netěsnosti bude jímka opatřena pod dnem detekční fólií s kontrolní šachtou vyvedenou nad terén. Pokud nebude jímku možné dostatečně zapustit do terénu bude jí předsazena čerpací jímka a kejda z ní do skladovací jímky bude přečerpávána. Ve vazbě na skladovací  (čerpací) jímku bude vybudována stavebně zabezpečená výdejní plocha odvodněná do jímky . V prostoru navazujícím na skladovací jímky bude umístěn separátor a část kejdy bude separována.

SO4  Jímka na splaškové vody z hygienických zařízení

Jímka na splaškové vody z hygienických zařízení bude provedena plastová nebo železobetonová zakrytá. Kapacitně bude řešena pro uskladnění splaškových vod po dobu cca 2 týdnů. Její obsah bude vyvážen k likvidaci na smluvně zajištěnou ČOV, která má dostatečnou kapacitu.

SO5 Rekonstrukce stáje K 174

Stávající produkční stáj K 174 bude stavebně upravena pro volné boxové ustájení produkčních krav. Investor předpokládá rekonstrukci na bezstelivovou stáj , není však pro toto řešení definitivně rozhodnut a proto uvažujeme i s alternativou volné stelivové stáje s denním odvozem hnoje. Podélné stěny stáje budou od okenních parapetů vybourány a bude zde osazena síť se svinovací plachtou. Stávající okna v lucerně budou demontována a nahrazena sítí. Stáj bude dispozičně upravena pro podélný průjezd mobilní mechanizace stájí – nový profil podlahy v nepropustném provedení bez stájové kanalizace. Zachována zůstane stávající hnojná koncovka ( do body rekonstrukce na kejdu) – stání pro denní odvoz hnoje s jímkou na hnojůvku. Stáj bude krytou přeháněcí chodbou propojena s novou dojírnou. Kapacita stáje se zvýší na 200 dojnic.

SO6 Komunikace

Pro přístup k nové stáji a k nové dojírně s mléčnicí budou vybudovány nové živičné komunikace napojené na stávající komunikace v areálu. Odvodnění těchto komunikací bude do terénu.

SO7 Terénní a sadové úpravy

Po dokončení stavebních prací budou v celé stavbou dotčené části zemědělského areálu provedeny terénní úpravy s následným osetím travou výsadbou nízké a střední zeleně kolem hranice areálu. Zemědělský areál bude po obvodu oplocen.

Údaje o technologii:

Ustájení : Volné bezstelivové s lehacími boxy s matrací. zaroštovaná hnojná chodba. Jednotlivé boxy budou vymezeny boxovými zábranami. Porodní boxy budou přistýlané slamou.

Krmení a napájení: Směsná krmná dávka bude zakládána krmným vozem do žlabových prostorů krmného stolu.

Napájení:  Velkoobjemové vyhřívané napájecí žlaby jsou situovány v průchodech do krmiště.

Odkliz kejdy: Přeronovým systémem ze zaroštovaných hnojných chodeb s gravitačním odtokem do skladovací jímky.

Dojení: V rybinové dojírně s 2 x 12 dojícími stáními. Mléko bude čerpáno do mléčnice se skladovacími tanky  (nebo jedním venkovním).

7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení

Zahájení stavby:	09.08

Dokončení stavby:	06.10

8. Výčet dotčených územně samosprávných celků:

Stavbou bude dotčena obec  Maleč – místní část Dolní Lhotka (katastr Horní Lhotka), kde bude stavba realizována a kde bude aplikována převážně i vyprodukovaná kejda, hnůj a odpadní vody. Ochranným pásmem pak bude dotčen i katastr obce Maleč a obce Čečkovice (samostatná obec s vlastním OÚ).

9.  Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst.4 a správních úřadů, které budou tato rozhodnutí vydávat.

Záměr bude reralizován na nezastavěných plochách navazujících na stávající zemědělský areál Dolní Lhotka převážně na zemědělské půdě - bude třeba územní rozhodnutí. K územnímu řízení bude nutné provést vyčlenění pozemku ze zemědělského půdního fondu. Územní rozhodnutí  bude vydávat MÚ v Chotěboři, stavební úřad, rozhodnutí o vyčlenění ze ZPF bude vydávat Městský úřad v Chotěboři, odbor ŽP.

Vzhledem k tomu, že zemědělský areál produkcí emisí amoniaku bude patřit mezi střední nebo velké zdroje znečišťování ovzduší bude nutný souhlas orgánu ochrany ovzduší se změnou zdroje znečišťování ovzduší. Tento souhlas vyžaduje vypracování odborného posudku a rozptylové studie. Souhlas bude vydávat Krajský úřad kraje Vysočina , odbor životního prostředí.

Následovat bude stavební povolení, které bude vydávat Městský úřad v Chotěboři, stavební úřad. Pro stavbu jímky na kejdu bude nutný vodohospodářský souhlas  - vydává MÚ v Chotěboři , odbor ŽP.

Po dokončení stavby následuje kolaudace – kolaudační rozhodnutí vydává příslušný stavební úřad tj. Městský úřad v Chotěboři, stavební úřad.

B. II. Údaje o vstupech

Stavba bude realizována plně na zemědělské  půdě v návaznosti  na stávající zemědělský areál v obci Dolní Lhotka na jižním okraji areálu tedy vzdálenějším od zástavby obce. Tyto plochy jsou dnes využívány jako manipulační plochy ke stávajícímu areálu, jsou dobře dopravně dostupné ze stávajících komunikací .  Obec Dolní Lhotka nemá zpracován územní plán .

Vstupy je možno rozdělit do dvou etap:

Vstupy ze stavební činnosti – dovoz stavebních konstrukcí, betonu a zdících a izolačních materiálů a jejich zabudování do stavby. Dovoz a zabudování nové technologie.

Vstupy při provozu stáje -  pro provoz stáje bude potřebná elektrická energie  pro  osvětlení, ohřev vody a technologii . V zájmovém území je stávající trafostanice, která bude využita pro napojení objektů stájí na elektrickou energii zemním kabelem.

Pro provoz stáje bude potřebná voda ( napájecí voda a voda pro hygienická zařízení ).  Ta bude přivedena pro nový areál z nových vrtaných studní, které investor zajistí jako samostatnou akci. Stávající areál je napojen na vodovod Zemědělského družstva Maleč, tedy vodovod investora.

B.II.1. Půda

Stavba farmy si vyžádá zábor zemědělské půdy. Vlastní stáj, dojírna s mléčnicí a jímka budou umístěny na zemědělské půdě na  parcele č. 13 (pozemkový katastr) orná půda v k.ú. Horní Lhotka.

Zařazení zemědělské půdy do třídy ochrany:

| Parcela číslo podle PK | Výměra v ha | BPEJ/výměra v ha | Třída ochrany |
| --- | --- | --- | --- |
| 13 | 2,1272 | 54700 / 2,1272 | II. |

Předpokládaná plocha záboru ZPF je cca 1,0 ha. Na tuto plochu bude provedeno vyčlenění ze ZPF po upřesnění podle stavebního projektu. Větší část této parcely je již dnes zastavěna a plochy nejsou vyčleněny ze ZPF – zřejmý nesoulad.

Plochy určené pro novou zástavbu nebyly v minulosti meliorovány a ani sem nezasahuje meliorační účinek jiné stavby.

V ploše předpokládaného staveniště nejsou žádná podzemní vedení kromě vedení investora.

Nejedná se o území poddolované nebo zatápěné.

Z navrhovaného umístění je zřejmé, že nebudou dotčeny pozemky určené k plnění funkce lesa ve smyslu §3 zák.č. 289/1995 Sb., ani nebude dotčeno jejich 50 m (§ 14 odst. 2 zák. č. 289/1995 Sb.) ochranné pásmo.

B.II.2. Voda

Bilance potřeby vody:

B.II.2.1. Voda pro napájení:

Pro napájení dojnic v nové stáji je třeba do stáje přivést vodu v kvalitě pitné vody. Voda bude zajišťována z vlastních zdrojů- stávajícího vodovodu ZD Maleč, který má vydatnost 1,0 l/s. Kvalita vody musí být sledována prováděním rozborů (zajišťuje provozovatel).

Podle vyhl. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu příloha č. 12 v části VII. Hospodářská zvířata a drůbež je potřeba vody na jedno prase 4 m3/rok , tele 4 m3/rok, kráva 22 m3/rok a býk 18 m3/rok  .

a. Potřeba vody pro nově navržený stav v areálu:

- telata    160 ks  x  4 m3/rok  ………………………………... 640 m3/rok

- krávy   690 ks  x  22 m3/rok ..………………………..…..15 180 m3/rok

Celková spotřeba vody pro stáje: 				     15 820  m3/rok

B.II.2.2. Voda pro hygienická zařízení:

Provoz všech stájí zajistí 5 pracovníků. Při průměrné spotřebě vody 20 m3/rok (podle vyhl. 428/2001 Sb.) . Z toho roční potřeba vody :

5  x  20 m3/rok   = 100  m3/rok

B.II.2.3. Voda na úklid stáje:

Úklid a dezinfekce stájí bude prováděna 2 x ročně při spotřebě cca 1 m3 na úklid . Pro úklid bude použito vyvíječe teplé vody WAF . Předpokládaná roční potřeba  2 m3 na stáj. V provozu bude 5 stájí.

Vztáhneme-li tento údaj na uvažované stáje- celkem 5 stájí - bude roční  potřeba

5 x 2 =  10m3/rok.

Potřeba vody pro provoz celého zemědělského areálu po dostavbě:

15 820 + 100 + 10 = 15 930 m3. rok-1

V přepočtu na vydatnost zdroje:   43,6 m3.d-1;        0,50 l.sec-1

Stávající vodovod družstva s vydatností 1,0 l/s stačí potřebu vody pokrýt.

B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje

(pro novou stáj dojnic )

    - a. Potřeba krmiv:

Dojnice – 360 ks v nové stáji:

Senáž	-		18 kg/ks.den		6,57 t/ks.rok		tj.  2 365 t/rok

Siláž 	-	            17 kg/ks.den		6,2 t/ks.rok		tj.  2 232 t/rok

Seno	-           	5 kg/ks.den		1,8 t/ks.rok		tj.     648 t/rok

Jadrná krmiva – šroty 	3- 6  kg/ks.den;	1,1-2,2 t/ks.rok	tj.  396 – 792 t/rok

Krmná dávka je v současné době sestavována na bázi konzervovaných krmiv, tedy bílkovinných jetelotravních senáží a glycidových kukuřičných siláží s určitou dávkou sena nebo krmné slámy. Sušina siláží a senáží je pohybuje okolo 35 %.

    - Potřeba steliva:

Nová stáj bude provozována jako bezstelivová.

c.  Elektrická energie:

Připojení zemním kabelem z nové trafostanice při vjezdu do farmy dojnic.

Instalovaný příkon cca 110 kW

Soudobost		0,7

d. Ostatní vstupy:

- léčiva

- krmné doplňky pro telata

- dezinfekční prostředky

Použití dezinfekčních prostředků je závislé na použitém typu dojírny. Běžné chemické prostředky na proplachy a dezinfekci dojícího zařízení (např. SAVAGRO A , SAVAGRO K, MIKAL, MIKASAN, DOSYL A, DOSYL K a další) patří do skupiny chemických přípravků vykazujících nebezpečné vlastnosti ve smyslu § 2 zákona (převážně žíraviny). Podle zákona č. 356/2003 Sb. o chemických látkách a přípravcích jsou  charakterizovány takto:

| Název přípravku | Nebezpečné vlastnosti R- věta | Klasifikace | Poznámka. |
| --- | --- | --- | --- |
| SAVAGRO A | R- 31,36/38 | Xi – dráždivý | Nejpoužívanější |
| SAVAGRO K | R- 34 | C - žíravý | Nejpoužívanější |
| MIKAL 94 D | R- 31,35 | C - žíravý |  |
| MIKASAN D | R- 34 | C – žíravý |  |
| DOSYL A | R- 35,31 | C – žíravý |  |
| DOSYL K | R- 34 | C – žíravý |  |
| DESANAL K | R- 34 | C – žíravý |  |
| DESAVON AP | R- 31,36/38 | Xi - dráždivý |  |

Přesné určení použité stájové dezinfekce je možné až bude znám typ dojírny a její výrobce – každý výrobce používá jiné stájové dezinfekce.

B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu

a.. Dopravní trasy:

Doprava surovin pro chov dojnic je z větší části omezena na stávající zemědělský areál , kde jsou vybudovány potřebné skladovací kapacity pro objemná krmiva a stelivo, dále na převozy zemědělských plodin z pozemků kolem obce, odehrávající se z  větší části po místních komunikacích a státní silnici Dolní Lhotka - Maleč, část této dopravy se nevyhne průjezdu přes obce.

Jadrná krmiva se připravují ve výrobně krmných směsí oznamovatele nebo jsou dovážena od dodavatelů z blízkého okolí.

Vedlejším produktem  chovu dojnic je kejda, hnůj a hnojůvka. V areálu bude vybudována nová  jímka na kejdu a odpadní vody z dojírny. Je třeba uvažovat s kapacitou  pro skladování celé produkce kejdy a odpadních vod z dojírny po dobu min.4 měsíců, lépe 6 měsíců.

Převážná část dopravy mimo areál - dovoz krmiv, vyvážení kejdy a hnoje – bude probíhat po místních komunikacích vedoucích z areálu přímo na zemědělské pozemky nebo po průjezdu po státní silnici vedoucí kolem areálu, tj. ve směru Maleč, kde má investor značnou část zemědělské půdy.

Zásobování areálu je zajišťováno převážně nákladními automobily a traktory s vlekem. Předpokládané zatížení území dopravou je pak vyhodnoceno v následující tabulce. Za základ dopravního zatížení byly vzaty potřeby  dopravy vyhodnocené  v tabulce.

S provozem stájí nutně souvisí i doprava statkových hnojiv ze zemědělského areálu na pole a jejich aplikace do půdy. Proto, že doprava je významným zdrojem hluku pro životní prostředí, je zatížení území dopravou popsáno i v této kapitole.

Zatížení území dopravou se v  souvislosti s plánovanou stavbou stáje zvýší, ne však významně. Dnes bylo nutné do areálu přivézt stelivo a na pole vyvézt veškerou produkci močůvky a hnoje od 320 krav a 240 telat.

V následujícím hodnocení je popsáno vyvážení všech organických hnojiv produkovaných novou stájí dojnic, dovoz steliva a krmiva, odvoz mléka.

- produkce hnoje : 0 t.rok-1 , tj.  při nosnosti přepravního prostředku 10 t 		     0 jízd

- produkce kejdy : 8672 m3. rok-1 tj. cisternou 10 m3					 867 jízd

- produkce odpadních vod z dojírny: 1031 m3; tj. cisternou 10 m3			 103 jízd

- splaškové odpadní vody :  100  m3. rok-1 tj. cisternou 10 m3 			   10 jízd

- dovoz objemných krmiv – siláže a senáže: 4597 t.rok-1 tj. při nákladu 5 t 		 920 jízd

seno : 648 t. rok-1 tj. při nákladu 3 t 			 216 jízd

- dovoz šrotů :		      cca 600 t.rok-1 tj. při nákladu 7,5 t 			   80 jízd

- dovoz steliva:		        	0 t. rok-1 tj. při nosnosti  3 t 			    	    0  jízd

- odvoz mléka.		            							 365 jízd

□	jatečný skot			   50 t.rok-1 tj. při nosnosti 10 t 			     5 jízd

□	odvoz kadaverů						          			   24 jízd

- nespecifikovaná doprava 1 jízda denně: 						 365 jízd

Celkem za rok…………………………………………………….2 955 jízd

V tabulce nejsou uvedeny jízdy osobních automobilů – zootechnik, veterinář apod.

| Surovina k přepravě | Potřeba přepravy v t.rok –1 | Počet jízd za rok | Přepočtený počet jízd za den |
| --- | --- | --- | --- |
| Seno do stájí | 648 | 730 | 2,00 |
| Senáž a siláž do stájí | 4597 | 730 | 2,00 |
| Šroty | 600 | 80 | 0,22 |
| Hnůj - uleželý | 0 | 0 | 0 |
| Sláma | 0 | 0 | 0 |
| Kejda | 8672 | 867 | 2,37 |
| Odpadní vody z dojírny | 1112 | 111 | 0,30 |
| Splaškové odpadní vody | 100 | 10 | 0,02 |
| Mléko | - | 365 | 1 |
| Jateční skot | 50 | 5 | 0,02 |
| Odvoz kadaverů |  | 24 | 0,06 |
| C e l k e m | 2922 8,00 |

Z uvedených kalkulací je zřejmé, že průměrný počet jízd v jednom směru bude 8,0 jízd za den v jednom směru tj. 16 průjezdů denně. K tomu je třeba připočítat osobní auta (zootechnik, veterinář a pod) – 8 jízd.

V následující tabulce uvádím počty jízd jednotlivých kategorií vozidel zajišťujících  dopravní obslužnost areálu farmy.

| Vozidlo –kategorie | Počet jízd za den | Počet jízd za rok |
| --- | --- | --- |
| Těžká nákladní auta | 4 | 1460 |
| Lehká nákladní auta | 1 | 365 |
| Osobní auta | 8 | 2920 |
| Traktory s vlekem | 4 | 1460 |
| C E L K E M | 17 | 6205 |

Převážná část dopravy surovin se odehraje po komunikacích v areálu, po místních komunikacích a na silnici Dolní Lhotka – Maleč. Část této dopravy bude vedena přes zástavbu obcí. Největší podíl na dopravě má doprava krmiv a vyvážení kejdy, hnoje a odpadních vod.

B.II.5. Doplňující údaje

Mezi vstupy je třeba zahrnout i stavební činnost a dovoz stavebních materiálů jako: montované konstrukce haly stáje, betonové směsi, zdící materiály, konstrukce krovů, střešní krytiny, konstrukce vozovek a manipulačních ploch a ostatní. Stavební materiály budou jinak dováženy ze stávajících výroben konstrukcí, stavebnin, betony budou buď míchány dodavatelem na stavbě, případně dováženy z betonárky vybraného dodavatele. Další surovinové zdroje pro posuzovaný záměr není z hlediska hodnocení vlivů na životní prostředí (zprostředkované vlivy výstavby) nutno uvažovat, poněvadž nedochází k nárokům na kamenivo, zeminy, štěrkopísky či jiné přírodní zdroje, které by musely být opatřovány vyvolanou těžbou v krajině. Pro stavbu je potřebné zajistit dostatečné množství vody  (podle použité technologie výstavby) , elektrickou energii a další.

B.III.  Údaje o výstupech

B.III.1. Emise do ovzduší

Stáje, hnojiště  a skladovací jímka budou zdrojem emisí amoniaku  a pachových látek. Podle přílohy č. 2 k nařízení vlády č. 615/2006 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky pro provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, se jedná o zemědělské zdroje, které se zařazují do kategorií podle celkové roční emise amoniaku ze zařízení.

Zemědělské zdroje se dělí podle celkové roční emise amoniaku takto:

- velký zdroj znečišťování – celková roční emise amoniaku nad 10 t NH3.rok-1

- střední zdroj znečišťování – celková roční emise amoniaku od 5 t do 10 t NH3.rok-1

- malý zdroj znečišťování – celková roční emise amoniaku do 5 t NH3.rok-1

Kromě amoniaku odchází ze stájí do ovzduší další látky jako pachové látky, oxid uhličitý, teplo, prach.

B.III.1.1. Emise amoniaku

Stáje budou zdrojem emisí amoniaku do životního prostředí. Pro chovy hospodářských zvířat  jsou stanoveny  legislativou – nařízení vlády č. 615/2006 Sb., příloha č. 2, tabulka 3.1. emisní faktory.

Stáje budou bodovými  zdroji  znečištění ovzduší .   Posouzení vlivů objektů živočišné výroby se zpravidla omezuje na emise amoniaku.  Emisní faktor uváděný jako celkový se dělí na emise ze stáje, emise ze skladování hnoje, emise z aplikace hnoje na pole (zapravení) a emise z pastvy. Emisní koeficient (faktor) K je dán vztahem :

Ki  = KU  +  KS  + KA  +  Kp

Ki  = zvířecí emisní koeficient zahrnující čtyři typy produkce emisí amoniaku ze zvířat;

KU = koeficient pro výpočet emisí při ustájení zvířat; (nově stáj);

KS  = koeficient pro výpočet emisí při skladování hnoje nebo kejdy; ( nově hnůj, kejda);

KA =  koeficient pro výpočet emisí při aplikaci hnoje (kejdy) na pole; (nově zapravení);

Kp  =  koeficient pro výpočet emisí během pastevní periody; (nově pastva);

Toto je již zohledněno platnou legislativou – zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění zákona č. 92/2004 Sb. a nařízení vlády č. 615/2006 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, příloha č. 2.

V našem případě se jedná o emise z ustájení zvířat bez pastvy , emise ze skladování hnoje v areálu a emise se zapravení hnoje do půdy, které proběhnou mimo zemědělský areál. Posouzení provedeme pro projektovaný konečný stav. V areálu budeme tedy uvažovat s bodovými zdroji – stáje a skladování hnoje a hnojůvky. Mimo areál s plošnými zdroji tj. aplikace statkových hnojiv na pole ( zapravení do půdy).

V dalším bereme v úvahu kromě celkové emise tyto podíly z emisního faktoru. Pro jednotlivé kategorie hospodářských zvířat je emisní faktor rozdělen  následujícím způsobem:

B.III.1.1.a. Bodové zdroje znečišťování ovzduší

| Kategorie zvířat | Emisní faktory (kg NH3. zvíře-1.rok-1) |
| --- | --- |
|  | Stáj | Hnůj, podestýlka | Kejda, trus | Zapravení do půdy | Pastva |
| SKOT-Stelivové ustájení |  |
| Dojnice | optimální způsob | 10,0 | 2,5 | 0 | 12,0 | 2,4 |
|  | zastaralý způsob | 12,0 | 2,5 | 0 | 12,0 | 2,4 |
| Telata, býci, jalovice | optimální způsob | 6,0 | 1,7 | 0 | 6,0 | 1,8 |
|  | zastaralý způsob | 9,5 | 1,7 | 0 | 6,0 | 1,8 |
| Bezstelivové ustájení |  |
| Telata, býci, jalovice | 5,5 | 0 | 2,5 | 5,0 | 1,8 |
| Ovce a kozy |
| Ovce a kozy | 0,3 | 0,03 |  | 0,1 | 0,45 |
| PRASATA |  |  |  |  |  |
| Selata | 2,0 | 0 | 2,0 | 2,5 | 0 |
| Prasnice | 4,3 | 0 | 2,8 | 4,8 | 0 |
| Prasnice březí | 7,6 | 0 | 4,1 | 8,0 | 0 |
| Prasata výkrm a odchov | 3,2 | 0 | 2,0 | 3,1 | 0 |
| Králíci |
| Králíci výkrm | 0,45 |  | 0,02 | 0,50 |  |
| Samice | 0,80 |  | 0,01 | 0,90 |  |
| Drůbež |
| Kuřice a nosnice | 0,12 | 0 | 0,02 | 0,13 | 0 |
| Brojleři | 0,10 | 0,01 | 0 | 0,10 | 0 |
| Husy, kachny, krůty | 0,35 | 0,03 | 0 | 0,35 | 0 |
| Koně |
| Koně | 2,9 | 0,9 |  | 2,2 | 2,9 |

Výpočet emisí z areálu po dostavbě:

1.Stáj teletníku – 160 telat  PŽH 110  kg (50,3 přepočtených kusů na 350 kg ŽH) ve volném stelivovém ustájení:

- uvažujeme tedy pouze podíl z ustájení – stáj a podíl hnůj;

(50,3 x 6,0) + ( 50,3 x 1,7) =  387,31 kg NH3. rok-1

podíl na zapravení je uvažován na poli

2.Stáj kravína K 96 – 70 krav na sucho a v porodně ve volném stelivovém ustájení

- uvažujeme tedy pouze podíl z ustájení – stáj a podíl hnůj;

(70  x 10) + (70 x 2,5) =   875,0 kg NH3. rok-1

podíl na zapravení je uvažován na poli

3. Stáj kravína K 96 – 60 krav na sucho ve volném stelivovém ustájení:

- uvažujeme tedy pouze podíl z ustájení – stáj a podíl hnůj;

(60  x 10) + (60 x 2,5) =   750,0 kg NH3. rok-1

podíl na zapravení je uvažován na poli

4. Stáj dojnic K 174  po rekonstrukci – 200 dojnic ve volné stelivové stáji:

- uvažujeme tedy pouze podíl z ustájení – stáj a podíl hnůj;

(200  x 10) + (200 x 2,5) =   2 500,0 kg NH3. rok-1

podíl na zapravení je uvažován na poli

5. Nová produkční stáj pro 360 dojnic – volné bezstelivové ustájení:

- uvažujeme tedy pouze podíl z ustájení – stáj a podíl hnůj;

(360  x 10) + (360 x 2,5) =   4 500,0 kg NH3. rok-1

podíl na zapravení je uvažován na poli

Celková emise amoniaku ze všech stájí v areálu po dostavbě:

387,31  +875,0+750,0+2500,0+4500,0 = 9 012,31 kg NH3. rok-1

V této bilanci však není uvažováno se snižujícími technologiemi, takže skutečné emise budou výrazně nižší.

B.III.1.1.b. Plošné zdroje znečišťování ovzduší

Plošným zdrojem znečištění ovzduší je a nadále bude aplikace kejdy a hnoje na ornou půdu - zapravení do půdy. Na aplikaci kejdy a hnoje připadá produkce amoniaku do ovzduší:

1.Stáj teletníku – 160 telat PŽH 110 kg (50,3 přepočtených kusů na 350 kg ŽH) ve volném stelivovém ustájení:

- uvažujeme tedy pouze podíl z aplikace;

(50,3x  6,0) =  301,80 kg NH3. rok-1

2.Stáj kravína K 96 – 70 krav na sucho a v porodně ve volném stelivovém ustájení

- uvažujeme tedy pouze podíl z aplikace;

(70x 12) =   840,0 kg NH3. rok-1

3. Stáj kravína K 96 – 60 krav na sucho ve volném stelivovém ustájení:

- uvažujeme tedy pouze podíl z aplikace;

(60  x 12)  =   720,0 kg NH3. rok-1

4. Stáj dojnic K 174  po rekonstrukci – 200 dojnic ve volné stelivové stáji:

- uvažujeme tedy pouze podíl z aplikace;

(200  x 12)  =   2 400,0 kg NH3. rok-1

5. Nová produkční stáj pro 360 dojnic – volné bezstelivové ustájení:

- uvažujeme tedy pouze podíl z aplikace kejdy;

(360  x 12)  =   4 320,0 kg NH3. rok-1

Celková emise amoniaku ze všech stájí v areálu po dostavbě:

301,8  + 840,0+ 720,0+ 2400,0+ 4320,0 = 8 581,8 kg NH3. rok-1

V této bilanci však není uvažováno se snižujícími technologiemi, takže skutečné emise budou výrazně nižší.

Souhrnné zhodnocení pro konečný stav (plný emisní faktor):

| Stáj -kategorie zvířat | Počet kusů ve stáji/ přepočtený | Emisní faktor kg NH3.zvíře-1 rok-1 | Celková emise kg. rok-1 | Hmotnostní tok v g. hod-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. teletník | 160/50,3 | 13,7 | 689,11 | 78,66 |
| 2. kravín K96 | 70 | 24,5 | 1 715,0 | 195,78 |
| 3. kravín K96 | 60 | 24,5 | 1 470,0 | 167,81 |
| 4. kravín K 174 | 200 | 24,5 | 4 900,0 | 559,36 |
| 5. nový kravín | 360 | 24,5 | 8 820,0 | 1006,85 |
| C e l k e m | - | - | 17 594,11 |  |

Z provedeného vyhodnocení celkových emisí amoniaku bude zemědělský areál Dolní Lhotka velkým zdrojem znečišťování ovzduší.

B.III.1.2. Pachové látky

Tento pojem byl do legislativy zaveden především v dosud vydaných prováděcích předpisech k zákonu č. 86/2002 Sb. Je zde definována pachová jednotka a další. Máme tak první podklad k posuzování zátěže obecně pachem.

Neumíme zatím stanovit emisní množství ani podle jednotlivých chemických látek, ale ani podle pachových jednotek. Zpracovat rozptylovou studii na „pachové látky“ emitované ze zemědělské živočišné výroby zodpovědně nelze a to prostě proto, že neumíme stanovit emise. Také pro ně není stanoven žádný emisní limit.

Pro posouzení pachových látek se proto používá metoda (zatím nejvíce objektivní zhodnocení) zpracovaná Ing. Klepalem a zveřejněná v AHEM č. 8/1999,  „Postup pro posuzování ochranného pásma chovů zvířat z hlediska ochrany zdravých životních podmínek“. Tato metoda není metodou závaznou.

Návrh ochranného pásma pro  celý areál  a tím i vymezení území zasaženého pachovými látkami je proveden v příloze tohoto oznámení. Přepočet na DJ podle průměrné živé hmotnosti je proveden ve vazbě na vyhlášku MZe č. 191/2002 Sb., tabulka č. 6.

Pachové látky nově řeší vyhláška 362/2006 Sb. U objektů živočišné výroby není stanovena povinnost měření.

B.III.1.3.   Oxid uhličitý (CO2)

- jeho předpokládané  emise z nové stáje dojnic

| Stáj - kategorie zvířat | Počet kusů ve stáji | Měrná emise v mg.s-1 | Celková emise kg. rok-1 | Emisní tok v kg. hod-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| dojnice | 360 | 67,8 | 769 730,69 | 87,87 |
| Celkem | - | - | 769 730,69 | - |

B.III.1.4.  Celkové teplo

– jeho emise ze stáj pro dojnice 360 ks

| Stáj - kategorie zvířat | Počet kusů | Měrná emise ve W. ks.hod-1 | Celková emise v kW. rok-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| dojnice | 360 | 918,5 | 2 896 582 |
| Celkem | - | - | 2 896 582 |

B.III.1.5.   Prach

Nová stáj pro 360 dojnic.

Zdrojem prachu je především stlaní a krmení. V našem případě se jedná o bezstelivové ustájení . U stelivové slámy je možné uvažovat s celkovou prašností zhruba 0,1 %. Při roční spotřebě stelivové slámy jak je uvedeno v následující tabulce bude prašnost z posuzovaných stájí následující:

| Stáj | Potřeba slámy v t/rok | Prašnost v kg/rok |
| --- | --- | --- |
| Dojnice 360 ks | 0 | 0 |

Prašnost z krmení je obtížné zhodnotit – bude závislá na druhu krmiva – větší ze šrotů, minimální ze senáže a siláže.

Dalším zdrojem jsou emise TZL z dopravních prostředků zabezpečujících zásobování farmy a odvoz produktů při frekvenci uvedené v tabulce v kapitole B.II.4 jsou vyhodnoceny s pomocí programu MEFA v.02 následovně:

| Typ dopravy | Počet vozidel (jízd) za den/km | Měrná emise TZL v g/km | Vypočtená emise v g/den |
| --- | --- | --- | --- |
| Nákladní automobily | 8/4 | 0,0994 | 0,3976 |
| Traktory | 11/7 | 0,0994 | 0,6958 |
| Lehké nákladní automobily | 1/0,5 | 0,0341 | 0,0170 |
| Osobní automobily | 8/4 | 0,0005 | 0,0020 |
| C e l k e m | 28/15,5 | - | 1,1124 |

Pozn: výpočet je proveden pro pojezdovou rychlost 30 km a pojížděný úsek vozovky 0,5 km; rok 2007 a emisní

úroveň EURO 4.

Ze  závěrů této kapitoly je zřejmé, že po realizaci stavby nových stájí bude nejvýznamnější vliv amoniaku. Množství vypouštěného amoniaku pro všechny stáje a celý emisní faktor bez snižujících opatření bude 17 594,11 kg NH3. rok-1 - tedy větší něž 10 t NH3.rok -1 – velký zdroj znečišťování ovzduší ve smyslu nařízení vlády č. 615/2006 Sb.

Zdrojem možného znečišťování ovzduší bude i  vlastní provádění stavby. Budou to především emise z dopravních prostředků a stavebních strojů a prašnost. Emise z dopravních prostředků je obtížné hodnotit bez podrobné znalosti pohybu vozidel po staveništi a příjezdových komunikacích,  budou pravděpodobně blízko emisím při provozu stáje a nebudou tedy významné. Prašnost při provádění stavby stájí je závislá na klimatických podmínkách a lze ji regulovat např. zkrápěním vozovek, dobrou organizací práce apod.

B.III.1.6.  Vlivy z dopravy

Dalším zdrojem znečištění ovzduší – liniovým zdrojem - bude pohyb motorových vozidel zajišťujících vyvážení kejdy a hnoje, dovoz  krmiva, odvoz mléka apod. Zde se jedná o prach z komunikací a výfukové plyny z vozidel. Průměrný pohyb osobních automobilů, nákladních automobilů a traktorů  s nastartovaným motorem v areálu nové farmy bude max. 5 minut na vozidlo. Pokud se jedná o ujetou vzdálenost můžeme počítat na 1 vozidlo cca 0,5 km v areálu. Při průměrném denním pohybu vozidel bude produkce škodlivin následující:

| Typ dopravy | Počet vozidel za den | Ujeté km | Emise CO ( g ) | Emise SO2 (g) | Emise CxHy ( g ) | Emise NOx ( g ) | Emise PM (g) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Osobní | 8 | 4 | 1,2576 | 0,0204 | 0,2432 | 0,4772 | 0,0020 |
| Traktory | 11 | 7 | 23,4682 | 0,1008 | 5,2710 | 14,4648 | 0,6958 |
| Nákladní těžká | 8 | 4 | 13,4104 | 0,0576 | 3,0120 | 8,2656 | 0,3976 |
| Nákladní lehká | 1 | 0,5 | 0,1397 | 0,0030 | 0,0636 | 0,1456 | 0,0170 |
| Celkem | 28 | 15,5 | 38,2759 | 0,1818 | 8,5898 | 23,3532 | 1,1124 |

Pozn: Pro výpočet bylo použito emisních faktorů z programu MEFA v.02 pro rok 2007, rychlost jízdy 30 km/h,

pojížděný úsek vozovky 0,5 km a emisní úroveň EURO 4.

Vypočtené hodnoty v tabulce jsou velice nízké, v praxi obtížně  měřitelné a z pohledu znečištění ovzduší nevýznamné.

Zdrojem možného znečišťování ovzduší bude i  vlastní provádění stavby

B.III.2. Odpadní  vody

V zemědělském areálu budou vznikat odpadní vody splaškové z hygienických zařízení pro zaměstnance . Dále zde budou vznikat dešťové vody ze střech , zpevněných ploch apod.

B.III.2.1.a . Odpadní vody splaškové z hygienických zařízení:

Součástí nového areálu bude i hygienické zařízení pro personál . Splaškové odpadní vody z hygienických zařízení budou zaústěny do samostatné jímky na splaškové vody.

Roční produkce splaškových odpadních vod z hygienických zařízení:

Provoz všech stájí zajistí 5 pracovníků.

produkce  20 m3 /rok   ………………………..   100 m3 /rok

Jímku na splaškové vody je třeba navrhnout na cca 14 denní produkci.

Při akumulaci splaškových vod po delší dobu dochází k jejich zahnívání. Protože odpadní vody splaškové je nutno likvidovat vyvezením na ČOV, je žádoucí nevyvážet sem zahnilé splaškové vody  (v teplém období je třeba vyvážet častěji než v zimě).

Kvalita odpadních vod - produkovány budou klasické odpadní vody se znečištěním

BSK5   -  400 mg .l-1

CHSK  -  800 mg .l-1

NL       -  360 mg .l-1

B.III.2.1.b.  Odpadní vody technologické a kontaminované vody z manipulačních ploch:

Produkce kontaminovaných vod spadlých na výdejní plochu u jímky:

Průměrné roční srážky 650 mm

Plocha výdejní               20 m2

Koeficient odtoku         0,8

Produkce …………..	20 x 0,650 x 0,8  =   10,4 m3. rok -1

Kontaminované dešťové vody spadlé na plochu jímky:

Průměrné roční srážky 	650 mm

Plocha jímky 2 x 25  m  	960 m2

Koeficient odtoku               	0,9

Produkce …………..	     960 x 0,650 x 0,9  =   561,6 m3. rok -1

Celková produkce tekutých odpadů na které je třeba uvažovat s kapacitou jímek:

-	odpadní vody z mléčnice						218,45 m3 /rok

-	odpadní vody z dojírny						332,47 m3 /rok

-	kontaminované dešťové vody					561,60 m3 /rok

Celkem								          1112,52 m3 /rok

Potřebná skladovací kapacita pro 6 měsíční produkci tekutých odpadů…….556,3 m3

Pro skladování hnojůvky, kejdy, technologických odpadních a kontaminovaných dešťových vod je navržena jímka užitného objemu 7 000 m3 . Pro skladování kejdy v ní tedy zůstává při  6 měsíčním skladování volná skladovací kapacita cca 6 444 m3. Toto řešení,  vyhovuje požadavkům vyhlášky MZem. č. 274/1998 Sb., ve znění vyhl č. 473/2002 Sb. o skladování a způsobu používání hnojiv.

B.III.2.2. Dešťové vody:

Nekontaminované dešťové vody budou v plném rozsahu odváděny do terénu.

B.III.3. Odpady

B.III.3.1.Produkce odpadů

Při  stavbě nové stáje a jejím následném provozu se nepředpokládá vznik mimořádného množství odpadů. Nepředpokládá se ani významný vznik nebezpečných odpadů. Odpady je nutno rozdělit do období výstavby a do období provozu . Postup při nakládání s odpady se pak řídí zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění zákona č. 188/2004 Sb. a prováděcími předpisy k němu.

V průběhu  demolice a výstavby je možné předpokládat vznik následujících odpadů:

Při výstavbě :

Název odpadu:			Katalogové	Kategorie:	Nakládání:

číslo:

Beton					17 01 01	O		zajišťuje stavební firma

Cihly					17 01 02       	O		zajišťuje stavební firma

Tašky a keramické výrobky		17 01 03	O		zajišťuje stavební firma

Směsi nebo oddělené frakce		17 01 06	N		zajišťuje stavební firma

betonu, cihel,tašek a keramických

výrobků obsahující neb.látky

Směsi nebo oddělené frakce		17 01 07	O		zajišťuje stavební firma

betonu, cihel,tašek a keramických

výrobků neuvedené pod č.17 01 06

Dřevo					17 02 01	O		zajišťuje stavební firma

Sklo					17 02 02	O		zajišťuje stavební firma

Plasty					17 02 03	O		zajišťuje stavební firma

Sklo, plasty a dřevo  obsahující	17 02 04	N		zajišťuje stavební firma

neb. látky nebo neb. látkami znečištěné

Asfaltové směsi obsahující dehet	17 03 01	N		zajišťuje stavební firma

Asfaltové směsi neuvedené pod	17 03 02	O		zajišťuje stavební firma

číslem 17 03 01

Měď, bronz, mosaz			17 04 01	O		zajišťuje stavební firma

Hliník					17 04 02	O		zajišťuje stavební firma

Zinek					17 04 04	O		zajišťuje stavební firma

Železo a ocel				17 04 05	O		zajišťuje stavební firma

Kovový odpad znečištěný neb.lát.	17 04 09 	N		zajišťuje stavební firma

Kabely obsahující  ropné látky,	17 04 10	N		zajišťuje stavební firma

uhelný dehet a jiné neb. látky

Kabely neuvedené pod č. 17 04 10	17 04 11	O		zajišťuje stavební firma

Zemina a kamení obsah. neb.látky	17 05 03	N		zajišťuje stavební firma

Zemina a kamení neuvedené pod	17 05 04	O		použita k vyrov. terénu

číslem 17 05 03

Vytěžená hlušina neuvedená pod	17 05 06	O		použita k vyrov. terénu

číslem 17 05 05

Jiné izolační materiály, které jsou	17 06 03	N		zajišťuje stavební firma

nebo obsahují neb. látky

Izolační materiály neuvedené pod	17 06 04	O		zajišťuje stavební firma

čísly 17 06 01 a 17 06 03

Jiné stavební a demoliční odpady	17 09 03	N		zajišťuje stavební firma

(včetně stavebních a demoličních

odpadů) obsahující neb. látky

Směsné stavební a demoliční		17 09 04	O		zajišťuje stavební firma

odpady neuvedené pod čísly

17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03

Stavební firma provádějící stavební práce bude odpady vzniklé při těchto pracích likvidovat v souladu s platnou legislativou  a v rámci svého programu odpadového hospodářství a souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady – předání oprávněným osobám. Na staveništi budou odpady ukládány utříděně.

Odpady nebudou likvidovány na staveništi spalováním, zahrabováním apod. Pouze výkopová zemina a hlušina bude využita v místě pro urovnání terénu.

Při provozu stáje budou vznikat tyto odpady:

Název odpadu:			Katalog.   Kategorie:	Způsob nakládání:

číslo:

Odpad živočišných tkání        	02 01 02 	O	předání asanačnímu ústavu

Odpadní plasty			02 01 04	O	předání oprávněné osobě

Kondenzát z vývěv a kompres.	13 02 07          N	předání oprávněné osobě

Papírové obaly			15 01 01	O/N	předání oprávněné osobě

Plastové obaly (folie,PET)		15 01 02	O/N	předání oprávněné osobě

Absorpční činidla			15 02 02	N	předání oprávněné osobě

Znečištěné ostré předměty 		18 02 01	O/N 	prostřednictvím veterináře

Odpady na jejichž sběr a shro-	18 02 02	N	prostřednictvím veterináře

mažďování jsou kladeny nároky

z hlediska prevence infekce

Odpady na jejichž sběr a shro-	18 02 03	O	prostřednictvím veterináře

mažďování nejsou kladeny nároky

z hlediska prevence infekce

Nepoužitelná léčiva			18 02 08 	O/N	prostřednictvím veterináře

Zářivky				20 01 21	N	prostřednictvím oprávněné osoby

Kal ze septiků a žump		20 03 04	O	prostřednictvím oprávněné osoby

Tyto odpady podléhají působnosti zákona  č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění zákona č. 188/2004 Sb., a bude s nimi nakládáno v souladu s požadavky tohoto zákona a prováděcích předpisů k němu.

Mezi odpady úmyslně neřadím odpad kat.č. 02 01 06 Zvířecí trus, moč a hnůj. Pro zemědělský podnik hnůj, močůvka a kejda nejsou odpadem, ale organickým hnojivem s nímž je nakládáno v souladu se zákonem o hnojivech č.156/1998 Sb.

Přesto bilanci hnoje provedu v navazující kapitole.

B.III.3.2. Produkce hnoje a kejdy skotu

Hnůj  a kejdu skotu nelze považovat za odpad, ale za cenné statkové hnojivo. Nakládání s hnojem a kejdou se proto neřídí zákonem o odpadech, ale zákonem o hnojivech  č. 156/1998 Sb. Osnova pro zpracování dokumentace s touto položkou neuvažuje a proto ji přiřazuji k této kapitole, která je jí nejbližší.

Výpočet produkce hnoje:

Podle přílohy č.3 k vyhlášce 274/1998 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv ve znění vyhl. č. 476/2000 Sb., vyhl. č. 473/ 2002 Sb. a vyhl. č. 399/2004 Sb. je průměrná roční produkce hnoje u ustájení s produkcí močůvky v přepočtu na dobytčí jednotku (1 DJ = 500 kg živé hmotnosti)

Obj. 01 –stáj teletníku -110 telat v MV tj. 16,5 DJ :

Produkce hnoje cca 13,9 t/DJ.rok…………………………………… 229,4 t/rok

Obj. 02 - stáj kravína – 80 krav na sucho a v porodně – 96 DJ:

Produkce hnoje  11,5 t/DJ.rok……………………………………..  1 104,0 t/rok

Obj. 03 - stáj kravína – 80 krav na sucho - 88 DJ:

Produkce hnoje  11,5 t/DJ.rok……………………………………..  1 012,0 t/rok

Obj. 04 - stáj kravína – 200 dojnic – 220 DJ:

Produkce hnoje  11,5 t/DJ.rok……………………………………..  2 530,0 t/rok

Roční produkce hnoje 				4 875,4 t.rok-1 tj. 3 750 m3.rok-1

Produkce hnoje bude skladována (stejně jako dosud) na stavebně zabezpečeném hnojišti Jeřišno s dostatečnou kapacitou.

Podle vyhlášky č. 274/1998 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv v platném znění - pro uskladnění celé produkce hnoje skotu je třeba zajistit skladovací kapacitu na dobu nejméně 6 měsíců.

Výpočet produkce kejdy:

Podle přílohy č.3 k vyhlášce 274/1998 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv ve znění vyhl. č. 476/2000 Sb., vyhl. č. 473/ 2002 Sb. a vyhl. č. 399/2004 Sb. je průměrná roční produkce kejdy v přepočtu na dobytčí jednotku (1 DJ = 500 kg živé hmotnosti) 21,9 t/rok. V nové stáji obj. 06 bude bezstelivové ustájení pro všechny krávy  tedy pro 360 krav tj. 396 DJ.

Roční produkce kejdy		 396 x 21,9 = 8 672,4 t.rok-1 tj. 8 672 m3.rok-1

Po rekonstrukci stáje K 174 na kejdu pak přibude 220 x 21,9 =4 818,0 m3. rok-1

Celková roční produkce 13 490,4 m3. rok-1 ;půlroční skladovací kapacita 6 745 m3.

B.III.4.  Ostatní  výstupy

B.III.4.1. Hluk a vibrace:

a. Specifikace zdrojů :

V posuzovaném území jsou v současné době nejvýznamnějšími zdroji hluku :

- stávající doprava v areálu družstva;

- hluk z provozu ve stájích včetně obslužné dopravy;

- stávající  trafostanice umístěná na okraji zemědělského areálu;

Měření hluku nebylo provedeno a proto zatížení území hlukem je možné jen odhadnou. Nepředpokládám, že by docházelo k překračování hygienického limitu tj. 50 dB pro denní a 40 dB pro noční dobu.

Působení těchto vlivů je možno rozdělit do dvou fází.

  - Hluk a vibrace po dobu výstavby nové stáje – hluk ze stavební činnosti.

  - Hluk a vibrace při vlastním provozu stáje.

a. Hluk a vibrace ze stavební činnosti:

H l u k .

V průběhu stavebních prací lze krátkodobě očekávat zvýšené zatížení území hlukem ze stavebních strojů, zvláště při provádění zemních prací – terénní úpravy, výkop základů, výkop stavební jámy pro jímku na močůvku . Tyto činnosti  jsou prováděny téměř výhradně v denní době (od 06,00 hod do 22,00 hodin). Nepředpokládá se stavební činnost v noční době, ve dnech pracovního klidu a o svátcích. Významnější zatížení území stavební činností, neovlivní téměř vůbec hlučnost v chráněných zónách obce , kromě dopravy stavebního materiálu vedoucí přes část obce po státní silnici. Vzhledem k rozsahu stavby a ke krátkým termínům výstavby nebude tento zdroj hluku pro posuzované území významným negativním jevem.

Běžné hodnoty hlučnosti dopravních prostředků a stavebních strojů se  pohybují  kolem 80 dB(A). Podle nařízení vlády číslo 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, příloha č. 2, část B, činí nejvyšší přípustná hodnota hluku ze stavební činnosti:

A) v chráněném vnitřním prostoru budov:

- základní hladina hluku L Aeq,T = 40 dB            (§ 10, odst.2 NV č.148/2006 Sb.)

- korekce na druh chráněného prostoru  dle příl. č. 2, část A, NV 148/2006 Sb.)

obytné místnosti  - v denní době       ……..    0 dB

- v noční době ………….-10 dB

Z toho : LAeq,T =  40 dB pro denní dobu

LAeq,T =  30 dB pro noční dobu

Pro denní dobu pak bude hygienický limit :

- při provádění stavební činnosti 8 hodin  v době mezi 7. a 21. hodinou :

LAeq,T =  40 dB

t1= 8 hodin

LAeq,s = LAeq,T + 10 . lg((429 + t1)/ t1) = 40 + 10.lg ((429 + 8)/8+ = 57,4 dB

- při provádění stavební činnosti 14 hodin  v době mezi 7. a 21. hodinou :

LAeq,T =  40 dB

t1= 14 hodin

LAeq,s = LAeq,T + 10 . lg((429 + t1)/ t1) = 40 + 10.lg ((429 + 14)/14) = 55,0 dB

B) v chráněném venkovním prostoru ostatních staveb a chráněném ostatním venkovním prostoru:

- základní hladina hluku L Aeq,T = 50 dB            (§ 11, odst.4 NV č.148/2006 Sb.)

- korekce na druh chráněného prostoru  dle příl. č. 3, část A, NV 148/2006 Sb.)

chráněné venkovní prostory - v denní době       ……..    0 dB

- v noční době ………….-10 dB

- korekce na hluk ze stavební činnosti (7 až 21 hod.)……...+15 dB

Z toho : LAeq,T =  65 dB pro denní dobu

Pro denní dobu pak bude hygienický limit :

- při provádění stavební činnosti 8 hodin  v době mezi 7. a 21. hodinou :

LAeq,T =  65 dB

t1= 8 hodin

LAeq,s = LAeq,T + 10 . lg((429 + t1)/ t1) = 65 + 10.lg ((429 + 8)/8) = 82,4 dB

- při provádění stavební činnosti 14 hodin  v době mezi 7. a 21. hodinou :

LAeq,T =  65 dB

t1= 14 hodin

LAeq,s = LAeq,T + 10 . lg((429 + t1)/ t1) = 65 + 10.lg ((429 + 14)/14) = 80,0 dB

Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A ze stavební činnosti ve venkovním prostoru činí při plném využití denní doby tj 14 hodin…80 dB – ve chráněném venkovním prostoru (tedy mimo výrobní areál).

1) Posouzení je provedeno pro období, kdy jsou prováděny  nejhlučnější činnosti (těžba zeminy a její odvoz a pod), které jsou krátkodobé:

- ekvivalentní hladina hluku při stavební činnosti LAeq,s.............82 dB

- doba trvání hluku 		               	      t1.....................360 minut

- celková doba v denní době 	                             t2............... …...480 minut

- přípustná hladina hluku ze staveb	                 L Aeq,T..............  80 dB

Vypočtená ekvivalentní hladina hluku:	LAeq,T = 78,7 dB

2) Posouzení pro běžný stavební hluk:

- ekvivalentní hladina hluku při stavební činnosti LAeq,s...............65 dB

- doba trvání hluku 				      t1......................360 minut

- celková doba v denní době 	                              t2......................480 minut

- přípustná hladina hluku ze staveb	             L Aeq,T.................  80 dB

Vypočtená ekvivalentní hladina hluku:	LAeq,T =  68,5 dB

b. Hluk a vibrace při provozu stájí :

Stávající hlukové poměry v posuzovaném území nejsou známé - nebylo provedeno žádné měření. Z prohlídky území určeného pro stavbu je možné usoudit, že ovlivnění území hlukem nebude významné. Stávající zatížení území hlukem bude do 50 dB (v denní době). Jeho základ tvoří hluk ze zemědělského areálu – z provozu a obsluhy stávajících objektů.

Výrobní proces nebude významnějším zdrojem hluku ani vibrací. Zdrojem hluku jsou především mobilní mechanizmy zajišťující obsluhu stájí – vyvážení kejdy a hnoje, dovoz krmení a slámy apod.  Dále to budou instalovaná technologická zařízení ve stájích, kterých je minimum. Lze tedy říci, že hluk z provozu stáje pouze nevýznamně přispěje ke stávající hlukové zátěži v území, ne však nad hodnoty hygienických limitů pro dané území.

S provozem stájí nutně souvisí i doprava statkových hnojiv ze zemědělského areálu na pole a jejich aplikace. Proto, že doprava je významným zdrojem hluku pro životní prostředí je zatížení území dopravou popsáno v kapitole B.II.4.

Nová stáj je řešena jako bezstelivová na roštech s vyklízením kejdy gravitačním odtokem do skladovací jímky s kapacitou 6 měsíců skladování. Vyvážení kejdy, hnoje, zásobování stájí krmivem budou hlavními zdroji zvýšení dopravy v území i mimo výrobní areál. Při vyvážení kejdy a  hnoje 2 - 4 x ročně bude hluk soustředěn vždy do dnů vyvážení. V průměru se proti běžnému stavu zvýší zatížení dopravou o cca  15 až 20  průjezdů vozidel za den.

Další doprava se odehrává uvnitř zemědělského areálu. Je tedy zřejmé, že zatížení dopravou v okolí navrhovaného areálu se zvýší, ne však významným způsobem.V následujícím hodnocení je popsáno vyvážení všech organických hnojiv produkovaných v posuzovaných stájích a dovoz krmiva. Pro stanovení  jednotlivých potřeb a produkcí bylo použito Technického doporučení MZem 11/1992 a přílohy č.3 k vyhlášce 274/1998 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv v platném znění. Následující bilance je provedena pro novou stáj 350 dojnic.

| Surovina k přepravě | Potřeba přepravy v t.rok –1 | Počet jízd za rok | Přepočtený počet jízd za den |
| --- | --- | --- | --- |
| Seno do stájí | 630 | 730 | 2,00 |
| Senáž a siláž do stájí | 4470 | 730 | 2,00 |
| Šroty | 600 | 80 | 0,22 |
| Hnůj - uleželý | 0 | 0 | 0 |
| Sláma | 0 | 0 | 0 |
| Kejda | 8431 | 843 | 2,31 |
| Odpadní vody z dojírny | 1031 | 103 | 0,28 |
| Splaškové odpadní vody | 100 | 10 | 0,02 |
| Mléko | - | 365 | 1 |
| Jateční skot | 50 | 5 | 0,02 |
| Odvoz kadaverů |  | 24 | 0,06 |
| C e l k e m | 7,91 |

V tabulce nejsou uvedeny jízdy osobních automobilů – zootechnik, veterinář apod.

Průměr za den cca 8 jízd, další 1 až 2 jízdy denně musíme počítat na nepravidelné jízdy jako dovoz stájové dezinfekce, veterinární zákroky. Při započtení jízd osobních automobilů – zootechnik, obsluhující personál farmy je celkový průměr - 17 jízd za den. Celkem jízd za rok 6 205.

Toto doprava a tedy i hluk z uvažované dopravy je z pohledu ovlivnění území hlukem nevýznamné.

B.III.4.2. Záření

Pro území určené k zástavbě nebyl proveden průzkum radonového rizika. Podle mapy radonového rizika je posuzované území řazeno do středního stupně radonového rizika (2). Je možné předpokládat, že pobytová doba pracovníků ve stáji překročí 1000 hodin za rok a proto bude nutno před zahájením stavby provést radonový průzkum a na jeho základě případně určit provedení opatření k pronikání radonu z podloží do stavby.

Ve stáji nebudou instalovány žádné zdroje radioaktivního, rentgenového nebo vysokofrekvenčního záření.

Zdrojem elektromagnetického záření jsou všechny elektrospotřebiče. Intenzita záření těchto zdrojů je jen velmi malá a nebude zdrojem ovlivnění pracovního a životního prostředí.

B.III.4.3. Zápach

Každý objekt  živočišné výroby je zdrojem zápachu pro své okolí. Míra obtěžování zápachem je závislá na celé řadě faktorů z nichž je třeba připomenout zejména

- technologii ustájení, skladování hnoje a jeho odvoz na pole;

- technologie větrání stájí;

- pořádek ve stáji a jejím okolí, dobrá provozní kázeň a dobrá zoohygiena

Ovlivnění území pachem je řešeno zpravidla vymezení dotčeného území ochranným pásmem (OP). Pro farmu je zpracován návrh ochranného pásma jehož plné znění je v příloze oznámení. Protože v současné době není žádná metodika pro navrhování ochranných pásem závazná, je tento návrh zpracován podle metodiky vydané Státním zdravotním ústavem   v AHEM (ACTA HYGIENICA A EPIDEMIOLOGICA) č. 8/1999. Další možnou variantou je zpracování návrhu OP pomocí rozptylové studie. Podle zkušeností vychází rozsahy ochranných pásem přibližně stejně, rozsahy vypočtené dle rozptylové studie jsou spíše menší. V souvislostí s tímto je nutno připomenout, že ani návrhem OP nelze postihnout ovlivnění území páchnoucími látkami ze 100 %. Metodika uvažuje s tím, že OP řeší 95% stavů v roce, zbývajících 5 % stavů tvoří inverzní a jiné situace, které ovlivní nebo mohou ovlivnit i území mimo ochranné pásmo.

Z provedeného posouzení návrhem ochranného pásma je zřejmé, že pachem ze stájí farmy  nebude zatěžována obytná zástavba obce. Přesto  k omezení negativních vlivů navrhuji jako součást projektu stavby zpracovat projekt ozelenění areálu a následně realizovat výsadbu zeleně podle tohoto projektu. Nenavrhuji používání enzymatických přípravků k fixaci amoniaku.

B.III.5.  Doplňující údaje

Kejda, močůvka a hnůj patří mezi závadné látky ve vztahu k ochraně podzemních a povrchových vod . Při manipulaci s nimi, přepravě na pole a při vlastní aplikaci je třeba respektovat zásady, které by omezily negativní vlivy na životní prostředí.

Podle nařízení vlády č. 103/2003 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech, nepatří katastr obce Dolní Lhotka  do zranitelných oblastí.

Proto bude jako jeden z podkladu ke kolaudaci stavby zpracován – aktualizován stávající – plán organického hnojení. Tímto plánem budou vymezeny zejména:

- plochy vhodné pro hnojení a plochy , kde statková hnojiva aplikovat nelze,

- vymezení období, kdy nelze statková hnojiva aplikovat (viz. NV 103/2003 Sb., příl.2, tab. 1 – pro klimatický region 7 je to od 1.11. do 28.2. běžného roku)

- vymezena odstupová vzdálenost od obytné zástavby obce, kde nebude hnojeno, nebo bude hnojeno za podmínek okamžitého zapravení do půdy,

- zákaz aplikace kejdy a močůvky na pozemky svažité (nad 80 ),

- zákaz aplikace kejdy a močůvky v bezprostředním okolí potoků a rybníků,

- zákaz aplikace kejdy, močůvky a hnoje v okolí studní individuálního zásobování pitnou vodou a v ochranných pásmech zdrojů hromadného zásobování vodou, kde je to dáno provozním řádem vodovodu,

- zakreslena ochranná pásma zdrojů pitné vody a vymezeno území, kde nebude hnojeno z titulu ochrany těchto zdrojů,

- zakresleny povrchové vodní toky a rybníky a vymezeny plochy kolem nich, kde nebude hnojeno,

- vymezit prvky ochrany přírody v jejichž okolí nebude hnojeno,

- stanovena povinnost následného urychleného zapravení kejdy do půdy, pokud tak nebude učiněno při aplikaci,

- stanovena omezení plynoucí z ustanovení zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech a to v § 9  Používání hnojiv, statkových hnojiv a pomocných látek:

  - nepoužívat hnojiva tam, kde je to zakázáno zvláštními předpisy nebo rozhodnutími příslušného orgánu,

  - nehnojit na půdě přesycené vodou, pokryté vrstvou sněhu vyšší než 5 cm nebo promrzlé do hloubky více než 8 cm,

  - způsobem ohrožujícím okolí hnojeného pozemku

Část C.

C. Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území

C.I. Výčet nejzávažnějších environmetálních charakteristik dotčeného území

Obec Maleč (ZUJ 569089, ID obce 9065) místní část Dolní Lhotka leží cca 5 km severně od města Chotěboř, kde má sídlo místně příslušný stavební úřad. Zájmové území záměru patří do k.ú. Horní Lhotka. Lokalita v níž se areál nachází není řešena územním plánem obce  (viz stanovisko stavebního úřadu).

Obec Maleč (má 7 místních částí) včetně jeho místní části Dolní Lhotka leží v oblasti Železných hor, v kraji Vysočina, v okrese Havlíčkův Brod. Pověřeným obecním úřadem spadá pod město Chotěboř, leží ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Chotěboř.

Katastrální výměra správního území obce Maleč včetně místních částí je 1 210 ha.  Obec má 7 integrovaných částí mezi nimi Dolní Lhotka. Obec Dolní Lhotka je dopravně  přístupná po silnici Maleč – Dolní Lhotka. Není zde železnice.

Z pohledu vodohospodářského patří k.ú. Horní Lhotka do povodí řeky Labe, dílčího povodí řeky Doubravy. Zájmové území záměru je odvodňováno pravostranným přítokem řeky Doubravy od obce Maleč.

Náleží do oblasti Železných hor. Obec Maleč – místní část Dolní Lhotka leží v nadmořské výšce cca 425 m . Okolní terén je poměrně členitý . Krajina v blízkém okolí je značně lesnatá, podél vodotečí a cest jsou četné remízky a rozptýlená zeleň.

V obci Maleč a jeho místních částech žije 708  trvale bydlících obyvatel (dle internetové stránky MÚ). Obec má vybudovánu částečnou občanskou vybavenost. Má vybudován vodovod s  pitnou vodou, má soustavnou  kanalizací ukončenou funkční ČOV, je plynofikováno. Místní část Dolní Lhotka má vybudován vodovod z vlastních podzemních zdrojů, nemá vybudovánu soustavnou kanalizaci ukončenou ČOV, je plynofikována.

Podle využití území se nachází v zemědělsko-lesní krajině, lesně-polní.

Typem přírodní krajiny patří  do C.3. krajiny chladných pohoří s bučinami s jedlí na pseudoglejích a kambisolech, C.3.2. členité silikátové pahorkatiny. Zonálně je to mírně chladná krajina s bukovými lesy s mírnými svahy na krystaliniku a kambisoly  a pseudogleji.

Sídelním typem patří mezi malé obce. Malé obce pod 10000 obyvatel se vylidňují (úbytek až 9,9 %), obyvatelstvo se stěhuje do měst nad 10000 obyvatel,  která zaznamenávají přírůstek do 30 %. Územím patří do oblasti s dešťovými srážkami nad 600 mm. Výška sněhové pokrývky méně než  50 cm. rok –1.  Zornění nad 75 % s podílem odvodněných půd od 20 do 29 %, s rostlinnou produkcí mírně nadprůměrnou.

Vodohospodářský potenciál povrchových vod průměrný, podzemních vod rovněž průměrný. Povrchové  vody – řeka Doubrava II. třída čistoty – voda znečištěná.

Klimaticky patří obec do oblasti s klimatem pahorkatin. Rozptylem atmosférických příměsí vysokým až velmi vysokým; trváním místních teplotních inverzí velmi nízkým až nízkým; četností místních teplotních inverzí velmi nízkou až nízkou; intenzitou místních teplotních inverzí velmi nízkou až nízkou.

Měrné emise oxidů dusíku dosahují hodnot pod 2 t.km–2. Měrné emise oxidu siřičitého dosahují hodnot pod  5 t.km–2 a mají klesající tendenci. Emise tuhých látek dosahují hodnot pod 2 t.km–2.  Z toho lze vyvodit, že se jedná o území s malým znečištěním ovzduší.

Hustota zalidnění do 60 obyvatel . km -2. Území je využívané pro letní rekreaci (podíl potenciálních rekreačních ploch  pod  33  %).

Úroveň životního prostředí – I. třída – prostředí vysoké úrovně. Koeficient ekologické stability krajiny (K ES) střední. Území s mozaikou lesů se změněnou dřevinnou skladbou, polí a luk se střední ekologickou stabilitou. Provincie středoevropských listnatých lesů, podprovincie hercynská I.a., sosiekoregion –  50 – Železné hory, vegetační stupeň  dubobukový, bukový a jedlobukový. Fytogeografická oblast  -mesophytikum - oreophyticum.

V posuzovaném území a jeho těsném okolí se nenacházejí žádné historické památky, architektonicky a kulturně cenné objekty.

Posuzované území není územím poddolovaným ani územím se zásobami nerostných surovin.

V ploše staveniště se nevyskytují žádné staré ekologické zátěže.

Krajinný ráz nese stopy antropogenního ovlivnění v celkovém kontextu krajiny.

Podle nařízení vlády č. 103/2003 Sb. nepatří katastr obce Dolní Lhotka mezi zranitelné oblasti. Nejedná se o území chráněné oblasti přirozené akumulace vod. Nejedná se o území zatápěné.

Zájmová lokalita leží uvnitř vyhlášeného chráněného území ochrany přírody – CHKO Železné hory.

V dotčené lokalitě ani jejím blízkém okolí se nenachází žádné prvky soustavy NATURA 2000, které by mohly být záměrem ovlivněny.

C.II. Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území.

C.II.1. Ovzduší:

Klimatická charakteristika

Podle  základních  klimatologických  charakteristik  patří posuzované území do klimatického okrsku MT 2 (Klimatická rajonizace ČSSR) -  klima pahorkatin - s průměrnou roční teplotou 7 – 8 0 C, ročním úhrnem srážek 550 až 700 mm vodního sloupce. Jedná se o oblast mírně teplou,  mírně vlhkou, vrchovinovou.

Zima bývá mírně chladná s normálním počtem ledových dnů, suchá až mírně suchá s 60ti až 100 dny se sněhovou pokrývkou. Přechodná období jsou normálně dlouhá až dlouhá s mírným jarem a mírným podzimem. Léto bývá normální až krátké s 20ti až 60ti letními dny, mírné až mírně chladné.Klima je ovlivňováno blízkostí Českomoravské vrchoviny .

Základní klimatologické charakteristiky:

Klimatická oblast 				MT 2, mírně teplá

Počet dnů s teplotou nad 10 0 C		140 - 160

Počet dnů se srážkami nad 1 mm		100 - 120

Průměrná teplota v červenci			16 - 17 0 C

Průměrná teplota v dubnu			  6 - 7   0 C

Průměrná teplota v říjnu			  6 - 7   0 C

Průměrná teplota v lednu		           - 2 - - 5 0 C

Počet mrazových dnů 			110 - 160

Úhrn srážek za vegetační období		350 - 500 mm

Úhrn srážek v zimním období		250 – 300 mm

Počet zamračených dnů			120 - 160

Počet jasných dnů				40 -  60

Počet dnů se sněhovou pokrývkou		60 -  100

Roční průběh teplot:

| Stanice m.n.m | průměr | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Humpolec 510 | 7,0 | -1,2 | -1,6 | 2,2 | 6,6 | 12,0 | 14,7 | 16,6 | 15,8 | 12,3 | 7,3 | 2,2 | -1,2 |
| Kamenice 565 | 6,4 | -3,9 | -2,6 | 1,5 | 6,0 | 11,5 | 14,5 | 16,3 | 15,8 | 12,0 | 6,8 | 1,5 | -2,2 |
| Jihlava 526 | 7,0 | -2,9 | -1,9 | 2,0 | 6,8 | 12, | 15,0 | 16,9 | 15,8 | 12,0 | 7,1 | 2,1 | -1,4 |
| Pacov 580 | 6,8 | -3,1 | -1,8 | 2,0 | 6,6 | 12,1 | 15,0 | 16,7 | 15,8 | 12,2 | 6,8 | 1,6 | -1,7 |
| Pelhřimov 487 | 7,0 | -2,8 | -1,7 | 2,2 | 6,7 | 12,0 | 14,8 | 16,7 | 15,7 | 12,3 | 7,2 | 2,2 | -1,2 |
| Počátky 605 | 6,4 | -3,5 | -2,4 | 1,6 | 6,0 | 11,5 | 14,1 | 15,8 | 15,1 | 12,0 | 7,0 | 1,3 | -2,0 |
| Sázava Pe 702 | 6,1 | -3,8 | -2,8 | 1,1 | 5,4 | 11,2 | 14,0 | 15,8 | 15,0 | 11,7 | 6,6 | 1,0 | -2,4 |

Větrná růžice:

| Směr | S | SV | V | JV | J | JZ | Z | SZ | CALM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Četnost | 7,50 | 5,26 | 10,36 | 19,68 | 5,11 | 5,79 | 13,74 | 16,76 | 15,80 |

Kvalita ovzduší.

Katastr obce a jeho místních částí leží v oblasti na rozhraní Železných hor a Hornosázavské pahorkatiny, v severní části okresu Havlíčkův Brod. Území je poměrně málo zasaženo imisní činností. Kvalitu ovzduší zde ovlivňuje především blízkost průmyslových aglomerací Chotěboř, Hlinsko. Vzhledem k převládajícím západním, jihozápadním  větrům nelze vyloučit ani vliv vzdálenějších aglomerací – Pardubice. Velký vliv na kvalitu ovzduší má umístění v krajině se značným podílem lesů a vodních ploch, silně členité.

Podle dlouhodobého sledování se zde vyskytují měrné emise oxidů dusíku do 2 t/km2 (Praha více než 50 t/km2 ),  oxidu  siřičitého do 5 t/km2 ( Praha více než 100 t/km2),  tuhých  látek do 2 t/km2 ( Praha  do 50 t/km2 ) (zdroj "Atlas životního prostředí a zdraví obyvatelstva ČSFR , 1990 ). Vývoj emisí oxidu siřičitého měl od roku 1985 klesající charakter.

Číselné stanovení současného imisního pozadí v místě, kde není kvalita ovzduší soustavně monitorována je značně problematické . V minulosti zde prováděla sledování kvality ovzduší hygienická služba. Výsledky tohoto sledování potvrzovaly malou úroveň znečištění ovzduší ve městě.

Záměr neobsahuje žádný významný bodový zdroj znečišťování ovzduší kromě stájí pro chov skotu a chov prasat.

C.II.2.  Vody:

Podle hydrogeologického členění náleží území do rajonu č. 432 – Křída středního Labe – Dlouhá mez jižní část. Hlavním recipientem je řeka Doubrava. Podmínky tvorby a oběhu zásob podzemních vod jsou vedle klimatických a morfologických dispozic území dány především celkovými hydrogeologickými vlastnostmi hornin.

Jako svrchní zvodeň vystupuje kolektor kvartérních uloženin spolu se zvětralinovým pláštěm a zónou přípovrchového zvětrání a rozpukání hornin skalního podloží. Oběh podzemních vod má většinou lokální charakter. V pokryvných útvarech kvartérního stáří se uplatňuje výhradně průlinová propustnost, charakteristická pro zeminy hlinitého a písčitého charakteru s příměsí štěrku. V zóně intenzivního zvětrávání a rozpukání hornin se na oběhu podzemní vody podílí průlinově – puklinové či puklinově  - průlinové prostředí, přičemž jeho propustnost závisí na stupni rozevření puklin a charakteru jejich výplně. Hloubkový dosah svrchní zvodně se pohybuje řádově do 10 – 15 m pod terénem v závislosti na mnoha lokálních činitelích. pro vody tohoto pásma je charakteristická především volná hladina,  která konformně sleduje morfologii terénu. K infiltraci dochází zpravidla po celé ploše rozšíření kolektorské zvodně a závislosti na propustnosti pokryvných útvarů. Nejčastějším způsobem odvodnění je skrytý příron do uloženin niv nebo přímo do vodotečí.

Svrchní zvodeň je poměrně náchylná na znečištění z povrchu terénu a citlivě reaguje na klimatické poměry – zejména srážky v období sucha.

C.II.2.1.Povrchové vody:

Zásobu povrchové vody v českém sektoru krajinné sféry rozdělujeme na tekoucí vody ve vodních tocích  a na zásoby v nádržích na zemském povrchu (v jezerech, rybnících a přehradních nádržích). Území České republiky je odvodňováno třemi systémy- systém Labe, systém Odry a systém Dunaje. Povodí Vltavy patří do systému Labe.

Řeka Labe odvodňuje Českou kotlinu a převážné části okrajových vrchovin a hornatin. Pramení na Labské louce v Krkonoších ve výšce 1384 m.n.m. Délka jeho toku v ČR je 379 km. V Hřensku má povodí 51 393,51 km2 a průměrný průtok 308 m3.s-1. Největším přítokem je Vltava, která ústí z levé strany u Mělníka.  Vltava je ve skutečnosti hlavní řekou České kotliny . Je dlouhá 440 km a její povodí měří 28 098 km2.Při ústí do Labe má průměrný průtok 150 m3.s-1. Na Vltavě je řada velkých přehrad a jezů, které činí z Vltavy řízený geosystém.

Posuzované území se nachází v povodí řeky Doubravy (č.h.p. 1–03–05-001) – plocha povodí 598,8 km2.

Recipientem pro dešťové vody z posuzovaného areálu je místní vodoteč protékající východně za silnicí od areálu směrem k obci Maleč a ústící do řeky Doubrava. Zájmové území stavby mimo zpevněné kontaminované plochy je dnes plně odvodňováno povrchovým odtokem do terénu. Stávající zemědělský areál má  vybudovánu částečně dešťovou kanalizaci zaústěnou do potoka pod obcí . V území není vybudována soustavná kanalizace.

Podle nařízení vlády č. 103/2003 Sb.,o stanovení zranitelných oblastí, nepatří katastr obce mezi zranitelné oblasti.

Základní hydrologická charakteristika území:

srážky ..............................…..600 - 750 mm

průměrné roční srážky........… 650 mm

odtokový součinitel ..............  0,31

odtok ............………..............200 - 232 mm

vsak........…………....... .........400 - 518 mm

odpar.......................................450 mm

Posuzované území leží v oblasti s průměrným vodohospodářským potenciálem povrchových vod.

Zájmové území se nenachází v území zatápěném vodou (leží nad hranicí Q100).

Dlouhodobé měsíční úhrny srážek v mm za období 1931 –1960 spolu s dlouhodobými měsíčními úhrny výparu v mm.

| Měsíc | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Rok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Srážky | 35 | 38 | 29 | 42 | 65 | 82 | 88 | 77 | 43 | 47 | 38 | 37 | 621 |
| Výpar | 2 | 5 | 21 | 45 | 91 | 88 | 85 | 69 | 50 | 23 | 2 | 1 | 482 |
| Rozdíl | 33 | 33 | 7 | -3 | -26 | -6 | 3 | 8 | -7 | 24 | 36 | 36 | 139 |

Provoz zemědělského areálu při dodržení všech v projektu navržených stavebních opatření, dobrém stavebním provedení objektů jímek, manipulační plochy a trubních rozvodů, dodržování provozních řádů a předpisů, nebude zdrojem znečištění povrchových vod, pokud nedojde k havarijnímu stavu.

C.II.2.2. Podzemní vody :

Zájmové území leží v oblasti mělkých podzemních vod a představuje území se sezónním doplňováním zásob. Největší vydatnost podzemních vod je v období březen, duben, nejnižší v měsících září, listopad. Průměrný specifický odtok podzemních vod 1,01 -2,0  l/s.km2.

Posuzované území leží v oblasti se středním vodohospodářským potenciálem podzemních vod.

V zájmovém území nejsou vybudována zařízení pro jímání podzemní vody. Nejsou zde sledované pramenní vývěry. Posuzované území se nenachází na území chráněných oblastí přirozené  akumulace vod.

Provoz stájových objektů – nemědě+osmého areálu při dodržení všech v projektu navržených stavebních opatření, dobrém stavebním provedení objektů, dodržování provozních řádů a předpisů, nebude zdrojem znečištění podzemních vod, pokud nedojde k havarijnímu stavu

Mapa území přirozené akumulace vod

C.II.3.  Půda:

K půdotvorným faktorům řadíme mateční horninu (půdotvorný substrát), podnebí, biologický faktor, podzemní vodu a kultivační činnost člověka. K podmínkám patří reliéf terénu a stáří krajiny.

Vzájemným kvalitativním a kvantitativním působením těchto faktorů a podmínek probíhá určitý půdotvorný proces, jehož výsledkem je vznik genetického půdního typu jako základní kategorie klasifikace půd. Typy půd se utvářely pod vlivem pestrého geologického podloží, reliéfu terénu, spodní a povrchové vody a klimatických podmínek.

Charakteristika zemědělské půdy je vyjádřena kódem bonitovaných půdně ekologických jednotek – BPEJ (vyhl. MZem ČR č. 327/1998 Sb.). Tyto kódy jsou pětimístné, přičemž první číslice charakterizuje klimatický region, druhá a třetí hlavní půdní jednotku (HPJ), čtvrtá číslice je kombinací skeletovitosti a expozice a pátá charakterizuje sklonitost a hloubku půdy.

Pro pozemkové parcely dotčeného záměru jsou stanoveny BPEJ následovně:

| Parcela číslo KN | Výměra v ha-kultura | BPEJ | Třída ochrany |
| --- | --- | --- | --- |
| 13 | Orná půda | 54700 | II. |

Dotčené pozemky se řadí do regionu MT2, kód 5 – mírně teplý, mírně vlhký – dále viz následující tabulka.

Charakteristika klimatického regionu

| Kód regionu | Symbol regionu | Charakteristika regionu | Suma teplot nad 10 °C | Průměrná roční teplota C | Průměrný roční úhrn srážek v mm | Pravděpodobnost suchých vegetačních období | Vláhová jistota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | MT 2 | mírně teplý, mírně vlhký | 2200 - 2500 | 7 – 8 | 550 – 650 | 15 -30 | 4 - 10 |

Hlavní půdní jednotka –HPJ:

- - Oglejené půdy na svahových hlínách;  středně těžké až středně skeletovité nebo slabě

kamenité, náchylné k dočasnému zamokření

Charakteristika zemědělských půd v zájmovém území

| p.č. | výměra celk. ha | druh pozemku | ochrana | BPEJ | sklonitost | expozice | skeletovitost | hloubka půd |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 2,1272 | orná | ZPF | 54700 | 0-1 stup., úplná rovina | rovina, všesměrná | bezskeletovité (do 1%) | hluboká 60 |

C.II.4  Geomorfologie a geologie:

Geomorfologicky spadá řešené území do krystalinika českého masivu vrásněného ve starohorách a prahorách a doformovaného tektonikou hercynského vrásnění a kvartérní denudací.

Z hlediska geomorfologického členění území České republiky náleží  řešené území:

Provincie 		I. - Česká vysočina,

Subprovincie 		I.2. – Českomoravská soustava,

Oblast 			I.2.C – Českomoravská vrchovina

Celek			I.2.C- 3 – Železné hory

Česká vysočina zabírá plochu 66 408 km2 státního území. V západní části provincie představují Čechy velkou kotlinu, která vznikla rozlámáním zarovnaného povrchu platformy.Její okraje se ve třetihorách a čtvrtohorách zvedly, zatímco střed kotliny si v podstatě uchoval původní nízkou polohu. Převládajícím typem reliéfu dna kotliny jsou ploché pahorkatiny  se zbytky etchplénu v rozvodních částech a s mírnými svahy na fundamentu platformy. Česká vysočina se dále dělí na 6 geomorfologických soustav.

Českomoravská soustava zabírá jihovýchodní část České vysočiny. Je značně různorodá. Jižně od prahy se rozkládá  rozsáhlá podsoustava Středočeská pahorkatina. Jižní Čechy vyplňuje podsoustava Jihočeské pánve. Jihozápadní Čechy a západní Moravu tvoří podsoustava Českomoravská vrchovina

Českomoravská vrchovina je složitá soustava pahorkatin a vrchovin  s erozně denudačním reliéfem. Morfostrukturně je to soustava megaantiklinálních vyklenutí a megasynklinálních sníženin fundamentu platformy. V místě největšího napětí vznikly kerné vrchoviny.

Biogeografické členění.

Z fytogeografického hlediska patří katastr obce do fytogeografické oblasti mezofytikum – M (Mesophyticum), obvodu Českomoravské mezofytikum – Českomor. M (Mesophyticum Massivi bohemici)..

Území patří do Železnohorského bioregionu (1.49). Bioregion leží na jihu východních Čech, zabírá geomorfologický celek Železné hory a jižní okraj Chrudimské tabule. Bioregion tvoří okraj široce chápané Českomoravské vrchoviny vůči Polabí, je protažen ve směru SZ - JV a má plochu 732 km2.

Železnohorský bioregion 1.49.

C.II.5  Horninové prostředí a přírodní zdroje:

Horninovým prostředím rozumíme svrchní část litosféry v dosahu lidské činnosti. Je tvořeno horninami, které obsahují podzemní vody, plyny a neobnovitelné přírodní zdroje. Kvalita horninového prostředí je faktor ovlivňující v mnoha aspektech život člověka a jeho bezprostřední životní podmínky.

Horninové prostředí je kromě stavu daného přírodními procesy silně ovlivňováno činností člověka ( např. kontaminace půd, podzemních vod, porušování přírodního stavu těžbou a stavební činností, včetně ukládání odpadu). K nejčastějšímu mechanickému narušování horninového prostředí  patří sesuvy půdy.

Horninové prostředí některých oblastí je ovlivňováno zemětřesnými účinky. ty se oceňují makroseizmickými intenzitami – nižší makroseizmické stupně (30 – 50) odpovídají slabým otřesům, střední (60 – 80) malým až vážným škodám na budovách a nejvyšší (90 – 120) řícení budov a naprostým katastrofám.

Posuzovaná lokalita není  výrazně dotčena z pohledu horninového prostředí. Místo stavby je umístěno v místě bývalé živočišné farmy a z části na  orné půdě dosud intenzivně zemědělsky obhospodařované. Je zde možné uvažovat o mírné kontaminaci horninového prostředí v důsledku  zemědělské činnosti. Na ploše staveniště nebyla prováděna těžba nerostných a jiných surovin. Nejedná se o území poddolované. V území nejsou evidované zásoby nerostných surovin.

Nejedná se o území ohrožené sesuvy půdy. Z hlediska pozorovaných intenzit zemětřesení se jedná o oblast s nižšími makroseizmickými intenzitami.

C.II.6. Fauna  a flóra:

Fauna

V bioregionu se vyskytuje běžná, převážně podhorská lesní fauna hercynského původu, s faunou bučin v zachovalých enklávách. Tekoucí vody patří do pstruhového až parmového pásma.

Významné druhy - Savci: ježek západní (Erinaceus europaeus), j. východní (E. concolor), vydra říční (Lutra lutra). Ptáci: lejsek malý (Ficedula parva), ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes). Obojživelníci: mlok skvrnitý (Salamandra salamandra). Plazi: ještěrka živorodá (Lacerta vivipara), zmije obecná (Vipera berus). Měkkýši: vrásenka pomezní (Discus ruderatus), závornatka křížatá (Clausilia cruciata), slimáčník horský (Semilimax kotulae), srstnatka západní (Trichia sericea), skelnička zjizvená (Vitrea subrimata).

V zájmovém území stavby (orná půda) se žádné chráněné druhy nevyskytují.

Flóra

Na převážné části vyšších poloh území potenciální přirozenou vegetaci reprezentují bikové bučiny (Luzulo-Fagetum), které jsou místy přerušeny ostrůvkovitým výskytem květnatých bučin (Dentario enneaphylli-Fagetum). Severozápadní část území tvoří předhůří o nižší nadmořské výšce, které je rekonstrukčně pokryto převážně kyselými doubravami (Genisto germanicae-Quercion), které v přechodu do bučin střídají i jedliny podsvazu Abietenion, zvláště Luzulo-Abietetum. Na kvádrových pískovcích v okolí Proseče a vzácně na skalách i jinde jsou maloplošně zastoupeny i reliktní bory (Dicrano-Pinion). Řídce jsou zastoupeny i suťové lesy (Aceri-Carpinetum a Mercuriali-Fraxinetum). Podél vodních toků jsou vyvinuty též luhy (Stellario-Alnetum, Carici remotae-Fraxinetum, Arunco-Alnetum, v nižších polohách i Pruno-Fraxinetum). Přirozené bezlesí je velmiřídké, vázané na skalnatá stanoviště (svaz Androsacion vandelii).

Přirozenou náhradní vegetaci tvoří vlhké louky svazů Calthion a Molinion a velmi často i rašelinné louky svazu Caricion fuscae a Caricion rostratae, na bazičtějších (opukových) substrátech i slatinné louky svazu Caricion davallianae. Na řídce se vyskytujících rašeliništích a slatinách se objevuje i vegetace svazu Caricion demissae a Sphagno warnstorfiani-Tomenthypnion. Na suchých stanovištích navazují na krátkostébelné trávníky svazu Violion caninae, na opukách a v teplejších okrajových územích přecházejí k subxerotermní travinobylinné vegetaci svazu Cirsio-Brachypodion, na písčitém rozpadu i fragmenty svazu Corynephorion. Lemy náležejí svazu Trifolion medii.

Flóra není příliš bohatá, v její skladbě se objevují převážně středoevropské lesní prvky. Je zde zastoupeno několik prvků mezních, exklávní jsou výjimečné. I v nejvyšších partiích je velmi nízké zastoupení skutečných montánních prvků. Pouze na jediné lokalitě byly zjištěny kerblík lesní (Anthriscus nitida), bodlák lopuchovitý (Carduus personata), velmi vzácně zde roste řeřišničník Hallerův (Cardaminopsis halleri), v bučinách kyčelnice devítilistá (Dentaria enneaphyllos), k. cibulkonosná (D. bulbifera), řeřišnice trojlistá (Cardamine trifolia).

V zájmovém území stavby (orná půda) se žádné chráněné druhy nevyskytují.

C.II.7. Ekosystémy:

Chráněná území

K ochraně přírody bioregionu byla zřízena CHKO Železné hory, okrajově sem zasahuje i CHKO Žďárské vrchy. Nejcennější území jsou navíc chráněny jako rezervace. K nejvýznamnějším patří NPR Lichnice a NPR Kaňkovy hory, které chrání přirozenou druhovou skladbu zdejších lesů. Mezi mnoha dalšími chráněnými územími je možno jmenovat PR Polom, PR Krkanka a PP Oheb, rovněž s motivem ochrany lesní bioty, botanickou lokalitu PP Vršovská olšina, ukázky rašelinišť PR Louky v Zubří a PP Buchtovka, jakož i krajinný celek v pískovcích - PP Maštale..

Katastr obce Dolní Lhotka leží uvnitř CHKO Železné hory , v blízkosti jeho jižní hranice.

Mapka lokalit NATURA 2000

Chráněná území:

## C.II.8. Krajina:

Krajinu řešeného území lze hodnotit jako kulturní s technickými prvky, v níž dominují měkké a plynulé tvary reliéfu hřbetů a mělkých depresí, s množstvím liniových i plošných krajinných struktur, spolu s výraznou přehledností krajiny zemědělsky využívaného území. Ráz krajiny výrazně ovlivnila zemědělská velkovýroba s vysokým zorněním zemědělské půdy.

Krajinný ráz

Stavba jakéhokoliv nového objektu vede k pochybnostem, zda nebudou narušeny takové partie krajiny, které vynikají cenným krajinným rázem ve smyslu § 12 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění zákona č.168/2004 Sb.  Krajinný ráz je v § 12 zákona o ochraně přírody a krajiny vyjádřen přírodními a kulturně historickými charakteristikami a jsou vyjmenovány rysy či hodnoty, které  mají být chráněny před znehodnocením. Jsou to přírodní a estetické hodnoty, významné krajinné prvky (VKP), zvláště chráněná území (ZCHÚ), kulturní dominanty, harmonické měřítko a vztahy. Celkově je možno shrnout, že v krajinném rázu se promítne krajina, její přírodní bohatství, její obyvatelstvo , hmotný majetek a kulturní památky.

Realizací záměru nedojde, vzhledem k umístění a velikosti stávajícího areálu a vazbě nové výstavby na tento areál (v převážně otevřené krajině), k významnému posunu v tomto hodnocení popř. k zásahu do harmonického měřítka krajiny. Ke zmírnění vlivu stavby na krajinný ráz se předpokládá výsadba ochranné zeleně na hranicích areálu, zejména na straně pohledově exponované  tj. hlavně po hranici areálu kolem silnice a ze spodní strany areálu.

C.II.9. Obyvatelstvo

Údaje o počtu a složení obyvatelstva se získávají ze sčítání lidu, které je prováděno zhruba v desetiletých intervalech. Informace o aktuálním stavu lze získat například z internetových stránek obecních úřadů.

V obci Maleč a jeho místních částech žije podle těchto údajů 708 trvale bydlících obyvatel, z toho v produktivním věku 426 osob. Průměrný věk 36,3 roku.

Sídelním typem patří obec mezi obce malého typu. Malé obce pod 10 000 obyvatel se vylidňují (úbytek až 9,9 %) , obyvatelstvo se stěhuje do měst nad 10 000 obyvatel, která zaznamenávají přírůstek do 30 %.

C.II.10. Hmotný majetek, kulturní památky

Obec Maleč, místní část Dolní Lhotka nemá v blízkosti staveniště farmy kulturní a historické památky.

C.III. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho únosného zatížení

Posuzované území není významněji zasaženo negativními vlivy jak z místních zdrojů, tak i ze zdrojů vzdálenějších. Intenzivní zemědělská výroba je hlavním zdrojem znečištění životního prostředí v území. Právě intenzivní zemědělská výroba způsobila zrušení řady remízků a jiné mimolesní zeleně, která v krajině chybí. Je třeba říci, že právě střediska živočišné výroby  jsou zdrojem nejvýznamnějšího ovlivnění ovzduší v posuzovaném území, především působením amoniaku a páchnoucích látek. Ve většině případů je těmito škodlivinami negativně ovlivněno bezprostřední okolí stájí, které jsou mimo obytnou zástavbu obcí a tuto chráněnou zástavbu ovlivňují jen v inverzních nebo jiných mimořádných situacích. Podle zpracované rozptylové studie na amoniak (EKOPOR České Budějovice, květen 2007), která je doložena v plném znění v přílohové části oznámení, jsou hlavním zdrojem amoniaku stáje výkrmu prasat, porodny prasnic a kravíny. Koncentraci amoniaku v širším zájmovém území a v zástavbě obce tyto objekty výrazněji neovlivní.

Vymezení území se zhoršenými podmínkami (zejména páchnoucí látky) je provedeno návrhem ochranného pásma podle nového výpočtu. To je vyhodnoceno pro celou stájovou kapacitu  farmy. Takto vymezené území nezasahuje do zástavby obce, ani do rozvojových ploch pro obytnou zástavbu.

Je možné konstatovat, že v souhrnu nedojde k významnému zatížení území, rozhodně ne nad míru únosnou pro dané území.

Na okrese Havlíčkův Brod,  nejsou žádné významné tepelně energetické zdroje nebo jiné zdroje znečišťování ovzduší, které by významněji ovlivňovaly zdejší ovzduší. Ty jsou v sousedním Pardubickém kraji.  Většina větších sídelních útvarů je plynofikována nebo se jejich plynofikace připravuje.

Obec Dolní Lhotka je dislokována v území se zachovalým životním prostředím. Řešené staveniště stáje je značně  vzdáleno od zástavby obce.

Zemědělský areál bude v posuzovaném území bezesporu zdrojem ovlivnění životního prostředí. Toto ovlivnění je však v přijatelných mezích a není důvodem pro vyhlášení stavební uzávěry nebo jiných opatření omezujících další rozvoj území mimo vymezené ochranné pásmo.

Kvalitu životního prostředí v zájmové oblasti je možno označit jako dobrou . Zatížení území živočišnou výrobou je v současné době standardní. Zemědělský podnik  Zemědělské družstvo Maleč  hospodaří na poměrně značné výměře zemědělské půdy 1804,31 ha z toho orná 1424,87 ha. Na všech farmách  bude po zrušení stájí v obci Chuchel a Rušinov a dostavbě posuzovaných stájí v Dolní Lhotce ustájeno 1605,0 DJ.  Zatížení území živočišnou výrobou - na 1 ha zemědělské půdy připadá pouze 0,89 DJ. Po dostavbě stáje pro dojnice Dolní Lhotka budou zrušeny stáje pro chov dojnic v obci Chuchel – 96 krav a 10 telat  (cca 108 DJ) a v obci Rušinov snížení o 100 krav (110 DJ)- tj. celkem o 218 DJ. To znamená, že celkové navýšení zatížení území živočišnou výrobou bude cca 384,4 – 218 = 166,4 DJ.

Podrobnější vyhodnocení je uvedeno v následující tabulce:

| Místo | Stáj pro | Stávající kapacita ks/DJ | Výhledová kapacity ks/DJ | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Chuchel | Kravín | 10 telat / 3 DJ 96 dojnic/105 DJ | 0 | Stáj bude zrušena |
| Jerišno | Stáj pro prasnice | 105 prasnic/ 32 DJ 3 kanci/ 1 DJ | 105 prasnic/ 47 DJ 3 kanci/ 1 DJ |  |
|  | Březárna | 140 prasnic/ 42 DJ | 140 prasnic/ 42 DJ |  |
|  | Porodna prasnic | 115 prasnic/ 52 DJ | 115 prasnic/ 52 DJ |  |
|  | Dochov selat | 850 selat/ 17 DJ | 850 selat/ 17 DJ |  |
|  | Výkrm prasat | 850 prasat/ 102 DJ | 850 prasat/ 102 DJ |  |
|  | Chov prasniček | 35 prasniček/ 4,2DJ | 35 prasniček/ 4,2DJ |  |
|  | Stáj OMD | 280 jalovic/173,6 DJ | 280 jalovic/173,6 DJ |  |
| Dolní Lhotka | Kravín K 174 | 166 krav/ 183 DJ | 200 krav/ 220 DJ |  |
|  | Kravín K 96 | 84 krav/ 10,8 DJ | 60 krav/ 66,0 DJ |  |
|  | Porodna | 75 krav/82,5 DJ | 70 krav/84,0 DJ |  |
|  | Teletník | 280 telat/ 62 DJ | 160 telat/ 35,2 DJ |  |
|  | Nový kravín | 0 | 360 krav/ 396 DJ |  |
| Rušinov | Kravín dolní | 116 krav/ 127,6 DJ | 16 krav/ 17,6 DJ | Snížení o 100 ks |
|  | Kravín horní | 160 krav/ 176 DJ | 160 krav/ 176 DJ |  |
|  | Kravín VBJ | 30 jalovic/ 33 DJ 40 krav/ 44 DJ | 30 jalovic/ 33 DJ 40 krav/ 44 DJ |  |
|  | Teletník | 140 telat/ 30,8 DJ | 140 telat/ 30,8 DJ |  |
|  | Telata přístřešek | 60 telat/13,2 DJ | 60 telat/13,2 DJ |  |
| Čečkovice | Odchov prasniček | 60 prasniček/ 7,2 DJ | 60 prasniček/ 7,2 DJ |  |
|  | Předvýkrm | 160 selat/11,2 DJ | 160 selat/11,2 DJ |  |
| Podhořice | Drůbežárna | 20 000 broj/ 32 DJ | 20 000 broj/ 32 DJ |  |
| Celkem |  | 1 345,1 DJ | 1 605,0 DJ |  |

Jak je již uvedeno v kapitole C.I. Výčet nejzávažnějších environmetálních charakteristik, posuzované území má tři citlivé složky životního prostředí:

- povrchové vody – hlavně důsledky hnojení zemědělské půdy

- ovzduší – území velmi vzdáleně navazující na zástavbu obce Dolní Lhotka

- krajina – v širším kontextu v krajině částečně chybí rozptýlená zeleň. Proto ozeleněné okolí nové farmy bude vítaným prvkem v krajině.

Ochranu uvedených složek životního prostředí bude nutno zajistit realizací odpovídajících opatření při stavbě nového areálu stájí a při aplikaci statkových hnojiv na zemědělskou půdu. Tato opatření jsou popsána v jednotlivých kapitolách oznámení a souhrnně jsou uvedena  v kapitole D.IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí.

Č Á S T   D

D.KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU NA OBYVATELSTVO A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

D.I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí  a hodnocení jejich velikosti a významnosti

Nejzávažnějšími problémy živočišné výroby z hlediska možných vlivů na životní prostředí a na obyvatelstvo jsou obvykle:

- znečištění ovzduší amoniakem a pachovými látkami  včetně jejich vlivu na obyvatele obce;

- uskladnění statkových hnojiv, manipulace s nimi ve výrobním areálu, při které je možná kontaminace prostředí zejména podzemních a povrchových vod;

- aplikace statkových hnojiv na zemědělské pozemky s možností přehnojování, nevhodné doby nebo způsobu aplikace a z toho plynoucí kontaminace prostředí;

- v menším rozsahu hlučnost a prašnost související s provozem stájí a jejich dopravní obsluhou;

Ostatní vlivy na životní prostředí jsou rozdílné podle konkrétních podmínek posuzovaného provozu. V našem případě, kdy je posuzována stavba nových stelivových stájí , hnojiště a skladovací jímka v území vzdáleném o d zástavby obce a změny stávajících stájí v areálu umístěného na severním okraji zástavby obce, bude vliv na obyvatelstvo a životní prostředí v obci minimální.

Významný vliv může mít i aplikace statkových hnojiv v blízkosti lokálních prvků ochrany přírody (remízky), v okolí potoků a rybníků.

D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů

#### Vlivy na veřejné zdraví

Pozn.: Tato kapitola byla zpracována Ing. Monikou Zemancovou, která je držitelkou osvědčení odborné způsobilosti pro posuzování vlivů na veřejné zdraví rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví č. j. HEM-300-1.6.05/19411 ze dne 21. 6. 2005.

Každá antropogenní činnost je určitým zdrojem rizika jak pro životní prostředí tak i pro člověka. Zvyšující se míra ekologických i zdravotních rizik se může následně projevit v poklesu odolnosti organismu. Za nejvíce nepříznivé vlivy provázející záměr dostavby, rekonstrukci a provozu zemědělského areálu Dolní Lhotka lze označit vliv na akustickou situaci v území a vliv na kvalitu ovzduší. Ovlivnění těchto složek prostředí může pak ovlivňovat i zdravotní stav lidí v dotčené populaci. Jako podklad pro hodnocení vlivů na veřejné zdraví slouží závěry rozptylové studie a příslušné kapitoly tohoto oznámení záměru podle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění.

Stávající zemědělský areál, který provozuje zemědělské družstvo Maleč, navazuje v jihozápadním směru na zástavbu Dolní Lhotky, která je místní částí obce Maleč. Posuzovaným záměrem je rekonstrukce stávajících objektů tohoto zemědělského areálu a jeho rozšíření o novou stáj pro dojnice s mléčnicí 2 nové skladovací jímky na kejdu a odpadní vodu z dojírny situované v jižní části zemědělského areálu, tedy směrem dál od zástavby obce V obci Maleč dle posledního sčítání lidu, bytů a domů v roce 2001 trvale žilo 698 obyvatel, z toho 351 žen a 347 mužů.

Obyvatelstvo Malče podle věku

| Obyvatelstvo celkem | 698 |
| --- | --- |
| v tom ve věku | 0-4 | 21 |
|  | 5-14 | 92 |
|  | 15-19 | 60 |
|  | 20-29 | 117 |
|  | 30-39 | 86 |
|  | 40-49 | 104 |
|  | 50-59 | 103 |
|  | 60-64 | 28 |
|  | 65-74 | 57 |
|  | 75+nezj. | 30 |

Domovní fond v obci Maleč

| Domy úhrnem | 235 |
| --- | --- |
| z toho domy obydlené | 183 |
| z úhrnu obydlených domů | rodinné domy | 175 |
|  | bytové domy | 6 |

Bytový fond v obci Maleč

| Byty úhrnem | 288 |
| --- | --- |
| z toho | byty obydlené | 230 |
|  | z toho | v rodin. domech | 196 |
|  |  | v bytových domech | 30 |
|  | byty neobydlené v obydlených domech | 5 |
|  | byty neobydlené v neobydlených domech | 53 |
|  | z toho podle důvodu | obydlených přechodně | 17 |
|  |  | slouží k rekreaci | 21 |

Dle aktuálních informací o obci (http://mesta.obce.cz) žije v současné době v obci Maleč a jejích místních částech 708 obyvatel z čehož je zřejmé, že se za posledních 6 let počet obyvatel takřka nezměnil (zvýšil se o pouhých 10). Realizací posuzovaného záměru dojde k provozování nových zdrojů hluku a polutantů ovzduší,  dojde rovněž k mírnému zvýšení dopravní zátěže na místních komunikacích a silnici Dolní Lhotka – Maleč.

Hluk

Zvuky jsou přirozenou a důležitou součástí prostředí člověka, jsou základem řeči a příjmu informací, mohou přinášet příjemné zážitky. Zvuky příliš silné, příliš časté nebo působící v nevhodné situaci a době však mohou na člověka působit nepříznivě. Obecně se tyto zvuky, které jsou nechtěné, obtěžující nebo mají dokonce škodlivé účinky, nazývají hlukem, a to bez ohledu na jejich intenzitu. Proto je hluk do jisté míry třeba považovat za bezprahově působící noxu.

Dlouhodobé nepříznivé účinky hluku na lidské zdraví je možné rozdělit na účinky specifické, projevující se poruchami činnosti sluchového analyzátoru a na účinky nespecifické (mimosluchové), kdy dochází k ovlivnění funkcí různých systémů organismu na nichž se často podílí stresová reakce a ovlivnění neurohumorální a neurovegetativní regulace, biochemických reakcí, spánku, vyšších nervových funkcí, jako je učení a zapamatovávání, ovlivnění smyslově motorických funkcí a koordinace. V komplexní podobě se mohou mimosluchové účinky hluku manifestovat ve formě poruch emocionální rovnováhy, sociálních interakcí i ve formě nemocí, u nichž působení hluku může přispět ke spuštění nebo urychlení vlastního patologického děje.

Za dostatečně prokázané nepříznivé zdravotní účinky hluku je v současnosti považováno poškození sluchového aparátu, vliv na kardiovaskulární systém, rušení spánku a nepříznivé ovlivnění osvojování řeči a čtení u dětí. Omezené důkazy jsou např. u vlivů na hormonální a imunitní systém, některé biochemické funkce, ovlivnění placenty a vývoje plodu nebo u vlivů na mentální zdraví a výkonnost člověka.

Působení hluku v životním prostředí je ovšem nutné posuzovat i z hlediska ztížené komunikace řečí a zejména pak z hlediska obtěžování, pocitů nespokojenosti, rozmrzelosti a nepříznivého ovlivnění pohody lidí. V tomto smyslu vychází hodnocení zdravotních rizik hluku z definice zdraví WHO, kdy se za zdraví nepovažuje pouze nepřítomnost choroby, nýbrž je chápáno v celém kontextu souvisejících fyzických, psychických a sociálních aspektů. WHO proto vychází při doporučení limitních hodnot hluku pro místa mimopracovního pobytu lidí především ze současných poznatků o nepříznivém vlivu hluku na komunikaci řečí, pocity nepohody a rozmrzelosti a rušení spánku v nočních hodinách.

V následující tabulce jsou v závislosti na průměrné intenzitě denní hlukové zátěže, odstupňované po 5 dB, znázorněny vybarvením hlavní nepříznivé účinky na zdraví a pohodu obyvatel, které se dnes považují za dostatečně prokázané. Vycházejí z výsledků epidemiologických studií pro průměrnou populaci, takže s ohledem na individuální rozdíly v citlivosti vůči nepříznivým účinkům hluku je třeba předpokládat možnost těchto účinků u citlivější části populace i při hladinách hluku významně nižších.

Prahové hodnoty prokázaných účinků hlukové zátěže – denní doba (LAeq,6-22h) dle autorizačního návodu AN 15/04 verze 2 Státního zdravotního ústavu Praha

| Nepříznivý účinek | dB(A) |
| --- | --- |
|  | 40-45 | 45-50 | 50-55 | 55-60 | 60-65 | 65-70 | 70+ |
| Sluchové postižení 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Zhoršené osvojení řeči a čtení u dětí |  |  |  |  |  |  |  |
| Hypertenze a ICHS |  |  |  |  |  |  |  |
| Zhoršená komunikace řečí |  |  |  |  |  |  |  |
| Silné obtěžování |  |  |  |  |  |  |  |
| Mírné obtěžování |  |  |  |  |  |  |  |

1 Přímá expozice hluku v interiéru

V průběhu rekonstrukce stávajících objektů a výstavby nových objektů zemědělského areálu Dolní Lhotka dojde dočasně ke zhoršení akustické situace v daném území, a to zejména v souvislosti s dopravou stavebního materiálu po komunikaci vedoucí středem obce. Díky příznivému akustickému pozadí, kdy v obci nejsou provozovány žádné větší zdroje hluku a intenzita dopravy na komunikaci Dolní Lhotka - Maleč je nízká se dá předpokládat, že v průběhu výstavby zůstane hladina akustického tlaku v chráněném venkovním prostoru a chráněném venkovním prostoru staveb bezpečně pod limitní hladinou 80 dB pro hluk ze stavební činnosti, která je daná nařízením vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Vzhledem ke vzdálenosti nejbližší obytné zástavby, cloně stávajících objektů zemědělského areálu vůči zástavbě a dočasnosti provádění stavebních prací je zvýšení akustické zátěže dotčeného území z hlediska vlivů na veřejné zdraví nevýznamné.

Samotný provoz farmy vzhledem ke vzdálenosti nejbližší obytné zástavby nepředstavuje riziko překračování hygienického limitu 50 dB v chráněném venkovním prostoru a chráněném venkovním prostoru staveb. V zemědělském areálu nebudou provozovány žádné výrazné zdroje hluku. Nevýznamně ovlivňovat akustickou situaci v nejbližším okolí mohou pouze technologická zařízení ve stájích, mobilní mechanizmy zajišťující obsluhu stájí v areálu, případně zvuky chovaných zvířat.

Nejvýznamnější hlukové emise budou produkovány vyvolanou dopravou podél využívaných veřejných komunikací. Tyto emise však nebudou významné a nezapříčiní překračování hygienického limitu 50 dB v denní době, neboť vyvolaná doprava bude nízké intenzity, bude nepravidelná, soustředěná převážně do jarního a podzimního období. Průměrně byla intenzita vyvolané dopravy vyčíslena na 34 průjezdů denně, stávající intenzita dopravy na dotčených komunikacích není známa, neboť při posledním celostátním sčítání dopravy Ředitelství silnic a dálnic v roce 2005 nebyl na těchto komunikacích vymezen žádný sčítací úsek, ani zde nebylo provedeno účelové sčítání dopravy. Vzhledem k tomu, že zemědělským areálem využívané silnice jsou komunikacemi místními a rovněž na základě místního šetření se dá konstatovat, že intenzita na těchto komunikacích je nízká. Vyčíslený příspěvek dopravy související s obsluhou zemědělské farmy a s tím spojený možný nárůst akustické zátěže lze hodnotit jako nevýznamný.

Vztahy pro obtěžování hlukem z dopravy jsou v autorizačním návodu AN 15/04 verze 2 Státního zdravotního ústavu odvozeny pro tři úrovně obtěžování vztažené k teoretické 100 stupňové škále intenzity obtěžování. První úroveň LA (Little Annoyed) zahrnuje procento osob obtěžovaných od 28. stupně škály 0 – 100, tedy přinejmenším „mírně obtěžovaných“. Druhá úroveň A (Annoyed) se týká obtěžování od 50 stupně škály a třetí úroveň HA (Highly Annoyed) zahrnuje osoby s výraznými pocity obtěžování od 72. stupně stostupňové škály intenzity obtěžování.

Pozn.: Ldn je hlukový ukazatel den – noc

Doprava obsluhující provoz zemědělské farmy se na dotčených komunikacích stane součástí běžné dopravy a v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb. v platném znění (zák. o ochraně veřejného zdraví) a dalšími předpisy je zodpovědnost za celkový hluk z dopravy určena podle vlastnických vztahů ke konkrétním komunikacím. Vlastník posuzovaného záměru je tak přímo zodpovědný pouze za hlukové vlivy z dopravy provozované na území jeho pozemků nebo po jeho komunikacích. V daném případě se bude jednat o pojezdy v samotném areálu farmy, která je však dostatečně vzdálená od nejbližší obytné zástavby a lze tedy s jistotou vyloučit překračování platných limitů hluku.

Na základě výše uvedeného lze konstatovat, že v souvislosti s realizací posuzovaného záměru nedojde k významným změnám hlukové zátěže v daném území. Navržené sadovnické úpravy a ozelenění stávající i nové části zemědělského areálu vytvoří vhodnou protihlukovou barieru ve vztahu k zástavbě obce. Z tohoto konstatování vyplývá, že akustické imise související s rekonstrukcí stávajících a výstavbou a provozem nových objektů v zemědělském areálu Dolní Lhotka nebudou mít negativní vliv na veřejné zdraví.

Imise polutantů ovzduší

Přílohou dokumentace je rozptylová studie (EKOPOR, květen 2007), která hodnotí možný vliv provozu zemědělského areálu Dolní Lhotka na imisní zatížení ovzduší, a to z hlediska klasické škodliviny emitované ze zemědělských provozů – amoniak NH3. Emisní příspěvky vyvolané dopravy pro nejvýznamnější škodliviny z výfukových plynů spalovacích motorů (CO SO2, CxHy, NOx a PM) jsou vyčísleny pomocí programu MEFA v.02 v kapitole B.III.1.6. této dokumentace.

Dle sdělení odboru ochrany ovzduší Ministerstva životního prostředí ČR o hodnocení kvality ovzduší – vymezení oblastní se zhoršenou kvalitou ovzduší (tzv. OZKO), na základě dat za rok 2005 (viz věstník MŽP 3/2007) nejsou na území spravovaném stavebním úřadem v Chotěboři, kam spadá i obec Maleč se všemi místními částmi, překračovány stanovené hodnoty imisních limitů znečišťujících látek, a proto není toto území zahrnuto mezi OZKO. Z tohoto důvodu je imisní pozadí dané oblasti hodnoceno jako příznivé.

Dobrá kvalita ovzduší v obci je dána poměrně nízkou intenzitou dopravy na komunikacích v obci (zdroje z kategorie REZZO4 - silniční motorová doprava, mobilní zdroje), absencí průmyslových provozů a dodržováním zásad správné zemědělské praxe zemědělského podniku. Při nepříznivých rozptylových podmínkách v zimních měsících roku mohou kvalitu ovzduší v obci zhoršovat místní lokální topeniště (REZZO3 - malé stacionární zdroje). V určité míře kvalitu ovzduší v obci ovlivňují i dálkové přenosy, při nichž se uplatňuje transport znečištění z území ležícího mimo obec, např. z Chotěboře, Hlinska apod.

- emise z vyvolané dopravy

Vypočtené hodnoty příspěvků emisí polutantů ovzduší z vyvolané dopravy jsou velice nízké a z pohledu možného vlivu na veřejné zdraví zcela nevýznamné. Z predikce výhledového stavu vývoje dopravy a s tím souvisejícího znečištění ovzduší se dá odvodit závěr, že vyvolaná doprava jako liniový zdroj znečišťování ovzduší emisemi ze spalovacích motorů nezpůsobí překračování imisních limitů průměrných ročních koncentrací znečišťujících látek a výsledná kvalita ovzduší tak bude určována stávajícím pozadím v zájmové oblasti. Z tohoto důvodu je hodnocení vlivů na veřejné zdraví v kontextu znečištění ovzduší nadále provedeno pouze pro amoniak NH3, a to zejména na základě modelově vyčíslených průměrných ročních příspěvků této škodliviny, neboť možné negativní vlivy na veřejné zdraví se projevují při dlouhodobé trvalé expozici škodlivým noxám.

- NH3 emitovaný ze samotného areálu

Amoniak je bezbarvý plyn dráždivého zápachu, pod tlakem je kapalný, ve vodě se dobře rozpouští na hydroxid amonný (látka škodlivá vodám I. kategorie). Jedná se o látku toxickou pro zdraví, v kapalném stavu jde o žíravinu, která působí žíravě i při velkém zředění. Ve volném ovzduší je amoniak velmi nestálý, rychle oxiduje na nitráty a reaguje s vodními parami v ovzduší. Je lehčí než vzduch, proto rychle stoupá do vyšších vrstev atmosféry. Při vysokých koncentracích v ovzduší jsou účinky amoniaku dráždivé, vyvolává kašel, dýchavičnost, bolest v krku, slzení a pálení očí. Systémové účinky má na plíce, ledviny, může vyvolat potrat.

Množství amoniaku emitovaného z posuzované zemědělské farmy Dolní Lhotka však může obtěžovat pouze zápachem a narušovat tak faktory pohody místních obyvatel. Od 1. 8. 2006 vstoupila v platnost vyhláška Ministerstva životního prostředí, která zavádí nová pravidla v kontrole intenzity obtěžování zápachem. Nová vyhláška č. 362/2006 Sb. ruší posuzování pachové zátěže pomocí přesných limitů tzv. pachových jednotek a zavádí nový systém založený na množství stížností. Ten by měl lépe odrážet subjektivní pocity lidí. Dříve mohl producent limit dodržovat a přesto mohli lidé v okolí vnímat zápach jako obtěžující. Nyní stačí 20 stížností na zápach od osob majících trvalé bydliště nebo pracujících v okolí zdroje zápachu a Česká inspekce životního prostředí musí provést šetření. To spočívá v kontrole schválených technologických postupů a dodržování všech zákonných ustanovení.

Imisní koncentrace amoniaku v ovzduší není v současné době limitována žádným legislativním předpisem. Poslední novela nařízení vlády č. 350/2002 Sb., kde bylo stanoveno, že nejvyšší přípustná 24hodinová koncentrace amoniaku v ovzduší u obytné zástavby je 100 μg.m-3, tento limit zrušila. Státní zdravotní ústav v Praze doporučuje nejvyšší přípustnou krátkodobou koncentraci amoniaku v ovzduší ve výši 200 (g. m-3.

Pozaďové hodnoty koncentrací amoniaku v Malči, resp. v Dolní Lhotce jsou v rozptylové studii odborným odhadem určeny ve výši 0,2 (g.m-3 pro roční průměr a 1,5 
(g.m-3 jako denní maximum. Vyčíslené maximální příspěvky průměrných ročních koncentrací amoniaku v ovzduší nepřekračují hodnotu 12,9 μg.m-3, což je hodnota velice nízká a může jí být dosahováno pouze v bezprostředním okolí farmy. Maximální zjištěná denní koncentrace amoniaku je 11,1 μg.m-3, což je hluboko pod původně udávaným imisním limitem pro 24hodinovou koncentraci - 100 μg.m-3. Obě tyto hodnoty byly vypočteny v referenčním bodu č. 38 umístěném přímo ve středu posuzovaného zemědělského areálu a vzhledem k rychlé degradaci amoniaku v ovzduší budou ve vzdálenějších místech koncentrace mnohem nižší.

Rozptylovou studií však bylo potvrzeno možné překračování SZÚ doporučené hodnoty pro krátkodobou koncentraci 200 μg.m-3 NH3 v některých bodech výpočtové sítě, zasahují dokonce okrajově zástavbu obce. Ty body, v nichž trvání překročení doporučeného limitu je více než 1 hodina, vymezují území, na němž bude po ukončení rekonstrukce a dostavby před zahájením plného provozu stanoveno ochranné pásmo. Uvnitř takto vymezeného a vyhlášeného ochranného pásma pak bude stanovena stavební uzávěra pro chráněnou zástavbu. Dle projektu návrhu ochranného pásma, který tvoří přílohu předkládané dokumentace, nezasahuje toto ochranné pásmo do zástavby obce ani nepokrývá žádné budovy. Vzhledem k tomu, že mimo hranice vymezeného ochranného pásma nebude docházet k překračování přípustných koncentrací amoniaku, dá se bezpečně konstatovat, že obytná zástavba obce nebude zasažena zvýšenými koncentracemi NH3, analogicky ani jinými pachovými látkami. Navržená nová výsadba zeleně vytvoří vhodnou bariéru pro případné šíření polutantů ovzduší směrem k zástavbě obce.

Shrnutí

Hodnocení vlivů na veřejné zdraví bylo provedeno na základě porovnání výstupů rozptylové studie a přílušných kapitol dokumentace řešících hluk s legislativně stanovenými imisními limity.

K tomu je nutné poznamenat, že v imisních limitech polutantů ovzduší je zohledněn bezpečnostní koeficient, který zajišťuje, že stanovené imisní limity jsou hluboko pod úrovní, nad níž by se mohly projevit negativní vlivy na lidské zdraví. Při stanovení imisních limitů jednotlivých škodlivin se totiž postupuje tak, že nejvyšší úroveň expozice, při které ještě není pozorována nepříznivá odpověď na statisticky významné úrovni, se dělí modifikujícím faktorem a výsledná hodnota se následně znovu dělí faktorem nejistoty. Důsledkem tohoto postupu je, že škodlivé účinky jednotlivých látek se projevují při minimálně desetinásobném překročení stanoveného limitu.

Naopak je nezbytné si uvědomit, že účinky hluku jsou variabilní nejen interindividuálně, ale i situačně, sociálně, emocionálně apod. V praxi se proto nezřídka setkáváme se situacemi, kdy lidé postižení hlukem v konkrétních podmínkách nepotvrzují platnost stanovených limitů, neboť z exponované populace se vydělují skupiny osob velmi citlivých a naopak velmi rezistentních, které stojí jakoby mimo kvantitativní závislosti. Za různých okolností představují tyto atypické reakce 5 – 20 % celého populace. Se zvýšeným rizikem výrazného obtěžování hlukem je nutné počítat u lidí senzitivních, citlivých, u lidí majících obavy z určitého zdroje hluku a lidí, kteří cítí, že nad danou hlukovou situací nemají možnost kontroly. Akustické pozadí v obci a předpokládané příspěvky hluku z provozu zemědělského areálu nejsou podloženy přímým měřením, avšak jsou stanoveny na základě odborného odhadu. Pokud by se v praxi uvedené předpoklady nepotvrdily, bylo by nezbytné přijmout taková protihluková opatření, která by zajistila dodržení hodnoty akustického tlaku 50 dB v chráněném venkovním prostoru a chráněném venkovním prostoru staveb.

I přes výše uvedené lze téměř s jistotou konstatovat, že realizací posuzovaného záměru nedojde k překračování platných imisních limitů hluku a polutantů ovzduší a tudíž realizace posuzovaného záměru s sebou nepřináší zvýšené riziko negativního vlivu na veřejného zdraví. Rekonstrukce, dostavba a provoz zemědělského areálu Dolní Lhotka přispěje k celkovým imisním koncentracím polutantů ovzduší a hladinám akustického tlaku u nejbližší obytné zástavby pouze malou měrou a neznamená negativní ovlivnění veřejného zdraví.

#### Sociální a ekonomické vlivy

Jedním ze sociálních důsledků rekonstrukce a dostavby zemědělského areálu Dolní Lhotka je zachování pracovních míst zaměstnanců zemědělského podniku. Realizace záměru s sebou zřejmě nepřinese vznik nových pracovních míst, obsluhu zajistí stávající pracovníci. Realizace záměru nevyvolá změnu životní úrovně místního obyvatelstva, ani pravděpodobně nezmění jejich dosavadní návyky. Záměr neovlivní strukturu obyvatel v daném území – např. dle věku, zastoupení pohlaví, postavení v zaměstnání, odvětví ekonomické činnosti atp. Socioekonomické vlivy jsou proto nulové.

D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima

Jak už bylo popsáno v předchozí kapitole nejvýznamnější vliv na ovzduší budou mít emise amoniaku ze stájí a emise pachových látek.

Emise amoniaku  ze všech stájí v areálu po dostavbě nové stáje pro dojnice bez použití snižujících opatření činí 17 594,11 kg NH3. rok-1. Tato emise je sice významná, ale neovlivní významně ovzduší v katastru obce a vůbec ne v zástavbě obce. Amoniak je lehčí než vzduch, ze stájí stoupá vzhůru, kde se ředí a degraduje. S významným negativním ovlivněním širšího okolí stájí nelze uvažovat.

V současné době platí zákon o ochraně ovzduší č. 86/2002 Sb., ve znění zákona č. 92/2004 Sb., včetně prováděcích předpisů. Podle přílohy č. 2 k nařízení vlády č. 615/2006 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky pro provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, patří zemědělský areálů – nové a stávající stáje dohromady s množstvím emisí amoniaku překračujícím 10 t/rok do kategorie velkých zdrojů znečišťování ovzduší.

Emise pachových látek nelze množstevně výpočtem stanovit – nelze stanovit emisní faktory. Dosah těchto emisí je pak vymezen návrhem ochranného pásma zpracovaným podle metodiky AHEM a doložený v příloze oznámení. Tato metoda je v současné době jedinou dostupnou metodou hodnotící objektivně pachové látky a jejich dosah.

Problematiku ochrany ovzduší ve vztahu ke chráněným objektům – objektům hygienické ochrany (OHO) standardně řeší návrh ochranného pásma. Tato problematika je podrobně rozebrána v předchozích kapitolách.

Z pohledu vlivů v širším území je třeba zdůraznit vlivy amoniaku a pachových látek při aplikaci  statkových hnojiv na pole. Ty lze do určité míry mírnit přímou aplikací do půdy (aplikátory) nebo včasným zapravením do půdy při orbě. Emise lze dále omezit i používáním snižujících opatření uvedených v příloze č. 2 nařízení vlády č. 615/2006 Sb. Toto pak bude vyhodnoceno v plánu zavedení zásad správné zemědělské praxe, který je provozovatel povinen ve smyslu citovaného nařízení zpracovat a nechat schválit orgánem ochrany ovzduší.

D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické charakteristiky

Ve výrobním areálu zemědělského podniku působí řada zdrojů hluku. Kromě hluku působeného vlastními chovanými zvířaty jsou to hluky z provozu technologických zařízení, dopravních prostředků, chlazení v mléčnici, trafostanice apod. Tyto zdroje hluku nejsou nijak významné a pohybují se mírně nad hlukem pozadí.

V nových stájích nebudou žádné významné zdroje hluku a nelze tedy očekávat významné zhoršení hlukových poměrů v posuzovaném území. Významnější zdroje hluku a vibrací se zde mohou objevit při provádění stavby stájí, hnojiště a jímky. Tyto zdroje hluku v území působí krátkodobě a nebudou pro hlukovou zátěž významné, navíc stavba je daleko od zástavby obce. Zatížení území hlukem a vibracemi při provádění stavby je pak podrobně hodnoceno v kapitole B.III.4.1.

D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody

Vlivy stáje na povrchové a podzemní vody se mohou projevit při provozní nekázni obsluhy nebo při havarijních stavech. Stáje, hnojiště, jímka na hnojůvku a kejdu budou stavebně provedeny jako nepropustné objekty, budou vybaveny hydroizolací a kontrolním systémem úniku. Před uvedením do provozu budou jímky podrobeny zkoušce těsnosti.

Nejvýznamnější vlivy na povrchové a podzemní vody  by mohla mít nesprávná aplikace statkových hnojiv na pozemky. Jak jsem již zmínil dříve, ke kolaudaci stavby předloží investor aktualizovaný plán organického hnojení.

V tomto plánu bude mimo jiné uvedeno:

- zákaz aplikace statkových hnojiv na hlouběji promrzlou půdu, půdu zasněženou vrstvou sněhu více než 5 cm, půdu silně zvodnělou;

- zákaz aplikace hnoje a močůvky do ochranných pásem obytné zástavby (pro hnůj, močůvku a kejdu skotu je to 100 m) bez následného zapravení do půdy;

- povinnost urychleného zapravení statkových hnojiv do půdy (do 24 hodin po aplikaci);

- zákaz aplikace statkových hnojiv na svažitých pozemcích nad 80 bez okamžitého zapravení   do půdy nebo v době kdy lze očekávat dešťové srážky apod.;

- zákaz aplikace statkových hnojiv v těsném okolí (podle svažitosti pozemku) potoků nebo

rybníků;

- zákaz aplikace statkových hnojiv na plochy ochranných pásem vodních zdrojů, kde je to

uvedeno  v provozním řádu nebo to plyne z obecně platného předpisu nebo správního

rozhodnutí;

- zákaz aplikace statkových hnojiv na plochách významných z hlediska ochrany přírody, kde by to mohlo vést k narušení vegetace apod. a kde je toto zakázáno správním rozhodnutím;

Dále je nutno akceptovat i opatření plynoucí z nařízení vlády č. 103/2003 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech.

Z hlediska principu předběžné opatrnosti je možné konstatovat, že ani v případě přívalového deště, při němž by mohlo dojít k zatopení okolí jímky, nehrozí okolnímu prostředí významné riziko - jímka bude proti vyplavení přívalovou vodou chráněna vyvedením okraje dostatečně vysoko nad okolní terén.

V areálu budou skladovány i jiné látky nebezpečné vodám jako jsou stájové dezinfekce (v dojírně s mléčnicí u stávajícího kravína) a jiné chemické látky a přípravky. Ty budou uloženy jako dosud ve stavebně zabezpečeném objektu dojírny s mléčnicí. Bližší specifikace těchto chemických látek a přípravků (včetně klasifikace jejich nebezpečných vlastností) je provedena v kapitole B.II.3 Ostatní surovinové a energetické zdroje. Stejné platí i o nebezpečných odpadech vznikajících při provozu stáje .

D.I.5. Vlivy na půdu

Pro stavbu  nové stáje pro dojnice je vybrána plocha navazující na stávající zemědělský areál jižním směrem tj. směrem od zástavby obce. Jedná se o plochu orné půdy (dnes převážně užívanou jako manipulační plochy ke stávajícímu areálu). Celou plochu potřebnou pro výstavbu bude nutné vyčlenit ze ZPF  (cca 1,0 ha zemědělské půdy třídy ochrany II.).

Pro udržení úrodnosti půdy je pak důležité do půdy doplňovat živiny a organickou hmotu. K tomu zemědělství využívá statkových hnojiv. Produkce statkových hnojiv je pak velmi důležitá pro udržení úrodnosti půd a každý zemědělský podnik se snaží vyprodukovat tolik statkových hnojiv, kolik jich potřebuje k vyhnojení celé výměry orné půdy alespoň 1 x za 4 roky.

Zemědělské družstvo Maleč hospodaří na poměrně značné výměře zemědělské půdy 1804,31 ha z toho orná 1424,87 ha. Po dostavbě nových stájí bude na středisku ustájeno cca 805,5 DJ v celém družstvu 1605,0  DJ, na 1 ha zemědělské půdy připadá pouze 0,89 DJ. Po dostavbě stáje pro dojnice dojde k opuštění nevyhovujících stájí  Chuchel a Rušinov celkem 228 DJ. Ve skutečnosti se tedy stávající stájová kapacita  zvýší  o 166,4 DJ.

Zatížení zemědělské půdy živočišnou výrobou je standardní ( je menší než 1 DJ na 1 ha ZP) a nehrozí, že by zemědělská půda byla přehnojována statkovými hnojivy.

Nedostatečná produkce statkových hnojiv pak nutí zemědělské podniky používat ve větším rozsahu neekologická hnojiva – průmyslová hnojiva.

D.I.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje

Stavbou a provozem nového kravína nebude dotčeno horninové prostředí ani přírodní zdroje. Stavba bude provedena tak, aby nebyla zdrojem pronikání závadných látek do horninového prostředí.

D.I.7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy

V ploše staveniště a jeho blízkém okolí nejsou žádné cenné prvky ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. Cenné prvky ochrany přírody jsou v údolních nivách potoků a mohly by být dotčeny při nesprávné aplikaci statkových hnojiv na pozemky . Ochrana těchto prvků přírody bude zabezpečena plánem organického hnojení. Vzhledem ke skutečnosti, že nová stáj pro dojnice bude umístěna na zemědělské půdě navazující  na zástavbu stávajícího zemědělského areálu Dolní Lhotka, bude vliv na okolní faunu a flóru minimální.

Záměr bude realizován uvnitř CHKO Železné hory.

D.I.8.  Vlivy na krajinu

Nová stáj pro dojnice bude umístěna na odvrácené jižní straně stávajícího zemědělského areálu , tedy na straně vzdálené od zástavby obce. Již stávající areál má určitý negativní vliv v krajině. Každá další stavba zde do určité míry narušuje krajinný ráz i když ne významně. Proto bude nutné v projektu navrhnout a při stavbě realizovat opatření ke zmírnění vlivu stavby na krajinu. Jako součást projektu bude proto zpracován plán ozelenění celého zemědělského areálu a jeho zapojení do krajiny prostřednictvím zeleně. Při zpracování tohoto plánu je třeba respektovat běžné zásady, které jsou zpravidla stanoveny v ÚSES.

Realizací záměru nedojde, vzhledem k umístění a velikosti stávajícího areálu (v převážně otevřené krajině), k významnému posunu v tomto hodnocení popř. k zásahu do harmonického měřítka krajiny. Ke zmírnění vlivu stavby na krajinný ráz se předpokládá výsadba ochranné zeleně na hranicích areálu, zejména na straně pohledově významné tj. ve směru od silnice Maleč – Dolní Lhotka a silnice Dolní Lhotka - Čečkovice.

D.I.9.  Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky

V zájmovém území stavby ani v jeho blízkém okolí není žádný hmotný majetek, který by přímo nesouvisel s provozem zemědělského areálu a se zemědělskou činností investora.

Nejbližší kulturní památky jsou v zástavbě obce od staveniště značně vzdálené a nebudou stavbou dotčeny.

D.II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí  z hlediska jejich velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních vlivů

Nová  stáj pro dojnice, která vznikne jako novostavba dostavbou ke stávajícímu zemědělskému areálu nebude mít významný vliv na kvalitu životního prostředí v zájmové oblasti. Ovlivněné území je malé a je prakticky vymezeno ochranným pásmem. Uvnitř tohoto ochranného pásma se nenachází žádný chráněný objekt, žádná stavba pro bydlení. Negativní vlivy může do určité míry eliminovat i dobré provedení ozelenění areálu, nejen jako součást ochranného pásma, ale i jako důležitý činitel krajinného rázu – krajinotvorný prvek. Právě z hlediska krajinného rázu bude důležité zpracování projektu ozelenění a jeho důsledná realizace.

Významnější vlivy bude mít rozvoz a aplikace statkových hnojiv na zemědělskou půdu. Jedná se o vlivy na poměrně velké ploše .  Nová  stáj je navržena jako bezstelivová na roštech, součástí záměru je i nová skladovací jímka na kejdu, nová jímka na odpadní splaškové vody z hygienických zařízení. Skladovací jímka je navržena kapacitně na dobu skladování 6 měsíců.  Pro středisko bude zpracován (aktualizován) plán organického hnojení, kterým se bude rozvoz statkových hnojiv ze střediska řídit. Právě s ohledem na tuto skutečnost je možné snadno ochránit část luk navazujících na území cenné z hlediska ochrany přírody – údolní nivy vodních toků, remízky.

Musí být zpracován a dodržován provozní řád a havarijní plán farmy a pro vyloučení znečištění povrchových a podzemních vod.

Dále bude velice důležité zpracování a dodržování plánu zavedení zásad správné zemědělské praxe. Nutno připomenout i omezující opatření plynoucí z nařízení vlády č. 103/2003 Sb. o zranitelných oblastech, i když katastr obce Dolní Lhotka do nich nepatří, kde je aplikace statkových hnojiv na pozemky od 1.listopadu do 28. února vyloučena.

Předkládaný záměr nebude vykazovat žádné nepříznivé vlivy přesahující hranice státu.

D.III. Charakteristika environmetálních  rizik při možných haváriích a nestandardních stavech

Chovy hospodářských zvířat nejsou provozy, v nichž by aktuálně hrozilo nebezpečí havárie. Výraznější riziko je hlavně při manipulaci se statkovými hnojivy a silážními šťávami - při jejich převozu a aplikaci na zemědělskou půdu (zejména kejdy , silážních šťáv a močůvky).

U farmy živočišné výroby  je nebezpečí ekologické havárie omezeno na případ nedodržení provozního řádu nebo nerespektování plánu organického hnojení – aplikace kejdy nebo hnojůvky na jednom místě s následným odtokem nebo spláchnutím do vodoteče, aplikace v blízkosti vodních zdrojů, potoků a rybníků, aplikace na silně zvodnělou půdu, zmrzlou a zasněženou půdu apod.. V případě nerespektování těchto zásad by mohlo dojít k výraznému znečištění podzemních nebo povrchových vod, vyřazení vodního zdroje z užívání na delší dobu, znehodnocení prvků ÚSES apod..

Dalším rizikovým místem jsou silážní žlaby, hnojiště a jímky, které by v případě porušení těsnosti nebo přeplnění mohly výrazně ovlivnit své okolí. Podle praktických zkušeností však porušení těsnosti podzemní močůvkové jímky (jímky na kejdu) vyvolá kontaminaci půdy jen v nejbližším okolí pukliny a výrazné riziko tedy nehrozí. Jiná je situace u nadzemních jímek, kde havárie jímky může zasáhnout širší okolí a způsobit výrazné ohrožení životního prostředí.

V objektech nebudou skladovány  ani používány žádné chemické látky – kromě stájových dezinfekcí užívaných v dojírně u stávajícího kravína.

Za běžných podmínek, při dodržování provozních řádů nehrozí v posuzovaném objektu riziko havárie.

D.IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí

Navrhované staveniště se nachází na zemědělské půdě ve vazbě na stávající zemědělský areál v obci Dolní Lhotka. Vlastní stáje dojírna s hygienickým zařízením pro obsluhu a jímka na kejdu a jímka na splaškové vody  budou umístěny na zemědělské půdě na  parcele č. 13 podle pozemkového katastru v k.ú. Horní Lhotka. Předpokládané staveniště se nachází mimo chráněnou zástavbu obce. Návrh ochranného pásma střediska nezasahuje do chráněné zástavby obce.

Za významné preventivní opatření považuji dobré stavební provedení všech objektů a dodržení níže uvedených zásad:

Z hlediska ochrany ovzduší.

- V prostoru staveniště a následně při provozu nebude prováděna likvidace odpadů spalováním.

- Jako součást stavebního projektu bude zpracován plán ozelenění celého zemědělského areálu a provedena výsadba zeleně podle tohoto plánu.

- Bude dbáno na omezování prašnosti z komunikací jejich úklidem případně kropením v době sucha.

- Bude dodržována provozní kázeň, dobrá zoohygiena a včas odstraňována uhynulá zvířata.

- Při hnojení kejdou a hnojem používat referenční a ověřené snižující technologie emisí amoniaku při polním hnojení a včasné zapravování kejdy a hnoje do půdy.

- Ke kolaudaci stájí je třeba doložit zpracovaný provozní řád velkého zdroje znečišťování ovzduší a plán zavedení zásad správné zemědělské praxe (dle nařízení vlády č. 615/2006 je toto povinné).

Z hlediska ochrany podzemních a povrchových vod.

□	Součástí stavby budou nepropustné izolované podlahy stájí a manipulačních ploch u stáje, plochy hnojiště a výdejní plochy u jímky. Skladovací jímka bude opatřena detekčním systémem a stavebně zabezpečenou výdejní plochou.

□	Je třeba zajistit řádný provoz jímky na hnojůvku  – včetně kontroly hladiny v jímce a včasného vyvážení obsahu jímky (při dosažení 90 % užitečného objemu). Obsah jímky nebude průběžně míchán, aby byly vytvořeny podmínky pro vznik přírodní krusty na hladině k zakrytí hladiny v jímce.

□	Vyvážení kejdy, hnoje a močůvky provádět v době, kdy jsou volné plochy zemědělské půdy a kdy jsou vhodné klimatické podmínky.

□	Dále je třeba se zaměřit na provoz výdejní plochy u jímky, udržovat ji v čistotě a provádět pravidelné čištění odtokového potrubí odvádějícího úkapy kejdy, hnojůvky a kontaminované dešťové vody z této plochy  do skladovací jímky.

□	Zpracovat a ke kolaudaci stavby předložit aktualizovaný plám organického hnojení, který bude v souladu s nařízením vlády č. 103/2003 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech.

- Zpracovat havarijní plán podle požadavků vyhlášky č. 450/2005 Sb. a tento předložit ke schválení vodohospodářskému orgánu.

Z hlediska ochrany půdy.

□	Aplikace kejdy, hnoje a hnojůvky na zemědělskou půdu bude prováděna na základě nově zpracovaného (nebo aktualizovaného) plánu organického hnojení.

□	Odpady nebudou likvidovány zahrabáváním nebo ukládáním do terénních nerovností.

Z hlediska krajiny a krajinného rázu.

□	Pro zmenšení negativních vlivů stájí a dalších nových objektů v krajině bude realizována výsadba vhodné zeleně podle plánu ozelenění.

- V projektu je pak třeba navrhnout i vhodné barevné řešení objektů tak, aby výrazně nenarušovaly krajinný ráz.

Z hlediska ochrany přírody.

□    V území se nevyskytují chráněné druhy živočichů a rostlin.

□	Bude pečováno o nově vysázenou zeleň v rámci zřizování OP a ozelenění areálu, vyhynulá zeleň bude doplněna.

Z hlediska likvidace odpadů.

□	Odpady budou ukládány utříděně a nakládáno s nimi v souladu s platnou legislativou.

□	Nebude prováděna nezákonná likvidace odpadů na místě spalováním nebo jejich ukládáním do země.

□	Pro nakládání s nebezpečnými odpady bude vyžádán souhlas příslušného orgánu státní¨správy (případně bude stávající souhlas upraven).

Z hlediska chemických látek.

□	Budou používány výhradně chemické látky a chemické přípravky schválené pro použití v ČR nebo EU.

□	Na chemické  látky (přípravky), které vykazují nebezpečné vlastnosti bude zajištěn postup stanovený platnou legislativou (bezpečnostní listy i na pracovištích, školení pracovníků, zpracována pravidla bezpečné práce  apod.)

Z hlediska hluku a vibrací.

- Bude dbáno na to, aby při provozu stájí nebyly provozovány žádné zdroje hluku, které by zatěžovaly nadměrně okolí farmy. Nutno dbát na technický stav zařízení, která by mohla hlukovou pohodu negativně ovlivňovat.

Z hlediska ovlivnění území stájovým hmyzem, hlodavci.

- Ve stáji budou průběžně prováděna opatření vedoucí k potlačení výskytu stájového hmyzu a hlodavců.

D.V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích  předpokladů při hodnocení vlivů

Pro hodnocení vlivů, identifikaci vlivů byla použita standardní metodika EIA, katalogy činností a složek životního prostředí, typizační směrnice MZem  ČR, zákonů a vyhlášek vydaných k této problematice.

Při hodnocení významnosti negativních vlivů na životní prostředí byly použity kvantitativní metody  vycházející z vyhlášek a doporučení MZem ČR – zejména pro hodnocení vstupů a výstupů z provozu stáje. Potřeba vody, potřeba surovin  (krmiva,  stelivo, dezinfekční prostředky), nároky na dopravu, emise do ovzduší, produkce odpadních vod a hnoje, produkce odpadů jsou vyčísleny na základě doložených výpočtů vycházejících z citovaných typizačních směrnic, obecně platných předpisů apod.

Výpočtem je dokladován návrh ochranného pásma pro celou kapacitu areálu. Ten byl proveden podle jediné známé objektivní metodiky zveřejněné v ACTA HYGIENICA č. 8/1999. Návrh je doplněn posouzením emisí amoniaku rozptylovou studií. Oba tyto dokumenty – návrh OP a rozptylová studie – jsou v plném znění v přílohové části .

Dále bylo použito srovnávacích metod, využívajících poznatky z podobných provozů.

Získané poznatky a dokumentace v rozpracované formě byla konzultována s investorem. Údaje o zájmovém území byly získány  z mapových podkladů , odborné literatury, průzkumem terénu  a konzultacemi s pracovníky dotčených orgánů a institucí.

D.VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při zpracování dokumentace

Podklady, které měl zpracovatel oznámení k dispozici lze hodnotit jako dostatečné pro specifikaci vlivů na životní prostředí, jejich vyhodnocení a zpracování oznámení podle zákona č. 100/2001 Sb.,ve znění zákona č. 93/2004 Sb. a zákona 163/2006 Sb., v rozsahu podle přílohy č. 4. – rozsah dokumentace.

V době zpracování oznámení nebyl zpracován projekt stavby ani na úrovni projektu pro územní řízení. Technické řešení stavby bylo projednáno s investorem podle nabídek došlých od projektantů. Investorem byly poskytnuty předběžné údaje o půdorysných rozměrech stavby, technologii ustájení, krmení, napájení, odstraňování hnoje a kejdy, větrání stáje. Důležitým podkladem použitým při zpracování oznámení je návrh ochranného pásma a rozptylová studie.

Pro zapojení areálu do krajiny bude v rámci projektu zpracován plán ozelenění.

Seznam výchozích podkladů:

- Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 163/2006 Sb.

- Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění zákona č. 472/2005 Sb.

- Zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon v aktuálním znění.

- Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v aktuálním znění.

- Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění  zákona č. 188/2004 Sb.

- Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění z. č. 218/2004 Sb..

- Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích

- Zákon č.59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky.

- Zákon č.183/2006 Sb. , stavební zákon.

- Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů.

- Nařízení vlády č. 103/2003 Sb., o stanovení zranitelných oblastí…..

- Prováděcí předpisy a vyhlášky k citovaným zákonům.

- Atlas podnebí ČSR, Praha 1958

- Atlas životního prostředí a zdraví ČSFR, FVŽP Praha 1992

- Statistická ročenka ŽP ČR, Praha 2002

- Stav ŽP v oblastech působnosti územních odborů MŽP

- Půdy ČR, Milan Tomášek , Praha 2000

- Mapa chráněných území přírody

- Chráněné krajinné oblasti  ČR, Správa CHKO ČR, 1997

- Geografie ČSSR, L.Mištera a kol, SPN

- Biogeografické členění ČR , Martin Culek a kol., 1995.

- Zeměpisný lexikon ČSR.Vodní toky a nádrže. ACADEMIA  Praha 1984.

- Zpravodaj MŽP ČR.

- Mapové podklady

- ACTA HYGIENICA, EPIDEMIOLOGICA ET MICOBIOLOGICA 9/1999

- Základní provozně technologické ukazatele pro skot, MZem ČR 11/1992

- Příručka pro zemědělce a poradce 1996

ČÁ S T   E

E.  POROVNÁNÍ  VARIANT ŘEŠENÉHO ZÁMĚRU

Výběr nejvhodnější varianty provedl investor v přípravě záměru. V kapitole B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění , včetně přehledu zvažovaných variant a hlavních důvodů, jsou popsány varianty, které byly zvažovány, z nich pak byla zvolena varianta, která byla zadána k posouzení.

Ve vazbě na stávající zemědělský areál v obci Dolní Lhotka má být postavena nová stáj pro dojnice 360 kusů dále dojírna s mléčnicí a skladovací jímka na kejdu a odpadní vody z mléčnice. Současně budou dokončeny i započaté stavební úpravy stávajících stájí – hlavně úprava stáje K 174 na volnou bezstelivovou stáj pro dojnice 200 kusů. Varianty rekonstrukce stávajících objektů živočišné výroby na jiných farmách byly vyloučeny s ohledem na nemožnost umístit zde požadovanou stájovou kapacitu při dodržení ochranného pásma ve vztahu k chráněné zástavbě obcí a s přihlédnutím ke stavebnímu stavu objektů. Po dokončení stavby nové stáje oznamovatel předpokládá, že nevyhovující stáje v obci Chuchel a Rušinov opustí. Po zvážení všech argumentů byla navrhovaná varianta  vybrána a  předkládaná k posouzení jako jediná.

Toto řešení je pro investora, v daných podmínkách, nejpřijatelnějším a prakticky jediným, proto není navrhováno žádné variantní řešení.

Dále bylo zvažováno zda řešit stelivové nebo bezstelivové ustájení. Po zvážení obou možností se  investor rozhodl pro výstavbu nové bezstelivové vzdušné stáje na roštech a pro rekonstrukci stáje K 174 jako bezstelivové vzdušné s vyklízením kejdy do kejdového kanálu a gravitačním odtokem do čerpací jímky a čerpáním do nově řešených skladovacích jímek. Současně bylo rozhodnuto o výstavbě nové dojírny s mléčnicí a nové skladovací jímky (2 jímky) na kejdu skotu s kapacitou pro obě stáje.

ČÁ S T   F

F.   Z Á V Ě R

Posouzení záměru provedené podle zákona č. 100/ 2001 Sb., ve znění zákona č.  163/2006 Sb.,  o posuzování vlivů na životní prostředí , příloha č. 4 – rozsah dokumentace, na stavbu nové stáje pro dojnice 360 kusů a rekonstrukce stávající stáje K 174 pro volné ustájení 200 dojnic v území navazujícím na stávající zemědělský areál Dolní Lhotka, v technologii volného bezstelivového ustájení na roštech u nové stáje a volného stelivového ustájení u rekonstruované stáje s přirozeným větráním stájí a dostavbou chybějící skladovací kapacity na kejdy se skladovací kapacitou cca 6 měsíců , neshledalo významné negativní vlivy plynoucí z realizace tohoto záměru a následného provozu posuzovaných objektů živočišné výroby v takovém rozsahu, aby došlo k významnému negativnímu ovlivnění životního prostředí v zájmovém území a jeho okolí, nebo ovlivnění zdraví obyvatelstva v obci Dolní Lhotka.

Proto doporučuji posouzený záměr v posouzeném rozsahu realizovat.

Doporučené podmínky pro realizaci a následný provoz posouzené stavby jsou uvedeny v kapitole D.IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí.

Č Á S T   G

    - VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU

Oznamovatel:

Zemědělské družstvo Maleč

Maleč čp. 49

582 76 Maleč

IČ :  150 58 751

Název záměru:  	Dostavba zemědělského areálu Dolní Lhotka.

Charakter a kapacita záměru:

Novostavba a rekonstrukce objektů zemědělské prvovýroby – stájí pro chov  skotu v území navazujícím na stávající zemědělský areál Dolní Lhotka.

Umístění záměru:

Kraj:			Vysočina

Obec: 		Maleč, místní část Dolní Lhotka

Katastrální území :	Horní Lhotka

Projektant:			zatím nebyl vybrán

S h r n u t í:

V návaznosti na stávající zemědělský  areál Dolní Lhotka jihozápadním směrem od tohoto areálu, je navržena stavba nové produkční stáje pro dojnice v bezstelivové technologii ustájení. Mezi novou stájí a stávající stájí K 174, která bude rekonstruována na bezstelivové ustájení bude vybudována nová dojírna s mléčnicí. Spádově pod novou stájí budou vybudovány 2 nové skladovací jímky na kejdu.

Členění stavby:

SO1 Produkční stáj dojnic

SO2 Dojírna s mléčnicí

SO3 Skladovací jímka na kejdu

SO4 Jímka na splaškové vody

SO5 Rekonstrukce stáje K 174

SO6 Komunikace

SO7 Terénní a sadové úpravy

KAPACITA STÁJÍ:

  - SO1 Produkční stáj dojnic		360 dojnic

  - SO4 Rekonstruovaná stáj K 174       200 dojnic

S0 1 Produkční stáj dojnic:

Volná boxová stáj je řešena jako bezstelivová na roštech, šestiřadá se středovým krmným průjezdem. Kapacita stáje 360 kusů. Na středový krmný stůl oboustranně navazují krmiště  a vždy tři řady lehacích boxů s hnojnou chodbou. Dojnice budou rozděleny do 4 skupin. Krávy budou ustájeny v lehacích boxech na lehacích matracích se zaroštovaným chodbami. Pod železobetonovými rošty budou kanály, odkliz kejdy do skladovací jímky je přeronovým způsobem (systémem).

Zakládání krmiva bude prováděno mobilně krmným vozem.

Napájení dojnic bude zajištěno z temperovaných napájecích žlabů umístěných v jednotlivých skupinách v průchodech do krmiště.

Dojení ustájených dojnic bude prováděno v nové rybinové dojírně 2 x 12 dojících míst (alternativně je uvažováno okruhové dojírně). Ta je spolu s čekárnou před dojením a mléčnicí řešena v samostatném objektu.

Půdorys stáje 86,4 x 34,3 m. Základy objektů budou tvořit betonové monolitické patky a základové pasy pod štítovými sloupy. Patky i základové pasy jsou částečně armovány. Základní nosnou konstrukci objektu bude tvořit ocelová konstrukce. Střecha dřevěné krokve po vlašsku, střešní krytina „Vltava“ kombinovaná s pásy průsvitné vlnovky. V celé délce střechy bude hřebenová větrací štěrbina. Opláštění podélných stěn stáje bude do výšky 1,4 m vyzděno. Zbývající část podélných stěn tvoří větrací otvory opatřené opěrnými sítěmi a svinovací plachtou. Štíty objektu budou vyzděny s osazením dřevěných vrat.

Všechny podlahy budou betonové dřevem hlazené, v místě pohybu ustájených zvířat s podélným rýhováním. Nová stáj bude krytou přeháněcí chodbou propojena s novou dojírnou.

SO 2 Dojírna s mléčnicí:

Dojírna s mléčnicí je řešena jako přízemní objekt zastřešený sedlovou střechou (půdorys 62,3 x 12,9 m). Situována je podélnou osou souběžně s podélnou osou stáje, umístěná mezi novou stáj a stávající stáj K 174. Dojírna je navržena jako bezbariérová rybinová 2 x 12 dojících míst s mléčnicí a potřebným zázemím (hygienické zázemí pro obsluhu). Tato část objektu je řešena jako zděná zateplená.

Pro vytápění dojírny bude využito odpadní teplo z chladících jednotek a vývěvy, které bude vzduchotechnickým potrubím dopravováno do prostoru snížené části dojírny. Do vzduchotechnického potrubí bude vsazena elektrická topná vložka pro zajištění tepelné pohody v zimním období s extrémně nízkými teplotami. Větrání dojírny bude zajištěno uzavíratelnou hřebenovou štěrbinou. Stejně tak prostor čekárny.

SO 3 Jímka na kejdu a odpadní vody z dojírny - 7000 m3

Jímka o užitném objemu 7000 m3 (2 jímky á 3500 m3) bude sloužit pro skladování kejdy z nové i výhledově rekonstruované stáje K 174 , kontaminovaných vod z výdejní plochy a odpadních vod z dojírny s mléčnicí. Nebudou zde uskladněny splaškové odpadní vody z hygienického zařízení pro pracovníky farmy, ty budou skladovány v samostatné bezodtokové jímce.

Je navržena železobetonová kruhová nezastropená jímka – 2 kusy. Před jejich betonáží bude proveden výkop stavební jámy. Následovat bude provedení podkladních vrstev, které tvoří štěrkopískový podsyp, detekční fólie s geotextilií a štěrkopískový násyp. Následně bude provedena armovaná základová deska, do které se v místě obvodové stěny vloží zdvojená těsnící vložka. Jímka bude vybetonována z vodonepropustného betonu a z vnitřní strany opatřena epoxidovým nátěrem. Osazení do terénu – předpokládá se vysoká hladina spodní vody proto budou jímky zapuštěny jen částečně tak, aby dno jímky bude umístěno cca 0,5 m nad hladinou spodní vody . Pokud nebude jímka výrazně převyšovat horní hranou okolní terén bude opatřena kovovým zábradlím s pletivem. Pro detekci případné netěsnosti bude jímka opatřena pod dnem detekční fólií s kontrolní šachtou vyvedenou nad terén. Pokud nebude jímku možné dostatečně zapustit do terénu bude jí předsazena čerpací jímka a kejda z ní do skladovací jímky bude přečerpávána. Ve vazbě na skladovací  (čerpací) jímku bude vybudována stavebně zabezpečená výdejní plocha odvodněná do jímky . V prostoru navazujícím na skladovací jímky bude umístěn separátor a část kejdy bude separována.

SO4  Jímka na splaškové vody z hygienických zařízení

Jímka na splaškové vody z hygienických zařízení bude provedena plastová nebo železobetonová zakrytá. Kapacitně bude řešena pro uskladnění splaškových vod po dobu cca 2 týdnů. Její obsah bude vyvážen k likvidaci na smluvně zajištěnou ČOV, která má dostatečnou kapacitu.

SO5 Rekonstrukce stáje K 174

Stávající produkční stáj K 174 bude stavebně upravena pro volné boxové ustájení produkčních krav. Investor předpokládá rekonstrukci na bezstelivovou stáj , není však pro toto řešení definitivně rozhodnut a proto uvažujeme i s alternativou volné stelivové stáje s denním odvozem hnoje. Podélné stěny stáje budou od okenních parapetů vybourány a bude zde osazena síť se svinovací plachtou. Stávající okna v lucerně budou demontována a nahrazena sítí. Stáj bude dispozičně upravena pro podélný průjezd mobilní mechanizace stájí – nový profil podlahy v nepropustném provedení bez stájové kanalizace. Zachována zůstane stávající hnojná koncovka ( do body rekonstrukce na kejdu) – stání pro denní odvoz hnoje s jímkou na hnojůvku. Stáj bude krytou přeháněcí chodbou propojena s novou dojírnou. Kapacita stáje se zvýší na 200 dojnic.

SO6 Komunikace

Pro přístup k nové stáji a k nové dojírně s mléčnicí budou vybudovány nové živičné komunikace napojené na stávající komunikace v areálu. Odvodnění těchto komunikací bude do terénu.

SO7 Terénní a sadové úpravy

Po dokončení stavebních prací budou v celé stavbou dotčené části zemědělského areálu provedeny terénní úpravy s následným osetím travou výsadbou nízké a střední zeleně kolem hranice areálu. Zemědělský areál bude po obvodu oplocen.

Zatížení zemědělské půdy živočišnou výrobou je standardní ( 0,89 DJ/ha ZP) a nehrozí, že by zemědělská půda byla přehnojována statkovými hnojivy.

Ke kolaudaci stavby bude předložen aktualizovaný plán organického hnojení, plán zavedení zásad správné zemědělské praxe a havarijní plán.

Nejvýznamnější vlivy na území budou mít pachové látky a emitovaný amoniak ze stájí. Celková produkce amoniaku z nové stáje a upravených stávajících stájí bude 17 594,11 kg NH3 . rok-1 (bez uvažování vlivu snižujících technologií). Tyto škodliviny (hlavně pachové látky) limitují rozsah ochranného pásma. Pro celý areál je zpracován návrh ochranného pásma. Tento návrh OP prokazuje, že  navržené ochranné pásmo pro  celou stájovou kapacitu střediska Dolní Lhotka ani zdaleka nezasahuje do chráněné zástavby obce. Vlivy emisí amoniaku pak byly prosouzeny rozptylovou studií. Oba dokumenty – návrh ochranného pásma a rozptylová studie jsou v plném znění v přílohové části oznámení.

Stavbou nebude významně narušen krajinný ráz.

Stavbou nebude významně dotčena fauna ani flóra. V rámci stavby bude realizováno ozelenění celého zemědělského areálu podle projektu ozelenění, který bude součástí projektu stavby.

Ochranná pásma povrchových vodních zdrojů,  podzemních a nadzemních vedení zůstávají nedotčena.

Plocha staveniště nebyla v minulosti meliorována a nezasahuje sem  meliorační účinek žádné stavby.

Stavbou nebude dotčen žádný z prvků ochrany přírody, poddolovaná území ani zdroje nerostných  surovin.

V zájmovém území stavby se nenacházejí žádné kulturní a historické objekty.

ČÁST  H - Přílohy

I. ÚDAJE O ZPRACOVATELI OZNÁMENÍ

Oznámení zpracoval:

Ing. Josef Charouzek

Menhartova 1559

393 01 PELHŘIMOV

IČO 183 12 594

Tel. 565 323 942, 602 476567

Osvědčení podle zák. č. 244/1992 Sb.  čj.: 1323/218/OPVŽP/99 ze dne 24.3.1999.

Prodloužení autorizace č.j.:49310/ENV/05 ze dne 11.1.2006.

V Pelhřimově dne     28. května 2007.

Přílohová část:

1.  Mapka širších vztahů

2. Topografická mapa lokality

3. Snímek katastrální mapy 1:2880

4. Situace staveniště

5. Návrh ochranného pásma

6. Rozptylová studie

Mapa širších vztahů							Příloha 1

Příloha 3

Snímek katastrální mapy 1:2880

Příloha 4

Situace staveniště

Příloha 5.

Ing. Josef Charouzek

Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA, stavební akustika,

chemické látky, odborné posudky ovzduší

393 01 Pelhřimov, Menhartova 1559

Telefon, fax 565323942            Mobil: +420602476567           e-mail: jcharouzek@email.cz

Návrh ochranného pásma pro zemědělský areál Dolní Lhotka

Zřizovatel: 	Zemědělské družstvo Maleč

Maleč čp.49

582 76 Maleč

V Pelhřimově duben 2007.

Technická zpráva k návrhu ochranného pásma.

V obci Dolní Lhotka provozuje Zemědělské družstvo Maleč zemědělský výrobní areál. V areálu je provozováno několik stájí chovu skotu. Pro stávající areál není vyhlášeno ochranné pásmo. Záměrem investora je vybudovat ve vazbě na tento areál novou stáj pro dojnice. Se změnou v chovu je třeba posoudit i nový rozsah ochranného pásma, který bude nutné projednat a vyhlásit správním rozhodnutím.

Tento postup je v souladu s ustanovením zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon .

Návrh ochranného pásma (OP) se provádí podle metodiky zveřejněné v ACTA HYGIENICA A EPIDEMIOLOGICA (AHEM) č. 8/ 1999. Tato metodika je založena na hodnocení vlivů nejdůležitějších faktorů  na dosah emisí do okolí chovu zvířat a umožňuje navrhnout rozměry a tvar ochranného pásma kolem chovu zvířat.

Uvedená metodika dovede výpočtově postihnou cca 95 % stavů a zohledňuje vlivy technologie chovu, terénních překážek, zeleně, výškového uspořádání a četnosti a směru větru. Dále umožňuje i zohlednit použité technologie odvětrání stáje, úroveň zoohygieny,  případně použití  přípravků  omezujících uvolňování amoniaku a páchnoucích látek do ovzduší stáje a tak i do životního prostředí. V této souvislosti je nutno připomenout, že hlavní škodlivinou ovlivňující rozsah ochranného pásma není amoniak, který je lehčí než vzduch a ze stáje odchází vzhůru a nezatěžuje významně životní prostředí v okolí stáje. Daleko významnější je vliv pachových látek. Produkce pachových látek je ovlivňována řadou činitelů, kdy zápach ze stáje tvoří směs několika tisíc sloučenin, většinou na bázi dusíku síry a kyslíku. Pachové látky v ovzduší jsou významné, pokud jsou lidským čichem registrovatelné tj. když překročí čichový práh. Je to minimální koncentrace pachových látek, která u poloviny exponované populace vyvolá negativní čichový vjem. Tato skutečnost by neměla při odpovídající technologické kázni překročit 5 % z celkového počtu hodin v roce (tj. 18 dní – 430 hodin).

Dalším faktorem, který je při návrhu ochranného pásma třeba zohlednit je hluk . Pokud je součástí technologie i hlučné zařízení, je nutno na podkladě hlukových výpočtů stanovit hranici, kde bude dosaženo hygienických limitů a tuto zohlednit při návrhu hranice ochranného pásma. Stejné platí i pro další možné vlivy jako je elektromagnetické záření, radioaktivní záření a další.

Při  navrhování ochranného pásma je třeba brát v úvahu i  územně plánovací podklady. Zejména je třeba rozlišovat zda je provozovna (zdroj možného ovlivňování životního prostředí) umístěna ve výrobní zóně nebo obytné zóně nebo na tuto navazuje.

Návrh ochranného pásma musí vycházet z aktuálních zjištění a aktuálních podkladů např. větrná růžice zpracované ČHMÚ pro posuzovanou lokalitu.

Hranice ochranného pásma pak vymezuje území se zhoršeným životním prostředím. Uvnitř ochranného pásma je možné provozovat veškeré činnosti, které nebudou negativními vlivy z objektu, který vyvolat zřízení ochranného pásma negativně ovlivněny. Např. uvnitř OP

chovů hospodářských zvířat je možné bez omezení provozovat zemědělskou výrobu tj. . provozovat jiné zemědělské objekty nebo obhospodařovat pozemky.

2

Uvnitř ochranného pásma  není možné budovat a  provozovat objekty vyžadující ochranu jako jsou objekty pro trvalé bydlení, rekreaci, školské, tělovýchovné, zdravotnické, potravinářské a jiné. Tato podmínka pak bude uvedena i ve správním rozhodnutí, jímž je rozsah ochranného pásma určen. Dle stavebního zákona je orgánem příslušným k vydání takového rozhodnutí místně příslušný stavební úřad.

Zadání návrhu :

- Místo umístění :

Dolní Lhotka – stávající zemědělský areál.

Provozovatel: Zemědělské družstvo Maleč, Maleč 49, 582 76 Maleč

- Počet a druh chovaných zvířat:

Stávající areál:

Obj. č. 01. Teletník – 160 telat v RV  PŽH 140 kg        			 44,8 DJ

Obj. č. 02   Kravín – 80 krav na sucho a v porodně PŽH 600 kg -  		 96,0 DJ

Obj. č. 03   Kravín  – 80 dojnic při PŽH 550 kg                              		 88,0 DJ,

Obj. č. 04   Kravín – 160 dojnic PŽH 550 kg , vazná stelivová stáj	           176,0 DJ

Obj. č. 05   Boudy pro telata 80 telat v MV  PŽH 75 kg          		 12,0 DJ

Celkem současný stav v areálu...……………………………………………..416,8 DJ

Plánovaný stav :

Obj. č. 01. Teletník – 160 telat v MV  PŽH 75 kg        			 35,2 DJ

Obj. č. 02   Kravín – 70 krav na sucho a v porodně PŽH 600 kg -  		 84,0 DJ

Obj. č. 03   Kravín  – 60 krav na sucho PŽH 550 kg                              	 66,0 DJ,

Obj. č. 04   Kravín – 200 dojnic PŽH 550 kg , 			           220,0 DJ

Obj. č. 05   Boudy pro telata – budou zrušeny

Obj. č. 06   Nový kravín -360 dojnic PŽH 550 kg,volná bezstelivová        396,0 DJ

Celkem současný stav v areálu...……………………………………………..801,2 DJ

c)  Technologie chovu:

Obj. 01  Stáj teletníku – volné stelivové , oběžný shrnovač , denní odvoz mimo areál

Obj. 02  Kravín  - volné stelivové na  hluboké podestýlce

Obj. 03  Kravín  - volné stelivové denní odvoz hnoje mimo areál

Obj. 04  Kravín -  volné bezstelivové se skladovací kapacitou jímek více než 5 měsíců

Obj. 05 Boudy -nevyužívané

Obj. 06 Nový kravín - volné bezstelivové se skladovací kapacitou jímek více než 5 měsíců.

- Způsob větrání  stáje:

Obj. 01  Stáj teletníku – přirozené  okny a lucernou ve střeše

Obj. 02  Kravín  - přirozené okna a průvětrníky ve střeše

Obj. 03  Kravín  - přirozené okny a větracími šachtami nad střechu

Obj. 04  Kravín – otevřenými bočními stěnami a otvory v lucerně nad střechu

Obj. 05  Boudy - zrušeno

Obj. 06  Nový kravín – přirozené otevřeným bočními stěnami a hřebenovou štěrbinou

3

- Izolační zeleň:

V současné době je izolační zeleň  tvořena pouze  nesouvislou vzrostlou sporadickou zelení  po okraji areálu . Nově je uvažováno s výsadbou clonící zeleně na volných plochách v areálu a po hranici  areálu.

- Clonící objekty:

Nejsou zde významné clonící objekty vůči zástavbě obce.

- Protihluková opatření:

Zdroji hluku bude hluk technologických zařízení. Dále to bude hluk působený obslužnou dopravou a vlastními chovanými zvířaty. Tento hluk dosahuje hodnot cca 50 až 60 dB a pro návrh ochranného pásma není podstatný.

- Ostatní opatření:

Investor neuvažuje v chovu s používáním přísady  do krmiva (EKOSTIM, AROMEX apod.) omezující uvolňování amoniaku a páchnoucích látek do ovzduší. Používání těchto přípravků by umožnilo významně snížit rozsah ochranného pásma ale zvýšilo provozní náklady.

Stanovení korekcí pro výpočet.

- Emisní konstanta pro kategorii zvířat (C) :

(článek h) směrnice)

## Dojnice (D)……………… ……………..0,005  na kus o ŽH 500 kg

## Jalovice (J)………………………………0,005  na kus o ŽH 500 kg

## Výkrm skotu (VS)……………………….0,005  na kus o ŽH 500 kg

Telata v MV (Tm)……………………….0,003 na kus o ŽH 100 kg

Telata v RV (Tr) ………………………. .0,005 na kus o ŽH 500 kg

Dochov selat (DS)……………………….0,0033 na kus o ŽH 70 kg

Porodna prasnic (PP)…………………….0,006 na kus o ŽH 200 kg

Prasnice jalové a březí (PJB)…………….0,006 na kus o ŽH 150kg

Pro výkrm prasat  (VP) .…........................0,0033 na kus o ŽH 70 kg.

Králíci (Kr)……………………………… 0,00008 na kus o ŽH 4 kg

Brojleři (B) ………………………………0,00006 na kus o ŽH 1,5 kg

- Korekce na technologii chovu (TECH) :

(článek j) směrnice)

- ustájení stelivové, denní odvoz mrvy mimo SŽV…………...-10

- ustájení stelivové, hnojiště………………………………….… 0

- ustájení na hluboké podestýlce…………………………………0

- ustájení bezstelivové, kejda, vyhovující zoohygiena………..+10

- ustájení bezstelivové, kejda, jímky 3  4 měsíce……………….  0

- ustájení bezstelivové, kejda, jímky 4 – 5 a více měsíců….…..-10

- ustájení bezstelivové, kejda, nevyhovující zoohygiena….…..+15

Stáj  01, 03, ….  …………………………..…………korekce na technologii - 10%

Stáj 02……………………..………………………....korekce na technologii  - 0%

Stáj 04, 06……………………..…………………......korekce na technologii  -10%

4

c) Korekce na převýšení (PŘEV) - účinné převýšení:

Převýšení je dáno jednak umístěním objektu výškově vůči OHO - stavební výška  a převýšení dosahem vzdušného proudu.

Celé stávající středisko je umístěno níž než je zástavba obce a OHO.

Převýšení stavební výškou k OHO 1.

Korekce pro obj. 01,02,03,04 a 06…………………………..………….0 %

Převýšení dosahem vzdušného proudu:

Pro přirozené větrání okny a průvětrníky (hřebenovou štěrbinou) ve střeše,otvory ve stěnách bude použitelná korekce 0 %.

Pro nucené větrání stáje bude použita korekce

dH = 1,5 x R/l.5 x d = R/d

kde R je emise stájového vzduchu v m3.s-1

d  je průměr větracího výduchu v m

Celková korekce na převýšení

objekty 01,02,03,04 a 06………………………………………………..0 %

d)Korekce na zeleň (ZEL) :

V posuzovaném území je částečně vzrostlá sporadická zeleň (především zahrady) . Investor uvažuje s výsadbou nové zeleně uvnitř areálu směrem k zástavbě obce.

Podle metodiky AHEM je použitelná korekce:

- 5 %  pro navrhovanou zeleň

- 10% pro vzrostlou zeleň - funkční.

Použitá korekce na zeleň ....…….........................................…..…….....-5 %

e)Korekce na směr a četnost větru (VÍTR) :

Tato korekce je stanovena na základě větrné růžice zpracované pro posuzovanou lokalitu ČHMÚ Praha – použita větrná růžice Dolní Lhotka. Korekce pro jednotlivé směry větru jsou pak ve výpočtové tabulce.

f)Korekce ostatní (OST) :

Mezi ostatní zdůvodněné  korekce lze zařadit korekci na clonící objekt (bariérový objekt). Stáje nejsou vůči obci  významně cloněny.

Navržená korekce na clonící objekty  ………...………………-0 %

Další zdůvodněnou korekcí je korekce na použití přípravků omezujících uvolňování amoniaku a páchnoucích látek. Tuto korekci považuji za objektivní v rozsahu do -30 %. Pro náš případ není tato korekce použita.

U stávajících objektů 01,02,03,04 navrhuji použití korekce -10 % na dobrou zoohygienu.

Korekce ostatní - použijeme pro obj. 01, 02, 03, 04…………… .... ………  - 10%

pro obj. 06………... …………………..  0 %

5

Výpočtové tabulky:

Výpočtový list je v příloze tohoto návrhu OP včetně větrné růžice a výpočtu korekce na vítr.  V odůvodněných případech - více stájových objektů je součástí i výpočet provedený pro krajní objekty .

Vypočtené hranice OP pro krajní objekty jsou pak v návrhu zakresleny přerušovanou čarou.

Použité zkratky a značky:

OP – ochranné pásmo

ES  - emisní střed pro celou kapacitu ;

OHO – objekt hygienické ochrany k němuž je výpočet vztažen.

KORIGOVANÁ VĚTRNÁ RŮŽICE  - Dolní Lhotka

| Směr | S | SV | V | JV | J | JZ | Z | SZ | CALM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Četnost % | 7,5 | 5,26 | 10,36 | 19,68 | 5,11 | 5,79 | 13,74 | 16,76 | 15,8 |
| Korigovaná četnost % | 9,5 | 7,2 | 12,3 | 21,7 | 7,1 | 7,8 | 15,7 | 18,7 | X |

Zpracoval:							Ing. Josef Charouzek

Duben 2007.

6

VÝPOČTOVÝ LIST K NÁVRHU OCHRANNÉHO PÁSMA

Tabulka A – k OHO	- celé středisko

| Ukazatel | 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | SUMA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a. CHZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| b. OCHZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |  |  |  |  | X |
| c. KAT | TMV | D | D | D | D |  |  |  |  | X |
| d. STAV | 160 | 70 | 60 | 200 | 360 |  |  |  |  | X |
| e. PŽH | 110 | 600 | 550 | 550 | 550 |  |  |  |  | X |
| f. SŽH | 17600 | 42000 | 33000 | 110000 | 198000 |  |  |  |  | X |
| g. T | 176 | 84 | 66 | 220 | 396 |  |  |  |  | X |
| h. Cn | 0,003 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |  |  |  |  | X |
| i. En | 0,528 | 0,420 | 0,330 | 1,100 | 1,980 |  |  |  |  | 4,358 |
| j. TECH | -10 | -0 | -10 | -10 | -10 |  |  |  |  | X |
| k. PŘEV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | X |
| l. ZEL | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 |  |  |  |  | X |
| m1 VÍTR | viz tab. |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| m2 OST | -10 | -10 | -10 | -10 | -0 |  |  |  |  | X |
| n. CEL | -25 | -15 | -25 | -25 | -25 |  |  |  |  | X |
| o. EKn | 0,396 | 0,357 | 0,247 | 0,825 | 1,485 |  |  |  |  | 3,310 |
| p. Ln | 147 | 167 | 187 | 213 | 282 |  |  |  |  | X |
| r. EKnLn | 58,21 | 59,62 | 46,19 | 175,72 | 418,77 |  |  |  |  | 758,51 |
| s. LES | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 229 |
| t.  | 0 | 14 | 19 | 25 | 29 |  |  |  |  | X |
| u. EKn. | 0 | 5,00 | 4,69 | 20,62 | 43,06 |  |  |  |  | 74,48 |
| v. ES | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 22,2 |

Tabulka B – výpočet pro celou kapacitu

En = 4,358

| Směr větru | S | SV | V | JV | J | JZ | Z | SZ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Četnost korig. v % | 9,5 | 7,2 | 12,3 | 21,7 | 7,1 | 7,8 | 15,7 | 18,7 |
| Korekce: TECH | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 |
| PŘEV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZELEŇ | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 |
| VÍTR | -24 | -30 | -2 | 30 | -30 | -30 | 26 | 30 |
| OSTAT | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 |
| Celková korekce | -43 | -49 | -21 | 11 | -49 | -49 | 7 | 11 |
| EKn | 2,484 | 2,222 | 3,443 | 4,837 | 2,222 | 2,222 | 4,663 | 4,837 |
| Vypočtené OP v m od ES | 209,9 | 197,0 | 252,9 | 306,9 | 197,0 | 197,0 | 300,6 | 306,9 |

NÁVRH OCHRANNÉHO PÁSMA ZEMĚDĚLSKÉHO AREÁLU DOLNÍ LHOTKA

M 1:2880

Příloha 7

Rozptylová studie

podle zákona č. 86/2002 Sb. v platném znění

###### Dolní Lhotka

###### Zemědělský areál

###### ZD Maleč

| květen | 2007 |
| --- | --- |
| zakázka | 7045 |

# Obsah

Obsah	85

Úvod	86

Vstupní údaje	86

a)	Emisní charakteristika zdroje	87

Emise.	89

b)	Charakteristika lokality	90

c)	Lokalizace závodu	91

d)	Imisní charakteristika lokality	91

Metodika výpočtu	92

a)	Metoda, typ modelu	92

b)	Meteorologické podmínky	92

c)	Referenční body	93

d)	Imisní limity	94

Výstupní údaje	95

a)	Typ vypočtených charakteristik	95

b)	Prezentace výsledků v tabulkové formě	96

Popis výstupu	96

a)	Kartografická interpretace výsledků	97

Grafické vyjádření výsledků	97

b)	Diskuse výsledků	98

Vliv na okolní lesy	100

Závěr	100

Údaje o zpracovateli rozptylové studie	101

# Rozptylová studie

## Úvod

Rozptylová studie je součástí podkladů k žádosti podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. b) zákona č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, - povolení k umisťování staveb zvláště velkých, velkých a středních stacionárních zdrojů.

Tato studie je požadována v rámci zpracování dokumentace v procesu posuzování vlivu provozu stavby na životní prostředí. Současně je možno ji použít pro ověření rozsahu ochranného pásma stanoveného pro zemědělský areál, případně pro úpravu jeho rozsahu.

## Vstupní údaje

Studie hodnotí možný vliv provozu zemědělského areálu provozovaného Zemědělským družstvem Maleč v Dolní Lhotce u Chotěboře. Zpracování této studie bylo iniciováno záměrem provozovatele na dostavbu výše jmenovaného areálu živočišné výroby.

Investorem je:

Zemědělské družstvo Maleč

Maleč čp. 49

Maleč

582 76

IČ :  150 58 751

Statutární zástupce investora – kontaktní osoba:

Ing. Vít Šimon – předseda družstva

(/fax:	569 693 600,

- 602 792 710

E-mail: simon@zdmalec.cz

I

Zadavatelem studie je:

Ing. Josef Charouzek

Posuzování vlivů na životní prostředí,

odborné posudky ovzduší,

autorizace pro chemické látky,

stavební akustika, poradenství

Menhartova 1559

Pelhřimov

393 01

IČO: 	18312593

DIČ: CZ461606129

(/fax 565 323 942

( 602 476 567

## Emisní charakteristika zdroje

– seznam emitovaných látek, seznam neemitovaných látek, ke kterým je stanoven emisní limit; emisní parametry zdroje

Po realizaci záměru bude v areálu několik objektů živočišné výroby, z nichž některé provozuje shora uvedený investor již v současné době. Po dokončení celé stavby budou v provozu následující objekty živočišné výroby:

Obj. č. 01   Teletník – 160 telat 0- 6 měs. PŽH 110

Obj. č. 02   Kravín – 70 krav na sucho a v porodně PŽH 600 kg

Obj. č. 03   Kravín – 60 krav na sucho PŽH 550

Obj. č. 04   Kravín – 200 dojnic PŽH 550 kg

Obj. č. 06   Nový kravín -360 dojnic PŽH 550 kg,volná

Celkem tak bude v areálu umístěno v přepočtu podle hmotnosti 801,2 VDJ.

Objekt č. 5 - boudy pro telata, bude zrušen. Vybudována bude dále také jímka na kejdu a odpadní vody z dojírny o objemu 7000 m3. Odděleně, v samostatné jímce, budou shromažďovány splaškové vody z hygienických zařízení.

V nově vybudovaném objektu je plánována technologie volných boxových bezstelivových stájí na roštech. Ve stávající produkční stáji, která bude rekonstruována pro volné boxové ustájení produkčních krav, investor předpokládá rovněž bezstlivový provoz. Pro tuto variantu však není definitivně rozhodnut a uvažuje i s alternativou volné stelivové stáje s denním odvozem hnoje.

Podle poskytnutých podkladů není uvažováno používání přípravků pro snížení emisí amoniaku a dalších pachových látek.

Podle prováděcích předpisů k výše uvedenému zákonu o ovzduší je u provozů zemědělské živočišné výroby stanoven emisní faktor pouze pro amoniak. Uvedený zdroj může emitovat i některé další pachové látky. Tyto látky jsou sice blíže chemicky specifikovatelné, avšak dosud nejsou stanoveny žádné faktory vztahující se k jejich emitovanému množství. Především pak zatím není zpracována metodika pro výpočet šíření těchto látek.

Z výše uvedených důvodů se studie dále zabývá pouze rozptylem emisí amoniaku. Lze však předpokládat, že další pachové látky se šíří obdobně.

Celková emise je vypočtena podle emisního faktoru stanoveného v příloze č. 2 nařízení vlády č. 615/2006 Sb. Vypočteny jsou emise zvlášť pro jednotlivé objekty, které představují zdroje škodlivých látek.

V jednotlivých objektech jsme uvažovali emise amoniaku včetně emise pro hnůj či kejdu. Je tak uvažován emisně horší případ.

Tabulka č.3.1 - příl. č. 2   k NV č. 615/2006 Sb.

Emisní faktory pro vyjmenované zemědělské zdroje (kg NH3*zvíře-1*rok-1)

| Kategorie zvířat | Stáj | Hnůj | Kejda, trus | Zapravení do půdy | Pastva |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Skot-stelivové ustájení |
| dojnice | optimální způsob | 10,0 | 2,5 | 0 | 12,0 | 2,4 |
|  | zastaralý způsob | 12,0 | 2,5 | 0 | 12,0 | 2,4 |
| telata, býci, jalovice | optimální způsob | 6,0 | 1,7 | 0 | 6,0 | 1,8 |
|  | zastaralý způsob | 9,5 | 1,7 | 0 | 6,0 | 1,8 |
| Skot stelivové ustájení |
| telata, býci, jalovice | 5,5 | 0 | 2,5 | 5,0 | 1,8 |
| Ovce a kozy |  |
| ovce a kozy | 0,3 | 0,03 |  | 0,1 | 0,45 |
| Prasata |
| selata | 2,0 | 0 | 2,0 | 2,5 | 0 |
| prasnice | 4,3 | 0 | 2,8 | 4,8 | 0 |
| prasnice březí | 7,6 | 0 | 4,1 | 8,0 | 0 |
| prasata výkrm a odchov | 3,2 | 0 | 2,0 | 3,1 | 0 |
| Králíci |
| králíci výkrm | 0,45 |  | 0,02 | 0,50 |  |
| samice | 0,80 |  | 0,01 | 0,90 |  |
| Drůbež |
| kuřice a nosnice | 0,12 | 0 | 0,2 | 0,13 | 0 |
| brojleři | 0,10 | 0,01 | 0 | 0,10 | 0 |
| husy, kachny a krůty | 0,35 | 0,03 | 0 | 0,35 | 0 |
| Koně |
| koně | 2,9 | 0,9 |  | 2,2 | 2,9 |

Vysvětlivky:

Optimálním způsobem ustájení skotu se rozumí:

1) dojnice ve volném stelivovém ustájení s intenzivní přirozenou ventilací,

2) ostatní skot, tj. jalovice a býci průměrné živé hmotnosti 350 kg v kotcovém ustájení s přirozenou cirkulací

Zastaralým způsobem ustájení skotu se rozumí: dojnice ve vazném stelivovém ustájení s nucenou ventilací

Pro případy, kdy není v uvedené tabulce stanoven odpovídající emisní faktor, uvažujeme nejblíže vyšší údaje.

Studie je zpracována pro jednu alternativu:

- Stav pro dokončení dostavby v rozsahu uvedeném v předchozích odstavcích, a to v souběhu maximálního využití všech těchto objektů.

Většina uvedených údajů byla čerpána z informací poskytnutých zadavatelem studie.

Uvažovanými zdroji jsou emitovány především následující škodliviny, jimiž se dále studie zabývá:

amoniak

Hodnocení výše uvedených látek je pro řádné posouzení vlivu uvažovaných zdrojů na okolí ve smyslu platných legislativních předpisů pro oblast ochrany o vzduší dostatečné.

### Emise.

Výpočet emisních množství je podrobně uveden v přiložených tabulkách. Vypočteny jsou vždy maximálně dosažitelné emise. Emisní faktor je uvažován v hodnotách pro vlastní stáje a hnojiště či jímky.

Emisní faktory jsou stanoveny jako roční průměr emise na jeden kus dobytka o standardní hmotnosti. Zohledňují tedy průměr během celého životního cyklu. (Pro výpočet emisí jsme v některých případech počet kusů převedli na standardní hmotnost zvířat.) Pro stanovení maximálních krátkodobých koncentrací jsme zavedli koeficient nerovnoměrnosti rovný 2,0.

Emise takto stanovené představují teoretické maximum, které velmi pravděpodobně nebude v praxi dosahováno.

Přehled jednotlivých zdrojů a jejich parametry jsou uvedeny přehledně ve výpočtové části této studie.

Stájové objekty a zdroje:

| č. stáje | zdroj | ks | kategorie | Ž hm kg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 1 | 160 | T | 110 |
| 02 | 2 | 70 | D | 600 |
| 03 | 3 | 60 | D | 550 |
| 04 | 4 | 200 | D | 550 |
| 06 | 5 | 360 | D | 550 |

T	tele

D	dojnice

V jednotlivých stájích jsou provozovány následující technologie:

| č. stáje | technologie |
| --- | --- |
| 01 | volná stelivová |
| 02 | volná stelivová |
| 03 | volná stelivová |
| 04 | volné bezstelivové |
| 06 | volná bezstelivová na roštech |

Dalším parametrem kromě amoniaku může být posouzení pachových látek. Výpočet jejich imisních hodnot však naráží na několik úskalí. První problém je ve stanovení emisních hodnot. Je sice stanovena maximální přípustná koncentrace na výdechu, tato hodnota však není uvedena ve vztahu ke skutečné produkci a je stejná pro všechny zdroje (liší se pouze podle vzdálenosti od chráněné zástavby ve dvou kategoriích). Odpovídající emise je zatím obtížně stanovitelná. Nicméně s tímto problémem jsme se již pokusili vyrovnat s použitím metodického návodu pro stanovení ochranných pásem, který byl uveřejněný v časopise Acta Hygienica (zpracovatel této rozptylové studie je spoluautorem uvedeného návodu).

Problém je také v metodice Symos, která dosud nepodává odpovídající výsledky pro výpočet pachových látek. Teoretická příprava je sice ve vysokém stupni rozpracovanosti, nicméně její aplikace do programu Symos zatím není možná.

Na popud orgánu ochrany ovzduší jsme se před časem pokusili výpočet imisních koncentrací pachových látek provést s vědomím naznačených nepřesností. V současné době není tento postup požadován a proto je posouzení amoniaku považováno za dostatečné. Lze pouze předpokládat, že další pachové látky se šíří obdobným způsobem.

## Charakteristika lokality

– geografická a topografická část (mapa); klimatické a meteorologické charakteristiky území (větrná růžice – graf, tabulka)

Mapové podklady

- Státní mapa odvozená v měřítku 1 : 5 000, mapové listy č.

- Chotěboř  0 – 3

- Autoatlas ČR v měřítku 1:100 000

- Situace umístění posuzovaných zdrojů v měřítku …….a kopie snímku katastrální mapy

Jiné mapové podklady nebyly k dispozici a výše uvedené mapy pro zpracování této studie plně postačují.

Součástí studie jsou mapové výstupy, z nichž je charakteristika území dostatečně zřejmá.

Zvolená síť referenčních bodů se pohybuje v nadmořské výšce 495.8 až 537.0 m n.m.

Dalším z nezbytných vstupních údajů je i větrná růžice. Tu zpracoval Český hydrometeorologický ústav. Rozpočet na jednotlivé stabilitní a rychlostní třídy podle klasifikace Bubník – Koldovský provádí/provedl?  Český hydrometeorologický ústav Praha – RNDr. J. Keder, CSc. Bez tohoto podkladu nelze spustit výpočet podle použité metodiky a programu. Přehledný graf růžice je přílohou.

## Lokalizace závodu

– ve vztahu k územním charakteristikám a obytné a jiné zástavbě (mapa)

Obec Dolní Lhotka leží v okrese Havlíčkův Brod, přibližně 9 km severně od obce Chotěboř. Do obce vede asi půlkilometrová odbočka směrem na severovýchod ze silnice vedoucí podél hranice CHKO Železné Hory a spojující obce Maleč a Jeřišno.

Přibližné zeměpisné souřadnice obce jsou 15°40´v. d. a 49°45´ s. š.

Posuzovaný zemědělský areál se nachází na jihozápadním okraji obce mimo obytnou zástavbu.

Nové objekty jsou umisťovány jihovýchodně od současného areálu, ve větší vzdálenosti od obce.

## Imisní charakteristika lokality

– imisní pozadí dané lokality, resp. stávající znečištění bez realizovaného plánovaného zdroje

Český hydrometeorologický ústav je pověřen souhrnným zpracováním všech imisních dat, která jsou v České republice k dispozici a odpovídají pravidlům validních údajů. Tento ústav vydává pravidelně přehled zpracovaných výsledků ve formě publikací:

„Znečištění ovzduší a atmosférická depozice v datech“

a

„Znečištění ovzduší České republiky“

Ani z těchto zdrojů však nelze odečíst zatížení pozadí amoniakem. Tato sledování jsou pouze sporadická a neexistuje měření kontinuální.

Lokalita posuzovaného areálu se nachází mimo zástavbu obce, respektive mimo její intravilán. Samotnou obec lze rovněž považovat za zdroje emisí amoniaku především z drobného chovu hospodářského a domácího zvířectva. Jednotlivé zdroje jsou však velmi malé a ovlivňují jen své nejbližší okolí. Vzhledem k vlastnostem amoniaku, který se ve volné atmosféře poměrně rychle rozkládá, nejsou tyto zdroje nijak zásadní. Žádné objektivní údaje o skutečných koncentracích této látky však nejsou k dispozici. Je proto nutno provést odborný odhad.

K tomu jsme použili předpoklad o počtu chovaných zvířat v uvažované lokalitě, její velikost a zkušenosti z řady zpracovaných studii zemědělských areálů. Uvažujeme maximalistické předpoklady. Pak je možno odhadnout, že roční průměr koncentrace amoniaku v obci nepřekročí 0,2 (g * m-3 a denní maximum nebude vyšší než 1,5 
(g*m-3. Na celkovém hodnocení okolí areálu se takové pozadí neprojeví. Přilehlá obec má jen drobné a spíše ojedinělé zdroje.

## Metodika výpočtu

## Metoda, typ modelu

– popis pracovního postupu, metodiky

Pro výpočet imisní zátěže znečišťujících látek z uvedených zdrojů na území části obce Dolní Lhotka, v okolí posuzovaného provozu, byl použit matematický model podle Metodické příručky Českého hydrometeorologického ústavu Praha “Symos 97” (systém modelování stacionárních zdrojů). Příručka úzce navazuje na původní metodiku MLVH z roku 1979 "Výpočet znečištění ovzduší pro stanovení technických parametrů zdrojů" a dále ji rozpracovává. Dle této metodiky se výpočet imisní zátěže provádí pro tři třídy rychlosti větru (1,7 m * sec-1, 5,0 m * sec-1 a 11,0 m * sec-1) v daném bodě. Stav atmosféry je respektován rozdělením do 5-ti tříd stability ovzduší.

Uvedená metodika umožňuje stanovit koncentrace škodlivin i v referenčních bodech volených ve vzdálenostech menších než 100 m od zdrojů. Není proto třeba již užívat modifikované metodiky pro zdroje v zástavbě.

Pro vlastní detailní výpočet byl použit oficiální program firmy IDEA-ENVI s. r. o. – SYMOS’97 verze 2003 (Verze 5.1.3.2) a částečně program „SYMOS'97 v.2006 release 6.0.2522.25890“ (podle autorů programu poslední platná verze, která však dosud vykazuje nedostatky bránící jejímu plnému nasazení). Součástí programu je i sekvence umožňující v případě potřeby přesnější výpočet prachu, s použitím pádových rychlostí částic. V této verzi jsou rovněž již provedeny potřebné úpravy plně vyhovující požadavkům platné legislativy – prováděcích předpisů k zákonu č. 86/2002 Sb. v platném znění.

Správné výsledky tohoto programu ověřil tvůrce metodiky tj. Český hydrometeorologický ústav Praha.

Program umožňuje zadávat zdroje bodové, plošné i liniové.

Program, ač je zcela oficielní, neobsahuje použitelné tiskové výstupy poskytnutých výsledků. Ty jsou dány ke zpracování uživateli programu, v tomto případě zpracovateli studie. Vzhledem k jejich nepatrnému praktickému využití od úplného tisku výsledků ustupujeme; tyto budou předány zadavateli studie na elektronickém nosiči dat. Vytištěny jsou jen základní výstupy, případně ukázky.

## Meteorologické podmínky

Třídy stabilitního zvrstvení

Klimatické podmínky jsou významným faktorem pro rozptyl znečišťujících látek v atmosféře. Meteorologické situace jsou klasifikovány podle rychlosti větru a stability přízemní vrstvy atmosféry.

Rychlost větru je udávána ve výšce 10 m nad zemí a je rozdělena do tří rychlostních tříd s rychlostmi 1,7 m * sec-1  pro interval 0 - 2,5 m * sec-1, 5 m * sec-1 pro interval 2,5 - 7,5 m * sec-1 a 11 m * sec-1 pro rychlosti vyšší než 7,5 m * sec-1.

Stabilitní klasifikace ČHMÚ rozeznává pět tříd stability ovzduší. Hlavním kritériem pro rozlišení jednotlivých tříd je vertikální teplotní gradient, který udává změnu teploty vzduchu na jednotkovou vzdálenost ve vertikálním směru. Označuje se ( a udává se ve stupních Celsia na 100 m výšky.

Klesá-li teplota vzduchu s nadmořskou výškou, má gradient kladné znaménko a naopak. Je-li teplotní gradient záporný, znamená to, že přízemní vrstva chladného vzduchu je překryta teplým vzduchem, je znemožněno vertikální proudění a nastává inverzní situace.

| Třída stability | vertikální teplotní gradient |
| --- | --- |
| I. | superstabilní |  |  | ( | < | - 1,6 |
| II. | stabilní | - 1,6 | < | ( | > | - 0,7 |
| III. | izotermní | - 0,6 | < | ( | > | + 0,5 |
| IV. | normální | + 0,6 | < | ( | > | + 0,8 |
| V. | konvektivní |  |  | ( | > | + 0,8 |

Charakteristika jednotlivých stabilitních tříd:

I. stabilitní třída - vertikální výměna vrstev ovzduší je prakticky potlačena, tvorba silných inverzních stavů, výskyt v nočních a ranních hodinách především v chladném půlroce, maximální rychlost větru 2 m * sec-1.

II. stabilitní třída - vertikální výměna ovzduší je stále nevýznamná a je doprovázena inverzními situacemi, výskyt v nočních a ranních hodinách v průběhu celého roku, maximální rychlost větru 3 m * sec-1.

III. stabilitní třída - projevuje se již vertikální výměna ovzduší, výskyt větru v neomezené síle, v chladném období ji lze očekávat v dopoledních a odpoledních hodinách, v létě v časných ranních a večerních hodinách.

IV. stabilitní třída - dobré podmínky pro rozptyl znečišťujících látek, bez tvorby inverzních stavů, neomezená síla větru, vyskytuje se přes den v době, kdy není výrazný sluneční svit. Společně se III. stabilitní třídou mají v našich podmínkách výrazně vyšší četnost výskytu než ostatní třídy.

V. stabilitní třída - projevuje se vysoká turbulence ve vertikálním směru, která může způsobovat nárazový výskyt vysokých koncentrací znečišťujících látek. Výskyt v letních měsících v době, kdy je vysoká intenzita slunečního svitu. Maximální rychlost větru je 5 m * sec-1.

## Referenční body

– způsob umístění, odůvodnění

Nepovažuji za vhodné stanovovat jednotlivé referenční body, s výjimkou odůvodněných, zvláště volených míst, např. vysoké, samostatně stojící obytné domy apod. I takové účelové body však mohou jen doplnit základní pravidelnou síť referenčních bodů. V tomto případě nebyly účelové body použity.

Byla zvolena vhodná síť referenčních bodů dostatečného rozsahu tak, aby bylo možno vyhodnotit teoretickou situaci sledovaného území obce Dolní Lhotka, v okolí posuzované provozovny. Vlastní síť má svůj počátek v levém dolním rohu mapového listu Státní mapy odvozené Chotěboř  0 - 3 v měřítku 1:5000.

Krok sítě byl zvolen 100 m ve směrech obou os. Celkem je výpočet prováděn pro 108 referenčních bodů.

Pokrytí předmětného území takto hustou sítí je dostatečné.

## Imisní limity

– uvedení platných imisních limitů, popř. jiných doporučených hodnot, s kterými se ve studii pracuje

Imisní limity stanovuje nařízení vlády č. 597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší následujícím způsobem:

NV č. 597/2006 Sb.

|  | 1 hod | 8 hod | 24 hod | rok |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 350/24 |  | 125/3 |  |  |
|  |  |  |  | 20 | ekosystémy |
| CO |  | 10 000/- |  |  |  |
| PM10 |  |  | 50/35 | 40 |  |
| Pb |  |  |  | 0,5/- |  |
| NO2 | 200/18 |  |  | 40/- |  |
| NOx |  |  |  | 30 | ekosystémy |
| benzen |  |  |  | 5/- |  |
| Cd |  |  |  | 5 ng |  |
| arsen |  |  |  | 6 ng |  |
| kadmium |  |  |  | 5ng |  |
| Ni |  |  |  | 20 ng |  |
| benzo(a)pyren |  |  |  | 1 ng |  |

Pokud není uvedeno jinak jsou údaje v tabulce v [µg*m-3].

Údaj za lomítkem - přípustná četnost překročení za kalendářní rok

(bez určení velikosti překročení)

Po jedné z úprav není v současnosti platnými legislativními předpisy imisní limit pro amoniak stanoven.

Pro úplnost dále uvádíme některé limity z již zrušeného nařízení vlády č. 350/2002 Sb, které je v některých případech nutno alespoň informativně použít (v tomto případě pro NH3).

|  | 1 hod | 8 hod | 24 hod | rok |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| polétavý prach |  |  | 62,5 | 50 |  |
| prašný spad | 12,5 g*m-2*měsíc-1 |  |
| NH3 |  |  | 100 |  |  |

Pro látky přicházející v úvahu není stanoven žádný imisní limit. Pro vyhodnocení situace byl proto použit údaj stanovený již neplatným předpisem z r. 2002 (č 350/2002 Sb.), a sice 100 (g * m-3 jako maximální 24 hod koncentrace amoniaku.

Krátkodobá koncentrace sledované látky nebyla žádným prováděcím předpisem k zákonu č. 86/2002 Sb. stanovena. Pro tuto látku však doporučil Státní zdravotní ústav v Praze nejvyšší přípustnou krátkodobou koncentraci (NPK30) v hodnotě 200 (g * m-3. Použitý program umožňuje velice podrobně určit maximální krátkodobé koncentrace, které je možno s touto referenční hodnotou srovnat. Hranice případně navrženého ochranného pásma by měla být vždy alespoň minimálně vně izokómy této koncentrace.

Uvažované dostupné limitní hodnoty imisí:

| amoniak | 100 | (g * m-3 | 24 hod |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 200 | (g * m-3 | krátkodobá (30 min) |

## Výstupní údaje

## Typ vypočtených charakteristik

– krátkodobé, dlouhodobé, maximální, průměrné

Pro posouzení uvažovaného nového zdroje emisí je třeba posoudit především předpokládané krátkodobé, tedy maximální imisní koncentrace.

Mimo to jsou pro výpočet nastaveny tři údaje o trvání maximálních koncentrací v hodinách za rok. Poslední byla zvolena v úrovni limitu. Tak je vypočteno trvání koncentrací překračující krátkodobou limitní hodnotu. Údaj je vyjádřen v hodinách za rok.

Pro úvahy o posouzení pozadí zatížení dané lokality a příspěvek posuzovaného zdroje na něj, jsou vypočteny též průměrné roční koncentrace.

Tyto dva typy charakteristik jsou vypočteny a prezentovány v části výpočty v elektronické podobě.

Vzhledem k tomu, že pro amoniak je stanoven imisní limit pouze jako 24 hod průměr, provádíme výpočet i denních koncentrací. Poslední verze programu již umožňuje provést výpočet přes všechny třídy stability a rychlosti, obdobně jako maximální krátkodobé koncentrace. Je tak možno vyčíslit maximální očekávané denní koncentrace bez ohledu na meteorologické situace.

Vypočtené denní maximální koncentrace jsou uvedeny v dalších tabulkách přílohy v elektronické podobě.

## Prezentace výsledků v tabulkové formě

Základní vstupní a výstupní údaje jsou v dalších částech studie v přehledné tabulkové formě, nebo výpočetních výstupních sestavách. Po dohodě se zadavatelem jsou kompletní výsledky předány v souborech v elektronické podobě a nejsou tištěny v plném rozsahu. Nejzásadnější výsledky – maximální hodnoty, jsou uvedeny též dále v diskusi.

## Popis výstupu

Ve výpočtové části studie jsou shrnuty výstupy výpočtu charakteristik rozptylu znečišťujících látek v ovzduší. Pro jednotlivé referenční body jsou uvedeny hodnoty zatížení škodlivinami v ((g * m-3).

Ve všech referenčních bodech jsou uvedeny jen celkové výsledné hodnoty, které znamenají:

- Ref. b. – číslo referenčního bodu ve vlastní síti, pro který byl výpočet proveden.

- Max. konc. – zjištěná maximální koncentrace vybraná ze všech hodnocených meteorologických podmínek.

Je uvedena maximální zjištěná hodnota v daném referenčním bodě a to vybraná přes všechny uvažované meteorologické situace.

- Stabil – stabilitní třída, za které se uvedené maximum vyskytuje.

Další údaj informuje o stabilitní třídě, ve které bylo uvedené maximum zjištěno. V tomto případě se vyskytuje nejčastěji stabilitní třída prvá, jejíž charakteristika je uvedena výše.

- Rychl – rychlost větru pro vyhodnocené maximum.

Následuje třída rychlosti, při které se vyskytuje zjištěná maximální koncentrace. Zde nepřekvapuje třída prvá, tj. 1,5 m * s-1. Při této rychlostní třídě lze maximální imisní koncentrace očekávat velice často.

- Směr – azimut – směr větru pro vybranou maximální hodnotu koncentrace

Dalším údajem je směr větru, za kterého lze uvedené maximum očekávat.

- Roční koncentrace

V následujícím sloupci je uveden odhad průměrné roční koncentrace. Údaj o koncentraci je vždy v jednotkách (g * m-3.

- Trvání 1 - 3 – počet hodin v průměrném roce, kdy lze očekávat max. koncentrace rovné, nebo vyšší než zvolená hranice.

V posledních třech sloupcích jsou uvedeny odhady trvání jednotlivých, předem stanovených koncentrací. Uvedené hodnoty vyjadřují hodiny v roce, po které lze očekávat dosažení či překročení nastavené koncentrace. Následující tabulka uvádí přehledně jednotlivé nastavené limitní koncentrace sledované látky.

| škodlivina | trvání 1 | trvání 2 | trvání 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| amoniak | 1 (g * m-3 | 5 (g * m-3 | 200 (g * m-3 |

Úkolem studie je posoudit, zda vlivem provozu zadaných zdrojů nebude nadměrně obtěžováno okolí imisemi. To je zaručeno předpokladem splnění imisních limitů za všech meteorologických situací a v každém hodnotitelném časovém úseku. To je hlavní důvod pro hodnocení především krátkodobých maximálních koncentrací. Takové zpracování vyžaduje i většina zpracovatelů dokumentace EIA.

Jak bylo již výše uvedeno je jako krátkodobý limit NH3 uvažována hodnota doporučená Státním zdravotním ústavem Praha.

Po poslední úpravě imisních limitů stanovených v legislativních předpisech není určen žádný imisní limit pro amoniak. Předchozím zněním byl stanoven jen pro 24 hod. průměr. Tento údaj byl alespoň orientačně uvážen – vybrané maximální denní průměry koncentrace jsou rovněž uvedeny v části Výsledky.

Při použitém způsobu výpočtu je respektována konfigurace terénu. Rozsah posuzovaného území je zřejmý z mapových příloh studie. K zhodnocení výškových rozdílů zcela postačuje zvolený mapový podklad (SMO 1 : 5 000).

V přílohách studie jsou shrnuty výsledky výpočtu charakteristik rozptylu znečišťujících látek v ovzduší. Pro jednotlivé referenční body jsou uvedeny základní hodnoty zatížení škodlivinami v (g * m-3.

Pro přehlednost uvádíme zjištěná maxima rovněž dále v diskusi.

Veškeré další soubory vstupních hodnot i výstupů jsou k dispozici v elektronické formě v několika formátech. Jejich praktický význam pro další posuzování je velmi nízký.

## Kartografická interpretace výsledků

– vyžaduje se pracovat se SW GIS, mapové podklady pro interpretaci by měly obsahovat výškopis (např. topografická mapa) a zástavbu; předpokládá se dodržení základních kartografických zásad (legenda, měřítko, srozumitelné popisky)

### fické vyjádření výsledků

Pro přehledné vyjádření byl zpracován grafický výstup zjištěných výsledků.

Jednotlivé izokómy výkresů vyjadřují zatížení předmětného území shora uvedenou škodlivinou. Po zrušení hygienické směrnice č. 58 nelze již hodnotit souběžné působení všech uvažovaných škodlivin. Od tohoto zajímavého parametru tedy zpracovatel studie upustil. V tomto případě však byla posuzována pouze jediná škodlivina. Pro toto zpracování byla především použita absolutní krátkodobá maxima, bez ohledu na příslušnou meteorologickou situaci. V praxi by bylo teoreticky možno očekávat překročení uvedených hodnot pouze za velice nízké a dlouhodobé inverze. Trvání takových stavů v dlouhodobém průměru je téměř nulové. Absolutní maxima bez ohledu na stav atmosféry požaduje vyjádřit většina posuzovatelů dokumentace EIA. Grafický výstup byl proto tomuto požadavku přizpůsoben. Vzhledem ke zcela maximalistickému přístupu při stanovení emisních množství, nebudou v praxi zde vypočtené koncentrace pravděpodobně nikdy dosaženy.

Výsledné izokómy koncentrací jsou vyneseny na mapě v měřítku 1 : 5 000.

Vykresleny jsou jen nejdůležitější výsledky. Další, pro konečné hodnocení méně důležité údaje, jsou uvedeny pouze ve výpočtové části studie ve formě výsledných tabulek v elektronické podobě. Na hodnocení stavu nemá toto zjednodušení žádný vliv.

Vynesené izokómy jsou zpracovány pro stav bez použití enzymatických přípravků. Dle poskytnutých údajů investor s jejich aplikací neuvažuje.

Výstup pro systém GIS pro zdroj místního významu nebyl požadován. Pokud by taková potřeba vyvstala, není problém exportovat příslušný soubor (soubory) a tyto předat na elektronickém nosiči dat či elektronickou poštou. Některé ze souborů předávaných na disketě, či CD, zejména ve formátu *.txt, *.dbf, *.vst, *.rtf lze pro tvorbu samostatných vrstev v systému GIS přímo použít.

Kompletní soubory výstupních dat jsou poměrně obsáhlé. Nejsou proto všechny vytištěny. K dispozici jsou v elektronické podobě jako textové a databázové soubory, které lze prohlížet i v jednoduchých prostředích systému Windows.

## Diskuse výsledků

-  zahrnující zhodnocení příspěvku plánovaného zdroje k imisní zátěži v území; srovnání s limitními hodnotami viz bod 2, písm. d)

V této studii byla hodnocena škodlivina:

- amoniak

Následující tabulka ukazuje přehled nejdůležitějších absolutních maximálních imisních koncentrací vypočtených v referenčních bodech ve výšce 1,5 m nad terénem, tj. v dýchací zóně člověka:

|  | RB | max | Stab | rychl | směr | roční | trvání 1 | trvání 2 | trvání 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | č. | g*m-3 | - | m*s | ° | g*m-3 | hod*r-1 | hod*r-1 | hod*r-1 |
| NH3 |  |  |  |  |  |  | 1 | 5 | 200 |

V prvém sloupci tabulky je uvedena zkratka označující sledovanou škodlivinu.

Druhý sloupec je určen pro číslo referenčního bodu sítě, ve kterém bylo maximum zjištěno.

Ve třetím sloupci je uvedena maximální krátkodobá koncentrace, zaokrouhlená na tisíciny mikrogramu.

Další sloupec udává stabilitní třídu, za které se maximum vyskytuje.

Následující sloupec obsahuje údaj o rychlosti větru. Je logické, že v malých vzdálenostech od zdrojů se často jedná o nízké rychlosti.

Šestý sloupec je vyhrazen pro příslušný směr větru.

Následuje maximum ročního průměru koncentrace sledované znečišťující látky.

Hodnoty uvedené ve třech posledních sloupcích znamenají předpokládané trvání (či překročení) stanovené koncentrace v hodinách za průměrný rok. Nastavené hodnoty koncentrace jsou uvedeny výše.

Poslední řádka této tabulky u uvedené škodliviny vyjadřuje maximální trvání shora uvedených nastavených tří koncentrací, v tomto případě bez ohledu na bod, ve kterém se tento údaj vyskytuje.

Přehled bodů v nichž krátkodobá koncentrace NH3 překračuje přípustnou hodnotu krátkodobé koncentrace (stanovenou SZÚ Praha):

| RB | µg*m-3 (max.) | trvání hod*rok-1 > limit |
| --- | --- | --- |
| 38 | 320,333 | 137,4 |
| 49 | 309,182 | 45,0 |
| 50 | 346,358 | 31,8 |
| 60 | 229,782 | 2,0 |
| 61 | 282,894 | 5,0 |
| 62 | 210,129 | 0,0 |

Sloupec Trvání hod. výše uvedené tabulky znamená počet hodin v roce po které lze očekávat imisní koncentraci rovnou nebo vyšší než 200 g*m-3. V bodech, kde trvání je menší než hodina, nebude v průměrném roce koncentrace překročena. Shora uvedené body vlastně vymezují území, na kterém je třeba vyhlásit ochranné pásmo. Nejmenší možný rozsah pásma by měl odpovídat izolinii 200 g*m-3. Na výkresu maximálních koncentrací, je izokóma vyjadřující tuto hranici zvýrazněna.

Směrem k obytné části obce považuji za velice vhodné realizovat pás zeleně o nízkém, středním i vysokém vzrůstu. Uvnitř vyhlášeného ochranného pásma areálu nelze povolit realizaci chráněné zástavby. Mimo hranice takto stanoveného pásma k překračování přípustných koncentrací nebude docházet.

V předchozí tabulce jsou zvýrazněny body, ve kterých je trvání překročení delší než 24 hodin za rok. Ostatní jsou pro hodnocení méně významné.

Tato čára by měla být uvnitř výsledného rozsahu OP.

Dále jsou vypočteny maximální očekávané denní koncentrace jednotlivých škodlivin. Výsledky jsou rovněž v části výstupy v elektronické podobě. Následující tabulka uvádí maximální denní koncentrace jednotlivých škodlivin:

| škodlivina | RB | denní maximum g*m-3 |
| --- | --- | --- |
| NH3 | 38 | 11,082678 |

Maximální zjištěná denní koncentrace  NH3 je 12,08 g*m-3 a to v referenčním bodě č.38 ve středu areálu. Tato koncentrace je hluboko pod imisním limitem – 100 g*m-3.

Imisní limit dříve stanovený pro amoniak prováděcím předpisem k zákonu č. 86/2002 Sb. je splněn ve všech referenčních bodech se značnou rezervou.

Vliv na okolní lesy

### liv na okolní lesy

Imisní limity i nejvýše přípustné koncentrace (NPK) jsou stanovovány tak, aby s dostatečným stupněm bezpečnosti zaručovali, že při jejich dodržení nebude docházet k poškozování zdraví lidí ani ekoszstémů. Jak je zřejmé z výsledků studie, zejména z výkresu maximálních krátkodobých koncentrací amoniaku, lze koncentraci převyšující NPK očekávat jen v blízkosti zdrojů a to jen po velice krátkou dobu v roce. Amoniak ve volném ovzduší poměrně rychle reaguje a jeho koncentrace se rychle snižuje. Za určitých okolností je možno amoniak považovat pro rostliny, včetně lesního porostu, za hnojivo. Škodlivé mohou být až vyšší koncentrace. Podle dostupných literárních údajů je imisní koncentrace, která by mohla způsobovat vznik škod na lesích nad 1000 µg*m-3.

Poněkud závažnější mohou být synergické účinky s dalšími látkami, především oxidy dusíku, případně oxidy síry. Imisními hodnotami těchto látek jsme se ve studii nezabývali. Podle dostupných údajů ČHMÚ lze odhadovat koncentrace těchto látek hluboko pod limitními hodnotami. V imisních mapách ČR je posuzované území pod nejnižšími izoliniemi (10 µg*m-3).

Větší lesní komplexy se v bezprostřední blízkosti posuzovaných zdrojů nevyskytují.

## Závěr

- Studie je zpracována za předpokladu splnění všech v ní uvažovaných parametrů. Při jejich nedodržení či změně je nutno považovat celou studii za neplatnou.

- Posuzovaný zdroj patří do kategorie zemědělských zdrojů znečišťování.

- Maximální krátkodobé koncentrace zde uvažované znečišťující látky v blízkosti zdroje překračují doporučenou hodnotu. Zasažené území bude uvnitř ochranného pásma. Imisní koncentrace amoniaku nejsou v současné době platnými prováděcími předpisy k zákonu stanoveny,krátkodobá imisní koncentrace nebyla stanovena ani v minulosti.

- Mimo izolinie 200 µg*m-3 lze předpokládat, že krátkodobé koncentrace splňují limit imisních koncentrací.

- Hranice případně návrženého ochranného pásma by měla vést minimálně po izokómě 200 µg*m-3.

- Vypočtená denní maxima jsou ve všech bodech bezpečně pod limitem stanoveným dřívějším nařízením vlády č. 350/2002 Sb.

Z hlediska ochrany volného ovzduší doporučuji s realizací navrženého rozšíření stávajícího areálu zemědělské živočišné výroby souhlasit.

## Údaje o zpracovateli rozptylové studie

10.1 Jméno a příjmení,

Ing. Petr Dvořák

10.2 adresa,

E. Beneše 80

České Budějovice

370 06

10.3 autorizace (kým, datum),

Ministerstvo životního prostředí, pod č.j. 1447/740/02 ze dne 2.7.2002

Ministerstvo životního prostředí, pod č.j. 1801/740/03 ze dne 19.6.2003.

10.4 datum zpracování.

květen 2007

11. Podpis zpracovatele.

24 hod	Maximum =	11.082678

Dolní Lhotka u Chotěboře zem areál

Alternativa	V1	NH3

Č RB	24 hod max	Č RB	24 hod max

1	0.274238	44	0.400374

2	0.330008	45	0.995648

3	0.530306	46	1.607063

4	0.713919	47	2.837349

5	0.983747	48	4.715786

6	1.166573	49	3.679126

7	1.148511	50	2.661793

8	1.032691	51	1.772319

9	0.960703	52	0.817495

10	0.790902	53	0.575416

11	0.621351	54	0.441844

12	0.427422	55	0.360362

13	0.553387	56	0.858651

14	0.962284	57	1.226501

15	1.784092	58	1.927654

16	2.716390	59	2.084342

17	1.800555	60	1.531367

18	1.679638	61	1.225297

19	1.500135	62	0.987580

20	1.126282	63	0.653481

21	0.831449	64	0.464799

22	0.644780	65	0.379589

23	0.754373	66	0.314976

24	1.123170	67	0.791689

25	2.443197	68	1.157461

26	4.619646	69	1.150431

27	7.234725	70	0.885875

28	3.721002	71	0.721177

29	2.090693	72	0.673290

30	1.677514	73	0.580064

31	1.092151	74	0.486699

32	0.731270	75	0.358186

33	0.498724	76	0.298841

34	0.985385	77	0.252953

35	1.488898	78	0.717316

36	3.703408	79	0.745468

37	7.399290	80	0.599687

38	11.082678	81	0.506878

39	5.471949	82	0.448165

40	2.638169	83	0.427347

41	1.223170	84	0.382961

42	0.720412	85	0.335039

43	0.521238	86	0.307067

27. května 2007	10:16	E K O P O R	Strana 1 z 2

Dolní Lhotka u Chotěboře zem areál

Alternativa	V1	NH3

Č RB	24 hod max	Č RB	24 hod max

87	0.236168

88	0.198567

89	0.621342

90	0.523871

91	0.428519

92	0.366783

93	0.312228

94	0.289939

95	0.261496

96	0.244464

97	0.236845

98	0.181692

99	0.157390

27. května 2007	10:16	E K O P O R	Strana 2 z 2

Rozptylová studie - výpočet maximálních krátkodobých a ročních koncentrací

Dolní Lhotka u Chotěboře zem areál

alternativa:	V1	NH3	trvání 1	trvání 2	trvání 3

Č.b.	Max konc	Stabil	Rychl	Směr	Roční konc	1	5	200

1	34.176	4	1.5	55	0.316307	268.4	173.5	0.0

2	47.787	4	1.5	45	0.380632	247.4	171.8	0.0

3	69.082	4	1.5	31	0.611656	275.2	203.6	0.0

4	50.029	4	1.5	13	0.823436	421.9	318.9	0.0

5	45.807	3	1.5	357	1.134656	674.1	536.0	0.0

6	41.777	3	1.5	338	1.345528	886.0	704.6	0.0

7	38.664	3	1.5	323	1.324695	917.0	704.1	0.0

8	39.521	2	1.5	313	1.191108	856.1	624.6	0.0

9	52.146	1	1.5	306	1.108078	771.0	531.9	0.0

10	58.829	1	1.5	300	0.912228	692.4	441.6	0.0

11	54.680	1	1.5	296	0.716668	618.3	351.2	0.0

12	36.971	4	1.5	67	0.492990	382.2	265.7	0.0

13	54.039	4	1.5	60	0.638279	366.9	272.4	0.0

14	118.535	4	1.5	46	1.109901	311.9	247.3	0.0

15	117.577	4	1.5	6	2.057777	500.3	433.1	0.0

16	97.678	4	1.5	318	3.133091	1080.5	878.7	0.0

17	46.724	4	1.5	298	2.076765	1197.0	978.9	0.0

18	45.036	3	1.5	314	1.937299	1083.9	901.3	0.0

19	70.047	1	1.5	304	1.730259	926.8	709.1	0.0

20	73.892	1	1.5	297	1.299057	787.5	557.1	0.0

21	64.641	1	1.5	292	0.958996	683.6	442.8	0.0

22	58.004	1	1.5	288	0.743691	605.9	353.3	0.0

23	37.978	3	1.5	78	0.870095	562.5	423.2	0.0

24	50.376	4	1.5	88	1.295467	657.1	531.9	0.0

25	116.426	4	1.5	90	2.817989	807.9	698.2	0.0

26	180.129	3	4.2	90	5.328312	1004.5	889.5	0.0

27	198.120	3	1.6	270	8.344550	1526.1	1333.2	0.0

28	76.018	3	1.5	270	4.291813	1523.1	1378.3	0.0

29	53.742	3	1.5	298	2.411411	1115.7	945.8	0.0

30	100.489	1	1.5	290	1.934849	892.2	706.2	0.0

31	77.217	1	1.5	285	1.259689	739.1	517.9	0.0

32	58.538	1	1.5	281	0.843449	638.6	402.3	0.0

33	42.849	1	1.5	278	0.575230	555.8	309.2	0.0

34	38.269	2	1.5	91	1.136545	765.1	579.0	0.0

35	43.839	4	1.5	115	1.717299	996.1	818.5	0.0

36	106.160	3	1.5	132	4.271520	1447.0	1254.7	0.0

37	197.162	1	2	174	8.534359	1727.8	1561.6	0.0

38	320.333	4	1.5	219	12.828648	1761.6	1536.9	137.4

39	184.137	2	1.5	277	6.311360	1119.3	1015.7	0.0

40	140.494	1	1.5	273	3.042871	880.6	747.5	0.0

41	86.160	1	1.5	272	1.410807	723.8	551.4	0.0

27. května 2007	10:15	E K O P O R	Stránka 1 z 3

Dolní Lhotka u Chotěboře zem areál

alternativa:	V1	NH3	trvání 1	trvání 2	trvání 3

Č.b.	Max konc	Stabil	Rychl	Směr	Roční konc	1	5	200

42	56.396	1	1.5	271	0.830925	616.7	402.6	0.0

43	46.317	1	1.5	270	0.601198	554.5	322.6	0.0

44	39.844	1	1.5	269	0.461793	494.3	253.6	0.0

45	34.800	3	1.5	106	1.148382	902.3	622.9	0.0

46	44.253	3	1.5	109	1.853590	1121.2	908.6	0.0

47	76.506	2	1.5	115	3.272606	1324.1	1157.7	0.0

48	180.150	1	1.5	132	5.439199	1276.6	1155.5	0.0

49	309.182	1	1.5	181	4.248379	517.4	450.8	45.0

50	346.358	1	1.5	227	3.085205	418.3	346.8	31.8

51	161.629	1	1.5	245	2.044198	522.8	426.6	0.0

52	77.213	1	1.5	245	0.942901	513.2	365.8	0.0

53	57.326	1	1.5	250	0.663686	495.1	308.1	0.0

54	48.370	1	1.5	255	0.509624	460.2	261.4	0.0

55	43.470	1	1.5	258	0.415643	432.0	216.7	0.0

56	30.752	3	1.5	118	0.990370	898.3	588.1	0.0

57	39.652	3	1.5	126	1.414649	998.1	738.1	0.0

58	75.803	1	1.5	134	2.223361	993.7	824.5	0.0

59	150.849	1	1.5	153	2.404086	732.6	602.3	0.0

60	229.782	1	1.5	182	1.766283	406.1	320.8	2.0

61	282.894	1	1.5	209	1.413260	294.1	235.1	5.0

62	210.129	1	1.5	225	1.139077	325.3	248.9	0.0

63	109.669	1	1.5	235	0.753727	362.5	256.6	0.0

64	71.338	1	1.5	241	0.536100	377.1	236.4	0.0

65	57.269	1	1.5	246	0.437819	377.8	214.5	0.0

66	48.255	1	1.5	249	0.363294	368.0	181.1	0.0

67	33.937	2	1.5	128	0.913136	818.1	510.3	0.0

68	62.108	1	1.5	136	1.335019	832.0	557.5	0.0

69	90.440	1	1.5	146	1.326910	704.0	500.5	0.0

70	96.609	1	1.5	163	1.021770	493.2	349.8	0.0

71	124.309	1	1.5	182	0.831808	332.5	241.6	0.0

72	153.858	1	1.5	201	0.776575	273.5	206.4	0.0

73	154.416	1	1.5	215	0.669047	261.6	187.0	0.0

74	118.371	1	1.5	225	0.561360	280.3	183.1	0.0

75	76.407	1	1.5	232	0.413133	292.6	177.6	0.0

76	58.623	1	1.5	238	0.344684	304.7	166.4	0.0

77	47.815	1	1.5	242	0.291757	308.3	142.8	0.0

78	40.523	1	1.5	136	0.827354	704.1	418.3	0.0

79	67.716	1	1.5	144	0.859825	649.2	386.6	0.0

80	61.944	1	1.5	155	0.691680	509.4	312.4	0.0

81	73.731	1	1.5	168	0.584634	375.3	236.5	0.0

82	86.731	1	1.5	182	0.516914	285.2	187.3	0.0

83	100.263	1	1.5	196	0.492903	252.5	171.6	0.0

27. května 2007	10:15	E K O P O R	Stránka 2 z 3

Dolní Lhotka u Chotěboře zem areál

alternativa:	V1	NH3	trvání 1	trvání 2	trvání 3

Č.b.	Max konc	Stabil	Rychl	Směr	Roční konc	1	5	200

84	104.911	1	1.5	208	0.441708	237.1	159.3	0.0

85	92.795	1	1.5	217	0.386435	235.4	152.0	0.0

86	80.370	1	1.5	225	0.354172	249.0	151.1	0.0

87	56.034	1	1.5	231	0.272397	252.7	127.8	0.0

88	44.172	1	1.5	235	0.229028	260.4	114.4	0.0

89	62.754	1	1.5	142	0.716657	593.6	329.9	0.0

90	57.751	1	1.5	150	0.604234	515.0	292.4	0.0

91	56.794	1	1.5	160	0.494255	401.7	236.8	0.0

92	63.554	1	1.5	171	0.423049	314.4	185.7	0.0

93	66.528	1	1.5	182	0.360124	248.8	154.9	0.0

94	71.092	1	1.5	194	0.334416	230.6	142.9	0.0

95	71.500	1	1.5	203	0.301610	216.7	133.4	0.0

96	71.018	1	1.5	212	0.281966	212.6	127.0	0.0

97	68.665	1	1.5	219	0.273177	218.4	122.5	0.0

98	49.017	1	1.5	225	0.209564	218.7	99.5	0.0

99	39.436	1	1.5	230	0.181534	220.9	94.0	0.0

Maxima:	346.358	12.828648	1761.6	1561.6	137.4

27. května 2007	10:15	E K O P O R	Stránka 3 z 3

Rozptylová studie - přehled maximálních krátkodobých  koncentrací

Maximum:	346.35805

Dolní Lhotka u Chotěboře zem areál

maxima	V1	NH3

Č.b.	Max konc	Č.b.	Max konc	Č.b.	Max konc	Č.b.	Max konc

1	34.176	41	86.160	81	73.731

2	47.787	42	56.396	82	86.731

3	69.082	43	46.317	83	100.263

4	50.029	44	39.844	84	104.911

5	45.807	45	34.800	85	92.795

6	41.777	46	44.253	86	80.370

7	38.664	47	76.506	87	56.034

8	39.521	48	180.150	88	44.172

9	52.146	49	309.182	89	62.754

10	58.829	50	346.358	90	57.751

11	54.680	51	161.629	91	56.794

12	36.971	52	77.213	92	63.554

13	54.039	53	57.326	93	66.528

14	118.535	54	48.370	94	71.092

15	117.577	55	43.470	95	71.500

16	97.678	56	30.752	96	71.018

17	46.724	57	39.652	97	68.665

18	45.036	58	75.803	98	49.017

19	70.047	59	150.849	99	39.436

20	73.892	60	229.782

21	64.641	61	282.894

22	58.004	62	210.129

23	37.978	63	109.669

24	50.376	64	71.338

25	116.426	65	57.269

26	180.129	66	48.255

27	198.120	67	33.937

28	76.018	68	62.108

29	53.742	69	90.440

30	100.489	70	96.609

31	77.217	71	124.309

32	58.538	72	153.858

33	42.849	73	154.416

34	38.269	74	118.371

35	43.839	75	76.407

36	106.160	76	58.623

37	197.162	77	47.815

38	320.333	78	40.523

39	184.137	79	67.716

40	140.494	80	61.944

27. května 2007	10:16	E K O P O R	Strana 1 z 1

Referenční body

Dolní Lhotka u Chotěboře zem areál

Ref. bod č.	X [m]	Y [m]	Z [m n. m.]

1	1500	1200	393.0

2	1600	1200	396.3

3	1700	1200	401.5

4	1800	1200	402.0

5	1900	1200	403.5

6	2000	1200	405.0

7	2100	1200	406.3

8	2200	1200	407.8

9	2300	1200	413.0

10	2400	1200	417.0

11	2500	1200	423.5

12	1500	1300	397.0

13	1600	1300	399.5

14	1700	1300	405.0

15	1800	1300	407.0

16	1900	1300	408.5

17	2000	1300	406.0

18	2100	1300	409.0

19	2200	1300	415.5

20	2300	1300	419.0

21	2400	1300	424.0

22	2500	1300	426.3

23	1500	1400	403.5

24	1600	1400	405.0

25	1700	1400	407.8

26	1800	1400	410.5

27	1900	1400	412.0

28	2000	1400	411.5

29	2100	1400	410.5

30	2200	1400	421.0

31	2300	1400	427.0

32	2400	1400	431.5

33	2500	1400	437.5

34	1500	1500	405.8

35	1600	1500	406.5

36	1700	1500	411.8

37	1800	1500	415.0

38	1900	1500	417.0

39	2000	1500	419.0

40	2100	1500	419.0

41	2200	1500	431.5

42	2300	1500	440.0

43	2400	1500	445.0

27. května 2007	10:16	E K O P O R	Strana 1 z 3

Dolní Lhotka u Chotěboře zem areál

Ref. bod č.	X [m]	Y [m]	Z [m n. m.]

44	2500	1500	449.0

45	1500	1600	405.0

46	1600	1600	408.5

47	1700	1600	414.0

48	1800	1600	420.5

49	1900	1600	423.8

50	2000	1600	425.5

51	2100	1600	427.0

52	2200	1600	440.5

53	2300	1600	447.5

54	2400	1600	452.5

55	2500	1600	454.5

56	1500	1700	403.0

57	1600	1700	407.0

58	1700	1700	415.0

59	1800	1700	424.0

60	1900	1700	429.0

61	2000	1700	432.0

62	2100	1700	433.0

63	2200	1700	441.0

64	2300	1700	452.5

65	2400	1700	455.8

66	2500	1700	459.0

67	1500	1800	405.0

68	1600	1800	413.8

69	1700	1800	427.0

70	1800	1800	433.8

71	1900	1800	437.0

72	2000	1800	439.5

73	2100	1800	441.0

74	2200	1800	443.0

75	2300	1800	455.0

76	2400	1800	462.5

77	2500	1800	468.0

78	1500	1900	409.0

79	1600	1900	429.0

80	1700	1900	436.5

81	1800	1900	442.5

82	1900	1900	445.0

83	2000	1900	448.0

84	2100	1900	450.5

85	2200	1900	451.8

86	2300	1900	451.0

87	2400	1900	467.0

88	2500	1900	478.0

27. května 2007	10:16	E K O P O R	Strana 2 z 3

Dolní Lhotka u Chotěboře zem areál

Ref. bod č.	X [m]	Y [m]	Z [m n. m.]

89	1500	2000	422.5

90	1600	2000	432.0

91	1700	2000	440.0

92	1800	2000	445.8

93	1900	2000	452.3

94	2000	2000	458.5

95	2100	2000	464.0

96	2200	2000	463.0

97	2300	2000	457.5

98	2400	2000	474.0

99	2500	2000	488.5

Z min:	393.0

Z max:	488.5

27. května 2007	10:16	E K O P O R	Strana 3 z 3

# Text boxes

Siláž

4. Kravín

2.Kravín

3. Kravín

6.Nový kravín

Kolna

1. Teletník