KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA0

Odbor životního prostředí

Žižkova 57, 587 33  Jihlava, Česká republika

Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava

| Váš dopis značky/ze dne | Číslo jednací | Vyřizuje/telefon | V Jihlavě dne |
| --- | --- | --- | --- |
|  | KUJI 72319/2007 OZP913/2007 | Ing.L.Vávrová | 5.11.2007 |

##### Stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí

podle § 10 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona)

# I.	Identifikační údaje:

1.  Název: 		Dostavba zemědělského areálu Nová Ves u Chotěboře

2.  Kapacita (rozsah) záměru:	Současný stav 604 dobytčích jednotek (dále DJ), po realizaci záměru navýšení o 243 DJ  tj. o 50 telat, 55 býků a 300 dojnic. Součástí je výstavba dojírny s mléčnicí, 2 silážních žlabů a 2 skladovacích jímek.

3. Umístění: 	kraj:	                        Vysočina

obec:		             Nová Ves u Chotěboře

kat. území:                  Nová Ves u Chotěboře

4. Obchodní firma oznamovatele:  Zemědělské družstvo Nová Ves – Víska

5. IČ oznamovatele:	   15058522

6. Sídlo (bydliště) oznamovatele:  Zemědělské družstvo Nová Ves – Víska, Nová Ves u Chotěboře č.p.5,  582 73 Nová Ves u Chotěboře

# II.	Průběh posuzování

1.  Oznámení:

Zpracovatel oznámení:	Ing. Josef Charouzek, Menhartova 1559, 393 01

Pelhřimov

Osvědčení odb. způsobilosti MŽP

Čj. 1323/218/OPVŽ/99

Prodloužení osvědčení MŽP

Čj. 49310/ENV/05

Datum předložení oznámení:    11.6.2007

2.  Dokumentace:	Oznámení zpracované dle přílohy č. 4 k zákonu bylo uznáno v závěru zjišťovacího řízení ze dne 23.7.2007 za dokumentaci

3.  Posudek:

Zpracovatel posudku: 	            Ing. Paciorková Jarmila – EPRO, Slezská 43, 736 01                                  	                                                HAVÍŘOV

Osvědčení odb. způsobilosti MŽP

Čj. 15251/3988/OEP/92

Prodloužení osvědčení MŽP

Čj. 34347/ENV/06

Datum předložení posudku:        18.9.2007

4. Veřejné projednání:

Místo:        	Obecní úřad obce Nová Ves u Chotěboře

Datum konání:	18.10.2007

5.  Celkové hodnocení procesu posuzování včetně účasti veřejnosti:

Oznamovatel Zemědělské družstvo Nová Ves – Víska předložil dne 11.6.2007 oznámení na záměr zařazený do kategorie I (záměry vždy posuzované) dle zákona, oznámení zpracované dle přílohy č. 4 zákona. V závěru zjišťovacího řízení ze dne 23.7.2007 stanovil Krajský úřad kraje Vysočina, že dokumentaci dle přílohy č. 4 k zákonu není třeba zpracovávat a předložené oznámení lze považovat za dokumentaci. Zpracovatelka posudku, která byla krajským úřadem, odborem životního prostředí  ustanovena dopisem č.j. KUJI 5578/2007 OZP 913/2007 ze dne  13.8.2007, předložila vyhotovený posudek dne 18.9.2007. Ke zveřejněnému posudku nebyly uplatněny žádné písemné připomínky. Na veřejném projednání byly vlivy záměru projednány ze všech podstatných hledisek s tím, že zpracovatelka posudku doporučila vydání podmíněně souhlasného stanoviska. Závěry z veřejného projednání byly uvedeny v zápisu ze dne 25.10.2007. Vyjádření veřejnosti  ani občanských sdružení nebo obecně prospěšné společnosti ve smyslu § 23 odst. 9 zákona nebylo v rámci procesu posuzování vlivů na životní prostředí uplatněno.

6. Seznam subjektů, jejichž vyjádření jsou ve stanovisku zčásti nebo zcela zahrnuta:

Krajská veterinární správa pro kraj Vysočina, inspektorát v Havlíčkově Brodě

(dopis č.j. KVSJ-HB/3381/2007 ze dne 25.6.2007)

Krajský úřad, odbor životního prostředí

(dopis č.j. KUJI 45559/2007 OŽP 74/2007/ŠME ze dne 3.7.2007)

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina, územní pracoviště Havlíčkův Brod

(dopis č.j. KHSV-HB-HOK-2529/07-Doc ze dne 27.6.2007 a (dopis č.j. KHSV-HB-HOK-

3870/07-Doc ze dne 15.10.2007)

Česká inspekce životního prostředí oblastní inspektorát Havlíčkův Brod

(dopis č.j. 46/ŘI/078384.02/07/HZH ze dne 3.7.2007 a dopis č.j. 46/ŘI/078384.005

/07/HZH ze dne 22.10.2007)

Městský úřad Chotěboř, odbor životního prostředí

(dopis č.j.11975/2007/ŽP ze dne 27.7.2007)

###### III. Hodnocení záměru

1. Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí z hlediska    jejich velikosti a významnosti:

Záměr je řešen komplexně s technologií provozu řešenou na základě nejnovějších poznatků z oblasti chovu skotu, využití moderních technických prvků a etologie. Moderní technologie ustájení a krmení umožňují vytvořit dobré podmínky pro pobyt zvířat a zabezpečit vysokou úroveň obsluhy. Hlavními znaky navrhovaného řešení je technická jednoduchost a kvalitní a spolehlivá technologie.

Základním problémem realizace posuzovaného záměru jsou emise amoniaku, pachové emise a produkce odpadů živočišného původu a odpadních vod. Zpracována je rozptylová studie podle zákona č.86/2002 Sb. a návrh ochranného pásma chovu zvířat. Na základě uvedených odborných údajů nebudou vlivy na okolní prostředí významné. Rozptylová studie dokládá splnění imisních limitů pro amoniak v posuzovaném území. V ochranném pásmu se nenachází žádný objekt hygienické ochrany. Odpadní vody jsou řešeny v dostatečném rozsahu. Skladovací nádrž na kejdu bude řešena jako nadzemní, bude vybavena kontrolním systémem, provedena (a průběžně prováděná) bude zkouška těsnosti. Produkována bude kejda, která bude separována. Separát bude uplatněn jako přistýlka. Zpracován bude nový plán organického hnojení s vymezením eliminace vlivů uplatnění organického hnojení v prostředí.

Vlivy posuzovaného záměru na životní prostředí prezentované v dokumentaci (oznámení) lze akceptovat. Konkrétní vlivy na jednotlivé složky životního prostředí hodnotí zpracovatelka posudku z pohledu velikosti a významnosti jako malé a málo významné.

2. Hodnocení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň poznání pokud jde o znečišťování životního prostředí:

Návrh technického řešení záměru uvedený v dokumentaci dle zákona odpovídá dosaženému stupni poznání. Dává předpoklady pro omezení znečišťování nebo poškozování životního prostředí za předpokladu dodržení technologické kázně v posuzovaném  chovu skotu a podmínek daných procesem posuzování vlivů na životní prostředí vyjádřených v tomto stanovisku  v kapitole III.6.

3. Návrh opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů záměru na životní prostředí včetně povinností a podmínek pro sledování a rozbor vlivů na životní prostředí:

Opatření navržená k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví, vyplývající z procesu posuzování vlivů na životní prostředí jsou uvedena v podmínkách kapitoly III.6 tohoto stanoviska. Vzhledem ke skutečnosti, že areál je v těsném sousedství obce Nová Ves patří k nejpodstatnějším podmínky zajišťující minimalizaci pachových látek, izolaci objektu od obce sadovými úpravami (včetně následné údržby) a prostředky kontroly technologické kázně provozovatele.

4. Pořadí variant z hlediska vlivů na životní prostředí:

Záměr byl zpracován v jedné posouzené variantě. Ostatní varianty byly vyloučeny

v přípravném řízení z důvodu ochrany pozemků zemědělského půdního fondu.

5. Vypořádání vyjádření k dokumentaci (oznámení), k posudku:

K oznámení záměru se vyjádřilo celkem 5 správních úřadů. Veřejnost se k záměru nevyjádřila.

Byly uplatněny připomínky k dodržení postupů a opatření vyplývajících z příslušných právních předpisů v oblasti ochrany životního prostředí a ochrany veřejného zdraví. K posudku bylo doručeno vyjádření ČIŽP OI Havl. Brod a KHS Havl. Brod bez připomínek.

Obec Nová Ves uplatnila své připomínky k nedostatečné izolaci areálu zelení od stávající obytné zástavby a připomínky k technologické kázni provozovatele.

Uplatněné připomínky byly vypořádány v posudku, jehož zpracovatelka připomínky komentovala na veřejném projednání a nejzávažnější zahrnula do návrhu stanoviska.

6.  Stanovisko příslušného úřadu z hlediska přijatelnosti vlivů záměru na životní prostředí s uvedením podmínek pro realizaci záměru, popřípadě zdůvodnění nepřijatelnosti záměru:

Krajský úřad kraje Vysočina jako příslušný orgán podle § 22 zákona na základě oznámení záměru  o hodnocení vlivů na životní prostředí, které bylo dle §7 odst. 4 tohoto zákona uznáno za dokumentaci, na základě uplatněných vyjádření, zpracovaného posudku a výsledků veřejného projednání vydává podle §10 odst. 3 téhož zákona

#### SOUHLASNÉ STANOVISKO

k záměru

„Dostavba zemědělského areálu Nová Ves u Chotěboře„

(dle posuzované varianty v dokumentaci) s tím, že níže uvedené podmínky stanoviska budou respektovány v následujících stupních projektové dokumentace stavby a zahrnuty jako podmínky návazných správních řízení.

Podmínky souhlasného stanoviska

Podmínky pro fázi přípravy:

- Objekt stáje a dojírny řešit ve střízlivé barevné kombinaci s preferencí přírodních materiálů a přírodních odstínů, s vyloučením  reflexních materiálů a výrazné barevné kombinace.

- Ověřit stavebně geologické podmínky pro založení nových objektů stavebně geologickým průzkumem včetně úrovně hladiny podzemní vody a jejího chemismu.

- Objekt chovu zvířat řešit jako volné bezstelivové s lehacími boxy s matrací, zaroštovanou hnojnou chodbou. Jednotlivé boxy budou vymezeny boxovými zábranami. Porodní boxy budou přistýlané slamou.nebo separátem.

- Realizovat novou uskladňovací jímku (2 jímky) o užitném objemu 4000 m3 pro skladování kejdy, kontaminovaných vod z výdejní plochy u jímky a odpadních vod z objektu dojírny. Pro detekci případné netěsnosti opatřit jímku pod dnem detekční fólií s kontrolní šachtou vyvedenou nad terén. Ve vazbě na skladovací  (čerpací) jímku vybudovat stavebně zabezpečenou výdejní plochu odvodněnou do jímky .

- Splaškové odpadní vody z hygienického zařízení skladovat v samostatné bezodtokové jímce.

- Vedle skladovacích jímek na kejdu vybudovat stavebně zabezpečenou nepropustnou výdejní plochu  se separátorem.

- V rámci stavebního řízení zpracovat posudek  autorizovanou osobou, požádat o umístění  a stavbu zdroje znečišťování  ovzduší  dle zák.č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší.

- Zajistit optimální provětrávání stáje z důvodu dostatečné obměny vzduchu v objektu.

- Zpracovat projekt sadových úprav zemědělského střediska, realizovat výsadbu ochranné zeleně s použitím fytogeograficky původních druhů dřevin a zabezpečit následnou péčí o vysázené dřeviny.

- V rámci dalšího stupně projektové dokumentace doložit akustické posouzení stávajícího stavu a výhledu dle Nařízení vlády č.148/2006 Sb.,o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Podmínky pro fázi realizace:

- Veškeré stavební práce provádět v denních hodinách.

- V prostoru výstavby neprovádět mytí strojů a motorových vozidel a manipulaci s látkami nebezpečnými vodám.

- Při úniku úkapů ropných látek na terén realizovat zneškodnění zasažené zeminy podle zásad nakládání s nebezpečnými odpady.

- Případné stavební odpady zneškodňovat jen způsobem, který je v souladu se zákonnými předpisy (zák.č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, prováděcích vyhlášek). Kategorizaci produkovaných odpadů provádět v souladu s platnou legislativou.

- Udržovat veškeré komunikace a manipulační plochy v okolí místa stavby čisté, dbát na omezování prašnosti komunikací jejich úklidem, kropením.

- Realizovat ozelenění podle schváleného projektu.

- Provést rekultivaci všech ploch zasažených stavebními pracemi - prevence ruderalizace území a šíření alergenních  plevelů.

Podmínky pro fázi provozu:

- Aktualizovat stávající rozvozový plán statkových hnojiv provozovatele o nový stav  ve středisku Nová Ves u Chotěboře:

- zajištění odpovídajícího pozemkového zázemí, respektující prostorová omezení až zákaz aplikace na pozemky podle zvláštních i obecných zájmů ochrany vod a ochrany přírody

- vypracování harmonogramu hnojení kejdou z důvodu prevence přehnojení pozemků

- zákaz aplikace kejdy především na pozemcích s melioracemi mladšími 3 let, 50 - 100 m od břehové hrany vodních toků a rybníků dle konfigurace terénu, v  inundačních pásmech vodních toků, na zamrzlých pozemcích a pozemcích krytých sněhem, na pozemcích rozbahněných nebo silně provlhlých, ve 2. PHO vodních zdrojů, v ochranných pásmech zvláště chráněných území přírody, na svažitých pozemcích nad 8o, na pozemcích ve vzdálenosti blíže než 200 m od obytné zástavby obcí

- na pozemcích s melioracemi mladšími 5ti let řešit pouze aplikaci do 50% průměrné dávky na hektar

- na svažitých pozemcích (do 8o) bezpodmínečně zajistit okamžité zapravení do půdy

- zajistit operativní zapravování do půdy zakoupením a uplatněním speciální aplikační techniky nebo sdružením (spřažením) agrotechnických operací aplikace a zaorání

- organizačně zajistit zákaz aplikace na pozemky poblíž obcí  a rekreačních oblastí (chatové osady, zahrádkové kolonie) v teplých letních dnech

- Z hlediska ochrany ovzduší dodržovat zák. č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů se zabezpečením požadavků na střední zdroj znečišťování ovzduší. Zpracovat plán  zavedení  zásad  správné zemědělské praxe podle Nařízení vlády  615/2006 Sb.u zdroje/ů znečišťování ovzduší a provozní řád s dodržováním opatření pro snižování emisí amoniaku a zápachu.

- Zajistit řádný provoz jímek na kejdu a odpadní vody, provádět kontrolu hladiny v jímce a zabezpečit včasné vyvážení jímky dle volných ploch zemědělské půdy a v době příznivých klimatických podmínek. Výdejní  plochu u jímky udržovat v čistotě, provádět pravidelné čištění odtokového potrubí odvádějícího úkapy močůvky a znečištěné dešťové vody z plochy do jímky.

- Všechny prvky splaškové kanalizace a kejdového hospodářství prověřit zkouškou vodotěsnosti před uvedením do provozu, předložit ke kolaudaci o tomto zápis podle ČSN 75 09 05 a ČSN 75 69 09

- Zabezpečit pravidelné vyvážení kejdy podle zpracovaného plánu hnojení a její řádnou aplikaci za optimálního počasí na pozemky určené tímto plánem  s využitím vhodných aplikačních prostředků s alespoň částečným nebo úplným zapravením kejdy do půdy.

- Použití organických hnojiv provádět v souladu s zák.č. 156/1998 Sb. ve znění zák.č. 308/2002 Sb. o hnojivech.

- Specifikovat prostory pro shromažďování nebezpečných odpadů, případně látek škodlivých vodám, nakládání s nebezpečnými odpady realizovat pouze na smluvním základě s oprávněnou firmou, pravidelně aktualizovat a vést evidenci odpadového hospodářství podle zásad, daných zákonem o odpadech o výstupy posuzovaného areálu, přehodnotit a doplnit odpady vznikající při výstavbě a při provozu záměru.

- Průběžně provádět údržbu vysazené zeleně a celého zemědělského areálu.

- Provádět pravidelně všechna zooveterinární opatření, desinsekci, deratizaci, kontrolu chovu veterinárním lékařem. Zajistit pravidelné veterinární kontroly zdravotního stavu zvířat.

- Udržovat veškeré komunikace a obslužné plochy v čistém stavu, aby nedocházelo ke splachům znečištění srážkovými vodami do terénu.

- Zpracovat provozní, požární a vodohospodářský havarijní řád areálu.

- Udržovat areál v čistotě a pořádku, nezastavěné plochy pravidelně ošetřovat a tím zamezit šíření plevelů.

Toto stanovisko není rozhodnutím ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení a nelze se proti němu odvolat, rovněž nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů ani příslušná povolení dle zvláštních předpisů.

Platnost tohoto stanoviska je dva roky ode dne jeho vydání s tím, že jeho platnost může být na žádost oznamovatele záměru prodloužena v souladu s ustanovením § 4 odst. 1 písm. d) a § 10 odst. 3 zákona.

Krajský  úřad  kraje  Vysočina, odbor  životního prostředí  zpřístupňuje toto stanovisko na internetu na adrese http://www.cenia.cz/eia

Obec Novou Ves jako dotčený územní samosprávný celek ve smyslu § 16 odst. 3 zákona  žádáme o neprodlené zveřejnění stanoviska na úřední desce a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem (např. rozhlasem, zpravodajem, apod.). Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů. Zároveň obec Novou Ves žádáme o neprodlené písemné vyrozumění o dni vyvěšení stanoviska na úřední desce.

Ing. Lenka Vávrová

úředník odboru životního prostředí

###### Rozdělovník:

##### (na dodejku)

Oznamovatel:

- Zemědělské družstvo Nová Ves – Víska, Nová Ves u Chotěboře č.p.5,  582 73 Nová Ves u Chotěboře č.p.63

Dotčené územní samosprávné celky:

- Kraj Vysočina, zastoupený odborem životního prostředí krajského úřadu – zde

- Obec Nová Ves u Chotěboře,  582 73 Nová Ves u Chotěboře č.p.63

Dotčené správní úřady dle § 6 odst. 4:

- Krajská hygienická stanice kraje Vysočina, ÚP H.Brod, Rozkošská 2331, 580 01 Havlíčkův Brod

- Krajský úřad Vysočina – zde

- Městský úřad Chotěboř, Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř

- Krajská veterinární správa kraje Vysočina, inspektorát H.Brod, Ledečská 2917, 580 01  H. Brod

- ČIŽP, OI, Havlíčkův Brod, Bělohradská 3304, 580 02 Havlíčkův Brod

Dle § 22 písm.c) zákona:

- Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10

Zpracovatel oznámení (dokumentace):

10.	Ing. Josef Charouzek, Menhartova 1559, 393 01 Pelhřimov

Zpracovatelka posudku:

11.	Ing. Paciorková Jarmila – EPRO, Slezská 43, 736 01 Havířov

Na vědomí :

12.	Městský úřad Chotěboř, OŽP, Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř

13.	Městský úřad Chotěboř, stavební úřad, Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř

14.	Povodí Vltavy, s.p.,závod Dolní Vltava, Grafická 36, 150 21 PRAHA 5

# Text boxes

Dle rozdělovníku :