Ing. Josef Charouzek

posuzování vlivů na životní prostředí, stavební akustika, chemické látky,

odborné posudky ovzduší, poradenství

393 01 PELHŘIMOV, Menhartova 1559

Telefon,fax: 565323942        Mobil: +420602476567        E-mail: jcharouzek@email.cz

# OZNÁMENÍ

podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 163/2006 Sb.,

v rozsahu dle přílohy č. 3.

Název: 	LOGISTICKÝ AREÁL ACO Jihlava

Investor: 	ACO, Stavební prvky, spol. s r.o.

Havlíčkova 260

582 22  PŘIBYSLAV

V Pelhřimově listopad 2006

## LOGISTICKÝ AREÁL

## ACO JIHLAVA

# OZNÁMENÍ

# podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 163/2006 Sb.,

# v rozsahu dle přílohy č. 3.

Vypracoval:			Ing. Josef Charouzek

#### Oprávněná osoba: 		Ing. Josef Charouzek

Osvědčení č.j.: 1323/ 218/ OPVŽP / 99 ze dne  24.3.1999.

Prodloužení autorizace č.j. 49310/ENV/05 ze dne 11.1.2006.

OBSAH :

Strana

ČÁST A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI						              5

ČÁST B. ÚDAJE O ZÁMĚRU									  6

B.I. Základní údaje									              6

1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č.1					              6

2. Kapacita (rozsah) záměru									  6

3. Umístění záměru										  6

4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry					  6

5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a     6

hlavních důvodů pro jejich výběr resp. odmítnutí

6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru				  7

7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení			  9

8. Výčet dotčených územně samosprávných celků						  9

9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které budou tato    9

rozhodnutí vydávat

B.II. Údaje o vstupech										  10

1. Půda											  10

2. Voda											  11

3. Ostatní surovinové a energetické zdroje							  11

4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu						  12

5. Doplňující údaje										  12

B.III. Údaje o výstupech									  13

1. Emise do ovzduší										  13

2. Odpadní vody										  15

3. Odpady											  17

4. Ostatní výstupy										  18

5. Doplňující údaje										  21

ČÁST C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ	  22

C.I. Výčet nejzávažnějších environmetálních charakteristik dotčeného území	  22

C.II. Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území, které bude    24

pravděpodobně významně ovlivněno

1. Ovzduší											  24

2. Vody											  25

3. Půda											  27

4. Geomorfologie a geologie									  29

5. Horninové prostředí a přírodní zdroje							  30

6. Fauna a flóra										  33

7. Ekosystémy											  34

8. Krajina											  36

9. Obyvatelstvo										  36

10. Hmotný majetek, kulturní památky							  36

ČÁST D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ 	  37

PROSTŘEDÍ

1. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti			  37

2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci					  40

3. Údaje o možných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice			  40

4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů        40

5. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytli při

specifikaci vlivů										  42

ČÁST E.  POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU					    43

ČÁST F.  DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE                                                                                               44

- Mapová a jiná dokumentace

- Další podstatné informace oznamovatele

ČÁST G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO                    45

CHARAKTERU

ČÁST H.  PŘÍLOHA										    47

Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace

Stanovisko orgánu ochrany přírody, pokud je vyžadováno podle § 45i odst.1 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění zákona č. 218/2004 Sb.

ÚDAJE O ZPRACOVATELI OZNÁMENÍ                                                                             48

PŘÍLOHOVÁ ČÁST OZNÁMENÍ	                                                                                      49

Seznam použitých zkratek

ČHMÚ	Český hydrometeorologický ústav

E.I.A		Environmental Impact Assesment - posuzování vlivů na životní prostředí

MZe ČR	ministerstvo zemědělství České republiky

MŽP ČR	ministerstvo životního prostředí České republiky

OHO		objekt hygienické ochrany

OHS		okresní hygienická stanice

OP		ochranné pásmo (bez specifikace)

OkÚ		okresní úřad

KÚ		krajský úřad

OÚ		obecní úřad

PHO		pásmo hygienické ochrany

RŽP		referát životního prostředí

US  		urbanistická studie

ÚPD		územně plánovací dokumentace

ÚPNSÚ	územní plán sídelního útvaru

ÚSES		územní systém ekologické stability

ZPF		zemědělský půdní fond

ŽV		živočišná výroba

D 		dojnice

Tm		telata - mléčná výživa

DJ		dobytčí jednotka (500 kg živé hmotnosti)

OUER		evropská pachová jednotka

VKP               významné krajinné prvky

BK		biokoridory

BC		biocentra

DOSS		dotčené orgány státní správy

EVL		evropsky významné lokality (NATURA 2000)

PO		ptačí oblasti (NATURA 2000)

##### ÚDAJE O OZNAMOVATELI.

Obchodní firma :

ACO, Stavební prvky, spol. s r.o.

Havlíčkova 260

582 22 Přibyslav

IČ :  259 80 009

Sídlo oznamovatele:

Havlíčkova 260

582 22 Přibyslav

Oprávněný zástupce - oznamovatel:

Ing. Jan Císek - jednatel společnosti

Tel: 569 491 234

Zpracovatel oznámení:

Ing. Josef Charouzek

Menhartova 1559

393 01 Pelhřimov

IČ  18312 594         DIČ  CZ 461006129

tel/ fax: 565 323 942, 602 476 567

e-mail: jcharouzek@email.cz

B.   ÚDAJE  O ZÁMĚRU.

B.I. Základní údaje :

1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1

Logistický areál ACO Jihlava.

Ve smyslu zákona č. 100/ 2001 Sb., ve znění zák. č.163/2006 Sb. se jedná o záměr z kategorie II, položka  10.6. Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o celkové výměře nad 3000 m2 zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání v součtu pro celou stavbu.

Záměr bude tedy posuzován ve zjišťovacím řízení, kde příslušným úřadem v procesu posuzování vlivů na životní prostředí je Krajský úřad - kraj Vysočina.

2. Kapacita (rozsah ) záměru:

Skladová hala – zastavěná plocha :		1 730 m2.

Administrativní budova zastavěná plocha:	   447 m2

Venkovní  skladová plocha:			8 125 m2.

Počet parkovacích míst :			36 OA, 4 NA

Provoz ve 2 směnách, 30 zaměstnanců v administrativě a 7 zaměstnanců ve skladu.

3. Umístění záměru :

Kraj:			Vysočina

Okres : 		Jihlava

Obec: 			Jihlava

Katastrální území :	Pávov

4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry.

Charakter stavby:	novostavba

Odvětví:	průmyslová výroba

Jedná se o novostavbu logistického areálu  - skladová hala a venkovní skladovací plochy - realizované v území dnes nezastavěném, určeném k zástavbě územním plánem města Jihlava jako průmyslová zóna.

Možnost kumulace s jinými záměry – není nutná , v řešeném logistickém  areálu jsou navršeny veškeré objekty potřebné pro provoz takového areálu - dostatečné skladovací kapacity , inženýrské sítě, komunikace apod.

5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a

hlavních důvodů pro jejich výběr resp. odmítnutí

Předkládaný záměr řeší problematiku skladování a přepravy produkce železobetonových staveních prvků pro odvodňovací systémy z mateřského závodu ACO, Stavební prvky, spol. s r.o. Přibyslav.

Umístění záměru v dané lokalitě bylo vybráno s ohledem na dobrou dopravní dostupnost  jak z výrobního závodu, tak z dálnice D1.

Záměr je zpracován v jedné variantě.

6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru:

Údaje o záměru pro potřeby oznámení dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění jsou převzaty z projektu pro územní řízení „Logistický areál ACO Jihlava“ , zpracovaného firmou Art PROJEKT Jihlava spol. s r.o., Minoritské náměstí 11, Jihlava, listopad  2006.

Jedná se o výstavbu logistického areálu firmy ACO v Jihlavě – Pávov na pozemku č. 404/1 a 404/4 k.ú. Pávov. Pozemek pro stavbu východní stranou přiléhá ke staré silnici Antonínův Důl – Pávov ze které bude i komunikačně napojen. Areál se skládá z dvoupodlažní administrativní budovy na kterou navazuje jednopodlažní skladová hala, před administrativní budovou je parkoviště pro 36 osobních automobilů , na severní straně skladové haly je parkoviště pro 4 nákladní automobily a nakládací rampa. Z jižní strany skladové haly je venkovní skladovací plocha cca 8000 m2. Areál bude po obvodu oplocen , vjez do areálu přes automatickou bránu.

Záměr je rozčleněn do následujících stavebních objektů:

SO 01 – administrativní budova

SO 02 – skladová hala

SO 03 – přípojka kanalizace dešťové, ORL, retenční nádrž, přepad do potoka

SO 04 – přípojka kanalizace splaškové, ČOV

SO 05 – přípojka NN

SO 06 – přeložka VN

SO 07 – přípojka vody

SO 08 – přípojka plynu

SO 09 – venkovní a sadové úpravy, oplocení

SO 01 – administrativní budova

Administrativní budova je řešena jako dvoupodlažní objekt přistavěný ke skladové hale z východní strany. Provozně je se skladovou halou propojen dveřmi z II.NP, jehož podlaha je na stejné úrovni jako podlaha skladové haly. Půdorysné rozměry 13,47 x 33,20 m. Světlá výška podlaží 3,20 m.

Železobetonový montovaný skelet s obvodovým pláštěm ze sendvičových betonových panelů s tepelnou izolací. Střecha pultová krytá fólií (Vedatec).

V I.NP je vstup do objektu z východní strany od parkoviště pro osobní automobily. Na vstup navazuje vstupní hala, která bude sloužit současně jako výstavní prostor. Z haly jsou přístupné 2 zasedací místnosti,denní místnost, recepce,kuřárna,schodiště do II. NP a chodba z níž jsou přístupné 2 kanceláře, galerie z níž je přístupná kopírka, server a technické oddělení, WC, úklidová místnost.

Ve II.NP je velkoprostorová kancelář, čajová kuchyně s barem, další 2 kanceláře a denní místnost, hygienické zázemí pro zaměstnance. Z této části je vstup do skladové haly.

Před administrativní budovou a severně od ní je parkoviště pro 36 osobních automobilů.

Vytápění je řešeno ústřední teplovodní z vlastní malé kotelny na zemní plyn – instalovaný výkon 80 kW. Větrání nucené i přirozené okny. Osvětlení denní i umělé.

SO 02 – skladová hala

Skladová hala je řešena jako jednopodlažní objekt přistavěný k západní stěně administrativní budovy. Provozně je s ní propojen dveřmi z  II.NP administrativní budovy, jehož podlaha je na stejné úrovni jako podlaha skladové haly. Půdorysné rozměry 52,10 x 33,20 m. Světlá výška haly je 10,35 m.

Halu tvoří železobetonový montovaný skelet s obvodovým pláštěm ze sendvičových betonových panelů s tepelnou izolací. Střecha pultová krytá fólií (Vedatec).

Hala bude přístupná z venkovního prostoru 2 vraty ze severní i jižní strany. K severní straně je přistavěna nakládací rampa.Ve střední části východní strany haly budou 2 výklenky směrem do administrativní budovy  pro umístění vysokozdvižných vozíků.

SO 03 – přípojka dešťové kanalizace, ORL, retenční nádrž, přepad do potoka

Areál není možné napojit na veřejnou kanalizaci. Je proto navržena oddílná splašková a dešťová kanalizace. Plochy parkovišť a komunikací budou odvodněny dešťovou kanalizací přes  odlučovač ropných látek (ORL dimenzovaný na odvodňovanou plochu). Zpevněné a manipulační plochy, střechy objektů budou odvodněny přímo do dešťové kanalizace  zaústěné do retenční zdrže rozměrů  5 x 18 m. Z dešťové zdrže je voda vedena dešťovou kanalizací z PVC DN 300  do stávajícího zatrubněného potoka,  protékajícího v údolnici severně od areálu.

SO 04 – přípojka kanalizace splaškové, ČOV

Splaškové vody z administrativní budovy jsou vedeny splaškovou kanalizací na ČOV typu ACO Aeropur Plus 12. Odpad z ČOV je sveden do retenční nádrže.Alternativně uvažuje investor s vybudováním jímky na vyvážení a dovozem na ČOV Jihlava.

SO 05 – přípojka NN

Kabelová přípojka NN je vedena od stožárové trafostanice do elektroměrového rozvaděče osazeného na hranici pozemku logistického areálu . Z elektroměrového rozvaděče je pak veden zemní kabel podél oplocení areálu k severozápadnímu rohu administrativní budovy.

SO 06 – přeložka VN

Zájmové území stavby je v současné době rozděleno na dvě části vzdušným vedením VN. Projekt řeší přeložku vzdušného vedení VN kolem západní hranice areálu. Severně od areálu pak bude  provedena odbočka VN do areálu, kde bude ukončena ve stožárové trafostanici  BTS 400 – 160 kVA.

SO 07 – přípojka vody

Areál bude zásobován pitnou vodou vodovodní přípojkou z veřejného vodovodního řadu, který prochází v krajnici silnice Antonínův Důl – Pávov.

SO 08 – přípojka plynu

Středotlaká plynová přípojka bude vedena ze středotlakého rozvodu v obci Antonínův Důl souběžně se silnicí. Na hranici areálu bude osazen HUP a z něho vedena plynová přípojka do kotelny v objektu.

SO 09 – venkovní a sadové úpravy, oplocení

V rámci projektu je řešeno komunikační napojení areálu v severovýchodním rohu areálu ze silnice Antonínův Důl – Pávov. Příjezdová silnice šířky 6 m je navržena z asfaltového betonu ve skladbě vhodné pro provoz těžkých kamionů.

Chodníky a plochy parkovišť pro osobní automobily jsou navrženy ze zámkové dlažby. Navrženo je 36 parkovacích stání pro osobní automobily (2 parkovací stání pro imobilní osoby) a 4 parkovací stání pro kamiony.

Venkovní skladová plocha je navržena s asfaltovým povrchem ve složení stejném jako příjezdová komunikace (pro těžký provoz).

Nezastavěné a nezpevněné plochy budou ozeleněny a budou na nich provedeny sadové úpravy.

Oplocení areálu je řešeno z plotových panelů s pletivem povlečeným PVC upevněných na ocelových sloupcích. Pro vstup (vjezd) do areálu bude osazena automatická brána.

7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení

Zahájení stavby:	03.2007

Dokončení stavby:	10.2007

8. Výčet dotčených územně samosprávných celků:

Záměrem bude dotčen pouze katastr obce Jihlava místní část Pávov, kde bude tento realizován. Místně příslušným obecním úřadem je Magistrát města Jihlava. Dotčenými  orgány pak budou mimo jiné  Krajský úřad  kraje Vysočina – odbor životního prostředí.

9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které budou tato

rozhodnutí vydávat

Záměr bude realizován na nezastavěných plochách – dnes zemědělská půda - bude třeba územní rozhodnutí. Zájmové území je řešeno schválenou změnou územního plánu města. K územnímu řízení bude nutné provést vyčlenění pozemků ze zemědělského půdního fondu. Územní rozhodnutí  bude vydávat Magistrát města Jihlava, stavební úřad. Souhlas se záborem ZPF vydávat Magistrát města Jihlava, odbor ŽP. K zásahu do ochranného pásma lesa bude vydávat souhlas Mamgistrát města Jihlava, odbor ŽP.

Následovat bude stavební povolení, které bude vydávat Magistrát města Jihlava, stavební úřad. Pro stavbu jímek, ORL a ČOV bude nutný vodohospodářský souhlas  - vydává Magistrát města Jihlava, odbor ŽP.

Po dokončení stavby následuje kolaudace – kolaudační rozhodnutí vydává příslušný stavební úřad tj. Magistrát města Jihlava, stavební úřad.

B. II. Údaje o vstupech.

Stavba bude realizována formou novostavby v území určeném pro tento účel územním plánem města.

Vstupy je možno rozdělit do dvou etap:

Vstupy ze stavební činnosti – dovoz stavebních konstrukcí, betonu, zdících a izolačních materiálů a jejich zabudování do stavby. Dovoz a zabudování technologie.

Vstupy při provozu  -  pro provoz logistického areálu bude potřebná elektrická energie  pro  osvětlení a technologii . Stavba bude napojena na novou stožárovou trafostanici zbudovanou v rámci stavby hranici areálu. Potřebný výkon 80 kW.

Pro provoz areálu bude potřebná voda  pro hygienická zařízení. Ta sem bude přivedena přípojkou na městský vodovod procházející v krajnici silnice. Potřeba vody je v projektu vyčíslena na 1 740 l/den.

Pro vytápění objektů bude potřebné do areálu přivést zemní plyn. Ten sem bude přiveden novou středotlakou přípojkou ze středotlakého rozvodu v obci Antonínův Důl.

B.II.1. Půda

Stavba logistického areálu si vyžádá zábor zemědělské půdy. V následující tabulce jsou uvedeny dotřené parcely a jejich specifikace:

| Parcela číslo podle katastru nemovitostí | Výměra v ha - kultura | BPEJ výměra v ha | Třída ochrany | Výměra záboru v ha |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 404/1 | 1,5596 - orná | 7 5011 – 1,4600 7 6701 – 0,0996 | III. V. | 1,5596 |
| 404/4 | 1,2664 - orná | 7 5011 – 1,2664 | III. | 0,6042 |
|  |  |  |  | 2,1638 |

Předpokládaný zábor ZPF  do 2, 2 ha .

V ploše zamýšleného staveniště nejsou žádné známé inženýrské sítě ani podzemní vedení.  Plochu staveniště dnes kříží vzdušné vedení VN, které bude v rámci stavby přeloženo. Kolem silnice Antonínův Důl – Pávov  jsou vedeny zemní kabely VN v e správě E.ON. ČR a.s., sdělovací kabely v majetku Telefónica O2 CZECH Republik a.s a OPTPKON Co.,Ltd., které budou při výstavbě vjezdu do areálu přeloženy do nových kabelových žlabů.

Plochy určené pro novou zástavbu nebyly v minulosti meliorovány( v posledních 20 letech) a ani sem nezasahuje meliorační účinek jiné stavby.

V ploše předpokládaného staveniště nejsou žádná podzemní vedení.

Nejedná se o území poddolované nebo zatápěné.

Chráněná území

Posuzovaný záměr nezasahuje do žádného ze zvláště chráněných území přírody ve smyslu ustanovení § 14 zákona 114/1992 Sb., v platném znění. Lokalita leží uvnitř nadregionálního biokoridoru podél dálnice D 1.

Záměr se nenachází v chráněném ložiskovém území, dobývacím prostoru podle zákona č. 44/1998 v platném znění (horní zákon).

Záměr se nenachází v území s možnými archeologickými nálezy ve smyslu § 22, odst.2 , zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění.

Ochranná pásma

Ochranná pásma zvláště chráněných území přírody (§ 37 odstavce 1 zákona 114/1992 Sb.) nejsou polohou posuzovaného záměru dotčena.

Ochranná pásma lesních porostů (§ 14 odstavce 2 zákona 289/1995 Sb. budou polohou a vlivy posuzovaného záměru dotčena – plocha záměru zasahuje do ochranného pásma lesa.

Ochranná pásma komunikací – záměr se dotýká ochranného pásma silnice Antonínův Důl – Pávov. Záměr se dotýká ochranných pásem nadzemních Vzdušné vedení VN po přeložení) či podzemních inženýrských sítí ( kabelové vedení VN, sdělovací kabely, vodovod, kanalizace) ve správě jiných správců. Podmínky ochrany byly v rámci přípravy projektu s těmito správci dojednány.

Obecně chráněné přírodní prvky

Nejbližší významný krajinný prvek "ze zákona" je nadregionální biokoridor kolem dálnice D1 uvnitř kterého staveniště leží. Kolem silnice Antonínův Důl – Pávov je řada vzrostlých stromů, které nebudou stavbou dotčeny.

B.II.2. Voda

B.II.2.a. Bilance potřeby vody:

Během výstavby bude spotřeba vody zanedbatelná, vzhledem k tomu, že většina materiálů náročnějších na spotřebu vody (betonové směsi) bude dovážena dle potřeby hotová. Voda bude používána pouze v omezené míře při realizaci záměru pro kropení betonů a pro zařízení staveniště atp.

V rámci provozu bude voda potřebná pro hygienická zařízení v administrativní budově.

Předpokládá se , že v objektu bude pracovat 30 administrativních a 7 provozních zaměstnanců . Z toho potřeba vody:

30 administrativních zaměstnanců á 30 l/os.den………………900 l/den

7 provozních zaměstnanců á 120 l/os.den…………………….840 l/den

Celkem ……………………………………………1 740 l/den

B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje

Materiál pro stavbu bude zajišťovat dodavatel stavby. Stavba si vyžádá relativně malé množství stavebních materiálů, které budou na stavbu dováženy nákladními automobily (betonové směsi, bet. prefabrikáty, zdící materiály, konstrukční vrstvy vozovek a venkovních skladovacích ploch, technologické celky apod.).

Během výstavby bude el. energie odebírána ze  stavební přípojky, po dokončení stavby přeložky VN a trafostanice z nové přípojky pro areál. Voda bude odebírána z přípojky vodovodu pro areál.

Pro vlastní provoz logistického areálu bude potřeba do areálu dovézt betonové stavební prvky z výrobního závodu a zde je uskladnit a zmanipulovat pro další distribuci k odběrateli. Množství lze jen hrubě odhadnout a bude se lišit podle toho jak se mění výroba ve výrobním závodě.

B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu

Nárůst dopravy v souvislosti s výstavbou logistického areálu bude časově omezený a ne příliš významný. Stálé zatížení dopravní sítě vyvolává dovoz hotových výrobků ze závodu a jejich distribuce k odběratelům. Tuto dopravu investor vyčíslil na 35 nákladních automobilů za den.

K uvedené dopravě je nutno připočítat ještě jízdy osobních automobilů zaměstnanců, obchodních partnerů a návštěv. Tuto dopravu odhadujeme na 40 osobních automobilů za den.

Protože provoz logistického areálu je omezen na 2 směny tj. na denní dobu bude převážná část dopravy probíhat v denní době . Část jízd nutně zasáhne do noční doby např. příjezdy a odjezdy zaměstnanců apod.

Objem dopravy po příjezdových  komunikacích v souvislosti s provozem logistického areálu se zvýší. Zvýší se hlavně doprava po veřejné silniční síti zejména v úseku silnice od odbočky ze silnice Havlíčkův Brod - Jihlava  směrem na Antonínův Důl a do areálu. Tato doprava v celém rozsahu povede mimo chráněnou obytnou zástavbu.

Ostatní cesty budou spíše nepravidelného charakteru. Doprava mimo areál je vyčíslena v množství  - 18 750 jízd za rok ( z toho 8750 jízd NA) , 375 jízd/týden (z toho 175 jízd NA), 75 jízd /den (z toho 35 jízd NA). Toto navýšení dopravy není významné.

Kapacita příjezdových komunikací je dostačující a není nutno ji v souvislosti s realizací záměru zvyšovat. V rámci stavby se v areálu vybuduje nový vjezd, přístupová komunikace ke skladům a na parkoviště s parametry vhodnými pro těžkou nákladní dopravu.

V areálu bude vybudováno 36 parkovacích míst pro osobní automobily a 4 parkovací místa pro kamiony.

## B.II.5. Doplňující údaje

## Vše potřebné je uvedeno v předchozích kapitolách.

B.III.  Údaje o výstupech.

B.III.1. Emise do ovzduší:

Zdrojem emisí  v posuzovaném logistickém areálu bude malá domovní kotelna  (80 kW) spalující zemní plyn z veřejné distribuční sítě – bodový zdroj; obslužná doprava  po pozemních komunikacích – liniový zdroj.

B.III.1.1. Bodové zdroje:

Zdrojem emisí souvisejících s provozem logistického areálu bude malá domovní kotelna osazená plynovým kotlem instalovaného výkonu 80 kW. Provoz kotle je odhadnut na 2000 hodin za rok. Spotřeba zemního plynu max. 8,8 Nm3/hod. Předpokládaná roční spotřeba zemního plynu cca 10 000 Nm3. Spaliny budou odváděny komínem stavební výšky cca 6 m. Objemový tok spalin  je 0,0125 Nm3/s.

| Škodlivina | Tuhé znečišťující látky –TZL | Oxid siřičitý SO2 | Oxidy dusíku NOx | Oxid uhelnatý CO | Organické látky jako suma C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Emisní faktor v kg/106m3 plynu | 20 | 9,6 | 1600 | 320 | 64 |
| Vypočtená hodnota emisí v t/rok | 0,0002 | 0,000096 | 0,01600 | 0,00320 | 0,00064 |

Vypočtené hodnoty emisních koncentrací a hmotnostní tok:

| Škodlivina | Tuhé znečišťující látky TZL | Oxid siřičitý SO2 | Oxidy dusíku jako NO2 | Oxid uhelnatý CO | Organické látky jako suma uhlíku |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hmotnostní tok g/h | 0,1 | 0,048 | 8,0 | 1,6 | 0,32 |
| Emisní koncentrace mg.m-3 | 2,2 | 1,07 | 177,78 | 35,55 | 7,11 |

Podle nařízení vlády č. 352/2002 Sb.,  kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, příloha č.4 , položka 1.1.4. Spalovací zařízení spalující plynná paliva s jmenovitým tepelným výkonem  menším než 0,2 MW, patří posuzovaný zdroj s instalovaným  tepelným výkonem 0,080 MW mezi malé zdroje znečišťování ovzduší. Platí pro něj následující emisní limity v mg/m3 vztaženo na normální stavové podmínky a suchý plyn:

| Tuhé znečišťující látky- TZL mg.m-3 | Oxid siřičitý SO2 mg.m-3 | Oxidy dusíku jako NO2 mg.m-3 | Oxid uhelnatý CO mg.m-3 | Organické látky jako suma uhlíku mg.m-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 35 | 200 | 100 | nestanoven |

B.III.1.2.  Liniové zdroje:

Dalším zdrojem znečištění ovzduší – liniovým zdrojem - bude pohyb motorových vozidel zajišťujících dopravní obsluhu logistického areálu -  navážení zboží a jeho distribuce k odběrateli u nákladní dopravy, jízdy osobních automobilů zaměstnanců, firemních vozidel, obchodních partnerů apod. Tato doprava je vyčíslena v množství  - 18 750 jízd za rok ( z toho 8750 jízd NA) , 375 jízd/týden (z toho 175 jízd NA), 75 jízd /den (z toho 35 jízd NA). Dopravní zatížení silnice I/38 Jihlava –Havlíčkův Brod ve sčítacím úseku č. 6-1130 je dle sčítání dopravy v roce 2000 vyčísleno hodnotou 8510 jednotkových vozidel/24 hodin.

Zdrojem znečišťování ovzduší je prach z komunikací a výfukové plyny z vozidel. Průměrný pohyb osobních automobilů a nákladních automobilů s nastartovaným motorem v areálu  bude max. 5 minut na vozidlo (NA), 2 minuty na vozidlo (OA); pojížděná vzdálenost cca 0,2 km pro NA a 0,1 km pro OA.

Při tomto pohybu vozidel bude produkce škodlivin následující:

| Typ dopravy | Počet vozidel za den | Čas pohybu ( min.) | Ujeté km za den |
| --- | --- | --- | --- |
| Osobní | 40 | 80 | 4 |
| Nákladní | 35 | 175 | 7 |
| Celkem | 75 | 255 | 11,0 |

Za pomoci programu MEFA 02 vypočteme emise z vozidel takto:

Výpočtový rok 2007

Kategorie vozidla : OA -  osobní automobil

Palivo :  benzin

Emisní úroveň : EURO 4

Pojezdová rychlost : 30 km/h

Podélný sklon vozovky: 0 %

| Škodlivina | Kate- gorie vozidla | Oxid uhelnatý CO | Oxidy dusíku NOx | Oxid siřičitý SO2 | Uhlovodíky CxHy | Tuhé látky PM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Emisní faktor g/km | OA | 0,3144 | 0,1193 | 0,0051 | 0,0608 | 0,0005 |
| Emise v g/den | OA | 1,2576 | 0,4772 | 0,0204 | 0,2432 | 0,0020 |

Kategorie vozidla : TNA – těžký nákladní automobil

Palivo :  nafta

Emisní úroveň : EURO 4

Pojezdová rychlost : 30 km/h

Podélný sklon vozovky: 0 %

| Škodlivina | Kate- gorie vozidla | Oxid uhelnatý CO | Oxidy dusíku NOx | Oxid siřičitý SO2 | Uhlovodíky CxHy | Tuhé látky PM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Emisní faktor g/km | TNA | 3,3526 | 2,0664 | 0,0144 | 0,7530 | 0,0994 |
| Emise v g/den | TNA | 23,4682 | 14,4648 | 0,1008 | 5,2710 | 0,6958 |

Vypočtené hodnoty v tabulce jsou nízké, v praxi obtížně  měřitelné a z pohledu znečištění ovzduší málo významné.

Emise z dopravních prostředků zabezpečujících dopravní obsluhu logistického areálu při frekvenci uvedené v tabulce výše budou rovněž nevýznamné.

Zdrojem možného znečišťování ovzduší bude i  vlastní provádění stavby, kde největší podíl stavebních prací bude při provádění zemních  výkopových prací  – tedy ve volné ploše .

B.III.1.3. Pachové látky

V logistickém areálu firmy ACO nebudou žádné významnější zdroje pachových látek.

Podle současně platné právní úpravy vyhláška č. 362/2006 Sb., o způsobu stanovení koncentrace pachových látek, přípustné míry obtěžování zápachem a způsobu jejího zjišťování není stanovena povinnost provádět u logistických areálů stanovení koncentrace pachových látek.

B.III.2. Odpadní vody :

Na produkci odpadních vod se zpravidla podílí:

- technologické odpadní vody

- odpadní vody z hygienických zařízení pro personál

- kontaminované dešťové vody z odvodňovaných ploch

a)   Technologické odpadní vody:

Při provozu logistického areálu nevznikají technologické odpadní vody.

b) Splaškové  odpadní vody z hygienických zařízení pro obsluhu bioplynové

stanice:

Obsluhu stanice zajistí 30 administrativních a 7 skladových zaměstnanců, kteří budou používat nová hygienické zařízení vybudovaná v administrativní budově v areálu.

Předpokládá se vznik splaškových vod v následujícím množství:

30 administrativních zaměstnanců á 30 l/os.den………………900 l/den

7 provozních zaměstnanců á 120 l/os.den…………………….840 l/den

Celkem ……………………………………………1 740 l/den

Splaškové vody budou odváděny na nově řešenou ČOV typu ACO Aeropur Plus 12 v areálu s kapacitou dle projektu1,2 – 2,4 m3/den; biologické zatížení na vstupu 0,48 – 0,96 kg BSK5/den. Vyčištěná  voda je odváděna do dešťové zdrže v areálu a společně s dešťovými vodami odváděna do potoka pod areálem.

Roční množství vypouštěných vyčištěných splaškových vod ……..435 m3/rok

Alternativně investor uvažuje s vybudováním jímky na vyvážení a odvozem splaškových vod cca 1 x týdně na ČOV Jihlava.

c) Kontaminované dešťové vody ze zpevněných ploch :

Zde je třeba uvažovat z kontaminovanými dešťovými vodami spadlými na plochu skladu příjezdové komunikace plochu parkovišť.

Plocha  příjezdové komunikace		1 400 m2

Plocha parkovišť OA				   510 m2

Plocha parkovišť kamiony			   300 m2

Celkem odvodňované plochy		2 210 m2

Průměrné roční srážky 			   710 mm/m2

Koeficient odtoku	 			   0,9

Množství kontaminovaných dešťových vod: 2210 x 0,710 x 0,9 = 1412,19 m3 .rok-1

Odpadní vody  z parkovišť jsou vedeny přes odlučovač ropných látek (ORL) do odtoku dešťové kanalizace z dešťové zdrže. Odpadní vody z příjezdové komunikace jsou vedeny rovněž do dešťové kanalizace na odtoku z dešťové zdrže.

Pro určení velikosti ORL je proveden v projektu výpočet  intenzity srážek pro 15ti minutový déšť – vypočtená intenzita 8,8 l/s.

Pro odvodnění nekontaminovaných dešťových vod z venkovní skladovací  plochy a plochy střech bude použito dešťové kanalizace zaústěné do dešťové zdrže (současně použité jako požární vody).

Venkovní skladovací plocha			8 125 m2

Plocha střech					2 180 m2

Celkem odvodňované plochy		          10 305 m2

Průměrné roční srážky 			   710 mm/m2

Koeficient odtoku	 			   0,9

Množství kontaminovaných dešťových vod:10305 x 0,710 x 0,9 = 6 584,89 .rok-1

Celkové množství dešťových vod odváděných z areálu

1412,19 + 6584,89 =7 997,08 m3 .rok-1

K těmto dešťovým vodám je třeba připočítat i vyčištěné splaškové vody z ČOV vedené do dešťové kanaliza  - celkové vypouštěné množství deš´tových vod do potoka pak bude činit:

7 997,08  + 435 = 8 432,08 m3 .rok-1   tj. 0,267 l/s.

Tyto dešťové vody budou průběžně vypouštěny dešťovou kanalizací  (část z nich přes dešťovou zdrž) do stávajícího zatrubněného potoka- bezejmenný potok č.5-70705-58.

Podle informace z ČHMÚ je recipientem Zlatý potok č.h.p. 1-09-01-053 s Q 355 = 2,0 l/s.

B.III.3.  Odpady:

B.III.3. Produkce odpadů:

Při provozu logistického areálu se nepředpokládá vznik mimořádného množství odpadů. Odpady je nutno rozdělit do období výstavby a do období provozu .

a. V průběhu výstavby je možné předpokládat vznik následujících odpadů:

Název odpadu:			Katalogové	Kategorie:	Nakládání:

číslo:

Beton					17 01 01	O		zajišťuje stavební firma

Cihly					17 01 02       	O		zajišťuje stavební firma

Tašky a keramické výrobky		17 01 03	O		zajišťuje stavební firma

Směsi nebo oddělené frakce		17 01 06	N		zajišťuje stavební firma

betonu, cihel,tašek a keramických

výrobků obsahující neb.látky

Směsi nebo oddělené frakce		17 01 07	O		zajišťuje stavební firma

betonu, cihel,tašek a keramických

výrobků neuvedené pod č.17 01 06

Dřevo					17 02 01	O		zajišťuje stavební firma

Sklo					17 02 02	O		zajišťuje stavební firma

Plasty					17 02 03	O		zajišťuje stavební firma

Sklo, plasty a dřevo  obsahující	17 02 04	N		zajišťuje stavební firma

neb. látky nebo neb. látkami znečištěné

Asfaltové směsi obsahující dehet	17 03 01	N		zajišťuje stavební firma

Asfaltové směsi neuvedené pod	17 03 02	O		zajišťuje stavební firma

číslem 17 03 01

Měď, bronz, mosaz			17 04 01	O		zajišťuje stavební firma

Hliník					17 04 02	O		zajišťuje stavební firma

Zinek					17 04 04	O		zajišťuje stavební firma

Železo a ocel				17 04 05	O		zajišťuje stavební firma

Kovový odpad znečištěný neb.lát.	17 04 09 	N		zajišťuje stavební firma

Kabely obsahující  ropné látky,	17 04 10	N		zajišťuje stavební firma

uhelný dehet a jiné neb. látky

Kabely neuvedené pod č. 17 04 10	17 04 11	O		zajišťuje stavební firma

Zemina a kamení obsah. neb.látky	17 05 03	N		zajišťuje stavební firma

Zemina a kamení neuvedené pod	17 05 04	O		použita k vyrov. terénu

číslem 17 05 03

Vytěžená hlušina neuvedená pod	17 05 06	O		použita k vyrov. terénu

číslem 17 05 05

Jiné izolační materiály, které jsou	17 06 03	N		zajišťuje stavební firma

nebo obsahují neb. látky

Izolační materiály neuvedené pod	17 06 04	O		zajišťuje stavební firma

čísly 17 06 01 a 17 06 03

Jiné stavební a demoliční odpady	17 09 03	N		zajišťuje stavební firma

(včetně stavebních a demoličních

odpadů) obsahující neb. látky

Směsné stavební a demoliční		17 09 04	O		zajišťuje stavební firma

odpady neuvedené pod čísly

17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tyto odpady budou vznikat hlavně v průběhu stavby a při dokončovacích pracích, terénních úpravách apod.

V době , kdy není zpracován stavební projekt nelze přesná množství odpadů určit. To bude provedeno ve stavebním projektu.

Stavební firma provádějící stavební práce bude s odpady vzniklými při těchto pracích nakládat v rámci svého programu odpadového hospodářství (pokud jej má zpracován) a souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady . Nakládání bude zajištěno prostřednictvím oprávněné osoby. Na staveništi budou odpady ukládány utříděně.

Odpady nebudou na staveništi spalovány, zahrabávány apod. Pouze výkopová zemina a hlušina bude využita v místě pro urovnání terénu

Při provozu  budou vznikat tyto odpady:

Název odpadu:				Katalogové	Kate-  	Nakládání:

číslo:	            gorie:

Pevný podíl z lapáků písku a odlučovačů	13 05 01	N	prostřednictvím opráv.os.

Oleje

Kaly z odlučovačů oleje			13 05 06	N	prostřednictvím opráv.os.

Zaolejovaná voda z odlučovačů oleje	13 05 07	N	prostřednictvím opráv.os.

Papírové a lepenkové obaly			15 01 01	O	prostřednictvím opráv.os.

Plastové obaly	 				15 01 02	O	prostřednictvím opráv.os.

Kovové obaly					15 01 04	O	prostřednictvím opráv.os.

Absorpční činidla, filtrační materiály	15 02 02	N	prostřednictvím opráv.os.

(včetně olejových filtrů jinak blíže neurč.),

čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné

nebezpečnými látkami

Shrabky z česlí				19 08 01	O 	prostřednictvím opráv.os.

Kaly s čištění komunálních odp. vod		19 08 05	O	prostřednictvím opráv.os.

Papír a lepenka				20 01 01	O	prostřednictvím opráv.os.

Sklo						20 01 02	O	prostřednictvím opráv.os.

Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť		20 01 21	N	prostřednictvím opráv.os.

Plasty						20 01 39	O	prostřednictvím opráv.os.

Biologicky rozložitelný odpad		20 02 01	O	prostřednictvím opráv.os.

Směsný komunální odpad			20 03 01	O	prostřednictvím opráv.os.

Uliční smetky					20 03 03	O	prostřednictvím opráv.os.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Všechny odpady podléhají působnosti zákona  č. 185/2001 Sb., o odpadech v aktuálním znění a bude s nimi nakládáno v souladu s požadavky tohoto zákona.

Pro nakládání s nebezpečnými odpady si vyžádá provozovatel  souhlas místně příslušného odboru životního prostředí MÚ, jakožto orgánu státní správy. Nakládání bude prováděno prostřednictvím oprávněné osoby ve smyslu zákona. V místě vzniku budou odpady ukládány utříděně.

B.III.4.  Ostatní  výstupy

B.III.4.1. Hluk a vibrace:

a. Specifikace zdrojů :

V posuzovaném území jsou v současné době nejvýznamnějšími zdroji hluku :

- stávající doprava po silnici Antonínův Důl - Pávov ;

- hluk přenášený sem z provozu dálnice D1;

Měření hluku v místě stavby nebylo provedeno a proto zatížení území hlukem je možné jen odhadnou. Nepředpokládám, že by docházelo k překračování hygienického limitu tj. 50 dB pro denní a 40 dB pro noční dobu ( pro chráněné venkovní prostory a chráněné venkovní prostory staveb).

Působení těchto vlivů je možno rozdělit do dvou fází.

  - Hluk a vibrace po dobu výstavby objektů – hluk ze stavební činnosti.

  - Hluk a vibrace při vlastním provozu logistického areálu.

a. Hluk a vibrace ze stavební činnosti:

H l u k .

V průběhu stavebních prací lze krátkodobě očekávat zvýšené zatížení území hlukem ze stavebních strojů, zvláště při provádění zemních prací – terénní úpravy, výkop základů, výkop stavební jámy pro ČOV, ORL a dešťovou zdrž. Tyto činnosti  jsou prováděny téměř výhradně v denní době (od 06,00 hod do 22,00 hodin). Nepředpokládá se stavební činnost v noční době, ve dnech pracovního klidu a o svátcích. Významnější zatížení území stavební činností, neovlivní téměř vůbec hlučnost v chráněných zónách obce ani na pozemcích určených k zástavbě novými rodinnými domky, kromě dopravy stavebního materiálu vedoucí přes část obce po státní silnici. Vzhledem k rozsahu stavby a ke krátkým termínům výstavby nebude tento zdroj hluku pro posuzované území významným negativním jevem.

Běžné hodnoty hlučnosti dopravních prostředků a stavebních strojů se  pohybují  kolem 80 dB(A). Podle nařízení vlády číslo 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, příloha č. 2, část B, činí nejvyšší přípustná hodnota hluku ze stavební činnosti:

A) Ve chráněném vnitřním prostoru budov:

- základní hladina hluku L Aeq,T = 40 dB            (§ 10, odst.2 NV č.148/2006 Sb.)

- korekce na druh chráněného prostoru  dle příl. č. 2, část A, NV 148/2006 Sb.)

obytné místnosti  - v denní době       ……..    0 dB

- v noční době ………….-10 dB

Z toho : LAeq,T =  40 dB pro denní dobu

LAeq,T =  30 dB pro noční dobu

Pro denní dobu pak bude hygienický limit :

- při provádění stavební činnosti 8 hodin  v době mezi 7. a 21. hodinou :

LAeq,T =  40 dB

t1= 8 hodin

LAeq,s = LAeq,T + 10 . lg((429 + t1)/ t1) = 40 + 10.lg ((429 + 8)/8+ = 57,4 dB

- při provádění stavební činnosti 14 hodin  v době mezi 7. a 21. hodinou :

LAeq,T =  40 dB

t1= 14 hodin

LAeq,s = LAeq,T + 10 . lg((429 + t1)/ t1) = 40 + 10.lg ((429 + 14)/14) = 55,0 dB

B) Ve chráněném venkovním prostoru  staveb a chráněném venkovním

prostoru:

- základní hladina hluku L Aeq,T = 50 dB            (§ 11, odst.4 NV č.148/2006 Sb.)

- korekce na druh chráněného prostoru  dle příl. č. 3, část A, NV 148/2006 Sb.)

chráněné venkovní prostory - v denní době       ……..    0 dB

- v noční době ………….-10 dB

- korekce na hluk ze stavební činnosti (7 až 21 hod.)……...+15 dB

Z toho : LAeq,T =  65 dB pro denní dobu

Pro denní dobu pak bude hygienický limit :

- při provádění stavební činnosti 8 hodin  v době mezi 7. a 21. hodinou :

LAeq,T =  65 dB

t1= 8 hodin

LAeq,s = LAeq,T + 10 . lg((429 + t1)/ t1) = 65 + 10.lg ((429 + 8)/8) = 82,4 dB

- při provádění stavební činnosti 14 hodin  v době mezi 7. a 21. hodinou :

LAeq,T =  65 dB

t1= 14 hodin

LAeq,s = LAeq,T + 10 . lg((429 + t1)/ t1) = 65 + 10.lg ((429 + 14)/14) = 80,0 dB

Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A ze stavební činnosti ve venkovním prostoru činí při plném využití denní doby tj.14 hodin…80 dB – ve chráněném venkovním prostoru (tedy mimo výrobní areál).

1) Posouzení je provedeno pro období, kdy jsou prováděny  nejhlučnější činnosti (těžba zeminy a její odvoz a pod), které jsou krátkodobé:

- ekvivalentní hladina hluku při stavební činnosti LAeq,s.............82 dB

- doba trvání hluku 		               	      t1.....................360 minut

- celková doba v denní době 	                             t2............... …...480 minut

- přípustná hladina hluku ze staveb	                 L Aeq,T..............  80 dB

Vypočtená ekvivalentní hladina hluku:	LAeq,T = 78,7 dB

2) Posouzení pro běžný stavební hluk:

- ekvivalentní hladina hluku při stavební činnosti LAeq,s...............65 dB

- doba trvání hluku 				      t1......................360 minut

- celková doba v denní době 	                              t2......................480 minut

- přípustná hladina hluku ze staveb	             L Aeq,T.................  80 dB

Vypočtená ekvivalentní hladina hluku:	LAeq,T =  68,5 dB

b. Hluk a vibrace při provozu  :

Stávající hlukové poměry v posuzovaném území nejsou známé - nebylo provedeno žádné měření. Z prohlídky území určeného pro stavbu je možné usoudit, že ovlivnění území hlukem nebude významné. Stávající zatížení území hlukem bude do 50 dB (v denní době). Jeho základ tvoří hluk z dopravy (po dálnici D1 a silnici kolem areálu).

Výrobní proces – skladování betonových stavebních prvků pro odvodnění a manipulace s tímto zbožím nebude významnějším zdrojem hluku pro životní prostředí (předpokládané hodnoty ve venkovním prostředí v areálu firmy cca 60 dB), ani významnějším zdrojem vibrací.

Zdrojem hluku pro venkovní prostředí jsou především mobilní mechanizmy zajišťující dopravní obsluhu a manipulaci se zbožím. Lze tedy říci, že hluk z provozu logistického areálu a s tím související obslužné dopravy pouze nevýznamně přispěje ke stávající hlukové zátěži v území, ne však nad hodnoty hygienických limitů pro chráněné venkovní prostory a chráněné venkovní prostory staveb – ty se v blízkosti areálu nenalézají.

B.III.4.2. Záření

Pro území určené k zástavbě nebyl proveden průzkum radonového rizika. Podle mapy radonového rizika je posuzované území řazeno do středního (2) stupně radonového rizika. Je možné předpokládat (vzhledem k dvousměnnému provozu cca 250 dnů v roce – 4000 provozních hodin), že pobytová doba pracovníků v objektu překročí 1000 hodin za rok a proto bude nutno před zahájením stavby provést radonový průzkum a na jeho základě případně určit provedení opatření k pronikání radonu z podloží do stavby.

V areálu nebudou instalovány žádné zdroje radioaktivního, rentgenového nebo vysokofrekvenčního záření.

Zdrojem elektromagnetického záření jsou všechny elektrospotřebiče. Intenzita záření těchto zdrojů je jen velmi malá a nebude zdrojem ovlivnění pracovního a životního prostředí.

B.III.5.  Doplňující údaje

Riziko havárie:

Ropné látky (z nádrží motorových vozidel, zachycené v ORL apod.) patří mezi závadné látky ve vztahu k ochraně podzemních a povrchových vod . Při havárii dopravního prostředku s únikem pohonných hmot a maziv, poškození ORL je nebezpečí ohrožení podzemních a povrchových vod.

Rizikem je i  špatná manipulace s se závadnými látkami při jejich odstraňování s ORL a jejich skladování před předáním oprávněné osobě k dalšímu nakládání.

Nezanedbatelným rizikem pro podzemní a povrchové vody je i provoz ČOV. Pro provoz ČOV a ORL  musí být zpracován provozní řád a havarijní plán dle požadavků vyhlášky č.450/2005 Sb. Tento plán spolu s provozními řády bude zpracován  ke kolaudaci stavby.

Mezi rizika je třeba uvést i požár .

- ÚDAJE  O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

V DOTČENÉM ÚZEMÍ.

C.I.  Výčet nejzávažnějších environmetálních charakteristik  dotčeného území.

Město Jihlava (ZUJ 586846, ID obce 5967) je krajským městem kraje Vysočina. V Jihlavě má sídlo i místně příslušný stavební úřad a krajský úřad. Zájmové území záměru patří do k.ú. Pávov. Lokalita v níž se logistický areál nachází je řešena územním plánem města Jihlavy.

Město Jihlava včetně jeho místních částí leží v oblasti Českomoravské vysočiny, v kraji Vysočina v bývalém okrese Jihlava. Plní funkci obce s rozšířenou působností, obec s pověřeným obecním úřadem. Jihlava je statutárním městem.

Areál firmy ACO Jihlava spol. s r.o.leží severně cca 3 km od zástavby města Jihlava, cca 500 m severně od zástavby obce Pávov a cca 500 m jižně od zástavby obce Antonínův Důl při silnici spojující tyto obce (dříve silnice I/38) Komunikačně je areál přístupný právě z této silnice odbočením vlevo.Jižně od areálu prochází trasa dálnice D 1.

Katastrální výměra správního území je 8 824 ha.  Město má 16 integrovaných částí. Dopravně je přístupné po silnici I/38 z dálnice D1 a od Havlíčkova Brodu ze severu a od Moravských Budějovic z jihu, po silnici I/19 od Pelhřimova  ze západu. Ve městě je železniční stanice na trati Tábor – Horní Cerekev – Jihlava – Brno a na trati Havlíčkův Brod – Jihlava.

Z pohledu vodohospodářského patří do povodí řeky Jihlavy. Zastavěné území města je odvodňováno řekou Jihlava protékající městem. Areál ACO Jihlava je odvodňován bezejmenným potokem pod obcí Antonínův Důl do Písařovského rybníka z něho do Zlatého potoka a dále do řeky Sázavy. Číslo hydrologického pořadí 1-09-01-053, plocha povodí 19,691 km2.

Území náleží do Jihlavsko-sázavské brázdy, je součástí Českomoravské vrchoviny. Leží v nadmořské výšce cca 530 až 550 m , staveniště v nadmořské výšce cca 510 m. Okolní terén je poměrně členitý . Krajina v blízkém okolí je značně lesnatá, podél vodotečí a cest jsou četné remízky a rozptýlená zeleň.

Ve městě Jihlava a jeho místních částech žije 49 584  trvale bydlících obyvatel z toho 32 683 osob v produktivním věku,  průměrný věk 36,7 roku (dle internetové stránky města). Město má vybudovánu úplnou občanskou vybavenost. Má vybudován vodovod s  pitnou vodou, soustavnou  kanalizací ukončenou funkční ČOV, je plynofikováno. Logistický areál  nemá vybudovánu soustavnou dešťovou kanalizaci – odvodnění povrchovým odtokem do potoka pod obcí Antonínův Důl. (bude míst vybudovánu soustavnou kanalizaci zaústěnou do téhož potoka).

Podle využití území se nachází v zemědělsko-lesní krajině, lesně-polní. Typem přírodní krajiny patří  do C.3. krajiny chladných pohoří s bučinami s jedlí na pseudoglejích a kambisolech, C.3.2. členité silikátové pahorkatiny. Zonálně je to mírně chladná krajina s bukovými lesy s mírnými svahy na krystaliniku a kambisoly  a pseudogleji.

Sídelním typem patří mezi města s více než 10 000 obyvateli. Malé obce pod 10000 obyvatel se vylidňují (úbytek až 9,9 %), obyvatelstvo se stěhuje do měst nad 10000 obyvatel (Jihlava), která zaznamenávají přírůstek do 30 %. Územím patří do oblasti s dešťovými srážkami nad 600 mm. Výška sněhové pokrývky méně než  50 cm. rok –1.  Zornění nad 75 % s podílem odvodněných půd od 20 do 29 %, s rostlinnou produkcí mírně nadprůměrnou.

Vodohospodářský potenciál  - území odvodňované řekou Jihlava - povrchových vod nízký, podzemních vod rovněž nízký, území odvodňované řekou Sázava – povrchových vod průměrný, podzemních vod rovněž průměrný. Povrchové  vody – Jihlava III. třída čistoty – voda silně znečištěná; Sázava IV. třída čistoty  - voda velmi silně znečištěná.

Klimaticky patří obec do oblasti s klimatem pahorkatin. Rozptylem atmosférických příměsí vysokým až velmi vysokým; trváním místních teplotních inverzí velmi nízkým až nízkým; četností místních teplotních inverzí velmi nízkou až nízkou; intenzitou místních teplotních inverzí velmi nízkou až nízkou. Měrné emise oxidů dusíku dosahují hodnot pod 2 t . k –2. Měrné emise oxidu siřičitého dosahují hodnot pod  5 t . km –2 a mají klesající tendenci. Emise tuhých látek dosahují hodnot pod 2 t . km –2.  Z toho lze vyvodit, že se jedná o území s malým znečištěním ovzduší. Intravilán města je však znečištěn výrazněji.

Hustota zalidnění do 60 obyvatel . km -2. Území je využívané pro letní rekreaci (podíl potenciálních rekreačních ploch  pod  33  %).

Úroveň životního prostředí – intravilán města a jeho blízké okolí III. třída – prostředí narušené, vzdálenější okolí II. třída prostředí vyhovující. Koeficient ekologické stability krajiny (K ES) vysoký. Území mimo zástavbu města severně od města – území s převahou vegetačních formací málo změněných se střední až vysokou ekologickou stabilitou – lesní porosty se změněnou dřevinnou skladbou; severovýchodní část území – území s mozaikou do různé míry změněných vegetačních formací  celkově se střední ES, s mozaikou lesů se změněnou dřevinnou skladbou, polí a luk .

Provincie středoevropských listnatých lesů, podprovincie hercynská I.a., sosiekoregion – západně a jižně od Jihlavy -  48 – Českomoravská vrchovina, vegetační stupeň bukodubový, dubobukový, bukový a jedlobukový. Fytogeografická oblast  -mesophytikum – oreophyticum; severně od Jihlavy  - 49 – Hornosázavská pahorkatina vegetační stupeň bukodubový, dubobukový, bukový a jedlobukový. Fytogeografická oblast  -mesophytikum – oreophyticum,m.

V posuzovaném území a jeho těsném okolí se nenacházejí žádné historické památky, architektonicky a kulturně cenné objekty. Nelze vyloučit území s možnými archeologickými nálezy.

Posuzované území není územím poddolovaným ani územím se zásobami nerostných surovin.

V ploše staveniště se nevyskytují žádné staré ekologické zátěže.

Krajinný ráz nese stopy antropogenního ovlivnění v celkovém kontextu krajiny.

Z vodohospodářského hlediska náleží katastr obce Pávov do povodí řeky Sázavy. Podle nařízení vlády č. 103/2003 Sb. nepatří katastr obce Pávov mezi zranitelné oblasti. Nejedná se o území chráněné oblasti přirozené akumulace vod. Nejedná se o území zatápěné.

Zájmová lokalita neleží uvnitř žádného vyhlášeného chráněného území ochrany přírody.

V dotčené lokalitě ani jejím blízkém okolí se nenachází žádné prvky soustavy NATURA 2000 . Plocha staveniště leží uvnitř nadregionálního biokoridoru kolem  dálnice D1.

C.II. Stručná charakteristika složek životního prostředí, které budou  pravděpodobně dotčeny.

Stavbou logistického areálu ve dnes nezastavěném území bude ovlivněno ovzduší, vody, hluk a vibrace.

C.II.1. Ovzduší:

Klimatická charakteristika

Dle Quitta je klima velmi homogenní - nejnižší okraje bioregionu leží v klimatické oblasti mírně teplé MT 9, většina území v MT 5, nejvyšší části v chladnější mírně teplé oblasti MT 3.

Podnebí je tedy mírně teplé, avšak bioregion leží ve srážkovém stínu Českomoravské vrchoviny, a proto je mírně suché, zvláště na jihovýchodě: Velká Bíteš 7,2 C, 645 mm; Křižanov 6, 7 C, 666 mm; Slavonice 7,0 C, 615 mm, ale Náměšť nad Oslavou 7, 6 C, 594 mm; Dačice 7,0 C, 585 mm; Třebíč 563 mm. V hlubších říčních údolích se projevují lokální anomálie - teplotní inverze a teplé výslunné i chladné stinné svahy.

Podle  základních  klimatologických  charakteristik  patří posuzované území –k.ú.Pávov- do klimatického okrsku MT 3 (Klimatická rajonizace ČSSR) -  klima pahorkatin - s průměrnou roční teplotou 7 – 8 0 C, ročním úhrnem srážek 550 až 700 mm vodního sloupce. Jedná se o oblast mírně teplou,  mírně vlhkou, vrchovinovou.

Zima bývá mírně chladná s normálním počtem ledových dnů, suchá až mírně suchá s 60ti až 100 dny se sněhovou pokrývkou. Přechodná období jsou normálně dlouhá až dlouhá s mírným jarem a mírným podzimem. Léto bývá normální až krátké s 20ti až 60ti letními dny, mírné až mírně chladné.Klima je ovlivňováno blízkostí Českomoravské vrchoviny .

Základní klimatologické charakteristiky:

Klimatická oblast 				MT 3, mírně teplá

Počet dnů s teplotou nad 10 0 C		140 - 160

Počet dnů se srážkami nad 1 mm		100 - 120

Průměrná teplota v červenci			16 - 17 0 C

Průměrná teplota v dubnu			  6 - 7   0 C

Průměrná teplota v říjnu			  6 - 7   0 C

Průměrná teplota v lednu		           - 2 - - 5 0 C

Počet mrazových dnů 			110 - 160

Úhrn srážek za vegetační období		350 - 500 mm

Úhrn srážek v zimním období		250 – 300 mm

Počet zamračených dnů			120 - 160

Počet jasných dnů				40 -  60

Počet dnů se sněhovou pokrývkou		60 -  100

Roční průběh teplot:

| Stanice m.n.m | průměr | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Humpolec 510 | 7,0 | -1,2 | -1,6 | 2,2 | 6,6 | 12,0 | 14,7 | 16,6 | 15,8 | 12,3 | 7,3 | 2,2 | -1,2 |
| Kamenice 565 | 6,4 | -3,9 | -2,6 | 1,5 | 6,0 | 11,5 | 14,5 | 16,3 | 15,8 | 12,0 | 6,8 | 1,5 | -2,2 |
| Jihlava 526 | 7,0 | -2,9 | -1,9 | 2,0 | 6,8 | 12, | 15,0 | 16,9 | 15,8 | 12,0 | 7,1 | 2,1 | -1,4 |
| Pacov 580 | 6,8 | -3,1 | -1,8 | 2,0 | 6,6 | 12,1 | 15,0 | 16,7 | 15,8 | 12,2 | 6,8 | 1,6 | -1,7 |
| Pelhřimov 487 | 7,0 | -2,8 | -1,7 | 2,2 | 6,7 | 12,0 | 14,8 | 16,7 | 15,7 | 12,3 | 7,2 | 2,2 | -1,2 |
| Počátky 605 | 6,4 | -3,5 | -2,4 | 1,6 | 6,0 | 11,5 | 14,1 | 15,8 | 15,1 | 12,0 | 7,0 | 1,3 | -2,0 |
| Sázava Pe 702 | 6,1 | -3,8 | -2,8 | 1,1 | 5,4 | 11,2 | 14,0 | 15,8 | 15,0 | 11,7 | 6,6 | 1,0 | -2,4 |

Větrná růžice (lokalita Střítež)

| Směr | S | SV | V | JV | J | JZ | Z | SZ | CALM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Četnost | 7,01 | 5,0 | 7,99 | 16,00 | 6,01 | 10,01 | 12,99 | 15,00 | 19,99 |

Kvalita ovzduší.

Katastr města a jeho místních částí leží v oblasti Křižanovské vrchoviny.Území je poměrně málo zasaženo imisní činností. Kvalitu ovzduší zde ovlivňuje především blízkost průmyslových aglomerací Jihlava, Havlíčkův Brod. Vzhledem k převládajícím západním, jihozápadním  větrům nelze vyloučit ani vliv vzdálenějších aglomerací. Velký vliv na kvalitu ovzduší má umístění v krajině se značným podílem lesů a vodních ploch, silně členité. Naopak negativní vliv na posuzované území má blízkost dálnice D1.

Podle dlouhodobého sledování se zde vyskytují měrné emise oxidů dusíku do 2 t/km2 (Praha více než 50 t/km2 ),  oxidu  siřičitého do 5 t/km2 ( Praha více než 100 t/km2),  tuhých  látek do 2 t/km2 ( Praha  do 50 t/km2 ) (zdroj "Atlas životního prostředí a zdraví obyvatelstva ČSFR , 1990 ). Vývoj emisí oxidu siřičitého měl od roku 1985 klesající charakter.

Číselné stanovení současného imisního pozadí v místě, kde není kvalita ovzduší soustavně monitorována je značně problematické . V minulosti zde prováděla sledování kvality ovzduší hygienická služba. Výsledky tohoto sledování potvrzovaly malou úroveň znečištění ovzduší ve městě.

Záměr neobsahuje žádný významný bodový zdroj znečišťování ovzduší kromě komína kogenerační jednotky.

C.II.2.  Vody:

Podle hydrogeologického členění náleží území do rajonu č. 652 – Krystalinikum v povodí Sázavy. Podmínky tvorby a oběhu zásob podzemních vod jsou vedle klimatických a morfologických dispozic území dány především celkovými hydrogeologickými vlastnostmi hornin.

Jako svrchní zvodeň vystupuje kolektor kvartérních uloženin spolu se zvětralinovým pláštěm a zónou přípovrchového zvětrání a rozpukání hornin skalního podloží. Oběh podzemních vod má většinou lokální charakter. V pokryvných útvarech kvartérního stáří se uplatňuje výhradně průlinová propustnost, charakteristická pro zeminy hlinitého a písčitého charakteru s příměsí štěrku. V zóně intenzivního zvětrávání a rozpukání hornin se na oběhu podzemní vody podílí průlinově – puklinové či puklinově  - průlinové prostředí, přičemž jeho propustnost závisí na stupni rozevření puklin a charakteru jejich výplně. Hloubkový dosah svrchní zvodně se pohybuje řádově do 10 – 15 m pod terénem v závislosti na mnoha lokálních činitelích. pro vody tohoto pásma je charakteristická především volná hladina,  která konformně sleduje morfologii terénu. K infiltraci dochází zpravidla po celé ploše rozšíření kolektorské zvodně a závislosti na propustnosti pokryvných útvarů. Nejčastějším způsobem odvodnění je skrytý příron do uloženin niv nebo přímo do vodotečí.

Svrchní zvodeň je poměrně náchylná na znečištění z povrchu terénu a citlivě reaguje na klimatické poměry – zejména srážky v období sucha.

C.II.2.1.Povrchové vody:

Zásobu povrchové vody v českém sektoru krajinné sféry rozdělujeme na tekoucí vody ve vodních tocích  a na zásoby v nádržích na zemském povrchu (v jezerech, rybnících a přehradních nádržích). Území České republiky je odvodňováno třemi systémy- systém Labe, systém Odry a systém Dunaje. Povodí Vltavy patří do systému Labe.

Řeka Labe odvodňuje Českou kotlinu a převážné části okrajových vrchovin a hornatin. Pramení na Labské louce v Krkonoších ve výšce 1384 m.n.m. Délka jeho toku v ČR je 379 km. V Hřensku má povodí 51 393,51 km2 a průměrný průtok 308 m3.s-1. Největším přítokem je Vltava, která ústí z levé strany u Mělníka.  Vltava je ve skutečnosti hlavní řekou České kotliny . Je dlouhá 440 km a její povodí měří 28 098 km2.Při ústí do Labe má průměrný průtok 150 m3.s-1. Na Vltavě je řada velkých přehrad a jezů, které činí z Vltavy řízený geosystém.

Posuzované území (k.ú.Pávov) se nachází v povodí řeky Sázavy (č.h.p. 1–09–01-053, které má odvodňovanou plochu 19,691 km2 ).

Recipientem pro dešťové vody z a logistického areálu je zatrubněný bezejmenný potok pod obcí Antonínův Důl,  protékající severně spadově pod staveništěm, který se dále vlévá do Zlatého potoka a do Sázavy. Zájmové území stavby je dnes plně odvodňováno povrchovým odtokem po terénu bez vyvinuté vodoteče.

Podle nařízení vlády č. 103/2003 Sb.,o stanovení zranitelných oblastí, nepatří katastr obce mezi zranitelné oblasti.

Základní hydrologická charakteristika území:

srážky ..............................…..600 - 750 mm

průměrné roční srážky........… 710 mm

odtokový součinitel ..............  0,31

odtok ............………..............200 - 232 mm

vsak........…………....... .........400 - 518 mm

odpar.......................................450 mm

Posuzované území leží v oblasti s průměrným vodohospodářským potenciálem povrchových vod.

Zájmové území se nenachází v území zatápěném vodou (leží nad hranicí Q100).

Provoz logistického areálu při dodržení všech v projektu navržených stavebních opatření, dobrém stavebním provedení objektů jímek, manipulační plochy a trubních rozvodů, dodržování provozních řádů a předpisů, nebude zdrojem znečištění povrchových vod, pokud nedojde k havarijnímu stavu.

Dlouhodobé měsíční úhrny srážek v mm za období 1931 –1960 spolu s dlouhodobými měsíčními úhrny výparu v mm.

| Měsíc | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Rok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Srážky | 35 | 38 | 29 | 42 | 65 | 82 | 88 | 77 | 43 | 47 | 38 | 37 | 621 |
| Výpar | 2 | 5 | 21 | 45 | 91 | 88 | 85 | 69 | 50 | 23 | 2 | 1 | 482 |
| Rozdíl | 33 | 33 | 7 | -3 | -26 | -6 | 3 | 8 | -7 | 24 | 36 | 36 | 139 |

C.II.2.2. Podzemní vody :

Zájmové území leží v oblasti mělkých podzemních vod a představuje území se sezónním doplňováním zásob. Největší vydatnost podzemních vod je v období květen až červenec, nejnižší v měsících prosinec až únor. Průměrný specifický odtok podzemních vod 1,01 -2,0  l/s.km2.

Posuzované území leží v oblasti se středním vodohospodářským potenciálem podzemních vod.

V zájmovém území nejsou vybudována zařízení pro jímání podzemní vody. Nejsou zde sledované pramenní vývěry. Posuzované území se nenachází na území chráněných oblastí přirozené  akumulace vod

Provoz logistického areálu při dodržení všech v projektu navržených stavebních opatření, dobrém stavebním provedení objektů, dodržování provozních řádů a předpisů, nebude zdrojem znečištění podzemních vod, pokud nedojde k havarijnímu stavu

Mapa území přirozené akumulace vod

C.II.3.  Půda:

K půdotvorným faktorům řadíme mateční horninu (půdotvorný substrát), podnebí, biologický faktor, podzemní vodu a kultivační činnost člověka. K podmínkám patří reliéf terénu a stáří krajiny.

Vzájemným kvalitativním a kvantitativním působením těchto faktorů a podmínek probíhá určitý půdotvorný proces, jehož výsledkem je vznik genetického půdního typu jako základní kategorie klasifikace půd. Typy půd se utvářely pod vlivem pestrého geologického podloží, reliéfu terénu, spodní a povrchové vody a klimatických podmínek.

V bioregionu převažují víceméně nasycené hnědé půdy, dosti četné jsou však i pseudogleje, vzácné jsou hnědozemě na prachovicích, na nichž se místy vyskytují i půdy illimerizované. V nejvyšších oblastech vystupují ostrovovitě hnědé půdy nenasycené. Pestrá mozaika půd podle typu substrátu je na svazích údolních zářezů řek.

Charakteristika zemědělské půdy je vyjádřena kódem bonitovaných půdně ekologických jednotek – BPEJ (vyhl. MZem ČR č. 327/1998 Sb.). Tyto kódy jsou pětimístné, přičemž první číslice charakterizuje klimatický region, druhá a třetí hlavní půdní jednotku (HPJ), čtvrtá číslice je kombinací skeletovitosti a expozice a pátá charakterizuje sklonitost a hloubku půdy.

Pro pozemkové parcely dotčeného záměru jsou stanoveny BPEJ následovně:

| Parcela číslo podle katastru nemovitostí | Výměra v ha - kultura | BPEJ výměra v ha | Třída ochrany | Výměra záboru v ha |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 404/1 | 1,5596 – orná | 7 5011 – 1,4600 7 6701 – 0,0996 | III. V. | 1,5596 |
| 404/4 | 1,2664 - orná | 7 5011 – 1,2664 | III. | 0,6042 |
|  |  |  |  | 2,1638 |

Dotčené pozemky se řadí do regionu MT4, kód 7 – mírně teplý, vlhký – dále viz následující tabulka.

Charakteristika klimatického regionu MT4

| Kód regionu | Symbol regionu | Charakteristika regionu | Suma teplot nad 10 °C | Průměrná roční teplota C | Průměrný roční úhrn srážek v mm | Pravděpodobnost suchých vegetačních období | Vláhová jistota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | MT 4 | mírně teplý, vlhký | 2200 - 2400 | 6 – 7 | 650 – 750 | 5 - 15 | > 10 |

Charakteristika zemědělských půd v zájmovém území

BPEJ: 7 5011, 7 6701

HPJ 50 – Hnědé půdy oglejené a oglejené půdy na různých horninách (hlavně žulách a rulách) s výjimkou hornin HPJ 48,49; zpravidla středně těžké,slabě až středně štěrkovité až kamenité, dočasně zamokřené.

HPJ 67 – Glejové půdy mělkých údolí a rovinných celků při vodních tocích; středně těžké až velmi těžké, zamokřené, po odvodnění vhodné převážně pro louky.

C. II. 4.  Geomorfologie  a geologie:

Geomorfologicky spadá řešené území do krystalinika českého masivu vrásněného ve starohorách a prahorách a doformovaného tektonikou hercynského vrásnění a kvartérní denudací.

Z hlediska geomorfologického členění území České republiky náleží  řešené území:

Provincie 			I. - Česká vysočina,

Subprovincie 		I.2. – Českomoravská soustava,

Oblast 			I.2.C – Českomoravská vrchovina

Celek			I.2.C-5 – Křižanovská vrchovina

Česká vysočina zabírá plochu 66 408 km2 státního území. V západní části provincie představují Čechy velkou kotlinu, která vznikla rozlámáním zarovnaného povrchu platformy.Její okraje se ve třetihorách a čtvrtohorách zvedly, zatímco střed kotliny si v podstatě uchoval původní nízkou polohu. Převládajícím typem reliéfu dna kotliny jsou ploché pahorkatiny  se zbytky etchplénu v rozvodních částech a s mírnými svahy na fundamentu platformy. Česká vysočina se dále dělí na 6 geomorfologických soustav.

Českomoravská soustava zabírá jihovýchodní část České vysočiny. Je značně různorodá. Jižně od prahy se rozkládá  rozsáhlá podsoustava Středočeská pahorkatina. Jižní Čechy vyplňuje podsoustava Jihočeské pánve. Jihozápadní Čechy a západní Moravu tvoří podsoustava Českomoravská vrchovina

Českomoravská vrchovina je složitá soustava pahorkatin a vrchovin  s erozně denudačním reliéfem. Morfostrukturně je to soustava megaantiklinálních vyklenutí a megasynklinálních sníženin fundamentu platformy. V místě největšího napětí vznikly kerné vrchoviny.

Biogeografické členění.

Z fytogeografického hlediska patří katastr obce Jihlava (Pávov) do fytogeografické oblasti mezofytikum – M (Mesophyticum), obvodu Českomoravské mezofytikum – Českomor. M (Mesophyticum Massivi bohemici), fytogeografického okresu Křižanovská  vrchovina.

Území patří do Velkomeziříčského bioregionu (1.50), který leží na severozápadě jižní Moravy, zabírá téměř celou Křižanovskou vrchovinu (kromě západního a východního okraje) a vyšší západní okraj Jevišovické pahorkatiny. Bioregion zabírá moravskou stranu Českomoravské vrchoviny přičemž jižním cípem zasahuje do Rakouska. Region má protáhlý tvar ve směru JZ - SV a v České republice plochu 2525 km2. Typická část bioregionu zahrnuje málo členité zdvižené zarovnané povrchy na rulách, bez výskytu teplomilné bioty, s jednotvárnými plochami bikových bučin, na členitějších místech s ostrovy květnatých bučin. Nereprezentativní části tvoří jihovýchodní okraj bioregionu, nižší, teplejší, sušší, s převahou acidofilních doubrav, v údolích větších toků i s dubohabrovými háji.

Velkomeziříčský bioregion 1.50.

C.II.5  Horninové prostředí a přírodní zdroje:

Horninovým prostředím rozumíme svrchní část litosféry v dosahu lidské činnosti. Je tvořeno horninami, které obsahují podzemní vody, plyny a neobnovitelné přírodní zdroje. Kvalita horninového prostředí je faktor ovlivňující v mnoha aspektech život člověka a jeho bezprostřední životní podmínky.

Horninové prostředí je kromě stavu daného přírodními procesy silně ovlivňováno činností člověka ( např. kontaminace půd, podzemních vod, porušování přírodního stavu těžbou a stavební činností, včetně ukládání odpadu). K nejčastějšímu mechanickému narušování horninového prostředí  patří sesuvy půdy.

Hlavním stavebním prvkem oblasti jsou migmatitické ruly až migmatity, místy s vložkami amfibolitů a vápenců. Amfibolity jsou zastoupeny silněji v oblasti jižně Nového Města n.M. Významným prvkem je rozsáhlý masiv neutrálních syenodioritů mezi Velkým Meziříčím a Třebíčí, menší rozsah má syenitový masiv jihovýchodně Jihlavy. U Velké Bíteše vystupují kyselé ortoruly, avšak i fylity a vápence. Významná jsou hadcová tělesa u Horních Borů a u Borovníku v povodí Haldy. Z pokryvů se krom běžných svahovin uplatňují i prachovice, především v rozevřených říčních údolích na J oblasti, dále drobné ostrůvky neogénních jílů a písků. V depresích jsou lokálně malé vrstvy humolitů.

Reliéf je tvořen rozsáhlými zarovnanými povrchy, nad něž se směrem k Javořickému a Žďárskému bioregionu zvedají vyšší vrchy a na opačné straně, k okrajům vrchoviny, se do plošin zařezávají vodní toky, stékající z vrchoviny (Moravská Dyje, Brtnice, Jihlava, Oslava, Bílý potok). Tato údolí jsou maximálně 70 - 130 m hluboká. Zarovnané povrchy jsou většinou mírně tektonicky rozčleněny v ploché hřbety a ploché kotliny či brázdy (např. okolí Dačic, Budče, Brtnice, Měřína). Drobně členitý charakteristický reliéf mají intruziva Třebíčsko-meziříčského masivu, kde jsou charakteristické suché pahorky v polích, tzv. výhory. Skalní útvary jsou v bioregionu zcela výjimečné a nevýrazné, zpravidla jsou vázány na zařízlá údolí.

Bioregion je nejplošší v celé Českomoravské vrchovině. Reliéf má většinou charakter členité pahorkatiny s výškovou členitostí 75 - 150 m, na rozsáhlejších, erozí dosud nerozčleněných površích má ráz až ploché pahorkatiny s členitostí 40 - 75 m (nejvýrazněji v okolí Nového Veselí). Ve vzdálenějším okolí zaříznutých údolí má reliéf charakter ploché vrchoviny s členitostí 150 - 200 m, v okolí údolí Jihlavy a Oslavy i členité vrchoviny s členitostí až 240 m. Nejnižším bodem je dno údolí Bílého potoka u Šmelcovny s kótou 345 m, nejvyšším Veselský vrch u StaréŘíše - 712 m. Typická výška bioregionu je 480 až 670 m.

Horninové prostředí některých oblastí je ovlivňováno zemětřesnými účinky. ty se oceňují makroseizmickými intenzitami – nižší makroseizmické stupně (30 – 50) odpovídají slabým otřesům, střední (60 – 80) malým až vážným škodám na budovách a nejvyšší (90 – 120) řícení budov a naprostým katastrofám.

Posuzovaná lokalita není  výrazně dotčena z pohledu horninového prostředí. Místo stavby je umístěno v místě bývalé živočišné farmy a z části na  orné půdě dosud intenzivně zemědělsky obhospodařované. Je zde možné uvažovat o mírné kontaminaci horninového prostředí v důsledku  zemědělské činnosti. Na ploše staveniště nebyla zde prováděna těžba nerostných a jiných surovin. Nejedná se o území poddolované. V území nejsou evidované zásoby nerostných surovin.

Nejedná se o území ohrožené sesuvy půdy. Z hlediska pozorovaných intenzit zemětřesení se jedná o oblast s nižšími makroseizmickými intenzitami.

Geologická mapa:

Mapa důlní činnosti.

C.II.6. Fauna  a flóra:

Fauna

Převážně běžná fauna hercynského původu, s počínajícími východními vlivy (ježek východní) ve vysoce zkulturnělé krajině. Ve smrkových monokulturách výskyt podhorského prvku, zejména v nejvyšších polohách v nepatrných torzech bučin. Říčními údolími proniká od jihovýchodu teplomilnější prvek (otakárek ovocný, někteří modrásci). Početné rybníky jsou významné pro výskyt ptactva. Tekoucí vody patří převážně parmovému pásmu, pod údolní nádrží Mostiště je sekundární pásmo pstruhové a lipanové.

Významné druhy - Savci: ježek západní (Erinaceus europaeus), j. východní (E. concolor), vydra říční (Lutra lutra), netopýr brvitý (Myotis emarginatus). Ptáci: husa velká (Anser anser), vodouš rudonohý (Tringa totanus), slavík modráček (Luscinia svecica), moudivláček lužní (Remiz pendulinus), ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes), čečetka zimní (Carduelis flammea). Plazi: ještěrka živorodá (Lacerta vivipara), zmije obecná (Vipera berus). Kruhoústí: mihule potoční (Lampetra planeri). Měkkýši: zuboústka trojzubá (Isognomostoma isognomostoma), z. sametová (Causa holosericea), srstnatka jednozubá (Trichia unidentata), vrásenka pomezní (Discus ruderatus), zemoun skalní (Aegopis verticillus). Hmyz: otakárek ovocný (Papilio podalirius), modrásek Polyommatus coridon.

V širším zájmovém území posuzovaného záměru byla zaznamenána celá řada druhů živočichů, z nichž někteří jsou řazeni mezi zvláště chráněný druh (§§§), silně ohrožený  druh (§§) , ohrožený druh (§) ve smyslu Přílohy III vyhl. MŽP ČR č. 395/1992 Sb. Nebyly však zaznamenány výskyty reprezentativních populací těchto druhů, spíše zaznamenán ojedinělý výskyt. Nebylo doloženo např. přímé hnízdění, případně prostor zájmového území slouží spíše jako součást loviště atp. Ptáci a savci byli kvalitativně zaznamenáni pozorováním, případně poslechem, plazi a obojživelníci přímým pozorováním .Byli registrováni poletující čmeláci (§).

V rámci staveniště (dnes orná půda ) se žádná fauna toho druhu nevyskytuje.

Flóra

Bioregion se rozkládá v mezofytiku a zaujímá střední, převážně moravskou část fytogeografického okresu 67. Českomoravská vrchovina, včetně k severu směřujících výběžků fytogeografického okresu 68. Moravské podhůří Vysočiny. Kromě toho sem zasahuje jihozápadní okraj fytogeografického okresu 91.Žďárské vrchy, který již náleží oreofytiku. Vegetační stupně (Skalický): submontánní.

V potenciální vegetaci převažují kyselé bučiny (Luzulo-Fagion), na úživnějších substrátech jsou místy rozšířeny i květnaté bučiny (pravděpodobně nejčastěji Dentario enneaphylli-Fagetum). V nivách podél vodních toků najdeme luhy (Stellario-Alnetum, Carici remotae-Fraxinetum). Velmi vzácné jsou suťové lesy (Tilio-Acerion) a fragmenty primární skalní vegetace, dokonce se zastoupením Woodsia ilvensis.

Současnou lesní vegetaci v mezofilních polohách představují na většině území kulturní smrčiny. Přirozenou náhradní vegetaci reprezetují na mezofilních místech ovsíkové louky (Arrhenatherion), případně Violion caninae. Na vlhkých místech jsou louky podsvazů Calthenion a Filipendulenion a svazů Caricion fuscae a Caricion rostratae, vzácně i rašelinišťní vegetace svazu Sphagno recurvi-Caricetum canescentis. Kolem rybníků se pomístně

vyskytuje vegetace svazu Magnocaricion elatae a na obnažených rybničních dnech Elatini-Eleocharition ovatae.

Flóra je velmi chudá, s mezními prvky méně náročných (panonských) termofytů, alpidských mezofytů a zčásti subatlantsky laděných mezofytů. Je tvořená takřka výhradně zástupci hercynské květeny, vliv Alp se projevuje vzácným výskytem submontánních druhů, jako ostřice chlupaté (Carex pilosa), řeřišnice trojlisté (Cardamine trifolia), dřípatky horské (Soldanella montana). Z rašelinných druhů byla dříve typická vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata), rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia), pampeliška Nordstedtova (Taraxacum nordstedtii). Některé druhy zde dosahují absolutní východní areálové hranice, např. rozchodník pýřitý (Sedum villosum), hořeček český (Gentianella bohemica), tuřice blešní (Vignea pulicaris). Vlhkomilné a rašelinišťní druhy minerálně silnějších substrátů jsou vzácné, mezi nimi tuřice odchylná (Vignea appropinquata), t. latnatá (V. paniculata) a suchopýrek alpský (Baeothryon alpinum). Velmi zajímavé druhy v minulosti hostila rybniční pánev v okolí Náměště, odkud byly doloženy masnice vodní (Tillaea aquatica), puchýřka útlá (Coleanthus subtilis), úpor přeslenitý (Elatine alsinastrum). Na výjimečně se vyskytujících vápencích roste hořeček nahořklý (Gentianella amarella) a pcháč bezlodyžný (Cirsium acaule).

V širším zájmovém území – vegetace odráží předchozí činností výrazně pozměněná stanoviště (orná půda) , jen částečně odráží původní formace (lesíky, přechodové ekotonu podél hranice pole k lesíku). Na základě provedeného průzkumu lze pro značnou část území doložit postup ruderalizace a eutrofizace. Orientačním biologickým průzkumem nebyly zaznamenány žádné zvláště chráněné druhy rostlin.

V rámci posuzované lokality (dnes orná) se žádná flóra toho druhu nevyskytuje.

C.II.7. Ekosystémy:

Chráněná území

Ochrana přírody využívá dosti husté sítě chráněných území, která se vztahuje zejména k ochraně zbytků původní lesní bioty, vlhkých a rašelinných luk a suchých bývalých pastvin. Mezi nejvýznamnější lokality náleží PR Zaječí skok, PR Na podlesích, PR U hájenky, PR Jechovec, PR Luh u Telče, PP Dobrá Voda, PP Na skaličce, PP Jalovec, PP Ptáčovský kopeček a PP Pláně.

Katastr obce Pávov  a zájmové území stavby neleží v blízkosti žádné lokality NATURA 2000 , kterou by mohl ovlivňovat.

Mapa NATURA 2000

Mapa nadregionální ÚSES

## C.II.8. Krajina:

Krajinu řešeného území lze hodnotit jako kulturní s technickými prvky, v níž dominují měkké a plynulé tvary reliéfu hřbetů a mělkých depresí, s množstvím liniových i plošných krajinných struktur, spolu s výraznou přehledností krajiny zemědělsky využívaného území. Ráz krajiny výrazně ovlivnila zemědělská velkovýroba s vysokým zorněním zemědělské půdy.

Odlesnění je poměrně mladého data, rozsáhlejší plochy byly odlesněny zřejmě až na počátku středověku. Lesní vegetace je vesměs přeměněna na lignikultury, na odlesněných místech dnes převažují pole, méně se vyskytují kulturní louky a pastviny, v poslední době meliorované. Místy byly vybudovány skupiny rybníků.

Krajinný ráz

Stavba jakéhokoliv nového objektu vede k pochybnostem, zda nebudou narušeny takové partie krajiny, které vynikají cenným krajinným rázem ve smyslu § 12 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění zákona č.168/2004 Sb.  Krajinný ráz je v § 12 zákona o ochraně přírody a krajiny vyjádřen přírodními a kulturně historickými charakteristikami a jsou vyjmenovány rysy či hodnoty, které  mají být chráněny před znehodnocením. Jsou to přírodní a estetické hodnoty, významné krajinné prvky (VKP), zvláště chráněná území (ZCHÚ), kulturní dominanty, harmonické měřítko a vztahy. Celkově je možno shrnout, že v krajinném rázu se promítne krajina, její přírodní bohatství, její obyvatelstvo , hmotný majetek a kulturní památky.

Realizací záměru nedojde, vzhledem k umístění v území pohledově málo exponovaném, k významnému posunu v tomto hodnocení popř. k významnému zásahu do harmonického měřítka krajiny. Ke zmírnění vlivu stavby na krajinný ráz se předpokládá výsadba ochranné zeleně na hranicích areálu.

C.II.9. Obyvatelstvo

Údaje o počtu a složení obyvatelstva se získávají ze sčítání lidu, které je prováděno zhruba v desetiletých intervalech. Informace o aktuálním stavu lze získat například z internetových stránek obecních úřadů.

Ve městě Jihlava a jeho místních částech žije podle těchto údajů 49 584  trvale bydlících obyvatel z toho 32 683 osob v produktivním věku,  průměrný věk 36,7 roku

Sídelním typem patří obec mezi obce přes 10 000 obyvatel. Malé obce pod 10000 obyvatel se vylidňují (úbytek až 9,9 %) , obyvatelstvo se stěhuje do měst nad 10000 obyvatel, která zaznamenávají přírůstek do 30 %.

C.II.10. Hmotný majetek, kulturní památky

Obec Jihlava nemá v blízkosti staveniště logistického areálu žádné  kulturní ani historické památky.

- Údaje o vlivech projektu na obyvatelstvo a na životní prostředí.

D.I. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti.

Možné vlivy na životní prostředí a obyvatelstvo v okolí logistického areálu je možné rozdělit na vlivy na ovzduší , vlivy na vodu, vlivy na faunu a flóru, půdu , hluk a vibrace.

D.I.1. Vlivy na ovzduší:

Během výstavby je nutno počítat s nepříliš významným navýšením emisí prachu a plynných škodlivin (výfukových plynů) , zejména při provádění zemních prací, manipulaci se stavebními materiály během výstavby a pojezdem vozidel po komunikacích a vířením prachu z vozovek. Tyto vlivy je možné eliminovat vhodnou organizací výstavby a úklidem vozovek. Vzhledem k umístění staveniště ( dostatečně daleko od obytné zástavby ) lze předpokládat, že v zastavěné části obce nebudou tyto vlivy patrné.

Vlastní provoz se bude na znečištění ovzduší podílet emisemi ze spalování zemního plynu v kotelně pro vytápění, v málo významném množství také emisemi, které jsou produkovány dopravními prostředky. Ty budou v ovzduší obsaženy v natolik nízké koncentraci, že se jejich vliv na ovzduší nijak negativně neprojeví.

Vlivy z provozu logistického areálu jsou podrobně vyhodnoceny v kapitole B.III.1.1.Bodové zdroje, vlivy z dopravy v kapitole B.III.1.2 Liniové zdroje a nebudou pro území významné.

Z hlediska vlivu stavby na kvalitu ovzduší v širším zájmovém území a z hlediska klimatu budou vlivy provozu zanedbatelné.

D.I.2. Vlivy na vody:

Jak už je v kapitole B.III.2. uvedeno jedná se o záměr realizovaný v území, které nepatří mezi zranitelné oblasti ve smyslu NV č. 103/2003 Sb., nepatří do ochranných pásem vodních zdrojů ani do chráněných území přirozené akumulace vody. Záměr se odehrává prakticky na samém okraji povodí řeky Sázavy.

Podzemní vody:

V zájmovém území nejsou žádné zdroje podzemních vod ani sledované pramenní vývěry. Při řádném provedení hydroizolací objektů, kanalizačních potrubí,  manipulačních ploch nedojde k negativnímu ovlivnění podzemních vod.

Povrchové vody :

Zájmové území stavby leží v blízkosti rozvodí Sázava – Jihlava, v povodí řeky Sázavy.Dešťové vody ze střech a nekontaminovaných zpevněných ploch budou svedeny dešťovou kanalizací do dešťové zdrže (požární nádrže) v areálu. Přepad z dešťové zdrže je veden dešťovou kanalizací do stávajícího zatrubněného potoka severně od areálu, který odvádí povrchové vody přes rybníky do zlatého potoka a dále do řeky Sázavy. volně do terénu. Kontaminované dešťové vody (parkoviště) jsou odvedeny kanalizací  do  ORL v areálu a z něho do dešťové kanalizace za dešťovou zdrží.

Splaškové vody vyčištěné v ČOV pro areál budou zaústěny do dešťové kanalizace před dešťovou zdrží. Alternativně budou akumulovány v jímce a vyváženy na ČOV.

Při dodržení provozní kázně nelze tedy očekávat negativní ovlivnění životního prostředí – podzemních a povrchových vod..

D.I.3.Vlivy na faunu a flóru:

Vlivy na flóru, faunu , ekosystémy , ÚSES. Pro obec Jihlava   je zpracován územní plán a tedy i ÚSES jako součást územního plánu. Záměr bude realizován v nově otevřené lokalitě v k.ú. Pávov , v území k tomu účelu určeném územním plánem. Toto území se nachází uvnitř nadregionálního biokoridoru kolem dálnice D1, která prochází jižně od zájmového území stavby. Plocha staveniště je dnes využívána jako pole pro zemědělskou prvovýrobu, kde nejsou žádné cenné prvky ve smyslu zákona o ochraně přírody a krajiny.  Z východní strany zájmové území navazuje na státní silnici kolem které je vzrostlé stromořadí- záměr jej akceptuje a neuvažuje s jeho kácením. Ze západní strany pak území staveniště zasahuje ke stávajícímu lesnímu porostu (do ochranného pásma lesa). Kromě již uvedený zde nejsou žádné významné prvky ochrany přírody. Ty jsou v až ve vzdálenějším území a nebudou záměrem dotčeny. V souvislosti se stavbou budou realizovány sadové úpravy v areálu a podél jeho oplocení.

D.I.4. Vlivy na půdu:

Realizace záměru výstavba logistického areálu zasáhne významně do zemědělské půdy a to pozemků dnes užívaných jako orná půda. Proto bude třeba v předstihu řešit souhlas k záboru zemědělské půdy a následně i vlastní zábor. Rozsah záboru a specifikace parcel je provedena v kapitole C.II.3. Půda.

Stavba nebude mít negativní vliv na půdu, pokud budou provedeny řádné  izolace objektů nebo nepropustné objekty ORL a ČOV, nepropustné komunikace, parkoviště a manipulační plochy.

Zemědělské půdy v hospodářském obvodu patří  převážně do BPEJ 75011 – III. třída ochrany, 76701 – V.třída ochrany.

Předpokládaný zábor zemědělské půdy cca 2,2 ha.

D.I.5.  Hluk a vibrace.

D.I.5.a. Při stavebních činnostech:

H l u k .

V průběhu stavby lze krátkodobě očekávat zvýšené zatížení území hlukem ze stavebních strojů, zvláště při provádění zemních prací – výkop stavební jámy pro jímky a nádrže, základů pro stavební objekty . Tyto činnosti  jsou prováděny téměř výhradně v denní době (od 06,00 hod do 22,00 hodin). Významnější zatížení území stavební činností, neovlivní téměř vůbec hlučnost v chráněných zónách obce, kromě dopravy stavebního materiálu vedoucí přes obec, která bude nevýznamná. Vzhledem k rozsahu stavby a ke krátkým termínům výstavby nebude tento zdroj hluku pro posuzované území významným negativním jevem.

Běžné hodnoty hlučnosti dopravních prostředků a stavebních strojů se  pohybují  kolem 80 dB(A).

Podle nařízení vlády číslo 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, příloha č. 2, část B činí nejvyšší přípustná hodnota hluku ze stavební činnost LAeq,s v chráněném venkovním prostoru staveb při 8 hodinovém hlučném intervalu  82,4 dB a je pravděpodobné, že tato hodnota bude dodržena.

V i b r a c e .

Stavební stroje a dopravní prostředky jsou velmi často zdrojem vibrací, kterým je vystavena především obsluha stroje a nejbližší okolí stroje, případně  okolí dopravních tras. Vibrace z těchto zdrojů jsou utlumeny v podloží do vzdálenosti nejvýše několika metrů od místa jejich působení. V žádném případě nemůže dojít k ohrožení nejbližšího okolí staveniště.

Rovněž některé ruční nářadí ve stavebnictví používané je zdrojem vibrací. Těmito vibracemi však nebude významněji ovlivněno širší okolí, natož chráněná zástavba.

D.I.5.b.  Při provozu  :

Stávající hlukové poměry v posuzovaném území nejsou známé - nebylo provedeno žádné měření. Z prohlídky území určeného pro stavbu je možné usoudit, že ovlivnění území hlukem bude především z provozu po blízké dálnici D 1, nebude však významné . Stávající zatížení území hlukem bude do 50 dB .

Podle NV č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací jsou nejvyšší přípustné hodnoty hluku v chráněném venkovním prostoru a v chráněném venkovním prostoru staveb  (tj. mimo logistický areál) stanoveny pro denní dobu hodnotou 50 dB pro noční dobu hodnotou 40 dB. Takové prostory se v zájmovém území ani jeho blízkém okolí nevyskytují.

Výrobní proces nebude významnějším zdrojem hluku ani vibrací. Zdrojem hluku bude především doprava a manipulace s materiálem v areálu (ve skladové hale a na rampě, na venkovní skladové ploše). Zdrojem hluku pro venkovní prostředí bývá i venkovní sloupová trafostanice.

Lze tedy říci, že hluk z provozu logistického areálu pouze nevýznamně přispěje ke stávající hlukové zátěži v území tvořené dopravním hlukem z dálnice D 1, ne však nad hodnoty,  které by se významně přiblížili k hygienickým limitům pro chráněné venkovní prostory.

S provozem logistického areálu nutně souvisí i doprava. Proto, že doprava je významným zdrojem hluku pro životní prostředí, je zatížení území dopravou popsáno podrobně v kapitole B.III.4.1.

Zatížení území dopravou se v  souvislosti se stavbou nového logistického areálu zvýší. Průměrné zatížení silniční dopravou silnice I/38 je dle údajů ze sčítání dopravy v roce 2000  uváděno 8 510 jednotkových vozidel za 24 hodin. Obslužná doprava pro logistický areál je 75 vozidel za 24 hodin což je 0,88% ze stávající dopravy po silnici I/38.

Toto navýšení  dopravy je nepříliš významné a z hlediska zatížení území hlukem nepřispěje k významnému zvýšení hlukové zátěže v území.

D.I.6.  Ostatní.

Provoz některých technologických zařízení může být zdrojem některých druhů záření. Kromě záření elektromagnetického, jehož zdrojem jsou veškerá elektrotechnická zařízení (elektromotory apod.) a které je ve vztahu k životnímu prostředí a obsluze  malé a nevýznamné, se v provozovnách mohou vyskytnou zdroje vysokofrekvenčního záření, ionizujícího nebo rentgenového záření. Předložený záměr z žádným z nich neuvažuje.

D.II. Rozsah vlivů stavby a činnosti vzhledem k zasaženému území a populaci.

Stavbou nového logistického areálu dojde k nevýznamnému zvýšení zatížení území obslužnou dopravou a s tím spojenou zátěží hlukem, prachem a emisemi výfukových plynů. Další nevýznamnou zátěží budou emise ze spalování zemního plynu v kotelně pro areál (klasifikované jako malý zdroj znečišťování ovzduší).

Z provedeného vyhodnocení je zřejmé, že toto zvýšení negativních vlivů se bude týkat především vlastního logistického areálu a jeho blízkého okolí, kde není žádná obytná zástavba a není zde tedy ani žádná populace, kterou by tyto vlivy mohly ovlivňovat.

Tyto vlivy pak je možné ještě snížit dodržováním technologických postupů, provozních řádů a technologické kázně vůbec.

D.III. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech

přesahujících státní  hranice.

Předkládaný záměr nebude zdrojem negativních vlivů přesahujících státní hranice.

D.IV. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě

kompenzaci nepříznivých vlivů .

Staveniště se nachází v území k tomu účelu určeném územním plánem (průmyslová – výrobní zóna). Záměr zasahuje do nezastavěného území obce, do zemědělské půdy. Za významné preventivní opatření považuji dobré stavební provedení všech objektů , kanálů , zpevněných  a manipulačních ploch .

Z hlediska ochrany ovzduší.

- V prostoru staveniště a následně při provozu nebude prováděna likvidace odpadů spalováním.

- Bude realizována výsadba izolační zeleně kolem hranic areálu a na vhodných plochách uvnitř areálu – toto bude řešeno projektem ozelenění  v projektu stavby.

- Bude dbáno na omezování prašnosti z komunikací jejich úklidem případně kropením v době sucha.

- Bude dodržována provozní kázeň a provozní řády.

Z hlediska ochrany podzemních a povrchových vod.

- Všechny plochy, kde je možný únik ropných látek z vozidel (parkoviště, manipulační plochy kolem nakládací rampy apod.) budou provedeny jako nepropustné.

- Navržená zařízení k ochraně vod – odlučovač ropných látek (ORL), dešťová zdrž, ČOV budou provozovány podle předem schválených provozních řádů.

- Na odtoku dešťových vod z areálu bude provedena kontrolní šachta a z ní v rozsahu a četnosti stanovené ve vodohospodářském rozhodnutí prováděny kontrolní rozbory.

Z hlediska ochrany půdy.

- Záměr se odehrává na zemědělské půdě. Proto bude zpracován návrh na vyčlenění plochy staveniště ze ZPF a tento předložen orgánu ochrany ZPF (v tomto případě MÚ, odbor ŽP) s žádostí o vyčlenění.

- Důsledně budou rekultivovány všechny plochy zasažené stavebními pracemi z důvodu prevence ruderalizace území a šíření plevelů.

- Odpady nebudou likvidovány zahrabáváním nebo ukládáním do půdy.

Z hlediska ochrany přírody.

V území se nevyskytují chráněné druhy živočichů a rostlin. Záměr se odehraje na ploše dnes intenzivně obhospodařované zemědělské půdy - pole.

- Bude pečováno o nově vysázenou zeleň v rámci ozelenění logistického areálu, vyhynulá zeleň bude průběžně doplňována.

Z hlediska likvidace odpadů.

- Odpady budou ukládány utříděně a nakládáno s nimi v souladu s platnou legislativou.

- Nebude prováděno nezákonné nakládání s odpady na místě spalováním nebo jejich ukládáním do země.

Z hlediska chemických látek.

- Budou používány výhradně chemické látky a chemické přípravky schválené pro použití v ČR nebo EU.

- Na chemické  látky (přípravky), které vykazují nebezpečné vlastnosti bude zajištěn postup stanovený platnou legislativou ( bezpečnostní listy, školení pracovníků , zpracována pravidla bezpečné práce apod.).

Z hlediska hluku a vibrací

- Bude dbáno na to, aby nebyly provozovány žádné významné zdroje hluku, které by zatěžovaly nadměrně okolí areálu a zástavbu obce. Nutno dbát na technický stav zařízení, která by mohla hlukovou pohodu negativně ovlivňovat. Stejné platí o dopravních prostředcích zajišťujících obsluhu areálu.

D.V. Charakteristika nedostatků ve znalostech a

neurčitostí, které se vyskytly při specifikaci vlivů.

Pro zpracování oznámení byl k dispozici projekt pro územní řízení „Logistický areál ACO Jihlava“ zpracovaný firmou Art PROJEKT Jihlava spol. s r.o., Minoritské náměstí 11, 586 01 Jihlava. Investor ve spolupráci s projektantem současně poskytl i další dostupné mapové podklady a záměr předem projednal s místně příslušným obecním úřadem a některými dotčenými orgány státní správy a správci sítí. Jejich vyjádření pak byla vzata v úvahu při zpracování oznámení.

Zpracovatel oznámení si sám nebo za pomoci investora a projektanta provedl potřebné průzkumy a rozbory, na místě stavby ověřil potřebné údaje. Na základě toho je možné konstatovat, že měl dostatečné podklady pro objektivní posouzení záměru.

Záměr byl předem konzultován s místně příslušným stavebním úřadem – Magistrát města Jihlavy,  který vydal stanovisko ve vazbě na územní plán.

Na základě těchto podkladů pak byl záměr investora korigován tak, aby byl přijatelný a tento korigovaný záměr je v oznámení posouzen.

E. Porovnání variant řešení záměru.

Řešena je stavba logistického areálu ACO Jihlava v k.ú. Pávov. Záměr bude realizován v území k tomu účelu určeném územním plánem, převážně na zemědělské půdě. Záměr je tedy zpracován a předložen k posouzení v jedné variantě.

Porovnání variant řešení:

| Kritéria dle zák. č. 100/2001 Sb. | Aktivní varianta | Nulová varianta |
| --- | --- | --- |
| Vlivy na ekosystémy |  |  |
| Vliv na půdu |  |  |
| Rozsah a zábor zemědělské půdy , způsob využití území | X | 0 |
| Znečištění půdy | 0 | 0 |
| Topografie, stabilita, eroze | 0 | 0 |
| Horninové prostředí a nerostné zdroje | 0 | 0 |
| Hydrologické charakteristiky | X | 0 |
| Chráněné části přírody | 0 | 0 |
| Ukládání odpadů | 0 | 0 |
| Vlivy na vodu |  |  |
| Jakost povrchových a podzemních vod | 0 | 0 |
| Charakter odvodnění oblasti | 0 | 0 |
| Změny v hydrologických charakteristikách | 0 | 0 |
| Vlivy na ovzduší |  |  |
| Množství a koncentrace emisí a jejich vliv na okolí | X | X |
| Jiné vlivy – pachy | 0 | 0 |
| Vlivy na flóru a faunu |  |  |
| Poškození a vyhubení druhů, biotopů | 0 | 0 |
| Vlivy na ekosystémy | 0 | 0 |
| Surovinové a energetické zdroje | X | 0 |
| Vlivy na antropogenní systémy |  |  |
| Budovy. architektonické a archeologické památky | 0 | 0 |
| Kulturní hodnoty | 0 | 0 |
| Geologické a paleontologické nálezy | 0 | 0 |
| Vlivy na strukturu a využití území |  |  |
| Doprava | X | X |
| Navazující stavby | 0 | 0 |
| Infrastruktura | 0 | 0 |
| Estetická kvalita území | X | X |
| Rekreační využití území | 0 | 0 |
| Ostatní vlivy |  |  |
| Biologické vlivy | X | X |
| Hluk a záření | 0 | 0 |
| Ostatní vlivy | 0 | 0 |
| Předpokládaný počet impaktů | 7 | 4 |
| X impakt předpokládán |  |  |
| 0 impakt nenalezen |  |  |

- Doplňující údaje.

F.1. Mapová a jiná dokumentace

Pro obsáhlost je uvedeno v samostatné příloze.

F.2. Další podstatné informace oznamovatele

Veškeré pro posouzení potřebné informace jsou uvedeny v textu oznámení a není třeba je ničím doplňovat. S ohledem na skutečnost , že je k dispozici pouze projekt pro územní řízení, nelze vyloučit, že ve stavebním projektu se budou některé údaje od posouzeného záměru nevýznamně lišit, což není na závadu a podklady, které měl posuzovatel k dispozici považuji za dostatečné pro objektivní posouzení záměru.

Při zpracování oznámení bylo použito těchto podkladů:

- Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č.163/2006 Sb.

- Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění zákona č. 92/2004 Sb.

- Zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon v aktuálním znění.

- Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v aktuálním znění

- Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění  zákona č. 188/2004 Sb.

- Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění z. č. 218/2004 Sb..

- Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích

- Zákon č.59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky.

- Zákon č. 50/1976 Sb. , stavební zákon, ve znění zák.č.. 83/1998 Sb., ve znění pozdější úpravy.

- Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů.

- Nařízení vlády č. 103/2003 Sb., o stanovení zranitelných oblastí…..

- Prováděcí předpisy a vyhlášky k citovaným zákonům.

- Atlas životního prostředí ČSFR.

- Projekty vztahující se k posuzovanému záměru

- Atlas podnebí ČSR, Praha 1958

- Atlas životního prostředí a zdraví ČSFR, FVŽP Praha 1992

- Statistická ročenka ŽP ČR, Praha 2002

- Stav ŽP v oblastech působnosti územních odborů MŽP

- Půdy ČR, Milan Tomášek , Praha 2000

- Mapa chráněných území přírody

- Chráněné krajinné oblasti  ČR, Správa CHKO ČR, 1997

- Geografie ČSSR, L.Mištera a kol, SPN

- Biogeografické členění ČR , Martin Culek a kol., 1995.

- Zeměpisný lexikon ČSR.Vodní toky a nádrže. ACADEMIA  Praha 1984.

- Zpravodaj MŽP ČR.

- ACTA HYGIENICA, EPIDEMIOLOGICA ET MICOBIOLOGICA 9/1999

- Mapové podklady

- Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru.

Obchodní firma - investor:

ACO, Stavební prvky, spol. s r.o.

Havlíčkova 260

582 22 Přibyslav

IČ :  259 80 009

Sídlo oznamovatele:

Havlíčkova 260

582 22 Přibyslav

Oprávněný zástupce - oznamovatel:

Ing. Jan Císek - jednatel společnosti

Tel: 569 491 234

Název záměru : Logistický areál ACO Jihlava

Kapacita (rozsah ) záměru:

Skladová hala – zastavěná plocha :		1 730 m2.

Administrativní budova zastavěná plocha:	   447 m2

Venkovní  skladová plocha:			8 125 m2.

Počet parkovacích míst :			36 OA, 4 NA

Provoz ve 2 směnách, 30 zaměstnanců v administrativě a 7 zaměstnanců ve skladu.

Umístění záměru :

Kraj:			Vysočina

Okres : 		Jihlava

Obec: 			Jihlava

Katastrální území :	Pávov

Charakter stavby:	novostavba

Odvětví:	průmysl

Předmětem posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění je výstavba logistického areálu ACO Jihlava . Záměr bude realizován v k.ú. Pávov v území k tomu účelu určeném územním plánem města, nas parcelách č. 4404/1 a 404/4 dle katastru nemovitostí. Předpokládaný zábor ZPF do 2,2 ha.

Záměr řeší výstavbu nové montované železobetonové skladovací haly půdorysných rozměrů 52,10 x 33,20 m, světlé výšky 10,35 m pro uskladnění výrobků z produkce firmy ACO (odvodňovací prvky staveb) k níž bude z východní strany provedena dvoupodlažní přístavba administrativní budovy půdorysných rozměrů 13,47 x 33,20 m. /roveň podlahy skladovací haly je pak v úrovni podlahy II. NP administrativní budovy a je s ní provozně propojena dveřmi. Jižně od objektu skladové haly bude vybudována venkovní skladovací plocha (8 125 m2). Ze severní strany je ke skladové hale vybudována nakládací rampa manipulační a parkovací plochy pro 4 kamiony. Vstup do administrativní budovy je v úrovni I. NP z komunikačních ploch před budovou na které navazují parkovací plochy pro osobní automobily (36 míst)

Dopravně je logistický areál přístupný po staré silnici I/38 v úseku Antonínův Důl – Pávov odbočením vlevo po nové přístupové komunikaci v areálu. Areál je po obvodu oplocen, přístup přes automatickou bránu.

Voda bude do areálu přivedena přípojkou z městského vodovodu.

Kolem areálu vede tlaková kanalizace na kterou není možné areál napojit. V areálu bude vybudována oddílná kanalizace – dešťová kanalizace odvádí nekontaminované dešťové vody ze střech a venkovní skladovací plochy  do nově navržené dešťové zdrže umístěné v prostoru mezi administrativní budovou a silnicí I/38. Kontaminované dešťové vody z plochy parkovišť a manipulačních ploch kolem rampy jsou do dešťové kanalizace za dešťovou zdrží vedeny přes odlučovač ropných látek (ORL). Splaškové vody jsou splaškovou kanalizací přivedeny na areálovou ČOV a vyčištěné vody jsou zaústěny do dešťové kanalizace před dešťovou zdrží (alternativně nebude ČOV budována bude vybudována jímka na vyvážení a splaškové vody vyváženy na ČOV Jihlava). Dešťová kanalizace z areálu je pak vedena potrubím severním směrem do zatrubněného potoka a jím do Zlatého potoka (povodí Sázava).

Vytápění objektů je řešeno plynovou kotelnou na zemní plyn instalovaného výkonu 80 kW. Zemní plyn bude do areálu přiveden středotlakým plynovodem ze středotlakého plynovodu pro obec Antonínův Důl.

Elektrická energie bude do areálu přivedena z nové stožárové trafostanice vybudované severně od areálu. Trafostanice bude napojena na přeložené vzdušné vedení VN (dnes vedení VN kříží plochu staveniště a bude přeloženo ).

Realizací popsaného záměru  dochází k záboru zemědělské půdy – dnes orná půda. Záměrem nebude narušen významně krajinný ráz, dotčena fauna ani flóra. Stavba si nevyžádá kácení vzrostlé zeleně.

Záměrem nebudou dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa, stavební parcela ale zasahuje do ochranného pásma lesa. Nedojde k negativnímu vlivu na podzemní a povrchové vody. Nebudou dotčeny chráněné druhy rostlin ani živočichů, prvky územního systému ekologické stability (i když plocha staveniště leží uvnitř nadregionálního biokoridoru), významné krajinné prvky, nedojde k významnému narušení krajinného rázu.

Vzhledem k charakteru záměru a lokalizaci stavby nebyly shledány závažné vlivy na životní prostředí a obyvatele, které by vznikly v důsledku výstavby a následného provozu záměru.

.

Stavbu v posouzeném rozsahu je možno doporučit k realizaci bez významnějších rizik pro životní prostředí.

- Přílohy :

STANOVISKO STAVEBNÍHO ÚŘADU  Magistrátu města Jihlavy

STANOVISKO ORGÁNU OCHRANY PŘÍRODY

Záměr se nedotýká žádné lokality NATURA  2000 a proto není doloženo stanovisko orgánu ochrany přírody.

I. Údaje o zpracovateli :

Oznámení zpracoval:

Ing. Josef Charouzek

Menhartova 1559

393 01 PELHŘIMOV

IČO 183 12 594

Tel. 565 323 942,602 476567

Osvědčení podle zák. č. 244/1992 Sb.  čj.: 1323/218/OPVŽP/99 ze dne 24.3.1999.

Prodloužení autorizace č.j. 49310/ENV/05 ze dne 11.1.2006.

V Pelhřimově dne  20.listopadu 2006.

PŘÍLOHOVÁ ČÁST OZNÁMENÍ.

Seznam příloh:

  - Mapa širších vztahů 1: 50 000

  - Situace z vrstevnicové mapy, letecký snímek

  - Situace z katastrální mapy 1 : 2000

  - Zastavovací situace

  - Informace o parcelách

Příloha č. 1

MAPA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 1:50 000

Příloha č. 2

Situace z vrstevnicové mapy

Letecký snímek území

Příloha č. 3

SITUACE Z KATASTRÁLNÍ MAPY 1:2000

Příloha č. 4

ZASTAVOVACÍ SITUACE 1:500

Příloha č. 5

# Text boxes

Areál ACO

Parkoviště OA

Venkovní skladovací plocha

ACO

Skladová hala

Admin.budova

Parkoviště NA

Parkoviště OA