Ing. Josef Charouzek

posuzování vlivů na životní prostředí, stavební akustika, chemické látky,

odborné posudky ovzduší, poradenství

393 01 PELHŘIMOV, Menhartova 1559

Telefon,fax: 565323942        Mobil: +420602476567        E-mail: jcharouzek@email.cz

# D O K U M E N T A C E

podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 216/2007 Sb.,

v rozsahu dle přílohy č. 4.

Název: 	Dostavba farmy dojnic Zašovice

Investor: 	Zemědělské družstvo Okříšky, družstvo

Jihlavská 539

675 21 OKŘÍŠKY

V Pelhřimově březen 2008

## DOSTAVBA FARMY DOJNIC ZAŠOVICE

# D o k u m e n t a c e

# podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 216/2007 Sb.,v rozsahu dle přílohy č. 4.

Vypracoval:			Ing. Josef Charouzek

#### Oprávněná osoba: 		Ing. Josef Charouzek

Osvědčení č.j.: 1323/ 218/ OPVŽP / 99 ze dne  24.3.1999.

Prodloužení autorizace č.j. 49310/ENV/05 ze dne 11.1.2006.

OBSAH :

###### Část A.  Údaje o oznamovateli								6

Část B.     Údaje o záměru									7

B.I. Základní údaje   										7

- Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č.1					7

- Kapacita (rozsah) záměru								7

- Umístění záměru									7

- Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry			7

- Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných

variant a hlavních důvodů pro jejich výběr resp. odmítnutí			8

- Popis technického a technologického řešení záměru				9

- Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení		11

- Výčet dotčených územně samosprávných celků					11

- Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst.4 a správních úřadů,

které budou tato rozhodnutí vydávat 						11

B.II. Údaje o vstupech  									12

Půda											12

Voda											12

Ostatní surovinové a energetické zdroje						14

Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu						15

B.III.Údaje o výstupech									17

- Ovzduší										17

- Odpadní vody									22

- Odpady										23

- Ostatní										26

- Doplňující údaje									30

Část C. Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území				32

C.I. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území		32

C.II.Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území		33

1.      Ovzduší										33

2.      Vody										34

3.      Půda										36

4.      Geomorfologie a geologie					                       37

5.      Horninové prostředí a přírodní zdroje						39

6.      Fauna a flóra									39

7.      Ekosystémy								            41

8.      Krajina									            43

9.      Obyvatelstvo                                                                                                    43

10.    Hmotný majetek,kulturní památky						43

C.III.Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z

hlediska jeho únosného zatížení							44

Část D. Komplexní charakteristika  a hodnocení vlivů záměru na veřejné zdraví

a  životní   prostředí									45

D.I.Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a

životní prostředí  a hodnocení jejich velikosti a významnosti				45

Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů.			45

Vlivy na ovzduší a klima								53

Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické

charakteristiky									53

Vlivy na povrchové a podzemní vody						54

Vlivy na půdu									55

Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje					56

Vlivy na faunu , flóru a ekosystémy						56

Vlivy na krajinu									56

Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky					57

D.II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich 	57

velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních vlivů

D.III. Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních

stavech											57

D.IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení,snížení, popřípadě kompenzaci

nepříznivých vlivů na životní prostředí						58

D.V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů při

hodnocení vlivů									            59

D.VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při

zpracování dokumentace								60

Část E. Porovnání variant řešení  záměru	 (pokud byly předloženy)			62

Část F.  Závěr										63

Část G. Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru			64

Část H.  Přílohy										67

Vyjádření příslušného stavebního úřadu						67

Stanovisko orgánu ochrany přírody							68

Část I.   Údaje o zpracovateli oznámení (dokumentace)					70

Ú V O D

Zemědělské družstvo Okříšky, družstvo potřebuje řešit ustájení produkčních krav v návaznosti na stávající již vybudované stáje v areálu Zašovice. Na místě stávající nevyhovující stáje OMD bude vybudována produkční stáj, stávající stáj kravína bude upravena na dojírnu s mléčnicí,stáje výkrmu prasat budou upraveny pro ustájení telat v mléčné výživě a krávy na sucho a v porodně. Nově bude postaven silážní žlab a skladovací jímka na kejdu skotu.

Na tento záměr má investor zpracován investiční záměr. V souvislosti s tím se změní i struktura využití stávajících stájí v areálu. Tato varianta vyžaduje přepracování ochranného pásma.

Navrhovaná varianta dostavby je pak předkládaná k posouzení jako jediná.

Seznam použitých zkratek

ČHMÚ	Český hydrometeorologický ústav

E.I.A		Environmental Impact Assesment - posuzování vlivů na životní prostředí

MZe ČR	ministerstvo zemědělství České republiky

MŽP ČR	ministerstvo životního prostředí České republiky

OHO		objekt hygienické ochrany

OHS		okresní hygienická stanice

OP		ochranné pásmo (bez specifikace)

OkÚ		okresní úřad

KÚ		krajský úřad

OÚ		obecní úřad

PHO		pásmo hygienické ochrany

RŽP		referát životního prostředí

US  		urbanistická studie

ÚPD		územně plánovací dokumentace

ÚPNSÚ	územní plán sídelního útvaru

ÚSES		územní systém ekologické stability

ZPF		zemědělský půdní fond

ŽV		živočišná výroba

D 		dojnice

Tm		telata - mléčná výživa

DJ		dobytčí jednotka (500 kg živé hmotnosti)

OUER		evropská pachová jednotka

VKP               významné krajinné prvky

BK		biokoridory

BC		biocentra

DOSS		dotčené orgány státní správy

EVL		evropsky významné lokality (NATURA 2000)

PO		ptačí oblasti (NATURA 2000)

WHO		Světová zdravotnická organizace

ČÁST  A

##### A.  ÚDAJE O OZNAMOVATELI.

A.1. Obchodní firma :

Zemědělské družstvo Okříšky, družstvo

Jihlavská 539

675 21 OKŘÍŠKY

A.2.  IČ :  001 40 015	DIČ : CZ 00140015

A.3. Sídlo oznamovatele:

Jihlavská 539

675 21 OKŘÍŠKY

A.4. Oprávněný zástupce - oznamovatel:

Ing. František Halásek - předseda

tel./fax  568 870 172, 568 870 340

E- mail: zd-okrisky@volny.cz

Zpracovatel oznámení:

Ing. Josef Charouzek

Menhartova 1559

393 01 Pelhřimov

IČ  18312 594         DIČ  CZ 461006129

Tel/ fax: 565 323 942, mobil 602 476 567

E-mail: jcharouzek@email.cz

ČÁST  B

B.  ÚDAJE  O ZÁMĚRU

B.I. Základní údaje

1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č.1:

Dostavba zemědělského areálu Zašovice o stáj pro dojnice

Ve smyslu zákona č. 100/ 2001 Sb., ve znění zákona č. 216/2007 Sb., se jedná o změnu záměru z kategorie I, položka 1.7. chov hospodářských zvířat s kapacitou od 180 DJ, sloupec B - podléhající působnosti krajského úřadu – v tomto případě KÚ  kraje Vysočina.

2. Kapacita (rozsah ) záměru:

Ve stávajícím zemědělském areálu v Zašovicích  provozuje ZD Okříšky, družstvo objekty chovu skotu – kravín , OMD a stáje výkrmu prasat. V současné době je zde chován pouze mladý skot ve stáji OMD a stáji kravína (320 jalovic a 60 telat v RV), je prováděn výkrm prasat 400 kusů. Celkové zatížení území chovem hospodářských zvířat je dnes 267,6 DJ. Pro komplexní vyřešení chovu skotu chybí stáj pro dojnice. Investor proto rozhodl, že vybuduje novu stáj pro cca 480 dojnic v místě stávající stáje OMD, kterou zdemoluje.

Výstavbou nové stáje K 480 pro 480 dojnic tj. 528 DJ  a změnou v chovu v ostatních stájích se zvýší počet velkých dobytčích na 669,0 DJ, tedy o 401,4 DJ. Podrobné vyhodnocení je provedeno v kapitole B.III. Přepočet na DJ je proveden podle  váhových kategorií uvedených v příloze č. 6 k vyhlášce Ministerstva zemědělství č. 191/2002 Sb.

Nová stáj bude řešena jako volná  bezstelivová – na roštech, s odstraňováním kejdy odtokem do nové čerpací jímky a z ní čerpáním do nové skladovací železobetonové jímky s dobou skladování cca 6 měsíců. Stáj bude řešena podélně průjezdná s přirozeným větráním.

Stáj bude řešena převážně na nezemědělské půdě , parcela č. 104/2, z části na zemědělské půdě parcela č. 104/1 vše v k.ú. Zašovice.

3. Umístění záměru :

Kraj:			Vysočina

Obec: 			Zašovice

Katastrální území :	Zašovice

4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry.

Charakterem se jedná o výstavbu nové stáje pro dojnice, výstavbu dojírny s mléčnicí , výstavbu nové skladovací jímky na kejdu skotu  s předsazenou čerpací jímkou a stavbu silážního žlabu . ).

Záměrem je vybudování novou stáj pro produkční krávy , která by splňovala současné veterinární a hygienické požadavky, včetně objektů nutných pro provoz stáje jako je dojírna s mléčnicí, jímka na kejdu a silážní žlaby. Tím se zvýší komfort ustájení, sníží se pracnost pro obsluhu a zvýší se produktivita práce. Současně nová stáj zajistí lepší ekologickou bezpečnost stáje – provedení podlah stáje s hydroizolací, zlepšení zoohygienických podmínek, zlepšení hygienických podmínek pro obsluhu.

Možnost kumulace s jinými záměry - kapacita území pro objekty živočišné výroby je limitována blízkostí zástavby obce. Investor nemá v úmyslu v této lokalitě budovat jiné objekty, kromě případného doplnění skladovacích kapacit na objemná krmiva. Pro zajištění provozu stáje nejsou další objekty potřebné.  Předkládaný záměr nelze a není potřeba kumulovat s jinými záměry.

5.  Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu  zvažovaných variant a hlavních důvodů pro jejich výběr resp. odmítnutí:

Záměr řeší zásadní potřebu komfortního ustájení produkčních dojnic a kvalitní ošetření nadojeného mléka, v souladu se všemi platnými předpisy zohledňujícími vliv na životní prostředí. Dojnice budou ustájeny ve volné, bezstelivové stáji na roštech s intenzivním přirozeným větráním. Kejda skotu a kontaminované vody z dojírny a mléčnice budou skladovány v nově řešené jímce užitného objemu 5 000 m3 s přečerpávací jímkou objemu cca 50 m3 a stávající jímce 500 m3.  U jímek (čerpací a skladovací) bude vybudována stavebně zabezpečená výdejní plocha. Tím budou zajištěny skladovací kapacity tak, aby termíny aplikace kejdy byly v souladu s  plánem organického hnojení oznamovatele.

Jedná se o stavbu ve smyslu stavebního zákona, na níž je potřebné stavební povolení. Pro vydání stavebního povolení  ve smyslu zákona č.183/2006 Sb., stavebního zákona  je potřebný projekt stavby.  Pro vydání stavebního povolení je třeba pořídit vyjádření dotčených orgánů státní správy. Projekt pro stavební povolení na posuzovaný záměr  není dosud zpracován.

Charakterem se jedná o stavbu klasických objektů živočišné výroby jako nové stáje pro chov  skotu, realizované formou novostavby na pozemcích navazujících na stávající stáje v areálu, ve vazbě na stávající zemědělský areál z části i na zemědělské půdě – vyčlenění ze ZPF bude nutno řešit v rámci projednávání stavby.

Zvažované varianty:

Umístění nové stáje je dáno již provozovaným zemědělským areálem Zašovice, kde jsou vhodné stájové kapacity, které nová stavba doplní o další stájové kapacity a potřebnou dojírnu s mléčnicí a skladovací jímku na kejdu skotu. Proto je umístění jednoznačně dané a nejsou zvažovány žádné varianty.

Nulová varianta:

Při zachování stávajícího stavu budou i nadále využívány stávající stavebně zchátralé objekty, bez možnosti zavedení nových moderních způsobů ustájení v nich. Koncentrace zvířat v těchto stájích pak neumožňuje zavedení opatření snižujících vlivy staveb na jejich okolí, na což doplácí zejména sousední obytná zástavba v obci. Zachování stávajících stájí ve stávajícím rozsahu pak má za následek malou produktivitou práce, malou ekologickou bezpečností s velkou náročností na údržbu již dožívajících objektů. Při zachování stávajícího stavu nebude mít zemědělský podnik naplněnu potřebnou stájovou kapacitu, respektive bude nucen provozovat chov skotu i nadále v některých nevyhovujících stájích. Zemědělský podnik pak bude i nadále nucen nahrazovat  nedostatek statkových hnojiv používáním hnojiv průmyslových, což je pro životní prostředí méně příznivé a více to ovlivní podzemní  a povrchové vody vyplavovanými živinami, které nejsou dostatečně navázány na organickou hmotu, která v půdě chybí .

Varianty rekonstrukce stávajících objektů živočišné výroby v obcích, kde jsou stávající stáje  byly vyloučeny s ohledem na umístění stájí v přímé vazbě na obytnou zástavbu obce a tedy nedodržení ochranného pásma ve vztahu k chráněné zástavbě obcí.

Dále bylo zvažováno, zda řešit stelivové nebo bezstelivové ustájení. Bylo rozhodnuto projekčně řešit novou stáj pro produkční dojnice jako volnou, boxovou, bezstelivovou na roštech, s vyklízením kejdy skotu gravitačním odtokem do čerpací jímky a přečerpáváním do nové skladovací jímky.

S tímto způsobem ustájení má investor dobré zkušenosti .

Po zvážení popsaných variant se  zemědělský podnik  rozhodl pro popsanou variantu jako jedinou, která svým odstupem od zástavby obce zaručuje možnost zřízení ochranného pásma a tím i dostatečnou ochranu obce před působením emisí amoniaku a pachových látek.

Tato varianta je pak zpracována v dokumentaci záměru a předkládána k posouzení jako jediná. Pro tuto  variantu hovoří mimo jiné tyto argumenty:

- vznikne nová moderní stáj chovu skotu, což umožní lépe využívat výměru zemědělské půdy na které zemědělský podnik hospodaří;

- doprava související s provozem stájí proběhne převážně mimo chráněnou zástavbu obce, při vyvážení hnoje, kejdy a hnojůvky  se značně sníží možnost znečištění komunikací v obci;

- stavbou nových  stájí  se výrazně zvýší produktivita práce a zlepší komfort ustájení; současně budou vytvořeny podmínky pro nové lepší využití stávajících stájí v areálu případně pro zrušení nevyhovujících stájí;

- v obci, kde je značná část obyvatel zaměstnána v zemědělství nevzniknou sice nové pracovní příležitosti, ale stávající zůstanou zachovány.

- zcela odpadá transport a manipulace se stelivovou slámou (odpadne cca 10 pracovních operací) a výrazně se sníží nároky na dopravu (malá objemová hmotnost slámy vyžaduje více jízd);

- významně se eliminují ztráty uhlíku jako humusotvorného zdroje;

- zvyšuje se kvalita stájového vzduchu - výrazné snížení prašnosti;

- snižuje se výskyt onemocnění paznehtů;

- dostavbou stávajícího areálu, jeho rozšířením do území odlehlého od obce se oddálí emisní střed od zástavby obce a tím posunou i negativní vlivy z chovu dále od zástavby obce;

Uvedená varianta má i svá negativa, jsou to:

- zvýšené zatížení životního prostředí amoniakem a páchnoucími látkami v důsledku navýšení počtu chovaných zvířat, které vyvolá změnu ochranného pásma respektive vyhlášení nového ochranného pásma;

- zvýšené požadavky na dopravu (důsledek vyšší produkce organických hnojiv), energie, vodu apod.

- nutnost řešit novou jímku na skladování kejdy, skladovací kapacity na objemná krmiva;

- vyšší investiční náklady  - roštová podlaha, systém odklizu kejdy a její skladování

6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru:

Na stavební záměr není zpracována žádná dokumentace pouze investiční záměr. Je znám pouze záměr investora i s ostatními objekty v areálu a  přibližné osazení stáje, dojírny a jímky do terénu. Proto následující technický popis vychází především z představ investora a stavebně technického řešení obdobných staveb. Stavba bude rozdělena do čtyřech  stavebních objektů.

SO.01. Nová stáj pro 480 produkčních krav:

Nová stáj pro dojnice bude realizována na volné ploše vzniklé demolicí stáje OMD převážně v ploše stávajícího areálu a severozápadním směrem zasáhne i do zemědělské půdy mimo areál - dnes orná půda. Podélnou osou bude orientována SZ – JV. Navržena je stáj půdorysných rozměrů 35,6 x 125,9 m se sedlovou střechou krytou vlnitou krytinou s prosvětlovacími pásy z laminátové vlnovky orientovanými kolmo na hřeben stáje. V hřebeni střechy je umístěna v celé délce větrací štěrbina. Obě podélné stěny stáje jsou vyzděny na výšku cca 145 cm z betonových tvárnic, zbývající část stěny je opatřena protiprůvanovou sítí a svinovací plachtou. Štítové stěny jsou vyzděny do výšky 300 cm , zbytek bude opláštěn z dřevěných palubek a jsou v nich osazena vrata pro přístup do krmiště a hnojných chodeb. Podlaha stáje je navržena betonová s izolací, v části hnojné chodby zaroštovaná s podroštovými kanály opatřenými izolací. Stáj bude rozdělena hrazením na jednotlivé boxy – 6ti řadá stáj podélně průjezdná. Pro konstrukci stáje bude využito ocelové nebo železobetonové montované konstrukce.

Ve stáji bude proveden rozvod vody k napáječkám, rozvod elektrické energie pro osvětlení stáje a vyhřívání napáječek. Ve stáji není žádná technologie připojená na elektrickou energii.

Proti oběma štítům stáje bude vybudována manipulační plocha .

SO.02. Dojírna s mléčnicí

Dojení ustájených dojnic bude prováděno v nové rybinové dojírně 2 x 16 míst, umístěné formou vestavby do stávajícího objektu stáje na stavební parcele č. 52 s nimiž bude nová stáj propojena krytou přeháněcí chodbou. Na dojírnu navazuje čekárna a potřebné zázemí – mléčnice a hygienické zázemí pro personál.

Stavební konstrukce objektu se nemění. Do větracích komínů budou osazeny odsávací ventilátory, nasávání vzduchu prostřednictvím oken. V obslužné jámě dojiče bude elektrické vytápění do podlahy. Pro splaškové vody z hygienických zařízení bude vybudována nová jímka  z níž budou splašky vyváženy na ČOV Okříšky.

SO 03. Nová jímka na kejdu

Bude vybudována na volné ploše v areálu. Nová skladovací jímka užitného objemu 5 000 m3  bude  potrubím propojena s čerpací jímkou a výdejní plochou. Kejda z nové stáje bude gravitačně natékat do čerpací jímky a z ní bude přečerpávána  k separaci. Odseparovaná kejda (fugát) bude skladována v nové jímce společně s odpadními vodami z dojírny s mléčnicí.

Nová jímka je navržena železobetonová kruhová 32 m, systému WOLF. Bude částečně zapuštěna v zemi (podle hladiny spodní vody). Pro výdej kejdy (nugátu) do přepravních prostředků bude využita stavebně zabezpečená výdejní plocha odvodněná do čerpací jímky. Jímka bude řešena nezakrytá.

Skladovací jímka bude kapacitně navržena tak, aby vyhovovala pro skladování kejdy po dobu cca 6ti měsíců (požadavek Vyhl. MZem č.274/1998 Sb., ve znění pozdějších úprav - vyhl č. 473/2002 Sb. je min.4 měsíce). Výpočty velikosti  jímky jsou doloženy v kapitole B.III.2.

SO 04  Silážní žlab

Silážní žlab je řešen jako novostavba na volné ploše ve stávajícím areálu. Je řešen jako prefabrikovaný ze stěnových prefabrikátů tvaru T. Dvoukomorový silážní žlab má půdorysné rozměry 24,0 x 49,95 m a skladovací kapacitu 4 000 m3. silážní šťávy ze žlabu budou svedeny novou kanalizací do nové skladovací jímky na kejdu.

Pro přístup k nové stáji a k nové dojírně s mléčnicí budou vybudovány nové živičné komunikace napojené na stávající komunikace v areálu. Odvodnění těchto komunikací bude do terénu .

Po dokončení stavebních prací budou v celé stavbou dotčené části zemědělského areálu provedeny terénní úpravy s následným osetím travou a výsadbou nízké a střední zeleně kolem hranice areálu. Zemědělský areál bude po obvodu oplocen (doplněno stávající oplocení).

SO 05 Úprava stávající stáje pro ustájení krav na sucho a v porodně a telat v mléčné výživě.

V rámci tohoto záměru budou původní stáje (5,6 a 7) stavebně upraveny pro stelivové ustájení krav na sucho a v porodně (120 kusů krav na hluboké podestýlce) a 60 telat v mléčné výživě stelivově v individuálních kotcích. Ke stáji bude přistavěno zastřešené krmiště. Bude vybudován nový profil podlahy stáje, stěna sousedící s novým krmištěm bude vybourána a opatřena protiprůvanovou sítí.

Údaje o technologii:

Ustájení : Volné bezstelivové s lehacími boxy navazujícími na zaroštovanou hnojnou chodbu. Jednotlivé boxy budou vymezeny boxovými zábranami.

Krmení a napájení: Směsná krmná dávka bude zakládána krmným vozem do žlabových prostorů krmného stolu.

Napájení:  Velkoobjemové vyhřívané napájecí žlaby jsou situovány v průchodech do krmiště.

Odkliz kejdy: Gravitačním odtokem kejdovou kanalizací do čerpací jímky a skladovacích jímek. Část kejdy bude separována.

Dojení: V nové rybinové dojírně s 2 x 16 dojícími stáními. Mléko bude čerpáno do venkovního  chladícího tanku .

7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení

Zahájení stavby:		05.09

Dokončení stavby:	12.09

8. Výčet dotčených územně samosprávných celků:

Stavbou bude dotčena obec Zašovice (katastr Zašovice), kde bude stavba realizována a kde bude aplikována převážná část vyprodukované kejdy skotu a odpadních vod. Ochranným pásmem pak bude dotčen pouze katastr obce Zašovice.

9.  Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst.4 a správních úřadů, které budou tato rozhodnutí vydávat.

Záměr bude reralizován na nezemědělské i zemědělské půdě navazující na stávající areál. K územnímu řízení bude tedy nutné doložit doklad o vyčlenění pozemku ze zemědělského půdního fondu.

Územní rozhodnutí  bude vydávat OÚ v Okříškách, stavební úřad.

Vzhledem k tomu, že zemědělský areál produkcí emisí amoniaku bude patřit mezi velké zdroje znečišťování ovzduší, bude nutný souhlas orgánu ochrany ovzduší se změnou zdroje znečišťování ovzduší. Tento souhlas vyžaduje vypracování odborného posudku a rozptylové studie. Souhlas bude vydávat Krajský úřad  kraje Vysočina , odbor životního prostředí.

Následovat bude stavební povolení, které bude vydávat Obecní úřad v Okříškách, stavební úřad. Pro stavbu jímky na kejdu bude nutný vodohospodářský souhlas  - vydává MÚ v Třebíči, odbor ŽP.

Po dokončení stavby následuje kolaudace – kolaudační rozhodnutí vydává příslušný stavební úřad tj. Obecní úřad v Okříškách, stavební úřad. Vodohospodářské stavby pak bude kolaudovat příslušný vodohospodářský úřad tj. MÚ v Třebíči , odbor ŽP.

B. II. Údaje o vstupech

Stavba bude realizována převážně na nezemědělské  půdě – část parcely č. 104/2 , z části zasáhne do zemědělské půdy – parcela č. 104/1  v k. ú. Zašovice. Plocha vybraného staveniště navazuje na severozápadní okraj stávajícího zemědělského areálu. Staveniště je mírně svažité se spádem k jihu až jihozápadu. Obec Zašovice nemá dosud schválen územní plán, stávající zemědělský areál je ve vztahu k zástavbě obce vhodně umístěn a s jeho existencí se uvažuje i do budoucna.

Vstupy je možno rozdělit do dvou etap:

Vstupy ze stavební činnosti – dovoz stavebních konstrukcí, betonu a zdících a izolačních materiálů a jejich zabudování do stavby. Dovoz a zabudování nové technologie.

Vstupy při provozu stáje -  pro provoz stáje bude potřebná elektrická energie  pro  osvětlení, vytápění, ohřev vody . V areálu je  trafostanice ve vlastnictví energetických závodů – na ni je možné se napojit zemním kabelem nebo využít některého jiného místa v areálu, kde je přiveden dostatečný příkon.

Pro provoz stáje bude potřebná voda ( napájecí voda a voda pro hygienická zařízení ) v rozsahu, který se bude lišit od dnešní potřeby - zvýšení potřeby, které je stávající vodovod schopen zajistit. Ta bude i nadále dodávána z vodovodu pro tento areál provozovaného ZD Okříšky, družstvo.

B.II.1. Půda.

Stavba stáje si vyžádá zábor zemědělské půdy – parcela č. 104/1. Protože není k dispozici projekt stavby lze tento zábor pouze odhadnou – do 0,5 ha. Jedná se tedy o malý zábor ZPF v rozsahu nezbytném pro rozšíření zemědělského areálu na severozápadní straně areálu. Zábor části parcely 104/1 orná půda označená jako BPEJ 8 37 15  - V. třída ochrany a 8 34 54 – V. třída ochrany.

Plochy určené pro novou zástavbu nebyly meliorovány ani do nich nebyly vneseny žádné jiné investice.

V ploše předpokládaného staveniště nejsou žádná podzemní vedení.

Stavební pozemek není limitován žádnými ochrannými pásmy.

Nejedná se o území poddolované nebo zatápěné.

Nejedná se o území s evidovanými pramenními vývěry.

B.II.2. Voda

Bilance potřeby vody:

B.II.2.1. Voda pro napájení:

Pro napájení krav v produkční stáji je třeba do stáje přivést vodu v kvalitě pitné vody. Kvalita vody ve vodovodu investora je sledována prováděním rozborů (zajišťuje provozovatel). Nahlédnutím do protokolů o rozborech vody je možno konstatovat, že voda vyhovuje požadavkům na vodu pitnou až na výjimky.

Podle „Technického doporučení Ministerstva zemědělství ČR“ 11/1992 je potřeba napájecí vody na 1 kus. den–1 – průměrně 60 l, maximálně 75 l.

Podle vyhl. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu příloha č. 12 v části VII. Hospodářská zvířata a drůbež je potřeba vody na jedno prase 4 m3/rok , tele 4 m3/rok, kráva 22 m3/rok a býk 18 m3/rok  .

V nové  stáji bude celkem 480 dojnic.

- krávy    480 ks x 22 m3/rok …..…………………………..  10 560 m3/rok

Ve stávajících stájích bude:

- 120 krav na sucho a v porodně- 120x22 …………………..2 640 m3/rok

- 60 telat v mléčné výživě – 60 x 4 …………………………    240 m3/rok

Celková potřeba napájecí vody pro novou stáj a stávající stáje………13 440 m3/rok

B.II.2.2. Voda pro hygienická zařízení:

Provoz všech stájí zajistí 3 pracovníci na směnu, provoz ve dvou směnách. Při průměrné spotřebě vody 20 m3/rok (podle vyhl. 428/2001 Sb.) . Z toho roční potřeba vody :

6  x  20 m3/rok   = 		             120  m3/rok

B.II.2.3. Voda na úklid stáje:

Úklid a dezinfekce stájí bude prováděna 2 x ročně při spotřebě cca 1 m3 na úklid . Pro úklid bude použito vyvíječe teplé vody WAF . Předpokládaná roční potřeba  2 m3 na stáj. V provozu budou 2 stáje.

Vztáhneme-li tento údaj na uvažované stáje- celkem 2 stáje - bude roční  potřeba

2 x 2 = 		               4 m3/rok

B.II.2.4. Voda pro provoz dojírny s mléčnicí:

Podle technických doporučení MZem činí potřeba vody průměrně 40 l/ks.den, maximálně 65 l/ks.den. Dojeno bude cca 480 krav

Průměrná potřeba pro dojírnu s mléčnicí

480 x 40 x 365 = 7 008 000 l.rok-1; 7 008,0 m3.rok-1

Skutečná potřeba bude podle zkušeností z jiných provozů výrazně nižší a bude spíše odpovídat těmto hodnotám:   (použité údaje odpovídají skutečné spotřebě v obdobných stájích)

proplachy a dezinfekce tanků na mléko a dojení…………3300 l.den-1; 1 204,5 m3.rok-1

ostřik a oplach mléčnice – 0,5 l/m2………………..……..50-80 l.den-1;     29,2  m3.rok-1

ostřik a oplach dojírny – 1l/m2…………………………… .730 l.den-1;    266,4 m3.rok-1

ostřik vemene – 0,15 l/ks.dojení…………………………...144 l.den-1;       52,6 m3.rok-1

c e l k e m ………………………………………..4 254 l.den-1;1 552,7 m3.rok-1

Ve výpočtu budeme uvažovat s potřebou cca………………………… 2 000 m3.rok-1

Celková potřeba vody pro provoz nové stáje a dojírny s mléčnicí:

10 560 + 120 + 4  + 2 000 = 12 684 m3. rok-1

V přepočtu na vydatnost zdroje:  34,75 m3.d-1;        0,40 l.sec-1

Potřeba vody pro původní stav:

Napájecí voda:  320 jalovic x 22=7 040 m3.rok-1

60 telat x 4 = 240 m3.rok-1

Voda pro obsluhu stájí: 4 pracovníci x 20 = 80 m3.rok-1

Voda pro úklid stájí: 4 	m3.rok-1

Celková potřeba vody pro původní stav:	7 040+ 240+ 80+4 = 7 364 m3.rok-1

Po  uvedení  nové stáje K 480 a dojírny s mléčnicí do provozu na plný stav dojde teoreticky ke zvýšení spotřeby vody o cca 12 604 – 7 364 = 5 240 m3.rok-1. Vodovod ZD Okříšky je schopen tuto potřebu vody pokrýt. Souhlas se zvýšeným  odběrem vody je třeba projednat s příslušným vodohospodářským orgánem.

B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje

(pro novou stáj dojnic )

a. Potřeba krmiv:

Dojnice – 480 ks v nové stáji:

Senáž	-		18 kg/ks.den		6,57 t/ks.rok		tj.  3 154 t/rok

Siláž 	-	            17 kg/ks.den		6,2 t/ks.rok		tj.  2 976 t/rok

Seno	-           	5 kg/ks.den		1,8 t/ks.rok		tj.     864 t/rok

Jadrná krmiva – šroty 	3- 6  kg/ks.den;	1,1-2,2 t/ks.rok	tj. 528–1056 t/rok

Krmná dávka je v současné době sestavována na bázi konzervovaných krmiv, tedy bílkovinných jetelotravních senáží a glycidových kukuřičných siláží s určitou dávkou sena nebo krmné slámy.

Sušina siláží a senáží je pohybuje okolo 35 %.

    - Potřeba steliva:

Nová stáj dojnic bude provozovány jako bezstelivová.

c.  Elektrická energie:

Připojení zemním kabelem ze stávajících rozvodů v areálu nebo podle podmínek správce- trafostanice je v majetku E.ON.

Instalovaný příkon cca 110 kW

Soudobost		0,7

d. Ostatní vstupy:

- léčiva

- krmné doplňky pro telata

- dezinfekční prostředky

Použití dezinfekčních prostředků je závislé na použitém typu dojírny. Běžné chemické prostředky na proplachy a dezinfekci dojícího zařízení (např. SAVAGRO A , SAVAGRO K, MIKAL, MIKASAN, DOSYL A, DOSYL K a další) patří do skupiny chemických přípravků vykazujících nebezpečné vlastnosti ve smyslu § 2 zákona (převážně žíraviny). Podle zákona č. 356/2003 Sb. o chemických látkách a přípravcích jsou  charakterizovány takto:

| Název přípravku | Nebezpečné vlastnosti R- věta | Klasifikace | Poznámka. |
| --- | --- | --- | --- |
| SAVAGRO A | R- 31,36/38 | Xi – dráždivý | Nejpoužívanější |
| SAVAGRO K | R- 34 | C - žíravý | Nejpoužívanější |
| MIKAL 94 D | R- 31,35 | C - žíravý |  |
| MIKASAN D | R- 34 | C – žíravý |  |
| DOSYL A | R- 35,31 | C – žíravý |  |
| DOSYL K | R- 34 | C – žíravý |  |
| DESANAL K | R- 34 | C – žíravý |  |
| DESAVON AP | R- 31,36/38 | Xi - dráždivý |  |

Přesné určení použité stájové dezinfekce je možné až bude znám typ dojírny a její výrobce – každý výrobce používá jiné stájové dezinfekce.

B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu

Doprava surovin pro chov dojnic je z větší části omezena na zemědělský areál  a na převozy z pozemků kolem obce Zašovice, odehrávající se z větší části po místních komunikacích, část této dopravy se nevyhne obci Zašovice. Pro výrobu těchto surovin je třeba celou potřebnou kapacitu do areálu družstva dovézt z okolních pozemků a zde zpracovat (uložit do skladovacích prostor – silážní žlaby, seník, sklad steliva).

Jadrná krmiva se do areálu dovážejí z výrobny mimo tento areál nebo se připravují přímo na místě v mobilní výrobně, do níž provozovatel stájí dodá větší část vstupních surovin z vlastní produkce.

Vedlejším produktem chovu krav v roštové stáji je kejda. V areálu bude vybudována nová skladovací jímka s technologií separace kejdy. Zde bude surová nebo odseparovaná kejda uskladněna ve skladovací jímce a vyvezena na pole ke hnojení.

Převážná část dopravy mimo areál se odehraje po místních komunikacích vedoucích z areálu přímo na zemědělské pozemky, tj. ve směru, kde má investor značnou část zemědělské půdy- dovoz krmiv, vyvážení hnoje, močůvky a kejdy. Část dopravy povede po státní silnici č. II/405 Stonařov –Zašovice – Okříšky - Třebíč.

Zásobování areálu je zajišťováno převážně nákladními automobily a traktory s vlekem. Areál je dopravně dobře dostupný a nevyžádá si v souvislosti s realizací nové stáje nové dopravní napojení.

Po popsaných trasách se odehraje i většina dopravy stavebních materiálů a stavebních strojů a mechanizmů.

Předpokládané zatížení území dopravou je pak vyhodnoceno v následující tabulce. Za základ dopravního zatížení byly vzaty potřeby  dopravy pro novou stáj vyhodnocené v této tabulce:

| Druh - potřeba přepravy v t/rok | Počet jízd za den | Počet jízd za rok |
| --- | --- | --- |
| Seno 864,0 | 2 | 730 |
| Senáž a siláž 6 130,0 | 4 | 1460 |
| Stelivo 0 | 0 | 0 |
| Kejda skotu, 13 515,0 odp. vody z dojírny | 3,7 | 1351 |
| Odvoz mléka 365,0 | 1 | 365 |
| Ostatní doprava | 2 | 550 |
| Celkem jízd za den - průměr | 12,7 | 4 456 |

Z uvedených kalkulací je zřejmé, že počet jízd v jednom směru se v souvislosti s výstavbou a provozem nové stáje zvýší o cca 13 jízd za den . Naopak dojde ke snížení jízd dříve potřebných pro obsluhu OMD, bude tedy výsledné zvýšení dopravy výrazně menší.

V následující tabulce uvádím počty jízd jednotlivých kategorií vozidel zajišťujících  dopravní obslužnost areálu  po dostavbě nové stáje.

| Druh vozidla | Počet jízd za den | Počet jízd za rok |
| --- | --- | --- |
| Těžké nákladní auto | 4 | 1200 |
| Střední nákladní auto | 0 | 10 |
| Osobní a dodávkové auto | 2 | 730 |
| Traktory s vlekem | 8 | 2920 |
| Celkem vozidel | 14 | 4 860 |

Převážná část dopravy surovin se odehraje na místních komunikacích a silnici Stonařov- Zašovice - Okříšky. Část této dopravy bude vedena přes obec – zejména odvoz  jatečního skotu, dovoz krmiv  apod.. Největší podíl na dopravě má doprava krmiva a vyvážení kejdy.

B.III.  Údaje o výstupech

B.III.1. Ovzduší

Stáje  a skladovací jímky na kejdu  budou zdrojem emisí amoniaku  a pachových látek. Podle přílohy č. 2 k nařízení vlády č. 615/2006 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky pro provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, se jedná o zemědělské zdroje, které se zařazují do kategorií podle celkové roční emise amoniaku ze zařízení.

Zemědělské zdroje se dělí podle celkové roční emise amoniaku takto:

- velký zdroj znečišťování – celková roční emise amoniaku nad 10 t NH3.rok-1

- střední zdroj znečišťování – celková roční emise amoniaku od 5 t do 10 t NH3.rok-1

- malý zdroj znečišťování – celková roční emise amoniaku do 5 t NH3.rok-1

Kromě amoniaku odchází ze stájí do ovzduší další látky jako pachové látky, oxid uhličitý, teplo, prach.

B.III.1.1. Emise amoniaku

Stáje budou zdrojem emisí amoniaku do životního prostředí. Pro chovy hospodářských zvířat  jsou stanoveny  legislativou – nařízení vlády č. 615/2006 Sb., příloha č. 2, tabulka 3.1. emisní faktory.

Stáje budou bodovými  zdroji  znečištění ovzduší .   Posouzení vlivů objektů živočišné výroby se zpravidla omezuje na emise amoniaku.  Emisní faktor uváděný jako celkový se dělí na emise ze stáje, emise ze skladování hnoje, emise z aplikace hnoje na pole (zapravení) a emise z pastvy. Emisní koeficient (faktor) K je dán vztahem :

Ki  = KU  +  KS  + KA  +  Kp

Ki  = zvířecí emisní koeficient zahrnující čtyři typy produkce emisí amoniaku ze zvířat;

KU = koeficient pro výpočet emisí při ustájení zvířat; (nově stáj);

KS  = koeficient pro výpočet emisí při skladování hnoje nebo kejdy; ( nově hnůj, kejda);

KA =  koeficient pro výpočet emisí při aplikaci hnoje (kejdy) na pole; (nově zapravení);

Kp  =  koeficient pro výpočet emisí během pastevní periody; (nově pastva);

Toto je již zohledněno platnou legislativou – zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění zákona č. 92/2004 Sb. a nařízení vlády č. 615/2006 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, příloha č. 2.

V našem případě se jedná o emise z ustájení zvířat bez pastvy , emise ze skladování hnoje v areálu a emise se zapravení hnoje do půdy, které proběhnou mimo zemědělský areál. Posouzení provedeme pro projektovaný konečný stav. V areálu budeme tedy uvažovat s bodovými zdroji – stáje a skladování hnoje a hnojůvky. Mimo areál s plošnými zdroji tj. aplikace statkových hnojiv na pole ( zapravení do půdy).

V dalším bereme v úvahu kromě celkové emise tyto podíly z emisního faktoru. Pro jednotlivé kategorie hospodářských zvířat je emisní faktor rozdělen  následujícím způsobem:

Tabulka emisních faktorů z NV č.615/2006 Sb.

| Kategorie zvířat | Emisní faktory (kg NH3. zvíře-1.rok-1) |
| --- | --- |
|  | Stáj | Hnůj, podestýlka | Kejda, trus | Zapravení do půdy | Pastva |
| SKOT-Stelivové ustájení |  |
| Dojnice | optimální způsob | 10,0 | 2,5 | 0 | 12,0 | 2,4 |
|  | zastaralý způsob | 12,0 | 2,5 | 0 | 12,0 | 2,4 |
| Telata, býci, jalovice | optimální způsob | 6,0 | 1,7 | 0 | 6,0 | 1,8 |
|  | zastaralý způsob | 9,5 | 1,7 | 0 | 6,0 | 1,8 |
| Bezstelivové ustájení |  |
| Telata, býci, jalovice | 5,5 | 0 | 2,5 | 5,0 | 1,8 |
| Ovce a kozy |
| Ovce a kozy | 0,3 | 0,03 |  | 0,1 | 0,45 |
| PRASATA |  |  |  |  |  |
| Selata | 2,0 | 0 | 2,0 | 2,5 | 0 |
| Prasnice | 4,3 | 0 | 2,8 | 4,8 | 0 |
| Prasnice březí | 7,6 | 0 | 4,1 | 8,0 | 0 |
| Prasata výkrm a odchov | 3,2 | 0 | 2,0 | 3,1 | 0 |
| Králíci |
| Králíci výkrm | 0,45 |  | 0,02 | 0,50 |  |
| Samice | 0,80 |  | 0,01 | 0,90 |  |
| Drůbež |
| Kuřice a nosnice | 0,12 | 0 | 0,02 | 0,13 | 0 |
| Brojleři | 0,10 | 0,01 | 0 | 0,10 | 0 |
| Husy, kachny, krůty | 0,35 | 0,03 | 0 | 0,35 | 0 |
| Koně |
| Koně | 2,9 | 0,9 |  | 2,2 | 2,9 |

Poznámka:Optimální způsob ustájení skotu se rozumí:

a) dojnice ve volném stelivovém ustájení s intenzivní přirozenou ventilací,

b) ostatní skot, tj. jalovice a býci průměrné živé hmotnosti 350 kg v kotcovém ustájení s přirozenou cirkulací

Zastaralý způsob ustájení skotu se rozumí: dojnice ve vazném stelivovém ustájení s nucenou ventilací

Celkový emisní faktor se vypočte podle celoročního podílu pobytu skotu, koz, ovcí a koní ve stáji a na pastvě. U ostatních kategorií zvířat je celkový emisní faktor součtem dílčích emisních faktorů pro stáje, sklady a zapravení exkrementů

B.III.1.1.a. Bodové zdroje znečišťování ovzduší

a) Současný stav v areálu:

Počet a druh chovaných zvířat (projektované kapacity):

- OMD  -320 jalovic; PŽH 310 kg -198,4 DJ., stelivové ustájení; přirozené větrání

– Teletník – 60 telat v RV, PŽH 110 kg – 13,2 DJ; stelivové ustájení; přirozené větrání;

– Výkrm prasat – 400 kusů, PŽH 70 kg – 56 DJ; stelivové ustájení; přirozené větrání

Celkem v areálu ……………..267,6 DJ

Vyhodnocení emisí pro současný stav v areálu:

| Stáj | Kusů/DJ | Kategorie / EF | Emise z ustájení (stáj) kg/rok | Emise z podílu hnůj-kejda kg/rok | Emise ze zapravení do půdy kg/rok | Emise pro celý EF kg/rok | Hmotnostní tok pro celý EF/ podíl stáj g/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OMD | 320/198,4 | J/13,7 | 1 920 | 544 | 1 920 | 4 384 | 500,5/219,2 |
| Telata v RV | 60/ 13,2 | Trv/13,7 | 360 | 102 | 360 | 822 | 92,8/41,1 |
| Výkrm prasat | 400/56 | VP/8,3 | 1 280 | 800 | 1 240 | 3 320 | 379,0/146,1 |
| C e l k e m | - | - | 3 560 | 1 446 | 3 520 | 8 526 | - |

V této bilanci však není uvažováno se snižujícími technologiemi dle NV č. 615/2006 Sb., takže skutečné emise budou výrazně nižší – cca 50 %.

b. Nový stav v areálu:

Počet a druh chovaných zvířat (projektované kapacity):

– Produkční stáj dojnic 480 ks, PŽH 550 kg – 528 DJ;bezstelivové ustájení kejda v nové

jímce; přirozené větrání;

– Telat v MV – 60 telat, PŽH 75 kg – 9 DJ; volné stelivové ustájení; přirozené větrání

- Krávy v porodně a na sucho - 120 ks, PŽH 550 kg – 132 DJ; stelivové ustájení;

přirozené větrání

Celkem v areálu nový stav…………………………….. 669 DJ

Vyhodnocení emisí pro stav po dostavbě nové stáje bez změn v ustájení v ostatních stájích:

| Stáj | Kusů/ DJ | Kategorie / EF | Emise z ustájení (stáj) kg/rok | Emise z podílu hnůj-kejda kg/rok | Emise ze zapravení do půdy kg/rok | Emise pro celý EF kg/rok | Hmotnostní tok pro celý EF/ podíl stáj g/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Produkční stáj | 480/528 | D/24,5 | 4 800 | 1 200 | 5 760 | 11 760 | 1342,5/547,9 |
| 2.Telata v MV | 60/9 | Tmv/13,7 | 360 | 102 | 360 | 822 | 92,8/41,1 |
| 3.Krávy na sucho a v porodně | 120/132 | D/24,5 | 1 200 | 300 | 1 440 | 2 940 | 335,6/137,0 |
| C e l k e m | - | - | 6 360 | 1 602 | 7 560 | 15 522 | - |

Skutečné emise budou nižší po zohlednění snižujících opatření z přílohy č.2, tab. 3.3. z nařízení vlády č. 615/2006 Sb.

B.III.1.1.b. Plošné zdroje znečišťování ovzduší

Plošným zdrojem znečištění ovzduší je a nadále bude aplikace hnoje, kejdy a podestýlky na ornou půdu - zapravení do půdy. Na aplikaci hnoje a kejdy po dostavbě nové stáje připadá produkce amoniaku do ovzduší –viz předchozí tabulka  ……………..7 560 kg NH3.rok-1.

B.III.1.2. Pachové látky

Tento pojem byl do legislativy zaveden především v dosud vydaných prováděcích předpisech k zákonu č. 86/2002 Sb. Je zde definována pachová jednotka a další. Máme tak první podklad k posuzování zátěže obecně pachem.

Neumíme zatím stanovit emisní množství ani podle jednotlivých chemických látek, ale ani podle pachových jednotek. Zpracovat rozptylovou studii na „pachové látky“ emitované ze zemědělské živočišné výroby zodpovědně nelze a to prostě proto, že neumíme stanovit emise. Také pro ně není stanoven žádný emisní limit.

Pro posouzení pachových látek se proto používá metoda (zatím nejvíce objektivní zhodnocení) zpracovaná Ing. Klepalem a zveřejněná v AHEM č. 8/1999,  „Postup pro posuzování ochranného pásma chovů zvířat z hlediska ochrany zdravých životních podmínek“. Tato metoda není metodou závaznou ale běžně používanou.V návrhu OP jsou zohledněny i snižující technologie dle NV č. 615/2006 Sb. Návrh ochranného pásma pro  celý areál investora a tím i vymezení území zasaženého pachovými látkami je proveden v příloze tohoto oznámení.

Přepočet na DJ podle průměrné živé hmotnosti je proveden ve vazbě na vyhlášku MZe č. 191/2002 Sb., tabulka č. 6.

Pachové látky nově řeší vyhláška 362/2006 Sb. U objektů živočišné výroby není stanovena povinnost měření.

Z provedeného posouzení návrhem ochranného pásma je zřejmé, že pachem ze stájí farmy  nebude zatěžována souvislá obytná zástavba obce.

B.III.1.3.   Oxid uhličitý (CO2)

- jeho předpokládané  emise z nové stáje dojnic

| Stáj - kategorie zvířat | Počet kusů ve stáji | Měrná emise v mg.s-1 | Celková emise kg. rok-1 | Emisní tok v kg. hod-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Dojnice | 480 | 67,8 | 1 026 307,6 | 117,16 |

B.III.1.4.  Celkové teplo

– jeho emise ze stáje pro dojnice

| Stáj - kategorie zvířat | Počet kusů | Měrná emise ve W. ks.hod-1 | Celková emise v kW. rok-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Dojnice | 480 | 918,5 | 3 862 108,8 |

B.III.1.5.   Prach

Nová stáj pro 480 dojnic – bezstelivové ustájení

Zdrojem prachu je především stlaní a krmení. V našem případě se jedná o bezstelivové ustájení . U stelivové slámy je možné uvažovat s celkovou prašností zhruba 0,1 %. Při roční spotřebě stelivové slámy jak je uvedeno v následující tabulce bude prašnost z posuzovaných stájí následující:

| Stáj | Potřeba slámy v t/rok | Prašnost v kg/rok |
| --- | --- | --- |
| Dojnice 480 ks | 0 | 0 |

Prašnost z krmení je obtížné zhodnotit – bude závislá na druhu krmiva – větší ze šrotů, minimální ze senáže a siláže.

Dalším zdrojem jsou emise TZL z dopravních prostředků zabezpečujících zásobování farmy a odvoz produktů při frekvenci uvedené v tabulce v kapitole B.II.4 jsou vyhodnoceny s pomocí programu MEFA v.02 následovně:

| Typ dopravy | Počet vozidel (jízd) za den/km | Měrná emise TZL v g/km | Vypočtená emise v g/den |
| --- | --- | --- | --- |
| Nákladní automobily | 4/2 | 0,1135 | 0,2270 |
| Traktory | 8/4 | 0,1135 | 0,4540 |
| Lehké nákladní automobily | 0/0 | 0,0383 | 0,0000 |
| Osobní automobily | 2/1 | 0,0005 | 0,0005 |
| C e l k e m | 14/7 | - | 0,6815 |

Pozn: výpočet je proveden pro pojezdovou rychlost 30 km a pojížděný úsek vozovky 0,5 km; rok 2008 a emisní

úroveň EURO 4.

Ze  závěrů této kapitoly je zřejmé, že po realizaci stavby nové stáje pro produkční krávy bude nejvýznamnější vliv amoniaku. Množství vypouštěného amoniaku pro všechny stáje v areálu  a celý emisní faktor bez snižujících opatření bude 15 521,0 kg NH3. rok-1 - tedy větší něž 10 t NH3.rok -1 –  jedná se  o v e l k ý  zdroj znečišťování ovzduší ve smyslu nařízení vlády č. 615/2006 Sb. Navýšení produkce amoniaku novou stájí vede ke změně zdroje ze středního na velký.

Je  pravděpodobné, že v důsledku změn v ustájení ve stávajících stájích dojde ke snížení emisí amoniaku proti hodnotám vypočteným. Ty je třeba chápat jako maximální možné a použitím snižujících opatření ve smyslu NV se sníží cca na polovinu.

Zdrojem možného znečišťování ovzduší bude i  vlastní provádění stavby. Budou to především emise z dopravních prostředků a stavebních strojů a prašnost. Emise z dopravních prostředků je obtížné hodnotit bez podrobné znalosti pohybu vozidel po staveništi a příjezdových komunikacích,  budou pravděpodobně blízko emisím při provozu stáje a nebudou tedy významné. Prašnost při provádění stavby stájí je závislá na klimatických podmínkách a lze ji regulovat např. zkrápěním vozovek, dobrou organizací práce apod.

B.III.1.6.  Vlivy z dopravy

Dalším zdrojem znečištění ovzduší – liniovým zdrojem - bude pohyb motorových vozidel zajišťujících vyvážení kejdy a hnoje, dovoz  krmiva, odvoz mléka apod. Zde se jedná o prach z komunikací a výfukové plyny z vozidel. Průměrný pohyb osobních automobilů, nákladních automobilů a traktorů  s nastartovaným motorem v areálu nové farmy bude max. 5 minut na vozidlo. Pokud se jedná o ujetou vzdálenost můžeme počítat na 1 vozidlo cca 0,5 km v areálu. Při průměrném denním pohybu vozidel bude produkce škodlivin následující:

| Typ dopravy | Počet vozidel za den | Ujeté km | Emise CO ( g ) | Emise SO2 (g) | Emise CxHy ( g ) | Emise NOx ( g ) | Emise PM (g) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Osobní | 2 | 1 | 0,3871 | 0,0058 | 0,0629 | 0,1421 | 0,0005 |
| Traktory | 8 | 4 | 15,1032 | 0,0756 | 2,9708 | 10,6720 | 0,4540 |
| Nákladní těžká | 4 | 2 | 7,5516 | 0,0378 | 1,4854 | 5,3360 | 0,2270 |
| Nákladní lehká | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 14 | 7,0 | 23,0419 | 0,1192 | 4,5191 | 16,1501 | 0,6815 |

Pozn: Pro výpočet bylo použito emisních faktorů z programu MEFA v.02 pro rok 2008, rychlost jízdy 30 km/h,

pojížděný úsek vozovky 0,5 km a emisní úroveň EURO 4.

Vypočtené hodnoty v tabulce jsou velice nízké, v praxi obtížně  měřitelné a z pohledu znečištění ovzduší nevýznamné.

Zdrojem možného znečišťování ovzduší bude i  vlastní provádění stavby

B.III.2. Odpadní  vody

V zemědělském areálu (nová a stávající stáj kravínů a dojírna) budou vznikat splaškové vody z hygienických zařízení pro zaměstnance . Dále zde budou vznikat dešťové vody ze střech , zpevněných ploch apod.

B.III.2.1.a . Odpadní vody splaškové z hygienických zařízení:

Součástí nového areálu bude i hygienické zařízení pro personál . Splaškové odpadní vody z hygienických zařízení budou zaústěny do samostatné jímky na splaškové vody.

Roční produkce splaškových odpadních vod z hygienických zařízení:

Provoz  obou nových stájí a dojírny zajistí 6 pracovníků (3 pracovníci na směnu).

produkce  20 m3/ zam.rok   ………………………..   120 m3 /rok

Jímku na splaškové vody je třeba navrhnout na cca 14 denní produkci. Při akumulaci splaškových vod po delší dobu dochází k jejich zahnívání. Protože odpadní vody splaškové je nutno likvidovat vyvezením na ČOV, je žádoucí nevyvážet sem zahnilé splaškové vody  (v teplém období je třeba vyvážet častěji než v zimě).

Kvalita odpadních vod - produkovány budou klasické odpadní vody se znečištěním

BSK5   -  400 mg .l-1

CHSK  -  800 mg .l-1

NL       -  360 mg .l-1

B.III.2.1.b.  Odpadní vody technologické a kontaminované vody z manipulačních ploch a dojírny s mléčnicí:

Produkce kontaminovaných vod spadlých na výdejní plochu u jímky:

Průměrné roční srážky 650 mm

Plocha výdejní               20 m2

Koeficient odtoku         0,8

Produkce …………..	20 x 0,650 x 0,8  =   10,4 m3. rok -1

Produkce kontaminovaných vod spadlých na plochu jímky:

Průměrné roční srážky 650 mm

Plocha jímky                800 m2

Koeficient odtoku         1,0

Produkce …………..	800 x 0,650 x 1,0  =   520,0 m3. rok -1

Odpadní vody z dojírny a mléčnice 	2 000 m3. rok -1

Celková produkce tekutých odpadů na které je třeba uvažovat s kapacitou jímek:

Celkem	10,4+ 520,0+2000 = 2 530,4 /rok

Potřebná skladovací kapacita jímek pro 4 měsíční produkci tekutých odpadů 843,0 m3 , pro 6ti měsíční skladování 1265 m3. Produkce kejdy skotu z nové stáje (po snížení objemu o cca 5 % separací)  je vyčíslena v kapitole B.III.3.2 – činí 10 985 m3.rok-1.

Celková produkce tekutých složek pro uskladnění v jímkách činí 2 530 + 10 985 = 13 515 m3.rok-1.

Pro 6ti měsíční skladování je třeba kapacita jímek 6 757 m3. Navržená jímka má kapacitu 5 000 m3, čerpací jímka 50 m3 a stávající jímka 500 m3. Celková skladovací kapacita 5 550 m3. Tato skladovací kapacita postačuje pro  cca 5 měsíční skladování.

Další skladovací kapacita je v podroštových kanálech ve stáji. Toto řešení,  vyhovuje požadavkům vyhlášky MZem. č. 274/1998 Sb., ve znění vyhl č. 91/2007 Sb. o skladování a způsobu používání hnojiv.

B.III.2.2. Dešťové vody:

Nekontaminované dešťové vody budou v plném rozsahu odváděny do terénu nebo do kanalizace v areálu pokud bude tato vodoprávně projednána. Ve fázi, kdy není zpracován projekt na stavbu by nebylo hodnocení objektivní a proto od něho upouštím.

B.III.3. Odpady

B.III.3.1.Produkce odpadů

Při  stavbě nové stáje a jejím následném provozu se nepředpokládá vznik mimořádného množství odpadů. Nepředpokládá se ani významný vznik nebezpečných odpadů. Odpady je nutno rozdělit do období výstavby a do období provozu . Postup při nakládání s odpady se pak řídí zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění zákona č. 188/2004 Sb. a prováděcími předpisy k němu.

V průběhu  výstavby je možné předpokládat vznik následujících odpadů:

Název odpadu:			Katalogové	Kategorie:	Nakládání- odstraňování:

číslo:

Papírové a kartónové obaly-čisté	15 01 01	O		zajišťuje stavební firma

Plastové obaly	- čisté			15 01 02	O		zajišťuje stavební firma

Plastové obaly znečištěné		15 01 02	O/N		zajišťuje stavební firma

Kovové obaly	-čisté			15 01 04	O		zajišťuje stavební firma

Kovové obaly znečištěné		15 01 04	O/N		zajišťuje stavební firma

Směsné obaly	- čisté			15 01 06	O		zajišťuje stavební firma

Obaly obsahující zbytky NL		15 01 10	N		zajišťuje stavební firma

Absorpční činidla, filtrační mat….	15 02 02	N		zajišťuje stavební firma

Beton					17 01 01	O		zajišťuje stavební firma

Cihly					17 01 02       	O		zajišťuje stavební firma

Tašky a keramické výrobky		17 01 03	O		zajišťuje stavební firma

Směsi nebo oddělené frakce		17 01 06	N		zajišťuje stavební firma

betonu, cihel,tašek a keramických

výrobků obsahující neb.látky

Směsi nebo oddělené frakce		17 01 07	O		zajišťuje stavební firma

betonu, cihel,tašek a keramických

výrobků neuvedené pod č.17 01 06

Dřevo					17 02 01	O		zajišťuje stavební firma

Sklo					17 02 02	O		zajišťuje stavební firma

Plasty					17 02 03	O		zajišťuje stavební firma

Sklo, plasty a dřevo  obsahující	17 02 04	N		zajišťuje stavební firma

neb. látky nebo neb. látkami znečištěné

Asfaltové směsi obsahující dehet	17 03 01	N		zajišťuje stavební firma

Asfaltové směsi neuvedené pod	17 03 02	O		zajišťuje stavební firma

číslem 17 03 01

Měď, bronz, mosaz			17 04 01	O		zajišťuje stavební firma

Hliník					17 04 02	O		zajišťuje stavební firma

Zinek					17 04 04	O		zajišťuje stavební firma

Železo a ocel				17 04 05	O		zajišťuje stavební firma

Kovový odpad znečištěný neb.lát.	17 04 09 	N		zajišťuje stavební firma

Kabely obsahující  ropné látky,	17 04 10	N		zajišťuje stavební firma

uhelný dehet a jiné neb. látky

Kabely neuvedené pod č. 17 04 10	17 04 11	O		zajišťuje stavební firma

Zemina a kamení obsah. neb.látky	17 05 03	N		zajišťuje stavební firma

Zemina a kamení neuvedené pod	17 05 04	O		použita k vyrov. terénu

číslem 17 05 03

Vytěžená hlušina neuvedená pod	17 05 06	O		použita k vyrov. terénu

číslem 17 05 05

Jiné izolační materiály, které jsou	17 06 03	N		zajišťuje stavební firma

nebo obsahují neb. látky

Izolační materiály neuvedené pod	17 06 04	O		zajišťuje stavební firma

čísly 17 06 01 a 17 06 03

Jiné stavební a demoliční odpady	17 09 03	N		zajišťuje stavební firma

(včetně stavebních a demoličních

odpadů) obsahující neb. látky

Směsné stavební a demoliční		17 09 04	O		zajišťuje stavební firma

odpady neuvedené pod čísly

17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03

Směsný komunální odpad		20 03 01	O		zajišťuje stavební firma

Stavební firma provádějící stavební práce bude odpady vzniklé při těchto pracích odstraňovat v souladu s platnou legislativou  a v rámci svého programu odpadového hospodářství (pokud má povinnost tento zpracovat) a souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady – předání oprávněným osobám. Na staveništi budou odpady ukládány utříděně.

Odpady nebudou odstraňovány na staveništi spalováním, zahrabováním do terénu apod. Pouze výkopová zemina a hlušina bude využita v místě pro urovnání terénu.

Při provozu stáje budou vznikat tyto odpady:

Název odpadu:			Katalog.   Kategorie:	Způsob nakládání- odstraňování:

číslo:

Odpad živočišných tkání        	02 01 02 	O	předání asanačnímu ústavu

Odpadní plasty			02 01 04	O	předání oprávněné osobě

Kondenzát z vývěv a kompres.	13 05 07          N	předání oprávněné osobě

Papírové obaly – čisté		15 01 01	O	předání oprávněné osobě

Papírové obaly znečištěné		15 01 01	O/N	předání oprávněné osobě

Plastové obaly – čisté			15 01 02	O	předání oprávněné osobě

Plastové obaly znečištěné		15 01 02	O/N	předání oprávněné osobě

Absorpční činidla, filtrační mat….	15 02 02	N	předání oprávněné osobě

Znečištěné ostré předměty 		18 02 01	O/N 	prostřednictvím veterináře

Odpady na jejichž sběr a shro-	18 02 02	N	prostřednictvím veterináře

mažďování jsou kladeny nároky

z hlediska prevence infekce

Odpady na jejichž sběr a shro-	18 02 03	O	prostřednictvím veterináře

mažďování nejsou kladeny nároky

z hlediska prevence infekce

Nepoužitelná léčiva			18 02 08 	O/N	prostřednictvím veterináře

Zářivky				20 01 21	N	prostřednictvím oprávněné osoby

Kal ze septiků a žump		20 03 04	O	prostřednictvím oprávněné osoby

Tyto odpady podléhají působnosti zákona  č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění zákona č. 188/2004 Sb., a bude s nimi nakládáno v souladu s požadavky tohoto zákona a prováděcích předpisů k němu.

Mezi odpady úmyslně neřadím odpad kat.č. 02 01 06 Zvířecí trus, moč a hnůj. Pro zemědělský podnik hnůj, močůvka a kejda nejsou odpadem, ale organickým hnojivem s nímž je nakládáno v souladu se zákonem o hnojivech č.156/1998 Sb.

Přesto bilanci hnoje provedu v navazující kapitole.

B.III.3.2. Produkce kejdy  skotu

Kejdu a hnůj skotu nelze považovat za odpad, ale za cenné statkové hnojivo. Nakládání s hnojem a kejdou se proto neřídí zákonem o odpadech, ale zákonem o hnojivech  č. 156/1998 Sb. Osnova pro zpracování dokumentace s touto položkou neuvažuje a proto ji přiřazuji k této kapitole, která je jí nejbližší.

Výpočet produkce kejdy skotu:

Podle přílohy č.3 k vyhlášce 274/1998 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv ve znění vyhl. č. 476/2000 Sb., vyhl. č. 473/ 2002 Sb. , vyhl. č. 399/2004 Sb. a vyhl. č. 91/2007 Sb. je průměrná roční produkce kejdy  v přepočtu na dobytčí jednotku (1 DJ = 500 kg živé hmotnosti) 21,9 t/rok na dojnici.

Z toho produkce kejdy z nové stáje:

- stáj kravína K 480 –  480 krav  - 528 DJ

Produkce surové kejdy  528 DJ x 21,9…………………………………….. 11 563,2 t/rok

Separací se sníží objem o cca 5% na.……………………………………..10 985 m3/rok

Produkce kejdy bude skladována společně s odpadními vodami z dojírny v nové  jímce  užitného objemu 5 000 m3. Další skladovací  kapacity jsou v podroštových kanálech , čerpací jímce a stávající jímce. Skladovací kapacita tedy vyhovuje pro cca 5 - 6ti měsíční skladování.

Podle vyhlášky č. 274/1998 Sb., ve znění vyhlášky č. 91/2007 Sb. o skladování a způsobu používání hnojiv v platném znění - pro uskladnění celé produkce kejdy skotu je třeba zajistit skladovací kapacitu na dobu nejméně 4 měsíců.

B.III.4.  Ostatní  výstupy

B.III.4.1. Hluk a vibrace:

a. Specifikace zdrojů :

V posuzovaném území jsou v současné době nejvýznamnějšími zdroji hluku :

- stávající doprava v areálu družstva;

- hluk z provozu ve stájích včetně obslužné dopravy;

- stávající  trafostanice umístěná na okraji zemědělského areálu;

Měření hluku nebylo provedeno a proto zatížení území hlukem je možné jen odhadnou. Nepředpokládám, že by docházelo k překračování hygienického limitu tj. 50 dB pro denní a 40 dB pro noční dobu.

Působení těchto vlivů je možno rozdělit do dvou fází.

  - Hluk a vibrace po dobu výstavby nové stáje – hluk ze stavební činnosti.

  - Hluk a vibrace při vlastním provozu stáje.

a. Hluk a vibrace ze stavební činnosti:

H l u k .

V průběhu stavebních prací lze krátkodobě očekávat zvýšené zatížení území hlukem ze stavebních strojů, zvláště při provádění zemních prací – terénní úpravy, výkop základů, výkop stavební jámy pro jímku na močůvku . Tyto činnosti  jsou prováděny téměř výhradně v denní době (od 06,00 hod do 22,00 hodin). Nepředpokládá se stavební činnost v noční době, ve dnech pracovního klidu a o svátcích. Významnější zatížení území stavební činností, neovlivní téměř vůbec hlučnost v chráněných zónách obce , kromě dopravy stavebního materiálu vedoucí přes část obce po státní silnici. Vzhledem k rozsahu stavby a ke krátkým termínům výstavby nebude tento zdroj hluku pro posuzované území významným negativním jevem.

Běžné hodnoty hlučnosti dopravních prostředků a stavebních strojů se  pohybují  kolem 80 dB(A). Podle nařízení vlády číslo 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, příloha č. 2, část B, činí nejvyšší přípustná hodnota hluku ze stavební činnosti:

A) v chráněném vnitřním prostoru budov:

- základní hladina hluku L Aeq,T = 40 dB            (§ 10, odst.2 NV č.148/2006 Sb.)

- korekce na druh chráněného prostoru  dle příl. č. 2, část A, NV 148/2006 Sb.)

obytné místnosti  - v denní době       ……..    0 dB

- v noční době ………….-10 dB

Z toho : LAeq,T =  40 dB pro denní dobu

LAeq,T =  30 dB pro noční dobu

Pro denní dobu pak bude hygienický limit :

- při provádění stavební činnosti 8 hodin  v době mezi 7. a 21. hodinou :

LAeq,T =  40 dB

t1= 8 hodin

LAeq,s = LAeq,T + 10 . lg((429 + t1)/ t1) = 40 + 10.lg ((429 + 8)/8+ = 57,4 dB

- při provádění stavební činnosti 14 hodin  v době mezi 7. a 21. hodinou :

LAeq,T =  40 dB

t1= 14 hodin

LAeq,s = LAeq,T + 10 . lg((429 + t1)/ t1) = 40 + 10.lg ((429 + 14)/14) = 55,0 dB

B) v chráněném venkovním prostoru ostatních staveb a chráněném ostatním venkovním prostoru:

- základní hladina hluku L Aeq,T = 50 dB            (§ 11, odst.4 NV č.148/2006 Sb.)

- korekce na druh chráněného prostoru  dle příl. č. 3, část A, NV 148/2006 Sb.)

chráněné venkovní prostory - v denní době       ……..    0 dB

- v noční době ………….-10 dB

- korekce na hluk ze stavební činnosti (7 až 21 hod.)……...+15 dB

Z toho : LAeq,T =  65 dB pro denní dobu

Pro denní dobu pak bude hygienický limit :

- při provádění stavební činnosti 8 hodin  v době mezi 7. a 21. hodinou :

LAeq,T =  50 dB

t1= 8 hodin

LAeq,s = LAeq,T + 10 . lg((429 + t1)/ t1) = 50 + 10.lg ((429 + 8)/8) = 67,4 dB

- při provádění stavební činnosti 14 hodin  v době mezi 7. a 21. hodinou :

LAeq,T =  50 dB

t1= 14 hodin

LAeq,s = LAeq,T + 10 . lg((429 + t1)/ t1) = 50 + 10.lg ((429 + 14)/14) = 65,0 dB

Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A ze stavební činnosti ve venkovním prostoru činí při plném využití denní doby tj. 14 hodin…65 dB – ve chráněném venkovním prostoru (tedy mimo výrobní areál).

1) Posouzení je provedeno pro období, kdy jsou prováděny  nejhlučnější činnosti (těžba zeminy a její odvoz a pod), které jsou krátkodobé:

- ekvivalentní hladina hluku při stavební činnosti LAeq,s.............82 dB

- doba trvání hluku 		               	      t1.....................360 minut

- celková doba v denní době 	                             t2............... …...480 minut

- přípustná hladina hluku ze staveb	                 L Aeq,T..............  80 dB

Vypočtená ekvivalentní hladina hluku:	LAeq,T = 78,7 dB

2) Posouzení pro běžný stavební hluk:

- ekvivalentní hladina hluku při stavební činnosti LAeq,s...............65 dB

- doba trvání hluku 				      t1......................360 minut

- celková doba v denní době 	                              t2......................480 minut

- přípustná hladina hluku ze staveb	             L Aeq,T.................  80 dB

Vypočtená ekvivalentní hladina hluku:	LAeq,T =  68,5 dB

Nejbližší venkovní chráněný prostor  je prostor obytné zástavby umístěné za silnicí, který je od staveniště vzdálen více než 200 m.  Vezmeme-li v úvahu útlum vzdáleností, pak při největším stavebním hluku na staveništi LAeq,T = 78,7 dB lze předpokládat hluk ve chráněném venkovním prostoru staveb a chráněném venkovním prostoru (v území vzdáleném více než 200 m od staveniště):

Podle vztahu pro útlum hluku vzdáleností		L = LAeq,T - L

r2

L = 20 .log ------         kde r1 = 2 m ; r2 = 200  m

r1

L = 40,0 dB

L = 78,7 -40,0 = 38,7 dB

Z provedeného výpočtu je zřejmé , že i při plném provozu na stavbě v denní době  nebude hluk ze stavební činnosti v chráněném venkovním prostoru staveb v nejbližším chráněném venkovním prostoru dosahovat hodnot větších než 38,7 dB, což je výrazně méně než je vypočtená limitní hodnota pro hluk ze stavební činnosti (65 dB).

b. Hluk a vibrace při provozu stájí :

Stávající hlukové poměry v posuzovaném území nejsou známé - nebylo provedeno žádné měření. Z prohlídky území určeného pro stavbu je možné usoudit, že ovlivnění území hlukem nebude významné. Stávající zatížení území hlukem bude do 50 dB (v denní době). Jeho základ tvoří hluk ze zemědělského areálu – z provozu a obsluhy stávajících objektů.

Výrobní proces nebude významnějším zdrojem hluku ani vibrací. Zdrojem hluku jsou především mobilní mechanizmy zajišťující obsluhu stájí – vyvážení kejdy a hnoje, dovoz krmení a slámy apod.  Dále to budou instalovaná technologická zařízení ve stájích, kterých je minimum. Lze tedy říci, že hluk z provozu stáje pouze nevýznamně přispěje ke stávající hlukové zátěži v území, ne však nad hodnoty hygienických limitů pro chráněný venkovní prostor.

S provozem stájí nutně souvisí i doprava statkových hnojiv ze zemědělského areálu na pole a jejich aplikace. Proto, že doprava je významným zdrojem hluku pro životní prostředí je zatížení území dopravou popsáno v kapitole B.II.4.

Nová stáj je řešena jako bezstelivová na roštech s vyklízením kejdy gravitačním odtokem do skladovací jímky s kapacitou cca  6 měsíců skladování. Vyvážení kejdy, hnoje, zásobování stájí krmivem budou hlavními zdroji zvýšení dopravy v území i mimo výrobní areál. Při vyvážení kejdy a  hnoje 2 - 4 x ročně bude hluk soustředěn vždy do dnů vyvážení. V průměru se proti běžnému stavu zvýší zatížení dopravou o cca  5 až 8  průjezdů vozidel za den.

Další doprava se odehrává uvnitř zemědělského areálu. Je tedy zřejmé, že zatížení dopravou v okolí navrhovaného areálu se zvýší, ne však významným způsobem.V následujícím hodnocení je popsáno vyvážení všech organických hnojiv produkovaných v posuzovaných stájích a dovoz krmiva. Pro stanovení  jednotlivých potřeb a produkcí bylo použito Technického doporučení MZem 11/1992 a přílohy č.3 k vyhlášce 274/1998 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv v platném znění. Následující bilance je provedena pro novou stáj dojnic K 480:

| Surovina k přepravě | Potřeba přepravy v t.rok –1 | Počet jízd za rok | Přepočtený počet jízd za den |
| --- | --- | --- | --- |
| Seno do stáje | 864 | 730 | 2,00 |
| Senáž a siláž do stáje | 6130 | 1460 | 4,00 |
| Šroty | 750 | 100 | 0,27 |
| Hnůj - uleželý | 0 | 0 | 0 |
| Sláma | 0 | 0 | 0 |
| Kejda skotu | 10985 | 1099 | 3,01 |
| Odpadní vody z dojírny | 2530 | 253 | 0,69 |
| Splaškové odpadní vody | 40 | 10 | 0,03 |
| Mléko | - | 365 | 1,00 |
| Jateční skot | 66 | 6 | 0,02 |
| Odvoz kadaverů |  | 24 | 0,06 |
| C e l k e m | 4 047 11,09 |

V tabulce nejsou uvedeny jízdy osobních automobilů – zootechnik, veterinář apod.

Průměr za den cca 12 jízd, další 1 až 2 jízdy denně musíme počítat na nepravidelné jízdy jako dovoz stájové dezinfekce, veterinární zákroky. Při započtení jízd osobních automobilů – zootechnik, obsluhující personál farmy je celkový průměr – 13-14 jízd za den v jednom směru.

Tato doprava a tedy i hluk z uvažované dopravy je z pohledu ovlivnění území hlukem nevýznamné.

Významnější může být vliv z dopravy ve dnech vyvážení kejdy, ve dnech plnění silážního žlabu apod.

Vlastní technologický proces není významným zdrojem hluku. Pokud uvažujeme běžnou stavebně akustickou hodnotou útlumu hluku obvodovým pláštěm haly cca 25 – 30 dB , pak hodnoty hluku přenášené do venkovního prostoru budou dosahovat hodnot max. 60 dB (2 m před fasádou). Podle běžně uváděných hodnot útlumu hluku vlivem vzdálenosti se zdvojnásobením vzdálenosti snižuje hlučnost o 6 dB. To znamená , že ve vzdálenosti cca 8 m od fasády stáje bude již hlučnost pod hodnotou 50 dB, což je limit pro chráněné venkovní prostory staveb v denní době a takové zde jistě nejsou.

Při provozu stájí v denní i noční době jak je v projektu uvažováno, bude tedy limit pro hluk ve venkovním chráněném prostoru tj. 50 dB pro den a 40 dB pro noc dodržen.

Proto nepovažuji za nutné zpracovávat hlukovou studii.

B.III.4.2. Záření

Pro území určené k zástavbě nebyl proveden průzkum radonového rizika. Podle mapy radonového rizika je posuzované území řazeno do středního stupně radonového rizika (2). Je možné předpokládat, že pobytová doba pracovníků ve stáji překročí 1000 hodin za rok a proto bude nutno před zahájením stavby provést radonový průzkum a na jeho základě případně určit provedení opatření k pronikání radonu z podloží do stavby.

Ve stáji nebudou instalovány žádné zdroje radioaktivního, rentgenového nebo vysokofrekvenčního záření.

Zdrojem elektromagnetického záření jsou všechny elektrospotřebiče. Intenzita záření těchto zdrojů je jen velmi malá a nebude zdrojem ovlivnění pracovního a životního prostředí.

B.III.4.3. Zápach

Každý objekt  živočišné výroby je zdrojem zápachu pro své okolí. Míra obtěžování zápachem je závislá na celé řadě faktorů z nichž je třeba připomenout zejména

- technologii ustájení, skladování hnoje nebo kejdy a jeho odvoz na pole;

- technologie větrání stájí;

- pořádek ve stáji a jejím okolí, dobrá provozní kázeň a dobrá zoohygiena

Ovlivnění území pachem je řešeno zpravidla vymezení dotčeného území ochranným pásmem (OP). Pro farmu je zpracován návrh ochranného pásma jehož plné znění je v příloze oznámení. Protože v současné době není žádná metodika pro navrhování ochranných pásem závazná, je tento návrh zpracován podle metodiky vydané Státním zdravotním ústavem   v AHEM (ACTA HYGIENICA A EPIDEMIOLOGICA) č. 8/1999. Další možnou variantou je zpracování návrhu OP pomocí rozptylové studie. Podle zkušeností vychází rozsahy ochranných pásem přibližně stejně, rozsahy vypočtené dle rozptylové studie jsou spíše menší. V souvislostí s tímto je nutno připomenout, že ani návrhem OP nelze postihnout ovlivnění území páchnoucími látkami ze 100 %. Metodika uvažuje s tím, že OP řeší 95% stavů v roce, zbývajících 5 % stavů tvoří inverzní a jiné situace, které ovlivní nebo mohou ovlivnit i území mimo ochranné pásmo.

Z provedeného posouzení návrhem ochranného pásma je zřejmé, že pachem ze stájí farmy  nebude zatěžována souvislá obytná zástavba obce. Přesto  k omezení negativních vlivů navrhuji jako součást projektu stavby zpracovat projekt ozelenění areálu a následně realizovat výsadbu zeleně podle tohoto projektu. Nenavrhuji používání enzymatických přípravků k fixaci amoniaku.

B.III.5.  Doplňující údaje

Kejda, močůvka a hnůj patří mezi závadné látky ve vztahu k ochraně podzemních a povrchových vod . Při manipulaci s nimi, přepravě na pole a při vlastní aplikaci je třeba respektovat zásady, které by omezily negativní vlivy na životní prostředí.

Podle nařízení vlády č. 103/2003 Sb., ve znění NV č. 219/2007 Sb. o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech, patří katastr obce Zašovice  do zranitelných oblastí.

Proto bude jako jeden z podkladu ke kolaudaci stavby zpracován – aktualizován stávající – plán organického hnojení. Tímto plánem budou vymezeny zejména:

- plochy vhodné pro hnojení a plochy , kde statková hnojiva aplikovat nelze,

- vymezení období, kdy nelze statková hnojiva aplikovat (viz. NV 103/2003 Sb., příl.2, tab. 1 – pro klimatický region 7 je to od 1.11. do 28.2. běžného roku)

- vymezena odstupová vzdálenost od obytné zástavby obce, kde nebude hnojeno, nebo bude hnojeno za podmínek okamžitého zapravení do půdy,

- zákaz aplikace kejdy a močůvky na pozemky svažité (nad 80 ),

- zákaz aplikace kejdy a močůvky v bezprostředním okolí potoků a rybníků,

- zákaz aplikace kejdy, močůvky a hnoje v okolí studní individuálního zásobování pitnou vodou a v ochranných pásmech zdrojů hromadného zásobování vodou, kde je to dáno provozním řádem vodovodu,

- zakreslena ochranná pásma zdrojů pitné vody a vymezeno území, kde nebude hnojeno z titulu ochrany těchto zdrojů,

- zakresleny povrchové vodní toky a rybníky a vymezeny plochy kolem nich, kde nebude hnojeno,

- vymezit prvky ochrany přírody v jejichž okolí nebude hnojeno,

- stanovena povinnost následného urychleného zapravení kejdy do půdy, pokud tak nebude učiněno při aplikaci,

- stanovena omezení plynoucí z ustanovení zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech a to v § 9  Používání hnojiv, statkových hnojiv a pomocných látek:

  - nepoužívat hnojiva tam, kde je to zakázáno zvláštními předpisy nebo rozhodnutími příslušného orgánu,

  - nehnojit na půdě přesycené vodou, pokryté vrstvou sněhu vyšší než 5 cm nebo promrzlé do hloubky více než 8 cm,

  - způsobem ohrožujícím okolí hnojeného pozemku

Část C.

C. Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území

C.I. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik

dotčeného území

Obec Zašovice (ZUJ 591963, ID obce 19118) leží v západní části okresu Třebíč.Je samostatnou obcí  v níž má sídlo obecní úřad. Plní funkci sídla trvalého významu s obytnou a zemědělskou funkcí. Katastrální výměra obce je 341 ha. Má 2 místních částí.

Dopravně je přístupné po silnici II.třídy č. 405 Jihlava - Třebíč. Obec je dostupná i železnicí  - železniční stanice Okříšky vzdálená cca 4 km.

Z pohledu vodohospodářského patří posuzované území do povodí řeky Jihlava. Území je odvodňováno místní vodotečí do Radonínského potoka

Podle využití území se nachází v zemědělsko-lesní krajině, lesně-polní. Typem přírodní krajiny patří  do C.3. krajiny chladných pohoří s bučinami s jedlí na pseudoglejích a kambisolech, C.3.4. členité silikátové vrchoviny. Zonálně je to A.3. mírně chladná krajina s bukovými lesy  s mírnými svahy na flyšových souvrstvích a kambisoly a pelosoly.

Sídelním typem patří mezi obce s méně než 10 000 obyvateli. Malé obce pod 10000 obyvatel se vylidňují (úbytek až 9,9 %), obyvatelstvo se stěhuje do měst nad 10000 obyvatel (Třebíč, Jihlava), která zaznamenávají přírůstek do 30 %. Územím patří do oblasti s dešťovými srážkami nad 600 mm. Výška sněhové pokrývky méně než  50 cm. rok –1.

Vodohospodářský potenciál  - území odvodňované řekou Jihlava . Vodohospodářský potenciál území - povrchových vod průměrný, podzemních vod nízký.  Jihlava - III. třída čistoty – voda silně znečištěná.

Klimaticky patří obec do oblasti s klimatem pahorkatin. Rozptylem atmosférických příměsí vysokým až velmi vysokým; trváním místních teplotních inverzí velmi nízkým až nízkým; četností místních teplotních inverzí velmi nízkou až nízkou; intenzitou místních teplotních inverzí velmi nízkou až nízkou. Měrné emise oxidů dusíku dosahují hodnot pod 2 t . km–2. Měrné emise oxidu siřičitého dosahují hodnot pod  5 t . km –2 a mají klesající tendenci. Emise tuhých látek dosahují hodnot pod 2 t . km –2.  Z toho lze vyvodit, že se jedná o území s malým znečištěním ovzduší.

Hustota zalidnění do100 obyvatel . km -2. Území je využívané pro letní rekreaci .

Úroveň životního prostředí – I.až II. třída prostředí vysoké úrovně až vyhovující. Koeficient ekologické stability krajiny (K ES) nízký. Území s mozaikou do různé míry změněných vegetačních formací  celkově se střední ES, s mozaikou lesů se změněnou dřevinnou skladbou, polí a luk .

Provincie středoevropských listnatých lesů, podprovincie hercynská I.a., sosiekoregion – 53 – Jevišovická pahorkatina, vegetační stupeň dubový, bukodubový, dubobukový a bukový. Fytogeografická oblast  – termofytikum - mezofytikum.

V posuzovaném území a jeho těsném okolí se nenacházejí žádné historické památky, architektonicky a kulturně cenné objekty. Nelze vyloučit území s možnými archeologickými nálezy.

Posuzované území není územím poddolovaným ani územím se zásobami nerostných surovin.

V ploše staveniště se nevyskytují žádné staré ekologické zátěže.

Krajinný ráz v širším území  nese stopy antropogenního ovlivnění v celkovém kontextu krajiny.

Z vodohospodářského hlediska náleží katastr obce Zašovice do povodí řeky Jihlavy. Podle nařízení vlády č. 103/2003 Sb. ve znění nařízení vlády 219/2007 Sb. patří katastr Zašovice mezi zranitelné oblasti. Nejedná se o území chráněné oblasti přirozené akumulace vod. Nejedná se o území zatápěné.

Zájmová lokalita neleží uvnitř žádného vyhlášeného chráněného území ochrany přírody.

V dotčené lokalitě ani jejím blízkém okolí se nenachází žádné prvky soustavy NATURA 2000 .

V posuzovaném území se nenacházejí žádné historické památky, architektonicky a kulturně cenné objekty. V území není předpoklad zjištění archeologických nálezů .

Posuzované území není územím poddolovaným ani územím se zásobami nerostných surovin.

Zájmové území leží nad hladinou Q100.

V ploše staveniště se nevyskytují žádné staré ekologické zátěže.

C.II. Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném

území.

Současný stav životního prostředí v dotčeném území lze charakterizovat následujícími údaji.

C.II.1. Ovzduší:

Klimatická charakteristika

Podle  základních  klimatologických  charakteristik  patří posuzované území do klimatického okrsku MT 2 (Klimatická rajonizace ČSSR) -  klima pahorkatin - s průměrnou roční teplotou 7 – 8 0 C, ročním úhrnem srážek 550 až 700 mm vodního sloupce. Jedná se o oblast mírně teplou,  mírně vlhkou, vrchovinovou.

Zima bývá mírně chladná s normálním počtem ledových dnů, suchá až mírně suchá s 60ti až 100 dny se sněhovou pokrývkou. Přechodná období jsou normálně dlouhá až dlouhá s mírným jarem a mírným podzimem. Léto bývá normální až krátké s 20ti až 60ti letními dny, mírné až mírně chladné.Klima je ovlivňováno blízkostí Českomoravské vrchoviny .

Základní klimatologické charakteristiky:

Klimatická oblast 				MT 2, mírně teplá

Počet dnů s teplotou nad 10 0 C		140 - 160

Počet dnů se srážkami nad 1 mm		100 - 120

Průměrná teplota v červenci			16 - 17 0 C

Průměrná teplota v dubnu			  6 - 7   0 C

Průměrná teplota v říjnu			  6 - 7   0 C

Průměrná teplota v lednu		           - 2 - - 5 0 C

Počet mrazových dnů 			110 - 160

Úhrn srážek za vegetační období		350 - 500 mm

Úhrn srážek v zimním období		250 – 300 mm

Počet zamračených dnů			120 - 160

Počet jasných dnů				40 -  60

Počet dnů se sněhovou pokrývkou		60 -  100

Roční průběh teplot:

| Stanice m.n.m | průměr | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Humpolec 510 | 7,0 | -1,2 | -1,6 | 2,2 | 6,6 | 12,0 | 14,7 | 16,6 | 15,8 | 12,3 | 7,3 | 2,2 | -1,2 |
| Kamenice 565 | 6,4 | -3,9 | -2,6 | 1,5 | 6,0 | 11,5 | 14,5 | 16,3 | 15,8 | 12,0 | 6,8 | 1,5 | -2,2 |
| Jihlava 526 | 7,0 | -2,9 | -1,9 | 2,0 | 6,8 | 12, | 15,0 | 16,9 | 15,8 | 12,0 | 7,1 | 2,1 | -1,4 |
| Pacov 580 | 6,8 | -3,1 | -1,8 | 2,0 | 6,6 | 12,1 | 15,0 | 16,7 | 15,8 | 12,2 | 6,8 | 1,6 | -1,7 |
| Pelhřimov 487 | 7,0 | -2,8 | -1,7 | 2,2 | 6,7 | 12,0 | 14,8 | 16,7 | 15,7 | 12,3 | 7,2 | 2,2 | -1,2 |
| Počátky 605 | 6,4 | -3,5 | -2,4 | 1,6 | 6,0 | 11,5 | 14,1 | 15,8 | 15,1 | 12,0 | 7,0 | 1,3 | -2,0 |
| Sázava Pe 702 | 6,1 | -3,8 | -2,8 | 1,1 | 5,4 | 11,2 | 14,0 | 15,8 | 15,0 | 11,7 | 6,6 | 1,0 | -2,4 |

Větrná růžice:

| Směr | S | SV | V | JV | J | JZ | Z | SZ | CALM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Četnost | 9,0 | 8,0 | 10,0 | 15,0 | 6,0 | 9,0 | 14,0 | 20,0 | 9,0 |

Kvalita ovzduší.

Katastr obce leží v oblasti Křižanovské vrchoviny. Území je poměrně málo zasaženo imisní činností. Kvalitu ovzduší zde ovlivňuje především blízkost průmyslových aglomerací Jihlava, Třebíč, Brno. Vzhledem k převládajícím západním, jihovýchodním větrům nelze vyloučit ani vliv vzdálenějších aglomerací. Velký vliv na kvalitu ovzduší má umístění v krajině se značným podílem lesů a vodních ploch, silně členité.

Podle dlouhodobého sledování se zde vyskytují měrné emise oxidů dusíku do 2 t/km2 (Praha více než 50 t/km2 ),  oxidu  siřičitého do 5 t/km2 ( Praha více než 100 t/km2),  tuhých  látek do 2 t/km2 ( Praha  do 50 t/km2 ) (zdroj "Atlas životního prostředí a zdraví obyvatelstva ČSFR , 1990 ). Vývoj emisí oxidu siřičitého měl od roku 1985 klesající charakter.

Číselné stanovení současného imisního pozadí v místě, kde není kvalita ovzduší soustavně monitorována je značně problematické .

Záměr neobsahuje žádný významný bodový zdroj znečišťování ovzduší.

C.II.2.  Vody:

Podle hydrogeologického členění náleží území do rajonu č. 655 – Krystalinikum v povodí Jihlavy. Podmínky tvorby a oběhu zásob podzemních vod jsou vedle klimatických a morfologických dispozic území dány především celkovými hydrogeologickými vlastnostmi hornin.

Jako svrchní zvodeň vystupuje kolektor kvartérních uloženin spolu se zvětralinovým pláštěm a zónou přípovrchového zvětrání a rozpukání hornin skalního podloží. Oběh podzemních vod má většinou lokální charakter. V pokryvných útvarech kvartérního stáří se uplatňuje výhradně průlinová propustnost, charakteristická pro zeminy hlinitého a písčitého charakteru s příměsí štěrku. V zóně intenzivního zvětrávání a rozpukání hornin se na oběhu podzemní vody podílí průlinově – puklinové či puklinově  - průlinové prostředí, přičemž jeho propustnost závisí na stupni rozevření puklin a charakteru jejich výplně. Hloubkový dosah svrchní zvodně se pohybuje řádově do 10 – 15 m pod terénem v závislosti na mnoha lokálních činitelích. pro vody tohoto pásma je charakteristická především volná hladina,  která konformně sleduje morfologii terénu. K infiltraci dochází zpravidla po celé ploše rozšíření kolektorské zvodně a závislosti na propustnosti pokryvných útvarů. Nejčastějším způsobem odvodnění je skrytý příron do uloženin niv nebo přímo do vodotečí.

Svrchní zvodeň je poměrně náchylná na znečištění z povrchu terénu a citlivě reaguje na klimatické poměry – zejména srážky v období sucha.

C.II.2.1. Povrchové vody:

Zásobu povrchové vody v českém sektoru krajinné sféry rozdělujeme na tekoucí vody ve vodních tocích  a na zásoby v nádržích na zemském povrchu (v jezerech, rybnících a přehradních nádržích). Území České republiky je odvodňováno třemi systémy- systém Labe, systém Odry a systém Dunaje. Povodí Jihlavy  patří do systému Dunaje.

Dunaj po území ČR neprotéká. Z jižní Moravy odvádí povrchové vody do Dunaje řeka Dyje, která se na státní hranici se SR vlévá do Moravy a ta se dále vlévá do Dunaje. Řeka Jihlava , která odvodňuje zájmové území se vlévá do řeky Dyje v místě vodního díla Nové Mlýny. Řeka Dyje má povodí 13 419 km2 z čehož 2 243 km2 je v Rakousku. Má 2 velké levostranné přítoky Jihlavu a Svratku, které se do ní vlévají v místě údolní nádrže Nové Mlýny.

Posuzované území (k.ú. Zašovice) se nachází v povodí řeky Jihlavy (č.h.p. 4-16-01-001, plocha povodí  3 117 km2.

Recipientem pro dešťové vody z areálu je místní potok, který se vlévá do radonínského potoka as ním  zleva do řeky Jihlavy .

Podle nařízení vlády č. 103/2003 Sb.,o stanovení zranitelných oblastí, ve znění nařízení vlády č. 219/2007 Sb. patří katastr obce mezi zranitelné oblasti.

Základní hydrologická charakteristika území:

srážky ..............................…..550 - 700 mm

průměrné roční srážky........… pod 600 mm

odtokový součinitel ..............  0,31

odtok ............………..............200 - 250 mm

vsak........…………....... .........350 - 450 mm

odpar.......................................450 mm

Posuzované území leží v oblasti s průměrným vodohospodářským potenciálem povrchových vod.

Zájmové území se nenachází v území zatápěném vodou (leží nad hranicí Q100).

Provoz zemědělského areálu při dodržení všech v projektu navržených stavebních opatření, dobrém stavebním provedení objektů  a trubních rozvodů, dodržování provozních řádů a předpisů, nebude zdrojem znečištění povrchových vod, pokud nedojde k havarijnímu stavu.

Dlouhodobé měsíční úhrny srážek v mm za období 1931 –1960 spolu s dlouhodobými měsíčními úhrny výparu v mm.

| Měsíc | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Rok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Srážky | 35 | 38 | 29 | 42 | 65 | 82 | 88 | 77 | 43 | 47 | 38 | 37 | 621 |
| Výpar | 2 | 5 | 21 | 45 | 91 | 88 | 85 | 69 | 50 | 23 | 2 | 1 | 482 |
| Rozdíl | 33 | 33 | 7 | -3 | -26 | -6 | 3 | 8 | -7 | 24 | 36 | 36 | 139 |

C.II.2.2. Podzemní vody :

Zájmové území leží v oblasti mělkých podzemních vod a představuje území s celoročním doplňováním zásob. Největší vydatnost podzemních vod je v období březen, duben, nejnižší v měsících červenec, srpen. Průměrný specifický odtok podzemních vod 1,01 -2,0  l/s.km2.

Posuzované území leží v oblasti se nízkým vodohospodářským potenciálem podzemních vod.

V zájmovém území nejsou vybudována zařízení pro jímání podzemní vody. Nejsou zde sledované pramenní vývěry. Posuzované území se nenachází na území chráněných oblastí přirozené  akumulace vod

Provoz stájí při dodržení všech v projektu navržených stavebních opatření, dobrém stavebním provedení objektů jímek, kanalizace a stáje, dodržování provozních řádů a předpisů, nebude zdrojem znečištění povrchových vod, pokud nedojde k havarijnímu stavu

Mapa území přirozené akumulace vod

C.II.3.  Půda.

K půdotvorným faktorům řadíme mateční horninu (půdotvorný substrát), podnebí, biologický faktor, podzemní vodu a kultivační činnost člověka. K podmínkám patří reliéf terénu a stáří krajiny.

Vzájemným kvalitativním a kvantitativním působením těchto faktorů a podmínek probíhá určitý půdotvorný proces, jehož výsledkem je vznik genetického půdního typu jako základní kategorie klasifikace půd. Typy půd se utvářely pod vlivem pestrého geologického podloží, reliéfu terénu, spodní a povrchové vody a klimatických podmínek.

Charakteristika zemědělské půdy se vyjadřuje kódem bonitovaných půdně ekologických jednotek – BPEJ (dle vyhlášky MZem ČR č. 327/1998 Sb.) . Tyto kódy jsou pětimístné , přičemž první číslice charakterizuje klimatický region, druhá a třetí hlavní půdní jednotku (HPJ), čtvrtá číslice je kombinací skeletovitosti a expozice, pátá číslice charakterizuje sklonitost a hloubku půdy.

Stavba bude realizována  převážně na nezemědělské půdě, část záměru zasáhne do zemědělské půdy –  parc. č. 104/1 – orná půda  (zábor o výměře cca 0,5 ha).

Pro pozemkové parcely dotčeného záměru jsou stanoveny BPEJ následovně:

| Parcela číslo | Výměra v ha | BPEJ | Třída ochrany |
| --- | --- | --- | --- |
| 104/1 | 15,1041 | 8 3715 | V |

Dotčené pozemky se řadí do regionu MCH, kód 8 – mírně chladný, vlhký – dále viz následující tabulka.

Charakteristika klimatického regionu MCH

| Kód regionu | Symbol regionu | Charakteristika regionu | Suma teplot nad 10 °C | Průměrná roční teplota C | Průměrný roční úhrn srážek v mm | Pravděpodobnost suchých vegetačních období | Vláhová jistota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | MCH | mírně chladný, vlhký | 2000 - 2200 | 5 – 6 | 700 – 800 | 0 -5 | > 10 |

Charakteristika zemědělských půd v zájmovém území

| p.č. | výměra celk. ha | druh pozemku | ochrana | BPEJ | sklonitost | expozice | skeletovitost | hloubka půd |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 104/1 | 15,1041 | orná | ZPF | 83415 | 3 -7 stup., mírný svah | rovina, všesměrná | Slabě skeletovité (do 25%) | do 30 |

Hlavní půdní jednotka :

HPJ 37 – Mělké hnědé půdy na všech horninách; lehké, v ornici většinou středně štěrkovité až kamenité, v hloubce 0,3 m silně kamenité až pevná hornina;výsušné půdy (kromě vlhkých oblastí).

C. II. 4.  Geomorfologie  a geologie:

Geomorfologicky spadá řešené území do krystalinika českého masivu vrásněného ve starohorách a prahorách a doformovaného tektonikou hercynského vrásnění a kvartérní denudací.

Z hlediska geomorfologického členění území České republiky náleží  řešené území:

Provincie 			I. - Česká vysočina,

Subprovincie 		I.2. – Českomoravská soustava,

Oblast 			I.2.C – Českomoravská vrchovina

Celek			I.2.C-5 – Křižanovská vrchovina

Česká vysočina zabírá plochu 66 408 km2 státního území. V západní části provincie představují Čechy velkou kotlinu, která vznikla rozlámáním zarovnaného povrchu platformy.Její okraje se ve třetihorách a čtvrtohorách zvedly, zatímco střed kotliny si v podstatě uchoval původní nízkou polohu. Převládajícím typem reliéfu dna kotliny jsou ploché pahorkatiny  se zbytky etchplénu v rozvodních částech a s mírnými svahy na fundamentu platformy. Česká vysočina se dále dělí na 6 geomorfologických soustav.

Českomoravská soustava zabírá jihovýchodní část České vysočiny. Je značně různorodá. Jižně od prahy se rozkládá  rozsáhlá podsoustava Středočeská pahorkatina. Jižní Čechy vyplňuje podsoustava Jihočeské pánve. Jihozápadní Čechy a západní Moravu tvoří podsoustava Českomoravská vrchovina

Českomoravská vrchovina je složitá soustava pahorkatin a vrchovin  s erozně denudačním reliéfem. Morfostrukturně je to soustava megaantiklinálních vyklenutí a megasynklinálních sníženin fundamentu platformy. V místě největšího napětí vznikly kerné vrchoviny.

Biogeografické členění.

Západní část bioregionu budují migmatitické ruly až migmatity s vložkami amfibolitů i vápenců. Na jih od Třebíče zasahuje do území trojúhelníkovitý výběžek syenodioritového masivu. Mezi řekami Dyjí a Jihlavou vystupují orthoruly, na Jihlavě a Oslavě mezi Náměští a Oslavany se vyskytují granulitové ruly, podél Jihlavy jsou významně zastoupeny hadce. Na Dyji od vtoku na moravské území vystupují pestré série s amfibolity a vápenci, event. svory a fylity u Podhradí, Vranova a Hardeggu. Mezi Vranovem a Hardeggem vystupují kyselé bítešské orthoruly, které však u Vranova obsahují četné vložky amfibolitů, v úseku nad Znojmem pak granodiority dyjského masivu. Na plošinách tvoří ostrůvky sedimenty neogénu - písky, jíly (např. v okolí Moravských Budějovic). Z kvartérních pokryvů se poměrně hojně uplatňují spraše až prachovice, svahoviny, v údolích Dyje a Oslavy místy droliny z obrovských balvanů.

Reliéf se vyznačuje nápadným protikladem poměrně málo členitých zarovnaných povrchů a plochých kotlin charakteru ploché až členité pahorkatiny s výškovou členitostí 40 - 150 m, které jsou protnuty hlubokými, ostrými a úzkými údolními zářezy říčních toků, především Dyje, Jihlavy a Oslavy s četnými skalními výchozy a pozoruhodnými meandry. Oblast těchto údolí má pak reliéf členité vrchoviny s výškovou členitostí až 250 m. Nad zarovnané povrchy ovšem vystupují jako určité exoty i nápadnější kopce, převyšující okolí o 50 - 100 m (Babylón u Mohelna, Suchá hora u Bítova, hřbet Klučovské hory u Třebíče). Na syenitech Třebíčského masivu jsou vyvinuty nápadné malé balvanité a skalnaté pahorky - nízké exfoliační klenby (ruware).

Zvláštním jevem jsou gravitačními pohyby podmíněné pseudokrasové trhliny Ledových slují v údolí Dyje u Vranova. Nejnižším bodem v bioregionu je údolí Jihlavy u Dolních Kounic (190 m), nejvyšším Klučovská hora jižně od Třebíče (595 m). Typická výška bioregionu je 280 - 520 m.

Bioregion tvoří okrajovou pahorkatinu Hercynika na západě jižní Moravy, víceméně se shoduje s geomorfologickým celkem Jevišovická pahorkatina, zabírá však i jižní výběžek Bobravské vrchoviny a Boskovické brázdy. Bioregion na jihu zasahuje do Rakouska, v ČR má plochu 1845 km2. Typická část bioregionu zahrnuje relativně teplé a suché pahorkatiny se skalnatými údolími. Na pahorkatině dominují dubohabrové háje, v údolích je mozaika dubohabrových hájů, acidofilních doubrav, subxerofilních doubrav a reliktních borů, méně i šípákových doubrav a skalních lesostepí. Nereprezentativní části tvoří jednak vyšší části s ostrovy květnatých bučin a absencí subxerofilních doubrav, které tvoří přechod do Velkomeziříčského bioregionu (1.50), jednak oblast Krumlovského lesa, tvořící přechod k Brněnskému bioregionu (1.24).

Jevišovický bioregion 1.23.

C.II.5. Horninové prostředí a přírodní zdroje.

Horninovým prostředím rozumíme svrchní část litosféry v dosahu lidské činnosti. Je tvořeno horninami, které obsahují podzemní vody, plyny a neobnovitelné přírodní zdroje. Kvalita horninového prostředí je faktor ovlivňující v mnoha aspektech život člověka a jeho bezprostřední životní podmínky.

Horninové prostředí je kromě stavu daného přírodními procesy silně ovlivňováno činností člověka ( např. kontaminace půd, podzemních vod, porušování přírodního stavu těžbou a stavební činností, včetně ukládání odpadu). K nejčastějšímu mechanickému narušování horninového prostředí  patří sesuvy půdy.

Horninové prostředí některých oblastí je ovlivňováno zemětřesnými účinky. ty se oceňují makroseizmickými intenzitami – nižší makroseizmické stupně (30 – 50) odpovídají slabým otřesům, střední (60 – 80) malým až vážným škodám na budovách a nejvyšší (90 – 120) řícení budov a naprostým katastrofám.

Posuzovaná lokalita není  výrazně dotčena z pohledu horninového prostředí. Místo stavby je umístěno v místě bývalé živočišné farmy a z části na  orné půdě dosud intenzivně zemědělsky obhospodařované. Je zde možné uvažovat o mírné kontaminaci horninového prostředí v důsledku  zemědělské činnosti. Na ploše staveniště nebyla zde prováděna těžba nerostných a jiných surovin. Nejedná se o území poddolované. V území nejsou evidované zásoby nerostných surovin.

Nejedná se o území ohrožené sesuvy půdy. Z hlediska pozorovaných intenzit zemětřesení se jedná o oblast s nižšími makroseizmickými intenzitami.

C.II. 6. Fauna a flóra.

Fauna

Převážně silně zkulturnělá krajina východního předhůří Českomoravské vrchoviny hostí ochuzenou faunu, silně ovlivňovanou sousedstvím panonie na východě (ježek východní, myšice malooká, lejsek bělokrký, bramborníček černohlavý ap.). Tento vliv se silně projevuje zejména průnikem mediterránního a pontomediterránního prvku do nitra Českomoravské vrchoviny údolími Dyje a Jihlavy. Na druhé straně fauna měkkýšů Podyjí jeví značnou shodu s faunou údolí střední Vltavy - např. na Hamerských vrásách se vyskytuje vřetenatka obecná. Nejseverozápadnější výspu jihovýchodní fauny představuje subendemická fauna Mohelenské hadcové stepi: kobylka Ephippigera ephippiger, kudlanka nábožná, makadlovka Depressaria cervicella, můra Odice arcuinna, vřetenuška čtverotečná, mravenec Strongylognathus bulgaricus, žahalka Scolia hirta, ještěrka zelená aj.

Významné druhy - Savci: ježek východní (Erinaceus concolor), myšice malooká (Apodemus microps), vydra říční (Lutra lutra), vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros), netopýr brvitý (Myotis emarginatus). Ptáci: bramborníček černohlavý (Saxicola torquata), lejsek bělokrký (Ficedula albicollis). Obojživelníci: mlok skvrnitý (Salamandra salamandra). Plazi: užovka stromová (Elaphe longissima). Měkkýši: zemoun skalní (Aegopis verticillus), hrotice obrácená (Balea perversa), vřetenovka rovnoústá (Cochlodina orthostoma), řasnatka lesní (Macrogastra plicatula), vlahovka narudlá (Monachoides incarnata), plamatka lesní (Arianta arbustorum), drobnička válcovitá (Truncatellina cylindrica), údolníček drobný (Vallonia pulchella), ú. žebernatý (V. costata), zrnovka Pupillla triplicata, závornatka malá (Clausilia parvula), vřetenatka obecná (Alinda biplicata bohemica), oblovka drobná (Cochlicopa lubricella). Hmyz: kobylka Ephippigera ephippiger, saranče Omocestus petraeus, můra světlopáska ruměnicová (Odice arcuinna), mol Ateliotum hungaricellum, vřetenuška čtverotečná (Zygaena punctum), v. pozdní (Z. laeta), zelenáček Adscita chloros, modrásek Rebelův (Maculinea rebeli), bělopásek Neptis rivularis, makadlovky Depressaria cervicella, Stagmatophora tririvella, mravenec Strongylognathus bulgaricus,žahalka Scolia hirta, ploskoroh pestrý (Libelloides macaronius). Pavouci: sklípkánek Proatypus muralis, pavouk Alopecosa solitaria.

V zájmovém území stavby (zastavěné území a orná půda) se žádné chráněné druhy nevyskytují.

Flóra

Potenciálně největší část území pokrývají hercynské dubohabřiny (Melampyro-Carpinetum), v minulosti s podstatným zastoupením jedle, méně a lokálně i s příměsí buku. Na konvexních tvarech s příznivou expozicí, zejména v průlomech, jsou typické teplomilné doubravy (Quercion pubescemti-petraeae), avšak zpravidla bez účasti šípáku, v méně příznivých expozicích Luzulo-Quercetum, na hranách skal reliktní bory. Bučiny (zejména Melico-Fagetum) jsou velmi vzácné, buk se častěji objevuje ve vegetaci suťových lesů svazu Tilio-Acerion (nejčastěji Aceri-Carpinetum). Podél vodních toků jsou nivy, nejčastěji Stellario-Alnetum, kolem malých potůčků význačně Carici remotae-Fraxinetum. Velmi vzácné jsou fragmenty olšin (Carici acutiformis-Alnetum). Primární bezlesí je více typů: Na skalách je komplex vegetace skalní, xerotermní a lemové (Alysso-Festucion pallentis, Festucion valesiaceae, Geranion sanguinei). Na hadci jsou specifické hadcové bory (Erico-Pinion), zatímco v bezlesí je vegetace svazu Asplenion serpentini. Na bazických substrátech (vápence, hadce) jsou porosty s pěchavou vápnomilnou (Sesleria albicans). V nexerotermních polohách primární bezlesí na sutích. Podél větších toků je přítomna vegetace svazu Phalaridion a v tekoucí vodě svazu Batrachion fluitantis.

Přirozená náhradní vegetace má při východním okraji bioregionu charakter xerotermních trávíků (Festucion valesiaceae, Koelerio-Phleion), jinde převažují louky ze svazu Arrhenatherion. Na vlhkých stanovištích je typická vegetace podsvazu Calthenion, kterou charakterizuje více asociací s dominantní ostřicí trstnatou (Carex cespitosa), místy s podhorskými až perialpidskými druhy, jako je např. stařinec potoční (Tephroseris crispa), hadí kořen větší (Bistorta major), upolín evropský (Trollius altissimus). Vegetace svazu Molinion je velmi ojedinělá. Lokálně byly vybudovány rybníky, v jejich pobřeží vegetace svazu Magnocaricion elatae, na obnažených dnech (typičtěji v minulosti) je zastoupena vegetace svazu Elatini-Eleocharition ovati. Lemy v průlomech náležejí převážně vegetaci svazu Geranion, na plošinách, zejména v západní části, svazu Trifolion medii. Vegetace křovin náleží převážně svazu Prunion spinosae, velmiřídce se objevují i fragmenty vegetace svazu Prunion fruticosae.

Flóra je velmi pestrá, s mezními prvky (zejména mezi termofyty), exklávní prvky jsou nečetné. Převažují druhy hercynského lesa, obohacená o druhy alpidských podhůří, jako dymnivka plná (Corydalis solida), ostřice chlupatá (Carex pilosa), zapalice žluťuchovitá (Isopyrum thalictroides), a o skutečné perialpiny norického migrantu, např. husečník chudokvětý (Fourraea alpina), brambořík nachový (Cyclamen purpurascens), oměj jedhoj (Aconitum anthora). Na několika lokalitách sem přesahuje i endemický hvozdík moravský (Dianthus moravicus). V xerotermní flóře jsou četné acidofyty migroelementu západního, k němuž náleží rozchodník skalní (Sedum reflexum), penízek chlumní (Thlaspi montanum) i východního, jako křivatec český (Gagea bohemica). Řada termofytů s panonskou tendencí zde vyznívá, jako koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis), sesel sivý (Seseli elatum), lnice kručinkolistá (Linaria genistifolia), druhy rodu kavyl (Stipa sp. div.). Fytogeograficky významný je výskyt boreokontinentálních druhů ploštičníku evropského (Cimicifuga europaea) a ostřice tlapkaté (Carex pediformis) na jihozápadní hranici areálu. I v nelesní flóře jsou četní perialpidi, k nimž náleží dvojštítek měnlivý (Biscutella varia), volovec vrbolistý (Buphthalmum salicifolium), hadí kořen větší (Bistorta major) a dealpidi, jako lomikámen latnatý (Saxifraga paniculata), pěchava vápnomilná (Sesleria albicans). Mnohé druhy subatlantů zde dosahují dílčí východní hranice souvislého areálu, např. smilka tuhá (Nardus stricta), metlička křivolká (Avenella flexuosa) aj.

V zájmovém území stavby (zastavěné území a orná půda) se žádné chráněné druhy nevyskytují.

C.II.7. Ekosystémy:

Chráněná území

Nejvýznamnějším chráněným územím v Jevišovickém bioregionu je Národní park Podyjí. Byl vyhlášen k ochraně nejzachovalejšího průlomového údolí v České republice s celou škálou přirozených lesních i nelesních porostů. Zejména 1. zóna národního parku hostí reprezentativní ukázky téměř všech typů bioty v regionu. Jiným významným chráněným územím je NPR Mohelenská hadcová step s fenoménem extrémní xerotermní bioty na serpentinitech. K dalším početným maloplošným chráněným územím náleží např. PR Habrová Seč, PP U Lusthausu, PP Černá blata, PR V jedlí s přirozenými mezofilními lesy, PR Dukovanský mlýn,PP Biskoupská hadcová step a PR Nad řekami, které doplňují fenomén vegetace na hadci, rozsáhlá PR Údolí Oslavy a Chvojnice, PR Biskoupský kopec, PP Pekárka, PP Kozének a PP Bouchal s výskytem skalních a přirozených náhradních společenstev.

Zájmové území stavby se nedotýká žádné lokality NATURA  2000

Mapa NATURA 2000

Chráněná území ochrany přírody

Územní systém ekologické stability

C.II.8.  Krajina.

Krajinu řešeného území lze hodnotit jako kulturní s technickými prvky, v níž dominují měkké a plynulé tvary reliéfu hřbetů a mělkých depresí, s množstvím liniových i plošných krajinných struktur, spolu s výraznou přehledností krajiny zemědělsky využívaného území. Ráz krajiny výrazně ovlivnila zemědělská velkovýroba s vysokým zorněním zemědělské půdy.

Krajinný ráz

Stavba jakéhokoliv nového objektu vede k pochybnostem, zda nebudou narušeny takové partie krajiny, které vynikají cenným krajinným rázem ve smyslu § 12 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění zákona č.168/2004 Sb.  Krajinný ráz je v § 12 zákona o ochraně přírody a krajiny vyjádřen přírodními a kulturně historickými charakteristikami a jsou vyjmenovány rysy či hodnoty, které  mají být chráněny před znehodnocením. Jsou to přírodní a estetické hodnoty, významné krajinné prvky (VKP), zvláště chráněná území (ZCHÚ), kulturní dominanty, harmonické měřítko a vztahy. Celkově je možno shrnout, že v krajinném rázu se promítne krajina, její přírodní bohatství, její obyvatelstvo , hmotný majetek a kulturní památky.

Realizací záměru nedojde, vzhledem k umístění a velikosti stávajícího areálu a vazbě nové výstavby na tento areál (v převážně otevřené krajině), k významnému posunu v tomto hodnocení popř. k zásahu do harmonického měřítka krajiny. Ke zmírnění vlivu stavby na krajinný ráz se předpokládá výsadba ochranné zeleně na hranicích areálu, zejména na straně pohledově exponované  tj. od zástavby obce Zašovice a ze spojovací silnice Jihlava - Třebíč.

C.II.9. Obyvatelstvo.

Údaje o počtu a složení obyvatelstva se získávají ze sčítání lidu, které je prováděno zhruba v desetiletých intervalech. Informace o aktuálním stavu lze získat například z internetových stránek obecních úřadů.

V obci Zašovice včetně 2 místních částí žije podle statistických údajů 137 trvale bydlících obyvatel, z toho 73 obyvatel v produktivním věku. Průměrný věk 44,2 roku.

Sídelním typem patří mezi obce přechodného typu. Malé obce pod 10000 obyvatel se vylidňují (úbytek až 9,9 %) , obyvatelstvo se stěhuje do měst nad 10000 obyvatel , která zaznamenávají přírůstek do 30 %.

C.II.10. Hmotný majetek, kulturní památky.

Obec Zašovice nemá v blízkosti zemědělského areálu žádný hmotný majetek ani žádné kulturní památky.

C.III. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho únosného zatížení

Posuzované území není významněji zasaženo negativními vlivy jak z místních zdrojů, tak i ze zdrojů vzdálenějších. Intenzivní zemědělská výroba je hlavním zdroje znečištění životního prostředí v území. Právě intenzivní zemědělská výroba způsobila zrušení řady remízků a jiné mimolesní zeleně, která v krajině chybí. Je třeba říci, že právě střediska živočišné výroby  jsou zdrojem nejvýznamnějšího ovlivnění ovzduší v posuzovaném území, především působením amoniaku a páchnoucích látek. Ve většině případů je těmito škodlivinami negativně ovlivněno bezprostřední okolí stájí, které jsou mimo obytnou zástavbu obcí a tuto chráněnou zástavbu ovlivňují jen v inverzních nebo jiných situacích.

Podle zpracované rozptylové studie na amoniak (EKOPOR České Budějovice, březen 2008), která je v plném znění v přílohové části dokumentace, je hlavním a limitujícím zdrojem živočišná výroba v území. Koncentraci amoniaku v širším zájmovém území a vůbec v zástavbě obce tyto objekty výrazněji neovlivní.

Vymezení území se zhoršenými podmínkami (zejména páchnoucí látky) je provedeno výpočtem ochranného pásma (OP). Proti původnímu záměru dochází k  oddálení hranice ochranného pásma od zástavby obce. V návrhu OP je vyhodnocen rozsah OP pro nový stav po realizaci stavby stáje. Takto vymezené území nezasahuje do zástavby obce, ani do rozvojových ploch pro obytnou zástavbu. Ovlivnění emisemi amoniaku je pak podrobně posouzeno v rozptylové studii a rovněž nezasahuje významně do chráněné zástavby.

Je možné konstatovat, že v souhrnu nedojde k významnému zatížení území, rozhodně ne nad míru únosnou pro dané území.

V zájmovém území ani v jeho dosahu nejsou žádné významné tepelně energetické zdroje nebo jiné zdroje znečišťování ovzduší, které by významněji ovlivňovaly zdejší ovzduší. Většina větších sídelních útvarů je plynofikována nebo se jejich plynofikace připravuje.

Obec Zašovice se nachází v území se zachovalým životním prostředím. Nově řešené staveniště kravína  je dostatečně vzdáleno od zástavby obce. Ochranné pásmo (dříve pásmo hygienické ochrany) tohoto výrobního zemědělského areálu nezasahuje do chráněné zástavby obce.

Zemědělský areál je v posuzovaném území bezesporu největším zdrojem ovlivnění životního prostředí. Toto ovlivnění je však v přijatelných mezích a není důvodem pro vyhlášení stavební uzávěry nebo jiných opatření omezujících další rozvoj území.

Kvalitu životního prostředí v zájmové oblasti je možno označit jako dobrou až velmi dobrou. Zatížení území živočišnou výrobou je standardního rázu. ZD Okříšky, družstvo obhospodařuje zemědělské pozemky v k.ú. Bransouze, Čichov, Heraltice, Hvězdoňovice, Krahulov, Nová Brtnice, Nová Ves, Okříšky, Petroviče, Pokojovice, Přibyslavice, Radonín, Zašovice o celkové výměře zemědělské půdy 3 450 ha, z toho orná půda 2 790 ha. Podrobně je toto vyhodnoceno v tabulce v kapitole D.I.5 Vlivy na půdu.

Jak je již uvedeno v kapitole C.I. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik, posuzované území má tři citlivé složky životního prostředí:

- povrchové vody – hlavně důsledky hnojení zemědělské půdy

- ovzduší – území vzdáleně navazující na zástavbu obce Zašovice

- krajina – v širším kontextu v krajině částečně chybí rozptýlená zeleň. Proto ozeleněné okolí nové farmy bude vítaným prvkem v krajině.

Ochranu uvedených složek životního prostředí bude nutno zajistit realizací odpovídajících opatření při stavbě nového areálu stájí a při aplikaci statkových hnojiv na zemědělskou půdu. Tato opatření jsou popsána v jednotlivých kapitolách oznámení a souhrnně jsou uvedena  v kapitole D.IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí.

Č Á S T   D

D.KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

D.I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí  a hodnocení jejich velikosti a významnosti

Nejzávažnějšími problémy živočišné výroby z hlediska možných vlivů na životní prostředí a na obyvatelstvo jsou obvykle:

- znečištění ovzduší amoniakem a pachovými látkami  včetně jejich vlivu na obyvatele obce;

- uskladnění statkových hnojiv, manipulace s nimi ve výrobním areálu, při které je možná kontaminace prostředí zejména podzemních a povrchových vod;

- aplikace statkových hnojiv na zemědělské pozemky s možností přehnojování, nevhodné doby nebo způsobu aplikace a z toho plynoucí kontaminace prostředí;

- v menším rozsahu hlučnost a prašnost související s provozem stájí a jejich dopravní obsluhou;

Ostatní vlivy na životní prostředí jsou rozdílné podle konkrétních podmínek posuzovaného provozu. V našem případě, kdy je posuzována stavba nových stelivových stájí , hnojiště a skladovací jímka v území vzdáleném o d zástavby obce a změny stávajících stájí v areálu umístěného na severním okraji zástavby obce, bude vliv na obyvatelstvo a životní prostředí v obci minimální.

Významný vliv může mít i aplikace statkových hnojiv v blízkosti lokálních prvků ochrany přírody (remízky), v okolí potoků a rybníků.

D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů

Pro obyvatelstvo  obce Zašovice je asi nejpodstatnější vliv pachových látek. Emise pachových látek nelze objektivně vyčíslit a proto se jejich posouzení omezuje na stanovení ochranného pásma (OP) kolem objektů živočišné výroby. K tomu je používána metodika zveřejněná v ACTA HYGIENICA,EPIDEMIOLOGICA ET MICROBIOLOGICA č. 8/1999. Pro řešenou stavbu kravína byl zpracován Ing. Josefem Charouzkem návrh OP a předán investorovy k projednání a vyhlášení. Plné znění tohoto návrhu OP je pak uvedeno v přílohové části této dokumentace. Ověření zasažení území emisí amoniaku pak bylo provedeno rozptylovou studií (zpracoval Ing. Petr Dvořák –EKOPOR , České Budějovice). Plné znění této rozptylové studie je v přílohové části této dokumentace.

Provedená revise ochranného pásma prokazuje, že stavbou nového kravína umístěnou na vzdálenější straně areálu od obce nedojde k zasažení chráněné zástavby obce  pachovými látkami ani amoniakem a nedojde zde tedy za normálních podmínek ke zhoršení životního prostředí v důsledku provozování nové stáje krav. Ovlivněné území je mimo zástavbu obce.

Nejbližším objektem hygienické ochrany (OHO) jsou objekty kolem silnice Jihlava –Třebíč na západním okraji obce. Toto území  bude i po dostavbě nového kravína mimo hranice OP.

Dalším vlivem spíše obtěžujícím bude zvýšení frekvence dopravy. V souvislosti s provozem nové stáje dojde ke zvýšení dopravy, která se částečně dotkne i zástavby obce. Bude se jednat o 1 -2 jízdy za den navíc přes zástavbu obce .  Ovlivnění území hlukem  v důsledku této přepravy je nepodstatné, stejně jako ovlivnění emisemi z vozidel, případně prachem. Kolem trasy přepravy dojde i k nevýznamnému ovlivnění pachovými látkami. Na vesnici není zápach hnoje nebo siláže (přechodně působící) ničím neobvyklým a obyvatelstvem je běžně akceptován.

Sociálně ekonomický vliv stavby bude spíše pozitivní, i když v nové stáji nevzniknou nové pracovní příležitosti - obsluhu zajistí stávající pracovníci přechodem ze stávajících stájí.

#### Vlivy na veřejné zdraví

Pozn.: Tato kapitola byla zpracována Ing. Monikou Zemancovou, která je držitelkou osvědčení odborné způsobilosti pro posuzování vlivů na veřejné zdraví rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví č. j. HEM-300-1.6.05/19411 ze dne 21. 6. 2005.

Každá antropogenní činnost je určitým zdrojem rizika jak pro životní prostředí tak i pro člověka. Zvyšující se míra ekologických i zdravotních rizik se může následně projevit v poklesu odolnosti organismu. Za nejvíce nepříznivé vlivy provázející záměr dostavby a provozu farmy dojnic v Zašovicích lze označit vliv na akustickou situaci v území a vliv na kvalitu ovzduší. Ovlivnění těchto složek prostředí může pak ovlivňovat i zdravotní stav lidí v dotčené populaci. Jako podklad pro hodnocení vlivů na veřejné zdraví slouží závěry rozptylové studie a příslušné kapitoly této dokumentace EIA podle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění.

Stávající zemědělský areál leží ve vzdálenosti cca 230 m západně od okraje zástavby Zašovic. Posuzovaným záměrem je rozšíření tohoto zemědělského areálu o objekt nových stájí pro 480 dojnic, dojírnu s mléčnicí, skladovací jímku na kejdu skotu s předsazenou čerpací jímkou a  silážního žlabu. Tyto objekty budou situované uvnitř stávajícího zemědělského areálu, nová produkční stáj pro dojnice pak naváže na stávající areál v jeho jihozápadní části, tedy na straně odvrácené od obce. Realizací posuzovaného záměru dojde k provozování nových zdrojů hluku a polutantů ovzduší,  dojde rovněž k mírnému zvýšení dopravní zátěže na komunikaci č. II/405 . V obci Zašovice dle posledního sčítání lidu, bytů a domů v roce 2001 trvale žilo 127 obyvatel, z toho 66 žen a 61 mužů.

Obyvatelstvo Zašovic podle věku

| Obyvatelstvo celkem | 127 |
| --- | --- |
| v tom ve věku | 0-4 | 2 |
|  | 5-14 | 14 |
|  | 15-19 | 7 |
|  | 20-29 | 19 |
|  | 30-39 | 12 |
|  | 40-49 | 18 |
|  | 50-59 | 20 |
|  | 60-64 | 6 |
|  | 65-74 | 13 |
|  | 75+nezj. | 16 |

Domovní fond v obci Zašovice

| Domy úhrnem | 55 |
| --- | --- |
| z toho domy obydlené | 34 |
| z úhrnu obydlených domů | rodinné domy | 33 |
|  | bytové domy | 1 |

Bytový fond v obci Zašovice

| Byty úhrnem | 60 |
| --- | --- |
| v tom | byty obydlené | 39 |
|  | z toho | v rodinných domech | 35 |
|  |  | v bytových domech | 4 |
|  | byty neobydlené v obydlených domech | 0 |
|  | byty neobydlené v neobydlených domech | 21 |
|  | z toho podle původu | obydlených přechodně | 1 |
|  |  | sloužících k rekreaci | 19 |

Dle aktuálních informací o obci (http://mestaobce.cz) žije v současné době v Zašovicích 137 obyvatel z čehož je zřejmé, že se za posledních 7 let počet obyvatel zvýšil o 10. Realizací posuzovaného záměru dojde k provozování nových zdrojů hluku a polutantů ovzduší, dojde rovněž k mírnému zvýšení dopravní zátěže na komunikaci č. II/405 Okříšky- Jihlava.

Hluk

Zvuky jsou přirozenou a důležitou součástí prostředí člověka, jsou základem řeči a příjmu informací, mohou přinášet příjemné zážitky. Zvuky příliš silné, příliš časté nebo působící v nevhodné situaci a době však mohou na člověka působit nepříznivě. Obecně se tyto zvuky, které jsou nechtěné, obtěžující nebo mají dokonce škodlivé účinky, nazývají hlukem, a to bez ohledu na jejich intenzitu. Proto je hluk do jisté míry třeba považovat za bezprahově působící noxu.

Dlouhodobé nepříznivé účinky hluku na lidské zdraví je možné rozdělit na účinky specifické, projevující se poruchami činnosti sluchového analyzátoru a na účinky nespecifické (mimosluchové), kdy dochází k ovlivnění funkcí různých systémů organismu na nichž se často podílí stresová reakce a ovlivnění neurohumorální a neurovegetativní regulace, biochemických reakcí, spánku, vyšších nervových funkcí, jako je učení a zapamatovávání, ovlivnění smyslově motorických funkcí a koordinace. V komplexní podobě se mohou mimosluchové účinky hluku manifestovat ve formě poruch emocionální rovnováhy, sociálních interakcí i ve formě nemocí, u nichž působení hluku může přispět ke spuštění nebo urychlení vlastního patologického děje.

Za dostatečně prokázané nepříznivé zdravotní účinky hluku je v současnosti považováno poškození sluchového aparátu, vliv na kardiovaskulární systém, rušení spánku a nepříznivé ovlivnění osvojování řeči a čtení u dětí. Omezené důkazy jsou např. u vlivů na hormonální a imunitní systém, některé biochemické funkce, ovlivnění placenty a vývoje plodu nebo u vlivů na mentální zdraví a výkonnost člověka.

Působení hluku v životním prostředí je ovšem nutné posuzovat i z hlediska ztížené komunikace řečí a zejména pak z hlediska obtěžování, pocitů nespokojenosti, rozmrzelosti a nepříznivého ovlivnění pohody lidí. V tomto smyslu vychází hodnocení zdravotních rizik hluku z definice zdraví WHO, kdy se za zdraví nepovažuje pouze nepřítomnost choroby, nýbrž je chápáno v celém kontextu souvisejících fyzických, psychických a sociálních aspektů. WHO proto vychází při doporučení limitních hodnot hluku pro místa mimopracovního pobytu lidí především ze současných poznatků o nepříznivém vlivu hluku na komunikaci řečí, pocity nepohody a rozmrzelosti a rušení spánku v nočních hodinách.

V následující tabulce jsou v závislosti na průměrné intenzitě denní hlukové zátěže, odstupňované po 5 dB, znázorněny vybarvením hlavní nepříznivé účinky na zdraví a pohodu obyvatel, které se dnes považují za dostatečně prokázané. Vycházejí z výsledků epidemiologických studií pro průměrnou populaci, takže s ohledem na individuální rozdíly v citlivosti vůči nepříznivým účinkům hluku je třeba předpokládat možnost těchto účinků u citlivější části populace i při hladinách hluku významně nižších.

Prahové hodnoty prokázaných účinků hlukové zátěže – denní doba (LAeq,6-22h) dle autorizačního návodu AN 15/04 verze 2 Státního zdravotního ústavu Praha

| Nepříznivý účinek | dB(A) |
| --- | --- |
|  | 40-45 | 45-50 | 50-55 | 55-60 | 60-65 | 65-70 | 70+ |
| Sluchové postižení 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Zhoršené osvojení řeči a čtení u dětí |  |  |  |  |  |  |  |
| Hypertenze a ICHS |  |  |  |  |  |  |  |
| Zhoršená komunikace řečí |  |  |  |  |  |  |  |
| Silné obtěžování |  |  |  |  |  |  |  |
| Mírné obtěžování |  |  |  |  |  |  |  |

1 Přímá expozice hluku v interiéru

V průběhu výstavby nových objektů zemědělského areálu Zašovice nedojde k výraznému zhoršení akustické situace v daném území. Dle výpočtu provedeného v kapitole B.III.4.1. dokumentace zůstane hladina akustického tlaku v chráněném venkovním prostoru a chráněném venkovním prostoru staveb bezpečně pod limitní hladinou 65 dB pro hluk ze stavební činnosti, která je daná nařízením vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Vzhledem ke vzdálenosti nejbližší obytné zástavby, dočasnosti provádění stavebních prací (cca 7 měsíců) a clonícímu efektu stávajících budov areálu vůči staveništi, je zvýšení akustické zátěže dotčeného území z hlediska vlivů na veřejné zdraví nevýznamné. U nejbližších obydlených objektů nebudou hlukové imise dosahovat hladin vyšších něž 39 dB.

Samotný provoz farmy vzhledem ke vzdálenosti nejbližší obytné zástavby rovněž nepředstavuje riziko překračování hygienického limitu 50 dB v chráněném venkovním prostoru a chráněném venkovním prostoru staveb. V nových objektech zemědělského areálu nebudou provozovány žádné výrazné zdroje hluku. Nevýznamně ovlivňovat akustickou situaci v nejbližším okolí mohou pouze technologická zařízení ve stájích a mobilní mechanizmy zajišťující obsluhu stájí v areálu.

Nejvýznamnější hlukové emise budou produkovány dopravou, a to jak v samotném areálu farmy, tak z využívaných veřejných komunikací. Vyvolaná doprava bude nízké intenzity, bude nepravidelná, soustředěná do jarního a podzimního období. Průměrně byla intenzita vyvolané dopravy vyčíslena na 14 jízd denně. Úsek komunikace II/405 procházející obcí Zašovice byl při celostátním sčítání dopravy Ředitelství silnic a dálnic v roce 2005 součástí sčítacího úseku od zaústění komunikace č. 402 od Kněžice po vyústění silnice č. 40510 do Přibyslavic (č. 6-3156). V tomto sčítacím úseku byl vyčíslen celoroční průměr intenzity dopravy ve výši 3 392 průjezdů denně. Vzhledem ke stávající výši intenzity dopravy na této dotčené komunikaci lze vyčíslený příspěvek související s obsluhou zemědělské farmy a s tím spojený nárůst akustické zátěže hodnotit jako nevýznamný.

Doprava obsluhující provoz zemědělské farmy se na dotčených komunikacích stane součástí běžné dopravy a v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb. v platném znění (zák. o ochraně veřejného zdraví) a dalšími předpisy je zodpovědnost za celkový hluk z dopravy určena podle vlastnických vztahů ke konkrétním komunikacím. Vlastník posuzovaného záměru je tak přímo zodpovědný pouze za hlukové vlivy z dopravy provozované na území jeho pozemků nebo po jeho komunikacích. V daném případě se bude jednat o pojezdy v samotném areálu farmy, která je však dostatečně vzdálená od nejbližší obytné zástavby a lze tedy s jistotou vyloučit překračování platných limitů hluku.

Na základě výše uvedeného lze konstatovat, že v souvislosti s realizací posuzovaného záměru nedojde ke změnám hlukové zátěže v daném území. Navržené sadovnické úpravy a ozelenění stávající i nové části zemědělského areálu vytvoří vhodnou protihlukovou barieru ve vztahu k zástavbě obce. Z tohoto konstatování vyplývá, že akustické imise související s  výstavbou a provozem nových objektů v zemědělském areálu Zašovice nebudou mít negativní vliv na veřejné zdraví.

Imise polutantů ovzduší

Přílohou dokumentace je rozptylová studie (EKOPOR, březen 2008), která hodnotí možný vliv rozšířeného provozu zemědělského areálu v Zašovicích na imisní zatížení ovzduší, a to z hlediska klasické škodliviny emitované ze zemědělských provozů – amoniak NH3. Emisní příspěvky vyvolané dopravy pro nejvýznamnější škodliviny z výfukových plynů spalovacích motorů (CO, SO2, CxHy, NOx a PM) jsou vyčísleny pomocí programu MEFA v.02 v kapitole B.III.1.6. této dokumentace.

Dle sdělení odboru ochrany ovzduší Ministerstva životního prostředí ČR o hodnocení kvality ovzduší – vymezení oblastní se zhoršenou kvalitou ovzduší (tzv. OZKO), na základě dat za rok 2006 jsou na 2,2 % území spravovaném stavebním úřadem Okříšky, kam spadá i obec Zašovice, překračovány stanovené limitní hodnoty krátkodobých (denních) koncentrací PM10 a na 1,7 % území jsou překračovány limitní hodnoty koncentrací benzo(a)pyrenu. Z tohoto důvodu je toto území zahrnuto mezi vymezené oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší. Dle grafického vyjádření území s překročenými limitními koncentracemi sledovaných polutantů ovzduší se toto území nalézá v samém východním cípu plochy působnosti stavebního úřadu Okříšky směrem k Třebíči. Na katastrálním území Zašovice k překračování limitních hodnot nedochází, imisní pozadí dané oblasti lze proto hodnotit kaldně.

Dobrá kvalita ovzduší v Zašovicích je zřejmě dána absencí velkých průmyslových provozů a dodržováním zásad správné zemědělské praxe zemědělského podniku ZD Okříšky, družstvo. Při nepříznivých rozptylových podmínkách v zimních měsících roku mohou kvalitu ovzduší v obci zhoršovat místní lokální topeniště (REZZO3 - malé stacionární zdroje). Nejvýznamněji zřejmě kvalitu ovzduší ovlivňuje intenzita dopravy na tranzitní komunikaci č. II/405 vedoucí středem obce. V určité míře kvalitu ovzduší mohou ovlivňovat i dálkové přenosy, při nichž se uplatňuje transport znečištění z území ležícího mimo obec, zejména ve směru od větších průmyslových aglomerací, jakými jsou Jihlava či Třebíč.

- Emise z vyvolané dopravy

Vypočtené hodnoty příspěvků emisí polutantů ovzduší z vyvolané dopravy jsou velice nízké a z pohledu možného vlivu na veřejné zdraví nevýznamné. Z predikce výhledového stavu vývoje dopravy a s tím souvisejícího znečištění ovzduší se dá odvodit závěr, že vyvolaná doprava jako liniový zdroj znečišťování ovzduší emisemi ze spalovacích motorů nezpůsobí překračování imisních limitů průměrných ročních koncentrací znečišťujících látek a výsledná kvalita ovzduší tak bude nadále určována stávajícím pozadím v zájmové oblasti.

Z tohoto důvodu je hodnocení vlivů na veřejné zdraví v kontextu znečištění ovzduší nadále provedeno pouze pro amoniak NH3, a to na základě modelově vyčíslených průměrných ročních příspěvků této škodliviny, neboť možné negativní vlivy na veřejné zdraví se projevují při dlouhodobé trvalé expozici škodlivým noxám.

- NH3 emitovaný ze samotného areálu

Amoniak je bezbarvý plyn dráždivého zápachu, pod tlakem je kapalný, ve vodě se dobře rozpouští na hydroxid amonný (látka škodlivá vodám I. kategorie). Jedná se o látku toxickou pro zdraví, v kapalném stavu jde o žíravinu, která působí žíravě i při velkém zředění. Ve volném ovzduší je amoniak velmi nestálý, rychle oxiduje na nitráty a reaguje s vodními parami v ovzduší. Je lehčí než vzduch, proto rychle stoupá do vyšších vrstev atmosféry. Při vysokých koncentracích v ovzduší jsou účinky amoniaku dráždivé, vyvolává kašel, dýchavičnost, bolest v krku, slzení a pálení očí. Systémové účinky má na plíce, ledviny, může vyvolat potrat.

Množství amoniaku emitovaného z rozšířené zemědělské farmy v Zašovicích však může obtěžovat pouze zápachem a narušovat tak faktory pohody místních obyvatel. Pachové látky bývají obecně nejproblematičtější složkou emisí z živočišné výroby. Nežádoucí a obtěžující pachové vjemy mohou u exponované populace vyvolávat kromě pocitů diskomfortu i stresové reakce, nechutenství, bolesti hlavy, emoční psychické poruchy apod. Míra negativního vnímání pachu jednotlivými osobami závisí na četnosti výskytu a délce jeho trvání, je ovlivněna životními zkušenostmi, kulturním prostředím a vztahem dané osoby ke zdroji zápachu. Doposud však nebyl vyvinut spolehlivý rozptylový model umožňující predikovat úroveň pachových imisí z výhledových zdrojů.

Od 1. 8. 2006 vstoupila v platnost vyhláška Ministerstva životního prostředí ČR, která zavádí nová pravidla v kontrole intenzity obtěžování zápachem. Tato vyhláška č. 362/2006 Sb. ruší posuzování pachové zátěže pomocí přesných limitů tzv. pachových jednotek a zavádí nový systém založený na množství stížností. Ten by měl lépe odrážet subjektivní pocity lidí. Dříve mohl producent limit dodržovat a přesto mohli lidé v okolí vnímat zápach jako obtěžující. Nyní stačí 20 stížností na zápach od osob majících trvalé bydliště nebo pracujících v okolí zdroje zápachu a Česká inspekce životního prostředí musí provést šetření. To spočívá v kontrole schválených technologických postupů a dodržování všech zákonných ustanovení.

Pro kvantitativní hodnocení zdravotních rizik jsou k dispozici pouze údaje z rozptylové studie o předpokládaných imisních koncentracích amoniaku. Imisní koncentrace amoniaku v ovzduší není v současné době limitována žádným legislativním předpisem. Poslední novela nařízení vlády č. 350/2002 Sb., kde bylo stanoveno, že nejvyšší přípustná 24hodinová koncentrace amoniaku v ovzduší u obytné zástavby je 100 μg.m-3, tento limit zrušila. Státní zdravotní ústav v Praze doporučuje nejvyšší přípustnou krátkodobou koncentraci amoniaku v ovzduší ve výši 200 (g. m-3. WHO uvádí rozsah koncentrací amoniaku v ovzduší v městském i venkovském prostředí v rozmezí 5 - 20 (g.m-3. US EPA (Americká agentura pro ochranu životního prostředí) v databázi IRIS stanovuje referenční koncentraci amoniaku v hodnotě RfD = 100 μg.m-3. Čichový práh amoniaku je uváděn od úrovně 30 (g.m-3.

Pozaďové hodnoty koncentrací amoniaku v Zašovicích jsou v rozptylové studii odborným odhadem určeny ve výši 0,5 (g.m-3 pro roční průměr a 2 (g.m-3 jako denní maximum. Vyčíslené maximální příspěvky denních koncentrací NH3 budou dle rozptylové studie dosahovat 13,77 μg.m-3, vyčíslené příspěvky průměrných ročních koncentrací amoniaku v ovzduší nepřekračují hodnotu 16 μg.m-3 (uvedených hodnot může být dosahováno pouze v bezprostředním okolí farmy, u nejbližší obytné zástavby jsou vyčíslené příspěvky mnohem nižší). Při uvažování vyčíslených maximálních hodnot a standardního expozičního scénáře lze provést charakterizaci rizika expozicím NH3 jako látky s prahovým účinkem pomocí výpočtu tzv. index nebezpečnosti (HI – hazard index). Podstatou výpočtu je srovnání výsledku hodnocení expozice, tedy expoziční dávky, s expozičním limitem, tj. toxikologicky akceptovatelným (tolerovatelným) přívodem látky:

HI = expozice / RfD,		 kde:

Expozice – průměrná denní expozice nebo průměrný denní přívod látky, který připadá v úvahu po celý život jednotlivce (předpokládaná průměrná roční koncentrace škodliviny v ovzduší)

RfD (Referenc dose) – denní expozice, která při celoživotní expozici pravděpodobně nezpůsobí poškození zdraví (nejvyšší bezpečná koncentrace v ovzduší), je vyjadřovaná jako přívod látky na jednotku tělesné hmotnosti za jednotku času (mg/kg/den).

Hodnocení indexu toxické nebezpečnosti látky vychází z úvahy, že je-li předpokládaná expozice menší než RfD (HI< 1), pak je natolik nízká, že se v exponované populaci nedostaví ani kritický účinek. Tak nízká expozice sebou nenese žádná toxikologická zdravotní rizika. Pokud je HI větší než 1, hrozí zvýšené zdravotní riziko, i když mírné překročení hodnoty 1 po krátkou dobu nepředstavuje ještě závažnou míru rizika. Výpočtem indexu nebezpečnosti pro vyčíslené maximální průměrné roční koncentrace NH3 ve výši 15,98 g.m-3 dostáváme hodnotu HI = 15,98/100 = 0,1598 < 1.

Z porovnání uváděné hodnoty čichového prahu amoniaku v úrovni 30 μg.m-3 a vyčíslených maximálních denních příspěvků koncentrací v úrovni 13,77 μg.m-3 je i po součtu se stávajícím pozadím (2 μg.m-3) zřejmé, že imisní úrovně amoniaku emitovaného z rozšířené zemědělské farmy nebudou ani u citlivých jedinců způsobovat obtěžování a neovlivní pohodu obyvatel obce Zašovice.

Rozptylovou studií však bylo potvrzeno možné překračování SZÚ doporučené hodnoty pro krátkodobou 1 hod koncentraci 200 μg.m-3 NH3 v některých bodech výpočtové sítě. Vzhledem k tomu, že pro pachové vjemy jsou rozhodující okamžité výkyvy koncentrace pachových látek v ovzduší, budou referenční body s trváním překročení doporučeného limitu je více než 1 hodinu  vymezovat území, na němž bude po dokončení dostavby před zahájením rozšířeného provozu zemědělské farmy stanoveno ochranné pásmo. Uvnitř takto vymezeného a vyhlášeného ochranného pásma pak bude stanovena stavební uzávěra pro chráněnou zástavbu. Dle projektu návrhu ochranného pásma, který tvoří přílohu předkládané dokumentace, nezasahuje toto ochranné pásmo do zástavby obce Zašovice ani nepokrývá žádné budovy. Vzhledem k tomu, že mimo hranice vymezeného ochranného pásma nebude docházet k překračování doporučených krátkodobých koncentrací amoniaku, dá se bezpečně konstatovat, že obytná Zašovic nebude zasažena zvýšenými koncentracemi NH3, analogicky ani jinými pachovými látkami.

Navržená nová výsadba zeleně vytvoří vhodnou bariéru pro případné šíření polutantů ovzduší směrem k zástavbě obce. Realizací navržených opatření k prevenci, vyloučení, snížení či kompenzaci nepříznivých vlivů, uvedených v kapitole D.IV této dokumentace, dojde k dalšímu omezení vzniku a šíření emisí polutantů ovzduší.

Shrnutí

Hodnocení vlivů na veřejné zdraví bylo provedeno na základě porovnání výstupů rozptylové studie a přílušných kapitol dokumentace řešících hluk s legislativně stanovenými imisními limity a doporučenými hodnotami WHO, SZÚ, US EPA.

K tomu je nutné poznamenat, že v imisních limitech polutantů ovzduší je zohledněn bezpečnostní koeficient, který zajišťuje, že stanovené imisní limity jsou hluboko pod úrovní, nad níž by se mohly projevit negativní vlivy na veřejné zdraví. Při stanovení imisních limitů jednotlivých škodlivin se totiž postupuje tak, že nejvyšší úroveň expozice, při které ještě není pozorována nepříznivá odpověď na statisticky významné úrovni, se dělí modifikujícím faktorem a výsledná hodnota se následně znovu dělí faktorem nejistoty. Důsledkem tohoto postupu je, že škodlivé účinky jednotlivých látek se projevují při minimálně desetinásobném překročení stanoveného limitu.

Naopak je nezbytné si uvědomit, že účinky hluku jsou variabilní nejen interindividuálně, ale i situačně, sociálně, emocionálně apod. V praxi se proto nezřídka setkáváme se situacemi, kdy lidé postižení hlukem v konkrétních podmínkách nepotvrzují platnost stanovených limitů, neboť z exponované populace se vydělují skupiny osob velmi citlivých a naopak velmi rezistentních, které stojí jakoby mimo kvantitativní závislosti. Za různých okolností představují tyto atypické reakce 5 – 20 % celého populace. Se zvýšeným rizikem výrazného obtěžování hlukem je nutné počítat u lidí senzitivních, citlivých, u lidí majících obavy z určitého zdroje hluku a lidí, kteří cítí, že nad danou hlukovou situací nemají možnost kontroly. Akustické pozadí v obci a předpokládané příspěvky hluku z provozu zemědělského areálu nejsou podloženy přímým měřením, avšak jsou stanoveny na základě odborného odhadu. Pokud by se v praxi uvedené předpoklady nepotvrdily, bylo by nezbytné přijmout taková protihluková opatření, která by zajistila dodržení hodnoty akustického tlaku 50 dB v chráněném venkovním prostoru a chráněném venkovním prostoru staveb.

I přes výše uvedené lze téměř s jistotou konstatovat, že realizací posuzovaného záměru nedojde k překračování prahových koncentrací hluku a polutantů ovzduší. Rozšíření a provoz zemědělského areálu v Zašovicích přispěje k celkovým imisním koncentracím polutantů ovzduší a hladinám akustického tlaku u nejbližší obytné zástavby zanedbatelnou měrou a nepřináší zvýšené riziko negativního ovlivnění veřejného zdraví.

#### Sociální a ekonomické vlivy

Jedním ze sociálních důsledků dostavby farmy dojnic v Zašovicích je zachování pracovních míst zaměstnanců ZD Okříšky. Realizace záměru s sebou zřejmě nepřinese vznik nových pracovních míst, obsluhu zajistí stávající pracovníci přechodem ze stávajících stájí.

Posuzovaný záměr dostavby farmy dojnic v Zašovicích se svým charakterem nijak nevymyká již existujícím zavedeným aktivitám ve stávajících objektech farmy. Záměr by tedy neměl vyvolávat nedůvěru, ohrožení místních zvyklostí ani obavy místních obyvatel, kteří mají dlouholeté zkušenosti s provozem této farmy. Stěžejním opatřením bude řádné dodržování technologických postupů, plánu organického hnojení apod. Důležitá bude při výstavbě a provozu farmy rovněž řádná komunikace a spolupráce s obyvateli nejbližší zástavby a vstřícné reakce na jejich případné podněty a připomínky.

Při dostavbě farmy nedojde k záboru přírodně cenných či parkových ploch, nedojde ani ke kácením žádných vzrostlých stromů, což obvykle vyvolává pocity narušování či devastace životního prostředí a s tím spojené negativní reakce místních obyvatel. Naopak dostavbou areálu dojde ke zlepšení vzhledu jednotlivých budov farmy, její celkově estetický vzhled pak doplní navržené výsadby zeleně.

V kontextu ekonomickém přináší posuzovaný záměr dopady pozitivní, spočívající ve zlepšení rentability farmy a přes organické hnojení i kvality a výnosnosti zemědělské půdy. Rovněž dojde ke výraznému zvýšení produktivity práce a zlepšení komfortu ustájení skotu.

Realizace záměru nevyvolá změnu životní úrovně místního obyvatelstva, ani pravděpodobně nezmění jejich dosavadní návyky. Záměr neovlivní strukturu obyvatel v daném území – např. dle věku, zastoupení pohlaví, postavení v zaměstnání, odvětví ekonomické činnosti atd.

Použité informační zdroje:

- SZÚ Praha: Autorizační návod AN 15/04 verze 2 k hodnocení zdravotního rizika expozice hluku, 2007

- SZÚ Praha: Manuál prevence v lékařské praxi díl VIII. Základy hodnocení zdravotních rizik,  2000

- U.S.EPA: Risk Based Concentration Table. [online] US EPA 2007 [cit. 2007-08-06]. Dostupné na <http://www.epa.gov/reg3hwmd/risk/human/index.htm>.

- World Health Organization: Air quality guidelines for particulate matter, ozone, nitrogen dioxide and sulfur dioxide. Global update 2005 Summary of risk assessment. WHO Press, World Health Organization, 20 Avenue Appia, 1211 Geneva 27, Switzerland. [online] WHO 2006 [cit. 2006-11-16]. Dostupné na http://www.euro.who.int/air/activities/20050222_2

D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima:

Jak už bylo popsáno v předchozí kapitole nejvýznamnější vliv na ovzduší budou mít emise amoniaku ze stájí a emise pachových látek.

Emise amoniaku se proti stávajícímu stavu v lokalitě  zvýší z dnešních 8,526 t NH3.rok-1 na 15,522 t NH3.rok-1, tj. o 6,996 t NH3. rok-1 , což je zvýšení sice významné (82 %), ale neovlivní významně ovzduší v katastru obce a vůbec ne v zástavbě obce. Amoniak je lehčí než vzduch, ze stájí stoupá vzhůru, kde se ředí a degraduje. S negativním ovlivněním širšího okolí stájí nelze uvažovat.

Podle závěrů rozptylové studie považuji za dobré provést srovnání pro nejvíce zatížený referenční bod v obytné zástavbě a to RB 44, kde krátkodobé maximum imisí amoniaku činí 40,815 g/m3 a 24 hodinový průměr 1,268g/m3. Z toho lze usoudit, že 8 hodinový průměr se bude pohybovat někde mezi těmito hodnotami tedy pod původně stanoveným imisním limitem pro amoniak tj .100 g/m3.

K překračování doporučených krátkodobých imisních koncentrací amoniaku podle SZÚ tj. 200 g/m3 dochází jen v bezprostředním okolí stájí (RB 41, 49, 50 a 59) , což je situace běžná, nedochází k překročení na hranici a za hranicí ochranného pásma a tedy je v plném rozsahu vyhověno závěrům rozptylové studie..

V současné době platí zákon o ochraně ovzduší č. 86/2002 Sb., včetně prováděcích předpisů. Podle přílohy č. 2 k nařízení vlády č. 615/2006 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky pro provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, patří zemědělský areál do kategorie v e l k ý c h  zdrojů znečišťování ovzduší. Na je ho zařazení se výstavbou nové stáje nic nezmění.

Emise pachových látek nelze množstevně výpočtově stanovit. Dosah těchto emisí je pak vymezen návrhem ochranného pásma zpracovaným podle metodiky AHEM a doložený v příloze oznámení. Tato metoda je v současné době jedinou dostupnou metodou hodnotící objektivně pachové látky a jejich dosah.

Problematiku ochrany ovzduší ve vztahu ke chráněným objektům – objektům hygienické ochrany (OHO) standardně řeší návrh ochranného pásma. Tato problematika je podrobně rozebrána v předchozích kapitolách.

Z pohledu vlivů v širším území je třeba zdůraznit vlivy amoniaku a pachových látek při aplikaci  statkových hnojiv na pole . Ty lze do určité míry eliminovat  včasným zapravením do půdy. Ovlivnění klimatických poměrů v území bude zanedbatelné.

D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické charakteristiky:

Ve výrobním areálu ZD Okříšky, družstvo v Zašovicích působí řada zdrojů hluku. Kromě hluku působeného vlastními chovanými zvířaty jsou to hluky z provozu technologických zařízení, dopravních prostředků,  trafostanice apod. Tyto zdroje hluku nejsou nijak významné a pohybují se mírně nad hlukem pozadí.

V nové stáji nebudou žádné významné zdroje hluku (za významnější zdroje je nutno považovat čerpání kejdy a její míchání v jímce) a nelze tedy očekávat významné zhoršení hlukových poměrů v posuzovaném území. Významnější zdroje hluku a vibrací se zde mohou objevit při provádění stavby kravína. Tyto zdroje hluku v území působí krátkodobě a nebudou pro hlukovou zátěž významné. Zatížení území hlukem a vibracemi při provádění stavby je pak podrobně hodnoceno v kapitole B.III.4.1.

D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody:

Vlivy stáje a jejího provozu na povrchové a podzemní vody se mohou projevit při provozní nekázni obsluhy nebo při havarijních stavech. Stáje, jímka na kejdu, kejdová kanalizace, výdejní plocha u jímky budou stavebně provedeny jako nepropustné objekty, budou vybaveny hydroizolací a kontrolním systémem úniku. Před uvedením do provozu budou jímky podrobeny zkoušce těsnosti.

Nejvýznamnější vlivy na povrchové a podzemní vody  by mohla mít nesprávná aplikace statkových hnojiv na pozemky. Jak jsem již zmínil dříve, ke kolaudaci stavby předloží investor aktualizovaný plán organického hnojení.

V tomto plánu bude mimo jiné uvedeno:

- zákaz aplikace statkových hnojiv na hlouběji promrzlou půdu, půdu zasněženou vrstvou sněhu více než 5 cm, půdu silně zvodnělou;

- zákaz aplikace hnoje a močůvky do ochranných pásem obytné zástavby (pro hnůj, močůvku a kejdu skotu je to 100 m) bez následného zapravení do půdy;

- povinnost urychleného zapravení statkových hnojiv do půdy (do 24 hodin po aplikaci);

- zákaz aplikace statkových hnojiv na svažitých pozemcích nad 80 bez okamžitého zapravení   do půdy nebo v době kdy lze očekávat dešťové srážky apod.;

- zákaz aplikace statkových hnojiv v těsném okolí (podle svažitosti pozemku) potoků nebo

rybníků;

- zákaz aplikace statkových hnojiv na plochy ochranných pásem vodních zdrojů, kde je to

uvedeno  v provozním řádu nebo to plyne z obecně platného předpisu nebo správního  rozhodnutí;

- zákaz aplikace statkových hnojiv na plochách významných z hlediska ochrany přírody, kde by to mohlo vést k narušení vegetace apod. a kde je toto zakázáno správním rozhodnutím;

Dále je nutno akceptovat i opatření plynoucí z nařízení vlády č. 103/2003 Sb., ve znění NV č. 219/2007 Sb. o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech.

Z hlediska principu předběžné opatrnosti je možné konstatovat, že ani v případě přívalového deště, při němž by mohlo dojít k zatopení okolí jímky, nehrozí okolnímu prostředí významné riziko - jímka bude proti vyplavení přívalovou vodou chráněna vyvedením okraje dostatečně vysoko nad okolní terén.

V areálu budou skladovány i jiné látky nebezpečné vodám jako jsou stájové dezinfekce . Ty budou uloženy ve stavebně zabezpečeném prostoru skladu. Bližší specifikace těchto chemických látek a přípravků (včetně klasifikace jejich nebezpečných vlastností) je provedena v kapitole B.II.3 Ostatní surovinové a energetické zdroje. Stejné platí i o nebezpečných odpadech vznikajících při provozu stáje .

V následující kapitole je pak provedeno vyhodnocení zatížení území živočišnou výrobou z čehož lze vyvozovat i možné vlivy na povrchové a podzemní vody v důsledku vyvážení statkových hnojiv na pole.

Při roční produkci  hnoje 9 894 t .rok-1 se dávkou 40 t/ha vyhnojí 247 ha orné půdy. Další orná půda bude hnojena kejdou skotu a  prasat v dávce cca 60 – 100 t/ha (dávka je závislá na hnojené plodině a je možné ji rozdělit i do několika dílčích dávek během roku) . Při celkové produkci kejdy 26 338 t/rok  se dávkou 60 t/ha ročně vyhnojí až 439 ha. Celkem bude hnojem a kejdou ročně vyhnojeno cca  686 ha.

Bez  omezení lze tedy hnojit cca 2 511 ha orné půdy. Orná půda bude hnojena 1 x za 4- 5 let , což je optimální stav. Družstvo nebude plně soběstačné v organickém hnojení ( i když toto lze říci přesně teprve po provedení půdních rozborů a bilanci živin) a nebude nuceno výrazněji využívat jiné zdroje hnojiv .

D.I.5. Vlivy na půdu:

Pro stavbu  nového kravína je určeno staveniště z části na zemědělské půdě navazující na zemědělský areál ze severozápadní strany. Bude tedy třeba provést vyčlenění  plochy staveniště ze zemědělského půdního fondu. Pozemky určené k zástavbě jsou vedeny jako orná půda V. třídy ochrany.

Pro udržení úrodnosti půdy je pak důležité do půdy doplňovat živiny a organickou hmotu. K tomu zemědělství využívá statkových hnojiv. Produkce statkových hnojiv je pak velmi důležitá pro udržení úrodnosti půd a každý zemědělský podnik se snaží vyprodukovat tolik statkových hnojiv, kolik jich potřebuje k vyhnojení celé výměry orné půdy alespoň 1 x za 4 roky.

ZD Okříšky, družstvo hospodaří na ploše 3 450 ha zemědělské půdy z níž  2 790 ha je půda orná. Do hospodářského obvodu zemědělského družstva patří katastry obcí Bransouze, Čichov, Heraltice, Hvězdoňovice, Krahulov, Nová Brtnice, Nová Ves, Okříšky, Petroviče, Pokojovice, Přibyslavice, Radonín, Zašovice .

V těchto obcích (místních částech) jsou umístěny následující objekty chovu zvířat (stav po dostavbě nového kravína a již posouzené porodny prasnic v jiném areálu):

| Umístění objektu ŽV | Počet a kategorie zvířat (průměrné stavy) | Přepočet na DJ | Roční produkce hnoje v t | Roční produkce kejdy t/rok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bransouze | Jalovice – 558 kusů -bezstelivové | 358 | - | 6 695 |
| Heraltice | Předvýkrm prasat – 834 kusů –bezstel. Prasnice a kanci – 174 kusů Dochov selat – 784 kusů | 100 52 16 | - - - | 1 800 972 510 |
| Nová Ves | Krávy a jalovice – 330 kusů z toho 200 kusů bezstelivové 130 kusů stelivové | 220 143 | - 1 053 | 4 818 - |
| Okříšky | Jalovice – 216 kusů - stelivové Výkrm prasat – 623 kusů - stelivové Prasnice a kanci – 84 kusů Dochov selat – 160 kusů | 184 75 25 3 | 1 472 495 142 40 | - - - - |
| Radonín | Předvýkrm prasat -255 kusů – bezstel. Prasnice – 75 kusů - stelivové Dochov selat - 228 kusů Výkrm prasat – 305 kusů | 31 22 5 37 | - 125 67 244 | 558 - - - |
| Zašovice | Krávy a jalovice – 600 kusů z toho 480 kusů bezstelivové 120 kusů stelivové hl. pod. Telata v MV – 60 kusů - stelivové | 528 132 9 | - 1 380 88 | 10 985 - - |
| Přibyslavice | Výkrm býků - 400 kusů stelivové hl.p. | 292 | 3 241 |  |
| Červená Hospoda | Krávy – 174 kusů stelivové | 191 | 1 547 |  |
| Celkem | - | 2 423 | 9 894 | 26 338 |

Zatížení  zemědělské půdy  živočišnou výrobou:

Zemědělské družstvo  hospodaří na 3450 ha zemědělské půdy, 2790 ha orné půdy. Ve všech stájích je ustájeno 2 423 DJ , v přepočtu  0,70 DJ/ha. Zatížení zemědělské půdy živočišnou výrobou je nízké a nehrozí, že by zemědělská půda byla přehnojována statkovými hnojivy. Z uvedené výměry zemědělské půdy tvoří  cca 10 % (tj. 350 ha) pozemky, které spadají do ochranných pásem vodních zdrojů.

Při roční produkci  hnoje 9 894 t .rok-1 se dávkou 40 t/ha vyhnojí 247 ha orné půdy. Další orná půda bude hnojena kejdou skotu a  prasat v dávce cca 60 – 100 t/ha (dávka je závislá na hnojené plodině a je možné ji rozdělit i do několika dílčích dávek během roku) . Při celkové produkci kejdy 26 338 t/rok  se dávkou 60 t/ha ročně vyhnojí až 439 ha. Celkem bude hnojem a kejdou ročně vyhnojeno cca  686 ha.

Bez  omezení lze tedy hnojit cca 2 511 ha orné půdy. Orná půda bude hnojena 1 x za 4- 5 let , což je optimální stav. Družstvo nebude plně soběstačné v organickém hnojení ( i když toto lze říci přesně teprve po provedení půdních rozborů a bilanci živin) a nebude nuceno výrazněji využívat jiné zdroje hnojiv .

Nedostatečná produkce statkových hnojiv pak nutí zemědělské podniky používat ve větším rozsahu neekologická hnojiva – průmyslová hnojiva.

Zemědělský podnik má zpracován plán organického hnojení, který bude po dostavbě nové stáje aktualizován.

D.I.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje:

Stavbou a provozem nového kravína nebude dotčeno horninové prostředí ani přírodní zdroje. Stavba bude provedena tak, aby nebyla zdrojem pronikání závadných látek do horninového prostředí.

D.I.7. Vlivy na faunu , flóru a ekosystémy:

V ploše staveniště ani v jeho blízkém okolí nejsou žádné cenné prvky ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. Cenné prvky ochrany přírody jsou v údolních nivách potoků a mohly by být dotčeny při nesprávné aplikaci statkových hnojiv na pozemky. Ochrana těchto prvků přírody bude zabezpečena plánem organického hnojení.

D.I.8.  Vlivy na krajinu:

Stavba kravína jako taková bude mít na krajinu minimální vliv. Stávající zemědělský areál je vhodně umístěn a krajinný ráz byl narušen již při jeho budování. Nová stavba bude umístěna ve vazbě na tento areál a nebude výrazněji narušovat krajinný ráz. Proto zmírnění vlivu stavby (ale i celého areálu) na krajinu doporučuji zpracovat jako součást projektu plán ozelenění celého zemědělského areálu a jeho zapojení do krajiny prostřednictvím zeleně. Při zpracování tohoto plánu je třeba respektovat běžné zásady, které jsou zpravidla stanoveny v ÚSES.

Plánovaný záměr stavby kravína pro 480 dojnic v návaznosti na stávající zemědělský areál Zašovice  bude mít vliv různé intenzity na rysy a hodnoty uvedené v § 12 zákona č. 114 /1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny.

- zásah do přírodních hodnot			slabý vliv

- zásah do významných krajinných prvků		žádný vliv

- zásah do zvláště chráněných území		žádný vliv

- zásah do kulturních a historických hodnot	žádný vliv

- zásah do estetických hodnot			slabý  vliv

- zásah do kulturních dominant			žádný vliv

- zásah do harmonického měřítka			slabý vliv

- zásah do harmonických vztahů			slabý vliv

Z uvedené charakteristiky je zřejmé, do jaké míry zasahuje navrhovaná stavba do identifikovaných hodnot. Stupnice zásahu do krajinného rázu je vždy relativní a do značné míry subjektivní.

D.I.9.  Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky:

V zájmovém území stavby ani jeho blízkém okolí není žádný hmotný majetek, který by přímo nesouvisel s provozem zemědělského areálu a se zemědělskou činností investora.

Nejbližší kulturní památky jsou v zástavbě města od staveniště značně vzdálené a nebudou stavbou dotčeny.

D.II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí  z hlediska jejich velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních vlivů

Nová stavba stáje pro 480 dojnic, která doplňuje stávající zemědělský areál Zašovice má poměrně malý vliv na kvalitu životního prostředí zájmové oblasti. Vlivy zasažené území je malé a je vymezeno ochranným pásmem. Uvnitř tohoto ochranného pásma se nenachází žádný chráněný objekt ani prvek ochrany přírody. Negativní vlivy může do určité míry eliminovat i dobré provedení ozelenění areálu, nejen jako součást ochranného pásma, ale i jako důležitý činitel krajinného rázu – krajinotvorný prvek. Právě z hlediska krajinného rázu bude důležité zpracování projektu ozelenění a jeho důsledná realizace.

Významnější vlivy bude mít rozvoz a aplikace statkových hnojiv na zemědělskou půdu. Jedná se o vlivy na poměrně velké ploše  - hnůj a kejda skotu na 2790 ha orné půdy, močůvka pak ještě na ploše luk . Právě část luk navazuje na území cenné z hlediska ochrany přírody – údolní nivy vodních toků , remízky apod.i z hlediska vodohospodářského – prameniště  vodovodu pro město Třebíč. Zde bude velice důležité dodržování zásad správného používání statkových hnojiv, které vymezí aktualizovaný plán organického hnojení.

Předkládaný záměr nebude vykazovat žádné nepříznivé vlivy přesahující hranice státu.

D.III. Charakteristika environmentálních  rizik při možných haváriích a nestandardních stavech

Chovy hospodářských zvířat nejsou provozy, v nichž by aktuálně hrozilo nebezpečí havárie. Výraznější riziko je hlavně při manipulaci se statkovými hnojivy a silážními šťávami - při jejich převozu a aplikaci na zemědělskou půdu (zejména kejdy , silážních šťáv a močůvky).

U farmy živočišné výroby  je nebezpečí ekologické havárie omezeno na případ nedodržení provozního řádu nebo nerespektování plánu organického hnojení – aplikace kejdy nebo hnojůvky na jednom místě s následným odtokem nebo spláchnutím do vodoteče, aplikace v blízkosti vodních zdrojů, potoků a rybníků, aplikace na silně zvodnělou půdu, zmrzlou a zasněženou půdu apod.. V případě nerespektování těchto zásad by mohlo dojít k výraznému znečištění podzemních nebo povrchových vod, vyřazení vodního zdroje z užívání na delší dobu, znehodnocení prvků ÚSES apod.

Dalším rizikovým místem jsou silážní žlaby, hnojiště a jímky, které by v případě porušení těsnosti nebo přeplnění mohly výrazně ovlivnit své okolí. Podle praktických zkušeností však porušení těsnosti podzemní močůvkové jímky vyvolá kontaminaci půdy jen v nejbližším okolí pukliny a výrazné riziko tedy nehrozí. Jiná je situace u nadzemních jímek, kde havárie jímky může zasáhnout širší okolí a způsobit výrazné ohrožení životního prostředí.

V objektech nebudou skladovány  ani používány žádné chemické látky – kromě stájových dezinfekcí užívaných v dojírně a mléčnici.

Za běžných podmínek, při dodržování provozních řádů nehrozí v posuzovaném objektu riziko havárie.

D.IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí

Po seznámení se záměrem investora, seznámení se stavem ve stávajícím zemědělském areálu Zašovice a na základě dalších zjištění doporučuji při stavbě realizovat následující opatření:

  - Staveniště se nachází ve vazbě na stávající zemědělský areál severozápadním směrem, dále od zástavby obce. Pro obec Zašovice není schválena územně plánovací dokumentace. Umístění stáje není v rozporu se zájmy obce ani příslušného stavebního úřadu.

  - Za významné preventivní opatření považuji dobré stavební provedení všech objektů. Při zpracování stavebního projektu pak navrhuji respektovat tato opatření:

Z hlediska ochrany ovzduší.

- Bude projednán návrh nového ochranného pásma a předložen  odboru výstavby OÚ Okříšky k vyhlášení správním rozhodnutím.

- Stavy hospodářských zvířat uvedené v této dokumentaci a posouzené návrhem ochranného pásma jsou konečné. Stejně je třeba chápat i posouzenou technologii chovu.

- V prostoru staveniště a následně při provozu nebude prováděna likvidace odpadů spalováním.

- Bude zpracován plán ozelenění celého zemědělského areálu a provedena výsadba zeleně podle tohoto plánu.

- Bude dbáno na omezování prašnosti z komunikací jejich úklidem případně kropením.

- Bude dodržována provozní kázeň, dobrá zoohygiena a včas odstraňována uhynulá zvířata.

- K omezení úniku amoniaku ze skladovací jímky na kejdu je vhodné zakrývání hladiny jímky některým z dostupných způsobů.

- Při hnojení kejdou, močůvkou a hnojem používat referenční a ověřené snižující technologie emisí amoniaku při polním hnojení a včasné zapravování kejdy a hnoje do půdy.

- Ke kolaudaci stájí je třeba doložit zpracovaný plán zavedení zásad správné zemědělské praxe (dle nařízení vlády č. 615/2006 je toto povinné) a provozní řád velkého zdroje znečišťování ovzduší.

Z hlediska ochrany podzemních a povrchových vod.

- Součástí stavby budou nepropustné izolované podlahy stáje, nepropustná kejdová kanalizace , nepropustná čerpací a skladovací jímka na kejdu a stavebně zabezpečená výdejní plocha u skladovací jímky na kejdu.

- Skladovací kapacity pro kejdu a odpadní vody z provozu stáje musí vyhovět pro min. 4 měsíční skladování (lépe 6ti měsíční).

- Je třeba zajistit řádný provoz jímky  – včetně kontroly hladiny v jímce a včasného vyvážení obsahu jímky (při dosažení 90 % užitečného objemu) – v době, kdy jsou volné plochy zemědělské půdy a kdy jsou vhodné klimatické podmínky. Dále je třeba se zaměřit na provoz výdejní plochy u jímky, udržovat ji v čistotě a provádět pravidelné čištění odtokového potrubí odvádějícího úkapy kejdy a kontaminované dešťové vody z této plochy  do čerpací jímky.

- Zpracovat havarijní plán podle požadavků vyhlášky č. 450/2005 Sb. a tento předložit ke schválení vodohospodářskému orgánu.

Z hlediska ochrany půdy.

- Aplikace hnoje, kejdy a močůvky na zemědělskou půdu bude prováděna na základě nově zpracovaného plánu organického hnojení nebo je třeba tento plán aktualizovat na nový stav.

- Odpady nebudou likvidovány zahrabáváním nebo ukládáním do terénních nerovností.

Z hlediska krajiny a krajinného rázu.

- Objekt stáje bude proveden se sedlovou střechou krytou vhodnou krytinou stejné barvy jako stávající objekty v areálu. Stěny stáje budou v barvě bílé, okna, vrata v barvě hnědé. Klempířské prvky hnědé nebo hnědočervené.

- Pro zmenšení negativních vlivů v krajině bude realizována výsadba vhodné zeleně podle plánu ozelenění.

Z hlediska ochrany přírody.

V území se nevyskytují chráněné druhy živočichů a rostlin.

- Bude pečováno o nově vysázenou zeleň v rámci zřizování OP, vyhynulá zeleň bude doplněna.

Z hlediska likvidace odpadů.

- Odpady budou ukládány utříděně a likvidovány v souladu s platnou legislativou.

- Nebude prováděna nezákonná likvidace odpadů na místě spalováním nebo jejich ukládáním do země.

Z hlediska chemických látek.

- Budou používány výhradně chemické látky a chemické přípravky schválené pro použití v ČR.

- Na chemické  látky (přípravky), které vykazují nebezpečné vlastnosti bude zajištěn postup stanovený platnou legislativou ( bezpečnostní listy, autorizovaná osoba, školení pracovníků apod.)

Z hlediska hluku a vibrací.

- Bude dbáno na to, aby při provozu stáje a jímek na kejdu nebyly provozovány žádné zdroje hluku, které by zatěžovaly nadměrně zástavbu obce. Nutno dbát na technický stav zařízení, která by mohla hlukovou pohodu negativně ovlivňovat.

Z hlediska ovlivnění území stájovým hmyzem, hlodavci.

- Ve stáji budou prováděna opatření vedoucí k potlačení výskytu stájového hmyzu a hlodavců.

D.V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích  předpokladů při hodnocení vlivů

Pro hodnocení vlivů , identifikaci vlivů byla použita standardní metodika EIA, katalogy činností a složek životního prostředí, typizační směrnice MZem  ČR, zákonů a vyhlášek vydaných k této problematice.

Při hodnocení významnosti negativních vlivů na životní prostředí byly použity kvantitativní metody  vycházející ze standardů a doporučení MZem ČR – zejména pro hodnocení vstupů a výstupů z provozu stáje. Potřeba vody, potřeba surovin  (krmiva,  stelivo, dezinfekční prostředky), nároky na dopravu, emise do ovzduší, produkce odpadních vod a kejdy skotu, produkce odpadů jsou vyčísleny na základě doložených výpočtů vycházejících z citovaných typizačních směrnic, obecně platných předpisů apod.

Výpočtem je dokladován návrh ochranného pásma pro celou kapacitu areálu. Ten byl proveden podle jediné známé objektivní metodiky zveřejněné v ACTA HYGIENICA č. 8/1999 . Návrh je doplněn posouzením emisí amoniaku rozptylovou studií. Oba tyto dokumenty – návrh OP a rozptylová studie – jsou v plném znění v přílohové části .

Dále bylo použito srovnávacích metod , využívajících poznatky z podobných provozů.

Získané poznatky a dokumentace v rozpracované formě byla konzultována s investorem.

Údaje o zájmovém území byly získány  z mapových podkladů , odborné literatury , průzkumem terénu a konzultacemi s pracovníky dotčených orgánů a institucí.

D.VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při zpracování dokumentace

Podklady, které měl zpracovatel dokumentace k dispozici lze hodnotit jako dostatečné pro specifikaci vlivů na životní prostředí, jejich vyhodnocení a zpracování dokumentace podle zákona č. 100/2001 Sb.,ve znění zákona č. 216/2007 Sb.  v rozsahu podle přílohy č. 4. – rozsah dokumentace.

V době zpracování oznámení a následně dokumentace nebyl zpracován projekt stavby ani na úrovni projektu pro územní řízení. Technické řešení stavby bylo projednáno s investorem podle nabídek došlých od projektantů.

Investorem byly poskytnuty předběžné údaje o půdorysných rozměrech stavby, technologii ustájení, krmení, napájení, odstraňování kejdy, větrání stáje. Důležitým podkladem použitým při zpracování oznámení je návrh ochranného pásma a rozptylová studie. Pro zapojení areálu do krajiny bude v rámci projektu zpracován plán ozelenění.

Určité sporné body se vyskytují v hodnocení emisí amoniaku ve vazbě na nařízení vlády č. 615/2006 Sb.. Toto nařízení zejména v příloze č. 2 obsahuje řadu chyb a nejasností , MŽP není schopno vydat jednotný výklad k těmto bodům a tak se hodnocení někdy významně liší.

Seznam výchozích podkladů:

- Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č.216/2007 Sb.

- Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, v aktuálním znění.

- Zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon v aktuálním znění.

- Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v aktuálním znění

- Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, v aktuálním znění

- Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v aktuálním znění

- Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích

- Zákon č.59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky.

- Zákon č. 183/2006 Sb. , stavební zákon.

- Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů, v aktuálním znění.

- Nařízení vlády č. 103/2003 Sb., ve znění NV č. 219/2007 Sb., o stanovení zranitelných oblastí…..

- Prováděcí předpisy a vyhlášky k citovaným zákonům.

- Atlas životního prostředí ČSFR.

- Projekty vztahující se k posuzovanému záměru

- Atlas podnebí ČSR, Praha 1958

- Atlas životního prostředí a zdraví ČSFR, FVŽP Praha 1992

- Statistická ročenka ŽP ČR, Praha 2002

- Stav ŽP v oblastech působnosti územních odborů MŽP

- Půdy ČR, Milan Tomášek , Praha 2000

- Mapa chráněných území přírody

- Chráněné krajinné oblasti  ČR, Správa CHKO ČR, 1997

- Geografie ČSSR, L.Mištera a kol, SPN

- Biogeografické členění ČR , Martin Culek a kol., 1995.

- Zeměpisný lexikon ČSR.Vodní toky a nádrže. ACADEMIA  Praha 1984.

- Zpravodaj MŽP ČR.

- Mapové podklady

- ACTA HYGIENICA, EPIDEMIOLOGICA ET MICOBIOLOGICA 9/1999

- Mapové podklady

ČÁ S T   E

E.  POROVNÁNÍ  VARIANT ŘEŠENÉHO ZÁMĚRU

Výběr nejvhodnější varianty provedl investor v přípravě záměru. V kapitole B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění , včetně přehledu zvažovaných variant a hlavních důvodů, jsou popsány varianty, které byly zvažovány, z nich pak byla zvolena varianta, která byla zadána k posouzení.

Tato varianta je pak předkládána k posouzení jako jediná.

ČÁ S T   F

F.   Z Á V Ě R

Posouzení záměru provedené podle zákona č. 100/ 2001 Sb., ve znění zákona č.  216/2007 Sb.,  o posuzování vlivů na životní prostředí , příloha č. 4 – rozsah dokumentace, na stavbu – dostavba farmy dojnic Zašovice o stáj pro dojnice 480 kusů , včetně stavby jímky na kejdu a dojírny s mléčnicí. Stáj je navržena pro volné bezstelivové ustájení produkčních krav  s přirozeným větráním stáje.

Při provedeném  posouzení nebyly zjištěny významné negativní vlivy plynoucí z realizace tohoto záměru a následného provozu posuzovaných objektů živočišné výroby v takovém rozsahu, aby došlo k významnému negativnímu ovlivnění životního prostředí v zájmovém území a jeho okolí, nebo ovlivnění zdraví obyvatelstva v obci  Zašovice.

Posouzený záměr se rozsahem ochranného pásma nepřibližuje k zástavbě obce.

Proto doporučuji posouzený záměr v posouzeném rozsahu realizovat.

Doporučené podmínky pro realizaci a následný provoz posouzené stavby jsou uvedeny v kapitole D.IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí.

Č Á S T   G

    - VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU

Oznamovatel:

Zemědělské družstvo Okříšky, družstvo

Jihlavská 539

675 21 OKŘÍŠKY

IČ :  001 40 015

Oprávněný zástupce - oznamovatel:

Ing. František Halásek - předseda

tel./fax  568 870 172, 568 870 340

Název záměru:  	Dostavba farmy dojnic Zašovice

Charakter a kapacita záměru:

Novostavba objektů zemědělské prvovýroby – stáje pro chov dojnic, dojírny s mléčnicí a sladovací jímky na kejdu ve vazbě na stávající zemědělský areál Zašovice.

Umístění záměru:

Kraj:			Vysočina

Okres :		Třebíč

Obec: 		Zašovice

Katastrální území :	Zašovice

Projektant:			zatím nebyl vybrán

S h r n u t í:

Ve stávajícím zemědělském  areálu v Zašovicích je provozováno několik objektů živočišné výroby. V rámci plánované změny ve struktuře chovu skotu bude v místě stávající stáje OMD vybudována nová produkční stáj pro 480 dojnic ve volném bezstelivovém ustájení na roštech s přirozeným větráním. Ve vazbě na tyto stájové objekty pak bude vybudována nová dojírna s mléčnicí , nová skladovací nádrž na kejdu skotu a odpadní vody z mléčnice a nový silážní žlab.

Členění stavby:

SO1 Stáj pro 480 produkčních krav

SO2 Dojírna s mléčnicí

SO3 Jímka na kejdu

SO4 Silážní žlab

SO5 Úpravy stávající stáje pro krávy na sucho a v porodně a pro telata v MV

KAPACITA STÁJÍ:

  - SO1 Produkční stáj dojnic		480 dojnic

  - SO5 Krávy na sucho a v porodně   120 krav; telat v mléčné výživě 60 telat.

SO.01. Nová stáj pro 480 produkčních krav:

Nová stáj pro dojnice bude realizována na volné ploše vzniklé demolicí stáje OMD převážně v ploše stávajícího areálu a severozápadním směrem zasáhne i do zemědělské půdy mimo areál - dnes orná půda. Podélnou osou bude orientována SZ – JV. Navržena je stáj půdorysných rozměrů 35,6 x 125,9 m se sedlovou střechou krytou vlnitou krytinou s prosvětlovacími pásy z laminátové vlnovky orientovanými kolmo na hřeben stáje. V hřebeni střechy je umístěna v celé délce větrací štěrbina. Obě podélné stěny stáje jsou vyzděny na výšku cca 145 cm z betonových tvárnic, zbývající část stěny je opatřena protiprůvanovou sítí a svinovací plachtou. Štítové stěny jsou vyzděny do výšky 300 cm , zbytek bude opláštěn z dřevěných palubek a jsou v nich osazena vrata pro přístup do krmiště a hnojných chodeb. Podlaha stáje je navržena betonová s izolací, v části hnojné chodby zaroštovaná s podroštovými kanály opatřenými izolací. Stáj bude rozdělena hrazením na jednotlivé boxy – 6ti řadá stáj podélně průjezdná. Pro konstrukci stáje bude využito ocelové nebo železobetonové montované konstrukce.

Ve stáji bude proveden rozvod vody k napáječkám, rozvod elektrické energie pro osvětlení stáje a vyhřívání napáječek. Ve stáji není žádná technologie připojená na elektrickou energii.

Proti oběma štítům stáje bude vybudována manipulační plocha .

SO.02. Dojírna s mléčnicí

Dojení ustájených dojnic bude prováděno v nové rybinové dojírně 2 x 16 míst, umístěné formou vestavby do stávajícího objektu stáje na stavební parcele č. 52 s nimiž bude nová stáj propojena krytou přeháněcí chodbou. Na dojírnu navazuje čekárna a potřebné zázemí – mléčnice a hygienické zázemí pro personál.

Stavební konstrukce objektu se nemění. Do větracích komínů budou osazeny odsávací ventilátory, nasávání vzduchu prostřednictvím oken. V obslužné jámě dojiče bude elektrické vytápění do podlahy. Pro splaškové vody z hygienických zařízení bude vybudována nová jímka  z níž budou splašky vyváženy na ČOV Okříšky.

SO 03. Nová jímka na kejdu

Bude vybudována na volné ploše v areálu. Nová skladovací jímka užitného objemu 5 000 m3  bude  potrubím propojena s čerpací jímkou a výdejní plochou. Kejda z nové stáje bude gravitačně natékat do čerpací jímky a z ní bude přečerpávána  k separaci. Odseparovaná kejda (fugát) bude skladována v nové jímce společně s odpadními vodami z dojírny s mléčnicí.

Nová jímka je navržena železobetonová kruhová 32 m, systému WOLF. Bude částečně zapuštěna v zemi (podle hladiny spodní vody). Pro výdej kejdy (fugátu) do přepravních prostředků bude využita stavebně zabezpečená výdejní plocha odvodněná do čerpací jímky. Jímka bude řešena nezakrytá.

Skladovací jímka bude kapacitně navržena tak, aby vyhovovala pro skladování kejdy po dobu cca 6ti měsíců (požadavek Vyhl. MZem č.274/1998 Sb., ve znění pozdějších úprav - vyhl č. 473/2002 Sb. je min.4 měsíce). Výpočty velikosti  jímky jsou doloženy v kapitole B.III.2.

SO 04  Silážní žlab

Silážní žlab je řešen jako novostavba na volné ploše ve stávajícím areálu. Je řešen jako prefabrikovaný ze stěnových prefabrikátů tvaru T. Dvoukomorový silážní žlab má půdorysné rozměry 24,0 x 49,95 m a skladovací kapacitu 4 000 m3. silážní šťávy ze žlabu budou svedeny novou kanalizací do nové skladovací jímky na kejdu.

SO 05 Úprava stávající stáje pro ustájení krav na sucho a v porodně a telat v mléčné výživě.

V rámci tohoto záměru budou původní stáje (5,6 a 7) stavebně upraveny pro stelivové ustájení krav na sucho a v porodně (120 kusů krav na hluboké podestýlce) a 60 telat v mléčné výživě stelivově v individuálních kotcích. Ke stáji bude přistavěno zastřešené krmiště. Bude vybudován nový profil podlahy stáje, stěna sousedící s novým krmištěm bude vybourána a opatřena protiprůvanovou sítí.

Pro přístup k nové stáji a k nové dojírně s mléčnicí budou vybudovány nové živičné komunikace napojené na stávající komunikace v areálu. Odvodnění těchto komunikací bude do terénu .

Po dokončení stavebních prací budou v celé stavbou dotčené části zemědělského areálu provedeny terénní úpravy s následným osetím travou a výsadbou nízké a střední zeleně kolem hranice areálu. Zemědělský areál bude po obvodu oplocen (doplněno stávající oplocení).

Pro přístup k nové stáji a k nové dojírně s mléčnicí budou vybudovány nové živičné komunikace napojené na stávající komunikace v areálu. Odvodnění těchto komunikací bude do terénu .

Po dokončení stavebních prací budou v celé stavbou dotčené části zemědělského areálu provedeny terénní úpravy s následným osetím travou a výsadbou nízké a střední zeleně kolem hranice areálu. Zemědělský areál bude po obvodu oplocen.

Zatížení zemědělské půdy živočišnou výrobou je standardní (0,70 DJ/ha ZP) a nehrozí, že by zemědělská půda byla přehnojována statkovými hnojivy.

Ke kolaudaci stavby bude předložen aktualizovaný plán organického hnojení, plán zavedení zásad správné zemědělské praxe včetně provozního řádu velkého zdroje znečišťování ovzduší a havarijní plán.

Nejvýznamnější vlivy na území budou mít pachové látky a emitovaný amoniak ze stájí. Celková produkce amoniaku z nových stájí a upravených stávajících stájí bude 15 522,0 kg NH3 . rok-1 (bez uvažování vlivu snižujících technologií). Tyto škodliviny (hlavně pachové látky) limitují rozsah ochranného pásma. Pro nový stav – po dostavbě stáje K 480  je zpracován nově návrh ochranného pásma. Tento návrh OP prokazuje, že  navržené ochranné pásmo pro  celou stájovou kapacitu střediska (stávající a nové stáje) ani zdaleka nezasahuje do chráněné zástavby obce. Vlivy emisí amoniaku pak byly prosouzeny rozptylovou studií, která prokazuje nízké zatížení území mimo ochranné pásmo imisemi amoniaku. Oba dokumenty – návrh ochranného pásma a rozptylová studie jsou v plném znění v přílohové části dokumentace.

Stavbou nebude významně narušen krajinný ráz – celý areál bude po dostavbě stáje skryt do zeleně.

Stavbou nebude významně dotčena fauna ani flóra. V rámci stavby bude realizováno doplnění ozelenění celého zemědělského areálu podle projektu ozelenění, který bude součástí projektu stavby.

Ochranná pásma povrchových vodních zdrojů,  podzemních a nadzemních vedení zůstávají nedotčena.

Plocha staveniště nebyla v minulosti (posledních 15 letech) meliorována a nezasahuje sem  meliorační účinek žádné stavby.

Stavbou nebude dotčen žádný z prvků ochrany přírody, poddolovaná území ani zdroje nerostných  surovin.

V zájmovém území stavby se nenacházejí žádné kulturní a historické objekty.

H.Přílohy

I. ÚDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE

Dokumentaci zpracoval:

Ing. Josef Charouzek

Menhartova 1559

393 01 PELHŘIMOV

IČO 183 12 594

Tel. 565 323 942, 602 476567

Osvědčení podle zák. č. 244/1992 Sb.  čj.: 1323/218/OPVŽP/99 ze dne 24.3.1999.

Prodloužení autorizace č.j.:49310/ENV/05 ze dne 11.1.2006.

V Pelhřimově dne    20. března  2008.

Přílohová část:

  - Situace širších vztahů

  - Snímek katastrální mapy

  - Zastavovací situace areálu

  - Návrh ochranného pásma

5.   Rozptylová studie

Příloha 1

Příloha 2

Snímek katastrální mapy:

Příloha 3

Zastavovací situace areálu

Příloha 4

Ing. Josef Charouzek

Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA, odborné posudky ovzduší,

stavební akustika, chemické látky

393 01 Pelhřimov, Menhartova 1559

Telefon, fax 565 323942    Mobil +420602476567   E.mail : jcharouzek@email.cz

#### Návrh ochranného pásma

pro zemědělský areál

Z a š o v i c e

Zřizovatel: 	Zemědělské družstvo Okříšky, družstvo.

Jihlavská 539

675 21 Okříšky

V Pelhřimově březen 2008

Technická zpráva k návrhu ochranného pásma.

Ve stávajícím zemědělském areálu v obci Zašovice provozuje ZD Okříšky, družstvo několik objektů  živočišné výroby, připravuje dostavbu dalších stájí a změny v užívání stávajících stájí.

V souvislosti s těmito záměry je nutno vyhodnotit a navrhnout rozsah ochranného pásma.

Tento postup je v souladu s ustanovením zákona č.183/2006 Sb., stavební zákon, protože lze oprávněně  předpokládat, že stavba bude svými negativními vlivy překračovat v určitém území limitní hodnoty stanovené právními předpisy.

Návrh ochranného pásma (OP) se provádí podle metodiky zveřejněné v ACTA HYGIENICA A EPIDEMIOLOGICA (AHEM) č. 8/ 1999. Tato metodika je založena na hodnocení vlivů nejdůležitějších faktorů  na dosah emisí do okolí chovu zvířat a umožňuje navrhnout rozměry a tvar ochranného pásma kolem chovu zvířat.

Uvedená metodika dovede výpočtově postihnou cca 95 % stavů a zohledňuje vlivy technologie chovu, terénních překážek, zeleně, výškového uspořádání a četnosti a směru větru. Dále umožňuje i zohlednit použité technologie odvětrání stáje, úroveň zoohygieny,  případně použití  přípravků  omezujících uvolňování amoniaku a páchnoucích látek do ovzduší stáje a tak i do životního prostředí. V této souvislosti je nutno připomenout, že hlavní škodlivinou ovlivňující rozsah ochranného pásma není amoniak, který je lehčí než vzduch a ze stáje odchází vzhůru a nezatěžuje významně životní prostředí v okolí stáje. Daleko významnější je vliv pachových látek. Produkce pachových látek je ovlivňována řadou činitelů, kdy zápach ze stáje tvoří směs několika tisíc sloučenin, většinou na bázi dusíku síry a kyslíku. Pachové látky v ovzduší jsou významné, pokud jsou lidským čichem registrovatelné tj. když překročí čichový práh. Je to minimální koncentrace pachových látek, která u poloviny exponované populace vyvolá negativní čichový vjem. Tato skutečnost by neměla při odpovídající technologické kázni překročit 5 % z celkového počtu hodin v roce (tj. 18 dní – 430 hodin).

Dalším faktorem, který je při návrhu ochranného pásma třeba zohlednit je hluk . Pokud je součástí technologie i hlučné zařízení, je nutno na podkladě hlukových výpočtů stanovit hranici, kde bude dosaženo hygienických limitů a tuto zohlednit při návrhu hranice ochranného pásma. Stejné platí i pro další možné vlivy jako je elektromagnetické záření, radioaktivní záření a další.

Při  navrhování ochranného pásma je třeba brát v úvahu i  územně plánovací podklady. Zejména je třeba rozlišovat zda je provozovna (zdroj možného ovlivňování životního prostředí) umístěna ve výrobní zóně nebo obytné zóně nebo na tuto navazuje.

Návrh ochranného pásma musí vycházet z aktuálních zjištění a aktuálních podkladů např. větrná růžice zpracované ČHMÚ pro posuzovanou lokalitu.

Hranice ochranného pásma pak vymezuje území se zhoršeným životním prostředím. Uvnitř ochranného pásma je možné provozovat veškeré činnosti, které nebudou negativními vlivy z objektu, který vyvolat zřízení ochranného pásma negativně ovlivněny. Např. uvnitř OP

chovů hospodářských zvířat je možné bez omezení provozovat zemědělskou výrobu tj. . provozovat jiné zemědělské objekty nebo obhospodařovat pozemky.

Uvnitř ochranného pásma  není možné budovat a  provozovat objekty vyžadující ochranu jako jsou objekty pro trvalé bydlení, rekreaci, školské, tělovýchovné, zdravotnické, potravinářské a jiné. Tato podmínka pak bude uvedena i ve správním rozhodnutí, jímž je rozsah ochranného pásma určen. Dle stavebního zákona je orgánem příslušným k vydání takového rozhodnutí místně příslušný stavební úřad.

1

I. Zadání návrhu  - NAVRHOVANÝ STAV

- Místo umístění :

Zašovice – stávající zemědělský areál.

Provozovatel Zemědělské družstvo Okříšky, družstvo.

- Počet a druh chovaných zvířat (projektované kapacity):

Obj. č. 1- Dojírna s mléčnicí

Obj. č. 2 – Produkční stáj dojnic 480 ks, PŽH 550 kg – 528,0 DJ;bezstelivové kejda v

jímce; přirozené větrání;

Obj. č. 5 – Telata v mléčné výživě 60 ks, PŽH 75 kg – 9,0 DJ;stelivové ustájení s vyklízením

hnoje na vlek; přirozené větrání

Obj. č. 6,7 – Porodna krávy na sucho 120 ks, PŽH 550 kg – 132,0 DJ; stelivové ustájení

s vyklízením hnoje na vlek; přirozené větrání

- Technologie chovu:

Obj. č. 2 – produkční stáj dojnic 480 ks, bezstelivové kejda do jímky

Obj. č. 5 – telata v MV – 60 telat, stelivové denní odvoz

Obj. č. 6,7 – porodna a krávy na sucho 120 ks, stelivové denní odvoz

d) 	Způsob větrání  stáje:

Stáj č. 2 – přirozené otevřené boční stěny a hřebenová štěrbina.

Stáj č. 5,6,7 – přirozené okna

e)  Izolační zeleň:

V současné době je izolační zeleň  tvořena nesouvislou vzrostlou zelení (funkční zeleň) po hranici areálu směrem k obci a zelení zahrad. Pro doplnění je možné využití ještě plochy uvnitř areálu a kolem oplocení.

f) Clonící objekty:

Mezi stájemi a obcí nejsou významné clonící objekty.

g)  Protihluková opatření:

Zdroji hluku bude hluk technologických zařízení. Dále to bude hluk působený obslužnou dopravou a vlastními chovanými zvířaty. Tento hluk dosahuje hodnot cca 50 až 60 dB a pro návrh ochranného pásma není podstatný.

h) Ostatní opatření:

Investor neuvažuje v posuzovaných objektech používat přísady  do krmiva (EKOSTIM, AROMEX a pod) omezující uvolňování amoniaku a páchnoucích látek do ovzduší. Používání těchto přípravků by umožnilo významně snížit rozsah ochranného pásma.

2

Stanovení korekcí pro výpočet.

- Emisní konstanta pro kategorii zvířat (C) :

(článek h) směrnice)

## Dojnice (D)……………… ……………..0,005  na kus o ŽH 500 kg

## Jalovice (J)………………………………0,005  na kus o ŽH 500 kg

## Výkrm skotu (VS)……………………….0,005  na kus o ŽH 500 kg

Telata v MV (Tm)……………………….0,003 na kus o ŽH 100 kg

Telata v RV (Tr) ………………………. .0,005 na kus o ŽH 500 kg

Dochov selat (DS)……………………….0,0033 na kus o ŽH 70 kg

Porodna prasnic (PP), prasnice se selaty...0,006 na kus o ŽH 200 kg

Prasnice jalové a březí (PJB)…………….0,006 na kus o ŽH 150kg

Výkrm prasat  (VP), předvýkrm (PVP).....0,0033 na kus o ŽH 70 kg

Odchov prasniček (OP)…………………. 0,0033 na kus o ŽH 70 kg

Brojleři odchov drůbeže (B, OD)………...0,00006 na kus o ŽH 1,5 kg

2)  Korekce na technologii chovu (TECH) :

(článek j) směrnice)

- ustájení stelivové, denní odvoz mrvy mimo SŽV……………-10

- ustájení stelivové, hnojiště………………………………… … 0

- ustájení na hluboké podestýlce…………………………………0

- ustájení bezstelivové, kejda, vyhovující zoohygiena………..+10

- ustájení bezstelivové, kejda, jímky 3 - 4 měsíce……  ……….  0

- ustájení bezstelivové, kejda, jímky 4 – 5 a více měsíců….…..-10

- ustájení bezstelivové, kejda, nevyhovující zoohygiena….…..+15

Obj. č. 2- produkční stáj 480 ks; bezstelivové kejda v jímce více než 4 měsíce……-10 %

Obj. č. 5 – telata v MV 60 ks, stelivové denní odvoz…………………………..….. -10%

Obj. č. 6,7 – porodna a krávy na such 120 ks, stelivové denní odvoz…………..….. -10%

3)   Korekce na převýšení (PŘEV) - účinné převýšení:

Převýšení je dáno jednak umístěním objektu výškově vůčí OHO - stavební výška  a převýšení dosahem vzdušného proudu.

Převýšení stavební výškou k OHO.

Středisko živočišné výroby je stejně vysoko jako zástavba obce.

Korekce ……………………………………..…………….…….. 0 %

Převýšení dosahem vzdušného proudu:

Pro přirozené větrání okny a průvětrníky ve střeše, hřebenovou štěrbinou,

otvory ve stěnách bude použitelná korekce 0 %.

Pro nucené větrání s výdechy do boků stáje je použitelná korekce 0 %

Celková korekce na převýšení ………………………………….. 0 %

3

- Korekce na zeleň (ZEL) :

V posuzovaném území je částečně vzrostlá zeleň . Investor uvažuje s výsadbou nové zeleně uvnitř areálu směrem k zástavbě obce.

Podle metodiky AHEM je použitelná korekce:

- 5 %  pro navrhovanou zeleň

- 10% pro vzrostlou zeleň - funkční.

Použitá korekce na zeleň - ....…….............................……….....-5 %

- Korekce na směr a četnost větru (VÍTR) :

Tato korekce je stanovena na základě větrné růžice zpracované pro posuzovanou lokalitu ČHMÚ Praha. Korekce pro jednotlivé směry větru jsou pak ve výpočtové tabulce.

- Korekce ostatní (OST) :

Mezi ostatní zdůvodněné  korekce lze zařadit korekci na clonící objekt (bariérový objekt). Není zde významný clonící objekt.

Navržená korekce na clonící objekty …………….……………….……0 %

Další zdůvodněnou korekcí je korekce na použití přípravků omezujících uvolňování amoniaku a páchnoucích látek. Tuto korekci považuji za objektivní v rozsahu do -30 %. Pro náš případ není použita, neboť investor s použitím těchto přípravků neuvažuje – použitá korekce …………………………0 %.

Vzhledem k tomu, že se jedná o stávající objekty a lze předpokládat dobrou                         úroveň zoohygieny jako dosud, je možné použít částečně korekce z tohoto účelu.

Korekce ostatní - použijeme pro objekty č. 2………..…………- 0 %      			       pro  obj. č.  5,6 a7……………………………………-10%

Výpočtové tabulky:

Výpočtový list je v příloze tohoto návrhu OP včetně větrné růžice a výpočtu korekce na vítr.  V odůvodněných případech - více stájových objektů je součástí i výpočet provedený pro krajní objekty případně i hlukové výpočty.

Vypočtené hranice OP pro krajní objekty jsou pak v návrhu zakresleny přerušovanou čarou.

Použité zkratky a značky:

OP – ochranné pásmo pro současný stav ____________

ES  - emisní střed

OHO – objekt hygienické ochrany k němuž je výpočet vztažen.

Ing. Josef Charouzek

4

KORIGOVANÁ VĚTRNÁ RŮŽICE

| Směr | S | SV | V | JV | J | JZ | Z | SZ | CALM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Četnost % | 9,00 | 8,0 | 10,0 | 15,0 | 6,0 | 9,0 | 14,0 | 20,0 | 9,0 |
| Korigovaná četnost % | 10,0 | 9,0 | 11,0 | 16,0 | 7,0 | 10,0 | 15,0 | 21,0 | X |

Nově navržený stav.

VÝPOČTOVÝ LIST K NÁVRHU OCHRANNÉHO PÁSMA

Tabulka A – k OHO

| Ukazatel | 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | SUMA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a. CHZ | Produkční | Telata | Porodna |  |  |  |  |  |  | X |
| b. OCHZ | 2 | 5 | 6,7 |  |  |  |  |  |  | X |
| c. KAT | D | Tmv | D |  |  |  |  |  |  | X |
| d. STAV | 480 | 60 | 120 |  |  |  |  |  |  | X |
| e. PŽH | 550 | 75 | 550 |  |  |  |  |  |  | X |
| f. SŽH | 264000 | 4500 | 66000 |  |  |  |  |  |  | X |
| g. T | 528 | 45 | 132 |  |  |  |  |  |  | X |
| h. Cn | 0,005 | 0,003 | 0,005 |  |  |  |  |  |  | X |
| i. En | 2,64 | 0,135 | 0,66 |  |  |  |  |  |  | 3,435 |
| j. TECH | -10 | -10 | -10 |  |  |  |  |  |  | X |
| k. PŘEV | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | X |
| l. ZEL | -5 | -5 | -5 |  |  |  |  |  |  | X |
| m1 VÍTR | Tab. |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| m2 OST | -0 | -10 | -10 |  |  |  |  |  |  | X |
| n. CEL | -15 | -25 | -25 |  |  |  |  |  |  | X |
| o. EKn | 2,244 | 0,101 | 0,495 |  |  |  |  |  |  | 2,840 |
| p. Ln | 232 | 153 | 200 |  |  |  |  |  |  | X |
| r. EKnLn | 520,6 | 15,45 | 99,0 |  |  |  |  |  |  | 635,06 |
| s. LES | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 223,6 |
| t.  | 0 | 20 | 21 |  |  |  |  |  |  | X |
| u. EKn. | 0 | 2,02 | 10,395 |  |  |  |  |  |  | 12,415 |
| v. ES | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 4,4 |

Tabulka B – korekce na vítr – celková kapacita

En = 3,435

| Směr větru | S | SV | V | JV | J | JZ | Z | SZ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Četnost korig. v % | 10,0 | 9,0 | 11,0 | 16,0 | 7,0 | 10,0 | 15,0 | 21,0 |
| Korekce: TECH | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| PŘEV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZELEŇ | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 |
| VÍTR | -20 | -28 | -12 | 28 | -30 | -20 | 20 | 30 |
| OSTAT | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| Celková korekce | -37 | -45 | -29 | 11 | -47 | -37 | 3 | 13 |
| EKn | 2,164 | 1,889 | 2,439 | 3,813 | 1,820 | 2,164 | 3,538 | 3,881 |
| Vypočtené OP v m od ES | 194,0 | 179,6 | 207,7 | 268,0 | 175,8 | 194,0 | 256,8 | 270,7 |

Příloha 5

Rozptylová studie

podle zákona č. 86/2002 Sb.

Dostavba farmy dojnic

Zašovice

| březen | 2008 |
| --- | --- |
| zakázka | 8009 |

Rozptylová studie	86

1.	Vstupní údaje	86

Emisní charakteristika zdroje	86

Emise.	87

a)	Charakteristika lokality	88

b)	Lokalizace závodu	89

c)	Imisní charakteristika lokality	89

2.	Metodika výpočtu	90

a)	Metoda, typ modelu	90

b)	Třídy stabilitního zvrstvení	91

Meteorologické podmínky	91

Charakteristika jednotlivých stabilitních tříd:	91

c)	Referenční body	92

d)	Imisní limity	92

3.	Výstupní údaje	93

a)	Typ vypočtených charakteristik	93

b)	Prezentace výsledků v tabulkové formě	94

Popis výstupu	94

c)	Kartografická interpretace výsledků	95

Grafické vyjádření výsledků	95

d)	Diskuse výsledků	96

4.	Závěr	97

5.	Údaje o zpracovateli rozptylové studie	98

# Rozptylová studie

Rozptylová studie je součástí žádosti podle odst. 1 písm. b) nebo c) § 17 zákona č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, - povolení k umisťování staveb zvláště velkých, velkých a středních stacionárních zdrojů.

Jejím úkolem je zhodnocení vlivu posuzovaného zdroje v navrhované konfiguraci na imisní situaci okolního ovzduší.

V současné době je na tento záměr zpracovávána dokumentace podle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění,

## Vstupní údaje

### Emisní charakteristika zdroje

##### - seznam emitovaných látek, seznam neemitovaných látek, ke kterým je stanoven emisní limit; emisní parametry zdroje

Tato studie se zabývá vlivem znečišťujících látek vznikajících provozem farmy dojnic a je zpracována pro jednu alternativu.

Podle zadavatelem poskytnutých podkladů k zamýšlenému záměru, tj. dostavba farmy dojnic ve stávajícím areálu živočišné výroby Zašovice, je navrhována nová stáj pro 480 produkčních dojnic vybudovaná na ploše po demolici stávající stáje, přičemž částečně zasáhne i do zemědělské půdy. Po realizaci posuzovaného záměru bude v areálu dále kapacita pro chov 60 telat a dále 120 kusů krav v porodně a na sucho. Nově je také plánováno vybudování skladovací jímky na kejdu o užitném objemu 5 000 m3.

Podle prováděcích předpisů k zákonu č. 86/2002 Sb. je stanoven emisní faktor jednotlivých druhů hospodářských zvířat pro amoniak. Uvedený zdroj může emitovat i některé další pachové látky, které však nejsou dosud blíže chemicky specifikovány a především není zpracována metodika pro výpočet jejich šíření v ovzduší. Tato studie se proto dále zabývá pouze rozptylem emisí amoniaku. Lze však předpokládat, že další pachové látky se šíří obdobným způsobem.

Celkové emisní množství bylo vypočteno pomocí emisních faktorů stanovených v bodě 3 přílohy č. 2 nařízení vlády č. 615/2006 Sb. Zdroj emisí představuje každý jednotlivý objekt, což znamená, že ve studii jsou uvažovány čtyři samostatné zdroje emisí uvedené látky.

Investorem stavby je:

Zemědělské družstvo Okříšky

Jihlavská 539

Okříšky

675 21

IČ: 	00140015

DIČ: CZ	00140015

Statutární zástupce

Ing. František Halásek

předseda

( 568 870 172, 568 870 340

Zpracování studie zadal zpracovatel oznámení podle zákona č. 100/2001 Sb.:

Ing Josef Charouzek

Menhartova 1559

Pelhřimov

393 01

( /fax: 565 323 942

( 602 476 567

IČ: 	183125594

jcharouzek@email.cz

### Emise.

Výpočet emisních množství je podrobně uveden v tabulkové části přílohy této studie. Uvažovány jsou vždy teoreticky maximálně dosažitelné emise. Emisní faktory jsou uvažovány v hodnotách stanovených pro jednotlivé druhy chovaných zvířat výše uvedeným prováděcím předpisem k zákonu o ochraně ovzduší. Je uvažován v hodnotách pro vlastní stáje a hnojiště či jímky.

Pro případy bezstelivového chovu dojnic není emisní faktor stanoven. K výpočtu byla proto použita jednotná hodnota týkající se ostatních kategorií hovězího dobytka.

Emisní faktory jsou stanoveny jako roční průměr emise na jeden kus, zohledňují tedy množství emisí produkovaných v průběhu celého roku. Pro výpočet je nutné uvažovat teoretické maximum. Pro jeho stanovení jsme zavedli koeficient nerovnoměrnosti v hodnotě 2,0. Tak byla určena emise v nejzatíženější hodině. Takto stanovené emise představují absolutní teoretické maximum, kterého velmi pravděpodobně nelze v praxi dosáhnout.

Přehled jednotlivých uvažovaných zdrojů včetně jejich parametrů jsou uvedeny přehledně v příloze této studie, v části Výpočty.

Jednotlivé zdroje jsou ve studii označeny následujícím způsobem:

| č. zdroje | ks | kategorie | Ž hm [kg] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 480 | D | 550 |
| 2 | 60 | Tm | 75 |
| 3 | 120 | D | 550 |

- Obj. č. 1. - nová stáj produkčních krav s kapacitou 480 krav

- technologie volné bezstelivové ustájení s lehacími boxy, větrání přirozené

- Obj. č. 2. - stáj pro 60 mléčných telat

- technologie volné stelivové ustájení s přirozeným větráním

- Obj. č. 3. - porodna + krávy na sucho, celkem 120 dojnic

- technologie stelivové ustájení s přirozeným větráním

Z podkladů není zřejmé, zda je hnůj vznikající při podestýlkovém chovu z areálu odvážen či jakým způsobem je s ním nakládáno. Byly proto uvažovány rovněž emise z podestýlky, a sice jako součást emisního množství uvolňovaného z příslušné stáje.

Jako další zdroj (č. 4) byla uvažována nová nezakrytá skladovací jímka na kejdu.

### Charakteristika lokality

##### geografická a topografická část (mapa); klimatické a meteorologické charakteristiky území (větrná růžice – graf, tabulka)

Mapové podklady

- Státní mapa odvozená v měřítku 1 : 5 000, mapové listy č.

- Třebíč  4 - 2

- Třebíč  4 - 3

- Autoatlas ČR v měřítku 1:100 000

- Situace umístění posuzovaných zdrojů – snímek katastrální mapy

Jiné mapové podklady nebyly k dispozici; uvedené mapy pro zpracování této studie plně postačují.

Součástí studie jsou mapové výstupy, ze kterých je charakteristika posuzovaného území dostatečně patrná.

Dalším vstupním podkladem byla větrná růžice, kterou zpracovala pobočka Praha, Českého hydrometeorologického ústavu. Rozpočet na jednotlivé stabilitní a rychlostní třídy provádí Český hydrometeorologický ústav Praha – odd. modelování a expertiz. Bez tohoto podkladu nelze podle použité metodiky a programu výpočet provést. Přehledný graf růžice je součástí příloh.

### Lokalizace závodu

##### ve vztahu k územním charakteristikám a obytné a jiné zástavbě (mapa)

Obec Zašovice leží v okrese Třebíč na silnici č. 405, která spojuje obce Brtnice a Třebíč. Nachází se přibližně 5 km severozápadním směrem od obce Okříšky. Severním směrem z obce vytéká přítok Radonínského potoka.

Nadmořská výška předmětného území (zvolené sítě) se pohybuje mezi 434,4 –657,6 m n.m.

Areál posuzované zemědělské farmy je situován přibližně západně od zástavby obce, při výše zmíněné silnici. Je umístěn mimo bytovou či jinak chráněnou zástavbu.

Nově navrhované zdroje – produkční stáj dojnic a rovněž jímka na kejdu, jsou plánovány v části areálu odvrácené od obce.

Umístění celého areálu i jednotlivých uvažovaných objektů je zřejmé z přiložených mapových podkladů (viz grafické přílohy).

### Imisní charakteristika lokality

##### imisní pozadí dané lokality, resp. stávající znečištění bez realizovaného plánovaného zdroje

Český hydrometeorologický ústav je pověřen souhrnným zpracováním všech imisních dat, která jsou v České republice k dispozici a odpovídají pravidlům validních údajů. Jedině tyto údaje lze tak považovat za směrodatné. Do tohoto systému přispívá nejen soubor stanic ČHMÚ, ale řady dalších státních i nestátních institucí. Z veškerých údajů jsou zpracovány a zveřejněny výstupy k dalšímu možnému použití. Tento ústav vydává pravidelně přehled zpracovaných výsledků ve formě publikací:

„Znečištění ovzduší a atmosférická depozice v datech“,

„Znečištění ovzduší České republiky“

a

„Ročenka ČHMÚ: Znečištění ovzduší a chemické složení srážek na území ČR“

Další údaje ČHMÚ zveřejňuje na svých internetových stránkách.

Z těchto zdrojů vychází i další údaje o pozadí posuzované lokality.

K dispozici jsou izolinie oxidu siřičitého a oxidů dusíku.

Ani z těchto zdrojů nelze však určit zatížení pozadí zde uvažovanými látkami – amoniakem. Sledování dalších látek jsou pouze sporadická a neexistuje měření kontinuální.

Z graficky zpracovaných údajů nelze odečíst skutečnou hodnotu průměrné roční koncentrace uvedených škodlivin v uvažovaném místě. Bude jistě výrazně nižší než izolinie odpovídající nejmenší hodnotě, a to 20 (g*m-3 pro NOx a 10 (g*m-3 SO2.

Hodnověrné údaje o průměrných imisních hodnotách – pozadí – pro kratší interval nelze pro území bez kontinuálního měření zpracovat. Měřící stanice umístěné v intravilánu podávají obraz pouze pro své nejbližší okolí. Reprezentativnost takových měření je pouze v několika málo desítkách metrů od konkrétní měřící stanice. Kontinuální měření zde prováděno není.

Lokalita posuzované stavby se nachází mimo zástavbu obce, kterou lze také považovat za zdroj emisí amoniaku, a to především z drobného chovu hospodářského a domácího zvířectva. Jednotlivé zdroje jsou však velice malé a ovlivňují jen své nejbližší okolí. Vzhledem k vlastnostem amoniaku, který se ve volné atmosféře poměrně rychle rozkládá, nepředstavují tyto zdroje závažný emisní příspěvek. Žádné objektivní údaje o skutečných koncentracích této látky v ovzduší však nejsou k dispozici. Je proto nutno provést odborný odhad.

K tomu jsme použili předpoklad o počtu zvířat v obci, její velikost a zkušenosti z řady zpracovaných studii zemědělských areálů. Uvažujeme maximalistické předpoklady. Pak je možno odhadnout, že roční průměr koncentrace amoniaku v obci nepřekročí 0,5 (g * m-3 a denní maximum nebude vyšší než 2 (g * m-3. Na celkovém hodnocení okolí posuzovaného zemědělského areálu se vzhledem k přípustným hodnotám takové pozadí prakticky neprojeví.

## Metodika výpočtu

### Metoda, typ modelu

##### popis pracovního postupu, metodiky

Pro výpočet imisní zátěže znečišťujících látek z výše uvedených zdrojů v jejich okolí, na území části obce Zašovice, byl použit matematický model podle Metodické příručky Českého hydrometeorologického ústavu Praha “Symos 97” (systém modelování stacionárních zdrojů). Příručka úzce navazuje na původní metodiku MLVH z roku 1979 "Výpočet znečištění ovzduší pro stanovení technických parametrů zdrojů" a dále ji rozpracovává. Dle této metodiky se výpočet imisní zátěže provádí pro tři třídy rychlosti větru (1,7 m * sec-1, 5,0 m * sec-1 a 11,0 m * sec-1) v daném bodě. Stav atmosféry je respektován rozdělením do 5-ti tříd stability ovzduší.

Uvedená metodika umožňuje stanovit koncentrace škodlivin i v referenčních bodech volených ve vzdálenostech menších než 100 m od zdrojů. Není proto třeba již užívat modifikované metodiky pro zdroje v zástavbě.

Pro vlastní detailní výpočet byl použit oficiální program firmy IDEA-ENVI s. r. o. – SYMOS’97 verze 2003 (V 5.1.3.2) a částečně program „SYMOS'97 v. 2006 release 6.0.2522.25890“ (podle autorů programu poslední platná verze). V této verzi jsou rovněž již provedeny potřebné úpravy plně vyhovující požadavkům platné legislativy – prováděcích předpisů k zákonu č. 86/2002 Sb. v platném znění.

Program umožňuje zadávat zdroje bodové, plošné i liniové.

Správné výsledky tohoto programu ověřil tvůrce metodiky tj. Český hydrometeorologický ústav Praha.

Program, ačkoliv je zcela oficiální, neobsahuje žádné použitelné tiskové výstupy poskytnutých výsledků. Ty jsou dány ke zpracování uživateli programu, v tomto případě zpracovateli studie. Vzhledem k jejich praktickému využití od tisku výsledků ustupujeme a tyto budou předány zadavateli na elektronickém nosiči dat. Vytištěny jsou jen nejzákladnější výstupy.

### Třídy stabilitního zvrstvení

#### Meteorologické podmínky

Klimatické podmínky jsou významným faktorem pro rozptyl znečišťujících látek v atmosféře. Meteorologické situace jsou klasifikovány podle rychlosti větru a stability přízemní vrstvy atmosféry.

Rychlost větru je udávána ve výšce 10 m nad zemí a je rozdělena do tří rychlostních tříd o rychlostech 1,7 m * sec-1 pro interval 0 - 2,5 m * sec-1, 5 m * sec-1 pro interval 2,5 - 7,5 m * sec-1 a 11 m * sec-1 pro rychlosti vyšší než 7,5 m * sec-1.

Stabilitní klasifikace ČHMÚ rozeznává pět tříd stability ovzduší. Hlavním kritériem pro rozlišení jednotlivých tříd je vertikální teplotní gradient, který udává změnu teploty vzduchu na jednotkovou vzdálenost ve vertikálním směru. Označuje se ( a udává se ve stupních Celsia na 100 m výšky.

Klesá-li teplota vzduchu s nadmořskou výškou, má gradient kladné znaménko a naopak. Je-li teplotní gradient záporný, znamená to, že přízemní vrstva chladného vzduchu je překryta teplým vzduchem, je znemožněno vertikální proudění a nastává inverzní situace.

| Třída stability | vertikální teplotní gradient |
| --- | --- |
| I. | superstabilní |  |  | ( | < | - 1,6 |
| II. | stabilní | - 1,6 | < | ( | > | - 0,7 |
| III. | izotermní | - 0,6 | < | ( | > | + 0,5 |
| IV. | normální | + 0,6 | < | ( | > | + 0,8 |
| V. | konvektivní |  |  | ( | > | + 0,8 |

#### Charakteristika jednotlivých stabilitních tříd:

I. stabilitní třída - vertikální výměna vrstev ovzduší je prakticky potlačena, tvorba silných inverzních stavů,

Výskyt v nočních a ranních hodinách především v chladném půlroce, maximální rychlost větru 2 m * sec-1.

II. stabilitní třída - vertikální výměna ovzduší je stále nevýznamná a je doprovázena inverzními situacemi, výskyt v nočních a ranních hodinách v průběhu celého roku, maximální rychlost větru 3 m * sec-1.

III. stabilitní třída - projevuje se již vertikální výměna ovzduší, výskyt větru v neomezené síle, v chladném období ji lze očekávat v dopoledních a odpoledních hodinách, v létě v časných ranních a večerních hodinách.

IV. stabilitní třída - dobré podmínky pro rozptyl znečišťujících látek, bez tvorby inverzních stavů, neomezená síla větru, vyskytuje se přes den v době, kdy není výrazný sluneční svit. Společně se III. stabilitní třídou mají v našich podmínkách výrazně vyšší četnost výskytu než ostatní třídy.

V. stabilitní třída - projevuje se vysoká turbulence ve vertikálním směru, která může způsobovat nárazový výskyt vysokých koncentrací znečišťujících látek. Výskyt v letních měsících v době, kdy je vysoká intenzita slunečního svitu. Maximální rychlost větru je 5 m * sec-1.

### Referenční body

##### způsob umístění, odůvodnění

Nepovažuji za vhodné stanovovat jednotlivé referenční body, s výjimkou odůvodněných, zvláště volených míst, např. vysoké samostatně stojící obytné domy apod. I takové účelové body mohou však jen doplnit základní pravidelnou síť referenčních bodů. V posuzovaném případě se však žádné účelové body nevyskytují.

Byla zvolena síť referenčních bodů tak, aby bylo možno vyhodnotit teoretickou situaci sledovaného území obce Zašovice v okolí posuzované provozovny. Vlastní síť má svůj počátek (0,0) v levém dolním rohu mapového listu Státní mapy odvozené Třebíč 4 - 3 v měřítku 1:5000.

Krok sítě byl zvolen 100 m ve směrech obou os. Celkem je výpočet prováděn pro 90 referenčních bodů.

Pokrytí předmětného území sítí s uvedenou hustou je pro zhodnocení vlivu uvažovaných zdrojů dostatečné.

### Imisní limity

##### uvedení platných imisních limitů, popř. jiných doporučených hodnot, s kterými se ve studii pracuje

Imisní limity určuje nařízení vlády č. 597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší

NV č. 597/2006 Sb.

|  | 1 hod | 8 hod | 24 hod | rok |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 350/24 |  | 125/3 |  |  |
|  |  |  |  | 20 | ekosystémy |
| CO |  | 10 000/- |  |  |  |
| PM10 |  |  | 50/35 | 40 |  |
| Pb |  |  |  | 0,5/- |  |
| NO2 | 200/18 |  |  | 40/- |  |
| NOx |  |  |  | 30 | ekosystémy |
| benzen |  |  |  | 5/- |  |
| Cd |  |  |  | 5 ng |  |
| arsen |  |  |  | 6 ng |  |
| kadmium |  |  |  | 5ng |  |
| Ni |  |  |  | 20 ng |  |
| benzo(a)pyren |  |  |  | 1 ng |  |

Pokud není uvedeno jinak jsou údaje v tabulce v [µg*m-3].

Údaj za lomítkem - přípustná četnost překročení za kalendářní rok

(bez určení velikosti překročení)

Pro úplnost uvádíme dále některé limity z již neplatného nařízení vlády č. 350/2002 Sb., které je v některých případech alespoň informativně nezbytné použít.

|  | 1 hod | 8 hod | 24 hod | rok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 |  |  |  | 50 (20) |
| benzen | 15 |  |  |  |
| polétavý prach | 500 |  | 62,5 | 50 |
| prašný spad | 12,5 g*m-2*měsíc-1 |
| NH3 |  |  | 100 |  |

V dalších případech je možno jako imisní limit použít referenční koncentrace vydané Státním zdravotním ústavem podle § 45 zákona, nebo nejvýše přípustné koncentrace.

Pro látku přicházející v úvahu (amoniak) není v předpisech platných v současnosti žádný limit stanoven. Jako denní maximum jsme proto použili maximální imisní koncentraci stanovenou již neplatným prováděcím předpisem k zákonu č. 86/2002 Sb. - nařízení vlády č. 350/2002 Sb.

Krátkodobý limit však nebyl dosud stanoven žádným prováděcím předpisem k zákonu. Pro tuto škodlivinu doporučil v Praze nejvyšší přípustnou krátkodobou koncentraci na hodnotu 200 (g * m-3. Program použitý k výpočtu umožňuje velice podrobně určit maximální krátkodobé koncentrace.

Uvažovány tak byly následující limitní hodnoty:

| amoniak | 100 | (g * m-3 | 24 hod |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 200 | (g * m-3 | krátkodobá |

## Výstupní údaje

### Typ vypočtených charakteristik

##### krátkodobé, dlouhodobé, maximální, průměrné

Pro posouzení vlivu uvažovaného zdroje emisí je třeba posoudit především předpokládané krátkodobé, tedy maximální, imisní koncentrace. Krátkodobé imisní koncentrace nesplňují limity stanovené pro den pouze v několika referenčních bodech, které se nacházejí v bezprostředním okolí zdroje a nezasahují do oblasti obytné zástavby.

Pro úvahy o posouzení pozadí zatížení dané lokality a příspěvek posuzovaného zdroje na něj, jsou dále vypočteny průměrné roční koncentrace.

Vzhledem k tomu, že imisní limit pro amoniak byl stanoven pouze v dřívějších prováděcích předpisech k zákonu č. 86/2002 Sb., a to jako 24 hod průměr, byl proveden také výpočet denních koncentrací.

Tyto typy charakteristik jsou vypočteny a prezentovány ve výpočtové části přílohy.

Mimo to jsou pro výpočet nastaveny tři údaje o trvání maximálních koncentrací v hodinách za rok. Poslední z nich byla zvolena v úrovni limitu. Tak je vypočteno trvání koncentrací překračující limitní hodnotu. Tento údaj je vyjádřen v hodinách za rok.

### Prezentace výsledků v tabulkové formě

Veškeré vstupní a základní výstupní údaje jsou v dalších částech této studie uvedeny v přehledné tabulkové formě. Kompletní výstupní soubory byly zadavateli předány v elektronické podobě.

#### Popis výstupu

Ve výsledkové části studie jsou shrnuty výstupy výpočtu charakteristik rozptylu znečišťujících látek v ovzduší. Pro jednotlivé referenční body jsou uvedeny hodnoty zatížení škodlivinami v ((g * m-3).

Ve všech referenčních bodech jsou uvedeny jen celkové výsledné hodnoty, které znamenají:

- Ref. b. – číslo referenčního bodu ve vlastní síti pro který je výpočet proveden.

- Max. konc. – maximální koncentrace zjištěná – vybraná ze všech hodnocených meteorologických podmínek.

Je vytištěna maximální zjištěná hodnota v daném referenčním bodě a to přes všechny uvažované meteorologické situace.

- Stabil – stabilitní třída, za které se uvedené maximum vyskytuje

Další údaj informuje o stabilitní třídě, ve které bylo uvedené maximum zjištěno. V tomto případě se vyskytuje nejčastěji stabilitní třída prvá, jejíž charakteristika je uvedena výše.

- Rychl – rychlost větru pro vyhodnocené maximum

Následuje třída rychlosti. Zde nepřekvapuje třída prvá, tj. 1,5 m * s-1. Při této rychlostní třídě lze maximální imisní koncentrace očekávat velice často.

- Směr – azimut – směr větru pro vybranou maximální hodnotu koncentrace

Dalším údajem je směr větru za kterého lze uvedené maximum očekávat.

- Roční konc

V následujícím sloupci je uveden odhad roční předpokládané koncentrace. Údaj o koncentraci je vždy v jednotkách (g * m-3.

- Překroč 1 - 3 – počet hodin v průměrném roce, kdy lze očekávat max. koncentrace vyšší než zvolená hranice.

V posledních třech sloupcích jsou uvedeny odhady trvání jednotlivých, předem stanovených koncentrací. Uvedené hodnoty jsou hodiny v roce, po které lze očekávat dosažení případně překročení nastavené koncentrace.

Následující tabulka uvádí přehledně jednotlivé nastavené limitní koncentrace pro sledovanou látku.

| škodlivina | překročení 1 | překročení 2 | překročení 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| amoniak | 1 (g * m-3 | 5 (g * m-3 | 200 (g * m-3 |

Úkolem studie je posoudit vliv provozu zadaných zdrojů a stanovit zda nebudou způsobovat nadměrné obtěžování okolí imisemi. To lze zaručit předpokladem splnění imisních limitů za všech meteorologických situací a v každém hodnotitelném časovém úseku. To je hlavní důvod hodnocení především krátkodobých maximálních koncentrací. Takové hodnocení vyžaduje i většina zpracovatelů dokumentace EIA.

Při použitém způsobu výpočtu je respektována konfigurace terénu. Rozsah posuzovaného území je zřejmý z mapových příloh studie. Ke zhodnocení výškových rozdílů ve sledovaném území zcela postačuje zvolený mapový poklad (SMO  1 : 5 000).

V tabulkové části studie jsou shrnuty výsledky výpočtu charakteristik rozptylu znečišťujících látek v ovzduší. Pro jednotlivé referenční body jsou uvedeny hodnoty zatížení škodlivinami v (g * m-3.

Základní výsledky výpočtu jsou v přehledné formě uvedeny ve výpočtové části studie, úplné znění je k dispozici ve výstupních souborech, které nebyly pro velký objem údajů vytištěny, v elektronické podobě.

Pro přehlednost uvádíme zjištěná maxima dále v diskusi.

### Kartografická interpretace výsledků

##### vyžaduje se pracovat se SW GIS, mapové podklady pro interpretaci by měly obsahovat výškopis (např. topografická mapa) a zástavbu; předpokládá se dodržení základních kartografických zásad (legenda, měřítko, srozumitelné popisky)

#### Grafické vyjádření výsledků

Pro přehledné vyjádření byl zpracován grafický výstup.

Jednotlivé izokómy výkresů vyjadřují zatížení předmětného území shora uvedenou škodlivinou.

Pro toto zpracování byla použita absolutní krátkodobá maxima, bez ohledu na příslušnou meteorologickou situaci. V praxi by bylo teoreticky možno očekávat překročení uvedených hodnot pouze za velice nízké a dlouhodobé inverze. Trvání takových stavů v dlouhodobém průměru je téměř nulové. Absolutní maxima bez ohledu na stav atmosféry požaduje vyjádřit také většina posuzovatelů dokumentace EIA. Grafický výstup byl proto tomuto požadavku přizpůsoben. Vzhledem ke zcela maximalistickému přístupu při stanovení emisních množství, nebudou zřejmě zde vypočtené koncentrace nikdy dosaženy.

Výsledné izokómy krátkodobých koncentrací jsou vyneseny na mapě v měřítku 
1 : 5 000. Tyto izokómy jsou zpracovány pro situaci bez použití jakékoliv technologie, snižující množství emitovaných látek.

Vykresleny jsou jen nejdůležitější výsledky. Další, pro konečné hodnocení méně důležité údaje, jsou uvedeny pouze ve výpočtové části studie ve formě výsledných tabulek. Na hodnocení situace nemá toto zjednodušení žádný vliv.

Výstup pro systém GIS pro zdroj místního významu nebyl požadován. Pokud by taková potřeba vyvstala, není problém exportovat takový soubor (soubory) a tyto předat na nosiči, či elektronickou poštou. Některé ze souborů na přiloženém nosiči lze pro tvorbu jednotlivých vrstev systému GIS použít i přímo.

### Diskuse výsledků

##### zahrnující zhodnocení příspěvku plánovaného zdroje k imisní zátěži v území; srovnání s limitními hodnotami viz bod 2, písm. d)

Jak je uvedeno výše byla v této studii byly hodnocena následující škodlivina:

- amoniak

V současné době není stanoven limit pro krátkodobé koncentrace amoniaku. Podle podkladů zpracovaných Státním zdravotním ústavem v Praze lze uvažovat místo nejvýše přípustné krátkodobé koncentrace amoniaku doporučenou hranici 200 g*m-3.

Přehled nejdůležitějších maximálních výsledků:

|  | RB | max | Stab | rychl | směr | roční | trvání 1 | trvání 2 | trvání 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | č. | g*m-3 | - | m*s-1 | ° | g*m-3 |  | hod*r-1 |  |
| NH3 |  |  |  |  |  |  | 1 | 5 | 200 |
|  | 49 | 310.075 | 3 | 1.7 | 80 | 9.752773 | 1576.1 | 1465.9 | 79.7 |
|  | 50 | 268.444 | 4 | 1.6 | 283 | 15.984423 | 2635.9 | 2265.2 | 67.2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2635.9 | 2265.2 | 95.4 |

V prvém sloupci tabulky je uvedena zkratka označující sledovanou škodlivinu.

Druhý sloupec je určen pro číslo referenčního bodu sítě, ve kterém bylo zjištěno maximum. Prvá řádka ukazuje na vypočtené krátkodobé maximum a druhá na roční maximum. V předcházející tabulce jsou tedy uvedeny dva nejzatíženější body.

Ve třetím sloupci je uvedena maximální krátkodobá koncentrace, zaokrouhlená na desetiny mikrogramu.

Další sloupec udává stabilitní třídu, ve které se maximum vyskytuje.

Následující sloupec představuje rychlost větru. Je logické, že v malých vzdálenostech od zdrojů se jedná vždy o nízké rychlosti.

Šestý sloupec je vyhrazen pro směr větru.

Následuje maximum ročního průměru.

Uvedené hodnoty ve třech posledních sloupcích znamenají předpokládané trvání (nebo překročení) nastavené koncentrace v hodinách za průměrný rok. Hodnoty těchto zvolených koncentrací jsou uvedeny rovněž předchozím textu.

Poslední řádka uvádí maximální trvání tří nastavených koncentrací v hodinách za rok a to bez ohledu na to, ve kterém bodě se toto maximum vyskytuje.

Následující tabulka udává přehled bodů, v nichž byla výpočtem zjištěna koncentrace dosahující nebo převyšující limit 200 g*m-3 a trvání takových koncentrací.

| č. RB | g*m-3 | hod*r-1 |
| --- | --- | --- |
| 41 | 288.736 | 95.4 |
| 49 | 310.075 | 79.7 |
| 50 | 268.444 | 67.2 |
| 59 | 239.013 | 33.3 |

Nejvíce zatížené referenční body č. 41, 49, 50 a 59 jsou v bezprostřední blízkosti uvažovaných zdrojů. Maximální krátkodobá koncentrace je v těchto několika bodech překročena (viz též grafická příloha studie). Z tohoto zjištění musí také vycházet stanovení ochranného pásma posuzovaného zdroje. Uvnitř ochranného pásma areálu nelze povolit realizaci chráněné zástavby. Mimo správně stanovené hranice ochranného pásma k překračování přípustných koncentrací nebude docházet. Návrh takového pásma je reálný a nijak nezasáhne chráněné území, zejména obytné zástavby.

Přestože oblast překročení krátkodobé limitní koncentrace nezasahuje do zástavby obce a jedná se o území v bezprostřední blízkosti předmětného zemědělského areálu, považuji za velice vhodné realizovat směrem k obci pás zeleně vhodného složení o nízkém, středním i vysokém vzrůstu.

Následující tabulka poskytuje přehled o zjištěných maximech denních koncentrací:

| škodlivina/č. RB | g*m-3 |
| --- | --- |
| NH3 |  |
| 50 | 13.769225 |

## Závěr

- Podle množství dobytka, přepočtené na VDJ 669 ks, lze zdroj zařadit do kategorie velkých zdrojů podle přílohy č. 2 nařízení vlády č. 615/2006 Sb.

- Maximální krátkodobé koncentrace zde uvažované látky v okolí zdroje překračují limitní hodnotu. Proto je nutné stanovit, či případně upravit, ochranné pásmo zdroje tak, aby za jeho hranicí již nedocházelo k překračování limitní koncentrace.

- Vypočtené maximální denní průměrné imise nepřekračují dříve platný imisní limit.

- Dalšího snížení emisí lze také dosáhnout zavedením vhodné technologie snižující emise podle tabulky 3.3. přílohy č. 2 nařízení vlády č. 615/2006 Sb., které nebylo v této studii uvažováno, avšak dle poskytnutých podkladů provozovatel jejich zavedení předpokládá.

- Mezi zdrojem a obytnou zástavbou obce doporučuji vytvořit pás zeleně o vhodné skladbě, jako součást realizace ochranného pásma areálu. Tuto zeleň je nutno udržovat ve funkčním stavu po celou dobu provozu areálu.

- Studie prokazuje realizovatelnost posuzované stavby z hlediska zatížení jejího okolí imisemi amoniaku.

Posuzovaná stavba a navržené změny v provozu předmětného zemědělského areálu splňují požadavky platné legislativy týkající se ochrany volného ovzduší.

## Údaje o zpracovateli rozptylové studie

Jméno a příjmení,

Ing. Petr Dvořák

adresa,

E. Beneše 80

České Budějovice

370 06

autorizace (kým, datum),

Ministerstvo životního prostředí, pod č.j. 1447/740/02 ze dne 2.7.2002

Ministerstvo životního prostředí, pod č.j. 1801/740/03 ze dne 19.6.2003.

datum zpracování.

březen 2008

Podpis zpracovatele.

Popis zdrojů

Rozptylová studie - výpočet maximálních krátkodobých a ročních koncentrací

Zašovice ZD

alternativa	V1	NH3	trvání 1	trvání 2	trvání 3

Č.b.	Max konc	Stabi	Rychl	Směr	Roční 	1	5	200

1	21.725	2	1.5	37	0.392652	359.9	236.6	0.0

2	24.879	2	1.5	30	0.469088	378.2	259.7	0.0

3	30.363	2	1.5	22	0.563445	399.7	283.0	0.0

4	39.659	1	1.6	13	0.670845	415.9	296.8	0.0

5	56.062	1	1.5	1	0.795857	445.5	315.2	0.0

6	64.789	1	1.5	347	0.876723	506.2	346.1	0.0

7	62.207	1	1.5	335	0.753374	567.2	366.5	0.0

8	55.902	1	1.5	326	0.689560	641.7	355.7	0.0

9	50.904	1	1.5	319	0.644238	674.5	303.3	0.0

10	24.940	1	1.5	50	0.496940	396.0	279.5	0.0

11	26.658	1	1.5	42	0.579059	415.2	302.5	0.0

12	32.082	1	1.5	31	0.716940	442.1	332.5	0.0

13	46.338	1	1.6	17	0.919777	463.4	349.3	0.0

14	76.106	1	1.5	1	1.139882	506.1	366.5	0.0

15	76.434	1	1.5	343	1.131513	575.1	418.9	0.0

16	69.193	1	1.5	330	0.909106	671.1	436.4	0.0

17	61.869	1	1.5	320	0.846571	747.4	445.0	0.0

18	46.192	1	1.5	312	0.714042	766.9	393.9	0.0

19	33.174	1	1.5	59	0.632821	444.3	326.5	0.0

20	34.752	1	1.5	52	0.748880	468.7	354.5	0.0

21	43.918	1	1.5	41	0.990933	506.9	406.0	0.0

22	55.541	1	1.6	24	1.339915	547.9	451.8	0.0

23	100.698	1	1.5	1	1.762561	613.9	483.2	0.0

24	104.534	1	1.5	337	1.915546	716.5	573.4	0.0

25	104.539	1	1.5	322	1.684255	843.0	633.0	0.0

26	89.125	1	1.5	311	1.447346	891.2	637.1	0.0

27	70.844	1	1.5	304	1.109560	882.3	561.7	0.0

28	44.110	1	1.5	70	0.804638	500.8	375.3	0.0

29	49.507	1	1.5	64	1.017436	541.9	430.1	0.0

30	69.224	1	1.5	55	1.484497	607.0	519.7	0.0

31	96.012	1	1.7	37	2.461510	694.5	619.0	0.0

32	125.542	1	2	2	3.233760	828.4	708.6	0.0

33	133.339	1	2	326	3.664128	964.6	854.0	0.0

34	95.091	1	1.9	308	2.889577	1105.9	949.6	0.0

35	76.533	1	1.5	299	1.900485	1054.5	810.9	0.0

36	64.751	1	1.5	293	1.285822	940.2	636.1	0.0

37	53.524	1	1.5	83	0.986181	566.8	423.1	0.0

38	66.171	1	1.5	81	1.385678	645.7	536.1	0.0

39	94.414	1	1.5	77	2.386308	763.2	675.4	0.0

40	161.954	1	1.9	66	4.985632	956.5	807.3	0.0

41	288.736	3	1.5	6	9.973473	1430.9	1300.1	95.4

42	102.646	4	1.5	299	6.870406	1659.4	1538.6	0.0

43	61.162	3	1.5	292	2.757196	1433.6	1226.4	0.0

44	40.815	3	1.5	283	1.463045	1141.4	843.9	0.0

8. března 2008	21:53	E K O P O R	Stránka 1 z 3

Zašovice ZD

alternativa	V1	NH3	trvání 1	trvání 2	trvání 3

Č.b.	Max konc	Stabi	Rychl	Směr	Roční 	1	5	200

45	37.197	2	1.5	280	1.004022	944.6	598.2	0.0

46	0.114	5	1.5	93	0.000180	0.0	0.0	0.0

47	62.441	1	1.5	99	1.643692	766.4	618.1	0.0

48	100.615	2	2	86	3.163996	1009.9	878.7	0.0

49	310.075	3	1.7	80	9.752773	1576.1	1465.9	79.7

50	268.444	4	1.6	283	15.984423	2635.9	2265.2	67.2

51	105.054	3	1.5	239	5.348024	2251.5	1782.8	0.0

52	32.273	3	1.5	255	1.565046	1410.0	1128.6	0.0

53	19.991	4	1.5	264	0.708078	1003.5	555.5	0.0

54	16.141	4	1.5	267	0.456069	808.2	348.5	0.0

55	56.785	1	1.5	106	0.985174	696.1	455.6	0.0

56	74.383	1	2	110	1.618963	842.9	649.0	0.0

57	113.739	1	2	120	2.943651	1092.4	937.9	0.0

58	188.958	2	2.1	147	5.346716	1397.3	1159.5	0.0

59	239.013	4	1.5	154	8.562539	1253.4	1194.1	33.3

60	92.505	4	1.5	247	3.861753	1273.3	1123.4	0.0

61	44.426	2	1.5	231	1.562458	1069.9	861.4	0.0

62	18.899	3	1.5	243	0.665770	844.1	508.3	0.0

63	14.424	4	1.5	254	0.385188	702.7	299.9	0.0

64	75.013	1	1.5	119	1.003100	729.2	447.0	0.0

65	83.311	1	1.8	127	1.405229	846.5	607.3	0.0

66	72.506	2	1.8	140	1.719136	950.2	764.3	0.0

67	69.149	3	1.5	161	1.904311	916.5	773.0	0.0

68	83.884	3	1.5	175	1.966688	612.1	522.8	0.0

69	97.551	1	2	215	1.918457	646.1	529.4	0.0

70	59.277	1	1.5	216	1.377040	708.3	552.7	0.0

71	23.782	2	1.5	229	0.686295	669.2	422.3	0.0

72	16.999	4	1.5	244	0.420280	619.0	323.5	0.0

73	69.192	1	1.5	129	0.861436	700.5	404.4	0.0

74	62.058	1	1.8	138	0.996157	741.1	466.5	0.0

75	50.787	2	1.6	150	1.030851	732.1	493.1	0.0

76	35.227	4	1.5	165	0.747734	564.0	403.6	0.0

77	40.957	3	1.5	178	0.745013	450.7	330.1	0.0

78	50.055	3	1.5	201	1.025567	481.8	371.7	0.0

79	37.035	2	2.2	219	0.798022	515.4	356.6	0.0

80	22.171	3	1.5	228	0.501078	523.4	317.9	0.0

81	15.903	4	1.5	234	0.325769	501.6	249.4	0.0

82	55.209	1	1.5	137	0.676763	622.0	349.2	0.0

83	52.555	1	1.8	146	0.736236	619.1	354.1	0.0

84	48.691	1	2	156	0.740979	551.8	327.5	0.0

85	39.502	2	1.5	167	0.637437	445.7	271.0	0.0

86	28.003	3	1.5	180	0.408633	364.5	208.9	0.0

87	21.465	4	1.5	195	0.311714	369.7	197.8	0.0

88	19.794	4	1.5	208	0.321738	403.8	214.4	0.0

89	15.784	4	1.5	218	0.258575	410.0	184.7	0.0	8. března 2008		21:53		E K O P O R				Stránka 2 z 3

Zašovice ZD

alternativa	V1	NH3	trvání 1	trvání 2	trvání 3

Č.b.	Max konc	Stabi	Rychl	Směr	Roční 	1	5	200

90	14.573	4	1.5	226	0.254893	419.0	175.6	0.0

Maxima:	310.075	15.984423	2635.9	2265.2	95.4

8. března 2008	21:53	E K O P O R		Stránka 3 z 3

Rozptylová studie - přehled maximálních krátkodobých  koncentrací

Maximum:	310.074725

Zašovice ZD

maxima	V1	NH3

Č.b.	Max konc	Č.b.	Max konc	Č.b.	Max konc	Č.b.	Max konc

1	21.725	41	288.736	81	15.903

2	24.879	42	102.646	82	55.209

3	30.363	43	61.162	83	52.555

4	39.659	44	40.815	84	48.691

5	56.062	45	37.197	85	39.502

6	64.789	46	0.114	86	28.003

7	62.207	47	62.441	87	21.465

8	55.902	48	100.615	88	19.794

9	50.904	49	310.075	89	15.784

10	24.940	50	268.444	90	14.573

11	26.658	51	105.054

12	32.082	52	32.273

13	46.338	53	19.991

14	76.106	54	16.141

15	76.434	55	56.785

16	69.193	56	74.383

17	61.869	57	113.739

18	46.192	58	188.958

19	33.174	59	239.013

20	34.752	60	92.505

21	43.918	61	44.426

22	55.541	62	18.899

23	100.698	63	14.424

24	104.534	64	75.013

25	104.539	65	83.311

26	89.125	66	72.506

27	70.844	67	69.149

28	44.110	68	83.884

29	49.507	69	97.551

30	69.224	70	59.277

31	96.012	71	23.782

32	125.542	72	16.999

33	133.339	73	69.192

34	95.091	74	62.058

35	76.533	75	50.787

36	64.751	76	35.227

37	53.524	77	40.957

38	66.171	78	50.055

39	94.414	79	37.035

40	161.954	80	22.171

8. března 2008	21:57	E K O P O R	Strana 1 z 1

24 hod	Maximum =	13.769225

Zašovice ZD

Alternativa	V1	NH3

Č RB	24 hod max	Č RB	24 hod max

1	0.340429	45	0.870487

2	0.406699	46	0.000156

3	0.488507	47	1.425081

4	0.581622	48	2.743185

5	0.690008	49	8.204407

6	0.760119	50	13.769225

7	0.653176	51	4.636737

8	0.597848	52	1.356895

9	0.558554	53	0.613903

10	0.430847	54	0.395412

11	0.502044	55	0.854146

12	0.621587	56	1.403641

13	0.797447	57	2.552145

14	0.988278	58	4.635603

15	0.981021	59	7.392836

16	0.788195	60	3.348140

17	0.733977	61	1.354651

18	0.619074	62	0.577223

19	0.548655	63	0.333958

20	0.649279	64	0.869688

21	0.859139	65	1.218333

22	1.161706	66	1.490491

23	1.528141	67	1.651038

24	1.660779	68	1.705118

25	1.460249	69	1.663302

26	1.254849	70	1.193894

27	0.961989	71	0.595017

28	0.697621	72	0.364383

29	0.882117	73	0.746865

30	1.287059	74	0.863668

31	2.134129	75	0.893748

32	2.803670	76	0.648286

33	3.176799	77	0.645926

34	2.505263	78	0.889167

35	1.647720	79	0.691885

36	1.114807	80	0.434435

37	0.855019	81	0.282442

38	1.201383	82	0.586753

39	2.068929	83	0.638317

40	4.322543	84	0.642428

41	8.412134	85	0.552658

42	5.956642	86	0.354285

43	2.390489	87	0.270256

44	1.268460	88	0.278947

8. března 2008	21:57	E K O P O R	Strana 1 z 2

Zašovice ZD

Alternativa	V1	NH3

Č RB	24 hod max	Č RB	24 hod max

89	0.224184

90	0.220992

8. března 2008	21:57		E K O P O R				Strana 2 z 2

# Text boxes

Areál Zašovice