Ing. Josef Charouzek

posuzování vlivů na životní prostředí, stavební akustika, chemické látky,

odborné posudky ovzduší, poradenství

393 01 PELHŘIMOV, Menhartova 1559

Telefon, fax: 565323942    Mobil: +420602476567   E-mail: jcharouzek@email.cz

OZNÁMENÍ podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 216/2007 Sb., v rozsahu dle přílohy č.3.

Název : 	Demontáž autovraků Jaroměřice nad Rokytnou – Popovice

Investor : 	 Ekometal Šrot s.r.o.

Nádražní 1168

675 51 Jaroměřice nad Rokytnou - Popovice

V Pelhřimově červenec 2008

DEMONTÁŽ AUTOVRAKŮ

Jaroměřice nad Rokytnou - Popovice

OZNÁMENÍ

podle zákona číslo 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona číslo 216/2007 Sb.,

v rozsahu dle přílohy č. 3.

Vypracoval :			Ing. Josef Charouzek

Oprávněná osoba : 		Ing. Josef Charouzek

Autorizace :			Osvědčení č.j.: 1323/ 218/ OPVŽP / 99 ze dne  24.3.1999.

Prodloužení autorizace č.j. 49310/ENV/05 ze dne 11.1.2006.

Obsah

A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI	5

B.   ÚDAJE  O ZÁMĚRU	6

B.I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE	6

B.I.1. Název záměru a jeho zařazení podle příl.č. 1…………………………………………. 6

B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru	6

B.I.3. Umístění záměru	7

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry	7

B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění	7

B.I.6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru	8

B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení	10

B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků	11

B I 9.  Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a spr. úřadů……… ……….…11

B. II. ÚDAJE O  VSTUPECH……………  …………  ………………………..………….12

B.II.1. Půda	12

B.II.2. Voda	12

B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje……………………………………………..12

B.II.4.Nároky na dopravu a jinou infrastrukturu……………………………………………13

B.II.5. Doplňující údaje…………………………………………………………………………13

B.III.  ÚDAJE O VÝSTUPECH	14

B.III.1. Emise do ovzduší	14

B.III.2. Odpadní vody	16

B.III.3. Odpady……..…………………………………………………………  .………………16

B.III.4. Ostatní výstupy…………………………………………………………………………18

B.III.5.Doplňující údaje………………………………………………………………………   19

C.  ÚDAJE  O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ…………200

C.I. Výčet nejzávažnějších environmetálních charakteristik dotčeného území………..20

C.II. Stručná charakteristika složek životního prostředí v dotčeném území…………...22

D.  ÚDAJE O VLIVECH PROJEKTU NA  VEŘEJNÉ ZDRAVÍ  A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	33

D.I. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti…………..33

D.II. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci………………………...35

D.III. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících hranice……36

D.IV. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepř. vlivů…...36

D.V. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při

specifikaci vlivů………………………………………………………………….38

E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU	39

F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE	40

G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU	44

H. PŘÍLOHY	46

I. ÚDAJE O ZPRACOVATELI OZNÁMENÍ………………………………………..…  49

PŘÍLOHOVÁ ČÁST

Seznam použitých zkratek

ČHMÚ	Český hydrometeorologický ústav

E.I.A		Environmental Impact Assesment - posuzování vlivů na životní prostředí

MZe ČR	ministerstvo zemědělství České republiky

MŽP ČR	ministerstvo životního prostředí České republiky

OHO		objekt hygienické ochrany

OHS		okresní hygienická stanice

OP		ochranné pásmo (bez specifikace)

OkÚ		okresní úřad

KÚ		krajský úřad

OÚ		obecní úřad

PHO		pásmo hygienické ochrany

RŽP		referát životního prostředí

US  		urbanistická studie

ÚPD		územně plánovací dokumentace

ÚPNSÚ	územní plán sídelního útvaru

ÚSES		územní systém ekologické stability

ZPF		zemědělský půdní fond

OUER		evropská pachová jednotka

VKP               významné krajinné prvky

BK		biokoridory

BC		biocentra

DOSS		dotčené orgány státní správy

EVL		evropsky významné lokality (NATURA 2000)

PO		ptačí oblasti (NATURA 2000)

# A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI

Obchodní firma :

Ekometal Šrot s.r.o.

Nádražní 1168

675 51 Jaroměřice nad Rokytnou

IČ : 282 83 872       DIČ: CZ 28283872

Sídlo oznamovatele :

Ekometal Šrot s.r.o.

Nádražní 1168

675 51 Jaroměřice nad Rokytnou

Oprávněný zástupce – oznamovatel :

Roman Pevný – jednatel společnosti

tel : 603 202 296

e-mail: info@ekometal-srot.cz

Zpracovatel oznámení :

Ing. Josef Charouzek

Menhartova 1559

393 01 Pelhřimov

IČ :183 12 594         DIČ: CZ 461006129

tel/ fax: 565 323 942, 602 476 567

e-mail: jcharouzek@email.cz

# B.   ÚDAJE  O ZÁMĚRU

## B.I. Základní údaje

#### B.I.1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1

Demontáž autovraků Jaroměřice nad Rokytnou - Popovice.

Ve smyslu zákona č. 100/ 2001 Sb., ve znění zák. č.216/2007 Sb. se jedná o záměr z kategorie II, položka  10.1. zařízení ke skladování, úpravě nebo využívání nebezpečných odpadů; zařízení k fyzikálně – chemické úpravě, energetickému využívání nebo odstraňování ostatních odpadů.

Záměr bude tedy posuzován ve zjišťovacím řízení, kde příslušným úřadem v procesu posuzování vlivů na životní prostředí je Krajský úřad - kraj Vysočina.

#### B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru

Vedle stávajícího objektu autodílny na parcele č. 332/4 v k.ú. Popovice je vybudován lehký dřevěný přístřešek. Na stávající betonové  základové desce tohoto přístřešku bude vyzděna nová autodílna , která bude sloužit jako pracoviště k demontáži autovraků.

Navrhovaná kapacita zpracování autovraků  cca 950 t/rok.

V zařízení bude prováděn sběr a demontáž vybraných autovraků odpad kat.č.16 01 04  ( vozidla kategorie M 1 nebo N 1 , LNA , TNA a autobusy – viz níže uvedená specifikace). Jedná se o celkový počet 750 - 1500 ks autovraků ročně (podle typu vozidla).

Výpočet celkové hmotnosti přejímaných autovraků

Autovraky M1 a N 1 odvozené z vozidel M 1:    Průměrná hmotnost               500-1 000 kg/ks

Množství přijatých vozidel/rok   690-1300 ks

Celková hmotnost                            690 tun

Autovraky N1 – dodávkové automobily :            Průměrná hmotnost                      1 600 kg/ks

Množství přijatých vozidel/rok         75 ks

Celková hmotnost                           120 tun

Autovraky skupiny LNA a TNA:		       Průměrná hmotnost                      7 000 kg/ks

Množství přijatých vozidel /rok        20 ks

Celková hmotnost                           140 tun

Celková hmotnost přijatých vozidel (690 t +120 t + 140 t)                                       950 tun

Obsluhu  zajistí 2 výrobní pracovníci a 2 nevýrobní pracovníci v jedné směně. Provoz v jedné směně cca 250 dnů v roce.

Realizace tohoto záměru proběhne v území k tomuto účelu určeném územním plánem města Jaroměřice nad Rokytnou, část Popovice – ve stávajícím areálu autoopravny firmy Ekometal Šrot s.r.o. v k.ú. Popovice.

#### B.I.3. Umístění záměru

Kraj:			Vysočina

Obec: 		            Jaroměřice nad Rokytnou , MČ Popovice

Katastrální území :	Popovice

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry

Zařízení je určeno pro sběr autovraků a jejich částí, jejich shromažďování před následnou demontáží, demontáž  a shromažďování nebezpečných součástek z autovraků před jejich předáním oprávněné osobě k využití nebo dalšímu nakládání. V zařízení bude prováděn, jak již bylo uvedeno, sběr  a zpracování vybraných autovraků odpad kat.č.16 01 04. Jedná se o celkový počet cca 750 až 1500 ks autovraků ročně.

Zařízení se skládá ze zpevněné betonové plochy pro příjezd k dílně demontáže, kde bude prováděn sběr autovraků, objektu demontáže autovraků a stavebně zajištěných prostor pro uložení demontovaných částí autovraků před jejich předáním oprávněné osobě k dalšímu nakládání. Manipulace s nepojízdnými autovraky bude prováděna pomocí vysokozdvižného vozíku (nebo jiného manipulačního prostředku).

V blízkosti řešeného areálu není provozovna obdobného charakteru. Rovněž se nepředpokládá  kumulace s jinými záměry. Jedná se o  zřízení nové provozovny pro sběr a zpracování autovraků v areálu stávající sběrny kovového šrotu.

B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění

Firma Ekometal Šrot s.r.o., Jaroměřice nad Rokytnou - Popovice v areálu autoopravny a sběrny kovového odpadu (šrotu) na parcele č. 332/4 k.ú. Popovice připravuje stavební úpravy stávajícího objektu autodílny pro skladové účely a vestavbu nové dílny demontáže autovraků do stávajícího přístřešku navazujícího na tuto autodílnu. Tím vznikne nové pracoviště sběru a zpracování autovraků .

Bude se jednat o rozšíření služeb pro občany, neboť v současné době zde taková služba chybí. Kapacitní možnosti a technická vybavenost tohoto zařízení – bývalé autodílny se skladem olejů a skladem náhradních dílů, po provedení vestavby pracoviště demontáže autovraků do stávajícího přístřešku, z větší části vyhovují pro zamýšlený záměr bez významnějších požadavků na stavební úpravy, převážně s využitím stávajících objektů a zařízení. Zařízení je dobře dopravně dostupné – odbočením z ulice Nádražní, dostatečně vzdálené od obytné zástavby (jeden osamocený rodinný domek je proti provozovně přes silnici), uvnitř výrobní zóny obce. Cílem je nezatěžovat životní prostředí obce (města) a spádového území odstavenými nepojízdnými vozidly a napomoci řešit jeden z problémů dnešní doby, a to sběr autovraků s jeho následnou ekologickou likvidací přímo v tomto zařízení.

Jak již bylo uvedeno, záměr je umístěn v souladu s územně plánovací dokumentací města Jaroměřice nad Rokytnou, místní část Popovice.  Oznámení záměru zpracované podle zákona č. 100/2001 Sb. v aktuálním znění, je zpracováno s cílem dosáhnout naprostého souladu s legislativními požadavky v oblasti vlivu na životní prostředí – vestavba nového objektu pro demontáž autovraků do stávající kolny, využití stávajících prostor autoopravny jako skladů pro demontované díly a provozní hmoty a využití části přístřešku (kolny) pro uložení demontovaných dílů (sklad ostatních odpadů) a úložiště vozidel před demontáží.

Realizace záměru si nevyžádá  trvalý ani dočasný  zábor ZPF, ani zásah do pozemků určených k plnění funkce lesa.

Předmětná plocha určená k realizaci je v majetku investora ( vlastníka firmy).

Pro realizaci záměru není uvažováno variantní řešení a je tedy zpracován a předkládán k posouzení v jediné variantě.

Jedná se o stavbu ve smyslu stavebního zákona, na níž je potřebné  stavební povolení.

#### B.I.6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru

Příjem vozidel je prováděn na stavebně zabezpečené ploše uvnitř areálu firmy Ekometal Šrot s.r.o., Jaroměřice nad Rokytnou – Popovice. Po zvážení autovlaku (na váze u smluvní firmy) a sepsání přejímacího protokolu je autovrak převezen po ose nebo s pomocí mechanizace (pomocí vysokozdvižného vozíku, kolového nakladače apod.) do dílny demontáže. Při příjmu více autovraků budou tyto uloženy na stavebně zabezpečené ploše pod přístřeškem. Pod motor a převodovku bude podložena vanička na zachycení případných úkapů olejů.

Pro demontáž autovraků bude využíváno nově vybudované autodílny, která vznikne vestavbou do stávajícího objektu přístřešku navazujícího na stávající autodílnu. V nové autodílně budou stavebně zřízena demontážní pracoviště - bude zde zřízena  nepropustná podlaha spádovaná k záchytné jímce. Část objektu přístřešku bude po stavebních úpravách podlahy využita z části pro dočasné uložení autovraků před demontáží a z části k uskladnění demontovaných dílů vyžadujících uskladnění pod střechou a na které nebude prostor v objektu bývalé autodílny, nebo které nebudou uloženy přímo na stavebně zabezpečené ploše dnešní sběrny kovového odpadu. Dílna demontáže a sociální zázemí (stávající v sousední budově) bude vytápěna stávajícím způsobem –  vytápěním elektrickými topidly. V dílně nebude proveden rozvod vody ani kanalizace. Dílna bude napojena  na elektrickou energii – stávající rozvody v autodílně.

Prostor demontáže bude stavebně zabezpečen proti úniku ropných látek do terénu – nepropustná podlaha s izolací odolnou působení ropných látek, spádovaná ke sběrné havarijní jímce. Pro vypouštění provozních hmot z vozidel budou využívány mobilní nepropustné nádoby a z nich budou získané produkty slévány (ukládány) utříděně podle katalogových čísel do ocelových sudů nebo jiných vhodných obalů ve skladu olejů vzniklém ve stávající autodílně, který je stavebně zabezpečen proti možnosti úniku olejů mimo tento prostor. V sousedství skladu olejů je pak vymezen a stavebně zabezpečen prostor pro uložení demontovaných akumulátorů.

Technologický postup demontáže autovraků

Každý autovrak bude dopraven na stavebně zabezpečenou plochu v hale demontáže nebo na plochu pro dočasné uložení autovraků před demontáží. Do haly demontáže bude převezen po ose nebo s pomocí mobilní techniky (vysokozdvižného vozíku, kolového nakladače apod.). V dílně bude nejprve zbaven všech náplní (oleje z převodovky a motoru, brzdové kapaliny, hydraulické kapaliny z posilovače brzd, řízení apod., pohonné hmoty, nemrznoucí chladící kapaliny). Každá z uvedených provozních kapalin bude uložena odděleně do určených a označených obalů.

V další fázi bude vozidlo rozebráno po jednotlivých agregátech a provedeno vytřídění pro další operace. Součástky (agregáty) kontaminované ropnými látkami (motor, převodovka, součástky brzdového systému, posilovače řízení a brzd) budou uloženy v meziskladu a následně v potřebném rozsahu demontovány a zbaveny zbytků ropných látek na odmašťovacím stole ( pokud to bude třeba). Rozpouštědlo obsažené v odmašťovacím stole je v pravidelných intervalech servisní firmou vyměňováno a odváženo k dalšímu nakládání.

Nebezpečné odpady (airbagy, katalyzátory, akumulátory apod.) budou uloženy v místě určeném pro ukládání nebezpečných odpadů do vhodných obalů s označením názvu a katalogového čísla odpadu, utříděně a předávány k dalšímu nakládání oprávněné osobě.

Ostatní odpady jako autovraky zbavené agregátů a nebezpečných látek budou uloženy v určeném skladu. Odpady budou uloženy utříděně a označeny názvem a katalogovým číslem odpadu.

Demontované agregáty (motory, převodovky apod.) budou pokud to bude třeba na odmašťovacích stolech zbaveny zbytků ropných látek a uloženy do skladu nebo demontovány.

Pro manipulaci s autovraky bude používán vysokozdvižný vozík nebo jiná mobilní technika.

Přejímka autovraků do zařízení

Identifikace zákazníka- obsluha zařízení si vyžádá před převzetím dodávky identifikační údaje dle příslušných legislativních požadavků specifikovaných v zákoně č. 185/2001 Sb. v platném znění. Jedná se o údaje stanovené v Příloze č. 17 k vyhlášce č. 383/2001 Sb. v aktuálním znění „Potvrzení o převzetí autovraku do zařízení ke sběru autovraků“. Pokud nejsou sděleny identifikační údaje zákazníka a autovraku v rozsahu požadovaném ve výše uvedené příloze, k převzetí autovraku  nedojde.

Vážení autovraku při příjmu- obsluha zařízení provede vážení na příslušné váze ( u smluvní firmy). Zjistí hmotnost dodávky. V případě, že autovrak nebyl přivezen po ose, včetně dopravního prostředku a dodávku odešle na shromažďovací místo v areálu demontáže.

Kontrola autovraku - obsluha zařízení provede dle Provozního řádu, Směrnice a navazujících návodů ( dále technicko- organizační dokumentace) ověření autovraku na shromažďovacím místě a rozhodne o jeho přijetí nebo nepřijetí.

Nepřijetí autovraku do zařízení - v případě nepřijetí autovraku, který neodpovídá technicko-organizační dokumentaci, je autovrak předán zpět zákazníkovi. Pokud zákazník trvá na předání autovraku na provozovnu, rozhodne s konečnou platností zodpovědný pracovník provozovny.

Uložení autovraku na místo shromažďování - uložení autovraku na shromažďovacím místě řídí obsluha zařízení. Autovraky s provozními náplněmi přijaté do zařízení ke sběru autovraků, nesmějí být vršeny na sebe, pokud nejsou umístěny ve stojanech, a nesmějí být skladovány v poloze na boku nebo na střeše. Musí s nimi být manipulováno tak, aby se nemohly poškodit části autovraků obsahující provozní kapaliny (např. olejová vana, palivová nádrž, brzdová potrubí).

Vážení prázdného dopravního prostředku a vedení evidence - vykupovač  provede vážení prázdného dopravního prostředku v případě, že autovrak nebyl přivezen po vlastní ose a zaznamená hmotnost dodávky  do potvrzení o převzetí autovraků (zadní strana).

V případě, že autovrak byl do zařízení dopraven po vlastní ose vystaví  potvrzení o převzetí autovraku ihned po zvážení autovraku a kontrole provedené dle bodu – kontrola autovraku.

Uzavření dodávky - pro uzavření dodávky obsluha zařízení :

- vyplní Potvrzení o převzetí autovraku do zařízení ke sběru autovraků na formuláři,

dle přílohy č. 17 vyhl. č. 383/2001 Sb. v aktuálním znění

- dle údajů v potvrzení o převzetí  autovraků  a dle platného Ceníku  provede výpočet ceny

za převzetí autovraku

- vystaví příjmový doklad za převzetí autovraku s jednou kopií (vybrané autovraky z vozidel poprvé uvedených na trh po dni 1.července 2002 se přebírají bezúplatně)

- předá dodavateli originál potvrzení o převzetí autovraku a případně potvrzený příjmový

doklad

- kopii dokladů uvedených v předchozím bodě založí jako součást průběžné evidence

odpadu v zařízení

Zápis do provozního deníku - odpovědnost za  vedení Provozního deníku má pracovník pověřený obsluhou zařízení, který denně (měsíčně) zapisuje všechny důležité údaje o provozu zařízení dle osnovy v provozním deníku. Jedná se zejména o:

-  datum

-  jméno a příjmení obsluhy zařízení

-  úniky ropných produktu  z vlastních i cizích zařízení, způsob  jejich odstranění a

osoba, které byla havárie nahlášena,

- jiné ekologické havárie, způsob odstranění a osoba, které byla havárie nahlášena,

- závady a havárie na strojním zařízení včetně uvedení osoby, které byla závada nahlášena,

Dále se v provozním deníku uvádí:

- školení pracovníků BOZP, PO, nakládání s odpady a podobně dle plánu vzdělávání pracovníků,

- záznamy o všech kontrolách prováděných státními kontrolními orgány,

-    záznamy o všech kontrolách prováděných podnikovými pracovníky,

-   ostatní události a údaje důležité pro provoz zařízení výše neuvedené,

- záznamy o prováděných revizích a kontrolách zařízení.

Výše uvedené údaje není nutno do provozního deníku zapisovat, pokud jsou uvedeny v provozním deníku celé provozovny nebo je o nich sepsán samostatný zápis (jako školení BOZP, PO apod.)

Podmínky pro sběr autovraků

Při sběru autovraku musejí být dodržovány veškeré podmínky uvedené v části -Technologie a obsluha zařízení provozního řádu.

Autovraky musí být úplné, obsahující části schválené výrobcem a neobsahující odpad, který nemá původ ve vybraném vozidle. Pokud není vozidlo kompletní, uvedou se všechny rozdíly proti úplnému vozidlu na zadní straně formuláře „Potvrzení o převzetí autovraku….“. Potvrzení je přílohou č. 1 provozního řádu.

Vedení evidence odpadů přijímaných do zařízení a v zařízení produkovaných

## V zařízení je vedena průběžná evidence o přijatých autovracích na následujících formulářích:

- potvrzení o převzetí autovraku do zařízení ke sběru autovraků (přílohou č.2 provozního řádu ),

## denní evidence přijatých  a demontovaných autovraků a vzniklých odpadů (příloha č. 3 a 4 provozního řádu )

## měsíční evidence – zápisy do provozního deníku

#### B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení

Zahájení stavby:	08.2008

Dokončení stavby:	10.2008

B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků

Záměrem bude dotčen  katastr města Jaroměřice nad Rokytnou, místní část Popovice, stávající areál autoopravny a sběrny kovového odpadu firmy Ekometal Šrot s.r.o.  Tento areál je umístěn ve výrobní zóně obce.

B. I. 9.  Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst.4 a správních úřadů, které budou tato rozhodnutí vydávat.

Ke změně stavby a provedení stavebních úprav je třeba stavební povolení, které bude vydávat  MÚ Jaroměřice nad Rokytnou - stavební úřad. Ke kolaudaci stavebních úprav pak bude vydáváno kolaudační rozhodnutí, které vydává stavební úřad MÚ Jaroměřice nad Rokytnou.

K povolení provozu zařízení na zpracování autovraků vydává správní rozhodnutí krajský úřad, odbor životního prostředí v tomto případě KÚ kraje Vysočina, odbor ŽP.

## B. II. Údaje o vstupech

Záměr bude realizován v zastavěném území obce  - území řešeném územním plánem jako výrobní zóna, ve stávajícím areálu , ke firma Ekometal-Šrot s.r.o. provozuje autoopravnu a sběrnu kovového odpadu.

#### B.II.1. Půda

Záměrem nebude dotčena žádná zemědělská ani lesní půda. Záměr se odehrává na zastavěném území, ve stávajícím areálu firmy stávajících objektech k tomu účelu stavebně upravených.

#### B.II.2. Voda

Pro provoz technologické linky demontáže autovraků nebude potřebná voda. Hygienická zařízení budou využívána stávající ve stávající provozní budově vzdálené od dílny demontáže cca 20 m. Tato hygienická zařízení kapacitně pro provoz demontáže vyhovují.

B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje

###### Pro provoz demontáže autovraků jsou vstupní surovinou autovraky dovezené sem silničními motorovými vozidly (kategorie LNA). Předpokládaný roční příjem 750- 1500 autovraků o celkové hmotnosti cca 950 tun za rok.

###### V zařízení bude prováděn sběr - výkup autovraků odpad kat. č. 16 01 04 (vozidla kategorie M 1 nebo N 1  anebo tříkolové motorové vozidlo, lehká a těžká nákladní auta a autobusy) a zpracování (demontáž) autovraků.

Pro pohon ručního elektrického nářadí používaného k demontáži, osvětlení dílny a jejímu vytápění je potřebná  elektrická energie  - instalovaný příkon do 30 kW. Napojení na elektřinu a rozvod elektřiny ve stávajícím objektu, který bude upraven na skladování odpadů zůstává stávající (po úpravách), nově řešená dílna demontáže bude napojena na rozvod ve stávající autodílně.

Nároky na paliva - dílna demontáže autovraků bude vytápěna elektrickými přímotopy. Příprava TUV je prováděna v objektu provozní budovy ve stávajících ohřívačích pro stávající hygienická zařízení. Nevznikají zde tedy nové nároky na paliva.

Při provozu je nutné uvažovat i se vstupy některých chemických látek, provozních hmot a maziv.  Sem je nutno zahrnou hlavně chemické přípravky používané k odmašťování  dílů. Přehled  je uveden v následující tabulce.

| Název přípravku | Množství v t/rok |
| --- | --- |
| Technický benzin | 0,180 |
| Mazací oleje | 0,020 |
| Mazací tuky | 0,005 |

Ve firmě budou k dispozici bezpečnostní listy na všechny používané chemické látky a chemické přípravky.

B.II.4. Nároky na dopravu a jinou infrastrukturu

Nároky na dopravu- zavedení demontáže autovraků znamená dovézt do areálu cca 3  autovraky za den a odvoz demontovaných dílů k dalšímu použití nebo nakládání ve smyslu zákona o odpadech  cca 1 – 2 vozidla za týden, tedy max. 6 - 8 jízd přepravního prostředku za den. Zvýšení dopravní zátěže komunikací v důsledku zavedení demontáže autovraků je možné hodnotit jako nevýznamné.

Ochranná pásma – záměr se nedotýká žádných ochranných pásem vodních zdrojů, inženýrských sítí, ochranných pásem zástavby.

B.II.5. Doplňující údaje

Vše potřebné je uvedeno v předchozích kapitolách a proto zde není třeba nic doplňovat.

## B.III.  Údaje o výstupech

#### B.III.1. Emise do ovzduší

###### B.III.1. a. Emise z tepelných zdrojů

Součástí záměru nejsou žádné tepelné zdroje produkující emise.

###### B.III.1.b. Vlivy ostatních stacionárních zdrojů

Součástí záměru nejsou žádné stacionární zdroje znečišťování ovzduší. Dílna demontáže bude větrána přirozeným způsobem otevíráním oken. Není zde žádný soustředěný odvod škodlivin. Ve smyslu zákona č. 86/2002 Sb. se nejedná o vyjmenovaný zdroj znečišťování ovzduší. Na záměr nelze zpracovat rozptylovou studii a ani to zákon nepožaduje.

###### B.III.1.c. Vlivy z dopravy

Doprava související s provozem sběru a zpracování autovraků je jedním ze zdrojů znečištění ovzduší – liniovým zdrojem.  Je třeba uvažovat s 2 – 4 vozidly tj. 4 – 8 jízdami lehkých nákladních automobilů a cca  2 – 3 vozidly tj. 4 - 6 jízdami osobních automobilů za den. Nepravidelně cca 1 x za týden s 1vozidlem tj. 2 jízdami těžkého nákladního automobilu odvážejícího kovový šrot nebo jiné odpady k dalšímu nakládání. Veškerá dopravní obsluha se bude odehrávat v denní době.

Zde se jedná o prach z komunikací a výfukové plyny z vozidel. Průměrný pohyb osobních automobilů, nákladních automobilů s nastartovaným motorem v areálu firmy bude max. 5 minut na vozidlo. Při průměrném denním pohybu vozidel bude produkce škodlivin následující:

| Typ dopravy | Počet vozidel za den | Čas pohybu ( min.) | Ujeté km za den |
| --- | --- | --- | --- |
| Osobní | 3 | 15 | 0,3 |
| Lehká nákladní* | 5 | 60* | 1,0 |
| Těžká nákladní | 1 | 10 | 0,1 |
| Celkem | 9 | 85 | 1,4 |

*do této kategorie je zahrnut i pohyb motorového vysokozdvižného vozíku při manipulaci s autovraky.

Za pomoci programu MEFA 02 vypočteme emise z vozidel takto:

Výpočtový rok 2008

Kategorie vozidla : OA -  osobní automobil

Palivo :  benzin

Emisní úroveň : EURO 4

Pojezdová rychlost : 30 km/h

Podélný sklon vozovky: 0 %

Ujetá vzdálenost km: 0,3

| Škodlivina | Kate- gorie vozidla | Oxid uhelnatý CO | Oxidy dusíku NOx | Oxid siřičitý SO2 | Uhlovodíky CxHy | Tuhé látky PM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Emisní faktor g/km | OA | 0,3871 | 0,1421 | 0,0058 | 0,0629 | 0,0005 |
| Emise v g/den | OA | 0,1161 | 0,0426 | 0,0017 | 0,0189 | 0,0002 |

Kategorie vozidla : LNA – lehký nákladní automobil

Palivo :  nafta

Emisní úroveň : EURO 2

Pojezdová rychlost : 30 km/h

Podélný sklon vozovky: 0 %

Ujetá vzdálenost km: 1,0

| Škodlivina | Kate- gorie vozidla | Oxid uhelnatý CO | Oxidy dusíku NOx | Oxid siřičitý SO2 | Uhlovodíky CxHy | Tuhé látky PM 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Emisní faktor g/km | LNA | 0,3065 | 0,3424 | 0,0069 | 0,1392 | 0,0383 |
| Emise v g/den | LNA | 0,3065 | 0,3424 | 0,0069 | 0,1392 | 0,0383 |

Kategorie vozidla : TNA – těžký nákladní automobil

Palivo :  nafta

Emisní úroveň : EURO 2

Pojezdová rychlost : 30 km/h

Podélný sklon vozovky: 0 %

Ujetá vzdálenost km: 0,1

| Škodlivina | Kate- gorie vozidla | Oxid uhelnatý CO | Oxidy dusíku NOx | Oxid siřičitý SO2 | Uhlovodíky CxHy | Tuhé látky PM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Emisní faktor g/km | TNA | 3,7758 | 2,6680 | 0,0189 | 0,7427 | 0,1135 |
| Emise v g/den | TNA | 0,3776 | 0,2668 | 0,00189 | 0,0743 | 0,00113 |

Vypočtené hodnoty v tabulce jsou velice nízké, v praxi obtížně  měřitelné a z pohledu znečištění ovzduší nevýznamné.

##### B.III.2. Odpadní vody

Zaměstnanci zajišťující provoz sběru a zpracování autovraků – 2 výrobní a 2 nevýrobní v jedné směně – budou využívat stávající hygienické zařízení v provozní budově v sousedství.

Roční produkce splaškových odpadních vod z hygienických zařízení:

Provoz  zajistí 4 pracovníci v jedné směně.

produkce  odpadních vod 20 m3/ zam.rok   ………………………..  80 m3 /rok

Kvalita odpadních vod - produkovány budou klasické odpadní vody se znečištěním

BSK5   -  400 mg .l-1

CHSK  -  800 mg .l-1

NL       -  360 mg .l-1

Splaškové odpadní vody vznikají v hygienickém zařízení v již vybudovaném objektu a jsou odváděny splaškovou kanalizací do biologického septiku (dnes pravděpodobně jen jímka na vyvážení) a z něho odváženy k likvidaci na ČOV. Na tom se nic nemění.

Technologické odpadní vody nebudou vznikat – není zde řešena žádná mycí plocha.

Dešťové vody ze střech a zpevněných manipulačních ploch jsou svedeny do terénu jako dosud. Stavebně zabezpečené plochy, kde budou skladovány autovraky před demontáží (zastřešená plocha ) není odvodněna. Na systému odvodnění se tedy nic nemění

B.III.4.  Odpady

Produkci odpadů zpravidla dělíme do dvou fází: a) fáze výstavby

b) fáze provozu

Při výstavbě – provádění stavebních úprav:

Název odpadu:			Katalogové	Kategorie:	Nakládání:

číslo:

Beton					17 01 01	O		zajišťuje stavební firma

Cihly					17 01 02       	O		zajišťuje stavební firma

Tašky a keramické výrobky		17 01 03	O		zajišťuje stavební firma

Směsi nebo oddělené frakce		17 01 06	N		zajišťuje stavební firma

betonu, cihel,tašek a keramických

výrobků obsahující neb.látky

Směsi nebo oddělené frakce		17 01 07	O		zajišťuje stavební firma

betonu, cihel,tašek a keramických

výrobků neuvedené pod č.17 01 06

Dřevo					17 02 01	O		zajišťuje stavební firma

Sklo					17 02 02	O		zajišťuje stavební firma

Plasty					17 02 03	O		zajišťuje stavební firma

Sklo, plasty a dřevo  obsahující	17 02 04	N		zajišťuje stavební firma

neb. látky nebo neb. látkami znečištěné

Asfaltové směsi obsahující dehet	17 03 01	N		zajišťuje stavební firma

Asfaltové směsi neuvedené pod	17 03 02	O		zajišťuje stavební firma

číslem 17 03 01

Měď, bronz, mosaz			17 04 01	O		zajišťuje stavební firma

Hliník					17 04 02	O		zajišťuje stavební firma

Zinek					17 04 04	O		zajišťuje stavební firma

Železo a ocel				17 04 05	O		zajišťuje stavební firma

Kovový odpad znečištěný neb.lát.	17 04 09 	N		zajišťuje stavební firma

Kabely obsahující  ropné látky,	17 04 10	N		zajišťuje stavební firma

uhelný dehet a jiné neb. látky

Kabely neuvedené pod č. 17 04 10	17 04 11	O		zajišťuje stavební firma

Zemina a kamení obsah. neb.látky	17 05 03	N		zajišťuje stavební firma

Zemina a kamení neuvedené pod	17 05 04	O		zajišťuje stavební firma

číslem 17 05 03

Vytěžená hlušina neuvedená pod	17 05 06	O		zajišťuje stavební firma

číslem 17 05 05

Jiné izolační materiály, které jsou	17 06 03	N		zajišťuje stavební firma

nebo obsahují neb. látky

Izolační materiály neuvedené pod	17 06 04	O		zajišťuje stavební firma

čísly 17 06 01 a 17 06 03

Jiné stavební a demoliční odpady	17 09 03	N		zajišťuje stavební firma

(včetně stavebních a demoličních

odpadů) obsahující neb. látky

Směsné stavební a demoliční		17 09 04	O		zajišťuje stavební firma

odpady neuvedené pod čísly

17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tyto odpady budou vznikat hlavně v průběhu stavby (stavebních úprav hlavně pracoviště demontáže). S ohledem na malý rozsah stavebních prací bude i množství těchto odpadů malé. Ve stavebním projektu není množství odpadů vyčísleno.

Stavební firma provádějící stavební práce bude s odpady vzniklými při těchto pracích nakládat v rámci svého programu odpadového hospodářství (má-li povinnost jej zpracovat) a souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady. Nakládání bude zajištěno prostřednictvím oprávněné osoby. Na staveništi budou odpady ukládány utříděně do označených obalů.

Odpady nebudou na staveništi spalovány, zahrabovány apod. Pouze výkopová zemina a hlušina  bez NL může být  využita v místě pro urovnání terénu.

Při provozu  budou vznikat tyto odpady:

Název odpadu:			Katalogové	Kate-  Množství Nakládání:

číslo:	            gorie:  t/rok

Odpady z odmašťování		12 03 02	N	0,200	prostřednictvím odb. firmy

Jiné hydraulické oleje			13 01 13	N	0,500   prostřednictvím odb. firmy

Jiné motorové, převodové a 		13 02 08	N	7,000   prostřednictvím odb.firmy

mazací oleje

Směs tuků a olejů			13 05 06	N	0,050   prostřednictvím odb. firmy

Papírové a lepenkové obaly		15 01 01	O	0,050   prostřednictvím odb. firmy

Plastové obaly				15 01 02	O/N	0,050   prostřednictvím odb. firmy

Kovové obaly				15 01 04	O/N	0,050   prostřednictvím odb. firmy

Absorpční činidla, čistící tkaniny	15 02 02	N	0,200	prostřednictvím odb. firmy

Pneumatiky	 			16 01 03	O	5,000   prostřednictvím odb. firmy

Autovraky				16 01 04	N 	950,0   zpracování ve firmě

Autovraky zbavené kapalin a		16 01 06	O		zpracování ve firmě

Jiných nebezpečných součástí

Olejové filtry				16 01 07	N         0,800   prostřednictvím odb. firmy

Součástky obsahující rtuť		16 01 08	N         0,050   prostřednictvím odb. firmy

Součástky obsahující PCB		16 01 09	N         0,010   prostřednictvím odb. firmy

Výbušné součástky (airbagy)		16 01 10	N 	1,000   prostřednictvím odb. firmy

Brzdové destičky obsahující asbest	16 01 11	N	0,100   prostřednictvím odb. firmy

Brzdové destičky			16 01 12	O	0,100   prostřednictvím odb. firmy

Brzdové kapaliny			16 01 13	N		prostřednictvím odb. firmy

Nemrznoucí kapaliny obsah. NL	16 01 14	N	2,000   prostřednictvím odb. firmy

Nemrznoucí kapaliny neuvedené 	16 01 15	O	3,000	prostřednictvím odb. firmy

pod číslem 16 01 14

Nádrže na zkapalněný plyn		16 01 16	O	0,200	prostřednictvím odb. firmy

Železné kovy				16 01 17	O		prostřednictvím odb. firmy

Neželezné kovy			16 01 18	O		prostřednictvím odb. firmy

Plasty					16 01 19	O 		prostřednictvím odb. firmy

Sklo					16 01 20	O		prostřednictvím odb. firmy

Nebezpečné součástky  neuvedené	16 01 21	N	1,000	prostřednictvím odb. firmy

pod 16 01 07,……….

Součástky jinak blíže neurčené 	16 01 22	O		prostřednictvím odb. firmy

(sedačky, čalounění, vzduchové

filtry apod.)

Olověné akumulátory			16 06 01	N         5,000  prostřednictvím odb. firmy

Upotřebené katalyzátory		16 08 02	N	4,000  prostřednictvím odb. firmy

Kabely obsahující ropné látky,	17 04 10	N		prostřednictvím odb. firmy

uhelný dehet a jiné neb.látky

Kabely neuvedené pod 170410	17 04 11	O		prostřednictvím odb. firmy

Papír, lepenka				20 01 01	O		prostřednictvím odb. firmy

Zářivky				20 01 21	N		prostřednictvím odb.firmy

Baterie a akumulátory, zařazené 	20 01 33	N		prostřednictvím odb. firmy

pod č.160601,160602 nebo pod č.

160603 a netříděné baterie a akumu-

látory obsahující tyto baterie

Směsný komunální odpad		20 03 01	O		prostřednictvím odb. firmy

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nakládání s odpady podléhá působnosti zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v aktuálním znění a bude s nimi nakládáno v souladu s požadavky tohoto zákona. Původcem odpadů při provozu zařízení je firma Ekometal-Šrot s.r.o., Nádražní 1168, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou – Popovice.

Pro nakládání s nebezpečnými odpady si vyžádá provozovatel souhlas odboru životního prostředí MÚ případně KÚ, jakožto orgánu státní správy v této věci příslušného. Nakládání bude zajištěno prostřednictvím oprávněných osob ve smyslu zákona o odpadech.

K provozování zařízení ke sběru, výkupu a využívání odpadů si vyžádá souhlas Krajského úřadu kraje Vysočina, odbor životního prostředí.

B.III.4. Ostatní výstupy

B.III.4.a. Hluk , vibrace , záření

Pracoviště demontáže autovraků je zdrojem hluku, který nepřekračuje zpravidla hodnoty 85 dB(A) na pracovišti. S ohledem na stavebně akustické vlastnosti obvodového pláště haly je možné očekávat ve venkovním prostředí hluk pod 60 dB(A), na hranici chráněné zástavby pak spolehlivě pod 50 dB. Areál firmy je umístěn ve výrobní zóně obce a obytná zástavba (chráněná zástavba) je od zdrojů hluku značně vzdálena ( nejbližší osamocený RD je přes silnici cca 50 m od provozovny. Technologie demontáže není zdrojem významných vibrací. Zdrojem hluku a vibrací bude především ruční elektrické případně pneumatické nářadí používané při demontáži a dopravní prostředky zajišťující dopravní obsluhu, včetně vysokozdvižného vozíku ( nebo jiného mechanizmu) zajišťujícího manipulaci s autovraky. V příloze je pak doložena hluková studie zpracovaná na posuzovaný záměr. V území bylo provedeno autorem oznámení orientační měření hluku pozadí – zjištěná hodnota 46 dB(A).

Každý elektrický spotřebič je pak zdrojem elektromagnetického záření.

B.III.4.b.  Riziko havárie

Posuzovaný záměr nebude rizikovým pro životní prostředí a nelze zde uvažovat ani s významným rizikem havárie. Havarijní ovlivnění životního prostředí však nelze nikdy vyloučit, pokud je v zařízení manipulováno s látkami nebezpečnými vodám – oleje apod.

Jako možný zdroj havárie je možné posuzovat manipulaci s provozními hmotami z vozidel. Musíme tedy předpokládat možnost vzniku havarijních stavů.

Možnost vzniku havarijních stavů je možné do značné míry eliminovat dobrým stavebním provedením objektů ( to bude možné ovlivnit v rámci stavebního řízení) a dobrou organizací práce.

Suroviny - odpady zejména charakteru chemických látek a chemických přípravků, dále látky uvedené v zákoně o vodách (z. č. 254/2001 Sb. v aktuálním znění) příloha č. 1 jako zvláště nebezpečné a nebezpečné, budou uloženy ve stavebně zajištěných skladech. Pro manipulaci s nimi budou zpracovány provozní řády a havarijní plán v souladu s požadavky vyhlášky č. 450/2005 Sb.

Riziko havárie nelze vyloučit ani při provozu dopravních prostředků – únik ropných látek. Dalším možným rizikem je požár v objektu. Posuzovaná technologie není hořlavá.

B.III.5. Doplňující údaje

V předchozích kapitolách jsou popsány všechny v úvahu přicházející výstupy, které jsou v době zpracování oznámení záměru známé. Není třeba žádné další údaje doplňovat.

# C.  ÚDAJE  O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

# V DOTČENÉM ÚZEMÍ

C.I.  Výčet nejzávažnějších environmetálních

charakteristik dotčeného území

Město Jaroměřice nad Rokytnou (ZUJ 590754) –  obec s pověřeným obecním úřadem. Město leží v okrese Třebíč, kraj Vysočina. Má statut města. Plní funkci obce trvalého významu s obytnou , výrobní a zemědělskou funkcí.

Katastrální výměra správního území je 5136 ha. Dopravně je město Jaroměřice nad Rokytnou přístupné jak po silniční síti – silnice II/152 Moravské Budějovice – Ivančice, II/360 Jaroměřice nad Rokytnou – Třebíč, tak po železnici – trať Moravské Budějovice - Jihlava.

Z pohledu vodohospodářského patří katastr obce do povodí řeky Jihlava dílčí povodí  Rokytná. Území je odvodňováno řekou Rokytná, která protéká městem. Plocha areálu firmy Ekometal-Šrot s.r.o. je odvodňována povrchovým odtokem do terénu.

Katastr města (kód k.ú.698903)  patří do zranitelných oblastí dle nařízení vlády č.103/2003 Sb. ve znění nařízení vlády č. 219/2007 Sb.

Územím náleží do Jevišovické pahorkatiny . Leží v nadmořské výšce cca 422 m n.m. Okolní terén je poměrně málo členitý (výškové rozpětí 420 m n.m. – údolí Rokytné až 556 m n.m. kopec Na Skalném. Krajina v blízkém okolí je málo lesnatá, větší lesní komplexy jsou cca 7 km jihovýchodně od města – Přírodní park Rokytná . Podél vodotečí a cest jsou četné remízky a rozptýlená zeleň.

Ve městě Jaroměřice nad Rokytnou a jeho místních částech (7 místních částí) žije 4 125 trvale bydlících obyvatel (dle internetové informační stránky obce). Průměrný věk 37,8 roku.

Obec má vybudovánu úplnou občanskou vybavenost. Má vybudován vodovod s  pitnou vodou , soustavnou  kanalizací ukončenou  ČOV, je zde provedena  plynofikace.

V obci je pošta, škola, zdravotnické zařízení , policie a další.

Podle využití území se nachází v zemědělské krajině s výraznou převahou orné půdy.

Typem přírodní krajiny leží na rozhraní krajiny pánví a kotlin B; B.1. teplé kotliny s bukovými doubravami na černozemích a hnědozemích ; B.1.5. polygenetické pahorkatiny, krajiny  pohoří C; C.2. moderátní pohoří s bukovodubovými lesy na luvisolech a kambisolech; C.2.1. ploché silikátové pahorkatiny.

Sídelním typem patří mezi obce s převahou ekonomicky aktivního obyvatelstva. Je střediskem se zdůrazněnou obytnou funkcí. Patří mezi malé obce pod 10 000 obyvatel. Malé obce pod 10000 obyvatel se vylidňují (úbytek až 9,9 %) , obyvatelstvo se stěhuje do měst nad 10000 obyvatel , která zaznamenávají přírůstek do 30 %.

Územím patří do oblasti s dešťovými srážkami pod 600 mm. Výška sněhové pokrývky méně než 50 cm. rok –1.  Zornění nad 90 % s podílem odvodněných půd do 10 %, s rostlinnou produkcí mírně nadprůměrnou.

Vodohospodářský potenciál povrchových vod nízký, podzemních vod velmi nízký. Povrchové  vody – Rokytka -  III. třída čistoty – voda silně znečištěná.

Klimaticky patří obec do oblasti s klimatem pahorkatin. Rozptylem atmosférických příměsí  velmi vysokým až vysokým; trváním místních teplotních inverzí velmi nízkým až nízkým; četností místních teplotních inverzí velmi nízkou až nízkou; intenzitou místních teplotních inverzí velmi nízkou až nízkou. Měrné emise oxidů dusíku dosahují hodnot pod 2 t . km–2. Měrné emise oxidu siřičitého dosahují hodnot pod  5 t . km –2 a mají klesající tendenci. Emise tuhých látek dosahují hodnot pod 2 t . km –2. Znečištění poletavým prachem pod 25 g. m-3. rok-1. Z toho lze vyvodit, že se jedná o území s málo znečištěným ovzduším.

Hustota zalidnění do 100 obyvatel . km -2. Území je využívané pro letní rekreaci (podíl potenciálních rekreačních ploch  méně než 33  %).

Úroveň životního prostředí – II. třída – prostředí vyhovující. Koeficient ekologické stability krajiny (K ES) nízký. Území s převahou vegetačních formací velmi silně změněných s velmi nízkou ekologickou stabilitou.

Provincie středoevropských listnatých lesů, podprovincie I.a.- hercynská, sosiekoregion –  53 – Jevišovická pahorkatina, vegetační stupeň dubový, bukodubový , dubobukový, bukový resp. dubojehličnatý. Fytogeografická oblast  - termofytikum - mezofytikum.

Město má  zpracován  územní plán, který řeší i místní část Popovice. Řešené území je součástí výrobní zóny dle tohoto územního plánu. Dle stanoviska odboru výstavby MÚ Jaroměřice nad Rokytnou není záměr v rozporu s tímto územním plánem.

V posuzovaném území a jeho těsném okolí se nenacházejí žádné historické památky, architektonicky a kulturně cenné objekty.

V ploše staveniště se nevyskytují žádné staré ekologické zátěže.

Posuzované území není územím poddolovaným ani územím se zásobami nerostných surovin. Na následující mapce jsou znázorněna nejbližší chráněná ložisková území.

C.II. Stručná charakteristika složek životního prostředí, které budou  pravděpodobně dotčeny.

Rekonstrukcí stávající kolny na dílnu na zpracování autovraků v areálu sběrny kovového šrotu ve výrobní zóně obce bude dotčeno ovzduší, vody, hluk a vibrace.

C.II.1. Ovzduší:

Klimatická charakteristika

Podle  základních  klimatologických  charakteristik  patří posuzované území do klimatického okrsku MT 2 – mírně teplá, mírně vlhká oblast s průměrnou roční teplotou 7 - 8 0 C, ročním úhrnem srážek 550 až 650 mm vodního sloupce.

Podnebí je mírně teplé (dle Quitta oblast MT 11, vyšší části území MT 9, nejvyšší MT 5, až výrazně teplé při jihovýchodním okraji (dle Quitta teplá oblast T2). V bioregionu se projevuje srážkový stín Českomoravské vrchoviny, který graduje směrem k východu: Vranov 620 mm, ale Znojmo 8,8 C, 564 mm, nejvyšší kopce jižně od Třebíče asi 6,8 C, 610 mm, Náměšť 7,7 C, 594 mm, Jaroměřice 535 mm (malý ostrov srážkového stínu v kotlině), Jevišovice 582 mm, Třebíč 562 mm, ale Plaveč i Tvořihráz 512 mm, Miroslav 505 mm. V bioregionu se projevují častější vlivy mediteránního klimatu přívalovými dešti při častém jihovýchodním proudění - některé vyšší části se v této době stávají návětrnými polohami. Zimy jsou však velmi suché a relativně chladné (viz místní název moravská Sibiř).

Říční údolí charakterizují teplotní inverze střídající se s extrémně teplými a suchými polohami na jižních svazích.

Teplé  a suché podnebí rovin a pahorkatin s velmi dlouhým létem, velmi teplým a velmi suchým, přechodné období je velmi krátké, s teplým jarem a podzimem, zima je krátká, mírně teplá a suchá až velmi suchá s velmi krátkým trváním sněhové pokrývky.

Základní klimatologické charakteristiky:

Klimatická oblast 				MT 2, mírně teplá

Počet dnů s teplotou nad 10 0 C		140 - 160

Počet dnů se srážkami nad 1 mm		100 - 120

Průměrná teplota v červenci			16 - 17 0 C

Průměrná teplota v dubnu			  6 - 7   0 C

Průměrná teplota v říjnu			  6 - 7  0 C

Průměrná teplota v lednu		           - 2 - - 5 0 C

Počet mrazových dnů 			110 - 160

Úhrn srážek za vegetační období		350 - 500 mm

Úhrn srážek v zimním období		250 – 300 mm

Počet oblačných dnů				120 - 160

Počet jasných dnů			             40 -  60

Počet dnů se sněhovou pokrývkou		 60 - 100

Kvalita ovzduší.

Katastr města Jaroměřice nad Rokytnou leží v Jevišovické pahorkatině, v jižní části okresu Třebíč. Toto území je poměrně málo zasaženo imisní činností. Kvalitu ovzduší zde ovlivňuje především blízkost průmyslových aglomerací na jihu Moravy. Vliv vlastní zástavby obce, která je plynofikována a je zde málo významnějších zdrojů znečišťování ovzduší , bude asi málo významný. Velký vliv na kvalitu ovzduší má umístění v krajině se značným podílem lesů a vodních ploch,  dobře provětrávané.

Podle dlouhodobého sledování se zde vyskytují měrné emise oxidů dusíku do 2 t/km2 (Praha více než 50 t/km2 ),  oxidu  siřičitého do 5 t/km2 ( Praha více než 100 t/km2 ),  tuhých  látek do 2 t/km2 ( Praha  do 50 t/km2 ) (zdroj "Atlas životního prostředí a zdraví obyvatelstva ČSFR , 1990 ). Vývoj emisí oxidu siřičitého měl od roku 1985 klesající charakter.

Číselné stanovení současného imisního pozadí v místě, kde není kvalita ovzduší soustavně monitorována je značně problematické.

C.II.2.  Vody:

Podle hydrogeologického členění náleží území do rajonu č. 655 – Krystalinikum v povodí Jihlavy. Podmínky tvorby a oběhu zásob podzemních vod jsou vedle klimatických a morfologických dispozic území dány především celkovými hydrogeologickými vlastnostmi hornin.

Podle hydrogeologického členění náleží území do povodí řeky Jihlava (č.h.p. 4-16-01-001), dílčí povodí řeky Rokytná (č.h.p. 4-16-03-001). Území je odvodňováno řekou Rokytná (č.h.p..4-16-03-001)

Podmínky tvorby a oběhu zásob podzemních vod jsou vedle klimatických a morfologických dispozic území dány především celkovými hydrogeologickými vlastnostmi hornin.

Jako svrchní zvodeň vystupuje kolektor kvartérních uloženin spolu se zvětralinovým pláštěm a zónou přípovrchového zvětrání a rozpukání hornin skalního podloží. Oběh podzemních vod má většinou lokální charakter. V pokryvných útvarech kvartérního stáří se uplatňuje výhradně průlinová propustnost, charakteristická pro zeminy hlinitého a písčitého charakteru s příměsí štěrku. V zóně intenzivního zvětrávání a rozpukání hornin se na oběhu podzemní vody podílí průlinově – puklinové či puklinově  - průlinové prostředí, přičemž jeho propustnost závisí na stupni rozevření puklin a charakteru jejich výplně. Hloubkový dosah svrchní zvodně se pohybuje řádově do 10 – 15 m pod terénem v závislosti na mnoha lokálních činitelích. pro vody tohoto pásma je charakteristická především volná hladina,  která konformně sleduje morfologii terénu. K infiltraci dochází zpravidla po celé ploše rozšíření kolektorské zvodně a závislosti na propustnosti pokryvných útvarů. Nejčastějším způsobem odvodnění je skrytý příron do uloženin niv nebo přímo do vodotečí.

Svrchní zvodeň je poměrně náchylná na znečištění z povrchu terénu a citlivě reaguje na klimatické poměry – zejména srážky v období sucha.

C.II.2.1. Povrchové vody:

Zásobu povrchové vody v českém sektoru krajinné sféry rozdělujeme na tekoucí vody ve vodních tocích a na zásoby v nádržích na zemském povrchu (v jezerech, rybnících a přehradních nádržích). Území České republiky je odvodňováno třemi systémy- systém Labe, systém Odry a systém Dunaje. Povodí Jihlavy  patří do systému Dunaje.

Dunaj po území ČR neprotéká. Z jižní Moravy odvádí povrchové vody do Dunaje řeka Dyje, která se na státní hranici se SR vlévá do Moravy a ta se dále vlévá do Dunaje. Řeka Jihlava, která odvodňuje zájmové území se vlévá do řeky Dyje v místě vodního díla Nové Mlýny. Řeka Dyje má povodí 13 419 km2 z čehož 2 243 km2 je v Rakousku. Má 2 velké levostranné přítoky Jihlavu a Svratku, které se do ní vlévají v místě údolní nádrže Nové Mlýny.

Posuzované území se nachází v povodí řeky Jihlava (č.h.p.4-16-01–001), dílčí povodí Rokytná (č.h.p. 4-16-03-001). Odvodňováno je řekou Rokytná (č.h.p. 4–16–03–001), která protéká městem Jaroměřice nad Rokytnou. Rokytná pramení ve výšce 580 m.n.m. u Chlístova a ústí z prava do Jihlavy u Ivančic; plocha povodí 585,4 km2, délka toku 89,3 km, průměrný průtok u ústí 1,27 m3.s-1. Třída čistoty III.

Posuzované území leží v oblasti s nízkým vodohospodářským potenciálem povrchových vod.

Podle nařízení vlády č. 103/2003 Sb., ve znění NV č. 219/2007 Sb.,o stanovení zranitelných oblastí, patří katastr obce mezi zranitelné oblasti.

Zájmové území se nenachází v území zatápěném vodou (leží nad hranicí Q100).

C.II.2.2. Podzemní vody :

Zájmové území leží v oblasti mělkých podzemních vod a představuje území se sezónním doplňováním zásob. Největší vydatnost podzemních vod je v období březen, duben, nejnižší v měsících červenec, srpen. Průměrný specifický odtok podzemních vod pod 1,00 l.s-1.km-2.

Posuzované území leží v oblasti s velmi nízkým vodohospodářským potenciálem podzemních vod.

V zájmovém území nejsou vybudována žádná zařízení pro jímání podzemní vody  ani sledované pramenní vývěry. Posuzované území se nenachází na území chráněných oblastí přirozené  akumulace vod

Posuzované území se nenachází na území chráněných oblastí přirozené  akumulace vod

Provoz pracoviště demontáže autovraků při dodržení všech v projektu navržených stavebních opatření, dobrém stavebním provedení objektů, dodržování provozních řádů a předpisů, nebude zdrojem znečištění podzemních vod, pokud nedojde k havarijnímu stavu

Mapa území přirozené akumulace vod

C.II.3.  Půda:

K půdotvorným faktorům řadíme mateční horninu (půdotvorný substrát), podnebí, biologický faktor, podzemní vodu a kultivační činnost člověka. K podmínkám patří reliéf terénu a stáří krajiny.

Vzájemným kvalitativním a kvantitativním působením těchto faktorů a podmínek probíhá určitý půdotvorný proces, jehož výsledkem je vznik genetického půdního typu jako základní kategorie klasifikace půd. Typy půd se utvářely pod vlivem pestrého geologického podloží, reliéfu terénu, spodní a povrchové vody a klimatických podmínek.

V bioregionu se střídají plochy víceméně nasycených půd hnědých s hnědozeměmi na spraších až prachovicích, při severozápadním okraji jsou větší plochy pseudoglejů (Moravské Budějovice), v horním Podyjí půdy illimerizované. Říční údolí charakterizuje mozaika různých půd s plochami rankerů a rendzin, na hadcích v údolí Jihlavy jsou rendziny hořečnaté.

Charakteristika zemědělské půdy je vyjádřena kódem bonitovaných půdně ekologických jednotek – BPEJ (vyhl. MZem ČR č. 327/1998 Sb.). Tyto kódy jsou pětimístné, přičemž první číslice charakterizuje klimatický region, druhá a třetí hlavní půdní jednotku (HPJ), čtvrtá číslice je kombinací skeletovitosti a expozice a pátá charakterizuje sklonitost a hloubku půdy.

V zájmovém území záměru se zemědělské půdy nevyskytují.

C. II. 4.  Geomorfologie  a geologie:

Geomorfologicky spadá řešené území do krystalinika českého masivu vrásněného ve starohorách a prahorách a doformovaného tektonikou hercynského vrásnění a kvartérní denudací.

Z hlediska geomorfologického členění území České republiky náleží  řešené území:

Provincie 		I.Česká vysočina,

Subprovincie 		I.2. – Českomoravská  soustava,

Oblast 			I.2.C – Českomoravská vysočina

Celek			I.2.C-7 – Jevišovická  pahorkatina

Česká vysočina zabírá plochu 66 408 km2 státního území. V západní části provincie představují Čechy velkou kotlinu, která vznikla rozlámáním zarovnaného povrchu platformy.Její okraje se ve třetihorách a čtvrtohorách zvedly, zatímco střed kotliny si v podstatě uchoval původní nízkou polohu. Převládajícím typem reliéfu dna kotliny jsou ploché pahorkatiny  se zbytky etchplénu v rozvodních částech a s mírnými svahy na fundamentu platformy. Česká vysočina se dále dělí na 6 geomorfologických soustav.

Českomoravská soustava zabírá jihovýchodní část České vysočiny. Je značně různorodá. Jižně od prahy se rozkládá  rozsáhlá podsoustava Středočeská pahorkatina. Jižní Čechy vyplňuje podsoustava Jihočeské pánve. Jihozápadní Čechy a západní Moravu tvoří podsoustava Českomoravská vrchovina

Českomoravská vrchovina je složitá soustava pahorkatin a vrchovin  s erozně denudačním reliéfem. Morfostrukturně je to soustava megaantiklinálních vyklenutí a megasynklinálních sníženin fundamentu platformy. V místě největšího napětí vznikly kerné vrchoviny.

Biogeografické členění.

Z fytogeografického hlediska patří katastr obce Jaroměřice nad Rokytnou do podprovincie Hercynské - 1,  Jevišovský bioregion - 1.23.

Charakteristika Jevišovského bioregionu.

Poloha a základní údaje

Bioregion tvoří okrajovou pahorkatinu Hercynika na západě jižní Moravy, víceméně se shoduje s geomorfologickým celkem Jevišovická pahorkatina, zabírá však i jižní výběžek Bobravské vrchoviny a Boskovické brázdy. Bioregion na jihu zasahuje do Rakouska, v ČR má plochu 1845 km2. Typická část bioregionu zahrnuje relativně teplé a suché pahorkatiny se skalnatými údolími. Na pahorkatině dominují dubohabrové háje, v údolích je mozaika dubohabrových hájů, acidofilních doubrav, subxerofilních doubrav a reliktních borů, méně i šípákových doubrav a skalních lesostepí. Nereprezentativní části tvoří jednak vyšší části s ostrovy květnatých bučin a absencí subxerofilních doubrav, které tvoří přechod do Velkomeziříčského bioregionu (1.50), jednak oblast Krumlovského lesa, tvořící přechod k Brněnskému bioregionu (1.24).

C.II.5  Horninové prostředí a přírodní zdroje:

Horninovým prostředím rozumíme svrchní část litosféry v dosahu lidské činnosti. Je tvořeno horninami, které obsahují podzemní vody, plyny a neobnovitelné přírodní zdroje. Kvalita horninového prostředí je faktor ovlivňující v mnoha aspektech život člověka a jeho bezprostřední životní podmínky.

Horninové prostředí je kromě stavu daného přírodními procesy silně ovlivňováno činností člověka ( např. kontaminace půd, podzemních vod, porušování přírodního stavu těžbou a stavební činností, včetně ukládání odpadu). K nejčastějšímu mechanickému narušování horninového prostředí  patří sesuvy půdy.

Západní část bioregionu budují migmatitické ruly až migmatity s vložkami amfibolitů i vápenců. Na jih od Třebíče zasahuje do území trojúhelníkovitý výběžek syenodioritového masivu. Mezi řekami Dyjí a Jihlavou vystupují orthoruly, na Jihlavě a Oslavě mezi Náměští a Oslavany se vyskytují granulitové ruly, podél Jihlavy jsou významně zastoupeny hadce. Na Dyji od vtoku na moravské území vystupují pestré série s amfibolity a vápenci, event. svory a fylity u Podhradí, Vranova a Hardeggu. Mezi Vranovem a Hardeggem vystupují kyselé bítešské orthoruly, které však u Vranova obsahují četné vložky amfibolitů, v úseku nad Znojmem pak granodiority dyjského masivu. Na plošinách tvoří ostrůvky sedimenty neogénu - písky, jíly (např. v okolí Moravských Budějovic). Z kvartérních pokryvů se poměrně hojně uplatňují spraše až prachovice, svahoviny, v údolích Dyje a Oslavy místy droliny z obrovských balvanů.

Reliéf se vyznačuje nápadným protikladem poměrně málo členitých zarovnaných povrchů a plochých kotlin charakteru ploché až členité pahorkatiny s výškovou členitostí 40 - 150 m, které jsou protnuty hlubokými, ostrými a úzkými údolními zářezy říčních toků, především Dyje, Jihlavy a Oslavy s četnými skalními výchozy a pozoruhodnými meandry. Oblast těchto údolí má pak reliéf členité vrchoviny s výškovou členitostí až 250 m. Nad zarovnané povrchy ovšem vystupují jako určité exoty i nápadnější kopce, převyšující okolí o 50 - 100 m (Babylón u Mohelna, Suchá hora u Bítova, hřbet Klučovské hory u Třebíče). Na syenitech Třebíčského masivu jsou vyvinuty nápadné malé balvanité a skalnaté pahorky - nízké exfoliační klenby (ruware).

Zvláštním jevem jsou gravitačními pohyby podmíněné pseudokrasové trhliny Ledových slují v údolí Dyje u Vranova. Nejnižším bodem v bioregionu je údolí Jihlavy u Dolních Kounic (190 m), nejvyšším Klučovská hora jižně od Třebíče (595 m). Typická výška bioregionu je 280 - 520 m.

Horninové prostředí některých oblastí je ovlivňováno zemětřesnými účinky. Ty se oceňují makroseizmickými intenzitami – nižší makroseizmické stupně (30 – 50) odpovídají slabým otřesům, střední (60 – 80) malým až vážným škodám na budovách a nejvyšší (90 – 120) řícení budov a naprostým katastrofám.

Posuzovaná lokalita není  výrazně dotčena z pohledu horninového prostředí. Místo stavby je umístěno v místě současné sběrny odpadů v zastavěném území obce. Je zde možné uvažovat o mírné kontaminaci horninového prostředí v důsledku  zemědělské činnosti. Na ploše staveniště nebyla prováděna těžba nerostných a jiných surovin. Nejedná se o území poddolované. V území nejsou evidované zásoby nerostných surovin.

Nejedná se o území ohrožené sesuvy půdy. Z hlediska pozorovaných intenzit zemětřesení se jedná o oblast s nižšími makroseizmickými intenzitami.

C.II.6. Fauna  a flóra:

Fauna

Převážně silně zkulturnělá krajina východního předhůří Českomoravské vrchoviny hostí ochuzenou faunu, silně ovlivňovanou sousedstvím panonie na východě (ježek východní, myšice malooká, lejsek bělokrký, bramborníček černohlavý ap.). Tento vliv se silně projevuje zejména průnikem mediterránního a pontomediterránního prvku do nitra Českomoravské vrchoviny údolími Dyje a Jihlavy. Na druhé straně fauna měkkýšů Podyjí jeví značnou shodu s faunou údolí střední Vltavy - např. na Hamerských vrásách se vyskytuje vřetenatka obecná. Nejseverozápadnější výspu jihovýchodní fauny představuje subendemická fauna Mohelenské hadcové stepi: kobylka Ephippigera ephippiger, kudlanka nábožná, makadlovka Depressaria cervicella, můra Odice arcuinna, vřetenuška čtverotečná, mravenec Strongylognathus bulgaricus, žahalka Scolia hirta, ještěrka zelená aj.

Významné druhy - Savci: ježek východní (Erinaceus concolor), myšice malooká (Apodemus microps), vydra říční (Lutra lutra), vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros), netopýr brvitý (Myotis emarginatus). Ptáci: bramborníček černohlavý (Saxicola torquata), lejsek bělokrký (Ficedula albicollis). Obojživelníci: mlok skvrnitý (Salamandra salamandra). Plazi: užovka stromová (Elaphe longissima). Měkkýši: zemoun skalní (Aegopis verticillus), hrotice obrácená (Balea perversa), vřetenovka rovnoústá (Cochlodina orthostoma), řasnatka lesní (Macrogastra plicatula), vlahovka narudlá (Monachoides incarnata), plamatka lesní (Arianta arbustorum), drobnička válcovitá (Truncatellina cylindrica), údolníček drobný (Vallonia pulchella), ú. žebernatý (V. costata), zrnovka Pupillla triplicata, závornatka malá (Clausilia parvula), vřetenatka obecná (Alinda biplicata bohemica), oblovka drobná (Cochlicopa lubricella). Hmyz: kobylka Ephippigera ephippiger, saranče Omocestus petraeus, můra světlopáska ruměnicová (Odice arcuinna), mol Ateliotum hungaricellum, vřetenuška čtverotečná (Zygaena punctum), v. pozdní (Z. laeta), zelenáček Adscita chloros, modrásek Rebelův (Maculinea rebeli), bělopásek Neptis rivularis, makadlovky Depressaria cervicella, Stagmatophora tririvella, mravenec Strongylognathus bulgaricus,žahalka Scolia hirta, ploskoroh pestrý (Libelloides macaronius). Pavouci: sklípkánek Proatypus muralis, pavouk Alopecosa solitaria.

V rámci staveniště (dnes zastavěné území obce) se žádná fauna toho druhu nevyskytuje. Na objektech určených ke stavebním úpravám nebylo zjištěno hnízdění vlašťovek.

Flóra

Bioregion leží zčásti v termofytiku ve fytogeografickém okrese 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina (v jeho jihozápadní části) a v jižní části ve fytogeografickém okrese 68. Moravské podhůří Vysočiny (mimo západní výběžky), který již náleží mezofytiku.

Vegetační stupně (Skalický): kolinní až suprakolinní.

Potenciálně největší část území pokrývají hercynské dubohabřiny (Melampyro-Carpinetum), v minulosti s podstatným zastoupením jedle, méně a lokálně i s příměsí buku. Na konvexních tvarech s příznivou expozicí, zejména v průlomech, jsou typické teplomilné doubravy (Quercion pubescemti-petraeae), avšak zpravidla bez účasti šípáku, v méně příznivých expozicích Luzulo-Quercetum, na hranách skal reliktní bory. Bučiny (zejména Melico-Fagetum) jsou velmi vzácné, buk se častěji objevuje ve vegetaci suťových lesů svazu Tilio-Acerion (nejčastěji Aceri-Carpinetum). Podél vodních toků jsou nivy, nejčastěji Stellario-Alnetum, kolem malých potůčků význačně Carici remotae-Fraxinetum. Velmi vzácné jsou fragmenty olšin (Carici acutiformis-Alnetum). Primární bezlesí je více typů: Na skalách je komplex vegetace skalní, xerotermní a lemové (Alysso-Festucion pallentis, Festucion valesiaceae, Geranion sanguinei). Na hadci jsou specifické hadcové bory (Erico-Pinion), zatímco v bezlesí je vegetace svazu Asplenion serpentini. Na bazických substrátech (vápence, hadce) jsou porosty s pěchavou vápnomilnou (Sesleria albicans). V nexerotermních polohách primární bezlesí na sutích. Podél větších toků je přítomna vegetace svazu Phalaridion a v tekoucí vodě svazu Batrachion fluitantis.

Přirozená náhradní vegetace má při východním okraji bioregionu charakter xerotermních trávíků (Festucion valesiaceae, Koelerio-Phleion), jinde převažují louky ze svazu Arrhenatherion. Na vlhkých stanovištích je typická vegetace podsvazu Calthenion, kterou charakterizuje více asociací s dominantní ostřicí trstnatou (Carex cespitosa), místy s podhorskými až perialpidskými druhy, jako je např. stařinec potoční (Tephroseris crispa), hadí kořen větší (Bistorta major), upolín evropský (Trollius altissimus). Vegetace svazu Molinion je velmi ojedinělá. Lokálně byly vybudovány rybníky, v jejich pobřeží vegetace svazu Magnocaricion elatae, na obnažených dnech (typičtěji v minulosti) je zastoupena vegetace svazu Elatini-Eleocharition ovati. Lemy v průlomech náležejí převážně vegetaci svazu Geranion, na plošinách, zejména v západní části, svazu Trifolion medii. Vegetace křovin náleží převážně svazu Prunion spinosae, velmiřídce se objevují i fragmenty vegetace svazu Prunion fruticosae.

Flóra je velmi pestrá, s mezními prvky (zejména mezi termofyty), exklávní prvky jsou nečetné. Převažují druhy hercynského lesa, obohacená o druhy alpidských podhůří, jako dymnivka plná (Corydalis solida), ostřice chlupatá (Carex pilosa), zapalice žluťuchovitá (Isopyrum thalictroides), a o skutečné perialpiny norického migrantu, např. husečník chudokvětý (Fourraea alpina), brambořík nachový (Cyclamen purpurascens), oměj jedhoj (Aconitum anthora). Na několika lokalitách sem přesahuje i endemický hvozdík moravský (Dianthus moravicus). V xerotermní flóře jsou četné acidofyty migroelementu západního, k němuž náleží rozchodník skalní (Sedum reflexum), penízek chlumní (Thlaspi montanum) i východního, jako křivatec český (Gagea bohemica). Řada termofytů s panonskou tendencí zde vyznívá, jako koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis), sesel sivý (Seseli elatum), lnice kručinkolistá (Linaria genistifolia), druhy rodu kavyl (Stipa sp. div.). Fytogeograficky významný je výskyt boreokontinentálních druhů ploštičníku evropského (Cimicifuga europaea) a ostřice tlapkaté (Carex pediformis) na jihozápadní hranici areálu. I v nelesní flóře jsou četní perialpidi, k nimž náleží dvojštítek měnlivý (Biscutella varia), volovec vrbolistý (Buphthalmum salicifolium), hadí kořen větší (Bistorta major) a dealpidi, jako lomikámen latnatý (Saxifraga paniculata), pěchava vápnomilná (Sesleria albicans). Mnohé druhy subatlantů zde dosahují dílčí východní hranice souvislého areálu, např. smilka tuhá (Nardus stricta), metlička křivolká (Avenella flexuosa) aj.

V rámci posuzované lokality (dnes zastavěné území obce – výrobní zóna) se žádná flóra toho druhu nevyskytuje.

C.II.7. Ekosystémy:

Chráněná území

Nejvýznamnějším chráněným územím v Jevišovickém bioregionu je Národní park Podyjí. Byl vyhlášen k ochraně nejzachovalejšího průlomového údolí v České republice s celou škálou přirozených lesních i nelesních porostů. Zejména 1. zóna národního parku hostí reprezentativní ukázky téměř všech typů bioty v regionu. Jiným významným chráněným územím je NPR Mohelenská hadcová step s fenoménem extrémní xerotermní bioty na serpentinitech. K dalším početným maloplošným chráněným územím náleží např. PR Habrová Seč, PP U Lusthausu, PP Černá blata, PR V jedlí s přirozenými mezofilními lesy, PR Dukovanský mlýn,PP Biskoupská hadcová step a PR Nad řekami, které doplňují fenomén vegetace na hadci, rozsáhlá PR Údolí Oslavy a Chvojnice, PR Biskoupský kopec, PP Pekárka, PP Kozének a PP Bouchal s výskytem skalních a přirozených náhradních společenstev.

Mapa lokalit NATURA 2000

## C.II.8. Krajina:

Krajinu řešeného území lze hodnotit jako kulturní s technickými prvky, v níž dominují měkké a plynulé tvary reliéfu hřbetů a mělkých depresí, s množstvím liniových i plošných krajinných struktur, spolu s výraznou přehledností krajiny zemědělsky využívaného území. Ráz krajiny výrazně ovlivnila zemědělská velkovýroba s vysokým zorněním zemědělské půdy.

Odlesnění je poměrně mladého data, rozsáhlejší plochy byly odlesněny zřejmě až na počátku středověku. Lesní vegetace je vesměs přeměněna na lignikultury, na odlesněných místech dnes převažují pole, méně se vyskytují kulturní louky a pastviny, v poslední době meliorované. Místy byly vybudovány skupiny rybníků.

Krajinný ráz

Stavba jakéhokoliv nového objektu vede k pochybnostem, zda nebudou narušeny takové partie krajiny, které vynikají cenným krajinným rázem ve smyslu § 12 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění zákona č.168/2004 Sb.  Krajinný ráz je v § 12 zákona o ochraně přírody a krajiny vyjádřen přírodními a kulturně historickými charakteristikami a jsou vyjmenovány rysy či hodnoty, které mají být chráněny před znehodnocením. Jsou to přírodní a estetické hodnoty, významné krajinné prvky (VKP), zvláště chráněná území (ZCHÚ), kulturní dominanty, harmonické měřítko a vztahy. Celkově je možno shrnout, že v krajinném rázu se promítne krajina, její přírodní bohatství, její obyvatelstvo, hmotný majetek a kulturní památky.

Realizací záměru nedojde, vzhledem k umístění v území zastavěném bez vzniku nových objektů, k významnému posunu v tomto hodnocení popř. k významnému zásahu do harmonického měřítka krajiny.

C.II.9. Obyvatelstvo

Údaje o počtu a složení obyvatelstva se získávají ze sčítání lidu, které je prováděno zhruba v desetiletých intervalech. Informace o aktuálním stavu lze získat například z internetových stránek obecních úřadů.

Ve městě Jaroměřice nad Rokytnou a jeho místních částech žije podle těchto údajů 4125  trvale bydlících obyvatel, z toho 2 507 osob v produktivním věku,  průměrný věk 37,8 let.

Sídelním typem patří obec mezi obce pod 10 000 obyvatel. Malé obce pod 10000 obyvatel se vylidňují (úbytek až 9,9 %) , obyvatelstvo se stěhuje do měst nad 10000 obyvatel, která zaznamenávají přírůstek do 30 %.

C.II.10. Hmotný majetek, kulturní památky

Město Jaroměřice nad Rokytnou nemá v blízkosti staveniště – areálu sběrny kovového šrotu v místní části Popovice, v němž bude provozovna firmy Ekometal-Šrot s.r.o. umístěna žádné  kulturní ani historické památky. V zástavbě města jich je celá řada.

# D. ÚDAJE O VLIVECH PROJEKTU NA OBYVATELSTVO A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

D.I. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a

významnosti

Možné vlivy na životní prostředí a na obyvatelstvo v zájmovém území stavby a jeho okolí je možné rozdělit na vlivy na ovzduší, vlivy na vodu, vlivy na faunu a flóru, půdu, hluk a vibrace.

D.I.1.Vlivy na ovzduší

Při provozu objektů umístěných v průmyslové zóně a s tím spojené dopravní obsluze vznikají jak plynné, tak tuhé škodliviny, které jsou zdrojem znečištění ovzduší. Vlastní záměr nebude významným zdrojem emisí. V kapitole  B.III.1. jsou vyčísleny jen emise z dopravy, jiné významné zdroje emisí zde nejsou.  Tyto emise je možné považovat za málo významné.

Znečištění ovzduší je třeba rozdělit do dvou fází – provádění stavby a vlastní provoz

Provádění stavby:

Ovlivnění území při provádění stavby spočívá především v přechodném zvýšení prašnosti při provádění zemních a stavebních prací, při pojezdu vozidel po terénu a komunikacích, kdy dochází k víření prachu. Tyto vlivy je možné eliminovat vhodnou organizací výstavby – zkrápění a úklid vozovek. Vzhledem k tomu, že stavební práce nebudou velkého rozsahu  - drobné stavební úpravy ve stávající autodílně a vestavba dílny demontáže do stávajícího přístřešku,  nelze považovat vlivy ze stavební činnosti na životní prostředí za významné.

Při tom je nutné počítat s emisemi ze spalovacích motorů dopravních prostředků zajišťujících stavební dopravu. Ani tyto vlivy nepovažuji pro posuzované území za významné.

Vlastní provoz:

Jediným zdrojem znečišťování ovzduší – liniovým zdrojem - bude pohyb motorových vozidel zajišťujících obslužnou dopravu a manipulaci s autovraky v areálu. Vzhledem k nízkým požadavků na dopravní obslužnost  je tento zdroj  nevýznamným zdrojem a není dále hodnocen. Dostatečně je vyhodnocen v kapitole B.III.1.c. Vlivy z dopravy.

Při vlastní demontáži autovraků se používá ruční nářadí (rozbruska), která bude nevýznamným zdrojem prašnosti, autogenní hořák, který bude nevýznamným zdrojem zplodin hoření a odmašťovací stůl, který bude v provozu spíše výjimečně a nebude významným zdrojem emisí (technický benzin).

Není zde žádný soustředěný odvod škodlivin do venkovního ovzduší – větrání otevřením oken. Z pohledu zákona č. 86/2002 Sb. se nejedná o vyjmenovaný zdroj znečišťování ovzduší. Množství emitovaných škodlivin (fugitivní emise) nelze vyčíslit a na provozovnu nelze zpracovat rozptylovou studii (viz stanovisko v příloze).

D.I.2  Vlivy na vody

Jak už je v kapitole B.III.2. uvedeno jedná se o záměr realizovaný v zastavěném území obce – výrobní zóna, ve stávajícím objektu sběrny kovového šrotu, který má firma Ekometal-Šrot s.r.o. pro tento účel ve vlastnictví. Toto území spadá do povodí řeky Jihlavy. Areál je odvodňován plně povrchovým odtokem do terénu a dále řeky Rokytná. Záměr není zdrojem technologických odpadních vod. Bude zdrojem splaškových vod (pracovníci zaměstnaní v při obsluze provozu sběru a zpracování autovraků budou užívat stávající hygienická zařízení vybudovaná ve stávající provozní budově, která je vzdálena od pracoviště cca 20 m a  posuzovaný záměr ji neřeší).

Podzemní vody:

V zájmovém území nejsou žádné využívané zdroje podzemní vody. Nejbližší je studna pro areál umístěná severně od areálu za silnicí. Nejsou zde ani sledované pramenní vývěry. Záměr neuvažuje s prováděním zemních prací, při kterých by mohl být zastižen pramenní vývěr nebo zasažena hladina podzemní vody.

Povrchové vody:

Dešťové vody ze střech objektů jsou svedeny do terénu, manipulační plochy na nichž je prováděna přejímka autovraků jsou stavebně zabezpečené a zastřešené (v dílně demontáže a pod přístřeškem).

Při dobrém stavebním zabezpečení objektů (zejména prostoru demontáže) a dodržení provozní kázně a řádném provozu autodílny a skladových prostor nelze tedy očekávat negativní ovlivnění životního prostředí.

D.I.3. Vlivy na faunu a flóru

Vlivy na flóru, faunu, ekosystémy, ÚSES – v řešeném území nejsou žádné cenné prvky ve smyslu zákona o ochraně přírody. V blízkosti zájmového území se nenachází žádná lokalita NATURA 2000. Pro katastr obce je zpracován územní plán i ÚSES. V těsné blízkosti výrobní zóny  a stávajícího areálu firmy v němž je záměr realizován nejsou žádné významné prvky ÚSES .

V širším území se nachází řada lokalit se zájmy ochrany přírody - např. údolní niva řeky Rokytná.  Žádná z nich nebude záměrem dotčena.

D.I.4. Vlivy na půdu

Záměr se nedotýká zemědělské půdy. Záměr bude realizován uvnitř zastavěného území areálu firmy bez zásahu mimo tento areál.  Využívá stávající stavební objekty a stávající manipulační plochy.

D.I.5. Hluk a vibrace

D.I.5.a. Při stavebních činnostech

H l u k .

V průběhu stavebních prací (minimální rozsah) lze krátkodobě očekávat zvýšené zatížení území hlukem ze stavebních strojů. Rozsah stavebních prací není velký a je lokalizován na poměrně malé ploše uvnitř stávajícího výrobního areálu, převážně uvnitř stávající haly – bývalých garáží. Tyto činnosti  jsou prováděny téměř výhradně v denní době (od 06,00 hod do 22,00 hodin).

V i b r a c e .

Stavební stroje jsou velmi často zdrojem vibrací, kterým je vystavena především obsluha stroje a nejbližší okolí stroje, případně  okolí dopravních tras. Vibrace z těchto zdrojů jsou utlumeny v podloží do vzdálenosti nejvýše několika metrů od místa jejich působení. V žádném případě nemůže dojít k ohrožení nejbližšího okolí staveniště.

Rovněž některé ruční nářadí ve stavebnictví používané je zdrojem vibrací. Těmito vibracemi však nebude významněji ovlivněno širší okolí, natož chráněná zástavba.

D.I.5.b. Při provozu:

Z prohlídky území, je možné usoudit, že se jedná o území dnes již částečně zatěžované hlukem ze stávajících provozoven v okolí, hlukem ze silniční dopravy po silnici III. třídy procházející kolem areálu firmy a hlukem ze železnice (blízké nádraží). Na hranici areálu (prostoru vjezdu) bylo provedeno orientační měření hluku pozadí – naměřená hodnota 46 dB(A).

Stávající objekty sběrny kovového šrotu a autodílny, byly dříve rovněž zdrojem hluku. Nové pracoviště demontáže autovraků, které je umístěno z části ve stávající autodílně, z části v nové dílně demontáže vzniklé vestavbou do části stávající kolny nebude stavebně rozšiřováno, mění se pouze jeho využití. Toto pracoviště využívá ruční elektrické a pneumatické nářadí a nebude významným zdrojem hluku pro životní prostředí. V blízkosti záměru nejsou žádné chráněné objekty a žádné chráněné venkovní prostory staveb (kromě osamoceného rodinného domku severně za silnicí).

Lze tedy předpokládat, že realizací pracoviště demontáže autovraků a jeho provozem nedojde k významnému navýšení stávající hlukové zátěže v území – navýšení o 1,5 dB v místě RD za silnicí proti stávajícímu hluku pozadí. To je doloženo hlukovou studií v příloze oznámení.

D.I.6. Ostatní.

Provoz některých technologických zařízení může být zdrojem některých druhů záření. Kromě záření elektromagnetického, jehož zdrojem jsou veškerá elektrotechnická zařízení (elektromotory apod.) a které je ve vztahu k životnímu prostředí a obsluze  malé a nevýznamné, se v provozovnách mohou vyskytnou zdroje vysokofrekvenčního záření, ionizujícího nebo rentgenového záření. Předložený záměr se žádným z nich neuvažuje.

Zákon č. 100/2001 Sb. ve znění zákona č.216/2007 Sb. nepožaduje v oznámení záměru zpracovávaném podle přílohy č. 3  provádět hodnocení zdravotních rizik autorizovanou osobou. Podle provedeného vyhodnocení vlivů považuji zdravotní rizika za nevýznamná.

D.II. Rozsah vlivů stavby a činnosti vzhledem k zasaženému území a

populaci

Přestavbou části stávající kolny na pracoviště sběru a zpracování autovraků nedojde k významnějšímu negativnímu ovlivnění životního prostředí v blízkém i vzdálenějším okolí.

Veškeré v předchozích kapitolách popsané negativní vlivy jsou lokalizovány do území zastavěného areálem firmy Ekometal-Šrot s.r.o., kde bude záměr realizován  nebo výrobní zóny obce a jejího blízkého okolí. Nepředpokládám, že negativní vlivy z provozu pracoviště sběru a zpracování autovraků by se projevily v obytném území obce a tím i na populaci.

Naopak lze konstatovat, že řízená likvidace autovraků je příspěvkem k ochraně životního prostředí.

D.III. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících

státní  hranice

Předkládaný záměr nebude zdrojem negativních vlivů přesahujících státní hranice. Záměr je realizován ve velké vzdálenosti od státní hranice.

D.IV. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci

nepříznivých vlivů

Záměr bude realizován v již zastavěném území, určeném územním plánem pro výrobní činnost. Každý nově realizovaný objekt (nebo změna objektu) musí být projekčně zpracován a posouzen ve stavebním řízení. Zde je možné ovlivnit jeho řešení a požadovat, případně uložit opatření k omezení nebo eliminaci negativních vlivů. V tomto směru je důležité, aby orgány posuzující jednotlivé stavby v procesu stavebního řízení, dostaly včas úplné informace o navržené technologii a včas mohli případně uplatnit další požadavky k omezení negativních vlivů té které technologie a nebo nevhodnou technologii odmítnout zcela. Obdobné platí o vodoprávním řízení, které na záměr obsahující zařízení k čištění technologických odpadních vod musí nutně proběhnout. Zde jsou vodohospodářské objekty již vybudovány a kolaudovány.

Jsou však negativní vlivy, které nelze touto formou významně ovlivnit nebo jim zcela zamezit. Mezi takové negativní vlivy patří především vlivy z pozemní dopravy, která je pro provoz průmyslové zóny nezbytná. Zde je možné pouze zvolit nejméně nepříznivé řešení (například zamezení průjezdu obslužné dopravy obydleným územím města).

Za významné preventivní opatření považuji ozelenění celé plochy průmyslové zóny, architektonické ztvárnění objektů, jejich barevné řešení a tedy zapojení do krajiny. Ozelenění území pak hraje nezastupitelnou roli i v eliminaci některých nepříznivých vlivů v území – snížení prašnosti, omezení šíření hluku apod.

Velmi důležitá pak bude organizační stránka provozu jednotlivých objektů v areálu.

V následující části pak specifikuji opatření z pohledu možných vlivů z posuzovaného záměru tj. pracoviště sběru a zpracování autovraků, tedy zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady.

Z hlediska ochrany ovzduší.

- Posuzovaný záměr neobsahuje žádné stacionární zdroje znečišťování ovzduší .

- Neprovádět likvidaci odpadů jejich spalováním (kromě spalování v zařízení k tomu

účelu schválených).

Z hlediska ochrany podzemních a povrchových vod.

- Sklady chemických látek a přípravků ve smyslu zákona o chemických látkách a přípravcích (zák.č. 356/2003 Sb.),  sklady zvlášť nebezpečných a nebezpečných látek ve smyslu zákona o vodách (zák.č. 254/2001 Sb.) je třeba stavebně zabezpečit proti možnému úniku těchto látek (přípravků) do kanalizace a do životního prostředí vůbec. To platí především pro místa, kde budou skladovány provozní hmoty (oleje, brzdové kapaliny, nemrznoucí směsi) vypuštěné z vozidel. Stejné platí o pracovištích a manipulačních plochách, kde s nimi bude nakládáno.

- Manipulaci s autovraky provádět výhradně na stavebně zajištěných nepropustných plochách uvnitř dílny demontáže a v objektu přístřešku.

- Na zařízení zpracovat havarijní plán ve smyslu požadavků vyhlášky č. 450/2005 Sb.

Z  hlediska ochrany půdy.

- Odpady nebudou likvidovány zahrabáváním nebo ukládáním do půdy nebo do terénních nerovností. Veškeré odpady, které by mohly kontaminovat podloží budou skladovány na nepropustných, zastřešených plochách.

Z hlediska ochrany přírody.

- Žádná opatření nenavrhuji. Záměr se nedotýká žádných prvků ochrany přírody.

Z hlediska likvidace odpadů.

- Odpady budou ukládány utříděně na určeném místě do označených obalů a další nakládání s nimi bude prováděno v souladu s platnou legislativou.

- Nebude prováděna nezákonná likvidace odpadů na místě spalováním nebo jejich ukládáním do země.

- Provozovatel si vyžádá souhlas krajského úřadu k provozování zařízení ke sběru, výkupu a zpracování nebezpečných odpadů pro řešenou kapacitu.

Z hlediska chemických látek.

- Budou používány výhradně chemické látky a chemické přípravky schválené pro použití v ČR nebo EU.

- Na chemické  látky a chemické přípravky, které vykazují nebezpečné vlastnosti bude zajištěn postup stanovený platnou legislativou ( bezpečnostní listy, pravidla bezpečné práce, školení pracovníků apod.).

Z hlediska hluku a vibrací.

- Bude dbáno na to, aby nebyla provozována žádná zařízení, která by mohla být významným zdrojem hluku pro životní prostředí. Pokud takové zařízení bude součástí technologického celku, je třeba navrhnou a stavebně realizovat opatření vedoucí k omezení negativních vlivů do venkovního prostředí (např. kompresor, vzduchotechnika apod.). Účinnost navržených a realizovaných opatření k omezování hluku bude dokladována v projektu stavby a po uvedení do provozu ověřena měřením. Pokud realizovaná opatření nebudou dostatečně účinná je třeba tato opatření doplnit a novým měřením prokázat dodržení platných limitů.

- Nutno dbát na technický stav zařízení, která by mohla hlukovou pohodu negativně ovlivňovat.

D.V.	Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se

vyskytly při specifikaci vlivů

Pro zpracování oznámení měl zpracovatel k dispozici stavební projekt „ Oprava a adaptace autodílny – ekologická likvidace autovraků“ zpracovaný  Ing. Bohumilem Berounem, Třebíč v dubnu 2008 .

Tyto podklady byly doplněny o další informace od investora a autora stavebního  projektu.

Zpracovatel oznámení si sám provedl potřebné průzkumy a rozbory, na místě stavby ověřil potřebné údaje, konzultoval záměr s odborem výstavby MÚ Jaroměřice nad Rokytnou, který umožnil i nahlédnutí do územního plánu obce.

Je možné konstatovat, že zpracovatel oznámení měl dostatečné podklady pro objektivní posouzení záměru.

Na základě těchto podkladů pak byl záměr investora v oznámení posouzen.

# E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU

Řešena je pouze jediná varianta – změna ve využití části stávajících objektů v areálu sběrny kovového šrotu v Popovicích na pracoviště pro sběr a zpracování autovraků firmy Ekometal-Šrot s.r.o., Nádražní 331, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou. Toto řešení je pro investora jediným přijatelným, zajišťujícím přímou návaznost na další objekty v areálu jako – hygienická a administrativní zázemí, sklady nebezpečného odpadu apod.

Řešená varianta je pro investora i snadno realizovatelná v místě, kde jsou dostupné i všechny potřebné inženýrské sítě a zdroje energií. Proto není navrhováno žádné variantní řešení, co se týče umístění záměru.

Porovnání variant řešení:

| Kritéria dle zák. č. 100/2001 Sb. | Aktivní varianta | Nulová varianta |
| --- | --- | --- |
| Vlivy na ekosystémy |  |  |
| Vliv na půdu |  |  |
| Rozsah a zábor zemědělské půdy , způsob využití území | 0 | 0 |
| Znečištění půdy | 0 | 0 |
| Topografie, stabilita, eroze | 0 | 0 |
| Horninové prostředí a nerostné zdroje | 0 | 0 |
| Hydrologické charakteristiky | 0 | 0 |
| Chráněné části přírody | 0 | 0 |
| Ukládání odpadů | 0 | 0 |
| Vlivy na vodu |  |  |
| Jakost povrchových a podzemních vod | 0 | 0 |
| Charakter odvodnění oblasti | 0 | 0 |
| Změny v hydrologických charakteristikách | 0 | 0 |
| Vlivy na ovzduší |  |  |
| Množství a koncentrace emisí a jejich vliv na okolí | 0 | 0 |
| Jiné vlivy – pachy | 0 | 0 |
| Vlivy na flóru a faunu |  |  |
| Poškození a vyhubení druhů, biotopů | 0 | 0 |
| Vlivy na ekosystémy | 0 | 0 |
| Surovinové a energetické zdroje | X | 0 |
| Vlivy na antropogenní systémy |  |  |
| Budovy, architektonické a archeologické památky | 0 | 0 |
| Kulturní hodnoty | 0 | 0 |
| Geologické a paleontologické nálezy | 0 | 0 |
| Vlivy na strukturu a využití území |  |  |
| Doprava | X | 0 |
| Navazující stavby | 0 | 0 |
| Infrastruktura | 0 | 0 |
| Estetická kvalita území | 0 | 0 |
| Rekreační využití území | 0 | 0 |
| Ostatní vlivy |  |  |
| Biologické vlivy | 0 | 0 |
| Hluk a záření | 0 | 0 |
| Ostatní vlivy | 0 | 0 |
| Předpokládaný počet impaktů | 2 | 0 |

# F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

Jedná se o záměr, jehož realizace je časově nenáročná – pouze stavební úpravy stávající budovy autodílny na sklady odpadů a vestavba nové dílny demontáže autovraků do stávajícího přístřešku (části), úprava podlahy stávajícího přístřešku pro využití uložení autovraků před demontáží a demontovaných dílů (vytříděných odpadů). Realizací záměru nedochází k novému záboru zemědělské, celý záměr se odehraje ve stávajícím areálu firmy s využitím stávajících objektů a nezastavěných ploch a v návaznosti na již existující objekty a inženýrské sítě.

Veškeré pro posouzení potřebné informace jsou uvedeny v textu oznámení případně doloženy v přílohové části a není třeba je ničím doplňovat.

V zájmové ploše stavby jsou některé inženýrské sítě investora, které bude nutné v rámci stavby chránit nebo přeložit.

Při zpracování oznámení bylo čerpáno hlavně ze zpracovaného projektu stavebních úprav „Oprava a adaptace autodílny – ekologická likvidace autovraků“ zpracovaný  Ing. Bohumilem Berounem, Třebíč v dubnu 2008, podkladů poskytnutých investorem a projektantem,  stavebním úřadem a zjištění autora oznámení.

Při zpracování oznámení bylo použito těchto podkladů:

- Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č.216/2007 Sb.

- Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, v aktuálním znění.

- Zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon v aktuálním znění.

- Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v aktuálním znění

- Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, v aktuálním znění

- Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v aktuálním znění

- Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích

- Zákon č.59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky.

- Zákon č. 183/2006 Sb. , stavební zákon.

- Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů, v aktuálním znění.

- Nařízení vlády č. 103/2003 Sb., ve znění NV č. 219/2007 Sb., o stanovení zranitelných oblastí…..

- Prováděcí předpisy a vyhlášky k citovaným zákonům.

- Atlas životního prostředí ČSFR.

- Projekty vztahující se k posuzovanému záměru

- Atlas podnebí ČSR, Praha 1958

- Atlas životního prostředí a zdraví ČSFR, FVŽP Praha 1992

- Statistická ročenka ŽP ČR, Praha 2002

- Stav ŽP v oblastech působnosti územních odborů MŽP

- Půdy ČR, Milan Tomášek , Praha 2000

- Mapa chráněných území přírody

- Chráněné krajinné oblasti  ČR, Správa CHKO ČR, 1997

- Geografie ČSSR, L.Mištera a kol, SPN

- Biogeografické členění ČR , Martin Culek a kol., 1995.

- Zeměpisný lexikon ČSR.Vodní toky a nádrže. ACADEMIA  Praha 1984.

- Zpravodaj MŽP ČR.

- Mapové podklady

- Mapové podklady

Situace širších vztahů

Snímek katastrální mapy zájmového území

Letecký snímek zájmového území

Zastavovací situace

# G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU

Obchodní firma :

Ekometal Šrot s.r.o.

Nádražní 1168

675 51 Jaroměřice nad Rokytnou

IČ : 282 83 872       DIČ: CZ 28283872

Sídlo oznamovatele :

Ekometal Šrot s.r.o.

Nádražní 1168

675 51 Jaroměřice nad Rokytnou

Oprávněný zástupce – oznamovatel :

Roman Pevný – jednatel společnosti

tel : 603 202 296

e-mail: info@ekometal-srot.cz

Kapacita: Navrhovaná kapacita zpracování autovraků  cca 950 t/rok.

V zařízení bude prováděn sběr a demontáž vybraných autovraků odpad kat.č.16 01 04  (vozidla kategorie M 1 nebo N 1 , LNA , TNA a autobusy– viz níže uvedená specifikace). Jedná se o celkový počet 750 - 1500 ks autovraků ročně (podle typu vozidla).

Předmětem posouzení je připravovaná změna v užívání části stávajícího objektu přístřešku a stávající autodílny  pro sběr a zpracování autovraků firmy Ekometal–Šrot s.r.o., Jaroměřice nad Rokytnou , Popovice.

Záměr bude realizován v území určeném územním plánem města jako výrobní (průmyslová) zóna. Dopravně je areál firmy dostupný po stávajících komunikacích procházejících kolem areálu – silnice III třídy Jaroměřice n. Rokytnou – Dolní Lažany. Záměr si nevyžádá významnější zvýšení nároků na obslužnou dopravu.

Záměr nevyžaduje budování nových parkovacích míst ani budování nových komunikačních a manipulačních ploch v areálu.

Každé vozidlo - autovrak je při příjmu do zařízení zvážen (váha u smluvní firmy) a je sepsán přejímací protokol. Následně je autovrak po ose nebo pomocí vysokozdvižného vozíku apod. přemístěn přímo do dílny demontáže, kde na stavebně zajištěné nepropustné ploše je zbaven provozních hmot a náplní. Při větším množství přijímaných vraků jsou tyto dočasně umístěny pod přístřeškem (betonová zastřešená plocha). Při  následném zpracování (demontáži) je autovrak kat.č. 16 01 04 rozebrán na skupiny – karoserie, motor, převodovka, přední náprava, zadní náprava apod. Tyto skupiny jsou pak dále demontovány  na jednotlivé díly, které jsou pokud je to třeba na odmašťovacím stole zbaveny zbytků ropných látek, vytříděny a uloženy do určených obalů a v nich do skladu odpadů. Některé díly (agregáty), které jsou dále využitelné, jsou ponechány jako celek např. motor, převodovka  a  předány k dalšímu použití. Při demontáži a následném třídění dochází ke třídění odpadů podle katalogových čísel, nebezpečný odpad je ukládán do skladu nebezpečných odpadů, ostatní odpad je ukládán na určené místo v areálu (pod přístřešek nebo na plochu pro sběr kovového šrotu) nebo do určeného přepravního kontejneru. Takto vytříděný odpad je pak předáván oprávněné osobě k dalšímu nakládání.

Zásobování vodou – do objektu demontáže autovraků není voda přivedena, je přivedena do stávající provozní budovy, kde je i hygienické zařízení pro pracoviště zpracování autovraků.

Odkanalizování – pracoviště demontáže autovraků není napojeno na kanalizaci- podlahy jsou provedeny jako nepropustné spádované do havarijních záchytných jímek, sklad olejů je vybudován se zabezpečením proti úniku mimo sklad. Dešťové vody ze střechy jsou svedeny do terénu jako dosud. Stavebně zabezpečená plocha před halou, kde je s autovraky manipulováno (jsou zde překládány z přepravního prostředku) není odvodněna. Hygienická zařízení jsou odvodněna stávající kanalizací přes biologický septik ( provozovaný jako žumpa na vyvážení).

Zásobování elektrickou energií –je řešeno ze stávajícího rozvodu v areálu.

Vytápění – objekt bude temperován elektrickými přímotopy.

Větrání – přirozené okny a odsávacími ventilátory do boční stěny dílny demontáže.

Provoz v jedné směně. Obsluhu pracoviště zajistí 2 výrobní a 2 nevýrobní pracovníci.

Realizací záměru nebude narušen krajinný ráz, dotčena fauna ani flóra. Záměr se nedotýká žádné lokality NATURA 2000.

Nebude nutný zábor zemědělské ani lesní půdy – záměr se odehraje uvnitř stávajícího areálu firmy.

Záměr se nedotýká historických ani kulturních památek, nebude realizován v ploše předpokládaných archeologických nálezů, v ploše patřící mezi poddolovaná území, mezi území zatápěná a s evidovanými pramenními vývěry.

Staveniště nezasahuje do ochranných pásem vodních zdrojů.

Posuzovaný záměr nemá významné nároky na suroviny – vstupy převážně spočívají v dovozu vozidel - autovraků, výstupy v odvozu demontovaných dílů vytříděných podle jednotlivých kategorií odpadu.

Posuzovaný záměr je nutno hodnotit jako stavbu, která využívá stávající výrobní plochy dnes nevyužité pro vybudování zařízení služeb. Sběr a následná demontáž autovraků je činností přínosnou pro ochranu životního prostředí. Záměr je situován tak, aby minimálně nebo vůbec neovlivňoval zástavbu obce - města.

Záměr nebude mít významný negativní vliv na jednotlivé složky životního prostředí.

V příloze je pak hluková studie prokazující dodržení hygienických limitů v místě RD za silnicí a prohlášení autorizované osoby MŽP pro zpracování rozptylových studií, že záměr nelze rozptylovou studií posoudit.

Stavbu v posouzeném rozsahu je možno doporučit k realizaci bez významnějších rizik pro životní prostředí.

# H. PŘÍLOHY

I. ÚDAJE O ZPRACOVATELI OZNÁMENÍ

Oznámení zpracoval:

Ing. Josef Charouzek

Menhartova 1559

393 01 PELHŘIMOV

IČO 183 12 594

Tel. 565 323 942, 0602 476567

Osvědčení podle zák. č. 244/1992 Sb.  čj.: 1323/218/OPVŽP/99 ze dne 24.3.1999.

Prodloužení autorizace ve smyslu z. č. 100/2001 Sb. č.j. 49310/ENV/05 ze dne 11.1.2006.

V Pelhřimově dne 16. června 2008.

Přílohová část oznámení:

  - Hluková studie.

  - Prohlášení, že na záměr nelze zpracovat rozptylovou studii.

## Ing. Josef Charouzek

posuzování vlivů na životní prostředí- EIA, stavební akustika, chemické látky,

odborné posudky podle zákona o ovzduší, poradenství

393 01 Pelhřimov, Menhartova 1559

Telefon,fax: 565 323 942             Mobil:+420602 476567            e-mail: jcharouzek@email.cz

## H L U K O V Á     S T U D I E

na  demontáž autovraků

Jaroměřice nad Rokytnou- Popovice

Investor: 	Ekometal Šrot s.r.o.,

Nádražní 1168,

Jaroměřice nad Rokytnou

Červenec 2008

- Z A D Á N Í :

V místní části Popovice má být zřízena dílna demontáže autovraků.  Provoz v dílně může být zdrojem hluku pro venkovní prostředí a proto je třeba výpočtově prokázat,  jak bude tímto hlukem ovlivněna okolní zástavba.

Provoz v autodílně bude v 1 směně 8 hodin denně.

Požadováno je hlukovou studií dokladovat, jak bude hlukem pronikajícím z provozovny ovlivněno životní prostředí v okolí provozovny a zda bude vyhověno požadavkům nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací .

Posouzení provedeme pro předpokládaný provoz -  v denní (06,00 – 22,00 hodin) době.

- METODIKA ZPRACOVÁNÍ A HODNOCENÍ.

Výpočtové zpracování vlivu bodových zdrojů hluku (průmyslové objekty) je provedeno podle  „Směrnice pro navrhování a posuzování obytných panelových budov z hlediska stavební akustiky“. Výsledky tohoto výpočtu jsou pak převzaty jako vstupy (průmyslové zdroje) do počítačového programu HLUK+, verze 6,03.

Výpočtové zpracování dosahu hlukových imisí z liniových zdrojů ve sledované lokalitě je provedeno v souladu s metodikou „Novela metodiky pro výpočet hluku ze silniční dopravy – zveřejněno ve Zpravodaji MŽP 3/1996“. Při provádění výpočtu bylo použito výpočetního programu HLUK+, verze 6,03, která byla s výchozí metodikou výpočtů schválena hlavním hygienikem ČR k hodnocení vlivů hluku ve venkovním prostoru.

Výstupy uvedeného počítačového programu pak zahrnují posouzení hlukových imisí jak z bodových, tak liniových zdrojů hluku v posuzovaném území.

Výpočtové posouzení je provedeno s chybou +- 2 dB.

- POUŽITÉ PŘEDPISY A LEGISLATIVA.

- Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů v aktuálním znění

- Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

- Směrnice pro navrhování a posuzování obytných panelových budov z hlediska stavební akustiky – PRAHA 1972.

- Metodické pokyny pro výpočet hladin hluku z dopravy - VÚVA 1991.

- Novela metodiky pro výpočet hluku ze silniční dopravy – MŽP ČR listopad 1995.

- Norma ČSN 73 0532 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a souvisící akustické vlastnosti stavebních výrobků – Požadavky.

- Výpočtový program HLUK+ , verze 6,03

2

- ZDROJE HLUKU.

Zdrojem hluku je provoz technologických zařízení – ruční elektrické nářadí – používané v dílně. Dalším zdrojem hluku je navážení autovraků k demontáži a odvoz demontovaných dílů – šrotu.

Při posouzení budeme vycházet z předpokládaného osazení stroji a časového využití jednotlivých strojů. Pro posouzení jsou k dispozici stavební výkresy navrženého řešení provozovny.

Zdroje hluku budou v provozu pouze v denní době  podle následující specifikace:

Zdroj hluku				Provoz hod/den		Hlučnost v dB

-   autoopravárenská činnost 	-demontáž		8

- hlučný interval				4			85,0 – vnitřní hluk

- tichý interval					4			40,0

- obslužná doprava  - počet vozidel za směnu (v denní době):

8 vozidel z toho 6 NA

2 OA

- doprava po státní silnici č. 36080 (dle sčítání dopravy v r. 2005 – sčítací úsek 6-8990):

283 jednotkových vozidel za 24 hodin – z toho 41 NA

242 OA

- hluk pozadí v prostoru vjezdu do areálu ……………46 dB(A)

E. STANOVENÍ LIMITŮ HLUKU.

E.1. VE VENKOVNÍM PROSTORU.

Podle Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, se jedná  o hluk z provozovny.

Podle § 11 Hygienické limity hluku v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru je stanovena základní hladina akustického tlaku .

(1) Hodnoty hluku se vyjadřují ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,T.  V denní době se stanoví pro osm souvislých a na sebe navazujících nejhlučnějších hodin, v noční době pro nejhlučnější hodinu. Pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích, s výjimkou účelových komunikací se stanoví pro celou denní a noční dobu.

(4) Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A, s výjimkou hluku z leteckého provozu a vysokoenergetického impulsního hluku, se stanoví součtem základní hladiny  hluku LAeq,T = 50 dB a korekcí přihlížejících ke druhu chráněného prostoru  a  denní  a noční době podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení. Pro vysoce impulsní hluk se připočte další korekce -12 dB. Obsahuje-li hluk tónové složky nebo má-li výrazný informační charakter, jako např. řeč, přičítá se další korekce – 5 dB.

3

Příloha č.3 –Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru.

| Druh chráněného prostoru | Korekce v dB |
| --- | --- |
|  | 1) | 2) | 3) | 4) |
| Chráněné venkovní prostory staveb lůžkových zdravotnických zařízení včetně lázní | -5 | 0 | +5 | +15 |
| Chráněný venkovní prostor lůžkových zdravotnických zařízení včetně lázní | 0 | 0 | +5 | +15 |
| Chráněné venkovní prostory ostatních staveb a chráněné ostatní venkovní prostory | 0 | +5 | +10 | +20 |

Korekce uvedené v tabulce se nesčítají.

Pro noční dobu se použije další korekce – 10 dB s výjimkou hluku z dopravy po železničních dráhách, kde se použije korekce – 5 dB.

1)  Použije se pro hluk z veřejné produkce hudby, hluk z provozoven služeb a dalších zdrojů hluku (viz § 30 odst.1 zákona č. 258/2000 Sb.), s výjimkou letišť, pozemních komunikací, nejde-li o účelové komunikace a dále s výjimkou drah, nejde-li o železniční stanice zajišťující vlakotvorné práce, zejména rozřaďování a sestavu nákladních vlaků, prohlídku vlaků a opravy vozů.

2) Použije se pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích, s výjimkou účelových komunikací

a drahách.

3)  Použije se pro hluk z dopravy na hlavních pozemních komunikacích v území, kde hluk z

dopravy na těchto komunikacích je převažující nad hlukem z dopravy po ostatních pozemních

komunikacích. Použije se na hluk z dopravy na drahách v ochranném pásmu dráhy.

4)  Použije se v případě staré hlukové zátěže z dopravy na pozemních komunikací a drahách, kdy starou hlukovou zátěží se rozumí stav hlučnosti působený dopravou na pozemních komunikacích a drahách, který v chráněných venkovních prostorech staveb a chráněném venkovním prostoru vznikl do 31. prosince 2000. tato korekce zůstává zachována i po položení nového povrchu vozovky, výměně kolejového svršku, popřípadě rozšíření vozovek při zachování směrového nebo výškového vedení pozemní komunikace nebo dráhy, při které nesmí dojít ke zhoršení stávající hlučnosti v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru a pro krátkodobé objízdné trasy.

Z toho pak stanovíme hygienický limit takto:

a) Hluk z provozoven a hluk z účelových pozemních komunikací - limit pro chráněné venkovní prostory staveb a chráněné venkovní prostory

limit pro denní dobu….…………………………………….. 50 dB

limit pro noční dobu…………………………………………40 dB

4

b) Hluk z dopravy po pozemních komunikacích - limit pro chráněné venkovní prostory staveb a chráněné venkovní prostory

limit pro denní dobu….…………………………………….. 55 dB

limit pro noční dobu…………………………………………45 dB

Pro zastavěné území obce ( mimo průmyslovou zónu), kde jsou umístěny referenční body pro výpočet  hluku z provozovny budeme vycházet  z limitů uvedených v bodě a) tj. 50 /40dB.

Pro hluk ze stávající silnice pak platí limity podle bodu b) tj. 55/45 dB.

- STANOVENÍ OSMIHODINOVÉ EKVIVALENTNÍ

HLADINY AKUSTICKÉHO TLAKU :

Předpokladem je, že strojní zařízení  je v provozu, jak je uvedeno v části „Zdroje hluku“ .

Za základ výpočtu jsou použity hodnoty uvedené v kapitole B. Z toho pak výpočtem získáme následující ekvivalentní hodnoty:

Demontáž autovraků				   LAeq,T = 82,0 dB

G. POPIS STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ ODDĚLUJÍCÍCH

ZDROJE HLUKU OD VENKOVNÍHO   PROSTORU.

Demontáž autovraků bude prováděna uvnitř prostoru dílny- tedy v uzavřeném prostoru. Budeme uvažovat s běžnými stavebně akustickými vlastnostmi konstrukcí – stěny s vraty – útlum hluku cca 30 dB, plná stěna – útlum hluku cca 40- 50 dB, stěna s okny větracími průduchy cca. 30 dB. Prostor autodílny je od venkovního prostoru ze tří stran oddělen zděnou stěnou, čtvrtá stěna sousedí s vnitřními prostorami – sklady.

G.1. Severozápadní stěna ( s vraty):

Zděná stěna v níž jsou osazena vrata pro přístup do dílny demontáže.

G.2. Jihovýchodní stěna (s okny):

Zděná stěna v níž budou osazena okna  a odsávací ventilátor.

G.3. Jihozápadní stěna stěna:

Zděná stěna bez vložených konstrukcí.

5

I. VYPOČTENÉ HODNOTY ÚTLUMU HLUKU

STAVEBNÍ KONSTRUKCÍ

I.1. Severozápadní stěna (s vraty):

(uvádím pouze výsledky výpočtů)

R1 = 30,0 dB

I.2. Jihovýchodní stěna (s okny):

R2 = 30,0 dB

I.3. Jihozápadní stěna:

R3 = 40,0 dB

J. POROVNÁNÍ VYPOČTENÝCH HODNOT S LIMITY

PRO VENKOVNÍ PROSTŘEDÍ.

| Posuzovaná stěna | Vnitřní hluk dB | Limit pro venkovní chráněný prostor den/noc dB | Útlum hluku stěnou dB | Hluk ve venkovním prostoru dB | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Severozápadní | 82,0 | 50/40 | 30,0 | 52,0 |  |
| 2.Jihovýchodní | 82,0 | 50/40 | 30,0 | 52,0 |  |
| 3.Jihozápadní | 82,0 | 50/40 | 40,0 | 42,0 |  |

K. POROVNÁNÍ VYPOČTENÉHO ÚTLUMU S POŽADAVKY  NAŘÍZENÍ VLÁDY Č.  148/2006 Sb.

K.1. Venkovní prostor :

Z provedených výpočtů (viz tabulka J) pro stav při provozu v dílně demontáže autovraků při zavřených oknech a dveřích je zřejmé, že limitující je pro zatížení území (chráněného venkovního prostoru) je hluk pronikající přes severozápadní  a jihovýchodní stěnu tj. stěnu s vraty a stěnu s okny.

Při provozu v denní době platí pro venkovní chráněný prostor staveb limit 50 dB. Tento limit bude v našem případě dodržen již za stěnou autodílny (ve vzdálenosti cca 4 m od této stěny).

K tomuto hluku se pak přidává hluk z obslužné dopravy a hluk pozadí. V příloze je pak provedeno pomocí počítačového programu HLUK+ posouzení hlukové zátěže území.

6

M. 	ZÁVĚR.

Z provedeného posouzení je zřejmé, že řešení dílny na demontáž autovraků včetně obslužné dopravy pro tuto dílnu nebude zdrojem nadlimitního hluku v sousedním chráněném venkovním prostoru (u sousedního RD). Hlavním zdrojem hluku v území je doprava po silnici č. 36080.

Z tabulky – příloha č. 2 je zřejmé že hluk z dopravy (sloupec doprava)  je pro zatížení území rozhodnující. Ve sloupci průmysl je pak vyhodnocen příspěvek provozovny demontáže autovraků k hlukové zátěži v území. Referenční body č. 1 a 2 (čísla v elipse) jsou pak v obou případech jak hlukem z provozovny tak hlukem z dopravy zatěžovány v podlimitních hodnotách.V následující tabulce pro tyto referenční body uvádím srovnání s limity.

| Referenční bod č. | Vypočtená hodnota v dB v denní době | Stanovený hygienický limit pro hluk z provozovny v dB -den | Stanovený hygienický limit pro hluk z dopravy v dB - den | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Provozovna | Doprava | Limit | Překročení dB | Limit | Překročení dB |  |
| 1 | 42,3 | 52,2 | 50 | -7,7 | 55 | -2,8 |  |
| 2 | 38,9 | 44,8 | 50 | -11,1 | 55 | -10,2 |  |

Zohledníme-li naměřené hodnoty hluku pozadí (46 dB) pak maximální hluk (provozovna + pozadí) před RD v RB 1 bude 47,5 dB , což je méně než limitních 50,0 dB.

Navržené a hlukovou studií posouzené řešení dílny demontáže autovraků bude vyhovovat požadavkům platných právních předpisů.

Tyto výpočty je pak třeba ke kolaudaci doložit výsledky měření hluku.

V Pelhřimově 16. července  2008

Ing. Josef Charouzek

Ing. Josef Charouzek

posuzování vlivů na životní prostředí, stavební akustika, chemické látky,

odborné posudky ovzduší, poradenství

393 01 PELHŘIMOV, Menhartova 1559

Telefon, fax: 565323942    Mobil: +420602476567   E-mail: jcharouzek@email.cz

Jako osoba s autorizací Ministerstva životního prostředí pro zpracovávání odborných posudků na zdroje znečišťování ovzduší, podávám toto stanovisko k záměru zpracování rozptylové studie na demontáž autovraků Jaroměřice nad Rokytnou.

Dílná demontáže autovraků firmy Ekometal Šrot s.r.o., Jaroměřice nad Rokytnou – Popovice ve smyslu zákona č. 86/2002 Sb. bude malým zdrojem znečišťování ovzduší. Ve smyslu tohoto zákona se rozptylová studie a odborný posudek zpracovává na střední, velké a zvláště velké zdroje znečišťování ovzduší a tento záměr tedy nepodléhá povinnosti zpracování rozptylové studie.

Emise vznikající při demontáži autovraků nejsou do venkovního ovzduší odváděny komínem nebo jiným soustředěným výdechem, který by bylo možné rozptylovou studií posoudit. Jedná se o tzv. fugitivní emise odváděné do venkovního ovzduší větracími otvory a netěsností stavebních konstrukcí. Takové emise nelze ve smyslu již citovaného zákona spolehlivě vyčíslit a hodnotit. Metodika pro zpracování rozptylových studií SYMOS 97 (systém modelování stacionárních zdrojů) neumožňuje takovýto zdroj zhodnotit rozptylovou studií.

Ing. Josef Charouzek

Autorizace:

Ministerstvo životního prostředí ČR pod č.j. 2748/740/03/MS ze dne 2. září 2003.

Ministerstvo životního prostředí ČR pod č.j. 1662/820/08/IB ze dne 15.5.2008. Platnost do 2.9.2013.

# Text boxes

Zájmové území

Přístřešek

Pracoviště demontáže

Hygienické zázemí

Sklad odpadů

Skládka šrotu