KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA

Odbor životního prostředí

Žižkova 57, 587 33  Jihlava, Česká republika

| Váš dopis značky/ze dne | Číslo jednací | Vyřizuje/telefon | V Jihlavě dne |
| --- | --- | --- | --- |
|  | KUJI 8291/2008 OZP 1864/2007 | L. Vávrová /564602511 | 30.1.2008 |

ZÁVĚR  ZJIŠŤOVACÍHO  ŘÍZENÍ

podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název: 			Přeložka silnice I/34, západní obchvat Pelhřimova

Kapacita (rozsah) záměru:	Obchvat Pelhřimova - délka úpravy 4,428 km, kat. S 11,5/70

Obchvat Starého Pelhřimova – délka 1,823 km, kat. S 11,5/70

MÚK I/34 x I/19 x II/112

MÚK Vlásenice – přeložka I/34 x III/03414

Charakter záměru: 		Novostavba silničního obchvatu města Pelhřimov včetně novostavby obchvatu Starého  Pelhřimova a mimoúrovňové křižovatky silnic I/34 a I/19. Návrh odpovídá požadavkům na směrodatnou rychlost 90 km/hod. Realizací bude dokončena rekonstrukce a homogenizace silnice I/34 (součást mezinárodního tahu E 551).

Umístění:	kraj:		Vysočina

obec:		Město Pelhřimov

kat. území:	Pelhřimov , Starý Pelhřimov, Myslotín

Zahájení: 			20014

Dokončení: 			20016

Oznamovatel:		Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56,145 05 Praha 4

IČ:				65993390

SOUHRNNÉ VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK:

K záměru se v zákonné lhůtě pro podání vyjádření  vyjádřil Městský úřad Pelhřimov, odbor životního prostředí, který k předloženému záměru nemá připomínky a nepožaduje záměr dále posuzovat podle zákona.

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina, územní pracoviště Pelhřimov

požaduje záměr v části řešeného severního obchvatu místní části Starý Pelhřimov a propojení  místní části Starý Pelhřimov s městem Pelhřimov posuzovat v dalších variantních řešeních v současné době projednávaných v konceptu č.28 ozn. „A“ – obchvat místní části Starý  Pelhřimov – variantní řešení „A“, „B“, „C“, „D“, „E“. Současně uvádí, že nebylo provedeno posouzení vlivu  hluku z dopravy nové místní komunikace vedené v části trasy ul. Táborská na kterou se připojuje „T“ křižovatkou. Z výše uvedených důvodů požaduje záměr dále posuzovat dle zákona.

Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát  Havlíčkův Brod

doporučuje záměr dále posuzovat vzhledem ke skutečnosti, že dochází k zásahu do některých významných krajinných prvků a prvků územního systému ekologické stability zejména vodních toků a rybníků, kde lze očekávat široké spektrum obojživelníků a plazů. Oddělení odpadového hospodářství upozorňuje, že v oznámení by měl být uveden seznam odpadů (uvedení množství odpadů není požadováno).

Paní Miloslava Junková a Ing. Vladimír Junek oba bytem Čakovice 32

požadují další posuzování záměru dle zákona. Ve svém vyjádření  konstatují zejména, že oznámení neobsahuje úplné objektivní informace a neřeší vliv záměru komplexně včetně souvislostí s ostatními vlivy a není použito variantní řešení. Dále upozorňují, že krajina ztrácí propustnost pro rekreaci a turistiku, není dostatečně hodnocen vliv záměru na krajinný ráz, oznámení konstatuje kumulaci vlivů na sídliště Táborská, ale nenavrhuje ochranná opatření, vliv záměru na lokální biocentrum  LBC 16/F je nedostatečně řešen, záměr nerespektuje požadavky na ochranu zemědělského půdního fondu vytvářením obtížně obdělávatelných ploch zemědělských pozemků zvláště v prostoru Volemanka a křižovatky I/19 – I/34, část záměru není v souladu s ÚPD. Součástí vyjádření je vlastní návrh na řešení obchvatu (viz.příloha).

Ke konstatování pisatelů, že záměr je v rozporu s § 10b odst.2 a je nezpůsobilý k projednání dle § 10d odst.5 zákona konstatujeme, že se tato část zákona vztahuje pouze na posuzování koncepcí (př. při územním plánování) nelze proto tyto připomínky uplatnit v případě posuzování vlivů záměru.

ZÁVĚR:

Předložený záměr  „Přeložka silnice I/34, západní obchvat Pelhřimova“ naplňuje  dikci záměru  uvedeného v příloze 1. zákona v kategorii II., bod 9.1. Novostavby, rozšiřování a přeložky silnic všech tříd  a místních komunikací I. a II. třídy (záměry neuvedené v kategorii I.). Proto bylo Krajským úřadem kraje Vysočina jako příslušným úřadem bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda tento záměr bude posuzován podle zákona.

Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle § 7 citovaného zákona došel příslušný úřad  k závěru, že záměr

bude posuzován podle zákona

Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle § 7 citovaného  zákona dospěl příslušný úřad k závěru, že dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí je nutné zpracovat zejména v následujících oblastech:

- dle § 7, odst.5 zpracovat variantní řešení trasy záměru (s vyloučením  nulové varianty), která budou respektovat požadavky na minimalizaci vlivu záměru na životní prostředí dle obdržených vyjádření včetně návrhu konkrétních ochranných opatření. S ohledem na stávající situaci požadujeme zpracovat jako jednu z možných variant zakrytí severní části trasy tunelem.

- ochrana vod povrchových i podzemních vod před znečištěním

- vliv na krajinný ráz

- vliv na stávající floru a faunu včetně opatření na ochranu (př. zajištění migrace,atd.)

- přehled předpokládaných odpadů dle zařazení dle katalogu odpadů

- vyhodnocení vlivu na stávající zemědělský půdní fond včetně jeho organizace

- posouzení vlivu hluku z dopravy na stávající zástavbu popř. na budoucí zástavbu dle schválené ÚPD

- dále je třeba v dokumentaci zohlednit a vypořádat všechny relevantní požadavky na doplnění, připomínky a podmínky uvedené v obdržených vyjádřeních

S ohledem na počet dotčených správních úřadů a dotčených územních samosprávných celků stanovuje příslušný úřad počet dokumentací pro předložení na 9 kusů.

Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení a nelze se proti němu odvolat, rovněž nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů.

Město Pelhřimov jako dotčený územní samosprávný celek ve smyslu § 16 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb. žádáme o neprodlené zveřejnění informace o závěru zjišťovacího řízení na úřední desce a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem (např. rozhlasem, zpravodajem, apod.). Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů.

Současně  město Pelhřimov žádáme o neprodlené písemné vyrozumění o dni vyvěšení této informace na úřední desce.

Příloha: návrh variantního řešení

Ing.Lenka Vávrová

úředník odboru životního prostředí

Rozdělovník:

Na dodejku:

Oznamovatel:

- ŘSD ČR, Kosovská 10a, 586 01 Jihlava (včetně kopií obdržených vyjádření)

Dotčené územní samosprávné celky:

- Kraj Vysočina, zastoupený odborem životního prostředí krajského úřadu – zde

- Město Pelhřimov, Masarykovo nám.č.p.1, 393 01 Pelhřimov

Dotčené správní úřady dle § 6 odst. 4

- Krajský úřad kraje vysočina - zde

- KHS kraje Vysočina, ÚP Pelhřimov, Pražská 1739, 393 01 Pelhřimov

- Městský úřad Pelhřimov, Masarykovo nám.č.p.1, 393 01 Pelhřimov

- ČIŽP OI, Havlíčkův Brod, Bělohradská 3304, 580 02 Havlíčkův Brod

Dle § 6 odst. 3 zákona:

- Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10

Na vědomí :

- Městský úřad Pelhřimov, odb. život prostředí, Masarykovo nám. č.p.1, 393 01 Pelhřimov

- Městský úřad Pelhřimov, odbor výstavby, Masarykovo nám.1, 393 01 Pelhřimov

- Povodí Vltavy, s.p., závod Dolní Vltava, Grafická 36, 150 21  PRAHA 5

# Text boxes

Dle rozdělovníku.